政府采购

公开招标文件

项目名称：余姚市公安局交通警察大队视频会议系统设备采购项目

项目编号：CG24-008

余姚市政府采购中心

地    址：余姚市谭家岭东路2号南雷大厦

二零二四年三月

目   录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 合同文本

第四章 采购内容及技术要求

第五章 投标文件格式

# 第一章 投标邀请

项目概况

余姚市公安局交通警察大队视频会议系统设备采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2024年4月16日9点00分（北京时间）前提交（上传）电子投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：CG24-008

项目名称：余姚市公安局交通警察大队视频会议系统设备采购项目

预算金额：41.3万元

最高限价: 38.8532万元

采购需求：视频会议系统设备的采购，具体详见第四章采购内容及技术要求

合同履行期限：自合同签订之日起20日

本项目接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：2024年3月26日至2024年4月16日（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）

方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、潜在供应商登录政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政府采购云平台”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年4月16日 9:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年4月16日 9:00 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）本项目实行电子招投标，无须投标人到现场。

## 五、公告期限(招标文件公告期限)

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：1、本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市公共资源交易管理办公室宁波市公共资源交易电子服务系统公布，视同送达所有潜在投标人。

2、招标公告内容与采购文件内容不一致处，以采购文件为准。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：余姚市公安局交通警察大队

地址：余姚市南雷南路558号

联系人：邵楷文

联系方式：0574-62866709

质疑联系人：毛鑫野

质疑联系方式：0574-62866892

2.采购代理机构信息

名称：余姚市政府采购中心

地址：余姚市谭家岭东路2号南雷大厦5楼

联系人：连钧波

联系方式：0574-89553692

质疑联系人：张光毅

质疑联系方式：0574-89553694

3.同级政府采购监督管理部门

名称：余姚市财政局

地址：余姚市南滨江路118号

传真：/

联系人 ：303办公室

监督投诉电话：0574-89553033

# 第二章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 事项 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 余姚市公安局交通警察大队视频会议系统设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | CG24-008 |
| 3 | 采购人、采购代理机构 | 采购人：余姚市公安局交通警察大队 联系人：邵楷文，联系方式：0574-62866709 采购代理机构：余姚市政府采购中心 联系人：连钧波，联系方式：0574-89553692 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 项目内容 | 详见招标文件第四章采购内容及技术要求 |
| 6 | 政府采购节能环保产品 | 本项目产品若属于强制节能产品的，必须提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书，否则其投标将作无效标处理。 产品若属于政府强制采购节能品目的，投标人须按要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。否则其投标将作无效标处理。 |
| 7 | 中小企业划分标准所属行业 | 所属行业：工业 |
| 8 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起20日 |
| 9 | 投标人资格 | 详见招标文件第一章投标邀请 |
| 10 | 踏勘现场 | 采购人不组织现场踏勘 |
|  | 提供示范 | 否 |
| 11 | 投标保证金 | 免费 |
| 12 | 评审办法 | 综合评分法，具体评分办法详见招标文件相关内容 |
| 13 | 投标文件的提交 | 截止时间：2024年4月16日 9:00（北京时间） 投标地点（网址）：政府采购云平台https://www.zcygov.cn/） |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年4月16日 9:00 （北京时间） 开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/） 系统提示解密开始后半小时内，投标人可以登录政府采购云平台，按政府采购云平台政府采购项目电子交易操作指南进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子开标，投标人请保持网络在线、手机畅通，如因此未收到项目相关澄清、说明或者补正，自行承担一切后果。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标之日起90日历天。 |
| 16 | 合同签订时间及地点 | 时间：中标通知书发出后30天内 地点：采用邮寄方式签订或与采购人协商确定合同签订地点 |
| 17 | 履约保证金 | 合同金额的1% |
| 18 | 联合体与分包 | 本项目允许联合体投标；允许分包。 |
| 19 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 20 | 特别说明 | 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交电子投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 |

## 一、总  则

### 1.采购范围

1.1本次招标、采购人见前附表。

1.2本次采购项目名称及项目编号见前附表。

### 2.投标人资格

2.1投标人资格详见前附表。

2.2投标人应遵守国家有关法律、法规和规章。

2.3有能力提供本次招标产品并符合投标邀请中规定资质要求的合法营销资格的国内企事业单位，均可参加投标（电信、银行、保险等行业实行许可证属地经营的本地分公司可直接参加许可证范围内项目的投标，本地分公司参加非许可证范围内项目投标的须提供公司的授权）。

### 3.投标费用

投标人应承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标文件一律不退还。

### 4. 采购项目需要落实的政府采购政策

4.1节能环保要求

4.1.1投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.1.2投标产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效标处理；本文件“第四章采购内容及技术要求”另有规定的除外。

4.2支持中小企业发展

4.2.1根据浙财采监〔2022〕3号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4.2.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.3(若有)接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.2.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.2.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.2.6以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

## 二、招标文件

### 5.招标文件的内容

5.1招标文件的组成。

5.1.1第一章 投标邀请

5.1.2第二章 投标人须知

5.1.3第三章 合同文本

5.1.4第四章 采购内容及技术要求

5.1.5第五章 投标文件格式

5.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件，将被视为无效标而导致投标被拒绝。

### 6.质疑

6.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，可以在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购人、采购代理机构将不予受理。

6.2投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。

6.3质疑应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，质疑应当包括下列主要内容：

a质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

b被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

c具体的质疑事项及事实依据；

d认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

e提出质疑的日期。

如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

6.4投标人若认为招标文件的所有内容中有倾向性或不公正性，可在质疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止时间后不再受理针对招标文件的相关质疑和投诉。

6.5投标人要求澄清的问题应有法定代表人（企业负责人）或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

### 7.招标文件的修改

投标文件提交截止之日前，采购人或采购代理结构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标文件提交截止时间至少15日前，在采购信息发布媒体上发布澄清公告以此来通知投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件提交截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.投标文件

8.1投标文件的形式

8.1.1本项目实行网上投标。

8.1.2投标人应准备电子投标文件。

8.1.2.1电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求递交。

8.2投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务和技术文件、报价文件组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

8.2.1价格文件格式：

8.2.1.1▲开标一览表（附件一）；

8.2.1.2▲报价明细表（附件二）；

8.2.1.3中小企业声明函或残疾人福利企业声明函或监狱企业资格证明材料(若有，附件三或附件四或附件五）；

8.2.1.4报价合理性书面说明或相关证明材料（参考，附件六）；

8.2.1.5投标人需要说明的其他文件和说明。

8.2.2资格证明文件、商务和技术文件格式：

8.2.2.1▲诚信投标承诺书（附件七）；

8.2.2.2▲营业执照或事业单位法人证书复印件（加盖公章）；

8.2.2.3法定代表人（企业负责人）的身份证明书或法定代表人（企业负责人）授权书（企业负责人应以企业营业执照为准）（附件八）；

8.2.2.4联合投标协议书（若需要，格式见附件十六）；

8.2.2.5联合投标授权委托书（若需要，格式见附件十七）；

8.2.2.6分包意向协议（若需要，格式见附件十八）；

8.2.2.7▲投标人情况表（附件九）；

8.2.2.8环保及自主创新产品证书复印件；

8.2.2.9项目实施组织方案（包括产品供货、验货、安装调试、试运行、调优等）；

8.2.2.10投标产品的主要技术数据和性能的详细描述；

8.2.2.11▲技术响应偏离表（附件十）；

8.2.2.12投标人2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩，提供合同（加盖公章），投标人业绩情况一览表（附件十一）；

8.2.2.13项目组主要人员清单（附件十二）；

8.2.2.14项目负责人简历表（附件十三）

8.2.2.15项目服务方案、运维方案（附件十四）；

8.2.2.16评分对应表（附件十五）；

8.2.2.17投标人认为有必要提供的其他资料及评分所对应相关材料。

注：投标文件制作说明

1、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。

2、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190）

（1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作；

（2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

（3）其它政采云平台认可的CA数字证书。

4、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。

5、请使用win7及以上64位操作系统，请不要使用mac电脑。

6、投标人应根据“政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；

7、未尽事宜请各投标人按评分细则和相对应标项相关要求制作。

### 9.投标报价

9.1投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。

9.2投标报价包括运输费（送货到采购人指定的现场）、安装、调试、集成、验收合格及售后服务等完成本项目所需的全部费用。

### 10.投标文件的语言及投标货币

10.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

10.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

### 11.投标有效期

11.1投标有效期见前附表第15项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

11.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标保证金。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本投标文件关于投标保证金的退还与否的规定仍然适用。

### 12.投标保证金（无需交纳）

12.1投标人应按前附表规定提交投标保证金。

12.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金。

12.3自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

12.4 投标人如有下列情况之一的其投标保证金将不予退还。

(一) 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件的；

(二)投标人在投标文件中提供虚假材料的;

(三)除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的;

(四)投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(五)招标文件规定的其他情形。

### 13.投标文件的签署

13.1投标人应按本招标文件规定的内容编制投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

13.2投标人应填写全称，同时加盖单位公章。

## 四、投标文件的提交

### 14.投标文件的提交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交。

### 15.投标文件的修改、撤回及串标认定

15.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

15.2开标后投标人不得撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还。

15.3投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

15.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

15.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

15.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜(包含不同投标人投标信息MAC地址一致等情形);

15.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

15.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

15.4.5不同投标人的投标文件相互混装;

15.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 五、开标、评标及定标

### 16.开标

16.1电子招投标开标及评审程序

16.1.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，通过“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

16.1.2.采购人及评标委员会对资质、商务和技术文件进行评审；

16.1.3在系统上公开资质、商务和技术评审结果；

16.1.4在系统上开启报价文件；

16.1.5评标委员会对报价情况进行评审；

16.1.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

16.2本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

16.2.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

16.2.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

16.2.2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

16.2.2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

16.2.2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

16.2.2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

16.2.2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

### 17.评标

17.1采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。（未按要求进行陈述、澄清或申辩的视为放弃该权利）

17.2评标委员会组成：

17.2.1招标人根据招标项目特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

17.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

17.3评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资质、商务和技术评估，综合比较与评价。

17.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

17.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的资质、商务、技术等实质性要求；

17.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明 ；

17.4.3对投标文件进行比较和评价 ；

17.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

17.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.5投标的澄清：

17.5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

17.5.2投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购云平台完成（政采云电子招投标开标及评审程序，未按要求进行澄清、说明或者补正的视为放弃该权利）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

17.5.3凡发现有两份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清，投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理。

17.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

17.6.1投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

17.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

17.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

17.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

17.6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人政采云平台确认（政采云电子招投标开标及评审程序），投标人不确认的，其投标无效。

17.7对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

### 18.评标过程保密

采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 19.评标报告

19.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

19.2评标报告应当包括以下内容：

19.2.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

19.2.2投标人名单和评标委员会成员名单；

19.2.3评标方法和标准；

19.2.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

19.2.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

19.2.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

### 20.定标

20.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

20.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

20.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

### 21.结果公告

21.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应当在财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

21.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

## 六、评标标准与评标办法

### 22.评标方法

综合评分法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

### 23.评审程序

23.1采购代理机构工作人员按评审委员会名单核对评委身份，组织评委等人员签到。

23.2采购代理机构工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

23.3组织推选评标委员会组长，负责组织评审活动；

23.4评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

23.5采购代理机构工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

23.6评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

23.7采购代理机构工作人员宣布会议结束。

### 24.评标细则

以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以评标得分高低确定评标结果顺序。

### 25.评分办法：

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

25.1商务和技术部分的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。招标工作人员统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，然后用算术平均法计算出每一份投标文件商务和技术部分的平均得分（所有分值保留两位小数，按四舍五入计）。

25.2价格部份的评分，先由评标委员会对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显错误、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。对出现漏项、漏量情况的标书由评标委员会进行调整，得出评估价。

25.3最终得分与中标人的确定：

25.3.1各投标人最终得分按以下方法进行计算：最终得分＝价格部分得分＋商务和技术部分得分；

25.3.2财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。（所有打“※”为核心产品）

25.3.3各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。当最终得分与报价也相同时，则由抽签确定。评标小组在审标、询标的基础上根据招标文件规定的评标办法对各投标人的投标文件进行评审，评出最高得分的投标人为第一中标候选人，次高得分的为第二中标候选人，以此类推。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### 26.无效标

26.1资格审查由采购人负责，符合性审查及评审由评审委员会负责。凡出现以下情况之一的投标文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：

26.1.1符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

26.1.1.1不符合政府采购法第22条之规定；

26.1.1.2根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

26.1.1.3不符合特定资格条件的（若有）；

26.1.1.4未按规定缴纳投标保证金（若有）。

26.1.2符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

26.1.2.1未参加讲标示范的（若招标要求）；

26.1.2.2投标人应填写全称，加盖与全称相一致的公章（不得加盖带有“专用章”等字样的印章），未按规定签署、盖章的；

26.1.2.3未按时解密投标文件或解密失败的；

26.1.2.4未提供带“▲”的有关资料或未满足带“★”的实质性要求的；

26.1.2.5投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

26.1.2.6投标报价超过预算价或者设置的任一最高限价的；

26.1.2.7以赠送方式投标的、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且末声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

26.1.2.8投标价格错误且不同意按招标文件要求进行修正的；

26.1.2.9未按本章“三、投标文件的编制”第9点投标报价要求报价的；

26.1.2.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

26.1.2.11投标人被视为串通投标的；

26.1.3在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的；

26.1.4投标人有下列情形的，将视为不合理报价，作为无效投标处理：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价 ，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（半小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.5不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

### 27.废标

27.1凡出现以下情况之一的，本项目废标：

27.1.1合格投标人不足三家的；

27.1.2法律法规规定的其他情形。

### 评审标准

（兼评委打分表）

| 评标项目 | 评审内容及评分说明 | 满分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格（40分） | 价格分（40分） | 评审基准价=满足招标文件要求且参加评审的价格中最低的价格为评审基准价（含小微企业给予10%的报价扣除），评审基准价得分为满分40分。 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×40分。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业（提供证明材料） | 40 |
| 技术商务分（60分） | 参数偏离 | 根据“货物清单的技术参数”偏离情况进行打分: 1、完全满足招标文件技术参数配置要求得30分； 2、“■”标识的条款为重要性指标及技术参数要求，每负偏离一条扣2分；。非“■”标识的条款为一般性技术条款，每负偏离一条扣1分。该项分值扣至零分作无效标处理。 | 30 |
|  | 实施方案 | 根据投标人实施方案进行评审打分。投标人提供的项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括施工进度及工期安排的保证、施工布置、施工安装工作程序、质量保证体系和质量保证计划、工程交付与验收。 实施方案的细化全面、逻辑清晰程度（3分） 方案详细完善，逻辑清晰，具有可操作性的得2（不含）-3（含）分；较详细、有一定操作性一般的得1（不含）-2（含）分；内容简单、操作性差的得0-1（含）分，未提供不得分。 实施方案与项目实际情况的切合程度（3分） 方案针对性强、与项目实际情况的切合程度高的得2（不含）-3（含）分；方案有一定针对性、切合程度一般的得1（不含）-2（含）分；方案缺乏针对性、切合程度差的得0-1（含）分，未提供不得分。 （3）产品供货、安装调试、协助验收的合理程度（3分） 产品供货、安装调试、协助验收的合理程度高的得2（不含）-3（含）分；产品供货、安装调试、协助验收的合理程度一般的得1（不含）-2（含）分；产品供货、安装调试、协助验收的合理程度差的得0-1（含）分，未提供不得分。 | 9 |
|  | 对接方案 | 对接方案4分：需要与宁波市公安局高清会议系统无缝对接，提供详细技术对接论证方案，将根据对接方案的可实施性（2分）、完整性以及提供论证可行性的证明材料的完整度（2分）进行综合评分。 | 4 |
|  | 培训方案 | 投标人提供针对本项目的培训方案，培训方案包括但不限于培训人员安排、培训时间安排、技术支持、系统修复时间等情况。对培训内容的专业性及有效性进行打分。（3分） 培训方案全面合理有效，具有详细的培训人员安排、培训时间安排、技术支持、系统修复时间等情况，得2（不含）-3（含）。培训方案不够全面，有效性欠缺，培训计划、培训内容不够详细，得1（不含）-2（含）分。培训方案片面，不具有执行有效性，培训计划、培训内容不详细，得0-1（含）分，未提供不得分。 | 3 |
|  | 售后服务及保修条款 | 售后维护方案：有完整、可行、合理的售后维护方案、服务保障及服务方案，本项最高2分。 | 2 |
|  |  | 根据对服务响应时间、响应程度、解决问题的能力以及紧急故障处理预案进行综合评议，本项最高2分 | 2 |
|  |  | 在招标文件规定的质保期基础上每延长1年得1分，最多得2分。 | 2 |
|  | 业绩 | 自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承接过类似项目业绩的，每个得1分，最多得3分。 提供合同扫描件，未提供的不得分。 | 3 |
|  | 证书 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书；（1分） 投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书；（1分） 投标人具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书；（1分） 证明材料：提供证书扫描件加盖投标人公章。 | 3 |
|  | 节能产品、环境标志产品 | 投标产品全部属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得 0.5 分；投标产品全部属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得 0.5 分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 |
|  | 政府采购政策分 （1分） | 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加 1 分。 | 1 |
| 合计 | 100 | / |  |

注：在评审时对小微企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最后投标报价（此仅作为价格分计算）。

## 七、合同的授予

### 29.中标通知

29.1中标公告发布后，采购人或者采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.2中标人签订政府采购合同,按约定向采购人提交履约保证金。

29.3中标通知书作为合同的组成部分。

### 30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件的规定 ，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### 31.履约保证金

31.1中标人与采购人签订合同，应向采购人提交合同价的1%的履约保证金。

31.2中标人如未按第30.1及31.1条的约定办理，采购人有权撤销其中标资格并不予退还投标保证金。在这种情况下，采购人可另选中标人或另行招标。

31.3履约保证金的形式为银行汇票、转账、银行保函、电汇等形式。

31.4如中标人未按合同约定的履行义务，采购人有权从履约保证金中扣除违约金。

31.5如履约保证金不足以违约金的，采购人有权追偿。

31.6履约保证金在合同履行义务后无息退还。

31.7 采购人可根据项目特点、供应商诚信等免收履约保证金，则可不受上述条款约束。

# 第三章  合同文本

政 府 采 购 合 同

项目名称：

货物名称：

合同编号：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

签订日期：

采购人（以下称甲方）：

中标人（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关规定，为保证服务质量，明确双方的权利义务，根据项目编号为的（标项及名称）项目采购结果，双方签订本合同。

本合同声明，作为附件，下述文件是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

招标文件；

乙方的投标文件、乙方在招投标中提供的澄清文件；

中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，文件的优先次序应为第一合同、第二附件。

一、采购内容及合同金额

1、内容：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 | 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |

工作内容及培训要求：采购合同范围内所有的货物并运输至甲方指定地点进行安装调试，安装调试完成，最终验收合格；当甲方有咨询需要时乙方必须随时接受并回答。

2、合同金额（大写）：           元整 ￥：           元。

合同金额包含运输费（送货到采购人指定的现场）、安装、调试、集成、验收合格及设备维护管理、售后服务等完成本项目所需的全部费用。

二、技术资料及保密

1.乙方应按甲方实施本合同实际需求在甲方规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品、资料或单位信息等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。（本条款权利不因本合同终止、撤销、无效而消失）

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如若发生侵权事件，其侵权责任与甲方及招标代理机构无关，由乙方承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由乙方支付，保证不伤害甲方的利益，若甲方及招标代理机构因此而遭受损失的，乙方应赔偿该损失。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

乙方交纳人民币     （合同金额的1%）     元作为本合同的履约保证金。合同履约完成，最终验收合格后7个工作日内无息退还，有违约情况的按约扣罚款。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期

质保期为3年。

八、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期（合同履行期限）：合同签订后20天内安装调试完成(参照投标承诺的合同供货期执行)

2.交货方式：

3.交货地点：甲方指定地点。

九、付款方式

1.合同生效并具备实施条件后7个工作日内采购人支付给中标人合同总价40%的合同预付款，采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，要求中标人提供合同金额40%等额的银行保函、保险保单或担保材料等。项目验收合格后支付合同总价的60%。

2、签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可对预付款的比例进行调整。

3.每次款项支付前中标人需先向采购人开具相应金额、符合国家规定及采购人规定的发票，采购人在收到中标人发票后的7个工作日内向中标人支付款项。

4、中标人未能在约定的供货安装时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，采购人有权暂缓支付货物款。

十、税费

根据国家现行税法，本合同执行中对甲方征收的相关一切税费均由甲方负担，本合同执行中对乙方征收的相关一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按投标文件响应的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方报修通知后     小时内维修完成，上述时间内确有特殊原因不能按时维修完成的，需向甲方说明情况，经甲方同意后可适当延长维修时间，必要时无偿提供备品备件供甲方使用，质保期内免费维修与更换。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.因人为因素出现的故障不在质保范围内，并实行终身维修，超过质保期的货物维修时仅收取成本费。

十二、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装调试完成，甲方需按规定组织最终验收，或邀请第三方针对供货产品的参数和性能进行验收，若验收不合格，则中标人承担一切后果。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

2.乙方未按招标文件规定的履约保证金金额或未在甲方规定的时间内向甲方缴纳履约保证金的，甲方可解除本合同。

3.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付对应合同款项百分之五作为违约金。

4.甲方无故逾期验收或办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

5.因乙方原因，未在服务期限内完成项目所有服务内容的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价 1‰ 的违约金；乙方逾期 30 日仍不能完成服务或经甲方确认乙方已不具备完成服务的条件时，乙方应向甲方支付合同总价20% 的违约金。并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。

6.乙方在协议服务有效期内违反本合同、采购文件、响应文件约定的有关质量保证及服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付1000元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行临时服务，所产生的费用由乙方承担。若因提供服务不当或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

7.签订合同后，乙方不按合同约定，履行服务义务，中途提出终止合同的，乙方应向甲方返回所有已收取的合同款项，并向甲方支付合同金额的20%作为违约金。

8.乙方达到结算合同款项条件后，向甲方出具对应金额的发票。非乙方原因，甲方收到发票后30日内应予以支付，否则自第30日起，乙方可要求甲方按同期央行贷款基准利率向乙方支付相应逾期利息。

9.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、安全

乙方应按照相关规定落实安全防护措施，由于乙方原因导致的人员伤亡或其他事故，责任由乙方承担与甲方无关，并立即通知甲方。

十七、特别约定

本项目通过政府采购方式产生，合同双方应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等政府采购法律、法规。当出现政府采购相关法律、法规规定的中止或者终止履行合同情形，双方应当严格执行。

十八、争议解决办法

1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

2.对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第50条之规定，本合同自签订之日起2个工作日内，由采购人在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)上公告。

3. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人                          法定代表人

或委托代理人：                      或委托代理人：

联系电话：                          联系电话：

地址：                              地址：

签订日期：     年   月    日

# 第四章 采购内容及技术要求

一、项目概况

1、项目名称：余姚市公安局交通警察大队视频会议系统设备采购项目；

2、采购方式：公开招标；

3、预算价：413000元，最高限价：388532元，高于最高限价的作无效标处理。

二、需求简介及实现功能要求

根据余姚交警大队高清视频会议系统建设规范的要求，本次建设利用现有IP网络在余姚交警大队中心机房建设一套一体化云MCU平台，用于汇聚余姚交警大队主会场及下属8个中队分会场视频会议系统，并能跟宁波市交警局和余姚市局高清会议系统无缝数字级联。在大队中心会议室建设一套高清视频会议系统，在8个下属所队分会场各建设部署一套高清视频会议系统，实现余姚全市交警单位与宁波市交警局、余姚市局高清会议系统的音频、视频互联互通。

本次视频会议系统建成后需实现如下功能：

1.实现全网能进行1080P高清会议图像接收和发送；

2.实现余姚交警会场与宁波市交警局会场的视频会议；

3.传送全运动的图像和高保真的声音效果；

4.支持H.239双流功能，全网支持1080P@30fps+UXGA@30fps和1080P@30fps+1080P@30fps双流接收模式，实现远程培训、授课等功能；

5.本系统用于召开视频会议，还具有召开可视指挥调度、应急指挥、多点研讨、技术培训、远程教育等功能；

6.能够与宁波市交警局高清会议系统无缝数字级联，实现会议与上级会议系统的互联互通，收听收看上级传达的会议精神。

三、设备配置清单及技术参数（打“※”为核心产品）

| 序号 | 名 称 | 参数 | 用量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ※中心控制平台MCU （核心产品） | 1、本次招标MCU需与宁波市交通警察局、宁波市公安局已有高清会议系统无缝数字级联，实现互联互通互控，如非同一品牌提供所投产品与宁波市公安局交通警察局电视电话会议系统无缝数字对接证明方案。 2、MCU采用嵌入式一体化设计，标配双电源冗余备份，保证设备7*24小时长时间连续运行。支持同一平台同时接入不同类型终端，包括普通硬件终端、软件即时通信终端（包括windows、android、ios操作系统）、web终端，可实现随时随地召开各类视频会议、即时通信功能。 3、■本次项目配置不少于10个1080P30终端并发入会授权。 4、支持不少于500个IM（即时通信）客户端注册使用。 5、支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，支持H.323 终端、SIP终端、RTC终端同时入会。 6、会议速率支持128Kbps－8Mbps。 7、支持H.264、H.264 High Profile视频编解码协议，具备较强的兼容性。 8、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 9、支持H.239、BFCP双流协议标准。 10、支持1080P60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 11、支持双流带宽智能调整，终端发送双流时，自动降低主流的发送带宽；终端停止双流时，自动升高主流的发送带宽。 12、支持高清多画面合成，会议中最大画面合成数≥25。 支持多路智能混音特性，支持多种音频格式的终端加入同一会议，支持所有与会终端全部混音。 13、支持内置统一管理功能，采用B/S架构，通过WEB方式即可完成系统的配置和会议操作。 14、■支持XMPP协议，支持即时通信功能。即时通信客户端支持查看组织架构、文字聊天、分组讨论、虚拟会议室参加视频会议、自主召开多方视频会议、文档共享等功能。 15、支持多种方式展现用户的个人日程，包括列表、日视图、周视图等方式。可在视图中直接选择时间段创建会议，或者对已有的会议进行操作。支持对个人会议管理，包括待确认的会议、预约的会议、正在召开的会议、不参加的会议。对不同的会议可做不同的操作，例如预约的会议可选择编辑会议、取消会议、马上召开等。 16、■支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音。支持不少于4个独立的预监窗口。 17、支持HTTPS、H.235、AES、TLS、SRTP等多种安全标准； 18、系统支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。 19、支持不少于2个千兆以太网口，支持网口热备份。 20、支持多网段接入功能，可满足多个不同网段的终端参加同一会议。 21、支持H.460技术，可实现防火墙穿越部署。 22、支持较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，30%的丢包率情况下视频会议仍可进行，80%的丢包率情况下音频基本清晰，不影响会议正常进行。 23、■提供电信设备入网证的证书复印件。 | 1 | 台 |
| 2 | 高清会议终端 | 1、视频会议终端需与MCU为同一品牌。 2、采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 3、■终端采用国产嵌入式操作系统。 4、■终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。 5、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 6、支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。 7、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 8、支持H.239、BFCP双流协议标准。 9、支持1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 10、■支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口。 11、■支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明） 12、支持空闲或会议中电话接入。 13、■支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 14、支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 终端配套的遥控器支持ZigBee控制，在不低于15米可控范围内，控制信号不会被遮挡。 15、支持OLED显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码。 16、支持双流叠加视频水印，可实现双流数据内容叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。 17、支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。 18、支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 19、支持安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 20、支持国密SSL控制信令加密，国密SSL协议实现满足《GB/T 38636-2020信息安全技术层密码协议(TLCP)》 21、支持SRTP码流加密，SRTP协议符合RFC3711规范，密钥协商符合RFC4568规范。（需提供权威机构检测报告证明） 22、支持防火墙和NAT穿越。 23、支持较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 24、■提供电信设备入网证的证书复印件。 | 1 | 台 |
| 3 | 会议摄像机 | 1、■摄像机需与高清会议终端同一品牌。 2、支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 3、镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 4、支持不小于12倍光学变焦。 5、支持广角镜头，水平视角不小于72°。 6、■视频输出接口支持SDI、DVI、HDBaseT接口。 7、■支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 8、支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 9、支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 10、支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 11、支持根据安装方向自动翻转图像。 12、支持保存不少于255个预置位。 13、支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 14、支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 1 | 台 |
| 4 | 全向麦克风 | 1、■全向麦克风需与高清会议终端同一品牌。 2、支持360°全向拾音，拾音距离不低于6m。 3、支持数字音频接口，由高清会议视频终端供电。频响100Hz~20KHz 4、支持AGC（自动增益补偿）、ANS（自动噪声抑制）、AEC（自动回声抵消）技术。 5、支持抗手机干扰功能。 6、支持不少于3级麦克风级联部署，可满足更远距离声音采集。 7、支持哑音开关，可非常便捷的对麦克风进行哑音操作。 8、支持智能跟踪发言人，发言人对应咪头指示灯自动跟踪亮起。 | 1 | 只 |
| 5 | 一体会议终端 | 1、采用嵌入式硬件一体化结构，内置1080p高清摄像头，部署便捷。 2、会议速率支持128Kbps—8Mbps。 3、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 4、支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码协议。 5、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6、支持H.239标准双流协议。 7、内置高清PTZ摄像机，支持5倍光学变焦，支持不小于72°水平广角视野，水平转动角度不小于±100°、垂直不小于±30° 除内置摄像机外，还需独立提供不少于1路视频输入、2路视频输出接口、1路10/100M以太网接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 8、支持1080p60高清视频解码、支持720p60高清视频编码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 9、支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 10、支持较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 11、■提供产品电信设备入网证。 | 8 | 台 |

- 商务条款

4.1供货期：合同签订后20天内完成安装调试(中标人参照投标承诺的合同供货期执行)

4.2供货地点：甲方指定地点。

4.3售后服务

所有产品提供3年质保和免费上门服务，质保期内产品质量如出现问题实行无条件免费更换。

售后服务响应时间为2小时以内，48小时内解决问题；终身提供产品应用维护和技术咨询服务。

4.5技术培训：提供技术培训服务，免费提供系统使用、维护培训服务及必要的支撑技术培训服务。提供针对用户和管理员的系统应用操作免费现场培训服务，并委派专人解答、指导使用人员提出的问题。为保证系统及设备正常工作，供货方应负责培训用户维护人员，使维护工作人员能完全熟悉并掌握系统维护技能，及时排除一般故障。

4.6付款方式

4.6.1合同生效并具备实施条件后7个工作日内采购人支付给中标人合同总价40%的合同预付款，采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，要求中标人提供合同金额40%等额的银行保函、保险保单或担保材料等。项目验收合格后支付合同总价的60%。

4.6.2签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可对预付款的比例进行调整。

4.6.3中标人未能在约定的供货安装时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，采购人有权暂缓支付货物款。

4.7验收要求、标准

4.7.1 验收以采购文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。

4.7.2 供货安装完成后，中标人应该向采购人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标人未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标人承担一切责任。

4.7.3 验收委托余姚市质量检验检测中心负责，验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

4.7.4 符合验收条件的，由采购人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标人应按照验收中提出的意见整改。

4.7.5 整改完毕且复验合格后将本项目货物交给采购人使用，完成日期以通过复验日期为准。

4.7.6采购人在中标人送货、安装、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

# 第五章 投标文件格式

投标文件

项目编号:CG

项目名称：

投标人：

二○二四年  月  日

一、价格部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲开标一览表 | 附件一 |  |
| 2 | ▲报价明细表 | 附件二 |  |
| 3 | 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业资格证明材料 | 若有，附件三或附件四或附件五 |  |
| 4 | 报价合理性书面说明或相关证明材料（参考） | 若有，附件六 |  |
| 5 | 投标人需要说明的其他文件和资料 | 若有 |  |
| … | … |  |  |

附件一

一、开标一览表

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 余姚市公安局交通警察大队视频会议系统设备采购项目 | 人民币（大写） 元 （￥ 元） |  |

注：▲1、本次公开招标设有最高限价：不得超过38.8532万元/年；投标报价超出最高限价的，作无效报价处理。

投标人全称（盖章）：

日期：

附件二

报价明细表

项目编号：               项目名称：               （价格单位：人民币元）

| 类别 | 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议系统 | 1 | 中心控制平台MCU | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 2 | 高清会议终端 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 3 | 会议摄像机 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 4 | 全向麦克风 | 1 | 只 |  |  |  |
|  | 5 | 一体会议终端 | 8 | 台 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |
| 注：1、本次项目报价已含项目实施配件及集成费用； 2、投标综合单价包括货物的购置费、运输费、途中损耗费、施工安装费、调试费和各种技术措施费、施工人员保险费、人员培训费、各种税费、各类线材配件费用、风险费、管理费、利润、税金等有关完成本项目的全部费用以及参加采购活动所发生的全部费用。 |

投标人全称（公章）：

日期：

附件三（按照项目类型填报声明函，若货物制造商有大型企业，则不需要提供该声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于      工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件四

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日  期：

附件五

监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业

附件六

报价合理性书面说明或相关证明材料（参考）

- 投标人提供自己制造的产品：应按单个产品提供原材料及零配件的数量、购入单价、购入供应商，加工制造所需的工时、人工费，以及汇总合计价格。原材料及零配件已购入的应当提供购入发票复印件，拟购入的应在交货时向采购人提供进货发票复印件（原件备查）。

- 投标人提供其他供应商制造的产品：应提供购入价格和供应商清单。购入供应商是中间商的，须提供直至产品原厂商的全部销售渠道证明材料。已购入货物的应提供进货发票复印件，拟购入货物的应在交货时向采购人提供进货发票复印件（原件备查）。

- 投标人涉及的人工服务费用：应提供参与项目员工的名单、工作量、年度收入及费用清单（包括但不限于应发月工资奖金、投标人单位应缴纳的社保费及公积金，年度加班费及奖金等明细清单及合计），并提供上述员工最近社保缴纳清单。

供应商名称（公章）：

日  期：

- 资格和商务技术文件目录

（1）▲诚信投标承诺书………………………………………………………（页码）

（2）▲企业营业执照或事业单位法人证书…………………………………（页码）

（3）法定代表人（企业负责人）的身份证明书…………………………（页码）

（4）法定代表人（企业负责人）授权书…………………………………（页码）

（5）▲投标人情况表……………………………………………………    （页码）

（6）环保及自主创新产品证书……………………………………………（页码）

（7）项目实施组织方案……………………………………………………（页码）

（8）投标产品的主要技术数据和性能的详细描述………………………（页码）

（9）▲技术响应偏离表  ……………………………………………………（页码）

（10）投标人业绩情况一览表 ……………………………………………（页码）（11）项目组主要人员清单 ………………………………………………（页码）（12）项目负责人简历表    …………………………………………… （页码）（13）服务方案、运营方案 ………………………………………………（页码）（14）评分对应表 …………………………………………………………（页码）（15）投标人认为有必要提供的其他资料及评分所对应相关材料…… （页码）

附件七

诚信投标承诺书

致余姚市政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标之日起有效期为90天。

6、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且在本项目公告日前3年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、需经听证程序的较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

日 期：

特别说明：本承诺书不得实质性改动，否则视为无效标。

附件八

法定代表人（企业负责人）身份证明书

同志；在我单位任           职务，系我单位法定代表人（企业负责人），特此证明。

身份证号码：

联系电话：

投标人全称（盖章）：

日期：

法定代表人（企业负责人）授权委托书

余姚市政府采购中心：

我     （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人（企业负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号     项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：               职务：

授权代表身份证号码：

法定代表人（企业负责人）签名（或签名章）：            职务：

投标人全称（公章）：                    日  期：

附件九

投标人情况表

投标人全称（公章）：                                                                            填表日期：

| 投标人名称 | 注册年度 | 注册资金 （万元） | 资格（质）证书批准单位 等级批准时间及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 经营场所 | 在职 技术人数 | 得奖或评优项目数量 |

注：1、在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍。

2、有关资质和获奖情况需提供证书扫描件。

附件十

技术响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 品目/内容 | 招标要求 | 投标响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特别说明：技术偏离不得笼统提供，必须按招标文件要求逐条明确填报，并按要求提供技术支持证明资料所对应页码，偏离情况应当如实分别填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人全称（盖章）：

日  期：

附件十一

投标人业绩情况一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 合同起止时间 | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同、用户验收报告（如有）。 |

投标人全称（盖章）：

日  期：

附件十二

项目组主要人员清单

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。 须提供本项目负责人及管理团队的社保证明。

投标人全称（盖章）：

日  期：

附件十三

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 职 称 |  |
| 学 历 |  | 年 龄 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目负责人年限 |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 开竣工日期 | 承接项目质量 |

注;提供相关资质、职称等证书的扫描件

投标人全称（盖章）：

日  期：

附件十四

### 项目服务方案、运维方案

投标人全称（盖章）：

日  期：

附件十五

评分对应表

| 评分项目 | 投标响应文件对应资料 | 投标响应文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评审标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

投标人全称（盖章）：

日  期：

附件十六

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期：年月日 | 乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期：年月日 |
| --- | --- |

附件十七

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：年月日

授权代表（签名）；

日期：年月日

| 联合体甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期：年月日 | 联合体乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期：年月日 |
| --- | --- |

附件十八

分包意向协议

（投标人名称    ）若成为（项目名称     ）（采购编号：        ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（投标人名称     ）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称      ），（某分包供应商名称       ），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

（分包供应商名称      ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究你公司法律责任。

投标人名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

……

日期：  年  月   日