慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程（一期）显示及监控系统建设项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

项目编号：QTGGZY2023147

采 购 人：慈溪市文化体育发展有限公司

代理机构：慈溪市基建审计事务所

编制日期：2023年11月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”“商务和技术文件”“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	11

第四章  采购合同样本	20

第五章  招标内容与技术需求	22

第六章  商务条款	40

第七章  附件	41

# 第一章  招标公告

发布日期：2023年11月8日

根据《中华人民共和国招标投标法》《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》（慈国资〔2014〕149号）等有关法律规定，慈溪市基建审计事务所受慈溪市文化体育发展有限公司委托，就慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程（一期）显示及监控系统建设项目进行公开招标，欢迎国内符合要求的投标方前来投标。

一、项目编号：QTGGZY2023147

二、项目名称：慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程（一期）显示及监控系统建设项目

三、招标方式：公开招标

四、项目概况：

| 标段 | 采购项目 | 数量 | 简要规格描述 | 预算价（元） | 最高限价（元） | 交货完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程（一期）显示及监控系统建设项目 | 1批 | 体育馆南北大屏、中央环屏和体育场大屏、监控设备等采购 | 3151300 | 2900000 | 项目建设周期为2个月，合同签订后1个月内完成设备供货、安装调试，并通过竣工验收；试运行1个月。 |

五、投标人资格要求：

1、投标人须具有合法有效的企业营业执照。

2、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体投标。

## 六、获取招标文件

1、时间：即日起至2023年11月28日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2、地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

3、方式：投标人登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）的注册账号后，进入乐采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件；投标人只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；投标人网上报名操作指南详见浙江省政府采购网办事指南。 通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就采购文件提出质疑投诉，未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

注：请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、售价（元）：0

## 七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2023年11月30日14:30（北京时间）

2、投标地点（网址）：乐采云平台。

3、开标时间：2023年11月30日14:30

4、开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第四开标室（乐采云平台）。

## 八、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

九、投标保证金截止时间：

1、投标保证金金额（人民币）：6万元。

2、投标保证金形式可选择：银行转账、电汇形式缴纳，不接受现金交纳形式。投标人名称应与递交保证金账户名称一致，否则不予认可。

3、投标保证金应于2023年11月28日17：00之前交纳到以下账号并到账。

收款单位：慈溪市基建审计事务所

开户银行：宁波慈溪农村商业银行城东支行

账    号：201000151846700

## 十、其他补充事宜

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项号的投标。

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3、落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

## 十一、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.招标人信息

名    称：慈溪市文化体育发展有限公司

地    址：慈溪市白沙路街道新城大道北段东侧

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：0574-58014001

质疑联系人：袁先生

质疑联系方式：0574-58014003

2.采购代理机构信息

名    称：慈溪市基建审计事务所

地    址：慈溪市三北大街732号中兴大厦4楼419办公室

传    真：0574-63010961

项目联系人（询问）：周工、陈工

项目联系方式（询问）：0574-63813576/0574-63989820

质疑联系人：胡冲辉

质疑联系方式：0574-63989820

3.监督管理部门信息：

名称：慈溪市文化和广电旅游体育局

地址：慈溪市古塘街道新城大道北路1777号

传真：/

联系人：高亮

监督投诉电话：0574-63081875

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“招标人”系指慈溪市文化体育发展有限公司。

2、“代理机构”系指慈溪市基建审计事务所。

3、“供应商（投标人）”系指向招标人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的相关技术服务以及其他类似的义务。

6、“▲”系指实质性响应条款。

7、合格的投标货物或服务：

7.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

7.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

7.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

▲7.4合格货物来源：国产。本项目不允许采购进口产品。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

2、中标人需按慈溪市公共资源交易中心的规定，缴纳中标金额0.15‰的交易费。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。投标报价包括完成本项目所需的一切费用，包括含软件、设备维护、技术服务、驻场人员工资、食宿费、交通费、售后服务及运营维护期内等全部费用。投标人只允许有一个报价，招标人和招标代理机构不接受有任何选择性的报价。

2、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标保证金

▲1、投标保证金缴纳：

（1）投标保证金金额（人民币）：6万元。

（2）投标保证金形式可选择：银行转账、电汇形式缴纳，不接受现金交纳形式。投标人名称应与递交保证金账户名称一致，否则不予认可。

（3）投标保证金应于2023年11月28日17：00之前交纳到以下账号并到账。

收款单位：慈溪市基建审计事务所

开户银行：宁波慈溪农村商业银行城东支行

账    号：201000151846700

2、有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件要求提供履约担保；

（3）中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，将没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

5、投标保证金的退还：未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金在采购合同签订后五个工作日内退还。

七、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，招标人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

八、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购－电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

九、投标文件的组成、制作

1、投标文件的组成：

A.第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或电子营业执照或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）。

A3、投标保证金汇款凭证复印件加盖投标人公章；

B.第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款响应表；

B7、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C.第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函。

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标人通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的备份投标文件1份，即按“项目采购－电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各投标人应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请投标人自行把握时间。

▲十、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十一、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：              “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：                                              ；

（3）项目名称：慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程（一期）显示及监控系统建设项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

供应商未按上述要求标记的，招标人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十二、投标文件的递交

▲1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到乐采云 （https://www.lecaiyun.com）。

2、电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：慈溪市基建审计事务所（慈溪市三北大街732号中兴大厦4楼419室），联系方式：周工，陈工0574-63813576/0574-63989820。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：594270148@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向招标人提交正式文件。

十三、开标

1、本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。其中在乐采云发起视频会议时需要供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。乐采云视频会议目前不支持手机端。

2、投标截止时间后，供应商登录乐采云 （https://www.lecaiyun.com），用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与乐采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

3、特别说明：乐采云 （https://www.lecaiyun.com）如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4、本项目原则上采用乐采云电子投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十四、评标

1、招标人依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》及其他有关办法等有关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十五、招标文件的澄清和修改

1、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十六、异议和投诉

1、在招标投标过程中，投标人有权提出异议。对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。超过以上期限提出的异议，招标人不予受理。

2、招标工作将公开接受社会监督。投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权投诉，投诉处理程序依据《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行））的有关规定执行。

3、提出异议和投诉的投标人或者其他利害关系人须保证其提出的异议、投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4、经核实，异议、投诉内容和相应证明材料与事实不符的，将被视为不良异议、投诉行为，且将有可能被限制参加后续项目的投标。

▲十六、预算价

1、本次公开招标设有预算价：3151300元，最高限价：2900000元，投标报价超出最高限价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目向中标供应商收取招标代理服务费27000.00元。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归招标人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

1.4本次采购非专门面向中小企业，采购标项对应的中小企业划分标准所属行业为工业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指招标人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。对明显畸高、畸低的评分（其主观分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

▲修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

多家供应商提供任一的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交招标人。招标人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。

中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新采购。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2乐采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清－待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清－全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者代理机构沟通并作书面记录。招标人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、投标人须具有合法有效的企业营业执照。 2、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）。 A3、投标保证金汇款凭证复印件加盖投标人公章； |
| 资格性审查结论 |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、招标人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，招标人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六，1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位2023年8月-2023年9月为授权代表缴纳社保的证明资料扫描件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九，1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个供应商方案。 | 是否有两个供应商方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3－序号9在乐采云上无须添加关联点。

附表3：                            商务和技术评分表

项目编号：

| 考核项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术、商务分（65分） | 技术参数响应情况 | 根据投标人提供货物配置和技术参数进行打分，经评标小组讨论认可，技术参数完全符合的得14分；标有●号的指标每负偏离一项扣2分；注：对于“●”条款投标人若未负偏离即视为承诺签订合同前提供相关证明材料。 | 14 |
|  | 项目需求理解 | 根据投标人对本项目需求的理解程度与项目需求的吻合程度进行综合评议（5分）： 对本项目现状与需求得分析透彻，问题剖析准确的得5分； 对本项目现状与需求的分析、问题剖析与实际情况基本吻合的得3分； 对本项目现状与需求的分析、问题剖析不符合实际情况的得1分； 未提供不得分； | 5 |
|  | 设计方案 | 根据投标人对现场勘察情况和深化方案设计进行综合评议（9分）： 勘察内容详尽，方案合理针对性强的得9分； 勘察内容基本完整，方案简略合理的得5分； 勘察内容略有欠缺，方案基本符合采购人需求的得1分； 未提供不得分； | 9 |
|  | 实施方案 | 根据投标人提供的施工过程中体育馆内原有设施保护方案、供货安装（调试）方案进行综合评议（4分） 保护方案和供货安装（调试）可行有效、详实细致，合理的得4分； 保护方案和供货安装（调试）可行性、合理性略有欠缺的得2分； 保护方案和供货安装（调试）缺乏针对性，内容不全的得1分； | 4 |
|  |  | 根据投标人提供的项目实施的技术力量和人力资源安排、管理措施、实施计划流程、工期进度掌控措施、质量保证措施，安全保证措施、验收方案等方面进行综合评议（5分）。 实施方案详细、考虑周全且符合采购人需求的得5分； 实施方案基本合理，基本符合采购人需求的得3分； 实施方案有缺陷，不能完全满足采购人需求的得1分； | 5 |
|  | 项目应急预案及处置措施 | 根据投标人针对本项目实施过程中出现突发情况时的应急预案、处置措施、应急方案等方面进行综合评议（5分）： 应急方案可行有效、详实细致，合理的得5分； 应急方案可行性、合理性略有欠缺的得3分； 应急方案缺乏针对性，内容不全的得0分； | 5 |
|  | 大屏播放内容安全防护方案 | 根据投标人提供的大屏播放内容安全防护方案从可行性、有效性、成熟度等方面进行综合评议（6分）： 安全防护方案可行、有效、成熟的得6分； 安全防护方案基本合理，基本符合采购人需求的得3分； 安全防护方案有缺陷，不能完全满足采购人需求的得1分。 未提供不得分； | 6 |
|  | 售后服务方案及质保期承诺 | 根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于质保承诺、售后承诺、售后响应速度、售后保障措施等进行综合评议（3分） 售后服务方案详尽细致、合理可行的得3分； 售后服务与维保方案较为细致、可行性一般的得2分； 售后服务与维保方案略有欠缺，但基本符合采购人需求的得1分 未提供不得分； | 3 |
|  |  | 根据投标人提供的培训计划、培训内容进行评议（3分）： 培训内容完善、培训计划周全、安排合理的得3分； 培训内容较完善、培训计划笼统的得2分； 培训内容及计划考虑不够充分的得1分； 未提供不得分； | 3 |
|  |  | 根据投标人在满足招标文件要求（三年质保）基础上，投标人承诺LED屏幕主体每延长一年质保加1分，最多加2分；本项满分2分。 | 2 |
|  | 项目团队人员配置情况 | 根据投标人拟投入本项目的团队人员情况（投标文件中提供社保部门出具的开标日前近三个月（除开标当月）中任意一个月投标人为其缴纳的社保证明复印件和上述相关证书并加盖投标人公章，否则不得分。） 根据投标人团队成员的资历简历，承担过类似项目的实际经验等进行评议（4分）： 人员资历高、类似项目经验丰富的得4分； 人员资历较高、类似项目经验较丰富的得2分； 人员资历不高、类似项目经验欠缺的得1分； 未提供不得分； | 4 |
|  | 业绩 | 供应商自2020年1月1日以来（以签订合同日期为准）承担过类似相关项目的，每一个业绩合同（协议）得1分，本项最高得2分。 注：投标文件提供合同（协议）复印件并加盖公章。注：需提供合同复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准，未提供或提供不全的不得分。 | 2 |
|  | 合理化建议 | 根据投标人提供的项目实施中合理化建议进行综合评议（3分）： 建议合理、可行的得3分； 建议基本合理，基本符合采购人需求的得2分； 建议有缺陷，不能完全满足采购人需求的得1分； 未提供不得分； | 3 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                                年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价：3151300元，最高限价：2900000元，投标报价超出最高限价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九，1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2－序号4在乐采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

项目编号：

| 供应商 分值 | 分值 |
| --- | --- |
| 价格分35分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值20% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分35分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×35%×100 | 35 |
| 报价得分（35分） |  |

# 第四章  采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方：

乙方：

甲乙双方根据                        项目（招标编号       ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、工期：

项目建设周期为2个月，合同签订后1个月内完成设备供货、安装调试，并通过竣工验收；试运行1个月。

二、合同金额：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 总价（大写）： |  |

注：（1）本项目合同金额应包含但不限于供方完成本项目全部系统建设、调试，经需方验收合格投入正式运行并交付甲方使用前发生的一切费用【包括设备产品/系统供货费用、安装调试费（含完成安装调试验收合格所需的所有零部件费用）、第三方接口费用、验收、人员培训费、售后服务、企业管理费、合理利润、风险费用、税金等为完成本项目所产生的全部费用】。

三、合同不可分割的组成部分：

1. 招标文件；

2. 乙方的投标文件；

3. 中标通知书。

四、质量保证：按招标文件要求执行。

- 付款方式

六、履约保证金

在签订合同后5个工作日内，供方向需方提供合同总价的1%作为履约保证金，项目履约完成后无息退还。

七、成果提交

1、乙方须提交项目相关的技术设计书、开发文档、技术总结、关键功能代码等资料。

2、系统通过验收后，乙方应提供不少于3年质保期的免费维护、升级，质保期内对新增或调整需求提供免费的修改完善。

3、其他需要提交的成果资料等

八、质量与验收

1、本项目验收工作由甲方组织进行验收；第一次验收不合格的，必须无偿返工，并于10个自然日内完成。两次验收不合格的，甲方有权解除合同，收回已经支付的服务费，且履约保证金不予退还，同时乙方赔偿甲方合同价款的20%的违约金。

2、本项目验收费由乙方负责。

九、甲、乙双方在合同期内必须遵守国家法律法规及保护甲、乙双方的合法权益。

十、违约责任

1、乙方项目延误完成每延期一天，甲方有权扣除履约保证金1000元/天，履约保证金不足时，从合同款中扣除；

2、乙方擅自更换项目负责人须向甲方支付违约金1万元/人.次。项目实施过程中项目责任人须现场参与。本项目召开的会议项目负责人必须参加，未经招标人同意每缺席一次，甲方有权扣除履约保证金1000元/天，履约保证金不足时，从合同款中扣除；

3、乙方应提供24小时的响应服务，保证在任何时候甲方都能及时找到项目负责人。服务期内违约一次，甲方有权扣除履约保证金2000元/次，履约保证金不足时，从合同款中扣除；

4、乙方违约行为将被记录信用失信行为。

十一、争议的解决

本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协调解决。协商不成时，可以向合同签订地点的人民法院起诉。

十二、其他

1、项目成果的知识产权归甲方所有，成果汇交后乙方不得私自留用和转让。

2、此项目合同下所产生的应收账款不得质押、转让。

2、乙方每个月向甲方汇报项目实施进程，以便甲方监控项目全过程。

3、乙方要协调项目中所有的人员和资源，保证项目顺利进行。

4、因上级主管部门对项目技术要求和内容进行调整，乙方无条件服从。

5、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。本合同一式五份，双方签字、盖章后生效，甲乙双方各持两份，招标代理存档一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：     法定代表人（签字或盖章）：

地址：                         地址：

法定代表人：                   法定代表人：

签订地点：                     签订日期：    年  月  日

# 招标内容与技术需求

## 项目背景

1、国家政策背景

全民健康是国家综合实力的重要体现，是经济社会发展进步的重要标志。全民健身是实现全民健康的重要途径和手段，是全体人民增强体魄、幸福生活的基础保障。实施全民健身计划是国家的重要发展战略。

2021年7月国务院印发《全民健身计划（2021—2025年）》主要任务是加大全民健身场地设施供给。制定国家步道体系建设总体方案和体育公园建设指导意见，督导各地制定健身设施建设补短板五年行动计划，实施全民健身设施补短板工程。盘活城市空闲土地，用好公益性建设用地，支持以租赁方式供地，倡导土地复合利用，充分挖掘存量建设用地潜力，规划建设贴近社区、方便可达的场地设施。新建或改扩建2000个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场馆等健身场地设施，补齐5000个以上乡镇（街道）全民健身场地器材，配建一批群众滑冰场，数字化升级改造1000个以上公共体育场馆。

开展公共体育场馆开放服务提升行动，控制大型场馆数量，建立健全场馆运营管理机制，改造完善场馆硬件设施，做好场馆应急避难（险）功能转换预案，提升场馆使用效益。加强对公共体育场馆开放使用的评估督导，优化场馆免费或低收费开放绩效管理方式，加大场馆向青少年、老年人、残疾人开放的绩效考核力度。做好在新冠肺炎疫情防控常态化条件下学校体育场馆向社会开放工作。

2、慈溪市政策背景

《慈溪市旅游和体育发展“十四五”规划》指出从群众体育体系建设、体育赛事品牌建设、竞技体育成就、体育产业发展等方面总结体育发展成绩。布局体育“一核四区”：一核：全民健身集聚核。四区：即东部户外休闲区、南部山地运动区、西部装备制造区以及北部水上运动区。

体育方面从大众及小众两方面着手加强体育设施建设，满足体育人群不同需求；挖掘传统体育，建设民间体育项目名录，通过改进提升趣味性与参与性，推动民俗体育向日常生活运用发展；提高日常生活、公共场所体育健身氛围，丰富体育用品类型，带动体育消费向生活化发展；推动体教融合，完善体育人才培育。

二、详细设计方案

具体详见附件《慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程（一期）显示及监控系统建设项目建设方案》。

1、体育场室外P5大屏技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | ●1、像素点间距：≤5mm，刷新频率（Hz）≥3840 2、像素密度（点/m2）≥40000，尺寸（mm）320mm(W)*160mm（H）*17.4mm，模组分辨率（W×H） 64×32 3、箱体结构：箱体拼接支持拼缝微调节结构 4、校正功能：支持单点检测逐点校正功能 5、产品防护等级≥1P65 6、电磁兼容：150kHz~30MHz电源端子骚扰电压符合GB／T 9254-2008标准 ●7、LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描保护功能。 | m2 | 101.2736 |
| 2 | 视频处理器 | 1、设备功能：支持3840×2160@60HZ分辨率视频信号输入，支持640×480～3840*2160的多种分辨率视频信号输出。 2、刷新能力：支持刷新率调节 3、产品支持亮度调节。 4、可通过内置光感模块，根据环境光亮度自动调节屏体亮度。 5、支持输出口进行环路信号备份 6、具备除湿模式、开启后可手动关闭。 | 台 | 2 |
| 3 | 多媒体发送盒 | 1、支持素材列表视图（可视化窗口）显示和列表显示，支持素材模糊搜索、按照查询条件精确搜索 2、支持窗口大小/坐标自定义设置，支持窗口对齐，窗口自动吸附。 3、支持新建日程、修改日程、删除日程、发布日程，（1）支持多种日程的播放方式：按日播放、按周播放,、轮播、自定义播放、垫片日程。（2）支持按终端组和按终端方式发布。（3）支持定时发布和立即发布。（4）支持日程可视化编辑，编辑过程中可实时预览节目。 4、支持手机客户端扫码激活终端；支持终端列表视图（可视化窗口）显示和列表显示，视图显示模式下缩略图为终端截屏，实时显示终端播放的最新画面，支持动态更新。 5、支持接入NVR、IPC、流媒体服务器直接取流显示，支持取实时流、回放流，同时显示4路取流1080P。 6、软服务器支持PC端部署，端口配置，服务器数据存储路径配置，开机自启动配置，恢复默认参数功能。 7、节目日程查看、发布；发布记录查看；支持终端远程开关机、重启、插播、删除、播放控制。 8、支持无线投屏功能，终端支持安装软件进行无线投屏 9、支持HDMI任意分辨率配置输出功能 | 套 | 1 |
| 4 | 智能大屏一体机 | 配置：不低于8核国产化处理芯片，处理能力不低于2.8 GHz，8G双通道内存，高速SSD系统盘容量不低于256G，2G独立显卡； HDMI高清音视频输出接口，音频输入/输出接口，双千兆网口，不少于4个USB2.0、4个USB3.0接口 3：预装智能大屏管理平台，具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理（大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；）支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能； 4：支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机设备增删改查的统一管理；支持查看播控主机、 PC 主机、中控主机设备的在线/离线状态；支持通过平台远程重启、更新播控主机的程序；支持场景关联播控主机的开关量模式 | 台 | 1 |
| 5 | 控制软件 | 1支持屏幕、网页、窗口等类型投屏，不需要外接物理线缆；通过电脑/平板远程控制播控主机，并可实时显示画面，支持设置抓屏区域的分辨率，可设置为7680×2160、 3840×2160、 2736×1824、 1920×1080、 1280×720； 2、支持可视化展示播控主机、屏幕、拼控器、中控主机、PC主机、KVM坐席等设备的在离线统计信息以及播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、设备告警等信息 3、支持按照当前选定显示屏同分辨率播放信号、视频文件、字幕、图片等，支持网页、图片、视频、PPT、Word、Excel、PDF、文本等内容的播放，可设置播放时长、播放顺序、支持大屏内容实时查看、支持远程操控。 4、支持拼控器、播控主机、 KVM 坐席、 PC主机、中控主机设备增删改查的统一管理；支持查看播控主机、 KVM 坐席、 PC 主机、中控主机设备的在线/离线状态；支持通过平台远程重启、更新播控主机的程序；支持场景关联播控主机的开关量模式 | 套 | 1 |
| 6 | 散热设备 | 正2P空调散热+散热风机百叶窗，含空调管道加长延伸 | 套 | 4 |
| 7 | 智能配电箱 | 1、配电柜≥120KW 2、控制：PLC控制器，网络远程控制 3、配电柜壳体采用折弯焊接加固；钣金厚度≥1.2mm，表面喷塑；外壳无划痕。 4、配电柜输入保护： 塑壳断路器保护， 输出保护： 微型断路器保护， 两级均有断路器保护措施； 5、配电柜采用德断路器、接触器； 6、配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格： RV-0.75mm²； 7、配电柜接线端子连接方式：紫铜端子压接；线径余量：较标称值余量20%； 8、配电柜控制器PLC；网络通讯端口： TCP/IP 网络；串口通信端口： RS232；软件支持： PC 软件、 C/S B/S 及手机 APP 软件进行远程控制；串口（中控）、网络可同时进行控制； | 台 | 1 |
| 8 | 光模块 | 10G光模块，支持9.95至11.3Gb/s的比特率，可热插拔，10公里传输距离，电源：+3.3V，功耗<1.5W | 台 | 4 |
| 9 | 光纤 | 12芯 | 米 | 300 |
| 10 | 亮度自动调节 | 光感探头，监控环境亮度，配合实现屏体亮度自动调节，可在户外使用，三防，不需外接电源供电 测量亮度范围：0lux- 65535lux，线长：5m，工作湿度：0％RH-99％RH，无冷凝，工作温度：-20°C-70°C，额定电压：5V DC，防护等级：不低于IP65 | 台 | 1 |
| 11 | 主机安全监测系统 | 1、产品要求：支持对播放素材下发前进行预检，可对素材中存在的异常图片进行下载，并可进行删除、白名单配置等操作； ●2、针对出现的违规信息内容播放的情况，可对违规信息作出信息处置策略。 支持对智慧屏终端中播放的内容进行敏感内容检测；支持对智慧屏终端的播放内容进行敏感词检测，可自定义配置敏感词，同时可基于敏感词库进行检测； 4、系统应支持智慧屏终端的内容实时检测，包括敏感图片、敏感视频、敏感词检测，并支持配置内容管控策略，进行屏幕遮盖、关机等策略禁止智慧屏敏感内容播放。 | 套 | 1 |
| 12 | 多功能卡 | 支持RS232串口或千兆网口通信 支持用网口连接在接收卡之前、之间或最后 具有定时功能，可替代定时器和延时器 支持配电箱温度检测 8路电源开关控制 4路传感器接口，可连接光探头实现自动亮度调节，或者连接其他外设，例如温度探头 1路音频输出接口 输入电压：DC3.3V～5.5V 额定电流：0.38A 峰值功耗：2.5W | 台 | 1 |
| 12 | LED专用镀锌钢结构 | 镀锌钢结构立体造型建设，需考虑安全，对墙体进行加固基础（基础建设提供详细的施工要求）。最终设计方案可能会因为现场情况有所改变，中标单位需作无推诿承诺；结构采用Q235B钢，根据现场环境定制，主材镀锌方通，要求能成承受屏体本身及相关元器件，并具备一定防震、防冲击、防腐蚀能力。 | m2 | 101.2736 |
| 13 | 包边及装饰 | 收边采用304不锈钢，做到与整体装修风格统一，颜色可根据用户需求定制。 | m2 | 101.2736 |
| 14 | 辅材配件 | 屏体内部网线RVV25链接线缆排线等配件 | m2 | 101.2736 |
| 15 | 主电缆 | 三相五线32平方电缆 | 米 | 20 |
| 注：施工辅助（含钢管架、地面保护、吊车、围挡）、施工费（安装 调试 培训 运输）、措施费（脚手架搭拆及地面保护等），综合考虑分摊到各部分，不单独列项。 |

2、体育场室外P5条形屏技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | ●1、像素间距：≤5mm; 2、像素密度：≥40000 pixels/m2； 3、亮度均匀性≥98%； 4、模组间缝隙≤0.03mm，水平视角≥170°，垂直视角≥170°； 5、抗拉力≥5000N和抗压力≥50000N； 6、屏体正常使用达到热平衡后，屏体温升≤25K； 7、刷新率支持1920～3840Hz可调； 8、正常工作时支持消除“毛毛虫”功能； 9、低亮高灰性能：100%亮度时，16bits 灰度；20%亮度时，12bits 灰度； ●10、平均无故障工作时间≥100000小时，故障平均修复时间MTTR不超过10分钟； 11、平均功率≤150W/m²，峰值功率≤400W/m² 12、设备具有防潮、防虫、防腐蚀、防尘、防静电、防燃烧、防电磁干扰等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保 | m2 | 45.26 |
| 2 | LED播放盒 | 1、最大带载≥130万像素 2、极限宽度4096，极限高度2596。 3、≥2路LED千兆输出网口 4、默认2主，可配置成1主1备。 5、≥1路立体音频输出接口 6、内源音频采样率固定为48KHz，外源音频可支持32KHz、44.1KHz和48KHz。 7、最大输出1080P@60Hz。 8、≥1路HDMI 1.4输入接口 9、同步模式时，使用此接口输入的视频源，支持全屏自适应播放。 10、≥2路传感器接口 11、连接亮度传感器或温湿度传感器。 12、≥1路USB 3.0接口 13、支持U盘节目导入播放和U盘固件升级。 14、≥1路USB接口 15、将上位机与设备直连，进行节目发布和显示屏控制。 16、≥1路千兆网口 17、将上位机与设备直连，或者将设备接入局域网或公网，进行节目发布和显示屏控制。 18、使用线程不少于4核处理器，主频≥1.8GHz。 19、支持H.264、H.265 4K@60Hz视频解码。 20、板载≥1GB运行内存。 21、≥6GB内部存储空间。 22、≥2路4K、6路1080P视频播放。 23、PC、手机、Pad等多种用户终端节目发布和显示屏控制。 24、集群远程节目发布和显示屏控制。 25、集群远程监控屏体状态。 | 台 | 1 |
| 3 | LED视频处理器 | 1、支持设备间备份设置 2、视频输出最大带载高达≥390万像素 3、支持带载屏体亮度调节 4、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放 5、支持创建 ≥10 个用户场景作为模板保存，方便使用 6、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 7、投屏输入子卡支持 AP / WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏和 U 盘播放 8、前面板配备LCD 显示界面，按键灯提示 | 台 | 1 |
| 4 | 视频安全准入控制 | 1、前端设备接入认证：可主动扫描现网设备（IPC、PC、NVR等）以构建资产库，通过设备特征指纹技术对前端设备的身份进行合规性认证，有效阻止前端设备的非法私接仿冒行为。同时，还支持对传输数据进行识别过滤，只放行视频、图片等有关数据，实时阻断非法流量。 2、兼容主流视频协议：快速兼容支持各类视频协议，可处理主流视频厂商私有协议、ONVIF、GB35114、GB28181等各类协议。 3、运行状态实时监控：支持对前端设备的运行状况进行实时监测，包括设备IP地址、上下线时间、终端状态、终端类型、厂商品牌、地理位置、设备在线率、接入链路质量等信息，帮助用户全面掌握资产运行状况。4、超高性能超低时延：单机采用机框插卡式设计，灵活扩展、按需部署，最高处理性能不低于数300路不少于4M码流并发，通过独创的安全处理机制，将时延控制≤20μs，对视频业务无影响。 5、部署灵活业务无感：支持串接、旁挂两种部署方式，实现快速部署上线。旁挂部署是组网高可靠性部署方案，故障时路由收敛，交换机直接上送流量，保障视频业务不中断。 6、集成安全防护功能：能够精确识别用户、应用和内容，具备完整的安全防护能力，可通过告警、邮件、短信等形式实时监控，可实现DoS/DDoS攻击防护、入侵防御功能、僵尸网络检测、Web应用防护、防病毒等功能。 | 套 | 1 |
| 5 | 多媒体发送盒 | 支持DVI、HDMI、USB、VGA、DP、AUDIO(所有接口中的任意三种接口） 支持4路RJ45或4路光纤； 3、支持640*480-3840*2160之间的多种分辨率自然输入和自适应输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点； 4、支持2D、3D格式，同时支持2D、3D一键切换； 5、支持输入信号无极缩放，自定义分辨率，完美匹配LED显示屏分辨率； 6、支持遥控器、PAD及物理按键进行调节，无需登录后台操作； 7、支持级联多台进行统一控制，并支持多台设备同时调节如亮度、对比度、锐度、刷新率、灰度等各种性能参数； 8、支持自定义底图，存储空间不少于8个G，支持图片轮循； 9、支持除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升； 10、支持30Hz的输入信号转换为60Hz的输出信号； | 台 | 4 |
| 6 | 控制软件 | 1、数据采集的视音频同步误差小于500ms 2、支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制，支持触摸屏控制 3、支持自定义分辨率桌面采集编码，包含但不限于下列分辨率3840x2160@60Hz、1920x1080@60Hz/50Hz、1280x720@60Hz/50Hz、1024x768@60Hz、1280x1024@60Hz 4、支持无需显示接口即可将单台电脑扩展出16个不同画面同时显示 5、桌面实时预览延时≤150ms 6、支持多画面投屏，多屏显示画面间隔延时≤20us | 台 | 1 |
| 7 | 智能配电箱 | 1、类型：≥60KW配电柜 2、控制：PLC控制器，网络远程控制 3、元器件：断路器，接触器 4、输入电压：380V 5、输出电压：220V 6、输出回路：三相回路，18个单相回路 | 套 | 1 |
| 8 | 电脑 | 1：搭载线程不少于8核性能的CPU，8G双通道内存，256G高速SSD系统盘，2G独立显卡； 2：支持HDMI高清音视频输出接口，音频输入/输出接口，双千兆网口，不少于4个USB2.0、4个USB3.0接口 3：23寸液晶显示器一台。 | 台 | 1 |
| 9 | LED专用铝合金钢结构 | 1：由镀锌钢结构立体造型建设，必须考虑安全，需加固基础（基础建设提供详细的施工要求及图纸）。最终设计方案可能会因为现场情况有所改变，各商需作无推诿承诺；结构采用Q235B钢，根据现场环境定制，主材镀锌方通，要求能成承受屏体本身及相关元器件，并具备一定的防震、防冲击、防腐蚀能力。 | m2 | 45.26 |
| 10 | 包边及装饰 | 正面及四周采用不锈钢包边，及防水处理 | m2 | 45.26 |
| 11 | 辅材配件 | 屏体内部网线 RVV25链接线缆排线等配件 | m2 | 45.26 |
| 12 | 主电缆 | 三相五线6平方电缆 | 米 | 40 |
| 注：施工辅助（含钢管架、地面保护、吊车、围挡）、施工费（安装 调试 培训 运输）、措施费（脚手架搭拆及地面保护等），综合考虑分摊到各部分，不单独列项。 |

### 3、体育馆P3环形造型屏技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1.LED类型：SMD1515 2.像素点间距：≤3mm 3.像素构成：1R1G1B 4.模组分辨率：64X64/张 5.模组尺寸：192X192mm塑料底壳：弧度需要采用斜角定制，模组要求有韧性的底壳和电路板。 6.像素密度：105688点/平方 7.反光率：屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤2% 8.亮度：≥700CD（0-100%无级可调） 9.色温：1000—10000K 可调，调节步长100K 10.可视角度：水平≥160°；垂直≥140° 11.亮度均匀性：≥99.20% 12.色度均匀性：在±0.002Cx，Cy之内 13.对比度：≥5000:1 14.刷新率：≥3840 Hz 15.换帧频率：60Hz 16.灰度等级：16bit 17.低亮高灰：100%亮度时，16bit；20%亮度时14bit 18.驱动方式：1/26扫 恒流驱动 19.功耗：平均≤200W/㎡；峰值≤700W/㎡ 20.模组功耗：≤25W/张 21.LED像素失控率：≤1/150000 22.拼装平整度：≤0.2mm 23.拼装间隙：≤0.2mm | ㎡ | 83.56 |
| 2 | 控制系统 | 1、LED全彩显示屏控制器。 2、分辨率3840*2160 3、产品输入接口：不少于1个HDMI或1个DP、输出接口：不少于1个HDMI输出接口，8个RJ45网口转HDMI转4K KVM高清网线传输器、支持4K分辨率信号接入。 4、产品支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*200点。 5、产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。 6、产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。 7、产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。 | 套 | 1 |
| 3 | 大屏综合平台 | ●1、支持3840×2160@60Hz分辨率视频信号输入、支持640*480～3840*2160之间多种分辨率视频信号输出。 2、刷新能力：支持对刷新率进行调节。 3、产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节 4、可通过内置光感模块，根据环境光亮度自动调节屏体亮度至最佳观看效果 5、支持输出口进行环路信号备份 6、具备除湿模式，开启后可手动关闭。 | 套 | 2 |
| 4 | 配电柜 | 1、类型：≥100KW配电柜 2、控制：PLC控制器，网络远程控制 3、元器件：断路器，接触器 4、输入电压：380V 5、输出电压：220V 6、输出回路：三相回路，24个单相回路 | 台 | 1 |
| 5 | 控制软件 | 支持实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理、各频配置、信息发布 2、可实现对显示屏各功能实时有效调度与控制，播放种类（文本文件，WORD文件，图片、视频等主流格式的文件。） 3、校时用于对信息发布终端进行时间校准。支持配置校时服务器的ip 地址；支持配置校时间隔，单位为分钟支持配管对接云平台天气服务；支持配置minio/asw存储服务；支持重新分配已经删除组织挂载的设备至新组织；支持重新分配已经删除部门挂载的资源数据至新部门 4.、平台支持管理多个信息发布服务网务关ipag，可实现接入万路级终端设备能（现场接入3个ipag，每个网关采用相关协议设备工具，可模拟接入3000台以上的终端设备） 5、支持8K分辨率（7680*4320）的信号源 6、可控制大屏的智能控制功能，包括广告、会议、监控、护眼模式的开启屏保，以及对具有除湿功能的大屏进行除湿 | 套 | 1 |
| 6 | 电脑 | 1：搭载线程不少于8核性能的CPU，8G双通道内存，256G高速SSD系统盘，2G独立显卡； 2：支持HDMI高清音视频输出接口，音频输入/输出接口，双千兆网口，不少于4个USB2.0、4个USB3.0接口 3：23寸液晶显示器一台。 | 套 | 1 |
| 7 | 老屏拆除 | 含 钢管架 地面保护 吊车 围挡，及运输到甲方仓库 | m2 | 83.56 |
| 8 | LED专用镀锌钢结构 | 1：由镀锌钢结构立体造型建设，必须考虑安全，需加固基础（基础建设提供详细的施工要求）。最终设计方案可能会因为现场情况有所改变，各商需作无推诿承诺；结构采用Q235B钢，根据现场环境定制，主材镀锌方通，要求能成承受屏体本身及相关元器件，并具备一定的防震、防冲击、防腐蚀能力。 | m2 | 83.56 |
| 9 | 辅材配件 | 屏体内部网线 RVV25链接线缆 排线等配件 | m2 | 83.56 |
| 10 | 主电缆 | 三相五线6平方电缆 | m | 40 |
| 注：施工辅助（含钢管架、地面保护、吊车、围挡）、施工费（安装 调试 培训 运输）、措施费（脚手架搭拆及地面保护等），综合考虑分摊到各部分，不单独列项。 |

### 4、体育馆P2.5南北屏技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | ●1、像素点间距：≤2.5mm 2、模组尺寸320mm*160mm，模组分辨率：128X64，像素密度：160000 点/㎡ 3、像素点组成：SMD 1R1G1B LED 灯珠 4、亮度均匀性≥99% 5、对比度≥5000 :1 6、基色主波长的测量误差值≤5nm 7、换帧频率50&60Hz 8、发光点中心偏距差<2% 9、色度均匀性：士0.002 Cx，Cy 之内。 10、11、NTSC色域覆盖率>115%，色域覆盖率（BT.709)>98%，色域覆盖率（BT.2020)>86%，色域覆盖率（DCI-P3)>94% 12、色温在 100%，75%，50%，25%四档 电平白场调节色温误差〈士200K 13、出厂色温为9300K，支持软件调节，2000K～14000K 可调 14、模组机械强度≥5MPa，防碰撞防护等级≥10kg 15、峰值功耗≤280W/㎡，平均功耗≤105W/㎡ | m2 | 99.533 |
| 2 | 多媒体发送盒 | 支持输入接口：HDMI、DVI、RJ45，输出接口：AUDIO、HDMI 支持4路RJ45或4路光纤； 3、支持640*480-3840*2160之间的多种分辨率自然输入和自适应输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点； 4、支持2D、3D格式，同时支持2D、3D一键切换； 5、支持输入信号无级缩放，自定义分辨率，完美匹配LED显示屏分辨率； 6、支持遥控器、PAD及物理按键进行调节，无需登录后台操作； 7、支持级联多台进行统一控制，并支持多台设备同时调节如亮度、对比度、锐度、刷新率、灰度等各种性能参数； 8、支持自定义底图，存储空间不少于8个G，支持图片轮循； 9、支持除湿模式； 10、支持30Hz的输入信号转换为60Hz的输出信号； | 套 | 12 |
| 3 | 大屏综合平台 | 1、最大支持80路3840*2160@30fps/320路1080p@30fps及以下标清视频解码能力；不少于4路HDMI信号输入、不少于 6路HDMI信号输出。 2、产品要求为19机架尺寸，≤5U高度机箱，提供10个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。 3、支持双电源冗余。 4、设备主控及控制板至少具有1个DVI接口或1个VGA接口或1个HDMI，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。 5、、产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。 6、、标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。 | 台 | 2 |
| 4 | 配电柜 | 1、类型：60KW配电柜 2、控制：PLC控制器，网络远程控制 3、元器件：断路器，接触器 4、输入电压：380V 5、输出电压：220V 6、输出回路：三相回路，18个单相回路 | 台 | 2 |
| 5 | 控制软件 | 1、数据采集的视音频同步误差小于500ms 2、支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制，支持触摸屏控制 3、支持自定义分辨率桌面采集编码，包含但不限于下列分辨率3840x2160@60Hz、1920x1080@60Hz/50Hz、1280x720@60Hz/50Hz、1024x768@60Hz、1280x1024@60Hz 4、支持无需显示接口即可将单台电脑扩展出不少于16个不同画面同时显示 5、桌面实时预览延时≤150ms 6、支持多画面投屏，多屏显示画面间隔延时≤20us | 套 | 2 |
| 6 | 电脑 | 1：搭载线程不少于8核性能的CPU，8G双通道内存，256G高速SSD系统盘，2G独立显卡； 2：支持HDMI高清音视频输出接口，音频输入/输出接口，双千兆网口，不少于4个USB2.0、4个USB3.0接口 3：23寸液晶显示器一台。 | 台 | 2 |
| 7 | 老屏拆除 | 含钢管架地面保护 吊车 围挡，及运输到甲方仓库 | ㎡ | 99.533 |
| 8 | LED专用镀锌钢结构 | 由镀锌钢结构立体造型建设，必须考虑安全，需加固基础（基础建设提供详细的施工要求）。最终设计方案可能会因为现场情况有所改变，各商需作无推诿承诺；结构采用Q235B钢，根据现场环境定制，主材镀锌方通，要求能成承受屏体本身及相关元器件，并具备一定的防震、防冲击、防腐蚀能力。 | m2 | 99.533 |
| 9 | 包边及装饰 | 正面及四周采用不锈钢包边。 | m2 | 99.533 |
| 10 | 辅材配件 | 屏体内部网线 RVV25链接线缆 排线 等 配件 | m2 | 99.533 |
| 11 | 主电缆 | 三相五线6平方电缆 | 米 | 80 |
| 注：施工辅助（含钢管架、地面保护、吊车、围挡）、施工费（安装 调试 培训 运输）、措施费（脚手架搭拆及地面保护等），综合考虑分摊到各部分，不单独列项 |

### 5、体育场外围监控技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高清解码器 | 基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备； 支持HDMI 1.4、DB15转BNC 输出口解码输出； 支持H.265、H.264、MJPEG等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出； HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz）； 支持HDMI本地输入； 支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式的解码； 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码； 支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码； 支持G.722、G722.1、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 支持Web方式访问、配置和管理； 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 支持远程获取系统运行状态、系统日志； 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护； 2、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 | 台 | 1 |
| 2 | 网络红外球机 | 400万网络红外球机，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测； 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m; 内置加热玻璃，有效除雾； 支持超低照度，0.005Lux@F1.5（彩色），0.001Lux@F1.5（黑白），0 Lux with IR; 支持32倍光学变倍，16倍数字变倍； 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 支持3D数字降噪，支持120dB宽动态； 支持定时抓图与事件抓图功能； 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能； 最大支持256GB microSD卡存储； IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 | 台 | 5 |
| 3 | 球机室外吊装盘 | 球机室外吊装盘 | 个 | 5 |
| 4 | 通用型抱杆支架 | 壁装支架/铝合金 | 个 | 5 |
| 5 | 400万全彩筒形网络摄像机 | 400万 1/3" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机，智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测，1个内置麦克风，高清拾音，白光/红外双补光，白光最远可达30 m，红外最远可达50 m，最低照度： 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，宽动态： 120 dB，防补光过曝： 支持 最大图像尺寸： 2560 × 1440，视频压缩标准： 主码流：H.265/H.264 2同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时。 | 台 | 27 |
| 6 | DC12V/1A墙插式电源适配器 | 室外DC12V/1A墙插电源适配器 | 个 | 27 |
| 7 | 三维可调抱箍支架 | 立杆装支架/抱箍直径67～127mm | 个 | 27 |
| 8 | 综合监控一体化平台 | 1服务器架构，4U48盘位，SATA盘，自带240G的SSD，单电源，64位多核处理器，64GB缓存，3个千兆网口，1个管理网口，2个USB 3.0接口，自带1块4T SATA盘，设备支持最大48块数据盘安装位置 2当样机内的磁盘发生非物理性损坏导致的读写中断等异常时，样机可自动判断磁盘损坏程度，可通过磁盘冷启动恢复，业务不中断 3支持普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片断并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片断的保存 | 台 | 1 |
| 9 | 8TB硬盘 | 3.5英寸，8TB容量，SATA 6Gb/S, 缓存128MB，5640转，带RV Sensor | 块 | 24 |
| 10 | 监控对接云平台 | 开发者服务定位与被集成，面向第三方独立软件开发商提供基于设备、AI能力、业务组件的互联网API对接服务，帮助第三方快速集成视频+AI能力 | 套 | 1 |
| 11 | 收发器 | 千兆单模光纤收发器 一光一电 单模单纤光纤收发器套装一对光电转换器一光一电 | 套 | 10 |
| 12 | 光缆 | 室外12芯单模光缆 | 米 | 1200 |
| 13 | 接线箱 | 户外不锈钢室外防水箱 ≥400*500*300mm | 台 | 10 |
| 14 | 六类网线 | 阻水六类非屏蔽阻水双绞线 双绞线采用单芯裸铜为导体，规格24AWG，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃阻水材料，使得线缆更好的实现非屏蔽超五类永久链路和信道传输； | 米 | 2200 |
| 15 | PVC管 | 穿线保护管PVC20 | 米 | 1200 |
| 16 | 电源线 | 局部监控电源线RVV2*1.0 | 米 | 2200 |
| 17 | 5口千兆交换机 | 五口千兆 | 台 | 10 |
| 18 | 24口千兆交换机 | 1；交换容量 ≥336Gbps，转发性能 ≥51Mpps，官网双指标的以最小的为准；固化Console管理端口≥1个，千兆电口≥24个，千兆SFP口≥4个；支持POE+供电，供电功率≥370W；MAC地址数≥16K， 2支持横向虚拟化，可通过千兆光口及千兆电口进行虚拟化，最多9台设备虚成一台逻辑设备；支持纵向虚拟化技术；支持静态路由、RIP、OSPF； 3内置网络运维软件，与上行设备互联实现统一界面管理、整网拓扑可视，支持10KV防雷， | 台 | 2 |
| 19 | 机柜 | 12U网络墙柜 | 台 | 1 |
| 注：辅材（插线板、水晶头、电源尾纤头、扎带等 水晶头、电源尾纤头、扎带、膨胀螺丝、抱卡、胶布、标签纸、引线等）、熔接、施工费（安装 调试 培训 运输）、措施费（脚手架搭拆及地面保护等），综合考虑分摊到各部分，不单独列项 |

# 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工期：项目建设周期为2个月，合同签订后1个月内完成设备供货、安装调试，并通过竣工验收；试运行1个月。 |
| 2 | 付款方法和条件： （1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的30%作为预付款。 （2）全部设备到货后15天内支付至合同总价的60%。 （3）验收通过后15天内支付至合同总价的100%。 |
| 3 | 质量要求：满足招标文件规定的各项技术要求及国家、行业相关标准，并一次性验收合格。 |
| 4 | 履约保证金 ：在签订合同后5个工作日内，供方向需方提供合同总价的1%作为履约保证金，合同履约完成后无息退还。 |
| 5 | 质保期及运维服务期：成交单位为本项目整体（日常维护、投诉和问题咨询、现场异常事件处理等）提供3年运维服务，费用含入本项目报价。时间从系统竣工验收通过之日计。 |
| 6 | 违约责任： 1、中标单位项目延误完成每延期一天，招标人有权扣除履约保证金1000元/天，履约保证金不足时，从合同款中扣除； 2、中标单位擅自更换项目负责人须向甲方支付违约金1万元/人.次。项目实施过程中项目责任人须现场参与。本项目召开的会议项目负责人必须参加，未经招标人同意每缺席一次，招标人有权扣除履约保证金1000元/天，履约保证金不足时，从合同款中扣除； 3、中标单位应提供24小时的响应服务，保证在任何时候采购人都能及时找到项目负责人。服务期内违约一次，招标人有权扣除履约保证金2000元/次，履约保证金不足时，从合同款中扣除； 4、中标单位违约行为将被记录信用失信行为。 |
| 7 | 授予合同： 1、中标通知书发出之日起10天内，中标供应商应按照采购文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 2、中标供应商如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

# 第七章  附件

A.资格文件

封面

慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程（一期）显示及监控系统建设项目

项目编号：

标   项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：招标人

我单位承诺：

一、我单位符合《中华人民共和国招投标法》一般资格条件的规定：

二、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、我单位对本项目不进行联合体投标。

特此承诺。

注：政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或电子营业执照或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、投标保证金汇款凭证复印件加盖投标人公章；

# B.商务和技术文件

封面

慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程（一期）显示及监控系统建设项目

项目编号：

标   项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

# 年  月  日

B1投标书

致：慈溪市基建审计事务所

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程（一期）显示及监控系统建设项目（项目编号： ）招标活动并投标，为便于招标人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通信请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证扫描件（不同页的须加盖供应商公章）。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：招标人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程（一期）显示及监控系统建设项目，项目编号为       ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日           期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证扫描件（不同页的须加盖供应商公章）；

2、提供社保部门出具的供应商单位2023年7月-2023年9月为授权代表缴纳社保的证明资料描件。

B4供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 从业人员数量 |  |
| 10 | 营业收入 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5商务条款响应表

项目名称：慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程（一期）显示及监控系统建设项目

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6技术条款响应表

项目名称：慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程（一期）显示及监控系统建设项目

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”中的“体育场室P5大屏技术参数表、体育场室外P5条形屏技术参数表、体育馆P3环形造型屏技术参数表、体育馆P2.5南北屏技术参数表、体育场外围监控技术参数表、”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的其他资料（如有需提供）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

# C.报价文件

封面

慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程（一期）显示及监控系统建设项目

项目编号：

标   项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

# 年  月  日

# C1开标一览表

项目名称：慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程（一期）显示及监控系统建设项目

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程（一期）显示及监控系统建设项目 | 一批 | 大写： 小写： |

注：本表所填内容与乐采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的盖章版投标文件中本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

# C2分项报价表

项目名称：慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程（一期）显示及监控系统建设项目

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

注：1、本表“合计”应当与开标一览表“投标报价”一致。

供应商（盖章）：

# 日          期：

C3中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.             ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.           ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.........

供应商应当根据招标货物清单逐项对所投产品的制造商进行填报。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

C5供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

政府采购活动现场确认声明书

致：招标人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加慈溪市体育中心和体育馆维修提升工程（一期）显示及监控系统建设项目（项目编号：                 ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、开标现场，供应商如发现有上述相关利害关系的，应签署提供，未提供的视为不存在上述关系。

评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |
| --- |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |