公开招标采购文件

（国企采购货物、服务类）

电子招投标版

项目名称：中心粮库智能化安装采购项目

项目编号：  FHGQZB(2022)018D

采购单位：宁波市奉化区粮食购销有限公司

代理机构：宁波德立工程项目管理咨询有限公司

宁波德立工程项目管理咨询有限公司

二〇二二年

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

投标准备：注册账号——点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领 CA 数字证书——申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”——前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用 CA 登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

目    录

第一章 公开招标采购公告	4

第二章 投标须知	8

一、特别说明	8

二、投标文件的编制	11

三、转包或分包	14

第三章 采购内容和技术（服务）要求	15

第四章 开标及评标	26

第五章 合同主要条款	35

第六章 投标文件格式内容	39

第一章 公开招标采购公告

项目概况

中心粮库智能化安装采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年2月23日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FHGQZB(2022)018D

项目名称：中心粮库智能化安装采购项目

预算金额：600000元

最高限价：511489元

采购需求：

标项名称:中心粮库智能化安装采购项目

数量: 1

预算金额:600000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：（详见采购文件第三章）

备注：

合同履行期限：详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2022年2月23日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：投标人可通过账号或者CA登录政采云（https://www.zcygov.cn）进入“项目采购”应用，在“获取采购文件”菜单中选择相应项目，获取采购文件。若投标人非浙江政府采购网注册供应商，则需在浙江政府采购网“注册供应商”模块申请入驻为供应商。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年2月23日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2022年2月23日14:00

开标地点（网址）：宁波市奉化区政务服务中心（区公共资源交易中心)开标厅二（宁波市奉化区大成东路277号4楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，投标人应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

（2）标前准备：投标人在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各投标人合理预估时间，及时办理。办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

（3）投标人需在开标时间后30分钟内(以电子交易平台设定时间为准，给予投标人解密的时间为30 分钟)登录“政采云平台”，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密，则视为投标无效。

（4）集中答疑会或现场考察：自行踏勘。

（5）本项目非专门面向中小企业采购的项目，所有大中小微型企业均可参加投标，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位依法享受6%价格评审优惠。执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

（6）如投标人选择视频邮寄方式，在2022年2月22日17时00分前将视频文件装袋密封后邮寄或直接送达至宁波德立工程项目管理咨询有限公司，密封袋上需标注项目名称、项目编号、投标人名称并加盖公章（地址：宁波市奉化区南山路160号商贸大厦4楼，收件人：丁女士，联系电话：0574-88581100，快递以签收时间为准）。邮寄公司推荐采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担，如投标供应商选择快递费到付，代理机构将拒签并退回，逾期送达或未密封的将被拒收。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市奉化区粮食购销有限公司

地址：宁波市奉化区岳林街道斗门北路298号

联系人：王女士　　　   联系方式：0574-88910933

2.采购代理机构信息

名 称：宁波德立工程项目管理咨询有限公司

地　址：宁波市奉化区南山路160号商贸大厦4楼

联系人：丁瑶瑾          　　 联系方式：0574-88581100

质疑联系人：林远远           联系方式：0574-88581100

3.同级监督管理部门

名称：宁波市奉化区国有资产管理中心

地址：宁波市奉化区大成东路275号

联系人：竺女士     联系方式：0574-89285446

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助,

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 投标须知

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、特别说明

（一）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人的推荐资格，最低报价相同的同品牌投标人采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同品牌的制造产品（核心产品：防爆一体机、服务器、综合管理控制软件）作为其项目的一部分，多家投标人提供核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

（二）“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。

2.采购人报监管部门审核时，应当出具以下材料：

（1）《政府采购进口产品申请表》；

（2）关于鼓励进口产品的国家法律法规政策文件复印件；

（3）进口产品所属行业的设区的市、自治州以上主管部门出具的《政府采购进口产品所属行业主管部门意见》；

（4）专家组出具的《政府采购进口产品专家论证意见》。

3.采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定鼓励进口产品的，在报监管部门审核时，应当出具2条款第（1）项、第（2）项材料。

4.采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）项、第（3）项和第（4）项材料。

采购人拟采购国家限制进口的重大技术装备和重大产业技术的，应当出具发展改革委的意见。采购人拟采购国家限制进口的重大科学仪器和装备的，应当出具科技部的意见。

5.采购人拟采购其他进口产品的，在报监管部门审核时，应当出具2条款第（1）项材料，并同时出具第（3）项或者第（4）项材料。

（三）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为本法人所拥有。

（四）投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（五）询问、质疑及投诉

1.询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）采购单位在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.质疑

（1）提出质疑的期限

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期间或公告结束之日起7个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

（2）提出质疑的要求

①以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

②质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、传真、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。质疑书格式按财政部发布的质疑书范本格式执行。

③递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）、营业执照、机构代码证、法定代表人及授权代表身份证复印件。

④投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

⑤对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

⑥对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

（3）质疑的回复

招标采购单位在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3.投诉

质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监督管理部门提出投诉，投诉书格式按财政部发布的投诉书范本格式执行。

4.投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

（六）采购文件的澄清与修改

1.采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.如更正公告有重新发布采购文件的，投标人应下载最新发布的采购文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（七）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

（八）关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（九）投标人的风险

1.投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（十）中小企业优惠措施

1.本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）

本项目采购标的：中心粮库智能化安装采购项目

所属行业：工业

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定,在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（十一）解释：本采购文件的解释权属于采购单位。

二、投标文件的编制

（一）投标文件编制工具

投标文件编制工具为政采云电子投标客户端，下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2021-11-01/12975.html，请自行下载并安装。

（二）投标文件的组成

本项目所称投标文件系指电子投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

电子投标文件每个标项由资格响应文件、商务技术文件和报价文件三部份组成，具体详见“第六章  投标文件格式内容”。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明函必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章或CA签章。

1.资格响应文件包括但不限于以下内容

（1）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（2）投标人资格声明函（格式见附件）；

（3）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

（4）2020年财务状况报告，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料；

（5）投标截止时间前六个月内任一个月开具的缴税证明扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（6）投标截止时间前六个月内任一个月开具的缴纳社会保险的凭据；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（7）自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

（8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

（9）投标人的特定条件的证明文件；

2.商务技术文件包括但不限于以下内容

（1）投标承诺函（格式见附件）；

（2）评分索引表（格式见附件）；

（3）商务响应表（格式见附件）；

（4）技术响应表（格式见附件）；

（5）列入政府采购节能环保清单的证明资料（如有）

（6）投标人基本情况表（格式见附件）；

（7）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件）；

（8）同类业绩情况一览表（如有，格式见附件）；

（9）投标人认为需要提供的其他材料。

3.报价文件包括但不限于以下内容

（1）投标报价明细表（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（如有，格式见附件）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）

（三）投标文件的补充、修改和撤回

投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。逾期上传的电子投标文件视为无效。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（五）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（六）投标文件的签署和包装

1.投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.（1）应包括验收合格投入运行并交付业主使用前所发生的一切费用。

（2）中标人应考虑交货期间内材料等价格上涨因素，中标后的价格将不予调整。

（3）投标人须提供保证货物在验收合格后保修期内正常使用所必需的辅助材料、人员服务费用和检查、维护、保养费用等，其价格含在总价中。3.投标人须提供保证货物在验收合格后保修期内正常使用所必需的辅助材料、人员服务费用和检查、维护、保养费用等，其价格含在总价中。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

5.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价和优惠率与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

三、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

4.拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

四、中标服务费的收取

本招标公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准收取中标服务费，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取招标服务费。中标人应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标服务费。招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

第三章 采购内容和技术（服务）要求

- 采购内容

奉化中心粮库已建有温湿度检测系统、移动测虫系统、智能通风系统、仓房智能控温系统、充氮气调控制及熏蒸系统、智慧粮库综合管理控制系统、网络视频监控系统、中心机房设备等系统，本次项目建设为在原有基础上，增加监控网络系统、综合布线系统和相关附属项。本次采购包括设计、开发、设备采购、安装实施、运行维护、培训、项目验收和不少于1年7×24小时免费售后现场技术服务。

## 1、监控网络系统

### 1.1系统概述

监控网络系统是现代科学条件下高新技术产品，实时进行数字化电视网络监控，把人为管理、安全防范、信息处理有机结合在一起，使安防系统的管理手段得到极大提高。

本次项目的监控网络系统要求在药剂库这个重点区域新增防爆一体机、室内双鉴防遮挡探测器和报警主机等设备，对原有的综合管理控制软件进行升级，并且在中心机房内新增服务器等相关硬件设备。

### 1.2系统设计要求

系统在设计和设备选型方面，应遵循以下要求：

先进性：选用设备注重其技术领先，采用实时性强、压缩比高的音视频服务器，红外网络高清摄像机，既可以保证网上传输占用较小的带宽，又可以保证较高的图像传输质量。系统应是满足可靠性和实用性要求前提下的最先进的系统。系统应是一个符合集散系统发展趋势；特别是符合计算机技术和网络通信技术最新发展潮流并且应用成熟。

安全性：由于通过网络传输监控图像，因此其安全性也极为重要。接收发送服务器要具有多级密码登陆功能，传输的图像格式通过通用软件来浏览，不能对其进行修改。远程监控端具有权限设置功能和密码登陆功能。

稳定性：应采用成熟稳定的产品，视频采集和编解码设备采用嵌入式产品，应能够保证系统7X24小时不间断运行。

可靠性：具有设计独到的视频流量管理功能，保证网络通畅。可实行多级操作权限管理，保证统一、规范管理。系统具有自诊断功能。系统的平均无故障工作时间MTBF>10000小时。

开放性：软件可以与第三方系统相融合，可以读取第三方系统的相关数据，也可以为第三方系统提供其需要的相关数据，具有开放式结构。

统一性：采用指挥中心实现集中控制调度，对所有的图像在处理过程中统一数据格式，实现一体管理，同时传输网络协议保持一致，形成网上监控调度的统一框架。

实时性：视频延时小于0.5S。

功能完善的录像管理体系。系统可选用手动、移动侦测、告警、定时录像等多种录像方式；提供指定周期的滚动删除功能，有效防止存储空间耗尽。同时可提供分布式网络存储功能，与网络内其它服务器或NAS紧密结合。

可扩展性：采用实时监控调度网络架构，内部采用可配置方式进行集中管理，当增加监控点及扩展系统时，只需要看作增加网络上的一个新的外部结点即可。

由于用户以后的需求会不断发展，监控点数量将随之扩大，在服务器端口足够的情况下，只要增加前端设备及相关网络，不用添加其他附加设备，以保护用户的投资。

灵活的组网方式，方便监控点的增加。几个视频监控系统可以作为子系统组成更大的视频监控系统，可按多级组网的方式，形成大规模的监控网络，高一级监控中心能管理和监控低一级监控中心的运行。

经济性：在确保完成系统功能的前提下，尽可能选择性价比高的产品，降低系统总体造价。

易维护性：由于各个监控点作为网络上的一个结点，之间是相互独立的，当某一个监控点出现系统故障时并不影响整个远程网络集中监控，增强了系统的易维护性。

### 1.3系统功能要求

（1）图像监控：中心机房对接入的监控图像，通过解码器在电视墙或拼接大屏上能清晰实时显示监控场所，并能对摄像机进行方位、变焦等控制，并且可以对摄像机进行预置设定路径扫描。

（2）网络浏览：网络浏览目录树、模糊查询等多种形式显示，并可以多画面方式显示，画面监控点用户可以任意组合；采用客户端浏览软件的用户能控制云台镜头、能浏览实时和历史图像、能对显示画面进行抓拍和本地1080P格式的图像录像等处理，并能显示在线浏览用户数。

（3）图像存储与查询：所有图像采用硬盘录像机以1080P格式进行24小时全过程录像，帧率为每秒25帧以上，信息保存30天以上；存储的图像通过网络在有权限的电脑上进行快进或快退等速度回放，并有灵活的检索手段，能方便地查询不同时间地点的监控录像资料。

### 1.4设备技术指标要求

（1）交换机

网管型，2个1000Base SFP光口；16个10/100/1000BaseT(X)电口；

全铝制散热机壳，无需风扇散热。

★工作温度- 40ºC～+85ºC ，相对湿度5%～95%（无凝露）；测试温度可达高温85+-2 ºC持续时间24小时，低温-40+-2 ºC，持续时间24小时试验后能正常工作。

支持IP40以上防护等级；广播风暴抑制；支持ACL访问控制列表功能；

支持4KV防雷防浪涌保护功能，以及8~15KV的静电防护功能。

支持基于端口和Tag的VLAN划分、支持QinQ协议。

故障报警：交换机运行、电源或端口故障时，可通过指示灯、继电器报警，也可通过Trap机制立即向告知网管中心。

支持冗余双电源输入冗余，电源接口防反接、过载保护，支持自诊断特性和自动MDI/MDIX连接。

支持瞬间环网冗余保护；采用符合国际标准ITU-T G.8032 V2协议的环网冗余保护技术，20ms全网自愈保护时间，支持SCODENO-RING环网协议。

支持设备掉电的光保护功能；以太网接口10/100/1000M自适应，支持电口、光口混合冗余组网。

支持端口聚合（Trunking）功能，允许在网络节点之间建立多链路冗余通道，采用高性能的自适应交换芯片。

★符合国家GB/T 21671-2008标准

支持console，支持AF/AT兼容模式，支持STP/RSTP/MSTP生成树协议，ERPS环网协议。支持12组Link Aggregation链路聚合，支持IGMP Snooping组播 ，支持端口镜像，具有IPV4和IPV6  IP管理地址功能，支持Telnet/SSH 。

2、防爆一体机

摄像机采用1/1.8英寸靶面尺寸传感器

视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL

红外距离50米

防爆标志：ExdⅡCT6Gb，ExtDA21IP68T80℃

★动态范围检测不小于106dB

支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux

★具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像

★发送2000个数据包，重复3次，无丢包。

支持1路报警输入接口，1路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口

支持采用H.265、H.264、MJPEG视频编码标准，H.265、H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2

★在H.264或H.265编码方式下，开启智能编码功能后，码率节约1/2

支持智能行为分析功能，如区域入侵、越界入侵、进入/离开区域、物品移除/遗留、徘徊等，并联动报警室外应具备较好防护性能，支持IP67，TVS6000V防雷、防浪涌、防突波

具备较好的环境适应性，电压在AC80V~AC240范围内变化时，工作温度范围可达-50℃-70℃，设备可正常工作。

3、服务器

| 指标项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 机箱 | 标准2U服务器，长度<800mm |
| 处理器要求 | 配置2颗Xeon 4314(16C,185W,2.4GHz) 系列处理器 |
| 内存要求 | 总体要求：最大支持32个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持4T内存容量，支持3200MT/s工作频率 |
|  | 配置64GB内存；内存类型：支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存; |
| 本地存储 | 前置：最大12块3.5英寸硬盘或25块2.5寸硬盘 内置：最大4块3.5英寸硬盘及2块TF卡 后置：最大4块3.5英寸硬盘+4*2.5寸硬盘或者10*2.5寸+2块SATA M.2/E1.s 最大支持28个U.2 NVMe硬盘 |
|  | 配置硬盘容量：3*2T 3.5寸 SAS 硬盘 |
| 标准接口 | 4个USB接口，2个VGA接口；1个串口，1个管理口 |
| RAID支持 | 配置RAID卡，缓存2GB以上，支持RAID-0、RAID-1、RAID-5，支持掉电保护功能； |
| 网络接口 | 配置2口10000M光网卡；支持OCP3.0网络模块，可不占用标准PCIE插槽，扩展配置高速以太网。提供四口千兆网络 |
| I/O扩展槽以及扩展模块配置 | 最大支持11个PCIE插槽 |
|  | 最大支持4个双宽GPU或者8个单宽GPU； |
| 散热 | 4个热插拔N+1冗余风扇；采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计 |
| 电源模块 | 两个冗余热插拔》550W高效金牌电源; 支持-48V / 336V直流电源 |
| 管理功能 | 板载BMC管理模块，支持带外和带内远程管理控制，如IPMI2.0、KVM Over IP、SOL、SNMP等，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制。管理软件支持同时部署多台主机或按照计划时间进行特定部署，可监控服务器CPU、内存等资源使用率，批量日志收集等。支持中文BIOS界面设置，支持TPM/TCM安全模块，支持带内和带外安全管理。 |

4、有线室内双鉴防遮挡探测器

技术参数要求：

探测范围：15m*15m，探测角度85°；

独创专利三合一蓝波技术：动态阈值调节技术(IFT)降低板载噪音，随着噪音影响动态调整阈值；自动灵敏度调节，满足不同环境使用；数字式温度补偿，避免环境温度与人体温度接近时引起的漏报；

防遮挡、防喷涂，安全级别更高；

工作电压：9~16VDC（12V待机）；消耗电流-无报警状态 30mA（12V待机）；消耗电流-报警状态 30mA（12V待机）；继电器：电晶体；继电器输出：60VDC，50mA；探测速度：0.3~3m/s；

最佳安装高度：1.8~2.4m；

镜片：三维空间，内凹槽阵列式菲涅耳透镜,自带30米长距离透镜、18米幕帘透镜，可灵活选择，适合更多场景。

5、分线报警主机

技术参数要求：

商业级网络报警主机，LED键盘主机一体化结构

支持8个防区

1路继电器输出（可扩展至8路继电器输出）

8个独立子系统1个公共子系统

支持有线电话、有线网络两种通讯方式

支持定时任务（时控输出、定时撤布防）

支持遥控器撤布防

支持软件可视化编程，配置数据导入导出

防区防拆报警

可外接LCD/LED键盘

6、综合管理控制软件

综合管理控制软件升级要求：

1、将原C/S版综合管控软件升级为B/S版；

2、在原C/S版软件功能基础上新增健康指数功能模块；

3、在原C/S版软件功能基础上新增库区气象监测功能模块；

4、在原C/S版软件功能基础上新增可提供粮库仓房实时状态信息；

投标人需在投标文件中提供升级承诺、阐述升级方案及升级后的功能实现。

## 7、综合布线系统

本项目的综合布线系统包括电缆布设及管路敷设，具体规格及数量详见设备采购清单部分。

线路的布线设计和施工要求以短捷和安全可靠为原则，并尽量减少与其它管线的交叉跨越，避开环境条件恶劣的场所，以便于施工维护。施工时要遵守下列规定：

传输线缆采用绝缘导线时，应采取穿金属管、硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线，本方案优选穿镀锌钢管或电缆保护管。

敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管，管口或管子连接处，要求作密封处理。当管子长度每超过45m无弯曲、每超过30m有一个弯曲、每超过20m有2个弯曲、每超过12m有3个弯曲时，应在便于接线处加设接线盒。

管道内部需光滑，不应有扁曲或节痕，光管弯曲时尽可能有较大的曲率半径（穿电缆不小于管径的10倍，穿导线不小于管径的6倍）。

管道安装位置主要在绿化带内;绿化带（或不过道路时）一律埋设PE半硬质塑料管，埋深不小于0.5m；管道过道路时，采用镀锌钢管；手孔深度根据根据设计图纸。但由于规划路面高度的变化，实际埋深也会有所变化。（埋深是指路面到管道顶部的垂直距离）管道段长根据现有规模最大段长控制在45米以内。 人（手）孔程式采用YD/T 5178-2017《通信管道人孔和手孔图集》相关各人（手）孔。

## 7.1附属项

附属项为监控网络系统配套增加的手井、混凝土基础、土方开挖及回填等工程量，另外为了解决库内鼠患问题，将在室外手井增加防鼠网。为了更好的监测库内的环境参数，此次增加一座室外一体化气象站，具体参数要求如下：

一体化高度集成设计。

传感器直径14cm，高度41cm。

传感器可内置无线传输模块，并支持数据补包。

风向采用超声波原理。

防护等级为IP65

工作湿度范围0～100%

工作温度范围-50～80°C

系统采用模块进行灵活配置，体积小、成本低，适用于网格化、密集化、精细化布点需求。

技术参数要求：

| 指标名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 气压 | 检测范围 | 10-1100 hPa |
|  | 最大允许误差 | ±0.5 hPa |
| 温度 | 检测范围 | -50℃~80℃ |
|  | 最大允许误差 | ±0.3℃ |
| 相对湿度 | 检测范围 | 0-100%RH |
|  | 最大允许误差 | ±3%RH |
| 风向 | 检测范围 | 0-360° |
|  | 最大允许误差 | ±3° |
| 风速 | 检测范围 | 0-60m/s |
|  | 最大允许误差 | ±0.3m/s或3% |

## 二、设备清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备网系统 |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 16口接入交换机： 网管型；2个1000Base SFP光口；16个10/100/1000BaseT（X）电口 | 台 | 1 |
| 2 | 光缆终端盒 | 8芯光纤分线盒：含适配器、尾纤等附件、且包含光纤熔接 | 个 | 10 |
| 3 | 视频传输设备 | 视频解码器： 嵌入式单路盒式解码器 12VDC/24VAC，可提供1路1080P分辨率输出、实现高清4路显示、1/4画面分割； 报警接口：≥4路报警输入，≥4路报警输出；4路HDMI输入口;2个RJ45以太网口 （10M/100M/ 1000M自适应） | 台 | 2 |
| 4 | 网络服务器 | 机架式服务器 2*Xeon 4314 （16C,185W,2.4GHz）；2*32G 3*2TSAS 8204 2G 2*550W 主板集成双口千兆，2个前置USB接口，2个后置USB接口；最大支持11个PCIe插槽；4个热插拔N+1冗余风扇。 | 台套 | 1 |
| 5 | 配线架 | 48口光纤配线架（含适配器、尾纤等附件）： 19英寸机架式安装，18芯SC光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件。 | 个 | 1 |
| 6 | 跳线 | 跳线：2米 | 条 | 5 |
| 7 | 收发器 | 1.光纤千兆收发器 | 台套 | 1 |
| 8 | 接口卡 | 光纤模块 千兆单模双纤SFP模块：（与交换机同品牌） 单模 双纤双向,1310nm,10km,LC | 台 | 1 |
| 9 | 光缆 | 1.名称：10*4光缆 2.参数：4芯单模 | m | 3911 |
| 10 | 监控摄像设备 | 200万23倍防爆一体机 传感器类型：1/1.8”progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.0003 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 焦距：5.9~135.7mm，23倍光学变倍 | 台 | 1 |
| 11 | 入侵探测设备 | 1.名称:有线室内双鉴防遮挡探测器 2.探测范围:15m*15m，探测角度85° | 套 | 1 |
| 12 | 配电箱 | 室外立杆配电箱（600*500*400）： 单箱体 | 台 | 1 |
| 13 | 入侵报警控制器 | 分线报警主机： 商业级网络报警主机，LED键盘主机一体化结构/8个防区/1路继电器输出（可扩展至8路继电器输出）/8个独立子系统1个公共子系统/支持有线电话、有线网络两种通讯方式/支持定时任务（时控输出、定时撤布防）/支持遥控器撤布防/支持软件可视化编程，配置数据导入导出；/防区防拆报警/可外接LCD/LED键盘 | 套 | 1 |
| 14 | 入侵报警控制器 | 报警发生器： 自动电话拨号器，支持拨打4个电话号码，接通后播放录制的语音 | 套 | 1 |
| 15 | 交换机 | 无线网桥： 户外点对点无线接收装置，国产定制（按厂家规格） | 台 | 1 |
| 16 | 中央管理系统 | 管理用电脑： 用于客户端操作，配套1个21.5"液晶显示器；CPU i7 9500，六核处理器，内存DDR4 8GB，USB3.1×4，USB2.0×4；包含外设鼠标、键盘等;IPS面板，动态对比度300万：1、静态对比度1000；2、响应时间不高于6ms | 套 | 1 |
| 17 | 软件 | 综合管理控制软件： 1、将原C/S版综合管控软件升级为B/S版 2、在原C/S版软件功能基础上新增健康指数功能模块 3、在原C/S版软件功能基础上新增库区气象监测功能模块 4、在原C/S版软件功能基础上新增可提供粮库仓房实时状态信息 | 套 | 1 |
| 18 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统调试 | 系统 | 1 |
| 19 | 安全防范分系统调试 | 安防系统联合调试 | 系统 | 1 |
| 20 | 安全防范系统工程试运行 | 安全防范系统工程试运行 | 系统 | 1 |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.型号:PE50 3.规格:单管外径60.3mm,壁厚2.7mm 4.材质:聚乙烯(PE) | m | 724 |
| 2 | 配管 | 1.名称:碳素结构钢镀锌焊接钢管 2.材质:Q235 3.规格:DN50×3.8 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按规范要求 | m | 312 |
| 3 | 配管 | 1.名称:碳素结构钢镀锌焊接钢管 2.材质:Q235 3.规格:DN25×3.2 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按规范要求 | m | 170 |
| 4 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2.型号:RVV-3*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 | m | 2712.77 |
| 5 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2.型号:RVV-3*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 | m | 1660 |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 2.型号:RVV-2*1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 | m | 3243.88 |
| 7 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆 2.型号:RVVP-2*1.0 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内穿线 | m | 1623.06 |
| 8 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管内穿线 | m | 3923.06 |
| 9 | 综合布线系统试运行 | 系统试运行 | 系统 | 1 |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手孔箱体 |  |  |  |
| 1 | 砌筑井 | 室外手井（含井盖）：500*500*500mm | 座 | 12 |
| 2 | 配电箱 | 室外安防箱9#（500*500*500）： 含空开、漏保、接线排、基础、光纤熔接盘、浪涌保护器等设备,不锈钢防水材质，定制，配置详见系统图 | 台 | 1 |
| 3 | 信号避雷装置安装 | 安防箱单相电源二级防雷器： 电源第二级,In≥40KA,Up≤2.4KV,Uc≥420V，模块电源防雷器 | 台 | 1 |
| 4 | 混凝土基础 | 1.安防箱基础 2.材料:商用混凝土C30 | m3 | 0.08 |
| 5 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别 ：综合土 2.挖土深度：深0.5m | m3 | 70.24 |
| 6 | 回填方 | 1.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 70.24 |
| 7 | 不锈钢防鼠网700*500 | 1.防鼠网 2.材质：不锈钢 3.规格：700*500 4.部位：室外手井 | 套 | 23 |
| 8 | 不锈钢防鼠网500*500 | 1.防鼠网 2.材质：不锈钢 3.规格：500*500 4.部位：室外手井 | 套 | 79 |
| 9 | 立杆基础 | 立杆基础（含接地等装置） | 套 | 2 |
| 10 | 立杆利旧移位安装 | 立杆利旧移位安装 | 根 | 2 |
| 11 | 室外一体化气象站 | 检测库区温湿度、风力风向（超声传感器）、雨量（光敏传感器）、气压等参数，带电子罗盘，支持RS485通讯，含安装立杆。（按整体一套计算） | 座 | 1 |

三、商务要求

| 商务要求项目 | 采购文件要求 |
| --- | --- |
| 质保期 | 项目验收合格移交之日起12个月 质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计12 个月。 |
| 售后技术 服务要求 | 接到要求提供服务的电话（或传真）后立即做出响应。8小时内派出合格的服务人员到达业主设备使用现场。一般故障24小时内修复，重大故障12小时内修复。规定时间内不能修复的免费提供同档次产品供甲方使用。 |
| 工期及地点 | 工期：60个工作日； 地点：业主指定地点。 |
| 履约保证金 | 履约保证金形式：电汇、银行保函、保险公司保函。 履约保证金的收取及退还：按合同总金额的5%计收，合同履行完毕（验收合格并交付使用）后5日内无息退还。 |
| 付款条件 | 中标人进场后十天内支付合同价的30%，预埋管线安装完成后十天内支付合同价的10%，主要设备到场后十天内支付合同价的20%，项目安装完成并验收合格后十天内支付至合同价的80%，结算审核完成后十天内支付至结算审核价的95%，质保期结束后支付剩余5%。 |
| 报价组成 | ①投标报价应包括完成招标文件及图纸、设计说明范围内的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及保管、调试、培训、保修等一切税金和费用。内机械设备、货物堆放场地。） ②本次项目工程量详见清单。投标人的报价不止包含“设备清单”表中所列设备，还须包括完成系统所需要配件、辅助材料，直至系统具备招标中所要求的完整功能，达到设计使用规范，完成系统验收并移交。如涉及设计签单则另行计算。 ③投标人须提供保证货物在验收合格后保修期内正常使用所必需的辅助材料、人员服务费用和检查、维护、保养费用等，其价格含在总价中。 ④中标人应考虑交货期间内材料价格上涨因素，中标后的价格将不予调整。 |

第四章 开标及评标

一、开标

（一）开标准备

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标委员会可以作出不利于被询标人的决定。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）开标流程

1.向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。

2.投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；

3.开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

4.符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务技术得分情况。

5.开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》，供应商应通过CA进行签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议），唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.评审结束后，公布中标候选人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取，如采购人不派代表评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1.参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

4.曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

5.是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

6.评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

7.同一单位的评审专家在同一项目评标委员会成员中超过一名；

8.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重：总分100分

| 评分项目 | 技术分、资信分(%) | 报价分(%) |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 65 | 35 |

1.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格×（1-价格折扣率）

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2.合格投标人评标综合得分=价格分+（技术分+资信、售后服务及其他得分）。

3.报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，评标委员会和投标人应当通过政采云平台交换数据电文。提交澄清说明须电子签章（或盖实体公章），提交澄清说明的时间为半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据评标方法第四条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供书面声明。 |
|  | 本项目联合体投标：□接受 ■不接受。 |
|  | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 特定条件：具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）电子投标文件解密失败的，；

（2）投标文件未按采购文件要求加密、签字、盖章的；（投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章。）

2.在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）投标人资格声明函无法定代表人签名、填写项目不齐全的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（8）带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

（10）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

（11）商务技术文件中出现涉及投标总价组成的报价或单价的；

（12）不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或辅助功能项目发生负偏离达5项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的。

（四）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（五）评分标准

（注：请投标人在制作电子投标文件时设置与各评分条款对应的关联定位。）

| 项目 | 评分内容 及分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- |
| 资 信 技 术 部 分 65 分 | 技术参数 响应情况 （26分） | 投标人对各子系统根据招标文件所列设备技术参数等选择最合适本招标项目设备进行投标，无负偏离投标的得26分，每负偏离一项技术参数扣1分；参数中标★的技术参数，投标文件中需提供相关证明材料，未提供或未能满足要求的每条扣2分；扣完为止。 |
|  | 演示 （15分） | 根据投标人提供的视频资料（时限15分钟内），根据招标文件的要求使用原型系统讲解，并逐项演示，专家根据视频及介绍情况进行综合评审。 1、智能仓储功能演示（满分10分） 1）软件整体采用BS架构，可通过浏览器直接访问使用各功能模块，无需安装本地客户端，全部满足得1分。 2）具备浏览器无控件展示三维总览功能，可在三维场景中查看仓房信息、储粮信息、监控信息等；不同类别监控设备显示不同图标，点击监控图标能显示实时画面，全部满足得1分。 3）具备三维场景内第一人称漫游功能，可由操作者自动控制第一视角在库区内行走，也可提供自动漫游功能，全部满足得1分； 4）具备粮情温湿度数据实时显示，支持按照行视图和列视图进行打印功能，支持粮情数据三维立体展示，能够在单仓三维模型中绘制出等温线和热力云图。全部满足得1分； 5）单仓三维模型中具有粮温最高温、最低温高亮显示，单个点位颜色可根据温度值对应渐变色展现，支持温度值展现色谱自定义，支持单点历史数据分析粮温云图分析功能，在俯视、行视、列视三维图切换等温线时要求圆滑、自然。全部满足得1分； 6）具有通风作业模块，可在作业界面内任意旋转当前仓房三维模型查看各通风设备运行状态，具有防降雨紧急关窗、通风设备批量手动启停、智能通风模型作业等功能，全部满足得1分； 7）具有气调作业模块，支持设备手动启停、智能气调作业、气密性检测等功能，可实现气调作业实时执行和计划执行功能，并可将当次作业工艺参数保存为默认配置，全部满足得1分； 8）具有控温作业模块，支持空调设备手动启停、定时控温、定温作业等功能，全部满足得1分； 9）可实现粮堆温度未来二周内变化预测分析，并当预测出粮情异常时给出降温工艺建议及工艺执行后的粮温分析，全部满足得2分； 2、健康指数功能演示（满分2分） 要求可针对不同品种（稻谷、小麦等），并根据粮食的质量信息、粮温信息、虫害信息、气体浓度信息、仓房环境信息等打造的动态权重指标分析模型。要求可根据各个仓房的健康指数数值将仓房分类为安全、轻微、严重三种储粮状态。全部满足得2分。 3、库区气象监测功能演示（满分2分） 具有库区气象站数据实时显示功能，并可查看库区温湿度变化趋势曲线图，曲线图支持尺度自由伸缩查看功能。全部满足得2分。 4、仓房信息功能演示（满分1分） 软件可通过卡片形式展示仓房信息，包括储量信息、粮情概况信息、仓储作业信息、告警信息等。全部满足得1分。 |
|  | 实施方案 （5分） | 根据施工组织方案、机械配备、设备安装效果图、施工技术力量、安全文明施工、环保及质量保障措施进行综合评议打分。（0-5分） |
|  | 售后服务能力（10分） | 1、对投标人的售后服务体系、售后服务方案、培训方案进行评议（0-5分） 2、对投标人的售后服务点情况（位置、人员配备、响应时间等）进行评议；（0-5分）（投标文件中提供售后服务点营业执照复印件等证明材料。） |
|  | 业绩 （5分） | 自2018年01月01日以来（已合同签订时间为准），具有同类项目已完工业绩（合同中须至少包含综合管理控制软件、视频监控系统内容的）的每个得1分，最高得5分。注：需提供中标通知书复印件、合同复印件、验收报告复印件加盖单位公章编制入投标文件。 |
|  | 证书（3分） | 1、投标人提供的项目负责人同时具有安防专业高级工程师证书和机电专业二级及以上建造师证书的，得1分，缺少任何一项内容都不得分，需提供人员证书复印件及在投标人企业缴纳6个月的社保缴纳证明； 2、投标人同时具有ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分，需提供证书复印件； 3、投标人具备GB/T27922-2011服务认证证书五星级的得1分，提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台截图，以全国认证认可信息公共服务平台查询为准。 |
|  | 政策加分 （1分） | 1、投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加0.5分。 2、节能产品、环境标志产品政策性因素得分（0.5分）。投标产品如属于节能产品的得0.25分，投标产品如属于环境标志产品的得0.25分，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可。 |
| 价 格 分 35 分 | 满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分，其余投标人的价格分以下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100 参与评审价格=投标价格×（1-价格折扣率） |

五、定标

（一）确定中标候选人。本项目由评标委员会推荐一个中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波公共资源交易网奉化区分网上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）在公告中标结果的同时，采购机构通过政采云平台向中标供应商签发中标通知书。请中标供应商自行登录政采云平台下载并打印中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

（四）中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标投标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

4.向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

六、评标过程的监控与保密

（一）本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（二）开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

七、合同签订

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

（三）采购文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

（四）中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿，采购人应重新招标。

八、履约验收

（一）采购人负责对本项目进行验收。

（二）采购预算100万元（含）以上的采购项目履约完成后，采购人必须成立验收小组进行验收，并出具验收报告，作为财务货款支出的原始凭证。

第五章 合同主要条款

甲    方（招标人）：宁波市奉化区粮食购销有限公司

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（中标人）：

电    话：                传  真：           地  址：

根据中心粮库智能化安装采购项目 （项目编号：      ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、87号令、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________元（￥_____________元）人民币。

三、采购需求中实质性条款：

四、技术资料

（一）乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（二）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

履约保证金形式：电汇、银行保函、保险公司保函。

履约保证金的收取及退还：按合同总金额的5%计收，合同履行完毕（验收合格并交付使用）后5日内无息退还。

八、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

（四）拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

九、质保期

（一）质保期：项目验收合格移交之日起12个月

质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计12 个月。

十、交货时间（工期）及地点

交货时间（工期）：合同签订后60工作日内完成所以的设备的供货、安装、调试及系统集成服务并验收合格。

地点：采购人指定地点。

十一、货款支付

（一）付款方式：中标人进场后十天内支付合同价的30%，预埋管线安装完成后十天内支付合同价的10%，主要设备到场后十天内支付合同价的20%，项目安装完成并验收合格后十天内支付至合同价的80%，结算审核完成后十天内支付至结算审核价的95%，质保期结束后支付剩余5%。

（二）当采购数量与实际使用数量不一致时且在本项目中标金额10%以内，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

（一）乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在8小时内到达甲方现场。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（五）上述的货物免费保修期为一年，免费保修期自货物验收合格之日起计算。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

（一）甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

（二）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（三）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（四）对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（五）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

（一）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

合同壹式    份，其中甲乙双方各执    份，采购中心壹份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门    份。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                  代表：

签订地点：

签订日期：        年     月    日       签订日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

# 第六章 投标文件格式内容

一、资格响应文件但不限于以下内容

1.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件一）；

2.投标人资格声明函（格式见附件二）；

3.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

4.2020年财务状况报告，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料；

5.投标截止时间前六个月内任一个月开具的缴税证明扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

6.投标截止时间前六个月内任一个月开具的缴纳社会保险的凭据；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

7.自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

8.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件三）；

9.投标人的特定条件的证明文件（如有）；

附件一（1）

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

附件一（2）

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（盖章）：

日期：

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

附件二

投标人资格声明函

宁波德立工程项目管理咨询有限公司：

关于你公司      年　　月　　日发布                  项目（项目编号：       ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1.本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

2.本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3.本公司（企业）未参与本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.本公司（企业）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

附件三

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按投标文件承诺，保证合同顺利履行。具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

二、商务技术文件包括但不限于以下内容

1.投标承诺函（格式见附件四）；

2.评分索引表（格式见附件五）；

3.商务响应表（格式见附件六）；

4.技术响应表（格式见附件七）；

7.列入政府采购节能环保清单的证明资料（如有）；

8.投标人基本情况表（格式见附件八）；

9.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件九）；

10.同类业绩情况一览表（如有，格式见附件十）；

11.投标人认为需要提供的其他材料。

附件四

投标承诺函

宁波德立工程项目管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，我方愿意参加贵方组织的（项目名称               ）（项目编号：      ）的投标，已完全理解招标文件的所有内容，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.本投标文件在投标截止日后60日（日历天）内保持有效,如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

2.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

4.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

5.我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

7.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

附件五

评分索引表

投标单位名称：

| 序号 | 评分标准 | 页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （报价除外） |  |  |
| 2 |  |  |  |

附件六

商务响应表

项目名称：

| 商务要求项目 | 采购文件要求 | 响应情况 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- | --- |

按第三章商务要求逐项填写

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期： ：

附件七

技术响应一览表

1.带▲实质性条款响应一览表

项目名称：

| 序号 | 实质性条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：投标人必须对应采购文件“第三章采购内容和技术（服务）要求”带“▲”的条款逐条应答并按要求填写上表。条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

2.一般性条款响应一览表

项目名称：

| 序号 | 采购文件条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 相关证明材料请附页码 |
| …… |  |  |  |  |

注：对采购文件“第三章采购内容和技术（服务）要求”中具有参数性能指标要求的，投标人必须以所提供设备性能指标的具体参数值据实应答。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

附件八

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 资质资格与业务范围 |  | 其中 | 高级职称 |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |
| 统一信用代码 |  |  | 各类注册人员 |  |
| 注册资金 |  |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

附件九

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |
| 经营期限 |  |
| 售后服务协议 |  |
| 售后服务内容 |  |
| 工作业绩 |  |
| 服务承诺 |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

附件十

同类业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 设备名称/ 服务内容 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

三、报价文件内容包括但不限于以下内容：

1.投标报价明细表（格式见附件十一）；

2.开标一览表（格式见附件十二）；

3.中小企业声明函（如有，格式见附件十三）；

4.残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件十四）。

附件十一

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
|  | 投 标 总 价 |  |

1、请按表格统计相关费用，如有更多内容请自行添加，不得缺漏项。

2、税金按国家规定的增值税率测算并解缴。

3、投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日  期：

附件十二

开标一览表

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

单      位：元

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 品牌 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见“投标报价明细表” | ￥： |
| 合计金额大写： |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标报价包含（但不限于）：

投标报价应包括完成招标文件范围内的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及保管、调试、培训、保修、完成系统验收并移交等一切税金和费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日  期：

附件十三

对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

填写注意事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.标的物请按报价明细表中的产品逐行填写，可增行；所属行业请按采购文件第二章投标须知指定的填写。

3.中型企业、小型企业、微型企业请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件标准填写。

附件十四

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

附件：政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：