政府采购项目

国内公开招标文件

# （全一册）

| 项目编号： | NBITC-202020018G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 嵩江西路固废综合转运站大件垃圾 系统采购及安装项目 |
| 采 购 人： | 宁波市鄞州区市容环境卫生管理中心 |
| 采购代理： | 宁波市国际招标有限公司 |

二○二○年三月

目    录

第一部分     招标公告………………………………………1

第二部分     投标人须知及前附表…………………………3

第三部分     评标标准………………………………………17

第四部分     招标产品清单及技术规格……………………21

第五部分     合同条款及合同格式…………………………28

第六部分     附件（投标文件格式）………………………34

第一部分   招标公告

项目编号：NBITC-202020018G

发布日期：2020年3月10日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，经鄞州区政府采购管理办公室批准，宁波市国际招标有限公司受宁波市鄞州区市容环境卫生管理中心的委托，就本项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人提交密封投标。

1、项目内容及采购预算（最高限价）：

| 项目名称 | 数量 | 采购预算 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嵩江西路固废综合转运站大件垃圾 系统采购及安装项目 | 1套 | 382万元 | 343.8万元 |

具体采购需求详见招标文件《第四部分 招标产品清单及技术规格》。

2、招标文件公告期限：2020年3月10日至2020年3月17日共五个工作日。

★3、合格投标人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

# （6）法律、行政法规规定的其他条件；

（二）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）特定资格条件：不接受联合体投标。

注：本项目采用资格后审，投标文件中提供所有资格证明文件。

4．招标文件领取：

(1)、报名时间：2020年3月10日起至2020年3月17日17:00时止。

(2)、报名方式：本项目实行网上报名。供应商直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/）进行网上报名并免费下载电子采购文件。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

(3)、供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。政采云供应商注册指南具体见：http://ggzy.cixi.gov.cn/art/2018/8/27/art_5590_1519947.html。

5、投标截止时间和地点：所有投标文件应于2020年4月1日09：00（北京时间）之前递交到宁波市鄞州区公共资源交易中心【蕙江路567号鄞州区行政服务中心西面一号门】，迟到的投标文件和未按本公告要求获取招标文件者的投标将被拒收。

6、开标时间和地点：定于2020年4月1日09：00（北京时间）在宁波市鄞州区公共资源交易中心【蕙江路567号鄞州区行政服务中心西面一号门】。届时请参加投标的投标人代表出席开标仪式。

7、其他：所有投标人安排“甬行码”/“健康码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名）在投标截止时间前将投标文件送至指定地点（蕙江路567号鄞州区行政服务中心西面一号门），在完成投标文件递交和人员登记后立即离开，不得进入开标现场。投标文件递交时需同时递交投标人的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

8、采购人：宁波市鄞州区市容环境卫生管理中心

地  址：宁波市鄞州区钟公庙路285号繁荣大厦

联系人：罗先生

电  话：0574-28819732

9、采购代理公司：宁波市国际招标有限公司

地  址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

联系人：史涛  陈燕  曹景恺

电  话：0574－87322846

传  真：0574－87323935

电子邮件：245842713 @qq.com

10、执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

11、政府采购行政监管及投诉受理部门：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

联系电话：0574-89295894

第三部分  评标标准

一、评标原则及程序

1、评标委员会按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（第87号令）》及有关法律法规的规定，遵循公平、公正、科学和诚实信用的评标原则。

2、评标依据：招标文件和投标人递交的投标文件。

3、评标办法：综合评分法，满分100分。

4、评委程序：投标文件响应性检查（资格性审查、符合性检查）；综合评议（评委根据《评委打分表》打分）；评分汇总（汇总各评委的评分，计算所有评委评出的总分的算术平均值作为投标人的综合得分）；按综合得分从高到低排序。如综合得分相同的，按投标报价从低到高排序；如综合得分相同且投标报价也相同的，则现场抽签决定排序。

5、提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性检查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

6、评标过程如发现有异常情况，由评标委员会集体讨论决定。

二、投标文件响应性检查

审定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，是否存在重大偏差，存在任何重大偏差的投标为无效标。

- 资格性审查不合格的：

依据 “招标公告”的资格条件，采购人或采购代理机构对各投标人的投标资格合格性、资格证明文件（见招标文件《投标人须知》第7条“七、资格证明文件”要求）完整性和有效性进行审查。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。（采购人或采购代理机构将于投标截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标）。

- 符合性检查不合格的：

（2.1）投标文件的完整性和有效性：投标文件的组成不符合招标文件《投标人须知》第7条要求的，投标文件的签署与盖章不符合要求的、法定代表人授权书无法定代表人签字或被授权人签字的 [即投标文件不符合“附件（投标文件格式）”的盖章、签署或出具要求的]，[除非招标文件中有特别说明，否则盖章均指加盖单位公章，任何盖分公司或办事处章、业务章、投标专用章等非投标单位公章的盖章无效]；

（2.2）投标有效期不符合招标文件“前附表”的要求的；

（2.3）对招标文件的主要条款（招标文件中标注★号的条款）有任何一条负偏离的或未实质性响应的；

（2.4）投标报价超出采购预算（或最高限价）的；

（2.5）投标人的报价明显低于其他通过有效投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（2.6）符合招标文件规定的其他无效投标条件的；

（2.7）评标委员会经过审查，发现投标文件有虚假应标的；

（2.8）不符合其他国家法律法规规定的。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（3.1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3.2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3.3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（3.4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（3.5）不同投标人的投标文件相互混装；

（3.6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

在评标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为。

# 三、评标程序的终止

至投标截止时间，投标单位不足三家，或经评审有效投标不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为时，或因重大变故采购任务取消时，评标委员会将做出否决全部投标的决定，并依法终止评标程序，此时招标程序也随之终止。

评分标准（评委打分表）

项目编号：NBITC-202020018G

| 投标单位 评议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分65分 | 招标需求响应（16分）：完全响应本招标文件规定的招标需求的得16分；一般性技术条款负偏离一条扣2分， 带“▲”为重要技术条款，每负偏离一项扣3分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对设备稳定性的综合评议（8分）。 对各家的投标设备的稳定性、故障率等横向比较，综合评议，酌情打分。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对设备先进性的综合评议（8分）。 对各家的投标设备的先进性横向比较，综合评议，酌情打分。 |  |  |  |
|  | 产品性能、质量的整体评价（6分）。 评委根据投标人提供产品性能指标质量可靠、保障措施严密有效，不存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或有良好的解决方案进行综合评议。 |  |  |  |
|  | 项目实施计划与设备安装调试方案（8分） | 项目实施进度安排合理、基本建设程序规范（2分）； |  |  |  |
|  |  | 项目建设实施人员安排合理、组织完善合理（2分）； |  |  |  |
|  |  | 设备安装工艺方法全面、合理、规范、施工重点难点分析准确（2分）； |  |  |  |
|  |  | 质量保证措施、安全保障措施、环境保护与文明施工等措施完善（2分）； |  |  |  |
|  | 配备的备品配件（3分）： 评委根据投标人提供产品的配件、备品备件是否完整，专用检测设备及专用维修工具是否齐全进行综合评议。 |  |  |  |
|  | 技术培训方案（3分）： 评委根据培训的目的、培训内容、培训目标、人员、培训课程安排及培训教材等内容的完整性、详尽性和可行性进行综合评议。 |  |  |  |
|  | 售后服务 （6分） | 售后服务响应能力：根据投标人售后服务响应时间及售后服务机构远近情况进行综合评议（3分）。 投标文件中提供相关证明 |  |  |  |
|  |  | 售后服务机构的设置情况、配备人员和工具、服务承诺等进行综合评议（2分）。 |  |  |  |
|  |  | 质保期：投标人提供设备质保期满足招标文件要求的不得分，每增加1年得1分，最多1分。 |  |  |  |
|  | 体系认证（3分）： 投标人具有有效的IS09001质量体系认证、有效的IS014001 环境管理认证、有效的GB/T18001职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高3分。 投标文件中提供有效的证书复印件加盖公章，原件备查。 |  |  |  |
|  | 近三年投标人的同类产品销售业绩（3分）： 每份合同得1分，最高3分。以合同签订时间（要求2017年1月1日至今）为准，提供中标通知书及合同复印件加盖公章，资料提供不全，不得分，原件备查。 |  |  |  |
|  | 政策性加分（1分） 投标产品为节能产品的，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分。 投标产品为环境标志产品的，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 提供证书复印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 价格分35分 | 满足招标文件要求且最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分。 其余投标人价格分为： 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）× 35 参与评审的价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值6%） 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |  |  |  |
|  | 总 分 |  |  |  |

打分说明：

（1）报价中如有功能配置重大缺项的，经三分之二以上评委认可，作无效标处理；

（2）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，客观分必须统一；

（3）各评分因素分值精确到小数点后一位。

（4）小微企业政策说明：符合政府采购小微企业政策优惠的必须同时符合下列条件：1）投标人为小微企业；2）提供本企业制造的货物或者提供其他小微企业制造的货物。提供其他小微企业制造的货物的必须同时提供小微制造商的《中小企业声明函》原件，否则不给予小微企业政策优惠。监狱企业或残疾人福利型企业享受小微企业同等优惠。

评委签名：                                      日期：

第四部分  招标产品清单及技术规格

#### 处理系统可处理大件家具、沙发床垫、园林垃圾、包装垃圾等。

一、 大件垃圾破碎设备成套系统主要部件

| 设备名称 | 序号 | 部件名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大件垃圾 破碎设备 成套系统 | 1 | 破碎主机系统 | 1 | 套 |
|  | 2 | 液压系统 | 1 | 套 |
|  | 3 | 输送系统 | 3 | 套 |
|  | 4 | 磁选系统 | 1 | 套 |
|  | 5 | 除尘系统 | 1 | 套 |
|  | 6 | 电控系统 | 1 | 套 |
|  | 7 | 工业监控系统 | 1 | 套 |
|  | 8 | 附属部件 | 1 | 全套 |

二、主要性能、参数及要求：

| 破碎主机系统 |
| --- |
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 进料方式 | 倾倒式 |  |
| 动力系统 | 液压驱动 |  |
| 进料口尺寸 | 约4200*4200 mm | 根据现场预留料口深化设计 |
| 破碎区尺寸 | ≥2600*1745mm |  |
| 主轴数量 | 双轴 | 可正反转 |
| 主轴材质 | 42CrMoV调质或40Cr 合金钢 | 需提供相关检测报告或证明文件 |
| 处理能力 | 大于等于50m³/h或5T/h |  |
| 刀头数量 | ≥22 |  |
| 刀具安装形式 | 刀具焊接在主轴上/刀具安装于主轴 |  |
| 刀具修复形式 | 堆焊修复/更换修复 |  |
| 刀具材质 | 进口高合金钢 具有高韧性、抗冲击、高硬度、耐磨损(推荐品牌：H13、HARDOX等同级别品牌） | 需提供相关检测报告或证明文件 |
| 刀具本体硬度 | ≥HRC 52-54 |  |
| 刀具厚度 | ≥60mm |  |
| 破碎方式 | 剪切、撕裂、劈砍混合型破碎，可破碎柔性和硬质物料 |  |
| 总装机功率 | ≥280kw |  |
| 液压系统 |
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 液压马达 | 推荐品牌：赫格隆（进口）、波克兰（进口）等同级别品牌 | 需提供相关检测报告或证明文件 |
| 液压泵 | 推荐品牌：力士乐（进口）、美国SAUER-DANFOSS/德国Rexroth（进口）等同级别品牌 | 需提供相关检测报告或证明文件 |
| 电机 | 推荐品牌：西门子等同级别品牌 | 需提供相关检测报告或证明文件 |
| 工作压力 | 最高可达 350Bar； |  |
| 最大工作扭矩 | ≥80000N.M |  |
| 冷却系统 | 液压站配置独立的水冷/风冷系统，保证长时间工作时油温稳定 |  |
| 输送系统 |
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 运行模式 | 可双向运行 |  |
| 输送带材质 | 橡胶EP150、≥厚度10mm |  |
| 输送带 | 输送带宽:≥1200mm |  |
| 输送机密封要求 | 输送机整体做全密封设计，并设有可视窗与负压抽风接口 |  |
| 减速机 | 推荐品牌：通力、博能、沃力特 | 或同级别品牌 |
| 磁选系统 |
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 磁力材质 | 电磁体 |  |
| 吸附高度 | ≥300mm |  |
| 磁表强度 | ≥700gs |  |
| 皮带带速 | 1m/s |  |
| 适用带宽 | ≥1200mm |  |
| 外形尺寸 | ≥3000x1800x800mm |  |
| 功率 | ≥4kw |  |
| 性能要求 | 电磁自卸式除铁器；具有断电断磁的功能， 后期好清理，磁性区域采用 304 不锈钢制作，悬挂式设计高度可 调整 |  |
| 除尘系统 |
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 风量 | ≥12000m³/h |  |
| 风机功率 | 22kw | 根据现场进行深化设计 |
| 降尘率 | ≥80% |  |
| 过滤面积 | ≥150㎡ |  |
| 脉冲除尘器 | 功率/马力 30HP/22kw 4P 380V 50H |  |
| 虹吸式气雾喷头 | 要求有效抑尘， 破碎腔因物料破碎碰擦产生火星而引发的火灾隐患； |  |
| 防尘罩 | 要求全密封，尺寸根据现场定制 |  |
| 电控系统 |
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 可触摸液晶屏 | 中文显示，可视化操作等， | 推荐品牌：施耐德，西门子，美国红狮，通用等品牌 |
| 安全防护 | 全线配置拉绳急停开关及近、远程急定按钮 | 远程：中控室 |
| 预留MODBUS通讯接口，可远端控制 | 大件破碎系统与统一管理平台接口对接 |  |
| PLC |  | 推荐品牌：西门子，ABB，施耐德等国际知名 |
| 调速设置 | 要求根据实际处理扭矩自动调节刀轴转速， |  |
| 查 询 | 设备运行状态、电机负载电流、故障状态均可实时显示及历史 |  |
| 工业监控系统 |
| 网络摄像机 | 推荐品牌：海康威视、大华、英飞拓 数量：≥4套 规格/说明： 1）图像传感器：1/3”低照度逐行扫描 CMOS 2）最小照度：彩色：0.1Lux @ (F1.2，AGC ON)，黑白：0.001Lux @(F1.2，AGC ON) 3）快门：手动/自动（调节范围 1/3s~1/100000s） 4）镜头接口：C/CS 5）自动光圈：DC 驱动 6）日夜转换模式：ICR 红外滤片式 7）动态范围：120dB 8）视频压缩标准：H.264/MJPEG 9）像素(HxV)：≥200 万像素 10）镜头：F1.6 到 F3.5，f=4.1~73.8mm 11）聚焦范围：0.01m(近端) ~ 1.5m(远端) 12）最大图像尺寸：1920×1080 13）支持协议：TCP/IP、IMCP、FTP、HTTP、PPPoE 等 14）通讯接口： RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 15）工作湿度：0%-90%RH（无冷凝） 16）工作温度：-30℃-+60℃ 17）电源供应：DC12V/POE(802.3af) 18）防护等级：IP66 19）安装支架：不锈钢或铝合金安装支架 20）支持与宁波市及鄞州区智慧城管监控平台无缝对接。 | 要求监控设备整体情况，破碎机密封式料斗内部破碎情况、除铁区域情况、无需人员在现场观察，在中控室可以实现整线控制与观察。 |
| 网络硬盘录像机 | 推荐品牌：海康威视、大华、英飞拓 数量：1套 规格/说明： 1) 视频接入：≥8 路高清视频 2) 网络视频接入带宽：256Mbps 3) 视频分辨率：1080P、720P、D1、CIF 等 4) 串行接口：1 个键盘 485、1 个 RS-232、1个标准RS-485串行接口 5) 同步回放：16 路 6) 硬盘接口：4 个 SATA 接口， 7）监控硬盘：≥1*4T 8) 网络接口：2 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 9) 网络协议：IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索 IP） 10) 地址）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（自动获取 IP 地址）等 11) 支持协议：TPv6、UDP 等 12) 用户：两级用户管理，三级操作权限 13) 配置与管理：配套管理软件 14) 输入电压：100~240VAC 自适应 15) 掉电保护：掉电后来电自动恢复 16) 工作湿度：10%-90%（无冷凝） 17) 工作温度：-10℃-+55℃ 18) 支持与宁波市及鄞州区智慧城管监控平台无缝对接 |  |

三、详细技术需求

1.投标人须自行勘踏现场，根据项目实际需要进行深化设计并出施工图，设备、材料及安装等全部费用包含在投标总价中，在没有设计单位及采购人要求的情况下，本次中标价即为完成本项目的最终价格。中标人对图纸进行深化后，必须得到采购人及设计单位的认可。

2、中标后，在征得采购人同意的前提下中标人可根据图纸（建筑条件图，另册提供）和项目勘踏情况进行本次采购范围内的设备及设备安装数量的调整，但中标金额不变，且必须能满足招标文件的技术需求和系统整体功能要求，否则取消中标资格。招标文件内容与图纸（建筑条件图）有出入的，以图纸（建筑条件图）为准。

3、本项目所有涉及的动力电缆、控件电缆、信号线、设备接地保护、配套电缆管、304不锈钢桥架等所有附件均实行包干价，中标后该部分总价一律不予调整，请投标人充分考虑由此产生的风险。

4、大件破碎系统与统一管理平台接口要求：

4.1 提供系统工艺拓扑图、系统运行原理图以及相关软件界面图；

4.2 系统PLC以及仪表等相关接口类设备提供以太网通讯接口；

4.3 提供系统设备所有接口相关I/O点位信息及详细说明；

4.4 系统需要统一管理平台进行远程控制的信号，需要书面授权统一管理平台，并以 PLC输入点形式将控制信号接入到统一管理平台；

4.5 系统如果有数据库类相关接口，需提供数据库说明文档、开放接口数据远程操作权限、并提供数据库连接信息；

4.6 系统如果有软件类相关接口，需提供软件接口说明文档、开放软件接口访问、并提供软件接口访问信息；

4.7 提供系统所需IP地址数量，并按照统一管理平台统一IP地址规划进行网络配置；

四、项目实施要求

1、供应商必须服从采购单位现场负责人的指挥，按指定地点交货；

2、货物运输过程中的所有安全保障由供应商自行负责；

3、严格按投标产品的调试规范要求进行调试，确保设备安全正常运行。

4、投标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

5、投标人应承担投标产品及系统的安装、测试和有关配置工作，进行实际的测试。

6、投标人应全力与采购人、其他系统集成商及其他供应商无条件配合，配合费为合同价的1.0%，由中标人支付给土建设备基础施工方（配合费用均包含在本次投标报价中），设备进场前支付，根据采购人的详细需求，提交实施方案得到采购人及集成商确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

7、项目实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，投标人应与集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

8、投标人应在投标文件中提供本次项目实施的实施人员名单，以及整个项目实施工期的具体计划安排表。

9、满足《中转站统一管理平台专用技术要求》中另有规定的要求。

10、在合同约定的采购清单和图纸范围内，中标人若不按照采购人要求进行供货、施工（安装）的，采购人发现后出具书面整改要求，拒不接受整改的，采购人要求中标人按照人民币30000元/次进行罚款，罚款直接在合同总价中扣除。合同期内出现2次以上拒不整改的，采购人有权单方面解除合同，中标人需承担由此引起的所有责任。

五、其他要求：

▲1、投标人必须对照招标采购文件“技术参数要求”中的技术规格、技术参数及要求，在投标货物技术资料表中说明所提供货物和服务已对招标采购文件的技术要求做出了实质性的响应，并如实申明与技术要求条文的响应和偏离情况。

▲2、合同签署后，中标单位无特殊情况未经采购单位同意不得私自变更项目负责人。若中标单位由于自身原因私自变更项目负责人，其产生的后果由中标单位自行承担。

▲3、中标单位须严格遵守保密规定，未经采购单位书面同意，不得将本项目有关资料、文档、数据等向外泄露，因信息泄露造成影响的由中标单位承担全部责任。

▲4、中标后实施方案未经采购单位及行业主管单位审批，中标人不得擅自实施项目建设。

5、在未交付使用前，投标人应采取一切合理的预防措施，负责按规定设置安全标识标牌，保证车辆、行人安全，若发生安全事故由此造成的损失由中标人自行承担。

推荐品牌说明：推荐品牌仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人如未采用以上三个推荐品牌产品的，必须确保该品牌产品在实质上要优于或相当于招标技术规格的要求，并得到评委会的认可。