（定稿）

政府采购项目

国内公开招标文件

# （全一册）

| 项目编号： | NBITC-20192232G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 巡特警大队维稳救援装备采购项目 |
| 采 购 人： | 宁波市公安局鄞州分局 |

宁波市国际招标有限公司

二○一九年十一月

第一部分   招标公告

发布日期：2019年11月29日

项目编号：NBITC-20192232G

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，根据鄞州区政府采购管理办公室下达的委托招标通知书，宁波市国际招标有限公司受宁波市公安局鄞州分局委托，就本项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人提交密封投标。

- 项目内容及采购预算：

| 子包 | 产品名称 | 数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巡特警大队维稳救援装备 | 1批 | 68万元 |

具体采购需求详见《第四部分招标产品清单及技术规格》。

二、公告期限：2019年11月29日至2019年12月6日共五个工作日。

★三、合格投标人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

# （6）法律、行政法规规定的其他条件；

（二）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不接受联合体投标。

注：本项目采用资格后审，投标文件中提供所有资格证明文件。

四、招标文件发售：

(1)、报名时间：2019年11月29日起至2019年12月6日17:00时止。

(2)、报名方式：本项目实行网上报名。供应商直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/）进行网上报名并下载电子采购文件。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

(3)、供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。政采云供应商注册指南具体见：http://ggzy.cixi.gov.cn/art/2018/8/27/art_5590_1519947.html。

(4)、采购文件售价：每套500元人民币，售后不退；采购文件请至公告附件处下载。

(5)、其他：标书费由各投标人在开标现场（投标截止时间前）缴纳给采购代理机构，如未缴纳将被拒绝投标。

(6)、本采购公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政府采购云平台www.zcygov.cn登录供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

五、投标截止时间和地点：所有投标文件应于2019年12月20日09：00（北京时间）之前递交到宁波市鄞州区公共资源交易中心开标大厅【鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】，迟到的投标文件和未购买招标文件者的投标将被拒收。

六、开标时间和地点：定于2019年12月20日09：00（北京时间）在宁波市鄞州区公共资源交易中心开标大厅【鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】。届时请投标人代表出席开标仪式。

★七、其他事项：参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

八、采购人：宁波市公安局鄞州分局

地  址：惠风西路10号

联系人：陈老师

电      话：0574-88155207

九、招标代理公司：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

联  系  人：史涛  陈燕  曹景恺

电      话：0574－87322846

传      真：0574－87323935

电子邮件：245842713@qq.com

十、执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

第三部分  评标标准

一、评标原则及程序

1、评标委员会按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（第87号令）》及有关法律法规的规定，遵循公平、公正、科学和诚实信用的评标原则。

2、评标依据：招标文件和投标人递交的投标文件。

3、评标办法：综合评分法，满分100分。

4、评委程序：投标文件响应性检查（资格性审查、符合性检查）；综合评议（评委根据《评委打分表》打分）；评分汇总（汇总各评委的评分，计算所有评委评出的总分的算术平均值作为投标人的综合得分）；按综合得分从高到低排序。如综合得分相同的，按投标报价从低到高排序；如综合得分相同且投标报价也相同的，则现场抽签决定排序。

5、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取的方式确定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品,作为其项目的一部分，核心产品品牌均相同的，按一家投标人认定。

本项目核心产品详见:第四部分 招标产品清单及技术规格。

6、评标过程如发现有异常情况，由评标委员会集体讨论决定。

二、投标文件响应性检查

审定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，是否存在重大偏差，存在任何重大偏差的投标为无效标。

- 资格性审查不合格的：

依据 “招标公告”的资格条件，采购人或采购代理机构对各投标人的投标资格合格性、资格证明文件（见招标文件《投标人须知》第7条“七、资格证明文件”要求）完整性和有效性进行审查。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。（采购人或采购代理机构将于投标截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标）。

- 符合性检查不合格的：

（2.1）投标文件的完整性和有效性：投标文件的组成不符合招标文件《投标人须知》第7条要求的，投标文件的签署与盖章不符合要求的、法定代表人授权书无法定代表人签字或被授权人签字的 [即投标文件不符合“附件（投标文件格式）”的盖章、签署或出具要求的]，[除非招标文件中有特别说明，否则盖章均指加盖单位公章，任何盖分公司或办事处章、业务章、投标专用章等非投标单位公章的盖章无效]；

（2.2）投标有效期不符合招标文件“前附表”的要求的；

（2.3）未按招标文件的规定缴纳投标保证金的；

（2.4）对招标文件的主要条款（招标文件中标注★号的条款）有任何一条负偏离的或未实质性响应的；

（2.5）投标报价超出采购预算（或最高限价）的；

（2.6）如果投标单位的投标报价明显低于其他有效投标人投标报价的平均价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；

（2.7）符合招标文件规定的其他无效投标条件的；

（2.8）投标文件存在其他重大偏差，经三分之二以上评委签字确认的；

（2.9）评标委员会经过审查，发现投标文件有虚假应标的；

（2.10）不符合其他国家法律法规规定的。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（3.1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3.2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3.3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（3.4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（3.5）不同投标人的投标文件相互混装；

（3.6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

在评标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为。

# 三、评标程序的终止

至投标截止时间，投标单位不足三家，或经评审有效投标不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为时，或因重大变故采购任务取消时，评标委员会将做出否决全部投标的决定，并依法终止评标程序，此时招标程序也随之终止。

评分标准（评委打分表）

项目编号：NBITC-20192232G

| 投标单位 评议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分68分 | 投标产品设备技术参数对招标文件的响应情况（30分）。根据《第四部分招标产品清单及技术规格》的要求评议，所有技术参数均符合招标文件的要求的得30分；一般技术参数的负偏离一条扣2分，标记 “▲”号的技术参数的负偏离一条扣3分，扣光为止。 |  |  |  |
|  | 资质实力（3分） | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14000环境认证体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证、GB/T27922商品售后服务评价体系认证证书的。每提供1个得0.5分，最高得2分。 未提供或提供无效的不得分。（投标文件中提供证书复印件加盖公章，原件备查） |  |  |  |
|  |  | 投标人具有AAA级守合同重信用证书的得0.5分。 投标人为2018-2019年公安部警用装备入围供货企业的得0.5分。本项最高1分。 （投标文件中提供证书复印件加盖公章，原件备查） |  |  |  |
|  | 样品 （25分） | 评标委员会对投标人提供实物样品【战术防弹盾牌，水域救援装备中的“水域救援头盔”，水域救援装备中的“水域救援背心”，水域救援装备中的“救援标识灯”，多功能工具钳】的材料和配件的牢固性；工艺细节处理能力；技术成熟性、全面性、工艺、结构、材质、美观度进行综合打分， 一共5件样品，未提供样品的该项样品不得分。每件样品最高得5分。 |  |  |  |
|  | 项目实施方案保障 （4分） | 评标委员会根据各投标人横向比较，有完整详细的项目实施方案的：生产、供货、包装、物流、安装、调试、培训、应急保障等方面酌情打分。 |  |  |  |
|  | 售后服务（0-2分）：评委会对售后服务的措施和质量保证进行评议（根据投标人的的技术响应支持、本地化服务、售后服务体系完善性、售后服务体系的真实性等内容打分）。 |  |  |  |
|  | 合理化建议与优惠承诺（2分） 有合理化建议，根据可采纳情况，最高1分。 有优惠承诺的，根据其优惠程度，最高1分。 |  |  |  |
|  | 投标文件制作情况：投标文件的质量，包括编排、页码、装订等情况。投标文件提倡精简，与招标无关的内容不建议编入，提倡双面打印，提倡简装。在0-1分之间打分。 |  |  |  |
|  | 政策性加分（1分） 投标产品为节能产品的，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分。 投标产品为环境标志产品的，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 提供证书复印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 价格分32分 | 满足招标文件要求且参与评审价格最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分32分， 其余供应商的价格分以下列公式计算： 价格分得分＝（基准价/参与评审的价格）× 32 参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格扣除优惠值6%） 本项目的采购预算详见《招标公告》，超过采购预算的投标无效。 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

打分说明：

（1）报价中如有功能及配置重大缺项的，经三分之二以上评委认可，作无效标处理；

（2）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

# （3）各评分因素分值精确到小数点后一位。

评委签名：                                                  日期：

第四部分  招标产品清单及技术规格

# （一）、招标项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 战术防弹盾牌 | 1块 |  |
| 2 | 泰瑟电击发射器 | 1支 |  |
| 3 | 阻燃防静电战术靴 | 10双 |  |
| 4 | 热成像 | 1部 |  |
| 5 | 测距仪 | 1部 |  |
| 6 | 观靶镜 | 1部 |  |
| 7 | 头盔记录仪 | 8台 |  |
| 8 | 背带式防水服 | 50套 |  |
| 9 | 软管窥镜 | 1部 |  |
| 10 | 防割卫衣 | 2件 |  |
| 11 | 防砍袖套 | 5副 |  |
| 12 | 水域救援装备 | 12套 |  |
| 13 | 个人装备包 | 20个 |  |
| 14 | 多功能工具钳 | 12个 |  |
| 15 | 破拆工具 | 1部 |  |
| 16 | 摔跤地垫 | 1套 |  |
| 17 | 人型搏击沙袋 | 4个 |  |
| 18 | 搏击陪练护具 | 20套 |  |
| 19 | 护齿 | 150个 |  |

## （二）、技术要求

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 战术防弹盾牌 | 1.1盾体由≤5.0mm氧化铝和≤20.0mmPE制成（须在检测报告中体现）； 1.2盾体防护面积：≥0.26m（须在检测报告中体现）； 1.3盾体要求材质：PE高性能聚乙烯纤维无纬布、芳纶无纬布； 1.4盾体要求重量：≤12kg（须在检测报告中体现）； 1.5盾体外层喷漆工艺：采用高密度磨砂颗粒喷漆工艺； 1.6盾体外表面图层应均匀平滑、无外来杂质、气泡、脱皮、剥落等缺陷； 1.7常温下盾体在水中浸泡24h后，盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层的现象； 1.8 常温条件下盾体使用AK47 7.62mm突击步枪配7.62x39mm步枪弹、M14 7.62mm自动步枪配7.62NATO弹，射击距离15米射击3枪，中弹部位未穿透且冲击面弹痕深度≤28.5mm；贴身面凹陷高度≤22.5mm（须在检测报告中体现）； 1.9盾体左右两侧设计有枪托； 2. 盾牌悬挂携行系统 2.1 要求采用四点固定悬挂； 2.2 悬挂采用能人体背负设计，可以快速一拉解脱； 2.3 织带系统材质：25mm±2mm宽的斜纹涤纶加厚织带； 2.4 要求悬挂调节≥2处； 2.5 横置握把，纵向握持； 2.6 悬挂固定五金件：纯钢（外层黑色淬火工艺）； 3.盾牌罩衣 3.1 要求采用尼龙面料； 3.2 PU防水处理； 3.3 大面积魔术贴毛面可以黏贴警务标识、高效能爆闪灯； 3.4 设计有加装防弹插板的独立兜，可以额外加装25x30cm防弹插板； 4. 技术要求 4.1 要求颜色：黑色； 4.2 要求防护性能执行标准：GA423-2003《防弹盾牌》（须在检测报告中体现）； ▲4.3投标人须提供2016年4月以后的由中国兵器装备集团兵器装备研究所测试试验中心，中国兵器装备特种产品质量监督检测中心出具的检测报告检测报告复印件加盖公章； 4.4 生产单位具有本产品的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，复印件加盖公章； 4.5武器装备质量管理体系认证证书复印件加盖公章； 4.6公安部警用装备采购中心中标企业相关证书复印件加盖公章； 4.7产品质量责任保险金额应≥250万元（8年），提供保险证明材料复印件加盖公章； 4.8 生产单位属于中国安全防范产品行业协会会员，提供证书复印件加盖公章； ▲4.9提供聚脲漆的三防检测报告，漆面进行消光处理，提供国家涂料质量监督管理中心出具的聚脲消光检验报告复印件加盖公章 5.0定制红外反光标识“黑蟒突击队”或者“特警SWAT” 5.1 质保期：8年。 ▲5.2投标人如非所投产品生产商，须在投标文件中提供制造商或代理商出具的授权委托书及本次项目售后服务承诺书复印件加盖公章，原件备查。 ▲5.3要求提供含有黑蟒突击队logo设计图纸 |
| 2 | 泰瑟电击发射器 | 1、有效性：智能电击控制器所发射的两个电极，在击中目标情况下，目标对象瞬间暂时性失去大脑对全身肌肉的控制能力。目标受体除了有皮外物理创伤外，不产生任何后遗症状。 2、主要性能与技术参数： 2.1产品符合警用电子控制器的规定和要求（须在检测报告中体现）； 2.2有效射程：10米，满足执法的实战要求（须在检测报告中体现）； 2.3两个电极落点间距在18~60cm之间，满足电击器的基本物理要求； 2.4单次放电时间：5秒，单脉冲电量范围：80uC~120uC，确保电击能量安全且有效； 2.5电池电压及放电次数：3节CR123A电池,总电压为9v±1v；每组新电池能够满足400次放电要求； 2.6电击电流平均值：1.6~2.0mA/s； 2.7峰值放电：55KV±5KV； 2.8脉冲频率：20HZ±2HZ； 2.9开口电击距离：≥36mm； 2.10 5米射程命中准确率100%，电极平均分离间距≤45（须在检测报告中体现） ； 2.11 7.5米射程命中准确率100%，电极平均分离间距≤47（须在检测报告中体现） ； 2.12 10米射程命中准确率100%，电极平均分离间距≤35（须在检测报告中体现）； 2.13具有红外激光瞄准和机械标准：机械瞄准应采用直线型模式；激光瞄准系统应有开启和关闭功能开关； 2.14可显示自检状态、正常工作状态、电击状态、保护状态、低电提醒状态； 2.15保险开关：开启保险开关后，进入正常工作状态；关闭保险开关后，处于关闭状态； 2.16外观及颜色：黑色；外观表面光洁、无划痕、磨损、毛刺、油渍、变形、开裂、不易于装换弹夹等物理缺陷； 2.17连续电击保护功能：单次扣动板机即刻松开，脉冲持续5秒自动终止；持续扣动板机5~15秒间，松开脉冲即刻终止；持续扣动扳机超过15秒，脉冲自动终止（须在检测报告中体现）； 2.18防静电标准：空气放电8KV； 2.19标准配置 : 1支智能电击控制器主体、5发弹匣、3节通用电池CR123A、1只战术枪套、1只双发弹匣套、1只ABS工程塑料箱；1本产品说明书，1只存储教程资料的U盘；1份产品合格证及保修单； 2.20弹匣应有保护膜，有效防止存储和运输过程的意外爆弹误射； 2.21射击目标恢复时间：电击结束后，开始恢复，2分钟左右行动如初； 2.22 电极阻抗1000Ω，电流强度≥86µC，峰值电流≥3.5A,持续时间≥94μs，频率≥19t/s（须在检测报告中体现）； 2.23电极阻抗500Ω，电流强度≥94µC，峰值电流≥3.2A,持续时间≥64μs，频率≥19t/s（须在检测报告中体现）； 3、安全性： 3.1电击落点精度：控制在目标的安全躯干（喉管以下，腹股沟区以上的躯干部分：宽 x 高：30cm x 60cm）范围内，避免伤及头、颈、眼部、阴部（须在检测报告中体现）； 3.2电极头部具有缓冲垫，减少皮外伤痛； 3.3智能电击控制器，采用智能控制芯片，对目标受体具有自动阻抗识别功能，精准调节输出电流且自动截断超载电流。 4、实用性： 4.1防抢断电栓，遭遇歹徒抢夺时，立即切断电源，保护使用者不受伤害； 4.2弹匣与主体全内嵌结构设计，结构稳固，且具备单手退弹功能； 4.3整体抗水性：整体抗水，满足不同环境（潮湿），全天候（雨天）使用； 4.4枪体自带激光红点瞄准器。三点一线的目测瞄准，符合常规使用习惯。 5、其他要求： 5.1为保障产品一致性，投标人须提供公安部第一研究所盖章的智能电击控制器的《生产企业执行标准》(复印件加盖公章)； ▲5.2为保障关键参数的可用性与真实性，投标人须提供2018年6月以后的由《中国兵器装备集团兵器装备研究所检测试验中心，中国兵器装备特种产品质量监督检测中心》出具的测试报告原件，评审以原件为准！ ▲5.3提供军事医学科学院出具的《生物效应总结报告》(复印件加盖公章)； ▲5.4提供第三方保险公司承保证明(复印件加盖公章)。 ▲5.2投标人如非所投产品生产商，须在投标文件中提供制造商或代理商出具的授权委托书及本次项目售后服务承诺书复印件加盖公章，原件备查。 |
| 3 | 阻燃防静电战术靴 | 1. 靴子要求在城市各种环境下使用，要求达到轻便、减震、透气、防滑、具有很好的包裹性和抗冲击性 2. 鞋面要求：二层牛皮 3. 内衬要求：可防水、透气 4. 鞋底要求：防滑、防静电、阻燃 5. 整体重量（单只）：≤590G 6. 颜色要求：黑色或狼棕色 7.动态透水次数≥1万次 8.外底磨痕长度≤6.Omm 9.剥离强度≥1OON/cm |
| 4 | 热成像[进口产品] | 1.1 热处理器分辨率≥320x256 Pixel, 60Hz； 1.2 温度分辨率 ≤60mK； 1.3 过滤模式：白热, 黑热, 红热, 冷红, 冷绿, 彩虹,深度彩虹,铁红, 黄热,桔色热； 1.4 数码放：0,8x, 1x, 2x, 4x, 8x； 1.5 光学放大：≥1x； 1.6 波普宽带：7,5-13,5µm / 12µm； 1.7 显示器分辨率≥640x500 Pixel； 1.8 视场角水平≥24° / 垂直 1°； 1.9 电池工作时间≥5小时； 1.10 头盔支架可用； 1.11 防水等级≥IP 68； 1.12 防震≥810F 516 IV； 1.13 材料外壳: 聚酰胺, 纳米管子，防冷凝; 橄榄绿，隐蔽性强; 1.14 水晶蓝宝石目镜外壳: 聚酰胺, 纳米管子，防冷凝; 1.15 重量≤100g ,体积≤58mm x 64mm x 67mm； 1.16 配件含：眼罩、 头盔支架，外接电源线等 ； 1.17 可采用转接件转接于瞄准镜、相机或摄像机前； 2. 技术要求 2.1 要求颜色：橄榄绿； 2.2 要求有设备安全箱； 3. 其他要求 ▲3.1投标人如非所投产品生产商，须在投标文件中提供制造商或代理商出具的授权委托书及本次项目售后服务承诺书复印件加盖公章，原件备查。 ▲3.2提供货物于中国海关的报关手续单据复印件。 |
| 5 | 测距仪 | 技术参数： 1.1产品质量≤1.3kg（含电池）（须在检测报告中体现）； 1.2产品尺寸：163.0mm±2mm*136.9mm±2mm *64.5mm±2mm（须在检测报告中体现）； 1.3放大倍率≥6倍（须在检测报告中体现）； 1.4最远测量距离≥3000m（须在检测报告中体现）； 1.5具备测试温度、气压、目标角度功能（须在检测报告中体现）； 1.6具备GPS定位显示功能，可利用GPS测出目标所处的地理位置坐标（须在检测报告中体现）； 1.7具备弹道计算功能（须在检测报告中体现）； 1.8具备数据输出接口； 1.9产品内置十字分划，分化亮度可调节（须在检测报告中体现）； 1.10产品具备外置可显示屏幕，屏幕亮度可调节； 1.11产品具备自动关机功能，且自动关机时间可设置； 1.12电源电压：5±1V； 1.13光波长≥1.067μm； 1.14每三秒重复测量的平均速度≥6times/min； 技术要求 2.1颜色要求：黑色； 3.其他要求 ▲3.1投标人须提供提供2017年4月以后的由《中国兵器装备集团兵器装备研究所检测试验中心，中国兵器装备特种产品质量监督检测中心》出具的测试报告原件，评审以原件为准！ ▲5.2投标人如非所投产品生产商，须在投标文件中提供制造商或代理商出具的授权委托书及本次项目售后服务承诺书复印件加盖公章，原件备查。 |
| 6 | 观靶镜{高精瞄镜} | 技术参数： 出瞳直径：3.2-1.4mm 出瞳距离：≤20mm 视野：39-19m/1000m 最近对焦距离：≤4.8m 视差补偿：＞5 透光率：≥86% 长度ATX45°≥426mm；STX直身≥454mm 重量：ATX45°≤2150g；STX直身≤2205 焦距：900-2100mm 防水深度：≥4m ▲1.11在自然温度条件下，配装7.62毫米高精度狙击步枪射击7.62毫米NATO弹，射距100m，每组3发，共射击3组，过弹孔中心的最小散步圆直径D100的平均值为≤3.0cm（须在检测报告中体现）； 技术要求 要求颜色：黑色或者消光绿色 要求有设备安全箱。 3.必要条件 ▲3.1投标人须提供2016年5月以后的由《中国兵器装备集团兵器装备研究所检测试验中心，中国兵器装备特种产品质量监督检测中心》出具的测试报告原件，评审以原件为准！ ▲3.2投标人如非所投产品生产商，须在投标文件中提供制造商或代理商出具的授权委托书及本次项目售后服务承诺书复印件加盖公章，原件备查。 |
| 7 | 头盔记录仪 | 头盔记录仪能安装在皮卡丁尼导轨上，要求做到记录仪能前后调节 外形尺寸：≤100x55x34mm 重要：≤156g 镜片类型要求：自定制六元素玻璃镜片 镜头旋转：≥270° 广角：≥170° 视频全高清要求：≥1920x1080 30fps 视频高清要求：≥1280x960 30fps 视频运动高清要求：≥1280x720 60fps or 30fps 慢镜头要求：≥854x480 120/100,60/50,30/25fps 照片模式要求：1,2,5,10,15,20,30,45,60 像素传感器要求：≥500万像素传感器 编码类型要求：H.264/AAC 文件类型要求：.MPEG4 音频要求：AAC音频压缩 内存要求：≥32GBmicro SD兼容 电池寿命：≥3.5小时 |
| 8 | 背带式防水服 | 防水服款式要求为半身式，穿戴方式要求为背带式，胸口内部要求有口袋，背带背部要求以横带连接方式，横带能根据个人体宽可以上下调节。 防水服外部要求达到防水、防风、保暖效果 卡扣方式要求高强度塑料插扣 肩部要求可以根据身高调节 尺码要求：36-47码 面料要求：PVC/三合一夹网 鞋码要求：36-47码 颜色要求：黑色/绿色/红色/蓝色 |
| 9 | 软管窥镜 | 技术参数 1.1产品符合《GB16796-2009安全防范报警设备安全要求和试验方法》的规定； 1.2窥镜由探头、软管和探测主机组成，探头自带LED显示屏，具有1个视频输出接口，1个音频输出接口、1个miniUSB接口，1个充电接口和1个SD卡插槽（须在检测报告中体现）； 1.3红外夜视检查：可识别距5m处的人体轮廓； 1.4显示屏尺寸≥5.0英寸（须在检测报告中体现）； 1.5可通过探头弯角每个方向90°摆动；弯角：上下≥120°，左右≥120+360°； 1.6探头弯曲角度可通过锁止键锁定； 1.7夜视黑暗环境深度：6~8米（940nm红外光）范围以内的物体； 1.8弯曲方向：电动360°转向； 1.9像素：≥640x480px（须在检测报告中体现）； 1.10探头尺寸：≤φ5.6mm（须在检测报告中体现）； 1.11主软管：涂塑/钨钢编网管； 1.12探头长度：≥2m（须在检测报告中体现）； 1.13摄像机及探测线防护等级IP68； 1.14产品质量≤1kg； 1.15图像无延时，相应时间≤20ms； 1.13光源类型：亮度可调节LED； 1.14电池：锂电池手柄，工作时间≥2.5H； 1.15环境温度：-10℃ ~ 60℃； ▲1.16投标人须提供提供2017年6月以后的由公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告原件，评审以原件为准！ ▲1.17投标人如非所投产品生产商，须在投标文件中提供制造商或代理商出具的授权委托书及本次项目售后服务承诺书复印件加盖公章，原件备查。 |
| 10 | 防割卫衣[进口产品] | 技术参数 要求卫衣采用进口面料，提供高效能的防割&防砍保护 要求100%不含乳胶 耐刀片切割标准：≥EN388：2003 5级；≥ISO 13997:1999 5级；≥ASTM F 1790-05 4级 耐磨损标准：≥EN 388：2003 4级 耐撕裂标准：≥EN 388：2003 4级 CE认证：≥II类个人防护设备 技术要求： 颜色要求：白色或者灰色 ▲2.2提供货物于中国海关的报关手续单据复印件。 |
| 11 | 防砍袖套[进口产品] | 技术参数 1.1要求防砍袖套采用进口面料，提供高效能的防割&防砍保护 1.2优秀的耐切割和耐咬合性能 1.3 要求方便快速穿脱 1.4 要求有高透气性内衬 1.5 要求有耐用性能高的外层防水外罩 1.6 要求100%不含乳胶 1.7 耐刀片切割标准：≥EN388：2003 5级；≥ISO 13997:1999 5级；≥ASTM F 1790-05 4级 1.8 耐磨损标准：≥EN 388：2003 4级 1.9 耐撕裂标准：≥EN 388：2003 4级 1.10 CE认证：≥II类个人防护设备 技术要求： 2.1颜色要求：白色或者灰色 ▲2.2提供货物于中国海关的报关手续单据复印件。 |
| 12 | 水域救援装备 | 水域救援头盔 头盔有夜视仪、救援头灯底座 盔体侧面采用头盔导轨系统 盔体厚度：≥2.2mm，要求有漏水孔 缓冲材料采用≥10mmPPE分体式泡沫，采用分体设计，泡沫分别区分三块（前后中），加强头部防护 海绵衬垫材料采用≥14mm回弹海绵内垫，透气、柔软面布，回弹海绵+进口红胶膜绵，加强绒布,慢回弹海绵，更符合人体工程，更有效安全保护在极端环境下使用者头部安全 盔体需要设计有魔术贴，粘粘勤务标识 标准：EN812 工业安全帽；EN1385 皮划艇和水上运动用防护帽；EN12492 登山设备.登山头盔 盔体颜色红色 水域湿式救援服 要求连体式湿式救援服 材质：≥2mm 长条拉链在背后 尺寸要求S-XXL 颜色要求：黑色或者深蓝色 水域救援背心 背心外罩材料：尼龙 背心拉链闭合，≥3处扣具横向织带全包围加强 背心下端弹性收紧，设计有腰腿安全带 背后设计有落水绳连接安全扣 肩部、背部、腰部设计有反光条 浮力≥150N 背心设计有装备挂点和装备携行口袋 颜色要求红色 水鞋 采用材质≥5mm 要求精密缝合，硫化密封 靴底材料：高耐用硫化橡胶靴底、加厚氯丁橡胶后跟 要求靴底防滑、防刺 靴帮侧面有自锁拉链 颜色黑色或者深蓝色 救援防割手套 采用材质≥5mm 要求精密缝合，硫化密封 救援刀 6.1 水域救援刀刀体材料: 420 HC 不锈钢 6.2 刀柄材料: 玻纤加强聚丙烯包塑成型 6.3 刀鞘材料: 玻纤加强尼龙 6.4 总长度:≥ 18.74厘米 6.5 刀体长度: ≥7.62厘米 6.6 重量:≥ 155.9克刀重：≥99.2克 6.7 刀刃: 光滑和锯齿 6.8 刀尖: 钝 6.9 设计有割绳钩 救援绳 在激流应急作业中，可以用作便携式抛绳包使用 要求结构紧凑，重量轻 包体需求采用尼龙面料 设计有反光条，提高可视度 包体边采用高强度网布，快速排水 包体可以作为应急救援腰带使用 救援绳长度≥15m 颜色要求，红色或橙色 救援标识灯 8.1 200米防水，满足深度潜水需求 8.2 1节AAA电池供电，最长续航≥27小时 8.3 高亮、低亮、频闪3种发光模式 8.4 360°可视，提供全方位信号提醒 8.5 时尚精致外观，仅拇指大小 8.6 极致轻量，≤29.5g（不含电池） |
| 13 | 个人装备包 | 技术参数 要求个人装备包可以收纳整理特警单警装备，包括头盔、战术防弹背心、战术腰封、护肘护膝等装备 包体材质要求为500D 尼龙面料，减轻自重 包体周围各面，采用双层面料，内衬轻薄缓冲材料 尼龙面料需经过≥ PU防水处理 包体上方中部开口，防水拉链闭合，拉链附有包盖，一端可以拉链上锁 背包采用单手、双手提及双肩背负两种携行方式 背包在手提状态下，双肩背负的肩带可以隐藏 包体尺寸：≥ 75cm x 40cm x 30cm 包体容量：≥ 80L 包体侧面一端，需要设计有透明夹层，方便添加识别标志；另一端需要有毛面魔术贴 技术要求 要求颜色：黑色 |
| 14 | 多功能工具钳 | 技术参数 要求材料：420不锈钢材 尺寸：开启全长≤185mm，闭合全长≤120mm 重量：≤350g 要求钳口强度钢材锻造，经过高硬度热处理 钳口咬合紧密，可以夹住直径约同发丝般的金属极细线 复合钢齿轮杠杆结构可以剪金属极细线 主刀：直刃、全齿刃 主钳：尖嘴钳、爆破雷管封口器、标准螺母钳口、硬物剪线钳、卷线压紧口 复合工具：三面锉刀、开瓶器、开罐器、一字螺丝刀、大一字螺丝刀、小一字螺丝刀、十字螺丝刀、直尺、救援钩 主刀有保险锁定，防止误开；并可以快速解锁 风琴式独立锁定复合工具，相互不干涉，锁定可靠牢固 复合工具设计有防护盖 技术要求 要求颜色：哑光黑色 除原包装工具包外，还需提供专配的系统模块化快拔套，可以稳固挂载于战术防弹背心、战术腰封、战术腰带上 |
| 15 | 破拆工具[进口产品] | 技术参数 要求采用电动破门工具，可快速更换的多功能工具头和破门工具头的方式，在救援中实现剪切、扩张、破门、撬拔和抬升等功能 无须连接油管和泵站，一键式开关启动，操作简单方便 星状手控阀操作，要求无论左右手，手指控制可轻松破拆 快插式更换工具头可实现剪切、扩张、破门、撬拔和抬升等功能； 要求采用抗热材料制成； 采用通用的导轨，导轨可快速轻松插拔连接各种工具头； 可调手柄，救援时可根据需要调整至任何位置； 快插式可更换工具头，更换工具头部时非常轻松简单； 可剪切≥Φ13mm圆钢和≥Φ10mm链条； 防水等级≥IP54； 每件电动铁腕破拆工具配有2款工具头（即多功能钳工具头和破门工具头），可充电的锂离子电池两个和充电器一个； 一键开启/关闭。 剪切力：≥155 kN 用多功能头的剪切开口距离：≥207 mm 1.15最大扩张力：≥30 kN（须在检测报告中体现） 1.16最小扩张力：≥24 kN（须在检测报告中体现） 1.17开门器头的扩张距离：≥190 mm（须在检测报告中体现） 1.18多功能头的扩张距离：≥215 mm（须在检测报告中体现） 1.19开门器头插入最小缝隙：≤5mm（须在检测报告中体现） 1.20用多功能头的外型尺寸（长*宽*高）：≥796 x 195 x 210 mm 1.21重量（不含工具头和电池）：≤10 kg 1.22带多功能头的重量（不含电池）：≤11.0 kg 1.23带开门器头的重量（不含电池）：≤12.0 kg 1.24电池重量：≤1.5 kg 1.25NFPA剪切等级：≥ A5/B3/C5/D6/E6 技术要求 ▲2.2提供货物于中国海关的报关手续单据复印件 ▲2.3投标人须提供提供2016年4月以后的由提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告； ▲2.4投标人如非所投产品生产商，须在投标文件中提供制造商或代理商出具的授权委托书及本次项目售后服务承诺书复印件加盖公章，原件备查。 |
| 16 | 摔跤地垫 | 技术参数 要求地表使用面积：≥100 m2 地垫厚度：≥5cm 地垫材质：发泡缓冲材料 要求无缝拼接 1.5地垫居中要求定制黑蟒突击队的标志LOGO 技术要求 颜色要求黑色或深灰 ▲2.2要求提供含有黑蟒突击队logo设计图纸 |
| 17 | 人型搏击沙袋 | 材料：硅胶 内部填充材料为一次性成型 专业级全身型 4.高度≥175cm 5.人型尺寸≥160x65cm 6.要求双腿分立固定 7.颜色要求蓝色 |
| 18 | 搏击陪练护具 | 头盔 全防护搏击头盔面罩 面料：耐水解抗撕裂PU 一层内胆采用高性能缓冲回力胶填充 二层内胆采用吸能发泡材料 三层采用减压海绵填充 下巴采用丝绵填充 M号 55-58cm；L号58-64cm 内衬采用反毛里布 面罩采用双层皮料魔术设计 高轻度3D弧形塑钢面罩 后脑加厚 防护背心 一层内胆采用高性能缓冲回力胶填充 二层内胆采用吸能发泡材料 三层采用减压海绵填充 护裆 一层内胆采用高性能缓冲回力胶填充 二层内胆采用吸能发泡材料 三层采用减压海绵填充 护腿 一层内胆采用高性能缓冲回力胶填充 二层内胆采用吸能发泡材料 三层采用减压海绵填充 拳套 一层内胆采用高性能缓冲回力胶填充 二层内胆采用吸能发泡材料 三层采用减压海绵填充 手指缠带 运动弹性胶布材料 规格2.5cm 或者 3.8cm； |
| 19 | 护齿 | 材质：硅胶材质，无毒无味； 规格：双面带呼吸孔； 防护性能好、柔软，韧性大，防震、缓冲效果明显，可反复定型，可裁剪； 双面带呼吸孔； 颜色要求透明，带护齿保护盒； 适用于拳击、跆拳道、散打、搏击、篮球、足球等各项对抗性剧烈运动； |

投标人应提供的样品具体为：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注（颜色） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 战术防弹盾牌 | 1块 |  |
| 2 | 水域救援装备中“水域救援头盔” | 1顶 | 红色 |
| 3 | 水域救援装备中“水域救援背心” | 1件 | 红色 |
| 4 | 水域救援装备中“救援标识灯” | 1个 |  |
| 5 | 多功能工具钳 | 1个 |  |

备注：

1、投标人应按照招标文件的要求提供投标样品，投标样品须标明投标单位名称，投标样品仅作为评分项，评委按照招标文件规定的评分方法和评分标准对样品进行评价，未提供样品的，样品分为零分，投标样品不符合招标文件要求的，按招标文件规定扣减得分，投标样品质量不影响其投标文件的有效性。

2、样品作为供货验收标准，投标时提供样品并作评审依据，随投标文件一起送达，评标结束后未中标单位的样品退回，中标单位的样品交业主单位封存。

3、本项目核心产品为： 序号4  热成像，  序号12 水域救援装备中的“水域救援头盔”、“水域救援背心”、“救援标识灯”，  序号15  破拆工具