公开招标采购文件

项目编号：TC【2020】CG1064号

项目名称：区域监控系统维护项目

采购单位：宁波保税区建设管理局

招标代理机构：浙江天诚工程咨询有限公司

2020年12月

目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及标准

- 合同主要条款

- 投标文件格式

# 招标公告

项目概况

区域监控系统维护项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）“政采云”获取招标文件，并于 2021年1月19日 14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

采购编号：TC【2020】CG1064号

项目名称：区域监控系统维护项目

预算金额：4556000元

最高限价：4406400元，（其中第一部分裸光纤单价最高限价200元/条/月，合计一年租赁费最高限价为628800元；软硬件维护部分一年最高限价为945000元）；

采购需求: 包含软硬件维护和光纤租赁,具体内容及清单详见招标文件；

服务期限：暂定三年具体根据项目进展情况调整（其中光纤租赁时间暂定从2021年1月1日至2023年12月30日止，具体起始时间以合同签订为准；软硬件维护时间为2021年5月1日至2023年12月30日止），合同一年一签；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无

3.本项目的特定资格要求：3.1具有合法有效的营业执照，且具备运营光纤网络资源的供应商（实行许可证管理的分支机构可直接参与投标）；3.2供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天招标代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

三、获取招标文件

时间：2020年12月30日至2021年1月7日（北京时间）

报名网址：政府采购云平台https://www.zcygov.cn/（“政采云用户”登录后进行报名）；

方式：本项目实行网上报名。供应商直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）进行网上报名并下载电子采购文件。（未按规定进行网上报名的，将被拒绝投标）。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”。

供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

招标文件售价：0元

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年1月19日14时00分（北京时间）

地点：宁波保税区公共资源交易管理中心开标室（宁波北仑区兴业大道2号保税区行政服务中心一楼）

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”；

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.本次政府采购活动有关信息在宁波保税区管委会网站（http://www.nftz.gov.cn/）、
宁波市公共资源交易网保税区分网（http://baosui.bidding.gov.cn/）、宁波市政府采购网（http://www.nbzfcg.cn/）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

5.落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

6.疫情防控期间注意事项：

6.1本项目开标日期处于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间的，请各投标人严格遵守宁波市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组关于疫情防控规定，并服从现场管理；

6.2投标人不参与现场开标（场外分散等候），递交投标文件人数原则上不超过1人；
    6.3参与投标文件递交人员应当持本人当日宁波健康码（甬行码）绿码；
    6.4参与投标文件递交人员应携带身份证，佩戴口罩，进入大厦前自觉出示本人当日宁波健康码（甬行码），接受体温检测及防疫询问并如实告知相关情况；
    6.5自觉遵守和服从开标现场管理，若投标人参与开标活动，全程不得脱下口罩，不得随意走动，不得超出限定范围，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，自觉做好健康防护；
     6.6请密切、及时关注宁波市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组关于疫情防控规定变化，提前预留足够时间，以免耽误投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息：宁波保税区建设管理局

联系人：商工

联系电话：0574-86822010

联系地址：宁波保税区兴业大道2号

2.招标代理机构信息：浙江天诚工程咨询有限公司

联系人：孔佳钰

联系电话：0574-87031582

联系地址：宁波市江南路599号科技大厦4楼

3.项目联系方式

项目联系人：商工

电话：0574-86822010

# 4.同级政府采购监督管理部门名称：宁波保税区财政局
  联系人: 郑诗倩
  监督投诉电话:0574-89286597
  地址:宁波保税区大厦16楼

第二章  招标需求

# 一、项目基本概况

项目名称：区域监控系统维护项目

服务期限：暂定三年具体根据项目进展情况调整（其中光纤租赁时间暂定从2021年1月1日至2023年12月30日止，具体起始时间以合同签订为准；软硬件维护时间为2021年5月1日至2023年12月30日止），合同一年一签，一年到期后，采购人对原成交人考评合格，合同可以续签一年,在合同执行期间若遇特殊情况采购人有权取消合同。

服务地点：宁波保税区

最高限价（人民币）:4406400元，（其中第一部分裸光纤:本项目共有光纤链路262条,单价最高限价200元/条/月，租赁费最高限价为628800元/年，1886400元/三年；第二部分软硬件维护部分：最高限价为945000元/年，本次招标暂定为2年8个月费用最高限价为2520000元）；

支付方式：合同签订后光纤部分根据甲方支付流程支付光纤部分合同价的30%，软硬件维护部分由实际维护开始时间当月支付软硬件维护部分合同价的30%，剩余部分合同到期根据考核情况支付尾款。

- 服务内容及要求：

1、光纤租赁部分：

1.1数量：262条

1.2 光纤的要求：裸光纤

1.3服务要求:（1）中标人应能提供本项目采购需求范围内光纤通信的优质租用服务，包括两端的光纤尾纤、采购人中心机房光配等设备；能满足采购人在控制区域内根据项目需要进行的点位调整，不另行收取费用。（2）在租用期限内，中标方应严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，应按信息产业部颁布的<电信服务标准(试行)>的线路质量要求，保证采购人租用线路畅通及安全使用；（3）根据系统正常运行,必须留有足够的备用线路，必须配备2人以上的维护人员进行售后维护。出现故障，2小时内响应（到故障现场）；（4）提供24小时热线电话服务,并指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助甲方维护检测等工作，应在2小时内到达现场,一般性故障8小时内修复, 重大故障24小时内修复；（5）每月巡检抽查10%的线路,半年普查一次,每年年检一次，并做好记录报采购人；（6）每月将整个线路运行情况报采购人；（7）有成熟的此类网络运行经验，及具体的工作流程和制度。（8）中标人必须保证系统稳定运行，不得因链路铺设、链路切换等原因而影响正常运行。

2、软硬件维护部分：

2.1、必须保障全区所含盖的视频监控系统的正常运行。

2.2、本项目工作范围包括：海关、城管、治安对接三个使用单位的视频监控系统的日常维护保养、故障检修和监控移位三部分（含人工维护、设备的维修、更换、移位）。

2.3、本项目所有维护设备均须在采购人指定厂家维修，若设备损坏无法维修，须征得采购人同意后，按原有设备品牌进行更换，以上费用均以包含在本次投标中，不再另行支付。

2.4、本项目在合同实施期间涉及的所有人为损坏、自然损坏和非自然损坏都包含在本次投标报价中，投标人在投标报价时应自行考虑。包括各平台第三方接口的费用、监控移位的费用、本系统相关设备的电费、与本项目所有涉及单位的对接及相关费用也均已包含在投标报价中。投标人在报价时应充分考虑各因素，后续不得以任何理由要求增加费用。

2.5、前端视频监控设备（含276个摄像机等）、前端高清卡口设备、前端配套设备、数据中心、各监控中心、平台软件及工作站、平台对接及系统运行所需的能耗费等。具体内容见清单。

| 1.1 | 高清网络球型摄像机1 | 海康威视 | DS-2DF528K-JT | 台 | 46 | ★200万像素1080P/25fps 5寸透雾型智能球机； 图像传感器：1/2.8" Progressive Scan CMOS； ★内置透雾（须提供公安部专项检测报告）； ★区域智能跟踪功能（须提供公安部专项检测报告）； 低照度彩色：0.05Lux @ (F1.4，AGC ON)黑白：0.005Lux @(F1.4，AGC ON)， ★不低于24倍光学变焦，不低于16倍数字变焦； ★3码流（双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率）（须提供公安部专项检测报告）； 同时预览视频数不低于10 路； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 海康威视 | DS-2DF728K-JT | 台 | 12 | ★200万像素1080P/25fps 5寸透雾型智能球机； 图像传感器：1/2.8" Progressive Scan CMOS； ★内置透雾（须提供公安部专项检测报告）； ★高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m ★区域智能跟踪功能（须提供公安部专项检测报告）； 低照度彩色：0.05Lux @ (F1.4，AGC ON)黑白：0.005Lux @(F1.4，AGC ON)， ★不低于24倍光学变焦，不低于16倍数字变焦； ★3码流（双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率）（须提供公安部专项检测报告）； 同时预览视频数不低于10 路； |
| 1.2 | 高清网络球型摄像机2 | 海康威视 | DS-2DF527K-JT | 台 | 131 | ★130万像素720P/25fps 5寸透雾型智能球机； 图像传感器：1/2.8" Progressive Scan CMOS； ★内置透雾； ★区域智能跟踪功能（须提供公安部专项检测报告）； 低照度彩色：0.05Lux @ (F1.4，AGC ON)黑白：0.005Lux @(F1.4，AGC ON)， ★不低于24倍光学变焦，不低于16倍数字变焦； ★3码流（双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率）（须提供公安部专项检测报告）； 同时预览视频数不低于10 路； |
| 1.3 | 高清网络枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD4024MS-JT | 台 | 42 | ★200万像素1080P/25fps高清透雾型网络ICR枪型摄像机； 图像传感器：1/2.8" Progressive Scan CMOS； 低照度；彩色:0.01 Lux @(F1.4,AGC ON)黑白:0.003 Lux @(F1.4,AGC ON) （须提供公安部专项检测报告）； ★内置透雾； 支持宽动态功能（须提供公安部专项检测报告）； ★支持三码流同时输出，双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率，帧率与码率（须提供公安部专项检测报告）， 支持不低于20路同时访问； 增强型感兴趣编码（须提供公安部专项检测报告）； |
| 1.4 | 高空瞭望摄像机 | 海康威视 | DS-2DF528G-PJT | 台 | 4 | ★200万像素1080P/25fps 5寸透雾型智能球机； 图像传感器：1/2.8" Progressive Scan CMOS， ★内置透雾（须提供公安部专项检测报告）； ★强光抑制（须提供公安部专项检测报告）； ★24块区域ROI增强型编码； 低照度彩色：0.05Lux @ (F1.4，AGC ON)黑白：0.005Lux @(F1.4，AGC ON)， 信噪比大于 50dB，3D数字降噪 ★不低于30倍光学变焦，不低于16倍数字变焦； ★3码流（双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率（须提供公安部专项检测报告）； 同时预览视频数最多10 路； |
| 1.5 | 高清镜头1 | 海康威视 | TV0550D-MPIR | 个 | 42 | ★百万像素高清镜头，1/2.7"，自动光圈，焦距5-50mm，光圈F1.6-C，CS接口 |
| 1.6 | 相机护罩 | 海康威视 | DS-1312HZ | 个 | 42 | 室外相机护罩，AC24V，IP66防护等级，带雨刷、风扇以及加热装置，可根据温度不同自动开启风扇进行降温或开启加热装置进行升温，使护罩内温度保持均衡 |
| 1.7 | 球机补光灯 | 海康威视 | SL-2313-Q | 个 | 531 | 20m距离中心照度35lx； 色温5000K~7000K； ★内置光敏控制开关； 补光角度30°； 有效补光距离16m～25m； |
| 1.8 | 枪机补光灯 | 海康威视 | SL-2313-J | 个 | 42 | 20m距离中心照度35lx； 色温5000K~7000K； ★内置光敏控制开关； 补光角度30°； 有效补光距离16m～25m； |
| 1.9 | 立杆杆件1 | 定制 | 定制 | 套 | 229 | 6M*3M，臂厚6mm；材料采用热轧钢板（Q235），弯曲后热镀锌，表面电喷；上端直径120mm下端直径220；立杆底板采用420×420正方形或直径为φ420圆形钢材，厚度为20mm。要求尺寸标准开料；折弯：要求均匀；焊接：平整无虚焊；打弯：成型角；热镀锌按国家标准，镀锌层厚度≥85μm，保证20年不锈蚀；喷塑：厚度0.5mm以上，色泽均匀；杆件附带补光灯安装支架，支架采用抱箍方式固定在杆件上，可按需求调整支架在杆件上的安装位置。 |
| 1.10 | 立杆基础1（含防雷接地） | 定制 | 定制 | 套 | 229 | 基础深度为1m，底部直径应≥1m，基础采用商品砼C25（搅拌混凝土）灌筑；基础内打入多根2M长50*50*5镀锌角铁，通过3*30镀锌扁钢与与钢筋笼两端连接，满足接地电阻≤10Ω。 |
| 1.11 | 标志牌 | 定制 | 定制 | 个 | 233 | 等边三角形，边长70厘米，黄底黑框黑图形。使用铝板加反光膜；采用扣襻固定安装在监控立杆上； |
| 2. 前端高清卡口设备 |
| 2.1 | 高清卡口相机 | 海康威视 | DS-2CD9122-S DS-2CD9121A-S | 台 | 24 | 传感器类型：1/1.8英寸以上CCD ★分辨率：200万像素； 输出图片格式:JPEG； ★抓拍机支持线圈+视频双触发抓拍模式，在车检器或线圈出现故障时，可自动切换至视频触发模式，保障系统稳定性； 接口:1 个10M/100M 自适应RJ45 接口；1 个RS－485 半双工接口；触发输入:4路；触发输出:3路；补光控制:支持闪光灯或LED 频闪灯同步补光； |
| 2.2 | 高清镜头2 | 海康威视 | MF3514M-MP MF3514M-MP | 个 | 24 | ★百万像素高清镜头，2/3"，手动光圈F1.4-C，C接口 |
| 2.3 | 镜头偏振镜 | 海康威视 | PL305-3 | 个 | 24 | 环形偏振镜，可有效抑制强反光 |
| 2.4 | 相机护罩 | 海康威视 | 4718 | 个 | 24 | 室外相机护罩，IP66防护等级，带风扇以及加热装置，可根据温度不同自动开启风扇进行降温或开启加热装置进行升温，使护罩内温度保持均衡 |
| 2.5 | 卡口功能模块 | 海康威视 | 定制 | 套 | 24 | 内嵌与海关稽查系统对接模块（定制模块），通过车牌、车型、车身颜色多种数据与稽查系统进行智能分析，发现违规违法车辆可自动报警并联动相机启动异常录像及抓拍； 内嵌车身颜色智能识别模块，可识别红色、黄色、蓝色、绿色、紫色、粉色、棕色、白色、银（灰）色、黑色等10种以上车身颜色； 内嵌轿车、客车、面包车、小货车和大货车5种车型智能检测模块，特别针对保税区内出现的重型货车（要求支持车长6m，总质量大于12000kg重型车辆检测率达到85%）； 可将对应应身颜色、车型叠加在车辆图片信息上，可供智能检索、模糊查找； ★车身颜色识别以及车型检测模块须提供公安部专项检测报告或计算机软件著作权 |
| 2.6 | 车辆检测器 |  |  |  | 0 |  |
| 2.7 | 卡口闪光灯 | 海康威视 | SL-2103-3 VSL-2100-3 | 个 | 24 | 色温：5000K~7000K； 响应时间：≤20μs； 支持以频闪频率100Hz，占空比25%连续工作； |
| 2.8 | 地感线圈 |  |  |  | 0 |  |
| 2.9 | 立杆杆件2 | 定制 | 定制 | 套 | 24 | 立杆高度杆长根据现场情况定制，材料采用热轧钢板（Q235），立杆壁厚8mm；要求尺寸标准开料；折弯要求均匀；焊接：平整无虚焊；打弯：成型角；热镀锌，表面电喷，按国家标准，镀锌层厚度≥85μm，保证20年不锈蚀；喷塑：厚度0.5mm以上，色泽均匀；密闭性优。 |
| 2.10 | 立杆基础2（含防雷接地） | 定制 | 定制 | 套 | 24 | 钢筋混凝土，单独立杆基础灌筑。满足接地电阻≤10Ω。 |
| 2.11 | 监视器 | Philips | BDL3220Q | 台 | 8 | 23寸以上液晶监视器；支持1920*1080分辨率；高对比度，高可视角度。 |
| 2.12 | 高清解码器 | 海康威视 | DS-7608N-SE/RTB | 台 | 8 | ★支持HDMI、VGA、BNC三种输出接口；HDMI和VGA输出分辨率最高都支持1920*1080； 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； ★支持不低于2路1080P高清视频解码； 支持标准ONVIF、RTP/RTSP、GB28181视频的解码输出； 所有通道支持1/4/9/16画面分割； |
| 2.13 | 网络交换机1 | H3C | S5120S-28P-EI | 台 | 5 | ★千兆网络交换机，千兆电口数量不低于24个，非复用的千兆光口不低于4个； ★交换容量不低于192Gbps，转发性能不低于36Mpps； ★支持将多台设备虚拟为一台，具有统一的管理、统一的转发表项；支持跨设备的链路聚合，虚拟化两台设备无距离限制； 支持三层静态路由，提供官方网站明确说明截图； ★与核心交换机同一品牌 |
| 2.14 | 网络机柜1 | 图腾 | K36022 | 个 | 5 | 规格600*1000*1200，符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491、PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准；主要材料：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，脚轮托盘2.0mm，骨架和安装梁1.5mm，其他1.2mm； |
| 3. 前端配套设备 |
| 3.1 | 室外机箱 | 定制 | 定制 | 个 | 257 | 方形机箱，大小根据内部设备定制，为挂杆式结构，下进线方式。箱体采用优质冷轧钢板或不锈钢，箱体厚度不小于2mm，要求防雨，采用棕胶密条与箱体门紧合，防雨水进入；箱体防护等级为IP54，防雨防尘，机箱门上安装防盗锁，机箱门丝印治安监控标志和字样。 |
| 3.2 | 防雷器1 | 欧维派 | OVP-MPD-2/P220-E100S | 个 | 259 | 标称工作电压：Un12/24VDC/AC；最大持续运行电压Uc：30V；标称负载电流：5KA；最大放电电流：10KA；电压保护水平：≤120V；相应时间：≤25ns；标称工作电压：5VDC/AC；最大持续运行电压Uc：8V；标称负载电流：5KA；最大放电电流：10KA；电压保护水平：≤30V；相应时间：≤10ns； |
| 3.3 | 防雷器2 | 欧维派 | OVP-C40/2P-D | 个 | 259 | 220VC级保护防雷器(20KA)标称放电电流：20kA；最大通流容量：40kA；限制电压8/20us 3KA（KV）≤1；响应时间：≤25ns； |
| 3.4 | 自动重合闸 | 新宏博 | XHB-APS/2-32A | 个 | 259 | 额定负载电流16A，极数二极，当出现低/高电压、过载/短路、漏电等情况时，重合闸在0.1秒内断开，以保护设备和人身安全。断开一定时间间隔后自动重新合闸通电，减少人工干预，保证用电的连续性。 |
| 4. 数据中心 |
| 4.1 | 网络交换机2 | H3C | S7506E-S | 台 | 2 | ★模块化千兆线速核心交换机； ★业务插槽数不低于6个； ★交换容量不低于2.5T bps，包转发能力不低于1900M pps 支持应用控制板卡、负载均衡板卡、防火墙板卡、IPS板卡、SSL VPN板卡、EPON OLT板卡； ★支持将多台设备虚拟为一台，具有统一的管理、统一的转发表项；支持跨设备的链路聚合，虚拟化两台设备无距离限制。（需提供该技术浙江省内用户虚拟化特性使用报告至少3份)； 支持OSPF,BGP,ISIS等多种路由协议 ★每台配置单引擎双电源，48个千兆电口，2个万兆接口实现双机虚拟化 |
| 4.2 | 网络交换机3 | H3C | S5120-28C-EI | 台 | 1 | ★千兆以太网交换机，千兆电口不低于24个，复用的千兆光口不低于4个，万兆SFP+接口不低于2个； ★交换容量不低于192Gbps；转发性能低于96Mpps； ★支持将多台设备虚拟为一台，具有统一的管理、统一的转发表项；支持跨设备的链路聚合，虚拟化两台设备无距离限制； 支持三层静态路由，提供官方网站明确说明截图； ★与核心交换机同一品牌。 |
| 4.3 | 网络交换机4 | H3C | S5120S-52P-EI | 台 | 6 | ★千兆以太网交换机，千兆电口数量不低于48个，非复用的千兆光口不低于4个； ★交换容量不低于240Gbps，转发性能不低于78Mpps； ★支持将多台设备虚拟为一台，具有统一的管理、统一的转发表项；支持跨设备的链路聚合，虚拟化两台设备无距离限制； 支持三层静态路由，提供官方网站明确说明截图； 支持STP/RSTP/MSTP/PVST+等二层环网协议； ★与核心交换机同一品牌 |
| 4.4 | 防火墙 | 天融信 | NGFW 4000-UF-TG-41206 | 台 | 1 | ★1U标准机箱；配置6个10/100/1000MBase-T非共享交换接口； ★网络吞吐不小于2Gbps；并发连接不小于160万；TCP新建连接不小于1.2万/秒； 支持的工作模式包括路由模式、交换模式、混合模式； 支持静态路由、策略路由、RIPv1/2、OSPF、BGP等动态路由以及组播路由协议 软件采用模块化结构设计，可根据需要扩展IPSEC VPN、SSL VPN、防病毒、入侵防御、URL分类过滤等功能； |
| 4.5 | 入侵防御系统 | 绿盟 | NIPS N1000A | 台 | 1 | ★2U设备，应具备交流冗余电源，系统需提供1*RJ45串口，2*USB接口， 1*1000M管理口，2*USB接口，6个10/100/1000M自适应电口，4*SFP插槽； ★吞吐量 ≥2Gbps最大并发TCP会话 ≥200万 每秒新增TCP会话 ≥60000时延 <60 µs； ★系统应提供覆盖广泛的攻击特征库，能够针对3300种以上的攻击行为、异常事件，以及网络资源滥用流量，进行检测和防御； |
| 4.6 | 磁盘阵列 | Netapp | E5460 | 台 | 1 | ★国际知名存储厂商产品，具有自主知识产权的非OEM产品； ★配置双控制器,实现Active-Active模式，在故障下可自动切换,采用专用芯片作为RAID校验计算用； ★配置高速缓存≥24GB，缓存数据具备带电保护机制； ★支持FC SAN、SAS、10GbE iSCSI和InfiniBand 的连接方式； 配置≥4个10GbE iSCSI 端口、≥4个8Gb FC光纤端口； 支持扩展≥4个40Gb InfiniBand 端口、≥8个6Gb SAS 端口、≥16个8Gb 端口 ★配置磁盘不少于210个4TB 7.2K转 SATA磁盘； ★支持固态硬盘、SAS硬盘、大容量SATA硬盘； 单台存储阵列支持最大磁盘容量不低于1400TB； 要求配置高密度盘柜，4U空间磁盘柜存储容量不少于240TB，节约机架空间； ★本次的配置要求至少实现10GB/s的吞吐带宽性能（提供官网白皮书说明截图）； ★主动式磁盘运行状况监控功能，可主动确定存在问题的磁盘；可进行自动磁盘故障转移和检测，还可使用全局热备磁盘进行重建，提高存储系统可靠性； ★可实现在线的卷扩展、动态容量扩展功能，确保无中断的扩容； ★在投标时提供关于本项目的制造商授权函以及制造商加盖公章的设备保修正式承诺函。 |
| 4.7 | 服务器 | Dell | PowerEdge R720 | 台 | 16 | 2U机架式服务器；配置2颗Intel E5-2600系列CPU，主频不低于2GHz；32GB DDR3 ECC内存；3块300G SAS热插拔，支持RAID0，1，5，10；不低于4个1000M网络接口，热插拔双冗余电源；支持IP-SAN和FC-SAN，可连接磁盘阵列，支持大容量存储和流媒体点播；内嵌Windows Server 2008 R2操作系统。 |
| 4.8 | 光纤收发器1 | 海康威视 | DS-3D01T-A/DS-3D01R-AU | 个 | 506 | 包括发送及接收端，1个RJ45百兆以太网口，1个FC光口，传输距离20公里，单模，单芯。 |
| 4.9 | 光纤收发器2 | 海康威视 | DS-3D201T-A/DS-3D201R-AU | 个 | 32 | 包括发送及接收端，1个RJ45千兆以太网口，1个FC光口，传输距离20公里，单模，单芯。 |
| 4.10 | 光端机机架 | 海康威视 | DS-3K01-17S | 台 | 17 | 19英寸4U光端机箱，16插槽,双220V电源。 |
| 4.11 | KVM | RECENT | RCD9716H | 台 | 1 | 16端口LCD KVM抽拉式多电脑切换器，1U高度，含17寸LCD显示屏、键盘、鼠标 |
| 5. 各监控中心 |
| 5.1 | 液晶监视器1 | Samsung | UA60F8000AJXXZ | 台 | 6 | ★60寸液晶监视器； ★支持1920*1080分辨率； ★支持HDMI、VGA、BNC输入，高对比度，宽视角。 |
| 5.2 | 液晶监视器2 | Samsung | SMT 3231 | 台 | 6 | ★32寸液晶监视器； ★支持1920*1080分辨率； ★支持HDMI、VGA、BNC输入，高对比度，宽视角。 |
| 5.3 | 电视墙支架 | 定制 |  | 套 | 1 | 电视墙支架 |
| 5.4 | 高清解码器 | 海康威视 | DS-6404HD-T | 台 | 1 | ★支持4路HDMI/VGA/BNC三种输出接口；HDMI和VGA输出分辨率最高都支持1920*1080； ★支持4路500W/8路1080P/16路720P/32路4CIF解码（须提供公安部专项检测报告）， 所有通道支持1/4/9/16画面分割； ★2×2大屏拼接； 支持图片LOGO叠加； 支持窗口叠加（须提供公安部专项检测报告）； ★支持透明通道传输，可接入高清视频会议主机，实现监控、视频会议联动。 ★须提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心相关检查报告 |
| 5.5 | 综合解码系统 | 海康威视 | DS-B10-0412VD | 台 | 3 | ★设备要求为电信级设备、采用嵌入式系统，模式化设计。可根据实际不同规模的监控需求，自由选择设备机箱； 集视音频解码、网络前端接入、WEB控制、PAD平板控制等多种功能于一体，交换容量不少于40Gbps、背板容量不少于500Gbps； ★本次配置不低于7U机箱+VGA输入板+DVI输出板（根据大屏数量灵活选取）； ★设备能同时处理和显示多路独立输入的VGA信号、网络信号等。多路图像均以灵活定位和放大/缩小、任意开窗、漫游移动、改变形状等各种功能，同时支持1/4/9/16画面分割显示，此功能须与上述解码功能由单台设备统一实现，不接受多种产品组合的形式； 机箱自带多个千兆以太网交换机，可实现端口绑定、聚合、负载均衡； ★设备支持网络抓屏功能，通过网络可将电脑视频投上电视墙显示； 具备完备的操作、报警、异常及信息日志记录；应具备完备的用户权限管理，权限可细化到通道 ★须提供中国国家强制性产品认证证书（3C证明）、控制软件需提供国家软件著作权登记证书、国家重点新产品证书； ★为了保障投标产品的成熟稳定应用，设备需要提供用户报告至少3份。 |
| 5.6 | 网络交换机1 | H3C | S5120S-28P-EI | 台 | 3 | ★千兆网络交换机，千兆电口数量不低于24个，非复用的千兆光口不低于4个； ★交换容量不低于192Gbps，转发性能不低于36Mpps； ★支持将多台设备虚拟为一台，具有统一的管理、统一的转发表项；支持跨设备的链路聚合，虚拟化两台设备无距离限制； 支持三层静态路由，提供官方网站明确说明截图； ★与核心交换机同一品牌 |
| 5.7 | 操作电脑 | 联想 | 扬天T4900V | 台 | 10 | i7/4G/1T/1G独显/DVD刻录/千兆网卡/WIN8 |
| 5.8 | 网络控制键盘 | 海康威视 | DS-1100K | 台 | 3 | ★7英寸TFT LCD触控屏：不低于800*480显示分辨率 最大15个操作员用户，每个用户支持管理256台设备； ★支持控制视频综合平台、解码器的矩阵切换和PTZ控制；支持云台预置点、巡航路径和轨迹的设置与调用；支持直接在触控屏幕上预览/播放前端视频； 支持远程录像进行键盘本地回放或回放上电视墙； 支持录像回放快放、慢放、暂停和停止播放等操作； ★须提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心相关检查报告 |
| 5.9 | 操作台 | 定制 |  | 个 | 3 | 定制双联操作台，带工位、椅子 |
| 5.10 | 网络机柜2 | 图腾 | K36042 | 个 | 4 | 规格600*1000*2000，符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491、PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准；主要材料：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，脚轮托盘2.0mm，骨架和安装梁1.5mm，其他1.2mm； |
| 5.11 | 机房空调 | 大金 | FVY71DQV2C | 台 | 2 | 3P柜式机房空调； ★制冷量不低于7KW； ★具备来电自启动功能； ★可选配通信卡进行远程控制 ★在投标时提供关于本项目的制造商授权函以及制造商加盖公章的设备保修正式承诺函。 |
| 5.12 | 监控中心消防系统 | 海湾 | GST-QKP01 | 套 | 2 | 包括消防控制器、灭火装置、七氟丙烷灭火剂、感烟感温探测器、消防管线等设备。 |
| 5.13 | 监控中心视频监控 | 海康威视 | DS-2CD4112SN-JT | 套 | 2 | 在监控中心出入口安装2台红外高清网络防爆半球摄像机，24小时监控室内人员、设备情况。 |
| 5.14 | 监控中心门禁系统 | 中控 | INBIO160 | 套 | 3 | 门禁系统由门禁控制器、电控锁、IC卡、复合读卡器等组成，实现监控中心的安全。 |
| 5.15 | LCD单元 | 海康威视 | DS-D2046NL-B/Z | 台 | 15 | 尺寸:46英寸；背光源：LED背光（直下式）；亮度:500cd/m2；对比度:4500:1；分辨率:1920×1080；物理拼缝:5.4mm |
| 5.16 | 显示单元底座 | 海康威视 | 定制 | 套 | 5 | 46寸底座 |
| 5.17 | 显示单元框架 | 海康威视 | 定制 | 套 | 15 | 46寸模块化 |
| 5.18 | LED双色屏 | 国产 | 定制 | 平方 | 4.06 |  |
| 5.19 | 拼接控制器 | 海康威视 | DS-B1K | 台 | 1 | 主机系统（7U机箱+电源+DS-B1K主控板） |
| 5.20 | 解码板卡 | 海康威视 | DS-6532D-B1KEV | 块 | 2 | 8路，VGA接口，支持32路1080P/64路720P/128路4CIF解码；增强型高清视频解码输出板 |
| 5.21 | VGA输入板卡 | 海康威视 | DS-6408-B1KV | 块 | 1 | 8路，VGA接口，视频输入板 |
| 5.22 | 线缆辅材 | 国产 | 定制 | 批 | 15 | VGA、DVI线缆、视频线缆、控制线缆、电源插座、大屏支架。 |
| 5.23 | 大屏显示系统软件 | 海康威视 | 海康IVMS-4120 | 套 | 1 | 大屏拼接控制软件 |
| 6. 平台软件及工作站 |
| 6.1 | 视频管理平台 | 海康威视 | IVMS-8200 | 套 | 1 | 中心管理服务模块 管理服务模块 流媒体服务模块 存储管理服务模块 报警管理服务模块 设备代理服务模块 电视墙管理服务模块 网管服务模块 平台级联模块 GIS地图服务模块 卡口系统接入模块 智能应用接入模块 视频质量诊断服务模块 第三方系统接入模块 ★满足不低于300路视频接入需求 ★平台1080P视频回放速度不低于32倍速 |
| 6.2 | 卡口信息管理系统 | 海康威视 | IVMS-8600 | 套 | 1 | 过车监控功能模块 统计功能模块 组织资源管理模块 用户管理模块 布控管理模块 综合查询模块 违法管理模块 电子地图功能模块 智能研判功能模块 |
| 6.3 | 综合运维平台 | 海康威视 | IVMS-9300 | 套 | 1 | 提供机房监控、网络监控、系统及设备运行监控、外部网管工具调用、视频系统智能巡检，设备档案统一管理、系统故障报修管理、综合应用工作平台及系统应用成效管理等方面的功能，满足系统运维管理的需求。 |
| 6.4 | 实时智能分析工作站 | 海康威视 | iVMS-6200E-HW | 套 | 4 | 嵌入式软硬一体工作站，负责对平台实时视频资源的智能行为分析和预警； 支持单双向跨越警戒面检测、进出警戒区域检测、区域入侵检测、物品取放检测、徘徊检测、人员聚集检测、快速移动检测、非法停车检测等功能； 支持≤16路D1/路720P/4路1080P视频接入智能分析； 每个通道可支持≤8个规则同时检测。 |
| 6.5 | 事后智能分析工作站 | 海康威视 | iVMS-6200E-HW/H | 套 | 1 | 嵌入式软硬一体工作站，负责对已发生的视频资源的智能行为分析； 支持单双向跨越警戒面检测、进出警戒区域检测、区域入侵检测、物品取放检测、徘徊检测、人员聚集检测、快速移动检测、非法停车检测等功能。 |
| 6.6 | 智能视频检索工作站 | 海康威视 | iVMS-6200E-S | 套 | 1 | 嵌入式软硬一体工作站，负责对视频资源的智能检索； 支持按镜头、事件、视频、人员、图片、物品等关键字搜索； 支持对视频预处理及比对分析，实现录像视频快速检索； 提供多种条件组合查询或精确查询功能； 支持对查询结果按时间条件筛选，方便用户调阅最新关联数据； |
| 6.7 | 智能视频摘要工作站 | 海康威视 | iVMS-6200E-HW/Z | 套 | 1 | 嵌入式软硬一体工作站，负责对视频资源的智能分割摘要； 支持对实时和录像视频进行结构化处理，视频内容按照语义关系，采用时空分割、特征提取、对象识别等处理手段，实现视频图像文本化； 可接收来自于视频摘要分析主机的原始录像数据，存储成文件，管理原始录像文件和摘要信息文件。 |
| 6.8 | 智能视频质量诊断工作站 | 海康威视 | iVMS-6200E-D | 套 | 1 | 嵌入式软硬一体工作站，负责对前端设备的图像质量进行评估； 可对对前端设备传回的码流进行解码以及图像质量评估，对视频图像中存在的质量问题进行判断和告警，并记录检测结果。 |
| 7.平台对接及二次开发 |
| 7.1 | 与宁波市海关平台对接 | 定制 | 定制 | 套 | 1 | 与市海关中兴力维平台对接，与市海关海康平台对接及大榭海关对接 |
| 7.2 | 与北仑区公安平台对接 | 定制 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 7.3 | 与宁波市城管平台对接 | 定制 | 定制 | 套 | 1 | 与原城管V3平台对接及城管新平台对接。 |
| 7.4 | 城管对接配套硬件设备 | 定制 | 定制 | 套 | 1 | 与原城管V3平台对接所需硬件配套设备 |
| 7.5 | 与社会监控资源对接 | 海康威视 | iVMS-6200E-HW/H | 套 | 1 | 保税区各生活小区，保税东区跨境贸易电子商务基地及园区指定仓库等监控系统对接 |
| 7.6 | 与管委会OA平台对接 | 定制 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 8.管委会停车场监控系统 |
| 8.1 | 立杆 | 定制 | 定制 | 套 | 2 | 立柱6米，悬臂3米，壁厚5mm |
| 8.2 | 小立杆 | 定制 | 定制 | 套 | 1 | 立柱2米高，壁厚4MM，地下打膨胀螺丝 |
| 8.3 | 设备箱 | 定制 | 定制 | 套 | 10 | 300*200*150,不锈钢，箱体厚度2mm，要求防雨，箱体防护等级为IP54 |
| 8.4 | 高清红外球机 | 海康威视 | DS-2DC5120W-A | 台 | 17 | 1280×960@60fps高清画面输出 • 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 • 支持20倍光学变倍，16倍数字变倍 • 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m • 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 • 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |
| 8.5 | 交换机 | 国产 | TL-SG1008 |  | 9 |  |
| 8.6 | 光纤收发器 | 国产 | GS-03-20KMAB | 套 | 2 |  |
| 8.7 | 通讯线路及电路 | 定制 | 定制 | 套 | 17 | 光缆、电缆、网线及管路铺设，从监控各点位汇总到监控室再接入保税区区域视频监控系统 |
| 8.8 | 基础施工及辅材 | 定制 | 定制 | 套 | 17 | 含基础挖掘、接地、混凝土浇筑，基础规格1.4*1.4*1.5，管路开挖回填，泥土清运。网络跳线、光纤跳线、接地线、铜鼻子等辅材。 |

三、考核办法：

本项目实行“季度”考核制。考核内容主要包含设备完好情况、售后服务响应即时性、售后服务驻场情况、日常巡检及清洗情况、售后服务投诉情况等五个方面，由三个使用单位分别进行打分，根据根据权重进行加权平均，按综合分数进行考核。具体如下：

（1）考核内容A（满分100分）：整个系统完好情况A1（40分）、售后服务响应即时性A2（20分）、售后服务驻场情况A3（10分）、日常巡检及清洗情况A4（15分）、售后服务投诉情况A5（15分）。详见下表。

（2）使用单位考核权重B（满分100%）：综治办B1（40%）、海关B2（30%）、城管B3（30%）。

（3）计算方法：总分C=A×B。

□ C≥85：全额支付中标额；

□ 60≤C<85：在全额支付中标额基础上，每下降1分，扣减1%；

□ C<60：采购人可中止合同，并按未支付余额的70%进行结算。

季度具体考核办法如下：

项目维保季度考核办法

| 考核内容 | 标准分 | 考核办法 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统设备 完好情况 | 40 | 全部系统（含前端摄像头）能稳定、完好使用，得满分；部分系统（含前端摄像头）不能正常使用或不能稳定运行超过2小时，按每个点位（或系统）扣减0.5分，点位可累加；以此类推。 |  |  |  |
| 售后服务 响应即时性 | 20 | 故障报错后1小时内解决，得满分；故障报错后2小时内解决，扣减1分； |  |  |  |
|  |  | 故障报错后4小时内解决，扣减2分； |  |  |  |
|  |  | 故障报错后8小时内解决，扣减3分；以此类推。（不可抗的自然灾害造成的故障除外）。 |  |  |  |
| 售后服务 驻场情况 | 10 | 要求提供1名及以上具有本项目服务能力的工程师提供售后服务。 |  |  |  |
|  |  | 驻场时间为每周5天*8小时，得满分； |  |  |  |
|  |  | 每周驻场服务每少于一天，扣减1分； |  |  |  |
|  |  | 每天小于8小时，扣减0.5分； 以此类推。 |  |  |  |
| 日常巡检及清洗情况 | 15 | 1月巡检一次，3月清洗一次，得满分； |  |  |  |
|  |  | 2月巡检一次，6月清洗一次，扣减2分； |  |  |  |
|  |  | 3月巡检一次，9月清洗一次，扣减4分；以此类推。 |  |  |  |
| 售后服务 投诉情况 | 15 | 没有严重的售后服务不满意投诉（如服务态度差、响应不即时、没有提供有效的驻场服务人员、系统或设备10%以上不能正常使用），得满分； |  |  |  |
|  |  | 投诉累计超过2次，扣2分； |  |  |  |
|  |  | 超过4次，扣4分；以此类推。 |  |  |  |
| 考核单位： 考核时间： 考核人员： |

每次服务须提供维护记录表并经使用单位签字，每次巡检须提供各系统及点位巡检情况表及巡检报告，季度考核时携带维护记录表、巡检情况表、巡检报告去参加各使用单位考核。

运维项目中标单位须在合同签订之日起一周内与原单位进行系统现状交接，并签署系统交接报告。

四、现有设备情况：

1.视频管理平台（海康IVMS-8200），该平台的常用功能如下：

☆中心管理服务模块

☆管理服务模块

☆流媒体服务模块

☆存储管理服务模块

☆报警管理服务模块

☆设备代理服务模块

☆电视墙管理服务模块

☆网管服务模块

☆平台级联模块

☆GIS地图服务模块

☆卡口系统接入模块

☆智能应用接入模块

☆视频质量诊断服务模块

☆第三方系统接入模块

★满足不低于300路视频接入需求

★平台1080P视频回放速度不低于32倍速

## 2.卡口信息管理系统（海康IVMS-8600），该平台常用功能如下：

☆过车监控功能模块

☆统计功能模块

☆组织资源管理模块

☆用户管理模块

☆布控管理模块

☆综合查询模块

☆违法管理模块

☆电子地图功能模块

☆智能研判功能模块

## 3.综合运维平台（海康IVMS-9300），主要功能如下：

☆系统设备运行监控

☆视频系统运行监控，能够对视频监控系统的运行状态进行监控

☆存储系统运行监控，对视频监控系统的存储系统状态进行监控

☆网络系统运行监控，能够对网络系统的运行状态进行监控

☆应用系统运行监控，能够对应用系统的运行情况进行监控

☆视频质量诊断，能够对视频质量进行诊断

☆视频系统智能巡检，能够对视频系统进行智能化巡检

☆设备档案统一管理，能够对档案进行统一管理

☆外部网管工具调用，可以激活各种网管工具，进行维护

☆系统故障报修管理，能够提供客服登记、派工登记、完工登记和巡检登记等方面的功能，满足故障发现报修、维护工程师指派登记、维护结果登记以及维护结果核对等全流程的需求。

☆综合应用工作平台，综合应用工作平台是一个集成平台，对于综合运维平台的各项子系统，均能够集成到综合应用工作平台上去，实现统一用户管理（UUM）、单点登录（SSO）、事件portlet展示以及机构管理、用户管理、群组管理、应用注册等方面的功能。

☆系统应用成效管理，系统应用成效管理提供对保税区的图像监控系统在海关监管、社会治安以及城市管理其他业务工作中所发挥的成效进行准确的统计分析，从而为不断提高保税区图像监控系统的科学规划和日常管理水平，综合运维管理平台提供有监控系统的应用成效管理功能。

## 4.实时智能分析工作站（海康IVMS-6200E-HW），主要功能如下：

跨线检测、目标离开区域检测、区域入侵检测、异常事件检测功能，智能异常事件检测模块用于内部防范，该智能模块共支持跨线检测、区域入侵检测、离开区域检测、人员密度分析、物品拿取检测、物品放置检测、人员徘徊检测和车辆停靠检测等八项智能检测功能。

在指定区域内全天候实现徘徊检测，发现有可疑人员逗留时间超过预设值时，实时向前端告警以提醒关注。对可疑人员滞留和徘徊的时间可以自定义设置。

非法停车检测，在地面和地下禁止停车的区域实现非法停车检测，车辆穿越该区域不触发报警当有车辆非常停车超过预设值时，将触发报警并上传监控中心，引起监控人员注意。

## 产品性能指标：

☆采用嵌入式软硬一体工作站，负责对平台实时视频资源的智能行为分析和预警。

- ☆支持≤16路D1/路720P/4路1080P实时视频接入智能分析；

- ☆每个通道可支持≤8个警戒规则和异常事件同时检测

- 最小检测运动物体像素5×5，用户可设置；

- 检测图像分辨率：QCIF分辨率以上任意大小；

- 可设置背景更新速度；

- 每路视频可同时检测30个以上运动目标；

- 视频检测范围：全屏、矩形、不规则区域；

- 可支持屏蔽区域的设置；

- 支持景深标定；

- 用户可以设置是否在视频图像中显示或不显示智能规则、目标等智能信息；

- 提供设备SDK接口，供二次开发：

- ☆支持单双向跨越警戒面检测、进出警戒区域检测、区域入侵检测、物品取放检测、徘徊检测、人员聚集检测、快速移动检测、非法停车检测等功能；

- 提供支持智能规则配置的OCX开发控件。

## 产品硬件指标：

| 处理器 | Intel® Xeon® E3-1230 V2 3.3Ghz×1 |
| --- | --- |
|  | 前端总线可达1333MHz |
| 芯片组 | Intel C204芯片组 |
| 内存 | 4 GB内存 |
|  | 1333MHz DDR3 ECC UDIMM |
| 硬盘 | SATA 500G企业级硬盘 |
| 网络控制器 | 集成2个Intel千兆网卡（RJ45接口） |
| 显卡 | 集成显卡 |
| 电源 | 标配250W |
|  | 交流电源输入110V-240V，47～63 Hz |
| 工作环境温度 | 运行时温度10℃～35℃，相对湿度40% ～ 80% |
|  | 非运行时温度-40℃～55℃，相对湿度20% ～ 93% |
|  | 运行模式中噪声值低于国家标准 |
|  | 安全及电磁测试符合国家标准 |
| 外形尺寸 | 1U机架式：D×W×H：450 x 430 x 43（mm） |
| 最大重量 | 15 KG |

## 5.事后智能分析工作站（海康IVMS-6200E-HW/H），主要功能如下：

与实时智能分析工作站（海康IVMS-6200E-HW）功能完全一致

## 产品性能指标：

☆采用嵌入式软硬一体工作站，负责对事后录像视频资源的智能行为分析和快速排查。

- 支持≤16路D1/路720P/4路1080P事后录像视频同时分析；

- 每个通道可支持≤8个警戒规则和异常事件同时检测

- 最小检测运动物体像素5×5，用户可设置；

- 检测图像分辨率：QCIF分辨率以上任意大小；

- 可设置背景更新速度；

- 每路视频可同时检测30个以上运动目标；

- 视频检测范围：全屏、矩形、不规则区域；

- 可支持屏蔽区域的设置；

- 支持景深标定；

- 用户可以设置是否在视频图像中显示或不显示智能规则、目标等智能信息；

- 提供设备SDK接口，供二次开发：

- ☆支持单双向跨越警戒面检测、进出警戒区域检测、区域入侵检测、物品取放检测、徘徊检测、人员聚集检测、快速移动检测、非法停车检测等功能；

- 提供支持智能规则配置的OCX开发控件。

## 产品硬件指标：

| 处理器 | Intel® Xeon® E3-1230 V2 3.3Ghz×1 |
| --- | --- |
|  | 前端总线可达1333MHz |
| 芯片组 | Intel C204芯片组 |
| 内存 | 4 GB内存 |
|  | 1333MHz DDR3 ECC UDIMM |
| 硬盘 | SATA 500G企业级硬盘 |
| 网络控制器 | 集成2个Intel千兆网卡（RJ45接口） |
| 显卡 | 集成显卡 |
| 电源 | 标配250W |
|  | 交流电源输入110V-240V，47～63 Hz |
| 工作环境温度 | 运行时温度10℃～35℃，相对湿度40% ～ 80% |
|  | 非运行时温度-40℃～55℃，相对湿度20% ～ 93% |
|  | 运行模式中噪声值低于国家标准 |
|  | 安全及电磁测试符合国家标准 |
| 外形尺寸 | 1U机架式：D×W×H：450 x 430 x 43（mm） |
| 最大重量 | 15 KG |

## 6.智能视频检索工作站（海康IVMS-6200E-S），主要功能如下：

通过自动化的智能分析预处理，将杂乱无章、毫无逻辑的监控视频内容进行梳理，自动获取视频内部的事件及目标关键信息，并根据这些信息生成视频内容及索引，用户可通过查看这些视频索引，快速定位到视频中需重点关注的片段，就如同看一本书的概述或目录一样，可在几分钟内，查看数小时视频中包含的所有目标，完成对视频中信息的甄选。

在审看视频时，用户可通过对案情的分析，根据所关注目标的特征，通过设置智能排查规则的方式，对录像进行排查，并获得排查结果，可快速定位到所在关注的目标及视频片段上，并达到秒级响应，而不用再需要花费大量的时间重新分析整个视频，可以把时间和精力放到有价值的视频内容的审看上。

## 产品性能指标：

☆采用嵌入式软硬一体工作站，负责对事后录像视频资源的检索和排查。

- ☆支持按镜头、事件、视频、人员、图片、物品等关键字搜索；

- ☆支持对视频预处理及比对分析，实现录像视频快速检索；

- ☆提供多种条件组合查询或精确查询功能；

- ☆支持对查询结果按时间条件筛选，方便用户调阅最新关联数据；

(一)、处理两小时视频的预处理时间规格：

1、D1行为相关视频：预处理时间≤8分钟；720P行为相关视频：预处理时间≤10分钟；1080P行为相关视频：预处理时间≤15分钟；

2、720P人脸相关视频：预处理时间≤8分钟；1080P人脸相关视频：预处理时间≤15分钟；

3、720P车辆相关视频：预处理时间≤8分钟；1080P车辆相关视频：预处理时间≤12分钟；

(二)、单机可同时预可处理12条视频文件

智能预处理：将视频提交到平台中并执行智能预处理，预处理方式包括；行为预处理、人员预处理、车辆预处理。执行完预处理后即可执行行为、人员和车辆的排查处理。

行为排查：利用画线、矩形、多边形等方式划定排查区域，并可设置目标穿越、进入区域、离开区域、区域入侵等多种排查规则。行为排查主要排查视频中的目标行为，筛选出符合排查规则的视频片段。

人员排查：上传需要排查的人员图片作为筛选条件，如果出现多个人员头像则会自动从图片中提取多个人脸图片。利用人脸识别技术，根据指定的人脸图片筛选出出现目标人员的视频片段。

车辆排查：输入车牌号码、颜色等信息，对已预处理的视频进行排查，筛选出涉案出现车辆的视频片段。

视图标注：排查后的视频也可进行目标标注，标注后可将标注信息和视频片段加入对应事件中。

产品硬件指标：

| 处理器 | Intel® Xeon® E3-1230 V2 3.3Ghz×1 |
| --- | --- |
|  | 前端总线可达1333MHz |
| 内存 | 4 GB内存 |
|  | 1333MHz DDR3 ECC UDIMM |
| RAID | Intel® Rapid Storage Technology |
|  | 支持HOSTRAID 0、1 |
| SATA 端口数 | 提供6个板载SATA接口，其中2个支持SATA 6.0 Gb/秒 |
| 磁盘 | SATA 500G企业级硬盘 |
| 网络控制器 | 集成2个Intel千兆网卡（RJ45接口） |
|  | Intel® 10/100/1000 82574L Gigabit Ethernet Controller |
|  | Intel® 10/100/1000 82579 Gigabit Ethernet Controller |
| 显卡 | 集成显卡 |
| I/O扩展槽 | PCI *1、PCI-E 2.0 x8 *3、PCI-E 2.0 x16 *3 |
| 外部设备接口 | 1个VGA口，在机器后端；1个COM口，在机器后端 |
|  | 机器前端和后端各2个USB接口 |
| 电源 | 标配250W |
|  | 交流电源输入110V-240V，47～63 Hz |
| 工作环境温度 | 运行时温度10℃～35℃，相对湿度40% ～ 80% |
|  | 非运行时温度-40℃～55℃，相对湿度20% ～ 93% |
|  | 运行模式中噪声值低于国家标准 |
|  | 安全及电磁测试符合国家标准 |
| 操作系统 | Microsoft* Windows* Server 2008 - X32bit Edition |
|  | （可选CentOS5.3及以上） |
| 外形尺寸 | 1U机架式（VSE-1030）：D×W×H：450 x 430 x 43（mm） |
| 最大重量 | 15 KG |

7.智能视频摘要工作站（海康IVMS-6200E-HW/Z）,主要功能如下：

工作站能够对视频文件进行物件特征搜索功能，用户可以通过设置活动物件大小、移动方向以及颜色等信息，对大范围的视频进行搜索，找出与用户设置信息类似的物件，并通过查找结果，回溯到原始视频。

- 支持对实时和录像视频进行结构化处理，视频内容按照语义关系，采用时空分割、特征提取、对象识别等处理手段，实现视频图像文本化；

- 可接收来自于视频摘要分析主机的原始录像数据，存储成文件，管理原始录像文件和摘要信息文件。

视频摘要通过对视频中运动目标的分析，标记运动目标视频片段，并将视频中运动目标片段浓缩在一起，以达到提取视频运动目标，缩短视频时长的目的。视频摘要主要包括任务管理、摘要播放、视频下载功能。

- 任务管理：负责摘要任务管理，包括新建摘要任务、摘要化处理、删除摘要任务等基本功能。

- 摘要化处理：将原始视频进行摘要化处理，生成运动目标的浓缩视频段。

- 摘要播放：播放已经完摘要化处理的视频，提供原始录像与摘要视频对比查看，并支持主/子画面切换。

- 摘要标注：支持在摘要视频播放时进行目标标注，标注信息可保存到对应事件中。

- 视频下载：具备视频下载到本地，支持将视频加入到事件。

产品性能指标:

☆采用嵌入式软硬一体工作站，利用视频管理平台系统存储的视频文件资源，从海量的视频文件中迅速定位播放相关事件的视频，找出有价值的视频信息，缩短视频回放翻查时间，节省人力，使查看所有视频成为日常工作的一部分。

单机并发处理视频路数≤8路，录像视频的摘要处理时间≤原始视频时长的1/10；摘要结果文件大小≤原始视频大小的1/5；

☆支持对实时和录像视频进行结构化处理，视频内容按照语义关系，采用时空分割、特征提取、对象识别等处理手段，实现视频图像文本化；

☆可接收来自于视频摘要分析主机的原始录像数据，存储成文件，管理原始录像文件和摘要信息文件。

产品硬件指标:

| 处理器 | Intel® Xeon® E3-1230 V2 3.3Ghz×1 |
| --- | --- |
|  | 前端总线可达1333MHz |
| 内存 | 4 GB内存 |
|  | 1333MHz DDR3 ECC UDIMM |
| RAID | Intel® Rapid Storage Technology |
|  | 支持HOSTRAID 0、1 |
| SATA 端口数 | 提供6个板载SATA接口，其中2个支持SATA 6.0 Gb/秒 |
| 磁盘 | SATA 500G企业级硬盘 |
| 网络控制器 | 集成2个Intel千兆网卡（RJ45接口） |
|  | Intel® 10/100/1000 82574L Gigabit Ethernet Controller |
|  | Intel® 10/100/1000 82579 Gigabit Ethernet Controller |
| 显卡 | 集成显卡 |
| I/O扩展槽 | PCI *1、PCI-E 2.0 x8 *3、PCI-E 2.0 x16 *3 |
| 外部设备接口 | 1个VGA口，在机器后端；1个COM口，在机器后端 |
|  | 机器前端和后端各2个USB接口 |
| 电源 | 标配250W |
|  | 交流电源输入110V-240V，47～63 Hz |
| 工作环境温度 | 运行时温度10℃～35℃，相对湿度40% ～ 80% |
|  | 非运行时温度-40℃～55℃，相对湿度20% ～ 93% |
|  | 运行模式中噪声值低于国家标准 |
|  | 安全及电磁测试符合国家标准 |
| 操作系统 | Microsoft* Windows* Server 2008 - X32bit Edition |
|  | （可选CentOS5.3及以上） |
| 外形尺寸 | 1U机架式（VSE-1030）：D×W×H：450 x 430 x 43（mm） |
| 最大重量 | 15 KG |

8.智能视频质量诊断工作站（海康IVMS-6200E-D）,主要功能如下：

信号丢失:诊断由于前端设备损坏或者传输环节故障引起的信号丢失现象，包括黑屏、白屏、叠加文字屏等。

图像模糊:诊断由于聚焦不准引起图像物体边缘不清晰的情况。

对比度异常:诊断由于摄像机镜头蒙上灰尘、水汽、人为遮挡、或者内部故障，造成图像的对比度低而“发蒙”的情况。图像过亮诊断由于摄像机增益异常、曝光不当、强光照射等各种原因引起画面过亮。

图像过暗诊:断由于摄像机增益异常、曝光不当、光照很低等各种原因引起画面过暗。

图像偏色:诊断由于色彩平衡出现故障、视频线路接触不良、信号干扰等原因造成的视频画面发生色偏，甚至某种颜色缺失的故障。

噪声干扰:诊断由于视频信号干扰、线路接触不良、光照不足等引起的点状、尖刺等图像质量故障。

条纹干扰:由于线路老化、接触不良、线路干扰（工频、音频、高频信号）导致的横条、波纹等带状、网状等噪声故障。

黑白图像:诊断由于摄像机日夜功能模式切换异常、图像信号强度弱等原因造成的图像颜色为黑白的异常情况。

画面冻结:诊断由于传输系统异常导致的画面冻结的故障，一般表现为画面静止不动，包括时标OSD部分不动。

视频剧变:诊断摄像机视频信号异常或受到干扰导致视频图像剧烈变化的故障，一般表现为画面不停闪烁、跳变、画面扭曲等。

视频抖动:诊断摄像机信号受到干扰或者摄像机安装不牢固导致图像不停抖动的故障。

场景变更:诊断摄像机因为人为或环境原因导致摄像头被偏转、摄像头被遮挡、摄像机的角度或位置发生变化而导致的场景变更的情况。

视频遮挡:诊断监控点视频镜头被全部遮挡出现的异常情况，通常表现为画面黑暗、对比度低。

云台失控:诊断由于球机年久失修、云台转动失效等的检测。可以对云台控制的相机进行自动诊断，对云台失去控制的情况及时给出提示，可以及时维修。

登录失败:诊断由于摄像机网络原因或用户名密码端口等错误造成登录摄像机失败的情况。对于大型项目中，由于网络原因，或者人为因素造成的用户名，密码，端口号填写错误等情况可以及时发现问题，并提示用户解决。

取流异常:诊断由于摄像机网络原因或前端监控点的异常等导致无法从摄像机上取到视频流的异常情况。可以解决监控系统网络异常等情况的诊断。

9.平台管理界面:产品性能指标

☆采用嵌入式软硬一体工作站，对前端设备的图像质量进行评估，可对前端设备传回的码流进行解码以及图像质量评估，对视频图像中存在的质量问题进行判断和告警，并记录检测结果。

☆可对对前端设备传回的码流进行解码以及图像质量评估，对视频图像中存在的质量问题进行判断和告警，并记录检测结果。

本次配置支持前端500路视频分析，最大不低于2000路视频扩展。

产品硬件指标:

| 处理器 | Intel® Xeon® E3-1230 V2 3.3Ghz×1 |
| --- | --- |
|  | 前端总线可达1333MHz |
| 内存 | 2G内存 |
|  | 1333 DDR3 ECC UDIMM×2 |
| RAID | Intel® Rapid Storage Technology |
|  | 支持HOSTRAID 0、1 |
| SATA 端口数 | 提供6个板载SATA接口，其中2个支持SATA 6.0 Gb/秒 |
| 磁盘 | SATA 500G企业级硬盘 |
| 网络控制器 | 集成2个Intel千兆网卡（RJ45接口） |
|  | Intel® 10/100/1000 82574L Gigabit Ethernet Controller |
|  | Intel® 10/100/1000 82579 Gigabit Ethernet Controller |
| 显卡 | 集成显卡 |
| I/O扩展槽 | PCI *1、PCI-E 2.0 x8 *3、PCI-E 2.0 x16 *3 |
| 外部设备接口 | 1个VGA口，在机器后端；1个COM口，在机器后端 |
|  | 机器前端和后端各2个USB接口 |
| 电源 | 标配250W |
|  | 交流电源输入110V-240V，47～63 Hz |
| 工作环境温度 | 运行时温度10℃～35℃，相对湿度40% ～ 80% |
|  | 非运行时温度-40℃～55℃，相对湿度20% ～ 93% |
|  | 运行模式中噪声值低于国家标准 |
|  | 安全及电磁测试符合国家标准 |
| 操作系统 | Microsoft* Windows* Server 2008 - X32bit Edition |
|  | （可选CentOS5.3及以上） |
| 外形尺寸 | 1U机架式（VSE-1030）：D×W×H：450 x 430 x 43（mm） |
| 最大重量 | 15 KG |

五．点位分布图及系统图详见附件（另册提供）

第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 区域监控系统维护项目 |
| 2 | 采购数量及单位：1项 |
| 3 | 投标报价及费用：1）本项目投标应以人民币报价；2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3）本次报价包含设备的维护、维修、光纤的租赁、更换、人工、税金及本项目涉及的其它所有费用均已含在投标报价中，采购人不另行支付；4）本项目最高限价为4406400元，（其中第一部分裸光纤:本项目共有光纤链路262条,单价最高限价200元/条/月，租赁费最高限价为628800元/年，1886400元/三年；第二部分软硬件维护部分：最高限价为945000元/年，本次招标暂定为2年8个月费用最高限价为2520000元）；超出以上最高限价的作无效标处理。（5）本项目由二部分费用组成，其中光纤租赁数量及租赁时间为暂定，最终按中标单价进行按实结算；软硬件维护部分为包干价。 |
| 4 | 投标保证金：/ |
| 5 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 演示时间及地点：无 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如对招标文件有异议，应当于招标文件要求提交投标文件截止时间十日前，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 8 | 投标文件组成：正本一份，副本四份。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：2021年1月19日14 时00分前（北京时间），在宁波保税区公共资源交易管理中心开标区门口指定接收处（保税区行政服务中心一楼） |
| 10 | 开标时间及地点：2021年1月19日14 时00分（北京时间），在宁波保税区公共资源交易管理中心开标区门口指定地点（保税区行政服务中心一楼） |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准 |
| 12 | 评标结果公告：评标结果公告于宁波市公共资源交易网保税区分网、宁波市政府采购网、浙江省政府采购网。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：/。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还：/ |
| 16 | 采购资金来源：财政 |
| 17 | 付款方式：合同签订后光纤部分根据甲方支付流程支付光纤部分合同价的30%，软硬件维护部分由实际维护开始时间当月支付软硬件维护部分合同价的30%，剩余部分合同到期根据考核情况支付尾款。 |
| 18 | 投标文件有效期：投标截止日起60天 |
| 19 | 招标代理服务费： 本招标公司参考国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的服务招标收费标准，按照服务期的中标总金额向采购人收取招标服务费。 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于区域监控系统维护项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、 若实行许可证管理的分支机构直接参与投标的，本招标文件中要求的法定代表人可改为负责人。

8、“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人或负责人，须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章投标文件格式）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。

## （八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，或提供的是同品牌同型号产品的，应当按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3、投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

# 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标截止时间十日前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间三日（实质性内容有大的修改，需十五日）前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由报价文件和技术商务文件组成。

1、报价文件包括以下内容：

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）投标企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）。

2、技术商务文件包括以下内容：

（1）实施方案：

（2）拟投入本项目组人员；

（3）类似业绩；

（4）投标人资格内容：

（a）法定代表人（或负责人）资格证明书及法定代表人（或负责人））授权书（若投标人代表系法定代表人（或负责人），无需递交本授权书，但在投标时应该声明并提供本人身份证和营业执照副本供查验，否则按无法定代表人或负责人授权处理）（格式见第六章 投标文件格式）；

（b）符合供应商资格要求的企业营业执照副本、资质证书副本复印件；

（c）本项目公告发布日期之后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；

（5）《第四章 评标办法及评分标准》“评分标准”要求提供的证明资料（如有需提供）。

（6）投标人认为有必要提供的其他文件资料。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲1.1. 投标报价应包含人工费用（含各种社会保障缴费），税金及其它可能发生的全部费用等。

▲1.2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金：无

# （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按技术商务文件、报价文件正本各1份，副本各4 份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使投标文件可以拆卸或者翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。联合体投标的，投标文件除联合体协议书须联合体双方盖章外，其余招标文件要求投标人盖章处只需联合体的牵头人盖章。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将技术商务文件、报价文件分别密封在不同的包封内，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务文件/报价文件）、投标项目名称、项目编号、子包及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

评审时如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

## 1.未按照招标文件的要求密封、签署、盖章的；

## 2.不具备招标文件中规定资格要求的；

## 3.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

## 4.带“▲”的款项不能满足招标文件要求的；

## 5投标文件附有采购人不能接受的条件；

## 6.经评标委员会评审技术方案不可行的；

## 7.评委会一致认为报价明显不合理的；

## 8.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项等。

2、提请供应商代表或公证人员查验投标文件密封情况并签名确认；

3、先开技术商务部分，技术商务部分评审结束，并宣布技术商务部分得分后再开启价格部分投标文件；

4、当众拆封各投标单位的报价部分投标文件，宣读《开标一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

## 4、评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家≥ 5 人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

（四）评标委员评审程序

1、形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标方的技术商务得分为所有评委有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是   综合评分法  ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、采购方式变更

采用公开招标的采购项目，在投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除招标采购任务取消情形外，若招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，经相关政府采购管理部门或上级主管部门批准后，招标采购单位可采用其他采购方式采购。

## 七、定标

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认，采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构在发布招标公告的网站上发布中标公告，同时以书面形式发出 《中标通知书》。

## 八、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保证金

/

## 九、特别说明

1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3 本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。具体扣除比例见第四章评标标准。

# 1.4在本项目采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位需符合“（财库〔2017〕141号）关于促进残疾人就业政府采购政策的通知”中的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 1.5在本项目采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受上述政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第四章  评标办法及评分标准

（综合评分法）

# 本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法评标。

二、评标过程

1.初步审查

初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，技术商务部分取所有评委会成员评分的算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的得分。技术商务部分经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。

最终得分=技术商务部分+价格部分

4.中标原则

评标委员会根据投标人的总得分由高到低排定顺序，推荐中标候选人，若总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价也相同的，则由抽签确定。

5.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

附表1

评分标准

| 评分项目 | 评分内容 |
| --- | --- |
| 技术商务部分85分 | 实施方案 （77分） | 根据投标人的服务方案的科学性、完整性、可操作性等进行综合评议，0-12分； |
|  |  | 根据投标人的运维服务管理体系的科学性、完整性、可操作性等进行综合评议，0-12分； |
|  |  | 根据投标人针对本项目的故障处理流程、应急抢修、安全保障等制度的规范、合理情况进行综合评议，0-10分； |
|  |  | 针对前后端光缆传输链路施工等各项业务正常开展时段保证信号畅通、系统正常运行，提供延续服务的实施保障措施以及对接通畅性方案进行评议，0-10分； |
|  |  | 根据投标人对本项目的前期调研及现场情况的分析阐述进行综合评议，0-5分； 注：本项在技术商务部分符合性评审后开始，对通过符合性评审的投标人进行现场陈述，要求参加现场陈述人数不得超过2人，参加陈述时需出示本人身份证，陈述时间在10分钟以内，不按要求进行现场陈述的，本项不得分。 |
|  |  | 投标人提供的售后服务方案、措施、响应及本地化服务能力、服务设施、服务人员的经验等情况评议，0-8分； |
|  |  | 售后服务承诺落实的保障措施、技术支持和维护能力情况，0-8分； |
|  |  | 重点难点分析及解决措施：根据投标人提供的针对本项目的重点难点分析及解决问题的措施等方面综合评价0-12分。 |
|  | 拟投入本项目组的人员 （5分） | 拟派项目负责人具有CISP（国家注册信息安全专家）和通信工程师证书的每个得1分，最高2分。 拟投入项目组人员（除项目负责人），具有中级及以上职称的，每个得1分，最多得3分。 (备注：以上人员不能重复计分，相关人员必须为投标人公司人员，投标文件中需提供人员相关证书复印件以及社保部门出具的近6个月社会保险缴费证明复印件并加盖公章，否则不得分) |
|  | 类似业绩 （3分） | 投标人2017年1月1日至今承接过类似运维、维护等项目的，每个得1分，最高3分。（投标文件须提供合同复印件并加盖公章，否则不得分） |
| 价格部分 15分 | / | 参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 满足招标文件要求且参与评审的价格最低的供应商的价格为评标基准价，得15分； 其他供应商的价格得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价／参与评审的价格）×15 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 注：投标人的报价超过最高限价的作无效标处理。 |

# 第五章  合同条款

（仅供参考）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据项目编号为                   的区域监控系统维护项目 （标项及名称）公开招标的结果，签署本合同。

一、总则

乙方根据甲方的需要，为本项目所涉及的区域视频监控系统提供运营维护服务，并提供相应的技术咨询服务。为保障双方权益，明确双方职责，本着友好协作的精神，共同协商达成以下协议：

二、乙方服务内容及责任

2.1、乙方必须保障必须保障全区所含盖的视频监控系统的正常运行。

2.2、乙方的工作范围包括：海关、城管、治安三个使用单位的视频监控系统的日常维护保养和故障检修二部分（含人工维护、设备的维修、更换）。

2.3、乙方所有维护设备均须在采购人指定厂家维修，若设备损坏无法维修，须征得采购人同意后，按原有设备品牌进行更换，以上费用均以包含在合同总价中，不再另行支付。

2.4、乙方负责本项目在合同实施期间涉及的所有人为损坏、自然损坏和非自然损坏都包含在合同总价中，与本项目所有涉及单位的对接及相关费用也均已包含在合同总价中，后续不得以任何理由要求增加费用。

2.5、262条光纤的租赁及维护：（1）中标人应能提供本项目采购需求范围内光纤通信的优质租用服务，包括两端的光纤尾纤、采购人中心机房光配等设备；能满足采购人在控制区域内根据项目需要进行的点位调整，不另行收取费用；（2）在租用期限内，中标方应严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，应按信息产业部颁布的<电信服务标准(试行)>的线路质量要求，保证采购人租用线路畅通及安全使用；（3）根据系统正常运行,必须留有足够的备用线路，必须配备2人以上的维护人员进行售后维护。出现故障，2小时内响应（到故障现场）；（4）提供24小时热线电话服务,并指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助甲方维护检测等工作，应在2小时内到达现场,一般性故障8小时内修复, 重大故障24小时内修复；（5）每月巡检抽查10%的线路,半年普查一次,每年年检一次，并做好记录报采购人；（6）每月将整个线路运行情况报采购人；（7）有成熟的此类网络运行经验，及具体的工作流程和制度。（8）供应商必须保证系统稳定运行，不得因链路铺设、链路切换等原因而影响正常运行。

# 2.6、软硬件维护工作范围包括：

# 2.6.1乙方须维护前端视频监控设备（含276个摄像机等）、前端高清卡口设备、前端配套设备、数据中心、各监控中心、平台软件及工作站、平台对接及系统运行所需的能耗费、监控移位费等（包括各平台第三方接口的费用、监控移位费、本系统相关设备的电费、与本项目所有涉及单位的对接及相关费）。具体内容见设备清单。

# 2.6.2根据运维工作需要，乙方的服务内容主要分为日常维护保养和故障检修二部分。

# 2.6.3乙方须提供保证所有设备正常使用所必需的辅助材料、人员服务费用和检查、维护、保养、及设备更换等费用。

# 2.7、实施要求

2.7.1乙方提供7*24小时的技术支持服务：包括系统管理、运行维护、系统保障、性能调优、故障排除、例行巡检、技术支持等，保证本项目维修实施人员联系方式的畅通。

2.7.2乙方须保证派遣的服务人员有能力胜任项目的服务工作。

2.7.3乙方负责本项目相关设备（包括但不限于设备清单）硬件的维护及更换，如因零部件损坏导致的设备不能正常运行，应及时购买(购买的零部件品牌与使用部件一致或不低于使用品牌档次的产品，且经甲方书面签字同意）及更换，确保设备的正常运行。若更换的零部件品牌未与使用零部件一致或低于使用零部件品牌档次的且未经甲方书面签字同意的每发现一次扣除2000元。

2.7.4乙方在日常维护工作中需配备不少于4名技术人员，同时配备维护必需的其他装备和工具，配齐常用易损耗备品备件，专职维护工程师要求具有类似项目维护经验。

2.7.5乙方维保期内，建立7*24小时故障响应制度，具体参照“项目维保季度考核办法”。

2.7.6维护期内，乙方应根据考核办法提供巡检服务，所有的巡检活动都必须有记录。

2.7.7调优服务：维护期内，乙方需免费提供本系统或设备调优服务，确保系统各项指标持续满足项目要求。

2.7.8升级服务：维护期内，当管理系统软件有升级版本时，乙方应免费为甲方（含使用单位）提供软件升级。如上级管理部门有要求接入其他相关设备或与上级系统联网，乙方应免费负责提供相关软件接口以及服务，并协助甲方（含使用单位）完成接入或联网工作。

2.7.9备件管理及返修制度：维护期内，该项目的所有设备由乙方负责提供备品备件，最终以满足本项目维护所需为准。

2.7.10第三方责任处理机制：维护期内，所有设备与材料出现损坏、故障、丢失等，均由乙方自行负责免费的维修与更换，维修或更换后必须达到使用要求效果；因第三方原因造成设备损坏，由乙方自行向第三方索赔。

2.7.11在运行维护服务期内，乙方应对本项目出现的维护质量及安全问题负责处理，并承担一切费用。

2. 7.12为保证服务质量，其派出的服务人员要求基本保持稳定。若由于合同双方认可的不可控原因造成人员更换请求和联系方式变更请求，须提前一周通知甲方及使用单位，在保证不降低服务质量的前提下且获得甲方及使用单位的书面同意之后，可以更换。

2.7.13保密义务，乙方不得以任何形式自行保留或向他人提供或泄露甲方及使用单位的数据、资料等。

2.7.14乙方应严格按照甲方及使用单位的要求，按时、保质保量地完成维护保障服务内容。

三、甲方责任

3.1 在合同执行期内，甲方配合乙方做好维修与维护保养工作。

3.2协议范围内设备发生故障时，使用单位应及时向乙方报告故障现象，错误信息等，以便乙方及时分析故障，有准备地到现场及时解决问题。

3.3 在维护过程当中，所需要更换的零配件费用由乙方负担，费用已包含在合同总价中。

3.5在服务期内甲方应对乙方服务人员的工作态度，技术水平进行监督与考核，提出意见。

四、违约责任

4.1由于乙方服务能力（技术水平、服务态度等）不能满足使用单位要求，不能及时到达现场进行维护的，出现因乙方服务能力不足导致故障不能及时排除，严重影响使用单位正常工作的情况，属于乙方单方面违约，甲方可以提出解除本合同。

4.2由于乙方原因导致本维保服务质量下降的，甲方有权视情节严重程度从应付款项中先行扣除维保费用10%的违约金。

4.3乙方因违约而须承担的违约金和经济赔偿，甲方有权从当期结算的维保服务费中直接扣减，不足部分另行追索直至单方解除合同。

4.4乙方有下列情形之一的，视为严重违约，甲方除有权就此扣除乙方维护费用、要求乙方赔偿由此产生的一切损失外，还有权单方面解除合同。

4.4.1由于乙方维护不及时或维护不当造成使用单位信号长时间阻断，以及由于乙方人为因素造成使用单位重要设备或设施损坏的。

4.4.2乙方维护人员违反甲方有关安全管理制度，如不注意用电安全，并造成事故或人员伤亡的。

4.4.3在抢险救灾和应急保障工作中，拒不服从甲方或使用单位的统一调度，或有阻挠、消极行为，并造成严重后果的。

4.4.4由于乙方失职或隐瞒有关安全隐患，造成甲方财物损失或对第三方构成损害的。

4.4.5超越维护工作范围，对维护工作范围外的其他设备、设施擅自进行操作，造成严重后果的。

4.4.6乙方有不正当竞争行为，或违反职业道德，或不遵守甲方站点租用单位、客户对外来人员的管理规定，而严重损害甲方（使用单位）形象，或在社会上引起不良影响的。

4.4.7乙方直接或间接向第三方转让其在本协议项下全部或部分权利义务的。

4.4.8因乙方违约，乙方除承担相应的违约责任外，还应承担造成甲方的其他一切损失（包括但不限于实现债权的律师费、诉讼费、评估费、鉴定费等）。因履行合同发生争议的，由甲方所在地法院管辖。

4.5任何一方提前解除本合同的，如对方没有过错，应向对方付违约款为合同总价的_______%.

4.6任何一方违约，应向无责任一方付赔偿金为合同总价的_______%.

4.7服务响应时间，按“项目维保季度考核办法”执行。

4.8投诉：若因服务不当引起使用单位有效投诉的每发现一次扣除500元。

4.9零部件的更换：更换的零部件品牌未与使用零部件一致或低于使用零部件品牌档次的且未经采购人书面签字同意的每发现一次扣除2000元。

4.10如连续二期考核不合格，甲方有权拒绝支付费用，并有权解除合同。

五、服务地点及设备数量

5.1甲方项目所在地：宁波保税区

5.2设备数量：（详见设备清单）

5.3本合同为年度全费用，包括但不限于本合同清单内已明确的设备及维护费用。

六、合同价及结算方式

（一）合同总金额为￥_______ （人民币大写：_____________________ 元正）。

（二）结算方式：

合同签订后光纤部分根据甲方支付流程支付光纤部分合同价的30%，软硬件维护部分由实际维护开始时间当月支付软硬件维护部分合同价的30%，剩余部分合同到期根据考核情况支付尾款。

七、协议有效期

1.本协议有效期为壹年，自______ 年______ 月_____ 日起至______ 年______ 月_____ 日止。

2.本协议自双方签章之日起生效，合同期届满自动失效，本协议一式捌份，甲方陆份，乙方贰份。

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

地址：                                           地址：

法定（授权）代表人：                             开户行：

签字日期： 年  月  日                            开户帐号：

法定（授权）代表人：

签字日期：  年  月  日

第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

子包：

投标文件名称：报价文件/技术商务文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

投标单位全称（公章）

年  月  日

二、投标文件封面格式

正本/或副本

报价文件/技术商务文件

项目名称：

项目编号：

子包：

投标人名称：

投标人地址：

投标单位全称（盖章）

年  月  日

三、报价文件格式

- 投标函（格式一）；

- 开标一览表（格式二）；

- 投标报价明细表（格式三）。

4.企业投标声明函

格式一

投 标 函

致：浙江天诚工程咨询有限公司

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：              ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                        （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：___________________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：___________________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

格式二

开标一览表

招标编号：

投标人名称：

单位：元

| 项目 名称 | 内容 | 数量 | 综合单价 | 投标单价 （元/年） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域监控系统维护项目 | 裸光纤租赁部分 | 262条 | 元/条/月 |  |  |
|  | 软硬件维护部分 | 1项 | 元/月 |  |  |
| 投标总价合计 | 大写： 元 （小写： 元） |
| 投 标 声 明 | 我方承诺： |

备注：1、以上各分项总价指：裸光纤租赁部分为3年的总费用；软硬件维护部分为2年8个月的总费用；

2、投标总价合计为裸光纤租赁部分3年的总价与软硬件维护部分2年8个月的总价之和。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

格式三

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目 | 人数 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行维护费 |  |  |  |
| 2 | 光纤租赁、维护 |  |  |  |
| 3 | 人员费用 |  |  |  |
| 4 | 投入设备折旧费 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |
| 7 | 利润 |  |
| 8 | 税金 |  |
| 合计 | 小写： 大写： |

注：1、投标报价高于最高限价，作无效标处理。

2、投标人认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在自行增加栏目加以说明。

人员人工费用测算表

投标人详细列出各类人工费用（含管理人员、管道工作等各类人员）中的工资、奖金、福利费、保险费、培训费、活动费、服装费及其他补贴等的明细表，表格自制。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

格式四

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 （或负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 试验检测资质等级 |  | 其中 | 高级职称 |  |
| 计量认证证书号 |  |  | 中级职称 |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  | 各类注册人员 |  |
| 注册资金 |  |
| 基本帐户开户银行 |  |
| 基本帐户帐号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：在本表后应附企业营业执照的复印件、基本账户开户许可证的复印件。上述所有执照、证书复印件均应加盖投标人单位章。

格式五

法定代表人（负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系         <投标人名称>              的法定代表人（负责人）。为你单位组织的招标编号为            的 区域监控系统维护项目政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人（负责人）参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

格式七

法定代表人（负责人）授权书

浙江天诚工程咨询有限公司：

（投标人全称）     法定代表人   （法定代表人姓名）  授权本单位     （授权代表任职部门）（授权代表姓名）      为本公司的合法授权代表，参加贵处组织的 区域监控系统维护项目（项目编号：             ）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年  月   日签字生效，无转委权，特此声明。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人（负责人）（签字或盖章）

被授权人（签字）

日          期：

附：

授权代表姓名：                   性别：         年龄：           。

部门：            职务：           联系电话：

（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）

说明：授权代表参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

格式八

服务承诺

致：浙江天诚工程咨询有限公司

关于贵方组织的 区域监控系统维护项目（招标编号：         ）招标活动，现承诺如下：

本次招标所提供的服务完全满足招标文件第二章采购需求提出的所有要求。

特此承诺。

投标人全称：              （公章）

法定代表人（负责人）（或授权代表）签字：

日期：

格式九

项目实施人员情况一览表

| 一、管理人员 |
| --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 年龄 | 上岗资格证明 | 已承担服务项目情况 |
|  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 项目名称 |
| 项目负 责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |  |  |  |  |  |

注：1、项目管理人员必须是投标单位的正式员工。

2、提供项目负责人、管理人员资格证书、劳动合同复印件等资料；

投标人全称：              （公章）

法定代表人（负责人）（或授权代表）签字：

日期：

格式十

投标企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1、依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2、本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。