浙江省岱山县第一人民医院

采购高清等离子成像系统等医疗设备项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202111146G

采 购 人：浙江省岱山县第一人民医院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2021年10月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	15

第四章  采购合同样本	21

第五章  招标内容与技术需求	25

第六章  商务条款	38

第七章  附件	39

# 第一章  采购公告

发布日期：2021年10月20日

项目概况

浙江省岱山县第一人民医院采购高清等离子成像系统等医疗设备项目招标项目的潜在投标人应在https://login.zcygov.cn/user-login/#/login获取（下载）招标文件，并于2021年11月11日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202111146G

项目名称：浙江省岱山县第一人民医院采购高清等离子成像系统等医疗设备项目

预算金额（元）：2500000

最高限价（元）：2200000,300000

采购需求：

标项一
标项名称:高清等离子成像系统、关节镜
数量:2
预算金额（元）:2200000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“招标内容与技术需求书”
备注：详细采购需求详见招标文件

标项二
标项名称:电脑视野计
数量:1
预算金额（元）:300000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“招标内容与技术需求书”
备注：详细采购需求详见招标文件

合同履约期限：标项1、2，合同签订生效之日起30天内

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2021年11月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：https://login.zcygov.cn/user-login/#/login

方式：供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。2、获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。3、本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月11日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：岱山县高亭镇星河路250号3楼（交通大楼裙楼3楼）

开标时间：2021年11月11日14:00

开标地点（网址）：岱山县高亭镇星河路250号3楼（交通大楼裙楼3楼）

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=7986496&utm=web-government-front.2e418808.0.0.ef1c96b0314711ec9e72a5bac8268eec，https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=7986558&utm=web-government-front.2e418808.0.0.ef1c96b0314711ec9e72a5bac8268eec，https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=7986552&utm=web-government-front.2e418808.0.0.ef1c96b0314711ec9e72a5bac8268eec

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江省岱山县第一人民医院

地址：岱山县高亭镇康健路88号

传真：

项目联系人（询问）：曾金伟

项目联系方式（询问）：0580-7337659

质疑联系人：高仁华

质疑联系方式：13867225651

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼、八楼

传真：

项目联系人（询问）：周世雄

项目联系方式（询问）：0574-87224347

质疑联系人：陈裕栋

质疑联系方式：0574-87307605

3.同级政府采购监督管理部门

名称：岱山县财政局政府采购监管科

地址：/

传真：/

联系人：王老师

监督投诉电话：0580-4481480

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指浙江省岱山县第一人民医院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的软件开发、安装、调试、验收以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指岱山县财政局政府采购监管科。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲合格货物来源：本项目允许采购进口产品。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价应包括供货、包装、运输、装卸、保险、货到就位、安装调试、相关检测费、技术培训及技术服务、售后服务、保修、税金、验收等完成本项目的全部费用。供应商在投标时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术响应表；

B7、详细的交货清单；

B8、项目业绩表；

B9、第三章“评标办法及标准”中要求提供的资料；

B10、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202111146G                  ；

（3）项目名称：  浙江省岱山县第一人民医院采购高清等离子成像系统等医疗设备项目  ；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名“甬行码”为绿色的授权代表在投标截止时间前将投标文件送至开标地点：岱山县高亭镇星河路250号3楼（交通大楼裙楼3楼）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：周世雄0574-87224347。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：591587773@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）疫情防控期间，不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、出示“甬行码”并接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各供应商人员遵守岱山县公共资源交易中心各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送达时间。

（3）开标时间后半小时内（2021年11月11日14时30分）供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内（2021年11月11日14时30分）无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十六、预算价及最高限价

1、本次公开招标设有预算价（人民币）：子包1：2200000.00元、子包2：300000.00元；投标报价超出对应预算价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理货物收费标准向中标供应商收取。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

# 1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

# （1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

# ①符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

# ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

# （2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第七章）。

# （3）对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第三章。

# （4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购人和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

# （5）《中小企业声明函》由供应商提交，如供应商为代理商的，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

# 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

# 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

# 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

# 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本项目允许采购进口产品。

# 7、信贷政策

# 7.1为为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | “采购贷”业务是指符合条件的中小企业供应商客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同哦金额减去预收货款）及供应商资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。 | 柳超颖 | 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 1.快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。2.申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。3.无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。4.利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：郑佳奇 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13857208408 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201、18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购中标供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710、13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | “政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请 | 郑贤栋 | 0580—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728,13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 杨莉丹 | 13905809681 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续 贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | 政采贷业务是指农业银行向政府采购中标供应商发放的，用于满足其采购货物、服务等资金需求，并以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，适用对象为在政府采购中标的中小微企业。贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%,单户借款额度不超过500万元。 | 邵琼 | 13587049595 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 邮储银行“政采贷”产品指我行向在政府采购活动中中标的企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期流动资金贷款。融资模式根据融资行为所处采购合同的履行阶段确定，包括应收账款融资模式与采购合同融资模式。授信金额最高不超过500万元，期限最长不超过1年。 | 曾超 | 15924008387 |

# 7.2一般步骤

# （1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

# （2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

# （3）银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

8、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.4本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

1.5本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一子包投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。

2.2.6综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.7推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 资格性审查结论 |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位近一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个子包不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 符合性审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202111146G

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术商务分70分 | 1、评标委员会对投标设备的先进性进行评议（13分）：设备生产工艺、技术水平达到国内先进水平，简便智能的得13-9分；设备生产工艺、技术水平较为成熟，与招标需求基本一致的得9-6分；设备生产工艺、技术水平较为落后，存在升级淘汰、更新替代风险的得6-3分。 | 13 |  |
|  | 2、评标委员会对投标设备的配置完整性进行评议（13分）：设备配置齐全、合理、科学，优于招标需求或具有升级空间的得13-9分；设备配置完整、合理，与招标需求基本一致的得9-6分；设备配置存在缺陷，无法满足招标需求的得6-3分。 | 13 |  |
|  | 3、评标委员会对投标设备的性能稳定性进行评议（12分）：设备质量、性能可靠、稳定，达到国内先进水平的得12-8分；设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致的得8-5分；设备质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷的得5-2分。 | 12 |  |
|  | 4、完全响应招标文件技术要求规格表中全部技术任何指标的得25分；未标注“*”的指标每偏离一条扣1分，扣完为止；标注“*”的指标每偏离一条扣3分，扣完为止。 | 25 |  |
|  | 5、政策性因素加分：投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加分0.5分。（须加盖公章） | 0.5 |  |
|  | 6、政策性因素加分：投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加分0.5分。（须加盖公章） | 0.5 |  |
|  | 7、评标委员会对供应商的售后服务方案及其他优惠措施进行评议（6分）：售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，优惠措施合理、可行，优于招标需求的得6-4分；售后服务方案与招标需求基本一致的得4-3分；售后服务方案存在缺陷，无法满足招标需求的得3-2分。 | 6 |  |
| 技术商务得分合计 |  |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价（人民币）：子包1：2200000.00元、子包2：300000.00元；投标报价超出对应预算价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：NBITC-202111146G

| 供应商 分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值6% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 |  |
| 报价得分（30分） |  |

# 第四章  采购合同

招标编号：

项目名称：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据NBITC-202111146G浙江省岱山县第一人民医院采购高清等离子成像系统等医疗设备项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币  /  元（合同价5%）作为本合同的履约保证金。

6.2形式：现金或银行、担保公司提供的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行），保函形式出具的履约担保须经发包人确认

6.3退还时间：验收合格后无息退回。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

8.2 质保金    /    元。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、付款方式

10.1合同签订后支付合同总价的30%，同时乙方提交等额的预付款保函；

10.2货到验收合格后支付合同总价的70%，甲方同时无息退回预付款保函。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报岱山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙方各执一份。

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：

法定代表人：                                 法定代表人：

签订地点：    年   月   日                   签订日期：     年  月  日

# 第五章  招标内容与技术需求

## 子包一：高清等离子成像系统、关节镜

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| A | 高清等离子成像系统 数量：1套 |  |
| 一 | 设备用途 |  |
| 1 | 适用于开展各类内窥镜微创手术 |  |
| 二 | 技术参数要求 |  |
| 1 | 全高清三晶片摄像系统（摄像主机和摄像头） |  |
| *1.1 | 高清晰度摄像系统，视频输出可在三种模式分辨率间切换：1280×1024 (HD)、720p、1080p（HDTV）格式；1/3”逐行扫描三晶片传感器； |  |
| 1.2 | 摄像头与光学调焦器可分体设计，可搭配选择多种光学调焦接口； |  |
| 1.3 | 水平分辨率：≥1050lines； |  |
| 1.4 | 数字信号输出图像画面比例包括16：9及4:3两种； |  |
| *1.5 | 专业手术模式≥9种，专业手术模式选择包括：腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜、激光、耳鼻喉科/颅骨、显微镜、柔性内窥镜、标准、关节镜； |  |
| 1.6 | 主机面板上可设置亮度、缩放、白平衡、拍照、录像,内置菜单含红增益/红偏色，蓝增益/蓝偏色参数调节，优化色彩偏好； |  |
| *1.7 | 主机面板≥3.5英寸触摸屏，含中文操作菜单，主机操控面板具备简体中文操作界面； |  |
| 1.8 | 视频信号输出：DVI×2（数字视频接口）、S-Video至少1个； |  |
| 1.9 | 智能图像动态范围增强调节功能≥3档，控制特定区域亮度均衡增强调节设置； |  |
| *1.10 | 摄像头控制按键≥4个，可自定义设置其遥控功能,摄像头遥控按键编程功能，包括图像动态范围增强调节;白平衡;图像的放大/缩小;循环数字变焦；亮度增大/减小;术野拍照及摄像功能;设备控制等。 |  |
| 2 | 同摄像主机品牌LED医用冷光源 |  |
| 2.1 | 光源类型：LED |  |
| 2.2 | LED功率≥320W |  |
| 2.3 | 色温≥5500K |  |
| 2.4 | 通用光纤卡口，可兼容2.0—6.5mm直径的所有光纤 |  |
| 2.5 | 具有电子窥镜感应技术，防止高强度光和意外灼伤，更加安全 |  |
| 2.6 | 光源主机带有光纤感应装置，无光纤插入时，不能进入发光工作模式。 |  |
| 2.7 | 光源主机具备两种工作模式，即待机模式和工作模式 |  |
| 2.8 | 主机面板为液晶触摸控制面板 |  |
| 2.9 | 主机面板可数字显示亮度值，0到100可调。 |  |
| 2.10 | 具有简体中文操作界面 |  |
| 2.11 | 具有液晶显示操作屏，屏幕尺寸≥3.5英寸。 |  |
| 2.12 | 具有多国操作语言设置，语言种类≥16种。 |  |
| 2.13 | 具备声控兼容功能 |  |
| 2.14 | 可通过同一品牌摄像头遥控控制 |  |
| 2.15 | SFB接口的功能集成进USB接口（实现软件升级及远程故障诊断功能） |  |
| 2.16 | Class 1（1类）设备，Type CF（CF型）电器部件 |  |
| 2.17 | 光通量：1167 lm，允差：-10%，上限不计。 |  |
| 3 | 同摄像主机品牌LED监视器 |  |
| 3.1 | 显示分辨率≥1920×1080P ； |  |
| 3.2 | 屏幕尺寸≥26英寸； |  |
| 3.3 | 视角范围≥178度，上下，左右各89度； |  |
| 3.4 | 监视器具有多种专业手术模式，专业模式≥9种， 包括：Lap A, Lap B, Arthro A, Arthro B, Standard, PACS, Norm, ENT, GYN； |  |
| 3.5 | 多种图像显示比例模式：全充满，水平充满，垂直充满，同比例放大，原始比例； |  |
| 3.6 | 画面影像效果≥3种，包括：画中画、画上画、画外画； |  |
| 3.7 | 具备屏幕图像冻结功能； |  |
| 3.8 | 具备多种图像视频输入端口，包括：DVI, VGA, 3G/HD/SD-SDI (In/Out), C-Video/SOG, S-Video, Component/RGBs (Y/G, Pb/B, Pr/R, HS, VS), RS232； |  |
| 3.9 | 响应时间<18毫秒； |  |
| 3.10 | 具有设置参数记忆功能； |  |
| 3.11 | 10亿色（10bit）色彩显示技术； |  |
| 3.12 | 对比度≥1400:1； |  |
| 3.13 | 亮度≥500cd/m2 。 |  |
| 4 | 同摄像主机品牌气腹机 |  |
| 4.1 | 最大充气流量：≥45升/分 |  |
| 4.2 | 最小充气流量：≦0.1升/分 |  |
| 4.3 | 最大压力：≥30mmHg |  |
| 4.4 | 具有RTP（Real Time Pressure）实时压力监测功能 |  |
| 4.5 | 具有一体化管组，包括无菌过滤器，加热丝，气腹管，及RTP管 |  |
| 4.6 | 具备图形显示声光报警功能 |  |
| 4.7 | 充气流量级别可自行编程设定 |  |
| 4.8 | 具有液晶触摸控制显示屏，屏幕尺寸≥5.7英寸 |  |
| 4.9 | CO2消耗总量计算功能，并可数值显示 |  |
| 4.10 | 具有高流量、儿童、肥胖症、血管采集专用充气模式 |  |
| 4.11 | 具有双路安全检测功能 |  |
| 4.12 | 具备CO2气体加热功能，自动加热到37°C。同时具有温度检测传感器，气体加热温度过高时会报警提示并停止加热功能。 |  |
| 4.13 | 具有压力过高感应及自动泄气功能 |  |
| 4.14 | 具备液体污染检测感应器 |  |
| 4.15 | 具有供气压力显示功能 |  |
| 4.16 | 2种供气方式可选：钢瓶高压供气和室内中心低压供气。 |  |
| 4.17 | 多重压力传感器≥2个 |  |
| 4.18 | 具备双过滤器配置；具有开机自检功能 |  |
| 5 | 同摄像主机品牌腹腔镜镜头 |  |
| 5.1 | 30度视角，直径10mm，显色指数RA≥90 |  |
| 5.2 | 单位相对畸变≤2% |  |
| 5.3 | 可高温高压灭菌或等离子低温灭菌。 |  |
| 5.4 | 内窥镜自带多种光纤转接头，种类≥ 3种，激光焊接、三管设计、蓝宝石镜面。 |  |
| 6 | 1080P全高清手术录像刻录模块（免电脑主机） |  |
| 6.1 | 支持免电脑独立录制功能 |  |
| 6.2 | 采集视频需满足1920*1080分辨率的高清需求 |  |
| 6.3 | 视频采集为逐行扫描 |  |
| 6.4 | 支持HDMI/DVI/色差/复合视频/S端子信号采集 |  |
| 6.5 | 支持U盘/移动硬盘存储（容量大小不限） ，兼容USB2.0及3.0规格 |  |
| 6.6 | 支持码率调整 1-18Mbits/秒 |  |
| 6.7 | 存储速度≥ 2.5M/秒 |  |
| 6.8 | 有3.5mm麦克风输入，支持有源和无源麦克风；支持音量调节；+20db增益和静音 |  |
| 6.9 | 采集视频支持MP4及TS两种封装格式 |  |
| 7 | 专业配套台车 一套 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | 高清摄像主机 1台 |  |
| 2 | 高清摄像头 1个 |  |
| 3 | LED冷光源（光纤1根） 1台 |  |
| 4 | LED监视器 1台 |  |
| 5 | 高流量气腹机 1台 |  |
| 6 | 腹腔镜 1根 |  |
| 7 | 内窥镜用台车 1台 |  |
| 8 | 1080P刻录模块 1个 |  |
| B | 关节镜 数量：1套 |  |
| 一 | 技术参数要求 |  |
| 1 | 关节镜电动刨削及射频消融系统一套 |  |
| 1.1 | 控制台主机具有功能≥2种，即射频消融和刨削两种功能； |  |
| 1.2 | 控制台及脚踏均设有快速切换按钮，可实现射频消融及刨削功能的之间的快速切换； |  |
| 1.3 | 具有用户偏好设置功能，可通过专用界面进行自定义设置。可设置功能 ≥ 9 种。包括：射频切割功率，凝血功率、刨削最大最小转速，往复转转速率、射频电极手柄/刨削手机/脚踏开关的按钮功能分配，刨削启动触发功能模式选择； |  |
| 1.4 | 控制台具备USB接口，实现用户个性化设置信息的导入； |  |
| 1.5 | 主机可存储多个用户偏好设置，可以以医生姓名或相应术式名来保存自定义设置，实现快速检索选定设置； |  |
| 1.6 | 具有液晶显示屏，屏幕尺寸≥5英寸； |  |
| 1.7 | 液晶显示屏具有背光照明，亮度可调，对比度可调； |  |
| 1.8 | 液晶显示屏幕可显示多种参数信息，显示参数种类≥11种，包括：射频刨削功能提示，刀头种类，脚踏连接提示，射频切割凝血功能提示，射频切割功率档位，凝血功率档位，连接射频电极名称，连接刨削刀头名称，刨削正转反转往复转功能提示，刨削转速显示，刨削手机按键触发启动模式； |  |
| 1.9 | 可实时显示所接纳刨削刀头，射频电极的名称 ，工作状态，功率，转速等信息； |  |
| 1.10 | 主机具备声音提示功能，声音音提示信号 ≥ 8种，包括射频消融提示，刨削手机提示，系统自检，周边设备连接提示，射频电极连接提示，刨削刀头连接提示，射频切割模式提示，射频凝血模式提示，系统报错提示； |  |
| 1.11 | 具有射频消融电极自动识别功能； |  |
| 1.12 | 射频输出功率强劲，最大输出功率≥400瓦； |  |
| *1.13 | 射频消融切割功率多档可调，调节档位≥11极，提供不同切割效果； |  |
| 1.14 | 刨削功能，具备3种运转控制模式：包括：无级变速，非无级变速，单触开关（One Touch）； |  |
| 1.15 | 可以兼容刨削手机种类≥4种； |  |
| 1.16 | 射频消融凝血功率多档可调，调节档位≥3极，提供不同凝血效果。 |  |
| 1.17 | 脚踏 |  |
| 1.17.1 | 全封闭，防水设计，防水等级IPX7级； |  |
| 1.17.2 | 具有压力感应，实现无级变速功能； |  |
| 1.17.3 | 控制按键数量≥5个，包括正转，反转，往复转，无级变速，冲洗功能、手机切换； |  |
| 1.17.4 | 按键可个性化自定义编程，可设定脚踏多种控制功能，设定种类≥20种，包括：正转反转，速度增加，速度减少，冲水开关，冲洗方式，冲洗增减，强力Flush冲水，高低速度切换，无极变速，往复转切换，运行方式切换（无极变速，非无极变速，单速），手机切换，摇窗功能，单触开关（One Touch）； |  |
| 1.17.5 | 脚踏底部为防滑设计； |  |
| 1.17.6 | 具有防静电功能。 |  |
| 1.18 | 关节镜刨削手机 |  |
| 1.18.1 | 带有RFID射频识别技术，自动识别各种型号刨刀及磨头，并自动激活相匹配的转速设定值及运转模式； |  |
| 1.18.2 | 单向转，最高转速≥12,000 rpm，多档可调；往复转，最高转速≥3000 cpm，多档可调； |  |
| 1.18.3 | 按键式刀头释放，刀头拆装简单，无需工具； |  |
| 1.18.4 | 多种刨削手机可选，≥4种，包括带手控刨削手机，无手控刨削手机，180度反向手控刨削手机，小关节刨削手机； |  |
| 1.18.5 | 手控按键具有不同颜色及数字标识； |  |
| 1.18.6 | 具有顺时针,逆时针,往复旋转功能； |  |
| 1.18.7 | 具备带角度，可360°旋转的吸引接头，避免吸引管路缠绕现象； |  |
| 1.18.8 | 马达类型：无碳刷，无霍尔元件马达； |  |
| 1.18.9 | 无需水冷； |  |
| 1.18.10 | 手机按键可根据用户需要进行编程，编程功能≥8种：包括控制启动，停止，冲水，正转，反转，往复转，高速低速切换，转速增加，转速减少，摇窗功能等； |  |
| *1.18.11 | 具备自动扭力反馈系统； |  |
| 1.18.12 | 3种旋转转速控制模式：无级变速功能、非无级变速功能、单触控制； |  |
| 1.18.13 | 可高温高压消毒； |  |
| 1.18.14 | 刨削手柄自动识别插入的刀头，可选3.5mm、4.0mm、5.0mm、5.5mm等规格； |  |
| 1.18.15 | 操作轻便，刨削手柄（不含线缆）重量≤300g； |  |
| 1.18.16 | 吸引控制调节功能； |  |
| 1.18.17 | 具备Jog刨削刀头摇窗功能，可精确控制刀头的开口位置。 |  |
| 2 | 关节镜及镜鞘 |  |
| 2.1 | 高清关节镜：4mm 30°，激光焊接、三管设计、蓝宝石镜面，可高温高压或低温等离子消毒，内窥镜自带多种光纤转接头，种类≥3种； |  |
| 2.2 | 配套关节镜鞘管：带快速锁定装置的流入流出双通道套管，鞘管直径5.8mm，配钝头鞘芯。 |  |
| 3 | 关节镜手术器械一批 |  |
| 3.1 | 按照人体工程学设计，由特殊精钢加工而成，表面镀铬以保护器械，并增大咬合力和切割力，咬切精准。 |  |
| 二 | 配置要求 |  |
| 1 | 关节镜动力刨削及射频消融系统1套，脚踏1个，动力刨削手机1把 ,刨削刀头1个，磨头1个，射频电极1把； |  |
| 2 | 关节镜1根，配套关节镜鞘管鞘芯1套； |  |
| 3 | 关节镜手术器械一批： 3.0mm探钩 1把 3.4MM 0°直向大嘴篮钳 1把 3.4mm,杆翘15°大嘴篮钳 1把 3.4mm,30°,向右新月形半月板篮钳 1把 3.4mm,30°,向左新月形半月板篮钳 1把 3.4mm,90°,向左直角篮钳 1把 3.4mm,90°,向右直角篮钳 1把 3.4mm,0°,直向反角篮钳 1把 3.4mmm,120mm,软组织抓钳，带锁定装置 1把 3.4mm游离体抓钳，带锁定装置 1把 3.4mm,向左勾剪 1把 |  |
| C | 其他： |  |
| 1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 2 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| D | 售后服务要求： |  |
| 1 | 保修期：设备验收合格后≥2年，终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，零配件按报价7折或更优折扣提供，先维修后付款；签订合同时保修附厂家质保证明 |  |
| 2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场，如短期无法修复（从报修开始60小时），提供备用机。 |  |
| 3 | 设备软件免费升级 |  |
| 4 | 提供系统培训（供应商提供培训计划） |  |
| 5 | 提供工程师维修培训，要求院方工程师必需掌握：设备软件的安装、设备的原理、结构、设备的拆装、设备的保养步骤、性能检测；设备有维修密码的必须提供维修密码，需提供培训资料及考核资料 |  |
| 6 | 质保期内免费提供一年二次的预防性维护，并提供维护报告 |  |
| E | 安装及验收要求： |  |
| 1 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 2 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 3 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 安装验收前产生一切费用由中标商提供。 |  |

## 子包二：电脑视野计

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本功能要求 |  |
| 1 | 临床应用：视野功能的检测与随访 |  |
| 2 | 视野计类型：投射式视野计 |  |
| 3 | 检测方式：全自动计算机控制 |  |
| 3.1 | 检测程序：有阈值检查和筛选检查程序 |  |
| 3.2 | 快速程序：SITA快速检测程序，在不影响准确性的前提下可明显缩短检测时间 |  |
| 3.3 | 分析程序以31.5asb背景光亮度下的正常数据库为基础 |  |
| 3.4 | 青光眼半视野分析程序(GHT) |  |
| *3.5 | 青光眼随访分析程序（GPA） |  |
| 3.6 | 具备视野指数VFI，用于快速评估视野状况。 |  |
| 4 | 具有多中心、多人种、年龄匹配正常值数据库 |  |
| *5 | 背景光亮度31.5asb |  |
| *6 | 操作方式：触摸屏操作 |  |
| 7 | 刺激光标大小GOLDMAN－I,II,III,IV,V |  |
| 8 | 刺激光颜色：白 |  |
| 9 | 光标呈现方式：投射式，可测中心和周边视野 |  |
| 10 | 视野检查距离30cm |  |
| 11 | 开放DICOM网络功能 |  |
| 12 | 中文操作界面 |  |
| 二 | 具体参数要求 |  |
| 1 | 最大刺激光强度：10,000 ASB |  |
| 2 | 光刺激时间：200ms |  |
| 3 | 测试范围：90度 |  |
| 4 | 阈值测试程序：6种，中心视野：10-2,24-2,30-2,黄斑；周边视野：60-4，鼻侧阶梯。 |  |
| 5 | 筛选测试程序：10种，中心视野：C-40,C-64,C-76,C-80,C-Armaly；周边视野：P-60，鼻侧阶梯；全视野：FF81,FF120,FF135。 |  |
| 6 | 特殊测试程序：4种，Esterman单眼残疾鉴定，Esterman双眼残疾鉴定，上方36°筛查，上方64°筛查 |  |
| 7 | 可自定义程序 |  |
| 8 | 检测时间：30度阈值测试时间<6分钟 |  |
| 9 | 计算机为内置式，一体化设计，空间占用少。 |  |
| 10 | 固视目标：中心点，小钻石形，大钻石形可选，位置可自定义。 |  |
| 11 | 固视监测：盲点法和CCD视频监测 |  |
| 12 | 跟踪精度≤2° |  |
| 13 | 跟踪时间：整个检查过程 |  |
| 14 | 专业电动升降台 |  |
| 15 | 打印机：高速激光打印机 |  |
| 16 | 存储方式：USB输出 |  |
| 17 | 硬盘可存储1000万个检查报告 |  |
| 三 | 其他： |  |
| 1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 2 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| 四 | 售后服务要求： |  |
| 1 | 保修期：设备验收合格后≥2年，终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，零配件按报价7折或更优折扣提供，先维修后付款；签订合同时保修附厂家质保证明 |  |
| 2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场，如短期无法修复（从报修开始60小时），提供备用机。 |  |
| 3 | 设备软件免费升级 |  |
| 4 | 提供系统培训（供应商提供培训计划） |  |
| 5 | 提供工程师维修培训，要求院方工程师必需掌握：设备软件的安装、设备的原理、结构、设备的拆装、设备的保养步骤、性能检测；设备有维修密码的必须提供维修密码，需提供培训资料及考核资料 |  |
| 6 | 质保期内免费提供一年二次的预防性维护，并提供维护报告 |  |
| 五 | 安装及验收要求： |  |
| 1 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 2 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 3 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 安装验收前产生一切费用由中标商提供。 |  |

# 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货期：接采购人通知后30天内全部供货、安装并调试完成。 |
| 2 | 质保期：设备验收合格后≥2年。 |
| 3 | 付款方法和条件： 1、合同签订后支付合同总价的30%，同时乙方提交等额的预付款保函； 2、货到验收合格后支付合同总价的70%，甲方同时无息退回预付款保函。 |
| 4 | 履约保证金：不适用 |
| 5 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

# 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

浙江省岱山县第一人民医院采购高清等离子成像系统等医疗设备项目

采购编号：NBITC-202111146G

子    包：（如有多个子包）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

# B.商务和技术文件

封面

正（副）本

浙江省岱山县第一人民医院采购高清等离子成像系统等医疗设备项目

采购编号：NBITC-202111146G

子    包：（如有多个子包）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

# 年  月  日

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的浙江省岱山县第一人民医院采购高清等离子成像系统等医疗设备项目（采购编号：NBITC-202111146G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加浙江省岱山县第一人民医院采购高清等离子成像系统等医疗设备项目，采购编号为NBITC-202111146G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位近三个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况

采购编号：NBITC-202111146G

项目名称：浙江省岱山县第一人民医院采购高清等离子成像系统等医疗设备项目

| 1 | 单位名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 从业人员数量 |  |
| 10 | 营业收入 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

采购编号：NBITC-202111146G

项目名称：浙江省岱山县第一人民医院采购高清等离子成像系统等医疗设备项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、技术响应表

采购编号：NBITC-202111146G

项目名称：浙江省岱山县第一人民医院采购高清等离子成像系统等医疗设备项目

产地、品牌、型号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、详细的交货清单

采购编号：NBITC-202111146G

项目名称：浙江省岱山县第一人民医院采购高清等离子成像系统等医疗设备项目

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注（内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价。

2、供应商在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明。

3、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备清单一览表。

供应商（盖章）：

日          期：

B12、项目业绩表

采购编号：NBITC-202111146G

项目名称：浙江省岱山县第一人民医院采购高清等离子成像系统等医疗设备项目

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

# C.报价文件

封面

正（副）本

浙江省岱山县第一人民医院采购高清等离子成像系统等医疗设备项目

采购编号：NBITC-202111146G

子    包：（如有多个子包）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

# 年  月  日

C1、开标一览表

采购编号：NBITC-202111146G

项目名称：浙江省岱山县第一人民医院采购高清等离子成像系统等医疗设备项目

| 子包 | 名称 | 数量 | 产地、品牌 | 型号 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清等离子成像系统 | 1 |  |  |  |
|  | 关节镜 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电脑视野计 | 1 |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |
| 交 货 期 |  |

供应商（盖章）：

日          期：

C2、分项报价表

采购编号：NBITC-202111146G

项目名称：浙江省岱山县第一人民医院采购高清等离子成像系统等医疗设备项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 总计（小写） |  |

注：本表“总计”必须与开标一览表“投标报价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

C3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物（），由本企业承担工程（）、提供服务（），或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）” “由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，供应商才算小微企业，才能享受评标标准里的价格扣除优惠。

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加浙江省岱山县第一人民医院采购高清等离子成像系统等医疗设备项目（采购编号：NBITC-202111146G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

# 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |
| --- |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |