宁波市民族宗教事务局会议室提升改造工程项目

竞争性磋商文件

项目编号：NBITC-202410272GCE

采 购 人：宁波市民族宗教事务局

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2024年4月

温馨提醒

1、磋商响应文件应按竞争性磋商文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、不同响应文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址的为无效响应文件，并作为供应商之间串通响应处理！

目   录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  磋商须知	5

第三章  采购内容及要求	13

第四章  商务条款	39

第五章  评定成交的标准	40

第六章  合同条款和格式	49

第七章  附件（格式）	59

# 第一章  竞争性磋商公告

发布日期：2024年04月16日

项目概况

宁波市民族宗教事务局会议室提升改造工程项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于 2024年04月26日14:00（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202410272GCE

项目名称：宁波市民族宗教事务局会议室提升改造工程项目

预算金额（元）：2600000.00

最高限价（元）：2532335.00

采购需求：

标项名称:会议室提升改造工程

数量: 1

预算金额（元）: 2600000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第三章采购内容及要求

备注：/

合同履约期限：标项1，20日历天，满足总体工程进度要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：2024年04月16日至2024年04月23日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取竞争性磋商文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。获取竞争性磋商文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本竞争性磋商公告附件中的竞争性磋商文件仅供阅览使用，供应商应在规定的竞争性磋商文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取竞争性磋商文件，未在规定的竞争性磋商文件提供期限内或未按上述方式获取竞争性磋商文件的，其投标均视为无效，并不得对竞争性磋商文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年04月26日14:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn），供应商应于提交响应文件截止时间前将电子响应文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

五、响应文件开启

开启时间：2024年04月26日14:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn），响应文件开启时间后半小时内供应商可以登录政采云https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

3.供应商应当于提交响应文件截止时间前将电子响应文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交响应文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份响应文件密封后送至开标地点：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）。

4.开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。供应商按时在线解密响应文件的，以在线解密的响应文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子响应文件作为评审依据（若备份电子响应文件与政采云平台上传的响应文件被识别为不一致，视作响应文件撤回）。无论是否启用备份电子响应文件，均不退还供应商。

5.本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

6.开标前准备：各供应商应在响应截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

7.响应文件制作：（1）应按照本项目竞争性磋商文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作响应文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商响应文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份响应文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

八、对本次磋商提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：宁波市民族宗教事务局​

地  址：宁波市和济街117号B座

传  真：/

项目联系人（询问）：吴老师

项目联系方式（询问）：17705746039

质疑联系人：马老师

质疑联系方式：0574-89281230

2.采购代理机构信息

名  称：宁波市国际招标有限公司

地  址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

传  真：/

项目联系人（询问）：周世雄、徐徕

项目联系方式（询问）：0574-87224347、87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：宁波市政府采购管理办公室

地  址：宁波市海曙区中山西路19号

传  真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  磋商须知

一、适用范围

1、本竞争性磋商文件仅适用于本项目所叙述的工程的磋商、评审、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市民族宗教事务局。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交磋商响应文件的供应商。

4、“同级政府采购监管部门”系宁波市政府采购管理办公室。

5、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

1、详见第一章“竞争性磋商公告”。

四、磋商费用

1、不论磋商的结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用。

五、磋商报价

1、磋商报价包括但不限于设备材料的供应、制造、施工、运输、装卸、保险、税金、保管、安装、调试、技术服务、系统集成配合、成品保护、检测、验收（含第三方验收）、培训、原厂保修、质保期备品备件、国家和有关部门规定的强制检测费用以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所需的一切费用。供应商在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

2、供应商有第二轮报价机会，第二轮响应报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化和政策因素而变动。

六、磋商有效期

★1、磋商响应文件从磋商之日起，磋商有效期为60个日历日。磋商有效期不能小于竞争性磋商文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

七、磋商响应文件的形式和效力

1、磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件，备份磋商响应文件分为以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件。

（1）供应商应于截止时间前将电子磋商响应文件上传到政府采购云平台截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名授权代表在磋商截止时间前将磋商响应文件送至磋商地点：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼）。磋商响应文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证磋商期间联系方式畅通。

方式二：EMS邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：周世雄0574-87307605。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：591587773@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份磋商响应文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份磋商响应文件密封破损而不符合竞争性磋商文件对磋商响应文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份磋商响应文件未在磋商截止时间前送达的，代理机构将拒绝其磋商响应文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，磋商响应文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）开启时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密磋商响应文件。供应商按时在线解密磋商响应文件的，以在线解密的磋商响应文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子磋商响应文件作为评审依据（若备份电子磋商响应文件与政采云平台上传的磋商响应文件被识别为不一致，视为响应文件撤回）。无论是否启用备份电子磋商响应文件，备份电子磋商响应文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子磋商响应文件或所提供的备份电子磋商响应文件无法读取的，视为磋商响应文件撤回。

2、电子磋商响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件要求制作，并加密。

响应文件制作说明：

（1）应按照本项目磋商文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作响应文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装：zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html

供应商响应文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份响应文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、磋商响应文件的效力

磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

电子磋商响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份磋商响应文件，以电子备份磋商响应文件作为依据，否则视为磋商响应文件撤回。电子磋商响应文件已按时解密的，电子备份磋商响应文件自动失效。

八、磋商响应文件的组成

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（报名后供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、磋商响应函

B2、法定代表人身份证明

B3、法定代表人授权书

B4、商务条款响应表

B5、采购内容及要求响应表

B6、详细的交货清单

B7、拟投入本磋商项目的主要施工机械设备表

B8、拟投入本项目的人员配置表

B9、类似项目业绩表

B10、评定成交的标准中“商务技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

B11、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、磋商响应文件的份数：

本项目实行网上磋商，供应商应准备以下磋商响应文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

## 电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，作无效投标处理。

供应商应对磋商响应文件编制目录和评分索引表以方便查询。

★九、磋商响应文件的签署盖章

1、竞争性磋商文件第七章“附件”中标明加盖公章或签名的，上传到政府采购云平台的电子磋商响应文件中加盖公章部分采用CA签章或单位公章，签名部分由法定代表人或授权代表签名后扫描上传。

十、磋商响应文件的密封、标记

1、电子磋商响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

2、以U盘存储的电子备份磋商响应文件（1份）用封袋密封后递交。

3、电子备份磋商响应文件须在封袋上注明：

（1）注    明： “电子备份磋商响应文件”；

（2）项目编号：                                                  ；

（3）项目名称：                                                  ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                             ；

（5）在       年       月       日（规定的开启日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签名。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、磋商响应文件的递交

1、磋商响应文件递交的具体要求详见竞争性磋商公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份磋商响应文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、磋商响应文件的补充、修改

磋商响应文件递交截止时间前，供应商可以对递交的磋商响应文件进行补充、修改，补充、修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份磋商响应文件也应重新制作。在递交截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件进行补充、修改。递交截止时间之后供应商要求撤销响应文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、竞争性磋商文件的澄清或修改

1、采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人应当在提交磋商响应文件的截止时间至少5日前，不足5日的，采购人应当顺延提交磋商响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响磋商响应文件编制的，则不受5日的期限限制。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十三、质疑

1、供应商认为竞争性磋商文件、磋商采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对竞争性磋商公告、竞争性磋商文件、磋商采购过程、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交磋商响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签名；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签名或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见竞争性磋商公告。

★十四、采购预算及最高限价

1、本项目设有采购预算（人民币）2600000.00元，最高限价2532335.00，响应报价不得超过最高限价。

十五、评审

1、具体详见第五章“评定成交的标准”。

十六、成交结果通知

1、采购人确认评审结果后，代理机构将在相关媒体上发布成交结果公告，同时向确定成交供应商发出确定成交通知书。

2、确定成交通知书发出后，若确定成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对采购人和确定成交供应商具有同等法律效力。

十七、签订合同

1、确定成交供应商在确定成交通知书发出后30日内，应与采购人按照竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件、磋商过程中有关的澄清文件等约定内容签订书面合同。竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件、磋商过程中有关的澄清文件等均应作为合同附件。

十八、代理服务费

1、本项目招标代理服务费人民币壹万伍仟元整由成交供应商支付。

2、成交供应商应在代理机构发出成交通知书5个工作日内向本代理机构支付代理服务费。

3、代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十九、特别说明

# 1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：：

# 1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

# 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

# 1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

# （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

# （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

# （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

# 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

# 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

# 1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

# 1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

# 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

# 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

# 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

# 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

# 5、本竞争性磋商文件未及事项，在签订合同时供需双方友好商定。

# 6、本竞争性磋商文件解释权归采购人。

# 第三章 采购内容及要求

一、项目概述

宁波市和济街117号B座二楼会议室原为交通运输局指挥中心，现已投入使用超过十五年。期间于2017年进行小范围改造，升级了扩声系统。但随着技术的革新和需求的提升，如今该会议室不仅需要承接交通大厦B座各入驻单位的日常会议使用，还需要满足重要会议的功能使用需求。由于投入使用时间过长，大部分设施设备现已陈旧老化，出现明显的性能下降和技术滞后，系统的稳定性不佳导致故障频发，严重影响了会议的进行。

为此，宁波市和济街117号B座二楼会议室相关设施、设备亟待全面功能升级，通过本提升工程将建设成为功能全面、操作方便、维护简单、运行高效、连续有保障的多功能会议室，满足各单位日常使用需求。

二、建设需求

1、建设原则

1.1稳定性：采用市面上主流的成熟产品和配套方案，最大限度的保障系统运行的稳定性，这是整个系统的根本。

1.2先进性：采用的系统结构应该是先进的、开放的体系结构和系统使用当中的科学性。整个系统能体现当今会议技术的高清发展方向。

1.3开放性：即在遵循标准性原则的基础上，采用开放的技术、结构、系统组件、用户接口，采用开放的、通信协议和技术标准，保障系统在互联或以后的扩展过程中能够稳定有效的运行，以满足业务应用需求。

1.4易维护性：系统维护是整个系统生命周期中所占比例最大的，要充分考虑结构设计的合理、规范对系统的维护可以在很短时间内完成。

1.5易操作性：系统提供的各种设备具备多种控制方式，一旦系统的某一环节出现故障，能够尽可能的减轻对整个系统的恶性影响。

1.6可扩充性：能够为系统以后的升级预留空间，通过简单的连接，就能实现本系统自身升级和增加其它子系统，满足指挥中心日益增加的信息量，与时俱迚。

1.7兼容性：根据系统开放的协议，可方便地开发系统新的应用功能要求，实现新的上层应用和不同系统之间的互联、互通、互控。系统设备满足扩充及更换部分设备时的通用性和可替换性，以及和不同厂商设备的兼容性，对系统的管理，根据需要按可分可合的要求进行组合，即在保证单独系统可独立运行的前提下，充分考虑多系统的综合管理，最终实现系统的高度数字化、可视化、集成化。

2、工期要求

2.1本项目建设工期为20天。

3、建设内容

3.1施工要求

（1）项目地点：宁波市和济街117号B座2楼会议室。

（2）工程改造施工范围及内容：具体内容及做法详见三、工程清单及技术指标要求，供应商按照要求完成施工。施工时不得对周围公共财产进行破坏，因不合理施工导致的损坏由成交供应商负责修复或照价赔偿。

（3）质量要求：施工质量符合现行国家质量验收评定标准一次性验收合格。

3.2主要内容

整个项目主要包括以下几个系统的改造：

（1）显示系统改造

包括：LED大屏显示系统、双基色LED横幅、辅助显示终端及支架等。

（2）发言/扩声系统改造改造

包括：发言系统、扩声系统、周边处理设备，有线话筒更换为无线话筒。

（3）数字会议系统

包括：2.4G无线会议主机、2.4G无线双振膜主席单元、2.4G无线双振膜代表单元、12位USB充电箱、2.4无线数据收发器等。

（4）电子桌牌系统

包括：电子桌牌、双面电子墨水屏（七色显示）、数字信息收发组件、会议控制软件等。

（5）视频会议系统改造

包括：4K12倍高清云台摄像机、控制键盘、视频终端（利旧）。

（6）控制系统改造

包括：高清矩阵输入输出板卡、单卡四路两图层输出卡、网络智能控制系统、可视化管理系统、HDMI光纤传输器、触摸屏控制系统等。

（7）监控系统改造

包括：智能球机、硬盘录像机、网络键盘等。

（8）UPS不间断电源系统改造

包括：UPS主机、蓄电池、电池箱、配电箱等

（9）其它

包括：机柜、操作电脑、监视器、操作台、静电地板、舞台装饰及线缆等。

（10）拆除改造工程

包括：DLP显示系统、矩阵中控、音频扩声系统、服务器的相关设备拆除；以及地面改造、家具油漆修补、会议桌改造等。另外原有配电电缆须满足本项目改造所涉及的相关设备的用电需求。

4、实施方案

4.1供应商须负责完成本项目涉及的整体规划、安装调试、施工实施、售后服务等相关工作，须详细确认和理解用户原有的情况、本次项目的建设目标和服务要求，并严格根据用户方项目进度安排完成实施工作，如有偏差由供应商负责。

4.2供应商应负责将所有本工程相关采购货物运到用户指定地点和位置，并承担运输费用和运输中发生的其它一切费用。

4.3货物到达指定的现场后，将由中标人和采购人共同开箱清点，并进行签字确认。若有差异，应由中标人承担责任。

4.4中标人需保证投标设备均为原产原装。保证所提供货物是全新的、未使用过的，按照主流或按照一流工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

4.5中标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内应具有满意的性能。供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负完全责任。

4.6中标人须保证所配置的产品有合法的使用权，并有相应的使用许可证。

4.7中标人应承担投标产品的安装、调试和配置工作，同时应提供安装的系统配置文件和相关技术文档。

4.8中标人需对整体项目方案的可行性负责，根据用户要求完成本项目的所有实施工作，解决实施过程中的全部技术问题。如在项目实施过程中出现无法实施或者缺少相关设备不能满足用户需求的情况应免费提供相关设备与配件。

4.9中标人应根据本项目现有实际情况，充分利用旧有设备或资源，免去重复购置或通过共用方式，以达到节约的目的。

5、售后要求

5.1服务期限

项目保修期不少于三年。

5.2服务费用

应对本次建设范围内的所有硬件、软件无条件免费保修及免费升级服务。

5.3备品备件

要求在硬件3年质保期内供应商准备好适量的备品备件，以应对设备损坏等突发状况的设备更替，要求备品按照整个系统的3%标准备用。

5.4服务联系方式

应为采购人提供免费的系统技术咨询，详细解答采购人对系统工程中的任何一个问题，做到“有问必答、有答必详”。使用者在使用过程中如发现不能自行解决的问题，可直接用电话、传真、邮件、书信等方式与供应商取得联系（其中电话为24小时服务）。

5.5服务响应时间

供应商应定期对各系统的运行情况进行全面巡查，发现问题当场解决，保障各系统正常高效运行。供应商的服务响应时间为每天24小时，当系统运行发生现场技术人员无法排除的故障，供应商在得到通知后应采取应急措施，将在1个小时内派遣具有故障排除技能的工程服务人员赶到现场进行维修，如发生硬件故障，供应商将在一个工作日内更换备件。

5.6项目保修和技术支持

在服务期内，除不可抗力和人为造成的事故外，系统出现的问题均由供应商负责，供应商应及时处理存在问题，所发生的费用由供应商自行负担。供应商应设立专业人员负责处理各种维修问题，维修工程师必须持有相关维修资质证书。整体项目在正常运行情况下，也必须提供有可靠的售后服务，保障正常的技术、备品备件服务。并提供使用、维护和保养方法及相应的培训课程，以便使用者能掌握操作方法。

5.7现场支持

在质保期内提供至少1人进行现场驻点运维服务，采购人有重要会议及活动安排时，应做好设备调试与保障工作。

6、其他要求

6.1供应商必须充分考虑采购方案中的技术规范，根据采购货物式样、功能、结构、材质等技术要求，提供相应的设计方案、技术方案和投标货物。

6.2投标货物技术指标和材料必须满足或者超过采购人要求，供应商在投标文件中要予以明确。主要材料、配件要注明产地、品牌。

6.3验收方式：项目完工后系统功能正常，所有预定功能均已实现并稳定运行。向采购人提交书面验收报告，采购人在收到报告后一周内组织验收工作，以确保项目顺利交付并投入使用。

6.4验收标准：按国家和竞争性磋商文件规定标准验收。在交付后，采购人可随机抽样检测，如果不符合竞争性磋商文件要求的，必须在规定时间内无条件整改或调换。

三、工程清单及技术指标要求

| 序号 | 名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 显示系统改造 |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 | ★屏幕尺寸（m）：宽8.4m，高4.05m，面积34.02㎡。分辨率：≥6720行×3240列＝21772800像素，像素结构：红、绿、蓝全彩色。 ▲1.像素间距：≤1.25mm。采用全倒装集成三合一COB封装工艺。 2.像素密度：≥640000点/㎡。 ▲3.箱体平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1；（提供首页具有CMA标识的检测报告加盖原厂公章以佐证） 4.模组供电：DC4.OV-4. 5V,搭配定制3C电源，具备PFC电源。 5.支持双接收卡+双信号环路热备份，信号接口2进2出。 6.电路板设计：采用多层PCB设计，COB一体化封装共阴驱动控制。 7.支持模块校正和数据存储及回读； 8.重量≤25Kg，电源、模组、接收卡，HUB卡前、后维护、更换、支持热插拔； 9.像素失控率≤0.000001。 10.箱体釆用K压铸铝合金，整体压铸，一次成型； 11.模组与主板釆用浮动接插件对插接口设计，接插件镀金35u厚度。 12.寿命≥100000 小时。 ▲13.支持屏体拼缝亮线、暗线校正；（提供首页具有CMA标识的检测报告加盖原厂公章以佐证） 14.显示亮度: ≥850nits。 15.色温可调范围：2000k~15000k，并可自定义色温值。 16.对比度≥15K:1（提供首页具有CMA标识的检测报告加盖原厂公章以佐证） ▲17.具有单点亮度校正功能，维修更换模组后可自动回读校正数据，并且与周边屏体亮度颜色设置保持一致，支持现场整屏亮度校正；（提供首页具有CMA标识的检测报告加盖原厂公章以佐证） 18.视角：水平视角≥170°，垂直视角≥170°。 19.刷新频率：>3840HZ。 20.换帧频率：50&60HZ。 21.灰度：100%亮度16bit灰度，20%亮度15bits灰度。 22.模组亮度均匀性≥98%。 ▲23.峰值功耗≤400W/㎡、平均功耗≤180W/㎡（提供首页具有CMA标识的检测报告加盖原厂公章以佐证） 24.NTSC 色域覆盖率≥120%。 25.产品防尘等级满足 IP5X 防护等级。 26.盐雾试验：样品放置5%盐溶液，35℃的试验空间48H，样品表面无起泡、裂纹、锈蚀等现象，符合盐雾10级要求。 27.工作温度范围-20℃-40℃。 28.存储温度范围-40℃-60。 29.故障告警：可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，坏点检测系统，故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱。 | m2 | 34.02 |
| 2 | 屏体控制器 | 1.HDMI 音频输入/外部音频输入。 2.支持高位HDMI/DVI 视频输入。 3．阶视频输入，12bit/10bit/8bit。 4.普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960，最大带载230万。 5．高位阶视频源带载能力：1440×900。 6.18bit 灰阶处理与显示。 7．一路光探头接口，根据环境光亮，对亮度进行有效调节。 8．支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4。 9．标准 1u 机箱设计，独立供电。 ▲10．支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正。（提供首页具有CMA标识的检测报告加盖原厂公章以佐证） | 台 | 12 |
| 3 | LED配电柜 | 1．采用“分步加电”的上电方式。具有短路、过流、过压、过载、避雷、过温等保护特性。 2.配电柜须和大屏为同一品牌； | 台 | 1 |
| 4 | 控制软件 | 1．包含软硬件加密功能，对内容播放的安全性措施的描述。 2．利用视频控制软件可以方便地制作节目单，支持按照编排好的节目自动播放。支持节目单在线编辑、复制，支持节目单顺序调整，支持图片编辑与播放，支持动画编辑与播放，支持文本文件的编辑与播放,支持WORD及EXCEL文件的编辑与播放。 3．产品自身包含黑、白名单及关键字资源，并支持用户自定义过滤策略，用户自定义策略优先级最高。 4．产品提供日志管理功能，支持按策略进行屏幕记录，详细记录设备使用过程； 5．提供管理员及普通权限，管理权限可对软件进行统一管理操作及卸载，产品支持管理员及其他角色对应策略实时切换实时升效。 | 套 | 1 |
| 5 | LED钢结构 | 根据现场情况定制钢结构 | m2 | 34.02 |
| 6 | 大屏周边装饰 | 大屏周边装饰及不锈钢包边 | 项 | 1 |
| 7 | 辅助显示终端 | ▲1．为保证显示色彩效果及可视角度，整机屏幕需采用98英寸IPS液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178° 2．采用超窄边框设计，屏占比≥92%，整机最薄处≤25mm； 3．整机采用Android 9.0系统，内置CPU性能≥四核A73，内置GPU性能≥双核Mali G52，RAM≥6G，ROM≥64G； 4．采用2.2声道，顶部发声设计，内置2×7W+2×18W扬声器； 5．I/O接口:≥3路HDMI IN，≥5路 USB接口（前置≥2路，后置≥3路，至少包含2路USB3.0），≥1路TYPE-C接口，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RJ45 OUT，≥1路RS232 6．为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%NTSC 7．支持应用窗口投屏满足：1.沉浸式+个人端隐私保护，能避免如微信弹窗的尴尬2.应用窗口投屏时，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其他事情； 8．传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括勿扰模式，暂停投屏，传屏内容等）。 9．整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损，整机产品机身为金属外壳，满足GB4943.1-2011标准中的防火要求，有效避免产品意外燃烧，确保环境安全。 10．可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示。 11．整机无需外接任何视频会议终端，仅用整机即可召开视频会议，实现远端互联。 12．内置功能强大欢迎界面，内置多种模板，并支持手机编辑欢迎界面。 13．支持手机、电脑通过客户端对整机展示内容进行截屏、实时录屏，并最终保存到手机、电脑上。 14．支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控设备、个性化设置、软件管理、图文推送等功能。 | 套 | 2 |
| 8 | 壁装支架 | 适合于98寸液晶屏壁挂安装 | 套 | 2 |
| 9 | 移动支架 | 适用尺寸：32－75英寸 承重范围：≥50KG 材质：优质冷轧钢材 移动：带锁可移动万向轮 | 套 | 2 |
| 二 | LED横幅改造 |
| 1 | 室内双色显示屏 | 4.75双色。 发光点颜色：1R1PG。 物理密度：44321点/㎡像素。 环境温度：—10℃～50℃。 输入电压（AC）：AC220V±15%。AC50Hz-60Hz。 输入额定功率：200W/㎡。 输入最大功率：600W/㎡。 尺寸面积：高0.608m×宽7.904m=4.81㎡。 | m2 | 4.81 |
| 2 | 控制器 | 网络脱机控制 | 套 | 1 |
| 3 | 软件系统 | 专用显示软件，制作软件，播放软件 | 套 | 1 |
| 4 | 框架 | 黑色专用型材 | m2 | 4.81 |
| 5 | 线缆 | 电源线、六类网线 | 批 | 1 |
| 三 | 发言/扩声系统改造 |  |  |
| 1 | 主扩音柱 | 1.高音单元：≥1x25mm音圈钕磁压缩单元； 2.低音单元：≥6x4.25寸（25mm音圈）驱动单元； 3.频率响应：≥90Hz-20KHz(-3dB)； 4.功率：≥300W（RMS）≥600W（PEAK）； 5.灵敏度：≥94dB/1W/1M； 6.最大声压：≥118dB； 7.覆盖角度：≥水平80°垂直80°； | 只 | 2 |
| 2 | 补声音柱 | 1.高音单元：≥1x25mm音圈钕磁压缩单元； 2.低音单元：≥4x4.25寸（25mm音圈）驱动单元； 3.频率响应：≥95Hz-20KHz(-3dB)； 4.功率：≥250W（RMS）≥500W（PEAK）； 5.灵敏度：≥93dB/1W/1M； 6.最大声压：≥115dB； 7.覆盖角度：≥水平80°垂直80°； | 只 | 4 |
| 3 | 返听音柱 | 1.高音单元：≥1x25mm音圈钕磁压缩单元； 2.低音单元：≥4x4.25寸（25mm音圈）驱动单元； 3.频率响应：≥95Hz-20KHz(-3dB)； 4.功率：≥250W（RMS）≥500W（PEAK）； 5.灵敏度：≥93dB/1W/1M； 6.最大声压：≥115dB； 7.覆盖角度：≥水平80°垂直80°； | 只 | 2 |
| 4 | 主扩音柱数字功放 | 1.具备≥2×600W/8Ω，≥2×1200W/4Ω、桥接≥1×1800W/8Ω多种阻抗功率； ▲2.信号和削波发光LED指示灯可监视功放的工作状态；（提供首页具有CMA标识的检测报告加盖原厂公章以佐证） 3.全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作； 4.频率响应≥20Hz-20KHz； | 台 | 1 |
| 5 | 补声音柱数字功放 | 1.具备≥2×400W/8Ω、≥2×800W/4Ω、≥2×1600W/2Ω、桥接≥1×1200W/8Ω多种阻抗功率； 2.信号和削波发光LED指示灯可监视功放的工作状态； 3.全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作； 4.频率响应≥20Hz-20KHz； | 台 | 2 |
| 6 | 返听音柱数字功放 | 1.具备≥2×400W/8Ω、≥2×800W/4Ω、≥2×1600W/2Ω、桥接≥1×1200W/8Ω多种阻抗功率； 2.信号和削波发光LED指示灯可监视功放的工作状态； 3.全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作； 4.频率响应≥20Hz-20KHz； | 台 | 1 |
| 7 | 数字矩阵 | 1.提供半开放式架构及开放式用户界面，实现多台设备集成管理,具备24位数模的转换，96KHz采样频率； 2.具备≥16路可切换式平衡话筒/线路电平输入,≥16路平衡线路电平输出，采用凤凰接口,具备≥16路独立自适应反馈抑制，每个通道具有16个点的自适应反馈抑制（AFC）功能； 3.输入通道具有自适应回声消除(AEC)、噪声抑制(ANS)、≥12段PEQ、增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（GateMixer）、自动增益(AGC)、闪避器(Ducker)、噪声增益补偿器(ANC)等功能能； 4.输出通道具备≥12段PEQ、31段GEQ、分频器、延时器、限幅器； 5.支持≥16组场景预设功能，每组预设场景独立工作，可通过控制面板、TCP/IP、RS-232、RS-485协议调用； 6.支持通道拷贝、输入/输出通道LINK和分组功能，信号发生器，具备正弦波信号、粉红噪声、白噪声； 7.内置自动识别USB接口声卡，支持本地录播和远程会议多种场合使用； 8.支持设备在线检测，所有设备在线显示，可同时在线管理多台设备； 9.具备≥1个TCP/IP通讯端口、≥1个RS-232通讯端口、≥1个RS-485通讯端口； | 套 | 1 |
| 8 | 数字调音台 | 1.基于Linux操作系统开发，无惧病毒，运行更安全稳定； 2.≥5核CPU处理器，≥1.8G主频，急速开机，运行速度更快； 3.≥10.1寸1280*800高清触控显示，中英文操作界面，自由切换，更易上手； 4.关机参数自动保存，不用担心数据丢失； 5.≥42路信号输入:≥32路MIC/Line输入,≥2组3.5莲花立体声输入,≥ 3.5立体声耳机输入接口，≥1组数字输入：声卡，MP3，AES数字输入； 6.≥20路信号输出：主输出L,R,≥14路AUX1-14辅助输出，≥1路耳机监听输出，AES输出； 7.通道独立反馈抑制器，≥8个自定义按键； 8.≥8个DCA编组，≥8个静音编组； 9.≥33个100mm行程电动推杆，≥33个TFT通道引导显示屏，支持中英文编辑显示； 10.支持同时连接两台16进8出的舞台接口箱，实现输入输出扩展，最大支持74路信号输入，36路信号输出； | 台 | 1 |
| 9 | 智能无线混音器 | 1、标准EIA 1U铝面板、全金属机箱设计。 2、配置编码器和四连轻触开关灵活结合，操作各项功能及参数设定。128 X 64 的OLED显示屏。 3、≥4通道自动混音，发言人数1～4人可选。 4、支持优先发言功能。 5、声音开启阀门可任意调节。 6、RS-232 串口通讯开放协议。 7、单通道接收带宽为≥32MHz，采用真正分集FM超外差式接收。 8、AFS 功能，根据预设的频率分别有通道内扫频或全部频组内扫频，快整精准地算出无干扰的工作频道。 9、接收机可用同步 | 台 | 3 |
| 10 | 无线会议麦克风 | 1.采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择，轻松避开各类干扰； 2.主机具备≥4×1.8寸高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 3.每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40，可根据实际需求调节每个话筒的灵敏度； 4.具备≥4路独立卡侬输出及≥1路6.35mm混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存； 5.具备≥4组四位功能控制键，可独立调节每个显示模块参数，具有显示屏独立开关按钮； 6.具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小； 7.具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率； | 只 | 8 |
| 11 | 无线手持麦克风 | 1.具备470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-857MHz四个通道模块频率范围选择； 2.主机具备≥4×1.8寸高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 3.手持话筒具备≥1.0寸高亮度LCD显示屏，可动态显示单元电量、音量、通道等信息； 4.每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40，可根据实际需求调节每个话筒的灵敏度； 5.具备≥4路独立卡侬输出及≥1路6.35mm混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存； 6.采用≥4组独立天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠； 7.具备高低≥2种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率； 8.具备双重供电方式，可采用≥2节AA电池或镍氢充电电池，或充电器直接供电使用； | 只 | 4 |
| 12 | 数字反馈抑制器 | 1.≥1.8寸LCD彩屏显示当前设备工作状态和系统输出电平； 2.≥六路MIC平衡（非平衡）信号输入和≥两路平衡信号输出，每一路平衡输入带独立增益调节和48V幻象供电； 3.前面板一键设置设备反馈、旁通工作模式，操作极其简单； 4.第六路话筒可以单独设置反馈、旁通工作模式； 5.≥两组莲花（RCA）辅助输入和≥两组莲花（RCA)辅助输出，兼容连接更多设备； 6.频率响应：20Hz-20KHz； | 台 | 2 |
| 13 | 天线分配器 | 1.系统采用≥620-960MHz频段，可连接四套无线话筒主机互不干扰； 2.放大信号接收距离≥100米，信号稳定可靠； 3.具备≥4路外置设备供电接口，可为四套无线话筒主机供电； 4.具备≥2路级联接口； 5.可连接智能吸顶全向型天线或扇形指向天线； | 套 | 2 |
| 14 | 电源时序器 | ▲1.具备≥8路独立大功率受控电源输出，单路最大功率≥2000W； 2.装备≥2.0寸彩色LCD显示屏，支持实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 3.具备定时开关功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定无需人为操作，让设备管理更简单，支持8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（0-999S）； 4.具备≥10组设备开关场景数据保存与调用，场景管理应用简单便捷； 5.支持多台设备级联控制，支持外部中央控制设备控制； 6.协议和接口的开放性,提供≥1路RS-232控制接口与所有可编程控制主机兼容或电脑软件控制，可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 7.支持面板LOCK锁定功能，防止人为误操作，具有手动、中控或电脑软件同时控制功能，通过面板一键开关时序关启通道，实现时序功能； 8.协议和接口的开放性,提供≥1路RS-232控制接口与所有可编程控制主机兼容或电脑软件控制； | 台 | 2 |
| 四 | 数字会议系统 |  |  |
| 1 | 2.4G无线会议主机 | 1.系统装备≥3.8英寸LCD显示屏及操控按键，具备中、英文菜单显示，可按需订购任意语言； 2.ISM频段，2.4G全数字跳频（DSSS）调制通讯技术，可与WiFi完全共存，具备超强的抗干扰性； 3.采用128位AES Rijndael和48位PIN码加密保护，防止窃听和非授权访问，确保会议的私密性； 4.内置≥4×2路视频矩阵切换功能，可轻松管理多路视频信号，采用RCA输入输出接口； 5.系统具备≥四种工作模式，发言数量可自定义设置（可设置数量为1/2/3/4台）： 6.具有平衡与非平衡音频输出通道，可连接扩声设备、录音系统、远程会议、电视电话会议等； | 台 | 1 |
| 2 | 2.4G无线双振膜主席单元 | 1.采用锌铝合金话筒杆，内置≥2×14毫米高保真镀金电容式拾音头，支持双拾音头横向阵列技术； 2.铝合金面板内嵌莫氏硬度6级触控玻璃面板，具备防水防尘功能，防止开会过程中茶水泼溅影响设备正常使用； 3.装备≥3.5"LCD高亮度显示屏，支持电量、信号、ID地址、发言计时等显示功能； 4.系统具备≥四种工作模式，发言数量可自定义设置（可设置数量为1/2/3/4台）： 5.低功耗设计，内置≥3200mA/H充电电池，具备电量动态显示和低电提醒功能，支持10小时连续待机使用； 6.系统支持连接≥4台主席单元，主席单元具有控制会议秩序与优先发言权功能，可关闭其它正在发言的代表单元； | 只 | 1 |
| 3 | 2.4G无线双振膜代表单元 | 1.采用锌铝合金话筒杆，内置≥2×14毫米高保真镀金电容式拾音头，支持双拾音头横向阵列技术； 2.铝合金面板内嵌莫氏硬度6级触控玻璃面板，具备防水防尘功能，防止开会过程中茶水泼溅影响设备正常使用； 3.装备≥3.5"LCD高亮度显示屏，支持电量、信号、ID地址、发言计时等显示功能； 4.系统具备≥四种工作模式，发言数量可自定义设置（可设置数量为1/2/3/4台）： 5.低功耗设计，内置≥3200mA/H充电电池，具备电量动态显示和低电提醒功能，支持10小时连续待机使用； | 只 | 22 |
| 4 | 12位USB充电箱 | 1.≥12位USB3.0快速充电接口，可同时对≥12台无线会议单元进行充电； 2.充电电流≥650mA； | 套 | 2 |
| 5 | 2.4无线数据收发器 | 1.采用2.4-2.5G频段14Dbi定向高增益平面天线，输入阻抗为50Ω； 2.辐射范围≥60米，可壁挂式、桌面式多种安装方式； | 套 | 1 |
| 五 | 电子桌牌系统 |  |  |
| 1 | 双面电子墨水屏 （七色显示） | ▲1.采用双面≥7.5寸电子墨水屏显示，断电后屏幕显示内容可永久显示； 2.无线连接，安装、使用便捷，方便随时搭建不同形式的会议，采用2.4G蓝牙4.0无线通讯技术，具备低延迟、远距离通讯、全球适用不受地域限制； 3.采用128位AESRijndael加密保护，防止非授权访问，确保私密性； 4.360°全方向性通讯，可以绕过各种障碍物，通讯半径≥30米，信号稳定抗干扰能力强； 5.内置大容量锂电池，超低功耗、节能环保，待机时间≥2年； 6.接近纸张显示效果，柔和、无闪烁、不刺眼、不会造成视觉疲劳； 7.可视角度≥180°，具备黑白红蓝绿橙黄色七种颜色显示，具有高对比度； 8.系统具备独立的ID地址，通过会议软件可以修改每台电子桌牌显示信息，字号、字体可选； | 台 | 23 |
| 2 | 数字信息收发组件 | 1.内置2.4G超低功耗无线模块，采用128位AES Rijndael加密保护，防止非授权访问，确保私密性； 2.360°全方向性通讯，可以绕过各种障碍物，通讯半径可达30米，信号稳定抗干扰能力强； 3.可自动拦截未经授权允许的无线会议系统设备，安全性更高； 4.采用2.4G蓝牙4.0无线通讯技术，具备低延迟、远距离通讯、全球适用不受地域限制； 5.包含强大的内置无线传输协议，利用大量共存机制避免无线桌牌单元遭受外界干扰； | 套 | 1 |
| 3 | 会议控制软件 | 支持桌牌单元通过后台软件统一推送人名，自定义模版，支持参会人员名单批量导入,可以实现几百与会人员实时全部更新。 2.可预置多场参会人员：不同的会议,有不同的参会人员，相同的参会人员下次位置也不相同，本功能可以一次性预置多场人员清单，一键可以启动下次会议，完成所有桌牌参会者信息瞬间更新。 | 套 | 1 |
| 4 | 无线路由器 | 无线高速路由器，速率≥1700M ，双频全千兆/智能wifi/5G | 台 | 2 |
| 六 | 视频会议系统改造 |  |  |
| 1 | 4K12倍高清云台摄像机 | ▲1.采用1/2.5"图像传感器，≥800万有效像素，最大分辨率可达3840×2160，输出帧率高达30帧/秒。 ▲2.支持宽动态CMOS传感器，具备f=3.85mm～43.6mm焦距，F1.6～F3.56光圈，12倍光学变焦、16倍电子变倍镜头，视角范围为51.4°（7.56°-80.4°）,可选5/12倍变焦,最大视角为80.4°。 3.水平旋转角度为-170°～+170°、速度为0.1～100°/S，仰俯角度为-30°～+30°、速度为0.1～45°/S。 4.具备先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 5.基于2D和运动3D降噪算法，采用新一代低噪声传感器，有效的降低了噪声，使得画面干净细腻。 6.采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。 7.支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码。 8.全功能USB Type-C接口，兼容USB3.0和USB2.0，支持音频，支持编码输出，支持UVC v1.1~1.5协议。 9.支持HDMI（DVI）、USB3.0、LAN音视频输出。 10.支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、PCM音频压缩。 11.同时支持两路码流输出 (YUY2、MJPEG、H.264任两路)，减轻主机编解码压力。 12.输出H.264码流支持Slice和SVC编码模式，适应高端USB会议视频应用。 13.内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，方便工程安装。 14.采用先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 15.具备RS-485控制方式，支持RS-232级联，方便工程安装使用。 16.支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。 17.同时支持三种供电方式选择，USB 5V供电、12V电源适配器供电和PoE供电。 | 台 | 3 |
| 2 | 控制键盘 | 1.采用金属壳体，电脑键盘按键设计。 2.高亮度液晶屏中英文显示、带按键声音提示。 3.采用三维控制杆，对摄像机(或云台)变速调控。 4.支持二维键控，可精确到每一级速度。 5.可控制摄像机(或云台)转动、变焦、光圈、聚焦及摄像机参数设置。 6.可控制摄像机多个预置点巡航、花样扫描、绝对位置、变倍、辅助位等常用功能。 7.常用特殊功能按键选择定义。 8.实时显示解码器和矩阵的工作状态。 9.通讯接口均有短路过流保护自动恢复设计。 10.具备RS-485/422/232多种接口控制信号，最多可控制256台摄像机。 11.最长通信距离：1200M（0.5MM 双绞线）。 | 台 | 1 |
| 3 | 远程视频会议终端 | 利旧 | 台 | 2 |
| 七 | 控制系统改造 |  |  |
| 1 | 拼接处理器机箱 | 1、采用数字多总线数据路由交换的处理机制，保证对所有输入信号源进行全实时处理和数据一致性，图像无延迟、无离散化、不丢帧，实现了图像的完美呈现。产品应有显示主机工作状态的灯光指示； ▲2、最大支持最大支持最大支持176进120出，152进144出；采用标准机箱，前面板支持5寸触摸屏显示控制；（20U机箱） 3、IP解码卡可多张接入系统扩容多路IPC解码，实现大规模视频解码，IPC解码业务卡支持解码多品牌NVR,DVR实时视频解码及录像回放； 4、支持字符叠加功能，对输入信号进行字符标注功能 5、支持在输出通道开启一个或多个窗口并显示图像，单屏支持最大2/4/8个开启窗口；支持多个窗口叠加显示功能；支持在输入通道上叠加字符功能；支持保存和读取保存窗口布局方案，支持截取输入信号的局部图像进行显示功能；支持底图功能，设备支持超大分辨率底图显示； 6、具有可视化预监回显功能,单张预监会显卡最大可支持64路信号同时回显预监，同时设备支持多张会显卡级联设置。 7、在不增加外部设备的情况下，支持在拼接屏上显示滚动字幕，字体大小、颜色、位置、滚动速度可自定义。 8、支持多用户同步操作，操作界面实时同步, 支持多种控制方式，支持RS232串口、网络、平板电脑，提供SDK对接中控等多种控制方式。 9、支持风扇板热插拔功能；输入卡支持热插拔更换，输入卡插回至图像信号输出的恢复时间≤2s；输出卡支持热插拔更换，输出卡插回至图像信号输出的恢复时间≤8s，支持在线升级维护功能； 10、用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOG；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。 | 台 | 1 |
| 2 | 单卡四路两图层输入卡 | 支持单屏开两窗，分辨率 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768 ,1440x900, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200，支持隔行信号输入 支持协议 HDMI 1.3 HDCE 支持 EDID自定义 支持 接口 HDMI TyEe A 功能 支持信号源裁剪，支持字符标注功能 | 张 | 7 |
| 3 | DVI输入板卡 | 信号格式 DVI1.0规范中的DVI-D全数字T.M.D.S.信号 分辨率 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200，支持隔行信号输入 色彩深度 32bit/像素 EDID自定义 支持信号电平 T.M.D.S.2.9V~3.3V | 张 | 1 |
| 4 | 单卡四路两图层输出卡 | 支持单屏开两窗，分辨率 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768 ,1440x900, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200 支持协议 HDMI 1.3 色彩深度 32bit/像素 最大输出距离 20米（在1920×1200@60Hz） 接口 HDMI TyEe A | 张 | 7 |
| 5 | DVI输出板卡 | 信号格式 DVI1.0规范中的DVI-I信号（可通过转接头输出VGA信号） 分辨率 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200 可手动设置非标准输出分辨率，色彩深度 32bit/像素 最大输出距离 20米（在1920×1200@60Hz），推荐使用认证过的DVI专用线材，信号电平 T.M.D.S. 2.9V~3.3V | 张 | 1 |
| 6 | 70M双绞线延长器 | 1.发射端输入：1路HDMI信号，1路IR信号，1路RS232信号； 2.发射端输出：1路HDBaset，1路IR信号，1路RS232信号； 3.接收端输入：1路HDBaset，1路IR信号，1路RS232信号； 4.接收端输出：1路HDMI信号，1路IR信号，1路RS232信号； 5.支持全高清视/超高清频信号：1080P 3D和4Kx2K分辨率； 6.单根CAT5e/CAT6a电缆传输分辨率为1080P的HDMI信号最大距离为70米，传输分辨率为4K@30x2K的HDMI信号最大距离为40米； | 对 | 4 |
| 7 | HDMI光纤传输器 | 1.发送端输入端口:1路HDMI信号，1路音频信号； 2.输入信号：HDMI& DVI PCM（双通道）、立体声； 3.输出端口:1路光纤（光信号）； 4.接收端输入端口:1路光纤； 5.输入信号：光纤信号； 6.输出端口:1路HDMI信号，1路音频信号； 7.输出信号：HDMI& DVI PCM（双通道）、立体声； 8.1HDMI输入/输出接口，兼容HDMI& DVI信号； 9.支持HDMI1.4，最高传输分辨率为4Kx2K& 1080p 3D； | 对 | 4 |
| 8 | 网络智能控制系统 | 1.内建网络接口、支持网络级联、支持远程网络控制，兼容IOS与Android系统； 2.采用≥667MHz主频32位内嵌式处理器，ARM11CPU、512M内存及1GFLASH存储器； 3.具备≥160×32高亮度LCD显示屏，可显示系统信息，支持修改显示信息； 4.全面支持TCP/UDP控制协议，一个网口一条网线即可控制多台网络设备； 5.支持多台相同或者不相同的控制终端同时控制同一台中控主机，可自定义控制终端权限； 6.具备≥10个可编程控制按键，可自定义控制功能，具备双备份功能，方便快捷快速切换； 7.具备≥24路独立动态可编程RS-232和8路RS-485/422控制接口，系统全面支持各种控制连接协议； 8.具备≥8路数字I/0输入输出控制口，≥8路弱继电器控制接口，≥16路独立可编程IR红外发射接口； 9.支持扩展网络预览，带1路HDMI和1路模拟音频输入，输入的视频可在app和电脑控制软件上以视频窗口方式显示，用于视频预览无缝矩阵的输入信号、摄像头等信号； 10.具备≥1组NET网络控制接口，可以并联连接≥256台网络设备，提供DC24V/1A电源； | 台 | 1 |
| 9 | 可视化管理系统 | 在触摸控制终端可预览所有单元发出的视频,可以将视频在平板终端上的虚拟拼接屏进行拼接、层叠，对应的物理拼接屏实现和平板终端完全一样的视频组合方式，以可视化的方式，实现“所见即所得”； 2.平板终端可感知单元控制的设备的状态和数据，平板终端可在视频预览框直接对设备进行控制，平板终端能预览海康、大华等主流IPC视频； 3.平板终端可实时反馈光感检测、PM2.5检测、门磁检测、温度检测湿度检测等各种感应检测器的检测结果； 4.支持多操作系统进行交互式控制并同步，支持各类浏览器无需web服务器； 5.集成音频系统、数字会议系统、视频显示系统、录播系统等系统，集成可视化管理和一体化控制为一体； 6.具备物联网网关功能,具备入侵防御、防病毒之类的功能： (1)支持通过管理平台下发VPN策略，自动进行分支与总部或者分支与分支互联； ▲(2)支持对单条访问控制策略进行最大并发连接数和长连接的限制；（提供功能截图） (3)支持静态路由、策略路由、ISP路由和智能路由，其中智能路由包括转发智能选路、本地外出智能选路、父子连接智能选路； | 套 | 1 |
| 10 | 节点控制组件 | ▲1.具备≥8路独立节点控制接口，每路具备常开、常闭、公共、零线四组接线端子； 2.提供≥1路RS-232控制接口与所有可编程控制主机兼容，具有可编程定义各种逻辑开关动作(互锁、时序开关、同步动作等)； 3.单路电流≥10A，最大负载能力2200W/路； 4.支持单机电脑软件控制或发送代码控制，紧急情况可手动控制单路或多路总开关； 5.支持电源指示，≥8路独立继电器工作状态指示； | 套 | 1 |
| 11 | 触摸屏控制组件 | 1.采用≥10寸嵌墙式真彩有线触摸屏，具备65536色，分辨率≥1024×768； 2.内存≥64M，电容容式触摸屏，具备扩展温湿度感应接口； 3.具备≥2路RS-232、≥1路RS-485、≥2路IR、≥1路I/O接口； 4.铝合金面板，配置嵌墙底壳一个； | 套 | 1 |
| 12 | POE交换机 | L2以太网交换机主机,支持≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC ≥370W,DC ≥740W),支持≥4个100/1000BASE-X SFP端口,支持≥4个GE Combo口,支持AC/DC | 台 | 4 |
| 13 | 平板控制终端 | 屏幕不小于11.0寸，120Hz高刷全面屏 系统支持鸿蒙HarmonyOS，不低于骁龙865，内存≥8G；存储≥128G | 台 | 2 |
| 14 | 无线路由器 | 无线高速路由器，速率≥1700M 双频全千兆/智能wifi/5G | 台 | 2 |
| 15 | 无线投屏器 | 支持系统：多操作系统； 连接路数: ≥16路 无线传输距离：≥70米 无线热点：支持2.4G和5G,默认5G 手机无线传屏：支持 内存：≥1G DDR3 存储空间：≥8G 有线网络：RJ45 HDMI输出分辨率：最大3840*2160@60Hz | 套 | 1 |
| 八 | 监控系统改造 |  |  |
| 1 | 智能球机 | ▲传感器类型: 不小于1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：≤0.005 Lux @（F1.6，AGC ON、。黑白：≤0.001 Lux @（F1.6，AGC ON、。0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 4.8 mm~110 mm，≥23倍光学变倍 红外照射距离: ≥100 m 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（1920 × 1080、。60 Hz：30 fps（1920 × 1080、 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS、 音频输入: ≥1路音频输入 音频输出: ≥1路音频输出 供电方式: DC：12 V，PoE+（802.3at） | 台 | 2 |
| 2 | 球机支架 | 球机壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 2 |
| 3 | 硬盘录像机 | 1U小机箱 ▲≥8路H.265、H.264混合接入 。 ≥80M接入存储。≥80M转发。 平台对接协议：ISUP/GB28181/SDK ≥2盘位，单盘最大支持8TB ≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口，HDMI与VGA同源高清输出。 HDMI支持最大4K（4096x2160、/30Hz 输出） 支持最大≥6个1080P解码 ≥1个百兆网口。8个POE口，支持AT AF标准 ≥2个USB2.0 ≥4进1出报警 I/O | 台 | 1 |
| 4 | 监控级硬盘 | ≥8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，≥7200RPM 流缓冲区≥256MB， 年度工作负载等级：≥300TB/年 MTBF：≥1,000,000小时 高级格式（AF、512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 块 | 1 |
| 5 | 网络键盘 | 显示屏：≥7英寸LCD 控制方式：网络方式;串口控制 电源：DC12V 功耗：≤15W 兼容系统：Linux系统 最大解码分辨率：≥4路1080P 网络接口：≥1个 串行接口：RS485。RS422 语音对讲输入：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能 语音对讲输出：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能 摇杆类型：四维单按键摇杆 USB接口： USB2.0≥1个 | 台 | 1 |
| 九 | UPS不间断电源系统改造 |  |  |
| 1 | UPS主机 | 10KVA，三进三出，相位：三相四线输入/三相四线输出。输入额定电压：3x380VAC(3相+N+PE)。电压范围：190-520VAC(3相)@50% 负载 305-478VAC(3相)@100% 负载。频率范围：46~54 Hz 或 56~64Hz。功率因数：≧ 0.99@100%负载。输出额定电压：3x360*/380/400/415 VAC(3相+N)。稳压精度：±1%。频率范围(同步校正範圍)：46~54Hz 或 56~64Hz。频率范围(电池模式)：50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz。電流波鋒比：3:1(最大值)。谐波失真：≦ 2 % THD ( 线性负载）。≦ 5 % THD（非线性负载）。效率（市电模式）：90.5%。效率（电池模式）：87.0%。使用环境（温湿度）：相对湿度0-95% 且溫度 0- 40 C（不结露）。使用环境（噪音）：少于60dB@1米 | 台 | 1 |
| 3 | 蓄电池 | 电池额定容量65AH（20hr(25℃)）。采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板。内阻：完全充电25℃ ≤4.6mΩ。可在-15℃—40℃的温度范围内使用，40℃：102%，25℃：100%。0℃：85%。-15℃：65%。循环使用（25A）充电电压：14.40-15.0V。浮充使用充电电压：13.50-13.80V | 节 | 16 |
| 4 | 电池箱 | 16节电池箱，含电池连接线及空开 | 套 | 1 |
| 5 | 电池组连接线 | BVR25 | 米 | 30 |
| 6 | UPS进出电缆 | YJV-0.6/1KV 4*10+1*6 | 米 | 70 |
| 7 | UPS配电箱 | 进出总开1只63A/3P，旁路开关1只63A/3P，不少于10路25A/1P, | 套 | 1 |
| 十 | 其他 |  |  |
| 1 | 机柜 | 19英寸标准，600*600*2000mmmm，三层托盘，前后网孔。 | 台 | 2 |
| 2 | 操作电脑 | CPU型号 飞腾D2000 CPU频率 2.3GHz 核心/线程数 八核 内存容量 16GB 内存插槽 2个DiMM插槽 固态硬盘容量 256GB 固态硬盘描述 SSD固态硬盘 光驱类型 DVD-RW 显卡类型 入门级独立显卡 显存容量 2GB 有线网卡 1000Mbps以太网卡 数据接口 前置面板：2×USB3.1 Gen1 音频接口 1×耳机、麦克风、线性输入 | 套 | 1 |
| 3 | 监视器 | 屏幕尺寸 22inch 点距 0.248 mm×0.248 mm 大分辨率 1920×1080P 工作分辨率 1920×1080@60Hz 亮度 250cd/m2 对比度 1000:1 响应时间 3.7ms 可视角度 水平170°，垂直160o 接口 VGA输入接口 1个 BNC输入接口 1个 USB2.0接口 1个 HDMI输入接口 1个 红外接口 1个（需要遥控器配合） AUDIO音频输入 1个 扬声器 2个，单个8欧 电源 AC 90-264V；50/60Hz 功耗 ≤35W 待机功耗 ≤0.5W | 台 | 2 |
| 4 | 桌面多功能盒 | 接口类型：内嵌HD15≥1个。HDMI≥1个。RJ45≥2个。3.5Jack≥1个。AC×1/Shift≥1个 设备尺寸：不大于W158×D131×H108mm 表面材料：高级铝合金（6mm铝合金） 表面处理：拉丝 | 只 | 2 |
| 5 | 多媒体地插 | 平推式六位地插，HDMI≥1个,RJ45≥1个,卡侬≥1个 | 套 | 3 |
| 6 | 静电地板 | 1.地板规格，600x600x32mm。 2.地板材质，冷轧钢板，底板粘贴优质0.8mm镀锌钢板。 3.表面贴面≥1.2mm厚防开裂高耐磨防静电贴面。 4.地板外表面磷化、喷塑，环氧聚脂粉未、喷塑粉喷塑层与钢板的粘结度能承受≥50Kgf的冲击。 | m2 | 22 |
| 7 | 设备间操作台 | 尺寸：1600*600*750mm，操作台台体框架采用拼装结构，拆装便捷，结构坚固，整体设计符合人体工程学，操作舒适灵活。 台体材质选用优质冷轧钢板，板材厚度1.0-1.5mm相结合，进线孔采用大号可开关的带毛刷进线孔，台面使用≥25mm厚环保型密度板，无异味无甲醛，台面前端镶嵌黑色扶手，美观耐用。 侧板使用≥25mm厚高密度板表面喷涂金属漆套色，高雅大气。 主体框架采用无螺丝卡扣式组装方式，可实现快速组装随意组合，台体底座装有高度可调节水平地脚支撑，每个工位配备一组键盘抽屉一块托盘。 台面黑白套色喷漆。铝型材屏风高度≥200mm，可以安装各型号显示器支架。金属框架选用优质冷轧钢板，整体框架厚≥1.5mm,前后门厚≥1.0mm, 铝型材厚度≥2.0mm，操作台所有金属构件表面喷涂柔性磨砂哑光漆。 | 张 | 2 |
| 8 | 舞台装饰 | 原实木地板改造为实木地板加装地毯 | 平方 | 30 |
| 9 | 光纤高清线 | 成品光纤高清线，HDMI接口，线长45米 | 根 | 13 |
| 10 | 光纤高清线 | 成品光纤高清线，HDMI接口，线长35米 | 根 | 1 |
| 11 | 光纤高清线 | 成品光纤高清线，HDMI接口，线长25米 | 根 | 6 |
| 12 | 电源线 | 多芯护套线，RVV3*2.5mm2 | 米 | 400 |
| 13 | 网线 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 箱 | 10 |
| 14 | 音箱线 | YBX2*1.5 | 米 | 200 |
| 15 | 音频线 | HTP2*0.37 | 米 | 300 |
| 16 | 音箱壁挂架 | 音箱专用壁挂架+专用吊板 | 套 | 8 |
| 17 | 备品备件 | 大屏同批次配件3% | 项 | 1 |
| 18 | 工程辅料 | 配套辅料 | 批 | 1 |
| 19 | 样品要求 | 1、供应商提供不小于1平方米的室内小间距 LED 显示屏(像素间距:1.25mm)，及必要的配套设备进行现场点亮。样品评审区域仅提供电源，建议自备插线板； 2、供应商应按照竞争性磋商文件的要求提供样品，样品仅作为评分项，评委应按竞争性磋商文件规定的评分方法和评分标准对样品进行评议，未提供样品的，样品分为零分，样品不符合竞争性磋商文件要求的，按竞争性磋商文件规定扣减得分，样品质量不影响其报价文件的有效性； 3、样品于磋商当天在截止时间前连同电子备份文件送达磋商地点； 4、采购人将对中标候选人的样品进行封存、不予退还，作为验收的依据，验收通过后退还；其他供应商的样品在评审结束后自行领回； 5、供应商自行负责样品防护及防盗，由于防护措施不当造成的损失由供应商自行承担。 | 项 | 1 |

四、拆除改造原有设施清单

| 一 | 拆除显示系统 |
| --- | --- |
| 1 | DLP显示单元 | 套 | 24 |
| 2 | 多屏拼接控制器 | 套 | 1 |
| 3 | RGB矩阵切换器 | 套 | 1 |
| 4 | RGB分配器 | 套 | 16 |
| 5 | 控制计算机 | 套 | 1 |
| 6 | DVI线缆 | 根 | 26 |
| 7 | DVI线缆 | 根 | 2 |
| 8 | RGB线缆 | m | 100 |
| 9 | 视频线缆 | m | 850 |
| 10 | 双基色显示屏 | m2 | 7 |
| 11 | 框架和外饰 | m2 | 7 |
| 12 | 液晶显示器1 | 套 | 4 |
| 13 | 液晶显示器2 | 套 | 1 |
| 二 | 拆除矩阵中控 |
| 1 | 视频分配器 | 套 | 16 |
| 2 | 视频矩阵 | 套 | 1 |
| 3 | 主控键盘（三维摇杆） | 套 | 1 |
| 4 | 码转换器 | 套 | 1 |
| 5 | 16路嵌入式数字录像机 | 套 | 16 |
| 6 | 8路嵌入式数字录像机 | 套 | 1 |
| 7 | 会议系统主机 | 套 | 1 |
| 8 | 中央控制主机 | 套 | 1 |
| 9 | 无线发射器 | 套 | 1 |
| 10 | 无线触摸屏 | 套 | 1 |
| 11 | 电源控制器 | 套 | 1 |
| 12 | 红外发射棒 | 根 | 2 |
| 三 | 拆除扩声系统 |
| 1 | 功放 | 台 | 2 |
| 2 | 无线手持话筒 | 台 | 1 |
| 3 | 调音台 | 台 | 1 |
| 4 | 均衡器 | 台 | 1 |
| 5 | DVD | 台 | 1 |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 1 |
| 7 | 机柜 | 台 | 1 |
| 8 | 主扩扬声器 | 台 | 2 |
| 9 | 辅助扬声器 | 台 | 4 |
| 10 | 返听扬声器 | 台 | 2 |
| 11 | 功率放大器（主扩） | 台 | 1 |
| 12 | 功率放大器（辅助） | 台 | 2 |
| 13 | 功率放大器(返听) | 台 | 1 |
| 14 | 16路数字调音台 | 台 | 1 |
| 15 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 16 | 一拖四无线手持话筒 | 套 | 2 |
| 17 | 有线鹅颈会议话筒 | 套 | 8 |
| 18 | 电源时序器 | 台 | 1 |
| 19 | 机柜 | 台 | 1 |
| 20 | 多媒体中控设备 | 台 | 1 |
| 21 | 无线路由器 | 台 | 2 |
| 22 | 8路混音器 | 台 | 3 |
| 四 | 拆除服务器 |
| 1 | 智能视频分析器1 | 台 | 1 |
| 2 | 智能视频分析器2 | 台 | 2 |
| 3 | 视频综合平台 | 台 | 1 |
| 4 | 视频网络键盘 | 台 | 1 |
| 5 | 视频级联网关 | 台 | 1 |
| 6 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 7 | 应用体服务器 | 台 | 3 |
| 8 | 网络交换机 | 台 | 3 |
| 9 | 安防摄像机 | 台 | 3 |
| 10 | 会议专用摄像机 | 台 | 3 |
| 五 | 拆除改造装饰部分 |
| 1 | 拆除大屏周边装饰 | 项 | 1 |
| 2 | 拆除原有静电地板 | m2 | 12 |
| 3 | 改造舞台加装地毯 | m2 | 30 |
| 4 | 改造会议桌（两桌拼缝处的桌腿不够人性化） | 张 | 2 |
| 5 | 家具油漆 | 项 | 1 |
| 6 | 成品保护 | m2 | 500 |
| 7 | 垃圾清运 | 车 | 5 |
| 备注：原有配电电缆须满足本项目改造所涉及的相关设备的用电需求 |

附：现状图

改造后布局图：

# 第四章  商务条款

## 注意事项：凡标有“★”的参数均被视为实质性条款，未响应或不满足，按无效响应处理。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ★1 | 工期：20日历天，满足总体工程进度要求。 |
| ★2 | 付款方法和条件： 1、合同签订生效且具备实施条件后7个工作日内，支付合同金额的40%作为预付款，同时乙方需提交等额的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款） 2、项目竣工验收合格后支付至结算总额的100％；甲方同时无息退回预付款保函。 |
| ★3 | 履约保证金金额：不要求 履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（甲方认可的银行开具的保函）、保险保单等。 交纳时间： / |
| ★3 | 质保期：验收合格之日起≥3年。 |
| 4 | 授予合同：按照竞争性磋商文件的规定、成交供应商的投标响应及成交通知书确定的金额签订合同 |

# 第五章 评定成交的标准

一、评审方法

1、本项目采用综合评分法。评审得分满分100分，磋商小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，推荐成交候选供应商。若评审得分相同，则采取抽签方式确定排序。

2、本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3、本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

4、本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。本次评标将对满足竞争性磋商文件第二章第十九条第1款要求的工程承接企业均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

5、磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、磋商小组

1、采购人依法组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和专家组成，负责对磋商响应文件进行评审。

2、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的磋商响应文件按无效文件处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的供应商。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

三、评审程序

1、资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。符合性审查是指评审小组根据“附表2符合性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效响应处理。

2、比较与评价：评审小组根据“附表3商务技术评分表”的要求，对照磋商响应文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评审小组成员在分值范围内自行评分。供应商商务技术得分为各评审小组成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

3、响应文件初步审查：响应文件初步审查是指评审小组根据“附表4报价初步审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效报价处理。

4、磋商小组所有成员与单一供应商分别进行磋商，参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价也须在政采云中完成。

5、在评审过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）磋商响应文件中报价一览表内容与磋商响应文件中分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。如供应商不接受按以上规则确定的评审价和成交价，则其报价将被拒绝。

6、评审小组根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

7、综合评估：供应商的评审得分为商务和技术得分与报价得分之和。

8、推荐成交候选供应商：磋商小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，推荐不少于3名成交候选供应商。若评审得分相同，则采取抽签方式确定排序。

9、确定成交供应商

评审小组按评审得分由高到低的排序，向采购人推荐成交候选供应商。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定1名成交供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

四、磋商的澄清

1、磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

2、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评审小组对磋商响应文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3、磋商现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评审组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4、供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

五、其他说明

1、采购人不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

2、价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

3、评审过程中无效磋商响应文件的认定：

有下列情形之一的磋商响应文件被认定没有实质性响应磋商文件要求，为无效磋商响应文件：

（1）报价超过预算价及最高限价的；

（2）联合体响应的未提供联合体协议，或未注明主办方的；

（3）磋商有效期不符合磋商文件要求的；

（4）磋商响应文件的签署与盖章等不符合磋商文件要求的；

（5）标注有“★”号的“实质性响应条款”有负偏离的；

（6）“采购内容及要求响应表”或“商务条款偏离表”有缺项、漏项且磋商小组认定该缺项、漏项使得磋商响应文件没有对磋商文件的要求作出实质性响应的；

（7）磋商响应文件有包含价格调整要求的或有采购人不能接受的其他条件的；

（8）未按要求在规定时间内在政采云系统提交最终报价的；

（9）磋商小组经过审查，认定磋商响应文件虚假应标的；

（10）不同响应文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址；

（11）磋商响应文件有不符合国家法律、法规规定的。

4、在采购过程中符合要求的供应商少于3家的，则本次磋商采购程序依法终止。

5、提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项磋商的，按一家供应商计算，评审后评审得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目核心产品：室内小间距LED显示屏

6、特别说明：政府采购云平台如对电子化磋商及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 资格性审查结论 |  |

注：1、上述资格证明文件未按竞争性磋商文件要求附入磋商响应文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在磋商当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商有效期：符合第二章第六条的要求。 | 提供“磋商函”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）磋商响应文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）磋商响应文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 磋商响应文件的签署盖章 | 符合第二章“磋商须知”第九、1条的要求 |
| 4 | 其他 | 对同个子包不允许提供两个磋商方案 |
|  |  | 不允许出现与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件 |
|  |  | 供应商不得在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
|  |  | 符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求（实质性要求磋商文件中“★”标记） |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 符合性审查结论 |  |

注：1、上述资料未按磋商文件要求附入磋商响应文件中的，符合性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

3、上述审查项目中，第3项和第5项，无需在政采云中设置关联点。

附表3：

商务技术评分表

采购编号：NBITC-202410272GCE

| 供应商 评审内容 | 分值 |
| --- | --- |
| 技术、商务70分 | 1、根据供应商对本项目需求的理解透彻程度，与项目需求的吻合程度进行评议（3分）：供应商对项目需求理解透彻，准确全面，科学合理，吻合度强，针对性强的得3分；供应商对项目需求理解程度一般，较为准确全面，较为合理，吻合度一般，基本可行但细节部分欠完整的得2分；供应商对项目需求理解度不够透彻，逻辑偏差，无吻合度，无针对性的得1分。 | 3 |
|  | 2、根据供应商对本项目提供的实施管理组织方案、组织机构、工作时间进度表、重点难点的分析及对策、工作程序和步骤及原大楼会议系统联动方案等内容进行评议（3分）：供应商提供的实施方案内容阐述详实全面，科学合理，思路清晰的，针对性强的，并且提供与原大楼会议系统联动方案的得3分；供应商提供的实施方案内容阐述较为详实全面，较为科学合理，思路较清晰，基本可行但细节部分欠完整的得2分；供应商提供的实施方案内容阐述空泛，思路模糊的，有明显漏洞的得1分。 | 3 |
|  | 3、根据供应商对本项目实施过程中出现突发情况时的应急预案、处置措施、应急方案（应急指挥组织体系完善情况，应急保障体系，综合协调应对及后勤保障支持体系、应急人员组成等方面）进行评议（3分）：供应商提供的应急预案、处置措施和应急方案，内容阐述详实全面，科学合理，思路清晰的，针对性强的得3分；供应商提供的应急预案、处置措施和应急方案，内容阐述较为详实全面，较为科学合理，思路较清晰，基本可行但细节部分欠完整的得2分；供应商提供的应急预案、处置措施和应急方案，内容阐述空泛，思路模糊的，有明显漏洞的得1分。 | 3 |
|  | 4、根据供应商对本项目提供的服务保证措施中的实施计划流程、工期进度掌控措施、质量保证措施，安全生产措施等方面进行评议（3分）：供应商提供的服务保证措施，内容阐述详实全面，计划科学合理，思路清晰的，可行性及针对性强的得3分；供应商提供的服务保证措施，内容阐述较为详实全面，计划较为科学合理，思路较清晰，基本可行但细节部分欠完整的得2分；供应商提供的服务保证措施，内容阐述空泛，无计划，思路模糊的，有明显漏洞的得1分。 | 3 |
|  | 5、根据供应商对本项目旧有设备和资源的利用情况进行评议（2分）：供应商能够充分利用旧有设备和资源，能够很好实现资金节约，利旧方案符合项目实际情况，具有可行性的得2分；供应商只能利用部分旧有设备和资源，一定程度上实现项目集约化，利旧方案基本符合项目实际情况，基本可行但细节部分欠完整的得1.5分；供应商对旧有设备和资源利用情况较差，不符合项目实际情况，不具备可行性的得1分。 | 2 |
|  | 6、根据供应商对本项目提供的项目实施中合理化建议进行评议（3分）：供应商提供的合理化建议，内容科学合理，思路清晰的，可行性强的得3分；供应商提供的合理化建议，内容较为科学合理，思路较清晰，基本可行但细节部分欠完整的得2分；供应商提供的合理化建议，内容阐述空泛，思路模糊的，有明显漏洞的得1分。 | 3 |
|  | 7、根据供应商对本项目提供的培训方案中的培训计划安排、培训人员配备、培训内容、培训案例进行评议（3分）：供应商提供的培训方案，方案内容阐述详实全面，计划科学合理，人员配备合理，可行性及针对性强的得3分；供应商提供的培训方案，方案内容阐述较为详实全面，计划较为科学合理，人员配备较合理，可行性及针对性基本可行但细节部分欠完整的得2分；供应商提供的培训方案，方案内容阐述空泛，无计划，无人员配备，有明显漏洞的得1分。 | 3 |
|  | 8、售后服务（7分） | 8.1根据供应商对本项目提供的售后服务方案中售后服务团队人员方面进行评议（3分）：供应商能够提供三年现场驻点运维人员不少于1人的得3分；（磋商响应文件中提供现场驻点运维承诺函、社保部门出具的社保证明复印件加盖公章） | 3 |
|  |  | 8.2根据供应商对本项目提供的售后服务方案中售后服务机构情况、备品备件等方面进行评议（4分）：供应商提供的售后服务方案，方案内容阐述详实全面，科学合理，可行性强的得4分；供应商提供的售后服务方案，方案内容阐述较为详实全面，较为科学合理基本可行但细节部分欠完整的得2分；供应商提供的售后服务方案，方案内容阐述空泛，有明显漏洞的得1分。 | 4 |
|  | 9、评委对室内小间距 LED 显示屏样品进行评议（6分）：结构牢固、散热优秀不发烫、工艺精细、色彩明亮、能够显示多种色彩，显示一致性好、显示效果优秀，无坏点的得6分；结构基本牢固、散热良好略微发烫、显示色彩单一，制作工艺一般、显示一致性普通，有少量坏点的的得3分；结构松散、外观粗糙、散热较差、显示色彩不均匀、有较多坏点的的得1分。未提供样品的，样品分为零分。 | 6 |
|  | 10、政策性因素加分（1分）：投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分；投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。所需证明材料要求详见本章第一款“3”条。（提供证书扫描件加盖公章） | 1 |
|  | 11、完全响应竞争性磋商文件“第三章 采购内容及要求”所有指标的得30分，每负偏离一条标“▲”指标的扣1.5分，每负偏离一条未标“▲”或“★”指标的扣0.5分；本项最高得30分，当扣减分数≥30分时，作无效投标处理。负偏离实质性条款（打“★”）的，作无效投标处理。 | 30 |
|  | 12、供应商拟投入本项目项目负责人具备信息系统项目管理师证书的得3分；（磋商响应文件中提供证书、社保部门出具的社保证明复印件加盖公章） | 3 |
|  | 13、供应商拟投入本项目人员中（项目负责人除外），具有电子专业高级工程师及以上职称的得3分、中级职称的得1分；（磋商响应文件中提供证书、社保部门出具的社保证明复印件加盖公章） | 3 |
| 综合得分70分 | 70 |

评委签名：                                                         年  月  日

附表4

报价初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目设有采购预算（人民币）2600000.00元，最高限价2532335.00，响应报价不得超过最高限价。 | 提供“报价一览表”。 |
| 2 | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 | 符合所述要求。 |
| 报价初步审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价初步审查不合格。

2、上述审查项目中的第2项，无需在政采云中设置关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：NBITC-202311343GCE

| 供应商 分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=评审价-小微企业价格扣除优惠值（10%） 评标基准价=满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价（最终报价） 基准价得分为满分。 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |  |
| 报价得分（30分） |  |

# 第六章  合同条款和格式

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

采购编号：NBITC-202410272GCE

项目名称：宁波市民族宗教事务局会议室提升改造工程项目

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据NBITC-202410272GCE宁波市民族宗教事务局会议室提升改造工程项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、货物内容及综合单价

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 产地品牌 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1本合同金额为（人民币大写）：_____________________元（￥_____________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

不适用

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同货物分解后全部或部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期：自所有货物验收合格之日起    年。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、付款方式

10.1合同签订生效且具备实施条件后7个工作日内，支付合同金额的40%作为预付款，同时乙方需提交等额的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）

10.2项目竣工验收合格后支付至结算总额的100％；甲方同时无息退回预付款保函。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的货物在质保期内被发现货物本身存在质量问题的，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物在质保期内因人为因素出现的坏损、灭失的，不在乙方的免费质保范围内。如需维修的，乙方只收取维修材料的成本费。

十三、交货和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报宁波市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙方各执一份。

附件

附件1：安全管理协议

附件2：工程质量保修书

附件3：廉政合同

甲方：                                     乙方：

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：(签字或盖章)                 或委托代理人：(签字或盖章)

地址：                                     地址：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

签订地点：                                 签订日期：

### 附件1

### 安全管理协议

为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同事计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人的职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管制度，配备专职及兼职安仝检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设备的安全机构，应配备专职安全员1名，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时必须制定相应的妄全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式肆份，合同双方各执正本贰份。由双方法定代表人或授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发  包  人：宁波市民族宗教事务局

法定代表人或其授权的代理人：

承  包  人：

法定代表人或其授权的代理人：

日    期：   年   月   日

### 附件2

### 工程质量保修书

甲方（全称）：宁波市民族宗教事务局

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括屋面防水工程、房间和外墙面的防渗漏装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

具体详见工程量清单。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

2、本工程其他项目质量保修期为 3 年；

质量保修期自工程通过竣工验收之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

/。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：   宁波市民族宗教事务局           乙方：

（盖单位章）                            （盖单位章）

法定代表人或                           法定代表人或

其委托代理人（签字）：                  其委托代理人（签字）：

日期:    年   月   日                  日期:      年   月   日

### 附件3

### 廉 政 合 同

工程项目名称：

工程项目地址：

甲方：宁波市民族宗教事务局

乙方：

为加强基建工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行双方签订的合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者除外，双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）等提供方便。

（四）配偶、子女不得从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，甲方可以建议项目主管部门或建设主管部门给予乙方一至三年内不得承包相关工程项目的处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条  双方约定：本合同日常监管由甲、乙双方的监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条  本合同作为的附件，与主合同具有同等法律效力。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格止。

甲方：   宁波市民族宗教事务局           乙方：

（盖单位章）                            （盖单位章）

法定代表人或                           法定代表人或

其委托代理人（签字）：                  其委托代理人（签字）：

日期:    年   月   日                  日期:      年   月   日

# 第七章  附件（格式）

A.资格文件

# 封面

宁波市民族宗教事务局会议室提升改造工程项目

项目编号：NBITC-202410272GCE

标     项：（如有多个标项）

（资格文件）

磋商响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

## 年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2.营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

# 封面

宁波市民族宗教事务局会议室提升改造工程项目

项目编号：NBITC-202410272GCE

标     项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

磋商响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B1、磋商响应函

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为本公司合法代理人，参加贵方组织的宁波市民族宗教事务局会议室提升改造工程项目（项目编号：NBITC-202410272GCE）竞争性磋商活动，代表本公司处理本次项目中的一切事宜，在此：

1、提供竞争性磋商文件中“磋商须知”规定的全部磋商响应文件。

2、据此函，签名代表宣布并承诺如下：

（1）磋商报价为报价一览表载明的磋商报价。

本报价已经包含了本次项目应纳的税金及竞争性磋商文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在磋商有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本磋商响应文件自磋商响应文件递交截止之日起  60  天内有效。

（3）我们已详细审查全部竞争性磋商文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

（5）保证在确定成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（6）完全同意竞争性磋商文件中有关代理服务费的条款，保证在确定成交后按照竞争性磋商文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的参加，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

（7）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、与本项目磋商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、法定代表人身份证复印件。

B3、法定代表人授权书

致：宁波市民族宗教事务局

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市民族宗教事务局会议室提升改造工程项目（项目编号：NBITC-202410272GCE）磋商活动，其在磋商活动中的一切行为本单位均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、授权代表身份证复印件；

B4、商务条款响应表

项目编号：NBITC-202410272GCE

项目名称：宁波市民族宗教事务局会议室提升改造工程项目

| 序号 | 磋商要求 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日         期：

B5、采购内容及要求响应表

项目编号：NBITC-202410272GCE

项目名称：宁波市民族宗教事务局会议室提升改造工程项目

| 序号 | 磋商要求 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日          期：

B6、详细的交货清单

项目编号：NBITC-202410272GCE

项目名称：宁波市民族宗教事务局会议室提升改造工程项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日          期：

B7、拟投入本磋商项目的主要施工机械设备表

项目编号：NBITC-202410272GCE

项目名称：宁波市民族宗教事务局会议室提升改造工程项目

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号规 格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 定额功率 （KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日          期：

B8、拟投入本项目的人员配置表

（一）项目组主要成员情况表

项目编号：NBITC-202410272GCE

项目名称：宁波市民族宗教事务局会议室提升改造工程项目

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 本项目职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附相应人员身份证、职称证书、社保证明复印件并加盖单位章。

供应商（盖章）：

日          期：

（二）拟派项目负责人简历表

项目编号：NBITC-202410272GCE

项目名称：宁波市民族宗教事务局会议室提升改造工程项目

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  | 职称 |  |
| 学历 |  | 年龄 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事本专业工作年限 |  |
| 项目名称 | 业绩内容 |
| 备 注 |  |

注：本表后应附身份证、资格证书（如有）、职称证书、社保证明等的复印件并加盖单位章。

供应商（盖章）：

日          期：

B9、类似项目业绩表

项目编号：NBITC-202410272GCE

项目名称：宁波市民族宗教事务局会议室提升改造工程项目

| 序号 | 项目名称 | 采购人单位 | 合同金额 | 采购人联系人 | 联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日         期：

封面

宁波市民族宗教事务局会议室提升改造工程项目

项目编号：NBITC-202410272GCE

标     项：（如有多个标项）

（报价文件）

磋商响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1、报价一览表

项目编号：NBITC-202410272GCE

项目名称：宁波市民族宗教事务局会议室提升改造工程项目

| 子包 | 内容 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波市和济街117号B座二楼会议室提升 | 1项 |  |
| 磋商报价（大写） |  |

备注：本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的盖章版磋商响应文件中本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日         期：

C2、分项报价表

项目编号：NBITC-202410272GCE

项目名称：宁波市民族宗教事务局会议室提升改造工程项目

| 序号 | 内容 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |

注：本表“合计”必须与报价一览表“报价”一致。签订合同时根据供应商最终报价同比例下浮。

供应商（盖章）：

日          期：

C3、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

1. 宁波市和济街117号B座二楼会议室提升工程，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由  （供应商名称）  法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加宁波市民族宗教事务局会议室提升改造工程项目（采购编号：NBITC-202410272GCE）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非磋商响应文件的组成内容，不须在磋商响应文件中提供。

2、本表在磋商现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）

| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |