政府采购

招标文件

采购编号:NBZFCG2020W006G

项目名称: 宁波市气象局高清会商平台改造项目

宁波市政府采购中心

二 0 二 0 年

目  录

第一章 专用部分

第一部分  投标邀请（招标公告）

第二部分  项目需求说明及评标标准

第三部分  投标人须知资料表

第二章 通用部分

第四部分  投标人须知

第五部分  合同格式

第六部分  投标文件格式

第七部分  其他文件格式

第一部分 投标邀请（招标公告）

日期：2020年6月2日

宁波市政府采购中心就以下项目进行公开招标采购，现邀请合格供应商参加投标。

- 项目基本情况

1、项目编号：NBZFCG2020W006G

2、项目名称：宁波市气象局高清会商平台改造项目

3、采购预算（最高限价）：标包1：512.0226万元。

4、采购需求：

标包1：宁波市气象局高清会商平台改造项目，详见招标文件。

- 合同履行期限：详见招标文件。

- 联合体投标：标包1不接受

二、申请人的资格要求：

- 符合《政府采购法》第二十二条的规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商。

2、特定资格要求：无。

三、获取招标文件：请到浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)或宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）免费下载电子文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2020年6月23日9：30。

地点：宁波市鄞州区宁穿路1901号市行政服务中心四楼开标区（具体场所安排详见电子指示屏幕）。

五、公告期限：自公告之日起5个工作日。

六、其他补充事项：

1、本项目开标日期处于新冠肺炎疫情防控期间的，请投标人严格遵守宁波市有关疫情防控规定，服从工作人员管理。

2、参加投标的供应商请于投标截止时间前在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)完成供应商注册。

3、现场踏勘：参加现场踏勘的供应商请于2020年6月12日09：30到踏勘现场集合（地址：宁波市海曙区气象路118号。联系人：王先生，电话: 0574-89385263）。届时请每家潜在投标人安排不超过2人出席，须携带本人身份证原件及加盖投标单位公章的介绍信（证明函）。现场考察仅组织一次，潜在投标人错过现场考察后果自负。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式。

1、采购人：宁波市气象局，地址：宁波市海曙区气象路118号，联系方式：王先生/89385263。

2、集中采购机构：宁波市政府采购中心

项目联系人：王女士  	TEL：0574-87187963  	FAX：87187961

地址：宁波市鄞州区宁穿路1901号市行政服务中心五楼  邮编：315066

第二部分  项目需求说明及评标标准

特别申明：

- 任何违反《政府采购法实施条例》第20条规定的要求均为无效采购需求。

- 不得将注册资金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商规模条件作为资格要求或者评审因素，不得将除进口产品以外的生产厂家的授权、承诺、证明、背书等作为资格要求。

- 根据《关于促进自主创新进一步改进招标采购工作的意见》（甬资交管办[2019]1号）规定，若投标产品列入地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录的，相应的资格审查和案例业绩评分视同完全满足（以投标文件中提供地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录证明材料为准）。

- 采购需求中出现的品牌型号仅供参考，欢迎其他相当的产品投标。

- 非单一产品项目，以“※”标识的为核心产品。

- 以“★”标识的为重要采购需求条款。

- 现场踏勘：参加现场踏勘的供应商请于2020年6月12日09：30到踏勘现场集合（地址：宁波市海曙区气象路118号。联系人：王先生，电话: 0574-89385263）。届时请每家潜在投标人安排不超过2人出席，须携带本人身份证原件及加盖投标单位公章的介绍信（证明函）。现场考察仅组织一次，潜在投标人错过现场考察后果自负。供应商应认真踏勘现场，中标后，供应商不得以不完全了解施工现场和周围环境情况为借口，提出额外补偿的要求！

项目需求说明：

## 一、项目概述

项目位于宁波市海曙区气象路118号，宁波市气象局三楼。改造内容包括：会商大厅和信息发布厅两部分，会商大厅包含数据处理系统、数据监控系统、视频系统、中央控制系统，信息发布厅包含视频系统、中央控制系统。详见招标内容及要求。

## 二、招标内容及要求

本项目招标内容包括：软硬件采购、到货、安装集成、与现有业务系统的融合、技术支持及售后服务、培训等。

招标清单：

| 序号 | 设备名称 | 产品技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、会商大厅 |  |  |  |
| 1、数据处理系统 |  |  |  |
| 1 | ※AI计算平台 | 详见三、产品技术要求1、AI计算平台技术要求 | 1 | 套 |
| 2 | ※网络存储 | 详见三、产品技术要求2、网络存储技术要求 | 1 | 套 |
| 3 | ※云桌面一体机 | 详见三、产品技术要求3、云桌面一体机技术要求 | 6 | 套 |
| 4 | 云桌面一体机存储授权 | 详见三、产品技术要求4、云桌面一体机存储授权技术要求 | 6 | 套 |
| 5 | 云桌面交换机 | 详见三、产品技术要求5、云桌面交换机技术要求 | 4 | 台 |
| 6 | 云桌面终端用户授权 | 详见三、产品技术要求6、云桌面终端用户授权技术要求 | 41 | 套 |
| 7 | 云桌面终端 | 详见三、产品技术要求7、云桌面终端技术要求 | 41 | 台 |
| 2、数据监控系统 |  |  |  |
| 1 | LED条屏 | 详见三、产品技术要求8、LED条屏技术要求 | 1 | 套 |
| 3、视频系统 |  |  |  |
| 1 | ※小间距LED | 详见三、产品技术要求9、小间距LED技术要求 | 15.2 | M² |
| 2 | 拼接支架 | 高强度钢材结构，与大屏系统配套使用 | 1 | 套 |
| 3 | 大屏配套线缆 | 高清线缆，与大屏系统配套使用 | 1 | 批 |
| 4 | 视频终端输入节点1 | 详见三、产品技术要求10、视频终端输入节点1技术要求 | 65 | 台 |
| 5 | 视频终端输出节点2 | 详见三、产品技术要求11、视频终端输出节点2技术要求 | 30 | 台 |
| 6 | 视频终端输出节点3 | 详见三、产品技术要求12、视频终端输出节点3技术要求 | 10 | 台 |
| 7 | 分布式核心交换机 | 详见三、产品技术要求13、分布式核心交换机技术要求 | 2 | 台 |
| 8 | 分布式专用交换机 | 详见三、产品技术要求14、分布式专用交换机技术要求 | 8 | 台 |
| 9 | 万兆光模块 | SFP+万兆多模光纤模块 | 64 | 块 |
| 4、中央控制系统 |  |  |  |
| 1 | ※分布式网络智能控制主机 | 详见三、产品技术要求15、分布式网络智能控制主机技术要求 | 2 | 套 |
| 2 | 分布式管理软件（含触屏软件） | 详见三、产品技术要求16、分布式管理软件（含触屏软件）技术要求 | 1 | 套 |
| 二、信息发布厅 |  |  |  |
| 1、视频系统 |  |  |  |
| 1 | 视频终端输入节点4 | 详见三、产品技术要求17、视频终端输入节点1技术要求 | 8 | 台 |
| 2 | 视频终端输出节点5 | 详见三、产品技术要求18、视频终端输出节点2技术要求 | 6 | 台 |
| 3 | 分布式专用交换机 | 详见三、产品技术要求14、分布式专用交换机技术要求 | 1 | 台 |
| 4 | 万兆光模块 | SFP+万兆多模光纤模块 | 4 | 块 |
| 2、中央控制系统 |  |  |  |
| 1 | ※分布式网络智能控制主机 | 详见三、产品技术要求15、分布式网络智能控制主机技术要求 | 1 | 套 |
| 2 | 分布式管理软件（含触屏软件） | 详见三、产品技术要求16、分布式管理软件（含触屏软件）技术要求 | 1 | 套 |

备注：

1、★云桌面系统包括：云桌面一体机存储授权、云桌面终端用户授权、云桌面终端，为方便统一调度管理，要求同品牌。

2、★无损分布式系统包括：视频终端输入节点1、视频终端输出节点2、视频终端输出节点3、视频终端输入节点4、视频终端输出节点5、分布式网络智能控制主机、分布式管理软件（含触屏软件），为方便统一调度管理，要求同品牌。

3、★分布式网络系统包括：分布式核心交换机、分布式专用交换机，为方便统一调度管理，要求同品牌，并纳入用户原有网管系统管理。

4、★会商大厅已装修完毕，LED小间距显示屏安装立面预留了孔洞，并已做收边处理，各投标单位需到现场实地勘察，准确测算工程量。

5、样品展示要求：

提供一个小间距LED样品：样品搭建需符合招标文件要求（详见小间距LED技术要求），并采用同一信号源进行播放效果展示。

样品进场时间：6月22日14：00-16：00。

样品进场时间截止后递交的样品将拒绝接收。

样品送达地址：宁波市鄞州区宁穿路1901号市行政服务中心四楼开标区

| 序号 | 样品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小间距LED | 1套 | 提供不小于1920*1080分辨率的样品 |

## 三、产品技术要求

### 1、AI计算平台技术要求

| 指标项 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 高度 | 4U机架式，含滑动导轨带管理臂 |
| CPU | CPU：本次配置2颗 英特尔至强金牌 6148 2.4G, 20C/40T, 10.4GT/s , 27M 缓存, Turbo, HT (150W) |
| 内存 | ★本次配置：≥16条32GB RDIMM, 2933MT/s, 双列 本次配置内存插槽：≥24 个DIMM 插槽，可扩展到768GB内存 |
| 硬盘 | ★本次配置：2块480G 读取密集型 6Gbps 512e 2.5英寸 热插拔 S4510 硬盘，最大支持10个2.5寸硬盘；4块 4TB, NVMe, 读取密集型极速闪存, 2.5 SFF 硬盘, U.2, P4510 |
| RAID卡 | 本次配置：独立RAID卡，缓存≥2GB NV cache，带后备电池保护，同时支持RAID模式和直通模式。 |
| 网卡 | 本次配置：英特尔 X550 双端口 10GbE BASE-T & i350 双端口 1GbE BASE-T |
| PCIE | 最多10个双宽全长PCIe插槽 |
| GPU | ★本次配置4块NVIDIA Tesla V100 16G GPU ,最高支持10块双宽度GPU |
| 远程管理卡 | 符合IPMI 2.0标准；本次配置：独立远程管理卡（支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱等操作），远程控制卡出厂设置为DHCP模式；主板集成驱动程序SD卡，可以将驱动程序等存放于存储空间，安装Windows OS不需要导航盘和驱动盘，方便系统安装和管理，允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器，内嵌自动化报修软件。 |
| 管理软件 | 本次配置：独立远程管理卡（支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱等操作），远程控制卡出厂设置为DHCP模式；主板集成驱动程序SD卡，可以将驱动程序等存放于存储空间，安装Windows OS不需要导航盘和驱动盘，方便系统安装和管理，允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器，内嵌自动化报修软件。 |
| 性能分析软件 | 本次配置：软件支持远程运行并且不使用代理程序，能够收集磁盘I/O、吞吐量、读写比、峰值队列、可用容量和已用容量以及CPU、内存利用率等核心指标。 |
|  | 软件不仅支持分析一台服务器，还支持分析客户环境内所有服务器汇总数据，帮助客户深入分析服务器工作负载和容量需求，以帮助优化数据中心运营和扩展。 |
|  | 数据收集时间可灵活分配大约1天到7天 |
| 电源 | 本次配置：（2 + 2）2400W 冗余交流电源； |
| 风扇 | 配置热插拨冗余风扇 |
| 服务 | ★原厂3年保修，中标后签订合同前提供原厂质保三年承诺函。 |

### 2、网络存储技术要求

| 指标项 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 体系架构 | ★实配SAN和NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议 |
| 统一存储控制器 | ★最大控制器≥16个，本次实配2个控制器。提供官网截图证明及链接 |
| 一体化统一存储 | ★支持SAN和NAS一体化，不需额外配置NAS网关，确保数据库和文件业务同时高可用。提供官网截图证明及链接 |
| 存储缓存容量 | 双控缓存容量配置≥256GB，（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等），处理器总核数≥24核，主频≥2.6GHz |
| 前端主机通道接口 | 本次双控配置≥8*10GE ≥8*GE接口，提供热拔插主机接口，可以在在线运行的控制器上进行接口扩展和更换，无需控制器拔插和下电、下业务 |
| 主机接口类型 | 支持8/16/32Gbps FC、1/10/25/40/100Gbps Ethernet、端口类型提供官网截图 |
| 后端磁盘通道 | 本次双控配置≥4*4*12Gbps SAS3.0磁盘通道 |
| 配置硬盘 | ★要求配置4块2.5寸1.92TB 企业级 SAS SSD固态硬盘，13块6TB 3.5寸 NL_SAS机械硬盘，要求存储控制框插槽≥25 2.5寸硬盘，硬盘框插槽为高密硬盘框。 |
| 最大硬盘数 | 最大支持磁盘插槽个数≥1200 |
| 支持RAID | 支持RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等可选配置 |
| 故障快速恢复 | 故障快速恢复： 提供快速恢复技术，能够保障硬盘失效后的故障时间最短，减少风险 |
| SAN异构虚拟化技术 | 支持异构虚拟化技术 1）支持异构虚拟化功能，能够提供异构存储虚拟化整合功能，能接管现网异构存储，无需破坏或者改变现有数据格式，构成异构资源池，进行统一的资源调配和管理； 2）异构虚拟化兼容业界主流存储（如EMC、HP、HDS、IBM、Huawei、NetApp等多个厂家的阵列）； 3）支持快速回退功能，即被接管的阵列可直接映射给业务主机使用，防止由于虚拟化失败或者虚拟化不能快速回退造成的数据丢失，导致业务系统不可恢复； 4）异构虚拟化平台支持异构存储之间的数据镜像功能； 5）异构虚拟化平台支持提供异构存储之间的双活应用； 6）支持对异构存储创建FC和iSCSI链路，进行数据传输，并管理异构LUN。 |
| NAS软件特性 | 配置NAS功能，配置NFS、CIFS、NDMP、多租户，目录配额功能；NFS业务支持全局命名空间和日志审计功能； |
|  | 多个文件系统能够挂载在根目录，实现全局统一命名空间访问。 |
|  | 支持文件系统分级功能，支持基于文件粒度在SSD与HDD之间做分级。 |
|  | 支持NAS在线重删功能，提升空间的有效利用率 |
|  | 支持NAS压缩功能，提升空间的有效利用率 |
| 关键业务保障 | 支持Cache缓存分区功能，保障关键业务资源使用 |
|  | 支持服务质量管理按优先级控制功能 |
| 资源使用效率提升 | 配置自动精简配置，可实现存储资源的按需分配，实现零检测和已删除空间的回收，提高空间利用率 |
|  | 支持SSD Cache功能，使用SSD Cache对热点数据提升响应速度 |
|  | 配置多租户功能，实现隔离租户间的资源，分权分域 |
|  | 配置自动分级存储，进行自动分级调整，提供图形化的自动分层策略调整工具，能够对数据分层的时间窗口和分层方式进行调整，提高存储资源利用效率，即支持在特定的时间段（定时），开启I/O监控热点数据，自动进行数据迁移，具备至少3层分级（SSD、SAS、NL-SAS）； |
| SAN双活功能 | 支持存储SAN双活功能 1）支持双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行； 2） 双活架构需要具备独立的第三方仲裁设备。仲裁设备故障时，不影响业务运行，同时双活卷仍能保持数据实时一致； 3） 双活引擎数据传送必须采用FC协议和链路双活（非IP协议或者IP链路）； 4） 双活引擎采用冗余架构，单点故障业务不停顿的冗余配置； 5）双活存储为A-A双活； 6）支持异构虚拟化双活能力，对于异构整合后的第三方存储，能够建立双活镜像对； |
| 一体化双活 | 支持SAN双活和NAS双活的统一存储双活架构。提供官网截图证明及链接 |
| 数据保护 | 支持数据快照功能，恢复某个时间点的快照，其他时间点快照不丢失 |
|  | 支持数据卷复制功能 |
|  | 支持数据卷镜像功能 |
|  | 支持WORM特性，满足一次写入不可修改和删除，满足关键业务文件信息安全以及法规遵从的要求。 |
| 可管理性 | ★有功能全面、图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储的图形化管理配置和监控软件。提供多路径软件著作权证书复印件。 |
| 可维护性 | 控制器自带掉电保护模块，保证掉电时缓存中的数据可安全写入硬盘永久保存 |
|  | 完全的硬件冗余，系统没有硬件级别的单点故障，IO模块可以不停机热插拔 |
| 资质要求 | 提供中国质量认证中心《CCC现场检测实验室》认证证书复印件 |
| 服务要求 | 设备生产商在国内设有400/800技术服务热线；设备生产商在宁波当地设有备件库。 ★原厂3年保修，中标后签订合同前提供原厂质保三年承诺函。 |

### 3、云桌面一体机技术要求

| 指标项 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ★CPU核数≥14（主频不低于2.6Ghz）、内存≥320G、千兆网口≥6个、万兆网口≥2个、冗余双电源。 |
|  | ★本项目要求系统盘至少配备1块128G SSD硬盘、2块960G SSD硬盘和6块8T的SATA硬盘。 |
|  | ★GPU显卡：本次配置2块NVIDIA Tesla T4（16G）高性能虚拟化显卡 并提供VPC虚拟化授权: NVIDIA显卡-VPC虚拟化授权(VPC显存无上限)； NVIDIA显卡-VPC三年服务授权。 |
| 可用性 | ★必须与云桌面一体机存储授权、云桌面终端用户授权（含终端安全响应平台）、云桌面终端兼容 |
| 服务要求 | ★原厂3年保修，中标后签订合同前提供原厂质保三年承诺函。 |

### 4、云桌面一体机存储授权技术要求

| 技术指标 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 提供服务器虚拟化和存储虚拟化授权，服务器虚拟化授权要求满足本项目性能需求，存储虚拟化授权要求无容量限制，便于后续存储扩容。 投标时要求提供分布式存储软件著作权证书复印件。 |
| 部署模式 | ★为了保证能够快速平滑扩容，本项目要求集群中物理服务器的添加支持集群热添加。（提供第三方检测报告复印件） 支持集群冗余技术：在不增加第三方负载均衡工具的情况下，支持集群模式。（提供第三方检测报告复印件） 单集群管理时无需部署集中管理平台，通过Web方式接入集群主服务器，实现对服务器、虚拟机、网络、存储虚拟化等进行统一管理。 |
| 功能支持 | 支持服务器端口汇聚技术（管理口、业务口、存储口），将多个网络端口聚合起来，提高网络带宽和容错能力。 ★备份功能：能够持续的备份，通过平台的备份管理功能，可以找到多个可恢复的时间点，选择恢复到任意一个状态。（提供第三方检测报告复印件） 支持自动/手动将配置文件备份到FTP服务器。 虚拟机损坏无法启动时，支持将虚拟机磁盘挂载到新虚拟机上，用户可登录新虚拟机将磁盘内容备份出来。 支持数据冗余副本技术，每份数据同时写入多台服务器，每次数据变化时自动实时同步，确保磁盘或服务器故障，数据不丢失。 支持SSD缓存加速，采用SSD+HDD混合模式，SSD用于缓存热点数据，HDD用于存储个人数据，SSD缓存命中率不低于60%，确保最优用户体验。 支持磁盘故障自动重建技术、支持磁盘横向/纵向扩展。 支持故障自动切换，硬盘故障，存储则会被重新指向另外一台服务器上可用的数据副本，实现毫秒级切换，对用户来讲基本是无感知的；主机或者网络故障，虚拟桌面可以快速切换到另一台服务器拉起，约3-5分钟。 支持主机和磁盘故障后不停机替换。 支持全局热备盘技术，管理员可配置在集群中保留多块磁盘作为热备盘，分布在不同主机上，当任何一台主机的任意一块硬盘出现故障后，会自动选择其中1块热备盘进行替换和重建。 |
| 服务要求 | ★原厂3年保修，中标后签订合同前提供原厂质保三年承诺函。 |

### 5、云桌面交换机技术要求

| 指标项 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 交换容量≥2.56Tbps |
| 包转发率 | 包转发率≥480Mpps |
| 端口 | ★配置24个万兆SFP+端口，2个40G QSFP+端口 |
| 电源 | 为了提高设备可靠性，支持可插拔双电源 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥32K |
|  | 支持ARP表项≥20000 |
|  | 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN |
|  | 支持1:1和N:1 VLAN交换功能 |
| 路由 | 支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6 |
| 堆叠 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台。 |
| 纵向虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为父节点管理纵向子节点 |
|  | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| QOS | 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能 |
| 管理维护 | 支持以太网OAM（802.3ah 和 802.1ag） 支持SNMPv1/v2c/v3 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持sFlow |
| 可靠性 | 支持G.8032标准环网协议 |
| 安全性 | 支持CPU保护功能 |
| 资质 | 提供工信部入网证复印件 |
| 实配 | 单台配置：双电源，堆叠线2根 |
| 服务要求 | ★原厂3年保修，中标后签订合同前提供原厂质保三年承诺函。 |

### 6、云桌面终端用户授权技术要求

| 指标项 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | ★本项目要求云桌面终端用户授权（含终端安全响应平台）提供发布专有桌面、还原桌面、池化桌面、共享桌面、远程应用至少5种桌面资源的授权，满足不同场景的应用需求。 |
| 部署模式 | 为了简化部署，本项目要求桌面云控制平台所有组件完全集成化，不需要过多的安装调试步骤，后台导入一个镜像就可以完成部署，提升上线效率。 桌面云控制平台自带高可用性技术方案，在不增加第三方负载均衡工具的情况下，支持集群（主主）模式，支持桌面云控制平台宕机切换会话不中断。 支持分布式部署、集中管理模式，桌面云服务器部署在各个分支本地数据中心，总部通过一套集中管理平台实现对分支桌面云的统一管理，包括统一授权、统一升级、统一监控等，本项目要求免费提供集中管理平台所需软件。 桌面控制平台内置DHCP功能，部署时无需额外搭建DHCP服务器，可实现终端和虚拟机IP的动态分配。 ★支持将桌面云控制平台直接映射到互联网，要求自带SSL VPN功能，不要借助第三方设备，并且能够用于固定IP线路和动态IP线路2种方式，其中动态IP不依赖第三方插件，降低部署复杂度。（提供第三方检测报告复印件） |
| 用户体验 | 支持PC、笔记本（含Windows操作系统和MAC笔记本）、云终端（含ARM和X86）、iPad、iPhone、Android移动终端等设备接入访问虚拟桌面。 支持Windows XP/7/10、iOS、MAC OS、Android、Linux等客户端操作系统。 支持Windows XP/7/10、Windows Server，支持两种以上的Linux虚拟桌面操作系统，其中要包含国产Linux操作系统。 支持Windows 10优化工具，关闭和禁用不需要的服务、启动项和视觉特效，让桌面运行更流畅。 在多应用办公场景下，可针对当下使用频率较高的软件做进程加速，管理员也可自定义需做进程加速应用，以保障应用使用体验。 支持池化桌面，该模式下虚拟机不固定关联给用户，当用户需要时从桌面资源池中随机获取一个闲置虚拟机，退出后自动归还（即还原到“未关联用户状态”），其他用户仍然可以使用，支持池模式用户注销后系统自动关闭虚拟机以释放资源。 支持设置用户闲置超过一定期限后桌面失效，以释放资源。 支持设置用户超过一段时间无会话后系统自动注销该用户，以释放资源。且支持设置用户在一定时间没有对虚拟机操作后自动注销该用户，以释放资源。 ★支持PC磁盘映射，即PC本地硬盘可直接映射到虚拟桌面上使用，并可根据策略进行文件读写权限设置和数据读写审计。（提供第三方检测报告） PC（或笔记本）接入虚拟桌面支持通过导航条或快捷键切换为窗口化模式，用户可随意改变窗口大小且分辨率会自动适应。 支持USB外设映射，兼容高拍仪、扫描枪、扫描仪、摄像头、密码小键盘、指纹收集器、身份证读卡器、手写板、打印机、USB-key等不同外设。 支持云盘存储方案，包括个人云盘和公共云盘，可设置配额和读写权限，其中个人云盘绑定用户，只允许特定用户访问，公共云盘允许所有人访问。 支持本地、AD域等多种情况下的单点登录，用户登录VDI客户端和虚拟桌面操作系统只有1次账号密码输入动作，保持和PC使用习惯一致。 支持显示虚拟机开关机画面；支持分辨率自适应和更改分辨率，操作时要求与PC一样，即在桌面右键点击“个性化分辨率”进行设置。 支持桌面会话保持功能，在多桌面切换、更换不同终端接入、临时性网络中断（自动重连）等情况下，用户重新登录后不会影响原先的桌面操作行为。 客户端连接虚拟桌面无需依赖虚拟机IP，具体表现为禁用虚机网卡或者随意更改IP，桌面会话不会中断，用户可以正常办公和播放视频，避免因误操作而导致业务中断。 支持视频重定向，视频文件不在服务器解码，直接重定向到终端本地解码，提升播放体验，能够兼容Media Player、暴风影音等多种本地播放器。（提供第三方检测报告证明） 为了保证在广域网或者网络条件较差的场景接入虚拟桌面的体验，要求支持配置压缩质量、帧率等，降低流量、提升体验。（提供第三方检测报告证明） 支持设置终端流量，支持设置USB设备、磁盘映射和剪切板的上下行带宽，以避免带宽被抢占。 支持云桌面导航条显示网络状态，支持导航条显示当前终端（瘦终端、PC客户端）与桌面云控制台之间的网络状态，网络状态会以不同的信号格数显示，用户可以实时查看网络状态和时延。（提供第三方检测报告证明） 支持远程协助功能，管理员在桌面云控制台中可以直接向需要协助的用户发起远程协助，用户桌面无需安装任何辅助软件。（提供第三方检测报告证明） 支持自助快照恢复，当用户自己误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，用户通过导航条按钮，可以自助进行系统盘快照还原操作，支持安卓瘦终端、PC客户端。（提供第三方检测报告证明） PC（或笔记本）接入虚拟桌面支持双屏，并且支持在导航栏切换双屏和单屏。 PC（或笔记本）客户端支持同时打开多个虚拟桌面。 支持在导航栏上查看和管理所有接入到桌面的外设，可以查看外设的接入位置(本地桌面或者虚拟桌面)，并支持修改接入位置。 |
| 显卡虚拟化 | 支持显卡直通和显卡虚拟化2种方案，兼容M4000、K1、K2、M10、M60、P40、T40等专业显卡，满足2D/3D图形设计软件的流畅使用，包括Catia、UG、Solidworks、ProE、AutoCAD等。 支持基于KVM开源虚拟化平台的显卡虚拟化切片技术，能将显卡切片后直接绑定给某个云桌面使用，桌面关机后自动释放显卡资源。 支持修改云桌面绑定的显卡切片类型，桌面重启后生效，例如：将M10-1B更改为M10-2Q。 支持云桌面在2D和3D场景间切换，支持启用或者禁用显卡选项，在显卡资源不足的情况下将3D云桌面切换为2D云桌面使用。 支持显卡资源分配可视化，管理员可以实时查看显卡核心分配情况，以及对应的3D云桌面名称。 支持管理员锁定显卡不同物理核心的切片类型，默认切片类型为自动。 支持显卡资源池化调度，云桌面关机后自动释放显卡资源到资源池，3D云桌面启动后自动从资源池获取显卡资源，支持在不同时段将显卡切分为不同类型，供不同工作负载或场景使用。 支持3D池化桌面，3D云桌面重启后系统还原到初始状态，支持结合个人云盘保存用户个人数据。 3D云桌面负载均衡策略支持“密度模式”和“性能模式”。在密度模式下，具有相同型号虚拟显卡的云桌面会优先在同一GPU核心上运行，以空闲出更多核心供其他虚拟显卡类型云桌面运行；在性能模式下，云桌面优先选择显存空闲最大的GPU核心运行，以确保已开机的云桌面都能得到最大的GPU核心计算能力。 支持2D服务器和3D服务器组建混合集群，支持3D桌面云在具有相同显卡资源的服务器间的HA。 支持限制2D云桌面在3D服务器上运行，以保证3D云桌面的用户体验。 支持基于开源安卓操作系统的ARM瘦终端接入3D云桌面。 |
| 运维功能 | ★为了满足日常维护需求，需支持虚拟机热迁移技术，虚拟机从节点A运行，热迁到节点B运行。（提供第三方检测报告） 支持模板链接克隆，克隆时可指定虚拟机数量、运行位置、存储位置、网口信息、磁盘大小，本项目要求100个虚拟机派时间不超过5分钟。 支持在原磁盘上扩容或添加新的磁盘，扩大磁盘容量。 支持模板升级，可以统一安装所需要升级的软件/补丁，一键更新到对应的虚拟机，满足标准化场景的软件和补丁更新需求。 支持软件分发，通过创建软件库并关联给虚拟机，实现应用软件、驱动程序的增量式更新，不需要在每个虚拟机执行安装过程，整个分发过程秒级完成，且分发后不会覆盖原虚拟机的个性化配置和自主安装的软件，本项目要求支持应用软件、办公文件的分发。（提供第三方检测报告证明） 支持批量完成如下配置：创建用户、删除用户、禁止/踢除用户、关联虚拟机、导入导出用户、用户分组。 支持删除用户时，可选择是否删除关联的虚拟机，如果不删除，虚拟机处于闲置状态，可重新关联给其他用户。 支持与上网行为管理系统联动认证，用户成功登录VDI后，上网行为管理自动同步用户认证信息，后台记录用户ID, 后续上网无需再次认证登录。 支持虚拟机自由分组、支持修改计算机名称、支持根据虚拟机名称、关联用户、用户描述、IP、MAC、所属资源、所属平台等信息搜索虚拟机。 支持批量删除虚拟机、批量设置虚拟机IP地址、批量关联/解关联虚拟机用户。 支持开机状态下编辑虚拟机配置，重启生效。 支持设置虚拟机开关机计划，一方面可避免并发开机IO风暴问题，另一方面可释放服务器资源。 支持外置数据中心报表功能，能够查询一段时间的并发用户会话、用户使用时长、服务器负载情况、存储利用率、存储性能情况等。支持报表导出。 支持升级前和升级后的健康检查，确保升级不出问题。 支持设置主题，管理员可以在主题商城中下载主题，并将主题应用到包括瘦终端（ARM、X86）、PC客户端。 支持管理平台监控和统计用户流量和并发用户趋势，以方便管理员及时调整网络带宽。 支持管理员给在线用户推送消息和通知，管理员可以根据需求发给指定用户或者发给所有用户。 支持管理记录所有用户的登录记录，包括登录账号、终端IP地址、MAC地址、终端型号、登录登出时间等，并支持信息导出。 支持桌面云控制平台的分权分域，可创建不同管理员角色，并支持对管理员角色的操作权限进行自定义编辑。 |
| 安全管理 | 支持客户端准入检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等条件设置接入访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入。 支持USB黑白名单技术，能够精准识别每一款不同类型的外设（包括高拍仪、摄像头、USB光驱、认证key等），并设置放通或者限制策略，提高管控粒度和安全性。 ★支持在管理组件中内置应用管控技术，实现全方位云桌面管控，在禁止名单中可以通过配置规则禁止指定应用或进程在云桌面中运行；在允许名单中通过配置规则只允许规则中的应用或进程在云桌面中运行。（提供第三方检测报告证明） ★支持多种认证方式随需组合，包括本地账号密码、usb-key认证、短信认证、硬件特征绑定、动态口令、ldap认证、raduis认证、AD域认证、瘦终端客户机认证、802.1x等多种方式，满足不同级别用户的安全接入需求。（提供第三方检测报告证明） 支持设置首次登录强制修改密码、定时修改密码、图形校验码和软键盘等密码安全策略，以保障认证密码安全性，避免越权访问行为。（提供第三方检测报告证明） ★支持虚拟门户，不同用户通过不同地址接入虚拟桌面，适用于互联网访问场景，可以指定特定账号在外网访问桌面云，而其他用户只能在内网访问。（提供第三方检测报告证明） 支持个人盘加密技术，对云桌面个人数据进行加密保存，保障个人隐私安全。（提供第三方检测报告证明） 支持U盘、PC本地桌面到虚拟桌面这2种情况的双向拷贝管控，可控制U盘的只读和读写权限，可控制本地桌面和虚拟桌面双向拷贝、单向拷贝。 支持虚拟机快照技术，当数据误删或系统故障时可实现回滚，快照只保存增量数据，节省存储空间。 支持虚拟机回收站功能，避免误操作导致虚拟机数据丢失，当虚拟机删除后，会自动进入回收站，支持恢复到原位置，可设置回收站自动清理时长。 桌面云控制器内置防火墙，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击、QOS上传下载规则等。 支持PC防截屏，在PC利旧场景下，支持设置PC客户端桌面不能窗口化，且无法截屏。 支持满屏水印，水印内容颜色和边框颜色反色调设置，防止背景颜色与水印颜色一致，覆盖水印，支持水印内容、透明度、水印字体大小、倾斜度调整。 支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被禁止，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警。 ★支持临时权限，管理员为部分用户临时在某个时间段内放通usb和pc剪切板等权限，并在到期后自动回收该权限，保证数据安全。（提供第三方检测报告证明） 支持根据特定的使用场景批量进行策略设置，场景可基于IP范围、终端类型等。 |
| Windows PC 客户端支持 | Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 |
| 终端安全可视 | 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能 |
|  | 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 |
| 网端联动可视 | 支持展示跟同品牌下一代防火墙、安全感知平台、上网行为管理等的联动状态，提供功能截图 |
| 终端管理 | 支持展示终端资产状况，包括：主机名、在线/离线状态、IPv4地址、MAC地址、操作系统、终端agent版本、病毒库版本、最近登录时间、最近登录的用户名；终端信息变更能自动更新； |
|  | 支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录； |
| 终端威胁视角 | 支持跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的病毒的基本信息，影响分析（客户情况、影响行业、区域分布）、威胁分析和处理建议等 |
| Windows终端安全加固 | 支持对服务器重要目录进行权限控制，仅允许配置的可信进程操作该目录并提供配置指引 |
|  | 提供基于可信鉴定方式的进程防护方式，通过人工智能自学习建立可信进程名单，阻断非可信进程的运行并提供配置指引 |
| 勒索病毒专防 | 支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截 |
| Windows终端合规检查 | 一键式操作对指定终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果 |
| 威胁同步处置 | 构建全网文件信誉库，当一台终端发现某一病毒文件，全网可进行感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置 |
| 微隔离流量可控 | 提供对业务系统之间、业务系统内不同应用角色之间、业务系统内相同应用角色之间的访问控制策略配置 |
| 下一代防火墙的联动响应 | 支持管理员在同厂商的下一代防火墙管理界面下发快速查杀任务，并查看任务状态，结果并进行处置 |
|  | 支持管理员在同厂商的下一代防火墙管理界面下发一键隔离指令，对对终端恶意文件进行隔离，防止病毒进一步扩散 |
| 上网行为管理的联动响应 | 支持管理员在同厂商的上网行为管理管理界面下发快速查杀任务，并查看任务状态，结果并进行处置 |
|  | 支持管理员在同厂商的上网行为管理管理界面下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离，防止病毒进一步扩散 |
|  | 支持未安装终端安全客户端的终端无法上网，有效推广终端安全客户端的部署 |
| 服务要求 | ★原厂3年保修，中标后签订合同前提供原厂质保三年承诺函。 |

### 7、云桌面终端技术要求

| 指标项 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 管理运维 | 采用嵌入式操作系统，若使用windows操作系统作为云终端底层操作系统，则需提供正版授权。 支持桌面云和瘦终端统一管理，即通过一个管理管理平台管理桌面云和瘦终端。 云终端权限管理：支持配置是否允许显示本地桌面和是否允许安装应用、支持开启“修改云终端配置和登录信息需要密码”功能、支持配置是否允许新的云终端接入或者接入需要密码。 为了简化管理，要求瘦终端支持远程唤醒，管理员可以使用桌面云控制平台或者第三方教学软件，例如极域等，远程开机瘦终端。 ★云终端易用性管理：支持配置自定义开机画面、支持云终端分组管理、支持配置云终端定时开关机计划、支持开启“云终端加电自启”功能、支持配置是否自动下载并安装更新、支持批量移动/删除/关闭云终端、支持配置是否允许自动登录和保存密码。（提供第三方检测报告证明） |
| 用户体验 | 支持联动关机，用户可以跟使用PC一样，打开操作系统“开始”菜单、点击“关机”按钮，云终端和操作系统将会一体化关闭，没有多余的操作步骤。 |

### 8、LED条屏技术要求

| 指标项 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | ★LED全彩屏，尺寸8160MM*320MM，像素点间距：2.5mm，配套箱体、同步彩色通讯发送控制卡、同步彩色通讯接收卡控制卡。 |
| 软件要求 | 按用户要求设置自动读取气象局数据库信息并发布气象服务及预警信息。 |

### 9、小间距LED技术要求

| 指标项 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | ★1、尺寸要求：宽7.320±0.05m×高2.08±0.05m，约15.2M²。为适应整体效果，分辨率宽≥5760，高≥1620。 ★2、点间距：像素间距≤1.27mm。 ★3、采用COB封装技术：LED显示屏需采用COB工艺直接在PCB板封装发光管芯，不得采用三合一表面贴装LED管芯的方式。提供COB封装方式证明，不得以其他全彩LED显示屏代替。 4.本项目拒绝使用OEM、ODM产品，投标时提供相关证明。 |
| 功能性能 | ★1、16:9标准分辨率箱体，前维护设计，可靠墙前安装，不留维修通道，所有元器件皆可完全从正面拆装、维护，有效节约安装空间，显示屏表面无覆膜。 2、发光器件(LED)：具备防撞、耐磨、耐冲击特性。 ★3、键合线（引线）：纯金线。 4、箱体模组平整度≤0.05mm（提供第三方机构的检测报告复印件）。 5、色度均匀性≤±0.001Cx，Cy（提供第三方机构的检测报告复印件）。 6、色域覆盖率：≥114% NTSC（提供第三方机构的检测报告复印件）。 7、亮度均匀性：≥98%（提供第三方机构的检测报告复印件）。 8、白平衡亮度：≥650cd/㎡（提供第三方机构的检测报告复印件）。 ★9、LED屏的死灯率：≤5ppm（提供第三方机构的检测报告复印件）。 ★10、采用集成三合一COB封装（纯红+纯蓝+纯绿），LED显示屏表面采用独立透镜技术（提供第三方机构的检测报告复印件）。 11、支持双通道、信号冗余备份（提供第三方机构的检测报告复印件）。 ★12、具有逐点亮度及色度校正功能（提供第三方机构的检测报告复印件）。 13、驱动方式：恒流驱动。 14、颜色情况：红绿蓝（灰度等级）可调，灰度等级16bit； 15、对比度≥6000：1，色温为3200K—9300K可调，刷新率≥4020HZ。 16、视频信号接口支持DVI/HDMI/VGA等多种制式，输入信号支持DVI/HDMI/VGA，支持多路输出。 ★17、LED模组采用共阴设计技术（提供第三方机构的检测报告复印件）。 ★18、LED COB显示屏具有CQC中国节能产品认证证书。 |
| 电气性能 | 工作电压为100—240V/AC(50-60Hz)；平均功耗≤160W/㎡，峰值功耗：≤450W/m²。 |
| 控制要求 | 控制主机采用专业LED计算机，操作系统采用WIN XP、WIN7、WIN10等常见系统 ，采用同步控制方式。 |
| 防护要求 | 1、为了提高观看舒适度，LED蓝光危害幅亮度低于1W/(m2sr1)，无蓝光危害辐照度。 2、显示屏单元板具备0级防霉特性。 3、显示屏单个像素模块以水平夹角45度的方向施加150N，像素模块内像素点未破碎或脱落。（提供第三方机构检测报告复印件） 4、显示屏通过GB/T 2423.3-2006恒定湿热实验后可正常工作。 5、显示屏外壳符合GB/T2423.17-2008防盐雾标准要求。 6、显示屏箱体通过GB/T 2423.10-2008振动（正弦）实验之后结构无损伤。 7、显示屏正面应符合GB/T 4208-2017外壳防护等级IP65级防护能力（提供第三方机构检测报告复印件）。 8、显示屏在室内环境需要采用自然散热，无风扇设计，整屏噪音平均声压级≤6dB（距离1.5M处）（提供第三方机构的检测报告复印件）。 9、显示屏箱体通过IK10外壳防护试验，表面无损坏（提供第三方机构的检测报告复印件）。 10、显示屏模组能够承受三次跌落试验而不损坏，跌落高度应当为：750mm±10mm（提供第三方机构的检测报告复印件）。 11、显示屏的PCB板阻燃特性符合GB/T 2408-2008要求：PCB板的火焰燃烧或灼热燃烧未达到100mm。 |
| 拼控功能 | ★1、本次要求配置双控制卡、8路无损分布式信号输入（与无损分布式系统兼容）、8路高清HDMI或DVI信号输入、8路高清HDMI或DVI信号输出、1块2路IP输入卡（单口可解8路1080P IP信号）。 ★2、可无缝对接无损分布式系统，任意调取系统内输入节点信号，进行拼接上屏。 |
| 服务 | ★原厂5年保修，中标后签订合同前提供原厂质保五年承诺函。 |

### 10、视频终端输入节点1技术要求

| 指标项 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | ★每个节点支持1路高清HDMI或DVI视频输入，1路高清HDMI或DVI视频环出；1路音频输入，1路音频输出。每个节点提供至少1个USB接口，用于与电脑连接，可实现KVM坐席管理功能。节点采用2个千兆网口设计，一主一备。 |
| 压缩算法 | ★采用最新的浅压缩技术(VC-2或JPEG2000或基于FPGA的算法或其他类似浅压缩算法），实现图像无损显示。 |
| 图像分辨率 | 采用4:4:4 图像采样方式，并通过满帧处理，图像显示清晰。 最大支持1920×1080@60Hz等多种分辨率解码与输出，并向下兼容常见分辨率1600×1200@60Hz, 1366×768@60Hz，1280×720@60Hz，1024×768@60Hz, 800×600@60Hz。 |
| 状态指示 | 具有电源、网络连接、运行状态和故障指示灯。 ★前面板具有液晶面板可用于显示设备IP地址信息。（提供产品正面照片） |
| 其他功能 | ★1.信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出。编码端至解码端，图像输出延时≤16ms。（提供第三方机构检测报告） ★2.支持码流自适应、变码率、定码率。可适应多种带宽环境，1920×1080@60Hz视频最低可使用2Mbbps带宽传输。（提供第三方机构检测报告） 3.单个输入节点可同时支持嵌入式音频和模拟音频。 4.支持视频独立传输、切换。单个输出单元输出音频可与视频同源或不同源，再无视频接入的情况下音频也可正常传输。 5.支持EDID在线编辑，支持DVI、HDMI、DisplayPort接口的EDID编辑功能，可支持非标准分辨率导入，用于非标设备显示应用。 ★6.支持本地坐席通过分布式设备，实现与远端电脑主机USB2.0数据透传，可支持U盘、Ukey、CA认证、移动硬盘、移动光驱等USB外设的使用。（提供第三方机构检测报告） 8.支持系统通过接收端的OSD菜单或接收端硬件按钮，实现发送端相连接的计算机主机进行开关机管理。 ★9.可对编码视频的亮度、对比度、色彩饱和度进行调节。（提供第三方机构检测报告） 10.支持红外、串口、继电器的信号透传，可对周围设备进行控制。 11.支持字符叠加功能，可叠加文字、时间信息。文字大小、颜色、字体、位置、背景可调。 12.支持预览所有输入信号源的实时预览画面。 ★13.支持POE供电。 14.支持网络在线维护升级功能。 15.支持远程在线对设备进行重启和出厂设置恢复。 16.★原厂3年保修，中标后签订合同前提供原厂质保三年承诺函。 |

### 11、视频终端输出节点2技术要求

| 指标项 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | ★拼接节点：每个节点支持1路高清HDMI或DVI视频输出。节点采用2个千兆网口设计，一主一备。 |
| 压缩算法 | ★采用最新的浅压缩技术(VC-2或JPEG2000或基于FPGA的算法或其他类似浅压缩算法），实现图像无损显示。 |
| 图像分辨率 | 采用4:4:4 图像采样方式，并通过满帧处理，图像显示清晰。 最大支持1920×1080@60Hz等多种分辨率解码与输出，并向下兼容常见分辨率1600×1200@60Hz, 1366×768@60Hz，1280×720@60Hz，1024×768@60Hz, 800×600@60Hz。 |
| 拼接功能 | 具备大屏拼接管理功能，可实现大屏视频拼接、叠加，漫游，开窗等功能。单屏可支持4个不同源高清视频同时显示。 |
| 状态指示 | 具有电源、网络连接、运行状态和故障指示灯。 ★前面板具有液晶面板可用于显示设备IP地址信息。（提供产品正面照片） |
| 其他功能 | 1.信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出。编码端至解码端，图像输出延时≤16ms。 ★2.支持一键调取保存的场景预案，支持场景调取响应速度≤16ms。（提供第三方机构检测报告） 3.支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象。 5.支持预览所有输入信号源的实时预览画面。 6.支持管理多个不同分辨率的拼接墙、投影融合、LED大屏等多种显示终端，并共享输入信号源。 7.大屏屏组规模无限制，单个大屏屏组可容纳屏幕数量无限制。 ★8.支持高清大底图显示功能，不使用第三方设备的情况下，可显示超高分点对点背景图片（提供第三方机构检测报告） 9.单个输出通道支持打开1个或多个不同源窗口，单屏支持不少于16路高清信号窗口显示，支持1、4、9、16分割的多窗口形式布局。 ★10.支持POE供电功能。 11.支持在线升级。 12.支持远程在线对设备进行重启和出厂设置恢复。 13.支持7×24小时连续工作能力。 14.★原厂3年保修，中标后签订合同前提供原厂质保三年承诺函。 |

### 12、视频终端输出节点3技术要求

| 指标项 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | ★矩阵节点：每个节点支持1路高清HDMI或DVI视频输出，1路音频输出。节点采用2个千兆网口设计，一主一备。 |
| 压缩算法 | ★采用最新的浅压缩技术(VC-2或JPEG2000或基于FPGA的算法或其他类似浅压缩算法），实现图像无损显示。同时支持浅压缩和H.264/265，H.264/265技术能够兼容其他品牌设备视频信号接入。 |
| 图像分辨率 | 采用4:4:4 图像采样方式，并通过满帧处理，图像显示清晰。 最大支持1920×1080@60Hz等多种分辨率解码与输出，并向下兼容常见分辨率1600×1200@60Hz, 1366×768@60Hz，1280×720@60Hz，1024×768@60Hz, 800×600@60Hz。 |
| 状态指示 | 具有电源、网络连接、运行状态和故障指示灯。 ★前面板具有液晶面板可用于显示设备IP地址信息。（提供产品正面照片） |
| 其他功能 | 1.信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出。编码端至解码端，图像输出延时≤16ms。 2.支持对带有HDCP加密的视频信号进行采集编码，兼容HDCP1.4与HDCP2.2 3.支持数据及信号的无限转发，在同一系统网络中可任意复制调用。 ★4.支持视频独立传输、切换。单个输出单元输出音频可与视频同源或不同源，在无视频接入的情况下音频也可正常传输。（提供第三方机构检测报告） ★5.支持系统通过接收端的OSD菜单或接收端硬件按钮，实现发送端相连接的计算机主机进行开关机管理。（提供第三方机构检测报告） 6.支持字符叠加功能，可叠加文字、时间信息。文字大小、颜色、字体、位置、背景可调。 7.支持预览所有输入信号源的实时预览画面。 ★8.支持POE供电功能。 9.支持在线升级。 10.支持远程在线对设备进行重启和出厂设置恢复。 11.★原厂3年保修，中标后签订合同前提供原厂质保三年承诺函。 |

### 13、分布式核心交换机技术要求

| 指标项 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | ★模块化机箱，2个主控插槽，3个业务插槽，双主控（D主控），48端口万兆以太网光接口板*1，双电源； |
| 交换容量 | ★交换容量≥19.2Tbps |
| 包转发率 | ★包转发率≥1440Mpps |
| 机柜要求 | 适用600mm深度机柜 |
|  | 设备高度≤4U |
| 硬件 | 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥3 |
|  | 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源个数≥2 |
|  | 支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，调节能耗 |
|  | 为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计 |
| 纵向虚拟化 | ★为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠 |
| 用户管理 | 支持802.1X、MAC、Portal等认证方式 |
|  | 支持基于流量、DAA目的地址和时长计费方式 |
| MAC | 支持整机MAC地址≥1M；MAC学习速率>8000/s |
| ARP | 支持整机ARP表项≥256K；ARP学习速率≥1000/s |
| VLAN | 支持4K VLAN 支持1：1，N：1 VLAN mapping 支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN； 支持Super VLAN; 支持Voice VLAN; |
|  | 支持VTP或者相似技术，实现“服务器-客户机”模型的VLAN自动分发功能 |
| 二层功能 | 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP) 支持VLAN内端口隔离 支持1:1, N:1端口镜像； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN）； 支持ERSPAN, 通过GRE隧道实现跨域远程镜像； 支持DHCP Client, DHCP Server，DHCP Relay； 支持Option 82； |
| IP路由 | 支持IPv4路由转发FIB表项≥128K |
|  | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 支持路由协议多实例 支持GR for OSPF/IS-IS/BGP |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping V1,V2,V3； 支持PIM-SM/DM/SSM； 支持MLD V1，V2； 支持IGMP Proxy； |
| IPV6 | 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道 支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping，支持IPv6 Souce Guard |
| MPLS | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS |
| 访问控制 | 支持整机ACL表项≥64K |
|  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持双向ACL； 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| QoS | 支持SP, WRR,DWRR,SP+WRR, SP+DWRR调度方式； 支持双向CAR； 提供广播风暴抑制功能； 风暴控制支持shutdown端口或拒绝转发的安全策略下发； 支持WRED； |
|  | 支持GE/10GE端口200ms大缓存 |
|  | 支持5级H-QoS |
| 安全性 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击； 支持BPDU guard， Root guard 支持802.1X、MAC、Portal等认证方式 |
| 可靠性 | 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位 |
|  | 支持G.8032标准环网协议，要求倒换时间≤50ms |
| 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 |
|  | 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
|  | 支持WEB网管 |
| 时钟 | 为了提高网络的时钟精确性，需支持1588v2时钟功能。 |
| 绿色节能 | 支持能效以太网功能，IEEE 802.3az |
| 服务 | ★原厂3年保修，中标后签订合同前提供原厂质保三年承诺函。 |

### 14、分布式专用交换机技术要求

| 指标项 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | ★为方便统一管理，与分布式核心交换机同品牌 |
| 交换容量 | 交换容量≥336Gbps |
| 包转发率 | 包转发率≥108Mpps |
| 端口类型 | 24个千兆电口，4个万兆SFP+ |
| USB口 | 支持USB接口，便于U盘快速开局 |
| PoE | 支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at） |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥16K |
|  | 支持ARP表项≥2K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link |
|  | 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 支持跨设备链路聚合。 |
| 三层功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF |
|  | 支持Ipv4路由表≥4000，Ipv6路由表≥1000 |
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 |
| 安全功能 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速 |
|  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| 可靠性 | 支持G.8032开放环,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms |
| 虚拟化 | 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 |
|  | 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 |
|  | ★支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供第三方测试报告复印件 |
|  | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 |
| QOS | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持集群管理 支持802.3az能效以太网EEE 支持带外管理以太网口； |
| 服务 | ★原厂3年保修，中标后签订合同前提供原厂质保三年承诺函。 |

### 15、分布式网络智能控制主机技术要求

| 指标项 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 包含分布式控制、分布式拼接控制、分布式可视化控制、环境控制等功能所需的硬件 1台分布式管理控制节点，对分布式输入、输出节点进行整体配置管理及控制。 1台分布式可视化服务器：CPU：四核3.6Ghz；内存：8G；硬盘：256G固态； 1台环境控制主机：标准19英寸机柜安装方式，支持8路串口，支持8路红外，支持8路低压继电器，每路都可支持30V/1A DC负载；支持8路IO输入；1路RJ45 10M/100M以太网接口。 |
| 环境控制主机功能要求 | ★1.支持8路可自定义的IO输入输出及红外输出，支持红外调制信号发送（提供第三方机构检测报告） ★2.设备需具备4路触点，每路触点安装的继电器规格为支持30V/1A DC，125V/0.5A AC负载（提供第三方机构检测报告） ★3.设备需具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议，第一第五路支持24V供电输出（提供第三方机构检测报告） 4.设备编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执行联动操作内容 5.设备可建立自有的红外代码数据库，或下载最新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外逻辑控制 ★6.设备应支持双机备份功能，当主控主机出现网络通讯中断或停机时，备份主机自动启动并接管系统，保证系统正常运行（提供第三方机构检测报告） |
| 环境控制主机扩展模块 | 分布式网络智能控制扩展模块（单台配置2个） 1.支持4路可自定义协议的串口，根据需要可配置成RS-232、RS-485、DMX512协议。 2.对外接口采用凤凰端子连接。 3.支持热插拔，内部接口和外部接口可抵抗20KV的静电冲击。 4.支持4位16进制ID调节，最高容量可达65535，最高数据流量达10M/S。 5.可通过TCP/IP与主机通讯，支持有线或无线连接。 |
| 服务要求 | ★原厂3年保修，中标后签订合同前提供原厂质保三年承诺函。 |

### 16、分布式管理软件（含触屏软件）技术要求

| 指标项 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 分布式管理软件（含触屏软件）。 需根据现场受控设备的品牌型号，类C语音编程，进行定制化编程。 |
| 授权要求 | 多用户管理授权，支持PC端和移动端。本次要求配置6个用户许可。 |
| 软件要求 | 1.支持可视化触控操作，包括大屏管理、矩阵切换、视频点播、音频控制、音频切换、中央控制等功能，采用“所见即所得”的直观控制方式，帮助用户快速、精准地调用、显示、控制音视频信号源与中控设备； 2.在软件界面上，对于每种设备，通过图标颜色区分正常设备和故障设备;当设备发生故障时给出报警提示，用户可根据提示，快速定位到故障位置； 3.支持对各类信号源和大屏整屏的录制、存储、回放，支持录像计划设置，采用加密文件格式，保证文件安全性； ★4.支持通过可视化方式查看系统拓扑、设备链路和接口信息，并与底层数据保持同步更新，实时反映系统运行状态，可清晰直观的处理系统运维工作；（提供第三方机构检测报告） ★5.支持时统对接，可以通过多种接口与天文时间、作战时间、北斗时间等专用时间进行接入，可针对用户使用习惯调整时间显示格式，支持不同的时间来源选择，且与时间源保持同步，具备主动和被动的时间获取模式，可主动获取和被动接收时统系统的时间、步长等信息；（提供第三方机构检测报告） ★6.支持KVM控制，可配合终端或软件实现控制计算机的内容，进行包括文档编辑、PPT放映等操作；（提供第三方机构检测报告） ★7.支持对实时浏览信号实现云台控制，对前端设备的各种动作进行遥控，包括摄像机方向控制、变倍控制、光圈控制、调焦控制、 巡航扫描、预置位等功能，快速的启动顺序显示，快速的关闭显示 ；（提供第三方机构检测报告） ★8.支持日历事件管理，可在对应日期建立事件，从而实现在指定日期执行预案切换、屏幕开关等命令，支持按周期重复执行事件， 并可手动触发事件 ；（提供第三方机构检测报告） ★9.支持智能语音控制，支持通过语音实现对系统屏幕、窗帘、灯光、音响等设备的智能语音控制；（提供第三方机构检测报告） 10.支持与音频处理器对接，实现音频控制与音频切换。可调节音量大小、进行静音控制，以及获取电平值的实时反馈，支持音频预案保存和调取。 |
| 服务要求 | ★原厂3年保修，中标后签订合同前提供原厂质保三年承诺函。 |

### 17、视频终端输入节点4

| 指标项 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | ★每个节点支持1路高清HDMI或DVI视频输入，1路高清HDMI或DVI视频环出；1路音频输入，1路音频输出。每个节点提供至少1个USB接口，用于与电脑连接，可实现KVM坐席管理功能。节点采用2个千兆网口设计，一主一备。 |
| 压缩算法 | ★采用最新的浅压缩技术(VC-2或JPEG2000或基于FPGA的算法或其他类似浅压缩算法），实现图像无损显示。 |
| 图像分辨率 | 采用4:4:4 图像采样方式，并通过满帧处理，图像显示清晰。 最大支持1920×1200@60Hz等多种分辨率解码与输出，并向下兼容常见分辨率1920×1080@60Hz,1600×1200@60Hz, 1366×768@60Hz，1280×720@60Hz，1024×768@60Hz, 800×600@60Hz。 |
| 状态指示 | 具有电源、网络连接、运行状态和故障指示灯。 ★前面板具有液晶面板可用于显示设备IP地址信息。（提供产品正面照片） |
| 其他功能 | ★1.信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出。编码端至解码端，图像输出延时≤16ms。（提供第三方机构检测报告） ★2.支持码流自适应、变码率、定码率。可适应多种带宽环境，1920×1080@60Hz视频最低可使用2Mbbps带宽传输。（提供第三方机构检测报告） 3.单个输入节点可同时支持嵌入式音频和模拟音频。 4.支持视频独立传输、切换。单个输出单元输出音频可与视频同源或不同源，再无视频接入的情况下音频也可正常传输。 5.支持EDID在线编辑，支持DVI、HDMI、DisplayPort接口的EDID编辑功能，可支持非标准分辨率导入，用于非标设备显示应用。 ★6.支持本地坐席通过分布式设备，实现与远端电脑主机USB2.0数据透传，可支持U盘、Ukey、CA认证、移动硬盘、移动光驱等USB外设的使用。（提供第三方机构检测报告） 8.支持系统通过接收端的OSD菜单或接收端硬件按钮，实现发送端相连接的计算机主机进行开关机管理。 ★9.可对编码视频的亮度、对比度、色彩饱和度进行调节。（提供第三方机构检测报告） 10.支持红外、串口、继电器的信号透传，可对周围设备进行控制。 11.支持字符叠加功能，可叠加文字、时间信息。文字大小、颜色、字体、位置、背景可调。 12.支持预览所有输入信号源的实时预览画面。 ★13.支持POE供电。 14.支持网络在线维护升级功能。 15.支持远程在线对设备进行重启和出厂设置恢复。 16.★原厂3年保修，中标后签订合同前提供原厂质保三年承诺函。 |

### 18、视频终端输出节点5

| 指标项 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | ★矩阵节点：每个节点支持1路高清HDMI或DVI视频输出，1路音频输出。节点采用2个千兆网口设计，一主一备。 |
| 压缩算法 | ★采用最新的浅压缩技术(VC-2或JPEG2000或基于FPGA的算法或其他类似浅压缩算法），实现图像无损显示。同时支持浅压缩和H.264/265，H.264/265技术能够兼容其他品牌设备视频信号接入。 |
| 图像分辨率 | 采用4:4:4 图像采样方式，并通过满帧处理，图像显示清晰。 最大支持1920×1200@60Hz等多种分辨率解码与输出，并向下兼容常见分辨率1920×1080@60Hz,1600×1200@60Hz, 1366×768@60Hz，1280×720@60Hz，1024×768@60Hz, 800×600@60Hz。 |
| 状态指示 | 具有电源、网络连接、运行状态和故障指示灯。 ★前面板具有液晶面板可用于显示设备IP地址信息。（提供产品正面照片） |
| 其他功能 | 1.信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出。编码端至解码端，图像输出延时≤16ms。 2.支持对带有HDCP加密的视频信号进行采集编码，兼容HDCP1.4与HDCP2.2 3.支持数据及信号的无限转发，在同一系统网络中可任意复制调用。 ★4.支持视频独立传输、切换。单个输出单元输出音频可与视频同源或不同源，在无视频接入的情况下音频也可正常传输。（提供第三方机构检测报告） ★5.支持系统通过接收端的OSD菜单或接收端硬件按钮，实现发送端相连接的计算机主机进行开关机管理。（提供第三方机构检测报告） 6.支持字符叠加功能，可叠加文字、时间信息。文字大小、颜色、字体、位置、背景可调。 7.支持预览所有输入信号源的实时预览画面。 ★8.支持POE供电功能。 9.支持在线升级。 10.支持远程在线对设备进行重启和出厂设置恢复。 11.★原厂3年保修，中标后签订合同前提供原厂质保三年承诺函。 |

## 四、项目建设管理要求

### 1、项目进度要求

本项目要求合同签订后60天内完成设备到货、安装、调试、运行并交付使用。

### 2、项目实施要求

1）投标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

2）货物到达买方指定的现场后，将由投标人与招标人共同开箱清点，并进行签字确认。若有差异，应由投标人承担责任。

3）产品实施过程中，如果牵涉到与第三方系统集成工作，投标人应与其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

4）投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内应具有满意的性能，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负完全责任。

### 3、项目验收要求

项目的验收包括初验和终验：

1）初验

项目设备到货、安装调试完成，系统进入试运行，中标方向甲方提出初验申请，甲方自行组织相关人员进行系统初验。

2）终验

系统通过试运行后，中标方向甲方提出终验申请，甲方组织相关单位进行系统终验。系统终验通过，进入正式运行阶段（至少3年的质量保证期）。系统终验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同要求的全部设备、资料；试运行时性能满足合同要求；测试和试运行时出现的问题已被解决。

### 4、培训要求

1）中标单位必须为采购人提供系统操作和管理维护培训，培训形式为客户现场培训。

2）培训工作必须在合同生效之后系统终验之前安排。

3）所有培训费用，已包含在投标总价中。

### 5、售后服务要求

1）中标单位应保证对整个系统提供至少3年的质量保证期，各软硬件设备硬件基础设施免费保修期限按照各产品技术要求中规定的要求执行。投标人必须为本项目内所供应和安装的产品提供相应产品的硬件保修和软件技术服务。

2）在保修期内由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人须免费负责修理或更换。

3）质量保证期自项目正式验收合格之日开始计算；质量保证期内，在接到系统故障通知后，投标人必须在15分钟内响应。对于影响平台系统正常运行的严重故障，投标人工程师及其它相关技术人员必须在在接到故障通知后2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在4小时之内修复，不能及时修复的需要提供备件进行替换。

4）网络存储、云桌面系统、小间距LED、分布式网络系统、无损分布式系统等产品需在中标后合同签订前提供原厂出具的针对本项目的售后服务承诺书。

### 6、技术参数及其他说明

1）投标单位所提供的所有投标文件、技术文件及标准报价等相关资料必须真实、准确、合法，若经采购人查实有虚假、伪造行为，将被取消投标资格，如已签订合同，采购人有权无条件终止合同。

2）在投标结束后，采购人如对中标产品参数、性能、功能指标是否符合投标文件存在疑义，可交由第三方评测机构进行检测。若检测发现投标方提供的产品的功能、性能及配置与投标书中技术偏离表所承诺的不符，采购人有权终止双方签订的商务合同，要求投标方支付相关评测费用，并且保留对投标方索取经济赔偿的权力。

3）投标人应根据产品技术要求逐一制作偏离表，并对照招标技术要求逐一说明响应和提供相关佐证材料。

### 7、投标报价的特别说明

本项目投标报价为包干价，需要中标单位提供“交钥匙”服务，成本核算包含升级改造所涉及的室内声学控制设计、灯光系统控制软件设计、装修拆除及修复（包含墙面吸音板、背景板、墙面修复、隐蔽布线施工）、辅材准备、设备采购和安装调试、系统集成等全部费用。

评标标准与评标办法

一、评标原则

1、公平、公正地对待所有合格的投标人。

2、遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。

3、评标必须以招标文件中各项规定条件为准。

二、无效标

资格审查由招标人负责，符合性审查及评审由评审委员会负责。凡出现以下情况之一的投标文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：

  - 符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

- 不符合政府采购法第22条第1款之规定；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商（以投标截止日“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站查询数据为准，打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

（3）不符合特定资格条件的（若有）；

（4）未按规定缴纳投标保证金（若有）。

  - 符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

- 未按要求提供诚信投标承诺书、投标函、开标一览表、投标分项报价表的；

- 应当提供法定代表人授权书而未提供的；

- 投标有效期少于招标文件要求的；

（4）投标人应填写全称，加盖与全称相一致的公章（不得加盖带有“专用章”等字样的印章），未按规定签署、盖章的，影响投标效力的；

（5）投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

（6）投标价格错误且不同意按招标文件要求进行修正的；

（7）投标人应做好详细的投标成本测算，有下列情形之一的，视为投标人不能证明其报价合理性：

（i）对于低于采购预算（或最高限价）70%的投标报价，投标人未在投标文件中提供成本测算资料的；

（ii）评审委员会半数以上成员认为投标人的报价明显过低时，投标人未在1小时内向评审委员会提供成本测算资料的；

（iii）投标人虽然提供了成本测算资料，但评审委员会半数以上成员认为其成本测算依据不合理的。

（8）出现招标文件规定作无效标处理的其他情形。

  - 法律、法规和规章规定的其他情形。

三、废标

凡出现以下情况之一的，本项目废标：

（1）合格投标人不足三家的（单一产品项目：相同品牌的多家投标人按一家投标人计算，非单一产品项目：所有打“※”核心产品的品牌均相同的多家投标人按一家投标人计算）；

（2）法律法规规定的其他情形。

四、投标不足三家后续处理

1、投标供应商不足三家的，评审专家须重点审查招标公告时间和程序是否符合规定，供应商资格条件、采购需求和评审标准是否存在不合理条款，并出具审查意见和修改建议。存在不合理条款的，应按审查意见和建议修改招标文件后重新组织招标。没有不合理条款的，按以下原则处理：

（1）单个标包预算金额不到公开招标数额标准：2家供应商具有竞争性的，可以根据“浙财采监字[2007]2号”文件规定继续按原程序进行2家供应商评审，或者比照竞争性磋商（综合评分法适用），或者比照竞争性谈判（最低评标价法适用）；1家供应商可以进行单一来源采购。

（2）其他情形的，后续程序终止，除采购任务取消外，招标人将重新组织招标或依法经同级财政部门批准采取其他方式组织采购。

2、竞争性谈判（磋商）程序：

（1）招标项目的评审委员会转为竞争性谈判（磋商）的评审小组；

（2）评审小组确认原招标文件为竞争性谈判（磋商）文件；

（3）供应商的投标文件转为竞争性谈判（磋商）的首次响应文件；

（4）评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判（磋商），并给予所有参加谈判（磋商）的供应商平等的谈判（磋商）机会；

（5）谈判（磋商）结束后，评审小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

（6）竞争性谈判按照最低评标价法确定成交供应商，竞争性磋商按照综合评分法确定成交供应商。

3、单一来源采购程序：

（1）招标项目的评审委员会转为单一来源采购的评审小组；

（2）评审小组确认原招标文件为单一来源采购文件；

（3）供应商的投标文件转为单一来源采购的首次响应文件；

（4）评审小组与供应商协商确定合理的成交价格。

五、评审程序

1、招标人工作人员按评审委员会名单核对评委身份，组织评委及监管等人员签到。

2、招标人工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

3、评审委员会确定评审组长，负责组织主持评审活动；

4、招标人工作人员对每个评委评审情况进行复核，有差错的、或畸高畸低的，提醒评委进行修正，评委拒绝修正的，提交评委会按少数服从多数原则集体决定，并记入评审记录内。情节严重的，报监管部门处理。

5、招标人工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

6、评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

7、招标人工作人员宣布会议结束。

六、评标方法

以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以评标得分高低确定评标结果顺序。

本次招标的评标采用综合评分法。

综合评分法：根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，对投标人的投标文件中进行评分，最终得出该投标的总分；按评估分自高向低次序排出评标结果排序。

七、评标细则

首先根据招标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入综合比较与评议。

(一)  评分标准

评分表（信息化设备参考）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 | 1、投标人为小微企业且投标产品为小微企业生产的，该产品投标价格给予6%的价格扣除后参与评审（专门面向中小微企业招标项目不适用）。 2、基准价为满足招标文件要求的最低评审价格，报价得分=（基准价/评审价格）*价格分值。 |
| 2 | 技术 | 48 | 1、需求指标偏离情况25分：全部满足或者优于招标要求的得25分；其他根据指标负偏离情况综合扣分。 2、质量性能综合评价8分：包括但不限于产品的性能先进性和技术成熟度、稳定性和可靠性、产品的配备备件和备选配件等综合评价。 3、实施方案5分：包括但不限于施工/供货方案的合理性、可行性、实用性、完善性，安装组织措施、施工进度计划合理性，工期/供货期的合理性等综合评价。 4.样品展示（10分）： 显示屏表面防护性演示，测试显示屏的防水性能和抗磕碰性能。（4分） 显示效果展示（色彩、灰阶、对比度、锐度等）。（6分） 不提供样品展示本项不得分。 |
| 3 | 服务 | 12 | 1、售后服务方案6分：包括服务响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、培训、技术指导等综合评价。 2、项目组人员2分： （1）项目组成员中具有中国信息安全认证中心安全集成认证证书的，得1分； （2）项目组成员中具有音响系统相关证书的，得1分； 3、本地服务支持3分：根据本地服务设施和本地服务人员的数量、经验、资质等综合评价。（投标人需提供工商部门注册或设立分公司或办事处在宁波的或投标人与宁波本地公司签订售后服务协议能够提供本地化服务的证明材料复印件） 4、备品备件1分：根据提供的备品备件是否符合项目需求进行综合评分。 |
| 4 | 商务 | 7 | 同类业绩3分：根据投标人近3年（合同签订日期自2017年1月1日）以来实施完成案例（至少包含音视频系统），1个1分，最多3分。提供合同、中标公告网页截图及网页链接地址、用户证明（三项不全的不得分），用户证明包括验收、完工、使用证明等材料。 2、综合实力3分： （1）提供涉密信息系统集成资质证书得1分； （2）提供安全技术防范行业资信等级证书得1分； （3）投标人提供 ISO9001 认证得0.5分； （4）提供ISO14001认证得0.5分。 3、标书编制1分：编排装订整齐清晰合理，节约环保双面印制。 |
| 5 | 政府采购政策分 | 3 | 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业得1分。节能产品得分=（节能产品投标价格合计/投标总价)*1分(保留1位小数)；环境标志产品得分=（环境标志产品投标价格合计/投标总价)*1分(保留1位小数)；监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。 |

注：投标文件中应当提供所有涉及评分的有关证明材料复印件。办公服务场所提供产权证书或租赁合同复印件。人员包括与投标人建立劳动关系的职工和劳务派遣用工，应当提供社保缴纳证明、劳务派遣合同（若有）。未提供或提供不清的不得分，原件中标后视情备查。

（二）评分办法

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后根据需要对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

统计、汇总所有评委对每一份投标文件的评分，然后用算术平均法求出每一份投标文件非价格部分的平均得分。

- 价格部分

先由评委会对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显开口、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。对出现漏项、漏量情况的标书由评委会进行调整，得出评估价。

- 其他部分

除明确给出评判标准的项目外，由评委根据投标人情况综合评定，各项指标的最小打分单位为0.1分。

- 最终得分与中标人的确定

- 各投标人最终分按以下方法进行计算：最终得分＝价格得分+其他得分；

- 各投标人的最终得分若出现并列分，则由报价低的排列在前，报价也相同的则由技术得分高的排列在前，价格和技术得分均相同的则由随机抽取的方式确定。

评审委员会在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出最高得分的投标人为推荐中标人。推荐中标人公示无异议的将被确定为中标人；推荐中标人的投标文件若存在以不真实材料来谋取评审优势的，将失去中标资格，由得分次高的投标人为推荐中标人进行公示，以次类推（需重新招标的除外）。确定中标人后由招标人向中标人发出中标通知书。

第三部分  投标人须知资料表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人情况 | 招标人名称：宁波市政府采购中心 开户行：中国建设银行宁波东城支行 银行帐号：33150198367100000022 质疑接收：王女士 TEL：0574-87187963 FAX：87187961 地址：宁波市鄞州区宁穿路1901号市行政服务中心五楼 邮编：315066 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 进口产品投标 | √不接受； 接受，已经同级财政部门批准。 |
| 4 | 联合体投标 | √不接受； 接受，最多 家，联合体要求：XXX。 |
| 5 | 专门面向中小微企业招标 | 是；√否。 |
| 6 | 集中现场考察(答疑) | 无；√有。 集合时间：2020 年 6 月 12 日上午9:30； 集合地点：宁波市海曙区气象路118号。 联系人： 王先生 联系电话： 0574-89385263 届时请每家潜在投标人安排不超过2人出席，须携带本人身份证原件及加盖投标单位公章的介绍信（证明函）。现场考察仅组织一次，潜在投标人错过现场考察后果自负。 |
| 7 | 样品 | 无；√有，具体要求见需求说明。 |
| 8 | 讲标与演示 | √无； 有，具体要求见需求说明。 |
| 9 | 备选报价方案 | √不接受； 接受，投标文件未明确主备方案的视为无效标。 |
| 10 | 交货（服务）对象及地点 | 采购人及其指定地点 |
| 11 | 现场投标文件接收时间 | 2020年6月23日9:00-9:30 |
| 12 | 投标文件份数 | 纸质正本1份 、纸质副本5份、电子文档1份 |
| 13 | 投标有效期 | 开标后90天 |
| 14 | 招标文件工本费及中标服务费 | 不收取 |
| 15 | 投标保证金 | 不收取 |
| 16 | 履约保证金 | 不收取； √收取，合同金额的5%，合同签订时向采购人提供到账或履约担保。 |
| 17 | 采购资金支付方式、时间和条件 | 一次性支付：验收合格后15日内一次性支付合同金额的100%； √分批支付：合同生效后7天内，支付合同总价的20%；所有货物到货签收后，支付合同总价的30%；所有设备安装调试完成后，支付合同总价的40%；验收合格后，支付合同总价的10%。 |
| 18 | 其他 | 无 |

第四部分    投标人须知

A 总则

1、适用范围

1．1 本招标文件适用于投标邀请（招标公告）中所述项目的采购。

2、定义

2．1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2．2 “集中采购机构”即宁波市政府采购中心，系指统一组织实施纳入政府采购目录项目采购活动的非营利事业法人。

2．3 “招标人”系指组织本次招标活动的集中采购机构。

2．4 “投标人”系指参加本次招标活动符合资格条件的供应商。

2．5 “投标人代理人”系指参加本次投标活动的投标人授权代表。

3、合格的投标人和投标产品

3．1合格的投标人应具备以下条件：

3．1．1 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件。

3．1．2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章。

3．1．3 有能力提供本次招标产品并符合投标邀请（招标公告）中规定资质要求的合法营销资格的国内企事业单位，均可参加投标（电信、银行、保险等行业实行许可证管理的本地分支机构可直接参与投标，其他类型分公司投标的须提供公司的授权）。

3．1．4 投标人与采购人一般应无任何直接或间接的关联。有关联的，投标人应当在投标截止时间3日前告知招标人，在“诚信投标承诺书”中如实说明，并提供关联关系材料。

3．1．5 投标人存在下列关联关系情形之一的，不得参加同一标包投标：

（1）单位负责人（含法定代表人、实际控制人）是同一人的供应商；

（2）母公司、直接或间接控股的被投资公司；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购（具体实施）活动。

3．1．6 一个投标人对一个标包只能提交一个投标文件。

3．1．7 投标人代理人只能接受一个投标人委托参加投标。

3．1．8 如投标人代理人不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式，金融、保险、电信等分支机构投标的可由分支机构负责人签署授权书）。

3．1．9 除招标文件有规定外，两个或两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份参加投标。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件，联合体中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。

联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3．2合格的投标产品或服务

3.2.1应该是中国境内生产的产品或提供的服务。

若投标产品或服务属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

若投标产品属于进口产品，则应按照《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）文件和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）文件办理。

3.2.2投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

4、投标费用

4．1 无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5、信息公告媒体

5．1 浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)和宁波政府采购网(www.nbzfcg.cn)为政府采购监督管理部门指定的政府采购信息发布媒体。本次政府采购活动有关信息均在该网站上予以公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

5.2 投标前供应商应在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)上完成供应商注册工作。

B   招标文件

6、招标文件

6．1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

6．2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则可能被视为无效标而导致投标被拒绝。

6．3为保证招标的公平性，若招标文件的技术指标要求存在排他性或歧视性条款，请投标人核实后，应在公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（加盖单位公章）向招标人提出质疑请求、理由及事实证据材料。

6．4投标人可在投标截止时间5日前，对招标文件如有疑问要求澄清的，可用书面形式通知招标人，招标人应用书面作答（包括网上公告形式）。如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标文件投标人。

6．5招标人在投标截止时间前，可对招标文件做必要的澄清或修改，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布补充公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6．6因6.4条款或6.5条款做出实质性澄清或修改影响投标人编制投标文件的，至投标截止时间不足15日的，应顺延推迟投标截止时间和开标时间，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布补充公告。

C  投标文件

7、投标文件语言和计量单位

7．1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

7．2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8、投标文件的制作

8．1投标文件按招标文件要求制作、编码、装订成册。

8.2投标文件附件由投标人视情自行编制。

- 投标文件电子文档（用于存档、查询等）

投标文件电子文档按照“投标人须知资料表”要求提供，一般提供WORD格式（无需盖章），有关资质证书和检测报告提供扫描件等图片，请以U盘或光盘等存储介质单独密封提交(封面注明“投标文件电子文档”及项目编号、项目名称、投标人名称)。

10、投标报价

10．1投标人要按投标产品数量、价格表的内容要求完整填写。

10．2对于非标准产品的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

10．3所有投标均以人民币报价，投标人如需用外汇购入某些投标产品，须折合人民币计入总报价中，同时提供美金报价、折扣率、与人民币比值。

10．4除招标文件中有特殊规定外，招标人不接受任何选择报价，投标人对每一种产品只允许有一个报价。

10．5最低报价不能作为中标的保证。

11、投标保证金

11．1投标人应按“投标人须知资料表”规定提供投标保证金。

11．2投标保证金缴纳不接受现金，可采用下列形式之一：

- 电汇、支票、或网上银行转帐

在投标截止时前，由投标人银行账户转账方式缴付到宁波市政府采购中心指定帐户，投标时凭银行回执复印件出具收据。

- 保函（统一格式）

有效期应比投标文件的有效期长30天，投标商在投标时单独提交原件1份，复印件装订在投标文件内。

11．3投标保证金退还条件。

- 中标方的投标保证金在与买方签订合同并提交履约保证金后。

- 未中标投标人的投标保证金在中标结果公告后。

11．4投标人在符合退还条件并向招标人提交《保证金退还申请表》后5个工作日内以转帐方式无息退还投标保证金。

11．5发生下列情况之一，保证金将作为违约金全部不予退还。

- 《政府采购法》第77条规定之情形的。

- 在投标截止时间后，投标人撤回其投标。

- 中标方不按本须知第25条规定签约。

12、投标文件的有效期、签署及规定

12．1在投标有效期内，投标文件应保持有效。

12．2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

12．3投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可用复印件。

12．4投标文件的正、副本份数按“投标人须知资料表”中规定。如果正本与副本不符，以正本为准。

12．5投标文件必须由法定代表人或授权代表以不褪色的墨水签署。

12．6投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.7除采购需求说明要求另行提供原件审查外，投标人在投标文件所提供的资格、技术审查所需证明材料复印件应清晰、完整，否则后果由投标人自负。

D投标文件的递交

13、投标文件的密封及递交

13．1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

13．1．1投标文件正本密封袋内装投标文件正本。封口处应有法定代表人或者投标人代表的签字（签章），或者投标人公章。封皮上写明采购编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件正本”字样。

13．1．2投标文件副本密封袋内装投标文件副本。封口处应有法定代表人或者投标人代表的签字（签章），或者投标人公章。封皮上写明采购编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件副本”字样。

13．1．3电子文档（如果要求提交）须单独密封，封口处应有法定代表人或投标人代表的签字或投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称及投标人全称，并注明“电子文档”字样。

13．2 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。

13．3投标文件必须在投标截止时间前派人送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

14．投标文件的补充、修改和撤回

14．1投标文件提交以后，投标文件不得更换。如果投标人提出书面修改和撤销投标要求，在投标截止时间前送达招标人者有效。

14．2投标人补充、修改投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封皮上注明“补充、修改投标文件（并注明采购编号）”字样。

14．3撤回投标应以加盖投标人公章的书面（或传真、电子图片）形式通知招标人，投标文件予以退还。如采取传真（电子图片）形式撤回投标，随后必须补充正式纸质文件。撤回投标后，不得再参加本次投标。

14．4  投标截止时间后投标人不得撤销投标。

E  开标及评标

15．开标

15．1  投标人授权代表应参加开标仪式并签到，需要参加项目讲标（答辩）的，原则上不超过三人，并在投标时提供参会人员名单。

15．2  招标人按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标人主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

15．3  开标程序

15.3.1开标时间到，唱标人宣布会议开始和开标纪律，公布揭标人、唱标人、记录人、公证人员（如委托）等有关工作人员名单。

15.3.2唱标人根据“供应商投标登记表”宣布参加投标的供应商数量。

15.3.3由公证人员或按“供应商投标登记表”顺序前2名的投标人代表查验投标文件是否密封，密封有问题的投标人代表可以现场查验其投标文件是否与其提交时一致，有提前启封嫌疑的，开标暂停，报监管部门调查处理。

15.3.4揭标人按照“供应商投标登记表”顺序当场逐个拆封投标文件，唱标人宣读《开标一览表》有关内容、以及投标修改撤回等情况，并由记录人做唱标记录，揭标人、唱标人、记录人等有关人员对开标记录进行签字确认。

15.3.5开标活动委托公证的，公证人员对开标活动全过程进行公证记录，并提供公证词。

15.3.6唱标人宣布开标会议结束，并保管好所有投标文件。

16．对投标文件的初审

16．1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、有无计算错误，文件签署是否齐全及验证保证金。

16．2对价格错误，评审委员会按下述原则修正：

- 开标一览表与分项报价表等投标文件相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

16．3投标文件内容有歧义或不一致的，按不利于投标人作出认定。

16．4招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

17．讲标（答辩）及投标的澄清

17.1需要讲标（答辩）的，招标人工作人员应核对投标人讲标（答辩）人员，依次逐个带领投标人代表进出讲标（答辩）场所。

17．2招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人应当按照招标人通知的时间、地点进行答疑和澄清。

17．3必要时招标人可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

17．4投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

18．比较及评价

18．1招标人根据招标产品特点组建评审委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评审委员会由招标人、产品需求方、技术、经济、法律专家和其他有关方面的代表组成。

18．2评标标准及评标方法详细见招标文件第二部分。

19．评标过程保密

19．1开标之后，直到评标结束，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

19．2 在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F  授予合同

20、公示及定标

20．1评标结果公示。招标人在评标结束后，评标结果在政府采购监督管理部门指定媒体上公示，投标人可询问自身评审综合得分与排序。

20．2定标的形式有二种，一种是经采购人授权，由评审委员会直接确定中标方，另一种是由采购人对预中标进行审查确认中标方。

20．3接受最终审查的预中标方，应当予以配合并提供所需的有关资料。

21．招标人在授标时有变更数量的权力

在向投标人授予中标通知书时，招标人有权按有关规定变更数量和服务的内容。

22．中标通知

22．1在投标有效期内，招标人以书面形式（包括网站公布）通知所选定的中标方。

22．2中标通知书将是合同的一个组成部分。

23．签订合同

23．1中标方应按规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

23．2招标文件，中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

24．履约保证金

24．1中标方在收到中标通知书后，应在规定的时间内，向买方提供履约保证金，履约保证金金额不超过合同金额的10%。

24．2中标方如未按第23.1及24.1条的规定办理，招标人有权撤销其中标资格并没收投标保证金。在这种情况下，招标人可另选中标方或另行招标。

24．3履约保证金在合同履行完毕后无息退还（招标文件有约定的，从其约定）。

### G  风险监督

### 25.廉洁自律规定

25.1   集中采购机构工作人员不得与采购人、供应商恶意串通。

25.2   集中采购机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 26.人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向集中采购机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 27.质疑的提出与接收

27.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向集中采购机构提出质疑。

27.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从www.ccgp.gov.cn网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

27.3  质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址见投标资料表。

第五部分 合同格式

宁波市政府采购合同（参考格式）

采购编号：NBZFCG                           签订日期：

合同地点：                                 完工日期：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和宁波市政府采购有关办法，同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

一、合同标的

1. 标的清单：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用标的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的标的或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币          元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的标的，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的标的全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、标的履约时间、履约方式及履约地点

1. 履约时间：

2. 履约方式：

3. 履约地点：

九、合同款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的标的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的标的在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该标的的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对标的出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的标的免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的标的依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随标的交甲方。

3. 甲方对乙方提供的标的在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的标的，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、包装、发运及运输

1. 乙方应在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于标的内。

3. 乙方在发运手续办理完毕后24小时内或到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

4. 标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方标的已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的5%违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的标的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地提起仲裁或法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

2. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第50条之规定，本合同自签订之日起2个工作日内，由甲方在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)上公告。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

第六部分 投标文件格式

封面

投

标

文

件

采购编号:________________________

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年    月   日

投标应答索引表

| 序号 | 项目 | 投标人应答内容 | 在投标文件中页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价部分 | / | / | / |
| 1 | 投标函 | 有 |  |  |
| 2 | 开标一览表 | 有 |  |  |
| 3 | 投标分项报价表 | 有 |  |  |
| 4 | 小微企业产品分项报价表 | 有或没有 |  |  |
| 5 | 节能产品分项报价表 | 有或没有 |  |  |
| 6 | 环境标志产品分项报价表 | 有或没有 |  |  |
| 7 | 投标成本测算清单 | 有或没有 |  |  |
| 8 | 其他报价资料 |  |  |  |
| 二 | 商务技术部分 | / | / | / |
| 1 | 技术（商务/服务）规范偏离表 | 有 |  |  |
| 2 | 售后服务表 | 有 |  |  |
| 3 | 完成的类似项目一览表 | 有或没有 |  |  |
| 4 | 实施/技术人员一览表 | 有 |  |  |
| 5 | 其他商务技术资料 |  |  |  |
| 三 | 资格响应部分 | / | / | / |
| 1 | 特定资格条件证明材料 | 有或没有 |  |  |
| 2 | 营业执照、事业或社团登记证等副本复印件 | 有 |  |  |
| 3 | 诚信投标承诺书 | 有 |  |  |
| 4 | 中小微企业申明函 | 有或没有 |  |  |
| 5 | 残疾人福利性单位声明函 | 有或没有 |  |  |
| 6 | 近年财务状况表 | 有 |  |  |
| 7 | 法定代表人授权书 | 有或没有 |  | 授权他人的需要提供 |
| 8 | 法定代表人、被授权人身份证明 | 有 |  |  |
| 9 | 制造厂商授权函 | 有或没有 |  |  |
| 10 | 联合投标协议及成员方资格材料 | 有或没有 |  |  |
| 11 | 其他资格证明资料 |  |  |  |

一、报价部分

1、投标函

致：宁波市政府采购中心

我方参加贵方组织项目名称(采购编号XXXXX)招标的有关活动，并进行投标。据此函，我方宣布同意如下：

- 提供投标须知规定的全部投标文件，正本1份、副本X份、电子文件1份。

- 投标报价详见开标一览表。

- 已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 保证遵守招标文件中的有关规定，承担规定的责任义务。

- 提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标文件内容有歧义或不一致的，同意按不利于我方作出解释。

- 投标有效期：90天。

与本投标有关的一切往来通讯方式：

投标单位全称：

地址：                                 邮编：

联系人：            电话：             传真：

移动电话：             电子邮件：

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：

2、开标一览表

项目名称：XXXX 采购编号：XXXX 标包号：XX

| 投标总价合计人民币（小写）：￥ 投标总价合计人民币（大写）： |
| --- |
| 工期或交货期： 日历日 |
| 投 标 人 申 明 |  |

投标单位全称（盖章）：

日期：

注：1、本表应按标包号分别填制；2、有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标人申明中载明。

3、投标分项报价表

项目名称：XXXXX采购编号：XXXX标包号：XX （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌（生产/服务商） | 规格型号及配置（或服务内容） | 产地 | 数量 | 数量 单位 | 市场平均单价 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / |  | / | / | / |  |  |

说明：  1、产地为境内的请填写设区市、地市级地区名称，允许进口产品投标的境外产品方可填写国家或地区名称（含港澳台地区）；工程和服务的产地是指生产商所在地，货物的产地是指整机（非零部件）最终生产地点。

2、市场平均单价是指该同等配置产品在近期国内市场实际销售的平均价格，投标单价不得高于市场平均单价。

投标单位（盖章）：                                        日  期：

4、小微企业产品分项报价表（若有的提供）

项目名称：XXXXX采购编号：XXXX标包号：XX （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 所属行业 | 生产商上年从业人员X人、营业收入X万元、资产总额X万元 | 小型/微型 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |

特别提醒：  1、本表专用于小微企业产品的评审价格扣除，若中标的，中标价格按投标价格执行。若有以不真实材料谋取评审优势的，取消中标资格。

2、如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，中标供应商应当向招标人提供财务会计报告、年度社保缴纳人员清单。

3、生产商划型是指根据工信部联企业[2011]300号文件规定，具体划型标准见“中小企业声明函”的说明。

投标单位（盖章）：                                          日  期：

5、节能产品分项报价表（若有的提供）

项目名称：XXXXX采购编号：XXXX标包号：XX （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 节能产品认证证书编号 | 证书颁发机构 | 证书有效 截止日期 | 证书复印件在投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |

特别提醒：  1、本表专用于政府采购政策评审，如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，若有以不真实材料谋取评审优势的，取消中标资格。

2、节能产品是指根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局等四部委发布的“财库[2019]9号”文件规定，由国家认可认证机构认证在投标截止日尚在有效期内的同型号产品。

投标单位（盖章）：                                      日  期：

6、环境标志产品分项报价表（若有的提供）

项目名称：XXXXX采购编号：XXXX标包号：XX （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 环境标志产品证书编号 | 证书颁发机构 | 证书有效 截止日期 | 证书复印件在投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |

特别提醒：  1、本表专用于政府采购政策评审，如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，若有以不真实材料谋取评审优势的，取消中标资格。

2、环境标志产品是指根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局等四部委发布的“财库[2019]9号”文件规定，由国家认可认证机构认证在投标截止日尚在有效期内的同型号产品。

投标单位（盖章）：                                       日  期：

7、投标成本测算清单（参考）

- 投标人提供自己制造的产品：应按单个产品提供原材料及零配件的数量、购入单价、购入供应商，加工制造所需的工时、人工费，以及汇总合计价格。原材料及零配件已购入的应当提供购入发票复印件，拟购入的应在交货时向采购人提供进货发票复印件（原件备查）。

- 投标人提供其他供应商制造的产品：应提供购入价格和供应商清单。购入供应商是中间商的，须提供直至产品原厂商的全部销售渠道证明材料。已购入货物的应提供进货发票复印件，拟购入货物的应在交货时向采购人提供进货发票复印件（原件备查）。

- 投标人涉及的人工服务费用：应提供参与项目员工的名单、工作量、年度收入及费用清单（包括但不限于应发月工资奖金、投标人单位应缴纳的社保费及公积金，年度加班费及奖金等明细清单及合计），并提供上述员工最近社保缴纳清单。

8、其他报价资料

投标人可结合招标文件及自身情况提供其他认为必要的资料。

二、商务技术部分

1、技术（商务/服务）偏离表

项目名称：                   采购编号：                 标包号：

| 序号 | 品目/内容 | 招标要求 | 投标响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特别说明：1、技术偏离不得笼统提供，必须按招标文件要求逐条填报，并按要求提供技术支持证明资料所对应页码，投标响应与招标要求完全一致的才能填写“无偏离”、其他应当如实分别填写“正偏离”或“负偏离”。2、如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开。若存在以不真实材料来谋取评审优势的，将取消中标资格。

投标单位（盖章）：

日  期：

2、售后服务表

项目名称：                   采购编号：                 标包号：

| 可 提 供 的 优 惠 条 件 | 1. 2. 3. |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 体 系 | 1. 2. 3. |

投标单位（盖章）：

日  期：

## 3、完成的类似项目一览表

项目名称：                   采购编号：                 标包号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

说明：如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，若存在以不真实材料来谋取评审优势的，将取消中标资格。

投标单位（盖章）：

日  期：

## 4、实施/技术人员一览表

项目名称：                   采购编号：                 标包号：

| 序号 | 姓名 | 身份证件号 | 负责工作任务 | 同类项目工作经历 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

说明：如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，若存在以不真实材料来谋取评审优势的，将取消中标资格。

投标单位（盖章）：

日  期：

5、其他商务技术资料

投标人可结合招标文件及自身情况提供其他认为必要的资料.

三、资格响应部分

- 特定资格条件证明材料

投标人可结合招标文件及自身情况提供必要的资料。

2、营业执照、事业单位或社团组织登记证等副本复印件

加盖单位公章.

3、诚信投标承诺书

宁波市政府采购中心：

我方愿意参与“XXX项目（采购编号：XXX）”的投标，并作出如下承诺：

- 我方符合政府采购法第二十二条规定条件，且在本项目公告日前3年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、需经听证程序的较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

- 与采购人XXX（填“有/无”）关联，没有采取任何影响公平投标的行为。

- 在招投标过程中，不做以下任何事项：

（1）投标截止时间后撤回投标（包括开标后拒绝应当进行的讲标演示）；

（2）投标文件中提供虚假材料或不实材料；

（3）与其他投标人达成可能限制竞争的协议；

（4）为影响投标而向有关招标当事人提供金钱、物质及服务；

（5）与其他投标人围标、陪标；

（6）其他任何串通投标行为。

3、保证所投产品来自合法的供货渠道。

4、若中标后，保证按照投标承诺及时签订合同并履约。

我方若违背以上承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理，同时承担依据国家法律法规追究的其他责任。

投标单位（盖章）：

日  期：

特别说明：本承诺书不得实质性改动，否则视为无效标。

4、中小微企业声明函

根据《政府采购法实施条例》、财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

- 依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为XXX（中型、小型、微型）企业，所属行业为XXXXX、上年末从业人员XXX人、上年营业收入XXX万元、上年资产总额XXX万元。

- 本单位参加XXXXXX项目（采购编号XXXX标段/包X）采购活动，其中：由本单位承担工程金额为XXX万元、本单位提供服务金额为XXX万元、本单位制造的货物金额为XXX万元，或者提供其他中型企业制造的货物金额为XXX万元、其他小型企业制造的货物金额为XXX万元、其他微型企业制造的货物金额为XXX万元。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件规定，具体企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

各行业企业划型标准：

（1）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（2）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（3）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（4）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（5）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（6）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（7）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（8）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（9）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（10）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（11）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（12）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（13）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（14）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（15）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（16）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

新成立企业暂以当前实际数据填报，事业社团其他类型供应商参照执行。

从业人数包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。

以分公司投标的，须填写法人公司的企业划型。

2、联合体投标的，由联合体各方按照分工金额分别提供本表。

- 如供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责。

- 小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，才能享受评标标准里的价格扣除优惠。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

5、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加“XXXX项目（采购编号：XXXX）”采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

- 本声明是残疾人福利性单位的提供，其他单位无需提供。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

6、近年财务状况表

提供最近1个年度财务报表，不足1年的提供最近月度财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等复印件。

7、法定代表人授权书

致：宁波市政府采购中心

XXXXX（投标单位全称）法定代表人XXX （姓名）XXXXX（身份证件号码）授权XXX（姓名、职务）XXXXX（身份证件号码）为委托代理人，参加贵方组织的 XXXX 项目（采购编号XXXXX）政府采购活动，全权处理政府采购活动中的一切事宜。

本授权书于XXXX年XX月XX日签署生效，特此声明。

投标单位全称（单位公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：

注：法定代表人作为投标授权代表的无需提供。

法定代表人、被授权人身份证明

注：（1）法定代表人为投标授权代表的只需提供法定代表人身份证明；

（2）身份证明请提供身份证正反面复印件或其他证件的复印件。

8、制造厂商授权函（参考格式）

致：宁波市政府采购中心

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（采购编号）招标项目的投标邀请要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（公章）：

签字人姓名及职务：

签字人（签名）：

9、联合投标协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员1名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成 XXX （联合体名称）联合体，共同参加宁波市政府采购中心（以下简称招标人）XXX（项目名称）XX标包（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、XXX（某成员单位名称）为XXX（联合体名称）牵头人。

2、在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目资格预审申请文件和投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与资格预审、投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格预审申请文件和投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：XXXX。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：XXX。

5、资格预审和投标工作以及联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，联合体未通过资格预审、未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式XXX份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                  （盖单位章）

成员1名称：                  （盖单位章）

……

年   月   日

10、其他资格证明资料

投标人可结合招标文件及自身情况提供其他认为必要的资料。

第七部分 其他文件格式

履约保证金保函

（若采用保函的，在中标后开具提交采购人）

致：宁波市政府采购中心

本保函是我行（                                         [银行全称]）为

（以下简称卖方）根据贵处组织的

项目（采购编号）招标结果，将与

（以下简称买方）签订的经济合同及执行合同提供的担保。保证金金额为（大写人民币）                      元。

当我行在收到贵处说明卖方违约的书面通知后，在20天内按通知要求金额无条件地支付给买方。

本保函的有效期为自开出之日起，至合同履约结束之日止。

银行全称：

（盖章）

开具人（签字）：

职务：

日期：

保证金退还申请表

致：宁波市政府采购中心

我方为（项目名称）                       （项目编号：            ）投标所提交的保证金人民币大写         元，请贵单位退还时转账到下列账户：

收款单位：

开户银行：                              账    号：

联 系 人：                              联系电话：

投标单位（加盖公章）：

日  期：

注：1、申请表高度原则上不超过10.5cm；2、原保证金打款凭证复印件附上。

供应商参加开标（答辩）人员名单

| 采购编号 | NBZFCG20XXXXXG | 标包 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标商名称 |  |
| 授权代表姓名 |  | 职务 |  |
| 手机 |  | 身份证号 |  |
| 其他人员姓名 |  | 职务 |  |
| 手机 |  | 身份证号 |  |
| 其他人员姓名 |  | 职务 |  |
| 手机 |  | 身份证号 |  |

投标单位全称（公章）：

日期：

说明：供应商参加开标（答辩）的，本表在投标时提交投标文件接收工作人员。

## 政府采购履约情况反馈表

采购人名称：                       联系人及电话：

| 采购项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标供应商名称 |  | 供应商 联系人及电话 |  |
| 中标金额 |  | 合同履约时间 | 自 至 |
| 履约情况评价 | 总体评价 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |
|  | 分项评价 | 质量方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |
|  |  | 价格方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |
|  |  | 服务方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |
|  |  | 时间方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |
|  |  | 环境保护 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |
|  |  | 其他 | 评价内容为： 评价等级为： □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |
| 具体情况说明 |  |
| 采购人意见 （公章） | 日期： 年 月 日 |

说明：

1、本表为采购人向宁波市政府采购中心反映政府采购项目履约情况时所用；

2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。