宁海县乡镇（街道）环境空气监测点位

建设项目

公开招标采购文件

项目编号：ZGZB-NHCG2019025

采购人： 宁波市生态环境局宁海分局

采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

2019年11月

# 目 录

第一部分  采购公告	2

第二部分  投标资料表	5

第三部分  投标人须知	8

第四部分  评标办法及标准	22

第五部分  采购内容及要求	26

第六部分  拟签订的合同文本	33

第七部分  格式与表格	37

# 第一部分 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，就宁海县乡镇（街道）环境空气监测点位建设项目进行公开招标采购，欢迎合格的投标人前来投标：

一、项目编号：ZGZB-NHCG2019025

二、采购组织类型：分散采购

三、采购方式：公开招标

四、公告期限：2019年11月08日至2019年11月15日

五、采购内容及数量

| 序号 | 采购内容 | 单位及数量（服务期限） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 宁海县乡镇（街道）空气监测点位建设 | 一批（具体内容详见第五部分采购内容及要求） | 446.9 |

六、投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人的特定条件：无

七、采购文件的发售：

1、发售时间： 2019 年 11 月 08   日至  2019  年  11  月  15  日（双休日及法定节假日除外），上午9：00-11：00，下午13：30-16：30。

2、发售地点：中冠工程管理咨询有限公司宁海分公司（宁海县兴工二路29号3楼）；

3、售价：招标文件工本费每套 500  元，售后不退。如需邮购，请另付 50 元人民币邮递费，并请按下述开户银行及帐号汇款（汇款单上应注明汇款用途及采购编号），本公司不对邮寄过程中的遗失负责。

八、购买招标文件时应提供以下资料：

1、有效的营业执照/事业单位法人证书副本复印件（加盖公章）；

2、报名人有效身份证件复印件（加盖公章）；

3、投标人信息（项目名称、单位名称、地址、联系人、联系方式、邮箱等）（加盖公章）；

九、投标保证金：

投标保证金人民币捌万元整。

投标人应于2019年 11  月  26 日16时（时间）前将投标保证金以网银、汇票、电汇、支票、现金和保函等形式交至以下账户：

账户名称：中冠工程管理咨询有限公司宁海分公司  ；

开户银行：中信银行宁波宁海支行 ；

银行账号：8114701013500025347 。

十、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年  11   月 28   日09：00时（时间）前将投标文件密封送交到宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，具体详见现场电子屏幕）开标室，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。没有购买采购文件的供应商不能参加投标。不接受未按规定提交投标保证金的投标文件。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2019年 11  月 28 日09：00时（时间）在宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，具体详见现场电子屏幕）开标室开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

十二、其他要求：

（1）投标人及其法定代表人不得为被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。采购人或采购代理机构在资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询供应商在投标截止日之前的信用记录并保存。投标人若被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，则否决其投标。若开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标通知书发出前对中标人进行查询，如中标人为失信被执行人或被列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，则取消中标资格。

十三、落实的政策：

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发鼓励进口技术和产品目录（2016年版）的通知》（发改产业〔2016〕1982号）。

十四、重要提示：

1、特别提醒：参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

2、本次政府采购活动有关信息在“浙江省政府采购网”、“宁波市公共资源交易网宁海县分网”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在竞标人。

十五、业务咨询：

采购人：宁波市生态环境局宁海分局

地址：宁海县桃源街道南畈路5号桃源大厦B幢

联系人：何老师   联系电话：13858393933

采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

联系地址：宁海县兴工二路29号3楼

联系人：鲍建锋 ；联系电话：0574-83556096   传真：0574-83556096

政府采购监督管理部门及投诉受理部门：宁海县政府采购管理办公室

地址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

联系人：王老师

联系电话：0574-65265668   传真号码：0574-65265612

第二部分  投标资料表

| 条款号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宁波市生态环境局宁海分局 联系人：何老师 联系电话：13858393933 |
|  | 代理机构：中冠工程管理咨询有限公司 联系地址：宁海县兴工二路29号3楼 联系人：鲍建锋 电话：0574-83556096 传真：0574-83556096 |
| 2 | 经批准的本次采购方式：公开招标 |
| 3 | 投标人的资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人的特定条件：无 |
| 4 | 资格审查：本项目采购资格后审，本次招标 不接受 联合体投标。 |
| ★5 | 商务条款资料部分： （1）项目地点：宁海县各乡镇（街道），实施时具体位置由采购人指定。 （2）交付期：合同签订后60日历天内供货并安装调试完毕 （3）付款方式：合同签订后10日内支付合同总价的30%；所有设备全部到货后并安装完成后支付合同价的40%；通过正式验收后，支付合同价的30%。 （4）设备质保期至少一年，质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。 （5）在产品保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知工作日的6小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的6小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责，更换时间不得超出48小时。 （6）备品备件及材料等要求：免费提供质保期内备品备件；供应商对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 供应商须在投标文件中提供质保期后相应备品备件清单及报价。 （7）培训要求：在用户安装现场对用户进行操作培训；为用户提供基本原理、操作、日常维护及基础分析理论课程。 （8）履约担保：合同金额的5%； 履约保证金形式：银行汇票（电汇）、银行保函或支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）。在签订合同之前支付履约保证金，履约保证金在合同履行完毕，设备验收合格且质保期满后无息退还给中标人（如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到相应补偿） |
| ★6 | 投标报价： 1）本报价采用：投标总价。 2）投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备价、安装调试、货物运至项目现场的运输费、保险费、培训费、售后服务、利润、税金等一切与本次采购相关的费用。 3）所有投标均以人民币报价。 4）不论中标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| ★7 | 投标有效期：开标之日起90日历天； |
| ★8 | 投标保证金：见采购文件第一部分。 |
| ★9 | 投标文件的编制和递交部分： （1）按采购文件《投标人须知》的9.1、9.2条款规定； （2）投标文件装订特殊要求：资格证明文件独立装订并密封，报价文件独立装订并密封，技术商务文件独立装订并密封。 （3）投标文件份数：资格证明文件：正本一份，副本四份； 报价文件：正本一份，副本四份； 技术商务文件：正本一份，副本四份； 投标人必须将资格证明文件（含正本、副本）装袋按要求密封做好标记；将报价文件（含正本、副本）装袋按要求密封做好标记；将技术商务文件（含正本、副本）装袋按要求密封做好标记，不符合规定的为无效投标。 |
| 10 | 投标文件提交时间及投标截止时间：2019年11月28 日09:00（北京时间） 接受投标时间：2019年11月28日08:30~09:00（北京时间） |
| 11 | 开标时间：2019年11月28日09:00(北京时间) 开标地点：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，具体详见现场电子屏幕）开标室。 |
| 12 | 开标顺序：先同时开启资格证明文件和技术商务文件，在资格证明文件和技术商务文件评审结束后，公开宣布资格审查情况及技术商务得分，接着开启报价文件并当场唱标。 |
| 13 | 按照采购文件确定的事项、采购内容变更的规定、中标人的投标响应、中标人的投标承诺、中标通知书确定的数量和金额签订合同。 |
| 14 | 其他：采购公告与中标公告发布网站：浙江省政府采购网、宁波市公共资源交易网宁海县分网 |
| 15 | 招标服务费： 中标人与采购人签订合同后，本采购代理公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标费率标准向中标人收取招标服务费。 |

第三部分 投标人须知

# 说明

### 1、项目概况

1.1采购人的项目（载明在《投标资料表》中）已经政府采购行政管理部门批准。采购人委托中冠工程管理咨询有限公司代理本次招标采购工作。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等信息载明在《投标资料表》中。

1.2经批准的本次采购方式载明在《投标资料表》中。

# 投标人

### 2、合格的投标人

2.1投标人应该是符合《投标资料表》的报名条件，符合、承认并承诺履行本招标文件各项要求的具有独立法人资格的中国境内企业或组织。

2.2参加本次投标活动的投标人应具备以下条件，并遵守国家有关的法律、法令和条例的规定：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同要求提供服务所必须的设备、人员和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

（4）参加本次投标活动之前三年内经营活动无重大违法纪录；

（5）满足采购人为获得满意服务供应而提出的其他要求。（见《投标资料表》中及其他部分资格要求）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（7）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 3、投标人代表

若投标人为具有独立法人资格的中国境内企业或组织必须为该企业或组织的人员，若投标人为自然人必须为中国合法公民。

### 4、投标费用

不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

### 5、特别说明（针对货物采购）

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标单位的推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标单位的推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指招标文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定，本项目核心产品为“PM2.5颗粒物分析仪”。

# 三、招标文件

6、招标文件的构成

招标文件含有以下部分，文本条款装订成册。内容如下：

第一部分 采购公告

第二部分 投标资料表

第三部分 投标人须知

第四部分 评标办法及标准

第五部分 招标内容及要求

第六部分 拟签订的合同文本

第七部分 格式与表格

投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求递交投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7、质疑与投诉

7.1	投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。潜在投标人的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章，署明日期。投标人未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.2	对于受理的质疑，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时将书面答复发送所有取得本招标文件的投标人。若采购代理机构所作的答疑不引起招标文件相应条款的实质性改变，则不应视作对招标文件的修正或更正。

7.3	采购代理机构发送的答疑文件是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

7.4未尽事宜，见《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）。

8、招标文件的澄清与修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

8.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

# 投标文件

9、投标文件的组成

9.1投标文件分为资格证明文件、报价文件、技术商务文件三部分；

资格证明文件包含但不限于以下文件：

（1）投标人的营业执照/事业单位法人证书副本复印件；

（2）投标人的2018年第三方机构出具的年财务审计报告复印件（加盖公章）或其基本开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章），如投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）, （银行资信证明开具要求见附件）；

（3）投标人的2019年度开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

（4）投标人的2019年度开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

（5）法定代表人授权委托书（格式见附件）及被授权人身份证复印件或法定代表人身份证明书（格式见附件）及法定代表人身份证复印件；

（6）合格投标人的承诺函（格式见附件）。

报价文件包含但不限于以下文件：

（1）投标函；（格式见附件）

（2）开标一览表；（格式见附件）

（3）分项报价表；（格式见附件）

（4）中小企业声明函；（格式见附件）

（5）残疾人福利单位声明函；（如有，格式见附件）

（6）其他涉及的有关文件；

技术商务文件包含但不限于以下文件：

（1）技术规格偏离表（格式见附件）；

（2）商务条款偏离表（格式见附件）；

（3）项目实施及售后服务方案；

（4）质保期内及质保期外备品备件报价表；

（5）优惠条件及承诺；

（6）同类业绩情况一览表；

（7）其他评分标准中要求提供的资料。

9.2本次招标对投标文件组成要求，表述在《投标资料表》中。

10、投标报价

10.1投标人应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及服务现场的基本条件，按照《投标资料表》规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的所有费用。

10.2所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

10.3投标报价只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标将被拒绝。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不作考虑。

10.4投标报价中有关单价在中标后及合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

10.5除非招标文件在《投标资料表》中对授予合同的数量增减有约定，投标报价在开标以后直至合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

11、投标文件编写

11.1投标文件应字迹清晰，表述准确、完整、详细，并按统一格式填写，装订成册。开标一览表系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写。投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

11.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人在响应招标文件“招标内容及要求”时应作详细叙述。

10.3投标文件中所使用的计量单位，除非本招标文件“招标内容及要求”有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

12、投标文件的有效期

12.1投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

12.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。投标人若同意延长投标有效期，则按本须知第13条规定的投标保证金的有效期也应作相应的延长。投标人若拒绝接受延期要求，撤回其投标，其投标保证金将不会因此被不予退还，而同意延长有效期的投标人也不会被要求或允许修改其投标文件。

13、投标保证金

13.1投标人应按照《投标资料表》的规定提交投标保证金。

13.2当采购代理机构和采购人因投标人的行为受到损害时，可以依据本节第13.4条的规定，没收投标人的投标保证金。

13.3中标通知书发出之日起5个工作日内凭收据退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内凭合同原件和收据退还中标人的投标保证金。

13.4发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

# 五、投标文件的递交

14、投标文件的签署及装订

14.1对本招标文件相关部分提供的各种文件、表格、格式，投标人应按要求填写、签署和加盖公章。

14.2投标文件必须按招标文件规定的格式加盖公章、法定代表人签字（或盖章）、投标代表人签字（或盖章）。

14.3投标文件应按各组成部分内容进行整理、编排、立目、索引、注明页码，以有利阅读评审；既可整册装订也可分册装订，除非在《投标资料表》中有严格装订规定。

14.4投标文件的正本必须打印，在封面加盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交正本的复印件，在封面加盖公章并注明“副本”字样。若正本与副本不符，以正本为准。

14.5投标文件一般不得涂改和增删，如发现有错漏必需修改，在涂改或增删之处必须有投标人法定代表人或授权代表的签字或盖章。否则，评标委员会将不接受该修改。

14.6投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

15、投标文件的密封、标记和递送

15.1所有递交的投标文件均应按下述14.2、14.3、14.4要求装袋密封，不接受未密封的投标文件，投标文件的份数应符合本招标文件《投标资料表》中的相关规定。

15.2投标人必须将资格证明文件（正本、副本）一并装袋按要求密封做好标记；将报价文件（正本、副本）一并装袋按要求密封做好标记，将技术商务文件（正本、副本）一并装袋按要求密封做好标记，不符合规定的为无效投标。

15.3投标文件的正、副本应该按照本招标文件《投标资料表》的要求装袋。

15.4投标文件递交时应密封完好，封口处必须盖有投标人公章或投标人的授权代表签字。密封袋上注明招标编号、招标项目名称、投标人名称、投标文件名称（报价文件/资格证明文件/技术商务文件）等内容，并注明 “开标时启封”字样。

16、投标

在招标文件《投标资料表》中规定的投标截止时间前，投标文件必须派人送达指定的投标地点。在投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

17、投标文件的修改和撤回（撤销）

17.1投标文件递交以后，在投标截止时间之前，投标人可以要求修改、补充或撤标。但投标人若要撤销投标，应提交由授权代表（或法定代表人）签署的正式文件。

17.2投标人修改投标文件的书面材料应装入投标文件封袋，重新按规定密封，若单独封装递交，除按上述第15条规定封装外，还需在封套上标明“修改/补充投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。

17.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行修改。投标截止时间到达后或开标以后投标人要撤销投标的，除按17.1条规定办理外，其投标保证金按第13.4条处理。

# 六、开标

18、开标

18.1采购代理机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，开标采取先同时开启资格证明文件和技术商务文件，在资格证明文件和技术商务文件评审结束后，公开宣布资格审查情况及技术商务分数，接着开启报价文件并当场唱标的顺序进行。

18.2采购代理机构将组织各投标人法定代表人或其授权代表分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.3采购代理机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。

18.4采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

18.5提请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

18.6开标时，按投标人提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件集中等候拆封，将拆封后的资格证明文件、技术商务文件由采购代理机构送至评审地点，各投标人法定代表人或其授权代表等候采购代理机构拆封报价文件。

18.7对不符合装订要求的投标文件，由采购代理机构当场退还投标人法定代表人或其授权代表。投标人提交的报价文件未单独密封的，如开标时发生报价泄露，由投标人自行承担相关责任。

18.8资格审查、技术商务评审结束后，采购代理机构宣布资格审查未通过、技术商务评审无效投标人名单及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布资格审查通过，经技术、商务与资信评审符合采购需求的投标人名单及其技术、商务、资信得分。

18.9采购代理机构拆封投标人报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购代理机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

18.10评审结束后，采购代理机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

# 七、评标和定标

19、评标委员会

19.1受采购人的委托，采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令的规定和有关的法律法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家将在开标日之前在管理部门的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

19.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

19.3评标委员会将核对投标价格和服务内容，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第20条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.4评标委员会根据招标文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《招标内容和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

19.5在评审过程中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

20、澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21、评标办法

21.1本项目采用综合评分法。本次招标采用的评标方法具体说明载明在招标文件“评标办法”部分中。

21.2综合评分法：

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22、评标程序和原则

22.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

22.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

（1）资格性审查：

依据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构对其资格证明文件齐全性和有效性等方面进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

22.3澄清有关问题：按第19条规定进行。

22.4比较与评价：

22.4.1技术商务评价：按照招标文件的要求和《评标标准》对照投标文件的响应进行技术商务评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术商务评分分值。

22.4.2综合评价：对经过技术商务评价的投标，按《评标标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：

综合评分法的最终得分计算：综合得分=报价得分+技术商务评审得分

综合评价结束，按照上述第21条规定，列出进入最终评审各投标人排序次序。

22.5推荐中标候选人：按23条规定推荐中标候选人。

23、推荐中标候选人

评标委员会将按照本须知第21条款的排列次序，确定排序第一的投标人为中标候选人。

24、采购方式转换

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

24.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标;

24.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准。

25、评标过程的监控与保密

25.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

25.2开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

26、确定中标人、评标结果公示与质疑

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.2代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

26.3投标人若对评标结果有异议，可在中标公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出书面质疑，质疑书应该有质疑人名称、地址、公章、法定代表人（负责人）签名盖章、联系人姓名、联系电话、传真以及被质疑人名称及联系方式，被质疑采购项目名称、编号及采购内容，具体的质疑事项及事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料，提出质疑的日期，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。不受理无效的任何质疑。

# 八、无效投标认定

27、实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

27.1在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

27.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（3）投标有效期不满足招标文件要求的；

（4）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

（5）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标声明书无法定代表人签名，或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（7）投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

（8）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（9）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.3在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“ ★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

27.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评委会一致认为报价明显不合理的（不平衡报价）；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

（6）招标文件规定的其他无效情形。

27.5被拒绝的投标文件为无效。

27.6有行贿犯罪记录的投标人将被视为无效或取消中标资格。

# 九、授予合同

28、数量变更

采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在招标文件《投标资料表》中规定的合同金额变更范围内，变更招标的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

29、中标通知

29.1在发布中标公告的同时本采购代理机构向中标人发出中标通知书，向其他投标人发出招标结果通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

29.2中标人按下述第30条规定与采购人签订合同，中标通知书是合同的组成部分。

30、签订合同

30.1中标人在本采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人按照招标文件和中标人的投标文件的约定内容签订书面合同。否则，采购人可按本须知第23条的规定处理，撤销其中标资格并按本须知规定另选中标人或重新招标。

30.2招标文件、中标人的投标文件及在评标过程中提交的澄清文件均应作为合同附件。

31、履约保证金

31.1签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额交纳履约保证金。

31.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

31.3采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标文件以及中标人的投标文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

# 十、招标服务费用

32、招标服务费

中标人应向本采购代理机构支付招标服务费。招标服务费的收费依据及相关规定载明在招标文件《投标资料表》中。

# 十一、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

33、参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

33.1符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

33.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

33.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

34、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

35、对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6％-10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四部分 评标办法及评分标准（如有）。

36、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％-3％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

37、采购当事人为小微企业的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行政主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

38、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

39、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四部分 评标办法及标准

本评标办法是对《投标人须知》中的七、评标和定标的具体补充，如有不一致，以本办法为准。

评标委员会按照招标文件“投标人须知”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标候选人、定标等规定和本标准开展评标工作。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## ●评标办法

本次采购招标项目选用：综合评分法

## ●评标细则

1、对初步审查（含资格审查、符合性审查）合格者进行评分。

2、每位评委根据《评分标准》独立逐栏打分，每栏分值不得超出规定的分值范围；各评分因素分值保留小数点后二位。

3、价格评审基准价格与价格评审：有效投标中的最低评审价为基准价格，其投标价格分得满分。其余投标价格分得分计算按照“评分标准”中评审得分公式计算，以四舍五入方法整合到小数点后二位。

4、最终得分：各评委技术商务分的算术平均值+投标价格分=最终得分，以四舍五入法整合到小数点后二位。

5、评价排序：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## ●其他说明

有效投标：通过初步审查且投标报价符合评审范围。

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的小型和微型企业产品的价格（包括监狱企业）给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

## ●评分标准

评分标准

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （35分） | 评标基准价=满足招标文件要求的参与评审价格最低价 基准价得分为满分。 参与评审价格=投标报价-小微企业（包含监狱企业）价格扣除优惠值（如有） 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权重×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |
| 2 | 技术、商务（65分） | 技术参数响应情况（25分） | 所有技术参数均符合采购文件的要求的得25分；每负偏离一条打“▲”号的重要技术指标扣5分，其他一般技术参数每负偏离一条扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 设备整体性能（11分） | 评标委员会对所投设备尤其是核心产品的先进性、功能、质量、性能进行评议；（6分） |
|  |  |  | 评标委员会对所投设备尤其是核心产品配置完整性、性能稳定性、功能适用性进行评议（5分） |
|  |  | 投标人资信（2分） | 投标人有连续5年及以上AAA资信证明文件的，得2分， 5年以下得1分，没有不得分（以银行或银行认定资格的资信评估机构出具的证书为准，投标文件中需提供资信证明文件的复印件。未提供复印件的或不符合上述资信要求的不得分。） |
|  |  | 数据管理系统（3分） | 本项目需要软件具有较高的稳定性及成熟度，投标人或系统制造商获得CMMI5级证书的，得2分，获得CMMI4得1分，CMMI3及以下的不得分；具有SPCA双模认证证书的得1分。（提供复印件加盖公章） |
|  |  | 质量保障体系（4分） | 投标人具备相应的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001（或OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证，全部提供得2分，缺任一项得1分，缺任二项及以上不得分。（其认证在有效期内，应提供加盖公章的复印件) |
|  |  |  | 投标人具有对环保监测设备的实施安装能力，具备电子与智能化工程专业承包资质，且具有有效的安全生产许可证（建筑施工）得2分，无不得分。（提供复印件加盖公章） |
|  |  | 类似项目业绩（3分） | 要求投标人从2016年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有同类业绩（合同清单中至少包含本次投标中所使用的核心设备），每个项目加1分，最高得3分；（提供加盖公章的合同复印件，原件备查） |
|  |  | 项目实施及售后服务（7分） | 根据项目实施计划的合理性、高效性等情况；系统测试、验收方案是否科学、完整和合理等情况进行综合评价（0-2分） |
|  |  |  | 根据培训工作的目标、任务、计划、组织等安排是否合理、清晰、可行进行综合评定（2分） |
|  |  |  | 投标人针对是否满足本项目的质保服务期限要求、售后服务体系及管理制度是否完整、现场服务措施是否合理等情况，进行综合评定（2分） |
|  |  |  | 投标人在本省设立办事机构或分公司的得1分，无不得分（要求提供相关证明文件）。 |
|  |  | 优于招标文件的承诺和建议（3分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议，3条及以上得3分，2条得2分，1条得1分，没有不得分。 |
|  |  | 备品备件（3分） | 根据投标人列明的质保期内备品配件数量、种类及质保期外备品备件的价格等情况。质保期内备品配件数量充足、种类齐全得1分；质保期外备品备件的价格优惠10-15%以内得2分，优惠5-10%以内得1分，其他不得分 |
|  |  | 投标文件编制质量（2分） | 投标文件编制质量高、目录准确、有应答索引得2分；投标文件编制质量一般，基本满足采购需求得1分； |
|  |  | 节能环保（2分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

投标人应提供真实有效的相关证明，采购人有权利调查其真实性，若提供的相关证明存在造假情况，将取消中标资格。

第五部分 采购内容及要求

### 一.项目采购清单                                   价格单位：万元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 最高单价 | 最高总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5颗粒物分析仪（包括采样系统及安装附件） | 12 | 台 | 27 | 324 |
| 2 | 设备室外机箱（含空调） | 11 | 套 | 3 | 33 |
| 3 | 数据采集系统 | 12 | 套 | 3 | 36 |
| 4 | TSP、PM10、PM2.5三合一颗粒物分析仪（包括采样系统及安装附件） | 8 | 套 | 3 | 24 |
| 5 | 环境自动监测站房 | 1 | 座 | 10 | 10 |
| 6 | 大气环境监控数据管理平台 | 1 | 套 | 19 | 19 |
| 7 | 集尘缸 | 36 | 只 | 0.01 | 0.36 |
| 8 | 集尘缸支架 | 18 | 个 | 0.03 | 0.54 |
| 合 计 |  |  |  | 446.9 |

二、技术需求（允许采购进口产品）

1、PM2.5颗粒物分析仪（包括采样系统及安装附件）

| 条款号 | 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备用途：测量环境空气中的PM2.5质量浓度 |  |
| ★2 | 检测方法：连续实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量，采用β射线吸收加光散射双检测技术或震荡天平法 |  |
| ▲3 | 属于中国环境监测总站环境空气自动监测系统认证检测合格产品，提供相关证书复印件加盖公章。 |  |
| ▲4 | 通过美国EPA联邦等效方法认证或欧盟TUV认证，提供相关认证证书复印件加盖公章。 |  |
| 5 | 采样头：生态环境部认可的PM10采样头和 PM2.5切割器 |  |
| 6 | 智能加热系统：配置智能加热系统，可设置恒温加热和动态加热模式，能有效地控制样品的温度和湿度 |  |
| 7 | 干扰消除：需要考虑来自于自然界的β射线源对背景值的干扰，可消除或削减外界环境的放射性干扰 |  |
| 8 | 测量量程：在0-1mg/m3和0-10mg/m3两个量程； |  |
| ▲9 | 最低检测限：小于0.5µg/m3 (2 σ)（1小时数据） |  |
| 10 | 测量精度：±2.0ug/m3小于80ug/m3，其他±5.0ug/m3（24小时）； |  |
| 11 | 准确度：±5%（使用可溯源标准膜片）； |  |
| 12 | 采样流量： 16.67升/分钟 |  |
| 13 | 流量精度：±2%测量值 |  |
| 14 | 检测器源：β射线源采用小于100µCi的碳-14；光源采用IRLED,6mW,880nm |  |
| 15 | 仪器的质量浓度时间周期：60到3600秒和24小时 |  |
| 16 | 数据输出速率：每1秒； |  |
| 17 | 实时监控滤膜负载情况：仪器更换滤带采样点可以有流量，颗粒物浓度值，时间设置来控制，节约滤带的使用量，不会出现因滤膜超载而产生的数据丢失情况； |  |
| 18 | 压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据； |  |
| 19 | 信号输出：0-1V，0-5V，0-10V，RS232/RS485,TCP/IP,10继电器输出； |  |
| 20 | 可以使用软件进行远程监控，实时调取仪器操作界面，方便对仪器进行远程维护。 |  |
| ▲21 | 可采用零膜和跨度膜按需求进行质量控制检查、审计和校准。 |  |

2、TSP、PM10、PM2.5三合一颗粒物分析仪（包括采样系统及安装附件）

| 条款号 | 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量方法：光散射法，用于连续同时监测环境空气中颗粒物TSP、PM10和PM2.5浓度； |  |
| 2 | 浓度测量范围：0-30000ug/m3； |  |
| 3 | 灵敏度：0.1μg/m3； |  |
| 4 | 测量精度：±10%； |  |
| 5 | 响应时间：1s； |  |
| 6 | 工作温度范围：-20-60°C； |  |
| 7 | 工作湿度范围：0-99%RH； |  |
| ▲8 | 具备自动除湿功能和自动校准功能。 |  |
| 9 | 准确度：以PM2.5监测数据为基准，与符合HJ653标准技术要求的空气质量连续自动监测设备进行比对，相关系数大于等于0.9，斜率为1±0.20，截距为（0±20）ug/m3； |  |
| 10 | 设备本地数据存储容量至少一年，支持断点续传 |  |
| 11 | 传输方式：TCP/IP 协议，UDP，TCP或采用4G物联网传输，具有断线自动重连功能 |  |
| 12 | 无线和有线双通讯模式可选，具有断线自动重连功能 |  |
| 13 | 配置：主机、太阳能供电及UPS、数据传输模块、设备支架 |  |
| 14 | 具备远程电池电压监测功能，自动提醒运维人员及时更换馈电电池，连续阴雨天保证不间断工作 |  |

3、数据采集系统

| 条款号 | 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 工作要求：用于子站内所有分析仪器的工作控制、数据采集、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足系统子站的数据采集、控制、通讯等全部要求 |  |
| 二、 | 技术参数： |  |
| 1 | 可以通过RS232、485通讯、有线网络、无线网络通讯方式，实现与分析仪器联接并采集仪器的测量结果和工作状态 |  |
| 2 | 常规设备采集周期可设，默认15s，采集周期与设备匹配 |  |
| 3 | 内置多种通讯协议，兼容各类环境监测分析仪器 |  |
| 4 | 不少于8个数字输入通道 |  |
| 5 | 停电后可长期保存系统设置参数，电源恢复后可自动启动，进入工作状态 |  |
| 6 | 全面支持网络通讯：可以支持ADSL，CDMA，GPRS等多种通讯方式，所有具有数字通讯功能的设备均实现了远程网络通讯 |  |
| 7 | 系统稳定性：整套软件运行于window系统之上，确保系统的稳定和安全 |  |
| 8 | 系统安全性：数据采用加密传输和严格的权限控制，身份认证，确保系统不受内部和外来的安全威胁 |  |
| 三 | 软件功能 |  |
| 1 | 数据上传：数据上传握手机制与断点续传机制，支持监测站点多通道监测数据上传； |  |
| 2 | 系统报警：系统可实现各种报警方式设置；可远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警，并能将报警信号自动发送至监控中心； |  |
| 3 | 设备控制：操作人员可在现场对设备进行校零、校标等操作或结合中心端软硬件平台远程对设备进行校零、校标等操作； |  |
| 4 | 数据存储：系统可以实时存储保存一年以上实时数据及小时均值 |  |
| 5 | 用户管理：系统具备严格的用户管理和权限控制功能 |  |
| 6 | 数据审核：系统可对报警信号，监测数据进行自动审核和有效性判断，自动对无效数据进行标注，实现数据的前端一级审核（需结合中心站） |  |
| 7 | 数据备份：数据可实现异地备份与恢复 |  |
| 8 | 数据输出：数据采集与传输支持数字量和模拟量输出，其中模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程） |  |
| 9 | 具备测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询；数据采集器应可正确显示分析仪测定的资料 |  |
| 10 | 数据采集器显示的监测资料对应的监测时间应与监测仪显示的时间一致 |  |
| 11 | 具备数据查询功能，不仅能查询一定时间段的历史数据，而且能查询5分钟均值、小时均值，并且配有形象的图形显示，便于用户了解各个参数随时间的变化趋势 |  |
| 12 | 仪器数据补遗：支持将测量仪器数据补遗到数采软件，防止数据缺失 |  |
| 四、 | 硬件要求： |  |
| 1 | CPU主频不小于3GHz |  |
| 2 | 内存大小不小于2G |  |
| 3 | 硬盘容量不小于500G |  |
| 4 | 串口情况：类型为RS232、数量不小于6个 |  |
| 5 | 配备键盘、鼠标、17寸显示器 |  |

4、设备室外机箱（含空调）

| 条款号 | 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作要求：室外机箱技术新建总体上应遵循整体规划、技术先进、布局合理、经济适用、安全可靠、质量优良、降低能耗等原则；中标方应做好站房内系统集成及数据传输，同时按照国家有关规定做好仪器及其辅助设备的安装，确保仪器正常运行； |  |
| ★2 | 室外机箱外型美观、整体协调，无需征地建房，安装占地面积小，内部面积不小于1平方米（满足设备安装所需）,本次招标不接受高于4平方米的投标方案； |  |
| 3 | 投标人应根据子站监测项目配置，提出合理的机箱设计和建设方案，并提供效果图和仪器布局方案，经用户确认后实施。在机箱设计和建设时应满足以下要求： |  |
| 3.1 | 机箱可移动。内部与外部基本隔绝，避免外界水汽及灰尘进入 |  |
| 3.2 | 整体采用无骨架拼装结构，外墙加装美化木条，安装方便、快速、美观 |  |
| 3.3 | 机箱内应安装温湿度控制设备，应根据站房空间布局及仪器布局，使站房每一个仪器房和接待室内的温度在25℃±5℃，相对湿度控制在80%以下。温湿度控制设备应具有来电自启功能 |  |
| 3.4 | 机箱周围应有疏通雨水渠道，具备防雨、防虫、防尘、防渗漏和防电磁波干扰的相应措施 |  |
| 3.5 | 机箱主体材料厚度为不小于5mm的板材，采用组件嵌装式，保温层厚度不小于50mm |  |
| 3.6 | 机箱内部预留加热采样总管及O3分析仪的设备空间 |  |
| 3.7 | 机箱底座要求具有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形，可安装于混凝土基础或钢结构平台上 |  |
| 3.8 | 机柜内部安装配电箱。分三组单相220V/16A，各相分别设16A空气开关一个。具体为仪器一相、采样泵和临行用电一相、空调和照明一相 |  |
| 3.9 | 同时机箱应安装避雷设施和良好的接地装置，防护等级不低于IP55 |  |
| 3.10 | 工作温度范围：环境温度-10℃～+55℃，相对湿度＜95％ |  |
| 3.11 | 各监测点位配置1套降尘缸：内径15cm 高30cm，降尘缸支架整体高度约1-1.5m之间 |  |

5、大气环境在线监控数据管理平台

| 条款号 | 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宁海目前已有环境空气监测的网络平台，但是总体已经较为落后。本次采购可以对原平台进行完善升级，也可以新建平台，但平台必需满足实时接收所有监测点（包括各个国标、非标站，空气清新站等）的大气数据，并拥有以下功能： |  |
| 1.1 | 基于GIS系统在线显示：通过各个大气监测点的GPS模块，实时采集定位信息，结合GIS系统，实现监测点位GIS地图在线显示，包括在GIS上实现污染源数据实时监控、告警等功能。 |  |
| 1.2 | 监测站点数据实时状态查看：在系统首页中可在线显示各个监测点监测因子（SO2、NO2、CO、O3、TSP、PM10、PM2.5 、负氧离子、气象参数等）的实时数据。不同权限的用户，可根据授权、以多种方式分别在线查询站点的相关信息和实时数据。 |  |
| 1.3 | 各监测点图表信息查询：该功能主要是通过图表方式来显示最近时间周期内一些重要大气指数走势，图表方式可以采用数据、折线、柱状等方式。主要包括：空气质量综合指数、各项污染物走势图等 |  |
| 1.4 | 历史数据查询：根据固定或者自定义的查询条件，如不同周期，不同地点，不同污染因子等条件进行历史数据查询 |  |
| 1.5 | 大气监测报警：系统生成数据后，可按照用户需求设置报警模式（提醒方式：短信），主要报警模式包括：超标报警、断线报警、异常值报警等 |  |
| 1.6 | 大气数据报表系统：针对各个监测点的实时数据和历史数据，进行统计、查询、汇总的报表操作。报表周期按照小时、日、周、旬、月、年等，生成相应的报表，并提供用户下载查看。数据报表生成支持柱状图、饼状图、折线图多种形式，导出功能支持PDT、Word、Excel等多种格式文档。报表系统包括相应的报表模板管理、报表样式与格式设置、报表打印等功能 |  |
| 1.7 | 平台提供多种展示模式（列表模式、GIS地图模式），提供多种分析方法（整体分析、专题分析、特征分析）将用户最关心的信息全全方位、逐层深入展示，方便用户快速查看空气质量信息和污染特征信息 |  |
| ★1.8 | 实现四个空气站的监测数据从目前的标况数据转换成实况数据，平台建成后使用实况数据。原有平台的历史标况数据作保留，具备查询功能 |  |
| 1.9 | 数据发布模块：将数据管理平台的数据发布到现有的大屏上。同时具备手机APP查询功能 |  |

6、环境自动监测站房

| 条款号 | 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能特点 |  |
| 1.1 | 应具备美观大方、防盗防火、重量轻等特点 |  |
| 1.2 | 应采用双层钢板、超厚保温层(中间保温层为聚苯乙烯)、坚固耐用、装拆方便、保温效果好 |  |
| 1.3 | 应采用结构防水，彻底防漏雨、避免密封胶防漏的弊病 |  |
| 1.4 | 屋顶安装护栏，配备2米折梯（打开后4米），应充分考虑工作人员的安全与方便 |  |
| 1.5 | 门选用净化铝型材双密封结构进行安装，安全美观、密封、保温性能优良 |  |
| 1.6 | 配电系统配有3×10（40）A三相四线电度表、32A总触电（漏电）保护开关、配电箱，安全可靠，4组电源插座，排风扇1个 |  |
| 1.7 | 站房底部为槽钢拼装结构，底面采用钢方管支架结构，支架与地面架空15cm的间隙，具有通风、防潮的特点 |  |
| ▲1.8 | 站房设计外观装饰需能与周边建筑风格相协调 |  |
| 2 | 技术参数 |  |
| 2.1 | 彩钢板厚度应不小于0.5mm |  |
| 2.2 | 站房板材隔热层厚度(中间保温层为聚苯乙烯)应不小于75mm |  |
| 2.3 | 彩钢板喷涂工艺应为：底层采用环氧树脂，面漆采用聚酯、硅改性聚酯工艺；板材传热系数应为0.38kcal/m2h |  |
| 2.4 | 隔音量：20dB |  |
| 3 | 站房结构 |  |
| 3.1 | 整体应采用无骨架拼装结构，安装方便、快速、美观 |  |
| 3.2 | 下框架四周应采用槽钢拼装结构、螺丝固定，有足够的强度，每个面焊接几个碳钢板并开孔，用膨胀螺栓安装在混凝土基础上 |  |
| 3.3 | 下框架中部应用方管焊接成2个独立的框架，保证足够的强度，结构稳固，框架底部焊接支腿，支架与地面架空15cm的间隙，具有通风、防潮的特点 |  |
| 3.4 | 站房内外墙应采用不小于0.5厚彩钢板板材，板材间采用插入式拼装结构，有足够的强度，并防止漏水 |  |
| 3.5 | 站房门应选用净化铝型材双密封结构进行安装，安全、密封、保温性能优良 |  |
| 3.6 | 屋顶采用防水材料，彻底防漏雨、避免了密封胶防漏的弊病，并设有排水屋檐，防止雨水蓄积，保护墙体 |  |
| 4 | 站房的配电系统 |  |
| 4.1 | 站房供电系统应配有电源过压、过载保护装置，电源电压波动不超过AC（220±22），频率波动不超过（50±1）Hz |  |
| 4.2 | 站房应采用三相五线供电，入室处装有配电箱，配电箱内连接入室引线应分别装有三个单相15A空气开关作为三相电源的总开关，分相使用 |  |
| 4.3 | 站房灯具安装以保证操作人员工作时有足够的亮度为原则，开关位置应为方便使用 |  |
| 4.4 | 站房灯具应依照电工规范中的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于4欧 |  |
| 4.5 | 站房的线路要求走线美观，布线应加装线槽 |  |

7、降尘设备

| 条款号 | 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | 集尘缸内径15士0. 5 cm， 高30 cm的圆筒形玻璃缸 |  |
| 7.2 | 集尘缸的支架稳定并很坚固， 以防止被台风吹倒或摇摆 |  |

第六部分  拟签订的合同文本

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目（项目编号：              ）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：__      __元（￥___  __元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按要求在规定的时间组织施工，向甲方提供使用货物的有关技术资料，做好各项质量检查及记录，通过竣工验收，移交竣工图纸。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、安全生产

4.1 乙方必须落实施工中的安全生产、文明施工和消防、治安等事宜，若发生以上责任事件，一切责任和后果由乙方负责。

五、知识产权及产权担保

5.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期和质保金

7.1 质保期           年。（自交货验收合格之日起计）

8.2 质保金            元。（履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1付款方式：

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁海县。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3 招标书和乙方的应标文件、及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

17.4本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.5 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；代理机构一份，副本__份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

第七部分   格式与表格

1.所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

开标时启封

年  月  日

2.封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签章：

年  月  日

## 格式一 投标函

# 投标函

致：中冠工程管理咨询有限公司

（投标人全称）授权（全权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的（采购编号、采购项目名称）招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

1、提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料：

（1）资格证明文件：正本1份，副本4份；

（2）报价文件：正本1份，副本4份；

（3）技术商务文件：正本1份，副本4份；

2、提交的投标保证金为人民币           元。

3、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）我们已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。已经了解对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）本投标自开标之日起     天内有效。

（3）保证遵守招标文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付招标代理服务费。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：电话：传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：2019年 月 日

## 格式二 开标一览表

# 开标一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 子包号 | 采购内容 | 投标价（人民币：元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 宁海县乡镇（街道）环境空气监测点位建设项目 |  |  |
| 投标总价 | 小写： 大写： |
| 投标声明 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式三  分项报价表

# 分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5颗粒物分析仪（包括采样系统及安装附件） |  | 12 | 台 |  |  |  |
| 2 | 设备室外机箱（含空调） |  | 11 | 套 |  |  |  |
| 3 | 数据采集系统 |  | 12 | 套 |  |  |  |
| 4 | TSP、PM10、PM2.5三合一颗粒物分析仪（包括采样系统及安装附件） |  | 8 | 套 |  |  |  |
| 5 | 环境自动监测站房 |  | 1 | 座 |  |  |  |
| 6 | 大气环境监控数据管理平台 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 集尘缸 |  | 36 | 只 |  |  |  |
| 8 | 集尘缸支架 |  | 18 | 个 |  |  |  |
| 投标总价： |

备注：1）本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟表格。

2）投标总价应与开标一览表的投标总价一致。如不一致，以开标一览表为准。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式五  合格投标人的承诺函

## 合格投标人的承诺函

致：中冠工程管理咨询有限公司

我方郑重承诺：

（一）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（二）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

（三）我单位符合以下条件：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2）我单位及我单位法定代表人中任意一方均无行贿犯罪记录。

## 特此承诺。

## 投标人全称（盖公章）：

## 投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：2019年   月  日

## 格式六  技术条款偏离表

# 技术条款偏离表

采购编号：                                         项目名称：

| 条款号 | 招标文件的技术（服务）条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

格式七  商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：                                            项目名称：

| 条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

按第二章《投标资料表》逐项填写，供应商可自行补充。

法定代表人或授权代表签名：

供应商盖章：

日  期：

## 格式八  法定代表人授权书

# 法定代表人授权书

致：中冠工程管理咨询有限公司

（投标人全称）法定代表人（负责人）（姓名、职务）授权（被授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的   (采购编号)(项目名称)                      项目的招标投标活动，全权代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于   年   月    日签字生效，特此声明。

后附被授权人身份证正反面复印件，加盖公章。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日期：

附：

被授权代表姓名（印刷体）：

职务：

被授权代表（签字）：

详细通讯地址：

传真：

电话：

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （投标人单位全称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签字）：

日期：2019年   月  日

## 格式九  质保期内及质保期外备品备件报价表

质保期内备品备件报价表

项目名称：                                         招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或印章)：

日  期：

质保期外备品备件报价表

项目名称：                              招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或印章)：

日  期：

格式十  同类业绩情况一览表格式

同类业绩情况一览表

采购项目：                  项目编号：              子包号：

| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 供货地点 | 交货期 | 合同价格（元） | 业主单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签字）：

日期：2019年   月  日

## 格式十一    投标单位声明函

# 中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：
　　1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型、监狱）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。
　　2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。
　　本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标名称（盖章）：

日  期：

备注：此声明函请做入报价文件中。

填写说明：
1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。
2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。
3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。
4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。
5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。
6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

## 格式十二    残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需提供本函)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

### 格式十三   银行资信证明开具要求（选用）

银行资信证明开具要求

银行资信证明开具要求：

  - 声明本银行是投标人的基本账户开户银行
（非投标人基本账户的开户银行出具的资信证明无效）。

  - 证明投标人资金往来结算信誉情况良好。

  - 落款应有银行公章或银行资信证明专用章或业务专用章、负责人姓名、签字及日期。

  - 银行资信证明应是在开标日前六个月之内出具的，否则为无效证明，有关企业资信等级的证明不能替代本证明。