2024年度横河镇人民政府污水管网设施及农村生活污水纳管治理运维采购项目

公

开

招

标

文

件

项目编号：330282202403001950

采 购 人：慈溪市横河镇人民政府

代理机构：宁波弘正工程咨询有限公司

编制日期：2024年4月

温馨提醒

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	12

第四章  合同样本	20

第五章  招标内容与技术需求	28

第六章  商务条款	34

第七章  附件	35

# 第一章  招标公告

项目概况

2024年度横河镇人民政府污水管网设施及农村生活污水纳管治理运维采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年5月9日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330282202403001950

项目名称：2024年度横河镇人民政府污水管网设施及农村生活污水纳管治理运维采购项目

预算金额（元）：1500000

最高限价（元）：1500000

采购需求：

标项名称：2024年度横河镇人民政府污水管网设施及农村生活污水纳管治理运维采购项目

数量：1

预算金额（元）：1500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：横河镇内所有污水收集管网及村庄内污水管道、泵站，完成运维工作（包括封堵、疏通、清淤等所有内容）等。具体见招标文件第五章。

合同履约期限：标项1，服务期限三年，合同一年一签。第一年度合同期满后，经采购人考核合格，可续签下一年度合同，最多可续签二次。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小微企业（其中，中小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年4月16日至2024年4月24日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台线上获取（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。（2）获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年5月9日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标（政府采购云平台）

开标时间：2024年5月9日09 :30 （北京时间）

开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第四开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：慈溪市横河镇人民政府

地址：慈溪市横河镇龙泉东路39号

传真：/

项目联系人（询问）：周观庆

项目联系方式（询问）：0574-58986812

采购人质疑联系人：周观庆

采购人质疑联系电话：0574-58986812

2.采购代理机构信息

名称：宁波弘正工程咨询有限公司

地址：慈溪市胜山镇工贸大厦B座21层

传真：0574-63976705

项目联系人（询问）：陆海央

项目联系方式（询问）：0574-63976705

质疑联系人：蔡素华

质疑联系方式：0574-63976705

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：慈溪市财政局

地 址：慈溪市南二环东路1158号6楼621室

传 真：/

联系人 ：赵老师

监督投诉电话：0574-63032032

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市横河镇人民政府。

2、“代理机构”系指宁波弘正工程咨询有限公司。

3、“供应商（投标人）”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担2024年度横河镇人民政府污水管网设施及农村生活污水纳管治理运维采购项目以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市财政局。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，为完成本项目一年服务所需的所有费用，包含但不限于泵站、各类管网及设施的日常巡查、养护等（详见服务需求）所产生如设备的进退场费用、人工费、机械费、管理费、利润及各种规费、税金、水费、安全文明施工费等其他所有完成项目的一切费用。在合同履行期间，投标供应商承诺的投标价格不因市场因素、政策因素、数量的变动而调整，同时采购人有权对服务项目的数量进行删减或增加。如服务项目内的数量发生变化的，按实际数量相应调整,结算时中标单价不变，数量按实结算。

采购人不接受任何增加费用的理由，对于人工工资上涨、物价上涨、社会保险费率基数和费率的调整、银行利率的调整等风险均由中标供应商自行承担。供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

2、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成、份数、制作

（一）投标文件的组成：

第一册：资格文件

1、关于资格的承诺函（格式见附件）；

2、有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）。

3、中小企业声明函（格式见附件）；

4、残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（如有需提供）；

6、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

第二册：商务和技术文件

1、投标书（格式见附件）；

2、法定代表人身份证明（投标文件为法定代表人签字的须提供，格式见附件）；

3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）和开标前近三个月内（除开标当月）任意一个月投标人为其缴纳过的养老保险证明资料扫描件加盖供应商公章（投标文件由授权代表签字的须提供）（格式见附件）；

4、供应商一般情况表（格式见附件）；

5、商务条款响应表（格式见附件）；

6、合同条款响应表（格式见附件）；

7、技术条款响应表（格式见附件）；

8、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

9、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

第三册：报价文件

1、开标一览表（格式见附件）；

2、分项报价表（格式见附件）；

3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

（二）投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

（三）投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖单位公章或签字的，加盖单位公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：           ；

（3）项目名称：2024年度横河镇人民政府污水管网设施及农村生活污水纳管治理运维采购项目；

（4）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并可于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：宁波弘正工程咨询有限公司（慈溪市胜山镇工贸大厦B座21层2118室），联系方式：陆海央，0574-63976705、13968219726。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：41444184@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

其中在政采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。

2、代理机构在招标文件规定的时间、地点和方式公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）在线准时参加。

3、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（6）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（7）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

4、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或者通过政采云平台在线向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真、电子邮件或者通过政采云平台在线方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

通过政采云平台在线方式的，以政采云平台操作流程为准，附件中须上传供应商盖章的《质疑函》。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十六、预算价及最高限价

- 本次公开招标设有预算价及最高限价（一年维护费用）：150万元，投标报价超出最高限价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目向中标供应商收取招标代理服务费人民币壹万叁仟叁佰元整。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：为其他未列明行业。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目为服务类项目，不适用本条。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.2.7评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

2.3确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 提供关于资格的承诺函（格式见附件）； |
| 2 |  | 提供有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖投标人公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖投标人公章）； |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小微企业（其中，中小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。） | 1、中小企业声明函； （格式见附件） 2、残疾人福利性单位的：提供残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；（格式见附件） 3、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（如有需提供）； |
| 4 | 投标方是否为联合体投标。 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 资格性审查结论 |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 投标文件签署人审查 | 1、法定代表人身份证明（格式见附件）；（若投标文件为法定代表人签字的须提供） 2、法定代表人授权书（格式见附件）、和开标前近三个月内（除开标当月）任意一个月投标供应商为其缴纳过的养老保险证明资料扫描件（若投标文件由授权代表签字的须提供）； |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

项目编号：

| 投标供应商得分 评分内容及分值 |
| --- |
| 评分内容 | 分值 |
| 商务分（19分） | 业绩：投标供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过类似项目（类似项目指排水管道养护项目或污水零直排项目），每个得1分，本项最多得2分。 注：1、提供中标通知书、完整的合同及竣工验收报告扫描件并加盖投标单位公章，时间以合同签订日期为准，否则不得分。 | 2 |
|  | 设备: 投标供应商自有毒气检测设备的，得1分； 投标供应商自有CCTV管道检测设备的，得1分； 投标供应商自有声呐（SONAR）电子设备的，得1分； 投标供应商自有1台及以上巡查车的，得1分； 投标供应商自有管道疏通车的，得1分； 注：投标文件中提供设备购置发票扫描件或设备租赁合同（租赁到期时间不能早于2025年4月1日）并加盖投标单位公章，其中疏通车、巡查车还另需提供车辆行驶证扫描件并加盖投标供应商公章，同类设备按一样计算，不重复加分，未提供不得分。 | 5 |
|  | 投入本项目专业人员配备情况 1、项目负责人具有住房城乡建设部、人力资源社会保障部颁发的一级注册建造师证书的得2分，具有住房城乡建设部、人力资源社会保障部颁发的二级注册建造师的得1分，本项得分就高计取不累计，最高得2分； 2、项目技术负责人具有有效的管道检测养护或管道非开挖修复高级工程师证书（从业人员证书）、行业主管部门颁发的有限空间操作证书、行业主管部门颁发的管道检测操作工证书的，同时具有上述证书的得4分，具有任意2项证书的得2分，具有任意1项证书的得1分，本项最高得4分。 3、操作人员（除项目负责人及项目技术负责人）持有行业主管部门颁发的有限空间操作证的，每个得0.5分，最多可得2分； 4、操作人员（除项目负责人及项目技术负责人）持有行业主管部门颁发的管道检测操作工技能培训合格证书的每个得0.5分，最多可得2分； 5、拟派的项目人员中具有潜水员证的得2分。 （注：须提供上述得分项的相关证书及开标前近三个月内（除开标当月）任意一个月由投标供应商为其缴纳的养老保险缴纳证明扫描件加盖投标供应商公章，否则不予认可。 | 12 |
| 技术分（61分） 注：未提供的不得分。 | 针对本项目的具体实施方案：根据日常巡查、日常养护、CCTV检测、应急措施等内容进行相对评议。 方案完整、科学合理，满足实际情况的得9分；方案基本完整、合理的得7分；方案不够完整、不够合理，不能满足实际需求的得5分。 | 9 |
|  | 服务响应及承诺方案：评委根据各投标人提供的针对本项目的服务响应及承诺的详细情况和合理性等进行综合相对评议； 方案完整、科学合理，满足实际情况的得8分；方案基本完整、合理的得6分；方案不够完整、不够合理，不能满足实际需求的得4分。 | 8 |
|  | 运维重点、难点，解决方法及措施： 针对本项目运维区域的重点、难点分析及针对上述重点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施 有针对区域的重点、难点分析且科学合理，解决方法及措施合理的得7分；有针对区域的重点、难点分析且解决方法及措施基本合理的得5分，未提供针对区域的重点、难点分析或针对区域的重点、难点分析方案不够合理，未提供解决方法及措施或提出的解决方法或措施不合理的得3分。 | 7 |
|  | 项目设施设备配备：针对投标人提供的拟投入本项目的设施设备配备等情况进行综合评议； 设施设备配置先进、合理、保障项目正常实施的得9分；设施设备配置一般、基本合理、基本保障项目实施的得7分；设施设备配置落后、不合理、影响项目正常实施的得5分。 | 9 |
|  | 投诉处理方案：对投标人提供的投诉处理方案进行综合评议。 方案合理，满足实际需求的得5分；方案基本合理的得3分；方案不够合理，不能满足实际需求的得1分。 | 5 |
|  | 安全生产、文明施工、环保措施 根据供应商提供的拟对本项目的安全生产、文明施工、环保措施、保证、流程等方案进行评议。 安全生产、文明施工、环保措施方案科学合理的得8分；安全生产、文明施工、环保措施方案基本合理的得6分；安全生产、文明施工、环保措施方案不够合理的得4分。 | 8 |
|  | 针对本项目的有限空间作业专项技术方案及安全防护措施：对投标供应商提供的有限空间作业专项技术方案及安全防护措施的可行性、合理性进行综合评议。 方案可行、科学合理的得8分；方案基本可行、合理的得6分；方案不可行、不够合理的得4分。 | 8 |
|  | 评委根据供应商提供的服务的便捷性情况进行评议（根据供应商服务机构设置、响应时间、服务体系等合理性、完整性进行综合评议） 服务便捷、响应及时合理的得7分，服务较便捷、响应较及时基本合理的得5分，服务不便捷、响应不及时不合理的德3分。 | 7 |
| 总得分 | 80 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价及最高限价（一年维护期费用）：150万元，投标报价超出最高限价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

项目编号：

| 供应商 分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分20分 | 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价, 参与评审的价格为评标基准价的得分为满分20分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20%×100 | 20 |
| 报价得分（20分） |  |

# 第四章  合同样本

（本合同未尽事宜或合同内容需实质性调整的，可根据招标文件约定、合同乙方要约情况及合同甲方实际承诺结果增补或调整。）

项目名称：                                               项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

项目（招标编号：             ），经公开招投标，确定乙方                     为中标供应商，根据《中华人民共和国民法典》相关规定订立本合同。

一、本工程采用的技术规范                                        。

二、服务内容及工程量：

2.1服务内容：对横河镇内所有污水收集管网及村庄内污水管道、泵站，完成运维工作（包括封堵、清淤等所有内容）。具体见招投标文件的要求及承诺。

污水管网建设汇总表

| 序号 | 实施 时间 | 镇级污水管网铺设长度（米） | 铺设位置 | 维修时间 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2006 | 2040 | 白彭路、环镇东路、环镇西路3条 |  |  |  |
| 2 | 2007 | 4120 | 横彭公路、河滨东路、跃上路等6条 |  |  |  |
| 3 | 2008 | 5213 | 龙泉路、育才路、中兴西路等6条 | 2018 |  |  |
| 4 | 2009 | 7467 | 七星桥街、上剑山工业园区直路、浒溪公路（经五路～2#泵站）等9条 | 2018 |  |  |
| 5 | 2010 | 879 | 翠屏北路 | 2018 |  |  |
| 6 | 2011 | 2262 | 浒溪线北侧DN400，开挖1167米； 新城大道西侧DN300,牵引323米； 横彭公路南侧DN300,开挖612米； 彭民公路西侧DN300，牵引160米。 |  |  |  |
| 7 | 2012 | 1227 | 乌相公路西侧DN400，牵引378米， 罗家路道路西侧DN300,开挖279米， 埋马小学路道路西侧DN300，开挖338米； 彭桥老街道路南侧DN300，开挖232米。 |  |  |  |
| 8 | 2013 | 1508 | 秦湖公路DN400,牵引1058米， 老白彭公路（彭桥工业区）DN300,牵引450米。 |  |  |  |
| 9 | 2014 | 2100 | 浒溪线1#泵站至石堰小学DN300，牵引2100米。 |  |  |  |
| 10 | 2015 | 1638 | 乌相公路东横河至彭南公路，东畈村道路DN300。 |  |  |  |
| 11 | 2017 | 1240 | 轴承一路、新桥头路、彭南路、湖清垫路、孙境祠堂路 |  |  |  |
| 12 | 2018 | 5114.5 | 白彭路、伍梅路 |  |  |  |
| 13 | 2019 | 648 | 相士地路、环镇西路 |  |  |  |
| 14 | 2021 | 518 | 彭南路 |  |  |  |
| 15 | 2021 | 4872 | 横筋线（铺设φ160PE管1150米，φ250PE管400米，φ315PE管2524米，φ400PE管798米） |  |  |  |
| 16 | 合计 | 40846.5 |

注：范围如有改变，乙方须按甲方提供的实际情况完成本项目。

污水泵站汇总表

| 序号 | 泵站名称或泵站位置 | 泵站类别 | 装泵数量 (台) | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横河镇1#泵站（王家畈） | 镇级泵站 | 3 |  |  |
| 2 | 乌相公路（东横河江南侧） | 镇级泵站 | 2 |  |  |
| 3 | 彭桥栖凤桥南侧 | 镇级泵站 | 2 |  |  |
| 4 | 伍梅村七星桥胶黏剂厂西侧 | 镇级泵站 | 2 |  |  |
| 5 | 乌玉桥泵站 | 镇级泵站 | 2 |  |  |
| 6 | 连接线石堰安置区 | 生活污水泵站 | 1 |  |  |
| 7 | 秦堰村秦横公路西侧药店对面省道线南侧 | 生活污水泵站 | 2 |  |  |
| 8 | 秦堰村启南房屋东南侧 | 生活污水泵站 | 2 |  |  |
| 9 | 秦堰叶家江至东向西1# | 生活污水泵站 | 2 |  |  |
| 10 | 秦堰叶家江至东向西2# | 生活污水泵站 | 2 |  |  |
| 11 | 秦堰叶家江至东向西3# | 生活污水泵站 | 2 |  |  |
| 12 | 秦堰叶家江至东向西4# | 生活污水泵站 | 2 |  |  |
| 13 | 龙泉村下新屋 | 生活污水泵站 | 2 |  |  |
| 14 | 东上河村东湖 | 生活污水泵站 | 2 |  |  |
| 15 | 东上河村翠屏路 | 生活污水泵站 | 2 |  |  |
| 16 | 东上河村跃上路口 | 生活污水泵站 | 2 |  |  |
| 17 | 东上河孟家江与东横河江交叉口东 | 合流渠泵站 | 1 |  |  |
| 18 | 东上河孟家江与东横河江交叉口西 | 合流渠泵站 | 1 |  |  |
| 19 | 秦堰村秦横公路西侧药店对面省道线西侧150米 | 生活污水泵站 | 2 |  |  |
| 20 | 龙泉村下新屋 （梅川西路86号） | 生活污水泵站 | 2 |  |  |
| 21 | 东上河横彭公路 （环驰集团对面） | 生活污水泵站 | 2 |  |  |
| 22 | 剑南家园（建东路南北两侧） | 生活污水泵站 | 2 |  |  |
| 23 | 孙家境 | 生活污水泵站 | 2 |  |  |

注：数量如有改变，乙方须按采购人提供的实际情况完成本项目。所有泵站都需要做好一年2次的清淤、外运、维护工作。

生活污水治理清单表

| 序号 | 项目区块 | 治理户数 | 治理模式 | 项目实施时间 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙泉 | 350 | 纳管 | 2014 |  |  |
| 2 | 彭桥 | 60 | 纳管 | 2014 |  |  |
| 3 | 东上河 | 50 | 纳管 | 2014 |  |  |
| 4 | 埋马、东畈、秦堰 | 186 | 纳管 | 2015 |  |  |
| 5 | 龙南 | 80 | 非纳管 | 2016 |  |  |
| 6 | 孙家境 | 80 | 纳管 | 2016 |  |  |
| 7 | 马堰 | 80 | 纳管 | 2016 |  |  |
| 8 | 彭南 | 80 | 纳管 | 2016 |  |  |
| 9 | 东上河村 | 600 | 纳管 | 2017 |  |  |
| 10 | 秦堰村 | 200 | 纳管 | 2017 |  |  |
| 11 | 东上河村 | 400 | 纳管 | 2018 |  |  |
| 12 | 东上河村 | 400 | 纳管 | 2018 |  |  |
| 13 | 东上河村、龙泉村 秦堰村、洋山岗村 | 400 | 纳管 | 2018 |  |  |
| 14 | 剑南家园（风雅苑） | 146 | 纳管 | 2018 |  |  |
| 15 | 剑南家园（芳香苑） | 384 | 纳管 | 2018 |  |  |
| 16 | 剑南家园（温馨苑） | 281 | 纳管 | 2018 |  |  |
| 17 | 嘉都苑 | 416 | 纳管 | 2018 |  |  |
| 18 | 王家畈、洋山岗 | 142 | 纳管 | 2019 |  |  |
| 19 | 嘉都苑、横河集资房 剑南家园 |  | 纳管 | 2021 |  |  |
| 20 | 乌玉桥村庵根 | 302 | 纳管 | 2021 |  |  |
| 21 | 乌山小区 | 172 | 纳管 | 2021 |  |  |
| 22 | 伍梅、秦堰王家畈 | 169 | 纳管 | 2022 |  |  |
| 23 | 合计 | 4978 |

注：范围如有改变，投标供应商须按采购人提供的实际情况完成本项目。

2.2服务期限：

服务期为一年。

三、合同金额及支付方式：

3.1合同金额（人民币）大写：                 小写：

| 序号 | 内容 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 合计 |  |

服务项目费用中包括但不限于泵站、各类管网及设施的日常巡查、维护等（详见服务需求）所产生如设备的进退场费用、人工费、机械费、管理费、利润及各种规费、税金、水费、安全文明施工费等其他所有完成项目维护工作的一切费用。在合同履行期间，乙方承诺的价格不因市场因素、政策因素、工程量的变动而调整，同时甲方有权对服务项目的数量进行删减或增加。如服务项目内的工程量发生变化的，按实际数量相应调整。

3.2支付方式

合同签订后7个工作日内支付合同价的40%作为预付款，服务费每半年支付一次，每次支付合同价款的30%(经甲方验收并扣除考核惩罚费用后按实发放）。乙方凭税务部门开具的发票领取费用，甲方在收到发票后7个工作日内支付（扣除服务过程中应扣的款项：如违约金等）。所有款项均不计息。乙方不提供发票的，甲方有权不予支付。

注：服务费用按考核结果进行核拨，已服务的服务费在扣除服务过程中应扣的款项（如违约金等）后支付。如乙方在履约过程中有违约行为，致使中途合同终止的，乙方除负责采取补救措施外，还需承担由此造成的全部损失且没收所有履约保证金。

四、履约保证金

4.1 乙方交纳人民币            元作为本合同的履约保证金。

4.2缴纳方式：签订合同后，递交合同金额的1%作为履约保证金（可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金在合同履约完成并验收合格后7个工作日内一次性无息退还（如在合同履约期间未完全履行合同内容的，甲方将视其情节严重程度给予相应处罚，直至没收其履约保证金，甲方保留终止合同的权利）。乙方在签订合同后7个工作日内提交。

五、技术资料

5.1 乙方应按招标采购文件规定的时间向甲方提供服务的台账或记录等相关资料。

5.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或其他资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、转包或分包

6.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人。

6.3如有转让和未经需方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、完成质量要求

7.1 服务期间乙方不得随意更换项目负责人，如有特殊情况需要更换，须经甲方同意确认，且更换的项目负责人仍需具有本招标文件要求资历。

7.2 服务期间所有特种检测人员必须持岗上证。项目组人员中还须具有安全员证书，如有潜水封堵的，潜水封堵人员必须具有潜水员证。

7.3服务期间，乙方须至少投入两个班组和两套设备（单套设备包含冲洗车、淤泥外运密封车辆等设备）。

7.4 指定项目负责人：           （姓名）          （联系方式），按项目要求配齐排水设施专业养护人员和设备，指派           （姓名）            （联系方式）到横河镇镇政府作为项目联络人员（办公场地由镇政府免费提供）。

7.5安全文明施工要求：乙方必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。合同履约期间，乙方未按照甲方要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元。如发生安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失。

7.6合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所以损失由乙方承担。

7.7合同执行过程中，中标供应商如有弄虚作假行为，采购人有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的损失由中标供应商承担。

其他：1、如甲方有任务安排或需处理的事宜，乙方须在一个小时内到达现场配合甲方工作，如未在一个小时内响应并到达，则每次扣罚1000元。

2、本项目在施工时，如需进行封道作业、消防栓用水的，则由乙方办理相关手续和承担有关费用，采购人可配合乙方办理相关事项。

3、乙方应重视安全作业，严格执行安全协议的有关内容，并对其服务过程中出现的质量及安全问题负责处理解决和承担一切费用。

4、甲方要求本项目组实施人员进场前须提交涉及危险作业岗位的保险凭单。

5、其他：                     。

八、组成合同的文件

（1）本合同协议书；

（2）中标(成交)结果通知书；

（3）投标书及其附件；

（4）招标采购文件；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）图纸(若有)；

有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同组成部分。

九、考核及验收标准

按月考核，每月考评分数满分为100分，当月考评分数达到95分（含95分）以上为合格，按当月实际产生的费用予以全额支付，如考评分数达不到95分的，则每递减1分扣除当月费用2%，以此累计），采购人在支付时，相应扣减当月费用。相关具体内容如下：

| 项目 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 组织 | 项目班子齐全。 | 项目班子不齐全扣 5 分； | 5 |  |
|  | 工作车辆到位，办公设施齐全。 人员到岗率：项目负责人不少于26天/月，其它工作人员不少于25天/月。 | 巡查车辆不到位扣1-2分；办公设施不齐全扣1-2 分； 2、项目负责人到岗率少1天扣2分，其它工作人员到岗率少1天扣1 分。 | 10 |  |
|  | 明确职责分工，有完善的内部制度。 建立人员基础信息库。 | 1、职责分工不明确扣2分； 没有完善的内部制度扣2分； 2、未建立人员基础信息库扣2分。 | 6 |  |
| 运维 巡查 | 合理安排对各设施的巡查时序，保证每月不少于10次。 | 未按要求巡查的，每少1次扣2分； | 10 |  |
|  | 做好运维台帐，记录真实、准确、齐全； 每周上报一次巡查小结 每月巡查台帐整理归档，并上报巡查情况通报。 | 未进行巡查台帐记录发现一次扣1分； 每周不按时上报巡查小结扣2分；3、每月未按时上报巡查情况通报扣 3分。 | 10 |  |
|  | 配合上级检查及其它临时交办的任务，并做好台帐。 | 不配合上级检查、交办任务未及时完成扣5分 | 5 |  |
| 整改 内容 | 污水管及时清洗疏通； 及时清理，清理出来的污泥妥善处置。 3、泵站等附属设施运行正常。 | 1、管网淤积扣2分/次； 2、清理不及时，扣2分/个；污泥未妥善处置，扣3分/次；3、泵站设备故障扣5分/次 | 20 |  |
| 信访及突发事件的处理 | 对群众有效信访需督促落实整改，并书面上报整改情况； 及时妥善处理污水设施运维过程中的突发事件，并做好台帐。 | 对群众有效信访未督促落实整改扣5分； 未及时妥善处理污水设施运维过程中的突发事件，并上报情况报告扣10分。 | 10 |  |
| 社会 评价 | 群众信访投诉 | 因工作不到位每造成一次群众有效信访的扣2分 | 6 |  |
|  | 媒体曝光 | 被市级媒体曝光的每次扣5分；被省级媒体曝光的每次扣10分 | 10 |  |
|  | 通报批评 | 因工作不到位被区相关部门通报批评的每次扣2分 | 8 |  |
|  | 表扬肯定 | 巡查监管工作被省市领导或主要领导批示肯定的，省级加10分，市级加5分。 |  |  |

注：每年度连续三个月或累积四个月考核成绩不合格，则终止合同。

9.2 验收

验收标准须符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ 181-2012）、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）以及国家最新相关规范及要求。

每段管道疏通完成后乙方须对修复后管段进行CCTV检测录像，在报送竣工验收时一并交予甲方，甲方可根据检测录像进行复核，同时可要求在验收现场对部分管段进行抽检录像检查。

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税金均由乙方负担。

十一、服务质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务，并保证服务质量达到要求，质量要求：符合国家、行业及地方相关质量验收标准、规范及指南等要求。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内、使用过程中发生问题或需完善时，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)重做：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)解除合同。

3、如在服务过程中发生问题且须在服务现场解决或对原成果须进行修改的，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

4、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、如因乙方工作失误或服务成果不符合要求而造成损失的，乙方除负责采取补救措施外，还需承担由此造成的全部损失。

十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付2000元违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、在合同约定的服务期内，如乙方提供的服务无法满足甲方的需要或未达到投标承诺的标准，经甲方指出后仍未有改进的，甲方可单方解除合同，由此造成甲方的一切损失均由乙方承担，履约保证金全额不予退还。

4、未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标承诺的项目负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。项目负责人必须常驻实施现场，暂离现场必须事先征得甲方批准，如未经批准擅自离岗，按每离岗一天没收履约保证金的5%计，擅自离岗连续超过5天或累计超过10天的，甲方有权终止合同，并没收全部履约保证金。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同的生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五 份，甲乙各执二 份，一份报横河公共资源交管办备案。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：  法定代表人或受委托人（签字）：

地  址：                       地 址：

电  话：                       电  话：

传  真：                       传  真：

开户银行：                       开户银行：

帐  号：                                  帐  号：

签约时间：      年    月    日

签约地点：

# 第五章  招标内容与技术需求

一、服务范围

慈溪市横河镇境内所有的污水官网、泵站及纳管的生活污水处理设施。污水收集管网为区级主干管连接行政村（部分自然村）的污水管网；农村生活污水处理设施为村民房屋建筑外墙（围墙）外的接户管到镇乡污水收集管网或终端处理设施。

1.1污水管网建设汇总表

| 序号 | 实施 时间 | 镇级污水管网铺设长度（米） | 铺设位置 | 维修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2006 | 2040 | 白彭路、环镇东路、环镇西路3条 |  |  |
| 2 | 2007 | 4120 | 横彭公路、河滨东路、跃上路等6条 |  |  |
| 3 | 2008 | 5213 | 龙泉路、育才路、中兴西路等6条 | 2018 |  |
| 4 | 2009 | 7467 | 七星桥街、上剑山工业园区直路、浒溪公路（经五路～2#泵站）等9条 | 2018 |  |
| 5 | 2010 | 879 | 翠屏北路 | 2018 |  |
| 6 | 2011 | 2262 | 浒溪线北侧DN400，开挖1167米； 新城大道西侧DN300,牵引323米； 横彭公路南侧DN300,开挖612米； 彭民公路西侧DN300，牵引160米。 |  |  |
| 7 | 2012 | 1227 | 乌相公路西侧DN400，牵引378米， 罗家路道路西侧DN300,开挖279米， 埋马小学路道路西侧DN300，开挖338米； 彭桥老街道路南侧DN300，开挖232米。 |  |  |
| 8 | 2013 | 1508 | 秦湖公路DN400,牵引1058米， 老白彭公路（彭桥工业区）DN300,牵引450米。 |  |  |
| 9 | 2014 | 2100 | 浒溪线1#泵站至石堰小学DN300，牵引2100米。 |  |  |
| 10 | 2015 | 1638 | 乌相公路东横河至彭南公路，东畈村道路DN300。 |  |  |
| 11 | 2017 | 1240 | 轴承一路、新桥头路、彭南路、湖清垫路、孙境祠堂路 |  |  |
| 12 | 2018 | 5114.5 | 白彭路、伍梅路 |  |  |
| 13 | 2019 | 648 | 相士地路、环镇西路 |  |  |
| 14 | 2021 | 518 | 彭南路 |  |  |
| 15 | 2021 | 4872 | 横筋线（铺设φ160PE管1150米，φ250PE管400米，φ315PE管2524米，φ400PE管798米） |  |  |
| 16 | 合计 | 40846.5 |

注：范围如有改变，投标供应商须按采购人提供的实际情况完成本项目。一年至少一次养护疏通。

1.2污水泵站汇总表

| 序号 | 泵站名称或泵站位置 | 泵站类别 | 装泵数量 (台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横河镇1#泵站（王家畈） | 镇级泵站 | 3 |  |
| 2 | 乌相公路（东横河江南侧） | 镇级泵站 | 2 |  |
| 3 | 彭桥栖凤桥南侧 | 镇级泵站 | 2 |  |
| 4 | 伍梅村七星桥胶黏剂厂西侧 | 镇级泵站 | 2 |  |
| 5 | 乌玉桥泵站 | 镇级泵站 | 2 |  |
| 6 | 连接线石堰安置区 | 生活污水泵站 | 1 |  |
| 7 | 秦堰村秦横公路西侧药店对面省道线南侧 | 生活污水泵站 | 2 |  |
| 8 | 秦堰村启南房屋东南侧 | 生活污水泵站 | 2 |  |
| 9 | 秦堰叶家江至东向西1# | 生活污水泵站 | 2 |  |
| 10 | 秦堰叶家江至东向西2# | 生活污水泵站 | 2 |  |
| 11 | 秦堰叶家江至东向西3# | 生活污水泵站 | 2 |  |
| 12 | 秦堰叶家江至东向西4# | 生活污水泵站 | 2 |  |
| 13 | 龙泉村下新屋 | 生活污水泵站 | 2 |  |
| 14 | 东上河村东湖 | 生活污水泵站 | 2 |  |
| 15 | 东上河村翠屏路 | 生活污水泵站 | 2 |  |
| 16 | 东上河村跃上路口 | 生活污水泵站 | 2 |  |
| 17 | 东上河孟家江与东横河江交叉口东 | 合流渠泵站 | 1 |  |
| 18 | 东上河孟家江与东横河江交叉口西 | 合流渠泵站 | 1 |  |
| 19 | 秦堰村秦横公路西侧药店对面省道线西侧150米 | 生活污水泵站 | 2 |  |
| 20 | 龙泉村下新屋 （梅川西路86号） | 生活污水泵站 | 2 |  |
| 21 | 东上河横彭公路 （环驰集团对面） | 生活污水泵站 | 2 |  |
| 22 | 剑南家园（建东路南北两侧） | 生活污水泵站 | 2 |  |
| 23 | 孙家境 | 生活污水泵站 | 2 |  |

注：数量如有改变，投标供应商须按采购人提供的实际情况完成本项目。所有泵站都需要做好一年2次的清淤、外运、维护工作。

1.3生活污水治理清单表

| 序号 | 项目区块 | 治理户数（户） | 治理模式 | 项目实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙泉 | 350 | 纳管 | 2014 |  |
| 2 | 彭桥 | 60 | 纳管 | 2014 |  |
| 3 | 东上河 | 50 | 纳管 | 2014 |  |
| 4 | 埋马、东畈 秦堰 | 186 | 纳管 | 2015 |  |
| 5 | 龙南 | 80 | 非纳管 | 2016 |  |
| 6 | 孙家境 | 80 | 纳管 | 2016 |  |
| 7 | 马堰 | 80 | 纳管 | 2016 |  |
| 8 | 彭南 | 80 | 纳管 | 2016 |  |
| 9 | 东上河村 | 600 | 纳管 | 2017 |  |
| 10 | 秦堰村 | 200 | 纳管 | 2017 |  |
| 11 | 东上河村 | 400 | 纳管 | 2018 |  |
| 12 | 东上河村 | 400 | 纳管 | 2018 |  |
| 13 | 东上河村、龙泉村 秦堰村、洋山岗村 | 400 | 纳管 | 2018 |  |
| 14 | 剑南家园（风雅苑） | 146 | 纳管 | 2018 |  |
| 15 | 剑南家园（芳香苑） | 384 | 纳管 | 2018 |  |
| 16 | 剑南家园（温馨苑） | 281 | 纳管 | 2018 |  |
| 17 | 嘉都苑 | 416 | 纳管 | 2018 |  |
| 18 | 王家畈、洋山岗 | 142 | 纳管 | 2019 |  |
| 19 | 嘉都苑、横河集资房 剑南家园 |  | 纳管 | 2021 |  |
| 20 | 乌玉桥村庵根 | 302 | 纳管 | 2021 |  |
| 21 | 乌山小区 | 172 | 纳管 | 2021 |  |
| 22 | 伍梅 秦堰王家畈 | 169 | 纳管 | 2022 |  |
| 23 | 合计 | 4978 |

注：范围如有改变，投标供应商须按采购人提供的实际情况完成本项目数量按实结算。

二、总体要求：

第三方运营维护单位应当在慈溪当地设立运营管理队伍，中标后需对污水处理设施每个污水设施运行点进行一一核对，在确认所有设施正常达标运行后，完成交接工作，交付中标供应商开展运行维护管理工作。

须指定一人为项目负责人，按项目要求配齐排水设施专业养护人员和设备，指派一人到横河镇镇政府作为项目联络人员（办公场地由镇政府免费提供）。有限空间施工安全防护装备及救援设备等，有限空间作业人员、电工人员具有上岗证，编制各类规章制度、操作规程、应急预案、月度维护计划，保证已建成的横河镇污水收集管网及农村生活污水处理设施正常运行，水量正常无污染，社会评价良好。

三、服务内容

3.1设施巡查

运营维护单位应每周对横河镇污水收集管网及农村生活污水处理设施进行一次全面的巡视检查，并做好例行检查记录和运行记录，巡查的内容包括：污水冒溢、晴天雨水口积水、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响排水的工程施工等情况；对其中出现的一般的漏、坏、堵、溢等异常现象，尽快处理和修复；对出现的较严重的影响排水系统正常运行的问题，及时在上报主管部门的同时提出修复方案，由采购人确定实施方案和实施单位。

3.2污水管网运行维护要求

观察管网系统运行情况，随时关注出水流量和水质；发现管网系统有淤泥堆积堵塞、管网和窨井井盖破损及堵塞、出水流量和水质不正常等现象时，应及时疏通和修复。

包括但不限于以下主要内容：

具体细则：

（1）污水管道完好，排水畅通，无堵塞，无污水外溢、渗漏等现象发生；

（2）管道、检查井、雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物：

（3）管道定期疏通，窨井定期疏挖、清洗；

（4）疏挖、清洗所产生的污物必须规范处置；

（5）运维单位巡查时发现污水检查井盖及边井盖（含预留井盖）出现被盗或损坏时，要做好安全警示工作，并及时上报采购人；

（6）必要时对损坏的排水管道中进行CCTV检测，做到及时处理和修复；

3.3粪池运行维护要求

包括但不限于以下主要内容：

（1）定期检查相关井盖以及各种盖板的完整性、安全性、定期清理化盖板上的垃圾、污物、杂物；

（2）视化粪池的使用情况，对化粪池进行定期清运，防止满溢以及水面漂浮物固化结块堵塞管道；

（3）定期检查粪污管道粪管连接井，确保化粪池畅通和完好；

（4）每年对化粪池池底进行人工清渣，打捞出废渣进行无害化处理排放，禁止随意堆放。

3.4 做好污水零直排的相关工作内容。

3.5管网疏通检测/CCTV检测

暂定15000米，具体范围由采购人指定。

3.6管线普查

发现污水冒溢,对管道沿线进行污染源调查，形成电子图、污染点照片、位置等相关资料。

3.7日常巡查至少配置一人一车（汽车）。

四、其他要求与说明

定期进行维护保养工作，确保横河镇污水收集管网及农村生活污水处理设施的管道安全畅通、各设施设备正常稳定的安全运行。

1、运营维护单位需建立、健全和完善各项管理制度、内部考核制度、维护运行管理台账。

承包人须实时上传养护、维修、更换及运行管理的相关信息。

每月汇报本月的维修养护作业计划实施完成情况、运行维护管理台账和上报下月的维修养护作业计划（含巡查、设施运行管理养护等服务内容）。

承包人应对污水设备设施应急、突发事件（如接到群众报障、报修及反应电话等事件等）及采购人委托的其他任务及时响应，并在2小时内到达现场，制定针对性的实施方案，做好应急处置事项。

新建管理项目：对新建农村生活污水处理设施移交过程中，中标供应商需和采购人共同确认所有设施正常运行后，则双方完成交接工作；若有设施未正常运行，经采购人确认后确实需要进行维修的，由产权单位负责整改，达到使用功能后移交。设施维修调整至正常运行后，交付中标供应商开展运行管理养护工作，运行管理养护的服务期开始日期以接收联系单上的接收日期为准。

设施的巡查养护、维修、更换及运行管理的安全必须按照相关规定和国家、省、市及地方的技术规范实施（如《有限空间作业安全技术规程》、《城镇排水管道维护安全技术规程》、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《人工湿地污水处理技术规范》等）。

承包人应对污水设备设施应急、突发事件（如接到群众报障、报修及反应电话等事件等）及采购人委托的其他任务及时响应，并在2小时内到达现场，制定针对性的实施方案，做好应急处置事项。

解决各类投诉、妥善处理各类突发事件和应急事件，对存在的问题不推诿、不推卸责任。不发生有责媒体报道事件，不发生有效信访、省级或市区级主管部门通报批评、省或市区级领导批示批评、群体性信访事件、死亡等重大安全事故等事件。

本项目泵站或终端设备附近采购人有电源提供的，项目所需产生的电费由采购人承担，如无电源则由中标供应商自行解决。

五、考核办法及考核细则

按月考核，每月考评分数满分为100分，当月考评分数达到95分（含95分）以上为合格，按当月实际产生的费用予以全额支付，如考评分数达不到95分的，则每递减1分扣除当月费用2%，以此累计），采购人在支付时，相应扣减当月费用。每年度连续三个月或累积四个月考核成绩不合格，则终止合同。相关具体内容如下：

考核内容

| 项目 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 组织 | 项目班子齐全。 | 项目班子不齐全扣 5 分； | 5 |  |
|  | 工作车辆到位，办公设施齐全。 人员到岗率：项目负责人不少于26天/月，其它工作人员不少于25天/月。 | 巡查车辆不到位扣1-2分；办公设施不齐全扣1-2 分； 2、项目负责人到岗率少1天扣2分，其它工作人员到岗率少1天扣1 分。 | 10 |  |
|  | 明确职责分工，有完善的内部制度。 建立人员基础信息库。 | 1、职责分工不明确扣2分； 没有完善的内部制度扣2分； 2、未建立人员基础信息库扣2分。 | 6 |  |
| 运维 巡查 | 合理安排对各设施的巡查时序，保证每月不少于10次。 | 未按要求巡查的，每少1次扣2分； | 10 |  |
|  | 做好运维台帐，记录真实、准确、齐全； 每周上报一次巡查小结 每月巡查台帐整理归档，并上报巡查情况通报。 | 未进行巡查台帐记录发现一次扣1分； 每周不按时上报巡查小结扣2分；3、每月未按时上报巡查情况通报扣 3分。 | 10 |  |
|  | 配合上级检查及其它临时交办的任务，并做好台帐。 | 不配合上级检查、交办任务未及时完成扣5分 | 5 |  |
| 整改 内容 | 污水管及时清洗疏通； 及时清理，清理出来的污泥妥善处置。 3、泵站等附属设施运行正常。 | 1、管网淤积扣2分/次； 2、清理不及时，扣2分/个；污泥未妥善处置，扣3分/次；3、泵站设备故障扣5分/次 | 20 |  |
| 信访及突发事件的处理 | 对群众有效信访需督促落实整改，并书面上报整改情况； 及时妥善处理污水设施运维过程中的突发事件，并做好台帐。 | 对群众有效信访未督促落实整改扣5分； 未及时妥善处理污水设施运维过程中的突发事件，并上报情况报告扣10分。 | 10 |  |
| 社会 评价 | 群众信访投诉 | 因工作不到位每造成一次群众有效信访的扣2分 | 6 |  |
|  | 媒体曝光 | 被市级媒体曝光的每次扣5分；被省级媒体曝光的每次扣10分 | 10 |  |
|  | 通报批评 | 因工作不到位被区相关部门通报批评的每次扣2分 | 8 |  |
|  | 表扬肯定 | 巡查监管工作被省市领导或主要领导批示肯定的，省级加10分，市级加5分。 | 10 |  |

# 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同价的40%作为预付款，服务费每半年支付一次，每次支付合同价款的30%(经采购人验收并扣除考核惩罚费用后按实发放）。中标供应商凭税务部门开具的发票领取费用，采购人在收到发票后7个工作日内支付（扣除服务过程中应扣的款项：如违约金等）。所有款项均不计息。供应商不提供发票的，采购人有权不予支付。 注：服务费用按考核结果进行核拨，已服务的服务费在扣除服务过程中应扣的款项（如违约金等）后支付。如中标供应商在履约过程中有违约行为，致使中途合同终止的，中标供应商除负责采取补救措施外，还需承担由此造成的全部损失且没收所有履约保证金。 |
| ▲2 | 履约保证： 签订合同后，递交合同金额的1%作为履约保证金（可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金在合同履约完成并验收合格后7个工作日内一次性无息退还（如在合同履约期间未完全履行合同内容的，采购人将视其情节严重程度给予相应处罚，直至没收其履约保证金，采购人保留终止合同的权利）。中标供应商在签订合同后7个工作日内提交。 |
| 3 | 服务期： 服务期限三年，合同一年一签。第一年度合同期满后，经采购人考核合格，可续签下一年度合同，最多可续签二次。 |
| 4 | 其他 1、安全要求：投标方应加强在服务期间的安全管理，采购人要求本项目组实施人员进场前须提交涉及危险作业岗位的保险凭单。在服务期间所发生的所有交通事故、安全生产事故等一切责任事故均由投标供应商承担，与采购人无涉。 ▲2、中标供应商在中标通知书发出10天内与采购人签订采购合同，否则采购人有权取消中标供应商的中标资格，推荐排名居次的供应商为中标供应商或重新招标。 3、如采购人有任务安排或需处理的事宜，中标供应商须在一个小时内到达现场配合采购人工作，如未在一个小时内响应并到达，则每次扣罚1000元。 4、本项目在施工时，如须进行封道作业、消防栓用水的，则由中标供应商办理相关手续和承担有关费用，采购人可配合中标供应商办理相关事项。 5、中标供应商应重视安全作业，严格执行安全协议的有关内容，并对其服务过程中出现的质量及安全问题负责处理解决和承担一切费用。 6、中标供应商逾期提供服务或验收合格的，每日向采购人支付2000元违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务或验收合格的，采购人可解除合同。中标供应商因逾期交付或因其他违约行为导致采购人解除合同的，中标供应商应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由中标供应商继续承担赔偿责任。 |

# 第七章  附件

资格文件

封面

2024年度横河镇人民政府污水管网设施及农村生活污水纳管治理运维采购项目

项目编号：

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

附件一

关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

注：政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

日          期：

附件二

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加慈溪市横河镇人民政府的2024年度横河镇人民政府污水管网设施及农村生活污水纳管治理运维采购项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.2024年度横河镇人民政府污水管网设施及农村生活污水纳管治理运维采购项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注意：▲投标人不按格式内容提供的，所属行业未填写或填写错误的，视为无效的中小企业声明函，投标无效。

说明：▲1、投标人须符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定的中小企业划分标准。属于中小微型企业的，投标文件中必须提供《中小企业声明函》。（注：未提供以上材料的，视为非中小企业投标，投标无效）

2、根据财库〔2020〕46号文件规定，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

3、根据财库〔2014〕68号、财库〔2017〕141号文件规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件。注：未提供以上材料的，视为非中小企业投标，投标无效）。

附件三

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

- 本声明是残疾人福利性单位的提供，其他不符合规定的单位禁止提供，中标、成交单位提供《残疾人福利性单位声明函》的，代理机构将在发布中标、成交公告时同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于210%（含210%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

商务和技术文件

封面

2024年度横河镇人民政府污水管网设施及农村生活污水纳管治理运维采购项目

项目编号：

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

附件四

投标书

致：宁波弘正工程咨询有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的2024年度横河镇人民政府污水管网设施及农村生活污水纳管治理运维采购项目（项目编号：  ）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、本项目非联合体投标。

11、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日           期：

附件五

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证扫描件（不同页的须加盖供应商公章）。

附件六

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字或盖章时提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加2024年度横河镇人民政府污水管网设施及农村生活污水纳管治理运维采购项目，项目编号为  ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日           期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证扫描件（不同页的须加盖供应商公章）；

附件七

供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 从业人员数量 |  |
| 10 | 营业收入 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |

供应商（盖章）：

日          期：

附件八

商务条款响应表

项目名称：2024年度横河镇人民政府污水管网设施及农村生活污水纳管治理运维采购项目

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与第六章商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

附件九

合同条款响应表

项目名称：2024年度横河镇人民政府污水管网设施及农村生活污水纳管治理运维采购项目

项目编号：

| 序号 | 合同条款 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第四章  合同样本”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

附件十

技术条款响应表

项目名称：2024年度横河镇人民政府污水管网设施及农村生活污水纳管治理运维采购项目

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章  招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如投标人未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

附件十一

人员投入计划表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职务 /职称 | 工作年限 | 证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、后附相关材料（按“第三章  评标办法及标准，商务和技术评分表”要求提供）。本表仅供参考。

供应商（盖章）：

日          期：

附件十二

拟派往本项目的项目负责人简历表

| 人员资料 | 姓名： | 出生年月： |
| --- | --- | --- |
|  | 性别： | 执业或职业资格： |
|  | 学历： | 职称： |
|  | 工作年限： | 拟任岗位： |
| 自 | 至 | 拟任岗位的相关服务经验 |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |

备注：1、后附相关材料（按“第三章  评标办法及标准，商务和技术评分表”要求提供）。本表仅供参考。

供应商（盖章）：

日          期：

报价文件

封面

2024年度横河镇人民政府污水管网设施及农村生活污水纳管治理运维采购项目

项目编号：

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

附件十三

开标一览表

项目名称：2024年度横河镇人民政府污水管网设施及农村生活污水纳管治理运维采购项目

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 标项 | 项目名称 | 投标报价（元） | 合同履行期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年度横河镇人民政府污水管网设施及农村生活污水纳管治理运维采购项目 | 大写： 小写： | 一年 |

备注：1、报价以人民币为结算单位。投标报价为完成本项目一年所需的所有费用。

2、投标报价超出最高限价的投标无效。

3、本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的签字盖章版投标响应文件中本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

附件十四

分项报价表

项目名称：2024年度横河镇人民政府污水管网设施及农村生活污水纳管治理运维采购项目

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 费用内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总计（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡查费用：招标文件要求的所有镇级污水管网、泵站、生活污水 | 米 | 40846.5 |  |  | 服务期限三年，合同一年一签。第一年度合同期满后，经采购人考核合格，可续签下一年度合同，最多可续签二次。 |
| 2 | 污水管道疏通费用（养护） | 米 | 25846.5 |  |  |  |
| 3 | 污水管道疏通、检测费用 | 米 | 15000 |  |  |  |
| 4 | 镇级泵站清淤、外运 （每年二次） | 座 | 5 |  |  |  |
| 5 | 生活污水泵站及合流渠泵站维护 | 座 | 18 |  |  |  |
| 6 | 生活污水治理费 | 户 | 4978 |  |  |  |
| 7 | 合计（元） |  |  |

注：1、供应商可根据实际情况自行填写，但必须注明具体的细目内容，栏目不够可自行添加。

2、本表中的合计价格须与开标一览表合计中的投标报价一致。

▲3、上述综合单价、总价应包括为完成本项目一年服务所需的一切费用。其中人员费应包括工资、福利、社保等，工资须满足本市最低工资标准，社保须满足本市最低标准。

供应商（盖章）：

日          期：

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加2024年度横河镇人民政府污水管网设施及农村生活污水纳管治理运维采购项目（项目编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、供应商如发现有上述相关利害关系的，应签署提供，未提供的视为不存在上述关系。

评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 评分内容 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |
| --- |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |