公开招标采购文件

| 项目编号： | 科信建代字[2022]270043号 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 象山县石浦客运中心工程PPP项目夜景照明系统采购及安装 |

采购人：宁波象山交通开发建设集团有限公司

采购代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

二〇二二年九月

目  录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  采购需求	4

一、商务需求	5

二、 技术需求	6

第三章 投标人须知	23

一、 总  则	25

（一）适用范围	25

（二）定义	25

（三）采购方式	25

（四）投标委托	25

（五）投标费用	25

（六）联合体投标	25

（七）转包与分包	25

（八）特别说明	25

（九）关于分公司投标	26

（十）关于知识产权	26

（十一）质疑和投诉	26

二、采购文件	27

（一）采购文件的构成。	27

（二）投标人的风险	27

（三）采购文件的澄清与修改	27

三、投标文件的编制	28

（一）投标文件的组成	28

（二）投标文件的语言及计量	29

（三）投标报价	29

（四）投标文件的有效期	29

（五）投标文件的盖章、签署、份数、要求及效力	29

（六）投标文件的递交、修改和撤回	30

（七）投标无效的情形	31

四、评标	31

（一）组建评标委员会	31

（二）评标方法	32

（三）评标程序	32

（四）评标过程保密	32

五、定标	32

（一）确定中标人	32

六、评标过程的监控	32

七、中标通知	32

八、合同授予	32

（一）签订合同	32

（二）履约保证金（如有）	33

九、特别说明	33

第四章  评标办法及评分标准	35

一、开标准备	35

二、开标程序：	35

三、评标委员会	35

四、评标方法	36

五、评标过程	37

第五章  政府采购合同主要条款	43

第六章  投标文件格式	50

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

象山县石浦客运中心工程PPP项目夜景照明系统采购及安装的潜在投标人应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”政采云平台获取招标文件，并于2022年10月31日13点40分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：科信建代字[2022]270043号

项目名称：象山县石浦客运中心工程PPP项目夜景照明系统采购及安装

预算金额：1216878元

最高限价：1059346元

采购需求：

标项名称：夜景照明系统采购及安装

数量：1项

预算金额：1216878元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：夜景照明系统采购及安装；象山县石浦客运中心使用。详见第二章采购需求。

备注：

合同履行期限：合同签订后，接到采购人书面通知后30天内完成供货，配合总包完成调试并满足验收条件，项目验收合格后按规定提供售后服务。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、实施政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目对投标人资格的特定要求：具有城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目的投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022年9月30日至2022年10月12 日23:59时止（北京时间，法定节假日除外）

地点：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)”政采云平台注册登记。

方式：（1）投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。（2）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，投标人应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述投标人注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月31日13点40分（北京时间）

投标地点：象山县公共资源交易中心开标室二（象山县象山港路300号四楼423室）

开标时间：2022年10月31日13点40分（北京时间）

开标地点：象山县公共资源交易中心开标室二（象山县象山港路300号四楼423室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（二）其他事项：

1、投标文件递交的截止时间：2022年10月31日13点40分（北京时间）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

(1) 现场递交电子备份投标文件：投标单位应授权“甬行码”/“健康码”为绿码、体温正常的工作人员前来投标，一般为1名，需提供72小时内核酸检测报告。被授权代表将电子备份投标文件递交至：象山县公共资源交易中心四楼开标厅（二）（象山港路300号4楼）。

(2)采用邮寄方式递交的，送达地址：邮寄至浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 [象山天力大厦606室]，接收人：季燕阳，联系电话：13566501740，并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

2、落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、财库〔2019〕18号和财库〔2019〕19号。

（三）、本公告发布媒体：本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”、“宁波政府采购网”等网站上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：宁波象山交通开发建设集团有限公司

地址：象山县象山港路1199号

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0574-59117223

2、采购代理机构信息

名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

地址：象山天力大厦606室

联系人：胡盈盈

联系方式：0574-65722016

3、同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

前附表

| 序号 | 子项 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | 为了满足夜景照明系统的需求，进行本次采购 |
| 二 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由投标人提供的所有产品和服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 由采购人认可的有关国家权威标准。 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 三 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 质量包验收合格（提供节能验收、专项验收等技术资料），包安全，技术规格、物理特性符合设计及国家规范规定要求。 |
| 四 | 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | 详见商务需求 |
| 五 | 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 详见商务需求 |
| 六 | 采购标的的验收标准 | 详见技术需求 |
| 七 | 采购标的的其他技术、服务等要求 | 详见技术需求 |
| 八 | 现场踏勘 | 不组织，自行前往踏勘项目现场，风险自担； |

## 一、商务需求

| *质保期 | 竣工验收合格之日起算，项目整体质保2年。 |
| --- | --- |
| *交付期及交付地点 | 交付期：合同签订后，接到采购人书面通知后30天内完成供货，配合总包完成调试并满足验收条件，项目验收合格后按规定提供售后服务。 交付地点：象山县石浦客运中心工地现场 |
| *付款方式 | 1、合同签订生效后30日内，支付合同总价的40%（中标人支付履约保证金后），同时中标人向采购人提供等额的预付款保函； 2、主要设备进场并经采购人组织验收合格后30日内，支付至合同总价款的70%； 3、设备工程通过竣工验收后，取得单项验收合格报告后3个月内，支付至合同总价款的100%，并无息退还预付款保函；供应商同时提供质量保证承诺书。 4、当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。若有审计部门审核以政府财政评审报告为准。 |
| *伴随服务 | 本项目投标报价要求为交钥匙价。投标报价应是完成本项目所有费用（包括但不限于设备采购、配件、运输装卸、包装、安装、调试、检验检测费、加工、损耗、总包配合费（合同价的3%）、税金、保险、技术培训、售后服务、提交相应技术资料达到归档要求、返工、税费及合理利润、验收、安全生产费、中标服务费等与本项目有关的一切费用。）（本次招标价含总包配合费，总包配合费由中标供应商承担。施工中所涉及的所有水电、施工现场仓库、施工现场办公室、临时道路等均总包单位无偿提供。）在实际施工中，若遇设备数量需做相应调整的，则按实结算。 |
| 售后服务响应 | 售后服务的响应速度要求：若货物发生故障，应在30分钟内响应，2小时内到达现场，，一般问题24小时内修复（含拆装），重大问题72小时内修复，在技术上需无偿支持。 |
| *履约保证金 | 中标人须在合同签订后向采购人支付合同总金额的1%作为履约保证金。 提交时间：合同签订后7个工作日内； 其形式为现金或银行、担保公司提供的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行），保函形式出具的履约担保须经采购人确认。 履约保证金的退取：履约保证金在中标人完成合同履约后无息退还（但中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿）。 |
| *合同签订 | 本项目为PPP项目，中标人应与SPV公司、宁波象山交通开发建设集团有限公司签订三方协议，由SPV公司承担支付义务。 |
| *合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标人不能保证工作质量的，采购人有权终止合同，中标人承担全部责任。 |

## 技术需求

2.1、象山县石浦客运中心夜景照明工程清单

| 序号 | 名称 | 编号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED投光灯 | TG01，详细参数见图纸及技术规格书 | 套 | 4 |
| 2 | LED线条灯 | XD01，详细参数见图纸及技术规格书 | 套 | 546 |
| 3 | LED洗墙灯 | XQ01，详细参数见图纸及技术规格书 | 套 | 17 |
| 4 | LED洗墙灯 | XQ02，详细参数见图纸及技术规格书 | 套 | 1475 |
| 5 | LED点线灯 | DX01，详细参数见图纸及技术规格书 | 套 | 2052 |
| 6 | 云石壁灯1 | BD01，详细参数见图纸及技术规格书 | 套 | 23 |
| 7 | 云石壁灯2 | BD02，详细参数见图纸及技术规格书 | 套 | 13 |
| 8 | 开关电源400WDC24V | DC24V400W，详细参数见图纸 | 套 | 122 |
| 9 | 开关电源箱 | 300*300*200，详细参数见图纸 | 套 | 40 |
| 10 | 开关电源箱 | 700*300*200，详细参数见图纸 | 套 | 10 |
| 11 | LED控制系统-主控 | DMX512，详细参数见图纸 | 台 | 1 |
| 12 | LED控制系统-分控 | DMX512，详细参数见图纸 | 台 | 5 |
| 13 | 控制系统防护箱 | 400*300*300，详细参数见图纸 | 台 | 6 |
| 14 | WDZB-YJY-5*16 | 详细参数见图纸 | 米 | 200 |
| 15 | WDZB-YJY-4*25+1*10 | 详细参数见图纸 | 米 | 200 |
| 16 | ZB-YJV-3*4 | 详细参数见图纸 | 米 | 2600 |
| 17 | ZB-RVV-2*4 | 详细参数见图纸 | 米 | 6000 |
| 18 | ZB-RVV-2*6 | 详细参数见图纸 | 米 | 600 |
| 19 | 超五类屏蔽网线 | 详细参数见图纸 | 米 | 860 |
| 20 | JDG25 | 镀锌钢管 | 米 | 4000 |
| 21 | SC25 | 镀锌钢管 | 米 | 100 |
| 22 | MR150*100 | 线槽 | 米 | 200 |
| 23 | MR70*50 | 线槽 | 米 | 250 |
| 24 | MR50*50 | 线槽 | 米 | 80 |
| 25 | MR50*25 | 线槽 | 米 | 560 |
| 26 | MR30*30 | 线槽 | 米 | 750 |
| 27 | 金属软管 | KV25 | 米 | 500 |
| 28 | 金属接线盒 | 按防水考虑 | 只 | 300 |
| 29 | 网络交换机 | 详细参数见图纸 | 台 | 1 |
| 30 | 工控主机 | 节点视频主控器（30万像素），详细参数见图纸 | 台 | 1 |
| 31 | BTS授时器 | 详细参数见图纸 | 台 | 1 |
| 32 | 4G路由器 | 详细参数见图纸 | 台 | 1 |
| 33 | 接地装置 | 详细参数见图纸 | 项 | 400 |
| 34 | 配电箱 | 亮化配电箱安装,不锈钢板壳体,防护等级不小于IP54，配电箱内设置计量，电表具备RS485接口（详细参数见图纸） | 台 | 2 |
| 35 | 象山县石浦客运中心 | 象山县石浦客运中心整体尺寸：2700*2200mm *9个，详细参数详见规范中例字“中”，定制的尺寸会有偏差，需保持比例协调，中标后根据现有效果图深化并提供整体效果图 | 个 | 9 |
| 36 | 施工措施费等 |  | 项 | 1 |

备注：*1、以上投标报价应是完成本项目所有费用（包括但不限于设备采购、配件、运输装卸、包装、安装、调试、检验检测费、加工、损耗、总包配合费（合同价的3%）、税金、保险、技术培训、售后服务、提交相应技术资料达到归档要求、返工、税费及合理利润、验收、安全生产费、招标服务费等与本项目有关的一切费用），所有设备详细参数见图纸。

*2、投标方提供的灯具形式、参数应满足设计图纸及现场实际需求。

*3、因原工程施工设计图纸变更或采购人特殊要求，增加部分工程量按时结算，招标清单中未实施部分按实扣减。

技术规格说明书

灯具技术规格说明书

| 图片: | 代号: |
| --- | --- |
|  | XQ01 |
| 描述： | LED洗墙灯 |
| 尺寸: | 32mm*25mm*1000mm/500mm/300mm，具体以封样样品为准。 |
| 光源: | LUMILEDS、CREE、OSRAM |
| 裝置类型: | 表面安装 | 灯具材质: | 优质铝合灯体 |
| 单颗LED功率及数量 | 0.3W/pcs 48pcs | 外壳材质: | 优质铝合灯体 |
| 系统功率 | ≤15W | 防水防尘度: | IP65 |
| 光束角: | 可定制 | 色温/颜色: | 2300K |
| 输入电压: | DC24V | 净重: | / |
| LED寿命: | 5万小时（光衰小于30%） | 安装位置 | / |
| 备注 | 需提供样品一套 |

灯具技术规格说明书

| 图片: | 代号: |
| --- | --- |
|  | XQ02 |
| 描述： | LED洗墙灯 |
| 尺寸: | 32mm*25mm*1000mm/500mm/300mm，具体以封样样品为准。 |
| 光源: | LUMILEDS、CREE、OSRAM |
| 裝置类型: | 表面安装 | 灯具材质: | 优质铝合灯体 |
| 单颗LED功率及数量 | 0.3W/pcs 48pcs | 外壳材质: | 优质铝合灯体 |
| 系统功率 | ≤15W | 防水防尘度: | IP65 |
| 光束角: | 可定制 | 色温/颜色: | 2700K |
| 输入电压: | DC24V | 净重: | / |
| LED寿命: | 5万小时（光衰小于30%） | 安装位置 | / |
| 备注 | 需提供样品一套 |

灯具技术规格说明书

| 图片: | 代号: |
| --- | --- |
|  | XD01 |
| 描述： | LED线条灯 |
| 尺寸: | L1000*26*38mm，具体以封样样品为准。 |
| 光源: | LUMILEDS、CREE、OSRAM |
| 裝置类型: | 表面安装 | 灯具材质: | 优质铝合灯体 |
| 单颗LED功率及数量 | 48PCS /米 5050 | 外壳材质: | 优质铝合灯体+ |
| 系统功率 | ≤12W | 防水防尘度: | IP65 |
| 光束角: | 110° | 色温: | 5000K |
| 输入电压: | DC 24V | 净重: | / |
| LED寿命: | 5万小时（光衰小于30%） | 安装位置 | 建筑立面 |
| 备注 | 需提供样品一套 |

灯具技术规格说明书

| 图片: | 代号: |
| --- | --- |
|  | DX01 |
| 描述： | LED点线灯（平面） |
| 尺寸: | Ø50mm， |
| 光源: | LUMILEDS、CREE、OSRAM |
| 裝置类型: | 表面安装 | 灯具材质: | PC+BPT |
| 单颗LED功率及数量 | 0.24W 3PCS | 外壳材质: | PC+BPT |
| 系统功率 | ≤3W | 防水防尘度: | IP68 |
| 光束角: | 120° | 色温: | RGB+5000K |
| 输入电压: | DC 12V | 净重: | / |
| LED寿命: | 5万小时（光衰小于30%） | 安装位置 | / |
| 备注 | 需提供样品一套 |

灯具技术规格说明书

| 图片: | 代号: |
| --- | --- |
|  | TG01 |
| 描述： | LED投光灯 |
| 尺寸: | L:180mm*420mm，具体以封样样品为准。 |
| 光源: | LUMILEDS、CREE、OSRAM |
| 裝置类型: | / | 灯具材质: | 优质铝合灯体 |
| 单颗LED功率及数量 | 1W/2W*24PCS | 外壳材质: | 铝合金压铸铝 |
| 系统功率 | ≤48W | 防水防尘度: | IP65 |
| 光束角: | 可定制光束角 | 色温: | 2300K |
| 输入电压: | AC220V | 净重: | / |
| LED寿命: | 5万小时（光衰小于30%） | 安装位置 | / |
| 备注 | 需提供样品一套 |

灯具技术规格说明书

| 图片: | 代号: |
| --- | --- |
|  | BD01 |
| 描述： | 云石壁灯 |
| 尺寸: | L:1200mm*300mm，具体以封样样品为准。 |
| 光源: | LUMILEDS、CREE、OSRAM |
| 裝置类型: | / | 灯具材质: | 铝合金 |
| 单颗LED功率及数量 | / | 外壳材质: | 铝合金+防云石板 |
| 系统功率 | ≤50W | 防水防尘度: | IP65 |
| 光束角: | / | 色温: | 2700K |
| 输入电压: | AC220V | 净重: | / |
| LED寿命: | 5万小时（光衰小于30%） | 安装位置 | / |
| 备注 | 需提供样品一套 |

灯具技术规格说明书

| 图片: | 代号: |
| --- | --- |
|  | BD02 |
| 描述： | 云石壁灯 |
| 尺寸: | L:3000mm*600mm，具体以封样样品为准。 |
| 光源: | LUMILEDS、CREE、OSRAM |
| 裝置类型: | / | 灯具材质: | 铝合金 |
| 单颗LED功率及数量 | / | 外壳材质: | 铝合金+防云石板 |
| 系统功率 | ≤100W | 防水防尘度: | IP65 |
| 光束角: | / | 色温: | 2700K |
| 输入电压: | AC220V | 净重: | / |
| LED寿命: | 5万小时（光衰小于30%） | 安装位置 | / |
| 备注 | 无需提供样品，供应商投标时应提供详细结构图 |

| 图片: | 代号: |
| --- | --- |
|  | BD02 |
| 描述： | 不锈钢点阵字 |
| 尺寸: | L:2700*2200mm |
| 光源: | LUMILEDS、CREE、OSRAM |
| 裝置类型: | / | 灯具材质: | / |
| 单颗LED功率及数量 |  | 外壳材质: | 304不锈钢 |
| 系统功率 | 100W/㎡ | 防水防尘度: | IP65 |
| 光束角: | / | 色温: | 2200K |
| 输入电压: | DC24V | 净重: | / |
| LED寿命: | 5万小时（光衰小于30%） | 安装位置 | / |
| 备注 | 无需样品，象山县石浦客运中心整体尺寸：2700*2200mm *9个，详细参数详见规范中例字“中”，定制的尺寸会有偏差，需保持比例协调，中标后根据现有效果图深化并提供整体效果图，投标时提供承诺函 |

2.2、技术要求

| 一、LED灯具技术规格要求 |
| --- |
| 序号 | 产品技术规格要求 | 响应情况/备注 |
| 1.1 | 通则要求：本项目后期所用灯具品牌均需无知识产权纠分和非OEM生产，必须为原厂生产，在此基础上，投标产品应提供防护等级、光效、色温、显色指数、光束角、主波长、盐雾测试等省级及以上质量监督检测机构所出具灯具技术参数检测报告，必须满足招标技术文件要求。 |  |
| *1.2 | 图纸要求：投标方提供的灯具形式应满足设计图纸及现场实际需求。 |  |
| *1.3 | 灯具效果：灯具效果需经业主、亮化设计单位共同目视或试验后最终确认。 |  |
| 1.4 | 光效：整灯光效≥80lm/W |  |
| 1.5 | 显色指数：Ra≥80 |  |
| 1.6 | 防护等级：不低于IP65 |  |
| 1.7 | 工作寿命：灯的平均寿命可由制造商或销售商标称，但其实测值不得低于标称值的90% |  |
| 1.8 | 光通量：灯的初始光通量可由制造商或销售商标称，但其实测值不得低于标称值的95%。 |  |
| 1.9 | LED灯具选用高效的恒流驱动，效率大于90%，功率因素不小于0.95，并具有过流、过热，过压、短路以及开关冲击等保护功能 |  |
| 1.10 | 灯功率：灯在额定电压和额定频率下工作时，其实际消耗的功率与额定功率之差不得大于10%。 |  |
| *1.11 | 本项目亮化设计验收规范：需满足国家、行业及国家相关规范和标准要求，同时满足以下规范： CJJ45-2015《城市道路照明设计标准》 、GB50052-2009《供配电系统设计规范》、GB50054-2011 <<低压配电设计规范>>、GB205217-2018《电力工程电缆设计规范》。安装于建筑外墙的灯具需具备防坠落保护措施，如因灯具坠落造成损失由供应商承担相应责任。 |  |
| *1.12 | 各灯具外形尺寸根据供应商的公司特色及现场情况自行确定，最终尺寸在满足灯具各项技术性能要求的基础上结合现场实际情况由采购人确定。 |  |
| 1.13 | 色温差：光源色温差必须小于±100K范围之内 |  |
| 1.14 | 灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗；无损伤、无变形、无涂层剥落，玻璃罩应无气泡、无明显划痕和裂纹等缺陷。 |  |
| 1.15 | 材料要求：灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用不锈钢、铝合金、热浸锌制成，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。灯具密封件应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。灯体需通过盐雾测试。 |  |
| 1.16 | 耐腐蚀性：灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10 年使用寿命。外露部分铝合金线槽、镀锌钢管、电箱外壳等需进行涂料喷涂，使其与建筑外墙白天颜色相近处理，同时喷涂质量应满足耐腐蚀、放脱落要求，并保证其处理工艺达到合理使用寿命。 |  |
| 1.17 | 灯具封装：光源采用整体注塑一体化封装，采用二次封装技术，功能件完全封闭。封装材质采用进口的聚合物基料，具有较强的耐候性、耐冷热变形、阻燃性、抗静电性和导电性。招标人不接受采用玻璃胶、硅胶及其他外在防护材质加工以达到防水的灯具。 |  |
| 1.18 | 灯具外壳：外壳铝材须采用6063 标号或同等、优于该材料。外壳颜色必须能实现与建筑外墙白天颜色相近处理。 |  |
| 1.19 | 灯具结构要求：灯具应便于安装，安装角度应能灵活调节；灯具应有特设的导线出(入)口密封装置，该装置为不锈钢材料；灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施；灯具应配备一个耐温度骤变、废气、烟雾和其他化学物质的钢化玻璃罩。 |  |
| 1.20 | 光污染限制：应将照明的光线严格控制在被照区域内，限制灯具产生的干扰光，超出被照区域内的溢散光不应超过15%。 |  |
| 二、电源技术规格要求 |
| 序号 | 产品技术规格要求 | 响应情况/备注 |
| 2.1 | 驱动电源推荐参考品牌：明纬、飞利浦、英飞特 |  |
| 2.2 | 根据具体灯具要求配置内置或外置电源。该电源必须为灯具标配，不得随意更换。 |  |
| *2.3 | 大功率LED灯具电源要有过载过压短路保护，自动温控保护。 |  |
| 2.4 | 电源必须符合国家相关标准，并通过3C认证。 |  |
| 三、安装施工技术要求 |
| 序号 | 技术要求 | 备注 |
| 3.1 | 灯具运到现场首先检查外形及绝缘有否损伤、数量、型号、附件是否与设计相符,灯具配线必须符合施工图要求。 |  |
| 3.2 | 需组装的灯具,应按说明书及示意图,确定出线和走线的位置,并预留足够的出线头或接线端子。组装时注意不要刮伤、碰损灯具外表,灯具和各元件应安装平整、牢固。安装灯具前,必需先确定安装基准点,以合理光照强度及美观、整齐为原则。灯具金属外壳必需与PE线可靠连接。 |  |
| 3.3 | 灯具配线时，首先核对线径相数、回路数、起止位置及回路标号，根据照明回路的导线类型，制作导线分歧头，导线穿管后引到接线盒内,与灯具对应，并用金属软管作线头保护套。 |  |
| 3.4 | 按照技术说明为灯具安装配套光源和其他必要附件，如五金部件、电气附件、支撑构件、电缆、电缆管、安装支架等，达到安全、完整，保证灯具正常工作。 |  |
| 3.5 | 在安装过程中保证灯具的正确使用，防止光线溢漏、灯具变形、凹陷或其他不符合标准的现象。 |  |
| 3.6 | 实施高空作业安装时，安装人员经过专业培训，正确使用吊篮及相关设备，在确保安全的情况下根据图纸或设计要求进行安装。 |  |
| 3.7 | 为悬挂安装或表面安装的灯具，采用固定基准线的方式，以保证灯具保持整齐的序列，并提供其灯具的固定设备和附件，包括接口、预埋螺栓、校准仪、装饰盒和悬挂杆件。灯具固定位置的允许误差为不超过 6.5mm，上下不超过 12.5mm。 |  |
| 3.8 | 灯具安装接头防水处理需采用目前行业防水性能较高的工艺进行施工，提升项目整体的防水性，接头处理方式由投标方提供灯具实物并进行实验，最终由甲方确定。 |  |
| 3.9 | 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工，不得善自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程当中发现设计文件和图纸有差错的应及时提出意见和建议。 |  |

1、因该项目为在建项目，与总包及其他施工单位配合较多，工程较复杂施工时间长，供应商需自行解决施工材料堆放及偷盗安全问题。

2、供应商要考虑施工场地与安全防护措施的特殊要求。

3、中标人须在合同签订前将投标文件中提供的证书、检测报告等资料原件提交给采购人审核，如发现资料造假的，采购人有权拒签合同并提交县财政局采管办处理，由此造成的所有损失由中标人承担。

4、供应商必须承诺在项目施工期间，派遣不少于3名施工员长期驻施工现场（人员必须缴纳工伤险，保单交由总包单位备案，保费供应商自行承担），直到项目完工；鼓励供应商为施工人员投保意外险。

5、安装施工人员要有相应的上岗证。供应商施工前向采购人递交派出人员名单，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。

6、进入工作现场的安装施工人员要遵守现场的规章制度。施工队伍要建立安全责任制，确保施工过程不出现人身安全等事故。否则，一切责任由供应商承担。

7、供应商应提供全部调试安装过程中所需的特殊工具、易损件，并自带专用仪器。

8、供应商安装设备时应严格按照相关技术规范进行操作，做到安全实施且不影响交通，在安装现场周围，设置一切必要的标志牌、防护栏等确保安全。对安装现场人员、公众及其他财产的安全事故和由此引起的纠纷全部由供应商负责。

9、安装过程中涉及市政、市容、环保、环境、卫生和交通以及社会治安等问题应由供应商负责处理，如因此造成工期延误，供应商应承担相应的责任。

10、供应商项目现场人员向总包单位报备，安装现场的安全需服从总包单位管理。

11、供应商需承诺完全按照招标文件要求履行售后服务，如不按要求履行售后服务，采购人有权提交县财政局采管办处理，由此造成的所有损失由中标人承担。

12、供应商需承诺中标后配合提供深化图纸、灯光演示效果图。

13、供应商需负责培训采购人的使用操作人员，并将合同清单内所有品种调试至最佳状态，直到符合技术要求，采购人再依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

2.3、样品

1、供应商提供：LED投光灯样品一套、LED线条灯样品一套、LED洗墙灯（编号XQ01、XQ02）样品各一套、LED点线灯样品一套、云石壁灯（编号BD01）样品一套。

2、供应商应按照招标文件的要求提供样品，样品仅作为评分项，评委按招标文件规定的评分方法和评分标准对样品进行评议，未提供样品或提供不全，则该项样品分为零分，样品不符合招标文件要求的，按招标文件规定扣减得分，样品质量不影响其报价文件的有效性。

3、样品送达时间：投标截止时间之前；样品送达地点：象山县天力大厦六楼，联系人：季燕阳，13566501740。

4、采购人将对中标候选人的样品进行封存，作为验收的依据；其他供应商的样品在开标结束后自行领回；

5、供应商自行负责样品的防护及防盗，由于防护及防盗措施不当造成的损失由供应商自行承担。

2.4、设计效果图

# 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：象山县石浦客运中心工程PPP项目夜景照明系统采购及安装 |
| 2 | 采购数量及单位：1批（详见第二章采购需求 二、技术需求） |
| *3 | 投标报价及费用： 本项目投标报价要求为交钥匙价。投标报价应是完成本项目所有费用（包括但不限于设备采购、配件、运输装卸、包装、安装、调试、检验检测费、加工、损耗、总包配合费（合同价的3%）、税金、保险、技术培训、售后服务、提交相应技术资料达到归档要求、返工、税费及合理利润、验收、安全生产费、招标服务费等与本项目有关的一切费用。）（本次招标价含总包配合费，总包配合费由中标供应商承担。施工中所涉及的所有水电、施工现场仓库、施工现场办公室、临时道路等均总包单位无偿提供。）在实际施工中，若遇设备数量需做相应调整的，则按实结算。 投标人在报价时须充分预估项目实施过程中可能遇到的各种风险（包括材料、设备物价上涨因素等），事后不得以任何理由要求增加费用；投标人宜自行到现场踏勘以充分了解现场实际情况及任何其他影响本次报价的情况，中标后，不得以不完全了解、忽视或误解招标文件、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出增加费用、补偿或延长工期等的要求。 投标报价总价超过最高限价的均作无效标处理。 招标代理服务费的收取标准： 招标服务费：招标服务费按20000元收取，招标服务费不在报价中单列，该费用必须在领取中标通知书前付清。 中标人在领取中标通知书时即向本招标代理机构以现金、电汇方式支付服务费。 中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权拒绝其领取中标通知书。 |
| 4 | 投标文件组成与份数： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 |
| *5 | 投标截止时间及地点：详见第一章 投标文件递交方式：详见第一章 |
| *6 | 开标时间及地点：详见第一章 |
| *7 | 信用记录： 信用信息查询的时间：如潜在投标人数较多时，查询时间为递交投标文件截止时间前一天至资格审查工作结束前；如潜在投标人较少时，查询时间为递交投标截止时间后一个小时；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。 查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动；中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波政府采购网等网站。 |
| 10 | 签订合同时间：中标公示后5天内签订合同。 |
| 11 | 采购资金来源：自筹资金。 |
| *12 | 投标文件有效期：90天。 |
| 13 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出。 |
| 14 | 解释：本采购文件的解释权属于招标采购人。 |

## 一、 总  则

### （一）适用范围

本采购文件适用于本采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人（“供应商”）。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的供应、运输、装卸、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*” 系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“*”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。。

### （三）采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

### （八）特别说明

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。(如适用)

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指招标文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

3、招标文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息,若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

（4）招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

### （九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司投标外，其余不允许分公司投标。如允许分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

### （十）关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

### （十一）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）提出，投标人可到浙江政府采购网下载专区下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。被质疑人处理质疑联系部门：本采购文件第一章中采购代理机构的有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

## 二、采购文件

### （一）采购文件的构成。

本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）采购文件的澄清与修改

1.采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告，更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

3.如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 三、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

1、资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

（4）招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

2、商务技术文件

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商情况一览表（格式见附件）；

- 企业业绩表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它证明资料。

3、报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（如有，格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式见附件）。

* 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

4.上述组成投标文件的各项资料中本采购文件的有规定格式的，应统一按本采购文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

5.投标文件在提供对投标产品技术条款响应表的应答时，对采购文件有技术数值要求的参数，应以投标货物的具体技术数值据实应答；对于采购文件无数值要求的参数的应答，应作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

6.投标人应当按照采购文件要求的内容、格式和顺序编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

### （二）投标文件的语言及计量

*1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

*2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （四）投标文件的有效期

*1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人，不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标文件的盖章、签署、份数、要求及效力

1、招标文件中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字或盖章后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

2、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

3、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

4、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

5、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

### （六）投标文件的递交、修改和撤回

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明采购编号、项目名称、供应商的名称、地址，

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

4、投标文件递交的具体要求：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

（2）疫情防控期间，不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、出示“甬行码”并接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各供应商人员遵守象山县公共资源交易中心各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送达时间。

（3）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

5、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

6、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

### （七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标无效情形详见第四章《评标办法及评分标准》。

## 四、评标

### （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

### （二）评标方法

评标方法见第四章。

### （三）评标程序

评标程序见第四章

### （四）评标过程保密

中标结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

## 五、定标

### （一）确定中标人

1.评标委员会推荐中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后将评审结果确认单交采购人确认。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，在相关网站上发布中标公告。

4.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

## 六、评标过程的监控

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

## 七、中标通知

1、中标公告质疑期满后无异议的，招标人向中标人签发中标通知。

2、中标通知书将是合同的一个组成部分。

3、中标通知书获取方式：现场领取或邮寄。

## 八、合同授予

### （一）签订合同

1.采购人应当自中标公示后5天内签订合同，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

### （二）履约保证金（如有）

1.签订合同时，中标人应按采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按三方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.合同履行完毕后，采购人全额退还中标人的履约保证金

## 九、特别说明

1、本项目 非 专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

3、国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

4.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

4.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

5、对于非专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价给予 20%（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

8、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足要求的小型和微型企业（或视同小微企业）的价格给予20%的扣除，对联合体投标（如有）中满足要求的小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。

二、开标程序：

1、第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的技术商务文件。

2、第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的技术商务得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目采用政采云电子招投标开标程序，采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒原因导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该招标项目的投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该招标项目的投标人发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该招标项目投标人存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该招标项目的进口产品或采购文件、采购需求、招标方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该招标项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次招标项目的评标方法为：综合评分法。

评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，技术指标优的排列在前。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）评分权重

| 评分项目 | 商务技术分（分） | 价格分（分） |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 60 | 40 |

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格-小微企业价格扣除优惠值

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2、合格投标人评标综合得分=价格分+商务技术分。

3、报价要求：本次招标设有预算价(或最高限价)，投标人报价不符合最高限价要求的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过政采云平台发起在线询标，供应商在线作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（四）废标情况

评标过程中，出现下列情形之一的，应予废标，评标终止：

1.通过资格审查、符合性审查的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

五、评标过程

1.资格审查

依据法律法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构对投标人对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

资格性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查（上传资格文件及营业执照） | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将被依法取消其中标资格。） |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 |
|  | （三）特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”； |
|  | （四）联合体投标情况； |
|  | （五）招标文件要求的其他资格条件（如有）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （九）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照招标文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

★上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

A、在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

2、供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名或盖章；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合招标文件要求；

2、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

10、投标文件的有效期不满足招标文件要求。

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（四）、评分标准表

第一阶段：商务技术分

| 类别 | 评标项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备清单及主要技术参数响应情况 | 完全响应招标文件“第二章 采购需求一、商务需求和 二、技术要求”的得8分，负偏离或未响应一项（条）的扣1分，对负偏离8（不含）条以上的作无效标。 | 8 |
| 2 | 所投产品配置的先进性 （所投产品先进性认定需三分之二以上评委同意方可为优） | （1）评委根据供应商所投产品的品牌、生产工艺、技术水平等进行评议，设备品牌、生产工艺、技术水平为优的得4-3分；设备品牌、生产工艺、技术水平为良的得2.9-1分；设备品牌、材料生产工艺、技术水平一般的得0.9-0分。 | 4 |
| 3 |  | （2）评委根据供应商所投产品的性能、功能等进行评议，产品性能、功能为优的得4-3分；产品性能、功能为良的得2.9-1分；产品性能、功能一般的得0.9-0分。 | 4 |
| 4 | 样品 | 由评标委员会对LED投光灯样品的外观结构设计、实物用材、防腐及密封处理、制作工艺及制作质量等进行评议：优的得3-2分；良的得1.9-1分；一般的得0.9-0分。 | 3 |
| 5 |  | 由评标委员会对LED线条灯样品的外观结构设计、实物用材、防腐及密封处理、制作工艺及制作质量等进行评议：优的得3-2分；良的得1.9-1分；一般的得0.9-0分。 | 3 |
| 6 |  | 由评标委员会对LED洗墙灯样品的外观结构设计、实物用材、防腐及密封处理、制作工艺及制作质量等进行评议：优的得3-2分；良的得1.9-1分；一般的得0.9-0分。 | 3 |
| 7 |  | 由评标委员会对LED点线灯样品的外观结构设计实物用材、防腐及密封处理、制作工艺及制作质量等进行评议：优的得3-2分；良的得1.9-1分；一般的得0.9-0分。 | 3 |
| 8 |  | 由评标委员会对云石壁灯样品的外观结构设计、实物用材、防腐及密封处理、制作工艺及制作质量等进行评议：优的得3-2分；良的得1.9-1分；一般的得0.9-0分。 | 3 |
| 9 | 施工组织方案 | 由评标委员会对供应商对本项目的施工组织方案的合理性，工期安排、工程质量等保障措施，安装设备规模、安装人员（数量、安装经验、综合素质），安全措施等情况进行评议打分：方案优于采购要求，内容完整、充实的5-4分；方案符合采购要求，内容完整的得3.9-2分；方案存在缺陷但能基本满足采购需求的得1.9-0分（投标文件中须提供项目人员近3个月的缴纳社保证明加盖公章） | 5 |
| 10 | 合理化建议及优惠措施 | 由评标委员会对供应商针对本项目提交的合理化建议、优化优惠方案等进行评议：建议切实可行、符合本项目实际、内容完整、充实的得2-1.3分；建议符合要求，内容完整，但有所欠缺的得1.2-0.5分；建议符合要求，但内容不完整的得0.4-0分。 | 2 |
| 11 | 售后服务能力 | 由评标委员会对供应商的售后服务能力（维护服务承诺、报修承诺、技术支持、综合服务能力）、售后便利性、售后人员设备等进行评议：方案符合要求，内容完整、充实的得4-3分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得2.9-1分；方案符合要求，但内容不完整的得0.9-0分 | 4 |
| 12 | 质保期 | 供应商承诺在免费质保期（两年）基础上，每增加1年得1分，最多3分。（投标文件中须提供承诺加盖公章） | 3 |
| 13 | 企业能力 | 供应商具有质量管理体系认证证书的得1分、环境管理体系认证证书的得1分、职业健康体系认证证书的得1分，满分3分。（投标文件中须提供处于有效期之内证书复印件加盖公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台查询结果的截图。） | 3 |
| 14 |  | 供应商的售后服务能力达到商品售后服务评价标准（GB/T27922-2011）规定的，且具有售后服务认证证书的得2分。注：投标文件中须提供证书复印件加盖公章。 | 2 |
| 15 | 产品性能 | 供应商提供所投LED洗墙灯、LED线条灯、LED点线灯IP65及以上检测报告，提供一项得1分，不重复计分，满分得3分；（投标文件中提供具备CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） | 3 |
| 16 |  | 供应商提供所投LED洗墙灯、LED线条灯、LED点线灯光效检测报告，提供一项得1分，不重复计分，满分得3分；（投标文件中提供具备CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） | 3 |
| 17 | 业绩 | 供应商2019年7月1日至今（合同签订时间），具有类似项目（不含路灯项目）的业绩，每提供1个合同得1分，满分3分；（投标文件中须同时提供中标通知书、合同复印件加盖公章） | 3 |
| 18 | 政策加分 | 节能环保： （1）投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； （2）投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： 1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）。 2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 |

注：1、小数点后保留两位小数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

第二阶段：

| 价格分 40分 | 评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的参与评审的价格 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值20% 基准价得分为满分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |
| --- | --- |

注：1、小数点后保留两位小数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评委会集体讨论，按照“少数服从多数”原则认可。

# 第五章  政府采购合同主要条款

政府采购合同（货物）

甲方：宁波象山交通开发建设集团有限公司（采购人）

乙方：（SPV公司）

丙方：（供应商）

甲、乙、丙三方根据                     采购项目（项目编号：              ）的招标结果，签署本合同。

一、产品清单及中标价格

| 序号 | 产品清单 | 数量 | 中标价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 合计 |  |

二、合同金额

2.1	本合同金额为人民币（大写）：                                （小写：￥            ）。一般纳税人开具增值税税率为13%，小规模纳税人开具增值税税率为3%。

注：本项目投标报价要求为交钥匙价。投标报价应是完成本项目所有费用（包括但不限于设备采购、配件、运输装卸、包装、安装、调试运行、检验检测费、加工、损耗、总包配合费（合同价的3%）、税金、保险、技术培训、售后服务、提交相应技术资料达到归档要求、返工、税费及合理利润、验收、安全生产费、招标服务费等与本项目有关的一切费用。）（本次招标价含总包配合费，总包配合费由中标供应商承担。施工中所涉及的所有水电、施工现场仓库、施工现场办公室、临时道路等均总包单位无偿提供。）在实际施工中，若遇设备数量需做相应调整的，则按实结算。

三、技术资料

3.1供应商应按要求在规定的时间组织供货，向采购人及SPV公司提供使用货物的有关技术资料，做好各项质量检查及记录，通过货物验收，移交验收资料。

3.2 没有采购人及SPV公司事先书面同意，供应商不得将由采购人及SPV公司提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、安全生产

4.1严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产的法律法规、《浙江省安全生产条例》、《浙江省建设项目安全设施监督管理办法》（浙江省人民政府第259号令）等有关安全生产的规定。与施工总承包单位签订总分包相关安全协议，并且符合国家规定总分包安全方面各自权利与义务。

4.2坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4.3供应商必须落实供货、运输、装卸等过程中的安全、文明操作和消防、治安等事宜，若发生以上责任事件，一切责任和后果由供应商负责。

4.4 签订安全生产合同，详见附件一。

五、知识产权及产权担保

5.1 供应商应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.2供应商保证所交付的货物的所有权完全属于供应商且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1履约保证金金额：

6.2履约保证金的形式：

6.3提交履约保证金的时间：

6.4履约保证金退还时间：

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年，时间从该批次货物验收合格之日起计。在质保期内，投标人须免费负责替换任何由于质量问题造成的损坏。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1、合同签订生效后30日内，支付合同总价的40%（中标人支付履约保证金后），同时中标人向采购人提供等额的预付款保函；

10.2、主要设备进场并经采购人组织验收合格后30日内，支付至合同总价款的70%；

10.3、设备工程通过竣工验收后，取得单项验收合格报告后3个月内，支付至合同总价款的100%，并无息退还预付款保函；供应商同时提供质量保证承诺书。

10.4、当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。若有审计部门审核以政府财政评审报告为准。

乙方每次向丙方支付款项前，丙方应满足业主要求向乙方开具同等金额的财税部门监制的正规发票，否则不予支付。

每次付款前，丙方将付款申请函递交甲方，甲方向象山县交通运输局递交拨付申请函，并由象山县交通运输局对金额予以确认，丙方根据确认意见给乙方开具等额增值税专用发票，乙方收到确认意见和增值税专用发票后向丙方支付款项，象山县交通运输局在丙方收到货款后予以书面确认。

十一、税

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由供应商负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 供应商应按采购文件规定的货物、材料的性能、技术要求、质量标准向采购人及SPV公司提供未经使用的全新产品。

12.2 供应商提供的货物、材料在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经三方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由供应商承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙丙三方合议定价。

⑶退货处理：供应商应退还SPV公司支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，供应商在接到通知后在  小时内到达工地现场。

12.4 在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

13.1 采购人及SPV公司对供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人及SPV公司需在五个工作日内验收。

13.2 供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人及SPV公司收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人及SPV公司。

13.3 对技术复杂的货物，采购人及SPV公司应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.4 验收时供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由供应商负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达工地指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知采购人及SPV公司，以准备接货。

14.4 货物在交付采购人及SPV公司前发生的风险均由供应商负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由供应商送达采购人及SPV公司指定的地点视为交付，供应商同时需通知采购人及SPV公司货物已送达。

十五、违约责任

15.1 采购人及SPV公司无正当理由拒收货物的，采购人及SPV公司向供应商偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 采购人及SPV公司无故逾期验收和办理货款支付手续的，采购人及SPV公司应按逾期付款总额每日万分之五向供应商支付违约金。违约金总额不超过合同价的百分之五。

15.3 供应商逾期交付货物的，供应商应按逾期交货总额每日千分之六向采购人及SPV公司支付违约金，由SPV公司从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，采购人及SPV公司可解除本合同。供应商因逾期交货或因其他违约行为导致采购人及SPV公司解除合同的，供应商应向采购人及SPV公司支付合同总值10%的违约金，如造成采购人及SPV公司损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

15.4 供应商所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购人及SPV公司有权拒收该货物，供应商愿意更换货物但逾期交货的，按供应商逾期交货处理。供应商拒绝更换货物的，采购人及SPV公司可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，三方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 三方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为象山县。

十八、合同生效及其它

18.1合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购人及SPV公司审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.2 招标书和供应商的应标文件、及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，供应商必须严格遵守执行。

18.3 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.4合同经三方法定代表人或授权委托代理人签署，且甲乙丙三方加盖公章后生效。

18.5本合同一式    份，具有同等法律效力，甲方     份，乙方     份，丙方     份。

甲方：                               乙方：                      丙方：

地址：                               地址：                      地址：

法定代表人：                         法定代表人：                法定代表人：

或委托代理人：					     或委托代理人：              或委托代理人：

签订地点：                           签订日期：

### 附件一：安全生产合同格式

安全生产合同

为在        （项目编号）      （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人       （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人       （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）和《浙江省安全生产条例》、《浙江省建设项目安全设施监督管理办法》（浙江省人民政府第259号令）等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015）规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）承包人在施工期间应当服从发包人及建设等行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关配合工作。

（12）承包人向发包人的安全管理部门每月一次上报安全信息工作。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式二份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                     （盖单位章）   承包人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年      月       日                        年      月       日

# 第六章  投标文件格式

- 资格文件、商务技术文件格式

1.资格、商务技术文件的外包装封面格式：

资格、商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号:

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.资格、商务技术文件封面格式：

正本/或副本

资格、商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号:

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3.资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

4.供应商资格声明函

供应商资格声明函

浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司：

关于贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的公开招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件；并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

5.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

6.供应商的特定条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

7.招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

8. 商务技术文件目录

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商情况一览表（格式见附件）；

- 企业业绩表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它证明资料。

9.符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

10.供应商响应表：

供应商响应表

招标项目编号                      标项号

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

注：1）根据评分标准中技术内容逐条填写，并针对客观分部分进行自评。

- 请将此表编制在目录页前。

供应商名称（盖章）：

年  月  日

11. 投标函

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                   项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ，标项号：    ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照招标文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________          日期:_____年___月___日

12.法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签名或印章）：                           法定代表人（签名或印章）：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月当地相关部门出具的社保证明。

13.技术（服务）条款偏离表

技术（服务）条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       标项号：

| 条款号 | 招标文件的技术（服务）条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签名或印章）：

年    月    日

14. 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       标项号：

| 条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商须按第二章《采购需求》“一、重要商务要求一览表”逐项填写，并根据“第五章 政府采购合同主要条款”内容自行补充。

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签名或印章）：

年    月    日

15.供应商情况一览表

供应商情况一览表

| 企业情况 |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 地 址 |  | 法定代表人 |  |
| 成立时间 |  | 注册资本 |  |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |
| 联系电话 |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  | 技术 人员 |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业现有的资质证书 |  |

16.企业业绩表：

企业业绩表

项目编号：                   项目名称：                       标项号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．供应商所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

2．此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签名或印章）：

年  月  日

17.技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

18.第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

19.供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

20.节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商名称：                                   （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：         年      月      日

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

供应商名称：                                   （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：         年      月      日

二、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3. 报价文件目录

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表格式（格式见附件）；

- 中小企业声明函（如有）（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式见附件）；

4. 开标一览表

开标一览表

项目编号：                   项目名称：

单位：元

| 标项号 | 采购内容 | 数量 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 大写： |  |
| 投标声明 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

3、本报价含增值税，增值税税率为     %（供应商填写税率）。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

5.投标报价明细表格式

投标报价明细表

采购项目：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 编号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 主材单价 | 安装单价 | 其他费用 | 小计 |  |  |
| 1 | LED投光灯 | TG01，详细参数见图纸及技术规格书 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LED线条灯 | XD01，详细参数见图纸及技术规格书 | 套 | 546 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LED洗墙灯 | XQ01，详细参数见图纸及技术规格书 | 套 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LED洗墙灯 | XQ02，详细参数见图纸及技术规格书 | 套 | 1475 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LED点线灯 | DX01，详细参数见图纸及技术规格书 | 套 | 2052 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 云石壁灯1 | BD01，详细参数见图纸及技术规格书 | 套 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 云石壁灯2 | BD02，详细参数见图纸及技术规格书 | 套 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 开关电源400WDC24V | DC24V400W，详细参数见图纸 | 套 | 122 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 开关电源箱 | 300*300*200，详细参数见图纸 | 套 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 开关电源箱 | 700*300*200，详细参数见图纸 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | LED控制系统-主控 | DMX512，详细参数见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | LED控制系统-分控 | DMX512，详细参数见图纸 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 控制系统防护箱 | 400*300*300，详细参数见图纸 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | WDZB-YJY-5*16 | 详细参数见图纸 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | WDZB-YJY-4*25+1*10 | 详细参数见图纸 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ZB-YJV-3*4 | 详细参数见图纸 | 米 | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ZB-RVV-2*4 | 详细参数见图纸 | 米 | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ZB-RVV-2*6 | 详细参数见图纸 | 米 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 超五类屏蔽网线 | 详细参数见图纸 | 米 | 860 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | JDG25 | 镀锌钢管 | 米 | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SC25 | 镀锌钢管 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | MR150*100 | 线槽 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | MR70*50 | 线槽 | 米 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | MR50*50 | 线槽 | 米 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | MR50*25 | 线槽 | 米 | 560 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | MR30*30 | 线槽 | 米 | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 金属软管 | KV25 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 金属接线盒 | 按防水考虑 | 只 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 网络交换机 | 详细参数见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 工控主机 | 节点视频主控器（30万像素），详细参数见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | BTS授时器 | 详细参数见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 4G路由器 | 详细参数见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 接地装置 | 详细参数见图纸 | 项 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 配电箱 | 亮化配电箱安装,不锈钢板壳体,防护等级不小于IP54，配电箱内设置计量，电表具备RS485接口（详细参数见图纸） | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 象山县石浦客运中心 | 象山县石浦客运中心整体尺寸：2700*2200mm *9个，详细参数详见规范中例字“中”，定制的尺寸会有偏差，需保持比例协调，中标后根据现有效果图深化并提供整体效果图 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 施工措施费等 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| A | 小计 |  | - |  |
| B | 税金 | 增值税税率为 %（供应商填写税率） | - |  |
| C | 总计 |  | - |  |

注：1、投标单位可根据实际情况自行调整表格；

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商盖章：

日  期：

6.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。

7.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三、电子备份投标文件

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |
| --- |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |