国内公开采购文件

项目编号：ADCG202405（NBITC-202410820G）

项目名称：慈溪市庵东镇人民政府消防车采购项目

采 购 人：慈溪市庵东镇人民政府（盖章）

代理机构：宁波市国际招标有限公司（盖章）

备案单位：慈溪市庵东镇公共资源交易管理办公室（盖章）

编制日期：2024年04月

温馨提醒

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

2、如供应商到开标现场解密的，请自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	12

第四章  合同样本	20

第五章  招标内容与技术需求	24

第六章  商务条款	30

第七章  附件	31

# 第一章  招标公告

发布时间：2024年04月25日

项目概况

慈溪市庵东镇人民政府消防车采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年05月16日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ADCG202405（NBITC-202410820G）

项目名称：慈溪市庵东镇人民政府消防车采购项目

预算金额（元）：1250000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称：消防车

数量：1

预算金额（元）：1250000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第五章招标内容与技术需求。

备注：具体采购需求详见招标文件。

合同履约期限：标项1：合同签订后4个月内完成供货。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：为专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年04月25日至2024年05月06日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。（2）获取采购文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年05月16日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：慈溪市庵东镇文体中心北四楼（慈溪市庵东镇邮电东路往东）/政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2024年05月16日09：30

开标地点（网址）：慈溪市庵东镇文体中心北四楼（慈溪市庵东镇邮电东路往东）/政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。（4）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参加参与承接政府购买服务。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：慈溪市庵东镇人民政府

地址：慈溪市邮电路427号

传真：/

项目联系人（询问）：沈老师

项目联系方式（询问）：13968243990

质疑联系人：许老师

质疑联系方式：0574-63932360

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈洁、邓牟雪

项目联系方式（询问）：0574-87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87198579

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波前湾新区发展和改革局

地址：宁波前湾新区兴慈一路296号

传真：/

联系人：单老师

监督投诉电话：0574-63471511

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本采购文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市庵东镇人民政府。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商（投标人）”系指提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的相关技术服务以及其他类似的义务。

5、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波前湾新区发展和改革局。

7、“▲”系指实质性响应条款。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。采购文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

8.4合格货物/服务来源：国产，不接受进口。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，投标报价为货到采购人地方价，含设备出厂价（含增值税和其他税费）、货物质量保证期内所需的零备件和专用工具、运抵采购人指定地点的运输、保险、安装调试、维护保养、培训等所有费用，即采购人不再另行支付费用。供应商应结合市场及自身情况自行报价。

2、供应商应详细列明各分项工作相关报价及依据，未列明的相关报价应视为已包含在已列明费用的报价中，采购人将不予单独支付。

3、供应商应根据本招标文件规定的工作内容和计划工作量，结合市场及自身情况自行报价。

4、投标文件的货币单位为人民币元。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。有效期自开标日起计算，不能小于采购文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成及制作

1、投标文件的组成：

A、资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函；

A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

B、商务和技术文件

B1、投标函；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、商务条款响应表；

B5、技术条款响应表；

B6、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B7、供应商认为需要的其他资料。

C、报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、供应商认为需要的其他资料。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、投标文件的制作：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、投标文件的签署盖章

1、采购文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字或盖章部分由法定代表人或授权代表签字或盖章（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）后扫描上传。授权代表签字或盖章的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的编制、密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：             ADCG202405（NBITC-202410820G）   ；

（3）项目名称：慈溪市庵东镇人民政府消防车采购项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字（或盖章）。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

▲（1）电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）。

（2）电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排授权代表在投标截止时间前将投标文件送至开标地点：慈溪市庵东镇文体中心北四楼（慈溪市庵东镇邮电东路往东）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：邓牟雪，0574-87307605。供应商邮寄后请将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：349534963@qq.com），并致电代理机构，以便代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性采购文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（3）电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、报价文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审；

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、采购文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十六、预算金额和最高限价

1、本项目预算金额为：1250000.00元。投标报价超过预算金额的作无效投标处理。

十七、招标代理服务费

1、本采购代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标服务费。

2、中标供应商应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

6、本采购文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按照综合得分由高到低进行排序，推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标项1为工业。

1.5将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照采购文件要求，只对初步确定为实质上响应本采购文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

3.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数，第三位四舍五入）。

3.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

▲修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.4综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

3.5推荐中标候选人

评标委员会根据供应商综合得分由高到低进行排序，向采购人推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

3.6确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定排序第一名的为中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新采购。

四、投标的澄清

4.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

4.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

各标段有下列情形之一的，采购人将对该标段重新招标：

6.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（附件一）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，货物制造商应为中小企业（监狱企业或残疾人福利性单位视为小微企业）。 | A3、中小企业声明函； A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）。 A5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（如有需提供）； |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：                            符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标函”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字（或盖章）的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字（或盖章）的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 本项目预算金额为：1250000.00元。投标报价超过预算金额的作无效投标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 4 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 10 | 本项目不接受联合体。 | 供应商非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号4-序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

项目编号：ADCG202405（NBITC-202410820G）

| 供应商 分值 | 分值 |
| --- | --- |
| 技术商务分60分 | 1、技术响应性（20分）： （1）完全响应招标文件“第五章 招标内容与技术需求”中所有指标的得20分。 （2）标“▲”的指标不符合的，作无效标处理。 （3）每负偏离一条标“★”指标的扣3分。 （4）每负偏离一条未标“▲”指标或“★”指标的扣1分。 （5）当扣减分数≥20分时，作无效投标处理。 | 20 |
|  | 2、评标委员会对供应商所投产品的选型、生产工艺及配置情况进行评议（5分）： 设备生产工艺、技术水平成熟、完善，为同类型产品中的高端产品，配置齐全的得5-3分； 设备生产工艺、技术水平较为成熟，与招标需求基本一致，配置完整的得3-1分； 设备生产工艺、技术水平较为落后，存在升级淘汰、更新替代风险，配置存在缺陷的得1-0分。（投标文件中提供图片或技术说明等相关证明资料，未提供的不得分） | 5 |
|  | 3.评标委员会对供应商提供的供货方案进行评议（5分）： 供货方案合理可行、有针对性，完全符合采购人需求的的得5-3分； 供货方案基本可以完成，能满足招标需求的得3-1分； 供货方案无法满足招标需求的得1-0分。 | 5 |
|  | 4、评标委员会对供应商提供的质量保证方案进行评议（5分）： 质量保障方案合理、可行、完全符合采购人需求的得5-3分； 质量保障方案基本满足采购人需求的得3-1分； 质量保障方案简单，可行性不强，无法满足采购人需求的得1-0分。 | 5 |
|  | 5、评标委员会根据供应商针对本项目提供的安装调试方案的合理性进行评议（5分）： 安装调试方案详细、完善，完全符合采购人需求的得5-3分； 安装调试方案与采购人需求基本一致的得3-1分； 安装调试方案存在缺陷，无法满足采购人需求的得1-0分。 | 5 |
|  | 6、评标委员会对供应商提供的应急预案措施进行综合评议：（5分） 应急预案措施具体、可行、有效，符合采购人需求的得5-3分； 应急预案措施存在一定瑕疵，基本符合采购人需求的得3-1分； 应急预案措施简单，可行性不强，不能满足采购人需求的得1-0分。 | 5 |
|  | 7、评标委员会对供应商的售后服务方案及其他优惠措施进行评议（4分）： 售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，优惠措施合理、可行，完全满足采购人需求的得4-2分； 售后服务方案与采购人需求基本一致的得2-1分； 售后服务方案存在缺陷，无法满足采购人需求的得1-0分。 | 4 |
|  | 8、根据供应商提供的合理化建议或其他优化服务承诺进行综合评议：（4分） 建议合理、服务承诺完全符合采购人需求的得4-2分； 建议基本合理，服务承诺能够符合采购人需求的得2-1分； 建议存在明显缺陷或服务承诺无法满足采购人需求的得1-0分。 | 4 |
|  | 9、体系认证（3分） 供应商具有质量管理体系认证证书的得1分， 供应商具有环境管理体系认证证书的得1分， 供应商具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 （投标文件中提供有效的证书扫描件加盖供应商公章，并可在“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”上查询（提供查询截图），否则不得分。） | 3 |
|  | 10、业绩：（3分） 供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类项目业绩的，每提供1个得1分，满分3分。 提供合同扫描件加盖供应商单位公章，同时提供对应合同的中标（成交）通知书扫描件或网上结果公示截图或招标公告发出前合同履行期间内任意一期的合同款支付税务发票扫描件加盖供应商公章。 | 3 |
|  | 11、政策性因素加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 |
| 价格分40分 | 参与评审的价格=投标报价 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格 基准价得分为满分40分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100 | 40 |
| 总分100分 | 100 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

评委签名：                                                               年  月  日

# 第四章  合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

经过公开招标，确定  （乙方）  为  （项目名称）的中标供应商，双方在自愿、平等、协商一致的基础上，特订立本合同。

一、货物内容

1.1货物名称：                 ；

1.2品牌型号规格：             ；

1.3数量：                     ；

1.4主要配置：                 。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：             元（￥             元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分及全部技术资料均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1不适用。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转由他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同，由此造成的经济损失全部由乙方承担。

八、质量保证期

8.1质量保证期                    年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1交货期：                       ；

9.2交货方式：                     ；

9.3交货地点：                     ；

9.4安装调试及时间：               ；

9.5安装标准须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

十、货款支付

10.1付款方式：                      。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，甲方有权在以下办法中选择一种方式处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.4如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

12.5其他售后服务内容：                      。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，初步验收的时间为五个工作日内。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，调试符合技术要求后，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场；验收完毕后作出验收结果报告，甲方负责人签字并加盖公章；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方逾期支付合同款项的，以甲方支付当日计，每逾期支付一天，按银行同期活期存款利率（不计复利）支付利息。

15.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。因乙方的逾期交货或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同履行地法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3本合同一式  份，甲、乙双方各执  份，一份送慈溪市庵东镇公共资源交易管理办公室存档。

18.4下列文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定，相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下：

（1）合同及合同附件（如有）；

（2）中标通知书；

（3）投标文件及修改补充文件（如有）；

（4）招标文件及修改补充文件（如有）；

（5）其他协议文件（包括但不限于甲方的相关管理办法和规定，如有）。

18.5双方约定的其他事项：

甲    方：______________________  乙    方：________________________

地    址：______________________  地    址：________________________

法定代表人：____________________  法定代表人：______________________

授权代表：______________________  授权代表：________________________

电    话：______________________  电    话：________________________

帐户名称：______________________  帐户名称：________________________

开户银行：______________________  开户银行：________________________

帐    号：______________________  帐    号：________________________

签约时间：______________________  签约地点：_______________________

# 第五章  招标内容与技术需求

# 一、招标货物清单

| 标项 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防车 | 1台 |

# 二、技术参数、配置要求：

# 1、基本参数

| ★外形尺寸（mm）： | ≤7980×2510×3600。 |
| --- | --- |
| 满载质量（kg）： | ≥17000。 |
| 发动机额定功率(kW)： | ≥257。 |
| 比功率(kW/t)： | ≥13。 |
| 最高车速（km/h）： | ≥95。 |
| 排放标准： | 国Ⅵ。 |
| ▲载液量（kg）： | 水≥5000 泡沫≥1000 |
| 消防泵额定流量（L/s）： | ≥60 |
| 消防炮流量（L/s）： | ≥48 |
| 消防炮射程（m）： | 水：≥70m，泡沫：≥65m。 |
| 乘员（人）： | 2+4。 |

# 2、底盘

2.1主要参数

| 驱动型式： | 4×2。 |
| --- | --- |
| ★轴距（mm）： | ≤4500 |
| 最大允许总质量（kg）： | ≥20100 |
| 前桥允许载荷（kg）： | ≥7100 |
| 后桥允许载荷（kg）： | ≥13000 |
| 发动机型式： | 六缸直列涡轮增压中冷电控共轨喷射柴油发动机。 |
| 排量（L） | 7.36。 |
| ▲额定功率(kW)/转速(rpm) ： | ≥257/2200 |
| 最大扭矩（Nm）/转速(rpm) ： | ≥1400/1200～1600 |
| 排放标准： | 国Ⅵ。 |
| 接 近 角 /离 去 角 (° ) | ≤17/13 |
| 燃油箱（L）： | ≥200 |
| 变速箱： | 底盘原厂手动变速箱。 |
| 取力器： | 底盘原厂匹配取力器，满足上装使用要求。 |
| 转向： | 液压助力，方向盘高度和倾角可调，方向盘锁。 |
| 悬挂： | 前后桥钢板弹簧。 |
| 轮胎： | 前桥：2×315/80R22.5； 后桥：4×315/80R22.5； 备胎：1×315/80R22.5。 子午线钢丝轮胎,配置胎压监测系统。 |
| 制动系统： | 前桥配置盘式制动，后桥配置鼓式制动，配置ABS（防抱死制动系统）、EBS（电控制动系统）、ESC、发动机排气制动。 |

2.2驾驶室

| 结构： | 四门双排，左侧驾驶。 |
| --- | --- |
| 翻转型式： | 液压，装有防回落安全装置。 |
| 车门： | 四门，前排电动车窗。 |
| 座位（个）： | 2+4。 |
| 配置： | 消防红色，设置有高舒适空气弹簧司机座椅，单人副司机座椅，空调系统，车载多媒体，两侧电动电热后视镜，两侧广角镜，右侧望地镜，右前下视镜等。带4具6.8/9L可调节式空呼器架。 |

2.3行车操作控制面板

| 底盘仪表板： | 根据底盘制造商标准。 |
| --- | --- |

2.4警报与照明控制

| 控制开关： | 警灯警报、环绕照明灯、探照灯等控制开关。 |
| --- | --- |
| 指示报警： | 卷帘门未关、升降灯未复位等指示。 |

# 3、上装

3.1上装概述

| 设计： | 模块化设计。 |
| --- | --- |
| 上装组成： | 副车架、厢体、罐体等组成。 |

3.2厢体

| ★结构： | 厢体采用无骨架无焊接铝合金板式粘接结构，通过激光切割折弯成型的铝合金板粘接而成，减少上装重量，无焊接应力的发生，厢体永不生锈。 |
| --- | --- |
| ★材质： | 厢体采用铝合金板，内部器材搭架采用铝合金型材和板材搭建，并可根据器材轻松调整。布置科学，布局紧凑，器材存取方便，合理，符合人体工程学原理。 箱体底架采用优质碳素钢。 |
| 工艺： | 上装所有板件均通过激光切割机、数控折弯机等设备完成。 |
| 装配： | 产品设置有总成装配线和整车装配线，通过专用工装设备配合安装，保证装配精度。 |
| 车体保护： | 车辆底部作防锈等喷涂处理，适应雨水较多、湿度较大、沿海地区。 |
| ★储物箱： | 车身左右两侧各设有4个（共8个），储物箱门采用优质铝合金卷帘门，所有卷帘门钥匙通用。各卷帘门设置随门开关的LED照明灯条，并于驾驶室内设置卷帘门未关警示灯（门未关时灯亮）。 增配项：设有放东发V52手抬泵的抽拉滑车。 |
| ★泵室： | 位于车尾后部，整体布局紧凑合理。消防泵及其控制系统设置于其内。泵室内的各种操作方便、可靠。泵室采用轻铝合金上翻铰接门，门与厢体采用优质丁腈橡胶铰链连接，左右两边通过气弹簧助力，设有关闭拉带、条形把手及锁。该结构还可起到遮阳、避雨、防尘的功能。 |
| 顶部防护： | 左、右设置防护装饰，车顶喷涂车用防滑漆，充分防滑，保证人员行走安全。 |
| 拉梯架： | 车顶左侧设有快速翻转拉梯架，一人站在地面即可轻松操作 |
| 爬梯： | 设置在车后右侧，带轻合金梯阶保护及车顶扶手，梯蹬防滑设计。 |
| 踏板： | 防滑设计，符合GB11567.1-2001规定，方便可靠，可承受≥200kg重量。踏板下翻，前后侧安装有黄色闪烁警示灯。 |

3.3水罐

| ▲结构形式： | 内藏式，设有防浪板阻挡车辆行驶时液体波浪产生的冲击。阻浪板上的孔口可为罐内液体提供自由的通道至到罐内每一个角落，设有人孔口，方便人员进入罐体清洁或检查之用。 |
| --- | --- |
| ▲载液量（kg）： | 水≥5000 泡沫≥1000。 |
| ▲材质： | 不锈钢304 |
| 人孔： | φ450mm。 |
| 溢流口： | 带溢流管，满足罐体溢流及通气要求。 |
| 排放口： | 1个，通过DN40不锈钢球阀气动控制，安装在罐底下面，出口处配内扣式接口及闷盖。 |
| 泵往罐注水： | 1个DN65不锈钢球阀气动控制。 |
| 罐注水口： | 泵室左右侧各2个（共4个接头），DN80接口，设有卡式雄性接扣，滤网及闷盖。 |
| 液位计： | 1套，泵室控制面板上显示。 |

# 4、消防系统

4.1消防泵

| ★型号： | CB10/60-MBP或更优。 |
| --- | --- |
| 类型： | 离心式，机械密封离心型，1级常压。适用于常压水。 |
| 额定流量（L/min）： | 1.0Mpa时≥60L/s。 |
| 材质： | 泵壳为高强度灰铸铁，铜质叶轮，泵轴为高级不锈钢。 |
| 密封型式： | 机械轴封，免维护。 |
| 真空装置： | 电动真空泵，最大吸深7m，吸水时间≤50s。 |
| 位置： | 后置。 |

4.2★B类泡沫系统

| 型号： | SHAFS-600自动泡沫比例混合系统。 |
| --- | --- |
| 常压泡沫比例： | 0.1%～10%（无级电脑自动调节）。 |
| 控制： | 电控。 |

4.3管路系统

| 外吸水口： | 设有1个DN150吸水口，带过滤网、卡式铝质接扣及闷盖。 |
| --- | --- |
| 出水口： | 左右侧各2个DN80常压出口（共4个），带蜗轮蝶阀及卡式雌接扣及闷盖；1个常压炮供水管，与车顶炮连接。 |
| 泡沫罐吸液口： | 1个DN40，带气动操作球阀。 |

4.4消防炮

| 位置： | 车顶上方。 |
| --- | --- |
| 介质： | 水及泡沫联用。 |
| 转动范围： | 旋转：340°，俯仰：-30°至135°（受车顶结构布置影响角度范围以实物为准）。 |
| 流量： | 1.0Mpa时，≥48。 |
| 射程(m) ： | 水：≥70，泡沫：≥65。 |
| ★控制方式： | 电动遥控控制。 |

4.5泵传动系统

| 传动轴： | 万向十字节结构，免维护。 |
| --- | --- |

# 5、附加电气系统

5.1警报系统.

| 警报装置： | 1个红色长排警灯，可从驾驶室开关。 位于驾驶室顶部，警灯性能满足GB13954相关要求。 |
| --- | --- |
| 警报器： | 电子公共广播系统，带多种警报音调，包括麦克风及100W扬声器，安装于驾驶室，警报器性能满足GB8108相关要求。 |
| 频闪灯： | 左右两侧各设置3个红色频闪灯。 |

5.2上装电气

| 电压： | DC24V。 |
| --- | --- |
| 侧标志灯： | 含琥珀色的侧回复反射器。 |
| 储物箱照明： | 每个储物箱设有2条LED照明灯。 |
| 卷帘门警示： | 在驾驶室内设有警示灯，当卷帘门未关时警示灯亮。 |
| 火场照明灯： | 1个LED探照灯位于车尾顶部，照射角度可遥控调整。 |
| 环绕照明灯 | 箱体顶部左右两侧各安装3个LED照明灯，尾部装有2个LED照明灯。 |
| 倒车可视系统： | 360°全景行车记录仪，含倒车、导航、行驶记录等功能，驾驶室内设有1个10″液晶显示器。 |
| 倒车雷达： | 车辆尾部安装4个探头。 |
| 蓄电池充电装置： | 一个AC220V输入接口，对蓄电池自动充电，在车辆启动时可自动弹出，安装于车后部。 |

# 6、外表颜色、标识

| 驾驶室和上装外表： | R03消防红。 |
| --- | --- |
| 器材室、泵室内外露表面： | 保持原铝板颜色不变。 |
| 卷帘门： | 保持原铝板颜色不变。 |
| 上装装饰件、后爬梯、外露电器、信号装置等： | 保持原颜色不变。 |
| 整车标识： | 按照国家综合性消防救援车辆外观制式进行涂装。 |

# 7、随车器材清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带 | 16-65-16 | 盘 | 8 |  |
| 2 | 消防水带 | 16-80-16 | 盘 | 8 |  |
| 3 | 空气泡沫枪 | QP8 | 支 | 2 |  |
| 4 | 多功能无后坐力水枪 | QLD6.0/8Ⅲ-B型 | 支 | 2 |  |
| 5 | 直流开关水枪 | QZG3.5 | 支 | 2 |  |
| 6 | 干粉灭火器 | 8KG | 具 | 1 |  |
| 7 | 消防吸水管 | DN150/2米 | 根 | 4 |  |
| 8 | 滤水器 | DN150/卡式/铝 | 件 | 1 |  |
| 9 | 分水器 | FⅡ80/65×2-1.6 | 件 | 3 |  |
| 10 | 集水器 | JⅡ150/65×2-1.6 | 件 | 2 |  |
| 11 | 消防吸水管扳手 | DN150 | 把 | 2 |  |
| 12 | 吸液胶管扳手 | DN40 | 把 | 2 |  |
| 13 | 橡胶锤 |  | 个 | 1 |  |
| 14 | 地上消火栓扳手 | FB400 | 件 | 1 |  |
| 15 | 地下消火栓扳手 | FBA1000 | 件 | 1 |  |
| 16 | 异径接口 | 65卡式雌/80卡式雄 | 件 | 4 |  |
| 17 | 异径接口 | 80卡式雌/65卡式雄 | 件 | 2 |  |
| 18 | 异型同径接口 | 65内扣式/65卡式雌 | 件 | 2 |  |
| 19 | 异型异径接口 | 80内扣式/65卡式雄 | 件 | 2 |  |
| 20 | 异型异径接口 | DN65内扣式/DN80卡式雌 | 件 | 2 |  |
| 21 | 水带包布 | 65—80型 | 件 | 8 |  |
| 22 | 护带桥 | 橡胶 | 副 | 1 |  |
| 23 | 水带挂钩 | 65—80型 | 件 | 8 |  |
| 24 | 消防斧 | GFP910 | 件 | 1 |  |
| 25 | 手提照明灯 |  | 只 | 2 |  |
| 26 | 吸液管 |  | 套 | 1 |  |
| 27 | 应急扳手 |  | 把 | 1 |  |
| 28 | 异型异径接口 | DN150卡式雄/M125×6内螺纹/1.6MPa/铝 | 件 | 1 |  |
| 29 | 9米拉梯 | 铝合金 | 具 | 1 |  |

# 8、产品执行标准

8.1 GB 7956.1-2014消防车 第1部分：通用技术条件。

8.2 GB 7956.3-2014消防车 第3部分：泡沫消防车。

8.3 GB 7258-2017 机动车安全运行技术条件。

# 9、随车文件

9.1底盘使用说明书。

9.2底盘维修手册

9.3底盘合格证。

9.4车辆电气原理图。

9.5产品使用说明书（含维修、保养内容）。

9.6车辆合格证。

▲10、其他要求

10.1签定合同前，应征询采购人的意见，以确定所购车辆的部分细节设计（若需要调整）。

10.2上牌时供应商应到场协助采购人进行车辆上牌。

10.3在接到用户需求后立即响应，对电话里不能解决的问题应在1小时内到达现场，一般问题应在2小时内、重大问题应在两天内解决或提出明确解决方案。若车辆出现故障无法及时修复，能够免费提供同类型的备车。

# 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 交货期：合同签订后4个月内完成供货。 |
| 2 | 交货地点：采购人指定地点 |
| 3 | 付款方法和条件： （1）预付款：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人预付给供应商合同总价40%的预付款（供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。 （2）车辆交付验收合格且上牌完成后支付剩余的费用。 （4）采购人支付前，供应商应提供全额的正规发票，否则采购人有权不予支付。 |
| ▲4 | 质保期：整车质保1年，罐体质保5年。 |
| ▲5 | 质量要求：要求交货时车辆具有国家消防装备质量监督检验中心发布的消防车整车产品定型试验报告或获得中华人民共和国工业和信息化部发布的消防车车型公告。如果车辆无法上牌，供应商承担全部责任。 |
| ▲6 | 安装及验收要求： （1）安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； （2）验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准；验收完毕由采购人及供应商在验收报告上签名 （3）安装验收前产生的一切费用由供应商提供。 |
| 7 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照采购文件的规定、中标供应商的投标文件及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商需将合同至慈溪市庵东镇公共资源交易管理办公室存档。 ③中标供应商如不遵守招标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成损失的还应当予以赔偿。 |

# 第七章  附件

A、资格文件

封面

慈溪市庵东镇人民政府消防车采购项目

项目编号：ADCG202405（NBITC-202410820G）

所投标项（如有多个标项须填写）：________

投标文件

（资格文件）

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

A1关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

注：政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（慈溪市庵东镇人民政府）的慈溪市庵东镇人民政府消防车采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 消防车，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.      ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见采购文件第三章。

供应商（盖章）：

日          期：

A4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日          期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

B、商务和技术文件

# 封面

慈溪市庵东镇人民政府消防车采购项目

项目编号：ADCG202405（NBITC-202410820G）

所投标项（如有多个标项须填写）：________

投标文件

（商务和技术文件）

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

B1投标函

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的慈溪市庵东镇人民政府消防车采购项目（项目编号：ADCG202405（NBITC-202410820G））招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守采购文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：                                  ；

单位性质：                                    ；

地址：                                        ；

成立时间：          年           月           日；

经营期限：                                     ；

姓名：         ；  性别：         ；  年龄：         ；  职务：         ；

身份证号码：                    。

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

附：法定代表人身份证扫描件（如不在同页，需加盖供应商公章）

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加慈溪市庵东镇人民政府消防车采购项目，项目编号为ADCG202405（NBITC-202410820G），其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日           期：

附：

授权代表姓名：                 ；

授权代表身份证号码：                            ；

职务：                ；

详细通讯地址：                                  ；

传真：         ； 电话：         ； 邮编：          。

后附：授权代表身份证扫描件（如不在同页，需加盖供应商公章）

B4商务条款响应表

项目名称：慈溪市庵东镇人民政府消防车采购项目

项目编号：ADCG202405（NBITC-202410820G）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第六章 商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B5技术条款响应表

项目名称：慈溪市庵东镇人民政府消防车采购项目

项目编号：ADCG202405（NBITC-202410820G）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第五章  招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

（1）产品的选型、生产工艺及配置情况；

（2）供货方案；

（3）质量保证方案；

（4）安装调试方案；

（5）应急预案措施；

（6）售后服务方案及其他优惠措施；

（7）合理化建议或其他优化服务承诺；

（8）体系认证；

（9）业绩；

B7、供应商认为需要的其他资料。

C、报价文件

封面

慈溪市庵东镇人民政府消防车采购项目

项目编号：ADCG202405（NBITC-202410820G）

所投标项（如有多个标项须填写）：________

投标文件

（报价文件）

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

C1开标一览表

项目名称：慈溪市庵东镇人民政府消防车采购项目

项目编号：ADCG202405（NBITC-202410820G）

| 标项 | 货物名称 | 产地品牌 | 规格、型号 | 数量 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防车 |  |  | 1台 | 大写： 元 小写： 元 |

注：

1、本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的盖章版投标文件中本表所填内容为准。

2、本项目预算金额为：1250000.00元。投标报价超过预算金额的作无效投标处理。

供应商（盖章）：

日          期：

C2分项报价表

项目名称：慈溪市庵东镇人民政府消防车采购项目

项目编号：ADCG202405（NBITC-202410820G）

单位：元

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |

注：1、“投标报价”应与开标一览表中“投标报价”一致。

供应商（盖章）：

# 日          期：

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |
| --- |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |