交易登记号：FSCG2020133

公开招标文件

项目编号：NSCG[2020]239

项目名称：宁波市公安局江北分局执法办案管理中心智能化服务项目

招标人：宁波市公安局江北分局

招标代理机构：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

2020年07月

目    录

- 招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 合同主要条款

- 投标文件格式

# 第一章  招标公告

项目概况

（宁波市公安局江北分局执法办案管理中心智能化服务项目）招标项目的潜在投标人应在（浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取招标文件，并于2020年8月31日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：NSCG[2020]239

2.项目名称：宁波市公安局江北分局执法办案管理中心智能化服务项目

3.预算金额（元）：2620984

4.最高限价（元）：2620984.000

5.采购需求：执法办案管理中心智能化服务（详见第第二章 招标需求）

6.合同履约期限：合同签订后（现场满足实施条件） 45日历天内完成供货及系统安装调试。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

三、获取招标文件及报名

1、获取招标文件时间：/至2020年 8 月 31 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、获取招标文件方式：凡有意参加投标者，请在采购文件报名截止时间前将“签字盖章齐全的投标申请信息表（翻阅招标文件最后一页）”发送至594609866@qq.com 邮箱中，并电话：18905745089以确认。采购代理机构拒绝接收未依法获取招标文件的投标人提交的投标文件。

3、售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年08月31日 13:30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）

开标时间：2020年08月31日 13:30

开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字〔2009〕28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市公安局江北分局

联系人：张老师

联系电话：0574-81986159

联系地址：江北区环城北路西段96号

2.采购代理机构信息

名 称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

地　址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世贸日湖中心1号楼15楼

联系方式：0574－87384499 18905745089

3.项目联系方式

项目联系人：钟越珉、李娜

电　话：0574－87384499

4、采购监管及投诉受理单位

宁波市江北区政府采购办公室；联系电话：0574-87388097

第二章  招标需求

一、招标内容

| 采购服务内容 | 执法办案管理中心智能化服务 |
| --- | --- |
| ▲服务期限 | 合同签订后（现场满足实施条件） 45日历天内完成供货及系统安装调试。 |
| ▲交货地点 | 采购人指定地点。 |
| ▲质量保证期 | 本项目软件质保期为贰年、硬件设备质保期为壹年。质保期内如出现系统设备故障（除人为原因造成外）中标供应商无条件免费维修；质保期外，中标供应商提供有偿的终身维修服务。 |
| ▲招标控制价 | 本项目最高限价：2620984元 投标报价超过最高限价的作无效标处理。 |

二、采购服务需求:

# 2.详细建设内容

# 2.1物联网管控平台

# 2.1.1入区管理

入区管理，主要包含人员信息登记、随身物品柜分配、随身物品拍照、智能手环绑定、分配等候室等，具体功能如下：

1、人员信息登记，通过身份证读取的方式自动读取人员的身份证号、姓名、年龄等基本信息，进行页面填充，减少办案民警的手动输入。

2、随身物品柜分配，民警可根据当事人的随身物品数量、大小选择大、中、小类型的柜子分配给当事人存放随身物品、选择后，该随身物品可自动打开，并绑定当事人。

3、随身物品拍照，对随身物品进行拍照存证。

4、智能手环绑定，民警通过读卡器读取手环编号保存进系统并与当事人绑定。

# 2.1.2随身物品登记台账管理

对人员的随身物品进行登记，当事人主动将随身物品放入储物盒，民警点击页面的拍照按钮，则对物品盒内的随身物品进行拍照，同时让当事人确认无误。自动分配并打开相应的柜子，储物盒放入储物柜。主要功能如下：

1、随身物品登记，以照片形式或者手动登记的方式记录人员的随身物品信息。

2、随身物品拍照，对随身物品进行拍照，支持拍摄多张，并可以对拍摄效果不好的照片进行删除。

3、智能柜分配，民警可以根据随身物品的数量选择对应型号（大、中、小）的柜子进行分配，选择型号后自动打开柜门。

4、智能柜管理，用于对办案区智能柜的维护和管理。

5、随身物品管理，对随身物品进行查看、领回操作。

6、随身物品台账生成，出区时，人员登记表上自动生成随身物品台账，如以照片形式登记的，则显示入所物品和出所时的物品照片，如手动输入文字描述登记随身物品的，则列出随身物品文字记录。

# 2.1.3候问室智能分配

系统可根据各等候室的人员数量等条件，为人员分配到最合适的等候室，同时等候室的led屏上会显示该人员的姓名。除了自动分配等候室以外，系统也需提供手动分配等候室的功能，办案民警在办案区人员界面查找到需要手动分配等候室的人员，点击分配等候室按钮，系统会将每个等候室中的人员以图形化界面展示，民警可根据实际情况将人员分配到最适合的等候室，主要功能如下：

1、等候室管理，对办案区的等候室进行查询、编辑、新增、删除、手动分配、查看等候室人员情况。

2、等候室自动分配，人员在入区时，基本信息登记完毕后，系统可根据各等候室的人员数量，人员的性别、年龄、是否同案等条件，自动把人员分配到最合适的等候室，同时等候室的led屏上会显示该人员的姓名。

# 2.1.4询/讯问室智能分配

主要用于对询\讯问室的使用状态进行查询，如是否空闲，使用民警，使用开始时间，电子时钟状态，亲情电话状态，并能对房间内的电器设施进行控制。

通过物联网管控平台可以刷智能腕带获取人员信息，根据功能室使用情况以及人员情况，系统自动分配对应功能室并在等候区led进行信息提示，同时打开功能室电源，功能室led屏根据功能室使用情况显示相关信息（询/讯问室）以及人员基本信息等，完成询讯问后自动（定时）关闭房间电源。

主要功能如下：

1、询\讯问室管理，对办案区的询\讯问室进行查询、编辑、新增、删除、手动分配、查看询\讯问室人员情况、查看询\讯问室内设备情况。

2、询\讯问室自动分配，通过读卡器刷取人员的腕带信息，根据功能室使用情况以及人员情况，系统可自动分配对应功能室并在等候区led进行信息提示，同时打开功能室电源，功能室led屏根据功能室使用情况显示相关信息（询/讯问室）以及人员基本信息等，完成询讯问后自动（定时）关闭房间电源。

3、电源管理，对审讯室的设备电源进行管理，可以通过页面对审讯室的电源进行控制。

# 2.1.5同步刻录子系统

集成办案区内的监控设备、光盘刻录机，实现办案区视音频资料的同步刻录，在系统中选择某段视音频资料进行刻录时，系统后台自动从存储设备中下载此段视音频资料，并通过通信协议与光盘刻录机通信，通知光盘刻录机进行视音频资料的刻录。可在备份光盘上打印包括光盘的名称，刻录的文件名称及列表，刻录时间，条形码等信息。

# 2.1.6电子台账

系统可对嫌疑人信息、物品登记图片、活动轨迹等数据统一生成电子台账即人员登记表，并提供电子签名方式实现嫌疑人与民警在人员登记表中的签字功能。主要功能如下：

1、人员登记表生成，人员在出区时，自动生成人员的基本信息、安全检查情况、轨迹活动记录等信息。

2、电子签名捺印，支持嫌疑人和办案民警在人员登记表上进行电子签名捺印。

# 2.1.7出区管理

对人员的出区流程进行管控，主要功能如下：

1、临时出区，提交临时出区申请，由单位领导审批通过后，临时出区。回办案区后，点击人员归区。

2、人员出区，提交出区申请，由单位领导审批通过后，出区。

3、出区取物，人员在出区审批获得通过后，使用腕带进行刷卡取物，系统调取人员入所时的随身物品照片，并自动打开随身物品柜，再次拍照保存，由人员签字后确认出区，以防止出现由于物品不一致而出现的争执。

4、人员登记表，系统自动生成人员在区时基本信息、随身物品信息、轨迹信息等。

# 2.1.8人员定位系统

人员进入办案区后，通过绑定手环，定位引擎接收手环发出的信号，系统获取到人员轨迹定位信息，利用轨迹定位信息，从而实现一系列的业务功能，主要功能如下：

1、定位引擎，从各个基站设备采集腕带数据，对办案区人员进行室内定位；

2、逃离越界报警，当办案区人员逃离出入口或者进入民警办公区域时，报警提示民警；3、设备参数配置功能，用于修改参数优化定位结果，减少人员短时间定位数据的偏移情况。

2.2物证中心管控平台智能示证功能

1、民警在笔录时发起示证请求，包括案件和物证信息。

2、物证室值班民警从系统提示的指定位置，将物证取出，放置在示证台。

3、笔录软件显示示证台上的物品视频，嫌疑人侧的显示屏显示此内容。

▲2.3所提供的软件需与浙江省执法办案综合应用系统（二期）平台进行无缝对接。

三、主要设备清单

| 序号 | 系统名称 | 采购名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公安机关办案区管控软件 | 基础模块 | 1、人员信息登记：对入所人员的基本信息，入所原因等进行登记，支持读取身份证信息； 2、人身安全检查登记：对人身安全检查情况信息进行登记； 3、随身物品管理：对嫌疑人的随身物品进行拍照登记管理； 4、出所管理：对嫌疑人出所进行审批管理，并对出所人员物品进行拍照。； 5、轨迹管理：可对办案区人员活动情况进行登记管理； 6、电子台账：系统对嫌疑人信息、安全检查情况、物品信息、活动根轨迹等数据统一生成办案区人员信息登记表。 | 1 | 套 |
|  |  | 人员定位模块 | 通过定位引擎，实现人员室内定位；自动记录办案区人员登记表中人员的活动轨迹。 | 1 | 套 |
|  |  | 智能分配 | 1，等候室智能分配，系统根据各等候室的人员数量、性别、是否同案等条件，为人员分配到最合适的等候室。 2，审讯室智能分配，根据询\讯问室的使用情况、办案区人员性质等对审讯室进行合理分配。 | 1 | 套 |
|  |  | 办案区预警 | 24小时未出所预警，防脱逃预警等 | 1 | 套 |
|  |  | 同步刻录 | 1、刻录设备集成； 2、刻录参数设置：包括刻录文件路径设置、刻录封面字段设置、刻录封面文件位置设置、刻录时间限制、刻录光盘份数、刻录监控设备配置等； 3、刻录封面设置：对刻录光盘封面的设置，设置封面图片、封面文字信息。 4、刻录任务管理：查看已经刻录过的任务，包括刻录时间、刻录人、案件编号、人员编号、刻录单位、刻录状态等信息，还可以选择重新刻录。5.以上功能需在省厅笔录系统中实现。 | 1 | 套 |
| 2 | 物证中心智能化管控软件 | 智能示证 | 1、民警在笔录时发起示证请求，包括案件和物证信息。 2、物证室值班民警从系统提示的指定位置，将物证取出，放置在示证台。 3、笔录软件显示示证台上的物品视频，嫌疑人侧的显示屏显示此内容。 | 1 | 套 |
| 3 | 可视分机 | 标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 输出频率：20 Hz～20K Hz 谐波失真：< 0.5% 信噪比：≥ 90dB 扬声器功率：5W MIC输入灵敏度：10mV 音频码流：16Kb～192Kb 录音输出电平(峰峰值)：< 3V 联动输出极点负载：24V/3A 摄像头：≥500万像素 视频码流：512Kb～4Mb 功耗：< 6W 工作电压：DC12V～24V 工作温度：-20℃-60℃ 工作湿度：10% ～ 90% | 1 | 台 |
| 4 | 智能存取管理设备（随身物品单面管理类嵌入式软件） | 功能：单向随身物品存取设备，通过物品智能存取管理设备，规范执法对象随身物品存取，能够实现与办案区系统无缝对接，全面实现软、硬件与人、案、物集成关联。 1.主柜参数：约长900mm，宽500mm，高1980mm； 2.工控机：数量：≥2个； 3.配置：≥i5CPU；≥120G固态硬盘；≥4G内存； 4.工作电压：DC12V-5A；8口交换机、喇叭、物品柜主柜柜体、控制盒、电控锁微型计算机等集成； 5.内嵌22L的存储盒共2个,单面开启，带门控系统。 6.取物口：承重力≤30Kg； 7.工作方式：自动推拉；设计方式：隐藏式设计；集成签字屏：尺寸：≥5寸；集成捺印设备：电子捺印； 8.储物盒：内嵌22L储物盒2个、材质：PPC； | 1 | 个 |
| 5 | 智能存取管理设备（随身物品单面管理类嵌入式软件） | 功能：单向随身物品存取设备，通过物品智能存取管理设备，规范执法对象随身物品存取，能够实现与办案区系统无缝对接，全面实现软、硬件与人、案、物集成关联。 1.副柜参数：约长960mm，宽500mm，高1980mm； 2.共16个柜门，内嵌12L存储盒10个、22L的存储盒6个； 3.单面开启，带门控系统。 | 3 | 个 |
| 6 | 签名数位板 | 尺寸：约161.43x174.37x10.85mm，主机重量：约0.279kg，工作温度及湿度：5至40摄氏度；湿度：30%至80%RH(无结露)，存储温度及湿度：-20至60摄氏度；湿度：30%至90%RH (无结露)，通信接口：USB类型A、miniB，接口连接线：定制mini USB线，功耗：最高1.0W，显示面板：FSTN正面反射式，屏幕尺寸：≥4.5inch，像素点距：0.30(水平)*0.30（垂直）mm，视角 @ CR>=10 (水平/垂直)；数位板活动区域：95.985 x 59.985 mm；分辨率：2540 lpi 或 0.01 mm/点 | 1 | 个 |
| 7 | 网络摄像机 | 1/2.8" CMOS，≥300万，12mm镜头，DC12V / PoE(802.3af)，IP66，背光补偿，数字宽动态，ROI，IK10 | 1 | 个 |
| 8 | 信息登记拼接桌 | 1.尺寸：约785mm*690mm*640mm； 2.材质：2.0冷轧钢板，钣金定制 ，集成RFID读卡器：完全支持uem4100兼容格式ID卡(64bits,Manchester编码)；产品尺寸约96mm×61mm。 3.二代证读卡器：采用USB接口，无需外接电源，可直接使用。随机阅读软件自动设置通讯口和通讯参数，自动找卡和读卡采集人员信息。 | 1 | 张 |
| 9 | 手持式金属探测器 | 功能：通过金属探测仪对执法对象进行人身安全检查，防止夹带金属物品进入执法办案功能区。 参数：采用智能节能技术，可连续工作超40个小时，低电量自动告警，测距大于9CM。 | 1 | 个 |
| 10 | 额温枪 | 正常使用条件：环境温度：10-40℃；相对湿度≤85%； 电源电压：DC3V； 尺寸：约155*100*40mm； 测量范围：体温：32-42.9℃；表面模式：0-60℃； 功耗≤150mW； 测量距离：3-5cm； | 1 | 个 |
| 11 | 智能电子防拆腕带 | 1.识别距离：0~150米； 2.识别速度：120公里/小时； 3.识别能力：具备200张/秒的防冲突性能； 4.识别方式：全向识别； 5.工作频段：2.4GHz&有源125KHz&13.56M； 6.通讯速率：250Kb/s、1Mb/s、2Mb/s； 7.通信机制 ：基于时分多址和码分多址同步通信机制； 8.电池配置： 容量：550mAh； 使用寿命 ：1~1.5 年，使用授权密钥可更换电池； 9.腕带材质 ：TPSIV+ABS材质； 10.环境特性 ：工作温度－40℃ ～85℃ ，工作湿度＜95％； 11.防水等级 ：IP68； 12.尺寸 ：约15.14×45.90×280mm； 13.重量 ：约55.6g； | 50 | 个 |
| 12 | 标准化信息采集系统硬件 | 参数：含系统软件。集成计算机、摄像头、指掌纹采集仪、二代身份证阅读器、条形码阅读器、足迹仪等；≥21.5＂正屏液晶显示器集成于桌面上；支持无线及有线两种方式控制摄像头升降的内嵌专用支架；含指掌纹或指纹操作；商用台式机:≥i5-6500 ,≥4G内存,≥1T硬盘；≥500万高清摄像头，通用USB2.0口； | 1 | 台 |
| 13 | 智能询讯问专用终端 | 功能： 1.内置终端软件实现自助播报执法对象权利义务告知。 2.集成所有案件类型电子笔录审讯提纲方便民警快速办案、与同步刻录系统无缝对接，可刻录案件审讯信息等。 3.具有语音播报功能，内容包括笔录制作流程、权利义务告知阅读等。 ★4.具有对讲功能（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）支持与看守区主机进行语音通话互动。 5. 设备安装电子笔录软件，民警可根据需要选择适用的笔录方案模板。 参数： 1、设备配置工控机，CPU： ≥i5；硬盘： ≥120G固态硬盘；内存：≥ 4G内存；显卡：≥2G显存独立显卡；支持系统：win7/win8/win10； ★2. 配有主、副两面显示屏，且屏幕尺寸≤21.5寸，主屏分辨率≥1920×1080像素，副屏分辨率≥1280×800。 3.激光打印模块：A4 幅面;高达18页/分钟;内存： ≥2MB；接口：高速USB 2.0端口；容量： ≥150页 4.对讲装置： 1080P高清视频、可弱光补偿，采用铝合金面板，含ABS防火安装底盒；网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP；音频采样率：16K～48K Hz；音频模式：16位立体声CD音质；广播音频格式：MP3、WAV。 5.对讲分机接口通讯：网络通讯；USB接口：分内外网，内网传输数据，充电接口：USB型接口 6.摄像装置： ≥200万像素；分辨率： ≥1080P ★7.具有探照灯功能（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）能支持特殊案件办理。 ★8.设备应具有监控功能，可支持对办案人员工作情况进行监控。（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ★9.设备配有电子笔录软件，支持办案人员针对不同案件进行笔录模板选择。（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 10.一体化签字屏：屏幕尺寸：≥10.1"；屏幕类型：TFT LCD；显示比例：16:9；有效区域：216.96 X135.6(mm)；分辨率：1280*800；像素点尺寸：0.1695 X 0.1695(mm)；亮度：200；对比度：800:1 | 4 | 张 |
| 14 | 讯（询）问椅 | 功能：讯（询）问椅，阿基里斯皮，手部采用U型锁约束，胸部及腰部以约束带束缚；腿部以环形脚踏锁带手脚铐，控制嫌疑人。 参数：尺寸约700mm*720mm*700mm； ★椅凳类强度和耐久性满足：座面冲击试验（180mm，冲击10次）、椅背冲击试验（210mm，冲击10次）条件下，零部件应无断裂或不严重影响使用（提供检测报告并加盖公章） | 2 | 张 |
| 15 | 带秒温湿度显示屏 | 显示范围：温度：-9℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 测量精度 ：＜±1℃ ，湿度＜ ±3%RH 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 供电电压： AC 100V～260V 外部接口：485接口 | 11 | 个 |
| 16 | LED显示屏 | 功能：通过与智能防拆电子腕带相关联，LED显示屏可以显示执法对象在办案区的状态。 参数：LED屏显：304*152，尺寸：约650*200*50mm；内扫描16扫，亚克力材质，双色显示。 | 11 | 个 |
| 17 | 带秒温湿度显示屏 | 显示范围：温度：-9℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 测量精度 ：＜±1℃ ，湿度＜ ±3%RH 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 供电电压： AC 100V～260V 外部接口：485接口 | 1 | 个 |
| 18 | LED显示屏 | 功能：通过与智能防拆电子腕带相关联，LED显示屏可以显示执法对象在办案区的状态。 参数：LED屏显：304*152，尺寸：约650*200*50mm；内扫描16扫，亚克力材质，双色显示。 | 1 | 个 |
| 19 | 窗口对讲机 | 工作电压 (V)： DC18V 工作电流 (mA)：500mA MAX 输出功率 (W)：2W+2W 话筒灵敏度：-46dB±2dB 20Hz~16KHz 不失真频率：100Hz~4KHz 不失真频率：100Hz~4KHz 材质与工艺：优质铝合金 外形尺寸（mm）主机 约13*10*10cm 分机：约14*10*5.4cm | 1 | 个 |
| 20 | 带秒温湿度显示屏 | 显示范围：温度：-9℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 测量精度 ：＜±1℃ ，湿度＜ ±3%RH 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 供电电压： AC 100V～260V 外部接口：485接口 | 2 | 个 |
| 21 | LED显示屏 | 功能：通过与智能防拆电子腕带相关联，LED显示屏可以显示执法对象在办案区的状态。 参数：LED屏显：304*152，尺寸：约650*200*50mm；内扫描16扫，亚克力材质，双色显示。 | 2 | 个 |
| 22 | 多通道音频采集器 | 盘型麦克风阵列：多通道、高品质录音，360°拾音，有效拾音距离为1到2米，排除相互之间及环境其他噪音的干扰，保证语音信息清晰、有效。 线性麦克风阵列：±12.5°拾音，有效拾音距离为2到3米，最da可达6米。排除相互之间及环境其他噪音的干扰，保证语音信息清晰、有效 | 1 | 套 |
| 23 | 带秒温湿度显示屏 | 显示范围：温度：-9℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 测量精度 ：＜±1℃ ，湿度＜ ±3%RH 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 供电电压： AC 100V～260V 外部接口：485接口 | 1 | 个 |
| 24 | LED显示屏 | 功能：通过与智能防拆电子腕带相关联，LED显示屏可以显示执法对象在办案区的状态。 参数：LED屏显：304*152，尺寸：约650*200*50mm；内扫描16扫，亚克力材质，双色显示。 | 1 | 个 |
| 25 | 喇叭 | 低音：5.25"聚丙烯振膜，橡胶折环，12oz磁钢，25mm（1"）音圈。 高音：天然蚕丝球顶音膜，25mm（1"）音圈 ，磁液冷却，钕铁硼磁钢。 分频器：改性酚醛树脂PCB板，-12dB/Oct低通滤波器，-12dB/Oct高通滤波器，高音PTC过载保护。 谐振频率：65Hz 频率响应：50Hz-20KHz 灵敏度：86dB/W/M 推荐功放功率：10-80W 阻抗：8Ω | 2 | 个 |
| 26 | 功放 | 额定电压 12-18V 额定功率 20*2+40W 额定频率 20-20KHZ 失真率 0.4% 信噪比 80DB 阻抗 4-8欧 功放类型 HIFI功放 材质 铝合金 | 1 | 个 |
| 27 | 拾音器 | 拾音范围 5-150平方米 音频传输距离 3000米 灵敏度 -30dB 频率响应 100Hz～16KHz 指向特性 全指向性 信噪比 80dB（1米40 dB音源SPL）50dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压 120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗 最大600欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp 信号处理电路 ANC环境噪声消除技术，AGC处理技术 传输线缆 3芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆 电源电压 直流稳压电源DC 12V 电源电流 60mA 工作环境温度 0℃～50℃ | 1 | 个 |
| 28 | 电视机 | 屏幕尺寸：≥58英寸；屏幕分辨率：超高清4K；操作系统：安卓；运行内存：≥1.5GB；存储内存：≥8GB；主机尺寸（含底座宽*高*厚）：约1292x814x226；安装孔距：约400*200；支持格式（高清）：≥2160p；屏幕比例：16:9；能效等级：三级能效；连接方式：支持有线&无线 | 1 | 台 |
| 29 | 带秒温湿度显示屏 | 显示范围：温度：-9℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 测量精度 ：＜±1℃ ，湿度＜ ±3%RH 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 供电电压： AC 100V～260V 外部接口：485接口 | 1 | 个 |
| 30 | 成品坐凳 | 功能：钣金坐凳，2人位，不带侧板。 参数：材质：2.0冷轧钢板，2人座位尺寸：约420mm高*800mm长*420mm宽； | 7 | 张 |
| 31 | 成品坐凳 | 功能：钣金坐凳，2人位，带侧板。 参数：材质：2.0冷轧钢板，2人座位尺寸：约420mm高*800mm长*420mm宽；侧板材质：20mm黑胡桃木，侧板方向：一左一右(两块)； | 15 | 张 |
| 32 | 成品坐凳 | 功能：钣金坐凳，1人位，不带侧板。 参数：材质：2.0冷轧钢板，1人座位尺寸：约420mm高*400mm长*420mm宽； | 1 | 张 |
| 33 | 成品坐凳 | 功能：钣金坐凳,转角位。 参数：材质：2.0冷轧钢板，钣金坐凳转角尺寸：约420mm高*500mm长*500mm宽。 | 3 | 张 |
| 34 | 候问床 | 可拼接，集成手铐位 1.材质：2.0冷轧钢板/镀锌板； 2.侧板材质：实木；厚度：20mm； 3.尺寸：长约2040mm*宽约600mm*高约420mm； 4.使用环境：室内； | 4 | 张 |
| 35 | IP网络地址盒 | ;工作温度：-20℃ ～ +80℃;功耗：< 2W;网络接口：标准RJ45接口;输入电源：DC12V～18V;网络协议:TCP/IP、UDP、IGMP、RTP; | 1 | 个 |
| 36 | RUK网络读卡器 | 12V直流供电，最大工作负载电流<0.08A，支持点对点通讯线最大长度在50m~80m之间。感应离距离在0~10cm。 | 6 | 个 |
| 37 | 集成看管台 | 1、产品尺寸：长约3100mm*宽约700mm*高约750mm； 材质：2.0mm冷轧钢板/镀锌板；侧板材质：实木；侧板厚度：20mm； 2.亲情电话外壳材料：馈电电压：48-60V；馈电电流：15mA；输出阻抗：600欧姆；频率响应：300~3400Hz；线路输出音频信号电平：+2dB；环境噪声：小于等于100dB；失真度：小于等于2%；振铃声级：大于等于90dB； 3.网络读卡器通讯接口：读卡距离：有效距离3cm以上；供电：直流5V供电，功耗少于300MA；工作温度：-15～75℃，储藏温度：-25～85℃；数量：2个； 4、报警主机：采用≥10.2英寸触摸显示屏，1080P高清视频；摄像头：不低于500万像素；视频码流：128Kb～2Mb；显示屏分辨率：不低于1280x800像素；功耗：< 7W；工作温度：-10℃-60℃；工作湿度：10% ～ 90%；尺寸：约208x346x98mm；话筒长度：约320mm； 5、主机：≥I5CPU；≥4G内存；≥500G硬盘； 6、显示尺寸：≥21.5英寸彩色液晶屏 ；分辨率：≥1920*1080；输入接口：VGA&DVI；集成方式：嵌入式； | 3 | 张 |
| 38 | LED显示屏 | 功能：通过与智能防拆电子腕带相关联，LED显示屏可以显示执法对象在办案区的状态。 参数：LED屏显：304*152，尺寸：约650*200*50mm；内扫描16扫，亚克力材质，双色显示。 | 17 | 张 |
| 39 | 智能尿检一体机（智能尿检嵌入式软件） | 功能：智能尿检终端，集成高性能工控机，19寸触摸显示屏，RFID读卡器，签字版，指纹采集仪、打印机、高清摄像头，小型冰箱等设备对尿检信息提供全电子化记录功能。 ★设备具有冷藏储存功能。（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ★具有电子签名捺印功能，当事人可通过设备对检测结果进行签字确认。（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ★配备嵌入式读取设备，可对电子标签进行读取。设备参数：材质：不小于1.0mm的冷轧钢板/镀锌板；（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 2.工控机： 数量：1个；处理器：集成Intel ≥I5，1.9GHz双核处理器； 3.触摸显示屏： 显示尺寸：≥19英寸； 分辨率：≥1080*1920； 触摸方式：红外触摸； 4.读卡器：接口：USB;工作频率：13.56MHz； 5.打印机：最大打印幅面：A4；打印类型：黑白激光；接口类型：USB； 6.高清摄像头：感光芯片：1/2.7英寸CMOS;动态分辨率：≥1920*1080；像素：≥800万；线长1.8米； | 1 | 个 |
| 40 | 感应洗手盆 | 功能：红外线感应，龙头自动出水，自动断水。 参数:220V电源，感应距离5-20CM，流量0.3L/min,湿度90%以下。 | 1 | 个 |
| 41 | 服务器 | 不小于2*Intel XEON Bronze 3104 6C /6T 1.7GHz8.25M 85W;双CPU 不小于8GB*2/DDR4，不小于1TB*2，RAID1，2U机架，双电源；8口/SAS/6Gb/支持RAID 0、RAID 1、RAID 10阵列；显示器、鼠键套源；8口/SAS/6Gb/支持RAID 0、RAID 1、RAID 10阵列；显示器、鼠键套 | 1 | 台 |
| 42 | 光盘打印刻录一体机 | 功能：通过同步刻录音视频设备与智能询讯问专用桌相关联，实现案件电子光盘化，有效节约纸张成本。 要求：USB接口，打印区约域120mm,支持光盘打印，包括（BD-R，DVD±R，CD-R；普通或防水可打印光盘），操作系统Windows 2000/XP/Vista/7，Mac OS X v10.2，约381x375x178mm。 | 1 | 台 |
| 43 | 服务器 | 同步刻录服务器支持10间讯问室列队刻录。不小于1*Intel XEON Bronze 3104 6C /6T 1.7GHz8.25M 85W; 不小于1 * 16GB/DDR4/2133或2400MHz/ECC/REG/2RANK 不小于3 * 1TB/SAS/7200RPM/3.5寸/企业级 1 *LS382E/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/3008IT/SFF8643 1 *550W 1+1 冗余电源 | 1 | 台 |
| 44 | RFID定位器 | 功能：通过人员身份辨识设备支撑智能防拆电子腕带的正常运行，从而达到实时掌控执法对象在办案区的活动轨迹，能够实现与办案区系统无缝对接，全面实现通过驱动办案区弱电和办案软件使办案程序有序进行。 参数：识别距离： 最远可达150米，识别速度： 120Km/h，识别能力： 同时识别200张以上的标签，识别角度： 全向，工作频段： 2.4GHz、125KHz，重量：约258g，尺寸： 约直径160mm,高100mm，防水等级 ： IP67，重量 ：约720g，尺寸 ：约240*240*40mm，安装方式 ： 吊顶或墙面安装 | 46 | 套 |
| 45 | 46寸LCD液晶拼接大屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸：46英寸； 分辨率：≥1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：6ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：≤1.7mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1, USB×1； 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1； 控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×1）； 可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源; 功耗：≤139W； 电源要求：AC 100-240V～； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)； | 9 | 块 |
| 46 | LCD拼接屏支架 | 根据现场尺寸、可能要加的监视器情况定制 | 9 | ㎡ |
| 47 | 大屏线缆 | HDMI电缆,7m,黑色 | 9 | 条 |
| 48 | 视频综合平台一体机 | 5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率 | 1 | 台 |
| 49 | DVI-HDMI转接器 | DVI-HDMI转接器,DVI(24+1)/M转HDMI19/F,黑 | 3 | 台 |
| 52 | 智能案卷柜（智能案卷管理嵌入式软件） | 功能：能基于公安网通过安全可靠的通信协议和软件系统对接；能结合二维码技术对案卷进行管理；能集成公安机关已有的智能IC卡进行案卷相关权限管理；具有大屏触摸显示器方便查看相关案卷信息和操作案卷柜。 设备参数：1、约长860 mm*宽430mm*高2000mm； 2、集成≥I5工控机、≥19寸触摸显示屏、二维码扫描仪、IC读卡器，设备控制模块等，单面开启，可接入一个副柜。 3、支持人脸识别 | 3 | 个 |
| 51 | 智能案卷柜（智能案卷管理嵌入式软件） | 功能：案卷柜副柜，不可独立使用，不支持自助操作。 参数：约长860 mm*宽430mm*高2000mm/10门*1板开透视窗。2、门控系统等,单面开启. | 6 | 个 |
| 52 | 智能案卷柜（智能案卷管理嵌入式软件） | 主柜参数：约2000mm（高）*860 mm（宽）*430mm 厚）1.0mm厚度冷轧钢板制成/10门*1门板开透视窗。2、门控系统；3、带电源、4、锁控系统等设备； | 6 | 个 |
| 53 | 手持式条码扫描器 | 参数：工作电流266mA，工作温度-20℃-50℃，跌落高度1.8米，防护等级IP42，待机电流：109mA，外观尺寸约74*115*161mm。 | 1 | 个 |
| 54 | 条码打印机 | 参数：二维码打印，兼容一维码打印，2-4inch/s，双感应式定位，USB接口，大齿轮，带撕纸位 | 1 | 个 |
| 55 | 发卡器 | 功能：通过RFID读卡器录入执法对象智能防拆电子腕带信息。 参数：完全支持uem4100兼容格式ID卡；产品尺寸约96mm×61mm。 | 1 | 个 |
| 56 | 货架 | 参数：约长1500mm*宽600mm*高2000mm；三层架子，存放中型物品物证功能； | 20 | 个 |
| 57 | 货架 | 参数：约长1500mm*宽600mm*高2000mm；三层架子，存放中型物品物证功能； | 15 | 个 |
| 58 | 保险箱 | 重量: 约110kg,外部尺寸：59*142*47CM，内部尺寸：60*150*55CM，产品材质：超高密度环保合金钢 | 2 | 个 |
| 59 | 防磁柜 | 重量: 约102KG,尺寸：约1500*530*480CM，磁带存放量≥36盒/抽屉，光盘存放量≥90盒/抽屉，单门，8个抽屉，防止外来磁场对柜内磁性物品产生磁化作用 | 2 | 个 |
| 60 | 毒品柜 | 参数：1.规格约1840*900*510（mm)。 3.内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用实芯理化板或pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。 | 1 | 个 |
| 61 | 示证台 | 1.设备参数：展示台直径约450mm，承重约30KG，厚度约48mm， 2.功耗：5W MAX； 3.工作温度和湿度：-30~60℃，湿度小于95％； 4.摄像头：200万1/2.8＂CMOS超宽动态ICR日夜型半球型PTZ网络摄像机；最小照度：彩色：0.005Lux@(F1.6，AGCON)；黑白：0.001Lux@(F1.6，AGCON)；快门：1秒至1/30,000秒；支持慢快门镜头：2.8-12mm,水平视场角105°~33°；宽动态范围120dB；功能：视频压缩标准H.265/H.264/MJPEG； 5.整体尺寸：约680*750mm 6.主题材质：木质 | 1 | 个 |
| 62 | 电视机 | 屏幕尺寸：≥58英寸；屏幕分辨率：超高清4K；操作系统：安卓；运行内存：≥1.5GB；存储内存：≥8GB；支持格式（高清）：≥2160p；屏幕比例：16:9；能效等级：三级能效；连接方式：支持有线&无线 | 1 | 台 |
| 63 | 电视机 | 屏幕尺寸：≥58英寸；屏幕分辨率：超高清4K；操作系统：安卓；运行内存：≥1.5GB；存储内存：≥8GB；支持格式（高清）：≥2160p；屏幕比例：16:9；能效等级：三级能效；连接方式：支持有线&无线 | 4 | 台 |
| 64 | 电视机 | 屏幕尺寸：≥58英寸；屏幕分辨率：超高清4K；操作系统：安卓；运行内存：≥1.5GB；存储内存：≥8GB；支持格式（高清）：≥2160p；屏幕比例：16:9；能效等级：三级能效；连接方式：支持有线&无线 | 1 | 台 |
| 65 | 电视机 | 屏幕尺寸：≥58英寸；屏幕分辨率：超高清4K；操作系统：安卓；运行内存：≥1.5GB；存储内存：≥8GB；支持格式（高清）：≥2160p；屏幕比例：16:9；能效等级：三级能效；连接方式：支持有线&无线 | 1 | 台 |
| 66 | IP网络拨号式高级主机 | 工作温度：-20℃ ～ +80℃,输入电源：DC14V;工作湿度：10% ～ 90%;显示屏分辨率：≥1280x800像素;摄像头：≥500万像素;对外接口：RS-485接口 | 1 | 个 |
| 一、入侵报警系统 |  |
| 报警设备 |  |
| 1 | 吸顶式双鉴探测器 | 三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片)，吸顶安装,探测范围:360°，直径约12米(安装高度约3.6米)，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压: DC9-16V | 3 | 个 |
| 2 | 单防区管理模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 | 3 | 个 |
| 3 | 防区键盘 | 商业级网络报警主机，LED键盘主机一体化结构/8个防区/1路继电器输出（可扩展至8路继电器输出）/8个独立子系统1个公共子系统/支持有线电话、有线网络两种通讯方式/支持定时任务（时控输出、定时撤布防）/支持遥控器撤布防/支持软件可视化编程，配置数据导入导出;/防区防拆报警/可外接LCD/LED键盘 | 2 | 个 |
| 4 | 声光报警器 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 | 2 | 个 |
| 5 | 8防区键盘 | 总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA | 2 | 个 |
| 6 | 报警按钮 | 紧急按钮面板式钥匙复位, 无钉孔 | 2 | 个 |
| 7 | 报警键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； 尺寸(mm)：约164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)；重量(g)：约272g | 2 | 个 |
| 8 | 声光报警器 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 | 2 | 个 |
| 9 | 稳压开关电源 | DC12V/10A；带稳压功能； | 1 | 个 |
| 控制中心设备 |  |
| 1 | 报警通信主机 | 专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 | 1 | 台 |
| 2 | 电源 | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），标准电压 12V 额定容量 7.0Ah | 1 | 台 |
| 3 | 报警键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； | 1 | 个 |
| 4 | 管理软件 | 支持入侵报警检测，支持实时报警事件接收和反控 | 1 | 套 |
| 5 | 管理电脑 | ≥六核CPU/≥16G内存/≥1T硬盘/独立显卡/≥22"液晶 | 1 | 台 |
| 6 | 辅材 | 满足系统正常运行的除主材设备和管线外的所有附件材料 | 1 | 批 |
| 二、综合布线系统 |  |
| 工作区子系统 |  |
| 1 | 六类非屏蔽模块 | 卡接次数>250次;插拔次数>1000次，产品符合最新的国际和国家标准要求 | 255 | 个 |
| 2 | 单孔墙插面板 | PC+ABS材料, 86*86，白色，符合最新的国际和国家标准要求，带防尘门与嵌入式可更换标签插口 | 14 | 个 |
| 3 | 双孔墙插面板 | PC+ABS材料, 86*86，白色，符合最新的国际和国家标准要求，带防尘门与嵌入式可更换标签插口 | 28 | 个 |
| 4 | 地插面板 | 方型，纯铜面板,铜合金底座,不含模块，尺寸约100*100*65mm，符合最新的国际和国家标准要求 | 104 | 个 |
| 水平区子系统 |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 单股纯铜丝导体，24线规,PE绝缘，PVC护套，双绞结构,产品符合最新的国际和国家标准要求 | 42 | 箱 |
| 管理区子系统 |  |
| 1 | 24口六类配线架 | 1U高度，19吋安装，卡接次数>250次;插拔次数>1000次。 | 12 | 个 |
| 2 | 理线架 | 1U带盖式理线架。19吋安装，带金属盖，出线口带毛刷密封，用于横向走线、理线 | 12 | 个 |
| 3 | 100对110配线架（含耦合器） | 1U高度，19吋安装，卡接次数>250次;插拔次数>1000次。 | 1 | 个 |
| 4 | RJ11-RJ45跳线 | 纯铜丝导体，机制注塑,插拔次数>1000次 | 57 | 根 |
| 5 | 六类非屏蔽跳线 | 2米，多股纯铜丝导体，机制注塑,红黄绿蓝颜色可选，插拔次数>1000次 | 208 | 根 |
| 三、计算机网络系统 |  |
| 外网 |  |
| 1 | 24口千兆接入交换机 | 交换容量≥335Gbps, 包转发率≥50Mpps，若有不同指标,以较低为准；千兆电口≥24个,千兆光口≥4个；配置标准USB接口，支持U盘快速开局；MAC地址表≥16K，支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K；支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3；支持9KV业务端口防雷能力；支持G.8032以太环保护协议；支持能效以太网标准；支持MAC地址认证、Portal认证和802.1x认证，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发。 | 1 | 台 |
| 2 | 防火墙路由器 | 防火墙采用多核架构,自研芯片。支持交流双电源，支持风扇可插拔，支持前后风道。吞吐量≥1.2Gbps，最大并发连接数≥30万，每秒新建连接数≥2万,IPSec吞吐量≥1Gbps。能够基于IP、IPv6、MAC地址、时间进行访问控制策略控制；支持自定义安全策略，安全策略组功能；支持策略冗余/命中分析；支持每IP、 每用户的最大连接数限制，防护服务器；支持与firemon对接，实现策略的命中，冗余分析及风险调优；支持SafeSearch，过滤掉Google等搜索引擎返回的不健康的内容； 配置双电源，千兆电口≥10，万兆光口≥2，千兆WAN口≥2，SSL VPN并发数≥100，IPSec VPN隧道≥1000，虚拟防火墙数量≥10。 | 1 | 台 |
| 公安网 |  |
| 1 | 48口千兆接入交换机 | 交换容量≥430Gbps, 包转发率≥85Mpps；千兆电口≥48个,千兆光口≥4个；配置标准USB接口，支持U盘快速开局；MAC地址表≥16K，支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K；支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3；支持9KV业务端口防雷能力；支持G.8032以太环保护协议；支持能效以太网标准；支持MAC地址认证、Portal认证和802.1x认证，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发；支持DHCPv6/SAVI等IPv6特性； | 4 | 台 |
| 2 | 核心交换机主机 | 交换容量≥595Gbps,包转发率≥220Mpps；千兆电口≥28,光电复用接口≥4,万兆光口≥4,扩展槽≥1,提供带外管理以太网口；MAC地址表≥64K,FIB表≥16K,ARP表≥12K；支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS协议,支持sflow网络监测技术,支持CPU保护功能,支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag,支持G.8032等以太环保护协议,支持802.3az能效以太网EEE,支持模块化热插拔冗余电源并满配。支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 | 1 | 台 |
| 政务网 |  |
| 1 | 24口千兆接入交换机 | 交换容量≥335Gbps, 包转发率≥50Mpps，若有不同指标,以较低为准；千兆电口≥24个,千兆光口≥4个；配置标准USB接口，支持U盘快速开局；MAC地址表≥16K，支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K；支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3；支持9KV业务端口防雷能力；支持G.8032以太环保护协议；支持能效以太网标准；支持MAC地址认证、Portal认证和802.1x认证，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发。 | 1 | 台 |
| 2 | 48口千兆接入交换机 | 交换容量≥430Gbps, 包转发率≥85Mpps，若有不同指标,以较低为准；千兆电口≥48个,千兆光口≥4个；配置标准USB接口，支持U盘快速开局；MAC地址表≥16K，支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K；支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3；支持9KV业务端口防雷能力；支持G.8032以太环保护协议；支持能效以太网标准；支持MAC地址认证、Portal认证和802.1x认证，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发。 | 1 | 台 |
| 3 | 核心交换机主机 | 交换容量≥595Gbps,包转发率≥220Mpps，以官网较小值为准；千兆电口≥28,光电复用接口≥4,万兆光口≥4,扩展槽≥1,提供带外管理以太网口；MAC地址表≥64K,FIB表≥16K,ARP表≥12K；支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS协议,支持sflow网络监测技术,支持CPU保护功能,支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag,支持G.8032等以太环保护协议,支持802.3az能效以太网EEE,支持模块化热插拔冗余电源并满配。支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 | 1 | 台 |
| 三、USP及防雷接地系统 |  |
| usp系统 |  |
| 1 | UPS主机 | 单进单出；宽输入电压频率范围：160VAC-276VAC；输出电压：220Vac～±3%；；波形与失真：正弦波THD＜3%；动态响应：满载±3%，稳定时间为20毫秒；峰值比：>3：1；系统效率（满载）：满载±3%，逆变（电池）工作状态96% | 1 | 台 |
| 2 | 电池 | 电池额定容量100AH（20hr(25℃)）；采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板；循环寿命 50%(C10)DOD 500次；内 阻：完全充电25℃ ≤5mΩ；可在-15℃—40℃的温度范围内使用，40℃：102%，25℃：100%；0℃：85%；-15℃：65%；循环使用（30A）充电电压：14.4-14.8V；浮充使用（20A）充电电压：13.5-13.8V | 32 | 节 |
| 3 | 电池柜 | 最多可放置32节电池 | 1 | 个 |
| 4 | UPS配电箱 | 根据施工图定制 | 1 | 套 |
| 防雷系统 |  |
| 1 | 三相电源防雷模块 | 可带遥信报警接口，标准模块化安装，可插拔更换防雷模块，具备大的雷电流泄放能力，适用于三相配电系统的电源第二级防雷，此级防雷器并联于线路中，对后接设备的功率无限制。35毫米标准导轨安装，维护极为方便，额定电压220V，最大持续运行电压385V，标称放电电流20kA，最大放电电流40kA，限制电压＜1800V。 | 1 | 套 |
| 2 | 二合一网络防雷器 | 可以同时对交流24V/直流12V供电摄像机的电源、网络线路实施浪涌保护的二合一多功能防雷器。多功能一体化设计，降低了保护成本和安装难度、减少安装空间，反应速度为皮秒级。电源最大持续运行电压40V，限制电压75V，最大放电电流10kA。最大传输速率10MHz, 插入损耗＜0.3dB。 | 4 | 套 |
| 3 | 电源防雷插座 | 应用于设备端作为电源第三级保护。采用共模、差模防雷模式，插座式配置将防雷器与电源插板完美组合，RFI/EMI滤波电路及级间协调电感器，可吸收射频/电磁干扰等线路浪涌，延长设备正常工作期限，降低长期运行成本。具备电源、保护、错相、接地失效指示，过流过载自动保护，外设接地螺丝。额定电压250V，最大持续运行电压320V，额定负载电流10A，额定功率2000W，标称放电电流10kA，最大放电电流20kA，限制电压＜1000V。 | 5 | 套 |
| 接地系统（22千米） |  |
| 1 | 30mm*3mm紫铜排 | 1.采用联合接地体方式，要求接地电阻≤1欧姆； 2.机房内部做好局部等电位联结； | 22 | M |
| 2 | 6mm多股铜芯线 |  | 44 | M |
| 3 | 汇流排 |  | 1 | 套 |
| 4 | 其它辅材（焊料、防腐、紧固件、支撑件、绝缘胶木板.....等） | 无 | 1 | 套 |
| 五、办案区辅助设备 |  |
| 1 | 32路网络硬盘录像机（人脸存储） | 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI1和VGA1同源，HDMI2和VGA2同源，组间异源 8盘位，已搭载4块8T AI硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个键盘485串口 ；1个RS-485串行接口；1个标准RS-232串行接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4出 软件性能： 输入带宽：256Mbps 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 1 | 台 |
| 2 | 声光报警器 | 12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 | 2 | 个 |
| 一、计算机信息网络 |  |
| 1 | 24口核心交换机 | 主要参数 产品类型 千兆以太网交换机 应用层级 三层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 256Gbps 包转发率 72Mpps MAC地址表 16K 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 24个 端口描述 24个10/100/1000Base-T端口 控制端口 4个100/1000Base-X千兆Combo口 扩展模块 1个堆叠扩展插槽 传输模式 全双工/半双工自适应 功能特性 网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X 堆叠功能 可堆叠 VLAN 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN交换功能 QOS 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC 地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN 的非法帧过滤功能 支持基于队列限速和端口Shapping功能 组播管理 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播 多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 网络管理 支持堆叠 支持MFF 支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test） 支持端口镜像和RSPAN（远程端口镜像） 支持Telnet远程配置、维护 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持集群管理HGMP 支持系统日志、分级告警 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 安全管理 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持 黑名单和白名单纠错 其它参数 电源电压 AC 100-240V 电源功率 <40W 产品重量 <1.4kg 环境标准 工作温度：0-50℃ 工作湿度：10%-90% 存储温度：-5-55℃ 存储湿度：10%-90% | 3 | 台 |
| 2 | 24口千兆交换机 | 主要参数 产品类型 网管交换机 应用层级 二层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 128Gbps 包转发率 42Mpps MAC地址表 16K 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 30个 端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网 功能特性 VLAN 支持4K VLAN 支持Access端口 支持Trunk端口 支持Hybrid端口 支持管理VLAN 支持Voice VLAN QOS 支持绝对优先级、WRR两种调度方式 支持每端口8个队列 支持根据802.1p/DSCP队列调度 组播管理 支持IGMP Snooping（Internet Group Management Protocol Snooping），最多支持 256个组播组 支持用户快速离开机制 网络管理 支持SNMP 支持WEB网管（支持HTTPS） 支持DHCP-client 支持用户口令保护 支持一键还原 安全管理 支持硬件ACL 支持基于端口的MAC过滤 支持MAC认证 支持基于端口的802.1X认证 支持RADIUS认证 支持端口隔离 支持端口风暴抑制 支持系统自防御，防止广播流、ARP、ICMP、TCP、蠕虫病毒、DOS等攻击CPU 支持DHCP Snooping 其它参数 电源电压 AC 100-240V，50/60Hz 电源功率 ＜20W 环境标准 工作温度：0-45℃ 工作湿度：20%-85%（非凝露） 存储湿度：10%-90%（非凝露） | 7 | 台 |
| 3 | 24口六类配线架 | 1U高度，19吋安装，卡接次数>250次;插拔次数>1000次。 | 10 | 个 |
| 4 | 理线架 | 1U带盖式理线架。19吋安装，带金属盖，出线口带毛刷密封，用于横向走线、理线 | 12 | 个 |
| 5 | 千兆多模光模块 | 传输距离：500M。接口：LC接口 | 20 | 个 |
| 6 | LC多模OM3光纤尾纤 | 5米 | 20 | 条 |
| 7 | 24/48口光纤配线架 | 光纤配线架 光缆终端盒 | 1 | 套 |
| 8 | 光纤熔接费 | 无 | 1 | 项 |
| 9 | 电话程控交换机 | 配置：标配4外线24分机，满配4外线32分机 端口馈电电压：+32V/20mA 内线响铃电压：75VAC/50Hz 功能：35W 分机闪断有效时间：110~600ms 分机来电制式：DTMF 外线支持来电制式：DTMF/FSK 专用话机有效距离：50米 普通话机有效距离：500米 | 1 | 台 |
| 10 | 智能远程控制模块 | 1、远程控制网络继电器模块； 2、调控软件； 3、执法办案软件接口对接； | 3 | 套 |
| 11 | 六类非屏蔽模块 | 卡接次数>250次;插拔次数>1000次。 | 102 | 个 |
| 12 | 双孔墙插面板 | PC+ABS材料, 86*86，白色，带防尘门与嵌入式可更换标签插口 | 7 | 个 |
| 13 | 单孔墙插面板 | PC+ABS材料, 86*86，白色，带防尘门与嵌入式可更换标签插口 | 8 | 个 |
| 14 | 地插面板 | 方型，纯铜面板,铜合金底座,不含模块，尺寸100*100*65mm | 37 | 个 |
| 15 | PDU | 防燃烧，防触电，耐插拔8插10A，3*1MM2全铜线缆，360度可旋转固定架，高强度铝合金外壳，机械式触电总控开关，开关保护面罩。 | 8 | 个 |
| 16 | 专业电源 | 铝合金外壳，输出5V/18A具备短路，过载保护 | 9 | 台 |
| 17 | 专用电源 | 铝合金外壳，输出12V/29A具备短路，过载保护 | 1 | 台 |
| 18 | 专用电源 | 铝合金外壳，输出15V/10A；具备短路，过载保护 | 6 | 台 |
| 19 | 配电箱 | 400*500冷扎钢板1MM厚度、含空开等配件 | 4 | 台 |
| 20 | 机柜 | 600*800*2000；42U；拼装式结构柜体；静载600KG；优质冷轧钢板(SPCC)，安装立柱=2.0mm，其余≥1.2mm；前门玻璃门带小圆锁，后门钢板门带小圆锁，快开侧门；2位风扇单元，1套6位万用PDU，4个脚轮，4只支撑脚，40套卡扣螺丝及螺母；3块托板 | 2 | 个 |
| 二、综合布线 |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 单股纯铜丝导体，24线规,PE绝缘，PVC护套，双绞结构,产品符合最新的国际和国家标准要求，竣工时提供30年的原厂质保证明。 | 30 | 箱 |
| 2 | 六类非屏蔽跳线（2米） | 多股纯铜丝导体，机制注塑,红黄绿蓝颜色可选，插拔次数>1000次 | 160 | 根 |
| 3 | 电源线（RVV2*1) | RVV2*1 | 2100 | 米 |
| 4 | 屏蔽线（RVVP4*1) | RVVP4*1 | 200 | 米 |
| 5 | 25对电话电缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线三类25对大对数电缆 | 100 | 米 |
| 6 | 光纤 | 管、暗槽内穿放光缆8芯多模千兆光纤 | 200 | 米 |
| 7 | 光纤辅材 | 定制 | 1 | 米 |
| 8 | 配管 | 电气管道（含地面、墙面切割，修复） | 2150 | 米 |

注：1、本项目的投标总报价须包含完成主要设备清单中设备的安装及配套的管线，投标人可自行现场踏勘，若中标后中标人不得以此追加费用。

第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市公安局江北分局执法办案管理中心智能化服务项目 |
| 2 | 数量：/ |
| ▲3 | 投标报价及费用： 1、本项目最高限价为2620984元 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价；投标报价超过总控制价的作无效标处理。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、本项目投标报价中须包含本项目采购范围中的采购范围中的软件平台制作、人员费用、设备采购、运输、装卸、税金、保险、指导安装、软件及设备调试、验收取证、技术培训、售后服务、提交相应技术资料、返工、税费、合理利润、中标服务费等的一切为完成本项目的费用。4、本项目的投标总报价须包含完成主要设备清单中设备的安装及配套的管线，投标人可自行现场踏勘，若中标后中标人不得以此追加费用。 5、投标人在报价时须充分预估项目实施过程中可能遇到的各种风险（包括材料、设备物价上涨因素等），事后不得以任何理由要求增加费用。 |
| 4 | 投标保证金：本项目无保证金 |
| 5 | 现场踏勘（如有）：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 演示时间及地点：各投标人针对本项目的公安机关办案区管控软件进行现场功能演示。 注：1、开标现场只提供投影设备，其他所需演示设备投标人自备，演示环境由投标人自已搭建，每个投标人讲解、演示时间不超过10分钟。 2、演示形式不限。 |
| ▲7 | 投标文件组成：技术商务文件、报价文件正本各1份，副本各 4份、电子投标文件一份。 特别提醒：1、为了响应国家电子招投标，提高评标工作效率；也为了对招标投标过程中相关资料进行高效的档案管理，招标人要求各投标单位提交和书面投标文件正本相一致的电子扫描件（带公章扫描件）1份放入报价文件包封中。（如果没有提供电子扫描件，不做为废标的依据）。2、投标单位的法定代表人（负责人）、委托代理人及所有参与投标的有关人员须为本单位人员若存在非本单位人员参与投标事宜，由投标人自行承担相应风险及后果。 |
| 8 | 样品：无 |
| 9 | 投标截止时间及地点：同招标公告 |
| 10 | 开标时间及地点：同招标公告 |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还：合同金额的5％计收 履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单。 履约保证金于合同履行完毕后(除违反招标文件中规定的投标人应尽的义务造成履约保证金被罚没的情况外 )一个月内退还（不计息）。 |
| 14 | 资金来源：预算资金 |
| ▲15 | 付款方式：合同签订后支付至合同总金额的50%，设备安装完成后支付至合同总金额的90%，验收合格后30个工作日内支付合同的剩余尾款。 |
| ▲16 | 服务期限：合同签订后（现场满足实施条件） 45日历天内完成供货及系统安装调试。 |
| 17 | 投标文件有效期：投标截止日起90天 |
| ▲18 | 中标服务费：1、根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额为基数，代理机构向中标人收取招标服务费。 费率 中标金额 货物招标 服务招标 工程招标 100万以下 1.5% 1.5% 1.0% 100～500万 1.1% 0.8% 0.7% 500～1000万 0.8% 0.45% 0.55% 1000～5000万 0.5% 0.25% 0.35% 5000万～1亿 0.25% 0.1% 0.2% 2、按照宁波市中介超市网就本项目竞报价格向中标人进行收取。此费用在中标通知书发出前缴纳。 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于“宁波市公安局江北分局执法办案管理中心智能化服务项目”的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

1、投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人（负责人）或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人（负责人）时，投标文件中必须提供法定代表人（负责人）身份证复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人（负责人）时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人（负责人）出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证复印件。

2、 根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与招标文件规定由法定代表人（负责人）签署的的文件材料具有同等效力。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

▲2、投标人若为经法人授权的分支机构的， 两家及以上投标人为同一单位的分支机构或子公司与同一单位具有隶属关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

▲ 3、多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲ 4、同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲5、投标方之间存在下列关联关系情形之一的，不得同时参加同一合同项下的项目投标：

（1）单位负责人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）有相互投资参股或管理与被管理的母子公司关系的供应商；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

▲6、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲7、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；

（九）质疑和投诉

1、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4、根据中国人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法第二章第十条规定，投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑只能一次性提出。

（十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## （三）招标文件的澄清与修改

## 1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

## 2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

## 3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准

## 4、澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

## （四）对招标文件的异议

## 投标人如对招标文件有异议，应当在投标截止时间10日前，以书面形式向招标采购单位提出，投标人未按约定时间提出异议的，采购人或采购代理机构可以不接受异议。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由报价文件和技术商务文件组成。

1、报价文件包括以下内容：

（1）投标函（格式一）；

（2）开标一览表（格式二）；

（3）投标报价明细表（格式三）

（4）中小企业声明函（格式四）。

（5）残疾人福利性单位声明函如适用（格式五）；

2、技术商务文件包括以下内容：

（1）投标声明书（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）供应商资格声明函（格式见第六章 投标文件格式）

（3）营业执照副本复印件、资质证书副本（全本）的复印件；

（4）法定代表人（负责人）身份证明书或附有法定代表人（负责人）身份证明书的法定代表人授权委托书（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）拟派项目负责人简历表（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）拟投入的人员配备情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（8）招标需求响应表（格式见第六章 投标文件格式）；

（9）采购设备清单响应表（格式见第六章 投标文件格式）

（10）服务方案：提供实施及对工期、质量的安排，安装、调试、验收的方案（格式自拟）；

（11）质量建设目标及成果质量保障措施（格式自拟）；

（12）投标人实力（格式自拟）；

（13）投标人同类项目业绩（格式见第六章 投标文件格式）；

（14）其他投标人认为需要提交的商务技术资料。

▲注：技术商务文件中不能出现报价。

# 上述组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，应统一按本招标书的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2、投标报价是履行合同的最终价格：须包含本项目采购范围中的采购范围中的软件平台制作、人员费用、设备采购、运输、装卸、税金、保险、指导安装、软件及设备调试、验收取证、技术培训、售后服务、提交相应技术资料、返工、税费、合理利润、中标服务费等的一切为完成本项目的费用。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金：本项目无保证金

# （六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按技术商务文件、报价文件正本各1份，副本各 4份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。联合体投标的，投标文件除联合体协议书须联合体双方盖章外，其余招标文件要求投标人盖章处只需联合体的牵头人盖章。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应将技术商务文件、报价文件分别密封在不同的包封内，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务文件/报价文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

特别提醒：为了响应国家电子招投标，提高评标工作效率；也为了对招标投标过程中相关资料进行高效的档案管理，招标人要求各投标单位提交和书面投标文件正本相一致的电子扫描件（带公章扫描件）1份放入报价文件包封中。（如果没有提供电子扫描件，不做为废标的依据）

2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

评审时如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

## 未按照招标文件的要求密封、签署、盖章的；

## 不具备招标文件中规定资格要求的；

## 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

## 带“▲”的款项不能满足招标文件要求的；

## 投标文件附有招标人不能接受的条件；

## 经评标委员会评审技术方案不可行的；

## 评委会一致认为报价明显不合理的；

## 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时核验、签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序

1、开标会由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

2、提请供应商代表或公证人员查验投标文件密封情况并签名确认；

3、当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的技术商务文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还供应商代表。

4、技术商务评审结束后，主持人宣告技术商务评审无效供应商名称及理由，有效供应商的技术商务得分情况，无效供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；

5、拆封供应商报价文件，宣读《开标一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购单位最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

五、评标

（一）组建评标委员会

采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

7、评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）评标委员评审程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。 采购单位、经其书面授权的采购单位代表或经其书面授权的评审小组按中标候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的中标供应商。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购单位有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、评标办法。本项目评标办法是 综合评估法  ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、采购方式变更

至投标截止时间或在评审期间，出现参与投标或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标采购单位有权全部或部分终止招标。经相关政府采购管理部门批准，招标采购单位可以按照原招标文件确定的采购方式进行，或者改用竞争性谈判或者单一来源方式采购。

七、定标

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

6、中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

7、中标公告期限为1个工作日。

8、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

9、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

10、若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

八、合同授予

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

4、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。（二）履约保证金

1.中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。并保证按照投标承诺及时签订合同并履约，若违背承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理并按约定承但违约责任。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

九、特别说明

1、采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

3、本采购文件解释权归采购单位。

4、本次招标的招标代理服务费由中标人支付。

十、补充说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

1、参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

3、对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6％-10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

4、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％-3％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

5、如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

6、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四章  评标办法及评分标准

（综合评分法）

# 本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法评，采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程

1. 初步审查

初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的技术商务得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总技术商务得分和报价得分。

4. 推荐中标候选人原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

5.中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

- 评分细则

| 评分因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格分(10分) | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为投标报价×[1-小微企业价格扣除优惠值6％（如有）]，评标基准价的得满分30分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×10％×100。 注：报价得分小数点后保留2位数。 |
| 资信技术商务分（90分） | 总体实施方案（10分） | （1）总体实施方案编制的科学性、合理性、规范性的得5-0分 （2）投标人提供的对本项目工期、质量的安排，安装、调试、验收的方案和措施得5-0分 |
|  | 总体设计方案（10分） | （1）根据投标人提供的设计方案是否能体现软件实现功能及软硬件结合实现的功能整体思路得5-0分 （2）根据投标人提供的设计方案是否能保证软件与浙江省执法办案综合应用系统（二期）平台进行无缝对接的得5-0分 |
|  | 技术参数响应（15分） | 评委根据投标人所提供的产品技术参数进行评审，根据产品技术参数和功能技术规格需求的情况打分，满分15分。 对照“第二章招标需求：主要设备清单”中产品各参数要求，每负偏离一项带“★”指标的，每条扣1分；每负偏离一条不带“★”的，每条扣0.5分，扣完为止。 注：主要设备清单中需提供证明材料的条款，投标人如满足须后附证明材料，否则评分细则“技术参数响应”中按照负偏离计算。 |
|  | 项目难点、关键点的建议（6分） | 投标人对本项目的难点及关键点的应对方案是否分析清晰、到位，建议及措施是否合理、有效、可操作性。 （1）根据投标人对本项目的难点及关键点的应对方案是否分析清晰、到位的得3-0分 （2）根据投标人对本项目的难点及关键点的建议及措施是否合理、有效、可操作性的得3-0分 |
|  | 项目管理机构人员配备计划（10分） | （1）根据本项目的服务内容和要求，建立的项目管理组织机构或体系是否合理、切合实际，组织分工是否明确，且是否能满足本项目服务要求的得5-0分 （2）项目管理班子成员和一线作业人员的人数配备是否能满足本项目服务要求的得5-0分 |
|  | 售后服务承诺（3分） | 根据投标人提供的售后服务内容及措施得3-0分 |
|  | 应急处置方案（4分） | 根据投标人按照本项目实际情况提供的应急处置方案（包含信息安全处置）进行评议得4-0分 |
|  | 技术培训 （3分） | 投标人为用户提供适当的培训方案，使得用户能够胜任本次采购设备的使用和日常管理维护。提供完整的培训方案，提供完整的培训资料的得3-0分 |
|  | 履约能力 （4分） | 1、投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每具有一项得1分，最高得3分。 2、投标人具备有效期内的软件企业证书，得1分； （投标文件中须提供相关证件原件扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。） |
|  | 项目人员实力（3分） | 拟投入本项目人员具备信息系统项目管理师或具备PMP认证证书的，每提供1人得1分，满分3分（投标文件中须提供相关证件原件扫描件并加盖投标人公章，原件备查） |
|  | 同类项目业绩（3分） | 自2017年1月1日至今（以合同签订日为准），投标人实施过或正在实施的具有同类业绩项目，每具有一个得1分，满分3分。 （投标文件中须同时提供相关合同、中标通知书及验收报告原件扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分，原件备查） |
|  | 系统演示（18分） | 各投标人针对本项目的公安机关办案区管控软件进行现场功能演示，给予评分（演示时间不超过10分钟）： 1、系统演示人员信息登记功能，可读取人员的身份证号、姓名等基本信息，进行页面填充得3-0分。 2、系统演示随身物品柜分配功能，可根据当事人的随身物品数量、大小选择大、中、小类型的柜子分配给当事人存放随身物品，做到物品信息单点录入，多点应用，减少重复录入得3-0分。 3、系统演示电子台账功能，系统可对嫌疑人信息、物品登记图片、活动轨迹等数据统一生成电子台账即人员登记表得3-0分。 4、系统演示智能尿检客户端功能，可读取人员手环，自动将人员信息填充至检测报告书，并能在页面上点击拍照按钮将此次尿检结果存证保存；完成嫌疑人和民警的电子签字和捺印，完善公安尿检管理工作得3-0分。 5、在民警使用的笔录软件中实现同步刻录功能，自动调用笔录相关信息，根据民警的开始、结束指令，同步刻录询（讯）问全过程音视频内容得3-0分。 6、系统演示审讯时远程示证功能，利用高清探头及远程网络进行远程示证，并能自动调用物品入库登记时拍摄的照片进行图片示证得3-0分。 注：1、开标现场只提供投影设备，其他所需演示设备投标人自备，演示环境由投标人自已搭建，每个投标人讲解、演示时间不超过10分钟。 2、演示形式不限 |
|  | 节能环保（1分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

# 第五章  合同条款（样本）

合同编号：

甲方：  宁波市公安局江北分局

乙方：

通过公开招投标方式落实实施单位，经政府采购后确认为宁波市公安局江北分局执法办案管理中心智能化服务项目的中标方。现根据《合同法》和招标文件相关规定，甲、乙双方在平等的基础上经充分协商，达成如下协议：

- 采购内容：

采购内容：宁波市公安局江北分局大数据侦查实战中心智能化服务

合同金额：本合同金额为：报价（大写）：________ 元（￥______________元）人民币。

1、本价格须包含本项目采购范围中的软件平台制作、人员费用、设备采购、运输、装卸、税金、保险、指导安装、软件及设备调试、验收取证、技术培训、售后服务、提交相应技术资料、返工、税费、合理利润、中标服务费等的一切为完成本项目的费用。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 付款方式：合同签订后支付至合同总金额的50%，设备安装完成后支付至合同总金额的90%，验收合格后30个工作日内支付合同的剩余尾款。

- 服务期限：合同签订后（现场满足实施条件） 45日历天内完成供货及系统安装调试。质量保证期：本项目软件质保期为贰年、硬件设备质保期为壹年。质保期内如出现系统设备故障（除人为原因造成外）中标供应商无条件免费维修；质保期外，中标供应商提供有偿的终身维修服务。

- 转包或分包：

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

- 知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 人员要求

- 乙方拟派项目经理姓名：                ，

- 履约保证金

- 合同金额的5％计收。

- 履约保证金形式：                。

- 履约保证金收取：                。

- 履约保证金退还：于合同履行完毕后(除违反招标文件中规定的投标人应尽的义务造成履约保证金被罚没的情况外 )一个月内退还（不计息）。

- 验收

按照乙方提供的投标文件及乙方和甲方签订的政府采购合同为标准进行验收。

十、税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一：附则

- 因自然灾害等不可抗力因素造成本合同经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

- 本合同招标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

- 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

- 乙方提供的成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

（5）如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

（6）在质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（7）未尽事宜，甲、乙双方协商解决，并作出书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

十二、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。经甲、乙双方盖章及法定代表人（负责人）或授权人签字后生效。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件/技术商务文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

投标单位全称（公章）

年  月  日

二、投标文件封面格式

正本/副本

报价文件/技术商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标单位全称（盖章）

年  月  日

三、报价文件格式

（1）投标函（格式一）；

（2）开标一览表（格式二）；

（3）投标报价明细表（格式三）

（4）中小企业声明函（格式四）。

（5）残疾人福利性单位声明函如适用（格式五）；

格式一

投 标 函

致：              （招标采购单位名称）：

根据贵方为                                           项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：              ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                         （投标人名称）提交技术商务文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

格式二

开标一览表

招标编号：

项目名称：

| 采购内容 | 投标总报价（元） |
| --- | --- |
| 执法办案管理中心智能化服务 | 大写： 小写： |
| 投标声明 | 若无填“/”即可 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

格式三

投标报价明细表

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 系统名称 | 采购名称 | 数量 | 单位 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公安机关办案区管控软件 | 基础模块 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 人员定位模块 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 智能分配 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 办案区预警 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 同步刻录 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 物证中心智能化管控软件 | 智能示证 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 可视分机 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 智能存取管理设备（随身物品单面管理类嵌入式软件） | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 智能存取管理设备（随身物品单面管理类嵌入式软件） | 3 | 个 |  |  |
| 6 | 签名数位板 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 网络摄像机 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 信息登记拼接桌 | 1 | 张 |  |  |
| 9 | 手持式金属探测器 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 额温枪 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 智能电子防拆腕带 | 50 | 个 |  |  |
| 12 | 标准化信息采集系统硬件 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 智能询讯问专用终端 | 4 | 张 |  |  |
| 14 | 讯（询）问椅 | 2 | 张 |  |  |
| 15 | 带秒温湿度显示屏 | 11 | 个 |  |  |
| 16 | LED显示屏 | 11 | 个 |  |  |
| 17 | 带秒温湿度显示屏 | 1 | 个 |  |  |
| 18 | LED显示屏 | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 窗口对讲机 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 带秒温湿度显示屏 | 2 | 个 |  |  |
| 21 | LED显示屏 | 2 | 个 |  |  |
| 22 | 多通道音频采集器 | 1 | 套 |  |  |
| 23 | 带秒温湿度显示屏 | 1 | 个 |  |  |
| 24 | LED显示屏 | 1 | 个 |  |  |
| 25 | 喇叭 | 2 | 个 |  |  |
| 26 | 功放 | 1 | 个 |  |  |
| 27 | 拾音器 | 1 | 个 |  |  |
| 28 | 电视机 | 1 | 台 |  |  |
| 29 | 带秒温湿度显示屏 | 1 | 个 |  |  |
| 30 | 成品坐凳 | 7 | 张 |  |  |
| 31 | 成品坐凳 | 15 | 张 |  |  |
| 32 | 成品坐凳 | 1 | 张 |  |  |
| 33 | 成品坐凳 | 3 | 张 |  |  |
| 34 | 候问床 | 4 | 张 |  |  |
| 35 | IP网络地址盒 | 1 | 个 |  |  |
| 36 | RUK网络读卡器 | 6 | 个 |  |  |
| 37 | 集成看管台 | 3 | 张 |  |  |
| 38 | LED显示屏 | 17 | 张 |  |  |
| 39 | 智能尿检一体机（智能尿检嵌入式软件） | 1 | 个 |  |  |
| 40 | 感应洗手盆 | 1 | 个 |  |  |
| 41 | 服务器 | 1 | 台 |  |  |
| 42 | 光盘打印刻录一体机 | 1 | 台 |  |  |
| 43 | 服务器 | 1 | 台 |  |  |
| 44 | RFID定位器 | 46 | 套 |  |  |
| 45 | 46寸LCD液晶拼接大屏 | 9 | 块 |  |  |
| 46 | LCD拼接屏支架 | 9 | ㎡ |  |  |
| 47 | 大屏线缆 | 9 | 条 |  |  |
| 48 | 视频综合平台一体机 | 1 | 台 |  |  |
| 49 | DVI-HDMI转接器 | 3 | 台 |  |  |
| 52 | 智能案卷柜（智能案卷管理嵌入式软件） | 3 | 个 |  |  |
| 51 | 智能案卷柜（智能案卷管理嵌入式软件） | 6 | 个 |  |  |
| 52 | 智能案卷柜（智能案卷管理嵌入式软件） | 6 | 个 |  |  |
| 53 | 手持式条码扫描器 | 1 | 个 |  |  |
| 54 | 条码打印机 | 1 | 个 |  |  |
| 55 | 发卡器 | 1 | 个 |  |  |
| 56 | 货架 | 20 | 个 |  |  |
| 57 | 货架 | 15 | 个 |  |  |
| 58 | 保险箱 | 2 | 个 |  |  |
| 59 | 防磁柜 | 2 | 个 |  |  |
| 60 | 毒品柜 | 1 | 个 |  |  |
| 61 | 示证台 | 1 | 个 |  |  |
| 62 | 电视机 | 1 | 台 |  |  |
| 63 | 电视机 | 4 | 台 |  |  |
| 64 | 电视机 | 1 | 台 |  |  |
| 65 | 电视机 | 1 | 台 |  |  |
| 66 | IP网络拨号式高级主机 | 1 | 个 |  |  |
| 一、入侵报警系统 | / | / |
| 报警设备 | / | / |
| 1 | 吸顶式双鉴探测器 | 3 | 个 |  |  |
| 2 | 单防区管理模块 | 3 | 个 |  |  |
| 3 | 防区键盘 | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 声光报警器 | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 8防区键盘 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 报警按钮 | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 报警键盘 | 2 | 个 |  |  |
| 8 | 声光报警器 | 2 | 个 |  |  |
| 9 | 稳压开关电源 | 1 | 个 |  |  |
| 控制中心设备 | / | / |
| 1 | 报警通信主机 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 电源 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 报警键盘 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 管理软件 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 管理电脑 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 二、综合布线系统 | / | / |
| 工作区子系统 | / | / |
| 1 | 六类非屏蔽模块 | 255 | 个 |  |  |
| 2 | 单孔墙插面板 | 14 | 个 |  |  |
| 3 | 双孔墙插面板 | 28 | 个 |  |  |
| 4 | 地插面板 | 104 | 个 |  |  |
| 水平区子系统 | / | / |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 42 | 箱 |  |  |
| 管理区子系统 | / | / |
| 1 | 24口六类配线架 | 12 | 个 |  |  |
| 2 | 理线架 | 12 | 个 |  |  |
| 3 | 100对110配线架（含耦合器） | 1 | 个 |  |  |
| 4 | RJ11-RJ45跳线 | 57 | 根 |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽跳线 | 208 | 根 |  |  |
| 三、计算机网络系统 | / | / |
| 外网 | / | / |
| 1 | 24口千兆接入交换机 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 防火墙路由器 | 1 | 台 |  |  |
| 公安网 | / | / |
| 1 | 48口千兆接入交换机 | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 核心交换机主机 | 1 | 台 |  |  |
| 政务网 | / | / |
| 1 | 24口千兆接入交换机 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 48口千兆接入交换机 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 核心交换机主机 | 1 | 台 |  |  |
| 三、USP及防雷接地系统 | / | / |
| usp系统 | / | / |
| 1 | UPS主机 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 电池 | 32 | 节 |  |  |
| 3 | 电池柜 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | UPS配电箱 | 1 | 套 |  |  |
| 防雷系统 | / | / |
| 1 | 三相电源防雷模块 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 二合一网络防雷器 | 4 | 套 |  |  |
| 3 | 电源防雷插座 | 5 | 套 |  |  |
| 接地系统（22千米） | / | / |
| 1 | 30mm*3mm紫铜排 | 22 | M |  |  |
| 2 | 6mm多股铜芯线 | 44 | M |  |  |
| 3 | 汇流排 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 其它辅材（焊料、防腐、紧固件、支撑件、绝缘胶木板.....等） | 1 | 套 |  |  |
| 五、办案区辅助设备 | / | / |
| 1 | 32路网络硬盘录像机（人脸存储） | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 声光报警器 | 2 | 个 |  |  |
| 一、计算机信息网络 | / | / |
| 1 | 24口核心交换机 | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 24口千兆交换机 | 7 | 台 |  |  |
| 3 | 24口六类配线架 | 10 | 个 |  |  |
| 4 | 理线架 | 12 | 个 |  |  |
| 5 | 千兆多模光模块 | 20 | 个 |  |  |
| 6 | LC多模OM3光纤尾纤 | 20 | 条 |  |  |
| 7 | 24/48口光纤配线架 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 光纤熔接费 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 电话程控交换机 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 智能远程控制模块 | 3 | 套 |  |  |
| 11 | 六类非屏蔽模块 | 102 | 个 |  |  |
| 12 | 双孔墙插面板 | 7 | 个 |  |  |
| 13 | 单孔墙插面板 | 8 | 个 |  |  |
| 14 | 地插面板 | 37 | 个 |  |  |
| 15 | PDU | 8 | 个 |  |  |
| 16 | 专业电源 | 9 | 台 |  |  |
| 17 | 专用电源 | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 专用电源 | 6 | 台 |  |  |
| 19 | 配电箱 | 4 | 台 |  |  |
| 20 | 机柜 | 2 | 个 |  |  |
| 二、综合布线 | / | / |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 30 | 箱 |  |  |
| 2 | 六类非屏蔽跳线（2米） | 160 | 根 |  |  |
| 3 | 电源线（RVV2*1) | 2100 | 米 |  |  |
| 4 | 屏蔽线（RVVP4*1) | 200 | 米 |  |  |
| 5 | 25对电话电缆 | 100 | 米 |  |  |
| 6 | 光纤 | 200 | 米 |  |  |
| 7 | 光纤辅材 | 1 | 米 |  |  |
| 8 | 配管 | 2150 | 米 |  |  |
| 总计（元）： |  |

注：1、投标总报价超过总控制价的作无效标处理。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

格式四

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）” “由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，供应商才算小微企业，才能享受评标标准里的价格扣除优惠。

格式五：

残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

填写说明：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

四、技术商务文件格式

（1）投标声明书（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）供应商资格声明函（格式见第六章 投标文件格式）

（3）营业执照副本复印件、资质证书副本（全本）的复印件；

（4）法定代表人（负责人）身份证明书或附有法定代表人（负责人）身份证明书的法定代表人授权委托书（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）拟派项目负责人简历表（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）拟投入的人员配备情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（8）招标需求响应表（格式见第六章 投标文件格式）；

（9）采购设备清单响应表（格式见第六章 投标文件格式）

（10）服务方案：提供实施及对工期、质量的安排，安装、调试、验收的方案（格式自拟）；

（11）质量建设目标及成果质量保障措施（格式自拟）；

（12）投标人实力（格式自拟）；

（13）投标人同类项目业绩（格式见第六章 投标文件格式）；

（14）其他投标人认为需要提交的商务技术资料。

格式六

投标声明书

致：	（招标采购单位名称）

（投标人名称）    系中华人民共和国合法企业，经营地址         	。

我    （姓名）系			（投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的            项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方符合采购文件规定的投标人基本资格条件；

4.我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

_

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

格式七

供应商资格声明函

致：（采购人）

关于贵方对采购编号为        的                     （项目名称）  发出的投标邀请，本单位申明如下：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标供应商盖章：                         （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

格式八

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：        职务：

本人系<投标人名称>的法定代表人（负责人）。为你单位组织的招标编号为的政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人（负责人）身份证复印件※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

签署日期：    年   月    日

说明：法定代表人（负责人）参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

法定代表人授权委托书

致：              （招标采购单位名称） ：

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加   ABC单位XYZ采购          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（负责人）签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

格式九

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人（负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 高级职称 |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  | 中级职称 |  |
| 注册资金 |  |  | 各类注册人员 |  |
| 基本帐户开户银行 |  |
| 基本帐户帐号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照或事业单位法人证书副本（全本）的复印件、基本账户开户许可证或基本户开户行出具的基本存款信息的复印件。上述所有执照、证书复印件均应加盖投标人单位章。

格式十

招标需求响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 简要内容 | 实际偏离的具体内容 |  |

注：针对招标文件“第二章  招标需求”及招标文件中“▲”条款，投标人须全部响应或正偏离，否则作无效标处理。如有正偏离，请填写具体解释。如未偏离，在“偏离情况”处填写“全部响应”即可。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

格式十一：

采购设备清单响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 系统名称 | 采购名称 | 技术参数 | 投标参数 | 偏离情况（正偏离/响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公安机关办案区管控软件 | 基础模块 | 1、人员信息登记：对入所人员的基本信息，入所原因等进行登记，支持读取身份证信息； 2、人身安全检查登记：对人身安全检查情况信息进行登记； 3、随身物品管理：对嫌疑人的随身物品进行拍照登记管理； 4、出所管理：对嫌疑人出所进行审批管理，并对出所人员物品进行拍照。； 5、轨迹管理：可对办案区人员活动情况进行登记管理； 6、电子台账：系统对嫌疑人信息、安全检查情况、物品信息、活动根轨迹等数据统一生成办案区人员信息登记表。 |  |  |
|  |  | 人员定位模块 | 通过定位引擎，实现人员室内定位；自动记录办案区人员登记表中人员的活动轨迹。 |  |  |
|  |  | 智能分配 | 1，等候室智能分配，系统根据各等候室的人员数量、性别、是否同案等条件，为人员分配到最合适的等候室。 2，审讯室智能分配，根据询\讯问室的使用情况、办案区人员性质等对审讯室进行合理分配。 |  |  |
|  |  | 办案区预警 | 24小时未出所预警，防脱逃预警等 |  |  |
|  |  | 同步刻录 | 1、刻录设备集成； 2、刻录参数设置：包括刻录文件路径设置、刻录封面字段设置、刻录封面文件位置设置、刻录时间限制、刻录光盘份数、刻录监控设备配置等； 3、刻录封面设置：对刻录光盘封面的设置，设置封面图片、封面文字信息。 4、刻录任务管理：查看已经刻录过的任务，包括刻录时间、刻录人、案件编号、人员编号、刻录单位、刻录状态等信息，还可以选择重新刻录。5.以上功能需在省厅笔录系统中实现。 |  |  |
| 2 | 物证中心智能化管控软件 | 智能示证 | 1、民警在笔录时发起示证请求，包括案件和物证信息。 2、物证室值班民警从系统提示的指定位置，将物证取出，放置在示证台。 3、笔录软件显示示证台上的物品视频，嫌疑人侧的显示屏显示此内容。 |  |  |
| 3 | 可视分机 | 标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 输出频率：20 Hz～20K Hz 谐波失真：< 0.5% 信噪比：≥ 90dB 扬声器功率：5W MIC输入灵敏度：10mV 音频码流：16Kb～192Kb 录音输出电平(峰峰值)：< 3V 联动输出极点负载：24V/3A 摄像头：≥500万像素 视频码流：512Kb～4Mb 功耗：< 6W 工作电压：DC12V～24V 工作温度：-20℃-60℃ 工作湿度：10% ～ 90% |  |  |
| 4 | 智能存取管理设备（随身物品单面管理类嵌入式软件） | 功能：单向随身物品存取设备，通过物品智能存取管理设备，规范执法对象随身物品存取，能够实现与办案区系统无缝对接，全面实现软、硬件与人、案、物集成关联。 1.主柜参数：约长900mm，宽500mm，高1980mm； 2.工控机：数量：≥2个； 3.配置：≥i5CPU；≥120G固态硬盘；≥4G内存； 4.工作电压：DC12V-5A；8口交换机、喇叭、物品柜主柜柜体、控制盒、电控锁微型计算机等集成； 5.内嵌22L的存储盒共2个,单面开启，带门控系统。 6.取物口：承重力≤30Kg； 7.工作方式：自动推拉；设计方式：隐藏式设计；集成签字屏：尺寸：≥5寸；集成捺印设备：电子捺印； 8.储物盒：内嵌22L储物盒2个、材质：PPC； |  |  |
| 5 | 智能存取管理设备（随身物品单面管理类嵌入式软件） | 功能：单向随身物品存取设备，通过物品智能存取管理设备，规范执法对象随身物品存取，能够实现与办案区系统无缝对接，全面实现软、硬件与人、案、物集成关联。 1.副柜参数：约长960mm，宽500mm，高1980mm； 2.共16个柜门，内嵌12L存储盒10个、22L的存储盒6个； 3.单面开启，带门控系统。 |  |  |
| 6 | 签名数位板 | 尺寸：约161.43x174.37x10.85mm，主机重量：约0.279kg，工作温度及湿度：5至40摄氏度；湿度：30%至80%RH(无结露)，存储温度及湿度：-20至60摄氏度；湿度：30%至90%RH (无结露)，通信接口：USB类型A、miniB，接口连接线：定制mini USB线，功耗：最高1.0W，显示面板：FSTN正面反射式，屏幕尺寸：≥4.5inch，像素点距：0.30(水平)*0.30（垂直）mm，视角 @ CR>=10 (水平/垂直)；数位板活动区域：95.985 x 59.985 mm；分辨率：2540 lpi 或 0.01 mm/点 |  |  |
| 7 | 网络摄像机 | 1/2.8" CMOS，≥300万，12mm镜头，DC12V / PoE(802.3af)，IP66，背光补偿，数字宽动态，ROI，IK10 |  |  |
| 8 | 信息登记拼接桌 | 1.尺寸：约785mm*690mm*640mm； 2.材质：2.0冷轧钢板，钣金定制 ，集成RFID读卡器：完全支持uem4100兼容格式ID卡(64bits,Manchester编码)；产品尺寸约96mm×61mm。 3.二代证读卡器：采用USB接口，无需外接电源，可直接使用。随机阅读软件自动设置通讯口和通讯参数，自动找卡和读卡采集人员信息。 |  |  |
| 9 | 手持式金属探测器 | 功能：通过金属探测仪对执法对象进行人身安全检查，防止夹带金属物品进入执法办案功能区。 参数：采用智能节能技术，可连续工作超40个小时，低电量自动告警，测距大于9CM。 |  |  |
| 10 | 额温枪 | 正常使用条件：环境温度：10-40℃；相对湿度≤85%； 电源电压：DC3V； 尺寸：约155*100*40mm； 测量范围：体温：32-42.9℃；表面模式：0-60℃； 功耗≤150mW； 测量距离：3-5cm； |  |  |
| 11 | 智能电子防拆腕带 | 1.识别距离：0~150米； 2.识别速度：120公里/小时； 3.识别能力：具备200张/秒的防冲突性能； 4.识别方式：全向识别； 5.工作频段：2.4GHz&有源125KHz&13.56M； 6.通讯速率：250Kb/s、1Mb/s、2Mb/s； 7.通信机制 ：基于时分多址和码分多址同步通信机制； 8.电池配置： 容量：550mAh； 使用寿命 ：1~1.5 年，使用授权密钥可更换电池； 9.腕带材质 ：TPSIV+ABS材质； 10.环境特性 ：工作温度－40℃ ～85℃ ，工作湿度＜95％； 11.防水等级 ：IP68； 12.尺寸 ：约15.14×45.90×280mm； 13.重量 ：约55.6g； |  |  |
| 12 | 标准化信息采集系统硬件 | 参数：含系统软件。集成计算机、摄像头、指掌纹采集仪、二代身份证阅读器、条形码阅读器、足迹仪等；≥21.5＂正屏液晶显示器集成于桌面上；支持无线及有线两种方式控制摄像头升降的内嵌专用支架；含指掌纹或指纹操作；商用台式机:≥i5-6500 ,≥4G内存,≥1T硬盘；≥500万高清摄像头，通用USB2.0口； |  |  |
| 13 | 智能询讯问专用终端 | 功能： 1.内置终端软件实现自助播报执法对象权利义务告知。 2.集成所有案件类型电子笔录审讯提纲方便民警快速办案、与同步刻录系统无缝对接，可刻录案件审讯信息等。 3.具有语音播报功能，内容包括笔录制作流程、权利义务告知阅读等。 ★4. 具有对讲功能（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）支持与看守区主机进行语音通话互动。 5. 设备安装电子笔录软件，民警可根据需要选择适用的笔录方案模板。 参数： 1、设备配置工控机，CPU： ≥i5；硬盘： ≥120G固态硬盘；内存：≥ 4G内存；显卡：≥2G显存独立显卡；支持系统：win7/win8/win10； ★2. 配有主、副两面显示屏，主屏分辨率≥1920×1080像素，副屏分辨率≥1280×800。 3.激光打印模块：A4 幅面;高达18页/分钟;内存： ≥2MB；接口：高速USB 2.0端口；容量： ≥150页 4.对讲装置： 1080P高清视频、可弱光补偿，采用铝合金面板，含ABS防火安装底盒；网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP；音频采样率：16K～48K Hz；音频模式：16位立体声CD音质；广播音频格式：MP3、WAV。 5.对讲分机接口通讯：网络通讯；USB接口：分内外网，内网传输数据，充电接口：USB型接口 6.摄像装置： ≥200万像素；分辨率： ≥1080P ★7.具有探照灯功能（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）能支持特殊案件办理。 ★8.设备应具有监控功能，可支持对办案人员工作情况进行监控。（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ★9.设备配有电子笔录软件，支持办案人员针对不同案件进行笔录模板选择。（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 10.一体化签字屏：屏幕尺寸：≥10.1"；屏幕类型：TFT LCD；显示比例：16:9；有效区域：216.96 X135.6(mm)；分辨率：1280*800；像素点尺寸：0.1695 X 0.1695(mm)；亮度：200；对比度：800:1 |  |  |
| 14 | 讯（询）问椅 | 功能：讯（询）问椅，阿基里斯皮，手部采用U型锁约束，胸部及腰部以约束带束缚；腿部以环形脚踏锁带手脚铐，控制嫌疑人。 参数：尺寸约700mm*720mm*700mm； ★椅凳类强度和耐久性满足：座面冲击试验（180mm，冲击10次）、椅背冲击试验（210mm，冲击10次）条件下，零部件应无断裂或不严重影响使用（提供检测报告并加盖公章） |  |  |
| 15 | 带秒温湿度显示屏 | 显示范围：温度：-9℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 测量精度 ：＜±1℃ ，湿度＜ ±3%RH 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 供电电压： AC 100V～260V 外部接口：485接口 |  |  |
| 16 | LED显示屏 | 功能：通过与智能防拆电子腕带相关联，LED显示屏可以显示执法对象在办案区的状态。 参数：LED屏显：304*152，尺寸：约650*200*50mm；内扫描16扫，亚克力材质，双色显示。 |  |  |
| 17 | 带秒温湿度显示屏 | 显示范围：温度：-9℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 测量精度 ：＜±1℃ ，湿度＜ ±3%RH 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 供电电压： AC 100V～260V 外部接口：485接口 |  |  |
| 18 | LED显示屏 | 功能：通过与智能防拆电子腕带相关联，LED显示屏可以显示执法对象在办案区的状态。 参数：LED屏显：304*152，尺寸：约650*200*50mm；内扫描16扫，亚克力材质，双色显示。 |  |  |
| 19 | 窗口对讲机 | 工作电压 (V)： DC18V 工作电流 (mA)：500mA MAX 输出功率 (W)：2W+2W 话筒灵敏度：-46dB±2dB 20Hz~16KHz 不失真频率：100Hz~4KHz 不失真频率：100Hz~4KHz 材质与工艺：优质铝合金 外形尺寸（mm）主机 约13*10*10cm 分机：约14*10*5.4cm |  |  |
| 20 | 带秒温湿度显示屏 | 显示范围：温度：-9℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 测量精度 ：＜±1℃ ，湿度＜ ±3%RH 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 供电电压： AC 100V～260V 外部接口：485接口 |  |  |
| 21 | LED显示屏 | 功能：通过与智能防拆电子腕带相关联，LED显示屏可以显示执法对象在办案区的状态。 参数：LED屏显：304*152，尺寸：约650*200*50mm；内扫描16扫，亚克力材质，双色显示。 |  |  |
| 22 | 多通道音频采集器 | 盘型麦克风阵列：多通道、高品质录音，360°拾音，有效拾音距离为1到2米，排除相互之间及环境其他噪音的干扰，保证语音信息清晰、有效。 线性麦克风阵列：±12.5°拾音，有效拾音距离为2到3米，最da可达6米。排除相互之间及环境其他噪音的干扰，保证语音信息清晰、有效 |  |  |
| 23 | 带秒温湿度显示屏 | 显示范围：温度：-9℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 测量精度 ：＜±1℃ ，湿度＜ ±3%RH 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 供电电压： AC 100V～260V 外部接口：485接口 |  |  |
| 24 | LED显示屏 | 功能：通过与智能防拆电子腕带相关联，LED显示屏可以显示执法对象在办案区的状态。 参数：LED屏显：304*152，尺寸：约650*200*50mm；内扫描16扫，亚克力材质，双色显示。 |  |  |
| 25 | 喇叭 | 低音：5.25"聚丙烯振膜，橡胶折环，12oz磁钢，25mm（1"）音圈。 高音：天然蚕丝球顶音膜，25mm（1"）音圈 ，磁液冷却，钕铁硼磁钢。 分频器：改性酚醛树脂PCB板，-12dB/Oct低通滤波器，-12dB/Oct高通滤波器，高音PTC过载保护。 谐振频率：65Hz 频率响应：50Hz-20KHz 灵敏度：86dB/W/M 推荐功放功率：10-80W 阻抗：8Ω |  |  |
| 26 | 功放 | 额定电压 12-18V 额定功率 20*2+40W 额定频率 20-20KHZ 失真率 0.4% 信噪比 80DB 阻抗 4-8欧 功放类型 HIFI功放 材质 铝合金 |  |  |
| 27 | 拾音器 | 拾音范围 5-150平方米 音频传输距离 3000米 灵敏度 -30dB 频率响应 100Hz～16KHz 指向特性 全指向性 信噪比 80dB（1米40 dB音源SPL）50dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压 120dB SPL（1KHz，THD 1%） 输出阻抗 最大600欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp 信号处理电路 ANC环境噪声消除技术，AGC处理技术 传输线缆 3芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆 电源电压 直流稳压电源DC 12V 电源电流 60mA 工作环境温度 0℃～50℃ |  |  |
| 28 | 电视机 | 屏幕尺寸：≥58英寸；屏幕分辨率：超高清4K；操作系统：安卓；运行内存：≥1.5GB；存储内存：≥8GB；主机尺寸（含底座宽*高*厚）：约1292x814x226；安装孔距：约400*200；支持格式（高清）：≥2160p；屏幕比例：16:9；能效等级：三级能效；连接方式：支持有线&无线 |  |  |
| 29 | 带秒温湿度显示屏 | 显示范围：温度：-9℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 测量精度 ：＜±1℃ ，湿度＜ ±3%RH 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 供电电压： AC 100V～260V 外部接口：485接口 |  |  |
| 30 | 成品坐凳 | 功能：钣金坐凳，2人位，不带侧板。 参数：材质：2.0冷轧钢板，2人座位尺寸：约420mm高*800mm长*420mm宽； |  |  |
| 31 | 成品坐凳 | 功能：钣金坐凳，2人位，带侧板。 参数：材质：2.0冷轧钢板，2人座位尺寸：约420mm高*800mm长*420mm宽；侧板材质：20mm黑胡桃木，侧板方向：一左一右(两块)； |  |  |
| 32 | 成品坐凳 | 功能：钣金坐凳，1人位，不带侧板。 参数：材质：2.0冷轧钢板，1人座位尺寸：约420mm高*400mm长*420mm宽； |  |  |
| 33 | 成品坐凳 | 功能：钣金坐凳,转角位。 参数：材质：2.0冷轧钢板，钣金坐凳转角尺寸：约420mm高*500mm长*500mm宽。 |  |  |
| 34 | 候问床 | 可拼接，集成手铐位 1.材质：2.0冷轧钢板/镀锌板； 2.侧板材质：实木；厚度：20mm； 3.尺寸：长约2040mm*宽约600mm*高约420mm； 4.使用环境：室内； |  |  |
| 35 | IP网络地址盒 | ;工作温度：-20℃ ～ +80℃;功耗：< 2W;网络接口：标准RJ45接口;输入电源：DC12V～18V;网络协议:TCP/IP、UDP、IGMP、RTP; |  |  |
| 36 | RUK网络读卡器 | 12V直流供电，最大工作负载电流<0.08A，支持点对点通讯线最大长度在50m~80m之间。感应离距离在0~10cm。 |  |  |
| 37 | 集成看管台 | 1、产品尺寸：长约3100mm*宽约700mm*高约750mm； 材质：2.0mm冷轧钢板/镀锌板；侧板材质：实木；侧板厚度：20mm； 2.亲情电话外壳材料：馈电电压：48-60V；馈电电流：15mA；输出阻抗：600欧姆；频率响应：300~3400Hz；线路输出音频信号电平：+2dB；环境噪声：小于等于100dB；失真度：小于等于2%；振铃声级：大于等于90dB； 3.网络读卡器通讯接口：读卡距离：有效距离3cm以上；供电：直流5V供电，功耗少于300MA；工作温度：-15～75℃，储藏温度：-25～85℃；数量：2个； 4、报警主机：采用≥10.2英寸触摸显示屏，1080P高清视频；摄像头：不低于500万像素；视频码流：128Kb～2Mb；显示屏分辨率：不低于1280x800像素；功耗：< 7W；工作温度：-10℃-60℃；工作湿度：10% ～ 90%；尺寸：约208x346x98mm；话筒长度：约320mm； 5、主机：≥I5CPU；≥4G内存；≥500G硬盘； 6、显示尺寸：≥21.5英寸彩色液晶屏 ；分辨率：≥1920*1080；输入接口：VGA&DVI；集成方式：嵌入式； |  |  |
| 38 | LED显示屏 | 功能：通过与智能防拆电子腕带相关联，LED显示屏可以显示执法对象在办案区的状态。 参数：LED屏显：304*152，尺寸：约650*200*50mm；内扫描16扫，亚克力材质，双色显示。 |  |  |
| 39 | 智能尿检一体机（智能尿检嵌入式软件） | 功能：智能尿检终端，集成高性能工控机，19寸触摸显示屏，RFID读卡器，签字版，指纹采集仪、打印机、高清摄像头，小型冰箱等设备对尿检信息提供全电子化记录功能。 ★设备具有冷藏储存功能。（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ★具有电子签名捺印功能，当事人可通过设备对检测结果进行签字确认。（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ★配备嵌入式读取设备，可对电子标签进行读取。设备参数：材质：不小于1.0mm的冷轧钢板/镀锌板；（提供公安部相关检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 2.工控机： 数量：1个；处理器：集成Intel ≥I5，1.9GHz双核处理器； 3.触摸显示屏： 显示尺寸：≥19英寸； 分辨率：≥1080*1920； 触摸方式：红外触摸； 4.读卡器：接口：USB;工作频率：13.56MHz； 5.打印机：最大打印幅面：A4；打印类型：黑白激光；接口类型：USB； 6.高清摄像头：感光芯片：1/2.7英寸CMOS;动态分辨率：≥1920*1080；像素：≥800万；线长1.8米； |  |  |
| 40 | 感应洗手盆 | 功能：红外线感应，龙头自动出水，自动断水。 参数:220V电源，感应距离5-20CM，流量0.3L/min,湿度90%以下。 |  |  |
| 41 | 服务器 | 不小于2*Intel XEON Bronze 3104 6C /6T 1.7GHz8.25M 85W;双CPU 不小于8GB*2/DDR4，不小于1TB*2，RAID1，2U机架，双电源；8口/SAS/6Gb/支持RAID 0、RAID 1、RAID 10阵列；显示器、鼠键套源；8口/SAS/6Gb/支持RAID 0、RAID 1、RAID 10阵列；显示器、鼠键套 |  |  |
| 42 | 光盘打印刻录一体机 | 功能：通过同步刻录音视频设备与智能询讯问专用桌相关联，实现案件电子光盘化，有效节约纸张成本。 要求：USB接口，打印区约域120mm,支持光盘打印，包括（BD-R，DVD±R，CD-R；普通或防水可打印光盘），操作系统Windows 2000/XP/Vista/7，Mac OS X v10.2，约381x375x178mm。 |  |  |
| 43 | 服务器 | 同步刻录服务器支持10间讯问室列队刻录。不小于1*Intel XEON Bronze 3104 6C /6T 1.7GHz8.25M 85W; 不小于1 * 16GB/DDR4/2133或2400MHz/ECC/REG/2RANK 不小于3 * 1TB/SAS/7200RPM/3.5寸/企业级 1 *LS382E/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/3008IT/SFF8643 1 *550W 1+1 冗余电源 |  |  |
| 44 | RFID定位器 | 功能：通过人员身份辨识设备支撑智能防拆电子腕带的正常运行，从而达到实时掌控执法对象在办案区的活动轨迹，能够实现与办案区系统无缝对接，全面实现通过驱动办案区弱电和办案软件使办案程序有序进行。 参数：识别距离： 最远可达150米，识别速度： 120Km/h，识别能力： 同时识别200张以上的标签，识别角度： 全向，工作频段： 2.4GHz、125KHz，重量：约258g，尺寸： 约直径160mm,高100mm，防水等级 ： IP67，重量 ：约720g，尺寸 ：约240*240*40mm，安装方式 ： 吊顶或墙面安装 |  |  |
| 45 | 46寸LCD液晶拼接大屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸：46英寸； 分辨率：≥1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：6ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：≤1.7mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1, USB×1； 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1； 控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×1）； 可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源; 功耗：≤139W； 电源要求：AC 100-240V～； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)； |  |  |
| 46 | LCD拼接屏支架 | 根据现场尺寸、可能要加的监视器情况定制 |  |  |
| 47 | 大屏线缆 | HDMI电缆,7m,黑色 |  |  |
| 48 | 视频综合平台一体机 | 5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率 |  |  |
| 49 | DVI-HDMI转接器 | DVI-HDMI转接器,DVI(24+1)/M转HDMI19/F,黑 |  |  |
| 52 | 智能案卷柜（智能案卷管理嵌入式软件） | 功能：能基于公安网通过安全可靠的通信协议和软件系统对接；能结合二维码技术对案卷进行管理；能集成公安机关已有的智能IC卡进行案卷相关权限管理；具有大屏触摸显示器方便查看相关案卷信息和操作案卷柜。 设备参数：1、约长860 mm*宽430mm*高2000mm； 2、集成≥I5工控机、≥19寸触摸显示屏、二维码扫描仪、IC读卡器，设备控制模块等，单面开启，可接入一个副柜。 3、支持人脸识别 |  |  |
| 51 | 智能案卷柜（智能案卷管理嵌入式软件） | 功能：案卷柜副柜，不可独立使用，不支持自助操作。 参数：约长860 mm*宽430mm*高2000mm/10门*1板开透视窗。2、门控系统等,单面开启. |  |  |
| 52 | 智能案卷柜（智能案卷管理嵌入式软件） | 主柜参数：约2000mm（高）*860 mm（宽）*430mm 厚）1.0mm厚度冷轧钢板制成/10门*1门板开透视窗。2、门控系统；3、带电源、4、锁控系统等设备； |  |  |
| 53 | 手持式条码扫描器 | 参数：工作电流266mA，工作温度-20℃-50℃，跌落高度1.8米，防护等级IP42，待机电流：109mA，外观尺寸约74*115*161mm。 |  |  |
| 54 | 条码打印机 | 参数：二维码打印，兼容一维码打印，2-4inch/s，双感应式定位，USB接口，大齿轮，带撕纸位 |  |  |
| 55 | 发卡器 | 功能：通过RFID读卡器录入执法对象智能防拆电子腕带信息。 参数：完全支持uem4100兼容格式ID卡；产品尺寸约96mm×61mm。 |  |  |
| 56 | 货架 | 参数：约长1500mm*宽600mm*高2000mm；三层架子，存放中型物品物证功能； |  |  |
| 57 | 货架 | 参数：约长1500mm*宽600mm*高2000mm；三层架子，存放中型物品物证功能； |  |  |
| 58 | 保险箱 | 重量: 约110kg,外部尺寸：59*142*47CM，内部尺寸：60*150*55CM，产品材质：超高密度环保合金钢 |  |  |
| 59 | 防磁柜 | 重量: 约102KG,尺寸：约1500*530*480CM，磁带存放量≥36盒/抽屉，光盘存放量≥90盒/抽屉，单门，8个抽屉，防止外来磁场对柜内磁性物品产生磁化作用 |  |  |
| 60 | 毒品柜 | 参数：1.规格约1840*900*510（mm)。 3.内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用实芯理化板或pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。 |  |  |
| 61 | 示证台 | 1.设备参数：展示台直径约450mm，承重约30KG，厚度约48mm， 2.功耗：5W MAX； 3.工作温度和湿度：-30~60℃，湿度小于95％； 4.摄像头：200万1/2.8＂CMOS超宽动态ICR日夜型半球型PTZ网络摄像机；最小照度：彩色：0.005Lux@(F1.6，AGCON)；黑白：0.001Lux@(F1.6，AGCON)；快门：1秒至1/30,000秒；支持慢快门镜头：2.8-12mm,水平视场角105°~33°；宽动态范围120dB；功能：视频压缩标准H.265/H.264/MJPEG； 5.整体尺寸：约680*750mm 6.主题材质：木质 |  |  |
| 62 | 电视机 | 屏幕尺寸：≥58英寸；屏幕分辨率：超高清4K；操作系统：安卓；运行内存：≥1.5GB；存储内存：≥8GB；支持格式（高清）：≥2160p；屏幕比例：16:9；能效等级：三级能效；连接方式：支持有线&无线 |  |  |
| 63 | 电视机 | 屏幕尺寸：≥58英寸；屏幕分辨率：超高清4K；操作系统：安卓；运行内存：≥1.5GB；存储内存：≥8GB；支持格式（高清）：≥2160p；屏幕比例：16:9；能效等级：三级能效；连接方式：支持有线&无线 |  |  |
| 64 | 电视机 | 屏幕尺寸：≥58英寸；屏幕分辨率：超高清4K；操作系统：安卓；运行内存：≥1.5GB；存储内存：≥8GB；支持格式（高清）：≥2160p；屏幕比例：16:9；能效等级：三级能效；连接方式：支持有线&无线 |  |  |
| 65 | 电视机 | 屏幕尺寸：≥58英寸；屏幕分辨率：超高清4K；操作系统：安卓；运行内存：≥1.5GB；存储内存：≥8GB；支持格式（高清）：≥2160p；屏幕比例：16:9；能效等级：三级能效；连接方式：支持有线&无线 |  |  |
| 66 | IP网络拨号式高级主机 | 工作温度：-20℃ ～ +80℃,输入电源：DC14V;工作湿度：10% ～ 90%;显示屏分辨率：≥1280x800像素;摄像头：≥500万像素;对外接口：RS-485接口 |  |  |
| 一、入侵报警系统 |  |
| 报警设备 |  |
| 1 | 吸顶式双鉴探测器 | 三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片)，吸顶安装,探测范围:360°，直径约12米(安装高度约3.6米)，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压: DC9-16V |  |  |
| 2 | 单防区管理模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 |  |  |
| 3 | 防区键盘 | 商业级网络报警主机，LED键盘主机一体化结构/8个防区/1路继电器输出（可扩展至8路继电器输出）/8个独立子系统1个公共子系统/支持有线电话、有线网络两种通讯方式/支持定时任务（时控输出、定时撤布防）/支持遥控器撤布防/支持软件可视化编程，配置数据导入导出;/防区防拆报警/可外接LCD/LED键盘 |  |  |
| 4 | 声光报警器 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 |  |  |
| 5 | 8防区键盘 | 总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA |  |  |
| 6 | 报警按钮 | 紧急按钮面板式钥匙复位, 无钉孔 |  |  |
| 7 | 报警键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； 尺寸(mm)：约164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)；重量(g)：约272g |  |  |
| 8 | 声光报警器 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 |  |  |
| 9 | 稳压开关电源 | DC12V/10A；带稳压功能； |  |  |
| 控制中心设备 |  |
| 1 | 报警通信主机 | 专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 |  |  |
| 2 | 电源 | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），标准电压 12V 额定容量 7.0Ah |  |  |
| 3 | 报警键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； |  |  |
| 4 | 管理软件 | 支持入侵报警检测，支持实时报警事件接收和反控 |  |  |
| 5 | 管理电脑 | ≥六核CPU/≥16G内存/≥1T硬盘/独立显卡/≥22"液晶 |  |  |
| 6 | 辅材 | 满足系统正常运行的除主材设备和管线外的所有附件材料 |  |  |
| 二、综合布线系统 |  |
| 工作区子系统 |  |
| 1 | 六类非屏蔽模块 | 卡接次数>250次;插拔次数>1000次，产品符合最新的国际和国家标准要求 |  |  |
| 2 | 单孔墙插面板 | PC+ABS材料, 86*86，白色，符合最新的国际和国家标准要求，带防尘门与嵌入式可更换标签插口 |  |  |
| 3 | 双孔墙插面板 | PC+ABS材料, 86*86，白色，符合最新的国际和国家标准要求，带防尘门与嵌入式可更换标签插口 |  |  |
| 4 | 地插面板 | 方型，纯铜面板,铜合金底座,不含模块，尺寸约100*100*65mm，符合最新的国际和国家标准要求 |  |  |
| 水平区子系统 |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 单股纯铜丝导体，24线规,PE绝缘，PVC护套，双绞结构,产品符合最新的国际和国家标准要求 |  |  |
| 管理区子系统 |  |
| 1 | 24口六类配线架 | 1U高度，19吋安装，卡接次数>250次;插拔次数>1000次。 |  |  |
| 2 | 理线架 | 1U带盖式理线架。19吋安装，带金属盖，出线口带毛刷密封，用于横向走线、理线 |  |  |
| 3 | 100对110配线架（含耦合器） | 1U高度，19吋安装，卡接次数>250次;插拔次数>1000次。 |  |  |
| 4 | RJ11-RJ45跳线 | 纯铜丝导体，机制注塑,插拔次数>1000次 |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽跳线 | 2米，多股纯铜丝导体，机制注塑,红黄绿蓝颜色可选，插拔次数>1000次 |  |  |
| 三、计算机网络系统 |  |
| 外网 |  |
| 1 | 24口千兆接入交换机 | 交换容量≥335Gbps, 包转发率≥50Mpps，若有不同指标,以较低为准；千兆电口≥24个,千兆光口≥4个；配置标准USB接口，支持U盘快速开局；MAC地址表≥16K，支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K；支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3；支持9KV业务端口防雷能力；支持G.8032以太环保护协议；支持能效以太网标准；支持MAC地址认证、Portal认证和802.1x认证，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发。 |  |  |
| 2 | 防火墙路由器 | 防火墙采用多核架构,自研芯片。支持交流双电源，支持风扇可插拔，支持前后风道。吞吐量≥1.2Gbps，最大并发连接数≥30万，每秒新建连接数≥2万,IPSec吞吐量≥1Gbps。能够基于IP、IPv6、MAC地址、时间进行访问控制策略控制；支持自定义安全策略，安全策略组功能；支持策略冗余/命中分析；支持每IP、 每用户的最大连接数限制，防护服务器；支持与firemon对接，实现策略的命中，冗余分析及风险调优；支持SafeSearch，过滤掉Google等搜索引擎返回的不健康的内容； 配置双电源，千兆电口≥10，万兆光口≥2，千兆WAN口≥2，SSL VPN并发数≥100，IPSec VPN隧道≥1000，虚拟防火墙数量≥10。 |  |  |
| 公安网 |  |
| 1 | 48口千兆接入交换机 | 交换容量≥430Gbps, 包转发率≥85Mpps；千兆电口≥48个,千兆光口≥4个；配置标准USB接口，支持U盘快速开局；MAC地址表≥16K，支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K；支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3；支持9KV业务端口防雷能力；支持G.8032以太环保护协议；支持能效以太网标准；支持MAC地址认证、Portal认证和802.1x认证，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发；支持DHCPv6/SAVI等IPv6特性； |  |  |
| 2 | 核心交换机主机 | 交换容量≥595Gbps,包转发率≥220Mpps；千兆电口≥28,光电复用接口≥4,万兆光口≥4,扩展槽≥1,提供带外管理以太网口；MAC地址表≥64K,FIB表≥16K,ARP表≥12K；支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS协议,支持sflow网络监测技术,支持CPU保护功能,支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag,支持G.8032等以太环保护协议,支持802.3az能效以太网EEE,支持模块化热插拔冗余电源并满配。支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 |  |  |
| 政务网 |  |
| 1 | 24口千兆接入交换机 | 交换容量≥335Gbps, 包转发率≥50Mpps，若有不同指标,以较低为准；千兆电口≥24个,千兆光口≥4个；配置标准USB接口，支持U盘快速开局；MAC地址表≥16K，支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K；支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3；支持9KV业务端口防雷能力；支持G.8032以太环保护协议；支持能效以太网标准；支持MAC地址认证、Portal认证和802.1x认证，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发。 |  |  |
| 2 | 48口千兆接入交换机 | 交换容量≥430Gbps, 包转发率≥85Mpps，若有不同指标,以较低为准；千兆电口≥48个,千兆光口≥4个；配置标准USB接口，支持U盘快速开局；MAC地址表≥16K，支持ARP表项≥4K，支持IPv4 FIB表项≥4K；支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3；支持9KV业务端口防雷能力；支持G.8032以太环保护协议；支持能效以太网标准；支持MAC地址认证、Portal认证和802.1x认证，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发。 |  |  |
| 3 | 核心交换机主机 | 交换容量≥595Gbps,包转发率≥220Mpps，以官网较小值为准；千兆电口≥28,光电复用接口≥4,万兆光口≥4,扩展槽≥1,提供带外管理以太网口；MAC地址表≥64K,FIB表≥16K,ARP表≥12K；支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS协议,支持sflow网络监测技术,支持CPU保护功能,支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag,支持G.8032等以太环保护协议,支持802.3az能效以太网EEE,支持模块化热插拔冗余电源并满配。支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 |  |  |
| 三、USP及防雷接地系统 |  |
| usp系统 |  |
| 1 | UPS主机 | 单进单出；宽输入电压频率范围：160VAC-276VAC；输出电压：220Vac～±3%；；波形与失真：正弦波THD＜3%；动态响应：满载±3%，稳定时间为20毫秒；峰值比：>3：1；系统效率（满载）：满载±3%，逆变（电池）工作状态96% |  |  |
| 2 | 电池 | 电池额定容量100AH（20hr(25℃)）；采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板；循环寿命 50%(C10)DOD 500次；内 阻：完全充电25℃ ≤5mΩ；可在-15℃—40℃的温度范围内使用，40℃：102%，25℃：100%；0℃：85%；-15℃：65%；循环使用（30A）充电电压：14.4-14.8V；浮充使用（20A）充电电压：13.5-13.8V |  |  |
| 3 | 电池柜 | 最多可放置32节电池 |  |  |
| 4 | UPS配电箱 | 根据施工图定制 |  |  |
| 防雷系统 |  |
| 1 | 三相电源防雷模块 | 可带遥信报警接口，标准模块化安装，可插拔更换防雷模块，具备大的雷电流泄放能力，适用于三相配电系统的电源第二级防雷，此级防雷器并联于线路中，对后接设备的功率无限制。35毫米标准导轨安装，维护极为方便，额定电压220V，最大持续运行电压385V，标称放电电流20kA，最大放电电流40kA，限制电压＜1800V。 |  |  |
| 2 | 二合一网络防雷器 | 可以同时对交流24V/直流12V供电摄像机的电源、网络线路实施浪涌保护的二合一多功能防雷器。多功能一体化设计，降低了保护成本和安装难度、减少安装空间，反应速度为皮秒级。电源最大持续运行电压40V，限制电压75V，最大放电电流10kA。最大传输速率10MHz, 插入损耗＜0.3dB。 |  |  |
| 3 | 电源防雷插座 | 应用于设备端作为电源第三级保护。采用共模、差模防雷模式，插座式配置将防雷器与电源插板完美组合，RFI/EMI滤波电路及级间协调电感器，可吸收射频/电磁干扰等线路浪涌，延长设备正常工作期限，降低长期运行成本。具备电源、保护、错相、接地失效指示，过流过载自动保护，外设接地螺丝。额定电压250V，最大持续运行电压320V，额定负载电流10A，额定功率2000W，标称放电电流10kA，最大放电电流20kA，限制电压＜1000V。 |  |  |
| 接地系统（22千米） |  |
| 1 | 30mm*3mm紫铜排 | 1.采用联合接地体方式，要求接地电阻≤1欧姆； 2.机房内部做好局部等电位联结； |  |  |
| 2 | 6mm多股铜芯线 |  |  |  |
| 3 | 汇流排 |  |  |  |
| 4 | 其它辅材（焊料、防腐、紧固件、支撑件、绝缘胶木板.....等） | 无 |  |  |
| 五、办案区辅助设备 |  |
| 1 | 32路网络硬盘录像机（人脸存储） | 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI1和VGA1同源，HDMI2和VGA2同源，组间异源 8盘位，已搭载4块8T AI硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个键盘485串口 ；1个RS-485串行接口；1个标准RS-232串行接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4出 软件性能： 输入带宽：256Mbps 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 |  |  |
| 2 | 声光报警器 | 12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 |  |  |
| 一、计算机信息网络 |  |
| 1 | 24口核心交换机 | 主要参数 产品类型 千兆以太网交换机 应用层级 三层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 256Gbps 包转发率 72Mpps MAC地址表 16K 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 24个 端口描述 24个10/100/1000Base-T端口 控制端口 4个100/1000Base-X千兆Combo口 扩展模块 1个堆叠扩展插槽 传输模式 全双工/半双工自适应 功能特性 网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X 堆叠功能 可堆叠 VLAN 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN交换功能 QOS 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC 地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN 的非法帧过滤功能 支持基于队列限速和端口Shapping功能 组播管理 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播 多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 网络管理 支持堆叠 支持MFF 支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test） 支持端口镜像和RSPAN（远程端口镜像） 支持Telnet远程配置、维护 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持集群管理HGMP 支持系统日志、分级告警 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 安全管理 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持 黑名单和白名单纠错 其它参数 电源电压 AC 100-240V 电源功率 <40W 产品重量 <1.4kg 环境标准 工作温度：0-50℃ 工作湿度：10%-90% 存储温度：-5-55℃ 存储湿度：10%-90% |  |  |
| 2 | 24口千兆交换机 | 主要参数 产品类型 网管交换机 应用层级 二层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 128Gbps 包转发率 42Mpps MAC地址表 16K 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 30个 端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网 功能特性 VLAN 支持4K VLAN 支持Access端口 支持Trunk端口 支持Hybrid端口 支持管理VLAN 支持Voice VLAN QOS 支持绝对优先级、WRR两种调度方式 支持每端口8个队列 支持根据802.1p/DSCP队列调度 组播管理 支持IGMP Snooping（Internet Group Management Protocol Snooping），最多支持 256个组播组 支持用户快速离开机制 网络管理 支持SNMP 支持WEB网管（支持HTTPS） 支持DHCP-client 支持用户口令保护 支持一键还原 安全管理 支持硬件ACL 支持基于端口的MAC过滤 支持MAC认证 支持基于端口的802.1X认证 支持RADIUS认证 支持端口隔离 支持端口风暴抑制 支持系统自防御，防止广播流、ARP、ICMP、TCP、蠕虫病毒、DOS等攻击CPU 支持DHCP Snooping 其它参数 电源电压 AC 100-240V，50/60Hz 电源功率 ＜20W 环境标准 工作温度：0-45℃ 工作湿度：20%-85%（非凝露） 存储湿度：10%-90%（非凝露） |  |  |
| 3 | 24口六类配线架 | 1U高度，19吋安装，卡接次数>250次;插拔次数>1000次。 |  |  |
| 4 | 理线架 | 1U带盖式理线架。19吋安装，带金属盖，出线口带毛刷密封，用于横向走线、理线 |  |  |
| 5 | 千兆多模光模块 | 传输距离：500M。接口：LC接口 |  |  |
| 6 | LC多模OM3光纤尾纤 | 5米 |  |  |
| 7 | 24/48口光纤配线架 | 光纤配线架 光缆终端盒 |  |  |
| 8 | 光纤熔接费 | 无 |  |  |
| 9 | 电话程控交换机 | 配置：标配4外线24分机，满配4外线32分机 端口馈电电压：+32V/20mA 内线响铃电压：75VAC/50Hz 功能：35W 分机闪断有效时间：110~600ms 分机来电制式：DTMF 外线支持来电制式：DTMF/FSK 专用话机有效距离：50米 普通话机有效距离：500米 |  |  |
| 10 | 智能远程控制模块 | 1、远程控制网络继电器模块； 2、调控软件； 3、执法办案软件接口对接； |  |  |
| 11 | 六类非屏蔽模块 | 卡接次数>250次;插拔次数>1000次。 |  |  |
| 12 | 双孔墙插面板 | PC+ABS材料, 86*86，白色，带防尘门与嵌入式可更换标签插口 |  |  |
| 13 | 单孔墙插面板 | PC+ABS材料, 86*86，白色，带防尘门与嵌入式可更换标签插口 |  |  |
| 14 | 地插面板 | 方型，纯铜面板,铜合金底座,不含模块，尺寸100*100*65mm |  |  |
| 15 | PDU | 防燃烧，防触电，耐插拔8插10A，3*1MM2全铜线缆，360度可旋转固定架，高强度铝合金外壳，机械式触电总控开关，开关保护面罩。 |  |  |
| 16 | 专业电源 | 铝合金外壳，输出5V/18A具备短路，过载保护 |  |  |
| 17 | 专用电源 | 铝合金外壳，输出12V/29A具备短路，过载保护 |  |  |
| 18 | 专用电源 | 铝合金外壳，输出15V/10A；具备短路，过载保护 |  |  |
| 19 | 配电箱 | 400*500冷扎钢板1MM厚度、含空开等配件 |  |  |
| 20 | 机柜 | 600*800*2000；42U；拼装式结构柜体；静载600KG；优质冷轧钢板(SPCC)，安装立柱=2.0mm，其余≥1.2mm；前门玻璃门带小圆锁，后门钢板门带小圆锁，快开侧门；2位风扇单元，1套6位万用PDU，4个脚轮，4只支撑脚，40套卡扣螺丝及螺母；3块托板 |  |  |
| 二、综合布线 |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 单股纯铜丝导体，24线规,PE绝缘，PVC护套，双绞结构,产品符合最新的国际和国家标准要求，竣工时提供30年的原厂质保证明。 |  |  |
| 2 | 六类非屏蔽跳线（2米） | 多股纯铜丝导体，机制注塑,红黄绿蓝颜色可选，插拔次数>1000次 |  |  |
| 3 | 电源线（RVV2*1) | RVV2*1 |  |  |
| 4 | 屏蔽线（RVVP4*1) | RVVP4*1 |  |  |
| 5 | 25对电话电缆 | 管、暗槽内穿放、布放非屏蔽双绞线三类25对大对数电缆 |  |  |
| 6 | 光纤 | 管、暗槽内穿放光缆8芯多模千兆光纤 |  |  |
| 7 | 光纤辅材 | 定制 |  |  |
| 8 | 配管 | 电气管道（含地面、墙面切割，修复） |  |  |

注：主要设备清单中需提供证明材料的条款，投标人如满足须后附证明材料，否则评分细则“技术参数响应”中按照负偏离计算。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

格式十二

拟派项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |
| 毕业时间 |  |
| 所学专业 |  |
| 学历 |  |
| 本项目中 拟担任职务 |  |
| 其它资质情况 |  |
| 联系方式 |  |
| 以往负责经验 |  |
| 获得的奖励/处罚 |  |
| 填表人签字 |  | 日期： |

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

格式十三

拟投入的人员配备情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 拟投入本项目的岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格不够用时可自行扩展。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

格式十四

投标人同类项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（元） | 业主单位 | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.投标人按照所投标项内容进行填写。

2. 此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

3. 表中项目按评标办法要求提供，表后提供合同复印件等并加盖公章，原件备查

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

投标申请信息表

宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司：

本公司已在网上下载了贵公司的        X X X X项目 （项目编号为：   ）     采购文件，本公司将准时参加本次采购项目的投标，具体单位信息如下：

| 投标单位名称（全称） |  |
| --- | --- |
| 投标单位办公地址 |  |
| 联系人 |  | 电话/手机 |  |
| 电子邮箱 |  | 传 真 |  |
| 拟参加标段 |  | 企业规模 | □微型 □小型 □中型 □大型 |
| 纳税人分类（必选项） | □小规模纳税人 □一般纳税人（请务必填写开票信息） |
| 发票开票信息（必选项） | 纳税人识别号 |  |
|  | 地址、电话 |  |
|  | 开户行、账号 |  |
| 备 注 | 附件资料：营业执照副本复印件加盖公章 投标申请完成后不参加投标的，须以书面形式告知招标代理机构。 |

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名或盖章）：

日  期：      年     月     日