鹿城区政府集中采购

招标文件

| 项目编号： | Z-GBLC20200801007 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 温州市鹿城区环境卫生管理处除臭设备项目 |
| 采购方式： | 公开招标 |

采购代理机构: 温州市公共资源交易中心鹿城分中心

二○二○年八月

目    录

第一部分   招标公告                ………………………………………………………2

第二部分   投标人须知前附表        ………………………………………………………5

第三部分   投标人须知              ………………………………………………………9

第四部分   开标、评标和定标        ………………………………………………………16

第五部分   评标方法                ………………………………………………………20

第六部分   采购需求                ………………………………………………………23

第七部分   合同主要条款            ………………………………………………………29

第八部分   投标文件格式附件        ………………………………………………………33

注：▲本招标文件正文内容共60页（页码编制1-60），招标文件中部分标“▲”且加下划线部分，为招标的实质性要求，着重提醒各投标人必须响应。各投标人必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人及采购代理机构概不负责。

第一部分    招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，温州市公共资源交易中心鹿城分中心受温州市鹿城区环境卫生管理处委托，就其除臭设备进行公开招标政府集中采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、采购内容（以招标文件为准）：

温州市鹿城区环境卫生管理处除臭设备项目，具体详见招标文件第六部分。

采购预算金额：760万元。

二、▲投标人资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，如分公司参与投标须符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

三、依法获取招标文件方式、时间期限

1、依法获取招标文件时间期限：即日起至投标截止时间止

2、注册：潜在投标人在获取招标文件前应在浙江省政府采购网上先行注册，注册流程详见浙江政府采购网-网上办事指南-供应商注册申请：http://www.zjzfcg.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2018-05-11%2003:06:39。

3、获取招标文件方式：供应商请自行登录浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)免费下载且无需报名。用政采云注册账号、密码在系统登录后点击【申请获取采购文件】按钮，填写获取采购文件的申请信息。

4、供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

5、逾期如有供应商提出要求获取招标文件的，本机构允许其获取，但该供应商不得对招标文件提起质疑投诉。

四、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、标前准备：各供应商必须在投标前成为“浙江省政府采购网”注册供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。

供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》:

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），

电子投标具体流程详见：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

五、投标截止时间、地点

投标文件截止：2020年9月8日9:00时整之前按照电子投标要求将电子加密投标文件上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

六、开标时间、地点

开标时间：2020年9月8日9:00时整

开标地点：温州市公共资源交易中心鹿城分中心（温州市鹿城区宽带路18号）

开标时间后1小时内（2020年9月8日10:00时整前）供应商应登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评审”功能进行解密投标文件，待所有投标文件解密后开始开评标。若供应商在规定时间内（2020年9月8日10:00时整前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

七、公告期限：发布本公告之日起5个工作日。

八、其他事项：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

九、项目编号：Z-GBLC20200801007

十、联系人及联系电话

采购人：温州市鹿城区环境卫生管理处

地址：温州市鹿城区花环路38号

联系人：王先生

联系电话：13736776020

采购代理机构：温州市公共资源交易中心鹿城分中心

地址：温州市鹿城区宽带路18号（科技大楼）

联系人：林女士

电话：0577-55889861

接收质疑函联系部门：温州市鹿城区环境卫生管理处

地址：温州市鹿城区花环路38号

联系人：郭菁

电话： 13587656274

政府采购监督管理部门名称：温州市鹿城区财政局

联系电话：0577-88359173

十一、温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动如有需要请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm

温州市公共资源交易中心鹿城分中心

2020年8月17日

第二部分 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州市鹿城区环境卫生管理处除臭设备项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 4 | 政府采购节能环保产品 | 1、《根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm） 中可查询到，如所投产品为品目清单内产品，请提供相关承诺函置于技术及商务部分中（招标文件第八部分）。 ▲2、采购需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 5 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标最终报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》（招标文件第八部分） 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。投标文件中需提供联合体协议（须含小型、微型企业的协议合同份额）。 中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（招标文件第八部分）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 6 | 质疑和澄清 | 1、投标人认为招标文件、投标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不受理。质疑投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。 2、项目的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是招标文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 不允许进口产品 |
| 8 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：不允许分包 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 10 | 是否现场踏勘 | 采购人不组织现场踏勘；各投标人可于投标截止时间前自行到现场踏勘，费用及责任风险自负。 （现场踏勘地点及联系人：详见第一部分采购公告中的采购人信息） |
| 11 | 是否提供演示 | 不要求提供演示； |
| 12 | 是否提供样品 | 不要求提供样品； |
| 13 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)发布成交公告，公告期限为1个工作日。 |
| 14 | 投标保证金 | 无须缴纳 |
| 15 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定收取项目中标金额2%的履约保证金。采购人要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2%。 |
| 17 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 18 | 投标文件有效期 | ▲自投标之日起120天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为未满足招标文件实质性要求作无效标处理。 |
| 19 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于投标人的投标文件解密异常时应急之用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 21 | 投标文件的接收 | 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。 1、投标人应当在2020年9月8日9:00时整之前按照电子投标要求将电子加密投标文件上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标响应无效。 2、投标人应当在2020年9月8日9:00时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名备注后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至温州市公共资源交易中心鹿城分中心邮箱（luchengcgzx@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如备份电子投标文件未加密，则投标人需自行承担投标文件提前泄密的风险。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（投标当日9:00-10:00期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至温州市公共资源交易中心鹿城分中心邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件。如投标人未按照规定时间（2020年9月8日9:00时整之前）及要求提供有效备份文件并解密成功，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 3、电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。 4、投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 22 | 采购代理机构代理费用 | 0元 |
| 23 | 签章 | 严格按照招标文件第八部分投标文件格式附件内容签章 |
| 24 | 同一品牌的认定 （货物类） | 1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，商务报价最低的投标人获得成交人推荐资格。 2、非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 25 | 政采贷 | 温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，如有需要请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于温州市公共资源交易中心鹿城分中心 |

第三部分 投标人须知

一   总则

本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部公布第87号令）等法律及有关法规组织和实施的。

## （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评审、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1、“采购代理机构”系指组织本项目采购的温州市公共资源交易中心鹿城分中心。

2、“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

3、“采购人” 系指委托采购代理机构采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

## （三）投标人及委托有关说明

## 1、投标人代表指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须有《法定代表人授权书》见第八部分。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目投标活动。

6、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## （四）投标费用

## 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

二 质疑、澄清（更正）

## （一）质疑

## 1、投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不予受理。质疑投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、中标结果）环节的质疑。

2、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

## 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

（二）招标文件的澄清（更正）

1、无论是采购代理机构根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购代理机构的书面澄清（更正）文件会在“浙江省政府采购网”上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到“浙江省政府采购网”上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是招标文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。

2、当招标文件与澄清（更正）文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三   投标文件的编制

- 投标文件的形式和效力

电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

1、投标文件以及投标人与采购代理机构、采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

（三）对投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解投标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。▲投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出明确响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2、在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“标“▲”且加下划线部分，否则将导致无效标。

3、编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

4、▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次招标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

5、招标文件中若为实质性要求和条件的证明材料必须提供。非实质性要求和条件的证明材料则各投标人根据自身情况提供，若因未提供而造成不利评审的风险则由各投标人自行承担。

（四）投标文件的组成

投标文件组成均为资格文件、商务技术文件、报价文件

1、资格文件：

（1）法定代表人授权书

（2）投标人情况表

（3）提供有效的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件

（4）投标人2019年度资产负债表及利润表复印件

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

2、商务技术文件：

（1）投标设备供货清单及技术响应表（不含价格）

（2）投标产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）

（3）供业主选购的备品备件及维保期期满后相关维修配件清单一览表

（4）商务需求及其他需求响应表（不含价格）

（5）技术、商务偏离表

（6）深化设计、总平面图、设备布置图等

（7）安装、调试及验收方案

（8）排放标准承诺

（9）同类项目业绩一览表（同时提供完整合同及合同履约评价材料复印件）

（10）投标的除臭设备的创新性、先进性

（11）与招标内容相关工艺（离子、雾化、植物液气化、化学吸附）的专利证书

（12）投标货物质量及性能报告

（13）售后服务网点情况

（14）免费质保期满后的维保方案

（15）投标人综合实力相关证书

（16）节能、环境标志产品声明书（如有）

（17）投标产品在“中国政府采购网”上节能产品或环境标志产品查询截图（如有）

3、报价文件：

（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

▲注：资格文件、商务技术文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

# （五）投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。投标人不按上述要求制作和编排而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

（六）投标报价

1、▲投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的服务价款，即设备费、材料费、安装调试费、施工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用并承担一切风险责任，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入总价。

2、▲所有投标均以人民币报价。投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

3、▲采购代理机构和采购人不接受任何选择报价，对每一项只允许一个报价。

4、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5、所有的投标报价均为货物或服务到买方指定的工地价。

6、最低报价不能作为成交的保证。

（七）投标有效期

1、▲自开标之日起120天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为未满足招标文件实质性要求作无效标处理。

2、特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

四   投标文件的递交

（一）投标文件的递交

1、电子投标文件上传的地点和截止时间

供应商应于2020年9月8日9:00时整之前在政采云上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

2、迟交的投标文件

在规定的投标截止时间以后政采云平台将不接收投标文件。

（二）投标文件解密

开标时间后1小时内（2020年9月8日10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评审”功能进行解密投标文件，待所有投标文件解密后开始开评标。若供应商在规定时间内（2020年9月8日上午10:00前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2020年9月8日9:00时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至温州市公共资源交易中心鹿城分中心邮箱（luchengcgzx@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如备份电子投标文件未加密，则投标人需自行承担投标文件提前泄密的风险。如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（投标当日9:00-10:00期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至温州市公共资源交易中心鹿城分中心邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2020年9月8日9:00时整之前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标响应无效。电子投标文件与备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。

（三） 投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2、在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

3、从投标截止时间至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

第四部分   开标、评标和定标

（一）评标委员会

1、采购代理机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

（二）评标过程的保密性

1、开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购代理机构和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

2、开标后，直至中标公告发出且质疑期届满止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

3、中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

4、为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5、评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（三）开标

1、本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在政采云平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标

投标截止时间后的1小时内（开标当日上午9:00-10:00时），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（四）投标文件的澄清

1、在评标期间，评标委员会可以在政采云平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但澄清、说明或补正内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在政采云平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其做出无效标处理。

（五）投标文件的资格性和符合性评审

1、开标后，采购人授权评标委员会对投标人的资格进行审查。

2、评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异。

3、评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质上响应的投标。

4、评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（六）▲投标无效

1、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖公章或CA章的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件；

（3）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（4）无法定代表人签字（盖章）或其授权代表签字的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（7）招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

（8）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（9）投标文件中提供虚假材料、技术指标及参数；

（10）资格文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的；

（11）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（12）标项以赠送方式投标的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应评标委员会要求未在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；

（15）在参加本项目政府采购活动前三年内有重大违法记录或在指定的信用信息查询渠道及截止时间前列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（16）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（17）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（18）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（19）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（20）不同投标人的投标文件相互混装；

（21）违反公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

（22）投标人递交两份及以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上投标总价，且未声明哪个有效，按招标文件规定的提交备选投标方案的除外。

（23）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

注：以上有（16）至（20）情形之一的，还应视为投标人串通投标，并报同级财政部门处理。

（七）报价修正

报价文件出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

（八）错误修正

1、对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

2、客户端填写的《开标一览表》与以pdf格式上传文件中的《开标一览表》不一致的，应以Pdf格式上传文件中的为准。

（九）评标委员会在做出任何一项投标无效决定前，都应当严格遵循以下程序：

1、要求当事投标人作相应的答辩；

2、在充分讨论的基础上集体表决；

（十）评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

（十一）定标

1、本次招标由评标委员会确定中标候选人（招标文件另有规定的除外）。

2、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二做为第二中标候选人。

3、采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。（十二）授予合同

1、中标公告评标委员会确定的中标候选人在“浙江省政府采购网”上公告。

2、中标通知

（1）中标人确定后，采购代理机构在政采云平台向中标人签发《中标通知书》。

（2）中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

3、签订合同

（1）中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

（2）招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

（3）中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

4、采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

第五部分   评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

（一）总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。

（二）评标组织

评标工作由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。

（三）评标程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格文件、商务技术、报价文件三个部分按以下程序进行分析、评议：

1、对投标人的资格部分、技术及商务文件进行符合性审查，确定技术标有效单位。

2、对技术及商务标有效的投标人进行评分，计算出各投标人的得分（详见评分细则）。

3、对技术及商务标有效的投标人的投标报价在政采云平台上予以公开。

4、评标委员会对技术商务标有效的投标人进行投标报价部分评审，确定投标报价评审有效投标人。

5、对投标报价评审后有效的投标人计算投标报价分和综合得分（详见评分细则）

6、确定中标人

（1）评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二做为第二中标候选人。

（2）评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；或者存在违法违规行为被采购监管部门处理的；采购单位可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标，也可以重新开展政府采购活动。

7、完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况做出评标报告。

（四）评标办法

本评标办法采用综合评分法，技术及商务70分（权值70%），报价30分（权值30 %）。满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人。

（五）评分细则

1.技术资信分的评定（70分）

各评标委员会按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计的算术平均值为各投标人技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 技术参数响应 | 10 | 根据投标设备的技术参数的响应情况、控制方式等在0-10内评定。 |
|  |  | 深化设计、总平面图、设备布置图等 | 4 | 根据投标方案中的深化设计内容、总平面图、设备布置图等的合理性在0-4分内评定。 |
|  |  | 安装、调试及验收方案 | 3 | 根据投标设备的安装、调试及验收组织的合理性、完整性在0-3分评定。 |
|  |  | 排放标准承诺 | 8 | 投标人承诺提高臭气排放标准的，在达标排放（无量纲2000）基础上每提高150得1分，最高得8分。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 10 | 提供2017年1月1日至今，同类项目业绩，每提供一个得2分，最多得10分。 投标人必须同时提供完整合同及合同履约评价材料复印件，两者缺一不可，否则不得分。 |
| 3 | 投标人提供主体除臭设备的创新性、先进性 | 4 | 根据投标的除臭设备的创新性、先进性在0-4分内评定； |
|  |  | 6 | 根据投标人提供的与招标内容相关工艺（离子、雾化、植物液气化、化学吸附），在0-6分内评定。 |
| 4 | 投标货物质量及性能报告 | 8 | 根据投标人所提供招标内容中天然植物液、干式化学滤料的相关质量证明文件赋分，包括植物液急性经口毒\皮肤刺激性实验检测报告、植物液成分检测报告、植物液去除率检测报告、植物液重金属检测报告、植物液重金属腐蚀性报告、植物液燃点检测报告、干式化学滤料成分检测报告、干式化学滤料去除率检测报告和化学滤料经急性口毒性和急性经皮毒性报告，1项1分，最高得8分。 （投标文件中需提供权威机构的检测合格报告复印件，不提供不得分） |
| 5 | 售后服务 | 4 | 根据售后服务网点远近（售后服务网点以工商营业执照为准，如委托第三方提供售后服务则还需提供售后服务合作协议复印件并加盖公章）与售后服务人员配置情况在0-4分内评定。 |
|  |  | 5 | 针对本项目免费质保期满后的维保方案（维保内容、维护方式、维护响应时间、维保措施、及其他服务承诺等）在0-5分内评定； |
| 6 | 投标人综合实力 | 3 | 投标人拥有三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证的得3分，每少一项扣1分； |
|  |  | 3 | 投标人拥有高新技术企业证书、环保工程专业承包资质、建筑机电安装工程专业承包资质、电子与智能化工程专业承包资质的每个证书得1分，最高得3分。 |
| 7 | 节能环保 | 2 | 投标核心设备属于节能产品（1分）、属于环境标志产品（1分）。 投标文件中必须提供附件“节能、环境标志产品声明书”、“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品或环境标志产品查询截图”，两者缺一不可，否则不予给分。 |

2.报价评分（30分）：

满足招标文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出报价评分值（小数点后按四舍五入保留2位）：

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100

3.  有效投标人的综合得分为技术及商务分和投标报价分的总和。

第六部分   采购需求

一    总则

1、采购的服务所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

2、▲本采购项目为温州市鹿城区环境卫生管理处除臭设备项目，投标人必须根据自己的技术及商和报价务优势对全部内容进行报价，不得只对部分内容进行报价。

3、本项目为需根据业主垃圾转运站技改提升实际情况进行设计、供货、预埋、安装、调试。中标人中标后7个工作日内提供与技术要求相符合的设备预埋、安装图纸。因图纸的原因出现项目工期拖延、设备无法正常安装调试或未能通过验，中标人承担一切责任费用。

4、▲本项目为交钥匙工程,项目最终必须通过验收并可正式投入使用。

二   技术需求

一、货物名称及数量：

| 货物名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 除臭设备 | 10套 |

二、项目概况

温州垃圾压缩转运站在主体设备运行的过程中不可避免的产生大量的恶臭，为了保障站内及周边环境的清洁度，现考虑对垃圾压缩转运站进行全方位的通风、除臭、净化等措施，同时不得产生二次污染。

三、设计排放标准

在正常工况及常规气象条件下，处理后气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）厂界以及有组织废气排放最高允许浓度一级标准，具体指标见下表（表1）：

| 序号 | 名称 | 厂界排放标准 | 有组织排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 0.03 mg/m³ | 0.33kg/h |
| 2 | 氨气 | 1.0 mg/ m³ | 4.9kg/h |
| 3 | 臭气浓度 | 10（无量纲） | 2000（无量纲） |

考虑到大部分转运站离周边居民很近，为了让周边居民能有一个良好的环境,我们希望能将处理后的臭气排放标准提高，承诺提高排放标准的投标人将给予更高的评分。

四、臭气处理工艺简介

垃圾转运站综合除臭措施主要由五大集成系统组成。

1、快速门禁系统。主要由感应式快速门+风幕系统组成，该系统可在垃圾运输车辆进出时被感应门禁系统监测到，快速打开大门（通常在3-5秒内），同时提前启动风幕系统。可最大程度降低转运站内粉尘臭气对站外环境的不利影响。该系统应同时配备安全装置，以防止意外发生。

2、负压收集处理系统。主要由站内臭气收集管路+离子复合一体化系统组成。经管道负压收集的臭气通过离子复合一体化系统处理达标后排放。离子复合一体化系统主要包括三个处理过程：①离子单元；用高压快速脉冲电源进行双介质阻挡放点形成高效等离子，在此单元与臭气进行混合反应。②化学吸附反应单元；经过等离子处理后的臭气进入化学吸附材料，发生催化氧化等反应，反应在常温差压下由催化剂辅助发生，温和安全、不产生热量。③喷淋吸收单元；最后臭气经过喷淋吸收处理，然后达标排放。

3、植物液综合处理系统。该系统由一套植物精油气化系统组成。在垃圾转运站卸料口等臭气重度污染区域周边部署植物液气化发散口，可实现重点区域重点监控，原地逸散原地消灭，同事设置一套植物液雾化装置，在整个转运站空间的上部设置雾化管道和雾化喷头，一方面降低站内扬尘，另一方面改善整个区域的空气质量。

4、离子新风系统。该系统主要由离子发生设备+新风输送管路组成。离子发生设备通过抽取外界新风，混合成高浓度离子新风，通过输送管路送至垃圾转运站卸料大厅等位置，配合负压收集系统，进行全过程臭气控制和治理。

5、中央控制系统。该系统是整个系统的控制中枢，负责对整个除臭装置发号命令，参与控制，数据采集与分析，以及安全保障控制为一体的控制系统，可实现远程报警，远程指令下达远程状态反馈，此外配备动力柜一台。

五、除臭设备（一套）清单及具体技术规格、要求。

（一）快速门禁系统

| 序号 | 项目 | 技术参数及性能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、快速门（2套） |
| 1 | 门框 | 采用2.0mm不锈钢，门罩厚度1.0mm，内置毛刷且底端配有钢管配重。 |  |
| 2 | 门帘 | 选用PVC聚氯乙烯涂层织物，颜色为多种可选。使用布帘为0.9mm厚聚脂纤维涂层基布，PVC透明视窗软板厚度1.0mm，帘布可与不平地面紧密结合防尘、防虫、密封。 |  |
| 3 | 驱动装置 | 使用刹车电机、三相380V、功率1.5KW/1390S/转。 |  |
| 4 | 电控系统 | 主电源AC380V、50HZ控制回路、DC24V。采用变频器1.5KW，PLC电脑编程控制。具有高性能、高稳定精准定位等特点。具有软启动缓停止。保证门体平稳运转并增加使用年限。 |  |
| 5 | 安全装置 | 设安全装置，以防造成意外事故 |  |
| 二、风幕系统（12套） |
| 1 | 风量 | 6000m³/h |  |
| 2 | 送风方式 | 两侧送风 |  |
| 3 | 风口风速 | 8～12m/s |  |
| 4 | 风口尺寸 | ≤850×120mm |  |
| 5 | 装机功率 | 0.75Kw |  |
| 【自动控制说明】 快速门与风幕机应自带感应装置和安全装置，可实现手动/自动控制切换；所有信号均接入中央控制系统，实现自动化控制。 |

（二）负压收集处理系统（核心产品）

| 序号 | 项目 | 技术参数及性能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、离子复合一体化设备 |
| 1 | 材质 | 外壳整体采用SUS304不锈钢,1600×1600×4500mm |  |
| 2 | 离子反应段 | 采用管式发生器，一组7管，金属部分全部为SUS304，塑料部分全部为聚碳酸树脂。 |  |
| 3 | 干式化学吸附段 | 内置干式化学吸附滤料，滤料安装在模块中，模块为设备两侧开门装卸。过滤面积＞7.0 ㎡，过滤风速＜0.5m/s，阻力损失＜400Pa。 |  |
| 4 | 喷淋吸收段 | 流速14-16m/s，气液比0.5～1 L/m³，出口压力≥6Kg/c㎡，内胆水箱SUS304材质，容量≥500升 |  |
| 二、风机 |
| 1 | 材质 | FRP耐酸碱树脂制作 |  |
| 2 | 电机 | 强冷变频 |  |
| 3 | 传动方式 | 皮带传动 |  |
| 4 | 降噪方式 | SUS304面板+铝合金边框，内部FRP多孔板+隔音岩棉 |  |
| 三、收集风管 |
| 1 | 管径 | 主风管截面积＞0.09㎡，支风管截面积＞0.03㎡ |  |
| 2 | 吸风口 | 每个压缩基坑左右各布置3各吸风口，每个渗滤液池设置两个吸风口，单个吸风口截面积参照支风管截面积； |  |
| 3 | 管道敷设 | 收集风管采用地埋敷设，由投标人自行勘测现场后优化设计；所涉及破拆、挖沟、打洞等工序均由投标人自行完成并要求完工后恢复原有大理石地面和墙壁。 |  |
| 数量：离子复合一体化设备1套、风机1台、收集风管若干（现场实际需要）、 【干式化学吸附滤料】 干式化学滤料成分中氧化镁含量大于10%、高锰酸钠含量大于11%，主要由高活性催化剂促使臭气与滤料发生反应，从而降低臭气浓度达到除臭目的。标书内必须附上滤料成分检测报告和臭气去除效率报告。 箱体内应包含化学滤料450公斤，指标符合上述要求，投标文件中应提供化学滤料的成分检测报告及臭气去除率报告。 |

（三）植物液综合处理系统（核心产品）

| 序号 | 项目 | 技术参数及性能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 植物液气化系统 |
| 1 | 运行模式 | 多种情景、多时段任意设定 |  |
| 2 | 控制方式 | 远程/本地，可实现手动/自动/遥控等多种模式 |  |
| 3 | 装机功率 | ≦3Kw |  |
| 4 | 气化管道 | 直径不小于9.5mm |  |
| 5 | 有效管道长度 | 0—200米可调 |  |
| 6 | 气化后液滴直径 | ＜0.5μm |  |
| 7 | 气化效果 | 不增加空气湿度 |  |
| 8 | 噪音 | ≦50 |  |
| 9 | 气化头安装 | 管道开孔 |  |
| 数量：植物液气化设备1套（出风口＞12）、植物液雾化设备1套（雾化喷头＞12） 【植物精油气化系统】 植物液气化装置是将高浓度的植物精油，直接通过专用设备将精油气化，并通过小型风机将其发送至空间各处，与空气中的致臭污染物反应，以达到消除恶臭的目。 【植物液气化系统】 植物液雾化系统装置是将稀释后的植物液均匀的喷洒在转运站的整个空间，从而消除扬尘并改善异味状况。 【天然植物液】 天然植物液除臭剂主要有效成份有右旋萜二烯、苯甲醛、芳樟醇等。为确保植物除臭剂的除臭效果，投标文件必须提供植物除臭剂的成分检测报告(包含上述内容)和臭气去除率检测报告。 为确保植物除臭剂的安全性，投标文件必须提供植物除臭剂经过了“小鼠急性口毒性试验、小鼠急性吸入毒性试验”的检测报告，检验结果应为实际无毒级。 |

（四）离子新风系统

| 序号 | 项目 | 技术参数及性能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备外形尺寸 | 500×500×900mm |  |
| 2 | 设计风量 | 1600 m³/h/台 |  |
| 3 | 装机功率 | 500W |  |
| 4 | 噪声 | 50dB（A） |  |
| 5 | 离子数 | 200～800万个/cm³可调 |  |
| 6 | 循环管路 | 隐蔽布管，口径根据现场定制 |  |
| 7 | 风口 | 采用球形喷流风口，可在正负30度的范围内通过人工或电动方式摆动，具有送风距离远、噪声小等特点。 |  |
| 8 | 装备特点 | 离子发生装置外部不带电，安全可靠；采用AC交流电，功率低，能耗小。 |  |
| 数量：离子新风设备1套、循环管路若干（现场实际需要） 【离子发生器】采用管式发生器，单组7支，离子量＞40万，金属采用316不锈钢，塑料部分采用聚碳酸树脂。 |

（五）中央控制系统系统

| 序号 | 项目 | 技术参数及性能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜尺寸 | 材质为304不锈钢，尺寸1850×800×600mm |  |
| 2 | 主要元器件 | 符合国标要求 |  |
| 3 | PLC | 符合国标要求 |  |
| 4 | 变频器 | 符合国标要求 |  |
| 5 | HMI | 符合国标要求 |  |
| 6 | 传感器 | 符合国标要求 |  |
| 7 | 电线电缆 | 符合国标要求 |  |
| 8 | 整体要求 | 系统稳定：设备运行各系统不可出现故障影响系统安全。 安全性高：设备整体运行中会设及人员进出，所以设备必须要有很好的安全措施防止造成人员事故，电控必须要有多重安全保障连锁在里面，确保万无一失。 控制要求：根据系统和客户要求整体系统可以在上位机上控制，可以在上位机是显示各个设备运行状态，系统数据，可通过上位机实现远程启停及参数设置。 云控制：客户可以在异地对整体系统的运行状态实时掌握，实现故障实时传送，以及实现在异地可以对设备进行控制，即，云服务。 |  |
| 数量：电控柜2套（动力柜、系统柜各一） |

六、验货检测及验收达标检测。

▲工程竣工验收时，必须经过业主指定的第三方权威机构进行检测并出具报告。（所有检测费用均包含在本次报价中。）

报告包括以下3份：

- 臭气厂界检测（转运站周边5米内）和有组织排放检测报告，并满足国家标准及投标人相关承诺的要求；

- 植物液成分检测报告，并满足招标文件及投标人递交文件的要求；

- 化学滤料成分检测报告，并满足招标文件及投标人递交文件的要求；

验货时业主有权要求对提供过检测报告的部分材料或产品重新取样检测，如不符和招标要求业主有权中止合同并要求赔偿损失。（检测合格费用由业主支付，检测不合格则由投标人承担）

三   商务需求及其他需求

1、交付日期：

1.1合同生效后，根据采购人垃圾转运站技改进度由中标人派驻现场工程师全方面跟踪、协调、衔接土建施工进度，及时安排设备供货、预埋、安装、调试。由于中标人未派驻工程师或跟踪协调不及时，造成整体项目进度拖延或未成完成设备供货、预埋、安装、调试，给采购人造成的损失，由中标人承担一切责任费用。

1.2每完成一座垃圾转运站设备的供货、预埋、安装、调试，经采购人组织人员通过验收后正式交付。

1.3采购人根据垃圾转运市场化垃圾转运站技改进度要求中标人安排其余设备供货时间，采购人对中标人的除臭设备随时安排人员进行中间验收。

1.4交货地点：业主指定地点

2、付款方式与结算

在合同签订前中标人应提供合同金额的2%作为履约保证金（需将履约保证金转账到采购人单位账户），如中标人在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则采购人有权拒签合同。待全部完成所有垃圾转运站设备的预埋、安装、调试、验收合格后无息退还履约保证金。

合同签订后，中标人及时提供设备预埋安装图纸，每全部完成一座垃圾转运站设备（套）的预埋、安装、调试、验收合格并经采购人指定权威机构检测达到要求后7个工作日内，采购人向中标人支付每座转运站设备（套）的98.5 %货款（中标人必须开具每座转运站设备（套）金额100%的正式税务发票），其余的1.5%作为质量保证金，质量期满后无质量问题7个工作日内付清（无息）。

3、本项目的质量保证期为自货物通过最终验收，向采购人移交之日起 1年（12个月）（设备另有超过质保期规定或招标文件另有规定的按就高原则执行），在保修期内所产生的相关费用由中标人承担，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标人应免费维修和正常保养。

第七部分  合同主要条款

本条款为买卖双方必须遵守的基本条款，买卖双方也可根据实际情况另签合同条款，但不得更改招标文件中的实质性条款。正式合同以双方签字盖章的文本为准。

买方：

卖方：

鉴于买方于    年    月    日接受卖方对                      的投标，双方根据《中华人民共和国合同法》和本项目的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守：

1、合同内容：依据采购文件内容。

2、合同价格

本合同总价为人民币           万元。

2．1本合同总价包括设备出厂到买方指定的停放地点所发生的一切费用，以及除臭设备的供应、税金、关税、包装、运输、保险、安装、调试、验收（含第三方检测）、技术服务、售后服务、材料、管理等全部费用，实行固定费用总包干。

2．2买方提出的货物变更或由卖方提出的合理化建议，经买方同意采纳的货物型号、规格等方面的变更，可根据原中标单价计算变更费用。但属卖方投标漏项少算的货物及服务费用不得追补。

3、货物、材料供应

本合同范围内所需的货物、材料全部由卖方提供，但必须附有合格证、质保书等相关技术资料，如发现不合格的货物、材料由卖方承担全部责任。

4、质量保证

4.1卖方所提供的除臭设备应保证是全新的、未使用过的，且完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，买方将在现场验收。卖方应保证所提供的除臭设备经正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在除臭设备质量保证期内卖方应对除臭设备和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

4.2根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果除臭设备的质量或规格型号与合同不符，或证实除臭设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或不符合要求等，买方尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

4.3卖方在收到通知后，应在规定期限内免费维修或更换有缺陷的除臭设备或部件。

4.4合同除臭设备的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国颁布的最新国家标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

4.5 本合同项下除臭设备质量保证期为自货物通过最终验收，向买方移交之日起 1年（12个月）（设备另有超过质保期规定或招标文件另有规定的按就高原则执行），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标人应免费维修和正常保养。

5、专利权

5.1投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利负责，并不伤害采购人的利益。

5.2所有文字、商标、技术和其他知识产权侵权所造成的相关责任及费用采购人概不负责。

6、包装要求

6.1 除合同另有规定外，卖方提供的货物，均采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适用于陆上的长途运输，确保货物安全无损运抵现场。对由于运输过程中引起的货物锈蚀、损坏或损失卖方应承担全部责任。

6.2 除臭设备附件：必须附有货物清单、合格证、质量保证书和保修保养卡。

6.3 卖方负责将除臭设备安全、无损的运抵买方指定的地点。

6.4除臭设备在发运过程中发生损坏或短缺、由卖方无条件负责索赔。

7、档案资料

除臭设备的档案资料，包括：除臭设备的数量、型号、规格、生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、质量服务卡等有关资料。（进口配件交货时，卖方必须提交原产地证明、海关相关证明等相应的证明文件）除臭设备工具清单等。全部随车资料归买方所有。

8、技术资料

技术资料包括：技术说明书、操作和维修手册及其他必须提供的技术资料。

9、交付日期：

9.1合同生效后，根据买方垃圾转运站技改进度由卖方派驻现场工程师全方面跟踪、协调、衔接土建施工进度，及时安排设备供货、预埋、安装、调试。由于卖方未派驻工程师或跟踪协调不及时，造成整体项目进度拖延或未成完成设备供货、预埋、安装、调试，给买方造成的损失，由卖方承担一切责任费用。

9.2每完成一座垃圾转运站设备的供货、预埋、安装、调试，经买方组织人员通过验收后正式交付。

9.3买方根据垃圾转运市场化垃圾转运站技改进度要求卖方安排其余设备供货时间，买方对卖方的除臭设备随时安排人员进行中间验收。

交货地点：业主指定地点

10、双方责任

10.1买方

（1）按合同规定向卖方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

10.2卖方

（1）按合同要求提供货物、试车技术服务和售后服务。

（2）对所提供货物的质量问题无条件负责处理。

（3）卖方保证买方能够及时买到除臭设备所需的配件。

（4）为买方提供人员培训服务：

1）卖方应指派专业人员给买方除臭设备操作员进行基本操作、简单故障识别、排除和安全知识等方面的培训。

2）提出培训计划方法、时间安排。

3）卖方负责使参与培训的人员达到能正确操作的上岗资格。

4）货物验收后，卖方应协助买方建立和健全维修保养制度，制订安全防范措施。

11、付款方式与结算

在合同签订前中标人应提供合同金额的2%作为履约保证金（需将履约保证金转账到采购人单位账户），如中标人在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则采购人有权拒签合同。待全部完成所有垃圾转运站设备的预埋、安装、调试、验收合格后无息退还履约保证金。

合同签订后，卖方及时提供设备预埋安装图纸，每全部完成一座垃圾转运站设备（套）的预埋、安装、调试、验收合格并经买方指定权威机构检测达到要求后7个工作日内，买方向卖方支付每座转运站设备（套）的98.5 %货款（卖方必须开具每座转运站设备（套）金额100%的正式税务发票），其余的1.5%作为质量保证金，质量期满后无质量问题7个工作日内付清（无息）。

12、违约责任

12.1货物的质量责任

（1）在质量保证期内，凡货物在到货检验、试运行、过程中出现的质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担因修理、调换、退货发生的一切费用和因此而造成的一切直接经济损失。

（2）卖方在接到买方通知后，应迅速作出反应，温州及附近地区24小时内派人赴现场处理质量问题，修理和交换不符合质量要求的零部件，直到买方满意为止。

（3）由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方应无条件及时给予补齐或修复。

12.2 违约赔偿

除不可抗力外（包括战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震），如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，如协商无效，按下列规定处以罚金：

（1）逾期交货

卖方逾期交货，应向买方偿付误期赔偿费。每逾一周的赔偿费按迟交货物交货价的0.5%计收，直至交货为止。（一周按7天计算，不足一周按一周计算）

（2）卖方不能交货，或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按合同总价的 10% — 40%计算。

买方中途退货，应向卖方支付与上述相同的违约金。

（3）逾期交货的违约赔偿最高限额为货物合同总价的5%，一旦达到误期赔偿费的最高限额时卖方仍不能交货，买方可考虑终止合同。

（4）经双方友好协商同意延期交货或经双方友好协商同意退货无须罚款者不在此例。

12.3卖方应完全响应投标文件中的排放标准、售后服务及其他承诺，如卖方未能响应，买方有权取消卖方中标资格，由此造成的一切损失由卖方负责。

13、履约保证金的罚没

13.1如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

13.2 如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿金。

13.3卖方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究卖方责任外，其履约保证金将被没收。

14.、仲裁

14.1在执行本合同时所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方首先应通过友好协商解决，如果协商得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

14.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

14.3 仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

14.4 在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分，本合同的其他部分应继续执行。

15、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

16、合同生效及其他

16.1 合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

16.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

17、合同一式肆份，（其中正本贰份，副本贰份）双方各执贰份，具有同等效力，合同签订后，需上传政采云平台备案。

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

甲方：（印章）                        乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

第八部分    投标文件格式附件

封面格式

项目名称：

项目编号：

投

标

文

件

投标人全称：（公章或CA章）

时      间：

1、资格文件目录

（1）法定代表人授权书

（2）投标人情况表

（3）提供有效的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件

（4）投标人2019年度资产负债表及利润表复印件

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

（1）法定代表人授权书

温州市公共资源交易中心鹿城分中心 ：

（投标人全称）法定代表人        授权本单位在职职工           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理投标活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（公章或CA章）：

日期：     年    月   日

身份证复印件：

附：

授权代表（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

（2）投标人情况表

投标人名称（公章或CA章）：                                                                                  填表日期：

| 单位名称 |  | 电 话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传 真 |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |
| 单位简介 及机构 |  | 单位优势 及特长 |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |
|  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  | 主要业绩 |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  |  |

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

温州市公共资源交易中心鹿城分中心 ：

本公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明：

1、我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录；

2、至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在以下情形（包括但不限于）：根据招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。否则，我方将承担在符合审查时不被通过的后果。

如有虚假我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任

特此声明

声明投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

附注：

1.信用信息查询渠道及截止时间：将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人在投标截止时间前的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效投标处理。

2、商务技术文件目录

（1）投标设备供货清单及技术响应表（不含价格）

（2）投标产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）

（3）供业主选购的备品备件及维保期期满后相关维修配件清单一览表

（4）商务需求及其他需求响应表（不含价格）

（5）技术、商务偏离表

（6）深化设计、总平面图、设备布置图等

（7）安装、调试及验收方案

（8）排放标准承诺

（9）同类项目业绩一览表（同时提供完整合同及合同履约评价材料复印件）

（10）投标的除臭设备的创新性、先进性

（11）与招标内容相关工艺（离子、雾化、植物液气化、化学吸附）的专利证书

（12）投标货物质量及性能报告

（13）售后服务网点情况

（14）免费质保期满后的维保方案

（15）投标人综合实力相关证书

（16）节能、环境标志产品声明书（如有）

（17）投标产品在“中国政府采购网”上节能产品或环境标志产品查询截图（如有）

（1）投标设备供货清单及技术响应表

（不含价格）

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 投标设备品牌型号、技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

附注：本表必须根据第六部分“采购需求”的第二点“技术需求”的内容详细填写及说明，除采购设备清单外的设备，投标人可增项。（如果内容提供不全而导致对投标人不利评定的风险由投标人自行承担）

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（2）投标产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量/台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：投标人可按以上表格形式进行复制。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

（3）供业主选购的备品备件及维保期期满后相关维修配件清单一览表

项目编号：

| 设备名称 及编号 | 备件/配件 名称 | 数量 | 规格型号 | 品牌/产地 | 价格（元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 相关维修配件按    个月维保期期满后    年内的不变价。（时间由各投标人承诺）

2. 本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主选购时用。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（4）商务需求及其他需求响应表

（不含价格）

项目编号：

附注：本表必须根据第六部分“采购需求”的第三点“商务需求及其他需求”的内容详细填写及说明（不包括已填的技术需求响应情况）。（如果内容提供不全而导致对投标人不利评定的风险由投标人自行承担）

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（5）技术、商务偏离表

项目编号：

|  | 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 |  |  |  |  |  |
| 商务 |  |  |  |  |  |

附注：1. ▲没有填写此表视为完全满足招标文件的要求；

2. 如出现偏离，投标人务必如实填写此表，“投标文件对应规范”及“说明”栏不得复制粘贴，所投产品必须对照招标文件要求详细填写说明，否则存在的风险由投标人自行承担；

3. 投标人可按以上表格形式进行复制。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

（6）深化设计、总平面图、设备布置图等

项目编号：

格式自拟

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（7）安装、调试及验收方案

项目编号：

格式自拟

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（8）排放标准承诺

项目编号：

格式自拟

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（9）同类项目业绩一览表

项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 用户联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：应提供旁证材料（后附合同及合同履约评价材料复印件盖公章，否则不得分）。

投标人全称（公章或CA章）：

日  期：  年  月  日

（10）投标的除臭设备的创新性、先进性

项目编号：

格式自拟

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（11）与招标内容相关工艺（离子、雾化、植物液气化、化学吸附）的专利证书

项目编号：

格式自拟

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（12）投标货物质量及性能报告

项目编号：

格式自拟

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（13）售后服务网点情况

项目编号：

格式自拟

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（14）免费质保期满后的维保方案

项目编号：

格式自拟

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（15）投标人综合实力相关证书

项目编号：

格式自拟

投标人全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（16）节能环保产品声明书（如有）

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品均已录入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”或最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”。

2.本公司参加______单位的______项目（项目编号：_____）采购活动提供的环保或节能产品，产品金额占采购项目总金额50%（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

声明投标人全称（公章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

（17）投标产品在“中国政府采购网”上节能产品或环境标志产品查询截图（如有）

3、报价文件目录

（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

（1）开标一览表

项目编号：                                            （价格单位：人民币元）

| 投标项目 | 免费质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- |
| 温州市鹿城区环境卫生管理处除臭设备项目 |  | 业主指定地点 |
| 投标总价（大写）： （小写）：¥ |  |

附注：1. 此栏内投标总价应与附件三“投标分项报价表”中合计总价相一致。

# 2. ▲不提供此表格将被视为没有满足招标文件的实质性要求。

投标人全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（2）投标分项报价表

项目编号：                                      （价格单位：人民币元）

| 项目 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 设备总价 |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |
| 安装调试费 |  |
| 技术服务费、售后服务费等 |  |
| 税金 |  |
| 其他相关费用 |  |
| 合计总价 （应与开标一览表中投标总价相一致） |  |

附注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有明确响应招标文件；

2. 此表的合计总价应与附件二“报价一览表”投标总价相一致。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在成交公告的内容中增加本表，请各投标人认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

投标人全称（公章或CA章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（3）中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                  （项目名称、编号）项目的                   采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：

1. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2. 纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任,如若成交本声明函将予以外网公示。

3. 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件，符合规定条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，符合规定条件并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               （项目名称、编号）项目的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：1. 纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

2. 投标人提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，如若中标本声明函将予以外网公示。

（5）监狱企业的证明文件（如有）

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

附注：如若中标本证明文件将予以外网公示。