温州市龙湾区综合行政执法局LED路灯EMC项目

项目编号：龙湾3719012018073001-000

公

开

招

标

文

件

采购单位：温州市龙湾区综合行政执法局

代理机构：温州市公共资源交易中心龙湾分中心

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法及评分标准	22

第四章  招标需求	23

第五章  浙江省政府采购合同主要条款指引	35

第六章  投标文件格式附件	51

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，温州市公共资源交易中心龙湾分中心受温州市龙湾区综合行政执法局委托，就温州市龙湾区综合行政执法局LED路灯EMC项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号: 龙湾3719012018073001-000

采购组织类型：政府集中采购

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 项目总预算（万元） | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | LED路灯EMC | 3475盏左右 | 按实结算 | LED路灯灯头更换及3年期限内免费保修养。 |

三、投标供应商资格要求:

1、符合政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求；

2、法律、行政法规规定的其他条件；

3、本项目不接受联合体投标。

四、报名方式、网址及时间:

1、报名方式：政采云网上自主报名，不接受现场报名。

2、报名网址：浙江政府采购“http://www.zjzfcg.gov.cn/  ”

3、招标文件提供及报名期限：2018年8月3日至2018年8月10日(双休日及法定节假日除外)上午9：00-11：30，下午14：00-17：00；招标文件领取截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但不再接受任何形式报名，该供应商如对招标文件有异议的，应于自投标报名截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出,逾期对招标文件提出异议的，采购机构可不予受理及答复。

4、供应商报名后不参加本项目投标的，须在投标截止24小时之前（上班时间）与代理机构予以书面声明确认。报名后擅自不参加投标的供应商，依照政府采购相关规定将其记入不良记录，并给予相应处罚。

五、招标文件的发布：招标文件至浙江政府采购网免费下载 （http://www.zjzfcg.gov.cn/）；招标文件如有答疑或补充更正均见（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。

六、投标截止时间：2018年 8月23日　09:30；

七、投标地点：温州市公共资源交易中心龙湾分中心三楼大厅窗口(温州市龙湾区便民服务中心西裙楼三楼（永中街道府后路77号）)

八、开标时间：2018年8月23日　09:30

九、开标地点：温州市公共资源交易中心龙湾分中心三楼开标室（温州市龙湾区便民服务中心西裙楼三楼（永中街道府后路77号））

十、投标保证金：

投标保证金：人民币120000元；

十一、业务咨询

| 机 构 | 温州市公共资源交易中心龙湾分中心 |
| --- | --- |
| 地 址 | 温州市龙湾区便民服务中心西裙楼三楼（永中街道府后路77号） |
| 网 站 | 浙江政府采购http://www.zjzfcg.gov.cn/ （文件下载、公告查询） |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 采购人 | 季镇 | 0577- 86888006 |  |  |
| 项目联系人 | 陈炜 | 0577-86966076 | 0577-86966038 | B310 |
| 项目保证金 | 潘飞华 | 0577-86966020 | 0577-86966020 | B302 |
| 项目监督 | 龙湾区财政局 | 0577-85600835 |  |  |

温州市公共资源交易中心龙湾分中心

# 第二章  投标人须知

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《公开招标采购公告》二 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 4 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统http://xwqy.gsxt.gov.cn/——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：货物供应商及产品制造商需同为小微企业才可以给予价格扣除，未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 2、根据2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 |
| 5 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 6 | 是否允许采购进口产品： | 否 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 9 | 是否现场踏勘 | 否 |
| 10 | 是否提供演示 | 无 |
| 11 | 是否提供样品 | 否 |
| 12 | 投标文件组成 | 投标文件由资质文件、技术及商务文件、报价文件正本各 1 份；副本各5份。电子版投标文件1份，以光盘或U盘形式装载并密封于报价文件中（电子版投标文件不作为投标文件组成部分，仅作电子档案备份）。 |
| 13 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn 发布中标公告，公告期限为1个工作日，将通过系统内发送电子版中标通知书，中标单位也可以自行到龙湾区公共资源交易中心B310办公室领取纸质版中标通知书。 |
| 14 | 投标保证金 | 交纳：投标保证金应按《招标采购公告》十规定交纳。退还：中标通知书发出之日起5个工作日内，未中标的投标人提供交入投标保证金时取得保证金收据复印件到招标方服务台办理，招标方以电汇或转账等方式退还投标保证金。 |
| 15 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。 |
| 17 | 付款方式 | 会计核算中心支付，详见各标项的商务要求表 |
| 18 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 19 | 投标文件的接收 | 招标方于投标截止时间前半小时内接收投标文件，投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件）应单独提供，如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。 投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件； 3、仅以非纸制文本形式的投标文件； 4、未成功办理投标人报名手续的； 5、超过投标截止时间送达的投标文件。 投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）招标方，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。 |
| 20 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于温州市公共资源交易中心龙湾分中心。 |

## （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1、“招标方”系指组织本项目采购的温州市公共资源交易中心龙湾分中心。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“采购人” 系指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

## （三）投标人及委托有关说明

1、授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

## （五）质疑

1、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

2、质疑应当采用书面形式并署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，招标方将不予受理。质疑应当包括下列主要内容：

a质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

b被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

c具体的质疑事项及事实依据；

d认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

e提出质疑的日期。

## （六）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出招标方将不予受理。

2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资质文件、技术及商务文件、投标报价文件三部份组成。

1、资质文件

（1）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（2）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）联合投标协议书（若需要）;

（8）联合投标授权委托书（若需要）;

（9）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

2、技术文件

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

3、商务文件

（1）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

（2）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（3）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）；

（4）商务响应表（格式见附件）；

（5）小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

（6）中小企业声明函

（7）国家企业信用信息公示系统——小微企业名录网页截图

（8）节能环保产品声明函

（9）节能（环保）产品清单

（10）根据采购内容、技术要求及评审细则需要提供的材料；

（11）投标方认为需要的其他文件资料

4、技术文件

（1）对本项目的技术服务类总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）设备配置清单（附件16）；

（4）技术响应表（附件17）；

（5）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（6）项目实施人员一览表（附件18）；

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（8）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（附件19）（若有）;

（9）投标主要产品生产商对该项目的唯一授权书；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。资质文件、技术文件、商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（四）投标文件的签署和份数、包装

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按资质文件、技术及商务文件、报价文件正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格分别竖面单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件将作无效标处理。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。招标方提倡双面打印或书写。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标人应按资质文件、技术及商务文件、投标报价文件分类分别单独密封封装。投标文件封装后，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资质文件、技术及商务文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（五）投标报价

1、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠或赠送等字样。

2、投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3、投标报价总价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

（六）投标保证金

1、投标人须按规定提交投标保证金。

2、保证金形式：网银、汇票、电汇、转帐支票。

3、采购中心不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金。

4、本项目保证金人民币壹拾贰万元整（¥120000）；

5、本项目保证金到账截止时间为2018年8月22日（投标截止时间前一天）；

6、户名：温州市公共资源交易中心龙湾分中心，账号：201000107040989，开户行：浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司龙水支行中心分理处。

7、采购中心在中标通知书发出后七个工作日内退还投标保证金。

8、投标人有下列情形之一的，投标保证金及履约保证金将不予退还：

A、投标保证金不予退还的：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

B、履约保证金不予退还的：

（1）拒绝履行合同义务的；

（2）产品质量验收或测试不合格的；

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未按规定密封或标记的投标文件；

2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3、仅以非纸制文本形式的投标文件；

4、投标方未能提供合格的资格文件；

5、与招标文件有重大偏离的投标文件；

6、招标文件需要演示而没有演示的、需要提供样品而没有提供样品的；

7、标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

8、投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订或活页装订、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

9、未成功办理投标人报名手续的、未按规定交纳投标保证金的；

10、资信及商务文件和技术文件中出现投标价格信息的、投标报价超出预算的；

11、投标报价明显高于其市场报价或低于成本价且不能合理说明原因并提供证明材料的；

12、不符合报价文件规定要求的；

13、报价文件中总价的大写金额高于小写金额的；

14、投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

15、未提供电子版投标文件或提供的电子版投标文件未按要求密封于投标报价文件中的；

16、投标主要产品生产供货商出具了多个针对本项目的唯一授权书，且无法在投标截止时间前证实其真伪的；

17、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（八）错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签名确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。

三、组织开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）组织开标程序

温州市公共资源交易中心龙湾分中心将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各授权供应商代表及相关人员应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。

1、开标会由温州市公共资源交易中心龙湾分中心主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

2、对供应商保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表或公证人员查验投标文件密封情况并签名确认；

3、当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还供应商代表。

4、商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效供应商名称及理由，有效供应商的商务和技术得分情况，无效供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；

5、拆封供应商报价文件，宣读《报价明细一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

（二）组织评标程序

温州市公共资源交易中心龙湾分中心将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；温州市公共资源交易中心龙湾分中心可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

7、评审结束后，温州市公共资源交易中心龙湾分中心应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（三）评标委员评审程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对温州市公共资源交易中心龙湾分中心工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。 采购人、经其书面授权的采购人代表或经其书面授权的评审小组按中标候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的中标供应商。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

五、评审原则

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 六、确定中标供应商的原则

1、项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定推荐中标候选人。

2、采购结果由采购人代表签名确认。采购人未确定中标供应商且在规定时间内不提出异议的，视为默认。

3、采购结果经采购人确认后，采购中心将于2个工作日内在龙湾区公共资源交易网上发布中标公告，并向中标方签发电子版《中标通知书》，中标方也可到交易中心B310办公室领取纸质版《中标通知书》。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，采购中心作为合同签订的鉴证方。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1、合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

2、按合同约定办理履约保证金退还手续。

八、货款的结算

货款由采购人自行支付。若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入中标供应商帐户。

九、合同验收

验收报告

中标供应商：

采购人：

| 序号 | 项目（货物） 名称 | 具体型号参数 | 单位 | 数量 | 合同金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见：经采购单位与中标供应商协商，本项目采购单位采用外聘专家组成员组建验收小组，于2017年 月 日对 项目（采购编号: ）采购项目进行验收，经比对招标文件、中标供应商投标文件、中标合同、中标供应商实际到货设备及服务，形成验收意见如下： 1、 2、 日 期： 年 月 日 |
| 整改意见： 日 期： 年 月 日 |
| 采购人代表签字： |
| 验收结论： 年 月 日 | 验收小组成员姓名 | 验收小组成员单位 | 联系电话 |
| 采购单位签章： 中标供应商签章： 联 系 人： 联 系 人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 （双方均应签字并盖章） |
| 本表一式三份，采购单位2份、中标供应商1份。 |

# 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

三、评标内容及标准

| 评标指标及权值（%） | 评分办法 |
| --- | --- |
| 商务资信20分 | 运营状况 | 3分 | 提供近三年（2016年8月1日至今，下同）投标人经审计的资产负债表及利润表，评委进行横向比较打分。（提供复印件，原件现场核对） |
|  | 公司业绩 | 10分 | 近三年投标人在国内同类道路照明节能管理项目中有2000-4000盏的业绩每个得1分，4000盏以上（不含）的业绩每个得2分最高不超过10分。（需提供合同、中标通知书、工程竣工验收报告、业主证明的各原件现场核对，缺少任何一项业绩不予认可） |
|  | 公司资质 | 7分 | 1、投标人获得国家级高新技术企业称号的得2分，获得省级高新企业称号得1分，本项不重复计分，最多得2分。 2、投标人取得工商部门颁发的“守合同、重信用”AA等级证书得1分,AAA等级证书得2分（提供原件备查）。 3、投标人具备市级合同能源管理备案得 1 分，具备省级合同能源管理备案得 2 分，具备国家级合同能源管理备案得 3 分（提供原件备查）。 |
| 技术分50分 | 项目实施方案 | 10分 | 1、对招标范围内相关道路提供LED技术改造方案。（0－6分） 2、护套线改造方案，接地检测、漏电检测方案；（0－2分） 3、施工组织及应急保障方案：（0－2分） |
|  | 人员配备 | 10分 | 投标人拟派本项目施工人员的综合情况，包括人员结构、工作经验、专业水平、岗位设置、技术资格。提供10人以上同时具有电工作证及高空作业证的人员名单（以近三个月社保证明为准），评委进行横向比较打分，未提供及提供不完整不得分。 |
|  | 投标产品先进性及符合性 | 12分 | 根据投标产品的与本项目实际需求的符合性、产品的先进性由评委比较打分。以6分为基准分，各项指标有实质性正偏离的给予1-2分，无实质性意义的正偏离不予给分；各项非关键性指标有负偏离的给予1-2分的扣分，负偏离较大的可视为重大偏离。 |
|  | 投标产品光效等级 | 3分 | 所投产品均满足招标文件各项要求的情况下，整灯光效等于120流明/瓦的不得分，每提高20流明/瓦得1分，最高得3分。如投标产品涉及多款不同型号，需全部提供，未提供完全不得分，以较低原则为准。(需提供国家灯具质量监督检验中心、国家电光源质量监督检验中心、国家半导体照明产品质量监督检验中心中任意一家国家级检测机构报告的扫描件加盖单位公章，提供原件现场核对)。 |
|  | 投标产品抗风等级 | 3分 | 所投产品风载受力抗压强度达到抗12级风力以上得1分，达到抗14级风力以上得2分，达到抗16级风力以上得3分。如投标产品涉及多款不同型号，需全部提供，未提供完全不得分，以较低原则为准。 （需提供国家灯具质量监督检验中心、国家电光源质量监督检验中心、国家半导体照明产品质量监督检验中心中任意一家国家级检测机构报告的扫描件加盖单位公章，提供原件现场核对）。 |
|  | 投标产品光衰率 | 3分 | 所投产品6000小时的光通维持率94%≤X＜96%，得1分；LED灯具6000小时的光通维持率96≤X＜98%，得2分；LED灯具6000小时的光通维持率≥98%，得3分；提供品牌产品的光衰报告，未能提供6000小时及以上光衰报告或维持率小于94%，视为无效响应。 如投标产品涉及多款不同型号，需全部提供，未提供完全不得分，以较低原则为准。 （需提供国家灯具质量监督检验中心、国家电光源质量监督检验中心、国家半导体照明产品质量监督检验中心中任意一家国家级检测机构报告的扫描件加盖单位公章，提供原件现场核对）。 |
|  | 投标产品认证 | 9分 | 1、本项目使用LED的路灯产品获得CQC产品认证证书的得3分。（提供证书复印件，原件核对，以中国质量认证中心网站[www.cqc.com.cn]查询结果为准） 2、本项目使用LED路灯的产品列入最新一期节能产品政府采购清单的得3分。（提供文件页码及其截图） 3、本项目使用LED路灯的产品列入国家或省经信委“制造精品”名录的得3分。（提供原件备查） |
| 报价分30分 | 服务报价 | 30分 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标人的节能效益分享比例报价）*价格权值*100］的计算公式计算。分享比例不得高于75%。 |

# 第四章  招标需求

根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

# 采购总说明

- 本技术规格书只是设备及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，供应商有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。

- 采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

- 供应商应根据采购文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。希望供应商以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

- ▲本采购项目为温州市龙湾区综合行政执法局LED路灯EMC项目，包括货物的供货、安装调试、技术服务及售后服务等。本次招标项目设一个标段，投标人不得对标段中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

# 项目背景

为促进节能降耗，拉动LED照明及相关产业发展，浙江省人民政府办公厅于2014年12月发布了《推广应用半导体照明产品的意见》的文件，鼓励使用LED照明产品对公共照明领域进行分期分批改造。温州市人民政府办公室也于2015年7月发布了《温州市推广应用半导体照明产品实施方案》的通知。《实施方案》要求2015年起用3年时间，全市推广LED照明产品50万盏以上，实现年节能量约5万吨标准煤。确保到2017年，道路、隧道等户外公共领域LED照明改造率达到60%以上。鼓励采用合同能源管理（EMC）运作模式实施LED照明节能改造工程。为响应省、市号召，完成节能降耗的总体目标，根据《温州市区路灯设施节能改造方案》，明确对全市市管、各区和功能区管、各乡镇街道管近十万盏路灯实施LED照明节能改造。项目采用合同能源管理（EMC）模式，时限3年。

# 项目概况

龙湾区路灯设施节能改造项目的改造内容包括3475盏路灯进行LED光源更换、市区路灯设施安全接地改造、护套线更换、熔断器更换，采用合同能源管理（EMC）方式，利用LED照明产品实施节能减排改造，每天路灯亮灯时间约11.5小时，投标时也以11.5小时作为投标基准时间，不得变更。具体改造内容见附件《龙湾区区路灯设施节能改造项目改造清单》。

# 建设目标

整体改善和提升我区城市道路路面照明质量，方便人们的生产和生活；并实现区路灯节电率达到50%以上；更换护套线、熔断器，完善安全接地系统，符合安全规范提升路灯精细化管理水平。

# 项目主要内容

1、进行路灯灯具（含灯线、熔断器）更换，光源更换为LED，原有传统光源灯具将不得继续利用，本项目唯一接受LED光源；

2、路灯设施安全接地改造；

3、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、保险、配合节能检测（包括一二期的LED路灯检测）、计量确认、安全和保证等一整套的节能服务；

4、合同期内免费提供灯具质保、灯具更换所需的备品备件；

5、妥善处理更换下来的传统路灯，运至招标人指定地点；

6、以及项目范围内为确保路灯正常运行而进行的其他合同内的作业。

除完成以上内容外，中标人还需接受监理、节能评估检测机构的监督管理。

项目节能服务合同期满后，中标人需将本项目的全部设施无偿移交给采购人，并将竣工资料移交给项目用户归档，项目范围内的全部设施归项目采购人所有，中标人不再收取任何费用。中标人将根据合同规定方式获得投资回报。不再参与项目的节约电费的分成。

LED路灯节能改造设施量见附件《龙湾区区路灯设施节能改造项目改造清单》。

# 项目服务期

本项目服务期包含以下时期：

1、施工期：指中标人与采购人签订合同至LED路灯安装完成并竣工验收合格止。

2、项目节能服务期：指LED路灯安装完成并竣工验收合格开始为期3年的节能服务合作期。

3、项目合同期:指中标人与采购人签订合同至项目节能服务合同期结束。

# 改造详细内容及相关数据

1、根据规范《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015），并结合项目自身特点，路灯节能改造后，工程验收值不得低于下列表格中注明的数值；3年节能服务服务合同期后路灯相关参数不得小于各表规定的参数值。节能服务期内隧道照明相关技术要求必须符合《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T31832-2015）的相关标准。

2、改造数量统计表：

见附件：《龙湾区区路灯设施节能改造项目改造清单》

3、改造前设施能耗及亮灯时间

改造前路灯具体功率见附件（《龙湾区区路灯设施节能改造项目改造清单》），

（1）若清单中功率与实际不一致，以实际为准；若因日常维修造成个别或小部分光源与该小区或道路的大部分光源不一致时，以大部分光源规格为准。

（2）一年之中每天路灯亮灯时间折合成平均值约为11.5小时，除隧道照明常规照明灯外，本招标文件其他路灯（包括隧道的加强照明灯）的亮灯时间均以11.5小时进行计算，不得变更；隧道灯常规照明灯按24个小时计算。

# 项目基本要求

1、投标供应商所提供的所有货物必须是全新的、技术成熟的、性能可靠稳定的。要求为2018年1月1日以后生产的产品。

2、投标供应商供货时提供包括但不限于满足货物使用和维护的技术文件。

3、投标供应商交货时提供原出厂产品合格证、产品说明书、产品质量保证书和产品检测报告，投标供应商提供的产品检测报告需涵盖本招标文件所要求的技术参数。

4、灯具使用环境

（1）安装场所：户外

（2）海拔：低于500米

（3）环境温度：-5℃～+65℃

（4）气候条件：海洋性气候、盐雾腐蚀

（5）相对湿度：90%(20℃)

（6）电源：单相交流220V、50HZ；波动范围：电压±20%、频率±2%。

# 项目技术要求

（一）项目所选用LED路灯，在设计、制造和检验方面应符合下列标准：

1.CJJ45-2015《城市道路照明设计标准》；

2.CJJ89-2012《城市道路照明工程施工及验收规程》；

3.GB7000.1-2007《灯具 第一部分：一般安全要求与试验》；

4.GB7000.5-2005《道路与街路照明灯具安全要求》；

5.GB17625.1-2003 《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》；

6.GB17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》；

7.GB/T18595-2001《一般照明设备电磁兼容抗扰度要求》；

8.GB/T24827-2009 《道路和街路照明灯具性能要求》；

9.GB/T24907-2010《道路照明用LED灯性能要求》；

10.GB/T14549--93《电能质量公用电网谐波》；

11.《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T31832-2015）

12．其它国家、地方标准规范；

13. 采购人提出的要求及有关基础资料。

（二）LED路灯技术基本要求

| 序号 | 名称 | 需求说明 | 重要提示 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 芯片 | 提供芯片厂家授权书和有关证明材料，建议选用优质品牌以确保灯具高光效、低光衰。本项目须采用非集成式LED芯片、模块化灯具（包括庭园灯灯具、道路灯灯具、投光灯灯具、挑灯灯具等），不接受集成式LED芯片封装灯具。建议模块尺寸采用CSA016标准式样。 | ★ |
|  | 整灯光效 | 整灯光效≥120Lm/W | ▲ |
|  | 色温 | 3500K±200K |  |
|  | LED灯具芯片结温 | ＜100℃ |  |
|  | 光通量 | 光通量维持率：点燃3000h光通维持率不低于96%，点燃6000h光通维持率不低于92%（若未在检测报告中显示，灯具供应商须承诺）。 |  |
|  | 显色指数 | ≥70 | ▲ |
|  | 配光 | 配光合理，为截光或半截光类型。 | ▲ |
|  | 功率因数 | ≥0.95 | ▲ |
|  | 安全性能 | 符合GB7000.5（GB7000.1）要求 | ★ |
|  | 防护等级 | IP65或以上 | ▲ |
|  | 防触电保护型式 | ClassⅠ或以上 | ▲ |
|  | 电磁兼容 | 输入谐波电流符合GB17625.1要求 | ★ |
|  | 电源 | 质量优良，稳定性好，恒流恒压，输入电压220AC（50HZ），电压波动范围±20%，频率波动范围±2%；电源模组用防水插接接头在电器腔内与LED模组灯线连接，预留调光接口，采用1-10V调光方式；取得国内的质量或安全认证。 并具有过流、过热，过压、短路以及开关冲击等保护功能。 规格建议700MA;860MA,1050MA,1200MA,1400MA,2100MA六种中选用。建议选用优质品牌以确保灯具运行的稳定和长寿命。 | ★ |
|  | 灯体 | 灯体采用优质铝合金，高压压铸成型，保证耐高温、耐腐蚀、耐老化，灯体有自清洗功能；有独立的电器腔用于安装电源；表面静电喷涂，颜色根据采购人要求提供，灯杆必须有防脱落构件。 | ▲ |
|  | 灯罩 | 灯具的灯罩采用耐高温PC或钢化玻璃，透明度、强度需达到有关规定要求（采用灯罩和透镜一体化设计的无此要求）。 | ★ |
|  | 透镜（或反射器） | 透镜材料稳定性好、折射率高（反射器为高纯阳极氧化铝或镀膜、反射率高） |  |
| 17. | 散热 | 散热设计合理、有效，性能良好。 |  |
| 18. | 机械性能 | 灯具的各部份均应有足够的强度和刚度，能满足相应荷载的要求，紧固件采用不锈钢等高强度耐腐蚀材料。 |  |
| 19. | 外观、安装及维护要求 | 外观应选择抗强风流线型外观设计；一体化电器组件设计，操作简单，灯具无需工具开启，维修方便。 | ▲ |
| 20. | 品牌标识和系统设备的设计、制造及铭牌、标志 | 灯体上有厂家的品牌标识；系统设备及其辅助装置的铭牌、使用标示、警告指示应以中文或易懂的通用符号来表示，应准确无误地表示设备之型号、规格。 | ▲ |
| 21. | 质量标准 | 设计和制造符合GB7000.5（GB7000.1） | ▲ |
| 22. | 品牌 | 所有灯具需为同一品牌。 | ★ |

注：标注▲的招标要求为实质性响应条款，不得有负偏离；标注★的招标要求不得有任何偏离。

（三）其他技术要求

1、道路照明指标在节能合同服务期内必须满足《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）和《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832—2015）的要求，道路照明系统的电压、电流、功率因素须符合《电能质量公用电网谐波》（GB/T14549--93）等国家电力设计的标准要求。

2、其他要求：

（1）在安装灯具时，在路灯灯杆检修门盖安装接线板，接线板上设置熔断保护器。

（2）灯杆与灯具间的供电线路应在灯具内有明确的火、零、地线接线端子，灯杆、灯具内供电线路中间不得有接头。

# 项目服务及报价要求

1、中标人必须为采购人提供项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、配合第三方检测单位检测、项目监理单位开展监理工作、计量确认和保证等一整套的节能服务解决方案。

2、中标人应委托具备相应设计资质的设计单位进行设计（包括改造前道路照明数据、改造后道路模拟照明文件、拟采用的LED灯具参数、灯杆灯臂受力模拟方案、基础的强度和安全性核算等），把设计方案报送采购人，采购人组织专家审核同意后实施。审核意见并不免除中标人对项目质量所负的完全责任，中标人须对灯具安装的安全性负责。

3、本项目涉及改造的所有灯具原则上全部更换，不得在现有灯具基础上进行改造，除非招标人要求。如需技改，费用由中标人负责支付。

4、中标单位进行施工前，把施工方案报送监理、采购人审核同意后实施。审核意见并不免除中标人对项目质量所负的完全责任，中标人须对安装施工的安全负责。中标人须自行办理施工开挖、占道等手续。

5、项目竣工验收后，中标人应按每一型号LED路灯1%-2%的比例免费提供备品备件交给采购人指定的维护单位（以下简称维护单位）。维护单位维修后把坏灯定期返还中标人，中标人应同时把相同数量的好灯送给维护单位，以保持各型号产品的备品备件数量充足。中标人对更换工作应予以现场指导，维护单位的维护工作并不免除中标人对巡灯、亮灯率和灯具质量的责任。

6、投标供应商的投资额为完成招标文件及合同条款所规定的工作内容的各项费用，应包括人工、设备、管理、维护、安装、道路开挖、绿化补偿费、绿地占用费、调试、税金、保险、包干预备费、政策性文件规定及招标文件、合同包含的所有风险（包括施工期间物价上涨、政策性调整等因素）、责任等各项应有的费用。

7、本项目施工期需更换灯具及提供备品的所有费用（包含人工、材料、产品、设备、设施、运输费、税费、管理费、保险、利润等一切与完成项目施工有关的所有费用）均应由中标人承担，投标时，应考虑到项目总投资额内。

8、在节能改造服务期间，当中标人因光衰、节能不达标（但不限于）等产品质量、设计原因更换LED路灯时，更换工作及费用由中标人负责。

9、项目改造的施工所涉及的交通安全管理费由中标人负责。交通安全管理费包含路口标志标牌、公告、交通管制费及其他一切相关的交通安全费用；

10、本项目节能改造合同期内的节约电费计量、光照质量测试等由甲方招标引入的第三方检测单位检测。项目竣工、设施移交涉及的灯具检测、道路照明质量等项目竣工验收、设施移交所必须检测费用由中标人支付，不属于本项目第三方检测单位的工作内容。本项目除由第三方检测机构检测的内容外，其他所有检测发生的费用由中标人负责。

11、在项目改造期间可能会有路灯新移交、道路、城中村改造而需要路灯拆除等情况发生，由此造成工程量调整。对于项目工程量减少部分的金额由招标人在节能服务期的第2合同年的的节能收益中直接抵扣。

12、本项目改造范围内的路灯灯具在节能服务期内可能会因道路改扩建、城中村改造而需要拆除，拆除造成灯具无法运用于安装现场的，该灯具产生的节能收益金不受影响。若本项目范围内的灯具在施工期内拆除的，由中标人回收处置，该灯具不纳入节能服务期内中标人节能收益金计量。

- 考虑到路灯的电缆、灯杆、基础等不属于改造范围的路灯设施仍由原路灯养护单位养护（2018年6月至2019年5月），为了避免出现项目改造后市区路灯设施养护维修的二次勘验、二次维修、推诿扯皮等影响路灯养护维修效率的情况发生，本项目改造范围内的LED灯具在项目竣工验收后，中标人（2018年6月至2019年5月期间）应按合同要求提供备品备件，由招标人按程序委托路灯养护单位养护，路灯养护单位负责节能服务合同期内的灯具更换，其养护费用由招标人支付，中标人无须考虑此项费用。2019年6月起至能源管理合同结束期间由中标单位自行组织维养队伍对改造范围内灯具进行日常维护。

14、节能改造服务期内，中标人需免费提供备品备件，备品备件费用应考虑进项目总投资额内，采购人不再另行核算支付。节能服务期内每年灯具更换数量不超过项目总灯量的3%；当每年灯具更换数量超过项目总灯量的3%时，中标人应对超出部分按市场价支付给路灯养护单位维护费用；每年更换数量未超过项目总灯量的3%时，采购人承担维护费用。

1、中标人应提供全新的原厂原装货物和完善服务。

2、货物质量指标达到相应的生产标准及技术要求。货物须经中国政府批准在中国境内销售。

3、确定中标人后，运至现场的每批次灯具由项目监理单位随机抽取2套灯具，送检第三方检测单位检测，检测费由中标人支付，检测符合投标文件中技术要求后，交由采购人封样，方可使用；若检测不合格，该批次路灯灯具不得安装于现场，已安装于现场的必须在7个日历天内拆除。

4、中标人应按合同要求以及适用法律法规进行任务通知书指定区域道路照明改造的设计工作，选择相应设计资质单位进行设计，并承担相应费用。

5、应向采购人递交的设计方案应经审核通过后方可施工。

6、施工改造过程中，采购人有权对已使用或即将安装的路灯进行抽检（非采购人招标引入的第三方检测机构的工作内容）；若品牌不一致、参数不能满足投标文件和招标文件要求的，该批次路灯灯具不得安装于现场，已安装于现场的必须在7个日历天内拆除。

7、中标人在改造过程中，需根据LED灯具的重量、体积等参数，结合原有的灯杆、挑臂进行综合模拟测试，出具改用LED灯具后路灯整体无安全隐患的承诺函，并承担相应责任。

8、不允许更改中标人承诺的灯具品牌及型号。

9、节能改造服务期内，在国家LED路灯新标准未出台之前，合同所涉及到的LED路灯节能产品的性能参数不能低于中标人产品在投标过程中检测报告的数据；如有参数上的差异，取更优参数为准。

10、投标供应商应提供承诺函，承诺投入使用的LED灯具技术参数不低于投标时提供的检测报告的参数。

# 改造施工及验收

中标人应按合同要求以及适用法律法规进行本节能项目改造的初步设计工作，提交设计方案（包括改造前道路照明数据、改造后道路模拟照明资料等）、给招标人审查批复。其后，乙方根据本项目招投标要求，由乙方到现场进行安装、调试，同时须负责办理所有涉及（但不限于）占用道路、修剪绿化等相关市政设施的手续，并经第三方检测机构检测合格后，由乙方向甲方提出申请后。乙方根据国家及地方的相关道路照明规范要求组织验收。

# 节能服务合同期内的维修及备件

1、项目竣工验收后，开始进入节能服务合同期，备品备件由应在总投资额中予以充分考虑，同时应免费提供实际安装数量多于1-2%的备品备件给采购人或采购人指定的单位负责维护管理，采购人或采购人指定的维护管理单位负责节能服务期内灯具的更换。

2、节能服务期内，中标人需按合同要求对采购人指定人员进行维护操作培训。

3、节能服务期内，中标人应按合同要求保证备品备件必需的库存量，免费提供给采购人，并根据维护的实际需要，随时增加，应确保路灯维管单位3年服务期内有足够充裕备品备件。

4、拆卸下来的故障产品或配件，路灯维护管理单位将移交归还中标人。

# 保修期内容

在节能服务合同期结束后，中标人需将本项目的全部设施无偿移交给采购人。并办理相关移交手续。

# 技术培训

中标人应派合格的专业技术人员到采购人指定的地点对采购人及路灯维护单位的技术人员、维修操作人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至使用及维护单位的技术人员能熟练独立工作。

# 原有传统灯具及路灯设施处理

中标人将拆除的原有灯具、灯挑、管线等路灯设施转运至甲方指定的地点并负责值守看护，由甲方负责处理，费用上交地方财政。项目竣工验收前，路灯设施拆除、运输、值守看护的费用由中标人承担。项目竣工验收后，由乙方统一清点移交给甲方，拆除的设施若被盗、遗失，甲方将从中标方的节能收益金中得到补偿。

# 财政奖励资金的办理

中标人可按有关政策向国家、省、市的有关部门申请合同能源管理财政奖励资金等经费，采购人与中标人按节能收益金的比率进行分成。

# 交付使用时间

在  年  月  日前完成供货、安装、调试并投入使用。

# 奖罚机制

3）9.5.3施工现场应达到市级安全文明标化工地标准，未达标的按温州市本地相关规定予扣除相应履约保证金，如被市级相关行政部门处罚、警告的扣除履约保证金3%。若工程质量不合格，路灯抽检不合格，扣除履约保证金的3%。

4）节能服务期内每年灯具更换数量超过项目总灯量的3%的，扣除履约保证金的3%。

（二）中标人应按下面的时间节点前推进项目的进度。

进度延误处罚办法：

中标人应根据合同内规定的完成时间完成该项目。每延期一天扣人民币10000元整。

（三）项目验收之前，如发生不可抗力因素导致产品毁坏或灭失，费用由中标人承担。在中标人竣工验收后，如发生不可抗力因素导致产品毁坏或灭失，由政府进行补偿。

# 注意事项

1、中标人不得将项目整体转包给任何单位和个人。否则，业主单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

2、投标供应商若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。

3、投标供应商使用的标准必须是国家或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标供应商使用的标准低于上述标准,评标委员会将有权不予接受，投标供应商必须列表将明显的差异详细说明。

4、投标供应商所提交的投标文件对技术参数和各项要求的响应应是列出具体内容。如果投标供应商只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，并可能严重影响评标结果。

5、灯具生产企业必须对本项目的投标供应商唯一授权（提供唯一授权函），且只能选择一家灯具企业。如出现贴牌产品，视为无效响应，报行业主管部门严厉查处。

# 相关计费风险提示

1、本项目改造的路灯中，节能改造的路灯在附件《龙湾区路灯设施节能改造项目改造清单》中列示，因招标人可能存在路灯设施新移交、路灯设施拆除、提供的设施量存在误差等因素，实际数量和改造数量可能与表中存在5%左右的误差，请投标供应商对上述因素给予考虑。

2、附件《龙湾区路灯设施节能改造项目改造清单》中的道路的宽度、灯杆高度、路灯间距等参数可能与实际有误差，投标供应商若想获取准确数据，请自行踏勘确定。

3、附件《龙湾区路灯设施节能改造项目改造清单》中的路灯光源功率、光源类型可能与实际有误差，请投标供应商对风险因素给予考虑。

4、投标供应商须考虑以上相关风险，如中标，不能以此作为不执行中标人责任、义务的免责条款。

资信及商务要求

| 交货时间及地点 | 本工程计划工期3 个月(其中生产制造 1 个月，安装到位 2个月），缺陷责任期 36 个月。 |
| --- | --- |
| 付款条件 | 详见合同样本。 |

# 第五章  浙江省政府采购合同主要条款指引

温州市龙湾区综合行政执法局LED路灯EMC项目

合

同

| 甲方 （用能单位） | 单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |
|  | 电 话 |  | 传 真 |  |
|  | 电子邮箱 |  | 手 机 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 账 号 |  |
| 乙方 （节能服务公司） | 单位名称 |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
|  | 通讯地址 |  |
|  | 电 话 |  | 传 真 |  |
|  | 电子邮箱 |  | 手 机 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 账 号 |  |

为响应国家节能减排的号召和《“十二五”节能减排综合性工作规划》的落实，创建绿色低碳生活环境，提升区域整体形像。双方同意按“能源合同管理”模式就温州市龙湾区综合行政执法局LED路灯EMC项目进行专项节能服务（以下简称“项目”或“本项目”），并分享相应的节能效益。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，订立本合同（以下简称“合同”）。

1.项目的名称、内容和目的

1.1 项目名称：温州市龙湾区综合行政执法局LED路灯EMC项目

1.2 项目内容：龙湾区道路路灯（  盏）节能改造

1.3 项目目的：为响应国家节能减排的号召和《“十二五”节能减排综合性工作规划》的落实，创建绿色低碳生活环境，提升区域整体形像。

1.4项目技术改造目标与要求

a.乙方对甲方道路照明系统进行节能改造，用乙方提供的LED照明灯具替代原有照明灯具，达到节电率 60 %（含60  %）以上技改目标。

b.根据甲方现有路灯安装位置，改善道路照明质量，3年运行期道路照明平均照度达到《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）要求（本合同另有约定的除外），色温3500±200K。

c.改造后的平均照度必须满足城市道路照明标准（本合同另有约定的除外），如平均照度达不到要求，均视为黑灯,乙方必须无条件整改;整改措施包括不限于更换灯具。

d.由于原来个别道路路段路灯灯杆纵向布排超过35m（允许误差值±1m）的或改造前高压钠灯照度明显不足（原来道路平均照度低于道路标准30%以上)或路灯照明受到外界因素影响而造成LED路灯平均照度达不到城市照明标准的，不纳入本合同有关黑灯考核及整改范围。

E.双方明确上半夜照明6小时后，下半夜采用原LED功率  %的变功率运行，达到二次节能目标。

f.路灯亮灯率保持在99%以上，黑灯24小时内修复。

g.甲方通过项目的实施，实现节能降耗和道路照明质量提升的双重目标。

2.合同项目实施及验收

2.1涉及本项目的所有设计、灯具成本、施工改造、调试、合同期内的灯体维护等支出均有乙方承担，有关道路照明检测由甲方委托第三方检测机构检测，其相关费用由乙方承担。

2.2龙湾区道路改造项目内容如下（实际改造情况以验收报告为准）：

2.3方案设计：由乙方委托具备资质的单位进行该合同项目的技术改造方案设计，该设计方案将作为项目施工的依据。

2.4改造后灯具的技术指标要求

2.4.1 乙方提供的灯具设备要符合国家、行业相对应的技术标准规范要求，原则上其样灯应通过甲方现场认可。

2.4.2 关键技术指标达到以下要求：

（1）流明：所有LED灯具流明均达120lm/W。

（2）光衰：产品六年内的光衰不超过20%。光衰指标以LED路灯初装验收时测取经双方认可的数据作为原始依据，合同期内任何时间段测取的数据与原始数据作比较，两者相差的值即为光衰值。

（3）黑灯率：整灯黑灯率一年内控制在路灯总数的1%以内。发生下列情况之一确认为黑灯：① 驱动电源不工作；② 整灯灯珠坏死超过10%；③平均照度不能达到本合同约定或不能满足城市道路照明标准的（本合同另有约定的除外）。

2.5项目建设周期

2.5.1路灯节能改造建设周期60天。

2.6施工过程控制

2.6.1乙方提供道路路灯技术改造施工方案，并满足如下要求：

乙方承担施工安全责任，做到安全文明施工，工完料清。

乙方应该满足其公司对施工管理的程序要求：任务指派（施工任务书）-安全控制（施工安全控制表）-施工管理（施工过程管理控制表）-调试检查（调试检测记录表）。

记录文件完整、清晰。

2.6.2双方指定专人在《施工过程管理控制表》（以道路为单位）上签字，以对技术改造前后情况进行确认，双方确认的《施工过程管理控制表》作为验收的依据之一。

2.7项目验收

2.7.1改造后的照度认定 : 由甲方委托第三方检测机构进行检测，选定被测目标（灯）；确定测量点和数量；测出每点的照度并求取平均数值；由第三方检测机构出具检测报告作为改造后光源照度的依据。

2.7.2乙方按照片区安装完成，检查合格且照明亮度达到城市道路照明标准（本合同另有约定的除外）后，试运行72 小时，试运行期间可对设备进行调试。试运行结束后无异常发生，由区龙湾区综合行政执法局组织验收合格。

3.合同能源管理期限

双方约定本合同能源管理期限自各片区《施工过程管理控制表》确认完成的下月1日始，至第36个月月底止，共36个月以《节能效益基数确认单》确定的合同能源节能效益分享期为准。

本合同维护服务时间为三年，服务期限2018年 月 日至2021年 月  日

如果乙方的路灯设施维护服务质量使采购人满意，且达到合同规定的各项要求,在服务期满后,可以续约，续约按照相关法律法规执行，最长不得超过8年。续签合同时，项目内容和资金预算应符合政府采购预算安排要求，并及时申报政府采购计划。

4.节能效益认定

4.1节能改造效益认定原则：

采用第三方权威机构,检测出具的改造前后路灯用电功耗数据报告为依据计算节能效益。

本节能改造中，下半夜采用变功率运行技术，按照上半夜运行6小时后，下半夜采用原LED功率的60%为变功率，计算节能效益。具体为：

第一部分节能效益计算公式为：

1)改造路灯单盏灯具年节能效益＝（检测改造前高压钠灯用电功耗数据-检测改造后LED路灯用电功耗数据）×年照明时间×电价；

2）所有改造路灯年节能效益=（改造前高压钠灯检测总功率-改造后LED检测总功率）*年照明时间*电费价格。

第二部分二次节能效益计算公式为：

下半夜二次节能年效益=（改造后全功率运行LED检测总功率-下半夜LED检测总功率）*（年照明时间-上半夜时间）*电费价格。

注:1.电费价格按照0.85元/度的价格计算。

4.2用电功耗数据检测与节能效益计算

4.2.1由业主单位委托第三方检测机构检测改造前高压钠灯用电功耗数据，即：对现有相同功率改造前高压钠灯的道路各种功率进行实际功率测定，出具检测报告，作为计算节能效益的依据。

4.2.2.本合同项目在竣工验收时由业主单位委托第三方检测机构（检测费用由乙方支付）进行第一次改造后LED灯用电功耗数据检测，即对改造后LED灯各种功率、下半夜变功率进行实际功率测定，出具检测报告，作为计算节能效益的依据。

双方约定：合同期间甲方原则上每3年再委托第三方检测机构抽检改造后LED灯用电功耗数据，如果检测结果在±5%允许误差以内，其节能效益计算不变，检测产生的费用均有乙承担；如果检测结果在±5%允许误差以上，其节能效益计算相应调整，双方重新签订节能效益基数（季度）确认单；同时其检测时间可以视具体情况，每年进行一次检测，由此产生的检测费用由乙方承担。

4.2.3根据4.2.1与4.2.2约定的由第三方检测机构出具的检测报告，结合各道路路灯改造前后的灯具功率情况，列表计算确定相应道路节能效益，并且该列表将作为今后其他道路路灯改造的节能效益计算依据。

4.2.4双方根据本合同4.1节能效益认定原则以及4.2.3节能效益计算方法，计算出本合同内年节能效益。

4.2.5双方约定本合同第一部分节能效益；加上第二部分：下半夜二次节能效益除以4，得出双方共享的每季度节能效益款。该节能效益款将作为今后合同期内每季度（或3个月）节能效益基数（季度）。

4.3双方根据本合同4.2.5约定签订《路灯改造节能效益基数季度确认单》（附件一），作为合同能源管理期间的节能分享依据。

4.4双方同意，本合同今后每3个月或每季度节能效益按照双方签订的XX年X月至X月《路灯改造节能效益季度确认单》（附件二）办理。同时，双方明确：

甲方扣款是指本合同约定中，双方认可的某些没有实际正常亮灯功率引起的节能效益减少。

增加部分道路路灯节能效益是指因为本合同内道路照明功率增加引起的节能效益或其他新增加改造道路照明功率增加引起的节能效益（增加照明部分节能计算方式根据本合同4.2.3执行）。

没有实际正常亮灯的情形，必须由双方在本合同内明确，以合同约定为准。

考核系数按照本合同第10条约定执行。

5.节能效益分享、支付方式

5.1 按照国家《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2010 ）要求，实现节能效益分享方式分享经济效益。

5.2 合同期内节能效益分享按照如下约定执行

第一部分节能效益的  %归乙方；节能效益的  %归甲方。

第二部分二次节能效益的  %归乙方；节能效益的  %归甲方。

5.3 按照双方签订并确认XX年XX月至XX年XX月《路灯改造节能效益季度确认单》（附件二），甲方按季度（或3个月）支付给乙方节能效益款。支付时间约定为乙方向甲方出具相应的正式发票后30日内。

5.4 如果甲方延迟付款，甲方应向乙方支付滞纳金，滞纳金按每日万分之五计算。

5.5 甲方付款采取银行转帐的方式。乙方的基本帐户:

6.甲方的义务

6.1 甲方负责该项目的协调监督、施工验收、款项拨付等，并指派专人负责日常工作的对接。

6.2合同能源管理实施期间，若发生灯具损坏或平均照度达不到要求，甲方应在得知此情况后及时通知乙方，若灯具之外的与项目相关的设备、设施发生故障、损坏和丢失，甲方应及时或通过设施主管部门对设备进行维修，以保证其运行状况良好。

6.3 如果发生非乙方责任方面原因引起的个别道路路灯照明不正常或没有亮灯的应该在24小时内修复，超过48小时，不管是否修复均视为正常照明，明确不能作为没有实际正常亮灯功率纳入甲方扣款范围。整段或区域道路由于非乙方责任方面原因引起照明不正常或没有亮灯超过48小时，将纳入甲方扣款范围，甲方通过等量延长该部分的服务给予乙方补偿。

6.4 甲方应配合乙方开展节能量的测量和验证。

6.5甲方应当协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策，取得的政策优惠双方协商分成。

- 乙方的义务

除本合同规定的其他责任外，乙方还应履行以下义务：

7.1 乙方应当按照本合同的规定，按时完成本项目的方案设计、建设、运营以及维护。

7.2开工前七日内，将设计、施工方案及工期提交甲方予以确认。确保设计、供货和安装达到项目规定的要求。

7.3乙方应当确保其工作人员在项目实施、运行的整个过程中遵守相关法律法规，以及甲方的相关规章制度。

7.4 乙方应当根据相应的法律法规的要求，申请除必须由甲方申请之外的有关项目的许可、批准和同意。

7.5 灯具完全免费包换或包修。在接到甲方关于灯具损坏的通知后，乙方应在24小时内完成维修或更换，对突发性事件做到24小时予以排除。

7.6 乙方应确保合同期内派专职道路管理人员对道路照明系统进行日常巡检，确保所有路灯的正常运行。

7.7对甲方相关人员进行技术培训

8.所有权和风险分担

8.1在本合同能源管理到期并且甲方付清本合同下全部款项之前，本项目下的所有由乙方采购并安装的灯具等财产（简称“项目财产”）的所有权属于乙方。本合同顺利履行完毕之后，该项目财产的所有权将无偿转让给甲方，乙方应保证该项目财产交接时正常运行。

8.2 项目财产的所有权由乙方移交给甲方时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要乙方的相关技术或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向甲方提供该授权。

8.3 项目财产的所有权不因乙方违约或者本合同的提前解除而转移。

8.4 因道路征用、改建等政府行为造成乙方项目财产的毀损或节能收益受损，甲方应当承担赔偿或补偿责任。

8.5 在本合同期间，项目财产灭失、被窃、人为损坏或遭遇不可抗拒的自然灾害等风险，所造成的损失由甲方负责承担。

9.违约责任

9.1 如甲方未按照本合同的规定及时向乙方支付款项，则应当按照第7.5条的规定向乙方支付滞纳金。

9.2 如甲方没有履行本合同6.3约定义务，造成道路路灯不正常运作或不亮灯，其责任由甲方承担。

9.3如果乙方没有履行义务，按照本合同第10条执行。

9.4 一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

10.项目日常维护和考核

10.1在合同期间乙方应接受甲方的监管、考核，考核得分与乙方节能效益直接挂钩。具体详见本合同10.3约定。

10.2乙方人员参与考核，每次考核甲乙双方签字有效。该考核结果直接在XX年X月至X月《路灯改造节能效益季度确认单》（附件二）体现。

10.3考核内容与要求

10.3.1由甲方相关人员组成考核小组，乙方配合参加考核小组每月定期或不定期就合同执行情况进行检查考核，检查LED路灯数量不少于改造总数的30%，检查线路随机（或抽签）确定。

10.3.2每次抽查的LED路灯亮灯率（取平均值），若低于99%高于96%（含96%）时，每低1%，相应扣除当月承包款的1.5%；低于96%时，每低1%，相应扣除当月节能效益款2%。

10.3.3乙方维修养护工作中违反有关安全生产操作规程的，每发现一项扣当月节能效益款1%。

10.3.4乙方在接到甲方维修通知单及巡查中发现黑灯时，应该在24小时内修复，最迟不能超过48小时。否则每次相应扣除当月节能效益款0.5%。

10.3.5本合同所指黑灯或不亮，必须是由于乙方路灯（灯体)产品质量、平均照度达不到照明标准（本合同另有约定的除外)或维护不到位等原因引起的，方可列入乙方责任，甲方本身线路或其他原因除外。

10.3.5月度考核系数=（100-扣分）×百分比。

10.3.6季度考核系数=每个月度考核系数的平均值。

11.不可抗力

本合同下的不可抗力是指超出了相关方合理控制范围的任何行为、事件或原因，如雷电、洪水、风暴、暴雨等自然灾害。但不包括上级政府的干预、征用、要求或指示等。

12.合同解除

12.1 本合同可经由甲乙双方协商一致后书面解除。

12.2本合同解除后，本项目应当终止实施，除非双方另行商定处理。由于甲方的过错导致合同解除的，项目财产由乙方自行拆除、取回，造成的费用由甲方负责； 由于乙方的过错导致合同解除的，甲方有权要求乙方赔偿因处置项目下财产而支出的费用或者要求乙方恢复原状并赔偿损失。

12.3由于乙方违约导致合同目的无法实现，继续履行合同会严重损害甲方利益的，甲方有权单方面解除合同。

12.4本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响一方在合同解除前到期的付款义务的履行。

12.5出现下列情况之一的，甲方有权单方面解除合同：

（1） 一个月内出现二次违反安全生产操作规程或出现一次重特大安全事故；

（2） 连续二次亮灯率低于98 % ；

（3）半年时间内出现四次亮灯率低于98 % ；

（4）连续二次设施完好率低于95 % ；

（5） 半年时间内出现四次设施完好率低于95 % ；

（6）连续二次数字城管处置率低于99%；

（7） 半年时间内出现四次数字城管处置率低于99 % ；

（8） 连续二次数字城管按时处置率低于98%；

（9）半年时间内出现四次数字城管按时处置率低于98 % ；

（10） 连续二次数字城管返工率高于2%；

（11） 半年时间内出现四次数字城管返工率高于2%；

（12） 半年时间内出现四次灯具整洁率低于95 %

（13） 半年内出现三次一小时内未能到达应急抢修现场的；

（14）乙方不按照约定履行义务，经催告后仍未履行的。

（15）乙方拒绝执行招标文件的要求以及投标文件的承诺。

13.人身和财产损害和赔偿

在履行本合同的过程中，因乙方的工作人员故意或过失而导致人身或者是财产损害，由乙方自行负责。甲方因此受到的赔偿请求，乙方应负责为甲方抗辩，并赔偿甲方由此而产生的所有费用和损失。

14.争议的解决

因本合同的履行、解释、违约、终止、效力等引起的任何争议、纠纷，本合同各方应友好协商解决。协商不成可以采取以下方式（1）最终解决争议：

（1）向温州仲裁委员会申请仲裁。

（2）向当地人民法院提起诉讼。

15.合同的生效及其他

15.1 一方变更项目联系人的，应在三日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

15.2 遇行政区域或管理部门调整，对该项目有管辖权的政府应当持续履行合同中的各项义务。

15.3 双方特别约定：以上电费单价按国家现行定价计算，若今后国家电价调整，则节省电费也按调整价换算。

15.4双方未尽事宜所签订的其它补充合同或确认单与本合同具有同样法律效力。

15.5 本合同附件是属于本合同完整的一部分，如附件部分内容与合同正文不一致，则优先适用合同附件的规定。

15.6本合同自双方授权代表签署之日起生效。合同文本一式六份，具有同等法律效力，双方各执三份。

16．附 件

16.1 附件一：《路灯改造节能效益基数季度确认单》

16.2 附件二：  XX年X月至X月《路灯改造节能效益季度确认单》

甲方(盖章)：                   乙方(盖章)：

法人代表签字：                 法人代表签字：

年    月     日                年    月     日

附件一

《路灯改造节能效益基数季度确认单》

甲方：

乙方：

根据甲乙双方签订的《温州市龙湾区综合行政执法局LED路灯EMC项目合同》约定，甲乙双方就该合同名下的路灯改造节能效益基数（季度）签订本确认单，供双方共同执行。

一、改造前后道路路灯功率的确定：

1.双方确认合同名下的改造前高压钠灯各种功率数据如下：

| 标定功率 | 检测数据 | 数量 | 同类型功率小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 500w |  |  |  |
| 400w |  |  |  |
| 250w |  |  |  |
| 150w |  |  |  |
| 100w |  |  |  |
| 合计 |  |  |

2.双方确认合同名下的改造后LED灯各种功率数据如下：

| 标定功率 | 检测数据 | 数 量 | 同类型功率小计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 上半夜功率 | 下半夜功率 |  | 上半夜功率 | 下半夜功率 |
| 240w |  |  |  |  |  |
| 200w |  |  |  |  |  |
| 180w |  |  |  |  |  |
| 150w |  |  |  |  |  |
| 130w |  |  |  |  |  |
| 120w |  |  |  |  |  |
| 110W |  |  |  |  |  |
| 100W |  |  |  |  |  |
| 80W |  |  |  |  |  |
| 60W |  |  |  |  |  |
| 50W |  |  |  |  |  |
| 40W |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

二.照明时间的确定：双方确认实际道路路灯年照明时间

为        小时；其中上半夜     小时，下半夜        小时；

三、计算电费价格的确定：双方确认龙湾区道路照明用电价格为0.85元/度。

四、年节能效益基数的确定：

1.计算方式：

第一部分：

（改造前高压钠灯总功率-LED总功率）×全年运行时间×电价；

第二部分：

（LED总功率-下半夜变功率）或LED总功率  %×（全年运行时间-上半夜时间）×电价

2.合同项目总节能效益款

合同项目总节能效益款=第一部分总节能效益款+第二部分总节能效益款为      元人民币（大写：      ）。

3.双方确认本合同节能效益基数（季度）确认为：总节能效益款÷4=         元人民币（大写：                  ）。

五、如果甲方进行后续LED功率检测，发现改造后功率误差不超过±5%的，本《节能效益基数季度确认单》继续有效；如果改造后功率误差超过±5%的，重新签订《节能效益基数季度确认单》，重新签订的《节能效益基数季度确认单》将作为今后实际支付节能效益款的依据。

六、本路灯改造节能效益基数（季度）确认单一式六份，经甲乙双方签字盖章后生效，作为合同附件，同样具有法律效力，甲方凭《路灯改造节能效益基数季度确认单》与乙方开具的发票

按照合同约定及时向乙方支付节能效益款。

甲方：                        乙方：

日期：                        日期：

附件二：

《路灯改造节能效益季度确认单》

年  月至 年 月

甲方：

乙方：

根据甲乙双方签订的《温州市龙湾区综合行政执法局LED路灯EMC项目合同》约定，甲乙双方就    年 月至 月3个月的支付该乙方的节能效益款签订本确认单，供双方共同执行。

1.双方确认合同名下的节能效益款基数（季度）金额为         元人民币（大写：                  ）

2.根据合同约定加减金额的确定：

2.1可以认定为减少的功率发生的第一部分节能效益款的减少为       元人民币（大写：              ）；第二部分节能效益款节能效益款的减少为       元人民币（大写：              ）

2.2增加部分功率产生的节能效益的增加为         元（大写：）第一部分节能效益款的增加为       元人民币（大写：              ）；第二部分节能效益款的增加为       元人民币（大写：              ）

3.本季度节能效益款的确定：

本季度节能效益款= 节能效益款基数（季度）金额- （） 或+ （）其中乙方分享：第一部分总节能效益款的  %，即为         元人民币（大写：                  ）：第二部分乙方分享总节能效益款的  %，即为         元人民币（大写：                  ）；

确定乙方本季度节能效益款基数为         元人民币（大写：                  ）

4.日常维护考核结果：季度考核系数为      %。

5.本节能效益确认单最终金额的确认：

双方确认：本节能效益确认单最终金额=(乙方本季度节能效益款基数*(季度考核系数）=         元（大写：         ）。

本节能效益确认单一式四份，经甲乙双方签字盖章后生效，作为合同附件，同样具有法律效力，甲方凭本确认单与乙方开具的发票按照合同约定及时向乙方支付节能效益款。

甲方代表：                    乙方代表：

日期：                        日期：

# 第六章  投标文件格式附件

附件1：                                          正本或副本

项目名称

项目编号：龙湾3719012018073001-000

资

质

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

1、资质文件目录

（1）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（2）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）联合投标协议书（若需要）;

（8）联合投标授权委托书（若需要）;

（9）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

附件2：

声 明 书

致：（温州市公共资源交易中心龙湾分中心）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为                    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

6、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间之前）。

7、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明：

9、我单位符合本项目特定资格条件：         的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）

10、投标书自开标日起有效期为90天。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：            日 期：

供应商全称（公章）：

附件3：

法定代表人授权委托书

温州市公共资源交易中心龙湾分中心：

我    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：               职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：            职务：

供应商全称（公章）：                    日  期：

附件4：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应             组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以           为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件5：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据               与         签订的《联合投标协议书》的内容，主办人                 的法定代表人        现授权       为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件6：                                      正本或副本

项目名称

项目编号：龙湾3719012018073001-000（标项）

商

务

文

件

供应商全称：

地    址：

时    间：

附件7：                                      正本或副本

项目名称

项目编号：龙湾3719012018073001-000（标项）

技

术

文

件

供应商全称：

地    址：

时    间：

1、商务文件目录

（1）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

（2）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（3）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告）；

（4）商务响应表（格式见附件）；

（5）小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

（6）中小企业声明函

（7）国家企业信用信息公示系统——小微企业名录网页截图

（8）节能环保产品声明函

（9）节能（环保）产品清单

（10）根据采购内容、技术要求及评审细则需要提供的材料；

（11）投标方认为需要的其他文件资料

2、技术文件目录

（1）对本项目的技术服务类总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）设备配置清单（附件16）；

（4）技术响应表（附件17）；

（5）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（6）项目实施人员一览表（附件18）；

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（8）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（附件19）（若有）;

（9）投标人需要说明的其他文件和说明。

附件8：

投标人同类项目实施情况一览表

供应商全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告。 |

全权代表签名：　　　　　                                            时  间：

附件9：

商务响应表

供应商全称（公章）：                         标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务具体实施响应要求 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 培训要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材要求（若有） |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件10

小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（3）国家企业信用信息公示系统——小微企业名录网页截图（复印件加盖供应商公章）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件11

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：

附件12

国家企业信用信息公示系统——小微企业名录网页截图

网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn/

附件13

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件14

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品均已录入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”或最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的环保或节能产品，产品金额占采购项目总金额    %（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

附件15

节能（环保）产品清单

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：表格可以延续。

供应商名称（盖章）：

日 期：

附件16

设备配置清单

供应商全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签名：                          日期：

附件17

技 术 响 应 表

供应商全称（公章）：                        标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未填写或填写不完全视为无效响应。

全权代表签名：                  日 期：

附件18

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

供应商全称（公章）：                        标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：               日  期：

附件19

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

供应商全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

全权代表签名：                日 期：

附件20                                     正本或副本

项目名称

项目编号：Z-GB201708090080（标项）

报

价

文

件

供应商全称：

地    址：

时    间：

3、报价文件目录

（1）报价一览表（见附件21）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件21

报价一览表

采购编号：

项目名称：

| 项目名称 | 节能效益分享比例 | 灯头更换时间 | 效益分享年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州市龙湾区综合行政执法局LED路灯EMC项目 | 我方节能效益分享比例为 %；招标人的节能效益分享比例为 %。 | 自接到招标人书面通知之日起240日历天内完成。 | 3年 |  |

注：▲1.招标人的节能效益分享比例不得低于10%，否则按无效标处理。

2.其中：投标人的节能效益分享比例+招标人的节能效益分享比例=100%。

3、投标人节能效益分享比例作为本项目评标价。

4、报价中不允许出现报价优惠等字样。

5、不接受任何赠予行为。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章______    ___

日  期：_____年____月____日

附件22

龙湾区路灯节能改造道路明细表

| 序号 | 道路名称 | 道路宽度(M） | 杆高(M） | 布排方式 | 横向灯距(M） | 纵向灯距(M） | 改造前 | 改造后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 灯具类型 | 盏 | 功率W | 灯具类型 | 功率W | 盏 |
| 1 | 明珠路 | 63 | 14 | 双侧对称 | 34 | 41 | 高压钠灯（主） | 24 | 250 | LED | 200 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（副） | 24 | 250 | LED | 40 | 24 |
| 2 | 滨海五路 | 18 | 8.5 | 交叉布排 | 12.5 | 40 | 高压钠灯（主） | 19 | 250 | LED | 120 | 19 |
| 3 | 滨海五道 | 30 | 9.5 | 双侧交叉 | 16.5 | 37 | 高压钠灯（主） | 63 | 250 | LED | 120 | 63 |
| 4 | 滨海四道 | 24 | 12 | 双侧对称 | 21 | 35 | 高压钠灯（主） | 83 | 250 | LED | 120 | 83 |
| 5 | 滨海四路 | 28 | 9 | 双侧交叉 | 12.5 | 45 | 高压钠灯（主） | 37 | 250 | LED | 100 | 37 |
| 6 | 兴朝路 | 16 | 8.5 | 单侧 | 8.5 | 35 | 高压钠灯（主） | 10 | 250 | LED | 100 | 10 |
| 7 | 滨海二路 | 35 | 9.5 | 双侧交叉 | 15.5 | 42 | 高压钠灯（主） | 93 | 250 | LED | 120 | 93 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（副） | 93 | 150 | LED | 40 | 93 |
| 8 | 滨海二路（永兴南园段） | 35 | 11 | 双侧对称 | 16 | 35 | 高压钠灯（主） | 63 | 250 | LED | 120 | 63 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（副） | 63 | 150 | LED | 40 | 63 |
| 9 | 港荣路 | 18 | 8 | 单侧 | 8.5 | 31 | 高压钠灯（主） | 25 | 150 | LED | 80 | 25 |
| 10 | 港盛路 | 14 | 8 | 单侧 | 8.5 | 32 | 高压钠灯（主） | 10 | 150 | LED | 80 | 10 |
| 11 | 金海大道 | 47 | 11 | 双侧对称 | 30 | 35 | 高压钠灯（主） | 36 | 250 | LED | 180 | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（副） | 36 | 150 | LED | 40 | 36 |
| 12 | 通海大道（永兴南园段） | 57 | 11 | 双侧对称 | 27 | 35 | 高压钠灯（主） | 59 | 250 | LED | 180 | 59 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（副） | 59 | 150 | LED | 40 | 59 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（高杆） | 8 | 400 | LED | 150 | 8 |
|  | 通海大通 | 52 | 12 | 双侧对称 | 34 | 37 | 高压钠灯（主） | 203 | 250 | LED | 240 | 203 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（副） | 203 | 150 | LED | 40 | 203 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（高杆） | 12 | 400 | LED | 150 | 12 |
| 13 | 阳明路 | 24 | 8 | 双侧对称 | 15 | 29 | 高压钠灯（主） | 43 | 150 | LED | 100 | 43 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（副） | 43 | 150 | LED | 40 | 43 |
| 14 | 经三路 | 28 | 11 | 双侧对称 | 23 | 30 | 高压钠灯（主） | 61 | 400 | LED | 120 | 61 |
| 15 | 纬一东支路 | 16 | 8 | 双侧对称 | 14 | 21.5 | 高压钠灯（主） | 63 | 250 | LED | 80 | 63 |
| 16 | 经三南支路 | 16 | 9 | 双侧交叉 | 13 | 21 | 高压钠灯（主） | 70 | 250 | LED | 80 | 70 |
| 17 | 纬一西支路 | 16 | 8 | 双侧对称 | 14 | 22 | 高压钠灯（主） | 29 | 250 | LED | 80 | 29 |
| 18 | 纬一路 | 38 | 12 | 双侧对称 | 30 | 40 | 高压钠灯（主） | 20 | 500 | LED | 240 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（主） | 22 | 400 | LED | 240 | 22 |
| 19 | 永定路东延伸段 |  | 13 | 双向对称 | 31 | 40 | 高压钠灯（主） | 22 | 250 | LED | 200 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（副） | 22 | 150 | LED | 40 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（高杆） | 4 | 400 | LED | 150 | 4 |
| 20 | 永顺路及周边 | 18 | 9.5 | 双向对称 | 15 | 40 | 高压钠灯 | 36 | 250 | LED | 100 | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（高杆） | 12 | 400 | LED | 150 | 12 |
| 21 | 永中西路东延伸段 | 25 | 10 | 双向对称 | 16 | 31 | 高压钠灯（主） | 44 | 250 | LED | 100 | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（副） | 44 | 150 | LED | 40 | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（高杆） | 8 | 400 | LED | 150 | 8 |
| 22 | 永中西路西延伸段（龙江路至青龙路） | 32 | 11 | 双向对称 | 18 | 33 | 高压钠灯（主） | 39 | 250 | LED | 120 | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（副） | 39 | 150 | LED | 40 | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（高杆） | 4 | 400 | LED | 150 | 4 |
|  | 永中西路西延伸（青龙路至南洋大道） | 35 | 14 | 双向对称 | 30 | 36 | 高压钠灯（主） | 65 | 400 | LED | 200 | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（高杆） | 20 | 400 | LED | 150 | 20 |
|  | 永中西路西延伸（南洋以西到底） | 40 | 14 | 双向对称 | 31 | 33 | 高压钠灯（主） | 44 | 250 | LED | 180 | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（高杆） | 4 | 400 | LED | 150 | 4 |
| 23 | 宏欣家园门口 | 20 | 10 | 双向对称 | 15 | 33 | 高压钠灯 | 12 | 250 | LED | 100 | 12 |
| 24 | 永强路 | 24 | 9 | 双向对称 | 21 | 26 | 高压钠灯 | 34 | 250 | LED | 120 | 34 |
| 25 | 棋盘路 | 16 | 10 | 双侧对称 | 13 | 30 | 高压钠灯 | 27 | 250 | LED | 60 | 27 |
| 26 | 宾航路 | 16 | 10 | 双向交叉 | 13.5 | 35 | 高压钠灯 | 26 | 250 | LED | 60 | 26 |
| 27 | 京华路 | 16 | 10 | 双向交叉 | 13 | 35 | 高压钠灯 | 17 | 250 | LED | 60 | 17 |
| 28 | 秀东路升平路 | 11 | 10 | 双向交叉 | 12 | 38 | 高压钠灯 | 43 | 250 | LED | 80 | 43 |
| 29 | 秀南路 | 15 | 10 | 双向交叉 | 12 | 38 | 高压钠灯 | 11 | 250 | LED | 80 | 11 |
| 30 | 古浦路 | 15 | 10 | 双向交叉 | 12 | 38 | 高压钠灯 | 46 | 250 | LED | 80 | 46 |
| 31 | 西华路、府后路 | 14 | 9 | 双向交叉 | 11 | 40 | 高压钠灯 | 79 | 250 | LED | 80 | 79 |
| 32 | 学文路 | 15 | 9 | 双向交叉 | 13 | 38 | 高压钠灯 | 45 | 250 | LED | 80 | 45 |
| 33 | 文行路 | 15 | 8 | 双向交叉 | 12 | 38 | 高压钠灯 | 16 | 250 | LED | 80 | 16 |
| 34 | 永宁西路东延伸段 | 38 | 10 | 双向对称 | 30 | 36 | 高压钠灯（主） | 7 | 250 | LED | 200 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（副） | 7 | 150 | LED | 40 | 7 |
| 35 | 永宁西路西延伸 | 40 | 12 | 双向对称 | 31 | 40 | 高压钠灯（主） | 26 | 250 | LED | 200 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（副） | 26 | 250 | LED | 40 | 26 |
|  | 永宁西路西延伸 | 40 | 14 | 双向对称 | 31 | 32 | 高压钠灯（主） | 77 | 400 | LED | 180 | 77 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（副） | 8 | 400 | LED | 40 | 8 |
|  | 永宁西路西延伸 | 40 | 14 | 双向对称 | 31 | 32 | 高压钠灯（主） | 44 | 250 | LED | 180 | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（副） | 44 | 150 | LED | 40 | 44 |
| 36 | 龙江路延伸隧道口 | 38 | 12 | 双向对称 | 16 | 38 | 高压钠灯（主） | 10 | 400 | LED | 180 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（副） | 10 | 250 | LED | 40 | 10 |
|  |  | 38 | 12 | 双向对称 | 20 | 36 | 高压钠灯（主） | 8 | 400 | LED | 180 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（高杆） | 4 | 400 | LED | 150 | 4 |
|  | 隧道北口（龙江路） | 50 | 12 | 双向对称 | 34 | 41 | 高压钠灯（主） | 28 | 400 | LED | 180 | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（副） | 24 | 250 | LED | 40 | 24 |
| 37 | 繁青路 | 17 | 9.5 | 双向交叉 | 14 | 24 | 高压钠灯（主） | 52 | 250 | LED | 80 | 52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（高杆） | 32 | 400 | LED | 150 | 32 |
| 38 | 孚敬路 | 23 | 12 | 双向交叉 | 17 | 57 | 高压钠灯（主） | 28 | 250 | LED | 120 | 28 |
|  |  | 18 | 11 | 双向交叉 | 18 | 38 | 高压钠灯（主） | 41 | 150 | LED | 120 | 41 |
| 39 | 瑶南路 | 26 | 12 | 双向对称 | 17 | 56 | 高压钠灯（主） | 26 | 250 | LED | 120 | 26 |
|  |  | 26 | 10 | 双向交叉 | 21 | 34 | 高压钠灯（主） | 5 | 250 | LED | 100 | 5 |
| 40 | 首辅路及周边 | 9 | 9 | 单侧 | 8 | 29 | 高压钠灯（主） | 39 | 150 | LED | 80 | 39 |
| 41 | 上山公路 | 8 | 9 | 单侧 | 8 | 34 | 高压钠灯（主） | 35 | 250 | LED | 120 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（主） | 38 | 150 | LED | 120 | 38 |
| 42 | 茅永线 | 13 | 9 | 双侧交叉 | 13 | 31 | 高压钠灯（主） | 53 | 250 | LED | 80 | 53 |
| 43 | 曹龙路 | 42 | 14 | 双侧对称 | 34 | 34 | 高压钠灯（主） | 183 | 400 | LED | 180 | 183 |
| 44 | 高新大道延伸段 |  |  |  |  |  | 高压钠灯（主） | 11 | 250 | LED | 120 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压钠灯（副） | 11 | 150 | LED | 40 | 11 |
| 45 | 直上路 |  |  |  |  |  | 高压钠灯 | 13 | 250 | LED | 80 | 13 |
| 小 计 | 3475 |  |  |  | 3475 |