温州市政府（分散）采购

招 标 文 件

（电子投标）

项目编号：WZZF2024(ZC)-04-063（GK）

项目名称：市级救灾物资补充购置（重）

采购方式：公开招标

采购人：温州市粮食和物资储备管理中心

采购代理机构：温州正风招标代理有限公司

二〇二四年四月

# 目    录

目    录	1

第一部分   招标公告	2

第二部分   投标人须知	6

投标人须知前附表	6

一、 说   明	10

二、 招标文件	14

三、 投标文件的编制	15

四、 投标文件的递交	17

五、 开标和评标	18

六、 中标和合同	20

七、 可中止电子交易活动的情形	21

八、 验  收	21

第三部分  主要合同条款	23

第四部分  附   件	28

附件一 投标函	28

附件二 投标报价一览表	29

附件三 投标分项报价表	30

附件四 资格证明文件	31

附件五 商务条款、技术规格偏离表	36

附件六 货物成套供货清单	37

附件七 同类项目业绩一览表	38

附件八 政府采购政策功能相关说明	39

第五部分  招标内容及要求	45

一、相关说明	45

二、采购内容及要求	47

标项一：冲锋舟、无动力橡皮艇、动力橡皮艇、儿童雨鞋、儿童雨衣、儿童救生圈	47

标项二：钢塑折叠床、铝管牛津布行军床、12㎡单帐篷、移动厕所	58

第六部分  评标原则及方法	68

注：招标文件中带“▲”并加下划线的内容为实质性条款或要求，加下划线或有深色底纹的部分为重要内容，提醒供应商审慎阅读，因误读招标文件而造成的后果，招标采购单位概不负责。

# 第一部分   招标公告

项目概况

市级救灾物资补充购置（重）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https：//www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年 5 月 7 日14点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZF2024(ZC)-04-063（GK）

项目名称：市级救灾物资补充购置（重）

预算金额（元）：2124800

最高限价（元）：697300，1427500

采购需求：

标项一
   标项名称：冲锋舟、无动力橡皮艇、动力橡皮艇、儿童雨鞋、儿童雨衣、儿童救生圈
   数量：1批
   预算金额（元）：697300
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购冲锋舟4艘、无动力橡皮艇20艘、动力橡皮艇5艘、儿童雨鞋100双、儿童雨衣100件、儿童救生圈50个，具体采购要求详见招标文件第五部分。

标项二
   标项名称：钢塑折叠床、铝管牛津布行军床、12㎡单帐篷、移动厕所
   数量：1批
   预算金额（元）：1427500
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购钢塑折叠床3000张、铝管牛津布行军床1000张、12㎡单帐篷150顶、移动厕所10间，具体采购要求详见招标文件第五部分。

备注：

合同履行期限：标项一、标项二：2024年6月30日前完成所有货物的供货。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2024年 5 月 7 日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年 5 月 7 日14：30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年 5 月 7 日14：30（北京时间）

开标地点（网址）：温州市瓯海区南塘一组团一幢（商务楼）1504室，政采云平台（https：//www.zcygov.cn）在线评标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。（2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：http：//www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。 (3)投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http：//www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见（网址：https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12/25/2547.html）。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市粮食和物资储备管理中心

地    址：温州市鹿城区绣山路198号

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：0577-88663987

质疑联系人：余先生

质疑联系方式：0577-88663987

2.采购代理机构信息

名    称：温州正风招标代理有限公司

地    址：温州市瓯海区南塘一组团1幢（商务楼）1504室

项目联系人（询问）：诸葛晓斌

项目联系方式（询问）：13506646781

质疑联系人：王女士

质疑联系方式：0577-88119278

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市财政局政府采购监管处

地    址：温州市鹿城区绣山路299号

传    真：

联 系 人：项先生、蔡女士

监督投诉电话：0577-88532725、88521948

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

温州市粮食和物资储备管理中心

温州正风招标代理有限公司

2024年 4 月 11 日

# 第二部分   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、编号 | 见第一部分“招标公告” |
| 2 | 采购内容 | 见第一部分“招标公告” |
| 3 | 采购预算、最高限价及资金来源 | 见第一部分“招标公告”和第五部分。 资金来源：财政性资金 |
| 4 | 交付时间 | 见第一部分“招标公告” |
| 5 | 投标人资格要求 | 见第一部分“招标公告” |
| 6 | 是否接受联合体投标 | (不接受 (接受 |
| 7 | 踏勘现场 | (不组织 (组织 时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 8 | 开标前答疑会 | (不组织。 ( 组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 9 | 分包与转包 | （1）分包： ( 同意将非主体、非关键性的工作分包。 (不同意分包。 （2）转包：本项目不允许转包。 |
| 10 | 报价要求 | 本项目采用人民币报价 客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。 |
| 11 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标方法。 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起 90天 |
| 13 | 合同签订时间 | 中标通知书发出之日起30天内。 |
| 14 | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点 | 详见第一部分“招标公告” |
| 15 | 投标文件的编制 | 详见第二部分“投标人须知”第三款 |
| 16 | 投标文件的形式 | 本项目实行网上电子投标。 供应商应准备电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件二类： (1)电子响应文件：通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs）。 (2)以介质存储的数据电文形式的备份响应文件：与“电子响应文件”同时生成的数据电文形式的备份响应文件(文件扩展名为.bfbs)，投标文件提交截止时间前以电子邮件方式传送至温州正风招标代理有限公司电子邮箱121960309@qq.com，递交1份，传送的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由供应商自行承担。 响应文件由报价文件、资格文件、商务和技术文件三部分组成。 |
| 17 | 开评标程序 | 待开标→投标文件在线解密→代理机构或采购人在线资格性审查→评标委员会在线符合性审查→评标委员会在线商务技术评审→系统公开商务技术文件评审结果→系统公开报价情况→评标委员会对报价文件进行评审→系统公布评审结果。 上述程序将根据政采云电子评标系统的调整而变动。 |
| 18 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人或以上单数，除采购人代表外的专家将在政采云的评标专家库中随机抽取产生。 |
| 19 | 履约担保 | 履约担保的形式：接受支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约保证金的金额：合同金额的1% 供应商在签订合同后7个工作日内提交，用于补偿因供应商不能履行其合同义务而造成的损失。合同期满或合同解除后扣除供应商应承担的违约赔偿责任外，剩余部分返还供应商。 |
| 20 | 投标文件无效标条款 | 详见招标文件第18页，第7点。 |
| 21 | 供应商信用信息查询 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点：响应文件递交截止时间； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝； 4.不良信用记录指：“信用中国”被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条规定；中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 22 | 政府采购节能环保产品 | 1.投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 2.产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，供应商未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件另有规定的除外。 |
| 23 | 是否允许采购进口产品 | (本项目不允许采购进口产品。 (可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 24 | 本项目扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）有关政策 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于(农、林、牧、渔业，(工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），(建筑业，(批发业，(零售业，(交通运输业（不含铁路运输业），(仓储业，(邮政业，(住宿业，(餐饮业，(信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），(软件和信息技术服务业，(房地产开发经营，(物业管理，(租赁和商务服务业，(其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）行业。 2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、（浙财采监〔2022〕8号）、（财库〔2022〕19号）的相关规定： 2.1.是否为预留份额项目： (本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。 ( 本项目为非预留份额项目、非专门面向中小企业的项目 ( 在评审时对小型和微型企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（3%-5%）作为其价格分。 (本项目为(接受大中型企业与小微企业组成联合体、(允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4 %（4%-6%），工程项目为 / %（1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。(本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（1%—2%）作为其价格分。 2.2组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.5接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 3、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。 4、根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次）。 |
| 25 | 项目属性与核心产品 | (货物类，(单一产品或核心产品为： 。(非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，本项目核心产品：标项一：冲锋舟、标项二：钢塑折叠床。 (服务类。 |
| 26 | 视频演示及述标情况 | (A不组织。 (B组织。 （1）根据“电子交易/不见面开评标”原则，投标人需将内容逐条演示及讲解过程录制视频，演示时长不超过10分钟，以mp4格式存储于U盘。 （2）演示U盘可以EMS或顺丰邮寄形式寄送（拒绝到付），演示U盘应当密封包装并在包装上标注演示U盘、项目名称、投标人名称并加盖公章。 （3）未按招标文件要求提供演示U盘造成评标专家无法正常评标的风险由投标人自行承担。 （4）递交截止时间：投标文件提交截止时间前，逾期送达的，不予接收。 （5）演示U盘递交地址：温州市瓯海区南塘1组团1幢1504室。 （6）除寄送方式以外，投标人可将演示视频压缩并加密（加密密码由投标人自行保管）后在本项目提交投标文件截止时间前发送至代理机构邮箱（121960309@qq.com），提交投标文件截止时间后接收到的一律不予接受。 |
| 27 | 政府采购信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 28 | 采购代理服务费 | 1、▲标项一：一次性收取人民币叁仟元整（￥3000.00元），标项二：一次性收取人民币柒仟元整（￥7000.00元），由各标项中标人在领取中标通知书时支付给采购代理机构。 2、采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 3、采购代理服务费汇入账户： 户 名：温州正风招标代理有限公司 账 号：769000120190010526 开户行：温州银行江滨支行 4、关于采购代理服务费的详细事宜请咨询采购代理机构财务部周先生（0577-88119278）。 |
| 29 | 支持创新发展 | 根据浙财采监〔2022〕8号文相关的规定，对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
| 30 | 项目需要增加的其他约定 | 无 |

## 一、 说   明

1.   本次招标是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》（浙财采监〔2019〕10号）及浙江省市等有关政府采购的规范性文件组织和实施。

2.   定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人、供应商、申请人”均系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”且加下划线的条款系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标无效，“(” 系指适用本项目的要求，“(” 系指不适用本项目的要求。

3.  合格投标人要求

3.1合格的投标人应满足招标文件第一部分“招标公告”对投标人的资格要求。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3投标人可授权投标人代表以投标人名义参加本次采购的投标活动（包括投标文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改等以及签订合同和处理有关事宜）。如果投标人代表不是法定代表人(负责人)，须持有《法定代表人(负责人)授权书》。

3.4采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（见投标人须知前附表）品牌相同的，按前两款规定处理。

3.5货物类是否允许采购进口产品、是否要求节能/环境标志产品等情况见投标人须知前附表。

4.  采购项目需要落实的政府采购政策

4.1 根据《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119 号）文件相关规定，本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

4.2 支持绿色发展

4.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

4.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

4.3支持中小企业发展

4.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

4.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

4.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

4.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予6-10%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件八）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.  询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1质疑提交形式：以书面形式向招标公告中载明的质疑联系人提交或登录政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）通过“询问质疑投诉”栏向采购机构内设的质疑联系人提交并上传书面质疑材料。

5.2.2.2对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.3对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.2.4对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见浙江政府采购网相关格式内容。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见浙江政府采购网相关格式内容。

## 二、 招标文件

1.   招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   招标文件的澄清或者修改

2.1  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。潜在投标人在收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

## 三、 投标文件的编制

1.   投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2. ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。

3.1  电子投标文件：投标人根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件关联定位、加密并递交。

3.2  备份投标文件：投标人在政采云平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。电子投标文件按“政采云平台项目采购-电子招投标操作指南”上传。

4.   投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件和备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

5.   投标文件的组成：

5.1  投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成：

5.1.1资格文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 附件四-1、2 |
| 2 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 | 附件四-3 |
| 3 | 投标人企业法人有效营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（如为联合体，则联合体各方均应提供）（五选一） ①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； ②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； ③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； ④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； ⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。 |  |
| 4 | 联合体协议书（如为联合体投标，请根据格式提供） | 附件四-4 |
| 5 | 分包意向协议（如有分包，请根据格式提供） | 附件四-5 |
| 说明：以上所需的各种实物照片、证书、证件、证明、执照若系复印件的，须在复印件上加盖投标人有效的单位公章。 |

5.1.2商务技术文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 商务条款、技术规格偏离表 | 附件五 |
| 3 | 货物成套供货清单 | 附件六 |
| 4 | 随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单 |  |
| 5 | 投标人同类项目业绩一览表 | 附件七 |
| 6 | 投标人所投产品节能环保水平相关证明材料 | 附件八-2 |
| 7 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |  |
| 说明：以上所需的各种检测报告、实物照片、证书、证件、证明、执照若系复印件的，须在复印件上加盖投标人有效的单位公章。 |

5.1.3报价响应文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表 | 附件二 |
| 2 | 投标分项报价表 | 附件三 |
| 3 | 中小企业声明函 | 附件八-1 |
| 4 | 残疾人福利性单位声明函（如为残疾人单位的请根据附件内容提供） | 附件八-1 |
| 5 | 监狱企业提供的相关证明材料（如为监狱企业的请根据附件内容提供） | 附件八-1 |

5.2  投标文件格式

投标人应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写，编写目录和页码，分别写入资格文件、商务技术文件和报价响应文件中。

6. ▲投标报价

6.1  投标报价包括：全部货物、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、安装调试、技术服务、售后服务、材料、质保期保障、采购代理服务费等全部费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

6.2  投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标人代表签署。

6.3▲本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

6.4▲招标采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

6.5  招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

6.6▲投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更，任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

7.   投标有效期

7.1▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

7.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，也可以接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

8.   投标文件的签署和规定

8.1  投标人应根据招标文件的规定对投标文件进行电子盖章及签署。

## 四、 投标文件的递交

1.   投标文件的递交

投标文件必须在招标文件规定的投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

2.   投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

## 五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  采购人和采购代理机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露，如果投标人在评标过程中试图向采购人或采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3.   评标前准备

3.1  投标文件签收及解密：由采购代理机构开始签收并开始解密投标文件。

3.2  投标文件解密：投标文件递交截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.3  投标文件解密结束。投标人在线解密投标文件完毕后，由采购代理机构结束解密投标文件。

4.   开标评标

4.1  资格性审查

采购人或采购代理机构依据法律、法规和招标文件的规定，对各投标文件中的资格证明在线进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该投标人的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。

4.2  符合性审查

评标委员会依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.3  投标文件评审

评标委员会根据招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价，并按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分，并提交评审报告。

5.   投标文件的澄清

5.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

5.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用电子传输形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.   投标价格修正

评标委员会对各投标人的投标报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价一览表内容与投标分项报价表不一致的，以投标报价一览表为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第5点的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7. ▲评标委员会认定投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足主要技术参数的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）资格文件或商务技术文件中出现投标报价的；

（6）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认或未做好节点关联导致关键内容缺失的；

（7）仅提交备份投标文件的；

（8）法律、法规和招标文件中规定的其它无效情形。

8.   评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

9．  推荐中标候选人

9.1  本次招标各标项均由评标委员会推荐2名中标候选人。

9.2  评标委员会依据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即商务技术分与价格分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人推荐为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的并列）。

9.3 排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的中标候选人为中标人，也可重新组织采购。

10.  投标截止时间止及评审期间，如出现某标项有效投标人＜3家时，该标项废标，并重新组织招标。

11.  评标细则详见第七部分“评标原则及方法”。

12.  未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

## 六、 中标和合同

1.   确定中标人

1.1  采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

1.2  采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

1.3  采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

2.   中标公告

2.1  采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3.   中标通知书

3.1  在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书。

3.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

4.   签订合同

4.1  采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

4.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3  招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4  采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.5  拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

4.6 合同一式叁份，其中采购人一份，中标人一份，采购代理机构备案一份。中标人在采购合同签订后应及时提交壹份交采购代理机构备案。同时提交一份投标文件正式版的扫描件（PDF格式）供采购人备案用。

5.   履约保证金

5.1  中标人在收到中标通知书后，签订合同后7个工作日内，中标人须向采购人提交履约保证。

5.2  履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3  履约保证金自合同签订之日起至项目验收合格之日起有效。项目验收结束后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

6.   合同履行时更改采购数量的权利

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 七、 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.   电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.   电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.   电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.   病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.   其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 八、 验  收

1.   采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.   采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.   严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.   验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分  主要合同条款

政 府 采 购 合 同

项 目 名 称：

项 目 地 点：

合 同 编 号：

采 购 人：

成交供应商：

签  订 日 期：

（标项一——标项二）

甲方： 温州市粮食和物资储备管理中心

乙方：

温州市粮食和物资储备管理中心                   （项目、编号、标项）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会综合评审，确定                   为中标人，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等法规和招标文件、投标文件的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

一、货物内容及合同价格

金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（含税）： ￥ |
| 合同总价（大写）： |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单。

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时均不会侵犯任何第三方的专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权。一旦出现侵权，由乙方承担可能由此造成的全部责任和费用。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让或部分转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、储存及质保期

1、 质保及储存期限内，如产品（含包装物）出现质量问题，由乙方免费进行退换；

2、 质保期：本项目免费质量保证期要求不低于 3 年，免费质量保证期从货物经甲方验收合格后开始计算。

3、 储存期：本项目货物规定储存期限参照《民政部关于加强中央救灾物资管理工作的通知》（民函〔2013〕240号）、《浙江省救灾物资储备管理暂行办法》（浙民救〔2014〕191号）及其他国家、省、市相关文件规定。

七、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：2024年6月30日前完成所有货物的供货。

2、交货方式：

（1）现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

（2）在现场交货条件下，乙方在货物发运前 天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知甲方。

（3）如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

3、 交货地点：甲方指定地点。

八、履约保证金及货款支付

1、 乙方在合同签订后7个工作日内，向甲方缴纳合同金额1%（￥     元）作为履约保证金（接受支票、汇票、本票、履约保函等多种非现金形式），合同期满履约验收通过后或合同解除后扣除乙方应承担的违约赔偿责任外，剩余部分7个工作日内返还乙方；

2、合同签订后，待财政资金下达后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%合同款作为预付款；乙方在2024年6月30日前完成全部供货，经温州市质检院正式验收合格并出具验收报告后7个工作日内，甲方向乙方支付剩余全部合同款。

备注：付款时间从财政资金下达并收到乙方开具的正式发票后开始计算。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可选择以下方式处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担处理该货物的全部费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物在质保期内免费保修，因甲方过错导致的故障不在免费保修范围内。超过质保期的货物，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1、 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方委托第三方检验机构对货物进行检验。

2、 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、 第三方检验费用由甲方负责，若因乙方因质量问题等导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，再次验收发生的一切费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

十二、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸、货物外部应有纸箱/气泡膜/珍珠棉等厚实材料包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，运输过程中到交付地点须无磕碰。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在甲方验收合格前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

1.乙方逾期交付货物的，每逾期一日，乙方应按逾期交货总额1‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除，违约金最高为合同总额的5%。逾期超过约定日期50日不能交货或所交付的货物存在严重质量缺陷的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并没收履约保证金。

3.乙方未能按照合同约定提供售后服务的，甲方有权向第三方购买同类服务，因此支出的费用有权向乙方追索。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续90日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1、招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力，如有冲突之处，以本合同内容为准。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、合同经甲、乙双方签名（或签章）并加盖单位公章（或单位合同专用章）后生效。

4、本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方执壹份、乙方执壹份、代理机构执壹份。

甲方（盖章）：                                      乙方（盖章）：

法人代表：                                          法人代表：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                          联系电话：

传    真：                                          传    真：

地    址：                                          地    址：

开户银行：                                          开户银行：

开户名称：                                          开户名称：

账号：                                              账号：

签订时间：

# 第四部分  附   件

## 附件一 投标函

投 标 函

致：温州市粮食和物资储备管理中心

根据贵方为                 项目（项目编号：       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别加密上传：

（一）按“投标人须知”要求编制投标文件的“资格文件”；

（二）按“投标人须知”要求编制投标文件的“商务技术文件”；

（三）按“投标人须知”要求编制投标文件的“报价文件”；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称

公章（电子签名/公章）

日期

## 附件二 投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 标项 | 标项名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写：￥ |  |
|  |  | 大写：人民币 |  |

说明：

1.此栏内投标报价应与附件三“投标分项报价表”中相应总计价相一致；

2.总报价应包括采购代理服务费。

3.未按规定提供投标报价一览表的按无效标处理。

投标人全称（电子签名/公章）：

日 期：       年     月     日

## 附件三 投标分项报价表

投标分项报价表（标项 ）

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 型号和规格 | 数量 | 产地 | 制造商名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要货物（根据供货清单详细分项列出）(含税) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配套设备及材料(含税) （逐项列出） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 随机易损、易耗备品备件、专用工具（如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试费 | 含 |  |
| 5 | 人员培训费、技术服务费（如有） | 含 |  |
| 6 | 至最终目的地的运费、保险费 | 含 |  |
| 7 | 售后服务 | 含 |  |
| 8 | 采购代理服务费 | 含 |  |
| 9 | 其他 | 含 |  |
| 总 计 价 |  |

说明：1.   不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 此表的总计价应与附件二“投标报价一览表”对应投标报价相一致。

- ▲单项产品投标报价不得超过招标文件规定的单项最高限价，否则按无效标处理。

- 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（电子签名/公章）：

日 期：       年     月     日

## 附件四 资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （投标人名称）的法定代表人

特此证明

投标人：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

（2）法定代表人授权书

温州市粮食和物资储备管理中心：

本人       （姓名）系          （投标人全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人（签字/电子签字）：

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名：

身份证号码：

职务：

手机号码：

附：授权代表身份证明

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

温州市粮食和物资储备管理中心、温州正风招标代理有限公司：

我方参与      （项目名称）【项目编号：    】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：       年    月     日

（4）联合体协议书（如为联合体投标，请提供）

甲公司（全称）：

乙公司（全称）：

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成合同内容。现就下列有关事宜，订立本协议书。

1.（甲公司名称）为联合体主办人，（乙公司名称）为联合体成员；

2. 联合体内部有关事项规定如下：

2.1 联合体由主办人负责与采购人联系；

2.2 合同一切工作由联合体主办人负责组织，由联合体各方按内部划分比例具体实施；

2.3 联合体将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4 联合体内部各自按下列分工负责本项目工作：

主办人（甲公司名称）承担本项目的                等工作，联合体成员（乙公司名称）各承担本项目的                等工作；

2.5 联合体在合同实施过程中的有关费用情况：                 。

3. 联合体主办人应将本协议书送交采购人；

4. 本协议书自签署之日起生效，至各方履行完合同全部义务后自行失效，并随合同的终止而终止；

5. 本协议书正本一式伍份，联合体主办人及成员各执壹份，交采购人执贰份，交采购代理机构壹份。

甲公司名称：（公章）                     乙公司名称：（公章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年      月    日             日期：       年     月     日

（5）分包意向协议（如有分包，请根据格式提供）

（投标人名称）若成为           项目【项目编号：         】的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到  %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到   %。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

## 附件五 商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表（标项 ）

项目名称：                                                项目编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

## 附件六 货物成套供货清单

- 货物成套供货清单（或详细配置清单）（标项 ）

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单（如有）（标项 ）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按以上表格形式进行复制、附在技术标内。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

## 附件七 同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表（标项 ）

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据商务技术评分要求提供证明材料。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

## 附件八 政府采购政策功能相关说明

（1）小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.   文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2.  中小企业应具备的条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（4）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（5）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.   享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（价格文件中）：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

4.   享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（价格文件中）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

5.   享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（价格文件中）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见附件2）。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为 	  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目（编号： 	     ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：      年    月     日

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（2）节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

（五）关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

（六）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

（七）市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

附件2：

节能环保产品声明函

（如有则提供）

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标人盖章：

日 期：

附件2：

节能（环保）产品清单

（如有则提供）

（1）所投产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）所投产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标人必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。响应文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件或扫描件，否则不予认可。

2、表格可以延续。

供应商名称（盖章）：

日 期：

# 第五部分  招标内容及要求

## 一、相关说明

1.   投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对招标文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对投标人的投标做出不利评定。

2.   投标人须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标人提供，各投标人应对本招标文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由投标人免费提供。

3.   供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

4.   对于低于原厂商对外公布的基本（标准）配置进行报价的产品，无论招标文件对此有无明确规定，供应商都必须在投标文件中对低于基本（标准）配置的内容作出明确说明。

5.   主要技术参数及要求中所列的参数仅仅为主要部分，投标人有义务完成所投设备的详细技术参数描述。否则，一旦出现所投设备在技术、功能上存在缺陷，采购人将否决其投标。

6.   样品要求

6.1  投标人应在开标截至时间前递交样品至样品指定存放位置（地址：温州市瓯海区南塘一组团1幢（商务楼）1504室），并在样品显眼位置（内外包装、产品本身及其相关配件）全部标注投标人全称、各样品名称。

6.2  各标项样品提供要求详见采购内容。

6.3  中标人的样品由采购人保管、封存，并作为履约验收的依据，最终货物的材质与工艺质量低于投标时提供样品质量的，采购人有权按不合格产品退货，中标人的样品待交验收合格后退还。未中标人的样品于评标结束当日予以退还，由投标人自行负责运走，逾期概不负责。

- 质保期：本项目免费质量保证期要求不低于3 年，免费质量保证期从货物经甲方验收合格后开始计算。

- 供货期：2024年6月30日前完成所有货物的供货。

- 所供货物不得以次充好，不得将不合格品参杂其中。一经发现，取消其供货资格，并扣其全部履约保证金。

- 售后服务：质保期内，如产品出现质量问题，由投标人免费进行退换；中标人接到采购人通知后，4 小时内展开服务解决相关问题。

11.  定期轮换及应急服务方案

11.1 如轮换方案中涉及本次招标物资的，在物资建议储存到期前，优先考虑由本次中标人组织轮换；

11.2 如应急服务方案中涉及本次招标物资的，优先考虑向本次中标人应急采购，单价均按本次中标的单价按实结算。

12.  各标项均需要真空或密封包装，外包装盒需要瓦楞纸板箱装箱，包装塑料袋及瓦楞纸板箱均包含在本次供货范围内，由投标人自行考虑数量并报价。

13.  付款方式等其他内容见合同主要条款。

## 二、采购内容及要求

### 标项一：冲锋舟、无动力橡皮艇、动力橡皮艇、儿童雨鞋、儿童雨衣、儿童救生圈

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 采购数量 | 参数要求 | 单项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲锋舟 （核心产品） | 4艘 | 详见（一） | 327200 |
| 2 | 无动力橡皮艇 | 20艘 | 详见（二） | 210000 |
| 3 | 动力橡皮艇 | 5艘 | 详见（三） | 145500 |
| 4 | 儿童雨鞋 | 100双 | 详见（四） | 5000 |
| 5 | 儿童雨衣 | 100件 | 详见（五） | 4600 |
| 6 | 儿童救生圈 | 50个 | 详见（六） | 5000 |
| 合计 | 279件 |  | 697300 |

（一）产品名称：冲锋舟；数量及单位：4艘；

技术参数及要求：

1舟体

1.1舟体结构：舟体为玻璃钢结构，全舟胶衣层选用船级社认证的间苯新戊二醇阻燃型胶衣树脂，内、外壳体采用乙酰基真空吸附专用树脂，增强材料为无碱短切毡、无碱玻璃纤维布制作，采用真空吸附工艺成型；

舟的内外壳体之间，采用聚氨酯注射发泡填充，为舟体提供储备浮力，增加舟体刚度；

全舟主要由舟体内、外壳合拢而成，并沿舷口一圈装上D型橡胶护舷材，在接口内侧用结构胶密封，用螺栓连接固定；

艉板与舟体底之间作了局部加强，能均匀地使推力与振动传递至舟体，避免应力集中。

1.2舟体外形尺寸

舟体最大长度：6100mm±10 mm；舟体最大宽度；1930mm±10mm；舟体型深；730mm±10mm；

1.3舟体自重：≤350公斤（不含动力、船桨、钩镐、防撞球、操舟座）。

1.4舟体载运性能

舟体乘员：12人（含驾驶员，平均人员重量82.5千克）； 载重量（含人员和装备）：≥ 1200千克；

系桩拉力：≥ 2000牛（牵引时前部系留环、舟体不得有损伤）；

舟体吊装：舟体满载情况下可用吊装设备直接调运舟体无损（可用吊装环进行吊装）。

1.5水密性

外渗：水深≥1米的水面漂浮，均匀加载至船舯干舷高度为0.5米，系泊4小时，无渗水；

内渗：水平置于地面并支撑稳固，舱内灌满水保持4小时，无渗水。

1.6航速

单机55马力汽油舷外机，静水条件下，最大满载航速≥ 44千米/小时；

双机55马力汽油舷外机，静水条件下，最大满载航速≥ 53千米/小时。

1.7适航性：在三级海况下安全航行；

标准配置

抗沉浮体、乘员扶手、橡胶护舷、排水装置、系留环、吊装环、舟内（外）固定环、旗杆插座式发射平台、钩篙、桨、钩篙及桨固定装置、操舟座、航行标志灯座、燃油箱固定座、舷外机固定装置。

2.配套60P动力

2.1尾板高度/mm：571

2.2净重/kg：102

2.3★排气量/cc：849

2.4★发动机类型：二冲程/三缸

2.5最大油耗/L/h ：25.5

2.6★螺旋桨最大输出功率对应转速(r/m)：44.1kw（60ps)/5000

2.7机油供给：预混

2.8随机油箱：24L

2.9螺旋桨：15"铝

2.10启动方式：后操手启动

3附属配件-多功能救援杆

3.1配一套内有伸缩杆、浮力球、浮力圈、挂钩、弧形套勺、救生绳、伸缩杆便携袋；

3.2材料：碳纤维；

3.3折叠后长度：≤2.2米，展开长度：≥7.2米，重量：≤3kg；

4.配套船外机支架

4.1采用镀锌钢管制造，电泳喷塑，深色；

4.2所挂货物为9.9匹至60匹冲锋舟操舟机；

4.3根据9.9匹至60匹冲锋舟操舟机特点进行设计，重心设计科学合理，挂机时或不挂机时稳定性良好，均不致于引起倾覆；

4.4机架底座安装有4个可360度旋转脚轮，方便移动。

5.配套托船架

5.1用于装载各类船舶，可用机动车拖挂在公路上行走；

5.2载重：500kg；

5.3载船规格：4.5m ～5.0m；

5.4外形尺寸（长宽高）：≥5980*2200*1100mm；

5.5轮胎：185R14C×2；

5.6双重保险链。

注：打★需提供中国船级社（CCS）出具有效的检测报告或证书及船外机消防检测报告，评审时，★项指标以投标文件中提交的检测报告复印件为准，否则视为负偏离。

（二）产品名称：无动力橡皮艇；数量及单位：20艘；

技术参数及要求：

1.主要-艇体

1.1规格：外长≥380cm，外宽≥190cm，舷直径50cm，船体分隔气室数≥6个，承员：≥6人，总重：≤70kg，安全载重：≥790kg；

1.2船体周围有安全拉绳,颜色：红色；

1.3艇身材质：PVC加网材质，厚度≥1.2mm；

1.4底板材质：防滑铝合金地板或者充气拉丝底,由阳极氧化的铝合金纵梁加固；

1.5尾板为双面波纹板加固；

1.6船体外围配有包边、防撞装甲；

1.7船体结构：底部设有2处稳定浮筒，充气后，救援艇底部呈现M型，艇身设计2处无障碍救援通道，船体为单体，可折叠，船外机固定板配有加强防滑装置，艇身贴有反光标识和特征标志；

1.8V型一体充气拉丝底；

1.9艇身浮力气囊应采用热融合双侧热压技术，艇身配件采用高频热压技术。

2.附属配件-多功能救援杆

2.1配一套内有伸缩杆、浮力球、浮力圈、挂钩、弧形套勺、救生绳、伸缩杆便携袋；

2.2材料：碳纤维；

2.3折叠后长度：≤2.2米，展开长度：≥7.2米，重量：≤3kg；

3.附属配件-快速充气装置。

主要功能：通过连接空气呼吸器的中压管快速接头与橡皮艇的气阀门，通过快速充气转换接头将空气呼吸器气瓶的空气快速充装到橡皮艇中，使橡皮艇能够快速投入使用。

（三）产品名称：动力橡皮艇；数量及单位：5艘；

技术参数及要求：

1.主要-艇体

1.1规格：外长≥380cm，外宽≥190cm，舷直径50cm，船体分隔气室数≥6个，承员：≥6人，总重：≤70kg，安全载重：≥790kg；

1.2船体周围有安全拉绳,颜色：红色；

1.3艇身材质：PVC加网材质，厚度≥1.2mm；

1.4底板材质：防滑铝合金地板或者充气拉丝底,由阳极氧化的铝合金纵梁加固；

1.5尾板为双面波纹板加固；

1.6船体外围配有包边、防撞装甲；

1.7船体结构：底部设有2处稳定浮筒，充气后，救援艇底部呈现M型，艇身设计2处无障碍救援通道，船体为单体，可折叠，船外机固定板配有加强防滑装置，艇身贴有反光标识和特征标志；

1.8V型一体充气拉丝底；

1.9艇身浮力气囊应采用热融合双侧热压技术，艇身配件采用高频热压技术。

2.主要配件-船外机

2.1 ★动力系统：2冲程喷泵推进式动力

2.2 ★额定功率：≥20kw（30ps)；转速(转/分) 4500-5550；缸体2；缸径x行程72mmx61mm；

2.3重量(公斤) :≤65KG ；档位：前进-空档–倒档；

2.4点火系统：CDI；冷却系统：水冷；启动系统：手动；操控系统：操舵；

2.5润滑系统：汽油&机油，混合比50:1；配置油箱（升）≥24L；

3.附属配件-多功能救援杆

3.1配一套内有伸缩杆、浮力球、浮力圈、挂钩、弧形套勺、救生绳、伸缩杆便携袋；

3.2材料：碳纤维；

3.3折叠后长度：≤2.2米，展开长度：≥7.2米，重量：≤3kg；

4.附属配件-快速充气装置。

主要功能：通过连接空气呼吸器的中压管快速接头与橡皮艇的气阀门，通过快速充气转换接头将空气呼吸器气瓶的空气快速充装到橡皮艇中，使橡皮艇能够快速投入使用。

注：打★需提供中国船级社（CCS）出具有效的检测报告或证书及船外机消防检测报告，评审时，★项指标以投标文件中提交的检测报告复印件为准，否则视为负偏离。

5.配套船外机支架

5.1采用镀锌钢管制造，电泳喷塑，深色；

5.2所挂货物为9.9匹至60匹冲锋舟操舟机；

5.3根据9.9匹至60匹冲锋舟操舟机特点进行设计，重心设计科学合理，挂机时或不挂机时稳定性良好，均不致于引起倾覆；

5.4机架底座安装有4个可360度旋转脚轮，方便移动。

（四）产品名称：儿童雨鞋；数量及单位：100双；

技术参数及要求：

1.产品符合GB/T 33313-2016、GB 25038-2010执行标准；

2.码数:29-34码；

3.材质：环保PVC；

★4.外底拉伸强度：≥7MPa,外底硬度≦70（邵尔A硬度），外底磨耗量≦1.6cm³；

5.耐渗水：鞋内应无漏水、渗水现象；

★6.不得有可分解有害芳香染料；

（以上打★项指标需提供通过CNAS或CMA资质认证的检验检测机构出具的有效的检测报告。其中，★项指标以投标文件中提交的检测报告复印件为准，否则视为负偏离。）

（五）产品名称：儿童雨衣；数量及单位：100件；

技术参数及要求：

1.材质：环保EVA

2.厚度：≥0.2mm

3.规格：大中小号；款式：一体式雨衣，配隐形书包位，充气帽檐，反光条；

★4.产品符合QB/T 5539-2020、GB 18401-2010 C类、GB 6675.4-2014执行标准；

5.配备便携收纳袋；

（以上打★项指标需提供通过CNAS或CMA资质认证的检验检测机构出具的有效的检测报告。其中，★项指标以投标文件中提交的检测报告复印件为准，否则视为负偏离。）

（六）产品名称：儿童救生圈；数量及单位：50个；

技术参数及要求：

1.外径580mm内径350mm厚度100mm；

2.浮力：≧8KG；

3.材料：外壳是高密度聚苯乙烯为売体；内芯是填充高密度聚氨酯闭孔泡沬塑料；

4.颜色：橙色带绳帯反光片；

5.性能指标：能抗老化、耐重压（无需充气）、耐高低温、耐腐蚀、耐油，30米高处自由落入水中无损坏；

★需提供中国船级社产品证书。

★提供制造商针对本项目的售后服务承诺函。

二、标志、包装要求

（一）标志

1.外包装两个正面需彩印温州市粮食和物资储备局LOGO、下面标注“温州市粮食和物资储备局”字样，图案组合尺寸适中、美观；字体为黑体字，字体大小适宜、布局合理，标注见图1。包装箱前、后两面和侧面均应有二维码（投标供应商如中标，须使用采购人指定的软件（由采购人统一向中标供应商提供用户名和登录密码），对外包装进行授码，自行打印和加装二维码。打印设备和耗材由投标人自行解决）。

2.外包装两个侧面需标注温州救灾物资储备、产品名称（规格）、内装数量、重量、生产日期、储存年限、承制单位名称和监制单位名称。其产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其余为宋体字；字体大小适宜、布局合理，标注见图2。

图1 外包装正面标志

| 温州救灾物资储备 |
| --- |
| 品名（规格） |
| 内装数量 |  | 重量： |
| 生产日期 |  | 储存年限： |
| 承制单位名称 |  |
| 监制单位名称 |  |

图2 外包装侧面标志

（二）包装

1.冲锋舟、无动力橡皮艇、动力橡皮艇包装以厂家出厂为准。

2.儿童雨鞋、儿童雨衣、儿童救生圈包装要求：

（1）采用内、外包装，其中，外层包装材料用高耐破双瓦楞纸箱，材料规格见表1。

（2）内包装材料用塑料袋，厚度8丝以上，单件套袋包装。材料规格见表1。

| 材料名称 | 参数要求 | 质量要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塑料内袋 | 单件真空包装 pe材质，厚度：≥8丝。 套袋 | 塑料内袋应符合BB/T 0070-2014包装用单向热收缩型聚酯薄膜的相关规定，自验收通过之日起3年内，如塑料内袋出现漏气、鼓包等现象，供应商须拆箱重新进行真空包装并装箱打包 | 内包装 |
| PET钢塑打包带 | 宽度≥1608mm，厚度≥0.94mm |  |  |
| 胶粘带 | 宽度 60mm，印有“温州市粮食和物资储备局”字样。 | 符合GB/T 22378-2008通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶黏带标准要求。 | 封箱 |
| 纸箱 | 1.儿童雨鞋每包10双，包装尺寸为58cm*58cm*38cm（长×宽×高）； 2.儿童雨衣每包50件，包装尺寸为58cm*58cm*38cm（长×宽×高）； 3.儿童救生圈每包4个，包装尺寸为58cm*58cm*38cm（长×宽×高）。 内装物最大质量30KG，双瓦楞纸箱，0204型（SFF），一级，BD-1.2，D-1.2种类。纸板抗压力 ≥7840N，耐破强度≥1177kPa，戳穿强度≥8.8J | 纸箱应符合 GJB1110A-1999军用瓦楞纸板、GJB1109A-1999军用瓦楞纸箱的相关规定 | 外包装 |

表1  包装材料规格要求

- 每包内需放检验单，其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。见图3。

| 合 格 证 |
| --- |
| 产品名称 |  |
| 数 量 | 件 |
| 生产日期 | 20××年×月 |
| 检验人员 | （检验人员工号） |
| 供货方名称 | ×××××有限公司 |

图3 检验单样式

3.堆码托盘由采购人提供，供货时，供货人应将产品采用“井”字型钢塑打包带和底部托盘固定在一起或堆码在储物笼内，打包带由供货人提供。打托成型后，长不超过1.2m，长不超过1.0m。具体打包方案，由中标供应商与采购人根据实际承储库情况进行商定。

堆码托盘由采购人提供，供货时，供货人应将产品采用“井”字型钢塑打包带和底部托盘固定在一起，打包带由供货人提供。具体打包方案，由中标供应商与采购人根据实际承储库情况进行商定。

三、样品要求

包装须和以下样品同时提交，具体如下：

| 标项一 | 序号 | 名称 | 样品数量 | 样品要求（包括但不限于） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 冲锋舟 | 1片 | 冲锋舟玻璃钢板材 30*30cm |
|  |  |  | 1套 | 附属配件-多功能救援杆 |
|  |  |  | 1台 | 配套60P动力 |
|  | 2 | 无动力橡皮艇 | 详见要求 | 艇身PVC面料20*20CM | 1片 |
|  |  |  |  | 拉丝底板面料20*20CM | 1片 |
|  |  |  |  | 波纹尾板面料20*20CM | 1片 |
|  |  |  |  | 底部装甲橡胶层面料20*20CM | 1片 |
|  |  |  |  | 快速充气装置 | 1套 |
|  |  |  |  | 附属配件-多功能救援杆 | 1套 |
|  | 3 | 动力橡皮艇 | 详见要求 | 艇身PVC面料20*20CM | 1片 |
|  |  |  |  | 拉丝底板面料20*20CM | 1片 |
|  |  |  |  | 波纹尾板面料20*20CM | 1片 |
|  |  |  |  | 底部装甲橡胶层面料20*20CM | 1片 |
|  |  |  |  | 快速充气装置 | 1套 |
|  |  |  |  | 配套船外机支架 | 1套 |
|  |  |  |  | 附属配件-多功能救援杆 | 1套 |
|  |  |  |  | 主要配件-船外机30马力 | 1台 |
|  | 4 | 儿童雨衣 | 1件 | 参数规格详见招标文件要求 |  |
|  | 5 | 儿童雨鞋 | 1件 | 参数规格详见招标文件要求 |  |
|  | 6 | 儿童救生圈 | 1件 | 参数规格详见招标文件要求 |  |

四、抽样检验

中标人供货完毕，采购人委托第三方检验机构对货物进行抽样检验，抽样检验由现场抽验和产品性能检验两部分组成。其中，每批次货物到达采购人指定位置后，采购人组织检验机构进行现场抽验，现场抽验所需样品数量详见表2，由检验机构在到货中随机抽验，抽验完成后样品可由中标人回收；货物全数到货后，采购人组织检验机构对产品性能进行检验，所需样品数量详见表2，由检验机构在到货中随机抽验，样品不可回收。以上样品数量不计入供货总量。

| 序号 | 品名 | 现场检验数量 | 性能检验数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无动力橡皮艇 | 3 | / |
| 2 | 动力橡皮艇 | 2 | / |
| 3 | 儿童雨鞋 | 5 | 5 |
| 4 | 儿童雨衣 | 10 | / |
| 5 | 儿童救生圈 | 5 | / |

表2	现场抽验数量

### 标项二：钢塑折叠床、铝管牛津布行军床、12㎡单帐篷、移动厕所

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 采购数量 | 参数要求 | 单项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢塑折叠床 （核心产品） | 3000张 | 详见（一） | 990000 |
| 2 | 铝管牛津布行军床 | 1000张 | 详见（二） | 199500 |
| 3 | 12㎡单帐篷 | 150顶 | 详见（三） | 210000 |
| 4 | 移动厕所 | 10间 | 详见（四） | 28000 |
| 合计 | 4160件 |  | 1427500 |

- 产品名称：钢塑折叠床；数量及单位：3000张；

技术参数及要求：

★1.产品尺寸：展开，2000mm*800mm*580mm，折叠980mm*800mm*150mm；

2.床架主材规格：

★3.产品质量（不含包装）≥22Kg；

★4.承重强度：均匀载荷≥300KG，GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；

★5.有害物质：塑料原材料及床板成品满足GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》；

★6.耐老化：塑料部件≥500小时，QB/T4459-2013《折叠床》；

★7. 漆膜理化性能：

厚度≥70μm，QB/T 4767-2014《家具用钢构件》；

硬度≥2H，GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；

耐腐蚀≥100小时，GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；

附着力：不低于2级，GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》。

（以上打★项指标需提供通过CNAS或CMA资质认证的检验检测机构出具的有效的检测报告。其中，★项指标以投标文件中提交的检测报告复印件为准，否则视为负偏离。）

（二）产品名称：铝管牛津布行军床；数量及单位：1000张；

技术参数及要求：

★1.展开尺寸：1850mm*700mm*355mm；

★2.PU涂层布技术要求：

线密度，dtex，经纱1111，纬纱1111

单位面积质量≥370g/㎡

断裂强力，经向≥2600N/5cm，纬向≥1800N/5cm

撕破强力，经向≥200N，纬向≥200N；

★3.铝合金管材要求：

牌号6063，截面尺寸满足下图：

★4.辅料：钢板Q215  厚度≥2.0mm；

★5.喷塑漆膜耐腐蚀：96h膜层不起泡、不脱落、无锈斑；

（以上打★项指标需提供通过CNAS或CMA资质认证的检验检测机构出具的有效的检测报告。其中，★项指标以投标文件中提交的检测报告复印件为准，否则视为负偏离。）

（三）产品名称：12㎡单帐篷；数量及单位：150顶；

技术参数及要求：

1.救灾专用 12㎡单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。出入门在一侧山墙上，门上方开三角窗一个；另一侧山墙开方形窗一个,上方开三角窗一个；两侧墙各开方形窗户两个，侧墙可支起成阳篷。整体帐篷通过拉绳用三角桩固定；式样如图1：

图1 帐篷样式

2.救灾专用 12㎡单帐篷由篷体(带拉绳)、框架及配件（含三角桩、拉绳、包装袋）三部分组成。帐篷底部为长3700mm、宽3200mm的长方形，两坡为直立墙，侧墙高为1750mm，脊顶高2670mm。

★3.面料：篷体为PU涂层布，规格为333dtex×333dtex涤纶丝。颜色为天蓝色，潘通色卡号PANTONE 17-4041，包装袋材料为28×2/28×2涤纶防水帆布，颜色为天蓝色。

★4.管材：杆件通用杆、山墙地杆、立杆采用6005 T6铝合金管，规格为25mm×1.2mm，管内带4根加强筋，筋高+壁厚≥2.6mm。端架三通、中架四通、地杆四通采用Q215焊接钢管，规格为28mm×1.0mm。

5.产品包装：一体化包装。帐篷内包装袋采用蓝色涤纶防水帆布缝制。包装袋为两仓结构。篷体折叠后放入内包装袋中的左仓内，框架放入右仓内。包装袋用双拉头尼龙拉链扣合。

外包装用塑料编织布缝制，缝线不得少于两道线。外包装袋两个端面，印刷仓储码垛标志。用Φ7mm捆包绳捆扎两道成“││”形，每道两条绳并排，捆扎应牢固、严紧，外包装外观应方正平展。

包装袋内需放入产品检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各一份。其中“检验单”、“产品名称”、“品等” 、“生产日期”、“检验人员”和“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单规格为B5纸的1/4，字体大小适宜。

图2 检验单样式

6.包装标志：产品本身需印字，见图1帐篷样式。篷体与框架一体化包装，内包装袋的一个侧面根据包形大小印刷白色的“救灾专用12㎡单帐篷”字样及数量、质量、体积、生产日期、“共1包”、承制单位名称及监制单位名称。其“救灾专用12㎡单帐篷”及承制单位名称、监制单位名称为黑体字,其他为宋体字。印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。示例见图3。

救灾专用12m2单帐篷

数量：1顶  质量：××kg

体积：××mm×××mm×××mm

生产日期：×××× 年×月 共1包

×××××× 承制

温州市粮食和物资储备局 监制

图3  包装标志

外包装编织布的两个侧面的居中位置，印刷标志内容见图3。外包装袋两个端面，印刷仓储码垛标志，印刷内容见图4。

图4 码垛标志

包装标志用织物油墨印刷，内包装用白色油墨，外包装用黑色油墨。包装箱前、后两面和侧面均应有二维码（投标供应商如中标，须使用采购人指定的软件（由采购人统一向中标供应商提供用户名和登录密码），对外包装进行授码，自行打印和加装二维码。打印设备和耗材由投标人自行解决）。

7.帐篷需打托，应采用“井”字型打包带和储物笼底座固定在一起，并堆码在储物笼内，需符合快速装卸。具体打包方案，由中标供应商与采购人协商拟定，最大化利用现场条件。

8.其它应符合行业标准MZ/T011.2-2010 救灾帐篷 第2部分：12㎡单帐篷。

（以上打★项指标需提供通过CNAS或CMA资质认证的检验检测机构出具的有效的检测报告。其中，★项指标以投标文件中提交的检测报告复印件为准，否则视为负偏离。）

（四）产品名称：移动厕所；数量及单位：10间；

技术参数及要求：

★1.规格:厕具平面至吊顶的净高为1.90m，浄宽为1.1m，净深为1.1m；

★2.使用温度:-20℃-50℃；

3.使用环境湿度:≤95％；

4.使用电源:外接电源220V；

5.每厕位额定功率:≤5W；

6.每厕位耗水量:≤1.0升/人次；

★7.厕所便口设置有启动阀门，用于隔臭；

8.内部配置:内部配置:(品牌)高压气水冲洗防冻型厕具系统1套、不锈钢蹲便器1台(550*480m)脚踏位置设有防滑板、陶瓷角盆并配节水型水龙头(非感应)1套、仪容镜1面、LED节能灯(功率5W)1套、换气孔1套、衣帽钩1只、手纸盒1个、弃纸篓1个、飘香机1台、国际通用标识牌1套、不锈钢门锁1把、不锈钢扶手1个、排风扇1个、空压机（电压220V、排气量≥110L/min、容量≥35L、压力≥0.8Mpa、净重≤20KG。供货时，空压机和移动厕所按照1：2比例进行配比）；

9.外部材料:外部须采用高档铝塑板21丝以上。墙体中间须设有保温层，保温层厚度为50mm(含)以上，采用B1级防火材料(提供质检证明或质量报告):厕所所有的电线连接都须使用防火等级B1级的穿线管，并且在厕所总电器控制柜上安装漏电保护装置，有效防止线路起火的隐患。厕所使用的原材料特别是外观材料都必须是防火等级较高的材料，如钢板、石材等。保证厕所使用安全；

10.厕所内饰:内墙采用绿色环保板材，无毒，使用室内象牙白铝塑板，铝塑板21丝以上，可有效的防止飞溅的污物对强面的腐蚀，保护墙面；

11.厕所给、排水方式:厕所给水管采用优质PPR管，厕所所需高压水采用水增压装置(含在移动厕所设备中)，排水管线采用优质UPVC管，排水管引入室外化粪池内。设备冲洗控制方式描述:厕所给水管采用优质PPR管，厕所所需高压水采用水增压装置(含在移动厕所设各中)，排水管线采用优质UPVC管，排水管引入室外化类池内。冲水控制方式由手动控制系统完成，冲洗效果良好，达到一类公共厕所卫生标准；

★12.供电方式:市电(220V/50HZ)，配备有漏电保护开关，漏电保护器符合国家相关标准，使用安全；

★13.需附在储备期内有偿提供清洁服务承诺书。

二、标志、包装要求

（一）标志

1.外包装两个正面需彩印温州市粮食和物资储备局LOGO、下面标注“温州市粮食和物资储备局”字样，图案组合尺寸适中、美观；字体为黑体字，字体大小适宜、布局合理，标注见图1。包装箱前、后两面和侧面均应有二维码（投标供应商如中标，须使用采购人指定的软件（由采购人统一向中标供应商提供用户名和登录密码），对外包装进行授码，自行打印和加装二维码。打印设备和耗材由投标人自行解决）。

2.外包装两个侧面需标注温州救灾物资储备、产品名称（规格）、内装数量、重量、生产日期、储存年限、承制单位名称和监制单位名称。其产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其余为宋体字；字体大小适宜、布局合理，标注见图2。

图1 外包装正面标志

| 温州救灾物资储备 |
| --- |
| 品名（规格） |
| 内装数量 |  | 重量： |
| 生产日期 |  | 储存年限： |
| 承制单位名称 |  |
| 监制单位名称 |  |

图2 外包装侧面标志

（二）包装

1.外层包装材料用高耐破双瓦楞纸箱，材料规格见表1。

2.钢塑折叠床、铝管牛津布行军床采用内、外包装，其中，内包装材料用塑料袋，厚度8丝以上，单件热缩包装。材料规格见表1。

| 材料名称 | 参数要求 | 质量要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塑料内袋 | 单件真空包装 pe材质，厚度：≥8丝。 热收缩 | 塑料内袋应符合BB/T 0070-2014包装用单向热收缩型聚酯薄膜的相关规定，自验收通过之日起3年内，如塑料内袋出现漏气、鼓包等现象，供应商须拆箱重新进行真空包装并装箱打包 | 内包装 |
| PET钢塑打包带 | 宽度≥1608mm，厚度≥0.94mm |  |  |
| 胶粘带 | 宽度 60mm，印有“温州市粮食和物资储备局”字样。 | 符合GB/T 22378通用型双向拉伸聚丙烯膜压敏胶黏带标准要求。 | 封箱 |
| 纸箱 | 1.钢塑折叠床每包1张，包装尺寸为100cm*82cm*16cm（长×宽×高）； 2.铝管牛津布行军床每包4张，包装尺寸为75cm*60cm*74cm（长×宽×高）； 3.移动厕所外包装尺寸以厂家出厂为准，要求防潮、防水、结实可靠。 内装物最大质量30KG，双瓦楞纸箱，0204型（SFF），一级，BD-1.2，D-1.2种类。纸板抗压力 ≥7840N，耐破强度≥1177kPa，戳穿强度≥8.8J | 纸箱应符合 GJB1110A-1999军用瓦楞纸板、GJB1109A-1999军用瓦楞纸箱的相关规定 | 外包装 |

表1  包装材料规格要求

3.每包内需放检验单，其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。见图3。

| 合 格 证 |
| --- |
| 产品名称 |  |
| 数 量 | 件 |
| 生产日期 | 20××年×月 |
| 检验人员 | （检验人员工号） |
| 供货方名称 | ×××××有限公司 |

图3 检验单样式

4.堆码托盘由采购人提供，供货时，供货人应将产品采用“井”字型钢塑打包带和底部托盘固定在一起或堆码在储物笼内，打包带由供货人提供。其中，钢塑折叠床、铝管牛津布行军床打托成型后，长不超过1.2m，长不超过1.0m。具体打包方案，由中标供应商与采购人根据实际承储库情况进行商定。

注：12㎡单帐篷标志、包装要求详见该物资具体技术参数及要求。

三、样品要求

内、外包装须和以上样品同时提交，具体如下：

| 标项二 | 序号 | 名称 | 样品数量 | 样品要求（包括但不限于） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 移动厕所 | 详见要求 | 厕所便口启动阀门 | 1个 |
|  |  |  |  | 不锈钢蹲便器 | 1个 |
|  |  |  |  | 陶瓷角盆并配节水型水龙头 | 1套 |
|  |  |  |  | 内墙板材 | 30cm*10cm |
|  |  |  |  | 外墙板材 | 30cm*10cm |
|  |  |  |  | 漏电保护开关 | 1个 |
|  | 2 | 钢塑折叠床 | 1件 | 参数规格详见招标文件要求 |  |
|  | 3 | 铝管牛津布行军床 | 1件 | 参数规格详见招标文件要求 |  |
|  | 4 | 12㎡单帐篷 | 1件 | 参数规格详见招标文件要求 |  |

四、抽样检验

中标人供货完毕，采购人委托第三方检验机构对货物进行抽样检验，抽样检验由现场抽验和产品性能检验两部分组成。其中，每批次货物到达采购人指定位置后，采购人组织检验机构进行现场抽验，现场抽验所需样品数量详见表4，由检验机构在到货中随机抽验，抽验完成后样品可由中标人回收；货物全数到货后，采购人组织检验机构对产品性能进行检验，所需样品数量详见表4，由检验机构在到货中随机抽验，样品不可回收。以上样品数量不计入供货总量。

| 序号 | 品名 | 现场检验数量 | 性能检验数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢塑折叠床 | 50 | 1 |
| 2 | 铝管牛津布行军床 | 50 | 1 |
| 3 | 12㎡单帐篷 | 3 | / |
| 4 | 移动厕所 | 1 | / |

表4	现场抽验数量

# 第六部分  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一． 总  则

评标工作应遵循公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标投标人，评标委员会不作任何解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二． 评标组织

评标工作由采购人和采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三． 电子招投标开标及评审程序

1.   采购代理机构签收、开始解密投标文件；

2.   投标人解密投标文件；

3.   采购代理机构结束解密投标文件；

4.   采购代理机构或采购人在线资格性审查；

5.   评标委员会对投标文件进行评审；

6.   在政采云系统上公开资格和商务技术评审结果；

7.   在政采云系统上公开报价情况；

8.   评标委员会对报价情况进行评审；

9.   在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

四． 评标办法

1.   本次评标采用综合评分法，总分100分，其中商务技术70分（商务技术权值70%），价格30分（价格权值30%）。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标人，作为中标人。

2.   投标截止时间止及评审期间，如出现有效投标人＜3家时，本项目废标，并重新组织招标。

五． 评分细则

1.   商务技术分的评定（70分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分汇总后的算术平均值为该投标人商务技术的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

标项一—标项二：商务技术70分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩及案例情况 | 投标人投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告复印件，每个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 | 3 |
| 2 | 产品功能及技术要求 | 符合明确指标参数得15分。带★技术参数负偏离一项扣除3分；其他技术参数有一条负偏离扣2分，扣完为止。（若负偏或缺漏项5个及上的按无效标处理）。 | 15 |
| 3 | 投标样品质量水平 | 详见样品评标内容及标准。 | 15 |
| 4 | 企业管理情况 | 根据货物生产企业生产管理制度情况、生产场地情况、生产及检验设备配套情况、项目实施产能情况进行综合打分。 （1）管理制度完善、生产及检验设备配置齐全、生产场地规模及产能完全满足需求的得4分； （2）管理制度完善、生产及检验设备配置基本满足需求、生产场地规模及产能基本满足需求的得3分； （3）管理制度完善、生产及检验设备配置勉强满足需求、生产场地规模及产能勉强满足需求的得2分； （4）管理制度一般、生产及检验设备配置难易满足需求、生产场地规模及产能满意满足需求的得1分； （5）未提供相关信息或者无法满足项目需求的不得分。 | 4 |
| 5 | 服务承诺 | 针对本项目提供的服务承诺、交货要求的可行性及合理性，由评审小组综合打分。 （1）能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得3分； （2）能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2分； （3）能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1分； （4）不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。 | 3 |
| 6 | 售后服务 | 针对本项目提供的售后服务措施（质保内、质保外）的可行性及合理性，由评审小组综合打分。 （1）能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4分； （2）能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3分； （3）能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得2分； （4）不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。 | 4 |
| 7 | 备品备件方案 | 针对本项目提供的备品备件方案的可行性及合理性进行综合打分。 （1）能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4分； （2）能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3分； （3）能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得2分； （4）不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。 | 4 |
| 8 | 服务效率 | 针对本项目提供的服务效率（包括但不限于服务热线、售后服务机构布局、应急响应、应急处置等）。 （1）能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4分； （2）能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3分； （3）能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得2分； （4）不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。 | 4 |
| 9 | 应急保障方案 | 根据投标人售后服务承诺的范围和完善程度综合打分： （1）售后服务标准完善，故障响应修复时间及保障措施科学合理、投入的维修及应急保障方案充分、完全满足需求的得5分； （2）售后服务标准完善，故障响应修复时间及保障措施较科学合理、投入的维修及应急保障方案基本满足需求的得3分； （3）售后服务标准一般，故障响应修复时间及保障措施合理性不够、投入的维修及应急保障方案难以满足需求的得1分； （4）售后服务标准缺失，故障响应修复时间及保障措施不合理、投入的维修及应急保障方案无法满足需求的或者无响应方案的得0分。 | 5 |
| 10 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行评分，包括培训时间、培训方式、培训课程等进行综合评分。 （1）培训方案设计合理、培训内容全面、培训方式灵活的得4分； （2）培训方案设计较合理、培训内容较全面、培训方式较灵活的得3分； （3）培训方案设计一般、培训内容不全面、培训方式呆板的得2分； （4）培训方案设计欠合理、培训内容混乱、无培训方式：0分。 | 4 |
| 11 | 出厂验收方案 | 出厂验收方案的可行性及合理性。 （1）验收方案科学、合理、规范的得5分； （2）验收方案较科学、合理、规范的得3分； （3）验收方案一般，缺乏科学、合理、规范性的得1分； （4）无验收方案、措施：0分。 | 5 |
| 12 | 技术力量 | 针对本项目投入的技术力量情况。须提供项目负责人、专业技术人员的资格证（如有）、职称证明（如有）和近3个月内的社保证明，由评审小组综合评分。 （1）投入的技术团队专业水平高，证书齐全，完全满足采购需求的得3分； （2）投入的技术团队专业水一般，证书有欠缺，勉强满足采购需求的得2分； （3）投入的技术团队专业水差，证书齐不全，无法满足采购需求的得1分。 （4）未提供相关方案的得0分。 | 3 |
| 13 | 环保节能产品 | 所提供的产品列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”和最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”，并获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品的或环境标志产品认证证书的每个得0.5分，最高得1分。 | 1 |

附表：实物样品评标内容及标准

所投产品样品（未提供样品不得分）凡样品打分中涉及参数的，均以投标文件提供的检测报告为依据。（未提供检测报告不得分）

标项一样品评分细则

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 样品 | 0-15 | 根据供应商提供的样品进行综合评分： 1.冲锋舟，分值3分 样品整体效果、结构设计美观，功能符合招标需求，安全可靠，操作方便，制作工艺优、细节处理到位的得3分；样品整体效果、结构设计美观，功能基本符合招标需求，安全可靠，操作方便，制作工艺一般、细节处理有瑕疵的得2分；样品整体效果、结构设计一般，功能与招标需求有较小偏差，安全可靠性一般，操作不太方便，制作工艺一般、细节处理有瑕疵的得1分；未提供样品的得0分。 2.无动力橡皮艇，分值3分 样品整体效果、结构设计美观，功能符合招标需求，安全可靠，操作方便，制作工艺优、细节处理到位的得3分；样品整体效果、结构设计美观，功能基本符合招标需求，安全可靠，操作方便，制作工艺一般、细节处理有瑕疵的得2分；样品整体效果、结构设计一般，功能与招标需求有较小偏差，安全可靠性一般，操作不太方便，制作工艺一般、细节处理有瑕疵的得1分；未提供样品的得0分。 3.动力橡皮艇，分值3分 样品整体效果、结构设计美观，功能符合招标需求，安全可靠，操作方便，制作工艺优、细节处理到位的得3分；样品整体效果、结构设计美观，功能基本符合招标需求，安全可靠，操作方便，制作工艺一般、细节处理有瑕疵的得2分；样品整体效果、结构设计一般，功能与招标需求有较小偏差，安全可靠性一般，操作不太方便，制作工艺一般、细节处理有瑕疵的得1分；未提供样品的得0分。 4.儿童雨鞋，分值2分 样品整体效果、结构设计美观，合理、舒适，功能满足招标需求，无异味，细节处理到位，加工工艺水平优，包装材质佳、标志、布局合理规范的得2分；样品整体效果、结构设计美观，合理、舒适，功能基本满足招标需求，无异味，细节处理一般，加工工艺水平一般，包装材质一般、标志、布局合理规范的得1分；样品整体效果、结构设计不美观，合理、舒适性一般，功能不满足招标需求，有异味，细节处理不到位，加工工艺水平一般，包装材质一般、标志、布局不合理规范的得0分。 5.儿童雨衣，分值2分 样品整体效果、结构设计美观，合理、舒适，功能满足招标需求，无异味，细节处理到位，加工工艺水平优，包装材质佳、标志、布局合理规范的得2分；样品整体效果、结构设计美观，合理、舒适，功能基本满足招标需求，无异味，细节处理一般，加工工艺水平一般，包装材质一般、标志、布局合理规范的得1分；样品整体效果、结构设计不美观，合理、舒适性一般，功能不满足招标需求，有异味，细节处理不到位，加工工艺水平一般，包装材质一般、标志、布局不合理规范的得0分。 6.儿童救生圈，分值2分 样品整体效果、结构设计美观，合理、舒适，功能满足招标需求，无异味，细节处理到位，加工工艺水平优，包装材质佳、标志、布局合理规范的得2分；样品整体效果、结构设计美观，合理、舒适，功能基本满足招标需求，无异味，细节处理一般，加工工艺水平一般，包装材质一般、标志、布局合理规范的得1分；样品整体效果、结构设计不美观，合理、舒适性一般，功能不满足招标需求，有异味，细节处理不到位，加工工艺水平一般，包装材质一般、标志、布局不合理规范的得0分。 注：评委根据投标文件所述内容进行评分，未提供样品或提供样品不符合采购需求的不得分并作无效投标处理，本项最高15分。 |

标项二样品评分细则

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 样品 | 0-15 | 根据供应商提供的样品进行综合评议： 1.钢塑折叠床，分值4分 1.1样品的钢架表面光洁、无焊渣； 1.2床板边缘光滑、无毛刺； 1.3床板整体颜色一致、无色差； 1.4喷塑件无漆膜起泡、脱落、无锈斑； 1.5各部件连接部位，牢固可靠、无毛刺； 1.6焊接质量饱满，无漏焊、虚焊、毛刺； 1.7折叠部位开合顺滑、无阻滞； 1.8展开后床架落地平整、稳定、无变形； 1.9展开后床铺面平整、无翘曲、拱起、凹陷； 1.10包装印刷字样清晰、无错漏。 每一个评审点0.4分，分二个等级，完全符合的得0.4分；基本符合的得0.2分；不符合的得0分； 2.铝管牛津布行军床，分值4分 2.1样品的管材表面光洁； 2.2PU涂层布缝制，线路顺直均匀、无线头； 2.3PU涂层布，整体颜色一致、无色差； 2.4喷塑件，是否漆膜起泡、脱落、有无锈斑； 2.5各部件连接部位，是否牢固可靠、有无毛刺； 2.6表面，是否整洁，有无污渍、疵点； 2.7折叠部位，是否开合顺滑无阻滞； 2.8展开后床架，是否落地平整、稳定、有无变形； 2.9展开后床铺面，是否平整、紧绷、有无褶皱； 2.10印刷字样，是否清晰、有无错漏。 每一个评审点0.4分，分二个等级，完全符合的得0.4分；基本符合的得0.2分；不符合的得0分； 3.12㎡单帐篷，分值4分 3.1帐篷组成及结构满足招标文件要求；焊接程度光滑、表面无缺陷，圆度均匀、满足使用要求，焊点完整、美观； 3.2篷体面料及颜色满足招标文件要求，整体颜色一致、均匀，未见色差；杆件规格及材质满足招标文件要求的； 3.3所有绳头、带头未见脱纱、散头，拉绳外观规整、圆滑，未见严重的粗细不匀、脏污等缺陷；线带宽窄一致，薄厚均匀，表面整洁，未见断经、乱经、污斑等缺陷； 3.4帐篷顶坡两面居中印刷“救灾”字样，字样位置、尺寸、字体等满足招标文件要求；篷体上白色的印字端正、清晰、工整、布局合理、色度饱满、牢固，未露底色，未见脏污； 3.5随机选取测试面约0.5㎡的篷布，取水使篷布积水最深处不低于1cm后静置5分钟，5分钟后无渗水现象的为通过积水实验。 每一个评审点0.8分，分三个等级，完全符合的得0.8分；基本符合的得0.4分；不符合的得0分； 4.移动厕所，分值3分 样品整体效果、结构设计美观，功能符合招标需求，安全可靠，操作方便，制作工艺优、细节处理到位的得3分；样品整体效果、结构设计美观，功能基本符合招标需求，安全可靠，操作方便，制作工艺一般、细节处理有瑕疵的得2分；样品整体效果、结构设计一般，功能与招标需求有较小偏差，安全可靠性一般，操作不太方便，制作工艺一般、细节处理有瑕疵的得1分；样品整体效果、结构设计不美观，功能与招标需求存在较大偏差，安全可靠性一般，操作不方便，制作工艺一般、细节处理不到位的得2分；未提供样品的得0分。 注：评委根据投标文件所述内容进行评分，未提供样品或提供样品不符合采购需求的不得分并作无效投标处理，本项最高15分。 |

2.   价格评分（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）如投标人报价超过采购预算，按无效标处理。

3．  有效投标人的综合得分为商务技术分和价格分的总和。

六． 推荐中标候选人

评标委员会依据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即商务技术分与价格分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人推荐为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的并列）。

七． 确定中标人

采购人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。中标人确定后，中标结果在财政部门指定的信息发布媒体上公告，在发布中标公告的同时，采购人和采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

八． 投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。