招 标 文 件

| 项 目 编 号： | JDC2024050401 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 瑞安市六街道城粪收运处置资源化利用项目 |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 采 购 人： | 瑞安市环卫管理中心 |
| 采购代理机构： | 浙江嘉德工程项目管理有限公司 |
| 二〇二四年四月 |

目    录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标人须知	5

第三部分 采购需求	21

第四部分 评标办法	36

第五部分 拟签订的合同文本	45

第六部分 应提交的有关格式范例	51

第七部分 实质性响应条款及无效标条款	67

# 招标公告

# 发布时间：2024年4月25日

项目概况

瑞安市六街道城粪收运处置资源化利用项目 招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年5月16日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JDC2024050401

项目名称：瑞安市六街道城粪收运处置资源化利用项目

预算金额（元）：18000000

最高限价（元）：18000000

采购需求：

### 标项名称：瑞安市六街道城粪收运处置资源化利用项目

### 数量：1

### 预算金额（元）：18000000

### 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：瑞安市六街道城粪收运处置资源化利用项目（详见第三部分招标内容及要求）。

### 合同履约期限：自合同生效之日起三年（36个月），合同一年一签。若服务期内，中标人的服务达到招标人的各项要求，则可再续签下一年合同，若中标人有违约行为，招标人有权单方面解除合同或不续签下一年合同。

本项目接受联合体投标：是，否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格条件：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年5月16日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台线上获取

方式：供应商登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年5月16日9点00分 （北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年5月16日9点00分

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关招标人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。详见招标文件第二部分“总则3. 采购项目需要落实的政府采购政策”。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标人须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：投标人在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在投标文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 招标文件公告期限与招标公告公告期限一致。

- 潜在供应商已依法获取招标文件，认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的招标文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取招标文件。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.招标人信息

名    称：瑞安市环卫管理中心

地    址：浙江省温州市瑞安市瑞祥新区院士路990号

传    真：/

项目联系人（询问）：薛先生

项目联系方式（询问）：13967700684

质疑联系人：郑先生

质疑联系方式：13511491108

2.采购代理机构信息

名    称：浙江嘉德工程项目管理有限公司

地    址：浙江省瑞安市银座广场A幢2单元2905室

传    真：0577-65835377

项目联系人（询问）：郑珉芝

项目联系方式（询问）：13967762826

质疑联系人：杨若西

质疑联系方式：13868815898

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 瑞安市财政局政府采购监管科

地    址： 瑞安市万松东路379号瑞安财税大楼1505室

传    真：0577-65822153

联 系 人 ： 蔡先生

监督投诉电话：0577-65827567

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市六街道城粪收运处置资源化利用项目 |
| 2 | 项目编号 | JDC2024050401 |
| 3 | 采购方式及 评标方法 | 公开招标；综合评分法 |
| 4 | 预算金额及 最高限价 | 预算金额：18000000元 最高限价：18000000元 |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于 预留份额专门面向中小企业采购 部分预留份额项目面向中小企业采购 未预留份额专门面向中小企业采购 针对本项目的相关规定： 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 / （10%—20%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价给予 / （4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 项目属性 | (A货物类，单一产品或核心产品为： 。 (B服务类。 |
| 7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 瑞安市六街道城粪收运处置资源化利用项目；属于公共设施管理业 行业。 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行 |
| 8 | 是否允许 采购进口产品 | (本项目不允许采购进口产品。 (可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，招标人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 是否允许分包 | ( 不允许分包。 ( 允许将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 接受 |
| 11 | 投标保证金 | 不需要 |
| 12 | 是否需要缴纳 履约保证金 | 不需要。 需要,合同签订后7个工作日内，中标人以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险机构出具的保函等形式向招标人提交当年预算金额1%的履约担保。 |
| 13 | 预付款 | ( 预付款为本项目采购合同金额的 ％； ( 本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 40 ％。 ( 本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 ( 中标人如为大型企业，招标人可不约定预付款。 |
| 14 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日内有效。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | (A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 16 | 节能产品、环境标志产品 | 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单： / |
| 17 | 提交投标文件 截止时间及 开标时间 | 2024年5月16日9时00分（北京时间） |
| 18 | 特别说明 | 1.联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 2.☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第七部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第七部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 19 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 20 | 备注 | 中标人在领取中标通知书时提供全套纸质投标响应文件一正三副。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “招标人”系指招标公告中载明的本项目的招标人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

### 2.5 “中标人”系指在本次招标中中标的投标人。

### 2.6 “评标委员会”系指依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购招投标规定，结合本项目的实际，组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

2.7“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.8“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.9 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

2.10 投标人必须对招标文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其投标无效。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非招标人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“投标人须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，招标人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

3.2 支持绿色发展

3.2.1招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 招标人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，招标人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出招标人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向招标人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或者采购代理机构提出质疑，否则，招标人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4招标人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5质疑事项可能影响采购结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.3.5 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉招标人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要招标人或采购代理机构澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。招标人或采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力；不足15日的，招标人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

招标人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1具有独立承担民事责任能力的证明材料；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

11.1.4本项目的特定资格要求（如有）；

11.1.5联合协议（如有）；

11.1.6中小企业声明函。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2投标分项报价表；

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3招标人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.4投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对这些费用不负任何责任。

15.投标文件的无效处理

属于招标文件无效标规定的情形的，投标无效。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。▲投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

16.4本政府采购项目不允许转包。

- 备份投标文件

17.1“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件（后缀格式为.bfbs）。

投标人在投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱676832289@qq.com，压缩文件须以投标人全称命名，密码由投标人自行保管。如投标人多次发送邮件，以邮箱最新接收的备份投标文件为准。投标人未按要求提交备份投标文件的，视为无效备份投标响应文件。

17.2电子加密投标文件解密失败且投标人按要求提交了备份投标文件的，投标人可填写《启用备份投标文件申请书》，于解密截止时间之前以电子邮件方式传送至采购代理机构邮箱676832289@qq.com由采购代理机构将备份投标文件上传至政采云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为电子投标文件撤回。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定时间内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

18.4投标文件解密结束，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（见采购文件附表），通过电子交易平台提交并电子签章。

19.资格审查

19.1招标人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2▲投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，招标人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不得评标。

19.5▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。

19.6▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

19.7▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：招标人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接收资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21.评标委员会

21.1评标委员会组成：评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数为 5 （含）人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

（5）向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.3评标纪律：

（1）评标委员会成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

（2）与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（3）评标委员会成员不得私下接触联系投标人，不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

（4）保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

（5）评标委员会成员不得将自身意见强加给其他评标委员会成员，或私下相互串通压制其他评标委员会成员的意见。

（6）评标委员会成员不得征询招标人对投标人的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

（7）严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及投标人商业秘密的信息。

（8）评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标采购单位，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

21.4评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

21.5保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

六、定 标

22. 确定中标人

招标人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23. 中标通知书与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出中标通知书。

23.2中标结果公告内容包括招标人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、中标公告期限以及评审专家名单等。

23.3采购结果公告期限为1个工作日。

七、合同授予

25. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 招标人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与招标人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与招标人代表签订合同。

25.3中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4鼓励有条件的招标人与中标人通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

26.履约保证金和预付款

26.1履约保证金拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。招标人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

26.2预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1招标人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。招标人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，招标人应当及时报告本级财政部门。

十、代理服务费

30.代理服务费

30.1 经招标人和采购代理机构双方协商，本次采购代理服务费由中标人支付，代理服务费按附表一收费标准收取，计费基数为本项目预算金额，不足8000元，按8000元收取。代理服务费不在报价中单列，请投标人在报价时予以考虑。

附表一：

|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

## 第三部分   采购需求

- 概述

  - 此份招标内容及技术要求书是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标人需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购服务进行投标报价。

  - 现场踏勘：各投标人于投标截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

  - 投标人必须完成采购内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行投标。

  - 本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

  - 在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或问题，投标人须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期投标人不再作答复，有关风险及责任由投标人自行承担。

- 采购内容及技术要求

  - 项目概况

近年来，瑞安市正着力强化污染防治工作，加快提高环境质量，以环保、低碳、循环利用为发展理念，提高城市管道疏通、污水处理、化粪池无害化处理、粪污资源再利用等综合治理水平。为了实现粪便处理无害化和资源化，确保完成化粪池无害化处理改革工作任务，达到粪便无害化处理率80%以上的创卫目标。经过前期摸查，现需展开对瑞安市安阳街道、东山街道、锦湖街道、玉海街道、潘岱街道、上望街道共六个街道的机关事业单位及公厕的化粪池粪便收运、处置及资源化利用工作（化粪池清单详见附件，清单仅供参考具体以实际为准）。该项目主要分为三个阶段，分别为粪便抽运阶段、无害化处理阶段、后端粪渣资源化利用阶段。具体内容如下：①粪便抽运阶段：吸污车前往各街道化粪池对粪便进行抽取后运输至粪便处理厂。②无害化处理阶段：粪便运至处理厂经计量称重后，进入粪便处理综合车间进行无害化处理，期间产生的污水、废气将分别处理达标后排放。③后端粪渣资源化利用阶段：将粪便无害化处理阶段产生的粪渣运输至持有相应资质的有机肥生产公司。

  - 基本内容

    - 项目地点：瑞安市

    - 处理介质：粪便

    - 处理规模：200m³/日。

    - 处理场地：占地面积不小于3000平米

    - 有关技术标准及规范等都应符合下列最新版本的国家标准/规范要求。包括但不限于如下：

《中华人民共和国环境保护法》；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

《粪便处理厂设计规范》（CJJ64-2009）；

《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）；

《环境空气质量标准》（GB3095-2018）；

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-2018）；

《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）；

《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）；

《粪便处理厂运行维护及其安全技术规程》（CJJ30-2009）；

《城镇粪便消纳站》（GB/T29151-2012）；

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

其他相关规定。

  - 参考处理工艺：

    - 粗格栅+输送压榨机+RO1型一体化固液分离机+脱水机

    - 粪便无害化处理阶段的处理生产线：由粪便处理系统、污水处理系统、臭气处理系统组成。

      - 粪便处理系统：粪便污水通过快速接口，由管道卸入粪便储池，由其中的粗、细格栅除去其中的大部分杂质，栅渣经过压缩脱水后排出至垃圾方箱。粪便污水经过粗细格栅去除粪液中的大部分杂质和小颗粒后，再经过沉砂箱，把粪液中的砂粒进行沉降、提升、脱水后排出。排出的污水进入一个容积较大的调节池，在调节池中设置搅拌机，把粪液进行均质混合。调节池的污水通过排污泵输送到粪调节罐，而后在泥浆传送泵的作用下，粪液经污泥/絮凝液混和装置、管式絮凝反应器进入脱水机将泥/液分离，并将分离出的粪泥压榨脱水后排出装置。最后脱水后的粪泥与格栅滤渣一起外运，滤后液进入污水处理系统。

工艺流程见下图：

      - 污水处理系统：粪便处理产生的污水进入UASB厌氧塔进行反应，UASB厌氧塔内的出水进入膜生物反应器（MBR)，降解BOD等有机物，硝化除氮，达到排放标准后排入下水道。MBR系统反应过程中产生的污泥定期排入污泥池。

工艺流程见下图：

      - 臭气处理系统：将其他系统产生的臭气收集后，以喷淋洗涤湿化塔和生物过滤池为核心设备，综合采用物化、生物脱臭方式处理臭气。

工艺流程见下图：

    - 卸粪系统：包括对接装置、连接软管、平衡装置等，保证在泄粪过程中没有臭气及粪液外溢。

    - 粗格栅：可以适应所有复杂粪便物料，无堵塞无缠绕运行。

    - 螺旋输送压榨机：栅渣在螺旋叶片及输送管道挤压作用下进行输送与脱水，挤压脱水后的栅渣通过出料管送至环卫标准垃圾筒外运，栅渣滤液由排水管道引至格栅井。

    - 一体化固液分离机：由一个缓冲箱体、一个RO1型螺旋格栅固液分离机、一个捕砂箱体、一个水平运砂螺杆、一个倾斜提砂螺杆四个部分组成，所有处理过程都集中在同一封闭箱体之内，结构紧凑，无臭味外泄，可进行完整的粪便浆液的过滤处理过程。

固液分离进/出口参数表

| 项目 | COD(mg/L) | BOD5(mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 处理前水质 | 30000～40000 | 18000～24000 |
| 处理后水质 | 25000～38000 | 15000～22000 |

    - 浆液缓存池：贮存经固液分离处理后的粪便浆液，使后段粪便浆液脱水装置能实现连续稳定均匀地进行浆液的脱水工作，减少浆液脱水装置的单位时间处理量，同时均衡由于粪便运输等原因产生的变化系数。

    - 絮凝脱水机：包括1台絮凝脱水设备，1台加药设备。通过投加絮凝剂对粪便进行预处理，可改善脱水性能，提高脱水机的生产能力。絮凝剂采用聚丙烯酰胺PAM，投加量约占绝干泥重量的1~3‰。经过固液分离后的液体由粪便调节池进入絮凝脱水设备，絮凝脱水后液体的固悬物含量大幅下降，不会对管道造成堵塞和淤积，CODCr也有大幅下降。

絮凝脱水进/出口参数表

| 项目 | COD(mg/L) | BOD5(mg/L) | SS |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理前水质 | 25000～38000 | 15000～22000 | 1~15（%） |
| 处理后水质 | 1000～5000 | 600～3000 | ＜1000(mg/L) |

    - 三腔加药装置：可有效在污泥进入脱水机之前进行污泥脱水，脱水时，产生絮团大，不粘滤网，压滤时不散，流泥饼较厚，脱水效率高。

    - 除臭系统：为保证生产车间和厂区环境空气质量达到国家或地方标准，减少恶臭气体对工作人员和周围居民的不利影响，需对日常生产中产生的恶臭气体进行有效控制。粪便接收口及固液分离设备等高浓度臭气产生处，设置冲洗装置和操作密封盖。除臭系统保证粪便处理厂周边地区的环境空气符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）的有关规定；厂界的污染控制值应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554-2018）的有关规定。

    - 控制系统

      - 监视系统：为了进一步提高粪便处理站的现代化综合管理水平。一个技术先进、功能完备、安全可靠和经济实用的安保系统（闭路电视监控系统）必不可少。 本系统采用统一的技术规范、兼容明晰的信息格式，将高性能的系统设备有机地集成在一起，构成一个高度自动化的闭路监控管理系统。保证图像清晰、色彩真实、防闪稳定 和操作容易，并可在所处环境下可长期可靠地运行。

      - 中央控制系统：粪便处理站所有设备的自控、检测及监视系统。主要包括固液分离设备、调节池系统、 絮凝脱水设备的电控及监视设备。

  - 服务要求：

    - 化粪池无害化处理频次：本项目范围内各政府机关、事业单位、学校不少于1次/半年，公厕化粪池不少于1次/月。在满足现有条件下，因招标人需求，须增加清运次数的，中标人须无条件配合。

    - 不少于1次/月定期派固定技术工作人员到现场回访，做好台账登记每月上报招标人，了解化粪池使用的情况及出现的问题，并及时做出调整。

    - 经无害化处理的粪便，符合现行国家《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）的有关规定。

    - 经处理的粪污水，排入市政污水管网，其排放水质符合现行国家《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级的有关规定（中标人接受招标人对处理后粪污水的水质检测抽查，检测费用由中标人支付）。

    - 称重系统须接入瑞安市智慧环卫信息平台，运输车经刷卡、称重、拍照、记录后方可进入卸料间。

    - 运输车辆应符合下列要求：

      - 配备吸污车共12辆（所投入车辆须只服务于本项目），须提供车辆行驶证或购置证明材料或提供承诺购买承诺书。其中核定载质量约1吨的吸污车3辆，核定载质量约3.53吨的吸污车6辆，核定载质量约5.95吨的吸污车3辆。（合同实施过程中，保证总运力不降低的情况下，经招标人同意可以将大核定载质量吨位调小，所有费用不作调整。）

      - 每辆车须配备行车记录仪1台、GPS定位系统1套（包含定位设备、监控摄像头、监控显示器等硬件）。

      - 投入车辆及相关设施设备应符合《环卫车运行管理规范》DJG330381/T 002—2022。

      - 车辆完好、整洁，车体无粪迹污物。出车前检查车辆整洁。采用先外部后内部进行检查。从车头逆时针绕行一圈至车前门，检查车辆外身、玻璃、轮胎钢圈反光镜支架等部位的整洁情况，GPS设备通电运行情况、车载称重系统运行情况，确保车况良好，做到不带“病”出车。

      - 辅助工应配合在作业过程中引导驾驶员倒车，确保行车安全。随车辅助工在车辆倒车前需确保自身安全的情况下提前下车，做好车辆倒车过程中安全引导工作。

      - 作业前应检查作业服，确醒周围避让，确保作业安全。

      - 装载容器密闭性好。放粪保反光条正常使用。在作业过程中，若装卸区域环境复杂的，应利用警示带、警示锥等提闸阀、进粪口应严实，并有防滴漏措施；运输过程中无滴漏、洒落，车走后场地清理干净。

      - 装载适量，无外溢，装载的粪便，及时卸清，不得将粪便长时间存留在车罐容器内。

      - 应按指定地点进行处置卸粪渣，不任意排放。

      - 作业结束后，应及时清洗车辆和辅助设施，不得留有粪迹污物。

      - 正常情况下，因未及时疏通，导致化粪池发生满溢问题，应在第一时间予以解决。

      - 发现化粪池堵塞的，中标人应及时上报招标人。

      - 文明作业，作业动作规范，不喧哗嬉笑。不在车内及作业过程中吸烟。对在作业过程中的质疑和职责，做到文明接待，礼貌回复，无法回复的，及时向单位领导汇报。

      - 车辆及设施受损要及时维修。

      - 收集来的粪便按规定倾倒中标人设立的终端无害化处理场处置。

      - 因中标人原因造成的公共设施损坏，须由中标人自行承担一切责任及费用。

    - 粪便无害化处理场及设备要求：

      - 中标人须自发出中标通知书之日起 240 天内在瑞安市域内设立终端无害化处理场及处理设备，占地面积不小于3000平方米。如投标人已具备处置能力的，投标文件中须提供相关证明材料，如为自有的须提供产权证明，如为租赁的须提供有效的租赁协议，协议中的租赁期限须满足服务期限时长，并体现上述面积，设备须提供彩色照片、设备购置合同和发票（任意一期）；如投标人还未具备处置能力的，投标文件中须承诺自发出中标通知书之日起 240 天内在瑞安市域内设立终端无害化处理场并配备相关设备设施实现终端无害化处理，占地面积不小于3000平方米。如未按要求及时设立或者设立的不符合招标文件要求和国家相关规定要求的，招标人有权取消中标人的中标资格。

      - 用水、用电等一切相关费用由中标人承担。

      - 后续排污、废渣、环评等应符合国家相关规定，如果违反相关法律违规，一切责任及相关费用由中标人承担。

      - 要求处理现场需装有消毒、杀菌除臭装置及一体化处理设备，低噪音，不扰民。

      - 处理过后污水变清水，分离后的排放水要达到国家现行污水排放标准。

      - 具备完善系统的管理制度及生产安全管理制度。

      - 中标人应自行解决粪便处理物的消纳，须提供经粗格栅除去的栅渣杂质砂粒等滤渣的去向说明及将粪便无害化处理阶段产生的粪渣运输至持有相应资质的有机肥生产公司的去向证明。

    - 后端资源化处置：本项目化粪池粪便、污水经无害化处理后，需对粪污进行资源化处置，使资源循环再利用，不得随意倾倒丢弃，并建立资源化利用台账资料。

    - 中标人必须确保所有垃圾得到无害化或者资源化处置，如所收运的粪便污水未得到无害化或资源化处置，一切责任均由中标人负责。

    - 响应时间保证：保证能够24小时随时电话响应。因突发状况发生化粪池及管道出现污物堵塞、污水外溢现象时，接到通知后，在30分钟内到达现场并展开处理，并确保20小时内处理完毕，由此造成的损失由中标人负责。

    - 安全保证：在服务过程（含收运、处置）中自行做好安全措施和现场防护措施，特别要防止气体中毒和缺氧引起的人员伤亡事故，如服务过程（含收运、处置）中发生安全事故造成人员或因其他原因造成第三方人员伤亡，一切责任及赔偿由中标人负责。

    - 在运营过程中，每辆无害化化粪池作业车都必须配备GPS及高清摄像头，实时远程网络监控，便于监管；在每个化粪池施工清掏完成后，招标人在在线收运系统中确认；中标人在每月25日之前必须向招标人提交下月清掏服务计划，已提交的计划如有修改调整，必须及时告知招标人。

    - 做好每日工作记录、台账、时间、地点、处理量及残渣去向，每月5日提供上个月工作台账，供招标人检查。

  - 其他说明

    - 此次招标所涉及的人员住房和作业车辆、作业工具、服装等均由中标人自行负责解决。

    - 所需设备（包括但不限于GPS定位系统、车载摄像头）由中标人自行购买，并须接入瑞安市智慧环卫信息平台。

    - 作业车辆的临时停放由中标人自行负责。

    - 在服务期内的工具堆放点、日常工作办公室、吸污车清洗及停放，由中标人自行负责解决，停车场应远离居民区。

    - 本招标文件中的服务内容和要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供所有本招标文件没有规定但投标人认为完成本项目必须要提供的服务，费用计入报价中。

- 商务要求

  - 投标报价要求：投标报价包括但不限于上门回收、定点装卸、运输、处置、车辆及相关设备的保险、维修、油料、人工费（人员工资、双休日及法定节假日加班、奖金及社保费）、场地费、管理费、培训费、税费、利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。投标人应结合本次项目特点，市场行情及投标人自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。

  - 服务时间：自合同生效之日起三年（36个月），合同一年一签。若服务期内，中标人的服务达到招标人的各项要求，则可再续签下一年合同，若中标人有违约行为，招标人有权单方面解除合同或不续签下一年合同。

  - 所聘人员必须符合劳动部门有关用工规定，应持证上岗的岗位须按照国家法律、法规的要求持证上岗，中标人应对所聘人员进行相关专业的岗前培训。

  - 中标人应保证本项目员工最低月工资不少于当年瑞安市最低月工资。

  - 按国家相关政策为员工购买社会保险，除必须的各种社保外，还应包括第三者责任保险和员工人身意外保险，其中：

    - 第三者责任保险：中标人应为其工作人员投保，以保证在服务期间人员和财产意外遭受损失时得到补偿。

    - 员工人身意外保险：在服务期内，中标人应为其员工投保人身意外险，以保证招标人在中标人工作人员索偿时不受任何责任的约束。

    - 其他保险及费用：中标人应按政府有关规定负责为全体服务人员办理社会保险（包括但不限于意外险等）并交纳相关费用。

  - 付款方式

    - 履约担保：

合同签订后7个工作日内，中标人以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险机构出具的保函等形式向招标人提交当年预算金额1%的履约担保。（保函应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在中标人没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标人违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至合同期满之日止；③如果由于工期延误或银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。）

    - 预付款：

合同签订生效后7个工作日内，招标人须支付项目年度计划支付资金额的40％作为预付款，从支付第一期合同价款开始予以扣回，如不足抵扣的，则在下期合同价款支付时扣回预付款。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可不适用前述规定（根据浙财采监[2022]3号文件）。

      - 提交预付款担保的期限：招标人支付预付款前提供预付款担保

      - 预付款担保的形式为：中标人需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

      - 预付款担保应满足以下几个条件：

        - 为无条件保函：即在中标人没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标人违约，就可对保函进行收兑。

        - 保函期限：在预付款完全扣回之前，应保证预付款担保持续有效。

        - 出具保函的机构：需经招标人确认。

        - 如因中标人未及时提供预付款担保，导致招标人无法支付预付款，不影响中标人履行合同义务，不得以此拖延或不履行合同义务。

    - 服务费支付方式：

- 项目服务费按月进行支付，由招标人在次月支付服务费（以每月考核标准计算每月费用），最后一个月的费用在合同结束后7个工作日内结清（遇节假日顺延）。

每月由中标人按实际处理量向招标人结算，总价不能超过预算金额。中标人须在下月10日前向招标人提供上月开具的正式税务发票、员工工资发放凭证复印件、上月经招标人签发的计量计算单、上月已完成的工程费用（以便招标人确认务工人员劳动报酬已经兑现）。对于满足合同支付约定条件的，招标人凭中标人开具的正式税务发票、员工工资发放凭证复印件、上月经招标人签发的计量计算单、上月已完成的工程费用之日起7个工作日内，扣除考核违约金后支付相应服务费。

- 招标人每月作出的考核结果，汇总考核结算清单，并告知中标人。违约金额按月直接在付款额中扣除。服务到期后根据考核结果将余款（一次付清），并无息退还履约担保。

- 考核办法

  - 城粪收运考核办法：

    - 分值考核每扣1分扣违约金人民币20元，每月按日常考核累计分值。

    - 考核规定

      - 月考核累计扣分≥500分，则视为不达标，招标人有权发书面通知书以示警告，连续2个月或年累计3个月考核不达标，招标人有权发书面通知书以示严重警告。

      - 月考核累计扣分≥800分，招标人有权发书面通知书以示严重警告。

月考核累计扣分≥1000分，或年累计3次警告，或年累计2次严重警告的，招标人有权终止合同或不续签下一年合同，并没收当年度履约保证金，引起的一切后果均有中标人承担。

    - 合同期内招标人有权对考核办法进行修订完善，中标人必须无条件接受。

    - 考核细则

| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 扣款标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 车辆作业情况 | 实际收集运输车辆按照规定投入。 | 如检查发现当天作业车辆未按照投标文件承诺进行的（除招标人根据实际情况审批后），每缺一辆作业车扣100分。情节严重的，招标人将扣除该项作业全年费用，并终止采购合同，没收当年度履约保证金，保留追究其法律责任的权利。（收集运输车由于发生故障，导致无法作业的，应每天在招标人上下午上班之前以书面形式上报，招标人工作人员核实故障报告后，发现与事实不符的，按未作业论处，发生故障若不事先报告的，按未作业论处，并加倍交违约金。） |
|  |  | 车辆作业轨迹应该按照规定进行收集作业工作。 | 如车辆作业轨迹发生较大偏差，且未能向招标人合理说明理由的，扣50分。 |
|  | 监控设备管理 | 车辆配置的GPS等设备保持正常使用。 | 若人为造成设备故障无法使用的，扣50分；设备故障超过2天未上报或未及时维修的每车扣25分。 |
|  | 规范着装 | 配证上岗 | 作业人员配证上岗 | 未配证上岗的，每人次扣1分。 |
|  |  | 统一着装 | 作业人员穿着统一的作业服装并穿戴整齐。 | 未统一着装或穿戴整齐的，每人次扣1分。 |
|  | 车容车貌 | 车辆设置 | 车辆设置统一的标识，公布公司名称与监督电话。 | 统一标识、标识和监督电话公布有缺项的车辆，每车次扣1分。 |
|  |  | 车辆清洁 | 收运车辆应保持清洁，无明显异味，车身不得放置或悬挂与作业无关的工具。 | 驾驶室脏乱、车身有明显污渍或明显异味的、放置或悬挂非作业工具的，每车次扣5分。 |
|  |  | 车辆状况 | 作业车辆具有的全密闭和防滴漏装置完好，无滴漏撒现象。 | 作业过程中发生滴漏撒现象的，每车次扣25分。 |
|  | 作业要求 | 安全作业 | 作业期间无人员受伤或车辆事故发生。 | 若出现人员受伤或车辆事故且负主要责任的，扣50分。中标人提供的用于本项目的机动车辆如出安全事故，则由其自行负责处理并承担相应责任和费用。 |
|  |  | 规范作业 | 按照合同约定的频次和时间作业。 | 无特殊原因未按照合同约定的频次和时间收运，每发现1次扣35分 |
|  |  |  | 作业过程中车辆停靠不得妨碍道路交通，作业过程中车辆须文明驾驶，遵守交通规则。 | 车辆停靠妨碍道路交通的、未文明驾驶、野蛮行车或恶意违反交通规则的，每车次扣2分。 |
|  |  | 随机抽查 | 每月进行至少两次随机现场抽查。 | 发现现场作业效果不达标或不符合要求的，扣50分。 |
|  |  | 维护环境 | 作业过程中，作业人员按要求保持作业区环境整洁，做好车走地净，保持干净整洁，不引发投诉。 | 作业人员未维护作业区环境整洁，每发现一次扣5分，残渣乱排放发现一次扣100分。 |
|  |  | 台账要求 | 作业人员在收集运输粪便过程中必须真实、细致地填写工作日志（内容包括公厕名称、地点、清理数量、残渣去向等数据等情况。 | 未按照规定进行记录的，扣50分。 |
|  | 服从管理 | 活动保障 | 服从市管理部门对于重大活动期间工作的统一安排。 | 不服从管理的，扣50分。 |
|  |  | 响应管理 | 服从管理部门工作人员调度与安排。 |  |
|  | 督查整改 | 督查整改 | 及时向市管理部门反馈督查单及投诉事宜处理结果,并有效落实。 | 未及时反馈或有效落实的，每次扣10分。 |
|  | 媒体评价 | 新闻报道 | 县级市新闻媒体负面性曝光或批评性报道。 | 查实有责的扣100分。注：（影响极其恶劣的，招标人有权直接终止采购合同，并追究其法律责任。） |
|  |  |  | 地级市新闻媒体负面性曝光或批评性报道。 | 查实有责的扣200分。注：（影响极其恶劣的，招标人有权直接终止采购合同，并追究其法律责任。） |
|  |  |  | 省级及以上新闻媒体负面性曝光或批评性报道。 | 查实有责的扣300分。注：（影响极其恶劣的，招标人有权直接终止采购合同，并追究其法律责任。） |

  - 城粪处置考核办法：

    - 分值考核每扣1分扣违约金人民币20元，每月按日常考核累计分值。

    - 考核规定

      - 月考核累计扣分≥500分，则视为不达标，招标人有权发书面通知书以示警告，连续2个月或年累计3个月考核不达标，招标人有权发书面通知书以示严重警告。

      - 月考核累计扣分≥800分，招标人有权发书面通知书以示严重警告。

月考核累计扣分≥1000分，或年累计3次警告，或年累计2次严重警告的，招标人有权终止合同或不续签下一年合同，并没收当年度履约保证金，引起的一切后果均有中标人承担。

    - 合同期内招标人有权对考核办法进行修订完善，中标人必须无条件接受。

    - 考核细则

| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 扣款标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 规范着装 | 配证上岗 | 作业人员配证上岗 | 未配证上岗的，每人次扣1分。 |
|  |  | 统一着装 | 作业人员穿着统一的作业服装并穿戴整齐。 | 未统一着装或穿戴整齐的，每人次扣1分。 |
|  | 作业要求 | 安全作业 | 作业期间无人员受伤或安全事故发生。 | 若出现人员受伤或安全事故且负主要责任的，扣50分，并承担相应责任和费用。 |
|  |  | 规范作业 | 粪便处理规范 | 未达到规定标准的，每发现1次扣100分。 |
|  |  |  | 污水处理规范 |  |
|  |  |  | 臭气处理规范 |  |
|  |  |  | 噪音处理规范 |  |
|  |  | 随机抽查 | 每月进行至少两次随机现场抽查。 | 发现现场作业效果不达标或不符合要求的，扣50分。 |
|  |  | 维护环境 | 作业过程中，作业人员按要求保持作业区及周边环境整洁，不引发投诉。 | 作业人员未维护作业区及周边环境整洁，每发现一次扣5分，残渣乱排放发现一次扣100分。 |
|  |  | 环境检测 | 每月对水质进行2次检测。 | 检测结果不达标一次扣100分。 |
|  |  | 台账要求 | 作业人员在处理运输粪便过程中必须真实、细致地填写工作日志（内容包括公厕名称、地点、清理数量、残渣去向等数据等情况。 | 未按照规定进行记录的，扣50分。 |
|  |  |  | 运维台账含但不仅限于：流量记录、消毒、加药等各工艺段的记录。 |  |
|  |  |  | 设备检修台账含但不仅限于：检修维保记录、备品备件使用和进出仓库记录等。 |  |
|  | 日常管理 | 制度落实 | 有全面、详细的运行管理规定、调控方案，人员配备到位，安全管理到位，配备专职管理人员；有齐全的安全规章制度及安全检查登记台账；操作规程齐全到位，易燃易爆剧毒药品的保管到位；环境干净整洁，无污水。中标人人员、车辆进出以及用水、用电等其他事宜均须遵守招标人的规章制度。 | 人员配备、安全管理不到位，现场环境卫生杂乱，有污水，无运行规定、无安全制度或因中标人不规范运行对招标人造成环境影响或其他损失的，或违反招标人相关规章制度的，扣100分，并由中标人承担一切责任。 |
|  |  | 安全管理 | 生产运营过程中，无废水、废气、固体废弃物跑冒滴漏情况。如中标人操作不当，使设备无法正常运转，存在导致废水在处理设施或调节池溢出或超过警戒水位的风险，中标人须负责将多余的滤后液外运（外运时必须符合国家环保要求，否则，造成污染由中标人负责），外运的运输费用和处理费用均由中标人负责。 | 发生废水在处理设施或调节池溢出事件的，每次扣100分，并由中标人承担由此造成的一切法律、经济责任。 |
|  |  | 设备管理 | 运维期间做好所有设备设施仪表的日常巡视检查、维修、维保工作。做好周边的环境卫生等工作。 | 检查、维修、维保工作不及时、不到位，每次扣20分。 |
|  | 应急措施 | 应急预案完整。专项应急预案应包括：主要工艺控制参数异常、主要设备故障、在线仪表灯异常情况的工艺应急预案；各项安全技术规范及应急预案；管道、电气、停电、停水、雪灾、泄漏、主要设备故障、自控网络故障等突发事件、事故及火灾、水灾、爆炸、中毒等重大安全事故的预案。 | 无应急预案或在应急处理时未安按照预案处理，从而对招标人造成损失的，每次扣100分，并由中标人承担一切责任。 |
|  | 备检备查 | 全力配合招标人做好各类上级检查督查工作。 | 在各级检查督查中，因中标人原因导致检查未予通过或受到相关通告、处罚的，由中标人承担由此产生的损失，同时扣100分。情况严重的，招标人可以解除合同，并有权没收当年度履约保证金。 |
|  | 媒体评价 | 县级市新闻媒体负面性曝光或批评性报道。 | 查实有责的扣100分。注：（影响极其恶劣的，招标人有权直接终止采购合同，并追究其法律责任。） |
|  |  | 地级市新闻媒体负面性曝光或批评性报道。 | 查实有责的扣200分。注：（影响极其恶劣的，招标人有权直接终止采购合同，并追究其法律责任。） |
|  |  | 省级及以上新闻媒体负面性曝光或批评性报道。 | 查实有责的扣300分。注：（影响极其恶劣的，招标人有权直接终止采购合同，并追究其法律责任。） |
|  | 督查整改 | 及时向市管理部门反馈督查单及投诉事宜处理结果,并有效落实。 | 未及时反馈或有效落实的，每次扣10分。 |

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 资格审查 |
| 1 | 基本资格 | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。 |
| 3 | 特定资格 | 根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供。 |
| 4 | 具有独立承担民事责任 能力的证明 | 提供有效的证明材料。 |
| 二 | 符合性审查 |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分. |
| 2 | 招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 |
| 4 | 投标总报价 | 投标总报价不得高于招标人设定的最高投标限价。 |
| 5 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） |
| 三 | 商务技术 |

| 序号 | 评标标准 | 主观分/客观分 | 权重 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人自2021年1月1日以来承担过城市粪便无害化处理项目业绩的，每提供1个得1分，最高得1分。 注：须提供中标（成交）通知书和合同扫描件加盖CA电子签章或（公章），业绩认定时间以合同签订时间为准，否则不得分。 | 客观分 | 1分 | 业绩 |
| 2 | 具备质量管理体系认证且认证范围包含城市粪便污水无害化处理，得1分； 具备环境管理体系认证且认证范围包含城市粪便污水无害化处理，得1分； 具备职业健康管理体系认证且认证范围包含城市粪便污水无害化处理，得1分。 注：须提供以上证书扫描件加盖CA电子签章或（公章），并在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/）查询到相关证书信息，且证书状态显示“有效”，否则不得分；以开标当天官网查询结果为准。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。 | 客观分 | 3分 | 体系认证 |
| 3 | 根据拟投入设施设备、耗材用品等是否满足本项目要求，以及配置的合理性、齐全性、完整性等进行评分： ①设备配置先进完整，能满足项目需求的得5分； ②设备配置较为先进完整，基本满足项目需求的得3； ③设备配置简单或者存在缺陷得1分； ④未提供内容不得分。 | 主观分 | 5分 | 拟投入设备 配置情况 |
| 4 | 4.1在满足招标文件要求的吸污车数量、要求（12辆）基础上，每增加1辆核定载质量约3.53吨的吸污车得1分，最高得2分； 注：须提供车辆行驶证或购置证明材料或提供承诺购买承诺书。 | 客观分 | 2分 | 拟投入车辆 配置情况 |
|  | 4.2根据拟投入车辆配置合理性科学性、车辆性能种类、购置时间，是否满足项目需求等进行评分： ①配置合理科学、能满足项目需求的得2分； ②配置较为合理科学，基本满足项目需求的得1.4分； ③配置简单或者存在缺陷得0.7分； ④未提供内容不得分。 注：须提供车辆行驶证或购置证明材料或提供承诺购买承诺书。 | 主观分 | 2分 |  |
| 5 | 5.1拟投入项目技术人员：具有环保相关专业或环境相关专业中级工程师职称的，得1分；具有环保相关专业或环境相关专业高级工程师职称的，得1.5分。 注：⑴每个专业仅计一次得分，同一人员具有多个专业的，仅计一个专业得分，同一人员不重复计分。⑵须提供在投标人单位近3个月（含）的社保证明扫描件并加盖CA电子签章或（公章），若公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明扫描件并加盖CA电子签章或（公章），否则不得分。 | 客观分 | 5分 | 拟投入项目人员配备情况 |
|  | 5.2根据拟投入项目管理人员与技术人员专业素质、技术能力、持有证书、荣誉及获奖情况等进行评分： ①专业性强，综合能力全面的得3分； ②专业性较强，综合能力较为全面的得2分； ③专业性较弱，综合能力一般的得1分； ④未提供内容不得分。 | 主观分 | 3分 |  |
|  | 5.3根据拟投入驾驶员、辅助工的配置情况、工作经验、服务能力等情况进行评分： ①配置合理、工作能力全面的得2分； ②配置较为合理、工作能力较为全面的得1.4分； ③配置一般，工作能力一般的得0.7分； ④未提供内容不得分。 | 主观分 | 2分 |  |
|  | 5.4根据拟投入终端无害化处理厂工作人员的配置情况、工作经验、服务能力等情况进行评分： ①配置合理、工作能力全面的得2分； ②配置较为合理、工作能力较为全面的得1.4分； ③配置一般，工作能力一般的得0.7分； ④未提供内容不得分。 | 主观分 | 2分 |  |
| 6 | 6.1根据投标人对本项目各阶段需求的理解情况进行评分： ①理解全面、完整，内容详细得5分； ②理解基本全面、完整，内容比较详细得3分； ③理解不够充分，内容不够详细得1分； ④未提供内容不得分。 | 主观分 | 5分 | 项目实施方案及计划 |
|  | 6.2根据投标人对本项目各阶段工作服务实施方案进行评分： ①方案明确并切实可行得5分； ②方案基本明确，具有可操作性得3分， ③描述较为简单或存在缺漏得1分。 ④未提供内容不得分。 | 主观分 | 5分 |  |
|  | 6.3根据投标人对废弃物处置工艺、性能进行评分： ①废弃物处置工艺先进，能保证项目顺利实施得5分； ②处置工艺落后，但能完成项目实施需求3分； ③未提供处置工艺及性能描述或提供的内容混乱得1分。 ④未提供内容不得分。 | 主观分 | 5分 |  |
|  | 6.4根据投标人对防止交叉感染和消毒隔离制度和措施进行评分： ①描述全面、合理，针对性强的得5分； ②描述较为全面、合理，针对性较强的得3分； ③描述简单或存在欠缺得1分； ④未提供内容不得分。 | 主观分 | 5分 |  |
|  | 6.5根据投标人对后续资源化处理情况进行评分： ①处理科学合理的得5分； ②处理较为科学合理的得3分； ③描述简单或存在欠缺得1分； ④未提供内容不得分。 | 主观分 | 5分 |  |
| 7 | 根据项目各阶段重点难点分析、解决措施及合理化建议进行评分： ①分析到位，措施合理、有针对性的得8分； ②分析基本清晰，措施针对性较强的得5分； ③较为简单或存在缺漏的得2分。 ④未提供内容不得分。 | 主观分 | 8分 | 项目重点难点分析、解决措施及相关的合理化建议 |
| 8 | 根据投标人提供的终端无害化处理场情况是否合理可行，交通是否便利，环境、面积、安全等是否满足项目需求进行评分： ①处理场地理位置优越，能满足项目需求的得8分； ②处理场设置基本合理可行，基本满足项目需求的得5分； ③处理场各方面欠佳得2分； ④未提供内容不得分。 注： 1）须提供处理场位置信息定位截图及相关图片资料； 2）须提供产权证明或租赁协议（协议中的租赁期限须满足服务期限时长）或提供承诺函（格式见附件一）。 | 主观分 | 8分 | 拟投入终端无害化处理场情况 |
| 9 | 根据拟投入终端无害化处理场总平布置图设计是否符合项目实际情况，规划效果图是否美观、完整进行打分： ①总平布置图设计合理，规划效果图美观的得5分； ②总平布置图设计较为合理，规划效果图较为普通的得3分； ③基本符合项目要求的得1分； ④未提供内容不得分。 | 主观分 | 5分 | 拟投入终端无害化处理场总平布置图、规划效果图 |
| 10 | 根据投标人提供的项目各阶段实施进度计划是否能够保证项目尽快运行，是否合理科学的安排进度进行打分： ①进度合理可实施性强的得5分； ②进度较为合理可实施性较强的得3分； ③进度不明确，存在不合理或不足的得1分； ④未提供内容不得分。 | 主观分 | 5分 | 项目实施进度计划 |
| 11 | 根据投标人提供的对本项目各阶段的质量保障措施及方案情况进行打分： ①服务质量保证措施及方案完善，针对性强的得5分； ②服务质量保证措施及方案基本可行，针对性较强的得3分； ③描述简略存在不合理或不足的得1分； ④未提供内容不得分。 | 主观分 | 5分 | 质量保障措施 及方案 |
| 12 | 根据投标人对本项目各阶段实施过程可能发生突发状况的分析及处置预案进行打分： ①分析全面，处置预案科学的得5分； ②分析较为全面，处置预案详细的得3分； ③描述简单或存在欠缺得1分； ④未提供内容不得分。 | 主观分 | 5分 | 突发状况分析及处置预案 |
| 13 | 根据投标人对本项目各阶段提供服务的便利性进行打分： ①服务响应时间迅速，满足采购需求的得4分； ②服务响应时间合理，基本满足采购需求的得2分； ③便利性较为欠缺的得1分。 ④未提供内容不得分。 | 主观分 | 4分 | 对本项目提供服务的便捷性 |
| 14 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10分］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | / | 10分 | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐中标候选供应商（中标候选供应商应包括所有合格供应商），并编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.3▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

4.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.4废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

4.4.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

4.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.4.3投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

4.4.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

4.5修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与招标人、采购代理机构沟通并作书面记录。招标人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

4.6重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

4.6.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

4.6.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.6.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.6.4政府采购合同已经履行，给招标人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

4.6.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照4.6.1-4.6.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

发包方：                （以下简称甲方）

承包方：                （以下简称乙方）

甲、乙双方根据有关法律规定，本着友好合作、协商一致的原则，就乙方承包甲方服务项目的有关事宜达成协议如下：

- 承包范围和要求

  - 服务内容和要求：（详见招标文件第三部分内容及要求）

  - 乙方在瑞安市内提供                                    及相关服务，且只能在该范围内从事                                         及相关工作。

  - 服务期限：自合同生效之日起三年（36个月），合同一年一签。若服务期内，乙方的服务达到甲方的各项要求，则可再续签下一年合同，若乙方有违约行为，甲方有权单方面解除合同或不续签下一年合同。

- 合同价款

  - 合计单价：                     （大写），                 （小写）。

  - 合同总金额：                   （大写），                 （小写）。

合同价款包括但不限于上门回收、定点装卸、运输、处置、车辆及相关设备的保险、维修、油料、服务人员的工资、福利、社保费用、意外保险、工伤费、培训费、场地租用费、应缴税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 付款方式

  - 履约担保：

合同签订后7个工作日内，乙方以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险机构出具的保函等形式向甲方提交当年预算金额1%的履约担保。（保函应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在中标人没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标人违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至合同期满之日止；③如果由于工期延误或银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。）

  - 预付款：

合同签订生效后7个工作日内，甲方须支付项目年度计划支付资金额的40％作为预付款，从支付第一期合同价款开始予以扣回，如不足抵扣的，则在下期合同价款支付时扣回预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可不适用前述规定（根据浙财采监[2022]3号文件）。

    - 提交预付款担保的期限：甲方支付预付款前提供预付款担保

    - 预付款担保的形式为：乙方需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

    - 预付款担保应满足以下几个条件：

      - 为无条件保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑。

      - 保函期限：在预付款完全扣回之前，应保证预付款担保持续有效。

      - 出具保函的机构：需经甲方确认。

      - 如因乙方未及时提供预付款担保，导致甲方无法支付预付款，不影响乙方履行合同义务，不得以此拖延或不履行合同义务。

  - 服务费支付方式：

    - 项目服务费按月进行支付，由甲方在次月支付服务费（以每月考核标准计算每月费用），最后一个月的费用在合同结束后7个工作日内结清（遇节假日顺延）。

每月由乙方按实际处理量向甲方结算，总价不能超过预算金额。乙方须在下月10日前向甲方提供上月开具的正式税务发票、员工工资发放凭证复印件、上月经甲方签发的计量计算单、上月已完成的工程费用（以便甲方确认务工人员劳动报酬已经兑现）。对于满足合同支付约定条件的，甲方凭中标人开具的正式税务发票、员工工资发放凭证复印件、上月经甲方签发的计量计算单、上月已完成的工程费用之日起7个工作日内，扣除考核违约金后支付相应服务费。

    - 甲方每月作出的考核结果，汇总考核结算清单，并告知乙方。违约金额按月直接在付款额中扣除。服务到期后根据考核结果将余款（一次付清），并无息退还履约担保。

- 经营制约

乙方不得以甲方的名义从事任何经济活动，且由此发生的一切债权、债务与甲方无关。

- 考核办法

乙方应严格按照甲方具体要求及招标文件的规定，对承包范围进行服务。同时，甲方根据考核办法的规定对乙方的服务质量进行检查考评。

- 权利和义务

  - 甲方权利与义务

    - 甲方对乙方的服务业务进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的卫生质量问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。

    - 甲方对乙方违反合同条款中规定的行为进行惩罚。

    - 甲方监督检查乙方落实安全防火和安全生产措施。

    - 甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高业务的技术水平。

    - 甲方应按服务质量和检查验收结果计算经费，扣除乙方因考核不合格应扣款后，将经费按实际支付给乙方。

    - 甲方可要求乙方调整不合格员工。

    - 甲方可根据政策的变动并结合实际情况对考核办法进行修改和补充。

    - 甲方在职权范围内保证乙方的正常工作不受干扰。

    - 甲方应按时支付款项。本合同的承包经费由政府拨款部分，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方按规定扣罚。

  - 乙方权利和义务

    - 乙方有权根据承包合同按实领取承包经费。

    - 乙方有权对管理工作提出建议。

    - 乙方履行承诺的义务，并参加由甲方组织的检查和综合考评。

    - 乙方应接受甲方的检查监督及指导。在适当情况下，乙方应允许甲方或其授权的人员对服务质量进行检查，有关费用由乙方承担。

    - 乙方不以任何形式转租、转让服务、只从事甲方认可的服务工作。在承包期间，乙方的任何股份配置变动应通知甲方。未经甲方书面批准，任何占有支配地位的股份转让者将视为乙方出租、转让的行为。

    - 在服务时，其工作时间必须满足甲方的工作要求，包括星期天及公众假期，无论乙方有什么理由，都不可以停止工作。

    - 乙方必须指定一名负责人，全权代表乙方与甲方保持密切联系并保证服务工作正常进行。

    - 乙方必须保证为甲方提供优质的服务，并根据甲方要求改变不满意的服务状况。遵守甲方的有关规定，接受有关部门监督与检查。

    - 保险

      - 第三者责任保险

      - 乙方应为从业人员投保，以保证在服务期间人员和财产以外遭受损失时得到补偿。

      - 员工人身意外保险：在服务期内，乙方应为其员工投保人身意外险，以保证业主在乙方工作人员索偿时不受任何责任的约束。

      - 乙方需在承包期内向甲方出示此保险单及已付清保险费的收据。

    - 按甲方的要求开展工作，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

    - 特殊情况下（台风和暴雨等），乙方除应做好承包项目设施设备保护工作外，还应服从甲方的统一指挥和调动，参加抢险救灾工作。

    - 乙方根据本合同所承担的服务内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险手续和办暂住证手续。安排好员工的住宿和教育管理工作，如发生违纪事件，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

    - 乙方上岗工人统一穿着工作服并穿戴整齐。如乙方上岗人员调整，由乙方自行购买，甲方不负责提供。

    - 乙方负责提供本次服务项目所需的全部工具、设备和材料。

    - 乙方负责作业过程中的事故处理和一切费用。

    - 乙方应严格遵守国家法律、法规的规定，不得违反国家法律、法规和行业有关规定。

    - 在合同期内，因国家建设需要造成的乙方经济损失，甲方不负赔偿责任。

    - 乙方应遵守法律、法规和政策的规定，因以上原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

- 不可抗力

  - 在承包期间发生地震、火灾及其他双方不能控制的原因，导致服务不能正常工作，合同不能或不能全部履行。双方可以按以下各项执行：

    - 任何一方可以书面形式终止合同无需做出任何赔偿。

    - 因不可抗力导致合同终止，并不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为合法追偿。

    - 甲方不负责因不可抗力造成合同不能正常履行的责任。

    - 因不可抗力造成甲方的损害，甲方的保险赔偿不受影响。对恢复承包合同期间的价格及其它费用双方可以协商解决。

  - 遇国家政策性调整，影响合同履行，双方协商解决。

- 合同生效和终止

  - 本合同经双方授权代表签字盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

  - 终止

    - 提前终止

      - 因乙方未达到甲方的服务标准要求，甲方有权向乙方发出书面通知调整服务范围或解除合同。

      - 乙方亦可向甲方提前二个月发出书面通知终止承包，但需获得甲方同意，乙方的履约保证金作为赔偿金支付给甲方，甲方不同意则乙方应继续履约。

      - 提前终止承包期早于月底最后一天，应视为月底最后一天满，此条适用于上述①、②二条。

      - 乙方未能履行合同和遵守有关规定，在甲方发出书面警告后仍无采取补救措施可立即终止承包。

      - 乙方破产清算、重组及兼并等事实发生，或被债权人接管经营，甲方不必通知乙方即可终止承包。

    - 协议终止

经双方协商同意，可在任何时候终止承包。

    - 自然终止

合同规定的承包期满，承包自然终止。

  - 承包终止后果

    - 终止承包，不影响根据合同规定进行的赔偿、补偿，也不影响履约保证金的效力。

    - 承包终止时，双方应进行结算，甲方同时进行乙方检查并要求乙方三天内将乙方物品撤离甲方原指定地点，否则甲方将代理处理，并追偿甲方代理费及15%的手续费。

  - 不放弃权利

甲方接受乙方的服务，但不放弃对乙方违约行为进行追究的权利；同时，若甲方对乙方某一违约行为放弃追究的权利，但不放弃对乙方其他违约行为进行追究的权利，反之亦然。

- 其他

  - 本合同中所述通知，必须为书面形式，并有送达签收。

  - 关于本合同争议，应双方友好协调解决，协商不一致，任何一方均可提起仲裁或诉讼，仲裁或诉讼按合同履行地原则。

  - 如双方同意，可以书面修改或补充本合同条款；合同的附件、修改（补充）件均与本合同同效。

  - 本合同一式五份，甲乙双方各执两份，招标代理公司一份。

  - 合同签定地点：

- 合同有效期

本合同有效期自     年     月      日至      年      月      日。

甲    方：（印章）                    乙    方：（印章）

全权代表：（签字）                    全权代表：（签字）

地    址：                            地    址：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

合同签订日期：

注：1.本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

2.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目  录

（1）具有独立承担民事责任能力的证明材料………………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求…………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求…………………………………………………（页码）

（5）联合协议（如有）………………………………………………………（页码）

（6）中小企业声明函（如有）………………………………………………（页码）

一、 具有独立承担民事责任能力的证明材料

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

（1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

（4）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

二、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（招标人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由招标人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、联合协议（如有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

六、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

商务技术文件部分

# 目 录

（注：未提供格式的投标人自拟）

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议（如有）………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

（9）附件一承诺函…………………………………………………………………………（页码）

（10）投标人认为需要提供的其它文件和资料………………………………………（页码）

# 一、投标函

（招标人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起      日，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1具有独立承担民事责任能力的证明材料；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.4本项目的特定资格要求；

2.1.5联合协议（如有）；

2.1.6中小企业声明函。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.9其他。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2投标分项报价表。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

# 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

# 法定代表人授权书

招标人、采购代理机构   ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投标人名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：投标人授权代表身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：

1.如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

2.联合体投标的请各自提供（委托同一人）

# 法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

# 法定代表人身份证明

招标人、采购代理机构   ：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （投标人名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

注：

1.本附件必须提供。

2.联合体投标的请各自提供

# 三、分包意向协议（如有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件7)；招标人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

# 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的 符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分. | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第 页 |
| 4 | 投标总报价 | 投标总报价不得高于招标人设定的最高投标限价。 | 见投标文件 第 页 |
| 5 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |

注：按本格式和要求提供

# 五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

# 六、投标标的清单

（服务类）

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市六街道城粪收运处置资源化利用项目 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自合同生效之日起三年（36个月），合同一年一签。 | 响应招标文件要求 |  |

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（招标人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供

附件一

承 诺 函

（招标人）、（采购代理机构）：

我方已详细阅读了（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的招标文件，现就有关事项作出如下郑重承诺：

- 我方承诺按招标文件要求自发出中标通知书之日起 240天内在瑞安市域内设立终端无害化处理场并配备相关设备设施实现终端无害化处理，占地面积不小于3000平方米。

- 处理场地址为：                         ，面积为：               。

- 我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我方愿意承担一切责任。

注：本承诺函须提供处理场位置信息定位截图及相关图片资料，如不提供则视为承诺函无效。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）投标分项报价表………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务时间 | 投标合计单价 （元/m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自合同生效之日起三年（36个月），合同一年一签。 | 小写： 大写： |  |

注：

- 本表中投标合计单价包括但不限于上门回收、定点装卸、运输、处置、车辆及相关设备的保险、维修、油料、服务人员的工资、福利、社保费用、意外保险、工伤费、培训费、场地租用费、应缴税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。投标人应结合本次项目特点，市场行情及投标人自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。

- 该表中“投标合计单价”应与附件“投标分项报价表”中的“合计单价”相一致。

- 此表不得自行增减内容，不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

- 报价均保留2位小数，第3位四舍五入。

投标人名称（电子签名）：

日    期：

二、投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分类 | 投标单价 （元/m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪便抽运阶段 |  |  |
| 2 | 粪便无害化处理阶段 |  |  |
| 3 | 后端资源化利用阶段 |  |  |
| 合计单价（1+2+3） （元/m³） | 小写： 大写： |

注：

1.该表中的“合计单价”应与附件“开标一览表（报价表）”中“投标合计单价”相一致。

2.不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

3.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

4.报价均保留2位小数，第3位四舍五入。

5.▲粪便抽运阶段投标单价最高限价：68.82元/m³；粪便无害化处理阶段投标单价最高限价：54.56元/m³；后端资源化利用阶段投标单价最高限价：3.79元/m³；

投标人名称（电子签名）：

日    期：

第七部分 实质性响应条款及无效标条款

- 实质性条款

  - 申请人的资格要求：

    - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）；

    - 本项目的特定资格要求：无。

  - 《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》

  - 《投标函》

  - 《开标一览表》

  - 《投标分项报价表》

投标人必须对以上内容作出实质性响应，否则视作无效投标，如上述实质性条款有所遗漏，以招标文件中标识“▲”为准。若评标委员会认为其他有关技术及商务部分存在重大负偏离，将可能做无效投标处理。

- 无效标条款

  - 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

  - 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

  - 若投标文件为授权代表签署的而未提供有效的法定代表人授权书的；

  - 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

  - 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

  - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

  - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

  - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

  - 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

  - 投标人提供虚假材料投标的；

  - 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的；

  - 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

  - 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

  - 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标人的投标文件相互混装；

  - 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

如上述无效标条款有所遗漏，以招标文件中表述为准。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__(招标人)___单位的_（项目名称）_项目（项目编号：_（项目编号）_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

招标人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

招标人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：中小企业划型标准

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6：联合协议

联合协议（服务类）

## （以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对招标人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与招标人签订合同，并就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交招标人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件7：分包意向协议

分包意向协议（服务类）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；招标人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

其他附表：

政府采购活动现场确认声明书

招标人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与招标人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与            （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现          投标人之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

投标人全称：                  （盖公章）

投标人代表签名：

日期：        年       月      日

## 政府采购履约验收书

（参考模板）

| 一、验收方案 |
| --- |
| （一）项目基本情况 |
| 招标人名称 |  | 供应商名称 |  |
| 项目名称 |  | 合同编号 |  |
| 合同签订时间 |  | 合同规定验收时间 |  |
| 项目类型 | □货物/□服务 | 合同金额 |  |
| （二）验收方式与方法 |
| 验收组织方式 | □自行组织/□委托代理 | 代理机构名称 |  |
| 验收方式 | □一般验收程序/□简易验收程序 | 选择简易验收理由 |  |
| 验收方法 | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 | 选择非一次性验收理由 |  |
| 大型或复杂项目 | □是/□否 | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |
|  | 参与验收检测机构名称 |  |  | 参与验收供应商名称 |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 | □是/□否 | 招标人、使用人分离项目 | □是/□否 |
|  | 参与验收服务对象 |  |  | 使用单位名称 |  |
| （三）验收人员组成 |
| 验收小组总人数 |  | 专业技术人员人数 |  | 实际使用人人数（如有） |  | 其他验收人员数量 |  |
| 验收人员姓名 | 工作单位 | 职 称（专业） | 联系方式 | 备注 |
| （四）验收主要指标和标准 |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 单价 | 金 额 |
| 二、验收情况 |
| 分期情况 | 共分 期，此为第 期验收 | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |
| 第三方参考情况说明 | 评价对象 | 评价结果 | 理由 | 签字 |
|  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |
|  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |
|  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |
|  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格 □不合格 |  |
|  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |
|  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  | 售后服务承诺 | □合 格 □不合格 |  |
|  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |
| 服务类验收内容及结果 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |
|  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |
|  | 人员、设备 配备情况 | □合 格 □不合格 |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |
|  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |
| 三、验收结论 |
| 存在问题和改进意见 |  |
| 验收小组 意见 | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 招标人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，招标人可以根据工作实际进行调整。

# Text boxes

服

务

类

型

费

率

金

额

（

万

元

）

污水处理系统

粗渣10mm

臭气处理系统

絮凝脱水

调节池

粪渣5mm

絮凝加药设备

固液分离

粪便

外运

UASB厌氧塔

膜生物反应器（MBR）

调节池

鼓风机房

排入市政污水管网

污泥外运

污泥池

污水

卸粪口臭气

固液分离间臭气

絮凝脱水间臭气

粗细格栅出渣间臭气

调节池臭气

臭气收集管道系统

抽引风机

喷淋洗涤湿化塔

生物过滤池

达标排放