招标文件

项目名称：2024年瑞安市地质灾害监测预警实验点建设项目

项目编号:ZJXY2024065

采购方式：公开招标

采购人：瑞安市自然资源和规划局

采购代理机构：浙江莘阳工程项目管理有限公司

二○二四年三月

目    录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第七部分      实质性响应条款及无效标条款

# 招标公告

项目概况 2024年瑞安市地质灾害监测预警实验点建设项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台（www.zcygov.cn）线上获取获取（下载）采购文件，并于2024年4月 12 日 9点 00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJXY2024065

项目名称：2024年瑞安市地质灾害监测预警实验点建设项目

预算金额（元）：1000000

最高限价（元）：1000000

采购需求：

标项名称：2024年瑞安市地质灾害监测预警实验点建设项目；

数量：不限；

预算金额（元）：1000000

单位：项；

简要规格描述：2024年瑞安市地质灾害监测预警实验点建设项目（详见招标文件第三部分）；

备注：/。

合同履行期限：详见招标文件第三部分。

本项目接受联合体投标：(是，(否。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目由符合政策要求的中小微企业承接（残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业）。

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）招标文件

时间：/至2024年4月12日，每天上午0：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：“政府采购云平台”在线获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0元

四、投标文件提交（上传）

截止时间：2024年 4月12 日09点00分（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标。

五、投标文件开启

时间：2024年 4 月 12日09点00分（北京时间）

开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3、其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。具体详见采购文件第二部分分总则。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标人须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：投标人在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在投标文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

（3）招标文件公告期限与招标公告公告期限一致。

（4）潜在供应商已依法获取招标文件，认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的招标文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取招标文件。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：瑞安市自然资源和规划局

地址：瑞安市万松东路146号

传真：/

项目联系人（询问）：鲍先生

项目联系方式（询问）：0577-65828269

质疑联系人：吕先生

质疑联系方式：0577-65887118

2、采购代理机构信息

名称：浙江莘阳工程项目管理有限公司

地址：瑞安市瑞丽华庭3幢二单元2301室

传真：0577-66817871

项目联系人（询问）：李洛洛

项目联系方式（询问）：15258010748

质疑联系人：白海瑞

质疑联系方式：13868815602

3、同级政府采购监督管理部门信息

名称：瑞安市财政局政府采购监管科

地址：瑞安市万松东路379号瑞安财税大楼1505室

传真：0577-65822153

联系人：蔡先生

联系电话：0577-65827567

# 第二部分  投标人须知

## 前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2024年瑞安市地质灾害监测预警实验点建设项目 |
|  | 项目编号 | ZJXY2024065 |
|  | 采购方式及评标方法 | 公开招标；综合评分法 |
|  | 预算及最高限价 | 预算金额：1000000元； 最高限价：1000000元。 |
|  | 采购内容 | 2024年瑞安市地质灾害监测预警实验点建设项目（详见招标文件第三部分）。 |
|  | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定 预留份额专门面向中小企业采购： 部分预留份额项目面向中小企业采购； |
|  | 项目属性 | (A货物类，单一产品或核心产品为： 压电式雨量计、管式含水率（含水率/倾角/加速度）、倾角加速度计 。 (B服务类。 |
|  | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：2024年瑞安市地质灾害监测预警实验点建设项目；属于 工业行业。 注：投标人应属于招标文件中明确的行业所对应的中小企业/小微企业；中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。 2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
|  | 是否允许 采购进口产品 | (本项目不允许采购进口产品。 (可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 是否允许分包 | ( 不允许分包。 ( 允许 |
|  | 是否接受 联合体投标 | 不接受 接受 |
|  | 投标保证金 | 不需要 |
|  | 是否需要缴纳 履约担保 | 不需要 需要,本项目合同金额的 1% 。 |
|  | 预付款 | ( 预付款为本项目采购合同金额的 40 ％，具体约定详见招标文件第三部分； ( 本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 ％。 ( 本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 ( 成交供应商如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起 90 日内有效。 |
|  | 开标前答疑会或现场考察 | (A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
|  | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单：/ [项目如涉及强制采购节能产品的，采购人或采购代理机构需罗列所有涉及产品的清单，参照文件《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）] |
|  | 提交投标文件截止时间及 开标时间 | 2024年 4月 12日09点00分止(北京时间) |
|  | 特别说明 | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 (联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  | 备注 | 成交供应商在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正三副。 |
|  | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

# 总则

适用范围

  - 本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

定义及解释

  - “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

  - “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

  - “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

  - “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

  - 电子交易平台：指本项目政府采购活动所依托的浙江省政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“(” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

  - 投标人必须对招标文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其投标无效。

采购项目需落实的政府采购政策

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“投标人须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

  - 支持绿色发展

3.2.1   采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其投标无效。

3.2.2   纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3   为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

  - 支持中小企业发展

3.3.1   中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中视同中小企业。中小微型企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），详见第六部分。

3.3.2   在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.2.3 在货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

3.3.3   对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4   符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5   符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

5.3.6   监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.3.7   可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

5.3.8   中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 支持创新发展

3.4.1   采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2   对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

  - 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

询问、质疑、投诉

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

  - 供应商质疑

4.2.1   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2   供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.2.1 对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）。

4.2.2.2 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.2.2.3 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附表2。

4.2.4   采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5   质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

  - 供应商投诉

4.3.1   质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2   供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3   供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4   以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.3.5   投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附表3。

# 招标文件的构成、澄清、修改

招标文件

  - 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

  - 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

招标文件的澄清、修改

  - 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对招标文件进行澄清或者修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在供应商，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息投标。

招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按招标文件第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

投标文件的组成

  - 资格文件：

    - 具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（四选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

③如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

④如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

    - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求；

    - 本项目的特定资格要求（如有）；

11.1.5联合协议（如有）。

  - 商务技术文件：

    - 投标函；

    - 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

    - 分包意向协议（如有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6▲设备配置清单（未提供做无效标处理）；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

  - 报价文件：

    - 开标一览表（报价表）；

投标文件的编制

  - 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

  - 投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

  - 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

投标报价

  - 投标人提供的服务（或货物或工程）价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括服务（或货物或工程）所需缴纳的所有税费和一切费用。

投标文件的签署、盖章

  - 投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

投标文件的提交、补充、修改、撤回

  - 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

  - 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

  - 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

  - 投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

投标文件的无效处理

属于招标文件无效标规定的情形的，投标无效。

投标有效期

  - 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

  - 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

  - 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。▲投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

本政府采购项目不允许转包。

备份投标文件

供应商准备“电子加密响应文件”在线上传递交一份。供应商应按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作。“备份响应文件”：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：327006055@qq.com）。

# 开标、资格审查与信用信息查询

开标

  - 采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定时间内完成在线解密。

  - 投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

19.4    投标文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：327006055@qq.com；

  - 采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

  - ▲投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

  - 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

  - 合格投标人不足3家的，不得评标。

  - ▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。

  - ▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

信用信息查询

  - 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接收资格审查时的信用记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

  - 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 评标

评标委员会

  - 评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 （含）人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3)对投标文件进行比较和评价；

(4)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交中标人；

(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标纪律：

(1)评标委员会成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

(2)与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

(3)评标委员会成员不得私下接触联系投标人，不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

(4)保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

(5)评标委员会成员不得将自身意见强加给其他评标委员会成员，或私下相互串通压制其他评标委员会成员的意见。

(6)评标委员会成员不得征询采购人对投标人的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

(7)严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及供应商商业秘密的信息。

(8)评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标采购单位，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

  - 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评定办法。

  - 保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

# 定标

中标供应商的确定

  - 采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

中标通知书与中标结果公告

  - 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出中标通知书。

  - 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、中标公告期限以及评审专家名单等。

  - 采购机构将在 “浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn//）上发布《成交结果公示》，采购结果公告期限为1个工作日。

# 合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

合同的签订

  - 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

  - 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 鼓励有条件的采购人与中标人通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

履约保证金和预付款

  - 履约保证金拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

  - 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

# 电子交易活动的中止

电子交易活动的中止。

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

  - 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 履约验收

验收

  - 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

  - 政府采购履约验收书（参考模板详见附表4）

# 代理服务费

经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由中标单位支付，采购代理服务费根据发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准，不足捌仟元按捌仟元收取。

# 第三部分  采购需求

## 概述

- 采购内容及要求是采购文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标人需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的所有内容进行报价。不允许对标项内的部分内容报价，否则按无效报价处理。

- 每个投标人必须完成采购内容和合同（基本要求、服务流程、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

- 本次采购的产品（服务）所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准。

- 投标人需按招标文件的要求完成所有工作。按要求提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的产品（服务）必须满足招标文件中提出的相关技术要求。

- 在报价之前，投标人须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由投标人自行承担。

## 采购内容

1、项目概况

本项目的工作范围为瑞安市区内的地质灾害隐患和风险防范区。

内容如下表：

| 标项号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年瑞安市地质灾害监测预警实验点建设项目 | 20处监测预警建设提供监测预警设备、安装、维护、技术服务，2024年 4 月30日前完成安装并网运行，含服务和质保3年。 | 1 | 项 | 100.00 |

## 2、设备清单及综合单价最高限价

| 序号 | 设备名称 | 综合单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压电式雨量计 | 9500 | 核心产品 |
| 2 | 翻斗式雨量计 | 6650 |  |
| 3 | 管式含水率（含水率/倾角/加速度） | 11590 | 核心产品 |
| 4 | GNSS（位移/倾角/加速度） | 18050 |  |
| 5 | 裂缝计（裂缝计/倾角/加速度） | 8265 |  |
| 6 | 倾角加速度计 | 7220 | 核心产品 |
| 7 | 泥位计 | 15485 |  |
| 8 | 报警器（当地/远程语音控制播报） | 9690 |  |
| 9 | 高清视频 | 32490 |  |
| 10 | 围栏+标识牌 | 1710 |  |
| 11 | 地笼+标识牌 | 855 |  |

注：本项目采用所有设备单价统一折扣率报价，按实结算，最终结算价格=综合单价最高限价×统一折扣率×实际使用数量，且最终结算金额不得超过本项目预算金额。

# 3、监测预警仪器设备技术参数要求

3.1.雨量计主要技术参数

| 参数类型 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ★测量范围 | 0～8mm/min（毫米/分）（压电式） 0～4mm/min（毫米/分）（翻斗式） |  |
| ★测量精度 | 不低于±4% |  |
| ★分辨率 | 不低于0.2mm |  |
| 采样间隔 | 0s～24h |  |
| 上传间隔 | 0s～24h（可自调） |  |
| 输出信号 | RS485/NB-IOT/LoRa/4/5G |  |
| 工作温度 | 0℃～+65℃ |  |
| 通讯标准 | 符合《地质灾害监测数据通讯技术要求》 |  |
| ★防护等级 | 不低于IP65 |  |
| 供电方式 | 满足连续30个阴雨日正常工作，过压及欠压保护 |  |

3.2.管式含水率仪（含水率/倾角/加速度三参数）主要技术参数

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ★测量范围 | 干土～饱和土（0-100%） |  |
| ★测量精度 | ±4% |  |
| 采样间隔 | 0s～24h |  |
| 上传间隔 | 0s～24h |  |
| 输出信号 | RS485/NB-IoT/LoRa/α/4/5G等 |  |
| 通讯标准 | 符合《地质灾害监测数据通讯技术要求》 |  |
| ★输出参数/测量要素 | 含水率、倾角、加速度等 |  |
| 工作温度 | -20℃～+65℃ |  |
| ★防护等级 | IP68 |  |
| 安装方式 | 原状土回灌泥浆 |  |
| 供电方式 | 满足连续30个阴雨日正常工作，过压及欠压保护 |  |

3.3. 裂缝计（裂缝/倾角/加速度三参数）主要技术参数

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0～200cm |  |
| 测量精度 | ±0.1%F·S |  |
| 采样间隔 | 0s-24h |  |
| 上传间隔 | 0s-72h |  |
| 输出信号 | RS485/NB-IoT/LoRa/α/4/5G等 |  |
| 通讯标准 | 符合《地质灾害监测数据通讯技术要求》 |  |
| 输出参数 | 裂缝宽度、倾角、加速度等 |  |
| 工作温度 | -20℃～+65℃ |  |
| 防护等级 | IP66 |  |
| 安装方式 | 现浇混凝土墩 |  |
| 供电方式 | 满足连续30个阴雨日正常工作，过压及欠压保护 |  |

3.4. 倾角加速度计主要技术参数

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ★测量范围 | ±30°，±2g |  |
| ★测量精度 | ±0.1°或±0.1%F·S，±1mg |  |
| 采样间隔 | 0s-24h |  |
| 上传间隔 | 0s-24h（可根据需求调节） |  |
| 输出信号 | RS485/NB-IoT/LoRa/α/4/5G等 |  |
| 通讯标准 | 符合《地质灾害监测数据通讯技术要求》 |  |
| 输出参数 | 倾角、加速度等 |  |
| 工作温度 | -20℃～+65℃ |  |
| ★防护等级 | IP67 |  |
| 安装方式 | 现浇混凝土墩、钢结构、粘结、铆接 |  |
| 供电方式 | 满足连续30个阴雨日正常工作，过压及欠压保护 |  |

3.5. GNSS（位移/倾角/加速度三参数）主要技术参数

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 测量精度 | 静态相对定位精度 | 水平：2.5mm+1ppm RMS | 基站可不含倾角、加速度参数 |
|  |  | 垂直：5mm+1ppm RMS |  |
|  | 动态相对定位精度 | 水平：10mm+1ppm RMS |  |
|  |  | 垂直：20mm+1ppm RMS |  |
| 采样间隔 | 0s-24h |  |
| 上传间隔 | 0s-24h |  |
| 工作模式 | 工作模式：BDS+GPS/双星四频以上，支持内置MEMS传感器动态触发调整监测频率 |  |
| 输出信号 | NB-IoT/LoRa/α/4/5G等 |  |
| 通讯标准 | 符合《地质灾害监测数据通讯技术要求》 |  |
| 输出参数 | 位移、倾角、加速度等，RTCM32原始数据（静态）、动态位移（动态） |  |
| 功耗 | 在采样间隔不低于 15s 且上传间隔不低于 15s 情况下，接收机正常工作的平均功耗<2W |  |
| 工作温度 | -20℃～+65℃ |  |
| 防护等级 | IP67 |  |
| 可靠性 | MTBF 指标不低于 10000 小时 |  |
| 安装方式 | 标准观测墩、现浇混凝土墩 |  |
| 供电方式 | 满足连续30个阴雨日正常工作，过压及欠压保护 |  |

3.6. 泥水位计主要技术参数

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0.6～40m |  |
| 测量精度 | ±0.1%F·S |  |
| 采样间隔 | 0s-24h |  |
| 上传间隔 | 0s-24h |  |
| 输出信号 | RS485/NB-IoT/LoRa/α/4/5G等 |  |
| 通讯标准 | 符合《地质灾害监测数据通讯技术要求》 |  |
| 工作温度 | -20℃～+65℃ |  |
| 防护等级 | IP66 |  |
| 安装方式 | 钢结构、现浇混凝土墩等 |  |
| 供电方式 | 满足连续30个阴雨日正常工作，过压及欠压保护 |  |

3.7.高清视频主要技术参数

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ★图像 | 不低于400万像素 |  |
| ★红外照射距离 | 不低于300米 |  |
| 焦距 | 30倍光学 |  |
| 水平视角 | 54-2度(广角-望远) |  |
| 水平及垂直范围 | 水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转） |  |
| 工作温度和湿度 | -20℃~+65℃；湿度小于90% |  |
| ★防护等级 | 不低于IP66 |  |
| 安装方式 | 现浇混凝土墩、钢结构或其它支柱等 |  |
| 供电方式 | 市电供电、网络传输 |  |

3.8.声光报警器主要技术参数

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 音量 | 120dB（可远程调节） |  |
| 频率 | ≥120次/min |  |
| ★输出信号 | RS485/NB-IoT/LoRa/α/4/5G等 |  |
| 通讯标准 | 符合《地质灾害监测数据通讯技术要求》 |  |
| ★报警来源 | 可本地判断报警，也可远程系统发送报警 |  |
| 报警声音 | 远程设置不同等级播报语音 |  |
| 工作温度 | -20℃～+65℃ |  |
| ★防护等级 | IP66 |  |
| 安装方式 | 现浇混凝土墩或借用其他支柱等 |  |
| 供电方式 | 满足连续30个阴雨日正常工作，过压及欠压保护 |  |

3.9.围栏及标识

| 参数类型 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 围栏标识牌 | 塑钢围栏1.5*1.5*1.5m；不锈钢/铝板标牌600*400mm |  |
| 地笼标识牌 | 不锈钢/镀锌地笼0.6*0.6*0.8高；不锈钢/铝板标牌600*400mm |  |

## 4、供货要求

4.1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

4.2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

4.3、安装地址：采购人指定地点。

## 5、人员要求

5.1、实施人员要求

供应商须提供项目负责人1人；技术负责人1人；专业技术人员不少于5人（不含项目负责人及技术负责人）；安装服务人员不少于10人（不含项目负责人及技术负责人）。

5.2.售后人员要求

（1）供应商提供的售后服务机构和人员等情况：考虑到项目后续维护的便捷性及响应及时性，供应商需具有较强的服务能力，具有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。

（2）供应商须为本项目提供一名以上固定的售后服务人员，做到半小时内响应，2小时内到达现场。固定的售后服务人员未经采购人同意不得随意变更，如随意变更人员，采购人有权解除合同，并追究其相关责任。

## 6、技术服务

6.1、中标人负责现场设备安装，并对现场装配和调试质量负责。

6.2、中标人负责本项目全部软件开发，并对软件运行、网络安全负责。

6.3、▲中标人必须在2024年4月30 日前完成安装并网运行，含服务和质保期3年，中标人应保证在此时间内完成现场设备的安装、调试、软件设计、功能调试和正常运行。质保期内，除正常维护外，按照每年梅汛期（4月30日前）、台汛期（7月15日前）和汛期结束（10月30日前）开展三次定期维护。

6.4、项目质保期以需方最终项目验收表上所标日期算起。质保期内，确系设备质量原因引发相关设备停机、损坏或故障，其全部修理费由供方承担；如对设备运行造成不良影响，中标人承担全部责任。如系用户方原因造成故障、设备损坏，中标人除有偿提供零配件外，无偿提供技术咨询和现场维修服务。

6.5、中标人应提供所有的设备技术资料、维护手册，软件使用手册、软件维护手册、包括施工图设计前期提供技术文件、施工及验收过程中提供现场技术支持与服务、售后服务以及进一步的技术支持。

6.6、安装调试后，对设备使用人员进行现场实地培训，直至会熟练使用技术服务的费用由中标人承担。

6.7、中标人具有服务于售后运维的物联网平台或运维管理平台，能够对本次项目的设备管理进行线上统一运维管理。

7.项目开发与要求

7.1中标人须进一步优化需求分析、系统设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向采购人提供上述文档并需经采购人审查。

7.2本项目的最终用户为采购人，项目的知识产权归采购人所有，中标人必须提供项目的所有源代码和开发文档，采购人有权对软件进行修改。未经同意，中标人不得擅自扩散或提供给第三方使用，但采购人在本平台应用、二次开发或升级除外。中标人对采购人提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

7.3中标人对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，中标人要承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

7.4中标人必须按照本项目进度进场实施，按照项目需求、国家技术规范和质量标准实施项目开发和系统集成。

7.5中标人对在项目建设期间所获得的采购人的情报和资料有保密义务，泄漏秘密应承担的责任。

## 8、售后服务

8.1、质保期：由中标单位提供的免费产品质保期三年，中标人应能提供三年7*24小时内响应救援的售后服务，提供足够的备品、备件和技术服务，若设备出现故障，接采购人通知后30分钟内响应，2小时到达现场，24小时内排除故障，如不能修复，须提供备品备件替换使用。

8.2、当设备出现故障或不能满足需方要求时，中标人应按需方要求排除故障，直到需方满意为止。

8.3、在保修期内，当设备需要维修或更换部件时，中标人应派有经验的工程师到现场进行技术支持。

8.4、在质保期内，中标人负责对需方提出的质量异议做出书面明确答复。确属质量问题时，中标人应及时采取应急措施且负责免费更换。并相应延长其保质期。

8.5、产品寿命期内，中标人应确保所有零备件的供应。

8.6、在质保期内：中标人应免费提供最新软件版本的升级，修正bug的软件版本升级的一切费用由投标中标方承担。

# 9、技术资料和保密义务

9.1、中标人有义务妥善保管和保护监测数据等；

9.2、除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关监测数据或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于监测数据、技术情报、技术资料、信息安全、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

10、验收标准及费用

10.1．验收组织和程序

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）等相关法律、法规、规范性文件、要求，依据本项目的采购文件、中标人投标文件、最终签订的合同由最终用户进行验收。

10.2. 验收标准

最终用户按照合同、采购文件和供应商投标文件等规定，组织项目验收。

10.3.验收其他事项

（1）供应商服务完成后，须向最终用户发出验收申请，申请包括书面验收申请、相关说明、报告等，最终用户收到供应商申请后组织进行验收。

（2）最终用户在供应商提供相关服务的过程中，有权不定期对服务内容和质量进行考核。供应商提供相关服务过程中有违反合同约定、不达约定标准情况的，最终用户有权要求供应商限期整改，供应商未按最终用户要求整改的，最终用户有权拒绝验收，供应商应承担违约责任，并拒绝支付相关款项。

（3）供应商服务成果未通过最终用户验收，最终用户有权要求供应商进行整改，相关费用（包括但不限于重新组织验收等费用）由供应商承担；如供应商未在最终用户要求期限内整改完成或整改后仍不合格或已经无法整改的，最终用户有权要求供应商承担违约责任，并拒绝支付相关款项。

11、服务标准

本项目执行行业国家相关标准和规范、行业标准和规范、地方标准和规范，包括但不限于：

10.1、《2024年浙江省地质灾害监测预警实验工作方案》

10.2、《地质灾害专群结合监测预警技术规范》

10.3、《地质灾害监测数据通讯技术要求》

## 投标报价说明及其他说明

- 投标人的报价按招标文件提出的采购清单实行统一折扣率报价，供应商报价应包括但不限于本项目投入使用的服务、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、以及项目验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等完成本项目所需的全部费用。投标报价不得为选择性报价和附有条件的报价。

- 投标人的报价应为承包完成本次项目需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。供应商应结合本项目特点，市场行情及投标人自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。

- 本项目采用所有设备单价统一折扣率报价，按实结算，最终结算价格=综合单价最高限价×统一折扣率×实际使用数量，且最终结算金额不得超过本项目预算金额。本项目所有费用均已包含在供应商对服务采购清单的报价中。

- 本次项目采购人已设综合单价最高限价，各投标人在采购人设定的综合单价最高限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报折扣率，不同项目内容要求填报统一的折扣率（即所有清单项目的折扣率均相同），否则其报价无效并作无效标处理。折扣率保留二位小数（第三位四舍五入）。（例如11.11%）

- ▲折扣率高于100%的（不含本数）或低于等于0%或未填写的，作无效标处理。

- 本项目采用固定单价合同，合同综合单价=综合单价最高限价*折扣率（合同综合单价四舍五入取整）

## 商务要求

1.质保期：3年（自货物交付且项目竣工验收合格之日起计）

▲2.交付时间及要求：中标人必须在2024年4月30日前完成安装并网运行，含服务和质保期3年，中标人应保证在此时间内完成现场设备的安装、调试、软件设计、功能调试和正常运行。质保期内，除正常维护外，按照每年梅汛期（4月30日前）、台汛期（7月15日前）和汛期结束（10月30日前）开展三次定期维护。

- 付款方式：

履约保证金：中标供应商须向采购人缴纳合同总价的1％金额的履约保证金。(银行转账、转帐支票、银行汇票、保险或金融机构出具的保函等)。

支付方式：合同签订后，具备实施条件，7个工作日内支付合同价款的40%，并网完成后，具备实施条件，7个工作日内支付合同价款的40%，项目验收合格后，具备实施条件，7个工作日内支付合同价款的20%，每次付款前，供应商须提供国家规定的正规发票。

    - 注：根据浙财采监[2022]3号、8号文件，在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

    - 预付款担保（采购人视成交供应商资信情况，可要求成交供应商向采购人开具预付款担保）：

      - 提交预付款担保的期限：成交供应商自采购人支付预付款7天前提供预付款担保。

      - 预付款担保的形式为：采用银行、保险机构出具的保函形式。

      - 保函为见索即付保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑。

      - 保函期限：在预付款完全扣回完毕之前，应保证工程保函持续有效。

      - 如因成交供应商未及时提供预付款担保，导致采购人无法支付预付款，不影响成交供应商履行合同义务，不得以此拖延或不履行合同义务。

注：①对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。②根据浙财采监〔2022〕3号文件精神执行

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 | 分值 类型 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术（70分） |  |
| 1 | 认证体系 | 1、供应商具有质量管理体系认证证书（认证范围须包含信息系统集成和通信类）的，得1 分； 2、供应商具有环境管理体系认证证书（认证范围须包含信息系统集成和通信类）的，得1 分； 3、供应商具有职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包括须含信息系统集成和通信类）的，得1 分； (注：须提供以上证书扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章），并在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分；以官网查询结果为准。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。） | 3 |  |  |
| 2 | 设备参数 | 根据供应商所投产品（雨量计、管式含水率仪（含水率/倾角/加速度三参数）、倾角加速度计、高清视频、声光报警器）的重要参数（带“★”参数）的偏离情况进行打分。本项最高得14分。重要参数（带“★”参数）完全响应无负偏离且提供符合要求的证明材料的得14分；有负偏离或未响应或材料不全的，每条扣1分，直至14分扣完为止。 注：带“★”指标提供第三方检测机构出具的质量检验检测报告。 | 14 | 客观 |  |
|  |  | 投标人具有独立的所投项目核心产品（压电式雨量计、管式含水率、倾角加速度计）研发能力的，每具有一项产品得1分,满分3分；不符合要求不得分。（须提供研发场所照片，提供上述设备中设备PCB图，原理图，线路图，器件布局图，工艺文件，及相关自主研发证明材料的复印件加盖投标人公章）。 | 3 |  |  |
| 3 | 项目情况及重难点分析 | 投标人对瑞安地质灾害监测工作有深刻的认识，熟悉瑞安的成灾机理及地形地貌特点，提供项目重点难点解决方案，根据本项目的情况进行分析项目实施重点、难点，分析符合实际情况，采取的应对措施到位，内容全面详细到位的得6分；较为详细的得4分；内容简单的得2分；未提供的不得分。 | 6 | 主观 |  |
| 4 | 对瑞安市区域内地质灾害监测点的了解 | 投标人对项目的前期了解情况，根据前期的了解提供内容，如现场踏勘轨迹截图、监测点位描述、现场照片和工作条件等内容。 提供内容详细完整，科学合理的得5分；提供内容较为详细，基本科学合得的得3分；提供内容简单且存在缺漏的得1分；未提供的不得分。 | 5 | 主观 |  |
| 5 | 实施方案 | 投标人根据前期项目的了解情况，提供项目实施方案，项目需求理解充分，实施方案详细，包括施工准备、安装前检验、安装调试、设备接入、验收标准、项目风险管理等内容，方案内容全面，阐述清楚，到位的得5分；比较详细的的3分；内容简单的得1分；未提供不得分。 | 5 | 主观 |  |
| 6 | 项目安排及质量保障方案 | 根据项目进度表安排情况（包括交付时间、项目计划等）及质量保障方案进行打分。对本项目需求提供的进度安排切合实际科学合理、有明确的质量目标、对产品质量具有严格的把控检验措施，方案内容全面，阐述清楚，到位的得6 分；比较详细的的4；内容简单的得2分；未提供不得分。 | 6 | 主观 |  |
| 7 | 安装服务能力 | 项目负责人具有测绘类专业中级职称的，得1分；具有测绘类专业高级工程师及以上职称的，得2分（须提供证书复印件加盖公章，不符合要求不得分）。 （2）项目负责人2021年1月1日至今（以颁发时间为准）获得过省厅级及以上奖项或荣誉的得3分（须提供奖项证明复印件加盖投标单位公章，不含行业协会或学会，不符合要求不得分）。 注：提供所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明，公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明，未按要求提供不得分） | 5 | 客观 |  |
|  |  | 项目技术负责人具有通信类专业中级职称职称的，得1分；具有通信类专业高级工程师及以上职称的，得2分。没有不得分（须提供证书扫描件加盖公章）。 注：提供所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明，公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明，未按要求提供不得分） | 2 | 客观 |  |
| 8 | 证明文件 | （1）投标人参与自然资源部普适型设备试点建设，并持有自然资源部地质灾害技术指导中心开具的《地质灾害监测预警普适型仪器设备试用证明》）的，得2分，没有不得分。 注：须提供证书、证明材料扫描件并加公司公章，未提供或不符合要求的均不得分。 | 2 | 客观 |  |
| 9 | 车辆配置情况方案 | 根据投标人针对施工车辆配置方案的匹配情况、车辆管理制度等提供方案（如车辆的数量、及与项目执行的需求情况等）进行打分： ①方案合理，完全满足项目需求的得5分； ②方案基本合理，基本满足项目需求的得3分； ③方案简漏或欠缺合理性、无法满足项目需求的得1分；； ④不合理或未提供的不得分。 注：提供相关证明文件（如车辆租赁证明或购买证明或行驶证等证明材料）。 | 5 | 主观 |  |
| 10 | 存储物资仓库的设置及分布 | 根据投标人对存储物资仓库的设置及分布，管理制度等方案进行打分： ①方案完全科学合理、能满足项目需求的得5分； ②方案基本科学合理、但有所欠缺的得3分； ③方案简漏或欠缺合理性、无法满足项目需求的得1分； ④不合理或未提供的不得分。 | 5 | 主观 |  |
| 11 | 业绩经验 | 投标人2021年1月1日至今（合同签订之日为准）承接过类似项目的，每个得0.5分，最高得2分。提供有效的合同扫描件，并加盖投标人公章，不符合要求不得分。 | 2 | 客观 |  |
| 12 | 售后服务 | 投标人提供完善的售后服务方案，包含但不限于售后服务承诺、售后服务体系、售后驻点设置、售后服务内容与标准、培训方案、售后保障措施、售后应急预案以及在免费保修期后对耗材、备品备件供应（提供耗材、备品备件清单等）等内容。供应商提供的售后服务承诺切实可行、方案内容全面完整详细的得5 分，内容简单的得3分；内容简略仅有提及的得1分，未提供的不得分。 | 5 | 主观 |  |
|  |  | 投标人具有服务于售后运维的物联网平台或运维管理平台，能够对本次项目的设备管理进行线上统一运维管理的，得2分。（投标人提供上述平台的软件著作权证书，复印件加盖公章，不提供不得分） | 2 | 客观 |  |
| 1 | 报价评标 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价(即评标价=折扣率)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分：（评标基准价/投标报价）*30。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 30分 | 自动计算 |  |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

# 评标方法

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

# 评标标准

评标标准：见评标办法前附表。

# 评标程序

- 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。（资格性检查和符合性检查的评审贯穿全过程。）

- 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

- 报价评审。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（1）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。供应商修正后的报价采用书面形式，并电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后扫描上传。供应商不确认的，其响应无效。

- 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

- 折扣率高于100%（不含）或低于等于0%或未填写的，作无效标处理；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 编写评标报告。评标委员会根据全体评标委员会签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐成交候选供应商，并编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

# 四、评标中的其他事项

- 投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

- 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

- 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

- 若投标文件为授权代表签署的而未提供有效的法定代表人授权书的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

- 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

- 折扣率高于100%（不含）或低于等于0%或未填写的，作无效标处理；

- 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 投标人提供虚假材料投标的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 投标人仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，投标无效；

- 响应文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照上述（1）~（4）点规定处理。

第五章 拟签订的合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：

项目编号：

甲方：                                          所在地：

乙方：（中标人）                                     所在地：

甲、乙双方根据浙江莘阳工程项目管理咨询有限公司关于2024年瑞安市地质灾害监测预警实验点建设项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

（一）合同条款。

（二）中标通知书。

（三）招标文件。

（四）中标人投标文件。

（五）其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容、合同价款及结算方式

1.货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号、规格配置及技术参数 | 综合单价最高限价(元) | 中标折扣率 | 合同单价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压电式雨量计 |  | 9500.00 |  |  |  |  |
| 2 | 翻斗式雨量计 |  | 6650.00 |  |  |  |  |
| 3 | 管式含水率仪（含水率/倾角/加速度） |  | 11590.00 |  |  |  |  |
| 4 | GNSS（位移/倾角/加速度） |  | 18050.00 |  |  |  |  |
| 5 | 裂缝计（裂缝计/倾角/加速度） |  | 8265.00 |  |  |  |  |
| 6 | 倾角加速度计 |  | 7220.00 |  |  |  |  |
| 7 | 泥位计 |  | 15485.00 |  |  |  |  |
| 8 | 报警器（当地/远程语音控制播报） |  | 9690.00 |  |  |  |  |
| 9 | 高清视频 |  | 32490.00 |  |  |  |  |
| 10 | 围栏+标识牌 |  | 1710.00 |  |  |  |  |
| 11 | 地笼+标识牌 |  | 855.00 |  |  |  |  |

合同价款包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于本项目投入使用的服务、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、以及项目验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等完成本项目所需的全部费用。

2.结算方式：本项目采用所有设备单价统一折扣率报价，按实结算，最终结算价格=综合单价最高限价×统一折扣率×实际使用数量，且最终结算金额不得超过本项目预算金额。

三、技术服务要求

1.乙方负责现场设备安装，并对现场装配和调试质量负责。

2.乙方负责本项目全部软件开发，并对软件运行、网络安全负责。

3.乙方必须在2024年4月30日前完成安装并网运行，含服务和质保期3年，乙方应保证在此时间内完成现场设备的安装、调试、软件设计、功能调试和正常运行。质保期内，除正常维护外，按照每年梅汛期（  4月30日前）、台汛期（7月15日前）和汛期结束（10月30日前）开展三次定期维护。

4.项目质保期以采购人项目竣工项目验收表上所标日期算起。质保期内，确系设备质量原因引发相关设备停机、损坏或故障，其全部修理费由乙方承担；如对设备运行造成不良影响，乙方承担全部责任。如系用户方原因造成故障、设备损坏，乙方除有偿提供零配件外，无偿提供技术咨询和现场维修服务。

5.乙方应提供所有的设备技术资料、维护手册，软件使用手册、软件维护手册、包括施工图设计前期提供技术文件、施工及验收过程中提供现场技术支持与服务、售后服务以及进一步的技术支持。

6.安装调试后，对设备使用人员进行现场实地培训，直至受训人员能够熟练使用。相关费用由乙方承担。

7.乙方具有服务于售后运维的物联网平台或运维管理平台，能够对本次项目的设备管理进行线上统一运维管理。

8.项目开发与要求

（1）乙方须进一步优化需求分析、系统设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向甲方提供上述文档并需经甲方审查。

（2）本项目的最终用户为甲方，项目的知识产权归甲方所有，乙方必须提供项目的所有源代码和开发文档，甲方有权对软件进行修改。未经同意，乙方不得擅自扩散或提供给第三方使用，但甲方在本平台应用、二次开发或升级除外。乙方对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

（3）乙方对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，乙方要承担相应后果，并负责赔偿。乙方为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

（4）乙方必须按照本项目进度进场实施，按照项目需求、国家技术规范和质量标准实施项目开发和系统集成。

（5）乙方对在项目建设期间所获得的甲方的情报和资料有保密义务，泄漏秘密应承担的责任。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件及合同规定向甲方提供使用货物、服务的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.乙方有义务妥善保管和保护监测数据等信息、文件等资料的保密和安全；乙方在设备安装及安装后的设备运行期间所获取的相关信息、数据、文件、资料等，不得提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4.除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关监测数据或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于监测数据、技术情报、技术资料、信息安全、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

成交供应商须向采购人缴纳合同总价的1％金额的履约保证金。(银行转账、转帐支票、银行汇票、保险或金融机构出具的保函等)

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1.质保期：3年（自货物交付且项目竣工验收合格之日起计）

十、交付时间及要求

1.交付时间及要求：乙方必须在2024年4月 30日前完成安装并网运行，含服务和质保期3年，乙方应保证在此时间内完成现场设备的安装、调试、软件设计、功能调试和正常运行。质保期内，除正常维护外，按照每年梅汛期（4月30日前）、台汛期（7月15日前）和汛期结束（10月30日前）开展三次定期维护。

十一、货款支付

1.履约保证金：中标供应商须向采购人缴纳合同总价的1％金额的履约保证金。(银行转账、转帐支票、银行汇票、保险或金融机构出具的保函等)。

2.支付方式：合同签订后，具备实施条件，7个工作日内支付合同价款的40%，并网完成后，具备实施条件，7个工作日内支付合同价款的40%，项目验收合格后，具备实施条件，7个工作日内支付合同价款的20%，每次付款前，供应商须提供国家规定的正规发票。

注：根据浙财采监[2022]3号、8号文件，在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

预付款担保（采购人视成交供应商资信情况，可要求成交供应商向采购人开具预付款担保）：

- 提交预付款担保的期限：成交供应商自采购人支付预付款7天前提供预付款担保。

- 预付款担保的形式为：采用银行、保险机构出具的保函形式。

- 保函为见索即付保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑。

- 保函期限：在预付款完全扣回完毕之前，应保证工程保函持续有效。

- 如因成交供应商未及时提供预付款担保，导致采购人无法支付预付款，不影响成交供应商履行合同义务，不得以此拖延或不履行合同义务。

注：①对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。②根据浙财采监〔2022〕3号文件精神执行

3.本项目按实结算，最终结算价格=综合单价最高限价×统一折扣率×实际使用数量，且最终结算金额不得超过本项目预算金额。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为3年（自货物交付且项目验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.质保期内，乙方须提供7*24小时内响应救援的售后服务，提供足够的备品、备件和技术服务，若设备出现故障，接甲方通知后30分钟内响应，4小时到达现场，24小时内排除故障，如不能修复，必须采取有效的补救措施或提供同样备品供用户单位使用直至产品修复。

6.当设备出现故障或不能满足甲方要求时，乙方应按甲方要求排除故障，直到甲方满意为止。

7.在保修期内，当设备需要维修或更换部件时，乙方应派有经验的工程师到现场进行技术支持。

8.在质保期内，乙方负责对甲方提出的质量异议做出书面明确答复。确属质量问题时，乙方应及时采取应急措施且负责免费更换，并相应延长其保质期。

9.产品寿命期内，乙方应确保所有零备件的供应。

10.在质保期内：乙方应免费提供所需软件的最新版本，并负责相关软件的升级、bug修正、软件维护等相关工作，且相关一切费用由乙方承担。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.验收组织和程序

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）等相关法律、法规、规范性文件、要求，依据本项目的招标文件、乙方投标文件、最终签订的合同由甲方进行验收。

7.验收标准

甲方按照合同、招标文件和供应商投标文件等规定，组织项目验收。

8.验收其他事项

（1）乙方服务完成后，须向甲方发出验收申请，申请包括书面验收申请、相关说明、报告等，甲方收到乙方申请后组织进行验收。

（2）甲方在乙方提供相关服务的过程中，有权不定期对服务内容和质量进行考核。乙方提供相关服务过程中有违反合同约定、不达约定标准情况的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方未按甲方要求整改的，甲方有权拒绝验收，并拒绝支付相关款项。乙方应承担违约责任。

（3）乙方服务成果未通过甲方验收，甲方有权要求乙方进行整改，相关费用（包括但不限于重新组织验收等费用）由乙方承担；如乙方未在甲方要求期限内整改完成或整改后仍不合格或已经无法整改的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并拒绝支付相关款项。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

6.乙方运送的货物涉及商品包装和快递包装的，参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库［2020］123号）。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的提交瑞安仲裁委员会仲裁。

十九、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（三）本合同一式六份，甲、乙、采购代理机构各执两份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

账号：                                           账号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

注：1、上述条款仅供参考，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

目录

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料……………………………（页码）

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

- 联合协议（如有）………………………………………………………（页码）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

- 本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

## 具有独立承担民事责任能力的证明材料

供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（四选一）：

（1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

（3）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

（4）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司《总机构)授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料《在响应文件中提供相关材料)，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

## 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

瑞安市自然资源和规划局、浙江莘阳工程项目管理有限公司：

我方参与2024年瑞安市地质灾害监测预警实验点建设项目（项目编号：ZJXY2024065）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：

1.▲本承诺函必须提供。2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

投标人全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

三、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（六）；投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

## 四、落实政府采购政策需满足的资格要求

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业划型标准

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__(采购人)___单位的_（项目名称）_项目（项目编号：_（项目编号）_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名或公章）：

日  期：

## 五、本项目的特定资格要求

# 无

（六）联合协议（货物类）

## （以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

# 商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

（5）▲设备配置清单（未提供做无效标处理）……………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

## 投标函

瑞安市自然资源和规划局、浙江莘阳工程项目管理有限公司：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1具有独立承担民事责任能力的证明材料；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如有）

2.1.5联合协议（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6▲设备配置清单（未提供做无效标处理）；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名或公章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

## 二-1授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

瑞安市自然资源和规划局、浙江莘阳工程项目管理有限公司 ：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理      项目名称               【招标编号：       】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

瑞安市自然资源和规划局、浙江莘阳工程项目管理有限公司 ：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理      项目名称                     【招标编号：    】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

授权代表的身份证（复印件）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件商务、技术文件中提供设备配置清单 | 商务、技术文件 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

## 四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料） ：

五、▲设备配置清单（未提供做无效标处理）

项目名称：2024年瑞安市地质灾害监测预警实验点建设项目

项目编号：ZJXY2024065

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、单位、数量、详细配置、性能及指标、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由供应商作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是供应商的责任）。

## 六、商务技术偏离表

项目名称：2024年瑞安市地质灾害监测预警实验点建设项目

项目编号：ZJXY2024065

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

瑞安市自然资源和规划局、浙江莘阳工程项目管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

注：按本格式和要求提供。

投标人全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

# 报价文件部分

目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- 报价明细表……………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的实施。

| 项目名称 | 折扣率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2024年瑞安市地质灾害监测预警实验点建设项目 | % |  |

注：

## 1.本项目采用所有设备单价统一折扣率报价，按实结算，最终结算价格=综合单价最高限价×统一折扣率×实际使用数量，且最终结算金额不得超过本项目预算金额。

## 2.投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于本项目投入使用的服务、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、以及项目验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等完成本项目所需的全部费用。投标报价不得为选择性报价和附有条件的报价。

3.折扣率保留二位小数（第三位四舍五入）。（例如11.11%）

4.▲折扣率高于100%（不含）或低于等于0%或未填写的，作无效标处理。

5.此表不得自行增减内容。

6.▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

投标人全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

二、报价明细表

项目编号： ZJXY2024065                                   [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 制造商名称 | 数量 | 综合单价最高限价（元） | 折扣率 | 合同单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压电式雨量计 |  |  |  | 1 | 9500.00 |  |  |  |  |
| 2 | 翻斗式雨量计 |  |  |  | 1 | 6650.00 |  |  |  |  |
| 3 | 管式含水率（含水率/倾角/加速度） |  |  |  | 1 | 11590.00 |  |  |  |  |
| 4 | GNSS（位移/倾角/加速度） |  |  |  | 1 | 18050.00 |  |  |  |  |
| 5 | 裂缝计（裂缝计/倾角/加速度） |  |  |  | 1 | 8265.00 |  |  |  |  |
| 6 | 倾角加速度计 |  |  |  | 1 | 7220.00 |  |  |  |  |
| 7 | 泥位计 |  |  |  | 1 | 15485.00 |  |  |  |  |
| 8 | 报警器（当地/远程语音控制播报） |  |  |  | 1 | 9690.00 |  |  |  |  |
| 9 | 高清视频 |  |  |  | 1 | 32490.00 |  |  |  |  |
| 10 | 围栏+标识牌 |  |  |  | 1 | 1710.00 |  |  |  |  |
| 11 | 地笼+标识牌 |  |  |  | 1 | 855.00 |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价折扣率应与“开标一览表”中的折扣率相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

投标人全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

# 第七部分 实质性响应条款及无效标条款

- 实质性条款

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料；

- 《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 《投标函》；

- 《开标一览表》；

- 以联合体形式投标的，提供联合协议；

- 设备配置清单表；

投标人必须对以上内容作出实质性响应，否则视作无效投标，如上述实质性条款有所遗漏，以招标文件中标识“▲”为准。若评标委员会认为其他有关技术及商务部分存在重大负偏离，将可能做无效投标处理。

- 无效标条款

- 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

- 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

- 若投标文件为授权代表签署的而未提供有效的法定代表人授权书的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

- 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

- 折扣率高于100%（不含）或低于等于0%或未填写的；

- 未在报价时限内提交最后报价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 投标人提供虚假材料投标的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 投标人仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，投标无效；

- 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

如上述无效标条款有所遗漏，以招标文件中表述为准。

其他附表：

附表1：

政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与            （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现          投标人之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

投标人全称：                  （盖公章）

投标人代表签名：

日期：        年       月      日

附表2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表4：

政府采购履约验收书（参考模板）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物、服务（或政府采购工程）进行了验收，验收情况如下：

| 一、验收方案 |
| --- |
| （一）项目基本情况 |
| 采购人名称 |  | 供应商名称 |  |
| 项目名称 |  | 合同编号 |  |
| 合同签订时间 |  | 合同规定验收时间 |  |
| 项目类型 | □货物/□服务 | 合同金额 |  |
| （二）验收方式与方法 |
| 验收组织方式 | □自行组织/□委托代理 | 代理机构名称 |  |
| 验收方式 | □一般验收程序/□简易验收程序 | 选择简易验收理由 |  |
| 验收方法 | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 | 选择非一次性验收理由 |  |
| 大型或复杂项目 | □是/□否 | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |
|  | 参与验收检测机构名称 |  |  | 参与验收供应商名称 |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 | □是/□否 | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |
|  | 参与验收服务对象 |  |  | 使用单位名称 |  |
| （三）验收人员组成 |
| 验收小组总人数 |  | 专业技术人员人数 |  | 实际使用人人数（如有） |  | 其他验收人员数量 |  |
| 验收人员姓名 | 工作单位 | 职 称（专业） | 联系方式 | 备注 |
| （四）验收主要指标和标准 |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 单价 | 金 额 |
| 二、验收情况 |
| 分期情况 | 共分 期，此为第 期验收 | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |
| 第三方参考情况说明 | 评价对象 | 评价结果 | 理由 | 签字 |
|  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |
|  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |
|  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |
|  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格□不合格 |  |
|  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |
|  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  | 售后服务承诺 | □合 格□不合格 |  |
|  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格□不合格 |  |
| 服务类验收内容及结果 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |
|  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |
|  | 人员、设备配备情况 | □合 格 □不合格 |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |
|  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |
| 三、验收结论 |
| 存在问题和改进意见 |  |
| 验收小组 意见 | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |

注：

- 该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。

- 采购人按照合同规定的技术、服务、安全标准，组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收报告应当包括每一项技术、服务、安全标准履约情况。

- 向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。