乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市2020年水利工程视频监控建设及运维服务 招标编号：CG202004A10 采 购 人：乐清市水利局 联 系 人：徐先生 联系电话：0577-61561650 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 二○二○年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*、” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市2020年水利工程视频监控建设及运维服务公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，乐清市公共资源交易中心受乐清市水利局委托，就下列项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：CG202004A10

二、采购组织类型：政府集中采购

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐清市2020年水利工程视频监控建设及运维服务 | 1 | 批 | ¥579.63万元 | 具体内容见招标文件。 |

四、投标供应商资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格；

2、投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、投标供应商须具有为本项目整体运行、维护的自有管道光纤资源；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5、本项目拒绝联合体参与投标；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

五、招标文件获取方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台；

3、方式：潜在供应商自公告发布之日起至投标截止时间前通过账号登陆政采云平台获取招标文件，具体如下：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标截止时间：2020年5月18日　上午9：30

七、投标地点：通过政采云平台在线投标（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。）

八、开标时间：2020年5月18日　上午9：30

九、开标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心

十、投标保证金：无

十一、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

十二、其他事项

1、本项目公告期限为公告发布之日次日起五个工作日。

2、供应商如对招标文件有异议的，应于规定的时间内以书面形式向采购代理机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上下载招标文件）或者招标公告期限届满之日（招标文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

6、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。

7、本项目质疑受理人员、联系方式：

采购人：万先生              联系电话：0577-62523011

采购代理机构：张女士        联系电话：0577-61882628

十二、联系方式：

采购人：乐清市水利局

联系人：徐先生

联系电话：0577-61561650

采购代理机构名称：乐清市公共资源交易中心

地点：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

联系人：王女士

联系电话：0577-61882629

传真：0577-61882627

同级政府采购监督部门：乐清市财政局

地址：乐清市城东街道伯乐东路501号

联系人：陈先生

联系电话：0577-57571330

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市2020年水利工程视频监控建设及运维服务 |
| 2 | 项目编号 | CG202004A10 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | ¥579.63万元 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市水利局 联系人：徐先生 联系电话：0577-61561650 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 1、符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格； 2、投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、投标供应商须具有为本项目整体运行、维护的自有管道光纤资源； 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5、本项目拒绝联合体参与投标； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2020年5月18日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：通过政采云平台在线投标（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2020年5月18日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心 |
| 27 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 31 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 招标文件质疑时间 | 应在规定的时间内以书面形式加盖公章传真至采购代理机构，逾期采购代理机构可不予受理及答复。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 招标代理费用 | 0元 |
| 38 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购内容

本次项目采购内容主要包括：

1、新建176个高清视频监控点位、新建11个分监控中心及配套的前端设备、传输线路、存储设备、服务器设备、风光互补发电系统等采购、安装、调试、验收、平台接入及五年运维服务等。

2、提供对已建设的乐清市水利标准化视频监控、防汛会商视频监控、淡溪水库视频监控、三山水闸视频监控等系统接入温州市水利视频监控平台服务及提供防汛会商视频监控系统五年运维服务。

3、新建点位清单

| 序号 | 区域 | 工程名称 | 所处位置 | 工程类型 | 摄像机类型 | 补光灯 | 无线传输 | 需要发电系统 | 杆件 | 定制支架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大荆 | 浦湾塘 | 浦湾塘拐弯处，北纬28.37997，东经121.172376 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 2 |  | 盛家塘 | 盛家塘2500米处，北纬28.377658，东经121.177321 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 3 |  |  | 盛家塘平台，北纬28.385865，东经121.180556 | 海塘 | 球机 | 是 | 是 |  | 4米杆 | 是 |
| 4 |  | 大荆溪 | 下宅垟村王宅垟路桥头，北纬28.412863，东经121.159479 | 堤防 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 肖包周村东风路桥头，北纬28.407291，东经121.159902 | 堤防 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 肖包周村车站后溪边，北纬28.405069，东经121.157660 | 堤防 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 7 |  |  | 荆东村中学路桥边，北纬28.411045，东经121.156049 | 堤防 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 荆东村环城东路溪边，北纬28.413330，东经121.157369 | 堤防 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 上坦村国道桥边，北纬28.392961，东经121.150686 | 堤防 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 10 |  | 蔗湖村防洪堤 | 大荆镇蔗湖村防洪堤 | 堤防 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 11 |  | 下屿坦村水文站 | 仙溪镇下屿坦村，水文站 | 水文站 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 12 |  | 西滩水文站 | 智仁乡西滩村，水文站 | 水文站 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 13 |  | 荆山水闸 | 久防村水闸内，北纬28.400972，东经121.148902 | 水闸 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 14 |  |  | 久防村水闸外，北纬28.400142，东经121.148647 | 水闸 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 久防村水闸启闭机房，北纬28.400586，东经121.148976 | 水闸 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 下泥岙塘 | 下泥岙塘水闸边，北纬28.373434，东经121.174451 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 | 是 |
| 17 |  | 水旁边塘 | 水旁边塘小水闸旁，北纬28.383292，东经121.172279 | 海塘 | 球机 | 是 | 是 |  | 3米杆 | 是 |
| 18 |  |  | 中花坦村桥头，北纬28.391348，东经121.165613 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 19 |  | 大横浦塘 | 大横浦高速下，北纬28.390887，东经121.181169 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 20 |  | 海头台头塘 | 北纬28.393036，东经121.195572 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 21 |  |  | 北纬28.394888，东经121.200097 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 22 |  | 台头灰罗头塘 | 台头灰罗头，北纬28.391536，东经121.199049 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 | 是 |
| 23 |  |  | 灰罗头水闸，北纬28.385561，东经121.203719 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 24 |  | 定头塘 | 北纬28.378916 东经121.197733 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 25 |  | 跃进塘 | 北纬28.374589 东经121.203532 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 26 |  | 桐阳山塘 | 北纬28.435989，东经121.186911 | 山塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 27 |  | 大坑山塘 | 北纬28.478766，东经121.179380 | 山塘 | 球机 | 是 | 是 |  | 3米杆 | 是 |
| 28 |  | 下六坪山塘 | 北纬28.481244，东经121.081585 | 山塘 | 球机 | 是 | 是 |  |  | 是 |
| 29 |  | 寺前山塘 | 北纬28.501010，东经121.095010 | 山塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 30 |  | 大利门下山塘 | 北纬28.385722，东经121.112837 | 山塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 31 |  | 凤凰山山塘 | 北纬28.482841，东经121.132816 | 山塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 32 |  | 前山脚山塘 | 北纬28.414230° 东经121.179200° | 山塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 33 |  | 大台门山塘 | 北纬28.508169° 东经121.135680° | 山塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 34 |  | 许坑山塘 | 北纬28.456200° 东经121.093250° | 山塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 35 |  | 大岙山塘 | 北纬28.435862° 东经121.132917° | 山塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 36 |  | 陈家山山塘 | 北纬28.485724，东经121.141376 | 山塘 | 球机 | 是 | 是 |  | 3米杆 | 是 |
| 37 |  | 李宅基山塘 | 北纬28.438920，东经121.150915 | 山塘 | 球机 | 是 | 是 | 是 |  | 是 |
| 38 |  | 里湖山塘 | 北纬28.427419，东经121.194320 | 山塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 39 |  | 福溪发电站 |  | 电站 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 40 |  | 福溪水库 |  | 水库 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | 水库 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 42 | 雁荡 | 白溪防洪堤 | 雁荡上黄村溪边，北纬28.357190，东经121.150577 | 堤防 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 43 |  |  |  | 堤防 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 堤防 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 45 |  | 合作塘 | 北纬28.345106，东经121.154749 | 海塘 | 球机 | 是 | 是 |  | 3米杆 | 是 |
| 46 |  |  | 北纬28.34862，东经121.156189 | 海塘 | 球机 | 是 | 是 |  | 3米杆 | 是 |
| 47 |  | 朴头塘 | 北纬28.313808，东经121.13428 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 48 |  |  | 北纬28.318599，东经121.142649 | 堤防 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 49 |  | 跳头塘 | 北纬28.348954，东经121.163413 | 堤防 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 | 是 |
| 50 |  |  | 跳头塘小水闸，北纬28.352822，东经121.171669 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 51 |  | 西门岛塘 | 南岙山公交站牌旁，北纬28.345158，东经121.173024 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 52 |  |  | 南岙山交叉口，北纬28.339058，东经121.170156 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 53 |  |  | 保四塘500米处，北纬28.325364，东经121.181604 | 海塘 | 球机 | 是 | 是 |  | 3米杆 | 是 |
| 54 |  |  | 保四塘路口水闸处，北纬28.322372，东经121.187355 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 55 |  |  | 北纬28.32259，东经121.193503 | 海塘 | 球机 | 是 | 是 | 是 | 4米杆 | 是 |
| 56 |  |  | 西门村塘，北纬28.326894，东经121.19778 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 57 |  |  | 北纬28.335266，东经121.201133 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 58 |  |  | 北纬28.345613，东经121.194565 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 59 |  | 白沙岛塘 | 白沙岛塘进口处，北纬28.353195，东经121.195242 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 60 |  |  | 北纬28.348181，东经121.2001 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 61 |  |  | 北纬28.350985，东经121.206956 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 62 |  |  | 北纬28.358026，东经121.205805 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 63 |  |  | 北纬28.361363，东经121.20256 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 64 |  | 选坑上山塘 | 北纬28.371650，东经121.138639 | 山塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 65 |  | 山西坑山塘 | 北纬28.341000° 东经121.098000° | 山塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 66 | 清江 | 芙蓉溪 | 后垟村芙川路溪边，北纬28.305385，东经121.020276 | 堤防 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 67 |  |  | 山外村溪边，北纬28.299483，东经121.037890 | 堤防 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 68 |  | 本觉寺水库 | 芙蓉镇良园村，北纬28.296025，东经120.981214 | 水库 | 球机 | 是 | 是 |  | 4米杆 | 是 |
| 69 |  | 长石岭水库 | 北纬28.326288，东经120.975194 | 水库 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 70 |  | 清阳塘 | 清阳塘南塘小水闸边，北纬28.254892，东经121.126002 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 71 |  |  | 清阳塘清江段1900米，北纬28.269569，东经121.117217 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 72 |  |  | 清阳塘清江段1000米处，北纬28.276502，东经121.11464 | 海塘 | 球机 | 是 | 是 |  | 3米杆 | 是 |
| 73 |  | 三马塘 | 三马塘中点，北纬28.224254，东经121.123787 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 74 |  |  | 三马塘起点，北纬28.233541，东经121.125555 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 75 |  | 镇浦塘 | 镇浦闸，北纬28.238327，东经121.128216 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 76 |  | 小横床塘 | 小横床东横塘、小横床塘、小横床北面塘 | 海塘 | 球机 | 是 | 是 |  | 3米杆 | 是 |
| 77 |  | 清江南岸塘 | 北纬28.278632，东经121.102855 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 78 |  |  | 北纬28.277442，东经121.092311 | 堤防 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 79 |  |  | 北纬28.278012，东经121.085652 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 80 |  |  | 北纬28.27987，东经121.077206 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 81 |  |  | 北纬28.284585，东经121.0684 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 82 |  | 前面塘 | 北纬28.286449，东经121.074249 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 83 |  | 里塘麻糍塘 | 北纬28.286272，东经121.080893 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 84 |  |  | 北纬28.283454，东经121.08473 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 85 |  |  | 北纬28.284339，东经121.095796 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 86 |  | 清江北岸塘 | 大桥边，北纬28.286115，东经121.10455 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 87 |  |  | 清江北岸塘2，北纬28.286024，东经121.111118 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 88 |  |  | 北纬28.289404，东经121.12151 | 海塘 | 球机 | 是 | 是 | 是 | 3米杆 | 是 |
| 89 |  | 富岩头塘 | 北纬28.296358，东经121.127556 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 90 |  | 清江东塘 | 北纬28.306351，东经121.130966 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 | 是 |
| 91 |  | 裕后塘新闸 | 闸前北纬28.285675，东经121.116032 | 水闸 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 | 是 |
| 92 |  |  | 闸后北纬28.285368，东经121.115742 | 水闸 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 93 |  |  | 启闭机房北纬28.285545，东经121.115870 | 水闸 | 枪机 |  |  |  |  | 是 |
| 94 |  | 茶塘山塘 | 北纬28.317884，东经121.061820 | 山塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 95 |  | 后隆山塘 | 北纬28.307620，东经120.988430 | 山塘 | 球机 | 是 | 是 |  |  |  |
| 96 |  | 东岙山塘 | 北纬28.330594，东经121.054138 | 山塘 | 球机 | 是 | 是 | 是 |  | 是 |
| 97 |  | 上岙山塘 | 北纬28.275570° 东经120.942680° | 山塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 98 |  | 坑底山塘 | 北纬28.269260° 东经120.971170° | 山塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 99 | 虹桥 | 樟布岙水库 | 北纬28.193016，东经120.930624 | 水库 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 100 |  | 蒲岐塘 | 友谊塘沙场旁，北纬28.162283，东经121.066428 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 101 |  |  | 应急水闸，北纬28.15945，东经121.070075 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 | 是 |
| 102 |  |  | 应急闸内，北纬28.159861，东经121.070632 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 | 是 |
| 103 |  |  | 霞堡长胜塘，北纬28.153748，东经121.061813 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 | 是 |
| 104 |  |  | 镇安塘殿旁，北纬28.142279，东经121.045528 | 海塘 | 球机 | 是 | 是 |  | 4米杆 | 是 |
| 105 |  |  | 镇安塘小水闸，北纬28.145508，东经121.053629 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 106 |  |  | 镇安塘尾，北纬28.150886，东经121.056412 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 | 是 |
| 107 |  | 沙港头闸 | 闸后北纬28.176369，东经121.093254 | 水闸 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 | 是 |
| 108 |  |  | 闸前北纬28.176759，东经121.09419 | 水闸 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 | 是 |
| 109 |  |  | 启闭机房 | 水闸 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | 龙潭村龙潭山塘 | 北纬28.260931，东经121.003008 | 山塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 111 |  | 里一山塘 | 北纬28.196236，东经121.076640 | 山塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 112 |  | 茱苔岭山塘 | 北纬28.222010，东经120.927650 | 山塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 113 |  | 柏岩山塘 | 北纬28.211876，东经120.931414 | 山塘 | 球机 | 是 | 是 |  |  | 是 |
| 114 |  | 乌岩坑山塘 | 北纬28.196090° 东经121.069260° | 山塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 115 |  | 四都溪 | 淡溪镇孙家垟村，水文站 | 堤防 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 116 | 乐成 | 胜利南塘 | 胜利塘转弯处，北纬28.091034，东经121.00677 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 | 是 |
| 117 |  | 胜利北塘 | 胜利北塘平台，北纬28.118746，东经121.033612 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 118 |  |  |  | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 119 |  | 胜利北塘北直堤 | 北直堤600米处，北纬28.138783，东经121.035819 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 120 |  | 乐海塘 | 乐海塘终点，北纬28.036415，东经121.002893 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 121 |  |  | 和谐闸左侧，北纬28.043716，东经121.011071 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 122 |  |  | 火箭闸北侧，北纬28.052643，东经121.010701 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 123 |  |  | 利民水闸，北纬28.061053，东经121.010204 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 124 |  |  | 利民闸北侧平台，北纬28.0686，东经121.010011 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 125 |  |  | 利群水闸，北纬28.077349，东经121.011656 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 126 |  | 火箭水闸 | 闸内 | 水闸 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 127 |  |  | 闸外 | 水闸 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 128 |  |  | 启闭机房 | 水闸 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 129 |  | 白龙港南闸 | 闸内 | 水闸 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 130 |  |  | 闸外 | 水闸 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 131 |  | 城东闸 | 启闭机房 | 水闸 | 枪机 |  |  |  | 4米杆 |  |
| 132 |  | 城东闸 | 闸外 | 水闸 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 133 |  | 白龙港水闸 | 启闭机房 | 水闸 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 134 |  | 白龙港泵站 | 北纬28.123010，东经121.039116 | 泵站 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 135 |  |  | 北纬28.123010，东经121.039116 | 泵站 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 136 |  | 十八玍水库 | 乐成街道十八玍村，北纬28.147242，东经120.945807 | 水库 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 137 |  | 仰根水库 | 乐成街道杨根村，北纬28.159880，东经120.936424 | 水库 | 球机 | 是 | 是 |  |  | 是 |
| 138 |  | 上云门山塘 | 北纬28.081615，东经120.974251 | 山塘 | 球机 | 是 | 是 |  | 4米杆 | 是 |
| 139 |  | 大坑口山塘 | 北纬28.141001，东经120.986977 | 山塘 | 球机 | 是 | 是 |  |  | 是 |
| 140 |  | 大水坑山塘 | 北纬28.081630° 东经120.987130° | 山塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 141 | 柳市 | 瓯江口海塘 | 温州大桥废船码头，北纬28.016532，东经120.785749 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 142 |  |  | 琯头至柳市水闸桥边，北纬28.01548，东经120.786834 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 143 |  |  | 琯头塘中点，北纬28.01194，东经120.788116 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 144 |  |  | 芝湾村路口，北纬27.999391，东经120.794743 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 145 |  |  | 馆头至柳市船厂拐弯处，北纬27.989423，东经120.817246 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 146 |  |  | 浙江港航屋顶，北纬27.988248，东经120.824993 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 147 |  |  | 电厂出口三岔口，北纬27.99653，东经120.842805 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 148 |  |  | 上垟田村口，北纬27.999079，东经120.868546 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 149 |  |  | 中国海事码头，北纬27.998211，东经120.886733 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 150 |  |  | 吊机码头，北纬27.997205，东经120.892884 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 151 |  |  | 沿江Y678线52号电力杆，北纬27.996401，东经120.897697 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 152 |  |  | 联亨驾校外，北纬27.994629，东经120.905324 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 153 |  |  | 马道头村路口，北纬27.992745，东经120.914386 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 154 |  | 岐头塘 | 岐头塘小水闸，北纬27.995052，东经120.969761 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 155 |  |  | 岐头塘尾，北纬27.999999，东经120.97467 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 156 |  | 白石水库 | 启闭机房 | 水库 | 枪机 |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  | 闸门 | 水库 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 158 |  | 钟前三级站 |  | 电站 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 159 |  | 龙山脚水库 | 白石街道下马岭村，北纬28.114838，东经120.847748 | 水库 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 160 |  | 钟前水库 | 白石街道东坑村溢洪道，北纬28.119925，东经120.861518 | 水库 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 161 |  |  | 白石街道东坑村启闭机房 | 水库 | 枪机 |  |  |  |  | 是 |
| 162 |  |  | 白石街道东坑村左坝肩，北纬28.122366，东经120.860391 | 水库 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 163 |  |  | 白石街道东坑村右坝肩，北纬28.120840，东经120.861002 | 水库 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 164 |  |  | 白石街道东坑村泄洪洞，北纬28.120725，东经120.863020 | 水库 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 165 |  |  | 白石街道东坑村泄洪道下游 | 水库 | 球机 | 是 |  |  |  |  |
| 166 |  | 坭垟山塘 | 北纬28.147417° 东经120.870785° | 山塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 167 |  | 翁垟塘 | 北纬28.005114，东经120.979914 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  |  | 是 |
| 168 |  |  | 东方新闸，北纬28.010744，东经120.982341 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 169 |  |  | 大门大桥旁，北纬28.013878，东经120.987687 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 170 |  |  | 永兴塘小水闸，北纬28.021018，东经120.991872 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 171 |  |  | 乐海塘与翁垟塘交界处，北纬28.035582，东经120.998109 | 海塘 | 球机 | 是 |  |  | 3米杆 | 是 |
| 172 |  | 卢谷山山塘 | 北纬28.015350，东经120.802010 | 山塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 173 |  | 岙底村龙潭坑山塘 | 北纬28.080157，东经120.891681 | 山塘 | 球机 | 是 | 是 | 是 | 3米杆 | 是 |
| 174 |  | 乐东山塘 | 北纬28.108123，东经120.817434 | 山塘 | 球机 | 是 | 是 |  |  | 是 |
| 175 |  | 下安山塘 | 北纬28.042320° 东经120.804880° | 山塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |
| 176 |  | 牛头颈山塘 | 北纬28.101077° 东经120.895803° | 山塘 | 球机 | 是 |  |  | 4米杆 |  |

三、具体采购内容清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | HG7163(16核2.4GHz)×1/32GB DDR4/600GB SAS*2（RAID 1）/SAS_HBA/1GbE*2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 内存2*16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘 可选支持12块前置3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 支持1个M.2插槽 支持1个TF插槽 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC | 2台 |
| 2 | 分监控中心控制电脑 | 主机：i7处理器/8G内存/1TB硬盘/2G独显，带19.5英寸显示器、键盘和鼠标，投标时必须提供所投产品的节能认证证书（电脑主机、液晶显示器均须提供） | 11台 |
| 3 | 磁盘阵列 | 机架式，4U36盘位 配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，配置冗余金牌电源，支持双系统； 支持接入1T/2T/3T/4T/5T/6T/8T/10T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 支持接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 支持提供RAID0、1、2、3、4、5、6、7、10、50，60、JBOD、VRAID、RAID Erasing Code、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 支持接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 支持根据数据对象的重要性（例如：配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传； 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级 支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载 可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设 | 1台 |
| 4 | 企业级硬盘 | 6T,7200RPM,3.5寸,SATA | 28块 |
| 5 | 监控级硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 23张 |
| 6 | 高清高速智能球机摄像机 | 400万像素星光级8寸红外网络高清高速智能球机 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸, 内置GPU芯片 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm 支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取； 摄像机宽动态范围不小于120dB 红外距离不小于500米, 可抓拍距设备100米处的人脸，可抓拍距设备500米处的人体及车辆 支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，报警信息可在OSD上叠加 设备具备偏移自动校正功能。设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，水平和垂直角度方向均可以自动恢复到偏移前的位置 支持通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片 支持通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG Smart图像增强: 透雾，强光抑制，电子防抖，Smart IR 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌 | 168套 |
| 7 | 低照度筒型摄像机 | 400万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 像元尺寸不小于2.9um×2.9um 内置GPU芯片，最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx 宽动态能力不小于120dB。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于58dB。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms 支持五码流技术，主码流最高2688x1520@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流1920x1080@25fps，第四码流704x576@25fps，第五码流704x576@25fps 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约85% 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。 需支持IP67防尘防水。 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换 支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞 | 8套 |
| 8 | 视频联网网关模块 | 支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力，用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。 | 1套 |
| 9 | 4G硬盘录像机 | 4G NVR-全网通 电信：4G（FDD-LTE B1/B3,TD-LTE B41）3G（CDMA 1x&EVDO 800） 联通：4G（FDD-LTE B1/B3,TD-LTE B41）3G（WCDMA 850/900/1900/2100） 移动：4G（TD-LTE B38/B39/B40/B41）3G（TD-SCDMA B34/B39） 硬件规格： 1U 315小机箱/3米天线/外置UIM卡插槽 1个HDMI，1个VGA，HDMI+VGA组内同源 1盘位，可满配6T硬盘 1个千兆网口+4个100M网口 2个USB2.0接口 报警IO：4进1出 软件性能： 带宽：40M接入/80M转发 4路H.265、H.264混合接入解码 最大支持4×1080P解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 23台 |
| 10 | 网络箱 | 1.尺寸：650mm×450mm×210mm，采用不锈钢304材质，乳白色喷塑处理，箱体厚度要求不小于1.2mm，机箱防护等级不低于IP54，箱体和配件采用防锈材质或防锈处理，5年内不得出现锈蚀或明显老化现象； 2.进线孔采用密封处理，底部进线，配进缆夹头、压缆配件、熔纤盘等，采取风扇散热； 3.机箱内部布局合理、模块化清晰，强电部分要进行区域绝缘隔离；所有机箱内部设备都需要安装固定，不得松散摆放； 4.设备连接均要配置专业的接插件，设计目标是保证安全可靠的同时要求施工高效、质量可靠、维修方便； 5.立杆上挂机箱的，要求箱外没有多余线缆，机箱和立杆统一接地； | 176只 |
| 11 | 金属立杆3米 | 3米，含横挑、基础笼及接地系统及施工费 1.立杆、基础符合DB33/T 502—2004，每根立杆根据现场实际环境定制； 2.定制立杆，杆件采用Q235优质钢，采用高热镀锌处理，高度不小于3米，主杆口径不小于120mm，厚度不小于4mm；横臂根据现场环境定制； 3.立杆应有较高强度抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐，安装好之后整体强度能防御12级以上台风、8级以上地震； 4.杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质；立杆安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽； 5.立杆底部用螺栓与基础固定，电源线和光缆从立杆底部进入，立杆杆的上部横臂设有设备安装位置，立杆的中上部预留网络箱出线口，具备良好的防护功能； 6.没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼，所配钢筋符合国标及受风要求。其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定； | 64根 |
| 12 | 金属立杆4米 | 4米，含横挑、基础笼及接地系统及施工费 1.立杆采用八角Q235优质钢采用高热镀锌处理，高度4米，主杆下口径250mm，上口径220mm，厚度6mm；横臂细端口径90mm，粗端口径120mm，厚度4mm，横臂长度根据现场环境定制； 2.立杆应有较高强度抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐，安装好之后整体强度能防御12级以上台风、8级以上地震； 3.杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质；立杆安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽； 4.立杆底部用螺栓与基础固定，电源线和光缆从立杆底部进入，在杆的上部设有摄像机安装横杆，杆的中下部有网络及电源设备箱，具备良好的防护、散热功能； 5.没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼，所配钢筋符合国标及受风要求。其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定； 6.施工点位属于改建更新的，原前端设备、立杆基础应予以拆除； 7.杆件具备高低位挑杆安装法兰基座，低位法兰基座位置高度约2.5米，方便后续加装其他监控设备。 | 47根 |
| 13 | 定制支架 | 含托盘及抱箍等配件，根据实际环境横挑0.5米或1米 | 118套 |
| 14 | 补光灯 | 16颗原装进口大功率（暖光）LED常亮灯； 三车道环境补光灯，最佳补光距离16m～25m；最大功率30W 具有1路RS485接口、1路频闪输入接口、1路爆闪输入接口、1路同步输出接口 补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设 支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式 频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节 支持在频率≥250HZ或占空比≥39%时进行自我保护，自动熄灭 支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设 支持通过同步输出端口级联 可远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 电源电压在AC80V~264V范围内变化时，设备能正常工作 工作环境-40℃~85℃ 防护等级IP66 可外配光栅可有效减少周边光污染 | 168套 |
| 15 | 电源保护器 | 具备电源、数据接口防雷、漏电保护等功能，可自动实现重合闸，相关设备要求采用国内外知名品牌 | 176只 |
| 16 | 光网设备 | ONU光网络单元，2个10/100M自适应以太网RJ45接口，1个PON口 | 176只 |
| 17 | 监控显示屏 | 65寸液晶电视机，2+32G存储，纤薄全面屏，全金属一体背板，全时待机唤醒，投标时必须提供所投产品的节能认证证书 | 11台 |
| 18 | 风力发电机 | 水平轴风力发电机 额定功率：300W 输出电压:12V/24V/48V 叶片直径：1.16米 启动风速：2.5米/秒 切入风速：3米/秒 最大安全风速：25米/秒 叶片材质：玻璃尼龙纤维复合材料 轮毂结构：采用镶嵌式结构，防止高风环境下叶片飞脱 机身全铝合金，SKF耐低温进口轴承，48mm钢管连接 | 5台 |
| 19 | 单晶太阳能板 | 转换率：17%以上 最大电压：36V 最大电流：6.94A 最大功率：250W/块 功能特性：利用太阳能转化成电能,并进行后端存储和前端设备供电 | 10片 |
| 20 | 风光互补控制器 | 蓄电池额定电压：12V/24V自动切换 风机输入功率：300W-600W 太阳能输入功率：400-800W 通讯方式：RS485 工作温度：-20℃~+55℃ 功能特性：LCD液晶显示系统工作数据，限压、限流充电方式，完善的系统保护功能，直流最大输出电流10A | 5台 |
| 21 | 工频逆变器 | 输入额定电压：24V 输入电压范围：21-32V 额定负载持续功率：300VA 工作温度-20℃~+50℃ 防护等级：IP30 功能特性：完全隔离型逆变技术，采用先进的SPWM技术，纯正弦波输出，频率50Hz±0.2%,自损耗≤5W，最大效率≥89%，具有电子反接保护 | 5台 |
| 22 | 胶体蓄电池 | 高性能免维护风光互补专用胶体电池，12V，200AH/块 -20℃-60℃温度范围内使用，使用寿命5-7年 | 20节 |
| 23 | 电池地埋箱 | 防水地埋箱 400AH蓄电池地埋箱,防水,防腐蚀,电池恒温 | 10套 |
| 24 | 系统设备箱 | 集成配电箱 包含防雷保护系统，过压保护系统，断路保护系统，过流保护系统 含输出端稳压电源，系统电压输出：DC12V及DC24V 含整套系统电缆连接线，RVV及BVR电缆 箱体规格：550*900*200mm/1.2mm 功能特性：冷扎板户外挂杆箱，箱体内置风扇，自带散热功能 | 5套 |
| 25 | 线路材料及施工 | 含线路施工中的立杆、钢丝绳、人工等 | 50千米 |
| 26 | 已建监控接入平台 | 淡溪水库、三山水闸等，每套里包含1台32路硬盘录像机（含硬盘）、1台显示器、辅材及调试 | 2套 |
| 27 | 设备安装调试 | 设备安装调试（含网线、电源线、PVC管等布线施工及辅材） | 176套 |
| 28 | 链路接入及运维 | 前端监控点专网链路（5年） | 153条 |
| 29 | 4G无线接入流量使用 | 无线传输监控点位4G流量使用（5年） | 23点 |
| 30 | 监控中心链路接入 | 11个监控中心100M（福溪水库、白石水库、钟前水库、大荆流域所、雁荡流域所、清江流域所、虹桥流域所、乐成流域所、柳市流域所、南大街水利局、水电总站）（5年） | 11条 |
| 31 | 已建监控链路接入 | 淡溪水库、三山水闸等，100M（5年） | 2条 |
| 32 | 防汛会商视频监控运维 | 水利厅要求接入平台的防汛会商视频监控链路接入和运维（5年） | 33路 |
| 33 | 视频应用管理软件 | 500路视频监控授权 支持对用户、角色、组织、区域、人员、设备等基础资源进行管理调配； 支持最大用户10000个，支持同时在线500个用户； 支持用户权限根据组织、资源点进行权限配置； 支持GB28181-2011/2016协议上下级平台级联； 1、基于宽带网的图像远程监控、传输、存储、管理的新型机具开放性的平台。 2、需提供正版平台软件，需提供软件著作证明，不得存在软件知识产权问题。 3、平台服务模块需采用LINUX操作系统，数据库采用ORACLE，充分考虑整个系统运行的安全策略和机制，具有较强的容错能力和良好的恢复能力，主要设备均采用双机或镜像备份工作方式，保证系统稳定运行； 4、系统维护集中、简单，有效减少开销，减轻维护人员的负担，提高网管和决策的效率，从而能够最大程度地实现跨地区、跨部门视频监控资源的共享和互联互通互控。 5、采用层次化的设计思想，主体框架基于C/S体系构架。 6、平台设计单服务器接入能力达10000用户、媒体并发能力达400路并发，满足较高的容量和性能要求。平台架构需支持大容量前端设备接入、媒体转发、客户接入及中心录像存储，保证在大容量情况下的长期稳定运行； 7、平台具有良好的前端设备接入能力，支持采用国标28181、全球眼等国内开放性协议接入前端设备，采用全球眼协议可完成国内外各大厂家DVR、DVS及IPC等编解码设备的接入，包括海康、大华全系列设备，汉邦、景阳、藏愚、创世、竞天、鼎盛威等多个前端厂家的设备；采用国标28181接入设备，可完成海康，大华，宇视，立元，安讯士，景阳，藏愚，中电信发等国标设备接入。 8、符合ONVIF标准、GB28181等国家标准以及DB33地方标准的前端设备均可接入，平台各服务器内部通讯协议均采用国际标准的SIP、HTTP、XML协议；媒体传输协议采用RTP/RTCP、RTSP协议，具有良好的扩展性。软件的设计应采用分层的模块化结构，以达到设置修改灵活，扩充方便，适应业务的发展变化。软、硬件平台应具有良好的平滑扩展能力，能够方便地进行系统升级和更新，以适应各种不同业务的不断发展。 9、平台支持多域互联，支持多级业务管理，与第三方平台系统之间的通信接口通过开放系统互联标准和协议进行互联互通；以及与本地系统的可靠连接和数据共享，向业务部门及时提供所需资源和分析结果。可灵活定制。 10、平台具有良好的系统级联、备份、负荷分担能力，可轻松实现分布式部署、主备部署、按域部署等多种部署方式。可实现大容量，高安全等级的系统部署。 11、平台具有较强的综合业务能力，可满足各行业应用和特殊功能的扩展。可实现视频浏览、控制、录像、告警、联动等功能；同时可扩展出电子地图、短信声讯告警、GPS智能分析等多项业务。针对监管维护，可扩展为强大的网管系统、智能巡检系统等运营管理系统。 12、平台内置无线全球眼业务支撑服务模块，实现无线前端、无线终端的多种应用相结合。 13、可实现扁平化扩展架构，以核心平台为基础，多网元组合可实现高度灵活的扩展。 14、平台支持DB33/T 629-2011最新版本。支持平台保活和媒体流保活，具备推送目录且如实推送设备状态信息及变化信息，平台能区分并推送监控资源类型和监控目标区域的属性信息以及时钟同步功能。 15、平台搭建在视频专网上，能够整合符合国标28181标准的社会面各类视频监控资源，并能够将资源推送到公共安全视频图像共享平台，同时能与公安视频图像信息共享平台互联、互通。包括平台所需硬件以及软件配置，软件平台不受接入视频监控点位数量限制。 16.任意二个相邻联网单元之间的通信协议处理和抓发时延小于100ms。从用户端发起音视频请求到视音频解码还原显示的总延时小于5s。视音频编解码总时延小于500ms。目录树更新后到发起目录推送的时延小于300ms。产生准确的告警信号，告警误报率，低于1/1000。 | 1套 |

说明：（1）本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（2）本次采购，供应商以本清单为依据进行投标报价。本项目安装所需的线缆及安装辅材、附件采用包干方式，不论招标文件中是否列出、所列的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。

（3）立杆杆件应经有资质设计单位设计，出具设计施工图纸，并经采购人审核认可。

四、分项要求

1、项目建设要求

本次招标项目为乐清市2020年水利工程视频监控建设及运维服务，包括视频监控系统、分监控中心、风光发电系统、传输线路、存储设备、应用终端、机房和配套工程等所需设备材料和运维服务(含设备供货、安装、调试、检测、验收)，运维期限为项目竣工验收合格之日起5年（60个月），所有费用全部包含在项目投标价中，不另外追加费用。

本系统由前端监控点、分监控中心及中心平台三部分组成；前端点位含新建的分布在全市水库、屋顶山塘、水闸泵站、堤防海塘、农村水电站、在建水利工程等重要区域设置的176个监控点及已建设的标准化、防汛、淡溪水库、三山水闸等视频监控点位；11个分监控中心分别布置于福溪水库、白石水库、钟前水库、大荆流域所、雁荡流域所、清江流域所、虹桥流域所、乐成流域所、柳市流域所、南大街水利局、水电总站等办公所在地；中心平台有平台服务器、管理软件和存储服务器组成，放于设备机房内由中标供应商负责提供。

2、工程建设要求

2.1、前端设备：前端设备应能在恶劣工作环境（高温、高湿度、多尘等）下长期稳定运行。中标供应商在签订合同前需要对现场进一步勘查，了解需建设点位现状，并提出详细实施方案。

▲2.2、设备机房：中标供应商提供本项目后端设备安装所需机房，若针对本项目有网络架线、设备扩容等需求，由中标供应商解决，采购人不再另外增加费用支出。机房环境要求：机房的消防、安全、抗震、环保节能、防雷接地及电磁防护等各项要求全部符合国家标准，机房应有完备的消防保障、双电源保障等一整套保障体系。在电源保障方面由油机和UPS双重保护，确保机房设备供电正常；机房空调采用专业精密空调，确保机房温度恒定在设备工作的适宜温度；有集中的消控中心7*24小时监控。

2.3、传输系统：为保证项目工期，投标供应商需要详细描述自有管道、光缆资源分布情况、自有无线网络覆盖及对本项目的支撑情况。

▲2.4、平台接入：本项目所涉及的新建视频监控能通过视频专网连接到温州市水利视频监控平台，同时原水利已建的水利标准化视频监控、防汛会商视频监控、淡溪水库视频监控、三山水闸视频监控等系统通过改造接入温州市水利视频监控平台；所有平台接入遇有技术性问题或费用问题由中标供应商自行解决，所需费用包含在投标总价内。

2.5、施工要求

具体施工时应进行文明施工，及时清理施工垃圾，施工时设置交通导向标志(反光标志)、施工人员穿戴反光背心等。本项目总价中包含安全措施和一切风险责任费用，在工程供货、施工、安装、维护等过程中发生的安全问题均由中标供应商负责。

施工过程要严格按照有关规范，杆件、网络箱安装整齐，走线规范、布线整洁，标签标识规范、美观、完整。借杆及借墙点位线缆敷设时必须套相应的PVC管及PE软管，整体管线敷设符合规范要求并考虑整体美观。

2.6、运维要求

系统建设完成通过竣工验收后进入为期5年运维服务期和5年的软硬件产品质保期，5年运维服务期内运行维护包括前端设备维护、光网线路维护、系统监控与维护。中标供应商确保整体系统的正常运行和维护工作，建立详实可行运维方案、制度以及应急措施。5年运维服务期满，双方无异议，则续签运维服务合同，费用参照本次投标中标金额，后续运维服务费用按年度于运维服务期满后结算支付。

五、商务条款

1、质保期

1.1、除特殊注明外，所有设备质保期为5年（质保期自竣工验收合格之日起），运行维护服务期限为五年（自竣工验收合格之日起开始计算）。质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在8小时内不能修复，则提供同样备品供采购人使用，直至设备修复。

1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：

在合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金，履约保证金在最终验收合格14天内无息退还；合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同金额30%作为预付款，待项目验收后支付至290万元（具体金额根据财政拨款金额确定），剩余合同款在五年运维期内按年平均支付。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定。）

3、安装调试

3.1、送货安装地点：按采购人要求。

3.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

3.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、合同验收

4.1、中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

4.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

4.3、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。

5、完工期

▲在2020年7月15日前完成本项目设备安装和系统调试。中标供应商应提供详细的实施计划、工期，要求以月为单位列出可量化的实施进度，方便采购人监督。

6、项目监理

整个项目从点位勘查到竣工验收由第三方监理公司全程监理，在工程竣工验收之前出具详细的监理报告。

六、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采购预算为¥579.63万元，如果某个（些）供应商投标价超出采购预算的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、中标供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

12、本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

13、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

14、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |
| 3 | 投标供应商特定资格条件证明：投标供应商具有为本项目整体运行、维护的自有管道光纤资源情况说明 |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标设备数量、价格表（附件三） |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件四） |
| 5 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）（附件五） |
| 6 | 1、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，缺一不可）： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网已正式入库页面截图，加盖投标供应商公章）； （2）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 4、属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。 |
| 7 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件六） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件七），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 投标供应商业绩（附件九，如有则提供） |
| 12 | 技术支持与服务保障方案，针对本项目拟派人员名单（附件十四） |
| 13 | 整体实施方案包括满足本项目的光纤资源情况、机房情况、网络建设方案，项目实施计划及实施建议，针对本项目的具体实施、安装、验收标准等方面的说明和承诺等的详细描述 |
| 14 | 偏离表（附件十一） |
| 15 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十） |
| 16 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
| 17 | 相关所投产品的相关检测报告、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供） |
| 18 | 节能环保产品声明函（附件十二，如有则提供） |
| 19 | 节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| 20 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。） |
| 21 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 22 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、调试、检验、检测验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

g.运维费

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）供应商所投产品属于政府强制采购节能产品，投标时未提供相关产品的认证证书的；（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间为30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

## 1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在合同签订后向采购人提供合同总价5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。

4.2、履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在最终验收合格14天内无息退还。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2、投标供应商享受小微企业价格折扣应具备的条件

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网已正式入库页面截图，加盖供应商公章）；

（2）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为               （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

1、乐清市财政局转发温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（乐财采监〔2020〕96号）

2、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分       合同格式（参考格式）

编号  ：

甲方：乐清市水利局（采购人）

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供相关产品及伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购内容

1、新建176个高清视频监控点位、新建11个分监控中心及配套的前端设备、传输线路、存储设备、服务器设备、风光互补发电系统等采购、安装、调试、验收、平台接入及五年运维服务等。

2、提供对已建设的乐清市水利标准化视频监控、防汛会商视频监控、淡溪水库视频监控、三山水闸视频监控等系统接入温州市水利视频监控平台服务及提供防汛会商视频监控系统五年运维服务。

3、采购商品清单及合同价格

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

在2020年7月15日前完成本项目设备安装和系统调试。

第六条：验收

本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市级政府采购项目履约验收管理暂行办法》的通知》（温财采〔2016〕597号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

乙方在合同签订后向甲方提供合同总金额5%的履约保证金；

第九条：货款的支付

在合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金，履约保证金在最终验收合格14天内无息退还；合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同金额30%作为预付款，待项目验收后支付至290万元（具体金额根据财政拨款金额确定），剩余合同款在五年运维期内按年平均支付。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定。）

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延完工，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能完成，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同附件

1、招标文件与招标补充文件；

2、投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与乐清市2020年水利工程视频监控建设及运维服务投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |
| 投标供应商（盖章）： |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目名称：                                              招标编号：

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市2020年水利工程视频监控建设及运维服务 | 大写： 小写： |

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总价。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标设备数量、价格表

（价格单位：元）

| 产品名称 | 品牌、型号 | 产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） | 含 |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、检测验收等费用） | 含 |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 | 含 |
| 税金 | 含 |
| 其他相关费用 | 含 |
| 合计总价 |  |

说明：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

2、此表的合计总价应与 “开标一览表”投标价相一致。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、表格可以延续。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

附件五

产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

三、商务技术文件格式

附件六

投  标  函

乐清市水利局

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按招标文件规定的时间完成安装调试工作。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

法定代表人授权书

乐清市水利局

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件九

投标供应商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

附件十

产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十一

偏离表

| 商务偏离 |
| --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件十二

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十三

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十四

（一）针对本项目拟派实施人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表人员有相关资格证书的应随表提交相关资格证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（二）针对本项目投入售后服务人员一览表

| 姓名 | 主要负责工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、本表人员有相关资格证书的应随表提交相关资格证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分   30分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二）、商务、技术综合评分 70分

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商评价 | 根据供应商综合情况由评委进行打分，0-3分。 | 3分 |
|  |  | 根据投标供应商2015年以来承接过类似（视频监控）已验收通过的项目业绩，每具有一个业绩得1分，本项最高5分。（合同签订方名称须与本次投标供应商名称一致否则不得分；投标文件中提供相关的材料，同一个项目必须具有合同及已通过验收的证明材料，否则不得分。） | 5分 |
| 2 | 技术支持与服务保障 | 根据投标供应商提供详细的主要产品备品备件清单数量及备品备件情况进行打分，0-2分。 | 2分 |
|  |  | 根据售后服务方案、故障响应修复时间、保障措施及产品质保期承诺等情况由评委进行打分，可行性高4-6分，基本可行2-4分，可行性差0-2分。 | 6分 |
|  |  | 根据本项目投入技术支持及服务保障人员配备及其职称、资格证书和工作经验等情况由评委进行打分，0-3分。 | 3分 |
| 3 | 系统建设 | 1、根据光纤资源是否满足本项目的情况，特别是接入端光纤建设情况（提供现有光纤资源列表）进行打分，满足的5分，基本满足的3分，满足性差的1分。 2、供应商提供自主运营且已投入使用的4G移动通信网络得5分，采用第三方服务的得1分。能覆盖本项目中全部无线接入点位得3分，否则得1分。（提相关证明材料，否则不得分。） 3、用于本项目视频存储和网络汇聚机房在乐清当地的得2分，否则不得分；用于本项目的机房等保等级评为3级的3分，低于三级的1分。要求提供相关证明材料，否则不得分。 4、根据投标文件中满足本项目要求的网络建设方案，提供网络拓扑结构和各网络层级链路带宽等参数进行打分，方案可行性高的3分，基本可行的2分，可行性差的1分。 5、根据项目实施计划、工期的合理性及实施建议进行打分（要求以周为单位列出可量化的实施进度，方便采购人监督），可行性高的4分，基本可行的2分，可行性差的1分。 6、针对本项目的具体实施、安装、验收等作业标准方面的说明和承诺：0-3分。 7、根据对已建设的乐清市水利标准化视频监控、防汛会商视频监控、淡溪水库视频监控、三山水闸视频监控等系统接入温州市水利视频监控平台的对接方案进行打分，可行性高的4分，基本可行的2分，可行性差的1分。 | 0-32分 |
| 4 | 设备选型情况 | 根据主要设备（摄像机、视频存储）制造商是否具有质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系证书进行打分，每具有一项在有效期内的认证证书得1分，最高4分。 | 4分 |
|  |  | 根据所投摄像机产品技术参数与招标文件的响应程度进行打分，0-5分。 | 5分 |
|  |  | 根据所投存储设备技术参数与招标文件的响应程度进行打分，0-3分。 | 3分 |
|  |  | 根据所投视频应用管理软件技术参数与招标文件的响应程度进行打分，0-3分。 | 3分 |
|  |  | 根据供应商所投其他产品技术参数与招标文件的响应程度进行打分，0-2分。 | 2分 |
| 5 | 节能环保 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分。 说明：投标文件中必须提供附件十二《节能环保产品声明函》、附件十三《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 | 2分 |

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。