苍 南 县 政 府 采 购 公 开 招 标 文 件 项目名称：钱库镇山下垃圾填埋场渗滤液处理设备维修保养项目 采 购 人：苍南县钱库镇人民政府 代理机构：浙江浦银工程咨询集团有限公司 联 系 人：张先生 联系电话：0577-68899515 备案机构：苍南县政府采购监督管理办公室 2024年4月

目 录

公开招标公告	1

投标通知(邀请)书	5

第一部分   项目简介	10

第二部分   采购内容及技术要求	10

第三部分   供应商须知	11

第四部分   合同格式（参考）	23

第五部分    投标文件格式	28

第六部分   评标办法	45

注：采购文件中标记“▲”为实质性条款，不允许负偏离，否则做无效投标处理。其他有关的条款及要求以加粗、加下划线或符号★的形式强调的是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

钱库镇山下垃圾填埋场渗滤液处理设备维修保养项目公开招标公告

项目概况

钱库镇山下垃圾填埋场渗滤液处理设备维修保养项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年5月13日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2024066

项目名称：苍南县钱库镇山下垃圾填埋场场渗滤液处理设备维修养护项目项目

预算金额（元）：491768

最高限价（元）：491768

采购需求：

标项名称: 苍南县钱库镇山下垃圾填埋场场渗滤液处理设备维修养护项目 
    数量: 不限  
    预算金额（元）: 491768 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件规定 
    备注：

合同履约期限：标项 1，30日历天内完成供货并维修养护完成

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2024年05月13日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年05月13日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年05月13日 09:30

开标地点（网址）：苍南县公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1）在线投标响应（电子投标）说明
1.1本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）（不接受现场递交的纸质投标文件），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。
“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见“政采云平台（www.zcygov.cn）-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标”；在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。
1.2为确保网上操作合法、有效和安全，政采云规定投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；
1.3投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的《电子加密投标文件》上传递交至“政采云平台”并在开标时在“政采云平台”进行CA数字证书解密参与投标。投标截止时间以后上传的投标文件将被“政采云平台”拒收。
1.4投标供应商在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以人工递交或（顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”1份至代理公司，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目、投标单位并加盖公章。详细操作见“投标通知(邀请)书”。
1.5通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商有递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回，放弃投标。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。
1.6其他内容详见采购文件,当政采云系统中预算金额/最高限价与采购文件不一致时，以采购文件为准。
2）本项目属于货物采购项目,中小企业划分标准所属行业为工业。
3）本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见招标文件第三部分供应商须知。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县钱库镇人民政府

地    址：苍南县钱库镇文卫路65号

传    真：

项目联系人（询问）：金先生

项目联系方式（询问）：0577-68859515

质疑联系人：金先生

质疑联系方式：15888258855

2.采购代理机构信息

名    称：浙江浦银工程咨询集团有限公司

地    址：苍南县灵溪镇上江小区25幢3单元201室

传    真：

项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式（询问）：15258099438

质疑联系人：陈健宇

质疑联系方式：15258099438

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：苍南县政府采购监督管理办公室

地    址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传    真：0577-64685825

联 系 人：陈先生

监督投诉电话：0577-64685825

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投标通知(邀请)书

浙江浦银工程咨询集团有限公司对钱库镇山下垃圾填埋场渗滤液处理设备维修保养项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时线上参加投标。

| 项目名称 | 钱库镇山下垃圾填埋场渗滤液处理设备维修保养项目 |
| --- | --- |
| 采购编号 | CNDL2024066 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 最高限价 | 见招标公告（供应商报价超出最高限价的，该供应商按无效标处理。） |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 确定中标供应商办法 | 综合评分法 |
| 项目属性 | 货物类，核心产品为：DTRO膜片。 |
| 采购标的所属行业 | 工业 |
| 是否专门面向中小企业采购 | 专门面向中小企业采购项目（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业） |
| 分包 | （1）本项目不允许转包 （2）本项目不允许分包 |
| 投标文件有效期 | 90日历天（自投标文件递交截止日起计算） |
| 投标保证金 | 按照《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号文件规定，投标人无需缴纳投标保证金。 |
| 投标文件递交地址与投标平台 | 政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 投标文件递交截止时间与开标时间 | 见招标公告 |
| 投标开标地点 | 1、代理机构于苍南县公共资源交易中心（苍南县灵溪镇春晖路公投大厦）进行开评标活动；2、投标人通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间止，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标）； |
| 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成，必须分开编制。 |
| 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”和申领“CA数字证书”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 投标文件的签章 | ☑电子签章（招标文件里要求盖公章和投标代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，供应商需将投标文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。 |
| 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括《电子加密投标文件》和《备份投标文件》，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）《电子加密投标文件》是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）《备份投标文件》是指与《电子加密投标文件》同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 投标文件份数 | （1）《电子加密投标文件》：1份，在线上传递交，未按要求递交做无效投标处理。 （2）《备份投标文件》：1份，不作为强制性递交要求，供应商自行决定是否线下递交。 |
| 投标文件的上传和递交 | （1）《电子加密投标文件》的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将《电子加密投标文件》成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.《电子加密投标文件》成功上传递交后，供应商可看到接收回执。 （2）《备份投标文件》的密封包装、递交： a.投标供应商在“政采云平台”完成《电子加密投标文件》的上传递交后，还可以人工递交或（顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以U盘存储的《备份投标文件》（1份）至代理公司。其中人工递交的可以在投标截止时间前一天递交至代理公司地点工作人员“张先生”处或在投标截止时间前15分钟开始递交至苍南县公共资源交易中心2楼评标区门口交给代理公司工作人员“张先生”；采取邮寄递交的要求《备份投标文件》密封包装后（顺丰邮寄形式）于投标截止时间前1天邮寄送达、数量1份（收件地址：苍南县灵溪镇上江小区25幢3单元201室，“张先生”收，电话15258099438，座机0577-68899515，邮编325800），采取邮寄形式的投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，避免逾期递交。 b.《备份投标文件》应当密封包装，并在包装上标注投标项目、投标单位并加盖公章。没有密封包装并加盖公章的或者投标截止时间以后送达的《备份投标文件》将不予接收； c.通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密投标文件》已按时解密的，《备份投标文件》自动失效。 |
| 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出《电子加密投标文件》的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后按政采云规定时间内自行完成《电子加密投标文件》的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密投标文件》无法按时解密，投标供应商如递交了《备份投标文件》的，以《备份投标文件》为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将《备份投标文件》上传至《政采云平台》，上传成功后继续参与投标，《电子加密投标文件》自动失效），否则视为投标文件撤回，放弃投标。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 质疑时间及事项 | 供应商须在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项，逾期不递交的，视为放弃上述权利。 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表。鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。 供应商也可以书面形式壹式贰份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到“浙江政府采购网-下载专区-疑投诉模板”下载编制。 代理机构名称：浙江浦银工程咨询集团有限公司 机构地点：苍南县灵溪镇上江小区25栋3单元201室 联系人：张先生 联系电话：0577-68899515、15258099438 |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 本项目详细处理办法如下： （1）投标截止时间后、采购结果公告前发现投标供应商存在上述“被拒绝情形”的，按资格审查不通过对其递交的投标文件作无效标处理。 （2）采购结果公告后（合同签订前）发现中标（成交）供应商存在上述“被拒绝情形”的，按资格审查不通过取消其中标（成交）资格。 （3）“被拒绝情形”是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。 （4）查询工作由采购组织机构（采购人或采购代理机构）统一进行，并以书面形式留存备案。 |
| 小型、微型企业扶政策 | 本项目采购标的属于货物类采购项目，对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，本项目专门面向中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），大型企业不得参与。 注：投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）制造，否则不得参加本项目投标。（详见第六部分评审方法） |
| 其他政策说明 | 1、节能环保产品优先（强制）采购政策 （1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 （2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 2、首台（套）产品政策 贯彻落实首台（套）产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。（提供相应的证明材料） 3、中小企业信用融资 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 备注 | 1.如发现招标文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面提交《询问函》或《质疑函》反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 2.在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。 3.本招标文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |
| 特别说明 | 如遇“政采云平台”程序调整的，按调整后程序执行，供应商需自行关注平台公告，代理机构或采购人不再另行通知。 |

# 第一部分   项目简介

一、项目简介

浙江浦银工程咨询集团有限公司受苍南县钱库镇人民政府委托，以公开招标方式采购钱库镇山下垃圾填埋场渗滤液处理设备维修保养项目。

# 本次招标资金已经落实，我们热情欢迎有关公司（企业）线上参加投标。

# 第二部分   采购内容及技术要求

一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

4、本次采购，供应商所投标产品如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合国家强制认证规定的，但中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则按验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

5、本招标文件中涉及的金额均以人民币为单位计算。

- 采购内容及要求

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中设备维护、货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价应包括设备维修保养费、材料费、保管费、运费、安装调试费、培训、货物验收、税收、售后服务、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由投标单位支付的所有费用。

采购内容为垃圾填埋场渗滤液处理设备维修保养及膜片更换等，具体要求如下。

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级高压泵维护 | 1.更换3537柱塞泵油封，水封等阀组.对柱塞泵更换机油。 2.更换柱塞泵阀组和密封包。 3.检测水泵性能。 | 1套 | 原装品牌为CAT |
| 2 | 二级高压泵维护 | 1.更换3537柱塞泵油封，水封等阀组.对柱塞泵更换机油。 2.更换柱塞泵阀组和密封包。 3.检测水泵性能。 | 1套 | 原装品牌为CAT |
| 3 | PCL程序控制 | 1.损坏断路器、变频器NB1-63-3P-D，模块等更换 2.触摸屏更新改造 3.自控程序制作及升级调整 | 1套 |  |
| 4 | 一二级DTRO膜片 | DOW-120 | 7524片 | 原装品牌为FLISTEC |
| 5 | 一二级DTRO膜柱导流盘 | DLP-120 | 3000个 | 原装品牌为FLISTEC |
| 6 | 一二级DTRO膜柱密封圈 | 48*2-120 | 12000个 | 原装品牌为FLISTEC |
| 7 | 一二级DTRO膜柱唇形圈 | DOW-9405-0682 | 60个 | 原装品牌为FLISTEC |
| 8 | 砂滤罐滤料 | 酸洗沙2-1，1-2，0.5-1 及罐内外清理清洗检测 | 0.8T |  |
| 9 | 电加热 | 6.5KW | 1个 |  |
| 10 | 仪器仪表维修保养 | 1.设备全部流量表、电导率，PH等电仪设备接口管道进行清理。 2.检查维护电仪设备，探头，放大器必要予以更换。 | 1项 |  |
| 11 | 安装辅材 | 设备检修所需的管阀件，紧固件，粘连剂，专用工具等 | 1批 |  |
| 12 | 现场设备维修 | 维修过程中损坏的材料 设备没法预判的专用件，老化设备等检修过程中必须更换的设备，满足现场设备正常运营所必须更换的设备 | 1项 | 供应商需自费现场踏勘后综合考虑报价 |
| 13 | 安装调试费 | 现场设备检修，检测，清洗，维护及改造完成后所需的人工、保险、食宿、差旅等 | 1项 |  |

三、商务条款

1、质保期

1.1. ▲所有产品提供不少于2年（验收合格后算起）的免费质保期；质量保证期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

1.2 供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.3 质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修，直至设备修复。

1.4 中标供应商在2年的免费质保期内提供免费的维护工作。

1.5、除非招标人另有要求，质保期内的所有服务均为免费服务；在质保期内，招标人提出的质量问题，中标人须在24小时内提供合理解决方案，若不能解决的，须提供同等产品替换。

2、培训计划

供应商须提供详细的培训计划，使采购人的具体使用、维护人员对系统能够达到熟练使用、简单维护维修的程度。

安装完成后每季度免费提供现场膜组件的性能维护。免费提供生化原因造成超滤产水通量不足的驻现场技术指导。

3、履约担保：

中标供应商须向采购人以银行转账/转账汇票/银行、保险公司出具的保函形式缴纳合同总价1%的履约保证金。

以银行转账/转账汇票的形式交纳履约保证金的退还：履约保证金待合同履行完毕后10个工作日内，予以全部退还。

4、付款方式：

供应商须提交合同总价1%的履约保证金（银行转账/银行、保险公司出具的保函形式），合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付40%预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。），经招标人按照中标清单验收合格后且采购人收到供应商开具的发票后7个工作日内支付剩余货款。

5、安装调试

5.1.安装地点：按采购单位要求。

5.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5.3.送货、安装过程中发生的一切费用及责任由中标供应商负责。

5.4.报价方应在报价文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

6、交货期：▲合同签订后30日历天内供货并维修养护完成。

交货安装地点：按采购人指定地点交货安装。

四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、基础施工、调试、检验、测试等工作，并在采购人的配合下通过验收；提供各种数据资料，直至通过验收；包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内维保及维修和质保期后终身维修。

6.售后服务的措施及承诺。

注意：除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中。

# 第三部分   供应商须知

# 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法条组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、本次采购采用资格文件、商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商资格文件及技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含投标报价，否则做无效投标处理。

5、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

6.1、对于本次采购，如多个供应商前来参与投标的产品为同一品牌，则取通过资格审查、符合性审查后评审最终得分最高的供应商获得中标人推荐资格；评审最终得分相同的，则取投标总价低的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

6.2、非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商均按无效供应商处理。

7.2、供应商法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系或是直系血亲关系的不同供应商不得同时参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商均按无效供应商处理。

7.3、电子交易平台运营机构（指政采云平台），以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目线上电子交易中投标、响应政府采购项目，否则所有关联供应商均按无效供应商处理。

7.4、除单一来源采购项目外，为本项目提供设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次项目采购活动，否则均按无效供应商处理。

7.5、供应商明知存在以上关联关系或情况却故意隐瞒继续参加本次采购活动的将根据相关法律法规追究其法律责任。

8、招标文件如允许联合体投标，以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商/供应商均按无效供应商处理。

9、本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

10、本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评标时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录对供应商进行信用甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，其投标文件（投标文件）按无效标处理。

11、供应商可以自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

12、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

# 二、供应商资格要求

按招标公告要求

# 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在政采云获取。

1.2招标文件约束力

▲供应商一旦获取了招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件内容及补充资料等组成，供应商需自行关注“浙江省政府采购网”和“政采云”查看投标截止时间前的补充资料等电子材料。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间三日前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

# 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标，不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》三个部分组成，须分别编制。

| 序号 | 投标文件组成内容 | 投标 格式 |
| --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |
| 1.1 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函 | 有 |
| 1.2 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） | 无 |
| 1.3 | 中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函 | 有 |
| 1.4 | 供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法定代表人身份证明。如为授权代表提供授权书及法定代表人身份证明；（法定代表人授权委托书格式见附件） | 有 |
| ▲备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |
| 二、《商务技术文件》组成内容 |
| 2.1 | 《商务技术文件》封面 | 有 |
| 2.2 | 《商务技术文件》目录（带页码，自拟） | 无 |
| 2.3 | 评分索引表（带页码，格式见附件也可自拟） | 有 |
| 2.4 | ▲投标函（格式见附件） | 有 |
| 2.5 | 投标供应商基本情况说明 | 有 |
| 2.6 | 投标人综合实力（体系认证情况） | 无 |
| 2.7 | 投标供应商业绩一览表 | 有 |
| 2.8 | 商务、技术偏离表 | 有 |
| 2.9 | 质保期承诺 | 无 |
| 2.10 | 供货及验收方案 | 无 |
| 2.11 | 产品质量保障措施 | 无 |
| 2.12 | 培训方案 | 无 |
| 2.13 | 维保方案 | 无 |
| 2.14 | 售后服务及保障措施 | 无 |
| 2.15 | 供应商认为需要提供的其它文件和资料（如有） | 无 |
| 三、《报价文件》组成内容 |
| 3.1 | 《报价文件》封面 | 有 |
| 3.2 | 《报价文件》目录（格式自拟） | 无 |
| 3.3 | ▲开标一览表 | 有 |
| 3.4 | ▲投标分项报价表 | 有 |
| 备注说明 |
| （1）上述内容本文件《第五部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）本文件《第五部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并按采购文件要求进行电子签章（电子公章），否则视为未提供。 （3）提供扫描件的相关证明材料必须加盖投标供应商电子公章，否则视为未提供。 （4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式编写目录及页码逐一按顺序组成电子投标文件。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、▲本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，按无效标处理。

4.2、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为完成本次设计方案所需的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.3、投标报价应包含以下费用：

包括货物及其附件的采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障等相关服务的全部费用。

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

6、投标

6.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，将供货（服务）、通过验收直至交付业主使用，达到使用要求及服务标准、后续技术服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

7、投标保证金：无

8、投标文件的有效期

8.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

8.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

8.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

# 9、投标文件的签署和份数：详见投标通知(邀请)书

# 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的上传及递交：详见投标通知(邀请)书

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传政采云系统。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应以电子邮件形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件递交截止时间前修改投标文件，按政采云系统要求操作。

3.2供应商在投标文件递交截止时间以后不得要求投标文件修改和撤回。

4、投标文件的递交

4.1、▲递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1.1、在投标文件递交截止时间之前上传。

4.1.2、已按要求在政采云申请获取采购文件的供应商。

# 六、开标和评标

1、开标

1.1采购机构按招标文件规定的时间、平台向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按规定的时间内自行进行投标文件解密，解密成功后代理机构开启投标文件，解密不成功的按“投标通知(邀请)书”执行，开始开评标会议。

1.2供应商投标代表必须准时在线参加会议，投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密的，造成的后果由供应商自行承担。

在线开评标进行时，供应商投标代表需自行关注平台提示信息，期间有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.3会议程序

1.3.1开评标大会由采购代理机构主持，投标文件递交截止时间到即为开评标开始；

1.3.2系统告知各参会代表本次采购活动的主持唱读人、记录人和监督人、投标供应商等，要求供应商投标代表提出其中是否有应当回避的人员和供应商；

1.3.3宣布评审期间的有关事项；

1.3.4线上开启各投标供应商的“电子投标文件”，对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。

1.3.5评审小组根据评审原则和评审办法，对各供应商的技术资信标进行评审打分。

1.3.6 公布技术资信标得分后，公布各投标供应商投标报价。

1.3.7 会议结束。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定预中标供应商，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定预中标供应商名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1.1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（1.2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其投标代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐预中标供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、▲供应商投标文件中付款方式、交货期、完工期出现负偏差的，按无效投标处理。

2.4、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.6、开标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.7、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.8、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、采购响应截止时间止，送达采购投标文件的供应商少于3家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级财政部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第六部分。

# 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标人。

2、中标通知书

2.1、开标结束后招标代理机构在浙江省政府采购网和温州市公共资源交易网苍南县分网上公示中标结果并发出中标通知书，公示期为七个工作日。

2.2、中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、在评审结束后经采购人确认并发出中标公示后，向采购人或代理单位领取成交通知书。在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同（可通过邮寄方式盖章后送达）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 虚假应标及拒签合同等的责任

中标（成交）供应商因虚假应标或其他原因被撤销中标资格或中标（成交）供应商主动放弃中标（成交）资格或在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同或拒交履约保证金者，以违约处理，由主管部门进行处理，本次采购代理服务费由原中标供应商支付承担。

5、招标代理服务费（采购代理服务费）

5.1中标供应商应向采购代理机构支付采购代理服务费9000元整(收费依据发改价格〔2015〕299号文件），服务费包含在报价中。

# 第四部分、合同格式（参考）

钱库镇山下垃圾填埋场渗滤液处理设备维修保养项目

项目名称：

合同编号：

甲   方：

乙  方：

签署日期：

项目名称：钱库镇山下垃圾填埋场渗滤液处理设备维修保养项目

甲方：苍南县钱库镇人民政府

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：合同清单及合同价格

乙方保证提供如下内容：        金额单位：人民币元

| 名称 | 规格和主要配置 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |

第二条：质量标准和要求

1.乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2.乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2.乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3.乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1.乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

第五条：供货期

交货时间及地点：合同签订后30日历天内供货并维修养护完成。

第六条：验收

1.本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市级政府采购项目履约验收管理暂行办法》的通知》（温财采〔2020〕6号）文件执行。

2.乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3.货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

4.在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

5.甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

中标供应商须向采购人以银行转账/转账汇票/银行、保险公司出具的保函形式缴纳合同总价1%的履约保证金。

以银行转账/转账汇票的形式交纳履约保证金的退还：履约保证金待合同履行完毕后10个工作日内，予以全部退还。

第九条：付款方式

供应商须提交合同总价1%的履约保证金（银行转账/银行、保险公司出具的保函形式），合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付40%预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。），经招标人按照中标清单验收合格后且采购人收到供应商开具的发票后7个工作日内支付剩余货款。

第十条：辅助服务

1. 乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

2. 乙方还应提供下列服务：

货物的安装、调试、启动监督及技术支持；辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 24 个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十三条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

- 甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

- 在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3. 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1. 乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2. 在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3. 如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2000元处理，如果超出合同规定期限10天应不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

- 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、梅雨、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3. 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1. 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货。

2. 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3. 乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚投标假资料谋求中标(成交)，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1. 如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2. 本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，双方法定代表人或授权代表签署并加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1. 招标文件与招标补充文件；

2. 投标文件；

3. 询标纪要和承诺书；

4. 中标(成交)通知书。

甲方(盖章)：                              乙方（盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

开户银行：                                开户银行：

开户名称：                                开户名称：

账号：                                     账号：

签约日期：                                 签约地点：

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。

# 第五部分    投标文件格式

附件一（一）

开标一览表

| 项目名称 | 钱库镇山下垃圾填埋场渗滤液处理设备维修保养项目 |
| --- | --- |
| 招标编号 | CNDL2024066 |
| 投标总价 （元人民币） | 大写： 元 小写： 元 |
| 备注 |  |

▲开标一览表中投标价为承包完成本项目货物及其附件的采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障等相关服务的全部费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件一（二）

投标分项报价表

项目名称：钱库镇山下垃圾填埋场渗滤液处理设备维修保养项目

招标编号：CNDL2024066

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌、产地 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |

注：1.不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。

3.本表格可以延续。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

（一）中小企业声明函（本项目属于货物采购项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加苍南县钱库镇人民政府的钱库镇山下垃圾填埋场渗滤液处理设备维修保养项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 一二级DTRO膜片 ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业或小型企业或微型企业）；

- 膜柱密封圈 ，属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业或小型企业或微型企业）；

- 膜柱导流盘 ，属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业或小型企业或微型企业）；

- 膜柱唇形圈 ，属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业或小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担提供虚假材料相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据；

（2）新成立企业应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。认为本企业属于小微企业的，可按照《办法》的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。无上一年度数据的新成立企业可不填报，但需在下划线空格中填写“无上一年度数据的新成立企业”，否则做无效声明函；

（3）中小企业划分标准文件：《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017)》的通知》文件，本项目所属行业以本页为准，不允许更改；

（4）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写。

（5）《中小企业声明函》中表述错误、不明确、矛盾的视为无效声明函。

# 国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017)》的通知

# 附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

（三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    项目名称    （项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

（四）监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

苍南县钱库镇人民政府：

我方参与（   项目名称  ）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的。

本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称(盖章)：

日 期：  年   月   日

附件四

# 法定代表人授权委托书

采购人名称：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名，身份证号）   系 （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托本单位 的  （投标代表姓名，身份证号、手机号码） 为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （采购项目名称，项目编号）  项目投标活动，全权处理本次投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                     （盖公章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：            年             月          日

法定代表人及授权代表身份证复印件或影印件粘贴处

附件五

投标函

采购人名称：

（供应商全称）        授权   （授权代表名称）（职务、职称）   为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填采购编号）   招标的有关活动，并对其进行投标。为此：

1、提供采购文件规定的全部投标文件，承诺全部真实有效，无虚假响应和虚假材料；

2、完全同意/响应采购文件的要求并保证遵守采购文件中的所有规定和收费约定。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如成交，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及有关采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方已自行通过“浙江政府采购网”详细审查全部采购文件（包括招标文件及补充、更正、澄清文件/公告等与本项目有关的一切电子资料）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：               电子邮箱：

邮编：               电    话：                 传真：                 。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

▲未按要求填写本页，做无效投标处理。

# 附件六

# 投标供应商情况声明

# 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）法定代表人姓名和职务

（3）总部地址：

传真/电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（7）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

# 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

# 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人或授权代表签字

签字日期

电子邮件

# 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件加盖投标人公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（如要求提供需提供扫描件加盖投标人公章）

# 附件七（一）

商务偏离表

招标项目：                                                    招标编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离 情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |  |

★注：（1）投标供应商根据《采购文件》-“第二部分采购内容及技术要求”内容如实填写上表内容；（2）“偏离情况说明”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”,偏离的需在备注写明偏离内容；（3）本表可自行延申。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 附件七（二）

技术偏离表

招标项目：                                                    招标编号：

|  | 序号 | 项目 | 招标 技术参数 | 投标 技术参数 | 偏离 情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 参 数 |  |  |  |  |  |  |

★注：（1）投标供应商根据《采购文件》-“第二部分采购内容及技术要求”内容如实填写上表内容；（2）“偏离情况说明”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”,偏离的需在备注写明偏离内容；（3）提供设备原厂商的技术资料、图片等信息扫描件并加盖投标人公章。（4）本表可自行延申。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

## 承担过的类似项目业绩

| 项目名称 | 地点 | 项目概况 | 合同签订时间 | 证明材料名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

上述证明材料中的单位名称与投标单位的名称必须一致，业主单位与委托方的名称也必须一致，单位发生合法变更的，需提供合法变更的材料。否则，业绩不予认可。

投标人：（盖章）

年	月	日

附件A

评标索引

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 | 自评分（客观分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 投标文件第几页 |  |
| 2 |  |  | …… |  |
| …… |  |  |  |  |

注：评标索引，供应商根据评审办法内容编制。

# 第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

# 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定货物的供货供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

# 二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

# 三、评标程序

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，开标程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布技术资信标得分，开启合格技术资信标的商务报价标。

第三步：评标委员会推荐一名技术资信标和商务报价标合计分值最高的供应商为中标侯选供应商，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权评标委员会根据评审报告直接确定一名中标供应商。

中标供应商被撤销中标资格或自行放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按有关规定重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

四、评标细则

（一）、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3、为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

（二）、技术资信综合评分70分

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 体系认证情况 | 投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一份得 2 分，最多得 6 分。（提供证书扫描件并加盖电子公章） | 0-6 |
|  | 业绩 | 投标人提供自2021年1月1日起至今的类似渗滤液处理设备采购或维修业绩(以合同签订时间为准)的，每提供一份得 1 分，最高得3分。 注：需提供合同扫描件并电子签章。 | 0-3 |
|  | 产品详细配置及技术参数 | 根据所投产品的技术参数，与招标文件要求符合性，除实质性的性能指标及技术参数外进行打分。完全满足采购文件要求的，得15分；如有负偏离或缺漏项的，每项扣1分，扣完为止。 说明：投标供应商在投标文件中必需提供设备原厂商的技术资料、图片等信息扫描件并加盖投标人公章，不能简单用“满足”或“正负偏离”等进行描述。 | 0-15 |
|  | 质保期 | 在招标文件免费质保期的基础上每增加六个月的得1分，最高得4分。 | 0-4 |
|  | 高压泵及仪器仪表维护方案 | 根据投标供应商提供的高压泵及仪器仪表维修养护方案由专家综合打分； | 0-5 |
|  | 技术性能生产制造供货方案 | 根据投标产品技术先进、功能实用情况综合打分； | 0-4 |
|  |  | 根据投标产品生产设备、制造工艺先进情况综合得分； | 0-4 |
|  |  | 根据生产过程控制、质量控制、供货组织等情况综合打分。 | 0-4 |
|  | 组织供货能力 | 针对本项目出具完整的组织供货方案、供货保障措施，条理是否清晰，方案是否合理进行打分。 | 0-5 |
|  | 产品质量保障措施 | 据供应商提供的针对本项目的产品质量保证措施是否详尽合理且可行的情况进行评议，包括产品安全性保证及措施、产品耗材质量保证等进行打分。 | 0-5 |
|  | 培训方案 | 根据投标人针对本项目提供操作培训和维护培训及提供其他形式培训的情况，具体至培训次数、方式、内容、地点、时间、准备资料、承诺达到的效果等综合评分进行打分。 | 0-5 |
|  | 维保方案 | 根据各投标人制定的日常维护保养方案的合理、可行性进行打分。 | 0-5 |
|  | 售后服务及保障措施 | 根据售后服务方案的技术支持、服务人员、服务响应及故障排除时间、应急响应措施、备品备件、售后服务承诺的等方面进行打分。 | 0-5 |

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评审小组推荐得分最高的供应商为预中标供应商，评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐，以上都相同的，则按照技术指标优劣顺序推荐为预中标供应商，采购人授权评审小组根据评审报告直接确定中标供应商，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、开评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由     （投标公司）负责人 （姓名）合法授权参加       项目（招标编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                 （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名:

年   月   日

（注：投标供应商应于投标文件解密完成后，将政府采购活动现场确认声明书签字扫描发送至代理机构邮箱：1043217481@qq.com。）