鹿城机关事务局厨房设备预算清单

| 项目 | 内 容 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一层厨房 |  |  |
|  | 洁具间 |  |  |
| 1A01 | 拖把沥干池 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，及专用水龙头。 规格：1200W×600D×1200H | 1 |  |
|  | 主食库 |  |  |
| 1A02 | 大米架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B不锈钢方管δ=1.0mm 50*50制作。 规格：1200W×500D×250H | 6 |  |
| 1A03 | 平板车 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，δ=1.2mm。 规格：900W×500D×900H(具体根据餐梯规格) | 4 |  |
|  | 副食库 |  |  |
| 1A04 | 四层平板架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，骨架δ=1.2mm,平板δ=1.0mm；配置φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。 规格：1200W×500D×1800H | 6 |  |
|  | 验货区 |  |  |
| 1A05 | 风幕机 说明：开门约1800mm，以设计图和实际测量为准。 | 1 |  |
| 1A06 | 灭蚊蝇灯连不锈钢架 说明：采用蚊蝇最喜爱的365nm光波诱蚊蝇灯，360角度散光，加之微温感应，通过光线引诱虫蝇，诱使虫蝇靠近灭蝇灯灯管，使昆虫接触灭蝇灯附近的高压电栅栏，将其电死或粘住，达到杀灭虫蝇的目的。 规格：550×190×470 | 1 |  |
| 1A07 | 电子磅秤 说明：采用高精度传感器和微电脑技术，称量准确。具有简易计数，双重过载保护，全段去皮，预去皮，运送保护点等功能。 规格：300KG | 1 |  |
|  | 粗加工 |  |  |
| 1B01 | 灭蚊蝇灯连不锈钢架 说明：采用蚊蝇最喜爱的365nm光波诱蚊蝇灯，360角度散光，加之微温感应，通过光线引诱虫蝇，诱使虫蝇靠近灭蝇灯灯管，使昆虫接触灭蝇灯附近的高压电栅栏，将其电死或粘住，达到杀灭虫蝇的目的。 规格：550×190×470 | 2 |  |
| 1B02 | 四层格栅货架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板折边制作，骨架δ=1.2mm, 栅板δ=1.0mm；φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。 规格：1200W×500D×1800H | 2 |  |
| 1B03 | 双层平板工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹不锈钢板制作，台面板厚度为1.5mm，下层板厚1.2mm，φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿配不锈钢可调式子弹脚，加强码用1.0mm不锈钢板。 规格：1800W×800D×800H | 1 |  |
| 1B04 | 大单星盆台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。 规格：1000W×750D×(800+150)H | 7 |  |
| 1B04a | 台式混水厨房龙头 说明：双孔双把装台面鹅颈龙头，配G1/2′进水接头，出水管中心距145mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。 | 7 |  |
| 1B04b | 软管 说明：不锈钢波纹管，螺冒不锈钢电镀，防爆耐压 | 14 |  |
| 1B04c | 弯杆排水阀 说明：黄铜镀镍曲柄去水，带排水阀和溢水头和溢水管，3-1/2′*2′*F1-1/2 | 7套 |  |
| 1B05 | 工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹不锈钢板制作，台面板厚度为1.2mm，φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿配不锈钢可调式子弹脚，加强码用1.0mm不锈钢板。 规格：800W×750D×(800+150)H | 3 |  |
|  | 切配区 |  |  |
| 1C01 | 灭蚊蝇灯连不锈钢架 说明：采用蚊蝇最喜爱的365nm光波诱蚊蝇灯，360角度散光，加之微温感应，通过光线引诱虫蝇，诱使虫蝇靠近灭蝇灯灯管，使昆虫接触灭蝇灯附近的高压电栅栏，将其电死或粘住，达到杀灭虫蝇的目的。 规格：550×190×470 | 2 |  |
| 1C02 | 四层格栅货架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板折边制作，骨架δ=1.2mm, 栅板δ=1.0mm；φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。 规格：1200W×500D×1800H | 2 |  |
| 1C03 | 大双星盆台 规格：1800W×750D×(800+150)H | 1 |  |
| 1C03a | 台式混水厨房龙头 说明：双孔双把装台面鹅颈龙头，配G1/2′进水接头，出水管中心距145mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。 | 2 |  |
| 1C03b | 软管 说明：不锈钢波纹管，螺冒不锈钢电镀，防爆耐压 | 4 |  |
| 1C03c | 弯杆排水阀 说明：黄铜镀镍曲柄去水，带排水阀和溢水头和溢水管，3-1/2′*2′*F1-1/2 | 2套 |  |
| 1C04 | 四门双温冰箱 说明：采用恩布拉克进口高效压缩机，43℃环境温度可正常运转；微电脑控制器，对柜温、化霜、风机等有精细化控制，一体发泡技术坚固耐用，铜管翅片式换热器效率高、耐用性好；机组可抽拉方便维修及更换；强制蒸发化霜水、柜内无排水保证厨房洁净；噪音低；强制风循环制冷高效节能；自闭门结构，降低热损耗操作方便。 冷藏温度：12℃～-6℃； 冷冻温度：-18℃～-10℃ 规格：1220W×750D×1960H | 2 |  |
| 1C06 | 双层平板工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹不锈钢板制作，台面板厚度为1.5mm，下层板厚1.2mm，φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿配不锈钢可调式子弹脚，加强码用1.0mm不锈钢板。 规格：1800W×800D×800H | 4 |  |
| 1C07 | 万能组合消毒柜 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，砧板消毒柜采用两辆推车设计，刀具消毒柜采用抽拉式设计，毛巾消毒柜移门带玻璃。 电压：220v 紫外线功率：17w 红外线功率：300w 消毒方式：紫外线加臭氧红外线 消毒刀数量：20把 消毒毛巾数量：24块 消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm） 规格：1200W×600D×1750H | 1 |  |
|  | 热厨区 |  |  |
| 1D01 | 灭蚊蝇灯连不锈钢架 说明：采用蚊蝇最喜爱的365nm光波诱蚊蝇灯，360角度散光，加之微温感应，通过光线引诱虫蝇，诱使虫蝇靠近灭蝇灯灯管，使昆虫接触灭蝇灯附近的高压电栅栏，将其电死或粘住，达到杀灭虫蝇的目的。 规格：550×190×470 | 2 |  |
| 1D02 | 单星盆台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。 规格：1000W×800D×(800+150)H | 1 |  |
| 1D02a | 台式混水厨房龙头 说明：双孔双把装台面鹅颈龙头，配G1/2′进水接头，出水管中心距145mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。 | 1 |  |
| 1D02b | 软管 说明：不锈钢波纹管，螺冒不锈钢电镀，防爆耐压 | 2 |  |
| 1D02c | 弯杆排水阀 说明：黄铜镀镍曲柄去水，带排水阀和溢水头和溢水管，3-1/2′*2′*F1-1/2 | 1套 |  |
| 1D03 | 双层平板工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹不锈钢板制作，台面板厚度为1.5mm，下层板厚1.2mm，φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿配不锈钢可调式子弹脚，加强码用1.0mm不锈钢板。 规格：2000W×1000D×800H | 2 |  |
| 1D04 | 双向移门调理台 规格：2000W×1000D×800H | 2 |  |
| 1D05 | 双头矮仔炉 说明： 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板板厚δ＝1.2,台面一次压制成型； 2、外旁板、门及后立板板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，炉膛10厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料； 3、配全预混式节能炉头，36V42W直流风机。 炉灶噪音在65分贝以下，热效率45%以上，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.002%以下； 4、燃气泄漏报警自动关闭,火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； 5、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； 尺寸：1400×700×500+720 | 1 |  |
| 1D06 | 调料平台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm；配置φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚（共5个，原有调料平台3个，调料水池1个） 规格：400W×1200D×(800+450)H | 1 |  |
| 1D07 | 双眼炒灶(天燃气) 规格：2000W×1200D×(800+450)H | 2 |  |
| 1D08 | 双眼大锅灶(天燃气) 电量：2*42W/1PH/220V； 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板板厚δ＝1.2,台面一次压制成型； 2、外旁板、门及后立板板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝2.0,台面20厚陶瓷纤维隔热棉,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料及50厚耐高温泥，炉膛内配稀土贵金属聚能网； 3、配全预混式节能炉头，36V42W直流风机。 炉灶噪音在65分贝以下，热效率45%以上，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.002%以下； 4、燃气泄漏报警自动关闭,火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； 5、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； 规格：2000W×1200D×(800+450)H | 2 |  |
| 1D09 | 脱排油烟罩 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，δ=1.2mm，配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 规格：12000×1300×500 | 15.6m2 |  |
| 1D09 a | 灶后不锈钢封板 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，δ=1.2mm。 规格：12000×1800×20 | 21.6m2 |  |
| 1D10 | 灭火系统（双泵） 说明：厨房设备灭火装置，固定安装于厨房等高湿热环境中，由灭火剂瓶组(钢瓶、虹吸管灭火剂)、联动阀、管路(灭火剂施放管路、冷却管路、燃气切断管路)、喷嘴(专用雾化喷嘴)、阀门(燃气关闭阀、液体单向阀和水流阀)、火灾探测部件(易熔金属感温器)、控制盘等组成的能自动探测并实施灭火的箱式灭火装置； 1.启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动; 2.工作环境温度：0℃～50℃; 3.感温器动作温度：183℃～232℃; 4.灭火剂持续喷射时间：≥10s; 5.灭火时间：≤9s; 6.冷却水喷洒时间：≥ 5min; 7.每套装置灭火剂容量：双瓶组20kg; 8.喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定(每套最多保护点： 9.储存方式及压力：外贮压式，7MPa; 10.减压阀最大工作压力：1.1MPa; 11.水流联动阀的最大工作压力：1MPa; 12. 燃气联动阀的最大工作压力：0.1 MPa; 13. 单向阀的最大工作压力：1.6 MPa; 14.灭火剂：厨房食用油专用灭火药剂; | 1 |  |
|  | 蒸煮区 |  |  |
| 1E01 | 淘米水池 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。 规格：1200W×800D×800H | 1 |  |
| 1E01a | 台式混水厨房龙头 说明：双孔双把装台面鹅颈龙头，配G1/2′进水接头，出水管中心距145mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。 | 1 |  |
| 1E01b | 软管 说明：不锈钢波纹管，螺冒不锈钢电镀，防爆耐压 | 2 |  |
| 1E01c | 弯杆排水阀 说明：黄铜镀镍曲柄去水，带排水阀和溢水头和溢水管，3-1/2′*2′*F1-1/2 | 1套 |  |
| 1E02 | 双向移门调理台 规格：2000W×1000D×800H | 1 |  |
| 1E03 | 三层立式米饭机(天燃气) 说明-：操作面板有炊饭时间表示灯、预约／现在时刻表示灯、时间设定／炊煮程度度数设定键、预约时间键、炊煮程度键、炊饭时间键、免淘米键·灯、模式灯计时器炊饭／粥·菜拌饭·白米饭、工序表示灯炊饭·焖饭·结束、数字显示部炊饭时间预约／现在时刻、(１／２／３)段切换键、预约灯、预约（开始／取消）键、模式切换键、炊饭（开始／取消）键、ＣＰＵ异常灯、异常回复键。 -标准附属品：/ -加工能力：7公斤×3层 -耗LPG：36.6KW(31,500kcal/h)连接口20A -电力：40W 电源：1P100V 50/60Hz -重量：195KG -规格：790W×690D×1300H | 3 |  |
| 1E03a | 立式米饭锅带盖 说明-：本产品为不粘锅，食品接触用金属材料及制品应符合GB4806.9-2016食品安全国家标准(砷<0.02mg/kg；镉<0.006 mg/kg；铅<0.02 mg/kg)，食品接触用涂料及涂层应符合GB4806.10-2016食品安全国家标准（高锰酸钾消耗量<1.5 mg/kg；重金属<1.2 mg/kg）。 | 12 |  |
| 1E05 | 豪华款24盘海鲜蒸柜(天然气) 产地/品牌：厂制品 说明：优质SUS304-2B不锈钢板制造，δ=1.5mm；全新内燃式环保耐火炉头及全不锈钢水胆结构，无风机设计，一按式电子点火，防干烧功能；设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，3段火力调节（三门1台，双开门1台）。燃烧噪音低于65分贝，热效率95%以上，一氧化碳排放<0.01%；水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管;额定压力: 2000Pa，入气口:DN20，入水口:DN15，排水口:DN40；燃气泄漏报警自动关闭。配不锈钢盘查4只。 电量：42W/1PH/220V； 规格：1200W×910D×1900H | 1 |  |
| 1E06 | 脱排油烟罩 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.2mm，配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 规格：8500×1300×500 | 11m2 |  |
| 1E07 | 灭蚊蝇灯连不锈钢架 说明：采用蚊蝇最喜爱的365nm光波诱蚊蝇灯，360角度散光，加之微温感应，通过光线引诱虫蝇，诱使虫蝇靠近灭蝇灯灯管，使昆虫接触灭蝇灯附近的高压电栅栏，将其电死或粘住，达到杀灭虫蝇的目的。 规格：550×190×470 | 1 |  |
| 1E09 | 三层送餐车 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹不锈钢板制作，δ=1.2mm。 规格：820W×550D×900H(具体根据餐梯规格) | 4 |  |
|  | 面点间 |  |  |
| 1F01 | 全自动豆浆机连底座 说明：桶身采用食品304不锈钢制作，具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。功率：5KW/220V 容量：50L. 规格：φ484×1170H | 1 |  |
| 1F02 | 四层格栅货架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板折边制作，骨架δ=1.2mm, 栅板δ=1.0mm；φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。 规格：1000W×500D×1800H | 1 |  |
| 1F03 | 工作台 规格：1000W×700D×(800+150)H | 1 |  |
| 1F04 | 台上绞切机 规格：445W×380D×410H | 1 |  |
| 1F06 | 单星盆台 规格：600W×700D×(800+150)H | 1 |  |
| 1F06a | 台式混水厨房龙头 说明：双孔双把装台面鹅颈龙头，配G1/2′进水接头，出水管中心距145mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。 | 1 |  |
| 1F06b | 软管 说明：不锈钢波纹管，螺冒不锈钢电镀，防爆耐压 | 2 |  |
| 1F06c | 弯杆排水阀 说明：黄铜镀镍曲柄去水，带排水阀和溢水头和溢水管，3-1/2′*2′*F1-1/2 | 1套 |  |
| 1F07 | 搅拌机 电量：1.5KW/220V； 规格：415W×530D×780H | 1 |  |
| 1F08 | 揉压面机 说明:压面厚度1~~32mm；压面宽度320mm 功率：1.5KW/380V； 规格：720W×830D×1045H | 1 |  |
| 1F09 | 双动双速和面机 电量：3KW380V； 说明：和面量20KG。 规格：920W×530D×935H | 1 |  |
| 1F10 | 木案面工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，50mm柳桉木台面；脚Φ50*50*1.2mm；横通40*40*1.2mm。 规格：1800W×800D×800H | 2 |  |
| 1F11 | 面粉车 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，δ=1.0mm。 规格：500W×500D×500H | 2 |  |
| 1F12 | 工作台柜 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.5mm、底板、层板δ=1.0mm；侧板、门面δ=1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 规格：1500W×800D×800H | 2 |  |
| 1F13 | 四门双温冰箱（直冷） 规格：1220W×750D×1960H | 1 |  |
| 1F14 | 大单星盆台 规格：1000W×750D×(800+150)H | 1 |  |
| 1F14a | 台式混水厨房龙头 说明：双孔双把装台面鹅颈龙头，配G1/2′进水接头，出水管中心距145mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。 | 1 |  |
| 1F14b | 软管 说明：不锈钢波纹管，螺冒不锈钢电镀，防爆耐压 | 2 |  |
| 1F14c | 弯杆排水阀 说明：黄铜镀镍曲柄去水，带排水阀和溢水头和溢水管，3-1/2′*2′*F1-1/2 | 1套 |  |
| 1F15 | 灭蚊蝇灯连不锈钢架 说明：采用蚊蝇最喜爱的365nm光波诱蚊蝇灯，360角度散光，加之微温感应，通过光线引诱虫蝇，诱使虫蝇靠近灭蝇灯灯管，使昆虫接触灭蝇灯附近的高压电栅栏，将其电死或粘住，达到杀灭虫蝇的目的。 规格：550×190×470 | 2 |  |
|  | 烘焙区 |  |  |
| 1F16 | 脱排油烟罩 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，δ=1.2mm，配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 规格：4000×1300×500 | 5.2m2 |  |
| 1F17 | 三层六盘烘箱(配烤盘6只） 说明：前面不锈钢板材，其它面铁喷漆。 功率：20.4KW/380V 每层内腔尺寸：985*670*240mm 温度范围：0~300℃ 规格：1225W×770D×1540H | 1 |  |
| 1F18 | 烘盘架车 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质δ=1.0mm不锈钢管制作。 规格：480W×610D×1400H | 1 |  |
| 1F19 | 双门醒发箱 型号：FX-20A型 说明：外壳不锈钢板制。 功率：2.7KW/1PH/220V 规格：990W×710D×1860H | 1 |  |
| 1F20 | 工作台柜 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.5mm、底板、层板δ=1.0mm；侧板、门面δ=1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 规格：1500W×800D×800H | 1 |  |
|  | 更衣室、二次更衣、冷菜间 |  |  |
| 1G01 | 挂式洗手星盆 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm。 规格：450W×400D×200H | 1 |  |
| 1G01a | 脚踏式开关及水龙头 说明：采用优质不锈钢板制作。 | 1 |  |
| 1G01b | 软管 说明：不锈钢波纹管，螺冒不锈钢电镀，防爆耐压 | 1 |  |
| 1G01c | 去水杯 说明：不锈钢材质 | 1 |  |
| 1G02 | 四门双温冰箱（直冷） 规格：1220W×750D×1960H | 1 |  |
| 1G03 | 平面冷藏雪柜（风冷） 规格：1800W×800D×800H | 1 |  |
| 1G04 | 工作台柜 规格：1800W×800D×800H | 1 |  |
| 1G06 | 紫外线消毒灯 说明：悬挂距地2米。 电量：40W/1PH/220V； | 2 |  |
| 1G07 | 双星盆台 规格：1500W×700D×(800+150)H | 1 |  |
| 1G07a | 脚踏式开关及水龙头 说明：采用优质不锈钢板制作。 | 2 |  |
| 1G07b | 软管 说明：不锈钢波纹管，螺冒不锈钢电镀，防爆耐压 | 2 |  |
| 1G07c | 弯杆排水阀 说明：黄铜镀镍曲柄去水，带排水阀和溢水头和溢水管，3-1/2′*2′*F1-1/2 | 2套 |  |
| 1G08 | 单头过滤器 | 1 |  |
|  | 消洗间 |  |  |
| 1H01 | 风幕机 说明：开门约1800mm，以设计图和实际测量为准。 | 1 |  |
| 1H02 | 灭蚊蝇灯连不锈钢架 说明：采用蚊蝇最喜爱的365nm光波诱蚊蝇灯，360角度散光，加之微温感应，通过光线引诱虫蝇，诱使虫蝇靠近灭蝇灯灯管，使昆虫接触灭蝇灯附近的高压电栅栏，将其电死或粘住，达到杀灭虫蝇的目的。 规格：550×190×470 | 2 |  |
| 1H03 | 浸泡池 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。 规格：1200W×800D×850H | 2 |  |
| 1H03a | 台式混水厨房龙头 说明：双孔双把装台面鹅颈龙头，配G1/2′进水接头，出水管中心距145mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。 | 2 |  |
| 1H03b | 软管 说明：不锈钢波纹管，螺冒不锈钢电镀，防爆耐压 | 4 |  |
| 1H03c | 弯杆排水阀 说明：黄铜镀镍曲柄去水，带排水阀和溢水头和溢水管，3-1/2′*2′*F1-1/2 | 4套 |  |
| 1H04 | 电加热自动带传式洗碗机（带热回收） 技术参数：(1) 自动带传送式洗碗机，两缸结构，具强力清洗，及双重漂洗功能，洗涤效果显著。 (2) 传送履带速度无极变速调节，传送速度：0.7-2.2米/分钟。 (3) 由入口区、主洗涤区，预漂洗区，最终漂洗区，烘干区和出口区6部分组成。 (4)入口区长度≥1100mm；起始端的操作高度为≤900mm；洗涤区长度≥900mm；双重漂洗（预漂洗、最终漂洗）区≤400mm；烘干区≥1100mm；出口区长度≥800mm；洗碗机总长度≥4300mm。 (5) 机器入口高度（可通过最大高度）≥400mm；传送履带宽度（可通过最大宽度）≥620mm。 (6) 机器额定功率≤45KW。 (7) 漂洗耗水量≤260升/小时。 (8) 配置热回收装置，回收机器热能，通过吸气通道，废气被吸到热交换器，经过热交换器的作用，提高进水温度，进而降低机器总体能耗，减少排放，改善环境。 (9) 机器洗涤区、漂洗区和烘干区的前后和顶部的盖板由厚度≥1.25mm的304不锈钢组成。 (10) 主洗区温度：55-70°C；漂洗温度：82-90°C；烘干区温度：55-60°C。 (11) 入口区配置控制按钮，能启动和暂停机器运行。 (12) 洗涤区洗臂数量：上4下4；并配置2个侧洗臂；水泵功率≥1.7KW；水箱容量≥290升。 (13) 预漂洗水泵功率≥0.5KW；最终漂洗水泵功率≥0.5KW，主洗泵功率≥1.7KW。 （14）、核心部件，包括LED显示器、控制主板、输出控制（总线）板、接触器、水位控制板、漂洗水泵、烘干风机、洗碗机履带、热交换器传送马达、电加热丝等为原装进口配件，提供进口报关单。 (15)配置最终漂洗区的旋流分离器，在机器运行中去除水缸中食物残渣，净化循环水，使循环水得到净化，改善洗涤效果。 (16)△主洗水箱：不小于900*900*1400mm（长宽高） 1、主洗缸一个，包含上5下4主洗臂及前后呈45°角侧洗臂，从而达到360°全覆 盖的洗涤效果，洗涤区与清洗区之间还需配置挡水帘，样品左右用玻璃板封盖，可以清楚看到主洗缸内部结构； 2、主洗缸配置一个主洗门，可上下滑动开启，主洗门内部和主洗缸的顶部和后背部均需加装双层隔热且内部填充有40mm隔热材料； 3、主洗缸配置轴流水泵，水泵呈竖直安装，水泵功率1.7kw，水箱容量≥110L，推荐品牌wonder； 4、水泵在机体中呈现垂直状态，保证机器在排水完成后没有积水等滞留污物； 5、主洗缸配置高品质Rica加热丝，配置浮球开关和热保护开关，防止加热丝因缺水 导致干烧； 6、主洗缸履带有效洗涤宽度不小于620mm，尽可能的提升洗涤数量和餐具容量率； 7、可现场注水，接通220V~电源后，主洗电机可运转，洗涤水从上下，前后洗臂喷出，可以有效地展现出洗碗机主洗缸的洗涤效果； 8、现场演示结束，立刻执行机器排水操作，最后检查主洗缸及水泵周边有无明显存水，从而确保设备在次日开机时主洗缸能有效减少滋生细菌情况发生。 功率：46.2KW 规格：4300W×1020D×2010H | 1 |  |
| 1H05 | 脱排油烟罩 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，δ=1.2mm，配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 规格：5000×1000×500 | 5m2 |  |
| 1H06 | 大单星盆台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。 规格：1000W×750D×(800+150)H | 2 |  |
| 1H06a | 台式混水厨房龙头 说明：双孔双把装台面鹅颈龙头，配G1/2′进水接头，出水管中心距145mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。 | 2 |  |
| 1H06b | 软管 说明：不锈钢波纹管，螺冒不锈钢电镀，防爆耐压 | 4 |  |
| 1H06c | 弯杆排水阀 说明：黄铜镀镍曲柄去水，带排水阀和溢水头和溢水管，3-1/2′*2′*F1-1/2 | 2套 |  |
| 1H07 | 双门热风消毒柜 规格：1310W×635D×1880H | 3 |  |
| 1H08 | 封闭式餐具保洁车 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹不锈钢板制作，δ=1.2mm。 规格：820W×700D×900H(具体根据餐梯规格) | 4 |  |
|  | 排烟系统（烹饪区及面点区） |  |  |
| 1J01 | 双层隔音中压风机厢 风量：35000~40000ｍ(/h； 全压：850Pa； 电量：18.5KW/380V。 | 1 |  |
| 1J02 | 阻尼减震支架 产地/品牌：厂制品； 说明：与风柜配套，200KG阻尼减震器4只。 | 1 |  |
| 1J03 | 油烟净化箱 处理风量：36000ｍ(/h； 1:CEP中国环保产品认证证书，ISO9001质量管理体系证书，18001职业健康安全管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，CE认证证书，电源检测报告（净化器投标品牌提供本品牌的电源检测报告），带有CNAS，MA,iacMRA盖章的EMC电磁兼容报告（含静电放点干扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌（冲击）抗扰度） 2:油烟净化设备由外壳，长度400mm的线性圆筒蜂窝电场，数字电源等组成。数字电源外接尺寸：190*54mm的数码显示屏，显示屏能够反映设备的工作电流和故障代码；数字电源线路板尺寸：230*160*100mm，高压包尺寸：200*150*120mm。设备具有断路保护功能，并提供检测机构出具的设备检测报告（含长度400mm的线性圆筒蜂窝电场，数字电源外接尺寸：190*54mm的数码显示屏，断路保护功能，门柱加门把锁结构）。 3：电场门采用门柱加门把锁结构，方便开关 4、处理油烟效果达不低于95% 电量：2.2KW/220V 规格：1560W×1400D×1590H | 1 |  |
| 1J04 | 防火阀 说明：熔点150℃ 规格：1200W×800D×200H | 1 |  |
| 1J05 | 变频器 说明：与低噪音离心排气风机厢功率配套. | 1台 |  |
|  | 排汽系统（蒸煮区及洗碗间） |  |  |
| 1K01 | 原有风机厢吊车、安装费 风量：30000~35000ｍ(/h； 全压：850Pa； 电量：15KW/380V。 | 1 |  |
| 1K02 | 阻尼减震支架 产地/品牌：厂制品； 说明：与风柜配套，200KG阻尼减震器4只。 | 1 |  |
| 1K03 | 变频器 说明：与低噪音离心排气风机厢功率配套. | 1台 |  |
|  | 二层厨房 |  |  |
|  | 二次更衣、备餐间 |  |  |
| 2A01 | 挂式洗手星盆 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm。 规格：450W×400D×200H | 1 |  |
| 2A01a | 脚踏式开关及水龙头 说明：采用优质不锈钢板制作。 | 1 |  |
| 2A01b | 软管 说明：不锈钢波纹管，螺冒不锈钢电镀，防爆耐压 | 1 |  |
| 2A01c | 去水杯 说明：不锈钢材质 | 1 |  |
| 2A02 | 送餐车 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹不锈钢板制作，δ=1.2mm。 规格：820W×450D×900H | 3 |  |
| 2A03 | 工作台柜 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.5mm、底板、层板δ=1.0mm；侧板、门面δ=1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 规格：1800W×600D×800+150H | 4 |  |
| 2A04 | 单星盆台 规格：600W×600D×(800+150)H | 1 |  |
| 2A04a | 脚踏式开关及水龙头 说明：采用优质不锈钢板制作。 | 1 |  |
| 2A04b | 软管 说明：不锈钢波纹管，螺冒不锈钢电镀，防爆耐压 | 1 |  |
| 2A04c | 弯杆排水阀 说明：黄铜镀镍曲柄去水，带排水阀和溢水头和溢水管，3-1/2′*2′*F1-1/2 | 1套 |  |
| 2A05 | 紫外线消毒灯 说明：悬挂距地2米。 电量：40W/1PH/220V； | 6 |  |
| 2A06 | 八斗保温台（带自动进水） 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质优质发纹不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，其它板厚1.0mm，φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿，配1/1″深度100份数盆8只，配不锈钢可调式子弹脚；电热恒温控制，220V/3KW 规格：1800W×1200D×800H | 6 |  |
| 2A07 | 四门保洁柜 产地/品牌：厂制品； 规格：1200W×500D×1800H | 2 |  |
| 2A08 | 玻璃门留样柜（风冷） 适用温度：-6℃～12℃； 规格：610W×750D×1960H | 1 |  |
|  | 餐厅设备 |  |  |
| 2A09 | 定制组合式餐具饭汤台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm、底板δ=1.0mm；侧板、门面δ=1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 规格：2400W×900D×800H | 2 |  |
| 2A10 | 风幕机 说明：开门约1500mm，以设计图和实际测量为准。 | 3 |  |
| 2A11 | 灭蚊蝇灯连不锈钢架 说明：采用蚊蝇最喜爱的365nm光波诱蚊蝇灯，360角度散光，加之微温感应，通过光线引诱虫蝇，诱使虫蝇靠近灭蝇灯灯管，使昆虫接触灭蝇灯附近的高压电栅栏，将其电死或粘住，达到杀灭虫蝇的目的。 规格：550×190×470 | 12 |  |
|  | 洁具间 |  |  |
| 2B01 | 拖把沥干池 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，及专用水龙头。 规格：1200W×600D×1200H | 1 |  |
|  | 库房 |  |  |
| 2B02 | 四层格栅货架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板折边制作，骨架δ=1.2mm, 栅板δ=1.0mm；φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。 规格：1200W×500D×1800H | 9 |  |
|  | 加工间 |  |  |
| 2B03 | 四门双温冰箱（直冷） 说明：采用恩布拉克进口高效压缩机，43℃环境温度可正常运转；微电脑控制器，对柜温、化霜、风机等有精细化控制，一体发泡技术坚固耐用，铜管翅片式换热器效率高、耐用性好；机组可抽拉方便维修及更换；强制蒸发化霜水、柜内无排水保证厨房洁净；噪音低；强制风循环制冷高效节能；自闭门结构，降低热损耗操作方便。 冷藏温度：12℃～-6℃； 冷冻温度：-18℃～-10℃ 规格：1220W×750D×1960H | 1 |  |
| 2B04 | 双层平板工作台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹不锈钢板制作，台面板厚度为1.5mm，下层板厚1.2mm，φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿配不锈钢可调式子弹脚，加强码用1.0mm不锈钢板。 规格：1800W×750D×800+150H | 1 |  |
| 2B05 | 大双星盆台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。 规格：1800W×750D×(800+150)H | 1 |  |
| 2B05a | 台式混水厨房龙头 说明：双孔双把装台面鹅颈龙头，配G1/2′进水接头，出水管中心距145mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。 | 2 |  |
| 2B05b | 软管 说明：不锈钢波纹管，螺冒不锈钢电镀，防爆耐压 | 4 |  |
| 2B05c | 弯杆排水阀 说明：黄铜镀镍曲柄去水，带排水阀和溢水头和溢水管，3-1/2′*2′*F1-1/2 | 2套 |  |
| 2B06 | 全自动沸腾式开水器连座台 电量：12KW/3PH/380V。 规格：590W×450D×1400H | 1 |  |
| 2B07 | 四层格栅货架 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板折边制作，骨架δ=1.2mm, 栅板δ=1.0mm；φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。 规格：1200W×500D×1800H | 2 |  |
| 2B08 | 双门热风消毒柜 规格：1310W×635D×1880H | 1 |  |
| 2B09 | 风幕机 说明：开门约1200mm，以设计图和实际测量为准。 | 1 |  |
| 2B10 | 灭蚊蝇灯连不锈钢架 说明：采用蚊蝇最喜爱的365nm光波诱蚊蝇灯，360角度散光，加之微温感应，通过光线引诱虫蝇，诱使虫蝇靠近灭蝇灯灯管，使昆虫接触灭蝇灯附近的高压电栅栏，将其电死或粘住，达到杀灭虫蝇的目的。 规格：550×190×470 | 1 |  |
|  | 风味间 |  |  |
| 2C01 | 脱排油烟罩 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，δ=1.2mm，配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 规格：5000×1000×500 | 5m2 |  |
| 2C01 a | 灶后不锈钢封板 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，δ=1.2mm。 规格：5000×1800×20 | 9m2 |  |
| 2C02 | 双星盆台 规格：1500W×750D×(800+150)H | 1 |  |
| 2C02a | 台式混水厨房龙头 说明：双孔双把装台面鹅颈龙头，配G1/2′进水接头，出水管中心距145mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。 | 2 |  |
| 2C02b | 软管 说明：不锈钢波纹管，螺冒不锈钢电镀，防爆耐压 | 4 |  |
| 2C02c | 弯杆排水阀 说明：黄铜镀镍曲柄去水，带排水阀和溢水头和溢水管，3-1/2′*2′*F1-1/2 | 2套 |  |
| 2C03 | 9头煮电磁面炉连柜座 说明：面板采用304厚1.2mm 不锈钢板，侧、前、后、靠背均采用厚1.0mm不锈钢板；板材为一次性折弯无焊接，微晶玻璃为5mm厚。防水防污垢；采用技术领先的德国"Infineon" IGBT；采用行业最先进的德国“英飞凌”数字信号处理器；国家专利线盘，火力更均匀，全密封机箱、防油污、水及虫侵蚀；采用自行研发的脚动式磁感开关，三重立体防辐射屏蔽设计；采用软启动技术，自动报警装置；*IPX6防护等级的多重安全保护,无作业，自动断电保护使用更安心。 功率：15KW/380V 规格：700W×800D×(800+150)H | 2 |  |
| 2C04 | 脱排油烟罩 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，δ=1.2mm，配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 规格：1800×1200×500 | 2.16m2 |  |
| 2C05 | 油炸炉 备选品牌：宝能；三麦；伊莱克斯 型号：BN-9型 电量：9KW/380V 规格：1000W×600D×870H | 1 |  |
| 2C06 | 炉台柜 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm (下衬10.0密度板减噪)；侧板、门面δ=1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 规格：360W×700D×(850+70)HH | 1 |  |
| 2C07 | 电热平扒炉连柜 功率：9KW/380V 规格：700W×700D×(850+70)H | 1 |  |
| 2C08 | 拼台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹不锈钢板制作，台面板厚度为1.5mm，φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿配不锈钢可调式子弹脚，加强码用1.0mm不锈钢板。 规格：500W×590D×(800+150)H | 1 |  |
| 2C09 | 电磁双头单尾小炒炉 说明：面板采用304厚1.2mm 不锈钢板，侧、前、后、靠背均采用厚1.0mm不锈钢板；板材为一次性折弯无焊接，微晶玻璃为5mm厚。防水防污垢；采用技术领先的德国"Infineon" IGBT；采用行业最先进的德国“英飞凌”数字信号处理器；国家专利线盘，火力更均匀，全密封机箱、防油污、水及虫侵蚀；采用自行研发的脚动式磁感开关，三重立体防辐射屏蔽设计；采用软启动技术，自动报警装置；*IPX6防护等级的多重安全保护,无作业，自动断电保护使用更安心；配铁架跟专用铁锅一个。 功率：12KW/380V 规格：1500W×850D×1200H | 1 |  |
| 2C10 | 平面冷藏雪柜（风冷） 说明：采用EMBRACO进口高效压缩机，43℃环境温度可正常运转；微电脑控制器，对柜温、化霜、风机等有精细化控制，一体发泡技术坚固耐用，铜管翅片式换热器效率高、耐用性好；机组可抽拉方便维修及更换；强制蒸发化霜水、柜内无排水保证厨房洁净；噪音低；强制风循环制冷高效节能；自闭门结构，降低热损耗操作方便。 适用温度：-6℃～12℃； 规格：1800W×800D×800H | 1 |  |
| 2C11 | 工作台柜 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.5mm、底板、层板δ=1.0mm；侧板、门面δ=1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 规格：1800W×800D×800H | 1 |  |
| 2C11 | 保温售菜台（带自动进水） 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ1.2mm；脚Φ38*1.0mm(配有可调子弹脚)；脚杯Φ50×100×1.0mm；横通Φ25*1.0mm；配3KW/220V电热管，配温控器；配5个GN1/1*4”食物盆。 电量：3KW/1PH/220V 规格：1800W×700D×800H | 1 |  |
| 2C12 | 工作台柜 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.5mm、底板、层板δ=1.0mm；侧板、门面δ=1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 规格：1800W×700D×800H | 1 |  |
| 2C13 | 热汤保温台柜（带自动进水） 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm；底板、层板δ=1.0mm；侧板、门面δ=1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。配3KW/220V电热管，配温控器；配4个GN1/2*4”食物盆。 电量：3KW/1PH/220V 规格：1500W×700D×800H | 2 |  |
|  | 回收间 |  |  |
| 2D01 | 风幕机 说明：开门约1200mm，以设计图和实际测量为准。 | 1 |  |
| 2D02 | 灭蚊蝇灯连不锈钢架 说明：采用蚊蝇最喜爱的365nm光波诱蚊蝇灯，360角度散光，加之微温感应，通过光线引诱虫蝇，诱使虫蝇靠近灭蝇灯灯管，使昆虫接触灭蝇灯附近的高压电栅栏，将其电死或粘住，达到杀灭虫蝇的目的。 规格：550×190×470 | 1 |  |
| 2D03 | 变频U型板式餐具传送带(带转角) 传送餐具宽度：≤450mm 传送机标准高度: 880mm（封闭式出口）/ 920mm（开放式出口） 传送速度：5～20m/min 转弯角度：85～180° 总功率：1KW 带清洗功能 备注：必须将原有旧传送带一起利用。 规格：（4000+1680+5500)W×580D×800H | 1 |  |
| 2D05 | 大单星盆台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。 规格：1000W×750D×(800+150)H | 1 |  |
| 2D05a | 台式混水厨房龙头 说明：双孔双把装台面鹅颈龙头，配G1/2′进水接头，出水管中心距145mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。 | 1 |  |
| 2D05b | 软管 说明：不锈钢波纹管，螺冒不锈钢电镀，防爆耐压 | 2 |  |
| 2D05c | 弯杆排水阀 说明：黄铜镀镍曲柄去水，带排水阀和溢水头和溢水管，3-1/2′*2′*F1-1/2 | 1套 |  |
| 2D06 | 单层回收车 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.2mm。斗深500。 规格：820W×450D×900H | 4 |  |
|  | 排烟系统 |  |  |
| 2E01 | 双层隔音中压风机厢 风量：18000~20000ｍ(/h； 全压：650Pa； 电量：7.5KW/380V。 | 1 |  |
| 2E02 | 阻尼减震支架 产地/品牌：厂制品； 说明：与风柜配套，100KG阻尼减震器4只。 | 1 |  |
| 2E03 | 油烟净化箱 处理风量：12000ｍ(/h； 1:CEP中国环保产品认证证书，ISO9001质量管理体系证书，18001职业健康安全管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，CE认证证书，电源检测报告（净化器投标品牌提供本品牌的电源检测报告），带有CNAS，MA,iacMRA盖章的EMC电磁兼容报告（含静电放点干扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌（冲击）抗扰度） 2:油烟净化设备由外壳，长度400mm的线性圆筒蜂窝电场，数字电源等组成。数字电源外接尺寸：190*54mm的数码显示屏，显示屏能够反映设备的工作电流和故障代码；数字电源线路板尺寸：230*160*100mm，高压包尺寸：200*150*120mm。设备具有断路保护功能，并提供检测机构出具的设备检测报告（含长度400mm的线性圆筒蜂窝电场，数字电源外接尺寸：190*54mm的数码显示屏，断路保护功能，门柱加门把锁结构）。 3：电场门采用门柱加门把锁结构，方便开关 4、处理油烟效果达不低于95% 电量：1.4KW/220V 规格：1560W×1520D×920H | 1 |  |
| 2E04 | 防火阀 说明：熔点150℃ 规格：700W×500D×200H | 1 |  |
| 2E05 | 变频器 说明：与低噪音离心排气风机厢功率配套. | 1台 |  |
|  | 三层厨房 |  |  |
|  | 二次更衣、备餐间 |  |  |
| 3A01 | 挂式洗手星盆 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm。 规格：450W×400D×200H | 1 |  |
| 3A01a | 脚踏式开关及水龙头 说明：采用优质不锈钢板制作。 | 1 |  |
| 3A01b | 软管 说明：不锈钢波纹管，螺冒不锈钢电镀，防爆耐压 | 1 |  |
| 3A01c | 去水杯 说明：不锈钢材质 | 1 |  |
| 3A02 | 送餐车 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹不锈钢板制作，δ=1.2mm。 规格：820W×450D×900H | 1 |  |
| 3A03 | 工作台柜 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.5mm、底板、层板δ=1.0mm；侧板、门面δ=1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 规格：1800W×600D×800+150H | 4 |  |
| 3A04 | 单星盆台 产地/品牌：厂制品； 规格：600W×600D×(800+150)H | 1 |  |
| 3A04a | 脚踏式开关及水龙头 说明：采用优质不锈钢板制作。 | 1 |  |
| 3A04b | 软管 说明：不锈钢波纹管，螺冒不锈钢电镀，防爆耐压 | 1 |  |
| 3A04c | 弯杆排水阀 说明：黄铜镀镍曲柄去水，带排水阀和溢水头和溢水管，3-1/2′*2′*F1-1/2 | 1套 |  |
| 3A05 | 紫外线消毒灯 说明：悬挂距地2米。 电量：40W/1PH/220V； | 6 |  |
| 3A06 | 八斗保温台（带自动进水） 产地/品牌：厂制品； 规格：1800W×1200D×800H | 6 |  |
| 3A07 | 四门保洁柜 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹不锈钢板制作，层板厚为1.2mm，门外板厚1.0mm，顶板厚0.8mm，配不锈钢可调式子弹脚。 规格：1200W×500D×1800H | 1 |  |
|  | 餐厅设备 |  |  |
| 3A09 | 定制组合式餐具饭汤台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm、底板δ=1.0mm；侧板、门面δ=1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 规格：2400W×900D×800H | 2 |  |
| 3A10 | 风幕机 说明：开门约1500mm，以设计图和实际测量为准。 | 3 |  |
| 3A11 | 灭蚊蝇灯连不锈钢架 说明：采用蚊蝇最喜爱的365nm光波诱蚊蝇灯，360角度散光，加之微温感应，通过光线引诱虫蝇，诱使虫蝇靠近灭蝇灯灯管，使昆虫接触灭蝇灯附近的高压电栅栏，将其电死或粘住，达到杀灭虫蝇的目的。 规格：550×190×470 | 8 |  |
|  | 回收间 |  |  |
| 3B01 | 风幕机 说明：开门约1200mm，以设计图和实际测量为准。 | 1 |  |
| 3B02 | 灭蚊蝇灯连不锈钢架 说明：采用蚊蝇最喜爱的365nm光波诱蚊蝇灯，360角度散光，加之微温感应，通过光线引诱虫蝇，诱使虫蝇靠近灭蝇灯灯管，使昆虫接触灭蝇灯附近的高压电栅栏，将其电死或粘住，达到杀灭虫蝇的目的。 规格：550×190×470 | 1 |  |
| 3B03 | 变频U型板式餐具传送带(带转角) 传送餐具宽度：≤450mm 传送机标准高度: 880mm（封闭式出口）/ 920mm（开放式出口） 传送速度：5～20m/min 转弯角度：85～180° 总功率：1KW 带清洗功能 备注：必须将原有旧传送带一起利用。 规格：（4000+1680+5500)W×580D×800H | 1 |  |
| 3B05 | 大单星盆台 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。 规格：1000W×750D×(800+150)H | 1 |  |
| 3B05a | 台式混水厨房龙头 说明：双孔双把装台面鹅颈龙头，配G1/2′进水接头，出水管中心距145mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。 | 1 |  |
| 3B05b | 软管 说明：不锈钢波纹管，螺冒不锈钢电镀，防爆耐压 | 2 |  |
| 3B05c | 弯杆排水阀 说明：黄铜镀镍曲柄去水，带排水阀和溢水头和溢水管，3-1/2′*2′*F1-1/2 | 1套 |  |
| 3B06 | 单层回收车 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.2mm。斗深500。 规格：820W×450D×900H | 4 |  |
|  | 洁具间 |  |  |
| 3B06 | 拖把沥干池 产地/品牌：厂制品； 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，及专用水龙头。 规格：1200W×600D×1200H | 1 |  |