温州瓯江口产业集聚区采购

招 标 文 件

招 标 编 号：ZJSX-W2022032502

招 标 项 目：2022年度瓯江口水利设施物业化管理第三方服务

招 标 方 式：公 开 招 标

招  标  人：温州瓯江口产业集聚区住房和城乡建设局

招标代理：浙江首信工程项目管理有限公司

二〇二二年四月

目    录

浙江首信工程项目管理有限公司关于2022年度瓯江口水利设施物业化管理第三方服务项目的公开招标公告	3

须知前附表	6

第一部分    投标人须知	6

一、  说明	11

二、 招标文件	11

三、 投标文件的编制	13

四、 投标文件的递交	14

五、 开标和评标	16

六、 定标及授予合同	16

第三部分   评标原则及方法	51

第四部分   合同主要条款	54

第五部分   附件	58

注：招标文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

# 浙江首信工程项目管理有限公司关于2022年度瓯江口水利设施物业化管理第三方服务项目的公开招标公告

项目概况

2022年度瓯江口水利设施物业化管理第三方服务项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2022年5月12日 14:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJSX-W2022032502

项目名称：2022年度瓯江口水利设施物业化管理第三方服务

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3200000

简要规格描述：2022年度瓯江口水利设施物业化管理第三方服务采购，具体采购内容及要求详见招标文件相关部分

合同履约期限：2年。

本项目（否）接受联合体投标 。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利企业；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：公告发布之日起至投标截止时间前，每天上午08:30-11:30，下午14:30-17:30（节假日除外）。

2.地点：在政采云平台（www.zcygov.cn）上自主获取（未注册政采云账号请尽早办理），本项目不提供采购文件纸质版。

3.方式：潜在投标人登陆政采云平台（www.zcygov.cn），在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

供应商只有在“政采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。未依法获取采购文件的潜在供应商对采购文件提起质疑投诉，不予受理。

4．售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间：2022年5月12日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2022年5月12日14:00

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

(1) 电子投标说明

①　本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

②　“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

(2) 本项目执行《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监[2021]3号）优化政府采购金融服务（政采贷、履约保函等政府采购金融服务），详见公告附件。

(3) 《关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》各位供应商：为了进一步扶持中小企业优化温州营商环境，根据《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》要求，温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，有意向供应商根据文件要求提交《温州市政府采购信用融资意向银行选择表》。详细操作及流程请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人：温州瓯江口产业集聚区住房和城乡建设局

地址：温州市灵昆街道灵蓉街66号发展大楼1号楼

联系人：庄先生

联系方式：0577-88078506

质疑联系人：张先生

质疑联系方式：0577-88078452

2.采购代理机构：浙江首信工程项目管理有限公司

地址：温州市北航大厦6楼

联系人：吴先生

联系电话：15158572233

传真：0577-88870801

质疑联系人：张先生

质疑联系方式：0577-88109952

3. 同级政府采购监管部门：温州瓯江口产业集聚区财政局

地址：温州市灵昆街道灵蓉街66号发展大楼1号楼

联系人：周先生

联系电话：0577-55875065

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第一部分    投标人须知

# 一、须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：温州瓯江口产业集聚区住房和城乡建设局 联系人：庄先生 电话 / 传真：0577-88078506 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：浙江首信工程项目管理有限公司 地 址：温州市北航大厦6楼 联系人：吴先生 联系电话：15158572233 |
| 3 | 采购名称 | 项目名称：2022年度瓯江口水利设施物业化管理第三方服务 项目编号：ZJSX-W2022032502 |
| 4 | 采购内容 | 具体内容及要求见招标文件。 |
| 5 | 核心产品 | 本项目为服务类采购，无核心产品。 |
| 6 | ▲投标人资质格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利企业； 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 9 | 投标预备会 | 不召开 |
| 10 | 投标响应截止时间 | 见招标公告 |
| 11 | 分包 | 不允许。 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标响应截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 无需提交 |
| 15 | 响应文件的组成 | 由“资格响应文件”、“商务技术响应文件”和“报价响应文件”三个部分组成。 |
| 16 | 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云投标客户端”，并按照本招标文件和“《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》”的要求，编制并加密响应文件。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 1.单位公章：电子投标响应文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章； 2.法定代表人签署的规定： 如供应商已办理法人CA电子签章的，则法定代表人签署的地方可用CA电子签章进行签署； 如供应商未办理法人CA电子签章的，投标响应文件中要求供应商法定代表人签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由法定代表人签署后再上传PDF. 3、授权代表签署的规定：投标响应文件中要求供应商授权代表签署的地方，须供应商制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF. 4.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 响应文件的形式 | 电子响应文件： （1）“电子响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。 （2）“备份响应文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 19 | 响应文件份数 | “电子响应文件”：电子加密标书（后缀格式为.jmbs）； “备份响应文件”：备份标书文件（后缀格式为.bfbs）； 每份电响应文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容 |
| 20 | 响应文件的上传和递交 | 1、“电子响应文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）： （1）电子响应文件制作完成并生成加密标书，在投标响应截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台，接到解密通知后，解密投标响应文件。 （2）电子响应文件上传成功后，在“投标响应文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在投标响应截止时间前，供应商可撤回投标响应文件，修改内容。 2、“备份响应文件”的递交： 备份响应文件的递交：供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标响应截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱15158572233@163.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，投标无效； 供应商需保证上传的电子响应文件与提交的备份响应文件必须同时生成且内容完全一致； |
| 21 | 电子响应文件的解密和异常情况处理 | （1）投标响应截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子响应文件进行在线解密（解密电子响应文件必须插入CA），在线解密电子响应文件时间为接到解密通知后30分钟内。 （2）异常处理：如政采云上电子响应文件出现解密失败情况，供应商可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱15158572233@163.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对供应商的备份响应文件进行上传（上传成功后，“电子响应文件”自动失效），不能成功上传的视为响应文件撤回）。 （3）响应文件的启用，按先后顺序分别为电子响应文件、以电子邮件形式的备份响应文件，在下一顺位的响应文件启用之后，前一顺位的响应文件自动失效。 |
| 22 | 政采云系统默认供应商自动放弃的情形 | 供应商未按规定上传电子响应文件的； 在解密期限内供应商电子响应文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。 |
| 23 | 开标时间 和地点 | 详见招标公告 注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（招标文件下载、电子响应文件上传、评标等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，供应商不必前往现场进行投标活动等事宜 |
| 24 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对供应商递交的电子响应文件存有疑问要求供应商进行澄清或根据评审需求需要与供应商进行评审的，将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）. 本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、响应文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子响应文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
| 25 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 26 | 履约担保 | 需要，履约保证金的形式：银行转账或银行保函或保险保函 履约保证金的金额：合同价款的2.5%。 |
| 27 | 政府采购 扶持政策 | 中小微企业扶持政策 1）本次采购为 是 专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明业。 4）投标人如为中小微型企业的，应出具《中小企业声明函》，否则资格审查不予通过。 5）残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 6）监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供监狱企业声明函。 政府采购金融服务相关信息告知函 为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，助力打赢疫情防控阻击战，根据浙江省财政厅印发《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知（浙财采监【2020】3号）》文件的精神，现将政府采购金融服务相关信息予以告知。 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 28 | 供应商信用查询 | （1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （3）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （4）具有以上（3）所述信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 29 | 合同备案 | （1）中标供应商在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：15158572233@163.com。 |
| 30 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 31 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购投标阶段的约定，按招标公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 32 | 采购代理服务费 | （1）本次采购代理服务费按固定金额人民币壹万伍仟元收取，由成交单位在领取成交通知书之前支付给采购代理机构，由中标（成交）单位一次性支付给采购代理机构，投标供应商在报价时应充分考虑该部分费用； （2）采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 |

# 二、  说明

- 本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

- 合格投标人要求以招标公告对投标人资格条件要求的表述为准。

- 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 优化政府采购金融服务

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），投标人若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

- 特别说明：

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

  - 非浙江政府采购网注册的投标人或发生变更且未及时更新的投标人，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或投标人注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册投标人。

# 三、 招标文件

- 招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

- 质疑

  - 投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

  - 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函内容及签署等相关要求请参看《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

  - 提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

  - 根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

- 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

- 招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江省政府采购网上下载公告附件，潜在投标人在收到该公告附件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（在浙江政府采购网上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标文件如有补充更正均见“浙江政府采购”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。投标人须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

# 四、 投标文件的编制

- 投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- 投标文件的构成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分构成：

（1）资格文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件； |  |
| 2 | 法定代表人声明书或法定代表人授权书 | 附件一 |
| 3 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函 |  |
| 4 | 诚信投标承诺书 |  |
| 5 | 小微企业（或监狱企业、残疾人福利单位）声明函 |  |
| 6 | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前）； |  |

备注：

（2）报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 开标一览表 | 附件二 |
| 2） | 分项报价表 |  |

（3）商务技术文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 投标函 | 附件三 |
| 2） | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件四 |
| 3） | 针对本次项目采购需求提出的详细实施投标技术方案（包括但不限于供货清单、技术参数、技术资信分评分按“评标细则要求的各个方案”相关评分内容逐项编制，格式自拟） |  |
| 4） | 服务保证措施资信证明文件（本部分为商务技术文件评分内容，各供应商参照评分标准根据自身情况提供） |  |
| 5) | 结合招标文件评分细则供应商认为需要提供的其他技术资料 |  |

备注：

- 投标人可根据招标文件中的采购内容及需求和商务技术文件评分细则，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 投标文件中应承诺：投标人所提供的技术资料的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

- 以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件、扫描件，须加盖投标人有效的公章。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 投标文件编制

  - 本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。

  - ▲投标人提供的联系方式（手机号码、联系邮箱、联系地址），均以法定代表人声明书或法定代表人授权委托书上注明的联系方式为准，投标人必须保障其联系方式保持畅通。否则由此造成的后果均有投标人自行承担。

  - 本招标文件“第五部分 ”中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件“第四部分 投标文件格式”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

  - 投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

- 投标文件的签章

  - 投标文件的签章要求：投标人须知前附表第16款；

  - 投标文件应由投标人法定代表人或其授权代表签章（电子签章），并同时加盖投标人公章（电子签章）。（或先制作word版打印，相应位置签字或盖章后再扫描上传）

- 投标文件的形式

投标文件的形式：见投标人须知前附表第17款；

- 政采云系统默认投标人自动放弃的情形

政采云系统默认投标人自动放弃的情形：见投标人须知前附表第20款。

- 投标报价

  - 投标报价是指中标人在正确地完全履行合同义务后招标人应支付给中标人合同价款，即2年物业化管理费用报价，并采用固定总价承包。承包总价必须包括所需的信息化管理、运行管理、材料、维修维护、一切人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、食宿与交通、服装、安全、管理费用、工作场所、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支等各项全部费用并承担一切风险责任。

  - 投标人须认真阅读、充分理解招标文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）招标代理机构，招标代理机构将会统一解答。任何因对本项目招标文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作以含在投标总价中。

  - 投标人必须按招标文件规定的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

  - 所有投标报价均以人民币报价。

  - 采购人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。

  - 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

  - 报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。

- 投标人如发生下列情况之一，将上报同级政府采购监督管理部门，追究其责任：

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 投标人在招标文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

- 经同级政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

- 投标有效期

  - 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

# 五、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

投标文件的上传、递交：见投标人须知前附表第18款。

- “电子加密投标文件”解密和异常情况处理。

“电子加密投标文件”解密：见投标人须知前附表第19款。

- 投标文件的补充、修改或撤回

  - 投标人应当在投标文件递交截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件递交截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

  - 投标文件递交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

- ▲发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

  - 在投标截止时间以后上传的投标文件；

  - 仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的；

  - 未在规定时间解密，或者，解密失败且经异常处理政采云系统仍未能识别的；

  - 以纸质形式提交的；

# 六、 开标

- 开标形式

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

- 开标准备

  - 开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

  - 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

- 开标流程

  - 按采购文件规定的时间、地点开启各投标人的投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后开启投标文件（资格文件、商务技术文件、报价文件）

  - 电子招投标开标及评审程序

- 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

- 在系统上公布各投标人名称、投标报价及招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 评标委员会对资格文件和商务技术文件进行评审。

- 在系统上公开资格和商务技术评审结果。

- 评标委员会对报价文件进行评审。

- 在系统上公布评审结果。

特别说明：1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

  - 电子响应文件解密结束后，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱15158572233@163.com。

  - 评审结束后，在“政采云平台”系统平台上公布个采购人的详细情况及中标（成交）候选投标人名单的公告等。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

# 七、 评标

- 评标委员会

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和招标代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

- 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

  - 资格性审查。

- 依据法律、法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构在开启各投标人资格证明文件后，对各投标人进行投标资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律责任。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

- 在资格审查过程中，若对投标人的资格审查文件有疑问，采购组织机构将在系统上向投标人发起询标函

  - 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，并在“政采云系统-符合性评审”中录入投标人的符合性审查情况。

  - ▲通过资格性审查与符合性审查的商务技术文件由评委进行综合评审，审查确认未通过的商务技术文件不予评审。

- 无效标认定

  - ▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 电子投标文件未按规定进行CA签章；

- 投标文件中要求投标人法定代表人或授权代表签字的地方无法定代表人签字或其授权代表签字的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 经评标委员会认定投标人串通投标的；

- 同时出现两种及以上不一致价格且修正后投标人不确认报价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且在评标现场合理的时间内不能证明其报价合理性的；

- 授权代表无法定代表人合法、有效委托的；

- 规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

  - ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）出现明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）出现投标项目数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

  - ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

  - ▲本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

- 投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

- 因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，本次招标按废标处理，重新组织招标。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 投标文件的澄清

  - 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云平台”在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

  - 若投标文件中所提交的证书、证明等材料若出现已过有效期、时间或其他主要信息不明确，且投标人书面澄清（书面澄清仅限在投标文件递交截止时间前所提交投标文件及相关材料中未被评标委员会审查出的内容）亦不明确的，评审过程中将不予认可，不再寻求外部证据（外部证据包括投标人在澄清过程中申请补交的证明材料或网络查询结果等非投标文件本身内容）。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理时间内在“政采云平台”上作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云平台”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出否决投标处理。

  - 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，则投标文件将被认定为“没有实质性响应招标文件要求”，按无效投标处理，不再进入下一步评审。

- 评标原则和评标办法

  - 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

  - 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

  - 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三部分“评标原则及方法”。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 确定中标候选人

  - 本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

  - 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（商务技术分及报价分之各）高低进行排序，综合得分前二名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的以报价分得分高的优先；综合得分相同且报价分得分相同的，由评标委员会随机抽签决定排序。

  - 若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由备选中标人为中标人或重新组织招标：

1）中标候选人放弃中标资格；

2）中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

3）中标候选人未能在规定时间内与采购单位签订合同；

4）经质疑，采购人审查后，中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

  - 采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作解释。

- 评标细则详见“评标原则及方法”。

- 可中止电子交易活动的情形

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

    - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

    - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

    - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

    - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

    - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

  - 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 八、 授予合同

- 确定中标人

  - 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

  - 中标人确定之日起2个工作日内，在“政采云”平台上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日；

  - 在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

  - 各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

- 签订合同

  - 公示期结束后，中标人须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

  - 中标投标人应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本扫描件报招标代理机构备案。

  - 中标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标人承担。

第二部分   招标内容及要求

1 工程概况

工程主要由以下几部分组成：

（一）海塘

| 序号 | 海塘名称 | 所在 乡镇 | 断面 结构 | 起点 | 终点 | 海塘 长度 （米） | 防潮标准 （年） | 级别 | 设计高潮位 （米） | 设计塘顶高程 （米） | 设计防浪 墙顶高程 （米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灵昆北标准堤一期工程 | 龙湾区 灵昆镇 | 土石混合 | 单昆山东侧 | 航标站 | 4032 | 50 | 3级 | 5.22 | 6.4 | 7.2 |
| 2 | 龙湾区灵昆北段标准堤（二期） | 龙湾区 灵昆镇 | 桩基 框架 | 航标站 | 滨海大道 | 2410 | 50 | 2级 | 5.22 | 6.2 | 7.2 |
| 3 | 温州市灵昆北段标准堤（三期）工程 | 龙湾区 灵昆镇 | 土石混合 | 披牌山 | 单昆山西侧 | 1460 | 50 | 3级 | 5.26 | 6.0-6.5 | 6.80-7.0 |
| 4 | 灵昆标准堤塘 | 龙湾区 灵昆镇 | 土石混合 | 滨海大道 | 北围堤西侧 | 500 | 20 | 4级 | 4.87 | 5.65 | 6.35 |
| 5 | 温州市灵昆南线标准堤 | 龙湾区 灵昆镇 | 土石混合型、轻型框架 | 披牌山 | 南围堤西侧 | 6527 | 50 | 3级 | 5.22-5.26 | 6.7-6.8 | 7-7.1 |
| 6 | 温州浅滩一期工程-南围堤 | 龙湾区 灵昆镇 | 土石混合 | 王相村 | 东围堤南侧 | 6276 | 50 | 3级 | 5.07 | 6.07-7.03 | 7.07-8.03 |
| 7 | 灵霓海堤-龙湾段 | 龙湾区 灵昆镇 | 土石混合 | 九村村 | 东围堤北侧 | 5288 | 20 | 3级 | 4.8-4.9 | 5.13 | 5.93 |
| 8 | 灵昆北标准堤四期工程 | 龙湾区 灵昆镇 |  | 九村村 | 灰库码头西侧 |  |  |  |  |  |  |

（二）水闸

| 序号 | 水闸名称 | 建筑级别 | 水闸等级 | 挡潮标准 | 设计潮位 | 排涝标准 | 孔数 | 净宽 | 设计排量 | 设计闸底板顶高程 | 结构 | 基础 | 启闭机平台高程 | 单台启闭机功率 | 启闭机型号 | 闸门 | 检修闸门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 级 |  | 年一遇 | 米 |  | 个 | 米 | m³/s | 米 |  |  | 米 | KW |  |  |  |
| 1 | 北堤水闸 |  | 中型 |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 九村水闸 | 2 | 中型 | 100 | 5.22 | 50 | 3 | 3×3 | 114.2 | 0 | 胸墙式 | 钻孔灌注桩 | 11.5 |  | DS30T螺杆式启闭机 | 钢筋混凝土 闸门 | 木叠梁 |
| 3 | 双昆水闸 |  |  |  |  |  |  |  | 62.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 单昆涵闸 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 北江坦水闸 | 3 | 小一型 | 50 | 5.22 |  | 2 | 2×3 | 50 | 0 | 箱涵（15米 | 钻孔灌注桩 | 7.6 | 5.5 | 2A-15t（有座）螺杆启闭机 | ZMF（3000）铸铁工作闸门 | CDI-10t |
| 6 | 盟建水闸 | 2 | 小一型 | 50 |  | 50 | 2 | 2×2.5 | 24.15 | -1 | 箱涵（30米 | 钻孔灌注桩 |  |  | LQ-25T螺杆启闭机 | 砼闸门 | 叠梁门 |
| 7 | 海思水闸 | 2 | 中型 | 100 |  | 20 | 3 | 3×6 | 180 | -1 | 胸墙式 |  |  |  | QP2×16t卷扬式 | 钢闸门 | 钢叠梁 |

2  运行维护实施方案

2.1 目标

水利工程的运行维护，是指水利工程及其附属配套设施、设备的日常运行操作、检查观测和维修养护等工作。

水利工程运行维护向社会力量购买服务，是指水利工程管理单位按照相关规定，通过政府采购、公开招标等竞争方式，选择专业的水利工程运行维护企业承担水利工程运行维护服务。

本次实施方案的目标主要为针对本项目的运行维护向社会力量购买服务提出相应的实施方案及相关要求。

2.2依据

1）《浙江省水利工程管理单位定岗定员标准（试行）》（浙江省水利厅 2016.8）；

2）《浙江省水利工程标准化管理验收办法（试行））》（浙江省水利厅 2016.8）

3）《浙江省水利工程维修养护定额标准（试行）》（浙江省水利厅、浙江省财政厅 2006.7）；

4）《浙江省水利工程维修养护经费编制细则》（浙江省水利厅、浙江省财政厅 2010.5）；

5）《温州市水利工程运行维护向社会力量购买服务管理办法（试行）》（温州市人民政府 2015.1.7）；

6）《温州市水利工程物业化管理合同示范文本（试行）》(温州市水利局、温州市水利学会2013.12)

7）《水闸工程运行管理规范》温州市地方标准规范DB3303/T54-2015；

8）《海塘工程运行管理规范》温州市地方标准规范DB3303/T53-2015；

9)“浙江省人民政府办公厅关于全面推行水利工程标准化管理的意见”浙政办发〔2016〕4号；

10）《浙江省海塘工程运行管理规程（试行）》浙江省水利厅浙水管〔2016〕5号；

11) 《物业化管理工作要求与技术标准》；

12）《水闸标准化管理》

2.3 购买服务年限

2年。

2.4 运行维护管理要求（即考核内容）

2.4.1

(一)服务内容：

1、工程日常巡查及养护；2、工程保洁；3、工程维养资料整编，日常巡查、检查、养护记录台帐、年终检查汇总资料的整编（含主管部门有关资料）；4、信息平台数据维护；5、水闸控运计划编制；6、运行操作、值班值守；7、区内瓯锦河划界按并规定设置界桩。

(二)运行维护管理考核要求

根据《浙江省水利工程管理考核办法（试行）》，运行维护单位的管理要求，同时水行政主管部门对其的主要考核内容如下：

水闸管理考核内容详见表3-1。

表3-1   物业化管理按照省级标准化要求考核内容及其评分标准

| 类别 | 项目 | 标准分 | 考核内容 | 考核评分标准 | 自评得分 | 复评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织管理14 | 1、按照标准化要求的人员配备 | 6 | 项目部机构健全，岗位设置合理，人员配备到位等 | 项目部机构设置和人员配备符合标准化要求的，得2分，否则扣0.5分;如擅自更换一位主要人员的扣1分；人员按要求足额到位的得2分，否则扣1分;不定期抽查、发现一次人员不按配置到岗的扣0.5分；主要人员具备岗位技能按照要求并持证上岗的，得2分，否则扣减0.5分。 |  |  |
|  | 2、制度修订和执行情况 | 3 | 建立、健全并不断完善各项管理规章制度，包括岗位责任制度、日常维护制度、巡查检查和观测制度、安全运行制度、应急处置制度、日常记录和档案管理制度等，各项制度落实，责任制落实，执行效果好。 | 建立岗位责任制度、日常维护制度、巡查检查和观测制度、安全运行制度、应急处置制度、日常记录和档案管理制度等，得2分，平时考核缺一项扣减0.5分，扣完为止;各项制度落实，责任制落实，执行效果好，得1分，否则不得分。 |  |  |
|  | 3、工作计划管理 | 2 | 计划、方案的编制报送，验收、检查的申请，各类报告报送及时、准确等。 | 检查观测、维修养护（实物量的工程）等计划编制能按合同的规定，内容完整，并能按发包人批准的，及时、高质量完成的，得1分，否则扣减1分。检查考核能按合同的规定及时申报、资料完整、准备充分的，得1分，否则扣减1分。 |  |  |
|  | 4、按照标准化要求的档案管理 | 3 | 档案管理制度健全、有专人管理，档案资料齐全、完好；各类检查、考核、事故处理过程记录清楚，分类清楚，按时归档等。 | 档案管理制度健全的，有专人管理、资料齐全完好的，分类清楚，按时归档，各类检查、考核、事故处理过程记录、分类以及归档情况的，得1分，缺一项扣0.1分；能妥善保管发包人开工时移交的物业管理相关的技术档案资料，并及时补充完善，测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据、图件、照片完整并能及时移交的，得2分，平时缺一项扣减0.1分。年度考核还缺资料不得分 |  |  |
| 运用操作 （18分） | 1、控制运用 | 3 | 按水闸控制运用计划和发包人的指令组织实施；操作运行规范等。 | 按批准计划和发包人的指令组织实施的，得1分，否则不得分；操作运行规范，没有出现因运行控制不妥造成经济损失的或被投诉的，得2分；否则不得分。 |  |  |
|  | 2、做好审批划界的管理范围工程检查 | 7 | 按规定做好划界的管理范围和保护范围内物业工程的综合性检查，文字记录完整质量好，对检查中发现的问题的处理情况等。 | 能按本技术标准规定和要求的内容、项目、次数按时开展检查的，得2分，否则按工作量的比例酌情扣减；每次检查均有检查人员签字存档的，记录清晰、完整的得1分，否则不得分；检查的内容齐全、方法正确的，得1分，否则不得分。检查中发现的问题及时处理按规定记录、报告的，得1分，否则不得分。在不定期抽查、检查未发现虚假的，得2分，否则扣减3分； |  |  |
|  | 3、工程观测 | 5 | 按要求做好物业工程的水位水文、沉降位移、渗压渗流、测斜等各项观测，观测设施保护、观测资料质量情况等。 | 能按本技术标准规定和要求的内容、项目、次数按时开展观测的，得2分，否则按工作量的比例酌情扣减；观测设施齐全完好的，得1分，每损坏一项的扣减0.5分；观测资料齐全、准确的，得2分；否则扣减1分。在不定期抽查、检查发现虚假的一次，扣减0.5分； |  |  |
|  | 4、检查报告 | 3 | 按规定做好检查报告，及时提交等。 | 按本技术标准规定和要求做好各类检查报告的，得2分，每缺一项的扣0.5分。报告能按规定及时上报的，得1分，否则每发现一次扣0.5分。 |  |  |
| 维修 养护 （58分） | 1、维修养护管理 | 40 | 按水闸标准化规范信息化要求编制年度和周期维修养护计划，按批准的计划开展日常维修养护管理等。 | 按照水闸标准化规范化要求编制年度和周期维修养护计划报发包人审批的，得5分，否则不得分；能按批准的计划和本技术标准规定和要求开展维修养护的，得35分。按抽（检）查结果扣减分数。（1）、划界的管理范围内无缺陷无跌落、塌陷无严重冲刷和淤积，得3分，否则发现一项扣减1分；（2）防冲槽、消力坎、闸底板、闸墩、护坦迎水面混凝土无蜂窝麻面、塌陷、洞穴等防冲设施无缺陷无冒水无冲刷破坏；反滤设施、减压井、导渗沟、排水设施等保持畅通，得5分，否则一项扣减1分；（3）上部混凝土结构表面整洁，无脱壳、剥落、露筋、裂缝、上部屋面漏水等现象，采取保护措施及时修补；伸缩缝填料无流失，得2分，否则一项扣减1分；（4）钢闸门表面无明显锈蚀；闸门止水装置密封可靠；闸门行走支承零部件无缺陷；钢门体的承载构件无变形；吊耳板、吊座没有裂纹或严重锈损；运转部位的加油设施完好、畅通；寒冷地区的水闸，在冰冻期间应因地制宜地对闸门采取有效的防冰冻措施，得5分，否则一项扣减0.5分。（5）各类机电设备运转灵活、制动准确可靠，无腐蚀和异常声响；钢丝绳无断丝、磨损、锈蚀、接头松动、变形；零部件无缺损、裂纹、磨损及螺杆无弯曲变形；油路通畅，油量、油质符合规定要求的得10分，否则一项扣减0.5分。（6）对各类电气设备、指示仪表、避雷设施等进行定期检验，并符合规定；各类机电设备整洁，及时发现并排除隐患；各类线路保持畅通，无安全隐患；备用发电机维护良好，能随时投入运行，得5分，否则一项扣减0.5分。（7）按照信息化标准做好各项指标的5分，否则达不到信息化工作一项扣除0.5分 |  |  |
|  | 2、工程保洁 | 18 | 对物业工程管理范围、保护范围内绿化，交通、供排水、通讯及照明设施，工程标牌、观测、监测设施，管理办公、生活用房整洁保养以及周边环境卫生保洁等。 | 能按本技术标准规定和要求对物业工程管理范围、保护范围内的景观绿化、亲水平台、机电设备三漏、门窗、交通（防汛）道路、供排水、通讯及照明设施；工程标牌（包括界桩、界牌、安全警示牌、宣传牌）、观测、监测设施；管理办公用房、工业生产用房、机电设备整洁保养以及周边环境卫生等开展保洁养护工作，达到要求的，得18分。每发现一次公园绿化没有按照维护标注实施，设备漏油、漏水、场地卫生不合格的一处扣0.5分。 |  |  |
| 安全管理（10分） | 1、防汛检查 | 2 | 按合同和其它有关规定，做好汛期检查，并有文字记录材料 | 按本技术规定和要求进行汛期综合检查并做好记录的，得2分，否则每发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  | 2、违章管理 | 3 | 坚持依法管理；确保承包范围内无违章建筑，无危害工程安全活动；做好危险区警示标牌醒目。 | 按合同授权坚持依法管理，对承包范围内的违章建筑，有危害工程安全活动及时处理；做好危险区警示标牌醒目；对破坏工程活动的及时制止并向发包人报告的，得3分；否则发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 3、防汛安全 | 2 | 编制防汛预案，重要险工段有抢险和人材物的转移预案，保管好防汛物资，有专人管理，建档立卡；防汛各类设备完好、运行可靠。 | 预案完善和落实到位，防汛物资有专人管理、建档立卡，防汛各类设备完好、运行可靠的，得2分。否则每项扣1分。 |  |  |
|  | 4、安全生产 | 3 | 能经常开展隐患排查治理，发现隐患及时报告和整改；安全生产方面无重大责任事故。 | 能加强安全生产管理工作，做好劳动保护、照明安全、消防等安全防护工作的，定期召开安全会议和进行安全教育、在工作范围内设置必要的标志和信号的，能经常开展隐患排查治理，发现隐患及时报告和整改的得3分；未按规定开展重大隐患排查治理，在设计标准内，工程及设施、设备不能正常运行一次扣0.5分。 |  |  |

2.4.2 运行维护维修养护要求

按照《物业化管理工作要求与技术标准》的规定(详见下附表)，编制实施性的详细的工程运行操作、维修养护组织计划,并报送采购人。

根据《浙江省水利工程维修养护定额（试行）》的相关要求，运行维护企业应对相关建筑物及设备进行以下方面的维修养护。

依照《海塘工程管理规程》DB33/T596-2019、《大中型水闸运行管理规程》DB33/T 2109-2018规定,配合招标人完成标准化运行管理。

水闸工程维修养护标准项目包括水工建筑物维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗等。

（1）水工建筑物维修养护项目。水工建筑物维修养护项目包括土方养护、护坡砌石勾缝修补、护坡砌石翻修、防冲设施抛石处理、反滤排水设施维修养护、出水段底部维修养护、混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料补填。

（2）闸门维修养护项目。闸门维修养护项目不包括闸门大规模防腐处理。

（3）启闭机维修养护项目。启闭机维修养护项目包括机体表面防腐处理、钢丝绳维修养护、传（制）动系统维修养护。

（4）机电设备维修养护项目。机电设备维修养护项目包括电动机维修养护、操作设备维修养护、配电设施维修养护、输变电系统维修养护、避雷设施维修养护。

（5）附属设施维修养护项目。附属设施维修养护项目包括机房及管理房维修养护、闸区绿化养护、围墙护栏维修养护。

（6）物料动力消耗项目。物料动力消耗项目包括水闸运行和维修养护消耗的电力、柴油、机油、黄油。

（7）堤塘养护保洁项目。包括交通桥的养护、堤顶维修养护、堤坡维修养护、附属设施维修养护。

3人员岗位要求

3.1▲本项目根据《浙江省水利工程管理单位定岗标准》，结合工程实际情况至少提供21名工作人员。

人员配备表

| 序号 | 名称 | 人员数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水闸物业化管理员 | 13 | 人员配备包含项目负责人、项目技术负责人、安全生产管理人员以及测量专业、机械专业、电气专业和河道修防工等专业人员。▲闸门运行工不得少于13人,其中持有操作证的人员不得少于10人。 |
| 2 | 海塘巡查人员 | 8 |  |
| 3 | 合计 | 21 | 不得低于本表配备人数 |

附件：

# 物业化管理工作要求与技术标准

#### 1 物业管理工作要求

1.1工作内容

（1）工程日常运行管理的内容

主要有工程的检查（巡查）、观测、记录与报告、工程保护、卫生保洁、水闸启闭及控制运用、汛期值班、参与工程抢险及物资保管等工作。

（2）工程日常维修养护的内容

水闸、海塘工程的主要内容包括坝体、坝址区、溢洪道、输（泄）水涵（管、洞）、管理设施、运行资料、监测设施以及近坝岸坡和库区等。

水闸工程的主要内容包括水工建筑物维修养护、闸门维修养护、机电设备维修养护、自动控制设施维修养护、自备发电机组维修养护、闸室清淤、附属设施维修养护及物料动力消耗等。

负责工程管理范围内的保洁、观测、巡查、保卫、附属设施（运行观测设施、标志牌、宣传牌、警示牌、界桩、护栏等）的维修养护。

1.2工作要求

1.2.1 承包人应根据合同约定的要求，按年度或分阶段制定工程物业管理计划，报发包人批准后执行。

1.2.2管理机构及人员

（1） 承包人应根据要求组建相应的物业管理项目部，配备相应的人员和设备。

（2） 物业管理项目部要建立值班制度，向有关单位、社会公众公布联系电话，保证24小时值班人员的电话畅通，且特殊情况保证24小时有人值守。

（3） 物业管理项目部的主要人员应持有相应的岗位合格证书，应加强知识更新和培训，并保持人员的相对固定。

（4） 运行管理岗位人员的任职条件应按《浙江省水利工程管理单位定岗标准（试行）》规定，持有相应专业技术职称任职资格，并经相应岗位培训合格；岗位及定员应根据以下的规定和工程实际进行设置，报发包人审批后执行。

1.3 运行操作

1.3.1 承包人应根据本要求和技术标准，结合工程实际，制定工程运行操作管理规章制度和操作规程，报发包人审批，并贯彻执行。

1.3.2 运行管理应按照批准的运行操作计划和合同约定的有调度权的主管部门指令进行，不得接受其它任何单位和个人指令。

1.3.3 在水闸、涵闸等开启放（泄）水等运行期间和汛期，运行管理相应岗位的工作人员不得擅离岗位；操作人员完成当班操作任务后，应认真填写运行记录。运行记录应包括：设施（设备）运行情况，故障处理，运行相关技术指标。当班人员应逐人签字，以示负责。

1.3.4 承包人应按合同约定的要求，制订工程运行管理应急抢险预案，报发包人批准后执行。

1.4 检查、观（监）测

1.4.1 检查

（1） 检查分为日常检（巡）查、定期检查、特别检查。根据物业管理需要和工程类型或工况不同情况也可提出专项检查。

1）承包人应根据本工作要求与技术标准，确定检查频次、项目和内容；日常检（巡）查必须每天一次。

2）检查应由经验丰富、熟悉物业工程情况的专业人员执行，检查人员应相对固定。特殊专业经发包人批准可委托有资质的专业单位进行检查。

3）检查应逐项进行，并做好记录，对异常情况发生和损坏部位应有详细记录和说明，必要时进行图像记录。

4）检查结果和处理措施，均应做好书面记录，经审核后，归档保存。

1.4.2 观（监）测

（1） 观测主要包括工程的垂直、水平位移、水位（潮位）以及每年的基准点校测等观测。必要时可按合同约定增加观测项目，以及科研需要的其他观测项目。

1）观测应根据本工作要求与技术标准并经发包人批准的观测方案定期进行。

2）观测资料应保持完整性和延续性，并及时整理归档。观测记录表格式参见规程附件。

1.4.3 检查、观（监）测报告

（1） 检查、观测结果以报告的形式按以下规定向发包人报告。

1）日常检（巡）查：非汛期每月报告1次，汛期每半月报告1次。

2）定期检查：定期检查结束后，编制定期检查报告，2天内报发包人；每年的年末和合同期满要提交年度和合同期满检查报告。

3）特别检查：遇台风暴潮等灾害性天气或突发性事件，应随时报告检查情况，1天内形成书面报告并报送。

4）观（监）测报告：非汛期每月报告1次，汛期每半月报告1次，并进行初步分析；每年的年末和合同期满要提交年度和合同期满观测分析报告。

（2） 运行、 检查、观测中发现异常现象、违章和严重隐患，应立即向发包人报告，并作好记录，必要时在24小时内提交书面报告。发包人的有关通知和处理、执行情况等要做好记录归档备查。

1.5 维修养护

1.5.1 承包人要按合同的约定对所承包的工程及附属设施（设备）进行经常性保养和维护，及时处理局部、表面、轻微的缺陷和损坏，保持工程的完整和正常运行。受损部位维修，其标准不低于原结构设计标准，并使新老结构良好结合。

1.5.2 维修养护要做好记录，并编制定期报表，资料应完整详细，按照工程档案管理规定及时归档备查。

1.5.3 保洁：承包人应根据发包人批准的工程物业管理计划对合同范围内的工程的表层、周边环境等进行清洗、除草、清扫等工作，确保工程的整洁、完好。

（1）工程所在地人流量大和特殊地段的每周至少清扫2～3 次，人流量少每周至少清扫1 次；要保证防汛道路及管理区内道路、供排水、通讯及照明设施、迎水面（护面）、闸门等表面无堆积物、垃圾、杂草等，外表整洁美观；管理办公用房、生活用房应整洁、完好。

（2）工程标牌（包括界桩、界牌、安全警示牌、宣传牌）、观测、监控设施应保持完好、醒目、美观。

1.6 技术档案管理

1.6.1 建立健全技术档案管理制度，由熟悉或了解工程管理并掌握档案管理知识的人员管理档案，档案设施齐全、清洁、完好。

1.6.2 要妥善保管发包人移交的物业管理相关的技术档案资料，并对其安全、保密负责，在项目实施过程中要及时补充完善；在合同期满验收时，同测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据、图件、照片等一并归还，并对其准确性和完整性负责。

1.6.3 档案管理应根据《浙江省水利厅水利基本建设项目（工程）档案资料管理规定》的要求建立完整的技术档案，及时整理归档各类技术资料，内容包括：

（1）国家有关的方针政策，上级批示和有关的协议等。

（2）工程运行管理、维修养护等技术文件。

（3）检查观测，维修养护等系列技术文件、信件等资料和成果。

1.6.4 技术档案包括文字、图表等纸质件及音像、电子文档等形式存在的各类资料。努力实现档案的数字化计算机管理。

1.6.5 各类工程和设备均应建档立卡，技术档案、图表资料等应规范齐全，分类清楚，存放有序，按时归档。

1.7 质量管理

1.7.1 承包人应建立质量保证体系，选派有经验的运行管理和维修养护技术人员对运行操作、维修养护工作的各个环节的质量进行检查监督，按合同约定和要求及时向发包人报告检查结果。

1.7.2 发包人按合同的约定以本工作要求与技术标准、省级印发的工程相应规程对承包人的物业管理工作质量进行检查和考核。

（1）检查和考核的周期分为定期和不定期，定期的检查和考核周期由合同约定；不定期（抽查）检查和考核由发包人根据工作需要随机确定。

（2）在一个周期结束前5日，承包人应按本工作要求与技术标准、省级印发的工程相应规程向发包人提交有关资料并提请周期检查和考核。

（3）合同期满验收，由承包人在合同期满期20 日内向发包人提交有关合同期满验收资料，并提请期满验收。合同期满当月的周期验收与合同期满验收可同时进行。

1.7.3 检查和考核主要提交件

（1）周期检查考核资料，承包人应按合同条款约定的时间提供本周期检查和考核的有关资料，包括：

1）有关会议纪要，往来信件

2）运行管理记录

3）维修养护记录和验收合格证明

4）质量整改落实记录

5）检查、观测记录（登记）表

6）期间不定期检（抽）查考核证明材料

7）考核自评表

8）周期工作总结报告

9）申请周期考核验收报告

（2）合同期满验收资料，承包人应按约定的承包期满期20日内提供验收考核资料，包括：

1）承包期内的历次周期检查考核验收结论

2）检查、观测原始记录（登记）表及初步分析成果材料

3）本阶段检查考核材料

4）技术档案资料，

5）考核自评表

6）合同期工作总结报告

7）申请合同期满验收报告

1.7.4 考核方式，以承包人为考核对象，采取自评、抽查、检查和考核等方式进行。

（1）自评。由承包人负责对合同约定的工作内容进行自查，填写检查考核评分表，经汇总后计算自评得分，编写自评报告。

（2）抽查。不定期或随机抽查相结合，对承包人管理的工作（工程）质量随机进行抽查评分并填写评分表。

（3）检查和考核。结合自评、抽查、定期的全面检查和考核，确定检查和考核结果。

1.7.5 凡有下列情况之一的，检查考核直接定为不合格：

（1）未能按合同约定的时间提交有关资料申请验收的；

（2）被终止合同的；

（3）因管理问题发生工程、人员重大安全责任事故的；

（4）因管理问题发生较大经济损失和社会影响的；

（5）拖欠职工工资违反人事劳动法律法规，影响合同执行和发包人荣誉的；

（6）发现在考核中有弄虚作假等舞弊行为的。

1.7.6 检查考核内容：

（1）组织管理。包括管理机构设置、人员到位情况，管理制度制订、责任制落实情况，技术档案资料归档和分析及信息的管理等；

（2）运行操作。包括控制运用、检查观测以及检查报告等；

（3）维修养护。包括管理范围和保护范围内工程的日常养护、维修、保洁；

（4）安全管理。包括违章管理、防汛检查、防汛组织及安全生产等。

1.7.7 检查考核评分标准

（1）检查和考核采取百分率评分法，得分率85%以上者为合格。

（2）合同期满考核为历次周期检查和考核加权平均计算得分。

#### 1.8安全管理

1.8.1 承包人必须执行国家和合同约定的有关规定履行其安全管理责任。承包人应在管理工作开工后7 天内编制一份工程物业管理安全措施文件（包括组建安全管理机构、配备专职人员，制定防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安、爆破和炸药管理等）报发包人审批，并遵照执行。

1.8.2 承包人的安全保护责任

（1）承包人应教育物业管理相关人员遵纪守法，维护管理范围内的社会治安，协助治安管理机构做好治安保卫工作。

（2）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，应立即如实通告发包人，并按有规定向发包人提交事故情况的书面报告。

（3）承包人应加强安全生产管理工作，加强劳动保护、照明安全、消防等安全防护工作，并制定安全防护规程，定期召开安全会议进行安全教育，避免发生重大责任事故；在工作范围内设置必要的标志和信号。

（4）加强管理范围内的违章管理，确保承包范围内无违章建筑，无危害工程安全活动，发现问题及时报告和妥善处理。

1.8.3 防汛检查和安全

（1）承包人应根据合同约定的职责，编制防汛应急预案，重要险工段有抢险和人材物的转移预案，报发包人批准并落实。

（2）要组建应急抢险队伍，加强抢险知识教育，配备必要通讯和交通设施。防汛期间要加强巡查和值守，做好报告和记录工作。

（3）加强防汛物料的准备和保管工作，对于防汛物料要有专人负责管理、建档立卡，确保防汛物料与设施等设备完好、运行可靠。

#### 1.9 环境保护

1.9.1 承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法规、规章，禁止随意弃土、堆放材料，禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器，不得使有害物质（扬尘、废水、废油）污染土地、河流。若因违反环境的有关规定而受到处罚或要求赔偿，承包人应负全部责任。

1.9.2 承包人应保持物业管理合同范围内的环境卫生，设置足够的临时卫生设施，定期清理维修养护废弃物和垃圾，并将其运至指定地点进行处理。

1.9.3 在全部维修养护工作完成后，已征得发包人同意的除外，承包人必须拆除一切应该拆除的临时维修养护设施和临时生活设施。拆除后的场地应彻底清理。凡发包人决定保留的设施，由发包人与承包人协商解决处理的办法。

#### 2水闸工程

#### 2.1 运行操作

2.1.1 运用控制

2.1.1.1 运用控制应按照批准的水闸控制运用计划和合同约定的发包人指令进行，不得接受其它任何单位和个人指令。

2.1.1.2 各类水闸运用控制要求

（1）挡潮排涝闸

1）排水应在潮位削落至与闸上水位相平后开闸，在潮位回涨至接近闸上水位时（前）关闸，防止海水倒灌；

2）应根据不同季节供水与排水要求，控制适宜内河水位；汛期有暴雨预报，应适时预降内河水位；

3）汛期应充分利用泄水冲淤；非汛期有冲淤水源，宜在大潮期退潮时冲淤。

4）合理开闸调度，防止引起局部淤积或冲刷。

（2）节制闸

1）根据区域降水、河道来水和工农业生产用水情况，适时调节上下游水位和下泄流量；

2）当出现洪水时，根据水闸过流能力及河道行洪能力，及时泄洪；汛末根据水情预报，在不影响后期防洪安全情况下，适时拦蓄尾水，抬高上游水位，合理利用洪水资源；

3）根据水环境和防污要求，协同做好调度工作。

（3）引水闸

1） 根据水源、需水要求，有计划地进行引水换水；

2）引水时密切关注水质状况，根据水质要求，根据水质要求，调整引水流量，防止污染事件的发生。

（4）分（蓄）洪闸

1）根据水情和蓄（滞）洪区控制运用条件，及时做好各项分洪准备工作；

2）根据发包方的调度指令，按要求做好分（蓄）洪预警和闸门控制；

3）分洪初期，应严格按照实施细则中有关规定进行操作，始流状态严禁大开度提升闸门，启闭过程中严密监视下游消能防冲设施安全状况；

2.1.1.3 闸门操作运用

（1）闸门操作运用基本要求：

1）过闸流量应与下游水位相适应，使水跃发生在消力池内；

2）过闸水流应平稳，避免发生集中水流、折冲水流、回流、漩涡等不良流态；

3）关闸或减少过闸流量，应避免下游河道水位降落过快；

4）应避免闸门开启高度在发生振动位置。

5）在不开闸时，应将闸门恢复到“正确的起始状态”位置，并切断总操作电源。

（2）闸门启闭前应作好下列准备工作：

1）承包人应当根据水闸放水预案和发包人的指令，在闸门启闭前做好相应准备工作；

2）检查并妥善处理上、下游管理范围和安全警戒区内船只、漂浮物或其它阻水障碍；位于通航河道上水闸应按规定设置助航标志；

3）检查闸门启、闭状态，有无卡阻；

4）检查机电等启闭设备是否符合安全运行要求；

5）观察上、下游水位、流态，查对流量。

（3）多孔水闸闸门操作运用应符合下列规定：

1）多孔闸闸门应按设计提供的启闭要求或可按成熟管理运用经验进行操作运行，一般应同时分级均匀启闭，不能同时启闭时，应由中间向两边依次对称开启，由两边向中间依次对称关闭；

2）多孔闸闸下河道淤积严重时，可开启单孔或少数孔闸门进行适度冲淤，但应加强监视，严防消能防冲设施遭受损坏；

#### 2.2 工程检查

2.2.1 日常检查：建成初期宜每周二次；正常运行期不得少于每月一次，其中闸门、启闭机、机电设备每周一次；汛期增加检查次数，至少每天一次；当水闸达到设计水位运行时，每次放水后要仔细检查。

2.2.1.1 下列情况应加强检查：

（1）新建和加固工程在运行初期由于地基沉陷、机电设备、金属结构等多方面存在不稳定因素，应加强日常检查工作；

（2）涵闸已运行多年，安全隐患多，应加强日常检查工作；

（3）水闸开启放水期间应加强日常检查工作；

（4）主汛期，水闸应用频繁，水位较高且水位变化较快，流量较大，需加强检查；台风以及暴风雨或地震影响本区时，应增加检查次数；

（5）水闸关闭且上下游水位差较大期间要加强日常检查工作。

2.2.1.2 日常检查内容：

（1）土方工程包括水闸两岸堤顶、堤坡、翼墙后填土有无雨淋沟、坑口、裂缝；堤身有无挖坑、取土、缺口、耕种农作物等人为破坏现象；是否有害虫、害兽活动痕迹；排水、导渗、减压设施有无损坏、沙石淤积堵塞、失效；高水位期间，检查堤闸接头、背水坡、堤脚等处有无散浸、漏水、管涌、流土等现象；减压井、反滤设施等渗水是否有异常变化，是否浑浊或有别的颜色，如发现异常，要加强观察。

（2）石方工程包括块石护坡、护岸，检查有无块石翻起、松动、塌陷、缺失、垫层流失、底部掏空、风化等破坏现象；对上、下游翼墙或挡土墙等，主要检查墙体有无倾斜、滑动、勾缝脱落；排水管有无堵塞、损坏等现象；高水位时，注意墙体有无渗水，渗水是否浑浊。

（3）混凝土工程包括混凝土建筑物有无裂缝、腐蚀、磨损、剥蚀、露筋及钢筋锈蚀等情况；伸缩缝止水有无损坏、漏水及填充物流失等情况；公路桥桥面、栏杆等安全设施有无损毁。

（4）闸门表面有无附着水生物、杂草污物、涂层剥落，门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓、铆钉松动；支承行走机构是否运转灵活；止水装置是否完好等。

（5）启闭机是否运转灵活、制动准确可靠，有无腐蚀和异常声响；钢丝绳有无断丝、磨损、锈蚀、接头松动、变形；零部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形；油路是否通畅，油量、油质是否符合规定要求等。

（6）电力变压器的日常巡视与检查，每天不少于1 次，夜间巡视每周至少1 次，在特殊情况下应增加巡视次数； 机电设备、线路是否正常，接头是否牢固，安全保护装置是否可靠，指示仪表是否指示正确，接地是否可靠，绝缘电阻值是否符合规定，备用电源是否完好；自动监控系统是否正常、可靠，精度是否满足要求；启闭机房是否完好等。

（7）其它方面包括水流形态，应注意观察水流是否平顺，水跃是否发生在消力池内，有无折冲水流、回流、漩涡等不良流态；引河水质有无污染。远程控制、监控系统是否正常；预警系统是否正常；办公自动化系统是否正常；照明、通讯、安全防护设施及信号、标志是否完好。

2.2.2 定期检查：每年汛前、汛后对水闸各部位及各项设施进行全面、系统检查；对闸门、启闭机等，应做动水试运转观察，闸前无水时，也应做试运转检查观察。

2.2.2.1 定期检查内容：

定期检查内容包括日常检查所有内容外还要进行如下检查：工作闸门每年至少进行1 次全面检查；平面钢闸门要吊出门槽进行；弧形闸门及其它不能吊出闸门，要进行无水检查；检查中发现焊缝存在较多裂缝，要进行焊缝探伤检查；对运用频繁启闭机，每年至少1 次将启闭机减速箱进行解体检查，运用较少启闭机，则每2 年至少进行1 次；检查润滑油质量是否变质，放油沉淀，清除杂物和水分，清理油孔、油槽、油道；每年汛前对防雷设施接地电阻进行1 次全面检查；变压器应每年汛前进行1 次线圈绝缘电阻测量，定期检查有关变压器的油质、油位是否符合要求；一般每2 年进行1 次水下检查，重点检查水下工程损坏情况。

2.2.3 特别检查：当水闸遭受特大洪水、风暴潮、强烈地震和发生重大工程事故时，承包人及时报告发包人，由发包人组织对工程进行特别检查，应对发现情况和问题进行分析，制定相应应急处置方案和修复计划。

（1） 特别检查内容及范围：闸门、启闭机必须进行一次安全检测并做试运行观察；土石方、混凝土工程、水下部分及上下游河道冲刷应进行1次全面检查。

#### 2.3 工程观测

2.3.1 观测项目：

2.3.1.1 观测项目包括一般性观测项目和专门性观测项目，观测项目应根据设计和水闸实际情况确定。

2.3.1.2 观测测次和要求：

（1）沉降、水平位移观测：工程完工验收后两年内每季度观测一次，经资料分析已趋稳定后，可改为每年汛前、汛后各观测1 次，5 年后改为每年汛后观测1 次； 当发生地震或者超过设计最高水位、最大水位差时，应增加测次； 应同时观测内、外河水位及气温等；

（2）裂缝观测：裂缝发展初期每周观测1～2 次，裂缝发展缓慢后，可适当减少测次，但在出现最高（低）气温、发生强烈震动、超标准运用或者裂缝有显著发展时，均应增加测次；判明裂缝已不再发展，则恢复正常观测每月1 次；同时观测内外河水位、气温和水温及结构荷载情况。

（3）河床变形观测：观测范围包括水闸上下游引河段、水闸本身（包括上下游连接段）。上下游引河观测长度可根据具体情况确定；下游消能防冲应包括消力池、海漫、防冲槽等；河床变形观测每年进行1 次，当冲刷或淤积较严重、泄放大流量或者超标准运用、冲刷尚未处理而运用较多时，应增加测次；断面间距以能反映引河的冲刷、淤积变化为原则，一般情况为50 米。在两岸设置固定断面桩标明断面位置；断面测量宜选择中等潮位、风力较小、闸门关闭或者船舶较少，泄量较小时进行，并同步观测水位；断面测量后将观测结果绘制成河床断面图或地形图，并计算淤积量、冲刷量变化。

（4）扬压力、水位、流量观测：扬压力观测项目按水利部《水闸技术管理规程》（SL75-94）规定执行；水位、流量等项目的观测可参照现行水文观测规范的有关规定执行，也可直接采用同期水文观测资料。

#### 2.4 维修养护

2.4.1 混凝土工程维修养护：

2.4.1.1 混凝土结构的局部破损（包括磨损、空蚀损坏、钢筋腐蚀等），应及时修补。

2.4.1.2 混凝土结构表面裂缝、碳化、氯离子或其它酸碱盐轻微侵蚀，应用涂料封闭保护；

2.4.1.3 栏杆、人行道板等混凝土构件破损、断裂、严重碳化（钢筋腐蚀）等，应及时更换。

2.4.1.4 混凝土永久缝充填物老化脱落，应及时充填封堵。

2.4.1.5 混凝土工程出现裂缝、渗透破坏、倾斜、滑动等严重受损，不能保证运行安全时，应及时向发包人报告，拆除并修复损坏部分。

2.4.2 砌石工程维修养护

2.4.2.1 浆砌石闸墩、底板、涵洞（管）、翼墙、消力池等出现塌陷、松动、隆起、底部淘空、垫层散失的应及时修补；

2.4.2.2 浆砌石挡土墙、地基等出现渗透、渗流迹象（冒沙冒水现象）时，应及时分析原因并处理。

2.4.2.3 浆砌石工程出现裂缝，勾缝脱落的，要及时修补处理。

2.4.2.4 干、浆砌石（混凝土预制块）或现浇混凝土护坡出现滑动、局部塌陷、隆起、破损以及砌块松动等，应将损坏部分拆除修复；

2.4.2.5 干、浆砌石（混凝土预制块）基础被淘空的迹象的要及时修补。

2.4.2.6 块石、石笼等抛石护底（护脚）塌陷、冲失，应及时补充抛石到原设计断面；

2.4.3 防渗、排水、永久缝及观测设施维修养护

2.4.3.1 混凝土铺盖、粘土铺盖局部冲蚀损坏，应及时修补。

2.4.3.2 消力池、护坦上的排水井（沟、孔）或翼墙、护坡上的排水管应保持畅通，如滤层淤塞或失效，应重新补设排水井（沟、孔、管）。

2.4.3.3 永久缝充填物老化脱落，应及时充填封堵。沥青井的井口（出流管、盖板等）应经常保养，并应按规定加热、补灌沥青。

2.4.3.4 永久缝充填物流失、干缩等，重新填塞（填塞深度按设计要求实施）。

2.4.3.5 金属或塑料片止水失效，宜采用嵌填弹性嵌缝材料、弹性聚氨酯灌浆、锚固橡胶或金属片材等修补方法处理。

2.4.3.6 沥青井止水的永久缝渗漏，应先加热处理；加热处理无效，再采用其它方法。

2.4.3.7 观测设施（包括人工观测及自动化观测）应保持完好，如有故障或损坏，应及时调整、更换零部件和修复。

2.4.4 水闸地基及两岸防护工程维修养护

3.4.4.1 岩基上水闸，防渗帷幕失效，应重建帷幕。

2.4.4.2 水闸基础与基岩接触面发生渗漏时，应及时修补。

2.4.4.3 土基上水闸，水平段和出口段渗流坡降超过允许值时，应查明原因及时进行处理。

2.4.4.4 水闸基础下有液化土层或有潜在液化危险的部位，应根据可能的条件及时处理。

2.4.4.5 水闸两岸山体岩石破碎、裂隙发育或岩溶渗漏，应及时处理。

2.4.4.6 水闸两端为土质堤岸的绕渗可能形成渗透破坏时，应及时处理。

2.4.4.7 水闸与土质堤岸接合部位渗漏可能形成接触冲刷时，应及时处理。

2.4.4.8 建筑物与堤（坝）结合部位出现集中渗漏（接触冲刷），应及时处理。

2.4.5 闸区堤岸工程和堤顶路面维修养护

2.4.5.1 参照本技术规定和要求水库（堤防）工程有关章节。

2.4.5.2 遇蚁穴、鼠洞等动物危害时，应参照有关标准处理。

2.4.6 闸门维修养护

2.4.6.1 闸门的养护包括清洁、紧固、润滑、调整、防腐蚀涂膜局部损坏的修复、闸门埋件二期混凝土局部破损的修补及闸门前后预防结冰的措施等。

2.4.6.2 闸门修理宜就地进行；凡经修理的闸门构件、部位，均应做好防腐蚀处理。修理后必须经过试运行，符合各项技术要求后方可验收，正式投入运行。

2.4.6.3 门叶的维修养护应包括如下内容：

（1）养护

1）经常清除面板、梁系及支臂上的淤泥、油污及附着水生物；门体上的落水孔应保持畅通，梁格间不得有积水。

2）构件连接螺栓松动或丢失，应及时紧固、配齐。

3）门叶位移和倾斜，应及时调整找正。

4）闸门运行中发生强烈振动，应针对引起振动原因，采取措施消除或减轻。

5）防腐蚀涂膜局部裂纹（较深裂纹面积10%以下）、生锈鼓包（锈点面积2%以下）、脱落（起皮剥落面积1%以下）、粉化（手指轻擦沾满颜料，但未露底）等，应及时处理（注意新、老涂层间的配套性能）。

6）牺牲阳极与闸门的固定及短路连接应保持良好，牺牲阳极的工作面不得沾有油漆、油污。

（2）钢闸门维修

1）闸门整体安全度不能满足设计要求时，应全面补强或更新。

2）闸门构件强度、刚度或蚀余厚度不足，应补强或更换同材质新件（重要工程按设计修复）。

3）闸门构件变形，宜矫正，也可更换同材质新件。

4）门叶的一、二类焊缝开裂，确定深度和范围后补焊、处理。

5）门叶连接螺栓孔腐蚀，可扩孔并配大一级螺栓。

2.4.6.4 闸门行走支撑装置的维修养护应包括如下内容：

（1）养护

1）定期清理行走支撑装置表面和内部的淤泥、漂浮物及附着物。

2）行走支撑装置的滚轮、支铰、门枢、胶木滑块等及其零部件均应完好，与门体连接牢固可靠。

3）各转动部位的注油设施完好，油路畅通，并定期注油；无注油装置的滚轮、销轴等，应定期拆卸、清洗、涂油。

4）水润滑或含油轴承，应密封良好；封水圈损坏及时更换。

（2）维修

1）各滚轮或支铰轴油孔、油槽堵塞，应拆卸、清洗、装复。

2）各轴销磨损、腐蚀量超过设计标准时，应及时修复或更新。

3）轮轴与轴套间隙超过设计标准一倍时，应更换新套。

4）滚轮踏面磨损可焊接修补；滚轮、滑块夹槽、支铰发生裂纹，应更新，确认不影响安全时，也可焊接修补。

5）各轴承磨损，应更换新件。

6）胶木滑块裂纹超标（缝宽大于0.2mm，缝深大于5 mm），应更换新件；尚未超标，可上刨、下垫处理。

7）人字门底枢蘑菇头及顶盖轴承磨损，使门轴柱中心位置偏差大于2mm、门柱下沉大于5mm 时，应更换轴套。

2.4.6.5 吊耳、吊杆及锁定等装置维修养护应包括如下内容：

（1）养护

1）吊耳、吊杆及锁定等装置应保持清洁，零部件完好；存放时应防止变形和腐蚀。

2）吊耳及锁定的座板与门体连接牢固可靠。

3）弧门和翻转门的吊耳轴销，定期清洗和涂油，保持转动灵活。

（2）维修

1）吊耳、吊杆及锁定的构件变形，可矫正，但不得出现裂纹、开焊。

2）吊耳、吊杆及锁定的轴销裂纹或磨损、腐蚀量超过原直径的10%，应更换新件。

3）吊耳及锁定的连接螺栓、螺栓孔腐蚀，应更换新件。

4）受力拉板或撑板腐蚀量超过原厚度的10%，应更换新件。

2.4.6.6 止水装置的维修养护应包括如下内容：

（1）维修

1）闸门止水应完好，设计水头下渗漏量不得大于0.2L/s.m，门后无水流散射现象。

2）止水橡皮应定期调整，保持适当的预压量。止水橡皮与座板间干燥时，开闸前应浇水润滑。如有专门水润滑管路应保持完好、畅通。

3）潜孔闸门顶止水，应采取措施防止翻卷或撕裂。

4）止水橡皮的非摩擦面，可涂防老化涂料。

2.4.6.7 闸门埋件的维修养护应包括如下内容：

（1）养护

1）定期清理门槽内的淤泥、漂浮物及附着物。

2）埋件防腐涂层局部脱落，应及时修补。

3）埋件的二期混凝土出现破损小孔洞，应及时处理。

（2）维修

1）埋件破损面积超过30%时，应全部更换。

2）埋件局部变形、脱落，应局部更换。

3）主轨工作面磨损、腐蚀，可补焊、喷镀、贴补。

4）止水座板出现蚀坑，可涂刷树脂基材料或喷镀不锈钢材料整平。

5）埋件的二期混凝土破损，应及时修复。

2.4.6.8 闸门防腐蚀的要求如下：

（1）闸门防腐蚀施工前应做出防腐蚀设计，采用新技术、新工艺、新材料必须经过充分论证。

（2）钢闸门表面预处理的方法、适用范围、处理等级标准、质量检查等均应按照SL105—95 并参照JTJ230—89 的有关规定执行；混凝土及其它材料的闸门表面应喷毛并清理干净。

（3）钢闸门可采用喷涂涂料、喷镀金属并涂层保护的防腐蚀措施，施工技术要求按SL105—95 及JTJ230—89 等有关规定执行；沿海地区的钢闸门，如采用涂膜—牺牲阳极联合保护的防腐蚀措施，应选好阳极材料、科学设计、严格施工。

（4）钢闸门采用喷涂涂料保护的涂膜老化，有下列情形之一的应重新防腐蚀：

1）防腐蚀涂层裂纹较深面积的10%以上或已出现深达金属基面的裂纹。

2）生锈鼓包的锈点面积超过2%。

3）脱落、起皮面积超过1%以上。

4）粉化，以手指轻擦涂膜，沾满颜料或手指轻擦即露底。

（5）钢闸门采用喷涂涂料保护的涂膜面层老化（裂纹、粉化），应重新涂装面层（如更换涂料，须注意新、老涂层间的配套性能）。

（6）钢闸门喷镀金属层的蚀余厚度不足原设计厚度的1/4 时，应重新防腐蚀；表面保护涂层老化，应重新涂装（如更换涂料，须注意新、老涂层间的配套性能）。

（7）采用涂膜—牺牲阳极联合保护的钢闸门，如保护电位不合格（静、动海水保护电流密度分别低于20 及30mA/m2）时，可重焊、更换或增补牺牲阳极。

（8）钢闸门防腐蚀的设计、施工的具体要求。

（9）混凝土闸门，可采用喷涂涂料保护。

（10）混凝土闸门防腐蚀涂膜老化，应重新涂装（如更换涂料，须注意新、老涂层间的配套性能）。

2.4.6.9 混凝土闸门修理的项目及要求如下：

（1）不影响安全运行的局部破损，可采用树脂砂浆或聚合物砂浆修补。

（2）闸门预埋的起吊构件严重腐蚀、不能保证安全运行的，应另行补设；不能补设时，该闸门应报废。

（3）闸门局部露筋、轻微碳化或表面裂缝可采用表面喷涂防护涂料的方法处理；表面裂缝开度达于0.3mm 时，宜采用表面粘贴片材（或玻璃丝布）的方法处理。

（4）钢筋严重腐蚀或门体严重破损的闸门，应于更新。

2.4.7 启闭机维修养护

2.4.7.1 卷扬式启闭机养护应包括如下内容：

（1）防护罩、机体表面应保持清洁，除转动部位的工作面外，均应定期采用涂料保护；启闭机的联接件应保持坚固，不得有松动现象。

（2）传动件的传动部位应加强润滑，油量要充足、油质须合格、注油应及时。

（3）定期清理钢丝绳并涂脂保护；钢丝绳两端固定部件应紧固、可靠；双吊点启闭机钢丝绳两吊轴高差超标时，应及时调整。

（4）保持卷筒清洁，不得附着油垢；无机房的启闭机，卷筒内部应定期清扫。

（5）电磁制动器应保持清洁、动作灵活、制动可靠；油压电磁制动器应及时补油、定期清洗、换油。

（6）棘爪棘轮制动器应保持清洁；棘爪在棘轮上移动灵活；棘爪弹簧应保持弹力。

（7）滑轮组心轴应保持润滑；滑轮槽应保持清洁；钢丝绳通过滑轮组如出现卡阻、偏磨应及时调整。

（8）无机房的启闭机应固定牢靠；保持罩体完好，防腐涂膜局部脱落，应及时补漆。

（9）移动式启闭机行走机构的转动部件（含夹轨器），保持润滑、灵活；行走轨道不得松动、横向位移，接头偏差超标应及时调整；扫轨板、行程开关等安全装置须动作灵活、可靠。

（10）移动式启闭机的抓梁的转动部分应保持润滑、灵活，防腐蚀涂膜局部脱落及时补漆，穿销式的信号反馈装置故障应及时排除。

（11） 移动式启闭机的电缆卷筒、架立式电缆应及时保养或更换零件，防止漏电；安全滑触线（导管、导轨及接头、集电器电刷及弹簧、集电器滚轮、悬吊器及悬吊夹等）应及时保养或更换零件，防止失电。

2.4.7.2 螺杆启闭机的养护包括如下内容：

（1）定期补充、更换润滑油。

（2）定期清洗螺杆并涂脂保护；条件允许可配防护罩。

（3）定期校验、调整闸门开度指示和限位装置。

2.4.7.3 卷扬式启闭机维修的项目如下：

（1）减速器轴承与箱体座孔配合间隙超过规定数值，箱体上各螺孔螺纹损伤，减速器齿轮磨损超过允许值，应修复或更换新件。

（2）弹性联轴器的销子与橡胶圈间隙或橡胶圈与联轴器间隙超过允许值，齿形联轴器的齿偏磨或断裂，应更换新件。

（3）制动器制动轮工作面磨损在允许值以内，可维修；制动轮出现裂纹、砂眼等缺陷，必须进行整修或更换；制动带磨损严重，应予更换；制动带的铆钉或螺钉断裂、脱落，应立即更换补齐；主弹簧变形，失去弹性时，应予更换。

（4）卷筒绳槽磨损在允许值以内，可维修；超过允许值或出现裂纹，应更换新件。

（5）钢丝绳断丝超过允许值，宜更换新绳；如钢丝绳与闸门连接端断丝超过允许值，但断丝范围不超过预绕圈长度的1/2 时，可调头使用；更换钢丝绳时，缠绕在卷筒上的预绕圈数，应符合设计要求；无规定时，应大于5 圈，如压板螺栓设在卷筒翼缘侧面又用鸡心铁挤压的，则应大于2.5 圈。

（6）滑轮组轮缘裂纹、破伤以及滑轮槽磨损超过允许值，应更换新件。

（7）滑动轴承的轴瓦、轴颈，出现划痕或拉毛时应修刮平滑。轴与轴瓦配合间隙超过规定时，应更换轴瓦。滚动轴承的滚子及其配件，出现损伤、变形或磨损严重时，应更换。

（8）机架（含门架、台车架）焊缝裂纹、脱焊、假焊，可补焊（消除内应力、补漆）。

（9）移动式启闭机行走机构的车轮磨损未超过允许值，可修复；车轮磨损超过允许值以及出现裂纹、变形时，应更换新件；行走台车架裂纹，可挖补修复。

（10）移动式启闭机的机架（门架）、无机房的启闭机护罩，应定期防腐蚀处理。

（11）移动式启闭机的抓梁表面裂纹、损伤、变形，可修复或更新；穿销式信号反馈装置损坏应及时修复或更新。

（12）移动式启闭机的电缆卷筒、架立式电缆破损或老化，宜更换部件；安全滑触线（导管、导轨及接头、集电器电刷及弹簧、集电器滚轮、悬吊器及悬吊夹等）破损或磨损，宜更换部件。

2.4.7.5 螺杆启闭机维修的项目如下：

（1）螺杆的不直度（直线度公差）超过允许值，应矫正调直并检修推力轴承；螺杆螺纹擦伤，可修复；螺杆螺纹厚度磨损超限，应更换新件。

（2）承重螺母螺纹破碎、裂纹及螺纹厚度磨损超过允许值，应更换新件。

（3）推力轴承的保持架变形、滚道磨损点蚀、滚体磨损等，应更换新件。

2.4.8 电气设备维修养护

2.4.8.1 电动机的养护应符合下列规定：

（1）电动机的养护每季不少于一次；

（2）电动机的外壳应清洁，保持无灰尘、无污垢、无锈蚀；

（3）电动机接线盒应防雨水溅入、防潮气侵入，接线螺栓应保持紧固；

（4）电动机外壳接地牢固可靠，接地电阻应符合规范技术要求；

（5）电动机运行中应无异常噪声与振动；

（6）电动机在运行中电流应在额定电流范围内，温升与轴承温度应符合要求；

（7）检测电动机定子绕组绝缘电阻，应符合产品规定。在潮湿天气应加强检测。

2.4.8.2 电动机的维修应符合下列规定：

（1）经常运行的电动机每年维修1 次，不经常运行的电动机3 年应维修1 次；

（2）清除电动机内部灰尘，检查绕组绑线应牢固，定子铁芯应无松动，风扇紧固良好；

（3）检查轴承并清洗换油，如有较大松动、磨损、破碎等现象应及时更换。轴承内的润滑脂应保持在填满空腔内 1 / 2 一 2 / 3 范围。润滑脂规格、质量应符合要求；

（4）经常测量绕组的绝缘电阻，如低于规定时，应进行烘燥处理。如处理后仍达不到要求，则应维修或更换；

（5）电动机解体维修后，装配中必须保证定、转子间隙均匀，转子转动灵活轻松；

（6）电动机解体维修后，应做电气试验及试运转，合格后方可投入运行。

2.4.8.3 配电设备维修养护，应符合下列规定：

（1）高低压开关设备的维修与养护每年不少于1 次

（2）油浸式电力变压器及变压器间清扫每季不少于1 次；

（3）油浸式电力变压器正式投入运行后5 年及以后的每10 年，必须进行定期维修；

（4）干式电力变压器及外罩与变压器间清扫每季不少于1 次；

2.4.8.4 操作设备的养护应符合下列规定：

（1）操作设备的检查与养护每月不少于1 次；

（2）配电柜、动力柜、照明柜、启闭机操作箱、检修电源箱等设备的外壳应经常做好清洁工作，保持箱内整洁；

（3）户外柜箱应做好防雨、防潮；

（4）各种柜箱内电气线路应无破损、受潮、老化等异常现象，绝缘电阻符合规定要求；

（5）各种柜箱外壳的接地必须牢固可靠，接地电阻符合规定要求；

（6）各种开关、继电保护装置应保持清洁，触点接触良好，接头连接牢靠。如有接触不良，应及时养护与维修或者更换。开关与继电器整定值应符合规定；

（7）检查与清扫交流接触器。及时修整烧毛的触头，清除灭弧罩内的铜粒子，清理与调整铁芯的接触面；

（8）闸门开度仪、主令控制器及限位开关装置应经常检查、养护和校核，确保限位准确可靠。上、下限位装置应分别与闸门最高、最低位置一致。上、下扉闸门的联动装置应动作灵活，必须确保可靠；

（9）熔断器的熔芯或熔丝规格必须符合被保护设备的要求。熔芯或熔丝熔断后应先检查原因，不得改用较大规格的熔芯或熔丝更换；

（10）各种指示信号应完好无缺。各种仪表应定期检验，保证表计指示正确，如有失灵，应及时检修或更换。

2.4.8.5 线缆的养护应符合下列规定：

（1）线缆的养护每月1 次；

（2）电气线路及电缆应防止发生短路、断路、漏电、联接松动等现象；

（3）架空线路接头联接应良好，经常清除架空线路下的树障，保持线路畅通。采取措施避免大风引起的架空线刮断及碰线引起的短路；

（4）户外照明灯具防潮应可靠，灯泡损坏后应及时调换；

（5）线缆维修后必须确保线路相序正确、接地可靠，接地电阻应，接地电阻应≤4Ω；

（6）定期测量导线的绝缘电阻，导线对地及导线间的绝缘电阻应≥0.5MΩ；

（7）电缆沟内积水应及时排除，电缆不得浸入水中；

（8）线路上的避雷器应每年做1 次预防性试验，并应在雷雨季节前完成。避雷器如试验不合格应及时更换。

2.4.8.6 防雷与接地装置的养护应符合下列规定：

（1）防雷与接地装置的养护每年1 次，应在雷雨季节前完成；

（2）避雷针（线、带）及引下线应无断裂、锈蚀，焊接应牢靠；

（3）检查接地装置各连接点的接触情况，焊接点或螺栓接头如有脱焊或松动，应补焊或紧固；

（4）防雷设施的接地装置的接地电阻应符合设计规定，如超过规定值20% 时，应增补接地极；

（5）防雷设施的构架上，严禁架设低压线、广播线及通讯线；

（6）电气设备的防雷设施，必须每年做1 次预防性试验，并应在每年雷雨季节前完成，如试验不合格应及时更换。

2.4.8.7 备用电源的柴（汽）油发电机组，应按有关规定定期养护检修。如需与电网联网必须征得电业部门同意后方可进行，严禁擅自联网。

2.4.8.8 测量仪表、广播通讯、专用设备的养护维修应按专门规定执行。

2.4.8.9 电气安全用具与消防器材的维修养护应按专门规定执行。

3.海塘工程

3 运行管理

3.1 工程检查

3.1.1 一般规定

3.1.1.1 工程检查一般包括日常检查、定期检查、特别检查，根据管理需要和海塘工程工况变化情况也可提出专项检查。各类检查要求：

a) 日常检查：汛期全线巡查每周应不少于2 次，非汛期巡查每周应不少于1 次，遇到高潮位、台风及风暴潮前应加密巡查频次；

b) 定期检查：每年分别开展1 次汛前检查和1 次汛后检查（年度检查）；

c) 特别检查：遇台风、风暴潮等灾害性天气或危害海塘安全的突发性事件，应及时进行查。

d) 专项检查：为完成上级临时指派的检查任务或特定技术的检查项目（如位移检查、渗透检查、堤身内部情况的物探检查等项目）。

3.1.1.2 工程外部检查主要采用目视、耳听、手摸等方式，必要时可借助检查工具或仪器进行。

3.1.1.3 工程内部探测检查可采用探测设备进行，必要时，在保证工程安全的前提下也可开挖检查。

3.1.1.4 工程检查应重点对不均匀沉降等原因造成的塘顶护面与土体脱开架空情况以及历来的险工、险段等进行检查。

3.1.1.5 工程检查应由经验丰富、熟悉工程情况的人员执行，检查人员应相对固定，必要时也可委托专业单位进行检查。

3.1.1.6 日常检查由岗位人员负责，定期检查、特别检查和专项检查应由管理单位主要负责人组织开展并参加。

3.1.1.7 工程检查中发现的水事违章违法行为，应及时制止、记录并报有执法权的相关单位进行处理。

3.1.2检查项目

海塘工程检查项目为塘身、护塘地及护塘河、护塘设施与塘前滩地、交叉建筑物、管理及防汛抢险设施、管理范围及保护范围检查等。

3.1.3 检查内容

3.1.3.1 日常检查

a) 塘身检查内容：

1) 塘身外观是否整洁，有无垦植、存放物料、雨淋沟、塌陷、裂缝、洞穴、滑坡和塘顶积水等现象，有无明显沉降变形和渗漏；

2) 迎水坡、背水坡及坡脚挡土墙、塘顶护面结构有无破损，砌体有无松动、塌陷、缺失等；迎水坡护面与反滤结构的结合是否完好，反滤有无淘刷、流失；

3) 防浪墙结构是否完整稳固，墙体有无错位，分缝填充料是否完好；

4) 消浪平台、混凝土异形块体、格栅等消浪防冲设施是否完好；

5) 护坦基础有无淘刷，护坦有无裂缝、塌陷、冲损，排水孔是否有效；

6) 镇压层、沉井、板桩、大方脚等结构是否完整，有无明显沉陷和冲损；

7) 路堤结合的海塘其道路通行有无影响工程安全的现象；

8) 路肩石是否完好；

9) 隔堤是否完整。

b) 护塘地及护塘河检查内容：

1) 护塘地是否完整，高程和宽度是否满足要求；

2) 护塘地有无被侵占、漫水、破坏、渗漏等现象，排水设施是否完好、排水是否通畅；

3) 护塘河有无随意挖深拓宽，水位是否经常骤升、骤降，河岸驳坎是否完好和稳定。

c) 护塘设施与塘前滩地检查内容：

1) 盘头、丁坝、顺坝、潜坝等护塘设施是否完好，坝面有无出现裂缝、塌陷、冲损，排水孔是否有效，坝头挂桩或其他保护结构是否完好，坝根导流墙是否完好；

2) 塘前抛石等有无冲刷、移位；

3) 塘前滩地一定范围内有无明显冲刷和淤积等变化。

d) 交叉建筑物检查内容：

1) 沿塘交叉建筑物与塘身结合部位是否完好，有无出现裂缝、渗漏及不均匀沉降等现象；

2) 旱闸、通道、涵洞、水闸（有专门管理单位的除外）等设施设备是否完好，旱闸、通道能否有效封堵，涵洞、水闸能否正常启闭；

3) 桥梁、码头、道口、管道等跨塘、穿塘、临塘设施是否影响海塘工程正常运行，有无沉陷、开裂和渗漏等。

e) 管理及防汛抢险设施检查内容：

1) 观测、监控及通讯设施是否完好；

2) 里程碑、界桩、警示牌、宣传（告示）牌等是否完好；

3) 管理房和防汛物资仓库是否存在安全隐患，是否完好、整洁和美观；

4) 防汛物资及抢险设备有无缺失；

5) 防汛通道是否畅通，堤顶限制非防汛和管理车辆通行的设施是否完好、有效。

f) 管理范围和保护范围检查内容：

1) 有无进行爆破、打井挖塘、采石取土、挖坑开沟、建房、倾倒垃圾、废土等；

2) 有无翻挖塘脚镇压层抛石和消浪防冲设施、毁坏护塘植物等活动；

3) 有无擅自在防浪墙或塘身进行破塘开缺；

4) 除与海港、渔港相结合的海塘和经批准的避风锚地外，有无在海塘上设立系船缆柱和在海塘管理范围内抛锚泊船、造船和修理船只；

5) 有无其他影响工程运行和危害工程安全的行为。

g) 定期检查检查内容：

1) 汛前检查：重点检查岁修工程完成情况和度汛中存在的问题，安全度汛措施是否落实，日常检查中发现的问题是否及时整改；旱闸、通道、码头、口门能否有效封堵，水闸、涵洞（闸）能否正常启闭，防汛抢险物资设备是否按规定备足；

2) 汛后检查（年度检查）：重点检查工程（特别是险工堤段）损毁和其他异常变化情况。

h) 特别检查检查内容 ：

1) 台风影响前，重点检查防汛通道是否畅通，防汛物资落实情况以及通讯设施运行情况，对海塘工程沿线旱闸、通道、码头、口门等缺口是否有效封堵和涵洞（闸）、水闸（有管理单位的除外）能否正常启闭逐一进行检查，还应查看管理范围内是否停靠可能威胁海塘工程安全的船只；

2) 台风影响过后，检查海塘工程有无水毁及其损坏程度，并对防汛物资进行清点和补充。

3.1.4 检查记录和报告

3.1.4.1 各类检查应按相关的规定逐项进行，并做好记录，必要时进行图像记录，并由相关负责人员签名，以备查考。

3.1.4.2 日常检查应填写检查记录表。

3.1.4.3 定期检查、特别检查、专项检查应形成书面报告，书面报告应包含：

a) 参与检查的人员，检查时间，检查范围，具体检查内容等；

b) 检查中采取的措施，检查中发现的具体问题等；

c) 对发现问题的整改计划等。

3.1.4.4 管理单位对上述检查中发现的影响工程安全的异常情况，应报告工程主管部门，并及时进行处理；对存在较大隐患的，应采取必要的应急处置措施，并将有关情况在2 小时内报告工程主管部门，12 小时内补报书面报告，必要时还应向有管辖权的水行政主管部门报告。

3.2 工程观测

3.2.1 一般规定

3.2.1.1 管理单位应按《海堤工程设计规范》结合工程实际运行情况等确定观测项目，未达到规范要求的，要逐步完善。

3.2.1.2 观测工作应确定专人负责，观测资料应具有完整性和延续性。

3.2.1.3 管理单位应根据观测项目配备相应的观测设施设备，并确保观测设施设备运行正常。

3.2.1.4 海塘工程遭遇台风、暴雨、风暴潮等，应对水毁破坏范围和破坏程度等进行测量（可委托专业机构进行），必要时进行图像记录。

3.2.2 观测项目

3.2.2.1 海塘工程观测项目一般为沉降变形、潮位（涌潮）、塘前滩地冲淤、渗漏、裂缝等。

3.2.2.2 根据海塘工程管理和运行安全需要，可设置以下专项观测：近岸河床冲淤变化、流形态及河势变化、附属建筑物垂直和水平位移、渗透压力、减压排渗工程的渗控效果、波浪及爬高等。

3.2.3 观测要求

3.2.3.1 沉降变形观测

观测断面一般间隔200m～500m设置，沉降发展未稳定前每2 月观测1 次，沉降趋于稳定后每年观测1 次～2 次，对于塘身较高、地基软弱的塘段和险工地段需适当加密观测断面，增加观测频次，并宜增加水平位移的观测。

3.2.4 观测记录与分析

3.2.4.1 观测数据应及时记录、整理，并进行初步分析，对发现的异常情况应及时复核确认，有影响工程安全运行的应报告工程主管部门，并采取必要的措施。

3.2.4.2 管理单位应及时对上一年度观测资料进行汇总、整理和分析，或委托专业机构进行分析，对发现的异常现象需专项分析，必要时可开展专题研究。

3.3 工程维修养护

3.3.1 一般规定

3.3.1.1 管理单位应每年有计划地对海塘工程进行维修养护工作。

3.3.1.2 管理单位对检查观测中发现的海塘工程局部缺陷或破损，应制定维修养护方案，报工程主管部门审批后，按相关规定实施维修养护并及时验收。海塘工程维修养护计

3.3.1.3 海塘工程受损部位经维修后，其结构和强度标准应不应低于原设计标准，并应做好新老结构的结合。

3.3.2 维修养护项目

海塘工程维修养护项目为塘身、护塘地及护塘河、护塘设施及塘前滩地、交叉建筑物、管理设施、防汛抢险设施维修养护等。

3.3.3 维修养护要求

3.3.3.1 塘身

主要包括塘顶路面、防浪墙、路肩石等的维修养护，应做到：

1) 塘顶路面应保持清洁，表面无堆积物、垃圾、杂草、积水等；

2) 塘顶路面有裂缝、塌陷、沥青混凝土起砂等局部破损，应及时修复；

3) 保持防浪墙完好、结构稳固、外观整洁，分缝材料完好，有破损应及时修复；

4) 路肩石应保持完好，有破损应及时修复。

3.3.3.2 护塘地及护塘河

维修养护应做到：

a) 护塘地的高程和宽度不够时应及时加高加宽，有坍塌、鼓出等情况应及时进行修复，漫水应及时排干；

b) 及时清除垃圾杂物，定期整修；

c) 结合交通的护塘地下沉严重或路面破损的应及时进行维修；

d) 护塘河驳坎下沉、失稳、坍塌的应及时修复；

e) 背水坡、护塘地、护塘河驳坎处发生渗漏的应及时处理；

f) 排水沟渠有破损、堵塞应及时修复、疏通。

3.3.3.3 护塘设施及塘前滩地

主要包括：盘头、丁坝、顺坝、潜坝、抛石、混凝土块体等的维修养护。应做到：

a) 护塘防冲设施应保持结构完好；

b) 坝面、坝坡、抛石及混凝土块体等出现局部塌陷、冲损、散失等影响护塘设施安全的，应及时恢复原状以避免损坏部位进一步扩大；

c) 设有挂桩保护的，应及时检查，下沉后应及时接桩；

d) 塘前滩地发生严重冲刷的，应及时对冲刷部位采用

石料回填，同时做好表面防冲保护。

3.3.3.4 交叉建筑物

维修养护应做到：

a) 水闸与塘身结合部位发生破损、渗漏、不均匀沉降、局部冲刷时应及时修复；

b) 桥梁、码头和穿塘管道等设施发生破损且影响海塘工程正常运行的，应及时修复；

c) 水闸、旱闸、涵洞应保持整体完好，安全稳定，闸门能正常启闭；

d) 水闸、旱闸、涵洞结构部件应保持完好：闸门（板）无锈蚀、无扭变、无破损，止水有效，闸槽无淤塞、无锈蚀扭曲，轨道无松动，闸门无卡、阻现象；

e) 水闸启闭设施、电气设备等应保持完好，发现老化、损坏时应及时更新。

3.3.3.5 管理及防汛抢险设施

a) 管理设施

维修养护应做到：

1) 观测和监控设施设备应保持完好，发生损坏应及时修复并重新校正；

2) 管理房和物资仓库应保持结构完好，并做好日常用电及消防安全工作；

3) 限制非防汛和运行管理车辆通行的管理设施应保持完好、有效；

4) 里程碑、界桩、警示牌、宣传（告示）牌等发生变形、损坏、缺失的应随时修复或更换，对里程碑桩号发生变化的，做好记录与核对，并及时整理资料归档。

b) 防汛抢险设施

维修养护应做到：

1) 备料场地应保持良好的排水条件，设施完整，环境整洁；

2) 防汛物资应保持完好，及时更换超期或失效的物资；

3) 抢险设施应定期查验，如有缺失，应足额补充；

4) 防汛通道应做好日常维护工作。

3.3.4 维修养护记录

管理单位应做好日常维修养护记录，编制定期报表，资料应完整详细，由相关负责人签字，并及时归档，以备查考。

# 第三部分   评标原则及方法

据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标办法

本次采购采用综合评分法，即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中商务技术文件90分，报价文件（报价）10分。

四、评分细则

1、技术资信分的评定（90分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评定项目 | 分值 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人荣誉 | 0-3分 | 投标人在水利物业管理服务方面获得市级人民政府（及以上）或省级行政主管部门（及以上）颁发荣誉的，得3分。需提供证书或表彰文件扫描件。 |
| 2 | 投标人服务能力 | 0-6分 | 1、投标人在水利工程运行管理数字化支撑方面，具有海塘类或水闸类物业管理相关计算机软件应用软著证书的，一项得2.5分，最高得5分。 2、水利工程标准化服务能力：2017年以来承担过单个水利工程项目包含“标准化创建”及物业化管理（“物业化管理”、“物业管理”、“运行及维修养护”等）项目的每个得0.5分，最高得1分；需提供项目中标通知书及合同，复印件加盖公章，缺一不可，续签只算一个。 |
| 3 | 拟投入的工程技术人员业务素质、维修保障力量 | 0-12分 | 项目负责人具有水利相关专业高级及以上职称的得3分,其余不得分； 2、拟派的人员中，具有水利行业职业资格证书（高压电工、河道修防工、信息化管理员、水工监测工、测量员、闸门运行工等行业特有工种人员），每提供一类得1.5分，每类最高得1.5分，本小项最高12分。 （以上全体人员须提供职称或岗位证书复印件，提供持证员工开标前连续近3个月社保证明文件和证书复印件加盖公章，否则不得分） |
| 4 | 拟投入的设施设备 | 0-9分 | 根据项目实际需要，投标人拟投入本项目巡逻管护车辆及其他设施设备： 1、巡逻管护车，每提供1辆，得1.5分，最高得3分；（不限车辆设备型号，自有、租赁均可）； 2、其他设施设备：发电机、割草机（打草机）、切边机等，每提供1个设备得1分，最高可得6分；（按项目实际需要提供其他设施设备，需自有） 注：（投标文件中提供车辆设备的照片，并提供年检有效期内的车辆行驶证、购车发票复印件或相应的租赁合同；其他设施设备需提供购买发票或合同，不提供的不得分）。 |
| 5 | 水闸调度运行方案 | 1-10分 | 投标人根据现场建设及河网情况提供的运行方案科学可行性、可操作性等综合打分： 运行方案科学、合理、有效的，得10-8分； 运行方案较科学、合理、有效的，得7-5分； 运行方案基本科学、合理的，得4-1分。 |
| 6 | 维修养护方案 | 1-10分 | 投标人根据现场海塘及水闸现状提供的维修养护方案科学可行性、可操作性等综合打分： 方案科学、合理、有效的，得10-8分； 方案较科学、合理、有效的，得7-5分； 方案基本科学、合理的，得4-1分。 |
| 7 | 保洁、绿化养护、观测、巡查、值班安排等方案 | 1-10分 | 投标人根据现场海塘及水闸现状提供的保洁、绿化养护、观测、巡查、值班安排等方案科学可行性、可操作性等综合打分： 方案科学、合理、有效的，得10-8分； 方案较科学、合理、有效的，得7-5分； 方案基本科学、合理的，得4-1分。 |
| 8 | 环境保护措施、安全及文明保证措施 | 0-5分 | 根据投标人提供的环境保护措施、安全及文明保证措施综合打分： 措施科学、合理、有效的，得5-4分； 措施较科学、合理、有效的，得3-2分； 措施基本科学、合理的，得2-0分。 |
| 9 | 应急方案 | 0-10分 | 投标人根据现场海塘及水闸现状提供的应急方案科学全面性、可行性、可操作性等综合打分： 方案科学、合理、有效的，得10-8分； 方案较科学、合理、有效的，得7-5分； 方案基本科学、合理的，得4-0分。 |
| 10 | 业务培训和技能培训方案 | 0-5分 | 根据投标人提供的业务培训和技能培训方案综合打分： 方案科学、合理、有效的，得5-3分； 方案较科学、合理、有效的，得3-2分； 方案基本科学、合理的，得2-0分。 |
| 11 | 人员稳定保障方案 | 0-5分 | 根据投标人提供的人员保障、团队稳定方案综合打分： 方案科学、合理、有效的，5-4分； 方案较科学、合理、有效的，得3-2分； 方案基本科学、合理的，得2-0分。 |
| 12 | 服务保障措施方案 | 0-5分 | 根据本项目的实际情况，对投标人提供的服务情况、人员交接以及是否能够提供良好的长期服务能力等措施方案，综合打分： 好，得5-4分；较好得3-2分；一般的，得2-0分。 |

2、商务评分（10分）：

满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价。

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其商务分为满分10分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

商务分得分=（评标基准价/投标人投标总价）×10% ×100（四舍五入后保留小数2位）

3）▲本项目采购预算为320万元，如投标人报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

4）所有投标人商务报价均超采购预算，采购人无法支付的,重新组织招标。

3、 有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

# 第四部分   合同主要条款

说明：如甲乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。

甲方将中标范围内2022年度瓯江口水利设施物业化管理第三方服务项目承包给乙方，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成水闸、海塘养护业务，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订2022年度瓯江口水利设施物业化管理第三方服务项目承包合同。

第一条 承包内容：2022年度瓯江口水利设施物业化管理第三方服务。

第二条 乙方应配合做好温州市水利工程标准化管理工作，乙方应无条件协助配合甲方工作。

第三条 承包期限：服务期2年（24个月）。

第四条  承包经费

（一）承包经费：      元（人民币大写：  佰  拾  万  仟  佰  拾  元  角  分）。

（二）合同价格包2022年度瓯江口水利设施物业化管理第三方服务费用报价，并采用固定总价承包。承包总价必须包括所需的信息化管理、运行管理、材料、维修维护、一切人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、食宿与交通、服装、安全、管理费用、工作场所、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支等各项全部费用并承担一切风险责任。

（三）合同价款汇入乙方指定的银行账户，银行账户信息为：

账户名称：

开户行：

银行账号：

（四）付款方式：每季度考核未达到85分，该季度进度款不予支付。付款方式：每季度先支付该季度进度款金额的10%作为预付款，当该季度服务结束并考核通过后一次性支付剩余该季度进度款金额90%。

第五条  承包方式

采用全包干形式，即业务包干、经费包干方式。甲方将养护业务及相应的经费交给乙方，乙方按物业化管理工作要求与技术标准和甲方的管理要求和标准，组织保洁、维养、物业、观测工作，并接受甲方的指导、监督和检查验收。

第六条  工作要求和质量标准

管理各项具体工作的质量标准和作业规范按照物业化管理工作要求与技术标准、甲方具体要求及《采购文件》中所规定的执行。

第七条  权利和义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方对乙方的物业化管理保洁维养观测业务进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的质量问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。

2、甲方对乙方违反规定的行为进行惩罚。

3、甲方监督检查乙方落实安全防火和安全生产措施。

4、甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高管理保洁维养观测业务的技术水平。

5、甲方应按管理保洁维养观测质量和检查验收结果计算经费，扣除乙方因检查不合格应扣款后，将经费按期支付给乙方。

6、甲方可要求乙方调整不合格员工。

7、甲方应按时支付款项。本合同的承包经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方按规定扣罚。

（二）乙方权利和义务

1、乙方有权根据承包合同按期领取承包经费。

2、乙方履行承诺的义务，并参加由甲方组织的检查和综合考评。

3、乙方应接受甲方的检查监督及指导。

4、按甲方的要求开展工作，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

5、特殊情况下（台风和暴雨等），乙方除应做好保护工作外，还应无条件服从甲方的统一指挥和调动，参加抢险救灾工作。

6、乙方根据本合同所承担的服务内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险手续和办暂住证手续。员工最低工资不得低于（当年温州市最低工资标准）。安排好员工的住宿和教育管理工作，如发生违纪事件，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

7、乙方应按甲方要求，为上岗工人购买统一的工作服，持证上岗。

8、乙方负责提供保洁维养观测所需的全部工具、设备和材料。

9、乙方负责作业过程中的事故处理和一切费用。

10、乙方应严格遵守国家法律、法规的规定，做好社会治安综合治理和计划生育等工作，不得违反国家法律、法规和温州市的有关规定。

11、在合同期内，因国家建设需要造成的乙方经济损失，甲方不负赔偿责任。

12、乙方应遵守法律、法规和政策的规定，因以上原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

13、乙方不得以承包管理的工程现状复杂难以管理维护等为由，拒绝或拖延甲方提出要求乙方整改的要求。

第八条  考核制度

中标供应商必须严格按采购文件要求做好各种工作保洁、维养、观测、报表、记录等，采购人每季度对供应商进行1次检查并评分，供应商还需随时配合水利局检查，每季度对供应商考核不包括对供应商突击检查，供应商考核分必须达到85分，如供应商达不到要求，供应商需在15天内进行整改，整改之后必须达到85分；若整改后或任意两季度考核分低85分的，采购人有权终止与中标供应商余下合同并追究中标供应商责任；如因中标供应商原因，导致发生事故，情节严重的采购人追究中标供应商事故责任并赔偿损失。

第九条  合同组成

承包合同由《采购文件》、《投标文件》及考核内容及其评分标准附件为本合同的有效组成部分。

第十条  违约责任

（一）乙方违反甲方具体要求及《采购文件》规定的行为均属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理，情节严重者，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

（二）乙方因机械、工具或技术、劳动等跟不上管理需要影响甲方工作，在警告2次后乙方没进行整改的，甲方有权单方终止本合同。

第十一条  验收移交

（一）在合同终止前十个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交验收申请。

（二）合同期满，乙方必须将保洁管理业务及时移交甲方。未经甲方许可，合同期满，乙方超期移交给甲方的，将全额扣除履约保证金。

（三）合同期满，但经甲方验收不合格需整改，（因整改而超出的服务期，甲方不承担费用）直至整改完成并通过甲方验收后，甲方支付合同剩余款项，无息退还履约保证金。

第十二条  争议的解决

合同未尽事宜，应双方友好协调解决。协商不一致，任何一方均可向当地法院提起诉讼，诉讼按合同履行地原则。

第十三条  合同生效及终止

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人或代表人签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本合同出现以下情况时终止。

1、期限届满时并经甲方验收合格后自行终止。

2、有以下行为之一的：

（1）违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

（2）因管理不善造成恶劣影响。

（3）擅自将合同转包给第三者。

（4）违反劳动法或其他相关法律法规，造成恶劣影响。

（5）弄虚作假及其他不正当行为。

3、法律规定的终止事由。

第十四条  合同的解释

本合同的解释权在采购人。

第十五条  合同的份数

1、本合同一式8份（甲方4份，乙方4份），具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

2、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）合同主要条款                 （2）合同的特殊条款

（3）售后服务条款                 （4）中标通知书

(5) 投标分项报价表                (6) 技术规格、商务条款偏离表

(7) 招标内容及要求               （8）合同补充条款或说明（如有的话）

(9)履约保证金                     (10) 承诺书 （含询标记录和优惠条件）

（本行以下无正文）

甲方：                                                 乙方：

（盖章）                                              （盖章）

授权代表（签字）：                                     授权代表（签字）：

地址：                                                 地址：

电话：                                                 电话：

开户银行：                                             开户银行：

账号：                                                  账号：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

# 第五部分   附件

附件一

资格审查料

（1-1）法定代表人声明书

温州瓯江口产业集聚区住房和城乡建设局：

浙江首信工程项目管理有限公司：

本人（法定代表人姓名）为（投标人全称）的法定代表人。我公司参加贵处组织的（招标项目名称、招标编号）的招标活动，由我本人全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人身份证正反面复印件

（1-2）法定代表人授权书

温州瓯江口产业集聚区住房和城乡建设局：

浙江首信工程项目管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人 （法定代表人姓名） 授权（全权代表姓名）为本项目全权代表，参加贵处组织的（招标项目名称、招标编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件

说明：

1、若投标人代表为法定代表人，应提供声明书（1-1）并提交法定代表人身份证正反面复印件；

2、若投标人代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供授权书（1-2），并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

（2）投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

温州瓯江口产业集聚区住房和城乡建设局：

浙江首信工程项目管理有限公司：

我单位参与（项目名称） 项目的采购活动，现声明如下：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、我单位具有履行本项目政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我单位未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

6、我单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，一起参加本项目的政府采购活动。

7、我单位符合本项目特定资格条件：                 的要求，并在谈判响应文件中提供了相应的证明材料（采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）

以上事项如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（3）诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵公司组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

- 自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

- 主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

- 不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标人或串通投标。

- 按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

- 不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

- 不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

- 不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

- 一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

- 我们若违反上述承诺，愿接受取消投标人资格及其他任何形式的处理。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（4）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月     日

说明：

- 本项目为对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明业。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（5）残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月     日

（6）监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：         ）（项目编号：         ）采购活动并承担本工程。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：      年    月     日

附件二

（1）开标一览表

单位：人民币元

| 序号 | 招标项目名称 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2022年度瓯江口水利设施物业化管理第三方服务 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写（￥）： |

说明：1、《开标一览表》中“投标报价”应与与附件三《投标分项报价表》中“投标总价”相一致。

2、▲不按要求提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

（2）投标分项报价表

| 序号 | 项目内容 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| … |  |  |
| 投标总价 |  |

说明：1、此表内投标总价应与附件二中“开标一览表”投标报价相一致。

2、▲不提供“投标分项报价表”的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投 标 函

温州瓯江口产业集聚区住房和城乡建设局：

浙江首信工程项目管理有限公司：

根据贵方为项目（招标编号：）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

1、按“投标人须知”要求编制的投标文件资格文件；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件商务技术文件；

3、按“投标人须知”要求编制的投标文件报价文件；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 本投标文件的有效期自投标截止日起  90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

  - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

  - 我方郑重承诺所提供的“信用中国网站”、“中国政府采购网”信用查询证明文件真实有效；

  - 我方在参加本项目前三年内（被通报或者处罚的违法行为有：               ）或（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（在  至  期间禁止参加政府采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）；

  - 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

  - 我方理解贵方不一定接受最低报价。

  - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

  - 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（盖章）

投标人代表（签字或盖章）

日    期

附件四

技术规格、商务条款偏离表

投标人名称：                                          招标编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：不填写此表视为完全响应招标文件内容。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件五

（1）项目组负责人简历表

| 1、一般情况 |
| --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |
| 时 间 | 专业工作经历 |
| 3、近5年担任项目负责人业绩 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 完成年份 |

注：

1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（2）项目组成员情况表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件六

政府采购活动现场确认声明书

温州瓯江口产业集聚区住房和城乡建设局：

浙江首信工程项目管理有限公司：

本人经由                       （单位）负责人          （姓名）合法授权2022年度瓯江口水利设施物业化管理第三方服务项目（编号：ZJSX-W2022032502）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

投标人代表签名：

年   月   日