浙江建科工程项目管理有限公司 政府采购公开招标采购文件 项目名称：文成县黄坦镇中心小学（新校园）智能化系统 采购编号：DXJK-2021-002 采 购 人：文成县黄坦镇中心小学 联 系 人：严先生 联系电话：13806612414 代理机构：浙江建科工程项目管理有限公司 联 系 人：刘先生 联系电话：17858738797 二〇二一年

目录

关于文成县黄坦镇中心小学（新校园）智能化系统项目的公开招标（政采云电子交易）公告	4

第一部分  投 标 通 知 (邀 请) 书（投标须知前附表）	7

第二部分  采购内容及要求	12

一、总体技术要求	12

二、采购内容及要求	13

三、商务条款	110

第三部分 供应商须知	111

一、说明	111

二、招标文件	113

三、投标文件	113

四、投标文件的递交	117

五、开标和评标	117

六、授予合同	121

第四部分  政府采购政策功能相关说明	122

第五部分  合同范本（仅供参考）	130

第六部分  附件—投标文件格式	134

第七部分  确定成交供应商办法	155

一、总则	155

二、评标组织	155

三、评标程序	155

四、评分细则	156

# 关于文成县黄坦镇中心小学（新校园）智能化系统项目的公开招标（政采云电子交易）公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江建科工程项目管理有限公司受文成县黄坦镇中心小学委托，就文成县黄坦镇中心小学（新校园）智能化系统进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

# 一、采购项目编号: DXJK-2021-002

# 二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

# 三、采购项目概况（内容、用途、简要要求等详见采购文件）:

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文成县黄坦镇中心小学（新校园）智能化系统 | 1项 | 716万元 | 详见招标文件 |

# 四、投标供应商资格要求:

# 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

# 2、本项目拒绝联合体投标。

# 五、投标报名及招标文件获取：

# 1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册同时办理CA领取；

# 2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

# 3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

# 4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

# 5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）；

# 注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

# 六、公告期限：本项目公告期限为5个工作日。

# 七、投标截止时间：2021年02月09日上午09时30分整（北京时间）。

# 八、投标地点：本项目实行电子招投标，投标人须在投标截止时间前，前往政采云平台上传电子投标文件，无需到达现场提交投标文件。

# 九、开标时间：2021年02月09日上午09时30分整（北京时间）

# 十、开标地点：浙江省文成县大峃镇环南公寓2号楼一单元402室。

# 投标人需在开标时间（北京时间2021年02月09日上午09时30分整）后30分钟内登录政采云平台进行电子投标文件解密，解密电子投标文件时须插入CA锁。

# 十一、其他事项

# 1、本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）（不接受现场递交的纸质响应文件），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政采云平台”将予以拒收。

# “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见“政采云平台（www.zcygov.cn）-服务中心-帮助文档-操作流程-电子招投标”；在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。

# 2、为确保网上操作合法、有效和安全，政采云规定投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

# 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的《电子加密响应文件》上传递交至“政采云平台”并在开标时在“政采云平台”进行CA数字证书解密参与投标。投标截止时间以后上传的响应文件将被“政采云平台”拒收。

# 4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还需在投标截止时间前递交以（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”至代理公司（邮寄形式），“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

# 5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商有递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回，放弃投标。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

# 6、浙江政府采购网相关注册事宜：

# （1）投标人未在浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）注册成为正式供应商，需前往注册；

# （2）本项目排名第一的中标候选人未注册成为浙江省政府采购网“正式供应商”的，将会影响该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由投标人自行承担；

# （3）营业执照注册地为浙江省内的供应商请咨询注册地公共资源交易中心（或采购中心），营业执照注册地为浙江省外的供应商请咨询浙江省政府采购中心。

# 7、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自招标文件提供期限之日起七个工作日内以书面形式向代理机构提出。

# 8、 本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

# 十二、联系方式：

# 采购代理机构名称：浙江建科工程项目管理有限公司

# 地       点：文成县大峃镇环南公寓2号楼一单元202室

# 联  系  人 ：刘先生

# 联 系 电 话：17858738797

# 采 购 人：文成县黄坦镇中心小学

# 联 系 人：严先生

# 联系电话：13806612414

# 监督部门：文成县财政局政府采购监管科

# 联系人：周先生

# 联系电话：0577-67833147

# 第一部分  投 标 通 知 (邀 请) 书（投标须知前附表）

受文成县黄坦镇中心小学委托，浙江建科工程项目管理有限公司对文成县黄坦镇中心小学（新校园）智能化系统进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 文成县黄坦镇中心小学（新校园）智能化系统 |
| 2 | 项目编号 | DXJK-2021-002 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 （最高限价） | 716万元（供应商报价超出预算的，该供应商按无效响应文件处理。） |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：文成县黄坦镇中心小学 联 系 人：严先生 联系电话：13806612414 |
| 7 | 采购代理机构 | 浙江建科工程项目管理有限公司 联系人：刘先生 联系电话：17858738797 代理公司地址：文成县大峃镇环南公寓2号楼一单元202室 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
| 10 | 平台演示成果递交 | 投标人的演示须为可操作的真实系统（接受PPT演示）；演示时间控制在20分钟以内，不提供或因供应商自身原因无法进行演示不得分。 2、因本项目采用政采云系统网上电子评标模式，以上演示内容需投标人自行录制视频储存至U盘并密封包装，确保在投标截止时间前邮寄至温州市文成县大峃镇环南公寓2号楼1单元202室，刘先生收，邮编325300，电话17858738797。（如考虑运输风险可提供一个备份U盘，需标注备份） |
| 11 | 投标供应商 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2、本项目拒绝联合体投标。 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织，投标供应商自行组织前往现场。 □组织 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 15 | 是否允许分包 | □允许 (不允许 |
| 16 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 17 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 18 | 投标货币 | 人民币 |
| 19 | 投标语言 | 中文 |
| 20 | 投标文件的形式 | ☑电子响应文件（包括《电子加密响应文件》和《备份响应文件》，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）《电子加密响应文件》是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）《备份响应文件》是指与《电子加密响应文件》同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 （3）中标供应商需提交一正一副纸质资料（收件地址：温州市文成县大峃镇环南公寓2号楼1单元202室，刘先生收，电话17858738797） |
| 21 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 22 | 投标文件份数 | （1）《电子加密响应文件》：在线上传递交。 （2）《备份响应文件》：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交或邮寄、数量一份（收件地址：温州市文成县大峃镇环南公寓2号楼1单元202室，刘先生收，邮编325300，电话17858738797）。投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，建议在投标截止时前一天送达至代理公司,避免逾期递交。 |
| 23 | 投标文件的上传和递交 | （1）《电子加密响应文件》的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将《电子加密响应文件》成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.《电子加密响应文件》成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）《备份响应文件》的密封包装、递交： a.投标供应商在“政采云平台”完成《电子加密响应文件》的上传递交后，还可以人工递交或（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以U盘存储的 《备份响应文件》（一份）； b.《备份响应文件》应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至指定地点的《备份响应文件》将不予接收； c.通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密响应文件》已按时解密的，《备份响应文件》自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了《备份响应文件》而未将《电子加密响应文件》成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 24 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 25 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 26 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 27 | 投标保证金 | 无 |
| 28 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价1.5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 29 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 30 | 投标截止时间 投标地点 | 2021年02月09日上午09时30分整(北京时间)。 投标地点：通过政采云平台在线投标（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
| 31 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2021年02月09日上午09时30分整(北京时间) 开标地点：浙江省文成县大峃镇环南公寓2号楼一单元402室 |
| 32 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 33 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 34 | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 35 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 36 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 37 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 38 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 39 | 招标文件质疑时间 | 应在规定的时间内以书面形式加盖公章传真至采购代理机构，逾期采购代理机构可不予受理及答复。 |
| 40 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 41 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

# 第二部分  采购内容及要求

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江建科工程项目管理有限公司受文成县黄坦镇中心小学的委托，就文成县黄坦镇中心小学（新校园）智能化系统项目进行竞争性磋商采购。本次招标的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

## 一、总体技术要求

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

## 二、采购内容及要求

## （一）项目概况：

文成县黄坦镇中心小学（新校园）项目位于文成县黄坦镇，占地面积为27658平方米，分为1#教学楼、2#教学楼、综合实验楼、行政办公楼、食堂宿舍楼、报告厅，总规划设36个班级，可容纳1000多名学生。此次新校园信息化系统工程项目的建设目标是要建立一个技术先进、功能全面、操作方便，能覆盖所有功能区域的信息化校园，包括综合布线系统、综合管路系统、网络系统、校园安防系统、校园广播系统、教室小媒体系统、门禁考勤系统、校园出入口控制系统、报告厅多媒体会议系统（报告厅多媒体会议系统、小报告厅、大会议室会议系统）、校情大数据展示、多功能开课阶梯教室（互联网+教室）、电子阅览室、云机房、教师云办公、电子班牌系统、录播教室、LED显示屏、中心弱电机房、智慧校园综合管理系统、智安校园、智慧大队室等。在满足日常需求的前提下，实现教学过程的简易化操作。

1.人性化

系统的使用和功能必须实现最大程度的人性化，在系统的设计上，充分考虑在使用过程中的人性化，充分体现服务的理念。

2.实用性和先进性

系统设计尽量采用当前国际国内流行和成熟的技术或标准。

系统设置既强调先进性也注重系统设置的经济效益，达到综合平衡。

3.集成性和可扩展性

弱电系统应遵循全面规划和分步实施的原则，应考虑全面和周到，注意预留和预埋到位，并有充分的余量，以适应将来发展的需要。

应充分考虑本项目整体弱电系统所涉及的各个子系统的集成和信息共享，保证弱电系统总体结构的先进性、合理性、可扩展型性和兼容性，可以集成不同厂商不同类型的先进产品，使整个信息化系统可以随着技术的发展和进步，不断得到充实和提高。

4.标准化和模块结构化

除了系统的设计依照国家和地区的有关标准外。还须根据本项目弱电系统总体结构的要求，各个子系统必须结构化和标准化，并综合体现处当今的先进技术。

各系统符合当前国际国内的相关主要技术标准和协议，以保证系统的开放性、兼容性和可扩展性，从而保护业主的投资。

系统要有明显的层次结构性，以便于系统的不断扩充和管理维护。

5.便利性

应能够适应多功能的要求，讲究便利性和舒适性，达到提高工作效率、节省人力和能源的目的。

对于来自本项目内外的各种类型的信息予以收集、处理、存储、运输、检索，为校园内人员提供最有效的信息服务和一个高效、舒适、便利和安全的办公环境。

6.安全性

信息化系统设计应该遵循国家关于学校项目建设的安全保密要求。

本项目的信息化系统必须具有极高的安全性，可靠性和容错性。

各个系统应该考虑充分的安全防范性，以防止非法人员和系统的入侵，保护数据和系统的安全。

7.最高的性能价格比

在实现先进性、可靠性前提下，从本工程的实际情况出发，须达到功能和经济的优化设计。

在功能、性能和可靠性相当的情况下，选择优势品牌。

## （二）参数要求：

| 序号 | 名称 | 详细参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |
| 1 | 单孔面板 | 规格：86型单口； 要求：采用优质工程ABS塑料，抗冲击，符合UL94V-O防火等级；表面不见螺钉孔，美观大方；带有永久性防尘盖适不同的工作环境，后面带加强筋；正面上方配置有方便管理的标签窗口。 | 只 | 96 |
| 2 | 双孔面板 | 规格：86型双口； 要求：采用优质工程ABS塑料，抗冲击，符合UL94V-O防火等级；表面不见螺钉孔，美观大方；带有永久性防尘盖适不同的工作环境，后面带加强筋；正面上方配置有方便管理的标签窗口。 | 只 | 457 |
| 3 | 86型面板底座 | 86型面板底座 | 只 | 553 |
| 4 | 六类信息模块 | 满足或超过：TIA/EIA 568B,ISO/IEC 11801,YD/T 926.3的标准； 要求：金针：磷青铜镀金50μm（提供第三方检验报告），IDC端子（磷青铜镀镍），塑料（PC）；使用110工具端接，保证线对自然绞距施工；频率范围：0～250MHz；抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象；绝缘电阻：正常大气压条件下>=200MΩ；接触电阻：正常大气压条件下<=1mΩ；插入损耗：0.4dB@250MHz；插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N；RJ45拔插次数：≥1000次； 提供CE、SGS出具的第三方权威机构出具的模块插拔1000次金针无损伤和金针镀金层厚度≥50μ的检验报告。 | 个 | 1010 |
| 5 | 24口六类模块配线架 | 满足IEEE 802.3标准 10G BASE-T以太网；1000 BASE-T千兆位以太网;100 BASE-T快速以太网;10 Base-T以太网；符合YD/T 926.3、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6类传输的要求；自带可拆卸后理线器，满配180°六类非屏蔽模块，模块兼容配线架和墙面面板。 六类非屏蔽模块，金针：磷青铜镀金50μm（提供第三方检验报告），IDC端子（磷青铜镀镍），塑料（PC）； RJ45拔插次数：≥1000次； | 台 | 78 |
| 6 | 110配线架 | 19英寸，1U高；满足：YD/T 926.3、GB50312、TIA/EIA 568-C.2和ISO/IEC 11801对5类传输的要求； 要求：标准的T568A和T568B线序；适用于22、24AWG(0.64、0.5.及0.4mm)线缆；采用优质阻燃聚碳酸酯材料，阻燃性能达到UL94V-O级别；IDC打线柱夹子为磷青铜镀镍；导线端接次数：≥250次；110连接端子有4对和5对两种规格可选择。标准配置为20个4对连接端子和4个5对。 | 台 | 18 |
| 7 | 12口光纤配线架 | 规格：19英寸，高度1U； 要求：金属材质：箱体为1.0mm厚度优质冷轧钢板，喷塑；耦合器安装条为铝板；配有熔纤盘，耦合器安装条，线环，扎带；在15KV直流作用下1Min不击穿；工作温度 -25～+40℃，储存温度： -25～+55℃；提供第三方链路检验报告。 | 台 | 11 |
| 8 | 24口光纤配线架 | 规格：19英寸，高度1U； 要求：金属材质：箱体为1.0mm厚度优质冷轧钢板，喷塑；耦合器安装条为铝板；配有熔纤盘，耦合器安装条，线环，扎带；在15KV直流作用下1Min不击穿；工作温度 -25～+40℃，储存温度： -25～+55℃。 | 台 | 12 |
| 9 | 理线架 | 19英寸，1U；采用优质冷轧钢板，喷涂静电粉末，避免划伤；带封闭式盖板；与网络配线架、110配线架、光纤配线架配套使用。 | 个 | 119 |
| 10 | 2米网络机柜 | 600*600*2000，符合ANSI/EIA RS-310-D、兼容ETSI标准；快开侧门，方便安装和维护；可拆散包装，体积仅为整柜体积的1/2～2/3，左右带门条的白色玻璃前门，钢板后门；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；SPCC优质冷轧钢板制作，立柱、托板1.5mm，前门1.2mm，其它1.0mm；表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；承载：静载500KG，托板每层达到100KG；标准配置：2只散热风扇，2层托板，40套螺丝，插座1个；配4只脚轮。 | 个 | 2 |
| 11 | 2米服务器机柜 | 600*1000*2000，符合ANSI/EIA RS-310-D、兼容ETSI标准；快开侧门，方便安装和维护；可拆散包装，体积仅为整柜体积的1/2～2/3，左右带门条的白色玻璃前门，钢板后门；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；SPCC优质冷轧钢板制作；立柱、托板1.5mm, 前门1.2mm, 其它1.0mm；表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；承载：静载500KG，托板每层达到100KG；标准配置：4只散热风扇，2层托板，40套螺丝，插座1个；配4只脚轮。 | 个 | 1 |
| 12 | 1.6米网络机柜 | 600*600*1600，符合ANSI/EIA RS-310-D、兼容ETSI标准；快开侧门，方便安装和维护；可拆散包装，体积仅为整柜体积的1/2～2/3，左右带门条的白色玻璃前门，钢板后门；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；SPCC优质冷轧钢板制作，立柱、托板1.5mm，前门1.2mm，其它1.0mm；表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；承载：静载500KG，托板每层达到100KG；标准配置：2只散热风扇，2层托板，30套螺丝，插座1个；配4只脚轮。 | 个 | 19 |
| 13 | PDU电源插座 | 1U,8位16A万用孔,带开关,1.5平方2米线长,16A国标插头。 | 个 | 21 |
| 14 | 耦合器 | LC双工，采用耐高温、耐酸、碱的超高硬度、高密度的氧化镐套筒，陶瓷芯，精密磷青铜；符合TIA/EIT-568、IEC相关标准；拔插次数：≥1000次。 | 个 | 240 |
| 15 | 尾纤 | 规格：9/125μm,OS2级纤芯，LC单芯，1.5米； 要求：满足并超过TIA/EIA(CSA T-529-95)、IEC874-1的要求；插入损耗： ≤0.2dB，回波损耗：≥50dB，重复性：≤0.1dB，互换性：≤0.1dB，拔插次数：≥1000次，工作温度 -20～+60℃，储存温度：-20～+60℃。 | 条 | 480 |
| 16 | 光纤跳线 | 规格：9/125μm,OS2级纤芯，LC双芯，3米； 要求：满足并超过TIA/EIA(CSA T-529-95)、IEC874-1的要求；插入损耗：≤0.2dB，回波损耗：≥50dB，重复性：≤0.1dB，互换性：≤0.1dB，拔插次数：≥1000次，工作温度 -20～+60℃，储存温度：-20～+60℃。 | 条 | 38 |
| 17 | 网络跳线 | 满足IEEE 802.3标准 1000 BASE-T千兆位以太网；100 BASE-T快速以太网；10 Base-T以太网；符合YD/T 926.3、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6类传输的要求；水晶头压接簧片50μ”整体镀金（提供第三方检验报告）；采用7×0.18mm多股交合线电缆，柔韧性好；插头与插座插拔次数大于750次（提供第三方检验报告）；渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径；水晶头568B线序，88P8C双排针RJ45插头采用一体注塑结构（舌式结构），保证线缆和水晶头之间的良好连接；水晶头塑料：聚碳酸脂；防火等级为UL94V-0；提供CE、SGS出具的第三方权威机构出具的跳线插拔750次金针无损伤和水晶头镀金层厚度≥50μ的检验报告。 | 条 | 640 |
| 18 | 话音跳线 | 采用性能满足并超过TIA/EIA和ISO/IEC性能标准所规定的多芯软电缆以及镀金50微英寸的三叉RJ45水晶头机械压接而成，通过整体灌胶工艺，保证二者的牢固连接；传输带宽大于100MHZ；耐插拔次数大于1000次；防火等级为UL94V-0。 | 条 | 366 |
| 19 | 六类网线 | 导体直径0.57mm（23AWG），纯铜（纯度99.99%）导线；绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）；十字隔离骨架，4对双绞，内有线缆撕裂绳，护套印有电缆编码，305米/箱；传输带宽大于250MHz；满足YD/T 1019、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6类传输的要求； 提供SGS出具的CPR-E证书、REACH，泰尔认证，CE,电缆必须通过UL的CM、CMR项目并提供COC证书。 提供“信息产业有线通信产品质量监督检验中心”出具的检验报告。 | 米 | 47000 |
| 20 | 单模光缆24芯 | 规格：9/125μm，OS2级纤芯，24芯；纤芯颜色：蓝橙绿棕灰白红黑黄紫粉红青绿 松套管材质：直径3.0mmPBT；光缆加强芯：中心单根1.0mm直径高强度磷化钢丝； 铠装层：双面符合粘结剂薄膜铝带（APL）纵包；光缆外护套：PE；弯曲半径：30倍外径；允许拉力：1500N短期，600N长期；允许压扁力：1000N短期，300N长期。 | 米 | 1360 |
| 21 | 大对数电缆 | 执行标准：YD/T 1019-2013、YD/T 926；符合：TIA/EIA 568-B.2、ISO/IEC 11801和EN50173对5类传输的要求；25对，导体直径 0.50mm；传输带宽大于100MHZ；内部绝缘层厚度：0.2±0.01mm；最大电阻不平衡在20℃：≤2.5%；最大相对电容：5.6Nf/100m；最大直流阻抗：9.38Ω/100m；防火等级：PVC外护套符合IEC 60332-1相关规定；最小安装半径：4倍电缆外径；运行温度：-30℃至60℃；存储温度：-34℃至70℃。 | 米 | 1360 |
| 22 | 电线管 | PVC20 | 米 | 2000 |
| 23 | 单模光缆6芯 | 规格：9/125μm，6芯； 要求：满足YD/T 1258.4-2005、ICEA-596、GR-409、IEC 60794-2-20/21等标准；符合UL认证OFNR要求。OS2级纤芯；光缆的结构是在单模紧套光纤外均匀施放起加强作用的多股芳纶纱，再挤制阻燃外护套而成；采用高支数芳纶纱增强光缆的强度；外部直径较小，有很好的弯曲半径；产品上喷有米标。 | 米 | 200 |
| 二、综合管路系统 |
| 1 | 弱电手孔井 | 1、名称：一号手孔井（SSK） 2、规格：500x400x600 3、采用C25混凝土垫层 4、C30混凝土基础 5、M10砂浆砖砌体 6、内外壁1：2.5水泥砂浆抹面厚10mm 7、挖沟槽 | 个 | 21 |
| 2 | 室外塑料管 | PE50，含挖填土 | 米 | 1000 |
| 3 | 室外塑料管 | PE100，含挖填土 | 米 | 2000 |
| 4 | 室外镀锌钢管 | SC100，含挖填土 | 米 | 200 |
| 5 | 防火堵洞 | 防火泥封堵 | 处 | 40 |
| 6 | 桥架 | 金属桥架300*100，含支架、盖板 | 米 | 715 |
| 三、网络系统 |
| 1 | 48口接入交换机 | 1、千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个； 2、Console口≥1个，Manage口≥1个 3、★交换性能≥322Gbps/3.22Tbps；包转发率≥120Mpps/150Mpps（若存在双参数，以较小参数为准）以上需提供官网截图证明； 4、★支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换，提供官网截图证明 5、交换机零配置上线方式 二层广播自动发现控制器平台 配置静态IP地址三层发现控制器平台 DHCP Option43方式发现控制器平台 DNS域名发现控制器平台 6、一键替换 支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 7、MAC 支持MAC地址≥32K 支持MAC地址自动学习 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 8、★M-LAG 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，提供功能配置截图证明； 9、交换机状态显示 支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况； 10、安全特性 支持防网关ARP欺骗 管理员分级管理 支持端口保护、隔离 支持防止DOS、ARP攻击功能 支持CPU保护功能 11、网络管理 支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 支持通过网管平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机； 12、交换机画像管理 支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； 13、运维 支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； 支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； 14、★智能终端类型识别 支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等，提供平台终端类型识别库截图证明； 支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入 15、终端安全策略 支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警； 可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单； 16、终端状态安全分析 支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势； 17、交换机通信端口的防雷能力共模不低于9KV，并提供权威机构出具的测试报告 18、所投交换机需具备中国质量认证中心颁发的CCC认证证书 19、所投交换机需具备工信部颁发的电信设备入网许可证书 | 台 | 20 |
| 2 | 8口POE接入交换机 | 1、千兆电口≥8，千兆SFP光口≥2 2、交换容量≥256Gbps 包转发率≥14.88Mpps，支持全端口线速转发； 3、支持IEEE 802.3i/u/ab/x/z协议标准； 4、支持VLAN功能，至少支持不低于4K个VLAN； 5、支持WEB图形化界面管理，支持CLI、SNMP、Console、Telnet、SSH等 | 台 | 10 |
| 3 | 24口POE接入交换机 | 1、固定端口 千兆POE电口≥24个， 千兆 SFP千兆光口≥4个； 2、POE功能 支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W 3、管理端口 Console口≥1个 4、使用环境 工作温度：0°C～40°储温度：-40°C～70°C；相对湿度：5%～90% RH 无凝结 5、★交换机性能 交换性能≥322Gbps/3.22Tbps;包转发率≥88Mpps/118Mpps（若存在双参数，以较小参数为准）以上需提供官网截图证明； 6、★接入方式 支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以7、根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换，需提供官网截图证明 8、访问控制策略 支持基于交换机单端口、聚合口的ACL策略； 支持基于源目IP地址、MAC地址的ACL策略； 支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略； 支持基于时间的ACL策略； 支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置； 9、DHCP Snooping 支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文 10、交换机零配置上线方式 二层广播自动发现控制器平台、配置静态IP地址三层发现控制器平台、DHCP Option43方式发现控制器平台、DNS域名发现控制器平台 11、一键替换 支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供平台功能截图证明； 12、生成树 支持STP、RSTP、MSTP协议 13、端口聚合 支持端口聚合≥64个 支持手工和静态LACP 14、★M-LAG 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，提供功能配置截图证明； 15、组播 组播条目≥512 支持IGMP Snooping V1,V2,V3 16、交换机状态显示 支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况； 17、支持通过网管平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机； 18、交换机画像管理 支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 19、支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； 20、★智能终端类型识别 支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等，提供平台终端类型识别库截图证明； | 台 | 25 |
| 4 | 光模块 | 1、SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC 2、▲要求所投光模块与“网络系统”中涉及的交换机为同一品牌 | 台 | 36 |
| 5 | 室内无线AP | 1、802.11协议 支持802.11ac wave2 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2、接入速率 支持2x2 MIMO，整机最大传输速率≥1100Mbps 3、业务端口 以太网口≥1个；并需提供1个RJ-45 Console管理口 USB2.0 接口≥1个 4、设备供电 支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 AP满负荷工作功耗≤14W 5、发射功率 AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm） 6、工作模式 支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式。 7、AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； 8、Fit模式系列AP可将数据报文在无线接入设备上直接转化为不经过控制器的报文，而是在本地进行转发，提升转发效率，降低网络资源开销。 9、部署与运维 支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制 10、支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； 11、可以对Wi-Fi报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析。 12、安全特性 支持AES、TKIP等加密方式 支持WIPS/防钓鱼WIFI，支持对非法接入点的实时检测、告警及反制 13、支持将内网终端用于的ARP扫描、IP扫描、端口扫描达到阈值后告警或进入动态黑名单。 14、支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问 15、射频技术 支持802.11h 动态频率选择(DFS)、信道自动扫描功能，自动规避干扰 支持基于时间计划定时开启或关闭指定SSID，并可配置例外SSID 16、支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配； 17、支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速； 18、智能负载 支持基于STA数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力 19、高可靠性 支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断； 20、无线网络管理要求 ▲需并入文成县教育局无线城域网统一管理平台和身份认证系统，与无线网络实现无缝对接与无感知漫游。 | 台 | 68 |
| 6 | 室外无线AP | 1、802.11ac Wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2、支持2x2 MIMO，整机最大传输速率≥1200Mbps 配件：30W防雷加强千兆PoE注入器*1 3、支持内置定向天线，无需外接天线即可实现远距离覆盖 4、千兆以太网口≥1个，千兆SFP光口≥1个；1个micro-usb 管理口 5、AP发射功率≤27dBm（最大不超过500mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为3dBm~27dBm） 6、IP防护等级≥68 7、内置天馈防雷，防雷等级≥6kv 8、无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理 9、认证机制用来对用户的身份进行验证，以限定特定的用户（授权的用户）可以使用网络资源；加密机制用来对无线链路的数据进行加密，以保证无线网络数据只被所期望的用户接收和解析。 10、智能负载 支持基于STA数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力 11、路由功能 支持Fit AP切换成网关模式（非Fat AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； 12、高可靠性 支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断； 13、无线网络管理要求 ▲须接入文成县教育局无线城域网统一管理平台和身份认证系统，与无线网络实现无缝对接与无感知漫游。 | 台 | 2 |
| 7 | 电源适配器 | 802.3at 30W 千兆PoE 注入器 适用于NAP-8100(L)（内置天线） | 台 | 2 |
| 8 | 无线控制器 | 1、交换机画像：支持在平台查看交换机面板端口接入状态（端口UP/DOWN以不同的颜色区分）、交换机容量、端口负载、供电负载； 2、交换机面板端口可以实时显示接入终端属性（需提供平台系统功能截图证明）； 3、★IP地址管理：支持基于地址池进行用户终端IP地址画像管理，并且可以查看每个地址池以下相关信息： 发生冲突的IP地址——IP地址发生的冲突次数、冲突的时间节点，获取IP地址失败的终端——失败的终端MAC地址、失败次数、失败的时间节点，地址池利用率——展示已分配和为分配的IP地址百分比，IP分配次数分布——展示IP地址历史分配次数统计（需提供平台系统功能截图证明）； 4、支持查看在线终端对应的用户名、IP地址、MAC地址、所属VLAN、角色授权、认证策略等 5、企业级身份认证：802.1x认证（提供多种准入方案：账号认证、证书认证，支持802.1x认证的同时，能够开启自动绑定用户首次登陆的终端信息，支持自定义允许账号登陆终端数，当超过时候强迫最早接入的终端下线或不允许新终端接入），Portal认证（提供多种准入方案，如：账号认证、访客认证、证书认证； 6、支持Portal认证页面自定义，包括页面展示信息、页面标题、文字描述、免责声明等信息；支持有线二维码审核认证，每次访客接入交换机的终端需要通过网络管理员的许可以后，分配访客权限然后入网），MAC地址认证（针对哑终端可采用MAC地址认证的方式接入网络）； 7、交换机安全画像/列表：网络质量（支持查看网络交换机端口拥塞报文丢包率、接收报文丢包率的百分比个数），流量负载（支持查看交换机端口流量空闲率百分比分布的端口数量、累积时长），网络协议报文接收速率分析（支持查看交换机端口DHCP报文速率/ICMP报文速率/ARP报文速率/TCP报文速率累积时长）， 8、AP热点分析 支持AP热点地图分析，导入CAD区域分布图，直观显示每个AP的实际部署位置，可实时查看AP状态、接入用户数、实时流量等信息，方便管理员实时了解网络健康状态 9、支持移动APP运维，通过手机APP即可进行无线状态查看、无线网络管理、告警通知等； 10、有线终端画像/列表：支持查看在线、离线终端数量；支持从不安全终端数、终端类型异常、终端位置异常、终端地址异常等维度查看接入终端安全事件（终端MAC地址、终端类型、最近接入端口、安全发生次数、最近发生时间）；支持查看终端MAC地址、终端IP地址、终端类型、最近接入交换机端口、最近接入时间，并可详细查看该终端活跃状态、安全事件、流量趋势；支持实时分析终端迁移趋势、离线趋势、闲置终端未使用天数、迁移次数等；有线终端审批功能11、支持首次部署时，终端IP-MAC自动学习绑定；支持预留的特权IP必须由管理员审批才可以使用； 12、★有线安全策略准入：支持基于交换机端口组实现终端与IP的绑定；支持基于交换机端口组实现终端与端口的绑定；支持自定义接入终端类型、终端MAC白名单，对于非指定型接入终端可以通过短信通知、手机APP通知，并可同时可将终端加入黑名单冻结（以小时/分钟为单位）（需提供平台系统功能截图证明）； 13、支持不低于5级的AP分组管理，方便AP设备的管理维护（提供功能截图证明） 14、★内网安全攻击展示：支持实时查看有些接入终端当前的安全状态，例如：在线终端、风险终端、拦截终端；提供平台功能截图证明 15、本次配置AP管理license≥162个 | 台 | 1 |
| 9 | 面板AP | 1、802.11协议 支持802.11ac协议，兼容802.11a/b/g/n协议，支持2.4G和5G同时工作； 2、接入速率 整机最大传输速率≥700Mbps 3、业务端口 上联以太网口≥1个，下联千兆以太网口≥1个 4、设备规格 安装尺寸符合86盒国家标准； 5、设备供电 支持802.3af标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； AP满负荷工作功耗≤13W 6、发射功率 AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm） 7、可以对Wi-Fi报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析。 8、支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问 9、智能负载 支持基于STA数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力 10、路由功能支持Fit AP切换成网关模式（非Fat AP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； 11、无线网络管理要求 ▲须接入文成县教育局无线城域网统一管理平台和身份认证系统，与无线网络实现无缝对接与无感知漫游。 | 台 | 92 |
| 四、校园安防系统 |
| A、视频监控 |
| 1 | 彩色高速快球摄像机 | 具有1个RJ45 网络接口、2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1 路音频输出、1个SD卡插槽。样机采用AC24V电源供电 ★红外夜视距离检验：应可识别距样机550m处的人体轮廓（提供公安部有效检测报告复印件） 球机在额定电压的85%~110%的供电条件下，应能正常工作 电源电压在AC24V士42%范围内变化时，样机应能正常工作 水平手控最大速度不小于720°/s 云台定位准确度小于等于0.5° 云台定位准确度小于等于0.1° 最大亮度鉴别等级应大于等于11级 球机输出图像的色彩还原误差应满足: 平均ΔE≤15(6500K)，平均ΔE≤25(其他色温) 信噪比: ≥58dB（加权，RJ45输出） 动态范围检验：不小于105dB 在静止场景下，相同图像质量时，样机开启smart264功能后，和不开启此功能相比，码率节约1/3 ★在丢包率设置为10%的网络环境下，可正常显示监视画面（提供公安部有效检测报告复印件） 灰度等级检验：不小于11级（RJ45输出） ★视频存储功能检验:可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持512GB SD卡（提供公安部有效检测报告复印件） 动态范围检验:不小于106dB 最低照度检验:红外灯关闭: 彩色:0.0002lx(AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)黑白:0.0001lx(AGC ON、RJ45输出、能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓) 光学变倍功能检验：不小于30倍 | 台 | 8 |
| 2 | 彩色高速快球摄像机支架 | 铝合金支架 | 个 | 8 |
| 3 | 彩色红外固定摄像机 | 1 .具有200W像素 2 .镜头毫米数3.6mm，6mm,8mm,12mm可选； 3 .在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 4 .最低照度彩色：0.0002lx，黑白：0.0001lx。 5 .支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 6 .支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 7 .★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明） 8 .在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤200ms。 9 .支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 10.信噪比不小于56.5dB。 11.照度适应范围不小于130dB。 12.设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 13.★支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。（公安部型式检验报告证明） 14.支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。 15.支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。 16.支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 17.支持IP地址搜索功能。 18.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 19.支持IP67防尘防水等级。 20.支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。 | 台 | 244 |
| 4 | 声光警戒摄像机 | 采用200万像素； 设备靶面尺寸不小于1/1.8英寸，1路100/1000M以太网接口（RJ45接口）、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路内置扬声器、内置一颗白光补光灯及两颗红外补光灯，1个SD卡插槽，1个硬件恢复默认按钮、1个 RS-232接口 镜头焦距按照项目选择； 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MPEG4、 MJPEG设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5（公安部检测报告体现） 在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为1920×1080、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤80ms 不小于1100TVL（分辨率设置为1920×1080、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变） 灰度等级不小于11级（RJ45输出） 信噪比不小于62dB（RJ45输出） 最低照度：彩色：≤0.0002lx（AGC ON、RJ45输出, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）；黑白：≤0.0001lx（AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 动态范围不小于120dB 样机的宽动态能力综合评价得分应≥130 照度适应范围不小于140dB 具有背光补偿、强光抑制、白平衡、数字降噪、电子防抖、透雾功能； 可通过5个IE浏览器同时浏览主码流1920×1080（25fps）、子码流704×576（25fps）、第三码流1920×1080（25fps）、第四码流704×576（25fps）、第五码流1920×1080（25fps）的视频图像 ★当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～30帧/秒（公安部检测报告体现） 可识别距150m处的人体轮廓 在设定的侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示信息并上传FTP、发送邮件及联动录像 可选择上传大图或小图或同时上传 可在样机监控画面中显示检测到的移动目标(人或车)的运动轨迹 距离样机1m处,样机内置扬声器播放最大声级不小于80dB(A) 当智能行为分析设置为绊线入侵或区域入侵时，可设置触发方向为A→B、B→A、双向，共三种 ★当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 a)绊线入侵；b)区域入侵；c)物品遗留；d)物品消失；e)徘徊检测；f)违法停车；g)快速移动； h)人员聚集、i)进入区域；j)离开区域；k)逆行；样机可最多设置10组布防时间，在布防时间内开启智能行为分析功能；当智能行为分析功能设置为绊线入侵或区域入侵时：可选择对人、非机动车、机动车进行检测；可对人员及机动车辆的正面、侧面、背面进行检测；可对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测；可对打伞、拎包、骑车的人员进行检测；可对目标大小（像素值）范围进行设置，使样机只对预设大小（像素值）范围内的人员及机动车辆进行检测；样机支持行为分析出发后联动抓图、录像、目标框选跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出、声光报警、白光灯闪烁等多种报警触发方式（公安部检测报告体现） 可生成客流信息时报表、日报表、月报表、年报表，并以柱状图、折线图、列表等形式展现，可以excel格式导出查询结果 样机可分别对在主视频图像监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可以配置进入、离开人数报警阈值，并可在视频画面中显示当前统计人数，当人数达到设定值时可给出报警提示，并联动抓图、录像 样机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出 采用多人依次循环通行进行试验。试验环境照度不低于100lx，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，试验次数100人次，样机的客流量统计结果应不小于99人次 样机在非法访问、SD卡拔出、SD卡空间不足、网络断开、IP冲突时时，可给出报警提示。 可显示存储卡健康状况（优、良、差） 可通过IE浏览器对存储卡进行读写锁定及解锁设置,锁定后的存储卡无法在电脑、手机上读取 采用单人及单辆机动车分别依次触发绊线入侵及区域入侵进行试验，试验环境照度不低于100lx，单人及单辆机动车各测试100次，样机绊线入侵及区域入侵报警次数应各不少于99次 当供电电压低于8.4V或高于19V时，样机可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音 样机与客户端之间用200m五类非屏蔽网线直接连接，每次在客户端连续发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数应不大于1个 在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览 在IE浏览器下，可通过画笔在监控画面中进行标记 设备应在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作 支持温度范围：-45℃~70℃ 外壳防护等级IP67。 | 台 | 22 |
| 5 | 彩色红外半球摄像机 | 1. 具有200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 2. 内置GPU芯片 3. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5； 4. 设备可支持50Hz和60Hz相互切换 5. 水平中心分辨力不小于1500TVL 6. 信噪比不小于62dB 7. 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx。 8. 宽动态范围不小于106dB，宽动态能力综合评价得分应≥140 9. 支持五码流技术，可通过5个IE浏览器同时浏览主码流2688×1520（30fps）、子码流704×480（30fps）、第三码流1280×720（30fps）、第四码流1920×1080（30fps）、第五码流1280×720（30fps）的视频图像 10. 可识别距设备150m处的人体轮廓 11. 支持IP地址获取和IP地址搜索功能 12. 当供电电压低于8.4V或高于19V时，设备可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音 13. 支持DC12V/POE供电方式 14. 支持IP67防护等级 | 台 | 30 |
| 6 | 电梯专用摄像头 | 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出200万(1920×1080)@25fps） 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警1进1出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67/IK10防护等级 网络接口 1个（RJ-45网口；支持10M/100M 网络数据） 网络协议 IPv4；IPv6；HTTP；HTTPS；TCP；UDP；ARP；RTP ；RTSP；RTCP； RTMP；SMTP；FTP；SFTP；DHCP；DNS；DDNS； QoS；UPnP；NTP；Multicast；ICMP；IGMP；NFS；PPPoE；802.1x；Bonjour 接入标准 ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标） | 台 | 1 |
| 7 | 防油污摄像机 | 内置GPU芯片，最大可输出400万( 2688×1520)@25fps 灰度等级检验：不小于11级 信噪比检验：不小于58dB 最低照度检验，关闭红外灯： 彩色： ≤0.0002lx（AGC ON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白： ≤0.0001lx（AGC ON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 帧率动态控制功能检验：当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~60帧/秒 智能方案无缝切换功能检验：支持智能方案无缝切换功能，可通过菜单进行各智能方案切换配置，切换过程无需重启设备 当以下的智能分析行为进行智能分析，并通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。a）拌线入侵；b）区域入侵；c）物品遗留；d）物品搬移；e）徘徊检测；f）停车检测；g）快速移动；h）人员聚集；样机支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式样机支持设置30组智能周界规则并进行独立布防，每组的布撤防时间可单独设置，目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警，并联动相关操作。可以对人、机动车、全部（人或机动车）进行检测；可对人员及机动车辆的正面、侧面、背面进行检测；可对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测；支持对智能行为分析目标方向规则进行设置，可设置方向为A->B、B->A、A<->B三种规则；支持扰动过滤；支持灵敏度设置1~10；当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标出现在检测区域时，不会触发报警。可对打伞、拎包、骑车的人员进行检测；可对目标大小（像素值）范围进行设置，使样机只对预设大小（像素值）范围内的人员及机动车辆进行检测； 具有智能编码设置选项，在标准环境下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约9/10 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装 支持IP67防护等级 支持防油污 | 台 | 12 |
| 8 | 55寸电视机 | 55寸液晶电视机 分辨率：3840×2160 屏幕比例：16:9 高清：2160p 声音输出功率：10W×2 提供节能证书 | 台 | 1 |
| 9 | 解码器 | 16路解码器 | 台 | 1 |
| 10 | 六类网线 | 导体直径0.57mm（23AWG），纯铜（纯度99.99%）导线；绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）；十字隔离骨架，4对双绞，内有线缆撕裂绳，护套印有电缆编码，305米/箱；传输带宽大于250MHz；满足YD/T 1019、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6类传输的要求； | 米 | 17000 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 500 |
| 12 | 电线管 | PVC20 | 米 | 2500 |
| 13 | 室外安防箱 | 800*500*450 | 个 | 6 |
| 14 | 光纤收发器 | 一光八电 | 对 | 6 |
| 15 | 避雷器 | 网络电源二合一 | 台 | 50 |
| 16 | 室外摄像机立杆 | 室外摄像机3.5米立杆，含混凝土基础 | 个 | 16 |
| 17 | 单模光缆4芯 | 规格：9/125μm，4芯； 要求：满足YD/T 1258.4-2005、ICEA-596、GR-409、IEC 60794-2-20/21等标准；符合UL认证OFNR要求。OS2级纤芯；光缆的结构是在单模紧套光纤外均匀施放起加强作用的多股芳纶纱，再挤制阻燃外护套而成；采用高支数芳纶纱增强光缆的强度；外部直径较小，有很好的弯曲半径；产品上喷有米标。 | 米 | 1400 |
| 18 | 光纤盒 | 4口LC8芯墙体光纤盒铝型材150.152.32（室外） | 个 | 6 |
| 19 | 24口光纤配线架 | 规格：19英寸，高度1U； 要求：金属材质：箱体为1.0mm厚度优质冷轧钢板，喷塑；耦合器安装条为铝板；配有熔纤盘，耦合器安装条，线环，扎带；在15KV直流作用下1Min不击穿；工作温度 -25～+40℃，储存温度： -25～+55℃。 | 台 | 1 |
| 20 | 耦合器 | LC双工，采用耐高温、耐酸、碱的超高硬度、高密度的氧化镐套筒，陶瓷芯，精密磷青铜；符合TIA/EIT-568、IEC相关标准；拔插次数：≥1000次。 | 个 | 24 |
| 21 | 尾纤 | 规格：9/125μm,OS2级纤芯，LC单芯，1.5米； 要求：满足并超过TIA/EIA(CSA T-529-95)、IEC874-1的要求；插入损耗： ≤0.2dB，回波损耗：≥50dB，重复性：≤0.1dB，互换性：≤0.1dB，拔插次数：≥1000次，工作温度 -20～+60℃，储存温度：-20～+60℃。 | 条 | 48 |
| 22 | 光纤跳线 | 规格：9/125μm,OS2级纤芯，LC双芯，3米； 要求：满足并超过TIA/EIA(CSA T-529-95)、IEC874-1的要求；插入损耗：≤0.2dB，回波损耗：≥50dB，重复性：≤0.1dB，互换性：≤0.1dB，拔插次数：≥1000次，工作温度 -20～+60℃，储存温度：-20～+60℃。 | 条 | 12 |
| 23 | 电源线 | YJV3*4.0 | 米 | 1400 |
| 24 | 教育局接入 | ▲须接入文成县教育局监控系统统一管理平台和身份认证系统， | 路 | 317 |
| B、消控室 |
| 1 | 综合安防管理平台 | 嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行； 模块组件化设计：可以随意组合成不同的产品，支持灵活扩展； 业务化首页设计：支持用户自定义配置业务数据展现，展示用户认为最重要的数据； 完整的一卡通业务： 一卡通集成停车场，门禁，考勤，消费，访客，梯控，巡更 真正实现一次发卡，各个系统都能使用； 智能化停车场： 实现不停车出入，停车预约，停车诱导，反向寻车，自助缴费，APP缴费等功能； 丰富的智能化功能：支持IVS-B/PC等智能设备接入，实现全景拼接，人脸识别，人数统计； 丰富的地图应用：支持矢量，光栅，在线/离线GIS、3维地图等多种地图应用； ★支持多址模式下800M码流的接入、转发和存储；（提供公安部检测报告证明） ★支持绑定模式下1500M码流的接入、转发和存储；（提供公安部检测报告证明） 支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入； 支持GB/T28181、DB33等标准协议的平台接入； 支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用； 支持二次开发，提供平台SDK开发包、webservice、REST接口； 支持设备树展示设备通道数量及设备详细信息； 支持图形化和列表方式展示录像查询结果； 支持NTP校时,支持对前端设备、分布式服务器、客户端校时； | 套 | 1 |
| 2 | 16盘磁盘阵列 | 采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存，16块硬盘插槽； 具有2个电源模块，能独立进行工作，标配2个千兆网口； 可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔； ★支持14T、16T氦气硬盘接入（提供公安部检测报告） 支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放； 支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出； ★前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器（提供公安部检测报告） 支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID； 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后60min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中 ； ★可对用户操作样机过程中涉及到的敏感数据（AES加密算法密钥）采用数字信封技术加密后在网络中传输；样机可支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输；样机支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输（提供公安部检测报告） 可支持配置文件和数据导出功能，且支持配置文件和数据加密导出；样机可支持后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用AES加密算法进行存储 支持录像切片，对一段录像分为多个时间片段，并将多个片段在同一个画面的多窗口同时进行回放 支持母盘子盘数据复制功能，可将母盘中的数据完整复制到选定的子盘中，在复制过程中，对母盘的操作不受影响； 只允许白名单中的IP地址所对应的设备或平台对本机进行校时，在黑名单中的IP地址所对应的设备或平台不能对本机进行校时； 支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储。用户访问存储设备的录像时（回放、下载），系统优先选择用户直接连接存储设备；当用户和存储设备之间链路不通时，系统将通过媒体转发服务器进行自动路由，存储录像 | 台 | 2 |
| 3 | 24盘磁盘阵列 | 采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存，24块硬盘插槽； ★具有5个100M/1000M自适应RJ45网络接口，支持扩展4个1000M网络接口，或支持扩展2个10000M光口；（提供公安部检测报告） 支持14T、16T氦气硬盘接入（提供公安部检测报告） 可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔； ★支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发；（提供公安部检测报告 ） 支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出； 支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID； 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后60min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中 ； 前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器 支持多画面同时段录像同时回放，不同时段录像同时回放；支持网络下载录像速度不低于90MBps； 支持通过浏览器对设备中的硬盘进行固件升级 设备均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加保护，不被删除和覆盖； 支持快照功能，可通过浏览器设置母盘，并创建对应的子盘，数据可同时在母盘和子盘中存储； 支持母盘子盘数据复制功能，可将母盘中的数据完整复制到选定的子盘中，在复制过程中，对母盘的操作不受影响； 只允许白名单中的IP地址所对应的设备或平台对本机进行校时，在黑名单中的IP地址所对应的设备或平台不能对本机进行校时； 支持N+M集群功能：当发生故障时可在WEB日志和客户端报警提醒，当故障恢复后，可由备份服务器实现高速、中速、低速进行回传（1<M<N）； 支持https协议进行访问，提高视频传输的安全性； 支持视频质量诊断功能，可以诊断条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等并产生日志； ★支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储。用户访问存储设备的录像时（回放、下载），系统优先选择用户直接连接存储设备；当用户和存储设备之间链路不通时，系统将通过媒体转发服务器进行自动路由，存储录像（提供公安部检测报告） 系统存储资源自动统一配置，当分配的空间不足时，系统可自动分配更多的空间给用户 ★可将数据随机分散存储至各个硬盘;可全盘参与某一种业务（读写盘、只读盘、冗余盘、抽帧盘、AI回放盘）（提供公安部检测报告） 可对用户操作样机过程中涉及到的敏感数据（AES加密算法密钥）采用数字信封技术加密后在网络中传输；样机可支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输；样机支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输 ★样机可支持配置文件和数据导出功能，且支持配置文件和数据加密导出；样机可支持后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用AES加密算法进行存储（提供公安部检测报告） 可通过IE浏览器，火狐浏览器，谷歌浏览器对单个或多个样机或样机内的磁盘进行定位，并可设置时间；支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示 支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理 | 台 | 1 |
| 4 | 6T硬盘 | 6000G；7200RPM；256M；SATA | 台 | 73 |
| 5 | 55寸电视机 | 55寸液晶电视机 分辨率：3840×2160 屏幕比例：16:9 高清：2160p 声音输出功率：10W×2 提供节能证书 | 台 | 6 |
| 6 | 地板下防尘防潮防静电处理 | 2遍成活、环保型、防甲醛 | ㎡ | 48 |
| 7 | 防静电地板安装 | 无边国标全钢制防静电地板，600*600*35mm，含高300mm支架 | ㎡ | 48 |
| 8 | 地板靠墙面角钢支架安装 | 4#角钢制作，刷防锈漆 | 米 | 28 |
| 9 | 不锈钢踢脚线 | 100mm高，拉丝不锈钢，含基层 | 米 | 21 |
| 10 | 二合一避雷器 | 额定工作电压Un:12VDC 最大运行电压Uc：15VDC 额定工作电流In：1A 标称放电电流值Isc[8/20μs][对称/非对称(PE)]：250 A/5kA 电压保护水平Up[对称/非对称(PE)]: 24V/≤700V 接口形式：卡线式 网络视频部分 额定工作电压Un:5V 最大持续运行电压Uc：6V 额定工作电流In:200mA 标称放电电流值Isc[1.2/50μs，8/20μs]对称/非对称(PE)：20A/3kA 电压保护水平Up[对称/非对称(PE)]: 20V/700V 工作频率：≤125MHz 插入损耗：≤0.5dB 接口形式：RJ45 工作环境条件：温度范围:-5℃～+40℃； 湿度范围：30%～85%（25℃） | 个 | 43 |
| 11 | 操作台 | 3工位操作台 | 张 | 1 |
| 12 | 操作电脑 | 1.商用一体机或模块化一体机（显示器与主机一体化，支持主机模块整体更换）。 2.CPU：Intel i3或以上； 3.主板与接口：B250或以上； 4.内存：容量≥8GB ，DDR4-2400； 5.硬盘：M.2接口PCIe NVme固态硬盘容量≥256GB，支持SATA硬盘接口；支持双硬盘同时使用 6.显卡：集成显卡、要求支持双屏显示，不通过转换器同时直接输出信号到投影机和显示器，且支持不同分辨率输出； 7.声卡：集成声卡； 8.网卡：1000MB集成网卡；内置支持802.11AC无线局域网卡+蓝牙； 9.21.5寸宽屏防眩光液晶；全高清，支持1920*1080分辨率，要求支持低蓝光护眼功能 。 | 台 | 2 |
| 13 | 2米机柜 | 600*1000*2000，符合ANSI/EIA RS-310-D、兼容ETSI标准；快开侧门，方便安装和维护；可拆散包装，体积仅为整柜体积的1/2～2/3，左右带门条的白色玻璃前门，钢板后门；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；SPCC优质冷轧钢板制作；立柱、托板1.5mm, 前门1.2mm, 其它1.0mm；表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；承载：静载500KG，托板每层达到100KG；标准配置：4只散热风扇，2层托板，40套螺丝，插座1个；配4只脚轮。 | 个 | 1 |
| 五、校园广播系统 |
| A、广播室控制设备 |
| 1 | IP网络XZ控制主机 | 1.采用XZ工业级工控机机箱设计，具有17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有8×USB接口、6×串口接口、1×千兆网。 4.配置不低于四核/i5处理器，内存配置不低于4G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。 5.设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 7.内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 台 | 1 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 ★12.通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。（提供功能界面截图佐证） 13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 20.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 | 套 | 1 |
| 3 | CD播放器 | 1.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频高保真监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 台 | 1 |
| 4 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 台 | 1 |
| 5 | 寻呼话筒 | 1.采用XZ话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 ★4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 | 台 | 1 |
| 6 | 前置放大器 | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |
| 7 | XZ电源时序器 | 1.标准XZ机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | 台 | 1 |
| 8 | IP网络音箱 | 1. 壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2. 网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，支持协议：TCP/IP，UDP，保护电路：过载、短路保护电路 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4. 内置2 x 20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 5. 具备1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6. 内置2级优先设置： 1） 网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。 2） AUX优先网络背景音乐信号。 7. 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 8. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 9. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 | 只 | 1 |
| 9 | 采集器 | 1.标准机柜式设计，高档拉丝铝合金面板，网络接口：标准RJ45输入，支持协议：TCP/IP、UDP。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 ★3.支持16路消防短路信号输入接口（提供后台设置16路短路端口功能界面图佐证） 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 8.短路接口：工业标准压线接线端子 | 台 | 1 |
| 10 | 48口接入交换机 | 1、千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个； 2、Console口≥1个，Manage口≥1个 3、交换性能≥322Gbps/3.22Tbps；包转发率≥120Mpps/150Mpps； 4、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换 5、交换机零配置上线方式 二层广播自动发现控制器平台 配置静态IP地址三层发现控制器平台 DHCP Option43方式发现控制器平台 DNS域名发现控制器平台； 6、一键替换 支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换 7、MAC 支持MAC地址≥32K 支持MAC地址自动学习 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 8、M-LAG 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 9、交换机状态显示 支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况； 10、安全特性 支持防网关ARP欺骗 管理员分级管理 支持端口保护、隔离 支持防止DOS、ARP攻击功能 支持CPU保护功能 11、网络管理 支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 支持通过网管平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机； 12、交换机画像管理 支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； 13、运维 支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； 支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； 14、智能终端类型识别 支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等； 支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入 15、终端安全策略 支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警； 可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单； 16、终端状态安全分析 支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势； | 台 | 1 |
| B、教室 |
| 1 | IP网络音箱 | 1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.设备具有1路100V定压信号备份输入，网络异常的状态下，切换到备份通道。 5.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式。 8.设备内置2.4G无线音频模块，2.40MHz—2.53MHz传输频率，配备头戴式话筒，支持音量调节。 9.多功能话筒支持调节2.4G麦克风音量功能，支持录音功能，带激光笔和PPT翻页功能。 | 台 | 53 |
| C、行政楼 |
| 1 | 插卡式IP定压功率放大器 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥350W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：130-16KHz 5．喇叭单元：6.5" 6．防护等级：IP×5防尘 | 只 | 29 |
| D、教学楼1走廊 |
| 1 | 插卡式IP定压功率放大器 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 ★4.集成模拟功放，功率≥240W，支持定压100V功率输出方式；具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证） 5.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 6.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 7.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 ★8.需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件 | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：130-16KHz 5．喇叭单元：6.5" 6．防护等级：IP×5防尘 | 只 | 24 |
| E、教学楼2走廊 |
| 1 | 插卡式IP定压功率放大器 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥240W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：130-16KHz 5．喇叭单元：6.5" 6．防护等级：IP×5防尘 | 只 | 24 |
| F、实验楼走廊 |
| 1 | 插卡式IP定压功率放大器 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥240W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：130-16KHz 5．喇叭单元：6.5" 6．防护等级：IP×5防尘 | 只 | 30 |
| G、食堂楼走廊 |
| 1 | IP前后级定压功率放大器 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥350W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 台 | 1 |
| 2 | 吸顶喇叭 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.灵敏度)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz 5.喇叭单元：5"×1 | 只 | 14 |
| H、食堂 |
| 1 | 插卡式IP定压功率放大器 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥240W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：130-16KHz 5．喇叭单元：6.5" 6．防护等级：IP×5防尘 | 只 | 6 |
| I、宿舍 |
| 1 | 插卡式IP定压功率放大器 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥240W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度≥89dB 4．频率响应：130-16KHz 5．喇叭单元：6.5" 6．防护等级：IP×5防尘 | 只 | 28 |
| J、室外操场（优质配备） |
| 1 | 操场音柱 | 1.额定功率(100V)：60W 2.额定功率(70V)：30W 3.灵敏度：95dB±3dB 4.阻抗：黑:Com白:160Ω 5.频率响应：130-16KHz 6.防护等级：IP66 | 只 | 8 |
| 2 | 壁挂音柱 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．阻抗：黑:Com白:440Ω绿:220Ω 5．频率响应：50-18KHz 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7．防护等级：IP66 | 只 | 2 |
| 3 | 草坪音箱 | 1. 功率(100V)：15W,30W 2. 功率(70V)：7.5W, 15W 3．频率响应：120Hz-15KHz 4．灵敏度≥95dB 5．喇叭单元：6.5″+1.5″ 6．防护等级：IP66 | 只 | 11 |
| 2 | 纯后级功放 | 1.标准机柜式设计，额定输出功率：1000W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 7.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 8.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 9.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥240W，具备1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 10.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。 11.设备内置1通道独立电源供电功能。 12.支持短路、过载、过热保护功能。 | 台 | 2 |
| 3 | 前置放大器 | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 2 |
| 4 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 ★3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图佐证） 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 | 台 | 1 |
| 5 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 1 |
| 6 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 套 | 2 |
| 7 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ★6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图） 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω | 台 | 1 |
| 8 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）、1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头、1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）、1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 套 | 1 |
| K、工会之家/健身室 |
| 1 | 蓝牙音响 | 音频路由器+2台黑色音箱 | 套 | 2 |
| L、辅材 |
| 1 | 室外音柱立杆 | 室外音柱2米立杆，含混凝土基础 | 个 | 8 |
| 2 | 草坪音箱基础 | 草坪音箱混凝土基础 | 个 | 10 |
| 3 | 音频信号线 | 15M | 条 | 53 |
| 4 | 六类网线 | 导体直径0.57mm（23AWG），纯铜（纯度99.99%）导线；绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）；十字隔离骨架，4对双绞，内有线缆撕裂绳，护套印有电缆编码，305米/箱；传输带宽大于250MHz；满足YD/T 1019、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6类传输的要求； | 米 | 2200 |
| 5 | 广播线 | RVS2*1.5 | 米 | 2800 |
| 6 | 广播线 | RVV2*2.5 | 米 | 2000 |
| 7 | 电线管 | PVC20 | 米 | 2800 |
| 六、教室小媒体系统 |
| 1 | 86寸交互平板 | 一、整体设计 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 整机采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 采用钢化玻璃，玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。 玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异，专利文件证书证明。 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。 二、整机设计 整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向 15W中高音扬声器 2 个，后朝向 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率 50W。 支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 ★整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） ★设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） 支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。 整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于 800 万像素数的照片。 摄像头对角角度≥120°，支持远程巡课应用。 ★整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） 整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 内置摄像头、麦克风，无外接线材连接且无凸起，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。 外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 ★外接电脑设备通过机外Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） 前置Type-C接口，支持通过外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。26、。机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 三、主要功能 整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。 具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 支持黑板关闭后整机自动节能，当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板一分钟，整机自动熄屏。 蓝牙支持 Bluetooth 4.2 标准，内置蓝牙模块工作距离不低于12m。 ★具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） ★具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏功能。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） 支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容手机充电。 四、触摸系统 支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写 触摸屏在照度100k lux 环境下可正常工作。 触摸分辨率32768×32768。 触摸响应时间≤4ms。 触摸最小识别物≤3mm。 整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 五、安卓系统 ★嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件） 嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并对全局内容进行预览和移动。 无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 六、电脑系统 主板南桥采用H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列i5 CPU 内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 具有标准PC防盗锁孔。 PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 | 套 | 44 |
| 2 | 展台 | 壁挂式安装，防盗防破坏。 无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 ★为保证产品安全，视频展台需获得环境标志Ⅱ型认证，提供证书复印件。 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 台 | 24 |
| 3 | 教学软件 | 教学为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 教学须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间。 互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 接收方通过web链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间，登陆云空间即可接收并打开互动课件。 胶囊式微课功能内置于交互式课件工具中，支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作 录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除 剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存 无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于100页电子草稿进行讲解 听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用 学生观看胶囊式微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习 采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。 互动课件与多媒体素材的云空间相互独立，互不干扰；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记，便于管理；多媒体素材库内的素材可随时插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，便于教师调用、采集教学素材。 互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。 编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。 教学支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 云空间支持上传互动教学课件与多媒体教学素材云端储存，多媒体素材兼容以下格式：mp3\wav\wma\ogg\aac\mp4\rmvb\wmv\avi\rm\3gp\mkv\flv\mov\png\bmp\jpg\jpeg\gif\svg\swf\ppt\pptx 可自由调节课件画面的显示比例，支持16:9、4：3画面显示比，可适配各类显示设备。 内嵌文字、视频教程，方便教师了解学习。 具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 兼容传统课件制作工具的组合快捷按键，支持如加粗（Ctrl+B）、文字居中（Ctrl+E）等教师熟悉的组合按键，鼠标悬停至功能按键时自动提示组合快捷键，内置组合快捷键数量不少于50个。 支持对任意课件元素自定义路径动画，可自由绘制动画移动轨迹使课件元素沿轨迹路径进行移动。 支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。 具备交互表格功能，课件可自由插入表格，预置不少于5种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；表格支持自由输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高；表格通过表格首行首列交接处的按键可一键精准增加行列；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容，授课模式点击即可取消遮罩，便于教师交互式教学 课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键（Ctrl+F）调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。 判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供多种预设游戏背景模版供更换。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。 提供柱状图、扇形图、折线图等互动图表，每类图表预置不少于5种样式，支持图表文字、背景、透明度设置；柱状图、折线图可一键转置互换坐标轴类别；图表支持三维模式旋转展示，生动形象。 数学工具 立体几何工具：可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。 支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象。 具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。 英语工具 AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 地理工具 书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。 多学科题库：提供涵盖小学的总知识点不少于9000个，试题数量不少于30万道试题，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析。 多学科课件库：提供涵盖小学语文、数学、英语全部教学章节的不少于2000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。 微课视频：提供涵盖小学超过2000个微课程视频，每个学段的微课视频内容应不少于三个主要学科。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。 支持对图形样式设置：图形颜色、阴影、倒影、透明度、边框等样式设置；支持图形旋转中心调整，便于教学使用。 内置图片裁切功能，无需调用截图工具即可直接对课件内的图片进行裁切，裁切面积可自由调整。 课件回收站功能：按照删除时间存储已删除课件，支持用户在3天内自主或彻底删除单份/多份/全部已删除课件 提供至少30种应用于文本、形状、图片等课件元素的触发动画，可对动画的设置触发条件、动画声效、动画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。 可一键为课件文本、图片、形状等对象添加蒙层将其隐藏，授课模式下可擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果。 支持将音频文件嵌入课件，提供单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等播放模式。跨页面播放可设置音频进行部分页面播放和全页面播放。 提供页面备注功能，可一键展开/隐藏备注。方便教师备课过程中记录教学研究思路用于教学反思。 备课模式下界面工具菜单支持自定义设置，教师可增减符合自身备课习惯的学科工具，自设工具菜单与教师云空间账号绑定，在任意终端登录教师账号备课自动同步备课工具菜单。 互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。 智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。 分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模版供选择，且模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。 学科思维导图：内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，提供不少于5种预设模板，可自由增删或拖拽编辑知识节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面等教学知识内容，便于建构知识结构；学科思维导图知识点可逐级、逐个展开，导图工具具备归纳总结功能，可将相邻知识节点一键快速归纳，并添加文本、图片、音频、视频等辅助讲解，进行知识点关联发散。思维导图支持自定义连接线、节点样式。 语文工具 提供覆盖的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；支持教师自由添加古诗词教学资源，教师可使用模板三步创建古诗词内容和翻译自主创建的古诗词，并自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记。 数学画板： ① 支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用。 ② 提供不少于500个数学画板资源，按照小学学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用。 ③ 内置画板课件展示生动直观，可动态展示平面几何的变化：如小学几何四边形，可动态演示四边形的不同形态间的变化；中学函数的平方差公式讲解，可将平方差公式通过图形具象展示其计算原理。 ④ 提供个人画板供教师自由创作，具备点、线、面等基础元素和线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具。创建后可一键将画板无缝嵌入课件。 化学方程式编辑器：提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 课堂小测：提供不少于40000道数学试题，试题覆盖人教新版、苏科新版、北师大版、北京课改新版等不同版本教材。试题根据教材章节、知识点精准归纳，在章节与知识点基础上依据教学场景及试题难度分为课堂小测、基础练习、提高练习、单元评测、专题知识评测等试题模块。教师可根据自身需求选择已有套题或自行组卷形成个性化套题。 英汉字典：支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供不少于6种详解页背景模板供选择。 内置不少于40种符合教学需要的课件背景供教师直接使用，且教师可自定义课件背景。 可插入文本框输入文本并支持文本样式设置：字体、字号、颜色、加粗、倾斜、下划线、上下角标、项目符号。支持段落样式设置：顶部对齐、垂直居中对齐、底端对齐缩进、行高、文本缩进等进行设置。文本、段落的样式支持格式刷快速复制，提升备课效率。预置不少于15种艺术字效果，便于教师调用美化课件。 支持课件内嵌图片、音视频等多媒体文件，兼容以下格式：mp3\wav\wma\ogg\aac\mp4\rmvb\wmv\avi\rm\3gp\mkv\flv\mov\png\bmp\jpg\jpeg\gif\svg\swf\ppt\pptx 提供直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本几何图形以及对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形，特殊图形插入后支持顶点位置编辑；图形总数量不少于40种，可直接插入课件供教师使用。 图形具备旋转、镜像克隆、多图形等距对齐等功能，便于教师快速完成图形排版。 排版：支持对多对象的叠放层级、对齐方式进行设置，可批量组合、锁定课件对象。对象移动时自动弹出对齐线及等距线辅助排版。 翻页动画：提供至少5种课件翻页动画效果。 提供截图工具，可对课件内容、桌面内容快速截图，可自由调整截屏范围，截屏内容直接插入课件。 支持课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页、文档等。 语文工具 具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个。 数学工具 数学函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供不少于70个数学符号及模板；预置不少于40个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑。 数学函数图像：可快速生成包含一次函数一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等图像，也可自定义输入函数表达式生成图像；在同一坐标轴上支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑。 平面几何工具：可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整；可自由绘制扇形及圆形，并显示圆心角、圆周角角度；可自由标注几何图形的顶点字母，支持大小写字母输入，便于授课讲解。提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线。 英语工具 四线三格：配置英语学科四线三格，可直接键入人教版英语辅助教材配套的手写字体。 听写：配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于8000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 擦除：提供精细点擦除、笔迹全屏清除，手势擦除方式。手势擦除面积可根据教师手掌与屏幕的接触面积自动判定调整擦除面积大小。 | 套 | 1 |
| 4 | 万向推拉绿板 | 1.产品特点 ①使传统教学模式与现代化语音、视频教学无缝接轨，便于教室各个部位的学生观看，使教师在授课时不用再在传统书写板与交互式电子白板（一体机）之间来回切换，省时省力。 ②可根据教师的不同身高自由升降书写板调整书写板的高度，选择最佳书写位置。教师站在一个固定地点，就可将书写板从上到下任意书写，使书写板的使用率达到100%； ③当需要使用电子白板时，将两块书写板推开；不需要电子白板时，将两块书写板合拢关闭锁定遮住电子白板，在复杂的教室环境，有效保护了交互式电子白板（或一体机）。 2.规格 整体尺寸≧4000*1240mm，可根据电子白板的尺寸适当调整。 3.面板材料 ①采用优质原装板面，整板无拼接，板面呈墨绿色，视觉舒适，用眼不疲劳； ②厚度：为≥0.27mm～0.30mm； ③表面漆膜硬度：≥4H，经耗磨仪一万次摩擦后表面不露底； ④光泽度：60゜法：＜6，没有明显眩光； ⑤书写性：用水性笔书写流畅不打滑，清擦干净无粉尘飘落； ⑥磁性：表面适用所有磁性材料。 4、夹层： 采用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，由全自动生产线在注入发泡剂挤塑成型制得、具有连续均匀闭孔结构的硬质泡沫塑料，在高温高压的状态下经过了充分的混合，在挤出中遇到正常大气压时在0.5秒钟内瞬间发泡，其板材的闭孔率可达99％，树脂发泡均匀，不得有空洞，其导热系数较低，吸水率低，透湿系数小，尺寸稳定性指标好，软硬适中，厚度为≥14mm，平整、环保，有弹性，不变形，整张无接缝,甲醇释放量mg/l≦1.5。 5、背面 采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，经专用双组份AB胶粘合由全自动生产线高压定型，胶合牢固，耐腐蚀、耐冲击、防水、防潮、经久耐用，保持书写板面平整，永不脱壳，各项指标均达到国际环保要求。 6、滑轮材料 采用可调赛尼纶套胶双轮,对活动书写板滑动灵活性可调。 7、边框材料 采用高档磨砂亚光香槟色电泳铝材，外框与轨道一体化流线型设计，色泽柔和，不反光。边框：宽40mm.厚20mm.,符合GB5238—2011要求。 8、四角 采用ABS工程防爆塑料，模具一次成型塑料角。采用抗老化高强度ABS工程塑料，模具一次成型，无尖角毛刺，四周包角不小于R3mm的圆角，抗冲击力强，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》 9、万向装置构造与材料配置 1、横向移动可根据用户需求确定两块书写板的推拉距离；纵向移动的幅度≥450mm，由此构成上下左右四个方向旋转。 2、横向滑轨与书写板上下边框采用连体结构：书写板的上滑轨与书写板的上边框连体结构；3、横向装置：轨道壁厚≥1.4mm，滑轮为赛尼纶胶轮，内置高精度轴承，灵活耐磨不生锈。每块黑板的滑轮不少于8个。轨道的两端配置减震橡胶装置。 4、纵向装置：传动装置安装在上梁铝型材内，以赛尼纶齿轮、滑轮为轴，采用钢丝绳传动，内配置减震装置。 5、上下升降幅度、左右推拉幅度可调可控。 10、有自由拆卸装置 在维修或更换电子白板时，可自由拆卸，不需拆卸黑板。 11、安装 采用隐形安装，无可见安装件及传动机构件，整体结构牢固，无任何安全隐患。 | 套 | 44 |
| 5 | 附件及安装 | 系统附件及工程施工 附件辅材： 1.插座：防触电三极插座，220V/10A。符合GB2009.5-2008中9、10的有关规定。主流知名品牌，符合3C认证； 2.插座面板：配防触电三极插座（或带开关型）面板，220V/10A。符合GB 1002－2008。 。通过3C认证； 3.网络线：6类系列4对双绞线 （铜芯），￠0.50mm；特性阻抗100Ω。符合GB 50311-2007，符合YD/T 1019-2001。主流知名品牌； 4.水晶头：6类RJ-45水晶头； 5.线槽：阻燃电线线槽PVC-U系列，槽板璧厚度1.2mm；符合GB/T1614-2000；符合QB/T1614-2000；主流知名品牌线槽、套管及耗材； 6.电源线：电源线截面积分别选用1.0mm²、地线1.5mm²；BV型系列或RVV型系列（铜芯）。主流知名品牌，通过3C认证； 7.音响线：音响线截面积1.0㎜²；RVH型系列双拼（铜芯）； 8.含系统正常运行所必需的所有附件辅材。 | 套 | 44 |
| 七、门禁考勤系统 |
| 1 | 考勤打卡 | ▲须接入钉钉统一管理 操作系统：要求Android 6.0。 配置：处理器：4核64位ARM处理器；内存1GB；ROM：8G； 安装方式：挂墙式； 面板材质：金属丝印贴面； 整机尺寸：150*150*17.8(mm)； 颜色：太空黑； 触摸屏：5寸； 玻璃盖板：720P IPS； 分辨率：1280*720； 要求前置红外活体识别摄像头和GRB摄像头 识别距离：1.5米； 参数：200万高清像素1/2.7寸CMOS； 白色补光灯：白色LED灯珠，暗光启动补光； 红外补光灯：辅助红外摄像头进行活体检测； 摄像头感应 霍尔防拆+防拆抓拍+防拆报警 触摸按键：TP多点触摸电容屏； 复位键：一键清除本地数据； 重启键：设备重新启动； 扬声器：单喇叭1W WIFI：802.11b/g/n； RJ45网口：10M/100M； 蓝牙模块：Bluetooth4.0+LE 开机方式：上电开机； 供电电源：12V/3A，符合国家标准； 备份电池：纽扣电池（用于RTC） 电源保护：支持电源正负极防接反 整机实现功耗：≤15W 支持网络接口 支持USB接口 支持RS485接口 支持门禁控制 支持外接门禁控制器 1.门禁：产品具有刷脸开门、应急开门、远程开门等功能 2.访客预约：产品具备在线预约访客功能，由被访人发起预约，访客录入人脸，访客刷脸开门；具备访客在设备端使用验证码开门的功能；具备来访登记功能，支持扫描二维码登记和验证码登记。 3.会议签到：具备会议室管理、会议室预订、刷脸签到的功能，同时联动门禁给予通行权限。 4.考勤：具备无缝对接考勤功能，刷脸开门的同时完成考勤打卡。 1.绑定激活：蓝牙连接、有线配网、无线配网、选择团队、创建团队； 2.管理员录入人脸：搜索员工、选择员工、拍照上传人员、增加人脸、删除人员、一键提醒； 3.员工上传人脸：拍照上传人脸； 4.权限管理：增加权限组、删除权限组、搜索权限组、编辑权限组； 5.设备管理：添加设备、设备状态显示、设备名称修改、升级APK、设置音量、设置考勤开关、设置访客可用、选择权限组、配置网络、解绑设备； 6.记录管理： 开门记录、远程开门记录、报警记录、考勤记录，支持记录报表导出，支持按条件筛选记录，报警记录支持设备非法移动报警记录、超时未关门报警记录、火灾报警记录、非法闯入报警记录等。 在线识别：支持10000张人脸容量 离线识别：支持10000条识别记录 7.★产品具备工信部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（提供证书复印件） 8.产品具备中国认可国际互认的《检测报告》（提供证书复印件） | 台 | 11 |
| 2 | 会议签到门禁一体机 | ▲须接入钉钉管理 1.操作系统：要求Android 8.0。 2.配置：处理器：8核64位ARM处理器, ；内存2GB；ROM：16G； 安装方式：支持墙面、闸机、门柱等多种安装方式 材质：PC+金属； 整机尺寸：191*198*18（mm）； 颜色：黑色； 触摸屏：8寸IPS； 分辨率：1280*800； 前置使用RGB+红外+二维码三摄方案，支持宽动态； 识别距离：0.3-1.5米； 参数：200万高清像素； 白色补光灯：白色LED灯圈，暗光启动补光； 红外补光灯：辅助红外摄像头进行活体检测； 霍尔防拆+防拆抓拍+防拆报警 触摸按键： TP多点触摸电容屏； 复位键：一键清除本地数据； 重启键：设备重新启动； 内置，180°拾音，线性4MIC矩阵 扬声器：单喇叭2W*2 WIFI：802.11b/g/n，2.4GHz； RJ45网口：10M/100M自适应； 蓝牙模块：Bluetooth4.0+LE 开机方式：上电开机； 供电电源：12V/3A，符合国家标准； 备份电池：纽扣电池（用于RTC） 电源保护：支持电源正负极防接反 平均功耗：≤15W 门禁：产品具有刷脸、刷卡、二维码开门、远程开门、可视对讲、门铃等功能。 访客：产品具备在线预约访客功能，由被访人发起预约，访客录入人脸，访客刷脸开门或使用验证码开门、扫描二维码开门。 陌生人智能接待，语音换起视频通话，通话界面远程开门。 考勤：具备无缝对接钉钉考勤功能，刷脸开门的同时完成考勤打卡。 支持会议模式，对接钉钉智能会议室，刷脸签到。 支持HDMI线连接显示器，即可双屏异显，展示数据大屏。 无线门铃，一键配对，多对多配置。 绑定激活：蓝牙连接、有线配网、无线配网、选择团队、创建团队； 管理员录入人脸：搜索员工、选择员工、拍照上传人员、删除人脸、一键提醒； 员工上传人脸：拍照上传人脸； 权限管理：增加权限组、删除权限组、搜索权限组、编辑权限组； 设备管理：添加设备、设备状态显示、设备名称修改、升级APK、设置音量、设置考勤开关、设置访客可用、选择权限组、配置网络、解绑设备； 卡片管理：管理员工工卡，解绑、冻结等； 记录管理： 开门记录、远程开门记录、报警记录、考勤记录，支持记录报表导出，支持按条件筛选记录，报警记录支持设备非法移动报警记录。 识别能力：在线识别：支持30000张人脸容量 离线识别：支持30000条识别记录 | 台 | 1 |
| 3 | 智能门锁 | 1.支持用户数量 :200 2.▲开启方式 ：指纹/身份证/卡片/手机蓝牙/C 级钥匙 3.指纹识别速度：≤0.2秒；拒真率：≤0.15%；认假率：≤0.0004% 4.识卡距离:0-1CM 刷卡响应识别 :小于 0.5 秒 指纹传感器：半导体 5.静态功耗≤100uA 低电量报警 :≤ 4.8V 6.电池 :4节5号电池，可用时间≥6个月 7.工作温度 :-20°C～60°C 8.环境湿度 :10%～95%RH 9.备用电源 :Micro U SB 5V 10. ▲联网方式 :NB-IoT 11.数据加密 :安全芯片计算和存储、国密算法 12.远程授权 :指纹、身份证、卡片、手机蓝牙 13.锁芯 :电子防盗锁标准及 C 级锁芯 14.指纹头:半导体指纹,可防止仿制指纹膜开门 15.主要部件材质:锌合金、铝合金；工艺：压铸；锁体材质：304 不锈钢 16.★国家标准 :符合GA 374-2019《电子防盗锁》，提供检测报告 17.▲备件备品：提供百分之二以上的备件备品 | 台 | 54 |
| 4 | 智能门锁管理平台 | 1、层级权限管理：支持以市、区、社区层级单位设定不同管理区域、管理权限； 2、★装维管理：支持按区域设备装维团队，装维团队下创建装维人员。支持记录所安装的门锁对应装维人员、竣工照片、维修照片；（要求提供系统功能截图并加盖厂家公章） 3、平台操作记录管理：支持记录平台操作员登入信息、操作信息、创建及注销信息； 4、★数据中心管理（要求提供系统功能截图并加盖厂家公章）： 支持按区域、地址、创建时间、人员标签、年龄段、人员信息查询或导出人员数据； 支持按设备号、区域、地址、安装时间、安装单位查询或导出门锁数据； 支持按设备号、社区、人员信息、区域、地址、开门方式查询或导出开门记录。 5、互动管理：能够编辑图文通知公告，向教师员工小程序/APP终端发布。能够支持面向辖区、楼栋的信息发布； 6、楼栋智能化房源管理：满足模板导入、数据导出。 支持维护和查看智能化房间的基本信息，包括房间所属小区、楼栋、楼层、房间号、房间基本信息等 支持查看该房间的关联信息，包括人员信息等。 7、楼栋设备管理：用来维护和查看设备的基本信息，使用记录、关联房源。支撑房屋智能化管理、入户智能门锁等智能化设备的添加、配置、绑定、授权、以及设备维护等。 8、楼栋住户管理： 满足模板导入、数据导出。用来查看所有租户信息，可以按楼栋和房号层层展开查找，也可以直接输入姓名、手机号、身份证号等信息模糊查找。找到人员即可查看与该人员有关的所有信息，包括基本信息、到期信息等； 对门锁权限、房间使用权限的下发和禁用。 9、楼栋智能锁开门记录： 门锁实时记录承租人何时通过手机蓝牙、身份证、IC卡、指纹开锁开门方式打开房门，并上报该开门记录到系统，形成门锁使用记录，为核查部门上门巡检时提供核查依据。 10、APP功能要求： ▲开门功能：手机蓝牙 申请、授权功能：教师及员工可通过APP向管理员申请指定房门的开门权限，管理员手机APP可进行审核通过 ▲支持NB通过特定指令同步后端下发的指纹、身份证、IC卡开门权限，支持通过手机蓝牙同步指纹、身份证、IC卡等服务器数据； ★支持装维单位在APP上添加门锁、测试门锁、上传竣工图，支持进行维修更换，上传维修记录、维修照片；支持接收收社区公告、通知。（提供APP操作界面截图加盖厂家公章） | 套 | 1 |
| 5 | 轿内分层型控制器 | 内呼梯分层控制：刷脸后选权限楼层 支持分层管理卡功能 与电梯按钮线断线连接，16层站分层控制时使用 | 个 | 1 |
| 6 | 8头4芯6米 | 8头4芯6米 | 根 | 2 |
| 7 | 485两芯线 | 485两芯线 必要，外购耗材，作为连接人脸一体机和联动解码器用 | 根 | 1 |
| 八、校园出入口控制系统 |
| A、人行通道出入管理系统（后门1个，前门做4通道，接入钉钉管理，实现家校通功能） |
| 1 | 单机芯左边道 | 外形尺寸（mm）1400*200*1000 通讯接口 RS485 输入控制信号 开关信号 闸门开/关时长 0.8 S（可调） 工作环境温度范围 -28℃~60℃ 红外对射管 标配6对 输入电压 AC 220V/50 - 60Hz 输出电压 DC 24V 相对湿度 20%～95%（不冷凝） 通行速度 30人/分钟 最大 工作环境 室内，户外 ▲单机芯左右边道、中间道和人脸识别组件需为同一品牌 | 台 | 2 |
| 2 | 双机芯中间道 | 外形尺寸（mm）1400*200*1000 通讯接口 RS485 输入控制信号 开关信号 闸门开/关时长 0.8 S（可调） 工作环境温度范围 -28℃~60℃ 红外对射管 标配6对 输入电压 AC 220V/50 - 60Hz 输出电压 DC 24V 相对湿度 20%～95%（不冷凝） 通行速度 30人/分钟 最大 工作环境 室内，户外 ▲单机芯左右边道、中间道和人脸识别组件需为同一品牌 | 台 | 3 |
| 3 | 单机芯右边道 | 外形尺寸（mm）1400*200*1000 通讯接口 RS485 输入控制信号 开关信号 闸门开/关时长 0.8 S（可调） 工作环境温度范围 -28℃~60℃ 红外对射管 标配6对 输入电压 AC 220V/50 - 60Hz 输出电压 DC 24V 相对湿度 20%～95%（不冷凝） 通行速度 30人/分钟 最大 工作环境 室内，户外 ▲单机芯左右边道、中间道和人脸识别组件需为同一品牌 | 台 | 2 |
| 4 | 人脸识别组件 | 0.3s极速识别人脸 补光灯亮度可自动调整 1:N人脸识别，支持最多50,000张超大容量人脸底库 0.5m-2m远距离识别人脸 智能节电设计；当微波探测器精确计算到用户和设备之间的距离达2.5米才会唤醒识别终端 8英寸IPS高清显示屏，亮度400 lux，在强光直射下具备高可见度 配备200万像素超低照度宽动态摄像头，能在极端光照环境下清晰准确地识别人脸（0.5 lux - 50,000 lux） 双目光电+活体识别算法，防止有人利用打印照片（激光、彩色和黑白照片）、视频和3D仿真面具冒充用户 多种通讯方式：TCP/IP、RS485、RS232 设置通行模式可对闸机进出模式进行管控（选配） 防水防尘等级：IP68；防护等级：IK04 合适运行温度范围广：-30~60°C 0.3s极速识别人脸 补光灯亮度可自动调整 1:N人脸识别，支持最多50,000张超大容量人脸底库 0.5m-2m远距离识别人脸 智能节电设计；当微波探测器精确计算到用户和设备之间的距离达2.5米才会唤醒识别终端 8英寸IPS高清显示屏，亮度400 lux，在强光直射下具备高可见度 配备200万像素超低照度宽动态摄像头，能在极端光照环境下清晰准确地识别人脸（0.5 lux - 50,000 lux） 双目光电+活体识别算法，防止有人利用打印照片（激光、彩色和黑白照片）、视频和3D仿真面具冒充用户 多种通讯方式：TCP/IP、RS485、RS232 设置通行模式可对闸机进出模式进行管控（选配） 防水防尘等级：IP68；防护等级：IK04 合适运行温度范围广：-30~60°C ▲单机芯左右边道、中间道和人脸识别组件需为同一品牌 ▲需要和智慧校园综合管理系统实现对接，实现考勤数据的上传以及联动请假或非考勤时间段等场景对于学生和老师通过权限的区分 | 台 | 10 |
| 6 | 遥控器 | 发射距离：15米 工作电压：DC12V 工作频率：315M | 个 | 4 |
| 7 | 辅材 | 各类线缆、线管、接插件、零配件安装附件等 | 批 | 1 |
| B、车辆出入控制系统（前后出入口栅栏式） |
| 1 | 出入口抓拍摄像机 | 包含：摄像机、补光灯、显示屏等补光灯 传感器类型：1/2.8英寸CMOS 标配2.7~13.5mm电动变焦镜头 图像分辨率：1920×1080（不包含OSD黑边） 视频分辨率：主码流：1080P（1920×1080）/720P（1280×720）辅码流：720P（1280×720）/D1（704× 576） 显示屏：LED屏（4行4字，支持红绿黄三色显示）；支持二维码显示 显示屏亮度≥5000cd/㎡，可调并可根据环境亮度自适应 补光灯：3颗（暖光灯，色温为3000K，亮度可自动调） 支持视频检测、I/O线圈、雷达三种触发方式 内置1个TF卡接口 支持语音播报 外部接口支持RJ-45网络接口，RS485接口（可用于连接雷达、道闸和外置常亮灯） I/O接口：2路，光耦输入（5V开关量），可用于车检器等信号输入 含1路报警输入、2路报警输出 | 台 | 2 |
| 2 | 道闸 | 杆件类型八角直杆； 支持杆长3米；起杆速度1.3S； 转速1400RPM； RS-485接口1个；I/O接口6个； 状态输出2路（开到位1路，关到位1路）； 防砸功能支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 远程遥控支持遥控器远程开关，最大距离30m； ★放行计数控制：设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无时自动运行到禁行状态（提供公安部有效检测报告） 电源适应性检测：AC220V±20%电压范围内正常工作。 通信安全功能：车辆检测信号为有车时，处于放行运动状态的栏杆应不改变状态，处于放行状态转变为禁行状态的栏杆应停止运行或自动返回到放行状态；栏杆从放行状态向禁行状态转变过程中遇阻时，应自动返回放行状态或停止运行；设备所有缝隙及运动部件应具备防止对人可能伤害的措施；设备可能被同行车辆碰撞或冲击的部位，能采用破碎飞溅的材料；当起杆或落杆单程运行的时间超过制造商预设值时，栏杆停止动作 电机寿命200万次； 工作温度-35℃～+65℃； 防护等级IP54； 供电方式AC220V±20% | 台 | 1 |
| 3 | 出入口显示屏 | 显示屏：LED屏（4行4字，支持红绿黄三色显示）；支持二维码显示 显示屏亮度≥5000cd/㎡，可调并可根据环境亮度自适应 补光灯：3颗（暖光灯，色温为3000K，亮度可自动调） | 台 | 2 |
| 4 | 立柱 | 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 根 | 2 |
| 5 | 车检器 | 线圈连接线：最长20米，每米至少双绞20次 线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH) | 台 | 2 |
| 6 | 线圈 | 长度100米/卷 | 捆 | 5 |
| 7 | 控制终端 | 1.出入口管理终端采用无风扇散热鳍片宽温设计，稳定性、兼容性强，使用寿命长，用于出入口控制系统； 2.标配256G固态硬盘，支持VGA和HDMI显示输出； 3.内外网隔离，外网采用一个千兆网口，内网采用8口工业级以太网交换机； 4.内置加密狗，系统硬盘中自带安装包和客户端，可安装直接使用； 5.单台出入口管理终端，岗亭值守收费模式支持1个出口收费车道+最多3个入口车道； 6.单台出入口管理终端，不收费或者无人值守模式支持4个车道(1进3出、2进2出、3进1出)； 7.设备支持3台分布式部署（级联），最大支持12车道； 8.硬盘接口2个，1个SATA接口可兼容支持3.5寸和2.5寸硬盘，1个MSATA接口可支持固态硬盘；RS-485接口2个；USB接口6个；HDMI接口1个；VGA接口1个；网络接口9个，8个10M/100M自适应以太网口（RJ-45），1个10M/100M/1000M接口（1个RJ-45）；SIM卡接口1个；音频输入1路；音频输出1路； 9.工作温度: -20℃~+70℃ | 台 | 1 |
| 8 | 安全岛灌浇 | 5米*0.6米*0.1米 | 套 | 1 |
| 9 | 减速带 | 高强度，带反光 | 米 | 8 |
| 10 | 光纤收发器 | 千兆单模 | 对 | 1 |
| 11 | 辅材 | 各类线缆、线管、接插件、零配件安装附件等 | 批 | 1 |
| 九、报告厅多媒体会议系统（含舞台灯光音响） |
| A、音响系统 |
| 1 | 线性阵列音箱 | 1.音箱类型为二分频线性阵列全频音箱，低频扬声器：10" x 2，功率≥600W(AES)，标称阻抗：8Ω 2.频率范围：65Hz-20KHz，灵敏度≥102dB (1M/1W ) 3.高频扬声器：75mm（3"）压缩驱动器*1，水平覆盖角(-6dB)≥90°，垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 | 只 | 8 |
| 2 | 线阵列低音炮 | 1.音箱类型为低频音箱，低频扬声器：18" x 1。 2.功率≥800W(AES)，标称阻抗：8Ω。 3.频率范围：40Hz-400Hz，灵敏度≥100dB (1M/1W)。 | 只 | 2 |
| 3 | 超低音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：40Hz~400Hz 3.额定功率：600W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.低音：18"低音×1 | 只 | 2 |
| 4 | 返听音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz-20KHz 3.额定功率：400W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 | 只 | 2 |
| 5 | 辅助+台唇音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1 7.低音：12"低音×1 | 只 | 6 |
| 6 | 线性阵列功率放大器 | 1.工业造型铝面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，连接座：XLR 、TRS接口。 ★4.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 (出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：900W×2，立体声/并联4Ω×2：1350W×2，立体声/并联2Ω×2：2000W×2，桥接8Ω：2600W，桥接4Ω：4000W 6.多种模式：立体声、桥接、并行。 7.充沛储备功率，可以带2R低阻输出，高保真的音质完美还原音源品质，可让演员发挥淋漓尽致。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:1200W×2，立体声/并联4Ω×2:1800W×2，立体声/并联2Ω×2:2700W×2，桥接8Ω:3600W、桥接4Ω:5400W。 采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 信噪比≥100dB、频响:20Hz-20KHz；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 台 | 3 |
| 7 | 超低音功率放大器 | 1.工业造型铝面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，连接座：XLR 、TRS接口。 4.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：900W×2，立体声/并联4Ω×2：1350W×2，立体声/并联2Ω×2：2000W×2，桥接8Ω：2600W，桥接4Ω：4000W 6.多种模式：立体声、桥接、并行。 7.充沛储备功率，可以带2R低阻输出，高保真的音质完美还原音源品质，可让演员发挥淋漓尽致。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 ★9.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 台 | 1 |
| 8 | 返听音箱功率放大器 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点； 3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 1 |
| 9 | 辅助+台唇音箱功率放大器 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点； ★3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 3 |
| 10 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ★2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图） 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 2 |
| 11 | 调音台 | 1.支持≥16路MIC和LINE联合输入接口，支持≥4路立体声单插接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 2.支持≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体监听输出、≥2个耳机监听输出、≥8路断点插入。 3.支持锁定、解锁、密码修改功能，有效防止误操作。 4.支持1个7英寸IPS触屏，分辨率达1024×600；具备1个100mm行程的高精密电动推子； 5.输入通道支持4段参数均衡，输出通道支持31段图示均衡。 6.支持2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新。 7.支持1路网络接口，支持固件更新或可用于连接ipad进行远程管控。 8.支持场景记忆功能，可保存、调用24个场景。 9.支持DCA分组功能，可以把几个输入信号编成1组来控制音量大小，支持6组DCA。 可选配DANTE网络音频接口或USB多音轨音频接口。 | 台 | 1 |
| 12 | DVD | 1. 输入每通道：8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 2. 输出每通道：8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3. 提供24bit/48KHz卓越的高品质声音。 4. 全功能矩阵混音，提供用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径和电平大小可在一个按钮上完成。 5. 面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播 6. 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。 7. 配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 8. 配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 9. 支持断电自动保护记忆功能。 10. 支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 11. Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 12. 支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 13. 支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。 技术参数： 1. 输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2. 输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3. 采样率：48K 4. 幻象供电：DC 48V 5. 频率响应：20Hz-20KHz 6. 总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu 7. 数/模动态范围(A-计权)：120dB 8. 模/数动态范围(A-计权)：120dB 9. 输入阻抗(平衡式)：20KΩ； 10. 最大输出阻抗（平衡式)：100Ω； 11. 通道隔离度：1kHz，100dB 12. 输入共模抑制：60Hz，80dB 13. 最大输出电平：+24dBu，平衡 14. 最大输入电平：+24dBu，平衡 15. 工作温度：0℃-40℃ 16. 工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz 17. 电源功耗：<40W 18. 尺寸(宽x深x高)：482×258×45(mm) | 台 | 1 |
| 13 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 2 |
| 14 | 容声话筒 | 1.专业演讲合唱麦克风采用独特的电路设计，输出阻抗（欧姆）：平衡 75Ω。 2.心型指向、双电容式，频率响应：30Hz-16KHz，灵敏度：-43dB±2dB 3.供电电压：幻象48V 4.可调节高度：0.1米~1.65米 5.抗干扰：抗手机、电磁、高频干扰 | 只 | 2 |
| 15 | 无线腰包 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个头戴话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 7.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 8.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 9.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 10.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 11.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 12.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | 套 | 4 |
| 16 | 电源时序器 | ★1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格，总输出可达40A。（提供设备接口图佐证）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 2.每路有单独的滤波器，可提供干净而稳定的电源。 3.前面板具有≥2路常开状态电源插座。 4.采用3芯单相的电源接线接口。 5.具备有电压指示功能，可实时的指示电网电压。 6.支持锁定面板按键功能，更好的保护现场安装和演出，避免误触碰。 ★7.具有编程功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232等多样控制方式。（提供设备接口图与功能截图佐证）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 8.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达12个月的定时开关机功能。 9.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 | 台 | 1 |
| 17 | 监听音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。 3.支持100V广播输入接口。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应 80Hz～16KHz，谐波失真≤1%。 | 套 | 1 |
| 18 | 线阵吊架 | 包含：葫芦架1套。 | 副 | 2 |
| 19 | 音箱壁架 | 包含：田字架1个，U型扣4个，连接杆4条。 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 副 | 3 |
| 20 | 高清混合矩阵 | 1.具有≥6个输入槽位，≥2个输出槽位，≥1个回显槽位，≥1个电源槽位，≥1个控制卡槽位。 2.输入槽位支持DVI、Dual-LINKDVI、HDMI、4KHDMI、DP、4KDP、SDI、VGA、IP输入板卡；输出槽位支持DVI、HDMI、SDI、VGA、HDBaseT、预监输出板卡。 3.支持网页方式（Chrome、360极速、搜狗极速等浏览器），客户端方式，支持第三方控制、支持远程对拼接处理器的开关机控制。 4.支持图像任意切换、分割、叠加、漫游、缩放、裁剪等；画面无缝同步切换，无黑场，无延时，切换时间<=20ms。 5.支持全面热插拔，带电拔出不影响其他模块的正常运行，支持设备运行状态及风扇转速和温度的监测、设备生产信息查询、设备固件版本在线查询；支持异常告警提示，便于及时排查及处理，可对历史告警信息进行搜索及管理。 6.在不增加外部设备的情况下，支持在拼接屏上显示滚动字幕（如欢迎词等），字体大小、颜色、位置、滚动速度可自定义。 7.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加文字或者图片作为输入源的标识，标识的字体、字体大小、颜色、背景颜色可自定义，标识整体的大小可根据实际情况调整。 8.支持显示墙底图功能；支持窗口锁定功能；支持多组拼接墙同时控制，多组屏的数量不受限制；支持开窗及场景的预布局，预布局过程中，拼接屏显示画面不受影响；多用户同步操作：操作界面实时同步。 9.支持输出通道映射，可随意调整输出通道顺序；支持预存场景，支持场景一键切换、场景轮巡、轮巡间切换时无黑场；信号源可视化、大屏状态可视化、场景预览可视化等。 10.支持分区分权操作，管理人员可以设置软件界面每一项功能、输入输出板卡每一个接口信号源或输出显示屏的操作权限，实现精细的信号源及大屏显示权限划分。 11.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持系统的整体升级，支持输入板卡、输出板卡、功能板卡等每一张板卡的升级。 12.4路HDMI输入卡 13.支持HDMI1.3协议，兼容DVI1.0协议，支持HDCP1.4协议，支持1080P 14.自动检测分辨率变化 15.支持信号源裁剪 16.支持EDID管理，支持EDID更改 | 台 | 1 |
| 21 | 高清输入板卡 | 1.4路HDMI输入卡 2.支持HDMI1.3协议，兼容DVI1.0协议，支持HDCP1.4协议，支持1080P 3.自动检测分辨率变化 4.支持信号源裁剪 5.支持EDID管理，支持EDID更改 | 张 | 2 |
| 22 | 高清输出板卡 | 1.4路LED屏DVI输出卡， 2.每路输出可开4/8个窗口，支持无极缩放； 3.最大支持分辨率1920X1080@60Hz | 张 | 2 |
| b、显示系统 |
| 1 | 室内P2.5全彩显示屏 | 显示尺寸面积：10.88m×4m 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢挂贴墙式安装 2、室内 Q2.5全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等. 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率128点×64点； 4、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 5、工作电压：在4.5VDC能正常工作 6、工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 7、像素点间距：≤2.5mm ；最佳视角：水平≥150°，垂直≥140° 8、物理密度：≥160000点/㎡ 9、刷新频率：≥3840Hz； 10、最大对比度：≥5200：1 11、校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 12、色度均匀性 ：≤0.005，亮度均匀性 ：≥95% 13、色温：3000K-18000K具有可调整性 14、灰度级数：大于或等于16bit 15、平均无故障时间：≥10000小时 16.平整度：≤0.20mm； 17、工作电压：4.5V/5V 18、最大功耗：≤420W /㎡，平均功耗≤140W/㎡ 19、★因LED显示屏是电子产品，必须通过国家:GB/T9254-2008A级电源端子传导骚扰电压测试； GB/T9254-2008A级辐射骚扰测试； GB17625.1-2012级谐波电流测试； GB/T17618-2015级静电放电抗扰度测试；产品抗干扰等级为Class A级（提供国家级的质量监督检验中心检测报告复印件） 20、产品须经过国家GB/T2423.3-2016测试标准，在温度为85℃和湿度85%情况下，保证150H以上无故障运行。 21、★产品支持工作状态下热插拔维护功能（提供检测报告复印件并） 22、显示屏具有自检技术，可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。（提供检测报告复印件并） | 平方 | 43.52 |
| 2 | 显示屏发送系统 | 1.一路 DVI 视频输入； 2.一路 HDMI 高清视频输入； 3.一路音频输入； 4.四路网口输出； 5.USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 6.最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200； 7.一路光探头接口； 8．支持逐点校正校正系统； 9.支持配合SMRT专业软件进行快速连接图的绘制； ★10.提供发送卡CE、LVD、FCC、IC、EMC证书复印件。 | 台 | 2 |
| 3 | 显示屏接收系统 | 1、集成16 个标准HUB75 接口，免接HUB 板，支持16组、32组多种数据模式。 2、采用千兆网口,可以连接PC 端。 3、支持接收卡预存画面设置。 4、支持灯板Flash 管理。 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 6、支持带载128*1024模式下亮度色度校正。 ★7.支持Smart专业软件构建连接图，并出具智能配屏软件著作权登记证书复印件； 8.提供此产品CE、ROHS证书复印件 | 块 | 72 |
| 4 | LED显示屏控制软件 | 1.24寸液晶显示器； 2. 主板：Intel B250芯片组及以上； 3. CPU：I5 8000以上（主频≧3.2G） 4. 内存： 容量≥8GB单条；两个内存插槽 5. 硬盘：≥256G SSD 6. 声卡：集成声卡 7. 网卡：1000M集成网卡 8. 接口：USB接口8个及以上（其中前置不少于4个），带HDMI高清视频输出接口 9. 主板集成硬盘保护、网络同传功能，网络同传无需绑定操作系统；支持CMOS数据传送（包括基本 CMOS及扩展 CMOS）；支持部署增量数据，如安全补丁、新增的软件或数据文件等；不可以外插卡方式实现； 10. 全尺寸防水抗菌键盘；光电鼠标（浏览滚轮）或3D鼠标、鼠标垫，耳麦；BIOS支持USB智能屏蔽（除键盘鼠标外）1、具有编辑渲染/丢帧渲染等渲染方式；支持软解/硬解解码方式，输出图像帧率1-60Hz任意调整；支持多级抗锯齿处理，消除图像输出边缘凹凸锯齿现象； 2、视频切换有淡入淡出效果且切换时间可调， 无任何黑屏闪屏现象； 3、可以在切换前查看视频的内容，以防出现误操作，确保操作安全； | 套 | 1 |
| 5 | 控制系统 | 1.24寸液晶显示器； 2. 主板：Intel B250芯片组及以上； 3. CPU：I5 8000以上（主频≧3.2G） 4. 内存： 容量≥8GB单条；两个内存插槽 5. 硬盘：≥256G SSD 6. 声卡：集成声卡 7. 网卡：1000M集成网卡 8. 接口：USB接口8个及以上（其中前置不少于4个），带HDMI高清视频输出接口 9. 主板集成硬盘保护、网络同传功能，网络同传无需绑定操作系统；支持CMOS数据传送（包括基本 CMOS及扩展 CMOS）；支持部署增量数据，如安全补丁、新增的软件或数据文件等；不可以外插卡方式实现； 10. 全尺寸防水抗菌键盘；光电鼠标（浏览滚轮）或3D鼠标、鼠标垫，耳麦；BIOS支持USB智能屏蔽（除键盘鼠标外） | 台 | 1 |
| 6 | 视频拼接处理器 | 主控是专业级LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收、拼接和处理能力，最大可接收4096*2160像素的4K数字信号；支持HDMI、DVI、SDI等数字接口，多路信号间无缝切换；支持拼接、广播级缩放，最大支持7画面显示。具备16个千兆网口输出，单机可支持最宽或最高8192像素的LED显示屏。同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于高端租赁显示屏和小间距LED显示屏。 支持丰富的数字信号接口，包括1路HDMI 2.0、4路DVI、2路SDI； 最大输入分辨率4096*2160@60Hz，支持分辨率任意设置； 最大带载888万像素，最宽或最高可达8192像素； 支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 支持7画面显示，位置、大小可自由调节； 支持HDCP 2.2； 双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 支持亮度和色温调节； 支持低亮高灰； | 台 | 1 |
| 7 | 无线音视频矩阵 | 1. 天线类型：内置天线 2. 操作系统：Android 3. 按键：电源键 *1 ，录制键 *1 4. HDMI：具备1个HDMI输出接口，可外接至一体机、电视机等大屏端 5. USB接口：3个USB接口，支持U盘、鼠标、键盘、摄像头的接入；1个USB TypeB接口，支持连接电脑安装驱动 软件部分 1. 软件遥控器：教学互动终端无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，支持Windows、Android、iOS系统安装控制端软件。 2. 两路终端同屏显示：能够在大屏端展示不少于2屏画面，并自由拖动画面位置，支持对其中某个设备画面进行音量开关、画面全屏、画面移除或画面旋转等，或对全体设备画面音量调节。 3. 多种画面布局：支持1、2画面布局，画面支持如均分屏幕、窗口悬浮等默认画面布局方式，一键点击即可选择相应布局 4. 一键微课录制：支持通过硬件设备上的“录制”按键一键开始录制，也支持通过软件中“录制”按钮一键录课；微课录制支持多画面和外接无线麦克风声音同步录入，支持720P格式，录课视频可保存在外接U盘中或云盘中，支持录制存储空间不足时的文字提醒功能。 5. 三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线接入教学互动终端进行投屏。 6. ★拍照与视频上屏：使用遥控器APP，可通过遥控器手机/平板的相机功能，拍摄多张照片上传至屏幕，亦可录制多段视频上传至屏幕，并以最多2屏画面显示。提供软件截图证明 7. ★扫码带走：支持在接入互联网或断开互联网后，系统均可生成二维码，用户使用移动终端扫码下载图库中的多张图片。提供软件截图证明 8. 回控操作：支持在触控显示屏上对HDMI有线接入的电脑反向控制操作，支持无线投屏的部分Android、Windows设备UIBC反向控制操作，可在大屏端触摸或通过系统设备外接鼠标反向控制。 9. 资源分享：通过客户端APP可一键截屏当前内容画面，并支持通过微信、微博、QQ等第三方应用程序分享发送，支持将存储在U盘或局域网云盘中的图片下载到本地。 ▲为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一品牌同一产品，不允许多种产品拼凑而成。 | 台 | 1 |
| 8 | 屏体框架 | 该钢结构要求用轻质钢材（不锈钢管，小截面的工字钢、热轧H型钢等）制成结构骨架，根据装潢配合需求分为镶嵌式安装、壁挂式，前维护结构。 | 平方 | 43.52 |
| 9 | 包边装饰 | 黑色铝合金外框，包边装饰 | 平方 | 43.52 |
| 10 | 配电柜 | 40KW,具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能,具备分步延时起动和分步延时断电的功能 | 台 | 1 |
| 11 | 工程布线 | 电源线; 5*10平方橡胶护套线/橡套软电缆线 绝缘材料：橡胶，聚氯乙烯(PVC) 导体材料： ≥99.99%无氧铜丝 执行标准：必须符合国标10平方,CB/T5023.5 额定电压：必须符合YC450/750V 六类网线： 额定温度：≥70°C 符合标准：UL Subject 444, EIA/TIA 568B.2-1 & ISO/IEC 11801, IEC 61163 导体：固态纯铜 专业工程护套线： KBG/JDG镀锌电线管 DN20/25/35，PVC管 | 批 | 1 |
| 12 | 投影机 | 1.DLP投影技术，DMD芯片面板尺寸≥0.65吋。单机原始分辨率1920×1080; 2.亮度≥7000流明（光源模式：标准） 3.采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术，纯激光光源; 拒绝混合光源和LED光源； 4.白色外观，投影机镜头居中设计，长时间使用不易位移； 5.配备防尘网，整机IP5X级增压防尘设计； 6.光源寿命≥20000小时，IP6X全密闭光源设计。 7.对比度≥500，000:1 8.支持手动镜头变焦，变焦比例≥1.8倍，投射比：1.4-2.52:1; 9.支持垂直水平方向手动镜头位移，垂直方向≥45%，水平方向≥20% 10.激光投影机满足能效等级1级标准，整机能效比≥12流明/瓦 11.激光安全等级满足class1标准，无辐射，满足教学安全需求，需提供专业检测报告 12.单机3D功能, 多种3D模式，支持DLP link3D;支持3D课堂； 13.散热系统：采用铜管液冷散热技术； 14.功耗：低功耗设计,功耗≤550W，待机功耗＜0.5W； 15.接口丰富: 输入：RGB*1；HDMI*1；DVI-D*1；Audio in*1（3.5mini jack）； 输出：3D SYNC out *1；Audio out*1 （3.5mini jack）； 控制：RS232*1；RJ45*1；USB 16.功能特性： 采用RGBY四基色色轮，实现高亮度的同时，提高了色彩还原；采用单色轮荧光粉技术，荧光轮和色轮在同一个马达上，有效的解决荧光轮和色轮同步问题，提高了系统的可靠性；激光光源采用多重光源备份技术，光源备份数不小于24组，任意一组损坏，不会出现明显偏色、偏暗等现象，损失亮度小于3.4%亮度；多台投影机亮度色彩控制技术，RGBYCMW七轴颜色校正、RGBY分段颜色可调；360°全方位自由安装；镜头中心对称设计； 17.投标设备生产厂商需通过ISO9001认证和ISO14001认证。 18.投影产品通过以下认证：3C认证、中国节能产品认证、中国环保产品认证、（投标时必须在投标文件中提供以上证明材料）； | 台 | 2 |
| 13 | 电动幕 | 200寸 16:10电动幕布 | 幅 | 2 |
| 14 | 升降支架 | 定制 | 套 | 2 |
| D、舞台灯光系统 |
| 1 | LED面光灯 | 1.采用高精度玻璃光学透镜（6层镀膜），多级光学镜头组电子调焦，具备线性放大功能，17R/YODN MSD 350 灯泡； 2.光束角度：平行光0-2度，雾化光角度8° ； 3.颜色盘≥13种颜色+1个空白，双向彩虹效果； 4.内置13个固定图案+1个空白，带图案抖动,单向流水； 5.采用双棱镜（1个16棱镜+1个8棱镜），效果可叠加； 6.额定功率≤470W； 7.采用磁电式定位系统利用磁器件代替了传统的霍尔定位系统.精度更高，性能可靠高； 8.双片式频闪0.5-14次/S，具有同步、异步、随机频闪方式，速度可调； 9.DMX控制通道≥18通道； 10.色温: 7800K。 | 台 | 12 |
| 2 | LED全彩投光灯 | 1.采用522颗0.5W 四合一LED光源，该光源出光效率高，散热好，寿命长，寿命可达到十万小时，光衰少； 2.CRI≥80，TLCI≥80； 3.16比特以上0-100%无抖动平滑线性调光； ★4.红、绿、蓝、正白四种颜色，通过控制调节可混合成各种颜色；需提供第三方检测结构出具的检验报告； 5.三种演出模式可选（常规模式，低速模式，静音模式）； 6.支持RDM，支持通过DMX数据线升级软件 7.两种通道模式可选，4/8通道可选 8.额定功率≥200W； | 台 | 40 |
| 3 | 摇头光束灯 | 1.采用8路独立放大驱动输出； 2.保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性； | 台 | 10 |
| 4 | LED数字平板柔光灯 | 1.采用522颗0.5W 四合一LED光源，该光源出光效率高，散热好，寿命长，寿命可达到十万小时，光衰少； 2.CRI≥80，TLCI≥80； 3.16比特以上0-100%无抖动平滑线性调光； ★4.红、绿、蓝、正白四种颜色，通过控制调节可混合成各种颜色；需提供第三方检测结构出具的检验报告； 5.三种演出模式可选（常规模式，低速模式，静音模式）； 6.支持RDM，支持通过DMX数据线升级软件； 7.两种通道模式可选，4/8通道可选；需提供第三方检测结构出具的检验报告； 8.额定功率≥200W； | 台 | 10 |
| 5 | 8路放大器 | 1.采用8路独立放大驱动输出； 2.保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性； | 台 | 1 |
| 6 | 12路直通柜 | 1.采用过载与短路双重保护高分断空气开关； 2.额定功率：12路×4kW； | 台 | 1 |
| 7 | 调光台 | 1.支持最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出； 2.支持最大控制96台电脑灯或96路调光； 3.内置图形效果多，可独立设置图形参数； 4.可储存60个素材+60个重演场景，可同时输出和运行10个重演场景，每个多步场景最多可储存600个单步； 5.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个； 6.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持； | 台 | 1 |
| 8 | 薄雾机 | 1.可遥控、DMX512控制； 2.烟雾覆盖量≥10000cu.ft/min 3.额定功率≤3000W； | 台 | 1 |
| 9 | 专业薄雾油 | 1.1L/瓶 6瓶/箱（重烟油）。 | 箱 | 6 |
| 10 | 灯光架 | 1.规格：28mm；重量：228g；承重：50kg；卡管;40-58mm。 | 条 | 66 |
| 11 | 灯光架 | 1.规格：30mm；重量：480g；承重：150kg；卡管;40-52mm。 | 条 | 24 |
| 12 | 灯光架 | 规格：4mm；长度：800mm；承重：150kg | 条 | 76 |
| E、辅材 |
| 1 | 2米机柜 | 600*600*2000，符合ANSI/EIA RS-310-D、兼容ETSI标准；快开侧门，方便安装和维护；可拆散包装，体积仅为整柜体积的1/2～2/3，左右带门条的白色玻璃前门，钢板后门；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；SPCC优质冷轧钢板制作，立柱、托板1.5mm，前门1.2mm，其它1.0mm；表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；承载：静载500KG，托板每层达到100KG；标准配置：2只散热风扇，2层托板，40套螺丝，插座1个；配4只脚轮。 | 个 | 1 |
| 2 | 地插 | 音频+六类网络+HDMI+多功能三插电源 | 只 | 4 |
| 3 | 音箱线 | 200芯*2股，导体材料选用优质无氧铜（OFC） | 米 | 700 |
| 4 | 话筒线 | 等效截面积2*0.25mm2，铝箔+128编屏蔽结构 | 米 | 400 |
| 5 | 六类网线 | 满足并超过：TIA/EIA 568B,ISO/IEC 11801,YD/T 926.3的标准； 要求：金针：磷青铜镀金50μm，IDC端子（磷青铜镀镍），塑料（PC）；使用110工具端接，保证线对自然绞距施工；频率范围：0～250MHz；抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象；绝缘电阻：正常大气压条件下>=200MΩ；接触电阻：正常大气压条件下<=1mΩ；插入损耗：0.4dB@250MHz；插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N；RJ45拔插次数：≥1000次； | 米 | 300 |
| 6 | 电源线 | BV3*2.5 | 米 | 400 |
| 7 | PVC管 | PVC20 | 米 | 600 |
| 8 | 配件 | 接插件、零配件安装附件等 | 批 | 1 |
| 十、校情大数据展示 |
| 1 | 75寸电视机 | 75寸液晶电视机 分辨率：3840×2160 屏幕比例：16:9 高清：2160p 声音输出功率：10W×2 | 台 | 1 |
| 2 | 电视支架 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | HDMI线 | 20米 | 条 | 2 |
| 4 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 50 |
| 5 | 展厅控制主机 | I5十代cpu，8G内存，128G固态硬盘，2G显卡，配备键鼠套装 | 台 | 1 |
| 6 | 展厅控制平板 | 屏幕尺寸：10.8英寸，屏幕色彩：1670万色，DCI-P3广色域，分辨率：QHD 2560 x 1600 像素，8G内存，128G存储 | 台 | 1 |
| 十一、中会议室 |
| 1 | 86寸交互平板 | 一、整体设计 1. 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2. 整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 3. 整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 4. 整机采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 5. 采用钢化玻璃，玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。 6. 玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异，专利文件证书证明。 7. 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 8. 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。 二、整机设计 9. 整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向 15W中高音扬声器 2 个，后朝向 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率 50W。 10. 支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 11. 整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 12. Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 13. Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 14. 三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 15. 整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 16. 整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 17. 设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 18. 支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 19. 支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。 20. 整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于 800 万像素数的照片。 21. 摄像头对角角度≥120°，支持远程巡课应用。 22. 整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 23. 整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 24. 内置摄像头、麦克风，无外接线材连接且无凸起，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。 25. 外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 26. 支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 27. 外接电脑设备通过机外Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。 28. 前置Type-C接口，支持通过外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。26、。机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 三、主要功能 29. 整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 30. 支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。 31. 具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 32. 前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 33. 支持黑板关闭后整机自动节能，当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板一分钟，整机自动熄屏。 34. 蓝牙支持 Bluetooth 4.2 标准，内置蓝牙模块工作距离不低于12m。 35. 具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 36. 具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏功能。 37. 支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容手机充电。 四、触摸系统 38. 支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写 39. 触摸屏在照度100k lux 环境下可正常工作。 40. 触摸分辨率32768×32768。 41. 触摸响应时间≤4ms。 42. 触摸最小识别物≤3mm。 43. 整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 五、安卓系统 44. 嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 45. 嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 46. 无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并对全局内容进行预览和移动。 47. 无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 48. 在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 六、电脑系统 49. 主板南桥采用H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列i5 CPU 50. 内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 51. 机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 52. PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 53. 采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 54. 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 55. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 56. 具有标准PC防盗锁孔。 PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 | 套 | 2 |
| 2 | 无线投屏器 | 1.可实现外部电脑音视频高清信号实时传输到触摸一体机上（无论一体机处于任何显示通道），且可支持触摸信号回传。 2.支持操作系统：Win7/Win10/MacOS 3.传输延迟小于120ms，帧率达到15fps-25fps 4.无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n，5.8GHz 5.采用USB接口进行传输，可兼容市面上具备通用USB接口的各类电脑。 6.采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在触摸一体机上做任何操作。 7.支持同时八个传屏发射端对应一个接收端，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 8.支持外部电脑在触摸一体机上做扩展屏显示。 无线传屏接收端与整机显示终端之间无任何连接线。 | 台 | 2 |
| 3 | 柱阵列扬声器 | 1.采用拼接排列扬声器设计，6只3寸进口全频单元；箱体采用12mm夹板制作。 2.阻抗：8Ω、频响：80Hz-20KHz 3.额定功率：150W 4.灵敏度：95dB/W/M | 只 | 4 |
| 4 | 功放 | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 台 | 1 |
| 5 | 反馈抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 台 | 1 |
| 6 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 台 | 1 |
| 7 | 一拖四无线话筒 | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 9.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克 | 套 | 1 |
| 8 | 1拖2无线手持话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 1 |
| 9 | 电源时序器 | 1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格，总输出可达40A。 2.每路有单独的滤波器，可提供干净而稳定的电源。 3.前面板具有≥2路常开状态电源插座。 4.采用3芯单相的电源接线接口。 5.具备有电压指示功能，可实时的指示电网电压。 6.支持锁定面板按键功能，更好的保护现场安装和演出，避免误触碰。 7.具有编程功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232等多样控制方式。 8.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达12个月的定时开关机功能。 9.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 | 台 | 1 |
| 10 | 音箱壁架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm | 副 | 2 |
| 11 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 12 | 20U机柜 | 600*600*1000，符合ANSI/EIA RS-310-D、兼容ETSI标准；快开侧门，方便安装和维护；可拆散包装，体积仅为整柜体积的1/2～2/3，左右带门条的白色玻璃前门，钢板后门；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；SPCC优质冷轧钢板制作，立柱、托板1.5mm，前门1.2mm，其它1.0mm；表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；承载：静载500KG，托板每层达到100KG；标准配置：2只散热风扇，2层托板，40套螺丝，插座1个；配4只脚轮。 | 台 | 1 |
| 13 | 音箱线 | 200芯*2股，导体材料选用优质无氧铜（OFC） | 米 | 100 |
| 14 | PVC管 | PVC20 | 米 | 100 |
| 十二、大会议室 |
| A、会议系统 |
| 1 | 主音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | 只 | 4 |
| 2 | 功率放大器 | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 1 |
| 3 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 台 | 1 |
| 4 | 无线投屏器 | 1.可实现外部电脑音视频高清信号实时传输到触摸一体机上（无论一体机处于任何显示通道），且可支持触摸信号回传。 2.支持操作系统：Win7/Win10/MacOS 3.传输延迟小于120ms，帧率达到15fps-25fps 4.无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n，5.8GHz 5.采用USB接口进行传输，可兼容市面上具备通用USB接口的各类电脑。 6.采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在触摸一体机上做任何操作。 7.支持同时八个传屏发射端对应一个接收端，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 8.支持外部电脑在触摸一体机上做扩展屏显示。 无线传屏接收端与整机显示终端之间无任何连接线。 | 台 | 1 |
| 5 | 一拖四无线话筒 | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 9.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克 | 套 | 1 |
| 6 | 1拖2无线手持话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 1 |
| 7 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 8 | 音箱壁架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 副 | 2 |
| 9 | 20U机柜 | 600*600*1000，符合ANSI/EIA RS-310-D、兼容ETSI标准；快开侧门，方便安装和维护；可拆散包装，体积仅为整柜体积的1/2～2/3，左右带门条的白色玻璃前门，钢板后门；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；SPCC优质冷轧钢板制作，立柱、托板1.5mm，前门1.2mm，其它1.0mm；表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；承载：静载500KG，托板每层达到100KG；标准配置：2只散热风扇，2层托板，40套螺丝，插座1个；配4只脚轮。 | 台 | 1 |
| 10 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 12 |
| 11 | 音箱线 | 200芯*2股，导体材料选用优质无氧铜（OFC） | 米 | 100 |
| 12 | PVC管 | PVC20 | 米 | 200 |
| B、显示系统 |
| 1 | 投影机 | 1.DLP投影技术，DMD芯片面板尺寸≥0.65吋。单机原始分辨率1920×1080; 2.亮度≥7000流明（光源模式：标准） 3.采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术，纯激光光源; 拒绝混合光源和LED光源； 4.白色外观，投影机镜头居中设计，长时间使用不易位移； 5.配备防尘网，整机IP5X级增压防尘设计； 6.光源寿命≥20000小时，IP6X全密闭光源设计。 7.对比度≥500，000:1 8.支持手动镜头变焦，变焦比例≥1.8倍，投射比：1.4-2.52:1; 9.支持垂直水平方向手动镜头位移，垂直方向≥45%，水平方向≥20% 10.激光投影机满足能效等级1级标准，整机能效比≥12流明/瓦 11.激光安全等级满足class1标准，无辐射，满足教学安全需求 12.单机3D功能, 多种3D模式，支持DLP link3D;支持3D课堂； 13.散热系统：采用铜管液冷散热技术； 14.功耗：低功耗设计,功耗≤550W，待机功耗＜0.5W； 15.接口丰富: 输入：RGB*1；HDMI*1；DVI-D*1；Audio in*1（3.5mini jack）； 输出：3D SYNC out *1；Audio out*1 （3.5mini jack）； 控制：RS232*1；RJ45*1；USB 16.功能特性： 采用RGBY四基色色轮，实现高亮度的同时，提高了色彩还原；采用单色轮荧光粉技术，荧光轮和色轮在同一个马达上，有效的解决荧光轮和色轮同步问题，提高了系统的可靠性；激光光源采用多重光源备份技术，光源备份数不小于24组，任意一组损坏，不会出现明显偏色、偏暗等现象，损失亮度小于3.4%亮度；多台投影机亮度色彩控制技术，RGBYCMW七轴颜色校正、RGBY分段颜色可调；360°全方位自由安装；镜头中心对称设计； | 台 | 1 |
| 2 | 投影幕 | 200寸16:10 | 幅 | 1 |
| 3 | 投影吊架 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 多媒体桌插 | HDMI+网络+音频 | 套 | 1 |
| 5 | HDMI线 | 20米 | 条 | 4 |
| 6 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 50 |
| 7 | 交换机 | 1、千兆电口≥8，千兆SFP光口≥2 2、交换容量≥256Gbps 包转发率≥14.88Mpps，支持全端口线速转发； 3、支持IEEE 802.3i/u/ab/x/z协议标准； 4、支持VLAN功能，至少支持不低于4K个VLAN； 5、支持WEB图形化界面管理，支持CLI、SNMP、Console、Telnet、SSH等 | 台 | 1 |
| 十三、多功能开课阶梯教室（互联网+教室） |
| 1 | 原有高清录播系统搬迁 | 原有互联网+教室所有录播设备搬迁，安装，调试，包含辅材 | 套 | 1 |
| 2 | 平台服务器 | 1*至强铜牌 3206R 8核8线程/1.9GHz/16GB/4TB SAS*1/H330/DVDRW/450W单电源/3年保修 | 台 | 1 |
| 3 | 视频资源平台 | 1.信息管理系统 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交。 （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频。 （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。提供平台首页公告截图。 （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。可设置高标清转码清晰度码流。 （8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。提供S-T功能界面截图和编辑界面截图。 （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 （13）★流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。提供功能界面截图。 （14）★存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。提供功能界面截图。 （15）提供基于录播设备的智能教学信息处理系统相关自主知识产权证明文件复印件。 2.直播点播系统 （1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于2000点以上高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）多码率支持：点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。提供转发高标清设置功能界面截图。 （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 3.微课管理系统 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）★提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。提供微课软件客户端在平台下载界面截图。 （3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 ★（5）提供微课制作软件相关软件著作权证书复印件。 4.移动APP应用服务 （1）提供自主研发的平台移动端APP，支持Android系统，可与视频资源管理平台对接。 （2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。提供APP功能界面截图。 （5）提供移动学习软件相关软件著作权证书复印件。 5.其他要求 （1）为了保证系统兼容性，要求平台与录播主机为同一品牌，提供教学视频资源管理系统相关软件著作权证书复印件。 | 套 | 1 |
| A、扩声系统 |
| 1 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点； 3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 2 |
| 2 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1 7.低音：12"低音×1 | 只 | 4 |
| 3 | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 只 | 4 |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted | 台 | 1 |
| 5 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥12路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ★2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图） 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 6 | XZ电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 |
| 7 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）、1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 套 | 1 |
| B、显示系统 |
| 1 | 75寸电视机 | 75寸液晶电视机 分辨率：3840×2160 屏幕比例：16:9 高清：2160p 声音输出功率：10W×2 | 台 | 8 |
| 2 | 升降支架 | 75寸电视机升降支架 | 台 | 8 |
| 3 | 同屏器 | 显示同屏设备 | 台 | 1 |
| 4 | HDIM线缆 | 20米 | 条 | 8 |
| 5 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 500 |
| 6 | 20U机柜 | 600*600*1000，符合ANSI/EIA RS-310-D、兼容ETSI标准；快开侧门，方便安装和维护；可拆散包装，体积仅为整柜体积的1/2～2/3，左右带门条的白色玻璃前门，钢板后门；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；SPCC优质冷轧钢板制作，立柱、托板1.5mm，前门1.2mm，其它1.0mm；表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；承载：静载500KG，托板每层达到100KG；标准配置：2只散热风扇，2层托板，40套螺丝，插座1个；配4只脚轮。 | 台 | 1 |
| 7 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 12 |
| 8 | 音箱线 | 200芯*2股，导体材料选用优质无氧铜（OFC） | 米 | 200 |
| 9 | PVC管 | PVC20 | 米 | 260 |
| 10 | 交换机 | 1、千兆电口≥8，千兆SFP光口≥2 2、交换容量≥256Gbps 包转发率≥14.88Mpps，支持全端口线速转发； 3、支持IEEE 802.3i/u/ab/x/z协议标准； 4、支持VLAN功能，至少支持不低于4K个VLAN； 5、支持WEB图形化界面管理，支持CLI、SNMP、Console、Telnet、SSH等 | 台 | 1 |
| 十四、电子阅览室 |
| 1 | 水墨屏 | 1.型号：Rouse Soul-E103 2.处理器：Quad-core 1.6G Hz/PX30 3.内存：2G/4GB 4.操作系统：Android 8.1 5.内置存储：32G/64GB 6.屏幕材质：E-ink电子墨水屏 带Regal刷新 7.屏幕尺寸：10.3寸 8.屏幕类型：纯平面板 9.分辨率：1404*1872 10.触控类型：电容触控 11.前照光：NA 12.无线连接：WIFI(5G)、蓝牙 13.电池：4100毫安锂电 14.耳机接口：NA 15.数据接口：Type-C 16.产品尺寸：250*175*7.0 MM 17.产品重量：≤260克(含电池) 18.操作温度：0°C- 50°C 19.文档格式：PDF, EPUB , TXT, DJVU, HTML, FB2, DOC, MOBI, CHM 等等 20.图片格式：PNG, JPG, BMP 21.音频格式：WAV , MP3 22.应用程序：支持用户安装安卓应用程序 23.浏览器：支持 24.语言支持：多国语言 25.文件目录：支持 26.字典：支持 27.语音朗读：支持 28.刷新模式：A2快刷、局刷、全刷可选 29.文件加密：支持DRM 30.固件升级：支持本地升级/OTA升级 31.★接口：墨水屏自带有电磁接触点，支持插上借阅柜即可充电并支持接入自动借还。采购人保留中标后要求提供实际样机验证权力，如投标人虚假应标采购人有权废除其中标资格； 配套软件功能参数 读者端： 1提供不少于10000本适合广大读者使用的高清电子图书，内置云端资源不少于100000种，图书资源针对各类读者提供不同的书籍，并按照诺贝尔文学奖、世界文学名著、国学经典、哲学书籍、文学艺术等进行分类；图书内容定期更新，每月更新量不少于150本。 2 通过在线书城下载，直接阅读原版文本全文。 3 提供不少于400套适合学生的图书测评题库，根据图书内容进行测评，可在线答题，在线获得测评结果。 4 可提供读者用户个人阅读时长、读者排行、分馆排行、总馆排名、读者录等数据。 5 读者用户支持图书下载、图书阅读、图书测评、读后感写作、朗读等功能； 6 为了提供读者可以大声朗读或诵读能力支持有朗读类作业功能。 7 支持PDF, EPUB , TXT, MOBI等格式本地图书导入阅读； 8 支持图书字体大小切换、关键词搜索、章节目录查找、文字批注、翻译成英文、复制粘贴等阅读功能 9读者端用户同时支持手机端应用且同时支持以上所有功能； 10系统支持读者阅读后感语音输入并及时转换成文字读后感。 管理端 1 管理员可通过管理端书城给读者推荐优质书籍，读者在读者端书城首页点击图书馆导读，即可看到推荐的优质书籍； 2 管理端支持发布公告，可随时发布； 3 支持布置阅读，阅读类型分别为书籍阅读、短篇阅读、朗读作业；书籍阅读作业可以引用书城内书籍的具体章节，读者点击即可跳转至阅读界面，高效方便完成发布的阅读；短篇阅读支持ORC文字识别，随时随地、快速高效将优质文章数字化，分享给读者阅读；海量精选朗读素材，且可录制领读音频，为每位读者提供朗读范例； 4 查看阅读报告，可查看阅读测试的平均正确率、完成人数以及完成率，具体题目的准确率，且可查看读者具体的阅读报告； 5 图书馆阅读详情数据统计，统计总阅读时长、人均阅读时长、总阅读量、人均阅读量，最近七天阅读数据图直观明了地体现该馆的阅读数据，且可分析读者对不同种类图书偏好程度； 6 读者个人的阅读数据，分别为阅读字数、阅读数量、阅读时长，且可以对其进行排序，数据直观清晰； 7 排行榜数据，可查看图书馆内学生的阅读时长排行，以及该馆在分馆、总馆、全国的排行。 2 管理端支持发布公告，可随时发布； 3 支持布置阅读，阅读类型分别为书籍阅读、短篇阅读、朗读作业；书籍阅读作业可以引用书城内书籍的具体章节，读者点击即可跳转至阅读界面，高效方便完成发布的阅读；短篇阅读支持ORC文字识别，随时随地、快速高效将优质文章数字化，分享给读者阅读；海量精选朗读素材，且可录制领读音频，为每位读者提供朗读范例； 4 查看阅读报告，可查看阅读测试的平均正确率、完成人数以及完成率，具体题目的准确率，且可查看读者具体的阅读报告； 5 图书馆阅读详情数据统计，统计总阅读时长、人均阅读时长、总阅读量、人均阅读量，最近七天阅读数据图直观明了地体现该馆的阅读数据，且可分析读者对不同种类图书偏好程度； 6 读者个人的阅读数据，分别为阅读字数、阅读数量、阅读时长，且可以对其进行排序，数据直观清晰； 7 排行榜数据，可查看图书馆内学生的阅读时长排行，以及该馆在分馆、总馆、全国的排行。 | 台 | 40 |
| 2 | 支架 | 水墨屏固定支架，可调节高度 | 台 | 40 |
| 3 | 室内高密无线AP | 1.802.11ac Wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2.三频技术 支持创新的三频设计，支持第三个射频，支持2.4G、5G、5G三频并发 3.接入速率2.4G最大传输速率≥400Mbps，单5G最大传输速率≥866Mbps，整机最大传输速率≥2100Mbps 4.千兆以太网口≥2个，并需提供1个RJ-45 Console管理口 5、认证与准入 支持802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal认证等二维码认证是另一种方便访客上网的方式，访客接入无线网络后，可获得二维码提示，通过被访者（内部人员）的授权后即可访问网络，访客行为与被访者直接关联，风险行为可快速溯源。 6、无线网络管理要求 ▲需并入文成县教育局无线城域网统一管理平台和身份认证系统，与无线网络实现无缝对接与无感知漫游。 | 台 | 1 |
| 4 | 电源适配器 | 单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3at协议标准供电） | 台 | 1 |
| 5 | 电源插板 | 六位多功能插座 | 个 | 6 |
| 6 | 电源线 | BV3*2.5 | 米 | 150 |
| 7 | 辅材 | PVC管、软管、接插件等 | 批 | 1 |
| 十五、云机房 |
| 1 | 云课堂管理服务器 | 1、为简化维护管理，要求云服务器为软硬一体化国产品牌设备，不接受软硬拆分方案。 2、云课堂管理服务器要求为19英寸工业标准2U机架式服务器，能够支持至少50用户虚拟桌面并发。 ▲3、CPU配置不低于2颗Intel Xeon Silver4114处理器，每颗CPU不低于10核心20线程，主频不低于2.2GHz；内存插槽数≥16个，配置内存≥80GB DDR4，内存要求支持ECC，速率不低于2666MHz，支持最大内存扩展≥512GB；可插拔硬盘槽位≥8个，同时兼容2.5英寸和3.5英寸尺寸硬盘，本次要求配置SSD容量≥480GB，配置机械硬盘≥2TB SATA3.0企业级硬盘。配置≥550W高效能白金80Plus服务器电源，标配滑动式机柜导轨，采购人保留中标后要求供应商提供实际样机验证权力，如不满足用户有权废除其中标资格； 4、为了保证产品质量，所投云服务器需要具备国家强制性CCC认证并提供证书及测试报告的复印件。 ★5、为保证产品为节能产品，要求提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书复印件。 ★6、为保证产品质量，抗电强度：在电源初极与地之间，施加AC1500V，1min的试验电压，无击穿现象。静电放电抗扰度：对EUT施加接触放电±4KV，空气放电±8KV，符合性能判据A；浪涌抗扰度：对EUT施加电源共模±2KV，电源差模±1KV，符合性能判据A；针对此功能需提供国家电子计算机质量监督检验中心权威测试机构出具的证书复印件； 7、云服务器管理平台支持服务器CPU、内存、硬盘占用率数据； 8、云服务器要求出厂预装服务器虚拟化软件等桌面云组件，无需单独购买和配置虚拟化软件；如需另外配置，投标供应商应配置全，本次报价应包含在内； ★9、云服务器要求能够满足多种操作系统镜像发布，以满足学校教学使用，Windows系统必须包含Windows XP、Windows 7、Windows 10、Windows 10，Linux系统必须包含Ubuntu、Centos、Fedora系统，要求提供功能管理界面截图证明； 10、所有课程镜像要求通过云服务器后台管理界面实现统一管理，要能够实现镜像系统上传，镜像添加、快照、修改、复制、备份和删除等功能，要求提供功能管理界面截图证明； 11、要求云服务器支持SSD固态+机械硬盘混合磁盘组合方式，在SSD阵列设置缓冲区进行模版的加速，获得较高IO性能，提升云桌面启动速度和运行效率。 12、要求云服务器能够支持多种考试场景，如国家计算机一、二级等级考试，学业水平考试等。 13、用户数据首选保存在云服务器端，虚拟桌面需要有状态的连续性，当终端与服务器连接网络断开重连恢复后，云终端能够自动重连服务器，云终端连上云服务器之后，用户数据和状态不变，学生可继续教学或考试，不会出现学生终端重启导致数据丢失的问题。 14、为简化管理，系统提供云桌面的统一管理功能，能统一监控云桌面，包含但不限于以下参数：在线情况、IP地址、终端MAC地址，并能进行批量生成、删除、踢出、刷新等操作； 15、提供内置账号管理功能，无需依赖第三方身份系统，能够实现学生和老师账号集中管理，包括账号创建、批量导入、修改、删除等操作，要求提供功能管理界面截图； 16、在云服务器上需要求能够实现共享磁盘自动挂载功能,学生与老师共享一块虚拟磁盘，为学生设置下载权限，老师设置上传和下载权限； 17、云服务器后台提供消息管理功能，能够对接收的消息进行存储和查看，当信息未读时能够在后台进行标识提醒； 18、为便于时间管理设置，云服务器时间能够实现多种配置方法，支持从网络NTP服务同步，手动设置，同步本地时间，NTP服务地址或URL地址能够进行手工配置； 19、云服务器要求支持设置定时任务，能够定时关闭云主机、重启云主机、关闭云终端，可按照每天或者每周设置周期性任务，具体时间点能够设置到时分秒； 20、提供课程镜像默认启动功能，每次开机时，云服务器能够自动加载设置好的默认课程镜像，老师可直接进入上课环境，该功能可选择是否开启； 21、提供能够对镜像进行管理的教学模式功能，包括信息技术课，考试等多种模式，支持教师自定义模式，教师可以将镜像复制到其他模式，也可以将一个未分配模式的镜像分配到某一模式中；提供虚拟桌面与终端硬件关联启动功能，每次启动虚拟桌面时，云终端盒子硬件也一并启动，无需对终端进行单独开机； 22、为保障桌面云系统能够快速上线使用，要求提供部署向导，至少含有网络、云终端参数、系统授权、云服务器集群配置向导，向导内容应至少包含但不限于部署模式、网络、云桌面的IP/主机名、系统授权、教师机部署等，简化虚拟桌面基础架构的环境搭建工作，缩短部署周期。 23、为简化管理，多云服务器集群部署时，要求在一个管理界面下就能实现虚拟教室创建管理功能，根据物理教室规模在云服务器上灵活创建虚拟教室，并进行统一管理和维护，能够设置云主机服务器资源分配和教室模式策略设置； 24、为满足可靠性和稳定性要求，云服务器需要提供集群功能，集群功能内置于云服务器中，无需另购服务器集群软件，如需配置须包含在本次投标报价内； 25、云服务器底层虚拟化系统必须为自主研发系统，要求提供中华人民共和国国家版权局颁发的云服务器底层操作系统的软件著作权登记证证书复印件。 26、需提供原厂配套的部署实施与运维工具，该工具需要能够自动识别安装部署与日常运行中的常见问题，检测项涵盖但不限于：系统内云课堂服务器和云终端设备发现、云课堂服务器版本检测、网络部署检测，对检测结果的部分常见问题可以自动修复； 27、要求提供原厂3年质保服务，中标后签订合同前须提供原厂商针对本项目的授权函原件和3年服务承诺函原件。 28、为保证系统兼容性及后期的维护，云课堂管理服务器、云课堂学生终端、教师机-云终端、教学管理软件须为同一品牌； | 台 | 1 |
|  |  | 单根16GB DDR4 2666MHz RDIMM。 | 根 | 6 |
| 2 | 云课堂学生终端 | 1、软硬件一体化设备，内置嵌入式操作系统和软件 2、为保证软件运行的兼容稳定，需采用X86架构的云终端 3、处理器不得低于四核，处理器主频不得低于1.44GHz,睿频可达1.92G Hz，内存容量不低于2GB； ★4、提供不少于8GB的内置存储空间，接口不少于5个USB 2.0接口、1个USB3.0口、1个GE口、1对音频输入输出接口、1个VGA接口、1个HDMI口，具备防盗功能，采购人保留中标后提供实际样机验证权力，如虚假应标采购人有权废除其中标资格； 5、具备防盗设计的显示器背挂架，须提供产品截图或者功能介绍 ★6、投标时须提供3C证书及中国节能产品认证证书复印件； 7、为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象； ★8、冬季空气干燥，为防止静电干扰导致终端出现黑屏状态，要求所投终端产品满足静电放电抗扰度要求：（1）对EUT施加接触放电±8KV，设备不会出现异常现象；（2）空气放电±15KV，设备不会出现异常现象，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的证书复印件； 9、夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现要求所投终端设备支持浪涌抗扰度网口共模±4KV、电源共模±4KV； 10、要求提供原厂3年质保服务，中标后签订合同前须提供原厂商针对本项目的授权函原件和3年服务承诺函原件。 11、为保证系统兼容性及后期的维护，云课堂管理服务器、云课堂学生终端、教师机-云终端、教学管理软件须为同一品牌； | 台 | 45 |
| 3 | 教师机-云终端 | ★1、 软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件，提供虚拟化系统软件著作权证书复印件； ★2、配置≥Intel第八代四核四线程处理器（处理器主频≥3.6GHz）；内存≥8GB，显卡≥Intel UHD 630；本地存储≥256 GB SSD；USB接口≥8个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口；采购人保留中标后要求供应商提供实际样机验证权力，如虚假应标采购人有权废除其中标资格；并配套相应键盘鼠标套件； 3、 终端主体尺寸部分(L*W*H)≤20cm*20cm*6cm； 4、配置≥1个内存扩展槽；配置≥1个硬盘扩展槽； 5、为了降低部署难度，终端首次上电后支持终端配置向导，无需管理员账号即可实现终端配置，降低配置难度。 ★6、为了适用不同的业务应用场景，终端支持多种模式切换，包含但不限于个人桌面使用的个性化模式、公共桌面使用的还原模式、公共查询端使用的无账号公用模式，要求提供实际操作截图； 7、为了便于终端部署在讲桌或办公桌面底部，终端须提供外延电源开关接口，方便开关机，须提供外延电源开关接口说明截图； 8、 终端支持终端自身及虚拟桌面IP地址设置，为了便于管理，能够通过web管理端进行IP地址修改与维护； 9、 终端支持在第八代CPU下运行XP及win7等老系统。 10、支持上电自启动功能，并能够根据实际使用情况选择关闭或开启； 11、保障业务连续性，在网络中断的情况下，依然支持离线使用虚拟云桌面； ★12、 终端支持U盘传输镜像，并可将终端转化为镜像分发服务端，对外快速分发镜像，要求提供实际操作截图； 13、支持终端显卡透传，能够将终端物理显卡透传至虚拟机中，支持部分对物理显卡有要求场景，如基础3D软件的运行。 14、为满足使用者对于不同操作系统的使用需求，云终端需在第八代CPU下运行XP及win7（32位）系统，用户登录XP及Win7（32）后，自动挂载网盘无需二次认证，进入网盘客户端界面，在个人云盘下直接双击Word或Excel文件进行编辑无需下载到本地操作； 15、支持双屏扩展显示， 双屏异显（扩展屏）、双屏同显（复制屏）； 16、为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于120000小时，并提供第三方权威证书和测试报告复印件，其中证书需官方可查并提供官方查询链接，测试报告需具备CNAS标识。 17、 投标所投终端需提供3C及节能认证证书复印件； 18、要求提供原厂3年质保服务，中标后签订合同前须提供原厂商针对本项目的授权函原件和3年服务承诺函原件。 | 台 | 1 |
| 4 | 授权软件 | 桌面虚拟化终端授权，单体终端出厂必配桌面虚拟化终端授权，随整机出厂； | 套 | 1 |
| 5 | 教学管理软件 | 1、要求提供C/S架构教学管理软件平台，平台至少需要包含教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学。 2、为简化管理和使用方面，要求一套教学管理软件能够实现教学业务，同时能够进行终端管理，比如禁网、终端参数配置、终端编号等，不接受在教师机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能； 3、为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等，要求提供功能截图。 4、支持老师对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，且网线断开不影响屏幕广播进行，并且可以选择是否将教师机的麦克风声音或系统声音广播给学生；保留中标后签订合同前的测试权利。 5、支持老师将指定学生的屏幕转播给其他所有学生，老师也能看到该指定学生的屏幕，同时老师可以在该转播学生屏幕进行演示操作；保留中标后签订合同前的测试权利。 6、支持老师在线打开学生作业，格式至少包括Word、Flash、Excel、PPT、图片。在线查看学生作业后，可以在作业空间中打分并录入评语，同时支持老师将学生作业标记为优秀作业，学生可以通过学生端软件查看本年级所有老师标记的优秀作业，并且可以对优秀作业留言点评。 7、微课中心：支持微课的上传、浏览及删除，并可以对微课进行互动点评，为保证后续使用效果。 8、语音广播：老师可以将教师机麦克风声音和所有系统声音广播给所有学生机或指定学生机。老师可以调节教师机麦克风音量。 9、教学管理软件必须为自主研发，提供中华人民共和国国家版权局颁发的软件著作权登记证证书。 10、单套配置终端授权≥65个； 11、要求提供原厂3年质保服务，中标后签订合同前须提供原厂商针对本项目的授权函原件和3年服务承诺函原件。 ★12、为保证系统兼容性及后期的维护，优先考虑云课堂管理服务器、云课堂学生终端、教师机-云终端、教学管理软件为同一品牌 | 套 | 1 |
| 6 | 显示器 | 液晶显示器，21.5寸，TN屏幕，要求原厂3年质保； | 台 | 46 |
| 7 | 有线键盘鼠标鼠标垫套件 | 1、键盘有线连接方式线长1m以上，USB接口；键盘按键数：104键，按键技术，火山口架构；支持多媒体功能键，支持，通过Fn+的组合按键功能实现；防泼溅支持，键盘水滴字键；键盘重量：裸机重量548±15g； 2、鼠标参数，工作方式：光电（针光），鼠标分辨率：1000DPI，鼠标USB接口；人体工学鼠标对称设计，按键数3键，滚轮方向双向滚轮，鼠标重量，87g； | 套 | 46 |
| 8 | 24口组网交换机 | ★1、整机固化千兆电口≥24个，非复用千兆光口≥4个，交换容量≥330Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网低指标为准，须提供官网带链接截图证明； ★2、支持工作温度：0-50℃，须提供官网说明带链接截图证明； 3、支持VSU虚拟化技术，能够将多台物理设备进行互联，使其虚拟为一台逻辑设备； 4、支持IP静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 5、支持DHCP server、支持国际标准环网协议ERPS； 6、支持NFPP基础网络保护策略； 7、支持快速上链保护协议REUP，用户在关闭STP的情况下，仍提供基本的链路冗余，同时提供比STP更快的毫秒级故障恢复，须提供官网说明带链接截图证明； 8、支持RLDP快速链路检测协议，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。 10、为保证产品质量的可靠性及原装正品，要求提供原厂3年保修服务，投标时须提供原厂针对本项目的授权函及3年服务承诺函原件； | 台 | 1 |
| 9 | 48口组网交换机 | ★1、整机固化千兆电口≥48个，非复用千兆光口≥4个，交换容量≥430Gbps，包转发率≥87Mpps，以官网低指标为准，须提供官网带链接截图证明； 2、支持工作温度：0-50℃； 3、支持VSU虚拟化技术，能够将多台物理设备进行互联，使其虚拟为一台逻辑设备； 4、支持IP静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 5、支持DHCP server、支持国际标准环网协议ERPS； 6、支持NFPP基础网络保护策略； 7、支持快速上链保护协议REUP，用户在关闭STP的情况下，仍提供基本的链路冗余，同时提供比STP更快的毫秒级故障恢复，须提供官网说明带链接截图证明； 8、支持RLDP快速链路检测协议，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。 10、为保证产品质量的可靠性及原装正品，要求提供原厂3年保修服务，投标时须提供原厂针对本项目的授权函及3年服务承诺函原件； | 台 | 1 |
| 10 | 教师电脑桌、凳 | 木制教师电脑桌1.2m*0.6m、凳子 | 套 | 1 |
| 11 | 学生电脑桌、凳 | 单人学生电脑桌0.75m*0.65m、凳子 | 套 | 45 |
| 12 | 20U机柜 | 600*1000*1000，符合ANSI/EIA RS-310-D、兼容ETSI标准；快开侧门，方便安装和维护；可拆散包装，体积仅为整柜体积的1/2～2/3，左右带门条的白色玻璃前门，钢板后门；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；SPCC优质冷轧钢板制作；立柱、托板1.5mm, 前门1.2mm, 其它1.0mm；表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；承载：静载500KG，托板每层达到100KG；标准配置：4只散热风扇，2层托板，40套螺丝，插座1个；配4只脚轮。 | 台 | 1 |
| 13 | 防静电地板安装 | 无边国标全钢制防静电地板，600*600*35mm，含高300mm支架 | ㎡ | 122 |
| 14 | 不锈钢踢脚线 | 100mm高，拉丝不锈钢，含基层 | 米 | 75 |
| 15 | 六类非屏蔽网线 | 导体直径0.57mm（23AWG），纯铜（纯度99.99%）导线；绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）；十字隔离骨架，4对双绞，内有线缆撕裂绳，护套印有电缆编码，305米/箱；传输带宽大于250MHz；满足YD/T 1019、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6类传输的要求； | 米 | 920 |
| 16 | 电源插板 | 两位多功能插座 | 个 | 46 |
| 17 | 电源线 | BV3*2.5 | 米 | 300 |
| 18 | 金属桥架 | 100*100 | 米 | 140 |
| 19 | 辅材 | PVC管、软管、接插件等 | 批 | 1 |
| 十六、教师云办公 |
| 1 | 超融合服务器 | 1、服务器要求为19英寸工业标准2U机架式服务器，提供4个USB接口，其中USB 3.0≥3个； ▲2、CPU：配置1颗Inter Xeon 处理器，每颗CPU≥16核心32线程，主频≥2.9Ghz；内存：服务器提供≥24个内存插槽，配置≥192G内存；为保证后续服务器扩容性，在配置192G内存后，需具备≥18根内存的扩容能力；具备≥12个前置硬盘盘位，配置≥3*4T 3.5寸 HDD硬盘，配置≥1*240G SSD硬盘，配置≥1*480G SSD硬盘；网口：提供≥2个千兆电口，≥2个万兆光口，≥1个千兆管理口；电源：提供2个电源模块，支持1+1电源冗余；采购人保留中标后要求供应商提供实际样机验证权力，如不满足用户有权废除其中标资格； 4、配套云桌面控制平台软件，采用B/S架构，提供云桌面管理、镜像管理、用户管理、终端管理、策略管理等功能模块； ★5、支持“个性”、“还原”、“应用分发”等三种类型云桌面，个性桌面：关闭云桌面后系统盘不会还原到初始状态，用户的个性化配置与数据不会丢失；还原桌面：每次关闭云桌面后自动还原系统盘到初始状态；应用分发：系统层+个性层的方式生成操作系统，云桌面运行后生成的个性化数据存放在个性化层中，系统层与云桌面绑定后可以再次编辑，从而不影响云桌面个性层的数据，提供产品操作界面或功能说明截图； 6、支持桌面回收站功能，删除云桌面时保存到回收站中，可以手动或定期回收站中的云桌面，同时可将回收站里的云桌面恢复至管理员指定的用户名下； 7、支持管理X86架构的IDV终端，终端包括终端、一体机，提供IDV终端统一管理操作界面截图； ★8、支持云桌面种类策略配置，包含VDI、IDV两种类型，提供产品操作界面截图； 9、可配置全局屏幕水印功能，水印显示信息包括：用户名，云桌面名，IP，MAC地址，自定义显示，支持透明度，角度，字体大小和颜色的设置； 10、支持定义主题策略，支持自定义终端登入背景、管理界面LOGO等内容； 11、要求提供原厂3年质保服务，中标后签订合同前须提供原厂商针对本项目的授权函原件和3年服务承诺函原件。 12、为保证系统兼容性及后期的维护，超融合服务器、教师云终端须为同一品牌； | 台 | 3 |
| 2 | 桌面CPU授权 | 1、采用超融合架构，软件平台内包服务器主机节点、计算集群、存储集群、高可用集群、虚拟交换机等功能模块；管理平台为B/S架构，中文界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置操作； 2、软件平台支持添加、移除服务器主机节点，最多可支持添加≥64个主机节点；提供横向扩展能力，最多可支持添加≥64个主机节点；支持查询主机节点名称、管理IP、连接状态、描述、创建时间、CPU、内存、硬盘、网卡、主机心跳等信息； 3、支持控制主机SSH服务的打开和关闭，SSH开关失效为24小时；支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑； 4、支持查询集群名称、节点个数、CPU总数、内存总数、已使用计算性能等信息； 5、采用分布式存储架构，将节点服务器本地磁盘融合为统一存储资源空间，节点间无主次之分,无计算、存储、管理节点之分，任一节点故障，不影响数据的正常访问，存储系统仍然保证数据100%完整，并且不会停机中断服务； 6、支持缓存加速技术，会智能化地预先将热点数据写入数据时指出优先写入闪存盘组成的缓存区，后续调度到HDD磁盘。 7、支持两副本、三副本、纠删码2D1P存储策略； 8、支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时，触发数据重分布；支持数据切片技术，单个文件跨多个存储节点分布存储，支持多节点并发存储读取与写入，提升应用业务响应能力。 9、支持Docker Swarm技术实现服务器高可靠。 当服务器数量为3台时，支持任意1台服务器故障，可自动恢复并继续提供服务；当服务器数量为7台时，支持任意3台服务器故障，可自动恢复并继续提供服务 10、支持创建虚拟交换机，支持FLAT虚拟机交换机，支持VLAN虚拟交换机 11、可创建≥64个虚拟机交换机，每个虚拟交换机默认创建256个端口，可根据需要自动创建/删除端口；最多可创建≥16384‬个端口‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 12、支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP地址，操作时间、操作内容 13、软件需支持集群内物理CPU使用授权； 14、可以与云桌面实现联动，在用户登录云桌面时自动登录，不需二次身份认证。 15、提供个人存储空间，实现个人云盘文件的存储、分享等功能。 ★16、可根据实际情况建立不同的分组，分组由群主进行管理，可删除文件，群组成员可在组内进行资源上传、查看、下载等操作。文件内容可支持文本、图片、PPT、WORD、EXCEL、音频等种文件格式，支持按照用户组织结构自动创建分组，以上功能需提供实际操作截图或视频。 17、可通过配置支持通过互联网访问内网云盘数据，实现云盘的互联网访问（非VPN）； 18、客户端支持在普通电脑的windows系统上直接安装，网络可达条件下，实现和云桌面同步获取云盘数据，便于用户在家中、出差中、办公室等地方访问云盘数据。 19、提供桌面小助手，可安装在PC或虚拟机环境中； 20、桌面小助手可显示“云主机IP”、“本机IP”、“本机MAC”、“硬盘”、“CPU”、“内存”、“操作系统”等信息； 21、在出现故障后，用户可点击“报障”按钮，并输入对故障的描述，向管理员提交故障信息； 22、在管理平台上可高亮显示报障信息，管理员可方便针对故障PC进行远程协助，排除故障； 23、要求提供原厂3年质保服务，中标后签订合同前须提供原厂商针对本项目的授权函原件和3年服务承诺函原件。 | 套 | 3 |
| 3 | 桌面用户授权 | VDI桌面并发软件授权，每授权允许一个VDI桌面启动运行。 | 套 | 67 |
| 4 | 教师云终端 | 1、软硬件一体化设备，内置嵌入式操作系统和软件 2、为保证软件运行的兼容稳定，需采用ARM架构的云终端 3、处理器不得低于Cortex A9 四核，处理器主频不得低于1.6GHz，内存容量不低于1GB；支持防盗功能； 4、提供不少于4GB的内置存储空间，接口不少于4个USB 2.0接口、1个百兆网口、1对音频输入输出接口 5、具备防盗设计的显示器背挂架； ★6、投标时须提供3C证书及中国节能产品认证证书复印件； 7、为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象； 8、冬季空气干燥，为防止静电干扰导致终端出现黑屏状态，要求所投终端产品满足静电放电抗扰度要求：（1）对EUT施加接触放电±8KV，设备不会出现异常现象；（2）空气放电±15KV，设备不会出现异常现象； ★9、夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现要求所投终端设备支持浪涌抗扰度网口共模±4KV、电源共模±4KV，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的证书复印件； 10、支持访客桌面登入，管理员能够在管理界面配置访客登入账号密码，配置成功后无需账号密码也能访问云桌面； 11、支持选择云桌面登入，当用户有多个云桌面时，用户登录时支持选择云桌面； 12、要求提供原厂3年质保服务，中标后签订合同前须提供原厂商针对本项目的授权函原件和3年服务承诺函原件。 ★13、为保证系统兼容性及后期的维护，超融合服务器、教师云终端须为同一品牌； | 台 | 67 |
| 5 | 显示器 | 液晶显示器，21.5寸，TN屏幕，要求原厂3年质保； | 台 | 67 |
| 6 | 有线键盘鼠标鼠标垫套件 | 1、键盘有线连接方式线长1m以上，USB接口；键盘按键数：104键，按键技术，火山口架构；支持多媒体功能键，支持，通过Fn+的组合按键功能实现；防泼溅支持，键盘水滴字键；键盘重量：裸机重量548±15g； 2、鼠标参数，工作方式：光电（针光），鼠标分辨率：1000DPI，鼠标USB接口；人体工学鼠标对称设计，按键数3键，滚轮方向双向滚轮，鼠标重量，87g； | 套 | 67 |
| 7 | 8万兆组网交换机 | ★1、整机固化千兆SFP光口≥24个、复用的10/100/1000Mbps电口≥8个，1G/10G SFP+万兆光口≥8个、扩展槽≥1个，模块化电源槽位≥2个，本次配置模块化电源≥1个，要求电源支持热拔插；内置或外置风扇≥2个，若外置风扇须满配风扇模块；交换容量≥880Gbps、包转发率≥425Mpps，若存在双向以官网低指标为准，须提供官网说明带链接截图证明； 2、要求所投设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K； 3、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6，支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 4、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤80W； ★5、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动，须提供官网带链接截图证明； 6、支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 7、支持NFPP基础网络保护策略； 8、支持RLDP快速链路检测协议，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9、投标时须提供有效的工信部三层交换机进网许可证及3C认证证书复印件； 10、为保证产品质量的可靠性及原装正品，要求提供原厂3年保修服务，投标时须提供原厂针对本项目的授权函及3年服务承诺函原件； | 台 | 1 |
| 8 | 交换机电源 | 150W交流电源模块，支持1+1电源冗余 | 块 | 2 |
| 9 | 万兆多模光模块 | 万兆LC接口模块（62.5/125μm：33米；50/125μm：66米；模态带宽为2000MHz•km时传输300米），适用于SFP+接口 | 块 | 6 |
| 十七、电子班牌系统 |
| 1 | 电子班牌 | CPU：ARM Mali-T764 ，600MHz 处理器：RK3288，超强四核Cortex-A17，频率高达1.8GHz Memory：DDR 2GB OS：支持Android 5.1以上 内置存储容量：FLASH 16G 显示部分：21.5寸 1920*1080 IPS屏， G+G钢化玻璃电容屏，十点触模 摄像头：200万1080p高清宽动态 WIFI：支持 802.11b/g/n，支持2.4G&5G 机身接口：USB2.0*2、TF卡、SIM卡、RJ45、HDMI、3.5mm耳机座电源：12V-3A 附件：电源适配器、安装支架等 ▲支持二维码扫码功能、人脸识别功能 ▲需要和智慧校园综合管理系统完成对接 | 台 | 24 |
| 2 | 班牌人脸识别授权 | 班牌人脸识别算法licence | 个 | 24 |
| 3 | 辅材 | PVC管、软管、接插件，网线等 | 批 | 1 |
| 十八、录播教室 |
| 1 | 高清录播主机 | 1.整体设计：标准1U机架式外观设计，便于机柜安装。要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统。 ★2.内置互动功能：录播主机支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动，实现远程互动教学。提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明。 3.内置跟踪功能：无需额外配置跟踪主机即可实现图像识别跟踪分析与处理功能。 4.内置音频处理功能：支持混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电功能。 5.视频采集：支持1080P@30高清采集和编码录制，支持4路1080P高清摄像机输入、2路1080P高清HDMI信号接入。 6.视频传输：高清摄像机采用3G-SDI方式传输，保证视频传输质量，不接受网络传输方式。 ★7.为便于部署和维护管理，录播主机设备支持POC供电功能，并能够支持设备POC供电信号、高清摄像机视频信号、控制信号同传。提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明；为避免信号干扰，不接受多条不同接口线缆绞合成一条线缆铺设或者增加额外转换设备的方式。 8.视频输出：支持3路HDMI输出，输出分辨率支持1080P@60，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。 9.视频编码：兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 10.音频编码：采用AAC编码协议，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。 11.视频存储：内置2T存储硬盘，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式。 12.视频直播：支持RTMP视频传输协议，满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能。 13.导播控制：支持2个USB2.0，支持U盘同步录制、视频拷贝，支持接入鼠标键盘的本地导播操作； 14.文件上传：支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。 15.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件。 ▲16.主机需对接原有方成教育互动录播云平台系统实现统一的调度、直播、点播，自动上传视频等功能。所有设备安装调试完毕后须与区域云平台实现无缝对接，并通过系统实现对所有录播教室的管理，将零碎的、分散在各个学校的录播教室“联网”，实现区域内“一键录播”、“一键交互”、统一管理、视频自动上传、实现数据汇聚，实现价值最大化。 | 台 | 1 |
| 2 | 流媒体管理软件 | 录播管理软件： 提供流媒体管理功能的计算机软件著作权登记证书复印件。 1.整体设计：采用B/S架构设计，支持主流浏览器直接访问录播主机进行管理。实现跟踪管理、录像管理、用户管理、版本管理、参数管理等各种应用功能的整合管理。 2.跟踪管理：基于图像识别跟踪拍摄，支持多种逻辑跟踪技术，支持教师特写和全景画面切换跟踪，支持学生起立回答问题特写跟踪。支持电脑课件信号自动检测跟踪。 3.硬盘管理：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 4.版本管理：支持在线升级与系统授权，可查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号。 5.互动管理：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。 6.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持分级筛选查询互动录播设备。支持“关键字”检索功能，通过录播账号、昵称快速查找到互动录播设备。 7.短号管理：支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。 8.远程授课管理：支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。 9.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能，互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 10.为保证良好的互动画面，录播主机应具备双流互动功能,双向互动时,互动双方具备将教学场景及教学资源画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示 11.支持直播功能，支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。 12.支持直播推流对接：支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。 13.直播参数：支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 14.直播场景：录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。 15.平台直播：支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。 16.录制参数：支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。 ★17.分割录制：录制文件支持分割技术，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供上述功能软件界面截图。 18.视频封装：支持标准MP4视频封装格式，支持录像文件下载； 19.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持查询视频文件的分辨率等文件参数。 20.录像点播：支持对录制文件进行点播回放，点播分辨率达1080P，支持拖拽播放进度条播放； | 套 | 1 |
| 3 | 流媒体导播软件 | 录播导播软件： 提供流媒体导播功能的计算机软件著作权登记证书复印件。 1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动三种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4.信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 | 套 | 1 |
| 4 | 高清特写摄像机 | 1.视频输出接口：HDMI、SDI 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：有效像素207万 4.焦距：22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：255 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：Line In,3.5mm 13.通讯接口：RS232、RS422 14.USB接口：USB Type-A 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264 17.★电源支持：支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。提供第三方权威机构检测报告复印件证明； 18.★整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测评估报告复印件。 19.要求摄像机与录播主机为同一品牌 | 台 | 2 |
| 5 | 高清全景摄像机 | 1.视频输出接口：HDMI、SDI 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：有效像素207万 4.焦距：22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：255 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：Line In,3.5mm 13.通讯接口：RS232、RS422 14.USB接口：USB Type-A 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264 17.★电源支持：支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。提供第三方权威机构检测报告复印件证明； 18.★整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测评估报告复印件。 19.要求摄像机与录播主机为同一品牌 | 台 | 2 |
| 6 | 高清摄像机管理软件 | 1. 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2. 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3. 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4. 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5. 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6. 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7. 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8. 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 9. 提供高清摄像机管理软件相关计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件。 | 套 | 4 |
| 7 | 教师定位分析仪 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：30fps 3. 摄像元件：1/3 " 4. 有效像素：1920（H.×1080（V. 5. 最低照度：0.3Lux 6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 7. 提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 | 套 | 1 |
| 8 | 学生定位分析仪 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：30fps 3. 摄像元件：1/3 " 4. 有效像素：1920（H.×1080（V. 5. 最低照度：0.3Lux 6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 7. 提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 | 套 | 1 |
| 9 | 教师定位分析软件 | 1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3. 支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； | 套 | 1 |
| 10 | 学生定位分析软件 | 1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3. 支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 4. 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 5. 支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 6. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 7. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 8. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； | 套 | 1 |
| 11 | 数字音频处理器 | 12进4出音频处理器，具备回声消除功能，实现全双工对讲；集成自动噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量；2路麦克风输入，支持48V幻象供电；2路单声道Line-IN输入；4路单端音频输出；ALC功能，避免输入音量过大而破音。 处理回声延迟能力： 512ms；回声抑制比＞60dB；采样率：32K；采样位数：16位；动态范围：90db；环境噪声消除：稳态噪声消除比：30dB；抗混响通道：4通道；频率响应 ：50Hz-16KHz；最大增益 ：59dB | 台 | 1 |
| 12 | 高保真话筒 | 1. 单体：背极式驻极体 2. 指向性：超心型 3. 频率响应：40Hz—16kHz 4. 低频衰减：内置 5. 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz. 6. 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz. 7. 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz. 8. 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa. 9. 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL. 10. 使用电源：48V 幻象电源（48V DC.，2mA | 支 | 6 |
| 13 | 硬件导播台 | 1. 支持远程操作录播主机的开关机； 2. 支持不少于5种特技效果； 3. 支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 4. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 5. 支持录制、暂停、停止功能； 6. 支持全自动录播模式和手动录播模式。 7. 支持通过USB线缆连接录播主机； 8. 安装导播控制台软件，并设置录播地址； 9. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 10. 导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 套 | 1 |
| 14 | 录播控制面板 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式； 2. 控制接口：RS232 3. 信号指示灯：支持 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 | 套 | 1 |
| 15 | 录播电源管理器 | 1. 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2. 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3. 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 台 | 1 |
| 16 | 无线话筒 | 系统参数： 采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰 频率范围：500MHz-980MHz 调制方式：FM 音频响应：50Hz-15KHz 综合信噪比S/N：>105dB 综合失真：≤ 0.5% 接收机： 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 音频动态扩展及自动电平控制电路 频率响应：40Hz-18KHz 发射机： 发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm 调制方式：FM 最大调制度：±45KHz | 套 | 1 |
| 17 | 专业操控台 | 机架全钢，布置机柜（高度13U），具有合理的走线槽、全尺寸键盘抽屉；面板：材质为防滑、耐磨防火板，边沿前鸭嘴、后圆角式样；尺寸：1800mm*750mm*800mm。 | 张 | 1 |
| 18 | 65寸互动显示屏 | 65寸液晶电视机 分辨率：3840×2160 屏幕比例：16:9 高清：2160p 声音输出功率：10W×2 | 台 | 2 |
| 19 | 系统配件 | 含VGA分配器、切换器等各类配件、线材。 | 套 | 1 |
| 20 | 交换机 | 1、千兆电口≥8，千兆SFP光口≥2 2、交换容量≥256Gbps 包转发率≥14.88Mpps，支持全端口线速转发； 3、支持IEEE 802.3i/u/ab/x/z协议标准； 4、支持VLAN功能，至少支持不低于4K个VLAN； 5、支持WEB图形化界面管理，支持CLI、SNMP、Console、Telnet、SSH等 | 台 | 1 |
| 21 | 机柜 | 600*800*2000，符合ANSI/EIA RS-310-D、兼容ETSI标准；快开侧门，方便安装和维护；可拆散包装，体积仅为整柜体积的1/2～2/3，左右带门条的白色玻璃前门，钢板后门；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；SPCC优质冷轧钢板制作；立柱、托板1.5mm, 前门1.2mm, 其它1.0mm；表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；承载：静载500KG，托板每层达到100KG；标准配置：4只散热风扇，2层托板，40套螺丝，插座1个；配4只脚轮。 | 个 | 1 |
| 22 | 音箱 | 1．额定功率（100V）：7.5W,15W,30W,60W 2．额定功率（70V）：3.75W,7.5W,15W,30W,60W 3．输入：70V/100V/8Ω 4．灵敏度：89dB 5．阻抗：1.3KΩ/670Ω/330Ω/165Ω/81Ω 6．频率响应：100-20KHz 7．喇叭单元：8"×1,2"×1 8.防护等级：IP66 | 只 | 2 |
| 23 | 功放 | 1.两路音频输入，带切换功能； 2.三路话筒输入功能。带独立增益调节功能 ； 3.专业的数码回声延时电路，使声音更加丰满自然； 4.带SD/USB接口的MP3播放器，具有蓝牙播放功能，带数码管显示功能； 5.带MP3录音功能便可以将你的歌唱和讲话录音。可以通过MP3随时随地播放录音； 6.额定输出功率 2×60W、输出阻抗 4~8Ω； 7.效果器参数 DELAY: 80ms-240ms、ECHO : 1-12. REPEAT: 0.1s-2s； 8.频率响应 AUX,VCD：20HZ（±3dB）--20KHZ（±3dB）；MIC：50HZ（±3dB）--16kHZ（±3dB）； 9.信噪比 :Mic :≥65dB，音乐：≥70dB； 10.谐波失真:功放额定输出功率时的失真≤1%； 11.保护方式:超温/短路、冷却方式:风冷式； 12.供电电压:~220V/50Hz； | 套 | 1 |
| 24 | 微信直播服务 | 1.支持RTMP推流功能，支持对云端服务器推送视频流实现云直播应用； 2.支持基于微信公众号直播申请应用，每次申请绑定个人微信账号，支持自定义直播主题、直播介绍、封面等内容。 3.申请记录同步到录播设备中，可在播界面查询到直播申请记录和相关申请人微信账号，支持一键式开启云直播，并生成观看地址和二维码。 4.支持不少于2万人同步在线观看，支持多种终端观看包括微信端、PC浏览器等。支持微信端直播评论功能。 5.支持微信扫二维码一键分享直播功能； 6.支持通过微信查看当前微信账号的直播申请历史； 7.支持对每次直播的数据统计功能，包括直播主题、申请人、直播流量、直播时长、最大在线人数等。 8.支持查询设备直播历史和累计直播数据，包括累计直播流量、累计直播时长、累计直播次数等，流量每年不少于10T。 | 年 | 3 |
| 十九、LED屏 |
| A、大报告厅（条屏） |
| 1 | 室内F3.75双单色 | 13.77M*0.55M(基本配置，含专用型材结构，电源和控制系统) | 平方 | 7.57 |
| B、大会议室（条屏） |
| 1 | 室内F3.75双单色 | 5.87M*0.55M(基本配置，含专用型材结构，电源和控制系统) | 平方 | 3.23 |
| C、多功能开课阶梯教室（条屏） |
| 1 | 室内F3.75双单色 | 4.35M*0.55M(基本配置，含专用型材结构，电源和控制系统) | 平方 | 2.39 |
| D、行知楼（条屏） |
| 1 | 户外P10双色 | 6.81M*0.73M(基本配置，含专用型材结构，电源和控制系统) | 平方 | 5 |
| E、实验楼（条屏） |
| 1 | 户外P10双色 | 10.65米*0.73M(基本配置，含专用型材结构，电源和控制系统) | 平方 | 7.78 |
| F、风雨操场（全彩屏） |
| 1 | 户外P4全彩显示屏 | P4户外全彩屏-1R1G1B-2525封装-黑灯基色； 3、像素点间距：≤4mm ；物理密度：≥62500点/㎡；刷新频率：≥3840Hz（全灰度场）；换帧频率：≥60Hz； 4、模组尺寸：320mm（W）×160mm（H）； 5、驱动器件：采用LED专用恒流驱动-1/10扫描； 6、水平平整度：＜1mm/m2；垂直平整度：＜1mm/m2 7、最佳视角：水平≥140°，垂直≥140°； 8、灰度等级：14-16位；像素失控率：小于万分之三； 9、 亮度：≥5500cd/m2 ，亮度均匀性：≥95%； 10、亮度调节方式：亮度调节0~100%可调； 11、平均无故障时间：≥10万小时，光衰率<15%(3年)； 12、工作电压：AC380V或220v±10％,50HZ 13、单元板最大功耗≤743W，每平方模组最大功耗≤38W/㎡. | 平米 | 39.68 |
| 2 | 电源 | LED专用国际认证电源 | 平米 | 39.68 |
| 3 | 接收卡 | 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 单卡支持16组RGB信号输出； 支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； | 平米 | 39.68 |
| 4 | 控制软件 | Led控制配套软件 | 套 | 1 |
| 5 | 视频处理器 | 主控是专业级LED显示屏控制器，具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920*1200像素的高清数字信号；同时2个千兆网口输出，单机可支持最宽或最高2560像素的大屏。 具有5类视频输入接口，包括1路SDI，1路HDMI，1路DVI，1路VGA，1路CVBS； 输入分辨率：最大1920*1200@60Hz， 支持分辨率任意设置； 视频输出带载能力：130万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 支持视频源任意切换，画面缩放； 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； 支持多发送器任意拼接级联，严格同步； 支持亮度和色温调节； 支持低亮高灰； 支持HDCP1.4； | 台 | 1 |
| 6 | 室外屏专用结构一体箱 | 镀锌方管 | 平米 | 39.68 |
| 7 | 承重结构基础(含立柱） | 1.5米钢管X2，地基浇灌 | 套 | 2 |
| 8 | 控制电脑 | I5、8G内存，1T硬盘、2G独立显卡、带PCI插槽，安装WIN7系统。带显示器一台 | 套 | 1 |
| 9 | 配电箱20KW | 1）智能配电柜，60KW/380V、有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电保护措施智能配电柜， | 台 | 1 |
| 10 | 散热系统 | 1.5P制冷设备 提供节能证书 | 台 | 2 |
| 11 | 户外音响功放 | 接入广播系统 | 套 | 1 |
| 二十、中心弱电机房 |
| 1 | 地板下防尘防潮防静电处理 | 2遍成活、环保型、防甲醛 | ㎡ | 23 |
| 2 | 防静电地板安装 | 无边国标全钢制防静电地板，600*600*35mm，含高300mm支架 | ㎡ | 23 |
| 3 | 地板靠墙面角钢支架安装 | 4#角钢制作，刷防锈漆 | 米 | 21 |
| 4 | 不锈钢踢脚线 | 100mm高，拉丝不锈钢，含基层 | 米 | 21 |
| 5 | 出入口台阶 | 防静电地板制作，不锈钢压边 | 项 | 1 |
| 6 | 地板吸盘 | 双爪 | 只 | 1 |
| 7 | 门禁一体机 | 采用7英寸IPS屏，分辨率1024*600 支持人脸、IC卡、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 采用200万广角宽动态双目摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度 ★屏幕支持多点触控（提供公安部有效检测报告） ★支持面部识别距离0.5m-2.0m；适应0.9m～2.4m身高范围（提供公安部有效检测报告） 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 人脸验证准确率高达99.5%，1：N比对时间小于0.35秒/人，识别速度快，准确率高 适应侧脸，支持人脸识别角度0~90°设置 ★设备支持50000个用户，50000张卡，50000个密码，50000个人脸，50个管理员（提供公安部有效检测报告） 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假； 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、残疾人用户 包含韦根接口（支持韦根26、韦根34）、RS-485接口、开关量接口和USB接口 支持4种识别提示模式及多种语音提示信息，方便用户选择 | 台 | 1 |
| 8 | 双门磁力锁 | 磁力锁/上锁时NO输出 开锁时NC输出/最大拉力280kg*2 锁体240x48.5x26.5mm/吸板180x38x11mm 延时不可调/适用于木门、玻璃门、金属门、防火门/国内中性 | 把 | 1 |
| 9 | 磁力锁LZ支架 | 高强铝合金/90度内开式门L型支架250x47x28.5mm/Z型支架180x50x50mm | 个 | 2 |
| 10 | 开门按钮 | 长86x宽86x厚32(mm)，塑料面板，最大耐电流6a 电压250v，常开或常闭输出，适合埋入式电器盒使用 | 个 | 2 |
| 11 | 门禁电源 | 输入电压100-240VAC，输出电压12VDC，输出电流4.17A，输出功率50W，支持短路、过负载、过电压保护，带LED电源指示灯 | 套 | 1 |
| 12 | 闭门器 | 280KG 铁制品 | 个 | 2 |
| 13 | 配电箱 | 500*400*150mm | 台 | 1 |
| 14 | 应急疏散标志灯 | 消-许可 | 个 | 1 |
| 15 | 悬空接地铜排 | 30×3mm铜带，含绝缘端子 | 米 | 30 |
| 16 | 静电泄漏铜带 | 50*0.2mm | 米 | 50 |
| 17 | 汇流排联接线 | BVR16 | 米 | 100 |
| 18 | 接地线 | BVR6 | 米 | 150 |
| 19 | 接地箱 | 防静电接地端子箱,含汇流排 | 个 | 1 |
| 20 | 接地辅材 | 铜鼻子、绝缘端子、焊锡膏、绝缘胶带等 | 批 | 1 |
| 21 | 二级电源避雷器 | 防浪涌保护器（电源、二级），机房总输入防雷保护 | 个 | 1 |
| 22 | 三级电源避雷器 | 防浪涌保护器（电源、三级），UPS供电防雷保护 | 个 | 1 |
| 23 | 服务器机柜 | 尺寸：600*1000*2000mm，前后网孔门 | 台 | 3 |
| 24 | PDU电源插座 | 8位10A带总开关 | 个 | 6 |
| 25 | 线缆 | RVV3*6mm2，用于PDU与配电箱连接 | 米 | 100 |
| 26 | UPS主机 | 10KVA 三进单出 | 台 | 1 |
| 27 | 蓄电池 | 12V/100AH,免维护铅酸蓄电池 | 节 | 16 |
| 28 | 电池箱 | A16，含配线 | 台 | 1 |
| 29 | 机房空调 | 3P，来电自启 | 台 | 1 |
| 二十一、智慧校园综合管理系统 |
| 1 | 智慧校园综合管理系统 | ▲平台需要做云端部署，服务期限至少3年。 | 套 | 1 |
|  |  | 一）、WEB端及钉钉端： |  |  |
|  |  | 教务管理 | 学校管理 | 综合校情 | 可以查看学校概括、全校课表、老师学生信息统计等。 |  |  |
|  |  |  |  | 数字档案 | 可以查看全校师生的数字档案。 |  |  |
|  |  |  | 成绩管理 | 成绩管理 | 可以手动添加或者导入老师任课的一个班/多个班/一个年段（需要权限）的成绩，可以批量导入成绩，划分成绩等级，选择是否公布成绩排名。 |  |  |
|  |  |  |  | 学生成绩查询 | 查看学生所有考试单科成绩。 |  |  |
|  |  |  |  | 年级考试排名 | 查看学生年级段排名和成绩详情。 |  |  |
|  |  |  |  | 成绩分析 | 根据自定义的模版一键分析考试，生成考试均分、成绩段分布、各科成绩分析、老师教学质量、学生成绩分析等分析报表； |  |  |
|  |  |  |  |  | 生成学生单次考试的成绩雷达图对比偏科情况，生成多次考试对比的成绩折线图对比成绩波动情况，一目了然，便于家长和老师了解孩子学习变化。 |  |  |
|  |  |  | 排课管理 | 课程管理 | 查看已有课程，可以添加其他课程，和选课功能的选修课相关联。 |  |  |
|  |  |  |  | 排课 | 设置每周上课天数和节次，导入排课参数（任课老师、任课课程、对应每周课时），设置约束条件（不排和固定设置预排、课程连堂、课程重要性），即可一键排课，排课完毕后方便调整下载（班级课表、老师课表、全校课表）。 |  |  |
|  |  |  |  | 查看课表 | 可以查看、下载班级课表、老师课表、全校课表，准确高效。 |  |  |
|  |  |  | 软件著作权 | ★具备教育教务管理软件著作权（提供扫描件）。 |  |  |
|  |  |  | 选课管理 | 选课管理 | 可以添加选修课程和开课时间，选课信息一目了然。 |  |  |
|  |  |  |  | 学生选课 | 通过后台学生帐号或者家长钉钉进行选课，省去学生来回选课的麻烦。 |  |  |
|  |  |  |  | 选课调整、统计 | 可以手动添加或者移除已经选课和未选课的学生，查看选课统计情况（每门选修课选课情况）。 |  |  |
|  |  |  | 老师调课 | 老师调课 | 进行调课申请和批准，由被调课老师和领导通过后调课成功，高效便捷。老师调课成功后，班级课表内老师课程互换，调课时间结束后，恢复原有课表。 |  |  |
|  |  | 教学管理 | 教学管理 | 班级作业 | 老师手机端发布作业，查看作业完成情况和家长留言，家长可以查看作业详情并留言反馈。 |  |  |
|  |  |  |  | 班级相册 | 老师可以创建和修改自己班级的相册，方便家长查看了解孩子动态。 |  |  |
|  |  |  |  | ★请假管理 | 老师可以代请或者审批家长的请假申请，请假时间段内，如果老师进行班级考勤，该学生状态默认为请假（可修改），请假时间段里住校生可以通过闸机刷卡离校。 （提供功能截图证明） |  |  |
|  |  |  |  | 校园资讯 | 校领导或者管理员老师可以在后台添加校园安全和宣传的资讯推送（类似新闻稿），实现信息共享。 |  |  |
|  |  |  | 学生考勤 | 学生考勤 | 老师设置考勤时间段，查看学生考勤的情况，包括进出校考勤和班级签到考勤的统计。 |  |  |
|  |  |  | 卫生管理 | 卫生管理 | 可以设置检查区域和打分人，自动统计打分情况，便于查看卫生打分记录。 |  |  |
|  |  |  | 教学评估 | 教学评估 | 创建投票评分、测评考核、问卷调查，选择评估角色后，由家长在钉钉端进行评价，后台自动统计评估情况，增强家校联系，有助于提高教学质量。 |  |  |
|  |  |  | 软件著作权 | ★具备教育教学管理软件著作权（提供扫描件）。 |  |  |
|  |  | 德育管理 | 德育管理 | 学生奖励 | 老师在手机端、网页端给学生添加奖励，家长查看奖励详情，分享孩子进步的喜悦。 |  |  |
|  |  |  |  | 学生违纪 | 老师可以设置违纪扣分项和对应分值，并且添加学生违纪（通过后台或者钉钉扫描学生二维码来添加），规范学生管理。 |  |  |
|  |  |  |  | 老师评价 | 老师给学生添加评价，家长查看，了解孩子学习生活表现。 |  |  |
|  |  |  |  | 违纪汇总 | 分为班级的德育加减分汇总和学生个人的德育加减分汇总，形成统计报表，自动汇总班级排名及班级荣誉称号。 |  |  |
|  |  |  |  | ★综合素质评价 | 由老师评价、家长评价、日常计分共同汇总成为综合素质评价的日评表和月评表，涉及学科学业水平、兴趣特长、评语等。（提供功能截图证明） |  |  |
|  |  |  | 预警管理 | 预警管理 | 设置评价、违纪、考勤、作业、请假等信息提醒，根据学生在校相关表现和各种情况进行分析预警，便于老师和家长发现并进行有效教育管理，老师在我的班级中可以查看推送详情和选择是否通知家长。 |  |  |
|  |  | 安全管理 | 一卡通 | 一卡通 | 可以绑定考勤机和电话机设备、食堂小卖部消费机、供水、供电等设备，提供添加一卡通、补卡换卡功能。 |  |  |
|  |  |  | 教育资讯 | 班级动态 | 方便老师和家长查看班级动态 ，了解学生学习生活。 |  |  |
|  |  |  | 访客管理 | 访客管理 | 设置常用访问人，提供来访申请，也可结合硬件设备，扫描身份证后自动录入访问人信息，形成访客记录，规范学校访客管理。 |  |  |
|  |  | 老师办公 | 通知公告 | 通知公告 | 可以给全校/老师群组/班级，发送通知公告，老师/家长会收到钉钉通知推送。 |  |  |
|  |  |  | 老师考勤 | 老师考勤 | 支持老师走班制和坐班制考勤，智能统计考勤信息，随时查看老师考勤报表。 |  |  |
|  |  |  | 老师值班 | 老师值班 | 校领导可以查看老师值班内容和值班记录，值班老师添加值班日志，规范学校值班制度，值班期间自动汇总违纪等信息。 |  |  |
|  |  |  | 老师巡课 | 老师巡课 | 手机端添加巡课，形成巡课记录，便于统计汇总巡课结果。 |  |  |
|  |  |  | 老师请假 | ★老师请假 | 手机端添加请假申请，选择是否需要代课，方便快捷，节约老师时间；若选择需要代课，老师可选择某位老师为自己代课，代课成功后，班级课表将对应调整；并于老师考勤关联，请假期间老师考勤默认为请假状态。（提供功能截图证明） |  |  |
|  |  |  | 报修管理 | 报修管理 | 可以设置对应的报修管理老师和维修人员，并且老师提交维修任务后，报修管理员可以对维修任务进行分配，老师可以实时查看维修情况和联系维修人员。 |  |  |
|  |  |  | 会议管理 | 会议管理 | 可以发送会议统计和关联会议请假、考勤功能。 |  |  |
|  |  |  | 老师工资/绩效 | 老师工资/绩效 | 财务老师可以将每个老师工资/绩效情况动添加或者批量导入，所有工资条目学校都可以后台定制，每个老师都会收到自己的工资情况。 |  |  |
|  |  |  | 家访功能 | 家访功能 | 便于添加和统计老师对班内学生家访记录，提高家校联系。 |  |  |
|  |  |  | 软件著作权 | ★具备老师办公管理系统软件著作权（提供扫描件）。 |  |  |
|  |  | 其他著作权 | 教育软件 | ★具备教育软件著作权（提供扫描件） |  |  |
|  |  |  | 家校互动管理软件 | ★具备教育家校互动管理软件著作权（提供扫描件） |  |  |
|  |  | 钉钉对接 | ▲智慧校园综合管理系统需要以钉钉作为统一登录入口，所有涉及的功能模块需要为统一应用入口，且有统一的WEB端管理后台，不能由钉钉端多个独立的应用组成。 |  |  |
|  |  | 二）、电子班牌端： |  |  |
|  |  | 电子班牌首页 | 首页可分两屏，可左右滑动，第一屏显示：班级信息、天气信息、通知动态、当前课程、学生考勤、班级竞赛、留言板等，让学生一目了然，极大的拓宽了校园信息化的技术环境 |  |  |
|  |  | 班牌屏保/霸屏模式 | 1.当班牌长时间无人点击时，班牌自动切换成屏保，展示班级介绍、班班级口号、倒计时、时间、天气等； 2.自定义屏保：班主任可上传多张同学们的照片在屏保时间段进行循环展示； 3.霸屏模式：校领导或班主任可以设定特定的时间段，循环展示宣传图片或视频播放。 |  |  |
|  |  | 校园动态 | 教师可以在手机上发布通知公告，会显示在班牌上，也可以上传多张图片，进行图片轮播；在线编辑自定义海报 |  |  |
|  |  | 学生考勤 | 进离校考勤：人脸门禁考勤+电子班牌考勤，实现100%进离校考勤方案，完美解决学生进离校考勤问题，管理员设置好进出校考勤时间，到考勤时间，自动进入考勤模式，学生可以刷脸或者刷卡考勤，考勤成功后，提示考勤学生姓名、班级、时间，同时抓拍学生考勤照片，及时发送给家长 |  |  |
|  |  | 老师值班 | 值班老师在规定的时间，前往规定的班牌上进行打卡，人脸识别进行值班打卡，解决了老师间存在代打卡的情况，可以提高值班老师的自觉性 |  |  |
|  |  | 班级信息 | 班级相关信息的展示，使班级、校园文化建设更加生动具体 |  |  |
|  |  | 班级作业 | 任课老师在手机端布置作业，同学们可以在班牌上查看 |  |  |
|  |  | 班级课表 | 本学期的课表，同学们可以在班牌实时查看 |  |  |
|  |  | 值日生 | 老师安排好值日生后，学生可以在班牌上查看 |  |  |
|  |  | 班级竞赛 | 管理员在后台设置好比赛规则、参与的班级，同学们可以在班牌上实时查看自己班级的比赛动态 |  |  |
|  |  | 家长留言 | 孩子可以在班牌上查看家长留言的信息 |  |  |
|  |  | 个人中心 | 1.个人中心模式，学生通过刷脸或刷卡，可以进入到学生的个人中心页面。在该页面可以支 2.持查看学生的考勤信息情况、老师的评价信息、奖励信息、违纪信息、家长给孩子的留言信 息等 |  |  |
|  |  | 德育加分 | ▲通过班牌的二维码扫描器进行德育加分，采购人保留中标后要求供应商提供实际样机和平台验证权力，如不满足用户有权废除其中标资格； |  |  |
| 二十二、咨询费用 |
| 1 | 智能化项目咨询 | ▲本项目设计服务费20000.00元，投标时不得更改价格 | 项 | 1 |
| 二十三、智安校园 |
| A、访客系统 |
| 1 | 访客机 | 利旧原有设备 | 台 | 0 |
| B、电子巡更（接入温警在线） |
| 1 | 温警在线app | 访客功能和电子巡更功能 | 年 | 3 |
| 2 | iBeacon | 巡更点硬件，需要能够接入温警在线，超长待机3-5年，防水防尘（IP66等级），精准传输 | 个 | 20 |
| 3 | 巡检手机 | 用户自备 | 台 | 0 |
| C、出入口人脸和车辆抓拍 |
| 1 | 人车同时抓拍设备 | 1.≥400万像素超低照度（星光级）全结构化网络摄像机（枪型），可实现人、车抓拍功能，镜头可选配为2.8-12mm或8-32mm； 2. ★产品须符合最新GB/T 28181标准及补充规定，须兼容温州公安现有视频监控系统及设备，须符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》； 3. ★内置CMOS传感成像靶面尺寸≥1/1.8"；支持H.264/H.265/MJPEG视频编码协议，以1080P/25fps，不超过4M码流实现存储直写；最低照度彩色：0.001Lux，黑白:0.0001Lux；信噪比≥52dB，宽动态≥106dB，支持网络自适应；支持视频与图像自动分流存储,（提供第三方检测报告） 4. 需支持五码流技术，主码流分辨率不小于2688x1520@25ps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@30fps；第四码流最高≥704x576@30fps；第五码流最高≥704x576@30fps;同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约85% 5.内置GPU运算芯片，镜头焦距根据应用场景或应用功能选择可调范围，支持人、车捕捉抓拍（内置抓拍类型可单选功能）；对运动人、车进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优抓图，实现人、车特征属性输出； 6.对人脸抓拍检出率≥99%；可智能识别并剔除非人脸图片，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；可显示人脸属性功能，包括年龄、性别、眼镜、口罩等基本属性，基本属性信息可供后端相关应用平台调用； 7. 车辆捕获率白天不小于99%，晚上不小于99%；支持车牌识别率白天不小于99%，晚上不小于98%，可识别不低于186种车辆品牌，可识别不低于3622种车辆子品牌； 8.支持SNMP网管协议远程监测、管理，支持NTP校时，支持媒体流直写存储，支持录像存储重定向（当前存储出现故障时能重新定向到备用存储），支持远程升级； 9. ★设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息，支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞；（提供第三方检测报告） 10.支持本地SD卡存储；配有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口； 11. ★支持IP67防尘防水；工作温度：-45℃~70℃；工作电压：AC24V±30%；射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定，传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定，辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定；（提供第三方检测报告） ▲设备应满足接入智安单位建设安全网关接入要求。 | 台 | 4 |
| 2 | 室外摄像机立杆 | 室外摄像机3.5米立杆，含混凝土基础 | 个 | 4 |
| 3 | 安全网关 | 1.1U标准机架式外观设计，便于机柜安装； 2.X86架构，内置存储≥64GB，内存≥16G；支持外置硬盘，要求至少配置1T以上； 3.支持Ethernet，Ethernet II，VLAN，802.1p，802.1Q，802.1x，STP(802.1D) ，RSTP(802.1w)，MSTP(802.1s)，PPP、PPPOE Client、PPPOE Server； 4.支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream等；支持ECMP；支持UCMP； 5.支持Ping、Trace、ICMP，DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、 DNS client、DNS Proxy、DDNS，NTP 、SNTP等； 6.支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP；静态路由；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 7.支持LR等，支持CAR（Committed Access Rate），支持FIFO、WFQ、CBQ等，支持GTS（Generic Traffic Shaping），支持流量分类； 8.支持内置3G/4G接口，支持TDD/FDD LTE网络，支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+网络，支持USB 3/4G LTE Modem； 9.支持报文过滤功能，支持状态过滤、MAC地址过滤、IP和端口号过滤、时间段过滤等，支持业务流量实时分析等； 10.支持多样化的VPN技术，包括IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用，支持路由器协议的安全防护，支持丰富的路由策略控制功能； 11.支持一体化的终端接入绑定认证、终端MAC地址认证、终端接入静态绑定、MAC自动学习绑定等；支持ARP攻击防范，支持源MAC地址固定、ARP报文攻击防范、地址冲突检测和保护、ARP端口限速、ARP源MAC地址一致性检查、ARP源抑制、ARP主动确认机制等； 12.支持基于角色权限管理，能够基于角色进行资源分配、用户与角色的对应、权限二维分配方式；支持控制平面流量限制，支持基于协议类型、不同队列、已知协议报文、指定协议报文等进行流量控制和过滤；支持远程安全管理，接受统一网管，支持SNMPv3、支持SSH、HTTPS远程管理等；支持管理行为控制审计，支持AAA服务器集中验证、执行命令行授权、操作记录实时上报等； 13.支持国家密码管理局提出的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法； 14.支持虚拟化，集成高可靠、高性能的开放虚拟化平台，支持第三方标准操作系统，如：Windows、CentOS、Ubuntu、RedHat等；支持完备的虚拟机生命周期管理，支持虚拟机的创建、修改、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、下电；支持虚拟机性能状态监测，提供虚拟机CPU、内存、磁盘I/O、网络I/0等关键资源进行全面的性能监测；支持高性能虚拟化网卡，支持SR-IOV，将物理网卡虚拟成多个直通给虚拟机使用；支持应用快速部署，支持U盘自动部署应用至虚拟机，支持应用全网统一部署；支持完善的故障检测、恢复机制，支持全自动的定时备份和手工干预的即时备份、虚拟机状态实时监控和虚拟机异常自动重启； | 台 | 1 |
| 4 | 辅材 | 系统所需的其他辅材 | 批 | 1 |
| D、链路 |
| 1 | 公安专网链路 | 治安单位要求接入公安所需的链路 | 年 | 3 |
| 二十四、智慧大队室 |
| 1 | 86寸交互平板 | 一、整体设计 1. 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2. 整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 3. 整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 4. 整机采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 5. 采用钢化玻璃，玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。 6. 玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异，专利文件证书证明。 7. 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 8. 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。 二、整机设计 9. 整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向 15W中高音扬声器 2 个，后朝向 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率 50W。 10. 支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 11. 整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 12. Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 13. Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 14. 三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 15. 整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 16. 整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 17. 设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 18. 支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 19. 支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。 20. 整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于 800 万像素数的照片。 21. 摄像头对角角度≥120°，支持远程巡课应用。 22. 整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 23. 整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 24. 内置摄像头、麦克风，无外接线材连接且无凸起，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。 25. 外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 26. 支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 27. 外接电脑设备通过机外Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。 28. 前置Type-C接口，支持通过外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。26、。机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 三、主要功能 29. 整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 30. 支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。 31. 具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 32. 前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 33. 支持黑板关闭后整机自动节能，当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板一分钟，整机自动熄屏。 34. 蓝牙支持 Bluetooth 4.2 标准，内置蓝牙模块工作距离不低于12m。 35. 具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 36. 具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏功能。 37. 支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容手机充电。 四、触摸系统 38. 支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写 39. 触摸屏在照度100k lux 环境下可正常工作。 40. 触摸分辨率32768×32768。 41. 触摸响应时间≤4ms。 42. 触摸最小识别物≤3mm。 43. 整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 五、安卓系统 44. 嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 45. 嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 46. 无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并对全局内容进行预览和移动。 47. 无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 48. 在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 六、电脑系统 49. 主板南桥采用H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列i5 CPU 50. 内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 51. 机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 52. PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 53. 采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 54. 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 55. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 56. 具有标准PC防盗锁孔。 PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 | 套 | 1 |
| 2 | HDIM线缆 | 20米 | 条 | 1 |
| 3 | 平板支架 | 铝合金材质 | 个 | 10 |
| 4 | 平板 | 屏幕尺寸：10.8英寸，屏幕色彩：1670万色，DCI-P3广色域，分辨率：QHD 2560 x 1600 像素，8G内存，128G存储 | 台 | 10 |
| 5 | 辅材 | 插板、插座、电源线 | 批 | 1 |

## （三）其他说明：

## 1、本项目总价包干（包含本项目的供货、安装等所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。本项目总价包干，所需线缆管线均需包干计入投标价。

## 2、投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

## 3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

## 4、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

5、以上设备数量是实际数字、安装辅材供应商自行考虑。

## 三、商务条款

1、交货时间、地点

(1)中标人应在合同签订生效之日起120个日历天内提供完整成套的设备完成供货、调试、培训、验收。

(2)交货地点：采购人指定地点。

(3)中标人提供的中标物品，必须符合本招标文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

（4）系统软硬件升级，整个系统的集成，各个相关单位的接入；完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试、维护。

（5）对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

2、质保期及售后技术服务要求：

(1)质保期：要求原厂商三年免费质保，签订合同时提供原厂质保函原件。

(2)质量保证期内提供免费上门维护、修复服务并免费提供软件升级，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，当即响应，4小时以内到现场处理，24小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证用户单位的正常使用。 为保证设备持续运行，中标供应商应保证相关设备备品备件的长期供应。

(3)投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

(4)完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

(5)明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

3、付款方式

履约保证金：合同签订后5个工作日内按合同总金额的1.5%交到采购单位指定的账户。

合同签署后，采购人支付30%的预付款给中标单位；设备供货、安装完成且初验合格后，7个工作日内采购人向中标单位支付50%货款；项目终验后，7个工作日内采购人向中标单位支付剩余20%的货款；终验合格满一年且无质量问题，履约保证金在7个工作日内采购人无息退还。

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用以及存在的风险，投标报价中已包括所有费用。

# 第三部分   供应商须知

## 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对所投全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分投标文件，技术资信部分投标文件评审无效的投标供应商不进入商务报价评审。要求投标供应商技术资信部分的投标文件（含信用、质量体系保证等资信与服务）中不得含报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购预算为¥716万元，如果某个（些）投标供应商投标报价超出采购预算的，则拒绝接受其投标报价，按无效标处理。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、采购人对中标供应商服务质量进行检查并提出整改意见时，中标供应商应立即整改；如果中标供应商不及时整改，在必要时采购人可以请第三方检查，检查经费由中标供应商承担。

8、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

9、中标供应商在项目实施期间发生的人身意外事故全部由中标供应商负责。

10、本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社会保险费用、节假日、高温津贴出现变化的，该部分费用由中标供应商自行承担，采购人不予调整该部分费用，各供应商在报价时须综合考虑风险。

11、供应商须负责对员工进行安全培训，确保安全生产。合同承包期内，供应商的工作人员、车辆、工具出现安全事故导致人员伤亡、器械损毁的情况，均由中标供应商自负责任。各供应商须在报价中考虑风险。

12、本次采购，中标供应商如出现拖欠本项目工人工资，采购人有权用中标供应商的合同履约保证金先行支付所拖欠的工人工资，在次季应付的中标服务费中扣回相等的金额补足履约保证金，两次因拖欠工人人员工资及待遇费用引发群体性事件的，采购人有权单方面终止合同。

13、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

14、本次招标采用资格后审，政采云报名后可参加投标活动。

▲15、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理；

▲16、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

17、本次招标活动中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，引起的后果将由供应商自行负责。带有“★”标注的有关技术和商务条款为重要技术参数，允许投标人偏离，如果不响应可能会对投标人综合评分带来不利的影响。

▲18、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲19、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

20、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

21、投标供应商对采购结果如有异议，采购结果提出质疑必须按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》填写，不按浙江省财政厅文件中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》填写采购组织机构可能不予受理、答复。

## 二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

## 1.2、招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

## 三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

### 2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1 资格文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商近3个月财务报表（扫描件加盖公章、如有则提供） |
| 3 | 最近一次缴纳税收和社会保障资金的相关资料（复印件加盖公章） |
| 4 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件九（四）） |
| 5 | 投标供应商特定资格条件证明（如有则提供）。注：提供相关证书扫描件加盖公章 |
| 6 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn/）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 7 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件九(一）） |
| 8 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（自行编制） |

2.2 报价文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件二（一）） |
| 2 | 投标分项报价表（附件二（二）） |
| 3 | 随机备品备件、专用工具清单（（附件二（三））(如有则提供) |
| 4 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（附件二（四））(如有则提供) |
| 5 | 投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在商务技术文件中，缺一不可，详见采购文件第四部分政府采购相关政策功能说明）： （1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1） （2）“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果（查询时间应为本项目招标公告发布时间之后）（页面打印加盖供应商公章；格式见招标文件第四部分附件2）不在小微企业名录内的，不享受价格折扣。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 4、属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖投标供应商公章，否则不享受价格折扣。 |

2.3 商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商自我评分索引表（附件一（一）），投标函（附件一（二）） |
| 2 | 供应商法定代表人（负责人）、法定代表人授权书、供应商情况声明（见附件四）、供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）； |
| 3 | 供应商特定资格条件证明（如供应商资格条件未要求特定资格条件的，不需要提供） |
| 4 | 投标供应商相关投标产品的质量体系认证证书、荣誉证书、其他相关资质证书等（如有则提供，复印件加盖有效公章） |
| 5 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件九（一））；质量服务承诺书（附件九（二））；诚信投标承诺书（附件九（三））；无重大违法记录声明书（附件九（四）） |
| 6 | 偏离表（附件三（一）、（二）） |
| 7 | ▲产品配置、数量及主要技术参数（与货物数量价格表对应，不得带有价格，附件三（三）） |
| 8 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（格式自拟） |
| 9 | 投标供应商业绩（附件五，如有则提供）（表后附相关证明材料复印件加盖有效公章） |
| 10 | 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案（附件六，根据评分内容要求提供，格式自拟） |
| 11 | 拟派项目负责人履历表（附件七（一））；拟派项目组人员名单（附件七（二））注：名单附项目人员的相关资格或者职称证书复印件加盖公章，并提供近连续三个月及以上社保缴纳证明）； |
| 12 | 供应商售后服务承诺与售后服务响应时间评价、培训方案及承诺（附件八，根据评分内容要求，格式自拟） |
| 13 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料 |
| 14 | 代理服务费支付承诺书（附件A） |
| 建议投标供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。供应商的投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用，实行固定费用总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入报价。

供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及服务期间的不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

4.3 投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

4.4 投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

## 四、投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

## 五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）针对本项目投入人员或设备不符合招标文件实质性要求的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标或弄虚作假情况的；

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 六、授予合同

### 1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标供应商。

### 2、中标通知书

2.1 招标机构在浙江省政府采购网和文成县公共资源交易中心网站上公告中标结果。如发现中标供应商资格无效，则取消其中标供应商资格。

2.2 中标供应商须在公告期结束后七日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

### 3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

### 4、签订合同

4.1 中标供应商领取中标通知书后30日内到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，采购人保留追究其法律责任，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

### 5、履约保证金

5.1 中标供应商在合同签订后5个工作日内，需向采购人提供合同总价1.5％的履约保证金。履约保证金在中标供应商与采购人签订合同前递交至采购人账户：

单位名称：  （中标后由采购人提供）

开户银行：  （中标后由采购人提供）

银行账号：  （中标后由采购人提供）

5.2 履约保证金自提交之日起至合同结束前有效。履约保证金在合同结束后无息退还。

### 6、招标代理服务费

6.1 成交供应商在领取成交通知书同时向采购代理机构支付采购代理服务费（含专家论证费）：95136元，采购代理服务费包含在投标总价中。

采购代理服务费可按以下帐户、帐号汇入：

户名：浙江建科工程项目管理有限公司大峃分公司

账号：201000199002201

开户机构：浙江文成农村商业银行股份有限公司城南支行

农信银行号：402333700017

文成农商行城南支行

6.2 成交供应商未按规定交纳采购代理服务费，将上报文成县财政局政府采购监管科，因此造成的不良后果，由成交供应商自行承担。

# 第四部分   政府采购政策功能相关说明

## 一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格6%的折扣应提供以下证明材料（放置在投标文件商务文件中，以下证明材料缺一不可）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（2）“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果（查询时间应为本项目招标公告发布时间之后）（页面打印加盖供应商公章；格式见招标文件第五部分附件2）不在小微企业名录内的，不享受价格折扣。

4、享受监狱企业价格6%的折扣应提供以下证明材料（放置在投标文件商务标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（需提供原件）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格6%的折扣应提供以下证明材料（放置在投标文件商务标中，不提供的不享受价格折扣）：

### （1）残疾人福利性单位声明函(附件3)；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

### 附件1：

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第______项_________行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为 ______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年 月 日

说明：提供其他中小企业制造的货物，必须同时提供该中小企业的声明函。

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 附件2

### “国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果（参考格式如下）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年 月 日

# 附件3

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年 月 日

备注说明：

- 如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

温州市政府采购支持中小企业的政策说明

根据《温州市财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点实施方案》（温政办〔2019〕76号）、《温州市人民政府关于印发应对新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关若干措施的通知》（温政发〔2020〕3号）、《关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、打好发展主动仗的实施意见》（温委发〔2020〕5号）、《当前金融支持民营中小微企业和个体工商户复工复产复业的具体措施》（温政办〔2020〕12号）和《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》的规定，中标供应商可根据自身需求选择使用。

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中信银行股份有限公司温州分行 |  |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商，填写完成后发送至邮箱：wzzcrz@126.com。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 戴经理 | 13736355866 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款。所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 | 中标通知，即可申贷；合同签订，快速获贷；最高可贷采购金额的90%；全面享受普惠贷款优惠利率；信用贷款，免抵押免担保。 | 金经理 陈经理 | 0577-88802225-8243 0577-88802225-8241 |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 | 借款额度不超过政府采购合同实有金额的80%，借款到期日不得晚于合同约定付款日后90天，担保方式原则上可以采用信用、保证、抵押方式用信，借款利率原则上可以享受优惠利率。 | 陈经理 | 0577-88021093 13858780486 |
| 中信银行股份有限公司温州分行 | 标准政采贷贷款金额不超过政府采购合同金额（扣除相应的预付款、质保金、其他已付款等）的90%，最高不超过1000万元。期限最长不超过一年，利率优惠，审批快，资料齐全最快当日审批。 | 陈经理 | 13968701618 |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 | 浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。 | 瞿经理 | 0577-88673097 |

# 第五部分  合同范本（仅供参考）

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

## 第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

## 第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

## 第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

## 第五条：供货期限

中标供应商负责  年 月  日前完成中标货，   年 月  日前调试验收合格。

## 第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

## 第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

## 第八条：售后服务

1、供应商免费对软硬件实施升级。

2、中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

## 第九条：履约保证金

按招标文件要求

## 第十条：货款的支付

按招标文件要求

## 第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

## 第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于   年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

## 第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

## 第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款     处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

## 第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

## 第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

## 第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

## 第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

## 第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

3、本合同一式8份，采购人2份、供应商2份、文成县财政局2份、代理机构2份。

## 第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

## 第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、本合同书（主合同）；

2、中标通知书；

3、中标供应商投标文件；

4、询标纪要和承诺书；

5、采购人的招标文件与招标补充文件；

6、国家及部门相关法律、法规、规范、标准等。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序以先者为准。

采购人：（印章）                        供应商：（印章）

全权代表:（签字）                       全权代表:（签字）

地址：                                  地址：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

签署日期：    年   月    日

注：以上合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

# 附件—投标文件格式

## 附件一（一）

## 供应商评分索引表

项目名称：        项目编号：

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 投标供应商自我评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（示例） |  |  |  | （投标供应商自我评分） | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  |  | （投标供应商自我评分） | 详见技术文件第几页 |
| 3 | …… | …… | …… |  |  |
| 4 | …… | …… | …… |  |  |
| 投标供应商自我评分合计 | （ ）分 |

说明：1、表格可延续或自行编制

2、投标供应商自我评分表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

## 附件一（二）

# 投  标  函

文成县黄坦镇中心小学：

（投标供应商全称）   授权   （授权代表名称）， （职务、职称） 为授权代表，参加贵方组织的  （采购项目名称）  （括号内填项目编号）招标的有关活动，为此：并对   （采购项目名称）   项目进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本五份，投标文件电子稿一份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺按招标文件及采购人要求完成本项目。

5、供应商件（如果有的话已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年来没有行贿受贿记录，且我公司近三年来没有重大违法活动；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

## ▲不提供本函做无效投标处理。

# 附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  采购编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |
| 工期 |  |

▲报价一览表中报价为符合招标文件要求的投标总价（含税等费用），同时包括材料、包装、运输、装卸、保险、税金、人工费、验收费、招标代理费以及售后服务等一切费用。

▲此栏内的投标报价应与附件二（二）“投标分项报价表”中相应的总计价相一致

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件二（二）

投标分项报价表

| 产品名称 | 品牌、型号 | 产地 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） | 含 |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、检测验收等费用） | 含 |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 | 含 |
| 税金 | 含 |
| 其他相关费用 | 含 |
| 合计总价 |  |

说明：1、此表的合计总价应与附件二（一） 中“开标一览表”投标报价相一致；

▲2、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白；

4、本项目合同实施过程中以最终实际数量为准，今后综合单价不调整。

5、若“投标分项报价表”不适用投标人情况的，可根据实际情况自行编辑。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（三）

随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（四）

产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

1、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格6%的折扣须提供以下证明材料： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章） （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件） （3）“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果（查询时间应为本项目招标公告发布时间之后）（页面打印加盖供应商公章；格式见招标文件第四部分附件2）不在小微企业名录内的，不享受价格折扣。 2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格6%的扣除政策。 3、残疾人福利性单位声明函（原件，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格6%的扣除政策。 如供应商企业属于以上多种性质的，仅享受一次，不重复享受扶持政策。 （如享受扶持政策则提供相应证明材料，具体详见采购文件第四部分政府采购政策功能相关说明） 4、格式见第四部分附件1、2、3，其他需要说明的资料格式自拟

附件三

# （一）商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日 期：

# （二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日 期：

# 注：不填写此表，视全部响应招标文件。

（三）产品配置、数量及主要技术参数

项目名称：                         采购编号：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

▲注：货物详细配置、技术应另页描述。

# 附件四（一）

### 资格、资质证明文件

## （一）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       投标人名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

### （二）法定代表人（负责人）授权书

（采购人名称）

（采购代理机构名称）：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人/负责人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（采购项目名称，括号中填写采购编号）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：（签字）                    性别：

职务：                            年龄：

详细通讯地址：                     邮政编码：

电话：                        传真：

供应商：（盖章）

法定代表人/负责人：（签字或盖章）

# 授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

# （三）供应商情况声明

1.名称及概况：

## （1）供应商名称：

## （2）总部地址：

传真/电话号码：

## （3）成立或注册日期：

## （4）实收资本：

## （5）近期资产负债表（到 年 月 日止）

### 1）固定资产：

### 2）流动资产：

### 3）长期负债：

### 4）流动负债：

### 5）净值：

### 6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3.企业人员情况：

职工（在职）人数   人，其中技术人员    人。

4.近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称

法定代表人/负责人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

1、投标单位有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章） 2、投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

# 附件五

2017年1月1日以来同类项目的业绩

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：1、此表可延续。

# 2、表后须附相关证明材料，复印件加盖公章。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日 期：

# 附件六

# 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案等

根据评分内容要求编制，格式自拟

# 附件七（一）

# 拟派项目负责人履历表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料（如有） （合同或中标通知书等）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

附注：需在本表格后附项目负责人身份证复印件、劳动合同复印件、相关证书复印件、投标截止日期前连续三个月的社保缴纳证明材料及在公司曾参加的项目经历等。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

# 附件七（二）

# 拟派项目组人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称/认证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：

1、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书、复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3、本表人员须提供身份证正反面复印件及投标截止日期前连续三个月的社保缴纳证明。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

# 附件八

供应商售后服务承诺与售后服务响应时间评价、培训方案及承诺

售后服务承诺与保证措施、培训方案有明确的培训专题、时间、地点、培训内容及承诺情况等

# 附件九（一）

# 供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |
| 投标供应商全称（加盖章）： |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

# 附件九（二）

# 质量服务承诺书

致 （采购人）  :

本公司    （投标供应商全称）对   （项目名称、采购编号：）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为   （项目名称、采购编号：）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程及服务都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

三、所有进口配件提供海关报关单及原厂证明

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

投标供应商代表姓名、职务：

投标供应商：　（全称）　　（加盖公章）

法定代表人/负责人签字：

# 附件九（三）

# 诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称、采购编号：） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们承诺于中标后按时按规定支付中标服务费。

11、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受文成县公共资源交易管理委员会办公室作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。

投标供应商全称(盖章)  ：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日 期 ：

# 附件九（四）

## 无重大违法记录声明书

（采购人名称）

浙江建科工程项目管理有限公司：

我公司参与   （项目名称、项目编号） 投标，本公司郑重声明：

1、我方参加本项目政府采购活动近三年内无重大违法记录；

2、在“信用中国”查询无不良记录（www.creditchina.gov.cn）（提供网页截图）；

3、在“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询无不良记录（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）（提供网页截图）。

4、在“中国裁判文书网”查询无犯罪记录（http://wenshu.court.gov.cn/） （提供网页截图）

符合《政府采购法》及相关法律法规规定的投标人条件。若在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录或在“信用中国”或“政府采购严重违法失信行为信息记录”或“中国裁判文书网”中有不良记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附注：1.查询结果加盖投标供应商公章,查询有效日期为本招标公告发布之日起至投标截止日期前。

# 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，供应商认为需要提供的其它文件和资料

# 附件A

# 代理服务费支付承诺书

致浙江建科工程项目管理有限公司：

我公司已认真阅读了                       （项目名称）招标文件（项目编号：                    ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）_    _____

承诺方（投标人）法定地址：__________        _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

第七部分  确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

## 二、评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，依法组建，成员人数应当为5人或5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

## 三、评标程序

本次开标，资格审核资料及证书原件部分、技术资信标和商务报价部分投标文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料及证书原件部分及技术资信部分投标文件，，评标委员会根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标重大实质性偏离做无效标处理的供应商，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启有效供应商的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐预中标供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分前三名的供应商分别为预中标供应商第一、第二和第三候选人。如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

## 四、评分细则

### （一）商务价格评分（30分）

1、商务报价评分30分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果某些（个）供应商投标报价超出采购预算，其投标按无效投标处理；如果所有供应商的报价均超出采购预算，经采购人确认不能支付的，本次招标做废标处理。

3、在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。

6、本项目预算价为716万元。

### （二）技术商务资信分（70分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 （分） | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人获得的各类证书 | 8 | 根据供应商的企业技术实力、技术力量及人力资源、经营信誉、获奖等总体情况综合打分（0-2 分）。 |
|  |  |  | 供应商具有质量管理体系认证证书（ISO 9001)、职业健康安全管理体系认证证书(OHSAS 18001)、环境管理体系认证证书（ISO 14001)的 1 个得 1 分，最多得 3 分，证书适用范围需包含 “通信、电信网络设备、系统集成设备的销售及其服务”，且证书须在有效期内。（需提供证书复印件或扫描件加盖投标人公章，不提供不得分） |
|  |  |  | 投标人具备由中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》（软件著作权所有者为投标人），提供3个得1分，提供6个得2分，提供9个得3分，最高得3分。（需提供证书复印件或扫描件加盖投标人公章，不提供不得分） |
| 2 | 项目班组人员配备 | 12 | 1、为保障本次项目的顺利实施，参与本次项目实施的项目经理具有网络规划设计师证书（软考）、网络工程师证书（软考）和传输与接入技术通信工程师证书， 具备其中三本证书得 5 分，具备其中两本得 3 分，具备其中一本得 1 分，没有不得分，最高得5分。 2、项目组中有成员同时具备高级信息系统项目管理师（软考）及数据库系统工程师（软考）的得2分，仅具备 1证的得 1 分，否则不得分； 3、项目组中有成员同时具备软件设计师及传输通信工程师证书的得 2 分，仅具备 1 证的得 1 分，否则不得分，最高得2分； 4、项目组中有成员同时具备CISP和网络工程师（软考）证书的得2分，仅具备1证的得1分，最高得2分； 5、项目团队组成成员安排是否合理进行打分0-1分。 （所有人员需均为投标人自有人员，证书需要提供复印件或扫描件加盖投标人公章，项目参与人员需要提供最近至少3个月的本单位社保证明，不提供不得分）。 |
| 3 | 投标产品技术参数响应程度 | 25 | 根据招标文件要求带★技术参数符合度进行打分，不符合技术参数要求的，每项扣2分；其他未带★的技术参数，每发现1处不符合技术参数要求的扣 1 分，扣完为止；(招标文件的技术参数中有要求提供证明材料的，如未提供视为不符合)（0-25分） |
| 4 | 项目技术方案 | 3 | 根据投标供应商技术方案的合理性、完整性、准确性，方案内容对实际需求的符合性等，综合考虑，由评委横向比较，综合评分。 |
| 5 | 实施方案 | 2 | 根据项目管理、施工方案合理性、项目实施计划详尽性、进度及质量保障措施、测试与验收方法和标准及对项目任务分解计划安排的可行性合理性等综合评分 |
| 6 | 平台演示 （因本项目采用政采云系统网上电子评标模式，以上演示内容需投标人自行录制视频储存至U盘并密封包装） | 10 | 智慧校园系统演示（需要使用实际在用平台以及电子班牌实物演示，其他演示形式无效）： 以下演示内容，每演示成功一项得到相应的分数，演示不成功或不符合的不得分： 1.为学校统一办公平台、打通数据孤岛，以“钉钉”软件为统一入口使用各项功能，且各项功能的应用入口需要统一，且有统一的WEB端管理后台，不能由钉钉端多个独立的应用组成。（1分）； 2.通过手机端收集添加身体素质评价，并且可以做到单独以国家标准分析后推送给对应家长，可同时汇总在综合素质评价表里；学校可设置综合素质评价的个性化评分细则以及评价标准中老师、家长、学生评价的占比情况，可让家长也参与到学生评价中；可以调阅查看每学期的综合评价报告单，并提供下载报告单和老师评语（2分）； 3.根据学校情况设置周期和学校多项竞赛，汇总统计包括违纪、奖励等信息，自动汇总显示各班的竞赛得分，所有的数据抓取通过日常的违纪、奖励等信息中抓取，奖励可以通过家长扫描德育二维码进行加分；违纪情况可进行德育补正，设置对应的补正比例和流程（1分）； 4.老师可以通过手机端进行校内巡查，可通过班级课表添加对应老师的课堂情况记录，校领导可以查看巡课月度汇总，了解各项训课记录的占比和对应哪些老师。也添加值班登记表，后台可以导出值班情况的图文信息进行留存（2分）； 5.班牌德育加分：可通过后台德育奖励功能中导出学生+班级加分奖励二维码，在电子班牌中通过刷卡或人脸识别个人信息后，通过班牌的二维码扫描功能刷二维码实现德育加分（2分） 6.德育信息联动展示：电子班牌主界面中的多项竞赛和中会统计班级竞赛的信息和班级排名，后台可以设置需要统计的周期后系统自动统计，主任想了解班级德育情况可以通过手机钉钉或电子班牌直接点击查看.（2分） |
|  |  | 4 | 水墨屏电子阅览室平台演示（需要使用实际设备和软件演示）： 读者端： 1.提供不少于400套适合学生的图书测评题库，根据图书内容进行测评，可在线答题，在线获得测评结果。（1分） 2.可提供读者用户个人阅读时长、读者排行、分馆排行、总馆排名、读者录等数据。（1分） 3.读者用户支持图书下载、图书阅读、图书测评、读后感写作、朗读等功能；（1分） 管理端： 4.图书馆阅读详情数据统计，统计总阅读时长、人均阅读时长、总阅读量、人均阅读量，最近七天阅读数据图直观明了地体现该馆的阅读数据，且可分析读者对不同种类图书偏好程度；（1分） |
| 7 | 同类项目业绩 | 2 | 投标人2017年以来承担过类似项目的业绩（以加盖有效公章的合同复印件为准）由评委给予评分：每提供1个合同得1分，最多2分。 |
| 8 | 售后服务 | 4 | 1、根据投标人售后服务承诺的范围、科学性、合理性及完善程度（包括保修年限、服务标准，故障响应修复时间方式等）综合比较打分。（0-2分） 2、根据在当地售后服务网点数量、远近情况、服务人员配备进行打分，需提供网点的营业执照复印件加盖投标人公章，不提供视为无服务网点（0-2分） |

### 注：所有证书及证明文件扫描且须保证其真实性或者按相关法律法规处理。

### （三）说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

# Text boxes

身份证正反面复印件