大华建设项目管理有限公司

公开招标文件

项目名称：贵港市荷城第三初级中学建设项目（一期）教育技术装备（含生活设备)

项目编号：GGZC2021-G1-00023-DHJS

采 购 单 位：贵港市教育局

招标代理机构 ：大华建设项目管理有限公司

2021年1月

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知前附表	196

第四章  评标办法及评标标准	210

第五章  合同主要条款	215

第六章　投标文件格式	221

# 第一章  公开招标公告

大华建设项目管理有限公司贵港市荷城第三初级中学建设项目（一期）教育技术装备（含生活设备)(GGZC2021-G1-00023-DHJS)公开招标公告

项目概况：

贵港市荷城第三初级中学建设项目（一期）教育技术装备（含生活设备)采购招标项目的潜在投标人应在贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/home.html）“供应商注册入口”完 成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件；并于2021年2月5日上午9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGZC2021-G1-00023-DHJS

项目名称：贵港市荷城第三初级中学建设项目（一期）教育技术装备（含生活设备)

采购计划文号：GGZC[2021]23号-001

采购项目预算金额（人民币）：2149.39827万元。

#### 最高限价（人民币）：2149.39827万元。

采购需求：

| 项号 | 货物配置情况表 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初中理科仪器设备 | 1项 | 1,081,205.50 |
| 2 | 理化生实验室设备 | 1项 | 733,140.00 |
| 3 | 图书 | 1项 | 660,000.00 |
| 4 | 办公桌椅、学生课桌椅等办公用品 | 1项 | 4,820,500.00 |
| 5 | 多媒体设备 | 1项 | 3,807,800.00 |
| 6 | 教师计算机设备 | 1项 | 1,275,650.00 |
| 7 | 学生计算机房设备 | 1项 | 1,432,312.00 |
| 8 | 办公设备 | 1项 | 89,800.00 |
| 9 | 校园网络设备 | 1项 | 440,860.00 |
| 10 | 综合布线工程 | 1项 | 154,370.00 |
| 11 | 校园广播系统设备 | 1项 | 543,422.00 |
| 12 | 校园监控系统设备 | 1项 | 779,710.00 |
| 13 | 厨房设备 | 1项 | 2,047,348.00 |
| 14 | 校园一卡通项目设备 | 1项 | 394,600.00 |
| 15 | 空调 | 1项 | 486,400.00 |
| 16 | 录播系统设备 | 1项 | 395,350.00 |
| 17 | 报告厅设备 | 1项 | 1,176,035.60 |
| 18 | 舞台音响设备 | 1项 | 389,090.00 |
| 19 | 厨房监控设备 | 1项 | 143,450.00 |
| 20 | 卫生室、体育、音乐、美术器材 | 1项 | 642,939.60 |
| 合计 | 21,493,982.70 |

具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。

合同履行期限：签订合同之日起30天内完成交货、安装调试并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2021年1月15日至提交投标文件的截止时间止（提供期限自本公告发布之日起不少于20日）；

地点：贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn）；

方式：供应商通过贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件；

售价：每本0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年2月5日上午9时00分（北京时间）

地点：贵港市公共资源交易中心二楼交易厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

（一）本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采〔2015〕24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）、《贵港市财政局关于深化政府采购制度改革优化营商环境工作有关事项的通知》（贵财采〔2020〕16号）等政府采购相关政策。

（二）投标保证金：无。

(三)逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有按规定下载招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

（四）网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西政府采购网） 、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府采购网）、http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/ （贵港市公共资源交易中心网）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：贵港市教育局

地址：贵港市金港大道1066号

联系方式：秦程，0775-4573826

2.采购代理机构信息

名称：大华建设项目管理有限公司

地址：广西贵港市港北区金港大道844号万港城6幢14层1403号

联系方式：陈存保，0775-4599368

3.项目联系方式

项目联系人：陈存保

电话：0775-4599368

大华建设项目管理有限公司

2021年1月15日

# 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本需求中的“货物配置情况表”中标明“★”的采购产品为核心产品，非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。

5、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目。若采购货物含有此类产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。

6、带“▲”的条款为实质性内容要求。

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 项号 | 货物配置情况表 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 | 预算金额 |
| 1 | 初中理科仪器设备 | 1项 | 详见附件：“一、初中理科仪器设备” | 1,081,205.50 |
| 2 | 理化生实验室设备 | 1项 | 详见附件：“二、理化生实验室设备（10套）” | 733,140.00 |
| 3 | 图书 | 1项 | 详见附件：“三、图书” | 660,000.00 |
| 4 | 办公桌椅、学生课桌椅等办公用品 | 1项 | 详见附件：“四、办公桌椅、学生课桌椅等办公用品” | 4,820,500.00 |
| 5 | 多媒体设备 | 1项 | 详见附件：“五、多媒体设备（91间教室+10间实验室+4间计算机教室+1间大会议+1间美术室+1间音乐室）” | 3,807,800.00 |
| 6 | 教师计算机设备 | 1项 | 详见附件：“六、教师计算机设备（211台）” | 1,275,650.00 |
| 7 | 学生计算机房设备 | 1项 | 详见附件：“七、学生计算机房设备（4间，60台学生机，1台教师机/间，共244台）” | 1,432,312.00 |
| 8 | 办公设备 | 1项 | 详见附件：“八、办公设备（打印机）” | 89,800.00 |
| 9 | 校园网络设备 | 1项 | 详见附件：“九、校园网络设备” | 440,860.00 |
| 10 | 综合布线工程 | 1项 | 详见附件：“十、综合布线工程” | 154,370.00 |
| 11 | 校园广播系统设备 | 1项 | 详见附件：“十一、校园广播系统设备” | 543,422.00 |
| 12 | 校园监控系统设备 | 1项 | 详见附件：“十二、校园监控系统设备” | 779,710.00 |
| 13 | 厨房设备 | 1项 | 详见附件：“十三、厨房设备” | 2,047,348.00 |
| 14 | 校园一卡通项目设备 | 1项 | 详见附件：“十四、校园一卡通项目设备” | 394,600.00 |
| 15 | 空调 | 1项 | 详见附件：“十五、空调” | 486,400.00 |
| 16 | 录播系统设备 | 1项 | 详见附件：“十六、录播系统设备（一套）” | 395,350.00 |
| 17 | 报告厅设备 | 1项 | 详见附件：“十七、报告厅设备（2套）” | 1,176,035.60 |
| 18 | 舞台音响设备 | 1项 | 详见附件：“十八、舞台音响（一套）” | 389,090.00 |
| 19 | 厨房监控设备 | 1项 | 详见附件：“十九、厨房监控设备” | 143,450.00 |
| 20 | 卫生室、体育、音乐、美术器材 | 1项 | 详见附件：“二十、卫生室、体育、音乐、美术器材（30个平行班）” | 642,939.60 |
| 二、商务要求表 |
| ▲投标报价要求 | 本项目为交钥匙工程，实行总价报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |
| ▲质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年（参数要求中有特殊要求的按其要求执行，质量保证期起算日期自交货并验收合格之日起计），质保期内免收零、部件及人工费，终身维修。 |
| ▲签订合同时间 | 自发出中标通知书之日起7个工作日内与采购人签订合同。 |
| 售后服务要求 | ▲1、投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤需无偿调换相同产品。按国家有关规定实行“三包”，免费送货上门，免费现场安装调试至验收合格，免费培训。 ▲2、设备质保期为安装、验收合格并交付使用之日起不少于1年（技术参数表中有特殊要求的按照特殊要求提供质保期），终身维修。中标人应接到故障通知后在4小时内到达招标人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，中标人须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证招标人的正常工作（若厂家免费质保期超过此年限或技术参数及性能（配置）要求中另有要求的，按厂家规定或技术参数及性能（配置）要求要求保修）。 ▲3、超过质量保证期的货物，中标供应商提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。 4、投标报价是履行合同的最终价格，包括：货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 5、投标人必须根据项目实际情况提供售后服务承诺方案、供货配送方案、安装方案、有安全、质量、技术的保证措施，并加盖投标单位公章。 6、中标供应商随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 7、中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助招标人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 |
| ▲交付使用时间及交货地点 | 1、本项目产品需供货到指定学校，具体供货内容及数量由采购单位提供给中标人，投标人报价需考虑运输及安装等各项费用。 2、交货时间：签订合同之日起30天内完成交货、安装调试并交付使用。 3、交货地点: 采购单位指定地点。 |
| ▲付款条件 | 根据《贵财采〔2020〕9号贵港市财政局关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》，本项目签订合同之日起30个工作日内预付30%合同款作为预付款，其余货款根据项目完工进度支付进度款，整体项目验收完成后30个工作日内向中标人支付至合同价款的97%。剩余合同价款的3%在货物验收合格一年后无质量问题经学校确认后30个工作日内支付。 |
| 其他要求 | ▲1、本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 2、投标产品必须为全新原装产品，中标人所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 3、中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 |

附件：

| 项目要求及技术需求 |
| --- |
| 一、初中理科仪器设备 |
| 1、初中物理教学仪器设备 |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 | 备注 |
| 1 | 工作服 | 4 | 件 | 棉。 |  |
| 2 | 乳胶手套 | 4 | 双 | 耐酸、碱。 |  |
| 3 | 机械危害防护手套 | 4 | 双 | 3 级。 |  |
| 4 | 套袖 | 4 | 套 | 棉。 |  |
| 5 | 简易急救箱 | 1 | 个 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带长度≥30m等。 |  |
| 6 | 吹风机 | 2 | 个 | 功率≥1000 W。 |  |
| 7 | 仪器车 | 14 | 辆 | 约600 mm×400 mm×800 mm，车轮Φ75 mm，厚25 mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部≤20 mm；钢材制作，载重≥60 kg。 |  |
| 8 | 小托盘 | 10 | 套 | 约200 mm×300 mm×60 mm。 |  |
| 9 | 大托盘 | 10 | 套 | 约250 mm×400 mm×80 mm。 |  |
| 10 | 提盒 | 10 | 个 | 承重大于3kg。 |  |
| 11 | 实验用品提篮 | 20 | 个 | 木制，配有提手，约490 mm×360 mm×290 mm。 |  |
| 12 | 整理箱 | 5 | 个 | PP材质，电子元件、机械零件等物料分类，收纳。 |  |
| 13 | 一字螺丝刀 | 2 | 套 | Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型。 |  |
| 14 | 十字螺丝刀 | 2 | 套 | Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 101 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型。 |  |
| 15 | 木工锤 | 1 | 把 | 0.25 kg。 |  |
| 16 | 钳工锤 | 1 | 把 | 0.4 kg，A型或者B型。 |  |
| 17 | 斧 | 1 | 把 | 1.25 kg。 |  |
| 18 | 剥线钳 | 2 | 把 | Φ0.5 mm～2.5 mm；刃口闭合状态间隙应不大于 0.3 mm，刃口错位应不大于 0.2 mm；钳口硬度不低于 HRA65 或 HRC30。 |  |
| 19 | 钢丝钳 | 1 | 把 | 160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N·m 15°；剪切性能Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度不低于 44HRC；PVC 环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于 22°。 |  |
| 20 | 尖嘴钳 | 1 | 把 | 160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能Φ1.6 mm钢丝，570 N；在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°，硬度不低于 44HRC，PVC手柄。 |  |
| 21 | 斜口钳 | 1 | 把 | 125 mm，双刃刀。 |  |
| 22 | 砂纸 | 10 | 张 | 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000。 |  |
| 23 | 活扳手 | 1 | 把 | 200 mm，活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度不低于 40HRC；最小扭矩试验：六角试棒边长。 22 mm，扭矩 180 N·m；活动扳口应在扳体导轨的全行程上灵活移动，活动扳口和扳体之间的离缝不大于 0.28 mm；表面电镀处理。 |  |
| 24 | 铁皮剪刀 | 1 | 把 | 力臂200mm，剪100mm。 |  |
| 25 | 民用剪刀 | 4 | 把 | 长 170 mm，用于剪布。 |  |
| 26 | 电工刀 | 2 | 把 | 不小于180mm,采用3CR-13硬质钢材料制造,刃部硬度大于52HRC,采用胶质手柄,坚固耐磨，其他符合QB/T2208标准。 |  |
| 27 | 电烙铁套装 | 1 | 把 | 80W。 |  |
| 28 | 焊锡膏 | 1 | 盒 | 中性。 |  |
| 29 | 焊锡丝 | 450 | g | 无铅。 |  |
| 30 | 松香 | 100 | g | 助焊。 |  |
| 31 | 吸锡器 | 1 | 个 | 手动。 |  |
| 32 | 胶枪 | 1 | 把 | 60W，热熔胶。 |  |
| 33 | 打孔器 | 10 | 套 | 齿口式，不锈钢材质，每组4支，外径分别为5.0 mm、6.5mm、8 mm、9.5mm；附通棒。 |  |
| 34 | 打孔夹板 | 4 | 个 | 硬木或硬塑料。 |  |
| 35 | 锥子 | 4 | 个 | 锥头长 77 mm，锥杆直径渐变。 |  |
| 36 | 镊子 | 4 | 个 | 304 不锈钢，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm镊子前部应有防滑脱锯齿状。 |  |
| 37 | 水准器 | 2 | 个 | 气泡水准器。 |  |
| 38 | 直角尺 | 1 | 个 | 宽座角尺，约160 mm×100 mm，不锈钢材料， 硬度 561HV或 53HRC，2 级。 |  |
| 39 | 工具箱 | 2 | 箱 | 含民用剪刀、平口钳、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳、钢丝钳、一字和十字螺丝刀、锥子、镊子等。 |  |
| 40 | 寒暑表 | 10 | 只 | 量程-50 ℃～50 ℃，分度值 1 ℃，允许误差±1 ℃；底板长 200 mm～300 mm，温度计外径 5 mm～8 mm，感温泡长 8 mm～15 mm；当温度达到 100 ℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破。 |  |
| 41 | 体温计 | 10 | 支 | 水银，量程 35 ℃～42 ℃，分度值 0.1 ℃感温液柱不应中断、自流、难甩，应有“CCV”标志。 |  |
| 42 | 红液温度计 | 150 | 支 | 量程-20 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差<±1.5 ℃。 |  |
| 43 | 水银温度计 | 10 | 支 | 量程 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，有保护套。 |  |
| 44 | 演示温度计 | 20 | 支 | 量程-5 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，误差± 1 ℃；全长不小于 565 mm，感温泡长度不小于30 mm，标尺不小于 350 mm，标度板上有摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂直与板面方向 4.9 N 的力时，板中部挠度应不大于 5 mm。 |  |
| 45 | 数字温度计 | 2 | 支 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180 mm×90 mm。 |  |
| 46 | 双金属片温度计 | 2 | 个 | 指针式，双金属游丝测温，游丝部位可见，盘面直径≥150 mm；量程－10 ℃～50 ℃，误差≤±3 ℃。 |  |
| 47 | 湿度计 | 2 | 个 | 指针式。 |  |
| 48 | 蒸发皿 | 25 | 个 | 瓷，Φ60 mm。 |  |
| 49 | 橡胶塞 | 25 | 套 | 0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀。 |  |
| 50 | 试管 | 60 | 支 | Φ15 mm×150 mm 透明，硼硅酸盐玻璃制。 |  |
| 51 | 试管 | 100 | 支 | Φ30 mm×200 mm 透明，硼硅酸盐玻璃制。 |  |
| 52 | 烧瓶 | 10 | 个 | 圆、长，500 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制。 |  |
| 53 | 烧瓶 | 10 | 个 | 平、长，250 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制。 |  |
| 54 | 烧杯 | 60 | 个 | 100 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积。 |  |
| 55 | 烧杯 | 200 | 个 | 250 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积。 |  |
| 56 | 烧杯 | 20 | 个 | 500 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积。 |  |
| 57 | 酒精灯 | 100 | 个 | 150 mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。 |  |
| 58 | 漏斗 | 20 | 个 | 漏斗口径 90 mm，斗颈长 90 mm，下口磨成 45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性 HGB3级。 |  |
| 59 | 烧杯用电加热器 | 20 | 台 | 0 W～250 W，可调；密封式。 |  |
| 60 | 注射器 | 50 | 个 | 100 mL，分度值 10 mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高。 |  |
| 61 | 三通连接管 | 25 | 个 | T形。 |  |
| 62 | 陶土网 | 25 | 个 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于 125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成。 |  |
| 63 | 两用气筒 | 10 | 个 | 活塞胶垫，气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时放置30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa充气压强达到 290 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤9.8 kPa。 |  |
| 64 | 硫代硫酸钠 | 1000 | g | 俗称海波，分析纯。 |  |
| 65 | 石蜡 | 1000 | g | 工业。 |  |
| 66 | 蜂蜡 | 500 | g | 工业。 |  |
| 67 | 酒精 | 1000 | mL | 工业。 |  |
| 68 | 物理支架 | 4 | 套 | 立杆Φ12 mm×500 mm、Φ12 mm×700 mm 各 1 根；A 形座 2 个，质量分别不小于 1.5 kg和 3.0 kg；平行夹 2 个、垂直夹 2 个、烧瓶夹 1 个、万向夹 1 个、台边夹 1 个、大铁环1 个、圆托盘 1 个、绝缘杆 1 个、吊杆 1 个、吊钩 4 个。 |  |
| 69 | 方座支架 | 100 | 套 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只、平行夹、吊杆等组成；立杆长 600 mm，方形座长 210 mm，宽 135 mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120 ℃的缓压层。 |  |
| 70 | 多功能实验支架 | 2 | 套 | 组合座架 1 个，最小组合支承面积应不小于560 mm×10 mm；滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个。 |  |
| 71 | 升降台 | 2 | 台 | 不锈钢台面，上台面有效面积不小于 140 mm×140 mm，下台面有效面积不小于 160 mm×160 mm，厚度不低于 1 mm；升降范围 85 mm～235 mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2 mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3 mm；额定载重量≥10 kg。 |  |
| 72 | 半导体致冷器 | 2 | 台 | 可用于致冷、加热和温差发电，包括致冷片散热器、水槽、水箱、接线柱等，致冷片面积应不小于 40 mm×40 mm，致冷时能观察到水滴结冰，温差发电时间不少于 2 min。 |  |
| 73 | 晶体熔化与凝固实验器 | 50 | 套 | 包括透明容器、2 个试管、2 个温度计、搅拌勺等，有固定试管及温度计装置。 |  |
| 74 | 碘升华凝华管 | 20 | 个 | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28 mm×34 mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于 200 ℃。 |  |
| 75 | 磁悬浮原理实验器 | 10 | 套 | 包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等。 |  |
| 76 | 物质导电性实验材料 | 4 | 套 | 包括金属线、碳棒、塑料棒、木棍、玻璃棒等；材料选取应有代表性，包括金属材料和非金属材料，非金属材料中要有导体和绝缘体；实验现象明显，电路中接导体材料时，应能使 LED 发光。 |  |
| 77 | 托盘天平 | 200 | 台 | 200 g，0.2 g单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级砝码：100 g、台50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，钢制镊子。 |  |
| 78 | 托盘天平 | 5 | 台 | 500 g，0.5 g 单杠杆等臂式双盘天平，配 6 级（M2 级砝码：200 g、台50 g、10 g 各 1 个，100 g、20 g 各 2 个，钢制镊子。 |  |
| 79 | 电子天平 | 4 | 台 | 量程 0 g〜1 kg，分辨力 0.1 g，带标准砝码。 |  |
| 80 | 圆柱体组 | 200 | 套 | 包括纯铜、铝（或铝合金和铁钢等 ）3种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm，高 32 mm每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g）。 |  |
| 81 | 立方体组 | 25 | 套 | 包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜（边长 20 mm）、铁（边长 20 mm）、铝（边长 25 mm）、铝（边长 30 mm）、木材（边长 50 mm）各 1 个，带不锈钢挂钩。 |  |
| 82 | 量筒 | 25 | 个 | 500 mL，5 mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 |  |
| 83 | 量筒 | 25 | 个 | 250 mL，2 mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 |  |
| 84 | 量筒 | 200 | 个 | 100 mL，1 mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 |  |
| 85 | 量杯 | 10 | 个 | 250 mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2 mm，耐水性 HGB3 级。 |  |
| 86 | 密度计 | 30 | 支 | ＞1 g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度值。 |  |
| 87 | 密度计 | 30 | 支 | ＜1 g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度值。 |  |
| 88 | 放大镜 | 25 | 个 | 手持式，5×，焦距 50 mm。 |  |
| 89 | 望远镜 | 2 | 个 | 双筒，7×35。 |  |
| 90 | 内聚力演示器 | 20 | 个 | 由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和 2 根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20 mm×50 mm铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2，挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35 mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25 mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60 N。 |  |
| 91 | 食用色素 | 100 | ml | 红色。 |  |
| 92 | 演示直尺 | 5 | 把 | 由尺身和指示线框 2 部分组成，可采用木材塑料或铝合金材料，木直尺两端应加金属包头；长度应为 1000 mm±2 mm，宽度为 45 mm±1 mm，塑料及木直尺厚度为 8 mm±0.2 mm分度值 1m，分度线在任意 10m 内的累计误差不应超过 1 mm，全长累计误差不应超过2 mm。 |  |
| 93 | 钢直尺 | 50 | 把 | 1000 mm，1 mm 0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm 其余分度值为 1 mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于 342HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应≤±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志。 |  |
| 94 | 游标卡尺 | 2 | 把 | 量程 0 mm～150 mm，分度值 0.02 mm；尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺。 |  |
| 95 | 数显游标卡尺 | 2 | 把 | 量程 0 mm～150 mm，分辨力 0.01 mm。 |  |
| 96 | 外径千分尺 (螺旋测微器 | 2 | 只 | 量程 0 mm～25 mm，分度值 0.01 mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置。 |  |
| 97 | 激光测距仪 | 2 | 台 | 量程 1 mm～50 m，分辨力 1 mm。 |  |
| 98 | 机械秒表 | 50 | 块 | 分度值 0.1 s，一等。 |  |
| 99 | 电子秒表 | 20 | 块 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于 1.5 年。 |  |
| 100 | 斜面小车 | 100 | 套 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于 2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹。 |  |
| 101 | 螺旋弹簧组 | 25 | 组 | 由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N、0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长 50 mm 挂钩（有指针，两端应为圆拉环，附标度板。 |  |
| 102 | 演示测力计 | 20 | 个 | 平板式；量程 0 N〜2 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度。 |  |
| 103 | 条形盒测力计 | 2 | 个 | 量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度。 |  |
| 104 | 条形盒测力计 | 200 | 个 | 量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度。 |  |
| 105 | 条形盒测力计 | 50 | 个 | 量程 0 N〜10 N，分度值 0.2 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度。 |  |
| 106 | 圆盘测力计 | 10 | 个 | 圆弧刻度尺，直径 160 mm，刻度范围 180°量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1 分度，重复性偏差≤1 分度。 |  |
| 107 | 数字测力计 | 2 | 个 | 量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm。 |  |
| 108 | 金属钩码 | 50 | 套 | 10 g（Φ22 mm×l），20 g（Φ26 mm×2) 50 g（Φ30 mm×2)，200 g（Φ48 mm×1 )允许误差：10 g±0.1 g，20 g±0.2 g，50 g ±0.5 g，200 g±2.0 g。 |  |
| 109 | 金属钩码 | 10 | 套 | 50 g±0.5 g，每盒 10 个，可叠放。 |  |
| 110 | 重心应用趣味实验材料 | 10 | 组 | 可实现平衡鸟、高空踏车、斜坡上的不倒翁等趣味实验。 |  |
| 111 | 摩擦力实验器 | 50 | 套 | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小于800 mm×100 mm ×10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0～5m/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5%。 |  |
| 112 | 运动和力实验器 | 20 | 套 | 包括小车（车轮直径≥2m）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3 个小球及空盒、3 种不同阻力的平面等；平面板长度不小于 800 mm，宽度不小于 120 mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于 80 mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于 40 mm。 |  |
| 113 | 伽利略理想斜面演示器 | 5 | 套 | 由轨道、面板、支脚、手柄、长度标尺、角度标尺、记忆游标、圆球、挡球板、金属衬条、支点和捕球网组成；面板长度≥1100 mm，高度≥200 mm；轨道采用可弯曲的软性材料， 套长≥1200 mm，内侧宽度为9 mm，平行度公差≤0.2 mm。轨道下行段固定，上行段倾斜角应能在0°～15°之间连续可调。 |  |
| 114 | 惯性演示器 | 20 | 套 | 观察的物体应能收回，成功率不小于 98%。 |  |
| 115 | 阿基米德原理实验器 | 100 | 套 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等。 |  |
| 116 | 浮力原理演示器 | 10 | 套 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮。 |  |
| 117 | 气体浮力演示器 | 2 | 套 | 抽气式。 |  |
| 118 | 物体浮沉条件演示器 | 10 | 套 | 由透明盛液筒（内径≥95 mm），深度≥285 mm、浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计组成）；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态。 |  |
| 119 | 潜水艇浮沉演示器 | 10 | 套 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于 2 次，悬浮时倾斜不超过 10°。 |  |
| 120 | 浮力趣味实验材料 | 2 | 套 | 能完成密度计制作、浮力秤制作等趣味实验。 |  |
| 121 | 压力和压强演示器 | 20 | 套 | 压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm； 配套多孔弹性材料，尺寸≥220 mm×120 mm×50 mm。 |  |
| 122 | 压力作用效果演示器 | 20 | 套 | 由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3 个面积对应的3 块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出。 |  |
| 123 | 液体内部压强实验器 | 50 | 套 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36 mm～Φ38 mm 硅橡胶膜厚 0.5 mm，支杆长度不小于 300 mm有手动转动机构，有标尺。 |  |
| 124 | 微小压强计 | 50 | 台 | 由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径 6 mm，高不小于 380 mm，能沿标度方向移动不小于 10 mm，能固定；标尺长 300 mm，0 分度在中间，最小分度线为 5 mm；系统气密性好。 |  |
| 125 | 透明盛液筒 | 50 | 个 | 高 300 mm±5 mm，筒底外径≥110 mm，壁厚≥1.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250 mm， 个分度值 1 mm，透光率应≥90％。 |  |
| 126 | 液体对器壁压强演示器 | 20 | 台 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺。 |  |
| 127 | 液体压强与深度关系实验器 | 20 | 套 | 由低重心实验筒、砝码组（放入实验筒内、 浮标环等组成；实验筒在水中倾斜不应超过8°。 |  |
| 128 | 帕斯卡球 | 2 | 个 | 活塞筒长 200 mm，外径 25 mm，壁厚≥1.5 mm；圆球外径 60 mm，不锈钢或者铝合金材质；个喷嘴数量≥10 个，孔径 0.5 mm。 |  |
| 129 | 连通器 | 10 | 个 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸约 210 mm×210 mm×120 mm，底座应平稳；粗管外径 30 mm，细管外径 12 mm，无色透明材料透光率≥90％。 |  |
| 130 | 船闸模型 | 2 | 个 | 闸门、阀门的开闭状态，闸室水位的变化以及轮船的行驶均能够明显观察到。 |  |
| 131 | 乳胶管 | 5 | m | 外径 9 mm、内径 6 mm，拉伸强度≥21 MPa扯断伸长率≥700％。 |  |
| 132 | 乳胶管 | 5 | m | 外径 6 mm、内径 4 mm，拉伸强度≥21 MPa 扯断伸长率≥700％。 |  |
| 133 | 马德堡半球 | 2 | 套 | 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管 2 根以及底座等组成；球体外径应≥80 mm，气嘴外径 8 mm。 |  |
| 134 | 玻璃管 | 500 | g | Φ5 mm～Φ6 mm、长 600 mm，壁厚＞0.8 mm。 |  |
| 135 | 玻璃管 | 500 | g | Φ7 mm～Φ8 mm，长 600 mm，壁厚＞0.8 mm。 |  |
| 136 | 大气压系列实验材料 | 10 | 套 | 可完成覆杯实验、负压吹气球、喷泉、拔火罐、粗测大气压、证明大气压存在、虹吸等趣味实验。 |  |
| 137 | 空盒气压计 | 2 | 台 | DYM3 型，量程 870 hPa～1050 hPa，整 10 hPa点示值误差不应超过±0.7 hPa。 |  |
| 138 | 空盒气压计 | 2 | 台 | 教学型，多膜盒，量程 80 kPa～106 kPa，分度值 0.25 kPa，任意方向倾斜 90°时指针改变不大于 1/2 分度值，带橡皮球。 |  |
| 139 | 流体压强与流速关系演示器 | 5 | 套 | 气体/液体两用式。 |  |
| 140 | 飞机升力原理演示器 | 2 | 套 | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母不应露在外。 |  |
| 141 | 杠杆 | 100 | 套 | 由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm，木杠杆尺端需包头加固。 |  |
| 142 | 演示滑轮组 | 20 | 组 | 由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％。 |  |
| 143 | 滑轮组 | 100 | 组 | 由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％。 |  |
| 144 | 音叉 | 25 | 套 | 256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸约 300 mm×80 mm×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内， 套用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB。 |  |
| 145 | 音叉 | 25 | 套 | 512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 140 mm×80 mm×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内， 套用音叉槌敲击音叉，距音叉1000 mm 处声强应不小于 90 dB。 |  |
| 146 | 电铃 | 2 | 个 | 在 15 m 范围内铃声清晰。 |  |
| 147 | 声传播演示器 | 5 | 套 | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器、传声棒、连接皮管等组成）；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085 MPa ， 并在 10 s 内保持气压低于-0.080 MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验。 |  |
| 148 | 旋片真空泵 | 2 | 台 | 单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座采用 2.5 mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径 8 mm，配有内径 6.3 mm±0.75 mm、长 2.0 m 的压缩空气用橡胶管电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度 1500 V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度 3000 V。 |  |
| 149 | 抽气盘 | 2 | 套 | 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径 8 mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置密封性能：当压强达到－9.8×10－2 MPa 后停止抽气，关闭阀门，保持 10 min 后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2 MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置 0.5 m 处应不低于 90 dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于 75 dB，抽气后的声强应不大于 45 dB。 |  |
| 150 | 发音齿轮 | 2 | 个 | 包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料。 |  |
| 151 | 手摇离心转台 | 2 | 台 | 由机座、主动轮（带手柄、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于 6的整数倍，支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为 1:20，大端直径 10 mm，上偏差允许＋0.15 mm；深度不小于 45 mm。 |  |
| 152 | 电动离心转台 | 2 | 台 | 180 r/min～720 r/min 转速连续可调；支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为 1:20，大端直径10 mm，上偏差允许＋0.15 mm深度不小于 45 mm。 |  |
| 153 | 教学示波器 | 2 | 台 | DC～2 MHz，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V。 |  |
| 154 | 初中声学实验箱 | 10 | 套 | 可完成声音的产生、声音的传播、声音的特性、噪声的测量等实验。 |  |
| 155 | 凹面镜 | 10 | 块 | 直径 100 mm，焦距 65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座。 |  |
| 156 | 凸面镜 | 10 | 块 | 直径 100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座。 |  |
| 157 | 平面镜成像实验器 | 100 | 套 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 5 mm，尺寸不小于 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架 2 个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为 90° ±1´，成像清晰无叠影。 |  |
| 158 | 透明水槽 | 30 | 个 | 约250 mm×180 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm（方形）。 |  |
| 159 | 透明水槽 | 20 | 个 | Φ200 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm（圆形）。 |  |
| 160 | 透镜及其应用实验器 | 50 | 盒 | 简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等。 |  |
| 161 | 白光的色散与合成演示器 | 10 | 套 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光。 |  |
| 162 | 光的三原色合成实验器 | 10 | 套 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色。 |  |
| 163 | 三棱镜 | 25 | 个 | 重火石玻璃制。 |  |
| 164 | 玻璃砖 | 20 | 块 | 无色光学玻璃，上底边长 35 mm，高度 35 mm厚度 15 mm；一梯形面为粗加工面，其余为精加工面；上下底面平行度为 0.10 mm。 |  |
| 165 | 光具盘 | 5 | 套 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥250 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有 0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰 直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件。 |  |
| 166 | 激光光学演示仪 | 5 | 套 | 含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺等）。演示屏长度≥350 mm，宽度≥280 mm；圆形光盘直径≥160 mm。光盘面分为四个象限，分别刻有 0°～90°刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同。 |  |
| 167 | 光具座 | 100 | 套 | 导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm。光源出口处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件。各器件易于装配、固定及拆卸。 |  |
| 168 | 擦镜纸 | 500 | 张 | 20m×15m，纸纹细密。 |  |
| 169 | 玻棒(附丝绸 | 25 | 对 | 或有机玻棒(附丝绸，丝绸面积≥350 mm×350 mm）。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒，做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥50°）。 |  |
| 170 | 胶棒(附毛皮 | 25 | 对 | 或聚碳酸酯棒(附毛皮，毛皮面积≥150 mm×150 mm）。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒，做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥45°）。 |  |
| 171 | 电磁实验用旋转架 | 25 | 对 | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8 mm，凹槽长度应≥35 mm；转台应能作 360°旋转。 |  |
| 172 | 验电器连接杆 | 10 | 个 | 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2 mm长度≥250 mm；绝缘柄直径≥10 mm，长度≥150 mm。 |  |
| 173 | 箔片验电器 | 20 | 对 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25 mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加 8 kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10 min。 |  |
| 174 | 指针验电器 | 5 | 台 | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%；指针用非磁性材料，长度≥100 mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加 9 kV 直流高压，指针张开角度在 45°～50°；移去高压后，指针保持 30°以上的时间≥20 min。 |  |
| 175 | 感应起电机 | 2 | 台 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30 pF击穿电压应≥42 kV；集电杆采用直径不低于 4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于 6 mm；放电杆采用直径为 3 mm 的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80 mm，体积电阻率≥1016 Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度应≥ 8 N。性能要求：在温度为 20 ℃、相对湿度为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120 r/min火花放电距离应≥55 mm；在温度为5 ℃～30 ℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30 mm。 |  |
| 176 | 条形磁铁 | 50 | 对 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T。 |  |
| 177 | 蹄形磁铁 | 50 | 个 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T。 |  |
| 178 | 翼形磁针 | 20 | 组 | 2 支，针体 140 mm×8 mm，座Φ71 mm×112 mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9 mT。 |  |
| 179 | 菱形小磁针 | 30 | 组 | 16 支，磁针 28 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5 mT。 |  |
| 180 | 磁感线演示器 | 10 | 套 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于 200 mm×120 mm；环境温度大于 10 ℃时，摇匀铁粉时间每次≤20 s。 |  |
| 181 | 立体磁感线演示器 | 2 | 套 | 永磁、电磁场。 |  |
| 182 | 磁感线演示板 | 10 | 套 | 每块板上有 130 以上个空穴，内含自由活动小铁棒。 |  |
| 183 | 铁粉 | 20 | 盒 | 铁屑要均匀，颗粒小。 |  |
| 184 | 教学电源 | 15 | 台 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 为一档；直流 1.5 V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档；40 A、8 s 自动关断，延时 1 s；各档空载电压应≤1.05U标＋0.3 V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3 V直流输出时电压偏调±2％U标＋0.1 V。 |  |
| 185 | 电流磁场演示器 | 5 | 套 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布。 |  |
| 186 | 蹄形电磁铁 | 5 | 个 | 磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N。 |  |
| 187 | 原副线圈 | 50 | 套 | 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 310～330 匝，线圈架内径 11 mm，绕线宽度 57 mm；副线圈0.25 mmQZ 型漆包线 670～680 匝，线圈架内径 24 mm，绕线宽度 52 mm。 |  |
| 188 | 充磁器 | 4 | 台 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两极间距大于 28 mm、磁极截面积小于 42 mm×24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm×24 mm 的条形磁铁，电源与线圈骨架以及 外壳金属件之间抗电强度 3000 V。 |  |
| 189 | 演示电磁继电器 | 2 | 个 | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流 9 V，工作电流 100 mA±15 mA吸合电流≤70 mA，释放电流 20 mA～40 mA触点常闭电阻≤1 Ω，常开电阻≤0.5 Ω，开距≥2 mm。 |  |
| 190 | 方形线圈 | 25 | 套 | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm；线圈引线为截面积为 0.20 mm2～0.25 mm2、长 320 mm 的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度 150 mm～160 mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上。 |  |
| 191 | 手摇交直流发电机 | 5 | 个 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A。 |  |
| 192 | 单摆 | 2 | 个 | 由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组成，不少于 5 个摆球。摆球直径 20 mm，穿线孔两端直径相同，线长 1500 mm。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为 V 形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变。 |  |
| 193 | 滚摆 | 2 | 个 | 包括摆体（摆轮和摆轴、悬线和支架等）。摆轮采用金属材质，直径 125 mm；摆轴采用钢材制作，直径 8 mm，长 160 mm；支架高460 mm，横梁长 300 mm；摆体质量为 0.6 kg～0.8 kg。摆体前 10 次的回升累计递减量应≤65 mm。 |  |
| 194 | 重力势能实验演示器 | 2 | 台 | 由直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径相同、质量相同的 2 个金属球，金属球释放系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支架等组成。可调节金属球释放的高度，能够同时测量不少于 3 组实验数据。通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放，势能大小观测系统带有标尺，能定性观察和比较势能的大小。 |  |
| 195 | 气体做功内能减少演示器 | 4 | 套 | 由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压 6 V，电流≤50 mA。 |  |
| 196 | 空气压缩引火仪 | 10 | 个 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10 mm，外径 Φ25 mm，长 130 mm，底座Φ65 mm，手柄Φ 40 mm，活塞杆Φ8 mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉。 |  |
| 197 | 空气压缩引火仪 | 10 | 个 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10 mm，外径 Φ25 mm，长 130 mm，底座Φ65 mm，手柄Φ 40 mm，活塞杆Φ8 mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉。 |  |
| 198 | 柴油机模型 | 4 | 个 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比 14∶1～ 16∶1，整体高不小于 300 mm。 |  |
| 199 | 演示电表学 | 4 | 只 | 2.5 级，直流电流：200 μA、0.5 A、2.5 A， 直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～100 μA，电压灵敏度：5 kΩ/V。 |  |
| 200 | 数字演示电表 | 2 | 只 | 4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、 200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％；电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；交流电压：2 V、20 V、200 V、700 V，不确定度 0.5％；交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，不确定度1.0％。2 A、20 A 自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变压器。 |  |
| 201 | 直流电流表 | 200 | 只 | 0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％。 |  |
| 202 | 直流电压表 | 200 | 只 | 3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％。 |  |
| 203 | 多用电表 | 2 | 只 | 指针式，不低于 2.5 级。 |  |
| 204 | 多用电表 | 2 | 只 | 数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试。 |  |
| 205 | 灵敏电流计 | 13 | 只 | 300 μA，G0 档表头内阻 80 Ω～125 Ω，G1档表头内阻 2400 Ω～3000 Ω。 |  |
| 206 | 电池盒 | 500 | 个 | R20（1＃电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通。 |  |
| 207 | 干电池 | 500 | 个 | R20，无汞。 |  |
| 208 | 教学用 E10 螺口灯座 | 500 | 个 | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为 36 V最大工作电流应为 2.5 A。灯座口圈应采用厚 0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作，中心触点应采用厚 0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ。 |  |
| 209 | 电珠(小灯泡 | 100 | 个 | 1.5 V、0.3 A。 |  |
| 210 | 电珠(小灯泡 | 500 | 个 | 2.5 V、0.3 A。 |  |
| 211 | 电珠(小灯泡 | 200 | 个 | 3.8 V、0.3 A。 |  |
| 212 | 电珠(小灯泡 | 50 | 个 | 6 V、0.15 A。 |  |
| 213 | 单刀开关 | 500 | 个 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV。 |  |
| 214 | 单刀双掷开关 | 50 | 个 | 1．开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。 2．底板用塑料制作，外形尺寸不小于92×42×12mm，开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。 3．开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃。 4．开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。 5．开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降应不大于100mV。 6．开关在高温50±2℃和低温－40±2℃各贮存4h，其工作性能不变。 7．开关的电寿命应符合下表的规定，经电寿命试验后，开关的工作性能不变。 8．开关应具有足够的强度。 9．产品应符合JY0117－91《教学用闸刀开关》的要求。 |  |
| 215 | 双刀双掷开关 | 20 | 个 | 1．开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。 2．开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。 3．开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃。 4．开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。 5．开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降应不大于100mV。 6．开关在高温50±2℃和低温－40±2℃各贮存4h，其工作性能不变。 7．开关的电寿命应符合下表的规定，经电寿命试验后，开关的工作性能不变。 8．开关应具有足够的强度。 9．产品应符合JY0117－91《教学用闸刀开关》的要求。 |  |
| 216 | 滑动变阻器 | 3 | 个 | 5 Ω，3 A 误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃。 |  |
| 217 | 滑动变阻器 | 150 | 个 | 20 Ω，2 A 误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃。 |  |
| 218 | 滑动变阻器 | 20 | 个 | 50 Ω，1.5 A 误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃。 |  |
| 219 | 电阻圈 | 100 | 组 | 包括 5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 共 3 种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15 min 后，5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60 K、60 K 和 45 K；按额定电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内。 |  |
| 220 | 演示电阻箱 | 2 | 个 | 插头式，4 个电阻线圈串联展开在平板上，阻值分别为 1 Ω、2 Ω、2 Ω、5 Ω，允许误差±0.05 Ω。1 Ω和 2 Ω允许通过最大电流 2 A，5 Ω允许通过最大电流 1 A。残余电阻≤0.05 Ω。 |  |
| 221 | 教学电阻箱 | 2 | 个 | 十进多盘式，调解范围 0 Ω～9999.9 Ω，残余电阻及其允差值 25 mΩ±10 mΩ，功率 1 W。 |  |
| 222 | 电阻定律演示器 | 20 | 台 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm500 mm，直径均为 0.3 mm）。 |  |
| 223 | 接线夹导线 | 500 | 套 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 |  |
| 224 | 接线叉导线 | 200 | 套 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色。 |  |
| 225 | 初中电路实验箱 | 10 | 套 | 可完成串联电路、并联电路、电流与电压关系、电流与电阻关系等实验。磁吸式 ，大号，强磁。 |  |
| 226 | 焦耳定律演示器 | 4 | 套 | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5 ℃，透明贮液筒不少于 3 个，底座不少于 3 个，电阻圈不少于 3 个。 |  |
| 227 | 低压测电器 | 2 | 支 | 笔式，氖泡式，测电极长度不少于 10 mm，100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁。 |  |
| 228 | 低压测电器 | 1 | 支 | 螺钉旋具式，测量范围 100 V～500 V，起辉电压 50 V～90 V，起辉后辉光应稳定不闪烁绝缘电阻：常态≥20 MΩ，潮态≥2 MΩ；电气强度：常态 2500 V，潮态 2000 V；兼作螺钉旋具的旋杆端部硬度测 3 点，至少 2 点不低于 HRC48。 |  |
| 229 | 家庭电路示教板 | 2 | 套 | 配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5 A。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E271 个、插口灯座（E271 个倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口或 E27LED 螺口灯泡、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配。插座、开关均为明装式，软导线（截面积 0.5 mm2。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板。 |  |
| 230 | 家庭电路示教板 | 8 | 套 | 配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关单相静止式有功电能表（2.0 级，5 A。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头螺口灯座（E271 个、插口灯座（E271 个 E27LED 螺口灯泡、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配、倒扳开关、拉线开关、宜有声控开关和光控开关。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板。 |  |
| 231 | 安全用电示教板 | 10 | 套 | 12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电，连接火线的设备（例如电动机，经脚和大地触电）；跨步电压触电。 |  |
| 232 | 保险丝作用演示器 | 4 | 套 | 保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线 Φ≥0.5 mm，长度≥80 mm，10 根以上；绝缘实验导线 3 A，长度≥290 mm，30 根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7 mm，长度≥285 mm， 10 根以上；多芯短路导线长度≥150 mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于 4 个，12 V、10 W 不少于 2 个；指示电表：交流，2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电 5 min，然后将负载短路，保持 5 min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度 1500 V，一次绕组与二次绕组间抗电强度 3000 V，二次绕组与保护接地线不连通。 |  |
| 2、初中化学教学仪器设备 |
| 1 | 危险化学品储存柜 | 3 | 个 | ≥900 mm×510 mm×1200 mm，防爆、防盗、阻 燃、耐腐蚀，带双锁。 |  |
| 2 | 洗眼器 | 4 | 个 | 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁 定开关，1.5 m 供水软管，PVC 管外覆不锈钢网，流量 12 L/min～18 L/min。 |  |
| 3 | 灭火毯 | 1 | 件 | 玻璃纤维材质，约1200 mm×1800 mm。 |  |
| 4 | 简易急救箱 | 1 | 个 | 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、 饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、 胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30 cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用 中号铝合金材质。 |  |
| 5 | 实验服 | 52 | 件 | 可分为大、中、小号。 |  |
| 6 | 护目镜 | 52 | 个 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型 或封闭型。 |  |
| 7 | 防护面罩 | 1 | 个 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲 击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起 到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高。 |  |
| 8 | 防毒口罩 | 4 | 个 | E 型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气。 |  |
| 9 | 防毒口罩 | 4 | 个 | CO 型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体。 |  |
| 10 | 耐酸手套 | 4 | 双 | 机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥15 cm 的套袖。 |  |
| 11 | 化学实验废水 处理装置 | 1 | 套 | 主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重 金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常 见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭 吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和 助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 1 个。处理 量≥6 L/次。 |  |
| 12 | 废液分类回收桶 | 5 | 个 | 塑料制，25 L。 |  |
| 13 | 电加热器 | 2 | 个 | 密封式。 |  |
| 14 | 列管式烘干器 | 2 | 台 | 由外壳不少于 13 支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径 12 mm 的金属管制作， 管壁厚≥2 mm，长度 185 mm，每支通风管上均布10个直径 5 mm 的通气孔。功率≥250 W，绝缘电 阻大于 100 MΩ。 |  |
| 15 | 烘干箱 | 1 | 台 | 电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm。 |  |
| 16 | 教学电源 | 4 | 台 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 一档；直流 1.5 V～ 12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档。 |  |
| 17 | 仪器车 | 8 | 辆 | 约600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg。 |  |
| 18 | 试剂瓶托盘 | 12 | 个 | 搪瓷材质，内沿≥400 mm×290 mm×50 mm。 |  |
| 19 | 实验用品提篮 | 20 | 个 | 木制，配有提手，约490 mm×360 mm×290 mm。 |  |
| 20 | 一字螺丝刀 | 2 | 支 | Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性。 |  |
| 21 | 十字螺丝刀 | 2 | 支 | Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性。 |  |
| 22 | 钢丝钳 | 2 | 把 | 160 mm。 |  |
| 23 | 钢锤 | 2 | 把 | 0.25 kg，羊角锤。 |  |
| 24 | 三角锉 | 2 | 个 | 250 mm，带柄。 |  |
| 25 | 民用剪刀 | 3 | 把 | 3 号，150 mm，A 型。 |  |
| 26 | 玻璃瓶盖 开启器 | 2 | 套 | 钢制。 |  |
| 27 | 玻璃管切割器 | 2 | 个 | 可切割直径 20 mm 以下玻璃管。 |  |
| 28 | 电动钻孔器 | 2 | 台 | 钻头可拆卸，应配有 2 个以上不同孔径的钻头。 |  |
| 29 | 托盘天平 | 120 | 台 | 100 g，0.1 g。 |  |
| 30 | 托盘天平 | 1 | 台 | 500 g，0.5 g。 |  |
| 31 | 电子天平 | 1 | 台 | 1000 g，0.1 g。 |  |
| 32 | 红液温度计 | 60 | 支 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃。 |  |
| 33 | 水银温度计 | 2 | 支 | 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜0.5 ℃， 有保护套。 |  |
| 34 | 多用电表 | 1 | 个 | 直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压 5 级。 |  |
| 35 | 酸度计 | 1 | 台 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清 晰，有自动关机节电模式，配校准试剂。 |  |
| 36 | 教学支架 | 60 | 套 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动， 夹持器内侧应有垫衬。 |  |
| 37 | 三脚架 | 25 | 个 | 铁制，环内径 75 mm，高 150 mm。 |  |
| 38 | 泥三角 | 5 | 个 | 陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑 30 mm 坩埚。 |  |
| 39 | 试管架 | 150 | 个 | 木制或塑料制，8 孔，孔径 21 mm，立柱粘结牢固。 |  |
| 40 | 试管架 | 30 | 个 | 木制或塑料制，8 孔，孔径 25 mm。 |  |
| 41 | 试管架 | 10 | 个 | 木制或塑料制，8 孔，孔径 35 mm。 |  |
| 42 | 漏斗架 | 5 | 个 | 木制或塑料制。 |  |
| 43 | 滴定台 | 1 | 个 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底 部有四个橡胶垫脚。 |  |
| 44 | 滴定夹 | 1 | 个 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽。 |  |
| 45 | 多用滴管架 | 25 | 个 | 塑料制，底部有圆形凹槽。 |  |
| 46 | 量筒 | 112 | 个 | 10 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 |  |
| 47 | 量筒 | 112 | 个 | 25 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 |  |
| 48 | 量筒 | 120 | 个 | 50 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 |  |
| 49 | 量筒 | 120 | 个 | 100 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 |  |
| 50 | 量筒 | 4 | 个 | 500 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。 |  |
| 51 | 容量瓶 | 4 | 个 | 250 mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在 瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀。 |  |
| 52 | 容量瓶 | 4 | 个 | 500 mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在 瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀。 |  |
| 53 | 滴定管 | 1 | 支 | 酸式，具 塞，25 mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应 有积水条纹。 |  |
| 54 | 滴定管 | 1 | 支 | 碱式，无 塞，25 mL。 |  |
| 55 | 试管 | 300 | 支 | Φ 12 mm ×70 mm透明硼硅酸盐玻璃制。 |  |
| 56 | 试管 | 640 | 支 | Φ 15 mm ×150 mm透明硼硅酸盐玻璃制。 |  |
| 57 | 试管 | 200 | 支 | Φ 18 mm ×180 mm透明硼硅酸盐玻璃制。 |  |
| 58 | 试管 | 200 | 支 | Φ 20 mm ×200 mm透明硼硅酸盐玻璃制。 |  |
| 59 | 试管 | 10 | 支 | Φ 32 mm ×200 mm透明硼硅酸盐玻璃制。 |  |
| 60 | 口部具支试管 | 10 | 支 | Φ 20 mm ×200 mm透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应 均匀，支管连接应平滑牢固，不应 有偏歪。 |  |
| 61 | 硬质玻璃管 | 10 | 支 | Φ 15 mm ×150 mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥ 800℃，试管两端口部应卷口。 |  |
| 62 | 硬质玻璃管 | 10 | 支 | Φ 20 mm ×250 mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥ 800℃，试管两端口部应卷口。 |  |
| 63 | 烧杯 | 50 | 个 | 10 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种 |  |
| 64 | 烧杯 | 150 | 个 | 25 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种。 |  |
| 65 | 烧杯 | 150 | 个 | 50 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种。 |  |
| 66 | 烧杯 | 150 | 个 | 100 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种 |  |
| 67 | 烧杯 | 240 | 个 | 250 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种 |  |
| 68 | 烧杯 | 20 | 个 | 500 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种。 |  |
| 69 | 烧杯 | 3 | 个 | 1000 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种。 |  |
| 70 | 烧瓶 | 13 | 个 | 250 mL，圆底透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均 匀，底部应规整。 |  |
| 71 | 烧瓶 | 3 | 个 | 250 mL，平底透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放 在平台上时，应直立不摇晃、不转动。 |  |
| 72 | 锥形瓶 | 300 | 个 | 100 mL透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上 应直立不摇晃、不转动。 |  |
| 73 | 锥形瓶 | 150 | 个 | 250 mL透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上 应直立不摇晃、不转动。 |  |
| 74 | 蒸馏烧瓶 | 4 | 个 | 250 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不 应呈锥形，并适当提高强度。 |  |
| 75 | 集气瓶 | 1000 | 个 | 125 mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应 有光斑；盖板四角应倒角，四边应 磨光 盖板与瓶口密合性应符合：盖板与 瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖 板在瓶口上保持 30 s不脱落。 |  |
| 76 | 集气瓶 | 120 | 个 | 250 mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应 有光斑；盖板四角应倒角，四边应 磨光 盖板与瓶口密合性应符合：盖板与 瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖 板在瓶口上保持 30 s不脱落。 |  |
| 77 | 液封除毒气 集气瓶 | 5 | 个 | 250 mL瓶口光滑，液封口深度≥1 cm。 |  |
| 78 | 广口瓶 | 600 | 个 | 60 mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动。 |  |
| 79 | 广口瓶 | 300 | 个 | 125 mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动。 |  |
| 80 | 广口瓶 | 150 | 个 | 250 mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动。 |  |
| 81 | 广口瓶 | 10 | 个 | 500 mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动。 |  |
| 82 | 茶色广口瓶 | 50 | 个 | 60 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动。 |  |
| 83 | 茶色广口瓶 | 20 | 个 | 125 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动。 |  |
| 84 | 茶色广口瓶 | 10 | 个 | 250 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动。 |  |
| 85 | 细口瓶 | 200 | 个 | 60 mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动。 |  |
| 86 | 细口瓶 | 600 | 个 | 125 mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动。 |  |
| 87 | 细口瓶 | 150 | 个 | 250 mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动。 |  |
| 88 | 细口瓶 | 5 | 个 | 500 mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动。 |  |
| 89 | 细口瓶 | 30 | 个 | 1000 mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动。 |  |
| 90 | 细口瓶 | 3 | 个 | 3000 mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动。 |  |
| 91 | 茶色细口瓶 | 120 | 个 | 60 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动 |  |
| 92 | 茶色细口瓶 | 50 | 个 | 125 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动。 |  |
| 93 | 茶色细口瓶 | 20 | 个 | 250 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动。 |  |
| 94 | 茶色细口瓶 | 4 | 个 | 500 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动。 |  |
| 95 | 茶色细口瓶 | 4 | 个 | 1000 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动。 |  |
| 96 | 滴瓶 | 250 | 个 | 30 mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定。 |  |
| 97 | 滴瓶 | 120 | 个 | 60 mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定。 |  |
| 98 | 茶色滴瓶 | 20 | 个 | 30 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定。 |  |
| 99 | 茶色滴瓶 | 10 | 个 | 60 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定。 |  |
| 100 | 酒精灯 | 60 | 个 | 150 mL透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。 灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间 隙不应超过 1.5 mm。玻璃灯罩应磨 口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯 口，表面无缺陷。配置与灯口孔径 相适应的整齐完整的棉线灯芯。 |  |
| 101 | 干燥器 | 5 | 个 | 150 mm磨口平整，密封严实，隔板大小合 适，不少于 5 个圆孔。 |  |
| 102 | 气体发生器 | 5 | 个 | 250 mL漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2 mm（单边）。 |  |
| 103 | 冷凝器 | 4 | 支 | 300 mm ±10 mm直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽。 |  |
| 104 | 牛角管 | 4 | 支 | Φ 18 mm ×150 mm弯形，尖嘴处厚度＞1 mm。 |  |
| 105 | 漏斗 | 250 | 个 | 60 mm直径准确，锥度适中。 |  |
| 106 | 漏斗 | 10 | 个 | 90 mm直径准确，锥度适中。 |  |
| 107 | 安全漏斗 | 25 | 个 | 直形，径长300 mm上口直径 40 mm±3 mm，玻璃壁厚 度适中。 |  |
| 108 | 安全漏斗 | 2 | 个 | 双球球径高度、直径一致，双球应位于 环管中部，应无明显偏斜。 |  |
| 109 | 分液漏斗 | 5 | 个 | 50 mL，锥型瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔。 |  |
| 110 | 分液漏斗 | 120 | 个 | 50 mL，球型瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔。 |  |
| 111 | 三通连接管 | 2 | 个 | T 形Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应 作打磨或烧结处理。 |  |
| 112 | 三通连接管 | 2 | 个 | Y 形Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应 作打磨或烧结处理。 |  |
| 113 | 滴管 | 50 | 支 | 100 mm直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有 防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直 径略多 1 mm～2 mm。 |  |
| 114 | 滴管 | 300 | 支 | 150 mm直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有 防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直 径略多 1 mm～2 mm。 |  |
| 115 | 干燥管 | 4 | 支 | 145 mm，单球硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润，导气管长度≥2 cm，最 好有防滑脱沟槽。 |  |
| 116 | 干燥管 | 2 | 支 | Φ 15 mm ×150 mm，U 型硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润，导气管长度≥2 cm，最 好有防滑脱沟槽。 |  |
| 117 | 玻璃活塞 | 2 | 支 | 直形吻合良好，不漏气，不漏液。 |  |
| 118 | 圆水槽 | 5 | 个 | Φ 210 mm ×110 mm水槽底部应平整，不应凸底，壁厚 和底厚应均匀，口部端面应平整， 边和口应圆滑。 |  |
| 119 | 圆水槽 | 5 | 个 | Φ 270 mm ×140 mm水槽底部应平整，不应凸底，壁厚 和底厚应均匀，口部端面应平整， 边和口应圆滑。 |  |
| 120 | 坩埚 | 3 | 个 | 瓷制，30 mL，耐热≥1200 ℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖。 |  |
| 121 | 坩埚钳 | 150 | 个 | 200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm。 |  |
| 122 | 烧杯夹 | 5 | 个 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触。 |  |
| 123 | 镊子 | 150 | 个 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿。 |  |
| 124 | 试管夹 | 150 | 个 | 木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度约 20 mm， 厚度约 20 mm。试管夹闭口缝≤1 mm，开口距离≥25 mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处 理。试管夹持部位圆弧内径≤15 mm。 |  |
| 125 | 止水皮管夹 | 150 | 个 | Φ3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º， 弹性好，不漏液。 |  |
| 126 | 螺旋皮管夹 | 150 | 个 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33 mm×20 mm×8 mm，旋转方便，不易变形，压 板厚度≥1 mm。 |  |
| 127 | 石棉网 | 56 | 个 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理。 |  |
| 128 | 陶土网 | 25 | 个 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网。 |  |
| 129 | 燃烧匙 | 100 | 个 | 铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长约300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实。 |  |
| 130 | 药匙 | 200 | 个 | 长度≥13 cm，带小勺，材质为塑料。 |  |
| 131 | 玻璃管 | 10 | kg | Φ 5 mm ～6 mm中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 |  |
| 132 | 玻璃管 | 10 | kg | Φ 7 mm ～8 mm中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 |  |
| 133 | 玻璃弯管 | 1 | kg | Φ 7 mm ～8 mm一端长度为 6 cm～7 cm，另一端长 度约 20 cm，形状为锐角、直角和 钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 |  |
| 134 | 玻璃棒 | 10 | kg | Φ 5 mm ～6 mm粗细均匀，两端烧结使其光滑。 |  |
| 135 | 玻璃棒 | 10 | kg | Φ 7 mm ～8 mm粗细均匀，两端烧结使其光滑。 |  |
| 136 | 橡胶塞 | 20 | kg | 000、000～10 号白色，质地均匀。 |  |
| 137 | 橡胶管 | 3 | kg | 外径 9 mm， 内径 6 mm乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性。 |  |
| 138 | 乳胶管 | 30 | m | 外径 6 mm， 内径 4 mm弹力好，拉力范围可在自身的 6 倍，回弹力 100%。 |  |
| 139 | 乳胶管 | 30 | m | 外径 7 mm， 内径 5 mm弹力好，拉力范围可在自身的 6 倍，回弹力 100%。 |  |
| 140 | 乳胶管 | 30 | m | 外径 9 mm， 内径 6 mm弹力好，拉力范围可在自身的 6 倍，回弹力 100%。 |  |
| 141 | 试管刷 | 150 | 个 | Φ 12 mm手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露。 |  |
| 142 | 试管刷 | 150 | 个 | Φ 18 mm手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露。 |  |
| 143 | 试管刷 | 10 | 个 | Φ 32 mm手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露。 |  |
| 144 | 烧瓶刷 | 30 | 个 | 250 mL 烧瓶用手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露。 |  |
| 145 | 烧瓶刷 | 5 | 个 | 500 mL 烧瓶用手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露。 |  |
| 146 | 结晶皿 | 2 | 个 | 80 mm，平底无色硼硅酸盐玻璃制。 |  |
| 147 | 表面皿 | 100 | 个 | 60 mm无色硼硅酸盐玻璃制。 |  |
| 148 | 表面皿 | 4 | 个 | 100 mm无色硼硅酸盐玻璃制。 |  |
| 149 | 研钵 | 100 | 个 | 60 mm瓷制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑。 |  |
| 150 | 研钵 | 2 | 个 | 100 mm瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑。 |  |
| 151 | 蒸发皿 | 150 | 个 | 100 mm瓷制，耐受温度≥800℃。 |  |
| 152 | 蒸发皿 | 5 | 个 | 120 mm瓷制，耐受温度≥800℃。 |  |
| 153 | 反应板 | 50 | 个 | 白色陶瓷，6 孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透。 |  |
| 154 | 井穴板 | 50 | 个 | 透明塑料，9 孔，每孔 0.7 mL，可以重复使用。 |  |
| 155 | 井穴板 | 50 | 个 | 透明塑料，6 孔，每孔 5 mL，配 6 个双导气管的井穴塞，可以重复使用。 |  |
| 156 | 塑料多用滴管 | 500 | 支 | 弹性圆筒形吸泡和一根 Φ 1 mm×120 mm 的径管连接而成，容积 4 mL，环保材料，弹性好。 |  |
| 157 | 塑料洗瓶 | 60 | 个 | 250 mL 或 500 mL，水嘴略向下倾斜，口径 1 mm～2 mm，瓶口紧实不漏气。 |  |
| 158 | 塑料水槽 | 60 | 个 | 约250 mm×180 mm×100 mm。 |  |
| 159 | 集气瓶挂扣器 | 50 | 个 | 125 mL，塑料制。 |  |
| 160 | 集气瓶挂扣器 | 10 | 个 | 250 mL，塑料制。 |  |
| 161 | 升降台 | 30 | 个 | 上下台面为不锈钢材质，约100 mm×100 mm，台面 升降范围 50 mm～150 mm。 |  |
| 162 | 注射器 | 60 | 只 | 10 mL，塑料制，符合医用器具卫生标准。 |  |
| 163 | 酒精喷灯 | 8 | 个 | 坐式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为 150 mm～180 mm，火焰温度为 960 ℃±60 ℃。 |  |
| 164 | 储气装置 | 5 | 台 | 容积≥2 L。 |  |
| 165 | 储气袋 | 2 | 个 | 容积≥30 L，可承受≥10.6 kPa 压力，使用 PVC和橡胶尼龙材料制成，导气管为硅胶软管，长度≥50 cm，软管应有止气阀，关闭时确保不漏气。 |  |
| 166 | 磁力加热 搅拌器 | 1 | 个 | 最大搅拌量 1 L，搅拌速度 0 r/min～1200 r/min， 加热盘温度 50 ℃～200 ℃。 |  |
| 167 | 初中化学实验 材料 | 60 | 份 | 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电 珠、砂纸、面粉、凡士林等。 |  |
| 168 | 铝片 | 500 | g | 工业用，宽度不大于5mm；厚度不小于0.1mm不大于0.4mm。 |  |
| 169 | 铝丝 | 500 | g | 工业用，尺寸不大于100×100×0.1mm。 |  |
| 170 | 铝箔 | 200 | g | 工业用，直径不大于0.5mm。 |  |
| 171 | 锌片（锌花） | 250 | g | 工业。 |  |
| 172 | 锌粒 | 5000 | g | 工业。 |  |
| 173 | 铁粉 | 100 | g | 试剂。 |  |
| 174 | 铁丝 | 1000 | g | 直径≤2 mm。 |  |
| 175 | 紫铜片 | 1500 | g | 化学纯,c.p，宽度不大于5mm；厚度不小于0.1mm不大于0.4mm。 |  |
| 176 | 铜丝 | 1000 | g | 化学纯,c.p，直径不大于0.2mm。 |  |
| 177 | 活性炭 | 1000 | g | 颗粒大小不小于1000目。 |  |
| 178 | 碘 | 500 | g | 试剂。 |  |
| 179 | 红(赤)磷 | 50 | g | 试剂。 |  |
| 180 | 硫粉 | 500 | g | 工业。 |  |
| 181 | 镁条 | 5000 | g | 试剂。 |  |
| 182 | 白(黄)磷 | 1000 | g | 试剂。 |  |
| 183 | 钠 | 25 | g | 试剂。 |  |
| 184 | 二氧化锰 | 5000 | g | 试剂。 |  |
| 185 | 三氧化二铁 | 250 | g | 试剂。 |  |
| 186 | 氧化铜 | 250 | g | 试剂。 |  |
| 187 | 氧化钙 | 1000 | g | 试剂。 |  |
| 188 | 过氧化氢 | 20000 | mL | 试剂，30%。 |  |
| 189 | 氯化钾 | 250 | g | 试剂。 |  |
| 190 | 氯化钠 | 500 | g | 试剂。 |  |
| 191 | 氯化钠 | 1000 | g | 工业。 |  |
| 192 | 氯化钙 | 1000 | g | 试剂。 |  |
| 193 | 无水氯化钙 | 1000 | g | 工业。 |  |
| 194 | 氯化镁 | 1000 | g | 试剂。 |  |
| 195 | 三氯化铁 | 500 | g | 试剂。 |  |
| 196 | 氯化铵 | 1000 | g | 工业。 |  |
| 197 | 氯化钡 | 1000 | g | 试剂。 |  |
| 198 | 硫酸钾 | 1000 | g | 试剂。 |  |
| 199 | 硫酸铝 | 1000 | g | 试剂。 |  |
| 200 | 硫酸铜(蓝矾、 胆矾) | 5000 | g | 工业。 |  |
| 201 | 无水硫酸铜 | 1000 | g | 试剂。 |  |
| 202 | 硫酸铵 | 1000 | g | 工业。 |  |
| 203 | 硫酸铝钾 | 1000 | g | 工业。 |  |
| 204 | 碳酸钾 | 1000 | g | 试剂。 |  |
| 205 | 碳酸钠 | 5000 | g | 工业。 |  |
| 206 | 碳酸氢钠 | 1000 | g | 工业。 |  |
| 207 | 大理石 | 3000 | g | 块状。 |  |
| 208 | 碳酸钙 | 500 | g | 粉末。 |  |
| 209 | 碳酸氢铵 | 1000 | g | 工业。 |  |
| 210 | 碱式碳酸铜 | 1000 | g | 试剂。 |  |
| 211 | 硝酸银 | 100 | g | 试剂。 |  |
| 212 | 氯酸钾 | 1000 | g | 试剂。 |  |
| 213 | 高锰酸钾 | 2500 | g | 试剂。 |  |
| 214 | 硝酸钡 | 1000 | g | 试剂。 |  |
| 215 | 硝酸钠 | 1000 | g | 试剂。 |  |
| 216 | 硝酸钾 | 1000 | g | 试剂。 |  |
| 217 | 硝酸铵 | 500 | g | 试剂。 |  |
| 218 | 盐酸 | 1500 | mL | 试剂。 |  |
| 219 | 盐酸 | 5000 | mL | 工业。 |  |
| 220 | 硝酸 | 500 | mL | 试剂。 |  |
| 221 | 硫酸 | 500 | mL | 试剂。 |  |
| 222 | 硫酸 | 5000 | mL | 工业。 |  |
| 223 | 氢氧化钠 | 100 | g | 试剂。 |  |
| 224 | 氢氧化钠 | 5000 | g | 工业。 |  |
| 225 | 氢氧化钾 | 500 | g | 试剂。 |  |
| 226 | 氢氧化钡 | 500 | g | 试剂。 |  |
| 227 | 氨水 | 500 | mL | 试剂。 |  |
| 228 | 氢氧化钙 (熟石灰) | 500 | g | 试剂。 |  |
| 229 | 碱石灰 | 500 | g | 工业。 |  |
| 230 | 煤油 | 500 | mL | 工业品。 |  |
| 231 | 酒精 | 30 | L | 95%，工业。 |  |
| 232 | 汽油 | 500 | mL | 不小于93＃。 |  |
| 233 | 乙酸（醋酸） | 500 | mL | 试剂。 |  |
| 234 | 葡萄糖 | 500 | g | 试剂。 |  |
| 235 | 蔗糖 | 500 | g | 试剂。 |  |
| 236 | 石蕊 | 250 | g | 指示剂。 |  |
| 237 | 酚酞 | 250 | g | 指示剂。 |  |
| 238 | 品红 | 50 | g | 染料。 |  |
| 239 | pH 广泛试纸 | 150 | 本 | 1～14。 |  |
| 240 | 蓝石蕊试纸 | 50 | 本 | 条状，每本不少于100张，每张尺寸不小于1×2cm。 |  |
| 241 | 红石蕊试纸 | 50 | 本 | 条状，每本不少于100张，每张尺寸不小于1×2cm。 |  |
| 242 | 定性滤纸 | 50 | 盒 | 快速，9 cm，100 张。 |  |
| 243 | 定性滤纸 | 2 | 盒 | 快速，15 cm，100 张。 |  |
| 244 | 走进化学实验室实验箱 | 80 | 套 | 能够完成化学实验的基本操作（包括化学药品的 取用、物质的加热、仪器装置的连接、玻璃仪器 的洗涤等） 玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器匹配。 |  |
| 245 | 金属矿物、金属 及合金标本 | 5 | 盒 | 标本盒≥180 mm×150 mm×50 mm，每种类型不少 于 5 种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察。 |  |
| 246 | 溶液导电 演示器 | 2 | 台 | 电表式，10 mA，DC6 V，串联电位器 1 kΩ ，电 阻 560 Ω 。五组溶液同时比较，1×7 开关（其 中一档校准），采用不锈钢或石墨电极。 |  |
| 247 | 微型溶液导电 实验器 | 25 | 套 | 所需每种溶液≤3 mL。 |  |
| 248 | 气体实验微型 装置 | 30 | 套 | 含单球短管、单球长管、双球管、集气管、制气 管等硬质玻璃仪器，无明显外观缺陷，规格 30 mL， 配置齐全，能组装成整套的综合性微型实验装置； 试剂瓶规格 12 mL，不少于 28 个。 能完成与氧气、二氧化碳、氢气、一氧化碳等气 体有关的实验，包括燃烧的条件实验。 |  |
| 249 | 身边的化学物 质实验箱 | 15 | 套 | 能完成空气、水、碳和碳的氧化物、金属、溶液、 酸碱盐的相关实验玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配。 |  |
| 250 | 水电解演示器 | 5 | 台 | 碱式或 酸式。实验时间：制取 30 mL 氢气，使用电压 9 V，时间约 5 min。制取氢气一端的气体出口应采用 尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为 10 mL。加液漏斗容 积≥80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取。 |  |
| 251 | 水电解实验器 | 4 | 台 | 实验时间：制取 20 mL 氢气，使用电压 12 V，时间约 1min；采用相同条件电解 Na2SO4 溶液，时间不超过 5 min。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1，误差≤5％；仪器无明显 外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨，示数易于读取，电极不易损坏。 |  |
| 252 | 金刚石结构 模型 | 10 | 套 | 碳原子：Φ 30 mm 的 4 孔黑色塑料球 30 个；化学 键：Φ 3 mm×35 mm 镀镍金属杆 40 根。 |  |
| 253 | 石墨结构模型 | 10 | 套 | 碳原子：Φ 30 mm 的 5 孔黑色塑料球 39 个；化学 键：Φ 3 mm×50 mm 镀镍金属杆 45 根，Φ 3 mm×90 mm 镀镍金属杆 14 根。 |  |
| 254 | 碳-60 结构模型 | 10 | 套 | 碳原子：Φ 30mm 的 3 孔黑色塑料球 60 个；化学 键：Φ 6mm×25mm 的镀镍金属杆 90 根。 |  |
| 255 | 石墨烯结构 模型 | 10 | 套 | 碳原子：Φ ≥8 mm 黑色塑料球；化学键：Φ 6.3 mm×30 mm 透明塑料管。 |  |
| 256 | 碳纳米管结构 模型 | 10 | 套 | 碳原子：Φ ≥8 mm 黑色塑料球；化学键：Φ 6.3 mm×30 mm 透明塑料管。 |  |
| 257 | 碘升华凝华管 | 30 | 个 | ≥Φ 34 mm×28 mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻 璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪； 主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠 近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐 用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形。 |  |
| 258 | 分子间隔 演示器 | 10 | 件 | 无色透明，容积约为 100 mL，可明显观察酒精与 水混合后的体积变化 耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨。 |  |
| 259 | 分子结构模型 | 10 | 套 | 球棍式或比例式；Φ 40 mm 塑料球：碳原子（黑 色）4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝 色）2 个，硫原子（黄色）2 个；Φ 30 mm 塑料球： 氢原子（白色）12 个 能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型 的搭建。 |  |
| 260 | 氯化钠晶体结 构模型 | 10 | 套 | 球棍式，氯原子 Φ 30 mm 的 6 孔绿色塑料球 13 个；钠原子 Φ 30 mm 的 6 孔银灰色塑料球 14 个； 化学键：Φ 3 mm×60 mm 的镀镍金属杆 54 根。 |  |
| 261 | 元素周期表 | 1 | 件 | 带轴，≥150 cm×110 cm，字迹信息清晰，易于观看。 |  |
| 262 | 物质构成的奥 秘实验箱 | 8 | 套 | 能够完成微观粒子和探究水的组成相关实验 箱内玻璃仪器均无明显外观缺陷；分子结构模型 等耐用，不易折断，易于拆装；水电解器便于操 作，耐用，电极不易损坏；管的刻度清晰耐磨， 示数易于读取，生成气体体积比准确。 |  |
| 263 | 原油常见馏分 标本 | 1 | 盒 | 不少于 8 种，耐用，易于储存，便于观察，密封 完好，固定牢固。 |  |
| 264 | 炼铁高炉模型 | 1 | 套 | 模型高度≥650 mm。主要结构应用标签注明，标 注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接 牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 |  |
| 265 | 合成有机高分 子材料标本 | 5 | 盒 | 不少于 10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实， 不易脱落。 |  |
| 266 | 新型无机非金 属材料标本 | 5 | 盒 | 标本盒体积≥180 mm×150 mm×50 mm，包括氧 化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖， 标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切 割整齐，美观。 |  |
| 267 | 化学与社会发 展实验箱 | 8 | 套 | 能够完成燃料、粉尘爆炸和有机合成材料的相关 实验 仪器简单，便于操作，使用安全。 |  |
| 3、初中生物教学仪器设备 |
| 1 | 灭火毯 | 2 | 件 | 玻璃纤维材质，约1200 mm×1800 mm。 |  |
| 2 | 简易急救箱 | 2 | 个 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可 贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止 血带（长度≥30 cm）等。 |  |
| 3 | 实验服 | 8 | 件 | 可分为大中小号。 |  |
| 4 | 护目镜 | 2 | 个 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗。 |  |
| 5 | 防护面罩 | 1 | 个 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲 击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起 到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高。 |  |
| 6 | 乳胶手套 | 12 | 副 | 耐酸碱。 |  |
| 7 | 一次性 PE 手套 | 10 | 包 | 塑料材质，50个/包。 |  |
| 8 | 电冰箱 | 1 | 台 | ≥180 L。 |  |
| 9 | 榨汁机 | 1 | 台 | ≥18000 r/min，≥1.0 L。 |  |
| 10 | 高压灭菌器 | 1 | 个 | ≥30 L，立式，全自动，有超高温、超高压自动保护设置。 |  |
| 11 | 恒温培养箱 | 1 | 台 | 控温范围：室温+5 ℃～65 ℃，±1 ℃。 |  |
| 12 | 光照培养架 | 1 | 台 | 多层，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000 lx/5000 lx/7000 lx 三档可调。 |  |
| 13 | 酸度计 | 1 | 台 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数 清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂。 |  |
| 14 | 仪器车 | 6 | 辆 | 约600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少 两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg。 |  |
| 15 | 整理箱 | 40 | 个 | PP 材质，储存及分发试剂用。 |  |
| 16 | 大托盘 | 4 | 个 | 约400 mm×300 mm×60 mm。 |  |
| 17 | 小托盘 | 60 | 个 | 约300 mm×200 mm×40 mm。 |  |
| 18 | 实验用品提篮 | 8 | 个 | 木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm |  |
| 19 | 打孔器 | 2 | 套 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每 组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm，并配一支带柄金属通扦。 |  |
| 20 | 打孔夹板 | 2 | 个 | 硬木或硬塑料制。 |  |
| 21 | 打孔器刮刀 | 1 | 个 | 刮刀宜用 65 M 板制成，表面热处理，55 HRC ～60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm；刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1 mm。 |  |
| 22 | 低压测电器 | 1 | 支 | 笔式，氖泡式，测电极长≤10 mm，测量范围100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁。 |  |
| 23 | 一字螺丝刀 | 1 | 套 | Φ 6 mm，长 150 mm；Φ 3 mm，长 75 mm，工作 部带磁性，硬度≥48 HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄 采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型。 |  |
| 24 | 十字螺丝刀 | 1 | 套 | Φ 6 mm，长 150 mm；Φ 3 mm，长 75 mm，工作部带磁性，硬度≥48 HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥101 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型。 |  |
| 25 | 钢手锯 | 1 | 把 | A 型（单面）300 mm，齿数：18（每 25 mm）； 可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3 mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架 中心平面的平行度≤2mm；钢锯在达到 99 N 拉力后经 1 min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。钢板制锯架在达到 900 N 张力时， 侧弯不得超过 1.8 mm。 |  |
| 26 | 剥线钳 | 1 | 把 | 自动剥线钳，Φ 0.5 mm～Φ 2.5 mm；刃口在闭 合状态，刃口间隙应≤0.3 mm；刃口错位应≤0.2 mm；钳口硬度应≥65 HRA 或 30 HRC。 |  |
| 27 | 钢丝钳 | 1 | 把 | 160 mm，抗弯强度：1120 N；扭力：15 N·m，15°； 嘴顶缝隙：0.4 mm；剪切性能：Φ 16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度≥44 HRC，PVC 全新料环保手柄，在≤18 N 的力作用下撑开角度≥22°。 |  |
| 28 | 钢锤 | 1 | 把 | 0.25 kg，羊角锤。 |  |
| 29 | 活扳手 | 1 | 把 | 200 mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40 HRC。 |  |
| 30 | 砂轮片 | 5 | 片 | Φ 20 mm～Φ 30 mm。 |  |
| 31 | 软尺 | 30 | 个 | 1500 mm。 |  |
| 32 | 托盘天平 | 30 | 台 | 200 g，0.2 g。 |  |
| 33 | 电子天平 | 1 | 台 | 500 g, 0.01 g。 |  |
| 34 | 电子秒表 | 30 | 个 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水 功能，电池更换周期≥1.5 年。 |  |
| 35 | 红液温度计 | 60 | 支 | 0 ℃～ 100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃。 |  |
| 36 | 水银温度计 | 5 | 支 | 0 ℃～ 200 ℃，分度值 1 ℃， 示值误差＜0.5 ℃，有保护套。 |  |
| 37 | 干湿球温度计 | 30 | 个 | -25 ℃～50 ℃，分度值 0.2 ℃；测量湿度0%～100%。 |  |
| 38 | 计数器 | 30 | 个 | 手持式。 |  |
| 39 | 解剖器 | 60 | 套 | 不锈钢材料，7 件，包括：2 把解剖剪（直剪、 弯剪各 1）、2 个镊子（直头、弯头各 1）、2个解剖刀（圆头、尖头各 1）、1 个解剖针。 |  |
| 40 | 解剖盘 | 60 | 个 | 约260 mm×200 mm×30 mm，蜡盘。 |  |
| 41 | 骨剪 | 60 | 把 | 不锈钢材料，130 mm。 |  |
| 42 | 普通手术剪 | 2 | 把 | 尖头，140 mm。 |  |
| 43 | 眼用手术剪 | 2 | 把 | 尖头，100 mm。 |  |
| 44 | 手术刀柄 | 60 | 把 | 刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松。 |  |
| 45 | 手术刀片 | 120 | 包 | 刀片应平整，刃口应锋利。 |  |
| 46 | 镊子 | 60 | 把 | 尖头，140 mm。 |  |
| 47 | 镊子 | 2 | 把 | 弯头，140 mm。 |  |
| 48 | 眼科镊 | 2 | 把 | 直，100 mm。 |  |
| 49 | 解剖针 | 60 | 把 | 六菱医用全钢。 |  |
| 50 | 接种环 | 60 | 把 | 接种棒为铜或不锈钢材质，接种丝为耐热合金，环内径 2 mm～3 mm。 |  |
| 51 | 三脚架 | 60 | 个 | 铁质，环内径 75 mm，高 150 mm。 |  |
| 52 | 试管架 | 60 | 个 | 木质或塑料质，8 孔，孔径 21 mm，立柱黏结牢固。 |  |
| 53 | 量筒 | 80 | 个 | 10 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字 和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所 容纳体积。 |  |
| 54 | 量筒 | 80 | 个 | 50 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字 和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所 容纳体积。 |  |
| 55 | 量筒 | 80 | 个 | 100 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字 和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所 容纳体积。 |  |
| 56 | 量筒 | 80 | 个 | 500 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字 和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所 容纳体积。 |  |
| 57 | 容量瓶 | 80 | 个 | 500 mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀。 |  |
| 58 | 试管 | 120 | 支 | Φ 12 mm×70 mm透明硼硅酸盐玻璃制。 |  |
| 59 | 试管 | 120 | 支 | Φ 15 mm×150 mm透明硼硅酸盐玻璃制。 |  |
| 60 | 烧杯 | 80 | 个 | 50 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧 杯的满口容量和标称容量的两液 面间距不应少于10 mm，并应采用 容量差值较大的一种。 |  |
| 61 | 烧杯 | 80 | 个 | 100 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧 杯的满口容量和标称容量的两液 面间距不应少于10 mm，并应采用 容量差值较大的一种。 |  |
| 62 | 烧杯 | 100 | 个 | 250 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧 杯的满口容量和标称容量的两液 面间距不应少于 10 mm，并应采用 容量差值较大的一种。 |  |
| 63 | 烧杯 | 100 | 个 | 500 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧 杯的满口容量和标称容量的两液 面间距不应少于 10 mm，并应采用 容量差值较大的一种。 |  |
| 64 | 锥形瓶 | 60 | 个 | 100 mL透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上 应直立不摇晃、不转动。 |  |
| 65 | 锥形瓶 | 60 | 个 | 250 mL透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上 应直立不摇晃、不转动。 |  |
| 66 | 广口瓶 | 60 | 个 | 125 mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动。 |  |
| 67 | 广口瓶 | 120 | 个 | 500 mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动。 |  |
| 68 | 细口瓶 | 10 | 个 | 250 mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动。 |  |
| 69 | 细口瓶 | 10 | 个 | 500 mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动。 |  |
| 70 | 滴瓶 | 150 | 个 | 30 mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂 面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与 滴管口套合牢固稳定。 |  |
| 71 | 滴瓶 | 150 | 个 | 60 mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂 面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与 滴管口套合牢固稳定。 |  |
| 72 | 茶色滴瓶 | 150 | 个 | 30 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨 砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm， 与滴管口套合牢固稳定。 |  |
| 73 | 茶色滴瓶 | 150 | 个 | 60 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨 砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm， 与滴管口套合牢固稳定。 |  |
| 74 | 培养皿 | 120 | 套 | 60 mm玻璃薄厚均匀、耐高温高压。 |  |
| 75 | 培养皿 | 120 | 套 | 90 mm玻璃薄厚均匀、耐高温高压。 |  |
| 76 | 干燥器 | 2 | 个 | 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5 个圆孔。 |  |
| 77 | 干燥管 | 30 | 个 | U 型，Φ 15 mm×150 mm，硼硅酸盐玻璃制，玻 璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm， 最好有防滑脱沟槽。 |  |
| 78 | 漏斗 | 30 | 个 | 60 mm，直径准确，锥度适中。 |  |
| 79 | 三通连接管 | 30 | 个 | Y 形，Φ 7 mm～Φ 8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理。 |  |
| 80 | 滴管 | 300 | 支 | 100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm。 |  |
| 81 | 离心管 | 30 | 支 | 10 mL。 |  |
| 82 | 玻璃钟罩 | 2 | 个 | Φ 150 mm×280 mm，玻璃壁厚度＞3 mm。 |  |
| 83 | 载玻片 | 30 | 盒 | 无色透明，平整。 |  |
| 84 | 盖玻片 | 100 | 包 | 无色透明，平整。 |  |
| 85 | 酒精灯 | 60 | 个 | 150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色， 完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径 相适应的整齐完整的棉线灯芯。 |  |
| 86 | 酒精喷灯 | 2 | 个 | 坐式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为150 mm～180 mm，火焰温度为 960 ℃±60 ℃。 |  |
| 87 | 玻璃管 | 1 | kg | Φ 5 mm～Φ 6 mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 |  |
| 88 | 玻璃弯管 | 0.5 | kg | Φ 7 mm～Φ 8 mm，一端长度为 6 cm～7 cm，一端长度约 20 cm，形状为直角和钝角两种，管 口应打磨或烧结，避免划伤事故。 |  |
| 89 | 玻璃棒 | 60 | kg | Φ 3 mm～Φ 4 mm，粗细均匀。 |  |
| 90 | 试管夹 | 60 | 把 | 木制或竹制，长度≥200 mm，宽度 20 mm，厚度 20 mm；试管夹闭口缝≤1 mm，开口距≥25 mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管 夹持部位圆弧内径≤15 mm。 |  |
| 91 | 止水皮管夹 | 60 | 个 | Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液。 |  |
| 92 | 陶土网 | 60 | 个 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm， 耐火材料为陶土。 |  |
| 93 | 燃烧匙 | 60 | 把 | 铜勺，勺Φ 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 300 mm， 长柄和铜勺连接稳定结实。 |  |
| 94 | 药匙 | 60 | 把 | 长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料。 |  |
| 95 | 橡胶塞 | 2 | kg | 000、00、0～10 号，白色，质地均匀。 |  |
| 96 | 橡胶管 | 2 | kg | 外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐 酸碱、耐压等特性。 |  |
| 97 | 试管刷 | 80 | 个 | Φ 12 mm手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露。 |  |
| 98 | 试管刷 | 80 | 个 | Φ 18 mm手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露。 |  |
| 99 | 研钵 | 60 | 个 | 100 mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑。 |  |
| 100 | 记数载玻片 （计数板） | 30 | 片 | 计数区边长为 1 mm，由 400 个小方格组成。 |  |
| 101 | 枝剪 | 30 | 把 | 高碳钢。 |  |
| 102 | 花盆 | 20 | 个 | 塑料材质。 |  |
| 103 | 育苗盘 | 30 | 套 | 塑料材质。 |  |
| 104 | 水网 | 30 | 把 | 网口内径 50 cm，网身长 145 cm，网目孔径≤1 mm。 |  |
| 105 | 保温桶 | 8 | 个 | 1 L～2 L。 |  |
| 106 | 饲养笼 | 1 | 套 | 笼体金属材质，底盘塑料材质，内配食盒和饮水器。 |  |
| 107 | 标记笔 | 60 | 支 | 双头，油性墨水。 |  |
| 108 | 植物组织培养基 试剂盒 | 4 | 套 | 包含 MS 培养基和其他植物生长调节激素。 |  |
| 109 | AO 血型鉴定 实验盒 | 10 | 盒 | 包含 4 种模拟血液样品（A 型、B 型、AB 型、O型），2 种模拟抗体（抗 A 和抗 B），反应卡， 塑料签，吸水纸。 |  |
| 110 | 牛肉膏 | 1000 | g | 试剂。 |  |
| 111 | 蛋白胨 | 1000 | g | 试剂。 |  |
| 112 | 碘 | 500 | g | 试剂。 |  |
| 113 | 碘化钾 | 500 | g | 试剂。 |  |
| 114 | 氯化钠 | 1000 | g | 试剂。 |  |
| 115 | 硫酸铜 （蓝矾、胆矾） | 1000 | g | 试剂。 |  |
| 116 | 碳酸氢钠 | 2500 | g | 试剂。 |  |
| 117 | 氢氧化钙 （熟石灰） | 2500 | g | 试剂。 |  |
| 118 | 高锰酸钾 | 2500 | g | 试剂。 |  |
| 119 | 盐酸 | 2500 | mL | 试剂。 |  |
| 120 | 氢氧化钠 | 2500 | g | 试剂。 |  |
| 121 | 甘油 | 2500 | g | 试剂。 |  |
| 122 | 酒精 | 2500 | mL | 工业。 |  |
| 123 | 酒精 | 2500 | mL | 医用。 |  |
| 124 | 柠檬酸钠 | 2500 | g | 试剂。 |  |
| 125 | 蔗糖 | 2500 | g | 试剂。 |  |
| 126 | 可溶性淀粉 | 2500 | g | 试剂。 |  |
| 127 | 琼脂 | 2500 | g | 试剂。 |  |
| 128 | 葡萄糖 | 2500 | g | 试剂。 |  |
| 129 | 乙酸（醋酸） | 2500 | mL | 试剂。 |  |
| 130 | 甲醛 | 2500 | mL | 试剂。 |  |
| 131 | 酚酞 | 10 | g | 试剂。 |  |
| 132 | 甲基绿 | 10 | g | 试剂。 |  |
| 133 | 亚甲基蓝 | 10 | g | 试剂。 |  |
| 134 | 胭脂红（洋红） | 10 | g | 试剂。 |  |
| 135 | 定性滤纸 | 10 | 盒 | 快速，9 cm，100 张。 |  |
| 136 | 生物显微镜 | 60 | 台 | 双目，消色差物镜：4×、10×、40×、100×； 广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜， 亮度连续可调；双层移动式载物台。 |  |
| 137 | 数码液晶显微镜a | 1 | 台 | 消色差物镜：4×、10×、40×、100×；广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，双层移动 式载物台；自带液晶屏（液晶屏≥10.1 寸，分 辨率≥1920×1200），拍照≥1400 万像素，录 像分辨率≥1080 p/30 fps。 |  |
| 138 | 字母装片 | 60 | 台 | “e”或“b”，多重染色。 |  |
| 139 | 放大镜 | 60 | 台 | 手持式，有效通光孔径≥40 mm，5 倍。 |  |
| 140 | 望远镜 | 30 | 个 | 双筒，7×35。 |  |
| 141 | 数据采集器 | 1 | 套 | 与计算机 USB 接口通讯或无线通讯，支持有线连接的四通道并行数据采集。 |  |
| 142 | 温度传感器 | 1 | 只 | 量程-25 ℃～125 ℃；分辨力 0.1 ℃；误差±0.5%。 |  |
| 143 | 溶解氧传感器 | 1 | 只 | 量程 0 mg/L～15 mg/L；分辨力 0.01 mg/L；误差±0.2 mg/L。 |  |
| 144 | 光照度传感器 | 1 | 只 | 量程 0 lx～6000 lx，0 lx～20000 lx。 |  |
| 145 | 二氧化碳传感器 | 1 | 只 | 量程 0 mL/m3～10000 mL/m3 和 0 mL/m3～100000mL/m3；分辨力 0 mL/m3～10000 mL/m3：3 mL/m3，0 mL/m3～100000 mL/m3：30 mL/m3； 误差±10%。 |  |
| 146 | 氧气传感器 | 1 | 只 | 量程 0%～27%；分辨力 0.01%；误差±1%。 |  |
| 147 | 相对湿度传感器 | 1 | 只 | 量程 0%～95%；分辨力 0.1%；误差±2%。 |  |
| 148 | pH 传感器 | 1 | 只 | 量程 0～14；分辨力 0.01；误差±0.2。 |  |
| 149 | 心率传感器 | 1 | 只 | 量程 0 beat/min～200 beat/min。 |  |
| 150 | 乙醇传感器 | 1 | 只 | 量程 0%～3%；分辨力 0.01%；误差±0.5%。 |  |
| 151 | 口腔上皮细胞 装片 | 60 | 片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰。 |  |
| 152 | 洋葱鳞片叶表皮 装片 | 60 | 片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰。 |  |
| 153 | 蚕豆叶下表皮 装片 | 60 | 片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体。 |  |
| 154 | 植物细胞模型 | 60 | 片 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞 膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构。 |  |
| 155 | 动物细胞模型 | 2 | 件 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构。 |  |
| 156 | 草履虫模型 | 2 | 件 | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分。 |  |
| 157 | 单层扁平上皮 装片 | 60 | 片 | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮。 |  |
| 158 | 复层扁平上皮 装片 | 60 | 片 | 取材于幼小哺乳动物的食道或上颚，细胞核、 细胞质着色对比应明显，上皮细胞界限应清晰。 |  |
| 159 | 疏松结缔组织 装片 | 60 | 片 | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞。 |  |
| 160 | 骨骼肌纵横切 | 60 | 片 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束 膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等。 |  |
| 161 | 平滑肌分离装片 | 60 | 片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能 看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞。 |  |
| 162 | 心肌切片 | 60 | 片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有 分枝的肌纤维（肌细胞）。 |  |
| 163 | 运动神经元装片 | 60 | 片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维。 |  |
| 164 | 竹节虫拟态标本 | 1 | 片 | 干制或包埋，虫体≥70 mm，虫体腹面向下，植株的颜色、形状及主干的粗细应与虫体相似。 |  |
| 165 | 器材试剂 | 2 | 套 | 广口瓶、软胶塞等（本标准已配）； 其他材料：玻璃板、细沙、凡士林等（自备）。 |  |
| 166 | 空气质量检测仪 | 2 | 套 | 可检测甲醛、PM2.5 等。 |  |
| 167 | 植物根尖纵切 | 1 | 件 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区， 应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。 |  |
| 168 | 顶芽纵切 | 60 | 片 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象。 |  |
| 169 | 桃花模型 | 1 | 件 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330 mm±15 mm，示花柄、花托、花萼、花冠、 雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖。 |  |
| 170 | 小麦花模型 | 1 | 件 | 放大的小麦花模型，高 300 mm±20 mm，并附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型， 高 250 mm±20 mm，示外稃、内稃、雄蕊、雌 蕊和浆片，复穗状花序模型：至少 1 个小穗可 拆下，至少 1 个小穗去掉颖片和外稃。 |  |
| 171 | 百合子房切片 | 60 | 片 | 应示子房横切面的背缝线、腹缝线、子房壁、子房室和胚珠的结构。 |  |
| 172 | 百合花药切片 | 60 | 片 | 应示花药横切面的花粉囊壁、药隔及其维管束、药室、花药的裂口和花粉粒。 |  |
| 173 | 单子叶植物 茎模型 | 1 | 片 | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管 束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导 管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确， 修饰自然、正确 |  |
| 174 | 双子叶草本植物 茎模型 | 1 | 件 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚 角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环 纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位。 |  |
| 175 | 导管、筛管结构 模型 | 1 | 件 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结 构应正确、自然。 |  |
| 176 | 单子叶植物 茎横切 | 2 | 件 | 应能看清表皮、皮层、机械组织、散生维管束 和薄壁组织。 |  |
| 177 | 双子叶植物 茎横切 | 60 | 片 | 取材于向日葵幼茎，应能看清表皮厚角组织、 薄壁组织、髓及维管束等。 |  |
| 178 | 木本双子叶植物 茎横切 | 60 | 片 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、 髓部和髓射线。 |  |
| 179 | 南瓜茎纵切 | 60 | 片 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看 清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和 筛管、筛板等结构。 |  |
| 180 | 叶构造模型 | 2 | 件 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造， 示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位。 |  |
| 181 | 松叶横切 | 60 | 件 | 应能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等。 |  |
| 182 | 迎春叶横切 | 62 | 片 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海 绵组织及叶脉等。 |  |
| 183 | 植物光合作用、 呼吸作用、蒸腾 作用演示器 | 2 | 片 | 由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成。 |  |
| 184 | 胃壁切片 | 60 | 件 | 应能看清粘膜皱襞、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等。 |  |
| 185 | 小肠切片 | 60 | 片 | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺， 粘膜下层、肌层和浆膜等。 |  |
| 186 | 肺泡模型 | 2 | 件 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、 肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征。 |  |
| 187 | 人体呼吸运动 模型 | 2 | 件 | 电动式，通过胸骨、肋、肺、气管、膈等模型 部件，结合动力驱动组成呼吸运动模型的运行 系统，应能模拟人体呼吸运动过程。 |  |
| 188 | 膈肌运动模拟器 | 1 | 件 | 高度 250 mm±15 mm，宽度或直径 220 mm±15 mm， 膈的直径（或长径）≥170 mm；应模拟显示胸 腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构。 |  |
| 189 | 肺活量计 | 2 | 件 | 量程 0 mL～9999 mL，分辨力 5 mL。 |  |
| 190 | 人血涂片 | 60 | 片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象。 |  |
| 191 | 动静脉血管横切 | 15 | 片 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应 90%以上完整。 |  |
| 192 | 肺血管注射切片 | 1 | 片 | 能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网。 |  |
| 193 | 心脏解剖模型 | 2 | 件 | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室。 |  |
| 194 | 心搏与血液循环 模型 | 9 | 件 | 动态演示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭。 |  |
| 195 | 电子血压计 | 9 | 个 | 数字式液晶显示，量程 0 mmHg～299 mmHg，分辨力 3 mmHg。 |  |
| 196 | 女性泌尿生殖系 统模型 | 1 | 件 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜。 |  |
| 197 | 肾单位、肾小体 模型 | 1 | 件 | 肾单位模型≥400 mm×240 mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100 mm， 半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等。 |  |
| 198 | 肾脏纵切 | 1 | 件 | 应能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分皮质、髓质和皮质外的被膜。 |  |
| 199 | 尿的形成动态 模型 | 5 | 片 | 应清晰显示 1 个肾单位和集合管，以及小叶间动脉、小叶间静脉和包绕在肾小管周围的球后 毛细血管网等组成的模式结构，能动态显示滤 过和重吸收的过程。 |  |
| 200 | 皮肤结构模型 | 1 | 件 | 可看到表皮层、真皮层、汗腺及毛囊，表皮层可看到角质层与表皮深层形态结构、真皮层可 看到神经末梢和血管。 |  |
| 201 | 人皮过毛囊切片 | 2 | 件 | 应能看清表皮、真皮和皮下组织。 |  |
| 202 | 人皮过汗腺切片 | 1 | 片 | 应能看清表皮、真皮和皮下组织。 |  |
| 203 | 眼球解剖模型 | 1 | 件 | 6 倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、 玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管 和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应 正确自然。 |  |
| 204 | 眼球仪 | 9 | 件 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式 显示屏等组成。 |  |
| 205 | 耳解剖模型 | 1 | 件 | 6 倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小 骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、 骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经 等结构。 |  |
| 206 | 脑解剖模型 | 1 | 件 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑 干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下 丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神 经等部位。 |  |
| 207 | 脊髓横切 | 60 | 件 | 应能看清被膜、灰质和白质。 |  |
| 208 | 运动神经末梢 装片 | 9 | 片 | 应能看清完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维 形成运动终板。 |  |
| 209 | 橡皮锤 | 30 | 片 | 膝跳反射用。 |  |
| 210 | 人体骨骼模型 | 1 | 件 | 850 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所 有孔，管、沟、裂显示应正确自然。 |  |
| 211 | 人体骨骼模型 | 1 | 件 | 1700 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所 有孔，管、沟、裂显示应正确自然。 |  |
| 212 | 人体肌肉模型 | 1 | 件 | 850 mm 全身，示浅层肌及部分深层肌。 |  |
| 213 | 肘关节活动模型 | 1 | 件 | 附肩胛骨。 |  |
| 214 | 卵巢切片 | 10 | 片 | 应能看清卵巢上皮、白膜、皮质、髓质和卵巢门等结构；示成熟卵泡中的卵丘、卵细胞、透 明带等结构。 |  |
| 215 | 精子涂片 | 5 | 片 | 应能看清精子头、颈和尾三部。 |  |
| 216 | 家蚕生活史标本 | 1 | 盒/块 | 干制或包埋。 |  |
| 217 | 蝗虫生活史标本 | 1 | 盒/块 | 干制或包埋。 |  |
| 218 | 蜜蜂生活史标本 | 1 | 盒/块 | 干制或包埋。 |  |
| 219 | 菜粉蝶生活史 标本 | 1 | 盒/块 | 干制或包埋。 |  |
| 220 | 蛙发育顺序标本 | 1 | 盒/块 | 浸制 c 或包埋。 |  |
| 221 | 正常人染色体 装片 | 10 | 片 | 多重染色。 |  |
| 222 | 验证基因分离规 律玉米标本 | 1 | 片 | 干制，玉米穗，呈现玉米遗传的性状表现规律。 |  |
| 223 | 蚯蚓横切 | 1 | 片 | 应能看清表皮、肌层、体腔等结构。 |  |
| 224 | 昆虫标本 | 1 | 盒/块 | 常见六种以上，干制或包埋。 |  |
| 225 | 家蚊(雌)刺吸式 口器装片 | 1 | 片 | 应显示复眼、触角、上唇、舌、上颚、下颚、 下唇、下颚须和唇瓣等结构。 |  |
| 226 | 鱼解剖标本 | 1 | 瓶/块 | 浸制 c 或包埋。 |  |
| 227 | 蕨类植物标本 | 1 | 瓶/块 | 浸制 c 或包埋。 |  |
| 228 | 裸子植物标本 | 1 | 瓶/块 | 浸制 c 或包埋。 |  |
| 229 | 被子植物标本 | 1 | 瓶/块 | 棉、大豆、小麦和玉米四种，浸制 c 或包埋。 |  |
| 230 | 珍贵植物保色 标本 | 1 | 瓶/块 | 浸制c或包埋。 |  |
| 231 | 团藻装片 | 1 | 瓶/块 | 团藻应基本呈球形，无明显收缩、压碎等情况。 |  |
| 232 | 胞间连丝切片 | 5 | 片 | 应能看清胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起。 |  |
| 233 | 褐藻类标本 | 5 | 片 | 海带等四种，浸制 c 或包埋或覆膜，清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构。 |  |
| 234 | 红藻类标本 | 1 | 瓶/块 /套 | 紫菜等四种，浸制 c 或包埋或覆膜，各标本应形态完整，能清楚显示组成藻体的“叶片”、 柄部和固着器等基本结构。 |  |
| 235 | 衣藻模型 | 1 | 瓶/块 /套 | 一半完整，一半为剖面展示内部结构，杯状叶绿体可以分离、拆卸。 |  |
| 236 | 衣藻装片 | 1 | 件 | 应显示细胞壁、杯状叶绿体、细胞核、鞭毛等结构。 |  |
| 237 | 水绵装片 | 5 | 片 | 结构应清晰且典型。 |  |
| 238 | 细菌三型涂片 | 2 | 件 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态。 |  |
| 239 | 酵母菌装片 | 30 | 片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细 胞膜等结构，可见芽体。 |  |
| 240 | 青霉装片 | 30 | 片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩。 |  |
| 241 | 曲霉装片 | 30 | 片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子。 |  |
| 242 | 黑根霉装片 | 30 | 片 | 结构应清晰且典型。 |  |
| 243 | 酸奶机 | 1 | 个 | 全自动，304 不锈钢或食品级塑料内胆。 |  |
| 244 | 果酒果醋发酵 装置 | 1 | 台 | 透明，最大容积 1 L，采用安全、环保材质， 具水封及气泡限速装置。 |  |
| 245 | 护理人模型 | 1 | 件 | 1700 mm；采用热塑弹性体混合胶材料；解剖标 志准确，可支持心肺复苏（胸外按压、人工呼 吸）等急救操作。 |  |
| 4、初中地理教学仪器设备 |
| 1 | 钢直尺 | 9 | 把 | 1000 mm，1 mm，0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm，其余分度值为 1 mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于 342HV； 刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应≤±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志。 |  |
| 2 | 布纤维卷尺 | 9 | 盒 | 摇卷盒式，量程 0 m～30 m，分度值 1 cm，尺带宽度 20 mm，有“CMC”标志，刻度清晰， 边缘平直、材料环保、耐磨损。 |  |
| 3 | 钢卷尺 | 1 | 盒 | 量程 0 mm～2000 mm，分度值 1 mm。B 型（自 卷制动式），尺带宽不小于 12 mm，厚不低于0.15 mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻 现象。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端。 |  |
| 4 | 激光测距仪 | 1 | 台 | 1 mm～100 m，1 mm，使用时不要用眼对准发射口直视光源。 |  |
| 5 | 电子秒表 | 9 | 个 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于 1.5 年。 |  |
| 6 | 红液温度计 | 25 | 支 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃。 |  |
| 7 | 地质罗盘 | 9 | 个 | 铜制外壳，直径 50 mm，厚 16 mm。 |  |
| 8 | 护目镜 | 52 | 个 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗。 |  |
| 9 | 百叶箱 | 1 | 个 | 木质，箱内宽 460 mm，深 290 mm，高 537 mm；箱顶盖板尺寸 720 mm×610 mm，附支架，金 属制，经防锈处理，埋入土中后百叶箱支架 底面高度应为 1250 mm。 |  |
| 10 | 百叶箱支架 | 1 | 个 | 金属制，经防锈处理，埋入土中后百叶箱支架底面高度应为 1250 mm。 |  |
| 11 | 温度表支架 | 1 | 付 | 金属制，能竖立放置，能竖直固定干湿球温度计（预留空间：350 mm×150 mm×50 mm）， 水平固定最高温度计和最低温度计。 |  |
| 12 | 寒暑表 | 9 | 只 | 测量范围-20 ℃～50 ℃，分度值 1 ℃，摄氏温度，底板外型尺寸≥350 mm×60 mm。 |  |
| 13 | 自记温度计 | 1 | 台 | 机械记录式或电子式。 |  |
| 14 | 最高温度表 | 1 | 支 | -15 ℃～80 ℃，分度值 0.5 ℃。 |  |
| 15 | 最低温度表 | 1 | 支 | -50 ℃～40 ℃，分度值 0.5 ℃。 |  |
| 16 | 干湿球 温度计 | 1 | 付 | -35 ℃～45 ℃，分度值 0.2 ℃；测量湿度0%～100%。 |  |
| 17 | 地面温度表 | 1 | 支 | -35 ℃～80 ℃，分度值 0.4 ℃。 |  |
| 18 | 雨量器 | 1 | 套 | 不锈钢外筒，承水口内径 200 mm，高 230 mm，配锥形导水漏斗，1000 mL 塑料量筒，铁质安 装框架。 |  |
| 19 | 雨量计 | 1 | 台 | 虹吸式。 |  |
| 20 | 便携式风速风向仪 | 1 | 台 | 风速指标：风速测量范围：0 m/s～30 m/s； 风速传感器启动风速：0.8 m/s ；可显示的风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高；风向指标：风向测量范围 0°～360°，16 个 方位；风向传感器启动风速 1.0 m/s，风向测 量精度±1/2 方位。 |  |
| 21 | 绘制地图器材 | 16 | 套 | 布纤维卷尺、钢直尺、地球仪（本标准已配， 无需再额外配备）； 白纸、铅笔、彩笔、校园平面图、圆形的容 器、圆形玻璃盖、透明胶片、橡皮泥、透明 胶条、油性笔、彩色水、塑料垫板、等高线 地形图、坐标纸、世界轮廓图、透明塑料片、 透明塑料文件袋、有经纬度的世界地图、两 张带有经线、纬线的世界轮廓图、剪刀、世 界地图等（自备）。 |  |
| 22 | 绘制地图器材 | 16 | 套 | 布纤维卷尺、钢直尺、地球仪（本标准已配， 无需再额外配备）； 白纸、铅笔、彩笔、校园平面图、圆形的容 器、圆形玻璃盖、透明胶片、橡皮泥、透明 胶条、油性笔、彩色水、塑料垫板、等高线 地形图、坐标纸、世界轮廓图、透明塑料片、 透明塑料文件袋、有经纬度的世界地图、两 张带有经线、纬线的世界轮廓图、剪刀、世 界地图等（自备）。 |  |
| 23 | 绘制地图器材 | 3 | 套 | 布纤维卷尺、钢直尺、地球仪（本标准已配， 无需再额外配备）； 白纸、铅笔、彩笔、校园平面图、圆形的容 器、圆形玻璃盖、透明胶片、橡皮泥、透明 胶条、油性笔、彩色水、塑料垫板、等高线 地形图、坐标纸、世界轮廓图、透明塑料片、 透明塑料文件袋、有经纬度的世界地图、两 张带有经线、纬线的世界轮廓图、剪刀、世 界地图等（自备）。 |  |
| 24 | 绘制地图器材 | 5 | 套 | 布纤维卷尺、钢直尺、地球仪（本标准已配， 无需再额外配备）； 白纸、铅笔、彩笔、校园平面图、圆形的容 器、圆形玻璃盖、透明胶片、橡皮泥、透明 胶条、油性笔、彩色水、塑料垫板、等高线 地形图、坐标纸、世界轮廓图、透明塑料片、 透明塑料文件袋、有经纬度的世界地图、两 张带有经线、纬线的世界轮廓图、剪刀、世 界地图等（自备）。 |  |
| 25 | 绘制地图器材 | 5 | 套 | 布纤维卷尺、钢直尺、地球仪（本标准已配， 无需再额外配备）； 白纸、铅笔、彩笔、校园平面图、圆形的容 器、圆形玻璃盖、透明胶片、橡皮泥、透明 胶条、油性笔、彩色水、塑料垫板、等高线 地形图、坐标纸、世界轮廓图、透明塑料片、 透明塑料文件袋、有经纬度的世界地图、两 张带有经线、纬线的世界轮廓图、剪刀、世 界地图等（自备）。 |  |
| 26 | 等高线绘制探究活动套装 | 5 | 套 | 3D 打印机（本标准已配，此处无需再额外 配备）； 彩泥、橡皮泥、白纸、刀、铅笔等（自备）。 |  |
| 27 | 水准仪 | 1 | 个 | DS10 级。 |  |
| 28 | 地图图层学习箱 | 2 | 套 | 含填图练习功能、叠加分析功能、地图投影 功能，含绘图板及全套绘图工具。 |  |
| 29 | 制作地理模型器材 | 2 | 套 | 计算器、布纤维卷尺、钢直尺（本标准基础 器材已配，无需再额外配备）； 球状物体（如乒乓球）、细铁丝、细线、图钉、 彩笔、彩泥、软陶、橡皮泥、剪刀、白纸、 超轻土、沙土、胶泥、胶水、胶带、大小不 等的圆形物体、纸盒等（自备）； 或通过其他创客方式制作。 |  |
| 30 | 制作地理小报器材 | 6 | 套 | 计算机（本标准基础器材已配，无需再额外 配备）；彩笔、白纸等（自备）。 |  |
| 31 | 平面政区地球仪 | 10 | 个 | 球体和支架组成，球体直径 320 mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为 66.5°，并 垂直于赤道面。 |  |
| 32 | 节能灯 | 5 | 个 | 9 W 节能灯泡，在正常使用情况下应无强光刺眼。 |  |
| 33 | 大陆漂移过 程示意图 | 9 | 份 | 应包括四个阶段：2 亿年前、1.35 亿年前、6500 万年前、现在。 |  |
| 34 | 地球内部 构造模型 | 5 | 件 | 包括地球内部圈层及地球表面地形地貌，直径≥320 mm。 |  |
| 35 | 板块构造及地表形态模型 | 1 | 件 | 表现内容：火山、地震、大洋中脊脊转换断层、深海沟、岛弧、火山岛链、大陆边缘的 火山山脉、褶皱山脉、断块山、断裂谷底、 雪峰刃脊、大陆架、平原、河流、湖泊等； 横剖面前后应表现出上地幔、硅镁层、硅铝 层、沉积岩层和沉积岩层的变形、变位（褶 皱和断层）；在上地幔层应标出地球内部热能 造成的缓慢对流和热柱；纵剖面一侧表现出 地球上部的分层，上地幔、硅镁层、硅铝层和沉积岩层；另一侧表现出大洋壳和大陆壳 构造的差异，大洋壳为单层结构，缺失硅铝 层，大陆壳为双层结构。 |  |
| 36 | 褶皱构造及其地貌演变模型 | 1 | 件 | 侧重表现褶皱构造在构造形态的地形上的特征，并表现由于外力作用的影响对褶皱构造 形态的改变。应能表现背斜、向斜的基本形 态、背斜成山，向斜成谷的地形和背斜成谷、 向斜成山的地形。外形尺寸≥450 mm×200 mm×140 mm；岩层和地表形态逼真。 |  |
| 37 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 1 | 件 | 分前后二部分五个块状组成，侧重表现断裂构造中地垒、地堑在构造形态和地形上的特 征，并且表现由于外力作用的影响对断裂构 造形态的改变。岩层的刻画应有立体感，接 近自然，并表现出错位，通过磁铁吸附活动 演示地垒、地堑的形成。断裂形成的地形包 括：断裂山、陡崖、谷底。外力作用后的形 态：三角面、冲积扇、湖泊、河流积沟谷的 发育。外形尺寸≥455 mm×220 mm×150 mm。 |  |
| 38 | 中国政区拼接及组合模型 | 50 | 个 | 包括 34 个独立的省级行政区轮廓（塑料模型），比例尺为 1:18000000，宜通过拼图的闪烁、变化来帮助学生记忆；底图须采用通过 国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻 国家地图，底图中应该有单独可拼合的突出 南海九段线的轮廓模型。 |  |
| 39 | 中国陆上邻国和隔海相望国家拼图实物版 | 20 | 个 | 包括独立的 14 个陆上邻国轮廓塑料模型、6个 隔 海 相 望 国 家 轮 廓 塑 料 模 型 ， 比 例 尺1:18000000，宜通过拼图的闪烁、变化来帮 助学生记忆；底图须采用通过国家测绘地理 信息局审查的中国政区及相邻国家地图。 |  |
| 40 | 景观图片 | 8 | 份 | 中国和世界各地区有特色的自然旅游资源、 人文旅游资源的景观图片（自备）。 |  |
| 41 | 储物盒套件 | 8 | 套 | 约20 cm×20 cm×20 cm 储物盒一个，配开口为 直径 10 cm 圆形盒盖一个，配开口为边长10 cm 正方形盒盖一个。约10 cm×10 cm×10 cm储物盒一个（自备）。 |  |
| 42 | 指北针 | 50 | 个 | 拇指式，强磁。 |  |
| 43 | 地球运行仪 | 4 | 套 | 用以演示昼夜长短、太阳高度的纬度分布和季节变化；可手动、也可手动电动并用，运 转平稳、连续；ABS 工程塑料；环保耐用；LED 节能灯，在正常使用情况下应无强光刺眼。 |  |
| 44 | 三球仪 | 1 | 件 | 齿轮、底座等应为铁质或钢质材料，白道面 与黄道面的夹角放大到 15°。 |  |
| 45 | 火山喷发模拟器材 | 8 | 套 | 气球、塑料吸管、沙子等； 或通过其他创客方式自制。 |  |
| 46 | 岩浆中的气体活动模拟 器材 | 8 | 套 | 1 L～2 L 的塑料瓶、清水、苏打粉、葡萄干 若干、醋； 或通过其他创客方式自制。 |  |
| 47 | 模拟河流污染器材 | 2 | 套 | 手电筒、透明塑料杯、酱油若干等（自备）； 或通过其他创客方式自制。 |  |
| 48 | 土壤剖面箱 | 2 | 套 | 黄土高原地区学校选择使用黄土，红土分布地区学校选择使用红土，其他地区观察录像 或本地区土样；约10 cm×20 cm×100 cm；从 黄土高原、红土丘陵剖面上或本地土壤剖面 上取土；pH 试纸；熟石灰一瓶（自备）。 |  |
| 49 | 流水作用演示装置 | 2 | 套 | 可以变化坡度（5°、10°、15°、30°、45°、 60°）的土壤箱（土壤深度不小于 50 cm）， 可调节水量的喷淋装置，不同深浅的植物根 系（没有真实植物根系可以用塑料植物的根 系模拟）；或通过其他创客方式自制。 |  |
| 50 | 雾和冰雹形成实验 器材 | 8 | 套 | 护目镜（本标准基础器材已配，无需再额外 配备）； 窄口塑料瓶、热水、冰、盐、试管、烧杯等（自备）； 或通过其他创客方式制作。 |  |
| 51 | 太阳直射与斜射实验 器材 | 8 | 套 | 地球仪（本标准已配，无需再额外配备），其 他：彩色纸条若干、空的卷纸筒、手电筒； 或通过其他创客方式自制。 |  |
| 52 | 高山气候试验箱 | 8 | 件 | 温度范围：-40 ℃～100 ℃；压力范围：从 1 个标准大气压到 500 Pa，从 标准大气压下降至 500 Pa 耗时＜20 min，复 归标准大气压耗时＜10 min。 |  |
| 53 | 世界地理教学挂图 | 1 | 套 | 世界各大洲地形图、气候类型分布图；世界 各地区地理位置示意图（按国家政区）、地形 图、气候类型分布图、主要资源分布、输出 路线示意图；世界主要国家地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、 主要资源分布、输出路线示意图、农业分布 示意图、工业分布示意图等。 |  |
| 54 | 世界地理教学地图 | 1 | 套 | 世界各大洲地形图、气候类型分布图；世界 各地区地理位置示意图（按国家政区）、地形 图、气候类型分布图、主要资源分布、输出 路线示意图；世界主要国家地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、 主要资源分布、输出路线示意图、农业分布 示意图、工业分布示意图等。 |  |
| 55 | 中国地理教学挂图 | 1 | 套 | 中国疆域、中国行政区划示意图（竖版）、中 国陆上邻国、隔海相望国家示意图、中国人 口密度、中国民族分布、中国地形图、中国 山脉分布、气温分布、年降水量分布、主要 土地类型的分布、主要河流和湖泊分布、中 国农业的地区分布、中国主要工业基地分布 与发展、中国主要铁路和铁路枢纽、中国主 要公路和内河航线等。 |  |
| 56 | 中国地理教学地图 | 1 | 套 | 中国疆域、中国行政区划示意图（竖版）、中 国陆上邻国、隔海相望国家示意图、中国人 口密度、中国民族分布、中国地形图、中国 山脉分布、气温分布、年降水量分布、主要 土地类型的分布、主要河流和湖泊分布、中 国农业的地区分布、中国主要工业基地分布 与发展、中国主要铁路和铁路枢纽、中国主 要公路和内河航线等。 |  |
| 57 | 地球和地图教学挂图 | 1 | 份 | 地球在宇宙中的位置；地球的自转、公转；等高线和等高线地形图；中国北纬 30°线附 近分层设色地形图和地形剖面图等。 |  |
| 58 | 平面地形地球仪 | 4 | 个 | 球体和支架组成，球体直径 320 mm，平面比 例尺1:40000000，地轴的倾角为 66.5°，并 垂直于赤道面。主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙 漠、湖泊以及海洋分布的情况，具有识读 功能。 |  |
| 59 | 平面政区地球仪 | 4 | 个 | 球体和支架组成，球体直径 320 mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为 66.5°，并 垂直于赤道面，反映世界行政区域的划分及 其首都、首府、大城市的地理位置，具有识 读功能。 |  |
| 60 | 平面地形地球仪 | 9 | 个 | 球体和支架组成，球体直径 141.6 mm，平面 比例尺 1:90000000，地轴的倾角为 66.5°， 并垂直于赤道面，具有识读功能。 |  |
| 61 | 立体地形地球仪 | 4 | 个 | 底座，支架和球体组成，球体为直径 320 mm 立体地形地球仪，平面比例 1:40000000，垂 直比较尺 1:60000。 |  |
| 62 | 平面两用地球仪 | 4 | 个 | 球体和支架组成，球体直径 320 mm，地形/ 政区，平面比例尺 1:40000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面，具有识读功能。 |  |
| 63 | 经纬度模型 | 4 | 件 | 由 24 条经线和 9 条纬线构成空心网状球体，内装固定的本初子午线平面板和赤道平面 板，以及可转动的经线平面板和纬度指针， 球上装旋钮分别控制经线平面板和纬度指 针。球体直径 320 mm，装于支架上，地轴与 座底平面成 66.5°夹角。 |  |
| 64 | 等高线地形图判读模型 | 4 | 件 | 合成树脂材质，尺寸≥600 mm×450 mm。由 一幅等高线地形图与对应的模型组成，显示 山顶、山脊、山谷、鞍部、缓坡、陡坡、陡崖及河流，可自制。 |  |
| 65 | 中国地形 模型 | 1 | 件 | 吸塑填充 1:8000000，具有识读功能。 |  |
| 66 | 中国立体 地形模型 | 1 | 件 | 1:4000000，显示中国的地形（海洋、山脉、高地、河流、湖泊的具体位置，及相对面积、 相对高度）；整体尺寸＞2280 mm×1680 mm； 政区图、地形图合二为一，达到地图出版精 度，底图须采用通过国家测绘地理信息局审 查的中国政区及相邻国家地图，具有识读功 能，支持汉语及多种民族语言。 |  |
| 67 | 世界立体 地形模型 | 1 | 件 | 1:16000000，显示地球上的地形（海洋、山 脉、高地、河流、湖泊的具体位置，及相对 面积、相对高度）；整体尺寸＞2280 mm×1680 mm；政区图、地形图合二为一，达到地 图出版精度，底图须采用通过国家测绘地理 信息局审查的世界地图，具有识读功能，支 持汉语及多种民族语言。 |  |
| 68 | 放大镜 | 25 | 个 | 手持式，有效通光孔径≥30 mm，5 倍。 |  |
| 69 | 岩石矿物 标本 | 9 | 套 | 26 种矿物（石墨、方铅矿、闪锌矿、辰砂、 辉锑矿、辉钼矿、黄铁矿、黄铜矿、莹石、 赤铁矿、锡石、石英、黑钨矿、磁铁矿、铝 土矿、滑石、石棉、高岭土、云母、正长石、 斜长石、方解石、白云石、重晶石、石膏、 磷灰石）；16 种岩石（辉长岩、玄武岩、闪长 岩、安山岩、花岗岩、流纹岩、砾岩、砂岩、 页岩、石灰岩、大理岩、石英岩、板岩、千 枚岩、片岩、片麻岩）。标本轴长＞25 mm， 盒内有名称编号对照表。 |  |
| 70 | 植物标本 保存夹 | 2 | 本 | A3 尺寸，腊叶台纸，不少于 20 页。 |  |
| 71 | 采水器 | 1 | 个 | 有机玻璃采水器 1 L，烤瓷配重。 |  |
| 72 | 水流量传感器（流量流速监测仪） | 1 | 个 | 6 分 B5，配铜电磁阀。 |  |
| 73 | 手持全球定位系统接收机 | 4 | 个 | 学生开展活动使用；用于测量、选点、定位、 导航；带地图卡、彩屏、内置温度计、气压 计，锂电池供电，防水、防尘、防震。 |  |
| 5、初中数学教学仪器设备 |
| 1 | 计算器 | 50 | 台 | 具有常规计算/统计功能。 |  |
| 2 | 坐标纸 | 50 | 张 | 方格每间隔 10 mm 有一条粗线，每间隔 5 mm 有 一条中线，每间隔 1 mm 有一条细线。 |  |
| 3 | 几何体模型 | 30 | 套 | 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、 圆锥体、球各 1 个。 |  |
| 4 | 组合几何体模型 | 30 | 套 | 长方体 约140 mm×100 mm×60 mm，正方体棱长100 mm，圆柱体Φ 60 mm×100 mm，圆管外径100 mm、内径 61 mm、高 100 mm，圆锥体底面直 径 60 mm，高 100 mm，球直径 100 mm。几何形体 模型为组合式，各个形体色彩一致，平整光洁。 几何形体模型用塑料制作。 |  |
| 5 | 直尺 | 60 | 个 | 演示用；1 m，最小分度值 1 mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度清晰，宜采用 工程塑料制。 |  |
| 6 | 圆规 | 60 | 个 | 演示用；工程塑料或木制，圆规两脚张开松紧 应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部 能在黑板定位（宜采用橡胶摩擦定位）。 |  |
| 7 | 三角尺 | 60 | 套 | 演示用；工程塑料或木制，30°、60°直角三 角尺和等腰直角三角尺各 1 个，带把手，60° 角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标 尺，宜三边都有标尺；标尺长度应≥500 mm， 最小分度值应为 0.5 cm，字体高度应≥10 mm， 标尺零位前不留空白。 |  |
| 8 | 带磁性表面 几何体 | 30 | 套 | 正方体棱长 13 cm，正方体框架是优质铁丝，六个面是彩色磁性橡胶片；长方体长棱 16 cm，长 方体框架是优质铁丝，六个面是彩色磁性橡胶片。 |  |
| 9 | 三视图模型 | 10 | 个 | 约18 cm×18 cm，PVC 塑料和有机玻璃制作，需要相交的三维平面，长方体、圆柱、圆锥、圆管 在各面的投影图。 |  |
| 10 | 平面几何演 示器 | 2 | 套 | 演示角、平行线、三角形、直角三角形、四边形、对称、圆、正多边形等内容。 |  |
| 11 | 卡纸 | 10 | 包 | A4，180 g/m2，100 张/包。 |  |
| 12 | 量角器 | 60 | 个 | 演示用；塑料制，直角度分度线应为 0°～180°和180°～0°双向标度，最小分度值应为 1°，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边 应有直尺，直尺的最小分度值宜为 1 cm；半圆 直径应为 500 mm～510 mm；厚≥8 mm，半圆圆 心定位孔的直应在 0°～180°线（X 轴）上， 在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出 Y 轴的 位置。半圆孔直径应为 10 mm～12 mm；手柄应 安装在直尺与半圆定位孔之间。 |  |
| 13 | 剪刀 | 50 | 个 | 长 150 mm，圆头，刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质，带安全帽。 |  |
| 14 | 探索勾股定 理的材料 | 50 | 套 | 用几何图形面积证明直角三角形斜边的平方等 于两条直角边平方之和，以及应用勾股定理证 明平方和的多种方法，磁吸式。 |  |
| 15 | 图形变换 材料 | 50 | 套 | 坐标纸、图形计算器（本标准已配） 平行四边形约 50 mm×40 mm 塑料片 2 个，梯形约40 mm×60 mm×30 mm 塑料片 2 个，三角形约30 mm×40 mm×60 mm 塑料片 2 个，平移、旋转 及对称图纸各 1 张，可利用面积测量器作底板；或通过创客方式自制。 |  |
| 16 | 塑料球 | 25 | 个 | 同型号的球，分为红、黄、蓝、白四色，每种颜色 6 个，配不透明袋子；或通过创客方式自制。 |  |
| 二、理化生实验室设备（10套） |
| 1.物理力学实验室（56座）2套 |
| 1 | 教师演示台 | 2 | 张 | ▲规格：约2400mm×700mm×850mm。 ▲台面选用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，不需粘贴在基材上就可单独使用，它更美观、更耐用。因独特的构造，使其具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形。由于使用实芯双面理化板，使其更具抗翘曲的特性，尚可翻转使用，节省资源、更加环保。本着负责任的态度并响应国家教育部《关于新形式下进一步做好普教中小学装备工作》，充分发挥专业机构检测作用，台面片片可验，件件可检。 台面板材符合以下技术参数指标：参照GB/T 17657-1999“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.36表面耐污染性能测定——方法1中室温24h测试条件）进行检验。①抗酸碱性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（表面耐污染性能测定方法室温24h测试条件）进行检验，如：盐酸（37%）；硝酸（65%）；硫酸（96%）；乙酸（98%）；氢氧化钠（40%）；磷酸（85%）等强酸强碱化学试剂分级检验结果合格；②物理性能要求：表面耐干热性能，表面耐香烟灼烧，耐湿热性能，表面耐龟裂性能，抗冲击性能等物理性能符合国家标准GB/T17657-2013）检测要求；③环保性能要求：按照相关甲醛检测标准进行检测，检测结果需符合以下技术指标：甲醛释放量≤1.5mg/L；④▲三聚氰胺的特殊迁移性能要求：依据《EN13130-1：2004》标准检测，三聚氰胺的特殊迁移检测结果合格；⑤▲表面杀菌/抑菌剂残留性能要求： 根据国家标准《GB2763-2014》进行检测，如：甲胺磷（mg/kg）小于或等于0.05mg/kg;克佰威（mg/kg）小于或等于0.02mg/kg；百菌清（mg/kg） 未检出，等10项试剂检测合格。▲供货时须提供符合以上相关技术指标的第三方检测机构出具的检测报告（复印件需加盖单位公章）。 ▲台身结构：铝合金框架结构,框架采用新型专用铝合金Ф70×50 mm椭圆形管为立腿，横管为约38×38mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm，铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。背板及吊板采用16mm厚三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；演示台为一体化设计，中间抽屉装有教师演示电源及分组控制装置；暗装220V二三插二个，台内预留空间可放置电脑主机、DVD、功放、中央控制主机等电教设备，电脑主机位后端可预装网络信息接口；控制台中间设有键盘活动抽屉，台面可放置显示器和演示实验仪器；右侧设有可放置实物展示台的活动抽屉。整体造型豪华大方、美观实用。 脚垫采用高强度ABS模具注塑圆形脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮。 五、实验室成套设备证书：1、▲供货时提供物理实验室成套设备生产厂商2017年以来任一年份的省级或省级以上林副产品质量监督检验中心出具的物理实验室成套设备检测报告复印件加盖厂家公章（原件备查）。2、▲供货时必须提供台面板材厂家经省级或省级以上化学建筑材料测试中心出具的产品检测报告复印件（要求：检测报告内页各检测项目均是正反两面都进行了检测同时必须有板材厂家加盖的骑缝章，检测报告封面上必须要求注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面板材厂家公章）；台面板材生产厂针对本项目项目供货证明原件和质保服务承诺函原件。3、▲供货时提供实验室成套设备生产厂商2017年以来任一年份的省级或省级以上产商品质量监督检验研究院检测机构出具的三聚氰胺双贴面中纤板检测报告复印件加盖厂家公章（原件备查），▲供货时提供实验室成套设备生产厂商2017年以来任一年份的省级或省级以上产商品质量监督检验研究院检测机构出具物理教师演示台检测报告复印件加盖厂家公章（原件备查）。 |  |
| 2 | 学生实验桌 (双人) | 56 | 张 | 一、规格：约1200mm×600mm×780mm，双人位。二、台面板材：台面板材：边缘加厚至25.4mm，不需粘贴在基材上就可单独使用，它更美观、更耐用。因独特的构造，使其具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形。由于使用实芯双面理化板，使其更具抗翘曲的特性，尚可翻转使用，节省资源、更加环保。本着负责任的态度并响应国家教育部《关于新形式下进一步做好普教中小学装备工作》，充分发挥专业机构检测作用，台面片片可验，件件可检。 台面板材符合以下技术参数指标：参照GB/T 17657-1999“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.36表面耐污染性能测定——方法1中室温24h测试条件）进行检验。① 抗酸碱性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（表面耐污染性能测定方法室温24h测试条件）进行检验，如：盐酸（37%）；硝酸（65%）；硫酸（96%）；乙酸（98%）；氢氧化钠（40%）；磷酸（85%）等强酸强碱化学试剂分级检验结果合格；② 物理性能要求：表面耐干热性能，表面耐香烟灼烧，耐湿热性能，表面耐龟裂性能，抗冲击性能等物理性能符合国家标准GB/T17657-2013）检测要求；③ 环保性能要求：按照相关甲醛检测标准进行检测，检测结果需符合以下技术指标：甲醛释放量≤1.5mg/L；④ ▲三聚氰胺的特殊迁移性能要求：依据《EN13130-1：2004》标准检测，三聚氰胺的特殊迁移检测结果合格；⑤ ▲表面杀菌/抑菌剂残留性能要求： 根据国家标准《GB2763-2014》进行检测，如：甲胺磷（mg/kg）小于或等于0.05mg/kg;克佰威（mg/kg）小于或等于0.02mg/kg；百菌清（mg/kg） 未检出，等10项试剂检测合格。三、实验桌结构：台身：桌体采用新型专用铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料，一次成型。背板及吊板采用16mm厚三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带，利用机械高温热熔胶封边。铝型材凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝型材表面需经静电喷涂处理。铝型材凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝型材表面需经静电喷涂处理。板材为16mm三聚氰胺板，其四条截面均用进口封存边机械高温热压封边，其中外露的边用2mm硬质PVC封边条，其余用1mm软质封边条封边。 中间为实验室专用PP水槽及三联水嘴.台两侧板设置学生电源为220V、50HZ及学生实验电源。四、脚垫采用ABS注塑脚垫，高度可调。▲供货时提供实验室成套设备生产厂商2017年以来任一年份的省级或省级以上产商品质量监督检验研究院检测机构出具的物理实验台检测报告复印件加盖厂家公章（原件备查）。 |  |
| 3 | 教师主控电源 | 2 | 台 | 1.教师控制电源部分采用数显轻触键：①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压； ③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能；2.教师演示电源部分：①电输出220V±10%；②提供：低压直流大电流40A+10A，8S+2S；过载自动保护。③提供：直流稳压0V-30V输出额定电流6A；过载自动保护④提供：交流2-24V/分档输出8A（2V一档）；过载自动保护。⑤提供：直流高压240/300V输出，电流为100MA,自动过载保护。 |  |
| 4 | 学生电源 | 56 | 台 | 每张台实验台前面配备翻盖式防尘结构的电源盒，嵌入式设计，接受教师演示台送来的信号控制电源。 1、 供电系统：输入电源：AC220V±10%、频率50Hz,输出电流2A。 2、 直流稳压电源：1.5-24v，额定电流2A，直流稳压无极输出, 具有短路、过载、过热自动保护功能，自动复位； 3、 低压直流电压变化由教师控制，学生微调； 4、交流电压输出：0-24V，额定电流2A，具有断路、过载、过热自动保护功能，自动复位。 |  |
| 5 | 教师椅 | 2 | 把 | 五轮升降转椅。约500×500×800mm；1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学，使人体各部均匀受力；2.PP扶手；3.底座：电镀钢铁支架；4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 |  |
| 6 | 学生坐凳 | 130 | 张 | 以优质木材为原料，纯手工榫接制作，无任何化工原料，体现原木本色．美观实用，稳定性良好。坚固耐用，耐磨耐用，平整，光滑，线条分明。要求凳面四周倒圆角 |  |
| 7 | 室内地上电安装 | 2 | 室 | 学生的AC220V交流电源，采用ф25mmPVC阻燃线管埋地，分支线沿台侧板暗槽引至学生试验台电源插座，供电充分接上地线，采用4平方毫米（或以上）铜芯总线，2.5平方毫米（或以上）铜芯线支线，负责电到桌的安装以及设备的安装调试。执行JY/T0385-2006《中小学理科实验室装备规范》地面开槽、复原等。 |  |
| 2.物理电学实验室（56座）2套 |
| 1 | 教师演示台 | 2 | 张 | 一、规格约：2400mm×700mm×850mm。二、▲台面选用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，不需粘贴在基材上就可单独使用，它更美观、更耐用。因独特的构造，使其具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形。由于使用实芯双面理化板，使其更具抗翘曲的特性，尚可翻转使用，节省资源、更加环保。本着负责任的态度并响应国家教育部《关于新形式下进一步做好普教中小学装备工作》，充分发挥专业机构检测作用，台面片片可验，件件可检。 台面板材符合以下技术参数指标：参照GB/T 17657-1999“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.36表面耐污染性能测定——方法1中室温24h测试条件）进行检验。① 抗酸碱性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（表面耐污染性能测定方法室温24h测试条件）进行检验，如：盐酸（37%）；硝酸（65%）；硫酸（96%）；乙酸（98%）；氢氧化钠（40%）；磷酸（85%）等强酸强碱化学试剂分级检验结果合格；② 物理性能要求：表面耐干热性能，表面耐香烟灼烧，耐湿热性能，表面耐龟裂性能，抗冲击性能等物理性能符合国家标准GB/T17657-2013）检测要求；③ 环保性能要求：按照相关甲醛检测标准进行检测，检测结果需符合以下技术指标：甲醛释放量≤1.5mg/L；④ ▲三聚氰胺的特殊迁移性能要求：依据《EN13130-1：2004》标准检测，三聚氰胺的特殊迁移检测结果合格；⑤ ▲表面杀菌/抑菌剂残留性能要求： 根据国家标准《GB2763-2014》进行检测，如：甲胺磷（mg/kg）小于或等于0.05mg/kg;克佰威（mg/kg）小于或等于0.02mg/kg；百菌清（mg/kg） 未检出，等10项试剂检测合格。▲供货时须提供符合以上相关技术指标的第三方检测机构出具的检测报告（复印件需加盖单位公章）。三、▲台身结构：铝合金框架结构,框架采用新型专用铝合金Ф70×50 mm椭圆形管为立腿，横管为约38×38mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm，铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。背板及吊板采用16mm厚三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；演示台为一体化设计，中间抽屉装有教师演示电源及分组控制装置；暗装220V二三插二个，台内预留空间可放置电脑主机、DVD、功放、中央控制主机等电教设备，电脑主机位后端可预装网络信息接口；控制台中间设有键盘活动抽屉，台面可放置显示器和演示实验仪器；右侧设有可放置实物展示台的活动抽屉。整体造型豪华大方、美观实用。四、脚垫采用高强度ABS模具注塑圆形脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮。五、实验室成套设备证书：1、▲供货时提供物理实验室成套设备生产厂商2017年以来任一年份的省级或省级以上林副产品质量监督检验中心出具的物理实验室成套设备检测报告复印件加盖厂家公章（原件备查）。2、▲供货时必须提供台面板材厂家经省级或省级以上化学建筑材料测试中心出具的产品检测报告复印件（要求：检测报告内页各检测项目均是正反两面都进行了检测同时必须有板材厂家加盖的骑缝章，检测报告封面上必须要求注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面板材厂家公章）；台面板材生产厂针对本项目项目供货证明原件和质保服务承诺函原件。3、▲供货时提供实验室成套设备生产厂商2017年以来任一年份的省级或省级以上产商品质量监督检验研究院检测机构出具的三聚氰胺双贴面中纤板检测报告复印件加盖厂家公章（原件备查），▲供货时提供实验室成套设备生产厂商2017年以来任一年份的省级或省级以上产商品质量监督检验研究院检测机构出具物理教师演示台检测报告复印件加盖厂家公章（原件备查）。 |  |
| 2 | 学生实验桌 (双人) | 56 | 张 | 一、规格约：1200mm×600mm×780mm，双人位。二、台面板材：台面板材：边缘加厚至25.4mm，不需粘贴在基材上就可单独使用，它更美观、更耐用。因独特的构造，使其具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形。由于使用实芯双面理化板，使其更具抗翘曲的特性，尚可翻转使用，节省资源、更加环保。本着负责任的态度并响应国家教育部《关于新形式下进一步做好普教中小学装备工作》，充分发挥专业机构检测作用，台面片片可验，件件可检。 台面板材符合以下技术参数指标：参照GB/T 17657-1999“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.36表面耐污染性能测定——方法1中室温24h测试条件）进行检验。① 抗酸碱性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（表面耐污染性能测定方法室温24h测试条件）进行检验，如：盐酸（37%）；硝酸（65%）；硫酸（96%）；乙酸（98%）；氢氧化钠（40%）；磷酸（85%）等强酸强碱化学试剂分级检验结果合格；② 物理性能要求：表面耐干热性能，表面耐香烟灼烧，耐湿热性能，表面耐龟裂性能，抗冲击性能等物理性能符合国家标准GB/T17657-2013）检测要求；③ 环保性能要求：按照相关甲醛检测标准进行检测，检测结果需符合以下技术指标：甲醛释放量≤1.5mg/L；④ ▲三聚氰胺的特殊迁移性能要求：依据《EN13130-1：2004》标准检测，三聚氰胺的特殊迁移检测结果合格；⑤ ▲表面杀菌/抑菌剂残留性能要求： 根据国家标准《GB2763-2014》进行检测，如：甲胺磷（mg/kg）小于或等于0.05mg/kg;克佰威（mg/kg）小于或等于0.02mg/kg；百菌清（mg/kg） 未检出，等10项试剂检测合格。三、实验桌结构：台身：桌体采用新型专用铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料，一次成型。背板及吊板采用16mm厚三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带，利用机械高温热熔胶封边。铝型材凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝型材表面需经静电喷涂处理。铝型材凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝型材表面需经静电喷涂处理。板材为16mm三聚氰胺板，其四条截面均用进口封存边机械高温热压封边，其中外露的边用2mm硬质PVC封边条，其余用1mm软质封边条封边。 中间为实验室专用PP水槽及三联水嘴.台两侧板设置学生电源为220V、50HZ及学生实验电源。四、脚垫采用ABS注塑脚垫，高度可调。▲供货时提供实验室成套设备生产厂商2017年以来任一年份的省级或省级以上产商品质量监督检验研究院检测机构出具的物理实验台检测报告复印件加盖厂家公章（原件备查）。 |  |
| 3 | 教师主控电源 | 2 | 台 | 1.教师控制电源部分采用数显轻触键：①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压； ③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能；2.教师演示电源部分：①电输出220V±10%；②提供：低压直流大电流40A+10A，8S+2S；过载自动保护。③提供：直流稳压0V-30V输出额定电流6A；过载自动保护④提供：交流2-24V/分档输出8A（2V一档）；过载自动保护。⑤提供：直流高压240/300V输出，电流为100MA,自动过载保护。 |  |
| 4 | 学生电源 | 56 | 台 | 每张台实验台前面配备翻盖式防尘结构的电源盒，嵌入式设计，接受教师演示台送来的信号控制电源。 1、供电系统：输入电源：AC220V±10%、频率50Hz,输出电流2A； 2、直流稳压电源：1.5-24v，额定电流2A，直流稳压无极输出, 具有短路、过载、过热自动保护功能，自动复位； 3、低压直流电压变化由教师控制，学生微调； 4、交流电压输出：0-24V，额定电流2A，具有断路、过载、过热自动保护功能，自动复位。 |  |
| 5 | 教师椅 | 2 | 把 | 五轮升降转椅。约500×500×800mm；1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学，使人体各部均匀受力；2.PP扶手；3.底座：电镀钢铁支架；4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 |  |
| 6 | 学生坐凳 | 130 | 张 | 以优质木材为原料，纯手工榫接制作，无任何化工原料，体现原木本色．美观实用，稳定性良好。坚固耐用，耐磨耐用，平整，光滑，线条分明。要求凳面四周倒圆角 |  |
| 7 | 室内地上电安装 | 2 | 室 | 学生的AC220V交流电源，采用ф25mmPVC阻燃线管埋地，分支线沿台侧板暗槽引至学生试验台电源插座，供电充分接上地线，采用4平方毫米（或以上）铜芯总线，2.5平方毫米（或以上）铜芯线支线，负责电到桌的安装以及设备的安装调试。执行JY/T0385-2006《中小学理科实验室装备规范》地面开槽、复原等。 |  |
| 3.初中化学实验室带通风装置（56座/套）4套 |
| 1 | 教师演示台 | 4 | 张 | 一、规格约：2800mm×700mm×850mm。二、台面材料要求：台面板材：边缘加厚至25.4mm，不需粘贴在基材上就可单独使用，它更美观、更耐用。因独特的构造，使其具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形。由于使用实芯双面理化板，使其更具抗翘曲的特性，尚可翻转使用，节省资源、更加环保。本着负责任的态度并响应国家教育部《关于新形式下进一步做好普教中小学装备工作》，充分发挥专业机构检测作用，台面片片可验，件件可检。 台面板材符合以下技术参数指标：参照GB/T 17657-1999“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.36表面耐污染性能测定——方法1中室温24h测试条件）进行检验。① 抗酸碱性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（表面耐污染性能测定方法室温24h测试条件）进行检验，如：盐酸（37%）；硝酸（65%）；硫酸（96%）；乙酸（98%）；氢氧化钠（40%）；磷酸（85%）等强酸强碱化学试剂分级检验结果合格；② 物理性能要求：表面耐干热性能，表面耐香烟灼烧，耐湿热性能，表面耐龟裂性能，抗冲击性能等物理性能符合国家标准GB/T17657-2013）检测要求；③ 环保性能要求：按照相关甲醛检测标准进行检测，检测结果需符合以下技术指标：甲醛释放量≤1.5mg/L；④ ▲三聚氰胺的特殊迁移性能要求：依据《EN13130-1：2004》标准检测，三聚氰胺的特殊迁移检测结果合格；⑤ ▲表面杀菌/抑菌剂残留性能要求： 根据国家标准《GB2763-2014》进行检测，如：甲胺磷（mg/kg）小于或等于0.05mg/kg;克佰威（mg/kg）小于或等于0.02mg/kg；百菌清（mg/kg） 未检出，等10项试剂检测合格。三、实验桌结构：台身：桌体采用新型专用铝合金框架结构,框架采用国标Ф70×50 mm±1.2mm椭圆 圆管为立腿，横管为40×40±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm（±0.2 mm）经过氧化处理，连接件为ABS工程塑料件，一次成型。背板及吊板采用18mm厚三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带，利用机械高温热熔胶封边。铝型材凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝型材表面需经静电喷涂处理。台左边或右边设实验室专用PP水槽，与台面联成整体，抽屉放教师实验电源，中间带贮存柜，预留可放电教设备功能，台面可放置显示器，侧面抽屉可放置投影仪，抽屉平滑移动。四、脚垫采用ABS注塑脚垫，高度可调。五、实验室成套设备证书：1、▲供货时须提供实验室成套设备2017年以来任一年份的省级或省级以上林副产品质量监督检验中心出具的化学实验室成套设备检测报告复印件；（原件备查）2、▲供货时提供实验室成套设备生产厂商2017年以来任一年份的省级或省级以上产商品质量监督检验研究院检测机构出具化学教师演示台检测报告复印件加盖厂家公章（原件备查） |  |
| 2 | 教师水嘴 | 4 | 套 | 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 |  |
| 3 | 教师水槽 | 4 | 套 | 定制约550×450×290mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚6mm。 |  |
| 4 | 学生实验桌 | 56 | 张 | 一、规格约：2800mm×600mm×780mm，四人位。台面板材：边缘加厚至25.4mm，不需粘贴在基材上就可单独使用，它更美观、更耐用。因独特的构造，使其具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形。由于使用实芯双面理化板，使其更具抗翘曲的特性，尚可翻转使用，节省资源、更加环保。本着负责任的态度并响应国家教育部《关于新形式下进一步做好普教中小学装备工作》，充分发挥专业机构检测作用，台面片片可验，件件可检。 台面板材符合以下技术参数指标：参照GB/T 17657-1999“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.36表面耐污染性能测定——方法1中室温24h测试条件）进行检验。① 抗酸碱性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（表面耐污染性能测定方法室温24h测试条件）进行检验，如：盐酸（37%）；硝酸（65%）；硫酸（96%）；乙酸（98%）；氢氧化钠（40%）；磷酸（85%）等强酸强碱化学试剂分级检验结果合格；② 物理性能要求：表面耐干热性能，表面耐香烟灼烧，耐湿热性能，表面耐龟裂性能，抗冲击性能等物理性能符合国家标准GB/T17657-2013）检测要求；③ 环保性能要求：按照相关甲醛检测标准进行检测，检测结果需符合以下技术指标：甲醛释放量≤1.5mg/L；④ ▲三聚氰胺的特殊迁移性能要求：依据《EN13130-1：2004》标准检测，三聚氰胺的特殊迁移检测结果合格；⑤ ▲表面杀菌/抑菌剂残留性能要求： 根据国家标准《GB2763-2014》进行检测，如：甲胺磷（mg/kg）小于或等于0.05mg/kg;克佰威（mg/kg）小于或等于0.02mg/kg；百菌清（mg/kg） 未检出，等10项试剂检测合格。二、实验桌结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度、深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密；预留有水槽、水嘴安装位置；台身侧板、背板及吊板采用≥16mm厚E1级双贴面三聚氰胺板，板与板间全部采用三合一螺杆内置连接，所有板材外露端面采用PVC封边条，采用机械封边机配以热溶胶高温封边技术，高密封性不吸水、不膨胀。外型美观，经久耐用。▲供货时提供实验室成套设备生产厂商2017年以来任一年份的省级或省级以上产商品质量监督检验研究院检测机构出具化学实验室成套设备化学实验台检测报告复印件加盖厂家公章（原件备查）。 |  |
| 5 | 水槽柜 | 56 | 套 | 5mm厚度黑色PP（聚丙烯）防腐蚀材料采用专用模具一次高压成型，耐腐蚀、耐冲击、耐热。 |  |
| 6 | 学生水嘴 | 56 | 套 | 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 |  |
| 7 | 学生滴水架 | 56 | 套 | 滴水架：实验室专用滴水架，采用高密度PP材质，约416×67×279mm，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀性，高密度环环相接，无缝隙，可拆卸式滴水棒约34×53×81mm，滴水棒分左右两部分，闲置的孔位可孔塞封口，以保持外观整洁及防尘，方便使用。 |  |
| 8 | 老师电源 | 4 | 台 | 1.教师控制电源部分采用数显轻触键：①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压； ③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能； 2.教师演示电源部分：①电输出220V±10%；②提供：低压直流大电流40A+10A，8S+2S；过载自动保护。③提供：直流稳压0V-30V输出额定电流6A；过载自动保护④提供：交流2-24V/分档输出8A（2V一档）；过载自动保护。⑤提供：直流高压240/300V输出，电流为100MA,自动过载保护。设有风速控制开关，随意控制风机风速风量大小。 |  |
| 9 | 学生桌面电源 | 112 | 台 | 学生实验电源安装在学生台两侧板上，翻转防尘结构，每两座配一个。技术指标：A、交流电输入：220V、50HZB、 交直流低压输出：2V-24V，每2V一挡，额定电流≤2A。交直流电源均有过载，过流短路保护装置。由教师控制开、关电压等级的选择。 |  |
| 10 | 教师椅 | 4 | 个 | 五轮升降转椅。定制约500×500×800mm； 1.椅面/椅背选用网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学.使人体各部均匀受力，让人在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架； 4.配件：采用螺丝五金配件，防震动及防松脱。 |  |
| 11 | 学生实验凳 | 260 | 只 | 以优质木材为原料，纯手工榫接制作，无任何化工原料，体现原木本色．美观实用，稳定性良好。坚固耐用，耐磨耐用，平整，光滑，线条分明。要求凳面四周倒圆角。 |  |
| 12 | 风机 | 4 | 台 | 注塑成型离心式风机，变频调速电机，功率为5.5KW。风量达到6840-12700m³/H，全压1137-785Pa，风量风速控制高速范围大，在风机达到最大功率60%情况以下可实现每小时换气次数20次以上，带补气口装置。排毒效果大于97%，毒气排放时达到环保要求。低于国家GB/6297-1996标准中新污染源大气污染的排放标准。室内噪音小于55dB。与风机配置的通风管道采用化工专用工程塑料UPVC制作。 风机组成含：1、减震器1套；2、风机雨帽1套；3、电机雨帽1套，4消音器1只。 |  |
| 13 | 变频器 | 4 | 个 | 频率50-60HZ，采用电流无感矢量控制，额定电压：AC3PH380V+15%，频率：50-60HZ。 |  |
| 14 | 室内消音器包含教师消音器1只 | 116 | 个 | φ160×110mm，全室每个学生座均配置噪声消音器，有效率达90%以上，控制噪音在55dB分贝以下，达到国家近期规定的排放标准。 |  |
| 15 | 隐蔽式吸风罩包含教师吸风罩1只 | 116 | 套 | 隐蔽式，轴径方向可以升降，360度放置，可放置桌面一样平，且吸风口布置在φ110管的管壁上，环保型ABS塑料一次性注塑成型。 用途：实验桌上配，化学实验过程中吸走被污染的空气。 |  |
| 16 | 洗眼器 | 4 | 台 | 单眼洗眼器，黄铜材质经高亮环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，PP材质，使用时自动被水冲开，供水软管1.5M软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PD管，有效防止生锈，最大耐水压6巴。 |  |
| 17 | 通风部分 | 4 | 室 | 采用UPVC材料，主通风管直径400mm到楼顶，地下支通风管直径为160mm，与主通风管相连结。地下管道为自然弯，尽量减少风的阻力。 |  |
| 18 | 给排水系统 | 4 | 套 | 在教师演示台设有给水控制对全室供水系统进行控制。安装调试。 |  |
| 19 | 地面系统工程 | 4 | 室 | 含拆除原地板、加地埋管道、电源线、清运垃圾、铺设800×800mm工程地板砖600×600mm防静电地板或等地面恢复项目（含材料费、人工费）。 |  |
| 4.初中生物实验室（56座/套）2套 |
| 1 | 教师演示台 | 2 | 张 | 一、规格约：2800mm×700mm×850mm。二、台面采用板厚为12.7mm实验室专用实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，不需粘贴在基材上就可单独使用，它更美观、更耐用。因独特的构造，使其具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形。由于使用实芯双面理化板，使其更具抗翘曲的特性，尚可翻转使用，节省资源、更加环保。本着负责任的态度并响应国家教育部《关于新形式下进一步做好普教中小学装备工作》，充分发挥专业机构检测作用，台面片片可验，件件可检。 台面板材符合以下技术参数指标：参照GB/T 17657-1999“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.36表面耐污染性能测定——方法1中室温24h测试条件）进行检验。① 抗酸碱性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（表面耐污染性能测定方法室温24h测试条件）进行检验，如：盐酸（37%）；硝酸（65%）；硫酸（96%）；乙酸（98%）；氢氧化钠（40%）；磷酸（85%）等强酸强碱化学试剂分级检验结果合格；② 物理性能要求：表面耐干热性能，表面耐香烟灼烧，耐湿热性能，表面耐龟裂性能，抗冲击性能等物理性能符合国家标准GB/T17657-2013）检测要求；③ 环保性能要求：按照相关甲醛检测标准进行检测，检测结果需符合以下技术指标：甲醛释放量≤1.5mg/L；④ ▲三聚氰胺的特殊迁移性能要求：依据《EN13130-1：2004》标准检测，三聚氰胺的特殊迁移检测结果合格；⑤ ▲表面杀菌/抑菌剂残留性能要求： 根据国家标准《GB2763-2014》进行检测，如：甲胺磷（mg/kg）小于或等于0.05mg/kg;克佰威（mg/kg）小于或等于0.02mg/kg；百菌清（mg/kg） 未检出，等10项试剂检测合格。三、台身：桌体采用新型专用铝合金框架结构,框架采用国标Ф70×50 mm±1.2mm椭圆 圆管为立腿，横管为40×40±1.2mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm（±0.2 mm）经过氧化处理，连接件为ABS工程塑料件，一次成型。背板及吊板采用16mm厚三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带，利用机械高温热熔胶封边。 四、结构：演示台左边安放教师实验电源，中间带贮存柜，暗装220V二三插。预留电教设备功能，台中间装键盘活动抽屉，右侧抽屉放置实物投影仪，抽屉平滑移动，方便教师操作。五、脚垫：采用ABS工程塑料，模具注塑成形，防水防腐，延长设备的使用寿命。六、实验室成套设备证书：1、▲供货时须提供该设备2017年以来任一年份的省级或省级以上林副产品质量监督检验中心出具的生物实验室成套设备检测报告复印件；（原件备查）2、▲供货时提供实验室成套设备生产厂商2017年以来任一年份的省级或省级以上质量检测机构出具的生物教师演示台检测报告复印件加盖厂家公章（原件备查）。 |  |
| 2 | 教师水嘴 | 2 | 套 | 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 |  |
| 3 | 教师水槽 | 2 | 套 | 定制约550×450×290mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚6mm。 |  |
| 4 | 教师椅 | 2 | 个 | 五轮升降转椅。约500×500×800mm；1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学，使人体各部均匀受力；2.PP扶手；3.底座：电镀钢铁支架；4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 |  |
| 5 | 洗眼器 | 2 | 台 | 单眼洗眼器，黄铜材质经高亮环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，PP材质，使用时自动被水冲开，供水软管1.5M软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PD管，有效防止生锈，最大耐水压6巴。 |  |
| 6 | 老师电源 | 2 | 台 | 1.教师控制电源部分采用数显轻触键：①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压； ③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能； 2.教师演示电源部分：①电输出220V±10%；②提供：低压直流大电流40A+10A，8S+2S；过载自动保护。③提供：直流稳压0V-30V输出额定电流6A；过载自动保护④提供：交流2-24V/分档输出8A（2V一档）；过载自动保护。⑤提供：直流高压240/300V输出，电流为100MA,自动过载保护。设有风速控制开关，随意控制风机风速风量大小 |  |
| 7 | 学生桌面电源 | 56 | 台 | 学生实验电源安装在学生台两侧板上，翻盖防尘结构，每两座配一个。技术指标：A、 交流电输入：220V、50HZB、 交直流低压输出：2V—24V，每2V一挡，额定电流≤2A.交直流电源均有过载，过流短路保护装置。由教师控制开、关电压等级的选择。 |  |
| 8 | 学生实验桌 | 28 | 张 | 一、规格约：2800mm×600mm×780mm，四人位二、台面：台面采用板厚为12.7mm实验室专用实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，不需粘贴在基材上就可单独使用，它更美观、更耐用。因独特的构造，使其具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形。由于使用实芯双面理化板，使其更具抗翘曲的特性，尚可翻转使用，节省资源、更加环保。本着负责任的态度并响应国家教育部《关于新形式下进一步做好普教中小学装备工作》，充分发挥专业机构检测作用，台面片片可验，件件可检。 台面板材符合以下技术参数指标：参照GB/T 17657-1999“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.36表面耐污染性能测定——方法1中室温24h测试条件）进行检验。① 抗酸碱性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（表面耐污染性能测定方法室温24h测试条件）进行检验，如：盐酸（37%）；硝酸（65%）；硫酸（96%）；乙酸（98%）；氢氧化钠（40%）；磷酸（85%）等强酸强碱化学试剂分级检验结果合格；② 物理性能要求：表面耐干热性能，表面耐香烟灼烧，耐湿热性能，表面耐龟裂性能，抗冲击性能等物理性能符合国家标准GB/T17657-2013）检测要求；③ 环保性能要求：按照相关甲醛检测标准进行检测，检测结果需符合以下技术指标：甲醛释放量≤1.5mg/L；④ ▲三聚氰胺的特殊迁移性能要求：依据《EN13130-1：2004》标准检测，三聚氰胺的特殊迁移检测结果合格；⑤ ▲表面杀菌/抑菌剂残留性能要求： 根据国家标准《GB2763-2014》进行检测，如：甲胺磷（mg/kg）小于或等于0.05mg/kg;克佰威（mg/kg）小于或等于0.02mg/kg；百菌清（mg/kg） 未检出，等10项试剂检测合格。三．实验桌结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.2mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.2mm 方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑。连接件为ABS 工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，预留有水槽、水嘴安装位置；台身侧板、背板及吊板采用≥16mm 厚优质E1 级环保双贴面三聚氰胺板，板与板间全部采用三合一螺杆内置连接，所有板材外露端面采用高质量PVC 封边条，采用利用机械封边机配以热溶胶高温封边技术，高密封性不吸水、不膨胀。脚垫采用特制模具ABS 注塑脚垫，高度可调。▲供货时提供实验室成套设备生产厂商2017年以来任一年份的省级或省级以上质量检测机构出具的生物学生实验台检测报告复印件加盖厂家公章（原件备查） |  |
| 9 | 水槽 | 28 | 套 | 5mm厚度黑色PP（聚丙烯）防腐蚀材料采用专用模具一次高压成型，耐腐蚀、耐冲击、耐热。 |  |
| 10 | 学生水嘴 | 28 | 套 | 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 |  |
| 11 | 学生滴水架 | 28 | 套 | 滴水架：实验室专用滴水架，采用高密度PP材质，定制约415×282×96.5mm，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀性，高密度环环相接，无缝隙，可拆卸式滴水棒，滴水棒分左右两部分，闲置的孔位可孔塞封口，以保持外观整洁及防尘。 |  |
| 12 | 台灯 | 112 | 盏 | 采用长寿命LED光源，光学平板分光片，令光源更加均匀柔和，提高光能使用率20W亮度照明，鹅颈灯杆，任意调节角度和高度，可360°旋转，一触即亮感应式开关，一体成型底座，四周圆角设计，光滑表面易清洁，带两个国标五孔插座，带防水安全门。 |  |
| 13 | 学生实验凳 | 130 | 只 | 以优质木材为原料，纯手工榫接制作，无任何化工原料，体现原木本色．美观实用，稳定性良好。坚固耐用，耐磨耐用，平整，光滑，线条分明。要求凳面四周倒圆角 |  |
| 14 | 给排水系统 | 2 | 套 | 给水选用优质金属软管；排水选用波纹塑料软管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，与PP水槽相连接，与台面连为一体。采用开槽、预埋上桌的方式。 |  |
| 15 | 地面系统工程 | 2 | 室 | 4平方毫米（或以上）铜芯总线，2.5平方毫米（或以上）铜芯线支线，PVC管埋地下，地下无电线接头。负责电到桌的安装以及设备的安装调试。 |  |
| 三、图书 |
| 1 | 中学图书 | 30000 | 册 | 一、图书印刷质量及装订执行标准：图书印制质量标准，符合中华人民共和国国标GB/T18359、印刷行业CYZ-91。 1．封面印刷：套印准确,字、图、点、线印迹清楚,不花、不毛、不糊,实地版墨色均匀,无回胶印,背面不脏。 2．插图印刷：（1）套印准确,层次分明,轮廓实，电分制版无浮雕印；（2）网点清晰饱满,小点不秃,大点光洁不糊,质感好；（3）墨色均匀厚实,色彩鲜有光泽,肤色正,接版准确,色调深浅一致。 3．正文印刷：（1）压力：压力适度，全书前后轻重一致；（2）墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度；（3）套印：版面端正，正反套印准确；（4）文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；（5）其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨。 4．装订：（1）开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；（2）书背平整，无空背、起泡、明显皱折，书脊字居中，封面齐色，边框要色正(八字折等)；（3）全书页码折正，书面平服，无皱折(八字折等)；（4）骑马钉、平钉的钉脚不翘，无断丝、凸肚，钉距匀称，坚实牢固易翻不脱页；（5）其它：书页整洁，无赃污、破页、野胶。 5．包装要求：图书包装必须符合国家相关标准要求，且须按采购人要求分类、按单套包装并成套供货。每包重量不超过12.5Kg，内附书目清单，包装外面贴好标识（包括学校、包号、册数、码洋、包装标识等），包装应适应长远距离运输，防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保图书安全无损运抵采购人指定地点。 6．执行标准：（1）《中华人民共和国产品质量法》及新闻出版总署公布的《图书质量管理规定》标准；（2）CY/T5-1999平版印刷品质量要求及检验方法；（3）CY/T27-1999装订质量要求及检验方法精装；（4）CY/T28-1999装订质量要求及检验方法平装；（5）CY/T29-1999装订质量要求及检验方法。 ▲二、投标的所有图书均为正版发行，出版手续齐全，无知识产权、版权纠纷。所投标图书书目必须为2017年、2018年、2019年广西教育厅、教育部的推荐书目（中学部分），投标时书目另附。此次采购的图书总册数为30000册，中标后由学校在2017年、2018年、2019年广西教育厅、教育部的推荐书目中选择30000册作为采购用书，每本书的复本数为≤5。 ▲三、招标人将随机抽样对供货图书进行ISBN号的检测，一旦发现盗版图书，将取消其供书资格并给予相应的经济处罚。经验收后，发现图书质量不合格的图书，中标供应商须予以退换。四、图书数据编目上架：▲中标人必须学校免费提供图书加工服务（含图书物理加工、数据加工及图书文献管理系统录入等），加工费和材料费由中标人承担。 详细要求如下：1．图书加工要求：（1）图书编目著录、标引、分类、编目录入：严格按照《国际标准书目著录（ISBD）》和《中国文献著录标准（GB3792）》进行录入，必须完整地提供图书的实际信息，将ISBN、物理媒体标志、作品语种、正题名、副题名、并列提名、丛书提名、分辑提名、卷册总价、卷册说明、主要责任者及国别年代、责任方式、出版年月、出版社、页码、尺寸、价格、分类号、索书号、装帧、版次、主题词等与国家机读目录格式对应输入到图书文献管理系统中，输入到系统中的ISBN号必须完整（一般为13位数）。（2）图书物理加工：采用统一规格的书标、磁条、书标保护膜、条形码、馆藏章，排架规则、粘贴位置、加工标准等均要统一规范。由采购人提供样书，中标方自行购买。①．磁条：每册图书加贴一根16cm的钴基复合磁条，450页以上粘贴两条磁条；②．馆藏章：给每册图书加盖红色馆藏两处，在书名页中间空白处和骑缝章；③．书标和书标保护膜：给每册图书加贴1枚书标，粘贴于书籍下册2.5厘米处，书脊书标上加贴专用书标保护膜（非胶带），并完全覆盖。随书光盘随编目细则；④．条形码：条形码位置在书名页上方天头中间，有重要文字稍微调整避开，如果此位置不能贴，可以左右移动，要求打印学校的名称；⑤．排架：排架要准确，按图书种类号和书次号进行3级排架，并粘贴每个图书架的架标。（3）培训：利用计算机图书管理系统对为学校图书管理员进行培训，培训内容主要围绕中图法第四版分类的基本知识以及图书馆的分类知识、数据制作、数据维护。培训时间可安排在一周之内，分批、分次培训，产生的一切费用由中标人承担。 | 广西教育厅、教育部推荐书目 |
| 四、办公桌椅、学生课桌椅等办公用品 |
| 1 | 可升降课桌椅 | 4500 | 套 | 学校根据学生身高情况选择不同型号的课桌椅。 一、学生课桌：1.产品符合GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求；▲2.桌面尺寸：约620×450mm；桌子型号：(1)采用双柱升降课桌；高度760mm（1号）、730mm（2号）、700mm（3号）、670mm（4号），可任意升降(±5mm误差）；高度640 mm（5号）、610 mm（6号）、580mm（7号）、550mm（8号）、520mm（9号）；▲3.桌斗尺寸：深340mm，长520mm，高120mm（净空）；（以上尺寸允许±3mm)；桌斗与侧片采用高频焊接，不允许使用铆钉或螺钉连接；4.钢材要求：桌斗与侧片采用优质冷轧板，课桌两侧可调高度的立板厚度为0.8mm，桌斗板厚0.6mm，课桌脚立柱采用25×50mm椭圆管，管壁厚度1.2mm。▲5.桌面板板材厚15mm，主体采用双面饰面胶合板，甲醛释放量达到E1级控制指标，四周采用PE注塑成型，注塑边缘与桌面圆润连接，无突兀感；6.课桌脚套采用优质PVC软塑料制作，每个脚套有倒钩技术功能，以防脱落；7.桌斗桌脚架固定要用螺栓、平垫片和弹簧垫片坚固，螺帽采用圆头螺帽，每侧安装数量均不能少于4颗；侧片采用圆形孔，安装好产品致使螺丝不能任意松垮，确保课桌椅的安全使用；8.塑粉采用优质环保塑粉；9.铁件部分均要经过除油、去锈、磷化处理再进行喷塑，然后经过180℃以上高温烘烤；10.铁件的焊接采用二氧化碳护焊进行焊接；11. 桌子左右两边要求配有挂钩，挂钩采用不小于1.2mm冷轧钢板一次冲压成型，规格不小于100×25×20mm，可用来挂学生书包，挂钩边缘经打磨处理，以防划伤手、书包；12.冲压件应无脱层、裂缝。桌斗利用钢板由机器冲压一次成型，端口作折边压贴，以防尖利边角对人体的伤害。桌斗前端处冲压不少于两条下凹的加强筋以增强桌斗刚性。课桌两侧立板边缘打磨平滑后再喷漆，以防尖毛边刮伤人体；13.课桌面板与钢架的连接采用自攻钉连接；14.桌斗与桌架颜色为高光灰白色，脚套颜色为黑色。 二、学生课椅： 1.产品符合GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求；2.椅子椅座面尺寸：宽380mm×深380mm，椅靠背面尺寸：宽370mm×高155mm，椅背高350mm；3.座面高度：(1)采用双柱升降课椅，高度440 mm（1号）、420 mm（2号）、400 mm（3号）、380mm（4号），以上四个型号要求可任意升降(±5mm误差）；以下型号要求固定高度：360mm（5号）、340mm（6号）、320mm（7号）、300mm（8号）、290mm（9号）(±5mm误差）；4.钢材要求：椅脚架采用优质高频焊接（25×50mm）椭圆管，满焊，管壁厚度1.2mm及以上；椅脚两侧可调高度的立板采用优质冷轧板，厚度为0.8mm及以上；椅子靠背支架采用优质高频焊接（20×20mm）方管，管壁厚度不小于1.0mm。▲5.课椅座面板板材厚≥10mm，主体采用双面饰面胶合板，甲醛释放量达到E1级控制指标，课椅座面板前缘及两角钝圆并向下弯曲，符合人体工程学的设计，面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与座面圆润连接，无突兀感，增加舒适程度。▲6.课椅靠背面板板材厚≥10mm，要求是弧形的双面饰面胶合板，面板的曲率半径700mm（±10mm），宽≥370mm，高≥155mm。靠背面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与座面圆润连接，无突兀感，增加舒适程度。▲7.课椅脚套采用优质PVC软塑料制作，每个脚套有倒钩技术功能，以防脱落；▲8.课椅脚架固定要用螺栓、平垫片和弹簧垫片坚固，螺帽采用圆头螺帽，每侧安装数量均不能少于4颗；课椅两侧立板边缘打磨平滑后再喷漆，以防尖毛边刮伤人体；侧片采用圆形孔，安装好产品致使螺丝不能任意松垮，即能确保课桌椅的安全使用；9.塑粉采用优质环保塑粉；10.铁件部分均要经过除油、去锈、磷化处理再进行喷塑，然后经过180℃高温烘烤；11.铁件的焊接均采用二氧化碳护焊进行焊接；12.椅架颜色为高光灰白色，脚套颜色为黑色；13.课椅面板、靠背板与钢架的连接采用抽芯钉连接，面板、靠背板与钢架连接的抽芯钉均不少于四根。 |  |
| 2 | ★学生架床 | 2300 | 套 | 中小学校学生所用钢木制双层床（以下简称双层床）技术上应符合本文《中小学校学生双层床技术要求》（以下简称《技术要求》）的规定。一、双层床的型号尺寸：双层床的型号规格及结构应符合国家标准GB/T3328-1997《家具床类主要尺寸》的规定要求。（一）中学双层床的尺寸约：2000 mm×900 mm×1800mm（长×宽×高），上下床铺面间的层间净高为1000mm。二、双层床的材料要求：（一）金属件：1、主体材料：双层床的金属件重量（不包括蚊帐架）应不小于55kg。 主柱：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（双面喷涂），立柱正面为圆弧形，起到防撞伤作用，同时可形成不少于3条凹凸加强筋；立面成型后尺寸为66mm×66mm，材料厚度1.2mm。主柱横担：矩形管30mm×20mm，厚度1.2mm。床梃（床母）：矩形管50mm×25mm，厚度1.2mm。床梃（床母）横担：矩形管30mm×20mm，厚度1.2mm，上床铺床梃（床母）横担不少于4根，下床铺床梃（床母）横担不少于4根。床头、床尾护栏竖管应采用4根直径为19 mm的圆钢管。上床铺面安全栏板及床两端护栏：中学双层床的安全栏板规格约：1100mm×300mm（长×高），安全栏竖管不少于5根，钢管直径19mm，管壁厚：1.0mm。安全栏板与主柱距离（缺口长度）为500mm。主柱卡口规格：≤24×24mm。 床梃（床母）卡梢部位钢材厚度为2.0mm,卡梢总宽度不小于20mm，卡梢进深不少于15mm，床梃（床母）扣件规格不小于200 mm×52mm。床梯子：方管25mm×25mm，厚度不小于1.2 mm，床梯宽度为300mm，脚踏数量不少于4根。（具体要求：床梯内嵌固定装置采用一根直径8 mm 、外露长不小于25 mm的螺杆焊在一个U形铁块上，并与床梯进行牢固焊接，床梯右立柱距离立柱100 mm。）上床铺蚊帐架采用不小于Φ16×δ1.0的圆管制成。（具体要求：上床铺蚊帐架按照蚊帐圈焊接在顶杆两端下部焊接直径不小于4mm铁线圆圈的样式，蚊帐圈数量为4个。）床铺蚊帐圈孔径Φ30mm。2、材料质量：双层床的金属件的技术要求和试验方法符合国家标准GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》的规定。双层床所用钢材不低于高频焊接冷轧钢板，质量必须符合国家标准GB/T700-2006《碳素结构钢》要求，钢材表面粗糙度Ra的最大值为1.6μm，金属件材质不允许使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。3、双层床结构：床架钢件部分分为6个组件，具体为：1、床左拼，2、床右拼，3、上床架（含安全栏），4、下床架，5、蚊帐架1副，6、床梯子1套。（二）木制件：1、床板：（中学）1915 mm×840 mm（长×宽），采用厚度不小于13mm的双面光杉木板；每块床板的拼装板料数量最多不得超过8块；固定横条不少于3条，规格为30mm×20mm的实木方料。2、双层床所用木材须进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料，材质符合国家标准要求。每张双层床配2块床板。3、含水率：双层床加工所用木板含水率应不高于16%。双层床板出厂时木材含水率不高于16%。（三）其它材料：1、脚套。床脚和床主柱顶端的脚套为黑色脚套，采用PVC材料制作。2、配置不少于5把/校要求给项目学校提供安装用塑料锤（塑料锤重量不小于0.5KG）。3、配置不少于3张/校要求给项目学校提供产品组装示意图（示意图大小不小于A4纸张）。三、双层床的加工要求：1、金属件外观、加工要求按照QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》中5.3的规定执行。2、管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭。 3、焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接。焊接件之间的连接部分均应全部圈焊接（结构不需要时除外），不允许脱焊、虚焊、焊穿、错位现象；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm。焊接后须经打磨处理。（具体要求：床母横担三面（左右、下部）焊接，其他部分必须圈焊。）4、冲压件应无脱层、裂缝。（二）木制件加工要求：木制件外观、加工要求等按照QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》中5.3的规定执行。（三）金属件的连接：1、床梃（床母）与主柱连接方式必须为卡梢式，连接件需防锈处理。2、其他金属零、部件的连接方式必须采用焊接连接，不允许采用铆钉连接（铆接）和螺钉连接。（除铭牌、床梯子与床梃（床母）、主柱与床梃（床母）连接外）。3、床梯子与床梃（床母）的联接采用与上下床梃（床母）垂直插入定位方式。4、床两端护栏及安全栏板与床梃（床母）连接必须圈焊，安全栏板两侧必须插孔焊接。5、双层床必须预设2个固定装置以便与墙体进行固定，固定装置设置在安全栏对面床梃（床母）适当位置，放置内径10mm的钢制中空内芯。（具体要求：固定装置设置在安全栏对面床梃（床母）距离立柱250mm位置，左右各放置一个，放置内径10mm的钢制中空内芯。） 6、下床铺必须在合适位置设置固定蚊帐装置。（具体要求：下床铺蚊帐圈必须在立柱内侧焊接直径不小于4mm铁线圆圈的样式，焊点不少于2处，焊接牢固。蚊帐圈数量为4个，铁线圈上部高度与上床铺横担底部平行。） （四）双层床加工尺寸要求：双层床的外形尺寸，形状和位置公差分别按照QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》中的5.1和5.2的规定执行。（五）双层床的力学性能要求：双层床的力学性能要求按照QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》中5.5的规定执行。四、双层床的涂饰要求：（一）涂饰要求：1、涂饰前双层床零、部件的表面应光滑、平整，不得有飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。金属件应无开裂、脱焊、漏焊、焊渣等缺陷。2、涂饰前金属件零、部件表面必须进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺，除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。3、预备处理后表面不得有氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后应及时使用优质热固性砂纹粉（或桔纹粉）进行涂饰。（二）涂饰层外观：1、金属件涂层应无漏喷、锈蚀；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。2、每批产品（含双层床）不允许有明显色差。3、产品上的五金配件应做防锈处理。（三）表面理化性能：产品表面理化性能要求按QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》中的表3规定执行。五、双层床的标牌要求：（一）双层床产品要附着永久性型号标牌和生产厂（投标人）标牌。标牌采用铭牌式标牌，标牌铆接应在双层床涂饰之后进行。（二）型号标牌应标明层床的型号、项目名称，型号标牌要求及样式见附图七。双层床标牌铆接于上层床床梃（床母）正面中央偏左的位置。（三）生产厂标牌应标明生产厂（投标人）单位名称、地址、售后服务电话等内容。铆接于上层床床梃（床母）正面中央偏右位置。（具体要求：项目标牌（左侧）和生产商标牌（右侧）分别铆在栏板中间竖管两侧的床母上，两块标牌之间的距离为200mm。）六、双层床产品的外观和安全卫生要求：（一）双层床外观应符合QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》中5.3的规定。双层床产品外表不允许出现明显的材质缺陷，不允许出现超出《技术要求》规定的加工要求和涂饰外观缺陷，不允许出现明显的变形。（二）双层床安全栏板质量必须符合国家标准GB 24430.1-2009 《家用双层床安全第1部分：要求》中4.3的要求。必须镶嵌床垫（或床褥）放置高度永久性警示线，警示线距离安全栏板上端距离为200mm，警示线清晰、醒目。（具体要求：在上床铺安全栏板两端竖管，各圈包一条整体为黄色，宽度不小于8mm，标注有“床褥警示线”字样的优质不干胶，采用一颗直径4mm黄色铆将不干胶钉铆接于安全栏内侧，钉帽盖直径不大于8mm，警示线中心点距离安全栏板上端距离为200mm。）（三）床梯子质量必须符合国家标准GB 24430.1-2009 《家用双层床安全第1部分：要求》中4.6要求。（四）双层床产品外表不允许出现局部压陷、局部凹痕、局部超厚、尖角、锐边、裂口（缝）等易造成危险的缺陷；在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；管材外露管口端面应封闭。 (五)双层床安装、包装、运输要求。1、产品着地应平稳，安装后应牢固可靠，不应出现摇摆现象，使用时床板与金属件不允许发出摩擦声。2、产品包装、运输按JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》规定执行。3、双层床产品固定部位的结合应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉(预留孔、选择孔除外)。（六）双层床产品应贴有符合《技术要求》的产品组装示意图、产品型号标牌和生产厂（投标人）标牌。双层床的四只脚及主柱顶端分别牢靠地嵌上内嵌式脚套。（七）有害物质限量 1、双层床涂饰所用涂料和胶粘剂中有害物质限量应符合国家标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的规定。2、双层床产品的甲醛释放限量和色漆的有害物质限量应符合国家标准GB 18584－2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的规定。七、双层床产品的检验：（一）双层床产品试验方法、检验规则及标志的检验要求按照轻工行业标准QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》的规定执行。 |  |
| 3 | 实验室准备桌 | 10 | 张 | 约2400×1100×850mm 台面：采用12.7㎜实心理化板，桌边加厚成半圆型,具有防腐蚀、耐酸碱、防水防火性强,美观大方使用寿命长等特点。▲台身结构：铝合金框架结构,框架采用新型专用铝合金Ф70×50 mm椭圆形管为立腿，横管为38×38mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm，铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。背板及吊板采用16mm厚三聚氰胺双面贴面板，其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用铝型材表面需经静电喷涂处理。实验桌一侧带储存柜门，另一侧带水，中间设置抽屉，底部为空，方便坐人。脚垫：采用进口ABS工程塑料，模具注塑成形，高20㎜防水及防潮，有效使设备寿命延长。 |  |
| 4 | 仪器柜 | 130 | 个 | 规格约：1050×500×2000mm；2、结构：铝合金框架结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开式木门，柜子上、下部各为三层，各层板高度可调。柜体为灰白色。3、柜身：柜体框架为铝合金型材，其横截面为双层(环)加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸不小于30mm×52mm，后立柱的横截面外形尺寸不小于52mm×52mm，横杆的横截面外形尺寸不小于30mm×52mm，铝型材厚度不小于1.2mm。表面环氧树脂喷涂；板材用两面贴防潮三聚氰胺板，甲醛释放量必须达到E1级或E级控制指标。所有板材外露端面采用1.5mm或以上优质PVC封边条，配以热溶胶高温封边。4、拉手：采用优质不锈钢材质制成，规格不小于100mm×10mm，不锈钢厚度不小于0.5mm。5、铰链：采用厚度≥1.3mm的304不锈钢铰链，带缓冲，铰杯直径≥35mm。用4颗≥ø3mm×14mm的不锈钢螺钉固定。6、玻璃：采用厚度≥4㎜厚白色浮法玻璃；7、隔板：上下层各二块活动层板，层板采用E1级≥15mm厚双贴面防潮三聚氰胺板制作，钢制立杆采用冷轧钢板制作，厚度不小于1.0mm。立杆上设有不同高度、不少于15个的调节孔。层板底部设有两根25×25×1mm矩形钢管作为横梁，立杆和横梁组成了活动隔板的可调装置，托杆可按照所需的高度位置平稳牢固地安装在立杆上，钢管和立杆需经环氧树脂高温固化处理。8、脚垫：脚垫为可调式，主体材料采用不锈钢、PVC塑料，螺纹杆直径不小于10mm，塑料底部直径不小于30mm、底部高度13mm，调节高度范围不小于±10mm。9、产品质量检验要求：（1）柜子的外形主要尺寸的尺寸偏差、形状和位置公差、材料要求、外观要求、表面理化性能要求以及柜子的力学性能要求应符合GB/T3324-2008《 木家具通用技术条件》中的相关规定。 （2）柜子中的有害物质限量应符合GB/18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的规定。 |  |
| 5 | 校级领导办公桌椅、书柜 | 8 | 套 | 一、桌子：规格约：长1800mm×宽800mm×高750mm，1、基材采用香椿木,甲醛含量≤1.5mg/L，封边材采用与贴面相同的木材。2、油漆：采用高级聚脂哑光环保亮漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均不退色 ，采用五底三面八次无灰油漆工艺喷涂，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达3H以上，符合国标环保要求。3、五金配件：家具专用三节消音无声路轨，锁具和铰链。 二、办公椅规格： 1、面料：采用优质香椿木，外观色泽均匀，自然，手感柔软。2、座垫及靠背内部框架为香椿木作为主要材料。4、椅架采用香椿木，经干燥、脱脂、除虫处理，材质坚硬钢性强； 三、办公柜，约长1200mm×宽400mm×高200mm使用香椿木做为材料：1、基材采用香椿木作为材料,甲醛含量≤1.5mg/L。2、油漆：采用高级聚脂哑光环保亮漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均不退色，采用五底三面八次无灰油漆工艺喷涂，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达3H以上，符合国标环保要求。3、五金配件：家具专用三节消音无声路轨，锁具和铰链。 |  |
| 6 | 教师办公台椅 | 300 | 套 | 桌子约：138cm×70cm×80cm, ①面板:周边宽8cm,厚2.5cm，内板厚1.5cm；②桌子脚约：5cm×3.5cm，脚横条4.5cm×3.5cm；③左边三等分三个抽屉，右边一个抽屉加一块面板，抽屉面板厚2cm，里板长51cm，高14cm，厚1cm；④脚拉条约：5cm×3.5cm；⑤后背全封板；⑥活动键盘托板面板长58cm,高6.8cm,厚2cm,内板长56cm，宽58cm，厚1cm。 椅子：①面板约为：长×宽43cm×45cm，面板周边宽5.5，厚3cm，面板内板厚2cm；②脚圆形直径4cm,椅高102cm，四条脚下横条约3.5cm×2.5cm,上横条5cm×1cm；③靠背中板11cm×1cm。 木料：香椿木（椿芽木）结构：隼卯、过隼。 |  |
| 7 | 行政办公台椅 （中层级） | 22 | 套 | 桌子： 规格约：1800×600×750mm; 内蕊材料采用进口中密度板和国家一级中密度纤维板(0.75g/c㎡), 面料采用进口0.6 mmAAA级泰柚色木皮饰面,实木封边,环保油漆喷涂，优质五金配件，粘合剂符合国家强制性标准。椅子：采用优质环保皮饰面，可升降，结构美观结实耐用。 |  |
| 8 | 报告厅前排桌 | 20 | 位 | 1、单位为：单人位 2、固定前台：每个教室均按桌椅实际排椅情况，在前排相应配置固定式前台并附带安装； 3、前台桌面宽400mm，采用模压板（参考品牌：碧丽华或同档次其他品牌）；二层搁板宽240mm，使用厚度15mm的E1级中密度板，PVC封边。前挡板使用高590mm，厚15mm的氰胺板（要求与桌面同色）。 4、前台脚架：采用50×30×1.5mm方型钢管与2.0mm冲压脚板焊接而成，经酸洗磷化处理表面后喷优质聚酯环氧粉，脚架部分为表面通体黑色，前台脚架固定在地，要求以不大于两位距离布置一个脚架的形式安装。结构全拆装设置，造型美观大方。 |  |
| 9 | 报告厅桌椅 | 300 | 位 | 一、单位为：单人位。 二、材质要求：1、钢材部分：所有钢材均要求采用优质国标钢材，各钢件经酸洗、除锈、磷化等工序，作防锈处理，外层采用优质聚酯环氧粉喷塑，颜色为亚光黑色，使用二氧化碳保护焊，焊接表面波纹要求均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，并确保无脱焊、虚焊及焊穿等现象。(1)主柱：蛋形钢管70×30mm，厚度1.5mm；(2)扶手托条：2.0mm冷轧钢板冲压成型；(3)坐铰：2.5mm冷轧钢板冲压成型，卡销采用铆接方式，防止脱焊、虚焊；(4)脚板：2.0mm冷板冲压而成；(5)轴座：2.0mm冷轧钢板冲压成型；（6）轴座支撑板：5.0mm冷轧钢板冲压成型；(7)地脚钉为优质防锈钢钉，配置工程塑料膨胀胶塞，确保安装后不摇晃、松动，另加塑料钉帽盖；（8）单个钢质脚架重量约为3.2KG；（9）采用轴座中内置天然橡胶的方法（不外露）以达到坐板在上下翻转时，全程无声。 2、木质部分 (1) 坐板：445×420mm，边框：50×25mm，梳条35×20mm（6条），材质为优质桦木，配以波浪形造型；(2)靠背：480×460mm，顶框：60×25mm，边框：50×25mm，梳条：35×17mm（7条），配以弓形造型，材质为优质桦木；(3)扶手：270×50×28mm，材质为实木；(4)写字板：510×300×17mm，采用模压板；(5）二层搁板：500×240×15mm，E1级中密度板，PVC封边。3、油漆部分 所有木质材料都必须经干燥、脱水、防虫、防腐处理，使用符合国家环保要求的聚酯环保漆（参考品牌：华润或同档次其他品牌），采用4底2面的方式，半哑光、淡黄褐色、椅面要求光滑耐用，防腐蚀、耐高温、不变形，易清洁。甲醛释放量达到国家相关环保要求标准。 4、技术参数要求 (1)排椅具体参数：座宽：成型后边到边（两主柱外边到边）530mm，桌面高：750mm，桌面宽：300mm，桌面与二层搁板的箱体高度约12~15mm，扶手高610-650mm。 (2)排椅结构：写字板选用模压板，二层搁板为氰胺板；桌面和桌斗为固定式结构；其中座板、靠板根据人体工程学造型制作成波浪形和弓形，成品要求达到无缝无坑；椅子为带扶手结构，座板部份用特制90度旋转铰盘与座椅脚架连接（自重翻转），桌脚原料为优质碳钢材质的蛋形管，桌脚经整体冲压成形，经酸洗磷化处理表面后喷优质聚酯环氧粉，桌子脚架部份为表面通体为黑色，整体要求无摇晃、无响声，要求坚固耐用，产品可根据实际场地需要连成排。结构全拆装设置，造型美观大方。 |  |
| 10 | 演讲台 | 1 | 张 | 770×500×1160mm，艺术造型。E1级中纤板基材，进口胡桃木皮贴面，经过耐酸碱，防虫、防腐特殊处理，含水率低于9%实木封边，漆面光泽度高，无颗粒、无渣点，硬度达到2H级，五金配件。 |  |
| 11 | 报告厅会议桌椅 | 6 | 套 | 1、规格：1500×600×760mm；2、材质采用优质绿色环保中密度纤板，面板采用 0.6㎜厚胡桃木皮贴面、胡桃实木封边、优质五金配件经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达IS9001国际标准。3、要求桌子配有二层隔板，颜色采用新胡桃木纹色，面板厚度不小于50mm，要求桌子满足两个工位。4、涂装：采用哑光聚脂漆，硬度大，耐压。 |  |
| 12 | 大型会议桌 | 1 | 套 | 规格：11000mm×2400mm×750mm 1、基材采用E1级环保中、高密度纤维板,甲醛含量≤1.5mg/L，其采用胡桃木皮饰面，厚度≥0.6mm，封边材采用与贴面相同的木材。2、油漆：采用高级聚脂哑光环保亮漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均不退色，采用五底三面八次无灰油漆工艺喷涂，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达3H以上，符合国标环保要求。3、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件做防锈、防腐处理。 |  |
| 13 | 小型会议桌 | 1 | 套 | 规格：6000mm×2000mm×750mm 1、基材采用E1级环保中、高密度纤维板,甲醛含量≤1.5mg/L，其采用胡桃木皮饰面，厚度≥0.6mm，封边材采用与贴面相同的木材。2、油漆：采用高级聚脂哑光环保亮漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均不退色，采用五底三面八次无灰油漆工艺喷涂，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达3H以上，符合国标环保要求。3、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件做防锈、防腐处理。 |  |
| 14 | 带扶手会议椅 | 40 | 张 | 椅子规格：不小于400×400×950mm。1、面料：采用优质环保皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软。2、座垫及靠背内部框架为多层胶合板：采用高频压机将多层单板施胶层叠且热压成型,含水率低于12%。3、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，海绵密度≥40KG/M3。4、椅架采用优质实木，经干燥、脱脂、除虫处理，材质坚硬钢性强；含水率低于12%；5、油漆：采用台湾环保PU聚酯漆,油漆产品获得“中国环境标志产品认证”许可；附着性强、涂膜强韧，硬度高、光泽度高，耐水、耐磨，耐撞、耐热性好，可长期保持表面效果。6、胶粘剂:采用获优质胶粘剂，粘性强，具有防水性、防潮性等特点。7、颜色：PU/黑/红胡桃。 |  |
| 五、多媒体设备（91间教室+10间实验室+4间计算机教室+1间大会议+1间美术室+1间音乐室） |
| 1 | 激光超短焦投影机 | 110 | 台 | ▲1.亮度：≥4000 ISO流明或以上（符合ISO21118标准）, 实现亮度达到20000小时不衰减。 ▲2.投影技术：采用DLP，纯固态激光光源技术。 ▲3.显示芯片：DMD芯片尺寸≤0.50英寸。 ▲4.标准分辨率：≥1920×1200 5. 采用全封闭式内直投技术实现超短焦距投影，有效的隔绝灰尘进入光通部件。 6. 对比度：≥55000:1。 ▲7. 80英寸16:10比例投射距离≤50cm（镜头至画面最短距离），超短的投影距离能更好的配合交互式电子白板使用，大大减少阴影和刺眼等问题。 8. 一体化控系统：通过控制接口与电子白板连接后，可通过电子白板控制投影机的开关机以及信号源切换，实现一体化方案。 9. 安全防护：投影机机身具备Kensington安全防盗装置，一个安全锁接口，开机密码保护。 ▲10. 采用至少2个大于8MM厚度的静电防尘过滤网，隔绝灰尘进入投影机内部及光通部分，维护更轻松便捷。 11. 全中文控制面板。 12. 投影机具备主动断电保护功能。 ▲13.其他功能：智能节电功能；多种图像模式；多语言菜单；多背景色；明亮色彩；支持单机3D演示；自定义分辨率功能；画面局部放大功能。 14. 支持画面边缘遮盖功能。 15. 输入接口：1路VGA、2路HDMI、1路视频、2个USB；输出接口：VGA in/out。 16. 整机功率≤315W，待机功率：≤0.5W，环保节能。 17. 整机重量：≤7.5KG。 ▲18.具有无线网络功能；U盘直读功能； 19.其他要求：光源五年保修，整机三年，签订合同时需出具厂家售后服务承诺原件。 |  |
| 2 | 投影机吊架 | 110 | 个 | 1.承重：≥15KG；2.伸缩范围：30-50CM；3.产品材质：冷轨刚，4.≥厚度1.2mm；5.工艺:烤漆；6.罩壳材质：ABS塑料罩壳；7.走线方式：管内走线；8.角度调整：前后左右倾斜15度，水平反向倾斜15度。 |  |
| 3 | 电子白板一体机 | 110 | 套 | 一、硬件部分 1.白板一体机：电脑、白板、中控、音箱集成在整个框架内，不接受拼接式结构。 2. 面板：挤塑芯镀锌纳米板，支持水性笔书写，可反复擦除。 ▲3．书写技术：红外线感应技术，支持不少于十点触控、八笔画线、五笔书写。 ▲4.抗光干扰功能：整机具备在200k LUX的强光干扰下，书写触控功能均柯正常使用。 5．白板对角线尺寸：≥95.4英寸，显示比例：16：10。 6. 前置笔槽设计，可以放置不少于2支磁性触控笔。 ▲7．采用安全模块化OPS电脑，在OPS电脑未锁定的情况下，不给OPS电脑供电，保护师生使用安全；且电脑和一体机仅通过一个OPS接口连接，不接受内置展台设计及单侧音箱设计。 ▲8．须具备前置电脑还原按键，带中文标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 9.音频单元：具备左右音频输出，输出功率分别不小于15W。 ▲10．具有≥14个中文标识物理快捷键，包括多屏互动、启动展台、前翻页、后翻页、桌面、工具箱、另存为、等功能。（投标时须提供国家有资质的检测部门出具的检测报告复印件，检测报告中体现该项性能） ▲11. 为保证无线信号不被遮挡，设备面板需前置有无线模块标识，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，整机可通过蓝牙与音箱或手机连接，方便教师使用。 ▲12．为保证设备使用的稳定性，设备可以连续通电≥120小时而不出现异常。 13．前置接口：HDMI≥1个，USB≥4个。 ▲二、内置插拔式模块化电脑部分 采用Intel通用80pin接口,易拆卸维修。CPU采用Intel第8代酷睿I3-8100或以上处理器；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD；具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等。 三、教学软件 1. 一键进行备授课及屏幕书写场景切换。菜单功能按钮/图标配备明确中文标识，可通过软件功能扩展不少于10种硬件快捷键功能。 ▲2. 学科工具：每种工具下方标注中文提示，便于教师快速掌握工具应用，可实现语文、数学、外语、化学、物理、地理、音乐、生物、历史、书法等≥11个分学科教学模式；在各个学科教学场景中提供相应的教学工具及flash动画。（投标时须提供国家有资质的检测部门出具的检测报告复印件，检测报告中体现该项性能） 3. 与教育云平台深度整合：备授课系统中（白板软件）可以实现：教师备课课程关联资源推送、网络多媒体资源搜索、用户配置信息云端保存。云端可直接调用白板软件，进行课件新建、打开、编辑和保存。 4. 导入PPT文件功能：可将PPT文件导入到软件中，并保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入可进行再次编辑和保存，其他对象以图片形式导入。 ▲5.书写功能：软件提供不少于9支书写笔，包括：硬笔、手势笔、智能笔、激光笔、粉笔等；可根据手势实现上下翻页、擦除对象、手势识别聚光灯、放大镜等教学工具。（投标时须提供国家有资质的检测部门出具的检测报告复印件，检测报告中体现该项性能） 四、教学云平台 1. 提供云平台的全文检索与智能推荐功能：提供资源的全文检索功能。教师可通过关键字的方式来搜索教学资源及其它教学内容。搜索的内容可以根据资源的类型进行分类。云平台可根据教师信息自动推荐与所备课程相关的各类资源，包括其他教师的共享课件内容。 2. 可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课，也可导出。 3. 提供诸多专题性质的教学应用，包括：DreamWeaver、PowerPoint、Flash、PhotoShop、3DsMax等教师常用的多媒体软件教学课程；提供同步互动、作文、快乐英语等诸多自主学习资料；提供安全教育、健康教育、传统节日、古诗词等多个领域的素质教育资料。 4. 与备课软件结合，在线课程制作功能，教师可在网络上创建自己的课本教材，在网络上可制作教案、教学活动设计、课件等。制作结果直接保存到网络上，教学内容可以直接导出到本地的文档格式。制作课件时候有相关联课程教学资源推荐，支持课件内容共享。 ▲5. 教师个人云存储功能，提供教师单独的网络存储空间。教师可上传保存自己的教学内容和资料，也可分享存储的文件，在云存储空间可建立自己的分类目录，制作的课件可以直接上传的教学云平台上，无需通过完成特定任务即可获取40G个人云端存储空间，方便教师存储资料。 五、仿真实验： 1. 依据人教版初/高中物理、化学、生物第11套教材开发，所有实验无需安装，均内嵌于备授课软件中，可作为媒体直接插入并保存到软件中，操作简单、灵活。 2. 提供初中物理、化学、生物，高中物理、化学、生物至少6科实验，实验数量不少于463个。 3. 每个实验均设置八大版块：实验演示、实验器材、实验原理、实验目的、开始实验、注意事项、实验检测、实验应用。 4. 重点实验均配套一个使用讲解视频，每个实验都提供一套跟该实验相关的练习，其中大部分为历届中高考真题。 5. 须拥有自主知识产权，并提供终身免费升级。 |  |
| 4 | 壁挂实物展台 | 110 | 台 | 一、主要技术参数： 1.托板边角采用圆弧倒角设计，无须气压杆支撑。 2.采用不小于800万定焦镜头。 3.拍摄幅面：A4及以上 4.图像色彩：24位及以上 5.输出格式：图片JPG，文档PDF，视频MP4 6.整机具有安全锁 7.光源：LED灯补光。 二、软件功能： 1.支持白板软件直接打开展台，可对展台画面进行放大、缩小、旋转、满屏等操作。 2.支持对比教学，可二分屏和四分屏十六分屏对比，并可在对比屏幕上直接进行批注。 3.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4.具有缺角补边图像修正功能。 5.展台软件具有自检功能：硬件检测、解码器、机器序列号等，方便维护升级；支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因。 |  |
| 5 | 远程集中控制管理系统（含110个客户端） | 1 | 套 | 一、服务端软件 1.后台控制端采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作。 2. 部署方式：支持云端部署和本地服务器部署两种部署方式。 3.安全管理：首次登录，切换环境登录时须验证用户身份，保障系统安全性。 4.多层级用户管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备；用户账号与云端账号统一，根据手机号自动获取用户信息。 二、设备控制 1.设备详情：可查看局域网内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称信号源、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率，音量、音响模式、节能模式。支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选；支持按列表展示以及按缩略图展示。 2.远程监控：实时监控当前设备桌面，支持同时查看多台设备。 3.即时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换（屏幕触控锁定、解锁），信号源切换、音量调节、系统备份/还原、音响模式切换、远程节能切换及打铃操作。 4.定时操作控制：可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃、定时切换信号源、定时信息发布，实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑。 5.远程控制：可远程控制所选择设备桌面，方便用户管理。 6.控制列表：支持查看控制列表，查看立即控制、定时计划、信息发布等内容；包含下发命令内容、执行时间、执行策略、已执行数量等内容。可对具体某项定时操作进行撤销；并可查看定时计划名称、命令、执行策略、计划状态等内容。 7.发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色。 8.文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash、音视频。 9.软件管理：可上传软件至集控平台，可远程安装/卸载，便于管理终端软件。 三、数据统计 1.数据统计：以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行统计；统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量等，支持以统计图表显示及以excel格式导出；支持将统计图表内容以pdf形式，每周推送至用户移动端中；区级管理员可查看该区域下所有学校设备数据，校级管理员可查看本校所有设备数据。 四、视频直播 本地无需部署直播服务器，无需绑定IP地址，云端直接开启直播；用户可预约直播，选择日期、时间进行预约；直播开始时，接收端弹出10秒倒计时提醒，直播时间结束时，自动关闭直播；直播时可选择音频直播/视频直播，可调节视频源、音量等。支持查看直播列表，包含直播名称、预约时间、直播类型、预约设备、创建时间、删除等。 五、信息发布 1、服务器端：模板中心内置节目模板，支持横版、竖版，可根据主题和场景进行归类，数量不低于100个；支持图片、视频、网页等内容同一页面同时播放；支持对接第三方提供的网页接口和第三方课表、考勤、作业、班级荣誉、德育排名、通知公告等；系统内置不低于5套不同风格的课表、考勤样式，支持今日课表、周课表、我的课表、我的考勤等内容展示；为区校级管理员提供数据报告，可对设备运行情况进行统计，包括设备数量、设备开机率、设备在线时长及详情，可对软件使用情况进行统计，包括活跃用户排行、资源等进行统计；数据报告可导出报表。 2、终端：支持任意分割画面播放，可分区展示图片、视频、文字、时间、天气、班级圈、对接第三方内容等各类显示信息；交互平板上可自动按照播放计划进行课间内容的展示；交互平板课间播放节目支持倒计时提醒，教师可取消或退出课间节目的播放。 |  |
| 6 | 讲台 | 95 | 个 | 1、规格约：讲台长 1200mm×宽 450mm×高 900mm。2、讲台全部选用1.5CM厚度高密度板材制作，木纹表面。3、支持笔记本电脑安装。4、桌面为平面，右上角一个过线孔，方便电脑设备过线。5、讲桌左右各一个杂物抽屉，配通用文件柜锁。6、整体造型设计以人为本，边角圆弧过渡，工艺精湛，高贵大方。7、抽屉锁具可通开，方便学校管理和老师使用。 |  |
| 7 | 组合推拉式书写教学板 | 110 | 台 | 1、 外框尺寸：≥长4350mm×宽1280mm（与一体机配套）。 2、产品结构：推拉黑板为双层结构，由四块书写板组成，内层有两块固定书写板与一体机平行，外层是两块滑动的书写板；使用一体机时可将滑动书写板推到两侧露出一体机即可使用，如果不使用一体机可将滑动书写板拉到中间一体机前端锁定。 3、面板：书写面板颜色为墨绿色，面板厚度≥0.3mm，板面反光率低，色调柔和，书写字迹清晰，可有效降低学生视疲劳度；板面平整，可吸附磁钉、磁片，易写易擦、坚固耐用。 4、背面：采用优质镀锌板，厚度≥0.25mm，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀。 5、板面与衬板粘贴：采用防腐、防锈、防潮、环保的书写板专用胶漆，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳。 6、书写板边框：采用45×22.5mm高档磨砂亚光香槟铝型材。 7、 外框滑轨：采用98×45mm高档磨砂亚光香槟铝型材。 8、 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，≥R30mm的圆角，无尖角毛刺。 9、黑板滑轮：配装耐磨软尼龙滑轮，滑轮持久耐磨，推拉灵活、轻巧、无噪音。 10、隐形刹：在滑轮构件上与上下外框内设置隐形刹车，当移动书写板推拉至左、右两侧时，移动书写板不会与外框两侧立柱触碰；当两块移动书写板推拉至中间合拢时，两块书写板不会触碰，刹车定位准确，无外露。 11、缓冲垫：外框左右两边设有滑动缓冲胶垫，缓解滑动时可能发出的噪音以及强烈碰撞造成的损坏。 12、防刮性（锁）：书写板锁隐藏于书写板边框内的，无任何外露的锁片、螺丝与咬合片，能有效防止刮伤一体机。 |  |
| 8 | 安装调试 | 110 | 台 | 每套设备包括 PVC 线槽（管）、视频线接头、电源插座、漏电开关等线材设备以及之相关的周边 设备、音视频线接头及相关配件（对所有施工材料包干）。 |  |
| 9 | 音响 | 110 | 套 | 一、2.4G无线有源音箱 1、外置USB2.4G信号接收盒，开机自动进入配对状态，近距离配对、配对成功后有提示音，能满足同一场所大批量使用，不串频、抗干扰性强。 2、采用SMT工艺生产，内置数字IC功率放大器，170V-240V开关电源宽电压设计，效率高、功率大、重量轻、待机功耗小、扩音清晰、性能稳定。 3、二单元设计、6.5寸低音喇叭、2寸高音喇叭。 4、麦克风音量、音乐音量、综合高低音调节功能。 5、1组莲花CD/MD/电脑音频输入、1路莲花录音输出、1个3.5毫米电脑音频输入接口。 6、1路70V-110V有线定压广播强切输入、5秒钟后自动恢复教室扩声。 7、1路6.5毫米话筒输入插口、与同品牌话筒连接不用电池。 8、烤漆铁网防护罩、配原厂支架、壁挂式安装。 9、适用于各类多媒体教室、电教室、普通教室。 10、使用频率：2400-2485MHz。 11、输出功率：2×60W。 12、灵敏度：87dB±2dB 。 13、频率响应：30Hz-20KHz。 14、信噪比：≥83dB±2dB。 15、电源：交流170V-240V±10％/50Hz。 16、尺寸：高335cm宽210cm深160cm。 二、蓝牙无线话筒×2个 1、同一个蓝牙无线话筒、能在不同的教室蓝牙接收机上任意匹配使用、数字ID对频无线发射大于1000个，近距离优先连接，语音清晰、抗干扰性强、无须专人管理。 2、连接手机传输音频信号、LED充电显示、发射机与接收机信号锁定显示、低电量显示。 3、采用硅胶静音按键，360度旋转背夹设计，音量大小调节。 4、内/外置麦克风切换功能、手持、领夹多种使用方式。 5、远距离电子激光教鞭、根据用户要求可增加PPT翻页功能。 6、锂电池供电环保节能、连续工作12个小时、待机时间60天。 7、传输范围：视环境变化约20M 8、信噪比：≥83dB。 9、接收灵敏度：85dB±2dB。 10、工作频率：2400-2485MHz。 11、调制方式：QPSK。 |  |
| 六、教师计算机设备（211台） |
| 1 | 云桌面主机 | 1 | 台 | CPU：1颗性能不低于Intel Xeon E3-1230v5系列的CPU； 芯片组：INTEL C236； 内存：本次配置：容量32G DDR4 2400 ECC内存； 存储：本次配置：SSD 1个500GB 硬盘：4个8TB 7200RPM SATA 6Gbps 3.5英寸硬盘； RAID:标配集成SATA RAID0,1,5,10功能； 电源：600W 高能效电源； 网卡：集成Intel双口高性能千兆以太网卡。 |  |
| 2 | 云教学管理软件 | 1 | 套 | 1.云桌面系统采用本地虚拟化架构。网络中断、服务器宕机不影响云桌面的使用。 2.为了便于维护和后续系统扩展，云桌面需采用标准桌面镜像格式（IMG，VHD）和标准硬盘分区格式（NTFS等）。 3.支持跨公网（非VPN方式）对云终端进行桌面镜像推送，对云终端、云桌面、用户、云盘进行远程集中管理。 4.支持在云终端缓存多套桌面镜像，可以由管理端指定镜像启动，也可以由用户自行选择镜像启动。 5.支持桌面镜像与硬件解耦，一套桌面镜像能够在不同硬件平台的云终端上使用。（投标时需提供功能截图并加盖单位公章。） 6.支持用户行为管控功能，提供进程黑名单、端口管控、上网行为日志、用户屏幕截图等管控手段。 7.系统自带桌面超市，管理员可以通过控制台管理超市中的软件，至少提供增加软件，删除软件，查询软件，向客户端推送软件等功能。（投标时需提供功能截图并加盖单位公章。） 8.采用p2p方式下载桌面镜像，降低镜像下载速度所耗时间，提高系统响应速度。 9.提供多种还原策略，至少包括：管理端指定立即还原，终端重启还原，周期（每天，每周，每月）还原，基于快照还原。 10.系统可以支持1080P高清视频播放，以及图形图像处理软件(如photoshop，3Dmax，AutoCAD等)的重运算能力。 11.支持桌面快照功能，管理员可以从控制台为桌面打快照，用户也可以在终端给桌面打快照。（投标时需提供功能截图并加盖单位公章。） 12.云桌面系统支持操作系统镜像统一管理功能，制作桌面镜像必须使用云桌面系统管理的操作系统镜像。（投标时需提供功能截图并加盖单位公章。） 13.外设管控：支持对USB存储，外置光驱，内置光驱，USB打印机，USB摄像头，串口，网口等接入设备控制，支持USB只读属性。 14.主机与桌面之间可以建立绑定关系，还可以将MAC地址与IP地址可以绑定，能够使固定主机只能访问固定桌面，并且使用固定的IP地址。 15.桌面多系统支持，支持Windows XP、Windows 7、Windows 10、Linux、Centos。 16.个人安全磁盘：应当具有个人加密磁盘功能，用户的个人数据在服务器端以加密单文件形式保存在集中的数据存储中心。当用户使用认证登录的桌面后，可以访问安全磁盘。即使在游客匿名登陆时，也可以通过客户端认证的方式访问自己的数据磁盘。 17.为了避免由于网络故障导致无法使用，平台应支持当网络中断时，终端可正常运行无任何影响；不需要通过ghost等方式在本地硬盘安装操作系统，保证断网、服务器故障时终端系统仍然可用。 18.支持同一终端的多种登录方式，既可以认证登录，使用认证用户的个性化桌面，包含系统，软件，数据盘等；还可以支持自动登录方式(无需输入用户名密码)。 19.支持对终端和桌面进行群组功能，可以针对不同类型的终端或桌面进行批量操作和管理。 20.支持集群管理服务，在有多个教室的情况下，可以通过集群的主控节点操控当前集群下的所有教室。（投标时需提供功能截图并加盖单位公章。） 21.支持镜像导入功能，通过该功能可以将已经做好的系统镜像直接使用而不用再重新制作镜像，可以节省时间。 22.支持计划管理功能，可以根据方案（每天精确到秒、每周、每月）对终端或桌面进行远程开机、远程关机、远程重启和切换桌面的功能。（投标时需提供功能截图并加盖单位公章。） 23.云教学管理软件一次性授权，永久有效。 |  |
| 3 | 云桌面终端 | 211 | 台 | 1.▲软硬件一体化设备，终端不大于1.2L，内置虚拟化系统和软件，配置≥Intel第九代奔腾G5420,双核4线程处理器（处理器主频≥3.7GHz）；内存≥8GB，显卡≥Intel HD 630；本地存储≥500GB SSD，支持AI芯片扩展，标配内置小喇叭，扬声器(支持机器打开报警，硬盘插拔报警)； 2.▲USB接口9个（包含≥6个USB 3.1接口,USB Type-C 1个，USB2.0 2个，搭配USB键盘，支持键盘开机，方便用户操作），≥2个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1个DP接口，≥1对音频输入输出接口, 配置≥1个内存扩展槽，支持用户自行扩展, 配置≥1个硬盘扩展槽，支持用户自行扩展。 |  |
| 4 | 终端显示器 | 211 | 套 | 1、 显示尺寸：≥21.5寸背光技术LED，带护眼功能。 2、 分辨率：≥1920×1080； 3、 比例：16:9 ； 4、 响应时间：≤5 ms； 5、 投标时须提供投标显示器的 3C 认证证书； 6、 内含有线键盘、鼠标各一个。 |  |
| 七、学生计算机房设备（4间，60台学生机，1台教师机/间，共244台） |
| 1 | 云桌面主机 | 1 | 台 | CPU：1颗Intel Xeon E3 1230 V5系列以上CPU； 芯片组：INTEL C236； 内存：本次配置：容量16G DDR4 2400 ECC内存； 存储：本次配置：SSD 1个240GB 硬盘：1个8TB 7200RPM SATA 6Gbps 3.5英寸硬盘； RAID:标配集成SATA RAID0,1,5,10功能； 电源：600W 高能效电源； 网卡：集成Intel双口高性能千兆以太网卡。 |  |
| 2 | 云教学管理软件 | 4 | 套 | 1.云桌面系统采用本地虚拟化架构。网络中断、服务器宕机不影响云桌面的使用。 2.为了便于维护和后续系统扩展，云桌面需采用标准桌面镜像格式（IMG，VHD）和标准硬盘分区格式（NTFS等）。 3.支持跨公网（非VPN方式）对云终端进行桌面镜像推送，对云终端、云桌面、用户、云盘进行远程集中管理。 4.支持在云终端缓存多套桌面镜像，可以由管理端指定镜像启动，也可以由用户自行选择镜像启动。 5.支持桌面镜像与硬件解耦，一套桌面镜像能够在不同硬件平台的云终端上使用。（投标时需提供功能截图并加盖单位公章。） 6.支持用户行为管控功能，提供进程黑名单、端口管控、上网行为日志、用户屏幕截图等管控手段。 7.系统自带桌面超市，管理员可以通过控制台管理超市中的软件，至少提供增加软件，删除软件，查询软件，向客户端推送软件等功能。（投标时需提供功能截图并加盖单位公章。） 8.采用p2p方式下载桌面镜像，降低镜像下载速度所耗时间，提高系统响应速度。 9.提供多种还原策略，至少包括：管理端指定立即还原，终端重启还原，周期（每天，每周，每月）还原，基于快照还原。 10.系统可以支持1080P高清视频播放，以及图形图像处理软件(如photoshop，3Dmax，AutoCAD等)的重运算能力。 11.支持桌面快照功能，管理员可以从控制台为桌面打快照，用户也可以在终端给桌面打快照。（投标时需提供功能截图并加盖单位公章。） 12.云桌面系统支持操作系统镜像统一管理功能，制作桌面镜像必须使用云桌面系统管理的操作系统镜像。（投标时需提供功能截图并加盖单位公章。） 13.外设管控：支持对USB存储，外置光驱，内置光驱，USB打印机，USB摄像头，串口，网口等接入设备控制，支持USB只读属性。 14.主机与桌面之间可以建立绑定关系，还可以将MAC地址与IP地址可以绑定，能够使固定主机只能访问固定桌面，并且使用固定的IP地址。 15.桌面多系统支持，支持Windows XP、Windows 7、Windows 10、Linux、Centos。 16.个人安全磁盘：应当具有个人加密磁盘功能，用户的个人数据在服务器端以加密单文件形式保存在集中的数据存储中心。当用户使用认证登录的桌面后，可以访问安全磁盘。即使在游客匿名登陆时，也可以通过客户端认证的方式访问自己的数据磁盘。 17.为了避免由于网络故障导致无法使用，平台应支持当网络中断时，终端可正常运行无任何影响；不需要通过ghost等方式在本地硬盘安装操作系统，保证断网、服务器故障时终端系统仍然可用。 18.支持同一终端的多种登录方式，既可以认证登录，使用认证用户的个性化桌面，包含系统，软件，数据盘等；还可以支持自动登录方式(无需输入用户名密码)。 19.支持对终端和桌面进行群组功能，可以针对不同类型的终端或桌面进行批量操作和管理。 20.支持集群管理服务，在有多个教室的情况下，可以通过集群的主控节点操控当前集群下的所有教室。（投标时需提供功能截图并加盖单位公章。） 21.支持镜像导入功能，通过该功能可以将已经做好的系统镜像直接使用而不用再重新制作镜像，可以节省时间。 22.支持计划管理功能，可以根据方案（每天精确到秒、每周、每月）对终端或桌面进行远程开机、远程关机、远程重启和切换桌面的功能。（投标时需提供功能截图并加盖单位公章。） 23.云教学管理软件一次性授权，永久有效。 |  |
| 3 | 教师机、学生机终端 | 244 | 套 | 1.支持6代、7代、8代、9代可插拔CPU。 ▲2.终端采用X86架构，英特尔≥八代酷睿I3处理器，主频≥3.6G。 3.芯片组：≥B365英特尔芯片组。 4.内存容量≥8G DDR4 内存，最大内存扩展能力：插槽2个，容量≥32GB DDR4内存。 5.▲存储：本次配置：SSD≥256GB；支持3种接口类型的硬盘混插，如mSata、M.2、SATA等类型。 6.提供≥9个USB 接口、其中不少于6个USB3.1接口、1个USB Type-C，≥2个千兆网口、1个COM口，支持5V供电。 7.▲显示接口：1个VGA、1个HDMI接口和1个DP接口。其中VGA接口可以灵活选配DP、COM、HDMI2.0接口。 8.内置小喇叭，支持机器打开报警、硬盘拔插报警。 9.具备2个miniPCIe接口，支持Ai芯片。 10.1对音频输入输出接口，声卡芯片≥1220，支持高品质语音考场，语音培训教室的场景。 11.▲机箱不大于1.2L。 |  |
| 4 | 终端显示器 | 244 | 台 | 1、显示尺寸：≥21.5寸背光技术LED，带护眼功能。 2、分辨率：≥1920×1080； 3、比例：16:9 ； 4、响应时间：≤5 ms； 5、投标时须提供投标显示器的 3C 认证证书。 |  |
| 5 | 键鼠套装 | 244 | 套 | 内含有线键盘、鼠标各一个。 |  |
| 6 | 学生电脑台 | 120 | 张 | 1.规格：1200×600×730mm（±20mm偏差）。 2.材质：材料采用优质中密度纤维板, 双贴面防潮三聚氰胺板，板材厚度不小于15mm，台面板四周加厚至25mm。桌子整体结构采用连接板固定，桌子后方配有背板，为方便布线，桌子后方预留有走线孔，双键盘托设计，要求桌子大方、得体。 3.配件：键盘安装两节豪华道轨，优质五金配件。 4.封边：采用不小于1mm厚pvc封边条经全自动异型封边机进行封边，台面板前边贴斜边，另外三边贴直边，封边条折弯处由机器侧切一细小。 |  |
| 7 | 讲台 | 4 | 张 | 1.整体采用分体式结构，规格为长1200mm、宽750mm、高1020mm； 2.多媒体讲台整体采用1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越;桌面采用木质桌面板，高档美观。 3.颜色选用哑光灰白色，LOGO板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强，有效保护学生视力，美观耐用。 4.显示器翻转机构，可容纳不同规格的显示器（17-23寸），结构独特新颖。 5.键盘采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便；键盘为标准键盘 6.桌面右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，空间560×540×200mm，承载重量≥12kg。 7.键盘盒下方为中控，可放置260x160mm内的中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理。 8.所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 9.全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 |  |
| 8 | 日字凳 | 224 | 张 | 1.尺寸：330（长）×250（宽）×450MM（高）。纯实木凳面凳腿外侧清漆处理手感光滑。 |  |
| 9 | 接入交换机 | 12 | 台 | 1. ▲最大可用端口≥28个，固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个； 2. ▲交换容量≥190Gbps，包转发率≥40Mpps； 3. MAC地址表大小≥8K； 4. 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力； 5. 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 6. 交换机采用专业的内置防雷技术，要求支持业界领先的防雷能力，业务端口防雷不低于9kv； 7. 支持链路检测技术，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 8. 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 |  |
| 10 | 服务器机柜 | 4 | 个 | 24U高，约600×800×1200mm。 |  |
| 11 | 网线 | 12 | 箱 | 1.产品包装:卷轴包装（305米）。 2.外护套材料 PVC,千兆六类线。 |  |
| 12 | 水晶头 | 600 | 个 | 六类水晶头。 |  |
| 13 | 布线材料 | 4 | 套 | 线管、线槽、电线等。 |  |
| 14 | 安装调试 | 4 | 套 | 配套安装调试服务。 |  |
| 八、办公设备（打印机） |
| 1 | 复印机 | 1 | 台 | 1、复印速度：28页/分（A4/横向），支持最大幅面A3(稿台及输稿器)； 2、打印分辩：1800×600dpi； 3、最大连续复印1-9999页张； 4、首页复印：5.3秒或更少，预热时间20秒或是更少； 5、7英寸中文彩色液晶触摸操作显示屏（支持多点触控及内容拖动） 6、A3/A4供纸量：标准:2×500张纸加100张；纸盒及手送支持60－220G厚纸； 7、手送纸张支持尺寸：A6-A3，纸盒一支持A4-B5尺寸，纸盒二支持A4-A3尺寸； 8、主机配内存2GB，最大可支持4GB内存； 9、接口类型：USB 2.0,以太网（1000Base-T）千兆网卡 10、标配互联网/IP功能； 11、标配双面自动打印，配自动双面进稿器（100张原稿） ； 12、支持打印复印作业可在触摸屏内预览功能； 13、网络接口支持最新IPV6协议； 14、第一纸盒及手送供纸支持60-220G厚纸； 15、标配支持NFC及蓝牙近场通信协议； 16、支持无线打印及扫描功能(需无线网络环境)； 17、支持个性化操作面板编辑功能； 18、纸盒为可自行拆卸设计，方便客户自行处理卡纸问题。 |  |
| 2 | 一体化速印机 | 1 | 台 | 1、全中文操作面板；2、原稿尺寸最大A3（310×432mm）；最小50×90mm；3、打印分辨率≥300×600dpi；穿孔密度600×600dpi；4、用纸尺寸A3（310×432mm），最小100×148mm；5、用纸重量46-210克；6、针筒式油墨设计，无油墨损耗；7、文字/照片/图文/铅笔处理模式；8、缩放功能：3级放大：141%、122%、116%；3级缩小：71%、82%、87%，页边距留白：94%；50%-200%无级缩放功能；9、印刷最高速度≥80张/分钟；10、印刷位置调整：纵向±15mm，横向±10mm；11、铅笔模式、网点模式、多合一功能、消除中缝、自动/手动均墨、节能模式（关机或休眠）、省墨模式、扫描浓度调整、印刷浓度调整、出纸跳翼调整、保密模式、编程印刷、耗材剩余量提示、自选设定模式；12、耗材剩余量提示；13、多米诺接纸盘设计；14、整机保修两年限150万张；15、配置版纸壹卷、油墨壹瓶。 |  |
| 3 | 打印机 | 10 | 台 | 激光A4黑白打印机；打印速度：25页/分钟；打印分辨率：600×600dpi（Fast 1200dpi），标配32M内存，打印接口：高速USB2.0；标配250页下纸盒；全面兼容16K纸张；超级厚纸处理能力：60~220g纸张；超长寿命鼓粉分离技术；全中文操作面板；高速USB2.0接口； 月最大负荷打印量：15000页；随机粉盒：1000页；硒鼓寿命：10万页。 |  |
| 4 | 多功能一体机（激光） | 10 | 台 | A4激光平板式三合一：打印/复印/彩色扫描；双面打印，打印/复印速度：25页/分钟；打印分辨率：600×600dpi（Fast 1200dpi），标配64M内存，标配250页下纸盒；支持：证件一键式复印、连续多份复印、放大缩小复印功能；全面兼容16K纸张；超级厚纸处理能力：60~220g纸张；超长寿命鼓粉分离技术；全中文操作面板；高速USB2.0接口； 月最大负荷打印/复印量：20000页，随机粉盒：700页；硒鼓寿命：10万页。 |  |
| 九、校园网络设备 |
| 1 | 设备机柜 | 2 | 套 | 42U高、800×950×2045mm，带锁前后网孔门、钢质侧板、固定层板（1块）、M6安装套件。 |  |
| 2 | 电源分配单元 （PDU） | 4 | 条 | 每条PDU：AC250V 50Hz 32A，输入接口为32A三孔2P+E工业连接器(IP44)，接入2米3×6mm² ZA-RVV多股软线；总电源配置32A 1P总控空开，输出包括12个国标10A插座、4个国标16A插座；电源侧配置长寿命LED电源指示灯。外壳颜色为黑色；A、B路采用不同颜色、不同丝印区分。空气开关采用施耐德E9系列，含防雷模块。 |  |
| 3 | 工业连接器 | 4 | 个 | 32A。 |  |
| 4 | 等电位连接器 | 1 | 个 | 等电位连接器。 |  |
| 5 | 接地铜塑线 | 10 | 米 | BVR 16mm2 多股铜芯线，将地线汇集，连接至主钢筋，电源防雷器接地以及连接主钢筋。 |  |
| 6 | 联合接地 | 1 | 项 | 铜线耳、焊条，螺栓，防锈漆等，与大楼主钢筋连接，共地。 |  |
| 7 | 弱电上走线桥架 | 8 | 米 | 机柜顶部专用走线槽(规格：200宽mm×100高mm×厚1.5mm)，颜色:砂纹黑；订做开放式走线槽；机柜列间走线槽。 |  |
| 8 | 服务器机柜连接电缆 | 43 | 米 | RVV3×6mm。 |  |
| 9 | 跷板开关 | 1 | 套 | 三位双联 规格：#86 进口PC材料，采用银合金触点 |  |
| 10 | 辅材 | 1 | 批 | 强电、线槽、线管、软管，钢钉、膨胀钉、自攻钉、胶粒、胶塞、绝缘端子等工程不可预见的辅材。 |  |
| 11 | 管理服务器 | 1 | 台 | 1、规格：19英寸工业标准2U机架式服务器； 2、芯片组：Intel C622芯片组； 3、▲处理器：1颗Intel Xeon 4208（8核/2.1GHz/11M缓存，最大可支持至22核处理器）； 4、▲内存：2×16GB TruDDR4 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM内存，≥24条扩展插槽，≥768GB内存扩展； 5、硬盘：4块×1.2T 10K 12Gbps 热插拔2.5寸SAS硬盘,标配12个2.5硬盘扩展，最大支持12个3.5寸或26个2.5寸或3.5+2.5混插硬盘扩展，可支持PCIe SSD硬盘； 6、RAID功能：R530I+1G缓存阵列卡，标配支持0,1,5等RAID级别，可升级为raid5,50 ,60； 7、网卡：≥标配4个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口，可选双口万兆或四口万兆控制器； 8、配件：DVD-RW光驱，USB键盘鼠标，机架安装滑动导轨； 9、电源：电源输出功率≥550W 白金电源×2个，1+1冗余电源，支持交直流兼容(AC/DC)，可选750W钛金电源，可选1600W高功率电源； 10、冷却系统：支持5+1冗余热插拔系统风扇； 11、I/O扩展：扩展槽 无GPU时≥8个PCIe 3.0,配GPU时≥7个PCIe 3.0, 4个USB接口，1个串口,2个VGA接口, 光通路诊断LED报警灯； 12、服务器管理：标配千台以上服务器节点的管理授权，IPMI 2.0，B/S架构，支持管理本地和远程的服务器，可实现服务器故障报警、批量的系统资源管理以及系统性能监控等功能；被管理的服务器无需安装代理软件；鼠标所到之处显示提示信息；跟踪服务器硬件配置变化；远程服务器控制及电源管理，并从控制台远程监控系统ID状态；高级功能：支持实现远程的iKVM管理和光驱、软驱的重定向功能； 13、系统部署：提供服务器操作系统无人值守安装导航软件，自动检测硬件系统，安装驱动程序；自动监测RAID配置，能在导航软件操作界面完成RAID配置；支持系统克隆，系统恢复时，能保留用户需要的非操作系统数据；安装windows server 2008 R2 标准版，SQL server 2008 标准版 R2 Emb 5用户； 14、固件升级工具：提供可由用户选择的手动固件升级工具，自动实现服务器包括BIOS、BMC、RAID卡和RDX磁带机底层代码的固件升级；服务器启动时，固件升级工具能自动监测和显示需要支持的固件列表，用户可选是否升级； 15、故障定位：标配前置故障诊断模块，可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断； 16、服务：原厂商3年保修。 |  |
| 12 | 出口网关 | 1 | 台 | 1.配置≥10个千兆数据接口，≥2万兆口；多核非X86架构，实配内存≥2GB； 2 .支持开放式应用架构，支持VMWARE、广域网优化（WAN）、Lync协同办公、客户第三方的业务等开放式应用； 3. 支持动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 4. 支持无线控制器功能，可管理无线AP； 5. 支持多样化的VPN技术，包括IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用； 6. 支持国家密码管理局提出的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法。 |  |
| 13 | 防火墙 | 1 | 套 | 千兆电口≥10个； 2. 支持IPS，AV，URL过滤等特性扩展； 1. 采用非X86多核架构； 2. 吞吐量≥2Gbps； 3. 并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥10K； 4. 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式； 5. 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议； 6. 支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能； 7. 支持IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能，SSL VPN并发用户数≥500个, IPSEC VPN隧道数≥500条,本次配置100个SSL VPN授权； 8. 支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置。 |  |
| 14 | 核心交换机 | 1 | 台 | 1.模块化交换机，主控槽≥2个，实配一块主控引擎模块，整机槽位≥5个； 2. 配置千兆电口≥24个，千兆光口≥20个，万兆光口≥4个； 3. 配置双交流电源模块； 4. 交换容量≥40Tbps，包转发率≥12000Mpps； 5. 支持横向、纵向虚拟化技术； 6. 主控自带随板AC功能，业务单板同时兼具无线AC功能，无需额外购买AC硬件； 7. 支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的AC； 8. 支持硬件级加密技术Macsec技术（802.1ae）； 9. 支持OPENFLOW 1.3标准； 10. 支持L3 MPLS VPN、支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)、支持MCE； 11. 支持RIPv1/v2、支持OSPFv2、支持IS-IS、支持BGPv4； 12. 支持等价路由、支持策略路由、支持路由策略； 13. 支持IPv6和IPv4双栈协议； 14. 支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定。 |  |
| 15 | 汇聚交换机 | 2 | 套 | 千兆光口≥24个，复用的千兆电口≥8个，万兆光口≥4个； 2. 扩展插槽≥1个，扩展模块支持10G、40G等接口板扩展，支持防火墙接口板扩展； 3. 配置双交流电源模块，双风扇模块； 4. 交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps； 5.支持横向虚拟化技术； 6. 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类。 |  |
| 16 | 接入交换机 | 15 | 台 | 1. 千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； 2. 交换容量≥190Gbps；包转发率≥36Mpps； 3. 整机最大功耗≤24W。 |  |
| 17 | 万兆光模块 | 6 | 个 | 1. 传输类型：单模； 2. 传输波长：1310nm； 3. 传输距离≥10KM； 4. 速率≥10Gb。 |  |
| 18 | 千兆光纤模块 | 30 | 个 | 1. 传输类型：单模； 2. 传输波长：1310nm； 3. 传输距离≥10KM； 4.速率≥1Gb。 |  |
| 19 | 监控核心交换机 | 1 | 台 | 1.模块化交换机，主控槽≥2个，实配一块主控引擎模块，整机槽位≥5个； 2. 配置千兆电口≥24个，千兆光口≥20个，万兆光口≥4个； 3. 配置双交流电源模块； 4. 交换容量≥40Tbps，包转发率≥12000Mpps； 5. 支持横向、纵向虚拟化技术； 6. 主控自带随板AC功能，业务单板同时兼具无线AC功能，无需额外购买AC硬件； 7. 支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的AC； 8. 支持硬件级加密技术Macsec技术（802.1ae）； 9. 支持OPENFLOW 1.3标准； 10. 支持L3 MPLS VPN、支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)、支持MCE； 11. 支持RIPv1/v2、支持OSPFv2、支持IS-IS、支持BGPv4； 12. 支持等价路由、支持策略路由、支持路由策略； 13. 支持IPv6和IPv4双栈协议； 14. 支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定。 |  |
| 20 | POE前端交换机 | 10 | 台 | 千兆电口≥24个（均支持POE供电），千兆光电口≥4组； 2. 交换容量≥190Gbps；包转发率≥36Mpps； 3.整机最大POE输出功耗≥370W； 4. 支持横向、纵向虚拟化技术； 5. 支持GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合。 |  |
| 21 | 千兆光纤模块 | 20 | 个 | 1. 传输类型：单模； 2. 传输波长：1310nm； 3. 传输距离≥10KM； 4.速率≥1Gb。 |  |
| 十、综合布线工程 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 45 | 箱 | 1、达到500MHz，超出EIA/TIA-568-B的6类要求； 2、在六类系统应用中，可以提供至少250MHz的信道带宽； 3、支持千兆以太网应用，以及传输速率高达2.4Gbps的局域网协议； 4、采用“中心十字骨架”技术； 5、线芯规格：23AWG的无氧铜，导体直径≥0.57mm； 6、护套材料：浅蓝色 外护套PVC； 7、操作温度：－20至60℃。 |  |
| 2 | 水晶头 | 8 | 盒 | 六类 非屏蔽，100个/盒。 |  |
| 3 | 六类非屏蔽跳线1-2米 | 50 | 条 | 1、6类RJ45-RJ45 1-2米跳线，无阻碍式一体化RJ45插头，制造工艺采用整体塑模成型，尾部有弯曲张力疏导结构，确保长期重复使用的可靠要求，长度为2米； 2、接线方式：可提供568A及568B两种规格跳线，有多种颜色提供选择，水晶头带一体化护套，有效减少应力； 3、导体直径:24AWG,采用多股铜缆组成的软六类线来进行制作； 4、传输带宽:250MHz； 5、标准：满足并超过ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，TIA/EIA-568B.2-1.对六类电气特性的要求。 |  |
| 4 | LC-LC千兆单模双芯光纤跳线3米 | 40 | 对 | 1、高质量LC 型光纤接头，单模双芯，2米； 2、低水峰光纤（G652D）； 3、UPC 高精度端面研磨； 4、外护套类型:PVC、LSZH。 |  |
| 5 | 24芯LC型单模光纤配线架 | 4 | 套 | 1、可装标准19”机柜上，光纤分线盒由机框、托盘导轨组成，根据光缆类型选配相应型号托盘，可实现光缆的终端和熔接、光缆的固定和接地以及光缆纤芯和尾纤的保护等功能； 2、产品采用全对称设计，左右两侧均可进缆，方便操作； 3、满足左右双向出纤要求，灵活控制出纤方向； 4、安装侧耳设置多个安装位置，满足不同环境应用需求； 5、可根据光缆类型选配相应一体化托盘套件（含束状尾纤、适配器）。 |  |
| 6 | 12U挂墙机柜 | 8 | 台 | 1、一体化结构； 2、前门为钢制嵌边式透明玻璃，侧门钢质快速拆卸门；3、静态受重120kg； 4、规格550×470×620mm。 |  |
| 7 | FC-LC千兆单模双芯光纤跳线 3米 | 40 | 对 | 1、高质量FC/LC 型光纤接头，单模双芯，3米； 2、低水峰光纤（G652D）； 3、UPC 高精度端面研磨； 4、外护套类型:PVC、LSZH。 |  |
| 8 | 24芯LC型单模光纤配线架 | 1 | 套 | 1、可装标准19”机柜上，光纤分线盒由机框、托盘导轨组成，根据光缆类型选配相应型号托盘，可实现光缆的终端和熔接、光缆的固定和接地以及光缆纤芯和尾纤的保护等功能； 2、产品采用全对称设计，左右两侧均可进缆，方便操作； 3、满足左右双向出纤要求，灵活控制出纤方向； 4、安装侧耳设置多个安装位置，满足不同环境应用需求； 5、可根据光缆类型选配相应一体化托盘套件（含束状尾纤、适配器）。 |  |
| 9 | 24芯室外单模光纤 | 1000 | 米 | 1、24芯 室外单模铠装； 2、具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用； 3、松套管材料本身具有很好的耐水解性能和较高的强度； 4、管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护； 5、光缆采用双面涂塑光带提高光缆的抗潮能力； 6、采用两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度； 7、护套采用PE护套能够很好的防紫外线辐射。 |  |
| 10 | 8芯室外单模光纤 | 1000 | 米 | 1、8芯 室外单模铠装； 2、具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用； 3、松套管材料本身具有很好的耐水解性能和较高的强度； 4、管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护； 5、光缆采用双面涂塑光带提高光缆的抗潮能力； 6、采用两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度； 7、护套采用PE护套能够很好的防紫外线辐射。 |  |
| 11 | 4芯室外单模光纤 | 800 | 米 | 1、4芯 室外单模铠装； 2、具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用； 3、松套管材料本身具有很好的耐水解性能和较高的强度； 4、管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护； 5、光缆采用双面涂塑光带提高光缆的抗潮能力； 6、采用两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度； 7、护套采用PE护套能够很好的防紫外线辐射。 |  |
| 12 | 4口光纤终端盒 | 10 | 个 | 4口，铁盒。 |  |
| 13 | SC耦合器 | 60 | 个 | SC 单工。 |  |
| 14 | SC尾纤 | 40 | 条 | SC 单模单芯，1.5米长。 |  |
| 15 | SC-SC单模双芯光纤跳线 | 4 | 对 | SC转SC，千兆单模，3米长。 |  |
| 16 | 六类非屏蔽双绞线 | 30 | 箱 | 1、达到500MHz，超出EIA/TIA-568-B的6类要求； 2、在六类系统应用中，可以提供至少250MHz的信道带宽； 3、支持千兆以太网应用，以及传输速率高达2.4Gbps的局域网协议； 4、采用“中心十字骨架”技术； 5、线芯规格：23AWG的无氧铜，导体直径≥0.57mm； 6、护套材料：浅蓝色 外护套PVC； 7、操作温度：－20至60℃。 |  |
| 17 | 理线架 | 2 | 条 | 1、19英寸安装，占1U机柜安装空间； 2、理线架具有线环与盖板安装设计专利，安装方便； 3、喷漆金属质感盖板； 4、隐藏式螺钉设计，美观大方； 5、开放操作空间，便于理线。 |  |
| 18 | 六类非屏蔽跳线1-2米 | 22 | 条 | 1、6类RJ45-RJ45 1-2米跳线，无阻碍式一体化RJ45插头，制造工艺采用整体塑模成型，尾部有弯曲张力疏导结构，确保长期重复使用的可靠要求，长度为2米； 2、接线方式：可提供568A及568B两种规格跳线，有多种颜色提供选择，水晶头带一体化护套，有效减少应力； 3、导体直径:24AWG,采用多股铜缆组成的软六类线来进行制作； 4、传输带宽:250MHz； 5、标准：满足并超过ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，TIA/EIA-568B.2-1.对六类电气特性的要求。 |  |
| 19 | 电源线RVV 2*1.5 | 500 | 米 | 2×1.50mm²，国标线，无氧铜。 |  |
| 20 | 电源线RVV 2*1.0 | 2000 | 米 | 2×1.00mm²，国标线，无氧铜。 |  |
| 21 | 其他辅材 | 1 | 批 | 按需。 |  |
| 22 | 工业除湿机 | 1 | 台 | 压缩机式，额定功率≥1500W,噪音小于60db，电压220V，日除湿量≥(环境温度30摄氏度，80%湿度的密闭恒温恒湿环境中）150L,具有24小时定时功能，配套≥2米的排水管。具有智能湿度感应装置，实时监测空气湿度，具有自动恒温恒湿功能，具有冷媒泄露保护、压缩机保护、高负荷保护、防冻结保护（智能化霜）功能。 |  |
| 十一、校园广播系统设备 |
| 1 | IP网络听学主机 | 1 | 台 | ▲1、主机采用工控≥6U机箱设计，采用全模块化设计：至少含≥4路音频采集模块、监听模块（连接无源定阻音箱直接进行监听功能）、硬盘卡模块（硬盘大小可根据实际情况进行机动升级）、电源主/备扩展模块、双网口交换机数据交换卡模块，在投标文件中提供投标产品面板实物彩色照片，并在照片上用文字标示此功能要求。 ▲2、≥17寸触摸高清液晶电容触摸显示屏，以局域网/互联网为主要传输媒介，全数字传输； ▲3、≥2路网络冗余备份端口，具有网络线路故障检测与自动选择功能，支持100M/10M自适应TCP/IP传输网络，在投标文件中提供投标产品面板实物彩色照片，并在照片上用文字标示此功能要求； 4、一体化触摸屏、鼠标等操作方式，适合不同的用户操作； 5、强大的广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源； ▲6、前面板设置机械式一键报警按钮，触发全区告警和手动告警功能，在投标文件中提供投标产品面板实物彩色照片，并在照片上用文字标示此功能要求； ▲7、主机≥4个独立的6.5MM音频输入通道和≥2个辅助混合6.5MM音频输入通道，可无限拓展外接音源采集，可任意分配，可利用网络终端来扩展音频输入通道，内置CD(INNER CD)和内置特种音源，外接音源输入音量可调，在投标文件中提供投标产品面板实物彩色照片，并在照片上用文字标示此功能要求； 8、内置定压输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用； 9、用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，亦可从远程控制电脑上复制； 10、支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上； 11、具有日志查看功能，可查看设备的操作与运行情况； 12、主机可以对各个定时点音量大小进行独立控制； 13、终端断线后自动恢复断线前的播放节目； ▲14、主机设备提供≥4路电源输出，并可对每路电源进行管理，在投标文件中提供投标产品面板实物彩色照片，并在照片上用文字标示此功能要求； 15、支持中、英文多种语言切换功能； 16、具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急报警时，话筒具有智能电平EMC优先级； ▲17、含内置CD播放器，具有CD播放器控制界面，提供该CD播放器功能软件截图控制页面； 18、具有多级音源优先管理功能，≥7级优先等级； 19、可设定播放终端的EMC 24V或短路强播输出信号与多级优先节目源的相互联系，并可设定延时时间关闭功能； ▲20、≥2个外接USB接口，可连接其它扩展音源设备，在投标文件中提供投标产品面板实物彩色照片，并在照片上用文字标示此功能要求。提供该USB外接音源功能软件截图控制页面； 21、可设定自动屏保并锁定功能，节能环保； 22、可设定用户密码，预防非操作人员误操作； 支持跨网段网络传输，适应学校、企业等多网段的局域网。 |  |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1 | 套 | 1.广播操作界面包括背景广播，业务广播和紧急广播，各分区音量大小可独立控制；以局域网为主要传输媒介，全数字传输，不同分区播放不同的节目源； 2.强大的广播矩阵，最多支持1000分区，可根据用户需要制作节目源，具有定时、分区、寻呼、报警等功能； 3.任意单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播;系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话； 4.可实现远程分区寻呼功能，一键到位的寻呼，方便学校领导使用； 5.远程分控讲话：无需到广播中心，通过与服务器连接的任意一台电脑，便可以实现广播的远程控制。从而实现领导或教师通过电脑远程对全区、分区、分组讲话; 6.终端断线后自动恢复断线前的播放节目； 7.支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上； 8.具有多级音源优先管理功能，默认为8级优先等级； 9.自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃音，自动按照编排好的作息时间表播放铃声； 10.可以通过任意终端来监听，可以实时监听到所有的广播节目，可通过终端拓展音频输入； 11.软件集成日志管理功能，方便客户查看系统运行日志； 12.软件集成系统维护功能，方便查找和修改播放终端的IP地址； 13.软件集成给播放终端、网络化寻呼站升级的功能； 14.软件自带节目录制功能，可以直接录音保存并且调用； 15.软件集成一键告警功能，方便学校进行紧急告警； 16.软件集成pingIP地址功能，方便查找IP故障； 17.软件集成恢复出厂声卡配置功能，方便客户重新修改声卡配置； 18.软件集成寻呼台日志功能，方便客户查看寻呼台日志； 19.软件集成了系统备份功能，方便客户随时备份系统。 |  |
| 3 | 调谐器 | 1 | 台 | 微电脑控制，数字调谐系统。 收音头以模块形式设计，可与主机分离，放置在接收信号更好的位置。 全轻触按键控制，VFD显示。 AM/FM 各40个电台存储功能。 具有自动搜索电台并自动存储功能。 具有音频信号电平指示。 具有断电记忆功能。 |  |
| 4 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 12 | 套 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持采集短路信号接口，设定触发任务。 3.支持触发分区/全区广播功能。 |  |
| 5 | 前置放大器 | 7 | 台 | 1.多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。 2.各通道独立音量控制。 3.高音和低音音调控制。 4.自动默音（有强插功能）。 5.性能规格：最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV，输出电平 0dBV，频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） ，总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件），信噪比 Aux input：≥66dB，音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz）。 |  |
| 6 | 纯后级功放 | 4 | 台 | 1、100V、70V定压输出和P1输出（不接地）。 2、5单位LED显示器，作状态显示。 3、6.35mm插口和XLR插口供方便地实现环接。 4、输出短路保护并示警。 5、性能规格： （1）额定输出功率 1050W。 （2）最小源电动势 1100mV。 （3）额定输出电压 P1，70V，100V。 （4）信噪比 82dB。 （5）频率响应 80Hz-15KHz（±3dB）。 （6）总谐波失真 1%（1KHz，正常工作条件）。 （7）指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温”。 （8）保护功能 高温，直流，短路。 （9）额定功耗 1800W。 （10）额定电源电压 AC220V/50Hz。 |  |
| 7 | IP终端 | 4 | 台 | 1.基于TCP/IP传输协议的网络全数字化的模数转换信号处理器，双网络接口冗余设计，可挂接在网络能到达的任何地方。远程音频数据流可通过本机输出音频信号，主机智能控制；有一路紧急音频输入接口用来连接消防中心的紧急信号，有一路紧急音频输出接口用来连接应急功放；无需在本地操控，只需通过管理软件远程配置正常后即可使用。 2.功能特点：模块化设计,一路音频输出网络化终端设备。双网络接口设计，网络扩展口可连接其它100M网络设备。10M/100M自适应网络传输。支持最大48KHZ采样率16BitMP3/WAV/PCM解码。低功耗设计。内置看门狗功能。可定制网络协议接口。全数字化设计，高保真、语音传输指数高。具有强插输入及强插链接输出。直流24V/1000MA输出和短路输出，两种输出方式可分别控制。本地监听音量可控。 3.性能规格：EMC参数（EMC LINE IN 端口输入）：CH1额定输出 1V；输入灵敏度 MAX：250mV/MIN：4V；增益限制的有效频率范围（±3dB） 20Hz-20kHz；信噪比（低通30kHz）≥70dB；总谐波失真（1kHz，1/3输出电压）≤0.1%；EMC LINK输出 等于EMC LINE输入（±10%）；输入动态范围 ≥26dB；网络解码参数（主机MP3输入）；CH1额定输出 1V；失真度（1kHz -10dB/MP3） ≤0.2%；增益限制的有效频率范围（±3dB）： 50Hz—20kHz；信噪比（低通30kHz） ≥70dB；告警输出（主机软件控制）；COM-24V输出 ；内置监听功率 1W；网络 双网口10M/100M自适应。 |  |
| 8 | IP网络终端功放 | 3 | 台 | 采用高档铝合金拉丝面板制造。 可挂接在网络到达的任何地方，采用网络传输协议，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。 自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 功放额定输出功率：650W 醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。 面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。 外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。 点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。 内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 内置音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S. 自主研发的实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。 采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S. 采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 本地输出音量及本地播放状态可控。 |  |
| 9 | 话筒 | 1 | 台 | 1.支持终端即插即用； 2.具有延时自动关闭功能； 3.可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡）； 4.钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10%； 5.输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1-； 6.频率范围100Hz-15kHz； 7.失真度MIC：≤1%。 |  |
| 10 | 合并式播放器 | 1 | 台 | 1.CD/MP3/MP4/VCD/DVD 播放功能； 2.高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目； 3.具有曲目直选功能； 4.具有通电后自动播放功能； 5.性能规格：频率响应 20Hz-20kHz（±3dB），信噪比 90dB，动态范围 90dB，谐波失真 0.005%，输出电平 0dBV。 |  |
| 11 | 寻呼话筒 | 1 | 台 | 1、支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 2、采用7寸真彩触摸彩屏、铝合金高档拉丝工业面板设计； 3、桌面式结构设计； 4、采用高保真与手持式动圈话筒设计； 5、具有多段电平指示功能，讲话声压更直观； 6、带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼； 7、内置3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用； 8、具有一路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），一路本地线路输出(可脱机输出本地功放寻呼)，一路辅助线路输出(扩展监听功率)； 9、图形人性化设计，显示内容更直观； 10、内置高保真大动态范围的AGC处理电路； 11、内置高性能声音处理电路； 12、采用嵌入式实时系统平 ，采用高性能ARM处理器； 13、可对网络播放终端分组编辑； 14、内置钟声提示音； 15、可对网络播放终端选定寻呼、对讲功能； 16、智能寻呼 之间能相互寻呼、对讲； 17、可播放网络主机节目库歌曲； 18、具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅； 19、具有用户密码与权限管理； 20、具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间； 21、可手动打开、关闭寻呼话筒供电； 22、具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间； 23、可设定网络传输通讯模式。 |  |
| 12 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 2 | 套 | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持远程点播功能，支持节目播放及本地广播。 3.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 4.支持新配置注册智能语音提示功能。 5.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 6.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 7.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 8.支持单独调节音量。 |  |
| 13 | 采集器 | 1 | 台 | 本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口。当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活网络化公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态。每台机有32个消防触发通道，通过主机设置，每个通道的告警分区可任意组合。每个告警通道均含寻路故障检测功能，自动排查系统线路故障。同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。 |  |
| 14 | 数字音频控制嵌入软件 | 1 | 套 | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 3.支持受控于其他设备触发上电或断电。 4.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 |  |
| 15 | 机柜 | 1 | 套 | 产品特点 1.行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准； 2.外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密； 3.同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定； 4.左右侧门可快速拆、装，方便工作； 5.带线槽设计方便设备连接线梳理。 技术参数 1.高度≥1965mm； 2.宽度≥600mm； 3.深度≥600mm； 4.重量≥99kg。 |  |
| 16 | IP网络音箱 | 107 | 台 | 1.双网络接口冗余设计，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议，可跨网段工作。 2.网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。 3.内置2×25W高保真数字功放，低功耗设置。 4.内置4Ω25W高保真扬声器，输出灵敏度高， 5.醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间， 6.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 7.具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 8.可接受红外线遥控器的操控。 9.可拓展蓝牙音频接收功能，点播功能和对讲功能。 10.可挂接在网络到达的任何地方。 11.具有MP3解码播放功能。 12.支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 |  |
| 17 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 107 | 套 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |  |
| 18 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 4 | 套 | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |  |
| 19 | IP网络终端功放 | 4 | 台 | 可挂接在网络到达的任何地方，采用网络传输协议，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 2.内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。 3.自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 4.功放额定输出功率：120W。 5.醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 6.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 7.内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 8.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 9.外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 10.具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。 11.外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 12.带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。 13.点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 14.寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 15.对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 16.蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。 17.外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。 18.可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。 19.具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。 20.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。 21.采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。 22.全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。 23.内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。 24.采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。 25.内置音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。 26.采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S.。 27.实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。 28.采用自主研发的网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S.。 29.采用自主研发的网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。 30.本地输出音量及本地播放状态可控。 |  |
| 20 | 壁挂音箱 | 107 | 只 | 1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz； 3.自备悬挂孔，安装方便； 4.优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 5.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰。 |  |
| 21 | 音柱 | 16 | 只 | 1.工作电压70/100V，功率20～40W，多个配接端子，适应不同场合； 2.最大声压级达102±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz； 3.配有安装支架，安装便捷； 4.全天候设计，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，寿命长； 5.灵敏度高（89±2dB），声音清晰、明亮。 |  |
| 22 | 音柱 | 8 | 只 | 1.采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； 2.二分频结构，频带较宽； 3.频响范围：80Hz-16kHz； 4.灵敏度：93dB； 5.最大声压级：114dB； 6.额定功率：120W。 |  |
| 23 | 音柱 | 20 | 只 | 工作电压70/100V，功率40～80W，多个配接端子，适应不同场合；最大声压级达109±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz；重5.5kg，配有安装支架，安装便捷；全天候设计，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，寿命长，灵敏度高（93±2dB），声音清晰、明亮。 |  |
| 24 | 无线话筒 | 1 | 台 | 1.配置双手持麦+接收机； 2.工作频率 600-800MHz； 3.调制方式 宽带FM； 4.信道数目 200； 5.信道间隔 250KHz； 6.频率稳定度 ±0.005%以内； 7.动态范围 100dB； 8.最大偏移 ±45KHz； 9.音频频率响应 50Hz～19KHz(±3dB)(整个系统的频率取决于话筒单元)； 10.综合信躁比 >105dB； 11.综合失真 ≤0.5% @1000Hz； 12.工作距离：空旷距离约200M； 13.接收机方式 二次变频超外差； 14.中频频率 110MHz，10.7MHz； 15.天线接入 BNC/50Ω； 16.灵敏度 12dBμV(80dB S/N)； 17.杂散抑制 ≥75dB； 18.音频输出电平：平衡输出 +10 dB（XLR）； 19.音频输出电平：非平衡输出 +4 dB(1/4”,6.3mm Jack socket )； 20.功能显示方式 LCD液晶显示； 21.音头 动圈式麦克风； 22.天线 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线； 23.输出功率 高功率20mW； 低功率7mW； 24.发射功率 10mW； 25.工作电压 2节5号1.5V碱性电池； 26.电池寿命 20mW时大约9个小时，7mW时大约13个小时。 |  |
| 25 | 话筒天线 | 1 | 对 | 1.全频段 500MHz~1GHz； 2.有效角度 100度； 3.天线增益 6dB典型 最大值10dB。 |  |
| 26 | 汇聚交换机 | 1 | 套 | 1. 千兆光口≥24个，复用的千兆电口≥8个，万兆光口≥4个； 2. 扩展插槽≥1个，扩展模块支持10G、40G等接口板扩展，支持防火墙接口板扩展； 3. 配置双交流电源模块，双风扇模块； 4. 交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps； 5.支持横向虚拟化技术； 6. 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类。 |  |
| 27 | 交换机 | 5 | 台 | 1. 千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； 2. 交换容量≥190Gbps；包转发率≥36Mpps； 3. 整机最大功耗≤24W。 |  |
| 28 | 接入交换机 | 6 | 台 | 1. 千兆电口≥8个，千兆光口≥2个； 2. 交换容量≥190Gbps；包转发率≥15Mpps； 3. 整机最大功耗≤24W。 |  |
| 29 | 千兆光纤模块 | 22 | 个 | 1. 传输类型：单模； 2. 传输波长：1310nm； 3. 传输距离≥10KM； 4.速率≥1Gb。 |  |
| 30 | 12U挂墙机柜 | 5 | 台 | 1、一体化结构； 2、前门为钢制嵌边式透明玻璃，侧门钢质快速拆卸门；3、静态受重120kg； 4、规格550×470×620mm。 |  |
| 31 | 音频连接线 | 4 | 条 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）。 |  |
| 32 | 音频连接线 | 2 | 条 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头。 |  |
| 33 | 音频连接线 | 2 | 条 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头。 |  |
| 34 | 音频连接线 | 2 | 条 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）。 |  |
| 35 | 水晶头 | 2 | 盒 | 国标，超五类水晶头，100个/盒。 |  |
| 36 | 网线 | 4 | 批 | 国标，无氧铜，0.5线芯，超五类双绞线。 |  |
| 37 | 喇叭线（室内） | 7 | 批 | RVV2*1.5，200米/卷，黑色。 |  |
| 38 | 喇叭线（室外） | 7 | 批 | RVV2*2.5，200米/卷，黑色。 |  |
| 39 | 天线延长线 | 1 | 批 | 馈线 SYV 50-5-1 百米。 |  |
| 40 | 遥控器 | 1 | 台 | 1.支持100/1000Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 2.双RJ45网络接口冗余设计，可跨网段工作； 3.可接入网络化广播系统的局域网内的任意一点，安装位置灵活，安装于利于无线接收信号的位置，控制更可靠、稳定，是一款基于TCP/IP传输协议的网络全数字化的模数转换信号处理器； 4.内置无线遥控接收模块，接收灵敏度高； 5.无线遥控器无线传输距离远，开阔地>1.5公里； 6.无线遥控器集成12个按键，可定制相应的功能键； 7.能够控制全区播放特定的音源、全区停止播放、选定分区播放特定音源、选定分区停止等操作。 |  |
| 41 | 辅材 | 1 | 批 | 包管材料、土钉、管线、强电。 |  |
| 十二、校园监控系统设备 |
| 1 | 校园可视化综合管理平台 | 1 | 套 | 1.支持 支持5000路视频通道设备管理能力； 2.支持流媒体视频流的存储、回放及下载； 3.支持以RTSP获取实时码流； 4.支持最多4个预览业务视窗并行活动,同时分割窗口最多可达4×64个,默认4窗口分割,分割窗口可全屏； 5.支持预览业务视窗窗口的拖拽； 6.支持分割范围内窗口排布； 7.支持既定分割、选定通道下保存视图,启动恢复上次视图；支持保存视图名称的自定义命名； 8.支持窗口预览按原始比例或全屏比例显示； 9.支持窗口预览按无分割、1+3模式、 1+ 5模式的分割模式进行窗口再分割,分割子画面具备拖移、预览； 10.支持窗口预览下开启录像即时回放，最长时间10分钟； 11.支持窗口预览下的打开音频.打开对讲、抓图； 12.支持连续抓图且单次连续抓图最多10张； 13.支持JPEG、BMP的抓图图片格式； 14.支持窗口预览本地录像、手动中心录像； 15.支持窗口预览手动切换主码流、辅码流1. 辅码流2； 16.支持自定义分割数自适应切换主辅码流； 17.支持窗口预览或实时优先、或流畅优先、或均衡优先、或自定义等4种视频撞放模式调节； 18.支持窗口预览亮度、对比度、饱和度及色调等4类视频画面调节,支持视频画面默认恢复； 19.支持窗口预览通道或所有通道等自定义收藏； 20.支持收藏文件夹的自定义分组和命名； 21.支持窗口预览通道快捷切换到回放模块； 22.支持通道、分割数目、视图自适应轮巡； 23.支持视频点位在地图的快速定位； 24.支持地图在视频窗口中的预览； 25.支持预览延时不超过1秒； 26.支持用户运用PTZ权限对云台操作权的锁定、解锁； 27.支持变倍、变焦光园、步长及8方向控制； 28.支持三维定位、局部放大、鼠标模拟,根据鼠标位置与窗口中心距离自动调整转动速率； 29.支持预置点管理、调用、点位巡航、巡迹、线扫、水平旋转、雨刷、灯光、红外灯； 30.支持录像按全部录像、定时录像、动检录像、报警录像的类型进行过滤； 31.支持以.dav、 .avi、 .mp4、 .fv. .asf的格式保存录像文件； 32.支持录像下载中进度、速度、文件大小及状态的信息实况； 33.支持录像下载中开启或开启全部、暂停或暂停全部、删除或删除全部的过程管理； 34.支持录像按时间段进行下载,其中最小1秒,最大24小时； 35.支持录像下载日志记录、资源本地化快捷管理； 36.支持本地录像文件大小( 10-1500M)自定义； 37.支持录像回放下抓图、连续抓图； 38.支持录像回放预览窗口快速切换至实时视频模块； 39.支持录像回放智能检索:视频窗口放大显示当前选中目标； 40.支持平台录像和设备录像的缩略图检索； 41.支持缩略图的自主截取； 42.支持缩略图录像检索结果以3种模式显示:较少、适中、较多,且以数字标识录像顺序；支持普通录像存储、补录录像存储； 43.支持存储录像计划按时段自定义模板,每日最多6个时段,默认全时间段模板、工作日模板及周末模板； 44.支持按时间条件的补录，且补录时长最大24小时； 45.支持WIFI补录,支持默认补录前3天的录像； 46.支持谷歌、百度、高德的在离线地图； 47.支持png、jpg、jpeg格式的光栅图； 48.支持地图方位移动、比例缩放,以及鹰眼的拖曳移动； 49.支持地图测距、测面、标记、复位、清屏； 50.支持视频设备、卡知设备等打开视频、录像回放、资源模糊搜索及定位； 51.支持地图资源自适应地图初始放大层级聚散,即地图层级大于初始值时.通道散化形式显示，否则以聚化形式显示； 52.支持平台录像和设备录像的缩略图检索； 53.支持WIFI补录，支持默认补录前3天的录像； 54.支持平台录像和设备录像的缩略图检索； 55.支持客户端多屏应用，同时展现多业务窗口； 56.支持客户端中英文切换； 57.支持以微信消息的形式向学生家长、学生教师推送进出校门的信息、异常报警信息； 58.支持考勤结果以宿舍楼栋、宿舍楼层、单宿舍的动态展示总人数、归寝人数、未归人数； 59.支持以微信消息的形式向学生家长、学生教师推送归寝信息、异常报警信息（晚归、未归、多日未归、多日未出）。 |  |
| 2 | 管理服务器 | 1 | 台 | 1、支持C620系列芯片组，支持SATA，SATA RAID扩展。2、支持≥16个DIMM插槽，内存容量可扩展至2TB。3、最大支持≥6个PCIe扩展，最高支持≥12块3.5寸SATA硬盘。4、支持SATA、SAS、M.2、U.2及Micro SD卡等多种存储接口。5、支持5-40℃稳定运行。6、支持PID精细化无极调速。7、支持板卡实时精准温度监控。8、性能配置等同或优于(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2。9、自带正版Microsoft Windows Server操作系统。 |  |
| 3 | 视频存储主机 | 2 | 台 | ▲1.视频直存（onvif协议），最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放。 ▲2.视频直存（私有协议），最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放。 ▲3.视频直存（主动注册），最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放。 ▲4.视频直存（国标协议），最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放。 5.IPSAN性能，直写：900Mbps 回写：1200Mbps。 ▲6.视频流模式，支持视频流直存；网络协议，支持RTP；RTCP；RTSP；UDP；HTTP；NTP；SNMP；iSCSI；流媒体协议，支持Onvif；GB28181；等接入协议。 7.采用4U 24盘位专业存储设备；采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位四核处理器，8GB内存，可扩展至64GB，具有128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘，可扩展1个2.5英寸SATA硬盘，具有2个可热插拔BBU电源，可扩展至4个可热插拔BBU电源。 8.支持同时接入512路具有人体检测功能的摄像机，当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；人体检测属性查询包括：人体上衣类型（长袖、短袖）、上衣颜色（白、橙、粉、黑、红、黄、灰、蓝、绿、紫、棕）、下衣特征（长裤、短裤、裙子）、下衣颜色、是否戴帽子、是否带包；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索;支持按人体检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人体检测图片、所在环境大图、对应录像前后10s录像的下载。 9.支持AI鱼眼摄像机、双目客流摄像机、八目枪球联动一体机、全局灵瞳摄像机、声光警戒摄像机、视频全结构化摄像机、双目立体行为分析摄像机、AI交通电警卡口、警戒球、枪球联动一体机、AI管城球、热成像AI单目/双目枪球、热成像AI测温型&观测型双目球、AR全景守望者、教室点名摄像机、车位管理/违停球等前端网络摄像机接入；支持画中画通道视频显示，并进行存储；当接入多目摄像机时，支持将视频图像以画面分割方式多通道分别显示，可自定义布局。 10.支持同时接入512路具有人脸检测功能的摄像机，当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；人脸检测属性查询包括：性能（男女），年龄，是否带眼镜，是否带帽子，是否带口罩；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索；支持按人脸检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人脸检测小图、所在人脸大图、对应录像前后10s录像的下载。 ▲11.支持14T、16T氦气硬盘接入。 12.支持当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息（用户名或密码）错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息；可限制仅允许用户在特定IP主机上登录；可限制仅允许用户在特定时间段登录机；应具备账户密码重置功能，即用户必须通过预留号码的手机中接收到的安全动态码来验证用户身份，验证通过后才能允许用户执行账户密码重置操作；可设置当用户账户登录成功后30分钟内无操作，则强制注销该账户登录状态。 13.支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储。用户访问存储设备的录像时（回放、下载），系统优先选择用户直接连接存储设备；当用户和存储设备之间链路不通时，系统将通过媒体转发服务器进行自动路由，存储录像。 14.可通过IE浏览器，火狐浏览器，谷歌浏览器对单个或多个机内的磁盘进行定位，并可设置时间；支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示。 15.支持RAID在线扩容，支持RAID2.0，创建后无需数据同步即可使用，无需热备盘直接重构，最大重构速度达到2TB/h。 16、支持前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网。 |  |
| 4 | 智能视频存储主机 | 1 | 台 | 支持30万张人脸图片，50个人脸名单库； 2.支持30万张车牌名单，50个车牌库,支持黑名单/白名单； 3.支持32路人脸识别（1080p视频流）或80张/秒图片流比对报警； 4.支持前FR，前FD+后FR，前FR+后FR，后FD+后FR，前结构化+后人脸FR，前ITC+后人脸FR； 5.支持16路视频结构化分析（1080P视频流），单模块30个目标属性提取(无特征向量)； 6.支持64路周界防范，每路支持10条规则； 7.支持前智ITC摄像机接入并进行车牌比对； 8.支持1000万条人脸历史抓拍库； 9.支持500万条周界防范历史抓拍库 ； 10.支持1000万人体检测历史抓拍库 ； 11.支持1000万机动车检测历史抓拍库； 12.支持1000万非机动车检测历史抓拍库 ； 13.支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 14.支持12盘位128路智能接入； 15.控制单元配置多核处理器,具有8GB内存,并可扩展到32GB； 16.最大支持管理128路前端；最大接入码流为680Mbps，最大存储码流为680Mbps，最大转发码流为680Mbps，最大回放码流为680Mbps；可接人ONVIF.SONY.RTSP标准的网络摄像机,并支持以私有协议方式接入第三方摄像机,支持接入ONVIP协议.RTSP协议.GB28181协议的设备；添加前端设备时,可通过客户端软件查询剩余可接入带宽； 17.可接人12块SATA3.0，支持接入容量为16TB的硬盘;，可通过eSATA接口接人外置硬盘； 18.支持5屏同时显示输出:HDMI1.HDMI2,HDMI3.VGA(HDMI1与VGAl同源,HDMI2与VGA2同源);支持HDMI1,HDMI2.HDMI3同时输出3路不同的4K分辨率的码流； 19.支持创建视图组进行视图的管理，支持 创建2级视图组，每级最大支持创建100个 视图组，每个视图组最大支持创建100个视图； 20.支持32路视频流或88张/s图片流人脸比对.可联动录像.抓图.蜂鸣报警.预置点.邮件.本地报警输出.IPC报警偷出.门禁.音频以及日志记录； 21.支持识别人脸是否戴眼镜,人脸戴眼镜检出率不低于99% ,戴眼镜识别准确率不低于99%； 22.最大支持创建64个人脸库,总共支持导入100万张人脸图片；支持将人脸库的部分或者全部内容复制到另一个人脸库；支持16路报警输入.8路报警输出，支持开关量输入输出模式；支持4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，支持容错.负载均衡和四网分离； 23.支持人脸抓拍图像和抓拍信息上传,与客户端地图关联,形成人员轨迹信息。 |  |
| 5 | 企业级6T硬盘 | 30 | 个 | 3.5英寸 6000G 7200 128M SATA3 6Gb/S。 |  |
| 6 | 楼梯半球 | 25 | 台 | 支持绊线入侵，区域入侵。采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好； ▲2、图像清晰度高可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps； 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境支持报警1进1出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡； 内置MIC支持DC12V/POE供电方式支持IP67/IK10防护等级； 视频频率：50Hz 主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps） 主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×576@20fps） 60Hz 主码流（2560×1440@30fps），辅码流（704×480@30fps） 主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×480@20fps）； 支持无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常报警； 9、支持报警输入输出；10、支持12V电源供电或者POE供电。 |  |
| 7 | 热成像半球 | 1 | 台 | 1.支持256×192的探测器分辨率； 2.支持8μm~14μm的光谱范围； 3.支持<50 mK的灵敏度； 4.支持白热，黑热，聚变，彩虹等18种伪彩； 5设备采用1/2.8英寸CMOS高清图像传感器； 6.支持最大35米红外补光 7.支持双光融合 8.声光警戒：内置白光警示灯.喇叭 9.AI智能：火点侦测.拌线入侵.区域入侵.目标分类.打电话行为.吸烟行为等多种智能功能 10.支持最远22米的火点检测距离； 11.支持-20℃～+550℃的测温阀内，精度可达到±5℃； 12.支持水平0°~360°的水平旋转范围，-15°～90°的垂直旋转范围； 13.设备应具有1个RJ45接口，2个报警输入接口和1个报警输出接口； 14.支持DC12V±20%，POE ，ePOE等多种供电方式； 15.支持IP66防护等级； 16.支持 在-30℃～+60℃的温度下正常运行。 |  |
| 8 | 警戒筒形摄像机 | 16 | 台 | ▲1. 具有400W像素。 2. 采用1/1.8CMOS传感器。 2、镜头焦距：3.6mm/6.0mm/8.0mm/12.0mm可选 3. 最大分辨率2592×1520。 4. 在2592×1520 @20fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1600TVL。 5. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 6. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 7. 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大2560x1440@30fps，子码流最大704×480@30fps，第三码流最大1280×720@17fps，第四码流最大704×480@30fps，第五码流最大1280×720@17fps。 8. 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 9. 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 10. 图像传输延时≤100ms。 11. 信噪比不小于60dB。 12. 宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于131。 13. ▲红外补光距离≥250米。 14. 照度适应范围不小于130dB。 15. 设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.05%。 16. 支持在20%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。 17. 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 18. 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。 19. 支持14行字符叠加，字体像素和对齐方式可设。 20. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 21. 支持IP地址获取和IP地址搜索功能。 22. 支持轻存储功能，在IE浏览器下，具有轻存储开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率。 23. 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。 24. 支持匿名访问功能，用户无需输入用户名和密码即能浏览视频图像。 25. 支持智能后检索的开启或关闭。 26. 支持存储卡锁定功能，锁定后的存储卡不能在电脑，手机或其他设备上读取 27. 支持区域曝光功能，可通过IE浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光。 28. 支持NAT穿越功能，在广域网环境下，支持主动发包动作以实现NAT穿越。 29. 支持场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式。 30. 支持场景参数设置，可设置4套场景参数，不同场景参数可按设定时间自动切换。 31. 支持自动维护功能，摄像机可自动重启系统或删除旧文件。 32. ▲具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。 33. ▲支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。 34. 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 35. 支持摄像机与客户端之间的双向语音对讲功能。 36. 具备越界入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/移除、进入/离开区域、逆行、平躺起身等智能行为分析功能。 37. 支持客流统计、客流信息查询功能。 38. 支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出。 39. 具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、走廊模式、智能红外、断电保护、断网续传、用户管理、用户登录锁定、配置管理、透雾等功能。 40. 具有人脸检测、人脸增强、场景变更侦测、音频异常侦测等功能。 41. 摄像机在视频遮挡、非法访问、SD卡拔出、网络断开、IP冲突时可给出报警提示。 42. 摄像机能够在-45~75摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 43. 支持IP67、IK10防护等级。 44. 具有1个10M/100M自适应RJ45网络接口、1个复位按钮。 45. 支持DC12V供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 46. 设备工作状态时，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 |  |
| 9 | 摄像机支架 | 16 | 个 | 配套壁装支架。 |  |
| 10 | 筒形摄像机 | 120 | 台 | 1.支持400W像素，最大分辨率2592x1520； 2.支持在2592×1520 @20fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1600TVL； 3.支持滤光片切换功能，摄像机可在白天.夜晚模式下自动切换滤光片； 4.支持最低照度彩色0.001 lx，黑白0.0001 lx； 5.支持H.265.H.264.MJPEG等多种视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile/4.支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大2560×1440@30fps，子码流最大704×480@30fps，第三码流最大1280×720@17fps，第四码流最大704×480@30fps，第五码流最大1280×720@17fps； 6.支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值；支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2； 7.支持≤100ms的图像传感延时； 8.支持信噪比不小于60dB，宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于131； 9.支持红外补光距离不小于50米； 10.支持轻存储功能，在IE浏览器下，具有轻存储开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率； 11.支持区域曝光功能，可通过IE浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光； 12.支持场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式； 13.支持越界入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/移除、进入/离开区域、逆行、平躺起身等智能行为分析功能； 14.支持感兴趣区域、SVC可伸缩编码、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、走廊模式、智能红外、断电保护、断网续传、用户管理、用户登录锁定、配置管理、透雾等功能； 15.支持人脸检测、人脸增强、场景变更侦测、音频异常侦测等功能； 16.支持视频遮挡、非法访问、SD卡拔出、网络断开、IP冲突等报警提示。 |  |
| 11 | 摄像机支架 | 80 | 个 | 配套壁装支架。 |  |
| 12 | 半球摄像机 | 2 | 台 | 1.支持400W像素，最大分辨率2592×1520； 2.支持在2592×1520 @20fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1600TVL； 3.支持滤光片切换功能，摄像机可在白天.夜晚模式下自动切换滤光片； 4.支持最低照度彩色0.001 lx，黑白0.0001 lx； 5.支持H.265.H.264.MJPEG等多种视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile/4.支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大2560×1440@30fps，子码流最大704×480@30fps，第三码流最大1280×720@17fps，第四码流最大704×480@30fps，第五码流最大1280×720@17fps； 6.支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值；支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2； 7.支持≤100ms的图像传感延时； 8.支持信噪比不小于60dB，宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于131； 9.支持红外补光距离不小于30米； 10.支持轻存储功能，在IE浏览器下，具有轻存储开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率； 11.支持区域曝光功能，可通过IE浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光； 12.支持场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式； 13.支持越界入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/移除、进入/离开区域、逆行、平躺起身等智能行为分析功能； 14.支持感兴趣区域、SVC可伸缩编码、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、走廊模式、智能红外、断电保护、断网续传、用户管理、用户登录锁定、配置管理、透雾等功能； 15.支持人脸检测、人脸增强、场景变更侦测、音频异常侦测等功能； 16.支持视频遮挡、非法访问、SD卡拔出、网络断开、IP冲突等报警提示。 |  |
| 13 | 球型摄像机 | 5 | 台 | 支持400W像素，最大分辨率2592×1520；支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测，支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式； 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； 支持AR标签功能，可通过客户端软件在预览画面添加定点标签，区域标签，矢量表标签以及方向标签；当点击相应标签时，可在当前预览画面中联动弹出关联预览画面，实现画中画功能，关联预览画面大小可调； 支持AR标签数量不少于512个标签； 设备应具有7路报警输入接口、2路报警输出接口； 支持3种滤光片自动切换，支持白天、夜晚、有雾的情况下成像； 设备应具有1个RJ45接口、1个RS485接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路CVBS接口、1个SD卡槽； 支持智能分析行为如区域入侵.停车.越界入侵.人员聚集.进入区域.离开区域.快速移动.物品移除.物品遗留.徘徊.监控区域内出现人脸.攀高.平躺起身.离岗达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示； 红外开启可以识别1200m处的人体轮廓； 电源具备较好的环境适应性，电源电压在AC24V±60%范围内变化时，设备应能正常工作； 支持宽动态不低于106dB，且综合得分135分； 支持照度适应范围不小于145dB； 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 支持最多同时开启50个视频窗口进行画面浏览； 支持2048条巡航路径，每条巡航可以添加128个预置点；支持一键巡航功能； 支持2048条模式路径，每条路径的记录时间应大于16分钟； 支持在监视画面上设置48块遮盖区域,可设置多边形.不同的颜色，每个场景最多支持8块； 支持在视频图像上叠加通道名称.时间.预置点信息.坐标信息.倍数显示.人数进入和离开统计.温度显示等信息，具有45行字符显示，字体可设置为最大.大.中.小，字体颜色可设置； 支持IP67，TVS 15KV防雷.防浪涌； 支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置； 支持可视域信息上传功能，即可响应平台下发的指令，上报设备视场角.可视距离.安装位置.镜头指向方位，其中设备视场角.可视距离能够随着倍率变化； 具备BDS定位和GPS定位，设备具备GPS定位功能，参与定位的卫星数量为10颗，水平定位精度北斗不大于3.67m，GPS水平定位不大于0.402米，，热启动定位时间不大于3秒，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息；设备可通过电子罗盘在监视画面上叠加样机镜头当前指向方位和角度； 车辆捕获率白天不小于98.3%，车辆捕获率晚上不小于93.3%，支持车牌识别白天/晚上都不小于99%，同时可在视频图像上叠加监视点编号.监测点信息.摄像机编号.抓拍时间.车牌号码.车标信息.车辆类型.场景名称.场景编号等信息； 支持非机动车抓拍，可对单辆自行车.电瓶车.摩托车.三轮车进行抓拍，支持行人抓拍； 25. 支持车结构化数据识别功能，能同时支持以下车辆特征自动识别；车脾.车牌颜色.车身颜色.车型.车标.车系.车速.主驾驶安全带状态.副驾驶安全带状态.驾驶人抽烟状态.驾驶人打电话状态.主驾驶遮阳板状态.副驾驶遮阳板状态.主驾驶人脸抠图.副驾驶人脸抠图.年检标志.纸巾盒.香水盒.挂件，共19项特征提取. |  |
| 14 | 球机支架 | 5 | 个 | 铝合金材质，壁装支架。 |  |
| 15 | 智能筒型摄像机 | 6 | 台 | 具有1个RJ45接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个RS485接口、1个复位键、1个SD卡卡槽、1个DC12V电源反送接口。 2.内置GPU芯片。 3.宽动态范围不小于121dB。 5.焦距位置发生变化后，当待机时间达 到设定值时，可自动调节焦距到预先设定的位置。 7.支持欠压/过压检测功能，当电压低于8.4V或高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音。 8.在正常工作情况下，可提供DC12V供电输出。 9.支持非活体（非真实人脸）过滤功能，摄像机只抓拍活体目标，活体误抓拍次数不大于1. 10.支持对静态图片中的300张人脸进行检测。 11.支持人脸抓拍、人脸属性识别、比对结果可在浏览器web界面实时展示。 12.支持对监视画面中的人脸抓拍图进行数量统计，并在界面上实时显示。 13.支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍。 14.支持人脸、人体检测场景自适应功能，可在背光场景自动调整人脸、人体区域的亮度以实现人脸、人体检测。 15.支持人脸、人体叠加马赛克功能，开启后可对画面中人脸或人体叠加马赛克。 16.支持在静态图片中同时检出并抓拍不少于64张人体图片。 17.支持混合抓拍计数功能，人脸、非机动车、机动车分类计数，可生成时报表、日报表、月报表、年报表，并以柱状图、折线图形式展现，支持报表导出。 18.支持识别250种车标。 19.支持识别5000种车型类型。 最大可输出400万(2688×1520)@50fps，满足高帧率需求。 21.支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。 |  |
| 16 | 智能筒机支架 | 6 | 个 | 配套。 |  |
| 17 | LCD拼接屏 | 6 | 台 | 1、≥46英寸，视频分辨率≥1920×1080，物理拼缝≤3.5mm。 2、对比度≥5500:1，亮度≥600cd/㎡，亮点、暗点或其他坏点的累计数≤6。 3、具有复合视频输入输出接口和音频输入输出接口，支持红外控制、网络控制，红外遥控可在距离≥4.5m、角度45°处控制，具有数字降噪、自动显示格式匹配、手动白平衡调节等功能。 4、输入接口具备≥1路VGA接口，≥1路DVI接口，≥1路BNC接口，≥1路YPbPr，≥1路HDMI接口；输出接口：≥1路VGA接口，≥1路DVI接口，≥2路BNC接口，≥1路RS-232 OUT。 5、电源应能满足或优于AC 90～264V，寿命≥60000 小时。 6、在夜间或者室内光线不足的情况下，开启低照度功能，可以起到亮度提升的作用。 7、电源要求满足或优于AC 90～264V，寿命≥60000 小时。 8、显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测，必须采用整机设计，严禁使用飞线屏。 9、具备智能光感护眼功能，液晶单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。 10、支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 11、内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 12、支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。 |  |
| 18 | LCD拼接屏支架 | 6 | 个 | 配套LCD模块化支架。 |  |
| 19 | LCD拼接屏底座 | 3 | 个 | 配套LCD模块化底座。 |  |
| 20 | H.265解码器 | 1 | 台 | 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG等多种格式视频解码； 2.支持最大支持15路1200W，12路800W@25fps，18路600W@25fps.24路500W @25fps.27路400W@25fps.36路300W @25fps，48路1080P @30fps，108路720P@30fps，144路960H@30fps，144路D1@30fps，24路1080P@60fps解码； 3.支持9路HDMI视频输出； 4.支持9路HDMI音频输出； 5.支持3840×2160,2560×1600，1920×1080,1280×1024,1280×720和1024×768等多种视解码； 6.设备应具有2路DVI-I输入接口，2路HDMI输入接口； 7.支持本地采集3840 ×2160.1920 ×1080 . 1600 ×1200 .1680 ×1050 .1440 ×900 .1400 ×1050 .1366 ×768 .1280 ×1024 .1280 × 960 .1280 ×800 .1280 ×720 .1152 ×864 . 1024 ×768 .800 ×600等分辨率； 8.设备应觉有2路HDMI输入接口；单台设备9路HDMI接口输出，4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K采集）； 9.支持通过串口控制屏幕开关，亮度，饱和度，对比度调节； 10.支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码，支持各种码流混合解码显示，H265解码性能与H264相同，且支持混合解码； 11.支持144个通道同时解码；H.264和H.265解码能力相同； 12.支持保存16组预案，并可设置规定时间轮巡； 13.支持每个通道任意开窗.漫游，最大图层叠加数18个； 14.输出接口支持3840×2160,2560×1600，1920×1080,1280×1024,1280×720,1024×768六种种显示分辨率，其中6个接口最大支持3840×2160,3个接口最大支持2560×1600； 15.支持1/4/9/16画面分割； 16.支持主动解码和被动解码两种解码模式；支持2×2，2×3，3×2，3×3的拼接模式； 17.支持高清底图上墙显示； 18.支持远程录像文件的解码输出； 19.支持融合屏的3.2的界面更加人性化，操作与windows操作一致； 20.支持跨浏览器的WEB3.0，同时对WEB上的配置进行调整； 21.支持Onvif.General协议接入，支持国标GB28181接入； 22.加强用户的保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理； 23.支持smartIPC；支持鱼眼校正； 24.支持解码轮巡；26.支持底色选择； 25.支持分割线有无选择； 26.设备应具有2个10M/100M/1000M自适应以太网接口。 |  |
| 21 | 线缆 | 6 | 条 | HDMI电缆,15m,黑色。 |  |
| 22 | 防油污枪机 | 8 | 台 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 3、采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高最大可输出400万( 2688×1520)@25fps； 4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 内置红外补光灯，最大红外监控距离80米； 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7、支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 8、支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡； 9、支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装； 10、前脸玻璃具备防油污特性、支持快速拆装清洗； 11、支持IP67防护等级。 |  |
| 23 | 视频亮化 | 1 | 台 | 工业级设计：液晶面板专为长时间使用而特别设计。 2、金属防暴：金属外壳，防暴玻璃，高强度，高散热，避免公共场所电磁干扰。 3、多种素材：视频，图文，网页，监控直播，流媒体直播，时间日期，台标，天气等。 4、多样展示：画面任意分割进行素材展示，支持循环、定时、插播、垫片等多种播放模式。 5、远程管理：统一平台管理，采用B/S架构，节目分时分地管理，定时开关机，并能提供终端运行数据报表。 6、更新便捷：支持远程平台下发，支持本地U盘插入直接播放。 7、信息安全：平台数据加密传输，节目发布多级权限审核限制，终端密码保护。 8、方案扩展：连接平台，支持人脸考勤，会议签到，广告精准营销等拓展功能。 9.支持多种素材的播放，包括文本、图片、音频、视频、PDF文档、实时监控视频、网页、星期、日期、时间、天气。 支持本地4K解码和显示功能，以及多种播放模式：循环、定时、插播、垫片、广告字幕。 支持设备的网络设置、设备管理、网络配置、用户管理、重启设置、定时开关机。 基于B/S架构，实现素材管理、节目管理、计划管理、系统设置、统计报表。 13.支持断网、断电续传功能，本地P2P下载功能，定时下载，带宽限制，可为用户大大节省带宽和流量。 |  |
| 24 | 显示器 | 1 | 台 | 1.32寸液晶监视器； 2.支持1920×1080的物理分辨率； 3.支持300cd/㎡亮度； 4.支持对比度1000:1； 5.设备应具有1个VGA输入接口，1个HDMI输入接口，1个DVI输入接口，1个USB输入接口，1个3.5mm音频输入输出接口。 |  |
| 25 | 设备机柜 | 1 | 套 | 42U高、约800×950×2045mm，带锁前后网孔门、钢质侧板、固定层板（1块）、M6安装套件。 |  |
| 十三、厨房设备 |
| A.烹饪间 |
| 1 | 炉拼台 | 6 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约500×1200×1200mm。 |  |
| 2 | 双头大锅灶 | 5 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，炉面板1.5mm不锈钢板材，炉身及炉背板1.2mm不锈钢板材，炉通脚Φ50mm无缝不锈钢管选用节能炉头.配置550w强力风机 智能电子点火系统规格：约2200×1200×1200mm，配两个900不锈钢锅。 |  |
| 3 | 排烟烟罩 | 16 | 米 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.2mm.规格：约14500×1300×500mm。 |  |
| 4 | 油烟网 | 28 | 个 | 材料：选用优质不锈钢板 厚度1.0规格：约600×500mm |  |
| 5 | 双层工作台 | 6 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1800×800×800mm。 |  |
| 6 | 双层工作台 | 1 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1000×800×800mm。 |  |
| 7 | 四层格栅货架 | 2 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1200×500×1600mm。 |  |
| 8 | 六门雪柜 | 4 | 台 | 不锈钢内胆外壳 高效压缩机及制冷系统,节约能源 温度.0℃~+10℃/-6℃~-12℃ 制冷形式.直冷 分类.双温规格：约1800×760×1950mm。 |  |
| 9 | 三层餐车 | 11 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，带脚轮。规格：约500×700×850mm。 |  |
| 10 | 一体式煲汤炉 | 2 | 台 | 1.规格：约1300×1400×1200mm ，功率：40kw /380v , 容积：500L ，使用1.2mm油膜不锈钢板材，炉面一体成型； ▲2、使用磁感18档位周旋火力调节开关，档位对应精确功率调节； 3、全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热好、机芯更耐用； ▲4、背面使用变频防水风机，节能、清洗炉灶安全； 5、配置耐高压、耐腐蚀、耐高温线盘，均匀加热，节能明显； 6、采用 200×130mm 大屏设计，功能信息清楚明了； ▲7、屏显锅具加热弧度同步功能、屏显锅具温度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师轻松掌握火力大小、用电量； ▲8、智能保护：有无锅、传感、干烧、缺相、短路等自动保护功能，全屏中文显示； ▲9、前板急停、待机双用开关设置，一键保护，使用更安全； ▲10、产品符合国家GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.17-2008 标准。 |  |
| 11 | 电磁单头使 汤炉 | 4 | 台 | 尺寸: 650×730 (500+700)mm功率: 15kw/380V, 锅中: 500mm。 2、台面采用优质拉丝不锈钢一体成型无逢防水面板，厚度为: 1. 5tm。 3、护体采用优质全不锈钢骨架。侧前，靠肯板采用厚1 Oam。 4、控制电脑板采用4层电路设计，安全稳定。 5、机芯使用热风对流变频技术设计，收热快燥音低。 6、线盘使用万芯社包材料， 聚能磁环加热:线盘支架使用一体成型PPS [程材料，耐300度高湿。 7、开关使用360度装转18个档位光电开关， 蘿入火力细分技术，输出的功率更精准。 |  |
| B.蒸饭区 |
| 1 | 蒸饭车（48盘） | 6 | 台 | 1.整机采用自动进水。 2. 整机采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作，不生锈，经久耐用。 3.采用耐热聚胺酯整体发泡工艺,保温、节能、高效。 4.新式耐高温胶门封，密封牢固 ，带重力脚轮。规格：约1400×960×1510mm，电压：380V，功率：48KW。 |  |
| 2 | 蒸汽放生器（80型） | 8 | 台 | 不锈钢制作，一键自动点火，缺水保护，漏气保护装置。规格：约900×1150×1100mm。 |  |
| 3 | 油网烟罩 | 7.2 | 米 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.2mm.规格：约7200×1200×500mm。 |  |
| 4 | 油烟网 | 16 | 个 | 材料：选用优质不锈钢板 厚度1.0规格：约600×500mm。 |  |
| 5 | 油网烟罩 | 3.3 | 米 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.2mm.规格：约3300×1200×500mm。 |  |
| 6 | 油烟网 | 6 | 个 | 材料：选用优质不锈钢板 厚度1.0规格：约600×500mm |  |
| C.蔬菜加工区 |
| 1 | 大单星盆台 | 10 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1150×760×950mm。 |  |
| 2 | 双层工作台 | 4 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1200×760×800mm。 |  |
| 3 | 多功能切菜机 | 2 | 台 | 多功能，高效运转。规格：约1300×510×1050mm。 |  |
| 4 | 双层工作台 | 6 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1800×850×800mm。 |  |
| D.肉类加工区 |
| 1 | 大单星盆台 | 8 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1150×760×950mm。 |  |
| 2 | 双层工作台 | 2 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1200×760×800mm。 |  |
| 3 | 六门雪柜 | 3 | 台 | 不锈钢内胆外壳 高效压缩机及制冷系统,节约能源 温度.0℃~+10℃/-6℃~-12℃ 制冷形式.直冷 分类.双温规格：约1800×760×1950mm。 |  |
| 4 | 双层工作台 | 1 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1600×760×800mm。 |  |
| 5 | 双层工作台 | 6 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：1约800×850×800mm。 |  |
| 6 | 强力绞肉机 | 2 | 台 | 规格：约365×365×710（mm） 1、型号：PC32 2、电压：380V 3、功率：2.2KW 4、工作能力：320KG/H |  |
| 7 | 多规格切肉机 | 2 | 台 | 规格：约540×430×770（mm） 1、型号：SQ800 2、电压：380V 3、功率：1.5KW 4、切肉片工作效率：800KG/H |  |
| E.分菜间 |
| 1 | 双层工作台 | 6 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1800×850×800mm。 |  |
| 2 | 五格保温售卖台 | 8 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。（配份数盘）规格：约1800×700×800mm。 |  |
| 3 | 双层工作台 | 6 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约733×700×800mm。 |  |
| 4 | 留样冰箱 | 1 | 台 | 不锈钢内胆外壳 高效压缩机及制冷系统,节约能源 温度.0℃~+10℃/-6℃~-12℃ 制冷形式.直冷 分类.双温规格：约1200×705×1880mm。 |  |
| 5 | 大双星盆台 | 1 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1200×760×950mm。 |  |
| 6 | 挂衣架 | 4 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约800×80×100mm。 |  |
| F.主\副食仓库 |
| 1 | 四层平板货架 | 12 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1500×500×1600mm。 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 3 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1200×500×1600mm。 |  |
| 3 | 米面架 | 2 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1100×500×200mm。 |  |
| 4 | 米面架 | 2 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1200×500×200mm。 |  |
| 5 | 四层平板货架 | 1 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1294×500×1600mm。 |  |
| 6 | 四层平板货架 | 1 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1800×500×1600mm。 |  |
| G.冷库（货架） |
| 1 | 四层平板货架 | 1 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1100×500×1600mm。 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 4 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1500×500×1600mm。 |  |
| 3 | 四层平板货架 | 1 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1294×500×1600mm。 |  |
| 4 | 四层平板货架 | 1 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1800×500×1600mm。 |  |
| H.餐具洗\消间 |
| 1 | 双星洗锅池 | 2 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1700×860×950mm。 |  |
| 2 | 双层工作台 | 1 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1400×860×800mm。 |  |
| 3 | 四层格栅货架 | 2 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1200×500×1600mm。 |  |
| 4 | 四层格栅货架 | 2 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1500×500×1600mm。 |  |
| 5 | 双门热风循环消毒柜 | 4 | 台 | 高效消毒，有效杀灭病毒细菌。规格：约1380×650×1930mm。 |  |
| 6 | 开水器 | 2 | 台 | 规格：约500×370×830（mm） 1、型号：90； 2、功率：9KW/380V ； 3、容量：60L； 4、柜身采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，清洁卫生、坚固耐用； 5、采用特殊整机全封闭发泡工艺、保温、节能、高效功能。 |  |
| 7 | 碗柜 | 3 | 台 | 规格：约1200×500×1800（mm）； 1、侧板采用国标201# 1.0mm 优质不锈钢板； 2、底板采用国标201# 1.0mm的优质不锈钢板； 3、脚用Φ50x1.0mm 201#不锈钢管脚； 4、可调脚用Φ50mm不锈钢子弹脚； 5、顶板采用国标201# 1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 6、加强筋采用国标201# 1.0mm优质不锈钢板折弯。 |  |
| 8 | 单星水池 | 5 | 个 | 规格：约1000×700×800mm材料：1.2mm不锈钢磨砂贴塑板。 |  |
| 9 | 收残菜台 | 2 | 个 | 1、规格：约800mm×700mm×800mm。 2、面板用1.2mm 优质不锈钢雪花板。 |  |
| 10 | 五金配件 | 1 | 批 | 配套配件：室内设备连接线缆、水管、线槽、线槽。 |  |
| I.就餐区 |
| 1 | 四座桌椅 | 113 | 台 | 规格：约1200×1600×850mm，玻璃钢材质。 |  |
| J.二楼分餐间 |
| 1 | 双层工作台 | 8 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约733×700×800mm。 |  |
| 2 | 双层工作台 | 6 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1800×850×800mm。 |  |
| 3 | 五格保温售卖台 | 8 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。（配份数盘）规格：约1800×700×800mm。 |  |
| 4 | 留样冰箱 | 1 | 台 | 不锈钢内胆外壳 高效压缩机及制冷系统,节约能源 温度.0℃~+10℃/-6℃~-12℃ 制冷形式.直冷 分类.双温规格：约1200×705×1880mm。 |  |
| J-1.二楼就餐区 |
| 1 | 四座桌椅 | 189 | 台 | 规格：1200×1600×850mm，玻璃钢材质。 |  |
| K.二楼分餐间 |
| 1 | 双层工作台 | 8 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约733×700×800mm。 |  |
| 2 | 双层工作台 | 6 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。规格：约1800×850×800mm。 |  |
| 3 | 五格保温售卖台 | 7 | 台 | 材料：选用优质不锈钢板，台面板厚度1.5mm，层板采用1.2mm厚不锈钢板，脚通采用ф38x1.0mm不锈钢圆通配可调，不锈钢子弹脚。（配份数盘）规格：约1800×700×800mm。 |  |
| 4 | 留样冰箱 | 1 | 台 | 不锈钢内胆外壳 高效压缩机及制冷系统,节约能源 温度.0℃~+10℃/-6℃~-12℃ 制冷形式.直冷 分类.双温规格：约1200×705×1880mm。 |  |
| K-1.三楼就餐区 |
| 1 | 四座桌椅 | 189 | 台 | 规格：约1200×1600×850mm，玻璃钢材质。 |  |
| L.其他安装配件 |
| 1 | 炉后封墙板 | 14.5 | 米 | 规格：约14500×1000×20mm，采用不锈钢板制作而成。 |  |
| 2 | 接水电等五金件 | 1 | 项 | 给排水、电、龙头等。 |  |
| 3 | 煤气接驳 | 1 | 项 | 国标。 |  |
| M.配套小件 |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 20 | 盏 | 诱虫灯管(支)：2 功率/电压：30W/220V 以诱蝇光波来捕杀苍蝇等飞虫，新型灯具，耗电低，无气味，无辐射，对人体无害。 |  |
| 2 | 304不锈钢菜盆 | 20 | 个 | 规格尺寸：约800×250mm。 采用优质304不锈钢冲压成型。 |  |
| 3 | 砧板 | 20 | 个 | 直径：400mm。 |  |
| 4 | 胶筐（红） | 30 | 个 | 中号。 |  |
| 5 | 钢大铲头连柄 | 10 | 个 | 钢大铲头连柄。 |  |
| 6 | 分饭勺/分菜勺 | 20 | 个 | 加厚。 |  |
| 7 | 片刀 | 10 | 把 | 1、规格：刀身长25cm；刀身宽15cm；刀柄长10cm；刀厚度2mm。 2、材质：400系列不锈钢，耐腐蚀性强，无铅、无磁、无毒。 |  |
| 8 | 砍刀 | 10 | 把 | 1、规格：刀身长23cm；刀身宽11cm；刀柄长10cm；刀厚度2mm； 2、材质：400系列不锈钢，耐腐蚀性强，无铅、无磁、无毒。 |  |
| 9 | 剪刀 | 5 | 把 | 1、规格：剪刀长19.5CM,手柄宽10CM； 2、材质：310优质不锈钢，无铅、无磁、无毒，精细抛光工艺，冲压成型，耐酸碱。 |  |
| 10 | 味盅 | 10 | 个 | 材质：1.2㎜加厚304优质不锈钢，全身无铅、无磁、无毒，精细抛光工艺，冲压成型，加宽卷边设计。 |  |
| 11 | 不锈钢盆中 | 20 | 个 | 规格：φ500㎜，材质：304优质不锈钢，全身无铅、无磁、无毒，精细抛光工艺，冲压成型。 |  |
| 12 | 大垃圾桶 | 10 | 个 | 规格：420×300×520mm，容量：50L，塑料制品，带轮 |  |
| 13 | 不锈钢桶 | 8 | 个 | 规格：350×350mm，优质不锈钢制作。 |  |
| 排烟系统 |
| 1 | 离心式排风机 | 2 | 台 | 18.5kw\380v\35000m³\h1、规格：1230×1070×1270mm,超静音款 ； 2、功率/电压：18.5KW/380V , 转速：670r/min ,风量 ≥ 35000m3/h、 噪音≤73dB 、全压≥ 780 Pa； 3、风机箱体采用框架机构 ,箱板拼装设计,风机脚采用螺丝固定，可以整体拆装，方便安装； 4、采用内螺丝固定式风轮，运行平稳。 |  |
| 2 | 高效油烟处理器 | 2 | 台 | 1、规格：规格：约900×1600×1320mm，功率：1200W/220V，处理风量：35000 m³/h，外壳采用采用优质冷扎钢板，抗紫外线烤漆； 2、外置独立电流表，三色提示等，运行状况，可显示清洗信息； 3、产品配置智能控制器（带智能控制系统），具有菜单功能、故障中文提醒、锁机功能； 4、采用高低压组合电源，配置防火、稳流电容，具有过载保护、放电保护、防雷击保护等功能，放电运行平稳； 5、产品电容符合GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》； 6、产品智能控制器（带智能控制系统）符合GB4706.1-2005 、智能控制器（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法。 |  |
| 3 | 排油烟管 | 128 | ㎡ | 材料：304不锈钢板材，厚度1.0。 | 厂制品 |
| 4 | 排油烟管 | 52 | ㎡ | 材料：304不锈钢板材，厚度1.0。 | 厂制品 |
| 5 | 排油烟管 | 46 | ㎡ | 材料：304不锈钢板材，厚度1.0。 | 厂制品 |
| 6 | 三通变径 | 1 | 个 | 材料：304不锈钢板材，厚度1.0。 | 厂制品 |
| 7 | 弯头 | 3 | 个 | 材料：304不锈钢板材，厚度1.0。 | 厂制品 |
| 8 | 风机\静电对接口 | 2 | 个 | 材料：304不锈钢板材，厚度1.0。 | 厂制品 |
| 9 | 风机\静电支架 | 2 | 项 | 槽钢制作，做防锈处理。 | 厂制品 |
| 10 | 帆布接口 | 1 | 项 | 采用防油，防水帆布缝制而成。 | 厂制品 |
| 11 | 固定烟管吊架 | 1 | 项 | 镀锌。 | 厂制品 |
| 12 | 外墙固定支架 | 1 | 项 | 材料：槽钢，角铁。 |  |
| 13 | 风机启动控制箱 | 1 | 个 | 18.5kw启动。 | 厂制品 |
| 14 | 五金配件 | 1 | 项 | 含风管密封胶。 | 厂制品 |
| 15 | 接油盘 | 2 | 个 | 采用不锈钢制作。 | 厂制品 |
| 16 | 吊车费用 | 1 | 项 | 起吊风机和净化器的费用。 |  |
| 鲜风系统 |
| 1 | 环保空调 | 2 | 台 | 1.规格：约1090×1090×975㎜， 12档变频调速； 2.功率2.2KW /380V ； 3.风量：23000； 4.风压：200Pa 。 | 厂制品 |
| 2 | 鲜风管 | 88 | ㎡ | 材料：304不锈钢板材，面0.8mm。 | 厂制品 |
| 3 | 风管变径 | 1 | 个 | 材料：304不锈钢板材，面0.8mm。 | 厂制品 |
| 4 | 风机对接口 | 2 | 个 | 材料：304不锈钢板材，面0.8mm。 | 厂制品 |
| 5 | 三通接口 | 1 | 个 | 材料：304不锈钢板材，面0.8mm。 | 厂制品 |
| 6 | 弯头 | 3 | 个 | 材料：304不锈钢板材，面0.8mm。 | 厂制品 |
| 7 | 不锈钢鲜风咀 | 40 | 个 | 1、规格：230×120mm。 2、采用双层不锈钢精工制作。3、出风口：85mm。 | 厂制品 |
| 8 | 固定烟管吊架 | 1 | 项 | 国标吊杆。 | 厂制品 |
| 9 | 五金配件 | 1 | 项 | 含风管密封胶。 | 厂制品 |
| 低温冷库项目 |
| （一）、冷库库体工程部分 |
| 1 | 聚胺酯双面压花冷库板 导热系数：0.035W（m,k） | 98 | ㎡ | 10公分厚彩钢板，冷库尺寸：约4800×4800×2500mm，技术要求：高温库温度达到-20到-30度, 空库计算。 |  |
| 2 | 定制聚胺酯不锈钢拉门 | 1 | 套 | 门洞约高2000mm×宽1000mm×厚100mm。 |  |
| （二）、制冷工程部分 |
| 1 | 谷轮风冷机组 | 1 | 组 | 风冷全封闭。 |  |
| 2 | 冷风机 | 1 | 组 | 换热面积12米2/电热化霜。 |  |
| 3 | 外平衡 胀阀 | 1 | 个 | 热力膨胀阀。 |  |
| 4 | 电磁阀 | 1 | 个 | 电磁阀。 |  |
| 5 | 干燥过滤器 | 1 | 个 | 干燥过滤器。 |  |
| （三）、控制，配电及照明部分 |
| 1 | 微电脑控制电箱 | 1 | 套 | 数显温控/电压/相序/过流/定时除霜/声光报警。 |  |
| 2 | 防爆防雾灯 | 2 | 个 | 低压吸顶式。 |  |
| 3 | 内外机控制线路及套管 | 1 | 项 | 电线和防水套管。 |  |
| （四）、管路工程部分 |
| 1 | 雪种，氮气，氧气 | 1 | 项 | 加雪种，氮气，氧气。 |  |
| 2 | 铜管、保温管 | 1 | 项 | 加厚黄铜管、保温管。 |  |
| 3 | 辅材（角铁，支架，水管，五金件,玻璃胶） | 1 | 项 | （角铁，支架，水管，五金件,玻璃胶）。 |  |
| （五）、安装人工、运输部分 |
| 1 | 运输 | 1 | 项 | 运输费。 |  |
| 2 | 安装、调试、维护 | 1 | 项 | 安装、调试、维护。 |  |
| 十四、校园一卡通项目设备 |
| 1、入场安装条件：300M光纤宽带。2、校园一卡通硬件设备质保期为两年，超过质量保证期的货物，中标供应商提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。 |
| 1 | 售饭机 | 60 | 台 | 1.32位ARM内核处理器，跨越8位单片机时代；为功能升级提供无限潜能。 2.嵌入式LINUX操作系统，运行稳定，方便设备扩展和系统升级。 3.TCP/IP通讯方式，数据高速、实时上传和本地存储多线程并发。 4.无线TCP/IP通讯方式，构筑无线通讯子网，彻底告别传统的布线时代。 5.不存在终端数量的限制，只需要扩展网络端口即可无限增加系统终端。 6.支持Mifare卡，CPU卡，金融IC卡,RF-SIM等多种卡片。 7.选择字段式液晶显示屏，较低成本应用于餐厅等场合；选择点阵式液晶显示屏，显示中文信息，以适应超市等较高要求场合。 8.设备可直接接入互联网，远程进行机器的设置、查询等操作，设备数据主动上传服务器；是连锁店等广域场合应用的最新解决的方案。 9.自动检测网络；设备在网时，数据实时、高速传送到服务器数据库同时保存在终端中；不在网时自动将数据保存在终端中。 10.可选串行打印机接口，串行键盘接口，USB接口，外部显示接口等，灵活满足客户需求。 11.卡类型 Mifare1/Cpu卡/金融IC卡/NFC 。 12.操作距离 25mm--50mm，2.4G达到30mm-100mm。 13.CPU类型 32位ARM处理器 。 14.CPU频率 200MHz。 15.读写时间 ＜0.3 秒。 16.显示方式 LCM液晶数字/ LCD彩屏。 17.发卡容量 发行、挂失25万张；可扩展至100万张。 18.存储容量 32M，存储 5 千条消费记录；可扩展至 1.5 万条。 19.数据保存时间 10 年。 20.通讯方式 TCP/IP （10/100M有线、WI-FI）。 21.无线通讯距离 WIFI室内10-50米，室外100米 。 22.打印接口 一个串行打印接口。 23.USB接口 一个USB接口。 24.SAM插座 一个SAM插座。 25.信号输出 一路开关量信号输出。 26.工作电压 宽电压直流9—40V，功耗＜ 5 W ；内置蓄电池，断电待机8小时，断电工作4小时。 27.工作环境 －10 ℃～50 ℃ 。 |  |
| 2 | 自助查询机 | 1 | 台 | 1、密码修改； 2、挂失； 3、写卡出错审核； 4、充值记录(查询)； 5、消费记录(查询)； 6、显示模块 17 寸液晶显示器，可视角度高达 170 度（水平）/160 度（垂直）； 7、触摸屏模块 17 寸防尘、防污、防暴安全型红外触摸屏，定位准确无漂移； 8、键盘 16键金属密码键盘，防水、防暴、防尘、防静电； 9、电动读卡器 支持 IC 卡、CPU 卡、金融 IC 卡的吞吐读写； 10、非接触读卡器 M 系列读写器，可选支持 IC 卡、CPU 卡； 11、通讯方式 TCP/IP 通信； 12、组合电源 150W，输出 24V/12V，给读卡器等部件供电； 13、操作系统 Windows 操作系统 ； 14、扩展 凭条打印机（可选）； 15、机柜 金属冷轧钢喷塑机柜，符合人体工程学设计，操作简单舒适。经过防潮、防锈、防酸、防尘、防静电处理。 |  |
| 3 | 发卡机 | 2 | 台 | 用于自助机读卡、操作室发卡、挂失、补办等操作使用： 读写卡类型 Mifare1/Cpu卡/金融IC卡/NFC 读写距离 25mm—75mm 工作频率 13.56Mhz 读写时间 小于 1 秒 LED显示 八位 LED 显示；2×8 中文液晶显示可选 通讯方式 USB 通讯 通讯速率 9600-115200bits/s 工作电压 USB 取电 工作环境 -10℃～50℃ 相对湿度 30%-95% 外型尺寸约 140mm×110mm×30mm 。 |  |
| 4 | 交换机 | 6 | 台 | 一、 单台配置要求 不少于24个10/100/1000Base-T电口。 二、 技术参数要求 1.性能：交换容量≥48Gbps，包转发能力≥35.7Mpps； 2.标准19英寸机箱，工业级设计。 |  |
| 5 | IC卡 | 5000 | 张 | 兼容M1的CPU卡（1K兼容M1+7K的CPU），非接触式芯片，安全性极高，防复制，存储容量大，传输速度快，支持DES算法，COS复合PBOC2.0标准 储存容量：8K Byte 工作频率：13.56MHZ 通讯速度：106Kbps 读写距离：4-5.5CM 工作温度：-20°C-35°C 读写时间：1-2MS 擦写次数：>100000次 数据保存：>10年。 |  |
| 6 | 花生壳 | 1 | 套 | 内网穿透工具。 |  |
| 7 | 消费机支架 | 60 | 个 | 不锈钢定制。 |  |
| 8 | 线材 | 1500 | 米 | 电源线、网络线；用于各工作站、收费机的连接。 |  |
| 9 | 路由器 | 1 | 台 | 一、单台配置要求 1. WAN口：2个千兆电口； 2. LAN口：3个千兆电口，所有的接口都可以作为三层路由口使用,全部支持切换为WAN接口。 二、 技术参数要求 性能：包转发能力≥200Kpps 1. 设备支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream，sFlow等； 2. 局域网协议：支持Ethernet，Ethernet II，VLAN （VLAN-BASED PORT VLAN，VOICE VLAN，Guest VLAN），802.3x，802.1p，802.1Q，802.1x，支持PORT LOOPBACK，PORT MUTILCAST suppression，端口镜像； 3. 支持快速转发（单播/组播），支持TCP，UDP，IP Option，IP unnumber，支持策略路由（单播/组播）； 4. 支持DHCP Server / DHCP Relay/ DHCP Client，DHCP Snooping，支持WEB页面推送； 5. 支持静态路由，动态路由协议：RIP/RIPng，OSPF，OSPFv3，BGP，IS-IS，组播路由协议：IGMP，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP； 6. 支持Ipv6静态路由（包括组播静态路由），支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL（通过Ipv6 Ready PhaseII的认证），支持手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP； 7. 支持PORTAL，802.1x，L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，SSL（SSL VPN），URPF，GRE、ADVPN，支持DAR业务识别的报文过滤和限制，支持DDOS、ARP防攻击，支持EAD端点准入防御功能功能（包括穿越广域网的模式）； 8. 支持支持VRRP、VRRPv3，支持基于带宽的负载分担与备份，支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份； 9. 支持CAR（Committed Access Rate），支持GTS（Generic Traffic Shaping），基于IP的限速，嵌套QoS，VLAN QoS，支持ACL流量分类； 10. 支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON，WEB网管，TR069，支持零配置部署（U盘开局和短信开局）； 11.支持console口登录，支持telnet（VTY）登录，支持SSH登录，支持FTP登录。 |  |
| 10 | 4G路由器 | 1 | 台 | 4G路由器，用于非正常情况断网时临时备用。 一、 单台配置要求 1. WAN口：1个千兆电口+1个SFP千兆光口(COMBO)； 2. LAN口：8个千兆电口，支持POE+； 3. 支持内置3G/4G接口，支持TDD/FDD LTE网络，支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+网络； 二、 技术参数要求 4. 性能：包转发能力≥200Kpps； 5. 设备支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream，sFlow等； 6. 支持多种IPv4路由：静态路由、动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP（等价多路径）； 7. 支持多种组播路由协议：IGMPV1/V2/V3，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP； 8. 支持多种QoS技术：LR、Port-Based Mirroring 、Port Trust Mode，Port Priority等、CAR（Committed Access Rate）、FIFO、WFQ、CBQ等、GTS（Generic Traffic Shaping）和流量分类； 9. 支持多种安全认证技术：PPPoE Client&Server，PORTAL，802.1x、Local认证，RBAC、Radius，Tacacs ASPF，ACL，FILTER、连接数限制、IKE，IPSec、L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，URPF，GRE 支持ARP防攻击，支持EAD端点准入防御功能； 10. 可靠性：支持VRRP、VRRPv3、支持基于带宽的负载分担与备份、支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份、支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与备份功能； 11. WAN优化：要求支持TCP传输优化，数据压缩解压，冗余数据消除等技术对广域网流量传输优化，提高广域网带宽利用率和减少链路抖动和延迟； 12. 管理与维护：支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON支持TR069远程管理方案，支持U盘开局、支持零配置部署，可实现零配置方式下的批量设备开局；支持console口登录，支持telnet（VTY）登录，支持SSH登录。 |  |
| 11 | 辅材 | 1 | 项 | 线槽、线管等配件。 |  |
| 12 | 智慧校园银校一卡通安全管理云服务平台V1.0 | 1 | 套 | 1、基础架构/基础管理 ；2、系统管理；3、档案管理； 4、终端管理； 5、结算报表；6、明细查询 ；7、账目审核；8、卡管理 ；9、消费系统。B/S结构，基于Windows 64位操作系统，SQL 2012以上数据库，spring cloud微服务架构；对整个综合管理系统进行基础参数的设置、权限分配，建筑物及宿舍基础信息设置，数据及数据库管理等平台级操作，是整个管理系统的核心；用户身份数据、指纹及人脸等生物数据的管理，身份数据参考教育部学校（机构）人员基础信息代码管理规范，提供便利的导入导出功能；后台服务程序，安装在综合前置服务器；实现与系统中一卡通专用设备包括以太网设备、T-LINK协议设备的通讯服务；一卡通专用设备状态进行实时监控，并具有异常状态报警功能。 |  |
| 13 | 固定餐管理软件 | 1 | 套 | 云平台固定餐模块。 |  |
| 14 | 补助管理软件 | 1 | 套 | 云平台补助发放模块。 |  |
| 15 | 微信公众号充值 | 1 | 套 | 通过学校微信公众号进行伙食费充值，建设校园专用微信服务平台，实现：消息推送、通知公告、微信充值、消费记录查询、充值记录查询， 一卡通自助服务、自助缴费、自助挂式、解挂。 |  |
| 16 | 其他辅材 | 1 | 项 | 项目实施及设备安装、调试、培训等。 |  |
| 17 | 云平台运营管理 | 1 | 项 | 提供8年的云平台运营管理及服务，每两周一次的平台系统巡检。 |  |
| 十五、空调 |
| 1 | 空调 | 38 | 台 | 1、3匹变频空调； ▲2、能效等级：2级； 3、SEER(制冷)：≥4.58； ▲4、SEER（制热）：≥3.10； 5、APF:≥3.95； 6、额定制冷量(W)≥7200； 7、额定制热量(W)≥9500； 8、电源规格：220V/50HZ； 9、额定制冷功率(W)≤2200； 10、额定制热功率(W)≤2920； 11、室内运行噪音-低风档（dB） ≤35.5； ▲12、室内运行噪音-高风档（dB） ≤42； ▲13、室内运行噪音-超高风档（dB） ≤47； 14、室外运行噪音-高风（dB）≤56 ； 15、循环风量（m3/h）≥1200； 16、其他功能：断电带记忆功能； 17、包修年限：6年及以上。 |  |
| 2 | 空调 | 45 | 台 | 1、大1.5匹挂式空调； ▲2、能效等级：2级； 3、SEER(制冷)：≥5.16； ▲4、SEER（制热）：≥3.50； 5、APF:≥4.58； 6、额定制冷量(W)≥3500； ▲7、额定制热量(W)≥4550； 8、电源规格：220V/50HZ； 9、额定制冷功率(W)≤935； 10、额定制热功率(W)≤1330； ▲11、室内运行噪音-高风档（dB） ≤37； 12、室内运行噪音-超高风档（dB） ≤41.5； 13、室外运行噪音-高风（dB）≤51.5 ； 14、循环风量（m3/h）≥650； 15、其他功能：断电带记忆功能； 16、包修年限：6年及以上。 |  |
| 十六、录播系统设备（一套） |
| 1 | 4K录播主机 | 1 | 台 | 1.整体设计：标准1U机架式外观设计，便于机柜安装。要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统。 ▲2.内置互动功能：兼容H.323主流互动协议，支持多台录播之间互动教学、教研应用。 3.内置跟踪功能：无需额外配置跟踪主机即可实现图像识别跟踪分析与处理功能。 4.内置音频处理功能：支持混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电功能。 ▲5.视频采集：支持从“采集”、“传输”、“编码”三个环节均满足4K超高清，支持5路4K超清摄像机输入、1路4K超清HDMI和1路1080P高清HDMI信号接入，录制画质支持4K（3840×2160）。 ▲6.视频传输：4K超清摄像机采用SDI方式传输，保证视频传输质量，不接受网络传输方式。支持PoC供电，实现4K高清摄像机视频信号、PoC供电信号和控制信号同传。 7.视频输出：支持3路HDMI输出，其中至少支持1路4K分辨率HDMI输出，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。 8.视频编码：兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 9.音频编码：采用AAC编码协议，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、2路Line out、1路耳机监听输出。 10.视频存储：内置2T存储硬盘，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式。 11.视频直播：支持RTMP视频传输协议，满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能。 12.导播控制：支持2个USB2.0，支持U盘视频拷贝，支持接入鼠标键盘的本地导播操作； 13.文件上传：支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。 |  |
| 2 | 录播软件系统 | 1 | 套 | 录播应用软件： 高度集成各类流媒体应用软件，支持管理、导播、直播、点播等子软件的整合应用，均内置于主机内。提供流媒体管理、点播、导播、直播等相关功能的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 （一）管理软件： 1.整体设计：采用B/S架构设计，支持主流浏览器直接访问录播主机进行管理。实现跟踪管理、录像管理、用户管理、版本管理、参数管理等各种应用功能的整合管理。 2.跟踪管理：基于图像识别跟踪拍摄，支持多种逻辑跟踪技术，支持教师特写和全景画面切换跟踪，支持学生起立回答问题特写跟踪。支持电脑课件信号自动检测跟踪。 3.硬盘管理：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图。 4.版本管理：支持在线升级与系统授权，可查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号。 5.互动管理：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。 ▲6.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持分级筛选查询互动录播设备。支持“关键字”检索功能，通过录播账号、昵称快速查找到互动录播设备。 ▲7.远程授课管理：支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。 ▲8.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能，互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 （二）导播软件： 1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动是那种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4.信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 （三）直播软件： 1.直播协议：支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。 ▲2.推流对接：支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。 3.直播参数：支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 4.直播场景：录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。 5.平台直播：支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。 （四）流媒体点播软件： 1.录制参数：支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。 ▲2.分割录制：录制文件支持分割技术，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图。 3.视频封装：支持标准MP4视频封装格式，支持录像文件下载； 4.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持查询视频文件的分辨率等文件参数。 5.录像点播：支持对录制文件进行点播回放，点播分辨率达1080P，支持拖拽播放进度条播放； |  |
| 3 | 4K摄像机 | 5 | 台 | 1.视频输出接口：HDMI、SDI，同步输出4K图像； 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸； ▲3.传感器像素：4K，3840×2160； 4.镜头焦距：12倍光学变焦，16倍数字变焦； 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7°； 6.支持水平、垂直翻转； 7.背光补偿：支持； 8.数字降噪：2D&3D数字降噪； 9.网络流传输协议：RTP、RTSP； 10.预置位数量：255； 11.网络接口：RJ45； 12.音频接口：Line In,3.5mm； 13.通讯接口：RS232、RS422； 14.USB接口：USB Type-A； 15.支持的协议类型：VISCA； 16.编码技术：视频H.265、H.264，音频AAC； ▲17.电源支持：DC12V 2.0A、PoE、PoC； 18.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 |  |
| 4 | 4K摄像机管理软件 | 5 | 套 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 |  |
| 5 | 定位分析仪 | 3 | 个 | 1.扫描方式：逐行扫描； 2.输出帧率：30fps； 3.摄像元件：1/3 " ； 4.有效像素：1920（H）×1080（V）； 5.最低照度：0.3Lux； 6.通讯方式：RJ-45，支持POE供电； 7.提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 |  |
| 6 | 定位分析软件 | 3 | 套 | 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3.支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式； 4.支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 6.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 7.提供教师定位分析相关软件著作权登记证书复印件。 |  |
| 7 | 数字音频矩阵 | 1 | 台 | 1.音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 2.矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 3.转换器类型 24bit;采样率 48K 4.频率响应 20~20KHZ 5.模/数动态范围（A-计权.114dB 6.要求与录播主机为同一品牌。 7.供货时提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 |  |
| 8 | 数字音频处理软件 | 1 | 套 | 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2.AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3.AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4.AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5.ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 6.提供设备具备回声消除、反馈啸叫消除、自动噪声消除功能的软件设置界面截图。 7.供货时提供数字音频处理软件计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件。 |  |
| 9 | 采访话筒（指向性） | 6 | 支 | 1.单体：背极式驻极体； 2.指向性：超心型； 3.频率响应：40Hz—16kHz； 4.低频衰减：内置； 5.灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）； 6.输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz）； 7.最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）； 8.信噪比：70dB（1KHz at 1Pa）； 9.动态范围：106dB（1kHz at Max SPL）； 10.使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA。 |  |
| 10 | 无线话筒 | 1 | 套 | 系统参数： 采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰 频率范围：500MHz-980MHz 调制方式：FM 音频响应：50Hz-15KHz 综合信噪比S/N：>105dB 综合失真：≤ 0.5%。 接收机： 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 音频动态扩展及自动电平控制电路 频率响应：40Hz-18KHz。 发射机： 发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm 调制方式：FM 最大调制度：±45KHz。 |  |
| 11 | 录制面板 | 1 | 个 | 1.在讲台上镶嵌式安装方式； 2.控制接口：RS232； 3.信号指示灯：支持； 4.支持一键式系统电源开关控制； 5.一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6.支持本地录播全自动的开启、关闭控制，该功能同时支持录播模式和互动模式； 7.支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8.支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面； 9.支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 |  |
| 12 | 电源管理器 | 1 | 台 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3.支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机。 |  |
| 13 | 教学视频资源管理系统 | 1 | 台 | 一、教学视频资源管理系统 1.信息管理系统 （1）▲录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动。 （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 （8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。 （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 （13）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。提供功能界面截图。 （14）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 2.直播点播系统 （1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 （2）▲支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。 （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 3.微课管理系统 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 （3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 4.微媒体发布系统 （1）支持数字校园音视频、通知统一发布，将发布内容实时统一发布到各教室、走廊、校门口等场所的大屏一体机或显示屏上。 （2）支持平台通过网络可直接将录播教室的直播画面、平台内视频文件、通知公告，定时推送到所有指定分组的显示接收端。 （3）支持对推送对象进行分组，如全校、初一年级、初二年级等，实现强制性定向推送。 （4）支持管理员制定推送节目计划列表，推送计划至少支持未来六个月。支持设置推送内容，包括直播、视频点播、通知公告。支持设置推送的节目时间，精确到分钟，可实现对推送内容的预览。 （5）支持查询节目列表记录，支持对制定的节目列表进行编辑和删除。 （6）通知公告内容支持手动输入文字或直接导入PDF，支持PDF文档通知在推送过程中自动按指定速度翻页。 （7）学校各课室显示设备在指定的时间段内自动弹出并播放推送列表的节目，无需人为操作，实现虚拟直播效果。播放完毕后自动最小化播放软件。 （8）安装在各课室的客户端接收软件支持在线自动升级，无需人为后期维护。 5.移动APP应用服务 （1）提供自主研发的平台移动端APP，支持与视频资源管理平台对接。 （2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。 （5）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。 （6）手机端平台APP支持IOS和Android系统，APP应通过相关标准审核，支持在AppStore、安卓APP商店如小米应用商城，华为应用商城，豌豆荚，应用宝，安卓市场等直接搜索下载。 （7）支持用户权限系统，区分老师、家长、学生角色；支持班级管理，老师可创建班级并绑定班级学生、家长可绑定与学生关系。支持老师在班级内发布通知、在线布置作业。 （8）支持学生成绩统计功能，家长可查询学生子女的历次考试成绩，并查看子女所在班级平均分。子女历次成绩的变化以曲线图形式呈现。 （9）支持学校和老师通过APP在线组织校园活动、创建社团管理。 （10）支持建立班级群，班级内家长和老师、学生可实现如微信、QQ般的在线文字、语音、图片即时交流。并支持在班级圈发布图文形式的内容分享。 （11）支持家长通过APP进行在线请假，支持老师一键批复功能。 （12）要求提供APP定期推送教育资讯相关精品文章服务，老师、家长、学生可进行阅读并评论、点赞。 6.其他要求 （1）为了保证系统兼容性，要求平台与录播主机为同一品牌，提供教学视频资源管理系统相关软件著作权证书复印件。 |  |
| 14 | 教学一体机 | 1 | 套 | 一、整体设计要求 1.一体化设计：外部无可见内部功能模块的连接线；边框平滑无棱角，表面无尖锐边缘或突，整机触控区域无图标按键，防止老师误碰，操作简单快捷。 2.工作功耗≤300W。 3.整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。 4.外界光线照入时在任意角度观察，无明显光斑。 5.OPS电脑配置要求 （1）主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 I3 CPU或更优配置；内存：≥8GDDR4笔记本内存或更优配置；硬盘：≥128G SSD固态硬盘或更优配置。 （2）内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准；内置有线网卡：10M/100M/1000M （3）具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 （4）采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，不接受其他接口方式。 （5）具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 （6）内置操作系统：正版Windows 10 64位中文专业版。内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 6.整机无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示。 7.整机具有减滤蓝光功能，可通过整机前置面板物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。 8.为保证操作便捷性，整机电视开关键、电脑开关键、节能待机三键合一；整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统。供货时需提供国家认可的独立第三方质量监督检测机构出具的关于“按键三合一”及“双系统共用USB接口”功能相关的检测报告复印件。 9.整机需具备以下端口： （1）输入端子: ≧1路VGA；≧1路Audio；≧1路AV；≧1路YPbPr；≧2路HDMI2.0；≧1路Android USB；≧1路RS232；≧1路RJ45；≧1路RF信号输入接口。 （2）输出端子：≧1路耳机、≧1路同轴输出、≧1路Touch USB out输出接口。 10.独立内置摄像头（不接受外接摄像头），像素≥500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源；内置非独立外扩展的拾音麦克风，方便录制老师人声。 二、触控屏性能要求 1.屏幕类型：整机屏幕采用≧86英寸A规液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，屏幕分辨率≥3840X2160。 2.亮度：≥400cd/m²、对比度≥6000:1 3.可视角度：垂直上下≥178°，水平左右≥178° 4.整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm，即识别为有效触控 5.触控精度：±0.1mm，光标速度为125点/秒 6.设备上使用书写类软件时，书写延时低于60ms，笔迹流畅 7.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师自行自定义和快速识别。整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 三、嵌入式安卓系统要求： 1. Android4.4.2以上版本 2. 可实现触控功能、白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览、升级、office办公、自主APK应用下载安装，可与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份 3. 软件内置互动式操作说明视频演示和帮助文档，动态教学，即点即学 4. 可调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、秒表、日历等。具备聚光灯、拉幕、直尺、量角器、时钟、展台小工具，方便老师教学调用。 5.嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率。供货时需提供国家认可的独立第三方质量监督检测机构出具的关于“超级计算器”功能相关的检测报告复印件。 6.智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。 7.换色功能：为保证教师在教学过程中有效突出重点，教师在嵌入式系统白板软件选中笔迹或形状后，可选择不同颜色，对笔迹或形状进行换色。供货时需提供国家认可的独立第三方质量监督检测机构出具的关于“换色”功能相关的检测报告复印件。 8.快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道，提升老师教学效率。 9.手势识别：支持用户自定义手势操作，在任意通道下可自动识别上、下、左、右方向的五指滑动，快速实现返回、截图、冻屏、息屏等功能。 10.音乐课工具：整机处于任意通道下，在屏幕侧边可调出节拍器功能，可自由调整节拍类型、快慢等，适应更多课堂场景。设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音的功能。 |  |
| 15 | 壁挂式展台 | 1 | 台 | 一、主要技术参数： 1.托板边角采用圆弧倒角设计，无须气压杆支撑。 2.采用≥800万定焦镜头。 3.拍摄幅面：A4及以上。 4.图像色彩：24位及以上。 5.输出格式：图片JPG，文档PDF，视频MP4。 6.整机具有安全锁。 7.光源：LED灯补光。 二、软件功能： 1.支持白板软件直接打开展台，可对展台画面进行放大、缩小、旋转、满屏等操作。 2.支持对比教学，可二分屏和四分屏十六分屏对比，并可在对比屏幕上直接进行批注。 3.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4.具有缺角补边图像修正功能。 5.展台软件具有自检功能：硬件检测、解码器、机器序列号等，方便维护升级；支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因。 |  |
| 16 | 组合推拉式书写教学板 | 1 | 张 | 1、结构：双层结构，由大框及四块同等大小的书写板组成。内层为两块固定书写板与电子白板前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的高档挂锁，开闭自如确保电子白板安全； 2、基本尺寸：≥4000mm×1280mm，保证与电子白板外形尺寸配套； 3、书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，亚光白色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤10GU，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康； 4、内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感； 5、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用； 6、板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整； 7、边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；外框（滑道）一次成型设计，规格57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm，内框规格20㎜×37㎜，铝合金壁厚≥1.0㎜； 8、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，规格100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》； 9、黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个，上下均匀安装； 10、限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手； 11、安装：配装自制钢制安装件，规格95×50×60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》； 12、包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息； 13、配套环保耗材： (1)新型成膜墨水笔： 3支（红蓝黑各1支），字迹亮丽清晰，遮盖力高，速干易擦，不留底，不糊板，无尘无毒健康环保，合理的结构设计，实现更换笔头，添加墨水，方便快捷，专用聚酯笔头，渗透性强，书写流畅，颜色多样可随意搭配组合，适用于米黄板、亚光白板、玻璃、专用膜等不吸水板面； (2)环保墨水： 3瓶（红蓝黑各1瓶），环保醇溶、纳米颜料墨水，所用原料均无毒无害，保证师生健康。长期放置无沉淀和分层现象，书写流畅。旋盖滴液嘴设计，可以有效控制加墨量，加墨方便，墨水容量每瓶100ml； (3)板擦：1个，直径95mm×厚30mm，特质EVA板擦，擦除性好，干擦无需用水、不伤板面； (4)黑板专用清洁毛巾1条，尺寸：35cm×35cm，优质材料定做，使用方便，清洗效果好，保护书写板面，脏后清水清洗，拧干即可； (5)专用清洁毛刷1个，总长小于150mm，毛长30mm毛宽：35mm，采用优质尼龙材料制成，毛色金黄色，毛硬度适宜，用于清洁黑板边框内的灰尘、污物等方便实用； ▲(6)多功能盒 ：1套 长×宽×高尺寸：120mm×145mm×168mm，优质ABS材料制成，设计合理，一盒多用，整体轻便，便于携带，盒盖采用格网结构设计，该结构设计有清洁板擦面,收集的墨水污物的作用，方便清洗，内附可吸附式环保板擦盒，可吸附在板面任何位置上，方便使用，盒体兼有包装及储存墨水的作用。 |  |
| 17 | 课桌椅 | 50 | 套 | 学校根据学生身高情况选择不同型号的课桌椅。 学生课桌： 产品符合GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求； ▲2.桌面尺寸：620×450mm；桌子型号：(1)采用双柱升降课桌；高度760mm（1号）、730mm（2号）、700mm（3号）、670mm（4号），可任意升降(±5mm误差）；高度640 mm（5号）、610 mm（6号）、580mm（7号）、550mm（8号）、520mm（9号）； ▲3.桌斗尺寸：深340mm，长520mm，高120mm（净空）；（以上尺寸允许±3mm)；桌斗与侧片采用高频焊接，不允许使用铆钉或螺钉连接； 钢材要求：桌斗与侧片采用优质冷轧板，课桌两侧可调高度的立板厚度为0.8mm，桌斗板厚0.6mm，课桌脚立柱采用25×50mm椭圆管，管壁厚度1.2mm。 ▲5.桌面板板材厚15mm，主体采用双面饰面胶合板，甲醛释放量达到E1级控制指标，四周采用PE注塑成型，注塑边缘与桌面圆润连接，无突兀感； 6.课桌脚套采用优质PVC软塑料制作，每个脚套有倒钩技术功能，以防脱落； 7.桌斗桌脚架固定要用螺栓、平垫片和弹簧垫片坚固，螺帽采用圆头螺帽，每侧安装数量均不能少于4颗；侧片采用圆形孔，安装好产品致使螺丝不能任意松垮，确保课桌椅的安全使用； 8.塑粉采用优质环保塑粉； 9.铁件部分均要经过除油、去锈、磷化处理再进行喷塑，然后经过180℃以上高温烘烤； 10.铁件的焊接采用二氧化碳护焊进行焊接； 11. 桌子左右两边要求配有挂钩，挂钩采用不小于1.2mm冷轧钢板一次冲压成型，规格不小于100×25×20mm，可用来挂学生书包，挂钩边缘经打磨处理，以防划伤手、书包； 12.冲压件应无脱层、裂缝。桌斗利用钢板由机器冲压一次成型，端口作折边压贴，以防尖利边角对人体的伤害。桌斗前端处冲压不少于两条下凹的加强筋以增强桌斗刚性。课桌两侧立板边缘打磨平滑后再喷漆，以防尖毛边刮伤人体； 13.课桌面板与钢架的连接采用自攻钉连接； 14.桌斗与桌架颜色为高光灰白色，脚套颜色为黑色； 二、学生课椅： 1.产品符合GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求； 2.椅子椅座面尺寸：宽380×深380mm，椅靠背面尺寸：宽370×高155mm，椅背高350mm； 3.座面高度：(1)采用双柱升降课椅，高度440 mm（1号）、420 mm（2号）、400 mm（3号）、380mm（4号），以上四个型号要求可任意升降(±5mm误差）；以下型号要求固定高度：360mm（5号）、340mm（6号）、320mm（7号）、300mm（8号）、290mm（9号）(±5mm误差）； 4.钢材要求：椅脚架采用优质高频焊接（25×50mm）椭圆管，满焊，管壁厚度1.2mm及以上；椅脚两侧可调高度的立板采用优质冷轧板，厚度为0.8mm及以上；椅子靠背支架采用优质高频焊接（20×20mm）方管，管壁厚度不小于1.0mm。 ▲5.课椅座面板板材厚≥10mm，主体采用双面饰面胶合板，甲醛释放量达到E1级控制指标，课椅座面板前缘及两角钝圆并向下弯曲，符合人体工程学的设计，面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与座面圆润连接，无突兀感，增加舒适程度。 ▲6.课椅靠背面板板材厚≥10mm，要求是弧形的双面饰面胶合板，面板的曲率半径700mm（±10mm），宽≥370mm，高≥155mm。靠背面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与座面圆润连接，无突兀感，增加舒适程度。 ▲7.课椅脚套采用优质PVC软塑料制作，每个脚套有倒钩技术功能，以防脱落； ▲8.课椅脚架固定要用螺栓、平垫片和弹簧垫片坚固，螺帽采用圆头螺帽，每侧安装数量均不能少于4颗；课椅两侧立板边缘打磨平滑后再喷漆，以防尖毛边刮伤人体；侧片采用圆形孔，安装好产品致使螺丝不能任意松垮，即能确保课桌椅的安全使用； 塑粉采用优质环保塑粉； 铁件部分均要经过除油、去锈、磷化处理再进行喷塑，然后经过180℃高温烘烤； 铁件的焊接均采用二氧化碳护焊进行焊接； 椅架颜色为高光灰白色，脚套颜色为黑色； 13.课椅面板、靠背板与钢架的连接采用抽芯钉连接，面板、靠背板与钢架连接的抽芯钉均不少于四根。 |  |
| 18 | 吊顶 | 90 | ㎡ | 1、构造：悬吊装配式顶棚，构造主要由基层、悬吊件、龙骨和面层组成。 2、模式：活动式吊顶，铝合金龙骨和轻钢龙骨配套使用，由轻质装饰板明摆浮搁在龙骨上，便于更换，龙骨 可以是外露的也可以是半露。 3、材料：矿棉石膏板复合板，规格为600×600或300×600，厚度为15mm。 4、指标要求：堆积密度/(kg/m³)150-200；导热系数/(W/n1·K）0.041-0.052 ；吸声系数（频率为125-40000hz）0.4-0.8；抗弯强度/MPa 0.4-0.45；防火性 不燃；吸湿率/% 2。 5、吸引、防火指标高于国家标准。 |  |
| 19 | 照明灯 | 10 | 盏 | 600×600MMLED带光源灯盘光线柔和、均匀、舒适，无辐射热。采用简易嵌入式吊挂安装方式。既轻便又耐用。 |  |
| 20 | 控制计 算机 | 1 | 台 | 一、参数要求： 1、CPU：≥英特尔十代酷睿I3-10100四核八线程处理器，主频≥3.6GHz，最大睿频频率4.3G，6MB SmartCache缓存； 2、内存：≥4G DDR4 2666MHZ，支持最高可扩展内存至32G； 3、硬盘：≥1TB（7200 转）SATA3 及以上，支持扩展M2固态硬盘； ▲4、主板：≥Intel B460商用系列芯片组，主板须和整机同一品牌，扩展≥1个PCI-E×16、≥2个PCI-E×1、不占用扩展插槽或增加外设，扩展第二串口和并口，主板集成10/100M/1000M自适应以太网卡，随机提供同品牌网络防雷模块，直接接入RJ45网口，保护计算主板元器件免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏，供货时需提供检验报告； 5、光驱：内置DVDRW刻录光驱； 6、显卡：≥高性能集成显卡，支持独立显卡扩展； 7、声卡：集成5.1声道声卡，Audio接口总数≥5个； 8、显示器：≥同品牌21.5寸LED，分辨率≥1920×1080，带蓝光护眼功能； 9、键鼠：同品牌USB光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔； ▲10、机箱：机箱侧板、硬盘、光驱、扩展卡免工具拆卸，机型体积大于15L;USB接口≥8个，≥6个USB3.1，前置USB3.1不少于4个，≥集成1个VGA、1个HDMI，2个PS/2接口； 11、电源：≥ 200W节能电源，在恶劣供电环境下工作，可实现主板直流供电拉偏±6%，电源交流输入电压90V至265V，接地电阻（保护电流额定值16A，承载电流32A），供货时提供权威机构相关证明文件； 12、操作系统：出厂预装Windows10操作系统。 |  |
| 21 | 显示大屏 | 1 | 台 | 1、采用LED背光，拥有3840×2160超清显示，屏幕尺寸≥50寸。 2、亮度≥300cd/m²，对比度≥4000:1。 3、响应时间≤8ms。 4、可视角度≥178°。 5、输入接口：HDMI≥2，VGA≥1，AV≥1，USB≥2，以太网口≥1；输出接口：SPDIF≥1。 |  |
| 22 | POE交换机 | 1 | 台 | 1. 千兆电口≥24个（均支持POE供电），千兆光电口≥4组； 2. 交换容量≥190Gbps；包转发率≥36Mpps； 3.整机最大POE输出功耗≥370W； 4. 支持横向、纵向虚拟化技术； 5. 支持GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合。 |  |
| 23 | 防盗门 | 2 | 套 | 1、采用国标防盗门，按要求更换安装。 2、表面材质厚1.8mm。 3、度锁闭点数8个。 4、防破坏开启时间≥30min，锁芯标准B级以上。 |  |
| 24 | 踢脚线 | 25 | 米 | 1、木质或者PVC踢脚线。 2、要求高度不少于10公分。 3、压边静音地毯，不得外漏地毯边缝。 4、符合国家环保标准，安装要求耐用牢固。 |  |
| 25 | 地面吸音地毯 | 90 | ㎡ | 1、地毯种类：化纤地毯或者毛类地毯，要求吸音系数少于0.6，灰色。 2、采用倒刺板固定，预备垫料；垫料普通采用海绵级纹补底或杂毛毡垫。 3、地毯胶黏剂：聚醋酸乙烯胶黏剂或组成橡胶胶黏剂，要求环保无异味。 4、地毯专用固定件倒刺板，要求板条尺寸为6mm×24mm×1200mm，板条上有两排斜向铁钉，带9枚水泥钢钉， 以起固定效果，钢钉的间距为35-40mm。 5、铝合金收口条，要求用于地毯端头露明处，以避免地毯外露毛边影响美观，起到固定效果。在地上有高差 的部位，采用“L”型铝合金收口条。 |  |
| 26 | 玻璃隔断 | 50 | ㎡ | 8厘厚钢化磨砂玻璃，铝合金边框加固。 |  |
| 27 | 墙面 | 140 | ㎡ | 1、内墙涂装白色乳胶漆。 2、颜色：标准白色。 3、涂装标准：二道漆。 4、要求：符合国家环保标准、具有抗裂性、耐水性、耐碱性均无异常。 5、耐洗刷性/次 ≥2000；耐人工老化性/400h。 6、加装墙面隔音棉,要求分格填充,耐热布覆面。 |  |
| 28 | 窗帘 | 40 | ㎡ | 1、采用厚布窗帘或者升降布，按环境实际要求定做。 2、配窗帘滑轨或升降挂件。 3、遮光率大于90%。 4、要求划拉窗帘必须舒畅无阻碍。 5、窗帘颜色应以吸光色为标准：深红色或者深灰色。 6、材料必须具有一定耐潮耐热性，符合国家安全标准。 |  |
| 29 | 安装人工费及辅助材料 | 1 | 项 | 含SDI线、HDMI、分量线、电源线、控制线、音频线、RGB、四芯RS232控制线，专业视频线各1条，吊咪吊 架，摄像机安装架等及3＋5芯专业VGA线，2.5平方铜线主电源线，1平方铜线投影电源线，5米VGA线2条，3米视频线1条，3米音频线3条，1分2音频线1条，BF－93插座等必备配件，笔记本电脑连接线（含音频线及3.5立体声插头）；雄塑PVC不燃线槽（管）、视频线接头、电源插座等线材设备以及相关的周边设备、音视频线接头及相关配件，VGA分配器、网线、水晶头等系统必备完整附件。 中控各接口连接正常，完成中控到教室网络信息点的布线； 安装工艺：安装前要把安装方案的思路、优点、可能存在的问题事先与学校沟通好，并形成设计图纸。 线槽内强电必须套管； 5、调试配套冷光源照明系统，保证录播画面灯光效果。 |  |
| 30 | 功放 | 1 | 台 | （1）1U的机身。 （2）各通道配置独立、可扫描高／低通滤波器可优化超低音扬声器或整个系统的输出。 （3）提供综合保护措施包括DC检测、热保护、电流限制和衰减器保护。 （4）频率响应 20Hz-20KHz，+0/0.3dB （5）输出功率 2×200W (8Ω) ，2x300W (4Ω) （6）信 噪 比 ＞100dB （7）串音 ＞90dB@1KHz （8）输入阻抗 39KΩ/15KΩ （9）输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V （10）瞬态响应 ≥30V |  |
| 31 | 音箱 | 1 | 套 | （1）内置标准HF线性，确保较高的保真度 （2）高音单元：1＂ （3）低音单元：6.5＂ （4）频率响应：60Hz-20KHz （5）阻抗： 6Ω （6）功率：60W(RMS) 120W(PEAK) （7）灵敏度：91dB （8）最大声压级：105dB |  |
| 32 | 讲台 | 1 | 张 | 1、讲桌设计：采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，外置固定螺丝孔位。 2、讲桌构成：钢木结合，桌面为防火板，防火. 防尘. 防水. 耐刮花。扶手为实木。 3、讲桌材料：讲桌主体采用1.5mm冷轧钢板，其它部分采用1.2mm冷轧钢板。 4、讲桌尺寸：根据需求定制。 5、人性化：无棱角，桌体拐角采用圆弧设计，防止碰伤。提供实木扶手，方便老师扶握。 6、高度集成：讲桌内部可扩充IC卡系统，可内置专业鹅颈话筒一只. 2×40W的小功放一台. 两只30W的多媒体无源音箱，可扩充防盗报警系统，可扩充四只轮子，方便移动。 7、 详细配置： 1）讲桌配气动辅助升降杆或者电动升降机，可装15寸. 17寸. 19寸. 21.5寸液晶显示器。 2）讲桌配隐藏式滑轨抽拉抽屉，可容纳键盘. 中控控制面板。键盘架下方为储物抽屉，可以放置书本，粉笔，粉擦等。 3）讲桌左侧具推拉式辅助台板，可放置笔记型计算机，承重15公斤。 4）讲桌右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重15公斤。 5）讲桌桌子内部采用机柜式标准设计，带隔板。 |  |
| 33 | 空调 | 3 | 台 | 1、3匹柜式变频空调； ▲2、能效等级：2级； 3、SEER(制冷)：≥4.58； ▲4、SEER（制热）：≥3.10； 5、APF:≥3.95； 6、额定制冷量(W)≥7200； 7、额定制热量(W)≥9500； 8、电源规格：220V/50HZ； 9、额定制冷功率(W)≤2200； 10、额定制热功率(W)≤2920； 11、室内运行噪音-低风档（dB） ≤35.5； ▲12、室内运行噪音-高风档（dB） ≤42； ▲13、室内运行噪音-超高风档（dB） ≤47； 14、室外运行噪音-高风（dB）≤56； 15、循环风量（m3/h）≥1200； 16、其他功能：断电带记忆功能； 17、包修年限：6年及以上。 |  |
| 十七、报告厅设备（2套） |
| 1 | 室内P2全彩色无缝高清LED显示屏 | 79.88 | 平方米 | 一、显示屏总体要求 采用室内P2全彩色无缝高清LED显示屏，尺寸为：8.32m×4.8m=39.94㎡，分辨率为：（长）3328×（高）1856=6176768点。可以任意组合播放文字、视频、动画及图片等信息，屏幕整体是一独立封闭结构，外观造型美观，常规挂墙安装，镀锌方通钢结构内框，不锈钢包边，上下包边5CM,左右包边20CM，包边尺寸：8.42米×4.9米=41.26平方。框架厚15CM。 二、显示屏基本参数 1、像素结构：SMD2121 2、像素间距：2.0mm 3、像素密度：160000点/㎡ 4、像素组成：1R1G1B 5、模组尺寸：320mm×160mm 6、模组分辨率：128×64 三、显示屏主要技术参数 1、模组平整度：≤0.1mm 2、拼接整平度：≤0.1mm 3、拼接接缝：≤0.1mm 4、噪音检测：≤10dB-A 5、像素失控率：≤1×104 6、对比度：≥8000:1 7、屏体亮度：≥1000cd/m2 8、亮度均匀性：≥98% 9、灰度等级：≥16bit 10、视角：≥165° (水平/垂直） 11、刷新频率：≥1920Hz 12、色温:1000K 至 9500K 可调 13、亮度调节能力:≥256级 14、模组机械强度:≥5MP 15、单点亮度校正:有 16、单点颜色校正:支持 17、最佳视距：2.5～50米，显示内容清晰可见 18、色度均匀性:±0.003Cx,Cy之内 19、均匀性要求：显示全白时，从正面看，无色斑现象，画面干净 20、灰度校正：采用灰度技术及反伽马校正技术，校正深度达8192级 21、图像调节：白平衡/对比度度调节/单模组亮度调节 22、换帧频率:（Hz）50/60 23、驱动方式:1/32扫，恒流驱动 24、最大功耗:（W/panel）1000 25、平均功耗:（W/panel）300 26、寿命典型值:（Hrs）100000 27、电源参数:AC100～240V（47～63Hz） 28、屏体散热方式：自然散热 ▲29、电流增益调节级别：≥8位 ▲30、消影功能：LED显示屏正常工作时具备 消除鬼影（行消影）、消除毛毛虫（列消影）、消除“十”字架和列常亮功能。 ▲31、LED显示屏图像主观质量评价：依据SJ/T11590-2016规定。 ▲32、视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准。 33、输入标配≥6路数字信号（1路HDMI2.0、1路DP1.2、3路HDMI、1路DVI）；输出16路千兆网；单网口最宽≥3840；八画面，带载≥1040万点。12个75接口接收卡，支持普通恒流IC，双锁存IC，PWM IC等，带载面积16扫时≥256列384行，32扫时≥128列768行。 34、支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯；丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等；页面支持一个或多个窗口；支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧；可设置不同的日期和时间播放不同的节目页。基于多点触控、多屏互动、无线传输等技术研发，适合会议、教学、展览展示场景的文档和多媒体交互、展示以及多个屏幕之间的互动。“推送端”可通过WIDONWS多点触摸屏将PDF、PPT、WORD、EXCEL、Visio、Project、高清图片视频、网页9种格式的多媒体以及拍照内容从一个屏幕瞬间推送到多个终端（同时支持多个屏幕显示终端；支持有触控或没有触控功能的显示设备，如投影机、电子白板、多点触摸屏），同时还能通过“推送端”对所有“接收端”的内容进行同步控制（可任意放大、缩小、平移、旋转和标注多媒体内容，标注结果可回顾浏览）；“接收端”的内容可由“推送端”进行远程控制互动，也可以独立互动。 35、自动上电，可实现过流保护，配多功能卡，实现定时器并远程控制，自动上电、关电功能，接触器与断路器选用知名品牌，带电气及信号避雷功能.具有综保功能，对过压、过流、短路等异常情况具有自动保护功能。 四、同步控制系统接收卡 1、单卡带载 256×256 像素；支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性，给用户带来更加细腻的画面；集成12个标准HUB75接口，免接HUB板；采用千兆网口，可以连接 PC 端；支持接收卡预存画面设置；支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测；支持 5Pin 液晶模块。 ▲2、具有5V防反接保护功能。 ▲3、具有板级电源短路保护功能。 ▲4、独有的LEDID接口身份识别功能。可自动识别LED显示屏单元板参数，更换接收卡时可一键恢复显示屏所以参数及工程文件。 ▲5、一键自检功能。多卡级联时，只需在第一张卡按动自检按钮，则其后所有卡均可自动进入自检状态，在检测到网络有信号输入时接收卡可自动退出自检状态。 |  |
| 2 | 控制电脑 | 2 | 台 | 14寸/十代四核I5-10210U/8G/256G固态/R620-2G独显/IPS防眩光高分屏1920×1080/指纹/W10/星空灰 |  |
| 3 | 调音台 | 2 | 台 | ▲1、使用高精密电子零件，60mm进口推子，具有8路单声和2路立体声通道，并且具有分组式幻象电源开关，方便电容话筒和动圈话筒同时使用时，防止给动圈话筒加电而致声音失真。 ▲2、均衡EQ插入选择开关，确保高保真声源的重放。100Hz 到8kHz的中频扫描，针对不同的人声进行调节，更加准确和方便。 ▲3、每个通道上均具备4段LED显示输入电平增益大小，使信号处理更加直观。 4、FOOT SW脚踏开关，连接外接乐器脚踏板，配接效果使用。 5、每路输入、输出都带有独立的Insert插口，可精确的对需要调节的信号进行插入周边处理。 6、配置优秀的24bit数字效果器. 32种可微调和存储的数字效果, 超大的独奏和静音开关。 7、两路编组输出和3个辅助（AUX）输出口足以满足中小型扩声场合的使用。 8、人性化设计、功能齐全的接口和简易的操作界面。 |  |
| 4 | 全频音箱 | 16 | 只 | 1、类型：二分频无源全频音箱。 ▲2、单元：1×12"低频单元和1×1"高音单元组成的倒相式全频音箱。 3、频率响应：58Hz-19KHz。 ▲4、额定功率：320W连续，1280W峰值。 5、标称阻抗：8Ω。 6、灵敏度：96dB/1W/1M。 ▲7、最大声压：115dB/121dB（峰值）。 8、指向性：90°×60° 频率控制至1kHz。 9、输入方式：NL4×2。 10、专用吊挂，安装和拆卸方便，快捷。 |  |
| 5 | 功率放大器 | 4 | 台 | 功能介绍: 1、机箱方面采用得是高强度铁板压铸而成，经久耐用。 2、电路方面采用的是精密的两级Class H类型。 3、延时开机“软启动”功能，闭环控制的峰值限幅器、软启动、过热保护、短路保护；具备短路/过流、过压、过温、限幅完善的保护电路。 4、电源方面采用得是变压器A级铁芯及无氧铜漆包线使得能量更充足，工作温度更底。 5、电源滤波电容采用音频专用电容，失真更少，内阻更低，充放电电流更快更强劲。 ▲6、TFT彩屏显示：面板采用了2.4寸TFT彩色中/英文液晶屏显示，显示内容音量大小，机内温度，灵敏度，压限器开关和工作模式。 7、采用流体力学设计，合理自然风冷与强制风冷，超静音运行，能承受相对恶劣环境工作。 8、安装方式采用标准的19寸机架宽度，2U 19寸机箱设计。 技术参数： 1、输出功率：1kHz,0.5%THD+N； 2、立体声模式：8Ω 800W； 3、立体声模式：4Ω 1550W； 4、桥接单声道模式：8Ω 2400W； 5、频率响应：（±1dB,1W/8Ω） 20Hz/20kHz； 6、总谐波失真：THD+H（标准测量条件，1W/8Ω/1kHz）≤0.1%； 7、阻尼系数：≥200； 8、信噪比：-100db； 9、输入灵敏度（额定功率8Ω）：0.775V/1V/1.4V； 10、输入共模抑制：（1kHz）＞60db； 11、分离度：（满功率在8Ω/1kHz） ≥100db（1kHz）； 12、输入阻抗（平衡/不平衡）：20kΩ/10kΩ； 13、整机功率：（立体声8Ω） 800W； 14、输出连接 ：专业输出插座连接。 |  |
| 6 | 数字音频处理器 | 2 | 台 | ▲1、2进6出音箱数字处理器，集分频器、参量均衡器、延时器、限幅控制器于一体。 ▲2、高精度的DSP处理器，48bit的内部数据处理，具有极高的动态范围及优秀的音质。 3、预设多分频模式：2X2分频，3+1分频，4分频，2MonoSub分频模式。 4、同时每个输出通道的信号源（Source）功能，可以让用户DIY自己的分频模式。 5、每个输入通道包括： ①增益（Gain）:调整范围-40dB至+6dB，0.1 dB步距调节，同时有静音（Mute）快捷功能。 ②参量均衡器（Parametric Equalizer）:频率为1/36倍频程（Oct）,Q值范围0.5至128，增益为-30dB至+15dB，0.1 dB步距调节。 每个输出通道包括： ③参量均衡器（Parametric Equalizer）：输入9段，输出8段参量均衡器，频率为:频率为1/36倍频程（Oct）,Q值范围0.5至128，增益为-30dB+15dB，0.1 dB步距调节。 ④延时（Delay）：最大延时为450.979毫秒，最小调整步距为0.021毫秒。 ⑤增益（Gain）：调整范围-40dB至+6dB，0.1 dB步距调节，同时有静音（Mute）快捷功能。 ⑥相位（Polarity）：输出信号相位反转功能。 ⑦限幅器（Limiter）：保护每个输出通道允许通过信号的最大值，启动时间（ Attack Time）与恢复时间（Release Time）可调节。 6、20个用户存储模。 7、RS232，USB接口，电脑控制软件。 8、20X2黄绿背光黑色字符LCD显示屏。 |  |
| 7 | 无线手持话筒 （一拖二） | 2 | 套 | 功能特点： 1、采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术及杂讯自动控制技术(带导频)； 2、使用UHF740MHz～790MHz频段，避免干扰频率； 3、全新节能模式设置，全自动EQ控制功能，自动校正音色全自动开关机模式自动红外线对频系统，全自动扫描； 4、双话筒设计，可两人同时演唱手持麦克风隐形天线, ▲5、真分集式接收电路，保证有效距离内不断迅，消除死角；使用高增益天线，有效开阔使用距离可达100米完备的输入输出接口，方便连接各种设备； 6、采用高频声表面滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 7、采用二次变频的高频电路设计，具有很高的灵敏度； 8、语音压缩扩展电路，大大地提高信噪比,独特的语音压限器设计，歌手使劲唱歌都不会出现裂音； 9、本系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对上频，解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用； 10、高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能； 11、采用音频压缩扩展技术，噪音大大减小，动态范围加大； 12、独立的输出和混合输出，可连接调音台和卡拉OK放大器。 技术参数： 1、工作频率：740MHz～790MHz； 2、调制方式：宽带FM； 3、信道数目：200； 4、信道间隔：250kHz； 5、频率稳定度：±0.005%； 6、动态范围：100dB； 7、最大偏移：±45kHz； 8、音频频率响应：20Hz～20kHz (±3dB)； 9、导频频率：32.768kHz； 10、综合信噪比：＞105dB； 11、综合失真：≤0.5%； 12、工作距离：100m (在理想环境的情况下）； 13、工作环境温度：-10℃～50℃。 |  |
| 8 | 数字会议系统主机 | 2 | 台 | 1、主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音信号采用同一电缆传送（八芯）。 2、可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等）。 3、单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出限制发言。 4、系统具有高音质声音频道效果。 5、结合软件及周边设备可实现如下功能：开放模式（PREE）、先进模式（FIFO）、主席专用模式（C.Only）、限制发言（LIMIT）。 6、可选择同时发言之麦克风支数1-9支（含）。 7、面板具有LCD显示器，122×32点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用。 8、具有四个主缆端子可连接60组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现250台会议单元同时使用。 9、具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备。 10、频率响应：100Hz～18KHz。 11、总谐波失真：在100Hz～18KHz会议系统声音输出小于0.1%。 12、采用AC220V供电。 13、可安装于19英寸的标准机柜中。 |  |
| 9 | 主席单元 | 2 | 台 | 1、采用全新数控化设计。 2、具有麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态。 3、单指具防气爆音功能，配有防风防护罩。 4、可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环。 5、麦克风灵敏度高。 6、单元由系统主机供电，输入电压18V属安全范围。 ▲7、具有自动关机功能，开启的麦克风在没有拾音的状态下（拾音范围内声音低于50dB时）45秒将自动关闭。 8、单元采用8芯线“T”型连接。 9、配一条麦克风单元连接线。 10、频率响应：100Hz～16KHz。 11、灵敏度：-44dB±2dB。 12、咪管长度：420mm。 |  |
| 10 | 代表单元 | 10 | 台 | 1、采用全新数控化设计。 2、具有麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态。 3、单指具防气爆音功能，配有防风防护罩。 4、可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环。 5、麦克风灵敏度高。 6、单元由系统主机供电，输入电压18V属安全范围。 ▲7、具有自动关机功能，开启的麦克风在没有拾音的状态下（拾音范围内声音低于50dB时）45秒将自动关闭。 8、单元采用8芯线“T”型连接。 9、配一条麦克风单元连接线。 10、频率响应：100Hz～16KHz。 11、灵敏度：-44dB±2dB。 12、咪管长度：420mm。 |  |
| 11 | 全自动反馈抑制器 | 2 | 台 | 一、产品描述 1、本反馈抑制系统具有全自动检测现成啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤，高速有效的抑制消叫，有效提升本地扩音声压和清晰度。 2、本反馈抑制系统设计灵活多变，具备5路话筒输入，具备自动混音功能和环境噪音消除功能，可根据不同场合的需要单独接入或者旁通，调试简单方便。 二、技术参数 ▲1、5路话筒平衡输入，卡侬6.35复合插头。 ▲2、每路话筒独立的音量调节，独立的48V供电。 ▲3、话筒1到话筒4自带选4选1自动混音功能。 ▲4、话筒5带最高优先功能，也可旁通该功能。 ▲5、线路输入莲花接口，独立的音量控制(进入反馈功能)。 ▲6、音乐输入莲花接口，独立的音量控制(不进入反馈功能)。 ▲7、话筒/线路单独录音输出莲花接口，独立音量控制（不经过反馈）。 ▲8、线路输出莲花接口，独立音量调节（经过反馈）。 ▲9、系统输出卡侬接口，独立音量调节（经过反馈）。 ▲10、话筒和线路输入信号高音音调调节（对音乐无效）。 ▲11、专业数字反馈抑制模块，直通/反馈模式可转换，带话筒一键校正功能。 ▲12、面板一键控制反馈抑制，独立双通道的电平指示灯。 |  |
| 12 | 电源时序器 | 2 | 台 | 1、额定输出电压：交流220V； 2、额定输出电流：30A； 3、可控制电源：10路； 4、单路客定输出电源：30A； 5、时序间隔2-3秒； 6、带3C国标三扁插头和6平方150CM长的电源线； 7、带USB，手机充电。 |  |
| 13 | 音箱线 | 400 | 米 | 2×2.0mm²，纯铜单芯导体截面积2.0平方毫米，绞形护套音箱线。 |  |
| 14 | 话筒线 | 100 | 米 | 2×0.5mm²，单芯导体截面积0.5平方毫米，缠绕屏蔽软线，128编。 |  |
| 15 | 安装辅材 | 2 | 批 | 屏幕控制电缆、显示屏幕连接线缆、音频接头、加固角码、音箱支架等 |  |
| 16 | 设备机柜 | 2 | 个 | 1、20U，行业标准尺寸设计，通用性极高 2、全方位通风设计，轻巧、结构坚固且灵活多变 3、优质加厚冷轧钢板，带散热风扇。 4、约1000×600×600mm，高×宽×深。 |  |
| 17 | 系统集成 | 2 | 项 | 含系统的布线安装、调试、培训等，满足工程需求。 |  |
| 十八、舞台音响（一套） |
| 1 | 左右声道线阵列扬声器 | 12 | 只 | 系统类型：外置两分频两驱动双10寸阵列扬声器； 频率响应： 60Hz~18KHz(-10dB)、65Hz~17.5KHz(-3dB)； 灵敏度（1w@1m）：LF:100dB、HF:110dB； 标称阻抗：LF:8Ω、HF:8Ω； 额定功率：LF:600W、HF:70W； 最大声压级：LF 127dB/133（连续值/峰值）;HF 128dB/134（连续值/峰值） 标称覆盖角（水平×垂直）：120°×10°； 低音单元：2×10寸低音单元； 高音单元：1×1.4寸出口，75mm音圈高音单元； 分频点：1.3KHz； 连接方式：每只音箱配2个四芯音箱插座，HF：2+2-输入、LF：1+1-输入； 吊挂方式：两侧带铝吊挂装置，可以与ATH18B组合吊装； 尺寸(W×D×H):920mm×400mm×300mm（不含插销） 净重：34kg。 | 防水处理 |
| 2 | 左右声道线性阵列低频补偿扬声器 | 4 | 只 | 系统类型：双15寸超低频扬声器； 频率响应：35Hz~300Hz（-10dB）,45Hz~300Hz（-3dB）； 灵敏度（1w@1m）：98dB； 标称阻抗：8Ω； 额定功率：900W； 最大声压级：127dB/133dB（连续值/峰值）； 单元尺寸：1x18寸低音单元/100mm音圈； 连接方式：每只音箱配2个四芯音箱插座，2+2-输入； 吊挂方式：两侧带铝吊挂装置，可以与AT210组合吊装； 尺寸(W×D×H):920mm×568mm×530 mm（不含插销） 重量：61kg。 | 防水处理 |
| 3 | 主舞台返听扬声器 | 2 | 只 | 系统类型：内置两分频单； 频率响应：50Hz-18kHz（+3dB），40Hz-20kHz（-10dB）； 建议分频点：1.3KHz； 标称覆盖角(H×V)：60°× 40° (可旋转)； 灵敏度(1W/1m）：100dB； 最大声压级(1m)：126dB/132dB（连续值/峰值）； 额定功率(AES)：400W； 标称阻抗：8Ω； 低音单元：1 × 12" 低音/75mm音圈， 高音单元：1× 1.4" 喉口高音/75mm音圈； 箱体结构：倒相式； 连接插座：2个NEUTRIK NL4MP四芯插座， 1+1-； 吊挂硬件：12×M10吊点、底托； 尺寸(W×D×H):约400×360×645mm； 净重：26 kg。 | 防水处理 |
| 4 | 功率放大器 | 2 | 台 | 8Ω立体声功率：625W×4； 4Ω立体声功率：1030W×4； 8Ω桥接单声道功率：2300W×2； 频率范围（1W@8Ω）：20Hz-20kHz（0/-1dB）； 总谐波失真：<0.5%； 阻尼系数（10Hz-400Hz）：>200； 信噪比：>100dB； 输入灵敏度：0.775V or 1.4V； 转换速率：>20V/us； 尺寸(W×D×H):483×426×88mm； 净重：8kg。 |  |
| 5 | 功率放大器 | 3 | 台 | 8Ω立体声功率： 4×1300W； 4Ω立体声功率： 4×2500W； 2Ω立体声功率： 4×3400W； 8Ω桥接功率： 2×5000W； 4Ω桥接功率：2×6800W； 频响：20Hz-20kHz(±1dB)； 总谐波失真（THD）1kHz：≤0.1%； 阻尼系数：≥1000； 信噪比：≥100dB； 功率增益选择：23,26,29,32,35,38,41,44dB； 最大输出VP电平：48V,57V,68V,80V,93V,111V,131V,160V； 分离度：≥65dB； 共模抑制比：≥605dB； 输入插座：卡侬母； 输入阻抗：20kΩ平衡 /10kΩ非平衡； 输出插座：原装NEUTRIK的Speakon输出端口； 前面板指示:保护指示灯(高频保护、静音保护、过热保护）,限幅器指示灯,工作指示灯； 功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流 等保护装置； 电源：220-230VAC 50Hz 110-120VAC 60Hz ； 尺寸(W×D×H):442×393×88mm； 净重：16kg。 |  |
| 6 | 主控制现场扩声数字调音台 | 1 | 台 | 16 MIDAS设计话放话筒输入，3组立体声输入，1USB音源输入(LR)，1 MIX 主输出(LR)，1 MON 输出，16 MIX BUS，6 MATRIX 控制室输出(LR)/1耳机输出，2通道数字输出 8DCA 编组，6哑音编组，8效果器，含MIDI控制接口，XUF 32入32出录音声卡，2通道AES50数字网络传输端口，1超级网络接口支持个人系统P16，1控制用以太网网络接口和USB接口，17路100毫米电动记忆推杆，5寸主屏 100个场景存储数字调音台，可以加接口箱进行扩展到40个通道输入。 |  |
| 7 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 4通道信号通道输入，8通道信号通道输出。 采用40位浮点DSP芯片。 96K采样率24位高性能A/D D/A转换。 1Hz频率精确定位。 每一个输入及输出通道设有8个参量均衡器，均为+15dB 增益及-30dB衰减，Q值由 0.01至 2.50。 输入通道带31段图示均衡、增益、静音、高切、低切、极性、延时、压缩能输出通道可实现分频、增益、静音、压缩/压限器、极性、延时、限幅功能超级的音频信号处理质量。 |  |
| 8 | 时序电源 | 1 | 台 | RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑； 采用 16A 万能插座，能兼容全部产品电源接口； 最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A，工作电压 95V-240V； 无序主、副机控制选择开关，即插即用； 联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机； 设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关； 前面板拥有电压显示功能 最大输入电流: 30A； 单路最大输出电流: 16A； 控制协议: RS-232串口协议； 工作电压: 110V ～ 240V； 输出电源插座: 后面板 8 个受控 16A 万用插座； 插座标准: 兼容国标 6A、10A、16A、英标 13A、美标 15A、欧标 G/M 插头； 开关间隔时间:1 秒； 机箱高度: 2U（88mm）； 重量: 重量：6kg。 |  |
| 9 | 无线手持话筒 | 4 | 套 | 1、包含单通道无线接收机、手持式发射机； 2、手持式发射机：音频输入电平； 增益位置0dB-20dBV，最大值 增益位 -10dB-10dBV，射频发射机输出10 mW, 电源要求：2 LR6五号电池,1.5 伏,碱性电池，配备集成SM58®心形动圈话筒振膜。 3、接收机：音频输出电平±33 kHz偏差，射频灵敏度-105 dBm，镜频抑制>50 dB，XLR接口输出阻抗：200 Ω，6.35毫米（1/4英寸）接口输出阻抗：50 Ω。 |  |
| 10 | 无线领夹话筒 | 4 | 套 | 提供的BLX演讲者无线系统将世界级设计和构造与简易的设置和操作集于一身，具备QuickScan频率选择功能，配备高级WL185可佩戴领夹式话筒，适用于演讲应用。提供杰出音质和性能，即插即用。 包含：BLX4R单通道半机架无线接收机，配备机架支架；BLX1腰包式发射机；WL185心形电容领夹式话筒，配备防风罩和领带夹；带软垫的拉链便携包；PS23电源。 |  |
| 11 | 一拖四无线会议话筒 | 2 | 套 | 精选UFH 600MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。设有回输啸叫抑制减弱功能，具有极高的灵敏度。 载波频率：550-980MHz，采用微电脑CPU控制PLL锁相环频率合成技术：4组系统频率，每组系统含50个频率可调，共200个频点； 频率稳定性：<+10PPM； S/N信噪比：>105dB； T.H.D失真：<0.5%； 频率响应：50Hz-18KHz； 音频输出：平衡输出：0-600mV； 不平衡输出：0-300mV； 电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz； 直流输入电压：DC 12V 1200mA； 消耗功率：8W。 话筒发射机参数： 载波频率：550-980MHz（可调）； 发射功率：高功率档10dBm,低功率档5dBm； 输入音频调制信号选择：MIC In电容咪输入/LINE In音频线路输入； 调制方式：FM； 最大调制度：±45KHz； 使用电池电压：3V； 连续使用时间：8小时。 |  |
| 12 | 通用乐器有线拾音话筒 | 4 | 只 | 类型 电容式麦克风； 频率响应 20~20,000 Hz； 感度 -38±3 dB× (12.6mV) 0dB=1V /Pa,1kHz；指向性 心型指向性； 感度衰减开关 -10dB； 低频衰减开关 80Hz； 输出阻抗 100Ω； 最大音压1%T.H.D. 140dB； 信号噪声比 78dB； 电压需求 36~52VDC偏压； 电流耗损 ≤3mA。 |  |
| 13 | 话筒支架 | 6 | 只 | 落地式三角防震支架。 |  |
| 14 | 航空箱 | 12 | 只 | 规格依据音箱尺寸定制，表面采用PBS阻然材料 ，箱壁采用（9-12MM）夹板，箱内贴（15-20MM）防震防潮EVA塑胶材料。配件含蝴蝶锁扣，（直）球包角，万向轮子（3.5-5寸带刹车）。 |  |
| 15 | 系统配件 | 1 | 批 | 线材、接插头等。 |  |
| 十九、厨房监控设备 |
| 1 | 防油污枪机 | 52 | 台 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 3、采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万( 2688×1520)@25fps； 4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 5、内置红外补光灯，最大红外监控距离80米； 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7、支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 8、支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡； 9、支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装； 10、前脸玻璃具备防油污特性、支持快速拆装清洗； 11、支持IP67防护等级。 | 防油污摄像头400万 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 1 | 台 | eSATA接口1个外置eSATA接口；HDMI2路；HDMI1 (画面分割)1、4、8、9、16、25、36、64分割；HDMI2 (画面分割)1、4、8、9、16分割；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；USB接口2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；VGA2路；报警接口16进6出；操作界面WEB、本地GUI；操作系统嵌入式Linux实时操作系统；多路回放最大支持16路回放；后智能不支持；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；盘位16；前智能接入支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌 检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球；视频输出2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；网络带宽接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps；网络接口2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；网络视频接入64路；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）；音频接口1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出；硬盘接口16个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid10各种数据保护模式；主处理器工业级嵌入式微控制器。 | 16盘位64路 |
| 3 | 企业级6T硬盘 | 7 | 块 | 3.5英寸 6000G 7200 128M SATA3 6Gb/S。 |  |
| 4 | 视频亮化 | 1 | 台 | ≥55英寸，工业级面板：采用工业级面板，适合7×24小时连续工作； 物理双边拼缝：双边物理拼缝3.5mm； 高亮背光：直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象； 高清显示：物理分辨率高达1920 ×1080，画面细腻，色彩丰富； 安装方式：积木式、壁挂式、前维护等多种方式供用户选择； 电磁辐射：金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰； 同轴高清接入：支持同轴高清HDCVI信号接入，轻松实现模拟高清显示； 网络解码模块：支持选配高清网络解码模块，支持IPC、NVR等视频流接入并解码显示； 分辨率：1920×1080； 亮度：500cd/m2； 输入接口：VGA(D-Sub)×1、CVBS(BNC)×2、DVI-D×1、HDMI×1、RS232(RJ45)×1、USB（升级和多媒体）×1 输出接口：CVBS(BNC)×2、RS232(RJ45)×1。 |  |
| 5 | PoE交换机 | 3 | 台 | 1. 千兆电口≥24个（均支持POE供电），千兆光电口≥4组； 2. 交换容量≥190Gbps；包转发率≥36Mpps； 3.整机最大POE输出功耗≥370W； 4. 支持横向、纵向虚拟化技术； 5. 支持GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合。 |  |
| 6 | 机柜 | 3 | 个 | 1、一体化结构； 2、前门为钢制嵌边式透明玻璃，侧门钢质快速拆卸门； 3、静态受重120KG； 4、规格约550×470×620mm。 |  |
| 二十、卫生室、体育、音乐、美术器材（30个平行班） |
| 1.卫生室设施设备 |
| 1 | 体重称 | 1 | 台 | 最大称量(Max):140kg， 分度值(d):100g 准确度级别III;量度范围:70-190cm/80-210cm 分度值:0.5cm； 承重台板尺寸(长×宽约:375×270mm)； 外形尺寸(长×宽×高)约:570mm×285mm×1320mm ； 5.包装尺寸(长×宽×高)约:490mm×150mm×1300mm。 |  |
| 2 | 身高坐高计 | 1 | 台 | 测量范围：1、身高：0cm-200cm/210cm； 坐高：40cm-120cm； 底座尺寸（长×宽×高）约：40cm×39cm×39.5cm； 4、标尺杆尺寸（长×宽×高）约：5cm×4cm×211cm。 |  |
| 3 | 胸围尺 | 1 | 个 | 1.5M1．PVC塑料质，顶端粘附金属薄片； 2.双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≥1500mm。 |  |
| 4 | 肺活量计 | 1 | 台 | 产品由不锈钢容器、吹嘴、塑料软管组成，一次性吹塑而成。容器容量不小于5.5L，外形尺寸：直径：≥140mm，高度≥370mm，表面印有0.1～5.5L的标记。吹嘴外形Y形状，吹气口表面圆滑。塑料软管外形尺寸：直径：≥17mm，高度≥1000mm。塑料软管与软气嘴配合无漏气现象。 |  |
| 5 | 血压计 | 1 | 台 | 医用汞柱型血压计； 量程0—40kpa ； 示值精度±0.27kpa； 4、本品由打气球、橡皮袖带、橡胶管，玻璃管、水银壶等组成。 |  |
| 6 | 听诊器 | 1 | 个 | 听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％。听诊器有双用功能：即可听肺音与胎音。听诊器的两个听诊头及耳测听音头必用铜合金并电镀。耳测听音效果应清晰，无杂音。 |  |
| 7 | 秒表 | 1 | 个 | 微电脑芯片、三排液晶数字显示、时间、日历、星期、60组秒表计时、最快、最慢、平均速度显示、节拍器、倒计时、定时响闹、12/ 24时转换、3V纽扣电池、防水防震防滑结构。 |  |
| 8 | 灯光视力表箱 | 1 | 台 | 1、本品用于测试学生的视力。 2、产品规格：5.0M标准对数视力表，应符合GB11533的规定。 3、箱体采用高强度铝合金型材整体成型，刚性好，重量 轻，不易变型。箱体内外采用静电喷涂，美观耐用。 4、视力表的面框采用高强度铝合金型材，四个连接角采用优质钢板连接，表面采用ABS塑料装饰。 5、视表板选用有机玻璃板。 6、选用荧光灯作为光源、配置电子镇流器，电压在150-260V时能正常工作，发光稳定、亮度均匀。 |  |
| 9 | 近视力表 | 1 | 张 | 1、本品用于测试学生的近视视力； 2、规格：（长×宽）1092mm×787mm； 3、本品为黑色字体背景为白色突出了字体的清晰度； 4、近视力表技术参数应。 |  |
| 10 | 辨色图谱 | 1 | 本 | 按照假同色原理绘制而成，经用全自动测色色差计测定，用色准确。全图能对红、绿、黄、蓝（紫）色觉做全面检查，并能对红、绿、蓝（紫）色弱做重、中、轻三度分类，对色视觉检查可达定性和半定量标准。 |  |
| 11 | 教学卫生测量尺 | 1 | 个 | 折叠1.木质无疤痕，三折，打开≥2000mm ；2.黄底黑字，分度值1mm，精度：≤1mm。 |  |
| 12 | 诊查床 | 2 | 张 | 规格：1300×600×760mm 采用钢架，仿皮面料，医用标准。 |  |
| 13 | 高压灭菌器或高压锅 | 1 | 个 | 长×宽×高mm410×410×430mm（装箱尺寸）消毒桶直径280mm，深250mm，容积17升。 |  |
| 14 | 电炉 | 1 | 个 | 密封式。 |  |
| 15 | 污物桶 | 1 | 个 | φ300mm。 |  |
| 16 | 敷料缸 | 1 | 个 | 不锈钢 1.规格约500×900ml。 2.不锈钢，由底座、圆筒、缸盖组成。 |  |
| 17 | 棉球缸 | 1 | 个 | 不锈钢制。 |  |
| 18 | 器械缸 | 1 | 个 | 1.本产品为盛放小型器械的基本医疗器械产品 2.规格：长×宽×高mm 110×65×48mm 3.本品由底座、圆筒、器械缸盖组成 4.本品为银色不锈钢制成。 |  |
| 19 | 贮槽 | 1 | 个 | 1.本品为医疗时存放医疗小器械时使用。 2.本品为不锈钢制作，能耐各种浓度的酸、碱、盐、强氧化剂、有机化合物及其它所有强腐蚀性化学介质。 3.本品由槽盖和筒状槽身组成,密封性好。 |  |
| 20 | 弯盘 | 1 | 个 | 不锈钢。 |  |
| 21 | 方盘 | 1 | 个 | 不锈钢12.0cm×25cm。 |  |
| 22 | 带盖方盘 | 1 | 个 | 不锈钢12.0cm×25cm。 |  |
| 23 | 酒精灯 | 1 | 个 | 规格：150ml。 由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成。 灯身高80mm±10mm；盖高：60mm±3mm。 直径：灯肩82mm±2mm；灯底50mm±5mm；灯盖22mm±2mm。 灯体壁厚大于2mm。 色泽：无色透明。 厚薄均匀，底部平整，磨砂细密，口应磨平。 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 9．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
| 24 | 煮沸消毒盒 | 1 | 个 | 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
| 25 | 冲眼壶 | 1 | 个 | 冲眼壶分为壶身、壶盖、把手及喷嘴。 2、冲眼壶分为不锈钢材质及玻璃材质。 3、本品采用国家统一标准制作。 |  |
| 26 | 受水器 | 1 | 个 | 1、本品为医疗常用器械，一种新型眼科受水器，包括容器体、把手，把手设在容器体的侧部，其特征在于：容器体的底部为一漏斗体，漏斗体与容器体由通孔相通，漏斗体端部套置软管，软管的另一端与盛液袋相连。 2、规格：约120×50×40mm。 3、由不锈钢、及塑料制成。 |  |
| 27 | 针灸针 | 1 | 套 | 12支直径：0.35mm或0.30mm,半寸 13mm×5支,1寸 25mm×1支,1.5寸 40mm×1支,2 寸 50mm×1支,2.5寸 60mm×1支,3 寸 75mm×5支。 |  |
| 28 | 剪刀 | 1 | 把 | 产品表面处理为电镀剪。剪刀刃口硬度不低于HRC52，两片刃口对应点硬度差不大于HRC5。剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形。 |  |
| 29 | 外伤处理器械 | 1 | 套 | 酒精、碘酒、红汞、兰贡、胶布、创可贴、药棉、绷带、剪刀、镊子等。 |  |
| 30 | 注射器 | 1 | 个 | 5mL，塑料。 |  |
| 31 | 常用防治矫正仪 | 1 | 个 | 医用矫正视力。 |  |
| 32 | 卫生箱 | 1 | 个 | 铝合金材质。 |  |
| 33 | 器械柜 | 1 | 个 | 规格：约1000×500×2050Hmm柜身：铝木结构，框架采用模具成型铝型材,表面环氧树脂喷涂，装板采用16mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。柜子上部为木质对开玻璃门，外形美观、经久耐用；层板采用25mm厚双贴面三聚氰胺板；柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门，内设18MM厚三聚氰胺活动层板。 |  |
| 34 | 药器柜 | 1 | 个 | 规格：约1000×500×2050Hmm柜身：铝木结构，框架采用模具成型铝型材,表面环氧树脂喷涂，装板采用16mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。柜子上部为木质对开玻璃门，外形美观、经久耐用；层板采用25mm厚双贴面三聚氰胺板；柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门，内设18MM厚三聚氰胺活动层板。 |  |
| 35 | 资料柜 | 1 | 个 | 规格：约W900×D400×H1800mm 材质：采用0.6mm厚SPCC优质冷扎钢板经精裁、冲压、折弯、碰焊而成，表面经酸洗、磷化、除油除锈、高温静电粉沫喷塑，环保无毒害、无气味。结构：上下对开门（带通锁），内设可调节隔板。整体结构科学合理、美观实用。 |  |
| 36 | 计算器 | 1 | 个 | 时间，日期设定，10位普通常规四则运算，圆周率计算，平方，开方，百分数，分数化简，假分数，带分数转换，分数小数转换，自动关机。 |  |
| 37 | 喉头喷雾器 | 1 | 个 | 双头喷雾器的玻璃瓶容量为40ML。 |  |
| 38 | 测径规 | 1 | 把 | 不锈钢。 |  |
| 39 | 串镜 | 1 | 套 | 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
| 40 | 担架 | 1 | 副 | 产品担架采用高强度铝合金和牛津面料制成，设计人性化；此担架具有重量轻、体积小，携带方便，使用安全等特点，极大程度提高抢救效率。技术参数：展开尺寸（长×宽×高）：220×52×18cm 折叠尺寸（长×宽×高）：110×15×9cm。纸箱包装尺寸：118×28×28cm 净重：15kg 毛重：17kg 承重：≦159kg。轮子直径5cm，铝合金管直径3.2cm。每件3只，包装尺寸为：118×28×28cm。 |  |
| 41 | 五官检查器 | 1 | 套 | 剪刀、镊子、鼻镜、酒精、药棉等。 |  |
| 42 | 口腔检查器 | 1 | 套 | 剪刀、镊子、口镜、酒精、药棉、探针等。 |  |
| 43 | 音叉 | 1 | 套 | 256Hz。 |  |
| 44 | 紫外线灯 | 1 | 盏 | 移动式石英灯管，带罩，波长253.7A，工作电压AC220V，2×30W，不锈钢灯臂，调节角度0-180度，闲置时垂放，关上保护门，带定时器，最大定时≥120分钟内可调，定时器工作完毕能自行断路。 |  |
| 45 | 急救包 | 1 | 个 | 铝合金，规格：长×宽×高：约35cm×19×21cm双层。内置包括：口腔表×1、压舌板×2（木质×1、不锈钢×1）、药棉×2、绑带×2、电筒×1、风油精×1、清凉油×1、紫药水×1、红药水×1、过氧化氢溶液×1、胶布×1、剪刀×1、棉签球×2包、创口贴×20个、镊子×2。 |  |
| 46 | 显微镜 | 1 | 台 | 总放大倍数：1000X。 整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制。 目镜：带有指针定位的目镜并锁定于目镜筒，可防止学生把目镜拔出使物镜遭到损坏，并防止灰尘进入。 物镜：所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。 镜筒：单目斜筒，45°倾斜，可360°旋转便于同步观察。 转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 照明：LED冷光源，可以充电，充电后不接电源可连续使用50小时，灯泡使用寿命在10000小时以上，灯光色泽为无色，且不会产生热度。 载物台上安装标本移动尺。 10.符合GB/T2985-1995《生物显微镜》和JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。木箱包装。 |  |
| 47 | 落地蛇形灯 | 1 | 盏 | 医用升降杆调整范围：1380㎜—1730㎜； 电源电压：220V±22V 50Hz±1 Hz； 输入功率：≤200VA； 环境温度：5℃--40℃； 湿度：≤80%； 大气压力：86Kpa--106 Kpa； 使用灯泡功率：≤200W； 电源线长度：1650mm。 |  |
| 48 | 天平 | 1 | 个 | 最大称量200g，砝码精度≤0.2g，游码标尺误差≤1mg。 |  |
| 49 | 器械台 | 1 | 个 | 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
| 50 | 皮脂厚度测量仪 | 1 | 个 | 尺寸（连铝合金盒包装）29.8×12×5.5厘米。 |  |
| 51 | 照度计 | 1 | 个 | 1、适用于医务室或一般小型医疗等单位使用； 2、极为轻巧细致的外观设计,允许单手操作； 3、测量范围：0~2000LUX（照度）. 0~200Ft-cd（呎/烛光）； 4、感光器光谱反应； 5、读值锁定及记录测量中之最大/最小值, 精确度： ±5%。 |  |
| 2.体育设施设备 |
| 1 | 打印机 | 1 | 台 | 不小于A4，激光。 |  |
| 2 | 移动存储设备 | 1 | 个 | ≥1T。 |  |
| 3 | 计算器 | 6 | 个 | 函数型。 |  |
| 4 | 录放音机 | 4 | 台 | 双卡，支持U盘、内存卡，可读光盘。 |  |
| 5 | 扩音设备 | 3 | 台 | 便携式，频率响应：100Hz～10kHz,±3dB； 使用电源：锂电池,一次充电可连续使用6小时以上；功率为25W；采用ABS工程塑料；音色清晰，声音洪亮，适用面积200m2以上。 |  |
| 6 | 打气筒 | 3 | 个 | 带储气罐/人工充气,适合给各种球类充气。 |  |
| 7 | 电动充气泵 | 1 | 台 | 用于篮球、排球、足球充气。 |  |
| 8 | 数字秒表 | 25 | 块 | 分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s。 |  |
| 9 | 布卷尺 | 3 | 盒 | 20m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣。 |  |
| 10 | 布卷尺 | 3 | 盒 | 30m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣。 |  |
| 11 | 布卷尺 | 3 | 盒 | 50m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣。 |  |
| 12 | 运动计数器 | 12 | 个 | 计数范围：0～9999。 |  |
| 13 | 测向仪 | 1 | 台 | 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
| 14 | 体育器材架 | 5 | 个 | 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
| 15 | 体育器材橱（柜) | 4 | 个 | 隔板可调。 |  |
| 16 | 接力棒 | 50 | 根 | 长280mm-300mm,直径30mm-42mm,质量不小于50g。 |  |
| 17 | 跳高架 | 4 | 付 | 立柱高度1600mm～2000mm；高度刻度500mm～1800mm；横杆托长60mm，宽40mm。 |  |
| 18 | 跳高垫 | 2 | 个 | 3000mm×2000mm×300mm |  |
| 19 | 跳高横杆 | 4 | 根 | 长3000mm～4000mm，直径25mm～30mm,质量不超过2000g,采用不宜折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm。 |  |
| 20 | 跨栏架 | 11 | 付 | 栏板长度1000mm～1200mm，宽度50mm～70mm；栏架底座长≤700mm，栏架高度762mm（栏架高度宜可调节，最低700mm）,栏板倾翻力16N～20N。 |  |
| 21 | 跨栏架 | 11 | 付 | 女子:栏板长度1000mm～1200mm，宽度50mm～70mm；栏架底座长≤700mm，栏架高度840mm（栏架高度宜可调节，最低700mm）,栏板倾翻力16N～20N |  |
| 22 | 跨栏架 | 11 | 付 | 男子:栏板长度1000mm～1200mm，宽度50mm～70mm；栏架底座长≤700mm，栏架高度914mm（栏架高度宜可调节，最低700mm）,栏板倾翻力16N～20N。 |  |
| 23 | 起跑器 | 8 | 付 | 长690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板,长160mm,宽120mm,高130mm，倾斜度可调整。 |  |
| 24 | 发令枪 | 2 | 支 | 可同时装2～5发子弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计。 |  |
| 25 | 钉鞋 | 8 | 双 | 39、40、41、42码各两双。 |  |
| 26 | 标志筒 | 40 | 个 | 全塑料制品,高度为15cm-75cm，呈圆锥体状，放置平稳。 |  |
| 27 | 实心球 | 100 | 个 | 圆周长420mm～780mm,质量2000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂。 |  |
| 28 | 标志杆 | 40 | 根 | 高1.2m～1.6m，立柱直径25mm，三角形红色旗面。 |  |
| 29 | 起跳板 | 2 | 块 | 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
| 30 | 划线器 | 1 | 件 | 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
| 31 | 定向越野套材 | 1 | 套 | 起点站1个，终点站1个，清除站1个，主站1个，中间站15个；计时卡50个，可存储40个站点数据以上；适合学生使用，国际定联比赛标准制作 |  |
| 32 | 软式练习跨栏架 | 12 | 付 | 栏架长：700mm～800mm，底板宽：200mm～250mm，横板宽：80mm～100mm;高度可三档调节为:300mm、500mm、600mm，柔软泡沫材料制成 。 |  |
| 33 | 软式跳高横杆 | 4 | 根 | 长度3500mm,杆体直径25mm～30mm；中间穿高强度弹力绳，两边连接塑料绳扣，通过绳扣完成横杆与立杆的快捷连接，杆体由柔软泡沫材料制成。 |  |
| 34 | 体能训练绳梯 | 8 | 付 | 绳梯长度9.5m,宽度可以任意调节，柔软塑胶材料制成 |  |
| 35 | 助跳板 | 2 | 块 | 主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅱ型长×宽×高为900mm×500mm×150mm。 |  |
| 36 | 山羊 | 2 | 台 | 山羊全高：1000mm～1300mm；山羊头长：500mm～600mm；头宽：360mm±5mm；头高：260mm～330mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山羊腿外直径≥30mm，山羊腿壁厚≥3mm |  |
| 37 | 跳箱 | 1 | 套 | 箱长1100mm～1200mm；箱高1100mm，其余符合国家标准。 |  |
| 38 | 单杠 | 3 | 付 | 杠面高度：1400mm～2400mm，两立柱支点中心距：2000mm～2400mm，横杠材料：弹簧钢，立柱材料：钢管。 |  |
| 39 | 双杠 | 4 | 付 | 杠高1300mm～1700mm;杠长3000mm～3500mm，两杠内侧距离410mm～610mm，纵向立轴中心距2000mm～2300mm，升降间距50mm。 |  |
| 40 | 大跳垫 | 26 | 块 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚≥100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣。 |  |
| 41 | 体操棒 | 10 | 根 | 采用木质或塑料。塑料采用硬质塑料，壁厚不小于5mm。长1000mm，截面直径25mm～30mm。 |  |
| 42 | 艺术体操球 | 10 | 个 | 直径180mm～200mm，质量约400g。 |  |
| 43 | 艺术体操圈 | 10 | 个 | 内径800mm～900mm，质量约300g。 |  |
| 44 | 艺术体操棒 | 10 | 根 | 长400mm～500mm，质量至少150g。 |  |
| 45 | 艺术体操绳 | 10 | 根 | 长度应与学生身高相称。 |  |
| 46 | 艺术体操带 | 10 | 条 | 带长6m，宽40mm～60mm，重35g以上； 棍长500mm～600mm，直径不超过10mm。 |  |
| 47 | 初中生用篮球 | 80 | 个 | 圆周长695mm～725mm；质量490g～560g。 |  |
| 48 | 中学用篮球架 | 5 | 付 | 篮圈高2700mm±8mm。 |  |
| 49 | 无板篮球架 | 2 | 付 | 国标，优质加厚板材。产品符合GB/T 19851《篮球架》的有关规定。 |  |
| 50 | 练习篮球架 | 2 | 付 | 国国标，优质加厚板材。产品符合GB/T 19851《篮球架》的有关规定。 |  |
| 51 | 篮球网 | 20 | 付 | 篮球网高400mm～450mm，网口直径450mm±8mm，网底直径350mm±8mm。 |  |
| 52 | 初中生用排球 | 20 | 个 | 圆周长650mm～670mm；质量230g～270g。 |  |
| 53 | 气排球 | 25 | 个 | 圆周长为760mm～780mm，质量150g～170g。 |  |
| 54 | 排球网柱 | 2 | 付 | 网柱高度：2120mm±5mm，拉网中央高度:2000mm±5mm。 |  |
| 55 | 排球网 | 2 | 个 | 排球网长度9500mm～10000mm，宽度1000mm±25mm。 |  |
| 56 | 少年足球 | 20 | 个 | 4#，圆周长615mm～650mm；质量315g～405g。 |  |
| 57 | 成年足球 | 30 | 个 | 5#：圆周长675mm～710mm；质量382g～468g。 |  |
| 58 | 足球门 | 1 | 副 | 2号足球门内口宽度5500mm±10mm，高度2000mm±10mm，门柱及横梁直径不小于89mm。足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷。 |  |
| 59 | 足球门 | 1 | 副 | 1号足球门内口宽度7320mm±10mm，高度2440mm±10mm，门柱及横梁直径不小于120mm。足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷。 |  |
| 60 | 足球门 | 1 | 副 | 组合式，拆装携带方便。 |  |
| 61 | 足球门 | 1 | 副 | 充气式，充放气、携带方便。 |  |
| 62 | 足球网 | 2 | 件 | 1号足球网宽度7320mm，高度2440mm。 |  |
| 63 | 足球网 | 2 | 件 | 2号足球网宽度5500mm，高度2000mm。 |  |
| 64 | 乒乓球 | 120 | 个 | 直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂。 |  |
| 65 | 乒乓球拍 | 26 | 付 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N。 |  |
| 66 | 乒乓球网架 | 6 | 付 | 网架长度152.5mm±2mm，网架高度152.5mm±2mm，可夹厚度≥30mm。 |  |
| 67 | 乒乓球网 | 6 | 件 | 球网高度≥145mm。 |  |
| 68 | 乒乓球台 | 6 | 张 | 球台长度2740mm；宽度1525mm；高度680mm。 |  |
| 69 | 羽毛球 | 600 | 个 | 球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片。 |  |
| 70 | 羽毛球拍 | 40 | 付 | 总长度≤630mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤100g,握柄直径23mm～25mm。 |  |
| 71 | 羽毛球网柱 | 3 | 付 | 不锈钢支架，网柱高度为1550mm±8mm，拉网中央高度1524mm±5mm。 |  |
| 72 | 羽毛球网 | 6 | 件 | 羽毛球网长度≥6100mm，宽度760mm±25mm。 |  |
| 73 | 毽球 | 90 | 个 | 键毛应采用4支鹅翎，羽毛宽32～35mm，成十字型插在毛管内，插毛管高22mm～24mm，毽垫直径38mm～40mm，厚度15mm～20mm，球高130mm～135mm，球重13g～15g。 |  |
| 74 | 装球车 | 4 | 辆 | 可四轮移动，可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。 |  |
| 75 | 救生圈 | 5 | 个 | 产品符合GB/T 19851的有关规定。 |  |
| 76 | 棍 | 10 | 根 | 木制品，直径20mm～30mm。 |  |
| 77 | 剑 | 10 | 把 | 木制品。剑总长900mm，剑柄长150mm。 |  |
| 78 | 刀 | 10 | 把 | 木制品。刀总长900mm，刀柄长150mm。 |  |
| 79 | 枪 | 10 | 杆 | 木制品。产品符合GB/T 19851的有关规定。 |  |
| 80 | 跳绳 | 80 | 根 | 短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径6mm～7mm，质量60g～80g,柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g。 |  |
| 81 | 跳绳 | 80 | 根 | 短跳绳，绳长度2800mm～3000mm，直径7mm～8mm，质量90g～120g，柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g。 |  |
| 82 | 跳绳 | 3 | 根 | 长跳绳，绳长度4000mm～6000mm，直径8～9mm，质量140g～235g；柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g。 |  |
| 83 | 跳绳 | 3 | 根 | 长跳绳，绳长度9000mm～10000mm，直径8mm～9mm，质量290g～370g，柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g。 |  |
| 84 | 软式飞盘 | 10 | 个 | 硬质塑料制，产品符合GB/T 19851的有关规定。 |  |
| 85 | 拔河绳 | 3 | 根 | 30m，质量10kg左右，采用天然麻棕线绞制。 |  |
| 86 | 跳带 | 26 | 个 | 产品符合GB/T 19851的有关规定。 |  |
| 87 | 肋木架 | 1 | 间 | 宜三柱二间，使用宽度≥1000mm,最高使用高度2500mm±100mm，横肋间距300mm，握持直径30mm～35mm。 |  |
| 88 | 平行梯 | 1 | 架 | 长4000mm±500mm,有效使用宽度600mm±100mm,最高使用高度≤2300mm,悬垂握持直径30mm～35mm,纵向握持间距≤350mm。 |  |
| 89 | 橡皮拉力带 | 13 | 条 | 轻阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化。 |  |
| 90 | 橡皮拉力带 | 13 | 条 | 重阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化。 |  |
| 91 | 平衡垫 | 13 | 个 | 可锻炼平衡能力，柔软，抗压。 |  |
| 92 | 腹肌轮 | 13 | 件 | 中间一个轮子可自由转动，旁边两个把手。 |  |
| 93 | 联合训练器 | 1 | 付 | 1.器械埋入地下后基本尺寸约：长×宽×高为5728mm×114mm×3500mm； 2.器械由2根立柱,1根横杆,2根爬杆,2根爬绳,1组软梯,1组吊环组成； 3.立柱和横杆采用Ф114mm×2.75mm圆管制作,通过M10螺栓连接。立柱埋入地下部分长不小于800mm； 4.爬杆采用Φ42mm×3mm焊管制作,埋入地下部分长不小于为300mm； 5.爬绳采用棉纶绳制成,强度高,耐老化； 6.所有钢制件均经除锈、磷化后喷塑处理。 |  |
| 94 | 卧推架 | 1 | 个 | 材质：钢材，产品表面防静电处理，可放心实用，产品表面海绵，仰躺使用舒适。 |  |
| 95 | 倒立架 | 6 | 付 | 优质管材，膨胀螺丝固定。 |  |
| 96 | 攀网 | 1 | 套 | 有效使用宽度2000mm±200mm，有效使用高度≤3500mm，网绳握持直径20mm±2mm，网格间隔200mm×200mm |  |
| 97 | 摸高架 | 2 | 付 | 静电喷涂，烤漆防锈处理。 |  |
| 98 | 可调式腹肌板 | 1 | 台 | 1.外型尺寸:1740mm(长)×620mm（宽）×1300mm（高）； 2.管材采用50mm×100mm的椭圆管，主体管材壁厚≥3mm； 3.坐垫采用一次成型； 4.器械表面防锈处理； 5.器械与地面接触部位有减震橡胶垫。 6.训练部位:腹肌 。 |  |
| 99 | 综合训练器 | 1 | 台 | 四方位四配重训练机，提供超过30种训练方式。 1.四个方位训练功能分别为：（1）多功能推胸方位:训练功能包括：坐姿推胸、上斜推胸、坐姿推肩、坐姿划船、高拉、三头肌下压、三头肌屈伸和收腹训练； （2）蹬腿方位: 训练功能包括：蹬腿训练和腓肠肌训练； （3）踢腿勾腿方位:训练功能包括：踢腿训练和勾腿训练； 双滑轮方位（又称小飞鸟方位）在踢腿方位和推胸方位还有一个附加低滑轮（又称：第五方位）。训练功能包括:二头肌伸展、提拉训练、腿部内弯、腿部外弯。 2.主材：50mm×100mm×2.5mm平椭圆管，钢缆：直径4.8mm，7×19股包塑航空钢缆。 |  |
| 100 | 坐式屈腿训练器 | 1 | 台 | 1.采用60mm×120mm的椭圆管和内直径为180mm的圆管；主框架钢管壁厚不小于2.5mm；配重采用铸铁加工而成，配重片及强磁插销，每块重5kg,外表采用静电喷塑； 2.采用一次成型模具，双轨分动式运动设计，可进行单臂运动；滑轮内置轴承； 3.坐垫采用200#硬质海绵,厚度不小于40mm,密度不小于150kg/m3；钢线为M级钢线； 4.器材与地面接触部位有减震橡胶垫； 5.训练部位: 大腿肌群。 |  |
| 101 | 腿部推蹬训练器 | 1 | 台 | 1.采用60mm×120mm的椭圆管和内直径为180mm的圆管；主框架钢管壁厚不小于2.75mm； 2.采用一次成型模具，双轨分动式运动设计，可进行单臂运动;滑轮内置轴承； 3.坐垫采用200#硬质海绵,厚度不小于40mm,密度不小于150kg/m3；钢线为M级钢线； 4.器材与地面接触部位有减震橡胶垫； 5.训练部位: 大腿肌群。 |  |
| 102 | 哑铃架及哑铃 | 1 | 台 | 1.器械表面防锈处理； 2.器械与地面接触部位有减震橡胶垫； 3.配备各种规格哑铃10对。 |  |
| 103 | 身高体重测试仪 | 2 | 台 | 身高：量程：90cm～210cm，分度值0.1cm； 允差：±0.2cm； 体重：量程：5.0gkg～150kg，分度值0.1kg； 允差：±0.1kg（≤100kg）， ±0.15kg（＞100kg）。 |  |
| 104 | 肺活量测试仪 | 2 | 台 | 量程：100ml～9999ml，分度值1ml，允差：±2.5%。 |  |
| 105 | 握力测试仪 | 1 | 台 | 量程：5.0kgf～99.9kgf，分度值0.1kgf，允差：±0.3kgf。 |  |
| 106 | 坐位体前屈测试仪 | 2 | 台 | 量程：-20cm～35cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm。 |  |
| 107 | 仰卧起坐测试仪 | 2 | 台 | 计时60s，允许误差：±3s；量程：0～99次，分度值：1次，允差：±1次。 |  |
| 108 | 台阶试验测试仪 | 1 | 台 | 脉搏量程：0～300次/min，分度值：1次，允差：±2次/min；节拍：120次/min，分度值：1次，允差：±1次/min；台阶高度：男400mm、女350mm；单人用台阶长度：≥500mm。 |  |
| 109 | 立定跳远测试仪 | 1 | 台 | 量程：90cm～300cm，分度值1cm，允差：±1cm。 |  |
| 110 | 50米跑测试仪 | 2 | 台 | 量程：5s～20s，分度值0.1s，允差：±1.5%。 |  |
| 111 | 跳绳测试仪 | 2 | 台 | 计时：60s，允差：±0.1s； 计数：量程：1次～400次，分度值1次，允差：±1次。 |  |
| 112 | 掷实心球测试仪 | 1 | 台 | 量程：0m～30m，分度值0.1m，允差：±0.1m，亦可测沙包与铅球等投掷项目。 |  |
| 113 | 中长跑测试仪 | 1 | 台 | 量程：40s～999.9s，分度值0.1s，允差：±1.5%。 |  |
| 114 | 人体成分分析仪 | 1 | 台 | 阻抗测量范围100Ω～750Ω,允差：±5%。可测量脂肪、蛋白质、骨质、细胞内外水及总水，具有节段分析功能。 |  |
| 115 | 引体向上测试仪 | 1 | 台 | 间隔计时10s，允许误差：±0.1s； 量程：0～100次，分度值1次，允差：±1次。 |  |
| 116 | 初中体育教学挂图 | 1 | 套 | 应为国家正式出版物。 |  |
| 117 | 广播体操教学挂图 | 1 | 套 | 应为国家正式出版物。 |  |
| 118 | 多媒体教学软件 | 1 | 套 | 应取得国家计算机软件著作权登记证书。 |  |
| 119 | 多媒体教学光盘 | 1 | 套 | 应为国家正式出版物。 |  |
| 120 | 图书、手册 | 1 | 套 | 应为国家正式出版物。 |  |
| 3.初中音乐教学设备 |
| 1 | 钢琴 | 3 | 台 | 立式，88键，带琴凳(可调节高度)、琴罩。 |  |
| 2 | 电子钢琴 | 1 | 台 | 88键配重键盘，有MIDI接口，带踏板和琴架。 |  |
| 3 | 手风琴 | 1 | 架 | 120贝司等。 |  |
| 4 | 音响系统 | 1 | 套 | 含音箱（或有源音箱）一对、功放、调音台和DVD机各一个、话筒四个。 |  |
| 5 | 指挥台（含指挥棒） | 1 | 个 | 木制。 |  |
| 6 | 合唱台 | 4 | 组 | 木制，四阶，每阶高度差不小于20cm，每阶宽度不小于40cm。 |  |
| 7 | 音乐节拍器 | 1 | 个 | 机械式。 |  |
| 8 | 音叉 | 1 | 个 | 钢制，440Hz。 |  |
| 9 | 乐器储藏柜 | 4 | 个 | 隔层高度可调。 |  |
| 10 | 电教器材柜 | 1 | 个 | 带方便移动装置，可放置各种电教器材。 |  |
| 11 | 音乐教育教学相关图书及杂志 | 20 | 本 | 音乐基本理论、音乐教育学、心理学、音乐教学设计以及各种音乐专业杂志等。 |  |
| 12 | 初中音乐教学挂图 | 1 | 套 | 适合初中音乐教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理知识等，需涵盖《义务教育音乐课程标准（2011年版）》规定及教材所涉及的内容。应为国家正式出版物。 |  |
| 13 | 初中音乐教学软件 | 1 | 个 | 需具备初中音乐课堂教学、资料检索、学生自主学习等功能。 |  |
| 14 | 初中音乐欣赏教学曲库 | 4 | 套 | 初中阶段音乐欣赏教学资料（CD），应为国家正式出版物。 |  |
| 15 | 初中音乐欣赏教学影像库 | 2 | 套 | 各类小学音乐教学音像、歌舞剧等影像资料（VCD、DVD等），应为国家正式出版物。 |  |
| 16 | 钟琴 | 1 | 套 | 钢制，木架，音域4个八度（高、中、低音）。 |  |
| 17 | 沙锤 | 8 | 对 | 木制。 |  |
| 18 | 沙锤 | 8 | 对 | 椰壳制。 |  |
| 19 | 双响筒 | 8 | 副 | 木制，长17cm～18cm,宽19cm～20cm，棍长18cm～19cm。 |  |
| 20 | 木鱼 | 1 | 套 | 硬木，发音清脆，7音一组。 |  |
| 21 | 铃鼓 | 4 | 套 | 木框,铜钹,羊皮鼓面,鼓面直径20cm～25cm。 |  |
| 22 | 三角铁 | 1 | 套 | 钢制，边长分别为15cm、20cm、25cm，三件一套。 |  |
| 23 | 碰铃 | 4 | 副 | 黄铜制，系绳。 |  |
| 24 | 大军鼓 | 8 | 个 | 66cm×30.5cm(26in×12in),含鼓槌。 |  |
| 25 | 小军鼓 | 16 | 个 | 35.5cm×14cm（14in×5.5in）,含鼓棒。 |  |
| 26 | 多音鼓 | 2 | 套 | 25.4cm×12.5cm（10in×5in），三鼓，带架。 |  |
| 27 | 陶笛 | 4 | 个 | 单管十二孔中音C调（AC）等。 |  |
| 28 | 葫芦丝 | 10 | 支 | 中音C调。 |  |
| 29 | 吉它 | 6 | 把 | 六弦，民谣。 |  |
| 30 | 乐谱架 | 8 | 个 | 可折叠，便携式。 |  |
| 31 | 排练椅 | 70 | 个 | 硬椅面，可折叠。 |  |
| 4.初中美术教学设备 |
| 1 | 衬布 | 10 | 块 | 100cm×200cm；棉、麻、丝、绒 ,颜色为浅色。 |  |
| 2 | 写生灯 | 6 | 只 | 高度不低于60cm，照射角度可调，可升降。 |  |
| 3 | 美术教学用品柜 | 6 | 个 | 不小于80cm×45cm×180cm。 |  |
| 4 | 静物台 | 6 | 个 | 不小于60cm×60cm。 |  |
| 5 | 展示画框 | 25 | 个 | 60cm×45cm。 |  |
| 6 | 展示画框 | 25 | 个 | 60cm×90cm。 |  |
| 7 | 人体结构活动模型 | 6 | 个 | 高不低于40cm，木质。 |  |
| 8 | 民间美术欣赏及写生样本 | 1 | 套 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等 。 |  |
| 9 | 美术学具 | 60 | 套 | 毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺。 |  |
| 10 | 美术课配套材料 | 10 | 套 | 勾线笔、油画棒、固体胶、彩色水笔、彩泥、彩色铅笔、双面胶、陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国画颜料 、胶滚、胶版（水溶性）、油墨（黑色）。 |  |
| 11 | 电子绘画板 | 50 | 块 | 绘画区域不小于135mm×200mm，压感级别1024级及以上，无线无源压感笔，配备与教材相应的软件。 |  |
| 12 | 写生教具（1） | 1 | 套 | 石膏像类:亚力山大（切面），腊空（半面）骷髅头，石膏五官，太阳神头像，海盗头像，伏尔泰，小大卫头像，罗马青年，头颈部肌肉，维纳斯头像。 |  |
| 13 | 写生教具（2） | 1 | 套 | 石膏几何形体：圆球、长方体、正方体、圆柱体、六棱柱、圆锥、方锥、方带方、圆锥带圆、十二面体。 |  |
| 14 | 写生教具（3） | 1 | 套 | 陶器、瓷器、蜡果、塑花、禽鸟等。 |  |
| 15 | 画架 | 50 | 个 | 高度不低于142cm，木质材料。 |  |
| 16 | 画板 | 80 | 块 | 不小于60cm×45cm。 |  |
| 17 | 版画工具 | 6 | 套 | 木刻刀5把、笔刀1把、笔刀片3件、电烙铁1把、木蘑托1只、胶滚1套（大中小各1件）、油石1件、刮刀2-3把、6B中华绘图铅笔2支。 |  |
| 18 | 绘画工具 | 6 | 套 | 水粉笔1#～12#各1支，水彩笔1#～12#各1支、大白云毛笔1支、小狼毫1支、勾线笔1支、斗笔1支、扁笔1支、调色盒1个、调色盘1个、笔洗1 个。 |  |
| 19 | 制作工具 | 6 | 套 | 美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、钉枪1把、双面胶、起钉器。 |  |
| 20 | 国画和书法工具 | 6 | 套 | 毛笔8支、画毡1块、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1、墨1块、墨汁1瓶。 |  |
| 21 | 剪纸与拼贴工具 | 25 | 套 | 小剪刀、刻纸刀、木垫板。 |  |
| 22 | 剪纸与拼贴耗材 | 25 | 套 | 专用剪纸、各色彩纸、白板纸、卡纸、各色布料等。 |  |
| 23 | 书法与篆刻挂图 | 1 | 套 | 书法教学挂图或书法名作欣赏挂图，应为国家正式出版物。 |  |
| 24 | 书法与篆刻书法工具 | 10 | 套 | 毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔) 、毛毡、镇尺、笔洗、墨汁、调色盘、笔架、名家字帖。 |  |
| 25 | 书法与篆刻篆刻工具 | 10 | 套 | 篆刻刀、印床、章料、印泥等。 |  |
| 26 | 教师示范桌椅 （书法） | 1 | 套 | 外观尺寸不小于1800×800×800mm，符合教师站、坐状态进行书法师范的人体工学原理，采用榫卯结构，结实牢靠。该书法桌简洁大方，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，胡桃木色。应符合JY0001-2003的有关规定。配套成人实木座椅。 |  |
| 27 | 学生用书法桌凳 | 36 | 套 | 外观尺寸：1400mm×600mm×800mm（双人位）实木方凳：420mm×320mm×440mm，桌腿为直角形。材质：简易实木框架结构，水写板尺寸约420mm×330mm。水写板用毛笔沾水书写，笔迹不渗不散，可清晰的观察到运笔轨迹，不象水写布一样笔迹易扩散，使学生养成一些书写小毛病。耐磨耐用，用完即干，节省宣纸和墨汁，环保节能。配套墨盒，自动洗笔器，下课时，学生轻松完成毛笔清洗。 |  |
| 28 | 中国画国画工具 | 10 | 套 | 毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔) 、毛毡、笔洗、墨汁、中国画颜料、四尺宣纸、调色盘、镇尺、笔架等。 |  |

## 第三章投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：贵港市荷城第三初级中学建设项目（一期）教育技术装备（含生活设备) 项目编号：GGZC2021-G1-00023-DHJS |
| 2 | 政府采购预算（人民币）：2149.39827万元 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人须就《招标项目采购需求》中的全部服务内容作完整唯一报价； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、本项目招标代理服务费以中标为基准按《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标[2018]37号）计费标准计算后进行结算，由中标人支付。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清中标服务费。否则采购代理机构有权不予以办理中标通知书等事宜。 开户名称：大华建设项目管理有限公司贵港分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司贵港分行 账 号：800 0843 1880 0014 |
| 4 | 投标保证金：无。 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 答疑与澄清： 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当公告期限结束之日起7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 7 | 投标文件组成： 开标一览表正本一份，副本六份；投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本六份 |
| 8 | 投标截止时间、开标时间和地点： 投标截止时间及开标时间：2021年2月5日上午9时00分（北京时间） 地点：贵港市公共资源交易中心二楼交易厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦） 逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有按规定下载招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。 投标人应派法定代表人（负责人）或其委托代理人参加开标会并签到，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。参加开标会的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持以下证件：①法定代表人（负责人）参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和法定代表人（负责人）身份证复印件及其本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件，属复印件的均须加盖投标人单位公章依时到达参加开标。 |
| 9 | 评标办法及评分标准： 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书： 采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西政府采购网） 、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府采购网）、http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/ （贵港市公共资源交易中心网）。 |
| 11 | 交易保证金退还：无。 |
| 12 | 签订合同时间：自发出中标通知书之日起7个工作日内与采购人签订合同。 |
| 13 | 采购资金来源：预算内。 |
| 14 | 付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款条件”。 |
| 15 | 投标文件有效期：60天 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 17 | 监督部门：贵港市财政局政府采购监督管理科 联系电话：0775-4555290,0775-4564649。 |
| 18 | 现场踏勘：无。 |
| 19 | 1.本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。2. 本文件中描述投标人的“签名”是指投标人的法定代表人（负责人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

## 1.“采购人”是指：贵港市教育局。

2.“采购代理机构”是指：大华建设项目管理有限公司。

## 3.“投标人”系指按规定下载招标文件并向采购代理机构提交投标文件的单位或自然人。

## 4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

## 5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

## 6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

## 7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

## 8.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标采购方式。

## （四）投标委托

## 递交投标文件时，投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

## （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

## （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

## ▲1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品在第二章《招标项目采购需求》载明。

## ▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

## ▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## ▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## ▲5.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件将被拒绝（以本项目资格审查时采购人或采购代理机构在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

## 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## （九）质疑和投诉

1.质疑

## 1.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

## 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。投标人提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

## 投标人应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签名、盖章。

## 质疑联系部门：大华建设项目管理有限公司（贵港分公司）

## 质疑联系人：陈存保，联系电话：0775-4599368

通讯地址：广西广西贵港市港北区金港大道844号万港城6幢14层1403号

1.2采购代理机构应当依照1.1项的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.3如不按规定质疑或投诉的，视为无效，不予受理。

1.4质疑书的要求

1.4.1质疑人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下内容：

质疑人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

被质疑人的单位名称或姓名等；

权益受到损害的事实及理由；

有关违纪违规的情况和有效证明材料；

质疑人的签章及质疑时间；

质疑书应当署名，质疑供应商为自然人的，应当由本人签名；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）或者主要负责人签名并加盖公章；

质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务，代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

2.投诉

2.1 投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按《政府采购供应商投诉处理办法》（中华人民共和国财政部第20号令）及向贵港市政府采购监督管理部门投诉。

2.2政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.合同主要条款格式；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当公告期限结束之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有按规定下载招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。

1.资格审查文件：

## （1）▲投标人有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件（加盖单位公章）；

## （2）▲贵港市政府采购项目投标资格承诺函（加盖单位公章）；

## （3）▲投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）。

## 2.商务文件：

## （1）▲投标声明书 （格式见第六章《投标文件格式》）；

## （2）▲法定代表人（负责人）身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式见第六章《投标文件格式》）；

## （3）产品销售许可证、安全生产许可证等；

## （4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

## （5）招标文件列明的其他证明文件（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）。

## （6）节能环保等方面的资质证书或文件；

## （7）投标人的信誉、荣誉证书或文件；

## （8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书；

## （9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

## （10）投标人情况介绍；

## （11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

## （12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## （13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

## （14）▲商务响应表（格式见第六章《投标文件格式》）。

## （15）广西工业产品声明函。

3.技术文件：

## （1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

## （2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

## （3）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

## （4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

## （5）设备配置清单；

## （6）▲技术响应表；

## （7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

## （8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

## （9）▲项目实施人员一览表

## （10）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

## （11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

## （12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，▲第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）。

4．报价文件：

## （1）▲投标函（格式见第六章《投标文件格式》）。

## （2）▲投标报价明细表（格式见第六章《投标文件格式》）；

## （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

5．▲开标一览表（单独封装，格式见第六章《投标文件格式》）。

▲特别说明：投标声明书、法定代表人（负责人）授权委托书、商务响应表、技术响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表、服务承诺书、本项目工作具体实施方案必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章，否则投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

## 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

## 2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

## 3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

## 无。

（六）投标文件的签署和份数

## 1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

## 2.投标人应将开标一览表单独装订成一册，其中，正本一份，副本六份，封面应注明“正本”、“副本”字样，并单独密封封装。

## 3.投标人应将资格审查文件单独装订成一册，其中，正本一份，副本六份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

## 4.投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本六份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

## 5.活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

## 6.投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本项目招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。

## 7.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签署，否则投标无效，投标人应写全称。

## 8.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 9.开标一览表如有跨页，每页必须有法定代表人或委托代理人签字并加盖投标人盖章，否则投标无效。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）等，含正、副本，应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中】一起密封封装，并将开标一览表单独用信封密封。同时在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人（负责人）或其委托代理人签名均可），密封以投标文件袋（信封）无明显缝隙露出袋（信封）内文件且封贴处有密封签章为合格。

2.投标文件、开标一览表的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、分标及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

3.投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封、标记情况，由此造成投标文件被误投或提前拆封等风险由投标人承担。未按规定密封的投标文件将被拒收。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5. 逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝；没有按规定下载招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。

（八）投标无效的情形

## 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或委托代理人签名，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目错误、不齐全的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人（负责人）或委托代理人身份不符的。

（5）未按招标文件要求的格式编写投标文件、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、项目提交服务成果时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件的；

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“▲”或标明“必须”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达 5项（含）以上的（按分标独立统计）；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

4、投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

（九）废标

在采购过程中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。参加开标会的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持以下证件：①法定代表人（负责人）参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和法定代表人（负责人）身份证复印件及其本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件，属复印件的均须加盖投标人单位公章依时到达参加开标。

投标人不足3家的，不予以开标。

（二） 开标程序：

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

2.开标时，由投标人或投标人的代表检查投标文件的密封情况，并签名确认。

3.经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封《开标一览表》，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签名确认。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

五、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

1.采购预算金额在1000万元以上；

2.技术复杂；

3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

（5）评标委员会根据全体成员签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签名或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签名确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见《第四章：评标办法及评标标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列第一的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西政府采购网） 、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府采购网）、http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/ （贵港市公共资源交易中心网）发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## （六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

八 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

## （二）签订合同

## （1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

## （2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

## （3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

## （三）履约保证金：无。

九、其他事项

## 1、本项目投标应以人民币报价；

## 2、投标人须就《招标项目采购需求》中的全部服务内容作完整唯一报价；

## 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

## 4、本项目招标代理服务费以中标为基准按《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标[2018]37号）计费标准计算后进行结算，由中标人支付。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清中标服务费。否则采购代理机构有权不予以办理中标通知书等事宜。

## 开户名称：大华建设项目管理有限公司贵港分公司

## 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司贵港分行

## 账    号：800 0843 1880 0014

第四章  评标办法及评标标准

综合评分法

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

1.采购预算金额在1000万元以上；

2.技术复杂；

3.社会影响较大。

（二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术分、商务分等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

(五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1、价格分------------------------------------------------------30分

（1）价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。

（2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某有效投标人的价格分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 30分

2、技术性能分--------------------------------------------------52分

（1）货物性能基本分（满分40分）

①货物性能基本分（满分4分）

非“▲”项功能参数，每存在一项负偏离的扣1分，扣完为止，完全满足4分。达到 5 项（含本数）以上负偏离的视为未能满足招标文件要求，作投标无效处理。

②货物性能偏离分（满分12分）

由评标委员会在打分前根据各投标人的产品技术参数、性能指标及配置（以提供的官网截图证明或产品彩页或检测报告等相关材料为准）确定各投标人货物性能所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。

一档（3分）：技术参数满足采购文件要求，进入一档。

二档（6分）：在一档基础上，且标注▲号的主要技术参数有1-3项(含3项)优于采购文件要求，且获得评委组一致认可的，进入二档。
    三档（9分）：在二档基础上，且标注▲号的主要技术参数有4-6项(含6项)优于采购文件要求，且获得评委组一致认可的，进入三档。
    四档（12分）：在三档基础上，且标注▲号的主要技术参数有7项及以上优于采购文件要求，且获得评委组一致认可的，进入四档。

③安全性能分（满分24分）

1.为保障使用多媒体设备的安全性，所投电子白板一体机具备供电安全保护模块，在插拔式OPS电脑未锁定的情况下，不给OPS电脑供电，需提供国家有资质的检测部门出具的检测报告复印件，检测报告中体现该项性能，得2分，否则不得分。

2.为保障多媒体设备可长时间使用的稳定性能，所投电子白板一体机可连续使用120个小时而不出现任何异常，需提供国家有资质的检测部门出具的检测报告复印件，检测报告中体现该项性能，得2分，否则不得分。

3.为保障师生触控的稳定性，所投电子白板一体机整机满足触摸系统在200K LUX环境下书写触摸功能正常使用，需提供国家有资质的检测部门出具的检测报告复印件，检测报告中体现该项性能，得2分，否则不得分。

4.为保障校园监控设备的性能，所投“视频存储主机”支持同时接入512路具有人体检测功能的摄像机；完全满足并提供对应的检测报告复印件，得2分，否则不得分。

5.为保障校园监控设备的防尘功能，所投“视频存储主机”支持前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网；完全满足并提供对应的检测报告复印件，得2分，否则不得分。

6.为保障校园监控设备不受广西“回南天、雨季”等天气影响，所投“筒形摄像机”支持透雾功能；完全满足并提供对应的检测报告复印件，得2分，否则不得分。

7.为保证产品兼容性，所投云桌面主机，云桌面终端，云教学管理软件，教师机、学生机胖终端，终端显示器，键盘鼠标，属于同一品牌，得2分，否则不得分。

8.为了保证学校资产安全，云桌面终端内置小喇叭，支持机器打开报警、硬盘拔插报警，需提供证明材料复印件加盖单位公章，得2分，否则不得分。

9.为了保证产品后期升级，云桌面终端支持后期升级，内存不少于2个，支持2种以上硬盘接口，支持AI芯片扩展，支持不少于3个显示接口，需提供证明材料复印件加盖单位公章，得2分，否则不得分。

10．为保证产品兼容性，所投录播系统设备中的4K录播主机，录播软件系统，4K摄像机，4K摄像机管理软件，定位分析仪，定位分析软件，数字音频矩阵，数字音频处理软件，采访话筒（指向性），无线话筒，录制面板，电源管理器，教学视频资源管理系统，属于同一品牌，得2分，否则不得分。

11. 为保障使用报告厅设备中LED屏的安全性，所投“室内P2全彩色无缝高清LED显示屏” 具有5V防反接保护功能，板级电源短路保护功能；完全满足并提供对应的检测报告复印件，得2分，否则不得分。

12. 为保障报告厅设备中LED屏长时间使用的稳定性，所投“室内P2全彩色无缝高清LED显示屏”具有消影功能：LED显示屏正常工作时具备消除鬼影（行消影）、消除毛毛虫（列消影）、消除“十”字架和列常亮功能；完全满足并提供对应的检测报告复印件，得2分，否则不得分。

（2）项目实施方案分（满分12分）

# 由评标委员会在打分前根据各投标人编制的项目实施方案内容确定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。

一档（4分）：有项目实施方案，技术与实施方案不够详细，基本满足系统配置要求。

二档（8分）：在满足一档要求，投标人技术与实施方案较详细、可行，实施人员配备合理，完全满足系统配置要求，各项保障措施、方案合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目解决方案；提出具有建设性的方案优化建议。

三档（12分）：在满足二档要求，投标人配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员，项目方案符合本项目实际执行内容与要求，最为详细、贴切且完整。

3、售后服务分----------------------------------------------------12分

（1）由评标委员会根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案等方面，确定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。（满分12分）

一档（4分）：有售后服务承诺书，基本满足招标文件的要求，有故障出现解决方案，有技术培训方案、保修期外维修方案。

二挡（8分）：在满足一档要求且售后服务承诺书内容完整，到达故障现场时间在合理范围内，故障出现解决方案可靠，定期维护方式方法合理，有完整的免费技术培训方案、保修期外维修方案；投标人接到报修故障能马上响应，2小时内到达现场提供上门服务，并能提供售后服务保障证明材料的。

三挡（12分）：在满足二挡要求，投标人售后服务能提供品牌、性能与供货一致的备用件（机）数量达供货量的1%的。

4、产品信誉技术分---------------------------------------------4分

（1）所投桌面云教学系统制造商具备ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系证书、OHSAS18000职业健康安全管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO50001能源管理体系认证证书、CCCS钻石五星服务认证证书。提供得2分，提供不全不得分；（证书有效期须保持至本项目投标截止之日)。

（2）所投多媒体设备电子白板一体机制造商具备ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系证书、ISO45001职业健康安全管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系证书、商品售后服务体系认证证书（五星级），ISO20000信息技术服务管理体系认证证书。提供得2分，提供不全不得分；（证书有效期须保持至本项目投标截止之日)。

5、政策功能分------------------------------------------------------2分

（1）投标产品纳入财政部、国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得0.5分。

（2）投标产品纳入财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得0.5分。”

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

6、总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

三、中标候选供应商推荐原则

（一）评标委员会将根据总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），并推荐前三名为中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选供应商放弃中标、未在规定时间内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

（二）如果中标候选人投标时所提供的资料与实际情况不符的，将被取消其中标候选人资格。中标候选人按总得分从高到低的顺序递补。

（三）如果符合条件的供应商不足 3 家（不含 3 家）的，该项目废标，重新招标。

第五章　合同主要条款

政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：                                        采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                        招 标 编号：

签订点：采购人所在地                                    签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）：人民币 （￥ ） |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车、火车等安全运输方式。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按照乙方投标文件上承诺时间为准；地点：广西区内采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后15日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：南宁市采购人指定时间、地点。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期；按乙方投标文件中的承诺执行。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、根据《贵财采〔2020〕9号贵港市财政局关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》，本项目签订合同之日起30个工作日内预付30%合同款作为预付款，其余货款根据项目完工进度支付进度款，整体项目验收完成后30个工作日内向中标人支付至合同价款的97%。剩余合同价款的3%在货物验收合格一年后无质量问题经学校确认后30个工作日内支付。

第九条　履约保证金

无。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不满足要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式捌份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各壹份，甲方执肆份,乙方执贰份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、质保期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：投标文件、开标一览表

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 二、投标文件格式

（一）封面格式

1、投标文件（资格审查文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（资格审查文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2、投标文件（资格审查文件）目录格式：

投标文件（资格审查文件）目录

（1）投标人有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件———————————————————————————————————

（2）贵港市政府采购项目投标资格承诺函————————————————

（3）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明————

3、投标文件（商务、技术、报价文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（商务、技术、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4、投标文件（商务、技术、报价文件）目录格式：

投标文件（商务、技术、报价文件）目录

一、商务文件

（1）投标声明书———————————————————————————（页码）

（2）法定代表人（负责人）授权委托书—————————————————

（3）产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等——————————

（4）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见） ————————————————————

（5）招标文件列明的其他证明文件：

5.1：主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等 ————————

5.2：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表 —————

5.3：其他证明文件 ————————————————————————

（6）节能环保等方面的资质证书或文件 —————————————————

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件 ——————————————————

（8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书 ——————————

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料 ————————————

（10）投标人情况介绍—————————————————————————

（11）中小企业声明函—————————————————————————

（12）监狱企业证明文件————————————————————————

（13）残疾人福利性单位————————————————————————

（14）商务响应表———————————————————————————

（15）广西工业产品声明函———————————————————————

二、技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解——————————————————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状——————————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告等资料——————————————————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书—————————————————

（5）设备配置清单 ———————————————————————————

（6）技术响应表 ————————————————————————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案 ———————————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施 ——————————————

（9）项目实施人员一览表 ————————————————

（10）选配件、专用耗材、售后服务优惠表 —————————————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明———————————————————

三、报价文件

（1）投标函 ——————————————————————————————

（2）投标报价明细表———————————————————————————

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）—————————

四、开标一览表（单独封装）

（二）投标文件格式

资格审查文件格式：

1、投标人有效的加载社会统一代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件

2、贵港市政府采购项目投标资格承诺函

贵港市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

日期： 年 月 日

3、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声   明

##### 致：大华建设项目管理有限公司

在参加本项目的政府采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

商务文件格式：

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：    （采购代理机构名称）      ：

（投标人名称）   系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我  （姓名）  系        （投标人名称）       的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：                       ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：                                          。

5.我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：                                          。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）签字：

投标人公章：

年     月      日

2、法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：  （采购代理机构名称）   ：

我  （姓名）  系       （投标人名称）       的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加项目（项目编号：）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                 法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                          职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件：法定代表人（负责人）及被授权人身份证复印件

一、法定代表人（负责人）身份证复印件

二、被授权人身份证复印件

3、产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等

4、投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5、招标文件列明的其他证明文件

5.1主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等

5.2距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5.3其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

6、节能环保等方面的资质证书或文件（复印件）

7、投标人的信誉、荣誉证书或文件（复印件）

8、投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书（复印件）

9、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

10、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

11、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （采购人名称）   的       （项目名称）     采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

12、监狱企业证明文件（格式自拟）

13、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14、商务响应表格式：

商务响应表

分标：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将对应的商务要求逐条列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供商务响应表，并按相关规定处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

15.广西工业产品声明函

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

技术文件格式：

1、对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2、投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3、产品出厂标准、质量检测报告等资料（格式自拟）

4、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

5、设备配置清单格式：

分标：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、初中理科仪器设备 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、理化生实验室设备（10套） |
| 三、图书 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

6、技术响应表格式：

技术响应表

分标：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 技术需求 | 性能及指标 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标人应将对应的技术要求逐条列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供技术响应表，并按相关规定处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

7、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

9、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

10、选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

11、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件格式：

1、投标函格式：

投 标 函

致：        （采购代理机构名称）        ：

根据贵方为项目（项目编号：）的招标公告/投标邀请书，签名代表 （全名）   经正式授权并代表投标人     （投标人名称）     提交投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本六份，开标一览表正本一份，副本六份。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：            职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：                 日期：       年      月     日

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

分标：                                      金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、初中理科仪器设备 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、理化生实验室设备（10套） |
| 三、图书 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标投标总报价：人民币 （ 元） |
| 交付使用时间： |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

## 3、开标一览表（单独封装，密封）

## 3.1开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

3.2、开标一览表（服务类格式）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

分标：                                                单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 投标报价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、初中理科仪器设备 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、理化生实验室设备（10套） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、图书 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标投标总报价：人民币 （ 元） |
| 交付使用时间： |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的投标报价相一致。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：