嘉善县政务服务中心办公家具采购项目

招标文件

项目编号：JSCG20232009(G)

项目名称：嘉善县政务服务中心办公家具采购

采购人：嘉善县政务服务和数据资源管理办公室

集中采购机构：嘉善县公共资源交易中心

2023年6月6日

目    录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	291

第四章  评标办法及评分标准	308

第五章  嘉善县政府采购合同（指引）	311

第六章　投标文件格式	315

# 第一章 公开招标采购公告

项目概况

（嘉善县政务服务中心办公家具采购）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年6月27日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSCG2023009(G)

项目名称：嘉善县政务服务中心办公家具采购

预算金额（元）：6940000元

最高限价（元）：无

采购需求：家具一批

合同履约期限：合同签订后60天内完工（设备安装到位，功能实现，具备验收条件）。

本项目接受联合体投标：☐是，(否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

(无；

(专门面向中小企业

(货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

(要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到   %，小微企业合同金额应当达到   %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

(要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到    % ，小微企业合同金额应当达到   %供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

- 本项目的特定资格要求：

三、获取招标文件

时间：/至2023年6月27日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年6月27日9点30分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年6月27日9点30分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份【地址：嘉善县魏塘街道环北西路261-263号嘉善县公共资源交易中心；收件人：李佳俊；电话：0573-84129502；快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至集中采购机构联系人邮箱(330292078@qq.com)。如供应商选择快递费到付，集中采购机构将拒签。】备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第三章—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：嘉善县政务服务和数据资源管理办公室

地    址：嘉善大道100号

传    真： /

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：0573-84228402

质疑联系人：韩先生

质疑联系方式：139673202666

2.采购代理机构信息

名    称：嘉善县公共资源交易中心

地    址：嘉善县魏塘街道环北西路261-263号

传    真：0573-84129636

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：0573-84129393

质疑联系人：任女士

质疑联系方式：0573-84129502

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：嘉善县财政局

地    址：嘉善县解放东路318号

传    真：0573-84122528

联系人 ：刘先生

监督投诉电话：0573-84122310

注：本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http://hn.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html。若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章 招标需求

| 序号 | 区域 | 名称 | 图片 | 产品规格 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一楼A区综合服务大厅 |
| 2 | 公共大厅 | 沙发 |  | 2400*940*850 | 框架：优质桦木实木框架（榫卯结构）,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 张 | 4 |
| 3 |  | 沙发 |  | 990*940*850 | 框架：优质桦木实木框架（榫卯结构）,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 张 | 8 |
| 4 |  | 茶几 |  | 1360*700*400 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 台面厚30mm, | 个 | 4 |
| 5 |  | 前台椅 |  | 670*680*1195 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 | 把 | 3 |
| 6 | 综合服务大厅 | 前台椅 |  | 670*680*1195 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 | 把 | 6 |
| 7 |  | 定制服务台 |  | 2600*2300*1200 | 面材：50S顶级天然直纹胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴；台面25mm厚度 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 位 | 32 |
| 8 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。两段可躺功能，不带脚踏。 | 把 | 32 |
| 9 |  | 接待凳 |  | 480*480*550 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；； 内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； | 把 | 32 |
| 10 |  | 异形等候沙发 |  | 5800*825*855 （整体灰色） | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 组 | 8 |
| 11 | 南侧+东侧办公室（13间） | 办公桌 |  | 1600*750*750 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。 | 张 | 39 |
| 12 |  | 侧柜 |  | 1600*450*650 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。 | 个 | 39 |
| 13 |  | 办公椅 |  | 600*590*1185 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 39 |
| 14 |  | 两门书柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。门板厚18mm,层板厚18mm，背板9mm | 门 | 92 |
| 15 |  | 茶水柜 |  | 800*400*800 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。门板厚18mm,层板厚18mm，背板9mm | 个 | 13 |
| 16 | 南侧+北侧开敞办公区 | 工作位 |  | 1500*1500*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 台面厚25mm | 位 | 138 |
| 17 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 | 把 | 138 |
| 18 |  | 隔断矮柜 |  | 1000*350*1200 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。门板厚18mm,层板厚18mm，背板9mm | 组 | 18 |
| 19 | 更衣室（4间） | 六门更衣柜 |  | 900*500*1850 窄边工艺 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝,优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 32 |
| 20 | 档案室(3间) 保密室(1间) | 文件柜 |  | 900*400*1850 窄边工艺 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝,优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 45 |
| 21 | 东侧制证室 | 两门书柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。门板厚18mm,层板厚18mm，背板9mm | 门 | 4 |
| 22 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 | 把 | 4 |
| 23 |  | 接待凳 |  | 480*480*550 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；； 内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； | 把 | 4 |
| 24 |  | 办公矮柜 |  | 800*400*800 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 个 | 4 |
| 25 |  | 等候排椅 |  | 1800*680*770 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 张 | 2 |
| 26 | 会议室 | 会议桌 |  | 5400*1650*760 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:50S优质KOTO银丝天然木皮，经染色处理，纹理直且清晰无结巴； 五金:采用优质五金配件，线盒采用进口优质电力轨道，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 标配3个电源、1个HDMI高清、1个USB、1个网络接口。“DTC”阻尼铰链，开门轻柔，关门自然顺畅； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 张 | 1 |
| 27 |  | 会议椅 |  | 720*710*1235 (整体灰色) | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。 气压棒：协强TUV四级电镀斜面菊花芯气压杆。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 椅轮：60R黑色PU防震静音轮。正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 21 |
| 28 |  | 定制储物柜 |  | 1400*440*820 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:采用天然直纹橡木木皮贴面； 五金:采用优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 1 |
| 29 | 母婴室(2间) | 休闲沙发椅 |  | 800*585*785 | 面料：麻绒麻绒配置：复合麻绒柔软度好、耐磨、耐刮、安全环保；高弹力针织网 海绵：高密度回弹海绵，座垫海绵密度大于35kg/m³，回弹率≥40%，坐垫外衬丝绵、鸭毛； 框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%； 靠背内直径25空心圆管； 打底：弹簧+纸包钢丝+松紧带； 沙发脚：金属五金脚。 | 张 | 2 |
| 30 |  | 置物边几 |  | 600*400*600 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；； 下轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 张 | 2 |
| 31 |  | 婴儿床 |  | 1060*680*890 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用“大宝”牌油漆，美观、不变色、光滑耐磨 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；； 内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 下轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 张 | 2 |
| 32 |  | 折叠尿布台 |  | 860*580*480 | 材质：采用HDPE材质,无毒无味，环保标准。 结构：不锈钢内置挂码片，加强加固，安全带设计 五金：大号膨胀螺丝配件，更加稳固 | 个 | 2 |
| 33 | 一楼B区自助办事大厅 |
| 34 | 自助区 | 异形等候沙发 |  | 2970*825*855 （整体灰色） | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 组 | 6 |
| 35 | 办事大厅 | 工作位 |  | 1500*1500*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 张 | 4 |
| 36 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 | 把 | 24 |
| 37 |  | 接待凳 |  | 480*480*550 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；； 内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； | 把 | 20 |
| 38 |  | 异形组合沙发 |  | 定制4800弧形 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 组 | 12 |
| 39 |  | 异形组合沙发2 |  | 7000*800*760 （整体灰色） | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 组 | 1 |
| 40 |  | 圆桌 |  | 直径600*700 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 8 |
| 41 | 办公室(7间) | 办公桌 |  | 1600*750*750 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。 | 张 | 14 |
| 42 |  | 侧柜 |  | 1600*450*650 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 14 |
| 43 |  | 办公椅 |  | 600*590*1185 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 14 |
| 44 |  | 两门书柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 门 | 28 |
| 45 |  | 茶水柜 |  | 800*400*800 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 7 |
| 46 | 制证室 刻章室 | 办公桌 |  | 1600*750*750 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。 | 张 | 2 |
| 47 |  | 侧柜 |  | 1600*450*650 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 2 |
| 48 |  | 办公椅 |  | 660*640*1125 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 2 |
| 49 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 | 把 | 2 |
| 50 |  | 接待凳 |  | 480*480*550 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；； 内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； | 把 | 2 |
| 51 |  | 两门书柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 门 | 16 |
| 52 |  | 茶水柜 |  | 800*400*800 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 2 |
| 53 | 一楼C区长三角一网通办大厅 |
| 54 | 咨询 公共大厅 | 前台椅 |  | 670*680*1195 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 | 把 | 2 |
| 55 |  | 前台椅 |  | 670*680*1195 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 | 把 | 2 |
| 56 |  | 沙发 |  | 2370*950*770 | 框架：优质桦木实木框架（榫卯结构），色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 张 | 4 |
| 57 |  | 沙发 |  | 970*880*770 | 框架：优质桦木实木框架（榫卯结构）,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 张 | 8 |
| 58 |  | 茶几 |  | 1360*700*400 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 台面厚30mm, | 个 | 4 |
| 59 | 开敞办公区 | 工作位 |  | 1500*1500*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层 的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 位 | 35 |
| 60 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 | 把 | 35 |
| 61 |  | 接待凳 |  | 480*480*550 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；； 内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； | 把 | 6 |
| 62 |  | 异形组合沙发2 |  | 2970*825*855 （整体灰色） | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 组 | 3 |
| 63 |  | 隔断矮柜 |  | 1000*350*1200 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 组 | 10 |
| 64 |  | 双面隔断高柜 |  | 1200*400*1200 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 组 | 5 |
| 65 |  | 靠墙隔墙柜 |  | 1950*425*1700 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 组 | 5 |
| 66 | 办公室(3间) | 办公桌 |  | 1600*750*750 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。 | 张 | 11 |
| 67 |  | 侧柜 |  | 1600*450*650 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 11 |
| 68 |  | 办公椅 |  | 600*590*1185 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 11 |
| 69 |  | 茶水柜 |  | 800*400*800 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 3 |
| 70 |  | 两门书柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 门 | 22 |
| 71 | 会议室 | 会议桌 |  | 4800*1500*750 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:50S优质KOTO银丝天然木皮，经染色处理，纹理直且清晰无结巴； 五金:采用优质五金配件，线盒采用进口优质电力轨道，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 标配3个电源、1个HDMI高清、1个USB、1个网络接口。“DTC”阻尼铰链，开门轻柔，关门自然顺畅； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 台面厚60mm, | 张 | 1 |
| 72 |  | 会议椅 |  | 720*710*1235 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。 气压棒：协强TUV四级电镀斜面菊花芯气压杆。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 椅轮：60R黑色PU防震静音轮。正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 14 |
| 73 |  | 定制储物柜 |  | 1400*440*820 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:采用天然直纹橡木木皮贴面； 五金:采用优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 1 |
| 74 | 母婴室3 | 休闲沙发椅 |  | 800*585*785 | 面料：麻绒麻绒配置：复合麻绒柔软度好、耐磨、耐刮、安全环保；高弹力针织网 海绵：高密度回弹海绵，座垫海绵密度大于35kg/m³，回弹率≥40%，坐垫外衬丝绵、鸭毛； 框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%； 靠背内直径25空心圆管； 打底：弹簧+纸包钢丝+松紧带； 沙发脚：金属五金脚。 | 张 | 1 |
| 75 |  | 置物边几 |  | 600*400*600 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；； 下轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 张 | 1 |
| 76 |  | 婴儿床 |  | 1060*680*890 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用“大宝”牌油漆，美观、不变色、光滑耐磨 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；； 内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 下轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 张 | 1 |
| 77 |  | 折叠尿布台 |  | 860*580*480 | 材质：采用HDPE材质,无毒无味，环保标准。 结构：不锈钢内置挂码片，加强加固，安全带设计 五金：大号膨胀螺丝配件，更加稳固 | 个 | 1 |
| 78 | 更衣室（2间） | 六门更衣柜 |  | 900*500*1850 窄边工艺 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝,优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 10 |
| 79 | 档案室 | 文件柜 |  | 900*400*1850 窄边工艺 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝,优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 8 |
| 80 | 二楼A区企业服务中心 |
| 81 | 网办区 | 办公桌 |  | 1500*1500*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 张 | 2 |
| 82 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 | 把 | 11 |
| 83 |  | 接待凳 |  | 480*480*550 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；； 内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； | 个 | 15 |
| 84 |  | 隔断矮柜 |  | 2400*400*1050 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 组 | 2 |
| 85 | 大厅公共办公区 | 工作位 |  | 1500*1500*760 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 钢架：自主设计钢架造型“凹”型管，增加了整体的线条感，款式新颖；白色拉杆，黑色接头；钢架颜色搭配：蓝色或橘红色钢脚，配白色装饰盖板，可多次安装、拆卸，移动方便；自主开发上线系统，与钢脚同色上线箱，外观简捷、大方；安装方便；结构简单，连接牢固更体现出产品现代化设计。 连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 | 位 | 48 |
| 86 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 | 把 | 48 |
| 87 |  | 接待凳 |  | 480*480*550 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；； 内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； | 把 | 48 |
| 88 |  | 隔断矮柜 |  | 1000*350*1200 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层 的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 组 | 64 |
| 89 | 南侧档案室（2间） | 文件柜 |  | 900*400*1850 窄边工艺 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝,优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 22 |
| 90 | 南侧东侧办公室(14间) | 办公桌 |  | 1600*750*750 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。 | 张 | 29 |
| 91 |  | 侧柜 |  | 1600*450*650 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 29 |
| 92 |  | 办公椅 |  | 600*590*1185 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 29 |
| 93 |  | 两门书柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 门 | 100 |
| 94 |  | 茶水柜 |  | 800*400*800 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 14 |
| 95 | 南侧会议室 (2) | 会议桌 |  | 5600*2400*760 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:50S优质KOTO银丝天然木皮，经染色处理，纹理直且清晰无结巴； 五金:采用优质五金配件，线盒采用进口优质电力轨道，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 标配3个电源、1个HDMI高清、1个USB、1个网络接口。“DTC”阻尼铰链，开门轻柔，关门自然顺畅； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 台面60厚 | 个 | 1 |
| 96 |  | 会议椅 |  | 720*710*1235 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。 气压棒：协强TUV四级电镀斜面菊花芯气压杆。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 椅轮：60R黑色PU防震静音轮。正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 16 |
| 97 |  | 旁听椅 |  | 675*675*1015 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 | 把 | 15 |
| 98 |  | 定制储物柜 |  | 1400*440*820 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:采用天然直纹橡木木皮贴面； 五金:采用优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 1 |
| 99 | 南侧保密工作室 | 办公桌 |  | 1600*750*750 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。 | 张 | 6 |
| 100 |  | 侧柜 |  | 1600*450*650 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 6 |
| 101 |  | 办公椅 |  | 600*590*1185 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 6 |
| 102 |  | 文件柜 |  | 900*400*1850 窄边工艺 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝,优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 28 |
| 103 | 南侧洽谈室 | 洽谈长桌 |  | 2400*1000*760 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。 | 张 | 1 |
| 104 |  | 洽谈椅 |  | 600*700*850 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 把 | 6 |
| 105 |  | 装饰柜 |  | 3900*400*2800 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。 | 组 | 1 |
| 106 |  | 转角沙发 |  | 2960*2520*890 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 皮料：具有耐磨、耐寒、耐老化、质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥30以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； | 组 | 3 |
| 107 |  | 洽谈方桌 |  | 1200*1200*400 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 张 | 3 |
| 108 |  | 休闲沙发 |  | 800*770*970 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 张 | 1 |
| 109 | 北侧更衣室（2间） | 四门更衣柜 |  | 900*500*1850 窄边工艺 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝,优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 19 |
| 110 | 母婴室4 | 休闲沙发椅 |  | 800*585*785 | 面料：麻绒麻绒配置：复合麻绒柔软度好、耐磨、耐刮、安全环保；高弹力针织网 海绵：高密度回弹海绵，座垫海绵密度大于35kg/m³，回弹率≥40%，坐垫外衬丝绵、鸭毛； 框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%； 靠背内直径25空心圆管； 打底：弹簧+纸包钢丝+松紧带； 沙发脚：金属五金脚。 | 张 | 1 |
| 111 |  | 置物边几 |  | 600*400*600 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；； 下轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 张 | 1 |
| 112 |  | 婴儿床 |  | 1060*680*890 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用“大宝”牌油漆，美观、不变色、光滑耐磨 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；； 内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 下轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 张 | 1 |
| 113 |  | 折叠尿布台 |  | 860*580*480 | 材质：采用HDPE材质,无毒无味，环保标准。 结构：不锈钢内置挂码片，加强加固，安全带设计 五金：大号膨胀螺丝配件，更加稳固 | 个 | 1 |
| 114 | 北侧休闲茶吧 | 吧桌 |  | 1800*500*1100 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 五金:自主设计钢架造型椭圆管，增加了整体的线条感，款式新颖；白色拉杆，黑色接头；可多次安装、拆卸，移动方便；结构简单，连接牢固更体现出产品现代化设计。 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好。 封边：采用优质实木颗粒板为基材和PVC边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入 | 张 | 2 |
| 115 |  | 吧椅 |  | 540*520*990 | 椅背：二次注塑椅背，白色PA背支架，背部软性TPU材质，提高舒适度。 面料：覆底麻绒布，色牢度>4级。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，3公分厚度。 曲木板：坐垫曲木板为12mm多层曲木板热压成型。 木脚：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，电镀脚踏，结构坚实稳固。 | 个 | 6 |
| 116 |  | 休闲圆桌 |  | 直径600*700 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 3 |
| 117 |  | 休闲沙发 |  | 650*650*820 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象； | 把 | 7 |
| 118 | 北侧后勤休息区 | 工作位 |  | 1500*1500*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 位 | 8 |
| 119 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 | 把 | 8 |
| 120 |  | 两门书柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 门 | 6 |
| 121 |  | 茶水柜 |  | 800*400*800 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 1 |
| 122 | 二层观景平台 | 户外圆桌 |  | 直径900*720 | 桌桶：采用优质铝材面，表面采用高温烤漆工艺，不易变形，不易生锈，承重力强。户外专用材质. 桌面：优质钢化玻璃，600℃高温物理淬火工艺，抗压强度可达125PMa以上，通过3C认证. 配件：防滑脚垫，不伤地面，消音降噪，坚固厚实，耐磨防滑。 | 个 | 3 |
| 123 |  | 户外椅 |  | 650*640*920 | 椅架：先进压铸工艺，线条光滑清晰，造型美观大方，高温烤漆工艺，复古有光泽，不掉漆。 结构：严格遵循人体工程学，贴合人体曲线，符合人体弧度标准。贴合腰背，轻靠即舒适。 配件：防滑脚垫，不伤地面，消音降噪，坚固厚实，耐磨防滑。 | 把 | 12 |
| 124 |  | 户外伞 |  | 直径2700 | 伞布：优质加厚涤纶布，高密度加厚面料，耐腐蚀，防晒遮阳效果更强. 中柱：米兰铝合金中柱，加粗材质，不易生锈，美观耐用。 伞骨：加粗加厚八股伞骨，更结实稳固，使用寿命更长。配时尚摇杆，省时省力。 底座：纹理状灌注水泥底座，约30斤重，强效保持伞面稳固。旋扭可拆式底座。安装折卸方便。 | 个 | 3 |
| 二楼公安专区办公区 |  |  |
| 126 | 服务大厅区 | 弧形吧台 |  | 4600*860*1150 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；符合国家标准《儿童家具通用技术条件》. 优质品牌五金，铰链采用优质304不锈钢密度为：7.93G/CM3,耐高温800度，耐腐蚀性好，4万次开合测试，密封液压缸静音不漏油，缓冲静音轨道，优质镀锌钢，表面黑色电泳表面防锈漆面，三排钢珠联动，10万次开合测试，铭、镍抗氧化层，按照轧制钢球技术条件合格标准. 连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 | 米 | 4.6 |
| 127 | 服务大厅区 | 前台椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 | 把 | 2 |
| 128 | 服务大厅区 | 网办桌 |  | 2400*600*760 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 钢架：自主设计钢架造型“凹”型管，增加了整体的线条感，款式新颖；白色拉杆，黑色接头；钢架颜色搭配：蓝色或橘红色钢脚，配白色装饰盖板，可多次安装、拆卸，移动方便；自主开发上线系统，与钢脚同色上线箱，外观简捷、大方；安装方便；结构简单，连接牢固更体现出产品现代化设计。 连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 | 张 | 1 |
| 129 | 服务大厅区 | 自助服务台 |  | 2400*800*800 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 石材台面：优质人造大理石饰面，超天然质感,可塑性强，钢筋加固提升密度，不易断列，油性防水，防止发黄，绿色环保，无放射性.圆角磨边设计。 | 张 | 3 |
| 130 | 服务大厅区 | 一字工作台 |  | 3200*600*760 3组 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 石材台面：优质人造大理石饰面，超天然质感,可塑性强，钢筋加固提升密度，不易断列，油性防水，防止发黄，绿色环保，无放射性.圆角磨边设计。 | 米 | 9.6 |
| 131 | 服务大厅区 | 弧形工作台 |  | 16000*800*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 石材台面：优质人造大理石饰面，超天然质感,可塑性强，钢筋加固提升密度，不易断列，油性防水，防止发黄，绿色环保，无放射性.圆角磨边设计。 | 米 | 16 |
| 132 | 服务大厅区 | 弧形台附台 |  | 1200*500*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 石材台面：优质人造大理石饰面，超天然质感,可塑性强，钢筋加固提升密度，不易断列，油性防水，防止发黄，绿色环保，无放射性.圆角磨边设计。 | 个 | 4 |
| 133 | 服务大厅区 | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 | 把 | 9 |
| 134 | 服务大厅区 | 群众椅 |  | 480*480*550 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；； 内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； | 只 | 9 |
| 135 | 服务大厅区 | 文件矮柜 |  | 2400*400*800 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 3 |
| 136 | 服务大厅区 | 等候异形沙发 |  | 2970*825*855 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 组 | 3 |
| 137 | 服务大厅区 | 等候异形沙发 |  | 4800*800*450 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 组 | 2 |
| 138 | 储藏室 | 资料柜 |  | 850*390*1850 窄边工艺 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝 拉手：优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：三段式手动密码锁，全锌合金材质，加厚锁舌 | 个 | 3 |
| 139 | 网办中心 | 两门书柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 门 | 8 |
| 140 | 网办中心办公室2间 | 办公桌 |  | 1600*750*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 张 | 12 |
| 141 | 网办中心办公室2间 | 侧柜 |  | 1600*450*625 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 个 | 12 |
| 142 | 网办中心办公室2间 | 办公椅 |  | 600*590*1185 | 皮：优质纳米皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 12 |
| 143 | 网办中心办公室2间 | 两门书柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 门 | 16 |
| 144 | 网办中心办公室2间 | 茶水柜 |  | 800*400*800 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 2 |
| 145 | 网办中心办公室2间 | 沙发 |  | 2200*950*930 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 张 | 2 |
| 146 | 男女更衣室 | 两门更衣柜 |  | 900*500*1850 窄边工艺 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝 拉手：优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：三段式手动密码锁，全锌合金材质，加厚锁舌 | 个 | 13 |
| 147 | 境外专区服务大厅 | 工作位 |  | 1500*700*760 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 石材台面：优质人造大理石饰面，超天然质感,可塑性强，钢筋加固提升密度，不易断列，油性防水，防止发黄，绿色环保，无放射性.圆角磨边设计。 | 组 | 6 |
| 148 | 境外专区服务大厅 | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 | 把 | 6 |
| 149 | 境外专区服务大厅 | 群众椅 |  | 480*480*550 | 框架：优质桦木实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 面料：优质纳米皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；； 内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； | 把 | 6 |
| 150 | 境外专区服务大厅 | 等候异形沙发 |  | 4800*800*450 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 组 | 3 |
| 151 | 境外专区面见区 | 异形长桌 |  | 2000*950*760 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 钢架：自主设计钢架造型“凹”型管，增加了整体的线条感，款式新颖；白色拉杆，黑色接头；钢架颜色搭配：蓝色或橘红色钢脚，配白色装饰盖板，可多次安装、拆卸，移动方便；自主开发上线系统，与钢脚同色上线箱，外观简捷、大方；安装方便；结构简单，连接牢固更体现出产品现代化设计。 连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 | 张 | 1 |
| 152 | 境外专区面见区 | 休闲沙发 |  | 常规 | 面料：麻绒麻绒配置：复合麻绒柔软度好、耐磨、耐刮、安全环保； 海绵：高密度回弹海绵，座垫海绵密度大于35kg/m³，回弹率≥40%，坐垫外衬丝绵； 框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%； 配件：回旋气杆 沙发脚：五金四星脚。 | 把 | 3 |
| 153 | 境外专区办公室 | 办公桌 |  | 1600*750*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 张 | 2 |
| 154 | 境外专区办公室 | 侧柜 |  | 1600*450*625 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 2 |
| 155 | 境外专区办公室 | 办公椅 |  | 600*590*1185 | 皮：优质纳米皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 2 |
| 156 | 境外专区办公室 | 两门书柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 门 | 8 |
| 157 | 境外专区办公室 | 两门更衣柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 1 |
| 158 | 境外专区办公室 | 沙发 |  | 2200*950*930 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 张 | 1 |
| 159 | 境外专区办公室 | 会议桌 |  | 2400*1000*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 张 | 1 |
| 160 | 境外专区办公室 | 会议椅 |  | 常规 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 | 把 | 6 |
| 161 | 境外专区办公室2 | 屏风工作位 |  | 1400*600*1150 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 铝材：采用自主设计开模铝材，材质为6063-T5，按照GB/T26014-2010执行，外观美观，和产品完美搭配,提高了产品的档次，整体视觉效果好；28&40转接柱顶盖、底盖、屏风调节脚、铝合金侧收边，屏风内框架及屏风饰面采用一级冷轧钢板，经酸碱雾化检测，对酸碱的耐受性能符合国家标准，确保十年不生锈；屏风边盖及顶盖为铝合金，表面粉末喷涂工艺处理 单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。 五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 | 位 | 4 |
| 162 | 境外专区办公室2 | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 | 把 | 4 |
| 163 | 境外专区办公室2 | 两门书柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 门 | 6 |
| 164 | 境外专区办公室2 | 两门更衣柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 2 |
| 165 | 境外专区办公室2 | 沙发 |  | 2200*950*930 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 张 | 1 |
| 166 | 境外专区茶水间 | 水吧地柜 |  | 4570*600*800 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 6、优质人造大理石饰面，超天然质感,可塑性强，钢筋加固提升密度，不易断列，油性防水，防止发黄，绿色环保，无放射性.圆角磨边设计。 7、五金：含不锈钢台盆，台下盆设计，石材圆角保护，全自动智能感应水龙头。 | 米 | 4.57 |
| 167 | 境外专区茶水间 | 水吧吊柜 |  | 2970*350*800 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 组 | 1 |
| 168 | 境外专区会议室 | 会议桌 |  | 4800*1500*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 张 | 1 |
| 169 | 境外专区会议室 | 会议椅 |  | 常规 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 | 把 | 26 |
| 170 | 境外专区休息室 | 水吧地柜 |  | 1600*600*800 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 6、优质人造大理石饰面，超天然质感,可塑性强，钢筋加固提升密度，不易断列，油性防水，防止发黄，绿色环保，无放射性.圆角磨边设计。 7、五金：含不锈钢台盆，台下盆设计，石材圆角保护，全自动智能感应水龙头。 | 米 | 1.6 |
| 171 | 境外专区休息室 | 搁板 |  | 1800*450*40 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 | 块 | 2 |
| 172 | 境外专区休息室 | 休闲吧椅 |  | 460*500*1010 坐高750 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 | 把 | 4 |
| 173 | 境外专区休息室 | 休闲圆桌 |  | 直径700*720 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 张 | 1 |
| 174 | 境外专区休息室 | 休闲沙发 |  | 650*580*700 | 面料：麻绒麻绒配置：复合麻绒柔软度好、耐磨、耐刮、安全环保； 海绵：高密度回弹海绵，座垫海绵密度大于35kg/m³，回弹率≥40%，坐垫外衬丝绵； 框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%； 配件：回旋气杆 沙发脚：五金四星脚。 | 把 | 2 |
| 175 | 境外专区休息室 | 置物架 |  | 1300*400*2000 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 组 | 1 |
| 176 | 境外专区办公室3 | 屏风工作位 |  | 1400*600*1150 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 铝材：采用自主设计开模铝材，材质为6063-T5，按照GB/T26014-2010执行，外观美观，和产品完美搭配,提高了产品的档次，整体视觉效果好；28&40转接柱顶盖、底盖、屏风调节脚、铝合金侧收边，屏风内框架及屏风饰面采用一级冷轧钢板，经酸碱雾化检测，对酸碱的耐受性能符合国家标准，确保十年不生锈；屏风边盖及顶盖为铝合金，表面粉末喷涂工艺处理 单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。 五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 | 位 | 8 |
| 177 | 境外专区办公室3 | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 | 把 | 8 |
| 178 | 境外专区办公室3 | 两门书柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 门 | 12 |
| 179 | 境外专区更衣室 | 两门更衣柜 |  | 850*500*1850 窄边工艺 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝 拉手：优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：三段式手动密码锁，全锌合金材质，加厚锁舌 | 个 | 4 |
| 180 | 境外专区资料室 | 密集架 |  | 15400*5450*2450 | 轨槽、底梁、轴承档采用优质冷轧钢板加厚3.0MM 轨道方钢采用20*20实心方钢 立柱加厚1.5冷轧钢板. 层板，挂板，门板，侧护板均采用加厚1.0 内部格局设计合理，使用方便，优质五金配件超长寿命。 采用优质链条传动机制，拥有高承载力和高推动力 | 立方 | 206 |
| 181 | 境外专区资料室 | 装钉桌 |  | 1600*800*760 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 钢架：自主设计钢架造型“凹”型管，增加了整体的线条感，款式新颖；白色拉杆，黑色接头；钢架颜色搭配：蓝色或橘红色钢脚，配白色装饰盖板，可多次安装、拆卸，移动方便；自主开发上线系统，与钢脚同色上线箱，外观简捷、大方；安装方便；结构简单，连接牢固更体现出产品现代化设计。 连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 | 张 | 1 |
| 182 | 境外专区资料室 | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 | 把 | 1 |
| 183 | 境外专区制证室 | 工作位 |  | 1200*600*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 位 | 3 |
| 184 | 境外专区制证室 | 工作位 |  | 2000*600*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 位 | 1 |
| 185 | 境外专区制证室 | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 | 把 | 2 |
| 186 | 境外专区制证室 | 资料柜 |  | 850*390*1850 窄边工艺 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝 拉手：优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：三段式手动密码锁，全锌合金材质，加厚锁舌 | 个 | 3 |
| 187 | 二楼税务办公区 |
| 188 | 导税台 | 办公椅 |  | 常规 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 | 把 | 3 |
| 189 |  | 填单台 |  | 3000*840*900 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：圆形过线孔盖，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 组 | 2 |
| 190 |  | 升降椅 |  | 常规 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀吸盘脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 | 把 | 6 |
| 191 | 肩并肩服务区 | 办公椅 |  | 常规 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 | 把 | 20 |
| 192 |  | 弧形沙发 |  | 弧长14000*920**760 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 组 | 2 |
| 193 |  | 大茶几 |  | 1200*600*450 | 1、基材：采用优质环保贴实木木皮多层板基材，甲醛释放量达E1级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，甲醛释放量≤0.5mg/l,符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、油漆：采用优质环保油漆，游离甲醛≤0.02mg/kg，重金属铅、汞等有害物质不得检出，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，符合，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 张 | 4 |
| 194 |  | 小茶几 |  | 500*450 | 1、基材：采用优质环保贴实木木皮多层板基材，甲醛释放量达E1级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，甲醛释放量≤0.5mg/l,符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、油漆：采用优质环保油漆，游离甲醛≤0.02mg/kg，重金属铅、汞等有害物质不得检出，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，符合，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 张 | 4 |
| 195 | 网上体验区 | 升降椅 |  | 常规 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀吸盘脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 | 把 | 8 |
| 196 |  | 办公桌 |  | 1500*800*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 张 | 2 |
| 197 |  | 办公椅 |  | 常规 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 2 |
| 198 | 咖吧式休息区 | 洽谈桌 |  | 1000*750 | 1、基材：采用优质环保贴实木木皮多层板基材，甲醛释放量达E1级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，甲醛释放量≤0.5mg/l,符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、油漆：采用优质环保油漆，游离甲醛≤0.02mg/kg，重金属铅、汞等有害物质不得检出，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，符合，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 张 | 2 |
| 199 | 综合办公室 | 洽谈桌 |  | 3000*1000*750 | 1、基材：采用优质环保贴实木木皮多层板基材，甲醛释放量达E1级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，甲醛释放量≤0.5mg/l,符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、油漆：采用优质环保油漆，游离甲醛≤0.02mg/kg，重金属铅、汞等有害物质不得检出，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，符合，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 张 | 1 |
| 200 |  | 洽谈椅 |  | 490*530*820 | 椅背：二次注塑椅背，白色PA背支架，背部软性TPU材质，提高舒适度。 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果； 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，3公分厚度。 曲木板：坐垫曲木板为12mm多层曲木板热压成型。 木脚：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，电镀脚踏，结构坚实稳固。 | 把 | 16 |
| 201 | 金老师工作室 | 办公桌 |  | 1400*700*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 张 | 3 |
| 202 |  | 办公椅 |  | 常规 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 3 |
| 203 |  | 侧边柜 |  | 1400*400*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 组 | 1 |
| 204 | 纳税人学堂 | 办公桌 |  | 1000*700*1200 | 1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达E1级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物≤0.003ug/m3，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。2h吸水膨胀率≤2%。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留3个86孔），桌面下板+铝合金走线槽（留3个86孔），台面和侧脚板厚度25mm。无键盘架。活动主机架。 | 组 | 12 |
| 205 |  | 三抽柜 |  | 394*590*710 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝 拉手：优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：三段式手动密码锁，全锌合金材质，加厚锁舌 | 个 | 12 |
| 206 |  | 办公椅 |  | 常规 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 12 |
| 207 | 档案室（票库） | 文件柜 |  | 900*450*1800 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝 拉手：优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：三段式手动密码锁，全锌合金材质，加厚锁舌 | 组 | 18 |
| 208 | 更衣室 | 更衣柜 |  | 300*550*1850 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝 拉手：优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：三段式手动密码锁，全锌合金材质，加厚锁舌 | 组 | 24 |
| 209 | 办公室 | 单人位办公桌 |  | 办公桌：1200*600*760 侧柜：1400*300*1200 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 | 位 | 2 |
| 210 |  | 办公椅 |  | 常规 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 2 |
| 211 |  | 文件柜 |  | 900*400*2000 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 | 组 | 4 |
| 212 | 云响应中心 | 办公桌 |  | 1200*600*1200 | 1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达E1级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物≤0.003ug/m3，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。2h吸水膨胀率≤2%。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留3个86孔），桌面下板+铝合金走线槽（留3个86孔），台面和侧脚板厚度25mm。无键盘架。活动主机架。 | 组 | 8 |
| 213 |  | 三抽柜 |  | 394*590*710 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝 拉手：优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：三段式手动密码锁，全锌合金材质，加厚锁舌 | 个 | 8 |
| 214 |  | 办公椅 |  | 常规 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 8 |
| 215 | 云呼叫中心 | 办公桌 |  | 1500*700*1200 | 1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达E1级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物≤0.003ug/m3，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。2h吸水膨胀率≤2%。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留3个86孔），桌面下板+铝合金走线槽（留3个86孔），台面和侧脚板厚度25mm。无键盘架。活动主机架。 | 组 | 9 |
| 216 |  | 三抽柜 |  | 394*590*710 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝 拉手：优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：三段式手动密码锁，全锌合金材质，加厚锁舌 | 个 | 9 |
| 217 |  | 办公椅 |  | 常规 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 9 |
| 218 | 办公室 | 单人位办公桌 |  | 办公桌：1200*600*760侧柜：1400*300*1200 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 位 | 6 |
| 219 |  | 办公椅 |  | 常规 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 9 |
| 220 | 后台工位 | 办公桌 |  | 1500*700*1200 | 1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达E1级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物≤0.003ug/m3，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。2h吸水膨胀率≤2%。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留3个86孔），桌面下板+铝合金走线槽（留3个86孔），台面和侧脚板厚度25mm。无键盘架。活动主机架。 | 组 | 26 |
| 221 |  | 三抽柜 |  | 394*590*710 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝 拉手：优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：三段式手动密码锁，全锌合金材质，加厚锁舌 | 个 | 26 |
| 222 |  | 办公椅 |  | 常规 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 26 |
| 223 | 休息室 | 异形沙发 |  | 三人位：2635*875贵妃躺：2235*875 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 张 | 1 |
| 224 |  | 茶几 |  | 1200*600*450 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:钢管壁厚≥1.5mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 张 | 1 |
| 225 | 所长办公室 | 单人位办公桌 |  | 办公桌：1200*600*760侧柜：1400*300*1200 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 位 | 3 |
| 226 |  | 办公椅 |  | 常规 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 3 |
| 227 |  | 洽谈椅 |  | 常规 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果； 内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 沙发脚：喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象； | 张 | 2 |
| 228 |  | 茶几 |  | 圆茶几Ø700*378 | 桌面：材质采用岩板，天然石料和无机粘土由400BAR高压压合后，经1200℃高温内真空挤压。配合NND技术高精制品，莫式9级硬度，防刮耐磨，天然有机成分性能稳定，零渗透，不吸污，无重金属等有害物质。 五金:钢管壁厚≥1.5mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 | 张 | 1 |
|  | 走廊 | 休闲沙发 |  | 1020*750*740 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 张 | 12 |
|  |  | 茶几 |  | 1200*600*450 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:钢管壁厚≥1.5mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 张 | 3 |
| 231 | 三楼招投标中心（东侧投标开标区） |
| 232 | 服务大厅 | 办公矮柜 |  | 800*400*625 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 6 |
| 233 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 6 |
| 234 |  | 接待凳 |  | 480*480*550 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；； 内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； | 把 | 6 |
| 235 |  | 异形等候沙发 |  | 2970*825*855 （整体灰色） | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 组 | 12 |
| 236 | 后勤室 | 工作位 |  | 1500*700*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 位 | 2 |
| 237 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 2 |
| 238 |  | 两门书柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 门 | 4 |
| 239 |  | 茶水柜 |  | 800*400*800 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 1 |
| 240 | 资料兼午休 （3间） | 文件柜 |  | 900*400*1850 窄边工艺 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝,优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 19 |
| 241 |  | 沙发 |  | 2370*950*770 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 组 | 5 |
| 242 |  | 茶几 |  | 1360*700*400 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 4 |
| 243 | 抽取室 | 屏风位 |  | 1200*600*760 | 1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达E1级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物≤0.003ug/m3，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。2h吸水膨胀率≤2%。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留3个86孔），桌面下板+铝合金走线槽（留3个86孔），台面和侧脚板厚度25mm。无键盘架。活动主机架。 | 位 | 2 |
| 244 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 2 |
| 245 | 开标室(五间) | 主席桌 |  | 1600*600*760 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：圆形过线孔盖，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 张 | 15 |
| 246 |  | 主席椅 |  | 640*710*960 | 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 海绵:采用优质PU成型发泡高密度海绵,密度≥35KG/M3,表面保护面可防氧化,防碎,经久定型 椅架:采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量照国家标准≤0.124mg/m³ 基材:优质进口实木，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 工艺：采用专统榫卯工艺，燕尾榫，勾挂榫等 多重工艺，有效地限制木件之间各个方向的扭动，结合更牢固。 | 把 | 30 |
| 247 |  | 条桌 |  | 1800*500*760 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：圆形过线孔盖，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 张 | 40 |
| 248 |  | 会议椅 |  | 635*575*970 | 面料：网布（可选），摩擦色牢度干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥3级 海绵：裁切海绵，密度：座面≥25kg/m³，拉伸强度≥80kpa，回弹性≥35%，75%压缩永久变形≤10% 椅背：PPGF 椅座：PPGF(软垫可选：曲木板+裁切棉) 底脚：D16mm，壁厚1.8mm钢架脚 理化：甲醛释放量≤0.12mg/㎡h，TVOC释放量≤0.5mg/㎡h，家庭用办公椅阻燃性按GB17927.1的要求 其他：符合QB/T2280-2016 | 把 | 120 |
| 249 |  | 定制储物柜 |  | 1400*440*820 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 5 |
| 250 | 档案室 | 文件柜 |  | 900*400*1850 窄边工艺 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝,优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 43 |
| 251 |  | 屏风位 |  | 1200*600*760 | 1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达E1级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物≤0.003ug/m3，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。2h吸水膨胀率≤2%。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留3个86孔），桌面下板+铝合金走线槽（留3个86孔），台面和侧脚板厚度25mm。无键盘架。活动主机架。 | 张 | 2 |
| 252 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 2 |
| 253 | 阅档室 | 工作位 |  | 1500*700*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 | 位 | 2 |
| 254 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 2 |
| 255 |  | 两门书柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 门 | 14 |
| 256 | 会议室(3间) | 会议桌 |  | 5400*1650*760 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:50S优质KOTO银丝天然木皮，经染色处理，纹理直且清晰无结巴； 五金:采用优质五金配件，线盒采用进口优质电力轨道，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 标配3个电源、1个HDMI高清、1个USB、1个网络接口。“DTC”阻尼铰链，开门轻柔，关门自然顺畅； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 张 | 3 |
| 257 |  | 会议椅 |  | 720*710*1235 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。 气压棒：协强TUV四级电镀斜面菊花芯气压杆。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 椅轮：60R黑色PU防震静音轮。正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 48 |
| 258 |  | 旁听椅 |  | 675*675*1015 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 | 把 | 27 |
| 259 |  | 定制储物柜 |  | 1400*440*820 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:采用天然直纹橡木木皮贴面； 五金:采用优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 3 |
| 260 | 南侧领导 办公室 | 班台 |  | 2000*1800*760 | 基材:优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:50S优质KOTO银丝天然木皮，经染色处理，纹理直且清晰无结巴； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 五金： DTC半拉式隐藏静音木抽导轨套装：抗疲劳：10万次开合，其中有3万次开启需要将抽屉完全拉开至末端。静态负载：抽屉完全拉开的情况下额外负重30kg。侧面负载：20kg（确保面板能够承受超负载的情形）。 DTC无弹簧铰链：抗疲劳测试：20万开合。静态负重：在45°开启角下负重30kg。动态负载：垂直方向负重20kg。 胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合HJ 2541-2016的要求； 成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，漆膜耐湿热不低于3级，抗冲击不低于3级。 | 张 | 1 |
| 261 |  | 副柜 |  | 1800*600*625 |  | 个 | 1 |
| 262 |  | 班椅 |  | 740*690*1205 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。 气压棒：协强TUV四级电镀斜面菊花芯气压杆。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 椅轮：60R黑色PU防震静音轮。正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 1 |
| 263 |  | 班前椅 |  | 720*690*950 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 | 把 | 2 |
| 264 |  | 定制柜 |  | 4050*400*2000 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:采用天然直纹橡木木皮贴面； 五金:采用“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 组 | 1 |
| 265 |  | 沙发 |  | 2390*950*860 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 皮料：具有耐磨、耐寒、耐老化、质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥30以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理； 头枕：多档位可调式头枕，给与颈椎更好的承托，让你靠的更加舒适。 | 组 | 1 |
| 266 | 南侧分管领导办公室 (5间) | 班台 |  | 1800*1800*760 | 基材:优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:50S优质KOTO银丝天然木皮，经染色处理，纹理直且清晰无结巴； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 五金： DTC半拉式隐藏静音木抽导轨套装：抗疲劳：10万次开合，其中有3万次开启需要将抽屉完全拉开至末端。静态负载：抽屉完全拉开的情况下额外负重30kg。侧面负载：20kg（确保面板能够承受超负载的情形）。 DTC无弹簧铰链：抗疲劳测试：20万开合。静态负重：在45°开启角下负重30kg。动态负载：垂直方向负重20kg。 胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合HJ 2541-2016的要求； 成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，漆膜耐湿热不低于3级，抗冲击不低于3级。 | 张 | 5 |
| 267 |  | 副柜 |  | 1800*600*625 |  | 个 | 5 |
| 268 |  | 班椅 |  | 740*690*1205 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。 气压棒：协强TUV四级电镀斜面菊花芯气压杆。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 椅轮：60R黑色PU防震静音轮。正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 5 |
| 269 |  | 班前椅 |  | 720*690*950 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 | 把 | 10 |
| 270 |  | 定制柜 |  | 4080*400*2000 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:采用天然直纹橡木木皮贴面； 五金:采用“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 组 | 5 |
| 271 |  | 茶水柜 |  | 800*400*800 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:采用天然直纹橡木木皮贴面； 五金:采用优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 5 |
| 272 | 南侧会客室 +会客区（6间） | 沙发 |  | 2400*1070*770 | 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 海绵：高密度回弹海绵，座垫海绵密度大于35kg/m³，回弹率≥40%，坐垫外衬丝绵； 框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%； 打底：弹簧+纸包钢丝+松紧带； 沙发脚：金属五金脚，喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象； 装饰配件：实木油漆装饰板 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 组 | 5 |
| 273 |  | 茶几 |  | 1600*700*410 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然橡木木皮贴面 贴面：板材采用进口木皮贴面破皮对纹，耐磨，不易变色。 五金:自主品牌五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，连接牢固；铝合金装饰条，更体现出产品现代化设计，外观简洁美观，使用方便 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 5 |
| 274 |  | 沙发 |  | 1210*990*700 | 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 海绵：高密度回弹海绵，座垫海绵密度大于35kg/m³，回弹率≥40%，坐垫外衬丝绵； 框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%； 打底：弹簧+纸包钢丝+松紧带； 沙发脚：金属五金脚，喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象； 装饰配件：实木油漆装饰板 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 组 | 6 |
| 275 |  | 角几 |  | 700*700*600 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然橡木木皮贴面 贴面：板材采用进口木皮贴面破皮对纹，耐磨，不易变色。 五金:自主品牌五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，连接牢固；铝合金装饰条，更体现出产品现代化设计，外观简洁美观，使用方便 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 3 |
| 276 |  | 茶水柜 |  | 800*400*800 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:采用天然直纹橡木木皮贴面； 五金:采用优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 6 |
| 277 | 询标室 | 屏风位 |  | 1200*600*760 | 1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达E1级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物≤0.003ug/m3，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。2h吸水膨胀率≤2%。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留3个86孔），桌面下板+铝合金走线槽（留3个86孔），台面和侧脚板厚度25mm。无键盘架。活动主机架。 | 位 | 4 |
| 278 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 4 |
| 279 |  | 茶水柜 |  | 800*400*800 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 1 |
| 280 | 办公室 | 办公桌 |  | 1600*750*750 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。 | 张 | 4 |
| 281 |  | 侧柜 |  | 1600*450*650 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 4 |
| 282 |  | 办公椅 |  | 600*590*1185 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 4 |
| 283 |  | 两门书柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 门 | 26 |
| 284 |  | 沙发 |  | 2400*940*850 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 组 | 1 |
| 285 |  | 茶几 |  | 1360*700*400 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 1 |
| 286 | 库房 | 货架 |  | 2000*600*2000 | 钢板:采用冷轧钢板：立板、层板、挂板、挡板钢板厚度≥1.0mm，底部拉档钢板厚度≥1.5mm。 边:为立板式结构，内侧为全封闭挂板。顶板折弯成型后总厚度≥35mm，立板折弯成型后总厚度≥25mm。 立板:采用一次成型无焊接拼合，节与节之间封闭式，内衬钢龙骨，双面光滑。底盘与立板采用专用不锈钢螺丝固定 层板:可垂直移动以调节层高。 层板在立板上可多孔位调节距离，方便放置不同尺寸书籍，保持不同尺寸书籍外沿在同一面上。 工艺：采用剪切、冲压、折弯、焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉沫静电喷涂，耐高温，防静电。通体（含立板、层板、立柱、护板、档板、顶板、灯架等）静电喷涂，颜色持久，表面硬度≥2H。 | 组 | 10 |
| 287 | 北侧茶水间 | 吧桌 |  | 1800*500*1100 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 五金:自主设计钢架造型椭圆管，增加了整体的线条感，款式新颖；白色拉杆，黑色接头；可多次安装、拆卸，移动方便；结构简单，连接牢固更体现出产品现代化设计。 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好。 封边：采用优质实木颗粒板为基材和PVC边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入 | 个 | 1 |
| 288 |  | 吧椅 |  | 540*520*990 | 椅背：二次注塑椅背，白色PA背支架，背部软性TPU材质，提高舒适度。 面料：覆底麻绒布，色牢度>4级。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，3公分厚度。 曲木板：坐垫曲木板为12mm多层曲木板热压成型。 木脚：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，电镀脚踏，结构坚实稳固。 | 个 | 3 |
| 289 | 三楼招投标中心（西侧评标区、办公区） |
| 290 | 办公室(12间) | 办公桌 |  | 1600*750*750 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。 | 张 | 24 |
| 291 |  | 侧柜 |  | 1600*450*650 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 24 |
| 292 |  | 办公椅 |  | 660*640*1125 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 24 |
| 293 |  | 两门书柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 门 | 96 |
| 294 |  | 茶水柜 |  | 800*400*800 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 12 |
| 295 |  | 沙发 |  | 1800*760*750 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 组 | 11 |
| 296 | 拍卖大厅 | 主席桌 |  | 1600*600*760 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：圆形过线孔盖，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 张 | 4 |
| 297 |  | 主席椅 |  | 640*710*960 | 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 海绵:采用优质PU成型发泡高密度海绵,密度≥35KG/M3,表面保护面可防氧化,防碎,经久定型 椅架:采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量照国家标准≤0.124mg/m³ 基材:优质进口实木，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 工艺：采用专统榫卯工艺，燕尾榫，勾挂榫等 多重工艺，有效地限制木件之间各个方向的扭动，结合更牢固。 | 把 | 8 |
| 298 |  | 演讲台 |  | 700*500*1130 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：圆形过线孔盖，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 1 |
| 299 |  | 条桌 |  | 1800*500*760 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：圆形过线孔盖，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 张 | 27 |
| 300 |  | 会议椅 |  | 720*710*1235 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。 气压棒：协强TUV四级电镀斜面菊花芯气压杆。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 椅轮：60R黑色PU防震静音轮。正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 81 |
| 301 |  | 定制储物柜 |  | 1400*440*820 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 2 |
| 302 | 网管工作室 | 屏风位 |  | 1200*600*760 | 1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达E1级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物≤0.003ug/m3，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。2h吸水膨胀率≤2%。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留3个86孔），桌面下板+铝合金走线槽（留3个86孔），台面和侧脚板厚度25mm。无键盘架。活动主机架。 | 位 | 2 |
| 303 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 2 |
| 304 | 资料室 | 文件柜 |  | 900*400*1850 窄边工艺 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝,优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 38 |
| 305 | 代理工作室+询标室（8间） | 屏风位 |  | 1200*600*760 | 1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达E1级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物≤0.003ug/m3，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。2h吸水膨胀率≤2%。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留3个86孔），桌面下板+铝合金走线槽（留3个86孔），台面和侧脚板厚度25mm。无键盘架。活动主机架。 | 位 | 30 |
| 306 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 30 |
| 307 |  | 两门书柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 门 | 52 |
| 308 |  | 茶水柜 |  | 800*400*800 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 8 |
| 309 | 评标区后勤室 | 屏风位 |  | 1200*600*760 | 1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达E1级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物≤0.003ug/m3，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。2h吸水膨胀率≤2%。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留3个86孔），桌面下板+铝合金走线槽（留3个86孔），台面和侧脚板厚度25mm。无键盘架。活动主机架。 | 位 | 2 |
| 310 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 2 |
| 311 | 监督室(2间) | 沙发 |  | 2400*940*850 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 组 | 4 |
| 312 |  | 沙发 |  | 990*940*850 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 组 | 5 |
| 313 |  | 茶几 |  | 1360*700*400 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 4 |
| 314 |  | 角几 |  | 600*600*560 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 3 |
| 315 |  | 工作位 |  | 1500*1500*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 位 | 7 |
| 316 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 7 |
| 317 | 评标室+远程评标室(8间) | 屏风位 |  | 1400*700*750 | 1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达E1级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物≤0.003ug/m3，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。2h吸水膨胀率≤2%。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留3个86孔），桌面下板+铝合金走线槽（留3个86孔），台面和侧脚板厚度25mm。无键盘架。活动主机架。 | 位 | 59 |
| 318 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 59 |
| 319 |  | 工作台 |  | 3200*1200*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 张 | 5 |
| 320 | 休息室 | 沙发 |  | 2400*940*850 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 组 | 4 |
| 321 |  | 茶几 |  | 1360*700*400 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 2 |
| 322 |  | 角几 |  | 600*600*560 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 2 |
| 323 | 制作室 | 办公桌 |  | 1600*800*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 张 | 2 |
| 324 |  | 办公椅 |  | 600*560*880 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 2 |
| 325 |  | 工作台 |  | 2400*600*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 张 | 1 |
| 326 | 三楼会议区 |
| 327 | 接待室 | 贵宾沙发 |  | 1120*980*860 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 张 | 10 |
| 328 |  | 茶几 |  | 600*400*500 | 1、基材：采用优质环保贴实木木皮多层板基材，甲醛释放量达E1级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，甲醛释放量≤0.5mg/l,符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、油漆：采用优质环保油漆，游离甲醛≤0.02mg/kg，重金属铅、汞等有害物质不得检出，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，符合，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 个 | 5 |
| 329 |  | 定制储物柜 |  | 1200*400*800 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 个 | 1 |
| 330 | 休息区(2区) | 沙发 |  | 2400*940*850 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 张 | 8 |
| 331 |  | 沙发 |  | 990*940*850 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 张 | 16 |
| 332 |  | 茶几 |  | 1360*700*400 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 8 |
| 333 | 308人会议室 | 主席桌 |  | 1200*600*760 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：圆形过线孔盖，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 位 | 7 |
| 334 |  | 主席椅 |  | 650*640*920 | 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 海绵:采用优质PU成型发泡高密度海绵,密度≥35KG/M3,表面保护面可防氧化,防碎,经久定型 椅架:采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量照国家标准≤0.124mg/m³ 基材:优质进口实木，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 工艺：采用专统榫卯工艺，燕尾榫，勾挂榫等 多重工艺，有效地限制木件之间各个方向的扭动，结合更牢固。 | 把 | 7 |
| 335 |  | 演讲台 |  | 700*500*1130 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：圆形过线孔盖，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 1 |
| 336 |  | 条桌 |  | 1540*400*760 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：圆形过线孔盖，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 8 |
| 337 |  | 礼堂椅 |  | 580*730*1040 | 座椅靠背海绵及座垫海绵：采用高回弹聚氨酯高压发泡一次成型技术，靠背海绵密度应≥40㎏/m3，座垫海绵密度应≥50㎏/m3，该定型 海绵不会因频繁使用而变形、起皱,软背形状符合人体原理设计、坐感舒适。 背内板：采用优质夹板经模具压弯成型，背内板厚度应≥8mm。 座椅的靠背外板、座垫底板：选用多层板经热压一次成型,座椅靠背外板厚度应≥15mm,坐垫外板厚度应≥14mm。座垫底板具备吸音及排气功能，为保证良好排气效果，其中排气孔总数不少于106个孔。 座椅回复：阻尼慢回位、回位轻盈无声，持久耐用，无噪音。 座框架：采用优质冷轧钢板厚度≥8mm，经模具冲压焊接组合成型，做框架两边采用优质≥5mm冷轧钢片；耳頂采用穿透式T型角码直径≥16mm焊接，无故障永不变形。 面料：座椅面料选用优质耐磨毛麻纺织面料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂、不起球、不褪色、耐磨、吸声、抗污。 7、扶手面：采用优质实木材料，尺寸为420mm*65mm*20mm允许有±2mm的偏差。扶手采用前高后低设计，前后落差20mm，便于两人共同使用。 8、站脚扶手架、采用优质铝合金压铸一体成型、内嵌式侧板设计、经抛光、防氧化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，尺寸：415mm*65mm*625mm,壁度为5mm。扶手采用前高后低设计，前后落差20mm，便于两人共同使用。 9、侧板：工艺采用内嵌式侧板设计，比传统外扣式更加稳固耐用；材料采用厚度为4mm的高密度板，外敷海绵和扪布，触感柔和舒适。 10、写字板:采用安全下拉式全铝合金支撑结构，面板采用优质ABS树脂多元素复合材料，写字面板尺寸278mm*278mm*12mm，展开后倾斜度应3-5℃，便于书写。功能：观众起身腿部自然触碰翻转，复位于扶手下方，无需手动翻放，人群能够安全快速疏散。 1落地脚采用重力设计，能承受比一般座椅更大的压力，且脚板采用隐蔽技术，与地面固定内六角螺栓隐藏在脚板内部，无积尘，美观大方。 1该产品外形尺寸及倾斜角度是根据人体形态工程学曲线原理设计，能最大限度地贴合人体背部，座感舒适，坚固耐用,无疲劳感，产品美观大方、豪华、设计合理豪华、坐感舒适。 1配后置水杯. | 位 | 308 |
| 338 | 母婴室 | 休闲沙发椅 |  | 800*585*785 | 面料：麻绒麻绒配置：复合麻绒柔软度好、耐磨、耐刮、安全环保；高弹力针织网 海绵：高密度回弹海绵，座垫海绵密度大于35kg/m³，回弹率≥40%，坐垫外衬丝绵、鸭毛； 框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%； 靠背内直径25空心圆管； 打底：弹簧+纸包钢丝+松紧带； 沙发脚：金属五金脚。 | 张 | 1 |
| 339 |  | 置物边几 |  | 600*400*600 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；； 下轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 张 | 1 |
| 340 |  | 婴儿床 |  | 1060*680*890 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用“大宝”牌油漆，美观、不变色、光滑耐磨 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；； 内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 下轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 张 | 1 |
| 341 |  | 折叠尿布台 |  | 860*580*480 | 材质：采用HDPE材质,无毒无味，环保标准。 结构：不锈钢内置挂码片，加强加固，安全带设计 五金：大号膨胀螺丝配件，更加稳固 | 个 | 1 |
| 342 | 视频会议室 | 主席桌 |  | 1200*600*760 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：圆形过线孔盖，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 位 | 4 |
| 343 |  | 主席椅 |  | 650*640*920 | 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 海绵:采用优质PU成型发泡高密度海绵,密度≥35KG/M3,表面保护面可防氧化,防碎,经久定型 椅架:采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量照国家标准≤0.124mg/m³ 基材:优质进口实木，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 工艺：采用专统榫卯工艺，燕尾榫，勾挂榫等 多重工艺，有效地限制木件之间各个方向的扭动，结合更牢固。 | 把 | 4 |
| 344 |  | 视频桌 |  | 1800*500*760 | 控制台用料说明：钢/木/铝/；整装、或分段整装结构。每个席位内部设置能横放/竖放计算机主机 ①台面板及主体框架：采用吉林露水河E0级高密度中纤板，硬度高、无味、环保符合国家安全标准，优质绿色环保产品，甲醛含量≤0mg/L,密度760g/m3； 面饰涂上高质量的环保油漆； 经过三底两面喷烤环节最终成型，其面平滑如镜，光照可鉴，外观优美时尚极富艺术感。 功能特点：1)可按油漆色板、要求选择不同的色彩搭配； 2）按不同的用途选择不同的厚度的板材（其厚度12mm、16mm、25mm等）； 3）具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 ② 前后门均采用0mm厚冷轧钢板，冲制高透气性通气孔，控制台内部实现强制快速通风，满足电器设备7*24小时高负荷运转，以保持控制台内最佳的工作温 度，连接铰链使用高档进口的无声缓冲铰链安装，保证其100000次无障碍开启。 ③电脑显示屏支架支撑点:采用铝合金，耐蚀性好、焊接性优良、冷加工性优良、并具有高等强度。 | 位 | 30 |
| 345 |  | 椅子 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 30 |
| 346 | 会议室 | 会议桌 |  | 6400*2400*760 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:50S优质KOTO银丝天然木皮，经染色处理，纹理直且清晰无结巴； 五金:采用优质五金配件，线盒采用进口优质电力轨道，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 标配3个电源、1个HDMI高清、1个USB、1个网络接口。“DTC”阻尼铰链，开门轻柔，关门自然顺畅； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 张 | 1 |
| 347 |  | 会议椅 |  | 720*710*1235 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。 气压棒：协强TUV四级电镀斜面菊花芯气压杆。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 椅轮：60R黑色PU防震静音轮。正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 18 |
| 348 |  | 旁听椅 |  | 675*675*1015 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 | 把 | 16 |
| 349 |  | 定制储物柜 |  | 1200*400*800 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:采用天然直纹橡木木皮贴面； 五金:采用优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 1 |
| 350 | 四楼大数据中心 |
| 351 | 西侧前厅 | 前台椅 |  | 670*680*1195 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 | 把 | 2 |
| 352 |  | 休闲沙发 |  | 2350*900*820 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 张 | 4 |
| 353 |  | 茶几 |  | 1360*700*400 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 2 |
| 354 | 更衣室(2间) | 两门更衣柜 |  | 900*500*1850 窄边工艺 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝,优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 48 |
| 355 |  | 换鞋凳 |  | 1800*400*400 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 个 | 16 |
| 356 | 休闲区 | 沙发 |  | 2350*900*820 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；； 内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 沙发脚：喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象； | 张 | 8 |
| 357 |  | 沙发 |  | 810*760*850 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质布艺+超纤皮； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质喷塑钢脚； | 张 | 8 |
| 358 |  | 茶几 |  | 1360*700*400 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 6 |
| 359 |  | 休闲圆桌 |  | 直径600*700 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 3 |
| 360 |  | 休闲沙发 |  | 800*800*750 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤12%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 皮料：具有耐磨、耐寒、耐老化、质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥30以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； | 个 | 12 |
| 361 | 安全运营中心 | 商务座椅 |  | 1230*936*880 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 面料：优质超纤皮、具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果；； 内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 沙发脚：喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象； | 张 | 13 |
| 362 | 安全运营中心 配套用房 | 组合办公桌 |  | 4200*1200mm 1400*600*760每位 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 钢架：自主设计钢架造型“凹”型管，增加了整体的线条感，款式新颖；白色拉杆，黑色接头；钢架颜色搭配：蓝色或橘红色钢脚，配白色装饰盖板，可多次安装、拆卸，移动方便；自主开发上线系统，与钢脚同色上线箱，外观简捷、大方；安装方便；结构简单，连接牢固更体现出产品现代化设计。 连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 | 位 | 12 |
| 363 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 12 |
| 364 |  | 商务洽谈桌 |  | 800*800*750 | 基材1：采用环保等级E0级高密度纤维板，异形曲面桌面贴实木木皮饰面、厚度达0.6mm,甲醛释放量≤9mg/100g.环保等级优，防水性能强。 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 张 | 1 |
| 365 |  | 商务洽谈椅 |  | 580*580*700 | 面料：采用优质皮革面料,具有良好的透气性、延展性，耐磨性采用前后双拼色工艺 海绵：裁切海绵，密度：座面≥25kg/m³，拉伸强度≥80kpa，回弹性≥35%，75%压缩永久变形≤10% 底脚：D22mm，壁厚1.8mm钢架脚 理化：甲醛释放量≤0.12mg/㎡h，TVOC释放量≤0.5mg/㎡h，家庭用办公椅阻燃性按GB17927.1的要求 其他：符合QB/T2280-2016 | 把 | 4 |
| 366 |  | 成品高低铺 |  | 2000*1500mm | 冷轧钢板：材质优选冷轧钢板，加厚1.5MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 面处理：表面脱脂磷化、上等塑粉静电粉沫喷涂工艺，经久不脱层,表面平整光滑。 | 个 | 2 |
| 364 |  | 棕垫 |  | 1500*2000*80 | 填充物：源自进口乳胶，经发泡成型蜂窝结构，透气性良好，高回弹强支撑。 垫层：天然椰棕，经过高温热风穿孔技术，脱糖脱脂工艺，无刺激性异味。 面料：防螨陀绒与长绒棉纤维混纺面料，细腻柔软，清爽透气，不易起球，经久耐用，十年不塌陷. | 张 | 4 |
| 368 |  | 成品储物柜 |  | 2000*400*2000 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 1 |
| 369 | 无菌开发环境 | 组合办公桌 |  | 1200*1200*760 1200*600每人 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 位 | 30 |
| 370 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 30 |
| 371 |  | 培训椅子 |  | 常规尺寸 | 材质：背主体 采用聚丙烯加玻纤（PA66+GF35%）暗夜蓝色改性料，聚丙烯材料强度和韧性较高，玻璃纤维有减少聚丙烯缩水,提高背框的精度，同时增强材料的强度和耐热性能，表面光洁平整，颜色均匀，不得有明显缩水凹痕。 背支架：ADC12#铝合金一次性压铸成型，精抛光处理工艺。 需通过座椅测试标准，115KG拉背强度、10万次耐疲劳，座垫65KG冲击，10万次耐疲劳、无障碍：10万次 等相关部件各项标准测试 | 把 | 64 |
| 372 |  | 会议桌 |  | 2800*1200*760 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:45S天然白橡木木皮，经染色处理，纹理直，细腻且清晰； 五金:多功能线盒，标配有3个电源、2个3.5音频、1个VGA、1个HDMI高清、1个网络接口、1个电话接口； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 张 | 2 |
| 373 |  | 会议椅 |  | 720*710*1235 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。 气压棒：协强TUV四级电镀斜面菊花芯气压杆。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 椅轮：60R黑色PU防震静音轮。正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 22 |
| 374 |  | 休闲圆桌 |  | 直径500mm*750 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:采用天然直纹橡木木皮贴面； 五金:采用优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 套 | 2 |
| 375 |  | 休闲椅 |  | 650*580*700 | 面料：麻绒麻绒配置：复合麻绒柔软度好、耐磨、耐刮、安全环保； 海绵：高密度回弹海绵，座垫海绵密度大于35kg/m³，回弹率≥40%，坐垫外衬丝绵； 框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%； 配件：回旋气杆 沙发脚：五金四星脚。 | 套 | 4 |
| 376 |  | 定制桌面 |  | 4200*600*60mm | 基材:优质橡胶木实木，表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内; 抗弯曲硬度适中，不易开裂。防滑耐磨底角设计，移动静音.环保等级优，防水性能强。 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 工艺：采用专统榫卯工艺，燕尾榫，勾挂榫等 多重工艺，有效地限制木件之间各个方向的扭动，结合更牢固。 | 个 | 1 |
| 377 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 3 |
| 378 | 智能中心 | 办公室柜子 |  | 成品定制书柜（包含五金件门板） | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | ㎡ | 12.5 |
| 379 |  | 办公室装饰矮柜 |  | 1500*400*800多层实木成品柜 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 套 | 1 |
| 380 |  | 两门更衣柜 |  | 900*500*1850 窄边工艺 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝,优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 14 |
| 381 |  | 两门更衣柜 |  | 900*500*1850 窄边工艺 | 冷轧钢板、柜体：材质优选冷轧钢板，加厚0.8MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 亚光白 拉手：桔色/冰湖蓝,优质五金配件更耐用，铝合金把手， 结构：内部格局设计合理，使用方便， 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 14 |
| 382 |  | 男更衣室更衣坐凳 |  | 1500*400*450 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 个 | 2 |
| 383 |  | 女更衣室 更衣坐凳 |  | 1500*400*450 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 个 | 2 |
| 384 |  | 办公桌 |  | 1600*750*750 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。 | 张 | 2 |
| 385 |  | 侧柜 |  | 1600*450*650 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 2 |
| 386 |  | 办公椅 |  | 660*640*1125 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 4 |
| 387 |  | 沙发 |  | 2400*940*850 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 套 | 1 |
| 388 |  | 沙发 |  | 990*940*850 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 套 | 2 |
| 389 |  | 茶几 |  | 1360*700*400 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 套 | 1 |
| 390 |  | 值班室装饰矮柜 |  | 1500*400*800多层实木成品柜 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 套 | 1 |
| 391 |  | 成品高低铺 |  | 2000*1500mm | 冷轧钢板：材质优选冷轧钢板，加厚1.5MM以上，表面环保健康粉沫，静电喷涂，表面光滑不易变形，无气味无甲醛，使用寿命 更长。 面处理：表面脱脂磷化、上等塑粉静电粉沫喷涂工艺，经久不脱层,表面平整光滑。 | 个 | 2 |
| 389 |  | 棕垫 |  | 1500*2000*80 | 填充物：源自进口乳胶，经发泡成型蜂窝结构，透气性良好，高回弹强支撑。 垫层：天然椰棕，经过高温热风穿孔技术，脱糖脱脂工艺，无刺激性异味。 面料：防螨陀绒与长绒棉纤维混纺面料，细腻柔软，清爽透气，不易起球，经久耐用，十年不塌陷. | 张 | 4 |
| 393 |  | 值班室衣柜 |  | 成品定制衣柜（包含五金件门板 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | ㎡ | 12.5 |
| 394 | 南侧茶水间 | 休闲大圆桌 |  | 1336*1400*750 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 | 张 | 1 |
| 395 |  | 休闲圆桌 |  | 直径600*700 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 2 |
| 396 |  | 休闲椅 |  | 780*610*800 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 个 | 12 |
| 397 | 南侧接待室 | 贵宾沙发 |  | 1120*980*860 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 张 | 8 |
| 398 |  | 茶几 |  | 600*400*500 | 1、基材：采用优质环保贴实木木皮多层板基材，甲醛释放量达E1级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，甲醛释放量≤0.5mg/l,符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、油漆：采用优质环保油漆，游离甲醛≤0.02mg/kg，重金属铅、汞等有害物质不得检出，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、五金件：耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，符合，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 个 | 5 |
| 399 |  | 展示高柜 |  | 5150*400*2400 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 组 | 1 |
| 400 | 南侧会议室 | 会议桌 |  | 8400*2400*760 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:50S优质KOTO银丝天然木皮，经染色处理，纹理直且清晰无结巴； 五金:采用优质五金配件，线盒采用进口优质电力轨道，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 标配3个电源、1个HDMI高清、1个USB、1个网络接口。“DTC”阻尼铰链，开门轻柔，关门自然顺畅； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 张 | 1 |
| 401 |  | 会议椅 |  | 720*710*1235 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。 气压棒：协强TUV四级电镀斜面菊花芯气压杆。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 椅轮：60R黑色PU防震静音轮。正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 26 |
| 402 |  | 定制储物柜 |  | 1400*440*820 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:采用天然直纹橡木木皮贴面； 五金:采用优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 2 |
| 403 | 办公室(3间) | 办公桌 |  | 1600*750*750 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。 | 张 | 6 |
| 404 |  | 侧柜 |  | 1600*450*650 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 6 |
| 405 |  | 办公椅 |  | 660*640*1125 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 6 |
| 406 |  | 两门书柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 门 | 24 |
| 407 |  | 茶水柜 |  | 800*400*800 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 3 |
| 408 |  | 沙发 |  | 1800*760*750 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 组 | 3 |
| 409 |  | 茶几 |  | 1360*700*400 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 套 | 1 |
| 410 | 分管领导 办公室(2间) | 班台 |  | 1800*1800*760 | 基材:优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:50S优质KOTO银丝天然木皮，经染色处理，纹理直且清晰无结巴； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 五金： DTC半拉式隐藏静音木抽导轨套装：抗疲劳：10万次开合，其中有3万次开启需要将抽屉完全拉开至末端。静态负载：抽屉完全拉开的情况下额外负重30kg。侧面负载：20kg（确保面板能够承受超负载的情形）。 DTC无弹簧铰链：抗疲劳测试：20万开合。静态负重：在45°开启角下负重30kg。动态负载：垂直方向负重20kg。 胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合HJ 2541-2016的要求； 成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求，漆膜耐湿热不低于3级，抗冲击不低于3级。 | 张 | 2 |
| 411 |  | 副柜 |  | 1800*600*625 |  | 个 | 2 |
| 412 |  | 班椅 |  | 740*690*1205 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。 气压棒：协强TUV四级电镀斜面菊花芯气压杆。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 椅轮：60R黑色PU防震静音轮。正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 2 |
| 413 |  | 班前椅 |  | 720*690*950 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 | 把 | 4 |
| 414 |  | 定制柜 |  | 3400*400*2000 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:采用天然直纹橡木木皮贴面； 五金:采用“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 组 | 2 |
| 415 | 东侧办公室 | 屏风工作位 |  | 1600*1500*1200 | 1、基材：采用优质环保多层板基材，甲醛释放量达E1级，重金属铅镉铬汞有害物质≤0.003mg/kg，挥发性有机物（72h）苯、甲苯、总挥发有机物≤0.003ug/m3，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。2h吸水膨胀率≤2%。符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和多层板》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 5、五金件：阻尼三节滚珠滑轨、铰链和侧面锁。 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 6、铝合金框架，K40+K40，桌面上屏风玻璃+板+铝合金走线槽（留3个86孔），桌面下板+铝合金走线槽（留3个86孔），台面和侧脚板厚度25mm。无键盘架。活动主机架。 | 张 | 20 |
| 416 |  | 侧立柜 |  | 300*600*1200 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 20 |
| 417 |  | 抽拉床 |  | 1900*600*350 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 五金:自主设计钢架造型椭圆管，增加了整体的线条感，款式新颖；白色拉杆，黑色接头；可多次安装、拆卸，移动方便；结构简单，连接牢固更体现出产品现代化设计。 | 张 | 20 |
| 418 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 20 |
| 419 |  | 茶水吧台 |  | 2300*600*800 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 石材台面：优质人造大理石饰面，超天然质感,可塑性强，钢筋加固提升密度，不易断列，油性防水，防止发黄，绿色环保，无放射性.圆角磨边设计。 | 组 | 1 |
| 420 |  | 沙发 |  | 2400*940*850 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 张 | 2 |
| 421 |  | 茶几 |  | 1360*700*400 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 1 |
| 422 |  | 办公矮柜 |  | 1950*400*800 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 8 |
| 423 |  | 办公矮柜 |  | 1630*400*800 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 3 |
| 424 | 洽谈室 | 会议桌 |  | 2400*1200*750 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:45S天然白橡木木皮，经染色处理，纹理直，细腻且清晰； 五金:多功能线盒，标配有3个电源、2个3.5音频、1个VGA、1个HDMI高清、1个网络接口、1个电话接口； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 张 | 1 |
| 425 |  | 会议椅 |  | 750*680*990 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 | 把 | 8 |
| 426 |  | 茶水柜 |  | 800*400*800 (斜边采用铝合金封边) | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 1 |
| 427 | 会议室 | 会议桌 |  | 7600*1800*760 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:50S优质KOTO银丝天然木皮，经染色处理，纹理直且清晰无结巴； 五金:采用优质五金配件，线盒采用进口优质电力轨道，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 标配3个电源、1个HDMI高清、1个USB、1个网络接口。“DTC”阻尼铰链，开门轻柔，关门自然顺畅； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 张 | 1 |
| 428 |  | 会议椅 |  | 720*710*1235 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。 气压棒：协强TUV四级电镀斜面菊花芯气压杆。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 椅轮：60R黑色PU防震静音轮。正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 24 |
| 429 |  | 定制储物柜 |  | 1400*440*820 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:采用天然直纹橡木木皮贴面； 五金:采用优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 1 |
| 430 | 班组办公室 (3间) | 办公桌 |  | 1600*750*750 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。 | 张 | 34 |
| 431 |  | 侧柜 |  | 1600*450*650 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 34 |
| 432 |  | 办公椅 |  | 600*590*1185 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 34 |
| 433 |  | 两门书柜 |  | 800*400*2000 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 门 | 20 |
| 434 |  | 茶水柜 |  | 800*400*800 (斜边采用铝合金封边) | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 3 |
| 435 | 四楼北部办公区 |
| 436 | 办公区 | 工作位 |  | 1200*600*760 | 1、基材：贴三聚氰胺板多层板，甲醛释放量达E1级，甲醛释放量≤0.5mg/l，含水率，密度偏差符合标准，重金属铅、镉、硌、汞不得检出出来。符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、饰面：采用优质环保浸渍胶膜纸 3、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂，游离甲醛≤0.02g/kg，总挥发有机物≤150g/l，抗菌率（肺炎克雷伯氏菌，大肠杆菌，霉菌）＞99%。符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》 4、封边条：采用2MM厚同色PVC封边；环保标准达E1级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 5、五金件： 耐腐蚀中性盐雾试验24h≥8级，QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》 | 位 | 28 |
| 437 |  | 办公椅 |  | 670*610*1000 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：电镀钢脚，半径320cm，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 结构功能：3D腰靠可调节上下位置、角度，适应不同身高、姿势人群。 塑料件：重金属含量铅、汞、镉等有害物质≤0.02mh/kg，耐老化测试无异常，阻燃性能1级符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 把 | 28 |
| 438 |  | 茶水柜 |  | 800*400*800 (斜边采用铝合金封边) | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 锁具：3位数字双转片机械密码锁，设置方便，操作简单，随时保护资料安全。 | 个 | 1 |
| 439 | 会议室 | 会议桌 |  | 5200*1800*760 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:50S优质KOTO银丝天然木皮，经染色处理，纹理直且清晰无结巴； 五金:采用优质五金配件，线盒采用进口优质电力轨道，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 标配3个电源、1个HDMI高清、1个USB、1个网络接口。“DTC”阻尼铰链，开门轻柔，关门自然顺畅； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 张 | 1 |
| 440 |  | 会议椅 |  | 720*710*1235 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。 气压棒：协强TUV四级电镀斜面菊花芯气压杆。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 椅轮：60R黑色PU防震静音轮。正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 14 |
| 441 |  | 旁听椅 |  | 675*675*1015 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 | 把 | 14 |
| 442 |  | 定制储物柜 |  | 1400*440*820 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:采用天然直纹橡木木皮贴面； 五金:采用优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 1 |
| 443 | 职工之家 | 弧形卡座 |  | 6600*500*1050 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 灯带：4000K中性光源，暗藏LED灯带 | 组 | 2 |
| 444 |  | 吧椅 |  | 450*450*1100 | 椅背：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，进口优质藤编工艺。 曲木板：坐垫曲木板为12mm多层曲木板热压成型。 木脚：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。结构坚实稳固。 | 把 | 10 |
| 445 |  | 休闲椅 |  | 900*1020*710 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 框架：进口实木框架，材质坚硬钢性强，充分保证沙发结构稳固性，承托力达250KG，经防腐防虫防潮等技术处理； 打底：进口高弹力蛇形弹簧和弹性绷带的交叉网编结构，具有优良的承载能力和弹性均衡性能。 弹性大小可以通过调整蛇簧和绷带的松紧度来调节； | 张 | 8 |
| 446 |  | 休闲凳 |  | 直径450*500 | 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%； | 张 | 4 |
| 447 |  | 异形沙发 |  | 3700*450*420 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 | 组 | 1 |
| 448 |  | 定制书架1 |  | 17000*400*3000 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 | 组 | 1 |
| 449 |  | 定制书架2 |  | 8180*400*3000 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 | 组 | 2 |
| 450 | 瑜珈室 | 瑜珈垫 |  | 1850*900 | 基材：TPE环保原材料，高分子材料类别，稳固不移位； 工艺：正面仿蹼设计，反面水波纹理设计； 外观：加宽80CM两倍肩宽，舒展尺寸更大，加厚8公分，缓冲度更好；单张1900G重量； 环保：SGS及TUV双重认证，环保无异味。 | 张 | 5 |
| 451 |  | 瑜珈球 |  | 直径650 | 基材：TPE环保原材料，高分子材料类别，稳固不移位； 外观：加宽80CM两倍肩宽，舒展尺寸更大，加厚8公分，缓冲度更好；单张1900G重量； 环保：SGS及TUV双重认证，环保无异味。 | 张 | 3 |
| 452 | 书法绘画室 | 书法长桌 |  | 4800*1200*760 | 基材:橡胶木实木,实木含水率控制12%之内，桌面边框进榫艺夹优质橡胶木多层板，进口源材，口质天然，木质稳定，密度高，不易开裂，抗变形. 结构：纯实木框架，工艺细腻，采用专统榫卯工艺，燕尾榫，勾挂榫等 多重工艺，有效地限制木件之间各个方向的扭动，结合更牢固。 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 张 | 1 |
| 453 |  | 书法椅 |  | 530*480*750 | 基材:橡胶木实木,实木含水率控制12%之内，桌面边框进榫艺夹优质橡胶木实木板，进口源材，口质天然，木质稳定，密度高，不易开裂，抗变形. 结构：纯实木框架，工艺细腻，采用专统榫卯工艺，燕尾榫，勾挂榫等 多重工艺，有效地限制木件之间各个方向的扭动，结合更牢固。 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 面料：牛皮面料，开孔结构的PU浆料浸渍、复合面层的加工技术，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高,严格按照CNAS CMA检测报告,皮质产品CMA质量检测标准. 海绵:采用优质PU成型发泡高密度海绵,密度≥35KG/M3,表面保护面可防氧化,防碎,经久定型 | 把 | 12 |
| 454 |  | 书法隔断书架 |  | 9175*400*3000 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 | 组 | 1 |
| 455 | 向日葵心理室 | 办公桌 |  | 1600*750*750 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 钢架：铝合金压铸脚，全铝合金钢架，汉瓷灰静电粉末喷涂，表面光洁平整，颜色均匀，无毛刺，无变形。 | 张 | 1 |
| 456 |  | 侧柜 |  | 1600*450*650 | 面材：50S天然直纹黑胡桃木皮贴面，纹理直，表面无黑点结巴； 基材：优质E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 五金配件：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。滑盖线盒，配6个电源模块，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁； 油漆：采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 1 |
| 457 |  | 办公椅 |  | 600*590*1185 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 1 |
| 458 |  | 办前椅 |  | 600*560*880 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆STG底盘，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程8CM，采用国产莱特气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径350CM，表面精抛光处理，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X1-2017标准。 椅轮：中威60MM的PU防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 2 |
| 459 |  | 太空休息椅 |  | 730*850*900 | 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%； 配件：自动回旋气杆 沙发脚：五金脚，喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象； | 个 | 2 |
| 460 |  | 沙发 |  | 2350*900*820 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 组 | 1 |
| 461 |  | 沙发 |  | 800*770*970 | 面料：麻绒麻绒配置：复合麻绒柔软度好、耐磨、耐刮、安全环保； 海绵：高密度回弹海绵，座垫海绵密度大于35kg/m³，回弹率≥40%，坐垫外衬丝绵； 框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%； 配件：自动回旋气杆 沙发脚：五金四星脚，喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象； | 组 | 2 |
| 462 |  | 茶几 |  | 1360*700*400 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 1 |
| 463 |  | 角几 |  | 600*600*560 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 2 |
| 464 |  | 隔断柜 |  | 1200*400*2000 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 | 组 | 2 |
| 465 | 茶水间 | 吧桌 |  | 2200*400*1100 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 贴面：板材采用“仿大理石纹”饰面纸，耐磨，不易变色。 五金：台面斜边工艺视觉，脚板采用冷压做油漆，设计大方合理，稳重，结构简单，连接牢固；效果好。 表面：光滑，有光泽，整体效果好； 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入； | 组 | 1 |
| 466 |  | 吧椅 |  | 540*520*990 | 椅背：二次注塑椅背，白色PA背支架，背部软性TPU材质，提高舒适度。 面料：覆底麻绒布，色牢度>4级。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，3公分厚度。 曲木板：坐垫曲木板为12mm多层曲木板热压成型。 木脚：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，电镀脚踏，结构坚实稳固。 | 把 | 2 |
| 467 | 休息区 | U形沙发 |  | 8600*825*855 （整体灰色） | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 组 | 1 |
| 468 |  | 圆几 |  | Ø872*400 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 组 | 2 |
| 469 | 会议室 | 会议桌 |  | 5200*1800*760 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:50S优质KOTO银丝天然木皮，经染色处理，纹理直且清晰无结巴； 五金:采用优质五金配件，线盒采用进口优质电力轨道，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 标配3个电源、1个HDMI高清、1个USB、1个网络接口。“DTC”阻尼铰链，开门轻柔，关门自然顺畅； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 张 | 1 |
| 470 |  | 会议椅 |  | 720*710*1235 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 底盘：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能进口高飞模底盘。 气压棒：协强TUV四级电镀斜面菊花芯气压杆。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 椅轮：60R黑色PU防震静音轮。正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。 | 把 | 14 |
| 471 |  | 旁听椅 |  | 675*675*1015 | 皮：优质超纤皮，无溶剂、环保生产工艺制成，不含二甲基甲酰胺，通过十年耐水解测试和耐全天候测试。 海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵，椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低，环保标准、净亮度更高。 | 把 | 7 |
| 472 |  | 定制储物柜 |  | 1400*440*820 | 基材:采用E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 面材:采用天然直纹橡木木皮贴面； 五金:采用优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 1 |
| 473 | 五楼用餐区 |
| 474 | 员工餐厅 | 餐桌椅 |  | 1500*1500*760 | 基材：采用环保等级E0级多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然直纹橡木木皮贴面； 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 钢架:优质碳钢板,异形斜边造形，壁厚大于1.5mm，精密焊合，焊点饱满，砂纸精磨，表面脱脂磷化、静电粉沫喷涂工艺，300℃高温烘烤,经久不脱层 椅背：二次注塑椅背，PA背支架，背部软性TPU材质，提高舒适度。 | 套 | 125 |
| 475 |  | 隔断花箱 |  | 1500*800*1200 | 基材：采用环保等级E0级免漆多层板，优质环保等级胶水高温热压，环保等级，粘合密度高，水泡风干不开胶.甲醛释放量≤0.124mg/m³ 五金：“DTC”铰链及反弹器。“DTC”反弹全拉导轨，隐藏式托底设计，内置阻尼，使用更轻盈顺畅，抽拉更稳固。 连接件:精选优质五金、聚乙预埋件防水耐热，耐油，耐腐蚀，锌合金偏心轮加厚耐磨，寿命更长。 封边：采用优质PVC边，用优质品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用铝合金封边 | 组 | 64 |
| 476 | 空中休息吧 | 沙发 |  | 2350*900*820 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。； 面料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 内部材质：采用高密度高回弹海绵，软硬适中，不易变形，高回弹性， 坐感舒适； 沙发脚：优质钢板，采用超精准的线切割工艺，外表镜面处理。 沙发底框架：优质钢管熔接而成，不易变形。 | 张 | 30 |
| 477 |  | 茶几 |  | 1360*700*400 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 15 |
| 478 | 10人包厢 | 圆餐桌 |  | 直径2000*760 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 工艺:采用专统榫卯工艺，燕尾榫，勾挂榫等 多重工艺，有效地限制木件之间各个方向的扭动，结合更牢固。 转盘:电动转盘配置， 石材台面:优质人造大理石饰面，超天然质感,可塑性强，钢筋加固提升密度，不易断列，油性防水，防止发黄，绿色环保，无放射性.圆角磨边设计。 | 张 | 5 |
| 479 |  | 餐椅 |  | 常规 | 布绒：采用优质布绒，符合GB/T16799-2008标准，撕裂力≥70N,表面无裂纹禁偶氮染料含量、游离甲醛含量≤0.05mg/kg 阻燃海绵：外观符合颜色均匀，压陷性能25%的压陷硬度≥100级，65%/25%压陷比≥5%，75%的压缩永久变形≤5%，回弹率要求≥60%； 内材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率≤10%，拥有结实耐用不易变形的特点。 | 把 | 50 |
| 480 |  | 沙发 |  | 2200*810*750 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤10%，无朽木、无冲蚀、材质坚硬、承重力强； 皮料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 沙发脚：管材壁厚应用≥8材料；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象； | 张 | 2 |
| 481 |  | 沙发 |  | 900*810*750 | 框架：优质桦木实木框架,表面光泽，色泽均匀、无特殊气味，纹理细致，蒸汽干燥后含水率12%以内;抗弯曲硬度适中，不易开裂。，含水率≤10%，无朽木、无冲蚀、材质坚硬、承重力强； 皮料：优质牛皮,具有良好的透气性、延展性，常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹,耐磨性、撕裂力、拉力强度高； 海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 沙发脚：管材壁厚应用≥8材料；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象； | 张 | 4 |
| 482 |  | 茶几 |  | 1360*700*400 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 2 |
| 483 |  | 角几 |  | 600*600*560 | 基材:采用E0级中纤板 ，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 面材:采用天然核桃木木皮饰面,厚度达0.6mm,甲醛释放量≤0.05mg/m³.环保等级优，防水性能强。 五金:茶几脚采用实心钢板，表面喷涂设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好 油漆:采用大宝水性油漆，美观、不变色、光滑耐磨,经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； | 个 | 4 |

二、样品要求：

提供招标需求货物清单中：序号11 办公桌、序号12 侧柜、序号27会议椅、序号57沙发，实木板板材及家具材料（板材切割规格：30cm*30cm1块）及五金配件1套。

各个供应商所提供的样品做好标识，未提供样品或样品不全的不得分。

送达时间：2023年6月26日9时00分-2023年6月26日17时00分前送达嘉善县公共资源交易中心三楼大厅，逾期恕不接受（地址：嘉善县魏塘街道环北西路261-263号，样品上贴上标签并注明单位名称，联系人：李先生，联系电话：0573-84129393）。

其他要求：评标结束后1个工作日内，未中标供应商将其样品取回，逾期未取回的样品由采购人自行处理；中标供应商样品封存，作验收依据。

三、质保期：中标单位须提供从验收合格之日起，2年的免费质保期和2年的免费维修保养服务。供应商承诺超过本要求的，以优惠者为准。无论在质保期内还是质保期满后，中标供应商负责对其实施的项目提供现场服务。

四、交货、验收时间及地点

1．交货及安装调试：合同生效后60天内完成所有货物的生产、安装、调试并交付验收，安装完成后，采购人在交付45天内组织验收。

2.验收地点：采购单位指定地点。

3.中标供应商安装完毕后须进行卫生清理，破损修补，其他货物等破坏的须进行相应赔偿。

五、售后服务保障要求

中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后，2小时内做出响应，4小时内派人赴现场处理问题。72小时内无法修复的，必须采取临时调换等措施，以保证采购人的正常使用。临时调换的设备要求不低于原有的设备要求。

六、验收条件

1.验收以采购文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。

2. 供货安装完成后，中标人应该向采购人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标人未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标人承担一切责任。

3.验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

4.符合验收条件的，由采购人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标人应按照验收中提出的意见整改。

5. 整改完毕且复验合格后将本项目货物交给采购人使用，完成日期以通过复验日期为准。

6.采购人在中标人送货、安装、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

七、付款方式

合同生效以及项目具备实施条件后7个工作日内，支付合同价款的40%作为预付款,验收合格后5个工作日内付清余款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

八、备品备件及耗材等要求

提供易损零部件备件（包括螺丝、脚垫等）。

第三章 投标人须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.集中采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，集中采购机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，集中采购机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3.评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

4.供应商须在集中采购代理机构宣布评审结束、产生中标候选人前时刻关注，配合专家组工作，如有询标（澄清、质疑），在约定时间内（具体时间以询标函上规定的时间为准备）通过CA进行回复。未按要求回复的，视为放弃澄清。

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉善县政务服务中心办公家具采购 |
| 2 | 采购内容：详见第二章。 |
| 3 | 项目预算：6940000元。 |
| 4 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 投标保证金：无。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向招标人一次性提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的要澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。 |
| 7 | 采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登录系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。 路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。 在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。 获取采购文件网址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 8 | 投标文件形式、制作及组成： 投标人应准备电子加密投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword）及本招标文件要求递交。 投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。 |
| 9 | 投标截止时间：2023年6月27日9点30分 投标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 10 | 子加密投标文件的传输递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 11 | 开标时间：2023年6月27日9点30分 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/ 供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 12 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，中标公告发布于浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)等网站或媒体，公告期限为1个工作日。各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的集中采购机构提出质疑。质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意或者采购人、集中采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 14 | 政府采购节能环保产：投标产品属于节能、环保标志政府采购品目清单的，提供市场监管总局确定的认证机构（2019年第16号）出具的认证证书或证书发布平台的认证证书查询截图（招标需求中要求提供政府强制采购节能产品的，投标人须提供该产品上述认证证书或截图，否则其投标文件作无效标处理）。 |
| 15 | 中小企业预留份额情况：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目为 是 预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 16 | 中小企业扶持政策： 1.项目属性（货物类） 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 所属行业：工业 3. 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 4.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 17 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 18 | 履约保证金:无 |
| 19 | 付款方式：合同生效以及项目具备实施条件后7个工作日内，支付合同价款的40%作为预付款,验收合格后5个工作日内付清余款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。 |
| 20 | 投标文件有效期： 90 天。 |
| 21 | 承诺符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人和嘉善县公共资源交易中心。 |

# 总  则

# （一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的设计、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

8.“★”标记系指核心产品。

# （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

# （四）投标委托

供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

# （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

# （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

# （七）转包与分包

本项目不允许分包。

# （八）是否允许采购进口产品

本项目不允许采购进口产品。

# ▲（九）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

# （十）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.供应商认为集中采购机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义。

5.质疑函须采用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本（参考样式可从浙江政府采购网下载专区下载），否则采购代理机构有权要求质疑供应商改正后重新提出。

6.政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

7.供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达，供应商明确表示需要邮寄的除外。

8.在线或者邮寄政府采购投诉材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日收到。

# 二、招标文件

# （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

# （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

# （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向招标人一次性提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的要澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。

2.采购代理机构以公告形式答复投标人要求澄清的问题，但不包含问题来源；除上述媒体发布的答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

# 三、投标文件的编制

# (一)总体要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2.投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.投标文件的形式：投标文件为电子加密投标文件，按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件要求制作、加密并递交。

# （二）投标文件的组成

# 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资格文件及商务技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格文件：

1.1营业执照

1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见第六章）

1.3中小企业声明函或监狱和戒毒企业企业证明材料或残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）

2.商务技术文件：

2.1自评表（格式见第六章）

2.2投标声明书（格式见第六章）

2.3法定代表人授权委托书（格式见第六章）

2.4诚信承诺书（格式见第六章）

2.5商务响应表（格式见第六章）

2.6同类业绩（格式见第六章）

2.7认证证书

2.8检测报告

2.9投标产品的技术指标与需求的满足情况；投标产品响应情况5分

2.10专用家具生产设备拥有情况

2.11投标产品设计方案项目实施规划方案4分

2.12生产实施方案

2.13品质管理管控

2.14供货及安装调试验收方案

2.15拟派项目团队成员情况

2.16售后服务方案

2.17技术响应表（格式见第六章）

2.18随机备品、备件（如有）；

2.19投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）；

3.报价文件：

3.1投标函（格式见第六章）

3.2开标一览表（格式见第六章）

3.3投标报价明细表（格式见第六章）

3.4投标文件内容填写说明 。

（1）投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword）及本招标文件要求制作、加密。

（2）招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

（3）投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

（4）《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

（5）投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（6）投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

（7）投标响应文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

（8）由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

# （三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括所需的一切费用及不可预见的其他全部费用和税金。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

# （五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （六）投标保证金：无

# （七）投标文件的签署及规定

## 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

# （八）投标文件的递交

1.递交投标文件截止期

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

2.投标文件的修改和撤销

（1）投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

（2）投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

（3）在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

（4）递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

（5）实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

3.备份投标文件

（1）投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

（2）备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

（3）直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

（4）以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。

（5）投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（九）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

电子加密投标文件解密失败的；

1.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

2.在符合性审查和资信商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

（2）在资格文件或商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

（4）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额；

（5）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

5.被拒绝的投标文件为无效；

6.本招标文件其他部分已规定为无效标的情形；

7.评标专家认定的其他必须按无效标处理的。

（十）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

# 四、开标

（一）开标准备

采购组织机构原则上采用电子评标，按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商可以派授权代表参加或准时在线参加。供应商如不参加开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、招标过程和招标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

(二) 采购人或者集中采购机构职责

采购人或者集中采购机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2.宣布评标纪律；

3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7.维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8.核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9.评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10.处理与评标有关的其他事项。

（三）开标程序

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.电子投标文件开标:

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审。

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

# 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场、未在线或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）嘉善县公共资源交易中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1.评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物与服务招标投标管理办法（第87号令）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，且有 嘉善县公证处 进行现场公证，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

# 六、定标

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内,在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

# 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2. 《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3.中标人拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合投标形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合投标形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

（二）履约保证金

1.中标人应按照与采购人约定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金，中标人可以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金；否则，由此产生的一切不利后果由中标人自行承担。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分和商务资信分70分。合格投标人的评标综合得分为价格分、技术分和商务资信分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分第1.3条得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以电子投标文件解密先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务资信分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（二）商务资信分（14分）

| 商务自信分14分 商务资信分 14分 | 同类业绩3分 | 近三年以来（自投标截止日起往前追溯3年）的同类业绩，每提供一个同类业绩得1分，最高得3分。需提供合同和验收材料。 | 0-3 | 客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业认证6分 | 有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、CQC环保产品证书、以上每具备一项得1分，满分4分（投标文件中提供复印件，不提供不得分）。 投标人具有CQTA认证证书；认证范围包括：办公桌、办公椅，全部满足得1分，不满足不得分。 3.投标人具有产品安全认证证书，覆盖范围包含桌类；椅类；床类；柜类；沙发类，全部满足得1分，不满足不得分。 | 0-6 | 客观分 |
|  | 检测报告5分 | 提供通过取得CMA、CNAS计量认证的检测机构出具的与本次投标产品相关的原材料及五金配件（如贴三聚氰胺板多层板、贴实木木皮多层板，塑料件、胶黏剂，油漆，五金件等）抽样检测报告（有效期之内），每提供一样得1分，最高得5分（投标文件中提供复印件，不提供不得分）。 | 0-5 | 客观分 |

## （三）技术分（56分）

| 技术分 56分 | 投标产品响应情况5分 | 根据投标货物配置方案（包括产品的品牌、规格、材质）的技术指标与采购需求偏离情况综合打分。 | 0-5 | 专家打分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用家具生产设备拥有情况 4分 | 根据投标人拥有的专用生产、加工设备及投标产品所选材料、配件、材质、性能等，由评审小组判定评分，最高得4分。 | 0-4 | 专家打分 |
|  | 投标产品设计方案5分 | 根据投标产品造型、结构化等方案是否符合功能要求（包括但不限于设计、规格、适用性等）。 | 0-5 | 专家打分 |
|  | 项目实施规划方案4分 | 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得4分。 | 0-4 | 专家打分 |
|  | 生产实施方案 5分 | 生产实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得5分 | 0-5 | 专家打分 |
|  | 品质管理管控 4分 | 品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分，最高得4分。 | 0-4 | 专家打分 |
|  | 供货及安装调试验收方案5分 | 准确理解工作内容，工作思路清晰，对工作内容的应答全面、细致，切实可行的得5分；较好的理解工作内容，工作思路比较清晰，对工作内容的应答基本到位，无重大缺陷，合理可行的得3分；对工作内容理解不足，考虑不全面，对工作内容的应答存在一定的不足，但基本可行的得1分；对工作内容不理解，对工作内容的应答明显不符合项目需求，存在较多重大缺陷的以及未提供的不得分。 | 0-5 | 1.客观分 2.专家打分 |
|  | 拟派项目团队成员情况4分 | 技术团队履历及能力说明，须提供项目负责人、专业技术人员的资格证、职称证明和社保证明，由评审小组判定评分，最高得4分。 | 0-4 | 专家打分 |
|  | 售后服务方案 5分 | 售后服务应对方案及承诺： 1.提供产品2年质量保证期（2年内免费维修，不能维修免费更换），超过2年的每一年加1分，最高得2分； 2.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、服务响应时间、服务可行性，本地化售后服务网点的具体情况，产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。 | 1.0-2 2.0-3 | 1.客观分 2.专家打分 |
|  | 样品分15分 | 根据样品的主要技术要求、尺寸、外观、材质上能否符合招标文件要求，由评委综合评价打分。本项最高得5分。 | 0-5 |  |
|  |  | 根据样品的结构设计与采购需求的是否符合，制造工艺、外观质感、表面平整度、光泽度、细节处理等，由评委综合评价打分。本项最高得5分。 | 0-5 |  |
|  |  | 根据样品的功能性与招标要求是否符合，人机工学性能上能否本项目采购需求，由评委综合评价打分。本项最高得5分。 | 0-5 |  |

注：1.上述要求提供证书、证明材料、发票、检测报告等均必须在电子标书中上传原件扫描件或图片，不是原件的该项不得分。

2.未按要求提供样品，样品分得0分。

第五章  嘉善县政府采购合同（指引）

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书编号：

预算金额：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉善县公共资源交易中心

采购方式：

采购文件编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照                              项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与投标文件（或采购响应文件）；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是

。

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为人民币（大写）                                 ，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

3、本项目资金来源性质为以下第           项：

（1）一般预算；（2）政府基金；（3）专户核拨的预算外资金；（4）其他财政资金；（5）其他资金。

4、本合同付款方式为以下第           项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为                  ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为甲方根据年初预算申请生成用款计划，再在支付管理系统中发起授权支付申请，财政核算（支付)中心凭确认书、合同、验收单、发票进行审核支付；

（3）其他方式。

5、本合同项下的采购资金付款进度按采购文件与投标文件（或采购响应文件）规定，未规定时按以下第            项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：              时支付                ；               时支付           ；            时支付                 ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第         项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于         （时间）向甲方提交履约保证金         元（不得高于本合同金额的1%）。履约保证金在         （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第         种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向         仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲乙双方、财政支付（核算）中心、县财政局、县公共资源交易中心各持一份。

二、特殊专用条款部分

采购人（甲方公章）                    供应商（乙方公章）：

法定代表人                            法定代表人

或被授权人（签字）：                   或被授权人（签字）：

电话：                                电话：

合同签订日期：     年    月   日

签约地点：

| 嘉 善 县 政 府 采 购 商 品 验 收 单 |
| --- |
| 采购申请编号: |  |  |  | 合同编号: | 号 |
| 采购单位（需方） |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 供应商（供方） |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 商品名称 | 规格型号及要求 | 计量单位 | 数 量 | 单价(元) | 金额 (元) |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币(大写): |
| 详细设备清单见装箱单 |
| 采购单位验收情况: | 采购单位付款意见: |
|  | 验收人（签字）: |  | 20 年 月 日 |
| 供应商(盖章) | 县公共资源交易中心意见: |
| 经办人（签字）: |  | (盖章) |  |
| 验收日期:20 年 月 日 | 20 年 月 日 |
| 注：1、表内各项必须填写完整，根据实际需求可增加或删除行，不得改动格式； |
| 2、本表一式五份，经供需双方签字盖章后由采购单位、供应商、财政支付（核算）中心、财政局、公共资源交易中心各自留存。 |

# 投标文件格式

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：XXXX】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（盖章）：

日 期：     年   月   日

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （项目名称）    编号： （项目编号） 的采购活动，提供的以下货物由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大中企业的分支机构，不存在控股股东为大中企业的情形，也不存在与大中企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：     年   月   日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所属行业：工业

根据《中小企业划型标准规定》（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

# 日期：     年   月   日

商务技术响应文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：   （公章）

投标人地址：

年  月  日

报价文件响应封面格式：

报  价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：   （公章）

投标人地址：

年  月  日

投标声明书

致                （采购人）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我         （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的服务名称为：                              。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

法定代表人授权委托书

致               （采购人）：

我               （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加              政府采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：            被授权人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人公章：

年    月    日

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

诚信承诺书

（采购人或招标组织机构） ：

我方在参加贵单位的                   政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（加盖公章）：

投标人代表（签名）：

日期：      年     月     日

自评表

| 评标内容及分值 | 供应商自评栏 |
| --- | --- |
|  | 自评分 | 自评依据及标书页码 |
| 商务资信分（X分） |  |  |  |
| 技术分（X分） |  |  |  |
| 合计（满分X分） |  |

同类业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目起止时间 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：附合同、验收材料

法定代表人或授权委托人（签名）：

投标人（加盖公章）：                                        年    月    日

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                   年    月

技术响应表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 招标要求 | 投标响应 | 正/负偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“型号、配置及技术要求”有偏离的部分，如无偏离则不填。

投 标 函

致               （采购人）：

根据贵方为项目名称：                                     的招标公告（项目编号：               ），签字代表               （全名）经正式授权并代表投标人_                      （投标人名称）提交电子版投标文件（资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                            邮编：__________  电话：_____________

传真：______________投标人代表姓名：__________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人（签名）：            投标人（加盖公章）：

日期:_____年___月___日

开标一览表

项目编号：                                               单位：元

| 项目名称 | 嘉善政务服务中心办公家具采购 |
| --- | --- |
| 总报价（小写） |  |
| 总报价（大写） | 人民币 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”数相一致。

4、项目费用包括货物价款、所必须配备的附件、途中运输装卸费、安装费、培训费、保险费、税费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。

法定代表人或授权委托人（签名）：

投标人（公章）：

日期：    年   月   日

投标报价明细表

项目编号：

投标人名称：                                       金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：技术要求详见第二章招标需求。（由投标人根据招标货物（服务）清单自行填写完整）

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年   月   日