2020年平湖市公路治超非现场执法点建设（三期）项目

招标文件

项目编号：平政采公（2020）第24号

项目名称：2020年平湖市公路治超非现场执法点建设（三期）项目

采 购 人：平湖市交通运输综合行政执法队

采购机构：平湖市公共资源交易中心

2020年 11月 13日

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	30

第四章  评标办法及评分标准	44

第五章  平湖市政府采购合同（指引）	49

第六章　投标文件格式	54

## 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，平湖市公共资源交易中心受采购人委托，经平湖市财政局平财采确临[2020]2700号确认书批准，现就2020年平湖市公路治超非现场执法点建设（三期）项目进行公开招标采购，欢迎国内合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：平政采公2020第24号

二、采购组织类型：政府集中采购

三、采购方式：公开招标

四、招标项目: 平湖市公路管理段治超非现场执法点建设（三期）项目

五、采购内容及数量：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年平湖市公路治超非现场执法点建设（三期）项目 | 1 | 批 | 840万元 | 详见招标文件采购需求 |

六、合格投标人的资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条：(1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标。

七、公告期限：  自公告发布之日起5个工作日

八、投标说明：

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、获取采购文件（报名）：

2.1获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。

2.2获取网址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login

2.3获取时间： 2020年11 月13 日至2020年12 月4 日9:30

在上述时间内供应商均可获取招标文件。

3、供应商注册网址：

浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry，政采云咨询电话：400-881-7190；

4、汇信（ＣＡ）客服电话：400-888-4636

5、投标文件制作注意事项：

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取采购文件后立即办理。

供应商-政府采购项目电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题:https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

6、 本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于平湖市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅各银行政府采购贷款流程：http://ph.jxzbtb.cn/zyxz/004001/20200508/ca9ef9e6-1353-4b6f-96fc-735325b1e78d.html

九、投标保证金：无。

十、投标截止时间：2020年12月4日9时30分

投标人应于2020年12月4日上午9时30分前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2020年12月4日上午9时30分前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件装袋密封后邮寄或直接送达至平湖市公共资源交易中心（包裹外包装上应当用不褪色墨水笔注明投标人名称、项目名称以及法定代表人或其委托代理人签名，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）（送达地址：浙江省嘉兴市平湖市行政服务中心，收件人：小朱，联系电话：0573-85061737），如在开标过程中出现解密失败情况，以备份文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

十一、开标时间及地点

本次招标将于2020年 12 月 4 日9:30时在 平湖市行政服务中心三楼 平湖市公共资源交易中心311室  开标。供应商无需到开标现场，只需准时在线参加。开标时间后半小时内（2020年12月4日上午10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则投标无效。

十二、联系方式

- 采购人名称：平湖市交通运输综合行政执法队

地点：平湖市当湖街道南市路169号

联系人：赖先生    联系电话：18358394106

2.采购代理机构名称：平湖市公共资源交易中心

地点：平湖市行政服务中心三楼

联系人：小朱    联系电话：0573-85061737     传真：0573-85061737

3. 政府采购监督管理部门：平湖市财政局政府采购监管科

地址：平湖市望湖路318号

联系人：陆先生   监督投诉电话：0573-85013033

平湖市公共资源交易中心

2020年11月13日

## 招标需求

一、项目概览

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年平湖市公路治超非现场执法点建设（三期）项目 | 1 | 批 | 840万元 | 为推动平湖市公路治超非现场执法工作的顺利开展,充分利用科技手段加强公路超限超载治理,拟在平朱公路、平廊公路、平兴公路设置公路治超非现场执法点。包括项目的设计、采购供货、运输、施工安装、总体调试、技术培训、验收合格及售后服务等。工期要求90日历天。具体详见招标文件采购需求。 |

# 二、项目背景

# 随着城市建设的加快发展，道路路网迅猛增长，超限超载车辆的日益增多。暴力抗法、逆行闯岗、绕站、逃避处罚等问题特别突出，现有的治超队伍、治超装备和治超方法，已远远满足不了车辆超限超载治理工作需要。

# 为了提高治超效率，必须采取更加科学、更加有效的治理办法，建立“无缝隙”、“全天候”、“全覆盖”的监管体系；通过公路非现场执法检测系统的建设，建立跨部门、跨区域、联合联动的综合执法机制，实现公路、公安联合执法。引导货运源头企业对超限超载的货车管理，从源头上遏制违法超限超载车辆上路行驶，最大限度遏制和打击公路超限超载货运车辆的违法运输行为。

# 三、建设地点

| 序号 | 公路名称 | 路面类型 | 路面宽度 | 检测方向 | 称重设备形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平朱公路 | 沥青 | 约15m | 双 | 平板式 |
| 2 | 平兴公路 | 沥青 | 约15m | 双 | 窄条式 |
| 3 | 平廊公路 | 沥青 | 约15m | 双 | 窄条式 |

# 注：非现场执法称重设备应铺满整个机动车道

# 四、系统组成

# 超限车辆动态监控检测系统由动态监测软件、超限车辆LED情报板播报系统、检测数据上传系统、称重系统、监控系统等组成。

# 五、招标设备清单

# 注：“★”系指核心产品。

# 1、非现场治超执法系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清抓拍识别单元（900万） | 台 | 12 |
| 2 | 高清抓拍识别单元（300万） | 台 | 12 |
| 3 | 成像补光装置 | 台 | 24 |
| 4 | 视频存储器 | 台 | 3 |
| 5 | 监控级硬盘（6T） | 块 | 12 |
| 6 | 全景高速智能球机 | 台 | 12 |
| 7 | LED可变情报板（1x10m，单红色） | 套 | 6 |
| 8 | 车辆检测工作站 | 台 | 6 |
| 9 | 在线式不间断电源 | 台 | 6 |
| 10 | 网络交换机 | 台 | 18 |
| 11 | 光纤租赁（三年） | 条 | 4 |
| 12 | 数据上传软件系统 | 套 | 6 |
| 13 | 视频上传软件系统 | 套 | 1 |
| 14 | 数据管理服务 | 套 | 3 |
| 15 | 云服务器（各点位数据云存贮，三年） | 套 | 1 |
| 16 | 方案设计文件（需提供具有公路设计资质单位编制的设计文件） | 套 | 1 |

# 注：治超数据应满足省级、市级、县级三级互通要求

# 2、 平朱公路双向

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速动态轴重秤 | 台 | 8 |
| 2 | 称重显示控制器 | 套 | 2 |
| 3 | 称重控制柜 | 套 | 2 |
| 4 | 地感线圈及车检器 | 套 | 4 |
| 5 | 秤台安装胶水 | 组 | 20 |
| 6 | 模拟通讯电缆 | 批 | 4 |
| 7 | 龙门型杆架（车牌识别简易门架） | 套 | 2 |
| 8 | 龙门型杆架（情报板简易门架） | 套 | 2 |
| 9 | F型杆架（预告标志牌） | 套 | 2 |
| 10 | L型杆架（尾拍） | 套 | 2 |
| 11 | 预告标志牌版面（超限检测） | 块 | 2 |
| 12 | 杆架基础 | 座 | 2 |
| 13 | 龙门型杆架基础 | 座 | 2 |
| 14 | 隔离带、绿化带等道路修复复原 | 项 | 2 |
| 15 | 户外抱杆箱 | 套 | 4 |
| 16 | 户外设备机柜 | 套 | 2 |
| 17 | 户外设备机柜基础 | 座 | 2 |
| 18 | 防雷接地装置 | 套 | 2 |
| 19 | 引道路面地基改造（含渣土清运） | 车道 | 4 |
| 20 | 标线制作 | 车道 | 4 |
| 21 | 线圈切割及马路切割 | 车道 | 4 |
| 22 | 引线手井制作 | 座 | 12 |
| 23 | 线管铺设 | 项 | 2 |
| 24 | 波形护栏、柔性柱、防撞桶 | 米 | 120 |
| 25 | 临时交通组织措施 | 项 | 2 |
| 26 | 电力电缆（RVV3×2.5） | 批 | 2 |
| 27 | 电力电缆（RVV2×1.5） | 批 | 2 |
| 28 | 信号线（RVVP4×0.75） | 批 | 2 |
| 29 | 网线（超五类） | 批 | 2 |
| 30 | 电缆线（YJV-4×6） | 批 | 2 |
| 31 | 控制线（RVV5×0.5） | 批 | 2 |
| 32 | 光纤 | 批 | 2 |
| 33 | 镀锌钢管（Ø50） | 批 | 2 |
| 34 | PE穿线管（Ø50） | 批 | 2 |
| 35 | 供电初装 | 项 | 2 |
| 37 | 设备安调及系统集成服务 | 车道 | 4 |
| 38 | 系统运营维护 | 车道 | 4 |
| 39 | 取电（甲方负责挂表开户，中标方负责现场施工及安装） | 项 | 1 |

# 3、平兴公路双向

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集处理器 | 套 | 2 |
| 2 | 室外机柜 | 套 | 2 |
| 3 | 防盗笼 | 套 | 2 |
| 4 | ★窄条称重传感器 | 条 | 60 |
| 5 | 灌封材料 | kg | 3500 |
| 6 | 线圈及车检器 | 车道 | 4 |
| 7 | 高速数据检测软件 | 套 | 2 |
| 8 | 龙门型杆架（车牌识别简易门架） | 套 | 2 |
| 9 | 龙门型杆架（情报板简易门架） | 套 | 2 |
| 10 | F型杆架（预告标志牌） | 套 | 2 |
| 11 | L型杆架（尾拍） | 套 | 2 |
| 12 | 预告标志牌版面（超限检测） | 块 | 2 |
| 13 | 杆架基础 | 座 | 2 |
| 14 | 龙门型杆架基础 | 座 | 2 |
| 15 | 隔离带、绿化带等道路修复复原 | 项 | 2 |
| 16 | 电源避雷器 | 套 | 1 |
| 17 | 信号防雷器 | 套 | 10 |
| 18 | 电力电缆（RVV3×1） | 米 | 600 |
| 19 | 电力电缆（RVV3×2.5） | 米 | 800 |
| 20 | 电力电缆（RVV 3*6） | 米 | 500 |
| 21 | 光缆（单模四芯） | 米 | 500 |
| 22 | 室外网线（双层护套网线） | 米 | 600 |
| 23 | 触发线（RVVSP2*0.75） | 米 | 600 |
| 24 | 网线（超五类网线） | 米 | 50 |
| 25 | 接地线（BVR1*2.5） | 米 | 40 |
| 26 | 接地线（BVR1*4） | 米 | 100 |
| 27 | 接地线（BVR1*10） | 米 | 50 |
| 28 | 辅材（金属软管∮25） | 项 | 1 |
| 29 | 安装调试 | 套 | 2 |
| 30 | 引道路面地基改造（含渣土清运） | 车道 | 4 |
| 31 | 路面防滑纹制作 | 车道 | 4 |
| 32 | 标线制作 | 车道 | 4 |
| 33 | 窄条传感器制作 | 根 | 60 |
| 34 | 检测线圈制作 | 个 | 8 |
| 35 | 数据采集器基础（含防盗笼基础） | 套 | 2 |
| 36 | 光纤熔接 | 处 | 4 |
| 37 | 接地系统制作（联合接地） | 处 | 2 |
| 38 | 接地系统制作（单独接地） | 处 | 2 |
| 39 | 管线敷设（穿管） | 项 | 1 |
| 40 | φ60硅芯管 | 米 | 1200 |
| 41 | φ60镀锌钢管 | 米 | 50 |
| 42 | 穿线手井 | 个 | 10 |
| 43 | 机柜手井 | 个 | 1 |
| 45 | 临时交通组织措施 | 项 | 2 |
| 46 | 配合计量检定 | 车道 | 4 |
| 47 | 取电（甲方负责挂表开户，中标方负责现场施工及安装） | 项 | 1 |

# 4、平廊公路双向

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集处理器 | 套 | 2 |
| 2 | 室外机柜 | 套 | 2 |
| 3 | 防盗笼 | 套 | 2 |
| 4 | ★窄条称重传感器 | 条 | 60 |
| 5 | 灌封材料 | kg | 3500 |
| 6 | 线圈及车检器 | 车道 | 4 |
| 7 | 高速数据检测软件 | 套 | 2 |
| 8 | 龙门型杆架（车牌识别简易门架） | 套 | 2 |
| 9 | 龙门型杆架（情报板简易门架） | 套 | 2 |
| 10 | F型杆架（预告标志牌） | 套 | 2 |
| 11 | L型杆架（尾拍） | 套 | 2 |
| 12 | 预告标志牌版面（超限检测） | 块 | 2 |
| 13 | 杆架基础 | 座 | 2 |
| 14 | 龙门型杆架基础 | 座 | 2 |
| 15 | 隔离带、绿化带等道路修复复原 | 项 | 2 |
| 16 | 电源避雷器 | 套 | 1 |
| 17 | 信号防雷器 | 套 | 10 |
| 18 | 电力电缆（RVV3×1） | 米 | 600 |
| 19 | 电力电缆（RVV3×2.5） | 米 | 800 |
| 20 | 电力电缆（RVV 3*6） | 米 | 500 |
| 21 | 光缆（单模四芯） | 米 | 500 |
| 22 | 室外网线（双层护套网线） | 米 | 600 |
| 23 | 触发线（RVVSP2*0.75） | 米 | 600 |
| 24 | 网线（超五类网线） | 米 | 50 |
| 25 | 接地线（BVR1*2.5） | 米 | 40 |
| 26 | 接地线（BVR1*4） | 米 | 100 |
| 27 | 接地线（BVR1*10） | 米 | 50 |
| 28 | 辅材（金属软管∮25） | 项 | 1 |
| 29 | 安装调试 | 套 | 2 |
| 30 | 波形护栏等防撞设施 | 米 | 48 |
| 31 | 引道路面地基改造（含渣土清运） | 车道 | 4 |
| 32 | 路面防滑纹制作 | 车道 | 4 |
| 33 | 标线制作 | 车道 | 4 |
| 34 | 窄条传感器制作 | 根 | 60 |
| 35 | 检测线圈制作 | 个 | 8 |
| 36 | 数据采集器基础（含防盗笼基础） | 套 | 2 |
| 37 | 光纤熔接 | 处 | 4 |
| 38 | 接地系统制作（联合接地） | 处 | 2 |
| 39 | 接地系统制作（单独接地） | 处 | 2 |
| 40 | 管线敷设（穿管） | 项 | 1 |
| 41 | φ60硅芯管 | 米 | 1200 |
| 42 | φ60镀锌钢管 | 米 | 50 |
| 43 | 穿线手井 | 个 | 10 |
| 44 | 机柜手井 | 个 | 1 |
| 45 | 临时交通组织措施 | 项 | 1 |
| 46 | 配合计量检定 | 车道 | 4 |
| 47 | 取电（甲方负责挂表开户，中标方负责现场施工及安装） | 项 | 1 |

# 5、公路治超非现场执法检测系统总体说明

# 1.系统构成

平湖市公路治超非现场执法系统由超限车辆动态监控检测系统（前端）、超限车辆非现场执法系统（后端）组成。

超限车辆动态监控检测系统由动态监测软件、超限车辆LED情报板播报系统、检测数据上传系统、称重系统、监控系统等组成。

公路超限非现场执法系统部署在政务云云服务器上；超限车辆动态监控检测系统通过数据上传接口协议将超限车辆信息、重量、速度、图片、视频等上传至平湖市公路与运输管理中心的非现场执法系统云服务器中。系统拓扑图如下：

# 2.系统功能

# （1）业务流程总图

# （2）超限车辆动态监控检测系统功能

# 超限车辆动态监控检测系统检测过程不影响受检车辆正常行驶，车辆驶离检测区域后，系统自动将超限车辆信息发送至前方LED情报板，提示驾驶员消除违法状态；其检测流程如下：

A：超限车辆动态监控检测系统

超限车辆动态监控检测系统运用动态监控检测软件系统，将称重设备、监控设备、LED情报板，形成数据采集与发布作业链，通过智能化算法匹配称重数据、车牌数据、车辆图片数据（车头、车侧车尾），形成完整有效的检测数据。从而完成数据采集、匹配、存储、上传、发布的闭环流程。

超限车辆动态监控检测系统支持实时查看检测数据，可通过时间、轴型、车牌号、状态（是否超限）、行驶方向、检测车道等条件对数据进行精确筛查。

超限车辆动态监控检测系统支持多车道及对应车牌摄像机参数配置，并嵌入逆行、跨道行驶数据智能匹配算法，为打击恶意避检违法行为，提供真实可靠的证据。

超限车辆动态监控检测系统嵌入检测数据上传系统，即时将检测车辆车牌、总重、轴重、时间、速度、超重、限重、超率、以及抓拍高清图片等内容上传至后端非现场执法系统。

超限车辆动态监控检测系统采用本地化的数据存储技术,保证系统在与管理中心网络异常情况下，数据正常存储，网络恢复后自动上传断网期间的检测数据。

超限车辆动态监控检测系统自动检测电脑系统资源，智能化存储预警算法，当电脑磁盘达到预警上限时，自动清理已经上传的数据，以保证系统可7×24小时连续运行，无工作时间空隙，自动化运维。

B：超限车辆LED情报板播报系统

超限车辆驶离检测区域后，系统即时自动发送超限车辆信息（车牌、总重等可选）至前方LED情报板，提醒驾驶人员消除超限运输违法状态。

超限车辆LED情报板播报系统支持显示宣传标语功能，多个宣传语以设定间隔时轮循显示。

C：视频监控系统

车辆过衡区域前后安装了高清车牌前拍识别摄像机、高清侧拍摄像机、高清尾拍摄像机以及高清全景球机。这些高清监控设备不仅提供了车牌识别、图片抓拍等功能，而且提供了视频录像功能，可以实现远程视频的回放功能，视频保存时间≥30天（可根据需求配置监控硬盘容量）。

## 六、技术性能及参数

1.平朱公路设备安装工程参数表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高速动态轴重秤 | (1)准确度等级：整车总重量的准确度等级5级；额定容量：最大单轴或轴组载荷：Max≥30t，最小单轴或轴组载荷：Min≤1t；动态称重运行速度：最小称量运行速度≤1km/h，最大称量运行速度≥80km/h；首次检定允许误差±2.5%，使用中最大允许误差±5%；符合GB/T21296-2007《动态公路车辆自动衡器》执行标准及JJG907-2006《动态公路车辆自动衡器检定规程》相关规定，具有省级及以上相关审批资质的质量技术监督局颁发的《计量器具型式批准证书》； (2)传感器类型：采用独立式电阻应变式称重传感器； (3)采用全钢结构秤台，行车方向秤台宽度≤1000mm；秤台横向长度≤2000mm，秤台横向长度根据通行车道检测宽度定制； (4)采用一体式安装方式每个通行车道至少安装布置2台高速动态轴重秤秤台，每个秤台均能独立称重检测，满足单车跨道行驶、多车辆跨道行驶、跨车道斜向行驶、跨多秤台S行驶等异常行车行为的准确称量，适应道路行车时的复杂使用环境； (5)额定过载能力：≥150% F.S； (6)工作环境：温度：-40℃～+85℃ 湿度：0～95%RH（无冷凝），允许车辆动态过衡速度：0～200km/h； (7)高速动态轴重秤抗盐雾性能符合国标GB/T2423《电工电子产品环境试验》的相关要求规定； (8)稳定可靠，平均无故障时间（MTBF）：≥30000h； (9)称重传感器抗振动、抗冲击性能符合国标GB/T2423《电工电子产品环境试验》的相关要求规定； (10)称重传感器坚固耐用，具有良好的抗疲劳强度性能； (11)称重传感器外壳防护性能符合国标GB4208《外壳防护等级（IP代码）》的相关要求规定，称重传感器防护等级：IP65及以上； (12)高速动态轴重秤秤台安装螺栓具有防脱落设计,确保道路行车安全。 |
| 2 | 称重显示控制器 | (1)称重显示控制器准确度等级：Ⅲ级，具有省级及以上相关审批资质的质量技术监督局颁发的《计量器具型式评价报告》及《计量器具型式批准证书》； (2) 具有大屏幕彩色液晶显示屏，可在线显示各车道通行的被检测车辆的轴重、总重、车型和速度等数据； (3) 外设检测功能，可显示外设故障状态并上传故障信息，帮助用户快速发现故障； (4) 称重控制器稳定可靠，平均无故障时间（MTBF）：≥30000小时； (5) 仪表要求有自诊断功能：可以快速发现故障； (6) 动/静态两种称重方式，可手动切换称重方式；静态称重方式：显示秤台重量，便于作为控制衡器采集轴重；动态称重方式：车辆匀速驶过秤台，仪表根据分车设备的输入信号自动判轴计重，轴序号、轴重、轴速、车型、总重、车速可即时显示； (7) 具有数据查询功能，可根据时间查询历史检测数据； (8) 具有方向判断功能，自动判断车辆行驶方向； (9) 车道设备自检功能，可显示外设故障状态并上传故障信息，便于用户快速发现故障； (10) 车道设备检测功能，可检测地感线圈（车检器）、秤台（传感器）的设备状态； (11) 具有中文显示和键盘，显示操作直观方便，便于操作维护人员维护设备，标定秤台； (12) 具有专用的设备故障调试界面，可查询设备工作状态，快速诊断和排除故障； (13) 独立壳体，具有硬件铅封装置，可防止人为篡改计量参数； (14) 仪表具有轴重估算方法，当车辆异常过车时，例如压缝、斜开、绕S等，仍可准确估算整车重量，杜绝任何异常行车引发数据异常的可能。 |
| 3 | 称重控制柜 | (1) 壳体材质：不锈钢，表面喷塑； (2) 防盗门锁，门缝包边处理； (3) 工作环境：工作温度：－40℃～＋80℃；相对湿度：0～95%。 (4) 防护等级：IP54； (5) MTBF：≥30000小时； (6) 具有信号防雷接口，可防止浪涌电流对设备接口造成损坏。 |
| 4 | 地感线圈及车检器 | (1) 自调电感范围 20-1500μH ；灵敏度：七级可调，高：0.02% (ΔL/L)，中高：0.05% (ΔL/L)，中低：0.1% (ΔL/L)，低：0.5% (ΔL/L) ； (2) 响应时间：60毫秒 ； (3) 频率：面板上四级可调 12-75KHz（频率取决于线圈几何尺寸）； (4) 湿度：高达95%无冷凝； (5) 尺寸：76mm×39mm×78mm，盒体材料：ABS工程塑料； (6) 保护：线圈隔离变压器、稳压二极管和气体放电管。 (7) 在车距≥2m时，地感线圈分车判断正确率：≥99％； (8) 当线圈发生故障时，可以通过硬件和软件发出故障消息； (9) 线圈尺寸：1200mm×3400mm； (10) 线圈电缆：截面积不小于1.5mm2，多股铜线构成； (11) 绝缘电阻(埋设后)：≥500MΩ； |
| 5 | 秤台安装胶水 | (1) 由三个成分组成：树脂、固化剂和特殊配比的填充料； (2) 具有快速硬化、流动性好、耐化学腐蚀的特点； (3) 具有高粘合性、高流动性、高抗拉和抗蠕变性。 |
| 6 | 模拟通讯电缆 | 双金属屏蔽电缆（7芯） |
| 7 | 龙门型杆架（车牌识别简易门架） | 龙门型杆架材质采用Q235-A3型钢，表面镀锌防腐处理，净空高度≥6000mm。 |
| 8 | 龙门型杆架（情报板简易门架） | 龙门型杆架材质采用Q235-A3型钢，表面镀锌防腐处理，净空高度≥6000mm。 |
| 9 | F型杆架（预告标志牌） | F型杆架材质采用Q235-A3型钢，表面镀锌防腐处理，净空高度≥6000mm； |
| 10 | L型杆架（尾拍） | F型杆架材质采用Q235-A3型钢，表面镀锌防腐处理，净空高度≥6000mm；前方200m交通提醒标示牌外形尺寸：2000×4000mm，带反光膜； |
| 11 | 预告标志牌版面（超限检测） | 240cm*400cm，蓝底白字，反光膜为3M的超强级，符合国标要求。 |
| 12 | 杆架基础 | 含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混凝土浇筑等 |
| 13 | 龙门型杆架基础 | 含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混凝土浇筑等 |
| 14 | 隔离带、绿化带等道路修复复原 | 各类杆件基础施工后周边隔离带、绿化带的修复 |
| 15 | 户外抱杆箱 | 箱体采用Q235工程级冷轧碳钢板，根据实际情况定制； |
| 16 | 户外设备机柜 | 控制柜箱体厚度为2mm冷轧板，采用落地安装，落地基础墩台高度不少于30cm |
| 17 | 户外设备机柜基础 | 机柜地基施工、预埋件 |
| 18 | 防雷接地装置 | 机柜及电气设备防雷装置，防雷接地电阻<4欧姆 |
| 19 | 引道路面地基改造 | 为确保动态称重设备的整体性能及称量精度的长期稳定性，需对引道路面进行基础改造，机动车车道行车方向路面地基改造总长度不小于18m，用4.5MPa混泥土进行浇筑，路面破除开挖深度不低于300mm，需铺设钢筋网，钢筋网间距不大于180mm×180mm；路基改造项目包括路基破除开挖、渣土清运、钢筋网铺设、秤台地基制模、道路硬化养护等；路基改造并安装称重设备后，称重设备需满足动态精度等级5级的称量要求，具体根据设计图纸组织施工。 |
| 20 | 标线制作 | 热熔交通标线，线宽 15cm白实线，每条白实线长220m，路面每个车道设置两处文字标记。 |
| 21 | 线圈切割及马路切割 | 根据厂家技术要求制作 |
| 22 | 引线手井制作 | 根据厂家技术要求制作 |
| 23 | 线管铺设 | 根据厂家技术要求制作 |
| 24 | 临时交通组织措施 | 包括路面封道施工时所需的安全隔离水马、反光锥、交通提醒指示标识牌、施工现场安全管理员现场维护管理等。 |
| 25 | 波形护栏、柔性柱、防撞桶 | SA级波形护栏、柔性柱、防撞桶 |
| 26 | 电力电缆（RVV3×2.5） | RVV3×2.5，符合国标要求； |
| 27 | 电力电缆（RVV2×1.5） | RVV2×1.5，符合国标要求； |
| 28 | 信号线（RVVP4×0.75） | RVVP4×0.75，符合国标要求； |
| 29 | 网线（超五类） | 超五类，符合国标要求； |
| 30 | 电缆线（YJV-4×6） | YJV-4×6，符合国标要求； |
| 31 | 控制线（RVV5×0.5） | RVV5×0.5，符合国标要求； |
| 32 | 光纤 | 单模光纤，符合国标要求； |
| 33 | 镀锌钢管（Ø50） | Ø50，符合国标要求； |
| 34 | PE穿线管（Ø50） | Ø50，符合国标要求； |
| 35 | 供电初装 | 市供电局新增用电、挂电表等 |
| 38 | 设备安调及系统集成服务 | 设备安调、软件部署、系统集成联调服务 |
| 39 | 系统运营维护 | 3年设备维保及维护服务 |

2.平廊公路、平兴公路设备安装工程参数表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集处理器 | (1)最大支持数据采集路数：64路； (2)串口：2个RS232,2个RS422/RS485； |
| 2 | 室外机柜 | (1)外形尺寸：1800*650*600mm （高*宽*深）。 (2) 机架规格：标准19英寸机架，28U，深400mm。 (3)材质：镀锌钢板，U柱厚度为2mm，其它部位1-1.5mm。 |
| 3 | 防盗笼 | 尺寸：2m×0.9m×0.8m 材质：Q235碳钢 带有顶盖； |
| 4 | 窄条称重传感器 | (1)准确度等级：整车总重量的准确度等级5级；额定容量：最大单轴或轴组载荷：Max≥30t，最小单轴或轴组载荷：Min≤1t；动态称重运行速度：最小称量运行速度≤1km/h，最大称量运行速度≥80km/h；首次检定允许误差±2.5%，使用中最大允许误差±5%；符合GB/T21296-2007《动态公路车辆自动衡器》执行标准及JJG907-2006《动态公路车辆自动衡器检定规程》相关规定，具有省级及以上相关审批资质的质量技术监督局颁发的《计量器具型式批准证书》； (2)传感器类型：采用独立式电阻应变式称重传感器； (3)材料采用合金钢，有效称重区域：1800mm或900mm； (4)额定过载能力：≥150% F.S； (5)工作环境：温度：-40℃～+85℃ 湿度：0～95%RH（无冷凝），允许车辆动态过衡速度：0～200km/h； (6)稳定可靠，平均无故障时间（MTBF）：≥30000h； (7)称重传感器抗振动、抗冲击性能符合国标GB/T2423《电工电子产品环境试验》的相关要求规定； (8)称重传感器坚固耐用，具有良好的抗疲劳强度性能； (9)称重传感器外壳防护性能符合国标GB4208《外壳防护等级（IP代码）》的相关要求规定，称重传感器防护等级：IP65及以上； |
| 5 | 灌封材料 | 定制 |
| 6 | 线圈及车检器 | (1)检测线圈：采用FVN1.5平方高温导线； (2)缠绕匝数：4~6圈； (3)内含环氧树脂、固化剂和石英砂 |
| 7 | 高速数据检测软件 | 型号：HighSpeed |
| 8 | 龙门型杆架（车牌识别简易门架） | 龙门型杆架材质采用Q235-A3型钢，表面镀锌防腐处理，净空高度≥6000mm。 |
| 9 | 龙门型杆架（情报板简易门架） | 龙门型杆架材质采用Q235-A3型钢，表面镀锌防腐处理，净空高度≥6000mm。 |
| 10 | F型杆架（预告标志牌） | F型杆架材质采用Q235-A3型钢，表面镀锌防腐处理，净空高度≥6000mm； |
| 11 | L型杆架（尾拍） | F型杆架材质采用Q235-A3型钢，表面镀锌防腐处理，净空高度≥6000mm；前方200m交通提醒标示牌外形尺寸：2000×4000mm，带反光膜； |
| 12 | 预告标志牌版面（超限检测） | 240cm*400cm，蓝底白字，反光膜为3M的超强级，符合国标要求。 |
| 13 | 杆架基础 | 含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混凝土浇筑等 |
| 14 | 龙门型杆架基础 | 含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混凝土浇筑等 |
| 15 | 隔离带、绿化带等道路修复复原 | 各类杆件基础施工后周边隔离带、绿化带的修复 |
| 16 | 电源避雷器 | (1)最大持续电压 385VAC (2)标称放电电流 20KA(8/20μS) (3)最大放电电流 40KA(8/20μS) |
| 17 | 信号防雷器 | (1)标称工作电压：6V (2)限制电压≤15V (3)标称放电电流：5KA |
| 18 | 电力电缆 | RVV3×1 |
| 19 | 电力电缆 | VV 3*2.5 |
| 20 | 电力电缆 | VV 3*6 |
| 21 | 光缆 | 单模四芯 |
| 22 | 室外网线 | 双层护套网线 |
| 23 | 触发线 | RVVSP2*0.75 |
| 24 | 网线 | 超五类网线 |
| 25 | 接地线 | 型号：BVR1*2.5 |
| 26 | 接地线 | 型号：BVR1*4 |
| 27 | 接地线 | 型号：BVR1*10 |
| 28 | 辅材 | 金属软管∮25 |
| 29 | 安装调试 | 含前端采集系统的安装、调试等 |
| 30 | 波形护栏等防撞设施 | SA级波形护栏 |
| 31 | 引道路面地基改造 | 沿车行方向，在设备安装位置，开挖16m长，传感器安装板块稍宽、其他板块宽度与实际路宽一致的基坑，深度不低于350mm，采用C40的钢筋混凝土进行浇筑； |
| 32 | 路面防滑纹制作 | 混凝土面层应拉毛、压痕或刻痕，其平均纹理深度应为1~2MM。抗滑构造深度应符合设计要求。 |
| 33 | 标线制作 | 热熔交通标线，线宽 15cm白实线，每条白实线长220m，路面每个车道设置两处文字标记。 |
| 34 | 窄条传感器制作 | 含窄条基础切割、窄条定位、灌胶、养护等 |
| 35 | 检测线圈制作 | 含线圈基础切割、线圈制作、灌胶、养护等 |
| 36 | 数据采集器基础（含防盗笼基础） | 含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混凝土浇筑等 |
| 37 | 光纤熔接 | 含光纤熔接 |
| 38 | 接地系统制作（联合接地） | 接地网制作。室外机柜、车牌简易门架、车尾简易门架共用1处。采用40*40*2镀锌扁铁（长度根据现场情况定制）、40*2镀锌角铁（长度根据现场情况定制） |
| 39 | 接地系统制作（单独接地） | 情报板龙门架1处。采用40*40*2镀锌扁铁（长度根据现场情况定制）、40*2镀锌角铁（长度根据现场情况定制） |
| 40 | 管线敷设（穿管） | 200米管线敷设。含开挖、埋管、回填、线缆敷设等 |
| 41 | φ60硅芯管 | φ60硅芯管 |
| 42 | φ60镀锌钢管 | φ60镀锌钢管，用于过路线缆保护 |
| 43 | 穿线手井 | 80cm*80cm*80cm，杆体基础处 |
| 44 | 机柜手井 | 120cm*120cm*110cm，用于机柜旁进线 |
| 45 | 临时交通组织措施 | 包括路面封道施工时所需的安全隔离水马、反光锥、交通提醒指示标识牌、施工现场安全管理员现场维护管理等。 |
| 46 | 配合计量检定 | 含首次配合计量检定 |

3.系统工程设备参数表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清抓拍识别单元（900万） | (1) 采用一体化设计，含智能摄像机、综合控制模块等； (2) 有效像素：900万; (3) 图像传感器：采用1英寸GMOS； (4) 视频编码格式：H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4； (5) 图片编码格式：JPEG (6) 通信接口：2个100/1000M自适应RJ45接口，1个RS485接口，1个RS232接口； (7) 智能编码功能，在相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码模式后，平均码率可节省约85%； (8) 智能算法：内置车牌识别（含新能源）、车型识别、车身颜色、车辆子品牌、前排驾驶员人脸抠图等多种检测算法，实现抓拍； (9) 车牌检测功能，可对经过设定区域的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示； (10) 超高车辆检测功能，可对视频画面中高度超过设定阈值的车辆进行检测并抓拍图片； (11) 本地存储：具备本地存储、自动加密、自动覆盖、自动上传、断网续传； (12) 视频接入标准：GB/T28181； (13) 工作温度：-20℃-70℃； (14) 工作湿度：5%~95%@40℃（无凝结）； (15) 电源：AC220V。 |
| 2 | 高清抓拍识别单元（300万） | (1)采用一体化设计，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、万向节等； (2) 有效像素：300万；分辨率：最大支持2064*1544; (3)图像传感器：采用1/1.8英寸GMOS； (4)视频编码格式：H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4； (5)图片编码格式：JPEG (6)通信接口：2个100/1000M自适应RJ45接口，1个RS485接口，1个RS232接口； (7)多车牌识别功能,可识别同时悬挂有港澳车牌和大陆车牌的车辆车牌； (8) 智能算法：内置车牌识别（含新能源）、车型识别、车身颜色、车辆子品牌、前排驾驶员人脸抠图等多种检测算法； (9)时间同步功能，支持多种时间同步方式，校时模式可设置为卫星/NTP/手动校时；设备485接口支持外接GPS或北斗功能模块 ； (10)本地存储：具备本地存储、自动加密、自动覆盖、自动上传、断网续传； (11)视频接入标准：GB/T28181； (12)智能编码功能，在相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码模式后，平均码率可节省约85%； (13)工作温度：-20℃-70℃； (14)工作湿度：5%~95%@40℃（无凝结）； (15)电源：AC220V。 |
| 3 | 成像补光装置 | (1) 采用LED频闪与气体爆闪一体化设计，可同时实现爆闪与频闪补光； (2) 采用24颗LED高亮灯珠，色温5000K~7000K，频闪模式； (3) 光敏控制：在低照度下自动开启，低照度阀值可设； (4) 覆盖范围：1个车道； (5) 金属铝外壳，IP66防护等级； (6) 应符合GA/T1202-2014技术标准。 |
| 4 | 视频存储器 | (1) 不少于1个HDMI 接口，4个SATA接口，16路报警输入接口，6路报警输出接口，支持Raid功能； (2) 支持接入不少于16路1080P视频图像存储； (3) 解码能力不低于16×1080P，支持4K分辨率，支持H.265解码； (4) 支持区域入侵、物品看护、场景变更等前智能功能； (5) 支持断网续传； (6) 存储时间≥30天。 |
| 5 | 监控级硬盘（6T） | 监控级SATA接口6TBSATA/转速7200RPM/64M缓存。 |
| 6 | 全景高速智能球机 | (1) 包含：电源，支架等； (2) 有效像素：200万，视频编码格式： H.264、H.265； (3) 传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS传感器； (4) 镜头：≥31倍光学变倍，最大焦距≥180mm； (5) 镜头支持快速聚焦功能； (6) 可同时输出三路码流，最高支持1920×1080@60fps，分辨力≥1100TVL； (7) 内置GPU芯片； (8) 宽动态：≥139dB； (9) 红外距离≥200米，可加装雨刷； (10) 最低照度：彩色≤0.0002Lux； (11) 三滤光片自动切换，支持光学透雾，雾天可视距离≥200米； (12) 镜头支持快速聚焦功能； (13) 功能：支持强光抑制、电子防抖、数字降噪及快速聚焦功能等基本功能； (14) 云台控制：≥300个预置位，360°水平旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； (15) 接口：BNC视频输出接口≥1路、音频输出接口≥1路，报警输入≥7路，输出接口≥2路、RJ-45接口或光纤接口≥1路； (16) 防护等级：IP67、TVS 10KV防浪涌。 |
| 7 | LED可变情报板 | (1) 显示参数：1000mm×10000mm； (2) 像素组成：单红； (3) 点距：10mm； (4) 整屏亮度：>1500cd/㎡； (5) 视角（无遮挡）：水平：≥60°，垂直：向上>10°，向下≥35°； (6) 视距：>200米； (7) 显示模式：网络发送数据，同步显示； (8) 驱动方式：四分之一扫描； (9) 屏幕寿命：小于万分之一； (10) 屏幕失控点：60帧/秒； (11) 工作环境：温度，-20℃～+45℃；湿度，35%～95%RH |
| 8 | 车辆检测工作站 | (1) 机箱: 4U，19”标准上架； (2) 处理器: Intel I7； (3) 硬盘：1 T固态硬盘； (4) 内存：8G； (5) 显卡：独立显卡； (6) 网络：10/100M/1000M自适应网卡； (7) 串口：4个RS－232串口； (8) 并口：1个（SPP/EPP/ECP）； (9) USB接口：前置2个，后置4个； |
| 9 | 在线式不间断电源 | (1) 功率：2000VA； (2) 最大输出功率：1600W； (3) 输入电压：(110～300)VAC (4) 输入频率：40-70Hz； (5) 输出电压：220VAC±2%； (6) 输出频率：市电供时与市电同步，逆变时50Hz±0.2HZ (7) 输出波形：在线时稳压输出正弦波，逆变时输出准方波； (8) 备用时间：满载下不少于5分钟； (9) 当输入电源断电时，每四秒一叫，当备用电池快用尽时，每一秒一叫； (10) 保护功能：市电陷落保护市电≤165VAC，投入逆变； (11) 市电浪涌保护：市电≥275VAC，投入逆变； (12) 市电失真保护：波形失真≤10%； (13) 电池过放电保护：低于设定值自动关机保护，市电恢复后自启动； (14) 短路保护：限流输出； (15) 过载保护：根据超载功率降低输出电压，负载恢复正常后，输出电压自动恢复正常（逆变状态）； (16) 切换时间：≤10ms； (17) 状态指示：各种运行、异常等状态指示； (18) RS-232 通讯智能监控功能：市电异常、断电、电池容量、遥控UPS开关机； (19) 辐射噪音产品正常运行时，辐射干扰场强的极限符合GB9254的规定； (20) 平均无故障工作时间≥300000小时 |
| 10 | 网络交换机 | (1)交换机类型：工业级以太网交换机； (2)传输速率：10/100Mbps (3)应用层级：二层 (4)工业级工作温度 -40℃ — 75℃ (5)工作湿度 10%RH — 90%RH，不凝结 (6)接口类型：100兆接口数量≥8个，MAC地址表≥2K； (7)传输模式：全双工 (8)网络标准：IEEE 802.3,802.3i,802.3u,802.3x以太网标准 |
| 11 | 光纤租赁 | 50M3条，市平台传输专线100M1条。3年 |
| 12 | 数据上传软件系统 | 将车辆检测数据上传至非现执法综合管理平台，包括检测数据上传及第三方对接软件开发 |
| 13 | 视频上传软件系统 | 将超限车辆的过秤视频上传至非现执法管理平台，包括检测数据上传及第三方对接软件开发 |
| 14 | 云服务器 | 16核心、32G内存、200G系统盘，28T云存储,含互联网专线，3年 |

## 六、称重系统技术实质性响应要求

▲1、动态称重设备准确度等级：整车总重量的准确度等级5级；额定容量：最大单轴或轴组载荷：Max≥30t，最小单轴或轴组载荷：Min≤1t；动态称重运行速度：最小称量运行速度≤1km/h，最大称量运行速度≥80km/h；首次检定允许误差±2.5%，使用中最大允许误差±5%；（提供动态称重设备《计量器具型式批准证书》原件彩色扫描件加盖投标人公章）；

▲2、称传感器类型：采用独立式电阻应变式称重传感器；（提供产品合格证证明原件彩色扫描件加盖投标人公章）。

## 七、其他要求

1、工期要求：合同签订后90日历天内完成供货、施工安装、调试并投入使用。

2、供货地点：采购指定的地点。

3、质保期：三年。

4、投标人书面承诺所投产品能够与平湖市治超非现场执法软件平台实现无缝对接，与一期项目、二期项目等功能模块融合，且平台对接、功能融合所需费用均由投标人自行承担。治超数据还应满足省级、市级、县级三级互通要求。

5、中标方需在合同签订前提供具有公路资质单位编制的项目设计方案。

## 八、包装、运输、保管及保险

1. 中标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由中标人负责。

2. 操作车辆、运输车辆等需符合道路交通、安全、环保等相关要求，因中标人原因造成的损失由中标人负责。

3. 中标人负责根据本项目内容各个不同的安装地点,将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

4. 各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

5. 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

## 九、安装调试

1. 中标人负责到用户指定的安装地点进行安装调试。

2. 中标人应提交详细安装进度表。

3. 中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

4. 安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5. 调试：符合国家相关验收规范，达到业主要求。

6. 产品的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

## 十、验收

1、项目完成后，招标人标人须负责全部产品的保护和清洁工作，直至产品验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如设备被损坏中标人将有责任修理或赔偿损失。

2、项目完成后15个工作日内，中标人向采购人申请委托检测对项目质量进行检测。经采购人同意后委托省级计量检测机构进行检测，检测结果符合国家标准，达到动态5级合格，即整车总重量的误差≤±2.5%，方可视为项目质量合格，通过验收。

3、中标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

4、国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证。

5、验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

6、验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换设备，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

7、中标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，由中标人自行承担。

8、验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

## 十一、培训要求

1、中标人应提供培训服务，对操作和管理人员进行培训。

2、投标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。

## 十二、技术资料

1、中标人应于验收后向用户提供验收报告、技术文件的归纳、整理、提交。

2、技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的软、硬件技术资料、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

十三、现场踏勘

联系人：赖先生；联系电话：18358394106

踏勘时间：公告发布后至2020年12月3日踏勘结束（工作日踏勘，踏勘前请与采购单位联系人联系）。

## 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2020年平湖市公路治超非现场执法点建设（三期）项目 |
| 2 | 采购内容：治超非现场执法点建设（三期） |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 4 | 投标保证金：0元。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向招标人提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和平湖市公共资源交易中心网（http://ph.jxzbtb.cn/）上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的要澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。 |
| 6 | 投标文件组成： 投标文件份数：本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件： （1）投标人于“政采云”上提供电子投标文件。 |
| 7 | 上传电子投标文件时间：2020年12月4日上午9：30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 9 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)和平湖市公共资源交易中心网（http://ph.jxzbtb.cn/）。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构向中标人发出中标通知书。 |
| 11 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 12 | 政府采购节能环保产品：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 13 | 小微企业有关政策： 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《小微企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”(网址：xwqy.gsxt.gov.cn/)页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 14 | 现场踏勘：联系人：赖先生；联系电话：18358394106 踏勘时间：公告发布后至2020年12月3日踏勘结束（工作日踏勘，踏勘前请与采购单位联系人联系）。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 16 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 17 | 工期要求：合同签订后90日历天内完成供货、施工安装、调试并投入使用。 |
| 18 | 履约保证金收退：按合同总金额的2.5%计收，按合同约定服务验收合格后一个月内无息退还。 |
| 19 | 付款方式：货款的支付：供货、安装完成，采购人组织验收，需取得浙江省合法检定机构出具的执法依据报告。本项目合同生效后15日内支付预付款，预付款为合同金额的30%，完成项目总量的60%以上后支付第二笔项目款，2020年支付款项累计最多支付500万元；本项目全部完工并经交工验收合格后付至合同金额的97.5%，尾款在缺陷责任期满后付清。 |
| 20 | 投标文件有效期： 90 天。 |
| 21 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人和平湖市公共资源交易中心。 |

## 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购人”系指组织本次招标的平湖市公共资源交易中心（“招标人”）和采购人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标文件无效。

“★”系指核心产品。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）是否允许采购进口产品

本项目不允许采购进口产品。

- 特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定由中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.招标文件需求清单表中所提到的品牌，均为参考品牌，欢迎能满足本项目技术需求且性能与明确品牌相当的产品参与竞争。

（十）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)、《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）等规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，招标采购单位应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

2.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

3.供应商投诉

供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

4.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

质疑受理地点：平湖市公共资源交易中心；联系人： 陈女士 ；联系电话： 0573-85631832 。

投诉受理地点：平湖市财政局；联系人： 陆先生 ；联系电话： 0573-85013033 。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成

招标文件由招标文件目录所列的全部内容及在招标过程中发出的修正和补充文件组成。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向招标人一次性提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和平湖市公共资源交易中心网（http://ph.jxzbtb.cn/）上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

在电子投标文件中所有需要加盖公章的均采用CA签章。

# （一）投标文件的组成

投标文件由资信商务及技术文件、投标报价文件组成。

1.资信商务及技术文件:

(1)资信及商务文件：

1）资格文件：

A.投标声明书（格式见附件）；

B.法定代表人授权委托书、法定代表人及被授权人的身份证（复印件，格式见附件）；

C.企业（法人）营业执照复印件；

D.近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）]；

E.提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

F.提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

2）投标人基本情况介绍（格式见附件）；

3）所有荣誉证书、资质文件等（复印件）；

4）同类项目业绩（投标人2017年1月1日以来同类项目实施情况一览表，以签订时间为准，格式见附件）；

5）商务响应表（格式见附件）；

6）诚信承诺书（格式见附件）；

7）投标人认为需要的其他资信及商务文件或说明。

（2）技术文件：

（1）技术响应表（格式见附件）；

（2）对本项目要求的总体理解：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（3）产品详细技术参数，包括品牌、型号、主要结构、制造工艺、执行标准、功能说明、性能指标及设备选型说明，工程量/原材料说明，设备配置清单等的详细说明；

（4）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（5）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（6）项目实施人员一览表（格式见附件）；

（7）投入设备一览表；

（8）设备配置清单（格式见附件）；

（9）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（10）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（11）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

2.投标报价文件（包括以下内容，装订成一本）：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）报价明细清单（格式见附件）；

（4）小微企业声明函等政策性加分条件的承诺函及页面查询结果（格式见附件）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

# ▲投标声明书、法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修和前期方案编制、招投标、审计等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

# （四）投标文件的有效期

1.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为 90天，有效期不足的投标文件无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

# （五）投标文件的递交

# 电子投标文件

# 电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1.投标人应于2020年12月4日上午9：30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

2.代理机构在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

3.投标文件解密：开标时间后半小时内（2020年12月4日上午10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

4.投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# （六）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

6.被拒绝的投标文件为无效。

（八）废标的情形

采购中出现下列情形之一的，应予废标（废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人）：

1.符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

## 四、开标

1、本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件和准时在线上参加开标。

2、电子开评标及评审程序

（1）投标截止时间后的半小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）；

（2）采购人或代理机构对投标人的资格审查文件和评标委员会对投标人的资信商务及技术响应文件进行评审；

（3）评标委员会对报价文件进行评审；

（4）在系统上公布评审结果。

## 五、评标

# （一）组建评标委员会

# 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，共 5 人。

# （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

# （三）评标程序

# 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）平湖市公共资源交易中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

# （四）澄清问题的形式

# 1、为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第（四）条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

# 2、如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

# （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

# （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是  综合评分法  ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

# （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，且有（平湖市政务数据办效能督查科/平湖市财政局政府采购监管科）进行监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，将按有关法律法规处理。

## 六、定标

# 确定中标人。

1.评标委员会根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。评标委员会按照各投标单位的综合得分情况，确定1名中标候选人，2名候补中标候选人。评标委员会根据评标结果向采购人提交评标报告。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内，将评标报告交采购人确认。投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，对评标结果进行确认；在采购人对结果确认后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布中标结果公告。

3.在公告期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格。

4. 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。

## 七、合同授予

# （一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将取消中标资格。中标供应商在接到《中标通知书》后，违反采购文件有关规定和要求，不履行投标承诺，在规定时间内拒签合同或放弃中标的，则取消该投标人的中标资格，中标供应商改为综合得分第二名的投标人，或重新组织采购。

# （二）履约保证金及质量保证金

1.签订合同前，中标人应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿，并按浙财采监字【2009】28号文件规定进行处罚。

3.履约保证金按合同总金额的2.5%计收，按合同约定服务验收合格后一个月内无息退还。

## 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于（平政采公2020-24） 采购项目的评标。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信商务及技术分70分等二部分。合格投标人的评标得分为各部分汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列,仍不能分出前后的，抽签确定中标人。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二候补中标候选人，排名第三的投标人为第三候补中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

2.投标人的投标报价不得超过采购人设定的上限价。价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人评标综合得分=价格分+资信商务及技术分。

二、评标内容及标准

| 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） | 采用低价优先法计算，即以满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100%（四舍五入，保留两位小数） | 0-30 |
| 技术分（58分） |
| 技术参数及配置 | 根据投标人所投产品的技术指标、参数、产品质量、材质、性能以及详细的配置清单等进行打分，本项基本分为20分，非实质性技术参数不清、配置不详、有缺漏项，有负偏离的，每有1处扣2分，扣完为止。 | 0-20 |
| 称重设备性能 | (1)投标人所投动态称重设备抗盐雾性能符合国标GB/T2423《电工电子产品环境试验》的相关要求规定；提供第三方专业检测机构出具的抗盐雾性能检测合格报告原件彩色扫描件加盖投标人公章的，得4分，未提供不得分； (2)投标人所投称重显示控制器准确度等级：Ⅲ级，提供称重显示控制器《计量器具型式批准证书》原件彩色扫描件加盖投标人公章的，得4分，未提供不得分； (3)投标人所投动态称重设备称重传感器抗振动、冲击性能符合国标GB/T2423《电工电子产品环境试验》的相关要求规定；提供第三方专业检测机构出具的称重传感器抗振动、冲击性能检测合格报告原件彩色扫描件加盖投标人公章的，得4分，未提供不得分； (4)投标人所投动态称重设备称重传感器抗疲劳性能≥100万次，提供第三方专业检测机构出具的称重传感器抗疲劳性能检测合格报告原件彩色扫描件加盖投标人公章的，得4分，未提供不得分； (5)投标人所投动态称重设备的关键元器件称重显示控制器、称重传感器均采用同一品牌，提供动态称重设备《计量器具型式评价报告》原件彩色扫描件加盖投标人公章的，得2分，未提供不得分。 注明：以上投标证明文件内标注的称重显示控制器、称重传感器的产品名称、型号规格必须与动态称重设备的《计量器具型式评价报告》内审批认定的关键元器件清单中的产品名称、型号规格一致，否则该项不得分。 | 0-18 |
| 投标方案的科学性和完整性 | （1）投标人针对本项目的投标方案总体设计是否清晰、全面、完整，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术是否齐全、结构是否完整，是否在平湖公路治超非现场执法（一期、二期）系统基础上统筹考虑进行总体设计，能够结合前期已建项目进行总体框架设计、数据库设计、应用设计，由评委进行打分（0-5分）。 (2)项目施工组织计划、项目组织机构、项目施工、供货、安装、集成、调试、验收等方案，针对本项目的技术力量配备是否能充分实现本项目需求；由评委进行打分（0-3分）。 (3) 投标人针对本项目编制的施工现场交通安全组织方案、危险应急处置措施等；由评委进行打分（0-1分）。 (4) 投标人所投产品的可靠性、稳定性、安全性、环保排放以及新技术、新产品、新工艺、新材料应用等，由评委进行打分（0-1分）。 | 0-10 |
| 培训及 售后服务 | 培训计划包括培训内容、时间、地点、人次（次数）；系统培训，重点培训为维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用。 | 0-3 |
|  | 项目安装调试完毕并移交业主后若系统出现故障，投标人服务响应时间、应急处理方案包含非工作日及国家法定节日的应急处理、突发系统故障修复等特殊情况，应对性及时性及其他切实保证措施。 | 0-2 |
|  | 投标人在平湖市范围（含嘉兴港区）内有售后服务点的得2分，嘉兴市范围内有售后服务点的得1分，浙江省内有售后服务点的得0.5分，其他不得分。（提供相关证明材料） | 0-2 |
| 运营服务实力 | 投标人针对本项目运营所需的数据传输技术支持方案，根据投标人提供的技术支持承诺、网络覆盖能力、组网质量、服务能力、企业相关信誉、市场形象等进行综合分析，由评委进行打分。 | 0-2 |
| 合理化建议 | 根据投标人针对本项目的合理化建议打分。 | 0-1 |
| 商务、资信及其他分（12分） |
| 诚信分 | 凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得2分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消中标资格） | 0-2 |
| 投标人技术力量 | (1)投标人具有ISO9000或ISO9001质量管理体系认证证书的，得1分； (2)投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书的，得1分； (3)投标人IDC运营中心具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的，得1分； (4)投标人IDC运营中心具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，得1分； (5)拟派本项目的项目经理具有机电工程二级及以上注册建造师证书或电子工程专业高级工程师证书的得1分。 注明：以上须提供企业或人员的证书原件彩色扫描件；项目经理如有机电工程建造师的，其建造师注册证书中的聘用企业名称应与投标人名称一致。 | 0-5 |
| 业绩 | 2017年1月1日以来，所投动态称重设备应用于道路治超非现场执法项目的，动态称重设备性能符合JJG907-2006《动态公路车辆自动衡器检定规程》的相关检定要求，经计量部门检定合格符合动态5级准确度的使用要求，每个得1分，最高得3分。 业绩有效性认定：需同时提供中标通知书、合同和检定证书的原件彩色扫描件并加盖投标供应商公章，三者缺一不可，否则业绩不予认可。业绩认定时间以合同签订时间为准。 | 0-3 |
| 政策分 | 核心产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件的得1分。 | 0-1 |
| 投标文件的制作 | 投标文件编制完整，格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的，得1分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完为止；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。 | 0-1 |

## 第五章  平湖市政府采购合同（指引）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

丙方（鉴证方）：平湖市公共资源交易中心

2020年平湖市公路治超非现场执法点建设（三期）项目（项目编号： 平政采公2020-24）已按照委托（确认书号：临[2020]2700号）需求，以公开招标采购方式实施了采购活动。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲、乙双方同意签署本合同，并共同遵守。该项目相应的公开招标文件、投标文件和中标通知书为本合同组成部分。

一、货物内容清单（详见附件）

二、合同金额

本合同金额为（大写）：                              元（￥           元）人民币。

三、项目相关属性

| 采购资金来源 | 预算内 元；预算外 元；单位自筹 元 |
| --- | --- |
| 采购资金支付方式 | □财政直接支付 □其他 |
| 产品产地 | □浙江省内 □浙江省外 □进口 |
| 产品性质（如有） | □节能 □环保 |

四、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、上述的货物免费保修期为   年，人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备实行终生维修，维修时只收部件成本费。

3、乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

5、质保期    年。质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

五、交货

1、交货期:                            ；

2、交货地点：                               ；

3、安装、调试事宜：                                      ；

4、乙方在交货同时，应向甲方提供使用货物的有关技术资料。

六、调试和验收

1、乙方交货前应对产品做出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3、甲方对乙方提交的货物需在五个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方负责。

4、验收完毕乙方应出具验收结果报告，符合要求的给予签收，验收不合格的不予签收。

七、付款方式：

1、乙方交纳人民币（大写）                      元（￥：           ）作为本合同的履约保证金，按合同约定服务验收合格后一个月内无息退还。

2、货款的支付：货款的支付：供货、安装完成，采购人组织验收，需取得浙江省合法检定机构出具的执法依据报告。本项目合同生效后15日内支付预付款，预付款为合同金额的30%，完成项目总量的60%以上后支付第二笔项目款，2020年支付款项累计最多支付500万元；本项目全部完工并经交工验收合格后付至合同金额的97.5%，尾款在缺陷责任期满后付清。

八、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，若造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（或竞争性谈判、询价）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

九、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议解决办法

1、因货物质量发生争议，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、执行合同中所发生的其他争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。合同签订地在此约定为 浙江平湖 。

十一、合同生效及其它

1、合同经甲、乙、丙三方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府合同法》有关条文执行。

4、本合同一式五份，甲、乙、丙三方、财政局核算中心各执一份，一份交财政局备案。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

丙方:平湖市公共资源交易中心

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:      年  月  日

平湖市政府采购项目验收结算单

采购单位(盖章)：

| 供应商 |  | 发票号码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代理机构 | 平湖市公共资源交易中心 | 合同编号 | 平政采公2020-24 |
| 发票复印件粘贴处，附详细的货物清单(包括名称、规格型号、配置、数量、单价、总价)： |
| 接收 情况 | 货物(或服务、工程)已全部采购到位，并已办理接收手续。 供应商代表(签名)： 采购单位接收人(签名)： 年 月 日 |
| 验收 意见 | 验收人(签名)： 年 月 日 |
| 结算 意见 | 该项目采购预算总额 万元，实际采购合同金额 元，分 次拨付。经审查，同意按合同约定支付。 财务负责人(签名)： 年 月 日 |

第一联:财政资金科留存。第二联:采购办留存。第三联:采购代理机构留存。第四联:采购单位留存。

第六章　投标文件格式

## 一、资信商务及技术文件格式

1.资信商务及技术文件封面格式

资信商务及技术文件

项目名称：                    采购项目

项目编号及标段号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

2.资信商务及技术文件、投标报价文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资信商务文件：

（1）资格文件…………………………………………………………………（页码）

（2）投标声明书 (格式见附件）……………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)…………………………………（页码）

3. 投标声明书格式：

## 投标声明书

致：           （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。

我           （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的              项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件及相关资料都是真实的、合法的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

4.投标文件自开标日起有效期为90天。

5.我公司声明参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

6.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

8.本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

4. 法定代表人授权委托书格式：

## 法定代表人授权委托书

致：               （招标采购单位名称）：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加               政府采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：                                     年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处：                被授权人身份证复印件粘贴处：

5.投标人基本情况介绍格式：

投标人经营情况介绍

| 名 称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 概 况 | 成立和注册时间 |  | 注册资金 |  |
|  | 法人代表 |  | 电 话 |  |
|  | 技术负责人 |  | 电 话 |  |
|  | 职工总数 |  | 技术人员数 |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 |  |
|  | 资产情况 | 净资产： | 固定资产原值： |
|  |  | 负 债： | 固定资产净值： |
|  | 年 度 | 主营收入(万元) | 收入总额(万元) | 利润收入(万元) | 净利润收入(万元) | 资产负债率 |
| 售后服务网点 | 服务机构 名称 |  | 负 责 人 |  |
|  | 机构地点 |  | 联系电话 |  |
| 投标人简介及机构设置 |  |
| 投标人优势及特长 |  |

说明：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

6.同类项目业绩格式：

投标人同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同 金额(万元) | 合同复印件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：须提供投标人2017年1月1日以来同类项目业绩（以签订时间为准)。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

7.商务响应表格式：

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

8.诚信承诺书格式：

## 诚信承诺书

致：                         、                             ：

我方在参加贵单位的                  政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、供应商案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

9.技术响应表

技术响应表

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

10.项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“项目实施人员”指投标人针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

11.设备配置清单

设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

## 二、报价文件格式

1.投标报价文件封面格式

投标报价文件

项目名称：                          采购项目

项目编号及标段号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

2.投标报价文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

报价文件：

目 录

# （1）投标函………………………………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表………………………………………………………（页码）

# （3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

# （4）小微企业声明函等政策性加分条件的承诺函及页面查询结果…………（页码）

# （5）投标人认为需要的其他报价文件或说明…………………………………（页码）

3.投标函格式：

## 投标函

致：           （招标采购单位名称）：

根据贵方为             采购项目的公开招标公告（项目编号及标段号：                ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                     （投标人名称）提交资信/商务及技术文件、投标报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于“招标文件”、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受“招标文件”的各项规定和要求，对“招标文件”的合理性、合法性不再有异议。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

4.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5.本投标有效期自开标日起 _90_个日历天。

6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，本投标人将保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第三十八条、第三十九条、第四十条规定。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                          邮编：             电话：

传真：                投标人代表姓名：             职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                                 银行帐号：

法定代表人签字：___________   日期:        年    月     日

##### 4.开标一览表格式：

## 开标一览表

项目编号及标段号： 平政采公2020-24                          单位：元

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ￥ |  |
| 投标总价（人民币大写）： |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、现场保管以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

5.报价明细清单格式：

## 投 标 报 价 明 细 表

项目编号及标段号： 平政采公2020-24                         单位：元

| 货物类 |
| --- |
| 货物 名称 | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 制造商情况 |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否小微企业 | 企业全称 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中小微企业价格合计金额小写：￥ |
| 投标总价合计金额大写： 小写：￥ |
| 备注 | 1、此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2、报价要求：项目费用包括项目实施所需的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、现场保管以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 3、报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 4、评标委员会按前附表“小微企业有关政策”要求对小微企业价格进行确认，并对符合要求的小微企业价格部分给予价格扣除。 5、开标时，现场工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标总价合计金额。 |

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）：                              年  月  日

6.小微企业声明函等政策性加分条件的承诺函及页面查询结果

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

《小微企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章）；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：