嘉兴学院多媒体教室设备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：嘉政采招（2021）第3号

项目名称：嘉兴学院多媒体教室设备采购项目

采购人：嘉兴学院

集中采购机构：嘉兴市公共资源交易中心

2021年2月5日

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	8

第三章  供应商须知	23

第四章 评标办法及评分标准	37

第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）	46

第六章　投标文件格式	52

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

嘉兴学院多媒体教室设备采购项目的潜在投标供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件，并于2021年3月2日9：30（北京时间）前递交投标文件。

## 项目基本情况

政府采购计划编号：嘉兴市财政局JM-00042762-001号

项目编号：嘉政采招（2021）第3号

项目名称：嘉兴学院多媒体教室设备采购项目

预算金额：832.827万元

最高限价：832.827万元

采购需求：嘉兴学院梁林校区扩建二期多媒体教室将于2021年9月投入使用，现需采购一批多媒教室设备，考虑到环保及疫情防控需要，拟定于2121年7月1日前完成设备安装调试工作，采购清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★多媒体网络中央控制器 | 116 （含备机2台） | 台 |
| 2 | 智能认证控制终端 | 116 （含备机2个） | 个 |
| 3 | 教师机 | 92 （含备机4台） | 台 |
| 4 | 显示器 | 111 | 台 |
| 5 | 多媒体讲台 （60座及以上教室） | 56 | 张 |
| 6 | 多媒体讲台 （45座及以下教室） | 53 | 张 |
| 7 | 移动讲台 | 5 | 张 |
| 8 | 地台（7000mm*1800mm） | 11 | 套 |
| 9 | 地台（4000mm*1200mm） | 33 | 套 |
| 10 | 地台（6200mm*1200mm） | 8 | 套 |
| 11 | 地台（5000mm*1200mm） | 4 | 套 |
| 12 | 地台（4000mm*800mm） | 32 | 套 |
| 13 | 地台（2000mm*800mm） | 21 | 套 |
| 14 | ★工程投影机（6000流明） | 22 （含备机2台） | 台 |
| 15 | 工程投影机（5000流明） | 38 （含备机2台） | 台 |
| 16 | 超短焦投影机 | 34 （含备机2台） | 台 |
| 17 | 触摸教学一体机 | 26 | 台 |
| 18 | 幕布（150寸） | 28 （含备用5块） | 块 |
| 19 | 幕布（120寸） | 38 （含备用5块） | 块 |
| 20 | 显示屏 | 40 | 台 |
| 21 | 互联黑板（6000mm×2000mm） | 11 | 块 |
| 22 | 互联黑板（4000mm×2000mm） | 9 | 块 |
| 23 | 无尘黑板（6000mm×2000mm） | 8 | 块 |
| 24 | 无尘黑板（5000mm×2000mm） | 3 | 块 |
| 25 | 无尘黑板（4200mm×2000mm） | 1 | 块 |
| 26 | 无尘黑板（4000mm×2000mm） | 24 | 块 |
| 27 | 无尘黑板（4100mm×1350mm） | 32 | 块 |
| 28 | 书写墙 | 260 | 平方 |
| 29 | 音频处理器 | 92 | 套 |
| 30 | 吊麦 | 92 | 支 |
| 31 | 音箱 | 108 | 对 |
| 32 | ★录播管理平台 | 1 | 套 |
| 33 | 网络摄像机 | 230 （含备用2个） | 个 |
| 34 | 录播主机 | 14 | 台 |
| 35 | 录播存储硬盘 | 28 | 块 |
| 36 | 编码器 | 114 | 台 |
| 37 | ★多媒体管理平台 | 1 | 套 |
| 38 | 辅材辅料 | 114 | 间 |
| 39 | 系统集成 | 1 | 项 |

合同履行期限：合同签订之日起至质保期（服务期）结束。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

4.承诺：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（供应商提交投标文件时可提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网和中国政府采购网供应商信用查询网页截图。）

## 三、获取招标文件

时间： 2021年2月5日至2021年3月2日9：30

地点：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn

方式：在线获取。

采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取招标文件，待审核通过后，可下载招标文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：采购人中心——项目采购——获取招标文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年3月2日9：30（北京时间）

地点：嘉兴市公共资源交易中心三楼3号开标室。

本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间后半小时内（2021年3月2日10时前）供应商可登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

1.投标文件制作注意事项

1.1供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。
　　注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

1.2操作指南

电子交易操作指南：https://heLp.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.htmL
《CA申领操作指南》：https://heLp.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.htmL
《CA管理操作指南》：https://heLp.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.htmL
《CA驱动和申领流程》http://www.zjzfcg.gov.cn/bidCLientTempLate/2019-05-27/12945.htmL
    注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题：https://edu.zcygov.cn/Luban/e-biding

2.投标文件提交注意事项

2.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，集中采购机构应当拒收。

2.2供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以在投标截止时间前邮寄送达至嘉兴市公共资源交易中心306室沈妍（收），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至集中采购机构联系人邮箱(35919575@qq.com)，以便集中采购机构查收快递。如供应商选择快递费到付，集中采购机构将拒签。

2.4备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因供应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

3.“政采云”平台操作咨询

政采云咨询电话：400-881-7190；

政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn

汇信（ＣＡ）客服电话：400-888-4636

4.惠企政策

4.1本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策（简称“政采贷”），具体内容可参阅政府采购贷款流程：

http://www.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.htmL

4.2商应按招标文件要求提供社保缴纳证明材料，若社保缴纳地点为嘉兴市[含五县（市）]范围内的，供应商只需提供本项目所涉人员社保缴纳承诺函（格式详见第六章）即可，无需再提供纸质社保缴纳证明。供应商应对提交资料的真实性负责，若核实存在造假情形，监管部门将记录企业不良信用并予以公示。

## 5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：嘉兴学院

项目联系人：张立亚

地址：嘉兴市越秀南路56号

联系方式：0573-83644910

2.集中采购机构信息

名 称：嘉兴市公共资源交易中心

地 址：嘉兴市广场路350号

传真：　0573-83682236

项目联系人：沈妍

电话：0573-82512025

邮箱：35919575@qq.com

3.同级政府采购监督管理部门

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市财政局

联系人：唐先生

联系方式：0573-82031729

采购人：嘉兴学院

集中采购机构：嘉兴市公共资源交易中心

2021年2月5日

# 招标需求

一、项目背景

嘉兴学院于2016年对全校的多媒体教室进行了改造，配置网络型中央控制系统，并实行专业运维团队的全天候运维。实现多媒体教室的设备智能化管理，多媒体教室实现远程呼叫报修，远程检测、诊断设备故障，全面提高多媒体教室系统的应用能力，保障了教学系统便捷、高效、安全、可靠地运行。

嘉兴学院梁林二期多媒体教室共包括多媒体教室114间，其中公共教学楼（二）共计33间，公共教学楼（一）共计8间，文科楼（二）共计28间，文科楼（一）45间。

按教室座位数划分，20座教室共计26间，45座教室共计32间，60座教室24间，80座教室4间，90座教室17间，150座教室10间，180座教室1间。

## 二、采购清单及参数技术要求

| 序号 | 设备名称 | 招标文件要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★多媒体网络中央控制器 | 总体架构 一体化嵌入式塔式设计，模块化总线结构，支持功放等功能的堆叠和扩展； 功能配置 集成≥3路电源独立时序控制接口，非外接； 集成≥6路输入源接口，非外置扩展，其中 HDMI输入源接口≥5，VGA输入源接口≥1； 集成≥4路混合输出接口，非外置扩展，支持电脑、笔记本、投影机等高清数字信号自由混合切换，VGA接口输入的视频信号可直接从HDMI接口输出，无需转接头，且HDMI接口输入的音频信号可同步输出，无需另接音频线，实现HDMI和VGA混合切换的音视频同步输出； 集成≥1路HDBase传输接口； 集成≥5路RS232进制接口； 集成≥2路485控制接口； 集成≥1路红外控制接口； 集成≥4路IO控制接口； 集成千兆网络交换机，10M/100M/1000M RJ45口≥ 6； 集成电源指示灯、通讯指示灯及网络指示灯； 投标时提供投标产品实物图片并对相关接口批注说明。 产品资质 提供产品CCC证书； 提供完整的数据读取、访问控制的软件接口，包括对接文档、示例、对接流程等详细说明文档，并在维护期内免费技术支持，协助第三方对接。 | 116 （含备机2台） | 台 |
| 2 | 智能认证控制终端 | 一、总体架构 配置≥7英寸电容感应式触摸屏，采用工业级芯片架构、专业系统设计，与多媒体网络中央控制器配套使用； 二、产品功能 支持教师插卡、刷卡、刷手机等多种认证方式，实现定教室，定人、定时启用，与学校使用的校园一卡通数据库兼容且实时共享（无需换卡或重新在卡上写入数据）。 具有远程授权功能，可在教室插入校园一卡通，总控端远程授权。支持M1卡、手机卡等。 终端面板具有防尘、防水功能； 具有锁定功能，控制中心可根据需求远程对终端进行加锁/解锁或由老师插卡解锁。 可自由定义各种操作模式：单一开关，组合开关等，也提供短按.长按功能设定，具有按钮功能名称、排列、风格等个性化定制功能； 支持对多种控制目标进行控制，包括灯光，场景，逻辑控制，空调等； 具备设置一键场景功能，对于教室内环境相关设备进行统一设置。 具有进行本地电脑、笔记本和无线移动设备等之间的切换功能。 具备连堂功能，在上课过程中或两节课之间，教师的IC卡可临时从读卡器上取走（取走后的临时时段内，系统只加锁而不关闭），以满足两节课连堂等情况。（临时取走的时间长度可根据学校实际需求自由设定）。 支持实时监测灯光、空调，窗帘等设备的开关状态，可实现远程操作管理。 须与多媒体网络中央控制器为同一品牌，便于用户的集控管理。 | 116 （含备机2个） | 个 |
| 3 | 教师机 | 一、总体架构 塔式标准机箱，与多媒体讲台配套； 顶置电源开关键，方便授课教师手动开启设备； 二、核心配置 CPU主频≥3.0GHz，核心≥6核，缓存≥9M； 芯片组：InteL W480芯片组或以上，≥1个PCIe Gen3.0x16、≥1个PCIe x1插槽，≥1个PCIe x4插槽,方便专业教师授课外加插卡； 内存：≥8G DDR4 2933MHz内存，最大可支持128G ； 硬盘：≥512G SSD 固态硬盘； 集成千兆网卡； 标配USB键盘鼠标； 前置接口：≥4个USB3.0接口，≥1个USB Type-C接口 ，≥1个音频接口； 后置接口：≥4个 USB接口、≥1个串口、≥1个音频接口、≥1个HDMI视频输出接口 、≥1个DP视频输出接口 ； 操作系统：原厂预装正版Windows10专业版操作系统； 三、管理功能 支持多系统引导； 支持本地操作系统（win7 \win10\Linux）的立即还原，即重启便可还原，无需其他操作； 支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式； 支持教师个人虚拟系统，可凭用户名和密码终端上瞬间创建自己独立的系统，其他人员不可见； 支持数据差异拷贝，软件统一注册； 四、▲纳入《节能产品政府采购品目清单》产品，投标时须提供有效的认证证书或相关证明材料。 | 92 （含备机4台） | 台 |
| 4 | 显示器 | 屏幕尺寸：≥21.5寸；需内置安装于多媒体讲台内，与多媒体讲台配套使用； 建议与教师机同品牌； 支持HDMI+VGA接口 ▲纳入《节能产品政府采购品目清单》产品，投标时须提供有效的认证证书或相关证明材料。 | 111 | 台 |
| 5 | 多媒体讲台）（60座及以上教室） | 一、参考规格： L*W*H(1400mm*720mm*1000mm)，实际尺寸可根据业主要求调整； 二、工艺要求： 钢木结构、全封闭，可根据实际需求定制； 两侧为实木扶手，桌面为耐刮面板，其他部分采用优质冷轧钢板制作，钢板厚度≥1.0mm； 讲台采用一锁通用，方便设备的操作及维护；采用全隐蔽式消声精密钢珠滑轨、确保负载承重； 桌面边、角采用平滑圆弧过度，去毛刺、防碰撞划伤；表面采用整体磷化及静电处理、符合国家环保要求； 讲台内部可安装教师机、显示器、功放、多媒体网络中央控制器、控制终端等设备，根据设备电源开孔，配置标准安装机架； 三、安全电源保护模块 为保证用电安全，讲台内部须配置安全电源保护模块； 配置额定电流：32A/AC220V 供电模块； 手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 定时控制功能：智能断路器内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确。 配置以太网网口≥2，支持双向互联网通讯；可支持WIFI、2G、4G、5G NB-IoT等多种通信方式；支持向下串口通讯功能、数据计算分析存储功能； 分断能力：≥6000A 漏电保护：线路漏电电流≥30mA时，断路器0.1s断电保护； 短路保护：线路短路时，断路器≤0.04s断电保护； 功率限定：达到限定功率，断路保护≤10秒； 电流限定：达到限定电流，断路保护≤10秒； 过压（欠压）保护：输入电压超过263V，10S内断电保护。超过250V预警，低于190V预警； 漏电保护功能自动检测：可设置漏电保护功能每月自动检测； 自动送电：漏电检测断电5s后自动送电； 外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级； 配置APP（IOS、Android）管理端，具备实时数据查看（线路电压、电流、功率、温度、电量等）、远程控制、定时控制、功率最大设定、报警弹窗提示、电量统计及漏电自检等功能。 在智能部分故障的情况下，具传统空开的机械保护功能仍然有效。 安装方式：导轨卡口，讲台内部配置防火绝缘板，方便设备安装。 | 56 | 张 |
| 6 | 多媒体讲台 （45座及以下教室） | 参考规格：L*W*H(1030mm*725mm*955mm，实际尺寸可根据业主要求调整； 其它工艺要求同序号5 | 53 | 张 |
| 7 | 移动讲台 | 产品材料：P2级密度板/碳钢支架 升降方式 ：气杆升降满足教师移动式教学需求，提供笔记本电脑放置桌板的移动式讲台。同时该产品高度可调，整体调性与高教场景适配 | 5 | 张 |
| 8 | 地台（7000mm*1800mm） | 一、参考规格 L*W*H（7000mm*1800mm*180mm），实际尺寸可根据业主要求调整； 整体结构：整体为钢木结构，两块地台对拼接而成。 产品符合GB18587-2001(室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量)要求。 二、工艺要求 钢制骨架排列紧密，板材和钢制骨架用金属钉紧密结合，使其成为整体，不摇不晃，多人踩踏稳固坚实。钢制骨架由高档镀锌方管横竖交叉焊接而成，镀锌方管规格：≥25mm*25mm*1mm。 基层板材采用厚度≥15mm的高档多层板,台面全部铺设A级硬度≥15H的高档加厚强化木地板，厚度≥12mm，木纹清晰坚固耐用而且美观大气 镶嵌式装饰护边：包边采用金色带流线装饰的高档铝合金，坚固耐磨，包边断面参考尺寸为30mm*30mm。 安全大圆弧防护装置：为防止学生被站台棱角磕碰和拌倒，本站台在拐角处采用彩金色大圆弧不锈钢立壁防护，增强整体的坚固性和安全性,豪华美观。 | 11 | 套 |
| 9 | 地台 （4000mm*1200mm） | 参考规格：L*W*H（4000mm*1200mm*180mm），实际尺寸可根据业主要求调整； 其他指标与序号8要求相同。 | 33 | 套 |
| 10 | 地台 （6200mm*1200mm） | 参考规格：L*W*H（6200mm*1200mm*180mm）实际尺寸可根据业主要求调整； 其他指标与序号8要求相同。 | 8 | 套 |
| 11 | 地台 （5000mm*1200mm） | 参考规格：L*W*H（5000mm*1200mm*180mm）实际尺寸可根据业主要求调整； 其他指标与序号8要求相同。 | 4 | 套 |
| 12 | 地台 （4000mm*800mm） | 参考规格：L*W*H（4000mm*800mm*180mm）；实际尺寸可根据业主要求调整； 其他指标与序号8要求相同。 | 32 | 套 |
| 13 | 地台 （2000mm*800mm） | 参考规格：L*W*H（2000mm*800mm*180mm）；实际尺寸可根据业主要求调整； 整体结构：整体为钢木结构，单体； 其他指标与序号8要求相同。 | 21 | 套 |
| 14 | ★工程投影机 （6000流明） | ▲高端激光工程投影机，投影技术3LCD显示芯片≥0.67英寸； 亮度≥6000流明； 高清分辨率WXGA（1280*800），对比度≥2500000:1； 采用免维护激光光源，标准模式寿命≥20000小时； 激光二极管标准模式2万小时，免维护，使用无机荧光轮和无机LCD 晶板； 专业工程镜头居中设计，1.6倍变焦，镜头投射比≥1.35-2.2:1，镜头垂直位移≥±50，水平位移≥±20； 丰富的端口设计，包含HDMI、RGB接口、USB等输入端口，支持HD-BaseT超远距离传输接口, 实现网线高清数字传输； 功能： 支持几何校正（水平垂直梯形校正，点校正，弧形校正）， 内置多画面拼接系统、镜头水平可移动50%、左右移动20%、具有快整四角校正、弧形矫正，360 度全方位安装； ▲纳入《节能产品政府采购品目清单》产品，投标时须提供有效的认证证书或相关证明材料。 | 22 （含备机2台） | 台 |
| 15 | 工程投影机 （5000流明） | 高端激光工程投影机，投影技术3LCD显示芯片≥0.63英寸； 亮度≥5000流明； 标准分辨率WXGA（1280*800），对比度≥2500000:1； 采用免维护激光光源，标准模式寿命≥20000小时； 激光二极管标准模式2万小时，免维护，使用无机荧光轮和无机LCD 晶板； 专业工程镜头居中设计，1.6倍变焦，镜头投射比1.35-2.2:1，镜头垂直位移≥±50，水平位移≥±20； 丰富的端口设计，包含HDMI、RGB接口、USB等输入端口，支持HD-BaseT超远距离传输接口, 实现网线高清数字传输； 功能： 支持几何校正（水平垂直梯形校正，点校正，弧形校正）， 内置多画面拼接系统、镜头水平可移动50%、左右移动20%、具有快速四角校正、弧形矫正，360 度全方位安装； ▲纳入《节能产品政府采购品目清单》产品，投标时须提供有效的认证证书或相关证明材料。 | 38 （含备机2台） | 台 |
| 16 | 超短焦投影机 | 激光超短焦投影机（投影技术3LCD或3DLP）； 亮度≥3600流明(ISO21118标准) 标准分辨率≥1920*1080（宽幅比16：9）； 对比度≥2500000:1； 投射100寸画面镜头离白板最近距离≤62CM； 光源为激光二极管，光源寿命≥20000小时，扩展模式≥30000小时；； 液晶板尺寸≥3*0.62英寸TFT； 主要接口：≥2个VGA输入接口、1个VGA输出接口、3个HDMI高清接口、3个USB接口、1个LAN网络接口、RS232C 、无线LAN功能； 主要功能：1：亮度调节2：全面升级的防尘设计3：智能设备网络化管理投影机4：无PC投影 （支持无PC投影，只需将USB存储设备插入投影机接口，无需连接电脑即可播放图片、视频等文件）； 具有无线网络及ScreenMirror功能（内置无线，可实现平板及手机无线投影）；支持Miracast功能，可实现手机电脑无线同屏，声音画面高清无延迟传输； ▲纳入《节能产品政府采购品目清单》产品，投标时须提供有效的认证证书或相关证明材料。 | 34 | 台 |
| 17 | 触摸教学一体机 | 一、整体设计 1.全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.整机屏幕采用≥86英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，物理解析度≥3840×2160，对比度≥4000:1，可视角度≥170°（投标时需充分考虑与黑板的匹配情况，后续安装过程中所产生的一切费用由供应商承担）。 3.智能亮度调节。 4.可实现Windows及Android系统同时联网。 5.可实现外部电脑与大屏一体机之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输。 6.护眼功能。 二、主要功能 1.整机具备至少2路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别。 2.设备支持启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制。 3.设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览等，与内置/外置电脑形成双系统冗余备份。 4.支持手势操作。 5.产品通过3C认证，投标时须提供3C证书复印件并加盖原厂商公章。 三、电视系统 1.输入端子：≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥1路HDMI；≥1路TV RF；≥1路Android USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 2.输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路VGA；≥1路Touch USB out。 3.喇叭输出功率：15瓦x2。 4.内置拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声。 5.内置摄像头，像素≥500万。 6.内置无线网卡。 四、触摸系统 1.采用非接触式红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写。 2.手指或笔触摸，首点响应时间≤10毫秒，连续响应时间≤5毫秒。 3.定位精度：±0.5mm。 4.触摸屏具有防光干扰功能。 五、嵌入式系统 1.支持在嵌入式安卓系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 2.支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 3.整机支持硬件自检。 4.提供集控管理式一键还原和设置。 5.系统配置：安卓6.0系统以上，CPU不低于A73*2，GPU不低于MaLi 450*5，RAM≥ 2GB，ROM≥8GB。 六、内置电脑 1.采用模块化电脑方案。 2.处理器：≥InteL Core i5-6500。 3.内存：≥8G DDR4内存。 4.硬盘：256G SSD或以上固态硬盘。 5.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。 6.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI；≥1路DP。 7.内置网卡：100M/1000M。 8.具备每次开机时，Windows系统自动还原功能，且在需要安装软件的情况下，可实现关闭或打开系统还原功能。 9.配无线键鼠一套。 10.预装正版windows10操作系统 七、软件功能 1.原厂白板教学软件。实现备课及授课功能，提供语文、数学、英语、科学、物理、化学、历史、地理、生物、音乐、体育、美术、信息技术等多学科教学资源及工具。 2.原厂移动授课（多屏互动）软件。通过移动端与交互大屏连接，实现图片（录像）上传、投屏、播放（演示）课件功能。 3.原厂教学数据分析软件。统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据，进行分析，形成分析图表。实现多端登录（网页端、移动端)。 4.原厂集中控制管理软件。在Windows、Android、IOS等多种不同操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，并能实现设备远程关机、开机和重启，远程监控，远程控制，信息发布等功能。 | 26 | 台 |
| 18 | 幕布 （150寸） | 尺寸比例：≥150寸，16：10，需要考虑教室的实际大小情况 外壳采用优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化静电粉末喷涂处理，无褪色掉漆现象。 采用管壮电机、 精密蜗杆式定位系统 幕面特征：幕料具有四层复合结构，中间一层玻璃纤维基网双面PVC覆膜，投影区域表面以压光涂层压刻光学花纹起到自扩散作用，本身不吸收光线而是将入射光线进行平均反射，以起伏的表面增强漫反射功能，幕料具有可擦洗，视角广，光线分布均匀，色彩还原性高等特点。 幕面持久平整：四层复合结构，中层玻璃纤维幕基，拉伸率≤1％，幕面能持久保持平整。 精细显像： 投影区域表面辊压微细光学刻纹，成像精密 色彩还原准确： 反射光线分布均匀，反射光与入射光色温差异小，色彩还原度高，成像效果饱和。 更宽广色域：高反差对比度处理，在色温精准还原的同时，表象色域更为宽广，呈现更加逼真的影像。 | 28 （含备用5块） | 块 |
| 19 | 幕布 （120寸） | 尺寸比例：≥120寸，16：10，需要考虑教室的实际大小情况. 外壳采用优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化静电粉末喷涂处理，无褪色掉漆现象。 采用管壮电机， 精密蜗杆式定位系统 幕面特征：幕料具有四层复合结构，中间一层玻璃纤维基网双面PVC覆膜，投影区域表面以压光涂层压刻光学花纹起到自扩散作用，本身不吸收光线而是将入射光线进行平均反射，以起伏的表面增强漫反射功能，幕料具有可擦洗，视角广，光线分布均匀，色彩还原性高等特点。 幕面持久平整：四层复合结构，中层玻璃纤维幕基，拉伸率≤1％，幕面能持久保持平整。 精细显像： 投影区域表面辊压微细光学刻纹，成像精密 色彩还原准确： 反射光线分布均匀，反射光与入射光色温差异小，色彩还原度高，成像效果饱和。 更宽广色域：高反差对比度处理，在色温精准还原的同时，表象色域更为宽广，呈现更加逼真的影像。 | 38 （含备用5块） | 块 |
| 20 | 显示屏 | 全面屏，尺寸≥55寸； 安卓5.1操作系统或以上 内置WiFi CPU*2核,GPU*5核,VPU*2核或以上 运行内存：1GB,ROM 8GB,AV*1,HDMI*3,USB*2,网络接口,同轴输出. 配套吊架安装 六、▲纳入《节能产品政府采购品目清单》产品，投标时须提供有效的认证证书或相关证明材料。 | 40 | 台 |
| 21 | 互联黑板（6000mm×2000mm） | 一、结构 上下推拉结构，外框和轨道一体化设计；升降结构在黑板竖框内面，不外露；采用优质滑道，封闭式防尘轴承，钢丝绳式升降；书写板下边框配有通长拉手，方便书写板上下推拉。其中4块升降板边框装有智能板书数字化系统，可同时在相连的触控设备上同步显示板书内容（并且一侧设有板书功能键，可删除、修改、保存等多项功能），整体美观。 黑板下方设有储水粉笔槽，粉笔槽和黑板下框镶嵌式连接。 二、规格 外径尺寸≥6000mm×2000mm； 由≤6块同等大小可上下交替的书写板和配套产品组装而成，整体外径可根据学校实际情况进行适当调整； 产品厚度＜110mm，减少占用讲台空间，满足教学使用。 三、材质工艺 1、书写面板 采用优质搪瓷钢板，板面厚度0.40mm，板面细腻平整，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，表面附有透明保护膜，易写易擦，不反光、不变形、不打滑，整板无拼接； 颜色：墨绿色，色彩柔和，舒适，有效缓解学生上课视觉疲劳； 涂层硬度≥8H； 粗糙度：Ra:1.6um-3.2um； 光泽度：光泽度＜6%，无明显眩光，不反光，有效保护学生视力； 书写性：用普通粉笔书写，手感流畅，笔记充实均匀、线条明显、字迹清晰，易写易擦； 擦拭性：用板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹，无粉尘飞扬； 自动识别性：自动识别普通粉笔、板擦、手指等。 2、衬板 智能书写的升降板衬板采用具有优良的防水、阻燃、隔音、减震、耐腐蚀性、强度高的挤塑板，厚度≥15mm，硬度高，写起字来板面不颤动，手感好，不变形。 其余升降板衬板采用防潮、挺度好的聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm；写字时，板面不颤动。 3、背板 采用优质防锈蓝色彩涂钢板，厚度≥0.4mm。 4、粘接剂 采用书写板专用环保双组份聚氨酯胶水，粘合强度高，不易脱胶；甲醛释放量符合国家省部级以上权威部门对有害物质释放量的检测标准。 5、边框 采用高级亚光铝合金型材，下边框为银白色，其余边框为黑色；在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型；内边框规格≥33mm×34mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度； 外框规格左右竖框≤110mm×55mm，中间竖框≤110mm×80mm，横框≥90mm×30mm，竖框外有护板，外框和轨道一体化设计，有效提高产品使用的安全性，可有效保护内置轨道，使轨道不会受到外力撞击而导致变形。 6、包角 采用防老化、抗疲劳、高强度ABS工程塑料，模具一次成型，圆角无毛刺、无拼接。 7、同步装置 黑板外框内侧设计有2条并行凸轨，轨道与外框一体化设计，模具一次成型；每块滑动书写板两侧上下均匀隐形安装4组（≥8个）凹式滑轮；两个凹式滑轮分别与凸式轨道的前后单条凸轨滑动连接，书写板上下升降不歪斜、前后不晃动。 8、槽轮 固定于竖框内面，隐形安装；滑轮采用精密轴承、耐磨损的聚酯材料。 9、传动连接 采用直径≥3mm钢丝绳，机械强度高；书写板上下运动时轻便自如、无噪音。 10、缓冲装置 每组升降黑板的上外框内面两侧需安装缓冲垫，数目≥4个，防止书写板边框与外框直接碰撞，有效降低噪音、保护书写板和运动系统。 11、储水粉笔槽 下框配备储水粉笔槽，刮水板擦。储水粉笔槽与边框采用绞扣式镶嵌连接，铝合金色泽一致。刮水板擦规格：≥200mm×60mm ，抗冲击，不易碎。提供干擦板刷。干擦板刷规格：≥150mm×100mm ；储水粉笔槽两端封堵采用防老化、抗疲劳ABS工程塑料，无拼接，模具一次成型。 四、安全性 保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 五、软件功能 网络模式：支持安装包和绿色版两种安装方式，并可搭配公众号、小程序和在线版webapp同步使用； 操作系统：支持Win7或Win7以上系统 智能识别： 不需要手动选择设置，自动识别书写笔尖的粗细变化，最大化还原书写体验； 软件可以设置书写笔及板擦的临界范围，当操作物体尺寸大于该临界范围时，自动被识别为板擦，无需手动选择设置，不改变老师以往的使用习惯。 笔粗显示调整：可以通过软件设置数字化后的板书粗细，可根据教室大小加粗板书笔记，方便学生观看。 打印：在需要打印的页面（板书保存页或者板书书写页面）右击选择打印，即可打印当前页面的内容，是课堂中对于板书留存方式的新突破； 快捷键功能： 一键清屏：可以通过功能按钮将显示器上显示的板书一键清屏，方便老师快速清除屏幕杂点； 实时保存：可以通过功能按钮将当前板书保存在本地，方便无网络的教室及时保存重要板书内容； 内容切换：可以通过功能按钮切换投影机显示板书内容或电脑课件内容； 多页展示：可以通过功能按钮上下切换多页板书，也可以在投影机或显示器上同时展示多页板书； 颜色选择：可以通过功能按钮选择板书数字化后的颜色，分为红色、蓝色、黑色，方便老师根据上课内容有差别的进行重点显示； 重点讲解：点击按钮进入错题录播模式，划分区域截取想要录制的屏幕画面，进入录题模式，同步显示黑板板书，完成录制后点击完成按钮，则形成一段完整的错题录播视频，学生和老师可以在后台或者小程序看错题视频。 | 11 | 块 |
| 22 | 互联黑板 （4000mm×2000mm） | 一、结构 上下推拉结构，外框和轨道一体化设计；升降结构在黑板竖框内面，不外露；采用优质滑道，封闭式防尘轴承，钢丝绳式升降；书写板下边框配有通长拉手，方便书写板上下推拉。其中2块升降板边框装有智能板书数字化系统，可同时在相连的触控设备上同步显示板书内容（并且一侧设有板书功能键，可删除、修改、保存等多项功能），整体美观。 黑板下方设有储水粉笔槽，粉笔槽和黑板下框镶嵌式连接。 二、规格 外径尺寸≥4000mm×2000mm； 由≤4块同等大小可上下交替的书写板和配套产品组装而成，整体外径可根据学校实际情况进行适当调整； 产品厚度＜110mm，减少占用讲台空间，满足教学使用。 三、材质工艺 1、书写面板 采用优质搪瓷钢板，板面厚度0.40mm，板面细腻平整，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，表面附有透明保护膜，易写易擦，不反光、不变形、不打滑，整板无拼接； 颜色：墨绿色，色彩柔和，舒适，有效缓解学生上课视觉疲劳； 涂层硬度≥8H； 粗糙度：Ra:1.6um-3.2um； 光泽度：光泽度＜6%，无明显眩光，不反光，有效保护学生视力； 书写性：用普通粉笔书写，手感流畅，笔记充实均匀、线条明显、字迹清晰，易写易擦； 擦拭性：用板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹，无粉尘飞扬； 自动识别性：自动识别普通粉笔、板擦、手指等。 2、衬板 智能书写的升降板衬板采用具有优良的防水、阻燃、隔音、减震、耐腐蚀性、强度高的挤塑板，厚度≥15mm，硬度高，写起字来板面不颤动，手感好，不变形。 其余升降板衬板采用防潮、挺度好的聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm；写字时，板面不颤动。 3、背板 采用优质防锈蓝色彩涂钢板，厚度≥0.4mm。 4、粘接剂 采用书写板专用环保双组份聚氨酯胶水，粘合强度高，不易脱胶；甲醛释放量符合国家省部级以上权威部门对有害物质释放量的检测标准。 5、边框 采用高级亚光铝合金型材，下边框为银白色，其余边框为黑色；在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型；内边框规格≥33mm×34mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度； 外框规格左右竖框≤110mm×55mm，中间竖框≤110mm×80mm，横框≥90mm×30mm，竖框外有护板，外框和轨道一体化设计，有效提高产品使用的安全性，可有效保护内置轨道，使轨道不会受到外力撞击而导致变形。 6、包角 采用防老化、抗疲劳、高强度ABS工程塑料，模具一次成型，圆角无毛刺、无拼接。 7、同步装置 黑板外框内侧设计有2条并行凸轨，轨道与外框一体化设计，模具一次成型；每块滑动书写板两侧上下均匀隐形安装4组（≥8个）凹式滑轮；两个凹式滑轮分别与凸式轨道的前后单条凸轨滑动连接，书写板上下升降不歪斜、前后不晃动。 8、槽轮 固定于竖框内面，隐形安装；滑轮采用精密轴承、耐磨损的聚酯材料。 9、传动连接 采用直径≥3mm钢丝绳，机械强度高；书写板上下运动时轻便自如、无噪音。 10、缓冲装置 每组升降黑板的上外框内面两侧需安装缓冲垫，数目≥4个，防止书写板边框与外框直接碰撞，有效降低噪音、保护书写板和运动系统。 11、储水粉笔槽 下框配备储水粉笔槽，刮水板擦。储水粉笔槽与边框采用绞扣式镶嵌连接，铝合金色泽一致。刮水板擦规格：≥200mm×60mm ，抗冲击，不易碎。提供干擦板刷。干擦板刷规格：≥150mm×100mm ；储水粉笔槽两端封堵采用防老化、抗疲劳ABS工程塑料，无拼接，模具一次成型。 四、安全性 保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 五、软件功能 网络模式：支持安装包和绿色版两种安装方式，并可搭配公众号、小程序和在线版webapp同步使用； 操作系统：支持Win7或Win7以上系统 同步显示：基于普通黑板、普通白板等任何书写面，将普通粉笔或白板笔实时数字化，自动生成带原笔迹电子化板书，还原老师重要的板书内容，将书写的内容时时同步到教学显示屏上，实现数字化。 智能识别： 不需要手动选择设置，自动识别书写笔尖的粗细变化，最大化还原书写体验； 软件可以设置书写笔及板擦的临界范围，当操作物体尺寸大于该临界范围时，自动被识别为板擦，无需手动选择设置，不改变老师以往的使用习惯。 智能屏蔽功能：可以自动屏蔽老师书写时衣袖、手掌的干扰。粉笔书写时手指拿的很近且左手掌在黑板下方书写时不影响书写效果，完全不改变老师的书写习惯，支持多人同时书写； 笔粗显示调整：可以通过软件设置数字化后的板书粗细，可根据教室大小加粗板书笔记，方便学生观看。 打印：在需要打印的页面（板书保存页或者板书书写页面）右击选择打印，即可打印当前页面的内容，是课堂中对于板书留存方式的新突破； 快捷键功能： 一键清屏：可以通过功能按钮将显示器上显示的板书一键清屏，方便老师快速清除屏幕杂点； 实时保存：可以通过功能按钮将当前板书保存在本地，方便无网络的教室及时保存重要板书内容； 内容切换：可以通过功能按钮切换投影机显示板书内容或电脑课件内容； 多页展示：可以通过功能按钮上下切换多页板书，也可以在投影机或显示器上同时展示多页板书； 颜色选择：可以通过功能按钮选择板书数字化后的颜色，分为红色、蓝色、黑色，方便老师根据上课内容有差别的进行重点显示； 重点讲解：点击按钮进入错题录播模式，划分区域截取想要录制的屏幕画面，进入录题模式，同步显示黑板板书，完成录制后点击完成按钮，则形成一段完整的错题录播视频，学生和老师可以在后台或者小程序看错题视频。 微信分享功能： 支持微信扫描二维码或是输入课堂号进入课堂，可实现实时截取显示屏上的内容，形成课堂笔记进行保存，可随时查看，进行复习； 图片上传：支持老师将实时拍照的图片（学生作业、教学素材等）上传到屏幕，供全班快速学习，交流。在老师同意的情况下，也支持所有班级的学生通过智能设备将各自的内容上传到屏幕，作为小组研讨交流； | 9 | 块 |
| 23 | 无尘黑板（6000mm×2000mm） | 一、结构 上下推拉结构，外框和轨道一体化设计；升降结构在黑板竖框内面，不外露；采用优质滑道，封闭式防尘轴承，钢丝绳式升降；书写板下边框配有通长拉手，方便书写板上下推拉。 二、规格 外径尺寸≥6000mm×2000mm（上下交替），六块组合设计，整体外径可根据学校实际情况进行调整。 三、材质 1、书写面板 材质采用优质搪瓷钢板，厚度≥0.40mm，整板无拼接； 颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜； 硬度：涂层硬度≥8H； 光泽度：光泽度＜6%，无明显眩光；使用寿命： 面板正常使用寿命≥8年。 2、衬板 采用防潮、吸音、高密度泡沫板，厚度≥15mm，保证板面挺度，写字时板面不颤动。 3、背板 采用优质蓝色彩涂钢板，厚度≥0.40mm，每间隔8cm有2cm加强凹槽，增强板体挺度 4、生产工艺 采用环保型胶水，胶合牢固，不鼓包，不脱胶，甲醛释放量符合国家规定（附检测报告）；书写板板体由复合粘压机流水线生产，一次成型，板体受压均匀。 5、边框 材质采用高级亚光香槟色铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型； 内边框规格≥30mm×25mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；外框规格左右竖框≥90mm×55mm，中间竖框≥90mm×80mm，横框≥90mm×30mm，竖框外有护板，外框和轨道一体化设计，有效提高产品使用的安全性，可有效保护内置轨道，使轨道不会受到外力撞击而导致变形。 6、包角 采用防老化、抗疲劳、高强度ABS工程塑料，模具一次成型，圆角无毛刺、无拼接。 7、同步装置 黑板外框内侧设计有2条并行凸轨，轨道与外框一体化设计，模具一次成型；每块滑动书写板两侧上下均匀隐形安装4组（≥8个）凹式滑轮；两个凹式滑轮分别与凸式轨道的前后单条凸轨滑动连接，书写板上下升降不歪斜、前后不晃动。 8、槽轮 固定于竖框内面，隐形安装；滑轮采用精密轴承、耐磨损的聚酯材料。 9、传动连接 采用直径≥3mm钢丝绳，机械强度高；书写板上下运动时轻便自如、无噪音。 10、缓冲装置 每组升降黑板的上外框内面两侧需安装缓冲垫，数目≥4个，防止书写板边框与外框直接碰撞，有效降低噪音、保护书写板和运动系统。 11、储水粉笔槽 下框配备储水粉笔槽，刮水板擦。储水粉笔槽与边框采用绞扣式镶嵌连接，铝合金色泽一致。刮水板擦规格：≥200mm×60mm ，抗冲击，不易碎。提供干擦板刷。干擦板刷规格：≥150mm×100mm ；储水粉笔槽两端封堵采用防老化、抗疲劳ABS工程塑料，无拼接，模具一次成型。 四、安全性 保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 | 8 | 块 |
| 24 | 无尘黑板（5000mm×2000mm） | 一、结构 上下推拉结构，外框和轨道一体化设计；升降结构在黑板竖框内面，不外露；采用优质滑道，封闭式防尘轴承，钢丝绳式升降；书写板下边框配有通长拉手，方便书写板上下推拉。 二、规格 外径尺寸≥5000mm×2000mm（上下交替），4块组合设计，整体外径可根据学校实际情况进行调整。 三、材质 1、书写面板 材质采用优质搪瓷钢板，厚度≥0.40mm，整板无拼接； 颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜； 硬度：涂层硬度≥8H； 光泽度：光泽度＜6%，无明显眩光；使用寿命： 面板正常使用寿命≥8年。 2、衬板 采用防潮、吸音、高密度泡沫板，厚度≥15mm，保证板面挺度，写字时板面不颤动。 3、背板 采用优质蓝色彩涂钢板，厚度≥0.40mm，每间隔8cm有2cm加强凹槽，增强板体挺度 4、生产工艺 采用环保型胶水，胶合牢固，不鼓包，不脱胶，甲醛释放量符合国家规定（附检测报告）；书写板板体由复合粘压机流水线生产，一次成型，板体受压均匀。 5、边框 材质采用高级亚光香槟色铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型； 内边框规格≥30mm×25mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；外框规格左右竖框≥90mm×55mm，中间竖框≥90mm×80mm，横框≥90mm×30mm，竖框外有护板，外框和轨道一体化设计，有效提高产品使用的安全性，可有效保护内置轨道，使轨道不会受到外力撞击而导致变形。 6、包角 采用防老化、抗疲劳、高强度ABS工程塑料，模具一次成型，圆角无毛刺、无拼接。 7、同步装置 黑板外框内侧设计有2条并行凸轨，轨道与外框一体化设计，模具一次成型；每块滑动书写板两侧上下均匀隐形安装4组（≥8个）凹式滑轮；两个凹式滑轮分别与凸式轨道的前后单条凸轨滑动连接，书写板上下升降不歪斜、前后不晃动。 8、槽轮 固定于竖框内面，隐形安装；滑轮采用精密轴承、耐磨损的聚酯材料。 9、传动连接 采用直径≥3mm钢丝绳，机械强度高；书写板上下运动时轻便自如、无噪音。 10、缓冲装置 每组升降黑板的上外框内面两侧需安装缓冲垫，数目≥4个，防止书写板边框与外框直接碰撞，有效降低噪音、保护书写板和运动系统。 11、储水粉笔槽 下框配备储水粉笔槽，刮水板擦。储水粉笔槽与边框采用绞扣式镶嵌连接，铝合金色泽一致。刮水板擦规格：≥200mm×60mm ，抗冲击，不易碎。提供干擦板刷。干擦板刷规格：≥150mm×100mm ；储水粉笔槽两端封堵采用防老化、抗疲劳ABS工程塑料，无拼接，模具一次成型。 四、安全性 保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 | 3 | 块 |
| 25 | 无尘黑板（4200mm×2000mm） | 一、结构 上下推拉结构，外框和轨道一体化设计；升降结构在黑板竖框内面，不外露；采用优质滑道，封闭式防尘轴承，钢丝绳式升降；书写板下边框配有通长拉手，方便书写板上下推拉。 二、规格 外径尺寸≥4200mm×2000mm（上下交替），4块组合设计，整体外径可根据学校实际情况进行调整。 三、材质 1、书写面板 材质采用优质搪瓷钢板，厚度≥0.40mm，整板无拼接； 颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜； 硬度：涂层硬度≥8H； 光泽度：光泽度＜6%，无明显眩光；使用寿命： 面板正常使用寿命≥8年。 2、衬板 采用防潮、吸音、高密度泡沫板，厚度≥15mm，保证板面挺度，写字时板面不颤动。 3、背板 采用优质蓝色彩涂钢板，厚度≥0.40mm，每间隔8cm有2cm加强凹槽，增强板体挺度 4、生产工艺 采用环保型胶水，胶合牢固，不鼓包，不脱胶，甲醛释放量符合国家规定（附检测报告）；书写板板体由复合粘压机流水线生产，一次成型，板体受压均匀。 5、边框 材质采用高级亚光香槟色铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型； 内边框规格≥30mm×25mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；外框规格左右竖框≥90mm×55mm，中间竖框≥90mm×80mm，横框≥90mm×30mm，竖框外有护板，外框和轨道一体化设计，有效提高产品使用的安全性，可有效保护内置轨道，使轨道不会受到外力撞击而导致变形。 6、包角 采用防老化、抗疲劳、高强度ABS工程塑料，模具一次成型，圆角无毛刺、无拼接。 7、同步装置 黑板外框内侧设计有2条并行凸轨，轨道与外框一体化设计，模具一次成型；每块滑动书写板两侧上下均匀隐形安装4组（≥8个）凹式滑轮；两个凹式滑轮分别与凸式轨道的前后单条凸轨滑动连接，书写板上下升降不歪斜、前后不晃动。 8、槽轮 固定于竖框内面，隐形安装；滑轮采用精密轴承、耐磨损的聚酯材料。 9、传动连接 采用直径≥3mm钢丝绳，机械强度高；书写板上下运动时轻便自如、无噪音。 10、缓冲装置 每组升降黑板的上外框内面两侧需安装缓冲垫，数目≥4个，防止书写板边框与外框直接碰撞，有效降低噪音、保护书写板和运动系统。 11、储水粉笔槽 下框配备储水粉笔槽，刮水板擦。储水粉笔槽与边框采用绞扣式镶嵌连接，铝合金色泽一致。刮水板擦规格：≥200mm×60mm ，抗冲击，不易碎。提供干擦板刷。干擦板刷规格：≥150mm×100mm ；储水粉笔槽两端封堵采用防老化、抗疲劳ABS工程塑料，无拼接，模具一次成型。 四、安全性 保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 | 1 | 块 |
| 26 | 无尘黑板（4000mm×2000mm） | 一、结构 上下推拉结构，外框和轨道一体化设计；升降结构在黑板竖框内面，不外露；采用优质滑道，封闭式防尘轴承，钢丝绳式升降；书写板下边框配有通长拉手，方便书写板上下推拉。 二、规格 外径尺寸≥4000mm×2000mm（上下交替），4块组合设计，整体外径可根据学校实际情况进行调整。 三、材质 1、书写面板 材质采用优质搪瓷钢板，厚度≥0.40mm，整板无拼接； 颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜； 硬度：涂层硬度≥8H； 光泽度：光泽度＜6%，无明显眩光；使用寿命： 面板正常使用寿命≥8年。 2、衬板 采用防潮、吸音、高密度泡沫板，厚度≥15mm，保证板面挺度，写字时板面不颤动。 3、背板 采用优质蓝色彩涂钢板，厚度≥0.40mm，每间隔8cm有2cm加强凹槽，增强板体挺度 4、生产工艺 采用环保型胶水，胶合牢固，不鼓包，不脱胶，甲醛释放量符合国家规定（附检测报告）；书写板板体由复合粘压机流水线生产，一次成型，板体受压均匀。 5、边框 材质采用高级亚光香槟色铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型； 内边框规格≥30mm×25mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；外框规格左右竖框≥90mm×55mm，中间竖框≥90mm×80mm，横框≥90mm×30mm，竖框外有护板，外框和轨道一体化设计，有效提高产品使用的安全性，可有效保护内置轨道，使轨道不会受到外力撞击而导致变形。 6、包角 采用防老化、抗疲劳、高强度ABS工程塑料，模具一次成型，圆角无毛刺、无拼接。 7、同步装置 黑板外框内侧设计有2条并行凸轨，轨道与外框一体化设计，模具一次成型；每块滑动书写板两侧上下均匀隐形安装4组（≥8个）凹式滑轮；两个凹式滑轮分别与凸式轨道的前后单条凸轨滑动连接，书写板上下升降不歪斜、前后不晃动。 8、槽轮 固定于竖框内面，隐形安装；滑轮采用精密轴承、耐磨损的聚酯材料。 9、传动连接 采用直径≥3mm钢丝绳，机械强度高；书写板上下运动时轻便自如、无噪音。 10、缓冲装置 每组升降黑板的上外框内面两侧需安装缓冲垫，数目≥4个，防止书写板边框与外框直接碰撞，有效降低噪音、保护书写板和运动系统。 11、储水粉笔槽 下框配备储水粉笔槽，刮水板擦。储水粉笔槽与边框采用绞扣式镶嵌连接，铝合金色泽一致。刮水板擦规格：≥200mm×60mm ，抗冲击，不易碎。提供干擦板刷。干擦板刷规格：≥150mm×100mm ；储水粉笔槽两端封堵采用防老化、抗疲劳ABS工程塑料，无拼接，模具一次成型。 四、安全性 保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 | 24 | 块 |
| 27 | 无尘黑板（4100mm×1350mm） | 一、结构 左右推拉结构，内层为投影白板，投影尺寸≥84寸，不采用固定件和螺丝即可与边框进行固定，与电子产品正面平齐，外层为活动书写板，可左右推拉。活动的书写板可完全遮挡并保护电子产品，并可锁定位置；展开活动板后，可供教师多媒体互动教学使用。配置：下框配备储水粉笔槽，刮水板擦。 二、规格 外径≥4100mm×1350mm，可保证与电子产品尺寸有效对接，并可根据学校实际情况进行适当调整。 三、书写面板 材质采用优质搪瓷钢板，面板厚度≥0.4mm，整板无拼接； 颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜； 涂层硬度≥8H；光泽度＜6%，无明显眩光；易擦拭、不反光、不打滑、不变形，书写面板为整张板，不能拼接。 符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 四、衬板 采用防潮、吸音、高密度泡沫板，厚度≥15mm，保证板面挺度，写字时板面不颤动。 五、背板 采用优质蓝色彩涂钢板，厚度≥0.40mm，每间隔8cm有2cm加强凹槽，增强板体挺度； 六、覆板 采用黑板专用环保型双组份聚氨酯胶水，胶合牢固，不鼓包、不脱胶，甲醛释放量符合国家相关标准规定（提供证明文件）；书写板板体经复合粘压机自动化流水线作业，一次成型，板体受压均匀，板面平整。 七、边框 材质采用高级亚光香槟色铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，在灯光下明显无眩光，模具一次成型；内边框规格≥30mm×20mm，封闭管状、内加助筋，增强板体挺度；外框规格横框≥60mm×100mm，壁厚1.0mm，采用双层加强助筋结构，厚度≥15mm，承重部分适当加厚，轨道与边框一体化设计，外有护板，支持滑动板垂直吊装；横框与固定板采用镶嵌式连接，连接件与边框为一体化设计，模具一次成型；侧挡板与竖框采用绞扣式镶嵌连接，一体化效果，连接牢固可靠，确保与投影白板厚度匹配。 八、包角 采用防老化、抗疲劳、高强度ABS工程塑料，模具一次成型，圆角无毛刺、无拼接。 九、滑轮 每块滑动板安装4组滑轮（滑轮数量≥12个）；滑轮组隐形安装；每块滑动板上框均匀安装减震消音正吊滑轮组2组，钢制骨架工字型双轴承4轮组合滑轮组，特制聚酯材料滑轮，一体化，自行纠正的滑动方式；下框均匀安装优质一体化定位滑轮组2组，定位轮采用钢质骨架2轮组合滑轮组，为高强度减震特种尼龙滑轮。 十、储水粉笔槽： 规格：≥4000mm×100mm×65mm 材质：高级亚光香槟色铝合金，表面氧化处理，壁厚≥1.5mm；储水粉笔槽方便放置粉笔、板擦、教鞭等教具；可解决湿擦的储水、板擦清洗、压水、污水回收等整个环节所需要解决的问题，真正实现无尘、绿色、环保的教学要求 功能组成： 污水盒规格≥240mm×155mm×100mm，收纳板擦清洗压水时产生的污水； 粉笔盒规格≥240mm×155mm×100mm，放置粉笔、备用板擦等； 清水盒规格≥240mm×80mm×35mm，用于刮水板擦蘸水； 压水盒规格≥240mm×80mm×35mm，用于刮水板擦压水。 十一、安全性 保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 | 32 | 块 |
| 28 | 书写墙 | 教室数量：26间； 可写区域高度：1500mm,长度依教室正面墙宽度而定，平均每教室面积约10平方米； 每教室配套书写笔，储水槽，板擦一套； 书写墙材料包含了3层底漆和一层具有书写功能墙面的表面涂层； 应提供防裂措施，以避免长期使用过程中墙体内部开裂或鼓包； 成品成膜硬度≥4H； 具备耐污防水、抗菌抑菌等优点； 不含重金属、甲醛、苯类有害物质，环保健康； 基层乳胶漆至少施工2 遍，以封闭整体腻子层，使墙面整体颜色一致，表面光滑平整； 普通白板笔可进行书写，易擦拭，可用普通绵布、湿布擦拭干净，可反复书写墙面； 线迹擦除后书写板面应无残留墨，在限定的环境中经常温室内30天，线迹擦除后书写板面应无残留墨迹； 耐擦写次数：>150000次，无可视磨穿涂层至基材，磨损量0.008mm； 耐油性记号笔等级：标准值小于等于3； 书写墙耐洗刷性具有符合GB/T 9756-2009第5.11节&GB/T 9266-2009的要求；厚度符合GB/T 6672-2001的要求； 书写墙可擦性具有符合QB/T 4153-2010在常温室内擦除后无残留墨迹的要求； 书写墙符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB18581-200《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》中游离甲醛＜0.05g/kg，可溶性重金属铅＜2mg/kg、镉＜0.7mg/kg、铬＜0.6mg/kg、汞＜0.5mg/kg，苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量＜0.002%； 提供抗符合GB/T1741-2007的防霉效果等级需达到0级的检测报告，（实验菌种：黑曲霉、黄曲霉、出芽短梗霉、绿色木霉、宛氏拟青霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、球毛壳霉）； 提供符合JG/T 304-2011《建筑用防涂鸦抗粘贴涂料》防涂鸦性的要求。 以上指标提供相关检测报告或证明材料 | 260 | 平方 |
| 29 | 音频处理器 | 音频处理部分和模拟功率放大器部分一体式设计, ≤2U标准机架式设备。内部嵌入音频算法软件； 反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB； 回声消除（AEC）：回音消除尾音长度：≥512ms，回声消除幅度：≥ 60dB，收敛速度：≥ 60dB/S； 回声消除功能主要是去除音箱回授到麦克风的声音，避免回授声再从本地音箱放出来而引起回声、尾音、多重声音、混响和啸叫等现象； 支持回声抵消功能； 自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB。自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥18dB ； 信噪比：≥95dB； 信号处理延时<8ms； 所有音频处理部分的频率响应： 20Hz-20kHz（±3dB）。功率放大器的最大输出功率：≥2*120W；输入灵敏度：≥250mV； 麦克风（MIC）输入：提供≥4路麦克输入，输入电平：-55dBu - -14dBu ，提供48V可控幻象电源。支持≥2路无线麦克输入,有线麦克与无线麦克之间可自由切换。 音频输入输出：课件音频输入：支持RCA或3.5mm 立体声插座输入；录音音频输出：支持RCA或3.5mm 立体声插座输出； 调试控制接口：支持串口或网口调试； 支持网络广播功能：可选内置10/100M网络音频模块,采用ARM+DSP 构架，能接收网络音频数据流，转换成音频模拟信号输出； 可与中央控制系统对接，中控面板能实现的功能至少包括：本地讲话扩声静音按钮（能打开和关闭本地讲话扩声，但不能关闭电脑的声音）、本地扩声音量加减按钮和电脑音量加减按钮，调节本地扩声音量加减按钮不能影响电脑音量，调节电脑音量加减按钮不能影响本地讲话扩声音量，系统重启后能自动回到初始设定状态； 每间教室只通过一只吊装话筒拾取教室内老师及学生的声音来实现本地扩音和远程互动，在离麦克风至少8米范围内能有效拾音扩音，本地扩声声场不均匀度小于5dB； 可通过吊装麦克风实现本地扩音和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音要求扩出来的声音清晰响亮、无啸叫，混响时间小于1秒；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象； 可有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的噪音干扰功能，过滤噪声不影响扩声效果。 | 92 | 套 |
| 30 | 麦克风 | 1、指向特性：超心型。 2、频率范围：40Hz-16KHz。 3、输出阻抗：250欧姆。 4、最大承受声压：≥135dB声压，1kHz于1%T.H.D。 5、讯噪比：≥68dB声压，1kHz于1Pa。 6、供电电压：48V幻象电源供电。 7、抗手机、电磁、高频干扰。 8、麦克风最低处离地面至少3.5米（根据教室层高自行调整）。 9、本产品须与数字音频处理器同一品牌。 | 92 | 支 |
| 31 | 音箱 | 1、频率响应：120Hz-20KHz（±3dB）。 2、额定阻抗：≥6Ω。 3、灵 敏 度：≥87dB。 4、匹配功率：15W-80W。 5、高音单元：1×1吋“丝膜高音”,低频单元：1×4.5吋。 6、接线端子：单线分音。 7、本产品与数字音频处理器同一品牌。 | 108 | 对 |
| 32 | ★录播管理平台 | License：≥114间，通过授权，可实现授权教室的音视频采集、转码服务、推流服务、录直播管理、数据统计管理等功能。 录直播常态功能 系统支持对接教室内的IP摄像头和拾音器采集教室内教师和学生的音视频数据，并通过编码器录制教师电脑课件播放画面，形成三路同步视频流。 平台具有高度开放性，可兼容主流厂家设备，可同时对接不同厂家的设备。 转码：转码服务系统将摄像头和拾音器采集的音频、视频流进行快速转码（生成易于播放的视频文件）。 支持每间教室的3路视频流转码服务，转码后生成1080P或720P的视频文件。 系统提供高性能的推流服务，将教室内的IP摄像头、编码器和拾音器采集的视音频流进行实时处理，提供大规模的直播服务。直播时可同时直播每间教室的3路画面同步播放。 平台管理功能 首页轮播展示：支持添加录直播课程在首页上方轮播区域展示，展示信息包括课程图片、课程名称、课程类型（录播或直播）、主讲人、开始时间；支持设置轮播课程观看权限，校内或公开；支持删除轮播课程；支持拖拽调整轮播课程展示顺序 热门直播展示：支持添加平台内的直播。课程在首页热门直播区域展示，展示信息包括课程图片、课程名称、主讲人、开始时间、结束时间；支持设置直播课程观看范围，公开或校内；支持删除热门直播课程。支持点击更多，查看所有直播课程。 热门录播展示：支持添加平台内的录播课程在首页热门录播区域展示，展示信息包括课程图片、课程名称、主讲人、录制时间、录制教室、录播观看人次；支持设置录播课程观看范围，公开或校内；支持删除热门录播课程。支持点击更多，查看所有录播课程。 名师风采：支持添加本校教师及其简介在首页名师风采区域展示，展示信息包括教师头像、姓名、简介；支持手动更换教师头像、删除展示教师；支持拖拽调整教师展示顺序。 数据统计：可查看自定义时段内视频观看量、观看人次、趋势图等数据。（需提供产品截图） 排程管理：系统支持与学校教务系统对接，获取所有教室的排课数据，根据课程的开始和结束时间，自动创建录播/直播排程。针对课表之外的录播需求，支持手动创建录播/直播排程。可设置排程名称、开始时间、结束时间、教室地点、授课教师、录直播规则（直播不录制、直播并录制、录播）。教师可查看个人的直播/录播排程。（需提供产品截图） 转码存储管理：系统支持根据录播规则自动进行录制、转码、存储，管理人员可通过后台查看转码进度，转码完成后所生成的录播视频转码完成后自动存储在教师个人资源库中。 连堂课管理：系统支持连堂课录直播，可自定义开启连堂课模式，系统自动识别连堂课的课程，将属于连堂课的两节课创建为同一个排程。 拖堂设置：系统支持课程拖堂，开启拖堂模式后，每节课自动延长直播/录播，延长的时间可自定义，满足学校老师拖堂时的需求。 回收站：系统支持回收站功能，删除的资源，可在回收站进行恢复。 个人排程管理：支持按照课表展示教师课程录直播排程，支持教师在个人排程页面创建录直播排程，设置排程名称、封面、起止时间、教室地点、主讲人等信息。 教室管理：支持集中展示全校教室前端设备状态，支持统计教室总数、正在使用、空闲的教室数量；并可对正常和离线的设备数量进行统计。同时可在线预览实时教室影像，可显示每个设备离线和正常状态，并支持依据教室状态（全部、正常、离线）、楼宇、教室信息筛选设备展示列表。 直播管理 我的直播：支持展示教师创建的直播课程列表，可依据直播直播起止时间、视频状态、楼宇、教室维度筛选目标视频；直播未开始时显示距离开始的倒计时、并可编辑直播活动；直播开始后显示距离结束倒计时。 系统支持将教师直播活动在课程内进行展示，学生可通过web端、手机app端前往课程访问观看。 系统支持按照全部、正在进行、即将开始等维度进行筛选；支持查看直播名称、授课教师姓名、直播教师、直播简介等信息。 直播未开始时，显示倒计时；直播进行中时显示距离直播结束剩余时间。未开始的直播用户可进行预约，直播开始提醒预约用户进行观看。 直播课程观看时支持显示3路直播视频流，支持自由选择教师画面、学生画面、板书画面中的一路、二路或三路画面进行观看，多路画面时支持选择任意一路画面作为主画面观看，并可全屏播放，播放过程中可暂停直播，各路声音可独立控制； 直播互动：支持用户在观看直播时发送文字或表情进行互动。（需提供产品截图） 录播管理 教师将录播资源发布后，学生可通过web端、手机app端前往课程下访问观看。 视频发布：系统支持将录播视频发布至平台；支持自动发布和手动发布两种方式。 视频收藏：用户可观看视频时可进行收藏，收藏完成后可在资源库进行查看和管理。 录播查询：支持以列表形式显示教师个人资源库中所有录播资源，可显示录制时间、录制教室、资源类型（录制、剪辑）；支持通过录制日期、教室、录制类型进行检索；支持查看录播视频的观看人数和观看次数统计。 视频下载：学生在观看录播视频时可下载观看，可自定义选择教师画面、学生画面、板书画面一路或多路下载，同时可选择教师、学生、板书三路中任意一路音频同步下载，并可在线试听。 | 114 | 点 |
| 33 | 网络摄像机 | ≥500万 星光级 1/2.7" CMOS智能半球型网络摄像机 传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，4 mm，6 mm，8 mm可选； 红外距离: ≥30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1920 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）。 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V/AC24 V，1 A ) 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out）; 1个内置麦克风和1个内置扬声器 复位: 支持 电源输出: 两线式DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af 电流及功耗: DC：12 V，最大功耗：7 W; PoE：最大功耗：8.5 W | 230 （含备用2个） | 个 |
| 34 | 录播主机 | 网络视频输入：≥32路 网络视频接入协议:支持 HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.4）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO等； 硬盘驱动器：≥4个SATA接口,选配eSATA接口;每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盘； 网络协议：UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（动态域名解析） 录像分辨率：2MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | 14 | 台 |
| 35 | 录播存储硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 28 | 块 |
| 36 | 编码器 | 支持H.265、H.264视频编码，主、子码流可独立配置； VGA画面支持位置调整和画面区域裁剪功能； 支持1080P、720P等高清分辨率编码； 视频输入源自适应识别，也可固定输入源； 音频输入源可选HDMI或Audio in，音频编码格式支持：AAC_LC、G711a、G711u； 支持RTMP、ONVIF、NTP、RTSP等网络协议； 支持接入云平台，支持ehome、GB28181协议接入平台； 支持PoE供电； | 114 | 台 |
| 37 | 多媒体管理平台 | 构建多媒体教室统一运维管理平台，本次采购产品需与用户已有在用的多媒体中央控制器实现对接，实现全校多媒体教室统一管理。 具有B/S架构与C/S架构两种方式，组建方式灵活，具备多校区、多客户端（PC/移动客户端）、多用户权限管理（管理员、操作员、查询用户）。 可根据用户使用习惯自由设置功能辅助区。 远程控制教室中控系统开关、投影机开关，幕布的升降及对多媒体系统进行锁定和解锁；可单独或批量控制教室设备。 可对各多媒体教室进行分组管理，可设置教室按时间自动执行动作（如上下课、开关投影机、系统加解锁、电源管理等）。 用时间、设备使用等相关统计功能，具有多种条件的查询功能。 具备课表排课管理功能，可手动添加/导入课表，可设置按课表时间自动开启/关闭教室，完成无人值守的全自动管理，具有预约审批、预约查询、课表编排等功能。可与课表系统联动实现教师在线实时考勤功能。 | 1 | 套 |
| 38 | 辅材辅料 | 设备安装所需相关线缆，管材，接线板等相关辅助材料，均有中标供应商提供，采购人将不再为此承担额外的辅助材料费用，提供包括但不限于以下线材： 线材名称 数量 起点 终点 HDMI高清线 2 中控 投影机/触摸一体机（其中1根为备用线） CAT6控制线 2 中控 投影机/触摸一体机 3*2平方电源线 1 中控 投影机/触摸一体机 2*1.0电源线 1 中控 幕布 CAT6网络线 2 交换机 摄像头 USB控制线 1 教师机 互联黑板 HDMI高清线 2 中控 显示屏（副屏） 电源线 2 中控 显示屏（副屏） 音箱线 2 功放 音箱 RVVP 2*0.5mm（带屏蔽）话筒 线 1 功放 音箱 线槽 1 讲台 投影机 | 114 | 间 |
| 39 | 系统集成及运维 | 本项目为交钥匙工程，中标供应商需要提供项目所有设备安装，调试，布线，与校园网络对接调试，与一卡通系统对接调试，与教务系统对接调试，与校园监控系统对接调试等； 须委派有经验的实施人员承担现场实施任务，项目负责人需具备相关的资质证书，现场项目实施人员的指派须满足采购人的要求，采购人认为不满足要求的可以要求中标供应商更换人员，由此产生的工期延误等后果由中标供应商承担。 提供项目驻点运维服务： 驻点人员数量：中标供应商委派≥2名专职运维人员进行驻点办公； 驻点运维期限：项目通过验收之日起至2022年9月1日； 驻点人员工作时间：运维人员工作时间根据实际教学时间提前半小时到场。早晨7:30-11:30,下午1:30-5:30,晚上6:00-9:30.(周六周日两人轮流值班外,其他时间人员必须准时到场.) 在校方有重大教学活动及节假日，需根据实际需求安排人员值守保障。 运维人员资质：运维人员需具备较强的技术能力和良好的职业道德，能够独自立处理日常教学活动遇到的相关问题，现场派驻人员由采购人进行考核，若不符合采购人要求，采购人有权要求中标供应商更换人员，由此产生的违约责任由中标供应商承担。未经采购人同意不得私自更换驻场人员 | 1 | 项 |

## 三、演示

1、演示内容

1.1多媒体教室管理平台

- 设备控制与视频监控、全双工对讲、计算机桌面四合一联动，视频画面支持4/9/16分割且具备轮巡、抓图、录像等功能，单教室视频联动支持多品牌、多画面同时接入。

- 可远程查看多媒体教室系统设备运行状态，中控网络连接状态显示；具有投影机灯泡使用时间、工作状态、报警等信息。具有教室使用率、在线数量、断线数量、投影机灯泡使用时间、设备使用等相关统计功能，具有多种条件的查询功能。。

1.2 互联黑板

- 同步显示：基于普通黑板、普通白板等任何书写面，将普通粉笔或白板笔实时数字化，自动生成带原笔迹电子化板书，还原老师重要的板书内容，将书写的内容时时同步到教学显示屏上，实现数字化。

- 智能屏蔽功能：可以自动屏蔽老师书写时衣袖、手掌的干扰。粉笔书写时手指拿的很近且左手掌在黑板下方书写时不影响书写效果，完全不改变老师的书写习惯，支持多人同时书写。

- 快捷键功能： 点击按钮进入错题录播模式，划分区域截取想要录制的屏幕画面，进入录题模式，同步显示黑板板书，完成录制后点击完成按钮，则形成一段完整的错题录播视频，学生和老师可以在后台或者小程序看错题视频。

- 微信分享功能：支持微信扫描二维码或是输入课堂号进入课堂，可实现实时截取显示屏上的内容，形成课堂笔记进行保存，可随时查看，进行复习；支持老师将实时拍照的图片（学生作业、教学素材等）上传到屏幕，供全班快速学习，交流。

1.3 录播平台

- 录播视频智能管理：管理员可通过后台管理所有的录播资源，可显示资源名称、授课教师、录制时间、录制地点（楼宇、教室）、资源类型、课程等信息；支持通过资源名称，授课教师、录制日期、楼宇、教室、资源类型进行搜索。

- 在线剪辑：系统支持教师对录制转码完成的视频进行在线剪辑，支持按开始时间和结束时间进行剪辑，支持多段视频合并；支持自定义剪辑完成后视频的标题。

- 录播视频学习：观看录播视频时支持自由选择教师画面、学生画面、板书画面中的一路、二路或三路画面进行观看，多路画面时支持选择任意一路画面作为主画面观看，并可全屏播放。观看时每路画面声音可单独开关。支持倍速播放，可自由选择0.75、1.0、1.25、1.5、1.75、2倍速播放，且不影响音视频视听效果。

- 个人笔记：学生视频学习时可添加视频收藏、并做截图。教师针对知识点进行教学笔记，学生在观看视频时可查看教师分享的图文笔记内容，同时可记录自己的学习笔记，通过关键词搜索笔记功能。

- 录播视频编辑功能：支持教师在视频的任意时间点对相关的知识点进行标注，学生观看视频时可选择知识点直接定位到对应时间点进行学习。

- 支持教师插入批注，教师可在视频的任意时间点插入批注内容，学生在观看过程中，可查看老师发表的批注评论。

2、要求

2.1请各供应商按照采购要求做好准备（演示时使用的设备与投标标的品牌型号一致），在评审开始前下载注册成为钉钉用户，并学会钉钉操作，确保演示效果。演示内容详见评分分办法。

2.2演示时间：不超过15分钟（不包含评委提问时间）

2.3演示次序：以政采云平台中“项目采购”应用模块获取招标文件时间顺序为准，如供应商未能在规定时间内完成演示设备调试的或演示过程中出现视频中断、无法连接演示视频的，则由下一顺位的供应商进行演示，同时可再给予该供应商一次重新演示的机会，但演示顺序排至所有演示供应商的最末位，出现同类问题的其他供应商亦按此方法处理。

2.4 演示途径：通过钉钉-视频会议进行演示，其中涉及需要安装的软件供应商应在开标前自行下载安装，确保网络、摄像头、麦克风、演示环境等演示所需设备和系统正常稳定，并提前熟悉操作和使用。

四、商务条款

| 实施要求 | 1.中标供应商须向采购人推荐有经验的实施人员承担现场实施任务，现场项目实施人员的指派须满足采购人的要求，采购人认为不满足要求的可以要求中标供应商更换人员，由此产生的工期延误等后果由中标供应商承担。 2.项目实施团队须常驻施工现场，若有事离开，需事先征得采购人同意。 3.项目正式交付后，中标供应商须向采购人提供完整的文档资料、图集、部署手册、操作手册等（包括电子版）。根据采购人要求起草系统管理制度、操作规程、系统使用说明等。 |
| --- | --- |
| 交货地点、安装调试期及验收 | 交货地点：嘉兴学院。 安装调试期：签订合同后3个月内货物安装调试完成，交付验收。 验收时间：货物交付安装调试完成后15个工作日内组织专家验收。 |
| 售后要求 | 1、提供项目驻点运维服务： 1) 驻点人员数量：中标供应商委派≥2名专职运维人员驻采购人进行驻点办公； 2) 驻点运维期限：项目通过验收之日起至2022年9月1日； 3) 驻点人员工作时间：运维人员工作时间根据实际教学时间提前半小时到场。早晨7:30-11:30,下午1:30-5:30,晚上6:00-9:30.(周六周日两人轮流值班外,其他时间人员必须准时到场.) 在校方有重大教学活动及节假日，需根据实际需求安排人员值守保障。 4) 运维人员资质：运维人员需具备较强的技术能力和良好的职业道德，能够独自立处理日常教学活动遇到的相关问题，现场派驻人员由采购人进行考核，若不符合采购人要求，采购人有权要求中标供应商更换人员，由此产生的违约责任由中标供应商承担。未经采购人同意不得私自更换驻场人员 2、提供每学期前的现场系统全面检查、系统升级、漏洞修补、系统优化等（要求出具详细的巡检报告、系统升级报告等）， 3、质保期内应采购人要求，每年至少两次向采购人相关人员提供免费技术培训，培训，内容包括但不限于新教师的系统使用培训等。 |
| 质保期 | 所有设备原厂质保五年。交付验收时提供原厂商针对本项目的保修服务承诺函，所供产品的最终用户为“嘉兴学院” |
| 报价要求 | 包含项目实施所需的一切设备、线材、布线相关配件、安装、辅件、调试、测试、开发、人员费用、税金等一切相关费用，采购人不承担由于本项目实施而产生的任何费用。 |
| 履约保证金 | 合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在验收合格贰年后无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。 |
| 付款方式 | 合同生效后15个工作日采购人向中标供应商支付合同总价30% 为预付款，验收合格后15个工作日内，支付至合同款的100%。 采购单位及时支付采购资金。政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购单位应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。 |
| 政策性条件 | 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件；供应商属于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业，享受中小企业政策扶持。 |
| 特殊条款 | 招标文件中的技术要求（规格）书为原则性要求，并不是详尽的要求，中标供应商有责任对投标文件中提出的技术规范、标准负责。中标供应商对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术等专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与采购人无关。 |

# 第三章  供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.集中采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2. 投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，集中采购机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，集中采购机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4、评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉兴学院多媒体教室设备采购项目 |
| 2 | 采购内容： 序号 设备名称 数量 单位 1 ★多媒体网络中央控制器 116 （含备机2台） 台 2 智能认证控制终端 116 （含备机2台） 个 3 教师机 92 （含备机4台） 台 4 显示器 111 台 5 多媒体讲台 （60座及以上教室） 56 张 6 多媒体讲台 （45座及以下教室） 53 张 7 移动讲台 5 张 8 地台（7000mm*1800mm） 11 套 9 地台（4000mm*1200mm） 33 套 10 地台（6200mm*1200mm） 8 套 11 地台（5000mm*1200mm） 4 套 12 地台（4000mm*800mm） 32 套 13 地台（2000mm*800mm） 21 套 14 ★工程投影机（6000流明） 22 （含备机2台） 台 15 工程投影机（5000流明） 38 （含备机2台） 台 16 超短焦投影机 34 （含备机2台） 台 17 触摸教学一体机 26 台 18 幕布（150寸） 28 （含备用5块） 块 19 幕布（120寸） 38 （含备用5块） 块 20 显示屏 40 台 21 互联黑板（6000mm×2000mm） 11 块 22 互联黑板（4000mm×2000mm） 9 块 23 无尘黑板（6000mm×2000mm） 8 块 24 无尘黑板（5000mm×2000mm） 3 块 25 无尘黑板（4200mm×2000mm） 1 块 26 无尘黑板（4000mm×2000mm） 24 块 27 无尘黑板（4100mm×1350mm） 32 块 28 书写墙 260 平方 29 音频处理器 92 套 30 吊麦 92 支 31 音箱 108 对 32 ★录播管理平台 1 套 33 网络摄像机 230 （含备用2个） 个 34 录播主机 14 台 35 录播存储硬盘 28 块 36 编码器 114 台 37 ★多媒体管理平台 1 套 38 辅材辅料 114 间 39 系统集成 1 项 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：无。 |
| 5 | 投标保证金的退还（不计息）：无。 |
| 6 | 现场踏勘：本项目须进行现场踏勘。 现场踏勘时间：2021年2月25日9时30分 地址：越秀南路56号，嘉兴学院越秀校区行政楼 119办公室 联系人：张老师 联系电话：0573-83644910 (注：请采购单位做好现场踏勘的签到工作，现场答疑将形成会议纪要在浙江省政府采购网发布。) |
| 7 | 投标文件组成：电子投标文件和备份投标文件均由资信商务文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。 |
| 8 | 开标时间及地点：2021年3月2日9时30分在嘉兴市公共资源交易中心三楼3号开标室开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 9 | 演示：请各供应商按照采购要求做好准备，在评审开始前下载注册成为钉钉用户，并学会钉钉操作，确保演示效果。 演示时间：不超过15分钟（不包含评委提问时间） 演示次序：以政采云平台中“项目采购”应用模块获取招标文件时间顺序为准 如供应商未能在规定时间内完成演示设备调试的或演示过程中出现视频中断、无法连接演示视频的，则由下一顺位的供应商进行演示，同时可再给予该供应商一次重新演示的机会，但演示顺序排至所有演示供应商的最末位，出现同类问题的其他供应商亦按此方法处理。 演示途径：通过钉钉-视频会议进行演示，其中涉及需要安装的软件供应商应在开标前自行下载安装，确保网络、摄像头、麦克风、演示环境等演示所需设备和系统正常稳定，并提前熟悉操作和使用。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 11 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)。本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的集中采购机构提出质疑。质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意或者采购人、集中采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集中采购机构向中标供应商发出中标通知书。 |
| 13 | 履约保证金: 合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价2%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在质保期满壹年后（从项目整体验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标供应商签订政府采购合同。 |
| 15 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 16 | 本项目预算：832.827万元。最高限价为预算价，超预算价的投标文件无效。 |
| 17 | 付款条件：合同生效后15个工作日采购人向中标供应商支付合同总价30% 为预付款，验收合格后15个工作日内，支付至合同款的100%。 采购单位及时支付采购资金。政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购单位应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。 |
| 18 | 投标文件有效期：90天 |
| 19 | 关于参考品牌：除招标文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加本项目投标。 |
| 20 | 信用记录：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标时同时提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。 |
| 21 | 政府采购节能环保产品：按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品，环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品，环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件；供应商属于中小企业，监狱企业，残疾人福利性单位视为小型，微型企业，享受中小企业政策扶持。 |
| 22 | 1.根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对中小企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于中小企业的，投标文件中必须提供《中小企业声明函》。 2.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函 3.监狱企业同视为小型、微型企业，享受中小企业政策扶持。 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于嘉兴学院。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购人系指组织本次招标的嘉兴市公共资源交易中心（“采购人”）和采购人。

2.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。“★”系指核心产品。

## （三）采购人式

本次招标采用公开采购人式进行。

## （四）投标委托

供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。

2. 本项目不可以分包。

（八）是否允许采购进口产品

不允许采购进口产品

## ▲（九）特别说明：

1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

## （十）质疑和投诉

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、集中采购机构提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人、集中采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向规定的财政部门提起投诉。

2. 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑.

3. 供应商认为集中采购机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义。

4.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过集中采购机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

## 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

# 电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://heLp.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.htmL）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

## 总体要求：

1.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2. 投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

# （一）投标文件的组成

电子投标文件和备份投标文件均由资信商务文件、技术文件及投标报价文件两部份组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资信商务文件：

1.1资格文件：符合合格供应商的资格要求的相关文件及证明材料

1.2投标声明书；

1.3法定代表人授权委托书；

1.4诚信承诺书

1.5社保缴纳证明材料或社保缴纳承诺函

1.6售后服务方案；

1.7成功案例及同类项目业绩（提供购合同和验收报告）；

1.8与本项目实施相关的供应商各类资质证书、认证证书、许可证等（如信誉荣誉、节能环保等。提供复印件）；

1.9供应商情况介绍；

2.0商务响应表；

2.1中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料。

2.2供应商截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟.

2.3优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材、质保期过后，维护费用承诺（不超过设备总额10%）等方面的优惠；

2.4质保期承诺函；

2.5供应商需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

2、技术文件：

（1）投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任

（2）系统集成方案

（3）培训方案

（4）供货、安装、调试方案及承诺

（5）投入本项目的设备一览表

（6）合理化建议

（7）项目实施人员配置情况

（8）供应商需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3、投标报价文件：

3.1投标函；

3.2开标一览表；

3.3投标报价明细表；

3.4供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

# 法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修和前期方案编制、招投标、审计等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

# 4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （六）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

6.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

1、本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作；开启报价环节，供应商须在45分钟内在系统里CA签字确认，否则报价文件无效；

2.2.采购人或集中采购机构对供应商的资格审查文件进行审查；评标委员会对供应商的资信商务及技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价文件进行评审；

2.4评标委员会撰写评审报告，推荐中标候选人。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共 5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3、对投标文件进行比较和评价;

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商;

5、向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

注：如评审时间为疫情期间，参加评审工作会议的所有人员须向“中心”工作人员出示健康码，并填写《评标人员健康信息登记表》。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的供应商，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题。

询标时，供应商代表未按要求或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）嘉兴市公共资源交易中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1、评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2、如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标供应商。

1.嘉兴市公共资源交易中心在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3. 在公告中标结果的同时，集中采购机构向中标供应商发出中标通知书。

## 七、合同授予

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，集中采购机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格，并报监督管理部门。

# 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于该项目的评标。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标供应商。排名第一的供应商为中标候选人，排名第二的供应商为候补中标候选人，其他供应商中标候选资格依此类推。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+技术分+资信商务及其他分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（0-30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对中小企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于中小企业的，投标文件中必须提供《中小企业声明函》（模板见第六章），否则不给予价格扣除；

3.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

4.监狱企业同视为小型、微型企业，享受中小企业政策扶持。

5.供应商的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）技术、资信商务及其他（70分）

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 (46分） | 满足招标货物的所有功能、性能及技术招标要求（核心产品） | 8 | 满足招标货物所有功能、性能及技术指标要求的得6分；所有功能及指标均满足且多数指标明显优于招标需求且需明示正偏离指标并提供依据，同时，现场评审专家组认可，有效正偏每项加1分，最高加2分；允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣2分，扣完为止。 |
|  | 满足招标货物的所有功能、性能及技术招标要求（非核心产品） | 8 | 满足招标货物所有功能、性能及技术指标要求的得6分；所有功能及指标均满足且多数指标明显优于招标需求且需明示正偏离指标并提供依据，同时，现场评审专家组认可，有效正偏每项加1分，最高加2分；允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣2分，扣完为止。 |
|  | 软件功能演示 | 12 | 1.运维管理平台 （2分）投标产品按演示功能项逐条进行演示。满足功能要求的每条得1分，本项最高得2分；不完全满足的，酌情扣分； 2.互联黑板（4分）投标产品按演示功能项逐条进行演示，满足功能要求的每条得1分，本项最高得4分；不完全满足，酌情扣分； 3.录播平台（6分）投标产品按演示功能项逐条进行演示。 满足功能要求的每条得1分，本项最高得6分；不完全满足的，酌情扣分； |
|  | 供货、安装、调试方案及承诺 | 3分 | 供应商提供符合采购需求且有利于本项目实施、供货、安装、调试方案及承诺，得0-3分。 |
|  | 系统集成方案 | 6分 | 针对现场情况提出完善的项目组织、质量、安全等方案，方案的针对性、实用性等情况 ，包括施工管理流程、进度计划、劳动力计划等，项目施工设备投入、测试验收方案等，方案的进度控制，设备投入合理性等情况，得 0-3分。 针对现场情况提供施工所需的布局图、效果图、系统图等设计图纸，布置的合理性、经济性等情况，得 0-3分。 |
|  | 项目实施人员配置 | 5 | 1、拟派项目经理具有高级项目经理证书（信息系统集成）的得1分，具有二级及以上建造师证书（机电工程）得1分，具有其他与本项目采购需求及履行合同相关的其他证书，经专家组评审后得1分。 2、根据供应商拟派往本项目的项目团队人员的数量、人员配备的合理性、人员职称、学历、荣誉、类似经验、履职经历进行综合评分，得0-2分。 附人员相关证书和在投标单位最近6个月缴纳社保证明复印件 |
|  | 培训方案 | 3 | 供应商针对本项目制定全面、详尽、科学的培训计划（培训人员、人数、方式、地点、时间等实质性内容）并按承诺计划实施，根据培训方案的完整性、周到性等情况进行综合评分。 |
|  | 合理化建议 | 1 | 根据供应商对本项目实际情况的了解及结合对本项目的理解，针对本项目提供合理化建议和措施，并承诺在本项目中实施，每条合理化建议的得0.5分，最高得1分。 |
| 资信及其他分 （24分） | 售后服务方案 | 6 | 1、售后服务保障体系，包括主要服务内容、解决问题、排除问题、应急服务方案的速度等，满足学校日常需求、合理性、经济性 ，得0-2分 2、备品备件储备等综合情况，得0-2分 3、驻点人员数量、专业职称、运维履历等综合情况，得0-2分。 |
|  | 质保期 | 2 | 承诺：所有投标产品满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最高得2分。 |
|  | 供应商综合实力 | 6 | 权威认证：供应商具备职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证或经评标委员会认可的其它相关认证书的，每个得1分，最多3分； 资质：供应商具备电子与智能化工程专业承包资质、建筑智能化系统设计资质，或经评标委员会认可的其它相关认证书的，每个得1分，最高得3分； 以上证书证明材料需提供证书复印件加盖供应商公章，否则不得分 |
|  | 成功案例及同类项目业绩 | 4 | 近三年内（开标之日向前追溯3年，以合同签订日期为准）实施同类项目的案例，每提供一个案例得 1分，最高4分。供应商提供的业绩或案例证明均是非同类项目的,本项不得分。(投标时须同时提供采购合同和验收报告的得分。) |
|  | 政策分 | 3 | 投标产品符合财库[2019]9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，得3分。 |
|  | 诚信分 | 3 | 投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或列入不良行为的，此项得0分；承诺投标截止时间前三年未受到过行政处罚、行政处理（含通报）或列入不良行为的，得3分（如进行虚假承诺，一经发现将取消中标资格，报监督管理部门处罚，并予通报）。 |

# 第五章  嘉兴市政府采购合同（指引）

招标编号：嘉政采招（2021）第3号

合同编号：嘉政采合（2021）第   号

政府采购计划（预算）确认书号：嘉兴市财政局JM-00042762-001

采购人（以下称甲方）：嘉兴学院

供应商（以下称乙方）：

集中采购机构：嘉兴市公共资源交易中心

采购人式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民典法》等法律法规的规定，甲乙双方按照嘉政采招（2021）第3号嘉兴学院多媒体设备采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）招标文件与采购投标文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的是

| 序号 | （设备名称） | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 采购金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |

第三条 合同价款及付款方式

1、本合同项下总价款为（大写）人民币         ，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、售后服务、税费等全部费用。

3、本合同付款方式为以下第        项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为        ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为        ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_________项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第_________项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的5%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、上述的货物免费保修期为     年，人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备实行终生维修，维修时只收部件成本费。

3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

5、质保期      年。质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第六条 交货（服务期）

1、交货期（服务期）：        年     月     日前交货；

2、交货（服务）地点：

3、安装、调试事宜：

4、乙方在交货同时，应向甲方提供使用货物的有关技术资料。

第七条 调试和验收

1、乙方交货前应对产品作出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3、甲方对乙方提交的货物需在五个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由甲方负责。

4、验收完毕乙方应出具验收结果报告，符合要求的给予签收，验收不合格的不予签收。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第九条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，若造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（或竞争性谈判、询价）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向      仲裁委员申请仲裁。

第十三条 合同生效及备案

1、合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4、本合同一式 五 份，甲乙双方各执 一 份， 一 份报送政府采购监督管理部门备案， 一 份留嘉兴市公共资源交易中心备查， 一 份送财政核算支付中心。（若执行政采贷，另加二份）

# 二、特殊专用条款部分

……

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定代表人或被授权人：             法定代表人或被授权人：

签订地点：

签订日期：      年  月  日

合同鉴证方：嘉兴市公共资源交易中心（政府采购）

项目负责人：

鉴证日期：年 月 日

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |
| --- |
| 按照《政府采购委托汇总确认书》嘉兴市财政局JM-00042762-001，采购编号：嘉政采招（2021）第3号 ,合同号：嘉政采合（2021）第 号 |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |
| 采购货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |
| 本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购办存档备查。 |

# 第六章　投标文件格式

１.投标文件封面格式：

资信商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

2.资信商务及技术文件、投标报价文件目录（请按照“第三章供应商须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资信商务文件：

（1）资格文件 —————————————————————————（页码）

（2）投标声明书  ———————————————————————（页码）

（3）法定代表人授权委托书 ——————————————————（页码）

3.投标声明书格式：

投标声明书

致嘉兴学院：

_______     __（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其提供服务的设备和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年     月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方承诺： 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

4、诚信承诺书

诚信承诺书

（采购人或招标组织机构） ：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

供应商（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

5.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致嘉兴学院：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

## （身份证黏贴处）                        （身份证黏贴处）

法定代表人签字（或盖章）：            被授权人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

供应商公章：                                      年    月    日

6. 成功案例及同类项目业绩一览表

成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目起止时间 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：采购合同和验收报告须加盖公章

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                          年    月    日

7.商务响应表

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                   年    月    日

8、提供服务的设备详细清单（不含报价）

设备详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商是否属于中型企业、小型企业、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |  |

注：投标文件中必须明确主要设备的品牌、规格型号、性能指标等内容。

被授权人签字（或盖章）：                         供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

9.技术响应表格式：

技术响应表

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 情况及证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |

注：供应商应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                   年    月    日

10. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标单位针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                    年    月    日

11.投入设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                    年    月    日

12.选配件、专用耗材、售后服务优惠表

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                           年    月    日

13.投标函格式：

投 标 函

致嘉兴学院：

根据贵方为项目名称：                                     的招标公告（项目编号：嘉政采招（2021）第3号），签字代表_     （全名）经正式授权并代表供应商__         （供应商名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名：__________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字（或盖章）：___________          日期:_____年___月___日

14、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

15、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
   本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日 期：

16.开标一览表

开标一览表

招标编号：          　　　　　    　　　　　　　标项：

供应商名称：                                                                      金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费等一切费用；3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致；４、请按第二章  采购清单及技术要求填制

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：       年   月    日

17.投标报价表

投标报价明细表

招标编号：              　　　　　　　　　　　　　标项：

供应商名称：                                       金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价（大写） |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费等一切费用；3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致；４、请按第二章  采购清单及技术要求填制

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                      日期：      年   月    日