嘉兴市公安局秀洲区分局第九期社会治安动态视频监控卡口、人脸枪机等部分改造服务项目

招标采购文件

项目编号：ZJFY-20240023

采购单位：嘉兴市公安局秀洲区分局

代理单位：富昱项目管理咨询(嘉兴)有限公司

备案单位：嘉兴市秀洲区财政局

2024年04月

目录

第一章公开招标公告	1

第二章招标需求	5

第三章供应商须知	35

第四章评标办法及评分标准	51

第五章政府采购合同主要条款（指引）	56

第六章投标文件格式	62

# 第一章公开招标公告

项目概况 嘉兴市公安局秀洲区分局第九期社会治安动态视频监控卡口、人脸枪机等部分改造服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2024年05月17日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJFY-20240023

项目名称：嘉兴市公安局秀洲区分局第九期社会治安动态视频监控卡口、人脸枪机等部分改造服务项目

预算金额（元）：10366060

最高限价（元）：10366060

采购需求：

标项名称：嘉兴市公安局秀洲区分局第九期社会治安动态视频监控卡口、人脸枪机等部分改造服务项目

数量：不限

预算金额（元）：10366060

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。

备注：

合同履约期限：标项1，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：要求合同分包，按照财政及政府采购法相关文件规定，需提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  40 %（不得低于40%），其中小微企业合同金额应当达到 70 %（不得低于70%）；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2024年05月17日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年05月17日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年05月17日09：30

开标地点（网址）：“政采云”平台电子投标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励供应商使用保险/保函替代保证金及进行预付款增信，支持供应商基于中标项目进行应收账款融资。成交供应商若想了解或使用相关服务，可通过政采云平台或其他渠道进行咨询。政采云金融热线400-903-9583，也可登录政采云平台查看相应政策文件及各相关服务方案∶https：//jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

（3）本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明：

A.本项目通过“浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云。

（4）本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http：//www.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：嘉兴市公安局秀洲区分局

地址：嘉兴市洪兴西路1593号

传真：/

项目联系人（询问）：姚先生

项目联系方式（询问）：0573-82720671

质疑联系人：沈先生

质疑联系方式：0573-82721969

2.采购代理机构信息

名称：富昱项目管理咨询(嘉兴)有限公司

地址：嘉兴市秀洲区高照街道智富中心15幢3楼（秀清路洪兴西路口）

传真：/

项目联系人（询问）：宋水清

项目联系方式（询问）：15888364231

质疑联系人：程丽霞

质疑联系方式：0573-82281307

3.同级政府采购监督管理部门

名称：嘉兴市秀洲区财政局

地址：嘉兴市洪兴路1765号

传真：/

联系人：宋老师

监督投诉电话：0573-82720085

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章招标需求

一、项目背景

嘉兴市秀洲区作为嘉兴经济发展的重要组成部分，其治安、车控需求与日俱增。本项目共364个监控点位。采购人通过购买服务的方式来达到使用社会治安动态视频监控系统的目的。本次项目按照雪亮工程建设相关要求在城市重点部位、主要路口路段、城市出入口、十字路口等区域设置车控卡口。本次项目建设的社会治安动态视频监控系统应按照公安部提出的视音频传输标准要求、联网接口技术要求和设备用户地址编码要求进行系统建设，采用统一通信协议与上级部门的无缝对接，尤其是秒级定位、时移回放、卡口数据智能分析、研判、定位、布控报警等功能，提高群众的安全感，提高我区公安机关对案情的实时发现率和响应速度。

二、设计依据

本项目设计、建设、维护、管理等必须严格执行以下标准，但技术标准和规范如与国家、行业最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、行业最新标准为依据。

相关标准、规范：

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）

《社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T 502-2018）

《基于公共运营商的社会治安动态视频监控系统技术规范》（Q/GAT 002-2006）

《视频图像文字标注规范》（GA/T 751-2008）

《跨区域视频监控联网共享技术规范》（DB33/T 629-2011）

《浙江省公安视频图像信息系统建设总体技术要求》

《浙江省公安视频专网安全管理工作规范》

《公安视频图像信息应用系统》GA/T1400-2017

《浙江省公安机关车辆大数据系统建设技术规范》

《浙江省公安机关人脸枪机比对应用系统建设技术规范》

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

《音频、视频及类似电子设备安全要求》（GB8898-2011）

《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求》（GB4793.1-2007）

《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93）

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2018)

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2017）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/833-2016）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）

《机动车登记信息代码 第7部分：机动车号牌种类代码》(GA24.7-2005)

《公安交通指挥系统建设技术规范》(GA/T445-2010)

《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》(GA/T497-2016)

《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》(GA/T651-2014)

《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》(GA/T652-2017)

《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

《公安交通电视监视系统验收规范》（GA/T509）

《公安部警用地理信息系统系列标准规范》

公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

《浙江省安全技术防范系统建设技术规范》（DB33/768-2009）

《关于全面推进全省公安视频建设与应用工作的指导意见》浙公通字【2013】117号

浙江省公安厅《关于加强视频图像信息应用体系建设的通知》

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GAT1202-2022）

上述技术标准和规范如与最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以最新标准为依据。

三、总体要求

项目建设点位前端通过千兆裸光纤接入运营商建设的视频监控专网，再通过万兆裸光纤传输到嘉兴市公安局“禾眼”平台，同时推送至嘉兴市公安局秀洲区分局一体化平台，提供到6个派出所及交警大队、6个交警中队等单位的裸光纤及千兆光模块可网管交换机，与其他任何单位间实行物理隔离。交换设备投标人自行规划、计算，保证每条链路的带宽利用率小于70%，并配置流量监控软件，提供登录口令给采购人查看，接入、汇聚、核心交换机都必须是可网管设备，并提供登陆口令给采购人查看。上述364个点位人脸枪机使用4兆码流，车辆卡口使用8兆码流，鹰眼180°使用20兆码流，投标人需要根据项目实际需求计算配置存储的数量，以及服务器等设备的数量，根据现场车道情况自行计算闪光灯、补光灯数量，投标时提供完整的设计方案，并罗列清单。本项目中卡口抓拍人脸均接入嘉兴市公安局秀洲区分局人脸库和嘉兴市公安局人脸库。本项目涉及的所有点位和服务器、存储等全部接入视频网网络资产与边界感知系统和视频网网络接入控制系统。本项目每根立杆需要根据省厅要求制作并张贴标识标牌。

四、技术要求

根据浙江省《社会治安动态视频监控系统技术规范》、浙江省公安厅《基于公共运营商的社会治安动态视频监控系统建设工作规范》以及一切与视频监控相关的国家、省、市的标准、规范或文件，建立一套覆盖秀洲整个社会面的社会治安动态视频监控系统，完善全区现有的监控网。

1.项目建设原则

（1）可靠性原则

整体可靠性是本系统必须解决的首要问题。系统采用自动检测、自动报警、自动监控和容错等技术来保证可靠性；具有防病毒，防误操作特性，有较强的抗干扰、抗静电能力，同时提供数据备份、恢复措施。从系统的结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统正常、稳定、可靠地连续运行，将系统发生故障的可能性降到最低。系统还将提供用户等级权限保护，有效排除人为因素的干扰。根据现场环境参数及公安图像监控实际要求，所选用的设备在满足环境条件下完全可以长期可靠地正常运行。

（2）安全性原则

网络安全：要求公安网与视频专网以及其他互联网络物理隔离。若要建立连接必须采取符合公安部要求的技术手段；

信息安全：要严格设置用户使用权限及审批方式，各级用户只能调看本权限范围内的视频信息；

传输安全：视频信息的传输要注意防止各种非法提取或篡改；

存储安全：要注意重要数据的备份，基本信息在后端存储中心存储，重要信息要在存储中心进行备份。

设备安全：视频监控系统的设备必须满足可靠性和安全性的要求，设备选型要选先进成熟的市场主流产品，要求安全可靠，保证系统不间断运行。对关键的设备、数据和接口应该采用冗余设计，要具有故障检测、系统恢复等功能。

（3）先进性原则

系统应充分考虑科学技术的迅猛发展趋势，应用国内外业界较先进和标准的主流技术来保证系统各项功能的实现；按功能做成模块化的子系统，提供强大灵活的联动平台，并保证系统可以方便灵活地在处理能力、系统容量、系统功能等方面进行扩充和升级换代，从而确保系统在未来一段时间内满足形势和业务发展的需要。

（4）适用性原则

系统应能够最大限度地满足各个城市主要出入口监控管理的各项业务需求。以监控系统作为指挥的主要手段，为其它的各项业务职能提供所需的信息。系统的输入设备和系统软件还应具有良好的操作性，保证一般文化水平的操作员，在略懂电脑操作的情况下通过基本的培训就能掌握系统的操作要领，达到能胜任值班和监控任务的水平。

（5）管理性原则

易管理性：系统设计时要充分考虑系统的可管理性，对用户权限管理、网络管理、设备管理提出要求并给出实现方式；

易维护性：系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的维护及故障管理等。

（6）扩展性原则

系统中采用的硬件设备及软件产品应支持国内外相关的工业标准及行业相关标准，以便能与不同厂家的开放型产品在同一系统中共存、兼容。在系统设计中，应选择具有可扩展性的系统结构产品，特别是通过模块化设计的设备和可升级的系统软件，使系统能灵活增减或更新各个子系统的功能来满足业务发展的需要，以保护用户的投资。对网络带宽、接口数量、数据库容量都作一定的预留，并且可以通过设备在线升级、扩容等方式实现系统的扩展。

（7）兼容性原则

系统应能兼容目前已建监控系统中的摄像机、视频编码器、监视墙等主要设备。系统也应能兼容大部分主流设备厂商的硬件产品。

2.系统总体需求

（1）系统总体架构

点位前端通过千兆裸光纤接入运营商建设的视频监控专网，再通过万兆裸光纤传输到嘉兴市公安局“禾眼”平台，同时推送至嘉兴市公安局秀洲区分局一体化平台，提供到7个派出所及交警大队、7个交警中队等单位的裸光纤及千兆光模块可网管交换机，与其他任何单位间实行物理隔离。

（2）系统网络的总体要求

2.1视频网络传输带宽

联网系统网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求，并留有余量。

2.2承载网或新建的电路要求

前端监控点高清网络球机到接入交换机的电路带宽要求为独享100M，由于本次项目所采用的是IP组网，为了整个系统的安全性考虑，要求承建商建设的时候，电路必须为物理上独立的裸光纤。

（3）系统存储的总体要求

本项目利用集中存储模式实现海量视频的安全存储。本项目视频录像资料要求采用直存方式集中存储在中标供应商机房，（如无机房，必须建设专门用于本轮视频监控专门存储机房，监控机房需进行物理隔离，采用双路供电线路，配备8小时以上UPS不间断电源）。

全部前端设备通过视频专网接入中标供应商机房，通过网络统一接入禾眼平台，视频和图片存储存储设备一般放置于投标人机房或者根据采购人要求放置到指定的位置。所有硬件的保修、软件版本升级等服务。

（4）高清视频监控系统

4.1监控点选点原则。

为在有限的资金投入情况下，建设高效、高质量的视频监控系统，结合秀洲区的具体情况，采取一次性全覆盖、突出实战的安防布防策略，概述如下：

1）重点单位、重要场所、人员密集地点等的视频监控镜头一般设置于绿化带内，没有绿化带的可设置于人行道边或公路边；

2）主要路口（十字路口或丁字路口）的视频监控镜头宜设置于人行道边或公路边；

3）视频监控镜头安装位置上部应尽量避开各种线缆，以减少干扰和确保施工顺利；

4）视频监控镜头安装位置下部应尽量避开高压电缆、通讯光缆和其他管道。确实不能避开的，应在点位部署表中说明，建设时应特别注意；

5）视频监控镜头安装位置应适宜取电；

6）视频监控镜头安装位置应靠近网络传输和供电管道，尽量避免水泥或沥青公路开挖；

7）视频监控镜头安装位置应避免选择在低洼地带，避免机柜被水淹没；

8）视频监控镜头安装位置应避免镜头被路边的路牌或树木枝叶遮挡，影响监控效果；

9）视频监控补光不宜影响行人和群众日常生活。

4.2供电系统要求。

前端供电系统应安装自动重合闸漏电保护开关，在前端设备局部短时间的漏电或短时间工作电流过大、雷电感应电流过大、电源供电电压不稳等情况下可自动跳闸保护；故障消失后可自动重合闸，而不需要人工恢复，以缩短故障时间，降低维护工作量。电源线的敷设应符合室外电线电缆的敷设标准和规范，并满足市政的相关要求。

4.3监控前端建设要求

4.3.1监控立杆

监控立杆必须满足《社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T 502-2018）标准，杆件颜色必须符合城市规划相关要求，符合秀洲区多杆合一的改造要求。

卡口监控立杆相关要求：1）投标人应注明钢材品牌、生产厂家、型号规格等。

2）L、T型监控杆，主、副杆（横挑杆）为八角形锥形镀锌钢管，整体热镀锌。主杆的高度不低于6米，副杆长度不大于6米的L、T型监控杆，主杆厚度不小于6mm，主杆下口径不小于280 mm，上口径不小于220 mm；副杆长度大于6米的L、T型监控杆，主杆的厚度不小于6 mm，主杆下口径不小于340 mm，上口径不小于280 mm，副杆的厚度不小于5mm；所有L、T型杆底盘法兰底平面≥600mm *600mm，钢板厚度≥20 mm，法兰底盘与主杆的支撑板（三角形）≥8块，高度≥200 mm，厚度≥12mm，主杆与副杆的法兰盘厚度不小于15 mm，支撑板（三角形）≥8块，高度≥200 mm，厚度≥12mm固定螺帽须热镀锌。杆的表面并经酸洗除锈，表面热镀锌处理，镀锌层厚度不少于60μm。副杆小于6米的L形杆的基础开挖不小于1.2*1.2*1.6m,预埋件的大小不小于M24*6*1400 mm；副杆大于6米的L形杆的基础开挖不小于1.6*1.6*2.0m,预埋件的大小不小于M30*8*1800 mm；基础大整根杆（含基础）及其上配件应能抗14级以上台风，杆上设备总质量不超过30KG。高度应确保摄像机及辅助光源安装后离地净高度不少于6m；卡口横杆要求至少达到每个摄像机正对车道中间,安装支架\固定方式应当根据具体位置定制,应确保牢固\美观\便于维护\能控制道路全景。

4.3.2室外机箱

设备箱尺寸自行设计，确保能放的下所需设备 ，除抱杆装设备箱采取背部进线设计，其余借杆装以及墙装设备箱都需采取底部进线设计。箱体防护等级为IP54，防雨防尘，室外安装，内部采用绝缘板做为设备载体，上部主要安放空气开关及其它配电及辅助设备，设备箱底部主要安放前瑞稳压电源。为了适应室外环境，更加适应室外抗高温环境，要求在机箱在外观上专门设计上部导热层，避免夏天阳光直射箱体，增强了隔热性能；另一方面在机箱侧面下部加装换气百叶窗，以降低机箱内的温度，保证机箱内设备的安全性。

a）在监控机箱设计电源保护装置，即过流过压保护装置和电源防雷保护装置。

b）在监控机箱中加装电源保护装置，即过流过压保护装置，里面放置光端机、电源设备，接线端子、光纤终端盒、维修开关和插座。

c）机箱锁要求满足防拨、防钻、防撬、防锯、防卸等安全要求：

d）前端机箱安装根据现场环境确定架空安装或落地安装；架空安装位置在离地面3米左右的高度进行安装。

e）在机箱内安装自动重合闸装置。

4.3.3立杆与机箱的标志标牌

前端监控点安装完毕后，视频监控点编码规则，统一规划，统一标识，统一编号，参照现有监控标识，在立杆上统一安装标志标牌，标明点位编号及位置，并在监控杆件上悬挂“您已进入治安监控区域”的标识牌。

4.3.4前端防雷接地要求

对前端进行防雷处理并能达到《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)标准。

4.3.5前端设备安全性要求

前端监控设备的安全性，包括物理安全和数据安全两个层次，也就是自然属性安全和社会人文属性安全。物理安全指设备在运行过程中能够保证操作者人体健康安全和设备本身安全的技术要求，如设备的防火与防过热，防人身触电，防有害射线和有毒气体，防机械伤人（如爆炸破裂、锐利边缘、重心不稳及运动部件伤人）等；数据安全通常是指设备和系统的防人为破坏、信息的防人为窃取和篡改等技术要求。

4.3.5.1物理安全要求

视频监控系统前端设备的物理安全主要涉及到设备的防雷、防过热、防人身触电、防机械伤人。

1）前端选用的摄像机的安全性指标符合现行国家标准《安全防范报警设备安全要求和试验方法》GB16796和相关产品标准规定的安全性能要求；

2）前端选用的球机、枪机防护罩，防护等级达到IP66，室外监控机箱具有防破坏、防雷击功能，有防盗锁具，具有防盗结构，机箱内还安装有门磁，防止非正常情况下机箱打开；

3）前端系统需要有良好的屏蔽接地，保证前端设备所产生的电磁辐射不会损害人体健康；

4）视频前端系统所有的设备都必须可靠接地，以防人身触电，普通地区接地电阻应小于等于4欧姆，在高山岩石地区，接地电子应小于等于20欧姆；

5）系统的供电需安全、可靠，在现场取电中，需根据实际情况采用相应的取电方式，其接电不应受到接电单位（供电部门除外）、人员影响。

6）视频前端系统传输线路的出入端线采取隐蔽措施，采用保护线管埋入地下；

7）对前端监控设备的非法拆卸、非法更换、恶意损毁等行为做到全角度防范，在监控布点安排时做到重点区域监控范围互补，消灭监控盲区，各监控设备做到互为依托、互为呼应。对偏远地区监控点位，做到双机对照监控，防止出现恶意破坏。

4.3.5.2数据安全要求

视频监控系统前端设备的数据安全主要涉及到设备的数据加密、数据存储冗余、数据码流安全传输算法、系统防毒等。

1）前端数据加密策略，即在前端输出的图片和视频中增加加密技术手段，防止数据被篡改，

2）前端数据存储冗余，指前端监控设备监控数据传输至监控中心存储的基础上增加前端数据存储冗余，防止传输网络故障引起的监控数据缺失。

3）前端数据码流安全传输算法，在传输环节采用安全性非常高的加密传输方式，平台接受数据后，首先对数据进行验证，确认数据安全后，做进一步的处理。这样数据从源头、传输、平台三环节实现了全过程安全控制，保证数据的可信性和安全性。

五、采购内容

（一）项目采购表

| 序号 | 设备类型 | 存储码流、时间等要求 | 数量 | 月服务费单价上限（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万卡口 | 8兆码流，录像保存30天，图片保存1年，过车记录保存2年 | 37 | 1311 |
| 2 | 人脸枪机 | 4兆码流，录像保存30天，图片保存1年，人脸枪机小图、特征码等保存2年 | 297 | 667 |
| 3 | 鹰眼180° | 20兆码流，录像保存30天 | 30 | 1378 |

（二）建设规划表

| 区域 | 数量 | 900万卡口 | 人脸枪机 | 鹰眼180° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王店 | 51 | 0 | 50 | 1 |
| 洪合 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 新塍 | 71 | 17 | 39 | 15 |
| 王江泾 | 82 | 10 | 58 | 4 |
| 油车港 | 69 | 10 | 50 | 9 |
| 新城 | 41 | 0 | 41 | 0 |
| 高照 | 20 | 0 | 19 | 1 |
| 区级 | / | / | / | / |
| 合计 | 364 | 37 | 297 | 30 |

（三）具体点位列表

| 序号 | 所属派出所 | 点位名称 | 设备类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王店 | G2RWD945 国庆农贸市场球 | 人脸枪机 |  |
| 2 | 王店 | G2RWD947 八联村门口球 | 人脸枪机 |  |
| 3 | 王店 | G2RWD949 梅溪广场球 | 人脸枪机 |  |
| 4 | 王店 | G2RWD951 客都超市球 | 人脸枪机 |  |
| 5 | 王店 | G2RWD953 尚购超市球 | 人脸枪机 |  |
| 6 | 王店 | G2RWD1008 国庆盛安小区发润发超市 | 人脸枪机 |  |
| 7 | 王店 | G2RWD955 嘉州公寓北球 | 人脸枪机 |  |
| 8 | 王店 | G2RWD957 小商品市场北门球 | 人脸枪机 |  |
| 9 | 王店 | G2RWD959 建设心语网吧球 | 人脸枪机 |  |
| 10 | 王店 | G2RWD961 建设龙源路龙港网吧对面球 | 人脸枪机 |  |
| 11 | 王店 | G2RWD963 医院边新菜场球 | 人脸枪机 |  |
| 12 | 王店 | G2RWD965 台华球 | 人脸枪机 |  |
| 13 | 王店 | G2RWD967 永兴超市处球 | 人脸枪机 |  |
| 14 | 王店 | G2RWD969 蚂桥万客隆超市球 | 人脸枪机 |  |
| 15 | 王店 | G2RWD971 建设村停车场口子球 | 人脸枪机 |  |
| 16 | 王店 | G2RWD973 建设卫生院球 | 人脸枪机 |  |
| 17 | 王店 | G2RWD974 国庆党建公园 | 人脸枪机 |  |
| 18 | 王店 | G2RWD975 新蚂桥浴场 | 人脸枪机 |  |
| 19 | 王店 | G2RWD976 蚂桥坟浜东 | 人脸枪机 |  |
| 20 | 王店 | G2RWD977 梅里公园中间 | 人脸枪机 |  |
| 21 | 王店 | G2RWD978 嘉洲宾馆边路口 | 人脸枪机 |  |
| 22 | 王店 | G2RWD979 双星广告边路口 | 人脸枪机 |  |
| 23 | 王店 | G2RWD980 邮政储蓄银行边路口 | 人脸枪机 |  |
| 24 | 王店 | G2RWD981 梅嘉路165楼 | 人脸枪机 |  |
| 25 | 王店 | G2RWD982 医院对面 | 人脸枪机 |  |
| 26 | 王店 | G2RWD983 国庆盛安小区新农村超市 | 人脸枪机 |  |
| 27 | 王店 | G2RWD984 建设基督教堂南点 | 人脸枪机 |  |
| 28 | 王店 | G2RWD985 乐尚网吧 | 人脸枪机 |  |
| 29 | 王店 | G2RWD986 红联超市门口 | 人脸枪机 |  |
| 30 | 王店 | G2RWD987 四喜居船厂浜南 | 人脸枪机 |  |
| 31 | 王店 | G2RWD988 解放之路21楼边 | 人脸枪机 |  |
| 32 | 王店 | G2RWD989 梅园新村17幢 | 人脸枪机 |  |
| 33 | 王店 | G2RWD990 梅北公园 | 人脸枪机 |  |
| 34 | 王店 | G2RWD991 丁大桥洗车处 | 人脸枪机 |  |
| 35 | 王店 | G2RWD992 四喜居育才路 | 人脸枪机 |  |
| 36 | 王店 | G2RWD993 王店基督教堂 | 人脸枪机 |  |
| 37 | 王店 | G2RWD994 建设欧得隆购物广场 | 人脸枪机 |  |
| 38 | 王店 | G2RWD995 天易网吧 | 人脸枪机 |  |
| 39 | 王店 | G2RWD996 花园路格香客角上 | 人脸枪机 |  |
| 40 | 王店 | G2RWD997 王店农贸市场东门 | 人脸枪机 |  |
| 41 | 王店 | G2RWD998 观塘商务酒店 | 人脸枪机 |  |
| 42 | 王店 | G2RWD999玖隐酒吧吧台 | 人脸枪机 | 是 |
| 43 | 王店 | G2RWD1000 花园桥桥边 | 人脸枪机 |  |
| 44 | 王店 | G2RWD1001 华乐浴场 | 人脸枪机 |  |
| 45 | 王店 | G2RWD1002 加西贝拉对面客运中心 | 人脸枪机 |  |
| 46 | 王店 | G2RWD1003 向阳桥溜冰场 | 人脸枪机 |  |
| 47 | 王店 | G2RWD1004 嘉州公寓南 | 人脸枪机 |  |
| 48 | 王店 | G2RWD1005 爱亲母婴馆边上 | 人脸枪机 |  |
| 49 | 王店 | G2RWD1006 常乐苑小区 | 人脸枪机 |  |
| 50 | 王店 | G2RWD1007 凯利商务酒店 | 人脸枪机 |  |
| 51 | 王店 | G2ZWD942 凯杰保温顶楼 | 鹰眼180° |  |
| 52 | 洪合 | G2RHH558 洪合镇新公园停车场球 | 人脸枪机 |  |
| 53 | 洪合 | G2RHH560 南区2幢2191号球 | 人脸枪机 |  |
| 54 | 洪合 | G2RHH562 国贸路洪新路口球 | 人脸枪机 |  |
| 55 | 洪合 | G2RHH564 洪合洪恩堂教堂球 | 人脸枪机 |  |
| 56 | 洪合 | G2RHH566 洪合整烫市场西大门球 | 人脸枪机 |  |
| 57 | 洪合 | G2RHH568 洪合整烫市场南大门球 | 人脸枪机 |  |
| 58 | 洪合 | G2RHH570 洪合派出所门口球 | 人脸枪机 |  |
| 59 | 洪合 | G2RHH572 南市场北大门球 | 人脸枪机 |  |
| 60 | 洪合 | G2RHH574 农贸市场北大门球 | 人脸枪机 |  |
| 61 | 洪合 | G2RHH576 洪合南农贸市场东大门球 | 人脸枪机 |  |
| 62 | 洪合 | G2RHH578 洪合国际毛衫城北大门球 | 人脸枪机 |  |
| 63 | 洪合 | G2RHH580 320国道检查站南侧球 | 人脸枪机 |  |
| 64 | 洪合 | G2RHH582 重创基地东大门口球 | 人脸枪机 |  |
| 65 | 洪合 | G2RHH584 丹红市场大门口球 | 人脸枪机 |  |
| 66 | 洪合 | G2RHH586 北市场南大门口球 | 人脸枪机 |  |
| 67 | 洪合 | G2RHH588 北市场东大门口球 | 人脸枪机 |  |
| 68 | 洪合 | G2RHH590 洪合新卫生院门口球 | 人脸枪机 |  |
| 69 | 洪合 | G2RHH592 泰旗路兴市路口球 | 人脸枪机 |  |
| 70 | 洪合 | G2RHH594 泰旗路泰民路口球 | 人脸枪机 |  |
| 71 | 洪合 | G2RHH596 泰旗路洪运路口球 | 人脸枪机 |  |
| 72 | 洪合 | G2RHH598 泰旗路洪涛路口球 | 人脸枪机 |  |
| 73 | 洪合 | G2RHH600 泰旗路320国道口球 | 人脸枪机 |  |
| 74 | 洪合 | G2RHH602 洪运路北市场大门口球 | 人脸枪机 |  |
| 75 | 洪合 | G2RHH604 民和路与洪涛路球 | 人脸枪机 |  |
| 76 | 洪合 | G2RHH606 洪运路洪新公路口球 | 人脸枪机 |  |
| 77 | 洪合 | G2RHH608 洪运路新王桥路口球 | 人脸枪机 |  |
| 78 | 洪合 | G2RHH610 众创基地东大门1球 | 人脸枪机 |  |
| 79 | 洪合 | G2RHH612 南市场北大门球 | 人脸枪机 |  |
| 80 | 洪合 | G2RHH614 改整烫市场南大门球 | 人脸枪机 |  |
| 81 | 洪合 | G2RHH616 洪汇路球 | 人脸枪机 |  |
| 82 | 洪合 | G2RHH618 洪昌路320国道口球 | 人脸枪机 |  |
| 83 | 洪合 | G2RHH620 民和路320国道口球 | 人脸枪机 |  |
| 84 | 洪合 | G2RHH622 洪新公路320国道口球 | 人脸枪机 |  |
| 85 | 洪合 | G2RHH624 国贸路泰旗路口球 | 人脸枪机 |  |
| 86 | 洪合 | G2RHH626 国贸路洪昌路口球 | 人脸枪机 |  |
| 87 | 洪合 | G2RHH628 洪新公路良三村路口球 | 人脸枪机 | 是 |
| 88 | 洪合 | G2RHH630 洪福路新美村路口球 | 人脸枪机 | 是 |
| 89 | 洪合 | G2RHH632 洪昌路锦福村路口球 | 人脸枪机 | 是 |
| 90 | 洪合 | G2RHH634 320国道凤桥村路口球 | 人脸枪机 | 是 |
| 91 | 洪合 | G2RHH635 洪合镇政府门口 | 人脸枪机 |  |
| 92 | 新塍 | G2ZXZ967 鑫乐大酒店楼顶 | 鹰眼180° |  |
| 93 | 新塍 | G2ZXZ966 虹桥路格林豪泰楼顶 | 鹰眼180° |  |
| 94 | 新塍 | G2ZXZ963 润园路1号停车场 | 鹰眼180° |  |
| 95 | 新塍 | G2ZXZ961 凤舞桥南人民路底 | 鹰眼180° |  |
| 96 | 新塍 | G2ZXZ960 名门舞厅楼顶 | 鹰眼180° |  |
| 97 | 新塍 | G2ZXZ959胜利路文松苑工地东南制高点 | 鹰眼180° |  |
| 98 | 新塍 | G2ZXZ956 新塍医院楼顶北制高点 | 鹰眼180° |  |
| 99 | 新塍 | G2ZXZ955 兴育路泰隆商业银行楼顶 | 鹰眼180° |  |
| 100 | 新塍 | G2ZXZ814 服务区西区制高点3 | 鹰眼180° |  |
| 101 | 新塍 | G2ZXZ813 服务区西区制高点2 | 鹰眼180° |  |
| 102 | 新塍 | G2ZXZ812 服务区西区制高点1 | 鹰眼180° |  |
| 103 | 新塍 | G2ZXZ811 服务区东区制高点4 | 鹰眼180° |  |
| 104 | 新塍 | G2ZXZ810 服务区东区制高点3 | 鹰眼180° |  |
| 105 | 新塍 | G2ZXZ809 服务区东区制高点2 | 鹰眼180° |  |
| 106 | 新塍 | G2ZXZ808 服务区东区制高点1 | 鹰眼180° |  |
| 107 | 新塍 | G2RXZ954 翠堤紫府北门 | 人脸枪机 |  |
| 108 | 新塍 | G2RXZ953 八字基督教堂大通点（人脸） | 人脸枪机 |  |
| 109 | 新塍 | G2RXZ952 新塍小蓬莱门口 | 人脸枪机 |  |
| 110 | 新塍 | G2RXZ951 新塍能仁寺（人脸） | 人脸枪机 |  |
| 111 | 新塍 | G2RXZ950 新塍嘉乐公寓 | 人脸枪机 |  |
| 112 | 新塍 | G2RXZ949 西文桥菜场 | 人脸枪机 |  |
| 113 | 新塍 | G2RXZ948 服务区西区大厅门口 | 人脸枪机 |  |
| 114 | 新塍 | G2RXZ947 庙桥 | 人脸枪机 |  |
| 115 | 新塍 | G2RXZ946 新塍镇基督教堂（人脸） | 人脸枪机 |  |
| 116 | 新塍 | G2RXZ945 八字基督教堂（人脸） | 人脸枪机 |  |
| 117 | 新塍 | G2RXZ944 新塍新医院北人脸进 | 人脸枪机 |  |
| 118 | 新塍 | G2RXZ943 新塍菜场西北大门 | 人脸枪机 |  |
| 119 | 新塍 | G2RXZ942 新盛水岸小区口 | 人脸枪机 |  |
| 120 | 新塍 | G2RXZ941 新塍菜场北大门进口 | 人脸枪机 |  |
| 121 | 新塍 | G2RXZ940 服务区西区厕所门口 | 人脸枪机 |  |
| 122 | 新塍 | G2RXZ939 服务区西区桥洞 | 人脸枪机 |  |
| 123 | 新塍 | G2RXZ938新塍服务区西区加油站厕所通道 | 人脸枪机 | 是 |
| 124 | 新塍 | G2RXZ937 服务区东区垃圾站出口 | 人脸枪机 |  |
| 125 | 新塍 | G2RXZ936服务区西区大门口 | 人脸枪机 |  |
| 126 | 新塍 | G2RXZ935 禁毒强戒所门口球 | 人脸枪机 |  |
| 127 | 新塍 | G2RXZ933 桃园小学球 | 人脸枪机 |  |
| 128 | 新塍 | G2RXZ931 老王大饼门前球 | 人脸枪机 |  |
| 129 | 新塍 | G2RXZ929 新塍绿道（2）球 | 人脸枪机 |  |
| 130 | 新塍 | G2RXZ927 新塍绿道（1）球 | 人脸枪机 |  |
| 131 | 新塍 | G2RXZ925 新塍申客隆超市西门球 | 人脸枪机 |  |
| 132 | 新塍 | G2RXZ923 新塍DK网咖球 | 人脸枪机 |  |
| 133 | 新塍 | G2RXZ921 镇政府门口球 | 人脸枪机 |  |
| 134 | 新塍 | G2RXZ919 新塍佳源宏观网咖球 | 人脸枪机 |  |
| 135 | 新塍 | G2RXZ917 东浜64号门口球 | 人脸枪机 |  |
| 136 | 新塍 | G2RXZ915 新塍新医院大厅球 | 人脸枪机 |  |
| 137 | 新塍 | G2RXZ913 新塍商城大门球 | 人脸枪机 |  |
| 138 | 新塍 | G2RXZ909 观音桥菜场球 | 人脸枪机 |  |
| 139 | 新塍 | G2RXZ907 服务区东区大厅门口球 | 人脸枪机 |  |
| 140 | 新塍 | G2RXZ905 富园东区大门口球 | 人脸枪机 |  |
| 141 | 新塍 | G2RXZ903 新塍镇同仁新村球 | 人脸枪机 |  |
| 142 | 新塍 | G2RXZ901 观音桥村多嫁桥2号球 | 人脸枪机 |  |
| 143 | 新塍 | G2RXZ899 东北大街116号球 | 人脸枪机 |  |
| 144 | 新塍 | G2RXZ897 新塍菜场南大门进口球 | 人脸枪机 |  |
| 145 | 新塍 | G2RXZ895 江苏交界球 | 人脸枪机 |  |
| 146 | 新塍 | G2J9XZ168 兴育路新盛线路口 | 900万卡口 |  |
| 147 | 新塍 | G2J9XZ167 胜利路兴昌路路口 | 900万卡口 |  |
| 148 | 新塍 | G2J9XZ166 兴育路胜利路路口 | 900万卡口 |  |
| 149 | 新塍 | G2J9XZ165 兴镇路新高路路口 | 900万卡口 |  |
| 150 | 新塍 | G2J9XZ164 兴镇路朝阳路路口 | 900万卡口 |  |
| 151 | 新塍 | G2J9XZ163 兴镇路虹桥路路口 | 900万卡口 |  |
| 152 | 新塍 | G2J9XZ162 蓬莱路朝阳路路口 | 900万卡口 |  |
| 153 | 新塍 | G2J9XZ161 蓬莱路虹桥路路口 | 900万卡口 |  |
| 154 | 新塍 | G2J9XZ160 洪新线老嘉湖公路上仁浜路口西侧100米 | 900万卡口 |  |
| 155 | 新塍 | G2J9XZ159 洪新线庙云桥村小桥头路口西侧10米 | 900万卡口 |  |
| 156 | 新塍 | G2J9XZ158 兴镇路环镇西路路口西侧桥西10米 | 900万卡口 |  |
| 157 | 新塍 | G2J9XZ157 乌新线西吴村村部东侧通新庄村丁字路口南侧10米 | 900万卡口 |  |
| 158 | 新塍 | G2J9XZ156 乌新线跨线桥通洛西村路口西侧20米 | 900万卡口 |  |
| 159 | 新塍 | G2J9XZ155 洛油线王安庄路口南侧20米 | 900万卡口 |  |
| 160 | 新塍 | G2J9XZ154 洛油线恒祥路丁字路口南侧20米 | 900万卡口 |  |
| 161 | 新塍 | G2J9XZ153 洛油线桃园压力容器厂十字路口西侧30米 | 900万卡口 |  |
| 162 | 新塍 | G2J9XZ152 洛油线小金港村路口西侧10米 | 900万卡口 |  |
| 163 | 王江泾 | G2J9WJ158 虹北村与江苏交界1 | 900万卡口 |  |
| 164 | 王江泾 | G2J9WJ159 虹北村与江苏交界2 | 900万卡口 |  |
| 165 | 王江泾 | G2J9WJ160 古塘路口1 | 900万卡口 |  |
| 166 | 王江泾 | G2J9WJ161 古塘路口2 | 900万卡口 |  |
| 167 | 王江泾 | G2J9WJ162 虹阳路口1 | 900万卡口 |  |
| 168 | 王江泾 | G2J9WJ163 虹阳路口2 | 900万卡口 |  |
| 169 | 王江泾 | G2J9WJ164 虹南村老村部西大力港桥 1 | 900万卡口 |  |
| 170 | 王江泾 | G2J9WJ165 虹南村老村部西大力港桥 2 | 900万卡口 |  |
| 171 | 王江泾 | G2J9WJ166 南洋路到底1 | 900万卡口 | 是 |
| 172 | 王江泾 | G2J9WJ167 南洋路到底2 | 900万卡口 | 是 |
| 173 | 王江泾 | G2RWJ760 北周浜23号路口（朝东）球 | 人脸枪机 | 是 |
| 174 | 王江泾 | G2RWJ762 王江泾长虹寺球 | 人脸枪机 |  |
| 175 | 王江泾 | G2RWJ766 金鱼桥桥北球 | 人脸枪机 |  |
| 176 | 王江泾 | G2RWJ770 花甲圩小区西路口球 | 人脸枪机 |  |
| 177 | 王江泾 | G2RWJ772 花甲圩小区南菜场路口球 | 人脸枪机 |  |
| 178 | 王江泾 | G2RWJ778 南汇菜场球 | 人脸枪机 |  |
| 179 | 王江泾 | G2RWJ780 王江泾新菜场球 | 人脸枪机 |  |
| 180 | 王江泾 | G2RWJ782 王江泾大润发玛特门口球 | 人脸枪机 |  |
| 181 | 王江泾 | G2RWJ786 王江泾镇政府门口球 | 人脸枪机 |  |
| 182 | 王江泾 | G2RWJ788 滨河小区西门球 | 人脸枪机 |  |
| 183 | 王江泾 | G2RWJ792 华联超市门口球 | 人脸枪机 |  |
| 184 | 王江泾 | G2RWJ796 太平桥菜场球 | 人脸枪机 |  |
| 185 | 王江泾 | G2RWJ798 佳源广场中间通道球 | 人脸枪机 |  |
| 186 | 王江泾 | G2RWJ800 东方路铁店港桥下绿道球 | 人脸枪机 |  |
| 187 | 王江泾 | G2RWJ802 万福路派出所口球 | 人脸枪机 |  |
| 188 | 王江泾 | G2RWJ804 虹阳菜场球 | 人脸枪机 |  |
| 189 | 王江泾 | G2RWJ806 东方路铁店港桥下绿道球 | 人脸枪机 |  |
| 190 | 王江泾 | G2RWJ808 佳源广场门口球 | 人脸枪机 |  |
| 191 | 王江泾 | G2RWJ810 双桥菜场球 | 人脸枪机 | 是 |
| 192 | 王江泾 | G2RWJ812 王江泾基督教堂球 | 人脸枪机 |  |
| 193 | 王江泾 | G2RWJ816 新镇路老政府球 | 人脸枪机 | 是 |
| 194 | 王江泾 | G2RWJ818 王江泾刘王庙球 | 人脸枪机 |  |
| 195 | 王江泾 | G2RWJ820 南方路佳源麦卡网吧楼下球 | 人脸枪机 |  |
| 196 | 王江泾 | G2RWJ822 虹阳村部球 | 人脸枪机 |  |
| 197 | 王江泾 | G2RWJ824 沈家桥路口球 | 人脸枪机 |  |
| 198 | 王江泾 | G2RWJ826 王江泾天主教堂球 | 人脸枪机 |  |
| 199 | 王江泾 | G2RWJ830 虹阳荡埭老球 | 人脸枪机 |  |
| 200 | 王江泾 | G2RWJ832 北城浜小桥南球 | 人脸枪机 |  |
| 201 | 王江泾 | G2RWJ834 新菜场南面球 | 人脸枪机 | 是 |
| 202 | 王江泾 | G2RWJ836 虹景苑门口球 | 人脸枪机 | 是 |
| 203 | 王江泾 | G2RWJ838 北虹桥球 | 人脸枪机 |  |
| 204 | 王江泾 | G2RWJ840 长虹公园大门球 | 人脸枪机 |  |
| 205 | 王江泾 | G2RWJ842 万福桥球 | 人脸枪机 |  |
| 206 | 王江泾 | G2RWJ846 王江泾医院球 | 人脸枪机 |  |
| 207 | 王江泾 | G2RWJ848 北郊河桥北球 | 人脸枪机 | 是 |
| 208 | 王江泾 | G2RWJ850 南汇汽车站球 | 人脸枪机 | 是 |
| 209 | 王江泾 | G2RWJ852 郁家桥 北球 | 人脸枪机 |  |
| 210 | 王江泾 | G2RWJ854 郁家桥 南球 | 人脸枪机 |  |
| 211 | 王江泾 | G2RWJ856 相遇网吧门口球 | 人脸枪机 |  |
| 212 | 王江泾 | G2RWJ860 金沙湾浴室门口球 | 人脸枪机 |  |
| 213 | 王江泾 | G2RWJ862 北圣湾菜场门口球 | 人脸枪机 |  |
| 214 | 王江泾 | G2RWJ864 福美超市门口球 | 人脸枪机 | 是 |
| 215 | 王江泾 | G2RWJ866 花甲圩小区东路口球 | 人脸枪机 |  |
| 216 | 王江泾 | G2RWJ868 市泾村菜场西门球 | 人脸枪机 |  |
| 217 | 王江泾 | G2RWJ870 北荷村菜场门口球 | 人脸枪机 |  |
| 218 | 王江泾 | G2RWJ872 田青村菜场门口球 | 人脸枪机 |  |
| 219 | 王江泾 | G2RWJ874 田乐村菜场门口球 | 人脸枪机 |  |
| 220 | 王江泾 | G2RWJ876 栋梁村路口球 | 人脸枪机 |  |
| 221 | 王江泾 | G2RWJ877 金鱼桥北周浜南西面桥（朝东） | 人脸枪机 |  |
| 222 | 王江泾 | G2RWJ878 北周浜小桥南（朝北） | 人脸枪机 |  |
| 223 | 王江泾 | G2RWJ880 庙头村桥 | 人脸枪机 |  |
| 224 | 王江泾 | G2RWJ881 南洋农庄岗亭 | 人脸枪机 |  |
| 225 | 王江泾 | G2RWJ882 诚恒世家北门进口 | 人脸枪机 |  |
| 226 | 王江泾 | G2RWJ883 诚恒世家北门出口 | 人脸枪机 |  |
| 227 | 王江泾 | G2RWJ884 龙泽园东大门 出 | 人脸枪机 |  |
| 228 | 王江泾 | G2RWJ885 龙泽园西大门 进 | 人脸枪机 |  |
| 229 | 王江泾 | G2RWJ886 王江泾大桥下面 | 人脸枪机 |  |
| 230 | 王江泾 | G2RWJ887 南方纺织城29幢 | 人脸枪机 | 是 |
| 231 | 王江泾 | G2ZWJ888 景秀江南1幢东靠东方路制高点 | 鹰眼180° |  |
| 232 | 王江泾 | G2ZWJ889 新派出所制高点 | 鹰眼180° |  |
| 233 | 王江泾 | G2ZWJ890 景佳花苑靠4幢东靠闻川路制高点 | 鹰眼180° |  |
| 234 | 王江泾 | G2ZWJ891 景佳花苑7幢西靠07制高点省道 | 鹰眼180° |  |
| 235 | 油车港 | G2J9YC120 正原北路乐源路口西 | 900万卡口 |  |
| 236 | 油车港 | G2J9YC121 海纳西苑出口 | 900万卡口 |  |
| 237 | 油车港 | G2J9YC122 东方路与王江泾交界1 | 900万卡口 |  |
| 238 | 油车港 | G2J9YC123 东方路与王江泾交界2 | 900万卡口 |  |
| 239 | 油车港 | G2J9YC126 东方北路天星路口南 | 900万卡口 | 东方路奥星路东反卡 |
| 240 | 油车港 | G2J9YC127 东方北路天星路口东 | 900万卡口 |  |
| 241 | 油车港 | G2J9YC128 东方北路天星路口北 | 900万卡口 |  |
| 242 | 油车港 | G2J9YC129 正原北路乐源路口北 | 900万卡口 |  |
| 243 | 油车港 | G2J9YC130 正原北路乐源路口南 | 900万卡口 |  |
| 244 | 油车港 | G2J9YC131 正原北路乐源路口东 | 900万卡口 |  |
| 245 | 油车港 | G2RYC543 吉祥大桥人脸进球 | 人脸枪机 | 吉祥大桥人脸进 |
| 246 | 油车港 | G2RYC545 永昌寺（一担庙西门）球 | 人脸枪机 | 永昌寺西侧路口朝西 |
| 247 | 油车港 | G2RYC547 正阳桥北堍人行道人脸球 | 人脸枪机 | 澄溪公交车站朝北 |
| 248 | 油车港 | G2RYC549 尚城汇超市西侧入口球 | 人脸枪机 |  |
| 249 | 油车港 | G2RYC551 澄溪村镇中路十字路口北球 | 人脸枪机 | 澄溪镇中路人脸朝东 |
| 250 | 油车港 | G2RYC553 合心村与王江泾交界球 | 人脸枪机 |  |
| 251 | 油车港 | G2RYC555 油车港政府门口西球 | 人脸枪机 | 澄溪北路人脸朝南 |
| 252 | 油车港 | G2RYC557 栖真寺门口球 | 人脸枪机 |  |
| 253 | 油车港 | G2RYC559 栖真菜场球 | 人脸枪机 |  |
| 254 | 油车港 | G2RYC561 澄溪村镇中路十字路口南球 | 人脸枪机 | 澄溪镇中路人脸朝西 |
| 255 | 油车港 | G2RYC563 百花庄村后埭路口球 | 人脸枪机 | 澄溪北路人脸朝北 |
| 256 | 油车港 | G2RYC565 油车港澄溪幼儿园球 | 人脸枪机 | 油车港澄溪幼儿朝北 |
| 257 | 油车港 | G2RYC567 麟湖生态公园西侧人脸球 | 人脸枪机 | 麟湖生态公园西朝东 |
| 258 | 油车港 | G2RYC569 格兰春天东侧消防门球 | 人脸枪机 | 格兰春天东门朝南 |
| 259 | 油车港 | G2RYC571 古窦泾菜场西球 | 人脸枪机 | 古窦泾卫生站人脸朝北 |
| 260 | 油车港 | G2RYC573 欢乐世界东大门球 | 人脸枪机 | 麟湖生态公园东朝西 |
| 261 | 油车港 | G2RYC575 洪浜浜底球 | 人脸枪机 | 钱家桥塘家港桥朝南 |
| 262 | 油车港 | G2RYC577 栖真寺基督教堂球 | 人脸枪机 |  |
| 263 | 油车港 | G2RYC579 福泰隆超市门口南球 | 人脸枪机 | 马厍老街 |
| 264 | 油车港 | G2RYC581 天星路江南超市门口人脸球 | 人脸枪机 |  |
| 265 | 油车港 | G2RYC583 尚城汇超市入口人脸球 | 人脸枪机 |  |
| 266 | 油车港 | G2RYC585 马厍菜场西门人脸球 | 人脸枪机 |  |
| 267 | 油车港 | G2RYC587 马厍菜场南门人脸球 | 人脸枪机 |  |
| 268 | 油车港 | G2RYC589 马厍菜场北门人脸球 | 人脸枪机 |  |
| 269 | 油车港 | G2RYC591 欢乐世界南大门口1人脸球 | 人脸枪机 | 永昌寺西侧路口朝北 |
| 270 | 油车港 | G2RYC593 永昌寺（一担庙南门）球 | 人脸枪机 | 永昌寺南门进 |
| 271 | 油车港 | G2RYC595 欢乐世界南大门3球 | 人脸枪机 |  |
| 272 | 油车港 | G2RYC597 欢乐世界南大门4球 | 人脸枪机 |  |
| 273 | 油车港 | G2RYC599栖真幼儿园球 | 人脸枪机 |  |
| 274 | 油车港 | G2RYC601 澄溪公交车站北球 | 人脸枪机 | 澄溪公交车站朝南 |
| 275 | 油车港 | G2RYC603 马厍花园一期门口进南球 | 人脸枪机 | 马厍花苑一期北门进2 |
| 276 | 油车港 | G2RYC605 马厍花园一期门口出北球 | 人脸枪机 | 马厍花苑一期北门出2 |
| 277 | 油车港 | G2RYC607 陈家坝村黄字圩北路口球 | 人脸枪机 | 麟栖公园足球场门口 |
| 278 | 油车港 | G2RYC609 马厍路351号球 | 人脸枪机 |  |
| 279 | 油车港 | G2RYC610 百花庄村莫家浜路口 | 人脸枪机 | 麟栖公园足篮场门口 |
| 280 | 油车港 | G2RYC611 百花庄村河东浜路口 | 人脸枪机 | 马厍老街 |
| 281 | 油车港 | G2RYC612 官荡大桥东侧人行道人脸 | 人脸枪机 |  |
| 282 | 油车港 | G2RYC613 官荡大桥西侧人行道人脸 | 人脸枪机 |  |
| 283 | 油车港 | G2RYC614 东方路与奥星路东 | 人脸枪机 | 东方路老街路口朝南 |
| 284 | 油车港 | G2RYC615 东方路与奥星路西 | 人脸枪机 |  |
| 285 | 油车港 | G2RYC616 陈家坝菜场南侧 | 人脸枪机 | 北理工科创园进 |
| 286 | 油车港 | G2RYC617 大润发玛特超市入口人脸 | 人脸枪机 | 北理工科创园出 |
| 287 | 油车港 | G2RYC618 百花庄水香园东侧大桥人脸 | 人脸枪机 |  |
| 288 | 油车港 | G2RYC619 水岸丽都小区门口人脸 | 人脸枪机 |  |
| 289 | 油车港 | G2RYC620 格兰春天西侧绿道人脸 | 人脸枪机 |  |
| 290 | 油车港 | G2RYC621 格兰春天进口 | 人脸枪机 | 格兰春天进口 |
| 291 | 油车港 | G2RYC622 格兰春天出口 | 人脸枪机 |  |
| 292 | 油车港 | G2RYC623油车港麟瑞雅苑幼儿园人脸 | 人脸枪机 |  |
| 293 | 油车港 | G2RYC624 宇隆嘉苑进口 | 人脸枪机 |  |
| 294 | 油车港 | G2RYC625 宇隆嘉苑出口 | 人脸枪机 |  |
| 295 | 油车港 | G2ZYC626 马厍四期楼顶13号1单元 | 鹰眼180° |  |
| 296 | 油车港 | G2ZYC627 海纳东园4幢靠制高点 | 鹰眼180° |  |
| 297 | 油车港 | G2ZYC628 天星如意湾26幢制高点 | 鹰眼180° |  |
| 298 | 油车港 | G2ZYC629 托斯卡纳西北角楼顶 15幢 | 鹰眼180° |  |
| 299 | 油车港 | G2ZYC630 徐家门口19幢西制高点 | 鹰眼180° |  |
| 300 | 油车港 | G2ZYC631 马厍路正原路口 | 鹰眼180° |  |
| 301 | 油车港 | G2ZYC632 麟湖壹号小区7幢制高点 | 鹰眼180° | 麟湖壹号7幢西制高点 |
| 302 | 油车港 | G2ZYC633 玲珑湾制高点 | 鹰眼180° |  |
| 303 | 油车港 | G2ZYC634 宇隆佳苑4幢靠制高点 | 鹰眼180° |  |
| 304 | 新城 | G2RXC736 江南摩尔东街南球 | 人脸枪机 |  |
| 305 | 新城 | G2RXC738 大润发南门球 | 人脸枪机 |  |
| 306 | 新城 | G2RXC740 大润发西门球 | 人脸枪机 |  |
| 307 | 新城 | G2RXC742 大润发东门球 | 人脸枪机 |  |
| 308 | 新城 | G2RXC744 华山医院门口球 | 人脸枪机 |  |
| 309 | 新城 | G2RXC746 司法调解中心1球 | 人脸枪机 |  |
| 310 | 新城 | G2RXC748 新安医院南门2球 | 人脸枪机 |  |
| 311 | 新城 | G2RXC750 东升路秀圣路口球 | 人脸枪机 |  |
| 312 | 新城 | G2RXC752 秀洲实验小学门口球 | 人脸枪机 |  |
| 313 | 新城 | G2RXC754 江南摩尔东街球 | 人脸枪机 |  |
| 314 | 新城 | G2RXC756 江南摩尔西街南球 | 人脸枪机 |  |
| 315 | 新城 | G2RXC758 江南摩尔东北角1球 | 人脸枪机 |  |
| 316 | 新城 | G2RXC760 江南摩尔东北角2球 | 人脸枪机 |  |
| 317 | 新城 | G2RXC762 江南摩尔西北角1球 | 人脸枪机 |  |
| 318 | 新城 | G2RXC764 江南摩尔西北角2球 | 人脸枪机 |  |
| 319 | 新城 | G2RXC766 江南摩尔东南角1球 | 人脸枪机 |  |
| 320 | 新城 | G2RXC768 江南摩尔东南角2球 | 人脸枪机 |  |
| 321 | 新城 | G2RXC770 江南摩尔西南角1球 | 人脸枪机 |  |
| 322 | 新城 | G2RXC772 江南摩尔西南角2球 | 人脸枪机 |  |
| 323 | 新城 | G2RXC774 江南摩尔地下一层球 | 人脸枪机 |  |
| 324 | 新城 | G2RXC776 区政府秀洲园球 | 人脸枪机 |  |
| 325 | 新城 | G2RXC778 区政府会展中心球 | 人脸枪机 |  |
| 326 | 新城 | G2RXC780 南洋学校门口1球 | 人脸枪机 |  |
| 327 | 新城 | G2RXC782 南洋学校门口2球 | 人脸枪机 |  |
| 328 | 新城 | G2RXC784 浙师大门口球 | 人脸枪机 |  |
| 329 | 新城 | G2RXC786 秀洲妇保门口球 | 人脸枪机 |  |
| 330 | 新城 | G2RXC788 秀洲残联门口球 | 人脸枪机 |  |
| 331 | 新城 | G2RXC790 新安医院南门球 | 人脸枪机 |  |
| 332 | 新城 | G2RXC792 新安医院西门球 | 人脸枪机 |  |
| 333 | 新城 | G2RXC794 上外南校区球 | 人脸枪机 |  |
| 334 | 新城 | G2RXC814 永泰广场红馆KTV球 | 人脸枪机 |  |
| 335 | 新城 | G2RXC823 运河绿道1 | 人脸枪机 |  |
| 336 | 新城 | G2RXC824 亚厦风和苑南绿道 | 人脸枪机 |  |
| 337 | 新城 | G2RXC825 大润发西南人行道 | 人脸枪机 |  |
| 338 | 新城 | G2RXC826 殷秀大桥西北角 | 人脸枪机 |  |
| 339 | 新城 | G2RXC828 殷秀大桥东南 | 人脸枪机 |  |
| 340 | 新城 | G2RXC829 殷秀大桥东南 | 人脸枪机 |  |
| 341 | 新城 | G2RXC830 中山大桥西北角 | 人脸枪机 |  |
| 342 | 新城 | G2RXC831 中山大桥东南 | 人脸枪机 |  |
| 343 | 新城 | G2RXC832 上外北校区 | 人脸枪机 |  |
| 344 | 新城 | G2RXC833 江南摩尔铂金汉宫 | 人脸枪机 |  |
| 345 | 高照 | G2RXC796 中关村汉堡王北面1球 | 人脸枪机 |  |
| 346 | 高照 | G2RXC798智富城东球 | 人脸枪机 |  |
| 347 | 高照 | G2RXC800 中关村汉堡王北面3球 | 人脸枪机 |  |
| 348 | 高照 | G2RXC802 中关村美丽家1球 | 人脸枪机 |  |
| 349 | 高照 | G2RXC804 中关村丰巢快递球 | 人脸枪机 |  |
| 350 | 高照 | G2RXC806 中关村美丽家2球 | 人脸枪机 |  |
| 351 | 高照 | G2RXC808 中关村星巴克东面球 | 人脸枪机 |  |
| 352 | 高照 | G2RXC810 中山路秀园路球 | 人脸枪机 |  |
| 353 | 高照 | G2RXC812 智富成东面球 | 人脸枪机 |  |
| 354 | 高照 | G2RXC816 福家超市电梯口2球 | 人脸枪机 |  |
| 355 | 高照 | G2RXC818 福家超市入口球 | 人脸枪机 |  |
| 356 | 高照 | G2RXC820 中关村北门广场球 | 人脸枪机 |  |
| 357 | 高照 | G2RXC821 洪高路启智路东面1 | 人脸枪机 |  |
| 358 | 高照 | G2RXC822 洪高路启智路东面2 | 人脸枪机 |  |
| 359 | 高照 | G2RXC827 秀洲实验幼儿园门口 | 人脸枪机 |  |
| 360 | 高照 | G2RXC834 龙盛路与秀园路 | 人脸枪机 |  |
| 361 | 高照 | G2RXC835 福家超市电梯口1 | 人脸枪机 |  |
| 362 | 高照 | G2RXC837 高照基督教堂球 | 人脸枪机 |  |
| 363 | 高照 | G2RXC839 秀洲实验幼儿园球 | 人脸枪机 |  |
| 364 | 高照 | G2ZXC852 艺墅家东北角楼顶 | 鹰眼180° |  |

注：实际以现场堪点为准。

五、服务中所含相关系统、设备参考技术要求

1、服务中涉及的主要设备参考技术要求

1.1、900万卡口参考要求：

传感器类型：1英寸GS-CMOS；镜头：根据抓拍车道数量选配，镜头靶面≥1英寸；图像分辨率：4096×2336（不包含OSD黑边）；视频分辨率：4096×2336/3392×2008/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)；视频帧率：支持≥50fps，默认双快门半帧率模式，默认主码流（4096×2336@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）；视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps；视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；国密功能：支持国密GB 35114-A级功能；网络接口：支持10/100/1000M网络数据传输；存储接口：1个，支持≥256G TF卡本地存储；

1.2、一体灯参考要求：

支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式；光源：可见光（波长350-780nm）；色温：氙气：5800 K±200K， LED：4500K；中心光照度：频闪：<40lx（20m光照度）爆闪：≥20lx（32m光照度）；光斑覆盖范围：1车道；补光距离：16m~26m；回电时间：≤50ms；闪光持续时间：180 μs～500 μs；爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命：≥1000万次；频率：跟随相机；灯珠数量：24颗（优质暖光LED）；光通量：2400lm；频闪时间统计：记录频闪总时间；日夜切换：支持，1~6级灵敏度可设置；红外白光切换：支持；级联功能：支持频闪级联功能；远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态；亮度调节：氙气：1~16级亮度可调LED频闪：1~20级亮度可调；功耗：氙气：＜65J/次，瞬时功率≤5500W（瞬时电流25A）LED：频闪功率≤48W，爆闪功率≤90W；供电方式：AC220V±10%；

应符合GAT1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》9.1.1通用要求中（f）的要求，除机动车超速取证系统外， 可见光型脉冲补光装置在环境光照度小于500lx时自动关闭。卡口补光装置LED光源的夜间亮度应符合GAT1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》5.3.1可见光型补光装置中频闪型一级要求。承诺验收时提供第三方公正性检验机构出具的检测报告。

1.3、人脸枪机参考要求：

400万星光级；传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS；最大图像尺寸：通道1：2560×1440；通道2：1920×1080；

视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；照度：通道1：彩色：≤0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：≤0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；通道2：彩色：0.005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR；

宽动态：≥120 dB；焦距&视场角： 通道1：8~32 mm：水平视场角：40.26~14.34°；通道2：4 mm：水平视场角：83.6°；

补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光；

补光距离：通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m；通道2：普通监控：30 m；

全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件；

全结构化模式：

a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、骑行状态等属性识别；

b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等属性识别；

c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；

d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别。

人脸抓拍模式：

a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸；

b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸；

c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式；

d)支持人脸去重。

人脸比对模式：

a)支持前端人脸比对；

b)支持≥10个人脸库的管理，≥15万张人脸的导入；

c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB；

d)支持不同人脸库不同时间布防；

e)支持非授权名单比对成功报警输出；

f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测；g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置。

道路监控模式：

a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌；

b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片。

Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。

网络存储：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（≥256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）；

网络：≥1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；

音频：≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器；

复位：支持；

接口类型：外甩线；

存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；

启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；

电流及功耗：AC：12V以上，2A，功耗：≤30W；

供电方式：AC：12V以上，支持防反接保护；

防护：IP67。

1.4鹰眼180°参考要求：

1600万180°AR球型鹰眼，传感器类型：【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS；照度：【全景】≤0.0005 Lux/F1.0（彩色），≤0.0001 Lux/F1.0（黑白）；【细节】星光级照度，≤0.0005 Lux/F1.2（彩色），≤0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR；宽动态：【全景】不支持，【细节】支持≥120 dB超宽动态；光学变倍：40倍；焦距：【全景】2.8 mm；【细节】6~240 mm；视场角：水平视场角：56.6~1.8度（广角~望远）；垂直视场角：33.7~1.0度（广角~望远）；对角线视场角：63.4~2.0度（广角~望远）；红外照射距离：250 m；防补光过曝：支持；水平范围：360°；垂直范围：-15°~90°（自动翻转）；水平速度：水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s；垂直速度：垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s；主码流帧率分辨率：【全景】50 Hz：25 fps（5520 × 2400） ；60 Hz：30 fps（5520 × 2400）；【细节】50 Hz：25 fps（2560 × 1440） ；60 Hz：30 fps（2560 × 1440）；视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG；网络存储：NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR；GPS：支持；电子罗盘：支持；网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据；光纤接口：FC接口，内置光纤模块，1000 M网络数据，波长TX1310/RX1550 nm，单模单纤，20 km传输距离；SD卡扩展：支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，支持≥256 GB；报警输入：≥7路报警输入；报警输出≥2路报警输出；音频输入：≥1路音频输入；音频输出：≥1路音频输出；具有RS485接口；供电方式：DC36 V；设备功耗：最大功耗：135 W（其中红外灯最大功耗：12 W）；工作温湿度：-40 ℃~70 ℃，湿度小于90%；恢复出厂设置：支持；除雾：支持；尺寸：Ø433.5×453.9 mm±20%；重量：20±20%kg。

1.5存储

机架式一体存储系统；4U24盘位，24个热插拔SATA、SAS磁盘位,Intel Xeon 64位八核处理器，支持冗余电源；系统缓存：内存不低于64GB DDR4；系统盘SSD200G*2，2个千兆网口；配24块企业级7200rpm 8T SATA硬盘,监控专属安全存储单元；要求符合国产化相关要求。

支持断线故障，自动切换；支持连接故障，继续存储；支持数据流块式组织，无碎片，无病毒；支持硬件级防掉电模块；支持基于纠删码（EC）的N+M的数据保护；支持分布式数据冗余；支持正常的磁盘数大于等于N时，始终保证部分数据可用；自动校验：定期全盘数据校验，自动处理坏扇区，并恢复数据；支持硬盘损坏后会自动恢复已丢失数据到正常磁盘；支持SSU可配置读写属性；支持冗余切换；采用视频流直写技术；支持断线续存；支持SNMP协议。

采用纠删码（Erasure Code）技术实现N+M的数据校验模式，以磁盘为节点构建独立的分布式存储体系，系统数据均匀分布各个节点上，消除单独节点访问瓶颈，性能领先；

支持使用不同大小的磁盘，可以通过更换大磁盘方式增加存储容量；

统一网管，实现存储统一管理；

提供录像秒级定位、秒级时移回放和下载，支持多倍率的播放，例如：1/16、1/8、1.1x、1.2x、2x、4x、16x等；支持倒播，支持单帧播放；

支持录像在线剪辑功能，可对任意片段编辑、回放和下载。

2、视频平台功能参考技术要求

投标人组建平台，对接嘉兴市公安局秀洲区分局视频一体化平台和嘉兴市公安局“禾眼”平台，除了提供常规系统应有的管理功能外，还应针对公安实战实现如下主要业务功能：

A、视频实时预览：

（1）提供在PC或电视墙实时监控功能，支持多画面浏览、画面轮巡或提供预案等功能，可利用鼠标或控制键盘对前端摄像机进行云台、镜头的控制。

（2）视频具有良好的流畅度，有良好的网络适应能力，无马赛克或跳帧现象。

（3）系统支持一个用户同时流畅浏览多个监控点和多个客户同时流畅浏览一个监控点的模式。

（4）要求提供可疑信息采集客户端，以利用实时监控功能实现对路面交通违法或其他违法嫌疑人员、车辆等信息的人工抓拍、记录、储存、多条件组合检索、统计、分析和预警等功能。

（5）平台可实现与PGIS系统的集成，可在PGIS上显示卡口，可实时显示报警位置，支持在PGIS上进行图层应用，支持框选、线选、圈选等功能。实现实时视频浏览等功能。

B、录像检索：系统需支持多种录像策略和录像检索功能：

高精度、灵活的录像搜索引擎，录像回放可精确定位到秒级，录像检索支持标签功能，可帮助公安机关快速准确定位警情关联录像，提高其侦察办案的效率。

（1）定时录制：根据用户预置的时间表进行录像。用户可预置录像时间，录像时长。

（2）手动录制：按照用户的开始录像、录像时长、停止录像指令进行控制的录像。用户可手动选择开始录像及停止录像功能，并可设置录像时长。

（3）触发录制：由系统中事件（报警、图像运动）触发的录像，录制时间也可灵活设置。

（4）灵活的录像检索功能：可以按地点、按时间、关联事件、按报警等单独或组合条件来检索具体的监控录像和关联数据；

（5）提供视频播放服务，并且支持用正常速度、快速、慢速、逐帧回放等多种回放方式，能够将选定的一幅图像按照JPEG或BMP的文件格式保存成照片。

C、车辆管控：

（1）卡口数据查询：可以根据车牌种类、号牌号码、经过路口等条件查询车牌信息，查询的结果有两种显示方法：列表和图片，每条信息包括号牌号码、号牌轨迹、过车时间、行政区域、监控路口名称等。还可以查询伴随车、显示车辆的轨迹。

（2）卡口数据分析：支持卡口数据的多轨迹查询、支持套牌车识别分析功能、支持车辆可以指数分析及首次入城车分析等功能；

（3）车辆布控：支持车辆布控增加及撤销功能，支持布控告警信息查询功能，支持区间测试布控。

（4）车流量统计：车流量统计页面主要可对车进行按小时、天、月进行统计，可以根据路口进行统计查询和导出结果。

D、电子地图功能：支持电子地图图层显示、摄像头定位、监控路口定位、车辆定位、轨迹刻画及社会视频资源信息显示等功能。

E、设备资源维护：

（1）完好率统计：可以提供卡口完好率报表，用于考核卡口设备的维护力度，同时给出故障清单。

（2）卡口智能检测：支持对前端设备图像质量的抽帧检测，判别图像质量的完好性；

（3）卡口智能分析：支持卡口人工检测，支持按卡口统计识别结果和时段统计识别结果，支持按识别失败车辆统计。

F、其他可支持的扩展功能：

系统提供二次开发接口，可以与第三方系统对接，如110、120、区域联网报警系统、警用电子地图、公安数字证书等系统对接。

3、卡口系统参考技术要求：

车控卡口系统必须符合《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）、《道路交通违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）和《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/833-2016）等标准。根据要求应具备以下基本功能与性能：

（1）车辆捕获功能：

系统应通过视频检测方式对所有经过车辆进行捕获，除了能够捕获在机动车、非机动车道上正常行驶的车辆外，还应该具备捕获跨线行驶车辆的功能，在正常车速(5km/h～120km/h)范围内的监控区域内规范行驶的车辆图像捕获率应达95%以上。

（2）车辆识别功能：对于每辆拍摄的车辆照片，系统应进行自动的识别，车辆识别包括车牌识别、车辆类型识别。白天车辆号牌识别准确率应不小于90%，夜间车辆号牌识别准确率应不小于80%。同时能够识别新能源汽车号牌。

（3）抓拍取证功能：对经过卡点的所有车辆进行实时高清晰图像抓拍，图像要求准确反映车辆特征（车型、颜色、车牌等）和前排司乘人员图像能清晰反映整个头部特征，能清晰检测抓拍前排司乘人员人脸图片，人脸的像素要求不低于150×150，逆向行驶车辆要求完整反映车尾特征。其中车牌应截图牌照大小图片，供查询车辆信息时一起调用，便于及时辨别信息准确性。同时，对于过往的摩托车、拖拉机等机动车信息，应准确抓拍并作保存。

（4）自动比对报警功能：系统对识别出的车辆号牌要实时与卡点本地布控库进行数据比对，根据比对结果对报警系统发送至指定的电脑终端、布控人手机、LED屏等终端，便于及时采取拦截、处理等措施。

（5）必须配备补光灯、闪光灯等必要光源，采取合理的夜间补光措施，同时实现抓拍车头照片、前排司乘人员人脸照片和实时监控录像等功能。

（6）轨迹刻画功能：系统能对通过各个卡点的车辆在电子地图上进行轨迹刻画显示，便于对车辆进行轨迹跟踪和稽查布控。

（7）前排司乘人员人脸图片能够接入嘉兴市公安局秀洲区分局人像库和嘉兴市公安局人像库。

4、人脸识别分析应用系统参考要求：

4.1人脸识别分析应用系统总体要求

（1）人脸识别分析应用系统必须符合《公安视频图像信息应用系统》GA/T1400-2017系列标准和《浙江省公安机关人像比对应用系统技术规范》等标准。

（2）人脸识别分析应用系统需支持人脸静态分析比对和人脸动态分析比对，支持人脸前端抓拍机和普通视频流的人脸检测、识别和入库。

（3）考虑到人脸识别算法的更新迭代较快，单一的算法可能无法满足我区公安日益增长的实战需求，因此，预留一源多算法的框架，即将人脸抓拍前端抓拍到的图片和视频录像统一归口存储到嘉兴市公安局秀洲区分局视频一体化平台中，由视频一体化平台作为唯一人脸分析的视频源和图片源，分发给一个或者多个算法进行分析。

（4）系统能利用服务器的闲暇时间，自动归并同一个人在不同时间、地点出现的人脸，并形成“一人一脸”库，为每个人归档人脸赋予一个虚拟身份ID，并形成每个虚拟身份的动态轨迹数据库，在此基础上开展人脸大数据的分析研判，掌握重点人员的出行规律。

4.2人脸识别分析应用系统技术要求

根据要求应具备以下基本功能：

（1）实时抓拍

在满足本规范的设备架设条件及图像质量要求的情况下，人脸捕获率应不低于97%，即每100个过人，系统漏捕获的人脸数不超过3个；

支持查看抓拍大图，并支持对背景图及小图的下载；

支持将抓拍的人脸图片和提取的特征值送到静态比对服务器入库。

（2）预警功能

支持抓拍图片与黑名单库的实时比对（在逃犯、特定人员等）；

支持报警详细信息的查看，点击视频回放可弹出播放器回放该人脸经过抓拍机时的录像，并可选择匹配的黑名单转发到现场的警员手机；

动态布控实现秒级响应。

支持对预警历史信息查询，可根据相似度、时间、布控任务等进行查询。

（3）人脸查询

支持对动态抓拍库、静态名单库的人脸查询；

支持按属性检索，如按时段、抓拍范围等条件，在抓拍库中快速检索出相似的人脸图片；

查询照片支持原图查看，详细信息查看，前后视频预览。

（4）以脸搜脸

选择某张人像图片，在抓拍库或者静态名单库中寻找相似度高的人像图片，系统根据相似度高低来排序，也可选择时间来排序；搜索时可选择抓拍范围和相似度范围；

待比对的图片可以本地上传，也可以是抓拍图片或者是静态图片；

支持千万级图片库检索响应时间在1秒内。

（5）人脸碰撞

在一个区域多个时间段的人脸抓拍图片或者多个区域每一个区域对应的时间段抓拍的图片进行碰撞，满足相似度要求的为一组人员。

（6）1V1比对

用户可以选取两张本地图片做对比，系统返回相似度。

（7）人员轨迹

用户可以在抓拍库中选择多张人脸图像，系统会根据这些人脸图像采集的时间和地点，自动在系统地图上描绘出人员轨迹。

支持相似度设置。

（8）建库

建库指对人像基础库进行特征抽取，建成基础人像特征库；

入库成功率应达到99%以上；

支持接入嘉兴市公安局人像库。

（9）聚集点分析

对选定时间段内的一组人脸的轨迹进行统计，找出共同的人脸轨迹点位，按照人数（人脸组内成员）/次数（所有人在该轨迹点出现的总次数）从大到小排列，分析最有可能的聚集位置。

（10）以点寻人

对选定时间段内、选定点位的人脸抓拍记录进行统计，找出在这些归档人脸库中在点位出现的总次数，按照次数从大到小排列，寻找最符合情况的人员。

（11）按踪寻人

对符合活动踪迹中的点位和相应时间段的人脸抓拍记录进行统计，找出在轨迹中符合条件的人数和该人脸抓拍次数，从高到低排列，寻找最符合踪迹的人员。

（12）同行分析

对选定人脸的轨迹进行分析，查找该人脸出现过的每个轨迹点位的同行时间内的人脸，将相同人脸归集后按照同行次数从大到小排列，寻找与该人同行的人员。

（13）行踪异常

对区域内特定时间段进行统计，查找点位在异常时间段内出现的人脸，将相同人脸归集后按照出现次数从大到小排列，寻找昼伏夜出等行踪异常人员。

（14）活动频率

对区域内选定点位的人脸抓拍记录进行统计，找出在这些归档人脸库中在点位出现的总次数，根据活动频次进行过滤，按照次数从大到小排列，可寻找区域内首次出现人员或区域内高频活动人员。

（15）日志查询

日志查询功能包括操作信息以及账号上下线等，可以对各业务在统一的界面进行查询统计。

（16）系统管理

建立完整的用户体系，能通过证书方式登录，细分操作权限，管理员可对用户进行增删改，可对用户进行操作权限进行分配。

5、立杆参考技术要求

5.1、监控立杆必须满足《社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T 502-2018）标准，杆件颜色必须符合城市规划相关要求，符合秀洲区多杆合一的改造要求。

5.2卡口监控立杆相关要求：

1）投标人应注明钢材品牌、生产厂家、型号规格等。

2）L、T型监控杆，主、副杆（横挑杆）为八角形锥形镀锌钢管，整体热镀锌。主杆的高度不低于6米，副杆长度不大于6米的L、T型监控杆，主杆厚度不小于6mm，主杆下口径不小于280 mm，上口径不小于220 mm；副杆长度大于6米的L、T型监控杆，主杆的厚度不小于6 mm，主杆下口径不小于340 mm，上口径不小于280 mm，副杆的厚度不小于5mm；所有L、T型杆底盘法兰底平面≥600mm×600mm，钢板厚度≥20 mm，法兰底盘与主杆的支撑板（三角形）≥8块，高度≥200 mm，厚度≥12mm，主杆与副杆的法兰盘厚度不小于15 mm，支撑板（三角形）≥8块，高度≥200 mm，厚度≥12mm固定螺帽须热镀锌。杆的表面并经酸洗除锈，表面热镀锌处理，镀锌层厚度不少于60μm。副杆小于6米的L形杆的基础开挖不小于1.2×1.2×1.6m，预埋件的大小不小于M24×6×1400 mm；副杆大于6米的L形杆的基础开挖不小于1.6×1.6×2.0m，预埋件的大小不小于M30×8×1800 mm；基础大整根杆（含基础）及其上配件应能抗14级以上台风，杆上设备总质量不超过30KG。高度应确保摄像机及辅助光源安装后离地净高度不少于6m；卡口横杆要求至少达到每个摄像机正对车道中间，安装支架\固定方式应当根据具体位置定制，应确保牢固\美观\便于维护\能控制道路全景。

6、机箱参考技术要求：

设备箱尺寸自行设计，确保能放的下所需设备 ，除抱杆装设备箱采取背部进线设计，其余借杆装以及墙装设备箱都需采取底部进线设计。箱体防护等级为IP54，防雨防尘，室外安装，内部采用绝缘板做为设备载体，上部主要安放空气开关及其它配电及辅助设备，设备箱底部主要安放前瑞稳压电源。为了适应室外环境，更加适应室外抗高温环境，要求在机箱在外观上专门设计上部导热层，避免夏天阳光直射箱体，增强了隔热性能；另一方面在机箱侧面下部加装换气百叶窗，以降低机箱内的温度，保证机箱内设备的安全性。

a）在监控机箱设计电源保护装置，即过流过压保护装置和电源防雷保护装置。

b）在监控机箱中加装电源保护装置，即过流过压保护装置，里面放置光端机、电源设备，接线端子、光纤终端盒、维修开关和插座。

c）机箱锁要求满足防拨、防钻、防撬、防锯、防卸等安全要求：

d）前端机箱安装根据现场环境确定架空安装或落地安装；架空安装位置在离地面3米左右的高度进行安装。

e）在机箱内安装自动重合闸装置。

本项目所有设备及软件系统支持对接到嘉兴市公安局禾眼平台及秀洲区分局视频一体化平台。所有需要接入的平台接口由采购人提供。

六、服务要求

本次项目必须符合一切与视频监控相关的国家、省、市的标准、规范或文件，来制定系统方案。

投标人在投标前自行完成监控点位现场勘点工作，结合实际情况，提供方案设计、设备集成、工程设计、系统建设、联调测试、培训等专业化服务，所需的前端设备、电力接入、传输设备和线路以及中心平台等所有软硬件设施，所有机房设施必须符合相关的规范和技术要求并由投标人自行解决。项目中存储、服务器、机柜等后端设备一般放置于投标人机房或者根据采购人要求放置到指定的位置，并提供到嘉兴市公安局秀洲区分局的万兆裸光纤链路。在3年服务期内，所有硬件的保修、软件版本升级等服务，对已发现的漏洞在验收前需完成整改升级。

本项目由投标人全资建设，总价包干，所提供的设备必须满足采购人5年内的使用需求，所使用设备必须符合或高于目前秀洲区社会治安动态监控视频系统的使用要求。所有点位录像存储要求1个月，交警卡口、电警图片存储要求不少于1年，人脸抓拍枪机场景图片不少于1年，人脸图片、特征码、结构化数据、文本数据等存储不少于2年，互联网信息采集数据存储要求不少于1年。

本次项目传输线路、供电线路原则上必须采用管道埋地敷设（小城镇环境综合整治区域必须采用管道埋地敷设），投标人在建设时确实不具备入地条件的可临时采用架空敷设方式接入，但必须书面承诺具体“管道埋地”时间，并保证架空期间光纤的安全性和承担由此带来的一切法律责任。投标人提供给本项目使用的光缆纤芯资源不得用来承载与本项目无关的通信业务。供电线路原则上一户一表，不能乱拉接电。

投标人应保证所提供的光纤及其过桥、涵洞、河流等特殊地段的防护措施符合国家通信行业有关标准，对于不符合标准的子管及其防护措施，投标人必须承担使其达到符合国家通信行业有关标准的义务。

本次项目建设网络结构为核心、汇聚、接入三级拓扑；业务属地化区域分布，包括录像存储及视频实时转发等；投标人必须对系统及网络架构进行描述说明，并提供系统及网络架构拓扑图，标注各个服务器、存储设备的布局，本次项目中的网络设备必须为嘉兴市公安局秀洲区分局单独使用，不得与其他单位合用。

系统中心平台按300个点的监控规模建设，并保证能平滑扩容到10000个点规模，且不影响原有系统的使用，同时，要求系统中心平台的软硬件设备具备完全兼容性，不允许存在唯一接入性，即软硬件设备必须具备兼容市场主流软硬件设备的能力和实际可互通互联的结果。

投标人所投平台软件等相关设备，需提供SDK开发包。投标人在中标后必须配置流量监控软件，能对承载网及各个子网进行流量统计，每个月以报表方式提供给采购人，并提供登录口令给采购人查看。当采购人发现网络设备不能满足要求，投标人应对网络设备进行升级扩容或更换网络设备来满足网络的正常运行，所产生的费用由投标人承担。

前端及中心存储、服务器等设备应支持网络校时功能，正常使用时系统内部时钟电池寿命不低于2年。支持NTP/SNTP网络时间协议，可通过上位软件实现与中心服务器对时。同时应采用时间同步跟踪校正算法，以保证不同时间系统间的时间保持同步，时间信息至少应精确到0.1s。

采购人根据实际建设需求，有权调整项目中监控点的位置，投标人必须响应。同时根据上级相关要求，采购人要求部分点位提前完成建设，投标人必须响应。服务期内，因道路施工、采购人实际需要等原因造成点位迁移的，在项目总数的10%范围内，中标人应无条件响应。中标人应在新安装位置和移位方案确定后的30日内完成移位并提供正常使用服务，并向采购人提供每个视频监控移机前后设备型号、杆件类型、安装位置、施工图片等基础信息，逾期未完成的，按超时维修点位处理方式处理。

投标人需配合采购人完成本项目与高清视频专网建设接入、网络安全体系及嘉兴市公安局秀洲区分局原有系统连接整合等相关工作。

服务期内，因采购人的工作需要，需在本次项目建设的点位基础上安装第三方公司的比如RFID等其他设备时，投标人必须响应。

采购人有权对投标人提供的设备进行性能和功能测试，如不能满足的，须无条件进行更换，确保使用效果。如出现严重不符，并无法解决的，采购人将建议取消其中标资格。如果在服务期内出现不能满足用户需求的情况，投标人需要根据实际情况无条件免费进行设备的更替，以确保服务质量。另外不排除服务期内由于公安视频监控系统的发展，需要新增、扩充或提升设备的性能，投标人须根据实际情况无条件免费进行设备的更替，以确保服务质量。

本项目所签订合同的有效期：合同签订之日作为起始日，150日（含法定节假日）后的次月1日对应3年后的当天作为截止日，上述期间作为合同的有效期。

在合同有效期内，所有的系统方案文档、设计文档、开发文档、测试文档、设备使用说明书、施工设计方案、施工图纸、软件说明书、系统维护手册、运维文档、项目管理文档等与本项目有关文档的知识产权属于采购人。

无论何时，系统中的声音、图像和数据信息的所有权和使用权都属采购人。未经采购人允许，投标人无权使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据信息。投标人妥善保存和备份系统的声音、图像和数据信息，使之不被破坏、未经授权的删除。投标人应该提供合适的技术手段，使采购人能阅读、使用、传送、处理和备份系统中的图像和信息。

在服务期满后，不管双方是否终止合作或者续约，设备的前端系统(前端高清网络摄像机、立杆、防雷接地、控制箱、供电线路以及相关土建设施)产权归投标人所有，采购人具有永久使用权。其余设备和系统产权归采购人所有。

中标人拥有与本项目规模相称的一定数量的技术和施工人员及施工维护设备，自行承担建设、维护过程中的所有安全管理责任。服务期内发生的任何责任事故由投标人承担相关责任。

签订本项目合同之前，必须先签署与本项目配套的安全保密协议和施工维护安全责任书及维保承诺书（根据现有日常维保情况，在不低于现状标准下双方协商制定并记录扣费相关条款），拒签的，视作自动放弃合同签署权。

中标人负责本项目设备及系统的所有维护、维修、设备更换和系统优化升级等工作，保证采购人能正常使用系统，获得高质量满意的服务。在合同有效期内由于雷击、被盗、被破坏、生产建设交通事故和其他不可抗力等因素所造成的一切损失由投标人承担。

中标人定期进行安全巡检，通过持续运营，持续优化，有效保障应用系统安全、平稳运行，深度巡检每年不低于4次。中标人应设立专门的服务咨询中心，提供免费的服务热线电话，接受系统故障保修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。该服务咨询中心应该7×24小时全天候运行，应配备足够的咨询人员和技术工程师，热线电话的拨通率应达到100%。在热线电话发生故障情况下，应提供其它备份的方便和迅速的联系方式。

中标人需派不少于3名的维护人员，提供登高车和快速维保车辆为采购人专用，并配备本项目涉及的前端和传输设备数量的3%作为备品备件，用于对本项目新建设备的日常检查维护，所产生一切费用及安全责任由中标人负责。维护车辆停放于采购人大院指定位置，维护人员在采购人指定的办公室，进行日常巡检和维护，上下班时间跟随采购人的上下班时间，备品备件存放于采购人指定的办公室内。

服务期内的响应及修复时限要求：在接到用户故障报告后到达用户现场时间不超过1小时，一般性故障1天内修复，如无法按时排除故障，即时将故障情况以书面形式通报有关部门进行报备，在有备用光纤资源的情况下，必须在1天内替代解决，在无备用光纤资源的情况下，必须在2天内用其它接入手段进行替代。

本次项目投标人中标后必须在签订合同之日起150日（含法定节假日）内完成系统建设，并通过验收。造成逾期的，每逾期一天扣除履约保证金总额的2%，逾期至验收交付之日，在履约保证金用尽的情况下，投标人应支付每日5000元违约金，并且采购人有权解除合同。若遇高温、疫情等常规影响工期的情况请投标人自行统筹安排。

本项目的验收在中标人提交书面验收申请后10个工作日内由采购人会同嘉兴市公安局技防办等相关人员进行验收，并出具验收报告。自验收通过之日的次月1日开始按月租费形式进行付款，至合同有效期截止日，停止付款。本次采购由区财政支付50%，各乡镇、街道、高新区支付50%。

# 第三章供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1、代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件、开启报价文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2、投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4、评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

如果有现场展示或讲标（按第五条执行）

5、代理机构工作人员在投标截止时间后建立项目专属钉钉群，邀请投标供应商进群。项目专属钉钉群作用：

5.1代理机构工作人员通过专属钉钉群通知供应商按电子交易项目要求接受讲标（演示、视频展示）、签发中标通知书（纸质件由采购人代表代为领取，同合同一起寄送给中标供应商）等事宜。

5.2供应商须在代理机构宣布评审结束、产生中标候选人期间时刻关注项目专属钉钉，配合专家组工作，如有询标（澄清、质疑），在30分钟内（具体时间以询标函上规定的时间为准备）通过CA进行回复。过期不按要求回复，其投标文件无效。

5.3项目专属钉钉群等项目签订政府采购合同之后解散。

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：嘉兴市公安局秀洲区分局第九期社会治安动态视频监控卡口、人脸枪机等部分改造服务项目 |
|  | 采购内容：详见第二章招标需求 |
|  | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.投标报价是履行合同的最终价格，包括设备租赁、平台服务等，所有关于本项目产生的运输、装卸、安装、维修、产品保护、维护费、税费、利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。 4.本项目招标代理费按“国家发展改革委发改价格【2011】534号”文件收费标准计取，由中标单位领取中标通知书时一次性支付，请各供应商投标报价时综合考虑此费用。 |
|  | 投标保证金：无。 |
|  | 现场踏勘：自行踏勘（费用自理）。 |
|  | 投标文件组成：完整的《投标文件》由资格文件、商务技术文件、投标报价文件三部份组成。 |
|  | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件的签章：电子签章。 |
|  | 投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后投标截止时间前邮寄至富昱项目管理咨询(嘉兴)有限公司（嘉兴市秀洲区高照街道智富中心15幢3楼（秀清路洪兴西路口））收件人：宋水清，联系电话：15888364231。 |
|  | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至上述邮寄地点的“备份投标文件”将不予接收；（非强制递交） c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 d.中标通知书发出前，成交供应商须向招标人（采购代理机构）提供纸质资格文件、资信商务及技术文件、报价文件正本各1份；副本各2份。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标截止时间：2024年05月17日09：30； 投标截止地点：请登录政采云投标客户端投标 |
|  | 开标时间：2024年05月17日09：30； 开标地点：”政采云”平台电子投标；供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
|  | 现场演示：无。 |
|  | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
|  | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江省政府采购网(http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/)。本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的分散采购机构提出质疑。质疑供应商对采购人、分散采购机构的答复不满意或者采购人、分散采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
|  | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书。 |
|  | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
|  | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
|  | 履约保证金：采购中标人在合同签订后30日内，需向采购人提供合同总价1%的履约保证金，投标人可以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险等非现金形式提交，建议优先使用保险/保函。中标供应商若想了解或使用保险/保函，可通过政采云平台或其他渠道进行咨询。政采云金融热线400-903-9583，也可登录政采云平台查看相关内容： https：//jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/letter。合同有效期满后，若无任何质量及服务问题，全额无息退还。 |
|  | 本项目最高限价：10366060元，大写：壹仟零叁拾陆万陆仟零陆拾元整；超过最高限价的投标文件均为无效文件。 |
|  | 付款方式：详见第二章招标需求。 |
|  | 投标文件有效期：90天。 |
|  | 关于参考品牌：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加本项目投标。（如有） |
|  | 信用记录：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。） |
|  | 政府采购节能环保产品：按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，属于强制采购目录的，投标时需提供有效的认证证书或其他证明材料，不属于强制采购的产品鼓励使用节能产品，予以政策加分。 |
|  | 1.说明 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 2.价格扣除： 根据财库〔2020〕46号和财库〔2022〕19号的相关规定，对未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价按20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审； 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，当对联合体或者大中型企业的报价按6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 3.本项目采购标的所属行业为：租赁和商务服务业； 4.项目属性（服务类）。 |
|  | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商应同时提递交电子加密投标文件、备份投标文件，如出现投标文件不一致以电子加密投标文件为准。 （4）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （5）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏，采购人、采购代理机构概不负责。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |

# 一、总则

## （一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.“采购人”或“招标采购单位”为嘉兴市公安局秀洲区分局。

2.“采购代理机构”为富昱项目管理咨询(嘉兴)有限公司。

3.“供应商”或“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

4.“产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。“★”系指核心产品。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目同意分包；可将非主体、非关键性的工作分包。

## （八）是否允许采购进口产品

## 不允许采购进口产品。

## （九）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定由中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

## （十）质疑和投诉

1.供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理单位提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二、招标文件

## （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江省政府采购网网站（https：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）。澄清、答复、修改、补充的内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。供应商必须自行下载。）

## （二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

## （三）招标文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标代理机构以法定形式发布，采购人非通过招标代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

# 三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资格文件、商务技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

## （一）投标文件的组成

包括电子投标文件和电子备份投标文件（选送），均由资格投标文件、商务技术文件及投标报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力【供应商营业执照副本复印件】；

（2）供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件承诺函【承诺函（格式见附件）】；

（3）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（未被信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的查询网页截图）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单的查询网页截图）（以开标当日采购单位或由采购单位委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

（4）分包意向协议1或中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函【请根据\"落实政府采购政策需满足的资格要求\"，上传对应的资格文件，格式以采购文件要求为准】；

2.商务技术文件：

（1）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

（2）投标声明书；

（3）类似案例成功的业绩；

（4）与本项目实施相关的供应商各类资质证书、认证证书、许可证等（提供相关证书复印件或承诺并加盖公章）（如有）；

（5）供应商情况介绍；

（6）商务响应表；

（7）技术指标（投标产品详细清单及技术响应表）；

（8）服务方案；

（9）项目施工措施；

（10）运营、维保实力；

（11）售后服务方案；

（12）现场踏勘；

（13）安全保密措施；

（14）优惠条件及合理化建议；

（15）供应商需要说明的其他文件和说明（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3.报价文件：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）分包意向协议2或中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

注：法定代表人身份证明或授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章。

## （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

## （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，包括设备租赁、平台服务等，所有关于本项目产生的运输、装卸、安装、维修、产品保护、维护费、税费、利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求，或同意延长有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## （五）投标文件的签署和份数

## 电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

## （六）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(一)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同供应商的投标文件相互混装；

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章），或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、服务期（质保期）等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价（或预算价）；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

6.被拒绝的投标文件为无效。

# 四、开标

（一）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2、宣布评标纪律；

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8、核对评标结果，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，如有第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

（三）开标流程（两阶段）

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密，解密成功后，招标代理将与供应商建立钉钉联系请各投标单位在投标截止时间前注册完成钉钉联系方式；（如需建立）

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

2、开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后通过政采云系统公布最终结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标供应商资格审查

1、开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

# 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 5 人和采购人代表 2 人，共 7 人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、分散采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的供应商，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对供应商进行询标，供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。询标时，供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，由政府采购业务系统计算。

（4）报价审查后由政府采购业务系统自动计算各供应商的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，政府采购业务系统自动汇总各部分得分，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法采用综合评分法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，相关部门进行现场监督。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

# 六、定标

## （一）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

## （二）其他

1.此次招投标实行资格后审。中标结果将在招标文件规定的网站进行公示。对于供应商有行贿、违规违法经营等行为的，一经发现查实，取消该供应商的中标资格。

2.中标人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，也可重新开展政府采购活动。

# 七、合同授予

## （一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与投标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3.招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

（二）履约保证金（如有）

1.中标人应根据招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（三）合同管理

1.中标供应商与采购人签订合同后，将合同原件交给招标代理单位鉴证。

2.采购人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。

# 八、电子交易活动的中止

（一）电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

（二）出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于该项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以先递交投标文件者优先。排名第一的供应商为中标候选人，排名第二的供应商为候补中标候选人，其他供应商中标候选资格依此类推。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+技术分+资信、商务及其他分

二、评标内容及标准

（一）价格分（20分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×最大分值

2、根据财库〔2020〕46号和财库〔2022〕19号的相关规定，对未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价按20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小微型企业的，投标文件中提供《中小企业声明函》（模板见第六章）（注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）；

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，当对联合体或者大中型企业的报价按6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3、根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）及相关证明材料。

4、监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持（提供相关证明材料）。

5、供应商的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）技术分（0-76分）

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案（27分） | 根据投标文件中具体售后服务方案的合理可行性、主要设备厂商售后服务情况进行综合评审：方案合理、有效、全面的得5分；方案较合理、有效、全面的得4分；方案内容普通的得3分；方案内容部分存在瑕疵的得2分；方案内容不明确多处不足的得1分；未描述的得0分。 | 0-5 |
|  |  | 投标人提供的服务方案中网络服务等后端系统方案（包含但不限于：前端码流流向，码流终结位置，系统拓扑结构描述、存储、服务器摆放位置等）完整、准确、规范，符合招标需求，对招标文件技术性条款进行详细应答说明，得5分，未对招标文件技术性条款进行详细应答说明的，扣2分，前端码流流向，码流终结位置，系统拓扑结构描述、存储、服务器摆放位置等未明确的，一项扣1分，扣完为止。 | 0-5 |
|  |  | 针对招标人指定点位（含视频监控及相关附属设备）的增加、移机、应急保障等应急解决能力，提供的解决方案完整性、处理时长等进行综合评审：措施合理、有效应对、经济的得5分；措施较合理、有效应对、经济的得4分；措施内容普通的得3分；措施内容部分存在瑕疵的得2分；措施内容不明确多处不足的得1分；未描述的得0分。 | 0-5 |
|  |  | 根据治安监控维护特点，投标人提供相应的日常维护维修方案进行综合评审：方案内容切实、全面、合理、响应时效快的得5分；方案内容较切实、全面、合理、响应时效较快的得4分；方案内容普通的得3分；方案内容部分存在瑕疵的得2分；方案内容不明确多处不足的得1分；未描述的得0分。 | 0-5 |
|  |  | 根据投标人提供的为保证改造过程中实时视频、录像、卡口图片、过车记录等数据的完整性和延续性制定的方案进行综合评审：方案中数据显示内容全面、画面清晰、改造过程中确保新旧点位处于在线状态的得7分；方案中数据显示内容较全面、画面较清晰、改造过程中确保新旧点位处于在线状态的得5分；方案内容普通的得3分；方案内容部分存在瑕疵的得1分；未描述的得0分。 | 0-7 |
| 2 | 技术指标（12分） | 投标人所投的设备型号明确，功能、性能和技术指标参数满足招标文件要求的得6分；有实质性正偏离的每项加1分，最多加2分；有负偏离的每项扣1分，扣完为止。 请如实填写偏离表，若为优于的请提供相关证明材料并加盖公章，由评标委员会认定是否属于优于。 | 0-8 |
|  |  | 投标人所投的人脸识别应用系统和卡口系统功能符合招标需求的得4分；有实质性正偏离的每项加1分，最多加2分；有负偏离的每项扣2分，扣完为止。 请如实填写偏离表，若为优于的请提供相关证明材料并加盖公章，由评标委员会认定是否属于优于。 | 0-4 |
| 3 | 前端施工及技术方案（15分） | 根据投标人项目实施方案的供货组织措施、质量保证措施、安全管理措施、施工方案等全面、有针对性的得6分；一般描述的得3分；方案内容不明确多处不足的得1分；未描述的得0分。 | 0-6 |
|  |  | 投标人为确保新建后无重复建设点位情况，给出现有重复建设点位清单和移位方案的得0-3分。 | 0-3 |
|  |  | 根据投标人提供针对本项目的安全文明施工保证措施（对基础建设、绿化的破坏和对市容市貌的影响等）进行打分，得0-4分。 | 0-4 |
|  |  | 根据项目工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等进行打分，得0-2分。 | 0-2 |
| 4 | 运营、维保实力 （10分） | 投标人拟投入本项目的本地维保队伍人数，符合招标需求的基础上每增加1人，加2分，最多加4分。 | 0-4 |
|  |  | 投标人拟投入本项目的车辆： 有专业登高车（简易改装升降的不得分）的每个得1分，最高得2分，有快速运维车的每个得1分，最高得2分。 注：提供行驶证复印件（或租赁合同）及与车牌正面照片并加盖公章，否则不得分。 | 0-4 |
|  |  | 符合采购文件要求的备品备件（3%）的基础上，每增加一个百分点，得1分，最高得2分。 | 0-2 |
| 5 | 现场踏勘（5分） | 投标人根据改造点位进行实地踏勘并给出每个点位详细的点位清单和建设方案的得0-5分，未进行勘查的得0分。 | 0-5 |
| 6 | 安全保密措施（5分） | 供应商针对本项目的安全及保密措施等进行综合评审：制定的处置方案详细合理、可行、周全的得5分；制定的处置方案较详细合理、可行、周全的得4分；制定的处置方案内容一般的得3分；制定的处置方案内容部分存在瑕疵的得2分；制定的处置方案内容不明确多处不足的得1分；未描述的得0分。 | 0-5 |
| 7 | 优惠条件及合理化建议 | 投标人针对本项目的优惠条件（不得涉及报价）及合理化建议，1条被采纳的得1分，最高得2分。 | 0-2 |

（三）资信、商务及其他分（0-4分）

| 序号 | 评分项目 | 评 分 细 则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成功案例 | 供应商提供自投标截止时间前三年以来（自投标截止日起往前追溯3年，以合同签订时间为准）成功实施的类似项目案例，每个得1分，最高得2分。 注：提供合同复印件并加盖公章，否则不得分。 | 0-2 |
| 2 | 政策分 | 投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件，不属于强制采购的产品鼓励使用节能产品，所投产品取得节能产品认证证书的，得1分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得1分。 注：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件（已列入强制要求的除外）。 | 0-2 |

# 第五章政府采购合同主要条款（指引）

# 一、通用必备条款部分

项目编号：ZJFY-20240023

合同编号：

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：嘉兴市公安局秀洲区分局

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：富昱项目管理咨询(嘉兴)有限公司

采购方式：公开招标

1、根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照嘉兴市公安局秀洲区分局第九期社会治安动态视频监控卡口、人脸枪机等部分改造服务项目采购结果签订本合同。

2、总则

2.1本合同甲、乙双方必须遵守《中华人民共和国合同法》之规定，并各自履行应负的全部责任。

2.2下列文件均为本合同不可分割部分：

2.2.1中标通知书；

2.2.2招标编号        招标文件；

2.2.3乙方中标的投标文件。

2.3乙方根据甲方的需要和委托，按照甲方提出的维护财产要求，购买、建设和提供本合同第2条规定的产购物给甲方。

3、购买服务物

3.1名称：

3.2清单

4、购买服务物产地及标准

4.1购买服务物为全新（原装）产品。

4.2标准

本合同所指的购买服务物及服务应符合合同附件的技术规格和标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用购买服务物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

采购的软件须为正版软件；针对本项目的开发软件须提供源代码、知识产权属于甲方。

4.3货物必须具备设备出厂合格证、产品检测报告等。

4.4乙方交货时应将所供购买服务物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品合格证、保修手册、有关图纸、资料及配件、随机工具等一并交付给甲方。

5、购买服务物的购买、建设和提供

5.1甲方以购买服务物的独占使用权为目的，向乙方承租本合同第2条规定的系统设备、线路、软件和运营维护服务；

5.2乙方应自行负责筹措购买服务设备和系统建设、运营维护等所需的资金，履行相关义务。

5.3乙方向设备供货商购买选定的设备，并与设备供货商签订购买合同。凡是甲方在招标文件中没有明确品牌或外观的设备、立杆、外挂设备箱、机架等，乙方按其投标文件对设备规格、型号、数量、质量、技术标准、技术服务等的承诺购买设备，但设备的外观由甲方选择决定。

5.4如发生供货商延迟交货或者供货设备的规格、型号、数量、质量、技术标准等与本合同第2条规定的内容不符或在购买合同保质期内发生质量问题，均由乙方向设备供货商进行索赔。

6、购买服务物的产权

6.1乙方保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

6.2在合同有效期内，乙方负责设备及系统的所有维护、维修、设备更换和系统优化等工作，保证甲方能正常使用系统，获得高质量满意的服务。在合同有效期内，由于雷击、被盗、被破坏和其他不可抗力等因素所造成的一切损失由乙方承担，其他由于甲方（或最终用户）使用不当所造成的损失由甲方承担。

6.3无论合同有效期内，或是合同期满后，系统中的声音、图像和数据等信息的所有权和唯一使用权及衍生的所有权永久属于甲方。未经甲方允许，乙方无权使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息。乙方应按照保密协议要求，采取必要的措施和手段维护和管理购买服务的设备和系统，使系统中的声音、图像和数据等信息得到妥善的保存，使之不被破坏和未经甲方授权的删除，且不得向甲方以外的任何单位和个人（即第三方）提供设备和系统中保存的有关信息。乙方应该提供合适的技术手段，使甲方（或最终用户）能使用、传送、处理和备份系统中的声音、图像和数据等信息。

6.4无论合同有效期内，或是合同期满后，所有的系统方案文档、设计文档、开发文档、测试文档、设备使用说明书、施工设计方案、施工图纸、软件说明书、系统维护手册、运维文档、项目管理文档等与本项目有关文档的知识产权属于甲方所有。

6.5在合同有效期满后，不管双方是否终止合作或者续约，设备的前端系统(前端高清网络摄像机、立杆、防雷接地、控制箱、供电线路以及相关土建设施)产权归乙方所有，甲方拥有永久使用权。后端系统（所有的存储设备及服务器、网络传输设备、接入服务网关、流媒体转发网关、国标级联网关、国标转码网关等，派出所监控室视频系统及相关设备)产权归甲方所有。

6.6本次项目建设网络结构为核心、汇聚、接入三级拓扑；业务属地化区域分布，包括录像存储及视频实时转发等；本次项目的网络设备必须为甲方单独使用，不得与其他单位合用。

7、购买服务物的交付

验收根据公安技防部门验收标准执行。购买服务物由乙方按照合同要求建设竣工和培训完成后，向甲方提交书面验收申请，甲方收到乙方的验收申请后10个工作日内，会同嘉兴市公安局技防办等部门进行验收。甲乙双方正式签订报告，验收合格的，视为购买服务物交付甲方使用；若验收不合格的，乙方应在7日内整改完毕并通过复验。

8、建设期

乙方在签订合同之日起150日（含法定节假日）内完成系统建设，并通过验收。

9 权利和义务

9.1、甲方有权根据本行业标准和业务需求参与乙方的设备选型工作。

9.2、甲方负责督促所属公安机关规范使用乙方的电路、传输、设备，不得将电路、传输、设备转租给第三方使用。

9.3、乙方保证本次项目所建系统安全接入部署在视频专网内的嘉兴市公安局秀洲区分局一体化平台，平台、存储等设备一般放置在乙方的各接入机房或者根据甲方要求放置到指定的位置。

9.4、本系统视频及图像数据所有权归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得私自泄露、转让给第三方使用。

9.5、乙方负责公安实战平台服务器的投资建设，并开展虚拟化应用。

9.6、乙方负责向公安实战平台接入线路，组建全区公安实战平台监控网并从技术上和管理上提供视频应用和视频网络的安全保障。

9.7、乙方有义务配合甲方建设区、镇二级公安专网视频监控中心。

9.8乙方负责对本合同所涉及存储设备、线路、编解码器（光收发器）、摄像机、电力接入以及其他由乙方供货的所有产品和线路的维护。

9.9乙方保证提供给甲方使用的所有设备质量可靠、软件有合法的知识产权，若与任何第三方产生纠纷，一切责任由乙方承担。

9.10合同有效期内，因甲方的工作需要，需在本次项目建设的点位基础上安装第三方公司的比如RFID等其他设备时，乙方必须响应且有权参与验收；第三方设备不得影响乙方在用设备的安全和使用；因第三方设备带来的安全事故，与乙方无关。

10 支付方式

10.1本项目采用购买服务的方式，在合同有效期内，每月结算一次（每月的25日为对帐日）。计费以甲方会同相关部门验收合格后下个月1号算起。

10.2每月凭《治安监控系统租金付费确认单》向甲方结算费用，确认单由乙方按每月的25日前提供给甲方（由甲方根据维保承诺条款来确认支付费用）。

10.3本次项目费用由区财政支付50%，各乡镇、街道、高新区支付50%。

11有效期

11.1本合同有效期：合同签订之日作为起始日，150日（含法定节假日）后的次月1日对应3年后的当天作为截止日，上述期间作为合同的有效期。

11.2本合同所确定的付费期，自验收通过之日的次月1日开始按月租费形式进行付款，至合同有效期截止日，停止付款。

12售后服务

12.1在合同正式签订之前，乙方必须先签署与本项目配套的保密协议和施工维护安全责任书及维保承诺书（见附件）。

12.2合同有效期内，对本合同所涉及的所设备以及乙方所提供线路造成的设备系统故障，乙方按时提供无偿维保服务。具体见维保承诺（根据现有日常维保情况，在不低于现状标准下双方协商制定并记录扣费相关条款）。

12.3乙方需派不少于3名的维护人员，提供至少一辆登高车和一辆快速维保车辆为甲方专用，并配备所需的全部备品备件，用于对本项目设备的日常检查维护，所产生一切费用及安全责任由乙方负责。维护人员、维护车辆及驻地听从甲方安排。

13保密

13.1未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定的除外。

13.2甲乙双方通过本合同的实施了解到对方的有关网络组织、业务发展、价格策略等商业机密时，双方均有义务为对方保密。

13.3乙方有义务保证甲方视频监控系统的网络传输和平台使用的保密性。

13.4在以上的基础上双方还需签订保密协议（见附件）。

14合同的变更、解除

14.1 在合同有效期内乙方欲变更或解除合同必须采取书面形式，口头无效。解除合同需提前三个月向甲方提出。

14.2 合同有效期满后，甲方根据需求决定是否续签合同。

15违约

15.1任何一方未履行本合同项下的任何一项条款均被视为违约。任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，如确认违约行为存在，则应在二十日内对违约行为予以纠正并书面通知对方；如认为违约行为不存在，则应在二十日内向对方提出书面异议或说明。在此情形下，甲乙双方可就此问题进行协商，协商不成，按本合同争议条款解决。违约方应承担因自己的违约行为而造成的法律责任。

15.2乙方在签订合同之日起90个日（含法定节假日）内完成系统建设，并通过验收。造成逾期的，每逾期一天扣除履约保证金总额的2%，逾期直至验收交付之日，在履约保证金用尽的情况下，乙方应支付每日5000元违约金，并且甲方有权解除合同。

15.3无论本合同其他条款是否有相反约定，甲方对另一方因本合同项下行为而导致的收益或利润损失、未实现预期的节约、商业信誉损失以及数据丢失等其他损失不承担责任。

16免责条款

16.1因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后7日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明，经双方认可，该不可抗力造成的项目延期计入合同有效期，在不可抗力影响消除后，一方或双方应当继续履行合同，合同有效期顺延。由于不可抗力导致合同不能或者没有必要继续履行的，本合同可由甲乙双方协商解除。

16.2若因一方延迟履行后发生不可抗力导致不能履行，不能免除责任。

17争议解决

甲乙双方因本合同的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。

18附则

18.1本合同由甲乙双方授权代表签字并加盖公章后生效，合同正本一式陆份，具有同等法律效力。

18.2本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。

# 二、特殊专用条款部分

……

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定代表人或                         法定代表人或

授权委托代理人：（签字）             授权委托代理人：（签字）

开户银行：

账号：

合同鉴证单位：富昱项目管理咨询(嘉兴)有限公司

法定代表人或经办人：

签订地点：

签订日期：   年   月   日

| 政府采购项目验收单 |
| --- |
| 按照《政府采购委托汇总确认书》嘉兴市秀洲区财政局 临[2023]2014号，采购编号： ，合同号： |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥： |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）： |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |
| 本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购办存档备查。 |

# 第六章投标文件格式

嘉兴市公安局秀洲区分局第九期社会治安动态视频监控卡口、人脸枪机等部分改造服务项目

资格文件/商务技术文件/报价文件

投

标

文

件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在   年   月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

注：本表非投标文件的组成内容，无须在投标文件中提供；供应商需在投标文件解密完成后填写完毕并将扫描件发送至采购代理机构邮箱594972168@qq.com。

政府采购活动现场确认声明书

富昱项目管理咨询(嘉兴)有限公司：

本人           (授权代表姓名)经由                               （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加嘉兴市公安局秀洲区分局第九期社会治安动态视频监控卡口、人脸枪机等部分改造服务项目（编号：ZJFY-20240023）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系        ：

A．投资关系     B.行政隶属关系      C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）       。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与（供应商名称）             之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务关系往来（如融资）等其他实质性控制关系；

I.其他利害关系情况                         。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现       供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

（供应商代表签名）

2024年05月17日

资格文件、商务技术文件、投标报价文件目录（请按照“第三章供应商须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资信文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力———————————————（页码）

（2）供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件承诺函————（页码）

（3）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（未被信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的查询网页截图）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单的查询网页截图）（以开标当日采购单位或由采购单位委托的评标委员会核实的查询结果为准）—————（页码）

1、供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件承诺函：

符合参与政府采购活动资格条件承诺函

嘉兴市公安局秀洲区分局：

本公司  （公司名称）  参加嘉兴市公安局秀洲区分局第九期社会治安动态视频监控卡口、人脸枪机等部分改造服务项目投标活动，现承诺如下：

1、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、我公司具有履行合同所需的设备和专业技术能力；

3、我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期；

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

2、分包意向协议1或中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函

分包意向协议1（资格文件用）

致：                 （采购人）

经研究，我方（分包人即投标人）决定在____________(项目名称、项目编号)项目中标后，将部分采购内容分包给____个中小企业（分包意向单位）。现就分包意向事宜订立如下协议：

一、分包意向单位：

1.____________________

2.____________________

......

接受分包合同的中小企业（分包意向单位）与我方（分包企业）之间不存在直接控股、管理关系。

二、分包意向单位1：___________，职责如下：____________。按照本条上述分工，分包意向单位承担的合同金额比例如下：预算总额______%。

分包意向单位2：___________，职责如下：____________。按照本条上述分工，分包意向单位承担的合同金额比例如下：预算总额______%。

......

（注：本项目要求供应商将采购项目的一定比例分包给一家或者多家中小企业并签订分包意向协议。分包给中小企业的合同金额应当达到的比例为预算总额40%（不含）以上，其中预留给小微企业的比例不低于70%）

三、我方负责本项目投标文件编制活动，提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；中标后，我方负责合同订立、价款结算、办理验收、发票开具等实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、我方与分包意向单位将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

六、本协议书一式______份，协议分包人、分包意向单位和采购人各执一份。

投标人(公章)：____________

法定代表人或被授权投标代表(签字或盖章)：____________

分包意向单位(公章)：____________

法定代表人或被授权代表(签字或盖章)：____________

_______年______月______日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《大中小微型企业划分办法（2017）》，如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）。

本项目所属行业：租赁和商务服务业。

残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                     单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程、提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日期：

监狱和戒毒企业证明材料（非监狱和戒毒企业无需填写）

相关部门出具的监狱企业证明文件 （如是，提供复印件加盖投标供应商公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：    年   月   日

3、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书格式：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：      年龄：      职务：

系                                 的法定代表人。为委托本项目签署招标文件，进行签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商公章：

日      期：   年  月  日

法定代表人授权委托书

致：               （采购单位名称）：

我           （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）以我方的名义参加             项目标项      的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

被授权人身份证粘贴处（正反面）           法定代表人身份证粘贴处（正反面）

供应商公章：

年    月    日

4、投标声明书格式：

投标声明书

致：               （采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我         （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目标项     的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是供应商的附属机构；在获知本项目投标信息后，与采购人聘请的为此项目提供招标代理公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）                              。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

5、类似案例成功的业绩

成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购人 名称 | 项目起止时间 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表不提供，视为无业绩。

2.此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

3.后附所需的证明材料要求详见评标办法。

4.如本表格不适合供应商的实际情况，可自行制表填写。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年    月   日

6、供应商情况介绍

供应商基本情况表

| 投 标 人 概 况 | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
|  | 经营范围 |  |
|  | 成立时间 |  | 经济性质 |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  | 注册资金 |  | 技术人员数 |  |
|  | 资产总额 |  | 净资产 |  |
|  | 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
|  | 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
|  | 近三年公司 业绩、信誉 | 合同总额：万元，合同履行情况： |
|  | 单位优势及特点： |

说明：本表后应附有单位简介。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                      年    月    日

7、商务响应表

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                   年    月    日

8、投标产品详细清单（不含报价）

投标产品详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。★以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

注：响应文件中必须明确主要设备的品牌、规格型号、性能指标等内容。

供应商代表（签名）：                         供应商公章：

日期：    年   月   日

技术响应表格式：

技术响应表

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未在上表中说明的，将被视为无偏离。

2、供应商需对上述偏离情况负责，不得虚假应标。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                   年    月    日

9、项目实施人员

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指供应商针对该项目实施所配备的人员。

2、后附相关证明材料，所需的证明材料要求详见评标办法。

3、表格不够填写可添加。如本表格不适合供应商的实际情况，可自行制表填写。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                 年    月    日

项目负责人简历表

| 项目负责 人姓名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职务 |  | 专业职称 |  | 专业年限 |  |
| 工作单位 |  | 电话 |  |
| 通讯地址 |  | 邮编 |  |
| 类似项目工作经验 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注：后附相关证明材料，所需的证明材料要求详见评标办法。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                 年    月    日

10、投入本项目的设备一览表

投入设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附相关证明材料，所需的证明材料要求详见评标办法。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：                                 年    月    日

11、投标函格式：

投标函

致：                （采购单位名称）：

根据贵方                     项目的招标公告（项目编号：            ），经仔细阅读并研究，我方决定参加投标。签字代表            （全名）经正式授权并代表供应商               （供应商名称）提交资格文件、商务技术文件、报价文件的电子投标文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

4、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

5、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

6、若我方中标，则直至合同履行完毕为止，本投标文件有效。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名： ___________  职务：

供应商名称(公章)：___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字：___________                      日期：_____年___月___日

12、开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                          供应商名称：

| 项目名称 | 嘉兴市公安局秀洲区分局第九期社会治安动态视频监控卡口、人脸枪机等部分改造服务项目 |
| --- | --- |
| 总投标报价 | 大写（人民币）： 小写：￥ |
| 合同的有效期 | 合同签订之日作为起始日，150日（含法定节假日）后的次月1日对应3年后的当天作为截止日，上述期间作为合同的有效期 |
| 备注 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价是履行合同的最终价格，包括设备租赁、平台服务等，所有关于本项目产生的运输、装卸、安装、维修、产品保护、维护费、税费、利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

3、供应商如果需要对报价、服务或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期：    年   月   日

13、投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                     报价单位：人民币（元）

项目名称：

| 序号 | 设备类型 | 存储码流、时间等要求 | 数量 | 月服务费单价上限 | 报价（月服务费） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万卡口 | 8兆码流，录像保存30天，图片保存1年，过车记录保存2年 | 37 | 1311 |  |
| 2 | 人脸枪机 | 4兆码流，录像保存30天，图片保存1年，人像小图、特征码等保存2年 | 307 | 667 |  |
| 3 | 鹰眼180° | 20兆码流，录像保存30天 | 30 | 1378 |  |
| 36个月投标总价（小写） |  |
| 36个月投标总价（大写） |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：      年    月   日

14、分包意向协议2（报价文件用）

分包意向协议2（报价文件用）

致：                (采购人)

经研究，我方（分包人即投标人）决定在____________(项目名称、项目编号)项目中标后，将预留采购份额外部分采购内容分包给____个小微企业（分包意向单位）。现就分包意向事宜订立如下协议：

一、分包意向单位：

1.____________________

2.____________________

......

接受分包合同的小微企业（分包意向单位）与我方（分包企业）之间不存在直接控股、管理关系。

二、分包意向单位1：___________，职责如下：____________。按照本条上述分工，分包意向单位承担的合同金额比例如下：预留采购份额外合同总额______%。

分包意向单位2：___________，职责如下：____________。按照本条上述分工，分包意向单位承担的合同金额比例如下：采购预留份额外合同金额______%。

......

分包给小微企业的合同金额合计比例占比：预留采购份额外合同总额______%。

三、我方负责本项目投标文件编制活动，提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；中标后，我方负责合同订立、价款结算、办理验收、发票开具等实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、我方与分包意向单位将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

六、本协议书一式______份，协议分包人、分包意向单位和采购人各执一份。

投标人(公章)：____________

法定代表人或被授权投标代表(签字或盖章)：____________

分包意向单位(公章)：____________

法定代表人或被授权代表(签字或盖章)：____________

_______年______月______日

# Footnotes

.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。