德清县政府采购中心关于

德清县教育局的“雪亮工程”维护服务采购项目（第二次）

临[2023]3616号

公开招标采购文件

项目编号：DQZFCG-2023-G37

项目名称：“雪亮工程”维护服务采购项目（第二次）

采购单位：德清县教育局

集中采购机构：德清县政府采购中心

2023年10月18日

目录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

# 第一章公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，德清县教育局就“雪亮工程”维护服务采购项目（第二次）进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一. 招标项目编号:DQZFCG-2023-G37

二.采购组织类型：集中采购

三. 招标项目概况：

| 标项 | 标项名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | “雪亮工程”维护服务 | 年 | 3 | 2601万 | 详见采购文件 |  |

四．投标供应商资格要求:

A.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求、财库【2016】125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定；

B.拟投标人须为中华人民共和国境内注册，具有良好的财务状况和商业信誉，具有相应服务能力的供应商；（总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，必须获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料）

C.本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》（格式详见附件）或提供残疾人福利性单位《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件）或提供监狱企业证明文件(需省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具)；

D.本项目不接受联合体投标。

五．项目报名方式，采购文件公告期限，采购文件依法获取方式及时间:

1．本项目报名方式只接受浙江省政府采购网（政采云平台）网上报名，不接受供应商现场报名，供应商须在浙江省政府采购网（政采云平台）注册成为浙江省政府采购正式供应商方可进行网上报名；供应商政采云获取采购文件审核通过即为报名成功。

2.本项目采购文件公告期限：2023-10-19至2023-10-25 (采购文件公告期限届满后允许潜在投标人网上报名并依法获取采购文件, 供应商未按规定时间要求提出质疑的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外)

3．拟投标人可在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或德清县公共资源交易中心网站（http://ggzy.deqing.gov.cn/cms/）免费浏览或下载采购文件。但公告附件的采购文件仅供阅览使用，供应商网上报名成功为依法获取采购文件的方式。

六．投标截止时间：2023-11-08　09:00

七．投标地址：德清县武康街道永安街169号公共资源交易中心二楼201开标室

八．开标时间：2023-11-08　09:00

九．开标地址：德清县武康街道永安街169号公共资源交易中心二楼201开标室

十．投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。

十一．其他事项：

1．本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和本采购代理机构提出质疑。（根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。（质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。）质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。2.投标人报名成功并依法获取采购文件后决定不参加该项目投标，应在投标截止时间3天前（提前72小时）以书面形式（信函、传真加盖投标单位公章）通知本机构，如在规定期内未收到投标人书面函件，则视为投标人同意参加投标。3. 本项目采取资格后审方式，供应商是否具有投标资格在开标结束后由采购人进行审查确认。

4.本项目不集中组织现场考察，需要供应商自行联系采购人进行现场考察和调研。

十二．投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190/0572-8013362。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一至两周，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

4、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

投标人在投标截止时间前将备份电子投标文件按要求密封送交到德清县公共资源交易中心201开标室（德清县武康街道永安街169号二楼），逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其备份电子投标文件无效。备份电子投标文件采用邮寄方式送达的，其中可能存在的破损、遗失等一切风险由投标人自行承担。如投标人不提供备份投标文件，电子投标文件解密未成功从而造成评审委员会对其投标文件无法评审的，其投标无效，相关风险和责任由投标人自行承担。

十三.联系方式

1、采购人名称：德清县教育局

联系人：吴先生

联系电话：0572-8886516

地址：浙江省德清县武康街道千秋东街1号B楼12楼

2、采购代理机构名称：德清县政府采购中心

联系人：邱小姐、史先生

联系电话：0572-8061059

传真：0572-8061059

地址：德清县武康街道永安街169号（沃尔玛超市对面）

3、同级政府采购监督管理部门名称：德清县财政局

联系人：宣女士

监督投诉电话：0572-8280716

传真：0572-8280716

地址：湖州市德清县武康街道舞阳街228号

第二章招标需求

一、说明

1．本采购文件所提出的服务技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的相应服务。本技术要求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2．本招标服务应按国际标准、国标、部标或专业标准提供，非标准服务按采购人提供的要求提供，服务标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。

- 招标项目内容（加▲号项需实质性响应）

（一）项目总体需求

该项目为服务采购项目，德清县教育局下所学校，11953路监控的包含前端摄像机更新、平台存储租赁、链路租赁、系统防护和日常运维五方面。具体如下：

监控清单

| 项目类型 | 要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 筒机（含半球） | 录像存储30天 | 路 | 6285 |
| 筒机（含半球） | 录像存储90天 | 路 | 104 |
| 球机 | 录像存储30天 | 路 | 26 |
| 球机 | 录像存储90天 | 路 | 1 |
| 硬盘录像机维护点位 | —— | 路 | 2922 |
| 前端由校方建设提供接入维护和云存储 | 录像存储30天 | 路 | 845 |
| 自建平台维护点位 | —— | 路 | 1770 |
| 前端存储光链路租赁服务（公安视频专网） | 千兆公安视频专网 | 条 | 179 |
| 前端存储光链路租赁服务（公安视频专网） | 万兆公安视频专网 | 条 | 5 |
| 学校视频浏览光链路租赁服务（视频监看回看专网） | 千兆专网 | 条 | 184 |
| 教育局安全科、指挥中心专网链路 | 千兆专网 | 条 | 2 |

所有更新的设备要求是2022年12月31日以后生产的。

- 技术参数及系统功能要求

1.高清监控前端更新参数要求

前端摄像机根据学校场景不同，采用筒机、半球、球机三类设备，其中安装于楼道内，易被接触的筒机和半球设备要求采用POE供电。现有设备，应进行合理维护，更新的前端设备参数不低技术参数表参数需求。所有更新的设备生产日期是2022年12月31日以后的。

具体前端设备安装位置应由公安局、教育局安全科、学校共同确认。如需要更新设备，设备安装要求如下：

室内摄像机的安装固定，根据摄像机型号和现场情况可采用壁装、吊装及角装等多种形式的安装支架，安装高度不低于2.5m。

安装在室外的摄像机，当可借助建筑物附着安装时，选用相应的安装支架来安装；若无合适的建筑物供附着安装，则需要选用视频监控专用立杆，安装高度应不低于3.5m。

对前端供电和控制部分，需要采取有效的避雷接地措施，充分保障前端的稳定性和可靠性。

2、系统平台及存储功能要求

1.此次软件平台服务，需要提供一个成熟且兼容性强的视频接入管理平台，用以接入各个厂家的视频监控设备及中心存储设备。考虑到平台的稳定性及业务稳定，平台需分为主平台（接入平台）和分平台（业务使用平台）两个，主平台主要负责各类监控的接入管理及运维，分为接入板块及运维系统，分平台主要负责监控的预览、回放及视频流的转发，从而实现分平台业务出现故障时，不影响主平台监控的存储和向上级平台的推流。同时，由于教育监控的特殊及重要性，要求所有视频存储都要改为中心云存储，原服务商的监控录像数据也必须接入现管理平台，实现录像取流，保证监控录像的持续性、稳定性及安全性。

2.视频接入主平台需搭建在视频专网环境下，实现与德清县公安局平台，德清县大数据管理局局平台，省教育厅平台的视频级联，同时满足全县中小学、幼儿园监控系统接入、视频录像存储、视频流调度分发的功能。平台需具备至少15000路监控的接入管理并运维管理能力、中心存储管理能力，可以灵活设置监控录像市场，划分7天、30天、90天等各种存储池、2000路的视频流直发及转发能力，用以应对各个上级平台的监控调用及大屏上墙需求。同时主平台应配置自动运维系统，对摄像头画面进行日常自动巡检，对出现画面异常的前端点位进行记录，派发工单，开展维修。

3.业务使用平台用于所有学校保安室对监控的预览及回看调度，可以灵活分管账号，设置不同的预览权限，满足不同部门、不同学校的预览及回看需求，保证视频的集中汇聚的同时，也保证各个场所监控的安全性、互通性。该平台需满足2000路低码率或500路高码率同时取流观看。

4.所有前端点位录像采用分布式的中心云存储，为保障录像的安全、持续及稳定性，云存储采用分布式存储架构，存储设备与设备之间做阵列；同时以就近网络中心节点原则，在德清县范围内建设不少于3个云存储中心池，将前端录像就近原则存储于存储机房，为保证回放的视频质量，存储的前端码率设置为4M的固定码率。

3、网络要求

1.主平台、存储及前端摄像头接入需采用专网建设，分配公安视频专网地址，通过符合公安标准的视频安全隔离设备与公安、大数据、省局平台级联。在组网上，充分考虑带宽保障，主要设计考虑学校接入的摄像头数量，确保存储传输带宽足够，根据目前的学校监控建设情况，设计学校处接入带宽为1G/10G，1G带宽用于满足200个前端监控点以下的学校，针对大型学校，设计超过200个前端监控点的，设计接入带宽10G。

2.分平台采用专网接入，与主平台网络隔离，每个学校提供不少于100M带宽用于视频回看及录像调取，每个学校分平台接入点为学校保安室。

3.前端网络摄像机采用网线的方式接入，对于近距离传输(100米以内)，直接通过网线连接到接入交换机；对于远距离传输，通过网线先接入光纤收发器。当使用防雷设备时，需要先接入防雷设备，再接入传输或交换设备。

4、服务衔接及运维要求

- 项目实施周期为小于30个自然日，即中标方应在一个月内完成平台搭建、链路铺设、现场施工及业务系统切换。

- 中标方在完成业务切换时需保证项目实施期间的所有录像连续性、完整性。由中标方自行与原服务提供方协商，通过延续原服务至业务切换完成，施工期间录像拷贝等方式，业主方将提供必要的帮助协调该项工作。

- 服务商配备专业维护团队对整个系统进行维护，专职维护人员不少于15名，根据德清县学校分布情况，配备不少于3辆登高车及相应维修工具、设备。

- 日常巡检主要包括系统平台资源巡检、监控点位巡检，按照每周一次的频率巡检隐患排查图像检查。同时，做好巡查人员登记、巡查记录、维修记录等台账。

- 平台整体可用性，维修一般故障30分钟以内响应，2小时以内修复。

- 具备多线客服热线电话，保持每周7x24小时接听，处理技术咨询、沟通和服务支持，反馈服务信息。

- 平台接入视频数量在线率不低于98%，所有故障修复需由专人提交修复工单。

- 视频调取缓冲时间在本平台低于3秒，并向上级平台提供高速流媒体服务，确保视频取流流畅。

- 后续平台调用提供标准SDK，支持RTSP、RTMP、FLV、HLS等视频流格式，便于后续软件平台开发调用视频资源。

- 及时清理影响监控效果的遮挡物，对于出现遮挡等影响设备正常工作的因素，应详细记录相关情况并提出改进意见，协调建设单位处置。

5、系统防护及接入管控要求

1.主平台应部署在公安视频专网内部，主平台和分平台、大数据局间应采用视频安全隔离系统进行隔离。系统采用三部件构成，包括视频用户认证服务器、视频接入认证服务器和专用视频隔离设备，同时两侧应部署防火墙。

2.根据文件要求，与省级平台对接通过互联网完成，考虑到安全性，需要通过分平台与省级平台级联，使用专用的视频网关设备并配备防火墙。

3.视频接入主平台侧网络应具备接入管控系统，能扫描并发现指定区域内的所有在线终端设备，识别各种终端类型，包括但不限于PC、手机、摄像头、门禁、服务器、解码器等等，与注册终端进行比对核查，实时发现私接仿冒等非法终端，对合法的注册终端，根据扫描信息及时刷新状态，对发现的非法终端，进行实时告警，并能将非法终端隔离并下线。

## 6、前端设备技术要求

| 序号 | 设备类型 | 参数需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清筒机 | ●像素：≥200万 传感器尺寸：≥1/2.7" CMOS 支持Smart侦测：支持10项事件检测，1项异常检测 ●最低照度: 彩色：≤0.01 Lux，黑白：≤0 .001 Lux with IR 宽动态: ≥120 dB 焦距&视场角: 4 mm：水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9° 6 mm：水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm：水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 12 mm：水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角视场角：29.1° 补光距离: ≥30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 ●防护: IP66 打●条目需提供公安部检验报告证明 |
| 2 | 高清半球 | ●像素：≥200万 传感器：≥1/2.7" CMOS 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 ●最低照度: 彩色：≤0.01 Lux，黑白：≤0.01 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm： 水平视场角：107.1° 垂直视场角：57° 对角视场角：127.6° 4 mm： 水平视场角：87.6° 垂直视场角：44.4° 对角视场角：104.9° 6 mm：水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm：水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于93%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø127.3 × 96.8 mm 包装尺寸: 150 × 150 × 141 mm 设备重量: 340 g 带包装重量: 520 g ●防护: IP66 打●条目需提供公安部检验报告证明 |
| 3 | 高清球机 | 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS ●最低照度：彩色：≤0.1Lux；黑白：≤0.01Lux with IR； 宽动态：≥120dB 焦距：4.8-153 mm,32倍光学变倍 视场角：55°~2.1°（广角~望远） 防补光过曝：支持 红外照射距离：≥150m 水平范围：水平360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍≥5张人脸 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 支持定时抓图与事件抓图功能 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡;最大支持256G 报警输入：2路报警输入 报警输出：1路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 供电方式：AC24V 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中补光灯最大功耗：8W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 ●防护：IP66; 适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 打●条目需提供公安部检验报告证明 |

## 7、视频网闸要求

| 项目 | 子 项 | 技 术 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 系统架构 | 系统结构 | 系统采用三部件构成，包括视频用户认证服务器、视频接入认证服务器和专用视频隔离设备。 |
|  | 隔离设备 | ●采用2+1硬件结构并具备自主知识产品的硬件隔离模件，自主研发生产的基于HRI技术的高速数据隔离交换卡，保障系统运行在高安全性和保密性的状态下，不支持通用通讯协议，不可编程。 |
| 安全功能 | 视频流安全过滤 | 能识别和检查视频编码格式和视频传输格式，允许合法的视频流通过。 |
|  | 动态端口 | 设备能够识别和分析视频控制信令，并根据控制信令动态开放和关闭视频流传输通道。 |
|  | 视频信令白名单 | 能识别和检查包括海康、大华、H3C、上海贝尔、DB33、宇视科技等在内的国内主流厂商视频控制信令协议，允许合法的信令在公安内网与视频专网间传输。 |
|  | 用户身份认证 | 具备公安数字证书认证功能，在身份认证的基础上实现用户对视频资源的授权访问，同时具备数字证书、Radius、用户名口令多因素认证功能。 |
|  | 设备接入认证 | 提供IP/MAC认证设备接入认证功能，具备跨三层交换机不同网段的IP/MAC认证功能。 |
|  | 安全访问控制 | 设备能够对访问视频资源的源、目的IP、服务端口、访问时间等进行安全控制。 |
|  | 视频流单向传输 | ●能实现视频单向传输控制，视频流由视频专网向公安内网单向传输。 |
|  | 流量控制 | 具备流量控制功能，能够针对用户、IP提供带宽保障与带宽限制功能。 |
| 可靠性 | 负载均衡 | 设备支持负载均衡功能，采用旁路模式工作，不依赖第三方负载均衡设备实现流量负载均衡。 |
| 系统管理 | 日志与审计功能 | 设备具有详细的日志系统，能够记录所有访问视频资源的行为日志、管理与配置日志、报警日志等，支持syslog日志输出。 |
|  | 实时监控 | 设备能对并发连接数、CPU负载、内存使用率、接口流量等进行实时监控。 |
|  | 级联上报 | 具备通过SNMP、SYSLOG向集中监控系统上报。 |
|  | 安全管理 | 管理平台采用SSL加密方式实现对设备的安全管理。 |
| 性能与接口 | 设备接口 | 前后置服务器端口：2个10/100/1000M以太网络接口，2个万兆接口； 中间视频网闸端口：8个10/100/1000M以太网络接口，4个万兆接口； |
|  | 吞吐量 | ●双向>7Gbps，提供权威第三方检测机构报告 |
|  | 视频并发吞吐量 | ≥5000Mbps，支持2500路D1码流同时并发。 |
|  | 延时 | ●<20us，提供权威第三方检测机构检测报告 |
| 资质 | 其他 | 1）提供入围公安部“通过安全测评的视频安全交换产品及厂商目录”证明，并加盖厂商公章。 ●2）安全隔离设备，通过国家保密局技术鉴定，提供鉴定证书复印件并加盖公章。 |

## 8、防火墙要求

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 设备最大吞吐量≥20 Gbps，最大并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥50万，IPSec VPN隧道数≥1024，SSL VPN接入数≥3000 |
| 硬件要求 | 标准2U专用万兆硬件平台，内置交流双电源，硬盘≥1TB HDD |
|  | 标配12*GE电口（含2组Bypass电口），12*SFP光口，4*SFP+光口；支持千兆接口总数≥24个，支持万兆接口总数≥4个 |
| 端口镜像 | 支持端口镜像功能；支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像。 |
| 4G支持 | 支持4G USB插卡接入，实现4G连接，与有线链路之间互为备份；并支持在4G接口上运行IPSec VPN。（须提供此功能截图证明） |
| 链路负载均衡 | 支持基于负载链路的出接口的DNS请求，主动完成DNS服务器替换，解决用户主机配置DNS解析结果与实际转发运营商链路解析结果有冲突，从而导致跨运营商访问慢的问题；支持进行DNS探测，针对探测失败情况，可选择禁用DNS-DNAT功能或禁用负载链路出接口 |
| DNS | 支持DNS透明代理；支持指定DNS或继承链路DNS配置，针对多链路支持基于优先级、权重、流量算法进行DNS负载。 |
| VRF | 支持虚拟路由转发功能，使用VRF功能可以从系统层面隔离不同VRF组里的流量信息和路由信息，可作为MPLS组网环境中的MCE设备。 |
| VPN | 支持标准IPSec VPN和快速IPSec VPN，标准IPSec VPN认证方式包括但不限于国密认证、数字证书和预共享密钥；同品牌设备快速IPSec VPN对接时加密算法等参数无需配置，自动生成，仅需配置保护子网、共享密钥、IP地址。 |
|  | 支持IPSec VPN、SSL VPN、GRE VPN；支持手机、平板电脑等移动终端VPN接入，功能标配，无需增加功能授权即可使用 |
| 入侵防御 | ●系统定义超过8700+条主流攻击规则，包含用户提权、任意代码执行、木马、后门、挖矿、Web序列化、Webshell等主流防护类型；以及对应IPS规则的攻击类型、严重程度、CVE编号、CNNVD编号、协议、操作系统、发布年份、漏洞厂商等详细信息。以上参数提供相关证明截图；并支持在线升级和手动升级 |
| 病毒防护 | ●支持对20级的压缩文件进行解压查杀。(须提供国家权威检测机构的检测报告证明) |
|  | 支持缓存防篡改网页，可手动清理缓存内容 |
| 端口扫描 | 支持针对IP、端口进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行；支持呈现扫描结果，包括端口、端口状态、端口服务、程序版本、操作系统、风险状态、设备类型和时间等信息，支持导出功能。 |
| 其他防护 | ●具备扫描攻击防御功能，可对IP/端口扫描的行为进行阻断，并可设置扫描频率阈值和阻断时长。(须提供国家权威检测机构的检测报告证明) |
|  | ●至少支持Telnet、FTP、IMAP、POP3、SMTP、HTTP、ORACLE、MYSQL等常见协议的防暴力破解功能，针对每种协议可自定义检测时长、阈值和阻断时长。(须提供国家权威检测机构的检测报告证明) |
| 失陷主机 | 支持通过木马、数据外传、间谍软件、病毒、挖矿等行为判断主机是否失陷；支持手动或者自动的方式将失陷主机加入到黑名单中，避免威胁在内网进一步扩散。 |
| 威胁情报 | ●支持与多个威胁情报中心订阅，帮助产品实现检测、预警和防御。（要求产品的威胁情报功能出具关于产品的“威胁情报软件”的计算机软件著作权登记证明） |
| 攻击链可视 | 支持安全事件攻击链分析，以资产和攻击者两种角度关联所有安全事件，将攻击过程阶段化，分析和统计每个攻击阶段的攻击内容和攻击次数；支持针对每个攻击阶段进行数据下钻；支持分析攻击时间、攻击源、攻击目的、攻击事件、检测模块、攻击级别等信息，帮助管理员清晰了解APT攻击的攻击进度，及时在数据泄露前加固网络，针对已经数据泄露的情况，进行事件回溯，为后续网络加固提供数据支撑。 |
| 应用识别 | 应用特征不少于7300个，移动应用不少于2400个。 |
| 防私接路由 | 支持防网络共享行为，针对私接路由器和非法无线热点行为进行识别和阻断。 |
| 数据分析 | 支持用户全天行为分析，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息。 |

## 9、与省局隔离网关参数要求

| 视频接入 能力 | 1) 支持厂家原生 SDK 接入：网关具备厂家原生 SDK 接入能力，支持 SDK 接入海康、大华、宇视、华 为好望等主流厂家的视频设备，包括 IPC 及 NVR |
| --- | --- |
|  | 2) 支持主流协议型视频设备及平台的接入：网关支持 RTSP、onvif、GB/T 28181-2016 等协议型设备、 平台的接入。 |
| 接口支持 | 1) 无缝对接上级视频中台 |
|  | 2) 支持多个应用的开发，从设备管理到录像、播放等功能均支持第三方接口调用，提供详细接口文 档。要求符合 http+json 规范；包括账户登录登出、设备管理、预览、回放、录像配置、查询 28181 配置、级联配置、自定义组管理、账户管理、区域管理等多种接口且能调试通过。 |
| 管理 能力 | 1) 提供 WEB 管理工具：可实现设备管理，包括添加、删除、编辑等功能，另外也包括设备状态管理， 画面预览、回放、自定义组、轮询、录像配置等功能。 |
|  | 2) 机架式服务器，双千兆网卡。 |

## 10、接入管控平台功能要求

| 名称 | 系统配置 | 技术参数及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 终端管控系统平台 | 终端识别 | 按时间规则识别：根据扫描需要，设定时间区间实现自动扫描； 按IP地址段识别：扫描并发现指定IP地址段内的所有在线终端设备； 自定义识别规则：包括协议深度定义、扫描场景定义和端口深度定义； |
|  | 终端管理及准入控制 | ●在线终端识别：识别各种终端类型，包括但不限于PC、手机、摄像头、门禁、服务器、解码器等等； ●终端准入控制：对合法的注册终端，根据扫描信息及时刷新状态；对发现的非法终端，进行实时告警，并能将非法终端隔离并下线； 多元素绑定：支持用户名、密码与用户IP、MAC、VLAN、设备IP、设备端口、主机名、域用户、SSID、AD域、硬盘序列号、IMEI、主板序列号等多种元素的绑定认证；支持第一次认证成功时的自学习绑定属性功能； ●哑终端认证：支持哑终端用户的认证授权功能，支持哑终端的用户配置修改；支持哑终端审批；支持限定MAC地址范围等功能； |
|  | 状态监控 | 注册终端监控：监控注册终端是否在线，是否启用认证。可根据时间、地点、类型等配置组合策略； 终端统计分析：支持按IP地址段、终端状态、终端操作系统类型、在线状态等等进行终端统计分析。 |
|  | 资产管理 | 终端注册管理：支持对注册终端信息的编号、收集、统计、变更情况告警等；注册信息可来自扫描结果、用户导入、用户手工添加等方式。 终端特征管理：支持自定义终端指纹、支持终端指纹导入、导出、手工增加（包括DHCP指纹）及更新。 |
|  | 网络管理（平台网管特性） | 支持自定义用户主页：管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面 支持IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、网络拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、业务拓扑、STP拓扑、MSTP拓扑等多种拓扑类型；二层拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息。 支持数据中心拓扑，包括机房拓扑、机架拓扑等。 支持设备与流量分析统一管理：支持网络管理平台实现设备管理与流量分析联动，如通过点击拓扑某链路可查看该链路的关键应用流量分布、关键用户流量使用等。 Syslog分析：接收Syslog，完成基本格式的解析，并入库。提供Syslog特征分析及策略注册能力，支持基于统计规则进行聚合生成告警（Trap）； 支持多种图表展示：提供多种报表样式，包括普通的行列报表、主/子报表、图形摘要报表、交叉表、TopN和BottomN报表。支持多种图形展示：包括条形图、饼图、曲线图、甘特图、面积图、圆环图、三维梯形图、三维曲面图、XY 散点图、雷达图、气泡图、股票图、漏斗图等。 周期性报表机制：支持天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表。可以设定周期性报表的开始时间、失效时间。可以将自身的组织名称和Logo融入到发布的报表中，可以定时生成后Email到指定邮箱。 支持管理第三方设备：新设备注册，告警注册，新性能指标注册，新Syslog解析注册，Mib编译，第三方设备配置管理-CLI下发，配置管理-配置备份、软件升级（使用TCL/ Expect /Perl模板自定制），第三方设备管理系统集成。 |
|  | 系统配置管理 | 高可用性：后台服务器可支持安装在Windows、Linux、国产操作系统上；支持双机系统的热备。 可扩展性：支持分级管理，上级服务器可以下发全局安全策略给下级，下级可以增添本地的安全策略，执行结果和日志可以上报给上级，总部服务器可以形成分析管理的报表。具备全网运行监控图。 支持用户分权管理，操作员可以管理各自的终端，只有上级管理员才能管理全部的用户组和策略 |

## 11、平台功能及运维服务要求

| 序号 | 类别 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络要求 | ▲主平台、存储及前端摄像头需采用专网建设，分配公安视频专网地址。 |
|  |  | ●通过符合公安标准的视频安全隔离设备与公安、大数据、省局平台级联。 |
|  |  | 设计学校处接入带宽为1G/10G，200路监控以下学校采用带宽不少于1G专线，200路监控以上学校采用带宽不少于10G专线。 |
|  |  | 分平台采用专网接入，与主平台网络隔离，每个学校提供不少于100M带宽用于视频回看及录像调取，每个学校分平台接入点为学校保安室。 |
|  |  | 前端网络摄像机采用网线的方式接入，对于近距离传输(100米以内)，直接通过网线连接到接入交换机；对于远距离传输，通过网线先接入光纤收发器。当使用防雷设备时，需要先接入防雷设备，再接入传输或交换设备。 |
| 2 | 平台及存储功能要求 | ▲此次软件平台服务，需要提供一个视频接入管理平台。平台需分为主平台和分平台两部分。主平台负责监控接入管理，分平台负责监控预览及调度，实现分平台出现故障时，不影响主平台监控的存储和向上级平台的推流。 |
|  |  | ●主平台需实现与德清县公安局平台，德清县大数据管理局局平台，省教育厅平台级联，同时满足管理全县中小学、幼儿园监控系统接入、视频录像存储、视频流调度分发的功能。平台需能实现15000路监控的接入能力，并灵活设置监控录像存储时长，满足7天、30天、90天等各种存储时长需求。 |
|  |  | ●分平台用于所有学校保安室对监控的预览及回看调度，可以灵活设置预览权限，满足不同部门，不同学校预览及回看的权限设置。该平台需满足2000路低码率或500路高码率同时取流观看。 |
|  |  | ▲所有前端点位录像采用分布式云存储，以就近原则存储，在德清县范围内建设不少于3个云存储节点，将前端录像就近存储于存储机房，为保证回看视频质量，存储的前端码率为4M定码率。 |
|  |  | ▲在主平台和分平台之间采用符合公安要求的视频隔离平台进行隔离，前后设置专用防火墙。 |
|  |  | ▲在主平台和大数据局公共视频共享平台之间采用符合公安要求的视频隔离平台进行隔离，前后设置专用防火墙。 |
| 3 | 运维及系统性能要求 | ●日常巡检主要包括系统平台资源巡检、监控点位巡检，按照每周一次的频率巡检隐患排查图像检查。 提供相应巡检平台、工单平台截图证明 |
|  |  | 平台整体可用性，要求平均故障修复时间小于6小时。 |
|  |  | 具备多线客服热线电话，保持每周7x24小时接听，处理技术咨询、沟通和服务支持，反馈服务信息。 |
|  |  | 平台接入视频数量在线率不低于98%，所有故障修复需由专人提交修复工单。 |
|  |  | 视频调取缓冲时间在本平台低于3秒，并向上级平台提供高速流媒体服务，确保视频取流流畅。 |
|  |  | 后续平台调用提供标准SDK，支持RTSP、RTMP、FLV、HLS等视频流格式，便于后续软件平台开发调用视频资源。 |

商务条款部分

▲一、项目服务周期（进度）：合同签订之日起三年。签订合同后，供应商须在30天内完成所有学校监控点位的网络建设、监控存储平台搭建，并通过学校验收，教育局终验。

▲二、服务地点：采购人指定地点

▲三、付款方式及履约保证金:

▲1.付款方式：本项目费用（结算价）按三年平均支付；合同签订后7日内采购人支付第一年费用（按预估合同金额计算）的85%，第一年结束后按考核情况支付完第一年剩余的15%（按结算价计算）；第二年和第三年以此类推。

▲2. 中标人在签订合同后 7 天内，应当向采购人提交履约保证金（金额为预算价1%，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。（推荐通过政采云平台金融服务申请，保险公司出具的保函）

四、其他：本项目服务单位在项目实施后由采购人进行考核，考核标准由采购人根据项目情况制定，服务单位须配合实施。

五、验收

⑴本项目服务单位应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。采购人组织相关单位对项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现项目达不到验收标准或合同规定的性能指标，供货方必须更换设备，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

2验收费用由本项目服务单位承担。

# 第三章投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：“雪亮工程”维护服务采购项目（第二次） |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章内容 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 3、本项目免收代理服务费。 |
| 4 | 投标保证金：参见招标公告第十条 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内（逾期将不再受理），以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。采购人和采购代理机构将于提交投标截止时间15日前进行可能影响投标文件编制的澄清或修改；澄清或修改内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购人和采购代理机构将于投标截止日期一天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 6 | 本项目实行政采云在线投标。投标文件组成： （1）电子投标文件：按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）备份电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。内容与电子投标文件保持一致。数量为1份。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：2023年11月08日上午9时0分德清县公共资源交易中心二楼 |
| 8 | 开标时间及地点：2023年11月08日上午9时0分德清县公共资源交易中心二楼 |
| 9 | 投标文件的接收： 1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人应当在投标截止时间前将备份电子投标文件密封送交到德清县公共资源交易中心201开标室，逾期送达或未密封将被拒收。未完成电子投标文件传输提交、仅提供备份投标文件的，其提供的备份投标文件无效。 2、投标人递交备份电子投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： （1）未按规定密封或标记的投标文件； （2）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； （3）投标人未成功办理政采云报名手续的； （4）超过投标截止时间送达的。 （5）仅提供备份投标文件的。 投标人不提供备份投标文件，电子投标文件解密未成功从而造成评审委员会对其投标文件无法评审的，其投标无效，相关风险和责任由投标人自行承担。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、德清县公共资源交易网（http://www.deqing.gov.cn/cms/）等网站或媒体。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体。采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，中标人应在公示发出10个工作日内前往代理机构领取通知书，若有质疑投诉的可在质疑投诉处理后领取。 |
| 13 | 采购资金来源：预算内资金 |
| 14 | 项目服务周期（进度）：合同签订之日起三年。签订合同后，供应商须在30天内完成所有学校监控点位的网络建设、监控存储平台搭建，并通过学校验收，教育局终验。 |
| 15 | 付款方式：本项目费用（结算价）按三年平均支付；合同签订后7日内采购人支付第一年费用（按预估合同金额计算）的85%，第一年结束后按考核情况支付完第一年剩余的15%（按结算价计算）；第二年和第三年以此类推。 |
| 16 | 投标文件有效期：120日历天 |
| 17 | 质疑：根据《政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。同时，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 （质疑期限的计算：（一）对采购文件提出质疑的，自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日或递交谈判、询价响应性文件截止之日前提出。（二）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。（三）对中标、成交结果以及评审委员会、谈判小组、询价小组组成人员提出质疑的，自中标、成交结果公告之日起计算。） |
| 18 | 投诉：根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 19 | 注意事项：1、投标人如发现采购文件及其评标办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理机构反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 2、该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评审委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3、质疑、投诉人未按前列序号第17、18条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场，直至公示。 |
| 20 | 注意事项：若投标人至开标现场解密投标文件的，交易中心不提供电脑及无线网络，请供应商自行解决。 |
| 21 | 解释：本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一、总则

## （一）适用范围

本采购文件适用于德清县教育局的“雪亮工程”维护服务采购项目（第二次）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

2. “服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3. “项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

4. “书面形式”包括信函、传真、电报、电子邮件等。

5. 带“▲”条款为实质性响应条款，必须响应。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表若出席开标会，须携带身份证。如投标人代表不是法定代表人（含分支机构负责人，下同），须同时具有法定代表人出具的授权委托书（格式见第四部分）。未提供或提供材料不符的，将被拒绝参加开标会，同时提交的备份电子投标文件将被拒绝。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。在组织商务、技术评审或资格性审查时，不得将属于供应商母公司或者同一母公司下属的其他子公司（以分支机构参与投标的不得将属于供应商总机构或同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

2.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。中标后发现的,中标人保证金将不予退还，造成其他损失的须赔偿相应损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4.根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）规定，公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照该办法第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据采购文件中的采购需求编制谈判文件。

4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和浙江省财政厅、省监察厅《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》（浙财采监字〔2007〕2号）的规定。多家供应商参加采购响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会（或谈判、询价小组，以下统称评审小组）集体决定。

5. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

（本项目专门面向中小企业）

●提供以下证明材料的供应商被认定为小型、微型企业：

供应商及所投产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

●根据2017〕141号的相关规定，残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

●根据2017〕141号的相关规定，监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（九）质疑和投诉

1.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

2.供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

# 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.在投标截止时间前，采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人在收到采购文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

2. 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法在采购文件要求提交投标文件的截至时间三日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

## 三、投标文件的编制

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

# （一）投标文件的形式和效力

# 1. 投标文件分为电子投标文件以及备份电子投标文件两部分。

# 1.1电子投标文件：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交；

# 1.2 备份电子投标文件：即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

# 2.投标文件的效力

# 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件。电子投标文件无法正常解密的，方可启用备份电子投标文件。若正常解密成功，则备份电子投标文件不予以开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。备份电子投标文件一经上交不予退回。

# （二）投标文件的组成

# 投标文件（包括电子投标文件和备份投标文件）由资格文件、商务技术文件、投标报价文件三部份组成。

# 其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

# 备份电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。

关于本项目投标价格的信息只允许出现在“报价文件”中，不得出现在技术标及商务标中。

温馨提醒：若投标人派代表现场参与投标的，可携带以下相应材料原件以备核实；若因投标文件模糊不清、资料不完整等原因影响评标的，一切后果由投标人自行承担。

      - 资格文件：

（根据《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采监字[2009]28号），凡浙江省政府采购注册供应商，且本项目规定所需的资格审查文件已在注册供应商库中上传的。则在制作投标文件时，可凭网上打印且每一页都经法定代表人签字和加盖公章后的“浙江省政府采购注册供应商信息登记表”等证明材料，代替相应的投标资格证明原件，在投标文件中免于提供相关的书面资格材料原件，但应当对其网上注册信息的真实性和有效性等承担责任。如审查中发现该供应商提供的“供应商信息登记表”及其网上注册登记的信息与采购文件规定的资格条件不符的，除该供应商已在投标文件中说明并已补充提供相关书面资格证明材料外，应按无效响应文件处理。对于明显属于供应商信息录入失误的内容，评审时可允许其进行澄清、补正，但评审小组应视情况给予一定的扣分或评标加价，其中如是评分因素项的，该项因素应不得予以计分。）

a.投标单位的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；

b. 投标单位的依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（格式见附件《承诺函》）（采购人或采购代理机构在评审时会当场通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道进行查询，对不符合政府采购法相关规定资格条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动）

c.投标单位的中小企业声明函；（格式见附件）

d.法定代表人授权书原件、被授权人身份证（原件查看）复印件一份；

e.投标单位的其他投标资格证明文件复印件加盖公章（若供应商为总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业需提供房产权证、车辆行驶证或其他固定资产等有效财产证明材料复印件加盖公章）。（如有）

      - 商务技术文件：

（1）商务部分包括但不限于以下内容

- 供应商采购响应文件评分索引一览表（格式见附件）

- 投标声明书（格式见附件）

- 投标人的基本情况介绍

- 投标人相关资质证书情况（复印件加盖公章）（原件备查）

- 投标人三年来（2020年1月1日至今）类似业绩证明（合同、业主验收证明材料等）（复印件加盖公章）（原件查验）

- 投标供应商的荣誉、质量证书、认证证书和专利证书等能体现服务质量的证书,拟投标服务符合国家及行业最新标准，并通过国家权威部门有关认证的证明文件（复印件加盖公章）（如有）(参考评分标准相应评分项要求)

- 自主创新、节能环保、环境标志等的资质证书复印件或文件（若有）（复印件加盖公章）

- 服务网点情况（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照，若服务网点为投标人的合作单位，则需同时提供合作单位营业执照、合作协议、合作单位人员组成、合作单位人员社保证明清单原件等）（加盖公章）

- 投标人为中小企业，或按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料（中小企业声明等）（此项针对商务、资信及其他分评审）

- 维护期（质保期）

- 投标单位维护期承诺，比如用户现场服务响应时间、问题解决时间等

- 维护期（质保期）外的服务价格（此价格不计入本项目投标价格总价，并应放入投标文件的资信及商务文件中，供采购单位参考）

- 商务偏离表（加盖公章）

- 针对本项目为采购人提供的其他优惠条件（加盖公章）

- 采购文件要求的，以及投标人认为要说明的其他内容。

（2）技术部分包括但不限于以下内容：

  - 对本项目总体要求的理解（调研报告）。

  - 针对本项目的完整技术解决方案和合理化建议。

  - 针对本项目建设的详细实施计划，包括详细的工作实施组织方案，组织机构、人员管理、内部管理制度设立等保障措施。（包括详细的项目管理方案、项目启动方案、项目实施方案、项目考核方案、组织机构、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等的详细说明及服务保障应急预案的详细说明）

  - ▲服务项目清单（不含价格）（必须详细列明服务明细项目等）（此项必须提供）。（格式见附件）

  - 投标单位针对本项目的相关服务承诺一览表（投标人在投标文件中，应对招标需求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“负偏离”、“部分负偏离”、“正偏离”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任。）

  - 针对本项目的服务技术团队情况：包括人员组成（要求必须为本公司员工）、数量、技术实力等。提供相关协议、社保证明清单原件（不提供不得分）、相关经验履历、所获证书等复印件。（加盖公章）（原件带至开标现场备查）

  - 项目服务期的质量保障措施（加盖公章）

  - 公司技术力量和合作方技术支持情况

  - 拟投入本项目使用的设备情况（须提供设备清单、照片，同时提供发票或证明材料）

  - 采购文件要求的以及投标方认为可能需要的其他文件资料

- 报价文件：

- 投标函（格式见附件）

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标项目报价明细表（格式见附件）

▲注：投标声明书、投标函和法定代表人授权书至少必须各有一份原件具有法定代表人签名(或盖法定代表人私章)并加盖单位公章。（法定代表人亲自参加开标的不需要提供法定代表人授权委托书）

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位。采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的服务采购最终价格，须包括人员住宿、所需工具、验收费、技术支持与培训费和税费等费用。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同漏项内容已包含在其总报价中，合同总价不做调整；在评审小组审查时，若该供应商不同意漏项内容已包含在其总报价中，并认为其合同总价需作调整的，则该供应商的投标文件将被认定为没有实质性响应采购文件需求，其投标文件将被作为无效文件。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4. 投标人对同一投标货物不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

5. 投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起120日历天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标文件的装订、签署和份数

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.备份电子投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。数量为1份。

3.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）备份投标文件的包装、递交、修改和撤回

# 1.备份电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。数量为1份,密封包装。包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（备份电子投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样。

2.如果投标文件密封袋未按规定密封或未加盖公章，采购代理机构有权予以拒绝此投标文件，并退回投标人。同时，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4. 如果因投标文件密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

5.在投标截止时间之后递交的投标文件将被拒绝。

6. 未在投标截止时间前进行政采云报名程序的供应商的投标文件将被拒绝。

### （七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在评标结束之前作出必要的澄清、说明或者补正（可以是复印件、传真件等）。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，相应的投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标且法律法规规定属于限制经营或需前置性经营许可的；

（2）开标时不能按采购文件要求提供相应的投标资格证明文件进行资格审查的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）投标文件所有的投标声明书、投标函和法定代表人授权书原件均无法定代表人签名(或盖法定代表人私章)、没有盖单位公章的,或未按采购文件要求提供投标声明书、投标函和法定代表人授权书原件的；（法定代表人亲自参加开标的，或者法定代表人及其授权代理人均未参加开标的不需要提供法定代表人授权委托书）

（4）投标文件内容不真实的；

（5）投标文件的实质性内容含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误，或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评审委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期、付款方式、验收方法等商务条款不能满足采购文件要求的；

（7）在“资信商务、技术”标中出现投标报价的；

（8）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（10）与采购文件中标“▲”的商务条款及采购文件其他要求发生实质性负偏离的；

（11）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（12）投标文件字迹模糊辨认不清的（评审委员会一致认为难以确认）；

（13）投标产品载明的验收标准和方法等不符合国家规定的；

（14）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求（评审委员会一致认定）的；

（15）在投标截止时间以后传送的电子投标文件；

（16）投标文件未按照采购文件规定的要求盖章、密封和分标项（如有多个标项）的；

（17）电子投标文件未在规定时间内解密，或解密失败的且未在投标截止时间前提交备份投标文件的，或备份投标文件均无法评审使用的；

(18)法律、法规和本采购文件中其他规定投标文件无效的情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的参数指标要求发生实质性负偏离的（评审委员会一致认定）；

（3）投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

(5)与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性；

（3）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，但投标人不能证明其报价合理性的；

（5）二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

(6) 投标报价超出采购预算的（或采购文件规定的价格上限）。

(7) 法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

4.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，邀请所有投标人参加开标会。投标人的法定代表人或其授权代理人若参加开标会，应出具其有效身份证明、授权委托书，投标人的法定代表人或其授权代理人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的，视同未参加开标会；投标人的法定代表人或其授权代理人参加开标会议未签到的，视同未参加开标会。法定代表人或其授权代理人未参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和评标结果提出异议。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会现场的人员名单；

3.主持人宣读递交采购响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织到场供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

4. 电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该投标人递交的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，原电子投标文件自动失效；备份电子投标文件无法评审使用的，作无效标处理。

4.2评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

4.3在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.4在系统上公开报价开标情况；

4.5评标委员会对报价情况进行评审；

4.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5. 开标会议结束。

## 五、评标

（一）组建评审委员会

本项目评审委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）组织评标程序

采购代理机构将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4.根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关采购文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5. 做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

6. 评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）评标程序

1.形式审查（资格性审查）

采购人对投标人的资格进行审查[“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）]，采购人代表和代理机构工作人员协助评审委员会和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质性审查与比较

评审委员会审查投标文件是否实质性响应采购文件的实质性要求。评审委员会组长组织评审人员独立评审。采购人拟认定为供应商资格不符合的或评审委员会拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。所谓实质上响应，是指投标文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（五）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.报价明细表总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评审委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控并聘请德清县公证处公证员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标（法律、法规、规章、省级及以上监管部门规定的情形除外），并由评审委员会出具废标报告：

1.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的;

4.投标人的报价均超采购预算的，采购人不能支付的。

## 七、定标

## 本项目由经采购人授权的评审小组确定中标人，再由采购人对采购结果进行确认，但法律法规及规章、制度有其他规定的情形除外。

1.采购代理机构在评标结束后当场将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。如有恶意质疑、投诉，且导致授予合同的期限延期的，政府采购中心将没收其投标保证金，并将其列入不诚信供应商名单，在今后参加政府采购活动评标时，给予扣分处理。情节严重的将直接进入政府采购黑名单。

3.采购人依法确定中标人后，评标结果公示7个工作日。同时，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，中标人应在公示发出10个工作日内前往代理机构领取通知书，若有质疑投诉的可在质疑投诉处理后领取。

## 八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.合同正本应一式三份，采购单位与中标人双方各执一份，其余一份交由采购中心。

3.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

# 第四章评标办法及评分标准

# “雪亮工程”维护服务采购项目（第二次）评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于德清县教育局的“雪亮工程”维护服务采购项目（第二次）的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分、商务资信及其他、技术分等三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列,得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人书面说明（包括货物的进货或主要原材料、部件成本，人工成本和合理利润等多种构成要素说明），必要时要求提供相关证明材料（可以传真的形式当场提供,但必须在事后提供相应的原件进行核实）。投标人不能在评审委员会提出说明要求后半小时内当场合理说明原因并提供证明材料的，评审委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效投标处理。

- 评标内容及标准

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 10分 | 满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100 |
| 技术分 （67分） | 14分 | 在投标单位针对本项目的相关服务承诺、调研报告和完整技术解决方案中，其承诺和解决方案满足本项目采购文件要求得14分，允许偏离的内容低于招标需求（非实质性负偏离，采购文件“第二章”中未标注“▲”的条款）的，经由专家组评议（审核认定为负偏离）后，标注“●”的重要参数每一项减1分，未标注“●”的普通参数每一项减0.5分，扣完为止。 |
|  | 总体设计方案6分 | 根据投标单位提供的项目总体方案的设计思路，功能等内容是否满足 当前和未来的建设需求进行打分。方案制定详细且具有先进性的得5-6分，方案较为详细且具有可行性的得3-4分，方案不够详细周到的得1-2分，未提供方案的不得分。 |
|  | 施工实施方案6分 | 根据响应方针对本项目的施工实施方案，包含施工工艺、工期计划、人员投入、质量保障、验收方案等进行打分，方案制定详细且具有可行性的得5-6分，方案较为详细且具有可行性的得3-4分，方案不够详细周到的得1-2分，未提供方案的不得分。 |
|  | 日常维护措施和方案6分 | 根据响应方针对本项目提供的日常维护方案及服务承诺的可行性、服务响应时间，流程规范，到达现场时间及故障修复时间保障内容，技术支持和维护能力的情况，以及其他有关资料和材料完整性（0-3分）、科学性（0-3分）进行打分。本项最高得6分。 |
|  | 项目更换运维服务商期间的过渡方案6分 | 根据响应方针对项目更换运维服务商期间的过渡方案的科学合理性，过渡衔接合理、对服务连续性无影响的得5-6分，科学合理有操作性的得3-4分，方案合理但有不确定因素或风险的得1-2分，未提供方案的不得分。 |
|  | 项目重点、难点分析6分 | 针对本项目现状、历程、发展了解情况，对需求中关键问题把握、重点难点分析（0-3分），以及对关键问题和重点难点的解决办法进行评分（0-3分），共6分。 |
|  | 内部管理制度和档案管理制度方案 8分 | 1、根据磋商响应方提供的内部管理制度的科学性（0-2分）、合理性（0-2分）进行评审打分，本项最高得4分； 2、根据磋商响应方对本项目采取档案资料管理制度科学性（0-2分）、合理性（0-2分）进行评审打分，本项最高得4分。 |
|  | 安全措施 6分 | 根据磋商响应方提供的针对本项目的安全管理措施的可靠性（0-3分）、科学合理性（0-3分）进行打分，共6分。 |
| 、 、 | 应急预案 6分 | 根据磋商响应方针对本项目的突发应急事件的治理预案（0-3分），确保事件及时排除。是否具备科学合理性（0-3分），共6分。 |
|  | 合理化建议3分 | 根据本项目的现状及实际情况，针对可能存在的问题与不足，提出合理化建议（0-3分）。 |
| 商务、资信及其他分 （23分） | 投标企业总体情况5分 | 1、供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理系统认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，具有2项证书以上的得1分，3项证书以上的得2分，5项证书的得3分，不重复得分，满分3分； 2、供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级或贰级以上证书，得2分； 注：须提供证书复印件并加盖公章 |
|  | 成功案例1分 | 根据投标人提供的近三年（2020年1月1日起至本项目截标时间止）完成的类似项目业绩（项目特征为公共视频监控类）的数量进行打分，每个业绩得1分。 开标时在投标文件中必须同时提供合同复印件（应包含能够体现具体采购内容的部分）和项目完成验收证明材料（如业主验收报告、业主评价意见或资金结算单等证明材料），不提供不得分，原件备查。 |
|  | 实施服务保障10分 | 团队核心人员必须为投标单位在职员工，核心人员中： 1、具备一级注册建造师证书人员，每人得1分，最高2分。 2、具备CISP信息安全工程师证书人员，每人得1分，最高2分。 3、具备高级项目管理师证书人员，得1分。 4、具备PMP项目管理师证书人员，得1分。 5、同时具备低压电工作业证及高空作业证书人员小于10人不得分，大于等于10人小于20人得1分；大于等于20人，得2分。 注：需提供相关人员在本单位近期3个月社保证明和证书复印件，加盖公章，未提供不得分。 |
|  |  | 供应商配备监控维修车辆且装配升降机，每提供一辆车，得1分， 本项最高得2分。 注：须提供行驶证、车辆图片等相关证明材料，不提供不得分 |
|  | 服务网点情况5分 | 在德清县内每个镇街道至少设有1个服务网点，得2分； 其中武康街道设有2个及以上服务网点，得1分； 共设14个及以上服务网点的，得2分。 或供应商承诺在中标后于相应地区设立以上服务网点要求的，也可得分（承诺函自拟） 注：须提供详细的网点全称、营业点照片、联系人、联系方式等相关证明材料。 |
|  | 提供实质性的优惠条件或服务措施2分 | 主要根据投标针对本项目的维护期（质保期）和维护期（质保期）承诺，比如用户现场服务响应时间、问题解决时间等实质性优惠条件或服务措施情况打分。同时可参考维护期（质保期）外的服务价格及方案等优惠条件或服务措施情况。 |

注：合同、证书等开标时请携带原件，以备核实，评标结束后退还。

三、技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评审委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=评审委员会所有成员评分合计数/评审委员会组成人员数

第五章合同主要条款(仅供参考)

浙江省政府采购合同指引（服务）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据＿＿政府采购项目的采购结果，签署本合同。

一、服务内容：

二、合同金额：

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币＿＿元作为本合同的履约保证金。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。需方有绝对权力阻止分包。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、服务质量保证期和服务质量保证金(注：选用)

8.1 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

8.2 服务质量保证金            元。（履约保证金在中标规划编制单位按合同约定验收合格后自行转为质保金）

九、合同履行时间、履行方式及履行地点

9.1 履行时间：

9.2 履行方式：

9.3 履行地点：

十、款项支付

10.1 付款方式：

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及后续服务

12.1 乙方应按谈判文件规定向甲方提供服务。

12.2 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

12.3 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

12.4 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五的违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十六、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本＿＿份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                     签订日期：      年  月  日

  - 投标文件格式

本章节内容提供部分投标文件格式，采购文件中要求，但未提供格式的，须由投标人根据采购文件的要求自行制作

***项目名称

项目编号：

资

格

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

目录：

a.投标单位的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；

b.投标单位的依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（格式见附件《承诺函》）

c.法定代表人授权书原件、被授权人身份证复印件；

d.投标单位的其他投标资格证明文件复印件加盖公章（若供应商为总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业需提供房产权证、车辆行驶证或其他固定资产等有效财产证明材料复印件加盖公章）

e、投标单位的中小企业声明函；

附件一：

承诺函

本供应商郑重承诺，我方符合参加政府采购活动的资格条件，并且参与本项目前3年内（处罚决定日期），没有税收缴纳、社会保障、财务经营等方面的失信记录，且在经营活动中无重大违法记录（重大违法记录包括：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

同时，截止本声明书签订之日前，我方通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询，未在失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单之列。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：年 月 日

附件二：

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_________（招标代理机构、采购单位名称）：

我_________（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）      以我方的名义参加                     项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在投标文件有效期内，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                     法定代表人签名或盖章：

职务：                              职务：

投标人公章：

年  月   日

—————————————————————————

被授权人有效身份证明复印件粘贴处

注：法定代表人授权委托书格式不得随意变更且内容如实填写完整，否则将可能导致授权委托书无效。

***项目名称

项目编号：

商

务

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

目录（仅做参考）：

（1）商务部分包括但不限于以下内容

A.供应商采购响应文件评分索引一览表（格式见附件）

B.投标声明书（格式见附件）

C.投标人的基本情况介绍

D.投标人相关资质证书情况（复印件加盖公章）（原件备查）

E.投标人三年来（2020年1月1日至今）类似业绩证明（合同、业主验收证明材料等）（复印件加盖公章）（原件查验）

F.投标供应商的荣誉、质量证书、认证证书和专利证书等能体现服务质量的证书,拟投标服务符合国家及行业最新标准，并通过国家权威部门有关认证的证明文件（复印件加盖公章）（如有）(参考评分标准相应评分项要求)

G.自主创新、节能环保、环境标志等的资质证书复印件或文件（若有）（复印件加盖公章）

H.服务网点情况（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照，若服务网点为投标人的合作单位，则需同时提供合作单位营业执照、合作协议、合作单位人员组成、合作单位人员社保证明清单原件等）（加盖公章）

I.投标人为中小企业，或按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料（中小企业声明等）（此项针对商务、资信及其他分评审）

J.维护期（质保期）

K.投标单位维护期承诺，比如用户现场服务响应时间、问题解决时间等

L.维护期（质保期）外的服务价格（此价格不计入本项目投标价格总价，并应放入投标文件的资信及商务文件中，供采购单位参考）

M.商务偏离表（加盖公章）

- 针对本项目为采购人提供的其他优惠条件（加盖公章）

- 采购文件要求的，以及投标人认为要说明的其他内容。

（2）技术部分包括但不限于以下内容：

  - 对本项目总体要求的理解（调研报告）。

  - 针对本项目的完整技术解决方案和合理化建议。

  - 针对本项目建设的详细实施计划，包括详细的工作实施组织方案，组织机构、人员管理、内部管理制度设立等保障措施。（包括详细的项目管理方案、项目启动方案、项目实施方案、项目考核方案、组织机构、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等的详细说明及服务保障应急预案的详细说明）

  - ▲服务项目清单（不含价格）（必须详细列明服务明细项目等）（此项必须提供）。（格式见附件）

  - 投标单位针对本项目的相关服务承诺一览表（投标人在投标文件中，应对招标需求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“负偏离”、“部分负偏离”、“正偏离”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任。）

  - 针对本项目的服务技术团队情况：包括人员组成（要求必须为本公司员工）、数量、技术实力等。提供相关协议、社保证明清单原件（不提供不得分）、相关经验履历、所获证书等复印件。（加盖公章）（原件带至开标现场备查）

  - 项目服务期的质量保障措施（加盖公章）

  - 公司技术力量和合作方技术支持情况

  - 拟投入本项目使用的设备情况（须提供设备清单、照片，同时提供发票或证明材料）

  - 采购文件要求的以及投标方认为可能需要的其他文件资料

附件三：

供应商采购响应文件评分索引一览表

（格式仅供参考）

| 评审内容 | 分值 | 评分标准及自评依据 | 相应内容所在投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 |  |  |  |
| 商务、资信及其他分 ） |  |  |  |

备注：为方便专家评审，请各供应商将本表编入采购响应文件，并置于采购响应文件目录之前。

附件四：

投标声明书

致：_________（招标机构、采购单位名称）：

_________（投标人名称）系中华人民共和国合法      （企业、法人或其他），经营地址                     。

我_____（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方现已清楚知道本项目的采购人情况，与之不存在投资关系、行政隶属关系、业务指导关系以及其他可能影响采购公正性的厉害关系。（如有，请如实说明）

3.在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。（如有，请如实说明）

4.我方此次向贵方提供的产品名称为：

5.我方诚意提请贵方关注：近期有关该类服务的重大决策和事项有：

（如有，请如实说明）

6.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

（如有，请如实说明）

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或盖章：

投标人公章：

日期： 年  月  日

注：投标声明书格式不得随意变更且内容如实填写完整，否则将可能导致投标文件无效。

附件五：

投标方的类似成功案例的业绩证明文件：

投标方同类项目实施情况一览表格式：（投标方同类项目合同复印件、业主验收报告、业主评价意见、资金结算单等格式自拟）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

投标方公章：

日期：  年  月  日

附件六：

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（如有本地售后服务点，须在投标文件中提供与售后服务点的协议原件）

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标方出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

投标方公章：　年  月　日

附件七 ：

详细服务项目清单格式：（仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务（验收）标准 | 单位及数量 | 性能及指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方盖章：                  日期：

附件八：

# 针对本项目的相关服务承诺一览表（偏离表）

# 投标人全称（加盖公章）：                        采购文件编号：

| 序号 | 采购文件要求 技术指标 | 投标服务 实际技术指标 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 日期：  年  月  日

# 注：1、投标人必须按采购需求一一对应,如实填写《针对本项目的相关服务承诺一览表（偏离表）》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

# 2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件九：

# 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十：

商务条款偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

日期：   年   月   日

注：本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，“偏离原因”项应填写“正偏离”或“负偏离”，填写“无偏离”或未填写项将视同完全响应采购文件要求，此表可在不改变格式的情况下自行制作。

附件十一：

拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：项目负责人和其他主要技术人员应附有关身份证明、从业资格证明、职称证、社保缴费等有关证明文件。

此表仅提供了表格形式，谈判响应方应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人名称（盖章）：

日期：          年      月     日

***项目名称

项目编号：

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

目录：

- 投标函（格式见附件）

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标项目报价明细表（格式见附件）

附件十二：

投标函格式：

投 标 函

致：_________（采购人和采购代理机构名称）：

根据贵方关于                                  项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_______），签字代表_______（全名）经正式授权并代表投标方_________（投标方名称）提交资格文件、商务技术文件、报价文件正本各1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查“采购文件”的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性和排斥潜在投标人的内容，也不存在引起歧义和误解的内容，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求，所以我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起_120个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标方将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标方法人代表姓名___________职务：_____________

投标方名称(公章):___________________

开户银行：                              银行帐号：

法定代表人签字或盖章:___________日期:_____年___月___日

注：投标函格式不得随意变更且内容如实填写完整，否则将可能导致投标文件无效。

附件十三:

开标一览表

招标项目名称：招标编号：

| 序号 | 投标项目 | 投标总价 （人民币元） | 主要服务内容(团队负责人) | 服务时间（周期） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）：￥： |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人员住宿、所需工具、验收费、技术支持与培训费、购买及制作标书费和税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标产品报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标方名称（盖章）：

日期：  年   月   日

附件十四：

投标产品报价明细表

招标项目名称：                                招标编号：

| 序号 | 服务项目名称 | 要求 | 数量、单位 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒机（含半球） | 录像存储30天 | 6625路/年 |  |  |  |
| 2 | 筒机（含半球） | 录像存储90天 | 104路/年 |  |  |  |
| 3 | 球机 | 录像存储30天 | 26路/年 |  |  |  |
| 4 | 球机 | 录像存储90天 | 1路/年 |  |  |  |
| 5 | 硬盘录像机维护点位 | —— | 2922路/年 |  |  |  |
| 6 | 自建平台维护点位 | —— | 1770路/年 |  |  |  |
| 7 | 前端存储光链路租赁服务（公安视频专网） | 千兆公安视频专网 | 179条/年 |  |  |  |
| 8 | 前端存储光链路租赁服务（公安视频专网） | 万兆公安视频专网 | 5条/年 |  |  |  |
| 9 | 学校视频浏览光链路租赁服务（视频监看回看专网） | 千兆专网 | 184条/年 |  |  |  |
| 10 | 教育局安全科、指挥中心专网链路 | 千兆专网 | 2条/年 |  |  |  |
| 服务总价 |  |
| 其它相关费用 |  |
| 合计总价（应与开标一览表中投标总价相一致） |  |

注：1.投标方在填报投标报价明细表时应按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量，否则有可能被视为无效投标。

投标方（盖章）：

日期：  年   月   日