2024年农村生活污水处理设施终端提升改造项目水泵、自动化控制系统等材料采购（谢塘镇、永和镇、小越街道）（第二次）

招标文件

招标编号：ZJZL2024020X

采购方式：公开招标

采  购  人：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

采购代理机构：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司

2024年4月

目  录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标须知	5

第三部分 评标办法及评分标准	24

第四部分 采购需求	27

第五部分 采购合同	29

第六部分 应提交的有关格式范例	32

# 第一部分 招标公告

浙江筑脸全过程工程咨询有限公司关于2024年农村生活污水处理设施终端提升改造项目水泵、自动化控制系统等材料采购（谢塘镇、永和镇、小越街道）（第二次）的公开招标公告

公告日期：2024年4月27日

根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，浙江筑脸全过程工程咨询有限公司受绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司委托，现就2024年农村生活污水处理设施终端提升改造项目水泵、自动化控制系统等材料采购（谢塘镇、永和镇、小越街道）进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 招标项目编号：ZJZL2024020X

二． 采购组织类型：国企采购—委托中介

三． 招标项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年农村生活污水处理设施终端提升改造项目水泵、自动化控制系统等材料采购（谢塘镇、永和镇、小越街道） | 1 | 项 | 详见第四部分 采购需求 | 1146746 |  |

四． 投标供应商资格要求:

- 符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

- 不允许联合体投标；

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．投标获取采购文件

- 获取采购文件时间:2024年5月17日9:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登录政采云平台https://www.zhengcaiyun.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-国企采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、投标截止时间及要求： 2024 年 5 月 17 日  9 时 30分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、开标时间及地点：2024 年 5 月 17 日  9  时 30 分整在浙江筑脸全过程工程咨询有限公司开标室开标。

开标时间后30分钟内（ 当日10 :00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（当日10 :00前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九． 投标保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江筑脸全过程工程咨询有限公司

联系人：沈桑桑

联系电话：13588530065

地址：上虞区城北闰土大厦7楼

- 采购人名称：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

联系人：钟先生

联系电话：0575-81288211

# 第二部分   投标须知

## 前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2024年农村生活污水处理设施终端提升改造项目水泵、自动化控制系统等材料采购（谢塘镇、永和镇、小越街道） |
| 2 | 项目实施时间 | 2024年5月下旬 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币1146746元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘 |
| 6 | 询问 | 供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、技术文件、商务文件、报价文件四部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 中标供应商在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价1%的履约保证金；履约保证金的形式：在中标供应商与采购人签订合同前以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金在完成全部供货并通过（以乡、镇、街道为单位）验收合格后退还（不计息）。 |
| 14 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。 参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 |
| 16 | 投诉 | 参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定，质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后15个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在30个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。 投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。 |
| 17 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 18 | 招标代理服务费 | 1.招标代理费用收费标准：本次采购代理费由采购代理机构向成交人收取，费用为11100元包干（含专家评审相关费用（业主代表除外），如评审时间超过3小时，则按实计取）。 2.成交人在成交公告发布之日起5个工作日内向本招标代理机构支付采购代理费，确认到账后领取成交通知书。 |
| 21 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 22 | 是否提供样品 | 本项目不需要提供样品。 |
| 23 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 24 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第十八条规定条件的供应商，将被拒绝其参与采购活动。 |
| 25 | 金融支持 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有融资意向，可登录政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 26 | 商品包装和快递包装要求 | 本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求，必要时由采购人在履约验收环节根据实际情况要求供应商出具检测报告。 |
| 27 | 其他 | 1、本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

## 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

# 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

- 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，含项目策划、设计、货款、标准附件、备品备件、预埋件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、采购代理费、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用，实际结算价以审计为准。

- 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

# 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、技术文件、商务文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 投标人承诺函；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加非政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 投标产品技术响应；

- 水泵检测硬件实力；

- 质量保证；

- 供货承诺；

- 售后服务；

- 投标方认为需要的其他文件资料。（主要为“★”的关键性指标及技术参数要求）。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 商务文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的商务文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 投标人商务技术文件中商务分自评表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 企业业绩；

- 认证证书；

- 企业资质；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条、9.4条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、技术文件、商务文件和报价文件四部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

# 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

# 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。 若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加国企采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

# 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

- 废标

根据《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十二条之规定：在公开招标采购中，出现下列情形之一的，应予终止采购程序或废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为；

（三）投标人的报价均超过了采购预算；

（四）因重大变故，采购任务取消。

终止采购程序或废标后，采购人应当将决定及相关理由及时通知所有投标供应商；评审现场废标决定由采购人根据评标委员会提出的废标意见作出；非评审现场废标决定原则上由采购人主管部门作出，另有约定的除外。除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

27.6  特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

# 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。中标人无正当理由放弃中标的，不得参加对该项目重新开展的采购活动，采购人及采购人主管部门保留对其依法追究责任的权利。

# 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的中标或者成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，并承担相应法律责任。

30.履约保证金

中标供应商在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价1%的履约保证金；履约保证金的形式：在中标供应商与采购人签订合同前以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金在完成全部供货并通过（以乡、镇、街道为单位）验收合格后退还（不计息）。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的国企采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

合同签订及其他售后服务考核，采购代理机构将配合采购人主管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由有关职能部门给与相应处罚。

# 十、质疑与投诉

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》的规定，国企采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。

《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购评审专家（评标委员会、采购小组）应当协助采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑将不予受理。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

36供应商投诉

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后15个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主 管部门应当在30个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。

投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。

# 第三部分   评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第  1 种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

二、本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

3、核心产品界定

3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

3.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（50分）

商务标主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1.本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价为人民币壹佰壹拾肆万陆仟柒佰肆拾陆整（小写1146746元）。最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目预算。

2.投标人的报价在最高限价内（单价和总价）的，为有效报价。

3.本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4.最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5.当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7.投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、商务技术文件评标内容及标准（50 分）

1、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品技术响应 | 评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得10分； ②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； ③“▲”为重要性指标及技术参数要求，每负偏离一项，扣2分，扣完为止。 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。 | 0-10 |
|  |  | 根据投标人投标文件的技术描述，产品的性能、效率、节能，技术先进可靠程度，材料配置优劣，以及机组总体方案等情况，由专家酌情评分，最高得5分。 | 0-5 |
|  |  | 根据投标人针对本项目设备关键部件（叶轮、主轴等）材质、品牌、防腐处理等情况，由专家酌情评分，最高得4分。 | 0-4 |
| 2 | 水泵检测硬件实力 | 投标人具有相关水泵检测设备，如震动检测设备、电机能效分析设备等设备进行综合评分。 投标文件中提供设备照片及购买设备发票扫描件。 | 0-4 |
| 3 | 质量保证 | 根据投标人所投核心产品的品牌与招标文件载明的推荐品牌契合度情况由评审专家进行打分。 | 0-5 |
| 4 | 供货承诺 | 投标人根据本项目要求特点，合理安排供货及安装进度，提供详细的总进度计划，合理有效，并作出进度安排承诺，确保在规定时间前完成到货、安装、并试运行等方案情况， 由评审专家酌情打分： ①供货进度计划； ②生产组织进度计划； ③工作流程方案计划； ④发货与运输方案； ⑤产品质量保证措施方案。 ⑥产品应急处理实施方案。 本项最高得5分，未提供方案的不得分。 | 0-5 |
| 5 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务响应时间、故障处理时间等情况；是否满足采购人的要求，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，运行维护人员安排是否合理等，由评标委员会根据证明材料酌情评分。 | 0-2 |
|  |  | 根据投标人所投水泵产品制造商在绍兴市内或江浙沪内或江浙沪外其它地区具有授权服务中心情况，由评委酌情打分；本项最高得3分 （须提供制造商售后服务协议书及授权服务中心房屋租赁合同或房产证明等相关证明材料，不提供不得分） | 0-3 |
|  |  | 质保期在2年的基础上每增加1年加1分，最高得2分。并提供质保期承诺书。 | 0-2 |
| 商务 资信 （10分） | 企业业绩 | （具体详见商务要求表） | 0-5 |
|  | 认证证书 | （具体详见商务要求表） | 0-3 |
|  | 资质 | （具体详见商务要求表） | 0-2 |

- 商务要求表（对应评分标准）

| 资信分（10分） | 企业业绩 | 投标人自 2020年1月1日起至本项目截标时间止（以合同签订时间为准）完成过类似自动化控制系统和潜水排污泵销售业绩，每提供一个得1分，本项最高得分5分。 业绩证明需提供：合同原件扫描件加盖投标单位公章； | 0-5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 认证证书 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 提供有效期内证书原件扫描件。 | 0-3 |
|  | 资质 | 投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质及安全生产许可证的得2分； 提供资质证书原件扫描件。 | 0-2 |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需提供原件扫描件，真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

# 第四部分 采购需求

# 第一章　总则

- 本部分提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 供应商必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求供应商调整偏差，并不改变投标价格。

- 供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 供应商须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权。本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

## 第二章　采购内容及要求

一、招标内容

2024年农村生活污水处理设施终端提升改造项目水泵、自动化控制系统等材料采购（谢塘镇、永和镇、小越街道），包括项目的供货、安装、运输、售后服务等。

- 采购清单：

| 村 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高单价（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谢塘镇 |
| 东升村2# | 潜水排污泵 | 50WQ15-15-2.2（带切割） | 套 | 2 | 2368.00 | 4736.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 4350.00 | 4350.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN80（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6380.00 | 6380.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 东升村4# | 潜水排污泵 | 80WQ45-22-7.5（带切割） | 套 | 2 | 6423.00 | 12846.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 5220.00 | 10440.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 4350.00 | 4350.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN80（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6380.00 | 6380.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 东升村5# | 潜水排污泵 | 50WQ10-15-1.5（带切割） | 台 | 2 | 1547.00 | 3094.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 3142.00 | 3142.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN80（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6380.00 | 6380.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 东升村6# | 潜水排污泵 | 50WQ15-15-2.2（带切割） | 台 | 2 | 2368.00 | 4736.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 3142.00 | 3142.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN80（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6380.00 | 6380.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 东升村8# | 潜水排污泵 | 100WQ80-32-15（带切割） | 台 | 2 | 29965.00 | 59930.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 5220.00 | 10440.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 21072.00 | 21072.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN100（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6766.00 | 6766.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 岑仓村3# | 潜水排污泵 | 50WQ10-15-1.5（带切割） | 台 | 2 | 1547.00 | 3094.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 3142.00 | 3142.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN80（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6380.00 | 6380.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 岑仓村4# | 潜水排污泵 | 80WQ45-32-11（带切割） | 台 | 2 | 22000.00 | 44000.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 5220.00 | 10440.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 15800.00 | 15800.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN80（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6380.00 | 6380.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 岑仓村5# | 潜水排污泵 | 50WQ10-15-1.5（带切割） | 台 | 2 | 1547.00 | 3094.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 3142.00 | 3142.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN80（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6380.00 | 6380.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 岑仓村6# | 潜水排污泵 | 50WQ25-15-3（带切割） | 台 | 2 | 3602.00 | 7204.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3780.00 | 7560.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 4350.00 | 4350.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN80（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6380.00 | 6380.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 岑仓村8# | 潜水排污泵 | 50WQ15-15-2.2（带切割） | 台 | 2 | 2368.00 | 4736.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 3142.00 | 3142.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN80（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6380.00 | 6380.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 岑仓村8# | 潜水排污泵 | 50WQ30-32-7.5（带切割） | 台 | 2 | 6423.00 | 12846.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 4736.00 | 4736.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN80（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6380.00 | 6380.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 永和镇 |
| 大墩村1# | 潜水排污泵 | 50WQ7-15-1.1（带切割） | 台 | 2 | 1400.00 | 2800.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 3142.00 | 3142.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN100（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6766.00 | 6766.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 大墩村2# | 潜水排污泵 | 50WQ7-15-1.1（带切割） | 台 | 2 | 1400.00 | 2800.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 3142.00 | 3142.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN100（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6766.00 | 6766.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 大墩村3# | 潜水排污泵 | 50WQ10-10-0.75（带切割） | 台 | 2 | 1250.00 | 2500.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 3142.00 | 3142.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN100（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6766.00 | 6766.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 大墩村4# | 潜水排污泵 | 50WQ7-15-1.1（带切割） | 台 | 2 | 1400.00 | 2800.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 3142.00 | 3142.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN100（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6766.00 | 6766.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 大墩村5# | 潜水排污泵 | 50WQ9-22-2.2（带切割） | 台 | 2 | 2368.00 | 4736.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 3142.00 | 3142.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN100（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6766.00 | 6766.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 大墩村6# | 潜水排污泵 | 50WQ10-10-0.75（带切割） | 台 | 2 | 1250.00 | 2500.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 3142.00 | 3142.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN100（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6766.00 | 6766.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 大墩村7# | 潜水排污泵 | 50WQ7-15-1.1（带切割） | 台 | 2 | 14000.00 | 28000.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 3142.00 | 3142.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN100（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6766.00 | 6766.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 大墩村8# | 潜水排污泵 | 50WQ15-22-3（带切割） | 台 | 2 | 3602.00 | 7204.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 3142.00 | 3142.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN100（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6766.00 | 6766.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 小越街道 |
| 边墩村1# （建越1#） | 潜水排污泵 | 50WQ15-30-4（带切割） | 台 | 2 | 3963.00 | 7926.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 4350.00 | 4350.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN100（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6766.00 | 6766.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 原有 | 套 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 移位+安装（配支架） |
| 边墩村4# （建越4#） | 潜水排污泵 | 50WQ10-15-1.5（带切割） | 台 | 2 | 1547.00 | 3094.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 3142.00 | 3142.00 | 带浪涌、相序保护器 |
| 建越村2# | 潜水排污泵 | 50WQ15-30-4（带切割） | 台 | 2 | 3963.00 | 7926.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 4350.00 | 4350.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN100（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6766.00 | 6766.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 原有 | 套 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 移位+安装（配支架） |
| 建越村3# | 潜水排污泵 | 50WQ15-30-4（带切割） | 台 | 2 | 3963.00 | 7926.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 4350.00 | 4350.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN100（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6766.00 | 6766.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 原有 | 套 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 移位+安装（配支架） |
| 小越村1# | 潜水排污泵 | 50WQ10-15-1.5（带切割） | 台 | 2 | 1547.00 | 3094.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 3142.00 | 3142.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN100（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6766.00 | 6766.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 小越村2# | 潜水排污泵 | 50WQ10-15-1.5（带切割） | 台 | 2 | 1547.00 | 3094.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 3142.00 | 3142.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN100（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6766.00 | 6766.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 小越村3# | 潜水排污泵 | 50WQ25-30-5.5（带切割） | 台 | 2 | 5835.00 | 11670.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 4736.00 | 4736.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN100（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6766.00 | 6766.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 含监控（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 16046.00 | 16046.00 |  |
| 小越村4# | 潜水排污泵 | 50WQ15-30-4（带切割） | 台 | 2 | 3963.00 | 7926.00 |  |
|  | 自耦装置 | 配套 | 套 | 2 | 3770.00 | 7540.00 |  |
|  | 不锈钢控制柜 | 一控二户外型 带支架 | 套 | 1 | 4350.00 | 4350.00 | 带浪涌、相序保护器 |
|  | 电磁流量计 | DN100（带户外控制柜及支架） | 套 | 1 | 6766.00 | 6766.00 |  |
|  | 自动化控制系统 | 原有 | 套 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 移位+安装（配支架） |
|  |  |  |  |  |  | 1146746 |  |

## 第三章　技术要求

## 1、潜水污水泵

1.1供货范围：详见《货物需求一览表》，潜水污水泵主要由水泵主机、自耦装置系统、导杆、起吊提升链、就地控制箱、潜水电缆及安装附件等组成。

1.2特性要求：

产品主要性能如下：

1.2.1、电机：三相鼠笼电机，380V三相50HZ，防护等级IP68，定子绝缘等级不低于F级

1.2.2、轴承：轴承具有足够的承载能力，能承受在任何工况下的轴向和径向载荷，耐高温润滑油脂，轴承寿命不小于100000小时。

1.2.3、机械密封：机械密封，使用寿命不小于25000小时。

1.2.4、接线室：防水接线室，防水电缆进口防拉、防缠绕保护。

1.2.5、多项报警系统：配有漏水、漏电、漏油、过载、欠压、缺相等多项报警保护系统和液位控制系统。

1.2.6、全扬程：潜污泵能在任一工况点高效、安全、可靠运行而电机不会过载。

1.2.7、泵出水配管法兰应按ISO标准，公称压力1MPa为准。

1.3、采用规范及标准

ISO9906/2	《泵验收试验规程》

ISO1940/1-73G6.3	《对刚性旋转机械的机械振动平衡要求》

JB/T8098-1995	《泵的噪声测量与评价方法》

GB/T4942.1-2006	《旋转电机外壳防护分级》

GB/T12785-2002	《潜水电泵试验方法》

GB/T24674-2009	《潜水排污泵》

HJ/T336-2006	《潜水排污泵》

1.4、型式及性能

  - 型式

泵为立式、无堵塞、可拆卸的，叶轮与潜水电机直接联结成一个整体，泵能够输送原污水。

泵在全浸没或部分浸没的条件下连续工作，同时能适应于连续运行，间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

泵的设计保证在整个负荷范围内，无震动和无汽蚀地平稳运行。泵装置的旋转部件经过静平衡和动平衡试验。

设计的装置满足本工程设计所留出的空间，吸入条件，杂物通过能力和装拆条件。

电机能24小时连续运行，每小时能启动12次，并不会因此带来任何有害影响。电机有足够的额定值，当泵连续运行时不会使电机超载（电机功率的选配应保证在工作范围内任一点运行时都不会出现过载，在设计流量时电机的安全余量应不少10%）。

泵装置作固定式湿式安装，泵机组靠自身重量与底座耦合连接，运行时不漏水。

泵的主要部件采用铸铁HT250（单独注明材质除外），表面光滑，无气孔和其它不平整。在需要水封的地方，都有可靠的密封件。

用于泵和部件组装的所有螺栓，螺母，垫圈和其它紧固件都采用不锈钢。

除不锈钢外，对所有接触污水的表面都涂有二层环氧树脂防腐涂料作保护。

1.5、设计、结构与主要材料及要求

（1）泵壳

泵壳为单涡壳，侧向排水，底部吸水，无堵塞设计，采用高强度HT250铸铁制造，流道光滑。

泵壳有足够的厚度来承受所有的负荷，包括要求的静水试验压力以及连续工作压力。

泵壳设计时考虑到能够把叶轮从底部抽出。泵壳配备清理手孔和可拆卸的罩壳。

每只泵壳都做静压试验，试验压力不小于停泵水头的二倍(如特性曲线所示)。在这一试验压力下，泵的任一部分均没有不适当的变形，或出现变形的迹象或其它缺陷。

（2）叶轮

整体有非常好的过流特性，无阻塞型；叶轮和轴之间有内部锁定装置，以防止正转或反转时叶轮和轴松弛，并能方便的从底部抽出。叶轮加工完成后，进行动、静平衡检验，表面光滑，采用材质为：优质铸铁HT250。

（3）轴

轴材料为不锈钢420，泵与电机同轴，不设联轴器。

（4）轴承

▲.轴承（品牌参照或相当于SKF、NSK、FAG）具有足够的承载能力，能承受在任何工况下的轴向和径向载荷，并完全与输送介质分开。采用高质量的润滑轴承，轴承使用寿命大于100000小时。

（5）密封

▲.机械密封（品牌参照或相当于上海博格曼、天津约翰克兰、英国AES）能在顺时针和逆时针方向转动时，都能正常运行不损坏或丢损密封元件，并且不需要维护或调节。保证机械密封的使用寿命不低于25000小时。

所有水密的接触面都作机械加工和放置O型密封圈，靠加工面之间的配合，使O型圈受压达到密封。O型圈为丁腈橡胶700IRH。

（6）潜水电机

▲.潜水电机采用全淹没式三相鼠笼式感应电机，电机绝缘等级不低于F级，电机防护等级IP68，最高工作温度1450C，能承受长期满负荷运行。其定子绕组各相中串联预埋3个温度传感器，以防电机过热烧毁。允许每小时启动至少12次而对电机无任何影响。当泵在其特性曲线的任一点上运转时，电机都不会超负荷. 380伏交流电，三相50HZ±10%。满负荷功率90%。最大起动电流不能超过额定电流的5倍。电机设有防凝露装置，能自动对电机进行除湿，确保电机绝缘在高湿环境下保证500MΩ以上，使电机正常可靠运行。

▲.潜水电机与水泵需同一品牌。

(7) 电缆和电缆密封

电机应配有控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。电缆应伸进接线室，并用可重复使用的橡胶密封件密封或使用树脂或其他罐装密封材料密封。电缆在池边应牢固的固定。为了达到最大限度地保护电机，即使在偶然的不正常运行情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆进口也不会有湿汽进入电机和接线盒。

电缆与电机连接应采用高密度绝缘脂过桥式接线板连接，便于电流过大时接线板自我保护熔断，从而保护电机。电缆直接与电机引出线对接将不被接受。

（8）泵的安装附件

泵通过双导杆装置降至污水井内底座出水口位置，通过泵的自重，自动耦合安装。其密封靠二个经过加工的金属面之间的紧密接触来完成，同时配带2只丁腈橡胶密封圈；泵维修时只要通过提升链提出潜污泵即可，拆除方便，无需人员进出污水池。因该项目为改造工程，水泵耦合底座利用原水泵的，投标人提供的水泵出口需与原水泵耦合匹配。

泵内设置上漏水、下漏水、漏油、轴温、电机过热、过载以及防凝露等报警保护装置，确保泵的安全可靠运行。

（9）泵的装配

所有加工及制作好的泵的零部件，设计有一套先进科学的装配工艺，完成泵的精密的装配过程，保证其转动部件转动灵活可靠，无卡碰现象，符合泵的装配标准和要求，使泵在运行时，其效率达到最高。装配泵时所用的紧固件是高强度的耐酸耐腐的不锈钢材料制作。

（10）材质

叶轮：               优质铸铁HT250

泵壳：               优质铸铁HT250

机座：               优质铸铁HT250

轴：                 不锈钢420

耦合底座：           优质铸铁HT250

所有紧固件：         不锈钢304

注：上述部件材质等级上必须高（大）于或等于上述要求。

（11）附件

不锈钢铭牌牢固地固定在泵容易显示的位置上，铭牌采用受冲压的标记数字。附一块作档案备用。

（12）抗腐蚀措施

对所有接触污水的金属表面（除不锈钢外）均采用铁红底漆两层保护。表面是环氧树脂漆，厚度为0.3mm～0.5mm。

（13）控制箱要求

控制箱内具备远控/自动/就地手动转换、启动、停止和急停等功能，且能够直观地显示潜水泵的工作状态(运行,停机,自动,手动)，控制箱可以将潜水泵的状态、故障报警信号直接送至PLC处理并在远控自动状态下可由PLC控制启停。户内箱体和电器元器件配置合理，所有按钮、指示灯等元器件都配有中、英文标牌。

箱体采用不锈钢304，户外型设计，电器元器件的防护等级为IP65，落地台架安装，下底安装高度0.8m。

## 2、电磁流量计技术要求

（一）概述

a)功能：测量、指示和传送管道液体流量

b)型式：高精度、智能型、分体式

c)组成：传感器、转换器、接地环、配套电缆等

d)材质：

供货商应根据设备的使用环境，合理确定设备各部件的材质，以保证整机正常使用，投标方应在标书中标明各部件材质。

传感器：碳钢喷漆（防腐处理）

转换器：铸铝外壳

衬  里：聚四氟乙烯/氯丁橡胶

（二）电磁流量计性能

a)测量范围：见仪表清单

▲.b)测量精度：0.5级及以上。（提供计量器具型式批准证书扫描件）

c)流速范围：0.3~12m/s（流量单位可编程）

d)环境温度：-20℃至+60℃

e)介质温度：0~100℃

f)额定压力：0.6~4.0MPA可选

C.显示：转换器具有高对比度液晶显示，至少有8位数字以显示瞬时流量、累积流量、报警信息

D.电缆要求：电缆长度50m

F.输出信号：4~20mA电流信号+RS485数字信号，频率/脉冲输出；所有输出电路与输入电路（电极）之间具有电隔离

G.电源：12VDC供电

J.使用寿命：≥10年

K.外壳防护等级：

传感器：IP68，全灌胶结构

转换器：IP65

- 安装形式：用螺栓与管道上法兰连接安装

## 3、自动化制系统

3.1工程介绍

上虞农村污水收集系统由每个污水处理终端及污水泵站组成，自动化改造完成后，统一接到智慧农村污水综合管理平台，实现农村污水的统一管理和智慧化调度。本次招标内容是后续污水终端及污水泵站进行自动化改造，并纳入智慧农村污水综合管理平台。

每套设备自动化制系统设备清单如下：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 推荐品牌或同档次及以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化控制系统 | 能根据系统要求采集污水终端工艺运行状态、液位、流量、电力、水泵、搅拌机、空压机、鼓风机等数据的采集，配置RS485接口，配置以太网接口 | 套 | 1 | 施耐德/AB/siemens |
| 2 | 终端控制软件开发 | 根据农污终端的工艺要求，编织控制软件，自动控制水泵及污水终端设备 | 套 | 1 | 系统商集成 |
| 3 | 智慧农污平台对接及数据开发 | 把新的农污点集成到农污平台，实时监控画面、数据报表、历史报表等开发 | 项 | 1 | 系统商集成 |
| 4 | 污水终端GIS数据开发及系统融合 | 在现有的GIS系统，增加新的终端，为后续终端的维护有依据 | 项 | 1 | 系统商集成 |
| 5 | 实时图像监控系统与智慧农污平台无缝对接开发 | 在智慧农污平台上，通过一张图实时显示终端数据和图像数据 | 项 | 1 | 系统商集成 |
| 6 | 控制柜 | 内含防雷系统、电源系统等，防水等级IP55 | 个 | 1 | 威图/施耐德/ABB |
| 7 | 工业级以太网交换机 | 100/1000兆自适应接口 | 个 | 1 | MOXA/赫斯曼/siemens |
| 8 | 智能红外球形摄像机 | 高清IP红外摄像机400万像素(360 旋转） | 套 | 1 | 大华/海康/英飞拓 |
| 9 | 智能数字录像机 | 4 通道、2T 硬盘 | 台 | 1 | 大华/海康/英飞拓 |
| 10 | 与原安防系统融合 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | 摄像杆 | 304不锈钢杆子，抗10级台风，3m高 | 根 | 1 | 配套 |
| 12 | 摄像机水泥基础 | 含预埋底座，抗10级台风 | 项 | 1 | 配套 |
| 13 | 液位计 | 量程0-10m，4~20mA输出，带显示，带安装支架 | 套 | 1 | siemens/E+H/JX |
| 14 | 线路附料 | 含电缆、保护管、电缆沟开挖等 | 项 | 1 | 国产 |

3.2技术规范要求

3.2.1、站点设置概述

根据本工程的特点，每个控制站需配置自动化控制系统，自动化控制系统需要与智慧农村污水综合管理平台实现无缝对接。

自动化控制系统中，硬件配置采用同一档次：即siemens公司S7300系列产品，AB的1769系列。

3.2.2、主要硬件功能描述

自动化控制站包括：控制柜，控制附件（包括端子，中间继电器，电源等）等组成。

各自动化控制站应具有下列功能：

a、具有实时监测所属监控工艺流程范围内的生产过程参数（压力、流量、液位）并对采集的上述参数进行处理同时供上位机储存、显示。

b、具有实时监测所属监控工艺流程范围内主要设备的运行状态，并对其进行采集、处理同时供上位机储存、显示。

c、具有全自动控制水泵、阀门等设备。

d、具有自动进行越限保护处理，和设备故障自动进行保护。

e、需具有过电流预警功能，和设备故障自动进行保护。

f、对上位机的错误指令进行屏蔽处理。

g、用户能自行根据工艺或其它因素的变化进行系统组态。

h、具有可靠的安全措施，具有保护口令，防止越权修改程序。

i、系统具有较强的自检功能和故障自恢复功能。能够承受运行中的各种干扰。

3.2.3、智能液位变送器

采用压力传感器，配套专用监测继电器和远程通讯系统，实现泵站液位自动控制运行。

测量量程：0~10m

电缆长度：15m

指示：带现场LCD指示

输出：4~20mA

3.2.4、浮球开关

泵站内安装两套浮球开关，一个超高液位保护和一个超低液位保护。当智能静压式液位计出现故障时，浮球开关开始动作，启动水泵的开停。

节点数量：内置一个常开和一个常闭开关

开关容量：10A

开关动作次数：10万次

电缆长度：15m

3.2.5高清网络摄像机

每个污水终端和污水泵站需要配置一台高清网络摄像机，要能实现与原监控系统无缝对接，所产生的费用，有投标商负责。

颜色：23倍变焦、全景跟踪、音频输入

清晰度：400万高清，4MP/1080P

焦距：80mm

红外照射距离：200m

4、推荐品牌

| 名 称 | 推荐品牌 |
| --- | --- |
| 潜水排污泵 | 丰球克瑞、利欧、KSB、格兰富 及同档次以上品牌 |
| 电磁流量计 | 金田、美仪、光华及同档次以上品牌 |
| 自动化控制系统 | 施耐德/AB/siemens及同档次以上品牌 |

★投标人在投标时，需提供以上设备针对本项目的授权书，投标时选择非推荐品牌的设备，投标人需提供相关证明文件做支持。

## 第四章付款方式

本项目采取的付款方式为：在签订合同时，卖方需向买方交纳合同总价1%的履约保证金；以乡镇为单位，到货安装完成支付到货部分的50%，验收合格支付至合格部分的95%，剩余的5%作为质保金在质保期满后支付。履约保证金在完成全部供货并通过（以乡、镇、街道为单位）验收合格后退还（不计息）。

# 第五部分  采购合同

## （一）一般条款

1  定义

本合同的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完成履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与货物有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其它类似的义务。

（5）“买方”系指购买货物的单位。

（6）“卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

（7）“现场”系指合同项下货物将要进行安装的地点。

（8）“验收”系指合同双方根据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2  技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规范偏差表（如果被买方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3  专利权

卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。

4  包装要求

4.1  除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用标准保护措施进行包装，使用的包装应适应于远距离运输，确保安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物损坏和损失均由卖方承担。

5  交货方式

5.1  交货方式一般为现场交货，具体在合同特殊条款中规定。

现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用有卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

5.2  卖方应在合同规定的交货期前10天以电报或电传形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格名称、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱尺寸（长*宽*高）、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

5.3  在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

6  装运通知

6.1  在现场交货和工厂交货的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时内，卖方应将合同号、货号、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或电传通知买方。

如因卖方延误将上述内容用电报或电传通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

7  保险

7.1  如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，保险范围包括卖方承担装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

8  付款条件

付款条件见合同特殊条款。

9  质量保证

9.1  卖方应保证货物使全新、未使用过的，是一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

9.2  根据买方按检验标准自己检验结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

9.3  卖方在收到通知后10天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

9.4  如果卖方在收到通知后28天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.5  除合同特殊条款规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起24个月。

10  检验

10.1  在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

10.2  货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后90天内，根据买方按检验标准自己检验结果或当地商检部门出具的检验证书向卖方提供索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

10.3  如果货物的质量和规格与合同不符，或在第9条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方将有权向卖方提出索赔。

10.4  买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。

10.5  制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

11  索赔

11.1  除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，买方有权根据买方按检验标准自己检验结果或当地商检部门出具的商检证书向卖方提出索赔。

11.2  在根据合同第9条和第10条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照卖方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费，检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规定、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第9条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

11.3  如果在买方发出索赔通知后28天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方提出索赔通知后28天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第11.2条规定的任何一种方式解决索赔事宜，买方将从预付款或从卖方开具有履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

12  拖延交货

12.1  卖方应按照买方规定的时间交货和提供服务。

12.2  如果卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿或终止合同。

12.3  在履约合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

13  违约赔偿

13.1  除合同第14条规定外，供方逾期供货，需支付给买方每天1000元违约金；影响需方正常生产经营的，供方须承担对需方造成的一切损失，需方并有权废止合同。

14  不可抗力

14.1  如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履约受阻时，履约合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

14.2  受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续126天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履约合同的协议。

15  税费

15.1  中国政府根据现行税法对买方征收的于本合同有关的一切税费均由买方负担。

15.2  中国政府根据现行税法对卖方征收的于本合同有关的一切税费均由卖方负担。

15.3  在中国境内发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

16  履约保证金

16.1  卖方收到中标通知书后应在合同特殊条款规定的时间内，向买方缴纳相当于合同总价1%的履约保证金。履约保证金在完成全部供货并通过（以乡、镇、街道为单位）验收合格后退还（不计息）。

16.2  卖方提供的履约保证金保函应按招标文件所附的格式提供，与此有关的费用由卖方负担。

16.3  如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金保函中得到补偿。

17  仲裁

17.1  买卖双方应通过协商或通知第三方调解，解决在执行在本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果当事人不愿协商、调解的，或者协商、调解不成的，可以依据合同中的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议，提交仲裁机构仲裁。

17.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决，另一方可以申请人民法院强制执行

17.3  仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

17.4  在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

17.5  当事人没有在合同中订立仲裁条款，事后又没有达成书面仲裁协议的可以向人民法院起诉。

17.6  经济合同争议申请仲裁的期限为两年，自当事人知道或者当知道其权利被侵害之日起计算。

18  违约终止合同

18.1  买方在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

（A）如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意限期内提供全部或部分货物

（B）如果卖方未能履行合同规定的其它义务。

在发生（A）或（B）情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后28天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。

（C）如果买方认为卖方在本合同实施过程中有腐败和欺诈行为。

“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

（1）“腐败行为”指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同实施过程中的行为。

（2）“欺诈行为”指为了影响合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益。

18.2  在买方根据上述第16.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

19  破产终止合同

19.1  如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。

19.2  该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

20  转让的分包

20.1  未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.2  对投标中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

21  合同修改

21.1  欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

22  通知

22.1  本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传、传真、电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23  计量单位

23.1  除技术规范中另有规范外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24  适用法律

24.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25  合同生效和终止

25.1 除合同另有规定外，买卖双方的法定代表人或他们的授权代表在合同协议上签字并盖章，在买方收到卖方提供的履约保证金保函后开始生效。

25.2卖方已将合同全部货物移交买方，且质量保证期已满，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然中止。

## （二）  合同特殊条款

买方：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

###### 卖方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，买卖双方在平等自愿的基础上，就2024年农村生活污水处理设施终端提升改造项目水泵、自动化控制系统等材料采购（谢塘镇、永和镇、小越街道）相关事宜达成如下协议：

一、供货范围及价款：

1、合同供货范围：设备名称数量。

| 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：卖方提供的设备必须符合招标文件、投标文件和答疑文件的相关技术要求。当招标文件与投标文件不符时以招标文件为准。

2、合同价格按人民币结算。

3、本合同总价主要包括但不限于设备的设计、制造、供货、发货、配件费、材料费、安装费、调试费、指导安装、保险、人工费、管理费、税费、运费、规费、旧设备拆除、新电气及自动化控制系统安装、自动化控制系统接入及调试、现场勘查费和交付使用、设备在本文规定的质保期内的维修保养，以及为达到与排水公司平台无缝对接使设备能安全、满意的运行所必须的软件平台编写、装配部件及辅助设施等，并应保证设备在各方面均能达到正常运行要求的费用，以及招标代理费，以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等。除双方一致确认可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

4、每个设备均应有制造厂家的铭牌，并装在显著的地方，铭牌上至少应包括制造厂名称、型号、制造年份及其他性能资料等可完全识别此项设备所必须的资料。带有使用说明书、合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的设备材料，由卖方承担全部的经济损失和责任。

二、设备的质量、技术标准

技术指标：详见招标文件第五章，技术条款为本合同的附件。

三、知识产权

卖方对一切可能的侵权指控负责。

四、设备包装、运输、装卸和保险

1、为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，设备包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。

2、每一包装箱内必须附有装箱清单。

3、货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

4、卖方保证在确认货物因装车、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

5、卖方在设备发运前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。

六、合同交货期、交货方式、地点

1、供货时间：5月下旬（具体供货时间按业主要求）

2、供货地点：买方指定地点（安装现场）

3、供货前需提供施工安装图及相应的电气图，待买方确认后方可供货。

七、质量保证和质量保证期

1、卖方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

2、卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的设备。

3、卖方应对外购或外协的零部件的质量和技术性能负全部责任。

4、卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

5、质保期：验收合格后2年（具体时间以投标人承诺时间为准）

八、付款方式

中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价1%的履约保证金；履约保证金在完成全部供货并通过（以乡、镇、街道为单位）验收合格后退还（不计息）。

以乡镇为单位，到货安装完成支付到货部分的50%，验收合格支付至合格部分的95%，剩余的5%作为质保金在质保期满后支付。

九、售后服务：

1、产品如出现质量问题由供应商负责调换，并承担由此产生的赔偿责任；

2、当设备供应商接到使用方产品质量或故障反馈时，应在2小时内作出反应，6小时内到达现场修理；

3、在设备验收之前，应完成对业主操作人员的培训（提供完整的系统培训，使业主今后能自行操作、维护）。

4、卖方应分别提供称职的指导人员，为买方确定的培训人员在现场提供本系统操作和维护培训。

5、卖方应对买方提供全面的技术和维护咨询。

十、合同修改

1、买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

2、除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

3、业主因设计施工变更设备的型号、规格和数量，卖方应承诺多退少补，并及时供货保证施工进度需要。

十一、违约责任

1、当供方接到产品质量反馈时，应在4小时内作出反应，立即到达现场，如24小时内未能到达用户指定地点的，承担相应责任。

2、供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方同时承担修理、调换、退货发生的一切费用及其他由此引起的经济损失。供方更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同,并赔偿由此对需方造成的损失。

3、供方逾期供货，需支付给买方每天1000元违约金；影响需方正常生产经营的，供方须承担对需方造成的一切损失，需方并有权废止合同。

4、因产品质量问题或由此引起事故，供方须承担对需方造成的一切损失，同时需方有权罚扣质保金，有权废止合同。

2、违约赔偿

1）、因产品的材质或厂方其他原因（如指导不到位等），造成无法通过第三方机构检定的，可退货，返还支付款；

2）、因产品质量造成使用方经济损失的，承担赔偿责任；

十二、违约终止合同

1、买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1)卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

2)卖方未能履行合同规定的其他义务。

3)在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、卖方应继续执行合同中未中止部分。

3、在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方对已交货部分设备应负的设备质量责任。

十三、安全责任

卖方承担货物到货过程中、调试及质保期内维修服务的所有安全责任：包含产品供货、运输、卸货、安装、调试过程中的所有安全事项，如果在此过程中发生因卖方原因（包含施工规范操作，材料安全系数等）造成的生产安全事故，由卖方承担全部的事故责任和经济责任。

十四、合同纠纷解决方式

凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成的，则由买方住所地法院处理。

十五、适用法律

按照中华人民共和国的生效法律、法规和浙江省政府所规定的条例进行解释。

十六、合同有效期及其他

1、合同应在双方法人代表或经办人签字并加盖单位公章或合同章后生效至质保期满之日起终止。招标文件、投标文件、补充文件、招标答疑纪要及设计联络会会议纪要等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力；解释顺序为合同（补充合同）、设计联络会会议纪要、询标承诺、招标文件（招标答疑纪要）、投标文件等。

2、本合同一式陆份，买方执肆份，卖方执贰份。

3、未尽事宜，买卖双方协商解决。

| 买方人 单位名称（盖章）： 地址：绍兴市上虞区王充路407号城市改造管理局大楼四楼 号法人代表或委托代理人： 电话：0575-81288211 传真：0575-81288200 开户银行：中国农业银行股份有限公司绍兴虞中支行 帐号：19515901040025725 邮政编码：312300 | 卖方人 单位名称（盖章）： 地址： 法人代表或委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 邮政编码： |
| --- | --- |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、技术文件、商务文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

## 资格文件部分

目录

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加非政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司：

浙江筑脸全过程工程咨询有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证扫描件（正反面）

附件二：

投 标 人 承 诺 函

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司：

浙江筑脸全过程工程咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 技术文件

目录

1  评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

2  投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

3  技术响应及建议表（格式见附件）；

4  投标产品技术响应；

5  水泵检测硬件实力；

6  质量保证；

7  供货承诺；

8  售后服务；

9  投标方认为需要的其他文件资料。

附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件四：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |

注：货物名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 投标人商务文件中商务分自评表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 企业业绩；

- 认证证书；

- 企业资质：

- 供应商认为需要的其他文件资料。

附件六：

投标人商务技术文件中资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件七：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

附件七：

投 标 函

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司：

浙江筑脸全过程工程咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备供应及技术服务，交货期为：            天。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：                   　　　（公章）

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

附件八：

开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，含货款、标准附件、备品备件、预埋件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、采购代理费、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。 |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件九：

投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序 号 | 货物 名称 | 品牌、 规格型号 | 制造商名 称及产地 | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| 报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，含货款、标准附件、备品备件、预埋件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、采购代理费、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。 |

注：货物名称包括但不限于主机和标准附件、预埋件、备品备件、专用工具、安装调试检验、培训、技术服务等，可根据投标人实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：