诸暨市第四人民医院行政综合楼改造—弱电采购项目

（编号：诸广和2019－11-02）

招

标

文

件

采  购 单 位：诸暨市第四人民医院

采购代理机构：诸暨广和工程管理服务有限公司

监  督 单 位：诸暨市公共资源交易管理委员会办公室

诸暨市财政局

二〇一九年十二月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    招标需求

第五章    诸暨市政府采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

本招标文件为2019年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

# 第一章  招标公告

（编号：诸广和2019－11-02）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经诸暨市政府采购管理部门批准，诸暨广和工程管理服务有限公司受诸暨市第四人民医院委托，对下列项目进行公开招标，特邀请国内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：诸暨市第四人民医院行政综合楼改造—弱电采购项目

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、项目内容及规模：

诸暨市第四人民医院行政综合楼改造—弱电采购项目，采购预算为100万元，详见采购需求。

四、评标办法：综合评分法

五、投标人（供应商）资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2019年12月6日-2019年12月17日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://ggb.zhuji.gov.cn/）公告代发板块，采购公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。

招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

七、投标须知：

投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理：

1、营业执照原件。

2、参加开标现场的投标人代表须提供投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明原件，且该资金必须由投标人缴纳（原件不退）；参加开标现场的投标人代表为法人代表本人的，只需提供法人代表身份证原件。

八、投标保证金：

本项目免收投标保证金。

九、投标文件提交：

投标人须于2019年12月30日9:30时前将投标文件密封送达诸暨市公共资源交易中心开标（3）室，逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、开标时间和地点：

开标时间：2019年12月30日9:30时。

开标地点：诸暨市公共资源交易中心开标（3）室（暨东路58号四楼）。

- 业务咨询：

采购单位联系人：蒋朝阳                   采购单位联系电话：0575-87060511
    采购单位地址：诸暨市第四人民医院  
    代理机构联系人：徐招红                   代理机构联系电话：17858166756
    传真:0575-87911619
    代理机构单位办公地址：东旺路208号奇爱联合大厦11楼

诸暨市第四人民医院

诸暨广和工程管理服务有限公司

二○一九年十二月六日

# 第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市第四人民医院行政综合楼改造—弱电采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本次采购最高限价为人民币壹佰万元（￥1000000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。（本项目投标报价包括人工、材料、设备、安装、税金等本项目实施的一切费用） |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共1个标的，招标人将整体择定中标人。 □本次招标采购共分＊＊＊个标的，投标人可以选择一个或多个标的投标，招标人将分标的择定中标人。一个投标人 同时中标多个标的。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2019年12月 6日-2019年12月17日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://ggb.zhuji.gov.cn/）公告代发板块，采购公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。 |
| 10 | 投标时应提供资料 | 一、资格审查原件： 投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理： 1、营业执照原件。 2、参加开标现场的投标人代表须提供投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明原件，且该资金必须由投标人缴纳（原件不退）；参加开标现场的投标人代表为法人代表本人的，只需提供法人代表身份证原件。 |
|  |  | 二、技术、商务评审原件： 按采购文件要求提供相关原件。 要求提供原件的应在提交投标文件时按要求提供，逾时拒绝接收，未提供原件的按相关要求处理。 |
|  |  | 原件资料的完整性由投标人自行负责，原件资料评审的由评标委员会负责。 |
| 11 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金。 |
| 12 | 技术文件 | （1）法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件)； （2）企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖单位公章）； （3）投标人情况介绍； （4）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （5）成功案例和业绩证明（如有）； （6）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（如需要）； （7）投标设备详细配置清单和技术偏离表； （8）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （9）保证项目质量的技术力量及技术措施（如需要）； （10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （12）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 商务文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或盖章）。 |
| 14 | 现场演示 | 不需要。 |
| 15 | 投标样品 | 不需要。 |
| 16 | 投标文件份数 | 技术文件正本一份，副本五份 商务文件正本一份，副本五份 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 20 | 履约保证金 | 项目实施前，中标人需向采购单位缴纳合同金额5%的履约保证金。 |
| 21 | 投标文件递交截止时间 | 2019年12月30日9:30时整 |
| 22 | 投标文件递交地点 | 诸暨市公共资源交易中心开标（3）室（暨东路58号四楼） |
| 23 | 开标时间 | 2019年12月30日9:30时整 |
| 24 | 开标地点 | 诸暨市公共资源交易中心开标（3）室（暨东路58号四楼） |
| 25 | 供应商注册 | 参与诸暨市政府采购活动的供应商，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库，接受采购代理机构、采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》相关规定，采购代理机构组织政府采购活动，必须使用注册入库的供应商；未注册入库的供应商参与采购活动的，可以先获取采购文件，再补办注册登记手续。中标单位签订政府采购合同前必须注册成为正式供应商，否则其相应的合同不予受理。 |
| 26 | 质疑与答疑时间 | 投标人应在2019年12月17日下午17时前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将在2019年12月 18日下午17时前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，投标人自行在网上查阅、下载答疑回复答疑内容是招标文件的组成部份。 |
| +27 | 其他 | 特别提醒： 1、本项目招标代理费由中标方支付，按差额定率累进法计算，具体为中标金额100万及以下按（中标金额x1.5％）收取，最高不超过15000元，以上费用请投标人在报价时一并考虑； 2、以上费用在领取中标通知书前付清。 |

## 一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

## 2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的采购单位和诸暨广和工程管理服务有限公司。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标小组在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

## 4.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

## 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取政府采购代理服务费。

## 6.特别说明：

6.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5除评标办法采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、招标人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

6.6投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

## 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。

7.4投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

## 9.投标人的风险

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求招标人澄清。逾期提出的，招标人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时把补充公告内容考虑进去，招标人可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5补充公告须向诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审核备案。

## 三、投标文件编制和提交

# 11.投标文件的组成

投标文件由技术文件、商务文件二部分组成。详见前附表。

# 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# 15.投标保证金

15.1本项目免收投标保证金。

15.2投标人开标当日直接参加开标会议。

15.3如投标人、采购人或采购代理机构有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。
    15.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的； 
    15.3.2不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；
    15.3.3不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的； 
    15.3.4不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；
    15.3.5不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的； 
    15.3.6不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的； 
    15.3.7采购响应截止时间后，采购人或采购代理机构协助投标人撤换或更改投标文件的； 
    15.3.8采购人或采购代理机构泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；
    15.3.9不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；
    15.3.10法律、法规或规章规定的其他串通行为。

# 16.投标文件的签署和份数

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容和份数编制投标文件。并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。当投标文件未注明“正本”和“副本”且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而认定其为无效投标。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应使用招标文件中提供的文本格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

16.6投标文件必须统一用A4纸(除特殊项目外)，文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

16.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求或开标一览表中报价进行手写的，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的技术文件、商务文件分开包装密封。如投标文件的技术文件与商务文件未分开制作与包装或未密封或技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。同时在外包装封面上注明投标项目名称、编号、投标人名称（写全称）、技术文件或商务文件，并由投标人盖章及其法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

17.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.3投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。采购代理机构可以按本须知“招标文件的澄清与修改”规定，酌情推迟递交投标文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

17.5投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

17.6不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1超出营业执照经营范围投标的；

18.1.2资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6未按照招标文件规定要求密封、装订、签署、盖章或投标文件正、副本份数不足的；

18.1.7应交未交投标保证金的；

18.1.8商务条款存在偏离情况的；

18.1.9不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 四、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标，投标人法人代表或其委托授权人应准时出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

19.2投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.3开标会在诸暨市公共资源交易管理委员会办公室现场监督下由诸暨广和工程管理服务有限公司工作人员进行主持。

20.开标程序

20.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

20.2主持人宣布开评标期间的有关事项。

20.3投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

20.4工作人员将投标文件等资料送达评标室，交评标委员会评审。

20.5技术标评审结束后，由主持人当众宣读技术评审结果和投标报价。

20.6评标委员会对入围单位进行投标报价评审。

20.7评标委员会审核商务报价，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。参加开标会的法定代表人或授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

20.8主持人向投标单位公布评标结果。

20.9开标会议结束。

## 五、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.评标程序

23.1形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.2.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.2.4各投标人的技术得分为各评委的有效评分的算术平均数。

23.2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

24.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

25.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价 。

25.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，招标人都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 六、定标

28.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

28.1中标结果实行中标公示制度，接受社会监督。招标人应当在发布招标公告的网站上和信息公告栏上予以公示，公示期限为三个工作日。

28.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，除其投标保证金不予退还外，同时上报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室将按《中华人民共和国政府采购法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

29.中标通知

29.1 中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，诸暨广和工程管理服务有限公司核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布，中标人须在中标公告发布后到诸暨广和工程管理服务有限公司领取书面通知。

29.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

31.重新招标

投标截止时间及评审期间，不足三家，不得开标，重新组织采购活动：

若投标方案不能满足招标文件要求的，将被废标。

## 七、授予合同

32.签订合同

32.1中标人须在领取《中标通知书》后30天内，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购合同管理办法》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2招标文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给用户单位，以方便验收货物（或工程）。

32.3 合同一式两份，用户单位和中标人各执一份。

32.4中标人和用户单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1中标人在项目实施前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金不计息。履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

33.2履约保证金须单独提交，中标人的投标保证金不能转为履约保证金。

33.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，通过政采云系统上传合同进行备案。

## 八、不良行为记录

采购响应人、采购相关利益人、自然人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市政府采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市域范围内政府采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 九、监督和解释

35.本次招标活动接受诸暨市监察局、诸暨市财政局、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室的监督。

36.本招标文件的解释权属于采购单位和诸暨广和工程管理服务有限公司。

# 第三章   评标办法及评分标准

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分，技术评分=各评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=35%；

（4）技术分评分细则（65分）

| 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人资信 | 1、投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级资质或建筑智能化工程设计与施工一体化壹级资质的得2分，具有电子与智能化工程专业承包贰级资质或建筑智能化工程设计与施工一体化贰级资质的得1分。 2、投标人具备有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得4分。（需提供证书原件及中国国家认证认可监督管理委员会官网截图证明材料，缺一不得分） 3、投标人具有国家版权局颁发的与本项目实施有关的著作权登记证书的得2分。 4、投标人具有县市级及以上“信用管理示范企业”证书得1分。 以上投标时需提供相关证书原件，无原件不得分 | 9分 |
| 现场踏勘 | 根据投标人对安装现场的熟悉情况、收集到有关安装要求的资料，主动跟业主单位进行沟通，是否满足本次采购要求，对现场勘踏做出资料整理并出具相关勘察证明材料（照片、现场采集资料、编制说明等），得0-4分。 | 4分 |
| 投标产品的响应程度 | 技术指标响应性：根据投标供应商提供的产品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，满足招标文件要求得30分。技术指标中打“▲”号的指标每有一项负偏离的扣3分，打“★”号的指标为实质性指标，不满足则做无效投标处理，其他一般指标负偏离的每有一项扣1.5分。 | 28分 |
| 技术方案设计 | 方案设计的完整性、先进性和可行性： 根据招标文件要求及投标设备，结合本次采购设备，包括设备及软件环境搭建完善运行情况介绍；项目实施方案科学合理，管理与组织到位，具备完整的质量保证体系和项目风险控制手段和机制，具有应急响应预案等情况打分，0-4分。 | 4分 |
| 售后服务 | ①保障售后服务的时效性，根据投标人本地化服务能力、服务水平、响应时间打分，0-2分。 ②完整合理的有针对性的售后服务方案，其中售后服务人员中具有人社部门颁发的安防类或弱电类或与本项目相关工程师证书的每人得2分，最高得4分，不提供不得分。（投标时提供人员证书原件及投标人为其缴纳的近6个月社保证明原件（且该资金必须由投标人缴纳），无原件不得分）。 | 6分 |
| 技术培训 | 培训计划内容合理、详细，培训范围广，可实施有针对性等情况打分，0-2分。 | 2分 |
| 技术服务力量 | 拟派本项目项目经理及其他专业技术人员配备情况和服务保障，根据本次项目组织实施及技术力量的方案，由评委进行综合打分，其中： ①项目负责人具有机电工程建造师注册证得2分，具有安全考核B证的得2分。 （投标时提供证书原件及投标人为其缴纳的近6个月社保证明原件（且该资金必须由投标人缴纳），无原件不得分）。 ②技术负责人具有机电工程注册建造师、安全考核B证并取得高级网络信息安全工程师证书资格得1分； （投标时提供证书原件及投标人为其缴纳的近6个月社保证明原件（且该资金必须由投标人缴纳），无原件不得分）。 ③安装调试人员中具有工程师证书的每人得0.5分，最高得1分。（提供工程师证书原件及投标人为其缴纳的近6个月社保证明原件（且该资金必须由投标人缴纳），无原件不得分）。 | 6分 |
| 供货措施 | 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案合理可行、满足招标人要求等情况打分，0-3分。 | 3分 |
| 质保期 | 质保期满足招标文件要求的得1分,每延长一年加1分,最多得2分,延长时间不足一年的不计入加分。 | 2分 |
| 投标文件制作 | 装订牢固，目录清楚，完全响应招标文件要求提供相关资料，0-1分，不提供不得分。 | 1分 |

5.本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前三名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的，取技术分前四名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前五名，进行商务评审。

在商务评审环节出现废标的，按上述择优入围办法重新排定入围单位重新进行商务评审

# 第四章   采购需求

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

## （一）项目基本情况：

诸暨市第四人民医院行政综合楼改造工程位于店口镇解放路658号，地上框架三层，设档案室、办公室、财务科、大会议室等功能区域。本次采购内容为诸暨市第四人民医院行政综合楼弱电系统。包括综合布线系统、数字视频监控系统、多功能厅及会议室显示系统、小会议室系统、多功能厅系统。

## （二）采购清单

| 一、综合布线系统 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 内网与电话 |  |  |  |
| 2 | 单口面板 | 1.性能符合ANSI/TIA568-C.2、ISO/IEC11801-2002ed2.0、GB50311-2007标准 2.使用符合UL94V-0阻燃等级的全ABS塑料注塑而成，配合密封性能良好的弹性防尘门，有效防止灰尘和其他污染物进入。 3.产品坚固耐用，产品外形美观大方，能满足各种场所的要求，设计风格与强电面板匹配，应用场合更广 4.侧面拆卸面板边框，更加省力方便 5.自带ICON和标签条，方便识别电脑与电话插孔。可自行翻转电话与电脑标识。 6.电气性能：使用温度：-40～70℃、湿度：85%（温度85℃±3℃） 7.阻燃等级:UL94V-0 | 119 | 只 |
| 3 | 六类网络模块 | 1.性能符合YD/T 926.3-2009、TIA/EIA 568C标准 2.可提供高达 250MHz 带宽支持，支持典型应用为1000Mbps。 3.模块主体具有抗冲击，高耐用性优质的聚碳酸酯塑料，磷青铜镀镍IDC端子和磷青铜镀金(镀金层厚度为(镀金层厚度为50μm ) )金针 4.模块卡接牢固，耐用性稳定性强，配合套使用六类数据电缆、配线架及跳线，整体六类非屏蔽信道/链路达到并超过标准要求，提供丰富的系统指标余量。 5.电气性能：工作电压：125V,耐压：75V,绝缘电阻：≥100MΩ,插入损耗：≤0.4dB@250MHz,使用温度： -40～70℃,湿度：85%（温度85℃±3℃） 6.物理特性：频率范围：0～250MHz,IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm,RJ45拔插次数：≥750次,IDC端子端接次数：≥250次 | 69 | 个 |
| 4 | 超五类模块 | 1.规格：180度五类RJ45非屏蔽模块插座,性能优于五类标准的要求； 2.可采用110 型、GigaPro等端接工具进行端接； 3.性能向下兼容五类、超五类产品； 4.可卡接22～26AWG规格导体 5.耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上 | 50 | 个 |
| 5 | 86盒 | 86型底盒 | 119 | 只 |
| 6 | 3米网络跳线 | 1.性能满足 ISO/IEC 11801和 TIA/EIA568C、YD/T 926.3-2009关于六类系统产品标准； 2.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC）,RJ45插头采用一体注塑结构，保证线缆和水晶头之间的良好连接，水晶头 568B 线序，非屏蔽水晶头压接簧片 50μm 整体镀金，确保性能优异，采用 7×0.18mm 多股交合线非屏蔽电缆，跳线柔韧性好，渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径≥2D(D：跳线外径)； 3.跳线线缆护套材质：PVC、跳线线缆外径：6.2±0.2mm 4.跳线线缆阻抗类型：100±15Ω、使用温度：-20～70℃、湿度：85%（温度85℃±3℃） 5.用于设备与模块或配线架类产品的标准RJ45接口跳线，常用于工作区和管理区子系统 | 138 | 条 |
| 7 | 电话跳线 | 2米电话跳线 | 100 | 条 |
| 8 | 24口网络配线架 | 1、性能满足并超过YD/T 926.3-2009、TIA/EIA 568C标准规定的关于六类非屏蔽配线架标准 2、框架与背板为钢架结构，配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料。 3、标准19英寸机架式设备，安装高度1U，维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 4、适用于设备间的水平布线或设备端接， 以及集中点的互配端接。坚固及易于安装的设计，减少安装与操作费用，较大的正面标识空间方便端口识别，便于管理。 5、RJ45端口同时兼容 RJ11与 RJ45水晶头接线，通用性强 6、快接设计： (1). 配线架线缆接线端子为IDC 与110 双用端子，同时可使用IDC 卡刀和110 卡刀。IDC打线端子：磷青铜镀镍，镀金层厚度：50µm，可卡接导体为0.4～0.6mm (2). 配线架端子为一体式设计，性能稳定，无需选配任何模块即可快速接线使用。6口一体式非屏蔽模块*4组，可连接1-24根跳线 (3). 配线架背部含有横向理线器设计，配线架背部含1*24金属理线板，接线时固定线缆，保证线缆端接牢固并且美观。 7、频率范围：0～250MHz，工作电压：125V，耐压：750V，插入损耗：0.4dB@100MHz，绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ，使用温度：-40～70℃，湿度：85%（温度85℃±3℃） 8、RJ45卡接次数：≥750次，接线端子卡接次数：≥250次，使用温度：-40～70℃、湿度：85%（温度85℃±3℃） | 3 | 个 |
| 9 | 1U理线架 | 1、性能符合YD/T 926.3-2009、TIA/EIA 568C标准 2、理线器整体材质：钢架+黑色喷塑，机柜内安装，12档、24档可选，安装高度1U。 3、配线辅件，用于机柜内水平跳线管理。 4、与 19 寸机架式设备（配线架，网络交换机）配套使用，用于跳线的管理，封闭式盖板美观大方。 5、工作电压：125V、耐压：750V、使用温度： -40～70℃、湿度：85%（温度85℃±3℃） | 3 | 个 |
| 10 | 110型100对电话配线架 | 1、性能符合YD/T 926.3-2009、TIA/EIA 568C标准 2、跳线架整体材质：优质ABS工程塑料，背板为涂塑黑色钢板，IDC接线端子塑料部分为PC，插针部分为磷青铜镀镍、镀金层厚度：50µm 3、可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号），导线端接次数：≥250次 4、标准的 19 寸机架式设备，坚固及易于安装的设计，减少安装与操作费用。 5、用于设备间的语音水平布线或设备端接，以及语音主干集中点的互配端接 6、标准的通用线序，“I”标识带在每5 对之间分作为安放线缆时的察看指引。 7、使用温度：-40～70℃、湿度：85%（温度85℃±3℃） | 1 | 个 |
| 11 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、性能符合YD/T 1019-2013、TIA568C标准 2、产品选用优质无氧铜为传输导体，导体直径符合23AWG，同时采用了中心十字 PE 骨架分离 4 个单独线对设计，电气传输性能可靠优异，达到并超过六类系统指标, 为系统链路提供丰富的余量支持，施工敷设方便快捷。 3、电气性能：特性阻抗：100±15Ω，导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min，工作电容最大值：≤5.6nF/100m，单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m，线对直流电阻不平衡性：≤2.5%，最小互电容：51pf/m，最大平衡电容：160pf/km，最大电流平衡：2%，施工温度： 0～40℃，使用温度： -10～60℃，操作电压： DC 32～72V 4、PVC护套，护套颜色：默认灰色 ，可选蓝色、橙色、白色(达到一定起订量)，成品外径：6.3±0.3mm，导体绝缘外径：1.1±0.05mm 5、在 90 米距离内提供250MHz带宽，典型应用速率为1000Mbps。 6、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 7、敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N使用拉力：建议使用时长期拉力<20N | 20 | 箱 |
| 12 | 五类线 | 五类国标线 | 15 | 箱 |
| 13 | 机柜 | 1.符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92 标准;兼容ETSI 标准 2.国际流行的金属网孔门，尺寸：600*600*2000 ; 可方便拆卸的左右侧门和前后门 3.SPCC优质冷轧钢板制作，立柱厚度1.1mm、方孔条厚度1.8mm、托板1.2mm、冷轧板厚度1.0mm，经过脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色）等工艺处理。 4.最大静载650KG，托板每层达到60KG 5.结构简单，操作安装方便，工艺精湛、尺寸精密 6.机柜下部进线，方便施工，机柜上部带圆形通风孔 7.可同时安装脚轮和支脚 8.配件：顶部 2只散热风扇，2 层托板，1 只 6 孔电源插座 9.安装温度：-10～+50℃、储存温度：-20～+70℃、安装湿度：20%～90%RH、储存湿度：10%～95%RH | 2 | 个 |
| 14 | 机柜PDU | 10位机柜专用PDU电源插座 | 2 | 套 |
| 15 | 辅材 | 水晶头、扎带等视工程需要，所有管线都必须暗埋，与工程规范配套。 | 1 | 批 |
| 16 | 外网 |  |  |  |
| 17 | 单口面板 | 1.性能符合ANSI/TIA568-C.2、ISO/IEC11801-2002ed2.0、GB50311-2007标准 2.使用符合UL94V-0阻燃等级的全ABS塑料注塑而成，配合密封性能良好的弹性防尘门，有效防止灰尘和其他污染物进入。 3.产品坚固耐用，产品外形美观大方，能满足各种场所的要求，设计风格与强电面板匹配，应用场合更广 4.双层设计，隐藏螺丝孔设计 5.侧面拆卸面板边框，更加省力方便 6.自带ICON和标签条，方便识别电脑与电话插孔。可自行翻转电话与电脑标识。 7.电气性能：使用温度：-40～70℃、湿度：85%（温度85℃±3℃） 8.阻燃等级:UL94V-0 | 92 | 只 |
| 18 | 六类网络模块 | 1.性能符合YD/T 926.3-2009、TIA/EIA 568C标准 2.可提供高达 250MHz 带宽支持，支持典型应用为1000Mbps。 3.模块主体具有抗冲击，高耐用性优质的聚碳酸酯塑料，磷青铜镀镍IDC端子和磷青铜镀金(镀金层厚度为(镀金层厚度为50μm ) )金针 4.模块卡接牢固，耐用性稳定性强，配合套使用六类数据电缆、配线架及跳线，整体六类非屏蔽信道/链路达到并超过标准要求，提供丰富的系统指标余量。 5.电气性能：工作电压：125V,耐压：75V,绝缘电阻：≥100MΩ,插入损耗：≤0.4dB@250MHz,使用温度： -40～70℃,湿度：85%（温度85℃±3℃） 6.物理特性：频率范围：0～250MHz,IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm,RJ45拔插次数：≥750次,IDC端子端接次数：≥250次 | 92 | 个 |
| 19 | 86盒 | 86型底盒 | 92 | 只 |
| 20 | 3米网络跳线 | 1.性能满足 ISO/IEC 11801和 TIA/EIA568C、YD/T 926.3-2009关于六类系统产品标准； 2.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC）,RJ45插头采用一体注塑结构，保证线缆和水晶头之间的良好连接，水晶头 568B 线序，非屏蔽水晶头压接簧片 50μm 整体镀金，确保性能优异，采用 7×0.18mm 多股交合线非屏蔽电缆，跳线柔韧性好，渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径≥2D(D：跳线外径)； 3.跳线线缆护套材质：PVC、跳线线缆外径：6.2±0.2mm 4.跳线线缆阻抗类型：100±15Ω、使用温度：-20～70℃、湿度：85%（温度85℃±3℃） 5.用于设备与模块或配线架类产品的标准RJ45接口跳线，常用于工作区和管理区子系统 | 184 | 条 |
| 21 | 24口网络配线架 | 1、性能满足并超过YD/T 926.3-2009、TIA/EIA 568C标准规定的关于六类非屏蔽配线架标准 2、框架与背板为钢架结构，配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料。 3、标准19英寸机架式设备，安装高度1U，维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 4、适用于设备间的水平布线或设备端接， 以及集中点的互配端接。坚固及易于安装的设计，减少安装与操作费用，较大的正面标识空间方便端口识别，便于管理。 5、RJ45端口同时兼容 RJ11与 RJ45水晶头接线，通用性强 6、快接设计： (1). 配线架线缆接线端子为IDC 与110 双用端子，同时可使用IDC 卡刀和110 卡刀。IDC打线端子：磷青铜镀镍，镀金层厚度：50µm，可卡接导体为0.4～0.6mm (2). 配线架端子为一体式设计，性能稳定，无需选配任何模块即可快速接线使用。6口一体式非屏蔽模块*4组，可连接1-24根跳线 (3). 配线架背部含有横向理线器设计，配线架背部含1*24金属理线板，接线时固定线缆，保证线缆端接牢固并且美观。 7、频率范围：0～250MHz，工作电压：125V，耐压：750V，插入损耗：0.4dB@100MHz，绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ，使用温度：-40～70℃，湿度：85%（温度85℃±3℃） 8、RJ45卡接次数：≥750次，接线端子卡接次数：≥250次，使用温度：-40～70℃、湿度：85%（温度85℃±3℃） | 4 | 个 |
| 22 | 1U理线架 | 1、性能符合YD/T 926.3-2009、TIA/EIA 568C标准 2、理线器整体材质：钢架+黑色喷塑，机柜内安装，12档、24档可选，安装高度1U。 3、配线辅件，用于机柜内水平跳线管理。 4、与 19 寸机架式设备（配线架，网络交换机）配套使用，用于跳线的管理，封闭式盖板美观大方。 5、工作电压：125V、耐压：750V、使用温度： -40～70℃、湿度：85%（温度85℃±3℃） | 4 | 个 |
| 23 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、性能符合YD/T 1019-2013、TIA568C标准 2、产品选用优质无氧铜为传输导体，导体直径符合23AWG，同时采用了中心十字 PE 骨架分离 4 个单独线对设计，电气传输性能可靠优异，达到并超过六类系统指标, 为系统链路提供丰富的余量支持，施工敷设方便快捷。 3、电气性能：特性阻抗：100±15Ω，导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min，工作电容最大值：≤5.6nF/100m，单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m，线对直流电阻不平衡性：≤2.5%，最小互电容：51pf/m，最大平衡电容：160pf/km，最大电流平衡：2%，施工温度： 0～40℃，使用温度： -10～60℃，操作电压： DC 32～72V 4、PVC护套，护套颜色：默认灰色 ，可选蓝色、橙色、白色(达到一定起订量)，成品外径：6.3±0.3mm，导体绝缘外径：1.1±0.05mm 5、在 90 米距离内提供250MHz带宽，典型应用速率为1000Mbps。 6、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 7、敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N使用拉力：建议使用时长期拉力<20N | 26 | 箱 |
| 24 | 12芯单模光缆 | 室内GJFJV型12芯单模光缆 | 2000 | 米 |
| 25 | 光纤跳线 | 1.性能符合YD/T 926.3-2009、TIA/EIA 568C标准 2.连接器插针类采用进口陶瓷、插针端面：PC端面 3.连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口、连接器回波损耗：≥45dB、重复性：≤0.1dB、互换性：≤0.1dB、拔插次数：≥1000次 4.纤芯类型：OS1 5.线缆外径：：3.0mm（单芯）、2*3.0mm（双芯），护套材质：PVC、护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色；长度：多模和单模3米、万兆多模2米（可定制其他长度 ） 6.使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径、工作温度：-20～+60℃、储存温度：-20～+60℃ | 8 | 条 |
| 26 | 光纤尾纤 | 1.性能符合YD/T 926.3-2009、TIA/EIA 568C标准 2.连接器插针类采用进口陶瓷、插针端面：PC端面 3.连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口、连接器回波损耗：≥45dB、重复性：≤0.1dB、互换性：≤0.1dB、拔插次数：≥1000次 4.纤芯类型：OS1 5.线缆外径：3.0mm，护套材质：PVC、护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3水绿色；长度：多模和单模1.5米、万兆多模1米，可定制其他长度 6.使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径、工作温度：-20～+60℃、储存温度：-20～+60℃ | 48 | 条 |
| 27 | 法兰 | 电信级法兰 | 48 | 个 |
| 28 | 光纤熔接 | 根据用户实际进行熔接 | 48 | 点 |
| 29 | JDG管 | JDG20管 | 800 | 米 |
| 30 | 桥架 | 200*100 | 80 | 米 |
| 31 | 辅材 | 水晶头、扎带等视工程需要，所有管线都必须暗埋，与工程规范配套。 | 1 | 批 |
| 二、数字视频监控系统 |
| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 枪型网络摄像机 | 具有200万像素CMOS传感器。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于110米。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 | 24 | 台 |
| 2 | 半球型网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 最小照度：0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0.028Lux @(F2.0,AGC ON);0 Lux with IR； 镜头：2.8 mm@ F2.0, 水平视场角: 103°(4mm(86°),6mm (55°),8mm(43°)可选)； 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°； 帧率：50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)； NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 支持感兴趣区域编码（ROI支持三码流分别设置1个固定区域)； 支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测； 电源供应：DC12V±25%； 功耗：DC12V:5 W MAX ； 红外照射距离：30-50米； 外壳防护等级：IP67。 | 31 | 台 |
| 3 | 半球音频网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0.028Lux @(F2.0,AGC ON);0 Lux with IR； 快门 1/3秒至1/100,000秒； 镜头 2.8 mm@ F2.0, 水平视场角: 103°(4mm(86°),6mm (55°),8mm(43°)可选)； 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°； 宽动态范围 数字宽动态； 帧率 50Hz:25fps (1920 x 1080,1280 x 960,1280 x 720)； ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 智能功能：区域入侵侦测,越界侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,音频异常侦测； 工作温度和湿度 -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应 DC12V±25%； 功耗 DC12V:5 W MAX ; 红外照射距离 30-50米； 内置麦克风； 1对音频输入(Line in)/输出外部接口、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口 | 4 | 台 |
| 4 | 高清网络智能球机 | 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135 样机与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC △具备较好的电源适应性，电压在AC24V±45%或DC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作 | 1 | 台 |
| 5 | 摄像机立杆 | 3.5米监控专用立杆 | 14 | 根 |
| 6 | 摄像机支架 |  | 24 | 个 |
| 7 | 摄像机电源 | 12V/2A防水电源 | 59 | 个 |
| 8 | 视频优化设备 | ▲1、以流媒体技术为核心，监控设备为载体的转发平台，平台可以根据不同环境提供我种对接方式。既可主流视频监控平台对其进行封装，也可脱离视频监控平台，灵活运用前端设备。(提供产品彩页并加盖厂家公章) 2、支持多种主流品牌海康、大华、宇视、汉邦、英飞拓等网络监控摄像机的接入。 3、从视频监控平台或者前端设备获取视频流，通过流媒体转发技术处理，借助http协议实现在互联网上的监控视频直播。也可以接收用户发送的指令，实现录像回放以及摄像头云台控制等功能。 ▲4、实现直播设备接入远程转播到显示设备上(提供产品彩页并加盖厂家公章)。 5、提供用户管理机制，通过权限设置，用户只能获取和操作权限内的监控点位，可根据用户不同需求分级管理，方便各级管理层对所属不同单位分别管理。 ★6、实时免插件视频浏览。不用安装插件、客户端，也不用登录视频监控平台，打开浏览器输入平台转发的视频播放地址，即可在线观看，视频缓冲时间短，1-2秒加载播放。(提供产品彩页并加盖厂家公章) ★7、扩大访问并发数增加至100%以上，增加监控流畅性，减小延时。(提供产品彩页并加盖厂家公章) ▲9、处理不同视频监控平台获取的数据，将差异化数据通过筛选、抽取、清洗等方式，生成符合平台格式规则的数据。即便不同视频监控平台的存量数据时常发生变化，确保输出数据保持不变。同时平台接口具有处理云台控制，录像回放等功能指令的能力。 ▲提供软件著作权证书复印件加盖厂家公章 | 1 | 台 |
| 9 | 网络硬盘录像机 | 可通过IE预览和回放双目相机的立体声 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 支持密码安全,密码错误次数超过7次，锁定账号；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作 支持激活和重置，出厂设备需要激活；管理员密码重置需要安全码验证，支持通过安全问题恢复密码 支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等 支持快速浏览，录像回放中，拖动进度条可快速浏览视频画面，可通过鼠标移动快慢来控制视频播放速度 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置 可接入支持ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可通过私有协议方式接入第三方摄像机，可一键激活并添加局域网内IPC；可通过onvif接入H.265编码相机 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏 支持车牌侦测，接入带有车牌侦测报警功能的IPC，可导入导出车牌黑白名单，可单独设置黑白名单报警联动 、白名单报警联动，可设置图片叠加监测点编号、监测点信息、设备编号、车牌号码、抓拍时间等信息，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片 | 4 | 台 |
| 10 | 企业级硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 32 | 块 |
| 11 | 12芯单模光缆 | 室内GJFJV型12芯单模光缆 | 1000 | 米 |
| 12 | 光纤收发器 |  | 3 | 对 |
| 13 | 光纤跳线 | 1.性能符合YD/T 926.3-2009、TIA/EIA 568C标准 2.连接器插针类采用进口陶瓷、插针端面：PC端面 3.连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口、连接器回波损耗：≥45dB、重复性：≤0.1dB、互换性：≤0.1dB、拔插次数：≥1000次 4.纤芯类型：OS1 5.线缆外径：：3.0mm（单芯）、2*3.0mm（双芯），护套材质：PVC、护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色；长度：多模和单模3米、万兆多模2米（可定制其他长度 ） 6.使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径、工作温度：-20～+60℃、储存温度：-20～+60℃ | 12 | 条 |
| 14 | 光纤尾纤 | 1.性能符合YD/T 926.3-2009、TIA/EIA 568C标准 2.连接器插针类采用进口陶瓷、插针端面：PC端面 3.连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口、连接器回波损耗：≥45dB、重复性：≤0.1dB、互换性：≤0.1dB、拔插次数：≥1000次 4.纤芯类型：OS1 5.线缆外径：3.0mm，护套材质：PVC、护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS2黄色，万兆多模OM3水绿色；长度：多模和单模1.5米、万兆多模1米，可定制其他长度 6.使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径、工作温度：-20～+60℃、储存温度：-20～+60℃ | 72 | 条 |
| 15 | 法兰 | 电信级法兰 | 72 | 个 |
| 16 | 光纤熔接 | 根据用户实际进行熔接 | 72 | 点 |
| 17 | 监视器 |  | 2 | 台 |
| 18 | 电视墙 | 3*3定制 | 1 | 套 |
| 19 | 超五类网线 | 5类国标 | 17 | 箱 |
| 20 | 电源线 | 无氧铜 RVV2*1.0 国标 | 25 | 卷 |
| 21 | JDG管 | JDG20管 | 232 | 米 |
| 22 | 室外监控箱 |  | 5 | 个 |
| 23 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 三、多功能厅及会议室显示系统 |
| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 多功能厅LED显示 |  |  |  |
| 2 | 室内P2全彩屏 | 1.结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢挂式安装。 2.室内HX-P2-30S，-1R1G1B-SMD1010黑灯， 3.模组尺寸：256mm*128mm 4.模组分辨率128点×64点. 5.屏体净显示尺寸：屏长6.144m*高3.584m， 7.显示尺寸面积：22㎡。 8.驱动器件：采用LED专用恒流驱动-高刷新高灰阶。 9.像素失控率：<0.0001； 10.像素点间距：≤2.0mm ；最佳视角：水平≥120°，垂直≥120°； 11.物理密度：≥250000点/㎡； 12.刷新频率：≥3840Hz；换帧频率：≥60 Hz； 13.校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 （控制卡带载128点长）； 14.亮度调节方式：亮度调节0~100%可调； 15.平均无故障时间：≥10000小时， 16.平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；单元板拼接间隙＜1mm ； 17.工作环境温度：-20~50°C；工作环境湿度：10%～95% RH； 18.工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 19.每平米平均功耗：260W /㎡;每平米最大功耗：≤800W/㎡。 20.采用恒流方式驱动 LED，发光均匀，功耗低。 ▲投标品牌型号须在环境标志产品政府采购品目清单内，符合HJ2536-2014中华人民共和国环境保护行业CEC-7015EL标准，提供中国环境标志产品认证与环境标志产品政府采购品目官网链接截图证明。 ▲投标品牌型号须在国家强制性节能产品政府采购品目清单内，提供节能产品政府采购品目官网链接截图证明。 ▲采用风冷散热，可自动感应根据温度自动调节散热方式，具有国家知识产权局出具的智能温控散热装置证明文件，并附上国家知识产权局官网查询链接截图证明。 ▲信号采集驱动与供电电源双备份设计，确保7X24X365无故障持续运行，具有国家知识产权局出具双备份冗余电源及板卡装置证明文件，并附上国家知识产权局官网查询链接截图证明。 ▲可见光投射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合JC/T 2130-2012标准中的技术要求，报告中须体现适用于可显示及防护用途，具有国家级质量监督中心出具的检验报告及可查询的报告编号。 ▲耐磨性能符合GB/T 29061-2012标准中的技术要求，报告中须体现适用于可显示及防护用途，具有国家级质量监督中心出具的检验报告及CCC/CE/CB/FCC认证。 | 22 | 平方 |
| 3 | 管理控制 | ▲LED屏 控制器核心产品厂家包括但不限于在浙江地区设有售后服务机构，能提供良好的售后服务保障。提供ISO9001/OSHSA18001/ISO14001认证，并附上认证查询网站链接截图证明，认证范围须有全彩LED显示屏、图像拼接控制器的研发产品研发、生产和服务及相关管理。 ▲可根据权限设定管理与显示端控制协议兼容，设立后需要管理员权限才能操作，提供用户权限安全加密管理软件著作权与大屏显示系统控制软件登记证书并附上官网查询连接与登记号及截图，与LED屏同一厂家。 | 1 | 套 |
| 4 |  | 控制场景模式的调用以及各场景的命名、更改、保存，设备输入信号可预先摆放，对各种场景进行存储，制定成各种模式场景，需求时将场景进行调用使用。对各种输入信号进行管理，可自定义添加多种信号源，并且方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、保存等各种窗口的编辑管理。 ▲可扩展支持，通过微信APP智能网络控制显示端设备及信号源调取，提供具有国家知识产权局出具的微信APP智能多媒体网络中控控制设备证明文件与国家知识产权局官网查询链接截图证明，并附上本著作权在国家版权局官网查询连接与登记号及截图， ▲控制器投标品牌产品需符合国家有关法律法规强制性标准生产规定的各项技术要求，提供图像拼接控制器在企业标准信息公共服务平台查询连接与截图及企业标准备案报告。 | 1 | 套 |
| 5 | 电源 | 40A4.5V | 127 | 台 |
| 6 | 信号分配器（接收卡） | 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 支持14bit精度逐点校正； 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 单卡支持32组RGB信号输出； 支持超大带载面积； 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 支持电源反接保护电路 ▲投标品牌型号须在环境标志产品政府采购品目清单内，符合HJ2536-2014中华人民共和国环境保护行业CEC-7015EL标准，提供中国环境标志产品认证与环境标志产品政府采购品目官网链接截图证明，与LED同一厂家。 ▲投标品牌型号须在国家强制性节能产品政府采购品目清单内，符合《微型计算机 2012版》1级能效标准，提供国家级能效标识中心出具备案证明文件与能效标识官网查询链接截图证明，并附上节能产品政府采购品目截图证明。 ▲具有中国质量认证中心出具的中国国家强制性产品CCC/CB认证与CE/FCC认证，并附上具有中国质量认证中心官网查询链接CCC/CB截图，认证产品名称：信号分配器，投标型号必须在认证证书中体现。 | 44 | 张 |
| 7 | 视频处理器 | 主控是专业级LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收、拼接和处理能力，最大可接收4096*2160像素的4K数字信号；支持HDMI、DVI、SDI等数字接口，多路信号间无缝切换；支持拼接、广播级缩放，最大支持7画面显示。具备16个千兆网口输出，单机可支持最宽或最高8192像素的LED显示屏。同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于高端租赁显示屏和小间距LED显示屏。 支持丰富的数字信号接口，包括1路HDMI 2.0、4路DVI、2路SDI； 最大输入分辨率4096*2160@60Hz，支持分辨率任意设置； 最大带载888万像素，最宽或最高可达8192像素； 支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 支持7画面显示，位置、大小可自由调节； 支持HDCP 2.2； 双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 支持亮度和色温调节； 支持低亮高灰； ▲投标品牌型号须在环境标志产品政府采购品目清单内，符合HJ2536-2014中华人民共和国环境保护行业CEC-7015EL标准，提供中国环境标志产品认证与环境标志产品政府采购品目官网链接截图证明，与LED屏同一厂家。 ▲投标品牌型号须在国家强制性节能产品政府采购品目清单内，符合《微型计算机 2012版》1级能效标准，提供国家级能效标识中心出具备案证明文件与能效标识官网查询链接截图证明，并附上1级能源效率检测报告与国家强制性的CCC/节能认证及官网查询CCC/节能产品政府采购品目截图证明。 ▲信号采集共享周围设备级联控制带有一机控制多组任意大屏系统，提供国家知识产权局出具的智能多媒体网络中控设备证明文件，并附上国家知识产权局官网查询链接截图证明，且具有CB，CE/FCC认证，认证产品名称：图像拼接控制器，投标型号必须在认证证书中体现。 ▲投标产品型号提供封面带有iLac标志的IP65防尘防水检测、防雷浪涌（冲击）抗扰度检测、防火防静电防辐射盐雾检测、并附上以上报告编号 查询链接 官网查询封面截图证明。 ▲可通过客户端软件或浏览器对输出分辨率进行设置，最大分辨率可设为1920*1200与3840X2160（4K*2K），在网络直联环境下，只输出单一信号源，视频图像传输至客户端的延时小于等于70ms，信号源切换时无黑场现象，具备视频图像清晰度和移动幅度检测，支持显示各个业务板卡状态信息（板卡类型，接口类型，板卡温度，工作状态及版本信息）抗电强度: 1500V 10mA 3S；以上功能须提供功能安全检测报告，并附上报告编号查询链接官网查询封面截图证明。 | 1 | 台 |
| 8 | 电源线 | 75cm | 130 | 条 |
| 9 | 排线 |  | 410 | 条 |
| 10 | 钢架构 | 完全正面安装，布线，调试和维护，规格定制，安装快捷，可以做成壁挂、嵌入，落地以适合不同场地需求。每个模组可以单独弹出及推入不影响其他拼接使用，支架配置上下左右六方位调节装置，屏体接缝平整美观大方，满足全彩LED显示屏固定支撑及系统卡，电源，模组都实现全部前维护可前维护检修支架。 | 1 | 批 |
| 11 | 辅材 | 采用模块化安装结构，包边尺寸约5公分，与原装修融为一体，框架为电镀锌防锈材质，整屏体支撑采用钢质方管喷塑，整体装饰要求美观大方。 | 1 | 批 |
| 12 | 会标屏 | 亮度≥1500cd/㎡ 亮度均匀性＞0.8 灰度等级8bits 显示颜色256种 换帧频率≥60帧/秒 刷新频率≥60Hz 控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节：256级手动/自动 使用寿命≥10万小时 平均无故障时间≥1万小时 工作温度范围：-20-40℃ 像数点间距：10mm 像素密度：10000Dots/㎡ 像素构成：1R 灯管封装：DIP546 尺寸(长*宽)：320*160 结构特点：灯驱合一 模组分辨率：32*16 | 1 | 块 |
| 四、小会议室系统 |
| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 显示系统 |  |  |  |
| 2 | 会议屏幕 | 1. 屏尺寸为86英寸，类型为IPS，亮度(Typ)≥350 cd/㎡，可视角度为≥178°，对比度≥1100：1，显示比例：16:9。 2. 屏幕分辨率为3840×2160，满足全高清4K分辨率显示要求。 3. ▲屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 4. 整机采用防眩光玻璃面板,玻璃透过率不低于85% ,玻璃面板硬度≥7H 。 5. 采用红外触控技术，触控方式为手指或笔等不透光物体。 6. ★支持拍照功能，内置1颗大于等于1080P像素高清摄像头，内置大于等于6阵列麦克风，大于等于8米有效拾音距离。响应时间：<15毫秒，触摸有效最小识别物2mm。（提供厂家相关证明） 7. ▲整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。（提供厂家相关证明） 8. 防强光干扰，触摸屏的模组能够抵抗太阳光等强光干扰，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 9. 无线传屏，支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS ，传输延迟≤90ms，帧率达到15fps-25fps 10. ▲整机符合GB/T 17626.5-2008浪涌（冲击）抗扰度、GB/T 17626.2-2006静电放电抗扰度、GB/T 17626.3-2006射频电磁场辐射抗扰度、GB/T 17626.4-2008电快速瞬变脉冲群抗扰度、GB/T 17626.6-2008射频场感应的传导抗扰度、GB/T 17626.11-2008电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度等要求，确保整机使用安全。（提供厂家相关证明） 11. 支持同时8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个会议平板，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 12. 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用80pin以上接口，实现无单独接线的插拔。 13. ▲PC模块无需外伸天线和外接网线，通过模块接口与整机通信即可实现上网。（提供厂家相关证明） 14 ▲为确保PC应用使用的便捷性，Windows应用程序可通过在会议平板主页面或更多中的快捷图标启动，无须切换到Windows原生桌面中启动。（提供厂家相关证明） 15. 本地白板： a) 提供三种大小笔粗，并预置11种以上颜色，可WT“无限色盘”自定义笔迹颜色； b) 手势板擦：当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦，可快速擦除白板内容； c) 内容分享：支持白板内容本地／U盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密； d) ▲提供智能模式，可手绘识别图形智能识别，继续书写无需重新点击选择画笔功能；（提供厂家相关证明） 16. 欢迎界面：用户可编辑任意欢迎词内容、位置及背景图片，快速生成欢迎词界面进行签名、书写，并直接生成二维码分享到手机、平板电脑等移动端。 17. 整机支持移动设备无线投屏功能，不需要外接设备。安卓设备、iPhone/iPad等设备通过无线WIFI热点进行传输。用户可快速将文档、MJ图片、音乐、视频、桌面等内容投到会议平板上。 18. ▲支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理等功能。（提供厂家相关证明） ★为了保证用户得到应有的权益，更好的服务体验，中标后提供原厂三年质保函。 ▲厂商通过ISO9001质量管理体系认证、OHSAS 18001认证、QC080000有害物质过程管理认证、ISO14001环境管理体系认证、高新技术企业认证（需提供认证证书复印件并加盖厂家公章） | 1 | 台 |
| 3 | 会议屏幕支架 | 定制 | 1 | 套 |
| 4 | 无线传输器 | 配套 | 1 | 套 |
| 5 | 电脑模块 | 配套 | 1 | 个 |
| 6 | 智能笔 | 配套 | 1 | 支 |
| 7 | 会标屏 | 亮度≥1500cd/㎡ 亮度均匀性＞0.8 灰度等级8bits 显示颜色256种 换帧频率≥60帧/秒 刷新频率≥60Hz 控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节：256级手动/自动 使用寿命≥10万小时 平均无故障时间≥1万小时 工作温度范围：-20-40℃ 像数点间距：10mm 像素密度：10000Dots/㎡ 像素构成：1R 灯管封装：DIP546 尺寸(长*宽)：320*160 结构特点：灯驱合一 模组分辨率：32*16 | 1 | 块 |
| 8 | 无线话筒 |  |  |  |
| 10 | 无线话筒 | 采用EIA标准1U机箱，四天线设计，接收灵敏度更高，使用距离更远； 应用PLL射频稳定技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统，频率精准、工作稳定可靠； ▲使用605-655MHz频段，能够10台主机同时叠加使用，同区域同时使用可达50台主机； OLED全视角屏幕，清晰明确地显示接收机与发射机的信道、工作频率、电量等工作状态； 带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示； 超强的滤波及抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰、同频干扰、手机信号干扰及其它不良信号干扰； 内置高性能的语音压扩技术，支持平衡输出，音质更完美； 自动搜索空闲信道，自动避开干扰频道； 具有独立的输出(XLR)和混合(TRS)输出，方便连接音频处理、功放设备； 频率范围：605-655MHz； 频道数目：160个； 频道宽度：50MHZ； 载波稳定度：≤±0.005%； 动态范围：100dB； 最大频偏：±45KHZ； 频率响应：60HZ-18KHZ(±2dB)； 信噪比：>105dB； 灵敏度：输入6dBμV时，S/N>80dB； 音频输出阻抗：平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； ▲产品必须通过国家3C安全体系强制认证，并提供复印件并加盖生产厂家公章； ▲投标时需提供生产厂家盖章的具有CNAS标示的国家级检测机构检测报告； ▲无线话筒须通过无线电发射设备型号核准（SRRC）认证； ▲所投厂家荣获广播音响行业优选品牌称号； | 3 | 套 |
| 13 | 扩声 |  |  |  |
| 14 | 专业音箱 | 箱体安装幅射面与地面成60度角设计，使声音能更均匀的幅射到听音区，安装简单方便； 采用二分频二单元设计，内置一阶分频电路，高度注重人声还原度； 单元组成：低音：8英寸低音； 单元组成：高音：3英寸高音； 频率响应(-3dB)：50Hz-18KHz； 频率响应(-10dB)：55Hz-17.5KHz； 覆盖角度：90度(H)×60度(V)； 灵敏度(1W/1m)：98dB/1W 1米； 标准阻抗：8Ω； 输入功率：160W(额定)/240W(峰值)； | 4 | 只 |
| 15 | 专业功放 | 专业功放具备处理器功能，可同时显示频率特性曲线和相位曲线。 ▲面板LCD屏可显示作为DSP处理模块显示器，本机配置9宫格设置按键，可提供按键操作及PC端操作调试。显示输出功率和机内温度等信息，并显示相应错误代码方便故障排除。（提供厂家相关证明） USB免驱动方式连接电脑，可直接在PC端升级功放程序，本机设置可保存到电脑或设备，实现多机联调。 ▲使用UTW1通讯转换器，实现WIFI无线控制连接。 ▲可锁定功放面板，通过485或网络连接，实现远程控制。（提供厂家相关证明） 全智能动态压限系统和失真消除电路，保障实现音质不变形。 具有全通滤波器功能，可修正相位失真。 动态均衡和自动增益功能。 信号LINK输出具有经过DSP及未经过DSP两种输出级联接口。 全系列，单个声道均可连接2ohm最低负载，桥接均可连接4ohm最低负载。 输出功率@立体声8Ω(失真≤1%时)：2×300W 输出功率@立体声4Ω(失真≤1%时)：2×450W 检测：每路输出可单独检测温度和功率 频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 后面板接口：输入：母3针XLR×2。输出：公3针XLR×4，4孔SPEAKON连接座×2，2组专用红黑接线柱 ▲提供功放模块控制软件著作权证书； ▲功放设备须通过国家强制性3C认证； | 2 | 台 |
| 16 | 调音台 | 各通道具独立的48V幻象电源按钮，具高通滤波器按钮LOW CUT； 每通道有增益开关、输入三段均衡高中低、效果、辅助旋钮； 每通道具有编组1、2独立音量旋钮和控制开关； 每通道都有独立的静音按钮来控制每路的输入信号开关； ▲调音台带有9段均衡器可以统一调节高中低频，设有独立的按钮控制开关； 独立的12V/0.5A DJ灯插孔（LAMP），可接入带BNC母头的照明灯； 16种参数可调的24BIT的DSP效果处理器，每种参数可由用户设定，并自动记忆； 具MP3播放器、录音器，兼容多音频格式，支持SD卡、USB播放及录音，操作简单； 具声反馈探测系统，实时显示引起啸叫的临界频率； 调音台内置的USB声卡，可通过USB线连接电脑播放音乐，降低外界干扰； 6路麦克风输入，2组立体声输入； 2路主输出，2路编组输出，1路监听输出； ▲提供调音台音效处理软件著作权证书； ▲产品必须通过国家3C安全体系强制认证，并提供复印件并加盖生产厂家公章； ▲投标时需提供生产厂家盖章的具有CNAS标示的国家级检测机构检测报告； | 1 | 台 |
| 17 | 音频处理器 | 96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换； ▲2输入4输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz-20KHz； 每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种； 每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制； 直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁； 可通过面板的SYSTEM键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态； ▲可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制； 可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用； 可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止参数被修改； 单机可存储30种用户程序； 设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换； ▲获得数字媒体中心系统软件、数字媒体矩阵管理软件著作权证书； | 1 | 台 |
| 18 | 反馈抑制器 | 采用高性能24Bit A/D和D/A转换器，48K采样率； 每通道有12段反馈自动搜索频率； 手动模式可设置2×12个滤波器，包括频率，Q值； 单点模式自动搜索反馈频点进行陷波处理； 开启电源软启动，无冲击声，带噪声门功能； 输入通道及插座：XLR，TRS 输出通道及插座：XLR，TRS 输入范围：≤+25dBu 频率响应：20Hz-20KHz -1dB 信噪比：>100dB 失真度：0.0065%，0dB 1KHz 滤波器：12个固定及动态啸叫点 转换器：24比特，64/128倍超取样 显示屏：2×16 字符背光显示 频率分辨率：0.5Hz 啸叫寻找时间：0.1-0.5S 处理器：32bitDSP处理器 ▲所投厂家荣获绿色环保节能产品； | 1 | 台 |
| 19 | U段无线手持话筒 | 产品描述： ▲自动人手感应技术，话筒离开人手静止后3内秒自动静音（任意方向，任意角度放置均可），5分钟后自动节能进入待机状态，15分钟后自动关机并且彻底切断电源，是一款全新概念的智能化、自动化无线麦克风。（提供厂家相关证明） 全新的音频电路构架，高音细腻，中低频强劲，特别是在声音的细节上具有完美的表现力。 超强的动态跟踪能力使得远/近距离拾音收放自如。 全新概念的数字导频技术。 话筒落地自动感应静音。 配置有啸叫抑制功能电路，调试更简单。 自动搜索无干扰信道功能，安装更便捷。 输出最大音量可自由限制，适应范围更广。 主机可灵活设定开机使用的次数和设置密码开机。 技术参数： 频率范围：640-690MHz 可调信道数：100×2 音频频响：40-18000Hz 谐波失真：≤0.5% 信噪比：≥110dB 音频输出：平衡输出和混合输出 电池规格：5号电池2节 电源规格：100-240V 50-60Hz 12VDC（开关电源适配器）或者220VAC/50-60HZ 12VDC （线性电源） 电源消耗：≤10W | 1 | 套 |
| 20 | 电源时序器 | 大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A； 配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控； 面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道； 带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态； ▲带RJ45网口，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭，前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电；（提供实物截图） 后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头； ▲带232和485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统；（提供实物截图） 带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制，同时可级联至下一台设备； 最大总电流：50A； 每通道最大电流：16A； 通道数：9路； ▲电源时序器控制软件具有软件著作权证书。 | 1 | 台 |
| 21 | 辅助设备 |  |  |  |
| 22 | 机柜 | 1.2米 | 1 | 台 |
| 23 | 音频线 | 3.5耳机插头-双莲花插头 | 1 | 条 |
| 24 | 音箱吊装支架 | 专业型加厚伸缩杆（只） | 2 | 只 |
| 25 | 音频线 | 卡侬公头-卡侬母头 | 6 | 条 |
| 26 | 音箱欧姆头 | 音箱欧姆头 | 2 | 个 |
| 27 | 音箱线 | 2-金银线(300*0.1) | 50 | 米 |
| 28 | 视频线 | 国标 | 50 | 米 |
| 29 | 电源线 | RVV2*1.0，国标 | 50 | 米 |
| 30 | 管材 | JDG20 | 1 | 批 |
| 31 | 其它辅助材料（绝缘胶布、排插等） | 国标 | 1 | 批 |
| 五、多功能厅系统 |
| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 视频切换系统 |  |  |  |
| 2 | 无缝高清混合矩阵主机 | ▲可选配内置中控模块，提供app，支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制，提供设计平台，用户可对app软件的背景图片、颜色进行更换，按钮的大小、位置、外观可自由设计；iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载，不需越狱。 DVI、VGA、AV、HDMI输入板卡都带音频输入，并且音频可融合到HDMI输出的视频里，即输出端的HDMI线可同时传输输入的视频和音频，连接电视等HDMI显示设备时，不需另接音频线。 DVI、VGA、AV、HDMI输出板卡都支持独立的音频输出，音频信号可同时在HDMI数字接口和3.5音频模拟接口输出。 HDMI及DVI输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，使信号能进行更长距离传输，输入输出都可超过20米距离。 插卡式结构设计，采用每张卡4个通道的设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数，扩展方便，维护便捷，主机可以同时兼容不同的信号， 可以配置AV、VGA、 YPbPr、 DVI、HDMI、HD-SDI、光纤、网络等不同的输入输出板卡，互不干扰，同时传输。 支持RS-232、红外（选配）、网口（选配）控制信号切换功能。 一体化全铝拉丝面板、蓝光液晶显示屏，美观高档的外观设计。 采用Contrex嵌入式ARM处理器控制，运行速度更快，系统更稳定。 支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态。 具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态。 可接输入卡数量：2 可接输出卡数量：2 输入路数：8 输出路数：8 支持输入插卡类型：AV、VGA、 YPbPr、 DVI、HDMI、HD-SDI、光纤、网络 支持输出插卡类型：AV、VGA、 YPbPr、 DVI、HDMI、HD-SDI、光纤、网络 机架安装：标准2U ▲产品必须通过国家3C安全体系强制认证，并提供复印件并加盖生产厂家公章； ▲所投厂家荣获高新技术企业证书； | 1 | 台 |
| 3 | 无缝矩阵4路HDMI输入卡 | 视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头。 ▲每卡支持4路HDMI、音频信号输入。（提供实物截图） 支持瞬间无缝切换技术，不黑屏。 支持图像分辨率1920x1200P60。 自动EDID管理，不需人为干预。 兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议， DVI1.0协议。 支持HDCP，支持蓝光DVD。 传输距离大于20m。 即插即用，无需软件，无需驱动。 像素带宽：165MHz，全数字 接口带宽：5.25Gbps，全数字 | 2 | 张 |
| 4 | 无缝矩阵4路HDMI输出卡 | 视频采用HDMI接口，音频采用3.5音频头。 ▲每卡支持4路HDMI、音频信号输出，音频可同时从HDMI和3.5音频接头输出。 支持图像分辨率1920x1200P60。 支持瞬间无缝切换技术，不黑屏。 支持图像分辨率1920x1200P60。 自动EDID管理，不需人为干预。 兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。 传输距离大于20m。 即插即用，无需软件，无需驱动。 像素带宽：165MHz，全数字 接口带宽：5.25Gbps，全数字 | 2 | 张 |
| 5 | 中央控制系统 |  |  |  |
| 6 | 中控编程控制主机 | TCP/IP网络通信，支持通过局域网或外网控制，支持IOS、Android、嵌入式平台控制，设备通过WIFI与主机通信； 触屏编程采用简单拖拽方式，直接拖入相关控件并设置好控制ID，无需专业学习； 提供开放式的现场可编程配置功能，用户可以根据自己的需求定制系统； 强大的内置可编程接口，可以控制几乎所有的外接设备（包括第三方设备）； 用户建立自有的红外代码数据库，内嵌式红外学习功能，仿真储存999个单码按键，36个双码按键，红外载波范15KHz-80KHz； 大容量FLASH存储器，可保存高达2048条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展； 可扩充达256个网络设备（如：触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）； 支持多代码的控制，即一键发多种代码（IR红外、RS485代码、RS232代码）； 支持硬件学习红外功能，客户可方便现场更换红外设备而无需再次编程； 全面支持第三方设备及控制协议，客户可自行设置多种控制协议和代码； 支持不同用户及设备同时控制整个系统，最多可达32个用户； 客户可编程设置任何控制协议或者控制代码； 可通过网络或串口进行程序传输； ▲16个独立的RS232及8个RS485接口，支持RS232/RS422/RS485通讯格式，用户可编程设置多种控制协议和代码，8路数字I/O输入输出控制口，带保护电路；（提供实物截图） 8路弱电继电器控制接口； 8路独立可编程红外发射接口，可以支持高达60台不同的红外设备； ▲提供多媒体中央控制系统软件著作权证书并提供查询截图； ▲获得多媒体中央控制触控软件著作权证书并提供查询截图； ▲产品必须通过国家3C安全体系强制认证，并提供复印件并加盖生产厂家公章； ▲投标时需提供生产厂家盖章的具有CNAS标示的国家级检测机构检测报告； | 1 | 台 |
| 7 | IPAD触摸屏 | 屏幕描述：LED 背光 Multi-Touch显示屏，耐指纹抗油涂层 ，163 ppi 清晰度。 屏幕尺寸：7.9英寸。 屏幕分辨率：1024x768。 屏幕比例：4：3。 屏幕类型：IPS。 | 1 | 台 |
| 8 | 无线路由器 | Wan口数量：（无线路由） 1个 Lan口数量：（无线路由） 4个 Qos限速功能：支持 无线桥接：支持 支持WPS：支持 天线可拆卸：不支持 无线传输率：300Mbps 传输标准：IEEE 802.11b/g/n 尺寸（L x W x H）：168.5mm x 130mm x 31.5mm | 1 | 台 |
| 9 | 红外发射棒 | 连接会议中控系统主机，可发射 32-56KHz 范围内的红外载波。 连接线长度为 1.5 米，可延长到50米以上，稳定性好，信号强。 兼容各个厂家的红外编码格式，几乎可控制所有的红外设备，包括空调、DVD、电视机、机顶盒、会议系统等。 | 8 | 条 |
| 10 | 中控编程软件 | TCP/IP网络通讯，支持通过局域网或国际互联网控制，支持Wifi触摸屏或电脑作为控制终端。 可操控拼接墙、投影、摄像机、灯光、窗帘、幕布、电视、机顶盒、空调、会议系统、AV\VGA\RGB音视频矩阵切换器等。 智能字体识别技术，安卓系统触摸屏自动兼容电脑上的任何字体，不存在字体不同步问题。 新一代技术，5分钟学会编程，不需专职人员，不需培训，不需厂家派人现场支援，全面提高施工效率，提高售后客户响应速度，降低工程施工成本。 提供强大的设计平台，工程人员可按项目需要，快速任意修改触摸屏界面，支持 3D 按钮、图片按钮等，支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈、一键执行多动作，控制多个设备，按钮及背景支持图片的透明效果。 | 1 | 套 |
| 11 | 电源控制器 | 配合电脑、会议中控系统等设备实现远程电源开关控制； 采用高性能处理器，模块化设计，强弱电分开，性能更稳定； 在机器的正前方，有8个按键开关，中控出现故障时可以手动控制继电器的开关； 每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能； 机器具备ID识别，可通过串口进行ID号设置，方便系统级联扩展； 内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路； 兼容目前市面上的会议中控网络协议； 串口：RS232； 最大电流：20A； | 1 | 台 |
| 12 | 音量控制器 | 3组独立的输入/输出立体声通道音量调节模块，互不干扰； 通过RS232串口与中控主机连接，实现立体声道音量大小、静音的调节； 带液晶显示及4个功能按键，支持手动调节； 具电源指示灯，RS232通通信指示灯，当有控制信号时，指示灯亮； 采用接线式凤凰插口，支持平衡或非平衡线路级音频输入、输出； 输入端口：6个平衡/非平衡； 输出端口：6个平衡/非平衡； ▲产品必须通过国家3C安全体系强制认证，并提供复印件并加盖生产厂家公章； ▲投标时需提供生产厂家盖章的具有CNAS标示的国家级检测机构检测报告； | 1 | 台 |
| 13 | 扩声系统 |  |  |  |
| 14 | 专业音箱 | 单元组成：低音：15寸低音单元铝盆架190磁； 单元组成：高音：44芯高音单元150磁； 频率响应(-3dB)：45Hz-18KHz； 频率响应(-10dB)：40Hz-2K0Hz； 覆盖角度(-6dB)：90度(H)×60度(V)； 灵敏度(1W/1m)：98dB/1W 1米； 标准阻抗：8Ω； 输入功率：400W(额定)/800W(峰值)； ▲投标时需提供生产厂家盖章的具有CNAS标示的国家级检测机构检测报告； | 2 | 只 |
| 15 | 专业功放 | ▲输入灵敏度调节开关，输入信号幅度0.775V、1.0V、1.4V可选，适用于宽幅度范围信号源输入；（提供实物图片佐证参数并加盖厂家公章） 具滤波选择开关，直通NORMAL、低通LPF、高通HPF三种模式任意切换，方便不同场合的使用； 输入模式选择开关，STEREO立体声、PARALLEL并联、BRIDGE桥接模式，可根据音箱自由灵活选择； 具接地悬浮开关，悬浮LIFT、接地GND，可根据现场情况选择，降低外界干扰对系统的影响； ▲具压限开关，并带指示灯，打开时可有效保护功放及扬声器，防止烧毁； 内置交流保护功能，当交流电源过压、欠压、过流时，自动关闭电源； 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 直流保护功能，防止输出端出现直流信号，烧毁扬声器； 高频切除功能，可自动切除人耳听不到的高频信号； 短路保护功能，智能检测保护系统，输出端发生短路时，自动停止工作，有效保护设备； 内置自动温度控制风扇冷却系统，从前到后的送风，风扇转速根据温度自动调节，风机具低噪声、效率高等特点； 输出功率@立体声8Ω(失真≤1%时)：2×600W； 输出功率@立体声4Ω(失真≤1%时)：2×980W； 输出功率@桥接8Ω(失真≤1%时)：1850W； ▲手动调节电压选择器或更换熔断器时，无触电危险，提供权威机构出具报告证明； | 1 | 台 |
| 16 | 超低音箱 | 单元组成：低音：单18英寸低音铝盆架220磁； 频率响应(-3dB)：33-1000Hz； 频率响应(-10dB)：29-1200Hz； 灵敏度(1W/1m)：98dB/1W 1米； 标准阻抗：8Ω； 输入功率：800W(额定)/1400W(峰值)； | 2 | 只 |
| 17 | 专业功放 | 输入灵敏度调节开关，输入信号幅度0.775V、1.0V、1.4V可选，适用于宽幅度范围信号源输入； ▲具滤波选择开关，直通NORMAL、低通LPF、高通HPF三种模式任意切换，方便不同场合的使用，悬浮LIFT、接地GND，可根据现场情况选择，降低外界干扰对系统的影响；（提供实物图片佐证参数） 输入模式选择开关，STEREO立体声、PARALLEL并联、BRIDGE桥接模式，可根据音箱自由灵活选择； 具压限开关，并带指示灯，打开时可有效保护功放及扬声器，防止烧毁； 内置交流保护功能，当交流电源过压、欠压、过流时，自动关闭电源； 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 直流保护功能，防止输出端出现直流信号，烧毁扬声器； 高频切除功能，可自动切除人耳听不到的高频信号； 短路保护功能，智能检测保护系统，输出端发生短路时，自动停止工作，有效保护设备； 内置自动温度控制风扇冷却系统，从前到后的送风，风扇转速根据温度自动调节，风机具低噪声、效率高等特点； 输出功率@立体声8Ω(失真≤1%时)：2×1300W； 输出功率@立体声4Ω(失真≤1%时)：2×2200W； 输出功率@桥接8Ω(失真≤1%时)：3900W； | 1 | 台 |
| 18 | 专业返听音箱 | 单元组成：低音：1x12英寸； 单元组成：高音：1.3寸； 频率响应(-3dB)：55-17.5KHz； 频率响应(-10dB)：45-18KHz； 覆盖角度：90度(H)×60度(V)； 灵敏度(1W/1m)：96dB/1W 1米； 标准阻抗：8Ω； 输入功率：300W(额定)/600W(峰值)； | 2 | 只 |
| 19 | 专业功放 | 输入灵敏度调节开关，输入信号幅度0.775V、1.0V、1.4V可选，适用于宽幅度范围信号源输入； 具滤波选择开关，直通NORMAL、低通LPF、高通HPF三种模式任意切换，方便不同场合的使用； 输入模式选择开关，STEREO立体声、PARALLEL并联、BRIDGE桥接模式，可根据音箱自由灵活选择； 具接地悬浮开关，悬浮LIFT、接地GND，可根据现场情况选择，降低外界干扰对系统的影响； 具压限开关，并带指示灯，打开时可有效保护功放及扬声器，防止烧毁； 内置交流保护功能，当交流电源过压、欠压、过流时，自动关闭电源； 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 直流保护功能，防止输出端出现直流信号，烧毁扬声器； 高频切除功能，可自动切除人耳听不到的高频信号； 短路保护功能，智能检测保护系统，输出端发生短路时，自动停止工作，有效保护设备； 内置自动温度控制风扇冷却系统，从前到后的送风，风扇转速根据温度自动调节，风机具低噪声、效率高等特点； 输出功率@立体声8Ω(失真≤1%时)：2×500W； 输出功率@立体声4Ω(失真≤1%时)：2×800W； 输出功率@桥接8Ω(失真≤1%时)：1500W； | 1 | 台 |
| 20 | 专业音箱 | 单元组成：低音：10寸低音单元铝盆架150磁； 单元组成：高音：34芯高音单元120磁； 频率响应(-3dB)：43Hz-18KHz； 频率响应(-10dB)：43Hz-2K0Hz； 覆盖角度(-6dB)：90度(H)×60度(V)； 灵敏度(1W/1m)：96dB/1W 1米； 标准阻抗：8Ω； 输入功率：250W(额定)/500W(峰值)； | 4 | 只 |
| 21 | 专业功放 | 输入灵敏度调节开关，输入信号幅度0.775V、1.0V、1.4V可选，适用于宽幅度范围信号源输入； 具滤波选择开关，直通NORMAL、低通LPF、高通HPF三种模式任意切换，方便不同场合的使用； 输入模式选择开关，STEREO立体声、PARALLEL并联、BRIDGE桥接模式，可根据音箱自由灵活选择； 具接地悬浮开关，悬浮LIFT、接地GND，可根据现场情况选择，降低外界干扰对系统的影响； 具压限开关，并带指示灯，打开时可有效保护功放及扬声器，防止烧毁； 内置交流保护功能，当交流电源过压、欠压、过流时，自动关闭电源； 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 直流保护功能，防止输出端出现直流信号，烧毁扬声器； 高频切除功能，可自动切除人耳听不到的高频信号； 短路保护功能，智能检测保护系统，输出端发生短路时，自动停止工作，有效保护设备； 内置自动温度控制风扇冷却系统，从前到后的送风，风扇转速根据温度自动调节，风机具低噪声、效率高等特点； 输出功率@立体声8Ω(失真≤1%时)：2×400W； 输出功率@立体声4Ω(失真≤1%时)：2×650W； 输出功率@桥接8Ω(失真≤1%时)：1200W； | 2 | 台 |
| 22 | 调音台 | 基于Linux操作系统开发，无惧病毒，运行更安全稳定 24路信号输入（16路MIC、3组立体声、声卡/MP3+光纤） 输入处理 输入增益调节（电子增益）前级放大，高低通滤波，4段参数均衡，压缩器，噪声门，延时，输入通道声像平衡调节 MIC输入采用数字增益调节 +48V幻象电源（MIC通道独立打开关闭） ★内置6个9段图示均衡器（可任意插入1-16输入通道）、支持双机热备份和可接接驳箱（提供厂家彩页证明) 输入输出EQ ON/OFF 立体声返回输入 通道参数快速拷贝功能 各通道设有多功能菜单，静音按键，监听按键 各通道均设有行程100MM电动推子，信号灯、峰值灯（17个电动推子） 12路信号输出（立体声主输出,8路编组输出，2路辅助输出） 输出处理 -高低通滤波，15段参数均衡，压缩器，延时，相位 辅助输出（推子前，推子后） 多轨多模式数字录音功能 双排3色12段电平指示灯 内置声卡（MP3、PC直接播放音乐） 4个快捷场景调用模式，20个场景存储 用户参数的存储与调用（可在PC端管理） 内置4个双DSP效果器 7寸1024*600高清电容触摸屏 FX踏板开关接口 光纤输入输出 多操作系统操控软件（IOS系统， WINDOWS系统）中英文切换显示 支持有线网口调节（或外接路由器无线调节） 用户可自定义层，输出混合编辑功能 参数锁定功能 ▲产品必须通过国家3C安全体系强制认证，并提供复印件并加盖生产厂家公章； ▲投标时需提检验报告并加盖厂家公章； | 1 | 台 |
| 23 | 音频处理器 | 96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换； ▲4输入8输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz-20KHz； 每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种； 每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制； 直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁； 可通过面板的SYSTEM键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态； ▲可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制； 可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用； 可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止参数被修改； 单机可存储30种用户程序； 设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换； ▲产品必须通过国家3C安全体系强制认证，并提供复印件并加盖生产厂家公章； ▲提供音频处理器软件著作权证书，并提供复印件并加盖生产厂家公章； | 2 | 台 |
| 24 | 反馈抑制器 | 采用高性能24Bit A/D和D/A转换器，48K采样率； 每通道有12段反馈自动搜索频率； 手动模式可设置2×12个滤波器，包括频率，Q值； 单点模式自动搜索反馈频点进行陷波处理； 开启电源软启动，无冲击声，带噪声门功能； 输入通道及插座：XLR，TRS 输出通道及插座：XLR，TRS 输入范围：≤+25dBu 频率响应：20Hz-20KHz -1dB 信噪比：>100dB 失真度：0.0065%，0dB 1KHz 滤波器：12个固定及动态啸叫点 转换器：24比特，64/128倍超取样 显示屏：2×16 字符背光显示 频率分辨率：0.5Hz 啸叫寻找时间：0.1-0.5S 处理器：32bitDSP处理器 ▲提供检测报告； ▲产品必须通过国家3C安全体系强制认证，并提供复印件并加盖生产厂家公章； | 1 | 台 |
| 25 | U段无线手持话筒 | 产品描述： 自动人手感应技术，话筒离开人手静止后3内秒自动静音（任意方向，任意角度放置均可），5分钟后自动节能进入待机状态，15分钟后自动关机并且彻底切断电源，是一款全新概念的智能化、自动化无线麦克风。（提供产品功能演示视频予以佐证） 全新的音频电路构架，高音细腻，中低频强劲，特别是在声音的细节上具有完美的表现力。 超强的动态跟踪能力使得远/近距离拾音收放自如。 全新概念的数字导频技术。 话筒落地自动感应静音。 配置有啸叫抑制功能电路，调试更简单。 自动搜索无干扰信道功能，安装更便捷。 输出最大音量可自由限制，适应范围更广。 主机可灵活设定开机使用的次数和设置密码开机。 技术参数： 频率范围：640-690MHz 可调信道数：100×2 音频频响：40-18000Hz 谐波失真：≤0.5% 信噪比：≥110dB 音频输出：平衡输出和混合输出 电池规格：5号电池2节 电源规格：100-240V 50-60Hz 12VDC（开关电源适配器）或者220VAC/50-60HZ 12VDC （线性电源） 电源消耗：≤10W ▲无线话筒须通过无线电发射设备型号核准（SRRC）认证； | 1 | 套 |
| 26 | 四路U段无线会议桌面话筒 | 采用EIA标准1U机箱，四天线设计，接收灵敏度更高，使用距离更远； 应用PLL射频稳定技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统，频率精准、工作稳定可靠； 使用605-655MHz频段，能够10台主机同时叠加使用，同区域同时使用可达50台主机； OLED全视角屏幕，清晰明确地显示接收机与发射机的信道、工作频率、电量等工作状态； 带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示； 超强的滤波及抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰、同频干扰、手机信号干扰及其它不良信号干扰； 内置高性能的语音压扩技术，支持平衡输出，音质更完美； 自动搜索空闲信道，自动避开干扰频道； 具有独立的输出(XLR)和混合(TRS)输出，方便连接音频处理、功放设备； 频率范围：605-655MHz； 频道数目：160个； 频道宽度：50MHZ； 载波稳定度：≤±0.005%； 动态范围：100dB； 最大频偏：±45KHZ； 频率响应：60HZ-18KHZ(±2dB)； 信噪比：>105dB； 灵敏度：输入6dBμV时，S/N>80dB； 音频输出阻抗：平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； ▲产品必须通过国家3C安全体系强制认证，并提供复印件并加盖生产厂家公章； | 2 | 套 |
| 27 | 远程无线放大器 | 产品描述： 支持1-4台UHF无线接收器接入使用，共用一对天线。 采用高动态稳流偏压设计，具有低失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰。 天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组。 技术参数： 频率范围：500-950MHz 输入截断点：+22dBm 噪声比：4.0dB Type 增益：+6-9dB 阻抗：50Ω 频宽：450MHz 插座：BNC 电源供应：100-240V/50/60Hz 电源消耗：170mA | 1 | 套 |
| 28 | 电源时序器 | 大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A； 配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控； 面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道； 带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态； 前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电； 后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头； 带RJ45网口，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭； 带232和485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统； 带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制，同时可级联至下一台设备； 最大总电流：50A； 每通道最大电流：16A； 通道数：9路； | 2 | 台 |
| 29 | 辅助材料 |  |  |  |
| 30 | 机柜 | 1.2米 | 1 | 台 |
| 31 | 音频线 | 3.5耳机插头-双莲花插头 | 1 | 条 |
| 32 | 音箱壁装支架 | 专业臂架，可伸缩（只） | 4 | 只 |
| 33 | 音频线 | 卡侬公头-卡侬母头 | 16 | 条 |
| 34 | 音箱欧姆头 | 音箱欧姆头 | 10 | 个 |
| 35 | 音箱线 | 2-(300*0.1) | 200 | 米 |
| 36 | 视频线 | 国标 | 200 | 米 |
| 37 | 电源线 | RVV2*1.0，国标 | 200 | 米 |
| 38 | 管材 | JDG20 | 1 | 批 |
| 39 | 其它辅助材料（绝缘胶布、排插等） | 国标 | 1 | 批 |

## （三）相关要求

1、系统维护期（质保期）

要求提供不少于一年7×24免费售后现场技术服务，保修期从项目验收合格之日起开始计算。

2、产品技术要求

（1）投标产品应是目前市场上的主流产品。

（2）中标后三个工作日内采购单位有权要求中标单位对投标产品进行现场功能、参数测试。如有不符将视虚假应标作废标处理，并追究相关责任。

（3）所投产品应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

（4）应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。

3、辅料和人工

（1）本项目的所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，所有辅材尽可能采用原装配套产品，没有原装配套的产品也必须使用业内主流的用户能接受的产品，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。投标集成商需在合同签订前出示原厂商售后服务说明承诺书原件

（2）所提供的设备应是经过实践的最新产品，各种技术指标符合本次招标文件技术规范的要求。所有采用产品（包括配件、附件）均具有正规标识的正规产品，招标方可以根据需要对产品进行测试要求。

（3）所投产品需为原厂全新产品，符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与采购单位现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障采购单位的系统安全、稳定运行

（4）投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由投标人免费提供。

（5）投标总价应包括运抵采购单位医院的运保费及安装调试费等。

（6）完成设备的安装调试，电源、相关缆线（网线、光纤线）必须齐全并满足机房实际布局连接要求；新增设备后如涉及到机房布局需要进行调整，投标人需免费提供相应的服务器、机柜搬移服务和数据迁移承诺

（7）本次招标的供货除包括上述设备外，还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。

（8）验收条件：开箱验收：清点设备装箱内容符合装箱单所列并符合招标文件要求和承诺书承诺；开机验收：设备应通电开机后进行所规定时间的试运行后方可验收。

（9）所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

4、服务响应及培训要求

(1)质量保证：

a 投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

b投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；

c 在质保期内，如遇产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

(2)要求投标人提供的服务不得低于标准服务，即与投标设备制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

a	投标货物制造厂商应具有完善的服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）；供应商也应就投标货物的品质和服务对采购机构和采购人负责。

b	投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

c	在质保期内供应商必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。

d	在投标货物质保期内，供应商应提供不低于7*24小时的现场质保和技术支持服务，对故障即时响应，3小时以内到现场，5小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。如果逾期未作出响应，供应商应承担由于故障所造成的全部损失。

e	当投标货物发生非人为因素严重故障时，供应商应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

f	质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

g	供应商在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备制造厂商原产的或是经其认可的。

h	所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

i  供应商必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

j 在质保期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

(3)对设备服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标设备的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的设备服务条款。

(4)投标人需列出对项目功能测试、试运转及培训方案的详细计划，包括培训内容（包括软硬件的安装、维护、调试及使用技能等）、时间、地点、人次，重点对相应应用的操作、使用投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

## 5、质量保证：

（1）投标产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全，有要求原厂服务内容的投标时要提供原厂质保服务承诺文件。

（2）在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

## 6、服务承诺

（1）要求投标人提供的服务内容不得低于标准服务，即与投标产品制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

1）如果设备在质保期内发生设备故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。

2）投标人所提供产品必须满足原厂质保服务要求，详见“技术参数要求”。投标时必须出示原厂商售后服务说明承诺书原件，保修期从设备上电验收合格之日起开始计算。

3）投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况）。

4）对投标硬件产品，系统集成供应商应提供不低于原厂一年的现场质保和技术支持服务，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。

5）当投标货物发生非人为因素严重故障时，供应商应当免费在十五日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

6）供应商在质保期内安装的任何零配件，必须是新的未使用和未经修复的，必须是其投标设备制造厂商原产或者最终用户许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

7）供应商必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的解决方案。

8）项目实施完成后，供应商需要针对医院信息技术人员进行安全技能培训，课程内容包括但不限定于，服务器、存储设备、数据库、容灾备份常见问题处理等相关内容。

（2）特别提示：如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

（3）对设备服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标设备的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的设备服务条款。

（4）投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，中标后提供原厂项目授权书做保证，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

（5）项目所涉及的所有设备及软件到货时，须提供原厂商的证明文件或生产厂商服务证明文件，注明供货对象为医院，医院是所有设备及软件的最终用户。

（6）注意事项：

| 售后服务保障要求 | 1、质保期为验收合格之日起24个月。 2、要求投标方售后服务要求响应时间为7×24小时上门服务支持，在收到用户通知后30分钟内须响应，须在3小时内到达现场24小时内解决。 3、质保期自采购人、中标人在最终验收单上签字之日起计算。 |
| --- | --- |
| 安装 | 1、满足招标内容与项目要求中的各项要求。 2、投标方在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 3、安装地点：使用单位。 4、安装完成时间：合同签订后60个日历日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。 5、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 |
| 验收 | 1、中标方提供的所有设备必须原包装到达安装地的合格产品，未经采购人允许不得私自预先安装（原厂安装的除外）； 2、质量符合国际或国家通用标准，满足招标文件技术标准部分所规定的全部功能。原装配件是指与主机同一品牌的配件或出厂即已经安装的配件。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供方负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用由供应方承担。 3、验收费用由中标方承担。 |
| 培训 | 需提供日常操作，保养与管理，常见故障排除，紧急情况处理等专业培训。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 要求投标企业质量管理符合相应标准，企业无不良诚信记录。 |

（7）所投硬件设备要求原厂工程师参与实施方案设计，所有产品安装、调试、故障解决及后续因需求变更引起的重新配置工作均需由原厂工程师负责实施，整体项目实施由中标方承担。

（8）本次招标投标报价，投标人应按照招标文件技术要求进行完整的工程报价，必须按照招标方和招标文件的要求做好相关工作，直至达到符合招标文件的技术标准要求。

（9）如招标文件中遗漏了本次项目建设所必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供参考；如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人业务系统无法正常运行，中标人须免费提供。

（五）履约保证金及付款方式

1、履约保证金：项目前，中标单位须向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金，所有设施安装调试完成并验收合格后七天内退回（不计息）。

2、付款方式：所有设备到场后支付50%，安装调试完成后付款30%，验收合格后支付15%，剩下5%为质量保证（修）金，质保期满且无任何质量问题后十个工作日全部返还（不计息）。

（六）最高限价

本次采购最高限价为人民币壹佰万元（￥1000000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。（本项目投标报价包括人工、材料、设备、安装、税金等本项目实施的一切费用）

第五章  诸暨市政府采购合同（通用条款）

合同编号：

甲方（采购单位）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（供货单位）：                            签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及诸暨广和工程管理服务有限公司（编号：诸广和20    —    —    号）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |

二、供货要求

1、乙方应在合同签订后   个工作日内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2、乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

3、乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

4、如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书现提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

三、质量要求

1、乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由甲方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

中标产品经验收合格后，按照招标文件规定，甲方首次支付给乙方合同款的     %，即

元；在正常运行        个月后的     天内再支付    %，即       元；剩余的    %（可作为产品质保金），在    年  月  日前若无质量问题全部付清（无息）。

六、履约保证金

1、乙方在项目实施之前，须向甲方缴纳合同金额5%的履约保证金。

2、履约保证金在甲方将货物验收合格后，无息退还给乙方。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向诸暨市财政局审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的   %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货物货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期交货15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、其他约定事项

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴仲裁委员会申请仲裁；2）向                                人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，代理机构一份、诸暨市财政局各备案一份。

| 采购单位 | 供货单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： |

第六章  应提交的有关格式范例

一、外包装封面格式

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、内包装封面格式

正本/副本

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

## 三、投标函（格式）

致：诸暨广和工程管理服务有限公司

根据贵方                           项目的招标文件（编号：诸广和 2019-**-**）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

法定代表人或委托代理人：     签字或盖章

日期：        年       月       日

## 四、授权委托书（格式）

致：诸暨广和工程管理服务有限公司

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

## 五、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：诸广和 2019-**-**

单位：元

| 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |

注：该表格仅作参考，投标单位可自行拟定格式，必须包括单价、数量、总价。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日      期：     年    月    日

六、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：诸广和         ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市公共资源交易中心投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）市公管办认定的其他违反政府采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司承诺接受采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、保证金、资格条件、评审成交标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议。如果我公司在递交响应文件后还对采购文件提出质疑的，愿意接受相关部门依据政府采购法第77条第1款做出的处罚决定。

三、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在采购文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为采购响应人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日

七、技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于技术标书中。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日