采购单位：绍兴市上虞区档案馆

项目名称：上虞区档案馆档案库房恒温恒湿新风净化系统重新改造、配置项目

招  标  文  件

招标编号： FS2019090

绍兴市上虞区档案馆

浙江宇康工程管理咨询有限公司

招标文件目录

第一部分   招标公告	1

第二部分   投标人须知	3

投标人须知前附表	3

第一章　说明	5

第二章　招标文件	5

第三章　投标文件	6

第四章　投标文件的递交	10

第五章　开标、评标和定标	11

第六章　授予合同	16

第七章　质疑与投诉	17

第三部分　评标办法和评分标准	19

第一章　评标办法	19

第二章　评分标准	22

第四部分 招标采购内容与技术规格书	26

第一章　技术规范及要求	26

第二章  交货期限及要求	30

第三章  付款方式及要求	30

第四章　售后服务及要求	30

第五部分　采购合同主要条款	31

第六部分   附件—投标文件格式	37

附件一、法定代表人身份证明书	37

附件二、法定代表人授权书	38

附件三、投标函	39

附件四、开标一览表	40

附件五、投标报价明细表	41

附件六、商务条款偏离表	42

附件七、货物说明一览表	42

附件八、技术规范/规格偏离及建议表	43

附件九、投标人情况表	44

附件十、售后服务承诺书	45

附件十一、中小企业声明函	46

“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果	47

（加盖公章）	47

附件十二、残疾人福利性单位声明函	48

附件十三、监狱企业证明文件	49

# 第一部分   招标公告

一、招标项目编号: FS2019090

二、采购组织类型：分散采购（中介代理）

三、招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上虞区档案馆档案库房恒温恒湿新风净化系统重新改造、配置 | 1 | 项 | 195 | 库房恒温恒湿新风净化系统 |  |

四、投标供应商资格要求:

1、符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

2、投标人须具有机电工程施工总承包叁级及以上资质；

3、本次招标不接受联合体投标；

4、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1． 报名时间：2019- 8 - 23至2019- 9 - 11

上午：8:30-11:30；下午：14:30-17:00

2． 报名方式：网上在线报名。网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcy.gov.cn/。

3.招标文件售价：免费，招标文件请至公告附件处下载。

4.报名联系电话：

5.提示：（1）拒绝接受非报名供应商的投标文件。

（2）招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标截止时间：2019 - 9 - 12 09:30:00

七、投标地址：上虞区便民中心三楼 开标室375

八、开标时间：2019- 9 - 12 09:30:00

九、开标地址：上虞区便民中心三楼 开标室375

十、投标保证金：无

十一、公告期限：五个工作日。

十二、其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十三、联系方式

1.采购代理机构名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司

联系人：陈圣楠

联系电话：15925891926

地址：浙江省绍兴市上虞区城北锦茂大厦11楼

2.采购人名称：绍兴市上虞区档案馆

联系人：蒋先生

联系电话：0575-82148136

地址：绍兴市上虞区市民中心一路6号城市档案中心

3.同级政府采购监督管理部门名称：绍兴市上虞区财政局

联系人：许女士

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82130212

# 第二部分   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 编 例 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：上虞区档案馆档案库房恒温恒湿新风净化系统重新改造、配置项目 |
| 2 | 投标人资格：详见招标文件第二部分第一章第2条 |
| 3 | 评标办法： 综合评分法 （详见招标文件第三部分） |
| 4 | 投标有效期：自投标截止日起45天为投标文件的有效期 |
| 5 | 投标保证金：无 |
| 6 | 投标文件份数：正本 1 份，副本 4 份。 |
| 7 | 投标文件递交至：绍兴市上虞区公共资源交易中心 （绍兴市上虞区城北便民服务中心三楼 开标室375） |
| 8 | 投标截止时间：2019年9月12日09：30（北京时间） |
| 9 | 开标时间：2019年9月12日09：30（北京时间） 开标地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心 开标室375 |
| 10 | 质疑与投诉：详见招标文件第二部分第七章 |
| 11 | 代理费用：成交供应商需向采购代理机构支付采购代理服务费，按计价[2002]1980号文件计取。结算方式及时间为：在领取成交通知书时由成交供应商一次性向采购代理机构付清。 |
| 12 | 进口 产品 | 本项目不采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。 |
| 13 | 节能 环保 要求 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效标处理。 |
| 14 | 支持中小企业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件十一的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件十二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |

## 第一章　说明

1　前言

本次招标工作是按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》组织和实施，已经有关部门核准，采用公开招标方式，并按照“公平、公正、科学、择优”的原则选择中标人；本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目，共有　1　个标段。

2　合格投标人

2.1　符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

2.2  投标人须具有机电工程施工总承包叁级及以上资质；

2.3　本次招标谢绝联合体参加投标；

2.4  本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

3　定义

3.1　“采购人”系指采购人或其委托的采购代理机构。

3.2  “投标人”系指向采购人提供投标文件所叙述的货物招标采购项目的供应商。

3.3　“中标人”系指按照招标文件确定的中标供应商。

3.4　“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

3.5　“服务”系指合同规定卖方须承担的设计、安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。

4　投标费用

4.1　无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4.2  代理费用：成交供应商需向采购代理机构支付采购代理服务费，按计价[2002]1980号文件计取。结算方式及时间为：在领取成交通知书时由成交供应商一次性向采购代理机构付清。

## 第二章　招标文件

5　招标文件构成

5.1　招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

6　招标文件的澄清或修改

6.1　投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流，可用书面形式通知采购人，在报名成功之日起（凭报名回执单）七个工作日内使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复，并将不说明来源的答复发给各有关投标人。

6.2　在投标截止时间的十五天前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知投标人。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

6.3　为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。

## 第三章　投标文件

7　投标文件

7.1　投标语言、计量及货币

7.1.1　投标文件及投标人和采购人就投标交换的文件、来往信件均以中文编写。

7.1.2　除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

7.1.3　投标货币为人民币元。

7.2　投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

7.3　不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

8　投标文件构成

投标文件由 ①②③④ （①资格文件、②资信标、③技术标、④商务标）构成。

8.1  资格文件，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第 1-5　项所列的文件：

8.1.1　营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

8.1.2前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

8.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

8.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

8.1.5 机电工程施工总承包叁级及以上资质证书复印件。

8.2　资信标，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第　1-8　项所列的证明文件：

8.2.1　营业执照复印件；

8.2.2  法定代表人授权委托书；

8.2.3　法定代表人身份证明书；

8.2.4  投标人情况表；

8.2.5  业绩证明；

8.2.6　认证证书；

8.2.7  投标人综合实力；

8.2.8  其他与本项目有关的证明文件：资信标中要求提供的其他相关文件。

8.3　技术标，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第　1-7　项所列的技术文件，这些文件可以是资料、图表或说明。

8.3.1　产品参数；

8.3.2  设备性能；

8.3.3　项目技术方案；

8.3.4  技术力量；

8.3.5　售后服务及承诺；

8.3.6  现场演示证明文件；

8.3.7  其他与本项目有关的证明文件：技术标中要求提供的其他相关文件。

8.4　商务标，一般要求提供下面所列的第1、2项的文件。根据本项目实际，本次招标还需要投标人第　1-6　项所列的文件：

8.4.1　投标函；

8.4.2　开标一览表；

8.4.3　投标报价明细表；

8.4.4  中小企业声明函(如有)；

8.4.5  残疾人福利性单位声明函(如有)；

8.4.6  监狱企业证明文件(如有) 。

8.5　注意事项

8.5.1　投标人提供的各类资格及资信证明文件必须是真实可靠且在有效期内的，否则有可能导致被认定为无效、取消投标资格、追究法律责任等不良后果。

8.5.2　投标人可以在投标文件中对招标货物的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求。

8.5.3　为方便开标和评标，投标人应按8.1、8.2、8.3和8.4条所列的顺序分别编制资格文件、资信标、技术标和商务标，否则对投标人造成影响的，采购人概不负责。

9　投标内容填写说明

9.1　投标文件格式

投标人应按照招标文件中所提出的格式及编制顺序填写。

9.2　投标函和开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，投标人需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

9.3　投标报价

9.3.1　投标报价应在招标文件所附的开标一览表上写明投标单价和投标总价。

9.3.2　投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

9.3.3　投标人应对所列的所有货物进行报价。

9.3.4　投标报价统一为人民币计价，并包括下列第　1-2　条规定的费用：

9.3.4.1　人工成本费、管理费、税费、运费、规费等；

9.3.4.2　耗材费用：材料费、安装费、损耗费、挪移现有的场地器材及不可预见费等，所有费用包干使用。

9.3.5　如投标人未根据采购人要求提供第8条所列文件的，或者提供的文件不实的，可能导致其投标被拒绝或者被取消中标资格。

9.4　技术规范/规格偏离及建议

投标货物如与招标货物在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量技术标准等方面有微小偏离或对投标产品配置有好的建议，应填写《规格性能偏离及建议表》。

9.5　投标人根据招标文件载明的招标项目实际情况，拟在中标后将中标项目部分工作交由他人完成的，应当在投标文件中予以声明。

10　投标文件的编制与签署

10.1 按招标文件8.1条、8.2条、8.3条、8.4条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、资信标、技术标、商务标四部分，其中资信标、技术标可装订成一册，其余部分分别装订成册，投标文件的装订应采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（除胶订和线订形式以外的其他装订形式均视作活页装订），否则投标文件按无效标处理。

10.2　投标人按前附表规定的份数编制投标文件，并在封面上写明采购人名称、采购项目名称、投标单位名称、资格文件或资信标或技术标或商务标，并标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

10.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。并按照招标文件第六部分要求进行签字、盖章。

10.4　投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

10.5　由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

11　投标文件的密封及标记

11.1　投标文件应按以下方法分别装袋密封

11.1.1　投标文件密封袋内装投标文件正、副本。资格文件、商务标分别单独装订密封，资信标和技术标可装订成一册密封。

11.1.2　将全部投标文件包装完好，并在封皮上写明：

11.1.2.1　采购人名称：  绍兴市上虞区档案馆　　。

11.1.2.2　采购项目：上虞区档案馆档案库房恒温恒湿新风净化系统重新改造、配置项目。

11.1.2.3　投标人名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

11.2　如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

12.　发生下列情况之一，将列入政府采购活动不良诚信行为

12.1　投标人在投标有效期内撤回投标的；

12.2　中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

12.3　擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

12.4　中标人未按规定与采购人签订合同；

12.5　未按规定提供履约保证金；

12.6　投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

12.7  投标人在投标过程中串通投标的。

13　投标文件的有效期与效力

13.1　自投标截止日起45天为投标文件的有效期。

13.2　如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝或者同意采购人的上述要求。

13.3　招投标工作结束后，在合同履行期间如双方出现争议，则招标文件和询标记录等均是有效的法律文件。

## 第四章　投标文件的递交

14　投标截止时间

14.1　投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。以电报、电话、传真形式的投标概不接受。

14.2　采购人因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15　投标文件的修改和撤回

15.1　投标人在投标以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购人。

15.2　投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。

15.3　投标人以传真或电报形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

16　投标文件的拒收

有下列情形之一的，采购人将拒绝接收投标人的投标文件：

16.1　在投标截止时间以后送达的投标文件；

16.2　未密封的投标文件；

16.3　报名主体或投标主体不一致的。

## 第五章　开标、评标和定标

17　开标

17.1　在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人组织进行开标。

17.2　采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人主持及有关人员参加，绍兴市上虞区招标投标监督办公室（以下简称“监督办”）进行现场监督，绍兴市上虞区财政局政府采购管理办公室（以下简称“采购办”）进行管理。

17.3　法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明原件(本人身份证原件)。如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明原件(本人身份证原件)。个体工商户其经营者必须本人参加开标会(须携带本人身份证原件)。

17.4采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件将被当场拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

18　投标文件资格审查

18.1　开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查

18.2  采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19 评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

20  评标组织

20.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

20.3整个开标、评标全过程接受采购办、监督办等有关部门的监督和指导。

21. 评标办法

具体评标办法与评分标准等详见招标文件第三部分。

22. 投标文件符合性审查

22.1 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

22.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

22.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

24 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，并由采购人报采购办、监督办备案，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

24.1 未按照招标文件规定要求装订、密封封装、签署、盖章的；

24.2 法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

24.3《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；

24.4参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

24.5投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

24.6投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

24.7报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

24.8因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清，经评标委员会认定为无法评审的；

24.9出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

24.10投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

24.11对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

24.12投标文件有招标方不能接受的条件；

24.13评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

24.14投标报价超过预算金额或最高限价的；

24.15投标文件“资信技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

24.16评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

24.17 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

24.18 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24.18.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.18.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.18.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.18.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.18.5 不同投标人的投标文件相互混装；

24.19 法律、法规规定的其他无效情形。

25 评标委员会按照招标文件的要求和条件进行评标，同时考虑以下因素：

25.1　投标价格的竞争性；

25.2　产品性能和质量可靠性；

25.3　备品备件供应承诺；

25.4　交货时间和安装竣工时间；

25.5　经营信誉、合同付款条件及合同执行能力；

25.6　售后服务承诺。

26 中标条件

26.1　投标人能够提供质量、技术、商务、经济、售后服务占综合优势的产品及服务；

26.2　投标文件符合招标文件要求；

26.3　投标人有很好的执行合同的能力；

26.4　售价对采购人最有利；

25.5　采购人将把中标通知书授予最佳投标者，不保证最低报价者中标。

27　废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

27.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

27.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3  投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.4  因重大变故，采购任务取消的；

27.5  废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人，由采购人重新组织招标，或者经采购办、监督办批准后，变更采购方式予以采购。

28  重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

29  定标

29.1  本次招标采用 ①综合评分法 （①综合评分法，②最低评标价法），依据所得分数高低确定第一、二中标候选人。

30 保密及其它注意事项

30.1　评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

30.2　在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

30.3　为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

30.4　投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

30.5　评标委员会不向投标人解释未中标的原因，不退还投标文件。

## 第六章　授予合同

31　中标通知

31.1　评标结束后，浙江宇康工程管理咨询有限公司将在“中心”网站发布中标公告，经公告无异议后签发中标通知书；

31.2　中标通知书将作为签订合同的重要依据，对采购人和中标人均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

32　签订合同

32.1　中标人须在中标通知书发出之日起30日内，按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同；

32.2　招标文件和中标人的投标文件均为签订合同的依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件做实质性修改；

32.3拒签合同的责任

32.3.1　中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金的，以投标违约处理，列入政府采购活动不良诚信行为，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；

32.3.2　采购人在规定时间借故拒签合同者，以招标违约处理，列入政府采购活动不良诚信行为，并赔偿中标单位由此造成的直接经济损失；

32.3.3　中标人或采购人无正当理由拒绝签订合同的，由采购办、监督办按规定进行处理；

32.4　采购人在和投标人签订合同时，经有关部门批准有权按照规定变更数量。

33　合同备案

33.1  中标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同原件报区公共资源交易中心备案。

33.2  未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

34　履约保证金

34.1　中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价　5　%的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。

34.2　采购人在货物到达现场并安装验收合格后7个工作日内予以退还其履约保证金（不计息）。

注：采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

## 第七章　质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

35  供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36  供应商质疑

36.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

36.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；

36.3 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

36.4  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

36.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

36.4.2 质疑项目的名称、编号；

36.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

36.4.4 事实依据；

36.4.5 必要的法律依据；

36.4.6 提出质疑的日期。

36.5 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

36.6采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37  供应商投诉

37.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的向采购办、监督办提起投诉。

37.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

37.2.1 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

37.2.2 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

37.2.3 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

37.2.4 事实依据；

37.2.5 法律依据；

37.2.6 提起投诉的日期。

37.3投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

37.4.1 提起投诉前已依法进行质疑；

37.4.2 投诉书内容符合本办法的规定；

37.4.3 在投诉有效期限内提起投诉；

37.4.4 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

37.4.5 财政部规定的其他条件。

37.5 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

# 第三部分　评标办法和评分标准

## 第一章　评标办法

为规范本次招标投标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及此项目的实际情况，遵循公平、公正、科学择优的原则，特制定本办法。

特别条款：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本次招标的核心产品是  恒温恒湿新风净化处理机组  共  1 种。

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1.综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2.最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

（二）本次评标将在通过资格性和符合性审查的合格投标人中，按下列第2种规定确定入围投标人，并进行商务标评标(其他投标人则不开启商务标)：

1.优胜者入围法（入围的投标人应是不同品牌）：①在投标品牌有3-4只时，取技术分和资信分之和前三名的投标人入围；②在投标品牌在5-6只时，剔除技术分和资信分之和排名最后两名且不同品牌的投标人，其余都入围；③在投标品牌在7-10只时，剔除技术分和资信分之和排名最后三名且不同品牌的投标人，其余都入围；④在投标品牌在10只以上时，取技术分和资信分之和前7名且不同品牌的投标人入围；⑤如上述入围品牌投标人中出现商务报价超最高限价的，由技术分和资信分之和排名在后的其他品牌投标人依次递补入围；⑥投标品牌总数量不随报价是否超限价而改变。

2.合格者入围法。除被拒绝投标或被取消投标资格的投标人外，其他合格的投标人均入围。

二、评标程序

评标工作按下列程序进行：

1.审查投标文件。即依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和响应程度等，作符合性审查。

2.要求澄清有关问题。即对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求投标人以书面方式作出必要的澄清、说明或者补正。

3.进行比较与评价。即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监〔2015〕13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

4.推荐中标候选人。按招标文件中规定的评标方法，推荐一定数量的中标候选人。推荐的中标候选人在2家以上的，则应标明排列顺序。

5.编写评标报告。

三、评标要求

评标工作应遵循以下要求：

1.按照先评技术标、再评资信标、最后评商务标顺序进行评标。

2.技术分由评委自行评议打分，资信分、商务分由评委统一评议计分，在统一评议过程中出现意见不一致情况时，按少数服从多数的原则确定评议意见，并予以计分。

3.在资信标评议计分开始前，各评委应将技术标评议打分表交现场公证或者监管人员保管，然后在资信标评议计分结束后，由现场工作人员统计，各有效投标人的最终评审分为评标委员会成员评分的算术平均值。（四舍五入保留小数点后两位）

4.在技术标、资信标评议计分结束前，各投标人的商务标统一由现场公证或者监管人员保管，然后在公布各投标人的技术和资信得分情况后，当众启封各投标人的商务标并交评委进行商务标评议计分。

1)开启入围投标人的商务标；

2)进行商务标评议计分。

5.为提高评标效率，评标委员会可授权现场工作人员做好以下工作，并对结果予以签字确认：

1)查阅各投标人的资信情况；

2)对各投标人的技术分、资信分和商务分予以记录、计算和汇总；

3)起草意见书、评标报告等；

4)其他与评标有关的工作。

## 第二章　评分标准

本次评标将按　综合评分法 进行评标，并采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

一、商务标评分标准

商务标主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设商务分30分。

2、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币 壹佰玖拾伍万元整 （小写 1950000.00元）。

最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目财政预算。

价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件十一的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件十二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：

根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4.最佳报价者的商务分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其商务分：

投标报价得分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

二、资信标评分标准

资信标主要是对投标人提供的资质、信誉、业绩、服务及财务状况等进行综合评议。其评分标准及分值设置规则如下：

1.本次评标设资信分10分。

2.本次评标设定的评分内容有：

| 序号 | 评标内容 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩（须提供合同复印件并加盖公章，原件备查） | 投标人提供2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）的与本项目类似并验收合格的业绩合同，每提供一个得0.5分，最高得2分。 | 2 |
| 2 | 认证证书（须提供证书复印件并加盖公章原件备查） | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书 | 0.5 |
|  |  | 投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书 | 0.5 |
| 3 | 投标人综合实力（须提供证书复印件并加盖公章原件备查） | 投标人具有国家版权局颁发的智慧档案馆一体化管理平台计算机软件著作权登记证书 | 3 |
|  |  | 投标人具有环保工程专业承包叁级及以上资质 | 2 |
|  |  | 投标人具有建筑智能化系统设计专项乙级及以上资质 | 1 |
|  |  | 投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质 | 1 |

三、技术标评分标准

技术标主要是对投标产品具备的技术、性能以及对招标文件的响应程度等进行综合评议。其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设技术分60分。

2、本次评标设定的技术评分内容有：

| 序号 | 评标内容 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | 评委根据投标产品的设备技术指标、参数与本项目的要求偏离情况打分： 1、“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； 2、“▲”为重要性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏项的每项扣3分； 3、对非重要性指标及技术参数要求负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止； 注：技术要求及参数需在技术偏离表中逐条列出，关键性指标与重要性指标必须提供相关检测报告或样本或相关参数材料复印件并加盖公章，偏离表内响应内容为空头或仅拷贝黏贴响应均不得分。 | 15 |
| 2 | 设备选型、性能 | 根据投标人提供的空调机组的恒温除湿功能是否采用节能技术进行打分（须提供检验部门的报告复印件并加盖公章，原件备查） | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的空气处理机组中管道空调空气净化模块微生物净化效率进行打分（须提供厂家或配套厂家的国家空调设备质量监督检验中心的检测报告复印件并加盖公章为准，原件备查） | 5 |
| 3 | 项目技术方案 | 根据机组外风机采用的调速控制、系统压力应对环境变化的自动调节及系统稳定、高效运行的保证情况进行打分 | 3 |
|  |  | 根据所投设备的性能稳定，控制精度高，净化消毒配件等情况进行打分 | 3 |
|  |  | 根据施工方案的完整、科学、合理性、描述详尽性及项目具体实施方案管理规范性进行打分 | 3 |
|  |  | 质量保障措施的合理完整性 | 3 |
|  |  | 进度保障措施的合理完整性 | 3 |
| 4 | 技术力量 | 根据招标文件第四部分中项目团队要求，根据拟投入项目负责人及技术力量安排具有的证书（2分）、人员数量（1分）、业务能力等实力（2分），综合打分。投标时须提供资格证书复印件加盖公章及近6个月社保证明复印件加盖公章 | 5 |
| 5 | 售后服务及承诺 | 根据投标单位及生产厂家针对本项目的具体实施方案打分。考虑因素如下： 售后服务方案、对本项目自主承诺保修处理方案（2分）； 售后服务维修、保养措施（1分）；售后服务机构和设施（1分）；配备受过专业培训的售后服务人员情况（1分）。 | 5 |
| 6 | 现场演示 | 请各投标单位自带设备及相关软件进行现场演示（检测数据由采购单位开标现场统一提供），每家投标单位演示时间不得超过15分钟(超出15分钟部分不得分)，演示顺序以开标现场的签到顺序为准。 （备注：未提供设备及相关检测软件进行现场演示的本项不得分） |
|  |  | 1.软件实时显示库房的温湿度平均值，以仪表盘形式动态展现温湿度实时数值，表盘指针随数值变化而指向对应刻度值； | 2 |
|  |  | 2.软件实时显示采集到库房空气质量PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、氨等气体参数； | 2 |
|  |  | 3.以3D地图方式显示楼层库房的温湿度净化消毒设备分布情况，并统计当前楼层的所有温湿度相关设备的数量和实时显示对应库房的温湿度数据，以日报表、月报表、日曲线、月曲线等不同的方式，实现对环境数据的查询分析，报表中能分析出温湿度的平均值、最高值、最低值。同时，实现对数据的Excel导出、打印等功能； | 2 |
|  |  | 4.新风换气功能依据室外气象信息及室内空气质量指标自动判定是否开启，新风功能的开启的参数阈值后台可设定； | 2 |
|  |  | 5.每套机组可对多个档案库房进行独立控制，可实现一机组对多库房的恒湿、恒温、净化、新风控制。 | 2 |

# 第四部分 招标采购内容与技术规格书

## 第一章　技术规范及要求

一、建设项目

1.项目名称：上虞区档案馆库房恒温恒湿新风净化系统建设项目

二、项目说明

为符合档案库房建筑设计规范，本单位档案库房建筑结构为全封闭式。目前档案库房采用的人工控制的恒温恒湿系统，于2006年启用至今已有13年，接近报废年限，并存在安全隐患，部分设备功能已采取关闭状态，库房内温湿度异常，影响档案保存和安全，且库房温湿度调节处于人工管理的状态；由于库房的温湿度异常，纸质档案资料容易滋生各种霉菌、病毒、虫蛀等有害微生物并产生各类有害气体，且目前库房的空气质量监测只是对二氧化碳的一个监测，对库房的有害气体没有做到全方位监测和改善；这样不仅损害档案资料的长期保存，还会对档案管理人员的身体健康造成不同程度的危害。为更好地保护档案及工作人员的身体健康，本着节约资金的目的，对空调机房恒温恒湿机组进行更换，保留现有通风管道，同时增加档案库房的新风净化功能，对档案库房的空气质量进行综合治理，使档案库房环境空气指标符合国家档案局对档案库房建设的技术要求。

投标人投标方案必须符合《中华人民共和国档案法》及现行国家档案管理相关技术规范。投标报价须包含设备材料及零部件采购、安装调试、垃圾清理清运、设施费、工具费、安全费、售后服务等费用。

# 三、建设项目技术要求

1.系统平台软件功能要求

# 建设一套集库房空气质量监测、设备控制于一体的智能化环境测控系统，完成库房温度、湿度、净化、消毒、新风自动控制并具以下功能：

# （1）通过环境传感器采集到的数据对每个档案库房温湿度、新风换气净化消毒自动开启关闭，实现每个库房的独立控制。以3D地图方式显示楼层库房的温湿度净化消毒设备分布情况，并统计当前楼层的所有温湿度相关设备的数量和实时显示对应库房的温湿度数据，以日报表、月报表、日曲线、月曲线等不同的方式，实现对环境数据的查询分析，报表中能分析出温湿度的平均值、最高值、最低值。同时，实现对数据的Excel导出、打印等功能。

# （2）恒温恒湿功能：可通过参数设定，明确温湿度的范围阈值，当某库房的温度或湿度出现超标现象时，及时发出报警，并通过软件提示、短信等方式提示用户管理员。

（3）新风功能：通过自动控制实现库房内的新风换气，可有效地改善库房内环境空气质量，保持空气清新，机组通风换气装置采用全热交换净化新风机，可实现快速气体交换。

（4）净化消毒功能：空气处理机组具有5级及以上净化功能，集滤网过滤、HEPA、活性炭过滤、光触媒净化、负离子净化等多功能复合一体设计。对档案库房的空气实现过滤净化，能彻底去除库房空气中的PM2.5、PM10、甲醛、笨、细菌、微生物病毒、挥发物等有害物质，并具有立竿见影的处理效果。

（5）热交换功能：全热交换净化新风系统是在室外空气引入室内前与室内引出室外的空气进行过程热交换，对能量进行回收，使进入的空气与室内空气温度接近，这样大大降低了室内的能量损耗，降低损耗节约能源。

2.恒温恒湿新风净化空调机组技术要求

系统由综合空气质量检测控制系统、恒温恒湿新风净化空调机组系统组成（恒温恒湿为一体机），系统能够根据空气质量检测的数据自动控制恒湿净化新风机组工作，使库房的温湿度、空气质量达到设计指标要求（其中，库房温度控制范围为14～24℃，相对湿度45～60%）。

本项目恒温恒湿新风净化空调设计采用变频方式，每套机组可对多个档案库房进行独立控制，可实现一机组对多库房的恒湿、恒温、净化、新风控制，可独立的开启关闭调节每个库房的环境参数；设计独立的恒温恒湿新风净化空调机组机房，通过风管将调节合格的空气送入档案库房，同时回风管将不合格的空气送入恒温恒湿净化新风机组进行处理后循环使用。

采用内循环工作模式（恒温恒湿、空气净化），恒温恒湿新风净化空调机组组关闭新风模块保留室内空气中热量不流失，达到节能效果。

采用外循环工作模式（新风），开启空气净化过滤模块，将室外的空气通过粗效过滤、中效过滤、负离子清新后的洁净空气送入库房室内，将污浊空气通过回风管排出室外。

恒温恒湿新风净化空调机组组采用模块化设计，分为制冷/制热模块、除湿/加湿模块、新风机组、空气净化模块、送风模块、空气质量采集模块、智能控制模块等部分构成。

四、项目团队要求

1.技术负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书；

2.安全员具有安全主管部门颁发的专职安全员证书；

3.工作人员具有中国就业培训技术指导中心颁发的室内车内空气质量检测技术岗位资格证书的。

# 五、档案库房恒温恒湿新风净化系统工程量清单表

| 序号 | 项目名称 | 技术规格、参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧档案馆一体化平台 | （1）平台采用C/S与B/S的混合架构，使用C#开发语言，数据存储采用SQL2005数据库，并集成了Java、Ajax、3D技术等多种前端技术。其中，与设备的控制通讯部分采用C/S架构来实现，使得数据的采集和处理更加高效、迅速、准确；而数据信息的应用则使用B/S架构，可跨平台、操作方便快捷； （2）平台具备将各集成子系统（温湿度测控、杀虫设备、视频、门禁、防盗、漏水、智能密集架）的信息统一存储、显示和管理在同一软件平台上的功能； ▲（3）平台采用3D效果立体呈现库房、环境调控设备，场景逼真，交互界面人性化设计，支持管理者整体视图、设备位置精确定位，界面友好、简洁、美观、可操作性强； （4）平台实现对重要设备数据或信号进行远程操作、测试，对指定设备进行远程控制、参数校准、系统同步，技术上实现既能监视、又能控制； （5）平台提供多种告警提醒方式，支持监控中心现场的声光、系统告警和远程短信、电话等告警方式，用户可按需组合，实现对库房的全天候自动监测，以达到无人值守目标； （6）系统软件的“电子地图”可提供档案馆鸟瞰地图、楼层二维平面地图，应同时具备全局总览、地图信息汇聚、功能导航，用于实现空间维度的智能监管。 | 1 | 套 |
| 2 | 工控机 | Intel 奔腾双核E5300主频2.6G，4G内存，500G硬盘；驱动器空间：1个5.25〞CD-ROM空间、两个3.5〞HDD空间，1个3.5″FDD空间；底板:14槽标准工业级底板；I/O接口：2个USB口、PS/2键盘接口； | 1 | 台 |
| 3 | 温度湿度传感器 | 温湿度数字一体，工作温度范围：－25℃～＋85℃；湿度测量量程：1％～99％RH，湿度测量分辨率不低于0.03％RH，精度不低于±3.0％RH（典型值）；温度测量范围：－25℃～＋85℃，温度测量分辨率不低于0.01℃，精度不低于±0.4℃；通讯接口：RS485，支持modbus通讯协议。 | 96 | 个 |
| 4 | 智能空气质量传感器 | 工业级芯片进行处理，采集库房空气质量如PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、氨等气体参数；电压：5伏；通讯：RS485；具有接口种类丰富； （1）甲醛：量程0～10ppm； （2）PM2.5：激光粉尘检测，检测范围：0.3～1.0；1.0～2.5；2.5～10微米（μm），量程检测范围：0～500μg/m³； （3）PM10：量程1～65535ug/m³； （4）TVOC:量程0～100ppm，TVOC十级等级判断； （5）氨检测范围：0～50×10-6mol/mol，分辨率：≤1×10-6mol/mol； ▲（6）PM2.5检测精度误差≤20μg/m³；（投标产品须具有国家级计量部门出具的检测报告并提供原件）； ▲（7）甲醛检测精度误差≤15％（投标产品须具有国家级计量部门出具的检测报告并提供原件）； ▲（8）氨检测精度误差≤6×10-6mol/mol（投标产品须具有国家级计量部门出具的检测报告并提供原件）。 | 36 | 个 |
| 5 | 智能温湿度控制器 | 双区域独立控制，可自由设定外挂模块种类、数量，支持输出控制与输入检测，具有故障检测功能，具有主板检测与通讯故障保护功能，支持上位机管理。工作温度范围：－25℃～＋60℃，通讯接口：RS485，协议标准：modbus，功耗：＜35W，双通讯接口管理，上行连接中控微机，下行连接传感器。 | 12 | 台 |
| 6 | 光隔通讯模块 | 隔离有源 光隔保护，通讯距离不低于1000米。 | 1 | 个 |
| 7 | 恒温恒湿新风净化处理机组 | ★（1）5级净化（滤网过滤、HEPA高效过滤、活性炭过滤、光触媒净化、负离子净化）、新风、恒温恒湿，恒温恒湿为一体机，要求温度控制范围为14～24℃，相对湿度45～60%，两个参数必须同时达标； ★（2）制冷量：≥185KW； ★（3）制热量：≥200KW； （4）电辅功率：≥80KW； （5）加湿量：≥36Kg/H； （6）风量：≥37500m3/h； （7）新风量：≥3000m3/h； ▲（8）管道空调空气净化模块：PM2.5净化效率≥98%(提供厂家或配套厂家的国家空调设备质量监督检验中心的检测报告)。 | 4 | 套 |
| 8 | 智能空调中控器 | （1）西门子PLC控制，双线路通讯数据采集，具有脱机、联机、手动、测试4种工作模式； ▲（2）7寸真彩触控屏，设备工作状态清晰直观，具有多重安全保护模式； （3）通过计算机或本地可进行温湿度、空气控制阀值设置，具有直流变频电机控制，可精确调控空气净化、恒温、恒湿、新风换气，高效节能的恒温除湿具有热回收比例模糊控制运算，节能效果显著，可对多库房多风口进行分别调控，实现分区控制功能。 | 4 | 套 |
| 9 | 电控箱 | 德力西空开带漏保、过流安全保护、交流接触器，AC220V交流指示灯，具有主备切换开关。 | 4 | 套 |
| 10 | 智能电动控制阀 | 通讯方式：MODBUS；工作电压：DC24V；具有风阀状态回检，故障自动脱离，功耗：3W；工作温度：-20℃—80℃；工作湿度：5—95%；噪声≤35DB。 | 8 | 台 |
| 11 | 镀锌钢管 | DN65，DN80 | 87 | 米 |
| 12 | 室外风口 | 定制 | 4 | 个 |
| 13 | 信号控制线 | RVSPF-4综合线（温湿度传感器、空气质量传感器、空调机组控制） | 2000 | 米 |
| 14 | 通讯线 | RVVSP2*0.5 | 2000 | 米 |
| 15 | 电源线 | RVV 3*1 | 2000 | 米 |
| 16 | 阻燃PVC管 | 阻燃 φ25mm | 2000 | 米 |
| 17 | 安装辅材等 | 接线盒、胶带、卡扣、螺丝、涨塞等工程施工辅材 | 1 | 宗 |
| 18 | 安装技术服务 | 项目的施工（含原机组拆除、搬移）、运输、安装、调试、维护等 | 1 | 项 |

## 第二章  交货期限及要求

1、交货期：签订合同之日起60天内安装调试完毕，并经招标人验收合格。（即供货、安装、调试、培训等全部工作及运行）。

## 第三章  付款方式及要求

本项目采取的付款方式为：

中标人向采购人交付产品设备，即把产品设备运到采购人指定地点后七个工作日内，采购人支付出合同金额的40%；施工和安装完毕后，经验收合格之日后七个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的50%；两年免费质保，两年质保期满后七个工作日内支付合同金额的10%。

## 第四章　售后服务及要求

1.免费质保期：

验收合格之日起2年；质保期内：除人为因素造成设备损坏外，均提供免费上门维修服务，24小时内到达现场进行维修，提供的更换部件保证为质量合格的原厂部件；质保期外：实行终身维修服务，设备如有损坏，仅收取更换的零配件成本不收取任何人工费。

2.技术服务要求

2.1　中标人须派合格的现场服务人员，为采购人提供上门技术服务，确保所供货物安全、正常投运。中标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

2.2　采购人要配合中标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上给中标人提供方便。

3、培训服务要求

3.1　为使合同货物能正常安装和运行，中标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

3.2　培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

3.3　中标人为采购人培训人员提供货物、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

# 第五部分　采购合同主要条款

1　合同编号：（2019）第　　 号

2　签订日期：　　　　年　　月　　日

3　甲方：

4　乙方：

5　根据《中华人民共和国合同法》、政府采购编号为FS2019090招标文件、中标人投标文件的规定，经政府公开招标，签订本合同。

6　产品规格、数量及价格

| 序号 | 项目名称 | 技术规格、参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧档案馆一体化平台 | （1）平台采用C/S与B/S的混合架构，使用C#开发语言，数据存储采用SQL2005数据库，并集成了Java、Ajax、3D技术等多种前端技术。其中，与设备的控制通讯部分采用C/S架构来实现，使得数据的采集和处理更加高效、迅速、准确；而数据信息的应用则使用B/S架构，可跨平台、操作方便快捷； （2）平台具备将各集成子系统（温湿度测控、杀虫设备、视频、门禁、防盗、漏水、智能密集架）的信息统一存储、显示和管理在同一软件平台上的功能； （3）平台采用3D效果立体呈现库房、环境调控设备，场景逼真，交互界面人性化设计，支持管理者整体视图、设备位置精确定位，界面友好、简洁、美观、可操作性强； （4）平台实现对重要设备数据或信号进行远程操作、测试，对指定设备进行远程控制、参数校准、系统同步，技术上实现既能监视、又能控制； （5）平台提供多种告警提醒方式，支持监控中心现场的声光、系统告警和远程短信、电话等告警方式，用户可按需组合，实现对库房的全天候自动监测，以达到无人值守目标； （6）系统软件的“电子地图”可提供档案馆鸟瞰地图、楼层二维平面地图，应同时具备全局总览、地图信息汇聚、功能导航，用于实现空间维度的智能监管。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 工控机 | Intel 奔腾双核E5300主频2.6G，4G内存，500G硬盘；驱动器空间：1个5.25〞CD-ROM空间、两个3.5〞HDD空间，1个3.5″FDD空间；底板:14槽标准工业级底板；I/O接口：2个USB口、PS/2键盘接口； | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 温度湿度传感器 | 温湿度数字一体，工作温度范围：－25℃～＋85℃；湿度测量量程：1％～99％RH，湿度测量分辨率不低于0.03％RH，精度不低于±3.0％RH（典型值）；温度测量范围：－25℃～＋85℃，温度测量分辨率不低于0.01℃,精度不低于±0.4℃；通讯接口：RS485，支持modbus通讯协议。 | 96 | 个 |  |  |
| 4 | 智能空气质量传感器 | 工业级芯片进行处理，采集库房空气质量如PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、氨等气体参数；电压：5伏；通讯：RS485；具有接口种类丰富； （1）甲醛：量程0～10ppm； （2）PM2.5：激光粉尘检测，检测范围：0.3～1.0；1.0～2.5；2.5～10微米（μm），量程检测范围：0～500μg/m³； （3）PM10：量程1～65535ug/m³； （4）TVOC:量程0～100ppm，TVOC十级等级判断； （5）氨检测范围：0～50×10-6mol/mol，分辨率：≤1×10-6mol/mol； （6）PM2.5检测精度误差≤20μg/m³；（投标产品须具有国家级计量部门出具的检测报告并提供原件）； （7）甲醛检测精度误差≤15％（投标产品须具有国家级计量部门出具的检测报告并提供原件）； （8）氨检测精度误差≤6×10-6mol/mol（投标产品须具有国家级计量部门出具的检测报告并提供原件）。 | 36 | 个 |  |  |
| 5 | 智能温湿度控制器 | 双区域独立控制，可自由设定外挂模块种类、数量，支持输出控制与输入检测，具有故障检测功能，具有主板检测与通讯故障保护功能，支持上位机管理。工作温度范围：－25℃～＋60℃，通讯接口：RS485，协议标准：modbus，功耗：＜35W，双通讯接口管理，上行连接中控微机，下行连接传感器。 | 12 | 台 |  |  |
| 6 | 光隔通讯模块 | 隔离有源 光隔保护，通讯距离不低于1000米。 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 恒温恒湿新风净化处理机组 | （1）5级净化（滤网过滤、HEPA高效过滤、活性炭过滤、光触媒净化、负离子净化）、新风、恒温恒湿，恒温恒湿为一体机，要求温度控制范围为14～24℃，相对湿度45～60%，两个参数必须同时达标； （2）制冷量：≥185KW； （3）制热量：≥200KW； （4）电辅功率：≥80KW； （5）加湿量：≥36Kg/H； （6）风量：≥37500m3/h； （7）新风量：≥3000m3/h； ▲（8）管道空调空气净化模块：PM2.5净化效率≥98%(提供厂家或配套厂家的国家空调设备质量监督检验中心的检测报告)。 | 4 | 套 |  |  |
| 8 | 智能空调中控器 | （1）西门子PLC控制，双线路通讯数据采集，具有脱机、联机、手动、测试4种工作模式； （2）7寸真彩触控屏，设备工作状态清晰直观，具有多重安全保护模式； （3）通过计算机或本地可进行温湿度、空气控制阀值设置，具有直流变频电机控制，可精确调控空气净化、恒温、恒湿、新风换气，高效节能的恒温除湿具有热回收比例模糊控制运算，节能效果显著，可对多库房多风口进行分别调控，实现分区控制功能。 | 4 | 套 |  |  |
| 9 | 电控箱 | 德力西空开带漏保、过流安全保护、交流接触器，AC220V交流指示灯，具有主备切换开关。 | 4 | 套 |  |  |
| 10 | 智能电动控制阀 | 通讯方式：MODBUS；工作电压：DC24V；具有风阀状态回检，故障自动脱离，功耗：3W；工作温度：-20℃—80℃；工作湿度：5—95%；噪声≤35DB。 | 8 | 台 |  |  |
| 11 | 镀锌钢管 | DN65，DN80 | 87 | 米 |  |  |
| 12 | 室外风口 | 定制 | 4 | 个 |  |  |
| 13 | 信号控制线 | RVSPF-4综合线（温湿度传感器、空气质量传感器、空调机组控制） | 2000 | 米 |  |  |
| 14 | 通讯线 | RVVSP2*0.5 | 2000 | 米 |  |  |
| 15 | 电源线 | RVV 3*1 | 2000 | 米 |  |  |
| 16 | 阻燃PVC管 | 阻燃 φ25mm | 2000 | 米 |  |  |
| 17 | 安装辅材等 | 接线盒、胶带、卡扣、螺丝、涨塞等工程施工辅材 | 1 | 宗 |  |  |
| 18 | 安装技术服务 | 项目的施工（含原机组拆除、搬移）、运输、安装、调试、维护等 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 总价 | 大写： 小写： |

7　货物质量标准和保证，包装，装运标记、条件和通知，保险责任，运输，伴随服务，合同的变更、修改和终止，及争端解决方式等，按招标文件第五部分第一章和中标人的投标文件的规定执行。

8　交货期限及地点

8.1　交货期限：    签订合同之日起60天内

8.2　交货地点：　   安装现场

8.3　其他约定：如甲方根据项目进展的实际情况，需提前交货的，则提前15天通知乙方交货，乙方必须按甲方要求将货物送达指定地点；如需延期交货的，且延期时间在90天内的，由乙方负责保管货物并另收保管费。

9　质量保证期限及要求

9.1　乙方提供的货物必须符合招标文件及乙方投标文件中规定的规格型号和技术性能。

9.2　乙方对提供的货物须提供不少于 二 年的质量保证期限。

9.3　在质保期内，如非因甲方人为原因而出现质量问题的，由乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或者退货的实际费用；如因甲方使用不当造成故障的，由乙方负责包修、包换或者包退，实际费用由双方另行协商确定。

10　售后服务及要求

10.1　根据招标文件第三部分及投标时的承诺，乙方将为甲方提供下列售后服务：

10.1.3　技术服务：

10.1.3.1　乙方应随货物向甲方提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料。

10.2　安装、调试或培训的所需的费用由乙方承担，但双方在招标文件或中标的投标文件中另有约定的，按其约定执行。

10.3　乙方应对其所提供的货物及其内在的安装质量负全部责任。

11　验收方法

11.1　验收标准按招标文件及乙方提供的货物验收标准、安全技术规范执行。

11.2　货物安装、调试结束后 7 天内，由甲方会同乙方及相关专业部门等单位共同参与验收。

12　付款方式

12.1　本项目采取的付款方式为：

乙方向甲方交付产品设备，即把产品设备运到甲方指定地点后七个工作日内，甲方支付出合同金额的40%；施工和安装完毕后，经验收合格之日后七个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的50%；二年免费质保，二年质保期满后七个工作日内支付合同金额的10%。

13　履约保证金

13.1　在签订合同时，乙方需向甲方交纳合同总价 5 %的履约保证金。

13.2　甲方在项目验收合格后7个工作日内向乙方无息退还履约保证金。

14　违约责任

14.1　甲方无正当理由拒收货物的，乙方有要求甲方赔偿的权利。

14.2　甲方无正当理由拒绝支付货款或者延期支付货款的，由甲方按应付货款支付每天万分之　五 的延期违约金。

14.3　乙方所交付货物品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝接收，不予退还履约保证金，并有要求乙方赔偿的权利。

14.4　乙方未能及时交货或其它非甲方原因引起验收交货延迟的，由乙方支付迟交货物合同价每天万分之 五　的误期赔偿费。

14.5　其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

15　售后服务及要求

15.1　售后服务期限：　中标人对提供的货物须提供不少于24个月的质量保证期限 　。

15　本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，不得单方擅自变更或解除。因故需要变更或解除合同，应双方协商，依法另立协议。

16　本合同一式　柒 份，其中正本两份，采购人和中标人各执一份，副本一　份，抄送给绍兴市上虞区公共资源交易中心、绍兴市上虞区财政局、绍兴市上虞区招标投标监督办公室各一份。

| 甲方单位 | （盖章） | 乙方单位 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 帐号 |  | 帐号 |  |

# 第六部分   附件—投标文件格式

## 附件一、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书(格式，放入资信标资料部分内)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

2019年  月  日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

## 附件二、法定代表人授权书

绍兴市上虞区档案馆：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权         （全权代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号），全权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称（盖章）：

日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：全权代表身份证复印件（正反面）

## 附件三、投标函

绍兴市上虞区档案馆：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备供应及技术服务，交货期为：   60   天。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

日期：　　年　月　日

全权代表签字：

## 附件四、开标一览表

投标人名称：

项目名称：

采购编号：

| 投标报价总价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 投标报价统一为人民币计价，包括人工成本费、管理费、税费、运费、规费等；耗材费用：材料费、安装费、损耗费、挪移现有的场地器材及不可预见费等，所有费用包干使用。 |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件五、投标报价明细表

招标编号：

项目名称：

| 序 号 | 名称 | 型号和 规 格 | 数 量 | 单 位 | 制造商名 称及产地 | 投标报价（元） | 运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试和检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 | 大写： |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件六、商务条款偏离表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件七、货物说明一览表

采购编号：

项目名称：

| 品目号 | 货物名称 | 主要规范 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主机或主要设备 |  |  |  |
| 二 | 专用工具 |  |  |  |
| 三 | 备品备件 |  |  |  |
| 四 | 进口件 |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件八、技术规范/规格偏离及建议表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规范 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件九、投标人情况表

投标人（公章）                                                                                 填表日期：

| 单位名称 |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 企人负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 传真 |  | 企业性质 |  | 授权代表人 |  | 职务 |  |
| 单位简历及机构 |  | 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 生产工人 平均技术等级 | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 工业总产值 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |  | 实现利润 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  | 主要产品 |  |
| 类似投标产品情况 | 投标产品名称 | 型号规格 | 上年产量 | 产品技术先进水平 | 优质品率 | 一等品率 | 曾获何种奖励 |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：              日期：

## 附件十、售后服务承诺书

：

非常荣幸能参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号）的投标，现我公司就售后服务作出如下承诺：

一、质量保证：

二、安装和调试服务：

三、维修服务：

四、技术服务：

五、培训服务：

六、其他服务：

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件十一、中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

附：

注：《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须同时提供制造商“国家企业信用信息公示系统--小微企业名录”页面查询结果(查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章)

## “国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果

## （加盖公章）

## 附件十二、残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件十三、监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】