诸暨市八方混凝土建材有限公司3号线技改、1号线和5号线加仓成套设备采购项目

（编号：浙江明业2021-11-09-01）

招

标

文

件

采  购 单 位：诸暨市八方混凝土建材有限公司

采购代理机构：浙江明业项目管理有限公司

二〇二二年一月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    招标需求

第五章    诸暨市采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

本招标文件为2021年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

# 第一章  第二次招标公告（非政府采购）

项目概况 诸暨市八方混凝土建材有限公司3号线技改、1号线和5号线加仓成套设备采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年2月14日9:00时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

采购组织类型：公司采购委托代理

项目编号：浙江明业2021-11-09-01

项目名称及规模：诸暨市八方混凝土建材有限公司3号线技改用成套设备及安装、调试，生产线原有设备拆除。1号线和5号线加仓成套设备采购及安装、调试，采购预算为268万元，详见招标文件。

预算金额：268万元

最高限价：268万元

本项目不接受联合体投标。

评标办法：综合评分法

二、投标人（供应商）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、具有本项目供货及实施能力的独立法人；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

5、参与招投标的单位必须是设备生产厂家授权的正式经销商或代理商；

6、本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

时间：/至2022年2月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间）

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：潜在供应商登录政府采购云平台，在线申请获取招标文件。进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件（仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年2月14日9:00时（北京时间）

投标地点（网址）：投标人应于2022年2月14日9:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台，逾期上传不予接收。

开标时间：2022年2月14日9:00时（北京时间）

开标地点（网址）：浙江明业项目管理有限公司二楼评标室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、投标人应在2022年1月28日下午17时前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将在开标前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，投标人自行在网上查阅、下载答疑回复答疑内容是招标文件的组成部分。

2、其他事项：详见招标文件。

七、投标保证金：

本项目免收投标保证金。

八、其他注意事项：

投标人应于开标时间前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在开标时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江明业项目管理有限公司邮箱630517312@qq.com，传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标后30分钟内进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江明业项目管理有限公司邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间前按要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。

开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。投标人制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。同时为保障项目开标的连贯性、减少电子投标的意外事件，制作电子投标人员与开标人员最好为同一人，预留同一手机号码。

九、业务咨询：

采购单位联系人：陈伟伦

联系电话：13567526686

采购单位地址：诸暨市八方混凝土建材有限公司

代理机构联系人：张亚萍

联系电话：13706856211

传真:0575-87379308

代理机构单位地址：诸暨市东三路484号

诸暨市八方混凝土建材有限公司

浙江明业项目管理有限公司

二○二二年一月二十一日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市八方混凝土建材有限公司3号线技改、1号线和5号线加仓成套设备采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本次采购最高限价为人民币贰佰陆拾捌万元（¥2680000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价（包含设备、运输、卸货、安装、售后服务、人员工资、旧设备拆除等所有项目实施的费用）。 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 7 | 标的划分 | (本次招标共 1 个标的，采购人将整体择定中标人。 (本次招标采购共分 个标的，投标人可以选择一个或多个标的投标，采购人将分标的择定中标人。一个投标人 同时中标多个标的。 |
| 8 | 资格审查 | 供应商资格采用资格后审方式，以确定投标人是否具备投标资格。 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 详见招标公告。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 11 | 资格文件 | （1）营业执照复印件（加盖单位公章）； （2）法定代表人授权委托书（投标人代表若为授权委托代表须同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件；投标人代表若为法定代表人仅须提供法人身份证复印件。授权委托书格式见附件)； （3）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）； （4）投标人代表须提供投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明材料复印件，且该资金必须由投标人缴纳。投标人代表为法定代表人本人的，只需提供身份证复印件； （5）联合投标协议书（若需要）； （6）联合投标授权委托书（若需要）； （7）其他资格证书（若需要）。 |
| 12 | 商务技术文件 | （1）投标人情况介绍； （2）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （3）成功案例和业绩证明（如有）； （4）对本项目总体要求的理解（如需要）； （5）投标详细配置清单和技术偏离表； （6）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （7）保证项目质量的技术力量及技术措施（如需要）； （8）投标人建议的项目实施、验收方法或方案（如需要）； （9）技术服务、技术培训内容和措施（如需要）； （10）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“商务技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 报价文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须加盖单位公章。 |
| 14 | 现场演示 | 按招标文件相关要求执行。 |
| 15 | 投标样品 | 按招标文件相关要求执行。 |
| 16 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 17 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 18 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和分包。 |
| 19 | 履约保证金 | 按采购需求执行。 |
| 20 | 投标文件递交截止时间 | 2022年2月14日9:00时整。 |
| 21 | 投标文件递交地点 | 政采云平台。 |
| 22 | 开标时间 | 2022年2月14日9:00时整。 |
| 23 | 开标地点 | 浙江明业项目管理有限公司二楼评标室。 |
| 24 | 其他 | 特别提醒： 1、本项目招标代理费由中标方支付，具体收费标准按诸国资办[2021]5号文件执行，收费基数为标的合同总金额，最高不超过15000元，不足3000元按3000元收取。 2、以上费用在领取中标通知书前付清。 3、代理费缴纳账户：浙江明业项目管理有限公司诸暨分公司，开户行：中国建设银行诸暨暨东支行，账号：33001656349053000443。 |

## 一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

## 2.定义

2.1“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2“采购代理机构”系指浙江明业项目管理有限公司。

2.3“投标人”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标委员会在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

## 4.投标人及投标委托有关说明

4.1授权代表须为投标人正式员工，投标文件中需提供授权代表的社保证明复印件加盖投标人公章（须为本单位为其缴纳的近三个月社保证明，未按要求提供社保证明的不视为投标人的授权代表）及法定代表人和被授权人身份证复印件加盖投标人公章。法人代表只需提供身份证复印件。

## 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取采购代理服务费。

## 6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

6.4供应商在采购项目投标过程中应诚实守信，不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标将作废，将该供应商列入不良记录名单并在网上曝光，同时提请采购监督管理部门给予一定年限内禁止参加采购活动的处罚或其他处罚。

6.5本项目涉及采购货物必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.6国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.7进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

## 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人和采购代理机构将补充（更正）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）是招标文件的组成部份。

7.4质疑供应商在收到该更正（补充）公告后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

## 二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

## 9.投标人的风险

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

9.2任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

## 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人下载招标文件后，应认真阅读本招标文件的所有内容，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将补充（更正内容）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时，把补充公告内容进行研究，采购代理机构可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 三、投标文件编制和提交

# 11.投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。详见前附表。

# 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有往来通知、函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。本项目的投标应以人民币计。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.6投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

14.投标文件的有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求，但其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# 15.投标保证金

# 15.1本项目免收投标保证金。

# 15.2如投标人有下列情形之一的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任：

# 15.3.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.3.2投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.3.3中标人无正当理由在规定的时间内不与采购人签订合同的；

15.3.4将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

15.3.5其他严重扰乱招投标程序的；

15.3.6向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.3.7中标人无正当理由放弃中标的；

15.3.8投标人质疑投诉提供虚假情况；

15.3.9存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

# 16.投标文件的制作

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容编制投标文件。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章，投标人应写全称。电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件分开制作。如投标文件商务技术标内容含有报价的内容，将被视作无效标处理。

17.2投标人应在开标前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

17.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.4投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

17.5不论投标人中标与否，投标人文件均不得撤回其投标。

17.6未按时解密视为投标文件撤回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限时内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.2未按照招标文件规定要求盖章；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6投标文件的商务技术标内容含有报价的内容；

18.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

18.2在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

（4）投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

（5）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 四、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标。无关人员不得进入开标现场。

19.2本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

20.开标程序

20.1投标截止时间后的30分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

20.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

20.3对商务技术标有效的投标单位的投标报价在“政采云”平台上予以公开；

20.4评标委员会对商务技术标有效的投标单位进行投标报价评审，确定投标报价评审有效投标单位；

20.5对投标报价评审后有效的投标单位计算投标报价分和综合得分；

20.6确定预中标人。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、如中标单位投标文件和招标文件要求不一致，且评审过程中未发现的，履约应按有利于采购人的要求执行。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 五、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

22.2不得向外界透露任何与评标有关的内容；

22.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

22.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.5评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

22.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.7以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

22.8除单一来源采购以外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

22.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

22.10本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

23.评标程序

23.1资格审查

依据法律、法规和招标文件规定，采购人或采购人委托的代理机构对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

23.2形式审查

评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.3实质审查与比较

23.3.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.3.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以“政采云”在线询标或其他有效形式形式进行答复。投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.3.3投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求。否则，评标委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作无效标处理。

23.3.4如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.3.5各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

23.3.6评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

23.3.7评标委员会对明显不合理的投标报价，有权要求投标人在规定时间内提交说明，投标人不能提供的或提供的材料不能说明问题的，评标委员会可以判定其投标无效。

23.3.8评审人员对有关招标文件、投标文件、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

23.3.9评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.如投标人或采购人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市招投标市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

24.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制；

24.2不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

24.3不同投标人的投标文件载明的项目管理或联系人员为同一人；

24.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.5不同投标人的投标文件遗留其他投标人不属于本投标人参加采购必需的信息资料的；

24.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

24.7采购响应截止时间后，采购人协助投标人撤换或更改投标文件的；

24.8采购人泄露有意向参加采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

24.9不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

24.10属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同的投标；

24.11投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

24.12不同投标人与同一投标人联合投标的；

24.13采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

24.14采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

24.15采购人（或采购代理机构）与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

24.16法律、法规或规章规定的其他串通行为。

25.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

26.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

26.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

26.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并加盖公章确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

27.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

28.评标过程的保密

28.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，采购人、评标委员会成员都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

28.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

28.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 六、定标

29.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

29.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，除其投标保证金不予退还外，同时上报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室将按《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

30.中标通知与中标结果公告

30.1中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，浙江明业项目管理有限公司核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布，中标人须在中标公告发布后到浙江明业项目管理有限公司领取书面通知。

31. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

31.1提供虚假材料谋取中标的；

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

31.3与采购人、其他投标人恶意串通的；

31.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标过程中与采购人进行协商谈判；不按照招标文件和投标文件订立合同或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

31.6拖延、拒签合同的；

31.7存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

32.重新招标

通过公开招标方式进行采购的，经评审，只有二家单位符合采购条件，且采购文件公告期间无异议，专家组一致认为采购文件没有限制性、排他性条款的，可以继续开标。

## 七、授予合同

33.签订合同

33.1中标人须在领取《中标通知书》后30天内，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关采购人单位（即采购人）签订合同。

33.2招标文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给采购人单位，以方便验收货物（或工程）。

33.3 合同一式四份，采购人单位和中标人各执一份、代理机构、国资部门各备案一份。

33.4中标人和采购人单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

34.履约保证金

34.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

34.2中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交。中标人在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。履约保证金不计息。

34.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.合同备案

采购单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送至浙江明业项目管理有限公司备案。

八、质疑和投诉

36.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

36.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

36.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合采购相关法律法规等有关规定的投诉。

## 九、良行为记录

投标人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市域范围内采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的 | 6个月 |
| 2 | 投标有效期内撤回其投标文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购人做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 虚假投诉、恶意投诉和不按程序、规定时间进行质疑投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的 | 1年 |
| 9 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 10 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 12 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 13 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 14 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 15 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 16 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 17 | 提供虚假资料参加投标的 | 3年 |
| 18 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 19 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 20 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 21 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 十、解释

37.本次招标活动接受采购人招投标监管部门监督。

38.本招标文件的解释权属于采购人和浙江明业项目管理有限公司。

第三章   评标办法及评分标准

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分。

（2）商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=各评委的有效评分的算术平均数。

（3）报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=30%；

（4）商务技术分评分细则（70分）。

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司资信 | 根据投标人提供的企业相关信誉、荣誉等情况打分，最高得4分。 （须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。） | 4分 |
|  |  | 投标人或投标产品制造商具有质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系认证证书三证齐全得3分，缺一不得分。 （须提供相关证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。） | 3分 |
|  |  | 投标人或投标产品制造商具有建筑机电安装工程和钢结构工程专业承包三级及以上资质的得3分。 （须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。） | 3分 |
|  |  | 投标人或投标产品制造商具有安全生产许可证的得3分。 （须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。） | 3分 |
|  |  | 承诺合同签订后40天内交货的得1分，30天内交货的得2分，不承诺不得分。 | 2分 |
|  |  | 承诺总工期在70天内完成的得1分，65天内完成的得2分，不承诺不得分。 | 2分 |
|  |  | 评委针对投标人提供的（电机、减速机、搅拌桶体、搅拌叶片系统、搅拌衬板系统、轴端密封系统、润滑系统、液压系统、）的品牌、配置、性能优劣情况进行综合评分，0-6分。 （提供相关证明材料，不提供不得分。） | 6分 |
|  |  | 根据投标产品主机的专利情况进行打分，最高得5分。 （须提供相关专利证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。） | 5分 |
| 2 | 项目经验 | 投标人自2018年以来（以合同签订时间为准）有过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高5分。 （须提供中标通知书、相关合同复印件及政府官网中标结果截图并加盖投标人公章，否则不得分。） | 5分 |
| 3 | 施工方案 | 根据投标人对本项目情况的了解程度和重点难点分析情况、实施进度方案是否科学、合理，是否影响工期等进行打分，最高得9分。 | 9分 |
|  |  | 如甲方要求春节期间施工，投标人能承诺春节期间按时施工并提供书面承诺的得2分，不承诺不得分。 | 2分 |
| 4 | 质保期 | 承诺对中标主减速机实行2年内保修保换，5年内保修的得5分。 | 5分 |
|  |  | 在招标文件要求的基础上，延长质保期半年的得1.5分，最高得3分。 | 3分 |
| 5 | 培训服务 | 根据投标人的培训计划、培训方案等方面进行打分，最高得5分。 | 5分 |
| 6 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案，如响应时间、维护服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施等进行打分，最高得6分。 | 6分 |
| 7 | 应急响应情况 | 根据投标人提供的备品备件是否准备充足，应急响应时间、应急承诺、应急措施及整体方案等情况进行打分，最高得6分。 | 6分 |
| 8 | 投标文件制作 | 根据投标文件是否编制完整，格式规范、符合招标文件要求等进行打分，最高得1分。 | 1分 |

（5）通过资格评审和符合性评审的投标人全部入围进行商务评审。

# 第四章   采购需求

一、采购内容

（一）1#线配料站加仓技术要求

- 提供配料仓、秤体一套（含震动器等配套附件），要求规格、尺寸、工作性能与原有料仓相同，骨料仓、秤体钢板厚度要求不小于6mm，油漆要求底漆为环氧富锌防锈漆，油漆厚度应达到150μm-180μm。

2、设备的安装、调试，电控、中控操作系统调整、调试由设备供应方负责并与现有操作系统匹配。（电控、操作系统为三一重工）

3、配料仓安装于平皮带机尾部，配套土建项目由设备供应方提供相应图纸和协助。

4、设备安装、系统调试期间不得影响生产线的正常运行。

（二）5#线配料站加仓设备技术要求

（1）提供细砂配料仓、秤体一套（含配套附件）。

（2）要求仓、秤体均为长条门结构，仓、秤体均配置震仓内活动板和耐磨板，骨料仓、秤体钢板厚度要求不小于6mm，油漆要求底漆为环氧富锌防锈漆，油漆厚度应达到150μm-180μm。

（3）秤体有效装料量、称重≥1800kg。要求秤体结构为大倾角，保证卸料通畅。

（4）设备的安装、调试，电控、中控操作系统调整、调试由设备供应方负责并与现有操作系统匹配。（电控、操作系统为南方路机）

（5）配料仓安装于斜皮带机尾部上方，配套土建项目由设备供应方提供相应图纸和协助。

（6）设备安装、系统调试期间不得影响生产线的正常运行。

（三）3方改4.5方机项目技术规格、数量及质量要求

1、采购项目

| 编号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HZS270混凝土搅拌设备 | 套 | 1 | 含设备安装、调试，生产线原有设备拆除等 |

2、技术需求

（1）技术需求表

| 功能要求： |
| --- |
| 主要 功能 | 1、高可靠性自动化生产系统：配料、计量、输送、搅拌出料等全过程自动控制，可实现计算机远程、现场同步操作控制、数字化较秤。并实现与我公司现有调度、统计系统互联互通。 |
|  | 2、性能优良的搅拌主机：配置强制式双卧轴搅拌主机。 |
|  | 3、高品质配料设备：五仓设计。 |
|  | 4、高精度称量系统：称量、控制、信号转换元件选用知名品牌，计量精确可靠。 |
|  | 5、高稳定性斜皮带机：封闭式输送，双边走台，急停开关、跑偏自动报警等。 |
| 辅助 功能 | 1、优秀环保性能：所有粉状物料输送过程均封闭，除尘效果满足环保要求。 |
|  | 2、采用个性化设计：按采购人的具体条件和要求，保养维修方便。 |
| 性能及技术指标： |
| 主要技术 指标 | 1、搅拌主机：具体要求见附件“技术参数说明”。 |
|  | 2、原材料计量范围及精度：具体要求见附件“技术参数说明”。 |
| 质量标准 | 按国家标准和行业标准执行 |

（2）项目的特殊要求及说明

| 特殊 说明 | 1、所涉及设备的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采用新标准。 |
| --- | --- |
|  | 2、原有3#线设备要求保护性拆除。 |
|  | 3、现有搅拌楼基础、配料站基坑、粉罐等计划利用的设备、设施的尺寸复核由供应商负责，采购人不保证所提供相关尺寸、资料的准确性。 |
| 其他 要求 | 1、供应商应对所提供混凝土搅拌站搅拌设备的主要配置性能、结构特点、质量水平进行详细的描述。 2、供应商应提供混凝土搅拌站搅拌设备的制造标准及设计。 3、供应商应列表说明主要外购件的生产厂家、规格、型号、品牌。 4、详细说明质保期内和质保期后提供的售后服务保障措施。 5、供应商应提供混凝土搅拌站所有设备的试验报告及验收标准。 6、设备和主要外购件的检测标准、使用说明书。 7、在交货、交付使用时，设备必须已经通过国家各类强制性认证。 8、随设备带的配件和易损件、专用工具清单。 9、投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（如赠送配件等）。 10、所有外购部件、钢材料需提供原生产厂家质量保证书。 |

3、主要设备配置单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌及质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配料站 | 储料仓 | 30m³ | 5 | 个 | 输送带参考品牌为浙江三维/双箭/正固；骨料仓、秤体钢板厚度不小于6mm；油漆底漆为环氧富锌防锈漆，油漆厚度150μm-180μm； 配料站配置骨料仓5只，采用单独计量方式。其中石子仓2只、砂仓2只、细砂仓1只。石子仓锥体部分、秤体应衬耐磨板，砂仓锥体部分、秤体应衬高分子耐磨板。配置震仓内活动板。每个称量斗（细砂仓除外）的有效容积4m³以上。斜皮带机上方为细砂仓，要求该仓、秤体均为长条门结构，仓、秤体均配置震仓内活动板。有效装料量、称重≥1800kg，要求秤体结构为大倾角，保证卸料通畅。 |
|  |  | 石计量秤 |  | 2 | 个 |  |
|  |  | 砂计量秤 |  | 3 | 个 |  |
|  |  | 称重传感器 |  | 20 | 套 |  |
|  |  | 气缸 |  | 15 | 个 |  |
|  |  | 计量称支架 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 平皮带机 | NN200 1200*6（4+2） | 1 | 套 |  |
|  |  | 电动滚筒 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 支撑托辊 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 振动器 |  | 15 | 个 |  |
|  |  | 储气罐 |  | 1 | 个 |  |
| 2 | 斜皮带机 | 输送带 | NN200 1200*6（4+2） | 1 | 套 | 皮带参考品牌为浙江三维/双箭/正固；机架应符合相关规范要求，中间有支撑架，带坠重张紧装置，皮带机两侧均设维修走道，设有拉绳式急停开关和防跑偏开关。头部配有清扫器，尾部配有空段清扫器。皮带机采用电动机和减速机驱动，带逆止装置。机架含预装式接料槽。轴承座采用全封闭式。驱动滚筒、张紧滚筒包胶。带自动清洁的螺旋托棍，并设置皮带机水洗及下托料盘装置。 |
|  |  | 皮带机水洗系统 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 支撑托辊 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 机架 | 含双走道 | 1 | 套 |  |
|  |  | 张紧装置 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 下集料板 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 传动、防逆装置 |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 搅拌主机 | 电机 | 75KW | 2 | 个 | 2*75KW电机；采用双卧轴螺带式搅拌主机，并设计有主机维修平台，配置高压清洗系统。符合GB/T10171的相关规定。密实混凝土出料容量4.5 m3。搅拌主轴应为锻钢制造，主轴轴承座与搅拌桶体分离。轴端密封采用迷宫及浮封环密封，轴端密封使用寿命≥10万罐次。主要润滑点能自动注油润滑。 卸料门采用液压油缸开门方式（双边液压油缸），带非接触式传感器，门可停留在任何设定的位置。配置机械故障或停电时的混凝土应急卸出装置。配置维修盖，有脚踏平台。安装有安全限制开关，卸料门机械安全锁销。粉料进入主机搅拌锅的结构和方向要合理，防止混凝土抱轴。配置搅拌机腔内、皮带机、卸料口监控系统。 |
|  |  | 减速机 |  | 2 | 个 |  |
|  |  | 搅拌桶体 |  | 1 | 个 |  |
|  |  | 搅拌叶片系统 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 搅拌衬板系统 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 轴端密封系统 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 润滑系统 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 液压系统 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 搅拌主楼 | 主机卸料斗 |  | 1 | 套 | 主楼中间仓、卸料斗、粉料秤用钢板厚度不小于6mm；主楼平台为厚度不小于4mm的花纹钢板；主楼采用护栏结构，内设防滑楼梯。楼梯护栏采用30*30方钢。平台护栏采用40*40方钢，配置踢脚线；主楼结构安全通过CE认证。主机周围通道宽度大于1米。搅拌平台面积不低于42㎡，需预留较大的维修空间，卸料装置安装在搅拌机出料门下，有集料装置可暂存储料；出口橡胶筒为锥形设计, 锥形最下口直径为430mm。 骨料中间仓容积不小于6.5m³，由6mm及以上耐磨钢板制成，内部采取防磨措施，并配有一个振动器，执行元件选用气缸和电磁阀。骨料中间仓增加传感器，能够感应中间仓内是否有余料，避免焖锅事故发生。卸料斗配置液压缸驱动卸料门（带手动），不漏料、不滴料，并带看料平台。配置耐磨衬板，卸料高度不小于4.2米。 第三层平台安装在搅拌机平台上，用于安装骨料中间仓、水泥秤、粉料秤、水秤及外加剂秤等，立柱支撑采用型钢制成。楼内设有脉冲除尘器，减少粉尘排放，主楼内粉尘排放浓度控制在10mg/m³以下。主楼与粉罐螺旋输送机平台通过钢预制构件或现场制作钢平台进行联通。 |
|  |  | 计量层平台 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 搅拌层平台 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 钢结构 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 楼梯 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 中间仓 | 双边气缸开门机构 | 6.5m³ | 1 | 套 |  |
| 6 | 水计量系统 | 传感器 |  | 1 | 套 | 水、外加剂计量斗、过渡箱均为不锈钢材质；外加剂泵规格型号与现有5#线相同；配置高低液位水泵控制装置；我公司现有废水掺加管道在技改完成后要求供应商原位恢复；外加剂品种2个，配置3套独立的泵、管道装置；搅拌楼配外加剂不锈钢过渡罐2只，并配置高低液位外加剂泵控制装置。过渡罐应防沉淀； |
|  |  | 气动蝶阀 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 供水管路 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 计量斗 | ≥0.9m³ | 1 | 套 |  |
|  |  | 过渡水箱 | 3m3 | 1 | 套 |  |
| 7 | 外加剂计量系统 | 传感器 |  | 2 | 套 |  |
|  |  | 外加剂泵 |  | 3 | 套 |  |
|  |  | 供液管路 |  | 3 | 套 |  |
|  |  | 计量斗 | 0.08m³ | 2 | 套 |  |
|  |  | 过渡箱 | 0.5m3 | 2 | 套 |  |
| 8 | 水泥计量系统 | 振动器 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 蝶阀 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 计量斗 | 2m³ | 1 | 套 |  |
|  |  | 传感器 |  | 1 | 套 |  |
| 9 | 粉灰计量系统 | 振动器 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 传感器 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 计量斗 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 蝶阀 |  | 1 | 套 |  |
| 10 | 粉料输送系统 | 水泥螺旋输送机 | φ323加强型 | 2 | 套 |  |
|  |  | 粉煤灰、矿粉螺旋输送机 | φ323 | 2 | 套 |  |
| 11 | 操作室 | 框架 |  | 1 | 套 | 行业标准尺寸 |
|  |  | 装修 | 彩钢夹心板 | 1 | 套 |  |
|  |  | 靠椅 |  | 1 | 个 |  |
| 12 | 电控系统 | 液晶显示器 |  | 1 | 台 | 电器元件参考品牌为ABB、施耐德、西门子品牌； |
|  |  | 计算机 | 工业用计算机 | 2 | 套 |  |
|  |  | 电控柜 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 打印机 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 现场、远端控制软件 |  | 1 | 套 |  |
| 13 | 整机电缆 |  |  | 1 | 套 | 国标 |
| 14 | 整机气路 |  |  | 1 | 套 | 工作压力0.8mpa |
| 15 | 整机线槽 |  |  | 1 | 套 | 镀锌 |
| 16 | 除尘系统 |  | 脉冲式 | 1 | 套 | 除尘器出口颗粒物排放浓度小于等于10mg/m³。 |

备注：

1、供应商如有特殊设计、专利技术等措施，能保证设备系统正常运行，并能达到优秀环保性能且保养维修方便的，可在投标文件中另行增加或在相应项目中添加明确，费用不再增加。

2、供应商应提供混凝土搅拌设备的制造标准及设计图纸。

3、其他产品要求必须达到国家防腐工程施工验收标准。

4、供应商应说明主要外购件的生产厂家、规格、型号、品牌。

5、《主要设备配置单》仅列明部分设备，需配套或未列出的由供应商配套齐全，且不得以增项为由另行增加费用。

二、现场踏勘

因本项目场地特殊，不统一组织，投标人可自行踏勘。供应商应当根据采购需求，结合项目现场及其周围环境的勘查结果,提出最佳投标方案。踏勘过程中所产生的所有费用由投标人自行承担；投标人在踏勘过程中所发生的人员伤亡和财产损失等全部由投标人自行负责。在踏勘现场中向投标人介绍的场地和相关的周边环境等情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的任何判断和决策负责。

三、其他要求

1、在合同生效后，中标人在执行合同工程中，包括到货安装前需派专人负责完成与土建、安装公司及其他公司之间的对接及技术协调工作，并对工作作出书面的计划，该计划还应取得招标人的书面同意和安排。如果发生争议，经协商一致后，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

2、货物到现场后中标方负责吊装、保管，费用自负。

3、任何合理化建议或技术偏离，可专列章节说明并报价，供评标时参考。

4、投标文件应特别详细描述、说明整个设备安装施工环节的处理方法、注意事项、规范、以及详细的施工、网络组织图；

5、中标人同招标人签订了合同后，须按建设进度要求提供下列资料（一式六份）：系统图、布置方案图、电路图、接线图、设计图、装配图及其他有必要提供的其他文件和技术资料。招标人将进行图纸审查，如果有任何图纸未被认可，须由中标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。

6、中标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

7、这部份技术要求（规格）书只是对设备的一些原则性要求，并不是详尽的要求，中标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。中标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件制作专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

## 四、技术资料

1、资料提交的基本要求

（1）在投标阶段，采购人可根据具体货物提出清单，中标人补充和细化所列技术资料须满足项目初设要求。

（2）在配合项目设计阶段，中标人应及时提供满足项目设计的资料和图纸。

（3）在货物监造检验阶段，中标人应提供满足合同货物监造、检验和见证所需的全部技术资料。

（4）在安装调试、试运、性能试验和运行维护阶段，所需的技术资料包括但不限于：

1）提供货物安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2）安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括货物总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

3）货物的安装、运行、维护、检修说明书，包括货物结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

4）中标人应提供备品、配件总清单和易损零件图。

（5）中标人须提供的其他技术资料包括以下但不限于：

1）检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2）中标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

3）货物和备品管理资料文件，包括货物和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），货物和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

4）详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸，水压试验和性能检验等的证明。

（6）技术资料由采购人提出要求，中标人予以细化。细化后的技术资料清单，经采购人确定后，由中标人根据项目实际，及时、充分地予以提供，并能满足项目进度的要求。

## 五、供货要求

1、安装地点：采购人指定地点。

2、供货时间：总工期为70日历天（含节假日、春节），合同签订后40天内完成供货，且在供货完成后30天内必须全部安装完成。工期每延误一天，从履约保证金中扣款2000元/天。（因采购方导致的或不可抗力因素导致的延期除外）

六、售后服务及要求

中标人须提供经调试、试运行、验收合格后之日起，至少一年的免费质保期，投标承诺延长免费质保期的，按承诺的质保期。在此期间，中标人应免费处理因质量发生的故障，并按相关规定进行正常保养。中标人必须有可靠的售后服务保障，包括在项目区域内设有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。以处理所有的维修服务，需提供24小时服务，维修人员需在接到维修电话后45分钟内赶到现场。一般故障当场修复，重大故障48小时修复，48小时内不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证招标人的正常使用，若不能保证正常使用的，质保期作相应延长。

中标人服务维修人员均经过良好的技术培训，并有丰富的现场维修经验。

质保期后买方要求备品备件的供货时，中标人需无条件配合供货，价格由双方协商。

七、履约保证金及付款方式

1、履约保证金：合同签订前，中标人向采购人缴纳壹拾万元的履约保证金，履约保证金在采购单位将货物（服务、工程）验收合格后10日内无息退还。

2、付款方式：中标人设备进场后支付合同价款的30%，所有货物安装调试完毕验收合格后10日内支付至总合同价款的95%，并同时退还履约保证金（无息），剩余5%作为质量保证金，若无质量问题，质保期满后付清（无息）。

八、最高限价

本次采购最高限价为人民币贰佰陆拾捌万元（¥2680000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价（包含设备、运输、卸货、安装、售后服务、人员工资、旧设备拆除等所有项目实施的费用）。

附件一：

技术参数说明、要求

一：改造目标、范围

- 在现有搅拌楼基础、大外封、配料站基础不变的前提下将原有3方机生产线通过设计、制作、安装、调试改造为4.5方机，满足标准的4.5方机（理论产量270m³/h）生产线生产需求。

- 留用现有粉罐、搅拌楼钢构外封、外加剂罐、上水泵等设备。

- 更换骨料配料系统、平皮带机、斜皮带机、主楼整体钢构、除尘系统。更换水、外加剂计、粉料计量系统、整机气路。

- 更换搅拌主机、主机卸料斗、卸料斗检修平台，更换粉料螺旋输送机。

- 更换整机电缆、强弱电柜，整合操作、控制软件、监控（四个监控点）系统。

二：工艺技术要求

- 现有搅拌楼基础、配料站基坑、粉罐等计划利用的设备、设施的尺寸复核由供应商负责。

- 生产线应为高可靠性自动化生产系统，采用双计算机同步控制（现场+中控）。配料、计量、输送、搅拌等全过程自动控制，实现远程、现场同步操作控制、数字化较秤。并与八方混凝土公司现有调度、统计系统互联互通。

- 原材料计量范围、精度应符合GB/T14902的相关规定。

- 改造完成后斜皮带机倾角不大于21°，粉料螺旋输送机倾角不大于40°，骨料仓装料口离地高度不大于2.3米。并投标人应在保证整个系统安全、可靠运行的基础上，在设计时实现尽可能小的皮带机、粉料螺旋输送机的倾角，实现尽可能低的骨料仓装料口离地高度。

- 配料站

（1）配料站配置骨料仓5只，采用单独计量方式。其中石子仓2只、砂仓2只、细砂仓1只。石子仓锥体部分、秤体应衬耐磨板，砂仓锥体部分、秤体应衬高分子耐磨板。配置震仓内活动板。每个称量斗（细砂仓除外）的有效容积4m³以上。

（2）斜皮带机上方为细砂仓，要求该仓、秤体均为长条门结构，仓、秤体均配置震仓内活动板。有效装料量、称重≥1800kg，要求秤体结构为大倾角，保证卸料通畅。

（3）平皮带机配电动机和减速机，带丝杆张紧装置，皮带带宽1200mm，配清扫器，有拉线开关保护。

（4）斜皮带机机架应符合相关规范要求，中间有支撑架，带坠重张紧装置，皮带机两侧均设维修走道，设有拉绳式急停开关和防跑偏开关。头部配有清扫器，尾部配有空段清扫器。皮带机采用电动机和减速机驱动，带逆止装置。机架含预装式接料槽。轴承座采用全封闭式。驱动滚筒、张紧滚筒包胶。带自动清洁的螺旋托棍，并设置皮带机水洗及下托料盘装置。

6、搅拌主机：

（1）采用双卧轴螺带式搅拌主机，并设计有主机维修平台，配置高压清洗系统。符合GB/T10171的相关规定。密实混凝土出料容量4.5 m3。

（2）搅拌主轴应为锻钢制造，主轴轴承座与搅拌桶体分离。轴端密封采用迷宫及浮封环密封，轴端密封使用寿命≥10万罐次。主要润滑点能自动注油润滑。

（3）卸料门采用液压油缸开门方式（双边液压油缸），带非接触式传感器，门可停留在任何设定的位置。配置机械故障或停电时的混凝土应急卸出装置。

（4）配置维修盖，有脚踏平台。安装有安全限制开关，卸料门机械安全锁销。粉料进入主机搅拌锅的结构和方向要合理，防止混凝土抱轴。

（5）配置搅拌机腔内、皮带机、卸料口监控系统。

7、搅拌主楼

（1）主楼采用护栏结构，内设防滑楼梯。主楼结构安全通过CE认证。主机周围通道宽度大于1米。搅拌平台面积不低于42㎡，需预留较大的维修空间，卸料装置安装在搅拌机出料门下，有集料装置可暂存储料；出口橡胶筒为锥形设计, 锥形最下口直径为430mm。

（2）骨料中间仓容积不小于6.5m³，由6mm及以上耐磨钢板制成，内部采取防磨措施，并配有一个振动器，执行元件选用气缸和电磁阀。骨料中间仓增加传感器，能够感应中间仓内是否有余料，避免焖锅事故发生。

（3）卸料斗配置液压缸驱动卸料门（带手动），不漏料、不滴料，并带看料平台。配置耐磨衬板，卸料高度不小于4.2米。

（4）第三层平台安装在搅拌机平台上，用于安装骨料中间仓、水泥秤、粉料秤、水秤及外加剂秤等，立柱支撑采用型钢制成。

（5）楼内设有脉冲除尘器，减少粉尘排放，主楼内粉尘排放浓度控制在10mg/m³以下。

（6）主楼与粉罐螺旋输送机平台通过钢预制构件或现场制作钢平台进行联通。

8、水计量系统

（1）水计量斗1个（不锈钢材质），有效容积为不小于0.9m³，水计量通过精称仓实现粗、精称量，底部卸料由气动碟阀控制。

（2）主楼三楼内增加3m3中间水箱，带水泵液位控制器实时监测水位（不锈钢材质）。

（3）我公司现有废水掺加管道在技改完成后要求供应商原位恢复。

9、粉料计量系统

（1）水泥计量斗1个，有效容积为2m3，安装在搅拌机的上方，底部卸料由气动碟阀控制， 配有振动器，并带除尘装置，配置震动器。

（2）粉料计量斗1个，有效容积为不小于1m³，安装在搅拌机的上方，底部卸料由气动碟阀控制， 配有振动器，并带除尘装置，配置震动器。

10、外加剂计量系统

（1）外加剂品种2个，配置3套独立的泵、管道装置。

（2）搅拌楼配外加剂不锈钢中间罐2只（≥0.5m³），并配置高低液位外加剂泵控制装置。过渡罐应防沉淀。

11、电控系统

（1）硬件部分：

1、采用PLC作为核心控制器，完成所有参数和信号的采集、运算及输出控制。

2、采用优质品牌的工业计算机作为上位机搭载平台，实现配料、投料、搅拌、出砼全过程的监控与数据报表管理。

（2）软件部分：

1、操作软件优先用主机厂家自主研发的控制系统，接口可对外开放，预留ERP接口等，设计时有暂停功能，系统零点自动跟踪。

2、实现生产双机双控及热切换技术，若主机宕机，从机自动接管，保障生产系统双机热备不停机 ；实现数据热备，主从机相关数据实时同步热备份，实现数据不丢失。

3、控制操作的系统（卸料门）要求自动和手动能随时切换，具有落差自动修正功能；能永久保存数据记录，随意编辑发货清单；能动态显示生产工艺过程；具有自动报警功能；能打印统计每盘明细表、日报表、月报表的功能，并预留数据传输端口；具有故障动态自动检测和监控系统、及照明设施。

12、配置控制室，控制室外围岩棉板封装，配备冷暖2P壁挂式空调一台，配备照明、换气扇、窗帘、电脑桌及办公椅。

13、供应商应在设备选型时充分考虑所提供的设备、零配件与八方混凝土公司5#生产线的互换性。

（1）外加剂泵、皮带机托辊、改向、张紧滚筒、称重传感器、气缸等配件要求与八方混凝土公司现有5#生产线同规格、同尺寸、能互换。

（2）如供应商提供罗西（rossi）/ 邦飞利品牌，则要求与我公司现有5#生产线减速机同型号、同规格、能互换。

14、油漆材料要求：底漆为环氧富锌防锈漆，油漆厚度应达到150μm-180μm。

其他要求必须达到国家防腐工程施工验收标准。

三、验收

（1）改造项目整体按GB/T10171-2016《建筑施工机械与设备 水泥混凝土搅拌站（楼）》进行验收。

（2）改造项目理论产量、瞬时超载能力测试按GB/T10171-2016附录B：周期式混凝土搅拌站(楼)理论生产率测试的标准工况进行测试。

四、旧设备的拆除

（1）旧设备以能二次利用为标准进行保护性拆除。粉料螺旋、主机、计量系统、控制柜等要求整体拆卸、吊装。

（2）主楼钢构、配料站、皮带机等不能整体拆卸的，现场商定拆除方案。

（3）拆卸的旧设备应按八方混凝土公司要求搬运至厂区内指定地点。

五、其它

（1）电源：YJV 3*185+1*95  380V。

（2）需由八方混凝土公司配合的工作（主楼钢构外封、斜皮带廊桥外封拆装，土建等），供应商应书面列出清单并提供相关图纸。

（3）未提及的事宜，按涉及事宜相应国家或行业标准执行。

（4）所有外购部件、钢材料需提供原生产厂家质量保证书。配套电机采用符合国标的节能电机。

第五章  诸暨市政府采购合同

甲方（采购单位）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（供货单位）：                            签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及浙江明业项目管理有限公司（编号：浙江明业20    —    —    号）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |

二、供货要求

1、乙方应在合同签订后   个工作日内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2、乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

3、乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

4、如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书现提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方和浙江明业项目管理有限公司核实或认可，并报招标办审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

三、质量要求

1、乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由甲方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

中标产品经验收合格后，按照招标文件规定，甲方首次支付给乙方合同款的     %，即

元；在正常运行        个月后的     天内再支付    %，即       元；剩余的    %（可作为产品质保金），在    年  月  日前若无质量问题全部付清（无息）。

六、履约保证金

1、乙方须向甲方缴纳壹拾万元的履约保证金。

2、履约保证金在甲方将货物验收合格后，无息退还给乙方。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向报诸暨市交通投资集团招投标监管领导小组办公室审批同意后、招标办审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付拒收货物价的5%违约金。

（2）甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的1%的违约金给乙方。超过验收期限10日的，视为已验收，甲方应按约结付货款，但不再承担违约金。

（3）乙方不能交付货物，或者交付的货物存在质量问题，甲方有权扣留全部履约保证金，同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

（4）乙方逾期交付货物的，每逾期1天，甲方有权扣除中标逾期交货部分货物货款的5%的滞纳金，如乙方逾期交货超过10天，甲方方有权解除合同，解除合同的通知自送达乙方时生效。

十、其他约定事项

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可向诸暨市人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，招标办、代理公司备案一份。

| 采购单位 | 供货单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： |

注：该合同模板与招标文件中实质性内容不相符部分，以招标文件规定为准，在签订前相应调整。

第六章  应提交的有关格式范例

一、封面格式

商务技术文件或报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖章）

日期：       年     月     日

## 二、投标函（格式）

致：浙江明业项目管理有限公司

根据贵方                           项目的招标文件（编号：浙江明业 2021-**-**）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

日期：        年       月       日

## 三、授权委托书（格式）

致：浙江明业项目管理有限公司

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　，职务           ，身份证号码                            ，以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：1、社保机构出具的投标人为授权委托人缴纳的近三个月社保证明。未按要求提供社保证明的不视为投标人的授权代表。

2、法定代表人和被授权人身份证复印件。

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

## 四、开标一览表（格式）

项目名称：诸暨市八方混凝土建材有限公司3号线技改、1号线和5号线加仓成套设备采购项目

项目编号：浙江明业2021-**-**

单位：元

| 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌/制造商 | 型号和规格 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ¥ |

注：以上格式可以自行调整。

投标人：          （盖章）

日      期：     年    月    日

五、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：浙江明业         ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市内投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）市公管办认定的其他违反采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司承诺接受采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、保证金、资格条件、评审成交标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议。如果我公司在递交响应文件后还对采购文件提出质疑的，愿意接受相关部门依据采购相关法律法规做出的处罚决定。

三、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在采购文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为采购响应人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

日      期：     年    月    日

六、技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于技术标书中。

投标人（盖章）：

日      期：     年    月    日