2023-2025年吴兴区农村生活污水智慧监管平台建设服务项目

（财政审批编号：临[2023]5004号）

公开招标文件

（电子全流程）

项目编号：ZJMY(采)2023046

项目名称：2023-2025年吴兴区农村生活污水智慧监管平台建设服务项目

采 购 人：湖州市吴兴区住房和城乡建设局   （盖章）

代理机构：浙江明业项目管理有限公司       （盖章）

2023年5月

- 目录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	9

第三章  供应商须知	30

前附表	32

一、总  则	34

二、招标文件	38

三、投标文件的编制要求	38

四、开标	47

五、评标	48

六、定标	49

七、合同授予	50

八、其他内容	51

第四章  评标办法及评分标准	53

第五章  合同主要条款	58

第六章  投标文件格式	63

附件：	84

第一章  公开招标采购公告

（本项目为电子招投标项目）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经湖州市吴兴区财政局政府采购监管科(财政审批编号：临[2023]5004号)批准，浙江明业项目管理有限公司受 湖州市吴兴区住房和城乡建设局委托，现就2023-2025年吴兴区农村生活污水智慧监管平台建设服务项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、采购项目编号：ZJMY(采)2023046

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 供货及安装期限 | 服务期 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023-2025年吴兴区农村生活污水智慧监管平台建设服务项目 | 原吴兴区农村生活污水监测建设工程项目的整体维保，农污平台升级改造、前端部分点位的升级改造和新增。 | 60天（自合同签订之日起） | 3年 | 520万元 |

- 申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业可以总公司所设立的区域性分支机构参与投标，但必须获得总公司（总机构）授权或其他有效证明材料。

4.本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件

1、时间：2023年6月2日至2023年6月29日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2、地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

3、方式：潜在供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”-“获取采购文件”）。潜在供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取了采购文件。

七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2023年6月29日14点00分00秒（北京时间）

2、投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

3、开标时间：2023年6月29日14点00分00秒

4、开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

5、投标文件的递交及相关事宜：

5.1按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求递交。供应商应当在2023年6月29日14:00时（北京时间）前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政采云平台”拒收。

5.2备份投标文件

(1)根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。本项目不强制要求供应商提交备份投标文件，但由于未提交备份投标文件而造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效的，相关风险由供应商自行承担。

(2)备份投标文件：以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（bfbs格式），按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供。数量为1份。U盘盘面上粘贴标签，标注单位名称，装入一个外包封袋中进行邮寄。邮寄时，总的外包封袋上可不注明投标单位名称，但应注明投标单位的联系人、联系电话及投标项目名称。在开标前（以收件人实际签收时间为准）递交至以下地址：浙江省湖州市吴兴区南太湖南苑C幢2楼（浙江明业项目管理有限公司）；收件人：杨女士；联系电话：13819290859，由代理机构人员统一负责接收投标文件，做好接收记录，与投标资料一并归档。

自公告之日起至投标截止时间，供应商需留足投标响应文件邮寄时间,确保投标响应文件于投标截止时间前送达，因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。备份文件逾期送达指定地点的，备份文件将被拒绝。

6、CA锁解密时间为开标当日投标截止时间后，各供应商须提供符合要求的CA加密后的电子投标文件、有效的CA锁供开标现场解密，投标截止时间止未完成上传的电子投标文件或未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）将拒绝接收，作无效标处理。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

7、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。并登录“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

8、供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，供应商电子交易操作指南详见网址：（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

八、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

九、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标公告；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

5、本项目公告发布网站：

浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

湖州市公共资源交易信息网：http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/

6、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

7、本项目是否专门面向中小企业采购：否

十、联系方式：

1、采购人名称：湖州市吴兴区住房和城乡建设局

地    址：湖州市吴兴区区府路1129号

传    真： /

项目联系人（询问）：杨光

项目联系方式（询问）：0572-2595923

质疑联系人：宋笑丽

质疑联系方式：13757266312

2.采购代理机构信息

名    称：浙江明业项目管理有限公司

地    址：湖州市吴兴区南太湖南苑C幢2楼

传    真：0572-2079507

项目联系人（询问）：杨文娟

项目联系方式（询问）：0572-2075988

质疑联系人：沈薇

质疑联系方式：0572-2075988

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：湖州市吴兴区财政局政府采购监管科

地    址：湖州市吴兴区吴兴大道1号

传    真：0572-2289706

联系人：沈先生

联系电话：0572-2289702

湖州市吴兴区住房和城乡建设局

浙江明业项目管理有限公司

2023年6月2日

# 第二章  招标需求

一、项目清单

| 序号 | 类型 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示范站基础设备新建服务 | 1 | 项 |
| 2 | 示范站水质监测设备改造服务 | 3 | 项 |
| 3 | 重点站新建服务 | 2 | 项 |
| 4 | 标准站新建服务 | 76 | 项 |
| 5 | 标准站改造服务 | 18 | 项 |
| 6 | 标准站续保服务 | 50 | 项 |
| 7 | 重点站续保服务 | 20 | 项 |
| 8 | 示范站基础设备维护服务 | 1 | 项 |
| 9 | 示范站水质监测设备维护服务 | 3 | 项 |
| 10 | 标准站维护 | 144 | 项 |
| 11 | 重点站维护 | 22 | 项 |
| 12 | 流量计、电表更换服务 | 12 | 项 |
| 13 | 平台运维服务 | 1 | 项 |
| 14 | 通信网络信息化费用 | 1 | 项 |

二、技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 示范站基础设备新建服务 |
| 1 | 物联网网关 | 通信与安全要求： ★1.鉴于监测站点环境恶劣，为避免因停电、路由器故障、网口松动等情况造成通讯中断，影响农污站点正常运行，故要求所投设备需支持以太网和无线移动通讯主备通信，主通信模块为以太网上传数据，在以太网不稳定或中断的情况下，可自动切换为无线备份通信，并将通信状态变化同步告知云平台。投标时提供该功能检验报告 2.为有效避免SIM在潮湿、高温、震动的情况下出现生锈、松动等故障，故要求所投产品需采用工业级贴片式SIM卡。 二、仪表接入与控制要求： 1.为提高监测站点运维质量和效率，且不增加设备故障节点，故要求所投产品无需额外增加设备，能远距离持续接收2.45G主动式电子工牌，接收距离大于30M。投标时提供该功能检验报告 2.为确保站点动力设备正常运转，及时发现设备问题，故要求所投产品应支持监测电气设备电流值（不少于6路），通过设备运行电流变化检测其过载、欠载故障，并切断对应的控制输出，给出故障报警信号。投标时提供该功能检验报告 3.为方便后期监测站点功能扩展，且不增加额外成本，故要求所投产品支持扩展在不增加额外设备情况下，支持远距离接受现场Lora无线传感器数据。 4.为实现监测站点运行情况全了解的目标，故所投产品因支持不少于3路模拟量输入（4-20mA输入）；支持不少于3路485接口（支持接入液位计、水质监测仪等设备，支持接入工业相机进行远程图像抓拍）；支持不少于12路开关量输入；支持不少于6路继电器远程控制。 三、可靠性及管理要求 ★1.鉴于现场可能会发生停电现象，故要求所投产品在断电后，在无额外电池情况下，能通过无线通信上传报警信息，且支持离线数据存储，当设备通信恢复后自动补传历史数据。投标时提供该功能检验报告 2.支持平台可以远程对所投产品进行采集配置、重启、查看2/3/4G无线信号、监测联网率，支持远程固件升级。 四、技术指标要求 1.电气规格要求： ①工作电压：DC9~24V； ②设备消耗功率：<5W，DC12V供电情况下。 2.工作环境要求：湿度≤95%,无凝结，温度：-10℃~65℃。 3.一般技术规格要求：金属结构，TH35标准导轨安装。 五、其他要求 ★1.所投产品应具备静电放电抗扰能力；抗电快速瞬变（脉冲群）干扰能力；抗浪涌（冲击）能力，其设备的供电电源端口、信号、控制和接地端口等均符合GB∕T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》标准、GB∕T 17626.4-2018《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》标准、GB∕T 17626.5-2008《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》标准。 ★2.为确保设备稳定，所投产品生产厂家拥有断电告警功能，并实际应用在所投产品中。投标时提供相关证明材料 3.所投产品应符合环保要求，采用无铅工艺。 | 1 | 台 |
| 2 | 电磁流量计 | 工业级分体式电磁流量计，传感器防护等级为IP68，管径为DN50及以上。 | 1 | 只 |
| 3 | 流量计专用线缆 | 同轴屏蔽4芯线，流量计传感器到表头部分，根据站点实际情况选择，最长不超过20m。 | 20 | 米 |
| 4 | 设备运行状态监测传感器 | 1.监测动力设备运行状况。 2.支持模拟量输出。变比为100/1，精度0.5级，采用闭合式电流互感器。 3.设备运行稳定可靠，安装简便，能够保证长时间的无故障运行。 | 4 | 只 |
| 5 | 微功耗无线超声波液位计 | 一、测量要求 1.鉴于提升井大部分时间是非满溢状态，而暴雨等天气下经常会满溢；故日常充分利用超声波非接触测量的特性，需达到分钟级测量频率；能有效防止淤泥和水中杂质对传感器的堵塞和腐蚀破坏，提高测量可靠性，减轻后期维护工作量。 2.量程：0-10m；精度：传感器测量量程的0.2%或3mm（取较大值）；分辨率：1mm；稳定性：±0.15%FS。 3.鉴于施工无法保证传感器100%垂直安装，传感器须能够自动侦测安装倾角，自动校准测量数据，并能及时预警安装事故。 4.内置温度传感器，实现测量值的实时自动温度补偿。 5.★所投产品必须具有国家质监部门出具的中华人民共和国制造计量器具许可证、计量器具型式批准证书，证书必须在有效期内。 二、管理要求 1.设备可根据实际现场需要，远程设定液位告警（如低液位、高液位、超高液位、溢流等）阈值，当超过阈值时实时上发告警信息。 2.支持数据发送失败自动存储，当通信恢复后自动补传历史数据，确保数据的完整性。在标准工作模式下，离线数据存储时间大于3年，最大存储不少于80000条。 3.终端需自带温湿度、姿态、照度传感器，可实现设备状态异常的监测。 三、自供电要求 1.内置高性能锂电池，保障液位测量，设备自身状态监测，设备防盗监测，数据处理与无线通信；电池续航时间须不少于3年。 2.★设备需支持低电量告警，当电池供电量不足时，会实时发送低电量告警。 四、通信与安全要求 ★设备应内置Lora无线通信模块，与部署在站点现场的物联网网关双向通信，可保障平台能够不间断收到微功耗无线液位测控终端测量的数据。 五、设备本体安全要求 1.★鉴于管网内可能含有可燃气体，产品需有防爆合格证。 2.整机防护等级为IP68，在设备整体被淹等异常情况下仍能正常工作。 六、其它要求 1.★投标时提供第三方检测机构出具的检测报告。 2.鉴于设备安装在户外，要求选择的设备电磁兼容性(Electro magnetic Compatibility)应符合要求，不会对环境产生电磁污染； 3.鉴于排水设施自身即为环保用途设施，采用的相关电子设备也应符合环保要求，采用无铅工艺。 | 1 | 只 |
| 6 | 智能电表 | 1.三相四线电表/单相电表;2.额定电压：380V/220V;3.485数据传输;4.环境温度：-25℃~55℃;5.相对湿度：25%~95%。 | 1 | 台 |
| 7 | 电子工牌 | ★1.鉴于智能电子工牌发出的RFID无线射频信号应该被智能终端接收到，为了确保系统的可靠性，智能电子工牌应与智能终端为同一品牌; 2.工作频率：远距离：2.45G；近距离13.56M（可当作门禁卡）; 3.发射范围：≥30米(无遮蔽理想环境下); 4.发射频率：周期性发射，不低于10s一次; 5.内置纽扣电池，正常运行三年以上无需更换电池； 6.且电池电量不足时，能够提前告警； 7.结构设计方便运维单位自行更换电池； ★8.鉴于运维人员经常接触水，产品防护等级应为IP67及以上。投标时提供防护等级证书或检测报告 | 1 | 张 |
| 8 | 高清网络球机摄像机 | 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测; 传感器类型:1/2.8＂progressive scan CMOS; 最低照度:彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR; 宽动态:120 dB超宽动态; 焦距:4.8mm~110mm，23倍光学变倍; 视场角:57.6°~2.7°（广角~望远）; 补光灯类型:红外补光; 补光灯距离:≥150m; 水平范围:360°; 垂直范围:-15°~90°（自动翻转）; 水平速度:水平键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；水平预置点速度：120°/s; 垂直速度:垂直键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s; 主码流帧率分辨率:50 Hz：25 fps（1920×1080）;60 Hz：30 fps（1920×1080）; 视频压缩标准:H.265，H.264，MJPEG; 网络存储:NAS（NFS，SMB/CIFS）; 支持萤石接入； 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展:支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB; 供电方式:AC24V; 电源接口类型:两线式; 电流及功耗:最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9W）; 工作温度:-30℃~65℃，湿度小于90%; 恢复出厂设置:支持; 除雾:加热玻璃除雾; 尺寸:Ø208mm×344.7mm; 重量:≤3.0kg; 防护:IP66。 | 1 | 台 |
| 9 | 高清网络枪机摄像机 | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。内置GPU芯片。内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。最低照度彩色：0.0003lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps。在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。信噪比不小于60dB。且不小于106dB宽动态。支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。支持车牌识别功能。（白天和晚上的识别率均大于99%）;具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。不低于IP67防尘防水等级。具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级。支持录像搜索功能，可按时间进行录像查询，并可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。支持录像回放功能，回放录像时可设置播放时间，并可实现抓图、剪辑、电子放大和下载录像功能。 | 1 | 台 |
| 10 | 设备箱 | 包括空开、插座、接地设施等 | 1 | 只 |
| 11 | 集成服务 | 流量计对接法兰、防雷接地棒、平台上线，流量计安装调试、动力检测设备安装调试、原水质仪表拆装调试、非光谱水质仪安装调试、防雷施工、落地箱基础。 | 1 | 套 |
| 示范站水质监测设备改造服务 |
| 1 | 一体化多参数水质在线监测仪 | COD在线分析仪: 分析方法：重格酸钾分光光度法； 测量范围：0～1000mg/L； 重复性：不超过±10%； 测量周期：最小测量周期为5分钟； ★检出限：<10mg/L;（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告） ★单次废液量：<10ml;（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告） 输出：RS-485 和4-20mA 输出（可根据实际情况增加输出端口）； 其他：异常报警和断电不会丢失数据。 1.2 氨氮在线分析仪： 方法依据：《水质铵的测定水杨酸分光光度法》(HJ536-2009)； 测量范围：(0～50)mg/L； 重复性：不超过±5%； 示值误差：<±8%; 测量周期：最小测量周期为20 分钟； ★检出限：<0.04mg/L;（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告） ★单次废液量：<10ml;（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告） 输出：RS-232 和4-20mA 输出（可根据实际情况增加输出端口）； 其他：异常报警和断电不会丢失数据； 组态界面带触摸屏操作及指令输入。 1.3 总磷在线分析仪： 方法依据：《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》(GB11893-89)； 测量范围： (0～50)mg/L； 重复性：不超过±5%； 示值误差：<±5%; 测量周期：最小测量周期为20分钟； ★检出限：<0.01mg/L;（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告） ★单次废液量：<10ml;（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告） 输出：RS-485 和4-20mA 输出（可根据实际情况增加输出端口）； 其他：异常报警和断电不会丢失数据； 组态界面带触摸屏操作及指令输入。 1.4 数据采集仪 数据采集传输仪通过数字通道、模拟通道、开关量通道采集监测仪表的监测数据（COD、氨氮、总磷、PH等）、状态等信息，然后通过传输网络将数据、状态传输至平台；平台科可通过传输网络发送控制命令控制监测仪工作。 开关量输入输出模块：8输入、4输出； 模拟量输出接口：6路4～20mA输出； 程序烧写及数据导出：USB接口； 有线通讯接口：RS485、RS232； 无线通讯接口：GPRS或CDMA； 通过远程监控系统可做到远程对现场仪表的控制。 1.5 水质自动采样器 水质自动采样器按指定的采样模式，完成污水样品的自动采集，同时及时反馈采样是否成功、故障信息、报警等信息； 单次采样量可以任意设定； 瓶数：≥2； 瓶容量：≥500ml； 误差：±5%,或±5ml，取其大者； 重复性：≥98%（连续两个样，量少的与量大的之间的比例）； 累计采样量：≥4L； 保存温度：4℃±2℃； 通讯接口：同时具备RS485、RS232、USB口、RJ45； 水质自动采样仪采样瓶中已采水样，可以远程自动排空； 控制功能： （1）采样仪参数可以远程和现场设置； （2）具备远程复位功能； （3）采样模式：至少具备流量等比例、时间等比例等采样模式； （4）采样比例、采样时间、采样周期可以自由设定，并具有延时设定功能； （5）信息反馈功能：采样是否成功、故障等信息能够及时反馈到中控平台，同时应具有保存故障信息报警等功能，并能够输出存储的信息。 1.6 其他性能要求 机柜自带工业空调； 机柜落地面积不大于1平方米； ★机柜防护等级：IP55 ;（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告） ★具有周期模式、连续模式、维护模式，远程模式；（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告） ★标定单一量程，所有量程自动准确测量;（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告） ★废液废水分离设计;（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告） ★采用多通阀动态进样技术；（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告） ★采用多光束动态修正技术，补偿浊度色度干扰；（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告） 任意一项水质因子数据超标，即须将超标的水样按用户设定的采集量采集到预定的留样瓶中，设备配备有水样储存冷藏箱。 | 1 | 台 |
| 重点站新建服务 |
| 1 | 物联网网关 | 通信与安全要求： ★1.鉴于监测站点环境恶劣，为避免因停电、路由器故障、网口松动等情况造成通讯中断，影响农污站点正常运行，故要求所投设备需支持以太网和无线移动通讯主备通信，主通信模块为以太网上传数据，在以太网不稳定或中断的情况下，可自动切换为无线备份通信，并将通信状态变化同步告知云平台。投标时提供该功能检验报告 2.为有效避免SIM在潮湿、高温、震动的情况下出现生锈、松动等故障，故要求所投产品需采用工业级贴片式SIM卡。 二、仪表接入与控制要求： 1.为提高监测站点运维质量和效率，且不增加设备故障节点，故要求所投产品无需额外增加设备，能远距离持续接收2.45G主动式电子工牌，接收距离大于30M。 ★2.为确保站点动力设备正常运转，及时发现设备问题，故要求所投产品应支持监测电气设备电流值（不少于6路），通过设备运行电流变化检测其过载、欠载故障，并切断对应的控制输出，给出故障报警信号。投标时提供该功能检验报告 3.为方便后期监测站点功能扩展，且不增加额外成本，故要求所投产品支持扩展在不增加额外设备情况下，支持远距离接受现场Lora无线传感器数据。 4.为实现监测站点运行情况全了解的目标，故所投产品因支持不少于3路模拟量输入（4-20mA输入）；支持不少于3路485接口（支持接入液位计、水质监测仪等设备，支持接入工业相机进行远程图像抓拍）；支持不少于12路开关量输入；支持不少于6路继电器远程控制。 三、可靠性及管理要求 ★1.鉴于现场可能会发生停电现象，故要求所投产品在断电后，在无额外电池情况下，能通过无线通信上传报警信息，且支持离线数据存储，当设备通信恢复后自动补传历史数据。投标时提供该功能检验报告 2.支持平台可以远程对所投产品进行采集配置、重启、查看2/3/4G无线信号、监测联网率，支持远程固件升级。 四、技术指标要求 1.电气规格要求： ①工作电压：DC 9~24V； ②设备消耗功率：<5W，DC12V供电情况下。 2.工作环境要求：湿度<95%,无凝结，温度：-10℃~65℃。 3.一般技术规格要求：金属结构，TH35标准导轨安装。 五、其他要求 ★1.所投产品应具备静电放电抗扰能力；抗电快速瞬变（脉冲群）干扰能力；抗浪涌（冲击）能力，其设备的供电电源端口、信号、控制和接地端口等均符合GB∕T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》标准、GB∕T 17626.4-2018《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》标准、GB∕T 17626.5-2008《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》标准。 ★2.为确保设备稳定，所投产品生产厂家拥有断电告警功能，并实际应用在所投产品中。投标时提供相关证明材料 3.所投产品应符合环保要求，采用无铅工艺。 | 1 | 台 |
| 2 | 电磁流量计 | 工业级分体式电磁流量计，传感器防护等级为IP68，管径为DN50及以上。 | 1 | 只 |
| 3 | 流量计专用线缆 | 同轴屏蔽4芯线，流量计传感器到表头部分，根据站点实际情况选择，最长不超过20m。 | 20 | 米 |
| 4 | 设备运行状态监测传感器 | 1.监测动力设备运行状况； 2.支持模拟量输出。变比为100/1，精度0.5级，采用闭合式电流互感器； 3.设备运行稳定可靠，安装简便，能够保证长时间的无故障运行。 | 4 | 只 |
| 5 | 智能电表 | 三相四线电表/单相电表; 额定电压：380V/220V; 485数据传输; 环境温度：-25℃~55℃; 相对湿度：25%~95%。 | 1 | 台 |
| 6 | 电子工牌 | 1.鉴于智能电子工牌发出的RFID无线射频信号应该被智能终端接收到，为了确保系统的可靠性，智能电子工牌应与智能终端为同一品牌; 2.工作频率：远距离：2.45G;近距离13.56M（可当作门禁卡）; 3.发射范围：≥30米(无遮蔽理想环境下); 4.发射频率：周期性发射，不低于10s一次; 5.内置纽扣电池，正常运行三年以上无需更换电池； 6.且电池电量不足时，能够提前告警； 7.结构设计方便运维单位自行更换电池; 8.鉴于运维人员经常接触水，产品防护等级应为IP67及以上。 | 1 | 张 |
| 7 | 高清网络球机摄像机 | 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测; 传感器类型:1/2.8＂progressive scan CMOS； 最低照度:彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR; 宽动态:120dB超宽动态; 焦距:4.8mm~110mm，23倍光学变倍; 视场角:57.6°~2.7°（广角~望远）; 补光灯类型:红外补光; 补光灯距离:≥150 m; 水平范围:360°; 垂直范围:-15°~90°（自动翻转）; 水平速度:水平键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；水平预置点速度：120°/s; 垂直速度:垂直键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s； 主码流帧率分辨率:50 Hz：25fps（1920×1080）;60 Hz：30fps（1920×1080）; 视频压缩标准:H.265，H.264，MJPEG; 网络存储:NAS（NFS，SMB/CIFS）; 支持萤石接入; 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展:支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB; 供电方式:AC24V; 电源接口类型:两线式; 电流及功耗:最大功耗：24W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W）; 工作温湿度:-30℃~65℃，湿度小于90%; 恢复出厂设置:支持; 除雾:加热玻璃除雾; 尺寸:Ø208mm×344.7mm; 重量:≤3.0kg; 防护:IP66。 | 1 | 台 |
| 8 | 工业相机 | 1、485 接口串口抓图;2、低照度,0.01Lux; 3、IP66 级防水;4、0.6W MAX(2W MAX,红外开启时)。 | 1 | 台 |
| 9 | 设备箱 | 包括空开、插座、接地设施等。 | 1 | 只 |
| 10 | 集成服务 | 监控立杆，流量计对接法兰、防雷接地棒、平台上线，流量计安装调试、动力检测设备安装调试、水质仪表安装调试、防雷施工、立杆基础、落地箱基础。 | 1 | 套 |
| 11 | 流量井改造服务 | 站点根据流量计的安装监测要求，改造或新建流量井。 | 1 | 个 |
| 标准站新建服务 |
| 1 | 物联网网关 | 通信与安全要求： ★1、鉴于监测站点环境恶劣，为避免因停电、路由器故障、网口松动等情况造成通讯中断，影响农污站点正常运行，故要求所投设备需支持以太网和无线移动通讯主备通信，主通信模块为以太网上传数据，在以太网不稳定或中断的情况下，可自动切换为无线备份通信，并将通信状态变化同步告知云平台。投标时提供该功能检验报告 2、为有效避免SIM在潮湿、高温、震动的情况下出现生锈、松动等故障，故要求所投产品需采用工业级贴片式SIM卡。 二、仪表接入与控制要求： 1、为提高监测站点运维质量和效率，且不增加设备故障节点，故要求所投产品无需额外增加设备，能远距离持续接收2.45G主动式电子工牌，接收距离大于30M。投标时提供该功能检验报告 ★2、为确保站点动力设备正常运转，及时发现设备问题，故要求所投产品应支持监测电气设备电流值（不少于6路），通过设备运行电流变化检测其过载、欠载故障，并切断对应的控制输出，给出故障报警信号。投标时提供该功能检验报告 3、为方便后期监测站点功能扩展，且不增加额外成本，故要求所投产品支持扩展在不增加额外设备情况下，支持远距离接受现场Lora无线传感器数据。 4、为实现监测站点运行情况全了解的目标，故所投产品因支持不少于3路模拟量输入（4-20mA输入）；支持不少于3路485接口（支持接入液位计、水质监测仪等设备，支持接入工业相机进行远程图像抓拍）；支持不少于12路开关量输入；支持不少于6路继电器远程控制。 三、可靠性及管理要求 ★1、鉴于现场可能会发生停电现象，故要求所投产品在断电后，在无额外电池情况下，能通过无线通信上传报警信息，且支持离线数据存储，当设备通信恢复后自动补传历史数据。投标时提供该功能检验报告 2、支持平台可以远程对所投产品进行采集配置、重启、查看2/3/4G无线信号、监测联网率，支持远程固件升级。投标时提供该功能检验报告 四、技术指标要求 1、电气规格要求： ①工作电压：DC9~24V； ②设备消耗功率：<5W，DC12V供电情况下。 2、工作环境要求：湿度<95%,无凝结，温度：-10℃~65℃。 3、一般技术规格要求：金属结构，TH35标准导轨安装。 五、其他要求 ★1.所投产品应具备静电放电抗扰能力；抗电快速瞬变（脉冲群）干扰能力；抗浪涌（冲击）能力，其设备的供电电源端口、信号、控制和接地端口等均符合GB∕T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》标准、GB∕T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》标准、GB∕T 17626.5-2008《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》标准。 ★2.为确保设备稳定，所投产品生产厂家拥有断电告警功能，并实际应用在所投产品中。投标时提供相关证明材料 3.所投产品应符合环保要求，采用无铅工艺。 | 1 | 台 |
| 2 | 电磁流量计 | 工业级分体式电磁流量计，传感器防护等级为IP68，管径为DN50及以上。 | 1 | 只 |
| 3 | 流量计专用线缆 | 同轴屏蔽4芯线，流量计传感器到表头部分，根据站点实际情况选择，最长不超过20m。 | 20 | 米 |
| 4 | 设备运行状态监测传感器 | 1.监测动力设备运行状况； 2.支持模拟量输出。变比为100/1，精度0.5级，采用闭合式电流互感器； 3.设备运行稳定可靠，安装简便，能够保证长时间的无故障运行。 | 4 | 只 |
| 5 | 智能电表 | 三相四线电表/单相电表; 额定电压：380V/220V; 485数据传输; 环境温度：-25℃~55℃; 相对湿度：25%~95%。 | 1 | 台 |
| 6 | 电子工牌 | 鉴于智能电子工牌发出的RFID无线射频信号应该被智能终端接收到，为了确保系统的可靠性，智能电子工牌应与智能终端为同一品牌; 2.工作频率：远距离2.45G；近距离13.56M（可当作门禁卡）; 3.发射范围：最远不低于30米(无遮蔽理想环境下); 4.发射频率：周期性发射，不低于10s一次; 5.内置纽扣电池，正常运行三年以上无需更换电池； 6.且电池电量不足时，能够提前告警； 7.结构设计方便运维单位自行更换电池; 8.鉴于运维人员经常接触水，产品防护等级应为IP67及以上 ； | 1 | 台 |
| 7 | 工业相机 | 1、485 接口串口抓图;2、低照度,0.01Lux; 3、IP66 级防水;4、0.6W MAX(2W MAX,红外开启时)。 | 1 | 台 |
| 8 | 设备箱 | 包括智能空开、插座、接地设施等 | 1 | 只 |
| 9 | 集成服务 | 监控立杆，流量计对接法兰、防雷接地棒、平台上线，流量计安装调试、动力检测设备安装调试、水质仪表安装调试、防雷施工、立杆基础、落地箱基础。 | 1 | 批 |
| 10 | 流量井改造服务 | 站点根据流量计的安装监测要求，改造或新建流量井。 | 1 | 个 |
| 标准站改造服务 |
| 1 | 物联网网关 | 一、通信与安全要求： ★1、鉴于监测站点环境恶劣，为避免因停电、路由器故障、网口松动等情况造成通讯中断，影响农污站点正常运行，故要求所投设备需支持以太网和无线移动通讯主备通信，主通信模块为以太网上传数据，在以太网不稳定或中断的情况下，可自动切换为无线备份通信，并将通信状态变化同步告知云平台。投标时提供该功能检验报告 2、为有效避免SIM在潮湿、高温、震动的情况下出现生锈、松动等故障，故要求所投产品需采用工业级贴片式SIM卡。二、仪表接入与控制要求： 1、为提高监测站点运维质量和效率，且不增加设备故障节点，故要求所投产品无需额外增加设备，能远距离持续接收2.45G主动式电子工牌，接收距离大于30M。投标时提供该功能检验报告 ★2、为确保站点动力设备正常运转，及时发现设备问题，故要求所投产品应支持监测电气设备电流值（不少于6路），通过设备运行电流变化检测其过载、欠载故障，并切断对应的控制输出，给出故障报警信号。投标时提供该功能检验报告 3、为方便后期监测站点功能扩展，且不增加额外成本，故要求所投产品支持扩展在不增加额外设备情况下，支持远距离接受现场Lora无线传感器数据。 4、为实现监测站点运行情况全了解的目标，故所投产品因支持不少于3路模拟量输入（4-20mA输入）；支持不少于3路485接口（支持接入液位计、水质监测仪等设备，支持接入工业相机进行远程图像抓拍）；支持不少于12路开关量输入；支持不少于6路继电器远程控制。 三、可靠性及管理要求 ★1、鉴于现场可能会发生停电现象，故要求所投产品在断电后，在无额外电池情况下，能通过无线通信上传报警信息，且支持离线数据存储，当设备通信恢复后自动补传历史数据。投标时提供该功能检验报告 2、支持平台可以远程对所投产品进行采集配置、重启、查看2/3/4G无线信号、监测联网率，支持远程固件升级。投标时提供该功能检验报告 四、技术指标要求 1、电气规格要求： ①工作电压：DC9~24V； ②设备消耗功率：<5W，DC12V供电情况下。 2、工作环境要求：湿度<95%,无凝结，温度：-10℃~65℃。 3、一般技术规格要求：金属结构，TH35标准导轨安装。 五、其他要求 ★1.所投产品应具备静电放电抗扰能力；抗电快速瞬变（脉冲群）干扰能力；抗浪涌（冲击）能力，其设备的供电电源端口、信号、控制和接地端口等均符合GB∕T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》标准、GB∕T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》标准、GB∕T 17626.5-2008《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》标准。 ★2.为确保设备稳定，所投产品生产厂家拥有断电告警功能，并实际应用在所投产品中。投标时提供相关证明材料 3.所投产品应符合环保要求，采用无铅工艺。 | 1 | 台 |
| 2 | 设备运行状态监测传感器 | 1.监测动力设备运行状况； 2.支持模拟量输出。变比为100/1，精度0.5级，采用闭合式电流互感器； 3.设备运行稳定可靠，安装简便，能够保证长时间的无故障运行。 | 4 | 只 |
| 3 | 智能电表 | 1. 三相四线电表/单相电表; 2. 额定电压：380V/220V; 3. 485数据传输; 4. 环境温度：-25℃~55℃; 5. 相对湿度：25%~95%。 | 1 | 台 |
| 4 | 电子工牌 | 1. 鉴于智能电子工牌发出的RFID无线射频信号应该被智能终端接收到，为了确保系统的可靠性，智能电子工牌应与智能终端为同一品牌; 2.工作频率：远距离2.45G；近距离13.56M（可当作门禁卡）; 3.发射范围：最远不低于30米(无遮蔽理想环境下); 4.发射频率：周期性发射，不低于10s一次; 5.内置纽扣电池，正常运行三年以上无需更换电池； 6.且电池电量不足时，能够提前告警； 7.结构设计方便运维单位自行更换电池; 8.鉴于运维人员经常接触水，产品防护等级应为IP67及以上 ； | 1 | 台 |
| 5 | 工业相机 | 1、485 接口串口抓图;2、低照度,0.01Lux; 3、IP66 级防水;4、0.6W MAX(2W MAX,红外开启时)。 | 1 | 台 |
| 6 | 设备箱 | 包括智能空开、插座、接地设施等 | 1 | 只 |
| 7 | 集成服务 | 监控立杆，流量计对接法兰、防雷接地棒、平台上线，流量计安装调试、动力检测设备安装调试、水质仪表安装调试、防雷施工、立杆基础、落地箱基础。 | 1 | 批 |
| 8 | 流量井改造服务 | 站点根据流量计的安装监测要求，改造或新建流量井。 | 1 | 个 |
| 质保、维护及通信服务 |
| 序号 | 类型 | 详细内容 | 数量 | 单位 |
| 1 | 标准站续保服务 | 提供50个标准站设备产品厂家3年的续保服务。 | 50 | 项 |
| 2 | 重点站续保服务 | 提供20个重点站设备产品厂家3年的续保服务。 | 20 | 项 |
| 3 | 示范站基础设备维护服务 | 提供1个示范站基础设备（除水质监测设备外其余全部设备）3年的现场日常运维服务，包含点位故障日常维护，包括远程智能化运维、现场日常运行维护。 | 1 | 项 |
| 4 | 示范站水质监测设备维护服务 | 提供3个示范站前端水质监测设备的3年日常现场运维服务，包含更换试剂，检修，清扫，清理探头等仪表设备，校准调验设备等服务。 | 3 | 项 |
| 5 | 标准站维护服务 | 提供136个标准站点3年的现场日常运维服务，包含点位故障日常维护，包括远程智能化运维、现场日常运行维护。 | 136 | 项 |
| 6 | 重点站维护服务 | 提供22个重点站点的3年的现场日常运维服务，包含点位故障日常维护，包括远程智能化运维、现场日常运行维护。 | 22 | 项 |
| 7 | 流量计、电表更换服务 | 提供11个标准站及1个重点站的流量计和电表的更换服务 | 12 | 项 |
| 8 | 平台维护服务 | 3年平台运维服务。 | 1 | 项 |
| 9 | 通信网络信息化费用 | 包含28条网络专线（最终数量以实际使用为准）及177张物联网卡，流量30M/月（最终数量以实际使用为准）。 | 1 | 项 |

注：标有“★”的为重要性参数指标或要求。

三、项目要求

1、远程技术支持：指供应商通过电话、E-MAIL、网络远程登录等方式为采购人提供的非现场服务。

2、现场技术支持：指本合同中约定的服务实施地（远程服务下现场指接受服务的客户端）。

3、服务级别协议

3.1响应级别：7*24

服务期间的任何时间出现故障，疑难问题需要咨询和技术支持时，采购人可拨打投标人7*24小时免费技术支持服务电话。

3.2响应时间：收到服务请求起30分钟内提供技术响应

3.3到场时间：2个小时内到场。

3.4 故障解决时间：

1) 重要问题：当故障影响采购人业务正常运作时，供应商接到采购人报修后，到场后4个小时内恢复业务，12小时内解决故障。

2) 一般问题：当故障未影响到采购人业务正常运作时，供应商接到采购人报修后，36小时内解决故障。

4.在售后服务期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

5．培训要求

(1)提供现场技术培训，要求为使其掌握系统管理、常见故障排除等知识。供应商须写出详细的培训方案；

(2)基础知识培训：面向系统使用人员；

6．保密要求

(1)建立严格的保密制度，中标人应当加强对工作人员的保密管理及保密知识教育。

(2)中标人须承担与此有关的技术情报和数据资料的保密责任。与本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法律法规执行。

7.产权要求：

7.1 本项目中系统软件建设的知识产权以及软件著作权归采购人所有，基础硬件部分以及集指平台所涉及的基础软件使用权归采购人所有，未经同意不得将涉及知识产权的技术秘密透露给第三方。供应商有不可争议的义务确保采购人依据本次采购所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利。

7.2 项目实施过程中要求供应商不存在任何侵权问题，如出现侵权造成的法律后果，由供应商负责。项目设计成果及知识产权归项目采购人所有，供应商不得私自使用。

8.验收

8.1 服务期结束试运行一个月后，采购人进行验收。

8.2 采购人根据采购文件和供应商提供的投标文件及供应商和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收，如发现问题应及时处理直至使采购人满意,其中费用由供应商负责。

8.3 配套设备安装调试完成后，供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收，同时供应商需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收；系统设备的整体调试验收需经采购人及供应商或其他有关主管部门验收合格，所发生的验收费用由供应商承担；如供应商因未及时现场考察而导致的报价缺项漏项或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

8.4 系统的整体调试验收需经采购人及供应商或其他有关部门验收合格。

8.5 验收合格后供应商须向采购人提供整套设备质保书、说明书并提供相关技术培训。

8.6 验收合格的条件必须至少满足以下要求：已提供了合同要求的全部设备和资料；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决，技术指标满足合同要求，供应商履行完采购合同约定义务事项。

四、▲对接及维护要求：

1、投标人需承诺完成站点数据至浙江省农村生活污水治理管理服务系统的对接工作；

2、投标人需提供平台日常维护及重要会议保障服务并配备相应的服务团队（包含平台演示、讲解，配合业主做好平台展示等工作）；

五、服务标准

1、因电子产品更新换代速度较快，供应商应保证实际采购时该产品的配置为市场主流配置。

2、项目试运行期为一个月，供应商须派技术人员在现场监测系统运行，并提供设备运行管理制度。

3、提供现场技术培训，要求使用单位能顺利操作平台的所有系统，能了解、掌握本平台所涉及的各种技术和设备，掌握各系统的工作流程和基础设备配置方法，对系统的使用及系统的基本维护、常见故障排除及解决办法等方面，保证平台的安全稳定运行，提高平台使用效率。

六、▲商务条款

1、供货期及安装期限：60天（自合同签订之日起）

2、服务期：三年。

（1）项目实施期间安排专职技术人员提供技术支持与使用指导，包括免费升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。

（2）须定期安排相关技术工程师到现场进行软件系统全面巡检服务，提供详细巡检报告，并给出优化调整建议。

（3）供应商应对服务期内由于产品本身的缺陷（非人为因素）而引发的任何不足负责，所涉费用均由中标人承担。

（4）为达到设备使用效果所需的所有备品备件、易耗品均由供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用；

（5）设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门更换同种品牌规格型号的新设备；设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其他任何费用。

3、付款方式:采购人自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%；第二年同期支付合同总价款的40%（项目前期建设完工后，经采购人验收合格作为支付依据）；第三年同期支付合同总价款剩余的20%（项目整体完成后，经采购人验收合格作为支付依据）。

注：若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

七、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属为软件和信息技术服务业

八、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

九、本项目预留预算总额的40%专门面向中小企业采购，将上述份额中的70%预留给小微企业。

第三章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2023-2025年吴兴区农村生活污水智慧监管平台建设服务项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见第二章采购需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费按人民币贰万肆仟元整收取，在确定中标供应商后，领取中标通知书前，由中标供应商全额支付，请各供应商自行考虑计入投标报价中。 |
| 4 | 答疑与澄清：供应商对招标文件有异议的，应当在2023年6月21日17:30前以书面（含传真）形式向采购代理机构一次性提出，招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有依法获取招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 |
| 5 | 采购预算：人民币520万元 |
| 6 | 投标文件组成： (1)投标文件组成：资格文件、技术商务资信及其他文件、报价文件。 (2)投标文件编制： 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 (3)投标文件的形式： 电子投标文件：（“电子加密投标文件”，供应商还可以提供“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）。 (4)投标文件份数： “电子加密投标文件”：在线上传递交一份；“备份投标文件”（供应商如需提供的）； |
| 7 | 投标文件的制作、递交： 1、本项目实行电子招投标。 2、供应商应按要求提供电子投标文件：（1）按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理；通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 （2）供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。 （3）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 8 | 投标截止时间：2023年6月29日14:00时前 投标地点： 1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）； 2）供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作无效标处理。 |
| 9 | 开标时间：2023年6月29日14:00时整 开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn） 1、开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 10 | 可中止电子交易活动的情形： 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 |
| 11 | 评标办法及评分标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 12 | 中标结果公告：评标结束后，采购人确认采购结果后，中标公告发布于 浙江政府采购网：(http://www.zjzfcg.gov.cn)、 湖州市公共资源交易中心网http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/ |
| 13 | 中标通知书：在发布中标结果公告的同时，向中标供应商发中标通知书 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 15 | 履约保证金: 本项目不设履约保证金。 |
| 16 | 投标文件有效期：90天 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人 |
| 18 | 在确定中标供应商后，签订合同前，中标供应商须提供两份完整的纸质投标文件给采购人及代理机构，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于2023-2025年吴兴区农村生活污水智慧监管平台建设服务项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 采购预算：人民币520万元

（三）定义

1.采购人系指组织本次招标的 湖州市吴兴区住房和城乡建设局，采购代理机构系指受采购人委托组织本次招标的浙江明业项目管理有限公司。

2.“供应商”指向采购人提交投标文件的单位。

3.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的服务及类似其他义务。

4.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

5.“▲”系指实质性要求条款。

（四）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（五）投标费用

1.供应商应自行承担投标过程中的所有相关费用，不论中标与否，采购人在任何情况下不承担有关费用。

2.本项目招标代理服务费按人民币贰万肆仟元整收取，在确定中标供应商后，领取中标通知书前，由中标供应商全额支付，请各供应商自行考虑计入投标报价中。

代理机构银行账户信息：

户名：浙江明业项目管理有限公司湖州分公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司湖州经济开发区支行

账  号：19105101040232910

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包。

特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4．投标报价说明：

投标报价只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受；投标人要对自行计算的最终报价自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用；某个标段中标候选人示为放弃其它标段的中标权力。

（八）质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5.供应商对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

6.质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

未按规定格式、内容提出的，招标方将不予受理。

8.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。供应商质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。

## 二、招标文件

- 招标文件的组成

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

（1）在投标截止时间前，招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人在收到招标文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

（2）招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制要求

（一）投标文件的形式和效力：

1.投标文件分为“电子加密投标文件”，供应商还可以提供“备份投标文件”，具体内容如下：

1.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

1.2供应商如需提供数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份投标文件无效。供应商应将数据电子备份投标文件（U盘）形式单独密封、包装应并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。因不按规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）而产生的对投标供应商的不利后果由供应商自行承担。

2、投标文件的效力：

投标文件的启用：按先后顺位分别为电子投标文件，供应商递交数据电子备份投标文件（U盘）的。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成（如无格式、格式自拟）

投标文件（包括电子投标文件，供应商递交数据电子备份投标文件（U盘）的）由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成，其中电子投标文件中所需加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件：

（1）银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业可以总公司所设立的区域性分支机构参与投标，但必须获得总公司（总机构）授权或其他有效证明材料（如是）；

（2）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照或事业单位法人身份证明书；

（3）法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书和授权人身份证；

（4）承诺书（承诺符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录）；

（5）自采购公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图；（二者缺一不可，截图模板详见附件）

（6）信用承诺书。

2.技术、商务、资信及其他文件主要包括下列内容：

2.1供应商自评分索引表：

2.2技术文件：

投标人根据评分办法及标准结合自身情况进行编制。

2.3商务资信及其他文件：

（1）投标声明书（格式详见附件）；

（2）投标单位情况表（格式详见附件）；

（3）投标人业绩（如有）；

（4）人员配备（如有）；

（5）企业综合实力（如有）；

（6）售后服务承诺（如有）；

（7）商务条款偏离表（格式详见附件）；

（8）供应商认为需要提供的文件和资料。

2.4报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式自拟）；

（4）中小企业声明函（如是，格式见附件）；

（5）监狱企业声明函（如是，格式见附件）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如是，格式见附件）；

（7）招标代理费承诺函（格式见附件）；

（8）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲注：（1）上述内容本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；

（2）采购文件未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

（3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料等）；

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，投标报价为各项服务全部工作内容的报价。

2.投标报价是履行合同的结算依据，应包括含配备人员工资及保险、税费、管理费用、服务内容中所涉及的额外人员及机械设备费用、项目验收费用等其他一切费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

5.供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量。

6.报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准。

7.供应商对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

8.供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视报价总价中已包括所有费用。

9.供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，若因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作。

2.供应商如需提供数据电子备份投标文件（U盘）：

电子投标文件的备份文件以U盘形式存储。数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U盘）应包含《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份投标文件（U盘）形式单独密封、包装应并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。因不按规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）而产生的对投标供应商的不利后果由供应商自行承担。其中《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价部分内容。凡是参加两个或者以上标项投标的，必须按标项分别单独密封、包装、单独提交。

3.其他：

3.1投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

3.2投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖供应商的公章或由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应按要求提供电子投标文件：（1）按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理；通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。

2.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回源文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收，作无效标处理。

3.备份投标文件

(1)根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。本项目不强制要求供应商提交备份投标文件，但由于未提交备份投标文件而造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效的，相关风险由供应商自行承担。

(2)备份投标文件：以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（bfbs格式），按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供。数量为1份。U盘面上粘贴标签，标注单位名称，装入一个外包封袋中进行邮寄。邮寄时，总的外包封袋上可不注明投标单位名称，但应注明投标单位的联系人、联系电话及投标项目名称。在开标前（以收件人实际签收时间为准）递交至以下地址：浙江省湖州市吴兴区南太湖南苑C幢2楼（浙江明业项目管理有限公司）；收件人：杨女士；联系电话：13819290859，由代理机构人员统一负责接收投标文件，做好接收记录，与投标资料一并归档。

自公告之日起至投标截止时间，供应商需留足投标响应文件邮寄时间,确保投标响应文件于投标截止时间前送达，因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。备份文件逾期送达指定地点的，备份文件将被拒绝。

4、CA锁解密时间为开标当日投标截止时间后，各供应商须提供符合要求的CA加密后的电子投标文件、有效的CA锁供开标现场解密，投标截止时间止未完成上传的电子投标文件或未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）将拒绝接收，作无效标处理。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

5.因网络或其他非供应商问题造成电子投标文件未成功解密，且供应商提供了数据电子备份投标文件（U盘）的，以数据电子备份投标文件（U盘）作为评审依据，否则视为电子投标文件撤回，作无效标处理。电子投标文件已成功解密的，数据电子备份投标文件（U盘）自动失效，不予启封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审

（1）如为银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业可以总公司所设立的区域性分支机构参与投标的，未提供获得总公司（总机构）授权或其他有效证明材料的；

（2）未提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或未提供“三证合一”的营业执照或未提供“五证合一”的营业执照或事业单位法人身份证明书；

（3）未提供法定代表人有效身份证明书及身份证或未提供法定代表人授权书与授权人身份证或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）未提供承诺书（承诺符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录）的；

（5）自采购公告发布之日起至投标截止日内，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过；

（6）投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商且在处罚有效期内的供应商，资格审查时不予以通过；

（7）未提供信用承诺书的；

（8）其他重大违法、违规记录；

（9）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（2）《资格文件》或《技术、商务、资信及其他文件》中出现报价的；

（3）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（4）在投标截止时间以后传送的电子投标文件的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、服务期（工期）、服务质量保证期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）提供的《中小企业声明函》未采用本采购文件附件《中小企业声明函》的模板；（非小微企业无需提供）

（5）提供的《中小企业声明函》未填写完整的；（非小微企业无需提供）

（6）供应商未如实填写《中小企业声明函》的；（非小微企业无需提供）

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件或响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标（响应）文件件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标（响应）文件相互混装。

7.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标（响应）文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标（响应）文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标（响应）文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）电子招投标开标及评审程序

1、采购组织机构按照规定的时间通过政采云系统组织开标、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。

2、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内；

3、投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

4、评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

5、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

6、在系统上公开报价开标情况；

7、评标委员会对报价情况进行评审；

8、在系统上公布评审结果；

9、开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人,共 5 人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的技术、商务、资信及其他得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的报价评分标准计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则通过电子评标系统推荐中标候选人并同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商30分钟提交澄清说明或补正的时间，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）本项目由采购人根据评标委员会小组提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确定成交人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人中按顺序确认中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标结果公告。

4.中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

（二）中标通知书

1. 采购代理机构将在中标人确定之日起2个工作日内通过“政府采购云平台”向中标人签发《中标通知书》，同时在省级以上人民政府财政部门指定的媒体（浙江政府采购网）上公告采购结果，采购文件随中标结果同时公告。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

2.根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

3.中标通知书为双方签订合同的依据。

4.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

（三）采购过程、采购结果的质疑

供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当按照规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金(本项目不设履约保证金)

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 九、其他内容

发生下列情况之一，供应商自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

1.供应商在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

2.供应商在投标（响应）文件中提交虚假材料的；

3.除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

4.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5.中标供应商拒绝缴纳招标代理服务费的；

6.招标文件规定的其他情形。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2023-2025年吴兴区农村生活污水智慧监管平台建设服务项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分、技术分、商务分和资信及其他部分占90分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。推荐排名前三的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务资信分)

二、评标内容及标准

（1）价格分10分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

落实政府采购政策：

1.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46号），对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

符合以下要求（其一）的供应商被认定为小型、微型企业：

1）供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为小型、微型企业【按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46 号）规定提供《中小企业声明函》，不提供不予认可】。

2.监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位指符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

（2）技术分、商务分、资信及其他分90分

（3）技术分、商务分、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术分、商务分、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式（技术分、商务分、资信及其他分，共90分）

| 评定项目 | 评定内容 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 | 56分 |
| 技术性能 | 响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数和技术要求的得17分； 低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数和技术要求给予逐项适当减分，标注“★”项每低于一项扣2分，未标注“★”的每低于一项扣1分；扣完为止。 注：招标文件要求提供检验报告、证书及截图等相关证明文件的，未提供则按负偏离处理。 | 17分 |
| 技术方案 | 1.投标人提供的整体技术方案（包括但不限于组织机构、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等）技术先进、经济合理、实用可靠、内容充实完整得4-5分；方案基本合理，比较全面得2-3.9分；方案内容欠缺或存在明显漏洞得0-1.9分；未提供不得分。 | 5分 |
|  | 2.根据投标人针对本项目制定的产品及配置的完整性、可扩展性、合理性综合评分：内容完整详尽、契合实际、符合采购人要求得4-5分；方案内容完整、契合实际得2-3.9分；方案内容不清晰或不契合实际要求得0-1.9分；未提供不得分。 | 5分 |
|  | 投标人项目管理工具软件有针对项目维护的巡检统计功能，能够统计巡检开始时间、结束时间、完成情况等功能得3分。 提供功能界面截图，功能截图上需有公司名称或简称，不提供不得分。 | 3分 |
| 对接方案 | 根据投标人针对本项目的所投设备需接入采购人原有的农村生活污水运维管理平台的对接方案综合评分：包括但不限于总体设计、接口设计、系统数据结构设计、数据库设计及模块设计等。对接方案满足采购人需求，方案合理有效，可实施强得4-5分；对接方案部分满足采购人需求方案基本合理得2-3.9分；对接方案不全面或存在明显漏洞的得0-1.9分；未提供不得分。 | 5分 |
| 项目进度控制措施 | 根据投标人针对本项目实际需要的项目服务节点进度和周期计划、分项进度计划表等综合打分。进度安排合理，措施全面、严密、符合项目实际要求的得4-5分；进度安排合理，措施全面、基本符合要求得2-3.9分；进度和措施不全面或存在明显的漏洞得0-1.9分；未提供不得分。 | 5分 |
| 运行维护方案 | 根据投标人对本项目提供的运行维护方案综合评分：包括服务流程、组织机构、日常运维、定期巡检维护、应急技术保障、软硬件设备维修、人员配置与反馈机制符合项目实际，从技术支持上能及时解决运行过程中的故障与问题的得4-5分；运行维护方案比较全面，从技术支持上能解决运行过程中的故障与问题得2-3.9分；运行维护方案不够全面，从技术支持上不能及时、准确的解决运行过程中的故障与问题得0-1.9分；未提供不得分。 | 5分 |
| 安装、调试、验收 | 根据投标人提供的安装、调试、验收的方案综合评审：包括安排安装、调试设备的工程师资质、安装、调试工作的时间进度及措施、与采购人的配合（安装调试、试运行、测试和调优）、验收标准、验收方式、工作程序和步骤、管理和协调方法等内容评审打分：人员安排得当，安装、调试及验收工作的时间进度及措施全面、可行，积极配合采购人得3-4分；人员安排不足，安装、调试及验收工作安排欠缺得1-2.9分，未提供不得分。 | 4分 |
| 应急预案 | 根据投标人提供的具有运行服务保障应急预案、突发事件的处理响应时间综合评分：具有明确的应急预案，合理规范针对性强，有切实可行的应对措施得3-4分；应急处理预案及应对措施较为内容简洁或表述与本项目需求不符得1-2.9分；未提供的不得分。 | 4分 |
| 培训方案 | 根据投标人提供对系统使用人员、系统运行维护管理人员的培训方案进行综合打分：主要硬件及配套软件的使用方法、日常操作及维护、基本的故障诊断与排错、对产品的技术特性、配置、使用细则详细培训等内容，培训方案内容详细、编制科学、完善合理、操作性强得3-4分;培训方案编制混乱，主次不清、内容不齐全或有缺陷且不合理得1-1.9分；未提供不得分。 | 4分 |
| 商务资信部分 | 33分 |
| 投标人 业绩 | 投标人提供自2020年1月1日（以签订时间为准）至今同类项目业绩，每提供一个得0.5分，最高得1分。 注：提供合同扫描件并加盖公章，未提供不得分。 | 1分 |
| 人员配备 | 1.拟投入本项目的项目负责人具备PMP证书，物联网工程师（高级）及智慧城市规划工程师（高级）证书的，每提供一个得2分，最高得6分。 2.拟投入本项目的技术负责人具备视频监控技术与运行维护证书，高级网络工程师证书的，每提供一个得1分，最高得2分。 拟投入本项目的团队人员（除项目负责人）具备信息系统项目管理师得2分，高级软件工程师证书得2分，应用电子专业高级工程师证书得2分，信息安全管理（高级）证书得2分，系统架构设计师得2分，最高得10分。 注：提供相关证书及社保缴纳证明（在本单位近三个月中任意一个月）并加盖公章，未提供不得分。 | 18分 |
| 企业综合实力 | 1、投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证得1分； 2、投标人具有有效期内的信息技术服务管理体系认证得1分； 3、投标人具有有效期内的业务连续性管理认证得1分； 4、投标人具有有效期内的ITSS信息技术服务标准符合性证书(运行维护领域)得2分； 5、投标人有效期内的基础电信业务经营许可证的得2分； 6、投标人有效期内的增值电信业务经营许可证的得2分； 注：提供证书扫描件并加盖公章，不提供不得分。 | 9分 |
| 售后服务承诺 | 投标人提供详细完整的售后服务措施和方案（包括服务承诺、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施等内容），根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组综合评分，方案及措施完整、科学合理、切实可行的得2-3分；方案存在明显漏洞得0-1.9分。 2.维修响应时间承诺：接到采购方报修通知（电话、电传等）后2小时内到达现场，每减少半小时加1分，最高得2分。 | 5分 |
| 合计 |  | 90分 |

第五章  合同主要条款（本项目为预留合同）

（服务类）

财政审批编号:临[2023]5004号；                                          招标文件编号: ZJMY(采)2023046

项目名称：2023-2025年吴兴区农村生活污水智慧监管平台建设服务项目

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据2023-2025年吴兴区农村生活污水智慧监管平台建设服务项目公开招标的结果，签署本合同。

本合同金额为（大写）：__________________元（￥_______元）人民币。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，采购人在供应商完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指供应商根据合同规定向采购人提供的一切货物、质量保证书和其他技术资料及技术参数；

1.4“服务”系指根据合同规定供应商承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、安装、保险以及其他的服务，例如安装、调试提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“采购人”系指具体使用货物和接受服务的使用单位；

1.6“供应商”系指根据合同规定提供采购项目货物和服务的具有法人资格的公司、企业或实体；

1.7“财政审批编号”系指湖州市吴兴区财政局政府采购监管科审批编号。

2.合同项目与内容

2023-2025年吴兴区农村生活污水智慧监管平台建设服务项目

3.服务时间与服务地点

服务时间：详见招标文件要求；

服务地点：由采购单位指定。

4.签署合同的要求

4.1、供应商必须按照投标文件和询标过程中承诺的条款以及中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.2、所签订的合同内容不得对招标文件和供应商的投标文件作实质性修改；

4.3、采购人不得向供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离合同实质性内容的协议；

4.4、自采购合同签订之日起 7个工作日内，将采购合同副本 2份送本项目招标代理机构、同级人民政府财政部门备案。

5.技术规范

本合同执行国家及本省、市现行项目实施及验收规范及有关条例、实施办法等。

提供和交付的服务技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。

6.知识产权

供应商保证所提供的服务及货物均不存在知识产权纠纷。供应商应保证采购人在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

7. 工作考核及付款方式

根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支付企业发展工作的通知》（浙财采监[2020]3号）要求，制定如下付款方式：

采购人自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%；第二年同期支付合同总价款的40%（项目前期建设完工后，经采购人验收合格作为支付依据）；第三年同期支付合同总价款剩余的20%（项目整体完成后，经采购人验收合格作为支付依据）。

本项目预留预算总额的40%专门面向中小企业采购，将上述份额中的70%预留给小微企业。

采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

采购人应自收到供应商开具的发票后7日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施

8.支付：支付应使用人民币；

9.技术服务

供应商应负责安排采购人相关人员进行操作、维修的培训。具体时间及培训内容在投标时由供应商提出建议；

10.售后服务及承诺

10.1供应商应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

10.2服务期：详见招标文件要求。在服务期内，因服务质量所发生的一切费用均由供应商承担；

11.履约保证及后续服务

11.1 本项目无需提供履约保证金。

11.2 供应商应按招标文件规定的服务标准向采购人提供服务。

11.3 如采购人检查发现供应商提供的服务不符合标准要求，供应商应立即进行整改，直到符合要求为止。采购人可根据考核标准中扣除供应商因检查不合格而应该扣罚的款项（扣罚款项在签订合同时明确）。

11.4 供应商提供的服务人员不符合本合同约定的数额，供应商应当自接到采购人通知之日起2日内予以补足，采购人有权按照缺岗天数及缺岗人数扣除相应的履约保证金。

11.5 由于供应商服务人员原因在服务工作中给采购人的设施、材料造成损失，供应商应负责赔偿。

11.6 在使用过程中发生问题，供应商在接到采购人通知后在    小时内到达采购人现场。

11.7 在服务质量保证期内，供应商应对出现的服务质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.8 在本合同履行完毕后，采购人扣除供应商在履约过程中产生的本合同涉及的相关赔偿金额后，在x日内将剩余履约保证金退还至供应商。

12.违约责任

12.1 采购人无正当理由拒收接受服务的，采购人向供应商偿付合同款项百分之五作为违约金。

12.2 采购人无故逾期验收和办理款项支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向供应商支付违约金。

12.3 供应商不按约定提供服务的，每日向采购人支付千分之六违约金。逾期提供服务超过约定日期10个工作日的，采购人可解除本合同。供应商因逾期提供服务或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

12.4如供应商提供的服务或与服务相关的物品存在知识产权纠纷而导致本合同无法继续履行，在采购人发函要求解决相关知识产权问题后x日内仍未解决的，则采购人有权单方终止本合同的履行，并要求供应商承担相应赔偿责任。

13.不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

14. 争议解决

14.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，合同双方应通过友好协商解决，经过协商仍不能解决，双方选择通过下列第x种方式解决：

（1）将争端提交湖州仲裁委员会仲裁

（2）直接向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。

14.2仲裁费用或诉讼费用应由败诉方负担。

14.3在仲裁或诉讼期间，除进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

15.转让或分包

15.1本合同范围的服务，应由供应商提供，不得转让他人供应；

15.2除非得到采购人的书面同意后，供应商可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。采购人有绝对权力阻止分包。虽然采购人之前未有阻止分包，采购人仍有权在任何时候拒绝任何分包人，有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务，并不承担任何赔偿责任。

15.3本合同全部或部分的分包不能减轻供应商承担的责任，供应商仍须将分包人的任何行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责；

15.4在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在供应商按本合同的履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止；

15.5如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权给予终止合同。

16.适用法律

合同适用法律有《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》和浙江省有关条例等。

17.合同生效及其他

17.1本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效；

17.2本合同一式四份，供应商、采购代理机构各一份；采购人执二份。

采购人：                          供应商：

地址：                            地址：

法定（或授权）代表人：            法定（或授权）代表人：

签字日期：   年  月  日           签字日期：   年  月  日

# 第六章  投标文件格式

1.资格/技术、商务、资信及其他封面格式：

资格文件/技术、商务、资信及其他文件

项目名称：2023-2025年吴兴区农村生活污水智慧监管平台建设服务项目

项目编号：ZJMY(采)2023046

供应商名称：

供应商地址：

年   月   日

2. 资格/技术/商务资信文件目录

详见本文件“投标文件的组成”

资格文件格式：

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————————————--------

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

致:                   （招标采购单位名称）

本授权委托书声明，我          （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工              （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加                                 （采购代理机构名称）组织的                                   （项目名称）的投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：   （签字）

身份证号码：

职务：

投标人：                 （盖章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

信用承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

1、对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

2、严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

3、加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

4、自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

5、按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人：              （盖章/签名）

时        间：     年   月   日

承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，我单位承诺如下：

符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录，若违背以上承诺的，我单位原因承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单；

承诺单位/个人：              （盖章/签名）

时  间：     年   月   日

技术文件格式：

供应商根据“技术文件组成及评分标准要求”自拟格式

日 期：  年  月  日

技术响应表

| 序号 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个招标内容及要求的响应必须遵循如下规则：

- 偏离情况用“未响应”、“负偏离”、“正偏离”、“无偏离”四种之一来表明该功能或性能指标参数需求是否被满足。

- 偏离表中每一项在同一行一一对应，解释投标方案与用户需求之间的偏差；偏离表中仅填写条款内容但没有在同一行标明响应的，可能被认为是“未响应”，投标单位须承担此不利后果。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

商务、资信及其他文件格式：

投标声明书

致：                     （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我       （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关投标项目方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人情况表

| 企业情况 |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 地 址 |  | 法定代表人 |  |
| 成立时间 |  | 注册资本 |  |
| 开户银行 |  | 账 号 |  |
| 联系电话 |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  | 技术 人员 |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业现有的资 质证书 |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

商务条款偏离表

投标人全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年  月  日

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3.报价封面格式：

报价文件

项目名称：2023-2025年吴兴区农村生活污水智慧监管平台建设服务项目

项目编号：ZJMY(采)2023046

供应商名称：

供应商地址：

年   月   日

4、报价文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表（格式自拟）；

（4）中小企业声明函（非小微企业无需提供）；

（5）监狱企业声明函（非监狱企业无需提供）；

（6）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供）；

（7）招标代理费承诺函（格式见附件）；

（8）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

投标函

致：                 （招标采购单位名称）：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的          （采购项目名称）（括号内填项目编号）采购的有关活动，并对            项目（采购项目名称）进行投标。为此：

1、供应商须提供须知规定的全部投标文件（电子投标文件、数据电子备份投标文件（U盘）），包括《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《报价文件》，其中数据电子备份投标文件（U盘）各 / 份，应与电子投标文件内容、格式一致；电子投标文件确认已上传。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证诚信地执行采购人、供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

7、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8、本报价文件自报价之日起90天内有效。

9、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

开标一览表（投标报价一览表）

招标编号：                                   项目名称：

投标人名称：                                 单位：元

| 序号 | 名称 | 投标报价 （元） | 供货及安装期限 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023-2025年吴兴区农村生活污水智慧监管平台建设服务项目 |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |

注:1、投标费用包括项目实施所需的一切可能发生的费用。

- 以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

3、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

投标报价明细表

（格式自拟）

中小企业声明函

（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：建议各供应商进入“中小企业规模类型自测小程序”进行自测。

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:                         ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期:  年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               (采购人名称)单位的                       (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

招标代理服务费承诺函

浙江明业项目管理有限公司：

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按招标文件要求向贵公司交纳中标项目的招标代理服务费，在确定中标供应商后，领取中标通知书前的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

日期：2023年  月  日

投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

## 附件：

1、供应商自评分索引表

供应商全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月   日

2、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网页截图模板

3、投诉书范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5、投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

某某