绍兴柯桥江滨水处理有限公司

工控系统网络安全设备采购项目

项目编号:绍柯企[2022]19号

公

开

招

标

文

件

招   标   人：绍兴柯桥江滨水处理有限公司

招标代理机构：浙江建诚工程管理咨询有限公司

监  管 部 门：绍兴柯桥水务集团有限公司

2022年1月14日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

(绍兴柯桥江滨水处理有限公司工控系统网络安全设备采购项目)招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2022年1月26日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯企[2022]19号

项目名称：绍兴柯桥江滨水处理有限公司工控系统网络安全设备采购项目

预算金额（元）：250000.00

最高限价（元）：250000.00

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：绍兴柯桥江滨水处理有限公司工控系统网络安全设备采购项目

数量：详见招标文件

预算金额（元）:250000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目绍兴柯桥江滨水处理有限公司工控系统网络安全设备采购项目是为提升污水处理工控系统网络安全防御能力，根据最新二级等保测评的相关要求，需采购网络安全边界设备一批。本项目上限价为25万元。具体详见招标文件。

备注：_/_

合同履行期限：详见招标文件。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

时间：/至2022年1月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年1月26日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2022年1月24日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：绍兴柯桥水务集团有限公司二楼开标室通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：______/________

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：绍兴柯桥江滨水处理有限公司

地址：绍兴柯桥滨海工业区兴滨路北十一路口

传真：0575-85523781  85628972

项目联系人（询问）：孙轶超、俞国苗

项目联系方式（询问）：0575-85628972

质疑联系人：陶长江

2.采购代理机构信息

名称：浙江建诚工程管理咨询有限公司

地址：绍兴市越城区平江路龙湖大厦14楼

传真：0575-88658182

项目联系人（询问）：周俐

项目联系方式（询问）：17858507963

质疑联系人：徐平阳

质疑联系方式：18157591508

3.国有企业采购监督管理部门

名称：绍兴柯桥水务集团有限公司纪检

地址：绍兴市柯桥区裕民西路

传真：/

联系人：林女士

监督投诉电话：0575－85726890

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的设备材料费、人工费、安装费、调试费、技术服务费、交通费、管理费、税费（增值税专用发票）、保险一切相关费用。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 |
| 3 | 分包或转包 | （1）招标人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 演示 | 不组织。 |
| 8 | 采购代理机构代理费用 | 由业主根据合同要求支付。 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 履约保证金金额 | 中标合同金额的5% |
| 11 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后1小时内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。

## 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“招标人”系指招标公告中载明的本项目的招标人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3.询问、质疑、投诉

3.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向招标人或者采购代理机构提出，采购代理机构与招标人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的招标人有权不予受理。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或者采购代理机构提出质疑，否则，招标人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.2.4招标人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国有企业采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.2.6质疑接收人：详见前附表

3.3供应商投诉

3.3.1质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门提出投诉。

3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4以联合体形式参加国企采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

4．招标文件的构成

4.1招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

4.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

5.招标文件的澄清、修改

招标人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

6.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

7.开标前答疑会或现场考察

招标人视采购项目的具体情况，如果招标人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

9.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10.投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

10.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。

10.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

10.1.2投标声明函；

10.1.3法定代表人授权书；（如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书）；

10.1.4法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；（如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件）（正反面复印件）；

10.1.5最近一年度资产负债表等财务报表资料文件(或其它财务状况报告，新成立的公司提供情况说明)复印件；

10.1.6符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

10.2投标人的商务技术文件应包括以下内容：

10.2.1投标产品规格配置清单；

10.2.2技术响应表；

10.2.3商务响应表；

10.2.4廉政承诺书；

10.2.5售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户维护处理、备品备件、常用耗材提供等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

10.2.6优惠条件及特殊承诺（如有）；

10.2.7投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

10.3投标人的报价文件应包括以下内容：

10.3.1投标(开标)一览表；

11.投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

11.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.投标文件的提交、补充、修改、撤回

13.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

13.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分“投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

15.投标有效期

15.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

15.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

15.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

16.开标

16.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

16.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在1小时内完成在线解密。

17、资格审查

17.1开标后，招标人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

17.2招标人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

17.4对未通过资格审查的投标人，招标人或采购代理机构告知其未通过的原因。

17.5合格投标人不足3家的，不再评标。

18、信用信息查询

18.1信用信息查询渠道及截止时间：招标人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

18.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

18.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与国企采购活动。

18.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加国企采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

19.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

## 六、定标

20.确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交招标人。招标人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21.中标通知书与中标结果公告

21.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

21.2中标结果公告内容包括招标人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3公告期限为1个工作日。

## 七、电子交易活动的中止

22.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

22.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

22.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

22.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

22.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

22.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 八、合同授予

23.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24.合同的签订

24.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2招标人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为采购合同金额的5%。

## 九、履约验收

26.履约验收

26.1招标人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

26.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

26.3招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

26.4国有企业向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

26.5采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

26.6供应商在履约过程中有法律法规规定的违法违规情形的，招标人应当及时报告本级国有企业采购监督管理部门。

# 第三部分 采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

## 一、货物清单及技术要求

1.项目概况

绍兴柯桥江滨水处理有限公司为提升污水处理工控系统网络安全防御能力，按二级等保最新要求实施系统信息安全等级保护测评，现需采购网络安全边界设备一批，包括工业防火墙、工业安全监测与审计系统和第二代防火墙等。该项目包含上述边界硬件系统安装调试，需协助招标人完成等保测评问题项整改工作。

2.招标范围

本项目为交钥匙工程，承包商应按照招标文件、合同中的设备与技术要求，所描述的绍兴柯桥江滨水处理有限公司工控系统网络安全设备采购项目中所需的工作。在上述原则下，中标人应提供绍兴柯桥江滨水处理有限公司工控系统网络安全设备采购项目所需的一切材料、人力等，包括设备采购、运输、安装、调试、验收以及协助招标人实施测评整改项等的一切工作，完成本项目规定中所要求的工作。

3.设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业防火墙 | 1 | 台 | 用于纯工业环境运行。 | 绿盟、威努特、安通恩创等同档次以上同类产品品牌。 |
| 2 | 工业安全监测与审计系统 | 1 | 台 | 用于工控系统不安全行为的监视。 |  |
| 3 | 第二代防火墙 | 1 | 台 | 用于工业网与互联网的边界防护。 |  |

4.采购物的技术参数及功能描述

4.1工业防火墙

| 要求类别 | 功能及技术描述 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 1U标准机架式设备，含交流冗余电源，≥1个RJ45串口，≥2个USB接口，≥6个千兆电口，≥2个接口拓展槽，整机吞吐量≥6G，最大并发会话数≥600万，每秒新增会话数≥10万。 |
| 部署方式 | 支持虚拟线、二层透明、三层、混合、旁路监听接入方式，适应各种网络环境需求。 |
| 管理方式 | 支持web自管理，产品自带管理界面，通过浏览器访问进行管理。 |
| 工作模式 | 支持“学习模式”、“测试模式”、“防护模式”三种工作模式。 |
| 资源监控 | 支持显示系统状态信息，包括内存使用情况，磁盘剩余空间、会话数量、证书情况、入侵事件、病毒事件、URL过滤、内容过滤等。 |
|  | 支持显示CPU使用情况、应用流量、用户流量、流量监控以图表进行展示。 |
|  | 支持展示工业白名单事件、入侵防护事件、URL过滤事件、防病毒事件、内容过滤事件。 |
|  | 够通过IP地址、网络服务、时间和协议类型等参数或它们的组合对流量进行正确流量统计；能够对流量超过预警值的行为进行告警。 |
|  | 能够实时或者以报表形式输出流量统计结果。 |
|  | 支持基于源、目地IP、应用类型、时间段等实行带宽限制、带宽保证等策略。 |
| 访问控制 | 支持基于安全域、MAC地址、IP地址、端口、协议类型、时间的任意或全部组合的访问控制策略。 |
|  | 实现可信主机访问通过IP+MAC绑定。 |
|  | 提供基于源/目的IP地址、安全区、应用/应用过滤器、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组的精细粒度的安全访问控制。中标后提供相关功能官方的说明或官网截图证明。 |
| 工控协议防护 | 支持至少20种工控协议的深度解析，支持工业协议内部的指令、内部寄存器等信息进行深度检查，包括但不限于Modbus TCP、OPC Classic、OPC_ UA、CIP、Ethernet/IP、S7_ COMM、S7 plus、IEC61850 MMS、OMRON _Fins、DNP3等。 |
|  | 支持工业协议畸形/异常报文的识别。中标后提供至少3种工控协议异常报文识别官方说明或官网截图证明。 |
|  | 支持自学习工业白名单，可设置源地址、目的地址、时间、网络协议、端口号、流入接口、流出接口等单一或者组合，学习时长，规则组名，生成可信任白名单规则；支持自定义白名单应用。 |
|  | 应具备动态端口开放功能，应至少支持OPC、FTP协议。 ▲须支持招标人西门子工控系统的S7通讯协议要求，并提供原厂相关证明材料。 |
| 工业入侵防御 | 内置工业威胁特征库，威胁特征数量不少于4000条，可持续升级。 |
|  | 工业威胁特征不少于100条。中标后提供相关功能官方说明或官网截图证明。 |
|  | 针对工控系统攻击，如缓存区溢出、拒绝服务、目录遍历等进行识别及防护。中标后提供至少10条不同类型工业威胁入侵识别能力的官方说明或官网截图证明。 |
|  | 针对IT系统各种攻击，如缓存区溢出、内存破坏、远程扫描等进行识别及防护。 |
| 工业VPN | 支持IPSEC VPN；VPN需支持国密算法(SM2/SM3/SM4)。 |
| 应用层协议管控 | 须支持工业环境下通用应用层协议过滤，包括但不限于HTTP、FTP、SMTP、POP3、TELNET等。中标后提供相关功能官方说明或官网截图证明。 |
|  | 自定义通用应用协议管控。 |
|  | 支持至少1000+种应用的识别和控制。 |
| 一体化安全能力 | 支持常见拒绝服务攻击阀值配置（检测阀值、检测周期、限制流量、保护时间等），包括但不限于PING Flood、UDP Flood、SYN Flood等。 |
|  | 支持拒绝服务攻击的检测和防护，包括但不限于：ICMP Flood 攻击、UDP Flood 攻击、SYN Flood 攻击、ARP Flood 攻击、TearDrop 攻击、LAND 攻击、超大 ICMP数据攻击、ACK Flood 攻击、Smurf、Ping of Death等。 |
|  | 支持检测和记录扫描行为，包括对工控防火墙自身和受保护网络的扫描，不限于IP扫描检测以及端口扫描检测。 |
|  | 支持PortScan防护；提供TCP Port Scan、UDP Port Scan配置及事件检测。 |
|  | 支持URL过滤：提供不少于60种精细分类（广告及弹出窗口、烟酒、匿名网站、艺术、聊天、盗用网站、犯罪活动等）。 |
|  | 支持内容过滤：支持自定义内容过滤关键字。 |
|  | 支持防病毒查杀功能，包括但不限于HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP等协议病毒查杀。 |
|  | 至少提供10种不同类型病毒查杀记录； |
|  | 支持安全事件分组及配置，包括但不限于拒绝服务类攻击事件、蠕虫事件、病毒事件、获取权限类攻击事件、网络监控类功能事件、工业互联网安全事件等。 中标后提供相关功能官方说明或官网截图证明。 |
|  | 支持工业威胁情报，实现对恶意IP进行查询，情报赋能。 |
| 网络能力 | 支持基于策略的SNAT和DNAT，不限于“一对一”、“一对多”、“多对一”、“多对多”。 |
|  | DNAT可将DMZ的IP地址/端口映射为外部网络合法IP地址/端口，且DNAT支持对外网访问使用的负载均衡。 |
|  | 支持静态路由、RIP、OSPF、ISP路由、反向路由。 |
|  | 支持基于源/目的地址、接口的、基于服务、应用类型、用户的策略路由。 |
|  | 支持链路探测功能：能够在每接口上以ICMP/TCP/UDP协议探测目标主机可达性，探测链路是否有效; |
|  | 支持汇聚接口，支持手动绑定汇聚接口，支持手动聚合、动态聚合; |
| 虚拟防火墙 | 支持虚拟防火墙功能：可将一台防火墙从逻辑上划分为多个虚拟系统，每个虚拟防火墙可以被看成一台独立的防火墙设备，拥有独立的系统资源和独立的安全策略，而且能够实现防火墙的大部分功能。 |
| 日志审计 | 应支持主要包括防火墙日志、工业白名单日志、入侵防护日志、URL过滤日志、防病毒日志、内容过滤日志、用户管理日志、运行日志、系统日志、导入日志，可根据条件类型生成相应的报表; |
| 报表管理 | 支持工业白单报表、支持防火墙报表、支持接口流量报表、支持入侵防护报表、支持URL过滤报表、防病毒报表、内容过滤报表，可根据条件类型生成相应的报表; |
| 系统管理 | 用户权限支持三权分立；支持双因子认证；支持在线/离线升级；支持备份恢复功能；支持诊断测试能力，包括不限于：ping、回放测试、抓包、网络连接状态等。 |
| ▲要求指标 | 产品具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统专用产品销售许可证》。投标文件中需提供证书复印件。 |
|  | 产品具有计算机软件著作权登记证书。 投标文件中需提供证书复印件。 |
| 产品授权 | ▲需开通5年IPS特征库的升级授权原厂承诺函。 |
| 质保及服务 | ▲投标人须提供原厂针对该项目3年质保承诺函。 |
|  | ▲提供至少3年功能模块升级服务（包含工控协议防护、工业入侵防御、工业VPN、应用层协议管控、一体化安全等模块），需在投标文件中承诺。 |

4.2工业安全监测与审计系统

| 要求类别 | 功能及技术描述 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 2U标准机架式设备，含交流冗余电源，≥1个RJ45串口，≥1个GE管理口，≥6个千兆电口，≥2T硬盘，最大检测能力≥1.5Gbps。 |
| 审计功能 | 系统应可以针对工业协议进行深度解析，能针对工业网络协议的内容和数据进行细致的合规性检查，对于操作指令中包含的针对点表、寄存器的异常操作进行报警，最大限度地保护控制系统的安全。 |
|  | 全流量学习，支持流量DPI，且自学习识别资产属性和策略，可手动优化自学习策略、协议级黑名单功能。 |
|  | 支持S7COMM、S7COMMPLUS、IEC101、IEC104、IEC61580MMS、ENIP、CIP、CIP_PCCC、MELSEC-Q、PROFINET_DCP、PROFINET_RPC、Telnet、OPC_DA、OPC_AE、OPC_UA、Ethercat、Modbus、RTSP、SIP、DNP3、Bacnet、ONVIF等业务操作进行命令级审计，支持基于IP地址、用户组、时间、关键字等组合审计策略。 |
|  | 支持流量审计：支持基于时间、协议、IP地址等组合流量审计策略。支持统计各IP的总流量、上下行流量及TOP10排名；针对IP TOP10排名，可查看当前IP使用的协议及其流量。支持资产识别，源对象，目的对象，信息体具体地址，公共地址，通讯协议识别（功能码的单点，双点特性，读写属性，线圈属性）。 中标后提供相关功能官方说明或官网截图证明。 |
|  | 可对不同行业的规约协议进行精细识别。能自定义对象信息，实现对不同行业规约协议的通讯梳理支撑。 |
|  | 可将功能代码与具体业务操作进行关联，实现业务安全审计的功能。可对MMS遥控等报文进行检测和告警。可对运维人员下发的MMS报文产生的非法操作进行检测和告警。可对资产新增、路径异常、未知协议、越权操作、关键控制等行为进行检测和告警。中标后提供相关功能官方说明或官网截图证明。 |
| 策略配置功能 | 自定义入侵防护策略配置功能，也可使用模板，不低于4500条工控专用规则。中标后提供相关功能官方说明或官网截图证明。 |
|  | 协议DPI策略配置功能，可调用模板。 |
|  | 通讯关系策略配置功能，可调用模板，且具备当前通讯关系风险度预警，可进行通讯关系手动确认操作。提供相关功能官方说明或官网截图证明。 |
|  | 流量分析功能，且可进行速率突变检测、无流量检测。 |
| 对象配置 | 协议DPI自学习，自定义功能，可识别协议并且进行黑名单操作。 中标后提供相关功能官方说明或官网截图证明。 |
|  | 资产对象自学习配置功能，且可对资产进行在线，离线确认。 中标后提供相关功能官方说明或官网截图证明。 |
|  | 协议对象自学习后可配置。 |
|  | 对象规则配置，内置模板，而且可自定义选择使用的专用规则。 中标后提供相关功能官方说明或官网截图证明。 |
| 系统管理 | 支持用户识别功能，可将终端IP地址与终端用户身份绑定，在审计日志中显示终端用户身份信息 |
|  | 设备报警日志支持接入二型装置。 |
|  | 系统应支持配置向导模式，可引导用户完成安全审计策略的配置工作。 中标后提供相关功能官方说明或官网截图证明。 |
|  | 支持IPv6协议，可识别IPv6协议的数据流，支持基于IPv6地址格式的审计策略。 |
|  | 基于B/S的管理架构，灵活方便，适合在任何IP可达地点远程管理。 |
|  | 支持“安全中心”管理，提供图形用户界面，以简单、直观的方式完成策略配置、警报查询、攻击响应、集中管理等各种任务。 |
|  | 提供CLI（命令行）配置模式，提供SSH远程调试模式。 |
|  | 支持带外管理（OOB）功能，可以通过专用管理口，进行引擎管理，解决远程应急管理的需求。 |
|  | 针对接入外网的终端用户，系统提供增强的身份认证功能，支持标准的radius和LDAP接口，及第三方认证平台，实现更灵活、更安全的认证控制。 |
|  | 提供丰富的响应方式，包括：丢弃数据包、阻断会话、邮件报警、短信报警、控制台显示、日志数据库记录、写入XML文件，运行用户自定义命令等，满足用户各种响应。需求。 |
|  | 提供标准snmp trap、snmp agent（v1、v2c、v3）和syslog接口，可接受第三方管理平台的集中事件管理。 |
|  | 提供实时在线升级、自动在线升级、离线升级多种升级方式。 |
|  | 支持历史版本回滚功能，系统内建历史版本库，可保留最近升级的两个历史版本，并支持回滚到任一历史版本，提高了产品升级过程的可靠性。 |
|  | 管理、操作界面支持简体中文。 |
| ▲要求指标 | 具备计算机信息系统安全专业产品销售许可证。 投标文件中需提供证书复印件。 |
|  | 具备计算机软件著作权登记证书。 投标文件中需提供证书复印件。 |
| 产品授权 | ▲需开通五年IDS特征库的升级授权原厂承诺函。 |
| 质保及服务 | ▲投标人须提供原厂针对该项目3年质保和功能模块升级服务承诺函。 |

4.3第二代防火墙

| 要求类别 | 功能及技术描述 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 2U机型，含交流冗余电源，1*RJ45串口，1*RJ45管理口，2*USB接口，6*GE电口（Bypass）,4*SFP光口，2个接口扩展槽位，256G固态硬盘，1T机械硬盘，整机吞吐量≥6G，最大并发会话数≥600万，每秒新增会话数≥10万。 ▲含传统防火墙、流量管理、应用管理、IPSec VPN、资产识别功能，含入侵防护模块，含防病毒模块等。 |
| 防火墙功能 | 支持虚拟线、二层透明、三层、混合、旁路监听接入方式，适应各种网络环境需求。 |
|  | 支持OSPF、RIP、BGP、策略路由、Vlan路由、单臂路由、反向路由、ISP路由、DHCP 、DNS、Vlan Trunk等协议。 |
|  | 支持Flood防护，包括PING Flood、UDP Flood、SYN Flood、DNS Reply Flood、DNS Req Flood，支持针对以上Flood攻击调整检测阈值(包数)、检测周期（秒）、复位时间（秒）、保护时间（秒）、限制流量（PPS）。 |
|  | 支持策略路由，策略路由可基于应用进行流量控制。 |
|  | 支持链路探测，能够在每接口上以ICMP/TCP/UDP协议探测目标主机可达性，探测链路是否有效。 |
|  | 提供基于源/目的IP地址、安全区、应用/应用过滤器、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组的精细粒度的安全访问控制。 |
|  | 支持源IP联动封锁。在入侵防御事件中发现源IP存在攻击行为时，可以一键封禁该IP，并设置封禁的时间。中标后提供相关功能官方说明或官网截图证明。 |
| 资产风险识别 | 支持资产风险识别。可根据用户指定的网络范围，通过自动、手动识别等多种方式，识别资产类型，如PC、移动设备、服务器等等资源类型。中标后提供相关功能官方说明或官网截图证明。 |
|  | 支持对易受攻击的系统及应用软件进行打分告警、报表分析，如操作系统版本漏洞威胁度、上网浏览器客户端漏洞威胁度等，让用户实时了解当前网络资产资源中的脆弱度。 |
|  | 支持安全加固指导及实施。针对识别出的资产风险，为用户提供一键安全策略生成的功能，并可实时告警和记录入侵安全事件，形成安全事件报表和趋势图，指导用户及时做出加固防护。中标后提供相关功能官方说明或官网截图证明。 |
|  | 可自定义操作系统、浏览器、杀毒软件的风险等级，并支持预置风险等级。 |
|  | 可为每个内网主机生成风险指数，通过数字直观展示内网主机的风险状态。 |
|  | 可生成内网资产风险报表，提供高风险资产top10，提供操作系统等相关资产信息的数据统计和报表展示。 |
|  | 支持无线热点发现，发现内网私接无线热点；可对无线热点进行管理,防止非法热点的接入。 |
|  | 支持对高风险资产一键建立访问拦截策略和流量控制策略。 |
| 应用识别 | 支持对1700+种应用平台及2600+种应用的识别和控制，至少支持5大类，比如：商业系统、协作应用、一般网络应用、媒体等及28子类，比如：认证服务、数据库、ERP-CRM、软件更新、电子邮件、VOIP视频、游戏等；支持自定义应用 |
|  | 支持对应用的4维度分类组织、浏览和查询，分类包括：风险/商业类别/实现技术/特征标签。 |
|  | 支持对多次身份验证失败的用户进行帐号、IP锁定或禁用，或加验图形验证码。 |
|  | 支持应用过滤器，至少支持4个维度进行过滤，比如：应用类别、实现技术、风险等级、标签。中标后提供相关功能官方说明或官网截图证明。 |
|  | 能够将通过应用过滤器筛选出来的应用直接生成模板供用户统一管理使用。 |
|  | 支持对本地账户密码进行安全强制，包括最小长度，安全级别限制。 |
|  | 支持账号本地认证/Radius认证/LDAP认证等。 |
| 入侵防御 | 入侵防护规则库具有超过4000条攻击规则，每条规则具备详细的攻击规则描述及解决方案。中标后提供相关功能官方说明或官网截图证明。 |
|  | 支持针对WEB服务器防护的规则大于2000条。 |
|  | 支持远程扫描、暴力破解、缓存区溢出、蠕虫病毒、木马后门、SQL注入、跨站脚本等等检测和防护。 |
|  | 支持对入侵规则库的分类组织和管理，包括：攻击手段/技术/流行度/危险度/服务类型。 |
| 防病毒 | 支持木马病毒、蠕虫病毒、宏病毒、脚本病毒等各种病毒的查杀。 |
|  | 支持HTTP、FTP、POP3、SMTP协议的病毒查杀，查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒。 |
|  | 支持ZIP/ARJ/CAB/RAR/GZIP/BZIP2等最多10层压缩文件的病毒查杀，中标后提供相关功能官方说明或官网截图证明。 |
| 系统管理 | 支持Snmp v1、v2c、v3管理协议。 |
|  | 在界面上除了支持完全备份，还需支持单独项备份，比如：接口参数、自定义规则、引擎参数等备份功能。中标后提供相关功能官方说明或官网截图证明。 |
|  | 能够根据威胁级别，实时显示安全攻击事件态势统计。 |
|  | 支持实时显示Top10应用、Top10用户、各接口流量走势。 |
|  | 能够呈现历史应用流量、应用会话走势图，并可按时、日、周显示。 |
|  | 支持系统管理日志；支持事件关联分析，能够对防火墙的日志进行关联分析；事件关联分析支持多种排序，最少包含：基于流量、会话、风险等级。 |
|  | 针对事件关联分析，可以提供多种入口，比如基于应用、目的IP、源IP、用户、攻击事件等。中标后提供相关功能官方说明或官网截图证明。 |
|  | 在事件关联分析中，可以设置自定义应用、目的IP、源IP，即使不在TOPN里面，同样可以进行统计及数据挖掘。 |
|  | 支持在云端监控设备的CPU、内存等信息。中标后提供相关功能官方说明或官网截图证明。 |
|  | 能够支持云端入侵防护事件的记录和分析，可通过互联网接入云端，支持任意时间任意地点的安全事件查看和管理。可提供云端域名。 |
| ▲要求指标 | 产品具备《计算机信息系统安全专用产品（增强级）销售许可证》。 投标文件中需提供证书复印件。 |
|  | 产品具备CVE证书，且类型为下一代防火墙或第二代防火墙。 投标文件中需提供证书复印件。 |
|  | 产品具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》EAL4+等级证书。投标文件中需提供证书复印件。 |
| 产品授权 | ▲含入侵防护特征库、病毒特征库5年升级5年维保服务的承诺函。 |
| 质保及服务 | ▲要求中标后提供原厂针对该项目3年质保承诺函。 |

5.服务要求

5.1协助完成等保测评问题整改服务

根据二级最新等保测评要求，涉及的招标人工控系统网络安全等保测评的问题项整改一并由本项目中标人提供技术服务，不限于对安全区域边界有关问题整改项、网络设备和安全设备有关问题整改项、服务器和终端有关问题整改项、应用与数据有关问题整改项、其他系统管理软件和平台整改项等提供技术支持，并提供至少5年的技术指导服务。由投标人自行衡量综合报价。

5.2协助完成拓扑架构调整服务

招标人需对现有网络拓扑架构进行调整，主要涉及传统防火墙与第二代防火墙设备置换以及边界设备策略配置等。由投标人自行衡量综合报价。

5.3巡检服务

5.3.1巡检频次：在合同期内中标人需提供巡检服务，每季现场巡检服务不少于1次，每月线上巡检服务不少于1次。

5.3.2巡检范围：查看安全设备的运行状态、设备负载等是否正常，同时对设备的版本进行检查，如版本不是最新，经招标人确认需要升级后，进行版本升级（根据实际情况升级）。

5.3.3服务内容：日志分析主要是定期为用户信息系统内安全设备产生的海量日志进行深度挖掘和分析，从IP分布、时间分布、事件分布，行为分布、告警趋势这五个维度对用户信息系统内安全设备产生的日志进行梳理，发现潜在的风险点，得出安全现状结论，并提供极具参考价值的分析报告。通过提供日志分析报告，及时掌握网络运行状态和安全隐患。在前期安全扫描的基础上，对存在严重系统漏洞的主机进行补丁更新，从而及时消除因为系统漏洞而产生的安全风险（根据实际情况实施更新）。

5.3.4巡检报告：安全巡检实施工作完成后三个工作日内（根据工作量而定），巡检工程师需出示一份安全巡检报告。根据巡检结果，针对发现的问题进行详细描述，描述内容至少包括了巡检范围、过程、使用的技术手段以及获得的成果。结合巡检目标的具体安全内容编写解决方案和相关的安全建议。提供报告：《XX系统安全巡检报告》、《XX月度、季度安全巡检报告》。

6.其他要求

6.1上述清单设备必须为原厂，不接受贴牌或授权厂生产的产品。设备参数如与本招标文件专用技术描述有矛盾处，则以专用技术描述为准。

6.2投标人承包范围内的采购项目为交钥匙工程，需承担承包范围以内系统所有设备及材料的采购、安装、调试，并通过验收。需按招标人要求进行线路捆扎、机架固定安装、标识牌制作等，费用一次性包干。并配套提供安装所需的所有安装附件，所有费用应全部包含在总价内。

6.3以上技术条款提出的技术要求，为最低要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。

▲6.4中标人需在3个工作日内提供真实环境运行的产品样本，依据本标文中的技术要求进行功能逐一测试验证，若不满足则以虚假应标处理，取消中标资格，相应法律责任由中标人承担。投标人应作相应承诺。

## 二、商务要求

▲2.1交货期

合同签订后接招标人书面通知，部署工业防火墙和工业安全监测与审计系统的真实环境测试学习工作，7个工作日内完成测试并出具相关分析报告。考虑到设备选型须完全匹配系统运行要求，最迟交货期不超过招标人书面通知后的60天（包括等保测评问题项整改）。

▲2.2供货地点

招标人所在地。

▲2.3质保与服务期

本项目的质保期为3年，免费技术服务期为5年（以上期限均自验收合格之日起算）。

2.4售后服务

2.4.1中标人需提供专门的售后服务电话，提供至少2名技术工程师的联系方式，7*24小时不间断提供应急服务，不限次。并承诺在接到招标人使用维保范围内的软硬件问题时，10分钟内响应，1小时内抵达现场处理（可以通过远程支持的视为认同），2小时内未恢复的中标人需无偿提供备机。

2.4.2中标人需提供巡检服务，每季现场巡检服务不少于1次，每月线上巡检服务不少于1次。需出具相应的巡检分析报告，提供巡检服务内容不限于：对软硬件设备运行状况、网络流量等进行分析以及对日志、网闸系统的巡检维护服务；发现各种隐患并进行优化处理；提供软硬件系统存在的问题及其解决支持；提出系统整体架构及技术改进建议；及时发现系统的报警信息及网络不安全因素；实施系统升级、补漏等技术服务。

2.5技术要求

2.5.1所有投标的货物、设施、施工应满足相应标准或使用要求。

2.5.2本项目施工应遵照国家的有关技术（验收）规程、规范、标准。

2.6质量要求：合格。

2.7技术培训

2.7.1在项目组织验收之前，应完成对招标人至少2名操作人员的培训（提供完整的技术培训，使招标人今后能自行操作、维护），培训课时不少于8小时。

2.7.2中标人应分别提供称职的指导人员，为招标人确定的培训人员在现场提供操作和维护培训。

2.7.3中标人应编写与本项目相关的培训手册，本手册应是根据本项目的货物，在有关测试、操作及维护方面，对人员的培训和指导提供全面的培训手册及电子手册1套。

2.7.4中标人应对招标人提供全面的技术和维护咨询。

▲2.8结算原则

2.8.1中标单价为固定价，合同期内不以任何理由调整。

2.8.2全部设备到货且完成安装，经招标人验收合格后支付至合同价的50%，中标人开具全额增值税专用发票；协助招标人通过等保测评并获得地方公安局备案证书后支付至合同款的80%；3年质保期后支付至合同款的97.5%；剩余2.5%货款在5年服务期满后一个月内一次性付清。在合同期结束且无任何违反合同条款情况下，退还履约保证金（不计息）。

2.8.3中标人未能在约定供货时间内完成，或未达到合同规定质量要求的，招标人有权暂缓支付货款及扣罚相应履约保证金。

▲2.9数量调整

招标人保留合同履行中调整部分方案及采购标的物数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按中标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际采购量乘以中标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提出申请，招标人确认后实施。

▲2.10验收要求、标准

2.10.1验收以招标文件和技术文件、投标文件、合同要求为依据。

2.10.2供货完成后，中标人应该向招标人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标人未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标人承担一切责任。

2.10.3验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

2.10.4符合验收条件的，由招标人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标人应按照验收中提出的意见整改。整改完毕且复验合格后将本项目货物交给招标人使用，完成日期以通过复验日期为准。

2.10.5验收过程中产生产品质量纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则由招标人承担。

2.10.6产品验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给招标人造成的损失等费用由中标人承担。

2.10.7招标人在中标人送货后对货物、服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及招标人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，招标人在验收单上签字并加盖公章。

2.11处罚条款

2.11.1供货完成经验收后，不能达到招标文件规定的质量要求，中标人负责无偿返工，并扣除全部履约保证金，同时作违约论处。

2.11.2不能在规定时间内完成供货、安装的，每逾期一天，扣罚1000元，逾期超过20天未能履行的，招标人有权单方面解除合同并在扣罚全部履约保证金。因招标人由于某种原因需延长工期时，违约金可不计，中标人也不作任何赔偿。

2.11.3因中标人违约造成终止合同的，则扣除全部履约保证金，同时作违约论处。

2.11.4因招标人违约造成终止合同，招标人应退还中标人缴纳的履约保证金，同时支付给中标人履约保证金同等金额的违约金，但属执行国家行政指令造成的合同终止，不支付违约金。

2.11.5因中标人所提供的产品不能使招标人针对本项目的设备正常使用，所有货物货款将不予支付，并扣罚全部履约保证金。如造成招标人针对本项目的设备损坏甚至报废，由此所产生的全部经济损失由中标人全额承担。

2.11.6如中标人在供货及安装过程中发生设备设施、人身伤亡等安全事故的，由中标人承担一切法律及赔偿责任。

2.12承包方式：本项目承包方式在约定范围内实行包项目价格、包货物量、包供货时间、包安装、包质量、包安全、包文明施工管理、包售后服务等承包方式。

2.13其他要求

2.13.1中标人必须严格按照项目技术要求进行安装，并接受招标人的监督管理。

2.13.2招标人有权监督、检查、检验中标人的货物质量及安装质量进度，整改方案须经招标人认可后方能实施，中标人应把货物质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。

2.13.3中标人在供货安装中如发生质量事故（责任由中标人全部承担），应及时报告招标人。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送招标人共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

2.13.4中标人在真实环境测试其产品时应派驻技术工程师进行现场调试，潜在的工控系统响应延时或通讯拦截等风险由中标人提供技术支持。若由此对招标人正常生产运行产生影响的，相应安全责任及环保责任由中标人承担。

# 第四部分 评标方法及评分标准

## 一、评标方法

1. 最低评标价法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标办法。

## 二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在国企采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响国企采购活动公平、公正进行的关系。

## 三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

4.5向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

## 四、评审程序

6.符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在1小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

8.1清标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

8.2政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

8.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

8.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

8.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

8.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

8.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

8.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务采购投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

9.中标候选人推荐（最低评标价法）。

9.1清标小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中推荐报价最低者为第一中标候选人，报价相同的，由招标人当场随机抽取产生第一中标候选人。

9.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，报价最低的参加评标，报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

10.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

10.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的（均无效）；

10.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

10.3投标人不具备采购文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求）；

10.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（采购文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

10.5投标文件未按采购文件规定的格式填写，或对采购服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经清标小组认定为无法评审的；

10.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经清标小组认定属于重大偏差的；

10.7投标文件重要信息前后不一致，经清标小组询标后仍然无法评审的；

10.8投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

10.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

10.10投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

10.11投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

10.12投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

10.13投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

10.14报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

10.15《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经清标小组认定属于重大偏差的；

10.16投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

10.17投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

10.17.1使用伪造、变造的许可证件；

10.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；

10.17.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

10.17.4提供虚假的信用状况；

10.17.5其他弄虚作假的行为。

10.18投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

10.18.1供应商直接或者间接从招标人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

10.18.2供应商按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

10.18.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

10.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加国企采购活动；

10.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

10.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加国企采购活动或者放弃中标、成交；

10.18.7供应商与招标人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

10.18.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10.18.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

10.18.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

10.18.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

10.18.12不同投标人的投标文件相互混装；

10.19违反法律、法规及本采购文件规定的其它无效投标情形。

## 五、评标报告

11. 评标报告与推荐中标候选人。清标小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由清标小组成员签字确认提交。

12.评标争议事项处理。清标小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的清标小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 六、废标

13.废标。在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

13.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

13.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

13.3投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

13.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

## 七、评审过程的保密与录像

14.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，清标小组成员、招标人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

15.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方：绍兴柯桥江滨水处理有限公司

乙方：

根据“关于绍兴柯桥江滨水处理有限公司工控系统网络安全设备及技术服务采购招标公告”的招标文件、乙方投标报价文件及中标通知书等，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签订本合同。

## 1．货物名称、数量和价格

单位：元

| 项目内容 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业防火墙 |  |  | 1 | 台 | 按中标报价填写 | 按中标报价填写 |  |
| 工业安全监测与审计系统 |  |  | 1 | 台 | 按中标报价填写 | 按中标报价填写 |  |
| 第二代防火墙 |  |  | 1 | 台 | 按中标报价填写 | 按中标报价填写 |  |
| 总金额：人民币大写 元整（￥： ） |

备注：①相关的设备材料费、人工费、安装费、调试费、技术服务费、交通费、管理费、税费（增值税专用发票）、保险一切相关费用。

②本报价单价为固定价格，合同期内价格不作调整。

## 2．交货期限、地点

2.1交货期：合同签订后接招标人书面通知，部署工业防火墙和工业安全监测与审计系统的真实环境测试学习工作，7个工作日内完成测试并出具相关分析报告。考虑到设备选型须完全匹配系统运行要求，最迟交货期不超过招标人书面通知后的60天（包括等保测评问题项整改）。

2.2地点：甲方所在地。

## 3．双方职责

3.1乙方提供专门的售后服务联系人      、     电话         、       ，7*24小时不间断提供应急服务，不限次。甲方使用维保范围内的软硬件问题时，乙方应在10分钟内响应，1小时内抵达现场处理（24小时，部分可以通过远程支持的视为认同），2小时内未恢复的乙方需无偿提供备用。

3.2乙方提供软硬件系统巡检上门服务需每月不少于1次。需出具相应的巡检报告，提供巡检服务内容不限于：对软硬件设备运行状况、网络流量等进行分析；发现各种隐患并进行优化处理；提供软硬件系统存在的问题及其解决支持；提出系统整体架构及技术改进建议；及时发现系统的报警信息及网络不安全因素。

3.3供货完成经验收，不能达到招标文件规定的质量要求，乙方负责无偿返工，并扣除全部履约保证金，同时作违约论处。

3.4不能在规定时间内完成供货、安装并验收通过的，每逾期一天，扣罚1000元，逾期超过20天未能履行的，甲方有权单方面解除合同并在扣罚全部履约保证金。因甲方由于某种原因需延长工期时，违约金可不计，乙方也不作任何赔偿。

3.5因乙方违约造成终止合同的，则扣除全部履约保证金，同时作违约论处。

3.6因甲方违约造成终止合同，甲方应退还中标人缴纳的履约保证金，同时支付给乙方履约保证金同等金额的违约金，但属执行国家行政指令造成的合同终止，不支付违约金。

3.7因乙方所提供的产品不能使甲方针对本项目的设备正常使用，所有货物货款将不予支付，并扣罚全部履约保证金。如造成甲方针对本项目的设备损坏甚至报废，由此所产生的全部经济损失由乙方全额承担。

3.8如乙方在供货及安装过程中发生设备设施、人身伤亡等安全事故的，由乙方人承担一切法律及赔偿责任。

3.9乙方在真实环境测试其产品时应派驻技术工程师进行现场调试，潜在的工控系统响应延时或通讯拦截等风险由中标人提供技术支持。若由此对甲方正常生产运行产生影响的，相应责任及环保责任由乙方承担。

## 4．验收要求、标准

4.1验收以招标文件和技术文件、投标文件、合同要求为依据。

4.2供货完成后，乙方应该向甲方提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书等完整的技术档案资料，若乙方未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由甲方承担一切责任。

4.3验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

4.4符合验收条件的，由甲方组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后乙方应按照验收中提出的意见整改。整改完毕且复验合格后将本项目货物交给甲方使用，完成日期以通过复验日期为准。

4.5验收过程中产生产品质量纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为乙方原因造成的，由乙方承担检测费用；否则由甲方承担。

4.6产品验收不合格，由乙方返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给招标人造成的损失等费用由乙方承担。

4.7在乙方送货后对货物、服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方在验收单上签字并加盖公章。

## 5．知识产权

乙方须保护甲方在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由乙方负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，甲方不承担由此引起的一切经济和法律责任。

## 6．不可抗力事件处理

6.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

6.2不可抗力事件发生后，应立即以书面形式通知对方。

6.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 7．结算原则和付款方式

7.1全部设备到货且完成安装，经招标人验收合格后支付至合同价的50%，中标人开具全额增值税专用发票；协助招标人通过等保测评并获得地方公安局备案证书后支付至合同款的80%；3年质保期后支付至合同款的97.5%；剩余2.5%货款在5年技术服务满后一个月内一次性付清，无任何违反合同条款情况下，退还履约保证金（不计息）。

7.2乙方通过转账的方式向甲方支付项目履约保证金人民币大写  元整（￥:  ）。

7.3乙方未能在约定供货时间内完成，或未达到合同规定质量要求的，甲方有权暂缓支付货款及扣罚相应履约保证金。

## 8．合同纠纷解决方式

8.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，确定提交甲方所在地人民法院进行起诉解决。

8.2诉讼费用除裁决机构另有裁决外，由败诉方承担。

8.3在诉讼期间，除正在进行裁决的部分外，本合同其他部分应继续执行。

## 9．合同生效及其他

9.1本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。本合同经双方法人代表或授权代表签章并加盖单位公章或合同章后生效。合同有效期为自合同签订之日起2年。

9.2本合同未尽事宜由双方另行商定并签订补充合同。

甲    方：绍兴柯桥江滨水处理有限公司      乙    方：

地    址：绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路    地    址：

与北十一路口

法定代表（签字或盖章）：                  法定代表（签字或盖章）：

委托代理人：                              委托代理人：

电    话：                                电    话：

开户银行：交行轻纺城支行                  开户银行：

帐    号：293016110018150223754           帐    号：

税    号：91330621565897425R              税    号：

签订日期：     年  月  日

签订地址：

# 第六部分 应提交的有关格式范例

### 资格文件部分

目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件……………………………………（页码）

（2）投标声明函…………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书………………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）……………………………（页码）

（5）最近一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)复印件……………………………………………………………………………………（页码）

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）………（页码）

### 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件

### 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、我方参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反法律、法规规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

### 三、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：   传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

### 四、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

### 五、最近一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

### 六、符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

### 商务技术文件部分

目录

（1）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（2）技术响应表………………………………………………………（页码）

（3）商务响应表………………………………………………………（页码）

（4）投标承诺书………………………………………………………（页码）

（5）廉政承诺书………………………………………………………（页码）

（6）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

（7）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（8）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（9）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

### 一、投标产品规格配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：罗列本项目涉及所有产品。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

### 二、技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

### 三、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货期 |  |  |  |
| 供货地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 结算原则 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 验收要求、标准 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

### 四、投标承诺书

绍兴柯桥江滨水处理有限公司：

我公司自愿参加                                       的招标活动，完全遵守招标文件的所有要求，并作如下承诺：

1.我公司所提交的所有资信文件与相关材料内容均真实可靠，如存在弄虚作假，伪造等情况，一经核实，我公司自愿扣罚全额履约保证约金并无条件同意招标人取消投标资格或终止合同，同时承担相应的法律责任及给招标人带来的损失。

2.我公司完全具备履约能力，一旦中标将按照中标通知书要求缴纳履约保证金，然后与招标人签订合同；未按照中标通知书要求与招标人签订合同的，我公司承诺按照本项目中标总价的5%作为违约金向招标人进行赔偿。

3.我公司如未能按招标人要求在规定期限内保质保量地完成供货，每逾期一日，按招标文件规定支付违约金。逾期超过招标文件规定仍未能完成履行的，招标人有权单方解除合同，并扣罚全部合同履约保证金，并取消我公司2年内参加招标人所有招标采购项目的投标资格。

4.我公司提供免费服务：

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

### 五、廉政承诺书

绍兴柯桥江滨水处理有限公司：

为了积极配合贵单位进行的（招标项目名称及编号）招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招标投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解绍兴柯桥江滨水处理有限公司招投标纪律，积极配合贵单位招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向绍兴柯桥江滨水处理有限公司涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向绍兴柯桥江滨水处理有限公司招标人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8.不向绍兴柯桥江滨水处理有限公司及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向绍兴柯桥水务集团有限公司纪委举报（举报电话：0575－85726890）。

10.我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

### 六、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

### 七、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

### 八、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

### 九、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

### 报价文件部分

目录

（1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

（2）投标报价明细表…………………………………………………………（页码）

### 一、开标一览表（报价表）

项目名称：绍兴柯桥江滨水处理有限公司工控系统网络安全设备采购项目

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业防火墙 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 工业安全监测与审计系统 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 第二代防火墙 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 总报价（小写） |  |
| 总报价（大写） |  |

说明：相关的设备材料费、人工费、安装费、调试费、技术服务费、交通费、管理费、税费（增值税专用发票）、保险一切相关费用；2.本报价单价为固定价格，合同期内价格不作调整。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日