# 绍兴文理学院元培学院

# 留外楼高配房设备供货及安装项目

# 招

# 标

# 文

# 件

# 招标编号: CGSHZJ-2018-N000397

| 采购单位： | 绍兴文理元培学院 |
| --- | --- |
| 招标代理单位： | 浙江天源工程管理咨询有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴市政务服务办公室 |
|  | 绍兴市财政局 |
|  | 二○一九年一月 |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标办法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，经绍兴市政府采购管理部门批准，浙江天源工程管理咨询有限公司受绍兴文理学院元培学院委托，就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：CGSHZJ-2018-N000397       采购组织类型：分散委托代理

二、招标设备名称及数量（详见招标文件）

| 标项 | 设备名称及数量 （详见招标文件） | 上限价（单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 绍兴文理学院元培学院留外楼高配房设备供货及安装项目 | ￥8353784.00 | ￥80000.00 |

三、采购人的采购需求：详见招标文件

四、供应商的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2. 具有认定的电力工程施工总承包叁级及以上资质，且具有国家电力监管委员会颁发的四级及以上的承装(修、试)电力设施许可证；具备安全生产许可证；

3. 项目负责人（项目经理）须具备机电工程一级及以上注册建造师资格，具有安全生产考核B证，且无在建工程，为投标单位在职职工；

4. 不接受联合体投标。

五、资格审查方式：

1.资格后审。

2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（如该授权代表为离退休返聘人员的，投标文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明）。

六、报名：

1.2019年1月31日至2019年2月12日（双休日及法定节假日除外）在浙江天源工程管理咨询有限公司712室（绍兴市胜利东路405号国茂大厦7楼）报名或网上报名，网上报名网站为浙江政府采购网。报名时间：上午：8:30-11:30  下午：14:00-16:30 ，(不接受电话报名)。招标文件售价：每份现金500元，售后不退。

2.采购文件发售截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许获取，截止时间为 2019年2月21日16:30时之前。如对采购文件有异议应当自报名截止之日起计算，在七个工作日之内并于采购响应截止时间之前以书面形式向代理采购机构提出。

3.招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，并在招标公告及更正公告页面中下载。

七、投标截止时间及地点：投标人应于 2019年2月22日9：00 时以前将投标文件密封送交到绍兴市公共资源交易中心四楼418开标室（绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦），逾期送达作无效投标处理。

八、开标时间及地点：2019年2月22日9：00 时在绍兴市公共资源交易中心四楼418开标室（绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦）开标，法定代表人或其授权代表必须出席开标会议。

九、投标保证金：投标人应在投标报名前(以保证金到账时间为准)交至浙江天源工程管理咨询有限公司（开户名称：浙江天源工程管理咨询有限公司，开户银行：工商银行绍兴城北支行，账号：1211014019200197554）。投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

十、招标公告发布：浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn和绍兴公共资源交易网http://ggb.sx.gov.cn

十一、本项目公告期限：本公告发布之日起五个工作日。

十二、质疑和投诉：供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向绍兴市财政局投诉。质疑受理地点：浙江天源工程管理咨询有限公司[绍兴市胜利东路405号国茂大厦7楼712室]；联系人：俞晓萍；联系电话：0575-85127153。投诉受理地点：绍兴市财政局（绍兴市凤林西路151号）；联系人：宋大姐；联系电话：0575-85209697。

十三、联系方式：

浙江天源工程管理咨询有限公司   俞晓萍          0575-85127153

绍兴文理元培学院               骆  斌          0575-88348781

# 十四、供应商注册：参与绍兴市政府采购活动的供应商，必须注册并登记加入政府采购供应商库，接受采购代理机构（下同）、采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

绍兴文理元培学院

浙江天源工程管理咨询有限公司

2019年1月

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：绍兴文理学院元培学院留外楼高配房设备供货及安装项目 项目的实施规模、范围：对绍兴文理学院元培学院留外楼高配房设备进行供货及安装等。详见招标文件。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起60天，如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |
| 3 | 投标保证金：详见招标公告 开户名称：浙江天源工程管理咨询有限公司 开户银行：工商银行绍兴城北支行 账号：1211014019200197554。 |
| 4 | 投标文件份数：正本一份、副本四份 |
| 5 | 投标文件接收单位：浙江天源工程管理咨询有限公司 投标文件送达地址：绍兴市公共资源交易中心四楼418开标室（绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦） 商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。 |
| 6 | 投标截止时间： 2019年2月22日9：00 时整。 |
| 7 | 开标时间：2019年2月22日9：00时整 开标地点：绍兴市公共资源交易中心四楼418开标室（绍兴市胜利东路405号国茂大厦7楼） |
| 8 | 联系方式： 浙江天源工程管理咨询有限公司 俞晓萍 0575-85127153 绍兴文理元培学院 骆 斌 0575-88348781 |
| 9 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |
| 10 | 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费： （1）中标服务费用3000元 （2）中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：浙江天源工程管理咨询有限公司 账 号：397458339397 开 户 行：中国银行绍兴大云支行 （3）领取中标通知书前交纳。 |

注：

1.为维护绍兴市公共资源交易中心交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现①有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

2.报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。

2.2 “投标人”或“投标单位”系指向采购人提交投标文件的制造商或集成商(供应商)。

2.3 “产品”系指投标人按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切设备、保险、税金及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备采购、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

2.7　本招标文件所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标人实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标人实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

4. 投标委托

法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明(本人身份证原件或户口本原件或本人驾驶证原件等)。如授权代表参加投标的，则投标文件中须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明(本人身份证原件或户口本原件或本人驾驶证原件等)。

5. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

6.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

6.3招标文件的修改

6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”和“技术文件资料”二部分文件组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容：

2.1.1投标函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3投标设备报价明细表（格式见第六部分附件）；

2.1.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，但经营者必须本人参加开标会，格式见第六部分附件)；

2.2.2授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；

2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.4 企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证及相关证书复印件；

2.2.5项目负责人资格证书、安全生产考核B证、无在建工程承诺书和近三个月的社保局出具的社保证明；

2.2.6投标设备详细配置清单（包含但不仅限：品牌，型号，规格，性能、技术参数、数量等）；

2.2.7技术偏离表（包含但不仅限：品牌，型号，规格，性能、技术参数、数量，到货期等所有详细信息）（格式见第六部分附件）；

2.2.8详细的施工方案（包含施工力量安排、施工计划、进度保证、质量保证等措施）

2.2.9技术服务、售后服务的内容和措施、技术培训，距招标人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、服务内容及承诺；

2.2.10优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；

2.2.11本项目管理机构组成表(格式见第六部分附件)；

2.2.12主要人员简历表(格式见第六部分附件)；

2.2.13投标承诺书(格式见第六部分附件)；

2.2.14投标人2016年1月1日以来合同金额800万元及以上同类项目业绩，日期以合同签订日期为准；

2.2.15安全生产责任书(格式见第六部分附件)

2.2.16未尽事宜请各投标单位按评分细则技术部份制作(重要)；

2.2.17投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》等附表格式填写。

3.2报价为投标人使用合格设备和服务的价格，包括设备采购、供货、运输、保管、验收、培训及相关服务等一切费用。

3.3本项目为交钥匙承包工程，中标人承包及负责项目实施所要求的一切事宜及责任，包括设备采购、供货、运输、保管、验收、培训及相关服务等。投标报价中应包含但不限于下列费用：

（1）设备运至现场的运输、保险和伴随交运的有关费用；

（2）为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于安装调试费、培训费、技术服务费、税费等）。

（3）为完成本项目的全部工作，交付使用过程中应当包括的主、辅材设备和服用费用；

（4）今后招标人设备如有增加，则投标人必须以本次投标价和当时市场价低者向招标人供货。

3.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.5投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4. 投标保证金

4.1 投标人须在报名时提供投标须知前附表中列明的投标保证金。否则，其投标视作无效投标处理。

4.2 保证金形式：应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳

4.3 未中标人，其保证金在中标通知书发出后五个工作日内凭单位出具的正规企业统一收据在浙江天源工程管理咨询有限公司无息退还。

4.4中标人的投标保证金凭单位出具的正规企业统一收据在合同签订后5天内浙江天源工程管理咨询有限公司无息退还。

4.5保证金不计息。保证金退还本市以转账方式支付，外地以电汇或汇票方式支付。

4.6 出现下列任何一种情况，投标保证金将被没收：

4.6.1报名后无故不参加投标的；

4.6.2 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

4.6.3中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.6.4修改或拒绝接受已经确定的条款；

5.投标文件的有效期

5.1自投标截止日起60天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

5.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

6.投标文件的份数和规定

6.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件，正本与副本不一致，以正本为准。

6.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。

6.3投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。

6.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，投标人应写全称。

6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

6.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

7. 投标文件的密封、盖章和签署

投标文件组成的“技术文件资料”和“商务文件资料”也应分别密封封装，并明确注明“技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章，可再由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

8．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”和“开标前不得启封”字样，同时封口处由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

9．废标（无效投标）的情形

投标文件有下列情形之一的作废标（无效投标）处理：

9.1未按规定交纳投标保证金的；

9.2未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章的；

9.3不具备招标文件中规定供应商投标资格要求的；

9.4投标文件中授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

9.5《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；

9.6授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人参加开标会及个体工商户除外；

9.7参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

9.8投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

9.9投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

9.10报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

9.11因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

9.12出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

9.13投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

9.14对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

9.15投标文件有采购人不能接受的条件；

9.16评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的；

9.17投标报价超过预算金额或上限价的；

9.18投标文件“技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

9.19评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

9.20其他违反法律、法规的情形。

9.21 经评标委员会认定投标报价中某一单项报价明显背离市场价格的。

三、开标和评标

1．开标

1.1 投标人的法定代表人或其授权代表（个体工商户经营人本人必须到投标现场，否则视为无效投标）应出席开标会议。

1.2 投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会议或迟到、早退的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由招标人主持。

3.投标文件启封前，投标人代表应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员。

4.2检查投标文件密封情况。

4.3启封投标文件技术部分资料，并对法定代表人或其授权代表的身份进行核验。

4.4评标委员会对技术标进行评审，并进行技术分打分(评标委员会可视情对入围商务评审的投标人资质原件及合同原件进行最终核验)。

4.5主持人宣布技术得分，或无效投标情形。

4.6再启封商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代表应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.8评标委员会核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

4.9主持人向投标单位公布评标结果。

5．评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中对资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

9.投标文件的澄清

为有利于对投标文件的比较和评议，招标人可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时招标人可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

10.中标方式

10.1评标采用综合评分法

10.2投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

11. 评标过程保密

11.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

11.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、定标

1．定标原则

1.1根据评标委员会的评定结果进行最终审查。最终审查的主要内容是：

1.1.1投标产品的技术含量、质量水平；

1.1.2投标人履行合同的能力；

1.1.3最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

1.1.4在对投标人进行最终审查后，决定中标单位。

2.中标条件

2.1投标文件基本符合招标文件要求；

2.2投标人有很好的执行合同的能力；

2.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

2.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

五、授予合同

1．中标通知

1.1采购代理机构将在中标供应商确定后，发出中标通知书并在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.2招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

2．签订合同

2.1中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与第二预中标单位签订政府采购合同，以此类推。

2.2中标人在与招标人签订合同之前十（10）天内，用现金/汇票等形式向招标人提交中标金额5%的履约保证金。履约保证金将在项目完成后自动转为质保金并于质保期满后退还。本项目质保期一年，履约保证金不计息。

第三部分 招标项目范围及要求

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

2.数量调整

2.1招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

2.2如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

3.安装及调试、验收

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

4.技术培训

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2技术培训费用应包含在投标总价中。

4.3技术培训至少应包括下列内容：

（1）投标人有责任完成对所有硬件产品、随机系统、系统集成、开发技术及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。

（2）技术人员培训分三种，现场培训、集中培训。现场培训指在设备的安装调试、故障处理过程中，对招标人员进行实际的操作和故障处理培训。整套设备安装、调试完成后，投标人应对招标方技术人员进行一次集中培训。

（3）中标人必须提供满足系统管理要求、高质量的培训服务。

（4）中标人派出的培训教员应至少具有三年的相同课程的教学经验。

（5）所有的培训教员必须用中文授课（如果讲师不会讲中文，中标人必须提供中文翻译）。

（6）对于需要培训的内容，必须提供完整的培训资料、培训计划等文档。

（7）具体明确培训人数及课时。现场培训和集中培训人数及课时由投标人自行根据实力提供。

5.售后服务(标内有说明的按标内要求执行)

5.1质保期一年，在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2投标人应该具备较强的本地化售后服务能力，在绍兴有常设售后服务机构并拥有足够的技术服务人员，能够提供完善可靠的技术支持，出现故障半小时响应，现场服务能在2小时内到达，24小时解决问题，24个工作小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供招标人使用，投标人可根据自身实力作出更优的承诺。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

6. 服务要求(标内有说明的按标内要求执行)

6.1设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话2小时内到达采购人指定地点，

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

6.3 中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金或投标保证金不予退还。

6.4中标人负责电话、电视、信息网络等系统与专业单位的联系和相关工作衔接，保证该系统的接入和使用。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

8.招标项目设备名称及数量

本工程为交钥匙工程，投标人须进行设备安装及调试、负责与电力部门验收、并承诺能按时送电等。

一、工程电气安装施工采用的主要技术规范如下：

1．建筑电气安装工程质量检验评定标准               GBJ303-88

2．工程测量规范及条例说明                         GB500206-93

3．通风与空调工程质量检验平定标准                 GBJ304-88

4．电力设备典型消防规范                           DL5027-93

5．钢结构工程施工及验收规范                       GB50205-95

6．钢结构工程质量评定标准                         GB50221-95

7．电气装置安装工程高压电器施工及验收规范         GBJ147-90

8.电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、 互感器施工及验收规范     GBJ148-90

9．电气装置安装工程母线装置施工及验收规范            GBJ149-90

10．电气装置安装工程电气设备交接试验标准             GB50150-91

11．电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范           GB50168-92

12．电气装置安装工程接地装置施工及验收规范           B50169-92

13．电气装置安装工盘柜及二次回路接线施工及验收规范   GBJ50171-92

14．电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范             GB50172-92

15．电气装置安装工程低压电器施工及验收规范           GB50254-96

16．电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范       GB50255-96

17．电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258-96

18．电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范       GB50259-96

19．继电保护及安全自动装置检验条例（87）水电电生字108号及其他有关的规范和标准。

20．110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程          DL/T 782-2001

21．电气装置安装工程质量检验及评定规程       DL/T 5161.1-5161.17--2002

上述标准，如有更新版本的标准，按最新版本的标准执行。对在工程建设期间颁布的有关新标准或版本更新，当评定标准冲突时，套高不套低。

二、主要设备清单

| 一、0.4kV开关柜 |
| --- |
| 1 | 进线柜 | GCS-K-01 | 2 | 台 | DP71 DP81 |
| 2 | 电容柜 | GCS-K-34A 5*25kvar | 2 | 台 | DP72 DP82 |
| 3 | 出线柜 | GCS-K-11 | 1 | 台 | DP73 |
| 4 | 出线柜 | GCS-K-11 | 2 | 台 | DP74 DP84 |
| 5 | 出线柜 | GCS-K-11 | 2 | 台 | DP75 DP85 |
| 6 | 联络柜 | GCS-K-04 | 1 | 台 | DP76 |
| 7 | 出线柜 | GCS-K-11 | 1 | 台 | DP83 |
| 8 | 进线隔离柜 | GCS-J-G | 6 | 台 | 公DP11-31-51-21-41-61 |
| 9 | 进线柜 | GCS-01 | 6 | 台 | 公DP12-32-52-22-42-62 |
| 10 | 电容柜 | GCS-34A 120kvar | 6 | 台 | 公DP13-33-53-23-43-63 |
| 11 | 出线柜 | GCS-11 | 4 | 台 | 公DP14-34-54-64 |
| 12 | 出线柜 | GCS-11 | 2 | 台 | 公DP15-25 |
| 13 | 联络柜 | GCS-04 | 3 | 台 | 公DP16-36-56 |
| 14 | 出线柜 | GCS-11 | 1 | 台 | 公DP24 |
| 15 | 出线柜 | GCS-11 | 4 | 台 | 公DP35-45-55-65 |
| 16 | 出线柜 | GCS-11 | 1 | 台 | 公DP44 |
| 二、10kV环网柜 |
| 1 | 10kV环网柜 | 8DJH-RT | 6 | 台 | GP |
| 三、10kV开关柜 |
| 1 | 进线触头柜 | KYN28A-12-60 | 2 | 台 | GP11 GP21 |
| 2 | 计量开关柜 | KYN28A-12-31(改) | 2 | 台 | GP12 GP22 |
| 3 | 进线开关柜 | KYN28A-12-07 | 2 | 台 | GP13 GP23 |
| 4 | 主供压变开关柜 | KYN28A-12-42 | 1 | 台 | GP14 |
| 5 | 馈线开关柜 | KYN28A-12-04 | 2 | 台 | GP15 GP25 |
| 6 | 母分开关柜 | KYN28A-12-07 | 1 | 台 | GP16 |
| 7 | 备供压变开关柜 | KYN28A-12-42 | 1 | 台 | GP24 |
| 8 | 母分触头柜 | KYN28A-12-55 | 1 | 台 | GP26 |
| 9 | 进线柜 | 8DJH R(500mm) | 2 | 台 | ZG1 ZG10 |
| 10 | 出线柜 | 8DJH T | 6 | 台 | ZG2 ZG4 ZG7 ZG9 |
| 11 | 压变柜 | 8DJH R(500mm) | 2 | 台 | ZG5 ZG6 |
| 四、变压器 |
| 1 | 变压器 | SGB10-400/10 | 2 | 台 | B7 B8 |
| 2 | 变压器 | SGB10-630/10 | 6 | 台 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 |
| 五、电源设备 |
| 1 | 直流屏 | GZDZ-220V/65AH | 1 | 台 |  |
| 六、监控系统 |
| 1 | 后台监控 |  | 1 | 套 | 监控主机/UPS/应用软件PSRC2000/通讯管理装置/电脑桌椅等 |
| 七、专用工具 |
| 1 | 转运小车 | KYN28A-12 800mm | 1 | 台 |  |
| 八、铜芯电缆 |
| 1 | 铜芯电力电缆 | YJV22-10,3*185 | 5000 | 米 | 暂估，按实际工程量结算 |
| 2 | 铜芯电力电缆 | YJV22-10,3*70 | 50 | 米 |  |
| 3 | 铜芯电力电缆 | YJV22-10,3*50 | 220 | 米 |  |
| 4 | 铜芯电力电缆 | YJV22-10,3*35 | 60 | 米 |  |
| 5 | 铜芯电力电缆 | ZR-YJV22-0.4kV,4*150 | 2080 | 米 |  |

备注：

1、大庆寺开关站Ⅰ段、Ⅱ段母线接入至元培学院1#、2#环网柜，电缆截面：YJV22-10,3*185mm2暂定5000米，结算按实调整。电缆截面按设计图纸计入，以最终电力部分审图意见为准。

2、推荐品牌

| 低压开关柜 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 推荐品牌 |
| 1 | 万能式断路器(抽屉式) | 上海精益、ABB（E）、施耐德（NSX） |
| 2 | 电子式塑壳断路器 | 上海精益、ABB（T）、施耐德（MTU） |
| 3 | 多功能数显表 | 杭州博瑞、ABB（EM）、杭州华光 |
| 4 | 低压电容器 | 宁波高云、上海永锦、新东北电气 |
| 5 | 浪涌保护器 | 加拿大YOA、菲尼克斯、ABB(OVR T1) |
| 12kV高压开关柜 |
| 序号 | 名称 | 推荐品牌 |
| 1 | 断路器 | 上海通用、ABB（VD4）、汕头盈照(VEJ) |
| 2 | 微机保护装置 | 杭州博瑞、杭州华光、施耐德(ACE949) |
| 3 | 通讯管理屏 | 杭州博瑞、浙江鸿博、南京卓然 |

3、其它按图。

三、技术要求

1、高压开关柜：

1.1技术标准

投标方所提供的高压开关柜应符合下列国家标准的最新版本，并满足本技术规范的要求。供方设备应至少符合但不限于以下最新版的国家标准：

1）	GB3906	《3-35K交流金属封闭开关设备》

2）	GB311.1~6	《高压输变电设备的绝缘配合、高电压试验技术》

3）	GB/T11022	《高压开关设备和控制设备标准共用技术要求》

4）	GB1984	《交流高压断路器》

5）	GB1985	《交流高压隔离开关和接地开关》

6）	GB1207	《电压互感器》

7）	GB1208	《电流互感器》

8）	GB11032	《交流无间隙金属氧化锌避雷器》

9）	GB7354	《局部放电测量》

10）	GB772	《高压绝缘瓷件技术条件》

11）	GB8287	《高压支柱瓷绝缘子技术条件》

12）	DL404	《户内交流高压开关柜订货技术条件》

13）	DL/T403	《12-40.5KV户内高压真粉断路器订货条件》

1.2一般技术要求

1.2.1.基本要求

●高压柜的结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

●各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬电距离：216mm（纯瓷绝缘）、240mm（有机绝缘）。

●所有高压柜体都应安装带电显示器，要求带二次对相孔。

1.2.2.导体间净距

●柜内导体间及导体对地的净距，应满足电力工业行业标（L/T593）的要求。

●设备带电路部分相间最小净距：0.125m。

●设备带电路部分与相邻接地体最小净距：0.125m。

1.2.3.防护等级

开关柜外壳防护等级为IP4X，断路器门打开后为IP2X。

1.2.4.防误功能

所有开关柜优先采用简单、可靠的机械“五防”结构，开关柜前面应有能反映线路侧有无电压的带电显示器。

1.2.5.装于开关柜内的各组件，应符合它们各自的技术标准。

1.2.6同类产品内额定值和结构相同的组件应能互换。

1.3具体技术规格要求见设计图纸

1.4开关柜相关的计量表的位置、型号及参数等，必须与绍兴电力局的要求相符合。

2、低压开关柜：

2.1技术标准

投标方所提供的低压开关柜应符合但不限于下列国家标准的最新版本，并满足技术规范要求。具体技术规格要求见设计图纸。

《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

《低压成套开关设备和控制设备》GB7251.1-1997

《低压系统内设备的绝缘配合》GB/T16935.1-1997

《低压成套开关设备基本试验方法》GB/T9466-1998

《低压配电装置》华北标准图集92DQ3

2.2设备使用环境

1、使用场所：户内

2、环境温度：-10 － +40℃

3、相对湿度：最大相对湿度90％

4、地震烈度：7级

2.3低压开关柜的技术要求

2.3.1低压开关柜的总体结构

●低压开关柜应按系统电压低于1KV设计，低压开关柜的设计和结构应符合IEC493－1、GB725197及其他相关标准，并符合工程当地供电部门的要求。

●柜体防护等级为IP3l0，低压开关柜的柜体钢板厚度不小于2mm,用螺栓组装成坚固的一体。

低压开关柜的面板和封板应选用优质的冷扎钢板，钢板厚度不小于2mm，面板应经过在防腐处理，使其表面抗氧化耐腐蚀。

●元件板、门、罩子和框架的总装配应平滑、嵌装和无波纹出现，应提供必须的肋和支架以减少撞击，保证功能单元装配既平整又牢固。

●低压开关柜应能在最大短路故障时安全运行，并能承受由此引发的电、热及机械应力，在故障条件下产生的气体，通过压力释放口排放，压力释放口的位置不允许面向操作人员。

●低压开关柜的进线和出线开关宜选用空气断路器，要求有瞬时脱扣、短延时脱扣、长延时脱扣三段保护，宜采用分励脱扣器，一般不设置失压脱扣。

●计量TA的准确度等级不低于0.5S级，测量TA的准确度等级不低于0.5级。

3.其他

3.1、母排

母排系统应符合IEC439标准并且全封闭在低压开关柜的分室内。

3.2、母线桥

母线桥应为密集型，额定电流2500（2000）A，额定绝缘电压600V，防护等级IP54，其表面漆膜应为与柜体颜色一致。

3.3检查和试验

所有低压开关柜在出厂之前均应按IEC439和IEC规范的总要求进行检查和试验。

3.4其它具体技术规格要求见设计图纸。

三、变压器：

1、技术标准

所有干式变压器设备必须按照以下标准设计、制造和检验 ，主要标准为：

1）	IEC726—11	电力变压器

2）	GB6450—1986	电力变压器

3）	GB/T10228-1997	电力变压器技术参数和要求

4）	GB/T17200-1998	电力变压器负载导则

5）	GB10237－1998	电力变压器绝缘水平和绝缘试验、外绝缘空气间隙

6）	GB4208－1993	外壳防护等级（IP代码）

7）	JB/T1088-1999	6～220KV级变压器声级

8）	JB/T56009-1998	电力变压器产品质量分等

9）	ZBK41003-1998	变压器检测和试验

•	其他相关适用的国家标准

若文件要求之间出现冲突，优先遵守顺序为：

•	中国国家标准

•	本技术条件

•工程图纸和其它文件

若标准有冲突时应按高等级标准执行。

设备及备品备件除按本要求的技术参数外，还应遵循最新版本的国家标准，电力行业标准和国际单位制。

2、使用环境

环境条件如下所列。设备应能够在最高40℃温度下正常工作。

安装场所：户内

海拔高度：不大于1000m

环境温度：-10.0℃～+40.0℃

最大日温差：25℃

最大相对湿度：90%(25℃)

3、技术参数

额定电压：10.5KV

额定电压比：10±2*2.5%/0.4KV

调压方式：无励磁调压

相数：三相

额定频率：50HZ

额定阻抗：≤6％

接线组别：D,yn11

冷却方式：正常自然风冷，过载强迫风冷。（AN+AF）

外壳防护等级：IP2X    材质：不锈钢

绝缘等级：F级及以上等级

外型尺寸：长×宽×高

4、技术要求

4.1 变压器的损耗应符合GB/T6451-1995的规定，且空载损耗或负载损耗不得超过规定值。

4.2 变压器必须具备国标规定的抗短路能力，在正常或短路事故状态下，在规定的运行时间内，各个部分温升不能超过相应标准的规定。

4.3 变压器整体机械强度高，局部放电小，可靠性高。

4.4 各种绝缘材料具有自熄特性，不会因短路产生电弧，高热下不会产生有毒有害气体。

4.5 线圈不吸潮，铁芯夹件有特殊的防蚀保护层，可在100%相对湿度和其它恶劣环境中运行。间断运行不需去潮处理。

4.6 线圈内外侧散热性能好。在IP20的防护等级下，采用空气自然冷却，可在100%额定负载下长期运行。强迫风冷时，变压器输出容量可带150%额定负荷。

4.7 变压器需配备温控系统，温度控制器具有温度显示和控制、报警的功能，安装在变压器本体上。

4.8 变压器高压侧进线采用高压电缆，低压出线采用密集型母线桥与低压进线开关柜相联。

4.9 内部电缆接头和铜母线等所有裸露导体须采用同等电压等级的绝缘热缩套管进行绝缘保护。

4.10 铭牌

铭牌应采用不锈钢制造，固定在变压器可视的一侧。

铭牌应包括国标所规定的所有项目。另外，应含以下内容：

防护等级

订单号和制造日期

4.11 涂漆

端子箱和其它暴露的金属部件应涂有适于现场条件外护层。

5检验

5.1 概述

本技术条件所涉及的所有设备必需经受检查和试验，检验要在业主代表的监督下在制造期间和制造场地进行。

检查和试验最低限度要符合中国国家标准。

5.2 型式试验

供货商的同类设备应已经通过符合相关标准的型式试验，报价时应提供型式试验证书。如果没有所需的证书，在制造本技术条件所涉及的设备时则需进行型式试验。

5.3 常规试验

常规检验应由业主的代表监督，包括：

自检，核对技术要求和数据单

测量线圈电阻

测量电压比，检查相角

测量短路阻抗和负荷损耗

测量空载损耗和空载电流

绝缘测试

测量绝缘电阻

其它国标和制造商标准所要求的检测

这些常规试验都应有试验报告。

5.4 现场试验

变压器通电运行之前应进行下列试验：

绝缘检查

相序检查

保护装置检测

国标所要求的其它检测。

6运输，搬运和存放

6.1 设备应配置吊环/吊耳以便于安装。还应提供设备底座以及固定螺栓螺母。

6.2 运输前的准备要考虑对设备的保护，以避免在运输和搬运过程中受潮、受腐蚀、破损和变形。

6.3 每个运输箱体上应标明内装物品，订单号和设备编号。还应标出吊装点位置和重心位置。

第四部分 合同主要条款

绍兴文理学院元培学院（以下简称甲方）通过公开招标接受          （以下简称乙方）对绍兴文理学院元培学院留外楼高配房设备供货及安装项目的投标，双方达成如下协议，并与2019年  月   日签订本协议书。

- 合同内容及承包单位：

对绍兴文理学院元培学院留外楼高配房设备进行供货及安装等，主要是相关的电气设备供货、安装调试、验收、通电、技术培训、试运行、售后服务等。

二、合同总价：

1、本合同总价格为人民币                       （以下简称合同总价）

三、工期要求：

1、合同签订后90天内完成。

2、乙方在施工过程中应妥善安排工期，并负责协调用电管理部门。

3、合同工期如遇下列情况，经双方协商。

（1） 合同履行中发生重大设计变更而确实影响到施工进度（属施工技术措施失误影响的工期由乙方负责）。

（2）不可抗力因素，当发生不可抗力因素时，乙方应立即电告甲方，并在14天内，将不可抗力事故地区主管政府部门出具的证明，提供给甲方。不可抗力事故所引致或造成的延误交货，双方协商解决。不可抗力事故包括在生产、装船或运输过程中可能发生的天灾人祸如水灾、火灾、罢工、民变、暴乱、战争、台风、地震及以其它经双方同意属于不可抗力的事故等。

（3） 除以上两条之外，不得以任何理由变更合同工期。

四、技术要求

1、 本项目应遵照国家的有关安装工程施工技术（验收）规程、规范标准。

2、 本项目施工应按照设计编制的设计说明和图纸等有关技术文件、资料进行。

五、 质量要求

中标人应确保采购产品质量，所有产品均需符合国家产品的技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证、文档资料等有关文件，并保证产品出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品；乙方应保证产品正确安装、正常运转和保养，保证在其使用年限内具有满意的性能；如发生质量异议，按《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关规定处理。投标人在投标时如对设备品牌型号未明确或未按招标文件推荐品牌选择的，投标人有权按招标文件推荐品牌重新确定。

六、 乙方必须严格按照施工图纸、技术要求进行施工，并无条件的接受甲方全方位、全过程的监督管理。

七、 所有材料设备必须在检查合格经业主同意后，方可用于本项目。

八、 隐蔽工程必须经业主检查、验收签证后，方可进行下一道工序。

九、 没有经过业主的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。乙方应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查和测量。

十、 甲方有权监督、检查、检验乙方的施工质量、进度、整改方案须经业主认可后方能实施，乙方应把工程质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真的执行技术标准和规范。

十一、 乙方在施工中如发生安全及施工质量事故（责任由乙方全部承担），必须及时报告甲方。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理结果应送甲方备案；重大质量事故的处理方案应送设计单位、甲方等单位共同研究，并经设计单位签证后实施。

十二、 培训保修

1、 在工程组织竣工验收之前，应完成对甲方操作人员的培训（提供完整的系统培训，使甲方今后能自行操作、维护）。

2、 乙方应分别提供称职的指导人员，为甲方确定的培训人员在现场提供本系统操作和维护培训。

3、 乙方应编写培训手册并取得甲方同意，本手册应是根据本工程的设备，在有关测试、操作及维护方面，对人员的培训和指导提供全面的培训手册，每种手册提供六套。

4、乙方应对甲方提供全面的技术和维护咨询。

5、质保期内因设备自身质量造成的故障由乙方负责免费修复，如造成甲方相应的经济损失由乙方承担，因甲方使用不当或电压不稳定等非设备原因造成的故障不在保修范围内，乙方提供有偿服务。设备工作期间乙方应做好维保工作。

十三、 设备、材料的供应

1、 按招标文件内容和要求

2、 乙方必须经甲方确认后方可进行设备采购，擅自采购的设备甲方不予认可。

十四、合同价款及调整

1、采用可调价格合同，合同价款调整方法：单价固定，工程量按实调整。

2、双方约定合同价款的其他调整因素：

（1）设计变更、重大现场技术措施调整等经甲方确认的工程变更联系单；                                                   （2）市以上建筑等主管部门有关调价文件；

（3）合同约定的主要材料信息价变动。

3、双方约定合同价款的其他调整因素：

新增及变更项目单价按以下要求进行处理：合同执行过程中变更引起的工程量增减，变更单价的确定按：①合同中有合适项目的，按合同中综合单价执行；②合同中无合适项目，但有类似项目的，按合同中类似项目综合单价执行；③合同中无适合、类似项目，没有信息价的，该项目材料价由甲乙双方询价后签证确定；有信息价的，该项目材料价按该项目工程实施时绍兴市造价管理部门发布的上一个月信息价，经甲方审批后作为变更项目综合单价。

4、工程款支付

合同签订后，主设备到场后七个工作日内支付合同总价的30%，经安装完毕、调试结束并通过供电部门验收合格后七个工作日内，在送电前支付至合同总价的80%，待项目审计结束后支付至审计价的100%。本项目质保期为1年，质保期满后不计息退还质量保证金。上述发票应随付款进度及时提供。

十五、甲方职责

1、甲方负责对进度、质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计变更的签证，中间验收，进度签证和其他必要的签证。

2、组织办理交（竣）工验收和竣工结算。

3、提供良好的安装调试环境，负责与相关施工单位的施工协调。

4、按合同规定及时支付工程款，甲方如未按规定时间完成的，每延期一天应支付合同总金额0.1%作为违约金。

十六、 乙方职责

1、开工前，乙方应熟悉施工现场环境及做好其他各项准备工作，并指定一人为项目负责人，同时提供一份详细的工作计划，所有现场操作人员应具有相应上岗资格并指定1-2人固定为现场联系人。

2、 乙方必须严格按照本技术要求进行精心施工、强化现场原始记录和检测、确保工程质量。其中提供的产品、设备必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，甲方可以无条件退货。工程质量不符合规定时，乙方应负责无偿修理或返工，并承担由此产生的一切费用，造成的损失由乙方承担

3、在施工或与项目有关的事项中，乙方应接受甲方指令，并严格服从甲方监督。同时应严格按已确认的施工技术方案进行施工，特别是重点部位的施工，并无条件的接受甲方对施工质量、施工进度、工程投资的监督管理。

4、 乙方必须为职工办理工伤保险和意外伤害商业保险，意外伤害商业保险保额为每人不低于50万元。在该项目实施过程中出现安全责任事故,由乙方承担全部责任,甲方不承担任何责任，全部由乙方处理并承担全部责任。

5、乙方必须按合同工期要求组织工程施工，确保如期竣工。乙方如未按规定时间完成的，每延期一天应支付合同总金额0.1%作为违约金。如无充分理由终止承包合同，甲方有权对已完成的工程量不进行支付，并终止承包合同。

6、 当具备交工验收条件时，乙方应提前十天将交工验收报告送至甲方，配合甲方做好辖地电力主管部门的通电验收工作，并对验收过程中需要整改的项目及时整改。

7、乙方负责电话、电视、信息网络等系统与专业单位的联系和工作衔接，保证该系统的接入和使用。

8、 对甲方提供的有关工程图纸、技术资料等保密，乙方必须做好保密工作。

9、乙方交纳中标额5％现金形式的履约保证金给甲方，履约保证金不计息。乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成损失的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。履约保证金将在项目完成后自动转为质保金并于质保期满后退还。

十七、 验收和交（竣）工

1、 验收

（1） 验收以本招标文件和技术文件、投标文件、合同及施工技术要求为依据。

（2） 验收时，乙方应提供完整的竣工技术档案资料（原件）8份（有关管理和操作的说明必须提供相同数量的中文版本，技术文件和图纸一律使用中文）和电子文本1份，及所有设备的随箱保修卡、说明书和有关技术资料等其他一切附带品，否则不予验收。

（3） 验收必须符合验收要求和国家有关规定。

（4） 符合交（竣）工要求的，由乙方向甲方提供交（竣）工验收报告，甲方会同监理单位，按照国家有关标准进行验收。验收后乙方应按照验收中提出的意见整改。

（5） 整改后，复验合格后将此设备交甲方使用。交（竣）工日期以通过复验日期为准。

十八、 违约赔偿

1、产品质量违约

工程质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运行过程中发现的设备质量问题，乙方必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复达不到承诺要求的，更换新机。乙方承担返工所发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2、违约赔偿

除不可抗力外如乙方发生不能按期交货或乙方不能按期完成施工任务，甲方发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如不能达成一致，按下列规定处罚金。

（1）逾期完工、逾期付款

乙方逾期交货或乙方逾期完工，按合同总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，罚款0.1%；甲方逾期付款，违约金的计算与乙方逾期完工相同。

（2）乙方无法完工或甲方中途毁约

①乙方无法完工，应按合同总价款的10%向甲方偿付违约金。

②甲方中途退货，应向乙方偿付同等金额的违约金。

③逾期完工的违约赔偿最高限度为合同总价的5%,如违约金达到最高限额时乙方仍不能完工，甲方可考虑终止合同，同时乙方要承担无法完工的责任赔偿为合同总价的15%。

④经双方同意延期完工和经双方友好协商同意调整工程量且无需罚款者不在此列。

3、中止合同

（1）甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

①乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内完成全部或部分施工量。

②乙方未能履行合同规定的其他义务。

③在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

（2）乙方应继续执行合同未中止部分。

（3）在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按第七条规定中的第一点对已完成部分工程应负的产品质量责任。

4、本工程必须通过相关部门事项的验收，如未通过验收由乙方赔偿甲方因此造成的相关经济损失。

十九、 争议解决

1、 因执行本合同所发生的，或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。

2、 如经协商仍不能解决争议时，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿调解或调解不成，可向绍兴市仲裁委员会申请仲裁。

3、 争议解决过程中，甲乙双方应保证项目建设的正常进行。

二十、附则

1、本合同正本一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份，副本一式八份，双方各执四份。

2、本合同自乙方交纳履约保证金后，由双方法人代表签字、加盖双方公章或合同专用章后生效，至工程竣工验收合格后终止。

3、本项目的合同文件包括下列附件：招标文件（包括招标补充文件）、投标文件（包括投标补充文件）、询标回复、中标通知书、技术文件（包括施工图纸、会议纪要、变更联系单、签证单等其他技术资料、结算资料）。所有附件与合同正本具有同等法律效力。

二十一、专利权

乙方应承诺保护甲方在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由乙方负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任。

二十二、售后服务要求：

中标单位需提供从设备验收合格之日起一年的免费质保期。乙方能够提供完善可靠的技术支持，出现故障半小时响应，现场服务能在4小时内到达，24小时解决问题，24个工作小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供招标人使用。

二十三、补充条款

1、施工用电由承包人自行解决。

2、在施工过程中出现工程质量、进度等问题，经发包人或监理人二次书面通知后仍未采取有效措施的，发包人有权单方终止合同，并保留索赔的权利。

3、工程在实施前，应由承包人负责做好与辖地电力主管部门的沟通、协调工作，并按其要求做好相关工作、承担相关费用。实施过程中，承包人应做好环境保护，防止泥浆、噪声等污染情况发生。

4、承包人项目负责人未能按规定到位，发包人可视情节作相应处理，直至将承包人清退出场。

5、工程在实施过程中，承包人应做好施工安全工作，防止交通事故，杜绝用电事故。

6、承包人在工程项目的施工过程中，必须服从发包人统一安排，为其他项目的施工提供便利。

第五部分  评标办法及标准

1、评分方法：

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

2.评分标准：共100分，其中技术分70分，商务分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人或5人以上单数组成，评分计算技术分时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1资信技术评分标准（70分）

| 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术标评 分细 化标准 | 企业综合实力（产品信誉、企业技术力量、技术装备、管理水平综合比较评价） | 优得2.1-3分，良得1.1-2分；一般得0-1分 |
|  | 企业具有有效的质量体系ISO9001认证证书，提供证书复印件并加盖投标人公章 | 有得2分，没有的不得分 |
|  | 企业具有2016年1月1日以来合同金额800万元及以上同类项目业绩，提供合同复印件并加盖投标人公章，原件备查，日期以合同签订时间为准 | 每个业绩得2分，最高8分 |
|  | 进、出线柜品牌及技术性能 | 优得4.1-6分；良得2.1-4分；一般的得0-2分 |
|  | 电容柜和联络柜品牌及技术性能 | 优得4.1-6分；良得2.1-4分；一般的得0-2分 |
|  | 环网柜品牌及技术性能 | 优得4.1-6分；良得2.1-4分；一般的得0-2分 |
|  | 高压柜品牌及技术性能 | 优得4.1-6分；良得2.1-4分；一般的得0-2分 |
|  | 变压器品牌及技术性能 | 优得4.1-6分；良得2.1-4分；一般的得0-2分 |
|  | 其他电器附件品牌及技术性能指标 | 优得3.6-5分；良得2.1-3.5分；一般的得0-2分 |
|  | 防腐处理技术、绝缘措施 | 优得3.6-5分；良得2.1-3.5分；一般的得0-2分 |
|  | 安装方案、质量保证、施工进度保证和文明施工措施 | 优得3.6-5分；良得2.1-3.5分；一般的得0-2分 |
|  | 售后服务、优惠条件 | 优得2.1-3分；良得1.1-2分；一般的得0-1分 |
|  | 本地化服务 | 在绍兴市区内设售后服务点或办事处或分公司的，得3分；在浙江省内绍兴市外已设售后服务点或办事处或分公司的得1分；在浙江省外设售后服务点或办事处或分公司的得0.5分。提供的工商登记证明或其他证明文件并加盖投标人公章。 |
|  | 产品质保期 | 1年的不得分，每增加一年得1分，最高得2分 |
|  | 技术培训计划（包含培训人数、课时、费用、资料等） | 优得3.1-4分；良得1.1-3分；一般的得0-1分 |

注：所有证书都在有效期内，逾期的不得分，原件备查的请携原件参加投标，无法提供或与投标文件中的复印件不符的均不得分。

2.2商务分30分

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

第六部分 投标文件及其附件格式

附件1：投标函（格式）

致：（招标单位）

根据贵方浙江天源工程管理咨询有限公司招标文件编号：（ CGSHZJ-2018-N000397）招标文件的要求，正式授权下述签字人                         （姓名、单位、职务）代表投标人                     （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本四份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1、根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2、我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

5、同意向绍兴文理学院元培学院提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

6、我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7、我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

8、本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

9．项目名称：                投标总价为（大写）：           元人民币；

……。

10、我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          账号：

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人名称(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件2：法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司授权代表，身份证号码                   。以本公司的名义参加                                        （采购人）组织的                                             投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：                    性别：                  年龄：

单位：                            部门：                  职务：

办公地址：                        联系电话：               传真：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件3：授权代表社保证明

社保机构出具的盖有社保部门公章的授权代表社保证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标文件内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），格式自拟。未提供上述证明的投标做无效投标处理。

日期：    年   月   日

附件4：法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

2019年  月  日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

附件5：开标一览表（格式）

项目名称：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项总价（大写） |  | ￥： |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效标处理。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“总价”相一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

附件6：投标设备报价明细表（格式）

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号规格 | 单位 | 综合单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

注：以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件7：技术偏离表（格式）

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述（包含但不仅限：品牌、型号、技术参数、功能、配置、数量等） |  |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写质保期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |

1.此表须与招标文件“招标项目范围及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、投标人在投标文件中提供产品的品牌及型号与招标文件要求不符，应逐一在技术偏离表中，否则将由采购人在推荐品牌中挑选确定。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件8：投标承诺书（格式）

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加绍兴文理学院元培学院留外楼高配房设备供货及安装项目政府采购的投标。

1、本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

4、本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

5、同意此次采购文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款。

8、

9、

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

附件8、本项目管理机构组成表（格式）

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险号 |  |
| 项目 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9、主要人员简历表（格式）

“主要人员简历表”中“主要人员”系指前表《项目管理机构组成表》中所列人员。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工程管理经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

附件10、安全生产责任书（格式）

（本格式只需投标人盖章签字）

为了确保绍兴文理学院元培学院留外楼高配房设备供货及安装项目的顺利进行，在工程施工过程中无安全生产责任事故，发包人绍兴文理学院元培学院与承包人____________________签订本安全生产责任书。

一、乙方的安全生产职责

1、认真贯彻国家安全生产的政策、法规及有关部门制定的安全生产规章制度。

2、生产前组织编制安全生产技术措施，建立项目安全生产责任制，按规定配备专职安全员。

3、生产前召开生产及管理人员安全生产教育会，进行安全技术交底，明确安全责任及各项安全制度。

4、搞好承包期的安全生产宣传教育及培训工作，坚持持证上岗制度。

5、积极开展安全日活动，设立安全台帐，把安全生产放在重要位置。经常性开展安全生产检查工作，对发现的隐患及时整改消除，并做好记录，确保安全生产，做到文明作业。

6、作业现场设置醒目安全标志，办公室各种安全操作规程上墙。

7、发生事故必须按规定及时上报，并严格按“四不放过”的原则进行处理，认真落实防范措施，杜绝同类事故的再次发生。

8、做好各种劳动保护用品的发放工作，并确保其质量。

9、做好各项安全工作内容的记录，并督促本项目部人员及时上报各种报表及总结资料，并对其真实性负责。

10、在项目实施期间发生安全事故，责任全部由乙方负责，甲方不负任何责任。

二、奖惩措施

发生安全生产事故除按有关部门的规定程序进行处理外，甲方将按下列标准加罚，在月承包款中扣除。

1、发生重大或特别重大安全生产责任事故，罚款30000元，中止合同，清退出场。

2、发生一般或较大安全生产责任事故，每次罚款3000～6000元，累加至三次，则中止合同，没收履约保证金，清退出场。

3、安全生产事故级别按国家相关部门规定划定。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

法定代表人或其授权代表                          法定代表人或其授权代表

（签字或盖章）：                             （签字或盖章）：

______年____月_____日           ______年____月_____日