武义县电子政务外网升级改造服务项目

公开招标采购文件

项目编号：ZJRS2024-CG001

采购单位：武义县大数据发展中心（盖章）

代理机构：浙江日晟信息咨询有限公司（盖章）

二〇二三年十二月

目  录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    招标需求

第四章    评标办法及评分标准

第五章    政府采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

第一章  招标公告

项目概况： 武义县电子政务外网升级改造服务项目的潜在供应商应在浙江政府采购网www.zjzfcg.gov.cn/获取（下载）招标文件，并于 2024年1月3日14:30时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

采购组织类型：分散采购-委托代理

项目编号：ZJRS2024-CG001

项目名称：武义县电子政务外网升级改造服务项目

采购计划书号：临[2023]1095号

预算金额（元）：6180000

最高限价（元）：6180000

评标办法：综合评分法

合同履行期限：详见招标文件

本项目（ 否 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不专门面向中小企业；

4.具有覆盖本地的基础电信业务经营许可证；

5.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日起至投标截止时间。

地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/

方式：潜在供应商登录政府采购云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件。进入“项目采购”应用，在线获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件（仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年1月3日14:30时（北京时间）

投标地点（网址）：投标人应于2024年1月3日14:30时前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

开标时间：2024年1月3日14:30时

开标地点：政采云开标大厅。

评标地点：武义县武阳中路2号建行大楼13楼评标室5。

五、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑，逾期不再受理。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：详见招标文件

六、投标保证金：无

七、其他注意事项：

投标人应于开标时间前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在开标时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江日晟信息咨询有限公司邮箱（3457848128@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标后30分钟内进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江日晟信息咨询有限公司邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间前按要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方无须在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。

开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。投标人制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。同时为保障项目开标的连贯性、减少电子投标的意外事件，制作电子投标人员与开标人员最好为同一人，预留同一手机号码。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：武义县大数据发展中心

地  址：武义县解放南街121号

项目联系人（询问）：徐先生

项目联系方式（询问）：18858945525

2.采购代理机构信息

名  称：浙江日晟信息咨询有限公司

地  址：武义县北岭新区芳华路820-822号

传   真：0579-87669989

项目联系人（询问）：徐先生

项目联系方式（询问）：15968130174

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：15858910555

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：武义县财政局政府采购监管科

地  址：武义县温泉南路100号520室

联 系 人：魏女士

监督投诉电话：0579-87646372

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

# 第二章  投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 武义县电子政务外网升级改造服务项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本项目设有最高限价，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 联合体投标特别条款 | 本项目不接受联合体投标 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共1个标的，采购人将综合择定中标人。 |
| 8 | 资格审查 | 供应商资格采用资格后审方式，由评标委员会进行审查。 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 详见招标公告 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 11 | 资格文件 | （1）企业法人营业执照复印件； （2）法定代表人授权委托书（法定代表人提供身份证复印件，格式见附件)； （3）具有覆盖本地的基础电信业务经营许可证 （4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；并提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）。 |
| 12 | 商务技术文件 | （1）评分索引表（此表请放置在《商务技术文件》首页） （2）投标人基本情况介绍； （3）商务技术偏离表； （4）根据招标文件第四章评分细则中涉及的相关内容描述； （5）包括但不限于以上技术文件或说明。 投标人在“商务技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 报价文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）； （5）以下任意一种符合企业自身条件的声明函（如有，格式见附件）： ①中小企业声明函； ②残疾人福利企业声明函； ③监狱企业声明函。 |
| 14 | 现场演.示 | 本项目不适用 |
| 15 | 现场踏勘 | 不组织踏勘，如投标人认为有必要可自行前往现场踏勘，费用自理。 |
| 16 | 投标样品 | 按招标文件相关要求执行 |
| 17 | 上传电子投标文件时间 | 供应商应于2024年1月3日14:30时前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 18 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 19 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后20日内 |
| 20 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和分包 |
| 21 | 履约保证金 | 本项目不适用 |
| 22 | 投标文件递交截止时间 | 于2024年1月3日14:30时止 |
| 23 | 投标文件递交地点 | 政采云平台 |
| 24 | 开标时间 | 2024年1月3日14:30时起 |
| 25 | 开标地点 | 金华市公共资源交易中心武义县分中心 |
| 26 | 质疑与答疑时间 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 27 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 28 | 优先或强制采购 | 根据财库[2019]9号、财库[2019]18号、财库[2019]19号规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 |
| 29 | 小微企业有关政策 | 根据财政部和工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）有关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》并加盖本单位公章，并再说明制造商情况。 1小微企业价格扣除。 1.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 1.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 1.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 1.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 1.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 1.6对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额的30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）的残疾人福利性单位视同小微企业； 3.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 30 | 其他 | 特别提醒： （1）本项目招标代理费由中标方支付，招标代理费为人民币52300元。（单位名称：浙江日晟信息咨询有限公司；银行账号：201000136304517；开户银行：浙江武义农村商业银行股份有限公司壶山支行）。 （2）以上费用由投标人在报价中一并考虑。 |
| 31 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“其他未列明行业”。 项目属性：“服务类”。 |

一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

## 2.定义

2.1“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2“采购代理机构”系指浙江日晟信息咨询有限公司。

2.3“投标人”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标委员会在投标文件评审时集体讨论决定。

2.9“★”系指重要参数；“▲”为次要参数。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

## 4.投标人及投标委托有关说明

4.1投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

## 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取政府采购代理服务费。

## 6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

6.4供应商在政府采购项目投标过程中应诚实守信，不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标将作废，将该供应商列入不良记录名单并在网上曝光，同时提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参加政府采购活动的处罚或其他处罚。

6.5本项目涉及采购货物必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.6国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

## 7.质疑和投诉

7.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人和采购代理机构将补充（更正）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）是招标文件的组成部分。

7.4质疑供应商在收到该更正（补充）公告后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部分组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3采购需求；

8.4评标办法及评分标准；

8.5采购合同；

8.6应提交的有关格式范例。

## 9.投标人的风险

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

9.2任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

## 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人下载招标文件后，应认真阅读本招标文件的所有内容，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将补充（更正内容）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）内容是招标文件的组成部分。投标人可以通过武义县公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时，把补充公告内容进行研究，采购代理机构可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 三、投标文件编制和提交

# 11.投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。详见前附表。

# 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有往来通知、函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。本项目的投标应以人民币计。

13.2投标报价应包括市场调研、数据整理、外业调查、资料费、成果验收费、交通费、相关专家评审费、成果印制费、售后服务费、差旅费、招标代理费、利润、税费及工作所发生的一切费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.6投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

14.投标文件的有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求，但其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# 15.投标保证金

# 15.1本项目免收投标保证金。

# 15.2如投标人有下列情形之一的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任：

# 15.3.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.3.2投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.3.3中标人无正当理由在规定的时间内不与采购人签订合同的；

15.3.4将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

15.3.5其他严重扰乱招投标程序的；

15.3.6向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.3.7中标人无正当理由放弃中标的；

15.3.8投标人质疑投诉提供虚假情况；

15.3.9存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

# 16.投标文件的制作

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容编制投标文件。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章，投标人应写全称。电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件分开制作。如投标文件商务技术标内容含有报价的内容，将被视作无效标处理。

17.2投标人应在开标前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

17.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.4投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

17.5不论投标人中标与否，投标人文件均不得撤回其投标。

17.6未按时解密的，视为投标文件撤回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限时内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.2未按照招标文件规定要求盖章；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6投标文件的技术标内容含有商务报价的内容；

18.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.4发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

（4）投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

（5）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 四、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标。无关人员不得进入开标现场。

19.2本项目实行电子开评标，投标人无须前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

20.开标程序

20.1投标截止时间后的30分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

20.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

20.3对技术标有效的投标单位的投标报价在“政采云”平台上予以公开；

20.4评标委员会对技术标有效的投标单位进行投标报价评审，确定投标报价评审有效投标单位；

20.5对投标报价评审后有效的投标单位计算投标报价分和综合得分；

20.6确定中标候选人。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、如中标单位投标文件和招标文件要求不一致，且评审过程中未发现的，履约应按有利于采购人的要求执行。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 五、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建，由1位采购人代表和4位评审专家组成。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

22.2不得向外界透露任何与评标有关的内容；

22.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

22.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.5评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

22.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

22.7除单一来源采购以外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

22.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

22.9本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

23.评标程序

23.1资格审查

评标委员会对投标人的资格进行审查。

23.2形式审查

评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.3实质审查与比较

23.3.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.3.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以“政采云”在线询标或其他有效形式形式进行答复。投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.3.3投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求。否则，评标委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作无效标处理。

23.3.4如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.3.5各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

23.3.6评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

23.3.7评标委员会对明显不合理的投标报价，有权要求投标人在规定时间内提交说明，投标人不能提供的或提供的材料不能说明问题的，评标委员会可以判定其投标无效。

23.3.8评审人员对有关招标文件、投标文件、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

23.3.9评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.如投标人或采购人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

24.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制；

24.2不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

24.3不同投标人的投标文件载明的项目管理或联系人员为同一人；

24.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.5不同投标人的投标文件遗留其他投标人不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

24.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

24.7采购响应截止时间后，采购人协助投标人撤换或更改投标文件的；

24.8采购人泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

24.9不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

24.10属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同的投标；

24.11投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

24.12不同投标人与同一投标人联合投标的；

24.13采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

24.14采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

24.15采购人（或采购代理机构）与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

24.16法律、法规或规章规定的其他串通行为。

25.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

26.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

26.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

26.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并加盖公章确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

27.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

28.评标过程的保密

28.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，采购人、评标委员会成员都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

28.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

28.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

六、定标

29.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

29.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，将上报武义县财政局，武义县财政局将按《中华人民共和国政府采购法》、《武义县招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

30.中标通知与中标结果公告

30.1采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，并同时发放《中标通知书》，中标结果公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

31. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

31.1提供虚假材料谋取中标的；

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

31.3与采购人、其他投标人恶意串通的；

31.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标过程中与采购人进行协商谈判；不按照招标文件和投标文件订立合同或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

31.6拖延、拒签合同的；

31.7存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购人利益或社会公共利益的情形的。

32.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，本项目流标，重新组织采购。

七、授予合同

33.签订合同

33.1采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起20日内签订政府采购合同，合同签订后2个工作日内在浙江政府采购网上发布合同公告。

33.2招标文件、中标人的投标文件和评标过程中投标人的询标时作出的承诺及其澄清文件等作为合同签订的依据和主要附件。

33.3合同一式陆份，采购人和中标人各执两份，采购办、代理机构各执一份。

33.4中标人和采购人不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

八、履约验收

34.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

34.5验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、质疑和投诉

35.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

35.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。质疑供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容做出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

35.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

## 十、监督和解释

36.本招标文件的解释权属于采购人和浙江日晟信息咨询有限公司。

第三章 招标需求

一、采购需求

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 服务年限 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武义县电子政务外网升级改造服务项目 | 一项 | 3年 | 618万 |

## 二、项目背景

武义县电子政务外网是国家、省、市政外网在武义的延伸和拓展，覆盖县-乡镇（街道）－村三级行政事业机关单位，主要满足各级政务部门经济调节、市场监管、社会管理、公共服务等业务的需要。本项目采购政务外服务的主要内容是全县政务外网服务，主要包括网络传输线路、边界安全服务、设备资源租用、网络运维服务和安全保障等。

## 三、服务内容

（一）线路及IDC资源租用服务

1、互联网出口专线租用服务：互联网出口根据用户需求，实现双物理出口冗余部署。

2、传输线路资源租用服务

3、IDC资源租用服务

4、统一运维管理系统租用服务

采用高可靠性、高可用性的 OTN 专线，支持后续业务扩展和带宽升级。所有传输设备和链路均专网专建专用，与其他用户业务实现物理隔离:

(1) 电路全部采用汇聚链路。所有互联点接入端口均采用电口或光口，接口类型与数通设备接口匹配。

(2) 互联点要求。在县域内根据需求部署若干个汇聚点，每个一级汇聚点，每个汇聚点双链路上行到两个核心机房，实现双光缆路由上行。本项目所涉及的设备、线缆及材料(包括光端机、接入设备、各类协议转换器、连接或转换数据线缆、光衰减器等) 全部由中标商提供，并完成所有设备的安装、调试及接入线路的联调。根据本次网络架构的调整，对现使用的IP地址重新规划，进行优化。

三年服务期内，根据大数据发展中心实际需求，需包含130个点位（行政机关、事业单位）和500个行政村（社区）的接入服务。政务外网单位（行政机关、事业单位等），通过光纤链路物理专网接入汇聚层，包含两端光模块，电路带宽≥1G。行政村（社区）接入光纤链路，按就近原则接入，电路和其他网络必须隔离，电路带宽≥100M。

(3) 政务网电路及传输设备要求：

可利用率不低于 99.95%； 本地链路延时≤10ms； 长途链路每 100 公里的延时增加≤1ms，误码率＜10E-7； 封包成功率≥99.999%； 抖动≤2ms； 链路通道 ES (误码秒数) ≤4个/2 小时，链路通道 SES (严童误码秒数) ≤2个/2小时； 支持流量达 60%带宽时扩容提速；

(4) 供应商提供2个核心机房，要求部署在武义县域内2个不同物理位置的机房内，须允许其他运营商线路接入。中标单位须提供1处IDC机房专用区域作为政务外网的核心节点，用于布置不少于15个机柜的政务外网相关设备；专用区域内不得放置未经大数据局同意的设备，未经大数据发展中心授权，任何人不得随意进入隔离区（紧急情况除外）。放置在中标单位处的政务外网设备所产生的电费和迁移费等相关费用由中标单位承担。

（二）设备租用服务

网络、安全设备租用服务（至少包含核心PE设备2台，乡镇MCE、委办局MCE、公共接入区设备共10台，公共接入区、横向安全防火墙共8台，市县边界防火墙1台，互联网边界防火墙2台，SDN及网管各1套，抗DDOS防护服务1套，全网行为管理3套，终端零信任1套，日志审计1套，运维审计1套）

（三）网络运维服务

1、现场驻场服务（提供1名驻场人员，负责现场网络日常运维工作）。

2、定期巡检服务（按月完成政务外网定期巡检服务并提供巡检报告）。

3、日常故障处理（包括日常故障运维及重大故障应急处理，及故障原因分析等）。

4、重大活动、节假日等网络安全保障服务。

5、县级政务外网态势大屏服务，根据需要提供运维平台与省、县（市、区）对接服务。

6、其他服务（包括热线电话、远程技术支持、网络调优、机房环境维护等）。

## 四、服务要求

（1）按月完成定期巡检并提供巡检报告，说明线路和网络设备整体运行情况，攻击和不安全因素等疑难分析及应对措施。单次出现重大网络故障需提供独立事件报告。

（2）配合做好政务外网与政务云相互高效访问的配置工作。

（3）提供3人以上的运维服务团队，运维团队要求相对稳定，提供政务外网维护服务，实施7*24小时监测值守；攻防演练、重保等期间运维队伍7*24应急值守。

（4）指定大客户经理专人服务，并保持7x24小时响应。如发生通信故障应在接到通知后立即响应，协调相关技术人员在两小时内到达现场，四小时内排除故障,保障网络畅通。

（5）供应商应具备应急通信的能力，如遇不可抗力因素（如地震、洪水等）造成的线路阻断，供应商应在短时间内采用应急手段恢复通信。

## 五、服务项清单

| 序号 | 服务 | 具体名称 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路 服务 | 骨干核心互联 | 提供核心互联冗余电路，带宽要求：20G，网络与金华电子政务处网实现无缝对接。常态化平均使用率使用量达60%时，免费按需扩容。 |
|  |  | 互联网专线 | 提供互联网专线电路，带宽要求：10G，出口双链路冗余，出口链路分别在独立的机房。按需提供至少10个固定IP地址。常态化平均使用率使用量达60%时，免费按需扩容。 |
|  |  | 核心至汇聚互联 | 提供县至汇聚冗余互联电路，带宽要求：10G，全县设置乡镇、委办局、运维区、公共接入区等不少于10个汇聚节点，构建区县网络接入服务区。常态化平均使用率使用量达60%时，免费按需扩容。 |
|  |  | 直属单位接入专线 | 提供单个单位接入不少于1G、行政村（社区）接入不少于100M互联互通电路，常态化平均使用率使用量达60%时，免费按需扩容。 |
| 2 | 金华电子政务外网网络服务 | 核心PE服务 | 为金华市政府提供核心承载服务，可提供交换容量服务≥130Tbps，包转发率服务≥24000Mpps；实配双主控、双电源、四独立网板冗余性，2个40G光口服务，20个万兆单模光口服务，10个千兆口服务，SRv6授权。交换容量及包转发率使用率使用量达60%时，免费按需扩容。 |
| 3 |  | 委办局接入MCE服务 | 提供交换容量服务≥80Tbps，包转发率服务≥12000Mpps；实配：双主控，双电源，24个万兆光口，SRv6授权。交换容量及包转发率使用率使用量达60%时，免费按需扩容。 |
| 4 |  | 乡镇、公共区接入MCE服务 | 提供交换容量服务≥80Tbps，包转发率服务≥12000Mpps；实配：双电源、双主控，提供8个万兆端口服务，SRv6授权。交换容量及包转发率使用率使用量达60%时，免费按需扩容。 |
| 5 |  | SDN及网管服务 | 提供主流数通设备静态接入业务、BGP接入业务、L3VPN接入业务配置管理；提供主流数通设备动态下发SRv6 Policy服务。部署省统一运维系统，并完成与市平台平稳对接工作。 提供IT资源监控服务，以可视化的方式有效预警，快速判断故障节点，更好保证网络稳定运行。 |
| 6 |  | 运维区交换机服务 | 提供交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps； 实配：双电源，双风扇，4个万兆端口，24个千兆端口。 |
| 7 |  | 网络设备身份认证技术服务要求 | 提供基于接入情境为设备管理用户分配管理权限，统一监控设备管理员的登录和执行命令行操作服务。 |
| 8 |  | 抗DDOS服务 | 提供对互联网流入流量进行监控，发现针对网络或服务器的DDoS攻击，及时通知告警，攻击发生并对业务产生影响时，启动流量清洗。 |
| 9 | 安全服务 | 公共接入区安全服务 | 吞吐量峰值≥35Gbps安全防护能力，满足公共接入边界安全隔离防护服务需求； |
| 10 |  | 横向安全隔离服务 | 加强武武义政府单位之间的东西向流量安全，提供链路、安全设备冗余的东西向安全防护服务，提升网络攻击扩散抑制能力。吞吐量峰值≥25Gbps安全防护能力，满足政府部门安全隔离防护服务需求； |
| 11 |  | 市县边界安全服务 | 吞吐量峰值≥20Gbps安全防护能力，满足政务外网市县边界安全隔离防护服务需求； |
| 12 |  | 互联网边界安全服务 | 边界链路安全服务：双电源冗余，吞吐量峰值≥50Gbps安全防护能力，满足互联网边界安全隔离防护服务需求； 政务网病毒防护服务：提供现有300万余种病毒（包括HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP等协议病毒）的查杀服务； 3、政务网入侵检测服务：IPS吞吐量≥18Gbps，IPSec VPN吞吐量≥30Gbps，SSL VPN吞吐量≥3Gbps ，IPSec VPN隧道数≥20000，SSL VPN并发在线用户数≥5000，虚拟防火墙数量支持并实配1000； |
| 13 |  | 全网行为管理 | 提供对政务外网所有接入用户进行上网、访问行为的管控与审计及出口审计，满足网络安全法、等保2.0等相关要求。配合零信任平台实现终端用户的接入。 |
| 14 |  | 零信任服务 | 提供零信任控制中心对接其他组件识别的安全问题，对接入的终端访问进行统一的身份、终端、环境、行为进行信任评估和策略配置服务（支持浙政钉或短信认证）。提供政务外网用户零信任访问加密隧道服务。 |
| 15 | 机房租赁服务 | 机柜空间服务 | 提供15个标准机柜空间，提供设备托管维护服务。 |
| 16 | 等级保护服务 | 等级保护服务 | 本次等级保护服务项目中将包括协助系统定级、差距分析、等级保护建设整改、等级保护管理制度建设、等保测评。结合金华市电子政务外网的实际情况，按照《信息系统等级保护安全设计技术要求》和《信息系统安全等级保护基本要求》等相关标准要求，以“一个中心、三重防护”为核心指导思想，从安全区域边界、安全通信网络以及安全管理中心构建安全建设方案，以满足等级保护三级系统的相关要求，并保证测评结果达到良好以上。 |
| 17 |  | 日志审计服务 | 具备高性能日志采集能力，提供分析功能，提供事件追责依据和业务运行的深度安全。 |
| 18 |  | 运维审计服务 | 提供用户身份认证、精细化的访问权限控制、细粒度的操作行为审计等运维管理能力，全面兼容各类IPv6环境。 |

## 六、技术参数指标

## （一）核心SRV6路由设备技术服务要求

| 指标项 | 功能需求 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心PE（SRV6）设备服务 | 1、主控、电源等关键模块冗余，支持 VRRP、BFD 检测； 2、支持 IPv4、IPv6 协议：静态路由、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、 IS-IS、IS-ISv6；EVPN、MPLS、SRv6 等协议 3、支持 NQA 或 iFIT 等网络质量检测技术； 4、支持 QoS，支持 FlexE（灵活以太网）或信道化子接口等网络切 片技术； 5、支持 SNMP、Syslog、Netconf、Netstream 等基础网络管理协议，支持 NTP 时钟同步 | 1、★国产品牌，本次服务所选路由器须支持整网SDN方案要求； 2、★交换容量≥130Tbps，包转发率≥24000Mpps，提供官网链接并截图； 3、主控槽位≥2个，电源槽位≥4，整机最大线卡槽位数≥12；主控、电源、业务板卡均支持热插拔，提供证明材料； 4、主控板、业务板完全物理分离，主控板、业务板分布在不同的物理槽位，须提供设备面板图和槽位信息； 5、▲具备IPv6能力，所投机框需提供IPv6+ Ready & SRv6 Ready证书； 6、设备需支持NQA检测网络质量； 7、▲实配：双主控，双电源，2个≥40G光口，20个万兆单模光口，10个千兆口（主控、电源、业务板卡均支持热插拔）；SRv6授权； 8、支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； | 2台 |

（二）汇聚MCE(SRV6)设备技术服务要求

| 指标项 | 功能需求 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇聚MCE(SRV6)设备服务 | 1、支持SRv6协议，支持 QoS，支持 FlexE（灵活以太网）或信道化子接口等网络切 片技术； 2、支持 IPv4、IPv6 协议：静态路由、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、 IS-IS、IS-ISv6；EVPN、MPLS、SRv6 等协议 3、支持 NQA 或 iFIT 等网络质量检测技术； 4、主控、电源等关键模块冗余，支持 VRRP、BFD 检测； 5、支持 SNMP、Syslog、Netconf、Netstream 等基础网络管理协议，支持 NTP 时钟同步 | 1、★国产品牌，本次服务所选路由器须支持整网SDN方案要求； 2、▲交换容量≥80Tbps，包转发率≥12000Mpps，提供官网链接并截图； 3、主控槽位≥2个，电源槽位≥2，整机最大线卡槽位数≥6；主控、电源、业务板卡均支持热插拔； 4、▲具备IPv6能力，所投机框需提供IPv6+ Ready & SRv6 Ready证书； 5、支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； 6、支持1G粒度的网络硬切片能力，支持网络硬切片（FLexE），提供证明文件； 7、▲实配：双主控，双电源，（24个万兆光口4台，8个万兆光口6台），SRv6授权； | 10台 |

（三）互联网边界防火墙技术服务要求

| 指标项 | 功能需求 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 互联网出口安全防火墙服务 | 1、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议，支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议； 2、支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括DNS、FTP、H323、MSN、Netbios、PPTP、RSH、RSTP、SIP、SQLnet等； | 1、★所投产品符合信创要求； 2、▲防火墙吞吐量≥50Gbps，应用层吞吐量≥32Gbps； 3、▲支持电源、风扇冗余热插拔，≥4个扩展槽； 4、IPS吞吐量≥18Gbps，IPSec VPN吞吐量≥30Gbps，SSL VPN吞吐量≥3Gbps ，系统预定义IPS签名数量≥12000，病毒库数量≥300w，可识别应用层协议数量≥6000种； 5、实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC 和 IP 绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 支持BFD和NQA网络协议，支持基于接口状态和路由状态等多种类型的探测机制来及时触发链路切换或主备切换，保障业务连续性； 6、支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置； 7、支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证； 8、支持虚拟防火墙功能:支持虚拟防火墙的创建、删除功能;同时具备中国信息安全测评中心颁发的EAL4+测评证书;支持IPv6路由协议，IPv6策略管控能力，IPv6安全防护能力等功能。 9、▲实配：双电源，千兆电口≥8，万兆光口≥10，40G光口≥4；1900G固态硬盘，实配所有开通模块特征库升级服务3年； | 2台 |

（四）公共接入区、村村通安全防火墙技术服务要求

| 指标项 | 功能需求 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共接入、村村通区安全防火墙服务 | 1、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议，支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议； 2、支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括DNS、FTP、H323、MSN、Netbios、PPTP、RSH、RSTP、SIP、SQLnet等； | 1、★所投产品符合信创要求； 2、▲防火墙吞吐量≥35Gbps，应用层吞吐量≥20Gbps； 3、IPS吞吐量≥10Gbps，IPSec VPN吞吐量≥25Gbps，SSL VPN吞吐量≥1.5Gbps ，IPSec VPN隧道数≥15000，SSL VPN并发在线用户数≥2000，虚拟防火墙数量≥1000； 4、支持电源、风扇冗余热插拔； 5、系统预定义IPS签名数量≥12000，病毒库数量≥300w，可识别应用层协议数量≥6000种，提供功能截图； 6、实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC 和 IP 绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能; 7、支持BFD和NQA网络协议，支持基于接口状态和路由状态等多种类型的探测机制来及时触发链路切换或主备切换，保障业务连续性； 8、支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置； 9、支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证； 10、▲实配：双电源，千兆光电口≥8，万兆光口≥6；900G固态硬盘，实配所有开通模块特征库升级服务3年。 | 2台 |

（五）横向隔离安全防火墙技术服务要求

| 指标项 | 功能需求 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 横向隔离安全防火墙服务 | 1、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议，支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议； 2、支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括DNS、FTP、H323、MSN、Netbios、PPTP、RSH、RSTP、SIP、SQLnet等； | 1、★所投产品符合信创要求； 2、▲防火墙吞吐量≥25Gbps，应用层吞吐量≥18Gbps； 3、IPS吞吐量≥10Gbps，IPSec VPN吞吐量≥25Gbps，SSL VPN吞吐量≥1.5Gbps ，IPSec VPN隧道数≥15000，SSL VPN并发在线用户数≥2000，虚拟防火墙数量≥1000； 4、千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，千兆光口≥4，万兆光口≥6；支持电源、风扇冗余热插拔； 5、系统预定义IPS签名数量≥12000，病毒库数量≥300w，可识别应用层协议数量≥6000种，提供功能截图； 6、、实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC 和 IP 绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能； 7、支持BFD和NQA网络协议，支持基于接口状态和路由状态等多种类型的探测机制来及时触发链路切换或主备切换，保障业务连续性； 8、支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置； 9、支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证； 10、▲实配：双电源，千兆光电口≥8，万兆光口≥6；900G固态硬盘，实配所有开通模块特征库升级服务3年。 | 7台 |

（六） SDN及网管技术服务要求

| 指标项 | 功能需求 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDN及网管服务 | 1、支持SRv6+SDN服务、网络设备管理服务等，实现三级分级分权管理、拓扑管理、网络分析、IP地址管理、智能告警监控和统计分析报表等功能； 2、支持基于站点维度，对站点内站点健康度、设备健康度、站点拓扑的实时监控； | 1、支持主流数通设备静态接入业务、BGP接入业务、L3VPN接入业务（包括MPLS-L3VPN、EVPN-L3VPN）配置管理；支持主流数通设备动态下发SRv6；支持通过telemetry协议采集主流厂商随流信息的能力，可以展示端到端业务流路径及逐条质量（包括延迟、抖动、丢包）； 2、支持IP地址分配；支持展示IP地址的使用情况，如已分配已使用、已分配未使用、未分配等。同时可标记IP地址类型如管理IP、接口IP、终端IP等，提供相关产品截图； 3、支持IP地址规划，可以自定义分区域分组进行IP地址规划；支持查看IP地址分配率、IP地址的异常统计、分组的IP使用情况、子网的IP地址使用情况，提供相关产品截图； 支持基于真实流量进行业务质量检测、路径还原、故障定界，快速定位故障设备； 4、▲实配1套平台底座、设备管理授权、IP地址管理授权、分析组件授权，配置满足以上招标设备license授权； 5、★完成与市省统一运维系统平台平稳对接工作。 6、提供IT资源监控服务，以可视化的方式有效预警，快速判断故障节点，更好保证网络稳定运行。 | 各1套 |

（七）接入备品备件技术服务要求

| 指标项 | 功能需求 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接入交换机及备品备件服务 | 1、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 2、支持Telemetry技术； 3、支持堆叠； 4、支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms； | 1、国产品牌； 2、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps； 3、▲万兆光口≥24个，千兆电口≥4个；堆叠口（端口速率≥10GE）≥2个； 4、MAC地址表容量≥32K，FIBv4条目≥4000，FIBv6条目≥1000； | 根据实际需要（至少2台） |

### （八）网络设备身份认证技术服务要求

| 指标项 | 功能需求 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络设备身份认证 | 基于TACACS+、RADIUS协议，实现基于接入情境为设备管理用户分配管理权限，统一监控设备管理员的登录和执行命令行操作 | 1、支持RADIUS协议、TACACS+协议； 2、定义设备管理用户登录设备时的全局属性，包括权限级别、接入ACL、限制时长等； 3、定义设备管理用户登录设备时的可执行的命令集合； 4、支持按场景分配授权策略，场景是设备位置区域、设备类型和接入时段的组合，可定义在不同场景下设备管理用户所使用的Shell Profile和操作命令集； 5、记录设备管理用户登录设备成功或失败信息，包括登录名、登录结果（失败原因）、认证时间、登录设备IP、终端用户IP、权限级别、登录动作、认证类型、服务类型等。认证日志可以导出到文本文件和CSV表格中； 6、支持命令集精细化配置，定义设备管理用户登录设备时的可执行的命令集合； 7、★实配100节点设备认证授权函。 | 1套 |

### （九）抗DDOS防护技术服务要求

| 指标项 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 抗DDOS防护服务 | 1、★提供对互联网流入流量进行清洗服务，发现针对网络或服务器的DDoS攻击，及时通知告警，攻击发生并对业务产生影响时，启动流量清洗。 2、支持网络层/传输层（L3/4）DDoS攻击防护。支持防御各种DDoS攻击、CC攻击、畸形包攻击和多种扫描窥探型攻击。支持按月提供攻击防护监控报告。 | 1套 |

（十）全网行为管理服务要求

| 技术指标 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 硬件配置 | ▲内存≥64GB，硬盘≥960G SSD，冗余电源，接口≥4千兆电口+4千兆光口SFP+4万兆光口SFP+ | 1套 |
| 性能指标 | ▲网络层吞吐量≥30Gbps，应用层吞吐量≥15Gb，支持用户数≥50000，每秒新建连接数≥80000，最大并发连接数≥3200000 |  |
| 实时监控 | 支持首页分析显示接入用户人数、终端类型、认证方式；带宽质量分析、实时流量排名；泄密风险、违规访问、共享上网等行为风险情况。 |  |
| 接入认证 | 支持触发式WEB认证、浙政钉扫码认证、用户名密码认证、IP和mac认证、短信认证等多种认证方式。 |  |
| 应用管理 | 支持对移动应用的细分权限控制，微信：微信网页版、微信传文件、微信朋友圈、微信游戏，QQ：QQ传文件、QQ视频语音等。 |  |
|  | 设备内置应用识别规则库，支持超过10000条应用规则数，支持超过6000种以上的应用，并定期更新，保证应用识别的准确率。 |  |
|  | URL数量在3000万以上，包含分类数量150个以上 |  |
| 终端管理 | ▲支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量，提供功能截图证明。 |  |
|  | 支持对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、异常状态等，支持查看终端类型，以及终端详细信息（厂商，系统，端口等），支持查看终端类型分布。 |  |
|  | 针对内网用户的Web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，同时支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，对单用户进行定向Web访问质量检测（提供功能截图证明） |  |
|  | 为确保接入政务外网的终端安全，能够与同品牌EDR产品实现联动，在平台上展示EDR服务信息、接入终端数、联动处置次数等相关信息，同时支持重定向到指定的公告页面推送安装通知，提供功能截图证明。 |  |
| 其他要求 | 所投产品服务应具备《安全专用产品销售许可证》 |  |
|  | ▲提供3年硬件质保和软件升级服务。 |  |

（十一）互联网行为管理服务要求

| 技术指标 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 硬件配置 | ▲内存≥64GB，硬盘≥960G SSD，冗余电源，接口≥4千兆电口+4千兆光口SFP+4万兆光口SFP+ | 2套 |
| 性能指标 | ▲网络层吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥15Gb，支持用户数≥50000，每秒新建连接数≥80000，最大并发连接数≥3200000 |  |
| 实时监控 | 支持首页分析显示接入用户人数、终端类型、认证方式；带宽质量分析、实时流量排名；泄密风险、违规访问、共享上网等行为风险情况。 |  |
| 接入认证 | 支持触发式WEB认证、浙政钉扫码认证、用户名密码认证、IP和mac认证、短信认证等多种认证方式。 |  |
| 应用管理 | 支持对移动应用的细分权限控制，微信：微信网页版、微信传文件、微信朋友圈、微信游戏，QQ：QQ传文件、QQ视频语音等。 |  |
|  | 设备内置应用识别规则库，支持超过10000条应用规则数，支持超过6000种以上的应用，并定期更新，保证应用识别的准确率。 |  |
|  | URL数量在3000万以上，包含分类数量150个以上 |  |
| 终端管理 | ▲支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量，提供功能截图证明。 |  |
|  | 支持对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、异常状态等，支持查看终端类型，以及终端详细信息（厂商，系统，端口等），支持查看终端类型分布。 |  |
|  | 针对内网用户的Web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，同时支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，对单用户进行定向Web访问质量检测（提供功能截图证明） |  |
|  | 为确保接入政务外网的终端安全，能够与同品牌EDR产品实现联动，在平台上展示EDR服务信息、接入终端数、联动处置次数等相关信息，同时支持重定向到指定的公告页面推送安装通知，提供功能截图证明。 |  |
| 其他要求 | 所投产品服务应具备《安全专用产品销售许可证》 |  |
|  | ▲提供3年硬件质保和软件升级服务。 |  |

（十二）零信任控制中心服务要求

| 技术指标 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 性能要求 | ★并发用户数≥8000，分年提供3年的7000个用户接入授权和7000个统一端点管理授权（包含EDR）。 | 1套 |
| 硬件要求 | 内存≥16GB，硬盘≥240GB SSD，冗余电源，接口≥6千兆电口+4千兆光口SFP+2万兆光口SFP+。 |  |
| 终端接入 | 支持不同平台的终端同时在线，管理员可设置可同时在线的终端个数，当超过终端个数时，可以注销最早登录的终端，且被注销的终端有对应的注销提醒。 |  |
|  | 支持终端设备可视管理，用户自助查看在线终端列表，并注销其他终端，避免账号盗用；支持同账号其他终端上下线提示，防止账号盗用。 |  |
|  | ▲为了解决政务外网终端违规外联问题，需支持违规外联监管，可检测终端的互联网出口IP检测是否在指定范围内，发现异常终端可以注销登录并弹窗提示，提供功能截图证明。 |  |
| 准入认证 | ▲为了方便政务外网用户接入和身份管理，需支持浙政钉扫码认证，登录成功后同步浙政钉用户身份信息，实现政务外网接入终端的精准定位，提供功能截图证明。 |  |
|  | 为了最大程度缩小网络、业务暴露面，零信任平台需提供单包授权能力（SPA），支持UDP+TCP组合的单包授权技术，未授权用户无法连接零信任设备，无法扫描到服务端口，不会出现敲门放大漏洞,需提供产品功能截图及国家认可的权威检测机构出具的检测报告证明。 |  |
|  | 为了保障用户认证安全与便捷性的平衡，支持开启在授信终端环境下/域控环境下/特定网络区域下（即可信的终端或网络环境下），免二次认证。 |  |
| 可信应用 | 支持对所有采集到的进程信息、管理员的处理进度进行统计，包括：全部进程，以及高风险/低风险/未知风险的进程数量；管理员未处理的高风险/低风险/未知风险进程。 |  |
|  | 支持将进程的可信状态作为访问控制评估条件，配置应用访问策略，限制仅可信的进程可访问指定的应用，或不可信的进程阻止访问，以避免后台木马攻击。（提供功能截图证明） |  |
|  | 支持可信应用自定义，管理员可根据采集到的进程信息选择信任/不信任，支持管理员自定义可信/不可信的进程。 |  |
| 虚拟网络域 | 虚拟网络域功能需支持主流操作系统以及主流国产芯片（包括不限于鲲鹏、飞腾、海光、龙芯、兆芯等 |  |
|  | ▲虚拟网络域的网络规则支持配置对终端上的某些指定进程生效，同一个用户终端可以配置关联不少于3个虚拟网络域，提供国家认可的权威机构检测报告证明。 |  |
|  | 支持对用户PC终端的出站、入站网络规则划分虚拟网络域进行管控，以实现用户登录零信任客户端后，在特定的网络域下只能主动访问网络域对应的IP、IP范围、IP段、域名，且只能被限定的IP、IP范围、IP段访问。 |  |
| 其他 | ▲提供3年硬件质保和软件升级服务。 |  |

（十三）零信任代理网关服务要求

| 技术指标 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 性能指标 | ★加密流量≥1.5Gbps，并发用户数≥8000，https并发连接数≥100000，https新建连接数≥1500。 | 1套 |
| 硬件配置 | 内存≥24GB，硬盘≥240GB SSD，冗余电源，接口≥4千兆电口 + 4千兆光口SFP + 4万兆光口SFP+。 |  |
| 设备部署 | 零信任代理网关和控制中心分离部署，非一体化设备。 |  |
|  | 为了满足高可靠性要求，安全代理网关应支持集群部署。 |  |
|  | 为了满足灵活部署的要求，安全代理网关应支持单臂模式、路由模式部署。 |  |
| 设备检查 | 为方便管理员查看管理设备的整体运行状态，支持对设备自身的安全状态和策略配置进行巡检，对设备的整体状态进行打分，统计所有检查的正常项、异常项和告警项，并输出巡检报告。 |  |
| 日志审计 | 支持用户安全日志提取，审计中心应将具有异常登录行为的用户日志自动打标签为用户安全日志，以便于管理员快速审计定位。 |  |
| 运维管理 | ▲为了对NAT场景下的问题终端进行定位和审计，产品需支持在用户日志中记录用户的操作行为和对象，并通过用户名和虚拟IP实现精准定位。（提供功能截图证明） |  |
|  | 支持当前设备配置自动同步、从备份配置中恢复，支持导出当前设备配置、恢复出厂设备配置。 |  |
| 其他 | ▲提供3年硬件质保和软件升级服务。 |  |

（十四） IT资源监控服务要求

| 指标项 | 指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 产品架构 | 软硬件一体化设备，内置资源监控系统。旁路部署方式 | 1套 |
| 硬件配置 | 32GB高速缓存；系统盘480GB固态盘+数据盘24TB支持RAID5,RAID5+1等,并支持热备盘;提供Raid卡掉电保护网卡：配置2个千兆，2个万兆网口 |  |
| 软件功能 | 网络拓扑管理：▲设备探测方式采用ICMP、SNMP GET对设备进行探测，SNMP支持V1、V2、V3；将所有设备以列表形式展现,列表中包括可用性状态、资源名称、IP地址、设备类型、CPU利用率、内存利用率、运行时间等； |  |
|  | 网络设备管理：▲支持对Cisco、Huawei、天融信等主流防火墙厂商设备的监控;支持对于路由器、二层交换机、三层交换机、防火墙、负载均衡设备的监控;支持简单网络管理协议SNMP v1,SNMP v2c和SNMP v3方式轮询监控;提供网络设备基本信息采集，包括设备名称、设备类型、运行时长、设备描述等;以图表的形式展现当前网络设备的CPU利用率、内存利用率、吞吐量、发送丢包率、接收丢包率、响应时间等运行曲线; |  |
|  | 主机系统管理：支持对Windows 2000/2003/2008、Solaris、IBM AIX、HP-UX、RedHat、CentOS、SUSE、Fedora、Ubuntu、FreeBSD等操作系统的监控;支持SNMP/TELNET/SSHP/WMI监控方式，无须在被监控系统上安装代理软件，即可监控主机系统;以图表的形式展现当前主机的CPU利用率、内存利用率、硬盘平均读写速率、硬盘读写队列、吞吐量、丢包率、接收和发送ICMP包率、PING时延等运行曲线；支持对主机进程监视，支持查看进程CPU、内存等的资源占用情况;支持Window服务器的服务监控，监控关键服务的可用性; |  |
|  | 数据库管理：支持Oracle、MySQL、SQL Server、PostgreSQL等主流数据库的监控;监控对象包括：数据库信息、数据库状态、SGA信息、SGA状态、连接统计、表空间状态信息、数据文件的性能指标、会话信息等; |  |
|  | 虚拟化管理：支持VMWARE/Hypver-V主流虚似化平台监控,对虚拟机集群、虚拟主机、数据存储及虚拟主机等资源的CPU、内存、存储分配及耗用情况进行实时监控，对各组件的占用情况、可用性及性能参数进行统计; |  |
|  | 其他功能： 检测方式：支持主动检查也支持被动检查，具备强大的监控灵活性 基础服务的管理：支持对通用和基础应用Ping、URL、Port、FTP、DNS、POP3、SMTP标准应用等的监控； 模板管理：支持统一的监控模板管理，不管是主机、网络还是数据库、中间件，可以统一管理取哪些指标，多长时间取一次，告警的阈值，产生时间的级别，产生时间的紧急程度；可以创建自定义模板，并通过继承和应用这些模板来批量管理监控配置; 报表功能：具有内置的报表生成功能，可以生成各种监控数据的图形和报告，以便于分析性能趋势； 告警管理：告警支持短信、邮件等方式发送;告警按级别分为严重、致命、警告、未知、正常，可按不同级别进行过滤； 可定制化监控：可以根据监控需要自定义脚本供代理程序调用; 集群功能：支持集群部署; 分布式监控：支持分布式监控; 可视化大屏：支持数据可定制显示监控大屏; |  |
| 质保服务 | ▲中标人承诺中标后提供原厂安装、实施、3年原厂商免费质量保证服务。（提供承诺函） |  |

## 七、商务响应

## （一）服务期

## 项目验收之日起3年。

（二）网络运维服务指标要求

提供武义县政务外网整体运维服务。在服务期内，需提供以下形式的服务：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务范围及稳定性要求 | 负责运维县政务外网，保障网络稳定运行，保障全年网络通畅率99.95%以上。 |
| 现场服务 | 提供运维服务3年，主要用于对武义县电子政务网核心的维护，包括对网络进行优化服务，如路由协议和路由策略优化、网络设备配置优化、网络结构优化等服务。 |
| 人员要求 | ★提供3人以上的属地运维服务团队，其中现场驻点1人，要求人员相对稳定。运维团队人员中至少有1名成员具备网络规划师证书、网络工程师证书、运维证书之一。 |
| 综合监控服务 | 支持综合监控中心页面展示，支持针对纳管资源的统一展现，包括纳管资源数量，当前在线资源数量，电路数量。即时告警信息，流量，利用率等。通过大屏实现对整网运行情况展示，展示方式支持指标卡片，柱状图，折线图，饼状图等支持网络拓扑展现。 管理页面可以查看到整网链路带宽占用率排行及每链路上具体应用组的实时流量信息，拓扑管理页面可以查看链路上的应用信息，能够显示路径经过该链路的应用组实例带宽。 |
| 定期巡检服务 | 按月完成定期巡检并提供巡检报告，包括带宽利用率、异常流量、设备性能、出口流量等。每季度提供各接入点巡检报告，按年提供年度总结报告。电话、邮箱、现场服务等形式应有服务记录备查，保留相关数据。出现事故需及时通知用户方，立即组织抢修，及时提交处理报告。 |
| 日常故障处理 | 出现故障立即响应，2小时内解决故障，对于无法解决的设备故障的，需在4小时内提供相当档次的备机供使用。 在电话响应未能解决的情况下，需要提供现场服务解决问题。对于影响系统正常运行的严重故障，需安排工程师及其它相关技术人员查找原因，提出解决方案，并工作至故障修复完全恢复正常服务为止。 |
| 网络保障服务 | 针对重大活动、节假日等提供网络保障服务。 |
| 人员培训服务 | 每年至少提供2人的网络工程师专业机构培训，包括考证相关费用。 |
| 其它服务 | 1、提供网络控制中枢和网络设备运行状态驾驶舱服务。 2、根据需要完成运维平台与省、县（市、区）对接服务。 3、提供技术咨询服务、特殊事件支持服务、网络或设备性能调优服务、业务割接或系统升级支持服务、辅助故障支持服务、输出应急方案等。特殊事件支持、业务割接或系统升级等相关情况，按需提供必要的预案准备，并根据实际情况提供相应级别的现场专人保障服务。与政务外网相直接相关的割接、升级等操作需报备，间接相关的操作需告知。 4、通过热线电话受理用户方反馈的问题，提供7*24小时的电话技术支持服务，提供移动办公用户VPN咨询、技术支撑等服务。 |
| 安全要求 | 提供主平面设备、系统资产安全运维服务：资产统一接入运维安全审计系统，收敛管理路径；远程运维通道与移动办公服务通道隔离，遵从等保合规性要求。定期梳理更新资产清单，常态化开展资产隐患排查整改，包括但不限于资产暴露面收敛、身份鉴别、弱口令、高危端口、高危漏洞等安全隐患，做好安全策略加固。 |

（三）故障定级与核定损失额

1、如中标人未能按合同规定的节点时间完成供货、开通链路、调试及试运行等内容要求，不能按期交付使用，中标人需按照合同金额每天千分之六的比例承担违约金。

故障定级与赔付损失额如下：

| 故障级别 | 级别定义 | 影响范围 | 赔付损失额（占当年服务费） |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 全年骨干网络通畅率 在99.95%以下 | 全网 | 20% |
| P2 | 全年骨干网络通畅率在99.95%以上、发生重特大网络故障事件 | 大量党政机关、企事业单位、社会公众 | 10% |
| P3 | 全年骨干网络通畅率在99.95%以上、发生单次网络故障影响时间8h以上 | 党政机关 | 2%×N（N为服务年度内累计发生网络故障次数） |

2、如中标方因管理不当或不作为（包含并不限于未及时升级系统补丁，修复安全隐患漏洞，定期更改管理密钥），导致政务外网备平面相关设备管理、应用系统权限泄露网络安全事件发生，按泄露管理设备、应用系统比例扣除当年服务费，具体设备、应用系统比例及认定以双方认可的事件报告为准。

（四）验收标准和要求

验收时，中标人应提供项目服务实施文档、用户报告、第三方测试检测报告等验收材料。中标方向采购方提交详细的整体项目文档，由采购方组织整体项目验收。

（五）保密要求

本项目中包括但不仅限于（所有项目资料、文字、图片、声像资料、电子数据等）均归采购人所有，中标人不得泄露和超越本项目范围使用。采购人同中标人和重要运维人员签订网络安全保密协议书。

（六）商务要求

| 供货时间（项目工期）及地点 | ★项目工期，合同签订后150天内完成施工并投入试运行。试运行一个月后组织项目验收。 地点：用户指定地点。 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 按年支付项目款。 合同签订后，7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款（如在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例，且须在合同签订前与采购方沟通确定，并提供无需预付款或者降低预付款比例的承诺，双方就此条款可对合同中的支付方式进行调整）； 2、第二年支付合同金额的30%，第三年支付合同金额的30%；第二年、第三年付款凭满意度调查和故障定损支付，不满意的不予支付。 本项目不要求提供履约保证金。 |
| 违约责任及争议解决方式 | 如无特别说明，按“浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |
| 网络运维服务 | ★提供不少于3人的运维队伍，1人的驻场服务，政务外网要实施7*24小时监测值守;攻防演练、重保等期间运维队伍7*24现场值守。 |
|  | ★完成政务外网的等保测评工作，通过等保二级测评 |
| 售 后 服务 | 项目维护计划 | 服务期：3年。 质保期：本次采购的所有产品提供长期售后维护服务，包括软硬件升级。服务期内服务均为免费上门服务。服务方式应包括远程电话支持、远程网络支持、现场服务支持等方式。 |
|  | 响应情况 | 响应速度：出现故障立即响应，2小时内解决故障，对于无法解决的设备故障的，需在4小时内提供相当档次的备机供使用。修复或更换时间最长不超过6小时。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由中标供应商承担。 如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。 |
|  | 本地化服务 | 中标人承诺中标后具备完善的长期本地化的售后服务机构和服务体系。 |

第四章  评标办法及评分标准

一、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

二、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

三、评分办法

（一）满分为100分。总得分=商务技术分（85分）+报价分（15分）；

（二）技术得分=技术评分，技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。

（三）报价评分将在有效投标人范围内进行，最高得15分，小数点后保留2位小数。满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

报价分=（评标基准价／投标报价）×15，计算结果保留2位小数。

在报价评审时对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业,须按供应商须知前附表要求提供相关材料，未提供或提供不全均不给予价格扣除）的投标报价给予20%的扣除，以扣除后的价格作为评标价，计算公式如下。

报价分=(评标基准价／(投标报价*80%))×15，计算结果保留2位小数。

（五）技术分评分细则（85分）

| 序号 | 评分要素 | 评分标准说明 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信及履约能力 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系符合性证书、ITSS运行维护证书的，每个证书得0.5分，最高得3分。 注：提供相关证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，不提供或提供不全的不得分。 | 0-3 （客观分） |
| 2 |  | 根据投标人提供自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来同类型项目业绩，每提供一个得0.5分，最高得1分。 注：提供合同及相应发票扫描件。未提供合同扫描件、对应发票或提供的合同扫描件字迹模糊无法辨识的、或提供的业绩无效的，该项业绩均不予计分。 | 0-1 （客观分） |
| 3 | 拟派本项目团队人员的整体 实力 | 拟派项目负责人同时具有网络与信息安全高级证书、互联网技术专业通信中级及以上资格证书的得2分，证书不齐全得1分，没有证书不得分。 注：提供相关证书扫描件及本单位为其缴纳的近三个月内任意一个月社保明细清单，不提供或提供不全的不得分。 | 0-2 （客观分） |
| 4 |  | 拟派项目实施经理同时具有信息系统项目管理师证书、一级建造师证书（通广或机电专业）的得2分。证书不齐全得1分。没有证书不得分。需承诺项目实施阶段全过程驻场。 注：提供职称证书扫描件、承诺函及本单位为其缴纳的近三个月内任意一个月社保明细清单，不提供或提供不全的不得分。 | 0-2 （客观分） |
| 5 |  | 项目实施团队成员不少于6人（除项目经理、技术负责人），(1)具有HCNP、CCNP或H3CNP认证工程师的，1个证书得0.5分，最高得2分; (2)具有HCIE、H3CIE或CCIE证书的，1个证书得1分，最高得2分。 (3)具有网络规划师、信息系统项目管理师证书的，1个证书得0.5分，最高得1分。 （同一人员不重复计分） 注：提供相关证书扫描件及本单位为其缴纳的近三个月内任意一个月社保明细清单，不提供或提供不全的不得分。 | 0-5 （客观分） |
| 6 | 所投产品技术指标 | 投标产品所有指标满足招标采购需求的得20分；带“★”参数为重要技术指标，低于招标需求（负偏离）的，每项扣2分；带“▲”参数为次要技术指标，低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分；其他参数每负偏离一项，扣0.5分，扣完为止。 | 0-20 （客观分） |
| 7 |  | 根据提供的设备参数符合正偏离的每项加0.5分，最高得5分，是否正偏离由评审专家认定。 | 0-5 （客观分） |
| 8 | 企业业务能力 | 根据投标人在武义本地的光纤基础资源（0-1分）、出口带宽资源（0-1分）、网络质量（0-1分）、公司应急通信能力情况（0-1分）等进行打分。 注：需提供相关佐证资料。 | 0-4 |
| 9 |  | 提供武义本地IDC机房资源情况（0-1分）、网络核心机房（0-1分）及汇聚机房资源情况（机房环境、后备电源）（0-1分）等进行打分。 | 0-3 |
| 10 | 项目理解 | 根据投标人提供的技术方案，包括项目现有网络拓扑、硬件资源、业务和数据状况分析（0-1分）、项目需求分析（0-1分）、存在问题及重难点分析（0-1分）等进行打分。 | 0-3 |
| 11 | 运维方案 | 根据投标人提供的运行维护方案、包括定期巡检（0-1分）、应急预案（0-1分）、备件储备（0-1分）等方面进行打分。 | 0-3 |
| 12 |  | 根据采购外新增网络接入点优惠情况打分：千兆光路年租费4600元、百兆光路2000元以内的得0.5分；每优惠以上基础价的10%得0.1分。本项最高得1分。 | 0-1 （客观分） |
| 13 | 技术方案 | 根据投标人对政务网网络设备、链路情况、架构、网络拓扑、技术路线进行详细描述说明（0-4分）。提供详细设计方案，内容需包括网络设计（0-1分）、路由器规划设计（0-1分）、业务专网VPN规划设计（0-1分）、IP地址规划（0-1分）、省市网络对接方案（0-1分）、高可用性设计（0-1分）、运维设计（0-1分）等方面进行打分。 | 0-11 |
| 14 |  | 根据投标人对用户网络安全需求的分析理解（0-4分），网络安全设计（0-2分）、终端安全设计（0-2分）、等保方案设计（0-2分）等方面进行打分。 | 0-10 |
| 15 |  | 根据投标人提供的具体实施方案（含实施排期计划、预案处理、质量保障措施、现场安全施工措施、劳动力安排保证措施等）进行打分。 | 0-3 |
| 16 |  | 根据投标人提供对政务网升级演进制定迁移实施具体方案进行打分。 | 0-3 |
| 17 |  | 根据投标人提供的与市省统一运维系统平台平稳对接方案进行打分。 | 0-2 |
| 18 | 人员培训 | 根据所提供的培训计划方案，包括培训内容（0-1分）、时间（0-1分）、地点（0-1分）、人次（0-1分）等方面进行打分。 | 0-4 |

第五章  武义县政府采购合同（通用条款）

甲方（采购人）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（中标人）：                          签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及武义县电子政务外网升级改造服务项目（项目编号：ZJRS2024-CG001）采购文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购项目

| 产品（或服务）名称 | 产品（或服务）内容 | 数量（或服务期限） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |

二、产品（或服务）要求

1、*********

2、*********

3、*********

..............................

（以上按采购文件采购需求中对应的服务要求内容填写）

三、产品（或服务）质量要求

1、*********

2、*********

3、*********

..............................

（以上按采购文件采购需求中对应的服务质量内容填写）

四、项目验收

项目由甲方单位组织验收。

五、付款方式

（按采购文件规定付款方式填写）

六、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品（或服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品（或服务）的价格为相应中标产品（或服务）的价格。

七、售后服务

具体售后服务条款参照文件及乙方文件中的售后服务承诺。

八、违约责任

1、甲方无正当理由拒收产品（或服务），由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的0.5%的违约金给乙方。

3、乙方不能交付产品（或服务），乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付产品（或服务）的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期部分产品（或服务）货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。合同解除后10日内，乙方需将甲方已支付的款项全额退还甲方，并赔偿甲方合同总价的5%违约金。

九、其他约定事项

十、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择武义县人民法院起诉。

十一、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，采购办备案壹份，代理机构存档壹份。

| 甲 方 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人（签字）： 或项目经办人（签字）： 电话： 邮政编码：321200 | 乙 方 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人（签字）： 或委托代理人（签字）： 电话： 开户银行（必填）： 账号（必填）： 邮政编码： |
| --- | --- |
| 见证方（盖章）：浙江日晟信息咨询有限公司 经办人： 时 间： 年 月 日 |

第六章  应提交的有关格式范例

一、封面格式

资格文件或商务技术文件或报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

二、评分索引表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | …（请按技术评分标准填写） |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |
| 3 | … | … |  |  |  |
| 4 | … | … |  |  |  |
| 5 | … | … |  |  |  |
| 6 | … | … |  |  |  |
| 7 | … | … |  |  |  |
| 8 | … | … |  |  |  |

备注：该表格仅为方便评标之用，表格放置在技术文件目录的前页，以方便评标委员会进行评审。

三、授权委托书（格式）

致：浙江日晟信息咨询有限公司

我   (姓名)　 （职务：     身份证号码） 系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　 （职务：    身份证号码：     ）以我方的名义参加贵中心组织的       　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人和被授权人身份证复印件。

投标人：           　　　 (盖章)

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月   日

### 四、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式）

武义县大数据发展中心、浙江日晟信息咨询有限公司：

我方参与武义县电子政务外网升级改造服务项目【项目编号：ZJRS2024-CG001】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

五、投标函（格式）

致：浙江日晟信息咨询有限公司

根据贵方 武义县电子政务外网升级改造服务项目的招标文件（项目编号：ZJRS2024-CG001）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年       月       日

六、开标一览表（格式）

项目名称：武义县电子政务外网升级改造服务项目

项目编号：ZJRS2024-CG001

| 序号 | 标的内容 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 武义县电子政务外网升级改造服务项目 | 大写： 元整 小写：￥ 元 |
| 合计 |  |

投标人:   （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日期：  年  月   日

七、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在武义县公共资源交易中心投标的资格。

（1）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（2）投标有效期内撤回其投标文件的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（4）不积极配合采购人做好标的验收工作的；

（5）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（6）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（7）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容；

（8）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（9）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（10）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（11）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向采购人提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（12）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（13）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（14）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（15）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（16）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（17）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（18）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（19）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（20）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（21）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：     年    月    日

八、商务技术偏离表

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：     年    月    日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（或联合体）参加          （采购单位）的

项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年     月     日

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称:   （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日期：  年  月   日

注：１、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

２、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

３、如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

4、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行三家，具体信息如下：

中国建设银行武义支行   联系人：徐浩

联系电话：17858158909

0579-87622385

金华银行文创支行   联系人：   姜锋

联系电话： 13505792828

0579-82479020

浙商银行金华分行   联系人：   朱晨祥

联系电话： 15857978811

0579-82999581