义乌工商职业技术学院

BIM实训室设备采购项目

招标文件

采购编号：YWCG2019069GK

采购人：义乌工商职业技术学院（盖章）

采购代理机构：义乌市政府采购中心（盖章）

日　　　期：2019年09月09日

招标文件目录

第一章　采购公告

第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、其它

第三章招标项目要求

第四章	开标、评标和定标须知

一、开标

二、评标

三、定标

第五章投标文件的有效性

第六章	评标办法

第七章合同主要条款

第八章投标文件部分格式

第一章　采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，义乌市政府采购中心受义乌工商职业技术学院委托，现就其物流专业建设软件及设备、电子商务产教融合示范基地建设采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1、采购编号：YWCG2019069GK

2、采购内容及数量。

| 序号 | 项目内容 | 技术要求 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | BIM实训室设备采购项目 | 详见招标项目要求 | 1项 | 147.7万元 |

3、投标人的资格要求，须同时满足以下条件：

①在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件的供应商或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的供应商；

②营业执照（社会信用代码证）经营范围具有本项目的经营内容（资格）；

③参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

④投标人自2016年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

⑤本项目不接受联合体投标，不接受分包或转包；

⑥本项目不接受在（http://ywjypt.yw.gov.cn/）信用信息查询库中信用评价为D、E类的供应商参与投标（无信用评价供应商不受此项条件限制），查询结果以投标截止时间为准。

⑦公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务采购项目。

4、采购文件公告期：本项目采购文件公告期为自本公告发布之日起至第6个工作日24时。

5、采购文件获取时间、地点及方式：

①时间：自招标公告发布之日起至09月17日获取采购文件，采购文件获取截止时间之后至投标截止前潜在供应商仍可获取招标文件，如对招标文件有疑问的，答疑时间按招标文件规定执行。获取招标文件：免费）。联系人：洪女士、蒋女士（0579-85583800电话、85570067传真）。

②注册：潜在投标方在获取招标文件前应在浙江省政府采购网上先行注册，注册流程详见浙江政府采购网-网上办事指南-供应商注册申请：http://www.zjzfcg.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2018-05-11%2003:06:39。

③地点及方式：供应商请自行登录浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/ )免费下载且无需报名【登录政采云平台账号→点击获取招标文件→填写获取招标文件信息（包含联系人、联系方式、邮箱、地址）或至公告附件处下载】。

④义乌市政府采购中心窗口联系方式：义乌市望道路300号行政服务中心四楼（4005室旁），咨询电话：0579-85583800，传真：0579-85570067、0579-85583812，联系人：洪女士、蒋女士（上午9：00－11：30，下午13：00－17：00，双休日及节假日除外）。

招标文件售价：免费，招标文件请至公告附件处下载。

6、资格审查：供应商资格采用资格后审方式由评标委员会进行审查。

7、投标截止时间及地点：投标人应于2019年09月30日上午10时前将投标文件密封送至义乌市望道路300号行政服务中心四楼政府采购中心窗口（4005室旁），逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

8、答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止时间之后收到采购文件的，以采购文件获取截止时间日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容（招标文件内容如有需修改的）和澄清文件均/仅会在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/ )上统一以公告的形式发布，供应商在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因供应商未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由供应商自行承担。

9、开标时间：2019年09月30日上午10：00；

开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼。

10、投标保证金：无

11、业务咨询：

义乌工商职业技术学院：应国先；联系电话：0579-83803700

义乌市政府采购中心联系人：吴振兴；联系电话：0579-85583808 传真：0579-85570067

12、政府采购监督管理部门及联系号码：

义乌市财政局：0579-89915062；

义乌工商职业技术学院

义乌市政府采购中心

2019年09月09日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合 说 明 | 项目名称：义乌工商职业技术学院BIM实训室设备采购项目 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格 要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 交货日期 | 详见第三章招标项目要求 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见招标公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止时间之后收到采购文件的，以采购文件获取截止时间日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容（招标文件内容如有需修改的）和澄清文件均/仅会在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/ )上统一以公告的形式发布，供应商在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因供应商未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由供应商自行承担。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼政府采购中心窗口（4005室旁） |
| 10 | 投标文件份数 | 商务标正本一份，副本二份 技术标正本一份，副本四份 |
| 11 | 递交投标文件时间 | 招标方2019年09月30日上午9：00—10：00接收投标文件，逾期送达或未按要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年09月30日上午10时 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼开标室 参加开标会时，必须由投标人的法定代表人或负责人（凭身份证原件）或其授权委托人（凭身份证原件及法人授权委托书）到场参加开标会议。投标人的法定代表人（负责人）或其授权委托人未携带身份证的不得入场，且投标将被拒绝。 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 16 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 17 | 其他 | 1）投标报价超过最高限价的，其投标为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |
| 18 | 信用记录 | 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标将作无效标处理。 |
| 19 | 政府采购节能环保产品 | 1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm） 中可查询到，如所投产品为品目清单内产品，请提供相关承诺函置于技术标中（格式自拟）。 ★2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 20 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对最终认定为小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 21 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 22 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （6）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1招标方：系指的是采购人和采购代理机构

2.2采购人：系指义乌工商职业技术学院

招标或采购代理机构：系指义乌市政府采购中心。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的各项货物。

2.6需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1符合第一章采购公告中规定的投标人资格条件的投标人。

4、保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标方应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章采购公告

第二章投标须知和投标须知前附表

第三章招标项目要求

第四章开标、评标和定标

第五章投标文件的有效性

第六章评标办法

第七章合同主要条款

第八章投标文件部分格式

7.2除7.1内容外，招标方在投标文件递交截止日前以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标方和投标人起约束作用。

7.3上述所列7.1及7.2条内容均以书面文件为准，招标方的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标方和投标人无任何约束力。

7.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

8.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的答疑内容（招标文件内容如有需修改的）和澄清文件均/仅会在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/ )上统一以公告的形式发布，供应商在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因供应商未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由供应商自行承担。

8.3投标人在前附表规定时间未提交疑问或质疑的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

8.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

8.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

8.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

9.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、对投标文件的要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

10.2在招标文件对技术要求中，投标方必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

10.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

11、投标文件的组成

★11.1投标文件由技术标和商务标组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格。

11.1.1技术标:

包含以下内容并按以下顺序装订成册：(复印件须加盖单位公章)

★（1）义乌市政府采购项目投标承诺书（见格式）

（2）资格资信声明文件

★①在“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件（加盖投标单位公章），或单位营业执照副本复印件

★②法定代表人或负责人资格说明书、法定代表人或负责人居民身份证复印件（适用于投标方代表为法定代表人或负责人参加的）

★③法定代表人或负责人授权委托书、授权代表居民身份证复印件（适用于投标方代表为非法定代表人或负责人参加的）

④浙江省范围内设有服务和技术支持机构注册资料声明（投标前已设立售后服务和技术支持机构投标人适用）；

对存在有效期的上述资格声明文件必须在有效期内（截止开标当日24：00时止），如遇项目延期，以延期后的最终截止开标时间为准，如此前所递交资格声明文件在项目延期后在有效期外，投标方需重新提供在有效期内的资格声明文件，提供过期的资格声明文件无效。

（3）所投产品的资料文件：

★①投标货物（设备）说明一览表

②项目实施方案（包括但不仅限于设备生产、供货、安装、调试、优化、维护等内容）

★③规范偏离表

④承诺书（产品质量承诺书、售后服务承诺书）

⑤项目经理、技术负责人简历表和项目组成主要成员表

⑥投标人简介

⑦项目验收方案（包括但不仅限于验收程序、验收内容、验收提交资料等）

(4)根据评审需要,投标方自行考虑需提供的资料

11.2商务标应包含下列内容并应按顺序装订成册：

★（1）开标一览表

★（2）项目成本报价表

（3）小微企业声明函、网页声明资料（若有）；

（4）本单位、制造商 “国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果打印件（如有，查询时间为投标前一周内，并加盖投标单位公章）

（5）残疾人福利企业声明函（若有）。

（6）省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件复印件加盖投标单位公章（如有）

12、投标人资格的有关声明资料

12.1投标人应提交声明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2投标人提交的合格性的声明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

13、投标报价

13.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价须包含设备（货物）价款、系统集成费、运输费、安装调试费和税费、培训费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

13.2投标人应在投标书的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准

若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准

当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

13.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动

投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

13.5招标方不接受低于成本的投标报价。

13.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

13.7须由中标单位开具正式发票。

13.8招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

14、投标文件格式

14.1投标文件须包括本须知第11条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

14.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

15、投标文件编制要求

15.1投标人应按第12条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），标书封面应注明“项目名称、项目编号、商务（技术）标、正（副）本、投标单位名称”技术标正本一份，副本四份，商务标正本一份，副本二份，若正本与副本之间有差异，以正本为准。投标时要求提供的原件，除了招标文件中有规定投标时可另外单独提交的外，所有原件都需装订在投标文件正本里。

15.2商务标和技术标须分别装订成册，技术标中不得包含商务报价，否则按无效标处理。

15.3投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

15.4由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

16、投标保证金：无

17、履约保证金：无

18、投标有效期

18.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

18.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标方可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的投标方将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术标包装袋内装技术标正本一份副本四份，商务标包装袋内装商务标正本一份副本二份，外包装封面上应标明“招标编号、投标项目名称、技术标（或商务标）、投标方名称”等，并注明“于2019年09月30日上午10:00前不准启封”的字样，封口应加盖单位公章或法定代表人或负责人或投标授权委托人签字。

20、递交投标文件的地点和截止时间

20.1开标地点即为投标文件的递交地点，招标方在招标仪式开始前1个小时，即2019

年09月30日9:00-10：00接收投标文件。

20.2开标开始时间即为投标截止时间，投标文件必须由法定代表人或被授权代表在截止时间前递交，招标代理机构将拒绝在投标截止时间后送达的投标文件。

20.3参加开标会时，投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证的不得入场，且投标将被拒绝。

21、迟交的投标文件

招标方在规定的投标截止时间以后不接收投标文件。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标方。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第20条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3按规定提交撤回投标文件通知书的不予开标。

22.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.5从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、其它

23、本招标文件解释权归“招标方”。

# 第三章招标项目要求

| 序号 | 物资名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM工作站 | ★1、处理器：Intel I7-9700处理器或以上； ★2、芯片组：Intel C246系列及以上芯片组； ★3、内存：32G DDR4 2666MHz内存或以上，最大64G DDR4 2666MHz内存； 提供4个内存插槽，支持ECC高级内存保护技术； ★4、硬盘：≧512GB SSD硬盘，最大可支持4个硬盘槽位； 5、显示器：配置2个主机同品牌≥22.5寸IPS液晶窄边框显示器，分辨率≥1920*1200，宽高比16：10，响应时间≤4ms，接口≥VGA+HDMI+DP三个接口，支架可升降、俯仰和旋转； ★6、显卡：配置8G独立显卡或以上； 7、网卡：Intel I217LM千兆网卡； 8、电源：400W或以上电源； 9、接口：≥8个USB接口（前置不少于3个USB 接口）、2个PS/2接口、1个串口； 10、备份功能：随机内置文件备份系统：包含独立10G以上独立备份空间，能匹配安卓系统的移动手持终端上的数据加密与备份（包含通讯录，图片，文档，视频等文件）；对Office文档可以按照秒为单位的时间间隔自动备份内存中的该类型，CDP实时备份，自动连续记录Office文档编辑过程，找回过去任意一秒钟的文档，提供相关材料及界面截图； 11、机箱：塔式标准机箱，内嵌式把手设计，后面板挂锁环：防止机器内关键部件被拆除；线锁插槽：防止机器被整机搬迁；防入侵开关； ★12、认证：产品通过3C认证； 13、应用软件（还原系统） （1）支持对终端电脑和云终端操作系统（32位和64位均支持）；（xp\win7\win8\win10\linux\server2008）的立即还原； （2）可根据不同的教学要求，创建多套教学场景，教师可一键式切换场景,也可以学生本地自主选择，教学场景无需重新分区和重复安装操作系统； （3）计算机名和IP地址自动分配，可多系统多IP设置；（4）所有操作界面均可在windows平台实现，数据部署速度可达5G/分钟以上； （5）支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活； ★（6）可禁止/允许学生使用指定的程序，可限制客户端的网络访问； （7）可根据不同的时间节点自动限定终端机不同的网络上行和下行流量； ★（8）管理端可禁止/允许学生使用USB设备、物理光驱、移动光驱及虚拟光驱； （9）不等条件的增量同传； （10）具备还原系统； 14、提供三年部件及人工服务，签订合同后5日内提供原厂商3年质保服务承诺函。 | 5台 |
| 2 | 图文工作站1 | ★1、处理器：Intel I5-9500处理器或以上； ★2、芯片组：Intel C246系列及以上芯片组； ★3、内存：16G DDR4 2666MHz 内存或以上，最大64G DDR4 2666MHz内存； 提供4个内存插槽，支持ECC高级内存保护技术； ★4、硬盘：≧256G M.2 Nvme SSD固态硬盘+1T SATA 7200转硬盘，最大可支持4个硬盘槽位； 5、显示器：配置2个主机同品牌≥22.5寸IPS液晶窄边框显示器，分辨率≥1920*1200，宽高比16：10，响应时间≤4ms，接口≥VGA+HDMI+DP三个接口，支架可升降、俯仰和旋转； ★6、显卡：配置4G独立显卡或以上； 7、网卡：Intel I217LM千兆网卡； 8、电源：400W或以上电源； 9、接口：≥8个USB接口（前置不少于3个USB 接口）、2个PS/2接口、1个串口，可选IEEE1394接口、eSATA接口； 10、备份功能：随机内置文件备份系统：包含独立10G以上独立备份空间，能匹配安卓系统的移动手持终端上的数据加密与备份（包含通讯录，图片，文档，视频等文件）；对Office文档可以按照秒为单位的时间间隔自动备份内存中的该类型，CDP实时备份，自动连续记录Office文档编辑过程，找回过去任意一秒钟的文档，提供相关材料及界面截图； 11、机箱：塔式标准机箱，内嵌式把手设计，后面板挂锁环：防止机器内关键部件被拆除；线锁插槽：防止机器被整机搬迁；防入侵开关； ★12、认证：产品通过3C认证； 13、应用软件（还原系统） （1）支持对终端电脑和云终端操作系统（32位和64位均支持）（xp\win7\win8\win10\linux\server2008）的立即还原； （2）可根据不同的教学要求，创建多套教学场景，教师可一键式切换场景,也可以学生本地自主选择，教学场景无需重新分区和重复安装操作系统； （3）计算机名和IP地址自动分配，可多系统多IP设置；（4）所有操作界面均可在windows平台实现，数据部署速度可达5G/分钟以上； （5）支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活； ★（6）可禁止/允许学生使用指定的程序，可限制客户端的网络访问； （7）可根据不同的时间节点自动限定终端机不同的网络上行和下行流量； ★（8）管理端可禁止/允许学生使用USB设备、物理光驱、移动光驱及虚拟光驱； （9）不等条件的增量同传； （10）具备还原系统。 14、提供三年部件及人工服务，签订合同后5日内提供原厂商的3年质保服务承诺函； | 50台 |
| 3 | 图文工作站2 | ★1、处理器：Intel I7-9700处理器或以上； ★2、芯片组：Intel C246系列及以上芯片组； ★3、内存：32G DDR4 2666MHz 内存，最大64G DDR4 2666MHz内存； 提供4个内存插槽，支持ECC高级内存保护技术； ★4、硬盘：≧512B SSD硬盘，最大可支持4个硬盘槽位； 5、显示器：配置2个主机同品牌≥22.5寸IPS液晶窄边框显示器，分辨率≥1920*1200，宽高比16：10，响应时间≤4ms，接口≥VGA+HDMI+DP三个接口，支架可升降、俯仰和旋转； ★6、显卡：配置5G独立显卡或以上； 7、网卡：Intel I217LM千兆网卡； 8、电源：400W或以上电源； 9、接口：≥8个USB接口（前置不少于3个USB 接口）、2个PS/2接口、1个串口，可选IEEE1394接口、eSATA接口； 10、备份功能：随机内置文件备份系统：包含独立10G以上独立备份空间，能匹配安卓系统的移动手持终端上的数据加密与备份（包含通讯录，图片，文档，视频等文件）；对Office文档可以按照秒为单位的时间间隔自动备份内存中的该类型，CDP实时备份，自动连续记录Office文档编辑过程，找回过去任意一秒钟的文档，提供相关材料及界面截图； 11、机箱：塔式标准机箱，内嵌式把手设计，后面板挂锁环：防止机器内关键部件被拆除；线锁插槽：防止机器被整机搬迁；防入侵开关； ★12、认证：产品通过3C认证 13、应用软件（还原系统） （1）支持对终端电脑和云终端操作系统（32位和64位均支持）（xp\win7\win8\win10\linux\server2008）的立即还原； （2）可根据不同的教学要求，创建多套教学场景，教师可一键式切换场景,也可以学生本地自主选择，教学场景无需重新分区和重复安装操作系统； （3）计算机名和IP地址自动分配，可多系统多IP设置；（4）所有操作界面均可在windows平台实现，数据部署速度可达5G/分钟以上； （5）支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活； ★（6）可禁止/允许学生使用指定的程序，可限制客户端的网络访问； （7）可根据不同的时间节点自动限定终端机不同的网络上行和下行流量； ★（8）管理端可禁止/允许学生使用USB设备、物理光驱、移动光驱及虚拟光驱； （9）不等条件的增量同传； （10）具备还原系统。 14、提供三年部件及人工服务，签订合同后5日内提供原厂商的3年质保服务承诺函； | 50台 |
| 4 | 服务器 | 1、1U机架式服务器； 2、芯片组：Intel C610芯片组或以上； 3、2颗Intel Xeon E5-2630 v3或以上，可选最大可支持至18核处理器； 4、配置4x16GB RDIMM ECC 2133 DDR4 内存或以上，≥24条扩展插槽，≥1536GB内存扩展，每个内存通道配备两条内存时，速率不低于2133MT/s； 5、配置2块300GB 10K 热插拔2.5寸SAS硬盘或以上,标配支持4个硬盘托架，最大支持4个3.5寸或12个2.5寸，可支持PCIe SSD硬盘； 5、标配阵列卡,12Gbps带宽，支持0,1,5RAID级别，带≥1GB缓存, 最大支持4GB闪存；6、标配≥4个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口，可选双口万兆或四口万兆控制器； 7、电源输出功率≥550W 80+铂金标准电源，1+1冗余电源，最高能效比≥94%,支持主备模式； | 1台 |
| 5 | 交换机（48口） | 交换容量≥335Gbps,包转发率≥165Mpps，千兆电口≥48个，千兆光口≥4个；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； | 2台 |
| 6 | 交换机（24口） | 交换容量≥335Gbps,包转发率≥95Mpps，千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； | 2台 |
| 7 | 机柜 | 24U标准网络机柜； | 2个 |
| 8 | 电脑桌椅 | 单张桌子规格：长800mm*宽500mm*高750mm， 主机柜筒规格：宽280mm*深490mm*高725mm， 方凳尺寸：长340mm*宽240mm*高430mm， 一个位由一张桌子和一条方凳组成。 材料满足E1级环保标准。 一、桌子： 1、桌面：采用25mm厚中密度三聚氰胺饰面板，耐火、抗磨、防水，具有较强的耐腐蚀性，桌面面板一体式切割，无拼接。 2、前挡板高度为300mm，留足空气流通空间。 3、侧板和前沿板都要高出桌面30mm. 4、桌子底下的通线槽为高100mm*深100mm. 二、方凳： 1、凳面用160mm厚多层板， 2、凳脚用管壁12mm厚、250mm*250mm方管一体焊接。 | 100套 |
| 9 | 投影机 | ★1、LCD投影机,液晶板尺寸≤0.55*3； ★2、亮度≥3200流明（ISO21118标准）； ★3、对比度≥16000：1； 4、分辨率1024*768； 5、投射≥80英寸画面投影机镜头距离屏幕≤90CM； 6、灯泡功率≥215W，灯泡时间：≥5000小时(标准模式)； 7、接口：独立两路VGA接口、独立一路VGA输出接口、HDMI高清接口、RJ45接口、USB接口； | 2台 |
| 10 | 投影铝蜂窝板（电子白板） | 1、★定位技术：红外感应技术，触摸分辨率≥32767*32767； 2、10点触控； 3、触控方式：手指、笔均能实现书写； 4、★触控尺寸为≥92英寸，触控尺寸屏占比≥97%；画面比例:16:10。超窄边框设计，白板边框宽度尺寸≤15mm； 5、供电方式：无需外接电源，USB直接供电； 6、产品材质：采用高抗压铝合金边框，表面喷涂专业高分子纳米材料；背部采用冷成形低碳钢带的金属镀锌板，抗电磁环境干扰；面板支持水性笔书写，可反复擦除，支持磁性材料吸附； 7、板体四边采用灯管数量一样的红外接收与发射灯管； 8、提供硬件检测工具，可判断设备故障及细节； 9、板面双侧具备配有中文及图案标识的丝印快捷键，采用三段式设计，通过两侧快捷键，可直接调用交互式备授课白板软件及数字展台软件； 10、左右两侧各18个快捷键； 11、拥有独立投影机控制快捷键中文图案，可通过快捷键控制投影机开关机和信号切换功能； 12、多平台硬件免驱功能：白板硬件需支持Windows 7/Windows 8/Windows 10全系列系统免驱动功能，即电脑开机无须运行任何程序，即可实现手指单击、双击、右键和多点触控操作； 13、拥有触控开关按键，关闭触控后在系统中有明显提示； 14、白板WINDOWS功能快捷按键包括窗口最小化、桌面（回到桌面功能）、窗口切换、窗口关闭等常用功能，方便操作； 15、★白板接口：USB Type B 2.0*1,SECP（ 3PIN插针转RS232）*1； 16、★提供三年原厂质保，签订合同后5日内提供三年原厂质保函。 | 2块 |
| 11 | 推拉黑板 | 1、结构：内外双层结构，内层为一块固定书写板与一体机正面平齐，外层为一块滑动书写板； 2、基本尺寸：≥4000mm×1305mm，可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套； 3、书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.3mm。板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um； 4、内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥13mm； 5、背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽； 6、覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业(提供现场作业图片），确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》； 7、边框：横框尺寸≥72 ×57mm，竖框尺寸≥29 mm×100mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构，厚≥15㎜； 8、★滑轮：采用上吊轮双滑道、下平轮单滑动结构，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm； 9、粉尘槽：配备宽度≥30mm一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地；粉尘槽与下边框一体化设计，滑动板下方配小毛刷，正常使用过程中自动清除粉笔灰，并配备粉尘盒； 10、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型或其他更优材料及成型方式，双壁成腔流线型设计，圆角≥R25mm； 11、限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框； 12、★产品应符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》和GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》等国家标准，并提供有相关检测资质的机构出具的检验报告复印件并加盖投标单位公章。 | 2块 |
| 12 | 多媒体讲桌 | 定制，材料采用SPCC优质冷轧钢板，框架厚度1.5mm，板材厚度1.2mm。静电喷涂处理工艺，外形精美，环保防潮，安装简易，维护快捷，防火耐用。 | 2个 |
| 13 | 中控 | 1、系统各设备（包括系统外设备）连接功能； 2、多路信号源（输入/输出）选择和切换功能； 3、权限管理功能：USB密钥控制多媒体控制器总电源的开启； 4、安全电源管理功能：权限关闭的同时，所有外露设备不带电； 5、自学习功能：RS232串口码控制或红外自学习控制方式； 6、电子白板连接功能：交互式白板输入自动选择功能； 7、连接话筒可通过有源音箱扩声； 8、具有金属防尘盖板，不使用时可锁； 9、内置看门狗功能，防止各种原因引起的死机； 10、先进的自检功能，检查中控各通道及外围设备功能。 接口： 1. 视频RGB输入（主）：D-sub15×4（其中桌面1路，供笔记本电脑使用） 2. 视频RGB输出（主）：D-sub15×2（同步输出） 3. 视频RCA输入（辅）：RCA×4 4. 视频RCA输出（辅）：RCA×1 5. 音频输入：3.5mm×4（其中桌面1路，供笔记本电脑使用） 6. 音频输出：3.5mm×1 7. 网络接口：RJ45x1（桌面） 8. 笔记本与白板连接口：USBx2（其中桌面1路，供笔记本电脑使用） 9. 投影机控制：串口RS232接口 10.外接标准三芯电源插座×2（其中桌面1路，供笔记本电脑使用） 11.保险丝座×1（底部） 12、USB电子钥匙×1 附件：红外控制元件、RS232控制线、使用手册等； 需通过3C安全认证。 | 2个 |
| 14 | 塑胶地板 | 1.材质：塑胶PVC地胶； 2.厚度≥3.0mm,阻燃性能达到B1级，耐磨性达到T级。 | 150平方 |
| 15 | 音箱 | 1、额定功率：120W； 2、峰值功率：480W； 3、额定阻抗：8Ω； 4、直流阻抗：5.6Ω； 5、频率响应：40Hz-18KHz(±3dB)； 6、灵敏度：92dB； 7、覆盖角度：H100°×V 55°； 8、声压级：111dB； 9、分频模式：无源二分频； 10、分频点：1900Hz； 11、吊挂／安装：横向吊挂； 12、接线方式：按压式接线盒； | 2对 |
| 16 | 功放 | 1、输出功率(W)8ohms：150+150； 2、输出功率(W)4ohms：225+225； 3、频率响应(音乐)：20Hz-20KHz； 4、频率响应(MIC)：20Hz-20KHz； 5、三段均衡(音乐低音调整)：100Hz±10dB； 6、三段均衡(音乐中音调整)：1KHz±10dB； 7、三段均衡(音乐高音调整)：10KHz±10dB； 8、三段均衡(麦克风低音调整)：100Hz±10dB； 9、三段均衡(麦克风中音调整)：1KHz±10dB； 10、三段均衡(麦克风高音调整)：10KHz±10dB； 11、信噪比：93dB； 12、失真率：﹤0.007%； 13、输入信号（音乐）：170mV； 14、输入信号（麦克风）：130mV。 | 2只 |
| 17 | 话筒 | 系统指标：频率范围740-790MHz；调试方式：带宽FM；可调范围：50MHz；信道数量：200；信道间隔：250KHz；频率稳定度：+0.005%以内；动态范围：90dB；最大频偏：±45KH；音频响应：80Hz-15KHz (-3dB)；综合信噪比：>95dB；综合失真：<0.1%； | 2套 |
| 18 | 吊顶 | T型铝合金龙骨，600*600矿棉板吊顶； | 150平方 |
| 19 | LED灯 | 600*600嵌入式灯盘。光源类型：LED灯；光源功率：36W； | 2间 |
| 20 | 窗帘盒、窗布 | 双层吸音/遮光吸音窗帘；材质：布；含窗帘挂钩等配件；窗帘箱：根据窗帘尺寸定制。 | 2项 |
| 21 | 强弱电布线 | 根据现场情况进行强弱电布线，保障所有设备正常运行，网线标准不低于超五类。 | 2项 |

# 三、项目实施要求

1.项目团队要求

（1）对项目经理和技术负责人的要求

供应商应明确项目经理和技术负责人在本项目中的岗位职责。

根据项目工作建设工作的业务性质，供应商应分别配备经验丰富的项目经理、技术负责人承担本项目工作。

（2）项目组织机构

供应商须成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，按照招标要求安排好项目管理团队参加本项目的建设。

2.投标产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

3.在后续设备使用过程中，中标方有义务对所投设备提供必要的零部件更新及维修服务以适应采购人的实际需求，原厂保修的产品出现的问题由中标方按照原厂商出具的质保函内容负责协调原厂技术人员予以更新及维修。

3.本项目系统安装、调试、集成直至能够正常使用所实际需要的插板、线缆、配件、安装材料、辅助材料均包含在招标范围内，供应商不得以需求文件中未具体列出为由拒绝提供。与系统安装及使用有关的线缆、配件、安装材料、辅助材料的工程量由投标人根据本招标文件及所投产品情况自行计算，其规格、数量必须满足项目要求，投标人要自行承担漏算、漏报的风险。

4.中标方需提供7*24小时电话响应服务，接到维修通知后24小时内到达设备使用地点。

## 四、商务要求

（一）、投标报价要求

1、投标报价为投标方所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，须精确到元，投标报价包括设备（货物）价款、系统集成费、安装调试费和税费、培训费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

（二）工期和维护期要求

1、工期要求：签订合同后30个工作日内完成合同中所要求的所有设备供货及安装调试验收等工作。

2、本项目质保期限为验收合格后3年。在质保期内，使用单位有故障申报，中标方须在2小时内响应，12小时内赶到现场，24小时内解决。若不能在24小时内解决，须提供同等性能、同等配置的产品替换。

（三）验收标准

采购人将根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号文件）及《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）文件要求，组织验收。

（四）付款方式

全部货物送达指定地点并项目验收合格满1个月内支付至合同总额的95%，尾款5%在验收合格后满3年后1个月内支付，货款凭中标通知书、发票、合同、政府采购验收单和政府采购资金结算单由义乌工商职业技术学院直接支付。

# 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1、招标代理机构按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，必须由投标人的法定代表人或负责人（凭身份证原件）或其授权委托人（凭身份证原件）到场参加开标会议。投标方参加开标的代表应在投标时间截止前签名报到以表明其出席，招标方对投标方的代表进行确认。

2、开标程序：

招标方按以下程序进行开标和评标

2.1招标方首先举行开标仪式，开标仪式由招标代理机构主持；

2.2由投标人或者其共同推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将未拆封的商务（报价文件）和拆封后的技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还供应商代表。

2.3技术标评审结束，进行商务标开标。

2.3.1在商务标开标时，由采购人代表或采购代理机构工作人员采用公共资源交易中心抽取程序在技术标有效供应商中随机抽取一名投标人代表作为监标人，检查商务标密封完好性情况（指的是有无拆封）和监督开标唱标情况。

2.3.2由有关工作人员当众拆封技术标合格的投标人的商务标，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容

2.3.3采购代理机构组织做好开标记录, 供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监标人等当场签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程。

## 二、评标

3、评标小组

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由评审专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评技术标，再评商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，出现以下情况之一的，经评标委员讨论作出处理意见，并在征得所有供应商同意后可以继续进行招标活动，如有供应商不同意，则本项目招标作废标处理。

①未折封的投标文件在传送过程中，导致标书密封不完好或误拆密封好的投标文件。

②招标文件中的实质性内容或评审标准有不一致的（招标文件中其它地方规定有处理方法的除外）。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

4.5供应商的认定

不同供应商之间所投图文工作站1、图文工作站2均为同一品牌的，应当按一个供应商认定，评审时取其中评审总分最高的一家为有效供应商；当评审总分相同时，则以技术分最高那家为有效供应商；都相同时，由评标委员会集体讨论决定。

不同供应商之间单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以以书面形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.2不同份投标文件之间同类问题的内容如发现不一致的，如果是正本与副本不一致的，应以正本为准。如果未标明正本或副本的，则评标委员会可以按照上面6.1条操作处理。

6.3在对投标文件的澄清或说明期间，投标人法人代表或负责人或法人委托人必须在场

如果投标方代表拒绝按评标委员会要求作出澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

7、投标文件的资格性和符合性评审

7.1评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，

7.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝（或作为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

7.3.1要求当事投标人作相应的答辩

7.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认

7.3.3在充分讨论的基础上集体表决

7.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

8、投标文件计算错误和不同文字文本的修正

8.1修正原则如下：

8.1.1《报价（开标）一览表》内容与《分项报价表》内容不一致的，以《报价（开标）一览表》为准

8.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准

8.1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准

8.1.4当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价

8.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

9、评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

10、决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告，并直接确定中标人。

## 三、定标

11、中标通知

11.1投标人自2016年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）,经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.2评标结束后，评标结果公告期限为自本公告发布之日起至第2日24小时止，发布评标结果公告的媒体为：浙江政府采购网站、义乌市公共资源交易平台。

11.3公告期内，如无有效异议，公告期结束，经采购中心审核，最终由采购人确认并签发《中标通知书》，中标方凭有效声明到采购人处领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12、合同签订

12.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同。

12.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

12.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

12.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

12.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

四、质疑和投诉

13.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在开标现场书面提出，评审委员应对异常情况制作相关记录

13.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

13.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期送达的或未送达指定地点的。

1.2投标文件未密封的；封口未加盖单位公章或法定代表人或投标授权委托人签字。

1.3参加开标会时，投标方法定代表人未携带居民身份证或授权委托人未携带居民身份证及授权委托书的不得入场，且投标将被拒绝。

1.4投标文件只有技术标或者只有商务标或投标文件技术标与商务标密封在一起的。

2、投标文件在技术标评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1技术标或技术标封装物中包含商务报价的

2.2投标文件未装订的

2.3招标文件关于投标文件组成内容技术标要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定

2.4投标方的投标资格未符合招标文件的资格要求规定

2.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件（不含正副本不一致），且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外

2.6投标方所投产品的数量不符合招标文件规定的

2.7投标方借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的

2.8投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，投标方串标的，招标方将保留进一步追究责任的权利

2.9其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的

2.10经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件

2.11对于评标委员会提出的要求投标方澄清或说明的，如果投标方代表拒绝澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

2.12单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

3、投标文件商务标评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1.招标文件关于投标文件组成内容商务标要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定

3.2投标总价高于最高限价或低于项目成本总价的

3.3投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的

3.4投标方对同一采购项目两个或两个以上（两种或两种以上方案）报价的或两个或两个以上（两种或两种以上方案）成本价的，且未声明哪一个有效

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关材料；投标人不能佐证其报价合理性的。

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或拒绝签名确认）。

4、其他违反法律法规的的情况。

5、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分技术部分、商务报价二个部分按以下评程序进行分析、评议：

（一）对投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位

（二）对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标单位的技术得分（详见三、评分细则）

（三）对技术标有效的投标人的商务标进行公开唱标

（四）评标委员会对投标单位进行商务标评审，确定商务标评审有效投标单位。

（五）对商务标评审后有效的投标单位计算商务报价分和综合得分（详见三、评分细则）

（六）确定中标人

1、首先，评标委员按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序。

2、其次，评标委员会直接确定排名第一的投标单位为中标单位。

（七）、完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术标进行书面审核和评论后，由各成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 | 60分 |
| 1 | 技术参数 | 除不可偏离指标外，根据投标方所投图文工作站1、图文工作站2技术参数打分，完全满足并有部分指标超过招标文件要求的得26.1-30分，完全满足招标文件要求的得26分，每有1项负偏离在26分的基础上扣除1分，最低得10分。投标方在投标文件中需逐项对招标文件进行响应，并提供相应佐证材料，未提供相应佐证材料的有可能被评标委员会认定为负偏离。 | 10-30分 |
|  |  | 除不可偏离指标外，根据投标方所投其他设备（不含装饰类材料）技术参数打分，完全满足并有部分指标超过招标文件要求的得10.1-11分，完全满足招标文件要求的得10分，每有1项负偏离在10分的基础上扣除0.5分，最低得3分。投标方在投标文件中需逐项对招标文件进行响应，并根据设备属性提供主要参数相应佐证材料，未根据设备属性提供主要参数相应佐证材料的有可能被评标委员会认定为负偏离。 | 3-11分 |
| 2 | 投标人资质 | 1、投标人为国家高新技术企业的得1分； 2、投标人具备ISO19001质量管理体系认证证书的得1分； 提供相关证书复印件并加盖投标单位公章，开标当天随身携带原件备查。 | 0-2分 |
| 3 | 人员配置 | 投标方拟配备的项目经理具备计算机信息系统项目高级经理资质的得2分，须提供证书复印件并加盖投标单位公章，原件无需递交，开标当天随身携带备查。 | 0-2分 |
| 4 | 项目实施方案 | 根据投标方提供的项目实施方案（包括但不仅限于设备生产、供货、安装、调试、验收、质量保证措施、安全实施措施、进度计划安排等内容）打分。整体项目实施方案可高效且合理满足项目的实际需求的得4.6-6分，项目实施方案中有部分内容可能存在不合理内容且有可能影响项目实施进度的得2.6-4.5分，实施方案存在明显不合理内容的得0-2分。 | 0-6分 |
| 5 | 培训方案 | 根据投标人提供培训计划方案的完整性、可行性、合理性（包括但不限于培训人员数量、资历，培训频率、培训内容、时间安排、地点安排等）等进行横向比较。依据培训方案的先进性、完整性打分（1-2.5分），依据培训方案的合理性、可行性进行打分（1-2.5分）。 | 2-5分 |
| 6 | 售后服务 | 根据投标人的售后服务体系（服务标准、响应时间、维护体系、定期巡检、人员培训等情况）等内容进行综合评价。 | 1.5-4分 |
| 二 | 商务分 | 1、以符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2、其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×40，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 （注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定）。 | 40分 |
| 三 | 综合得分 | 投标单位综合得分=技术分+商务报价分 | 100分 |

第七章 义乌市政府采购合同（样本）

供方：________________________________

需方：________________________________

供、需双方根据___ _年____月____日浙江省义乌市政府采购                  项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国合同法》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价中须包括___________________及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

| 序号 | 采购项目 | 投标单价（元） | 数量 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | ￥： 大写： |

单位：人民币元

三、技术资料

1、供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2、供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，需方中止合同，并追究供方的违约责任。

七、质保期

供方必须对合同中规定的货物在项目验收合格后提供至少        年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。

八、履约保证金：无

九、交货期、交货方式及交货地点

1、交货日期：

2、交货方式：

3、交货地点：

十、货款支付

1、付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2、供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还需方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在   小时内到达需方现场。

4、在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

1、需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付拒收货款总值的百分之____违约金。

2、需方无故逾期验收和办理货款支付手续的,需方应按逾期付款总额每日万分之____向供方支付违约金。

3、供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之___向需方支付违约金，由需方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期___个工作日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总值___%的违约金，如造成需方损失超过违约金的，超出部分由供方继续承担赔偿责任。

4、供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

5、供方原因不能按期指导安装验收完毕的，供方向需方每日偿付货款总额___‰的违约金。

6、未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之___的违约金。

7、未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导的，每发现一次处以货款总额千分之___的违约金。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续_____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

十八、本合同一式____份，供需双方各执____份，义乌市政府采购中心执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

十九、本合同并在合同签订之日起报义乌市财政局备案。

二十、本合同（□是 □否）为可融资合同。

供    方：________________________  需    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_____________________  _  授权代表：____________________

电    话：________________________  电    话：________________________

帐户名称：________________________  帐户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________

第八章投标文件部分格式

一、封面格式

二、技术标部分格式：

1、义乌市政府采购项目投标承诺书

2、法定代表人（负责人）说明书

3、法定代表人（负责人）授权书

4、项目经理、技术负责人简历表和项目组成主要成员表

5、售后服务承诺书

6、产品质量承诺书

7、投标货物（设备）说明一览表

8、规范偏离表

三、商务标投标文件部分格式：

9、小微企业声明函（见附件）；

10、残疾人福利企业声明函（见附件）。

11、开标一览表

12、项目成本报价表

四、质疑函范本

五、投诉书范本

封面格式

正本（副本）

采购项目

投标文件

（招标编号）

投标文件内容：（技术标或商务标）

投标人：（盖章）

法定代表人或负责人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年 月 日

1、

义乌市政府采购项目投标承诺书

致：采购人名称和代理机构名称

1、我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标

2、自愿接受义乌市财政局的管理，并严格遵守义乌市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4、积极主动配合义乌市财政局的调查。及时、如实、全面地回答义乌市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：  年  月  日

2、

法定代表人（负责人）说明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人（负责人），法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此声明

投标单位：（盖章）

法定代表人（负责人）签字：

日期：    年   月    日

说明：须按营业执照的法定代表人（负责人）名称填写。

3、

法定代表人（负责人）授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人（负责人）。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人（负责人）参加投标的，提供法定代表人说明书（负责人）和身份声明即可。

4、

项目经理、技术负责人简历表

投标单位：（盖章）_________________________投标方代表签字：_____________________

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学历 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 参加工作 时间 | 年 月 | 从事类似 工作年限 |  |
| 近三年负责完成的类似项目情况 |
| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 项目内容 | 开竣工日期 | 质量等级 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表须置于投标响应文件中，必填，项目经理、技术负责人分两张填写。

2、项目经理、技术负责人如有技术等级或职称证书，需将证书复印件（加盖投标响应单位公章）附于表后。

3、本表可在不改变格式的情况下自行制作。

项目组成主要成员表

投标单位：（盖章）投标方代表签字：_______

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术等级或职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表须置于投标响应文件中，必填。

2、项目成员如有技术等级或职称证书，需将证书复印件（加盖投标单位公章）附于表后。

3、本表可在不改变格式的情况下自行制作。

5、

售后服务承诺书

根据贵方为      年    月   日YWCG2019069GK招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下售后服务承诺：

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备(软件)使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点、响应时间等）

6、其他优惠条件

7、承诺中标公告截止日后15个工作日内在浙江省范围内建立服务和技术支持机构（本条内容适用于非浙江省范围内注册投标人且未在浙江省范围内建立服务和技术支持机构投标人）

企业名称（盖章）：

签字代表  ：

年      月      日

6、

产品质量承诺书

根据贵方为      年    月   日YWCG2019069GK招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

- 产品都属于厂家原装正品产品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

6、其它：

投标人名称（盖公章）:_____________________

法定代表人（或负责人）或其授权的委托代理人签字：

年        月        日

7、

投标货物（设备）一览表

招标编号：YWCG2019069GK

| 序号 | 货物（设备） | 品牌 | 单位 | 数量 | 基本规格及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM工作站 |  | 台 | 5 |  |
| 2 | 图文工作站1 |  | 台 | 50 |  |
| 3 | 图文工作站2 |  | 台 | 50 |  |
| 4 | 服务器 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 交换机（48口） |  | 台 | 2 |  |
| 6 | 交换机（24口） |  | 台 | 2 |  |
| 7 | 机柜 |  | 个 | 2 |  |
| 8 | 电脑桌椅 |  | 套 | 100 |  |
| 9 | 投影机 |  | 台 | 2 |  |
| 10 | 投影铝蜂窝板（电子白板） |  | 块 | 2 |  |
| 11 | 推拉黑板 |  | 块 | 2 |  |
| 12 | 多媒体讲桌 |  | 个 | 2 |  |
| 13 | 中控 |  | 个 | 2 |  |
| 14 | 塑胶地板 |  | 平方 | 150 |  |
| 15 | 音箱 |  | 对 | 2 |  |
| 16 | 功放 |  | 只 | 2 |  |
| 17 | 话筒 |  | 套 | 2 |  |
| 18 | 吊顶 |  | 平方 | 150 |  |
| 19 | LED灯 |  | 间 | 2 |  |
| 20 | 窗帘盒、窗布 |  | 项 | 2 |  |
| 21 | 强弱电布线 |  | 项 | 2 |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月      日

备注：

1、投标方应此表在改变格式的情况下可自行制作

8、

规范偏离表

招标编号：YWCG2019069GK

|  | 序号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务偏离 |  |  |  |  |  |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标方代表签字：

日 期：      年    月      日

注：1、投标方应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，如投标内容与招标文件内容有不一致的，则须在上表中列明并详细填写。

2、如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个无字。

3、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作

9、

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章）；

2、如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《中小企业声明函》以及“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

10、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

11-1、

开   标   一    览    表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： ￥：（小写） |

投标方名称（盖章）：____________________________  日  期:________________

投标方代表签字：________________        职  务:____________

1、投标报价以人民币为结算货币，计量单位为元，投标报价须包含货物（设备）价款、系统集成费、运输费、安装调试费和税费、培训费、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。投标报价为投标方所能承受的最低、最终报价。只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受；

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

3、与投标货物（设备）一览表相对应

12、

项目成本报价表

| 项目名称 | 项目成本总价 |
| --- | --- |
| 义乌工商职业技术学院BIM实训室设备 采购项目 | ￥：（小写）_____________________________元 大写：________________________元 |

投标方名称（盖章）：____________________________日期:________________

投标方代表签字：________________职务:____________

备注：

1、投标单位应按照招标项目内容要求，根据项目特点和企业条件确定该项目成本报价，项目成本总价不得高于投标总价，否则投标无效。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作

质 疑 函 范 本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号（如有请填写）：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投 诉 书 范 本（供参考）

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。