义乌市生态环境监测站

实验室仪器设备采购项目

招标文件

采购编号：YWCG2020039GK

采   购　 人：义乌市生态环境监测站（盖章）

采购代理机构：义乌市政府采购中心（盖章）

日　　　 期：2020年06月24日

招标文件目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标须知和投标须知前附表	6

投标须知	9

一.说明	9

二.招标文件	9

三.投标文件	11

四.投标文件的递交	13

五.其它	14

第三章 招标项目要求	15

一、技术要求及采购货物一览表	15

二、详细技术规范和功能要求	15

三、售后服务	26

四、商务要求	26

第四章 开标、评标和定标须知	27

一.开标	27

二.评标	27

三.定标	29

四.质疑和投诉	30

第五章 投标文件的有效性	32

第六章 评标办法	34

第七章 合同主要条款	37

第八章 投标文件部分格式	41

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，义乌市政府采购中心受义乌市生态环境监测站委托，现就实验室仪器设备项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1.采购编号：YWCG2020039GK

2.招标项目概况：

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 便携式非甲烷总烃测定仪 | 1 | 套 | 48万元 | 48万元 | 详见《第三章招标项目要求》 |
|  | 真空采样箱（配套恒温加热装置）+移动电源 | 3 | 套 | 14.1万元 | 14.1万元 |  |
|  | 流量校准仪（一） | 1 | 套 | 12万元 | 12万元 |  |
|  | 流量校准仪（二） | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 校准用配气系统 | 1 | 套 | 4万元 | 4万元 |  |
|  | 全自动紫外测油仪 | 1 | 套 | 40万元 | 40万元 |  |
|  | 降水自动监测系统 | 1 | 套 | 62.1万元 | 62.1万元 |  |
|  | 噪声统计分析仪 | 3 | 套 | 4.8万元 | 4.8万元 |  |
|  | 土壤研磨仪 | 1 | 套 | 5万元 | 5万元 |  |
|  | 火焰-石墨炉联用原子吸收光谱仪（火焰+石墨炉） | 1 | 套 | 64.2145 万元 | 64.2145 万元 |  |

3.投标人的资格要求，须同时满足以下条件：

①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，具有独立法人资格；

②参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

③根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）的规定，综合信用报告评级不属于D类或E类的（无信用评价供应商不受此项条件限制，查询结果以网站页面显示内容为准）；

④投标人自2017年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准］；

⑤本项目不接受联合体参与投标，不允许转包和分包。

4.采购文件获取时间和方式：

①时间：自潜在供应商可在招标文件公告期内获取招标文件，公告期截止时间之后至投标截止前潜在供应商仍可获取招标文件，如对招标文件有疑问的，答疑时间按招标文件规定执行。

②注册：潜在供应商在获取招标文件前应在浙江省政府采购网上先行注册，注册流程详见浙江政府采购网-网上办事指南-供应商注册申请：http://www.zjzfcg.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2018-05-11%2003:06:39。

③地点及方式：潜在供应商请自行登录浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/ )免费下载且无需报名【在谷歌或360浏览器上，用政采云注册帐号、密码在系统登录后，点击（申请获取采购文件）按钮，填写获取采购文件的申请信息】。

④义乌市政府采购中心窗口联系方式：义乌市望道路300号行政服务中心四楼（4005室旁），咨询电话：0579-85583800，传真：0579-85570067、0579-85583812，联系人：洪女士（上午9：00－11：30，下午13：00－17：00，双休日及节假日除外）。
    5.资格审查：供应商资格采用资格后审方式由评标委员会进行审查。

6.招标文件公告期：自本公告发布后的第6个工作日止

7.答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到招标文件之日（采购文件获取截止日之后收到招标文件的，以采购文件获取截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（为本公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者一次性向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送澄清（更正）提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

8. 投标与开标注意事项：

①本项目实行网上投标，获取文件后供应商即可参投，投标方在投标截止时间之前上传电子投标文件。供应商参与投标，需自行承担投标一切费用。网上投标操作咨询电话：0579-85583800，4008817190。

②标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载，（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁），申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登陆政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。咨询电话：0579-85583800，傅先生。

9.投标截止时间及地点：投标人应于2020年07月21日上午9:30前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2020年07月21日上午9:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2020年07月21日上午9:30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方无需在开标当天到达开标现场，对电子投标文件进行解密。

10.开标时间：2020年07月21日上午9:30；

开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼电子开标室。

开标时间后1小时内（2020年07月21日上午10:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

11.投标保证金：无

12.业务咨询：

义乌市生态环境监测站联系人：楼朝胜 联系电话：13600599539

义乌市政府采购中心联系人：方敏 联系电话：0579-85583808 传真：0579-85583812

13.政府采购监督管理部门及联系号码：

义乌市财政局：0579-89915078；

义乌市生态环境监测站

义乌市政府采购中心

2020年06月28日

# 第二章 投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：实验室仪器设备采购 采购内容及数量:具体见《第三章招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 交货日期 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 5 | 采购文件获取时间和方式 | 详见招标公告 |
| 6 | 现场踏勘 | 本项目采购人不组织现场踏勘，投标前，投标人应自行到项目所在地踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到招标文件之日（采购文件获取截止日之后收到招标文件的，以采购文件获取截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（为本公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者一次性向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送澄清（更正）提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 政府采购中心窗口地址 | 义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼政府采购中心窗口（4005室旁） |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 供应商应于2020年07月21日上午9:30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 投标保证金退还 | 无 |
| 13 | 开标时间 | 开标时间：2020年07月21日上午9:30 |
| 14 | 开标地点 | 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼电子开标室 开标时间后1小时内（2020年07月21日上午10:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2020年07月21日上午9:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2020年07月21日上午9:30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 15 | 履约保证金 | 无履约保证金 |
| 16 | 履约保证金退还 | 无履约保证金 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 小微企业有关政策 | 1.根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对最终认定为小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅在评审时使用）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《小微企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果或当地小微企业官网的查询截图（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章，浙江省内企业可在浙江小微公众号中查询），并在报价明细表中说明制造商情况。 2.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 19 | 信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 20 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （6）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 21 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到，并提供相应的承诺。 ★2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 22 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 23 | 其他 | 1）投标报价超过预算价（最高限价）的，其投标均为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一.说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及相关服务项目。

2.定义

2.1 招标方：系指的是采购人和采购代理机构；

2.2 采购人：系指的是义乌市生态环境监测站；

采购代理机构：系指的是义乌市政府采购中心。

2.3 投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4 服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6 需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7 供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8 “原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9 “★”标记系指必须满足不能负偏离且必须应答的实质性条款。

3.合格的投标人

3.1符合第一章采购公告中规定的投标人资格条件的投标人。

4.保证

投标人应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实有效的。

5.招标投标费用

不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.现场勘察

本项目采购人不组织现场踏勘，投标前，投标人应自行到项目所在地踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

7.联合体投标

本项目不接受联合体参与投标。

## 二.招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，招标方在投标截止前以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标方和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，招标方的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标方和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式（送达或传真）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

9.3投标人在前附表规定时间未提交疑问或质疑的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三.投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用简体中文。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足采购方的实质性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

11.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

★12.1投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格，电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。

12.1.1资格响应文件、商务技术响应文件：包含以下内容：(★对存在有效期的文件应在有效期内（截止开标当日24：00时止），过期的文件无效)

★（1）义乌市政府采购承诺书（见格式1）

（2）资格资信证明文件：

★①在“国家企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件（加盖投标人公章），或单位营业执照副本复印件（加盖投标人公章）

②其他投标方认为有必要提供的资料。

（3）所投产品的商务技术响应文件：投标人应仔细分析第三章招标项目要求中的内容要求，相对应地填写以下方面的资料

★①参投货物说明一览表（见格式2）

★②规范偏离表（见格式3）

③列入政府采购节能环保清单的资料（如有）

④参投单位情况介绍(资产、生产等情况)，产品样本、说明书、具体结构图等印刷资料，产品鉴定证书或检验报告，设备在设计、制造、检验、试验方面的主要标准，产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述（含本招标文件第三章的招标项目要求及第五章的评分细则中要求提供相关的文件）等，其他投标方认为有必要提供的资料。

（4）售后服务内容：

★①产品质量保证及售后服务承诺书（见格式4）

②备品备件及专用工具清单表（见格式5,如有）

③其他投标方认为有必要提供的资料。

12.1.2报价响应文件应包含下列内容（可不仅限于以下内容）并应按顺序编辑：

★（1）开标一览表（见格式6）

★（2）投标人自报成本价表（见格式7）

（3）小微企业声明函（见格式8,如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（见格式9,如有）

（5）监狱企业的证明文件（格式自拟,如有）

13.投标人资格的有关证明资料

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人在投标时应符合本项目供应商资格条件。

14.投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，须包括货物价款、所必须配备的附件、途中运输费、装卸费、安装调试费、税费等整个项目的总报价，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在本报价中，总价不做调整。由中标单位开具正式税务发票。

14.2投标人应在投标文件的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

14.3中标后，中标人所填写的总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

14.5招标方不接受低于成本的投标报价。

14.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.7招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部实质性内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

17.投标保证金

无

18.履约保证金

无

19.投标有效期

19.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四.投标文件的递交

20.电子投标文件上传的地点和截止时间

20.1供应商应于2020年07月21日上午9:30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

20.2招标方在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

21.投标文件解密

开标时间后1小时内（2020年07月21日上午10:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年07月21日上午10:30前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2020年07月21日上午9:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2020年07月21日上午9:30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五.其它

23.本招标文件解释权归“招标方”。

# 第三章 招标项目要求

## 一、技术要求及采购货物一览表

| 标项 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 详细技术性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | （一） | 便携式非甲烷总烃测定仪 | 1套 | 具体要求参见“二、详细技术规范和功能要求”。 |
|  | （二） | 真空采样箱（配套恒温加热装置）+移动电源 | 3套 |  |
|  | （三） | 流量校准仪（一） | 1套 |  |
|  | （四） | 流量校准仪（二） | 1套 |  |
|  | （五） | 校准用配气系统 | 1套 |  |
|  | （六） | 全自动紫外测油仪 | 1套 |  |
|  | （七） | 降水自动监测系统（核心产品） | 1套 |  |
|  | （八） | 噪声统计分析仪 | 3套 |  |
|  | （九） | 土壤研磨仪 | 1套 |  |
|  | （十） | 火焰-石墨炉联用原子吸收光谱仪（火焰+石墨炉） （核心产品，允许整机原装进口） | 1套 |  |

## 二、详细技术规范和功能要求

| 序号 |  |
| --- | --- |
| （一） | 便携式非甲烷总烃测定仪 |
| 1 | 用途：适用于野外现场有组织和无组织污染源中总烃、甲烷和非甲烷总烃含量的分析；甲烷的检测采用色谱分离技术。 |
| 2 | 检测器：微型化FID检测器，带火焰测温功能，能自动点火，具有火焰温度判断和熄火保护。 |
| ▲3 | 色谱分离模块、FID检测器、电池模块、氢气瓶、载气瓶、标气瓶全部集成在一台分析仪主机内部，无外部气瓶附件箱及电池附件箱，不需外部连接。（提供有资质的计量检测机构出具的报告） |
| 4 | 供电：主机自带电池可同时给伴热管线和仪表主机供电，运行测量出非甲烷总烃结果，不需要采用外接电源。 |
| ▲5 | 供气：标气、氢气以及载气使用仪器内置自密封气瓶形式，气瓶体积小于150mL，可以重复充放；氢气和载气每瓶使用时间大于3小时，可现场无工具替换主机内的三种钢瓶，增加工作时间。（提供产品技术说明书或公开发行的产品彩页） |
| 6 | 全自动压力控制：载气、氢气、助燃气体等气路需要全自动电子压力控制模块（EPC），压力控制精度优于±0.1kPa。 |
| ★7 | 主机谱图显示：分析仪主机采用彩色触控大屏，可显示测试浓度、测试谱图。 |
| 8 | APP软件：分析仪表可通过稳定的无线wifi连接至移动式手持终端，可在手持终端上用App软件进行控制。 |
| 9 | 全程高温伴热：从采样到FID检测器采用全程120℃（最高可达180℃）以上高温伴热，有效解决高温高湿气体场合下样品的损失问题，提供精准的测试结果。 |
| 10 | 软件：全中文操作，能进行所有维护诊断操作，设置仪器的运行参数，自动进行数据处理，仪器具备wifi连接功能，可通过wifi实时连接外部平板电脑实现无线控制和谱图读取分析。 |
| ▲11 | 仪器控制软件具有软件著作权登记证书；仪器具有计量器具型式批准证书。 |
| 12 | 扩项：产品能进行国标或地方扩项。 |
| 13 | 技术指标 | 检测器：FID检测器 |
|  |  | 使用温度：-10℃至45℃ |
|  |  | 量程：0-20000ppm（非甲烷总烃） |
|  |  | 检出限：≤0.3ppm |
|  |  | 定性重复性：≤0.5% |
|  |  | 定量重复性：≤2.0% |
|  |  | ▲电池使用时间：≥4h（主机+伴热管线）（提供有资质的计量检测机构出具的报告） |
|  |  | 内置气瓶使用时间：氢气≥3h，载气≥3h |
|  |  | 伴热温度：环境温度+10至180℃可调 |
|  |  | 采样流量：≥0.5L/min |
|  |  | 阀箱温度：最高180℃ |
|  |  | 分析周期：≤2min(非甲烷) |
|  |  | 质控：内置多条校准曲线，无需外接标气即可现场校准。 |
| 14 | 配置 | 便携式非甲烷总烃测定仪主机，含色谱分离模块、FID检测器、控制软件、显示屏及拉杆箱等 1套 |
|  |  | 采样探头组件 1套 |
|  |  | 内置电池及电源适配器 1套 |
|  |  | 反复充放式气瓶 3个 |
|  |  | 高压气瓶充放组件 1个 |
|  |  | 一年备品备件包 1套 |
|  |  | 随机工具及附件 1套 |
|  |  | 现场溶解氧测定模块 2套 |
|  |  | 现场PH测定模块 2套 |
|  |  | 便携式工作站硬件 1套 |
|  |  | 甲醛测定模块 1套 |
| （二） | 真空采样箱（配套恒温加热装置）+移动电源 |
| 1 | 适用于使用聚氟乙烯（PVF）等氟聚合物薄膜气袋手工采集温度低于150℃的固定污染源废气中非甲烷总烃和部分VOCs。 |
| 2 | 无刷采样泵，采样速度快，负载能力强。 |
| 3 | 采样模式自动记忆，实现一键式采样。 |
| 4 | 具备采样管及气袋自动清洗功能。 |
| 5 | 内置可充电高能锂电池，可长时间采样；真空箱与抽气动力源一体式，方便携带。 |
| 6 | 采用被动采样法，样气直接进入气袋，无过程污染。 |
| 7 | 实时压力监测，气袋采满自动停止采样。 |
| 8 | 采样结束后，真空箱内负压自动泄放，方便上盖开启。 |
| 9 | 适用气袋体积：1-10L |
| 10 | 待机时间：不低于15h |
| 11 | 工作电源：内置锂电池（DC22.2V/5.2Ah） |
| 12 | 仪器方便野外现场作业及运输，主机重量小于3.6kg，尺寸（长宽高）小于400×280×280（mm）。 |
| 13 | 恒温加热装置 | 采用两级颗粒物过滤，过滤精度可达50um |
|  |  | 采样管路可设置恒温加热 |
|  |  | 主气路采用钛金属，减少被测气体吸附 |
|  |  | 加热温度设定范围：100-160℃ |
|  |  | 取样管长度：1.0m |
| 14 | 移动电源 | 内置可充电动力锂电池，采用高效的SPWM逆变转换技术。 |
|  |  | 交直流供电，在额定功率下可同时AC220V、DC24V、DC12V输出。 |
|  |  | 可显示负载功率、电池电量、剩余使用时间等参数。 |
|  |  | 负载能力强、纯正弦波交流输出，具有过充电、过放电保护和低电量报警功能，电量监视功能。 |
|  |  | 全程温度监控，具有短路、过载、过热保护功能。4H智能显示屏，可视化数字电量，实时显示输出功率及剩余工作时间；配备LED照明功能，适合野外作业。 |
|  |  | 具有USB（QC3.0）双口输出。 |
|  |  | 电池类型：三元聚合物锂电池 |
|  |  | 电池电压：22.4-29.4V |
|  |  | 充电电压：DC29.4V |
|  |  | 充电电流：≤6.5A |
|  |  | 放电电流：DC24V/5A、DC24V/6A、DC12V/5A |
|  |  | 负载功率：额定600W，瞬间1200W |
|  |  | 电池容量：额定36Ah |
|  |  | 充电时间：6-7H |
|  |  | 循环使用寿命：＞1000次 |
| 15 | 配置（1套的配置） | 真空采样箱主机 1套 |
|  |  | 恒温加热装置 1套 |
|  |  | 移动电源，含充电器等 1套 |
|  |  | 样品气袋（1L） 10个 |
| （三） | 流量校准仪（一） |
| 1 | 仪器集微压、表压、小流量、中流量、大流量校准于一体，校准精度高，便于携带，适用于大部分采样仪器的流量校准。 |
| 2 | 一机多用，可分别校准微压、表压；自动换算标况流量，直接读取。 |
| 3 | 内置锂电池，可携带至现场进行快速紧急校准。 |
| 4 | 配有多种类型的转接嘴，流量范围广，多种状态下的流量可自动换算且同时显示。 |
| 5 | 当前环境温度、大气压等参数，即可实时高精度监测，又可手动输入。 |
| 6 | 采用触摸显示屏，具备数据存储功能，可存储大量数据。 |
| 7 | 可对兼容通讯协议仪器实现自动标定功能。 |
| 8 | 流量范围 | 小流量孔口流量计：0-2.0 L/min或0-6.0L/min；分辨率：0.1mL/min；准确度：不超过±1.0%。 |
|  |  | 中流量孔口流量计：5-130L/min；分辨率：0.1L/min；准确度：不超过±1.0%。 |
|  |  | ★大流量孔口流量计：800-1200L/min；分辨率：≤0.1L/min；准确度：不超过±1.0%。 |
| 9 | 微压：0-2500Pa；分辨率：0.1Pa；准确度：不超过±1.0Pa。 |
| 10 | 表压：-60至60kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：不超过±0.5%FS。 |
| 11 | 环境温度：-20至70℃；分辨率：0.1℃；准确度：不超过±1℃。 |
| 12 | 大气压：50-130kpa；分辨率：0.01kpa；准确度：不超过±0.5kPa。 |
| 13 | 待机时间：不低于4h |
| 14 | 仪器方便野外现场作业及运输，主机重量小于1.1kg，尺寸（长宽高）小于240×145×90（mm）。 |
| 15 | 配置：流量校准仪主机标准套，含转接嘴、压力发生器、内置锂电池、电源适配器、阻力模块、测温线及附件箱等。 |
| （四） | 流量校准仪（二） |
| 1 | 干式气体流量计，采用干式活塞运动的原理，一次按键即可产生连续多个读数。用于准确的对气体流量进行校准。 |
| 2 | 结构紧凑、宽大显示屏幕；每组读数高达100个。 |
| 3 | 可内置温度、压力传感器，优化测试结果。 |
| 4 | 流量范围：5-500ml/min |
| 5 | 流量精度：1% |
| 6 | 可选测量单位：mL/min、L/min、cc/min、cf/min |
| 7 | 每次读数时间：1-13秒 |
| 8 | 读数模式 (选择从1到100次测量的平均值)：单次(手动)，连续或突发模式。 |
| 9 | 气体兼容性：无腐蚀性气体、不结露气体, 湿度小于70%。 |
| 10 | 流动模式：压迫或抽吸 |
| 11 | 测量单元：一体式 |
| 12 | AC交流直流变换器/充电器：12V DC，＞250ma，2.5mm中心位置。 |
| 13 | 电池类型：6V可充电密封铅酸蓄电池，工作时间6-8小时。 |
| 14 | 电池运行时间 (5次/分钟)：背景光打开3小时, 背景光关闭8小时。 |
| 15 | 压入或抽吸附件：软管 |
| 16 | 操作压力(绝对)：15PSI |
| 17 | 显示：带背光的图形LCD液晶显示器 |
| 18 | 数据端口：RS-232串口 |
| 19 | 数据电缆：1米，校准器至电脑的串口 |
| 20 | 防护箱：软质或硬质仪器箱 |
| 21 | 具有温度补偿功能。 |
| 22 | 配置：流量校准仪主机标准套，含充电器、电脑连接线、软管及仪器箱等。 |
| （五） | 校准用配气系统 |
| 1 | 利用质量流量控制原理将标准气体与稀释气体按照一定比例进行配比、混合并输出设定浓度气体，适用于稀释标准气体、电化学传感器干扰测试实验等。符合《HJ57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定点位电解法》的标准。 |
| 2 | 可预设6组以上常用配气参数，自动记忆上次配气参数。可进行两种或三种气体混合配气，支持多种类型气体。 |
| 3 | 自带压力和温度补偿功能，具有多种气体流量补偿系数，具有快速稳定的气体流量调整功能。 |
| 4 | 采用工业级IPS电容触摸显示屏，提供USB接口，支持U盘升级。 |
| 5 | 预留物联网模块接口，可拓展联网功能；预留232通讯接口，可与其他设备连接。 |
| 6 | 配气方式：质量流量动态配气法 |
| 7 | 配气通道 | 标气1输入端：0-1L/min，可拓展。 |
|  |  | 标气2输入端：0-1L/min，可拓展。 |
|  |  | 稀释气输入端：0-10L/min，可拓展。 |
| 8 | 被稀释气体：O2、SO2、CO、NO、H2S、NH3、CO2等气体。 |
| 9 | 稀释气：清洁空气或氮气 |
| 10 | 进气口耐压：1MPa |
| ★11 | 稀释比：1:1至1:2000 |
| 12 | 准确度等级：1.0级 |
| 13 | 重复性：不超过最大允许误差的1/3 |
| 14 | 功耗：≤30W |
| 15 | 体积小，方便放置，尺寸（长宽高）小于425×415×230（mm）。 |
| 16 | 配置：校准用配气系统主机标准套，含电源线、螺帽、卡套及铝箱等。 |
| （六） | 全自动紫外测油仪 |
| 1 | 用途：适用于地表水、地下水、海洋中的石油类测定。仪器完全符合《HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法》和《GB 17378.4-2007 海洋监测规范 近海、河口水中油类的测定》标准方法的规范要求。 |
| ▲2 | 测量项目：连续测量水中石油类，主机自带2根硅酸镁柱，可自动切换。（提供仪器内部照片） |
| 3 | 样品测量：可连续测12个样品，试剂注射、萃取、分离、测量、清洗自动完成。 |
| ▲4 | 分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离。（提供技术说明文件） |
| 5 | 采样方式：用普通500ml棕色广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、自动读取水样体积。 |
| ▲6 | 自动收集：自带废气处理装置和废液回收装置。（提供技术说明文件） |
| 7 | 自动分离：废液中的试剂与水完全自动分离。 |
| 8 | 操作方式：自带触屏电脑，也可外接电脑。 |
| 9 | 远程监控：可用手机远程操作仪器，监控、调取数据。 |
| 10 | 样品位数：12位 |
| 11 | 采样瓶：普通500ml棕色广口瓶，样品不转移。 |
| 12 | 萃取器：广口瓶直接萃取。 |
| 13 | 水样体积：0-600毫升（任意） |
| 14 | 体积量取：非接触式自动测量水样体积（不用液位探针接触液面，避免交叉污染），误差＜2%。 |
| 15 | 体积输入：仪器自动读取 |
| 16 | 萃取试剂：正己烷或石油醚 |
| 17 | 试剂计量：精密注射器与十通阀配合，可以自动处理乳化水样 |
| 18 | 试剂收集：正己烷与水完全自动分离 |
| 19 | 校正方法：标准曲线 |
| 20 | 线性：＞0.9999 |
| 21 | 测量范围：0-50mg/L，超量程可自动稀释（可自动切换母液稀释和逐级稀释两种稀释模式） |
| 22 | 分辨率：0.001mg/L |
| 23 | 检出限：0.005mg/L |
| 24 | 重现性：RSD＜2% |
| 25 | 准确度：±2% |
| 26 | 测量波长：225nm或256nm |
| 27 | 测量时间：6分钟 |
| 28 | 分析软件：校正、分析、计算等，具有软件著作权证书。 |
| 29 | 阻容法含湿量检测器 | 采用阻容法湿度传感器，测定含湿量，同时可测量压力、温度、流速等参数。 |
|  |  | 具有自动温度补偿功能，具有加热功能。 |
|  |  | 实时压力、温度、流速测量，并参与算法修正。 |
|  |  | 含湿量：0-60%，分辨率0.01%；准确度：不超过±2%。 |
|  |  | 动压：0-2500Pa，分辨率1Pa；准确度：不超过±2%。 |
|  |  | 静压：-30至30kPa，分辨率0.01kPa；准确度：不超过±2%。 |
|  |  | 温度：0-200℃，分辨率0.1℃；准确度：不超过±2.0℃。 |
|  |  | 流速：1-45m/s，分辨率0.1m/s；准确度：优于±5.0%。 |
|  |  | 大气压：50-130kPa，分辨率0.01kPa；准确度：不超过±500Pa。 |
| 30 | 配置 | 全自动紫外测油仪主机，含内置控制终端及操作软件等 1套 |
|  |  | 自动进样器（12位） 1套 |
|  |  | 500ml棕色广口采样萃取瓶 24个 |
|  |  | 专用采样箱 2个 |
|  |  | 优质品牌的电脑及激光打印机 1套 |
|  |  | 阻容法含湿量检测器 2套 |
| （七） | 降水自动监测系统 |
| 1 | 用途：本系统（包括含室内分析仪、采样器以及数据采集传输系统）采用离子色谱法主要监测各点位的每场降雨的降雨量及其降雨水质指标，实现雨水样品PH、电导率、阳离子的自动测量功能。 |
| 2 | 降雨自动采样器 |
| 2.1 | 外观、采样功能、样品保存功能、查询功能、防尘功能、感雨器灵敏度、加热功能、采样器材料、电压适应性等应符合《降雨自动采样器技术要求及检测方法》HJ/T 174-2005标准要求。 |
| 2.2 | 应采用电极材质抗高温抗腐蚀合金感雨片，可在长期日晒雨淋和酸雨侵蚀的环境下，保证感雨片的稳定和寿命。 |
| ★2.3 | 应具有交变抗电离和动态温控防凝露功能，可使传感器寿命更长，灵敏度更高并可避免露水、大雾、霜降等环境因素造成误动作。 |
| 2.4 | 仪器应采用四联杆传动机构。 |
| 2.5 | 产品结构件应全部采用304不锈钢材料制作，室外工艺保温喷涂，采样桶上边沿高度大于1.2米。 |
| 2.6 | 主机控制部分应采用嵌入式系统，性能好，功能全，应具有看门狗功能，确保仪器可靠性；并可调开关盖延迟时间。 |
| 2.7 | 仪器控制部分的显示屏应采用抗高、低温的工业级OLED中文显示，使露天工作的采样器在光线较暗和强日光照射下均能清晰地显示各项信息。 |
| 2.8 | 样品采集桶应采用抗紫外线化学稳定性好的惰性材质，接雨漏斗内径为300±2mm。 |
| 2.9 | 在采集降水样品时，防尘盖底部受到有效保护，避免悬浮颗粒物和风沙的污染，保证关盖后样品不受污染。 |
| 2.10 | 自动贮存各种信息（内置存储器可存8年以上数据，包括降雨启始时间、结束时间、降雨量、停电、上电、故障等信息）。 |
| 2.11 | 应配备标准RS-232/485串口,可远程通讯读取采样器数据。仪器应具有故障自检和报警功能，以及停电自动数据保护功能，停电、故障和非法开机时能发出报警。 |
| 2.12 | 电源输入应具有稳压、防雷和过载保护功能。 |
| 2.13 | 开盖延时：≤10s（可设）。 |
| 2.14 | 关盖延时：≤200s（可设）。 |
| 2.15 | 计时误差：≤±0.1%。 |
| 2.16 | 采样器噪声：≤60dB。 |
| 2.17 | MTBF：≥2000h。 |
| ▲2.18 | 防护等级不低于IP54。（提供相关机构出具的降水监测设备检测报告）。 |
| 2.19 | 降雨量测量误差：±0.4mm（≤10mm），降雨量＞10mm时测量误差≤±4%。 |
| 3 | 全性能降水自动监测系统 |
| 3.1 | 系统应具有雨水中阳离子在线监测以及pH自动校准功能。 |
| ▲3.2 | 监测仪电源输入端对外壳（接地端）的绝缘电阻≥150MΩ；监测仪电源输入端对外壳之间施加50Hz、1500V的交流电压1min，应无异常现象。（提供相关机构出具的降水监测设备检测报告）。 |
| 3.3 | 系统应具有数据存储及通讯功能。 |
| 3.4 | 系统应采用连续自动电解再生微膜抑制器，可免除配制硫酸等抑制液烦恼。检测器应采用数字型控温电导池，检测频率100Hz、耐压能力10MPa，并且应具有死体积小、高效控温、温度补偿等功能。 |
| 3.5 | 检测器应自带“自动范围设定”数字控制功能，提供动态检测范围，允许一次进样可同时检测高含量和低含量组分。 |
| ★3.6 | 系统应采用电解淋洗液发生器，只需定期补充纯水即可在线产生所需浓度淋洗液，且可兼容KOH、NaOH、MSA等淋洗液的梯度淋洗要求。 |
| 3.7 | 自动贮存各种信息（内置存储器可存8年以上数据，包括停电、上电、故障等信息）。 |
| 3.8 | 可实现雨水样品的在线自动过滤，过滤方法采用与实验室完全一致的方法。 |
| 3.9 | 应采用管路增压清洗装置，保证系统清洗无死角。 |
| 3.10 | 系统应具有样品自动进样及终点判断功能。 |
| ▲3.11 | 全性能降水自动监测系统具有中国环境保护产品认证证书。（提供证书复印件） |
| 4 | 技术参数 | 钙离子 | 测量范围：0-10mg/L |
|  |  |  | 检出限：≤0.02mg/L |
|  |  |  | 示值误差：≤±5%F.S |
|  |  |  | 重复性：≤5% |
|  |  |  | 零点漂移：≤±5%F.S |
|  |  |  | 量程漂移：≤±5%F.S |
|  |  |  | 仪器线性：≥0.995 |
|  |  | 镁离子 | 测量范围：0-10mg/L |
|  |  |  | 检出限：≤0.02mg/L |
|  |  |  | 示值误差：≤±5%F.S |
|  |  |  | 重复性：≤5% |
|  |  |  | 零点漂移：≤±5%F.S |
|  |  |  | 量程漂移：≤±5%F.S |
|  |  |  | 仪器线性：≥0.995 |
|  |  | 钾离子 | 测量范围：0-10mg/L |
|  |  |  | 检出限：≤0.02mg/L |
|  |  |  | 示值误差：≤±5%F.S |
|  |  |  | 重复性：≤5% |
|  |  |  | 零点漂移：≤±5%F.S |
|  |  |  | 量程漂移：≤±5%F.S |
|  |  |  | 仪器线性：≥0.995 |
|  |  | 钠离子 | 测量范围：0-10mg/L |
|  |  |  | 检出限：≤0.02mg/L |
|  |  |  | 示值误差：≤±5%F.S |
|  |  |  | 重复性：≤5% |
|  |  |  | 零点漂移：≤±5%F.S |
|  |  |  | 量程漂移：≤±5%F.S |
|  |  |  | 仪器线性：≥0.995 |
|  |  | 铵根离子 | 测量范围：0-10mg/L |
|  |  |  | 检出限：≤0.02mg/L |
|  |  |  | 示值误差：≤±5%F.S |
|  |  |  | 重复性：≤5% |
|  |  |  | 零点漂移：≤±5%F.S |
|  |  |  | 量程漂移：≤±5%F.S |
|  |  |  | 仪器线性：≥0.995 |
|  |  | 降水专用pH | 测量范围：0-14pH |
|  |  |  | 示值误差：≤±0.1pH |
|  |  |  | 零点漂移：≤±0.1pH |
|  |  |  | 量程漂移：≤±0.1pH |
|  |  | 降水专用电导率 | 测量范围：0-2000uS/cm |
|  |  |  | 示值误差：≤±2%F.S |
|  |  |  | 重复性：≤1% |
|  |  |  | 零点漂移：≤±1%F.S |
|  |  |  | 量程漂移：≤±1%F.S |
| 5 | 站房性能 | 自行现场勘察（站楼顶）。 |
|  |  | 站房需考虑直击雷防护、电源防雷以及通讯信号防雷。 |
|  |  | 站房需保持室内温度恒温在20-26℃。 |
|  |  | 站房的内尺寸不小于4m2。 |
|  |  | 站房内空高不小于2.2m。 |
|  |  | 抗风设计：抗风力12级以上。 |
|  |  | 隔热防漏设计：具有良好的阻热、防潮、防寒、隔热、防漏性能。 |
| 6 | 配置 | 降雨自动采样器 1套 |
|  |  | 全性能降水自动监测系统，含pH、电导率、阳离子全自动监测等 1套 |
|  |  | 一体式站房 1套 |
| （八） | 噪声统计分析仪 |
| 1 | 适用于各种环境的A、C、Z三种并行（同时）的频率计权及F、S、I三种并行（同时）的时间计权、可同时进行积分测量、统计分析、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、个人声暴露、混响时间的测量。 |
| 2 | 执行标准：GB/T 3785-2010（IEC 61672）1级；GB/T 3241-2010（IEC 61260） 1级 |
| 3 | 其它符合标准：IEC60651 Type 1，IEC60804 Type 1，IEC61252 ，GB/T 15952 ，ANSI S1.4A-195 Type1，ANSI S1.43 Type1 , ANSI S1.11-2004 Class 1，ANSI S1.25-1991，DIN 45675（1997-07） |
| 4 | 频率范围：10Hz-20kHz |
| 5 | 测量上限：135dBA（传声器组的灵敏度级：-31dB）；可定制140 dB（A）。 |
| 6 | 自生噪声：≤16dB（A）、21dB（C）、26dB（Z）（传声器组灵敏度级为-31dB） |
| 7 | 级线性范围：大于112 dB（A） |
| 8 | 频率计权：并行（同时）A、C、Z，1/3 OCT下还有B、D、T（自定义）、U（自定义）计权 |
| 9 | 时间计权：并行（同时）F、S、I，以及Peak |
| 10 | 显示器： 2.6寸彩屏显示，分辨率240×320，显示内容丰富 背光延时为常开时，亮度自动调节，其他可手动调节 |
| 11 | 主要测量指标： Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等 注：x为A，C，Z，y为F,S,I，N为1-99用户可选的整数 |
| 12 | 峰值C声级测量范围：75dB-138dB |
| 13 | 积分测量时间：手动，1s到99小时任意设置或分档设置 |
| 14 | A/D采样频率：48k次/秒 |
| 15 | 24小时自动监测：每小时测量1次，每次测量时间可在1 min-1hour之间选择，可连续测量多组24小时 |
| 16 | 滤波器实时并行分析 1/1倍频程：16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz 1/3倍频程：12.5 Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz、6300Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、16kHz、20kHz |
| 17 | FFT分析功能：2048线，采样频率：48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz可选 |
| 18 | FFT分析窗函数：矩形窗、布氏窗、汉宁窗、平顶窗 |
| 19 | 储存：标配3MB，可存贮最多2663组统计、3328组积分、3328组OCT、1664组1/3OCT或121组FFT的分析结果，或单次最多可记录个人声暴露数据34小时，总共最多可记录320小时 |
| 20 | 输出接口 | 交流输出，输出功率：150 mW，可接8 Ω监听耳机 |
|  |  | 直流输出：输出与当前显示的声压级成比例的直流信号，15 mV/dB |
|  |  | RS232接口：与计算机通信，通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表 |
|  |  | USB接口：与计算机通信，固件升级，符合USB1.1标准，兼容USB2.0标准 |
| 21 | 内部日历时钟：误差小于1分钟/月，可GPS授时、校时 |
| 22 | 电源：4节AA碱性电池，可连续使用30小时以上，可同时使用5 V外接电源，实现超长时间的连续测量 |
| 23 | 配置：主机标准套，含微型打印机等。 |
| （九） | 土壤研磨仪 |
| 1 | 用途：主要应用于土壤样品的混和、细磨及小样制备等。 |
| 2 | 运行模式：触摸屏显示，由变频器控制共有五种运行模式：单向运行，不定时停机；单向运行，定时停机；正、反向交替运行，定时停机；单向间隔运行，定时停机；正、反向交替间隔运行，定时停机。 |
| 3 | 调速方式：变频调速0-45Hz，分辨率1Hz。 |
| 4 | 控制方式：0-45Hz（0-580转/分）随时手动调节，1-999分钟定时运行、1-300分钟定时正反转、1-999分钟定时间隔运行，0-100次重启动运行。 |
| 5 | 额定转速：公转(大盘)290转/分±5%；自转(球磨罐) 580转/分±5%。 |
| 6 | 研磨罐材质：玛瑙 |
| 7 | 研磨罐容积：500ml |
| 8 | 研磨罐最大装料量：罐容积的四分之三(包括研磨球)。 |
| 9 | 进料粒度：松脆材料≤10mm，其它料≤3mm。 |
| 10 | 出料粒度：最小粒度可达0.1um。 |
| 11 | 配置 | 土壤研磨仪主机 1套 |
|  |  | 500ml的玛瑙研磨罐 8套 |
|  |  | 20mm的玛瑙研磨球 16粒 |
|  |  | 10mm的玛瑙研磨球 800粒 |
|  |  | 6mm的玛瑙研磨球 4000粒 |
|  |  | 优质品牌的电脑及激光打印机 各1套 |
| （十） | 火焰-石墨炉联用原子吸收光谱仪（火焰+石墨炉） |
| 1 | 用途：适用于各种样品中微量金属元素的定量分析。 |
| 2 | 工作条件 | 环境温度：0-40℃ |
|  |  | 相对湿度：20-80% |
|  |  | 适用电源：220V(AC)，50Hz |
| 3 | 技术规格 |
| ★3.1 | 仪器主机：火焰、石墨炉全自动一体机，火焰、石墨炉原子化器在一个主机内，火焰、石墨炉原子化器不得有任何的手动机械操作。火焰燃烧头和石墨炉头无需移动，切换时自动进样器也无需移动。 |
| 3.2 | 测量方式：原子吸收和火焰发射模式。 |
| ★3.3 | 背景校正：火焰使用氘灯背景校正，石墨炉具有氘灯、交流塞曼效应联合背景校正。可校正高达3A的背景，对2A的背景，误差小于2%，对1A的背景，误差小于1%。 |
| 3.4 | 光源 | 灯架系统：全自动6灯座旋转式灯塔设计，且6个灯座可同时预热，全自动准直。不得采用元素灯固定，滤光片转动进行元素灯转换的换灯方式。 |
|  |  | 空心阴极灯：进口全编码空心阴极灯；可直接用国产空心阴极灯，无须转接头。 |
| 3.5 | 光学系统 | 光路：STOCKDALE双光束系统 |
|  |  | 单色器：采用中阶梯光栅分光系统，火焰和石墨炉具有两套独立的光学系统 |
|  |  | 色散率：优于0.5nm/mm |
|  |  | 波长：180-900nm，自动选择 |
|  |  | ▲狭缝：0.1、0.2、0.5、1.0nm狭缝，自动选择，最小狭缝≤0.1nm。（提供软件界面截图） |
| 3.6 | 火焰系统 | 雾化室：耐酸耐碱材料雾化室，标配耐酸碱的撞击球与扰流器 |
|  |  | 雾化器：Pt/Ir合金毛细管与四氟乙烯喷嘴雾化器 |
|  |  | 燃烧头：100mm全钛燃烧头，耐酸耐碱，燃烧头位置可计算机自动优化。 |
|  |  | 气体控制：燃气流量自动控制并优化 |
|  |  | 安全监控系统：有火焰状态监控及防回火的安全连锁系统 |
|  |  | 灵敏度：5mg/L Cu吸光度≥1.0A |
|  |  | 稳定性：火焰法RSD≤0.5% |
| 3.7 | 石墨炉系统 | 控温方式：真实温度控制方式，带电压和光纤双重控温方式，过流保护 |
|  |  | ▲温度范围：室温-3000℃以上，3500℃/S瞬间升温。（提供软件界面截图） |
|  |  | 程序升温：20段线性与非线性程序升温，有灰化/原子化温度自动优化功能 |
|  |  | ▲石墨管：长寿命石墨管2800℃高温下保证可使用2000次。（提供公开发行的产品彩页截图） |
|  |  | 检出限：Cd检出限0.01ppb |
|  |  | 精密度：2ppbCd溶液连续测定七次的RSD≤3% |
| 3.8 | 石墨炉自动进样器 | 样品杯个数：至少60个 |
|  |  | ▲进样量：0.5-70ul，最小增量0.5ul，最小进样量≤0.5ul。（提供软件界面截图） |
|  |  | 进样精度：≥10ul，精度优于1% |
|  |  | 样品注入速度：根据样品黏度，可调节进样速度 |
|  |  | 热注射功能：200℃热注射 |
|  |  | 样品浓缩和稀释功能：可自动标准曲线配置，自动进样分析，智能化样品稀释和具有样品浓缩功能 |
| ★3.9 | 石墨炉可视系统：通过电脑屏幕可在线显示石墨炉进样和分析全过程，使分析人员一目了然建立分析方法和判断数据结果。 |
| 3.10 | 数据处理和软件 | 积分方式：峰高、峰面积积分 |
|  |  | 数据处理：改变曲线拟合方式后自动计算数据，并自动给出特征浓度 |
|  |  | 软件：全中文多语言软件 |
| 4 | 工作站硬件： 电脑及激光打印机：原装国内品牌机，i5以上处理器，19寸液晶，500G硬盘，内存4G，DVD光驱，独立显卡，网卡。HP激光打印机。 |
| 5 | 配置 | 火焰-石墨炉联用原子吸收光谱仪（火焰+石墨炉）主机，含石墨炉自动进样器、石墨炉可视系统及操作软件等 1套 |
|  |  | 进口原装空气压缩机，含空气过滤器等 1套 |
|  |  | 进口空心阴极灯(Cu、Cd、Cr、Fe、Pb、Mn、Ni、Zn) 8盏 |
|  |  | 长寿命石墨管 10根 |
|  |  | 普通石墨管 10根 |
|  |  | 冷却循环水系统 1套 |
|  |  | 国产配套元素灯 10盏 |
|  |  | 优质品牌的电脑及激光打印机 各1套 |
|  |  | 高压灭菌系统 1套 |
|  |  | 样品冷藏保存系统 2套 |
|  |  | 现场样品离心模块 1套 |
|  |  | 移动电源系统 1套 |

## 三、售后服务

1.质量保证期：1年（自经调试、试运行、验收合格之日起计）。

2.按厂家承诺实行“三包”，免费送货上门。

3.在承诺的质保期内，因产品制造质量不良（包括产品制造中配用的外购零部件的质量不良）而产生损坏或不能正常工作，应免费给以维修、更换和正常保养。当发生故障时，须在24小时内作出响应，如果需要则必须在三个工作日内到达使用现场进行修复。并向采购人免费提供技术咨询服务。

4.技术资料：交货时提供仪器设备的安装手册、操作手册、维修保养手册等技术文件各1份，及产品合格证、质量保证书等全套资料。

## 四、商务要求

（一）报价要求

1.按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由投标人向税务机关缴纳。

2.供应商投标时必须提供详细的技术方案及图纸供专家评审。

（二）工期要求

1.交货时间：合同签订后45天内交付全部货物及其相关凭证。

2.交货地点：采购人指定。

（三）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。

★（四）付款方式

1.在合同生效以及具备实施条件15日内,采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款（在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不支付或减少预付款支付比例）。

2.全部货物到达交货地点，安装、调试并验收合格一个月后30个工作日内付清余款。货款凭合同、中标通知书、发票、政府采购验收单和政府采购资金结算单由财政支付。

# 第四章 开标、评标和定标须知

## 一.开标

1.本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的1小时内（开标当日上午9:30-10:30时），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标方（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2评标委员会对投标方的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二.评标

3.评标委员会

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会。其成员由专家和采购人代表5人组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术标，再评报价标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，出现以下情况的，经评标委员讨论作出处理意见，并在征得所有供应商同意后可以继续进行招标活动，如有供应商不同意，则本项目招标作废标处理。招标文件中的实质性内容或评审标准有不一致的（招标文件中其它地方规定有处理方法的除外）。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

4.5供应商的认定

不同供应商所投核心产品均为同一品牌或同一企业生产的，应当按一个供应商认定。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会人员或其他有关人员索问评标过程的有关情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.投标文件中内容不一致的处理

6.1同一份投标文件中同类内容表述不一致的处理：彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准；其它情形的，评标委员会可以以书面形式要求投标人作必要的澄清或说明

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

7.2如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

8.投标文件的资格性和符合性评审

8.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，

8.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝（或认定为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

8.3评标委员会在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

8.3.1要求当事投标人作相应的答辩

8.3.2在充分讨论的基础上集体表决

9.投标文件中计算错误和不同文字文本的修正

9.1修正顺序及原则如下：

9.1.1政采云客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，以pdf格式上传文件中的报价为准（适用于电子开评标项目）。

9.1.2《报价（开标）一览表》内容与投标文件中内容不一致的，以《报价（开标）一览表》为准

9.1.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准

9.1.4当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价

9.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准

9.1.6对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

9.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评分法。

11.决标

评标委员会依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告，并直接确定中标人。

## 三.定标

12.中标通知

12.1投标人自2017年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前,由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）,经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.2评标结束后，评标结果公告期限为自本公告发布之日起至第2日24小时止，发布评标结果公告的媒体为：浙江政府采购网站、义乌市公共资源交易平台。

12.3公告期内，如无有效异议，由采购中心通过 “政采云”平台确认并签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.合同签订

13.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同；采购人在合同签订之后将合同报送义乌市财政局备案。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.4采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

## 四.质疑和投诉

14.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

14.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

14.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章 投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的。

1.2投标文件只有商务技术标或者商务技术标与报价标部分上传在一份文档中的。

2.投标文件在商务技术标评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1商务技术标中包含投标报价的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术标要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选方案的除外。

2.5投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中政府强制采购的，投标人未提供该清单内产品的。

2.6投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.7投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.10评标委员会要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的。

2.11 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

3.投标文件投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容投标报价要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定。

3.2投标报价高于预算价（最高限价），或投标报价低于投标人的企业成本价者。

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4 投标人对同一采购项目有两个及以上（两种及以上方案）报价的或两个及以上（两种及以上方案）成本价的，且未声明哪一个有效。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4其他违反法律法规的的情况。

5评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格部分、商务技术部分、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对符合招标文件要求的资格部分、商务技术文件进行符合性审查，确定资格和商务技术标有效单位；

（二）对资格和商务技术标有效的投标人的商务技术标进行评分，计算出各资格和商务技术标有效的投标人的技术得分（详见三、评分细则）；

（三）对资格和商务技术标有效的投标人的投标报价进行公开唱标；

（四）评标委员会对资格和商务技术标有效投标人进行投标报价评审，确定投标报价评审有效投标人。

（五）对投标报价评审后有效的投标人计算商务报价分和综合得分（详见三、评分细则）

（六）确定中标人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分也相同的，投标报价相同的由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标单位。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 分值（分） | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 50 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术标进行书面审核和评论后，由各成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 |
| 1 | 整体评价 | 0-3.0 | 对投标产品设备配置的合理性、技术功能的先进性、智能、自动化程度、运行可靠性、教学功能适用性进行打分。 |
| 2 | 便携式非甲烷总烃测定仪 | 1.0-8.0 | 根据参投产品的参数，与招标文件要求符合性，进行打分。完全满足并超过招标文件要求的得7.6分-8.0分；指标与招标需求一致的，得7.5分；如有负偏离的，每负偏离一项（以最小单元格为一项）在7.5分基础上扣分，最低得1.0分。 说明： 1）带▲为重要的性能指标及技术参数，需提供相关材料，如属负偏离或缺漏项的，一项不满足扣1.0分； 2）非重要的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣0.2分。 |
| 3 | 全自动紫外测油仪 | 1.0-8.0 | 根据参投产品的参数，与招标文件要求符合性，进行打分。完全满足并超过招标文件要求的得7.6分-8.0分；指标与招标需求一致的，得7.5分；如有负偏离的，每负偏离一项（以最小单元格为一项）在7.5分基础上扣分，最低得1.0分。 1）带▲为重要的性能指标及技术参数，需提供相关材料，如属负偏离或缺漏项的，一项不满足扣1.0分； 2）非重要的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣0.2分。 |
| 4 | 降水自动监测系统 | 1.0-10.0 | 根据参投产品的参数，与招标文件要求符合性，进行打分。完全满足并超过招标文件要求的得9.6分-10.0分；指标与招标需求一致的，得9.5分；如有负偏离的，每负偏离一项（以最小单元格为一项）在9.5分基础上扣分，最低得1.0分。 1）带▲为重要的性能指标及技术参数，需提供相关材料，如属负偏离或缺漏项的，一项不满足扣2.0分； 2）非重要的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣0.2分。 |
| 5 | 火焰-石墨炉联用原子吸收光谱仪（火焰+石墨炉） | 1.0-10.0 | 根据参投产品的参数，与招标文件要求符合性，进行打分。完全满足并超过招标文件要求的得9.6分-10.0分；指标与招标需求一致的，得9.5分；如有负偏离的，每负偏离一项（以最小单元格为一项）在9.5分基础上扣分，最低得1.0分。 1）带▲为重要的性能指标及技术参数，需提供相关材料，如属负偏离或缺漏项的，一项不满足扣1.0分； 2）非重要的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣0.2分。 |
| 6 | 其他仪器 | 0-5.0 | 根据参投产品（除上述序号2-5产品外）的参数，与招标文件要求符合性，进行打分。完全满足并超过招标文件要求的得4.6分-5.0分；指标与招标需求一致的，得4.5分；如有负偏离的，每负偏离一项（以最小单元格为一项）在4.5分基础上扣分，最低得1.0分。 1）带▲为重要的性能指标及技术参数，需提供相关材料，如属负偏离或缺漏项的，一项不满足扣1.0分； 2）非重要的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣0.2分。 |
| 7 | 企业实力及信誉 | 0-2.0 | 投标产品的相关认证资质，企业的信誉、技术方面。根据提供的材料，用户的反馈情况评分。 |
| 8 | 业绩 | 0-1.0 | 投标人能提供自2017年1月1日（以合同签订的时间为准）以来，四个及以上类似项目业绩的得1.0分，须提供成交合同复印件或中标通知书复印件。提供少于四个类似项目业绩的资料或资料不符合要求的不得分。 |
| 9 | 售后服务 | 0-1.0 | 质保期及质保期满后具体售后方案。 |
|  |  | 0-1.0 | 售后服务力量、服务方式、服务网点、维护修复时间承诺。 |
|  |  | 0-1.0 | 备品备件及其他特色服务优惠承诺。 |
| 二 | 商务报价分 | 50 | 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2.其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×50，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 （注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，计算商务报价分的投标报价是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。） |
| 三 | 综合得分 | 100 | 投标人综合得分=技术分+商务报价分 |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分，以最小单元格为一项。

# 第七章 合同主要条款

义乌市政府采购合同（样本）

需方：__义乌市生态环境监测站_

供方：_____________________________

供、需双方根据2020年____月____日浙江省义乌市政府采购         项目中标结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国合同法》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件组成及解释顺序：招标文件及其补充更正文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同价款中须包括货物价款、所必须配备的附件、途中运输费、装卸费、安装调试费、税费等整个项目的总报价，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其它项目中，总价不做调整。由中标单位开具正式税务发票。

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 合同价人民币（大写）： ￥： |

三、供货周期：以需方要求为准。

四、技术资料

1.供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

无

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2.供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

▲九、质保期

供方必须对合同中规定的货物提供至少   年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从整体工程验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。质保期外的服务，不收取任何上门费。

十、具体交货时间、交货方式及交货地点

1.交货时间：______________________

2.交货地点：______________________

十一、货款支付

▲1.付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2.供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还支付的货款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在4小时内到达需方现场。

4.在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、违约责任

1.供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之_二_向需方支付违约金，逾期超过约定日期三十个工作日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总值百分之五的违约金。

2.供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

3.未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之_二_的违约金。

4.因产品的质量问题造成需方受到损失的，应按实际受到的损失赔偿。如拒绝赔偿的，需方可单方面解除合同。

5.如有转让和分包行为，需方解除合同，并可进一步追究供方的违约责任。

6.当供方违约行为给需方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。

7.对于供方需要支付的违约金和赔偿金额，如本合同规定有交纳履约保证金的，则由需方从供方交纳的履约保证金中扣除，履约保证金金额不够负担的，则由需方从待付供方的货款中扣除，还不够的，则供方还可向需方继续索赔；如本合同未规定交纳履约保证金的，则由需方从待付供方的货款中扣除，如不够，则需方还可向供方继续索赔。

8.需方由于供方的违约原因解除合同的，不退还供方交纳的履约保证金。

9.需方无正当理由拒收货物，拒付货款的，需方向供方偿付货物款总值的百分之五违约金。

10.需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额千分之二的违约金。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、出现下列情况时本合同自行终止：
　　1.本合同正常履行完毕；
　　2.不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要时；
　　3. 一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，责任方赔偿损失后，合同终止。
　　4. 除本合同另有约定外，发生任何以下一种情况，需方有权解除本合同，对于由此给需方造成的损失，供方应负赔偿责任：
　　①第十四款中所规定的情形。

十七、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十八、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应按相关规定执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式八份，供需双方各执三份，义乌市财政局和义乌市政府采购中心各执一份，均具同等效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

需    方：义乌市生态环境监测站____          供    方：________________________

地    址：________________________          地    址：____________________

法定代表人：_________________               法定代表人：______________________

授权代表：_____________________  _          授权代表：____________________

电    话：________________________          电    话：__________________

帐户名称：________________________          帐户名称：________________________

开户银行：________________________          开户银行：________________________

帐    号：________________________          帐    号：________________________

签约时间：________________________          签约地点：

# 第八章 投标文件部分格式

一、封面格式

二、技术文件部分格式：

1.义乌市政府采购承诺书

2.参投货物说明一览表

3.规范偏离表

4.产品质量保证及售后服务承诺书

5.备品备件及专用工具清单表

三、投标报价文件部分格式：

6.开标一览表

7.投标人自报成本价表

8.小微企业声明函

9.残疾人福利性单位声明函

四、质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

说明：具体的投标文件组成详见第二章的“投标须知”

封面格式

项目

投标文件

（采购编号                 ）

投标文件内容：           （技术文件或投标报价）

投   标   人：                                 （盖公章）

日 期：            年            月               日

1.

义乌市政府采购承诺书（格式）

致：义乌市生态环境监测站和义乌市政府采购中心

1.我单位已认真阅读了实验室仪器设备采购项目(YWCG2020039GK)的招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，如招标文件出现不同的解释时，承诺以招标方的解释为准。

2.我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录或不良行为。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方理解贵方不一定要接受最低价的投标；

4.我方同意所递交的投标文件的投标有效期与招标文件规定的有效期一致，在此期间内我方如中标，我方将受此约束。

5.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

6.在备案、招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

7.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

8.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

9.自愿接受义乌市财政局的管理，并严格遵守政府采购监督部门制定的招投标管理制度、规范和纪律；积极主动配合政府采购监督部门的调查。及时、如实、全面地回答政府采购监督部门提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

10.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

11.投标文件中未明确的内容，一律按招标文件规定执行。

12.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称：______________________地址：__________________  邮编：______________________

联系人及电话：______________________ 传真：______________________

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，如由于我单位被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意对差额损失予以赔偿。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受政府采购监督部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（盖公章）：_______                        年   月   日

2.

参投货物说明一览表（格式）

采购编号：YWCG2020039GK

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 规格及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式非甲烷总烃测定仪 | 1套 |  |  |
| 2 | 真空采样箱（配套恒温加热装置）+移动电源 | 3套 |  |  |
| 3 | 流量校准仪（一） | 1套 |  |  |
| 4 | 流量校准仪（二） | 1套 |  |  |
| 5 | 校准用配气系统 | 1套 |  |  |
| 6 | 全自动紫外测油仪 | 1套 |  |  |
| 7 | 降水自动监测系统 | 1套 |  |  |
| 8 | 噪声统计分析仪 | 3套 |  |  |
| 9 | 土壤研磨仪 | 1套 |  |  |
| 10 | 火焰-石墨炉联用原子吸收光谱仪（火焰+石墨炉） | 1套 |  |  |

投标人名称（盖公章）：______________

日 期：      年    月      日

备注：

1. 此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

3.

规范偏离表（格式）

采购编号：YWCG2020039GK

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：______________

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

4.

产品质量保证及售后服务承诺书（格式）

采购编号：YWCG2020039GK

根据贵方为      年    月   日YWCG          （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.技术规范及相关产品标准：

2.产品都属于厂家原装正品产品：

3.质保年限、范围、质保条件

4.质量问题及投诉的处理、解决问题的响应时间及方式：

5.售后服务的联系人及联系方式：

6.其它售后服务承诺内容：

投标人名称（盖公章）:_____________________

年        月        日

5.

备品备件及专用工具清单表（格式）

采购编号：YWCG2020039GK

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 预计使用周期（更换时间） | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：______________

日 期：      年    月      日

备注：1.“备品备件及专用工具清单”指的是易损耗品及其它需要备用的零部件和专用工具。质保期满后供采购人采购选购使用，中标方须按照不高于该价格提供。

2.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

6.

开标一览表（格式）

采购编号：YWCG2020039GK

| 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 单价 | 制造商情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是否为小微企业 | 企业全称 |
| 1 | 便携式非甲烷总烃测定仪 | 1套 | ___元/套 |  |  |
| 2 | 真空采样箱（配套恒温加热装置）+移动电源 | 3套 | ___元/套 |  |  |
| 3 | 流量校准仪（一） | 1套 | ___元/套 |  |  |
| 4 | 流量校准仪（二） | 1套 | ___元/套 |  |  |
| 5 | 校准用配气系统 | 1套 | ___元/套 |  |  |
| 6 | 全自动紫外测油仪 | 1套 | ___元/套 |  |  |
| 7 | 降水自动监测系统 | 1套 | ___元/套 |  |  |
| 8 | 噪声统计分析仪 | 3套 | ___元/套 |  |  |
| 9 | 土壤研磨仪 | 1套 | ___元/套 |  |  |
| 10 | 火焰-石墨炉联用原子吸收光谱仪（火焰+石墨炉） | 1套 | ___元/套 |  |  |
| 总价（元）合计：小写：______________ 大写：______________ |

投标人名称（盖公章）：______________

日 期：______________

注：

1.按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价，本招标项目要求投标人提供的货物（含备品备件等）及服务内容，除招标文件有特别规定外，都应包含在本报价范围内。须包括货物价款、所必须配备的附件、途中运输费、装卸费、安装调试费、税费等整个项目的总报价，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其它项目中，总价不做调整。由中标单位开具正式税务发票。

2.计算商务分的投标报价是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。

3.总价超过预算价的投标将作无效标处理。

4.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

7.

投标人自报成本价表（格式）

投标人名称（盖公章）：_______________________

采购编号：YWCG2020039GK

| 项目名称 | 整个项目成本总价金额（元） |
| --- | --- |
| 实验室仪器设备采购 | 小写：______________ 大写：______________ |

日  期:________________

备注：

1该报价表为投标人投入本项目的成本价。

2投标人的成本价不得高于投标人的投标报价，否则其投标无效。

3此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

8.

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：_____________

日 期：_________

备注说明：

《小微企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。并提供本企业“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果或当地小微企业官网的查询截图（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章，浙江省内企业可在浙江小微公众号中查询）；如投标人提供非本企业制造的货物，还须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果或当地小微企业官网的查询截图（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章，浙江省内企业可在浙江小微公众号中查询）。

9.

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：_____________

日 期：_________