义乌市小型水库大坝安全监测感知建设项目

招 标 文 件

采购编号：ZJXJY2022009

采   购　 人：义乌市水务局

采购代理机构：义乌新纪元工程咨询有限公司

二〇二二年六月

目    录

第一章　采购公告	- 2 -

第二章　投标须知和投标须知前附表	- 5 -

投标须知	- 8 -

一、说明	- 8 -

二、招标文件	- 9 -

三、投标文件	- 10 -

四、投标文件的递交	- 13 -

第三章 招标项目要求	- 14 -

第四章 开标、评标和定标须知	- 14 -

一、开标	- 33 -

二、评标	- 33 -

三、定标	- 35 -

四、质疑和投诉	- 36 -

第五章  投标文件的有效性	- 37 -

第六章  评标办法	- 39 -

一、评审程序	- 39 -

二、评审办法	- 39 -

第七章  合同主要条款	- 42 -

第八章  投标文件部分格式	- 46 -

# 第一章　采购公告

项目概况 义乌市小型水库大坝安全监测感知建设项目招标项目的潜在投标人应在 浙江政府采购网 获取（下载）招标文件，并于 2022年7月15日10:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJXJY2022009

项目名称：义乌市小型水库大坝安全监测感知建设项目

采购预算：280.93万元。本项目设最高限价，最高限价：280.93万元。

采购需求：

| 标项 | 标项名称 | 预算金额 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义乌市小型水库大坝安全监测感知建设项目 | 280.93万元 | 义乌市小型水库大坝安全监测感知建设项目，具体内容及要求详见第三章“招标项目要求”。 |

二、申请人的资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的供应商；

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；同时投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的企业；

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购代理机构在开标当天查询结果为准）；

（4）信誉要求：投标人自2019年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（发放中标通知书前，采购人将在中国裁判文书网查询中标候选人的行贿犯罪记录，查询结果以网站页面显示内容为准）；

（5）信用要求：根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管【2017】17号）规定，投标人义乌市综合信用报告评级为D、E类的投标将被拒绝（无信用评级投标人获取招标文件时不受此项条件限制），以采购代理机构在开标当天在义乌市信用办平台查询的企业信用等级为准；

（6）本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包；

（7）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

三、获取招标文件

时间：公告发布日期至2022年7月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）： 浙江政府采购网

方式：投标人请自行登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/ ）免费下载且无需报名【登录政采云平台账号→点击获取招标文件→填写获取招标文件信息（包含联系人、联系方式、邮箱、地址）或至公告附件处下载】。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年7月15日10:00  （北京时间，下同）

投标地点（网址）： 在浙江政府采购网“政采云”平台上传投标文件

开标时间： 2022年7月15日10:00

开标地点（网址）： 义乌市望道路300号行政服务中心四楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

①本项目实行网上投标，以潜在投标人身份获取文件后投标人即可参投，投标方在投标截止时间之前上传电子投标文件。投标人参与投标，需自行承担投标一切费用。

②标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载，（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁），申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登陆政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：义乌市水务局

地  址：义乌市江东街道

项目联系人：张剑峰

项目联系方式：13777908588

质疑联系人：陈竞

质疑联系方式：18758902175

2.采购代理机构信息

名  称：义乌新纪元工程咨询有限公司

地  址： 义乌市北苑街道望道路289号5楼

项目联系人：肖云重

项目联系方式：15267925233

质疑联系人： 楼庆明

质疑联系方式：18267957629

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号5楼

联 系 人：骆女士

监督投诉电话：0579-89915066

义乌市水务局

义乌新纪元工程咨询有限公司

2022年6月24日

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市小型水库大坝安全监测感知建设项目 采购内容及数量：义乌市小型水库大坝安全监测感知建设项目，具体内容及要求详见第三章“招标项目要求”。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 服务期限 | 详见第三章 |
| 4 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见招标公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：潜在供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标保证金 | 无。 |
| 10 | 履约保证金 | 无。 |
| 11 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 12 | 投标文件递交时间及方式 | 投标人应于2022年7月15日10:00前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年7月15日10:00前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至义乌新纪元工程咨询有限公司指定邮箱（1227934315@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日10:00-11:00期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至义乌新纪元工程咨询有限公司指定邮箱（1227934315@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 13 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年7月15日10时00分 开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼。 投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件，解密时限为开标时间后1小时内。 |
| 14 | 小微企业有关政策 | 本项目执行小微企业有关政策说明。 本项目所属行业：工业。 特别说明： 1、根据财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》及浙财采监【2022】3号文件的相关规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分标段，在评审时对符合该办法规定的小微企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为评审投标报价（此评审投标报价仅在评标时使用）。享受相关中小企业扶持政策的投标人，必须在投标文件中提供《中小企业声明函》。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 3、根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件（格式自拟）。 4、同一投标人，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 5、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 15 | 信用融资 | 1.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据 《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 2.本项目中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于义乌市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。 |
| 16 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； （4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； （5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； （6）不符合招标文件要求的其他失信行为； （7）中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。 |
| 17 | 供应商注册 | 供应商注册：供应商须在浙江省政府采购网供应商库注册成为正式供应商（根据浙财采监字[2009]28号文件规定]）。非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字[2009]28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。 |
| 18 | 其他 | 1、本项目设最高限价，投标报价超过最高限价，其投标为无效标。 2、招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的扫描件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |
| 19 | 本项目所属行业 | 本项目采购标的所属行业是“工业”。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指义乌市水务局。

2.2招标代理机构：系指组织本次招标工作的义乌新纪元工程咨询有限公司。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以开标时审查结果为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、保证

4.1投标人应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2招标服务费

5.2.1中标人须向招标代理机构交纳招标代理服务费，招标服务费于中标通知书发送前按下列计算方式向中标方收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向中标方按收费标准单向收取。例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.90万元。 |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |

5.2.2招标代理服务费由中标人向招标代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

6、现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。

6.2投标人在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标人自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、联合体投标

7.1本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章 投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在投标须知前附表规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。供应商在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因供应商未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由供应商自行承担。

9.3投标人在前附表规定时间未提交疑问或质疑的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

9.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成。技术标（含资格、资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。所有电子投标文件中所有内容均需进行CA签章。

12.3资格响应文件，包含但不限于以下内容：

（1）单位营业执照副本等经营资格证明文件扫描件（加盖电子签章）

（2）法定代表人资格说明书、法定代表人身份证复印件；（适用于法人代表参与本项目）；

（3）法定代表人授权委托书、被授权代表身份证复印件（适用于授权代表参与本项目）；

12.4商务技术响应文件，包含但不限于以下内容：

（1）关于资格的声明函；

（2）投标单位情况介绍；

（3）项目负责人、技术负责人简历表；

（4）产品质量承诺书；

（5）规范偏离表；

（6）拟供货物的详细说明（包括所投货物的品牌、规格型号、主要技术参数等）；

（7）自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）项目业绩；

（8）企业综合能力

（9）投标方案总体设计；

（10）质保期、工期进度及人员保证措施、安全保证措施、质量保证措施等；

（11）投标人的各项服务承诺；

（12）义乌市政府采购项目投标承诺书；

（13）根据招标文件项目需求及评标办法要求提供的有关资料；

（14）投标人认为须提供的其他资料（格式自拟）。

注：招标文件中打★号的条款为要求供应商作实质性响应的条款，供应商提交的“商务技术文件”中应对打★号的技术条款作实质性响应，否则其投标无效。

12.5报价响应文件，包含但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）中小企业声明函（如有，格式见附件）；

（4）残疾人福利企业声明函（格式见附件）；

（5）监狱企业声明函（格式见附件）；

（6）其他投标人认为须提供的资料（格式自拟）。

13、投标人资格的有关资料

13.1投标人应提交体现其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14、投标报价

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价须包含设备（货物）价款、软件设计开发费、系统运维费、平台接口费、电费（投标方自行估算）、系统集成费、施工安装费、运输费、税费、培训费、维护费、土建施工费及完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

14.2 供应商应在投标书的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

14.3中标后，中标人所填写的报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.4供应商应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。供应商对每种服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.5采购人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

14.6本项目设最高限价，投标报价超过最高限价的，其投标为无效标。

14.7供应商按照上述要求编制投标报价，一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.8须由中标单位开具正式发票。

14.9招标文件中规定由供应商承担并支付的相关费用（如中标服务费等）在投标报价时应一并考虑。

15、投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

- 投标文件编制要求

16.1 投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登陆政采云平台https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）。

16.2 投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.3由于投标人未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

17、投标保证金

本项目免收投标保证金。

18、投标有效期

18.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

19、电子投标文件上传的地点和截止时间

供应商应于2022年7月15日10:00前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

20、投标文件解密

开标时间后1小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年7月15日10:00前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至义乌新纪元工程咨询有限公司指定邮箱（1227934315@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日10:00-11:00期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至义乌新纪元工程咨询有限公司指定邮箱（1227934315@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、其它

23、本招标文件解释权归采购人。

# 招标项目要求

## 1、项目概述

### 1.1 建设任务

按照《浙江省小型水库系统治理工作方案的通知》、《义乌市水库系统治理工作方案》，结合水利“数字化”改革、水利部“智慧水利”建设、水利工程“三化”改革等工作要求，对9座小型水库坝体表面变形、渗漏等关键控制指标，实现高精度、长周期实时监测。通过大坝安全监测感知，为水库的日常运行提供安全保障。同时针对未设置人工表面变形观测设施的水库，完善人工观测设施，用于自动化观测仪器监测数据比对。

## 2、建设要求

### 2.1 坝体表面变形监测

鉴于小型水库量多范围广的特点，结合监测设备的技术性能、推广性以及今后管理维护考虑，宜采用机器视觉智能测量及北斗GNSS。针对现场环境及布设条件，早溪塘、乌岩塘水库采用北斗GNSS监测方式，其余7座小型水库选用机器视觉智能测量，达到对大坝健康状况全天候监测的目的，同时针对未设置人工表面变形观测设施的水库，完善人工观测设施。

#### 2.1.1机器视觉智能测量

##### 2.1.1.1监测原理

机器视觉智能测量仪是一台具备边缘计算能力的智能摄像机，测量系统采用物联网技术及智能灾变识别算法将视频数据转化为变形数据，实现对坝体的超高精度非接触式实时测量。

##### 2.1.1.2监测频率要求

根据水库坝体监测实际需求，监测频率可初设为1小时一次。正常情况下，按默认频率监测，当单日变化量或累计变化量超过警戒值时，监测频率加密。

表2.1.1-1 监测频率

| 监测频率 |
| --- |
| 正常监测 | 三级报警 | 二级报警 | 一级报警 |
| 1小时/次 | 30分钟/次 | 10分钟/次 | 5分钟/次 |

##### 2.1.1.3测点布设

本项目水库工程坝体等主要建筑物等级为Ⅳ、Ⅴ等，根据土石坝安全监测技术规范（SL551-2012）、水利水电工程安全监测设计规范（SL 725-2016）等技术规范要求，平行坝轴线的表面变形测线不应少于1条，测点间距宜取20-50米，靶标实际安装位置，可酌情调整。

表2.1.1-2  点位布设清单

| 序号 | 水库名称 | 主坝长（m） | 视觉智能测量仪 | 测点数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里山水库 | 105 | 1 | 6 |  |
| 2 | 麻车里水库 | 92.4 | 1 | 5 |  |
| 3 | 皮刀丘水库 | 81.8 | 2 | 11 | 含副坝 |
| 4 | 青山水库 | 88 | 1 | 5 |  |
| 5 | 利民水库 | 82 | 1 | 5 |  |
| 6 | 万工塘水库 | 61.93 | 1 | 4 |  |
| 7 | 马库坞水库 | 117.5 | 1 | 7 |  |

#### 2.1.2北斗GNSS测量

##### 2.1.2.1监测原理

采用GNSS自动化监测方式对坝体表面位移进行实时自动化监测，其工作原理为：各GNSS监测点与参考点接收机实时接收GNSS信号，并通过数据通讯网络实时发送到控制中心，控制中心服务器GNSS数据处理软件实时差分解算出各监测点三维坐标，数据分析软件获取各监测点实时三维坐标，并与初始坐标进行对比而获得该监测点变化量，同时分析软件根据事先设定的预警值而进行报警。

##### 2.1.2.2测点布设

按照土石坝安全监测技术规范（SL551-2012）、水利水电工程安全监测设计规范（SL 725-2016）等技术规范要求，平行坝轴线的表面变形测线不应少于1条，测点间距宜取20-50米。

表2.1.2-1  点位布设清单

| 序号 | 水库名称 | 主坝长（m） | GNSS基准点 | GNSS监测点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 早溪塘水库 | 198 | 1 | 4 |  |
| 2 | 乌岩塘水库 | 117 | 1 | 3 |  |

#### 2.1.3 人工变形观测

里山、利民、万工塘、马库坞水库尚未布设表面变形人工观测设施，为方便与机器视觉表面变形监测数据比对，需完善现场人工观测设施。

表2.1.3-1  点位布设清单

| 序号 | 水库名称 | 坝长（m） | 工作基点数 | 校核基点数 | 监测基点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里山水库 | 90 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2 | 利民水库 | 82 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 | 万工塘水库 | 61.93 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | 马库坞水库 | 125 | 2 | 2 | 2 |  |

### 2.2 坝体渗流监测

#### 2.2.1监测目的

水在水位差作用下穿过土体发生流动，渗流(渗透)会造成水量损失，也会使土的强度降低，还可能导致渗透破坏(渗透变形)，对大坝的安全运行构成一定威胁。因此有必要采用自动监测手段，掌握坝体渗漏变化规律及成因机理，延长大坝寿命，提高大坝运行综合效益。

本次实施渗流监测的9座小型水库均是土石坝，项目渗流压力采用测压管与渗压计进行监测，渗流量采用量水堰进行监测。

2.2.2 监测方案

表2.2.2-1  点位布设清单

| 序号 | 水库名称 | 渗压监测要求 | 渗流监测要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里山水库 | 设置在0+045以及0+090两个监测断面，每个断面3根测压管， | 1处库下量水堰 |
| 2 | 麻车里水库 | 设置在0+040以及0+060两个监测断面，每个断面3根测压管， | 1处库下量水堰 |
| 3 | 皮刀丘水库 | 设置在主坝0+040、0+080，副坝0+040共三个监测断面，每个断面3根测压管， | 1处库下量水堰 |
| 4 | 青山水库 | 新增在0+030位置一个监测断面，断面布置3根测压管， | 1处库下量水堰 |
| 5 | 利民水库 | 设置在0+025以及0+052两个监测断面，每个断面3根测压管 | / |
| 6 | 万工塘水库 | 设置在0+041以及0+025两个监测断面，每个断面3根测压管 | / |
| 7 | 早溪塘水库 | 不涉及渗压监测 | / |
| 8 | 马库坞水库 | 设置在坝顶上游侧12个测压管中第四个和第八个测压管对应两个监测断面，每个断面3根测压管 | / |
| 9 | 乌岩塘水库 | 设置在0+030以及0+060两个监测断面，每个断面3根测压管 | / |

### 2.3 小型水库安全监管驾驶舱

驾驶舱主要实现对水库安全监测和预报预警信息进行全局呈现，动态跟踪运行关键指标，直观展示水库水库基础信息、水情雨情、安全监测等方面的概览信息，全面掌握本次建设范围内水库大坝安全监测趋势和管理关注重点。

★本次小型水库安全监管驾驶舱由投标方配套提供，招标清单中不再单独列项支付该项内容的开发对接条目，费用包含在投标总价中。投标方提供的驾驶舱为标准兼容、通用的平台，应基于浙水安澜“五统一”要求开发，并在义乌浙水安澜大屏中上线。为保证后期建设的小型水库接入，驾驶舱应预留相应对接接口，投标人需承诺保证后续配合完成其余86座义乌小型水库相关数据接入驾驶舱平台进行展示，包含在投标总价中，不再另行支付对接开发费用。

#### 2.3.1 专题数据库表

基于义乌市水利数据仓，在义乌市已有数据的基础上，进行9座水库的专题库建设，收集和整编9座小型水库的基础数据、位置分布、工程特性等相关数据，接入水雨情监测、安全监测、视频监控的数据。

按照水利信息资源标准规范和统一数据要求，结合水利资源目录梳理成果，开展9座水库的专题库数据库表结构设计，编制数据字典，生成标准数据库脚本。具体包括基础库、业务库和空间库等数据库。

（1）基础库

用于存储变动不频繁的、公用程度高的水库工程相关基础信息，如工程特性、工程管理、管保范围等基础属性数据。

（2）业务库

业务库主要存储随时间变化会产生增量的业务应用体系中的各种应用数据。水库监管业务库主要包括水情雨情、安全监测的业务信息。

（3）空间库

空间库用于存储水库工程各类要素的空间位置数据，包括工程位置、管保范围、保护范围、关联水雨情站点、安全监测点等。

#### 2.3.2 监管驾驶舱

建设水库监管驾驶舱，对9座水库实时安全监测数据进行全局掌控。

（1）地图展示：驾驶舱中央以概化图为底图，展示义乌市9座小型水库所在位置情况，通过二级交互展示水库信息弹窗，汇集水库基本信息、水位水情、安全监测、视频监控信息。

（2）责任人信息：列表统计9座小型水库的政府责任人、技术责任人、巡查责任人，下拉可查看每座水库的责任人与联系方式信息。

（3）水雨情情况：柱状图统计9座水库实时水情和雨情数据。

（4）安全监测：展示9座中已安装位移、沉降等监测项各个测点的实测值、监测数据过程线等信息。

（5）视频监控：对9座水库视频监控进行集中展播，用户可以通过视频列表实现对9座水库的统一监控。

#### 2.3.3 数据接入

##### 2.3.3.1基础数据

从省水利数据仓中获取。通过省水利数据仓，义乌9座小型水库基础信息、工程特性、建管情况、安全责任制、工程监视等信息。

##### 2.3.3.2水雨情数据

从义乌水利数据仓中获取。汇集9座小型水库库区周边已建、新建水雨情站点实时监测数据。

##### 2.3.3.3安全监测数据

从义乌水利数据仓中获取。基于9座前端感知监测位移、渗流等安全监测设备，通过网络或链路，实时获取大坝安全监测数据；对于人工监测数据，进行人工录入系统。

##### 2.3.3.4视频监控数据

从义乌水利数据仓中获取。对接9座水库视频监控，集成到系统中，进行集中展播。

#### 2.3.4 预警管理

基于对水库的安全监测分析，进行水库各类安全监测项的安全性态异常预警。通过分析，确定各项监测设备的阈值，进行大坝异常情况的预警，达到不同阈值时生成不同类型和等级的报警信息。

#### 2.3.5 平台部署

义乌小型水库安全监管驾驶舱部署于义乌市政务云节点，相关服务器资源由义乌市水务局向数管中心申请。

### 2.4 其他技术要求

2.4.1、投标人须承诺中标后按照采购人对传输协议的统一要求，将所有监测数据信息传输至采购人指定平台，包括但不限于仪器的实时状态、关键参数和监测数据。

2.4.2、投标人应提供相互协调和完善的设计。与本招标项目建设内容相关的任何元件或装置，如果招标文件中未专门提到，但它对于单一系统功能实现或一套完整的和性能良好的软、硬件系统又是必不可少的，或者对于系统稳定运行，改善软、硬件系统运行品质都是必要的话，那么这些元件、装置、软件产品或服务等，也应由投标人提供，含在投标总价内。

★2.4.3、投标人须承诺中标后将表面变形、渗流量、渗压监测数据统一传输至义乌市水利数据仓。

★2.4.4、投标人须承诺提供GNSS数据解算软件以及监测云平台使用服务，负责完成监测数据的采集接收以及对接至义乌市水利数据仓的工作，且该部分费用包含在投标总价中。

2.4.5、投标人提供的设备、软件和材料均具有合法的知识产权。

2.4.6、投标人须承诺能够提供长期技术服务及备品备件供应。

2.5主要设备清单及技术参数要求表

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机器视觉智能测量仪 | ▲测量距离：1~500m； ▲精度、距离：0.2mm@50m/1mm@400m； 工作温度：-40°C~﹢85°C； 防护等级：IP65； ▲通讯方式：以太网、4G、5G； 传输网络：4G公网； 通讯制式：工业级4G模块； 测试方式：实时测量/计算分析； 主动采集：按时间周期采集及上报传感器数据； 静态值守电流：＜1A（12V）； 工作电流：＜0.8A（12V）； 供电方式：支持太阳能免维护供电与内置锂电池供电，电源/太阳能接口内置反相保护，过压及欠压保护； ▲远程管理：支持物联网平台对设备进行远程监控和统一管理； 显示功能：具有日期、时间、温度、电源状态、网络信号等显示功能。 |
| 2 | 反光标靶 | 材质：逆反射材料； 光源参数：可选配补光灯，靶标无需供电。 标靶尺寸：90*90，120*120，250*250，280*280，500*500可选，支持定制； 适用距离：1-140m(适配12-70mm焦距镜头)；140-200mm(适配75-120mm焦距镜头)。 |
| 3 | GNSS接收机 | 测量精度： ▲静态相对定位精度： 水平：2.5mm+1ppm RMS； 垂直：5mm+1ppm RMS； 动态相对定位精度： 水平：10mm+1ppm RMS； 垂直：20mm+1ppm RMS； 卫星系统：GPS :L1C/A, L2C； BDS :B1I,B2I； GLONASS: L1OF,L2OF； Galileo: E1B/C, E5b； 无线通讯：4G/蓝牙/NB-IoT； 有线通讯：RJ45、RS485； 输出参数：RTCM32原始数据（静态）、动态位移（动态） 存储空间：≥32GB； ▲解算方式：支持接收机本地解算、服务器后台解算和 RTK 实时解算； MEMS：集成MEMS加速度传感器； ▲防护等级：IP68； ▲无故障工作时间：≥20000h； 工作温度：-40℃～+70℃； 湿度：99%无冷凝。 |
| 4 | 渗压计 | 渗压计应性能优异，主要部件均用特殊钢材制造，适合各种恶劣环境使用。 技术性能指标如下： 量程0~350kPa； 分辨率：0.025% F.S. ； ▲精度：±0.1% F.S.； 线性度：<0.5% F.S. ； ★为保证仪器长期监测的稳定性，投标方需承诺在质保期内每年对渗压计数据进行校验，根据测压管水位和渗压计水位对比分析结果，超过规范要求则直接更换渗压计。 |
| 5 | 堰上水位计 | 采用电磁式高精度堰上水位计，它的性能指标如下： 量程：500mm； ▲精度：±0.1%F•S； 灵敏度：0.01mm； 绝缘电阻：≥50MΩ。 |
| 6 | 8路全功能采集模块 | 全功能采集模块集测量、传输、供电等于一体，适用于自动测量振弦、电压、电流、差组、开关量、数字等传感器的信号，可支持8通道接入，测量通道按编程组合，传感器任意混接。采集模块具有实时采集、定时采集、采集数据存贮、自动休眠、智能故障诊断等功能，可实现4G、RS485、蓝牙等通信方式，内嵌高容量锂电池，可为备用电源，支持长时间运行。 |

### 2.6 采购清单

| 序号 | 项 目 名 称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、后宅街道 |
| （1） | 里山水库 |  |  |  |
| 1 | 机器视觉智能测量仪 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 台 | 1 |
| 2 | 智能测量仪立杆套装 | 304不锈钢材质，杆件采用直径165mm，壁厚不小于2.5mm的不锈钢材质，高度约为1.2m（根据现场情况调整），保证设备安装稳定性。 基础技术要求：先灌筑基础。基础深度在0.5米以上，基础直径大于500mm。按照国家标准附合能够承受当地台风等恶劣环境。 | 套 | 1 |
| 3 | 反光靶标 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 套 | 6 |
| 4 | 靶标安装立杆及支架套装 | 304不锈钢材质，杆件采用直径165mm，壁厚不小于2.5mm的不锈钢材质，高度约为1.2m（根据现场情况调整），保证设备安装稳定性。 | 套 | 6 |
| 5 | 机器视觉补光灯 | 波长：激光（850nm）；功率：6W | 台 | 1 |
| 6 | 户外电气柜 | 整体外观尺寸450x350x1600mm，防护等级：IP54。电源、通信终端、防雷模组等辅助设备都布置于落地电气柜内，同时具有防雨、防腐蚀、防尘、防盗等功能。 | 套 | 1 |
| 7 | 防雷模组 | 工作频率：DC~3000MHZ；特性阻抗：50Ω；使用功率：≤500W；直流击穿电压：350V±20%。 | 套 | 1 |
| 8 | UPS不间断电源 | 包含主机、4块12V/100Ah电池，容许峰值设备功率：1200W；后备时间3h； | 套 | 1 |
| 9 | 防雷接地 | 防雷接地电阻不大于10欧姆。 | 项 | 1 |
| 10 | 管线敷设 | 电缆保护管采用DN32镀锌钢管以及PVC管，电缆包括RVV 3*1.5电源线、超五类网络线、DJYPVP 2*2*1.0信号线等。单根保护管使用时，地下埋管距地面深度不应小于700mm，距排水沟底不宜小于500mm。并列管相互间宜留有不小于20mm的空间。 | 项 | 1 |
| 11 | 市电接入 | 含前端设备取电及电缆接续 | 项 | 1 |
| （2） | 麻车里水库 |  |  |  |
| 1 | 机器视觉智能测量仪 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 台 | 1 |
| 2 | 智能测量仪立杆套装 | 304不锈钢材质，杆件采用直径165mm，壁厚不小于2.5mm的不锈钢材质，高度约为1.2m（根据现场情况调整），保证设备安装稳定性。 基础技术要求：先灌筑基础。基础深度在0.5米以上，基础直径大于500mm。按照国家标准附合能够承受当地台风等恶劣环境。 | 套 | 1 |
| 3 | 反光靶标 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 套 | 5 |
| 4 | 靶标安装立杆及支架套装 | 304不锈钢材质，杆件采用直径165mm，壁厚不小于2.5mm的不锈钢材质，高度约为1.2m（根据现场情况调整），保证设备安装稳定性。 | 套 | 5 |
| 5 | 机器视觉补光灯 | 波长：激光（850nm）；功率：6W | 台 | 1 |
| 6 | 户外电气柜 | 整体外观尺寸450x350x1600mm，防护等级：IP54。电源、通信终端、防雷模组等辅助设备都布置于落地电气柜内，同时具有防雨、防腐蚀、防尘、防盗等功能。 | 套 | 1 |
| 7 | 防雷模组 | 工作频率：DC~3000MHZ；特性阻抗：50Ω；使用功率：≤500W；直流击穿电压：350V±20% | 套 | 1 |
| 8 | UPS不间断电源 | 包含主机、4块12V/100Ah电池，容许峰值设备功率：1200W；后备时间3h； | 套 | 1 |
| 9 | 防雷接地 | 防雷接地电阻不大于10欧姆。 | 项 | 1 |
| 10 | 管线敷设 | 电缆保护管采用DN32镀锌钢管以及PVC管，电缆包括RVV 3*1.5电源线、超五类网络线、DJYPVP 2*2*1.0信号线等。单根保护管使用时，地下埋管距地面深度不应小于700mm，距排水沟底不宜小于500mm。并列管相互间宜留有不小于20mm的空间。 | 项 | 1 |
| 11 | 市电接入 | 含前端设备取电及电缆接续 | 项 | 1 |
| （3） | 皮刀丘水库 |  |  |  |
| 1 | 机器视觉智能测量仪 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 台 | 2 |
| 2 | 智能测量仪立杆套装 | 304不锈钢材质，杆件采用直径165mm，壁厚不小于2.5mm的不锈钢材质，高度约为1.2m（根据现场情况调整），保证设备安装稳定性。 基础技术要求：先灌筑基础。基础深度在0.5米以上，基础直径大于500mm。按照国家标准附合能够承受当地台风等恶劣环境。 | 套 | 2 |
| 3 | 反光靶标 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 套 | 11 |
| 4 | 靶标安装立杆及支架套装 | 304不锈钢材质，杆件采用直径165mm，壁厚不小于2.5mm的不锈钢材质，高度约为1.2m（根据现场情况调整），保证设备安装稳定性。 | 套 | 11 |
| 5 | 机器视觉补光灯 | 波长：激光（850nm）；功率：6W | 台 | 2 |
| 6 | 户外电气柜 | 整体外观尺寸450x350x1600mm，防护等级：IP54。电源、通信终端、防雷模组等辅助设备都布置于落地电气柜内，同时具有防雨、防腐蚀、防尘、防盗等功能。 | 套 | 2 |
| 7 | 防雷模组 | 工作频率：DC~3000MHZ；特性阻抗：50Ω；使用功率：≤500W；直流击穿电压：350V±20% | 套 | 2 |
| 8 | UPS不间断电源 | 包含主机、4块12V/100Ah电池，容许峰值设备功率：1200W；后备时间3h； | 套 | 2 |
| 9 | 防雷接地 | 防雷接地电阻不大于10欧姆。 | 项 | 2 |
| 10 | 管线敷设 | 电缆保护管采用DN32镀锌钢管以及PVC管，电缆包括RVV 3*1.5电源线、超五类网络线、DJYPVP 2*2*1.0信号线等。单根保护管使用时，地下埋管距地面深度不应小于700mm，距排水沟底不宜小于500mm。并列管相互间宜留有不小于20mm的空间。 | 项 | 2 |
| 11 | 市电接入 | 含前端设备取电及电缆接续 | 项 | 2 |
| （4） | 青山水库 |  |  |  |
| 1 | 机器视觉智能测量仪 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 台 | 1 |
| 2 | 智能测量仪立杆套装 | 304不锈钢材质，杆件采用直径165mm，壁厚不小于2.5mm的不锈钢材质，高度约为1.2m（根据现场情况调整），保证设备安装稳定性。 基础技术要求：先灌筑基础。基础深度在0.5米以上，基础直径大于500mm。按照国家标准附合能够承受当地台风等恶劣环境。 | 套 | 1 |
| 3 | 反光靶标 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 套 | 5 |
| 4 | 靶标安装立杆及支架套装 | 304不锈钢材质，杆件采用直径165mm，壁厚不小于2.5mm的不锈钢材质，高度约为1.2m（根据现场情况调整），保证设备安装稳定性。 | 套 | 5 |
| 5 | 机器视觉补光灯 | 波长：激光（850nm）；功率：6W | 台 | 1 |
| 6 | 户外电气柜 | 整体外观尺寸450x350x1600mm，防护等级：IP54。电源、通信终端、防雷模组等辅助设备都布置于落地电气柜内，同时具有防雨、防腐蚀、防尘、防盗等功能。 | 套 | 1 |
| 7 | 防雷模组 | 工作频率：DC~3000MHZ；特性阻抗：50Ω；使用功率：≤500W；直流击穿电压：350V±20% | 套 | 1 |
| 8 | UPS不间断电源 | 包含主机、4块12V/100Ah电池，容许峰值设备功率：1200W；后备时间3h； | 套 | 1 |
| 9 | 防雷接地 | 防雷接地电阻不大于10欧姆。 | 项 | 1 |
| 10 | 管线敷设 | 电缆保护管采用DN32镀锌钢管以及PVC管，电缆包括RVV 3*1.5电源线、超五类网络线、DJYPVP 2*2*1.0信号线等。单根保护管使用时，地下埋管距地面深度不应小于700mm，距排水沟底不宜小于500mm。并列管相互间宜留有不小于20mm的空间。 | 项 | 1 |
| 11 | 市电接入 | 含前端设备取电及电缆接续 | 项 | 1 |
| 二、江东街道 |
| （1） | 利民水库 |  |  |  |
| 1 | 机器视觉智能测量仪 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 台 | 1 |
| 2 | 智能测量仪立杆套装 | 304不锈钢材质，杆件采用直径165mm，壁厚不小于2.5mm的不锈钢材质，高度约为1.2m（根据现场情况调整），保证设备安装稳定性。 基础技术要求：先灌筑基础。基础深度在0.5米以上，基础直径大于500mm。按照国家标准附合能够承受当地台风等恶劣环境。 | 套 | 1 |
| 3 | 反光靶标 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 套 | 5 |
| 4 | 靶标安装立杆及支架套装 | 304不锈钢材质，杆件采用直径165mm，壁厚不小于2.5mm的不锈钢材质，高度约为1.2m（根据现场情况调整），保证设备安装稳定性。 | 套 | 5 |
| 5 | 机器视觉补光灯 | 波长：激光（850nm）；功率：6W | 台 | 1 |
| 6 | 户外电气柜 | 整体外观尺寸450x350x1600mm，防护等级：IP54。电源、通信终端、防雷模组等辅助设备都布置于落地电气柜内，同时具有防雨、防腐蚀、防尘、防盗等功能。 | 套 | 1 |
| 7 | 防雷模组 | 工作频率：DC~3000MHZ；特性阻抗：50Ω；使用功率：≤500W；直流击穿电压：350V±20% | 套 | 1 |
| 8 | UPS不间断电源 | 包含主机、4块12V/100Ah电池，容许峰值设备功率：1200W；后备时间3h； | 套 | 1 |
| 9 | 防雷接地 | 防雷接地电阻不大于10欧姆。 | 项 | 1 |
| 10 | 管线敷设 | 电缆保护管采用DN32镀锌钢管以及PVC管，电缆包括RVV 3*1.5电源线、超五类网络线、DJYPVP 2*2*1.0信号线等。单根保护管使用时，地下埋管距地面深度不应小于700mm，距排水沟底不宜小于500mm。并列管相互间宜留有不小于20mm的空间。 | 项 | 1 |
| 11 | 市电接入 | 含前端设备取电及电缆接续 | 项 | 1 |
| （2） | 万工塘水库 |  |  |  |
| 1 | 机器视觉智能测量仪 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 台 | 1 |
| 2 | 智能测量仪立杆套装 | 304不锈钢材质，杆件采用直径165mm，壁厚不小于2.5mm的不锈钢材质，高度约为1.2m（根据现场情况调整），保证设备安装稳定性。 基础技术要求：先灌筑基础。基础深度在0.5米以上，基础直径大于500mm。按照国家标准附合能够承受当地台风等恶劣环境。 | 套 | 1 |
| 3 | 反光靶标 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 套 | 4 |
| 4 | 靶标安装立杆及支架套装 | 304不锈钢材质，杆件采用直径165mm，壁厚不小于2.5mm的不锈钢材质，高度约为1.2m（根据现场情况调整），保证设备安装稳定性。 | 套 | 4 |
| 5 | 机器视觉补光灯 | 波长：激光（850nm）；功率：6W | 台 | 1 |
| 6 | 户外电气柜 | 整体外观尺寸450x350x1600mm，防护等级：IP54。电源、通信终端、防雷模组等辅助设备都布置于落地电气柜内，同时具有防雨、防腐蚀、防尘、防盗等功能。 | 套 | 1 |
| 7 | 防雷模组 | 工作频率：DC~3000MHZ；特性阻抗：50Ω；使用功率：≤500W；直流击穿电压：350V±20% | 套 | 1 |
| 8 | UPS不间断电源 | 包含主机、4块12V/100Ah电池，容许峰值设备功率：1200W；后备时间3h； | 套 | 1 |
| 9 | 防雷接地 | 防雷接地电阻不大于10欧姆。 | 项 | 1 |
| 10 | 管线敷设 | 电缆保护管采用DN32镀锌钢管以及PVC管，电缆包括RVV 3*1.5电源线、超五类网络线、DJYPVP 2*2*1.0信号线等。单根保护管使用时，地下埋管距地面深度不应小于700mm，距排水沟底不宜小于500mm。并列管相互间宜留有不小于20mm的空间。 | 项 | 1 |
| 11 | 市电接入 | 含前端设备取电及电缆接续 | 项 | 1 |
| 三、北苑街道 |
| （1） | 马库坞水库 |  |  |  |
| 1 | 机器视觉智能测量仪 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 台 | 1 |
| 2 | 智能测量仪立杆套装 | 304不锈钢材质，杆件采用直径165mm，壁厚不小于2.5mm的不锈钢材质，高度约为1.2m（根据现场情况调整），保证设备安装稳定性。 基础技术要求：先灌筑基础。基础深度在0.5米以上，基础直径大于500mm。按照国家标准附合能够承受当地台风等恶劣环境。 基础技术要求：先灌筑基础。基础深度在0.5米以上，基础直径大于500mm。按照国家标准附合能够承受当地台风等恶劣环境。 | 套 | 1 |
| 3 | 反光靶标 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 套 | 7 |
| 4 | 靶标安装立杆及支架套装 | 304不锈钢材质，杆件采用直径165mm，壁厚不小于2.5mm的不锈钢材质，高度约为1.2m（根据现场情况调整），保证设备安装稳定性。 | 套 | 7 |
| 5 | 机器视觉补光灯 | 波长：激光（850nm）；功率：6W | 台 | 1 |
| 6 | 户外电气柜 | 整体外观尺寸450x350x1600mm，防护等级：IP54。电源、通信终端、防雷模组等辅助设备都布置于落地电气柜内，同时具有防雨、防腐蚀、防尘、防盗等功能。 | 套 | 1 |
| 7 | 防雷模组 | 工作频率：DC~3000MHZ；特性阻抗：50Ω；使用功率：≤500W；直流击穿电压：350V±20% | 套 | 1 |
| 8 | UPS不间断电源 | 包含主机、4块12V/100Ah电池，容许峰值设备功率：1200W；后备时间3h； | 套 | 1 |
| 9 | 防雷接地 | 防雷接地电阻不大于10欧姆。 | 项 | 1 |
| 10 | 管线敷设 | 电缆保护管采用DN32镀锌钢管以及PVC管，电缆包括RVV 3*1.5电源线、超五类网络线、DJYPVP 2*2*1.0信号线等。单根保护管使用时，地下埋管距地面深度不应小于700mm，距排水沟底不宜小于500mm。并列管相互间宜留有不小于20mm的空间。 | 项 | 1 |
| 11 | 市电接入 | 含前端设备取电及电缆接续 | 项 | 1 |
| 四、义亭镇 |
| （1） | 早溪塘水库 |  |  |  |
| 1 | GNSS接收机 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 套 | 5 |
| 2 | 强制对中器 | 英制5/8，全不锈钢材质 | 个 | 5 |
| 3 | GNSS立杆 | 2米高，3.5mm喷塑，含600*600*（600地下+200地上）mm基础，接收机置于立杆内部，立杆底部200mm处开门（25*12mm）以便于调试维护 | 项 | 5 |
| 4 | 太阳能供电系统 | 含100w太阳板，100ah蓄电池及配套充电控制器 | 套 | 5 |
| 5 | 防雷接地 | 防雷接地电阻不大于10欧姆。 | 项 | 1 |
| 6 | 烤漆护栏 | 包含采用锌钢护栏烤漆护栏，护栏四角立柱采用60*60*2方管高度1800mm，水平方管30*30*1mm长度为1500较为合适（看现场需求），垂直杆20*20*1mm高度为1500mm，护栏做开门处理，立柱及横杆烤蓝色漆，其他均为白色。 | 套 | 5 |
| 五、廿三里街道 |
| （1） | 坞岩塘水库 |  |  |  |
| 1 | GNSS接收机 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 套 | 4 |
| 2 | 强制对中器 | 英制5/8，全不锈钢材质 | 个 | 4 |
| 3 | GNSS立杆 | 2米高，3.5mm喷塑，含600*600*（600地下+200地上）mm基础，接收机置于立杆内部，立杆底部200mm处开门（25*12mm）以便于调试维护 | 项 | 4 |
| 4 | 太阳能供电系统 | 含100w太阳板，100ah蓄电池及配套充电控制器 | 套 | 4 |
| 5 | 防雷接地 | 防雷接地电阻不大于10欧姆。 | 项 | 1 |
| 6 | 烤漆护栏 | 包含采用锌钢护栏烤漆护栏，护栏四角立柱采用60*60*2方管高度1800mm，水平方管30*30*1mm长度为1500较为合适（看现场需求），垂直杆20*20*1mm高度为1500mm，护栏做开门处理，立柱及横杆烤蓝色漆，其他均为白色。 | 套 | 4 |
| 六、后宅街道 |
| （1） | 里山水库 |  |  |  |
| 1 | 水准标心及测墩 | 不锈钢水准标志，测墩地面以下基座30*80*80cm，地面以上测墩40*40*120cm | 个 | 6 |
| 2 | 强制对中底盘 | 不锈钢通用式强制对中基座 | 个 | 6 |
| 七、江东街道 |
| （1） | 利民水库 |  |  |  |
| 1 | 水准标心及测墩 | 不锈钢水准标志，测墩地面以下基座30*80*80cm，地面以上测墩40*40*120cm | 个 | 6 |
| 2 | 强制对中底盘 | 不锈钢通用式强制对中基座 | 个 | 6 |
| （2） | 万工塘水库 |  |  |  |
| 1 | 水准标心及测墩 | 不锈钢水准标志，测墩地面以下基座30*80*80cm，地面以上测墩40*40*120cm | 个 | 6 |
| 2 | 强制对中底盘 | 不锈钢通用式强制对中基座 | 个 | 6 |
| 八、北苑街道 |
| （1） | 马库坞水库 |  |  |  |
| 1 | 水准标心及测墩 | 不锈钢水准标志，测墩地面以下基座30*80*80cm，地面以上测墩40*40*120cm | 个 | 6 |
| 2 | 强制对中底盘 | 不锈钢通用式强制对中基座 | 个 | 6 |
| 九、后宅街道 |
| （1） | 里山水库 |  |  |  |
| 1 | 测压管 | 含钻孔，测压管可选用双面热镀锌无缝钢管或硬工程塑料管，有条件的也可选用无缝不锈钢管。测压管内径宜为50mm，壁厚不小于3.5mm。测压管进水管段长度应根据监测目的和设计确定，不小于0.5m。 | m | 57 |
| 2 | 管口装置 | 不锈钢管口装置 | 个 | 6 |
| 3 | 渗压计 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 支 | 6 |
| 4 | 量水堰板 | 不锈钢材质 | 项 | 1 |
| 5 | 堰上水位计 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 个 | 1 |
| 6 | 线缆敷设 | 含电缆线、保护管及敷设，电缆保护管采用DN32镀锌钢管以及PVC管，电缆线包含RVV 3*1.5电源线、四芯屏蔽信号电缆4*0.35+1*0.3。 | 项 | 1 |
| 7 | 8路全功能采集模块 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 套 | 2 |
| 8 | 自动化监测设备配套设施 | 包含监测采集设备箱、太阳能供电、电源模块、避雷模块、立杆及基础等内容；设备箱尺寸400x500x200mm，材质：不锈钢；含60w太阳板，50ah蓄电池及配套充电控制器；立杆为一体杆，钢板材质为Q235，壁厚≥3mm，立柱底板为10mm厚钢板，立杆高度3m。 | 套 | 2 |
| （2） | 麻车里水库 |  |  |  |
| 1 | 测压管 | 含钻孔，测压管可选用双面热镀锌无缝钢管或硬工程塑料管，有条件的也可选用无缝不锈钢管。测压管内径宜为50mm，壁厚不小于3.5mm。测压管进水管段长度应根据监测目的和设计确定，不小于0.5m。 | m | 92 |
| 2 | 管口装置 | 不锈钢管口装置 | 个 | 6 |
| 3 | 渗压计 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 支 | 6 |
| 4 | 量水堰板 | 不锈钢材质 | 项 | 1 |
| 5 | 堰上水位计 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 个 | 1 |
| 6 | 线缆敷设 | 含电缆线、保护管及敷设，电缆保护管采用DN32镀锌钢管以及PVC管，电缆线包含RVV 3*1.5电源线、四芯屏蔽信号电缆4*0.35+1*0.3。 | 项 | 1 |
| 7 | 8路全功能采集模块 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 套 | 2 |
| 8 | 自动化监测设备配套设施 | 包含监测采集设备箱、太阳能供电、电源模块、避雷模块、立杆及基础等内容；设备箱尺寸400x500x200mm，材质：不锈钢；含60w太阳板，50ah蓄电池及配套充电控制器；立杆为一体杆，钢板材质为Q235，壁厚≥3mm，立柱底板为10mm厚钢板，立杆高度3m | 套 | 2 |
| （3） | 皮刀丘水库 |  |  |  |
| 1 | 测压管 | 含钻孔，测压管可选用双面热镀锌无缝钢管或硬工程塑料管，有条件的也可选用无缝不锈钢管。测压管内径宜为50mm，壁厚不小于3.5mm。测压管进水管段长度应根据监测目的和设计确定，不小于0.5m。 | m | 128 |
| 2 | 管口装置 | 不锈钢管口装置 | 个 | 9 |
| 3 | 渗压计 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 支 | 9 |
| 4 | 量水堰板 | 不锈钢材质 | 项 | 1 |
| 5 | 堰上水位计 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 个 | 1 |
| 6 | 线缆敷设 | 含电缆线、保护管及敷设，电缆保护管采用DN32镀锌钢管以及PVC管，电缆线包含RVV 3*1.5电源线、四芯屏蔽信号电缆4*0.35+1*0.3。 | 项 | 1 |
| 7 | 8路全功能采集模块 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 套 | 2 |
| 8 | 自动化监测设备配套设施 | 包含监测采集设备箱、太阳能供电、电源模块、避雷模块、立杆及基础等内容；设备箱尺寸400x500x200mm，材质：不锈钢；含60w太阳板，50ah蓄电池及配套充电控制器；立杆为一体杆，钢板材质为Q235，壁厚≥3mm，立柱底板为10mm厚钢板，立杆高度3m | 套 | 2 |
| （4） | 青山水库 |  |  |  |
| 1 | 测压管 | 含钻孔，测压管可选用双面热镀锌无缝钢管或硬工程塑料管，有条件的也可选用无缝不锈钢管。测压管内径宜为50mm，壁厚不小于3.5mm。测压管进水管段长度应根据监测目的和设计确定，不小于0.5m。 | m | 55 |
| 2 | 管口装置 | 不锈钢管口装置 | 个 | 3 |
| 3 | 渗压计 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 支 | 6 |
| 4 | 量水堰板 | 不锈钢材质 | 项 | 1 |
| 5 | 堰上水位计 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 个 | 1 |
| 6 | 线缆敷设 | 含电缆线、保护管及敷设，电缆保护管采用DN32镀锌钢管以及PVC管，电缆线包含RVV 3*1.5电源线、四芯屏蔽信号电缆4*0.35+1*0.3。 | 项 | 1 |
| 7 | 8路全功能采集模块 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 套 | 2 |
| 8 | 自动化监测设备配套设施 | 包含监测采集设备箱、太阳能供电、电源模块、避雷模块、立杆及基础等内容；设备箱尺寸400x500x200mm，材质：不锈钢；含60w太阳板，50ah蓄电池及配套充电控制器；立杆为一体杆，钢板材质为Q235，壁厚≥3mm，立柱底板为10mm厚钢板，立杆高度3m | 套 | 2 |
| 十、江东街道 |
| （1） | 利民水库 |  |  |  |
| 1 | 测压管 | 含钻孔，测压管可选用双面热镀锌无缝钢管或硬工程塑料管，有条件的也可选用无缝不锈钢管。测压管内径宜为50mm，壁厚不小于3.5mm。测压管进水管段长度应根据监测目的和设计确定，不小于0.5m。 | m | 120 |
| 2 | 管口装置 | 不锈钢管口装置 | 个 | 9 |
| 3 | 渗压计 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 支 | 9 |
| 4 | 线缆敷设 | 含电缆线、保护管及敷设，电缆保护管采用DN32镀锌钢管以及PVC管，电缆线包含RVV 3*1.5电源线、四芯屏蔽信号电缆4*0.35+1*0.3。 | 项 | 1 |
| 5 | 8路全功能采集模块 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 套 | 3 |
| 6 | 自动化监测设备配套设施 | 包含监测采集设备箱、太阳能供电、电源模块、避雷模块、立杆及基础等内容；设备箱尺寸400x500x200mm，材质：不锈钢；含60w太阳板，50ah蓄电池及配套充电控制器；立杆为一体杆，钢板材质为Q235，壁厚≥3mm，立柱底板为10mm厚钢板，立杆高度3m | 套 | 3 |
| （2） | 万功塘水库 |  |  |  |
| 1 | 测压管 | 含钻孔，测压管可选用双面热镀锌无缝钢管或硬工程塑料管，有条件的也可选用无缝不锈钢管。测压管内径宜为50mm，壁厚不小于3.5mm。测压管进水管段长度应根据监测目的和设计确定，不小于0.5m。 | m | 77.5 |
| 2 | 管口装置 | 不锈钢管口装置 | 个 | 6 |
| 3 | 渗压计 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 支 | 6 |
| 4 | 线缆敷设 | 含电缆线、保护管及敷设，电缆保护管采用DN32镀锌钢管以及PVC管，电缆线包含RVV 3*1.5电源线、四芯屏蔽信号电缆4*0.35+1*0.3。 | 项 | 1 |
| 5 | 8路全功能采集模块 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 套 | 2 |
| 6 | 自动化监测设备配套设施 | 包含监测采集设备箱、太阳能供电、电源模块、避雷模块、立杆及基础等内容；设备箱尺寸400x500x200mm，材质：不锈钢；含60w太阳板，50ah蓄电池及配套充电控制器；立杆为一体杆，钢板材质为Q235，壁厚≥3mm，立柱底板为10mm厚钢板，立杆高度3m。 | 套 | 2 |
| 十一、北苑街道 |
| （1） | 马库坞水库 |  |  |  |
| 1 | 测压管 | 含钻孔，测压管可选用双面热镀锌无缝钢管或硬工程塑料管，有条件的也可选用无缝不锈钢管。测压管内径宜为50mm，壁厚不小于3.5mm。测压管进水管段长度应根据监测目的和设计确定，不小于0.5m。 | m | 54 |
| 2 | 管口装置 | 不锈钢管口装置 | 个 | 4 |
| 3 | 渗压计 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 支 | 6 |
| 4 | 线缆敷设 | 含电缆线、保护管及敷设，电缆保护管采用DN32镀锌钢管以及PVC管，电缆线包含RVV 3*1.5电源线、四芯屏蔽信号电缆4*0.35+1*0.3。 | 项 | 1 |
| 5 | 8路全功能采集模块 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 套 | 2 |
| 6 | 自动化监测设备配套设施 | 包含监测采集设备箱、太阳能供电、电源模块、避雷模块、立杆及基础等内容；设备箱尺寸400x500x200mm，材质：不锈钢；含60w太阳板，50ah蓄电池及配套充电控制器；立杆为一体杆，钢板材质为Q235，壁厚≥3mm，立柱底板为10mm厚钢板，立杆高度3m。 | 套 | 2 |
| 十二、廿三里街道 |
| （1） | 乌岩塘水库 |  |  |  |
| 1 | 测压管 | 含钻孔，测压管可选用双面热镀锌无缝钢管或硬工程塑料管，有条件的也可选用无缝不锈钢管。测压管内径宜为50mm，壁厚不小于3.5mm。测压管进水管段长度应根据监测目的和设计确定，不小于0.5m。 | m | 50 |
| 2 | 管口装置 | 不锈钢管口装置 | 个 | 6 |
| 3 | 渗压计 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 支 | 6 |
| 4 | 线缆敷设 | 含电缆线、保护管及敷设，电缆保护管采用DN32镀锌钢管以及PVC管，电缆线包含RVV 3*1.5电源线、四芯屏蔽信号电缆4*0.35+1*0.3。 | 项 | 1 |
| 5 | 8路全功能采集模块 | 详见主要设备清单及技术参数要求表 | 套 | 2 |
| 6 | 自动化监测设备配套设施 | 包含监测采集设备箱、太阳能供电、电源模块、避雷模块、立杆及基础等内容；设备箱尺寸400x500x200mm，材质：不锈钢；含60w太阳板，50ah蓄电池及配套充电控制器；立杆为一体杆，钢板材质为Q235，壁厚≥3mm，立柱底板为10mm厚钢板，立杆高度3m。 | 套 | 2 |

## 3、项目运维计划

项目采购的所有设备质保期、系统维护期为验收合格日起三年。

在保修期内，非采购单位的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责维修、更换，并承担因此而产生的一切费用；

设备硬件和软件的故障，乙方负责维修，对不能修复的设备负责更换并承担因此而产生的一切费用；

在质量保证期内，满足使用要求，负责对监测设备进行调整，使系统达到最佳运行效果；

1、服务内容：

1）硬件

①对本招标文件（以下视为合同）内所有设备进行保养、性能检查、故障修复及更换损坏设备，所有货物及服务费用均由投标方承担；

②对立杆、设备箱的损坏及自然锈迹进行修复和表面翻新；

2）其他

①负责系统操作培训及应用技巧传授，接受各类相关问题的咨询；

②做好以上条款未能罗列完全，但属合同内的其他事宜；

③协助做好采购人系统运行及其它相关工作；

④在质保期内，乙方需要完成监测仪器设备、立杆、机箱、中心设备等系统设备的保修工作，所需费用均包含在质保费用内，除监控点位移、拆除等以及其他不可抗拒外力（雷击除外）造成设备损坏以外，采购人不再额外支出任何费用。

2、质保服务要求：

①每次质保服务，乙方须预先通知采购人质保服务的接口人；

②准时填写质保记录、及时填写反馈维修情况报告；

③配件材料交接应有经手人的签名；

④响应时间：在远程无法排除故障的前提下乙方必须指定技术人员 4小时内到达需方现场；

⑤故障修复时间（包括响应时间在内）：乙方需提供专门的售后服务电话，乙方在接到采购人通知后，4小时内做出响应，12小时内派人赴现场处理问题。48小时内无法修复的，乙方需提供供备机或备用零件供采购人使用，并承担因此而产生的一切费用。

⑥乙方按照售后服务承诺至少每年2次，为采购人合同内设备进行全面的检修和更换（如有必要）。

⑦乙方按照售后服务承诺至少每年2次（雷季前）定期检测防雷和接地系统，设备被雷打掉，由乙方负责更换设备，不在支付费用。

⑧质保方案、内容根据售后服务承诺和实际情况设计，所设计的方案提交采购人备份保存并作为质保质量考核及付款依据。

3、维护期的考核标准：

①全部设备安装完成并经采购人确认后3年维护质保期内，表面变形、渗压、渗流量监测数据完整率为95%以上（含）的不扣款，低于95%每降一个百分点扣5000元，低于92%或以下的扣20000元，按月考核。

②排除故障考核方法：感知设备发生故障应在24小时内恢复，故障超过24小时未修复的，扣除费用1000元（以维护通知单发出时间为准）。

## 4、项目实施计划

1、项目团队要求

（1）对项目经理和技术负责人的要求

投标人应明确项目经理和技术负责人在本项目中的岗位职责。

根据项目工作建设工作的业务性质，投标人应分别配备经验丰富的项目经理、技术负责人承担本项目工作。

（2）项目组织机构

1）供应商须成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，按照招标要求安排好项目管理团队参加本项目的建设。

2）投标产品须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

3）在后续设备使用过程中，中标方有义务对所投设备提供必要的备品备件、零部件更新及维修服务以适应采购人的实际需求。

4）本项目系统安装、调试、集成直至能够正常使用所实际需要的插板、线缆、配件、安装材料、辅助材料均包含在招标范围内，供应商不得以需求文件中未具体列出为由拒绝提供。与系统安装及使用有关的线缆、配件、安装材料、辅助材料的工程量由投标人根据本招标文件及所投产品情况自行计算，其规格、数量必须满足项目要求，投标人要自行承担漏算、漏报的风险。

## 5、商务要求

（一）、投标报价要求

1、投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价须包含设备（货物）价款、软件设计开发费、系统运维费、平台接口费、电费（投标方自行估算）、系统集成费、施工安装费、运输费、税费、培训费、维护费、土建施工费及完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

（二）工期要求

1、自接到采购人通知之日起90日历天内完成设备供货、安装、调试，并通过验收。其中后宅街道要求90日历天内完成，江东街道要求60日历天内完成，义亭镇、廿三里街道、北苑街道要求30日历天内完成。

2、投标人提供的货物必须是厂商原装、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

3、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本招标文件提出的要求。

4、所有设备及材料在验收交付前的保管均由乙方负责。

（三）验收标准

采购人将根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号文件）及《义乌市人民政府办公室关于印发规范政府采购管理若干意见的通知》（义政办发〔2017〕102号）文件要求，组织验收。

（四）付款方式

在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的40%作为预付款；全部货物完成并验收通过后30个工作日内支付至合同总额的95%；余款5%在货物质保期满且无质量问题后30个工作日内付清（中标单位为中小企业的，余款在验收合格后60日内支付）；货款凭合同、发票、验收单由采购方直接支付(须开具增值税普通发票)。

- 其他合同要求

本项目开标结束后，乙方需根据招标文件要求签订本合同外还需与各街道签订相应合同，资金由街道支付。

# 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1、本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标方（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现以外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2.评标委员会对投标方的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3、评标小组

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由评审专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术标，再评报价标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，出现以下情况的，经评标委员讨论作出处理意见，并在征得所有供应商同意后可以继续进行招标活动，如有供应商不同意，则本项目招标作废标处理。招标文件中的实质性内容或评审标准有不一致的（招标文件中其它地方规定有处理方法的除外）。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

4.5供应商的认定

提供的核心产品（机器视觉智能测量仪、反光标靶、GNSS接收机、渗压计、堰上水位计、8路全功能采集模块）为相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为有效供应商，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.2如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

7、投标文件的资格性和符合性评审

7.1评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，

7.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝（或作为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

7.3.1要求当事投标人作相应的答辩

7.3.2在充分讨论的基础上集体表决

8、投标文件计算错误和不同文字文本的修正

8.1修正原则如下：

8.1.1投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.1.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准。

8.1.3当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

8.1.4对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

8.1.5客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

9、评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

10、决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告，并直接确定中标人。

## 三、定标

11、中标通知

11.1投标人自2019年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）,经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.2评标结束后，评标结果公告期限为自本公告发布之日起至第2日24小时止，发布评标结果公告的媒体为：浙江政府采购网站、义乌市公共资源交易平台。

11.3公告期内，如无有效异议，公告期结束，由采购人和代理机构签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12、合同签订

12.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同。

12.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

12.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

12.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

12.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

## 四、质疑和投诉

13.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

13.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

13.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

（1）质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

（2）质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

（3）未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字的。

（4）已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

（5）投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

（6）质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

（7）不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章  投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的；

1.2投标文件只有商务技术标或者商务技术标与报价标部分上传在一份文档中的。

2、投标文件在资格、技术商务文件评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1技术标中包含投标报价的；

2.2招标文件关于投标文件组成内容技术标要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

2.3投标方的投标资格未符合招标文件的资格要求规定；

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.5投标方所投服务或产品的数量不符合招标文件规定的；

2.6投标方借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.7投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，投标方串标的，招标方将保留进一步追究责任的权利；

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.10对于评标委员会提出的要求投标方澄清或说明的，如果投标方代表拒绝澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理；

2.11单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

3、投标文件报价文件评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容商务标要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

3.2投标报价高于最高限价的或投标报价低于企业成本价或未填报企业成本价的；投标函中的投标报价与报价一览表中的合计金额不一致的；

3.3投标方的所投产品的数量规格与技术标不一致的；

3.4投标方对同一采购项目两个或两个以上（两种或两种以上方案）报价的或两个或两个以上（两种或两种以上方案）成本价的，且未声明哪一个有效；

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能佐证其报价合理性的；

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或拒绝签名确认）。

4、其他违反法律法规的情况。

5、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。

## 一、评审程序

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格部分、商务技术部分、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对投标人的资格部分、商务技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位

（二）对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效投标单位的技术得分（详见三、评分细则）

（三）对技术标有效的投标单位的投标报价在“政采云”平台上予以公开。

（四）评标委员会对技术标有效的投标单位进行投标报价部分评审，确定投标报价评审有效投标单位。

（五）对投标报价评审后有效的投标单位计算投标报价分和综合得分（详见三、评分细则）

（六）推荐中标候选人、出具评标报告。

## 二、评审办法

1、技术标评审

技术分满分为70分，分值分配见表格。评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评标内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 0-3分 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似业绩的,每个得1分，本项最高得3分。（0-3分） （需提供合同扫描件并加盖投标单位公章） | 客观分 |
| 2 | 企业综合能力 | 0-9分 | 根据投标人对本项目中水库安全监测系统的研发集成能力，主要从投标人的知识产权相关专利（0-3）、设备研发能力（0-3）、运维管理能力（0-3）等方面进行打分。 | 主观分 |
| 3 | 投标方案总体设计 | 0-15分 | 1、投标人对系统总体要求、项目特点的理解。包括技术方案内容是否齐全、结构是否完整、表述是否准确、条理清晰程度等。（0-3分） 2.投标方案总体设计的合理性、科学性。包括投标人对本项目的背景、需求以及现场和周边情况的理解程度、技术方案是否符合业务现状及业务发展要求。 (0-3分)； 3、投标人对本项目的系统技术指标、安全要求、集成要求、界面设计要求、系统通用功能需求的响应程度。（0-3分） 4、投标人提供的技术方案针对项目具体需求的响应性、合理性、可行性。（0-3分） 5、根据投标人对本项目提出的合理化建议。（0-3分） | 主观分 |
| 4 | 主要设备的技术参数 | 0-18分 | 投标人所投主要设备产品（详见主要设备清单及技术参数要求表），带▲号技术参数存在负偏离的，每不符合1项扣1分（同一种设备不重复扣分），其他设备条款，不符合的扣0.5分（同一种设备不重复扣分），扣完为止。 | 客观分 |
| 5 | 质保期 | 0-2分 | 投标人按招标文件要求，在所有设备质保期、系统维护期三年，每增加一年质保期加1分，最多得2分。（0-2分）。 | 客观分 |
| 6 | 工期进度及人员保证措施 | 0-12分 | 根据投标人拟投设备供货、安装调试、调优方案的合理性、科学性、有效性，进行评分。（0-3分）。 | 主观分 |
|  |  |  | 根据投标人提供本项目产品实施方案中组织机构组成情况，进行评分（0-3分）。 | 主观分 |
|  |  |  | 根据投标人提供本项目工作时间进度表合理性、工期保障措施安全及合理性方面，进行评分（0-2分）。 | 主观分 |
|  |  |  | 根据拟投入本项目人员数量、技术水平、项目经验等情况，进行打分（0-2分）。 | 主观分 |
|  |  |  | 根据投标人对本项目所拟定的工作程序、管理和协调方法的满足性、可行性服务等方面进行相应打分（0-2分） | 主观分 |
| 7 | 项目组技术力量 | 0-7分 | 1.项目负责人（1名）为具有高级信息系统项目管理师资格的，得2分； 2.技术负责人（1名）为水利类或岩土类或地质类专业的正高级工程师职称的得3分； 3.技术负责人获得过省级及以上行政部门颁发的技术奖项的（须提供奖项复印件加盖投标单位公章），得2分。 注： （1）项目负责人、技术负责人各1人，且不能为同一人； （2）需提供复印件，并加盖公章； （3）以上人员应提供人社部门或工信部门颁发的职称证书及由投标人为其缴纳近3个月（2022年3月起至投标截止时间止期间中任意一个连续3个月）的个人社会保险缴纳清单复印件或个人社保网上打印件（加盖公章）。 | 客观分 |
| 8 | 安全保证措施 | 0-2分 | 根据投标人对本项目保证安全的技术方案、保证措施进行打分。（0-2分）。 | 主观分 |
| 9 | 质量保证措施 | 0-2分 | 根据投标人对本项目保证质量的技术方案、保证措施进行打分。（0-2分）。 | 主观分 |

### 2、报价响应文件评审

2.1 按以下步骤确定进入算术平均值计算的范围：

（1）甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入商务分计算环节：

①商务技术响应文件审查不通过单位的投标报价；

②投标报价高于最高限价；

③分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项、是否超过最高限价。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

2.2报价响应文件详细评审（30分）

（1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为30分。

（2）商务得分计算。

商务得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，保留小数2位（四舍五入）。

（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标价）

2.3扶持政策说明：

（1）根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及浙财采监【2022】3号文件的规定，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除。

用扣除后的价格计算价格评分。

符合以下要求的投标人被认定为小型、微型企业：

◇投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】；

（2）监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的说明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

### 3、计算总分（满分为100分）

计算方法：投标人总得分 = 商务技术响应文件评审得分+ 报价响应文件评审得分

### 4、推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分由高到低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表使用交易中心抽取程序随机抽取决定排序），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标人为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

（2）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

# 第七章  合同主要条款

# 义乌市政府采购合同

甲方：__________________________

乙方：_____________________________

甲、乙双方根据____年____月____日浙江省义乌市政府采购________________项目中标结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件组成：招标文件及其补充更正文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同价款中须包括设备（货物）价款、软件设计开发费、系统运维费、平台接口费、网络租赁费、电费（投标方自行估算）、系统集成费、软件测评和等保二级测评的费用、施工安装费、运输费、税费、培训费、维护费及完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等整个项目的总报价，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其它项目中，总价不做调整。由中标单位开具正式税务发票。

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 合同价人民币（大写）： ￥： |

三、供货周期：按招标文件要求。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1、乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、在本项目进行过程中，所产生的所有与本项目相关的，无论以任何载体形式出现的工作成果（含源代码、技术文档等），其知识产权均属于甲方所有。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金：无

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.对于通过“要求以联合体形式参加或者合同分包等措施”签订的采购合同，联合协议或者分包意向协议以附件形式作为采购合同的组成部分。未经过甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转包或未按约定分包的行为，甲方解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

乙方必须对合同中规定的货物提供至少_____年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从整体工程验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内乙方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。乙方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因甲方使用不当造成故障，乙方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中乙方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。质保期外的服务，不收取任何上门费。

十、具体交货时间、交货方式及交货地点

1.交货时间：______________________

2.交货地点：______________________

十一、货款支付

1.付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

③退货处理：乙方应退还支付的货款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、违约责任

1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之____向甲方支付违约金，逾期超过约定日期_____个工作日不能交货的，甲方可解除本合同并要求乙方退回预付款。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应退回预付款并向甲方支付合同总值_____的违约金。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同并要求乙方退回预付款。

3.未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之_____的违约金。

4.因产品的质量问题造成甲方受到损失的，应按实际受到的损失赔偿。如拒绝赔偿的，甲方可单方面解除合同并要求乙方退回预付款。

5.如有转让和分包行为，甲方解除合同并要求乙方退回预付款，并可进一步追究乙方的违约责任。

6.当乙方违约行为给甲方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。

7.对于乙方需要支付的违约金和赔偿金额，如本合同规定有交纳履约保证金的，则由甲方从乙方交纳的履约保证金中扣除，履约保证金金额不够负担的，则由甲方从待付乙方的货款中扣除，还不够的，则乙方还可向甲方继续索赔；如本合同未规定交纳履约保证金的，则由甲方从待付乙方的货款中扣除，如不够，则甲方还可向乙方继续索赔。

8.甲方由于乙方的违约原因解除合同的，不退还乙方交纳的履约保证金并要求乙方退回预付款。

9.甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物款总值的百分之__违约金。

10.甲方逾期支付货款的，甲方向乙方每日偿付欠款总额千分之____的违约金。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的佐证。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、出现下列情况时本合同自行终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要时；

3.一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，责任方赔偿损失后，合同终止。

4.除本合同另有约定外，发生任何以下一种情况，甲方有权解除本合同，对于由此给甲方造成的损失，乙方应负赔偿责任：

①第十四款中所规定的情形。

十七、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十八、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人(或负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应按相关规定执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式八份，甲乙双方各执三份，义乌市财政局和代理机构各执一份，均具同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲    方：________________________     乙    方：________________________

地    址：________________________     地    址：________________________

法定代表人：______________________     法定代表人：______________________

授权代表：_____________________  _     授权代表：____________________

电    话：________________________     电    话：________________________

帐户名称：________________________     帐户名称：________________________

开户银行：________________________     开户银行：________________________

帐    号：________________________     帐    号：________________________

签约时间：________________________    签约地点：

# 第八章  投标文件部分格式

封面格式

正本（副本）

项目

投 标 文 件

（招标编号：          ）

投标文件内容：

投   标   人：                             （签章）

日    期：           年           月            日

法定代表人申明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此申明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人申明书和身份说明即可。

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）采购公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并说明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1.由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2.由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3.其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4.本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                          签字（或盖章）：

地址：                                 职务：

传真：                                 电话：

邮编：                                 签署日期：

拟在本项目任职的负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同工程担任职务 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 系（科），学制 年 |
| 经 历 |
| 年～年 | 参加过同类项目和名称 | 担任何职 | 备注 |

供应商名称（签章）

年     月      日

项目团队人员表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 现任职务和职称 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（签章）

年     月      日

产品质量承诺书

根据贵方为      年    月    日           （采购编号）招标项目的招标文件，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

- 产品都属于厂家原装正品产品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

6、其它：

企业名称（签章）:________________________

年        月        日

规范偏离表（格式）

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（签章）

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

货物说明一览表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 性能说明及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（签章）

日 期：     年    月    日

备注: 该表需按分项材料详细填写，置于技术标中，用于技术评审。

此表可在不改变格式的情况下自行制作。

义乌市政府采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的采购公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2、自愿接受义乌市财政局（以下简称财政局）的管理，并严格遵守财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4、积极主动配合财政局的调查。及时、如实、全面地回答财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他供应商相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与采购人签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，如由于我单位被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意对差额损失予以赔偿。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受政府采购监督部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人名称（签章）：

日  期：

投标函（格式）

致：

_________________________（供应商全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、招标编号）的招标、响应询标等有关活动，为此提交下述文件：

1、电子投标文件一份；

2、其他：

3、据此函，宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的服务投标总价为（人民币         ），即 _______________（大写）。（企业成本价为          元）。

2）供应商已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期60个日历天。

5）供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6）投标文件中未明确的事项，一律按招标文件规定执行。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________             邮编：______________________

电话：______________________            传真：______________________

供应商名称：__________________________ （签章）

投标日期： _______年____月____日

报价一览表

项目名称：                                                                            采购编号：

| 序号 | 项 目 名 称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、后宅街道 |
| （1） | 里山水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器视觉智能测量仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 智能测量仪立杆套装 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 反光靶标 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 4 | 靶标安装立杆及支架套装 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 5 | 机器视觉补光灯 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 户外电气柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 防雷模组 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | UPS不间断电源 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 防雷接地 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 管线敷设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 市电接入 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| （2） | 麻车里水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器视觉智能测量仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 智能测量仪立杆套装 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 反光靶标 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 4 | 靶标安装立杆及支架套装 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 5 | 机器视觉补光灯 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 户外电气柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 防雷模组 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | UPS不间断电源 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 防雷接地 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 管线敷设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 市电接入 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| （3） | 皮刀丘水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器视觉智能测量仪 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 智能测量仪立杆套装 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 反光靶标 |  | 套 | 11 |  |  |  |
| 4 | 靶标安装立杆及支架套装 |  | 套 | 11 |  |  |  |
| 5 | 机器视觉补光灯 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 户外电气柜 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 防雷模组 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | UPS不间断电源 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 防雷接地 |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 10 | 管线敷设 |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 11 | 市电接入 |  | 项 | 2 |  |  |  |
| （4） | 青山水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器视觉智能测量仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 智能测量仪立杆套装 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 反光靶标 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 4 | 靶标安装立杆及支架套装 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 5 | 机器视觉补光灯 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 户外电气柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 防雷模组 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | UPS不间断电源 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 防雷接地 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 管线敷设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 市电接入 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计: |
| 二、江东街道 |
| （1） | 利民水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器视觉智能测量仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 智能测量仪立杆套装 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 反光靶标 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 4 | 靶标安装立杆及支架套装 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 5 | 机器视觉补光灯 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 户外电气柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 防雷模组 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | UPS不间断电源 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 防雷接地 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 管线敷设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 市电接入 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| （2） | 万工塘水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器视觉智能测量仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 智能测量仪立杆套装 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 反光靶标 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 靶标安装立杆及支架套装 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 5 | 机器视觉补光灯 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 户外电气柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 防雷模组 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | UPS不间断电源 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 防雷接地 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 管线敷设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 市电接入 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计： |
| 三、北苑街道 |
| （1） | 马库坞水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机器视觉智能测量仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 智能测量仪立杆套装 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 反光靶标 |  | 套 | 7 |  |  |  |
| 4 | 靶标安装立杆及支架套装 |  | 套 | 7 |  |  |  |
| 5 | 机器视觉补光灯 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 户外电气柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 防雷模组 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | UPS不间断电源 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 防雷接地 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 管线敷设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 市电接入 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计： |
| 四、义亭镇 |
| （1） | 早溪塘水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GNSS接收机 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 2 | 强制对中器 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 3 | GNSS立杆 |  | 项 | 5 |  |  |  |
| 4 | 太阳能供电系统 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 5 | 防雷接地 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 烤漆护栏 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 小计： |
| 五、廿三里街道 |
| （1） | 坞岩塘水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GNSS接收机 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 2 | 强制对中器 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | GNSS立杆 |  | 项 | 4 |  |  |  |
| 4 | 太阳能供电系统 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 5 | 防雷接地 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 烤漆护栏 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 小计： |
| 六、后宅街道 |
| （1） | 里山水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水准标心及测墩 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 2 | 强制对中底盘 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 小计： |
| 七、江东街道 |
| （1） | 利民水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水准标心及测墩 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 2 | 强制对中底盘 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| （2） | 万工塘水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水准标心及测墩 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 2 | 强制对中底盘 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 小计： |
| 八、北苑街道 |
| （1） | 马库坞水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水准标心及测墩 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 2 | 强制对中底盘 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 小计： |
| 九、后宅街道 |
| （1） | 里山水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 测压管 |  | m | 57 |  |  |  |
| 2 | 管口装置 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 3 | 渗压计 |  | 支 | 6 |  |  |  |
| 4 | 量水堰板 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 堰上水位计 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 线缆敷设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 8路全功能采集模块 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 自动化监测设备配套设施 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| （2） | 麻车里水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 测压管 |  | m | 92 |  |  |  |
| 2 | 管口装置 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 3 | 渗压计 |  | 支 | 6 |  |  |  |
| 4 | 量水堰板 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 堰上水位计 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 线缆敷设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 8路全功能采集模块 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 自动化监测设备配套设施 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| （3） | 皮刀丘水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 测压管 |  | m | 128 |  |  |  |
| 2 | 管口装置 |  | 个 | 9 |  |  |  |
| 3 | 渗压计 |  | 支 | 9 |  |  |  |
| 4 | 量水堰板 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 堰上水位计 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 线缆敷设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 8路全功能采集模块 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 自动化监测设备配套设施 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| （4） | 青山水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 测压管 |  | m | 55 |  |  |  |
| 2 | 管口装置 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 渗压计 |  | 支 | 6 |  |  |  |
| 4 | 量水堰板 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 堰上水位计 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 线缆敷设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 8路全功能采集模块 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 自动化监测设备配套设施 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 小计： |
| 十、江东街道 |
| （1） | 利民水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 测压管 |  | m | 120 |  |  |  |
| 2 | 管口装置 |  | 个 | 9 |  |  |  |
| 3 | 渗压计 |  | 支 | 9 |  |  |  |
| 4 | 线缆敷设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 8路全功能采集模块 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 6 | 自动化监测设备配套设施 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| （2） | 万功塘水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 测压管 |  | m | 77.5 |  |  |  |
| 2 | 管口装置 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 3 | 渗压计 |  | 支 | 6 |  |  |  |
| 4 | 线缆敷设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 8路全功能采集模块 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 自动化监测设备配套设施 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 小计： |
| 十一、北苑街道 |
| （1） | 马库坞水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 测压管 |  | m | 54 |  |  |  |
| 2 | 管口装置 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | 渗压计 |  | 支 | 6 |  |  |  |
| 4 | 线缆敷设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 8路全功能采集模块 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 自动化监测设备配套设施 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 小计： |
| 十二、廿三里街道 |
| （1） | 乌岩塘水库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 测压管 |  | m | 50 |  |  |  |
| 2 | 管口装置 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 3 | 渗压计 |  | 支 | 6 |  |  |  |
| 4 | 线缆敷设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 8路全功能采集模块 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 自动化监测设备配套设施 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 小计： |
| 投标总价： | 大写： 小写： |  |  |  |

投标方名称（签章）：____________________________

日  期：________________

备注：

1、投标报价以人民币为货币单位。

2、此表在不改变表式及内容的情况下，可自行拓展。

中小企业声明函（货物）

【非小微企业不用提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司 参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，货物、服务全部由符合政策要求的中小企业承接，本企业的具体情况如下:

1.（标的名称）        ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称）       ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）                全权代表签字或盖章

年     月      日

说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人在填写该声明函前，可先自查本企业是否满足本项目所属行业的小微企业认定标准，可通过“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录http://xwqy.gsxt.gov.cn/”页面查询，未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）  单位的   （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：         。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：    ）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的说明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。