义乌民用航空站旅客摆渡车采购项目

招标文件

采购编号：ZJMD2022038GK

采  购  人：义乌民用航空站                （盖章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

采购代理机构：浙江明达工程造价咨询有限公司   （盖章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

2022年   月

招标文件目录

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	8

第三章  招标项目要求	16

第四章 开标、评标和定标须知	26

一、开标	26

二、评标	26

三、定标	29

第五章  投标文件的有效性	32

第六章 评标办法	34

第七章 拟签订的合同文本	38

第八章  投标文件部分格式	42

# 第一章  采购公告

义乌民用航空站旅客摆渡车采购项目的潜在投标人应在 浙江政府采购网获取（下载）招标文件，并于2022年9月1日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJMD2022038GK

项目名称：义乌民用航空站旅客摆渡车采购项目

预算金额（元）：2400000元

最高限价（元）：2400000元

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义乌民用航空站旅客摆渡车采购项目 | 1辆 | 2400000 | 详见《第三章招标项目要求》 |  |

二、申请人的资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；同时投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的企业；

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购代理机构在开标当天查询结果为准）；

（4）信誉要求：投标人自2019年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（发放中标通知书前，采购人将在中国裁判文书网查询中标候选人的行贿犯罪记录，查询结果以网站页面显示内容为准）；

（5）信用要求：根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管【2017】17号）规定，投标人义乌市综合信用报告评级为D、E类的投标将被拒绝（无信用评级投标人获取招标文件时不受此项条件限制），以采购代理机构在开标当天在义乌市信用办平台查询的企业信用等级为准；

（6）本项目接受联合体投标；

（7）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

三、获取招标文件

时间：公告发布日期至2022年9月1日（开标截止当天为9:30），每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网

方式：登录浙江政府采购网账号获取或直接在招标公告下方获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年9月1日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：登录浙江政府采购网上传电子投标文件

开标时间：2022年9月1日9:30

开标地点（网址）：义乌市望道路300号行政服务中心四楼电子开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：

①本项目实行网上投标，以潜在投标人身份获取文件后投标人即可参投，投标方在投标截止时间之前上传电子投标文件。投标人参与投标，需自行承担投标一切费用。

②标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载，（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁），申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登录政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：义乌民用航空站

项目联系人（询问）：方宏镇

项目联系方式（询问）：0579-85669280

质疑联系人：周项兵

质疑联系方式：0579-85669276

2.采购代理机构信息

名   称：浙江明达工程造价咨询有限公司

地   址：义乌市雪峰西路968号科技大楼A区6楼

传   真：0579-85326803

项目联系人（询问）：李港辉

项目联系方式（询问）：18773337072

质疑联系人：吕茜美

质疑联系方式：18157970625

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

联系人 ：龚女士

监督投诉电话：0579-89915078

第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌民用航空站旅客摆渡车采购项目 采购内容及数量: 义乌民用航空站旅客摆渡车采购项目，具体内容及要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 服务期限 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 登录浙江政府采购网“政采云”平台上上传电子投标文件 |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应于2022年9月1日9：30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 开标时间 | 开标时间：2022年9月1日9:30 |
| 13 | 开标地点 | 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼电子开标室 开标时间后1小时内（2022年9月1日10:30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年9月1日9时30分前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（944262060@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（944262060@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2022年9月1日9 时30分前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 16 | 履约保证金 | 无 |
| 17 | 履约保证金退还 | 无 |
| 18 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到。 ★2.招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 19 | 信用记录 | 投标人如出现下列情形之一的，其投标将被拒绝： 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；义乌市综合信用报告评级为D、E类的。 |
| 20 | 小微企业有关政策说明 | 本项目执行小微企业有关政策说明。 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目所属行业为工业，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 特别说明： 1.小微企业有关政策： （1）根据浙财采监〔2022〕8号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （2）根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位， 应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 （3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。 （4）未提供以上材料的，均不给予价格扣除。 |
| 21 | 信用融资 | 1.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登录义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 2.本项目中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于义乌市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（http://www.yw.gov.cn/11330782002609848G/bmxxgk/11330782002610881M/06/01/201902/t20190220_3720981_2.html）。 |
| 22 | 不良行为、信用信息查询平台 | 信用信息查询以开标当天查询结果为准，凡超出以下途径的查询结果在投标文件评审时一律不作为无效标依据： 1.义乌市公共资源交易平台（网址：http://ywjypt.yw.gov.cn/） 2.浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 3.信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/） 4.中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn） |
| 23 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单 | 1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； 2.有意串标或提供虚假材料的； 3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； 4.中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； 5.因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； 6.不符合招标文件要求的其他失信行为； 7.中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。 |
| 24 | 其他 | 1.本项目设有预算价(最高限价)，投标报价超过预算价(最高限价)的，其投标均为无效标。 2.招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 第二章  投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

2.1采购人：系指义乌民用航空站。

2.2采购代理机构：系指浙江明达工程造价咨询有限公司。

2.3投标人：系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3.合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以评标小组认定为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。

4.保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2 采购代理服务费

5.2.1中标单位须向采购代理机构交纳采购代理服务费，采购代理服务费按不超过中标总金额的1.5%计算。计算示例：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

400万元×1.1%=4.4万元

1.5万元+4.4万元=5.9万元

5.2.2采购代理服务费在领取中标通知书时，向采购代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

5.2.3采购代理服务费不在投标报价中单列。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

本项目接受联合体投标。

二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  拟签订的合同文本

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（采购代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前以书面形式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清、补充或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清、补充或修改，采购人的书面澄清（更正）文件通过浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上发布公告，该澄清（更正）文件作为招标文件的一部分，对所有投标人有约束力，潜在投标人请自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及采购代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

注：若本条所述的招标文件、招标答疑（补充）文件没有向投标人以书面形式发出，而是通过浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上发出的，则以该网发出的为准，招标文件、招标答疑（补充）文件一经该网发出，即视为投标人已经收到。投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前书面形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在投标文件的技术条款描述中，投标人应充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

11.4编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1投标文件的组成包括以下所列内容和招标文件中“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

12.3资格响应文件:应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）关于资格的声明函；

（2）法定代表人说明书和法定代表人身份证复印件（适用于投标人代表为法定代表人参加的）；

（3）法定代表人授权委托书和授权代表身份证复印件（适用于投标人代表为非法定代表人参加的）；

（4）有效的单位营业执照副本扫描件或“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息；

（5）义乌市政府采购项目投标承诺书；

（6）联合协议；（若投标人为联合体，则须提供)

（7）联合体牵头人授权委托书（若投标人为联合体，则须提供)

12.4商务技术响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）参投货物说明一览表；

（2）规范偏离表；

（3）列入政府采购节能环保清单的资料（如有）；

（4）参投单位情况介绍(资产、生产等情况)，产品样本、说明书、具体结构图等印刷资料，产品鉴定证书或检验报告，设备在设计、制造、检验、试验方面的主要标准，产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述（含本招标文件第三章的招标项目要求及第五章的评分细则中要求提供的相关材料）等，其他投标方认为有必要提供的资料；

（5）售后服务内容：

①产品质量保证及售后服务承诺书；

②其他投标方认为有必要提供的资料。

12.5商务标应包括下列内容（并不仅限于以下）：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）小微企业声明函（若有，格式见附件）；

（4）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（5）监狱企业声明函、说明资料（若有，格式见附件）；

（6）其他投标人认为须提供的资料。

13.投标人资格的有关说明资料

13.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14.报价要求

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，须包括货物价款、运输费、装卸费、维修保养费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在本报价中，总价不做调整。由中标单位开具正式税务发票。

14.2投标人应在投标文件的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

14.3中标后，中标人所填写的总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

14.5招标方不接受低于成本的投标报价。

14.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.7招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2招标文件中有提供投标文件格式的，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。招标文件中未提供格式的，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应根据电子投标操作指南通过“政采云电子交易客户端”按本招标文件规定的内容和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，其中技术标中不得出现本项目投标报价。

16.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

16.3投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或都查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

17.投标保证金：无。

18.履约保证金：无。

19.投标有效期

19.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

四、投标文件的递交

20.电子投标文件上传的地点和截止时间

20.1投标人应于2022年9月1日9:30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

20.2采购人在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

21.投标文件解密

开标时间后1小时内（2022年9月1日10:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2022年9月1日10:30前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年9月1日9时30分前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（944262060@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（944262060@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2022年9月1日9时30分前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、其它

23.本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

## 采购资金的支付方式、时间、条件

| ★付款方式 | 1.在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内,采购人向中标人支付合同总价的40%作为预付款（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不支付或减少预付款支付比例）。 2.货物送达指定地点安装调试，验收合格后15个工作日内支付至合同总额的95%，质保期满且无质量问题后15个工作日内支付尾款。货款凭合同、中标通知书、发票、政府采购验收单和政府采购资金结算单由采购人直接支付。（如供方是中小微企业，尾款在验收合格后60日内支付） |
| --- | --- |

## 服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 交付时间 | 自合同签订之日起90日内交货 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 质保期 | 整车质保期：两年 电机及电机控制系统质保：五年 电池质保期：五年 质保期时间从验收合格并正式移交采购人之日算起。 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，投标人需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，投标人继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生故障，无法正常使用时，中标人在接到采购人通知后，保修响应时间2小时以内，电话技术支持4小时内解决问题；若需上门维修，则24小时内到达现场并进行维修，最迟在2个工作日内修复。 6.培训： 投标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 投标人应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.投标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.调试和试运行 3.1投标人应委派从事调试和试运行同类摆渡车有3年以上工作经验的人员在现场负责该项工作，检测车辆的设计、制造、运行效果等方面的情况,并负责与采购人联系有关工作。采购人认为该人员不合适时，投标人应按采购人的要求立即予以更换。 3.2投标人应在设备调试和试运行20天前，向采购人提交调试和试运行的程序和记录表格，供采购人批准。 3.3投标人接到采购人通知后必须2小时内派员到达现场，并做好调试和试运行的准备工作。在没有得到采购人允许前，投标人不能更换和撤走任何一个指导人员。 3.4投标人应根据被采购人批准的计划并有采购人代表在场的情况下进行设备的调试和试运行；所有的记录和报告应提交采购人。由于投标人原因造成的调试和试运行失败及由此引起的延误和所发生的费用由投标人负责。 3.5投标人应承担调试和试运行工作所需的一切费用，此费用包含在总价内 4.运输、包装 4.1投标人所提供设备的包装应适合运输和装卸，一切由于包装和运输而引起的任何破损和毁坏均由投标人负责。 4.2备件和检测维修设备及工具应与设备分开包装。这些包装箱盒应适合储存，储存年限应在包装上予以说明。所有备件和检测维修设备及工具应有中文标示。 4.3摆渡车上的所有配置必须是整机装运，除采购人特殊批准的情况外，投标人不能在现场进行装配。 5.铭牌和各类标记 5.1投标人应在每台设备适当的位置，喷涂或加装永久的设备铭牌及采购人特殊要求的识别标示（机场标志或车牌号码等），操作控制部分必须在适当位置设有操作使用说明牌、指示牌和警示牌，费用均由投标人负责。 5.2各类标牌文字应使用简体中文。 5.3每项设备均应有制造厂的铭牌，并装在显著的地方。铭牌应清楚标明至少下列内容：制造厂名称、设备名称、型号、制造年月、主要规格和参数、制造编号等。 5.4各操作按钮和控制装置的明显位置应有操作说明和指示。各种显示装置、仪表应有表明其名称和作用的符号或标记。 5.5易发生危险的部位应有警告标记。需要经常维护的位置应有简要说明。 5.6电气设备的标记和标签： 1）所有电气设备或部件的接线处应打上清晰的永久性标记，连接点两端的标记号必须相同，标记号须印在护套管上； 2）不同作用的电缆和芯线应用不同颜色区分开，需要连接的两端采用相同的颜色，并有标记号（保险丝类别标识）。 6.备件供应 保证产品出厂后10年内的零配件供应，并提供零配件优惠方案。投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容。 维修工具设备 投标人应提供摆渡车常用的维修工具，所有工具必须是全新的，并且不得用于调试和试运行，能在要求的现场条件下正常工作。常用的维修工具和相应的包装箱、工具盒应同摆渡车一起移交采购人，计入投标总价。 8.供货时提供有关的全套技术文件。 9.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 |
| 验收标准 | 1.摆渡车正常运行30天后，由采购人和有关专家按验收项目进行最后的验收 2.投标人在投标时必须提供验收项目的具体内容，供采购人批准 3.在移交采购人之前，投标人应负责摆渡车的保护、保养及清洁 4.验收依据： 根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。 5.验收合格的条件： 5.1试运行时，各项性能指标满足技术合同标书要求； 5.2调试和试运行时出现的问题已被解决，并得到采购人认可； 5.3已提供了合同范围内的全部货物和资料。 5.4如投标人提供的电动摆渡车型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，或要求投标人更换货物，如投标人愿意更换货物但逾期交货的，按逾期交货处理。拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。 |
| 售后服务 | 1.车辆交付时需提供中文操作及维护手册（纸质版、U盘电子版）各1套。 2.设备出厂前，投标人应邀请采购人代表到制造厂进行工厂检验，工厂检验不作为采购人的最终验收。 3.设备交付时，投标人应为采购人免费培训至少2名操作或维修人员。通过培训使采购人的技术人员达到熟练操作并了解设备的结构、工作原理、工作性质，能排除一般故障。厂家培训时需提供培训的电子课件。 4.所有培训应为中文培训，投标人派出的培训人员应对所提供的产品具有相关经验。 5.投标人应在采购人地点400公里范围内设有售后服务站，若无，需承诺在中标后15个工作日内设立，以保障能在接到采购人报修通知后24小时内维修人员赶到现场提供服务。 6.质保期内由于设备质量原因造成的损伤和损坏，投标人必须免费修复。 7.质保期免费保修项目除故障的维修外，还包括车辆的常规检查、调校、润滑等二级维保内容。 8.质保期内整车的定期维保由投标人承担，维保计划需明确保养次数和保养内容（详细），并记入投标总价。 9.质保期结束前必须由投标人的工程师和采购人代表一起对车辆进行一次全面测试和检查。任何问题投标人必须负责解决，并得到采购人代表的认可。在修理之后5天内，投标人应将问题成因、补救措施、完成情况及车辆恢复正常的时间、日期以及质保期内保养计划执行情况等报告采购人，报告一式两份。 |

## 三、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.需实现的功能或者目标：满足义乌民用航空站旅客摆渡车采购的使用需求。

3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）、总体要求

1.1 现场条件

招标文件中描述的车辆应在下列的现场条件下正常工作，投标人在选择所提供的车辆时，应满足这些条件：

环境温度：-30℃— +60℃。

相对湿度：10%——95%，平均40%。

1.2 产品标准和规范

1.2.1 投标车辆的设计、制造、试验等，应采用适合于该项目的最新的且已实施的标准和规范，这些标准包括但不局限于：

中国国家标准和中国专业标准(GB,GJB,GB/T，MH等)；

国际权威性组织标准(ISO,ICAO,IATA,IEC等)；

国外权威性法规和标准（ECE，EEC，FMVSS，SAE，JIS等）；

中国国家消防标准以及地方消防局消防条例。

1.2.2 投标方使用上述以外的标准和规范时，应加以说明，并在投标时提交用于替代的标准或规范的原文和中文译本，明显的差异点要特别说明。当推荐的标准和规范等效于或优于本规格书要求时，才可能被业主接受。

1.2.3 对车辆的各种零、配件应充分考虑其标准化和通用化，便于互换。

1.2.4 投标书中使用的车辆上标注的所有计量单位都必须使用国际单位制（SI）规定的单位及其导出单位。

1.2.5所投标产品应符合中国民航局《机场旅客摆渡车检测规范》（AC-137-CA-2015-14）、《电动式航空器地面服务设备通用技术要求》等相关规定，以民航局认可的检测机构出具的检测（或试验）报告为准。

1.3 资料要求：

1.3.1 基本要求

（1）本规格书要求的所有技术文件及资料均须免费提供，所有资料和图纸必须是中文的。

（2） 所有提交的图纸、文件、资料均应是清晰、完整的，图纸及技术文件上应有编号，签约后提交的图纸及技术文件还应有合同号，并盖有供货商已做过检查的印记，各项设备的图纸上还应有制造厂商的名称。

（3） 如果提交的文件发生短缺、损失或损坏，在接到业主通知后一周内补齐这些文件。由于提交了不完整或不正确的图纸及数据，引起的一切相关费用及责任必须由卖方承担。

（二）、主要技术规格及相关要求

2.1总体要求

机场旅客摆渡车（电动式）要求为以电池为动力的自行式机场地面专用车辆，机场旅客摆渡车（电动式）可在狭小机坪区域安全高效运行。

2.2主要性能要求：

| 序号 | 性能 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 外形尺寸 | 长≤14.5m 宽≤3m 高≤3.2m |  |
| 2.2.2 | 车内净空高度 | ≥2300 mm |  |
| 2.2.3 | 乘客舱面积 | ≥20 平米 |  |
| 2.2.4 | 乘客舱站位 | ≥80个 | 按每平方米站立4人计算 |
| 2.2.5 | 乘客舱座位： | ≥8个 |  |
| 2.2.6 | 最高行驶速度 | ≥50km/h |  |
| 2.2.7 | 续航能力 | 双向驾驶摆渡车≥300公里 或单向驾驶摆渡车≥600公里 |  |
| 2.2.8 | 能量消耗率 | ≤600Wh/km |  |
| 2.2.9 | 转弯半径 | ≤18000mm |  |
| 2.2.10 | 最小接近角 | ≥6° |  |
| 2.2.11 | 最小离去角： | ≥4° |  |
| 2.2.12 | 工作噪音： | 驾驶室、乘客舱≤75 分贝； |  |

2.3 电机性能要求

2.3.1采用电机直接驱动车辆行驶，实现电机变频调速；

2.3.2行驶电机采用永磁同步电机，绝缘等级应达到H级及以上，防护等级≥IP68，浸水后能正常工作；

2.3.3电机控制器冷却方式：水冷（冷却介质：50-50 乙二醇水溶液），控制系统采用先进的转换技术，请各投标人详细说明。

2.3.4电机需具备缓速器功能，同时具有能量收回功能，降低能耗。

2.3.5行驶电机额定功率:300V以上电压驱动时，额定功率应≥130kW。

2.3.6电机具备对泥沙的防护功能及防止结冰功能。

以上性能需提供有效的第三方检测报告材料进行说明。

2.4电池及配套充电设备性能要求：

2.4.1电池性能要求：

| 序号 | 性能 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 2.4.1.1 | ★电池能量密度 | ≥125WH/KG |
| 2.4.1.2 | 电池总电量 | ≥200kW·h |
| 2.4.1.3 | ★电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 2.4.1.4 | 电池防护等级 | ≥IP67 |
| 2.4.1.5 | 电池质保期限 | ≥5年 |
| 2.4.1.6 | 工作温度范围 ℃ | -30～60°C |
| 2.4.1.7 | 20%低电量—100%电量快速充电时间 | ≤6小时 |

2.4.2采用磷酸铁锂电池组为动力源，电池安全性得到国家指定的检验机构认证。

★2.4.3配备动力电池管理模块，具有全面细致的电池管理、状态监测功能。并具有绝缘监测、欠压、短路、过温等完备的安全警示和保护功能。请各投标人详细说明。

2.4.4提供国标通讯接口，通讯接口能够满足机场运行与能耗监控系统读取相关数据的需求，数据包括电池SOC值、电池温度、电池总电压、总电流、电池单体电压、单体电池温度、故障单体电池等。请各投标人详细说明。

2.4.5动力电池应与乘客舱完全隔离。需提供图纸准确标明各个电池安装位置。

2.4.6动力系统如采用高压电池，供电需采用双线回路设计，高低压回路隔离。

2.4.7所投标设备需至少配备1个直流快充充电接口。充电接口需要满足国标的规定的充电协议、通信协议、数据采集等要求。

2.4.7所投标设备应适用于各类高低压通用智能充电桩，具备VIN码充电功能，循环寿命≥3500次。

2.4.8动力电池散热性能良好，在地面温度达到55℃情况下仍能正常工作；

2.4.9电池组应带电池加热功能，保持电池活性，满足寒冷地区使用条件。

2.4.10自动灭火装置：动力电池系统带自动灭火装置，对动力电池进行实时监控，当出现异常先有报警提示，情况更严重时自动灭火装置启动。

2.4.11充电与行车互锁：充电状态，无法挂档行车。

2.4.12质保期内，动力电池容量衰减率不超过20%。

2.4.13质保期内动力电池衰减率超标或出现不能修复故障时，厂家需为车辆更换全新电池。

2.4.14质保期外如电池需要更换，厂家需提供适配的相同型号或技术指标更高的电池，并提供安装、调试服务。

2.4.15动力电池报废后，车辆生产厂家应免费回收报废电池，并做无害化处理。

2.4.16投标人必须随车免费提供可在室外使用的国标锂电池智能充电桩1座及相应的5芯进线电缆50m（规格为4*35+1*16），充电桩功率应≥60kw，防护等级≥IP54，适用电压范围不小于70-700V，可为各种类型电动车辆充电，所提供的充电桩品牌型号需在投标文件中列明。

2.5 主要结构及配置性能要求：

2.5.1车身结构：承载式车身结构设计，并出具检测报告，设计合理，便于维修及更换备件。

2.5.2车身外侧蒙皮应采用铝质材料，并且应采用模块化设计，便于更换。不得采用铁皮等易腐蚀生锈的材料。

2.5.3车身结构防腐工艺采用阴极电泳或全铝车身，满足15年以上使用要求。

2.5.4车身骨架应有良好的抗碰撞、抗滚翻、抗扭转性能，底盘车架应有底盘装甲。

2.5.5转向系统：采用全液压助力转向系统或采用电动助力转向系统。转向机应安装保护装置以防止发生碰撞时方向机受到冲击而使车辆失去转向作用。

2.5.6制动系统：应采用四轮盘式或前鼓后盘制动，具有两个互相独立的回路的行车制动系统和一个回路的停车制动系统。

2.5.7制动距离：依据国标GB 12676要求，初始速度为30km/h，制动距离≤10m。

2.5.8行车制动装置应采用助力式双管液压路制动系统或气动制动系统。

2.5.9驻车装置应采用机械制动系统或其他更优的形式。

2.5.10气路系统应配有冷凝器。

★2.5.11悬架采用空气悬架系统，包括减振器及空气弹簧。

2.5.12空气悬挂至少具备以下功能：下降位、行车位、单边倾侧功能。车辆底盘应有3 个可调节高度，底板离地高度分别为：下降位高度≤0.30 米，行车位高度≥0.33 米，避障位高度≥0.40 米。

2.5.13密封性：发动机舱、空调机组舱、驾驶室、乘客室均采用优良密封材料，隔音效果良好，整车具备良好的防雨、防水、防潮和防腐性能。

2.5.14全车所有光源要求为LED光源（含行车灯、转向灯、雾灯等），并提供相关说明材料。

2.5.15车辆应配有层级不少于12 级的子午线轮胎，投标人应给出轮胎的型号、制造厂等参数。

2.5.16配备车载终端或等效设备，向机场相关系统提供相关技术数据，接口、协议须符合国家标准要求，主要包括车辆运行状态、车辆位置、车辆行驶轨迹图、车辆运行速度、车辆故障警告等信息；

2.5.17电气系统所有电气设备应为12V或24V直流型，所有电路具备有保险保护，必须安装独立于控制系统的电源总开关和应急开关；其中应急开关需装在驾驶室内便于操作的地方。

2.5.18所有的电气部件均易于维护且绝缘良好，以防短路。电器盒应保证密封，充分达到防尘、防水功能。

2.5.19车辆喷涂材料、内饰材料、粘合剂均需选用环保材料，新车车厢内应没有异味。

2.5.20整车按中标人要求进行涂装，车体顶部为黄色警示油漆。

2.5.21随车配置橡胶轮挡1对和轮挡放置盒（固定于车上合适位置）。

2.5.22驾驶室、乘客舱应按国家标准配置规定数量和重量的水基灭火瓶，具备合适的存放支架和明显标识。

2.5.23车身前后应各配置一个黄色LED频闪警示灯，固定式安装。

2.6驾驶室要求：

2.6.1驾驶室应装有视野良好的全宽安全挡风玻璃及后观察镜，前挡风玻璃采用整块玻璃，不得采用多块拼接。风挡玻璃应采用同类产品。

2.6.2驾驶室应安装冷暖空调，驾驶室内可乘坐3人。

2.6.3驾驶位为左侧驾驶，踏板区地板表面应铺设耐磨防滑材料，驾驶员座椅可根据需要进行高度、角度及前后位置的调节，前方配备无轨式遮阳帘。

2.6.4驾驶室应配备电动可调后视镜，挡风玻璃与后视镜设有有效的电加热除霜装置。

2.6.5驾驶室指示仪表至少可以显示车速、动力电池电量、空调状态与温度、刹车压力、气囊压力、24V辅助电瓶电压指示、制动指示、报警指示、故障代码、维护保养时间、动力电池充电指示等。

2.6.6驾驶室开关标识清晰易读。各个开关操作有提示指示灯或蜂鸣器提示音，开关独立分隔方便操作防误触碰，有明显中文指示及图标。

2.6.7驾驶员操作台应有旅客门的总控开关和分别控制两侧旅客门的分控开关；车外两侧和驾驶员位置也应设置紧急开门装置。

2.6.8配置倒车雷达装置或高清倒车影像系统、有倒车提示音；

2.6.9驾驶室内应配备便于驾驶员操作的紧急熄火开关。安装位置合理，应避免司机在正常操作时发生误碰。

2.6.10驾驶室提供接口可以安装车辆定位系统。

2.6.11驾驶室应安装应急按钮，可以在刹车抱死时，释放刹车。

2.7乘客舱要求：

2.7.1乘客舱与驾驶室分区独立隔离设计：整车由隔断将驾驶室与乘客舱隔离，两区各自独立密封。隔断上装有隔断玻璃，方便驾驶室观察乘客舱状况。

2.7.2旅客舱两侧各配置2个及以上的气动双外摆门，门净宽不小于1300mm，乘客门应有防夹功能，防夹功能应符合GB 13094的规定。

2.7.3车门与车辆行驶具有互锁功能：车辆行驶过程中，车门应不可开启；车门未全部关闭情况下，车辆不能行使，但应配备超越开关，方便驾驶员特殊情况下使用。

2.7.4应在乘客舱适当位置设有应急开门装置及其明显标识和操作说明，该装置应能防止意外触发。门旁安装有向司机发出紧急信号的求助按钮，便于旅客和司机通话（每门一个）。

2.7.5在乘客门上有“注意安全，请勿倚靠”的中英文字样警示；乘客门边应设有旅客禁止站立区域，并有相应提示标识。

★2.7.6乘客舱左右应各有一个门配置有残疾人推车上下过渡板，过渡板使用操作应简单快捷。舱内至少布置2 个可固定轮椅的区域，以及可供轮椅旅客把扶的装置（并张贴标识）。

2.7.7乘客舱侧窗玻璃为钢化安全玻璃，配备安全锤并有效系留。两侧均需设置不少于两个推拉窗。

2.7.8车顶应配备有两个可换气的应急逃生装置。

2.7.9乘客舱内饰覆盖件应将旅客与电池、管线有效隔离，防止旅客意外触电。

2.7.10乘客舱内部标志采用国际标准的图识或标志，全车中英文指示标识和警示标识完善。

2.7.11乘客舱内应至少安装8 个座椅，乘坐舒适,座椅支架应为高强度钢、不锈钢或铝合金材料，座椅面料为环保材料耐磨塑料；座位两侧要张贴照顾专座的字样标识。顶部安装双纵杠，布置不少于50个吊环，内部装有垂直、水平把手供旅客在车辆行驶中使用，两侧设有扶手及老弱幼专用扶手。

2.7.12乘客舱地板布置结构及选用材料应满足承载使用需求，上面覆盖防滑地板革，内饰应美观大方，无突出尖锐部位，防止旅客意外受伤。

2.7.13乘客舱内（包括座椅和电线）一概使用防火内装饰材料。

2.7.14监控系统：乘客舱车厢内要安装带储存功能的实时监控设备（监控设备数量不低于3 个，能覆盖全车厢、全车门状态），驾驶室要配备一个监控探头和一个行车记录仪。影像记录存储时间不少于7天。

2.7.15车内装有1套广播系统，在驾驶舱控制播放，驾驶员可通过可调节式麦克风发布语音信息。

★2.7.16乘客舱与驾驶室分别配备一组独立变频冷暖空调，两组空调均应具备新风功能。

2.7.17空调制冷量（驾驶室/乘客舱）：分别不小于6500/50000kcal/h。

2.7.18空调制热量（驾驶室/乘客舱）：分别不小于4000/40000kcal/h。

2.8安全保护及应急装置性能要求

2.8.1具有人员触电防护保险装置，所有可能引起人员触电的部位均有防护措施，并有高压警示标识。

2.8.2动力系统供电回路采用电动车专用低烟无卤阻燃线缆。

2.8.3充电电路与底盘隔离。

2.8.4驾驶员离开时能自动切断行走主回路，保障车辆和人员安全。

2.8.5车辆全车断电后，仍应当具备制动和转向功能。紧急情况下，可以由手刹车完成制动。行车制动系统应在空气压缩机或主液压泵停止工作后仍可以提供5次以上的紧急制动。

2.8.6车门设有应急阀，能够快速手动开启，保证乘客快速撤离。

2.8.7应具有手动或电动紧急装置用于释放和操作停车制动。

2.8.8车辆前后都设置有用于拖拽的牵引钩或其他固定绳索的装置，以便在主动力、控制系统失灵时或蓄电池电量不足时将设备移走。

（三）、车辆附件要求

3.1随车提供的备件（计入总价）至少包括：

| 随车备件清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 汽车备胎（带轮辋） |  | 1个 |  |
| 2 | 备用灯泡 |  | 1套 |  |
| 3 | 继电器 |  | 2个 |  |
| 4 | 断路器 |  | 2个 |  |
| 5 | 全车保险 |  | 1套 |  |
| 6 | 警示闪光灯 |  | 2个 |  |
| 7 | 液压滤芯 |  | 1套 |  |
| 8 | 接近传感器 |  | 1个 |  |

3.2 随车提供的维修工具（计入总价）至少包括：

| 随车工具清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 开口扳手 | 8.10.12.13.14.19.22.24 | 1套 |  |
| 2 | 内六角扳手 |  | 1套 |  |
| 3 | 活动扳手 | 大、小 | 2 |  |
| 4 | 鲤鱼钳 |  | 1 |  |
| 5 | 螺丝刀 | 十字、一字大小各一 | 1套 |  |
| 6 | 尖嘴钳 |  | 1 |  |
| 7 | 钢丝钳 |  | 1 |  |
| 8 | 斜口钳 |  | 1 |  |
| 9 | 千斤顶及手柄 | 15T | 1 |  |
| 10 | 轮胎螺母扳手 |  | 1 |  |
| 11 | 油滤扳手 |  | 1 |  |
| 12 | 套筒扳手 |  | 1 |  |
| 13 | 黄油枪 |  | 1 |  |
| 14 | 万用表 |  | 1 |  |
| 15 | 测电笔 |  | 1 |  |
| 16 | 12/24V电瓶充电机 | 功率≥500W | 1台 |  |

# 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在投标截止时间前在“政采云”平台上上传电子加密投标文件。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间采购人在政采云平台发出解密指令，投标人在接到解密指令后的1小时内（开标当日9:30-10:30）登录政采云平台自行对电子投标文件进行解密【请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通】，同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2评标小组对投标方的资格和技术响应文件进行评审；

2.3评标小组对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循客观、公正、审慎的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评技术标，再评商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

★4.6不同投标人提供同一品牌产品的处理

提供相同品牌的产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为有效供应商，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.2如果投标方代表拒绝按评标小组要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标小组可以对其作出无效标处理。

7.投标文件的初步评审

7.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

7.1.1是否出现第五章规定的内容；

出现上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

7.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质性响应，是指投标文件所提供的有关资格证明文件、技术要求、合同条款等要与招标文件要求的条款、条件和规格相符，并且没有重大偏差或保留，重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

7.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

8.投标文件计算错误的修正

8.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

8.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

8.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

8.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

8.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准；评标小组可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.1.6客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

8.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

9.投标文件的评审、比较和否决

9.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

9.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

9.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

9.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

9.3.2在充分讨论的基础上集体表决；

9.3.3若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

9.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

## 三、定标

11.1采购人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

11.2评标结束后，中标结果公告1个工作日，发布中标结果公告的媒体为：义乌市公共资源交易服务平台、浙江政府采购网。

11.3发放中标通知书前，采购人将通过中国裁判文书网查询中标（成交）人自2019年01月01日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（以网站页面显示内容为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.4采购人和其委托的采购代理机构共同签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12.质疑与投诉

12.1采购人拒绝接受已获取招标文件但未递交投标文件的投标人的对评审结果的质疑。

12.2开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评标小组应对异常情况制作相关记录。

12.3开评标结束后，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应首先依据招投标相关法律法规在规定时间内以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。地址：义乌市雪峰西路968号科技大楼A区6楼。联系电话：18157970625。

12.4投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

12.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表签字的应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

12.6质疑属于以下情况之一的，将不予受理：

12.6.1 质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证；

12.6.2 已超过招标文件规定质疑提出期限的事项；

12.6.3 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

12.6.4 质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

12.6.5不符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）等有关规定的质疑。

12.7质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。

采取邮寄方式送达质疑函的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

采取传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

12.8若不接受采购人答复的，应当自答复期满后15个工作日内以不接受招标方答复的事项向招投标监管部门提出投诉。投诉书需按规定递交，具体要求须列明申诉理由，投诉单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章。义乌市财政局（0579-89915078）。投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

12.8.1 投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系。

12.8.2 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

12.8.3 投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

12.8.4 已超过招标文件规定投诉提出期限的事项。

12.8.5 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

12.8.6 投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

12.8.7不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

13.合同签订

13.1中标人应在投标有效标期内且自接到《中标通知书》后三十天内到采购人处与采购人签订合同。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将其按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.4采购人与采购代理机构在中标结果公告的同时将中标结果通知所有未中标单位，采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的。

1.2投标文件只有技术标或者只有商务标。

2.投标文件评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

2.1投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份资料等；

2.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.4投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.5借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.6投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.7对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.8投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.9技术标中体现或包含商务报价；

2.10若发现有意串标或提供虚假材料者（含中标后查实的）；

2.11评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.12未提交《义乌市政府采购项目投标承诺书》；

2.13投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具备独立承担民事责任能力的；投标人参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中有重大违法记录的；投标人有下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；或义乌市综合信用报告评级为D、E类；

2.14未按招标文件要求提供电子解密文件的；

2.15评标小组要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的；

2.16投标函中的投标报价与报价一览表中的投标报价不一致的；

2.17投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者；

2.18投标报价高于预算价（最高限价）；

2.19评标小组一致认为认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理；

2.20投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.21单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的，均按无效标处理；

2.22除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本采购项目的采购活动的；

2.23按招标文件规定对投标人的投标报价进行修正后其不确认的；

2.24其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.其他违反法律法规的的情况。

5.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。

## 一、评审程序

1.对投标人资格文件进行符合性审查，确定资格审查通过单位；

2.对资格审查通过的投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位；

3.对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标单位的技术得分；

4.对商务文件进行符合性审查；

5.对商务标符合性审查通过的商务标进行详细评审；

6.推荐中标候选人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分技术部分、商务报价二个部分进行分析、评议，先评技术标，后评商务标。

## 二、评审办法

评标小组参照相同的程序用综合评分法对招标项目作出评标结论。评审内容如下：

1.技术标评审，满分60分

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 0-4 （客观分） | 2019年1月1日至今同类电动摆渡车供货业绩，每提供1份摆渡车供货业绩得1分，满分4分。（须提供合同或中标通知书复印件） |
| 2 | 掉头转弯能力 | 0-4 （客观分） | 1、双向驾驶模式，无需掉头的得4分； 2、普通单向驾驶模式，转弯半径≤14m的得2分； 3、普通单向驾驶模式，转弯半径＞14m的不得分。 （需提供民用机场专用设备检测报告或检测合格证） |
| 3 | 电池安全布局方案 | 0-2分 （客观分） | 1、动力电池全部布置在车顶部，得2分； 2、动力电池布置在车厢内部，不得分。 （需提供有效说明材料） |
| 4 | 底盘及车身防腐性能 | 0-3分 （主观分） | 根据投标产品主要结构设计的合理性、材料的创新性、防腐工艺的先进性等情况进行打分 （需提供有效说明材料） |
| 5 | 安全保护装置、应急装置、报警装置 | 0-6分 （主观分） | 根据其所投产品安全与应急措施进行评价后打分。（需提供有效说明材料） 1、防触电保护措施到位（绝缘措施全面可靠或防带电互锁）的得1分，一般的不得分。 2、乘客舱舱门应急打开方式高效可靠（应急开门方式操作简便且防误操作的）的得1分，一般的不得分。 3、应急制动解除方法简单可靠（应急解除制动方式操作简便且无需依靠工具的）得1分，一般的不得分。 4、电池自动灭火系统反应速度快、灭火剂性能好的得1分，一般的不得分。 5、充电自动保护功能（防自燃功能）完善的得1分，一般的不得分。 6、故障信息报警功能（报警显示、声光功能全面且指示明确）完善得1分，一般的不得分。 |
| 6 | 安全运行性能 | 0-3 （主观分） | 1、设计新颖，配备有全景辅助驾驶影像和探测报警系统，有助于提高本场狭小区域运行安全性和旅客转运效率的，得3分； 2、设计较合理，配备全景辅助驾驶影像系统，有助于提高本场狭小区域运行安全性的，得1分； 3、设计一般，仅配备倒车影像或雷达的不得分； |
|  |  | 0-1 （主观分） | 前行、倒车、转弯辅助设备如光电探测、影像视频、告警等设备功能齐全的，得1分，否则不得分。 |
| 7 | 技术指标 | 0-20 （客观分） | 根据所投产品的性能及技术参数（除掉头转弯能力、电池安全布局方案、底盘及车身防腐性能、安全保护装置、应急装置、报警装置、安全运行性能外）与招标文件要求符合性进行打分。指标与招标需求一致的，得20分；除不可偏离指标外，如有负偏离的，每负偏离一项（以最小序号为一项）在20分基础上扣2分，扣完为止。 说明：投标供应商在投标文件中需提供设备原厂商的技术资料、图片等信息。 |
| 8 | 项目生产实施方案 | 0-3 （主观分） | 根据项目生产实施方案的科学性、进度安排的合理性、拟投入生产设备的完备性进行打分。 |
| 9 | 应急方案 | 0-3 （主观分） | 根据投标人针对设备运行突发故障或其它情况提供的应急服务方案进行打分。 |
| 10 | 质保期 | 0-1 （客观分） | 整车质保在两年的基础上每增加1年得0.5分，最多得1分； |
|  |  | 0-2 （客观分） | 动力电池系统质保期在五年的基础上每增加一年得0.5分，最多得2分。 |
| 11 | 培训 | 0-3 （主观分） | 根据供应商操作、故障识别及排除、安全知识的培训计划及承诺进行打分。（0-3分） |
| 12 | 售后服务 | 0-5 （主观分） | 根据供应商售后服务承诺、服务力量和售后服务体系的完善性，质保期内的售后保养、维护及回访检查工作方案和计划进行评价，未提供的不得分。（0-3分） 根据售后服务网点的分布及便捷性进行评价打分。（0-2分） |

评标小组根据上述评分细目和各投标方的技术标书的审核情况，自行判定，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。

技术标得分：最终得分为评标小组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位（四舍五入）。

2.商务标评审，满分40分

2.1甄别异常报价

对出现下列情况之一的，由评标小组认定为异常报价，按无效标处理，不再进行评审：

2.1.1报价高于最高限价；

2.1.2评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约，应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关说明材料；投标人不能说明其报价合理性的，经评标小组取得一致意见后，可确定该投标人无效。

2.2商务报价分计算方法如下：

评标基准价的确定办法：以所有有效报价中的最低报价为基准价，投标人的价格分统一按下列公式计算：

商务标得分={基准价/（投标报价）}×40

小微企业评审价格=小微企业投标报价×（1-20%）

注：对于小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.计算总得分

总得分=技术标得分+商务标得分             计算时保留小数2位（四舍五入）。

## 三 、定标办法

1.评标小组完成评标后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序）。评标小组直接确定排名第一的投标单位为中标候选人向采购人推荐，并提交经评标小组成员签字的评标报告。

2.采购人直接授权评标小组确定中标人。

3.当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

四、评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

# 第七章 拟签订的合同文本

义乌市政府采购合同（样本）

需方：义乌民用航空站

供方：_____________________________

供、需双方根据2022年____月____日浙江省义乌市政府采购         项目中标结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件组成及解释顺序：招标文件及其补充更正文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同价款中须包括货物价款、运输费、装卸费、维修保养费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其它项目中，总价不做调整。由中标单位开具正式税务发票。

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 合同价人民币（大写）： ￥： |

三、供货周期：以需方要求为准。

四、技术资料

1.供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金：无

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2.供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

▲九、质保期

供方必须对合同中规定的货物提供至少   年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从整体工程验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因需方使用不当造成故障，供方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中供方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。质保期外的服务，不收取任何上门费。

十、具体交货时间、交货方式及交货地点

1.交货时间：______________________

2.交货地点：______________________

十一、货款支付

付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.供方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向需方提供未经使用的全新产品。

2.供方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由供方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由供需双方合议定价。

③退货处理：供方应退还支付的货款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后在4小时内到达需方现场。

4.在质保期内，供方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、违约责任

1.供方逾期交付货物的，供方应按逾期交货总额每日千分之 二 向需方支付违约金，逾期超过约定日期三十个工作日不能交货的，需方可解除本合同。供方因逾期交货或因其他违约行为导致需方解除合同的，供方应向需方支付合同总值百分之五的违约金。

2.供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，需方有权拒收该货物，供方愿意更换货物但逾期交货的，按供方逾期交货处理。供方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

3.未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之 二 的违约金。

4.因产品的质量问题造成需方受到损失的，应按实际受到的损失赔偿。如拒绝赔偿的，需方可单方面解除合同。

5.如有转让和分包行为，需方解除合同，并可进一步追究供方的违约责任。

6.当供方违约行为给需方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。

7.对于供方需要支付的违约金和赔偿金额，如本合同规定有交纳履约保证金的，则由需方从供方交纳的履约保证金中扣除，履约保证金金额不够负担的，则由需方从待付供方的货款中扣除，还不够的，则供方还可向需方继续索赔；如本合同未规定交纳履约保证金的，则由需方从待付供方的货款中扣除，如不够，则需方还可向供方继续索赔。

8.需方由于供方的违约原因解除合同的，不退还供方交纳的履约保证金。

9.需方无正当理由拒收货物，拒付货款的，需方向供方偿付货物款总值的百分之五违约金。

10.需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额千分之 二 的违约金。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、出现下列情况时本合同自行终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要时；

3.一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，责任方赔偿损失后，合同终止。

4.除本合同另有约定外，发生任何以下一种情况，需方有权解除本合同，对于由此给需方造成的损失，供方应负赔偿责任：

①第十四款中所规定的情形。

十七、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十八、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应按相关规定执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式八份，供需双方各执三份，义乌市财政局和浙江明达工程造价咨询有限公司各执一份，均具同等效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

需    方：义乌民用航空站     供    方：____________________

地    址：___________________地    址：____________________

法定代表人：_________________法定代表人：__________________

授权代表：___________________授权代表：____________________

电    话：___________________电    话：____________________

帐户名称：___________________帐户名称：____________________

开户银行：___________________开户银行：____________________

帐    号：___________________帐    号：____________________

签约时间：___________________签约地点： ____________________

# 第八章  投标文件部分格式

一、技术标部分格式：

1.投标文件封面格式

2.关于资格的声明函格式

3.法定代表人说明书格式

4.法定代表人授权书格式

5.同类项目业绩

6.规范偏离表

7.产品质量保证及售后服务承诺书

8.义乌市政府采购项目投标承诺书

9.联合协议（若投标人为联合体，则须提供)

10.联合体牵头人授权委托书（若投标人为联合体，则须提供)

二、商务标投标文件部分格式：

1.投标函格式

2.报价一览表格式

3.中小企业声明函格式

4.残疾人福利企业声明函格式

5.监狱企业声明函格式

封面格式

项目

投标文件

（采购编号：     ）

投标文件内容：           （技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

## 关于资格的声明函（格式）

浙江明达工程造价咨询有限公司：

关于贵方_______年____月____日                        项目（采购编号：          )招标公告，我公司（单位）愿意参加本次                 项目招标采购，并声明提交的下列文件和说明都是准确和真实的。

1、由                 （签发地）签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份或法人登记证书复印件(加盖公章)一份。

2、其他资格文件：

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址                 受权签署本资格文件人

名称：______________________     签字：

地址：______________________     职务：

传真：______________________     电话：__________________

邮编：______________________

## 法定代表人说明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年      月    日

经营期限：

姓    名：              性别：        年龄：      职务：

系                       （投标人单位名称）的法定代表人。

特此说明。

投标人：                    （盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的（投标人名称）

，系中华人民共和国合法企业。本人            （授权人姓名）系该公司法定代表人，现授权委托       （投标人名称）  的              （被授权人姓名）                          （身份证号码）为合法代理人，全权代表我公司办理就                                   项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人身份证复印件：

被授权人签名：                     授权人：（签字或盖章）

职        务：                     职  务：

投标人：（盖章）

注：身份证复印件放不下可以附后。

## 参投货物说明一览表

采购编号：ZJMD2022038GK

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 规格及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：______________

日 期：      年    月      日

备注：

1. 此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

## 随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

项目名称：

招标项目编号：                                           单位：元

| 序号 | 材料及部件名称 | 型号 规格 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 总价 | 对应设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表中所列内容的价格已包含在投标价中，均为采购人所有。

2、随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具是指为方便甲方使用而提供的、产品能够正常运行并达到采购文件性能之外的辅助性物品。

3、采购文件中所列随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具为采购人要求必须配送，投标人应在此表中列出。

4、除采购文件中所列内容外，投标人自行配送随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具的，请在此表中列出。

5、此表仅提供了表格形式，可扩展。投标人应根据需要及采购文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人全称（盖章）：

日  期：

## 同类项目业绩

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 金额 （万元） | 实施时间 | 项目单位、联系人及电话 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收记录并注明所在投标文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

## 规范偏离表（格式）

采购编号：ZJMD2022038GK

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：______________

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

## 产品质量保证及售后服务承诺书（格式）

采购编号：ZJMD2022038GK

根据贵方为      年    月   日             （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.技术规范及相关产品标准：

2.产品都属于厂家原装正品产品：

3.质保年限、范围、质保条件

4.质量问题及投诉的处理、解决问题的响应时间及方式：

5.售后服务的联系人及联系方式：

6.其它售后服务承诺内容：

投标人名称（盖公章）:_____________________

年        月        日

## 义乌市政府采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2、自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守义乌市政府采购监督管理部门制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、积极主动配合义乌市财政局的调查。及时、如实、全面地回答义乌市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得说明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格（同时由于被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意予以赔偿）。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：          年   月   日

## 联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加      （项目名称）【招标编号：            （采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

联合体牵头人授权委托书

（适用于联合体）

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （单位名称）的法定代表人，现授权委托                 （联合体牵头人的单位名称）的          （姓名）为联合体双方全权代表，以                                （联合体名称：牵头单位全称加成员单位全称）联合体的名义参加               （采购人）的     （项目名称）      标段（标段名称）的投标活动。全权代表在开标、评标、询标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                     性别：            年龄：

身份证号码：

单位：                       部门：            职务：

联合体牵头人（盖章）：

法定代表人（签字盖章）：

日期：      年    月    日

## 投标函格式

致：义乌市民用航空站

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）

为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、技术标，正本一份，副本      份；

2、商务标，正本一份，副本      份；

3、其他：

4、据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价一览表中规定的应提供服务投标总价为（人民币）¥      ，大写__________。（企业成本价为                   元）。

2）我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期 60 个日历天。

5）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：______________________

电话：                                  传真：______________________

投标人名称：__________________________ （公章）

投标人全权代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字或盖章： ____________

## 报价一览表格式

| 序号 | 采购货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 制造商情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是否为小微企业 | 企业 全称 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元）合计：小写：______________ 大写：______________ |

投标人（公章）：

全权代表签字或盖章：

注：1.按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价，本招标项目要求投标人提供的货物及服务内容，除招标文件有特别规定外，都应包含在本报价范围内。须包括货物价款、运输费、装卸费、维修保养费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其它项目中，总价不做调整。由中标单位开具正式税务发票。

2.计算商务分的投标报价是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。

3.总价超过预算价的投标将作无效标处理。

4.此表中的品牌型号须与“参投货物说明一览表”中的品牌型号一致。

5.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

日         期：

## 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

1、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：本项目所属行业：工业，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加       单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：1.应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。

2.未提供以上材料的，均不给予价格扣除。