永康市自然资源和规划局2023-2025年“森林智眼”监控系统前端设备服务项目

招 标 文 件

项目编号：DTCG-YK2023-065

采 购 人：永康市自然资源和规划局

采购代理机构：浙江鼎泰工程管理有限公司

二○二三年七月

# 目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 开标和评标须知

- 技术服务要求及货物需求一览表

- 商务要求

- 附件—投标文件格式

- 永康市政府采购合同（样本）

第一章  招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，浙江鼎泰工程管理有限公司受永康市自然资源和规划局的委托，对其永康市自然资源和规划局2023-2025年“森林智眼”监控系统前端设备服务项目公开招标采购，欢迎国内有相应资质的投标人参加投标。

一、项目编号: DTCG-YK2023-065			      采购计划文号： 临[2023]1441号

二、采购组织类型：分散采购委托中介

三、招标项目概况（内容、数量、预算金额、简要技术要求等）：

| 标项 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市自然资源和规划局2023-2025年“森林智眼”监控系统前端设备服务项目 | 三年 | 650.7万元 | 详见第四章 |

四、投标供应商资格要求:

（一）基本条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、投标人另须提供本项目采购《投标承诺函》（格式详见格式附件）。

3、本次招标不接受联合体投标人。

（二）特定条件：

无

- 是否专门面向中小微企业：否。

五、获取招标文件方式

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览。

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理以及驱动下载（办理流程详见浙江政府采购官网）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），项目采购电子招投标全流程操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

本项目拒绝接受纸质投标文件。

七、投标截止时间：2023年08月17日09:00

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

投标文件收件填写人：浙江鼎泰工程管理有限公司，收件人：陈琳，联系方式：18869927759，收件地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室，收件时间上午08:30-11:30 下午：14:00-17:00。

投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。若供应商在规定时间内（2023年08月17日10:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

八、开标时间：2023年08月17日09:00

九、开标地址：金华市政府采购中心永康市分中心(永康市五湖路1号国际会展中心办公楼)三楼开标室。

十、投标保证金：本项目不收取投标保证金

## 十一、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:

鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。

质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.企业信用融资:省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购(https://www.zizfcg.gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www.zcy.gov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

# 6.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的谈判（磋商、询价）。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

十二、联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江鼎泰工程管理有限公司

联系人： 陈琳    联系电话： 18869927759、18869927795

地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室

2、采购人名称：永康市自然资源和规划局

联系人：吕先生          联系电话：0579-89277119

地址：永康市花园大道309号

3、同级政府采购监督管理部门名称：永康市财政局政府采购监管科

联系人：宋任萍     监督投诉电话：0579-87171293       传真：0579-87171293

地址：浙江省永康市花园大道585号208室

4、系统技术支持：政采云有限公司

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

温馨提示：政府采购金融服务宣传简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函、预付款保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线95763咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3、预付款保函

采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施

4.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

5、政采贷合作单位分为线上线下共四家。

永康招商银行： 陈豪 联系电话：13605896913/676913 （线上）

永康农商银行： 陈中升 联系电话 15158900186/578260 （线上）

金华银行永康支行:杨望 联系电话：13858931020，0579-87217221（线下）

浙商银行金华永康支行：胡风华 联系电话：13758976161（676161）， 0579-87576758 （线下）

保函合作单位:

| 单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国人民财产保险股份有限公司永康支公司 | 倪海涛 | 13758982628 |
| 中华联合财产保险股份有限公司永康支公司 | 章卓航 | 13819905616 |
| 天安财产保险股份有限公司永康支公司 | 钱磊 | 13758980258 |

第二章  前附表、投标人须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 永康市自然资源和规划局2023-2025年“森林智眼”监控系统前端设备服务项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标（电子招投标） |
| 3 | 服务期限 | 三年 |
| 4 | 付款方式 | 详见第五章 |
| 5 | 投标保证金 | 不收取投标保证金。 |
| 6 | 履约保证金 | 1.合同签订时，采购人可按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。 2.为发挥信用体系在履约保证金减免方面的基础作用提倡采购人减收或免收履约保证金。 3.采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。 |
| 7 | 网上注册 | 投标供应商购买招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。 |
| 8 | 转包 | 禁止转包 |
|  | 分包 | 不得分包 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 10 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文件： 电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 |
| 11 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 12 | 投标人资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求：无。 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 注：联合体参加投标的，另须提供联合体协议书，并联合体各方均须提供近三月内任一时间点依法缴纳税收和社保费的资料、营业执照、网站 截图等复印件。 |
| 13 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 14 | 招标文件获取 | 获取方式：政采云平台（www.zcygov.cn）用户登录-项目采购-获取采购文件-申请完成-下载文件； 获取状态：政采云平台（www.zcygov.cn）用户登录-项目采购-获取采购文件-已申请-状态。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑ 不组织。 □ 组织，时间为：/年/月/日至/年/月/日（上午/至下午/），联系人： /，联系方式：/。 |
| 16 | 报价要求 | 1.有关本项目实施所需的服务、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、系统集成、对接、拆除、修复、相关验收费用、管理费、利润、风险费、保险、税金、培训、技术指导、售后、设计费、专利费（著作权）、代理费、其他费用等完成招标内容及要求所提供的服务过程中涉及的一切费用（含税费）均计入报价。《报价一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入最后报价。 2.投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标文件有采购人不能接受的附加条件的； 《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。 |
| 17 | 投标截止时间 | 2023年08月17日09:00 |
| 18 | 开标时间 | 2023年08月17日09:00 |
| 19 | 开标地点 | 金华市政府采购中心永康市分中心(永康市五湖路1号国际会展中心办公楼)三楼开标室 |
| 20 | 评分办法和中标标准 | 见第三章 |
| 21 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江政府采购网） |
| 22 | 中标结果公示 | 中标结果公示在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn。公示期满后，如无有效质疑和投诉，向中标人发出中标通知书。 |
| 23 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。 |
| 24 | 中小企业扶持政策 | □ 本项目专门面向中小企业，不再进行价格政策扶持。 ☑ 本项目非专门面向中小企业，价格扣除： 1.根据财库〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予（10%）的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予(6%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 3.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 4.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 25 | 信用记录 | 依据财库[2016]125 号文件执行查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；截止时点：投标截止时间前 3 年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ☑ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 27 | 环境标志产品 | ☑ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 28 | 是否进口产品 | □ 是 ☑ 否 |
| 29 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

#### 注：下文如有与本附表不一致处以本表为准。

投标人须知

一、总则

（一）适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购。

（二）定义

2.1“采购人”、“招标人”系指永康市自然资源和规划局。

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江鼎泰工程管理有限公司。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定须向需方提供的设备、软件、专用工具、手册及其它有关技术资料和辅助材料。

2.5“服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、设计、安装、调试、维护、培训、技术服务、及其它类似服务。

2.6需方：即永康市自然资源和规划局，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.7供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

2.8.中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（三）投标人及委托有关说明

3.1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

3.2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3.3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（四）投标费用

4.1投标人应承担所有与投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

（五）质疑

5.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，一次性以书面形式向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

5.3质疑函受理：鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。同时接受以书面形式（现场或邮寄）递交到浙江鼎泰工程管理有限公司的质疑函。地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室。联系人：徐爱琍，联系电话：18866927795。

二 、招标文件的说明

（一）招标文件的构成

1.1招标文件用以阐明所需供货、服务、招标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）开标和评标须知

（4）货物需求一览表及技术商务要求

（5）附件—投标文件格式

（6）永康市政府采购合同（样本）

1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购地的自然环境气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

1.3本文件中打“▲”号的条款视作强制要求或必须满足的条件和资料，不允许有负偏离或缺失，投标人必须满足，否则该投标将导致无效。“★”号的条款为相对重要的要求、条件或资料，如有负偏离或缺失，则有可能被扣较多技术分。

（二）招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向采购人构提出疑义或质疑提出。如有需要向采购人提出疑义或质疑将在规定的时间内，在浙江政府采购网上发布更正公告。逾期提出采购人将不予受理。编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

2.2采购人主动进行的澄清、修改：采购人无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止期。

三、投标文件的编制

（一）编制要求

1.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

1.2投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。

（二）投标的语言及计量单位

2.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（三）投标文件构成

3.1本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

3.2法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。

3.3电子投标文件每个标项由资格文件、技术商务文件、报价文件三部份组成，备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。

（四）投标文件的签署和包装

4.1电子投标文件部分：

（1） 投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所产生的后果由投标人承担。

（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.2投标人选择递交备份投标文件，备份投标文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：U盘

（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（五）投标人资格的有关证明资料（资格文件）

至少应包括下列内容：

5.1投标声明书 (格式见附件，含无重大违法记录声明)；投标承诺函（格式见附件）；

5.2法定代表人授权委托书(格式见附件)；

5.3提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；5.4联合投标协议书（若需要）；

5.5联合投标授权委托书（若需要）；

5.6提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件及需要说明的资料。

5.7招标代理服务费承诺书（格式见附件）。

▲资格文件中不能出现报价内容，否则作无效标处理。

（六）拟供货物及服务合格性符合招标文件的有关资料（技术商务文件）

至少应包括下列内容：

6.1评分对应表（主要用于评委对应评分内容）；

6.2投标项目明细清单（含货物、服务等）；

6.3技术响应表；

6.4项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

6.5项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

6.6列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

6.7商务响应表（格式见附件）；

6.8售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

6.9技术培训计划（若有）；

6.10投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

6.11案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

6.12投标方认为需要的其他文件资料。

6.13证明响应内容和服务与招标文件的要求相一致的资料，可以是文字资料、表格、图纸和数据，它包括：

（1）响应内容主要服务性质的详细说明。

（2）对照招标文件服务与商务要求，逐条说明所提供服务已对采购人的要求做出了实质性响应，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。

（3）特别对于有具体要求的内容，投标人必须提供具体说明。

投标人在阐述上述内容时应注意采购人和采购代理机构在服务与商务要求中指出的要求、规范仅起说明作用，并没有任何限制投标人在投标中可以选用替代规范，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

6.14编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

6.15投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行评分条款对应的关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

▲技术商务文件中不能出现报价内容，否则作无效标处理。

（七）投标书及投标报价（报价文件）

7.1投标人应在招标文件所附的投标报价一览表上写明提供货物的单价和总价。投标人对每种项目只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

7.2投标报价以人民币为结算货币，须包括完成本次招标项目中的所有服务内容、连带内容、关联内容及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

7.3填写报价一览表时应注意下列几点：

（1）投标文件只允许有一个报价，投标报价应根据招标文件的要求，针对各部分的具体情况制定资源配置及分项报价表，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送，按无效标处理）。

（2）投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修等费用）。

（3）投标报价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

7.4投标人应在“政府采购云平台”中填写报价，报价应与上传的报价文件一致，如有不一致，以上传的报价文件中报价为准。

7.5投标人特别要求的其它附带服务的费用，投标人如不填写，将被视为已汇总到投标总价之中。

7.6采购人和采购代理机构不接受招标项目范围内的捐赠。

（八）在线演示（如有）

8.1如招标文件中设有演示环节，则供应商通过电子交易平台（政采云系统）嵌入的第三方视频会议系统在线向专家进行讲解、演示、答疑。

8.2演示开始时间由评审小组在项目评审期间以在线短信或电话方式通知各投标人，故各投标人应在项目评审期间保持通讯工具的畅通并随时关注。

8.3演示时供应商应自备电脑、摄像头、耳麦等演示所必备的硬件及演示内容。由于自身设备原因无法正常完成在线演示的，后果由投标人自行承担。

（九）投标有效期

9.1自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

9.2中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（十）投标文件的形式

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

（十一） 提交投标文件

11.1电子投标文件传输提交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交至政府采购云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），投标截止时间前未完成传输提交的，视为未提交投标文件。投标截止时间以后传输提交的投标文件，将被拒收。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

11.2备份电子投标文件提交

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

投标文件收件填写人：浙江鼎泰工程管理有限公司，收件人：陈琳，联系方式：18869927759，收件地址：永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室，收件时间上午08:30-11:30 下午：14:00-17:00。

备份电子投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

11.3投标人提交的投标文件均不予退还。

11.4 逾期传输的或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予受理。

（十二）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（十三）其他要求

13.1如中标，中标供应商需根据招标人要求提供纸质投标文件至少三份。

13.2纸质投标文件用A4纸打印，按招标文件格式要求顺序合成本装订，并在“投标文件格式”规定处由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章。

13.3纸质投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

13.4纸质投标文件内容须与电子投标文件一致。

四、开标、评标及合同签订

（一）开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1.2开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人代表或由采购人委托的评标委员会依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《报价一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（二）投标供应商资格审查

2.1开标后，采购人代表或由采购人委托的评标委员会应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购人委托的评标委员会对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购人委托的评标委员会将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标进行后续评审。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

（三）评标

3.1评标由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的

9）投标供应商在线制作投标文件时《报价一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《报价一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

11)不同投标人被政采云系统识别为硬件设备或 IP 地址相同。

12)不同投标人被政采云系统识别为投标行为异常，即两家投标人累计超过30次以上共同投标，且其中一家中标率为0%。

3.4 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3）除3.3条款以外，未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.5本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项货物或服务的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项货物或服务后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项货物或服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

（四）投标文件的澄清

4.1为有利于对投标文件的评审，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不多于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（六）串通投标处理

经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

（七）评标原则

投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第五部分。

（八）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（九）授予合同

9.1中标条件

9.1.1投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

9.1.2投标供应商有很好的执行合同的能力；

9.1.3投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务。

9.2中标通知

9.2.1采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

9.2.2中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

9.3中标无效

9.3.1发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

9.3.2有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

（十）签订合同

10.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起20日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

10.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

10.3拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

五、中标服务费

（一）服务费的收取依据及方式

1.1依据代理机构与采购人签订的《委托代理协议书》之规定，中标人在领取中标通知书时，应向浙江鼎泰工程管理有限公司一次性足额支付代理服务费。

1.2中标代理服务收费按差额定率累进法计算。

| 中标金额（万元） | 招标收费费率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 按差额定率累进法计算 |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |
| 1000-5000 | 0.5% |  |

六、解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属采购人。

第三章  开标和评标须知

一、总则

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、符合性审查

评标委员会对投标文件依据招标文件规定进行符合性审查。符合性审查条件详见《第二章  投标人须知》

四、投标文件的澄清、说明或者补正

投标人根据评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标。程序要求详见《第二章  投标人须知》

五、评审纪律和要求

1、评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2、评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3、评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4、评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5、评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6、采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7、采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8、评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9、评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定成交人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10、评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11、评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12、招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13、评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14、评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15、评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16、政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

六、评标细则

1、本项目采用综合评分法（总分100分）。

评标委员会根据本评标办法进行评审，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。每个投标人最终得分=技术商务分+价格分。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投票表决方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等。合理确定核心产品为：无。多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前款规定处理。

2、评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3、对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。并编写评标报告。

5、评分因素及分值范围

5.1 技术商务分（80分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立评分（具体分值设定详见表格），小数点后最多保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

(注：请投标人在制作电子投标文件时设置与各评分条款对应的关联定位。)

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合情况 | 根据投标人提供的①整体经营状况、②技术力量等方面进行综合评分。（每项2分，满分4分） （1）每一项内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得2分； （2）每一项内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得1分； （3）每一项内容未进行阐述或阐述内容无法满足采购需求，得0分。 | 4 |
| 2 | 类似项目业绩 | 投标人自2020年1月1日（以签订合同时间为准）以来有类似业绩的，每提供1个得1分，最多得2分。 注：须提供合同复印件关键页（包括合同首页、合同金额页、合同盖章页及显示项目内容的相关页）并加盖投标人公章。 （对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分。） | 2 |
| 3 | 投入本项目人员 | （1）投标人拟派的项目负责人具有一级注册建造师证书（通信与广电工程专业）的得2分，没有证书不得分； （2）拟投入本项目的项目组成员（不含项目负责人）具有信息（或软件）类专业中级及以上职称的每个证书得0.5分，最高得2分。 注：项目组人员须为本公司在职人员，提供相应证书扫描件及近三个月的社保记录，未提供不得分。 | 4 |
| 4 | 技术指标和配置 | 根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标要求的技术参数进行打分：加★的参数，每项负偏离扣1分，扣完为止。 | 31 |
| 5 | 项目整体 理解与分 析 | 根据投标人对①项目背景了解程度、②项目建设需求理解程度、③系统功能需求等方面进行综合评分。（每项3分，满分9分） （1）每一项内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得3分； （2）每一项内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得2分； （3）每一项内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得1分； （4）每一项内容未进行阐述或阐述内容无法满足采购需求，得0分。 | 9 |
| 6 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案，包括①供货方案、②安装方案调试、验收的方案、③进度计划及保障措施、④项目实施中的重点难点解决方案等由专家进行综合评价。（每项3分，满分12分） （1）每一项内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得3分； （2）每一项内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得2分； （3）每一项内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得1分； （4）每一项内容未进行阐述或阐述内容无法满足采购需求，得0分。 | 12 |
| 7 | 售后服务 与承诺 | 投标人需提供完整可行的售后服务方案包含但不限于：①对故障的响应时间和修复时间承诺、②售后服务内容，③服务标准体系、④技术服务标准流程、⑤技术服务方式与内容等由专家从全周期实际服务考虑进行综合评分。（每项2分，满分10分） （1）每一项内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得2分； （2）每一项内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得1分； （3）每一项内容未进行阐述或阐述内容无法满足采购需求，得0分。 | 10 |
| 8 | 质量保证措施 | 根据投标人提供的质量保证措施，由专家进行综合评价。（满分2分） （1）每一项内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得2分； （2）每一项内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得1分； （3）每一项内容未进行阐述或阐述内容无法满足采购需求，得0分。 | 2 |
| 9 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案，从①方案完整性及计划性、②内容丰富程度方面等进行综合评分。（每项3分，满分6分） （1）每一项内容进行了阐述且完全满足采购需求的，得3分； （2）每一项内容进行了阐述且基本满足采购需求的，得2分； （3）每一项内容虽然进行了阐述但并未完全贴合采购需求的，得1分； （4）每一项内容未进行阐述或阐述内容无法满足采购需求，得0分。 | 6 |

5.2 价格分（20分）

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得20分，最低得 0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

5.2.1评标价：在投标价基础上经政策调整过后确定的价格。评标价仅作为价格标评审的依据，不等同于中标价、合同价。

5.2.2评定评标基准价：技术入围投标人中的最低评标价作为评标基准价。

5.2.3报价得分=（评标基准价/评标价）×价格分权值×100

5.2.4落实政府采购政策说明：

根据财库〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予（10%）的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予(6%)的扣除，用扣除后的价格参加评审（本项目不适用）。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策（本项目不适用）。

符合以下要求之一的投标人被认定为小型、微型企业：

投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】；

监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

# 5.3计算总分（满分为100分）

计算方法： 总分 = 技术商务得分+ 价格得分

七、确定中标候选人

1、评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求且评审后总分由高到低顺序排列，推荐总分第一名的供应商为中标候选人。

2、如发生两家或两家以上最高分数相同情况，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的则以政采云系统记录的投标文件解密时间为准，进行先后排序确定中标候选人。

八、重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，任何人不得重新评审：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第四章 技术服务要求及货物需求一览表

一、项目概况

为实现永康市森林防火监测预警信息化、现代化，全面提高永康市森林防火应急响应速度，增强预防和控制森林火灾发生的综合能力，永康市自然资源和规划局计划2023年以购买服务形式建设一套智能化的森林防火监测预警管控体系：林场指挥中心主要包括森林火灾预警管控体系、森林防火应急广播系统。前端建设主要有铁塔49个高空双目热成像摄像头，林场（5个高空防火摄像头、43个低位摄像头、2座25米和3座15米铁塔、19个点应急广播系统）及相关配套服务，满足重点林区、林场火灾易发区火情实时监控管理的需求，服务年限为三年。所有硬件由中标人采购安装调试并运维，摄像头、链路、流量、用电（林场低位摄像头除外）、与摄像头安装载体所有人的协调和费用（或自建载体，费用中标人自理）由中标人负责。

1．森林防火监测预警管控系统

本项目实施是实现永康市森林防火监测预警信息化、网格化、现代化，全面提高永康市森林防火应急响应速度，增强预防和控制森林火灾发生的综合能力。

项目要充分整合热成像探测技术、图像识别、地理信息系统等先进技术，可见光、热成像二种监测设备接入同一平台软件进行监测报警，一种设备报警后，周边可监测的设备进行联动，对报警进行二次甄别，所涉及的设备及相关技术均应达到业内先进水平。系统建成后要能及时发现、定位火情，发出预警，能在白天、夜晚、雾天进行有效监测。

实现防扑火信息全要素一张图，具备防（扑）火要素的采集、标注、日常巡护管理、火灾报警、扑火辅助指挥等功能；能实时显示救火队伍、水源、防火道路、物资储备，防火人员位置等扑救火资源及要素，实时显示火灾现场的扑救情况，能有效辅助指挥灭火工作。

满足接入市级“林火智治”应用平台。

2.森林防火应急广播系统（林场）

森林防火应急广播平台设计具有视频融合功能，在应急广播平台中可将视频监控画面调用，达到实时指挥的效果。除此之外，目前市场上带AI智能分析的摄像头也越来越普遍，可根据实际场景来选择一款摄像头和广播终端进行联动：如当摄像头感应到有火情发生时，可自动触发报警，调用周边的广播终端播发摄像头里的音频文件或播放预设在平台的媒资文件。

1）固定视频采集

平台预留固定视频采集摄像头接口，可在人流集中的重要公共场所安装固定视频采集摄像头，将视频信息上传到应急广播平台视频接入服务系统，在指挥中心大屏或客户端上预览采集点视频，发现异常情况时可以通过视频指挥界面一键启动应急广播，对采集点附近广播终端进行喊话。

2）平台支持通过GIS地图上显示采集点位置和实时视频画面，并可通过GIS视频预览界面一键启动应急广播。如下图所示。

平台支持在视频指挥模式显示采集点实时视频，通过选择采集点资源树形目录，可对全区所有采集点进行视频巡视。发现异常情况可在视频指挥界面一键启动应急广播。

3）视频监控平台对接

系统设计支持与现有视频监控平台对接能力，支持主流视频监控系统厂家接口，支持GB/T28181-2016视频互联接口规范以及ONVIF国际视频通用接口规范。可将已布署的重要采集点监控视频通过平台对接接入到应急广播平台视频接入服务系统，供指挥系统和各户端预览。

摄像头点的选址需符合火情观测摄像头的需要，满足本地区、本部门的重点火险区、重点林区等关键部位的火灾摄像头。

3.永康市自然资源和规划局（永康市林业局）原16个森林防火高空探头日常巡检及技术服务。

二、设备及安装要求

监测点使用可见光摄像头，高空安装距离地面20-40米，可视范围达到3公里及以上，采用运营商数据专线传输，带宽不低于20M，视频传回画面流畅清晰。

三、服务内容

# 1、森林铁塔高位监控：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测终端综合服务 | 49个点位双目热成像云台摄像机的森林智眼监测服务； 选用火点最大可探测距离不小于3km，可见光可视距离达5km的3km双目热成像云台摄像机；由一路红外线热成像系统、一路普通可见光系统、云台系统及防护罩等配件集成，用于对视场内热源进行侦测或测量；通过专属服务器和终端，可以提供实时监控画面查看，并且部署储存可以调用历史画面；（满足金华市林业局关于印发《 森林防火双目热成像云台摄像机技术要求（试行） 》文件） 服务期为三年。 | 49 | 路 |
| 2 | 平台算法服务 | 1、满足接入市级“林火智治”应用平台； 2、算法通过对烟、火的颜色、形状、轮廓、纹理以及光谱特征、空间几何特征、运动轨迹等多种因素来智能判别烟火，一旦发生疑似森林烟火就能自动识别并向相关人员发送警报。 3、服务期为三年。 | 49 | 路 |
| 3 | 站址服务 | 1、站址高空站址服务； 2、电力保障服务； 3、日常巡检服务等； 服务期为三年。 | 49 | 路 |
| 4 | 专线通信综合服务 | 1、20M*50路前端专线通信服务； 2、600M*1路中心专线通信服务； 服务期为三年。 | 49 | 路 |

# 2、林场高位及低位监控：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端森林防火监测系统 |
| 1 | 热成像双光谱云台摄像机 | 热成像分辨率：384 × 288 热成像焦距：75 mm 热成像视场角：4.98°(H)×3.74°(V) 火点最远报警距离（以2米*2米为准）：4412m 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：525m 船只最远报警距离（以10米*5米为准）：2250m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：1575m 烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：6000m 可见光分辨率：2688 x 1520，400万实时高清 可见光焦距：6-336 mm,光学变倍56倍 可见光补光功能：补光有效距离150m 可见光视场角：48.26°(H)28.43°(V)-0.92°(H)0.56°(V) 可见光透雾功能：支持光学透雾和算法透雾 可见光防抖功能：陀螺仪电子防抖 水平范围：360°连续旋转 垂直范围：+40°~-90° ★云台内置AIS模块、陀螺仪、温度传感器、水平仪、2个CPU/GPU/NPU 一体化芯片、1颗8G EMMC 芯片、LONGSERVICELIFE/HIGHACCUARCY 电机型热成像机芯和3个MCU独立控制系统（需提供具有CMA、CNAS资质的第三方检测机构出具的满足此参数检测报告复印件） ★支持云台磁编编码器、热成像镜头磁编反馈系统、姿态感知模块（需提供具有CMA、CNAS资质的第三方检测机构出具的满足此参数检测报告复印件） ★具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测设置选项（需提供具有CMA、CNAS资质的第三方检测机构出具的满足此参数检测报告复印件） 外壳材质：高强度铝合金 电源输入：DC36V±20%&DC48V±20% 功率：工作功耗≤70 W，最大功耗≤130 W 工作温度和湿度：-40 ℃~70 ℃，＜90% RH 防护等级：IP66，电磁兼容符合GB/T17626.5四级标准 重量：20 kg | 台 | 3 |
| 2 | 热成像双光谱云台摄像机 | 热成像分辨率：384 × 288 热成像视场角：3.74°(H) × 2.80°(V) 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：2100m 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：700m 火点最远报警距离（以2米*2米为准）：5882m 船只最远报警距离（以10米*5米为准）：3000m 可见光分辨率：2688 x 1520，400万实时高清 可见光焦距：6-336 mm,光学变倍56倍 可见光补光功能：补光有效距离200 m 可见光视场角：48.26°(H)28.43°(V)-0.92°(H)0.56°(V) 可见光透雾功能：支持光学透雾和算法透雾 可见光防抖功能：陀螺仪电子防抖 烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：6000m 水平范围：360°连续旋转 垂直范围：+40°~-90° ★云台内置AIS模块、陀螺仪、温度传感器、水平仪、2个CPU/GPU/NPU 一体化芯片、1颗8G EMMC 芯片、LONGSERVICELIFE/HIGHACCUARCY 电机型热成像机芯和3个MCU独立控制系统（需提供具有CMA、CNAS资质的第三方检测机构出具的满足此参数检测报告复印件） ★支持云台磁编编码器、热成像镜头磁编反馈系统、姿态感知模块（需提供具有CMA、CNAS资质的第三方检测机构出具的满足此参数检测报告复印件） ★具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测设置选项（需提供具有CMA、CNAS资质的第三方检测机构出具的满足此参数检测报告复印件） 外壳材质：高强度铝合金 电源输入：DC36V±20%&DC48V±20% 功率：工作功耗≤70 W，最大功耗≤130 W 工作温度和湿度：-40 ℃~70 ℃，＜90% RH 防护等级：IP66，电磁兼容符合GB/T17626.5四级标准 重量：20 kg | 台 | 2 |
| 3 | 热成像双光谱球机 | 热成像：分辨率：384×288；焦距：25mm；视场角：11.19°x14.88° 可见光：分辨率：1920×1080，200万；焦距：4.8-153mm；视场角：58.4*33.8°-2.14*1.2° 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：250m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：750m 船只最远报警距离（以10米*5米为准）：750m 火点最远报警距离（以2米*2米为准）：1500m 烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：3km ★噪声等效温差(NETD)在15mk及以下（需提供具有CMA、CNAS资质的第三方检测机构出具的满足此参数检测报告复印件） ★最小可分辨温差（MRTD）值不大于300mk支持100米红外补光（需提供具有CMA、CNAS资质的第三方检测机构出具的满足此参数检测报告复印件） 支持光学透雾 水平方向360°连续旋转，垂直方向-5°～+90° 电源：AC24V；DC48V 功率：最大功耗≤30 W 工作温度：-40℃-70℃，湿度小于90% 防护等级：IP66 | 台 | 1 |
| 4 | 400万红外网络高清球机 | 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角：55°~2.7°（广角~望远） 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m 内置加热玻璃，有效除雾 支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持3D数字降噪，支持120dB宽动态 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持256GB microSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 1 |
| 5 | 全局摄像机 | 设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2。 摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均1/1.8英寸。 内置2个GPU芯片。 两路视频输出分别支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps，分辨力1500线。 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 设备可支持白光灯及红外光补光。 ★具有人像增强和车牌增强设置选项，车牌增强等级0~100可设置，开启人像增强功能后，可减弱夜间抓拍到的人眼瞳孔内的亮斑。（需提供具有CMA、CNAS资质的第三方检测机构出具的满足此参数检测报告复印件） 支持水平、垂直旋转，水平手控速度不小于240°/s，定位准确度不大于0.1°。 ★在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析，在全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体的抓拍和属性分析，全景通道检测到且框出移动目标至细节通道摄像机开始转动的时间不大于0.2秒，距离设备30m处全景检测宽度不小于15m。（需提供具有CMA、CNAS资质的第三方检测机构出具的满足此参数检测报告复印件） 支持萤石接入 电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-50℃-80℃，支持IP67。 | 台 | 2 |
| 6 | 智能人脸筒型网络摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 通道1和通道2智能可同时开启；可通过IE浏览器或客户端将通道1的智能资源分配为人脸抓拍、smart事件、普通监控；通道2分配为smart事件、普通监控。 支持双通道深度学习声光警戒功能，远距离警戒可达到60 m 设备内置4颗补光灯，灯珠朝向和补光照射方向不应相同，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。 设备支持左右双通道镜头，左右通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 支持三码流技术，支持同时20路取流 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 2个内置麦克风，1个内置扬声器（1.5 W），支持双向语音对讲 防护等级：IP67 | 台 | 32 |
| 7 | 400万高清摄像机 | E系列400万像素7寸23倍星光智能警戒网络高清球机_交流 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m 内置加热玻璃，有效除雾 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP、萤石 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：4.8-110 mm,23倍光学变倍 视场角：55° to 2.7° (广角-望远) 防补光过曝：支持 红外照射距离：150米 报警灯：30米 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 内置扬声器：一个内置扬声器，有效距离可达30 m 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 电流及功耗：最大功耗：42 W（其中加热最大功耗：10 W，补光灯最大功耗：18 W） 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 7 |
| 8 | 智能收扩机 | ★1、国产主芯片，采用高性能处理器，主频1GHz及以上，具备MP3/AAC/DTS等音频解码功能。双CPU同时运行（须提供国家广电总局广播电视计量检测中心检测报告） 2、终端支持调试模式，调试模式下直接播放U盘内容，通过网页管理进入或者退出调试模式。 3、支持本地USB升级功能，支持远程在线升级功能； 4、支持WEB配置功能，支持网页重启； 5、具有MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC音频解码，解码输出音质清晰、流畅 6、可远程对收扩机进行音量设置、远程重启、设置资源编码、日常/应急开停播功能等 7、外接大喇叭，播发音频时具有淡入功能，音质优美。 8、具应急广播或日常广播时，音量大小为软件设定并保存在设备的值。 9、具有回传模块接口，终端状态可通过有线IP和移动通信网络两种方式实现设备状态数据回传，在WEB配置界面上可以根据实际需要选择配置； 10、具有通道优先级设置功能，优先级可有WEB网页设置 11、电源支持次级短路保护，保证设备的稳定与可靠性。 12、结构内部部署合理，核心电路板三防漆处理，设备具有接地端子，要求设备能可靠接地。 13、防尘防水等级达到IP66； 14、全金属室外形机箱（或箱体顶盖与底盖为ABS工程塑料），喷粉防腐设计 15、采用可寻址全数字解码，接收上级远程控制，可根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放； 16、支持被监听：在设备网络广播的状态下，可以通过其它设备监听正在广播的内容； 17、支持网络实时、定时播放； 18、具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级； 19、各功能性模块为独立模块方便后期维护维修。 20、具有额定有效值功率为100W的音频功放定阻输出，两组标准音频接线柱，推动4个25W的大喇叭； ★21、支持数字证书的更新；（须提供国家广电总局广播电视计量检测中心检测报告） ★22、4G接收、可实现4G接收平台下发消息。（须提供国家广电总局广播电视计量检测中心检测报告） 23、机箱外壳包括上下盖板采用全铝合金铸铝外壳，全喷漆电路板及衬板，有效防水防漏。 | 台 | 19 |
| 9 | 风力发电机 | 400w12v、启动风速低，体积小，外型美观， 运行振动低; 2、使用人性化法兰安装设计，方便安 装和维修; 3、铝合金机身，风轮叶片采用尼龙纤 维材质，配以优化的气动外形设计 和结构设计，启动风速低，风能利用系数高，增加了年发电量: 4、发电机采用专利技术的永磁转子交 流发电机，配以特殊的转子设计， 有效地降低发电机的阻转矩，仅为 普通电机的1/3，同时使风轮与发电 机具有更为良好的匹配特性，机组 运行的可靠性。 5、采用最大功率跟踪智能型微处理器 控制，有效调节电流电压。 | 台 | 3 |
| 10 | 单晶太阳能板 | 1最大功率350wp最大工作电压18V最大工作 电流:9.7A 开路电压:36V短路电流:10.5A,电池数量:36 2.太阳能板的尺寸1650x992x40mm 3太阳能板效率>20% 4.输出功率公差+/-5%5太阳能能板表面可以承 受的最大压力:60m/s(200kg/sq.m) 6.工作温度范围 -40℃ ~+85℃ | 块 | 15 |
| 11 | 太阳能板支架 | 太阳能通用抱杆安装支架支架表面260度高温喷塑防锈处理，外观乳白色 | 套 | 6 |
| 12 | 风光互补控制器一体机 | 额定功率：1000w 额定电压：12vcv，工频纯正弦波输出 | 台 | 3 |
| 13 | 胶体蓄电池 | 1.电池容量:200Ah 2.额定电压:DC12V 3 最大功率:2400WH 4.充电电流:20A 5放电电流:20A电池类型:胶体蓄电池7化学状态:固定工作温度范围:-25°℃ ~+65℃ 9.设计使用寿命:6年 0.内置航空铝材，防水 级别:防水 | 个 | 12 |
| 14 | 无线网桥 | 无线传输距离：10 km 带机量：24路2 M码流IPC 组网方式：点对点 无线标准：IEEE 802.11a/n/ac（2 × 2 MIMO） 网口：1个RJ45，10/100/1000 Mbps自适应 供电方式：Passive POE 24V 电源规格：DC 24 V，0.5 A 工作场景：中心端/摄像机端 网络协议：NTP（网络校时），HTTPS（Web管理） 工作温度：-40℃~70℃ 安装方式：抱杆 整机最大功耗：≤ 9 W | 套 | 2 |
| 15 | 8口千兆光纤交换机 | 1、标准1U高机架设备，实配固化千兆电接口数≥8个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥10个 ，且实配支持POE+的端口≥8个，整机POE功率不得小于120W； 2、交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.9Mpps 3、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥6KV 4、提供进网许可证复印件； 5、提供国家强制性产品认证证书复印件； | 台 | 22 |
| 16 | 汇聚交换机 | 1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP光口，标准1U设备，提供官网截图证明；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，提供官网截图证明； 2、支持 MAC地址容量≥16K，三层SVI接口≥16个； 3、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 6. 支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能，提供功能截图及网管平台软件产品登记测试报告； 7.★为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明，保留测试权力；考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与接入层交换机，核心交换机同一品牌。 9、提供电信设备进网许可证证书复印件； 10、提供国家强制认证CCC认证书复印件； 12、工作温度范围-0ºC ~ 50ºC，提供官网截图。 | 台 | 5 |
| 17 | 光模块 | 千兆单模双芯SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 个 | 44 |
| 18 | 智能网络柜 | 机柜材质：柜体封板采用外层0.5mm内层0.5厚彩钢板、夹层采用EPS材料，厚度50mm。标配1500WAC空调。尺寸：1700×750×750mm； | 套 | 3 |
| 19 | 落地箱基础 | 信息箱基础，接地处理（含地笼） | 套 | 3 |
| 20 | 25米铁塔 | 1.监控塔高度25米，采用四角结构钢塔、顶部含维修安装平台（平台离地高度23.7米）；角钢主材、辅材均采用Q235B钢；风压：0.45kn/m²；塔顶按规范安装避雷针。2.铁塔基础的预埋螺栓和接地避雷带、接地桩由铁塔加工厂提供，在基础施工前送至施工现场。 3.除基础预埋螺杆件外，所有铁塔构件必须热镀锌。 4.塔身中心垂直倾斜应不大于全塔高度的1/1000。 5.监控结构正常使用极限状态的控制条件应符合：在以风荷载为主的荷载标准组合作用下，塔桅结构任意水平位移不大于全塔高度的1/75。 6.角钢塔的爬梯必须保证维护和保养人员能安全、方便地进行操作。 7.铁塔接地电阻≤10欧姆，混凝土基础深≥2.2米，采用4柱接地混凝土结构，抗震8级以上 | 座 | 2 |
| 21 | 15米铁塔 | 15米三柱圆钢监控塔，塔顶一层平台上方安装监控；风压：0.45kn/m2；抗震烈度：8°；适宜温度：-35℃-+55℃；垂直度：≤1/1000；裹冰：8mm；塔体构件热镀锌防腐。 | 座 | 3 |
| 22 | 铁塔基础制作（25米） | 挖坑、整平、预埋件、基础浇筑、接地等 | 座 | 2 |
| 23 | 铁塔基础制作（15米） | 挖坑、整平、预埋件、基础浇筑、接地等 | 座 | 3 |
| 24 | 监控杆 | 主杆6m，厚壁热镀钢管，Ø185-Ø117mm；含预埋件（基础）及安装配件 | 根 | 1 |
| 25 | 监控杆 | L型，主杆4m，厚壁热镀钢管，Ø185-Ø117mm；含预埋件（基础）及安装配件 | 根 | 26 |
| 26 | 智能自动重合闸 | 1.额定电流In：10A 2.额定电压Un：220V50Hz 3.L/N-PE额定电流In(8/20)：10KA ★4.峰值电流Imax(8/20)：20KA（提供CNAS检测机构出具的产品检测报告及盖章） 5.保护水平Up：≤1.2KV 6.过压保护值：275V±10V 7.欠压保护值：100V±10V 8.漏电不动作电流：15mA 9.动作时间：≤0.1S 10.漏电保护电流：30mA | 套 | 27 |
| 27 | 谐波抑制电源一体式防雷箱 | 1.抑制瞬流和谐波、节约电能、优化电源质量；抑制瞬流容量大，限制电压低； 2.提供B+C、C+D保护； 3.保护模式：L-N，L-PE，N-PE全保护模式； 4.采用冗余保护设计并内置谐波抑制网络； 5.采用三级自我保护高可靠性电路设计； 6.电涌发生记录（电涌在线监测系统可根据客户需求配置）； 7.失效声光告警功能； 8.远程报警干接点（C类干触点）； 9.全密封一体化灌胶绝缘结构，全天候；防护等级IP65； 10.内置大电流接线端子 11.标称工作电压Un：AC 220V 50-60Hz 12.最大持续工作电压Uc（L-PE，N-PE）：AC 320V 50-60Hz 13.峰值电流Iimp（L-PE、N-PE）：25kA(10/350μs) 14.峰值电流Imax（L-PE、N-PE）：100kA(8/20μs) 15.额定电流In（L-PE、N-PE）：25kA(8/20μs) ★16.电压保护水平Up（L-PE、N-PE）：≤1.5kV（In:10kA8/20μs）（提供CNAS检测机构出具的产品检测报告及盖章） 17.电压总谐波畸变率：≤5.0%(0.38kV) ★18.谐波电压含有率：HRU≤4.0%奇次，≤2.0%偶次(0.38kV)（提供CNAS检测机构出具的产品检测报告及盖章） ★19.谐波电流允许值：HRI≤62A，3、5次(0.38kV,10MVA)（提供CNAS检测机构出具的产品检测报告及盖章） 20.响应时间Ta：≤25ns 21.电涌保护模式：L-PE、N-PE 22.通讯接口：RS485 23.绝缘电阻：＞100MΩ 24.外形参考尺寸：241*190*135mm | 套 | 1 |
| 28 | 抱杆监控箱 | 650*450*400，含雨顶，箱机采用优质轧板，板材1.5MM；后背支架；内含空开及插座 | 只 | 27 |
| 29 | 配电箱 | 400*500，总闸40A，三相电表，三相四线漏报32A，单片空开2个 | 只 | 1 |
| 30 | 点位取电 | 供电开户、过路管道、室外型护套电缆3×4平方毫米4500米、室外型护套电缆3×6平方毫米3500米，室外型护套电缆4×16平方毫米2200米，室外型护套电缆2×1.5平方毫米850米及开挖、布线施工费。 | 项 | 1 |
| 31 | 光缆管道 | 室外8芯光缆9140米；PE管及施工费。 | 项 | 1 |
| 32 | 辅材 | 光纤跳线、光接入设备ONU、室外屏蔽网线等 | 套 | 48 |
| 33 | 二次搬运费 | 含杆件、设备、基础材料等搬运 | 项 | 1 |
| 二、控制中心设备 |
| 1 | 录像机 | 1.标准机架式 2.1个HDMI，1个VGA，异源输出；4盘位 2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 选配：1个eSATA接口 4.报警IO：16进4路（可选配8出）；输入带宽：256M 5.32路H.264、H.265接入；最大支持8×1080P解码；支持H.264、H.265解码 6.Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |
| 2 | 超脑 | 【硬件规格】 2U准机架式9盘位超脑NVR 支持满配12TB硬盘（总容量可达108TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出，最大支持8K+1080P输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 反向供电接口：1路（DC12V 1A） 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） 一、目标识别应用： 目标名单库：支持32个目标库，名单库10万张，路人库1万张 目标抓拍：最大支持16路（4MP）实时视频流本地目标抓拍 目标比对：最大支持48路图片流目标比对报警 支持陌生人报警、人员频次报警、目标1V1比对 支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 支持接入抓拍机分析精准客流： 1）支持客流分组统计、组内去重，可过滤特定人员库 2）支持客群分析，按性别、年龄段统计 3）支持对接客流引擎 | 台 | 1 |
| 3 | 监控硬盘 | 8T | 块 | 10 |
| 4 | 终端服务器 | 兆芯 ZX-E KX-U6780A(八核 2.7G)/8G/2G 独显/256G SSD /无光驱/试用版系统/23.8WLED认证：产品通过国家3C标准、通过国家节能标准、通过MTBF 20W小时标准、产品通过国家能效标准、产品通过国家环境认证、产品具有绿色产品标识、产品通过网口防雷击测试 | 台 | 1 |
| 5 | 汇聚交换机 | 1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP光口，标准1U设备，提供官网截图证明；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，提供官网截图证明； 2、支持 MAC地址容量≥16K，三层SVI接口≥16个； 3、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 6. 支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能，提供功能截图及网管平台软件产品登记测试报告； 7.★为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明，保留测试权力；考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与接入层交换机，核心交换机同一品牌。 9、提供电信设备进网许可证证书复印件； 10、提供国家强制认证CCC认证书复印件； 12、工作温度范围-0ºC ~ 50ºC，提供官网截图。 | 台 | 1 |
| 6 | IP话筒 | 1.支持一键式开启正常/应急广播，广播音源设置（可预设音源）； ★2.国产主芯片，采用四核及以上高性能CPU，主频1.5GHz及以上，具备MP3/AAC等音频格式的编解码功能；（须提供国家广电总局广播电视计量检测中心检测报告） ★3.FLASH大小4Gbyte 及以上，内存大小1Gbyte DDR3及以上；（须提供国家广电总局广播电视计量检测中心检测报告） 4.支持USB加密狗功能，密匙配对，实现安全播控； 5.支持TCP/IP协议栈，支持TCP、UDP、SNMP、ICMP、IGMP协议； 6.支持鹅颈式话筒输入； 7.设备支持远程web参数配置； 8.具备资源主申请及释放请求功能； 9.具备1路监听，可监听广播内容，音量独立可调； 10.液晶显示状态（处于待机，正常广播，应急广播、系统繁忙等）； 11.支持液晶显示和1-9数字按键操作,按键配合液晶显示完成参数设置功能； 12.具备远程终端控制及逻辑寻址功能； 13.支持定时广播； 14.IP回传本机运行状态（设备工作电压、逻辑地址、版本号等）； 15.产品所使用的数据库为国产安全数据库，具有签名、验签功能; 16.具备面板锁定功能； ★17.具备独立的TTS文本转语音专业芯片；（须提供国家广电总局广播电视计量检测中心检测报告） 18.网络接口：RJ45，10/100Mbps自适应，≥2个。 技术指标： 1.两路音频线路输入：输入阻抗 ≥10kΩ不平衡；输入电平0～0.775Vrms；失真度≤1%；音频频响80Hz～15KHz（±2dB）； 2.1路话筒输入：输入电平≥10mV； 3.音频采样率：16/32/44.1/48(KHz)； 4.音频码率：32/64/128/192/256Kbps(每通道)； 5.1路RJ45接口，速率：100Mbps，支持TCP/IP协议，IP输出控制信号及UDP音频流； 6.两路USB接口输入； 7.支持1路RS232串口及1路RJ45网口数据输入输出； 8.工作电压：DC12V（2.5A）； 9.工作温度：-10～+55℃； 10.存储温度：-20～+60℃； 11.功耗：≤5W | 台 | 1 |
| 7 | 智能云广播系统平台 | （一）智能云广播系统平台web功能需求 1、地图大屏：进入地图大屏，管理员可查看区域以及设备，以及统计相关设备数量，设备当月告警，实时告警设备的信息。 2、短信通知：可配置设备离线等短信通知人，配置后可以接收到该用户下设备前一日离线情况。 3、设备管理： 设备列表：可以查看设备状态是否正常。支持查询、设置、重启等设备操作； 分组管理：支持设备分组新增、设备分组关联、白名单等功能。 4、媒体管理： 媒体分组：可实现媒体的分组新增、删除。 媒体库列表：支持个人媒体新增、删除、公开等操作，免费媒体使用，增值媒体（具有权威的新华网媒体新闻，支持试听） 媒体库审核：对新增的媒体进行试听、通过、拒绝等操作。 媒体库公开：支持将用户的媒体共享给全部用户使用。 敏感词设置：可查看已添加的敏感词，上传文本媒体时播放文本不可含有已添加的敏感词，新增敏感词。 敏感词审核：针对新增的敏感词进行通过/拒绝操作。 5、播放管理： 话筒白名单：可新增IP话筒白名单手机号码（不限制运营商）实现电话/短信转广播。 历史任务：可查看已播放的任务，子账号只能查看该账号及其下属账号创建的已播任务。 日常任务：支持日常通知查询、新增、批量删除等操作。 应急任务：支持应急通知查询、新增、批量删除等操作。 在播任务：查看正在播放的数据，停播任务。 6、视频监控 智能告警：支持越线告警、人脸抓拍、车辆抓拍、违停占道、区域入侵的视频智能告警展示功能。 实时监控：支持视频的实时查看/录像查看，分屏展示，视频设备与广播设备绑定，一键喊话绑定广播设备功能。 7、视播联动： 联动策略：展示配置策略情况，可新增根据视频设备属性和事件进行配置跟音响设备联动。 联动日志：展示视频和音响设备联动情况，支持搜索查询联动日志。 8、告警管理： 实时告警：可查询设备失联时平台产生的告警信息。 历史告警：失联设备恢复上线后生成历史告警信息。 9、账户管理： 具备新增、删除账号，配置账号移动端喊话等权限功能。 10、租户设置： 可按需要自定义云广播平台的显示样式，保存后仅对此账户下账号生效。 11、★智能云广播系统平台具有CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。 12、★平台需要通过安全等保三级测评，确保平台的安全可靠。（提供等保认证测评文档） 13、★平台满足8个及以上不同品牌大喇叭设备接入。（提供平台可接入设备的系统截图和品牌名称。） （二）智能云广播系统平台手机小程序功能需求： 1、消息 消息中心：展示所有告警信息，可查看设备告警信息详情。 2、音控 播放列表：支持日常任务/应急任务的新建、启用/禁用、重播、试听、删除操作；支持查看当前在播任务，可进行停播操作。 设备管理：支持查看所有设备的信息列表；支持查看已有分组，添加下级分组、编辑、查看分组。 媒体管理：支持新增、查看、试听、删除账号内的已有媒体，支持对新添加的媒体进行审核。 播放发布：支持新增应急、日常任务。 一键录音：可实现快速下发喊话录音任务。 一键喊话：可实现快速进行实时喊话任务。 视频监控：可查看视频监控的实时画面、录像画面、一键喊话（绑定广播分组或设备）、云台控制。 3、我的 个人信息查看、修改、解绑 | 套 | 1 |
| 8 | 75寸会议平板 | 1.★所投产品采用一体化设计，标配不少于1个触摸屏，采用零贴合工艺，显示屏尺寸不低于75英寸液晶屏。分辨≥3840*2160，可视角度≥178°，屏幕显示灰度分辨率等级达到256级以上灰阶。须提供CNAS认证的第三方权威机构的检验报告。 2.所投产品整机功率≤420W，在无操作或无信号输入状态下，具备进入待机的功能，时间可自行设定，待机功耗≤0.5W，大屏玻璃透光率≥88%，支持防眩光，整机玻璃雾度≤8%。 3.★所投产品要求采用嵌入式国产操作系统,兼容安卓应用。须提供CNAS认证的第三方权威机构的检验报告。 4.所投产品应具备会议音视频硬编解码能力，并采用国产化自主芯片。 5.屏体采用硬件防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果。 6.★为方便日常投屏使用，所投设备需支持跨网段投屏，即手机、PC、平板等终端移动设备无需和大屏同一网络，同一网段就可进行无线投屏，须提供CNAS认证的第三方权威机构的检验报告。 7.所投产品内存不小于8G，存储不小于64G。 8.所投产品支持同一应用可打开两个窗口，屏幕左右边各显示一个页面，支持该功能应用150+。 9.所投产品可同时打开显示两个APP，支持拖拉改变两个窗口的大小，支持一侧白板，一侧打开网页或文档，白板和网页分割线可以手动调节。 10.设备采用简洁化设计，产品前面板独立物理按键按钮数量≤1，可实现息屏、开机、唤醒、长按关机功能 11.所投产品白板书写时延≤25ms。 12.★所投的产品须提供标准模块化电脑（OPS）通用的80针接口，拒绝厂商专用接口，以满足后续模块化电脑配置升级的需求。须提供CNAS认证的第三方权威机构的检测报告 13.所投产品应在80%的网络丢包时，声音清晰、停顿但可恢复。 14.所投产品支持席会控功能，申请主席后能够实现广播会场、观看会场、添加/删除会场、静闭音、结束会议等功能。 15.所投产品支持内置麦克风阵列，麦克风数量≥6个，前向180°拾音， 拾音范围≥12米。 16.为保障使用便捷性，支持手机或者PC在不中断视频会议的情况下，可直接选择调用所投产品摄像机、麦克风、喇叭、显示器。 17.整机内置应用市场，可直接打开应用市场自主安装应用。为保证应用市场及提供第三方应用的兼容性，应用市场内必须配置不少于100个第三方应用，内置的应用市场须与硬件设备厂商为同一品牌。 18.一键自检：无需借助OPS模块，设备嵌入式操作系统下内置自检维护工具，可一键进行快速自检，检测完成后支持导出诊断报告。 19.所投产品支持USB Type-A*3(USB3.0*1 ，USB3.0*2)、USB Type-C*1、 RJ45*2(COM 串口*1，1000M网口*1 )，通过转接视为不满足。 | 台 | 1 |
| 9 | 防火墙 | 硬件：采用非X86多核架构，1U机架式设备，8个千兆电口+2对Combo口（含1个管理电口）+2个Bypass口，1个Console口，2个USB口。 性能：七层吞吐量600Mbps，三层吞吐量2.5Gbps；并发连接数80万，每秒新建连接数（HTTP）1.5万；WAN口带宽支持：流控200M，IPS+流控180M，流控+IPS+AV防病毒150M。 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量； ★支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。提供证明截图； 支持超过14000种特征的攻击检测和防御； 支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/imap)、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能。可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表；发现病毒发送的告警信息，支持用户编辑告警内容。 支持多用户共享上网行为管理； 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。 ★支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。提供证明截图； 支持国密SM1/2/3/4算法； 配套授权：15个SSL VPN用户授权，链路负载不限制链路数量，3年AV防病毒软件升级授权。 | 台 | 1 |
| 10 | 森林防火综合管理软件 | 1.综合安防管理平台是整个安防系统的核心和中枢系统，系统建设要求提供一套安防管理平台统一管理视频监控、报警检测、综合管控等应用。实现安防系统的智能化应用及统一集成化管理。 2.支持用户权限管理 3.支持AD域 4.运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证 5.支持验证码、连续登录尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式 6.支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态，系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 7.支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能 8.支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加 9.支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式 | 套 | 1 |
| 11 | 服务器 | 1.机架式2U服务器 2. HYGON处理器(16C,2.5GHz) 3.配置≥64G(32G×2)，支持16根DDR4内存，最大内存容量2TB,支持NV-DIMM技术 4.本次配置≥2块1.2T 10K硬盘，前置：最大12块3.5英寸硬盘 5.后置：最大4块2.5英寸SATA/SAS/NVME硬盘（支持2块SATA盘组硬RAID） 6.配置 RAID ,支持 0/1/5等 前置：1个USB3.0+1个USB2.0，1个VGA接口，后置：2个USB3.0，1个VGA接口，1个系统串口，1个BMC串口，1个管理网口；UID指示灯及其按键（前、后各1个） 7.本次配置双千兆网口 8.1+1高效冗余热插拔800W电源；热插拔冗余风扇模组产品通过国家3C标准、过国家节能标准、MTBF 20W小时标准 | 台 | 1 |
| 12 | 机柜 | 42U服务器机柜：600宽×1000深×2000高、前后网孔门、托盘×3、理线架×3、PDU插座、盲板等。 | 台 | 1 |
| 13 | 辅材 | 电缆、网线、卡侬公对卡侬母线接头、地板插、PVC管等 | 批 | 1 |
| 14 | 集成费 | 设备安装、调试、培训 | 个 | 67 |
| 15 | 链路租赁、维护费 | 100M光纤链路租赁维护费 | 条 | 8 |

四、摄像头点位及要求

1、根据现场勘查与计算机软件点位覆盖模拟分析，本次铁塔高位摄像头点位信息如下：

| 序号 | 名称 | 经度 | 纬度 | 设备选型 | 通讯方式 | 带宽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康葛塘下 | 120.089317 | 28.889845 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 2 | 永康童宅 | 120.022165 | 28.971814 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 3 | 永康童宅柘坑口 | 120.001319 | 28.972083 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 4 | 永康潜村 | 120.007201 | 28.946511 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 5 | 永康叶儿坑 | 119.926761 | 28.907891 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 6 | 永康永祥 | 119.95582 | 28.808603 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 7 | 永康上范 | 120.003191 | 28.838771 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 8 | 永康栗园 | 119.969381 | 28.848761 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 9 | 永康上把赵二 | 119.9741 | 28.8548 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 10 | 永康大塘村 | 120.115728 | 28.970783 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 11 | 永康芝英亳塘 | 120.156444 | 28.941431 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 12 | 永康仙陵 | 120.13609 | 28.9108 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 13 | 永康八口塘 | 120.105439 | 28.958941 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 14 | 永康俞溪头二 | 120.148541 | 28.873881 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 15 | 永康石柱池宅 | 120.063403 | 28.839899 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 16 | 永康阳龙 | 120.106624 | 28.874313 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 17 | 永康斗潭 | 120.136401 | 28.790121 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 18 | 永康罗桥 | 120.116201 | 28.807151 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 19 | 永康前仓珠坑水库 | 120.009681 | 28.803471 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 20 | 永康历山二 | 120.008331 | 28.780821 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 21 | 永康马关 | 120.1735 | 28.7903 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 22 | 永康申亭 | 120.164271 | 28.815841 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 23 | 永康高寮 | 120.251021 | 28.907991 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 24 | 永康塘里坑 | 120.020731 | 29.046121 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 25 | 永康雅吕-3 | 120.021401 | 29.014931 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 26 | 永康上叶 | 120.032121 | 29.025891 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 27 | 永康三渡溪水库 | 120.063041 | 29.031093 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 28 | 永康后渠 | 120.062831 | 29.051391 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 29 | 永康山端头 | 120.109641 | 29.093861 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 30 | 永康石湖口 | 120.090081 | 29.028871 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 31 | 永康岩渡里 | 120.130121 | 29.018751 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 32 | 永康周坑 | 120.069781 | 29.073761 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 33 | 永康后林 | 120.186538 | 28.976112 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 34 | 永康古山坑里 | 120.200149 | 28.988692 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 35 | 永康大圆东二 | 120.146053 | 28.982538 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 36 | 永康杜松二 | 120.215921 | 28.940411 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 37 | 永康方岩井头 | 120.187639 | 28.909931 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 38 | 永康金竹降上村 | 120.217081 | 28.906391 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 39 | 永康方岩戈阳 | 120.216635 | 28.962274 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 40 | 永康菱塘 | 120.206311 | 29.044771 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 41 | 永康湖塘下 | 120.210422 | 29.002788 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 42 | 永康龙山桥下三 | 120.185185 | 29.031015 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 43 | 永康莲屋 | 120.232631 | 28.972601 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 44 | 永康上马横沿 | 120.241401 | 28.95152 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 45 | 永康楼山坑 | 120.250556 | 28.949583 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 46 | 永康尚黄桥 | 120.282851 | 28.940061 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 47 | 永康山后胡 | 119.931231 | 29.052551 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 48 | 永康尚仁 | 119.946771 | 28.942377 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |
| 49 | 永康塘头应 | 119.963131 | 28.937011 | 双目云台 | 数据专线 | 20M |

- 林场高位、低位摄像头及应急广播点位信息表如下：

| 序号 | 点位 | 经度（E） | 纬度（N) | 相机类别/数量 | 音柱喇叭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老虎头尖高空 | 120.0343037 | 28.8301344 | 双目云台*1高清摄像机*1 |  |
| 2 | 白云水库码头2个 | 120.0363636 | 28.83125992 | 人脸摄像机*2 | 1 |
| 3 | 白云水库里广场热成像 | 120.0363877 | 28.82968324 | 双目球机*1 | 1 |
| 4 | 老虎头脚2个 | 120.0358138 | 28.82983245 | 人脸摄像机*2 | 1 |
| 5 | 三间屋护林站旁2个 | 120.0369215 | 28.82860234 | 人脸摄像机*2 | 1 |
| 6 | 米筛洞三岔口2个 | 120.0428331 | 28.82801019 | 人脸摄像机*2 | 1 |
| 7 | 黄泥坪护林站路口2个 | 120.0283143 | 28.82783161 | 人脸摄像机*2 | 1 |
| 8 | 山门头路口2个 | 120.027177 | 28.82501415 | 人脸摄像机*2 | 1 |
| 9 | 本扎路口2个 | 120.0394079 | 28.82054929 | 人脸摄像机*2 | 1 |
| 10 | 五岔路口2个 | 120.0372487 | 28.81362839 | 人脸摄像机*2 | 1 |
| 11 | 白云山庙 | 120.0419177 | 28.8228240 | 人脸摄像机*1 | 1 |
| 12 | 珠坑口路口2个 | 120.0300993 | 28.80563059 | 全局*1 人脸摄像机*1 | 1 |
| 13 | 岗谷岭口护林站旁 | 120.0303394 | 28.80570345 | 人脸摄像机*1 |  |
| 14 | 岗谷岭大堪头路口 | 120.0254336 | 28.80834516 | 人脸摄像机*1 |  |
| 15 | 岗谷岭百草园路口 | 120.0253773 | 28.81210432 | 高清球机*1 | 1 |
| 16 | 岗谷岭古道凉亭2个 | 120.0226522 | 28.81190808 | 人脸摄像机*2 | 1 |
| 17 | 大尖头高空 | 120.0212064 | 28.80430853 | 双目云台*1 高清摄像机*1 |  |
| 18 | 派叠护林站2个 | 120.012219 | 28.80004434 | 全局*1 | 1 |
| 19 |  | 120.0123297 | 28.80025411 | 人脸摄像机*1 |  |
| 20 | 杨西坑护林站 | 120.0034609 | 28.79975582 | 人脸摄像机*1 | 1 |
| 21 | 石子岭头2个 | 120.001637 | 28.80283368 | 人脸摄像机*2 | 1 |
| 22 | 金刚寺基高空 | 120.005887 | 28.80421687 | 双目云台*1 高清摄像机*1 |  |
| 23 | 杨西坑岔路口 | 120.0006044 | 28.79643342 | 人脸摄像机*1 | 1 |
| 24 | 历山与西青头路口2个 | 120.0099559 | 28.78050744 | 人脸摄像机*2 | 1 |
| 25 | 老鼠弄堂高空 | 120.0101316 | 28.78255503 | 双目云台*1 高清摄像机*1 |  |
| 26 | 龙王潭边2个 | 120.000076 | 28.78475304 | 人脸摄像机*2 | 1 |
| 27 | 龙王潭边高空 | 120.0010872 | 28.78319446 | 双目云台*1 高清摄像机*1 |  |
| 28 | 场部预留3个 | 120.04529 | 28.79711977 | 人脸摄像机*1 高清摄像机*2 |  |

五、其他要求：

1.由中标供应商负责所有与项目相关的服务工作，并承担全部工作责任，其所有权归供应商所有。

2.本项目三年服务期满后，采购人对林场高位、低位摄像头及应急广播系统（包含相关配套设备设施）享有使用权。

3.质量要求：本项目合同服务的质量、技术标准按最新的国家或专业标准执行。所有工作须满足本评定需要及采购人要求。

4.项目方案具体在实施前须报经采购人同意后方可执行，采购人有权修改中标人的项目实施方案，费用不再调整。

第五章  商务条款

一、付款方式：

1、合同签订并具备实施条件后7个工作日内,支付合同价款第一年度金额的40%作为预付款；（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款比例的规定）。

2、项目建设完成并验收合格通过后7个工作日内，支付合同价款第一年度金额的10%。

3、服务半年后，收到中标人正式发票7个工作日内，支付合同价款第二年度金额的50%。

4、服务壹年期满后，经采购人考核验收合格并收到中标人正式发票7个工作日内付清合同价款第二年剩余金额。

5、服务壹年半后，收到中标人正式发票7个工作日内，支付合同价款第三年度金额的50%。

6、服务贰年期满后，经采购人考核验收合格并收到中标人正式发票7个工作日内付清合同价款第三年剩余金额。

7、服务贰年半后，收到中标人正式发票7个工作日内，支付合同价款第四年度金额的40%。

8、服务叁年期满后，经采购人考核验收合格并收到中标人正式发票7个工作日支付合同价款第四年度金额的10%。

注：中标供应商提供正式税务发票后再7个工作日内支付相应款项。

二、建设工期:合同签订并生效后60日历天。

三、施工地点：详见点位要求。

四、服务期限：项目服务期为三年（验收合格之日开始计算）。

五、验收标准及方式：

1.由采购人组织，中标人配合进行。

2.验收时采购人和中标人双方必须都在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

3.采购人应按《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监〔2017〕11号）等有关规定，对政府采购项目履约情况予以监督并及时、认真组织验收。对国家有强制性要求的项目，还应通过专家评审形式的进行验收。

六、违约责任及奖罚

在服务期间，乙方提供的设备服务每周视频在线完整率未达到95%以上的，甲方将按每次壹万元人民币的标准扣除服务费，所扣除的费用将从下次服务费中扣除。

七、其他要求：专利权

供应商应承诺保护采购人在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由供应商负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，采购人不承担由此引起的一切经济和法律责任。

八、安全责任：服务过程中发生的安全问题及责任由服务承接方完全承担。验收过程中产生的有关费用由中标人承担。

九、安全保密:招标及合同中凡涉及需方项目的有关信息，不得透露给第三方，否则招标人有权对中标人进行处罚，并追究法律责任

十、日常运维及售后服务要求

1.定期巡检服务流程

工程竣工后第1周对整个系统进行全面巡查一次，对发现的问题及时处理。

系统运行正常后半年内每月全面检查系统情况，对发现的问题及时处理并做好记录。

2.不定期巡检流程

为确保森林防火监控系统运行稳定性和可靠性，对于一些特殊天气或情况需要进行不定期巡检。

a、天气预报有6级以上大风来临前1天；

b、大风到来时期；

c、大风过后随即进行；

d、雷雨天过后随即进行；

e、连续阴雨天4天以上随即进行；

f、其他需要随时巡查的时候；

对发现的问题及时处理并做好记录。

3.故障响应时间

（1）服务期间，提供7*24小时技术支持服务并负责故障的全程处理。

（2）在接到故障申告后，需在30分钟内响应申报，并提出解决办法，如需现场解决的，应在1.5小时内到达现场，4小时内完成系统修复工作。如在4小时内不能排除故障，提供不低于同档次备用设备，不影响用户使用。

第六章  附件—投标文件格式

一、资格文件部分

项目名称

项目编号：       （标项）

资

格

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

资格审查资料说明

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

（二）资格文件目录

1、投标声明书 (格式见附件1，含无重大违法记录声明)；投标承诺函（格式见附件1-2）；

2、法定代表人授权委托书(格式见附件2)；

3、提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

4、联合投标协议书（附件3）；

5、联合投标授权委托书（附件4）；

6、提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料；

7、招标代理服务费承诺书（附件5）。

附件1

投标声明书

致永康市自然资源和规划局：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为：            ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

投标人代表签名：            日 期：

附件1-2

投标承诺函

致（采购人、采购代理机构）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，愿意就贵方组织的（招标项目名称）（编号为：            ）项目进行投标，并就本次投标郑重承诺如下：

若我方在投标过程中出现如下情形的，视为我方违约，我方将自愿向采购人按项目预算金额2%支付赔偿金，并承担代理机构本次项目招标代理费用及承担其他相应的法律责任（详见备注），且承诺不以任何理由寻求任何旨在减轻或免除赔偿责任、法律责任的抗辩：

（1）在投标有效期90日历天内撤回投标的；

（2）未按规定缴付采购代理服务费的；

（3）中标后拒签合同或拖延签订合同超过规定时间的；

（4）在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（5）出现串通投标的；

（6）严重扰乱招投标程序的；

（7）其他违法违规导致被废除投标或中标资格的；

授权代表签名：

投标单位名称（公章）：

日期：    年   月    日

备注：

1.本投标承诺函作为资格标资料之一，未提供的视为无法保证投标响应和履约服务能力，资格审查不予通过。

2.根据政府采购法实施条例第七十二条，供应商中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，依照政府采购法第七十七条第一款处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件2

法定代表人授权书

浙江鼎泰工程管理有限公司：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签名（或签名章）：        职务：

联系方式：

受权代表签名：    职务：     联系方式：

邮箱：       传真：

受权代表身份证号码：

投标人全称（公章）：         日  期：

（授权代表的身份证复印件加盖公章附后）

附件3

联合投标协议书（本项目不适用）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以       为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对代理机构和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对代理机构和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交代理机构后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位：       （公章）          乙方单位：       （公章）

法定代表人：     （签章）          法定代表人：     （签章）

日  期：  年  月   日               日  期：  年  月   日

附件4

联合投标授权委托书（本项目不适用）

本授权委托书声明：根据 与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权 为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

联合体甲方单位： （公章）               联合体乙方单位： （公章)

法定代表人：     （签章）               法定代表人：    （签章）

日  期：  年  月   日                   日  期：  年  月   日

附件5

招标代理服务费承诺书

致：浙江鼎泰工程管理有限公司：

本公司 （投标人名称）           在参加贵公司举行的（项目名称） 项目（项目编号：           ）的招标中如获成交，我公司保证在收到“成交通知书”的同时一次性足额向贵公司缴纳“招标代理服务费”。

如我方违反上述承诺，自愿同意浙江鼎泰工程管理有限公司办理支付手续，并愿意承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

电话：

传真：

法定代表人或投标人授权代表(签名)：

签署日期：           年     月      日

附代理公司账户信息：浙江鼎泰工程管理有限公司

浙江永康农村商业银行股份有限公司营业部

201000266841259

二、技术商务文件部分

项目名称

项目编号：       （标项）

技

术

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1、评分对应表（附件6，主要用于评委对应评分内容）；

2、投标人情况介绍（附件7）；

3、投标单位基本情况表（附件8）；

4、投标项目明细清单（附件9，含货物、服务等）；

5、技术响应表（附件10）；

6、项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

7、项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；（附件11）；

8、列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

9、商务响应表（附件12）；

10、售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

11、技术培训计划（若有）；

12、投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

13、案例的业绩证明（附件13）；（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

14、投标人认为需要的其他文件资料。

附件6

评分对应表

投标人全称（公章）：                标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件7

投标人情况介绍

总体介绍本公司技术经济实力、生产与安装售后服务能力、资格、银行资信、质量认证与本项目货物或服务相类似的实际项目的介绍、业绩、货物质量保证、售后服务及有关承诺等相关情况。

投标人认为有必要的声明和文件（鉴定材料、荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

本附件可根据实际情况自行制作

附件8

投标单位基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织机构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数 |  |
| 企业资质等级 |  | 其中 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：

在本表后附投标人营业执照副本、资质证书副本等复印件。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件9

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件10

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：            标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件11

项目组人员清单

投标人全称：              标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件12

商务响应表

投标人全称：              标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件13

投标人业绩情况一览表

投标人全称：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 （万元） | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目负责人年限 |  |
| 岗位证书编号 |  | 从事 专业 |  |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 完成过的项目 | 担任 职务 | 获奖情况 | 采购人及 联系电话 |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

## 三、报价文件部分

项目名称

项目编号：       （标项  ）

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

报价文件目录

（1） 投  标  函（见附件14）；

（2）中小企业声明函（见附件15）；

（3）投标报价一览表（附件16）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（5）监狱企业声明函（见附件17）；

（6）残疾人福利企业声明函（见附件18）。

附件14

投  标  函

致：永康市自然资源和规划局

（投标人全称）授权                      （全名、职务）为全权代表参加贵方组织的                         （招标项目名称、项目编号）招标有关活动。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、为此提交招标文件规定的全部投标文件，《投标文件》资格审查文件，技术商务文件；报价文件。并保证我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是真实的和准确的。

2、保证遵守《招标文件》中有关规定。

3、 我方已详细审阅全部《招标文件》，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务，投标自开标之日起有效期为  90天。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本次投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）未经同意，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

投标人名称：                           （公章）

投标人授权代表姓名、职务：

投标日期：     年    月    日    授权代表签字：

附件15

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人全称（公章）：

日期：    年   月   日

附件16

永康市自然资源和规划局2023-2025年“森林智眼”监控系统前端设备服务项目

报价一览表

投标人名称（盖章）：                              项目编号：

| 标项 | 招标项目 | 数量 | 是否中小微企业 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永康市自然资源和规划局2023-2025年“森林智眼”监控系统前端设备服务项目 | 三年 |  |  |  | 须提供各分项设备报价清单(如有) |
| 投标总价合计金额 大写： 元 小写：¥ 元 |
| 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 |

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件17

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：______。

本企业为参加（项目名称）（招标编号：          ）采购活动提供本企业提供的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件18

残疾人福利单位声明函

【不属于残疾人福利单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

授权代表签名：

日期：    年   月   日

第六章  永康市政府采购主要条款指引（参考）

项目编号：DTCG-YK2023-065				            采购计划文号:临[2023]1441号

项目名称：永康市自然资源和规划局2023-2025年“森林智眼”监控系统前端设备服务项目

甲方（采购人）：永康市自然资源和规划局

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据浙江鼎泰工程管理有限公司关于永康市自然资源和规划局2023-2025年“森林智眼”监控系统前端设备服务项目采购的结果，签署本合同。

一、服务项目

| 服务内容 | 具体要求 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永康市自然资源和规划局2023-2025年“森林智眼”监控系统前端设备服务项目 | 详见招标文件 | 三年 |  |  |
| 合 计 |  |

注：本表格不能详列的请另附清单

二、合同金额

本合同金额为（大写）：人民币___________________元（¥___________元）。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

六、转包或分包

1.乙方不得将本合同转包其他供应商履行。

2.乙方不得将本合同分包其他供应商履行。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：按甲方要求履行。

3.履行地点：永康市。

八、验收标准及方式

验收标准：

验收方式：

九、质量保证

1.乙方应按要求向甲方提供服务。

2.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后及时到达甲方现场。

3.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十、安全需求：项目服务过程中，中标人应确保数据安全性和网络安全性，提高技术人员安全意识和个人素质，确保项目零事故，确保项目如期完工。在履行合同过程中中标方工作人员的人身和财产安全全部由中标方承担。

十一、保密要求

1.中标人须建立严格的保密制度，并加强对工作人员的保密管理及保密知识教育。

2.中标人须承担与此有关的技术情报和数据资料的保密责任。与本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律法规执行。

十二、付款方式：

十三、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.在服务期间，乙方提供的设备服务每周视频上线完好率未达到95%以上的，甲方将按每次（每周计算）壹万元人民币的标准扣除服务费，所扣除的费用将从下次服务费中扣除。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.项目（采购编号：DTCG-YK2023-066）采购文件以及采购响应文件、询标纪要、“承诺书”等是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

3.本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方贰份；代理机构存档壹份。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人或受委托人 （签字）               法定代表人或受委托人（签字）

地址：                                       地址：

邮编：                                       邮编：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

开户银行：                                   开户银行：

帐号：                                       帐号：

# 见证方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）

签约时间：2023年    月    日

# 注：1.本合同甲乙双方必须盖骑缝章。

2.采购人、供应商应当按照招标文件和投标文件中的约定进行填写。