金华市恒信招标代理有限公司关于

金华市技师学院增材制造产学工作站设备采购项目

公开招标文件

项目编号：JHHX2024-SB04075-ZFCG11

项目名称：金华市技师学院增材制造产学工作站设备采购项目

采购单位：金华市技师学院

代理机构：金华市恒信招标代理有限公司

监管单位：金华市财政局政府采购监管处

2024年4月

目    录

第一章  公开招标公告

第二章   招标需求

第三章	  投标人须知

第四章	  评标办法及评分标准

第五章	  投标文件格式

第六章	  合同范本

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报！

举报电话：

市扫黑办  0579-82495227

市公安局  110、0579-82512110

市检察院  0579-82537082

市 法 院  0579-82688725

市公共资源交易管理办公室  0579-82469285

市公共资源交易中心  0579-83187211

第一章  公开招标公告

项目概况

金华市技师学院增材制造产学工作站设备采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网“政采云用户”https://zfcg.czt.zj.gov.cn/（或登录“政采云电子投标客户端”）获取（下载）采购文件，并于2024年5月6日14点00分（北京时间）前上传响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JHHX2024-SB04075-ZFCG11

项目名称：金华市技师学院增材制造产学工作站设备采购项目

预算金额（元）：1459000

最高限价（元）：1459000

采购需求

标项名称: 增材制造产学工作站设备采购项目

数量: 1项

预算金额（元）：1459000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第二章招标需求

备注：无

合同履行期限：详见第二章招标需求

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业/小微企业采购（即所有货物全部由符合政策要求的中小企业/小微企业制造，提供中小企业声明函。残疾人福利性单位和监狱企业视同中小企业，提供承诺函或相关依据。本项目产品所属行业为“工业”。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

（一）时间：即日起至投标截止时间前，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外、工作日时间8:30-16:30）。

（二）地点（网址）：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）

（三）方式：

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.地点：浙江政府采购网“政采云用户” https://login.zcygov.cn/ login（或登录“政采云电子投标客户端”）

3.方式：潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览。

4.供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无

5.提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、投标文件提交

（一）投标人应于2024年5月6日14:00将电子加密投标文件上传至“政采云电子投标客户端”平台，逾期未上传的将予以拒收。

（二）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

（三）开标时间：2024年5月6日14:00

（四）开标地点（网址）：金华市公共资源交易中心评标室（双龙南街 858 号金华市行政服务中心四楼）。（本项目采用在线响应方式，需提供视频演示，供应商需在开标前一个工作日将演示视频邮寄或现场递交至金华市恒信招标代理有限公司，供应商无需前往开标现场。）

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=0W5%2F7gJvD7XClSHILWAdvA%3D%3D&utm=site.site-PC-37000.979-pc-websitegroup-zhejiang-secondPage-front.5.8d70c850f55811ee99c72b085d1c956d

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：见招标文件

5.企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

6.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下：

金华银行文创支行   联系人：   姜峰

联系电话： 13905792828

0579-82479020

浙商银行金华分行   联系人：   朱晨祥

联系电话： 15857978811

0579-82999581

7.落实政策：

（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

(专门面向中小企业：

(货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

- 采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：金华市技师学院

地 址：金华市八达路228号

项目联系人（询问）：戴军民

项目联系方式（询问）：0579-82273670

质疑联系人：施君悦

质疑联系方式：0579-82273670

2.采购代理机构信息

名称：金华市恒信招标代理有限公司

地址：金华市婺城区东莱路799弄23号

项目负责人：郑晓春

项目联系人（询问）：陈聪

项目联系方式（询问）：0579-83189380

质疑联系人：郑晓春

质疑联系方式：0579-82779007

3.同级政府采购监督管理部门

名称：金华市财政局政府采购监管处

联系人：徐老师

监督投诉电话：0579-82468735

第二章  招标需求

- 采购内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面FDM打印机 | 12 | 台 | 12500 | 150000 |
| 2 | 教学一体机 | 1 | 台 | 35000 | 35000 |
| 3 | 光固化3D打印机 | 10 | 台 | 12800 | 128000 |
| 4 | 光固化3D打印机 | 2 | 台 | 12800 | 25600 |
| 5 | 喷漆设备 | 1 | 台 | 6080 | 6080 |
| 6 | SLA工业级3D打印机 | 1 | 台 | 483000 | 483000 |
| 7 | 固化箱 | 1 | 台 | 6500 | 6500 |
| 8 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | 12700 | 12700 |
| 9 | 除湿机 | 1 | 台 | 4000 | 4000 |
| 10 | 三维扫描仪 | 1 | 台 | 103100 | 103100 |
| 11 | 工业级三维扫描仪 | 1 | 台 | 315150 | 315150 |
| 12 | 老师4K智能摄像机 | 1 | 台 | 10000 | 10000 |
| 13 | 学生4K智能摄像机 | 1 | 台 | 10000 | 10000 |
| 14 | 多功能教学终端 | 1 | 台 | 18800 | 18800 |
| 15 | 多功能教学系统 | 1 | 套 | 3000 | 3000 |
| 16 | 学情分析系统 | 1 | 套 | 3900 | 3900 |
| 17 | 拾音器 | 1 | 套 | 2000 | 2000 |
| 18 | 录播服务器 | 1 | 台 | 14000 | 14000 |
| 19 | 智慧课堂云平台 | 1 | 套 | 16000 | 16000 |
| 20 | 课堂直播系统 | 1 | 套 | 5800 | 5800 |
| 21 | 互动教学系统 | 1 | 套 | 10800 | 10800 |
| 22 | 实训一体化终端 | 1 | 套 | 57466 | 57466 |
| 23 | 加厚仓储货架 | 8 | 个 | 468 | 3744 |
| 24 | 办公桌桌面屏风挡板 | 12 | 套 | 330 | 3960 |
| 25 | 实木办公桌 | 2 | 张 | 350 | 700 |
| 26 | 实木办公桌+椅子 | 3 | 套 | 500 | 1500 |
| 27 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 | 1000 | 1000 |
| 28 | 多媒体教学软件 | 1 | 套 | 1000 | 1000 |
| 29 | 系统集成 | 1 | 项 | 5000 | 5000 |
| 30 | 防静电工作台 | 5 | 张 | 1200 | 6000 |
| 31 | 电脑双人桌带凳子（配机箱） | 20 | 把 | 450 | 9000 |
| 32 | 空气净化器 | 2 | 台 | 1800 | 3600 |
| 33 | 工业级吸尘器 | 1 | 台 | 600 | 600 |
| 34 | 电线线槽 | 10 | 根 | 95 | 950 |
| 35 | 除湿机 | 1 | 台 | 650 | 650 |
| 36 | 工业排风机 | 1 | 个 | 400 | 400 |

二、技术要求

以下招标技术要求为基本要求，投标人应根据拟投产品（设备）实际情况提供准确技术参数和性能指标（配置）。

带“▲”参数为重要条款。本项目核心产品为SLA工业级3D打印机。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桌面FDM打印机 | 1.成型技术：熔融沉积成型； 2.机身：外形尺寸≥380×380×450 mm³，钢材框架，外壳为铝材和玻璃构成； ▲3.打印尺寸（长×宽×高）不低于256×256×256mm； ▲4.工具头：全金属热端，硬化钢挤出机齿轮，硬化钢喷嘴，喷嘴最高温度不低于320℃，自带0.4 mm直径喷嘴，可扩展0.2 mm、0.6mm、0.8mm直径喷嘴，内置工具头切刀，线材直径为1.75mm； 5.热床：自带光面PEI打印面板，可扩展低温打印面板、高温打印面板、工程打印面板和PEI纹理打印面板，热床最高温度不低于110℃@220V，120℃@110V； 6.速度：工具头最大移动速度不低于500 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20 m/s²，热端最大流速不低于32 mm³/s（ABS材料）；主要依靠XY轴的震动抑制算法和精准的流量控制，来实现高速打印功能，支持主动振动补偿与流量补偿，让高速打印下的模型表面更光滑，转角更为锐利； 7.支持耗材类型：PLA，PETG，TPU，ABS，ASA，PVA，PET，PA，PC，PVA，BVOH，PPA， PPS及其碳/玻璃纤维增强线材； ▲8.主动腔温加热及控制：具备主动加热功能和精准的腔温控制能力，其腔温能从室温快速升至60℃，并在室温至60℃范围内精准控温； 9.空气过滤系统：高性能滤芯由G3初效过滤器、H12 HEPA滤芯和高性能椰壳活性炭滤芯复合而成，能够有效过滤打印过程中产生的颗粒物及气味； ▲10.联网方式：支持以太网有线连接，无线网络连接，无线网络支持 WPA2-Enterprise安全协议，包括 EAP-PEAP / EAP-TLS / TAP-TTLS，支持实体网络开关，能独立物理断连无线网关和以太网关； 11.冷却系统：内置冷却风扇系统，通过闭环控制来确保打印模型、打印机箱、电源板和主板的散热； 12.传感器： a)工具头配有微激光雷达，实现微米级测量。可实现打印首层扫描、挤出流量校准、辅助热床自动调平等功能； b)机箱内置1920×1080分辨率摄像头，可用于实时远程观看打印视频、延时摄影、打印录像、炒面检测等功能； c)开门检测传感器，智能开门检测； d)挤出机断料检测传感器，能够检测到材料用尽并暂停打印，支持断料续打； e)温度传感器：机箱内部配有温度传感器，来展示当前箱内的温度； f)支持断电续打； ▲13.电子设备：产品自带≥5英寸1280×720分辨率触摸屏，支持Wi-Fi、以太网有线连接和打印机与智能自动供料系统的通信，支持触摸屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面；可以通过APP和电脑端应用远程操控打印机和观看打印机视频； 14.HMS健康管理系统：负责收集和监控整个系统状态，包括：硬件连接、工作状态、机械状态，以及打印过程中AI功能检测到的问题（例如炒面缺陷），一旦出现任何异常，会通过APP、软件以及打印机屏幕上发送消息提醒用户，每个HMS错误代码都有详细描述和对应的解决方案； ▲15.智能自动供料系统： a)两级助力，确保能够顺利将耗材丝送入挤出机； b)配有湿度传感器和密封外壳，配合干燥剂使用可以保证耗材干燥，并能显示内部的湿度状态； c)RFID技术：自动识别官方耗材的信息，同时可以估算官方耗材的余量； d)通过进料缓冲器智能调节送料速度，确保送料和挤出机出料节奏保持同步； e)4*4级联，最多支持4套智能自动供料系统一起使用，可以实现16色打印； f)内置里程轮，可以统计从智能自动供料系统送出的耗材的长度； g)自动续料功能，可在智能自动供料系统上放置几卷相同属性的材料，当一个槽用完后会自动切换到下一个槽的材料打印； h）打印平台温度：≥90℃。 |
| 2 | 教学一体机 | （一）整机设计： ▲1.整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率不低于3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 ▲3.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 ▲4.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 5.整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 6.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 ▲7.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 ▲8.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 ▲9.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 10.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。 ▲11.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768。 ▲12.护眼特点：整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 ▲13.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。 14.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 15.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器；快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。 16.整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 ▲17.整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 （二）插拔式电脑模块： 1.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 ▲2.PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 ▲3.电脑模块的CPU要求：不低于6个核心和12个线程、基础频率不低于3.1GHz、制造工艺：14纳米；电脑模块其他配置要求：不低于DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；电脑模块接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |
| 3 | 光固化3D打印机 | ▲1.设备采用405nm波长光源，XY像素精度不低于19×24μm，10寸单色液晶屏，至少采用12K 13320*5120超高清分辨率，打印精度可达0.02mm，晶体面光源打印尺寸不低于218.88*122*88*260mm，打印速度大于等于90mm/h，数据传输支持局域网/USB/WiFi； 2.晶体面光源：光均匀性达95%以上； 3.采用进口TSP高速度型膜，速度快，打印成功率高，不掉版； ▲4.环保空气过滤系统支持抽风/空气过滤净化，除臭排气功能，健康打印； 5.自动恒温控制功能，一年四季度，稳定打印； 6.断电续打功能，不用担心断电重新打印； ▲7.智能设置，打印完成自动关机，安全环保、省电节能； ▲8.Z轴采用一体式滚珠丝杆，Z轴精度不低于0.0125mm，打印无层纹； 9.一机多参数配置，打印不同类型，满足多应用需求； |
| 4 | 光固化3D打印机 | ▲1.设备采用405nm波长光源，XY像素精度不低于19×24μm，13.6寸单色液晶屏，至少采用14K 13320*5120超高清分辨率，打印精度可达0.02mm，晶体面光源打印尺寸不低于298*164*300mm，打印速度大于等于60mm/h，数据传输支持局域网/USB/WiFi； 2.晶体面光源：光均匀性达95%以上； 3.采用进口TSP高速度型膜，速度快，打印成功率高，不掉版； ▲4.环保空气过滤系统支持抽风/空气过滤净化，除臭排气功能，健康打印； 5.自动恒温控制功能，一年四季度，稳定打印； 6.断电续打功能，不用担心断电重新打印； ▲7.智能设置，打印完成自动关机，安全环保、省电节能； ▲8.Z轴采用高精度双导轨滚珠丝杆，Z轴精度不低于0.0125mm，打印无层纹； 9.一机多参数配置，打印不同类型，满足多应用需求； |
| 5 | 喷漆设备 | 不锈钢喷漆柜，水循环漆雾净化设备，外形尺寸不小于2*1.2*2米；电机功率不低于2.2KW风机（外轴）。 |
| 6 | SLA工业级3D打印机 | 1.技术类型：SLA立体光固化成型，制件精度高，制作过程无多余热量产生，能够保证制件精度； ▲2.激光类型：激光器安装托架需支持水冷或风冷安装，用户可自由选择水冷或者风冷激光，风冷激光器要求半导体泵浦源激光器，波长=355nm，功率≥500mW，水冷激光器要求平均功率3W@50kHz，波长355nm，冷却水可用去离子水或纯净水，摇臂计算机操作平台； ▲3.电气及伺服控制系统：具备过欠压保护功能、具有空气漏保防漏电、具有熔断器防止过载，电气控制柜需集中在一侧区域便于检修，为保障设备电气安全要求主要短路保护开关及传感器需使用可靠品牌。 4.打印材料：光敏树脂 ▲5.成型尺寸：≥800mm（x轴）×800mm（y轴）×550mm（z轴），成型效率：最高可达400g/h； 6.设备外形尺寸（L×W×H）：≤1600mmx1450mmx2115mm（不含电脑）； 7.成型精度不低于：±0.1mm（L≤100mm）或±0.1%×L（L＞100mm）； 8.成型层厚：0.03-0.25mm； 9.光学扫描系统：高速振镜扫描系统扫描速度6.0m/s，跳跨速度10.0 m/s，最大扫描速度10m/s； ▲10.采用弹性储能器的树脂真空吸附系统，可有效避免固化件被刮坏，又可大大提高树脂涂抹的均匀程度； ▲11.树脂加热方式：可以选装热空气循环加热系统，加热表层树脂，既可以对树脂温度进行控制又可以避免树脂变质，且机器的功耗更低，更节能。 ▲12.采用智能变光斑扫描结构设计； 13.设备机械结构： ▲13.1刮刀采用非横梁结构，可借助检测仪器实现刮刀快速调平，保证了单层未固化树脂层的涂覆均匀度，以及工件制品的成型精度； ▲13.2采用泵源驱动的液位控制和补液一体控制技术，在机器后方加装有304不锈钢副槽，用于储存、往主槽自动加料和液位控制功能；可以实现打印过程中精准的液位控制；可以在打印过程直接往副槽中加料，不需要暂停，不影响打印过程； 14.树脂槽系统可选配具备自动储藏树脂功能，确保树脂在长期不使用时随机器储藏不变质； 15.控制软件主要功能： 15.1一键打印操作，操作更加简单快捷； 15.2可实现单个零件阵列打印； 15.3一键式自动智能排版，具有多种优化模式、智能见缝插针式自动排版功能； 15.4具有多次轮廓扫描和光顺打印模式，使得在相同层厚的前提下，表面光洁度更高，大大减少后处理工作量； 15.5具有浏览分层，预测打印时间，能够动态显示加工进度； 15.6具有断电续打功能； 15.7具备激光功率实时监测功能，能够动态设置激光功率检测间隔层； 15.8具备打印过程中，可以选择任意一个件或任一复制件终止打印； 15.9具备智能涂层功能，提高打印成功率； 15.10具备偏差设置功能，保证打印件精度； 15.11具备液位检测、液位补偿功能，保证液平面精确检测、自动液位补偿； 15.12具备机器、激光器自动关机控制功能； ▲16.切片软件： 16.1软件模型导入与创建 （1）可以导入所有的cad文件，包括CLI Flies(*.cli)， SLC Flies(*.slc)， STL(*.stl)，3D Manufacturing Format(*.3mf)，WaveFront OBJ Files(*.obj)，3DExperience (*. CATPart)， AUTOCAD (*.dxf， *.dwg)， IGES (*.igs， *iges)， Pro/E/Cro Files (*.prt， *asm)， Rhino Files(*.3dm)， SolidWorks Files， (*. sldprt， *. sldasm， *. slddrw)， STEP Files (*.stp， *. step) 等格式。 （2）创建基本的三维立体模型，包括圆、立方体、锥形体、圆柱体、圆锥体、椭圆体、圆环体、旋转双曲面体、多面体等。 （3）模型导入后，软件可以快速检测模型错误，强大的修复算法，可以实现一键全自动修复模型。也可进入修复模块，使用修复法向，缝合三角面，关闭细小孔洞，删除噪声壳体，包裹外壳表面等半自动修改工具完成修复。 16.2软件模型编辑模块 （1）切割工具：包括平面切割工具和多段线切割工具。高级切割工具中包括的销/孔切割、凸台切割，可以帮助用户快速添加销、孔和凸台，方便之后模型的安装。 （2）镜像、缩放和复制工具。 （3）合并和拆分工具。 （4）布尔运算。 （5）快速添加标签工具。 （6）抽壳工具。 （7）网格细分和简化工具。 （8）网格重构工具可以提高模型表面质量，提高打印质量。 （9）强大的模型拉伸工具，可以对模型外表面偏移和对模型指定平面和三角面进行垂直拉伸和法相拉伸。 16.3软件方向和摆放模块 （1）方向优化，可以根据打印时间，打印支撑面积，支撑体积和最小保卫盒面积来优化模型摆放方向。 牙齿优化方向工具，一键点击，所有牙冠都回朝下摆放。牙冠朝下摆放可以避免支撑生成在牙齿内部，保证亚冠内部精度，方案去除支撑，减少后处理时间。 （2）自动旋转零件的主方向于X轴平行，方便用户将零件从打印平台上铲下来。 （3）方向优化对比工具，用户可以通过调节支撑面积，支撑提及，模型高度，模型投影面积，最小包围盒的权重， 对比不同摆放方向优化结果，选择一个需要的最优的摆放方向。 （4）最小包围盒工具。 （5）移动旋转盒对其工具。 （6）2d嵌套摆放，自动、快速完成打印平台上的多个物体二维摆放，减少人工操作，提高打印效率和打印成功率。 （7）3d嵌套摆放工具。通过软件的高度优化算法内核，可以在一个3D打印空间内，快速并尽可能多的摆放大量打印零件。使用矩形烧结盒功能，你可以将小而易碎的零件放在一个小盒子里保护起来，方便之后从粉末中取出。 16.4软件分析模块 （1）测量工具。 （2）实时干涉检测工具。 （3）壁厚分析工具，快速壁厚不够的地方，能用红色标示出。 （4）杯口检测工具。 （5）切片分布工具。 （6）体积、成本和加工时间估算工具。 16.5软件支撑生成模块 （1）多种支撑结构，包括柱状支撑、块支撑、线支撑、点支撑和智能支撑。用户可以根据不同的打印技术和打印应用选择相应的支撑结构。 （2）一键自动生成支撑，在只需要支撑点地方生成支撑，减少人工操作，提高打印效率。 （3）进入支撑模块可以手动添加和编辑支撑，手动选择和删除支撑，预览支撑表面，自定义支撑区域。 （4）全面控制支撑参数，为不同的打印机，打印材料和打印应用设置最佳打印支撑参数，并保存支撑脚步，为下一次打印直接使用。 （5）块状支撑角度编辑工具，手动编辑块状支撑的角度，避免支撑和零件接触，减少后处理，提高打印表面质量。 16.6软件晶体和优化模块 （1）晶格结构工具，为模型快速添加晶格结构，增加模型结构强度，节约材料。有9种晶格结构可选，并全面控制晶格结构参数。 （2）打孔工具可以给模型快速打孔，使树脂或者粉末材料从中空的模型中流出，节约打印材料。 z轴补偿工具。 16.7软件切片模块 （1）切片工具，一键快速生成切片。 （2）切片可视化，2D/3D预览每一层的切片，检查切片。 （3）切片编辑工具，包括偏移切片，合并切片，切片相交。 （4）添加扫描路径填充线。智能识别零件中的不同特征区域，并用不同的颜色标示出来，用户可以控制轮廓和不同区域的扫描路径参数，为不同的打印机，打印材料和打印应用设置最佳参数，提高打印质量，缩短打印时间。 （5）保存最佳扫描路径参数，为下一次打印直接使用。 （6）基于切片的Z轴补偿。 |
| 7 | 固化箱 | 固化箱：UV-L；光波：355～405nm；光源功率：≥200W；控制时间：≥0-30MIN；控制方式：定时开关按钮；转盘直径：≥345mm；内腔尺寸：≥810*810*560mm；放取件结构：抽拉式。 |
| 8 | 超声波清洗机 | 1.功率：≥480W 2.容量：≥22L 3.超声频率：≥40KHZ 4.定时范围：0-30min 5.清洗槽尺寸：≥500*300*150mm 6.产品特点：清洗槽采用冲压成型，无焊接缝 |
| 9 | 除湿机 | 1.除湿量：110L/D（30℃ 80%RH） 2.名义除湿量：2.53KG/H（27℃ 60%RH） 3.最大除湿量：150L/D（35% 90%RH） 4.使用面积：100-350㎡ 5.峰值功率：1960W 6.压缩机：具备高效性能、低噪音、长时间稳定运行而不易出现故障等优点 7.湿度调节范围：10%-90% 8.制冷量：4200W 9.额定电源：220V-50Hz |
| 10 | 三维扫描仪 | ▲1.多模式扫描方式：手持精细扫描、手持快速扫描、固定式全自动扫描、固定式自由扫描； ▲2.尺寸精度：手持精细扫描：0.045mm，手持快速扫描模式：±0.1mm，各方向误差≤0.3mm/m；固定扫描模式：单幅扫描精度为不低于0.04mm； 3.数据获取速度：手持精细扫描模式：10帧/秒、3000000点/秒（光机速率：MAX 500fps）；手持快速扫描模式：最高30帧/秒、1500000点/秒；固定扫描模式：单幅扫描时间<0.5s； 4.可变分辨率：X/Y/Z轴各方向分辨率≥0.25mm。扫描时分辨率可以通过系统软件在扫描后根据需要调整，可输出多种分辨率，无须通过更换硬件镜头及新建工程来实现； 5.近场扫描范围：209mm*160mm；远场扫描范围：310mm*240mm； 6.工作中心距离：510mm； 7.景深：±100mm； ▲8.光源：高亮度三色LED（非激光，不污染环境及危害人身健康，能在日光灯或自然光环境下工作，可适应光线变化）。高材质适应性，可扫描常见浅色到黑色材质，兼容各类物体扫描：工业件、艺术品、人体等。 9.模块化设计：可拆分设计，采用usb直连。彩色纹理模块，实现彩色信息采集。工业模块，实现小尺寸物体快速转台扫描。根据不同需求，调整应用方式，满足不同应用需求下的功能转变。 ▲10.拼接模式：所有模式支持标志点拼接、特征拼接、纹理拼接、手动拼接、转台标志点拼接、转台拼接，以上均可混合使用。混合拼接，在同一物体上可同时利用特征和标志点进行拼接，仅在特征不足处使用标志点，减少标志点使用量，提高扫描效率。扫描软件在手持扫描模式下，具备全局自动定位回拼功能。 ▲11.纹理扫描，支持彩色纹理扫描，可扫描平面彩色图片。 ▲12.模型树功能：同一模式内可导入多个工程进行重分组、编辑、合并。 13.模型修复功能：对扫描数据可进行交互式数据修复功能，如手动单孔补洞、平滑、锐化，也可自动修复。兼容第三方STL数据导入编辑修复功能。 ▲14.相关认证：须通过CE、FCC及省级以上鉴定机构出具的设备精度鉴定报告。 15.即时显示出扫描数据，扫描完成后，一键操作，即可得到经过补孔，自动稀释网格，删除离散点，整体平滑、锐化，定位优化的最终彩色/无色单层完整三角网格数据。可直接用于3D打印。 16.采集数据自动保存。 17.提供重返扫描功能，如果扫描区域丢失或工程二次打开，可以从工件上已扫描结构或任何工件上已知的标志点处继续扫描，回拼时间<3s。 18.移动终端实时显示功能：在扫描过程中，借助移动终端设备，可实现扫描状态在计算机与移动终端的同步分屏显示，实时监测扫描进程，更便利地观察扫描实况。 19.操作的方便性：在扫描过程中可方便灵活地移动扫描仪以及被扫描物体，不会影响扫描数据采集和精度，整个系统可携带至工作现场进行工作。 20.设备必须有自校准精度板，以保证设备精度，且校准迅速，设备校准时间≤3分钟。 21.数据输出格式：STL、ASC、OBJ、PLY。 22.系统支持：Win7、Win8、Win10。 23.电脑要求：显卡：CUDA核心数：1280、显存类型：GDDR5、显存：>4G，处理器：核心/线程数：12核心/20线程，基础频率：3.6GHz，内存：16G及以上。 24.扫描头重量：1.13KG。 25.同步技术：直接建模，直接编辑，PMI驱动模型技术，3D几何体关系定义，是异构CAD环境的最佳实践以及高度重用设计数据。创成式设计：基于Convergent建模技术与拓扑优化技术的融合，提供下一代建模技术。逆向工程技术：把小面片模型与边界描述几何模型融合在同一个CAD环境，实现虚实融合的混合设计。 ▲26.数据处理及数据转换：能完整地继承二维的历史设计图纸，并能提供再编辑功能。与DWG/DXF实现双向数据衔接。能充分利用原来的视图数据，以及2D尺寸标注，支持从二维设计平滑转向三维实体设计，并自动将2D尺寸转变为3D可驱动尺寸。含有所有的中间数据交换接口，如IGES、STEP、ACIS、Parasolid、STL、JT等，以及含有对Solid Edge、Solidworks、Pro/E、NX、Catia等三维软件的数据接口。能够基于几何规则，深层次地编辑修改导入的3D数据。能直接读取UG软件（NX软件）的数据，UG（NX）也能读取该软件数据，并且要保持数据的关联性。 27.零件建模：提供基于特征的实体建模功能，如拉伸、旋转、扫略、螺旋、孔、圆角、薄壁、阵列等。通过对特征和草图的动态修改，用拖拽的方式实现实时的设计修改。可以方便地随时删除或修改特征，以完成设计意图。 具有曲面设计能力，以及曲面的动态编辑能力，实体与曲面还能进行混合设计。包含有常用的国标零件库，如螺栓、螺钉、螺母、垫圈、轴承等，并提供用户自定义标准件的能力。对复杂的零件，如齿轮、链轮、台阶轴、弹簧等，只需提供根据设计参数，系统应该具有直接产生三维模型的能力。具有在三维模型上直接增加尺寸标注、公差、形位公差、表面粗糙度、注释等的能力，要符合国际标准，并且能被工程图及下游工序直接利用。 28.钣金设计：提供易用的钣金设计能力，有平板、折弯、卷边、凹坑、百叶窗、角撑板、压花等常规的钣金设计，并能展平，自动计算出展平尺寸。支持弧形及复杂钣金的展开。支持钣金的强度设计的加强，包括角撑板、加强筋等。 ▲29.3D逆向工程和增材制造 借助软件中包含的工具，您可以将组件设计为利用最新3D打印和增材制造技术，准备好设计并将其输出到不同的3D打印硬件和服务。配合功能强大的3D设计工具，可处理基于网格或三角形的数据。几何体可以是从其他系统导入、以数字方式扫描，或创成式设计分析的结果。所有这些几何体都采用三角形（或小平面）网格的方式，并且在很多情况下需要进行进一步的设计修改。设计者可定义特定的材料、设计空间、允许的载荷和约束及目标权重，软件可自动计算几何解法。这些结果可以立即在3D打印机上进行制造，或是在软件中进一步优化，以用于传统制造。支持的格式：asm；jt；bkm；xgl；sat；model；catpart；IFC；igs；stp；3mf；stl；plmxml；pdf；u3d；sev；bip等。语言：简体中文、英文、日文、德文、韩文等。 30. 自带三维建模软件需支持全实验室教学，提供多节点，可覆盖全实验室安装使用。 |
| 11 | 工业级三维扫描仪 | ▲1.数据采集方式：蓝色激光线扫描；激光光源形式：34束交叉蓝色激光线、7束平行蓝色激光线以及1束可以单独工作的蓝色激光线； 2.结构形式：两个高分辨率的图像采集单元及多个激光发射器，结构简单，稳定，符合人体工程学的手持设计； 3.三种工作模式： 3.1 三十四束交叉蓝色激光高速扫描模式，能对物体展开快速高效的扫描； 3.2 七束平行蓝色激光超精细扫描模式，能对物体表面的细小特征进行精准采集； 3.3 单束蓝色激光扫描模式，能对型腔、深孔展开扫描，避免扫描数据出现死角和盲区； 3.4 以上工作模式可以通过扫描仪按钮实时切换，无需繁琐操作，且各种模式下的数据均在同一坐标系中，无需后期拼接。 4.扫描时，物体及设备均可移动，无需固定，不影响扫描精度； 5.目标点自动定位，不需要额外机械臂，三脚架或其他跟踪设备，扫描自如灵活； ▲6.设备便携，可随身携带，设备重量不高于0.6公斤，长时间连续工作不易疲劳； ▲7.设备采用全金属外壳，坚固耐用，长时间连续工作能保证精度稳定可靠，而非塑料外壳或者非金属外壳； ▲8.设备尺寸不得大于205mm×80mm×45 mm，可在狭窄的空间扫描，如汽车手套箱等。 9.声光提示功能：仪器本身具备指示灯提醒功能，指导用户在正确的角度和位置使用设备； ▲10.为保证对狭小缝隙扫描，扫描仪两个相机之前距离≤140mm； 11.快速标定：软件具备用户快速标定校准功能，熟练时标定时间小于一分钟； ▲12.扫描速率≥2800000次测量/秒； 13.分辨率：具备超高细节展示度，最高分辨率可达0.02mm； 14.扫描基准距及景深：扫描基准距≥300mm，扫描景深≥550mm；单幅最大扫描面幅：≥700mm×600mm； 12.精度：≤ 0.02mm， 即多次重复扫描300mm球棒数据偏差均小于0.02mm；体积精度：≤0.015mm+0.035mm/m，无需借助任何外部设备可达到上述体积精度； ▲13.扫描软件具备指定的标记点实现两组扫描文件拼接的功能，拼接后显示每个标记点的拼接误差，可以手动删除误差再拼接，拼接后软件具备滤波功能。 |
| 12 | 老师4K智能摄像机 | 1.采用物理双镜头设计，有效像素≥800万； 2.单路图像传感器：1/2.8英寸CMOS传感器； 3.全景镜头：焦距：≥3mm，水平视场角：≥80°；特写镜头：焦距：≥7mm，水平视场角：≥40°； 4.支持≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路3.5mm音频输出接口； 5.支持≥1路RJ45网络接口，支持根据教室网络环境支持10M/100M/1000M自适应，支持POE功能； 6.网络协议：RTSP、TCP、HTTP等协议； 7.支持通过浏览器访问摄像机软件界面，对摄像机进行管理； 8.支持拍摄教师全景及教师特写画面； 9.具有景别自动切换机制，可以采用切换模式拍摄：教师移动时，切换教师全景画面；教师静止时，切换教师特写画面； ▲10.支持教师的AI人脸识别考勤功能，并在web网页呈现考勤统计分析结果； 11.支持教师定位支持图像运动检测算法，支持根据教师的教学活动进行跟踪拍摄； 12.支持跟踪识别区域设定，可以根据讲台教学区域自定义设置教师的移动区域。 |
| 13 | 学生4K智能摄像机 | 1.采用物理双镜头设计，有效像素≥800万； 2.单路图像传感器：1/2.8英寸CMOS传感器； 3.全景镜头：焦距：≥3mm，水平视场角：≥80°；特写镜头：焦距：≥5mm，水平视场角：≥60°； 4.支持≥1路.3.5mm音频输入接口、≥1路3.5mm音频输出接口； 5.支持≥1路RJ45网络接口，支持根据教室网络环境支持10M/100M/1000M自适应，支持POE功能； 6.网络协议：RTSP、TCP、HTTP等协议； 7.支持分布式前端采算一体化复用功能，可实现直录播数据的采集和学情、考勤及行为数据的前端计算统计； ▲8.支持≥40名学生同时行为统计分析，行为动作包括：举手、站立、回头、趴桌； 9.支持课堂行为异常统计功能，可以将课堂内学生的实时听课状态，如：回头、趴桌等异常行为记录，将异常行为数据推送到平台进行分析，并最终以课堂报告的形式呈现。 10.支持课堂学情统计分析，包括：前排就坐率、抬头率、空座率； ▲11.支持同时对≥40名学生进行考勤统计； 12.支持自定义考勤统计规则或学情分析统计的时间间隔； 13.支持学生的AI人脸识别考勤功能，并在WEB网页呈现考勤统计分析结果。 |
| 14 | 多功能教学终端 | 1.设备采用嵌入式1U标准设计，内置Linux操作系统，非PC架构。支持 7×24小时工作；支持录制、直播、视频会议、导播管理、存储、中控管理、视音频编码等功能，内置≥1T硬盘； 2.视频接口：支持≥2路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口，分辨率支持1080P及向下兼容； ▲3.音频接口：支持≥8路MIC-IN输入，支持48V幻象供电和≥2路3.5mm LINE-IN线性输入；支持≥2路LINE-OUT输出，可根据系统功能模式自由混音输出； ▲4.通讯接口：支持≥1路USB接口，用于外接USB设备，支持≥6路RJ45网口，为方便布线，其中≥4路网口支持POE功能； 5.控制接口：为方便控制教室设备及后续扩展需求，支持外接控制面板、云台摄像机、电子时钟等设备，支持≥8路本地RS232接口，≥1路GPIO接口； 6.要求所投产品产生噪声最大值＜28dB(A)； 7.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥180000小时。 |
| 15 | 多功能教学系统 | 1.支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制、物联管控等功能； 2.支持录制文件管理功能，录制完成可及时查看教学课件回放，可进行批量上传、删除等功能； 3.支持远程电脑画面采集，采集电脑教师客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择； 4.支持录制后的视频直接在本地磁盘文件访问；老师插入U盘可直接对硬盘内的课件进行拷贝；支持教师远程共享下载视频课件； 5.系统可同时支持≥4路高清1080P 视频信号+≥1路VGA/HDMI电脑信号输入，支持电影模式、电影+资源模式同时录制，支持4路及以上高清1080p视频文件录制，以满足后期多样化编辑； ▲6.为了保证录制效果，支持＞10路备播通道图像加载（提供第三方检测报告原件扫描件）； 7.备播通道图像加载包括但不限于4路摄像机画面和电脑课件画面、教师笔记本、片头、片尾、图片、过场视频动画、互动主流、互动辅流等； 8.支持视频编码设置，码流支持：500kbps～16000kbps 可调，支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等流媒体协议； 9.支持手动导播与自动导播的无缝切换，支持手动录制。支持自定义导播策略，如触发事件、触发动作等丰富的规则配置，实现导播画面自动切换； 10.为保证视频画面衔接流畅，支持≥8种特效切换功能，支持≥5种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，支持对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等； 11.支持多通道直播，可实现主、子码流直播功能；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能； ▲12.支持软件调音台功能，支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节； 13.支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动，支持SIP 协议，H.323协议，支持主动呼叫和被动接听功能； 14.支持网络测试功能，测试网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据等。支持路由器跟踪测试，用于确定IP数据访问目标设备所经的路径； 15.支持教室物联网管控功能，可以控制幕布升/降，麦克风、音箱音量大/小，电动窗帘，多媒体管理等； 16.支持中控管理功能，支持自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页面； 17.支持自动修复功能；课程录制过程中，支持对设备异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复； 18.支持自动缓存与教学平台对应的课表数据，支持与教学平台断开连接时也能按照缓存的课表自动录制，待网络恢复后可自动上传录制的课件资源。 |
| 16 | 学情分析系统 | 1.支持抬头率曲线查询功能； 2.支持分析截图查询功能； 3.支持人数统计功能； 4.支持课堂活跃度线性显示；支持课堂抬头率课堂数据的采集； 5.可查看学情分析课程所属院系、教师名称、课程、日期、课堂抓拍等信息；支持可视化管理； 6.支持以列表视图形式显示每节课学情分析内容； 7.支持快速预览功能，实现用户第一时间了解前端教室教学场景情况，及时生成分析报告； 8.支持快速实现对前端教室轮巡检索，保证对每一间教室学情，实现动态采集； 9.系统对接平台实现平台统一管理，支持通过平台远程控制多间教室图像系统，多预置位配置功能。实现学情分析数据管理存储； 10.支持网络端通过远程登录管理，实现对课堂学情分析历史数据的查看，支持对学生上课数据统计分析； ▲11.学情分析结果以曲线图形式显示，曲线高低节点实现抬头率数据对比，形成教室数据分析与学生数据分析； 12.提供学情分析每个时间节点中实到人数和听课人数统计，根据教学反馈，生成分析图表。 |
| 17 | 拾音器 | 1.内嵌自适应回声消除、自适应噪声抑制和智能混音等数字音频算法； 2.支持2路麦克风级联输入； 3.支持1路立体声回声抑制参考信号输入，采用3.5mm标准音频接口； 4.支持2路立体声线性输出，采用3.5mm标准音频接口； 5.支持全频带全双工自适应回声消除技术； 6.全频带动态自适应降噪技术，降噪电平最高≥18dB； 7.智能混音和话筒优选技术； 8.采样率48kHz，A/D和D/A、24-bit； 9.输入、输出独立的音量调节旋钮； 10.指向性：360度全向拾音，拾音半径≥8米。 |
| 18 | 录播服务器 | 1.CPU参数：核心/线程数：不低于4核8线程，基础频率：不低于3.3 GHz，制造工艺：22纳米。 2. 内存≥16GB 3. I/O：≥1个串口、≥2个USB2. 0、≥2个PS/2、≥2个RJ45接口 4. 硬盘位≥4个 5. 机箱≤1U 6. 硬盘≥4T+256G |
| 19 | 智慧课堂云平台 | （一）基础模块： 1.录播 1）录播计划：支持列表模式和课表模式的录播计划创建与展示；支持列表模式下编辑、删除等操作，方便用户对课表进行管理； 2）录播搜索：支持按照学科、学期进行录播课程分类；按照时间、主讲教师、课程标题进行录播课程资源查看；课程资料查阅，相关教师课程显示； 3）录播评课：支持按照视频时间轴评价，按照课程的时间轴对课程进行点评，可实现每个时间节点插入点评内容，点评内容能够以弹幕形式出现在视频画面中； 4）录播管理：支持教师视频、学生视频、屏幕视频链接管理支持按教室名称查询，支持批量录播管理； 5）录播设置：支持按照课表设定录播策略。录播策略：支持是否开启录制、录制画面选择（教师画面、学生画面、屏幕画面、全景画面）、可设定视频评论是否开启； 2.直播 1）直播搜索：支持按照时间、标题查找直播课程功能；于按照全部课程查找直播课堂课程进行观看； 2）直播分享：支持通过二维码、QQ或者微信等一键分享； 3）直播观看：支持多路视频观看模式，可自由切换三分屏、两分屏、单画面模式； 4）直播互动：支持学生线上直播观看学习及互动功能；支持弹幕功能，支持观看人数的统计，支持在线签到、查看在线学生名单、在线答题等互动功能； 5）直播设置：支持是否开启直播、直播封面、观看密码、直播人数限制、直播画面选择（教师画面、学生画面、屏幕画面）、可设定直播评论是否开启； 3.巡课 1）巡课权限设置：支持分权限分配管理，支持按院系观看巡课；可观摩有课教室，也可以观摩所有教室； 2）巡课搜索：支持教室列表查看，按照教室名称、主讲教师、课程查看； ▲3）巡课方式：支持四分屏、三分屏、二分屏、单画面模式，其中每个分屏窗口可以独立全屏幕观看；（提供功能界面截图并加盖制造商公章） 4）巡课点评：支持实时点评功能，输入点评内容； （二）管理模块： 1.资源管理 1）资源排序：支持按照时间、点击量、大小、时长等维度进行排序； 2）状态修改：支持对资源状态进行修改，如公开、不公开等； 3）资源搜索：支持按照标题、学期、组织机构、教室、课程、主讲、时间等维度进行查询； 4）视频资源编辑：可以直接对视频资源进行在线编辑制作；支持剪切、删除、合成等操作；支持在线修改视频资源的片头片尾，支持自定义片头片尾图片； 5）资源上传：支持上传视频资源、文档资源等； 2.后台管理 1）角色管理：支持学校管理员创建本校的角色，并为角色进行权限设定；包含功能操作权限和数据范围权限；支持方便查询角色下的用户列表； 2）用户管理：支持修改用户角色，不同的用户支持不同的权限； 3）教师管理：支持对教师信息的管理维护，如基本信息、登录密码、所属班级、学科、组织结构等信息填写，支持通过Excel导入教师信息； 4）学生管理：支持对学生信息的管理维护，包含基本信息、登录密码、所属年级、班级、院系等信息填写，支持通过Excel导入学生信息； 5）教室管理：支持对教室信息的管理与维护，包含教室名称、所属教学楼及楼层等；支持教室信息的导入功能； 6）班级管理：支持新建班级，包含班级所属年级、院系以及班级的学生名单； 7）节次管理：维护学校节次名称及开始和结束时间； 8）校区管理：支持新建校区信息，并支持创建所属校区的教学楼，便于按校区管理教室及设备； 9）组织机构管理：支持对院系专业等部门信息创建、修改、编辑、删除等操作； 10）课程管理：支持课程的信息管理维护，包含填写课程名称、年级、课程属性、课程状态等；支持课程封面上传；支持填写课程简介； 11）存储管理：视频资源储存地址信息，对存储的资源进行统一管理，实时查看存储空间剩余容量； ▲12）评课管理：支持评课权限管理，支持教师评分类别管理；支持学生评分类别管理（提供功能界面截图）； 13）公告管理：支持发布系统公告；创建公告类别，编写公告内容； （三）数据统计模块： 1.数据统计：支持多维度数据统计，如资源建设、基础数据统计（学生数、教师数），互动数据统计、督导评课统计、教室运行统计等； 2.直播点播统计：支持查看每个直播、点播观看详情、名单、状态时长等，并且可以导出全部统计数据； 3.平台访问统计：支持查看平台访问日志，访问账号、IP、时间等，并且可以导出全部统计数据； 4.考勤统计：支持以视图表的方式显示每节课考勤分析内容或占比，并且可以导出报表； 5.学情统计：支持以视图表的方式显示每节课学情分析内容或占比，并且可以导出报表； 6.行为统计：支持以视图表的方式显示每节课行为分析内容或占比，并且可以导出报表； （四）个人空间模块： 1.教师个人主页：支持查看教师所在的学校、职称和简介、课程、上传的资料、学生信息等与教师相关的数据； 2.教学数据显示：支持查看开课信息统计； （五）教学评课督导模块 1.支持根据学校实际情况，建立评价体系，实现评价指标全部自定义设定，支持根据角色设定评价指标，如：教师、学生的评价内容； 2.支持通过教师名称、课程进行搜索与教师有关的课程评课数据； 3.支持统计全校教师评测数据展现； 4.支持教师评测总平均分统计功能； 5.支持评课教师对视频进行打分评价，评价分数可自由填写； 6.支持评课教师对视频进行文字评价，评价内容可自定义输入； 7.支持对评审内容查看，支持查看所有评审教师的平均得分，同时支持查看每个评审教师具体评价的内容，支持将评审内容进行一键导出并支持二次编辑； 8.支持单独授权教师具有评课功能权限； 9.支持匿名评课，支持教师进行匿名评课，也可以选择让学生匿名评课； 10.支持移动端评课。 （六）AI模块： 1.学情 1）学情搜索：支持按照时间、教室、标题等关键字检索学情分析结果； 2）学情显示：支持查看学情分析课程组织机构、教师、标题、日期、应到人数/实到人数、出勤率、课堂抓拍等信息；学情分析结果支持以折线图形式显示，可显示每个时间节点中实到人数和抬头人数统计；支持查看每个时间节点课堂抓拍图片； 2.考勤 1）考勤搜索：支持按照时间、教室、标题等关键字检索考勤分析结果； 2）考勤显示：支持按课表查看学生考勤名单；显示已到、缺勤、迟到等信息；支持按学生证件图片进行人脸比对；支持学生人脸抓拍； 3）考勤设置：支持设定人脸考勤策略，按课表自动开启人脸考勤；支持设置考勤类型，如扫码签到、人脸识别、线上签到、手动签到等； 3.行为 1）行为搜索：支持按照时间、教室、标题等关键字检索行为分析结果； 2）行为显示：支持举手、趴桌子、回头、站立等行为统计； 4.AI巡视 1）AI数据排序：支持以实时电视墙的形式在网页端进行学情分析数据排序呈现； 2）AI数据显示：支持根据开课教室的抬头率、前排率、出勤率、精准出勤率以及行为分析和教师出勤状态进行实时显示； |
| 20 | 课堂直播系统 | 1.支持多种浏览器（IE、Safari、谷歌、火狐），多种PC终端、移动终端（Android、IOS）收看直播，无需安装客户端软件或插件即可收看，直播低延时； 2.支持手动直播控制功能，在线人数控制、观看密码控制、观看权限控制； 3.支持自动直播控制功能，可以通过设置课表对某一个教室到时间自动开始直播； 4.支持不论是局域网还是广域网，都可以实现高清直播，不需要映射网络端口或者是VPN； 5.支持单画面电影模式和多画面模式的直播；多画面直播时，视频和屏幕窗口可互换，且每个窗口都能全屏观看，还可调整窗口的大小和位置； 6.进行直播时，如果网络发生网络故障，故障排除后会自动重连； 7.支持语音消息、文字消息的实时发送，使教室终端能及时接收控制室端的指令，便于双方沟通； 8.支持视频监控功能，通过网络同步监听与监看所有教室内教师授课声音、图像及电脑屏幕画面，根据不同教室，显示多路音视频和屏幕画面； 9.支持远程云台控制，通过浏览器，可以在任何地点对教室的摄像机云台进行调节，调节摄像机的转动和焦距变化。 |
| 21 | 互动教学系统 | 1.与录播主机无缝隙兼容，设备无须做端口映射，即可开启互动； 2.支持web网页创建互动课堂，同时可通过控制系统的网络教研功能进行创建管理互动课堂； 3.支持固定互动课堂，无需进行二次互动点进行配置，支持动态互动课堂，支持互动课堂临时搭建； 4.支持创建管理互动课堂，实现异地互动，形成网络互动课堂； 5.支持组建单点网络互动课堂，即一间主讲教室与一间听课教室交互； 6.支持互动过程中，可以实时增加，也可以删除一个互动教室； 7.支持组建多点的网络互动课堂，即一间主讲教室与多间听课教室同时交互，支持多间教室互动； 8.支持互动课堂管理功能，具有多种用户权限的设置，包括建立互动小组，添加、删除、修改互动教室，开始和停止互动过程等； 9.互动课堂管理员在课堂开始前、进行中、结束后进行管理控制； 10.支持在互动中，可以进行直播和录制教学场景； 11.可设置互动设备参数、查看互动状态、控制互动发言等； 12.在互动课堂进行交互时，可监看监听主讲教室和听课教室的音视频画面； 13.当互动时，具有申请发言功能，为避免互动干扰，可以对听课教室做静音，哑音等操作； 14.支持教室及课程命名功能，在互动视频中添加教室文字水印； 15.支持远程督导教研功能，当多间教室同时互动时，支持在主讲教室中轮询浏览所有听课教室； 16.支持单间教室进行提问，与主讲教室进行互动问答； 17.支持多间教室进行互动交流，进行教学研讨； 18.通过网络，将教学互动过程直播出去，直播画面可全真展现互动课堂的全过程； 19.支持教学互动过程录制成互动模式课件，用浏览器即可播放，无须安装其他软件； 20.支持专递课堂数据概览、会议管理、设备管理、服务器管理 |
| 22 | 实训一体化终端 | （一）移动推车指标： 1.移动推车采用一体化设计，配备万象旋转支臂、机箱、抽屉、电源输入口、出线孔、显示器挂架，需满足日常实训教学、示教等应用； 2.为简化设备的操作和维护，降低使用难度，设备采用一体化触控设计，集成1台≥20英寸高清液晶一体触摸屏； 3.为保证室外教学应用支持内置UPS电池，需保证≥4小时课堂教学，支持电源电量显示； 4.采用灵活机动设计，能够在教室任意位置移动； 5.需配备至少1个万象旋转支臂，与全景摄像机支架，用于拍摄实训全景、特写操作，实现全角度拍摄。 （二）硬件接口指标： 1.视频接口：支持≥1路HDMI视频输入、≥2路HDMI视频输出接口；输入输出最高分辨率需支持1080P60及向下兼容； 2.音频接口：支持≥2路3.5mm音频输入、≥1路3.5mm音频输出接口，支持根据系统功能模式自由混音输出； ▲3.通讯接口：支持≥4路RJ45网口，其中≥3路支持POE；（提供实物高清照片） 4.需支持≥1T存储空间。 （三）全景摄像机指标： 1.支持≥200万像素1/2.8"CMOS镜头； 2.硬件接口：支持≥1路RJ45、≥1 个 RS-485 、≥1 个 3G-SDI 、≥1路HDMI 接口； 3.最高分辨率需支持1080P60及向下兼容；支持 H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准； 4.焦距:4.7-47mm；信噪比：≥50dB；支持≥10 倍光学变倍； 5.光圈值：F1.6-F3.0；水平视场角：58.6-6.4度； 6.支持自动/半自动/手动聚焦；支持自动手动/锁定白平衡； 7.支持数字降噪、图像冻结； 8.支持摄像机亮度、对比度、锐度、饱和度、色度调节； 9.需支持在小场景下对精细动作进行高清图像抓拍/摄制，并且能够适应室内光线、高亮等复杂环境。 （四）特写摄像机指标： 1.图像传感器：≥1/2.7英寸CMOS； 2.有效像素：≥200万像素； 3.光学变焦：≥12倍；数字变焦：≥16倍 4.视场角：72.5°-6.3°； 5.信噪比：≥55dB； 6.预置位数量：≥255个； 7.高清视频输出帧率：1080P60及向下兼容； 8.支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC； 9.支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置； 10.支持多种视频输出方式，包括但不限于3G-SDI、HDMI、网络； 11.视频接口：≥1路HDMI，≥1路SDI； 12.网络接口：≥1路RJ45网口，10/100M自适应以太网口，支持POE供电； 13.音频接口：≥1路3.5mm的音频采集接口。 （五）实训教学软件指标： 1.支持Web远程管理功能，支持实时监视音视频； 2.支持导播切换，根据课堂教学进程，对教师画面、学生画面等多路视频信号进行合乎逻辑的实时切换，最后形成完整的实况录像； 3.支持自动和手动两种方式，实现教师教学、学生听课、电脑、师生互动等多场景的自动或手动切换； 4.支持文件下载，在线点播，批量删除功能； ▲5.支持资源模式三分屏录制功能，支持≥5通道备份；支持资源模式三分屏在线点播功能；（提供软件界面截图） 6.支持多模式多通道直播，实现主播、通道的主、子码流直播功能； 7.支持意外情况断电断网时，录制的视频文件自动修复功能； 8.支持对每一路音频进行音量大小增益调节，支持对每路音量进行开关控制，以及噪音抑制； 9.支持对VGA画面图像分析功能，根据授课PPT切换形成无需手动干预的智能切换功能； 10.支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能； ▲11.支持软件调音台功能，支持对应系统三种工作模式自动跳转音频配置，支持自由混音音频源输出接口；（提供软件界面截图） 12.需支持视频会议功能；视频会议的协议为国际电信联盟的标准协议H323，支持主动呼叫和被动接听功能，实现音频、视频和数据的点到点或点到多点的通信； 13.需支持回声抑制功能，当进行音视频互动的过程中，有效的将回声进行智能的过滤，实现回声消除、视频会议、智能录播一体化； 14.支持录制文件上传功能，支持定时上传（闲时上传）和断点续传。 |
| 23 | 加厚仓储货架 | 钢制黑色主架三层货架，规格尺寸：不小于200cm*60cm*200cm，每层承重不低于400kg。 |
| 24 | 办公桌桌面屏风挡板 | 铝合金外框，PC阳光板，底部配以白色环保板材的E字型两人位挡板，尺寸：240cm*60cm*35cm。 |
| 25 | 实木办公桌 | 桌面为5厘米的柠檬黄色全实木板材，底部框架为5*5cm钢管喷塑材料，配以双拉杆加固承重，规格尺寸：5cm实木桌面 120cm*60cm*75cm。 |
| 26 | 实木办公桌+椅子 | 1.桌子的桌面2厘米的橙色板材，底部框架为5*5cm钢管喷塑材料，配以双拉杆加固承重，规格尺寸：120cmx75cmx60cm 2.椅子：三级气杆+乳胶坐垫+钢制脚托，尼龙材质脚轮，配以固定扶手规格尺寸：55cmx60cmx90cm。 |
| 27 | 48口千兆交换机 | 支持 48 个 10/100/1000BASE-T 电口，4个1000BASE-T 光口，传输速度：1000Mbps，包装体积：440mm x 180mm x 44mm。 |
| 28 | 多媒体教学软件 | 软件主要在局域网络上实现多媒体信息的教学广播，是一款实现在电子教室、多媒体网络教室或者电脑教室中进行多媒体网络教学的非常好的软件产品，集电脑教室的同步教学、控制、管理、音视频广播、网络考试等功能于一体，并能同时实现屏幕监视和远程控制等网络管理的目的。专门针对电脑教学和培训网络开发，可以非常方便地完成电脑教学任务，全面兼容Windows XP、Windows 7/8、Windows 10的32/64位系统；实现屏幕教学演示与示范、屏幕监视、遥控辅导、黑屏肃静、屏幕录制、屏幕回放、网上语音广播、两人对讲和多方讨论、语音监听、联机讨论、VCD/MPG/MPEG/AVI/MP3/WAV/MOV/RM/RMVB等视频流的网络播放、网络考试和在线考试、试卷管理和共享、同步文件传输、提交作业、远程命令、电子教鞭、电子黑板与白板、电子抢答、电子点名、网上消息、电子举手、获取远端信息、获取学生机打开的程序和进程信息、学生上线情况即时监测、锁定学生机的键盘和鼠标、远程开关机和重启、学生机同步升级服务、计划任务、时间提醒、自定义功能面板、班级和学生管理等；并可以直接使用软件厂商搭建的考试服务器，无须自行安装和维护，就可以完全使用网络考试和在线考试功能，以实现在学校里的课堂练习与考试功能。 |
| 29 | 系统集成 | 项目整体施工安装过程中要使用的所有附件、辅材、线缆、18U图腾机柜等，包含所有点位的6类网线、强电布线、公牛插座等所有辅材以及人工费。 |
| 30 | 防静电工作台 | 台面采用防火板加防静电高压，粘贴与台面，防静电皮厚2mm，易于清洁，具有防静电，阻燃，耐磨等特点。钢架采用优质的C型钢架材料，喷塑工业，美光大方，底部配套橡胶脚垫可自由调节高度，LED灯管的设计，光线充足，人性化的多功能插座设计适用众多电器的同时适用，底部横梁加固。抽屉为冷轧板烤漆工艺。规格尺寸：160cm*80cm*75cm*160cm(配两个抽屉)。 |
| 31 | 电脑双人桌带凳子（配机箱） | 桌面采用环保板材，整个桌子框架采用加厚加粗的钢管表面烤漆工艺，桌腿背面设有加固蜂窝板，主机位置采用透气网片钢板设计，更加牢固且易于散热，桌角圆弧设计，防磕碰，底部配有可调节脚垫。尺寸：140cm*60cm*74cm。 |
| 32 | 空气净化器 | 净化器可除甲醛，除烟除尘，防雾霾 适用面积：61m^2及以上 风量：1000 立方米/小时以上 滤网类型：HEPA滤网 尺寸：575x320x1175m 5.噪音：28-48dB， 6.颗粒物CCM值：P4(12000≤M)， 7.颗粒物CADR值：1200立方米/小时， 8.甲醛CADR值：460立方米/小时， 9.测量功能：甲醛浓度，PM2.5浓度 |
| 33 | 工业级吸尘器 | 干湿两用式：30L金属桶 电压：220v 线长：5m 吸尘器类型：桶式 主机重量：10kg |
| 34 | 电线线槽 | 采用PVC材料，自带背胶，黄线黑底4cm宽，外宽尺寸40mm*17mm，内槽14mm*7mm |
| 35 | 除湿机 | 水箱容量：3.5L 适用面积：0-190㎡， 最大日除湿量：20L/D |
| 36 | 工业排风机 | 无刷电机4-4 标准型 220V |

三、商务及服务要求

1.设备要求：

（1）投标人提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准的，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，投标人所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能按照技术要求连续运行。

（2）投标人应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等），作为技术评价依据之一。

2.工期要求：

（1）交货及完工时间：在合同签订后，接采购人通知后90天内交货并安装调试完毕。

3.质量要求：

（1）所供应的全部设备必须符合国家标准、行业标准或制造厂家企业标准，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，符合市场标准，并满足校方的使用要求。

（2）中标人承诺其所提供的产品保证无假冒伪劣产品，其质量及售后服务不低于市场同类产品标准。

4.包装及运输要求：

（1）中标人提供的设备必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

（2）由中标人将设备直接免费送至采购人指定的位置。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。

5.售后服务要求：

（1）除特殊要求外，中标人必须提供至少三年的免费质量保证期，或参照国家对该产品的质量三包要求。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。报修24小时内响应。

（2）提供货物使用、保养的培训（投标文件中需提供具体培训方案）。

（3）对质保期内出现的质量问题，中标人在接到采购人通知后24小时内响应并解决问题；如在24小时之内仍不能排除故障的，中标人应提供同品牌的备用产品并负责安装调试。故障排除后中标人应出具书面故障诊断报告备案。

（4）出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

（5）质保期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由中标人承担。

（6）提供24小时售后免费现场技术支持服务，包括但不限于故障排除、性能调优、技术咨询等。

（7）对本项目所含软件提供终身使用及免费升级服务。

6.验收要求：

（1）验收时间：中标人在设备送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人报验。

（2）验收：根据行业相关标准及招标文件、投标文件相应技术要求，由采购人组织验收。

7.资料要求：中标人应提供安装、调试、使用、维修所必须的技术文件。

8.培训要求：

（1）免费提供设备使用人员的培训。

（2）投标人应提供相应的培训计划，详细说明培训方式、内容。

9.付款方式：

合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同总款的40%为预付款，货到安装完毕，验收合格后付款至合同总款的100%。中标人应随付款进度提供正式税务发票。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：金华市技师学院增材制造产学工作站设备采购项目 |
| 2 | 项目内容：详见本招标文件第二章。 |
| 3 | 投标报价及费用：（1）本项目投标应以人民币报价；（2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；（3）投标人取得中标资格后，须参照原国家计委的计价格（2002）1980号《关于招标代理服务收费管理暂行办法的通知》文件规定标准的68%向招标代理机构支付采购代理服务费，服务费计算（100万元以内部分按1.02%费率，100万元以上部分按0.748%费率）。中标单位在领取中标通知书时支付给代理机构。 中标单位可通过电汇、转账方式交至以下账号：（单位名称：金华市恒信招标代理有限公司，银行账号：0188990787000126，开户银行：金华银行股份有限公司东苑支行） |
| 4 | 履约保证金的收取及退还： 中标人在签订合同时向采购人交纳履约保证金，金额为中标价的1%，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。保单、保函形式的有效期限不得短于供应商履约期限。 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供： 1.供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。 2.在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。 3.在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。 政采云金融专线400-903-9583。 |
| 5 | 答疑与澄清：本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 6 | 投标文件份数及其他要求： 1.电子版投标文件1份，本项目实行投标文件CA电子签章，投标人在编制生成“电子投标文件”时需进行CA电子签章加密； 2.是否要求提交纸质版投标文件：否；但中标后，中标单位需在领取中标通知书前向招标代理机构提交与投标时一致的电子投标文件（资信技术文件、报价文件）打印纸质版各三份，一正二副（须按照招标采购文件要求签字盖章）。 3.备份电子投标文件提交 备份电子投标文件为非强制性要求，由投标单位自行决定是否需要提交。 投标人应当在投标截止时间前，以U盘的数据电文形式的备份电子投标文件密封并以邮寄形式提交给采购代理机构联系人（拒绝快递到付），逾期送达或未密封将被拒绝。外包装应注明投标人名称、项目名称。 备份电子投标文件仅在在线解密异常时处理时使用。已按时解密的，“备份电子投标文件”自动失效。 |
| 7 | 投标截止时间：2024年5月6日14:00； |
| 8 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 9 | 评标结果公示：浙江政府采购网 |
| 10 | 中标通知书发放时间：中标公告发出当日向中标人发送中标通知书 |
| 11 | 合同的签订： （1）除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。 （2）中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。 （3）如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。 （4）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。 （5）采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。 （6）政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。 |
| 12 | 验收： （1）采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。 （2）采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 （3）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。 （4）采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。 （5）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。 验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。 |
| 13 | 投标文件有效期：90天 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 15 | （1）扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： 1）项目预算：1459000万元 2）项目属性：①货物类（①货物类/②服务类/③工程类） 3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） 4）本项目是（是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / (比例)； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 / (比例)分包给一家或者多家中小企业。 6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 / % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 /% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 注：货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上按最高优惠幅度20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。自2022年7月1日起至2022年12月31日期间发布采购公告或者发出采购邀请的货物、服务采购项目按照此《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）规定执行，到期后按财库〔2022〕19号文件规定执行。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （2）节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） （3）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 16 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 17 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“工业”。 |
| 18 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 □ 优先采购节能产品 (不适用 |
| 19 | 环境标志产品 | □ 优先采购环境标志产品 (不适用 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于金华市技师学院增材制造产学工作站设备采购项目的招标、投标、评标、定标、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标方系指组织本次招标的代理机构和采购人（金华市技师学院）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的相关服务及应尽的其他义务。

4.“书面形式”包括信函、邮件等。

5. 带“★”条款为实质性条款，带“▲”为重要条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

本项目采用在线投标方式，投标供应商无需前往投标现场。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（七）政府采购政策落实

1.采购项目需要落实的政府采购政策

（1） 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

（2）支持绿色发展

1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。★如采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

（3）支持中小企业发展

1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

④在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

⑤以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3）对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

5）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

6）可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

7）中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（4）支持创新发展

1） 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

（5）中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

（八）特别说明：

1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商，当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商，均相同时，由评标委员会集体决定。多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2.根据中华人民共和国财政部令第87号文件第三十一条规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（或同品牌核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（或同品牌核心产品）投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌（核心产品）投标人不作为中标候选人。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本公司所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.本项目不统一组织现场踏勘。

7.本次招标采取开标后资格审查，采购代理机构不保证所有投标人都符合投标人资格要求。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉方法》的规定，并分别采用财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉书范本》等书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.投标文件格式

6.合同范本

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人参加投标即是对本项目招标文件各项条款的认可。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.答疑与澄清：投标人如认为公开招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5．采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法在招标文件要求提交投标文件的截至时间三天前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在浙江政府采购网上发布变更公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由二部分组成，第一部分为资信技术文件，第二部分为报价文件。

1.资信技术文件的组成

投标人资格、资信合格性的有关证明及资料：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。其具体内容为：

（1）资格审查证明材料：

1）营业执照复印件；

2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

3）具备一般条件的承诺书(格式见附件)；

4）中小微企业声明函（如小微企业需提供小微企业名录截图），残疾人福利性单位、监狱企业声明函（格式见附件）；

5）资格要求中所需要的其他资质证书（如有）。

（2）投标声明书(格式见附件) ；

（3）投标人情况介绍；（如企业简介，技术力量，企业优势，企业荣誉，企业资质，拥有相关认证情况，服务能力等等，格式自拟）；

（4）投标单位2021年1月1日至今同类项目业绩合同（格式见附件）；

（5）商务响应表（格式见附件）；

（6）对本项目总体要求的理解及投标方案描述，包括：设备功能说明、性能指标、设备选型或提供服务方案说明；

（7）产品配置清单（均不含报价）（格式见附件）；

（8）技术响应表（格式见附件）；

（9）售后服务情况；

（10）项目实施人员一览表（格式见附件）；

（11）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠承诺，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠及合理化建议；

（12）投标人需要提供的及评分标准里要求的各项认证证书及相关材料。（如：工商变更证明等）。

2.报价文件的组成

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小微企业声明函（如小微企业需提供小微企业名录截图），残疾人福利性单位、监狱企业声明函（格式见附件）；

（4）报价明细表（格式见附件）；

（5）其他投标方认为有必要提供的资料。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价（本项目设有最高单项限价，超过最高单项限价的报价将作废标处理）

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润、保险以及运费、装卸、安装、调试、培训、保修、代理服务费等一切税金和费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。投标人须充分考虑实际服务内容和需求，针对自身实际情况，核算所需的成本及合理的利润，自行报价，投标人所投报的最终报价为投标人所能承受的整个项目的一次性报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同价格不做调整。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）和《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）文件规定，本项目专门面向中小型及以下企业企业，投标报价不予扣除。

5.本项目所属行业为工业。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的递交

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并上传投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.标前准备（CA驱动办理）：投标人应在开标前注册成为浙江省政府采购网（政采云）正式供应商（注册网址: www.zjzfcg.gov.cn），并完成CA数字证书办理（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.投标响应文件通过“政采云电子投标客户端”软件上传。

4.本项目实行投标文件CA电子签章，投标人须在开标时间前准备好电脑与本单位制作电子投标响应文件同一个CA锁，并打开“政采云电子投标客户端”软件，在30分钟的解密时间内对投标文件进行解密，若因投标人自身原因造成电子投标文件无法解密读取的，否决其投标。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件按规定之处无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标文件格式未按招标文件规定格式、项目不齐全或者内容虚假的、未按规定签字或盖章；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

（5）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

（7）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（8）法律、法规规定的其它投标无效情况。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符的或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件质量标准的，或者与招标文件中标有“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）在资信及商务文件、技术文件内出现商务报价；

（5）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（6）法律、法规规定的其它投标无效情况。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性的，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超出用户设定的最高限价的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

5.根据有关法律、法规规定为无效、废标的，按法律、法规规定执行。

四、开标

（一）开标程序

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.在开标后投标供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

若投标供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提交备份投标、响应文件的，投标、响应无效。

3.采购人或采购代理机构先对投标人的资格进行审查，如评审小组对投标文件有疑问，对投标人进行在线询标，投标人须在澄清截止时间前上传澄清函，若在澄清截止时间前未进行有效澄清的，逾期将不再接受澄清。审查不合格的投标人不再进入资信技术文件及报价文件的评审。

4.评标委员会在线先对资信技术文件进行评审，如对投标文件有疑问，对投标人进行在线询标，投标人须在澄清截止时间前上传澄清函，若在澄清截止时间前未进行有效澄清的，逾期将不再接受澄清。资信技术文件不合格的投标人不再进入报价文件评审。

5.资信技术文件评审结果公布后，在线开启报价文件，并由评标委员会进行报价评审。

6.在线公布各投标人得分汇总，并宣布中标候选人，采购代理机构做开标记录，同时由记录人、监督人当场签字确认。

7.主持人宣布开标会议结束。

注：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家（随机抽取） 4 人和采购人代表 1 人,共 5 人组成。

1.评标委员会成员中的专家评委有下列情形之一的，应当回避：

（1）与采购人或投标人的主要负责人的近亲属。

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到行政处罚或刑事处罚的。

2.评标原则：评标工作应坚持公平、公正、科学、择优的原则。

3.评标准备：采购人或招标代理机构向评标委员会提供评标所需的资料，包括招标项目基本情况及其相关数据等，评标委员会研究招标文件，了解和熟悉招标项目的范围、性质、目标、主要要求、标准、评标标准方法及其相关因素。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标单位。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标单位。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标单位。

3.采购人依法确定中标单位后2个工作日内采购代理机构发布中标公告后，以书面形式发出《中标通知书》。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标单位应当在《中标通知书》发出之日起20日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标单位拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。在此情况下，采购单位和采购代理机构可将成交权授予招标小组提供的第二名候选人或重新招标，对受影响的供应商不承担任何责任。

八、验收

1.采购人组织对中标人履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人成立验收小组并邀请第三方机构验收。采购验收小组和第三方机构的验收报告意见作为验收的参考依据，邀请第三方验收机构的费用由中标人承担。

3.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、电子交易活动的中止

1.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3.投标时间截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

第四章  评标办法及评分标准

本次招标以 综合评分法 对各个项目的投标人依次作出评标结论。评标委员会按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照招标文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应招标文件的投标文件技术部分、报价部分进行综合评价和比较，先评技术部分，后评报价部分。同时考虑以下因素：①投标价格的竞争性；②拟供货物、服务对招标文件的满足程度；③供货、服务承诺；④质量保证承诺；⑤经营信誉和合同付款条件及合同执行能力。

- 技术部分评审（70分）

| 序号 | 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应情况 | 21分 | 技术参数响应：根据所投产品的质量和性能等各项技术参数、技术性能、配置（除演示内容外）是否符合招标文件的要求及符合程度，所有技术参数响应采购项目需求的得21分，标“▲”号的性能指标为重要指标，如每有一项负偏离的扣2分，其它技术要求每负偏离一项扣1分，扣完为止，扣完为止。 评审依据：凭投标文件中提供的技术规格偏离表的真实性客观评审。 |
| 2 | 投标人综合能力 | 3分 | 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书，且在体系认证时间有效期内的每个得1分，最高得3分。（提供证书原件扫描件，无证书原件扫描件不得分，认证证书须在国家认证认可监督管理委员会网址：www.cnca.gov.cn查询，查询不到的不得分） |
|  |  | 3分 | 投标人获得省级及以上政府部门颁发的相关荣誉的得3分。（提供证书原件扫描件，不提供不得分）。 |
|  |  | 3分 | 投标人 2021 年 1 月 1 日以来具备同类业绩的，每笔有效业绩按 1分计算，最高得 3 分。供应商提供的合同属于无效业绩或未按要求提供合同复印件（或扫描件）或提供的合同复印件（或扫描件）字迹模糊无法辨识的，该笔业绩不予计分。有效业绩以评标委员会集体判定为准。 |
| 3 | 现场演示 | 5分 | 投标人提供视频演示，视频储存介质为U盘，视频格式为MP4，演示时间控制在15分钟以内。邮寄方式的接收人：郑晓春，地址：金华市婺城区东莱路799弄，联系方式：0579-83189380，接收截止时间为开标前，逾期不予接收。存储设备不予退还，由采购单位与项目资料一起保存。因解密后演示内容无法正常打开等原因造成不能演示的责任由投标人自行承担。 评审小组将根据供应商的演示内容的完整程度等进行综合打分，满足要求得5分，不满足要求的每项扣1分，不提供演示不得分。 SLA工业级3D打印机所有功能进行演示：演示内容完全满足教学需求，在教学过程中可节省打印材料降低教学成本，设备需可以选配大、小槽使用等功能。 |
| 4 | 保证产品质量的承诺或措施 | 19分 | （1）所投SLA工业级3D打印机需具有智能电源管理系统，支持手机安装APP更轻松地管理的用电设备，远程控制用电设备断电以及视频监控设备运行，具备定时功能，电量统计功能不仅可以直观地显示用电数据，还可以记录用电习惯实现智能提醒用户在非使用时段关闭待机耗电设备，节能环保。智能电控设备需有TV-5 国际认证的抗浪涌继电器，当负载功率总和或总电流超出最大值时自动切断电源，温度超过 85°时自动切断电源，进行自我保护；（提供手机端软件控制界面截图证明）提供材料加4分，不提供者不得分； （2）所投三维扫描仪需自带三维数字化技术教学资源库提供院校可使用的赛事、教学、科研、行业应用案例、社会服务等资源参考不少于30G。（提供所有材料证明的得5分，少一项扣1分,扣完为止。） 1）支持手机端、网页端、客户端账号使用。 2）包含创新教学与教材素材、市场科普素材、行业全真案例、专业相关赛题、研学与劳动体验参考素材，专业建设参考素材，职场工具等模块。 3）赛题中需提供符合世界技能大赛/国家一类赛相关赛项要求的三维扫描与逆向工程、检测模拟赛题，每套题库需包含完整试题、评分表及评分图纸，题库数量不少于4套。 4）可用于教学的逆向设计技术教材，其中文本不少于50页，字数不少于10000字，并包含不少于3个PPT和不少于3个配套教学视频，4个实例教学与配套案例。 5）实时更新的符合当下市场的三维数字化技术应用实例，不少于40个详解视频案例，以及涉及航空航天、医疗健康、 陶瓷设计、智能制造等行业的真实应用讲解，格式包括pdf/视频/链接等。 6）实时更新的行业动态分享，专业市场分析、行业科普资源。 7）数字化设计与制造/增材制造等相关专业的专家课堂、院校专业建设意见、样板课程等丰富行业与教学参考资源。 （3）所投三维扫描仪多模式扫描方式：手持精细扫描，手持快速扫描，固定式全自动扫描，固定式自由扫描，实现可手持可固定两种模式得3分。 （4）所投学生4K智能摄像机需支持>40 名学生同时行为统计分析，行为动作包括:举手、站立、回头、趴桌。(提供第三方检测报告原件扫描件)得0.5分，未提供者不得分。 （5）为了保证录制效果，所投多功能教学系统需支持支持>10路备播通道图像加载。(提供第三方检测报告原件扫描件)得0.5分，未提供者不得分。 （6）学情分析系统、学情分析结果以曲线图形式显示，曲线高低节点实现抬头率数据对比，形成教室数据分析与学生数据分析。 (提供上述功能软件界面截图)得0.5分，未提供者不得分。 （7）实训一体化终端：支持软件调音台功能，支持对应系统三种工作模式自动跳转音频配置，支持自由混音音频源输出接口（提供软件界面截图）得 0.5分，未提供者不得分。 （8）所投相关3D设备出厂时，具有国家级以上增材制造检测机构3D打印检验员的签章，需提供3D打印质检员证书作为依据得 5分。 |
| 5 | 技术培训 | 5分 | 针对本项目采购需求，投标人应提供详细的人员培训方案，包含但不限于培训计划、培训方式、培训内容、培训时间、培训对象、培训师资等方面内容，方案切实可行的得5分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。 |
| 6 | 售后服务 | 5分 | 根据投标人售后服务承诺（包括但不限于详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的保修承诺、定期免费上门巡检、备品备件的配备情况、售后服务人员的配备、解决问题的能力、紧急故障处理预案、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）的完整性、可行性、合理性进行评价，承诺完整可行且合理的最高得5分，承诺不完整、无针对性、有欠缺或不合理的每项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 4分 | 根据投标人提供本项目的售后服务团队人员情况：具有售后服务管理师证书的，每提供1位得2分，最高得4分（为保证售后服务的可持续性及服务效率需本单位在职员工，并提供投标人单位社保缴费名单及近3月的社保资金缴纳记录方可得分，不提供不得分，） |
| 7 | 政策分 | 2分 | （1）投标产品（核心产品、主要原材料等）列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分。 （2）投标产品（核心产品、主要原材料等）列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 注：须同时提供品目清单及认证证书复印件，否则不得分。 |

评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术部分进行审核和评论后，由各专家独立酌情打分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

二、投标报价评审（报价分30分）

1.拆启各投标人的报价。分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏。报价算术错误将按以下方法更正：报价文件中开标一览表内容与报价文件中详细报价清单内容不一致的，以开标一览表为准；报价文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价金额计算结果汇总大于总价金额的，以总价金额为准；单价金额小数点明显错位的，以总价为准，并修改单价；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标响应将被拒绝。

2.评定评标基准价：所有有效报价的最低报价作为评标基准价。（如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。）

报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

三、计算综合总分（满分为100分）：综合总分=技术得分+报价得分

四、确定中标人：采用综合评分法的，按评审后按综合得分从高到低的顺序确定中标候选人顺序（排名前三名的推荐为中标候选人），以综合总分最高者为中标人。综合得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

五、定标：

1.中标单位确定后，招标结果在浙江政府采购网上公告。

2.发布公告的同时，采购代理机构向中标单位发出《中标通知书》，《中标通知书》对采购人和中标单位具有同等法律效力。

3.《中标通知书》发出后，采购人改变招标结果或者中标单位放弃中标，均应当承担相应的法律责任。

六、评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

第五章  投标文件格式

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

（       文件）

投 标 人：

投标人地址：

年    月     日

评分索引表

| 序号 | 项目 | 审查标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 | 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和浙财采监[2013]24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定： |
|  |  | （一）具有独立承担民事责任的能力。 有效的企业法人营业执照（或法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件。 注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。 上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。 |  |
|  |  | （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供承诺函 |
|  |  | （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 |  |
|  |  | （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 |  |
|  |  | (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  |
|  |  | 二、法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件） |  |
|  |  | 三、小微企业声明函 |  |
|  |  | 四、资格要求中所需要的其他资质证书（如有） |  |
| 注：以上材料投标人有缺漏和不符合项的将会导致无效投标！ |
| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| 1 | … | …（请按技术评分标准填写） |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |

备注：该表格仅为方便评标之用，表格放置在技术文件目录的前页，以方便评标委员会进行评审。

## 技术资信文件组成：

## 1.资格审查证明材料：

## （1）营业执照复印件；

## （2）法定代表人授权委托书；

致：_______     __（采购人） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

备注：法人及授权代表身份证复印件附后

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与XXX项目【项目编号：XXX】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（公章）：

法定代表人或委托代表人（签字或盖章）：

年        月    日

## （4）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （ 标 的 名 称 ） ， 属于    ；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （ 标 的 名 称 ） ， 属 于        行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

特别说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人在填写上述声明函前，须先自查本企业及投标产品制造商是否满足小微企业认定标准，可通过“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询，未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。未如实填写的，将依法承担相应责任。

| 附：中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |
| --- |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） |  |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明：1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.中标单位为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.若投标人享受残疾人福利单位的须提供财库【2017】141号文第一条（一）至（五）的材料。

监狱企业资格材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的资格文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

## （5）资格要求中所需要的其他资质证书（如有）

## 2.投标声明书

金华市恒信招标代理有限公司：

本单位自愿参加“                                  项目（招标编号：           ）”的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价及相关文件和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次招标文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与采购人签订协议书，保证履行协议书条款。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.投标人情况介绍；

4.投标单位2021年1月1日至今同类项目业绩合同；

| 序号 | 项目名称 | 甲方联系方式 | 是否提供合同扫描件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联系人 | 联系电话 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同扫描件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日期：    年   月

5.商务响应表；

项目名称：                            项目编号：

| 商务条款 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| .... |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

6. 对本项目总体要求的理解及投标方案描述，包括：功能说明、性能指标、设备选型或提供服务方案说明；（格式自拟）；

7.产品配置清单（均不含报价）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

8.技术响应表

（必须针对“采购需求”所列的服务要求条目，逐一说明是符合、正偏离、负偏离等响应情况）；

招标文件编号：

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 偏 离 (注明正、负、无偏离) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：必须与相应技术规格相比较填列。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

9.售后服务情况；

10.拟派项目人员一览表；

（内容为：人员基本情况、身份证、资格证书等）

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 专业技术资格 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

11.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠承诺，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠及合理化建议；

12.投标人需要提供的及评分标准里要求的各项认证证书及相关材料。（如：工商变更证明等）。

## 报价文件组成：

1.投 标 函

致：_______     __（招标代理机构名称）：

根据贵方为                                         项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交技术文件、报价文件电子版各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名（印刷体） ________  职务：______ _______

投标人全称（公章）:___________________

开户银行：                         银行账号：

授权代表签名:___________                      日期:_____年___月___日

2.开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 金华市技师学院增材制造产学工作站设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JHHX2024-SB04075-ZFCG11 |
| 报价 （万元） | 小写： 大写： |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.以上报价应与“报价明细表”中的“综合单价”相一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

4.报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 综合单价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 投标总价：大写： |  | 小写 |  |

备注：明细报价表中只能出现采购项目内容的明细报价，类似人工费、安装调试、耗材、利润等，都包含在设备报价中，不得单独列出报价条目。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

# 第六章  合同范本(仅供参考)

甲方（采购方）： 金华市技师学院               签订地点： 金华市八达路228号

乙方（供货方）：                                签订时间     年   月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关政府采购法规，甲乙双方按照           项目（项目编号：          ）的采购结果，签订本合同：

一、合同货物

乙方应严格按照采购文件内容提供如下清单中的中标货物

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 大写：（¥0元） |
| 备注：详见《投标报价一览表》 |

二、供货时间、地点：乙方必须于合同生效之日起  天内    年   月   日前，将上述清单所列的货物送至甲方指定地点免费安装调试完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。

三、质量标准：

（1）乙方所提供的货物必须是合同约定的原厂生产、全新未使用过的（包括零部件），并完全符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。

（2）设备出现质量问题，乙（供）方应负责三包（包修、包退、包换）。由于使用单位保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由使用单位负担。每台设备上均应订铭牌（内容包括制造单位、设备名称、型号规格、出厂日期等）。

四、验收：

（1）乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。

（2）甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后 30 个工作日内验收完毕。验收结果经甲乙双方确认后，填写《验收结算书》并签名、加盖各自单位的公章（验收标准见投标技术文件设备配置清单性能及指标的详细技术参照）。

（3）如发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受，所产生的任何费用由乙方负责，并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

（4）货物验收后拾伍个工作日内甲方对设备有异议的，乙方应在 5 个工作日负责解决。

五、质保期：     年。自安装实施并验收合格之日起计，保养期内免费保养，免费更换（非人为误操作）损坏的配件，免费维修，保养期后，提供终身维修服务。

六、付款方式：

1.乙方在签订合同时向甲方交纳履约保证金，金额为中标价的1%，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持乙方以履约保函形式提供履约保证金。保单、保函形式的有效期限不得短于供应商履约期限。

2.合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同总款的40%为预付款，货到安装完毕,验收合格后付款至合同总款的100%。乙方应随付款进度提供正式税务发票。

七、违约责任：

（1）如乙方延期交（提）货，除人力不可抗拒的因素外，乙方应偿付延期违约金，按单台设备价值每日0.4%的标准从履约保证金中扣除，如履约保证金不足以扣，从货款中扣除。

（2）如甲方延期付款时（有正当拒付理由者除外）有特殊情况时应告知乙方其原因，否则因应向乙方支付延期付款违约金。

（3）由于甲方的使用单位延期的原因要求延期交货时，甲方应告知乙方，并确定具体的供货日期。

（4）出现质量问题可参照本合同3条第2点以及有关解决质量纠纷的法律法规执行。

八、合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件、投标文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部份。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

九、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购（招标）文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

十、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第  （2） 种方式处理：

(1) 提交  金华  仲裁委员会仲裁。      （2）依法向人民法院起诉。

十一、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及附件；

（4）投标文件及附件。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

本合同一式陆份，甲方肆份，乙方壹份，代理公司壹份。合同附件和本合同均具有同等法律效力。

本合同有效期限：     年 月   日至      年    月     日止。自签订之日起生效。

| 甲（采购）方 单位名称（章）：金华市技师学院 单位地址：金华市婺城区八达路228号 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行：中国工商银行金华市分行 账号：1208013029030960697 | 乙（供货）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 账号： | 招标代理单位 审核意见： 经办人： （单位盖章） 年 月 日 |
| --- | --- | --- |