永康市森林病虫害防治检疫站

松树树干注药针剂及注射服务采购项目

招标文件

采购编号：1040112021011-CJCG21057

采购人：永康市森林病虫害防治检疫站

采购代理机构：金华市创佳工程项目管理有限公司

二○二一年十一月

# 目录

第一章 招标公告	错误！未定义书签。

第二章 前附表、投标人须知	错误！未定义书签。

第三章 评标定标办法	错误！未定义书签。

第四章 技术服务要求及服务需求一览表	错误！未定义书签。

第五章 附件—投标文件格式	错误！未定义书签。

第六章 合同主要条款	错误！未定义书签。

# 第一章

# 招标公告

招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号: 1040112021011-CJCG21057

二．采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三．招标项目概况（内容、数量、预算金额、简要技术要求等）：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 综合单价 最高限价 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5%阿维菌素松树树干注药针剂及注射服务 | 20万 | 瓶 | 12.4元/瓶 | 248万元 | 投标人报价不得超过预算价或综合单价最高限价，否则作无效标处理。 |
| 2 | 2%甲氨基阿维菌素松树树干注药针剂及注射服务 | 20万 | 瓶 | 12.4元/瓶 | 248万元 |  |
| 3 | 3%甲氨基阿维菌素松树树干注药针剂及注射服务 | 30万 | 瓶 | 12.4元/瓶 | 372万元 |  |

四．投标供应商资格要求:

（一）基本条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、本次招标不接受联合体投标人。

（二）特定条件：无。

（三）是否针对中小微企业：是。

五．获取招标文件方式

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览。

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理以及驱动下载（办理流程详见浙江政府采购官网）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），项目采购电子招投标全流程操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

- 投标截止时间：2021年12月27日 14:00:00

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘或DVD光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

收件人：王飞，联系方式：15306795918，收件地址：浙江省金华市永康市世贸中心南2-1405，收件时间上午08:30-11:30 下午：13:30-17:00。

八．开标时间：2021年12月27日 14:00:00

九．开标地址：金华市政府采购中心永康市分中心(永康市金城路518号江南甲第大酒店)8楼开标室。鉴于近期“新冠疫情”防控需要，建议投标人授权代表不到开标现场。

十．投标保证金：本项目不收取投标保证金。

十一．联系方式

1、采购代理机构名称：金华市创佳工程项目管理有限公司

业务咨询联系人：王飞

联系电话：0579-87447077

传真：0579-87449099

地址：永康市世贸中心南2-1405

- 采购人名称：永康市森林病虫害防治检疫站

采购需求咨询联系人：林伟君

联系电话：0579-87140273

地址：永康市花园大道309号

3、同级政府采购监督管理部门名称：永康市财政局政府采购监管科

联系人：宋任萍

监督投诉电话：0579-87171293

传真：0579-87171293

地址：浙江省永康市总部中心花园大道585号208室

- 系统技术支持：政采云有限公司

联系人：客服

联系电话：4008817190

政府采购金融服务简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线400-881-7190咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

# 第二章

# 前附表、投标人须知

## 前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称： | 永康市森林病虫害防治检疫站松树树干注药针剂及注射服务项目 |
|  | 项目预算： | 868万元 |
|  | 本采购标的对应的所属行业 | 根据《政府采购促进中小企业管理办法》及《关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业》（〔2011〕300号）有关规定，本采购标的对应的所属行业为其他未列明行业。 |
|  | 服务期限： | 本项目须在2022年3月6号前完成所有树干注药针剂的打孔注药工作。 |
|  | 付款方式： | 1.合同签订后30日内预付合同款的10%。 2.中标方完成全部货物供货及完成打孔注药后支付50%，剩余40%在2年后检查已打孔注药松树的死亡率，按约定支付。 3.中标方在结算合同价款时须提供发票。 |
| 2 | 投标保证金： | 不收取投标保证金。 |
| 3 | 履约保证金： | 合同签订时，采购人可按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。 为发挥信用体系在履约保证金减免方面的基础作用提倡采购人减收或免收履约保证金。 采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。 |
| 4 | 代理服务费 | 依据代理机构与采购人签订的《委托代理协议书》之规定，中标人在领取中标通知书时，应向金华市创佳工程项目管理有限公司一次性付清代理服务费，按 收取。请供应商在报价时综合考虑。 |
| 5 | 网上注册： | 投标供应商购买招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。 |
| 6 | 转包 | 禁止转包 |
|  | 分包 | 禁止分包 |
| 7 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 8 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文件： 电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 |
| 9 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 10 | 投标截止时间： | 2021年12月27日14:00 |
| 11 | 开标时间： | 2021年12月27日14:00 |
| 12 | 开标地点： | 金华市政府采购中心永康市分中心(永康市金城路518号江南甲第大酒店)8楼开标室 |
| 13 | 评分办法和中标标准： | 见第三章 |
| 14 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江省政府采购网） |
| 15 | 中标结果公示： | 中标结果公示在政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn。公示期满后，如无有效质疑和投诉，向中标人发出中标通知书。 |
| 16 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等供应商信用信息均将用于本项目。 4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 5）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定中标人的依据。 6）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 17 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

## 投标人须知

## 一、总则

### 1、适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2、定义

2.1“采购人”系指永康市森林病虫害防治检疫站。

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的金华市创佳工程项目管理有限公司。

2.4“服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、设计、安装、调试、维护、培训、技术服务、及其它类似服务。

2.5需方：即永康市森林病虫害防治检疫站，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。

2.6供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。

### 投标人及委托有关说明

3.1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

3.2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3.3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 4、投标费用

4.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

### 5、质疑

5.1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，一次性以书面形式向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

5.3质疑函受理：接受以书面形式（现场或邮寄）递交到金华市创佳工程项目管理有限公司的质疑函。地址：永康市世贸中心南2-1405。联系人：周巧玲，电话：0579-87447077。

5.4为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。

举报电话：永康市公安局   110

## 二、招标文件的说明

### 1、招标文件的构成

1.1招标文件用以阐明所需供货、服务、招标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）开标和评标须知

（4）服务需求一览表及技术商务要求

（5）附件—投标文件格式

（6）永康市政府采购合同（样本）

1.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购地的自然环境气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

1.3本文件中打“▲”号的条款视作强制要求或必须满足的条件和资料，不允许有负偏离或缺失，投标人必须满足，否则该投标将导致无效。

### 2、招标文件的澄清与修改

2.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。如有需要招标方将在规定的时间内，在浙江政府采购网上发布更正公告。逾期提出招标方将不予受理。编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

2.2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

2.3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止期。

## 三、投标文件的编制及投标

### 1、编制要求

1.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

1.2投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。

### 2、投标的语言及计量单位

2.1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

### 3、投标文件构成

3.1本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

3.2电子投标文件每个标项由资质文件、技术商务文件、投标报价文件三部份组成，具体详见“第五章  投标文件格式附件”。备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。

3.3法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

### 4、投标文件的签署和包装

4.1.电子投标文件部分：

（1） 投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所产生的后果由投标人承担。

（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.2.投标人选择递交备份投标文件，备份投标文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：U盘、DVD

（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

### 5、投标人资格的有关证明资料（资质文件）

5.1内容包括：

（1）投标承诺函(格式见附件）；

（2）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）中小企业声明函(格式见附件);

（6）招标代理服务费承诺书(格式见附件)；

（7）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

### 6、拟供服务合格性符合招标文件的有关资料（技术商务文件）

6.1内容包括：

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划；

（9）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（10）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（11）投标人认为需要的其他文件资料。

6.2证明响应内容和服务与招标文件的要求相一致的资料，可以是文字资料、表格、图纸和数据，它包括：

（1）响应内容主要服务性质的详细说明。

（2）对照招标文件服务与商务要求，逐条说明所提供服务已对采购人的要求做出了实质性响应，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。

（3）特别对于有具体要求的内容，投标人必须提供具体说明。

投标人在阐述上述内容时应注意采购人和采购代理机构在服务与商务要求中指出的要求、规范仅起说明作用，并没有任何限制投标人在投标中可以选用替代规范，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

6.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

### 7、投标书及投标报价（投标报价文件）

7.1投标人应在招标文件所附的投标报价一览表上写明提供服务的单价和总价。投标人对每种项目只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

7.2投标报价以人民币为结算货币，须包括完成本次招标项目中的所有服务内容、连带内容、关联内容及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

7.3填写报价一览表时应注意下列几点：

（1）投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送，按无效标处理）。

（2）投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含服务款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修等费用）。

（3）投标报价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

7.5投标人应在“政府采购云平台”中填写报价，报价应与上传的报价文件一致，如有不一致，以上传的报价文件中报价为准。

### 8、在线演示

8.1如招标文件中设有演示环节，则供应商通过电子交易平台（政采云系统）嵌入的第三方视频会议系统在线向专家进行讲解、演示、答疑。

8.2演示开始时间由评审小组在项目评审期间以在线短信或电话方式通知各投标人，故各投标人应在项目评审期间保持通讯工具的畅通并随时关注。

8.3演示时供应商应自备电脑、摄像头、耳麦等演示所必备的硬件及演示内容。由于自身设备原因无法正常完成在线演示的，后果由投标人自行承担。

### 9、投标有效期

9.1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

9.2.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### 10.投标文件的形式

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

### 11. 提交投标文件

11.1电子投标文件传输提交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交至政府采购云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），投标截止时间前未完成传输提交的，视为未提交投标文件。投标截止时间以后传输提交的投标文件，将被拒收。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

11.2备份电子投标文件提交

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘或DVD光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

收件人：王飞，联系方式：15306795918，收件地址：永康市世贸中心南2-1405，件时间上午08:30-11:30 下午：13:30-17:00。备份电子投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

11.3投标人提交的投标文件均不予退还。

11.4 逾期传输的或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予受理。

### 12.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标方可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标方可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 四、开标、评标及合同签订

### 1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人代表或由采购人委托的评标委员会依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### 2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人代表或由采购人委托的评标委员会应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购人委托的评标委员会对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购人委托的评标委员会将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

### 3、评标

3.1、评标由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的

9）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

11)不同投标人被政采云系统识别为硬件设备或 IP 地址相同。

12)不同投标人被政采云系统识别为投标行为异常，即两家投标人累计超过30次以上共同投标，且其中一家中标率为0%。

3.4 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3）除3.3条款以外，未提供或未如实提供投标内容的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6、开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物或服务的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物或服务后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

### 4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的评审，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不多于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 6、串通投标处理

经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

### 7、评标原则

投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第五部分。

### 8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

### 9、授予合同

9.1、中标条件

9.1.1投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

9.1.2投标供应商有很好的执行合同的能力；

9.1.3投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务。

9.2中标通知

9.2.1采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

9.2.2中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

9.3中标无效

9.3.1发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

9.3.2有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

### 10、签订合同

10.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

10.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

10.3拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

# 第三章

评标定标办法

# 一、总则

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、符合性审查

评标委员会对投标文件依据招标文件规定进行符合性审查。符合性审查条件详见《第二章  投标人须知》

四、投标文件的澄清、说明或者补正

投标人根据评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标。程序要求详见《第二章  投标人须知》

五、评标细则

1、本项目采用综合评分法（总分100分）。

评标委员会根据本评标办法进行评审，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。每个投标人最终得分=商务技术分+价格分。

采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关材料;投标人不能说明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3、对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。并编写评标报告。

5、评分因素及分值范围

5.1 商务技术分（80分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立评分（具体分值设定详见表格），小数点后最多保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关工作经验（4分） | 对投标人提供的业绩与本采购项目的匹配程度、业绩数量、履约验收评价等进行横向比较后酌情打分。业绩情况较好的得4分，一般的得2分，差的得1分（提供合同或中标通知书复印件，业绩对应业主单位的履约验收评价和发票）未提供发票的业绩不得分。 | 1-4 |
| 2 | 投标产品成熟度（10分） | 投标人提供的树干注药制剂，剂型为水乳剂的给6分，剂型为微乳剂的给5分，剂型为乳油的给4分；投标人提供的树干注药制剂，农药登记证初始登记“作物/场所”为松树、“防治对象”为松材线虫、“施用方式”为打孔注射的给4分；投标人提供的树干注药制剂，农药登记证通过扩大使用范围增加“作物/场所”为松树、“防治对象”为松材线虫、“施用方式”为打孔注射的给2分。 投标人提供的三种树干注药制剂需分别评分，再取加权平均分为本项得分。农药登记证登记不含“作物/场所”为松树、“防治对象”为松材线虫、“施用方式”为打孔注射此项得0分。 3.自2018年1月1日起至今，同款产品在使用中出现过质量事故的，本项不给分。（同款产品相关质量事故信息，在招标公告期间向社会公开征集，在开标前三天报送致采购人，经采购人调查核实后在开标日提供给评标专家） | 0-10 |
| 3 | 技术指标响应（14分） | 投标产品的规格50ml/瓶，瓶嘴长度（瓶口封头除外）不少于6cm，瓶嘴中间直径不大于0.7cm等，符合要求的得2分，不符合的不得分。投标人提供的三种投标产品需分别评分，再取加权平均分为本项得分。 | 0-2 |
|  |  | 规格为50ml/瓶的树干注药针剂，能确保药液在注射后被完全吸收时间≤5小时的，得9-12分；被完全吸收时间>5小时，≤8小时的，得6-8分；被完全吸收时间>8小时，≤12小时的，得3-5分；被完全吸收时间>12小时的，得1-2分。本项指标需提供承诺函，不提供承诺函的不得分。投标人提供的三种树干注药制剂需分别评分，再取加权平均分为本项得分。（此项指标投标人务必按实际填报，待确定中标后该项指标将在注药过程中由监理方监理认定，如实际达不到上述指标要求，采购人可解除合同，拒付所有货款）。 | 1-12 |
| 4 | 项目组织实施方案 | 项目服务方案的详细描述（15分） | 由评委对项目服务方案的详细描述进行综合打分，服务方案描述合理，符合项目要求的得12-15分；服务方案描述基本合理，基本能符合要求的得6-11分；服务方案部分可行的得1-5分。 | 1-15 |
|  |  | 项目管理措施包括：规章制度、作业标准落实及作业质量考核等（10分） | 由评委对项目管理规章制度完备情况、作业标准落实保障情况及作业质量考核的实效性等进行综合打分。项目管理措施合理，符合项目要求的得8－10分；项目管理措施基本合理，基本能符合要求的得5－7分；项目管理措施部分可行的得2-4分。 | 2-10 |
|  |  | 针对本项目特点和难点分析及解决措施（7分） | 针对本项目特点和难点分析及解决措施，由评委进行综合打分，分析及解决措施描述合理，符合项目要求的得6-7分；分析及解决措施描述基本合理，基本能符合要求的得4-5分；分析及解决措施描述部分可行的得1-3分。 | 1-7 |
| 5 | 设备配备（4分） | 对采购人需求的设备保障程度。根据投标人提供的施工车辆和打孔机等专用工具的性能，相关设备配备数量是否满足项目需求，以及装备的先进性、针对性和合理性等，由专家酌情打分，最高4分（提供相关设备佐证资料，不提供不得分）。 | 0-4 |
| 6 | 项目负责人（3分） | 项目负责人具有林业行业正高级职称得3分，副高级职称得2分，中级及以下职称得1分，没有不得分。 | 0-3 |
| 7 | 项目组成员（4分） | 根据投标人计划安排的项目服务人员（除项目负责人外）数量、职称、学历、专业和人员安排的科学性和合理性等情况，专家酌情打分，最高4分。 | 0-4 |
| 8 | 合理化建议（6分） | 评委根据投标人提出的项目实施合理化建议进行评价，建议切实可行的给5－6分，建议基本可行的给3－4分，建议部分可行的给1－2分，最高6分。 | 1-6 |
| 9 | 服务承诺（3分） | 服务承诺（3分）：根据投标人提供的后期技术服务和售后服务承诺进行综合评议，专家酌情打分： 1、是否严格按照使用说明书作业，及时做好查漏补缺工作，漏缺率≤1‰，0-1分； 2、在防治周期完成后，进行施工作业的自查和总结，并向招标人提供详细的作业档案书面材料，0-1分； 3、根据投标人提交的售后技术服务方案进行比较评分，0-1分。 | 0-3 |

注：以上评分项目，以投标人在投标书中做出的书面承诺或加盖公章的相关材料复印件为准。若未按上述要求提供书面及相关材料，或提供的书面及相关材料与事实不符，或提供的书面及相关材料无法提供完整的投标响应信息的均不给分。任何由于投标人原因导致书面及相关材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。评分表中需要提供佐证材料、证书等复印件的，中标人须在5个工作日内将原件送至采购人处进行审查。如审查中发现提供虚假材料或提供虚假承诺的，该投标人投标文件视为无效，取消其中标资格，采购人有权重新招标。

5.2 价格分（20分）

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得20分，最低得 0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

5.2.1评标价：在投标价基础上经政策调整过后确定的价格。评标价仅作为价格标评审的依据，不等同于中标价、合同价。

5.2.2评定评标基准价：技术入围投标人中的最低评标价作为评标基准价。

5.2.3报价得分=（评标基准价/评标价）×（100-商务技术分权值）

5.2.4落实政府采购政策说明：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条，该项目专门面向中小企业进行采购，中小微企业参加该项目采购应当不享受报价扣除。根据财库[2017]141 号、财库[2014]68 号的相关规定，残疾人福利性单位和监狱企业在参加政府采购项目时，视同小型、微型企业。

六、重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，任何人不得重新评审：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第四章

# 技术服务要求及服务需求一览表

技术服务要求及服务需求一览表

## 一、招标内容

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数 | 金额 | 采购要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松树树干注药针剂及注射服务 | 20万支 | 1.总有效成份含量：阿维菌素5%； 规格50ml/瓶 | 248万元 | 本次采购包含有关本项目所需的药剂费、运输费、野外打孔注射作业费、税费，以及招标代理费、药瓶回收处理费和内务整理费等均计入报价。所有针剂需在采购方指定区域内于2022年3月6号前完成打孔注药工作，4月30号前完成药瓶回收工作，2年后检查已打孔注药的松树成活率达99%以上为合格。 |
| 2 | 松树树干注药针剂及注射服务 | 20万支 | 总有效成份含量：甲氨基阿维菌素2%； 2.规格50ml/瓶 | 248万元 |  |
| 3 | 松树树干注药针剂及注射服务 | 30万支 | 1.总有效成份含量：甲氨基阿维菌素3%； 2.规格50ml/瓶 | 372万元 |  |

备注：1、每支药剂须满足胸径20cm松树的最低有效成份剂量；

2、打孔注射药量按中标药剂的农药登记证规定执行。

## 二、招标要求

1.使用范围：本项目服务范围为采购单位指定区域的松林。

2.售后服务要求：中标方在签订协议后两周内，将松树树干注药针剂全数送达永康市森林病虫害防治检疫站，并在指定时间前完成树干注药工作。遇突发事件需要组织应急时，接到通知后6小时内到达现场处理，其它按承诺实行。如不能履行承诺，采购人可解除合同，拒付货款。

3.供应商需提供全新原厂合格产品，产品应符合质量标准，产品标签规范，每支药剂上有唯一的二维码，若产品在运输过程中损坏或遗漏须无偿调换同样产品。

▲4.注射的20万支松树树干注药针剂，要求总有效成份含量为阿维菌素5%（提供产品含量检测报告）；采购的20万支松树树干注药针剂，总有效成份含量为甲氨基阿维菌素2%（提供产品含量检测报告）；采购的30万支松树树干注药针剂，总有效成份含量为甲氨基阿维菌素3%（提供产品含量检测报告）。

▲5.松树树干注药针剂必须“三证”（农药生产许可证、农药登记证、农药标准）齐全。

- 本项目采购设有单价最高限价12.4元/支（每支药剂须满足胸径20cm松树的最低有效成份剂量），本项报价不得超过单价最高限价，否则按无效标处理。

7、实施注药作业规范

打孔注药对象是指活松树，实施注药的每株松树均应统一编号、挂牌，记录胸径、注药支数等，并标注GPS坐标，建档备查。2022年3月6号前完成打孔注药工作，次年进行检查并登记死树，2年后检查已打孔注药的松树成活率。

松树打孔注药技术要求

（1）注药位置： 在树干距离地面0.5米左右，多轮钻孔时可适当提高钻孔高度。在一棵松树上多轮注药时，新注药孔应在上一次钻孔部位的不同侧面或上方5-10厘米处，并避免新孔和旧孔在同一条垂直线上。用打孔机斜向45度夹角打孔，孔径约≦0.7厘米；注入孔的位置要避免设在死节、受伤部位及枝桠下部。

（2）注药操作：拧去针剂的瓶尖头部，将针剂注射头插入注入孔，然后用针头打通容器瓶底部空气孔，开始注入药液。注射后2小时，需观察药剂注入情况，如发现输液不畅或有堵塞的需换位再次打孔注入。药剂吸收完毕，需拔取空药瓶集中运往农废回收部门规范处理。

作业监理：甲方对乙方施药全过程进行监理，如发现乙方有不符合施药作业行为，甲方可采用微信通知、书面通知等形式告知乙方7日内完成整改，乙方如逾期未完成整改，甲方按每株注药不规范的松树扣除300元处理，如需整改的注药松树数量占总注药松树量达30%以上的，甲方可单方面终止合同，拒付所有货款，并由乙方赔尝因此造成的一切损失。

## 三、其他要求

1.本标书中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供所有文件没有规定但投标供应商认为完成本项目必要或必须的设备和材料，并应在报价表中一一列明。

2.响应文件中应包含对所配产品的规格型号、性能指标、技术参数等内容。

3.保证所供货物、服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权或其他知识产权的指控。

## 四、药剂交付及任务完成时间

1．药剂交付：供应商应有农药的仓储场地，具有专业人员进行药物调配工作，能根据农药售后的服务要求做到及时供货任务。中标方在签订协议后两周内，将松树树干注药针剂全数送达永康市森林病虫害防治检疫站，所有货物运抵现场的日期为交货日期。

2．打孔注药完成时间：本项目须在2022年3月6号前，在采购人指定的作业区域内，按要求完成所有树干注药针剂的打孔注药工作。乙方逾期未完成打孔注药任务的，自逾期之日起至2022年3月10日止，向甲方每日支付合同总价万分之二的违约金。截止2022年3月10日后，尚未完成打孔注药，完成任务数达80%（含）以上的，乙方应向甲方支付未完成注药针剂总额（按中标价计算）2倍的违约金，完成任务数80%以下的，甲方有权解除合同，拒付所有货款。

## 五、药剂质量及防治效果

1．药剂质量验收：待中标供应商将货物运抵指定现场并落地就位后，由采购人组织验收，产品总有效成份由采购方指定有资质单位检测并出具报告。验收不合格的货物由中标方无条件负责调换，由此产生的所有损失概由中标方承担。

2．防效验收：松树树干注药针剂防治效果以打孔注药完工到2年后松树的死亡率评价。打孔注药完工到2年后核查松树死亡率期间，如有打孔注药过的松树枯死需清理的，招标方应通知中标方共同核定，并登记建档，将枯死松树量计入死亡率。2年后查验已打孔注药的松树死亡率≦1%的为合格，死亡率大于1%为不合格。死亡率查采用随机抽检的方法进行，抽检已打孔注药松树株数应占总打孔注药松树株数的5%以上，具体抽检方式由采购单位确定。防治效果计算方法：松树死亡率（%）=已打孔注药松树死亡总株数/打孔注药松树总株数×100%。2年后查验已打孔注药松树死亡率不合格的，按超出百分比扣款。扣款计算方法：扣除款=中标总金额×（松树死亡率-1%）。如死亡率≧20%，乙方应退还甲方所有货款。计算死亡率的枯死松是指因松材线虫病致死的已打孔注药松树。

## 六、服务技术方案和实施方案

1.服务单位在对现场、周边环境全面了解的情况下提出合理、详细的技术方案和具体的保障措施，对药物总量进行合理分配、说明。

2.服务单位应提供具体的人员实施方案(包括服务人员的配备和培训方案)。

3.投标人认为需要补充说明的资料、事宜。

## 七、付款方式

### 合同签订后30日内预付合同款的10%，中标方完成全部货物供货及完成所有树木打孔注药，并经查验符合作业规范的支付50%，剩余40%在2年后查验已打孔药的松树死亡率，按相关约定支付。

## 八、安全要求

运输过程中注意货物的完整性，不得有所损坏。中标方除了要能在规定时间内保质保量完成项目外，需遵守保密规定，未经采购方同意不得向任何单位和个人提供相关数据。

# 第五章

# 附件—投标文件格式

## 附件1：

项目名称：

项目编号：

资

质

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

1、资质文件目录

- 投标承诺函(格式见附件）；

（2）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）中小企业声明函(格式见附件);

（6）招标代理服务费承诺书(格式见附件)；

（7）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

## 附件2             投标承诺函

致（采购人、采购代理机构）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，愿意就贵方组织的（招标项目名称）（编号为：            ）项目进行投标，并就本次投标郑重承诺如下：

若我方在投标过程中出现如下情形的，视为我方违约，我方将自愿向采购人按项目预算金额2%支付赔偿金，并承担代理机构本次项目招标代理费用及承担其他相应的法律责任（详见备注），且承诺不以任何理由寻求任何旨在减轻或免除赔偿责任、法律责任的抗辩：

（1）在投标有效期60历天内撤回投标的；

（2）未按规定缴付采购代理服务费的；

（3）中标后拒签合同或拖延签订合同超过规定时间的；

（4）在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（5）出现串通投标的；

（6）严重扰乱招投标程序的；

（7）其他违法违规导致被废除投标或中标资格的；

授权代表签名：

投标单位名称（公章）：

日期：    年   月    日

备注：

1.本投标承诺函作为资格标资料之一，未提供的视为无法保证投标响应和履约服务能力，资格审查不予通过。

2.根据政府采购法实施条例第七十二条，供应商中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，依照政府采购法第七十七条第一款处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 附件3

投 标 声 明 书

致金华市创佳工程项目管理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为            ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求，包括疫情期间采取的各项应急开标措施。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.投标文件自开标日起有效期为90天。

6.我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录；

7.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：  日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件4：

法定代表人授权委托书

金华市创佳工程项目管理有限公司：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名： 职务：  联系方式：

邮箱： 传真：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：   职务：

联系方式：

投标人全称（公章）：         日  期：

# 附件5

# 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；           承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：    年  月  日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。但务必标明为新成立企业。

附件6：

招标代理服务费承诺书

致：金华市创佳工程项目管理有限公司：

本公司 （投标人名称）           在参加贵公司举行的（项目名称） 项目（采购编号：           ）的招标中如获中标，我公司保证在收到“中标通知书”的同时一次性足额向贵公司缴纳“招标代理服务费”。

如我方违反上述承诺，自愿同意金华市创佳工程项目管理有限公司办理支付手续，并愿意承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

电话：

传真：

法定代表人或投标人授权代表(签名)：

签署日期：     年    月    日

项目名称

项目编号：                   （标项  ）

技

术

及

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

2、技术及商务文件目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划；

（9）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（10）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（11）投标人认为需要的其他文件资料。

附件7：

评分对应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件8：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：               日期：

附件9：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：            标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：          日 期：

附件10：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：              标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名： 日  期：

附件11：

商务响应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件12：

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |

授权代表签名：　　　　　                                            时  间：

项目名称

项目编号：（标项  ）

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

3、报价文件目录

（1）投标报价明细表（见附件13）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）残疾人福利企业声明函（见附件14）。

附件13：

投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 须提供各分项报价清单 |
| 投标总价合计金额大写： 小写：￥ |
| 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 |

授权代表签名：                              日期：

附件14：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

监狱企业声明函

【不属于监狱企业，不用提供此函】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：         。

本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2021年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

# 第六章

# 合同主要条款

# 永 康 市 政 府 采 购 合 同      （参考样本）

项目名称：永康市森林病虫害防治检疫站松树树干注药针剂及注射服务采购项目

采购计划文号：7080012021001

项目编号： 1040112021011-CJCG21057

甲方（采购人）： 永康市森林病虫害防治检疫站

乙方（中标方）：

采购代理机构：金华市创佳工程项目管理有限公司

金华市创佳工程项目管理有限公司经过_公开招标__采购，确定__               __为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

# 第一条：采购商品清单及合同价格                      金额单位：人民币元

| 服务名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |
| 合同总价：（人民币）（大写） 元整 |

- 供应商需提供全新原厂合格产品，产品应符合质量标准，产品标签规范，每支药剂上有唯一的二维码，若产品在运输过程中损坏或遗漏须无偿调换同样产品。

- 供应商应有农药的仓储场地，能根据农药售后的服务要求做到及时完成任务，供应商具有专业人员进行药物调配工作。

四、产品包装及质量要求：原厂原包装、不漏不渗，符合国标（农药“三证”齐全）。待中标供应商将货物运抵指定现场并落地就位后，由采购人组织验收，产品总有效成份由采购方指定有资质单位检测并出具报告。验收不合格的货物由中标方无条件负责调换，由此产生的所有损失概由中标方承担。

五、交货地点及时间：中标方在签订协议后两周内，将松树树干注药针剂全数送达永康市森林病虫害防治检疫站，所有针剂需在采购方指定区域内于2022年3月6号前完成打孔注射作业。遇突发事件需要组织应急时，接到通知后6小时内到达现场处理，其它按承诺实行。乙方逾期未完成打孔注药任务的，自逾期之日起至2022年3月10日止，向甲方每日支付合同总价万分之二的违约金。截止2022年3月10日后，尚未完成打孔注药，完成任务数达80%（含）以上的，乙方应向甲方支付未完成注药针剂总额（按中标价计算）2倍的违约金，完成任务数80%以下的，甲方有权解除合同，拒付所有货款。

六、实施注药作业规范

1、打孔注药对象是指活松树，实施注药的每株松树均应统一编号、挂牌，记录胸径、注药支数等，并标注GPS坐标，建档备查。2022年3月6号前完成打孔注药工作，次年进行检查并登记死树，2年后检查已打孔注药的松树成活率。

2、松树打孔注药技术要求

（1）注药位置： 在树干距离地面0.5米左右，多轮钻孔时可适当提高钻孔高度。在一棵松树上多轮注药时，新注药孔应在上一次钻孔部位的不同侧面或上方5-10厘米处，并避免新孔和旧孔在同一条垂直线上。用打孔机斜向45度夹角打孔，孔径约≦0.7厘米；注入孔的位置要避免设在死节、受伤部位及枝桠下部。

（2）注药操作：拧去针剂的瓶尖头部，将针剂注射头插入注入孔，然后用针头打通容器瓶底部空气孔，开始注入药液。注射后2小时，需观察药剂注入情况，如发现输液不畅或有堵塞的需换位再次打孔注入。药剂吸收完毕，需拔取空药瓶集中运往农废回收部门规范处理。

3、作业监理：甲方对乙方施药全过程进行监理，如发现乙方有不符合施药作业行为，甲方可采用微信通知、书面通知等形式告知乙方7日内完成整改，乙方如逾期未完成整改，甲方按每株注药不规范的松树扣除300元处理，如需整改的注药松树数量占总注药松树量达30%以上的，甲方可单方面终止合同，拒付所有货款，并由乙方赔尝因此造成的一切损失。

七、注药松树死亡率计算及扣款方法

打孔注药完工到2年后核查松树死亡率期间，如有打孔注药过的松树枯死需清理的，招标方应通知中标方共同核定，并登记建档，将枯死松树量计入死亡率。2年后查验已打孔注药的松树死亡率≦1%的为合格，死亡率大于1%为不合格。死亡率查采用随机抽检的方法进行，抽检已打孔注药松树株数应占总打孔注药松树株数的5%以上，具体抽检方式由采购单位确定。防治效果计算方法：松树死亡率（%）=已打孔注药松树死亡总株数/打孔注药松树总株数×100%。2年后查验已打孔注药松树死亡率不合格的，按超出百分比扣款。扣款计算方法：扣除款=中标总金额×（松树死亡率-1%）。如死亡率≧20%，乙方应退还甲方所有货款。计算死亡率的枯死松是指因松材线虫病致死的已打孔注药松树。

- 货款结算方式：合同签订后30日内预付合同款的10%，中标方完成全部货物供货及完成所有树木打孔注药，并经查验符合作业规范的支付50%，剩余40%在2年后查验已打孔药的松树死亡率，按相关约定支付。

九、注药所用的专用机器设备、专用钻头和铝牌编码都由乙方免费提供。

十、履约保证金乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金（如有）。

十一、注药期间，乙方工作人员必须遵守野外操作规范，在途以及工作、非工作时间的安全问题由乙方自行负责。

十二、其他约定：

1、永康市森林病虫害防治检疫站松树树干注药针剂及注射服务采购项目 （招标编号： 1040112020006-CJCG20050 ）招标文件以及投标文件、询标纪要、 “承诺书”是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

2、乙方实施打孔注药任务，甲方按相关约定组织验收，甲方应在验收完成后1个月支付相关货款（因乙方违约无需支付的也应及时告知乙方），逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金。

十三、争议的解决：

本合同为政府采购之合同，本合同中所指招标方享有与甲方同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权提交甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、合同的生效：

1、本合同经乙方和甲方、金华市创佳工程项目管理有限公司法定代表人或其委托人签字并加盖叁方公章后生效。

2、本合同一式四份，甲方一份，乙方一份，永康市政府采购监管科一份，招标代理机构一份。

3、相关招标文件、投标文件、报价单等与本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：                              签证方（公章）：

法定代表人或受委托人                     法定代表人或受委托人

（签字）                                       （签字）

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

乙方（公章）：

法定代表人或受委托人                   永康市财政局采购监管科（公章）：

（签字）

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

签约时间：2021年    月    日

# 注：采购人、供应商应当按照采购文件中的约定进行填写。