江山市清新空气（负氧离子）监测系统林业功能站仪器设备采购项目

项目编号：ZC2020ZFCG-0611

公

开

招

标

文

件

采购单位：江山市林业局

备案单位：江山市财政局

代理机构：江山市中诚采购代理有限责任公司

起草人：王晓燕         审核人：毛伟伟

二〇二〇年六月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知前附表及投标须知	6

第三章  采购内容及要求	14

第四章  合同草案	19

第五章  应提交的有关格式范例	23

第六章  评标办法及开标程序	34

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，江山市中诚采购代理有限责任公司受江山市林业局委托，就江山市清新空气（负氧离子）监测系统林业功能站仪器设备采购项目进行公开招标，欢迎国内合格投标人前来投标，具体如下：

- 招标项目编号：ZC2020ZFCG-0611

- 采购组织类型：分散采购一分散委托中介

- 招标项目概况

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江山市清新空气（负氧离子）监测系统林业功能站仪器设备采购项目 | 负氧离子分析仪 | 1套 | 60万元 |
|  | PM2.5分析仪 | 1套 |  |
|  | O3分析仪 | 1套 |  |
|  | 气象六参数（气温、气压、风速、风向、湿度、雨量） | 1套 |  |
|  | 站房 | 1套 |  |
|  | 系统集成 | 1项 |  |
|  | 数据采集及传输系统 | 1项 |  |
|  | 全托管运行维护 | 1年 |  |

四、投标投标人资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

2.在中华人民共和国境内注册，有独立法人资格的企业，能承担本项目的制造商、经销商、代理商。

3.须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

4.本项目谢绝联合体参与投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价

1.报名方式：2020年7月20日14时前政采云平台报名，报名时提供：企业法人营业执照副本、法人授权委托书及委托人身份证（以上资料原件扫描，上传至政采云平台）。

2.获取文件方式：投标人报名后自行在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）免费下载；采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用，报名为依法获取采购文件的方式。潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

3.公告发布网址：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）。

投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目谈判文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理以及驱动下载（办理流程详见浙江政府采购官网）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），项目采购电子招投标全流程操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

六、投标截止时间：2020年7月21日09：00时

七、投标地址：江山市公共资源交易中心（4号评标室），江山市虎山街道景星西路万商城5号楼西一楼

八、开标时间：2020年7月21日09：00时

## 九、开标地址：江山市公共资源交易中心（4号评标室），江山市虎山街道景星西路万商城5号楼西一楼

十、其他事项

未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请。

质疑和投诉：投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向江山市中诚采购代理有限责任公司、采购人提出质疑(投标人只能质疑一次）；投标人对代理公司的质疑答复不满意或者代理公司未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向江山市财政局政府采购监管科投诉（联系人：王科长；电话：（0570-4033811）。

质疑函、投诉范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（一）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业制造的货物价格给予6%的扣除，扣除后得出评标基准价再进行评审。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业制造的货物的价格给予6%的扣除，扣除后得出评标基准价再进行评审。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位制造的货物的价格给予6%的扣除，扣除后得出评标基准价再进行评审。

注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》和国家企业信用公示系统-小微企业名录为判定标准；监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定，否则不予认定。以上政策不重复享受。

十一、联系方式

采购人：江山市林业局

联系人：周队长

联系电话：13645709696

地址：江山市江滨四区115号

代理机构：江山市中诚采购代理有限责任公司

联系人：王晓燕

联系电话：15005701019（541019）

地址：江山市南门路70号经信局南大门停车场内三楼

同级政府采购监督管理部门名称：江山市财政局政府采购监管科

联系人：王科长

监督投诉电话：0570-4033811

地址：江山市鹿溪中路240号

第二章  投标须知前附表及投标须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 江山市林业局 |
| 2 | 项目名称 | 江山市清新空气（负氧离子）监测系统林业功能站仪器设备采购项目 |
| 3 | 采购总预算 | 60万元 |
| 4 | 交货期 | 合同签订之日起计60天内供货安装调试完毕，并交付使用。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 招标结果公示期限 | 1个工作日 |
| 7 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 8 | 履约保证金交纳 | 中标人在合同签订前向采购人交纳合同价5%的履约保证金或提供履约保证保险保单保函。 |
| 9 | 履约保证金退还 | 项目验收合格之日起计，履约保证金自行转为质保金，待1年质保期满，无质量问题无息退还。 |
| 10 | 代理服务费 | 采购代理服务费由中标投标人承担，按中标金额的1.5%计取，以及其他所产生的一切费用，中标投标人在领取中标通知书时一并付清。 |
| 11 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 12 | 投标文件形式、制作及组成 | 1.投标人应准备电子投标文件：投标文件应分为【资格文件、商务技术文件】和【报价文件】。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。 2.电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 |
| 13 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 14 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。2.请务必确保投标文件制作 时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 15 | 备份文件 | 为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2020年7月21日09：00时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至邮箱（173420063@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标后1小时内进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至邮箱（173420063@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |

## 二、投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标方”系指组织本次招标的江山市中诚采购代理有限责任公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：江山市林业局。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的投标人。

“货物”系指投标人按投标文件规定向采购人提供的本项目等产品及包装、技术资料、相关使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担运输（含装卸）、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第五章）。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本投标人所拥有。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - ▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

    - ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - ▲提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 非单一产品采购项目，投标人使用相同产品的价格总和均超过项目各自投标总价50%及以上的，按一家投标人认定。

三、招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同草案；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

    - 招标人将在收到异议之日起7个工作日内作出答复，需要更正的，在浙江政府采购网上发布更正公告，投标人自行到网上查看和下载，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。

## 四、投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件应装订成册。

  - 投标文件的组成

▲投标文件应分为【资格文件】、【商务技术文件】和【报价文件】。电子投标文件须采用CA签章。

【资格文件】；

    - ▲投标函；

      - ▲投标人资格声明；

      - ▲有效的《企业法人营业执照》副本；

      - ▲授权代表参加的，需提供法人授权委托书；法定代表人或其授权代表身份证（参加投标人员提供）；

      - 投标人上一年度财务状况报告（第三方出具报告或资产负债表、利润表、现金流量表）（个体工商户除外）；

      - ▲第三方或税务机关出具的纳税证明（网上下载即可）；

      - ▲第三方出具的缴纳社会保障资金的相关证明材料（网上下载即可）；

      - ▲参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见第六章格式）；

注：资格未通过不进入下一轮评标

    - 【商务技术文件】

12.2.1提供自评表，将客观分自评后放入商务技术文件，并在评分自评明细中后注明得分具体页码。

12.2.2提供规格性能偏离表。

12.2.3详细内容见第六章评分标准。

    - 【报价文件】（包括以下内容）

      - ▲开标一览表；

      - 报价明细表；

12.3.3提供中小企业声明函（还需附国家企业信用公示系统-小微企业名录证明材料），或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。以上政策不重复享受，不是生产厂家或中型、大型企业无需提供。

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 投标报价是履行合同的最终报价，报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。投标人在报价单中的提供的单价和总价在合同执行过程中固定不变，投标人不得以任何理由予以变更。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。

## 五、投标文件的签署及规定

16.电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。供应商应按本须知的相关要求准备响应文件。

## 六、投标文件的递交

17.递交投标文件截止期

17.1采购代理机构按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织开标。

17.2投标截止时间后，投标人可直接登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

18.投标文件的修改和撤销

18.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

18.2实质上没有响应本文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的文件。

## 七、投标无效的情形

19.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

19.1投标文件逾期传输递交的；

19.2不具备招标文件规定资格要求；

19.3电子投标文件解密失败的；

19.4电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

19.5招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

19.6投标人的报价明显低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

19.7投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

19.8报价超出采购预算价的；

19.9提供虚假材料谋取中标的；

19.10不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## 八、废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公证的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价高于最高限价的，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

## 九、开标和评标

  - 开标

    - 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - ▲算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

  - 评标

    - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

    - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

  - 保密

    - 公开开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 十、授予合同

  - 中标通知和合同授予

    - 中标通知书：评定结果经公示7个工作日无异议后，江山市中诚采购代理有限责任公司将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力，《中标通知书》将作为签订合同的依据。

签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同,并经江山市中诚采购代理有限责任公司签证后生效。在有合理证据证明投标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签定合同，并交江山市中诚采购代理有限责任公司鉴证。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格；在此情况下，可将合同授予下一个候补中标候选人或由采购人提出重新采购。

    - 签约后即为招标结束。所有投标文件一律不退。

## 十一、法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监督管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任：

    - 提供虚假材料谋取中标的;

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

    - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

## 十二、其他

  - 解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

# 采购内容及要求

# 一、采购内容及需求

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江山市清新空气（负氧离子）监测系统林业功能站仪器设备采购项目 | 负氧离子分析仪 | 1套 | 60万元 |
|  | PM2.5分析仪 | 1套 |  |
|  | O3分析仪 | 1套 |  |
|  | 气象六参数（气温、气压、风速、风向、湿度、雨量） | 1套 |  |
|  | 站房 | 1套 |  |
|  | 系统集成 | 1项 |  |
|  | 数据采集及传输系统 | 1项 |  |
|  | 全托管运行维护 | 1年 |  |

二、技术参数：

（一）负氧离子

1.1、用途：测量环境空气中的负氧离子浓度。

1.2、测量方法：电容式吸入法在线监测。

1.3、测量要素：负氧离子，温度，湿度。

1.4、离子迁移率：不小于0.4平方厘米/伏/秒。

1.5、离子分辨率：≤10个/cm3。

1.6、检测范围：离子浓度：10～3000000(个/cm3)；PM2.5：0～500ug/M3;温度：-30～+60℃；湿度：0～100%。

1.7、 数据精度：空气离子：±10%；PM2.5：±30μg/m³or±30%;温度：±0.5℃；湿度：±5%。

1.8、观测频次：1～60分钟用户可以设定，输出值为当前分钟的测量平均值。

1.9、主机显示屏：中文显示监测数据、运行状态。

1.10、★主机微处理器：16位及以上，传感器信号采样频率≥30次/秒；

1.11、 调零：测量前应有自动调零过程，自动调零的时长应不影响测量。也可人工进行调零。

1.12、 数据存储卡：主机自带数据存储卡，分钟资料能连续存储3个月以上，断电数据不丢失。

1.13、 通信接口：RS232、RS485、GPRS。

1.14、 实时时钟误差：月累计不超过±15s。

1.15、 维护方便性：整机要求模块化设计，各部件均可独立拆卸，便于维护及设备升级。

1.16、运行环境：空气温度：-30℃～+70℃，相对湿度：0％～100％（无凝结）；大气压：500hPa～1100hPa。

1.17、 主机内置蓄电池：标配12.6V/2500mAH以上锂电池，无外接电源情况下能工作3小时以上。

1.18、 ★离子采集器：圆筒形采集器；进气口朝下位于机箱下方，有防护网；出风口位于机箱背面，有防风弯头和防虫网等防护措施。（提供佐证材料）

1.19、供电：220±10%VAC/50Hz。

1.20、保护功能：IP65、防雷、防潮、防虫、防过载，防浪涌、防电磁辐射、抗静电干扰（提供权威测试报告）。

（二）臭氧分析仪

技术参数要求【以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

2.1、设备用途:用于空气中 O3浓度的监测

2.2、配置要求:含过滤滤膜等

2.3、▲分析方法:紫外吸收法

2.4、监测量程:0～500ppb。可多选量程，具有量程自动切换功能

2.5、最低检测限:	≤0.6ppb

2.6、示值误差	：读数的≤±0.1%F.S.

2.7、24h零点漂移	±2ppb

2.8、24h跨度漂移：达量程 20%时，±5ppb；达量程 80%时，±5ppb

2.9、 量程噪声：≤2.5ppb

2.10、精密度：20%量程时，≤5ppb；80%量程时，≤5ppb

2.11、★响应时间	≤30s

2.12、 电压稳定性：≤±1%F.S.

2.13、无人值守时间

2.13.1长期零点漂移	±5ppb

2.13.2长期量程漂移	±5ppb

2.13.3平均故障间隔天数	≥7d

2.14、采样流量稳定性：≤±5%

2.15、零点噪声：0.3ppb (RMS)

2.16、环境温度变化影响：≤1ppb/℃

2.17、数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过365天的5分钟均值数据自动备份功能

2.18、校准、控制方式：微处理机控制方式，并有自动诊断及设定功能，能够具有自 校零、校跨，显示仪器的操作状态和远程诊断

2.19、屏幕：电容式触摸屏，中文彩屏，人性化的人机界面，常用功能快捷键化；

2.20、支持USB/网口通讯，一键导出历史数据，历史数据曲线可在界面直接查看

2.21、模块化设计，便于维护操作和故障排查

2.22、自动存储校准数据和相关信息、报警信息，信息可分密级查看、读取.

2.23、支持远程自动零满校准和检查功能。

2.24、支持分密级远程访问、操作和软件升级。

2.25、★汞灯光源光强衰减自检功能，提醒客户及时更换光源，保证检测数据的有效性；

2.26、具有超低流量自动关闭采样泵功能，保护部件。

2.27、支持远程自动关机。

2.28、具有GFC 轮准确定位方法和高效同步采样功能，提供第三方权威证明或专利证书。

2.29、★产品软件获得计算机软件著作权登记证书（提供证书扫描件，不提供视为不满足）

（三）PM2.5颗粒物分析仪

技术参数要求【以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

3.1、设备用途:用于空气中PM2.5颗粒物质量浓度的监测；

3.2、配置要求:含PM2.5切割头、采样纸带等

3.3、测量原理：▲β射线吸收法，加动态加热系统方法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM2.5）

3.4、监测量程:	0～1000μg/m3

3.5、时钟误差:正常条件下≤±5s；断电条件下≤±10s

3.6、温度测量示值误差:≤±1℃

3.7、最小显示单位:0.1μg/m3

3.8、采样流量	16.67L/min

3.9、平均流量偏差（设定流量）≤±5%

3.10、流量相对标准偏差≤2%

3.11、平均流量示值误差≤2%

3.12、★仪器平行性:≤7% 配置要求:含过滤滤膜等

3.13、校准膜重现性≤±2%(标准值)

3.14、参比方法比对测试

3.14.1、斜率：1±0.15

3.14.2、截距：0±10μg/m3

3.15、有效数据率	≥85%

3.16、除湿及湿度补偿，解决雨天高湿情况对测量的影响。

3.17、内置自动零点校验及自动量程校正功能；

3.18、 表自检功能，滤纸使用检验功能；

3.19、可选旁气路设计，提供人工比对接口，便于同时满足手工及自动留样；

3.20、支持整点及周期测量模式，周期测量最短可为10分钟；

3.21、★具有省纸工作模式及滤纸更换提醒功能，有效降低滤纸使用量，节省运行成本，有滤纸带及应用该滤纸带的预警装置，提供第三方权威证明或专利证书；

3.22、支持无线(GPRS)与有线通讯方式(RS232/485/网口USB)；

3.23、电容式触摸屏，中文彩屏，人性化的人机界面，常用功能快捷键化；

3.24、支持USB/网口通讯，一键导出历史数据，历史数据曲线可在界面直接查看

（四）气象六参数

4.1、用途基本要求：对气象参数（温度、湿度、气压、风向、风速、雨量）进行实时监测；采用高度集成传感器，低功耗、小巧轻便、安装简单、维护量低，抗腐蚀力强，拆取方便，有避雷装置。

4.2、基本配置要求

主机附件耗材等标配

4.3、主要技术指标要求

4.3.1 、风速传感器（WS）

传感器原理：超声波；

测量范围 0~75 m/s
精度：10 m/s时±0.2 m/s 
使用温度：-40℃～+85℃。

4.3.2、 风向传感器（WS）

传感器原理：风向标电位差计或超声波；

测量范围：0~360°

精度：10 m/s时±1°
使用温度：-40℃～+85℃。

4.3.3、 相对湿度传感器（RH）

传感器原理：湿敏电容式；

测量范围： 0~100% RH

精度：±2 %RH （在0 ...90 %RH之间时）

±5 %RH （在 90 ...100 %RH之间时）

使用温度：-40℃～+85℃。

4.3.4、温度传感器（T）

传感器原理：100欧姆RTD铂电阻或能隙式；

测量范围：-52 ... +85 °C (-60 ... +140 °F)

在温度为20°C下精度：±0.2 °C (±0.5 °F)

使用温度：-40℃～+85℃。

4.3.5、大气压力传感器（P）

传感器原理：模拟输出电子气压计或电桥式；

测量范围：200~1200 hPa   单位 hPa

精度：±0.5 hPa （在0 ...30 °C (+32 ...+86 °F)之间时）

±1 hPa （在 -52 ...+60 °C (-60 ...+140 °F)之间时）

使用温度：-20℃～+50℃。

4.3.6、 降雨量：

测量范围：0-24mm/min

精度：0.5mm/min

分辨率：0.01mm/min

4.4、供电电源：8~30V DC宽电压供电

4.5、外壳：全金属铝合金外壳、通风罩

4.6、输出信号类型：RS-485

4.7、★提供防水、振动、电磁兼容检测报告

4.8、★维护：无机械活动部件，全固态免维护结构设计。

4.9、★设备应具程控加热功能

（五）站房

总体要求：

5.1、站房面积4平方米左右。

5.2、站房要求安全、可靠、稳定，应便于安装，站房的结构标准化，站房的组件、部件、零件、附属设备及其安装接口标准通用。

5.3、站房主体结构设计上应能够承受风、雨、雪、冰雹、地震、沙尘、太阳辐射的能力，包括空气污染和化学工艺使用。应具有隔热、密闭、耐久、防火、抗震等性能。

5.4、在正常的外界条件地域（该地域气象年极值的平均值为低温－33℃至高温40℃、相对湿度不大于95％，没有特殊气体影响）和正常维护条件下，站房的使用年限≥20年。

5.5、照明

5.5.1、正常照明系统包括日光灯组、布线、开关、插座。

5.5.2、灯具应配套齐全、安装牢固可靠、固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料，应耐燃烧和防明火。

5.6、接地：站房外部应设有接地点（保护地）。

5.7、防雷：

技术要求：避雷针、引下线、接地装置、等电位接地网、等电位接地网间隔重复接地、接闪器与SPD的选择与安装、间隔管线、导线的防雷电感应跨接必须符合有关规范和省市防雷法规要求。

5.8、指定位置安装一块双色60寸LED显示屏（间距P5），可通过有线、无线两种传输连接，可实时滚动显示当前站点监测数据和气象信息。

# （六）系统集成

6.1、所有新购监测仪器安装、调试、采样及辅助系统安装调试；

6.2、能实现数据的自动传输并能无缝接入业主单位指定的数据管理平台；

6.3、整套系统基于网络控制和管理，开放所有观测数据底层格式，参数配置或者任务管理都可以通过网络进行控制，可实时监控设备工作状态；项目实施整体方案设计和施工；确保系统观测精度高、运行稳定性好，设备可靠性高、易于维护和标校。

6.4、数据采集软件要求：

设定权限，不同用户有不同地域权限，浏览不同地域的设备数据；

用户通过Web页面登录，管理、显示、下载数据，导出数据生成EXCEL文件；

实现多站、多要素观察历史数据曲线；

状态监测：仪器工作状态检测功能，能够判断仪器设备是否正常；

统计：后台具有自动质控和自动统计计算各要素小时均值、极值和日均值、极值功能。

# 6.5、★手机查询功能：通过微信小程序查询负离子监测数据、供电状态等。

# 三、交货期：合同签订之日起计60天内供货安装调试完毕，并交付使用。

# 四、质保期：1年。

# 第四章  政府采购合同（草案）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据2020年  月  日  时00分在江山市公共资源交易中心，江山市虎山街道景星西路万商城5号楼西一楼进行的江山市清新空气（负氧离子）监测系统林业功能站仪器设备采购项目的公开招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.技术参数：

3.数量：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：            元整（￥           元）人民币。

合同价格包括项目整体采购所需的运输、装卸、安装、调试、售后服务等所有费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的规格、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

.乙方交纳人民币         元作为本合同的履约保证金（合同金额的5%）。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期、质保金和维保期

1.自交货验收合格之日起质保期  年，在  年的质保期内，如有质量问题，乙方应负责免费更换或维修（因甲方原因、人为原因或不可抗力造成的原因除外）。

2.质保金        元。项目验收合格之日起计，履约保证金自行转为质保金，待1年质保期满，无质量问题无息退还。

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订之日起计60天内供货安装调试完毕，并交付使用。

2.交货方式：乙方免费送货上门。

3.交货地点：按甲方要求。

十、货款支付

1.付款方式：

项目完工并验收合格后30个工作日内一次性付清合同全款。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，且合计金额不得超过预算价。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

  - 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

  - 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

  - 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

1.投标人应提供供货产品的有效检验报告和产品合格证，经采购方确认，与合同性能指标一起作为产品验收标准；

2.验收中发现产品不符合验收标准或合同规定的性能指标，必须及时调整、更换、或增加数量、或扣除货款直至符合为止，同时供货方应承担期间产生的相关损失；

3. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报江山市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，经江山市中诚采购代理有限责任公司鉴证、江山市财政局备案（合同备案前必须进行合同公示）后生效。

4. 合同一式四份，具有同等法律效力，甲方执两份、乙方执一份、鉴证方执一份。

甲方：                              乙方：

法定（授权）代表人签字：           法定（授权）代表人签字：

联系电话：                          联系电话：

签字日期：    年   月   日         签字日期：    年   月   日

合同鉴证方： 江山市中诚采购代理有限责任公司

经办人：

鉴证日期：

# 第五章  应提交的有关格式范例

## 一、投标文件封面

资格文件

（商务技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （CA签章）

日期：     年    月     日

## 二、资格文件格式

1. 投标函

致：_____________（采购单位名称）：

根据贵方为______________________项目的招标公告（项目编号：_________），签字代表__________（全名）经正式授权并代表投标人_________ （投标人名称）提交资格文件、商务技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________      邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 _______ 职务：_____________

投标人名称(CA签章)：___________________

开户银行：_________________   银行帐号：_________________________

授权代表签字：___________

日期：_____年___月___

2 法定代表人（负责人）授权书

江山市中诚采购代理有限责任公司：

（投标人全称）法定代表人（负责人）授权       （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：          ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人全称（CA签章）：

日  期：

附：

授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

3  投标人资格声明

（采购单位名称）：

本单位自愿参加                          项目的投标，并保证投标响应文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次投标文件中的各项内容。

同意提供贵方可能要求的与本次投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标响应文件的承诺与采购人签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称（CA签章）：

法定代表人（或负责人）或授权委托人（签字）：

声明日期：   年   月   日

4.书面声明

致：江山市林业局

本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明

投标人名称（CA签章）：

日期：

## 二、商务技术文件格式

自评表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（CA签章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

规格性能偏离表

采购项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件技术要求 | 投标文件响应（逐条逐项列示投标产品的具体技术性能指标和参数等响应内容） | 投标品牌 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人（CA签章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

## 四、报价文件格式

1.开标一览表

单位：元

| 项目名称 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 | 大写： （小写：￥ ） |

注：货物报价是履行合同的最终报价，报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。投标方在报价单中的提供的单价和总价在合同执行过程中固定不变，投标方不得以任何理由予以变更。

投标单位（CA签章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

- 报价明细表

单位：元

| 货物内容 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 投 标 总 价 | 大写： （小写：￥ ） |

注：

1、表格可自行增行。

2、货物报价是履行合同的最终报价，报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。投标方在报价单中的提供的单价和总价在合同执行过程中固定不变，投标方不得以任何理由予以变更。

投标单位（CA签章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

3.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA签章）：                
                             日期：

4.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA签章）：

日  期：

# 第六章  评标办法及开评标程序

## 评标委员会的组成

1.评标委员会由采购单位代表1名以及从政采云专家库里随机抽取的4名专家组成，评标委员会对投标文件进行审查、询问、评估和比较。采购单位代表不得担任评标委员会负责人。

2.关于澄清、询标的说明：取消投标人在开标现场的书面签字确认等有关操作要求，开标过程中要求投标供应商进行澄清、说明或者补正的，澄清、询标内容通过电子CA签章上传，由供应商法人代表或法人委托人在接到代理工作人员电话通知半小时内澄清补正完毕。请投标人在投标期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利。则视同默认采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程及结果提出异议。

## 评标原则

  - 本评标办法采用综合评分法，投标人得分由技术分和报价分合计组成,满分为100分，若资格不通过的，就不得进入下一轮，直接淘汰。

  - 技术分与报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，技术分高者优先。

  - 评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术评分细则对各投标人的技术部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

  - 中标结果公告期间，江山市中诚采购代理有限责任公司发出《中标通知书》。

## 注意事项

  - 评审时如发现投标人的报价明显低于成本价的，评标委员会可要求该投标人书面说明并提供相关证明材料。该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该投标人的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良投标人名单。

## 评分标准

| 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 设备参数响应程度 | 客观分 不满足“▲”项的，作无效标处理，技术参数全部满足招标文件要求的得满分27分，打“★”项如有负偏离每项扣2分，其他项不满足的，每项扣1分，扣完为止。 | 0-27分 |
| 类似业绩 | 客观分 提供近三年内实施的类似项目业绩（合同清单中需要含有负氧离子监测仪、PM2.5监测仪、臭氧、气象六参等主要产品之一或以上），提供一个得1分，最高得3分。 注：需提供合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准，未提供或不符合的不得分。 | 0-3分 |
| 负氧离子监测设备 | 客观分 设备有CNAS计量校准证书，得2分；设备测试报告：高温、低温、恒定湿热试验报告得1分；浪涌（冲击）抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、静电放电抗扰度试验报告得1分；电压暂降短时中断抗扰度检测报告得1分；IP65防护等级试验报告得1分。 注：需提供证明资料扫描件，未提供或不符合的不得分。 | 0-6分 |
| PM2.5颗粒物分析仪 | 客观分 投标产品制造商获得国家环境保护监测仪器工程技术中心资格的得2分，获得省级机构环境保护监测仪器工程技术中心资格的得1分，最高得2分；投标产品通过中国环境监测总站适用性检测的得2分；获得SPCA双模认证证书的得1分。 注：需提供证明资料扫描件，未提供或不符合的不得分。 | 0-5分 |
| 臭氧分析仪 | 客观分 投标产品通过EPA认证或欧盟TUV认证的得2分；投标产品通过中国环境监测总站适用性检测的得2分；投标产品制造商获得CMMI5级认证证书的得1分； 注：需提供证明资料扫描件，未提供或不符合的不得分。 | 0-5分 |
| 气象六参数 | 客观分 投标产品具有全工业级电子部件，适用于各种恶劣环境下的稳定运行，且设备外壳为金属材质的得2分；具有CE认证且设备配套线缆通过第三方的阻燃测试得1分；降雨量采用雷达原理进行测量的得1分。 注：需提供证明资料扫描件，未提供或不符合的不得分。 | 0-4分 |
| 实施方案 | 主观分 投标人对本项目的实施方案的先进性、稳定性、可操作性、扩展性、完整性等方面：有方案的得基本分2.5分，在此基础上更为优秀的加0.5-2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。 | 0-5分 |
| 质量保证 | 主观分 根据本项目的质量保证措施、安全技术措施等进行评分：内容齐全的得基本分2.5分，在此基础上更为优秀的加0.5-2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。 | 0-5分 |
| 售后及运维服务 | 主观分 根据售后服务的具体内容等情况：（质保期内对用户故障的响应、到场时间、应急处理、定期巡检运维等情况）：内容齐全的得基本分2.5分，内容不齐全的酌情减分。在此基础上更为优秀的加0.5-2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。 | 0-5分 |
| 应急服务能力 | 主观分 应急服务能力：为应对采购人的不时之需，投标人所具备的应急服务能力和快速服务响应能力综合评分:内容齐全的得基本分2.5分，内容不齐全的酌情减分。在此基础上更为优秀的加0.5-2.5分，本项最高得5分。 注：未提供的不得分。 | 0-5分 |
| 报价 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价的，为无效投标文件。 | 0-30分 |

## 五、开评标程序

## 1.宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始；

## 2.确认供应商法定代表人或授权委托代理人资格等情况；

## 3.检查各供应商的标函情况；

## 4.评标委员会对各有效投标人按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照招标文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应招标文件的投标文件技术部分、报价部分进行综合评价和比较，先评技术部分，后评报价(价格)部分。

## 5.最后由评标委员会计算出各供应商的报价得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各供应商的总分，评标委员会按评标办法和细则规定推荐中标候选人。

## 6.宣布开标结果。

7.开标会结束。