衢州市生态环境局江山分局2020年乡镇空气自动站建设采购项目

项目编号：ZC2020ZFCG-0714

公

开

招

标

文

件

采购单位：衢州市生态环境局江山分局

备案单位：江山市财政局

代理机构：江山市中诚采购代理有限责任公司

起草人：朱思蓓         审核人：毛伟伟

二〇二〇年七月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知前附表及投标须知	6

第三章  采购内容及要求	14

第四章  合同草案	27

第五章  应提交的有关格式范例	31

第六章  评标办法及开标程序	43

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，江山市中诚采购代理有限责任公司受衢州市生态环境局江山分局委托，就衢州市生态环境局江山分局2020年乡镇空气自动站建设采购项目进行公开招标，欢迎国内合格投标人前来投标，具体如下：

- 招标项目编号：ZC2020ZFCG-0714

- 采购组织类型：分散采购一分散委托中介

三、招标项目概况

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5分析仪 | 10 | 套 | 1、各仪器质保三年。 2、数据采集传输系统须与省、市平台无缝对接。 |
| 2 | 臭氧分析仪 | 10 | 套 |  |
| 3 | 气象六参数 | 10 | 套 |  |
| 4 | 站房（不小于7.5平方米，含空调、通电、地面平整及防护栏建设、标示标牌建设、视频监控系统等） | 10 | 套 |  |
| 5 | 数据采集传输系统 | 10 | 套 |  |
| 6 | 系统集成（含安装辅材、配件，通网及其他配套设施等） | 10 | 套 |  |
| 7 | 运维服务 | 3 | 年 |  |
| 合计 | 预算金额：500万元 |

四、投标投标人资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

2.在中华人民共和国境内注册，有独立法人资格的企业，能承担本项目的制造商、经销商、代理商。

3.须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

4.本项目谢绝联合体参与投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价

1.报名方式：2020年8月21日14时30分前政采云平台报名。

2.获取文件方式：投标人报名后自行在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）免费下载；采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用，报名为依法获取采购文件的方式。潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

3.公告发布网址：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）。

投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目谈判文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理以及驱动下载（办理流程详见浙江政府采购官网）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），项目采购电子招投标全流程操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

六、投标截止时间：2020年8月21日14：30时

七、投标地址：江山市公共资源交易中心（5号评标室），江山市虎山街道景星西路万商城5号楼西一楼

八、开标时间：2020年8月21日14：30时

## 九、开标地址：江山市公共资源交易中心（5号评标室），江山市虎山街道景星西路万商城5号楼西一楼

十、其他事项

未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请。

质疑和投诉：投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向江山市中诚采购代理有限责任公司、采购人提出质疑(投标人只能质疑一次）；投标人对代理公司的质疑答复不满意或者代理公司未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向江山市财政局政府采购监管科投诉（联系人：王科长；电话：（0570-4033811）。

质疑函、投诉范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（一）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业制造的货物价格给予6%的扣除，扣除后得出评标基准价再进行评审。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业制造的货物的价格给予6%的扣除，扣除后得出评标基准价再进行评审。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位制造的货物的价格给予6%的扣除，扣除后得出评标基准价再进行评审。

注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》和国家企业信用公示系统-小微企业名录为判定标准；监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定，否则不予认定。以上政策不重复享受。

十一、联系方式

1.采购人：衢州市生态环境局江山分局

地址：江山市北关路24号

项目联系人（询问）：祝利根

项目联系方式：13867005772

质疑联系人：祝利根

质疑联系方式：13867005772

2.代理机构：江山市中诚采购代理有限责任公司

地址：江山市南门路70号经信局南大门停车场内三楼

项目联系人（询问）：朱思蓓

项目联系方式：15869068375（698375）

质疑联系人（询问）：朱思蓓

质疑联系方式：15869068375（698375）

3.同级政府采购监督管理部门名称：江山市财政局政府采购监管科

联系人：王科长

监督投诉电话：0570-4033811

地址：江山市鹿溪中路240号

第二章  投标须知前附表及投标须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市生态环境局江山分局 |
| 2 | 项目名称 | 衢州市生态环境局江山分局2020年乡镇空气自动站建设采购项目 |
| 3 | 采购总预算 | 500万元 |
| 4 | 交货期 | 合同签订之日起计30天内供货安装调试完毕，并交付使用。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 招标结果公示期限 | 1个工作日 |
| 7 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 8 | 履约保证金交纳 | 中标人在合同签订前向采购人交纳合同价5%的履约保证金或提供履约保证保险保单保函。 |
| 9 | 履约保证金退还 | 项目验收合格之日起计，履约保证金自行转为质保金，待三年质保期满，无质量问题30个工作日内无息退还。 |
| 10 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 11 | 投标文件形式、制作及组成 | 1.投标人应准备电子投标文件：投标文件应分为【资格文件、商务技术文件】和【报价文件】。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。 2.电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 |
| 12 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 13 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。2.请务必确保投标文件制作 时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 15 | 备份文件 | 为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2020年8月21日14时30分前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至邮箱（619435704@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标后1小时内进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至邮箱（619435704@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |

## 二、投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标方”系指组织本次招标的江山市中诚采购代理有限责任公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市生态环境局江山分局。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的投标人。

“货物”系指投标人按投标文件规定向采购人提供的本项目等产品及包装、技术资料、相关使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担运输（含装卸）、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第五章）。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本投标人所拥有。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - ▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

    - ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - .1▲提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

8.5.2非单一产品采购项目，投标人使用相同产品的价格总和均超过项目各自投标总价50%及以上的，按一家投标人认定。

三、招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同草案；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

    - 招标人将在收到异议之日起7个工作日内作出答复，需要更正的，在浙江政府采购网上发布更正公告，投标人自行到网上查看和下载，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。

## 四、投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

  - 投标文件的组成

▲投标文件应分为【资格文件】、【商务技术文件】和【报价文件】。电子投标文件须采用CA签章。

【资格文件】；

    - ▲投标函；

      - ▲投标人资格声明；

      - ▲有效的《企业法人营业执照》副本；

      - ▲授权代表参加的，需提供法人授权委托书；法定代表人或其授权代表身份证（参加投标人员提供）；

      - 投标人上一年度财务状况报告（第三方出具报告或资产负债表、利润表、现金流量表）（个体工商户除外）；

      - ▲第三方或税务机关出具的纳税证明（网上下载即可）；

      - ▲第三方出具的缴纳社会保障资金的相关证明材料（网上下载即可）；

      - ▲参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见第六章格式）；

      - 政府采购活动现场确认声明书（格式参照后附表）。

注：资格未通过不进入下一轮评标

    - 【商务技术文件】

12.2.1提供自评表，将客观分自评后放入商务技术文件，并在评分自评明细中后注明得分具体页码。

12.2.2提供规格性能偏离表。

12.2.3详细内容见第六章评分标准。

    - 【报价文件】（包括以下内容）

      - ▲开标一览表；

      - 报价明细表；

12.3.3提供中小企业声明函（还需附国家企业信用公示系统-小微企业名录证明材料），或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。以上政策不重复享受，不是生产厂家或中型、大型企业无需提供。

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 投标报价是履行合同的最终报价，报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。投标人在报价单中的提供的单价和总价在合同执行过程中固定不变，投标人不得以任何理由予以变更。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。

## 五、投标文件的签署及规定

16.电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。供应商应按本须知的相关要求准备响应文件。

## 六、投标文件的递交

17.递交投标文件截止期

17.1采购代理机构按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织开标。

17.2投标截止时间后，投标人可直接登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

18.投标文件的修改和撤销

18.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

18.2实质上没有响应本文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的文件。

## 七、投标无效的情形

19.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

19.1投标文件逾期传输递交的；

19.2不具备招标文件规定资格要求；

19.3电子投标文件解密失败的；

19.4电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

19.5招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

19.6投标人的报价明显低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

19.7投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

19.8报价超出采购预算价的；

19.9提供虚假材料谋取中标的；

19.10不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## 八、废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公证的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价高于最高限价的，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

## 九、开标和评标

  - 开标

    - 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - ▲算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

  - 评标

    - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

    - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

  - 保密

    - 公开开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 十、授予合同

  - 中标通知和合同授予

    - 中标通知书：评定结果经公示7个工作日无异议后，江山市中诚采购代理有限责任公司将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力，《中标通知书》将作为签订合同的依据。

签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同,并经江山市中诚采购代理有限责任公司签证后生效。在有合理证据证明投标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签定合同，并交江山市中诚采购代理有限责任公司鉴证。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格；在此情况下，可将合同授予下一个候补中标候选人或由采购人提出重新采购。

    - 签约后即为招标结束。所有投标文件一律不退。

## 十一、法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监督管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任：

    - 提供虚假材料谋取中标的;

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

    - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

## 十二、其他

  - 采购代理费：本项目采购代理服务费由中标供应商承担，按中标金额的1%计取，中标供应商在领取中标通知书时一并支付采购代理费。

  - 解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

# 采购内容及要求

一、采购内容及需求

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5颗粒物分析仪 | 1.1 ▲工作原理：β射线吸收法带动态加热系统 1.2 基本配置：主机、动态加热采样管（含校准膜、转接头和采样管法兰)、采样泵；旋风式PM2.5切割器；连接管线等配件；防雨恒温箱体；说明书，操作软件、出厂测试报告。 1.3系统功能：具备显示和设置系统时间的功能及时间标签功能，数据为设置时段的平均值；具备记录或输出测量过程中的环境大气压、环境温度、流量和浓度等数据的功能；具备3个月以上数据的存储能力；仪器断电后，能自动保存数据，恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。 1.4 仪器采用采样和检测同位置连续检测方式，能够实时监测颗粒物浓度，解决移动纸带所带来的测量误差。 1.5安全性：使用的β射线源应符合放射性安全标准，拥有辐射许可安全证明。 1.6符合国家《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）及其修改单要求。 1.7 PM2.5测量范围：（0～1000）μg /m3，最小显示单位：0.1μg/m3。 1.8 PM2.5采样流量：16.7L/min 1.9 PM2.5平均流量偏差：≤±5%（设定流量） 1.10 PM2.5流量相对标准偏差：≤2% 1.11 PM2.5平均流量示值误差：≤2% 1.12 ★平行性：≤7%（以国家环境监测总站的检测报告为依据） 1.13 校准膜重现性：≤±2%（标称值） 1.14 采样记录周期：10～1440分钟 1.15 语言：中英文切换 1.16 操作方式：触摸及按键 1.17 温度测量示值误差：在（-30~50）℃范围内，温度测量示值误差±2℃。 1.18 大气压测量示值误差：在（80~106）kPa范围内，大气压测量示值误差≤1kPa。 1.19 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个 1.20 模拟输出：DC 0～1.0V，0～5.0V，0～10.0V，0～20mA 1.21 ▲产品认可：产品属于中国环境监测总站技术入围产品（提供相关证明材料）。 |
| 2 | 臭氧分析仪 | 2.1 ▲工作原理：紫外吸收法 2.2 测量范围：（0~500）ppb，最小显示单位0.1ppb或0.1μg/m3。 2.3 零点噪声：≤1ppb。 2.4 ★最低检出限：≤0.2ppb （以国家环境监测总站的检测报告为依据）。 2.5 80%量程噪声：≤5ppb。 2.6 示值误差：±40%满量程。 2.7 量程精密度：20%量程精密度≤5ppb；80%量程精密度≤10pp。 2.8 24h零点漂移：±5ppb。 2.9 24h量程漂移：20%量程漂移±5ppb；80%量程漂移±10pp。 2.10 响应时间（上升时间/下降时间）：≤5min。 2.11电压稳定性：供电电压变化±10%，分析仪器读数的变化±1%满量程。 2.12 流量稳定性：±10%。 2.13 环境温度变化影响：15~35℃温度范围内分析仪器温度变化的影响≤1ppb/℃。 2.14 分析仪器干扰成分的影响指标：±4%满量程（2%H2O）；±4%满量程（1ppm甲苯）；±4%满量程（0.2ppmSO2）；±6%满量程（0.5ppmNO/NO2）。 2.15 无人值守工作时间：仪器长期（≥7d）零点漂移±10 ppb；仪器长期（≥7d）量程漂移±20 ppb；连续运行60d，平均故障间隔天数：≥7d。 2.16 ★产品认证：产品具备有效的中国环境保护产品认证证书和检测报告。 2.17 ★臭氧原级校准系统具有第三方计量检定证书。 |
| 3 | 气象六参数 | 3.1 风速 测量范围：0～30m/s 准 确 度：±(0.3+0.03V) m/s 启动风速：≤0.3m/s 工作环境：温度-40℃～50℃；湿度≤100%RH 防护等级：IP45 3.2 风向 测量范围：0～360° 准 确 度：±3° 3.3 温度 测量范围：温度：-50～70℃；准确度：±0.2℃。 3.4 湿度 测量范围：湿度：0～100%RH；准确度：±3%RH。 3.4 压力 测量范围：气压：500～1100hPa；分辨率：0.1 hPa；准确度：±0.3 hPa。 3.5 降雨量 雨强范围：0.01mm～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min） 分辨力：0.2mm； 精度度：±4%。 降水类型：雨或雪 3.6 工作环境 工作环境：温度-20℃～50℃；湿度≤100%RH 防护等级：IP45 3.7 ★产品认证：产品具备国家气象计量站出具的测试证书（加盖国家气象计量站的测试章） |
| 4 | 站房 | 4.1 站房面积不小于7.5平方米，含空调、通电、地面平整及防护栏建设、标示标牌建设、视频监控系统、防雷设计等。 4.2 采用双层钢板、超厚保温层(中间保温层为阻燃聚氨酯)、坚固耐用、装拆方便、保温效果好。 4.3 采用结构防水，彻底防漏雨、避免了密封胶防漏的弊病。 4.5 配电系统配有3*10A三相四线电度表、40A总触电（漏电）保护开关、配电箱，安全可靠，6组电源插座，排风扇1个、稳压电源和6KVA在线不间断电源（UPS）等基础保障设施。 4.6 站房底部为槽钢拼装结构，底面采用钢方管支架结构，支架与地面架空15cm的间隙，具有通风、防潮的特点。 4.7 站房底部密封防潮采用六层结构，最底两层分别为钢方管支架和镀锌钢板，中间两层分别为防水油毡和优质细木板，上面两层为防潮气垫膜和优质复合木地板，美观实用、防尘防潮。具有防雷接地系统、独立避雷针。 4.9 技术参数： 4.9.1 钢板厚度不小于0.5mm 4.9.2 站房板材隔热层厚度(中间保温层为阻燃聚氨酯)：75 mm。 4.9.5 ≥1.5P冷暖空调 4.9.6 隔音量：20dB 4.10 视频监控要求 4.10.1 200万网络红外筒机：200万 1/1.8" CMOS，星光级，IP67。 4.10.2 130万网络红外球机：200万/60fps/20倍光学/IP66/红外180米； 4.10.3 网络硬盘录像机： 4个SATA接口, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，自带8个， RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 4.10.4 监控专用硬盘：3.5英寸 3TB IntelliPower 64M SATA3； 4.10.5 交换机：5路百兆电；具备 FCC、CE 标准认证资质 4.10.6 视频监视器：屏幕尺寸: 19.5英寸，屏幕比例: 16:9，接口类型: VGA |
| 5 | 数据采集传输系统 | 5.1 处理器：板载Intel Celeron J1900低功耗CPU处理器 5.2 芯片组：基于Intel NM10芯片组&Intel HM77芯片组 5.3 内存：DDR3 4G内存，最大支持DDR3 8G 5.4 触摸屏：5线电阻屏，USB/串口 5.5 系统可提供现场端数据的采集、查询、展示和初步的统计、分析，判断环境质量类别和首要污染物及超标情况，自动生成统计报表，并进行报表打印、导出。各执行器的动作和传感器反馈在工控系统界面都有准确的显示。工控界面可将系统流程实时反应出来，实现仪器控制与状态显示所需的操作功能。软件具备智能监控系统软件著作权。 5.6 全面支持网络通讯：可以支持PSDN，ADSL，CDMA，GPRS等多种通讯方式，所有具有数字通讯功能的设备均实现了远程网络通讯； 5.7 系统稳定性：整套软件运行于window 系统之上，确保系统的稳定和安全； 5.8 系统安全性：数据采用加密传输和严格的权限控制，身份认证，确保系统不受内部和外来的安全威胁； 5.9 数据上传：数据上传握手机制与断点续传机制，支持监测站点多通道监测数据上传； 5.10 系统报警：系统可灵活设置各种报警方式； 5.11 设备控制：操作人员可在现场或监控中心平台软件远程对设备进行校零、校标等操作。 5.12 数据存储：系统可以实时存储保存五年环境监测数据，用户操作日志记录等信息，有关校准、断电及其它状态事件记录信息。 5.13 用户管理：系统具备严格的用户管理和权限控制功能。 5.14 数据采集传输系统须与省、市等空气平台无缝对接。 |
| 6 | 系统集成 | 6.含取样系统、安装辅材、配件，通网及其他配套设施等 6.1 采样系统带有加热设计，无需担心任何冷凝除水造成的影响。 6.2 从采样总管到仪器的每一根管线都连接过滤器，采用PTFE或PEF材质，不会吸附气体，保证测量的真实性和可靠性。有效解决因环境空气恶劣造成对仪器的损坏。 6.3 采样管结构：垂直层流多路支管； 6.4 制作材料：不锈钢外管内衬聚四氟乙烯材料 6.5 样品滞留时间：<10s； 6.6 采样风扇风速可调；根据需要增加和减少转速； 6.7 采样管具有加热装置，样品输出温度一般为：50±5℃； 6.8 样品相对湿度：≤80%； 6.9 采样管采用立式安装； 6.10 层流：雷诺数小于3000 6.11 流量：140L/min，流速：0.8m/s 6.12 平均通过时间：4s 6.13 空气滞留时间：<20s |
| 7 | 运维服务 | 7.1 按《环境空气质量监测规范》、《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》（总站气字[2013]41号）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655-2013)、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ193-2013)、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2013）及其修改单、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）及其修改单、《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理细则》等要求进行运行维护及管理。包括日常维护、日常数据检查、仪器维修、故障处理等服务。 7.1.1 运维单位承诺中标后在我市至少设立1个运维技术支持机构。7.1.2 中标的运维公司至少选派1名专职工作人员在江山市环境监控中心进行空气自动监测站的运维技术管理。 7.1.3 运维单位应保证配备的专用巡检车辆数量与负责日常维护的站点数量比值不低于1/6。 7.1.4 运维单位须承诺中标后3个月内配齐本项目监测设备和辅助设施”中所涉及设备的耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。 7.1.5 运维采用全托管方式，自动监测系统正常运行涉及费用均由运维单位负责，包括环境空气自动监测系统正常运行所需的所有耗材、标准气体、设备校准、备品备件（含仪器设备）、设备维修、维护所需配件、运维所需的流量计、维修工具等均由中标方提供（包含网络通讯费、防雷检测费及其它空气站正常运行及飞行检查产生的费用）。 7.1.6运维单位应以技术支持机构为单位配备专用仪器维修工具（包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等），运维配套运维管理软件。 |

二、 运维工作内容

2.1 运维过程中主要完成以下工作：

2.1.1小型空气自动监测站的日常运行维护；

2.1.2小型空气自动监测站的日常质量管理；

2.1.3小型空气自动监测站的日常安全管理；

2.1.4小型空气自动监测站监测数据的日常审核、上报；

2.1.5小型空气自动监测站的设备维护保养及维修；

2.1.6其他相关辅助设施的维护、保养、维修。

2.1.7小型空气自动监测站数据采集及传输系统的维护及维修，保障小型空气自动监测站与市环保局通讯正常。

2.1.8开展对小型空气自动监测站PM2.5自动监测的手工比对；

2.1.9当仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测；

2.1.10当仪器损坏报废不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告环保局，环保局组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

2.1.11当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地环保部门按照点位管理程序向环保局报批，涉及站点迁移的，运维公司负责监测仪器、辅助设备的搬迁和安装具体工作。

2.3运行维护工作目标

2.3.1运维单位必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，乡镇自动站的运行质量应达到以下指标：

2.3.1.1所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

2.3.1.2数据捕获率达到90%（以小时值计）以上；

2.3.1.3数据内部质控合格率达到80%（以小时值计）以上；

2.3.1.4运维任务完成率100%；

2.3.1.5异常情况处理率100%。

2.4运维工作要求

运维单位应遵守国家和省、市关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间国家和省、市出台新的空气自动站运行管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。

2.4.1运维工作一般要求如下：

2.4.1.1保持户外机柜内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

2.4.1.2检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行;

2.4.1.3保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下；

2.4.1.4指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

2.4.1.5定期检查消防和安全设施；

2.4.1.6每次维护后做好系统运行维护记录；

2.4.1.7进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2.4.2每日工作内容如下：

2.4.2.1每天上午和下午两次远程查看乡镇自动站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

2.4.2.2判断系统数据采集与传输情况；

2.4.2.3根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

2.4.2.4发现运行数据有持续异常值时，应立即通知环保局，在每日6时～23时出现的故障，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

2.4.2.5根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

2.4.2.6根据故障报警信号判断现场状况；

2.4.2.7每日检查数据是否及时上传至环保局并正常发布，发现数据掉线及时恢复。

2.4.2.8对臭氧分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

2.4.2.9每天通过江山市空气质量联网监测管理平台完成对前一日各监测点位原始小时值的审核，并向市环保局提交小时值审核结果和根据小时值生成的各点位日均值。

数据审核报送工作应按照环保局统一时限要求完成。日常情况下于每日下午14时前完成，当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，可顺延一日审核报送，最多顺延二日（如1日产生的数据，应于2日14时前完成审核，最迟在4日14前完成审核）。

对于未能按时在规定时间内完成审核的数据，须于数据产生一周内，以正式文件形式向环保局报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。同时每月1日16：00前必须将上月将所有审核结果报送至市环保局。

2.4.3每周工作内容如下：

2.4.3.1每周至少巡视乡镇自动站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

2.4.3.2查看乡镇自动站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

2.4.3.3 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

2.4.3.4检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

2.4.3.5对臭氧分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

2.4.3.6检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

2.4.3.7检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

2.4.3.8检查小型空气自动监测站的通讯系统，保证小型空气自动监测站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

2.4.3.9检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

2.4.3.10在冬、夏季节应注意小型空气自动监测站室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

2.4.3.11应及时清除小型空气自动监测站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

2.4.3.12应经常检查避雷设施是否可靠，小型空气自动监测站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

2.4.3.13检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

2.4.3.14每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。

2.4.3.15每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。

2.4.3.16每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

2.4.4每月工作内容如下：

2.4.4.1清洗PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

2.4.4.2检查PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

2.4.4.3对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

2.4.4.5每月对数据进行备份。

2.5每两个月工作如下：

2.5.1更换PM2.5分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检；

2.5.2校准和检查PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；

2.5.3用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

2.6每季度工作内容如下：

2.6.1采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

2.6.2对PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。

2.6.3 PM2.5自动监测系统同步比对监测：手工比对要求连续监测不少于5天，PM2.5应同步开展比对，并且每次点位选择尽量分布均匀，每年要实现所有站点全覆盖。

2.7每半年工作内容如下：

2.7.1检查PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

2.7.2对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

2.7.3对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准；

2.7.4采用臭氧传递标准对小型空气自动监测站臭氧工作标准进行标准传递，

2.7.5更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

2.7.6对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

2.8每年工作内容如下：

对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。对每个站点进行每年一次的防雷检测，如不满足要求则由运维方重新做防雷。

2.9运维单位应建立小型空气自动监测站维护档案

将小型空气自动监测站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当使用环保局制定的统一样式表格。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

2.9.1小型空气自动监测站巡视巡检记录

2.9.2小型空气自动监测站运行维护记录表；

2.9.3颗粒监测仪校准检查记录；

2.9.4气态污染物监测仪校准检查记录；

2.9.5空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

2.9.6空气自动监测系统备品备件管理记录表；

2.9.7小型空气自动监测站主要消耗材料使用登记表；

2.9.8多点线性校准表格；

2.9.10小型空气自动监测站室内外环境记录；

2.9.11标准物质使用记录；

2.9.12空气自动监测系统仪器资料保管清单。

2.10日常运维其他相关要求如下：

2.10.1每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

2.10.2应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知质控和考核单位。

2.10.3应每月5日前，将上月各类记录表格交给考核单位，用于数据复核。

2.10.4运维单位保证满足环保部门对小型空气自动监测站故障的响应时间要求，当乡镇自动站每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

2.10.5当仪器损坏报废不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告环保局。

2.10.6严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。否则，环保局有权终止合同。

2.11系统设备维修要求

2.11.1运行维修工作界定

中标方负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

2.11.2设备维修质量控制要求

# 监测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定、颗粒物手工比对等方法进行。仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验，并提交相应报告。

# 三、交货期：合同签订之日起计30天内供货安装调试完毕，并交付使用。

# 四、质保期：三年。

# 第四章  政府采购合同（草案）

项目名称：衢州市生态环境局江山分局2020年乡镇空气自动站建设采购项目

项目编号：

甲方：（买方）衢州市生态环境局江山分局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据2020年  月  日  时00分在江山市公共资源交易中心，江山市虎山街道景星西路万商城5号楼西一楼进行的衢州市生态环境局江山分局2020年乡镇空气自动站建设项目的公开招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.技术参数：

3.数量：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：            元整（￥           元）人民币。

合同价格包括项目整体采购所需的运输、装卸、安装、调试、售后服务等所有费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的规格、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币         元作为本合同的履约保证金（合同金额的5%）或提供履约保证保险保单保函。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期、质保金

1.自交货验收合格之日起质保期  年，在  年的质保期内，如有质量问题，乙方应负责免费更换或维修（因甲方原因、人为原因或不可抗力造成的原因除外）。

2.质保金       元。项目验收合格之日起计，履约保证金自行转为质保金，待三年质保期满，无质量问题30个工作日内无息退还。

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订之日起计30天内供货安装调试完毕，并交付使用。

2.交货方式：乙方免费送货上门。

3.交货地点：按甲方要求。

十、货款支付

付款方式：款项中70%为项目建设资金，其余30%为运维资金。合同生效后全部设备到货后十个工作日内（凭税务局收款收据、货物签收单）付款40%；安装调试试运行完毕经验收合格后十个工作日内（凭货物发票、验收合格报告）支付总价的30%；运维期自验收合格之日起计，运维资金分三期支付，一年为一期，每满一期，运维质量经甲方认可后，每期支付总价的10%，付款时，乙方需提供相关手续；质保金待三年质保期满后，无质量问题30个工作日内无息退还。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，且合计金额不得超过预算价。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

  - 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

  - 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

  - 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

1.投标人应提供供货产品的有效检验报告和产品合格证，经甲方确认，与合同性能指标一起作为产品验收标准；

2.验收中发现产品不符合验收标准或合同规定的性能指标，必须及时调整、更换、或增加数量、或扣除货款直至符合为止，同时供货方应承担期间产生的相关损失；

3. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报江山市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，经江山市中诚采购代理有限责任公司鉴证、江山市财政局备案（合同备案前必须进行合同公示）后生效。

4. 合同一式五份，具有同等法律效力，甲方执两份、乙方执两份、鉴证方执一份。

甲方：                              乙方：

法定（授权）代表人签字：            法定（授权）代表人签字：

联系电话：                          联系电话：

签字日期：    年   月   日          签字日期：    年   月   日

合同鉴证方： 江山市中诚采购代理有限责任公司

经办人：

鉴证日期：

# 第五章  应提交的有关格式范例

## 一、投标文件封面

资格文件

（商务技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （CA签章）

日期：     年    月     日

## 二、资格文件格式

1. 投标函

致：_____________（采购单位名称）：

根据贵方为______________________项目的招标公告（项目编号：_________），签字代表__________（全名）经正式授权并代表投标人_________ （投标人名称）提交资格文件、商务技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________      邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 _______ 职务：_____________

投标人名称(CA签章)：___________________

开户银行：_________________   银行帐号：_________________________

授权代表签字：___________

日期：_____年___月___

2 法定代表人（负责人）授权书

江山市中诚采购代理有限责任公司：

（投标人全称）法定代表人（负责人）授权       （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：          ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人全称（CA签章）：

日  期：

附：

授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

3  投标人资格声明

（采购单位名称）：

本单位自愿参加                          项目的投标，并保证投标响应文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次投标文件中的各项内容。

同意提供贵方可能要求的与本次投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标响应文件的承诺与采购人签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称（CA签章）：

法定代表人（或负责人）或授权委托人（签字）：

声明日期：   年   月   日

4.书面声明

致：衢州市生态环境局江山分局

本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明

投标人名称（CA签章）：

日期：

5.政府采购活动现场确认声明书

江山市中诚采购代理有限责任公司：

本人经由                                        （公司名称）法定代表人合法授权参加衢州市生态环境局江山分局2020年乡镇空气自动站建设采购项目（编号：ZC2020ZFCG-0714）招标活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本公司与采购人之间    不存在利害关系     □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响招标公正的利害关系（如有，请如实说明）             。

二、现已清楚知道参加本项目招标活动的其他所有供应商名称，本公司   与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与                        （供应商名称）之间存在下列利害关系         ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                           。

三、现已清楚知道并严格遵守招标法律法规和现场纪律。

四、我发现       供应商之间存在或可能存在上述第二条第       项利害关系。

授权代表签字：

年  月  日

## 二、商务技术文件格式

自评表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（CA签章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

规格性能偏离表

采购项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件第三章技术要求 | 投标文件响应（逐条逐项列示投标产品的具体技术性能指标和参数等响应内容） | 投标品牌 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人（CA签章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

## 四、报价文件格式

1.开标一览表

单位：元

| 项目名称 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 | 大写： （小写：￥ ） |

注：货物报价是履行合同的最终报价，报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。投标方在报价单中的提供的单价和总价在合同执行过程中固定不变，投标方不得以任何理由予以变更。

投标单位（CA签章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期

- 报价明细表

单位：元

| 名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 投 标 总 价 | 大写： （小写：￥ ） |

注：

1、表格可自行增行。

2、货物报价是履行合同的最终报价，报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。投标方在报价单中的提供的单价和总价在合同执行过程中固定不变，投标方不得以任何理由予以变更。

投标单位（CA签章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

3.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA签章）：                
                             日期：

4.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA签章）：

日  期：

# 第六章  评标办法及开评标程序

## 评标委员会的组成

1.评标委员会由采购单位代表1名以及从政采云专家库里随机抽取的4名专家组成，评标委员会对投标文件进行审查、询问、评估和比较。采购单位代表不得担任评标委员会负责人。

2.关于澄清、询标的说明：取消投标人在开标现场的书面签字确认等有关操作要求，开标过程中要求投标供应商进行澄清、说明或者补正的，澄清、询标内容通过电子CA签章上传，由供应商法人代表或法人委托人在接到代理工作人员电话通知半小时内澄清补正完毕。请投标人在投标期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利。则视同默认采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程及结果提出异议。

## 评标原则

  - 本评标办法采用综合评分法，投标人得分由技术分和报价分合计组成,满分为100分，若资格不通过的，就不得进入下一轮，直接淘汰。

  - 技术分与报价分合计得分最高者为第一中标候选人，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术评分细则对各投标人的技术部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

  - 中标结果公告期间，江山市中诚采购代理有限责任公司发出《中标通知书》。

## 注意事项

  - 评审时如发现投标人的报价明显低于成本价的，评标委员会可要求该投标人书面说明并提供相关证明材料。该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该投标人的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良投标人名单。

## 评分标准

| 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 设备参数响应程度 | 客观分 不满足“▲”项的，作无效标处理，技术参数全部满足招标文件要求的得满分20分，打“★”项如有负偏离每项扣2分，其他项不满足的，每项扣1分，扣完为止。 | 0-20分 |
| 业绩 | 客观分 1.提供近三年内与本项目类似建设业绩的，每提供一个得1分，最高得2分； 2.提供近三年内与本项目类似运维业绩的得2分； 注：需提供合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准。 | 0-4分 |
| 技术成果 | 客观分 投标人具有气类监测产品省级科技技术成果证书的，每提供一个得2分，最高得4分。 注：需提供证书原件扫描件。 | 0-4分 |
| 银行资信 | 客观分 投标人具有第三方权威机构颁发的AAA银行资信证书得2分。 注：需提供证书原件扫描件。 | 0-2分 |
| 运维人员 | 客观分 项目投入人员具备高级项目管理或环保管家服务类专业证书高级得4分，中级得2分，本项最高得4分。 注：提供人员证书原件扫描件及投标人为其缴纳近连续三个月缴纳的社保证明扫描件，缺一不得分。 | 0-4分 |
| 运维管理 | 客观分 投入站点的专职运维人员（不含项目负责人）须具有国家总站或浙江省环境监测中心颁发的上岗证5人以上得4分，3至4人得3分，1至2人得1分，其他不得分。 注：提供人员证书原件扫描件及投标人为其缴纳近连续三个月缴纳的社保证明扫描件，缺一不得分。 | 0-4分 |
| 管理体系认证 | 客观分 1.投标人具有有效期内的与空气质量监测站和网格化微型站相对应的GB/T19001-2016/ISO9001质量管理体系认证证书的得1分。 2.投标人具有有效期内的与空气质量监测站和网格化微型站相对应的GB/T24001-2016/ISO14001环境管理体系认证证书的得1分。 3.投标人具有有效期内的与空气质量监测站和网格化微型站相对应的GB/T45001-2020/ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 注：以上证书均提供原件扫描件。 | 0-3分 |
| 实施方案 | 主观分 投标人对本项目的实施方案的先进性、稳定性、可操作性、扩展性、完整性等方面：有方案的得基本分3分，在此基础上酌情加0.5-3分，本项最高得6分。 注：未提供的不得分。 | 0-6分 |
| 售后服务方案 | 主观分 根据售后服务的具体内容和措施（包括质保期内的售后服务具体方案及质保期满后的售后服务具体方案）及售后服务的网点等情况：内容齐全的得基本分3分，内容不齐全的酌情减分，在此基础上酌情加0.5-3分，本项最高得6分。 注：未提供的不得分。 | 0-6分 |
| 培训方案 | 主观分 培训方案须包括：培训日程、培训地点、培训内容、负责培训的人员安排等内容。培训方案详细、周密，内容全面，课程及人员安排合理等情况：内容齐全的得基本分3分，内容不齐全的酌情减分。在此基础上酌情加0.5-3分，本项最高得6分。 注：未提供的不得分。 | 0-6分 |
| 应急服务能力 | 主观分 应急服务能力：为应对采购人的不时之需，投标人所具备的应急服务能力和快速服务响应能力综合评分:内容齐全的得基本分3分，内容不齐全的酌情减分。在此基础上酌情加0.5-3分，本项最高得6分。 注：未提供的不得分。 | 0-6分 |
| 产品设计 | 主观分 根据投标人所投PM2.5颗粒物分析仪能够提供有效解决雨雪高湿天气影响的方案，根据方案的先进性酌情加1-5分。 注：未提供的不得分。 | 0-5分 |
| 报价 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价的，为无效投标文件。 | 0-30分 |

## 五、开评标程序

## 1.宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始；

## 2.确认供应商法定代表人或授权委托代理人资格等情况；

## 3.检查各供应商的标函情况；

## 4.评标委员会对各有效投标人按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照招标文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应招标文件的投标文件技术部分、报价部分进行综合评价和比较，先评技术部分，后评报价(价格)部分。

## 5.最后由评标委员会计算出各供应商的报价得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各供应商的总分，评标委员会按评标办法和细则规定推荐中标候选人。

## 6.宣布开标结果。

7.开标会结束。