招 标 文 件

| 项目编号： | 龙政采F2023-46G10 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 大窑龙泉窑遗址安防工程采购项目 |
| 采 购 人： | 龙泉市文化和广电旅游体育局 |
| 采购代理机构： | 浙江中正工程项目管理有限公司 |
| 二〇二三年六月 |

项目名称：大窑龙泉窑遗址安防工程采购项目

项目编号：龙政采F2023-46G10

采  购  人：     龙泉市文化和广电旅游体育局   （盖章）

法定代表人或授权代表：                     (签字或盖章)

采购代理机构：   浙江中正工程项目管理有限公司 （盖章）

法定代表人或授权代表：                     (签字或盖章)

备案单位：      龙泉市财政局政府采购监管科      （盖章）

日期：2023年06月08日

目录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	41

第四章  政府采购合同格式	63

第五章  投标文件相关格式	71

第六章  评审办法和细则	102

第七章  政府采购活动现场确认声明书	110

## 第一章  招标公告

项目概况

大窑龙泉窑遗址安防工程采购项目 招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年06月29日09：30（北京时间）前提交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：龙政采F2023-46G10

项目名称：大窑龙泉窑遗址安防工程采购项目

预算金额（元）：10636600.00

最高限价（元）：10636600.00

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大窑龙泉窑遗址安防工程采购项目 | 1 | 批 | 安防设备设施及安装采购，并通过省文物局验收，详见《采购需求》。 |  |

合同履行期限：按第二章采购需求执行。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 投标人要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到   %，小微企业合同金额应当达到   %；如果投标人本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

2.2 投标人要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，小微企业合同金额应当达到 %；如果投标人本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

3. 本项目的特定资格要求：投标人应具备住房和城乡建设部核发的建筑智能化系统工程总承包壹级或省住房和城乡建设部核发的电子与智能化工程专业承包壹级资质。

## 三、获取招标文件

时间：2023年06月09日至2023年06月29日，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：在线登记后获取（潜在投标人应通过浙江政府采购网公告下方“潜在投标人-获取招标文件”跳转登录或直接登录“政府采购云平台”，依次进入「项目采购」-「获取招标文件」-「申请获取招标文件」后完成在线登记后获取招标文件。公告下方“游客-浏览招标文件”内的招标文件仅供社会公众查阅使用，不视作依法获取招标文件；未按规定获取招标文件的投标人对招标文件提起的质疑、投诉将不予受理）。

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年06月29日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年06月29日09：30（北京时间）

开标地点（网址）：龙泉市公共资源交易中心开标室（龙泉市贤良路333号行政中心西副楼四楼），（网址：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

### 1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2023年1月29日和2023年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

### 2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

### 3. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

### 4. 其他事项：

4.1 本项目的更正、终止、澄清(修改)、中止(暂停)等公告内容在政府采购云平台发布。

4.2 投标人应自行关注政府采购云平台发布的本项目相关公告内容，采购人和采购代理机构不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

4.3 政府采购信用融资政策：根据“浙江省政府采购融资畅通工程”，鼓励投标人通过政府采购云平台申请“政采贷”和履约保函等金融服务，有效缓解资金难题。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

## 1. 采购人信息

名    称：龙泉市文化和广电旅游体育局

地    址：龙泉市中山东路114号

项目联系人（询问）：应慧　　　　　　　　　77

项目联系方式（询问）：0578-7129057

质疑联系人：叶斯纯

质疑联系方式：0578-7760877

- 采购代理机构信息

名    称：浙江中正工程项目管理有限公司

地    址：浙江省龙泉市龙翔路159号（君豪大酒店9楼）

传    真：0578-7121468

项目联系人（询问）：叶晓盼

项目联系方式（询问）：0578-7121468

质疑联系人：王小卿

质疑联系方式：0578-7121468

- 政府采购监督管理部门

名    称：龙泉市财政局政府采购监管科

地    址：浙江省龙泉市华楼街229号

联系人：叶文军

监督投诉电话：0578-7760601

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政府采购云平台服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购需求

### 一、采购总说明

1. 本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2. 投标人产品与本技术要求不一致时，投标人应在响应文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在响应文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本采购文件要求。

3. 技术要求及标准的执行

投标人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4.本次采购，投标人所投标产品如涉及国家规定强制认证的，均视为投标人投标产品符合国家强制认证规定的，中标投标人须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则按验收不能通过处理。

### 二、采购内容及清单

（一）项目概况

本项目建设的总体目标为：建立一套符合国家安防标准的，实现监控区域的安全防范管理和相关业务整体需求的安防管理平台，实现保护范围内文保点能够通过此系统进行集中、统一的监控管理，使得技防与人防、物防有效的结合，从而提高文物的保护手段。

- 采购清单

| 序号 | 材料、设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 前端设备 |
| 1.1安防专用网络系统 |  |  |
| 1 | 汇聚工业级交换机 | ≥20个千兆SFP口，≥8个千兆电口；交换方式：存储转发，支持全线速无阻塞转发；包转发率≥95.3Mpps，交换容量≥256Gbps，背板带宽；≥128Gbps,交换固有时延<10μs；满足工业网管功能，支持环网；宽温工作能力(-40℃-+70℃)；防护等级IP40。 | 台 | 3 |
| 2 | 8口工业级级交换机 | ≥2个千兆SFP口，≥8个百兆电口，包转发率≥14.89 Mpps，交换容量≥56Gbps，交换模式：存储转发，支持全线速无阻塞转发，时延(平均延时)<10μs；满足工业网管功能；宽温工作能力(-40℃-+85℃)；安装方式：导轨式；防护等级：IP40；电源适配器在220±10%范围内变化时，应能正常工作 | 台 | 96 |
| 3 | 单模光模块 | 1000BASE. 10公里，单模 | 台 | 198 |
| 4 | 室外机箱 | 规格：500*600*750MM,不锈钢材质，带插线板，带门磁 | 台 | 2 |
| 5 | 室外机箱 | 规格：350*460*550MM,不锈钢材质，带插线板，带门磁 | 台 | 96 |
| 1.2入侵报警系统 |  |  |
| 6 | 微振动入侵探测器 | 1.智能识别入侵类型：设备集成边缘智能算法，可在远端（探测端）智能识别入侵类型，输出人员入侵、车辆入侵、挖掘入侵等入侵报警事件； 2.防拆报警：当设备被打开时，应产生防拆报警事件； 3.离线报警：当设备关机、离线时，应产生离线报警事件； 4.报警响应时间：≤2s； 5.人员入侵探测能力：≤100米（探测能力与土质、环境噪声、体重步态等相关）； 6.车辆入侵探测能力：≤200米（探测能力与土质、环境噪声、车型车速等相关）； 7.挖掘入侵探测能力：≤100米（探测能力与土质、环境噪声、使用工具、挖掘力度等相关）； 8.检出率：≥99%，在当前部署环境下，最大探测距离处进行测试； 9.支持探测距离调节，可根据实际应用需要调整探测距离； 10.支持抗干扰等级调节，可根据现场干扰情况，调整抗干扰等级，降低误报率； 12.远程数据采集功能：可远程采集探测器侧环境数据； 13.工作温度：-40℃~85℃； 14.防护等级：IP68； 15.环保要求：符合RoHS2.0标准； 16.耐腐蚀性：产品外壳耐腐蚀性强； 17.抗压能力：可承受大型车辆碾压（设备埋设后）； ◆18. 将探测器预埋至地下 20cm 处夯实，在距离探测器半径 100m 处的周界上进行测试，连续进行挖掘（每挖掘 5 次设定为一次挖掘活动），重复测试至少100 次，系统无漏报。 | 台 | 180 |
| 7 | 微振动入侵探测器主机 | 1.智能控制：支持对前端设备进行组网管理、设备参数管理，对报警事件进行分析处理，并上报平台； 2.干扰滤除：滤除信号长距离传输外部干扰； 3.带载能力：支持16个探测器挂载，通讯距离不小于1km（可定制64探头挂载）； 4.通讯加密：支持通讯数据加密保护，安全传输通道； 5.保护功能：支持输入输出短路、过压、过流保护等功能； | 套 | 59 |
| 8 | 微振动分析软硬件一体机 | 1.态势展示：实时展示布防位置、设备状态、入侵报警等多维度的综合态势； 2.类型配置：可根据实际需求选择性展示行人、车辆、挖掘等入侵报警事件； 3.报警提醒：可通过声音、语音等多种形式进行报警事件提醒； 4.定时任务：支持单个或多组设备定时布防/撤防，自动执行周期性任务； 5.设备管理：支持添加、删除、配置设备，修改网络拓扑等功能； 6.远程升级：可远程升级设备固件； 7.警情查询：支持报警时间、设备编号、报警类型等多种条件查询历史报警事件； 8.地图服务：支持离线地图服务； 9.位置获取：支持远程获取设备经纬度信息，地图上自动显示； 10.权限管理：支持对不同用户进行权限管理； 11.登录管理：支持安全登录、密码重置、密码找回等功能； | 套 | 1 |
| 1.3视频监控系统 |  |  |
| 9 | 室外枪式摄像机 | 1. ≥400万轻智能枪型网络摄像机 2. 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 3. 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 4. 黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 5. 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：104°~41.2°，垂直视场角：54.2°~23.1°，对角视场角：126.5°-47.3° 6. 补光距离：混光普通监控：≥50 m，人脸抓拍/识别：≥7 m；白光普通监控：≥30 m，人脸抓拍/识别：≥5 m； 7.图像尺寸：3072 × 2048；视频压缩标准；H.265/H.264/MJPEG； 8. 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图； 9. 人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，检测不少于30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式； 10. Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，离开区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测；支持联动声光预警； ◆11. 具备4颗及以上白光补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯；补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 12. 具备音频、报警、内置麦克风和扬声器，支持语音对讲； 防护等级：IP67； | 台 | 140 |
| 10 | 全彩全景枪球一体机 | 采用全景细节倍率拼接设计，大光圈大视场角，全景和细节镜头均采用背照式传感器 支持双摄双模：单路模式输出倍率拼接画面，双路模式输出广角画面+特写画面，可支持画中画展示 支持多级变倍功能，广角~24倍光学变倍，16倍数字变倍 设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断 支持混合补光，可见光补光30m，同时高效红外阵列照射距离最远可达200m 内置加热玻璃，除雾 传感器类型：广角：1/1.8＂progressive scan CMOS 变焦：1/2.8＂progressive scan CMOS 焦距：广角 变焦：4.5~108 mm，24倍光学变倍 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设； 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设； 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60Hz：20 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256 GB） 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 防护：IP66；符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 18 |
| 11 | 热成像枪式摄像机 | 热成像双光谱网络筒型摄像机 热成像：分辨率：≥160×120；焦距：≥6mm； 可见光：分辨率：≥2688×1520，≥400万；焦距：≥8mm； 测温精度：±8℃或量程的±8% ℃ （取最大值） 测温范围：-20℃~150℃； 人员周界最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：42m 车辆周界最远报警距离（以4米*1.4米为准）：126m 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）：6.6m 火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：30m 工作温度和湿度：-40℃~70℃，湿度小于95% 防护等级：IP67 可通过浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后视场角应减小，开启畸变校正功能后，几何失真率应≤2%； ◆热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹1、铁红2、深褐色等不少于42种显示模式；对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤。 | 台 | 100 |
| 12 | 热成像球型摄像机 | 双光谱5寸球机 热成像：分辨率：≥384×288；焦距：≥10mm 可见光：分辨率：≥1920×1080，≥200万；焦距：4.8-153mm 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：100m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：300m 船只最远报警距离（以10米*5米为准）：300m 火点最远报警距离（以2米*2米为准）：600m 烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：3km 支持≥100米红外补光 支持光学透雾 水平方向360°连续旋转，垂直方向-5°～+90° 工作温度：-40℃-70℃，湿度小于90% 防护等级：IP66 支持太阳防灼烧功能 当CPU占有率超过预设值或内存可用容量低于预设值时，可通过客户端软件或者浏览器报警； 最小可分辨温差（MRTD）值不大于300mk； ◆可在立体防控系统平台上添加、修改和删除AR标签，包括普通标签和可视域标签，可添加500个标签；外壳遭受超过预设值的外力撞击时,可通过客户端软件或浏览器给出报警信息。 | 只 | 32 |
| 13 | 车牌识别摄像机 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用2/3英寸全局曝光CMOS传感器 图像尺寸：2448×2048 视频帧率（1-50）fps可设置 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 支持车牌识别功能（含新能源），在白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别率均≥99% 支持设置普通道路、高速路、园区、隧道卡口、人车混行道路、高速票停卡口多种道路场景抓拍模式；支持对视频画面中车道线自动识别，无需手动画线 支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍 支持识别背光、高速运动、雾（雨）天等场景，并能在开启状态下自动对背光及高速运动自适应调整相应的图像参数； 支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。 支持1～6 张图片合成一张图片 支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储 支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 | 只 | 6 |
| 14 | 热成像4G低功耗双光谱网络筒型摄像机太阳能套装 | 热成像：分辨率≥256×192；焦距：15mm 可见光：分辨率≥2688×1520，400万；焦距：12mm 外壳防护等级：IP67 支持SD卡热拔插，支持512GBSD卡 设备支持在-50℃-85℃范围内正常工作 电池蓄满电后，在无光照条件下，可续航不低于7天 可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤； 可通过浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后视场角应减小，开启畸变校正功能后，几何失真率应≤2%； 具有塔吊、吊车、施工机械（挖掘机、翻斗车、推 土车、水泥泵车）的智能检测功能； ◆可对指定目标触发的报警进行过滤，可进行报警过 滤的目标类型可选择为叉车、挖掘机、推土机、卡 车、吊车、排放气体、行人等 | 只 | 12 |
| 15 | 4G低功耗太阳能球机套装 | ≥200万40倍6寸球套装，太阳能板120Wp，电池60AH 支持休眠状态下，执行预置点定时抓图任务 支持4G（移动、联通，电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信） 支持40倍光学变倍，16倍数字变倍 采用高效补光阵列，低功耗，白光30m，红外补光150m 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 防雷、防浪涌、防突波，防护等级IP66 支持配置全功耗和低功耗模式，低功耗模式功耗低至3W，低功耗模式续航至少7天，支持通过定时和低电配置休眠任务，休眠保活状态功耗低至0.3W 支持定时、平台下发两种休眠模式 支持平台远程唤醒 内部集成加热单元，智能温度控制，低温0℃智能开启充电加热，温升至5℃时关闭，满足低温地区使用 内置≥64 GB EMMC存储 | 只 | 2 |
| 16 | LED成像补光频闪暖光灯 | 光源类型：原装大功率LED，单车道环境补光 LED灯珠数量：≥16颗 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发(可选配开关量触发) 响应时间：小于20us 触发信号电平：4V-6V 防护等级IP66 | 只 | 6 |
| 17 | 频爆一体补光灯 | 防护等级IP66 可通过软件记录记录闪光灯闪光次数 可通过RS485进行远程升级 功耗小于等于48W 闪光指数GN≥64m 支持通过485接口对补光灯亮度调节，可设置为1－255级 最小回电时间小于等于50ms 支持气体脉冲补光、LED频闪补光闪方式，可通过远程控制切换补光方式 具有LED和气体灯管两种光源，支持可见光补光，红外补光 1路RS485接口、1路爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口 | 只 | 6 |
| 18 | 车牌识别终端 | 嵌入式操作系统，内置≥1块2T硬盘； 双网卡，具备≥4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、≥2个1000M SFP光纤接口； 坚固紧凑无风扇设计，适合在路边机柜及抱杆机柜使用； 支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持区间测速功能； | 台 | 3 |
| 19 | 固定摄像机支架 | 壁装支架/白/铝合金； | 只 | 258 |
| 20 | 球机安装支架 | 与球机相配套 | 只 | 52 |
| 21 | 立杆及基础 | 4.5米立杆，含基础件及浇筑 | 套 | 140 |
| 22 | 立杆及基础 | 6米立杆，含基础件及浇筑 | 套 | 20 |
| 23 | L型立杆及基础 | 高6米，挑岀3~5米，热镀锌，含基础件及浇筑 | 套 | 3 |
| 24 | 开关电源 | 12V/1OA或24V/10A | 只 | 220 |
| 25 | SD存储卡 | 不小于Mi croSD(TF)\256G\95Mb/s/Class 10 | 张 | 14 |
| 26 | SD存储卡 | 不小于MicroSD(TF)\32G\48Mb/s/ClasslO | 张 | 296 |
| 27 | 高点云台监控摄像机 | 支持智能火点检测功能、温度异常报警功能、行为分析智能 支持烟火报警功能、防外破报警功能、欠压过压智能报警功能、防盗报警功能 支持DC 12V/24V两种太阳能供电方式 支持休眠模式、低功耗模式，两种模式可设置及唤醒 支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失 支持区域扫描功能，方位设定功能，烟火区域屏蔽功能 支持低温加热启动、镜头加热及除冰等功能 可见光机芯功能：采用1/1.8”英寸高性能传感器； 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、数字宽动态、3D数字降噪、日夜转换 支持电子透雾、光学透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR防红外过曝技术 支持智能雨刷功能（单次、自动、循环等设定） 热成像机芯功能：高灵敏度探测器，支持对比度调节 支持定时、温差和手动模式下快门校正，AGC模式可选择（支持手动AGC） 支持3D降噪功能，图像细节增强功能 传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 分辨率：≥384 × 288 像元尺寸：≥17 μm 热成像镜头焦距：≥50 mm 人员周界报警有效距离：≥500m 火点识别距离：≥2900m 热成像视频图像中可显示设定点的探测温度 自动透雾设置检验：支持自动透雾设置，可对监控场景中雾气情况进行检测并自动调整相关透雾参数及成像效果； 可见光分辨率：≥2688 x 1520，≥400万实时高清 焦距：6-240 mm，光学变倍≥40倍； 烟雾最远报警距离：≥4600m 本地存储：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（支持512G），可支持手动录像/报警录像 工作温度和湿度：-40 ℃~70 ℃，＜90% RH 防护等级：IP66，电磁兼容符合GB/T17626.5四级 ◆具备防盗功能，在锁定状态下，当移动距离超过设定阈值时，可自动给出报警提示并上传；从长焦端变焦至广角端，通过监控画面查看，画面中心点偏移像素数量应小于等于对角线像素数量的5%标准 | 台 | 5 |
| 28 | 高点云台支架 | 根据髙点现场情况定制固定支架 | 只 | 5 |
| 29 | 室外摄像机挑杆 | 1~3米，含支架 | 根 | 2 |
| 1.4智能电源管理 |  |  |
| 30 | 监控前端设备管理机 | 检测摄像机输出视频信号；监测AC22OV交流电；对死机、卡球的摄像机及其他工作异常的设备进行断电重启；按照设定温度、时间控制设备箱风扇、加热器、雨刷；设备箱开启、撞击报警并联动现场球机；在线式供电，输出标准24V正弦波电压，含门磁，含12V2OAH电池一节 | 台 | 98 |
| 1.5声音复核及紧急广播系统 |  |  |
| 31 | 全指向拾音器 | 性能全向型驻极体电容咪头，防潮； 监听面积：110m²/6m(自然发音，信噪比≥20dB)； 指向性：全指向/360”； | 台 | 96 |
| 32 | 有源音柱40W | 基于TCP/IP传输协议的网络全数字化的模数转换信号处理器合并高保真扬声器，实现处理器与音柱整体化设计的现代网络播放终端，可挂接在网络能到达的任何地方。 远程音频数据流可通过本机输出音频信号，并从音柱直接发出声音，主机智能控制。 性能特点： 1.全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高（89±2dB），声音清晰、明亮。 2.最大声压级达105±2dB，有效频率范围宽达140Hz ~ 14kHz。 3.可挂接在网络到达的任何地方。 4.支持最大48kHz 采样率16bit数字音频码流解码。 5.内置1×60W数字功放，低功耗设置。 6.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 7.采用铝质面网，不生锈；二分频结构，频带较宽。 8.采用防水结构。 | 只 | 92 |
| 1.6离线巡査系统 |  |  |
| 33 | 感应巡更棒 | 读卡反应时间：≤0.1s；存储记录数：≥65000条；供电方式：锂电池； | 个 | 4 |
| 34 | 巡更钮 | 材质：聚碳酸脂，可埋入墙体内隐蔽安装； | 个 | 100 |
| 35 | 双目融合手持热像仪 | 可见光和热成像：640*512,25帧/秒 可见光，热成像，融合模式下视场角一致：不小于16°× 12° 图像模式：热成像、可见光、融合黑白、城市、丛林、荒漠、海洋、雪地 支持对拍摄的物体录像/拍照功能，并支持图片和视频回放、删除功能 可将拍摄的红外图像进行电子放大,放大倍率分别为1X,2X,3X,4X 支持GPS定位功能 使用内置电池供电时,连续稳定工作时间不小于7h 外壳防护等级：IP67 支持对目标物体进行测距，估算目标至的距离 热成像工作模式：对中型车辆（4.6m×1.5m）的识别距离不小于1000m； 可见光工作模式：对中型车辆（4.6m×1.5m）的识别距离不小于650m | 个 | 1 |
| 36 | 单目双光手持观测热像仪 | 分辨率不小于384×288 帧率：50帧/秒 具备录像拍照功能 支持2倍及以上电子放大 具有屏幕亮度调节功能，应支持3级亮度调节，可循环调节 具有LED白光补光功能 内置存储，支持64G 内置显示屏显示剩余电量 夜间可通过激光指示距离≥200m 可根据设定物体（人、麋鹿、狼、棕熊等）在视场中的大小，估算物体至的距离 支持Wi-Fi接入功能 可连续稳定工作不小于5h 2m防跌落 静电放电抗扰度：空气放电±8kV，接触放电±4kV 防护等级：IP67 连续波CW激光，在1m处最大光辐射能量≤1μW/c㎡ 支持热点跟踪功能 | 个 | 2 |
| 37 | 4G单兵 | 显示屏不小于6.4英寸 屏幕显示分辨率不小于2300*1080 内存 ≥8GB；存储 ≥256GB，支持扩展存储卡 设备支持主流操作系统 设备应具备功能扩展接口，可集成二代身份证阅读器设备 连续摄录时间应在 11小时以上 设备在55℃（ ±2℃）高温下，稳定时间≥1h，工作时间≥2h | 个 | 3 |
| 38 | 使携式双光 （可见光+热成像）无人机巡检套装 | 飞行器、电池*3、RTK模块、充电管家、云台保护罩、桨叶6根3对、带屏遥控、100W充电器充电线、USB-C线、双头USB-C线、安全箱最长飞行时间约40分钟、6级抗风等级、信号有效距离(无干扰无遮挡)至少8km、飞行速度至少15m/s、点测温区域测温 广角相机：机械快门，4/3CMOS,有效像素≥2000万 变焦相机：1/2”CMOS,有效像素≥1200万，≥56倍混合变焦 热成像相机：DFOV:61°,等效焦距≥40毫米，分辨率≥640 x 512 | 台 | 3 |
| 39 | 喊话器 | 远程传递声音，让应急搜救等任务更高效。可储存多条语音，并支持自动循环播放。 | 台 | 3 |
| 40 | 无人机管理平台 | 无人机画面实时回传平台；平台与前线飞手语音交互；视频分享至其他网页/移动端；飞行记录及数据留档 | 套 | 1 |
| 41 | SD存儲卡 | MicroSD(TF)\256G\95Mb/s/Class10 | 张 | 7 |
| 1.7防雷接地系统 |  |  |
| 42 | 三级避雷装置 | 单相电源末级精细浪涌保护插座 | 只 | 101 |
| 43 | 摄像机二合一防雷 | 电源部分：额定工作电压：24V；标称放电电流In(8/20)μs:5KA；网络部分：额定工作电压：5V；持续运行电压：6V；传输速率1000Mbps；标称放电电流In(8/20)μs:3KA；插入损耗：<0.5dB；额定工作电流：0.3A;76mm宽铝合金外壳 | 台 | 308 |
| 1.8一体式微光能路灯 |
| 44 | 一体式微光能路灯 (40W)含灯杆 | 1、微光路灯一体化设计，光伏组件与发光组件不分离，铝合金外壳。 2、光伏板：高效单晶硅光伏板，转换效率18%以上，封装材料高透光率低铁绒面钢化玻璃。 3、电池：锂电池，使用寿命5-8年，防水处理； 4、LED发光组件选用LED光源不少于96颗灯珠,色温≥6500K,灯珠年衰减≤3%,光效≥1601m/w； 5、工作时间：全年(365天)夜间常亮，每晚亮灯时间≥10小时； 6、整灯防护等级不低于IP65； 7、温度适应：-40°c~+70°c； 8、控制器：太阳能芯片控制器，光控、时控制、过充过放保护及反接保护，具备调整亮灯时间功能、半功率功能、智能充放电功能等。实时追踪光伏板最大功率点，对电池充电，支持多种策略。 | 套 | 190 |
| 1.9综合管线 |  |  |
| 45 | PE50 管 | #50 | 米 | 8000 |
| 46 | PE25 管 | #25,含接线盒 | 米 | 8000 |
| 47 | PE32 管 | #32,含接线盒 | 米 | 6000 |
| 48 | SC25 管 | #25,含接线盒 | 米 | 2000 |
| 49 | SC50 管 | #50 | 米 | 500 |
| 50 | 波纹管 | PP阻燃波纹管 | 米 | 300 |
| 51 | 报警信号线 | RVV7*0.75,室外防水型 | 米 | 12000 |
| 52 | 监控、广播信号线 | UTP-Cat6,低烟无卤，室外六 | 米 | 10000 |
| 53 | 水晶头 | 六类 | 也 | 1 |
| 54 | 监控、广播电源线 | ZR-RW3*1.0 | 米 | 10000 |
| 55 | 监听线缆 | ZR-RVVP3*1.0 | 米 | 1000 |
| 56 | 电源线 | YJV3x2. 5 | 米 | 6000 |
| 57 | 电源总线 | YJV3x4 | 米 | 5000 |
| 58 | 电源总线 | YJV3x6 | 米 | 4000 |
| 59 | 电源总线 | YJV3x10 | 米 | 1000 |
| 60 | 配电箱 | 含电表、电缆线、空开、自动合闸开关等 | 套 | 14 |
| 61 | 光纤终端盒 | 8 口 | 只 | 84 |
| 62 | 24 口光纤配线架 | 含24口单模LC耦合器 | 台 | 22 |
| 63 | 光纤 | 室外6芯，防鼠 | 米 | 20000 |
| 64 | 光纤 |  | 米 | 7000 |
| 65 | 跳线 | 1.5 米 |  | 400 |
| 66 | 尾纤 | 1.5米 | 根 | 800 |
| 67 | 管路开挖 | 含开挖恢复 | 立方 米 | 2200 |
| 68 | 手井 | 0#手孔井，1#手孔井 | 个 | 210 |
| 69 | 其它配件 | 卡扣，金属软管，转接盒，螺栓，水泥杆拉线等 | 套 | 1 |
| 70 | 水泥杆 | C50混凝土，7米 | 根 | 80 |
| 71 | 钢绞线 | 热镀锌钢绞，7*2.2,外径6.6mm,含卡箍等 | 米 | 10000 |
| 二 | 监控中心设备 |
| 2.1专用网络系统 |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.性能：交换容量≥330Tbps，包转发率≥57000Mpps； 2.主控板槽位数≥2个，业务板槽位数≥6个 3.支持冗余电源，各组件均支持热插拔功能 4.单业务板支持固化48个万兆光口 5.表项规格：MAC地址≥64K，ARP≥16K，ACL≥4K，路由表≥8K 6.支持802.3ad(动态链路聚合)、静态链路聚合和跨板链路聚合端口，聚合组数≥128 组，每组成员≥8个 7.支持虚拟化，支持802.1QVLAN，支持端口镜像和流镜像，支持端口隔离 8.支持STP/RSTP/MSTP/RRPP，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP4、IS-IS，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、 BGP4+、IS-ISv6，支持IPv4和IPv6双协议栈，支持VRRPv3 9.支持BFDforVRRP/BGP/IS-IS/OSPF/静态路由等，实现各协议的快速故障检测机制，故障检测时间小于50ms 10.支持标准和扩展ACL、Ingress/Egress双向ACL、VLANACL、全局ACL 11.支持SDN，支持OpenFlow1.3标准，支持多控制器(EQUAL模式、主备模式)，支持PVST+，支持SmartLink，支持终端准入控制，支持IP+MAC+PORT+VLAN的绑定，支持MPLS，VPLS，MCE，支持uRPF，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级 12.设备高度不超过4U 13.本次配置：双主控、双电源、48千兆电口、24千兆光口、16万兆光口 | 台 | 1 |
| 2 | 防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥1G，防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥300M，全威胁吞吐量≥250M，并发连接数≥100万，HTTP新建连接数≥2.5万 硬件参数：内存大小≥4G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥8千兆电口+2千兆光口SFP。 含：防火墙软件基础级(*1套);规则库更新(*3年) 1、支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 2、支持不少于9000种应用的识别和控制，对包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P、社交网络、旅游出行、金融交易等类型应用进行检测与控制。 ◆3、支持Web终端自动侦测功能，根据Web终端在线状态、端口使用状态、Web终端之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。 4、产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用等维度进行访问控制策略设置。 5、支持与同品牌终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理。 6、支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、支持Hzmt，Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。 7、产品内置不低于10000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 ◆8、支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过130万种，可识别主机的异常外联行为。 9、产品支持策略生命周期管理功能，记录安全策略变更时间、变更账号、变更类型等内容，提升日常安全策略运维管理效率。 10、产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容。 | 套 | 1 |
| 3 | 杀毒软件 | 终端安全管理系统软件V3.0（产品控制中心）(*1套)；端点安全软件V3.0（PC基础版）(*50套)；端点安全软件V3.0（旗舰版）(*50套)； 软件升级(*3年)；软件升级（PC端）(*3年)；售后支持服务（P）(*3年)； 1、支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、WebShell后门数量、高危漏洞及其各自影响的终端数 ◆2、提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的可疑勒索行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数。 3、支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应的分组 4、支持终端客户端软件的启用、禁用、重启，支持HZMT，支持在管理平台直接卸载客户端软件 5、支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录 ◆6、支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御功能，可以在业务不中断和终端不重启的情况下防止漏洞被利用。 7、支持图形化显示主机间流量状态，同时展示流量线对应的控制策略详情。 ◆8、支持对终端账户信息进行梳理，了解账户权限分布以及风险账户分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录账号、多IP登录账号进行分类查看，可统计长期未修改密码的账户。基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况。 | 套 | 1 |
| 4 | 入侵防御 | 性能参数：网络层吞吐量≥6Gbps，IPS吞吐量≥650Mbps，并发连接数≥1800000，新建连接数≥60000。 硬件参数：内存大小≥4G，硬盘容量≥128GB minisata SSD，接口≥6千兆电口+4千兆光口SFP。 含：网络入侵防御系统软件V8.0(*1套); 规则库更新(*3年)；产品质保(*3年)；软件升级(*3年)； 1、支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、HZMT、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能 2、访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试 3、支持同访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间 ◆4、支持木马远控类、恶意链接类、移动安全类、异常流量类僵尸网络行为的检测。 5、支持在同一个界面对全网所有终端的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护，支持对所有已被入侵和受控的设备进行风险检测与分析，针对风险可以实现快速响应与处置；支持手动评估功能，自动展示最终的风险 6、支持资产的自动发现以及资产脆弱性和终端开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别 ◆7、支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理终端场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址。 8、支持基于攻击阶段图的方式来匹配并展示当前用户遭受到攻击的具体所处状态。 ◆9、支持在同一个界面对全网所有终端的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护，支持对所有已被入侵和受控的设备进行风险检测与分析，针对风险可以实现快速响应与处置；支持手动评估功能，自动展示最终的风险。 | 台 | 1 |
| 5 | 综合日志审计 | 性能参数：默认包含主机审计许可证书数量≥50，最大可扩展审计主机许可数≥150，可用存储量≥2TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500。 硬件参数：规格≥2U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G minisata+2T SATA*2，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。 含：深信服日志审计分析管理系统软件V3.0(*1套)；产品质保(*3年)；软件升级(*3年)； 1、支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、HZMT、JDBC、WMI、webservice、FTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集 2、支持接入TLS加密方式的日志，支持对日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量 3、支持拓扑管理，能够基于拓扑图的资产相关数据信息快速查看资产评分、安全事件分布、告警分布等，支持通过拓扑下钻查看对应资产的关联事件、审计事件、日志数量 ◆4、支持可视化展示，包括数据分布、安全事件趋势图、关联规则告警趋势图、接入设备概况等，可提供设备专项分析场景。如防火墙外部攻击场景分析、VPN账号异常场景分析、主机异常场景分析等。 5、支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，并且支持转发原始日志和已解析日志的两种日志 6、支持以FTP方式将日志数据备份至外部存储空间，支持备份数据的恢复和查询 ◆7、支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等；支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则。 | 台 | 1 |
| 6 | 数据库审计 | 性能参数：最大硬件吞吐量≥2Gbps，最大纯数据库流量≥400Mb/s，数据库实例个数≥30个，SQL处理性能≥30000条SQL/s，日志检索性能≥500000条/秒。 硬件参数：内存大小≥8G，硬盘容量≥2T SATA，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。 含：数据库安全审计系统软件V2.0(*1套);产品质保(*3年);软件升级(*3年)； 1、支持IPv6网络环境部署，支持纯IPv6网络环境下数据库的审计分析。 2、支持非关系型数据库：Redis、MongoDB、Hive、HBaseJavaAPI、Hzmt、kafka、ElasticSearchHttp、ElasticSearchJavaAPI等 3、支持使用动态曲线图展示所有Agent的上报的数据库IP会话总数 ◆4、支持监控已添加的Agent的运行情况，包括：编号、名称、部署位置、监控的IP、操作系统类型、占用的CPU资源、占用的内存资源、运行状态；支持首页实时的监控审计设备接收和发送的网络流量，支持实时的监控审计设备各网口接收和发送的网络流量。 ◆5、支持日志的存储量或日志的保留时间任一个达到阈值时即执行超出设置值的动作丢弃或转储，丢弃时间最早的日志，或者通过FTP、NFS方式储存到其他地方。FTP存储的日志不能实时检索，NFS存储的日志支持实时检索日志 6、支持在页面直接配置挂载硬盘，达到给审计设备存储扩容的目的。 | 台 | 1 |
| 7 | 堡垒机 | 性能参数：默认包含运维授权数≥50，最大可扩展资产数≥150，图形运维最大并发数≥100，字符运维最大并发数≥200。 硬件参数：内存大小≥8G，硬盘容量≥2T SATA，接口≥6千兆电口。 含：运维安全管理系统软件 (*1套);产品质保(*3年);软件升级 (*3年)； 1、支持通过协议前置机进行协议扩展，至少支持扩展KVM、Vmware、数据库、Hzmt、http/https、CS应用等 2、支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入 3、支持批量导入、导出资源信息；支持手动添加、删除、编辑、查询资源，支持变更默认运维端口 4、支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权 ◆5、内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴。支持自定义紧急运维流程开启或关闭，紧急运维开启时，运维人员可通过紧急运维流程直接访问目标设备，系统记录为紧急运维工单，审批人员可在事后查看或审批。 6、支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人。 7、支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯。 | 台 | 1 |
| 8 | 单模光模块 | 1000BASE,10公里，单模 | 台 | 2 |
| 9 | 机柜 | 19英寸42U机柜(600*1000*2000mm) | 台 | 2 |
| 10 | 网孔机柜 | 19英寸42U机柜(600*600*2000mm) | 台 | 1 |
| 11 | 24 口光纤配线架 | 含24口单模SC耦合器 | 台 | 1 |
| 2.2视频监控系统 |  |  |
| 12 | 磁盘阵列 | 机架式/8U ≥48盘位/SATA硬盘/64位多核处理器/8GB缓存（可扩展至128GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/支持SAN、NAS协议 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘； 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储 能接入并存储不小于2048Mbps视频图像，同时转发不小于2048Mbps的视频图像，同时下载不小于2048Mbps的视频图像 ◆设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整；支持延时摄影功能，可将长时间录制的视频图像合成为短视频，支持延时摄影视频预览及下载；支持≥6个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，业务模块发生故障时不影响其它业务模块，业务模块异常自动重启业务模块并恢复原有业务。 | 台 | 3 |
| 13 | 6T硬盘 | 6TB/128MB(6Gb/秒NCQ)/7200RPM/SATA3,企业级 | 块 | 130 |
| 14 | 网络键盘 | 显示屏：7英寸LCD 兼容系统：Linux系统 控制方式：网络方式；串口控制 解码分辨率：4*1080P 视频接口：VGAx1；HDMIx1 网络接口：1个，100M/1000M自适应以太网口 USB接口：USB2.0x1 摇杆类型：四维单按键摇杆 | 台 | 1 |
| 15 | 视频综合平台 | 5U标准机箱，4路DVI进+16路DVI出 投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 投标产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 投标产品的图像切换时间＜20ms。 整机支持解码不少于8路2400W@25Hz、或16路1200W@25Hz、或32路800W@25Hz、或64路400W@25Hz、或 128路200W@30Hz，256路720P@30Hz，或256路4CIF@30Hz以下分辨率 | 台 | 1 |
| 16 | 智慧文博综合安保平台 | 1.平台是以报警、视频为核心的物联网技术，结合入侵报警、周界报警、紧急报警、视频、消防、人脸/人体/车辆识别智能AI等物联网技术，软硬件产品结合。 2. 自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计；支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复； 3.视频监控：支持全景摄像机，对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测；支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定； 4.安全监管：支持按照评估状态和风险等级展示文保单位的风险评估情况，按照四色图分别统计对应的数量和占比； 5.风险评估与隐患治理：支持按照日常活动、设备设备、区域三个类型进行划分。可辨识风险单元中的风险点、存在的主要危险有害因素、安全风险事件。可基于LEC、MES、LRS三种风险评估模型评估风险等级，并制订管控措施、责任人；支持当隐患排查对象是风险单元时，隐患排查内容自动作为排查计划中的排查项自定义添加； 6.日常巡检：支持巡检计划的添加、删除、修改及查询，支持巡检时间、巡检对象、巡检人员等信息的配置。支持展示所有任务列表，支持查看各任务详情，支持添加临时任务，支持线上巡检任务处理。支持巡检问题整改及问题审核。 7.平台具备数据集成能力，解决数据集成过程中对接形式多样、跨网数据摆渡、数据标准不统一等问题。 | 套 | 1 |
| 17 | 拼接显示单元 | LCD显示单元为：46英寸； LCD显示单元物理拼缝≤2.5mm，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1200:1 用白电平幅度调到50%作为输入，输出设置为单画面，肉眼观测CVBS信号输出，图像显示无水平、倾斜的水波纹现象 测试频率范围80MHz~2.7GHz； 频率为1KHz，80%调制的正弦波； 测试场强10V/m; 测试结果：设备工作正常，无闪屏、花屏现象 | 套 | 5 |
| 18 | 电视墙改造 | 含电视墙改造，增加一排屏，电视墙加固 | 套 | 1 |
| 2.3智能电源管理系统 |  |  |
| 19 | 智能电源管理平台 | 采用B/S及C/S架构，管理平台电源主机接入数量：≥200台；系统设计接入数量：51台；网络侦测间隔：不大于5min；电子设备运行监测管理平台安装在管理中心终端上，平台与被监测设备之间的通信支持TCP/IP、SNMP协议；储存、显示和查询各对被监测设备的维护、控制信息、并在规定期限内保存这些信息；对指定设备进行远程断电重启；按设定的时间自动断开或接通指定的电源输出端口；按设定的环境参数自动启动或关闭环境控制设备；以列表、电子地图、统计数据等多种方式显示，输出被监测设备的运行状态、工作环境、电力供应等信息；根据设定条件进行监控设备运行正常率、故障率的统计 | 套 | 1 |
| 2.4紧急广播系统 |  |  |
| 20 | 网络广播终端 | 1、主机采用工控≥6U机箱，采用全模块化，自带四路音频采集模块；监听模块；硬盘卡模块（硬盘大小可根据实际情况进行机动升级）；电源主/备扩展模块；双网口交换机数据交换卡模块； 2、≥17寸显示屏；以局域网/互联网为主要传输媒介，全数字传输； 3、支持插卡式网络音频采集功能：主机≥4个独立的6.5MM音频输入通道（每路自带音量物理调节旋钮，每路可独立调节）可无限拓展外接音源采集，可任意分配，可利用网络终端来扩展音频输入通道； 4、支持插卡式监听功能：内置输出功放接口和≥2个辅助混合6.5MM音频输入接口（包含1路 6.5MM MIC接口和1路 6.5MM LINE IN接口）及一路LINE OUT接口，，可输出内容包括监听、节目播放； 5、硬盘卡模块：该模块可根据用户需要进行升级；自带一路USB接口；可通过该口接入移动储存设备； 6、支持插卡式电源输出控制功能：该模块卡≥4路电源输出，并可对每路电源进行管理； 7、双网口交换机数据交换卡模块：≥2路网络冗余备份端口;具有网络线路故障检测与自动选择功能;支持100M/10M自适应TCP/IP传输网络； 8、强大的广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据需要定制节目源； 9、前面板设置红色机械式一键报警按钮（机械按钮，非软件设置），触发全区告警和手动告警功能； 10、用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制； 11、支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。 12、具有日志查看功能，可通过设备查看设备的操作与运行情况；其中日志类型包括终端日志、寻呼台日志、设备日志、语音日志。 13.具有定时广播功能：可以保存\修改\添加\删除\复制及显示各个定时点，定时点对每个分区得音源分配和音量控制，播放模式选择，对每四路主备电源输出控制和终端强手电源DC24V输出及SC-短路输出控制，插播类定时点优先覆盖普通类定时点，定时点在设定好得时间到了会自动得执行。 14.具有TTS文字广播功能：支持中英文文字转语音，可直接导入文本格式，主机自动识别成语音播放功能； 15.内置主备终端软件，具有主机备份功能，支持两个终端数据实时同步； 16.本机装有内置CD播放器，自创的CD播放器控制界面； 17.可设定播放终端的EMC24V或短路强播输出信号与多级优先节目源的相互联系，并可设定延时时间关闭功能。 18.具有Ping命令窗口，可检测主机和终端之间的网络运行情况 19.具有监听功能：主机可以对任何分区进行监听，多个分区播放节目时，在选中要监听得分区，再点击监听按键，主机即可监听选中得分区播放音源。 20.支持跨网段网络传输，适应学校、企业等多网段的局域网。 | 台 | 1 |
| 21 | 网络广插软件 | 基于TCP/IP技术的数字网络音频广插系统； 支持广域网中运行； 支持分区功能，分区数量无限制，支持无限多个分区，分区和分区任意组合；定时编程功能可以实现单双周、节假日，多套定时方案，多种定时模式，例如按周模式、按月模式、按日期模式、短路控制模式； 监听功能：音源优先级功能；强制等呼，远程控制，音频采集，消防联动； 具有一键触发全区告警和手动告警功能 系统支持定时开关机，主机带有短路触发口，可接受外控设备帕发设备开机； 支持加密狗验证，当主终端故降可临时在备用终端运行； | 套 | 1 |
| 22 | 网络广播地图软件 | 通过将项目平面图导入到软件中，添加广插终端图标到相应也置后，将设备的工作状态和布局清晰的显示在地图上了解到项目运行情况。 | 套 | 1 |
| 23 | 网络广播寻呼站 | 1.桌面式，铝合金拉丝工业面板，≥7英寸显示屏，图形化界面实时显示分区状态，电容式触摸屏； 2.采用嵌入式实时系统平台，高性能ARM处理器，自带动圈话筒； 3.具有≥1个数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 4.内置≥3W监听扬声器； 5.内置≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路3.5耳机输出接口，支持拓展外部节目源和无线话筒功能，支持本机脱离网络实现寻呼本地扩声功能，支持本地监听功能，音量可调； 6.内置节目播放器，同步跟新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲； 7.支持对终端设备进行分区或分组寻呼功能； 8.具有钟声提示音功能，开启寻呼时可以启用钟声提示； 9.具有手动快捷按键，紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼； 10.具有对讲功能，智能寻呼台之间、智能寻呼台和求助对讲终端之间可实现对讲功能，支持语音提示、闪光提示等功能； 11.具有音频日志记录功能，可对寻呼和对讲的内容实时录音保存，并可查阅播放； 12.具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间； 13.支持输入信号优先等级设置，启用时话筒输入优先线路输入，不启用时混合输入； | 台 | 1 |
| 24 | 网络广播音箱 | 2.醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间，也可设定显示播放进度时间。 3.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 4.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议，内置≧2*15W高效率数字功放； 5.内置高保真CD音质的解码芯片，支持48KHZ采样率16BIT的MP3音频流数据解码。 6.支持一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 7.支持100V定压备份功能：可接入消防紧急广播、多媒体系统音频信号信号等，在断网断电故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道。 8.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 9.内置红外接收模块，可通过遥控器控制。 | 台 | 1 |
| 25 | 广播数字调谐器 | 1.微电脑控制，数字调谐系统。 2.收音头以模块形式设计，可与主机分离，放置在接收信号更好的位置。 3.全轻触按键控制，VFD显示。 4.AM/FM 各40个电台存储功能。 5.具有自动搜索电台并自动存储功能。 6.具有音频信号电平指示。 7.具有断电记忆功能。 性能规格： 1.接收范围 FM 87.0MHz-108.0MHz/AM 522kHz-1620kHz 2.灵敏度 FM 26dBμ/AM 52dBμ 3.信噪比 FM 单声道76dB，立体声70dB/AM 40dB 4.调谐频率步距 FM 50kHz/AM 9kHz 5.中频频率 FM 10.7MHz/AM 450kHz 6.输出电平 0dBV 7.保护 AC保险丝 | 台 | I |
| 26 | DVD/CD/USB 播放器 | 1.CD/MP3/VCD/DVD/WAV 播放功能 高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目； 2.具有曲目直选功能； 3.具有通电后自动播放功能； 性能规格： 1.频率响应 20Hz-20kHz（±3dB） 2.信噪比 90dB 3.动态范围 90dB 4.谐波失真 0.005% 抖晃 可测极限之下 5.输出电平 0dBV 6.保护 AC 保险丝 | 套 | 1 |
| 27 | 8路电源时序器 | 1.支持独立的八路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，满足二级欧式的圆头插座； 2.支持控制和显示八路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关启通道； 3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备； 4.单路负荷:10A 5.支持短路信号触发控制：电源开关处于关闭状态时，从TIMER IN口接入短路信号输入，会顺序激活8路电源输出； 6.电源输出顺序间隔时间:≤0.66S。 | 台 | 1 |
| 28 | 附件 |  | 批 | 1 |
| 2.5巡更系统 |  |  |
| 29 | 智能通讯座 | 材质；金属外売；尺寸：10.22*10.2*0.46cm；工作环境：-30℃-+80℃ | 套 | 4 |
| 30 | 巡更巡检软件 | 配套 | 套 | 1 |
| 2.6机房系统 |  |  |
| 31 | 蓄电池 | 12V100AH | 节 | 16 |
| 32 | BVR多股铜芯电缆线 | BVR6mm2 | 米 | 20 |
| 33 | BVR多股銅芯电缆线 | BVR16mm2 | 米 | 20 |
| 34 | 避雷装置 | UPS电箱三相电源二级.三级浪涌保护模块 | 台 | 3 |
| 35 | 避雷装置 | 六位插孔，压敏电阻，气体放电管；釆用温控保护电路，内旳热保护，额定电压：22OVAC,持续工作电压：320VAC,额定负栽电流：10A.最大流通量(8/20us )10kA,标称流通量 (8/20us)： 5kA；响应时间：≤25ns | 只 | 10 |
| 36 | UPS输出电缆 | YJV3*10 | 米 | 100 |
| 37 | 附件 |  | 批 | 1 |
| 2.7综合管线 |  |  |
| 38 | 水平桥架 | 100*50 | 米 | 30 |
| 39 | 电气配管 | JDG20,含接线盒 | 米 | 100 |
| 40 | 其它配件 |  | 套 | 1 |
| 2.8分控中心设备 |
| 41 | UPS电源主机 | 机架式1KVA单进单出高频机 | 台 | 2 |
| 42 | UPS电源主机 | 机架式3KVA单相单进单出高频机 | 台 | 1 |
| 43 | 蓄电池 | 12V65AH | 节 | 10 |
| 44 | 电池柜 | 可装2节65AH电池 | 个 | 2 |
| 45 | 电池柜 | 可装6节66AII电池 | 个 | 1 |
| 46 | 400万网络日夜型半球摄像机 | ≥400万 1/1.8”星光级CMOS 超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机 支持联动声音报警 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm，水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外 图像尺寸: ≥2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频、内置麦克风、内置扬声器 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位: 支持 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度： -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 防护： IP67，IK10 | 台 | 3 |
| 47 | 核心交换机 | 1.性能：交换容量≥160Tbps，包转发率≥36000Mpps； 2.主控板槽位数≥2个，业务板槽位数≥2个 3.支持冗余电源，各组件均支持热插拔功能 4.主控板：支持固化万兆光口≥12个，支持固化千兆光口≥24个，支持固化千兆，电口≥24个，USB口≥1个，Console口≥2个，网管口≥1个，支持Reset按钮 5.表项规格：MAC地址≥64K，ARP≥16K，ACL≥4K，路由表≥8K 6.支持802.3ad(动态链路聚合)、静态链路聚合和跨板链路聚合端口，聚合组数≥128 组，每组成员≥8个 7.支持虚拟化，支持802.1QVLAN，支持端口镜像和流镜像，支持端口隔离 8.支持STP/RSTP/MSTP/RRPP，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP4、IS-IS，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、 BGP4+、IS-ISv6，支持IPv4和IPv6双协议栈，支持VRRPv3 9.支持BFDforVRRP/BGP/IS-IS/OSPF/静态路由等，实现各协议的快速故障检测机制，故障检测时间小于50ms 10.支持标准和扩展ACL、Ingress/Egress双向ACL、VLANACL、全局ACL 11.支持SDN，支持OpenFlow1.3标准，支持多控制器(EQUAL模式、主备模式)，支持PVST+，支持SmartLink，支持终端准入控制，支持IP+MAC+PORT+VLAN的绑定，支持MPLS，VPLS，MCE，支持uRPF，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级 12.设备高度不超过4U 13.本次配置：双主控、双电源、24千兆电口、24千兆光口、8万兆光口 | 台 | 1 |
| 48 | 防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量≥4G，应用层吞吐量≥1G，防病毒吞吐量≥500M，IPS吞吐量≥300M，全威胁吞吐量≥250M，并发连接数≥100万，HTTP新建连接数≥2.5万 硬件参数：内存大小≥4G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥8千兆电口+2千兆光口SFP。 含：防火墙软件基础级(*1套);规则库更新(*3年) 1、支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 2、支持不少于9000种应用的识别和控制，对包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P、社交网络、旅游出行、金融交易等类型应用进行检测与控制。 ◆3、支持Web终端自动侦测功能，根据Web终端在线状态、端口使用状态、Web终端之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级；支持与同品牌终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理。 4、产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用等维度进行访问控制策略设置。 5、支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Hzmt、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。 6、产品内置不低于10000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 ◆7、支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过130万种，可识别主机的异常外联行为；支持策略生命周期管理功能，记录安全策略变更时间、变更账号、变更类型等内容。 8、产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 | 套 | 3 |
| 49 | 汇聚工业级交换机 | ≥20个千兆SFP口，≥8个千兆电口；交换方式：存储转发，支持全线速无阻塞转发；包转发率≥95.3Mpps，交换容量≥256Gbps，背板带宽；≥128Gbps,交换固有时延<10μs；满足工业网管功能，支持环网；宽温工作能力(-40℃-+70℃)；防护等级IP40。 | 台 | 2 |
| 50 | 机柜 | 600*600*20U.含8位PDU*1插排，底座支架 | 台 | 3 |
| 51 | 单模光模块 | 1000BASE. 10公里，单模 | 台 | 6 |
| 52 | 24 口光纤配线架 | 含24 口单模SC耦合器 | 台 | 9 |
| 53 | 硬盘录像机 | 2U标准机架式≥8盘位网络硬盘录像机 支持满配12TB硬盘 2个HDMI接口，2个VGA接口，支持8K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口，2个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：≥320Mbps 输出带宽：≥256Mbps 接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：支持24×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 台 | 5 |
| 54 | 磁盘阵列 | 机架式/8U ≥48盘位/SATA硬盘/64位多核处理器/8GB缓存（可扩展至128GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/支持SAN、NAS协议 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘； 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储 能接入并存储不小于2048Mbps视频图像，同时转发不小于2048Mbps的视频图像，同时下载不小于2048Mbps的视频图像 设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整； 支持延时摄影功能，可将长时间录制的视频图像合成为短视频，并支持延时摄影视频预览及下载；支持≥6个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，业务模块发生故障时不影响其它业务模块，业务模块异常自动重启业务模块并恢复原有业务。 | 台 | 2 |
| 55 | 企业级硬盘 | 6TB/128MB(6Gh/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3,企业级 | 块 | 80 |
| 56 | 监控级硬盘 | 6TB监控级 | 块 | 32 |
| 57 | 监视器 | 显示尺寸：≥31.51英寸 连续使用时间：7 × 18 H 刷新率：60 Hz 音视频输入接口：BNC IN × 1, HDMI 1.4 × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1 音视频输出接口：BNC OUT × 1，Speaker (8Ω 2W) × 2 数据传输接口：USB2.0 (支持程序升级及USB播放) × 1 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 | 台 | 6 |
| 58 | 开关电源 | 220VAC转15VDC. 100W | 个 | 3 |
| 59 | 4路解码器 | 具有≥1HDMI输出输入接口、≥4DVI输入接口、USB口、音频输出、RS485接口、CVBS输出接口（通过转接头实现）、RJ45网络接口。支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示； ◆支持黑白名单功能，可设置≥256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 | 台 | 1 |
| 60 | 网络广播寻呼站 | 1.采用桌面式摆放设计，铝合金高档拉丝工业面板，≥7英寸显示屏，图形化界面实时显示分区状态，电容式触摸屏轻松操控； 2.采用嵌入式实时系统平台，高性能ARM处理器，启动更快速，自带高保真、手持式动圈话筒； 3.具有≥1个数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 4.内置≥3W监听扬声器； 5.内置≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路3.5耳机输出接口，支持拓展外部节目源和无线话筒功能，支持本机脱离网络实现寻呼本地扩声功能，支持本地监听功能，监听音量可调； 6.内置节目播放器，同步跟新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲； 7.支持对终端设备进行分区或分组寻呼功能； 8.具有钟声提示音功能，开启寻呼时可以启用钟声提示； 9.支持手动快捷按键一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼； 10.具有对讲功能，智能寻呼台之间、智能寻呼台和求助对讲终端之间可实现对讲功能，支持语音提示、闪光提示等功能； 11.具有音频日志记录功能，可对寻呼和对讲的内容实时录音保存，并可查阅播放； 12.具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间； 13.支持输入信号优先等级设置，启用时话筒输入优先线路输入，不启用时混合输入； | 台 | 3 |
| 61 | 广播分控软件 | 1.图形人性化设计，网络播放终端显示图片可定义与更换，应用更灵活。 2.可查看网络播放终端的工作状态信息（包括在线、离线、播放、停止等信息）。 3.可对网络播放终端分组编辑功能。 4.可下载查看程控定时点的内容，并可导入、导出定时点内容。 5.可上传本地音频节目到网络化主机，以供播放使用。 6.可远程调节网络播放终端音量，播放\停止网络播放终端等操作功能。 7.可实时远程寻呼网络播放终端。 8.可触发紧急告警功能。 9.设置多级权限控制功能，具有网络权限授权管理功能。 | 套 | 1 |
| 62 | 其它配件 | 监视器支架,开关，跳线等 | 批 | 1 |

（三）其他说明

▲1.本项目为全国重点文物保护单位项目，项目安装调试完成后，必须在2023年11月30日前通过由省级文物主管部门组织的验收评审，如项目验收评审未合格，甲方有权终止合同，乙方退还甲方已支付进度款，并赔偿相关损失费。

▲2.标“◆”的技术参数为重要参数，投标人需注意投标产品与招标产品需求的符合程度。应在中标后签订合同前提供具有资质的第三方检测机构出具的有效的检测报告（报告内有对应描述）、官网截图、软件截图、认证证书等对应的证明材料，如无法提供相关证明材料或产品与投标文件中所承诺产品不符合的，采购人有权不与其签订合同并提交相关部门追究相应责任。

▲3.本项目前端带SD卡的设备需具备断网后自动续传功能。

4.本项目中标单位应秉承最小干预的原则，严禁破坏文物本体，一旦发生本体破坏，相关单位需承担相应的经济损失与法律责任。

### 三、设备（材料）要求

1. 以上技术指标只是采购人提出的参考技术指标，作为所有投标人的报价基础。投标人可选择其他性能与以上技术指标相当或优于的产品参加投标，可提供国家规定检测机构出具的检测报告或证明材料作为投标产品技术指标依据。

2. 投标人提供的产品清单不得少于采购文件规定的种类及数量。如产品清单中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请投标人在响应文件中自行配齐，并包含在投标总价中。

3. 投标人有义务保证采购人产品的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致本产品无法正常运行，投标人须免费提供，投标人在报价时应综合考虑风险。

4. 投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

5. 所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

6.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

7. 所有货物到现场安装使用前，招标人将进行检验。

### 四、现场踏勘

1.投标人可根据需要自行前往项目位置，对项目施工现场和周围环境进行勘察，以便获取编制投标文件和签署合同所需的一切资料，勘察现场所发生的费用、责任与风险均由投标人自己承担。

2.现场勘察时，投标人可向采购人询问项目位置的地形、水文地质、水源、电源、交通条件、临时设施等情况，以帮助了解现场施工条件，并充分了解自己将承担的风险、义务和责任。

3.中标后, 中标人不得以未对现场勘察或勘察不详为由调整价款或提出其他任何权利主张。

### 五、项目组人员配置要求

1.为使项目按质、按量、按时及有序完成，投标人必须有一个完善的项目组及项目负责人。

2.项目组人员中必须有相应专业的技术人员、安装人员等。

3.投标人应当在中标（成交）结果公示结束后按照投标人投标（响应）文件的项目组人员配置派驻现场服务，否则视为放弃中标（成交）资格，由排名次之的中标（成交）候选人替补，以此类推。

### ▲六、质量保证

1.投标人应保证提供的产品完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范及国家现行相关政策的要求（如：中国强制性产品认证制度、政府强制采购的节能、环保产品等）并提供相应的证书、证明等扫描件。

2.投标人应保证定制产品安装调试后等于或优于项目完善方案终稿的标准。

3.投标人应保证提供的产品与投标文件相一致，产品是原厂生产、全新、未使用过，规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

### ▲七、商务要求

（一）工期要求

1. 投标人必须承诺在签订合同后120日历天内完成产品供货、安装、调试并在采购人要求的时间内通过省级文物主管部门组织的验收。

2.因中标人原因逾期交付的，每逾期1天，中标人向采购人偿付合同总额的5‰的滞纳金，依次累计；如中标人逾期达 10 天，采购人有权解除合同，解除合同的通知自到达中标人时生效，且不予支付合同款，采购人保留向中标人索赔的权利。

（二）安装及调试

1. 安装地点：按采购人要求。

2. 投标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3. 调试所需专用工具设施物料由投标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4. 安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

5. 设备的拆箱、通电、调试等各项工作由投标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

6. 产品供货、安装、调试及验收过程中发生的费用由投标人承担。

（四）验收

1. 投标人完成产品供货、安装、调试后，采购人组织专业技术人员进行验收，验收按照文保相关验收标准和国家有关验收标准、采购文件要求、响应文件执行，所有的技术资料向采购人提交并收到省级文物主管部门组织的验收通过文件后视为最终验收合格。

2. 若验收不合格，投标人应在10日历天内整改到位，进行二次验收，若二次验收不合格，采购人有权解除合同，解除合同的通知自到达投标人时生效，且不予支付合同款，采购人保留向投标人索赔的权利。

3. 验收过程中发生的一切费用、风险由投标人承担。

（五） 付款方式

1. 合同签订后且具备实施条件后支付合同金额的50%作为预付款，投标人完成产品供货、安装、调试及验收并交付采购人使用后付清余款（投标人根据支付金额提供正规税务发票）。

2. 投标人在本项目合同履行期间，采购人将对其服务态度和产品质量进行评价，若经采购人评价为政府采购产品质量差、服务态度差的，采购人将暂不予以支付合同款，待纠纷解决后再根据具体情况予以支付。

（六）售后服务

1.▲免费质保期：所有产品提供不少于叁年的制造商免费质保；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标方免费技术服务和维修。质保期从验收合格交付使用之日起算。

2. 售后服务期内，投标人应保证除人为因素和法律规定的不可抗力造成的故障外免费负责维保、更换配件，售后服务期满后应保证优惠提供备件和维保服务。

3. 投标人或产品制造商须提供详细的售后服务承诺，配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务响应及准确有效的服务机构联系方式。有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。

4. 投标人能提供24小时全天候召修服务，接到故障通知后24小时以内到达现场履行维修服务义务，48小时解决问题，若不能在48小时内解决，须提供同等性能、同等配置的产品替换，售后服务期内发生的一切费用由投标人承担。

5. 备品备件及耗材要求：本项目中产品所需要的所有配件，投标人应常年备货以保证产品正常运行。

6. 投标人应结合产品的使用、保养过程，无偿对采购人派出的管理人员进行产品的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证售后产品的良好运行状态。

### ▲八、项目安全事项

- 投标人须按国家有关规定及标准完成本次项目所需的产品供货、安装、调试、验收、质保等各项工作，投标人对产品使用的安全性与可靠性负全部责任。

- 投标人在本项目合同履行期间必须为完成本项目所招用的所有人员【劳务人员、技术人员、管理人员等】办理人身意外保险。

- 投标人应严格执行各项国家地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作。投标人在项目实施期间，若发生与本项目相关的安全事故、交通事故等事故，一切法律和经济责任均由投标人承担，采购人概不负责。

### 九、其他

- 投标人未按本项目合同、招标文件和投标人投标文件的规定及政府采购法律、法规的规定履行责任和义务，采购人有权解除或终止合同，并提请政府采购监管部门将其列入政府采购不良行为记录名单。

- 本项目所涉及的报价，应包括实施所需的物资、产品、劳务、管理、材料、运费、安装调试、质保、保险、利润、税金、措施费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、备品备件费用、相关审批费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标人承担。

# 第三章  投标人须知

### 前附表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 大窑龙泉窑遗址安防工程采购项目（项目编号：龙政采F2023-46G10 ） |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 采购人 | 龙泉市文化和广电旅游体育局 |
| 4 | 采购代理机构 | 浙江中正工程项目管理有限公司 |
| 5 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效 |
| 6 | 现场踏勘 | 不组织，投标人自行前往踏勘，如投标人投标前未进行现场踏勘，所造成的损失及风险由投标人自行承担。 |
| 7 | 澄清或者修改 | 1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在政府采购云平台发布公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 8 | 履约保证金 | 免收履约保证金。 |
| 9 | 政府采购节能环保产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 投标文件提交 | 1.电子加密投标文件：投标截止时间前在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执； 2.备份电子加密投标文件：为确保采购项目顺利实施，避免因政府采购云平台电子加密投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人应于响应截止时间前将在政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承当）后以电子邮件的形式发送至764340256@qq.com，备份电子加密投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份电子加密投标文件的解密密码在解密规定的时间（开标时间后30分钟内将）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承当。 |
| 11 | 投标截止时间 | 2023年6月29日09：30（北京时间） |
| 12 | 开标时间及地点 | 开标时间：2023年6月29日09：30（北京时间） 开标地点（网址）：龙泉市公共资源交易中心开标室（龙泉市贤良路333号行政中心西副楼四楼），（网址：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/））投标人无需前往开评标现场，应当准时在线参加。投标人需在开标时间后30分钟内登录政府采购云平台进行电子加密投标文件解密，解密电子加密投标文件时须插入CA锁。(详见流程https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding) |
| 13 | 评审办法和细则 | 采用综合评分法，详见招标文件“第六章 评审办法和细则” |
| 14 | 中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书 | 中标（成交）结果公告在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（龙泉）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lqweb/）等媒体上发布，并发放中标（成交）通知书。 |
| 15 | 签订合同 | 中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标人投标文件的规定，签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标人投标文件作实质性修改。 |
| 16 | 发布媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（龙泉）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lqweb/）等。 |
| 17 | 电子开标注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑） 3.请务必确保投标文件制作 时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 4.请务必确保在开标、评审期间政府采购云平台账户在线，以便遇到评标委员会要求作必要的澄清，说明或者补正的情况时，投标人能够及时上传答辩。 5.特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审流程有更新的，按更新后的流程进行开标及评审。 |
| 18 | 招标文件解释 | 本项目招标文件的解释权属于浙江中正工程项目管理有限公司 |

### 一   总则

1. 适用范围

1.1 招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指龙泉市文化和广电旅游体育局。

2.2 “采购代理机构”系指浙江中正工程项目管理有限公司

2.3 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求的投标人，并报名参与项目投标的投标人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “合同”系指采购人与投标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.8 “▲” 系指实质性要求条款，不允许负偏离；“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

3. 投标人应具备资格条件

3.1 符合本招标文件第一章第“二”条的规定；

3.2 投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目接受联合体参加。

4.2联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

4.3联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4.4联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

4.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

4.6联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

5.信用信息记录查询

5.1 查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

5.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

5.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

5.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.质疑和投诉

6.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

6.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

6.3同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

6.4 质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

6.5质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

6.5.1邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

6.5.2传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

6.5.3在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

6.6 质疑联系人：见招标公告

6.7 相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

6.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

6.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告政府采购监督管理部门，由政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

6.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门提起投诉。

7.特别说明

▲7.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲7.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.3 多家投标人提供相同品牌的产品参加同一合同项投标的，应当按一家投标人认定。

7.4 投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

8. 招标文件的构成

8.1 招标文件用以阐明项目所需产品、服务、招标、投标程序和合同条款等。本招标文件由下述部分组成：

8.1.1招标公告

8.1.2采购需求

8.1.3投标人须知

8.1.4 政府采购合同格式（范本）

8.1.5 投标文件相关格式

8.1.6 评审办法和细则

8.1.7 与本项目有关的更正、终止、澄清(修改)、中止(暂停)等公告内容

9. 投标人的风险

9.1 投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

10. 招标文件的澄清或者修改

10.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

10.2澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件截止时间；

10.3提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

10.4当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

三   投标文件的编制

11. 要求

11.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.2 投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

11.3其中电子加密投标文件编制要求：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na和本招标文件要求编制并进行关联定位；

11.4投标文件的形式和效力

11.4.1投标文件分为：电子加密投标文件、备份电子加密投标文件（政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）两种形式。

11.4.2投标文件的效力：电子加密投标文件、备份电子加密投标文件（政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）具有同等效力，内容应完全一致。

11.5如中标，投标人需根据采购人要求提供纸质投标文件至少贰份其中一份与采购人签订合同前送到至采购人，另一份领取中标通知书时，送至采购代理机构处。

12. 投标文件的组成

▲12.1 提交的投标文件应分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

12.2 招标文件“第五章投标文件相关格式”所列的格式、内容以及投标人认为有必要提供的其它文件。

11. 投标文件（资格文件、商务技术文件、报价文件）编制的内容和要求

▲11.1 资格文件编制内容和要求

11.1.1营业执照扫描件；

11.1.2 负责人身份证扫描件；有被委托人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证扫描件；

11.1.3 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

11.1.4 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.5 无重大违法及相关失信记录声明书；

11.1.6联合体协议书（若有）；

11.1.7分包意向协议书（若有）；

11.1.8特定资格条件证明材料扫描件（若有）；

11.1.9 以上扫描件均需加盖单位公章；

11.1.10 以上材料有格式的严格按格式要求填写（格式见“第五章 投标文件格式”）。

11.2 商务技术文件编制内容和要求

▲11.2.1 投标声明书；

▲11.2.2 投标人投标申请表；

▲11.2.3 商务响应表；

11.2.4 投标人应对照招标文件 “第二章 采购需求”所列的内容提供完整产品、服务、技术指标等。

11.2.5 投标人未在投标文件的商务技术文件中注明上述相关明细或证明的，造成后果由投标人自行承担。

11.2.6 按招标文件“第五章投标文件相关格式”所列的内容和格式。

11.2.7 投标人认为有必要提交的其他商务技术证明资料。

11.3 报价文件编制的内容和要求

11.3.1 开标一览表；

11.3.2分项报价表；

11.3.3投标人符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定的，应填写中小企业声明函，否则不得享受相关中小企业扶持政策；

11.3.4投标人应提供残疾人福利性单位声明函，否则不得享受相关中小企业扶持政策；

11.3.5投标人应提供监狱企业证明格式，否则不得享受相关中小企业扶持政策；

11.3.6 按招标文件“第五章 投标文件格式”所列的内容和格式的要求，以及投标人认为有必要提供的其它文件。

11.3.7 投标报价

▲11.3.7.1 投标人应在招标文件所附表格格式填写产品、服务的单价和投标报价。投标文件只允许有一个报价，有选择的或者有条件的报价将不予接受。

11.3.7.2 相关报价明细表填写时，应详细注明该表列举的费用及分项清单。

▲11.3.7.3 报价超过采购最高限价的，投标人不得推荐为中标候选人。

▲11.3.7.4 投标人报价只有总报价而无分项报价的，投标人不得推荐为中标候选人。投标人报价只有分项报价而无总报价的，其不得推荐为中标候选人。

▲11.3.7.5 投标报价是履行合同的最终价格，本项目所涉及的报价，应包括本次项目实施所需的物资、产品、劳务、管理、材料、运费、安装调试、质保、保险、利润、税金、培训费、措施费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、备品备件费用、相关审批费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标人承担。

11.4 投标人未在投标文件中注明上述相关明细或证明的，造成后果由投标人自行承担。

11.5 排版：所有文字及表格采用黑色，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体。页码应逐页连续编注，并应设在每页的页脚正中，页码应采用单纯的阿拉伯数字标示，数字两侧不出现诸如括弧、小横线等其他符号，页码字体为小四号宋体。任何一页上不设置页眉。正文文字说明部分的行距为1.5倍行距，表格内文字部分的行距为单倍行距。

11.6 封面：按照招标文件规定的要求制作封面，并按本章的要求加盖投标人公章。

12. 投标产品（或服务）应符合第二章采购需求的要求。

12.1 投标人需提交其拟供产品（或服务）所符合招标文件规定的证明文件，其应作为投标文件的一部分。上述文件可以是文字资料、电子文本、图纸和数据。

13.投标有效期

▲13.1投标文件自开标之日起，投标有效期均为90天。

14.投标文件的签署及规定

14.1 投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”的字样。

14.2其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

### 四   投标保证金

15. 投标保证金（无）

### 五   投标文件的加密、标记、提交、修改和撤回

16.1投标文件的加密、密封及标记

16.1.1电子加密投标文件：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na进行加密；

16.1.2备份电子加密投标文件：为确保采购项目顺利实施，避免因政府采购云平台电子加密投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人应于响应截止时间前将在政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承当）后以电子邮件的形式发送至764340256@qq.com，备份电子加密投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份电子加密投标文件的解密密码在解密规定的时间（开标时间后30分钟内将）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承当。

17. 投标文件的提交

▲17.1 在提交投标文件截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在提交投标文件截止时间后，浙江中正工程项目管理有限公司将拒收投标人的投标文件。

18. 投标文件的修改和撤销

18.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，修改或撤回的意思应以书面电子形式通知采购代理机构。

18.2 修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、标记和提交。

18.3 在提交投标文件截止时间后，投标人不得未经允许修改、撤回已提交的投标文件。

18.4 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### 六   开标和评标

19. 开标

19.1 本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

19.2浙江中正工程项目管理有限公司在招标文件规定的时间和地点组织采购会议。

19.3 采购会议由浙江中正工程项目管理有限公司主持，主持人介绍项目前期基本情况、投标人名单，宣读日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布采购会议主持人、记录人、监督人等人员名单。

▲19.4开标时间后的30分钟内，由各投标人自行对电子加密投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子加密投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑。

▲19.5本项目优先采用电子加密投标文件进行开标、评标；若有以下特殊情形的，采用备份电子加密投标文件（政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）进行开标、评标。

19.5.1因网络或政府采购云平台或其他问题造成所有投标人的电子加密投标文件无法正常解密的。

19.5.2电子加密投标文件成功解密的投标人不足三家的。

19.6 备份电子加密投标文件：为确保采购项目顺利实施，避免因政府采购云平台电子加密投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人应于响应截止时间前将在政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承当）后以电子邮件的形式发送至764340256@qq.com，备份电子加密投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份电子加密投标文件的解密密码在解密规定的时间（开标时间后30分钟内将）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承当。

19.7 唱标

19.7.1 采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

19.7.2 采购代理机构工作人员做好开标记录。

19.8 开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构工作人员按资格要求和资格文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

20.2 (资格审查：全部满足要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

20.3经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

21. 评标

21.1 评标委员会由采购代理机构组建：

21.1.1评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

21.1.2评标由评标委员会负责，评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评审标准独立评审；

21.1.3评标程序：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

21.2 评审

21.2.1 符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

21.2.2 商务技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，并根据澄清等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

21.2.3 报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

22. 投标文件的澄清、说明或补正

22.1  ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

22.2评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标合理的时间内说明原因和提供证明材料；

22.3不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

22.4 报价算术错误将按以下方法修正：

评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

23.评标报告

23.1评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

23.2评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定投标人；

23.3评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

23.4评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

24. 保密和评审过程的监控

24.1 自开标时间起至中标（成交）结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

24.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审流程有更新的，按更新后的流程进行开标及评审。

### 七   (投标无效的情形

25.在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件或提交电子加密投标文件无法解密，且未按规定提交备份投标文件。

26.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件中带“”条款要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

27.在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

28.在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶评标委员会评定其投标的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑷拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未盖章确认的。

29.如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

30.如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

30.1招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

八   行贿犯罪档案查询

31. 中标（成交）结果公告前采购代理机构将对中标候选人进行行贿犯罪档案查询。如有行贿犯罪纪录的，将按有关法律、法规及有关文件规定办理。

### 九   询问

32. 投标人有权就本项目采购活动的事项提出询问。

32.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购人或者采购代理机构提出询问，但答复的内容不涉及商业秘密。

32.2 对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购人或者采购代理机构书面提出。

32.3采购人或者采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好书面询问的内容，以现场提交、邮寄或电子邮件方式提交至采购人或者采购代理机构项目联系人。

32.4采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

32.5答复内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在政府采购云平台发布公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

十  质疑

33.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，按照《政府采购质疑和投诉办法》（第 94 号令）的规定以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

33.3潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

33.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

33.5质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

33.6 质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

33.7 采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

33.8 质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构应报告政府采购监督管理部门，由政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十一  投诉

34. 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15 个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（第 94 号令）的规定向政府采购监督管理部门提起投诉。

### 十二  中标和合同

35. 中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

35.1 采购代理机构将在“浙江政府采购网”和“丽水市公共资源交易网（龙泉）”上发布中标（成交）结果公告。中标（成交）结果公告将包括投标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。

35.2采购代理机构将以书面形式发放中标（成交）通知书，投标人可现场或通过邮寄方式领取中标（成交）通知书。

36. 授予合同时变更数量的权力

36.1 采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购总额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同之前，采购人须经龙泉市财政局相关部门批准，并签书面补充协议，经采购代理机构见证报龙泉市财政局政府采购监管科备案。

37. 签订合同

37.1 采购人与投标人应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

37.2 招标文件、投标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

37.3 投标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺，擅自修改报价或在接到中标（成交）通知书30日内，无故拖延、拒签合同者，采购代理机构和采购人有权取消投标人的中标资格。

按有关法律法规投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为投标人，也可以重新开展政府采购活动。

37.4询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标（成交）结果的质疑期为中标（成交）结果公告期限届满之日起七个工作日）。

37.5投标人应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

37.6履约保证金退还：履约期满后由投标人向采购人申请退还，采购人将以电汇或转账方式无息退还。投标人在办理退还保证金时，应开具保证金收据。

投标人出具的保证金收据，需注明以下内容：

37.6.1 缴款单位为采购人。

37.6.2 注明退还履约保证金的金额、项目名称和项目编号。

37.6.3 投标人的开户银行和账号。

37.6.4 如投标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人将延期退还投标人履约保证金，直到投标人正常履行有关义务止。

37.6.5 投标人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金在项目产品质保期满或招标文件规定的时间期满后无息退还。

37.7 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十三  验收

38. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

38.1 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

38.2 如本项目采购人将邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对中标产品的技术指标、规格型号、保修服务、承诺等内容，是否和招标文件、投标人投标文件的内容相符合。

38.3其他投标人，在项目中标（成交）结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

38.4其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

38.5投标人未按本项目合同、招标文件和投标人投标文件的规定及政府采购法律、法规的规定履行责任和义务，采购人有权解除或终止合同，并提请政府采购监管部门将其列入政府采购不良行为记录名单。

十四  落实政府采购政策

39.本项目所属行业：其他未列明行业；

39.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号），在政府采购活动对符合本办法规定的小微企业扶持政策：

39.1.1本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

39.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

39.1.3对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予20%（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6%（工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

39.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

39.3投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第39.1条的扶持政策。

39.4投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第39.1条的扶持政策；

### 十六  其他事项

40. 解释权

40.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的，解释权属浙江中正工程项目管理有限公司。

41.浙江中正工程项目管理有限公司对决标结果不负责解释。

42.项目监督。

42.1本项目接受监察、财政、审计等部门的监督。

43.采购代理服务费

43.1本次采购代理服务费按中标金额的1.5%收取。

43.2评标专家评审、交通费用：参照现行的财政部门规定支付；

43.3采购代理服务费支付：由中标人在领取中标（成交）通知书时向浙江中正工程项目管理有限公司支付采购代理服务费，采购代理服务费可以是现金或银行转账形式支付。

## 政府采购合同格式

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

项目编号：

采购人：（以下称甲方）

投标人：（以下称乙方）

签署地点：

签署日期：

根据项目编号：                ，                            的招标文件,在    年  月  日开标会上，经评标委员会评定 　　　　  　  (乙方)为投标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及招标文件和乙方投标文件的规定，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.

2.乙方应按照招标文件和乙方投标文件的规定提供产品（服务），详细配置见招标文件和乙方投标文件。

第二条　合同总价款

1.本合同项下总价款为人民币（大写）         元整（￥：        ） ，分项价款详见乙方投标文件“分项报价表”。

2.本合同总价款应包括本次项目实施所需的                            政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

3.本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4.本合同执行期间合同总价款不变。（二选一）

4.本合同执行期间合同总价款=最终实际使用的数量×中标单价。（二选一）

第三条　组成本合同的有关文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.补充协议（如有）

2.本合同书

3.中标通知书

4.乙方澄清修改文件

5.乙方投标文件

6.招标文件澄清（修改）、更正文件

7.招标文件

第四条　权利保证

乙方保证提供的产品不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方合同货款的30%。

第五条　质量保证

1.乙方应保证提供的产品与投标文件相一致，产品是原厂生产的、全新、未使用过的；产品完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度、政府强制采购的节能、环保产品；产品完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；产品符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2.乙方须保证所提供的产品经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在产品质保期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

3.根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现产品的数量、质量、规格与合同不符；或者在质保期内，证实产品存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后  7  天内应免费维修或更换有缺陷的产品或部件。

4.如果乙方在收到通知后  7  天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.本项目质量保证的特殊条款：

第六条  技术资料

1.乙方应将每种产品的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批产品一起发运。

2.如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后  3  天内将这些资料免费寄给甲方。

第七条　包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保产品安全无损运抵指定地点，由于包装不善所引起的产品损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交付时间、方式、地点

1.交付时间：                                           ；

2.交付方式：                                           ；

3.交付地点：                                           ；

4.乙方交付的产品应当完全符合本合同或者招标文件所规定的产品、数量和规格要求。乙方不得少交产品。乙方提供的产品不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收产品，由此引起的风险，由乙方承担。

第九条  检验和验收

1.乙方应将所提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交付，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

2.产品的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及产品包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对乙方履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

3.大型或者复杂的项目，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

4.甲方应当在到货后的  7  个工作日内对产品进行验收；需要乙方对产品进行安装调试的，甲方应在产品安装调试完毕后的  7  个工作日内进行验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

5.产品调试验收的标准：按国家有关验收标准、招标文件要求、投标文件执行。

6.甲方有在产品制造过程中派员监造的权利， 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

7.制造企业对所供产品进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

8.本项目验收的特殊条款：

第十条　伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及投标文件承诺提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

2.1产品的现场安装、调试和/或启动监督；

2.2就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型产品，乙方还需就产品的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或按甲方要求。

4.所有产品保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到产品使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

5.保修期后的产品维护由双方协商再定。

6.本项目售后服务的特殊条款：

7.本项目培训服务的特殊条款：

第十一条　履约保证金

1.乙方应按招标文件的时间内，按要求缴纳履约保证金                 元整。

2.履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

3.履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

4.如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权扣留全部履约保证金。

第十二条　货款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.货款支付方法：

第十三条　违约责任

1.甲方无正当理由拒收产品、拒付合同款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3%。

3.如乙方不能交付产品，甲方有权不予支付合同款；同时乙方应向甲方支付合同总价3％的违约金。

4.乙方逾期交付产品的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交付部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达  5  天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交付情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交付时间；不认可乙方不能按时交付理由的，按逾期交付产品处理。

6.乙方所交付的产品品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额3%的违约金。

7.在乙方承诺的或国家规定的质保期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，产品仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5％向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述3～8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方未按本合同、招标文件和乙方投标文件的规定及政府采购法律、法规的规定履行责任和义务，甲方有权解除或终止合同，并提请政府采购监管部门将其列入政府采购不良行为记录名单。

第十四条　合同的转让和分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

1.如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

1.因产品的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 2.1 种方式解决争议：

2.1向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁；

2.2向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条　合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或被委托人签字并加盖单位公章，须经浙江中正工程项目管理有限公司见证。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，甲方须经龙泉市财政局相关部门批准，并签书面补充协议，经浙江中正工程项目管理有限公司见证报龙泉市财政局政府采购监管科备案，方可作为合同不可分割的一部分。

3.本合同自签订之日起生效。

4.本合同一式陆份，甲乙双方各执二份，一份交浙江中正工程项目管理有限公司存档，一份报送龙泉市财政局政府采购监管科备案。

5.浙江中正工程项目管理有限公司为甲方的采购代理机构，根据甲方的授权代其采购确定投标人为乙方，浙江中正工程项目管理有限公司作为合同见证方，但不承担本合同规定的甲方的权利、责任和义务。

6.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　方：                            	 乙　方：

盖  章：                                盖  章：

年　  月　  日　　　　　　   年　  月  　日

法定代表人 (签字或盖章)：               法定代表人(签字或盖章)：

被委托人(签字或盖章)：        	        被委托人(签字或盖章)：

地　　址：		     	               	 地　　址：

邮政编码：		     	               	 邮政编码：

电　　话：		     	               	 电　　话：

开户银行：		     	               	 开户银行：

账　　号：		     	               	 账　　号：

见证方：浙江中正工程项目管理有限公司       备案方：

盖  章：                                   盖  章：

年　 月　 日　　　　　　      年　 月 　日

注：本合同作为示范文本，具体以投标人与采购人所签定正式合同为准。

## 第五章  投标文件相关格式

### 一  资格文件格式

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

日   期：

资格文件目录

（格式自拟）

（一）有效期之内的营业执照扫描件；

（二）	负责人身份证扫描件；若有被委托人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证扫描件；（格式见附件）

（三）	具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（四）	具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函；

（五）无重大违法及相关失信记录声明书；

（六）联合体协议书格式；（若有）

（七）分包意向协议书格式；（若有）

（八）特定资格条件证明材料扫描件；（若有）

### 1、营业执照扫描件

内容要求：

1.提供处于有效期之内的营业执照扫描件；

2.扫描件须加盖公章确认。

2、负责人身份证扫描件；若有被委托人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证扫描件

### 2.1负责人身份证扫描件

内容要求：

1.提供处于有效期之内的负责人身份证正、反面扫描件；

2.扫描件须加盖公章确认。

2.2授权委托书

（采购人名称）  ：

我              （负责人姓名）系           （投标人名称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （项目名称）（项目编号：　　　　）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：被委托人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

▲注：

1.投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2.委托人为上述条款中的负责人。

3.本“授权委托书”需附负责人、被委托人身份证件扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由投标人承担。

4. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

被委托人身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人盖章：

日     期：

### 3、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）  ：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日     期：

### 4、具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）  ：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日     期：

### 5、无重大违法及相关失信记录声明书

（采购人名称）  ：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日     期：

### 6、联合体协议书格式

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的（法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。

六、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、本协议提交（采购人名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、有关本次联合体的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

九、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

### 7、分包意向协议书格式

分包意向协议书

甲方（投标人名称）：

乙方（分包投标人）：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

（投标人名称）若成为（项目名称）（项目编号）（标项）的中标投标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包投标人名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包投标人名称），（某分包投标人名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：

1、项目若是有分包的，须提供本协议；有多个分包协议的，按本格式要求相应添加。

2、分包投标人：需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

8、特定资格条件证明材料扫描件（若有）

### 二  商务技术文件格式

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

日   期：

商务技术文件目录

（格式自拟）

（一）	投标人自评分表；（格式见附件）

（二）	投标声明书；（格式见附件）

（三）投标人投标申请表；（格式见附件）

（四）	投标产品配置清单；（格式见附件）

（五）投标产品技术指标偏离表；（格式见附件）

（六）评审内容及标准相应的商务技术资料；（无格式自拟）

（七）投标人认为其他有必要提供的资料。

评分索引表

# 项目名称：             项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 | 自评分 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

### 1、投标声明书

（采购人名称）  ：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（项目编号：   ）的投标活动。为便于贵方公正、择优地确定投标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

电子加密投标文件；

备份电子加密投标文件   份（政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）；

电子加密投标文件、备份电子加密投标文件（政府采购云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）具有同等效力，内容应完全一致；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4.如果我方中标，在合同签订后     （日历天） 完成该项目。

5.如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

6.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标。

7.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9.我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按本项目合同、招标文件和投标文件的规定及政府采购法律、法规的规定履行责任和义务，否则我方愿意承担政府采购监管部门将我方列入政府采购不良行为记录名单。

12.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日     期：

注：▲按照本声明书要求填报。

### 2、投标人投标申请表

| 机构代码编号 |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  | E-mail |  |
| 负责人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 联系人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 主营项目 |  |
| 兼营项目 |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |
|  | 项目名称 | 项目编号 | 投标品牌（如招标文件有品牌可选） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

投标人盖章：

日     期：

### 商务响应表

内容要求：

1.投标人须针对采购需求中有关要求逐个作出实质性的响应，请按采购需求内容的顺序进行详细描述。

2.本项目采购需求中有关要求只是基本要求，投标人可以根据投标产品/服务实际技术指标作出优于或等同于采购需求的承诺。

3.内容请按第二章和第五章内容要求编制。

项目名称：                    项目编号：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 | ...... |  |  |  |

投标人盖章：

日     期：

### 4、投标产品配置清单

项目名称：                  项目编号：

| 序号 | 投标产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 是否为小微企业、监狱企业和残疾人福利性企业产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  | … | … | … | … | … |  |

注：

请各投标人参照采购需求，应根据投标产品真实、认真的填写本表：

1.投标产品名称应与采购需求的内容一致；

2.单位、数量应不少于采购需求的内容；

3.“备注”栏注明投标产品优劣及说明，并提供相应证明资料；

4.小微企业、监狱企业和残疾人福利性企业产品应按报价文件格式提供相应证明资料；

5.本表格不得体现报价；

### 6.投标人应真实、认真的填写本表，并对其真实性负责，因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，造成后果由投标人自行承担。

### 5、投标产品技术指标偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 采购需求技术指标 | 投标产品实际技术指标 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照采购需求，根据投标产品的实际技术指标真实、认真的填写本表：

1.“投标产品名称”应与采购需求的内容一致；

2.“采购需求技术指标”应与采购需求的内容一致；

3.“投标产品实际技术指标”应注明投标产品的详细技术指标、参数等，并提供相应证明资料；

4.“偏离情况详细说明”应注明详细的偏离技术指标及说明，并提供相应证明资料；

5.“备注”应注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”，并提供相应证明资料；

6.存在实质性条款负偏离，投标文件无效（采购需求中“▲”条款为实质性条款）；

7.“投标产品名称”、“采购需求技术指标”如与采购需求的内容不一致，有意修改且不作出说明，评标委员会可对此项按评审办法加倍减分；

8.评标委员会将根据评审办法和细则进行打分，如某项投标产品实际技术指标为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分；

9.投标人注明的偏离情况只作为评标委员会评审的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会；

10.投标人应真实、认真的填写本表，并对其真实性负责，因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，造成后果由投标人自行承担。

### 6、项目人员配置

项目负责人等人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  | 毕业时间 |  |
| 从事本专业时间 |  | 为投标人服务时间 |  |  |
| 执业时间 |  | 职称 |  |
| 在本项目拟任职务 |  |
| 说明及相关介绍： |
| 主要经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目名称及规模 | 该项目中担任职务 |

人员配备表及职责分工情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位成交，我方保证并派驻上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。人员班子应附有毕业证书、资格证书、职称证书、评标办法中所涉及的评定内容等扫描件。 |

### 三  报价文件格式

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

日   期：

报价文件目录

（格式自拟）

（一）	开标一览表；（格式见附件）

（二）	分项报价表；（格式见附件）

（三）中小企业声明函格式；（格式见附件）

（四）残疾人福利性单位声明函格式；（无格式自拟）

（五）监狱企业证明格式；（格式见附件）

（六）投标人认为其他有必要提供的资料。

### 1、开标一览表

项目名称：                           项目编号：

报价金额单位：人民币元

| 名称 | 金额 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写： （￥： ） |

▲注：

1.投标文件只允许有一个报价，有选择的或者有条件的报价将不予接受。

2.相关报价明细表填写时，应详细注明该表列举的费用及分项清单。

3.报价超过采购最高限价的，投标人不得推荐为中标候选人。

4.投标人报价只有总报价而无分项报价的，投标人不得推荐为中标候选人。投标人报价只有分项报价而无总报价的，其不得推荐为中标候选人。

5.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则不得推荐为中标候选人。

6.本次报价采用综合报价，本项目所涉及的报价，应包括本次项目实施所需的物资、产品、劳务、管理、材料、运费、安装调试、质保、保险、利润、税金、培训费、措施费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、备品备件费用、相关审批费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标人承担。

7.投标人未在投标文件中注明上述相关明细或证明的，造成后果由投标人自行承担。

投标人盖章：

日     期：

### 2、分项报价表

分项报价表内容要求：

投标人需按“开标一览表”的总报价，对产生总报价的分项报价进行详细列表说明。（表格请按第二章和第五章相关内容和要求自行设计）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 总报价 | 大写： （￥ ） |

投标人盖章：

日     期：

### 3、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于 （招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元¹，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  （标的名称）  ，属于 （招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

## 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

## 日 期：

### 5、监狱企业证明格式

# 监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 第六章  评审办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择投标人，特制定本办法。

### 一  总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的商务技术、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 本次评审方法采取百分制综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。

### 二  评标委员会

2.1评标委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于评标委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2 评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三  评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 商务技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示、样品要求和商务技术文件评审同步进行，演示循序由系统自动生成，并根据审查、澄清、演示、样品等情况结合评审办法进行独立打分，客观分应统一意见后统一给分；

3.2.2 各投标人的商务技术得分，为各评审专家对该投标人的商务技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3 报价文件评审

3.3.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

3.3.2报价修正；

3.3.3 评标委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.4 评标结果

3.4.1 评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

3.4.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.4.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的投标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.4.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.5 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定投标人后2个工作日内，发出中标（成交）通知书，并在相关媒体上公告中标（成交）结果。

### 四  评审一般规定

4.1本评审办法采用综合评分法，总分100分。

4.1.1评审专家对各投标文件的商务技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评审专家单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。投标人最终商务技术得分为各评审专家对该投标人的商务技术得分结果汇总后的算术平均数。

4.1.2商务技术权重为70%，评审分值为70分， 评审专家按招标文件规定的评审办法进行评审。

4.1.3报价权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各投标人的报价统一计算。

4.1.4 评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数，如某分项评分要素为2分，则评审专家在0.01〜2分内打分

### 五  评审内容及标准

5.1商务技术部分评审内容及分值                             单位：分

| 评标因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 企业综合实力 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、ITSS信息技术服务标准符合性证书每具备一个得0.5分，最高得3分。 注：提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A)上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图扫描件编入投标文件中，否则不得分。 | 0～3 |
| 企业业绩 | 投标人2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有与本项目同类项目业绩的，每个项目业绩得1分，最高得3分。 注:提供相关业绩合同扫描件编入投标文件中，否则不得分。 | 0～3 |
| 技术参数响应 | 技术要求的符合性，投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足招标文件要求，不带“◆”的设备性能不具备或负偏离的每项扣0.5分，扣完为止；技术参数响应带“◆”的设备性能不具备或负偏离的每项扣1分，扣完为止。 | 0～17 |
| 技术方案 | 投标人根据自身安防项目施工经验，结合全国重点文物保护单位安防工程的国家规范要求以及现场勘察情况编制本项目技术方案，技术方案应充分体现文物保护的一级风险防范等级要求，根据技术方案是否完整、经济、安全、切实可行，措施是否得力等综合评分。 ①方案非常完善、合理可行、可执行性强的，得8分； ②方案较完善、合理可行的，得5分； ③方案基本完善，可行性合理性一般的，得2分； ④方案不完善，合理性差，缺乏针对性的，得1分。 | 0～8 |
| 实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案，包括但不限于总体部署、工期供货措施、时间进度、运输计划安排是否合理、是否全面、是否可执行等进行综合评分： ①方案非常完善、合理可行、可执行性强的，得6分； ②方案较完善、可执行性较强的，得4分； ③方案基本完善，可行性合理性一般的，得2分； ④方案不完善，合理性差，缺乏针对性的，得1分。 | 0～6 |
|  | 根据投标人对文保单位的原貌保护、施工工艺要求清晰明确，对建设背景、建设内容理解透彻的进行综合打分： ①方案非常完善、合理可行、建设内容理解透彻的，得6分； ②方案基本完善，较合理可行、建设内容理解较透彻的，得4分； ③方案可行性合理性，建设内容理解一般的，得2分； ④方案不完善，合理性差，缺乏针对性的，得1分。 | 0～6 |
| 安装调试方案 | 根据产品进场前准备措施是否充分、产品进场后对突发状况考虑是否全面且有完善的应对措施、安装、调试方案具体、详细、可行等进行综合评分： ①实施方案非常完善、合理可行、可执行性强的，得6分； ②实施方案较完善、较合理可行、可执行性较强的，得4分； ③实施方案基本完善，可行性合理性一般的，得2分； ④实施方案不完善，合理性差，缺乏针对性的，得1分。 | 0～6 |
| 验收方案 | 根据投标人项目验收方案（验收需要采购人配合的内容）以及应急措施等内容的有效性、严密性、保证承诺等方面综合评分： ①方案科学合理、有效严密，保证承诺可行性强的得6分； ②方案较完善、较合理可行、可执行性较强的，得4分； ③方案基本完善，可行性合理性一般的，得2分； ④方案不完善，合理性差，缺乏针对性的，得1分，未提供不得分。 | 0～6 |
| 拟投入人员情况 （10分） | 项目负责人具有壹级建造师资格（机电工程专业）带B类证书和具有建筑电气高级工程师职称的得2分；或具有信息系统项目管理师且具有PMP认证证书的得2分。最高得2分 注：须提供以上有效相关证书扫描件编入投标文件中，否则不得分。 | 0～2 |
|  | 项目技术负责人具有高级工程师职称证书得1分，具有系统集成项目管理中级工程师及以上的得1分；或具有信息系统项目管理师的得1分、IT服务项目经理证书的得1分。本项最高得2分。 注：须提供以上有效相关证书扫描件编入投标文件中，否则不得分。 | 0～2 |
|  | 根据投标人拟派的项目服务团队人员配备情况（包括但不限于）专业技术服务能力、参与类似项目经验情况及人员综合素质等方面进行评分： ①专业技术服务能力强，类似项目经验丰富且工作职责非常明确详细的得6分； ②专业技术服务能力较强，项目经验且工作职责较明确的得4分； ③人员配备基本合理，架构基本清晰，项目经验且工作职责基本明确的得2分； ④人员配备及专业技术服务能力一般，工作职责不明确、不详细，缺少类似项目经验的得1分；无方案不得分。 | 0～6 |
| 售后服务方案 | 据售后服务的具体内容和措施、对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况及质保期后的售后服务具体方案、额外服务承诺、对售后突发事件的应急保障方案，技术培训及技术服务，主要产品(交换机设备、视频监控设备、广播扩声设备)的质保承诺等，根据方案完善性，针对性及相关证明文件等综合打分。 ①要点内容清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分； ②要点内容略有瑕疵，基本满足项目需求的得4分； ③要点内容简单明确得3分； ④要点内容不清晰，内容缺失的得2分； ⑤要点内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供方案的不得分。 | 0～5 |

5.2 投标人报价满分为30分， 报价权重30%，由评标委员会根据以下内容统一计算打分：

5.2.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.2.2 最终报价超过最高限价的投标人不进入报价评分。

5.2.3 最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效，且报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

如最终报价有增项的或报价数量多于招标文件要求数量的，不对其投标价格进行修正。若该投标人中标的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行供货，风险由投标人自行承担。

5.2.4 报价得分按以下顺序方式计算：

⑴对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）规定的小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，投标报价计算公式如下：

投标报价=∑其他的报价+∑小微企业报价×（1-20%）；

⑵并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

⑶评标基准价=投标报价中的最低报价；

⑷投标报价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评定基准价/投标报价）×报价权重×100。

5.3 本项目最终得分=商务技术得分＋报价得分；

5.4 评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定投标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标（成交）结果的，中标（成交）结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

第七章  政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购人名称）  ：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加    （项目名称） （项目编号） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与（投标人名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：

1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、投标人须将该声明书签署后将扫描件(加盖公章)在解密环节之后30分钟内发送至指定邮箱（764340256@qq.com)，否则视为投标人放弃投标。

3、该声明书请各投标人在开标前提前准备好。