江山市人民检察院检察指挥中心

建设项目

项目编号：JSS2021D002Q

公

开

招

标

文

件

委托单位: 江山市人民检察院

备案单位：江山市财政局

代理机构：江山市政府采购中心

起草人：王磊         审核人：薛娜楠

二零二一年一月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知前附表及投标须知	7

一、 投标须知前附表	7

二、 投标须知	9

三、 招标文件说明	10

四、 投标文件的编制	11

五、 投标文件的签署及规定	14

六、 投标文件的递交	15

七、 投标无效的情形	15

八、 废标的情形	16

九、 开标和评标	16

十、 授予合同	18

十一、 法律责任	18

十二、 其他	19

第三章 采购内容及要求	20

第四章 评标办法及开评标程序	48

一、 评标委员会的组成	48

二、 评标原则	48

三、 注意事项	48

四、 评分标准	49

五、 开评标程序	51

第四章 合同草案	52

第五章 应提交的有关格式范例（仅供参考）	55

一、投标文件封面	55

二、 资信文件格式	56

三、技术文件格式	65

四、报价文件格式	67

# 招标公告

公告日期：2021年1月19日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定。江山市政府采购中心受江山市人民检察院委托，现就江山市人民检察院检察指挥中心建设项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号： JSS2021D002Q

二、采购组织类型：政府集中采购-委托本级集采

三、招标项目概况:

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 江山市人民检察院检察指挥中心建设项目 | 详见第三章 | 1项 | 333.5 |

注：详细要求见招标文件第三章。

四、投标供应商资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人,分公司参与投标的，需提供总公司授权书。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

5.本项目谢绝联合体投标。

五、获取招标文件方式

1.报名时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

2．本项目采用网上报名，不接受现场报名，未经网上报名，其投标文件将被拒绝。已在浙江省政府采购网注册的正式供应商可以登陆https://login.zcygov.cn/login进行网上报名。

3．采购文件由投标人在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）免费下载。

六、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

七、投标文件提交截止时间：2021年2月10日9:00:00

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标人应当在投标截止时间前将装有电子备份加密投标文件以电子邮件方式传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com)，逾期传输将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将视为无效。

备注:为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2021年2月10日上午9时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件(文件名后缀为备份文件四字的首字母)以电子邮件方式传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com),传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况(开标当日9:00-10:00期间进行解密)，投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com)的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间(2021年2月10日上午9时前)及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将视为投标无效。

八、招标响应文件提交时间：2021年2月10日9时

九、招标响应文件提交地址：江山市虎山街道景星西路万商城五号楼B一楼公共资源交易中心4号评标室。

十、招标响应文件开启时间：2021年2月10日9时

十一、招标地址：江山市虎山街道景星西路万商城五号楼B一楼公共资源交易中心4号评标室。

十二、招标保证金：

根据浙财采监〔2019〕5号文件，自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务亦同。

投标保证金(元)： 0元

十三、招标文件公告期限：本项目公告期限为自发布之日起5个工作日。

十四、其他事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。质疑和投诉必须满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条的规定，即“供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围”。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，现对小型和微型企业提供的服务的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业服务的，视同中型企业。满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号文件）要求的残疾人福利性单位同样享受6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（成交供应商为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。） 属于小型、微型企业的残疾人福利性单位、监狱企业，不重复享受政策。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为成交人的，应当在《成交通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》（浙财采监字〔2009〕28号]）文件的规定进行注册，否则，江山市政府采购中心将拒绝向其发出《成交通知书》，并可以直接推荐排名次之的供应商为成交人。

十二、联系方式

1、采购代理机构名称：江山市政府采购中心

联系人： 王先生

联系电话：0570-4031937

传真：无

地址：江山市虎山街道景星西路万商城西一楼

2.采购人：江山市人民检察院

联系人：夏主任

联系电话：0570-4075929

传真：无

地址： 	江山市文教路2号

3.同级政府采购监督管理部门名称：江山市财政局采监科

联系人：王科长

监督投诉电话：0570-4033811

传真：无

地址：江山市财政局

# 投标须知前附表及投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 江山市人民检察院 |
| 2 | 项目名称 | 江山市人民检察院检察指挥中心建设项目 |
| 3 | 采购预算价 | 3335000元 |
| 4 | 供货期限 | 接到甲方通知之日起30天内供货安装调试完毕。 |
| 5 | 投标有效期 | 响应文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 投标保证金 | 根据浙财采监〔2019〕5号文件，自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务亦同 投标保证金(元)： 0元 |
| 7 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人请准备电子投标文件、电子备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）电子备份投标文件参照政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）中上传的电子投标文件格式文档，以电子邮件方式加密传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com)，逾期传输将被拒收，数量为1份。 （3）投标文件均由资信文件、技术文件和报价文件组成。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2021年2月10日9:00:00（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 江山市公共资源交易中心4号评标室 |
| 10 | 开标时间 | 2021年2月10日9:00:00（北京时间） |
| 11 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 12 | 电子备份投标文件的递交 | 投标人应当在投标截止时间前将电子备份投标文件以电子邮件方式传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com)，逾期传输将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将被退还。 |
| 13 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。2.请务必确保投标文件制作 时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 14 | 招标结果公示期限 | 1个工作日 |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 15 | 履约保证金 | 中标供应商合同签订前向采购单位缴纳合同金额2.5%的履约保证金（供应商可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金）。项目结束，验收合格无任何（服务）质量问题，无息退还。 |
| 16 | 联合体开标 | 本项目谢绝联合体开标。 |
| 17 | 联系人 | 王先生 |
| 18 | 联系电话（传真） | 0570-4031937 |
| 19 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 20 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | zfcg.czt.zj.gov.cn（浙江省政府采购网） www.qzggzy.com（衢州市公共资源交易网） |

## 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标人”系指组织本次招标的江山市政府采购中心。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位江山市人民检察院。

    - “投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

    - “服务” 系指根据招标文件规定，中标人必须承担江山市人民检察院检察指挥中心建设项目 的所有服务。

    - “货物” 系指根据招标文件规定，中标人必须承担江山市人民检察院检察指挥中心建设项目 的所有货物。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次采购采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（参考格式见第六章）。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包,分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定,单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - ▲除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 评标办法及开评标程序

    - 合同草案；

    - 应提交的有关格式范例。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前10日以书面形式向招标人提出，否则招标人将不予受理。招标人将在收到异议之日起7个工作日内作出答复，如有变更在本采购信息发布媒体上发布变更公告，公告内容作为招标文件的构成部分。不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

## 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

  - 投标文件的组成

投标文件应分为【资信文件】、【技术文件】和【报价文件】。电子投标文件须采用CA签章。

    - 【资信文件】（包含电子投标文件）其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

12.1.1▲投标函；

12.1.2▲供应商资格声明；

12.1.3▲政府采购活动现场确认声明书（格式范例详见第六章）

12.1.4供应商需提供有效的《企业法人营业执照》副本彩色扫描件、 供应商有效的《税务登记证》彩色扫描件（五证或三证合一仅需提供《企业法人营业执照》彩色扫描件）；

12.1.5▲授权代表参加投标的，须提供法人授权委托书；

12.1.6▲法定代表人或法人授权代表身份证（参加投标人证件）；

12.1.8▲税务机关出具的纳税证明材料（网上下载即可）；

12.1.9纳税信用等级最新一期的纳税信用等级C级或C级以上材料（网上下载即可）；

12.1.10▲第三方出具的缴纳社会保障资金的相关材料（以社保或税务机关出具证明为准，网上下载即可）；

12.1.11投标人上一年度财务状况报告及财务会计制度（资产负债表、利润表、现金流量表或第三方出具报告）（个体工商户除外）；

12.1.12根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，现对小型和微型企业制造的产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业。满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号文件）要求的残疾人福利性单位、满足《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的监狱企业同样享受6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（中标供应商为残疾人福利性单位、监狱企业的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，接受社会监督。）

属于小型、微型企业的残疾人福利性单位、监狱企业，不重复享受政策。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

未被列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人相关截图：

    - 【技术文件】（包含电子投标文件）其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

      - ▲详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置、及产地）设备详细参数表；

      - 其中属于最新一期的《节能产品政府采购清单》的产品或国家认可的机构颁发的节能产品认证（台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品）必须提供具体产品型号的截图（清单可在中国政府采购网上下载、国家认可的机构颁发的节能产品认证截图亦可）；

      - ▲在投标目录中添加投标人自评表并标明页码，将客观分自评后放入投标文件，并在评分自评明细中注明得分具体页码；

      - 投标人应按所投设备的实际参数填写《技术偏离表》，各技术参数需提供相关证明材料（除已经明确要求提供证明材料类型的外，“检测报告”或“产品说明书”或“功能截图”或“产品配置图”或“相关截图”等能证明、体现参数的材料均认为是有效的证明材料）；要在“偏离情况”栏如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，在“其他”栏填写证明材料处于标书的第几页，若所填参数有虚假情况的，招标方有权依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定要求中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；

      - 项目详细的集成技术方案；

      - 培训及售后运维服务方案；

      - 项目详细的实施方案；

      - 备品备件及专用工具清单；

      - 售后或授权售后服务网点。售后服务网点场地、人员、车辆、服务内容介绍，售后服务网点属于授权服务网点的，需另外提供服务授权书。投标人有更优惠的售后服务承诺，请在投标文件中单独列出；

      - 供应商认为的其他需要提供的资料；

    - 【报价文件】包括以下内容

      - ▲开标一览表。

12.3.2▲报价明细表，必须按系统逐项标明。

13.投标文件内容填写说明

13.1供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字；

13.2供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求；

13.3《开标一览表》的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容；

13.4投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝；

13.5供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件；

13.6投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章；

13.7由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责；

13.8投标报价:

13.8.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

13.8.2投标报价是履行合同的最终报价，投标人在报价单中提供的总报价在合同执行过程中固定不变，投标人不得以任何理由予以变更。报价中必须包含全额含税发票、雇员费用、雇员保险、合同期内的应预见和不可预见费用等；

13.8.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受；

13.9投标有效期:

13.9.1▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

## 投标文件的签署及规定

  - 供应商应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明“资信文件”、“技术文件”、“报价文件”。

  - 投标文件由供应商或经正式授权的代表在投标文件上签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

  - 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

  - 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

  - 投标文件的密封和标记

    - 投标文件应分为资信文件、技术文件和报价文件三部分。

    - 投标文件封面应注明：项目名称、项目编号、供应商名称、投标文件名称（即资信文件、技术文件、报价文件）。

## 投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

20.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。鉴于近期“新冠疫情”防控需要，建议投标人授权代表不到开标现场。

20.2投标截止时间后，投标人可直接登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

  - 投标文件的修改和撤销

21.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

21.2实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 投标文件逾期传输递交的；

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 投标文件有应盖而未盖公章、未按规定顺序编制，未有效授权的;

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资信或技术文件中包含商务报价的；

    - 投标人的报价明显低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

    - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混传输递交；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## 废标的情形

  - 采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 出现影响采购公证的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

    - 有效供应商不足三家的。

## 开标和评标

  - 开标

    - 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

24.2投标截止时间后，投标人可直接登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

  - 评标委员会

    - 评标委员会由政府采购评审专家库中随机抽取的7名专家组成或由采购人代表2名以及从政府采购评审专家库中随机抽取的技术、经济等方面的5名专家组成。采购人代表由采购单位推荐，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。评标委员会对投标文件进行审查、评估和比较。

    - 在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

▲算术错误将按以下方法更正: （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 评标

    - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 关于澄清、询标的说明：取消投标人在开标现场的书面签字确认等有关操作要求，开标过程中要求投标供应商进行澄清、说明或者补正的，澄清、询标内容通过电子CA签章上传，由供应商法人代表或法人委托人在接到代理工作人员电话通知半小时内澄清补正完毕。请投标人在投标期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利。则视同默认采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程及结果提出异议，联系电话：0570-4031831。

    - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法确定中标候选人。

  - 保密

    - 公开开标后直到授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 授予合同

  - 中标通知和合同授予

    - 中标通知书：评定结果公告期间，江山市政府采购中心将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 履约保证金交纳：中标供应商合同签订前向采购单位缴纳合同金额2.5%的履约保证金（供应商可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金）。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同,并经江山市政府采购中心鉴证、财政局备案后生效。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，报监管部门查处，在监督部门查处结论中确认中标候选人无法履行的，采购人可以取消该供应商的中标资格，在此情况下，可将合同授予下一个候选人。

    - 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

## 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的,依法追究刑事责任:

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与采购人进行协商投标、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

## 其他

33.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及其《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定编制的，解释权属招标人。

# 第三章  采购内容及要求

## 指挥中心信息化系统

| 序号 | 设备名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、检察数据集成区、公益诉讼指挥区 |  |  |
| 1、大屏显示系统（采用P1.5) |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 | 1、★点间距 ≤1.58mm，点密度：＞396000点/㎡ 2、箱体尺寸：W610×H343×D68，箱体分辨率：384×216整屏尺寸5.49*2.4米，面积13.18平方米，屏幕分辨率不小于3456×1512。 3、▲管芯:SMD1010金线封装； 4、水平视角≥160°，垂直视角≥160°；白平衡亮度不低于600（cd/㎡） 5、整屏亮度均匀性≥97%，色度均匀性Cx±0.002，Cy±0.002； 6、远程监控：可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号。 7、色温：3000K-9000K。 8、视网膜蓝光防护：符合GB/T 20145-2006中对灯和灯系统蓝光危害无危害类，且<1W.m-2.sr-1。（报告须附实测照片）（提供佐证材料。） 9、★模组、接收卡与主板采用硬接口设计；模组、接收卡支持带电维护，热插拔；支持单箱断电，可以快速切断强电。（提供国家认可的相应资质的检测机构出具的有效期内的检验报告扫描件佐证。） 10、维护方式：支持完全前维护；模组、接收卡与主板采用硬接口设计；模组、接收卡支持带电维护，热插拔；支持单箱断电，可以快速切断强电。 12、防尘防水：正面防护等级符合IP42,背面防护等级符合IP6X背面固定螺丝孔处全密封。（报告须附实测照片）(提供国家认可的相应资质的检测机构出具的有效期内的检验报告扫描件佐证) 13、★箱体结构：16：9比例；箱体和后盖均为压铸铝金材质,均为一次性整体压铸成型，背板和后盖均为压铸铝材质，全金属自然散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计。电源贴近箱体结构，通过压铸铝箱体导热，无需开孔及风扇散热。(提供国家认可的相应资质的检测机构出具的有效期内的检验报告扫描件佐证) 15、★自检技术：箱体带LCD显示面板，可实现LED单点检测，工作累积时间，温度检测，电源检测，温度监控；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号。(提供国家认可的相应资质的检测机构出具的有效期内的检验报告扫描件佐证) 16、抗盐雾：设备正常运转4小时后，采用浓度5%盐溶液，连续喷雾48小时。（报告须附实测照片） | 平方米 | 13.18 |
| 2 | 分离式屏体控制器 | 1、1路DVI、1路HDMI输入，支持热备切换4路网络输出。 2、★所投设备与LED屏体为同一厂家，不接受OEM产品，提供3c证书复印件。 3、采用分离式设计，支持输入信号热备份功能，故障快速更换，无需拆屏，无需分配器支持1920*1080像素显示，无需交换机实现屏体控制。 4、单网线同时传输显示信号及屏体调节，支持100米长距离传输。 | 台 | 4 |
| 3 | 智能配电箱 | 1、产品要求：20kw 带PLC功能。带漏保空开等。 2、采用“显示屏智能上电系统”，通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 3、屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 | 台 | 1 |
| 4 | 结构 | 根据现场情况定制钢结构 | 平方米 | 12.75 |
| 5 | 专用线材 | 网线、DVI等清单设备出厂线缆 | 套 | 1 |
| 6 | 屏体包边处理 | 根据现场情况定制不锈钢包边 | 项 | 1 |
| 2、音响扩声系统 |  |  |  |
| 7 | 主扩网络数字音响 | 1、配备6.5寸同轴自分频全频喇叭。 2、高效率PBTL数字功放；高主频率POE电源。 3、★使用6类网线可支持110W内信号功率同步传输。 4、内置高品质数字音频解码芯片。 5、外置通道切换开关，可选择L、R、L+R通道切换. 6、内置网络有源功放具有输出直流保护、过温保护、电源和功放软启动功能。 7、额定功率50W RMS；最大功率100W RMS；频率响应80Hz-16KHz 喇叭灵敏度91dB(1M/W)；声压级107dB(1m)。 8、POE电压DC45V-56V。 9、信号规格：48KHz,24bit 110 Ohms>200mV 50%T -6dBFS；信噪比：≥95dB 10、外形尺寸（单位：MM)：(220+185)*160*220mm 11、★提供国家认可的相应资质的检测机构出具的有效期内的检验报告复印件。 12、★提供有效的有源音箱字样的3C认证复印件； | 只 | 8 |
| 8 | 补声网络数字音响 | 1、二分频数字有源音箱，音柱音频信号传输采用一条6类网线。 2、音箱内置专用的解码器和D类功放，音柱音箱配置高保真的4个3寸钕铁硼低音和3寸高音单元，声音还原清晰度高失真小。 ★3、音箱具有一个输入接口，和一个数字信号输出接口（提供实物照片佐证）。音箱通过电源适配器可串接4个音箱。 4、音箱具有 L、L+R、R 通道选择开关，通过该开关可将两只音箱组成一套立体声声场输出。 5、电源参数：输入RJ45；DC45-56V 0.5A 6、信号输入：RJ45： AES/EBU： 48KHz,24bit 110 Ohms>200mV 50%T -20dBFS 7、输出功率：40W THD=1%,RL=8Ω；MAX80W 8、信噪比≥95dB；频率响应： 100HZ-17KHz；灵敏度：88dB（1m/1w)；声压级：98dB 9、尺寸：450（高）×96（宽）×115mm（深度） 10、提供提供国家认可的相应资质的检测机构出具的有效期内的检验报告。 11、提供有效的有源音箱字样的3C认证复印件； 12、件； 13、提供有效的DANTE网络数字有源音箱的内部电路结构图第三方证明材料复印件。 | 只 | 2 |
| 9 | 网络音频传输处理器 | 1、主机支持 AES/EBU、立体声模拟信号二选一输入。 2、主机8分区独立音量控制电位器，可方便灵活调节每个分区的音量，内置4个独立的开关电源，每 4个音箱采用一个电源供电。 ★3、主机可提供8组16路的音箱连接接口，8路数字信号输出接口。（提供实物照片佐证） 4、主机与音箱连接采用一条普通的6类网线连接。 5、电源参数:输入：AC100-240V 60/50Hz 6A，输出 RJ45：4.5 脚+，7.8 脚-，DC48-56V 0.5A *16 路。 6、输出功率30W*16路；AES/EBU：32KHZ-192KHz,16bit-24bit 110 Ohms>200mV 50%T -20dBFS。 7、模拟：6.35 平衡式输入 20-20KHz 0dBv。 8、输出RJ45：AES/EBU：48KHz,24bit 110 Ohms>1V 50%T -20dBFS。 ★9、面板整机电源显示，8 分区信号显示。后板 16 路电源显示，16路音箱连接显示。（提供实物照片佐证） 10、控制：面板电源开关控制，8分区立体声音量控制。 11、提供有效的3C认证复印件。 | 台 | 1 |
| 10 | DANTE网络协议音频处理器 | 1、基于 Dante 协议，集音频传输、DSP 处理与远程网络管理为一体的系统平台。 2、通过使用简单的图形操作软件对网络音频传输处理器进行控制，并可预设10 种处理模式存储在存储芯片内，进一步方便了使用； ★3、4×1000M具备Dante功能的局域网IP接口，用于接入标准的Dante设备和系统。（提供实物照片佐证） 4、依据型号不同支持8×8、16×16、64×64通道的Dante编码和解码功能，支持48K和96K采样率，传输量化深度为24位。 5、8路本地MIC/LINE输入，前置放大器增益60dB可调，独立可控的+48V幻想电源； 8路本地LINE输出，平衡接口；部分型号具备AES/EBU数字接口。 6、内置40bit浮点SHARC DSP处理器，具备混音、均衡、动态、延时等效果处理。 7、4路带光电隔离的开关量输入和4路电子继电器输出。 8、通过Dante网络远程监测设备的运行状态，包括机箱温度、开关量状态等，具备异常报警和保护功能；能远程控制开关量开闭并设计调整DSP音频参数，同时在开机后能自动加载已设定的音频参数。 9、内置千兆交换机，4个Dante网络接口既可工作于主备模式，用于提高系统的安全性，也可以直接连接其它的Dante和非Dante设备，既方便布线，又能节省交换机等网络设备。 10、音频处理通道数: 8路网络通道输入/输出，4路数字通道输入/输出，8路模拟通道输入(带+48V幻像电源)/输出。 11、接口:4个RJ45 1000M网口 ，3个USB接口, 1个HDMI接口，1个GPIO接口。 | 台 | 2 |
| 11 | G20无线一拖4 | 1、收音头 14mm直径镀金电容咪头*1；指向特性超心型。 2、效率响应 20-20KHZ；灵敏度 -36DB 3、调制方式 宽带FM，频率范围 605-655MHZ 4、信道数目160；可调范围40MHZ；信道间隔 250KHZ。 5、动态范围100DB；最大频偏±45KHZ 6、音频响应 80Hz-15KHz(±3dB) 7、综合信噪比＞105dB 8、★提供国家认可的相应资质的检测机构出具的有效期内的检测报告扫描件。 | 套 | 1 |
| 12 | 有线鹅颈话筒 | 1、Classis GM鹅颈话筒，应用了创新的Scudio™抗射频干扰技术，可以有效隔绝手机等射频信号。 2、换能器类型：电容式（驻极体）；3、指向特性：心型；4、频率响应：近距离拾音：82 - 12,500 Hz；远距离拾音（1m）：180 - 12,500 Hz。5、最大承受声压：122 dB [SPL@ 1% THD]。6、信噪比：58 dB [A, rms]。7、幻象供电：12 - 48 V。8、鹅颈直径：顶部约6mm、底部约8mm；总长度：516 mm。 | 套 | 3 |
| 13 | 无线手持话筒 | 1、双手持无线话筒PLL锁相环回路设计； 2、UHF100频点PLL数位锁定自动选讯功能； 3、内建式静音及音码锁定回路可抑制干扰； 4、特殊抗干扰电路设计； 5、超高动态双压缩分流技术，将高低频自动分流加载，展现最佳动态特性； 6、独立电源开关，提供平衡，非平衡式输出，功能表（MENU）、向上（UP）、向下（DOWN）、设定（SET）等控制功能按钮。 7、8个可选频率(每个频段)，每个频段可相容4个通道 | 套 | 1 |
| 14 | 电源时序器 | 1、★双2寸TFT彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压、电流、日期时间、通道开关状态。（提供实物照片佐证双2寸彩色液晶显示窗） 2、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作； 3、8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S，单位为秒）； 4、支持多台设备级联顺序控制（可多达50台），级联自动检测及设置； 5、配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制； 6、每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制； 7、8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 8、每路带独立滤波器；欠压、超压、过流检测及报警。 9、★配有APP和PC软件，支持IPHONE/安卓系统手机及笔记本无线控制调试。（提供软件截图佐证）。 10、可设定固定IP地址，可实现电脑PC端跨网段远程智能控制及调用。 | 台 | 3 |
| 15 | 32数字调声台总控室 | 1、关机参数自动保存，不用担心数据丢失 2、本地32路MIC/Line输入,2组3.5莲花立体声输入,1组数字输入：光纤/声卡，MP3，支持AES数字输入输出。 3、12路信号输出（主输出L,R,4路AUX输出,4路编组输出） 4、网络远程音频扩展16路Mic/Line输入，8路信号输出。 5、多达48路Mic/Line输入，20路混音信号输出，最高支持 120 路输入输出。 6、输入通道声像调节；MIC输入增益调节（数字增益）；Mic输入通道奇偶或者上下立体声联调（Linked）。 7、内置压限器，噪声门，高低通滤波器，5段参量均衡，延时。 8、通道参数快速拷贝功能. 9、28个通道引导显示屏，支持背景颜色和通道名字修改。 10、自带反馈抑制器；自带信号发生器（粉红噪音/正玄波/白噪声）。 11、★支持远程IO扩展。 12、支持有线网口调节或外接路由器无线调节。 13、7寸1024*600高清电容触摸显示屏（提供截图佐证）。 14、★提供国家认可的相应资质的检测机构出具的有效期内的检验报告扫描件； 15、提供有效的数字调音台字样的3C认证复印件； | 台 | 1 |
| 16 | 无线话筒放大器 | 1.天线分配:两组主动式一对四分配输出及两组主动式一对一分配输出。 2.适用频宽范围:470~800MHz 3.输入截断点:+32dBm天线输入讯号 4.RF输出端增益:+1.0dB±1dB 5.输出/入增益:+1.0dB±1dB 6.输出端绝缘度:>18dB在400~1000MHz 7.频段选择性:低端≧35dB, 高端≧30dB 8.输出/入阻抗:50Ω 9.天线输出入接头:TNC插座 10.天线输入接头电源供应:天线A、B输入端各提供8.3 V DC, 230 mA max | 台 | 3 |
| 17 | 指向性天线放大器 | 1.频率范围：480~1000MHz； 2.天线增益：4~6 dBi； 3.放大器增益：12±1 dB（RX连接座），0 dB（TX/RX连接座）； 4.驻波比：≦2:1（RX连接座），≦2:1（TX/RX连接座）； 5.3-dB波束宽：75°垂直面，130°水平面； 6.功率消耗：RX连接座：1120 mW（DC 8V, 新DC 8~15V) 7. 系统阻抗：50Ω； 8.接头：TNC母座×2； 9.尺寸(mm)：319(宽) × 270(高) × 25(深)；重量(g)：约430 | 台 | 6 |
| 3、分布式可视化控制管理系统 |  |  |  |
| 18 | 分布式输入节点（4K) | 1、支持1个12V供电，支持POE供电，可同时使用。 2、★KVM可视化管理：支持KVM可视化，在OSD菜单上可对系统内所有信号进行可视化预览，切换，跨屏漫游，大屏推送与接管，远程交互协同，支持KVM权限管理。（提供佐证材料证明。） 3、支持KVM系统联动：支持鼠键控制。 4、★交互功能，在OSD菜单上可实现四方交互应用，具备联系人通信录，支持一键呼叫，挂断，群呼等管理，采用SIP、H.323协议实现坐席与坐席，坐席与手机移动交互终端，坐席与视频会议终端等交互应用。（提供国家认可的相应资质的检测机构出具的有效期内的检验报告扫描件佐证） 5、分布式中控：具备中控功能，节点分布式中控，可视化综合平台统一管理可编辑中控应用。 6、显示屏：前面板显示屏，实时显示设备IP信息。 7、★流媒体协议：支持TCP/UDP/RTSP/RTP/ONVIF/SIP/HTTP协议。（提供佐证材料证明） 8、★管理控制：支持B/S、C/S 、IOS 、KVM 集控管理及控制，不低于3种可视化控制方式。（提供佐证材料证明） 9、编码：≥1路4KP30fps音视频主子双码流输出；视频H.265/H.264可选；音频音频编码格式G711/G722.2/AAC/Opus 10、视频输入：1路HDMI接口，支持HDMI/DVI分辨率自适应。最高支持4K@30HZ输入。 11、视频输出：1路HDMI接口，支持HDMI/DVI 2种信号模式。最高支持4K@60HZ输出，可以解码或环出。 12、光网互备：1路千兆自适应RJ45网口，1路可选配SFP FC光纤接口。主线路故障时则自动切换到备用线路。 13、音频与对讲接口：≥1路立体声线路凤凰端子接入；≥1路立体声线路凤凰端子输出；2个3.5mm双向语音对讲输入输出专用接口。（提供实物照片佐证） 14、控制接口：≥1路RS232串口、≥1路RS485接口、≥1路IR红外接收2路IR红外发送接口、≥2路弱继电器RELAY接口，用于采集计算机开关机、≥2路I/O接口，用于远程控制计算机的开关机、≥1路USB3.0、≥1路USB2.0。（提供产品彩页界面截图，） 15、★产品需提供厂家3C证书扫描件。 | 台 | 13 |
| 19 | 分布式输出节点（4K) | 1、支持1个12V供电，支持POE供电，可同时使用。 2、★KVM可视化管理：支持KVM可视化，在OSD菜单上可对系统内所有信号进行可视化预览，切换，跨屏漫游，大屏推送与接管，远程交互协同，支持KVM权限管理。（提供佐证材料证明。） 3、支持KVM系统联动：支持鼠键控制。 4、★交互功能，在OSD菜单上可实现四方交互应用，具备联系人通信录，支持一键呼叫，挂断，群呼等管理，采用SIP、H.323协议实现坐席与坐席，坐席与手机移动交互终端，坐席与视频会议终端等交互应用。 5、分布式中控：具备中控功能，节点分布式中控，可视化综合平台统一管理可编辑中控应用。（提供佐证材料证明。） 6、显示屏：前面板显示屏，实时显示设备IP信息。 7、★流媒体协议：支持TCP/UDP/RTSP/RTP/ONVIF/SIP/HTTP协议。 8、★管理控制：支持B/S、C/S 、IOS 、KVM 集控管理及控制，不低于3种可视化控制方式。 9、解码：支持H.264 MP/HP/BP,H.265、 16路1080P30fps解码，解码音频格式G711/G722.2/AAC/opus。 10、★数字音频流控制：支持16路网络数字音频流，AAC/G711/opus/G722.2协议音频流任意混合解码输出至设备音频接口，支持禁音开启开闭，16路音频自由混音，调节处理。（提供佐证材料证明。） 11、视频输出：1路HDMI2.0接口，最高支持4K@60HZ输出；1路DVI-I接口，支持DVI/VGA信号。最高支持1080P60HZ输出。 12、光网互备：1路千兆自适应RJ45网口，1路可选配SFP FC光纤接口。主线路故障时则自动切换到备用线路。 13、★音频与对讲接口：≥1路立体声线路凤凰端子接入；≥1路立体声线路凤凰端子输出；2个3.5mm双向语音对讲输入输出专用接口。（提供实物照片佐证） 14、控制接口：≥1路RS232串口、≥1路RS485接口、≥1路IR接收 2路IR发送接口、≥2路弱继电器RELAY接口、≥2路I/O接口，≥1路USB3.0接口、≥2路USB2.0接口。（提供产品彩页界面截图，） 15、滚动字幕条幅（跑马灯）：支持条幅自定义位置、大小，底层、字体以及字体、滚动方向与速度等。 16、设备内嵌GUI可视化坐席管理软件，支持预案管理、四分屏布局管理、座席跟随、图像推送、图像抓取、音量调节、终端呼叫、预案管理、系统设置等功能。（提供产品彩页界面截图，） 17、★产品需提供厂家3C证书扫描件。 | 台 | 5 |
| 20 | 可视化综合管理平台 | 1、与分布式输入、输出节点相配套的管理软件，软件操作采用CS可视化集中控制，可视化界面管理，所见即所得，让系统更易用、更可靠。对任意信号源视窗进行实时回显和预览，在控制客户端前即可看到整个幕墙上的显示效果。 2、集控界面集预案、大屏拼控、视频监视，云台控制，可编程中控，音频调节，直播/录制、暂停等控制，系统状态、系统配置等功能于一体。 3、支持自由操控，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、整屏和画中画、漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等）。 4、预案管理：软件可根据用户需求、习惯自由选择预案内容进行保存。可将显示内容组合和布局保存为预案，快速调取。 5、拼接管理：可对多个不同规模，不同类型的显示屏进行统一管理和联合调度，可设置输入源节点开窗位置，大小，层次关系，实现视窗在大屏幕墙上的跨屏，漫游，叠加等功能。 6、可视化视频切换：不少于8路高清视频的实时预览显示，支持视频通道拖拽式切换；支持输出视频通道预览放大。支持多屏多图层拼接功能； 7、音频控制：可实现对音频处理器，功放，录制，远程终端等通道音频参数的调节，支持视频内嵌音频切换路由管理。 8、★可编程中控界面：可编程页面支持图片，文字，按键等编程应用，实现中控的集中控制管理；可以对周围环境灯光，窗帘，电源、空调等设备的 集中管理。 9、录播控制：支持录播功能，可在线直播，组播，点播等功能，可将文件存储至分布式服务器中。 10、支持KVM功能，可以控制动态视频信号的播放和停止，PC端播放PPT画面，可以实现对PPT的翻页操作可一键 KVM 切换，直接在触摸屏中控制电脑。 11、定制化界面，PC 管理软件任意模块可由用户自定义，根据需求任意更改，做到随心所欲； | 台 | 1 |
| 21 | 专用交换机 | 背板带宽：336Gbps；包转发率：87Mpps；端口容量：48个；10/100/1000Base-T端口，4个1000Base-XSFP千兆以太网端口。 | 台 | 6 |
| 21 | 可视化控制无线路由器 | 1、AX6000双频全千兆无线路由器；WiFi6高速网络。 2、易展分布式Mesh WiFi6路由版； 3、内存容量1G及以上；无线速率6000M；5G MIMO技术：4x4 MIMO。 | 台 | 1 |
| 22 | 控制平板 | 9.7寸以上,128G | 台 | 1 |
| 22 | 可视化软件编程 | 根据现场环境，设备接口，进行定制可视化编程开发软件 | 项 | 1 |
| 4、其他配套 |  |  |  |
| 23 | 400万像素摄像机（带拾音接口） | 1、400万1/2.7" CMOS ICR星光级变焦半球网络摄像机 2、最低照度:彩色:0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR；镜头:2.7-12mm@ F1.2。 3、调整角度:水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355°。 4、宽动态范围:120dB；视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG；最大图像尺寸:2560 × 1440。 5、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)。 6、通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口；音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口； 7、红外照射距离 10-30米；防护等级 IP67；防暴等级 IK10。 | 台 | 6 |
| 24 | 高保真全向拾音器 | 全向降噪拾音器；监听范围：5~150平方米；音频传输距离：3000米；灵敏度 -42dB；音频降噪：Clearspeech软件降噪技术；频率响应：20Hz~20KHz；信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内）；指向特性：全方向性；保真度：具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85% 电路设计：具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调；麦克风：高保真震膜电容咪头；动态范围：≥104dB（1KHz at Max dB SPL）；最大承受音压：≥120dB SPL（1KHz,THD 1%） | 台 | 6 |
| 25 | 硬盘录像机 | 1、1个HDMI，1个VGA，异源输出；2盘位，可满配6TB硬盘； 2、1个千兆网口；1个USB2.0接口、1个USB3.0接口。 3、输入带宽：80M；8路H.264、H.265接入；最大支持8×1080P解码 支持H.264、H.265解码。 4、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 | 台 | 1 |
| 26 | 硬盘 | 3.5" 4TB SATA | 个 | 2 |
| 27 | 无线键鼠套装 | 1、智能背光 MXKeys键盘+MXMASTER3【儒雅黑】鼠标；2、兼容多系统。 | 套 | 3 |
| 28 | 无线投屏协作系统（含4个投屏器） | 1.采用802.11AC协议，支持软件传屏，同时支持电脑、手机反镜像接收实时画面。 3.支持安卓手机扫码投屏，支持电脑、手机等内网跨网段投屏码投屏。 4.支持不同信号源的自动横竖屏转换，支持双画面拉伸满屏，支持竖屏强制旋转功能； 5.支持2.4G和5G WiFi模式，双5G wifi模块设计，支持无线桥接网络以及设备自身热点无线同时开启。 6.内置蓝牙接收模块，可独立传输手机平板等音频，多终端接入音源自动切换。 7.所投标产品具有无线投影系统会议协作软件著作权登记证书。 8.★所投产品具有国家强制性产品认证试验报告，提供该证书原件扫描件。 9.★所投产品必须具有CCC认证。 | 台 | 1 |
| 29 | 双屏支架 | 升降台气动式，气压悬停。带USB接口，可横竖屏切换，上下升降自由调节角度，三轴旋转。可承重12公斤。 | 套 | 6 |
| 30 | 机柜 | 前后网孔，双开门。800*800*2000。 | 台 | 3 |
| 31 | 桌插 | 配套网口、HDMI，话筒、电源接口、USB充电接口等。 | 套 | 8 |
| 32 | 地插 | 配套网口、HDMI，话筒、电源接口等 | 个 | 6 |
| 33 | 高线线缆 | HDMI-HDMI，完成本会议室所需高清线 | 项 | 1 |
| 34 | 话筒线 | 双芯咪线 | 米 | 500 |
| 35 | 网线 | 6类网线 | 箱 | 5 |
| 36 | 控制线 | RVV2*1.0 | 米 | 300 |
| 37 | 线管 | 20,25 | 批 | 1 |
| 38 | 六类配线架 | 含24个6类模块 | 个 | 3 |
| 39 | 理线架 |  | 个 | 6 |
| 40 | 辅材 | 接插件、接头等 | 批 | 1 |
| 二、线索综合研判区、刑事检察指挥区（一） |  |  |
| 1 | 会议平板一体机 | 1.屏幕尺寸≥86英寸；显示分辨率 3840*2160；显示屏寿命≥30000小时。 2.★触摸玻璃采用≥3mm AG表面处理钢化玻璃，投标时须提供佐证材料证明。 3、采用红外触摸，全通道支持20点触控， 支持多人同时在白板上进行书写，互不影响，支持10点同时书写；触摸精度：90%以上触摸区域为±1mm，触控响应时间<15ms。 4.系统配置控制主机：固态硬盘120G SSD和Android8.0系统。 5.★外接设备时，机器能自动识别信号源并切换到对应通道。 6、整机主页设计采用直观式操作，图标带有文字标识；用户可在主页一键操作云会议，白板，文件管理, 更多，欢迎词、浏览器等主要功能。 7.★产品具备在不关闭整机电源的情况下可使用前置按键或遥控器一键关闭和开启液晶屏背光，实现功耗降低超过85%,提供佐证材料证明。 8.任意通道下都可实现对指定区域或全屏截图，并支持直接导入白板、保存本地、扫码带走；任意通道下都支持批注功能，并可一键快速进入白板界面。（提供佐证证明材料） 9.★白板下支持多种保存方式：移动终端只需扫描二维码即可保存会议纪要，无需将手机网络更改为和机器在同一局域网，另支持保存到本地、邮件发送、保存到U盘方式。云白板：在白板中书写讨论时，可以实现异地多方书写批注内容实时共享，可同时传输远方的画面和声音信号。投标时须提供佐证材料证明。 10.电脑设备支持安装软件投屏或连接无线传屏宝进行投屏，两种投屏方式可以同时进行。外部电脑连接无线传屏宝后可将大屏当做第二显示器做扩展显示，且支持触摸回传，提供佐证材料证明。 11、大屏具有屏幕群组功能，投屏时无需HDMI线连接，即可轻松实现多块大屏实时同步，提供佐证材料。 12、无线投屏最多9分屏，多屏切换，反向操作触摸回传。提供佐证证明材料。 | 台 | 2 |
| 2 | 研判显示屏线路预留 | 预留线路 | 套 | 4 |
| 3 | 高清桌面光学视频展台 | 1、800万W像素教学高清桌面光学视频展台高拍仪；实物投影仪；2、HDMI直连电视实时扫描书法绘画展示台。3、黑色 800万HDMI+VGA+USB版。 | 台 | 2 |
| 4 | 壁挂伸缩支架 | 壁挂伸缩支架 | 台 | 2 |
| 5 | 分布式输入节点（4K) | 1、支持1个12V供电，支持POE供电，可同时使用。 2、★KVM可视化管理：支持KVM可视化，在OSD菜单上可对系统内所有信号进行可视化预览，切换，跨屏漫游，大屏推送与接管，远程交互协同，支持KVM权限管理。 3、支持KVM系统联动：支持鼠键控制。（提供佐证材料证明。） 4、★交互功能，在OSD菜单上可实现四方交互应用，具备联系人通信录，支持一键呼叫，挂断，群呼等管理，采用SIP、H.323协议实现坐席与坐席，坐席与手机移动交互终端，坐席与视频会议终端等交互应用。5、分布式中控：具备中控功能，节点分布式中控，可视化综合平台统一管理可编辑中控应用。 6、显示屏：前面板显示屏，实时显示设备IP信息。 7、★流媒体协议：支持TCP/UDP/RTSP/RTP/ONVIF/SIP/HTTP协议。（提供佐证材料证明） 8、★管理控制：支持B/S、C/S 、IOS 、KVM 集控管理及控制，不低于3种可视化控制方式。（提供佐证材料证明。） 9、编码：≥1路4KP30fps音视频主子双码流输出；视频H.265/H.264可选；音频音频编码格式G711/G722.2/AAC/Opus 10、视频输入：1路HDMI接口，支持HDMI/DVI分辨率自适应。最高支持4K@30HZ输入。 11、视频输出：1路HDMI接口，支持HDMI/DVI 2种信号模式。最高支持4K@60HZ输出，可以解码或环出。 12、光网互备：1路千兆自适应RJ45网口，1路可选配SFP FC光纤接口。主线路故障时则自动切换到备用线路。 13、音频与对讲接口：≥1路立体声线路凤凰端子接入；≥1路立体声线路凤凰端子输出；2个3.5mm双向语音对讲输入输出专用接口。（提供实物照片佐证） 14、控制接口：≥1路RS232串口、≥1路RS485接口、≥1路IR红外接收2路IR红外发送接口、≥2路弱继电器RELAY接口，用于采集计算机开关机、≥2路I/O接口，用于远程控制计算机的开关机、≥1路USB3.0、≥1路USB2.0。（提供产品彩页界面截图，） 15、★产品需提供厂家3C证书扫描件。 | 台 | 4 |
| 6 | 分布式输出节点（4K) | 1、支持1个12V供电，支持POE供电，可同时使用。 2、★KVM可视化管理：支持KVM可视化，在OSD菜单上可对系统内所有信号进行可视化预览，切换，跨屏漫游，大屏推送与接管，远程交互协同，支持KVM权限管理。（提供佐证材料证明） 3、支持KVM系统联动：支持鼠键控制。 4、★交互功能，在OSD菜单上可实现四方交互应用，具备联系人通信录，支持一键呼叫，挂断，群呼等管理，采用SIP、H.323协议实现坐席与坐席，坐席与手机移动交互终端，坐席与视频会议终端等交互应用。 5、分布式中控：具备中控功能，节点分布式中控，可视化综合平台统一管理可编辑中控应用。 6、显示屏：前面板显示屏，实时显示设备IP信息。 7、★流媒体协议：支持TCP/UDP/RTSP/RTP/ONVIF/SIP/HTTP协议。8、★管理控制：支持B/S、C/S 、IOS 、KVM 集控管理及控制，不低于3种可视化控制方式。（提供佐证材料证明。） 9、解码：支持H.264 MP/HP/BP,H.265、 16路1080P30fps解码，解码音频格式G711/G722.2/AAC/opus。 10、★数字音频流控制：支持16路网络数字音频流，AAC/G711/opus/G722.2协议音频流任意混合解码输出至设备音频接口，支持禁音开启开闭，16路音频自由混音，调节处理。（提供佐证材料证明。） 11、视频输出：1路HDMI2.0接口，最高支持4K@60HZ输出；1路DVI-I接口，支持DVI/VGA信号。最高支持1080P60HZ输出。 12、光网互备：1路千兆自适应RJ45网口，1路可选配SFP FC光纤接口。主线路故障时则自动切换到备用线路。 13、★音频与对讲接口：≥1路立体声线路凤凰端子接入；≥1路立体声线路凤凰端子输出；2个3.5mm双向语音对讲输入输出专用接口。（提供实物照片佐证） 14、控制接口：≥1路RS232串口、≥1路RS485接口、≥1路IR接收 2路IR发送接口、≥2路弱继电器RELAY接口、≥2路I/O接口，≥1路USB3.0接口、≥2路USB2.0接口。（提供产品彩页界面截图，） 15、滚动字幕条幅（跑马灯）：支持条幅自定义位置、大小，底层、字体以及字体、滚动方向与速度等。 16、设备内嵌GUI可视化坐席管理软件，支持预案管理、四分屏布局管理、座席跟随、图像推送、图像抓取、音量调节、终端呼叫、预案管理、系统设置等功能。（提供产品彩页界面截图，） 17、★产品需提供厂家3C证书扫描件。 | 台 | 3 |
| 7 | 可视化控制无线路由器 | 1、AX6000双频全千兆无线路由器；WiFi6高速网络。 2、易展分布式Mesh WiFi6路由版； 3、内存容量1G及以上；无线速率6000M；5G MIMO技术：4x4 MIMO。 | 台 | 1 |
| 8 | 网络数字音响 | 1、二分频数字有源音箱，音柱音频信号传输采用一条6类网线。 2、音箱内置专用的解码器和D类功放，音柱音箱配置高保真的4个3寸钕铁硼低音和3寸高音单元，声音还原清晰度高失真小。 ★3、音箱具有一个输入接口，和一个数字信号输出接口（提供实物照片佐证）。音箱通过电源适配器可串接4个音箱。 4、音箱具有 L、L+R、R 通道选择开关，通过该开关可将两只音箱组成一套立体声声场输出。 5、电源参数：输入RJ45；DC45-56V 0.5A 6、信号输入：RJ45： AES/EBU： 48KHz,24bit 110 Ohms>200mV 50%T -20dBFS 7、输出功率：40W THD=1%,RL=8Ω；MAX80W 8、信噪比≥95dB；频率响应： 100HZ-17KHz；灵敏度：88dB（1m/1w)；声压级：98dB 9、尺寸：450（高）×96（宽）×115mm（深度） 10、提供有效的有源音箱字样的3C认证复印件； 11、提供有效的DANTE网络数字有源音箱的内部电路结构图第三方证明材料复印件。 | 只 | 4 |
| 9 | 网络音频传输处理器 | 1、主机支持 AES/EBU、立体声模拟信号二选一输入。 2、主机8分区独立音量控制电位器，可方便灵活调节每个分区的音量，内置4个独立的开关电源，每 4个音箱采用一个电源供电。 ★3、主机可提供8组16路的音箱连接接口，8路数字信号输出接口。（提供实物照片佐证） 4、主机与音箱连接采用一条普通的6类网线连接。 5、电源参数:输入：AC100-240V 60/50Hz 6A，输出 RJ45：4.5 脚+，7.8 脚-，DC48-56V 0.5A *16 路。 6、输出功率30W*16路；AES/EBU：32KHZ-192KHz,16bit-24bit 110 Ohms>200mV 50%T -20dBFS。 7、模拟：6.35 平衡式输入 20-20KHz 0dBv。 8、输出RJ45：AES/EBU：48KHz,24bit 110 Ohms>1V 50%T -20dBFS。 ★9、面板整机电源显示，8 分区信号显示。后板 16 路电源显示，16路音箱连接显示。（提供实物照片佐证） 10、控制：面板电源开关控制，8分区立体声音量控制。 ★11、提供有效的3C认证复印件。 | 台 | 1 |
| 10 | DANTE网络协议音频处理器 | 1、基于 Dante 协议，集音频传输、DSP 处理与远程网络管理为一体的系统平台。 2、通过使用简单的图形操作软件对网络音频传输处理器进行控制，并可预设10 种处理模式存储在存储芯片内，进一步方便了使用； ★3、4×1000M具备Dante功能的局域网IP接口，用于接入标准的Dante设备和系统。（提供实物照片佐证） 4、依据型号不同支持8×8、16×16、64×64通道的Dante编码和解码功能，支持48K和96K采样率，传输量化深度为24位。 5、8路本地MIC/LINE输入，前置放大器增益60dB可调，独立可控的+48V幻想电源； 8路本地LINE输出，平衡接口；部分型号具备AES/EBU数字接口。 6、内置40bit浮点SHARC DSP处理器，具备混音、均衡、动态、延时等效果处理。 7、4路带光电隔离的开关量输入和4路电子继电器输出。 8、通过Dante网络远程监测设备的运行状态，包括机箱温度、开关量状态等，具备异常报警和保护功能；能远程控制开关量开闭并设计调整DSP音频参数，同时在开机后能自动加载已设定的音频参数。 9、内置千兆交换机，4个Dante网络接口既可工作于主备模式，用于提高系统的安全性，也可以直接连接其它的Dante和非Dante设备，既方便布线，又能节省交换机等网络设备。 10、音频处理通道数: 8路网络通道输入/输出，4路数字通道输入/输出，8路模拟通道输入(带+48V幻像电源)/输出。 11、接口:4个RJ45 1000M网口 ，3个USB接口, 1个HDMI接口，1个GPIO接口。 | 台 | 1 |
| 11 | 会议系统基本型主机 | 1、通过面板导航键盘可对所有会议功能进行集中控制； 2、采用高速RISC嵌入式数字处理硬件架构，使系统运行速度和稳定性达到了空前水平； 3、全数字音频处理技术，所有通道的声音进行CD品质处理； 4、配备2.7英寸LCD，中、英文菜单显示； 5、内置输入、输出数字音量调节,对系统输入、输出的信号进行人性化调节 6、多种话筒管理模式，满足各类会议需求：数量限制、先进先出、申请发言、声控启动、自由模式。 7、支持各种摄像联动功能模式。 8、音频输入XLR ×1；音频输出XLR×2；凤凰端子×2；输出阻抗47KΩ。 9、频率响应20—20KHz；信噪比102dB；动态范围106dB；通道分离度 102dB；总谐波失真 ≤0.05%；控制类型 RS232/RS485/网线 ；单元连接头 大六芯DIN。 | 台 | 1 |
| 12 | 会议系统代表单元 | 1、★内置不低于14毫米直径镀金电容式收音头 2、★超心型指向角度 3、★不低于 20-20,000 Hz频率响应；灵敏度不低于 -36 dB 4、输出阻抗不大于200欧姆 5、最大承受声压不低于136 dB (1% T.H.D. @ 1kHz，0dB SPL=2x10 Pa) 6、▲外形尺寸不大于200mm咪杆，发言时不会遮挡发言人脸部，最佳拾音距离不低于80CM，发言人姿势自由，使会议更轻松便捷(提供照片佐证)。 7、应为CNC铝合金一体化设计，美观大气又不失沉稳。 8、话筒面板支持自定义企业LOGO激光雕刻工艺。 9、三种传输方式可选：3芯模拟线缆、6芯数字手拉手传输、Dante协议网线传输。 10、支持选配任意（3芯模拟线缆、6芯数字手拉手传输、Dante协议网线传输）两种传输方式并互为热备份，充分保障会议的顺利召开。 | 台 | 10 |
| 13 | 50米专用会议线缆 | 会议系统50米主线，用于会议系统主机与话筒之间的连接 | 条 | 1 |
| 14 | G20无线一拖八 | 1、收音头 14mm直径镀金电容咪头*1； 2、指向特性：超心型 3、效率响应 20-20KHZ；灵敏度 -36DB。 4、调制方式宽带FM；频率范围 605-655MHZ；信道数目160；可调范围 40MHZ；信道间隔 250KHZ。 5、动态范围 100DB；最大频偏 ±45KHZ；音频响应 80Hz-15KHz(±3dB) 6、综合信噪比 ＞105dB | 套 | 1 |
| 15 | 无线手持话筒 | 1、双手持无线话筒PLL锁相环回路设计； 2、UHF100频点PLL数位锁定自动选讯功能； 3、内建式静音及音码锁定回路可抑制干扰； 4、特殊抗干扰电路设计； 5、超高动态双压缩分流技术，将高低频自动分流加载，展现最佳动态特性； 6、独立电源开关，提供平衡，非平衡式输出，功能表（MENU）、向上（UP）、向下（DOWN）、设定（SET）等控制功能按钮。 7、8个可选频率(每个频段)，每个频段可相容4个通道 | 套 | 1 |
| 16 | 电源时序器 | 1、★双2寸TFT彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压、电流、日期时间、通道开关状态。（提供实物照片佐证双2寸彩色液晶显示窗） 2、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作； 3、8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S，单位为秒）； 4、支持多台设备级联顺序控制（可多达50台），级联自动检测及设置； 5、配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制； 6、每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制； 7、8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 8、每路带独立滤波器；欠压、超压、过流检测及报警。 9、★配有APP和PC软件，支持IPHONE/安卓系统手机及笔记本无线控制调试。（提供软件截图佐证）。 10、可设定固定IP地址，可实现电脑PC端跨网段远程智能控制及调用。 | 台 | 2 |
| 17 | 无线投屏协作系统（含2个投屏器） | 1.采用802.11AC协议，支持软件传屏，同时支持电脑、手机反镜像接收实时画面。3.支持安卓手机扫码投屏，支持电脑、手机等内网跨网段投屏码投屏。4.支持不同信号源的自动横竖屏转换，支持双画面拉伸满屏，支持竖屏强制旋转功能；5.支持2.4G和5G WiFi模式，双5G wifi模块设计，支持无线桥接网络以及设备自身热点无线同时开启。 6.内置蓝牙接收模块，可独立传输手机平板等音频，多终端接入音源自动切换。7.所投标产品具有无线投影系统会议协作软件著作权登记证书。 8.★所投产品必须具有CCC认证。 | 台 | 1 |
| 18 | 监视器 | 4K显示，HDMI接口 | 台 | 1 |
| 19 | 桌插 | 配套网口、HDMI，话筒、电源接口、USB充电接口等。 | 套 | 15 |
| 20 | 地插 | 视频、音频、网络、电源等 | 套 | 8 |
| 21 | 高线线缆 | HDMI-HDMI，完成本会议室所需高清线 | 项 | 1 |
| 22 | 话筒线 | 双芯咪线 | 米 | 200 |
| 23 | 网线 | 6类网线 | 箱 | 1 |
| 三、刑事检察指挥区（二） |  |  |
| 1、大屏显示系统（采用P1.5） |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏（含前维护箱体） | 1.用P1.53室内表贴全彩小间距，模组尺寸：320mm*160mm；箱体尺寸：640*480。模组分辨率208点×104点；整屏分辨率：2496点*1248点 ，显示尺寸面积宽3.84米*高1.92米=7.38㎡。 2.采用恒流驱动,同步控制系统；支持电源均流DC4.2V～DC5V供电；可实现前后双向维护。 3.整屏平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.04mm，拼接缝≤0.04mm。套件材质采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质。（提供佐证材料证明） 4.★调节软件设置项支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消 除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能。（提供佐证材料证明) 5.亮度≥950CD/㎡；亮度均匀性≥98%。支持亮度调节功能。色度均匀性在±0.002Cx、Cy内,宽色域≥120%。 6.★色温为1000-18000K,色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K。 7.对比度≥8000：1，灰度等级采用16bit技术，显示颜色≥281.4trillion，刷新率达到3840Hz。具备低亮高刷功能，即亮度为10%时，刷新率达到3840Hz。 8.具备低亮高灰功能，即亮度为10%时，信号处理深度（灰度级数）达到14bit。 9.像素失控率<0.01%，发光点中心偏距＜1%，反光率≤1.5%，画面延时≤500ns，衰减率（工作3年）≤10%。（提供佐证材料证明) 10.★噪声在1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB，同时满足信噪比≥47dB。 11.输入电压4.2±0.1V，最大电流≤5A，电流增益调节范围：1%～199%。 12.电源具备PFC功能，功率因素≥0.96%。产品漏电流≤0.5mA。（提供佐证材料证明) 13.具备亮暗线调整功能，采用高端芯片，可去除亮、暗线，可从软、硬件两方面彻底改善LED安装精度造成的亮、暗线问题。 14.具备数据备份功能，数据记忆储存于LED显示模块箱体中， 更换箱体设备时，无需重新设定参数。 ★15.具备热备份功能，支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作。支持采用双电力备份，可以同时接入2 路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示。支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示。（提供佐证材料证明) 16.★具有自检技术，可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。箱体拼接自动对位设计；具有拼缝微调功能。（提供佐证材料证明) 17.具有防静电、防电磁干扰、喷三防漆防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。 18.★连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示。使用寿命≥100000hrs。（提供佐证材料证明) 19.箱体具有拼缝微调功能；箱体具有断电不丢失数据功能。箱体具有边缘亮暗线调节功能。 20.箱体具有屏体监测功能:可对屏体的电压、温度、信号监测.。 | 平方米 | 7.38 |
| 2 | 小间距控制器 | 1、单台设备最大带载3840*2160@60Hz，可自定义分辨率。（提供佐证材料证明) 2、输入接口4路DVI接口，输出接口支持16路千兆网口输出和4路10G光纤输出，2主2备。 3、支持视频源位深8bit/10bit/12bit。（提供佐证材料证明) 4、★支持新一代逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效。（提供佐证材料证明) 5、支持中控对接，可平板控制实现一键3D/2D画面。（提供佐证材料证明) 6、色彩还原：根据显示屏所用LED的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原。 7、具有自动备份功能，让系统不担心信号中断问题，使用更稳定。 8、★具有同步处理技术，可以解决显示屏因拼接带载而带来的撕裂问题。（提供佐证材料证明) | 台 | 2 |
| 3 | 配电箱 | 20kw 带PLC 6路开关，单路2.5KW，配电机柜总开关。 | 台 | 1 |
| 4 | 结构 | 根据现场情况定制钢结构 | 平方米 | 7.38 |
| 5 | 专用线材 | 网线、DVI等清单设备出厂线缆 | 套 | 1 |
| 6 | 屏体包边处理 | 不锈钢包边 | 项 | 1 |
| 2、音响扩声系统 |  |  |  |
| 7 | 主扩网络数字音响 | 1、配备6.5寸同轴自分频全频喇叭。 2、高效率PBTL数字功放；高主频率POE电源。 3、★使用6类网线可支持110W内信号功率同步传输。 4、内置高品质数字音频解码芯片。 5、外置通道切换开关，可选择L、R、L+R通道切换. 6、内置网络有源功放具有输出直流保护、过温保护、电源和功放软启动功能。 7、额定功率50W RMS；最大功率100W RMS；频率响应80Hz-16KHz 喇叭灵敏度91dB(1M/W)；声压级107dB(1m)。 8、POE电压DC45V-56V。 9、信号规格：48KHz,24bit 110 Ohms>200mV 50%T -6dBFS；信噪比：≥95dB 10、外形尺寸（单位：MM)：(220+185)*160*220mm 11、★提供有效的有源音箱字样的3C认证复印件； | 只 | 8 |
| 8 | 网络音频传输处理器 | 1、主机支持 AES/EBU、立体声模拟信号二选一输入。 2、主机8分区独立音量控制电位器，可方便灵活调节每个分区的音量，内置4个独立的开关电源，每 4个音箱采用一个电源供电。 ★3、主机可提供8组16路的音箱连接接口，8路数字信号输出接口。（提供实物照片佐证） 4、主机与音箱连接采用一条普通的6类网线连接。 5、电源参数:输入：AC100-240V 60/50Hz 6A，输出 RJ45：4.5 脚+，7.8 脚-，DC48-56V 0.5A *16 路。 6、输出功率30W*16路；AES/EBU：32KHZ-192KHz,16bit-24bit 110 Ohms>200mV 50%T -20dBFS。 7、模拟：6.35 平衡式输入 20-20KHz 0dBv。 8、输出RJ45：AES/EBU：48KHz,24bit 110 Ohms>1V 50%T -20dBFS。 ★9、面板整机电源显示，8 分区信号显示。后板 16 路电源显示，16路音箱连接显示。（提供实物照片佐证） 10、控制：面板电源开关控制，8分区立体声音量控制。 ★11、提供有效的3C认证复印件。 | 台 | 1 |
| 9 | DANTE网络协议音频处理器 | 1、基于 Dante 协议，集音频传输、DSP 处理与远程网络管理为一体的系统平台。 2、通过使用简单的图形操作软件对网络音频传输处理器进行控制，并可预设10 种处理模式存储在存储芯片内，进一步方便了使用； ★3、4×1000M具备Dante功能的局域网IP接口，用于接入标准的Dante设备和系统。（提供实物照片佐证） 4、依据型号不同支持8×8、16×16、64×64通道的Dante编码和解码功能，支持48K和96K采样率，传输量化深度为24位。 5、8路本地MIC/LINE输入，前置放大器增益60dB可调，独立可控的+48V幻想电源； 8路本地LINE输出，平衡接口；部分型号具备AES/EBU数字接口。 6、内置40bit浮点SHARC DSP处理器，具备混音、均衡、动态、延时等效果处理。 7、4路带光电隔离的开关量输入和4路电子继电器输出。 8、通过Dante网络远程监测设备的运行状态，包括机箱温度、开关量状态等，具备异常报警和保护功能；能远程控制开关量开闭并设计调整DSP音频参数，同时在开机后能自动加载已设定的音频参数。 9、内置千兆交换机，4个Dante网络接口既可工作于主备模式，用于提高系统的安全性，也可以直接连接其它的Dante和非Dante设备，既方便布线，又能节省交换机等网络设备。 10、音频处理通道数: 8路网络通道输入/输出，4路数字通道输入/输出，8路模拟通道输入(带+48V幻像电源)/输出。 11、接口:4个RJ45 1000M网口 ，3个USB接口, 1个HDMI接口，1个GPIO接口。 | 台 | 1 |
| 10 | G20无线一拖4 | 1、收音头 14mm直径镀金电容咪头*1；指向特性超心型。 2、效率响应 20-20KHZ；灵敏度 -36DB 3、调制方式 宽带FM，频率范围 605-655MHZ 4、信道数目160；可调范围40MHZ；信道间隔 250KHZ。 5、动态范围100DB；最大频偏±45KHZ 6、音频响应 80Hz-15KHz(±3dB) 7、综合信噪比＞105dB | 套 | 1 |
| 11 | 无线手持话筒 | 1、双手持无线话筒PLL锁相环回路设计； 2、UHF100频点PLL数位锁定自动选讯功能； 3、内建式静音及音码锁定回路可抑制干扰； 4、特殊抗干扰电路设计； 5、超高动态双压缩分流技术，将高低频自动分流加载，展现最佳动态特性； 6、独立电源开关，提供平衡，非平衡式输出，功能表（MENU）、向上（UP）、向下（DOWN）、设定（SET）等控制功能按钮。 7、8个可选频率(每个频段)，每个频段可相容4个通道 | 套 | 1 |
| 12 | 电源时序器 | 1、★双2寸TFT彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压、电流、日期时间、通道开关状态。（提供实物照片佐证双2寸彩色液晶显示窗） 2、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作； 3、8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S，单位为秒）； 4、支持多台设备级联顺序控制（可多达50台），级联自动检测及设置； 5、配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制； 6、每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制； 7、8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 8、每路带独立滤波器；欠压、超压、过流检测及报警。 9、★配有APP和PC软件，支持IPHONE/安卓系统手机及笔记本无线控制调试。（提供软件截图佐证）。 10、可设定固定IP地址，可实现电脑PC端跨网段远程智能控制及调用。 | 台 | 1 |
| 3、分布式可视化控制管理系统 |  |  |
| 13 | 分布式输入节点（4K) | 1、支持1个12V供电，支持POE供电，可同时使用。 2、★KVM可视化管理：支持KVM可视化，在OSD菜单上可对系统内所有信号进行可视化预览，切换，跨屏漫游，大屏推送与接管，远程交互协同，支持KVM权限管理。 3、支持KVM系统联动：支持鼠键控制。 4、★交互功能，在OSD菜单上可实现四方交互应用，具备联系人通信录，支持一键呼叫，挂断，群呼等管理，采用SIP、H.323协议实现坐席与坐席，坐席与手机移动交互终端，坐席与视频会议终端等交互应用。 5、分布式中控：具备中控功能，节点分布式中控，可视化综合平台统一管理可编辑中控应用。 6、显示屏：前面板显示屏，实时显示设备IP信息。 7、★流媒体协议：支持TCP/UDP/RTSP/RTP/ONVIF/SIP/HTTP协议。 8、★管理控制：支持B/S、C/S 、IOS 、KVM 集控管理及控制，不低于3种可视化控制方式。 9、编码：≥1路4KP30fps音视频主子双码流输出；视频H.265/H.264可选；音频音频编码格式G711/G722.2/AAC/Opus 10、视频输入：1路HDMI接口，支持HDMI/DVI分辨率自适应。最高支持4K@30HZ输入。 11、视频输出：1路HDMI接口，支持HDMI/DVI 2种信号模式。最高支持4K@60HZ输出，可以解码或环出。 12、光网互备：1路千兆自适应RJ45网口，1路可选配SFP FC光纤接口。主线路故障时则自动切换到备用线路。 13、音频与对讲接口：≥1路立体声线路凤凰端子接入；≥1路立体声线路凤凰端子输出；2个3.5mm双向语音对讲输入输出专用接口。（提供实物照片佐证） 14、控制接口：≥1路RS232串口、≥1路RS485接口、≥1路IR红外接收2路IR红外发送接口、≥2路弱继电器RELAY接口，用于采集计算机开关机、≥2路I/O接口，用于远程控制计算机的开关机、≥1路USB3.0、≥1路USB2.0。（提供产品彩页界面截图，） 15、★产品需提供厂家3C证书扫描件。 | 台 | 2 |
| 14 | 分布式输出节点（4K) | 1、支持1个12V供电，支持POE供电，可同时使用。 2、★KVM可视化管理：支持KVM可视化，在OSD菜单上可对系统内所有信号进行可视化预览，切换，跨屏漫游，大屏推送与接管，远程交互协同，支持KVM权限管理。（提供佐证材料证明。） 3、支持KVM系统联动：支持鼠键控制。 4、★交互功能，在OSD菜单上可实现四方交互应用，具备联系人通信录，支持一键呼叫，挂断，群呼等管理，采用SIP、H.323协议实现坐席与坐席，坐席与手机移动交互终端，坐席与视频会议终端等交互应用。 5、分布式中控：具备中控功能，节点分布式中控，可视化综合平台统一管理可编辑中控应用。 6、显示屏：前面板显示屏，实时显示设备IP信息。 7、★流媒体协议：支持TCP/UDP/RTSP/RTP/ONVIF/SIP/HTTP协议。 8、★管理控制：支持B/S、C/S 、IOS 、KVM 集控管理及控制，不低于3种可视化控制方式。 9、解码：支持H.264 MP/HP/BP,H.265、 16路1080P30fps解码，解码音频格式G711/G722.2/AAC/opus。 10、★数字音频流控制：支持16路网络数字音频流，AAC/G711/opus/G722.2协议音频流任意混合解码输出至设备音频接口，支持禁音开启开闭，16路音频自由混音，调节处理。（提供佐证材料证明。） 11、视频输出：1路HDMI2.0接口，最高支持4K@60HZ输出；1路DVI-I接口，支持DVI/VGA信号。最高支持1080P60HZ输出。 12、光网互备：1路千兆自适应RJ45网口，1路可选配SFP FC光纤接口。主线路故障时则自动切换到备用线路。 13、★音频与对讲接口：≥1路立体声线路凤凰端子接入；≥1路立体声线路凤凰端子输出；2个3.5mm双向语音对讲输入输出专用接口。（提供实物照片佐证） 14、控制接口：≥1路RS232串口、≥1路RS485接口、≥1路IR接收 2路IR发送接口、≥2路弱继电器RELAY接口、≥2路I/O接口，≥1路USB3.0接口、≥2路USB2.0接口。（提供产品彩页界面截图，） 15、滚动字幕条幅（跑马灯）：支持条幅自定义位置、大小，底层、字体以及字体、滚动方向与速度等。 16、设备内嵌GUI可视化坐席管理软件，支持预案管理、四分屏布局管理、座席跟随、图像推送、图像抓取、音量调节、终端呼叫、预案管理、系统设置等功能。（提供产品彩页界面截图，） 17、★产品需提供厂家3C证书扫描件。 | 台 | 4 |
| 15 | 专用交换机 | 背板带宽：336Gbps；包转发率：87Mpps；端口容量：24个；10/100/1000Base-T端口，4个1000Base-XSFP千兆以太网端口。 | 台 | 1 |
| 16 | 可视化控制无线路由器 | 1、AX6000双频全千兆无线路由器；WiFi6高速网络。 2、易展分布式Mesh WiFi6路由版； 3、内存容量1G及以上；无线速率6000M；5G MIMO技术：4x4 MIMO。 | 台 | 1 |
| 17 | 控制触摸屏 | 9.7寸以上,128G | 台 | 1 |
| 4、其他配套 |  |  |  |
| 18 | 监视器 | 4K显示，HDMI接口 | 台 | 1 |
| 19 | 无线投屏协作系统（含2个投屏器） | 1.采用802.11AC协议，支持软件传屏，同时支持电脑、手机反镜像接收实时画面。3.支持安卓手机扫码投屏，支持电脑、手机等内网跨网段投屏码投屏。4.支持不同信号源的自动横竖屏转换，支持双画面拉伸满屏，支持竖屏强制旋转功能；5.支持2.4G和5G WiFi模式，双5G wifi模块设计，支持无线桥接网络以及设备自身热点无线同时开启。 6.内置蓝牙接收模块，可独立传输手机平板等音频，多终端接入音源自动切换。7.所投标产品具有无线投影系统会议协作软件著作权登记证书。 8.★所投产品必须具有CCC认证。 | 台 | 1 |
| 20 | 双屏支架 | 升降台气动式，气压悬停。带USB接口，可横竖屏切换，上下升降自由调节角度，三轴旋转。可承重12公斤。 | 套 | 2 |
| 21 | 机柜 | 前后网孔，双开门。800*800*2000。 | 台 | 1 |
| 22 | 桌插 | 配套网口、HDMI，话筒、电源接口、USB充电接口等。 | 套 | 4 |
| 23 | 地插 |  | 个 | 3 |
| 四、未检帮教工作区 |  |  |
| 1、大屏显示系统（采用P1.86） |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 | 1.像素点间距1.86±0.1mm。、模组结构为灯驱合一，尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率172点×86点；整屏分辨率：2064点*1118点 ，显示尺寸面积：3.84*2.08=7.98㎡。 2.采用恒流驱动,同步控制系统；支持电源均流DC4.2V～DC5V供电；可实现前后双向维护。 3.★整屏平整度≤0.06mm，模组平整度≤0.04mm，拼接缝≤0.04mm。（提供佐证材料) 4.箱体支持系统前维护、单元板前维护、电源前维护维护，可在正面拆卸、安装,支持带电维护、热插拔,维护不需要移动固定结构。 5.驱动芯片具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善的功能。 6.★调节软件设置项支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消 除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能。（提供提供佐证材料证明) 7.亮度≥1000CD/㎡；亮度均匀性≥98%。同时支持亮度调节功能。对比度≥9000：1。提供佐证材料证明。 8.★色温为1000-18000K,色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K。（提供佐证材料证明） 9.具备低亮高灰功能，即亮度为10%时，信号处理深度（灰度级数）达到14bit。提供佐证材料证明。 10.具备低亮高刷功能，即亮度为10%时，刷新率达到3840Hz。 11.像素失控率<0.01% ，发光点中心偏距＜1%，反光率≤1.5%，画面延时≤500ns，衰减率（工作3年）≤10%。（提供佐证材料证明） 12.★噪声在1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB，同时满足信噪比≥47dB。（提供佐证材料证明) 13.峰值功耗≤200W/㎡，平均功耗≤80W/㎡。 14.输入电压4.2±0.1V，最大电流≤5A，电流增益调节范围：1%～199%。 15.★电源具备PFC功能，功率因素≥0.96%。产品漏电流≤0.5。 16.具备亮暗线调整功能，采用高端芯片，可去除亮、暗线，可从软、硬件两方面彻底改善LED安装精度造成的亮、暗线问题。（提供佐证材料证明) 17.★具备数据备份功能，数据记忆储存于LED显示模块箱体中， 更换箱体设备时，无需重新设定参数。 18.★具备热备份功能，支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作。支持采用双电力备份，可以同时接入2 路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示。支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示。（提供佐证材料证明) 19.具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息。 20.具有防静电、防电磁干扰、喷三防漆防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。 21.★连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示。使用寿命≥100000hrs。MTBF平均无故障时间≥20000h； MTTR平均修复时间≤20分钟。（提供佐证材料证明) 22.箱体支持系统电源双备份功能,供电方式:电源均系统电源双备份，支持网口双备份。 | 平方米 | 7.99 |
| 2 | 小间距控制器 | 1、单台设备最大带载3840*2160@60Hz，可自定义分辨率。（提供佐证材料佐证) 2、输入接口4路DVI接口，输出接口支持16路千兆网口输出和4路10G光纤输出，2主2备。 3、支持视频源位深8bit/10bit/12bit。（提供佐证材料证明) 4、★支持新一代逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效。（提供佐证材料证明) 5、支持中控对接，可平板控制实现一键3D/2D画面。（提供佐证材料证明) 6、色彩还原：根据显示屏所用LED的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原。 7、具有自动备份功能，让系统不担心信号中断问题，使用更稳定。 8、★具有同步处理技术，可以解决显示屏因拼接带载而带来的撕裂问题。（提供佐证材料证明) | 台 | 2 |
| 3 | 配电箱 | 15kw 带PLC 6路开关，单路2.5KW，配电机柜总开关。 | 台 | 1 |
| 4 | 结构 | 根据现场情况定制钢结构 | 平方米 | 7.99 |
| 5 | 专用线材 | 网线、DVI等清单设备出厂线缆 | 套 | 1 |
| 6 | 屏体包边处理 | 不锈钢包边 | 项 | 1 |
| 2、音响扩声系统 |  |  |  |
| 7 | 4x3全频音柱（标配L型支架） | 单元：3"×4；功率：持续150W，节目300W，峰值600W；连接特性：定阻；定阻：8Ω；频率响应：150Hz-20kHz；灵敏度：95dB；最大声压级：123dB；指向性：160×40；外观尺寸(H×W×D)：445×116.5×115mm。 | 只 | 2 |
| 8 | 四通道数字功率放大器 | 1、★采用Class D技术，转换效率可达90%以上（提供第三方检测报告佐证）2、自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；3、★功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏。（提供第三方检测报告佐证）4、后板配备双通道、单通道、桥接输出转换；平衡输入接口，SPEAKON输出；功放开关电源带有单独的冷却系统；散热风扇采用先进的无级变速电路控制。5、额定功率：4×350W/8欧，4×550W/4欧；桥接：5×1100W/8欧；频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）。 | 台 | 1 |
| 9 | 数字音频处理器（4进4出） | 1.自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面。 2.4路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关，0、6、30、36、42dB多级增益调节； 3.4路平衡式线路输出；采样率：48kHz； 4.编组控制功能，通道拷贝、粘贴、联控功能； 5.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡（支持多种类型，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP）； 6.输出每通道：可选8段参量均衡或31段图示均衡、延时器、高低通滤波器、即时响应限幅器； 7.内置自适应回声消除AEC； 8.内置自适应反馈消除（AFC），具有16个抑制点，支持手动、固定、动态三种工作模式； 9.支持8组场景预设功能。 10.USB2.0，录放接口。 | 台 | 1 |
| 10 | G20无线一拖4 | 1、收音头 14mm直径镀金电容咪头*1；指向特性超心型。 2、效率响应 20-20KHZ；灵敏度 -36DB 3、调制方式 宽带FM，频率范围 605-655MHZ 4、信道数目160；可调范围40MHZ；信道间隔 250KHZ。 5、动态范围100DB；最大频偏±45KHZ 6、音频响应 80Hz-15KHz(±3dB) 7、综合信噪比＞105dB。 | 套 | 1 |
| 3、分布式可视化控制管理系统 |  |  |  |
| 11 | 分布式输入节点（4K) | 1、支持1个12V供电，支持POE供电，可同时使用。 2、★KVM可视化管理：支持KVM可视化，在OSD菜单上可对系统内所有信号进行可视化预览，切换，跨屏漫游，大屏推送与接管，远程交互协同，支持KVM权限管理。（提供佐证材料证明） 3、支持KVM系统联动：支持鼠键控制。 4、★交互功能，在OSD菜单上可实现四方交互应用，具备联系人通信录，支持一键呼叫，挂断，群呼等管理，采用SIP、H.323协议实现坐席与坐席，坐席与手机移动交互终端，坐席与视频会议终端等交互应用。 5、分布式中控：具备中控功能，节点分布式中控，可视化综合平台统一管理可编辑中控应用。（提供佐证材料证明） 6、显示屏：前面板显示屏，实时显示设备IP信息。 7、★流媒体协议：支持TCP/UDP/RTSP/RTP/ONVIF/SIP/HTTP协议。 8、★管理控制：支持B/S、C/S 、IOS 、KVM 集控管理及控制，不低于3种可视化控制方式。 9、编码：≥1路4KP30fps音视频主子双码流输出；视频H.265/H.264可选；音频音频编码格式G711/G722.2/AAC/Opus 10、视频输入：1路HDMI接口，支持HDMI/DVI分辨率自适应。最高支持4K@30HZ输入。 11、视频输出：1路HDMI接口，支持HDMI/DVI 2种信号模式。最高支持4K@60HZ输出，可以解码或环出。 12、光网互备：1路千兆自适应RJ45网口，1路可选配SFP FC光纤接口。主线路故障时则自动切换到备用线路。 13、音频与对讲接口：≥1路立体声线路凤凰端子接入；≥1路立体声线路凤凰端子输出；2个3.5mm双向语音对讲输入输出专用接口。（提供实物照片佐证） 14、控制接口：≥1路RS232串口、≥1路RS485接口、≥1路IR红外接收2路IR红外发送接口、≥2路弱继电器RELAY接口，用于采集计算机开关机、≥2路I/O接口，用于远程控制计算机的开关机、≥1路USB3.0、≥1路USB2.0。（提供产品彩页界面截图，） 15、★产品需提供厂家3C证书扫描件。 | 台 | 2 |
| 12 | 分布式输出节点（4K) | 1、支持1个12V供电，支持POE供电，可同时使用。 2、★KVM可视化管理：支持KVM可视化，在OSD菜单上可对系统内所有信号进行可视化预览，切换，跨屏漫游，大屏推送与接管，远程交互协同，支持KVM权限管理。（提供佐证材料证明） 3、支持KVM系统联动：支持鼠键控制。 4、★交互功能，在OSD菜单上可实现四方交互应用，具备联系人通信录，支持一键呼叫，挂断，群呼等管理，采用SIP、H.323协议实现坐席与坐席，坐席与手机移动交互终端，坐席与视频会议终端等交互应用。（提供佐证材料。） 5、分布式中控：具备中控功能，节点分布式中控，可视化综合平台统一管理可编辑中控应用。 6、显示屏：前面板显示屏，实时显示设备IP信息。 7、★流媒体协议：支持TCP/UDP/RTSP/RTP/ONVIF/SIP/HTTP协议。（提供佐证材料。） 8、★管理控制：支持B/S、C/S 、IOS 、KVM 集控管理及控制，不低于3种可视化控制方式。（提供佐证材料。） 9、解码：支持H.264 MP/HP/BP,H.265、 16路1080P30fps解码，解码音频格式G711/G722.2/AAC/opus。 10、★数字音频流控制：支持16路网络数字音频流，AAC/G711/opus/G722.2协议音频流任意混合解码输出至设备音频接口，支持禁音开启开闭，16路音频自由混音，调节处理。（提佐证材料。） 11、视频输出：1路HDMI2.0接口，最高支持4K@60HZ输出；1路DVI-I接口，支持DVI/VGA信号。最高支持1080P60HZ输出。 12、光网互备：1路千兆自适应RJ45网口，1路可选配SFP FC光纤接口。主线路故障时则自动切换到备用线路。 13、★音频与对讲接口：≥1路立体声线路凤凰端子接入；≥1路立体声线路凤凰端子输出；2个3.5mm双向语音对讲输入输出专用接口。（提供实物照片佐证） 14、控制接口：≥1路RS232串口、≥1路RS485接口、≥1路IR接收 2路IR发送接口、≥2路弱继电器RELAY接口、≥2路I/O接口，≥1路USB3.0接口、≥2路USB2.0接口。（提供产品彩页界面截图，） 15、滚动字幕条幅（跑马灯）：支持条幅自定义位置、大小，底层、字体以及字体、滚动方向与速度等。 16、设备内嵌GUI可视化坐席管理软件，支持预案管理、四分屏布局管理、座席跟随、图像推送、图像抓取、音量调节、终端呼叫、预案管理、系统设置等功能。（提供产品彩页界面截图，） 17、★产品需提供厂家3C证书扫描件。 | 台 | 3 |
| 13 | 专用交换机 | 背板带宽：336Gbps；包转发率：87Mpps；端口容量：24个；10/100/1000Base-T端口，4个1000Base-XSFP千兆以太网端口。 | 台 | 1 |
| 14 | 可视化控制无线路由器 | 1、AX6000双频全千兆无线路由器；WiFi6高速网络。 2、易展分布式Mesh WiFi6路由版； 3、内存容量1G及以上；无线速率6000M；5G MIMO技术：4x4 MIMO。 | 台 | 1 |
| 15 | 控制触摸屏 | 9.7寸以上,128G | 台 | 1 |
| 4、其他配套 |  |  |  |
| 16 | 无线投屏协作系统（含1个投屏器） | 1.采用802.11AC协议，支持软件传屏，同时支持电脑、手机反镜像接收实时画面。 3.支持安卓手机扫码投屏，支持电脑、手机等内网跨网段投屏码投屏。 4.支持不同信号源的自动横竖屏转换，支持双画面拉伸满屏，支持竖屏强制旋转功能； 5.支持2.4G和5G WiFi模式，双5G wifi模块设计，支持无线桥接网络以及设备自身热点无线同时开启。 6.内置蓝牙接收模块，可独立传输手机平板等音频，多终端接入音源自动切换。 7.所投标产品具有无线投影系统会议协作软件著作权登记证书。 8.★所投产品必须具有CCC认证。 | 台 | 1 |
| 17 | 桌插 | 配套网口、HDMI，话筒、电源接口、USB充电接口等。 | 套 | 1 |

## 装修系统

| 序号 | 设备名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、零星工程 |  |  |  |
| 1 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土砌块轻质隔墙 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 | 立方米 | 6.57 |
| 2 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：新增蒸压加气墙 2、20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 3、加网格布、界面剂 | 平方米 | 65.76 |
| 3 | 玻璃隔断 | 定制成品铝合金12厚钢化磨砂玻璃隔断 | 平方米 | 10.82 |
| 4 | 木隔断 | 隔墙：30*40木龙骨基层，12厚纸面石膏板隔墙 | 平方米 | 19.18 |
| 5 | 全玻自由门 | 1、门代号及洞口尺寸：BM1021（1000*2100） 2、不锈钢边框1.2mm，12mm钢化玻璃地弹簧门， 含五金、合页、门锁、门吸，制、安 | 樘 | 2 |
| 6 | 木门窗拆除 | 1、木门拆除 2、建筑垃圾外运 运距自行考虑 | 平方米 | 6.3 |
| 7 | 砖砌体拆除 | 砖墙体拆除，垃圾清理外运，运距自行考虑 | 立方米 | 4.2 |
| 8 | 零星项目一般抹灰 | 1、基层类型、部位：门窗边修补 2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆抹灰 | 平方米 | 7.88 |
| 9 | 木质门 | 烤漆大门 1、门代号及洞口尺寸：1500*2100mm 2、含五金配件 | 樘 | 6 |
| 10 | 金属门窗套 | 黑钛合金不锈钢门套 | 米 | 39.4 |
| 11 | 木质门 | 烤漆大门 1、门代号及洞口尺寸：1000*2100mm 2、含五金配件 | 樘 | 1 |
| 2、机房 |  |  |  |
| 12 | 防静电活动地板（无边） | 1、原地面清理干净 2、防潮垫基层防静电地板专用铝龙骨 3、铝合金型防静电地板面层 | 平方米 | 27.32 |
| 13 | 成品踢脚线 | 1、踢脚线高度：100高 2、踢脚线品种、规格、材质：专用踢脚线 | 平方米 | 2.12 |
| 14 | 铲除涂料面 | 1、拆除部位：原墙面铲除至抹灰层 2、建筑垃圾外运 运距自行考虑 | 平方米 | 37.8 |
| 15 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：墙面 2、腻子种类：专用腻子批平 3、涂料品种、喷刷遍数：内墙涂料刷白 | 平方米 | 57.84 |
| 16 | 吊顶天棚 | 1、部位：轻钢龙骨纸面石膏板吊顶--平面 2、12厚纸面石膏板自攻螺丝拧在DM50系列轻钢龙骨上（不上人型），主龙骨间距小于等于900，次龙骨间距小于等于400，横撑小龙骨中距小于等于600，吊杆为φ8钢筋3、板缝贴胶带、点锈4、高度：详图纸 | 平方米 | 27.32 |
| 17 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：天棚 2、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 | 平方米 | 27.32 |
| 18 | 灯光 |  | 项 | 3 |
| 19 | 强电开关插座 |  | 项 | 1 |
| 3、检察数据集成区、公益诉讼指挥区 |  |  |  |
| 20 | 橡胶板卷材楼地面 | 地面2厚PVC塑胶地板 | 平方米 | 93.66 |
| 21 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：800高 2、面层材料品种、规格、 颜色：黑钛金不锈钢踢脚线 | 平方米 | 3.44 |
| 22 | 墙面装饰板 | 1、基层材料种类、规格：18厚阻燃板，符合国家环保标准 2、面层材料品种、规格、颜色：灰色吸音板 | 平方米 | 17.93 |
| 23 | 墙面装饰板 | 1、基层材料种类、规格：18厚阻燃板，符合国家环保标准。 2、面层材料品种、规格、颜色：灰色硬包 | 平方米 | 17.93 |
| 24 | 吊顶天棚 | 1、部位：轻钢龙骨纸面石膏板吊顶--平面2、12厚纸面石膏板自攻螺丝拧在DM50系列轻钢龙骨上（不上人型），主龙骨间距小于等于900，次龙骨间距小于等于400，横撑小龙骨中距小于等于600，吊杆为φ8钢筋 3、板缝贴胶带、点锈4、高度：详图纸 | 平方米 | 43.65 |
| 25 | 吊顶天棚 | 1、部位：轻钢龙骨纸面石膏板吊顶--侧面 2、12厚纸面石膏板自攻螺丝拧在DM50系列轻钢龙骨上（不上人型），主龙骨间距小于等于900，次龙骨间距小于等于400，横撑小龙骨中距小于等于600，吊杆为φ8钢筋 3、板缝贴胶带、点锈 4、高度：详图纸 | 平方米 | 1.12 |
| 26 | 吊顶天棚 | 1、龙骨种类、材料种类、规格：U50型轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格：1200X600象牙白铝扣板 | 平方米 | 20.84 |
| 27 | 吊顶天棚 | 1、龙骨种类、材料种类、规格：U50型轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格：1200X200烟灰色铝扣板 | 平方米 | 12.94 |
| 28 | 吊顶天棚 | 定制软膜天花 | 平方米 | 25.75 |
| 29 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：天棚 2、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 | 平方米 | 50.65 |
| 30 | 窗帘盒 | 1、窗帘盒 2、18mm细木工板3、12mm纸面石膏板4、板缝贴胶带、点锈 | 米 | 14.7 |
| 31 | 灯膜 |  | 平方米 | 62.4 |
| 32 | 强电、开关插座、灯带等 |  | 项 | 1 |
| 线索综合研判区、刑事检察指挥区（一） |  |  |  |
| 33 | 橡胶板卷材楼地面 | 地面2厚PVC塑胶地板 | 平方米 | 92.5 |
| 34 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：800高 2、面层材料品种、规格、 颜色：黑钛金不锈钢踢脚线 | 平方米 | 3.14 |
| 35 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：墙面 2、腻子种类：专用腻子批平 3、涂料品种、喷刷遍数：内墙涂料刷白 | 平方米 | 25.76 |
| 36 | 墙面装饰板 | 1、基层材料种类、规格：18厚阻燃板，符合国家环保标准。 2、面层材料品种、规格、颜色：蓝色铝塑板 | 平方米 | 25.76 |
| 37 | 墙面装饰板 | 1、基层材料种类、规格：18厚阻燃板，符合国家环保标准 2、面层材料品种、规格、颜色：灰色硬包 | 平方米 | 12.88 |
| 38 | 墙面装饰板 | 1、基层材料种类、规格：18厚阻燃板，符合国家环保标准 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚木饰面 | 平方米 | 3.2 |
| 39 | 吊顶天棚 | 1、部位：轻钢龙骨纸面石膏板吊顶--平面 2、12厚纸面石膏板自攻螺丝拧在DM50系列轻钢龙骨上（不上人型），主龙骨间距小于等于900，次龙骨间距小于等于400，横撑小龙骨中距小于等于600，吊杆为φ8钢筋 3、板缝贴胶带、点锈 4、高度：详图纸 | 平方米 | 32.51 |
| 40 | 灯膜 |  | 平方米 | 45 |
| 41 | 强电、开关插座、灯带等 |  | 项 | 1 |
| 42 | 吊顶天棚 | 1、部位：轻钢龙骨纸面石膏板吊顶--侧面 2、12厚纸面石膏板自攻螺丝拧在DM50系列轻钢龙骨上（不上人型），主龙骨间距小于等于900，次龙骨间距小于等于400，横撑小龙骨中距小于等于600，吊杆为φ8钢筋 3、板缝贴胶带、点锈 4、高度：详图纸 | 平方米 | 17.68 |
| 43 | 吊顶天棚 | 定制软膜天花 | 平方米 | 8.2 |
| 44 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：天棚 2、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 | 平方米 | 55.61 |
| 45 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：天棚 2、涂料品种、喷刷遍数：烟灰色无机涂料 | 平方米 | 50.65 |
| 46 | 吊顶天棚 | 1、40*80*0.8mm（间隔100）银灰色铝方通 | 平方米 | 51.82 |
| 47 | 窗帘盒 | 1、窗帘盒 2、18mm细木工板3、12mm纸面石膏板4、板缝贴胶带、点锈 | 米 | 13.54 |
| 三、刑事检察指挥区（二） |  |  |  |
| 48 | 橡胶板卷材楼地面 | 地面2厚PVC塑胶地板 | 平方米 | 87.92 |
| 49 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：800高2、面层材料品种、规格、 颜色：黑钛金不锈钢踢脚线 | 平方米 | 3.22 |
| 50 | 墙面装饰板 | 1、基层材料种类、规格：18厚阻燃板,符合国家环保标准。 2、面层材料品种、规格、颜色：灰色吸音板 | 平方米 | 17.3 |
| 51 | 墙面装饰板 | 1、基层材料种类、规格：18厚阻燃板，符合国家环保标准。 2、面层材料品种、规格、颜色：灰色硬包 | 平方米 | 37.88 |
| 52 | 吊顶天棚 | 1、龙骨种类、材料种类、规格：U50型轻钢龙骨。2、面层材料品种、规格：定制1.0象牙白铝扣板 | 平方米 | 85.67 |
| 53 | 吊顶天棚 | 定制软膜天花 | 平方米 | 2.61 |
| 54 | 窗帘盒 | 1、窗帘盒 2、18mm细木工板3、12mm纸面石膏板4、板缝贴胶带、点锈 | 米 | 12.5 |
| 55 | 强电、开关插座、灯带等 |  | 项 | 1 |
| 其他项目 |  |  |  |
| 56 | 材料搬楼费 | 材料搬楼费 | 项 | 1 |
| 57 | 材料搬楼费 | 垃圾清理费 | 项 | 1 |
| 58 | 拆除费用及搬运垃圾 |  | 项 | 1 |
| 59 | LOGO标记制作 | 含字体，标识。包括检察技术中心标识。 | 项 | 1 |
| 60 | 消防移位和改造 |  | 项 | 1 |
| 61 | 空调拆除和移机 | 包括原空调氟利昂放和充及移机 | 项 | 1 |

## 家具系统

| 序号 | 设备名称 | 招标技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、检察数据集成区、公益诉讼指挥区 |  |  |
| 1 | 会议桌 | 1、会议桌台面白漆，底架黑漆，基材采用优质实木多层板制作，厚度25mm,烤漆处理。2、油漆引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，面漆、底漆均采用优质油漆，漆膜耐磨性1000r,不低于三级，亮度为5分光。4.外表颜色可选或者有参考图片.标准银灰色。具体样式由业主确认。5、尺寸：3900*600*760 | 张 | 6 |
| 2 | 专业操作台 | 材质说明：1、控制台由钢木结构组成，全部为模块拆装式，主要承重材料采用上海宝钢冷轧板材料厚2.0㎜，其余为1.5-1.2mm。 2、台面可放置17"、19″各种型号显示器。控制台主体采用组合式设计，拆装便捷并满足未来扩展改造需求；内部结构具有可调整性，辅有专业的各式设备承托架及内配件，安装与调整方便。 3、台面深度700㎜，高度为760mmm。 4、下部为19”机柜，可放置宽度不超过19标准机箱的各类设备，前后开门，设备面朝前。 5、内部安装有电源插座，供控制台内各设备的电源转接。 6、底部为框架结构，满足设备的底部进线要求和台子的重心稳定要求。 7、控制台的金属部分全部采用的是静电喷塑, 表面采用静电喷塑工艺，内部镀锌件采用热镀锌钝彩工艺，有良好的防电磁,防静电等抗干扰能力。 8、基材采用优质实木多层板齿合拼压而成，不易变型缩水。 9、油漆引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，面漆、底漆均采用优质油漆，漆膜耐磨性1000r,不低于三级，亮度为5分光。 10、具体样式由业主确认。尺寸：3900*700*760。 | 张 | 2 |
| 3 | 前排椅子 | 材质说明：1、面材：优质头层牛皮（人体接触部位）； 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。3、优质钢架，可承受超强的抗击，耐热不生锈，不氧化，无甲醛，不变形，结实。 | 张 | 3 |
| 4 | 常规椅子 | 材质说明：1、面料：优质西皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。3、优质钢架，可承受超强的抗击，耐热不生锈，不氧化，无甲醛，不变形，结实。 | 张 | 32 |
| 5 | 操作椅子 | 材质说明：面料采用进口优质网布，透气性好，座垫采用PV高能发泡海绵，软硬适中，万向轮采用尼龙加纤维制成，耐磨性强。气压升降系统采用高能气压泵，升降自如。 | 张 | 5 |
| 二、线索综合研判区、刑事检查指挥区（一） |  |  |
| 6 | 研判主桌 | 材质说明：1、研判主桌弧形制作，台面白漆，底架黑漆，基材采用优质实木多层板制作，厚度25mm,烤漆处理。2、油漆引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，面漆、底漆均采用优质油，漆膜耐磨性1000r,不低于三级，亮度为5分光。3、外表颜色可选或者有参考图片.标准银灰色。4、采购前样式由业主确定。尺寸：8500*600*760。 | 张 | 2 |
| 7 | 研判桌 | 1、研判桌弧形，弧形制作， 台面白漆，底架黑漆，基材采用优质实木多层板制作，厚度25mm,烤漆处理。2、油漆引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，面漆、底漆均采用优质油，漆膜耐磨性1000r,不低于三级，亮度为5分光。3、外表颜色可选或者有参考图片.标准银灰色。4、采购前样式由业主确定。尺寸：3900*600*760 | 张 | 4 |
| 8 | 研判椅 | 1、面料：优质西皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。3、优质钢架，可承受超强的抗击，耐热不生锈，不氧化，无甲醛，不变形，结实。 | 张 | 42 |
| 三、刑事检察指挥区（二） |  |  |
| 9 | 会议桌 | 1、会议桌台面白漆，底架黑漆，基材采用优质实木多层板制作，厚度25mm,烤漆处理。2、油漆引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，面漆、底漆均采用优质油，漆膜耐磨性1000r,不低于三级，亮度为5分光。3、外表颜色可选或者有参考图片.标准银灰色。4、采购前样式由业主确定。尺寸：3400*1600*760 | 张 | 1 |
| 10 | 指挥桌 | 1、台面白漆，底架黑漆，基材采用优质实木多层板制作，厚度25mm,烤漆处理。2、油漆引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，面漆、底漆均采用优质油漆，漆膜耐磨性1000r,不低于三级，亮度为5分光。4.外表颜色可选或者有参考图片.标准灰白色。5、采购前样式由业主确定。尺寸：3900*600*760。 | 张 | 2 |
| 11 | 专业操作台 | 材质说明：1、控制台由钢木结构组成，全部为模块拆装式，主要承重材料采用上海宝钢冷轧板材料厚2.0㎜，其余为1.5-1.2mm。 2、台面可放置17"、19″各种型号显示器。控制台主体采用组合式设计，拆装便捷并满足未来扩展改造需求；内部结构具有可调整性，辅有专业的各式设备承托架及内配件，安装与调整方便。 3、台面深度700㎜，高度为760mmm。 4、下部为19”机柜，可放置宽度不超过19标准机箱的各类设备，前后开门，设备面朝前。 5、内部安装有电源插座，供控制台内各设备的电源转接。 6、底部为框架结构，满足设备的底部进线要求和台子的重心稳定要求。 7、控制台的金属部分全部采用的是静电喷塑, 表面采用静电喷塑工艺，内部镀锌件采用热镀锌钝彩工艺，有良好的防电磁,防静电等抗干扰能力。 8、基材采用优质实木多层板齿合拼压而成，不易变型缩水。 9、油漆引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，面漆、底漆均采用优质油漆，漆膜耐磨性1000r,不低于三级，亮度为5分光。 10、具体样式由业主确认。尺寸：3900*700*760。 | 张 | 1 |
| 12 | 前排椅 | ：1、面材：优质头层牛皮（人体接触部位）； 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。3、优质钢架，可承受超强的抗击，耐热不生锈，不氧化，无甲醛，不变形，结实。 | 张 | 5 |
| 13 | 常规椅 | 1、面料：优质西皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。3、优质钢架，可承受超强的抗击，耐热不生锈，不氧化，无甲醛，不变形，结实。 | 张 | 15 |
| 14 | 操作椅子 | 材质说明：面料采用进口优质网布，透气性好，座垫采用PV高能发泡海绵，软硬适中，万向轮采用尼龙加纤维制成，耐磨性强。气压升降系统采用高能气压泵，升降自如。 | 张 | 2 |

产品列表与图纸不一致时以产品列表为准

质保与升级服务

为了确保本项目所建系统安全、正常、可靠地运行，中标方负责本次项目中所采购的各厂商设备除消耗品外的保修和软硬件升级服务，本项目所有产品质保期至少3年，同时中标方承诺提供运维服务至少3年，承诺运维电话联系后24小时内上门服务，紧急事项4小时内上门服务。如上门后24小时不能解决硬件故障，免费提供备用硬件直至故障问题彻底解决。

验收要求

中标方项目完成后要制作整体验收方案，系统安装调试后，中标方首先提出一个验收计划，同时整理汇总所有验收备案审查所需资料，要邀请至少5名政采云专家库成员（检察系统至少1名）组成验收小组，负责本项目验收工作。验收所有费用由中标方承担。

注：1.本项目所有设备质保期最少3年。

2.演示视频以U盘形式邮寄至送至江山市政府采购中心（地址：江山市万商城5号楼B幢公共资源交易中心政府采购科，联系人：王磊，电话：13567016767）演示视频需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管，请周一至周五快递到。

# 第四章 评标办法及开评标程序

## 评标委员会的组成

  - 每标项评标委员会由5人组成，其中从“政采云专家库系统”里随机抽取的专家5名（或者由“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的5名专家组成），评标委员会对投标文件进行评审。如有采购单位代表则由采购单位按1比3比例推荐专家抽签决定，由采购单位在其纪检组监督下于开标前半个工作日随机抽取，采购单位专家人数不得超过评标委员会人数的1/3，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

  - 询标期间，投标人法人代表（负责人）或法人（负责人）委托人必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

## 评标原则

  - 投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

  - 技术商务分和报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

  - 评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

  - 评定结果经采购人确定后，江山市政府采购中心在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

## 注意事项

  - 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 评分标准

| 评分类别 | 评分 细则 | 评分细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务分（36分） | 投标价格 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×36，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价的，为无效投标文件。 属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一个月内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况（也可提供残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 | 0-36分 |
| 技术分（64分） | 技术指标 | 由评委根据投标人提供设备的产品性能、配置等进行打分，全部满足得25分，标有“▲”指标为实质性要求，有偏离将作为无效投标；标有“★”的重要技术参数条款负偏离每项扣0.5分；其他指标参数负偏离每项扣除0.2分，扣完为止。要求提供证明材料的若投标单位未提供，视为负偏离。 | 0-25分 |
|  | 项目详细的实施方案 | 根据投标人提供的完整方案设计的合理性，产品的基本功能是否体现一定的先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等，方案设计的功能实现以及方案配置的合理性等方面是否满足用户提出的实际需要酌情打分，内容完整的得基本分3分，内容详实、科学且合理的2分，未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 项目组人员 | 1.项目经理1名，应具备相应信息系统项目管理职业资格证书，信息系统项目管理师高级（一级）得2分，信息系统项目管理师中级（二级）得1分 | 0-2分 |
|  | 节能环保认证 | 1、所投的核心关键设备产品型号有政府采购节能产品的（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准）。每提供一项加0.5分。最高得1分 2.所投的核心关键设备产品型号有政府采购环境标志产品的（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列环境标志产品认证机构出具的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图为准）。每提供一项加0.5分，最高得1分 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环境标志产品认证证书或中国政府采购网查询结果截图的不得分。 | 0-2分 |
|  | 产品功能视频演示 | 演示内容：自行搭载演示环境，拍视频上传。未提供视频演示不得分。 一、分布式可视化控制管理（0-3分） 1、支持信号源预览功能，可通过上可视化软件对信号源进行实时预览显示；支持前面板IP地址显示，可快速查看设备IP地址信息（0.5分）； 2、设备支持POE供电功能，可配合12V适配器供电，实现冗余电源备份（0.5分）； 3、具备大屏拼接管理功能，可实现大屏视频拼接、叠加，漫游，开窗等功能。单屏可支持不少于2个4K@30,8个1080P或16个720P不同源高清视频同时显示；设备同时兼容H.264和H.265协议，可自动识别，无需手动切换。（0.5分） 4、具备KVM系统联动鼠键控制，OSD菜单实现四方交互应用，具备联系人通信录，支持一键呼叫，挂断，群呼等管理，采用SIP、H.323协议实现坐席与坐席，坐席与手机移动交互终端，坐席与视频会议终端等交互应用。（1分） 5、可视化综合管理平台对大屏三方设备以及信号源进行控制，同时实现在平板上对信号源的预览以及回显，图像大小任意调节，位置任意拖拽，有调取预案场景功能（具备自由模式、锁屏模式、清屏功能）（0.5分）； 二、小间距大屏（仅演示检察数据集成区、公益诉讼指挥区大屏）（0-3分） 1、为保证箱体不受外部环境影响，箱体采用全压铸密封设计，比例16：9，通过箱体自身导热，无散热孔；（1分） 2、模组采用磁吸式固定；箱体内模组和主控板采用硬接口设计（0.5分） 3、箱体自身分别具备XYZ轴调节装置；模组横向纵向分别具备定位装置；（0.5分） 4、根据室内小间距LED屏影像效果、亮度、对比度、噪音等情况进行打分；（1分） 三、扩声系统（0-3分） 1、音箱为数字网络音箱，音箱与前级设备为网络（网线）连接（1分）； 2、具备音箱故障检测功能，音箱主机背板有指示灯提示（1分）； 3、数字调音台和数字音频处理器支持多系统运行状态监测及操作控制，包括WINDOS、Android系统。（1分） 视频演示时间每家投标单位不超过15分钟。 注： 1、以上演示内容每一项功能完整且演示流畅得满分，不满足演示内容不得分，扣完为止。 2、供应商须确保演示视频能在正常的播放器上播放，若演示视频无法播放，则后果由供应商自行承担； 3、不提供演示视频不得分，该风险由投标供应商自行承担。 | 0-9分 |
|  | 类似业绩 | 提供2017年1月1日至今完成的同类项目业绩，提供一份得1分，共3分。 （需提供合同或中标通知书扫描件，未提供的不得分） | 0-3分 |
|  | 合理化建议 | 投标人的合理化建议有利于业主项目建设，或对系统运行、使用有明显提升作用。本项需专家确定有效，每采用一项得1分，该项总分3分。 | 0-3分 |
|  | 实力 | 近10年来获得过行政机关颁发的荣誉，每一项得0.5分，需提供相关证明复印件或扫描件并加盖公章，该项总分5分。 | 0-5分 |
|  | 培训及售后运维服务方案 | 1、根据投标人提供的详细培训计划的符合性、实用性、满足性打2分，内容完整的得基本分0.5分；内容详实、科学且合理再得0.5分，未提供的不得分。 2、所投产品质保及运维服务能满足招标文件三年基本要求，并每增加一年的得1分，最多加4分。 3、售后运维具有运维专业管理工具软件：运维管理工具要求有事件管理功能，有变更管理功能，有报表管理功能，有知识库管理功能，有手机端APP功能的得2分。（以上资料都需提供截屏加盖供应商公章），不提供不得分。 4、运维服务期内能承诺保证每周至少两天到招标单位实地运维及每次招标单位有重大活动能到现场实地保障的，得3分。 | 0-10分 |

## 开评标程序

  - 投标截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

  - 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，或政采云平台原因无法正常开启投标文件。应经投标人同意且发送密码后，工作人员将开启该投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

  - 电子投标开标及评审程序

  - 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

  - 由采购人或代理机构代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术报价文件进行评审；

  - 在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

  - 在系统上公开报价开标情况；

  - 评标委员会对报价情况进行评审；

  - 在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

  - 开标会结束。

# 第五章 合同草案

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据  (项目名称)项目，于 （时间） 在 （地点），进行（招标方式） 的结果，签署本合同。

## 一、货物内容

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_________________元整，（￥________元）。

## 三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

## 五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。

## 七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

## 八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金人民币        元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

## 九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

## 十、付款方式：

（1）签订合同后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%；

（2）乙方根据项目执行进度，在完成项目建设要求后，向甲方提交初验申请，经甲方审核并通过验收后15个工作日内再支付中标方中标总价的40%。整个项目交付使用，试运行1个月之后并能够达到采购方各项服务具体要求的再支付剩余的30%。

（3）乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## 十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

## 十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

## 十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

## 十八、合同生效及其它

1.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报江山市财政局备案（合同备案前必须进行合同公示），方可作为主合同不可分割的一部分。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，经江山市政府采购中心鉴证、江山市财政局备案（合同备案前必须进行合同公示）后生效。

4.合同一式四份，甲、乙双方各执壹份，江山市财政局和江山市政府采购中心各执壹份。

甲方：                              乙方：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

联系电话：                          联系电话：

签字日期：    年   月   日          签字日期：    年   月   日

合同鉴证方: 江山市政府采购中心

地址：

经办人:

联系电话 ：0570-

鉴证日期：    年   月   日

# 第六章 应提交的有关格式范例（仅供参考）

## 一、投标文件封面

资信文件

（技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

## 资信文件格式

1.投标函

致：江山市人民检察院 ：

根据贵方为____________________________项目的招标公告（项目编号：______________），签字代表_________（全名）经正式授权并代表投标人_______________________（投标人名称）提交资信文件、技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有争议。

4.本投标有效期自开标日起 __90__天。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________      邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 _______ 职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

2.法定代表人授权书

江山市政府采购中心：

（投标供应商全称）法定代表人授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：               ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标供应商全称（公章）：

日  期：

附：

被授权人（授权代表）姓名：           性别：

职务：                   职称：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

………………………………………………………………………………………………………

被授权人有效身份证复印件粘贴处

3.供应商资格声明

1、基本情况

供应商名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到    年  月  日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

年

年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、供应商最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

4.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（CA签章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA签章）：

日  期：

6.资产负债表

| 编制单位： 所属期： 年 月 单位：元 |
| --- |
| 资 产 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |  | 流动负债： |  |  |  |
| 货币资金 | 1 |  |  | 短期借款 | 31 |  |  |
| 短期投资 | 2 |  |  | 应付票据 | 32 |  |  |
| 应收票据 | 3 |  |  | 应付帐款 | 33 |  |  |
| 应收帐款 | 4 |  |  | 预收帐款 | 34 |  |  |
| 预付帐款 | 5 |  |  | 应付职工薪酬 | 35 |  |  |
| 应收股息 | 6 |  |  | 应交税费 | 36 |  |  |
| 应收利息 | 7 |  |  | 应付利息 | 37 |  |  |
| 其他应收款 | 8 |  |  | 应付利润 | 38 |  |  |
| 存货 | 9 |  |  | 其他应付款 | 39 |  |  |
| 其中：原材料 | 10 |  |  | 其他流动负债 | 40 |  |  |
| 在产品 | 11 |  |  | 流动负债合计 | 41 |  |  |
| 库存商品 | 12 |  |  | 非流动负债： |  |  |  |
| 周转材料 | 13 |  |  | 长期借款 | 42 |  |  |
| 其他流动资产 | 14 |  |  | 长期应付款 | 43 |  |  |
| 流动资产合计 | 15 |  |  | 递延收益 | 44 |  |  |
| 非流动资产： |  |  |  | 其他非流动负债 | 45 |  |  |
| 长期股权投资 | 16 |  |  | 非流动负债合计: | 46 |  |  |
| 长期债权投资 | 17 |  |  | 负债合计 | 47 |  |  |
| 固定资产原价 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 减：累计折旧 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产账面价值 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 工程物资 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产清理 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 | 24 |  |  | 所有者权益(或股东权益): |  |  |  |
| 无形资产 | 25 |  |  | 实收资本（或股本） | 48 |  |  |
| 开发支出 | 26 |  |  | 资本公积 | 49 |  |  |
| 长期待摊费用 | 27 |  |  | 盈余公积 | 50 |  |  |
| 其他非流动资产 | 28 |  |  | 未分配利润 | 51 |  |  |
| 非流动资产合计 | 29 |  |  | 所有者权益(或股东权益)合计 | 52 |  |  |
| 资产合计 | 30 |  |  | 负债和所有者权益(或股东权益)合计 | 53 |  |  |
| 7.利润表 编制单位： 所属期： 年 月 单位：元 |
| 项 目 | 行次 | 本年累计金额 | 本月金额 |
| 一、主营业务收入 | 1 |  |  |
| 减：主营业务成本 | 2 |  |  |
| 主营业务税金及附加 | 3 |  |  |
| 其中：消费税 | 4 |  |  |
| 营业税 | 5 |  |  |
| 城市建设维护税 | 6 |  |  |
| 资源税 | 7 |  |  |
| 土地增值税 | 8 |  |  |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 | 9 |  |  |
| 教育费附加、矿产资源、排污费 | 10 |  |  |
| 销售费用 | 11 |  |  |
| 其中：商品维修费 | 12 |  |  |
| 广告费和业务宣传费 | 13 |  |  |
| 管理费用 | 14 |  |  |
| 其中：开办费 | 15 |  |  |
| 业务招待费 | 16 |  |  |
| 研究费用 | 17 |  |  |
| 财务费用 | 18 |  |  |
| 其中：利息费用(收入以”-“号填列) | 19 |  |  |
| 加：投资收益 | 20 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21 |  |  |
| 加：营业外收入 | 22 |  |  |
| 其中：政府补助 | 23 |  |  |
| 减：营业外支出 | 24 |  |  |
| 其中：坏账损失 | 25 |  |  |
| 无法收回的长期债券投资损失 | 26 |  |  |
| 无法收回的长期股权投资损失 | 27 |  |  |
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 28 |  |  |
| 税收滞纳金 | 29 |  |  |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 30 |  |  |
| 减:所得税费用 | 31 |  |  |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 32 |  |  |
| 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |

| 8.现金流量表 |
| --- |
| 编制单位 单位：元 |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 补 充 资 料 | 行次 | 金 额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  | 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 |  | 净利润 | 57 |  |
| 收到的税费返还 | 3 |  | 加：计提的资产减值准备 | 58 |  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 |  | 固定资产折旧 | 59 |  |
| 现金流入小计 | 9 | - | 无形资产摊销 | 60 |  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 |  | 长期待摊费用摊销 | 61 |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 |  | 待摊费用减少（减：增加） | 64 |  |
| 支付的各项税费 | 13 |  | 预提费用增加（减：减少） | 65 |  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 |  | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 66 |  |
| 现金流出小计 | 20 | - | 固定资产报废损失 | 67 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | - | 财务费用 | 68 |  |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  | 投资损失（减：收益） | 69 |  |
| 收回投资所收到的现金 | 22 |  | 递延税款贷项（减：借项） | 70 |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | - | 存货的减少（减：增加） | 71 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | - | 经营性应收项目的减少（减：增加） | 72 |  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | - | 经营性应付项目的增加（减：减少） | 73 |  |
| 现金流入小计 | 29 | - | 其他 | 74 |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 |  | 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | - |
| 投资所支付的现金 | 31 | - |  |  |  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | - |  |  |  |
| 现金流出小计 | 36 | - |  |  |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | - | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |  |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  | 债务转为资本 | 76 |  |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | - | 一年内到期的可转换公司债券 | 77 |  |
| 借款所收到的现金 | 40 |  | 融资租入固定资产 | 78 |  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 |  |  |  |  |
| 现金流入小计 | 44 | - |  |  |  |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 |  |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 |  | 3、现金及现金等价物净增加情况 |  |  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 |  | 现金的期末余额 | 79 |  |
| 现金流出小计 | 53 | - | 减：现金的期初余额 | 80 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | - | 加：现金等价物的期末余额 | 81 |  |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 |  | 减：现金等价物的期初余额 | 82 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | - | 现金及现金等价物净增加额 | 83 | - |
| 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |

9.审 核 证  明

（企业名称）        ，企业识别号：                   ，因   （出具证明的原因）      ，需税务机关进行税收违法情况审核。经审核，该企业自××××年××月××日至××××年××月××日期间      （税收违法违规情况）            。

特此证明。

××省××市地方税务局

××××年××月××日

10.纳税（费）证明

兹证明我分局（所）所辖                 （纳税人名称），纳税人识别号                 ，缴纳税（费）款情况如下：

纳税期限（税款实际入库期限）：  年  月  日至  年 月  日

| 税（费）种 | 实缴金额 |
| --- | --- |
| 税收小计 |  |
| 非税小计 |  |
| 合 计 |  |

特此证明。

税务分局（签章）

年   月   日

11.社会保障资金

## 三、技术文件格式

- 自评表（需将除报价分以外的客观分都列入）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准（细则） | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

2.技术偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件技术参数 | 投标文件响应参数 | 偏离情况 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求，其他栏未注明标书页码视为负偏离。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

3.其它（格式自拟）

（由投标人根据采购需求及招标文件第四章评分标准要求编写）

## 四、报价文件格式

  - 开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 内容 | 数量 | 总价/万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山市人民检察院检察指挥中心建设项目 | 1项 |  |
| 总报价 | 合计人民币大写： ；（小写：￥ 元 ） |

注：

1.报价不得高于预算价。

2.报价包含完成本项目范围内的费用外，还包括：雇员工资、雇员五险、验收、利润、雇员伙食费、管理费、税费等本项目合同期内应预见和不可预见的全部费用 (以人民币为结算单位)。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年   月   日

  - 报价明细表

# 项目名称：

| 序号 | 子系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指挥中心信息化系统 | 附后报价明细表 |
| 2 | 装修系统 | 附后报价明细表 |
| 3 | 家具系统 | 附后报价明细表 |
| A | 报价合计 |  |

注：

1.报价不得高于预算价。

2.报价包含完成本项目范围内的费用外，还包括：雇员工资、雇员五险、验收、利润、雇员伙食费、管理费、税费等本项目合同期内应预见和不可预见的全部费用 (以人民币为结算单位)。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年   月   日

附后报价明细表：

# 2.1 指挥中心信息化系统

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 小计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详细参数不需要列 |  |  |  |  |  |
| 2 | 格式可自行增减 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写： | 小写：￥ 元 |

# 2.2装修系统

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详细参数不需要列 |  |  |  |  |  |
| 2 | 格式可自行增减 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写： | 小写： ￥元 ） |

# 2.3家具系统

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详细参数不需要列 |  |  |  |  |  |
| 2 | 格式可自行增减 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写： | 小写： ￥元 ） |

注：

1.报价不得高于预算价。

2.报价包含完成本项目范围内的费用外，还包括：雇员工资、雇员五险、验收、利润、雇员伙食费、管理费、税费等本项目合同期内应预见和不可预见的全部费用 (以人民币为结算单位)。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年   月   日