江山中等专业学校崇业楼报告厅、敬业楼会议室LED电子显示屏、音响设备

采购项目

项目编号：JSCZCG2020D026Q

公

开

招

标

文

件

委托单位: 江山中等专业学校

备案单位：江山市财政局

代理机构：江山成正采购代理有限公司

起草人：夏荣芳        审核人：夏梅娟

二零二零年六月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知前附表及投标须知	6

第三章 采购内容及要求	13

第四章 评标办法及开评标程序	28

第五章 合同草案	31

第六章 应提交的有关格式范例	34

## 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定。江山成正采购代理有限公司受江山中等专业学校委托，现就江山中等专业学校崇业楼报告厅、敬业楼会议室LED电子显示屏、音响设备采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：JSCZCG2020D026Q

二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介（“在江山市公共资源交易中心开标”）

三、公告期限：5个工作日

四、招标项目概况:

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 江山中等专业学校崇业楼报告厅、敬业楼会议室LED电子显示屏、音响设备采购项目 | LED电子显示屏、音响设备采购 | 1批 | 80万元 |

注：详细要求见招标文件第三章。

五、投标供应商资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

2.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业，能承担本项目的供应商。

3.须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

4.本项目谢绝联合体参与投标。

六、招标文件获取时间、地址、售价:

1.获取时间： 2020年7月14日16：00前，如在规定时间内未提供报名资料，则作自动放弃报名处理，由投标人自行承担责任，报名后请联系：夏女士，联系电话：0570-4815600；

2.获取地址：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）本项目公告附件；

3.获取文件方式：在线获取，（报名附件提供企业法人营业执照副本、法人身份证或法人授权委托书及委托人身份证（须提供注明参加投标的项目名称、项目编号、联系人及联系电话、邮箱等信息的报名表，未提供者开标时联系不上造成的一切后果由投标人自负）以上资料加盖单位公章提供扫描件。），报名为依法获取采购文件的方式。潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

4.标书售价（元）:0

七、投标截止时间：2020年7月15日09:00前（北京时间）。

投标说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理以及驱动下载（办理流程详见浙江政府采购官网）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），项目采购电子招投标全流程操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

5.备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2020年7月15日09:00前将在政采云平台上最后生成的具备电子章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至（1878482041@QQ.com）邮箱,传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标后1小时内进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至（1878482041@QQ.com）邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

6.投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对投标文件进行解密。

八、投标地址：通过政府采购云平台在线电子投标

九、开标时间：2020年7月15日09:00（北京时间）；

十、开标地址：江山市公共资源交易中心4号厅，江山市虎山街道景星西路万商城5号楼B1楼。

十一、投标保证金：本项目不收取投标保证金

十二、其他事项

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。质疑和投诉必须满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条的规定，即“供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围”。

2.采购项目需要落实的政府采购政策:

根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一个月内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。

根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

3.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的1个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，江山成正采购代理有限公司将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人。

十三、联系方式

1.采购人：江山中等专业学校

联系人：周老师

电话：13587011184

传真：\

地址：江山市郊上余乌房山1号

2.采购代理名称：江山成正采购代理有限公司

项目联系人：夏女士

联系电话：0570-4815600；手机号码：13757005073(685073)

地点：江山市环城西路190号一楼（加油站隔壁）。

3.同级政府采购监督管理部门名称：江山市财政局政府采购监管科

联系人：王科长

监督投诉电话：0570-4033811

传真：0570-4033811

地址：江山市鹿溪中路240号

# 投标须知前附表及投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 江山中等专业学校 |
| 2 | 项目名称 | 江山中等专业学校崇业楼报告厅、敬业楼会议室LED电子显示屏、音响设备采购项目 |
| 3 | 采购预算价 | 80万元 |
| 4 | 完工期限 | 本次采购设备安装调试时间必须由采购单位确定，中标人必须配合采购单位按时完工。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 投标文件形式、制作及组成 | 1.投标人应准备电子投标文件：投标文件应分为【资信文件】、【技术文件】和【报价文件】。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。 2.电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 |
| 7 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2020年7月15日09:00前（北京时间） |
| 9 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 10 | 开标地点 | 江山市公共资源交易中心4号厅，江山市虎山街道景星西路万商城5号楼B1楼。 |
| 11 | 开标时间 | 2020年7月15日09:00（北京时间） |
| 12 | 招标结果公示期限 | 1个工作日 |
| 13 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订政府采购合同 |
| 14 | 履约保证金缴纳及退还 | 中标人合同签订前向采购单位缴纳合同金额5%的履约保证金（供应商可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金）。项目验收合格运行3年无质量问题无息退还。 |
| 15 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 16 | 项目代理费 | 本项目代理费11000元由中标成交供应商承担，发中标通知书时支付给代理公司。 |

## 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标人”系指组织本次招标的江山成正采购代理有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：江山中等专业学校。

    - “投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.4“服务” 系指根据招标文件规定，中标人必须向采购人提供本项目的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导及本项目的所有服务。

2.5“货物”系指根据招标文件规定，中标人必须提供本项目的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次采购采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（参考格式见第六章）。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包,分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定,单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 招标文件说明

## 9.招标文件的组成

9.1招标公告；

9.2投标须知前附表及投标须知；

9.3采购内容及要求；

9.4评标办法及开评标程序

9.5合同草案；

9.6应提交的有关格式范例。

10.招标文件的澄清及修改

10.1招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前10日以书面形式向招标人提出，否则招标人将不予受理。招标人将在收到异议之日起7个工作日内作出答复，如有变更在本采购信息发布媒体上发布变更公告，公告内容作为招标文件的构成部分。不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

## 四、投标文件的编制

11.总体要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

11.2投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

11.3投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

12.投标文件的组成

▲投标文件应分为【资信文件】、【技术文件】和【报价文件】。电子投标文件须采用CA签章。

12.1【资信文件】包括以下内容

12.1.1▲投标函（格式参照后附表）；

12.1.2▲供应商资格声明（格式参照后附表）；

12.1.3▲有效的《企业法人营业执照》副本复印件；

12.1.4▲授权代表参加投标的，须提供法人授权委托书（格式参照后附表）和授权代表由公司缴纳的社保证明；

12.1.5▲法定代表人或法人授权代表身份证复印件（参加投标人证件）；

12.1.6▲第三方出具的近期纳税证明材料（网上下载即可）；

12.1.7提供最新一期的纳税信用等级C级或C级以上材料（网上下载即可）；

12.1.8▲第三方出具的近期缴纳社会保障资金的相关材料（网上下载即可）；

12.1.9投标人上一年度财务状况报告（资产负债表、利润表、现金流量表或第三方出具报告）；

12.1.10▲参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参照后附表，加盖公章）；

12.2【技术文件】包括以下内容

12.2.1在投标目录中添加投标人自评表并标明页码，将客观分自评后放入投标文件，并在评分自评明细中后注明得分具体页码；

12.2.2见第四章评分标准；

12.2.3涉及评分的其他材料及原件。

12.3【报价文件】包括以下内容

12.3.1▲报价一览表

12.3.2▲报价明细表

12.3.2属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一个月内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况（也可提供残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

13.投标文件内容填写说明

13.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字；

13.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求；

13.3《报价一览表》的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容；

13.4投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝；

13.5投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件；

13.6投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章；

13.7由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责；

13.8投标报价:

13.8.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

13.8.2投标报价是履行合同的最终报价，投标人在报价单中提供的总报价在合同执行过程中固定不变，投标人不得以任何理由予以变更。报价中必须包含全额含税发票、雇员费用、雇员保险、合同期内的应预见和不可预见费用等；

13.8.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受；

13.9投标有效期:

13.9.1▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

## 五、投标文件的签署及规定

  - 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明“资信文件”、“技术文件”、“报价文件”。

  - 投标文件由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

  - 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

  - 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

  - 投标文件的密封和标记

    - 投标文件应分为资信文件、技术文件和报价文件三部分。

    - 投标文件封面均应注明：项目名称、项目编号、供应商名称、投标文件名称（即资信文件、技术文件、报价文件）。

六、投标文件的递交

## 20.递交投标文件截止期

20.1采购代理机构按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。鉴于近期“新冠疫情”防控需要，建议投标人授权代表不到开标现场。

20.2投标截止时间后，投标人可直接登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

21.投标文件的修改和撤销

21.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

21.2实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 七、投标无效的情形

## 22.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

22.1投标文件逾期送达的；

22.2不具备招标文件规定资格要求；

22.3投标文件有应盖而未盖公章、未按规定顺序编制，未有效授权的;

22.4招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

22.5资信或技术文件中包含商务报价的；

22.6投标人的报价明显低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

22.7投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

22.8报价超过招标文件中规定的预算金额的；

22.9提供虚假材料谋取中标的；

22.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

22.11有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混传输递交；

# 22.12.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

# 八、废标的情形

# 23.采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

# 23.1出现影响采购公证的违法、违规行为的；

# 23.2投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

# 23.3因重大变故，采购任务取消的；

# 23.4有效投标人不足三家的。

## 九、开标和评标

24.开标

24.1招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。鉴于近期“新冠疫情”防控需要，建议投标人授权代表不到开标现场。

24.2投标截止时间后，投标人可直接登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

25.评标委员会

25.1评标委员会由政府采购评审专家库中随机抽取的5名专家组成或由采购人代表1名以及从政府采购评审专家库中随机抽取的技术、经济等方面的4名专家组成。采购人代表由采购单位推荐，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。评标委员会对投标文件进行审查、评估和比较。

25.2在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

26.对投标文件的审查和响应性的确定

评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

▲算术错误将按以下方法更正: （一）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标

27.评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

28.投标文件的澄清：在评标期间, 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

29.评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法确定中标候选人。

30.保密

30.1公开开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

30.2投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 授予合同

31.中标通知和合同授予

31.1中标通知书：评定结果公告期间，江山成正采购代理有限公司将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

31.2履约保证金交纳：中标人合同签订前向采购单位缴纳合同金额5%的履约保证金（供应商可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金）。

31.3签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同,并经江山成正采购代理有限公司鉴证、财政局备案后生效。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

31.4招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

31.5中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，报监管部门查处，在监督部门查处结论中确认中标候选人无法履行的，采购人可以取消该供应商的中标资格，在此情况下，可将合同授予下一个候选人。

31.6签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

## 十一、法律责任

32.投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的,依法追究刑事责任:

32.1提供虚假材料谋取中标的；

32.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

32.3与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；

32.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

32.5在招标过程中与采购人进行协商投标、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

32.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

## 十二、其他

33.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及其《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定编制的，解释权属招标人。

# 采购内容及要求

一、项目概况

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 江山中专敬业楼四楼会议室和崇业楼一楼报告厅电子显示屏和音响设备采购项目 | 电子显示屏和音响设备 | 1批 | 80万元 |

二、详细参数及数量

| 一、微距背投铂显屏显示部分 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 微距背投铂显屏 | 1）▲微距背投屏图像成像原理以网格化投影于每个显示单元。显示单元由内层发光源及独立的球型投影结构组成，各成像单元之间紧密相连最终形成无缝连续的画面。相邻单元之间无窜光干扰现象，整屏显示画面均匀一致，无视觉黑线。 2）▲大屏幕采用LED背光源，整屏显示无拼缝；显示屏体整机厚度≤50mm；最大工作功耗≤350w/㎡,平均工作功耗≤200w/㎡。 3）单个网格投影显示单元尺寸≤6.22m²，各投影显示单元之间间隙≤0.4mm，光学拼缝0mm，投影距离≤3mm，图像显示支持4K； 4）▲网格化显示像素填充系数≥90%. 5）屏前可视角度，水平视角≥178°，垂直视角≥178°；可在无窗帘或者灯光直射的环境内使用，保证不受任何环境光影响； 6）★使用寿命≥10万小时，平均无故障时间MTBF≥10万小时，MTTR平均修复时间小于5分钟，可用度大于99.999%。 7）★减少摩尔纹现象，消除掉80%以上的摩尔纹现象（特定环境下可100%消除）； 8）★在对比度≥100000:1下，屏前亮度（中心值）不低于200 cd/㎡，不高于450cd/㎡；发热量通过专业的温升测试，环境温度22℃,屏体运行3小时，屏体表面温升≤4℃，电源温升≤7℃；板卡温升≤12℃； 9）静音设计，屏前1米正面噪声≤5db，无风扇，通过箱体结构自身进行散热； 10）★护眼：为了对观看者的视觉进行防护，大屏需具备有效的蓝光隔离部件及手段：无380nm-400nm波长的辐射；波长460nm蓝光辐射亮度（光强度）≤2E-02W/(㎡•sr•nm)。 11）网格处理控制器采用模块化设计，能够方便的进行扩容，支持各类视频信号（HDMI、DVI、VGA等）的接入，并通过上位机软件实现开窗、漫游、叠加、多画面显示功能。 12）屏幕显示系统设备需提供CCC证书，提供证书复印件 13）因设备精密施工和售后服务要求提供原厂服务。 | 6.22 | 平方 |
| 2 | 网络多屏控制器 | 1）4路输入4路输出1HDMI或dvi）大屏幕控制管理系统是根据所有软硬件产品独立开发的专用的大屏幕控制程序，采用本地化编程，全中文界面，支持窗口菜单、子窗口、树型目录等界面以及拖拽、双击、右键菜单选择等操作，界面简洁，操作方便。 2）通过大屏幕控制管理系统，可以实现对多个拼接墙进行管理，使得即使当前或者未来用户的多个拼墙，可通过一套大屏幕控制管理系统即可进行集中的管理。 3）通过大屏幕控制管理系统，可以实现对拼接墙的部分或者全部的投影机进行开、关操作，以及设置各信号的颜色和亮度等等操作。 4）通过大屏幕控制管理系统，可以对如网络多屏处理器、矩阵等设备的特性进行设置，以便使用时自动进行切换控制，不需人工干预；可以对各种信号源进行设置，并可通过拖拽等方式调用信号源在大屏幕上显示；可以对大屏幕上显示的各种信号窗口进行管理和控制，如移动或缩放各信号窗口。 5）大屏幕控制系统提供自动识别设备，如微距背投、多屏控制系统、矩阵设备的控制模块，无需用户自行设置，即可实现对对应设备的控制。 6）大屏幕控制系统提供模式和预案的管理。操作员可对各种信号窗口的显示方式和布局保存成模式，或者根据时序定制为预案，在需要的时候进行调用，可实现自动化管理以及辅助客户演示过程的功能。 7）为了实现与用户其他控制系统进行联控，大屏幕管理控制系统提供串行控制代码。 | 1 | 台 |
| 3 | 无线投屏参数 | 1）系统版本 Android 5.1 2）▲中央处理器≥ARM Cortex A17x4 3）▲内存≥1G，存储空间≥8G 4）视频输出接口 1个HDMI+1个VGA 5）音频输出接口 3.5mm口*1 6）无线传输距离，无阻挡50米内 7）同时连接终端数15位内 8）热点WiFi模块：802.11g/n/ac 2.4G/5G投屏连接所用 Wifi模块：2.4G，仅做无线桥接内网或外网，传输速率：300~1200Mbps 9）支持"蓝牙模块(安卓软件传屏，传输声音所用） 10）支持电脑USB发射器免驱传屏（Windows、Mac） 11）支持安卓扫码投屏 12）支持画面分割模式"单画面、二画面、四画面" 13）★提供官网配置截图和官网产品连接。 | 1 | 套 |
| 4 | 大屏专用控制软件 | 与大屏配套； 1）大屏幕控制管理系统是根据所有软硬件产品独立开发的专用的大屏幕控制程序，采用本地化编程，全中文界面，支持窗口菜单、子窗口、树型目录等界面以及拖拽、双击、右键菜单选择等操作，界面简洁，操作方便。 2）通过大屏幕控制管理系统，可以实现对多个拼接墙进行管理，使得即使当前或者未来用户的多个拼墙，可通过一套大屏幕控制管理系统即可进行集中的管理。 3）通过大屏幕控制管理系统，可以实现对拼接墙的部分或者全部的大屏进行开、关操作，以及设置各信号的颜色和亮度等等操作。 4）通过大屏幕控制管理系统，可以对如网络多屏处理器、矩阵等设备的特性进行设置，以便使用时自动进行切换控制，不需人工干预；可以对各种信号源进行设置，并可通过拖拽等方式调用信号源在大屏幕上显示；可以对大屏幕上显示的各种信号窗口进行管理和控制，如移动或缩放各信号窗口。 5）大屏幕控制系统提供自动识别设备，如微距背投、网络多屏控制系统、矩阵设备的控制模块，无需用户自行设置，即可实现对对应设备的控制。 6）大屏幕控制系统提供模式和预案的管理。操作员可对各种信号窗口的显示方式和布局保存成模式，或者根据时序定制为预案，在需要的时候进行调用，可实现自动化管理以及辅助客户演示过程的功能。 7）为了实现与用户其他控制系统进行联控，大屏幕管理控制系统提供串行控制代码。 | 1 | 套 |
| 5 | 结构 | 4*4镀锌方管，不锈钢或者铝塑板包边 | 1 | 套 |
| 二、音响设备部分 |  |
| 1 | 调音台 | 话筒：10 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz）总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：16通道：单声道：8；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：4，AUX（包括FX） USB音频：USB音频2.0兼容采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 内建数字效果：24编程外观尺寸：444×130×500mm 功耗：30W 操作温度：0-40℃ | 1 | 台 |
| 2 | TM系列多功能前导音箱 | 1）频响： 50-20KHZ赫兹±3分贝： 15英寸75芯低频，55芯高音 2）功率： 350瓦(最大700瓦)_x000b_灵敏度：（1瓦/1M） 98DB 最大声压：（SPL） 129分贝（持续）133分贝（峰值） 标称阻抗：4欧姆 覆盖角度：（90度水平×45度垂直） 插座：2×NEUTRIK NL4 | 3 | 对 |
| 3 | CA系列功放 | 1）2通道专业功放，8欧立体声功率2*800W，4欧立体声功率2*1000W ，频响：20Hz-30KHz+-0.5db；信噪比：>90dB；阻尼系数：>300(20-500Hz)；输入阻抗：20KΩ平衡/10KΩ；输入增益(灵敏度)：:0.775V/1.2V；功效保护：开机软启动、短路、直流、过温、射频干扰、压限、开关机静音等保护 | 3 | 台 |
| 4 | 数字音频效果器 | 音乐参量均衡:7段 音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz) 麦克风 3)有四种麦克风FBE模式：OFF/1/2/3 有麦克风压限功能,3.15段麦克风参量均衡效果。回声： 1.回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz 4)回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz。 5).回声参量均衡：3段。 6).回声电平：0～100% 。 7).回声直达声电平： 0～100%。 8).回声预延时：0～500ms 。 9).回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）。 10).回声总预延时： 0～500ms。 11).回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）。 12).回声重复： 0～90% | 1 | 台 |
| 5 | 无线话筒/会议话筒 | 1)U段，新款私模，⾦属机身、一拖四专业会议，红外自动对频、200组频点可调、防啸叫、LED显示屏、中文显示屏、全⾦属管体.可选配鹅颈会议话筒，头戴麦，手持麦. | 2 | 套 |
| 6 | 电源时序器 |  | 2 | 台 |
| 7 | PAD录播一体机 | 一、产品参数要求： 1)★采用一体化硬件设计，≥15英寸高清液晶触摸显示屏，有效显示尺寸：≥15.5英寸；集显示、直播、点播、录制、触控导播、互动于一体ARM+DSP嵌入式平板录播系统，（非PC类平板）采用全触摸控制、视控管理。 2)★为到达设备便携使用效果，要求主机内置双无线网卡，分别独立使用，网卡①：支持≥3路无线摄像机接入；网卡②：连接本地无线网络或手机热点，进行现场直播。 3)主机支持≥1路HDMI高清输入接口，≥1路HDMI高清输出接口，便于用户临时接入HDMI高清视频信号及输出HDMI高清视频画面。 4)音频接口：≥1路3.5mm的立体声输入及1路立体声输出，同时内置立体声音响，实现本地扩声输出。 5)编码格式：标准流媒体文件格式MP4，视频编码格式H.264，音频编码格式AAC,最高支持30帧视频录制；通过播放器或嵌入式网页播放方式，视频编码码流：512Kbps～8Mbps可调，音频采样率8-48kHz可调，音频编码码率128kbps。 6)其他接口：内置≥1个10/100/1000M网络接口，≥2路USB接口，≥1路DC接口。 7)内置不少于1TB硬盘。 8)★ 支持连接手机热点，通过4G信号实现公网直播。 9)设备低能耗、热量小、超静音，可长时间工作等优势，同时内置不小于9000mah电池。 10) 高度≤1U | 1 | 台 |
| 8 | 导播软件（PAD版） | 一、产品参数要求： 1)★录制模式支持电影模式、资源模式两种。电影模式和资源模式可同时工作，能同时支持至少1路电影模式录像+3路资源备份录像。录制电影加资源模式时，资源模式在后台工作。 2)支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整等功能 3)★支持手动云台PTZ控制，为方便导播控制，可设置不少于8路预置位，在预置位设置时，只需在画面调整完成之后直接拖动画面到预置位数字按钮处即可保存预置位。 4)支持≥4种摄像机固定变焦距离选择。 5).具有易互动功能，可以进行注册，登录后可添加好友，支持与好友视频通话聊天。 6).支持在导播过程中添加字幕，支持不少于8条预设字幕的设置。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置字体大小、字体颜色。 7).提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，画面布局模式不少于8种，包括双分屏、三分屏、四分屏等。支持自定义画面布局。可直接通过拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换。 8).录制前，支持片头片尾的添加，除支持图片格式外，还支持插入视频作为片头片尾；支持预设不少于8种片头片尾格式，并可实时更新片头片尾。 9)★台标有四个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，不需要台标时可点击按钮隐藏台标，台标可通过U盘拷贝输入；支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。 10).支持渐变、上切、下切等多种切换特效，支持自定义选择不少于8种特效切换速度。 11).具有远程FTP下载录像，方便用户不需要进入现场就能导出和拷贝平板录播内视频录像文件。 12).具有一键推送公网直播功能，设备连接网络，即可将录制画面推送致公网直播，并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可直播。 13)★系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，即可进行中英文输入及相关操作功能。 14).录制直播时支持随时插入背景音乐，增加环境气氛。支持不少于8种背景音乐预设。 15).为了适应不同的课程录制需求，支持一直录制/文件限时自动分割/文件限长自动分割功能。限时自动分割情况下可自定义录制时长；限长自动分割情况下，可自定义录制文件大小。 16).录制视频结束后可立刻在导播界面上进行本地录像回放，而非下载拷贝到其它计算机中进行播放，且本地回放视频可作为视频输入源使用。 17).可以进行音量设置，控制设备输入输出的音量大小。 | 1 | 套 |
| 9 | 无线拾音器 | 1)麦克风类型: 全指向性数字硅麦 灵敏度:-22dBFS 信噪比:60dB 频响范围:20Hz-15kHz 扬声器: 内置大功率扬声器,AGC自动增益控制提供音频平稳输出 回音消除:业界顶尖的回音消除技术，可达256ms回声抵消时长 噪声消除: >15dB 采样率: 16kHz/48kHz 拾音半径: 最大拾音距离可达5米，推荐使用距离3米 传输方式: 2.4GHZ无线 音频输出接口：3.5mm耳机接口（可外接耳机或者音箱） 充电接口：Mini USB 控制方式：按键控制，可选配红外遥控器控制 按键功能：开关机,MIC静音,喇叭静音, MIC切换, 音量减, 音量加 电源适配器：DC5V±0.2V,1A 内置聚合物电池：充电时间约4小时，使用时间：约10小时 工作温度： 0-50℃ 环境湿度：0-95% RH | 1 | 台 |
| 10 | 无线云台摄像机 | 1)图像传感器：1/2.9英寸, 219万像素 CMOS传感器 视频输出：最大1080P30 fps 镜头：10X, f=4.7-47mm, F1.6-F3.0 水平视角：84°-20.5°60.9°-6.4° 聚焦系统：自动，手动，PTZ触发、一键触发 最低照度：0.5Lux (彩色)，0.1Lux (黑白) 快门速度：1/25到1/10,000秒 增益：自动/手动 白平衡：手动，自动，一键触发，自动跟踪 曝光控制：自动，手动，快门优先，光圈优先 信噪比：≥50dB 数字降噪：2D/3D 背光补偿：支持 水平范围：-90°~+90° 垂直范围：-30°~+90° 水平转动速度：30°/秒 垂直转动速度：20°/秒 预置点数目：32个 网络接口：10M/100M 无线网络：802.11n 2.4G&5G，天线内置 音频接口：一路 Line IN 控制接口：USB2.0，RS-232 红外遥控器：支持 电源：DC12V 功耗：＜5W 2)▲内置电池容量：≥40Wh 3)▲电池工作时间：＞6h 工作温度：0°C ~ + 40°C | 3 | 台 |
| 11 | 独脚架套装 | 1)材质：阳极氧化耐高温铝合金材质 颜色：黑色铝合金管，金色管锁 用途：可用于小型云台摄像机、微单、卡片机、数码单反相机 规格 脚管节数：4节 脚管锁类型：旋钮式 脚架组成：独角杆、3脚底架、三维云台 云台类型：三维云台 脚架最高高度：1740mm 脚架收缩高度：620mm 承重：5KG-8KG | 3 | 个 |
| 12 | 机柜 |  | 1 | 个 |
| 13 | 线材 |  | 1 | 批 |
| 二、崇业楼一楼会议室设备 |
| 1、显示部分 |
| 1 | 室内P2.5全彩显示屏体 | 1)结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢挂贴墙式安装 2)▲室内P2.5全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫”、低功耗、低突波等. 3)模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率128点×64点，显示尺寸面积：宽9.6米*高1.92米,分3块显示，实际显示面积18.43平方 4)驱动器件：采用动态行驱动芯片，具有支持亮度调节功能。 5)工作电压：在4.5VDC能正常工作 6)工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃正常工作 7)像素点间距：≤2.5mm ；最佳视角：水平≥150°，垂直≥140° 8)物理密度：≥160000点/㎡ 9)刷新频率：≥3840Hz； 10)最大对比度：≥5200：1 11)校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 12)色度均匀性：≤0.005，亮度均匀性：≥95% 13)色温：3000K-18000K具有可调整性 14)灰度级数：大于或等于16bit 15)平均无故障时间：≥10000小时 16)平整度：≤0.20mm； 17)工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 18)最大功耗：≤420W /㎡，平均功耗≤140W/㎡ 19)生产厂商通过国家标准认证。 20)为了保证客户室内安全无火灾隐患，LED显示屏产品必须通过国家防火阻燃最高标准V-0级。 21)为了观众身体不受蓝光伤害，LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测。 22)为确保屏体在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，要求投标人所投LED显示屏须通过-40℃一80℃的高温环境运行测试。 23)为了保证设备的安全性能以及人身安全,要求投标人所投LED显示屏在受到持续1min的AC1500V高压冲击下，屏体仍可正常通电工作。 24)为了保证显示屏产品质量稳定和可靠性，LED显示屏必须在国家级检测中心，通过高低温循环实验，低温启动实验，高温负荷实验，恒定湿热实验（4大类）。 | 18.4 | 平方 |
| 2 | 控制电源 | 1）输入电压/输入频率：88~264VAC/47~63HZ 2）浪涌电流：冷启动，40A/230VAC 3）输出过载保护：110%-150%切断输出，输入重启后 4）安全标准：GB4943-2001，UL1012 5）工作温度：-30℃~+60℃ | 120 | 台 |
| 3 | 数据接收卡 | 1) 单卡输出 RGB’数据 32 组； 2) 带载256*256（4扫），128*512（16扫），128*1024（32扫） 3) 支持配置文件回读； 4) 支持静态-32扫任意扫描方式，兼容行业主流常规芯片、双锁存芯片、PWM高刷芯片； 5)支持138译码、595译码、5958译码、5266译码等多种译码方式； 6)宽电压设计，支持电压输入范围+3.5V-6V； 7) 硬件采用工业级设计，支持-40度至+85度工作环境； 8) 支持4V防反接保护电路，（可选配不分正负任意接）； 9) 支持一键换卡，更换接收卡后不需要重新设置加载程序； 10)支持多种灰度模式。刷新优先、灰度优先、亮度优先； 11) 支持逐点亮色度校正； 12) 符合国家标准。 | 38 | 张 |
| 4 | 视频处理器 | 1)具有完备的视频输入接口，2 路 VGA，2路 DVI，2 路 HDMI，2路CVBS，1路Audio，1路USB输出接口支持4路DVI，4路DVI备份，1路Audio输出接口；支持的输出分辨率垂直最大可达8000点,水平最大可达15840点，1060万像素拼接输出，机身可内置4张发送卡 2)可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放；支持4画面显示，支持多种模板调用，一键拼接，一键开画面 3)支持无缝快切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面；只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置； 4)实现模拟信号快速、准确校正，解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。支持手动矫正和自动矫正功能。 5)解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，而且可以针对任意信号源做任意裁剪（且依旧保持满屏状态）。 6)解决拼接错位、单元不同步问题，拼接图像完全同步，无撕裂，无丢帧，无卡顿。 7)设备输入、输出接口均采用稳定可靠的保护芯片进行保，以避免过电压、过电流的冲击。同时专用的电子隔离技术，防止电流反灌，保护外设、显卡等接口不受电子冲击损害。 8)面板外置中文按键，一键切换局部全屏，一键黑屏，画中画、一键画面冻结功能。 9)支持画面叠加、抠像，实现文字叠加功能，可任意调节抠取的色彩值。支持上位机软件和对接中控，通讯方式有RS232通讯和网络通讯 | 1 | 台 |
| 5 | 信息发布系统 | 灵活的编排和发布节目，预览播放画面，监控节目及播放状态，定时远程开关机管理维护，定时或紧急插入发布节目或内容等，基于TCP/IP网络的控制管理和发布，含远程指令模块，实时网页接入模块等，支持各类多媒体节目及格式，不需要转换格式； 1）可自动生成保修日志，以每个显示屏的历史健康状态为基准，根据接收到的屏体的实时状态数据与基准进行对比，分析然后根据分析的结果及时通知可能存在问题，以及问题现象。 2）支持全方位的监控查看，以及现场图片监控，及时了解现场情况。 3）支持远程调节显示屏的工作参数，如显示屏亮度、音响的音量等。 4）强大的系统体检，准确了解屏体历史运行状态，细致了解屏体弱点，提前预测，提前防范； 5）支持集群，可远程发布节目，远程维护显示屏，如重启、升级等远程操控显示屏，远程获取已播放节目日志。 | 1 | 套 |
| 6 | 辅材 | 强电布线信号线（超五类网线以上）VGA线、电源插座、音频线、2.5铜芯电源线、PVC管、PVC线槽、LED控制线等满足工程项目实施布线产生的所必需的所有线材和辅材等（所有辅材须为国标产品）。 | 1 | 套 |
| 7 | 控制显示设备 | I5/8G/256G/19.5寸显示器 | 1 | 台 |
| 8 | 钢结构 | 1、钢结构：钢架构件 2、包边：不锈钢包边； | 1 | 套 |
| 9 | 智能配电柜 | 配电箱：配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等,含手机远程开关，及定时开关等功能 | 1 | 套 |
| 10 | 安装线材附件 | 含所有附件及人工费 | 1 |  |
| 11 | 室外P4全彩显示屏 | 1)结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一 2)▲P4户外全彩屏。 3)模组尺寸：320mm*160mm ， 4)显示尺寸面积：8m×2.08m= 16.4㎡ 5)驱动器件：采用动态行驱动芯片，具有支持亮度调节功能 6)工作电压：在4.5VDC能正常工作 7)工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃正常工作 8)像素点间距：4mm ；最佳视角：水平≥160°，垂直≥130° 9)物理密度： 62500点/㎡ 10)刷新频率：≥3840Hz； 11)灰度/颜色：大于或等于16bit 12)校正后白平衡亮度：≥5400cd/m2 13)色度均匀性：≤0.005，亮度均匀性：≥96% ； 14)最大对比度：≥5500：1 15)色温：3000K-18000K具有可调整性 16)平均无故障时间：≥10000小时 17)平整度：≤0.3mm； 18)工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ， 19)最大功耗：≤880W /㎡，平均功耗≤300W/㎡ 20)包含配套所有材料附件等（学校不另外增加费用）。 | 16.4 | 平方 |
| 2.音响及控制部分 |  |  |
| 1 | 调音台 | 话筒：10 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz）总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz）输入通道：16通道：单声道：8；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：4，AUX（包括FX） USB音频：USB音频2.0兼容采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 内建数字效果：24编程外观尺寸：444×130×500mm 功耗：30W 操作温度：0-40℃ | 1 | 台 |
| 2 | TM系列多功能前导音箱 | 频响： 50-20KHZ赫兹±3分贝_x000b_单元： 15英寸75芯低频，55芯高音 功率： 350瓦(最大700瓦)_x000b_灵敏度：（1瓦/1M） 98DB最大声压：（SPL） 129分贝（持续）133分贝（峰值）标称阻抗：4欧姆,覆盖角度：（90度水平×45度垂直）,插座：2×NEUTRIK NL4 | 3 | 对 |
| 3 | CA系列功放 | 2通道专业功放，8欧立体声功率2*800W，4欧立体声功率2*1000W ，频响：20Hz-30KHz+-0.5db；信噪比：>90dB；阻尼系数：>300(20-500Hz)；输入阻抗：20KΩ平衡/10KΩ unbalanced；输入增益(灵敏度)：:0.775V/1.2V；功效保护：开机软启动、短路、直流、过温、射频干扰、压限、开关机静音等保护； | 3 | 台 |
| 4 | 数字音频效果器 | 1)音乐参量均衡:7段 2)音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz) 麦克风 3)有四种麦克风FBE模式：OFF/1/2/3 有麦克风压限功能,3.15段麦克风参量均衡效果。回声： 1.回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz 4)回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz。 5)回声参量均衡：3段。 6)回声电平：0～100% 。 7)回声直达声电平： 0～100%。 8)回声预延时：0～500ms 。 9)回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）。 10)回声总预延时： 0～500ms。 11)回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）。 12)回声重复： 0～90% | 1 | 台 |
| 5 | 无线话筒/会议话筒 | U段，新款私模，⾦属机身、一拖四专业会议，红外自动对频、200组频点可调、防啸叫、LED显示屏、中文显示屏、全⾦属管体.可选配鹅颈会议话筒，头戴麦，手持麦. | 2 | 套 |
| 6 | 电源时序器 |  | 2 | 台 |
| 7 | 机柜 |  | 1 | 个 |
| 8 | 线材 |  | 1 | 批 |
| 9 | 无线投屏参数 | 1)系统版本 Android 5.1 2)▲中央处理器≥ARM Cortex A17x4 3)▲内存≥1G，存储空间≥8G 4)视频输出接口 1个HDMI+1个VGA 5)音频输出接口 3.5mm口*1 6)无线传输距离，无阻挡50米内 7)同时连接终端数15位内 8)热点WiFi模块：802.11g/n/ac 2.4G/5G投屏连接所用 Wifi模块：2.4G，仅做无线桥接内网或外网，传输速率：300~1200Mbps 9)支持"蓝牙模块(安卓软件传屏，传输声音所用） 10)支持电脑USB发射器免驱传屏（Windows、Mac） 11)支持安卓扫码投屏 12)支持画面分割模式"单画面、二画面、四画面" 13)★提供官网配置截图和官网产品连接。 | 1 | 套 |
| 3.会议桌椅部分 |
| 1 | 会议桌 | 商品规格：双人120*40*76厘米， | 50 | 张 |
| 2 | 会议椅 | 实木椅子框架为实木,坐垫和靠背部分是软包 | 110 | 张 |
| 3 | 主席台桌 | 商品规格：160*60*76厘米 | 4 | 张 |
| 4 | 主席台地台 | 木质地板 | 30 | 平方 |
| 5 | 拆除整理 | 拆除旧地台等 | 1 | 项 |
| 6 | 整体设计布置 |  | 1 | 项 |

特别要求

1.本次采购设备安装调试时间必须由采购单位确定，中标人必须配合采购单位按时完工。

2.质保期：质保期最少5年（免费保修或更换），维修应在接到电话24小时内解决问题。

# 评标办法及开评标程序

## 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由政府采购评审专家库里随机抽取的5名专家组成或由采购人代表1名以及从政府采购评审专家库里随机抽取的技术、经济等方面的4名专家组成。采购人代表由采购单位推荐，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。评标委员会对投标文件进行审查、评估和比较。

2.关于澄清、询标的说明：取消投标人在开标现场的书面签字确认等有关操作要求，开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，澄清、询标内容通过电子CA签章上传，由投标人法人代表或法人委托人在接到代理工作人员电话通知半小时内澄清补正完毕。请投标人在投标期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利。则视同默认采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程及结果提出异议。

## 二、评标原则

  - 本评标办法采用综合评分法，投标人得分由资信、技术分和报价分合计组成,满分为100分。专家评标委员会打分与投标人自评分不一致的，必须在评审报告和评审资料中详细说明原因。

  - 资信、技术分与报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，资信分高者优先。

  - 评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术评分细则对各投标人的资信、技术部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的资信、技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

  - 中标结果公告期间，代理机构发出《中标通知书》。

## 三、注意事项

1.评审时如发现投标人的报价明显低于成本价的，评标委员会可要求该投标人书面说明并提供相关证明材料。该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

## 四、评分标准

评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的资信和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标人资信与技术部分得分+投标价格得分，总分为100分。

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 0-35分 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×35，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价的，为无效投标文件。 属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一个月内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况（也可提供残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 2 | 业绩 | 0-3分 | 投标单位自2017年以来至投标截止日（以合同签订日为准）的类似项目业绩，每个得1分。最多得3分，投标文件中须提供合同扫描件，加盖单位公章，未提供不得分。 |
| 3 | 设备参数响应程度 | 0-40分 | 对投标主要设备技术参数、功能与招标文件设备技术参数、功能比较，完全满足招标文件要求的，得满分40分，带“▲” 标注的为必须满足的参数，有一项不符合作废标处理，带“★”标注设备参数为重要参数，重要参数负偏离的每一项扣2分；其他设备参数负偏离每一项扣1分，扣完为止。 |
| 4 | 实施 方案 | 0-10分 | 1.根据投标人项目实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括产品供货、安装调试、试运行、测试、调优、操作管理、培训、验收、项目运行维护内容等评分。实施方案基本符合得基础分3分，提供的方案科学、合理、规范、有可操作性酌情加0-3分； 2.方案内容提供效果图加2分；提供施工图加2分，其他不加分，不提供不得分。 |
| 5 | 售后服务及承诺 | 0-7 | 1.根据投标人售后服务的保障措施（技术力量、人员配备、维修、质保期、保养方案及售后响应时间、承诺等）酌情给2-5分。 2.为了安全施工及后期维护、中标单位进场施工人员需配备电工作业证，提供电工作业证加2分，投标文件中提供电工作业证扫描件、同时提供持证人员在本单位缴纳一年以上社保证明扫描件，未提供不得分。 |
| 6 | 质保期 | 0-3分 | 投标人质保期在满足招标文件5年质保要求的基础上,每延长一年质保期加1分,最多加3分,延长时间不足一年的不计入加分。 |
| 7 | 节能环保 | 0-2分 | 1.所投的核心关键设备产品型号有政府采购节能产品的（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准）。每提供一项加0.5分。最高得1分 2.所投的核心关键设备产品型号有政府采购环境标志产品的（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列环境标志产品认证机构出具的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图为准）。每提供一项加0.5分，最高得1分 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环境标志产品认证证书或中国政府采购网查询结果截图的不得分。 |

## 五、开评标程序

## 1.宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始；

## 2.确认投标人法定代表人或授权委托代理人资格等情况；

## 3.检查各投标人的标函情况；

## 4.评标委员会对各有效投标人按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照招标文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应招标文件的投标文件技术部分、报价部分进行综合评价和比较，先评技术部分，后评报价(价格)部分。

## 5.最后由评标委员会计算出各投标人的商务得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，评标委员会按评标办法和细则规定推荐中标候选人。

## 6.宣布开标结果。

## 7.开标会结束。

# 第五章 合同草案

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据         项目名称，于      （时间）在      （地点），进行     （招标方式）的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 元 |

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：________________元（￥_________元）。

三、技术资料

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币      元（合同金额5%）作为本合同的履约保证金，项目验收合格运行3年无质量问题无息退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1.质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

2.质保金     元。（质保期满   年，无质量问题无息退还）

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

十、货款支付

1.付款方式：项目结束，验收合格，试运行1年无质量问题一次性付清合同全款。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报江山市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，经江山成正采购代理有限公司鉴证、江山市财政局备案（合同备案前必须进行合同公示）后生效。

4.合同一式四份，甲方二份，乙方一份，代理公司一份。

甲方：                                 乙方：

地址：                                 地址：

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

联系电话：                             联系电话：

签字日期：年月日                       签字日期：年月日

合同鉴证方:

地址：

经办人:

联系电话：0570-4815600

鉴证日期：年月日

# 应提交的有关格式范例

## 投标文件封面

资信文件

（技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：           （盖单位公章）

日期：    年    月   日

## 资信文件格式

1.投标函

致：（招标采购单位）：

根据贵方为_____________________________项目的招标公告（项目编号：______________），签字代表_________（全名）经正式授权并代表投标人_______________________（投标人名称）提交资信文件、技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有争议。

4.本投标有效期自开标日起 __90__天。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________      邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名_______ 职务：_____________

投标人全称(公章):___________________

开户银行：                   银行帐号：

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

2.供应商资格声明

1.基本情况

供应商名称：

地址：                   电话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：                    (其中:技术人员人         )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2019年12月30日止）

注册资金：

固定资产：

2.最近二年的年度总营业额：

年份         总额

2018年

2019年

3.最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地址　     时间　    金额(人民币元)

4.供应商最近二年法律纠纷情况
时间    案由   涉及金额        目前办理情况

5.有关银行的名称和地址：

6.其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日期：

授权代表签字：

授权代表的印刷字体姓名：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公章：

3.法定代表人授权书

江山成正采购代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人授权         （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的                 项目（项目编号：         ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称（公章）：

日期：

附：

授权代表姓名：                    性别：

职务：                            职称：

电话：                            传真：

移动电话：

邮政编码：

授权代表身份证复印件粘贴处：

4.纳税（费）证明

5.纳税信用等级证明

6.社会保障资金

7.资产负债表

8.利润表

9.现金流量表

10.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

投标人全称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

日期：   年   月   日

## 三、技术文件格式

## 1.客观分自评表（格式自拟）

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 2.其它（格式自拟）

（由投标人根据采购需求及招标文件第四章评分标准要求编写）

## 四、报价文件格式

  - 报价一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 江山中专敬业楼四楼会议室和崇业楼一楼报告厅电子显示屏和音响设备采购项目 | 电子显示屏和音响设备 | 1批 |  |
| 合计 | 大写：人民币 元整；小写：￥ 元 |

注：

1.报价不得高于预算价。

2.报价包含本项目范围内的费用外，还包括：雇员工资、雇员五险、验收、利润、雇员伙食费、管理费、税费、招标代理费等本项目合同期内应预见和不可预见的全部费用 (以人民币为结算单位)。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年   月   日

  - 报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价\元 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行数可自行增减 |  |  |  |
| 合计大写：人民币 元整 | 小写:￥ 元 |

注：

1.报价不得高于预算价。

2.报价包含本项目范围内的费用外，还包括：雇员工资、雇员五险、验收、利润、雇员伙食费、管理费、税费、招标代理费等本项目合同期内应预见和不可预见的全部费用 (以人民币为结算单位)。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年   月   日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

备注说明：

1、《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一个月内，并加盖投标人公章）；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：